目    录

# 公开招标公告……………………………………………	2

# 第二章  招标项目采购需求……………………………………… 5

# 第三章  投标人须知	………………………………………………77

# 第四章  评标原则及评分标准	……………………………………92

# 第五章  合同主要条款格式………………………………………98

# 第六章  投标文件格式……………………………………………105

#### 第七章  质疑投诉文件格式………………………………………131

# 第一章  公开招标公告

广西众联工程项目管理有限公司关于桂平市人民医院江北院区传染病区传染病楼弱电智能化系统(GGZC2022-G1-50245-GXZL)招标公告

项目概况

桂平市人民医院江北院区传染病区传染病楼弱电智能化系统招标项目的潜在投标人应在 政采云平台（www.zcygov.cn）“项目采购—获取采购文件”模块自行下载获取招标文件，并于2022年12月22日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号： GGZC2022-G1-50245-GXZL

采购计划备案文号：GPZC2022-G1-06978

项目名称：桂平市人民医院江北院区传染病区传染病楼弱电智能化系统

预算金额：玖佰贰拾万零肆仟伍佰伍拾伍元捌角贰分（¥9204555.82）

最高限价：玖佰贰拾万零肆仟伍佰伍拾伍元捌角贰分（¥9204555.82）

采购需求：桂平市人民医院江北院区传染病区传染病楼弱电智能化系统，如需进一步了解详细内容，详见公开招标文件。

合同履行期限：合同签订后150日内全部完成交付使用。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

5、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与本次政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：2022 年11月30日至 2022 年12月22日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上获取；

方式：供应商通过贵港市政府采购网“供应商注册入口”完成账号注册后，登录政采云平台“项目采购—获取采购文件”模块自行下载采购文件；未在政采云注册的供应商可在获取招标文件前登录政采云（https://www.zcygov.cn/）进行注册。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

售价：每本 0 元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间： 2022 年12月22日 9：00（北京时间）

地点：通过政采云平台实行在线投标响应。

开标时间： 2022 年12月22日9：00分（北京时间）

开标地点：通过政采云平台实行在线解密开启。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、投标保证金：无。

2、公告网址：http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://www.gxzfcg.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、http://zfcg.czj.gxgg.gov.cn/（贵港市政府采购网）、http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/ggggzy/（全国公共资源交易平台（广西·贵港））。

3、本项目落实政府采购政策：

《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）、强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品、《贵港市财政局关于进一步优化政府采购营商环境有关事项的通知》（贵财采〔2020〕20 号）等政府采购相关政策。

4、在线投标响应（电子投标）说明

（1）本项目通过政采云平台实行在线投标响应（电子投标），供应商需要先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和政采云平台的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。供应商未按规定编制并加密的响应文件，政采云平台将予以拒收。

“ 政采云电子交易客户端”请自行前往广西政府采购网下载并安装；电子投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》；在使用政采云投标客户端时，建议使用 WIN7 及以上操作系统,通过政采云平台参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

（2）为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应文件递交截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领 CA 数字证书，申领流程请自行前往相关网站进行查阅。（电子标需要完成 CA 数字证书办理，建议供应商获取采购文件后立即办理。）

（3）供应商应当在响应文件递交截止时间前，将生成的“电子响应文件”上传递交至政采云平台。响应文件递交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，响应文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。

（4）如电子响应文件无法按时解密时，供应商可授权解密电子备份响应文件，需出示授权委托书并加盖公章。电子备份响应文件可以通过以下方式递交：在响应文件解密截止时间前按要求密封并送达桂平市政务服务中心新大楼五楼【桂江西路中段原国会大厦（桂平市公共资源交易中心）】，逾期送达或未按要求密封将被拒收。电子备份响应文件应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、单位名称并加盖公章。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：桂平市人民医院

地址：桂平市西山镇人民西路7号

联系方式：潘工   0775-3388571

2.采购代理机构信息

名 称：广西众联工程项目管理有限公司

地 址：广西南宁市江南区白沙大道53号松宇时代14A层

联系方式：戚一燕  0771-4308370

3.项目联系方式

项目联系人：戚一燕

电　话：0771-4308370

4、政府采购监管管理部门：桂平市财政局政府采购监督管理股     电话：0775-3380263。

广西众联工程项目管理有限公司

2022年11月30日

# 第二章  招标项目采购需求

需求说明：

1、 为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人电子签章），否则按无效投标处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章评标方法及评标标准”。

（3）根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）的规定，本项目采购范围包含信息安全产品的（信息安全产品包括：防火墙、网络安全隔离卡与线路选择器、安全隔离与信息交换产品、安全路由器、智能卡COS、数据备份与恢复产品、安全操作系统、安全数据库系统、反垃圾邮件产品、入侵检测系统（IDS）、网络脆弱扫描产品、安全审计产品、网站恢复产品），投标人必须在投标文件中提供中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）颁发的有效的信息安全产品认证证书（加盖投标人电子签章），否则按无效投标处理。

2、在“技术参数要求”中标注“▲”的为重要技术参数指标，不允许负偏离，否则投标无效。标注“●”的为主要技术参数，允许负偏离，不作为废标条件，但负偏离作扣分处理。除主要技术参数和重要技术参数以外的参数均为一般技术参数，允许负偏离，不作为废标条件。

3、本表中如提及品牌型号，仅起参考作用。供应商可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要

实质上参照或相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

4、投标人必须为其投标产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产

品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专

利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

5、本采购项目所属行业：工业。

| 序号 | 产品名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 综合布线系统 |  |  |  |
| （一） | 工作区部分 |  |  |  |
| 1 | 单口孔信息面板 | 1.六类模块，单口面板； 2.模块金针设计采用分层交叉结构，有助于改善NEXT性能；模块电路板采用PressFit非焊接技术，提高性能，降低污染； 3.模块主体材质：聚碳酸酯（PC）； 4.面板表面不见螺钉孔，组合式设计,扣位式面板,采用优质工程塑料PC料,防阻燃抗冲击；信息口有标识标签和用途标签证； 5.底边距地0.3米（病房、电梯厅距地1.5米）； | 61.00 | 个 |
| 2 | 双孔信息面板 | 面板类型：86*86mm型 面板端口数：双口 面板主体塑料材质：采用ABS塑胶材质，耐冲压，阻燃 标识：含有机玻璃的标签 防尘门：优质ABS工程塑料 Z字形弹簧材质：钢丝 连接方式：直接卡接信息模块 安装方式：使用面板包装内配套的双螺丝明装或暗装 附赠两颗M3.5mm螺丝 匹配性：与语音、有线电视、五类、超五类，六类、超六类等全线模块兼容 使用温度： -20～70℃ 湿度：85%（温度85℃±3℃） | 528.00 | 个 |
| 3 | 六类非屏蔽模块 | 工作温度:-10~55度 金针:50微英寸镀金金针 适用线规：22～26AWG 接线方式：标准RJ45信息模块，支持T568A和T568B两种接线方式 绝缘电阻：≥200MΩ 耐压强度：DC：1000V(AC：750V)1min无击穿和飞弧现象 存储温度：-20~60度 插拔次数：＞1000次 IDC端接次数：＞250次； 湿度：0-95% 外壳材质：高强度PC | 1117.00 | 个 |
| 4 | 六类非屏蔽跳线5米 | 水晶头塑料材质：聚碳酸酯（PC） 跳线接头类型：注塑RJ45端子-注塑RJ45端子 跳线线缆类型：24AWG对绞芯线 （多股） 跳线线缆护套材质：PVC /LSZH 跳线线缆外径：6.1±0.3mm 跳线线缆阻抗类型：100±15Ω 连接方式：RJ45端插接RJ45配线架 跳线弯曲半径：≥4D(D：跳线外径) 适用系统：千兆六类非屏蔽系统 使用温度：-20～70℃ | 1117.00 | 条 |
| 5 | 六类非屏蔽双绞线 | 导体结构：0.57mm±0.01mm 线规：23AWG 绝缘材质：HDPE 最小平均厚度：0.21mm 绝缘直径：1.00mm±0.10mm 绝缘层原色：8芯，蓝/白蓝、橙/白橙、绿/白绿、棕/白棕 材料：PE 规格：半透明 4.50×0.40mm 材质：聚酯纤维 规格：500D 护套材料：PVC 最小平均厚度：0.50mm 护套直径：6.1mm±0.30mm 单根导体直流电阻最大值：7.35Ω/100m 绝缘电阻最小值：5000MΩ·km 线对直流电阻不平衡最大值：2%（线对内两导体间） 4%（线对与线对间） 特性阻抗：100Ω±15Ω 近端串音衰减：39.30dB/100m@250MHz 衰减最大值：32.8 dB/100 m@250MHz 回波损耗：17.3dB/100m@250MHz 抗张强度：绝缘16MPa 护套13.5MPa 断裂伸长率：绝缘300% 护套150% 安装弯曲半径：线缆外径的8倍 导线断裂伸长率：15% 长度：305m±2m 工作温度：–20°C ~ +60°C 安装温度：0°C ~ +50°C 储存温度和湿度：–10°C ~ +50°C，<60% (RH)。 | 221.00 | 箱 |
| 6 | PVC穿线管 | PVC穿线管 φ25 | 88.00 | 100m |
| 7 | 86暗装底盒 | PVC 86暗装 | 589.00 | 个 |
| 8 | 镀锌金属桥架 | 300*100*1.2,镀锌金属桥架，含盖板、连接片、螺丝等配件 | 14.00 | 100m |
| （二） | 电信间及配线部分 |  |  |  |
| 9 | 六类非屏蔽跳线2米 | 水晶头塑料材质：聚碳酸酯（PC） 跳线接头类型：注塑RJ45端子-注塑RJ45端子 跳线线缆类型：24AWG对绞芯线 （多股） 跳线线缆护套材质：PVC /LSZH 跳线线缆外径：6.1±0.3mm 跳线线缆阻抗类型：100±15Ω 连接方式：RJ45端插接RJ45配线架 跳线弯曲半径：≥4D(D：跳线外径) 适用系统：千兆六类非屏蔽系统 使用温度：-20～70℃ | 1117.00 | 条 |
| 10 | 六类非屏蔽模块 | 工作温度:-10~55度 金针:50微英寸镀金金针 适用线规：22～26AWG 接线方式：标准RJ45信息模块，支持T568A和T568B两种接线方式 绝缘电阻：≥200MΩ 耐压强度：DC：1000V(AC：750V)1min无击穿和飞弧现象 存储温度：-20~60度 插拔次数：＞1000次 IDC端接次数：＞250次； 湿度：0-95% 外壳材质：高强度PC | 1117.00 | 个 |
| 11 | 24口非屏蔽配线架 | 安装方式：标准19〞安装 1U高度 工作温度：-10~55度 金针：50微英寸镀金金针 电路板：FR-4 A1级覆铜板（军用级） IDC端子：磷青铜 适用线规：22～26AWG 接线方式：T568A/T568B 接触电阻：≤2.5mΩ 绝缘电阻：初始值≥1000MΩ 耐压强度：DC:1000V(AC:750V)1min无击穿和飞弧现象 插拔次数：＞1000次 外壳材质：钢质喷塑（金属支架）+PC聚碳酸酯、ABS（非金属） | 68.00 | 件 |
| 12 | 理线器 | 安装方式：19英寸机架式安装 外壳材质：冷轧钢板 | 68.00 | 件 |
| 13 | 110数据配线架 | 理线器塑料材质：优质ABS塑料 理线器背板材质：钢架黑色喷塑 安装高度：1U 安装方式：机柜螺丝安装 安装底座和塑胶框架组合，安装拆卸方便，施工简单 塑料理线环采用咬合式设计，增加了理线环的机械任性，使得管理更灵活； 大孔式设计，收纳容量大，为成束语音进线和大线径的语音进线管理提供空间； 理线环边缘流线型、弧形设计，为线缆的弯曲半径提供了帮助 使用温度：-20～70℃ 湿度：85%（温度85℃±3℃） | 12.00 | 个 |
| 14 | 42U网络机柜 | 立柱：2.0mm，横梁：1.5mm，前后门：1.2mm,其他：1.0 机柜材质：SPCC优质冷轧钢板 表面处理工艺：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑（黑色） 高强度19英寸承重方孔孔条，带U位标识，可精确调整深度，方便安装维护使用 可选配安装底座，达到固定机柜 机柜表面采用IP23级静电喷塑处理，生产流水线一次成形，具有较强的防潮、防止碰伤、腐蚀 门板类型：前后门单开网孔门 配件：含托盘、风扇，1个6位电源接线板，机柜螺丝 | 27.00 | 台 |
| 15 | 24U壁挂机柜 | 立柱：2.0mm，横梁：1.5mm，前后门：1.2mm,其他：1.0 机柜材质：SPCC优质冷轧钢板 表面处理工艺：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑（黑色） 高强度19英寸承重方孔孔条，带U位标识，可精确调整深度，方便安装维护使用 可选配安装底座，达到固定机柜 机柜表面采用IP23级静电喷塑处理，生产流水线一次成形，具有较强的防潮、防止碰伤、腐蚀 门板类型：前后门单开网孔门 配件：含托盘、风扇，1个6位电源接线板，机柜螺丝 | 4.00 | 台 |
| 16 | PDU | 基本型PDU，每个机柜配置2条PDU。 | 22.00 | 套 |
| 17 | 12芯室内多模光纤 | 室内铠装，12芯多模光纤，规格：50/125um，满足ISO的OM3单模光缆标准，支持10G以太网应用300米 | 9.45 | 100m |
| 18 | 12口光纤配线架 | 含LC双工耦合器 ODF体板材材质：加厚镀锌钝化处理冷轧钢板+白色喷塑 冷轧板厚度：1.0mm 法兰架材质：优质塑料 12芯单个一体化盘使用LC双工耦合器可熔光纤数量：≤24芯 耦合器安装方式：直接卡接于法兰架上 卡接式适配器安装呈倾角45°，保证光纤跳线的曲率半径达到规定的要求 进出线方式：ODF箱体后端左右两侧各有一个孔用于进线，前面上下边的左右各有一个孔用于出线 开启方式：抽屉式开启 安装方式：使用标配安装支架安装固定于19英寸机架式设备上 安装温度：-10～50℃ 储存温度：-20～70℃ 湿度：≤85%（温度85℃±3℃） 耦合器：连接器类型：LC-LC 耦合器套管材料：高强度高密度氧化锆套管 插入损耗：≤0.3dB/每接口 连续插拔附加损耗 ＜0.02 dB 互换性：≤0.1dB 回波损耗 ＞50 dB 拔插次数：≥1500次 工作温度：-20～+60℃ 储存温度：-20～+60℃ | 27.00 | 个 |
| 19 | LC-LC双工耦合器 | 产品名称:工程电信级L C光纤耦合器 产品类型:单多模通用 产品性能:插入损耗≤0.2dB | 162.00 | 个 |
| 20 | LC-LC双芯光纤跳线 | 连接器插针类型：陶瓷氧化锆 插头材质：高耐冲击性防火阻燃型PC，符合UL94V-0 插针端面：UPC端面 品牌化尾套设计，便于用户识别快速原装正品 连接器插入损耗：≤0.2dB/每接口 最大插入损耗：≤0.35dB/每接口 重复性：≤0.1dB 互换性：≤0.20dB 回波损耗 PC≥45，UPC ≥ 50dB 拔插次数：≥1000次 线缆外径：2.0mm（单/双芯） 护套材质：PVC /LSZH 护套颜色可选：多模OM1/OM2橙色，单模OS2黄色，万兆多模OM3/OM4水绿色/浅绿色 工厂预端接并100%测试合格，确保产品质量及传输性能 使用弯曲半径：建议使用弯曲半径>10倍跳线外径 工作温度：-40～+80℃ 储存温度：-20～+85℃ | 162.00 | 对 |
| 21 | LC-LC双芯尾纤 | 连接器插针类型：陶瓷氧化锆 插头材质：高耐冲击性防火阻燃型PC，符合UL94V-0 插针端面：UPC端面 品牌化尾套设计，便于用户识别快速原装正品 连接器插入损耗：≤0.2dB/每接口 最大插入损耗：≤0.35dB/每接口 重复性：≤0.1dB 互换性：≤0.20dB 回波损耗 PC≥45，UPC ≥ 50dB 拔插次数：≥1000次 线缆外径：2.0mm（单/双芯） 护套材质：PVC /LSZH 护套颜色可选：多模OM1/OM2橙色，单模OS2黄色，万兆多模OM3/OM4水绿色/浅绿色 工厂预端接并100%测试合格，确保产品质量及传输性能 使用弯曲半径：建议使用弯曲半径>10倍跳线外径 工作温度：-40～+80℃ 储存温度：-20～+85℃ | 162.00 | 对 |
| （三） | 垂直及干线部分 |  |  |  |
| 22 | 24芯室外单模光纤 | 室外铠装，12芯单模光纤，规格：50/125um，满足ISO的OM3单模光缆标准 | 20.00 | 100m |
| 23 | 12口光纤配线架 | ODF体板材材质：加厚镀锌钝化处理冷轧钢板+白色喷塑 冷轧板厚度：1.0mm 法兰架材质：优质塑料 12芯单个一体化盘使用LC双工耦合器可熔光纤数量：≤24芯 耦合器安装方式：直接卡接于法兰架上 卡接式适配器安装呈倾角45°，保证光纤跳线的曲率半径达到规定的要求 进出线方式：ODF箱体后端左右两侧各有一个孔用于进线，前面上下边的左右各有一个孔用于出线 开启方式：抽屉式开启 安装方式：使用标配安装支架安装固定于19英寸机架式设备上 安装温度：-10～50℃ 储存温度：-20～70℃ 湿度：≤85%（温度85℃±3℃） 耦合器：连接器类型：LC-LC 耦合器套管材料：高强度高密度氧化锆套管 插入损耗：≤0.3dB/每接口 连续插拔附加损耗 ＜0.02 dB 互换性：≤0.1dB 回波损耗 ＞50 dB 拔插次数：≥1500次 工作温度：-20～+60℃ 储存温度：-20～+60℃ | 28.00 | 个 |
| 24 | LC-LC双工耦合器 | 产品名称:工程电信级L C光纤耦合器 产品类型:单多模通用 产品性能:插入损耗≤0.2dB | 168.00 | 个 |
| 25 | LC-LC双芯光纤跳线 | 连接器插针类型：陶瓷氧化锆 插头材质：高耐冲击性防火阻燃型PC，符合UL94V-0 插针端面：UPC端面 品牌化尾套设计，便于用户识别快速原装正品 连接器插入损耗：≤0.2dB/每接口 最大插入损耗：≤0.35dB/每接口 重复性：≤0.1dB 互换性：≤0.20dB 回波损耗 PC≥45，UPC ≥ 50dB 拔插次数：≥1000次 线缆外径：2.0mm（单/双芯） 护套材质：PVC /LSZH 护套颜色可选：多模OM1/OM2橙色，单模OS2黄色，万兆多模OM3/OM4水绿色/浅绿色 工厂预端接并100%测试合格，确保产品质量及传输性能 使用弯曲半径：建议使用弯曲半径>10倍跳线外径 工作温度：-40～+80℃ 储存温度：-20～+85℃ | 168.00 | 对 |
| 26 | LC-LC双芯尾纤 | 连接器插针类型：陶瓷氧化锆 插头材质：高耐冲击性防火阻燃型PC，符合UL94V-0 插针端面：UPC端面 品牌化尾套设计，便于用户识别快速原装正品 连接器插入损耗：≤0.2dB/每接口 最大插入损耗：≤0.35dB/每接口 重复性：≤0.1dB 互换性：≤0.20dB 回波损耗 PC≥45，UPC ≥ 50dB 拔插次数：≥1000次 线缆外径：2.0mm（单/双芯） 护套材质：PVC /LSZH 护套颜色可选：多模OM1/OM2橙色，单模OS2黄色，万兆多模OM3/OM4水绿色/浅绿色 工厂预端接并100%测试合格，确保产品质量及传输性能 使用弯曲半径：建议使用弯曲半径>10倍跳线外径 工作温度：-40～+80℃ 储存温度：-20～+85℃ | 168.00 | 对 |
| 27 | 50对电话线缆 | 通信电缆HYA三类25对电话线缆 护套材质：聚乙烯 线芯材质：无氧铜芯 标称截面：0.5mm 阻燃耐火特性:阻燃 | 10.00 | 100米 |
| 28 | 综合布线系统集成服务 | 定制 | 1.00 | 项 |
| 二 | 信息网络系统 |  |  |  |
| （一） | 内网 |  |  |  |
| 29 | 24口汇聚交换机 | 1.▲固化24个10/100/1000M自适应电口，4个1G/10G SFP+光口； 2.●设备可提供2个模块化电源； 3.▲交换容量≥6Tbps，包转发率≥200Mpps； 4.●产品自主可控，交换机采用国内厂商芯片和器件； 5.支持基于IPv4/IPv6五元组、基于源/目的MAC、基于VLAN、基于802.1P优先级的ACL； 6.支持IGMP v1/v2/v3，PIM-SM等组播协议； 7.支持基础网络保护策略，限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离 8.支持RIPv2，OSPFv2/v3，BGP4/4+，IS-ISv4/v6； 9.支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间达到毫秒级； 10.支持基于流的采样功能，对所选数据流包头中的源IP地址、目的IP地址、协议号、源端口号、包长等信息进行采样，并发送至网管主机； 11.●整机采用绿色环保设计，满负荷情况下功耗<40W，要求提供生产厂家的宣传彩页或官网截图。 | 1 | 台 |
| 30 | 48口以太网接入交换机 | 1.▲固化10/100/1000M以太网端口≥48，固化10G/1G SFP+光接口≥4个 2.▲交换容量≥4Tbps，包转发率≥160Mpps； 3.设备MAC地址≥16K 4.▲支持IPV4/IPV6静态路由 5.●为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05； 6.支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 7.支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗； 8.●支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离，提供官网查询截图； 9.设备自带云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯。 | 3 | 台 |
| 31 | 24口以太网接入交换机 | 1.▲固化10/100/1000M以太网端口≥48，固化10G/1G SFP+光接口≥4个 2.▲交换容量≥3Tbps，包转发率≥120Mpps； 3.设备MAC地址≥16K 4.▲支持IPV4/IPV6静态路由 5.●为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05； 6.支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 7.支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗； 8.●支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离，提供官网查询截图； 9.设备自带云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯。 | 6 | 台 |
| 32 | 单模万兆光模块 | 万兆单模光模块 | 2 | 块 |
| 33 | 多模千兆光模块 | 万兆多模光模块 | 18 | 块 |
| （二） | 外网 |  |  |  |
| 34 | 24口汇聚交换机 | 1.▲固化24个10/100/1000M自适应电口，4个1G/10G SFP+光口； 2.●设备可提供2个模块化电源； 3.▲交换容量≥6Tbps，包转发率≥200Mpps； 4.●产品自主可控，交换机采用国内厂商芯片和器件； 5.支持基于IPv4/IPv6五元组、基于源/目的MAC、基于VLAN、基于802.1P优先级的ACL； 6.支持IGMP v1/v2/v3，PIM-SM等组播协议； 7.支持基础网络保护策略，限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离 8.支持RIPv2，OSPFv2/v3，BGP4/4+，IS-ISv4/v6； 9.支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间达到毫秒级； 10.支持基于流的采样功能，对所选数据流包头中的源IP地址、目的IP地址、协议号、源端口号、包长等信息进行采样，并发送至网管主机； 11.●整机采用绿色环保设计，满负荷情况下功耗<40W，要求提供生产厂家的宣传彩页或官网截图。 | 1 | 台 |
| 35 | 48口以太网接入交换机 | 1.▲固化10/100/1000M以太网端口≥48，固化10G/1G SFP+光接口≥4个 2.▲交换容量≥4Tbps，包转发率≥160Mpps； 3.设备MAC地址≥16K 4.▲支持IPV4/IPV6静态路由 5.●为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05； 6.支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 7.支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗； 8.●支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离，提供生产厂家的宣传彩页或官网截图； 9.设备自带云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯。 | 8 | 台 |
| 36 | 24口以太网接入交换机 | 1.▲固化10/100/1000M以太网端口≥48，固化10G/1G SFP+光接口≥4个 2.▲交换容量≥3Tbps，包转发率≥120Mpps； 3.设备MAC地址≥16K 4.▲支持IPV4/IPV6静态路由 5.●为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05； 6.支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 7.支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗； 8.●支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离，提供生产厂家的宣传彩页或官网截图； 9.设备自带云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯。 | 1 | 台 |
| 37 | 单模万兆光模块 | 万兆单模光模块 | 2 | 块 |
| 38 | 多模千兆光模块 | 千兆多模光模块 | 18 | 块 |
| （三） | 设备网 |  |  |  |
| 39 | 核心交换机 | 1.▲主控引擎与业务板卡完全物理分离, 采用全分布式转发处理架构，独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥6个； 2.●配置引擎≥2个，电源≥2个； 3.▲配置千兆光口≥48个，千兆电口≥48个，万兆光口≥8个； 4.▲交换容量≥300Tbps，包转发性能≥50000Mpps； 5.●为了适应机柜并排部署，机箱业务板卡区采用后出风风道设计； 6.●主控引擎支持集成硬件监控功能，能集中监控板卡、风扇、电源、环境。无需单独配置硬件监控板卡，降低整机功耗； 7.●为提高设备面板空间利用率，要求采用高密度端口设计，所投产品单张业务卡最大可用物理端口≥52个，整机转发业务物理端口≥312个； 8.支持N:1虚拟化：可将多台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，虚拟组内设备具备统一的二层及三层转发表项，统一的管理界面，并可实现跨设备链路聚合； 9.支持VXLAN二三层分布式网关，支持EVPN，支持VXLAN双活； 10.支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6； 11.●支持专门针对CPU的保护机制和基础网络保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行； 12.支持BFD 功能故障检测周期≤3ms，检测到故障并切换到备份路由的断流时间≤30ms； 13.●所投交换机需支持OpenFlow 1.3协议，提供官网截图； 14.●为保障核心设备的安全可靠性，要求所投产品端口浪涌抗扰度≥6KV（即具备6KV的防雷能力）。 | 1.00 | 台 |
| 40 | 24口汇聚交换机 | 1.▲固化24个10/100/1000M自适应电口，4个1G/10G SFP+光口； 2.●设备可提供2个模块化电源； 3.▲交换容量≥6Tbps，包转发率≥200Mpps； 4.●产品自主可控，交换机采用国内厂商芯片和器件； 5.支持基于IPv4/IPv6五元组、基于源/目的MAC、基于VLAN、基于802.1P优先级的ACL； 6.支持IGMP v1/v2/v3，PIM-SM等组播协议； 7.支持基础网络保护策略，限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离 8.支持RIPv2，OSPFv2/v3，BGP4/4+，IS-ISv4/v6； 9.支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间达到毫秒级； 10.支持基于流的采样功能，对所选数据流包头中的源IP地址、目的IP地址、协议号、源端口号、包长等信息进行采样，并发送至网管主机； 11.●整机采用绿色环保设计，满负荷情况下功耗<40W，要求提供生产厂家的宣传彩页或官网截图。 | 1.00 | 台 |
| 41 | 48口以太网接入交换机 | 1.▲固化10/100/1000M以太网端口≥48，固化10G/1G SFP+光接口≥4个 2.▲交换容量≥4Tbps，包转发率≥160Mpps； 3.设备MAC地址≥16K 4.▲支持IPV4/IPV6静态路由 5.●为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05； 6.支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 7.支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗； 8.●支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离，提供生产厂家的宣传彩页或官网截图； 9.设备自带云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯。 | 9.00 | 台 |
| 42 | 24口以太网接入交换机 | 1.▲固化10/100/1000M以太网端口≥48，固化10G/1G SFP+光接口≥4个 2.▲交换容量≥3Tbps，包转发率≥120Mpps； 3.设备MAC地址≥16K 4.▲支持IPV4/IPV6静态路由 5.●为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05； 6.支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 7.支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗； 8.●支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离，提供生产厂家的宣传彩页或官网截图； 9.设备自带云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯。 | 7.00 | 台 |
| 43 | 单模万兆光模块 | 万兆单模光模块 | 2.00 | 块 |
| 44 | 多模千兆光模块 | 千兆多模光模块 | 32.00 | 块 |
| （四） | 网络安全 |  |  |  |
| 45 | 防火墙 | 1. ▲设备硬件要求：管理接口：串口console≥1，USB口≥1，管理口MGT≥1，HA口≥1；业务接口：千兆电口≥3个（含一对bypass接口），千兆光口≥4个（要求满配千兆多模光模块），万兆光口≥2个（要求满配万兆多模光模块）；端口扩展槽位≥4个，机架高度≥2U，双冗余电源。 2. ▲设备性能要求：防火墙吞吐量≥10Gbps；防病毒吞吐量≥3Gbps；IPS吞吐量≥4Gbps，最大并发会话数≥550万，每秒新建会话数≥16万。 3. ●支持策略助手功能,策略助手能够提取命中指定策略ID的流量作为流量数据分析源,生成服务并且根据管理员设置的替换规则、聚合规则优化流量数据，最后自动生成符合管理员期望的安全策略规则。（要求提供产品界面截图并提供由CNAS或符合CNAS《能力验证提供者认可准则》要求的第三方检测检验机构出具的检测报告，并加盖投标人公章） 4.支持透明、路由、混合、旁路四种工作模式。 5. ●支持在出站方向，系统通过实时监控各链路的时延、抖动、丢包率和带宽利用率，实现智能选路、动态调整各链路的流量负载。用户可以配置灵活的LLB模板，并通过配置LLB规则将LLB模板绑定到路由上，以实现对出站链路流量的控制及负载均衡。（要求提供产品界面截图并提供由CNAS或符合CNAS《能力验证提供者认可准则》要求的第三方检测检验机构出具的检测报告，并加盖投标人公章） 6.支持基于安全域、源IP地址、目的IP地址、特定协议类型、应用、角色或用户等进行会话数量限制，并且支持建立会话速率限制。 7.支持对接自动化运维系统下发策略，并通过支持四元组匹配的策略规则，实现策略规则的数量达到百万级别。 8.可扩展流量管控功能。支持两层八级流量管控，每级管道支持源目的地址、用户、服务、应用等颗粒度的精确管控。 9. ●支持SSL代理功能，能够解密HTTPS/POP3S/SMTPS/IMAPS流量。（要求提供产品界面截图并提供由CNAS或符合CNAS《能力验证提供者认可准则》要求的第三方检测检验机构出具的检测报告，并加盖投标人公章）。 10.支持当客户端发起DNS请求，位于公网的DNS服务器返回DNS response报文时，被测设备将对报文中的IP地址进行重写，将其改为私网IP地址以保护和隐藏组网环境中的网络配置。 11.支持对SMB\IMAP等协议传输的病毒以及不少于5层压缩病毒文件进行检出，要求本地病毒特征库规模≥300万，支持手动添加、删除病毒特征。 12.支持针对HTTP、SMTP、IMAP、POP3、VOIP、NETBIOS等20余种协议和应用的攻击检测和防御，提供12000多种特征的攻击检测和防御，特征库支持网络实时更新。 13. ●支持应用在TCP/IP网络环境中的IS-IS动态路由协议，用户可以为不同的VRouter分别配置IS-IS动态路由协议。（要求提供产品界面截图并提供由CNAS或符合CNAS《能力验证提供者认可准则》要求的第三方检测检验机构出具的检测报告，并加盖投标人公章）。 14.可扩展对接SAAS化的安全防护功能。（1）支持对接威胁情报，在系统WebUI页面中查看热点威胁情报的详细信息，也可按照系统提供的防护措施，进行相应的操作，从而对热点威胁进行防范。 15. ●支持连接云平台功能，实现云平台对设备的远程监控。云平台应支持将设备信息、流量数据、威胁事件、系统日志等在云端提供可视化的展示。应支持通过Web方式或者手机APP方式进行远程监控设备状态信息、获取报表、威胁分析等。（要求提供产品界面截图并提供由CNAS或符合CNAS《能力验证提供者认可准则》要求的第三方检测检验机构出具的检测报告，并加盖投标人公章）。 16.可扩展云沙箱功能。支持将可疑文件上传到云平台，沙箱可以分析文件，搜集可疑文件的动态行为，判断文件合法性，将分析结果反馈给系统，并根据系统设置的动作对恶意文件进行处理。 17. ●支持扩展IoT监控功能，通过分析流经设备的流量，识别视频监控专网中的IPC(网络摄像机)和NVR(网络硬盘录像机)等网络视频监控设备，并对识别出的设备进行实时监控，根据自定义配置对出现非法行为的网络视频监控设备进行阻断等操作。（要求提供产品界面截图并提供由CNAS或符合CNAS《能力验证提供者认可准则》要求的第三方检测检验机构出具的检测报告，并加盖投标人公章）。 18.具备对应用程序的识别和控制能力。应用程序特征库不少于4600种，并支持在线更新。 | 2.00 | 台 |
| 46 | 安全功能包 | 三年TP服务（包含AV、IPS功能） | 2.00 | 套 |
| 47 | 千兆多模光模块 | Mini-GBIC SX 千兆多模光模块（含1年保修） | 8.00 | 块 |
| 48 | 万兆多模光模块 | SFP+ 万兆多模光模块（含1年保修），850nm，300m，LC | 4.00 | 块 |
| 49 | 基础网络集成服务 | 设备上架安装调试服务。 | 1.00 | 项 |
| 三 | 无线AP网系统 |  |  |  |
| 50 | 无线控制器 | 1.▲固化千兆电口≥8个，固化千兆光口≥1个，固化万兆光口≥1个； 2.▲标准1U机架式结构，内部实配硬盘插槽，且实配硬盘容量≥1T，支持内存≥4G； 3.为简化运维，便于快速传输配置文件，固化1个USB接口； 4.▲出厂默认AP可管理数≥96个，集中转发AP最高可管理数≥128，本地转发AP最高可管理数≥800，本次配置AP可管理数≥256； 5.要求设备可配置AP的本地数据转发技术模式，即可根据网络的SSID和用户VLAN的规划，决定数据是否需要全部经过无线AC转发或直接进入有线网络进行本地交换，从而更好的适应未来无线网络更高流量传输的要求； 6.为满足微信吸粉应用场景，支持微信连wifi认证、支持短信认证、固定账号认证、二维码名片/授权二维码、微信认证多种方式认证页面合一，由用户选择自己想要的认证方式进行认证上网； 7.支持对用户的管理，可对用户信息进行编辑，支持终端MAC黑白名单，过滤非法终端； 8.支持内置portal认证页面定制，有专业知识的人员可以定义任何页面，做到完全自定义包上传； 9.支持将用户上下线信息发送给第三方系统； 10.满足相关单位要求留存各个类型日志，有NAT日志、NAT44日志、 URL日志、IM日志、BBS日志、邮件日志、搜索引擎等日志； 11.支持MAC认证、WEB认证、802.1X认证、WAPI认证 ，认证后能实现IP、MAC、WLAN等元素的绑定信息，保证只有合法的用户才能进入网络； 12.避免网络非法设备接入，无线控制器能够对终端进行审批管控，具有审批终端接入功能； 13.为方便终端在不同网段之间移动办公，无线控制器能够对终端进行MAC/DHCP地址段绑定，实现用户终端的策略随行，IP地址不变、策略不变。 14.●网优工具分析出网络问题，支持问题区域、问题AP、问题终端定位功能； 15.●网优工具全网设备体验分析，支持上下线失败次数，终端的平均信号强度、平均丢包率、平均时延参数查询，支持排序方便定位问题； 16.●网优工具AP带载状态可查功能，支持终端平均在线时长、终端平均流量、忙时在线人数、峰值在线人数、峰值时刻综合评估设备的利用情况，支持排序方便定位问题。 | 1.00 | 台 |
| 51 | 管理AP数Lic | 无线控制器license授权，可管理1AP。 | 300.00 | 个 |
| 52 | 无线吸顶AP | 1.●支持标准的802.11ac wave2协议,采用双路双频设计，可同时工作在802.11ac和802.11a/b/g/n模式 2.●支持2条空间流,单频最大接入速率867Mbps,整机最大接入速率1167Mbps，支持mu-mimo特性； 3.●发射功率≤20dBm ； 4.●2个10/100/1000Base-T以太网口，支持PoE供电，并提供生产厂家的宣传彩页或官网截图； 5.支持802.3af/本地电源DC5V两种供电模式，整机功耗小于12.95w 6.●设备与无线控制器配合，支持iOS、安卓和windows等主流智能终端操作系统自动识别，提供适应屏幕比例与尺寸的认证页面，实现轻松访问； 7.为增强无线网络可靠性，支持当AC宕机时，AP切换为智能转发模式继续传输数据，保证无线用户正常使用； 8.支持胖/瘦AP两种工作模式的切换，在瘦AP工作模式时，AP与控制器之间采用国际标准的CAPWAP协议通信； 9.支持IPv6技术，包括IPv6报文透传 ,IPv6终端接入认证； 10.支持mac认证、Web认证、802.1X认证、WAPI认证 ； 11.支持无线频谱分析,可视化射频干扰源对无线局域网的性能的影响； 12.为便于后期的管理，要求无线接入点须和网络管理系统进行联动，可以通过网管软件进行配置和拓扑发现，并能进行状态监测和告警，还能实现有线无线一体化网管平台 ； 13.▲为保证服务和兼容性，要求与核心交换机为同一品牌，否则投标无效。 | 248.00 | 台 |
| 53 | 无线网络运维平台 | WIS为无线产品全生命周期提供专业、智能的服务，可以完成从网络规划设计到实施部署、再到智能网优、体验对焦以及后期的巡检运维、无线地勘等一系列工作，结合通过人工智能，大数据技术，为无线网络带来看得见的好体验 | 1.00 | 套 |
| 54 | POE交换机 | 1.▲固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个，支持POE和POE+,同时可POE供电端口≥24个，POE最大输出功率≥370W； 2.▲交换容量≥3Tbps，包转发率≥120Mpps； 3.设备MAC地址≥16K； 4.▲支持IPV4/IPV6静态路由； 5.●投标产品面板自带一键查看PoE供电状态功能的按钮，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态，提供生产厂家的宣传彩页或官网截图； 6.●为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05； 7.支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 8.支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗； 9.●支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离，提供生产厂家的宣传彩页或官网截图； 10.设备自带云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯。 | 16.00 | 台 |
| 55 | 多模千兆光模块 | 千兆多模光模块 | 32.00 | 块 |
| 56 | 六类非屏蔽双绞线 | 导体结构：0.57mm±0.01mm 线规：23AWG 绝缘材质：HDPE 最小平均厚度：0.21mm 绝缘直径：1.00mm±0.10mm 绝缘层原色：8芯，蓝/白蓝、橙/白橙、绿/白绿、棕/白棕 材料：PE 规格：半透明 4.50× 0.40mm 材质：聚酯纤维 规格：500D 护套材料：PVC 最小平均厚度：0.50mm 护套直径：6.1mm±0.30mm 单根导体直流电阻最大值：7.35Ω/100m 绝缘电阻最小值：5000MΩ·km 线对直流电阻不平衡最大值：2%（线对内两导体间） 4%（线对与线对间） 特性阻抗：100Ω±15Ω 近端串音衰减：39.30dB/100m@250MHz 衰减最大值：32.8 dB/100 m@250MHz 回波损耗：17.3dB/100m@250MHz 抗张强度：绝缘16MPa 护套13.5MPa 断裂伸长率：绝缘300% 护套150% 安装弯曲半径：线缆外径的8倍 导线断裂伸长率：15% 长度：305m±2m 工作温度：–20°C ~ +60°C 安装温度：0°C ~ +50°C 储存温度和湿度：–10°C ~ +50°C，<60% (RH)。 | 49.00 | 箱 |
| 57 | 六类非屏蔽跳线2米 | 水晶头塑料材质：聚碳酸酯（PC） 跳线接头类型：注塑RJ45端子-注塑RJ45端子 跳线线缆类型：24AWG对绞芯线 （多股） 跳线线缆护套材质：PVC /LSZH 跳线线缆外径：6.1±0.3mm 跳线线缆阻抗类型：100±15Ω 连接方式：RJ45端插接RJ45配线架 跳线弯曲半径：≥4D(D：跳线外径) 适用系统：千兆六类非屏蔽系统 使用温度：-20～70℃ | 248.00 | 条 |
| 58 | 六类非屏蔽模块 | 工作温度:-10~55度 金针:50微英寸镀金金针 适用线规：22～26AWG 接线方式：标准RJ45信息模块，支持T568A和T568B两种接线方式 绝缘电阻：≥200MΩ 耐压强度：DC：1000V(AC：750V)1min无击穿和飞弧现象 存储温度：-20~60度 插拔次数：＞1000次 IDC端接次数：＞250次； 湿度：0-95% 外壳材质：高强度PC | 248.00 | 个 |
| 59 | 24口非屏蔽配线架 | 安装方式：标准19〞安装 1U高度 工作温度：-10~55度 金针：50微英寸镀金金针 电路板：FR-4 A1级覆铜板（军用级） IDC端子：磷青铜 适用线规：22～26AWG 接线方式：T568A/T568B 接触电阻：≤2.5mΩ 绝缘电阻：初始值≥1000MΩ 耐压强度：DC:1000V(AC:750V)1min无击穿和飞弧现象 插拔次数：＞1000次 外壳材质：钢质喷塑（金属支架）+PC聚碳酸酯、ABS（非金属） | 16.00 | 件 |
| 60 | 理线器 | 安装方式：19英寸机架式安装 外壳材质：冷轧钢板 | 16.00 | 件 |
| 61 | PVC穿线管 | PVC穿线管 φ25 | 24.80 | 100m |
| 四 | 安防视频监控系统 | 存储时长按90天计算 |  |  |
| 62 | 枪型网络摄像机 | 1、设备应为高清红外防水网络摄像机，应采用工业级嵌入式架构，采用专用芯片和嵌入式操作系统，稳定可靠 2、设备应采用1/2.8英寸高性能500万像素传感器，图像分辨率≥3072×1728，最低照度≤0.0005Lux(彩色)，≤0.0001Lux(黑白) 3、2.8~12mm电动变焦镜头 4、设备内置GPU芯片 5、设备应采用高效的H.265视频编码算法，节省带宽、存储。同时支持H.264（BaselineProfile、MainProfile、HighProfile）/MJPEG视频编码，兼容不支持H.265的NVR、平台等。 6、设备支持三码流：主码流分辨率为3072×1728，帧率为30fps；子码流分辨率为720P，帧率为30fps；第三码流分辨率为D1，帧率为30fps； 7、各码流的视频分辨率、帧率、编码格式可单独设置 8、设备应满足图像信噪比大于等于58dB，动态范围大于等于120dB，图像水平中心分辨力不小于1500TVL，灰度等级不小于11级 9、设备支持多用户并发访问，能满足不少于25个用户同时访问并实时浏览视频 10、●设备支持AEC回声消除、混音录像功能。 11、设备红外补光距离100米，支持SmartIR功能，可根据所摄目标距离自动调节补光辐射功率，使物体不过曝 12、设备支持3D数字降噪、电子防抖、畸变矫正、强光抑制、背光补偿图像增强、透雾功能 13、●设备支持移动侦测，遮挡报警，警戒线，虚焦检测，场景变更，区域进入，区域离开，区域入侵，物品遗留，物品拿取，人员聚集，声音异常等智能分析功能 14、●设备感兴趣目标侦测功能，根据感兴趣目标进行侦测过滤，选择感兴趣目标后，只对此形态目标进行智能分析并出发报警，感兴趣目标支持人、非机动车、机动车；感兴趣目标支持单选和多选，提供公安部授权的检验（测）机构或其他权威检验（测）机构出具的检验（测）报告复印件并加盖投标人公章。 15、●设备支持文字转语音功能，配置好文字，转换成语言从扬声器播出，其中文字支持自定义 16、●设备支持ANR断网续传功能，断网情况下，包含视频码流、抓拍图片和结构化信息会自动存储到本地存储卡，网络恢复后自动上传。 17、设备应支持TCP/IP、SIP、RTSP、组播、DHCP、DNS、DDNS、PPPoE、NAT、802.1X、QoS、UPnP、SMTP、RTP、RTCP网络协议 18、设备应具备20%抗丢包能力 19、设备应具备1×RJ45、1×RS485、1×TF卡、1×LineIn、1×LineOut、2×开关量报警输入、1×开关量报警输出、1×DC12V电源接口。 | 80.00 | 台 |
| 63 | 半球网络摄像机 | 1、设备应为高清防暴半球型网络摄像机，应采用工业级嵌入式架构，采用专用芯片和嵌入式操作系统，稳定可靠。 2、设备应采用1/2.7英寸高性能500万像素传感器，图像分辨率≥3072×1728，内置GPU芯片，最低照度至少为0.0005Lux(彩色)， 0.0001Lux(黑白)。 3、设备应内置焦距内置2.8mm定焦镜头 4、支持H.264、H.265和MJPEG视频编码，支持G.711a、G.711u、G.726、G.722、AAC_LC、ADPCM、G722.1c音频编码。 5、设备支持三码流：主码流分辨率为3072×1728，帧率为30fps；子码流分辨率为720P，帧率为30fps；第三码流分辨率为D1，帧率为30fps。各码流的视频分辨率、帧率、编码格式可单独设置。 6、设备应满足图像信噪比大于等于58dB，动态范围大于等于120dB，图像水平中心分辨力不小于1500TVL，灰度等级不小于11级 7、●设备支持AEC回音抵消功能，在语言对讲时可消除回声 8、设备支持多用户并发访问，能满足不少于25个用户同时访问并正常调用图像 9、●设备支持混音录像功能，支持音频混音录像，可将本地音频文件输入和客户端采集的声音保持至录像文件。 10、设备红外补光距离100米，支持SmartIR功能，可根据所摄目标距离自动调节补光辐射功率，使物体不过曝 11、设备支持3D数字降噪、电子防抖、畸变矫正、远端放大、强光抑制、背光补偿图像增强，透雾功能 12、设备支持移动侦测，遮挡报警，警戒线，虚焦检测，场景变更，区域进入，区域离开，区域入侵，物品遗留，物品拿取，人员聚集，声音异常，起雾检测行为分析智能功能和磁盘满、网线断开、磁盘错误等异常侦测功能 13、●根据感兴趣目标进行侦测过滤，选择感兴趣目标后，只对此形态目标进行智能分析并出发报警，感兴趣目标支持人、非机动车、机动车；感兴趣目标支持单选和多选 14、●设备支持文字转语音功能，配置好文字，转换成语言从扬声器播出，其中文字支持自定义 15、●设备支持ANR断网续传功能，断网情况下，包含视频码流、抓拍图片和结构化信息会自动存储到本地存储卡，网络恢复后自动上传。 16、设备支持TCP/IP、SIP、RTSP、组播、DHCP、DNS、DDNS、PPPoE、NAT、802.1X、QoS、UPnP、SMTP、RTP、RTCP网络协议 17、设备应具备1×RJ45、1×RS485、1×LineIn、1×LineOut、1×mic IN、1×speaker out、2×告警输入、1×告警输出、1×TF卡槽、1×DC12V电源接口（支持POE供电） 18、设备应能满足在DC12V±30%宽电压环境下正常工作，支持POE及电源热备份；具备IP67防护等级，工作温度-40°~70°。 | 208.00 | 台 |
| 64 | 电梯球机 | 1.设备应采用1/2.8英寸高性能传感器，总像素200万像素。 2. 设备的最低照度至少为0.003Lux(彩色)， 0.0003Lux(黑白)。 3.设备应支持33倍光学变焦，f=4.5~148.5mm，光圈F1.5-4.4 4.设备应采用最新的H.265视频编码算法，支持H.264(Baseline/Main/High Profile)及MJPEG。 5.设备最大应支持分辨率1920×1080@60fps，辅流1080×720@60fps，同时输出。 6.设备应满足图像信噪比大于等于57dB，图像水平中心分辨力不小于1100TVL，灰度等级不小于11级。 7.●视频图像传输到客户端延时小于等于110ms。 8.●设备与客户端之间用100米网线连接，每次在客户端连续发送1000个数据包，重复测试3次，每次丢包数应小于1个。 9.设备应支持宽动态功能，动态范围不小于105db 10. 支持三码流并发输出，可达到主码流1920×1080，帧率30帧/秒，第一辅码流1280×720，帧率30帧/秒，第二辅码流704×576，帧率30帧/秒。 11. ●设备音频编码格式应支持G.711a、G.722、G726音频编码标准。支持音频AAC_LC编码格式 12.设备应支持水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-30°~90°，水平手控速度大于560°/S，云台定位精度为±0.1。支持512个预置位设置。 13.●红外灯照射距离可达400米 14.设备应支持3D数字降噪、透雾、强光抑制、电子防抖、智能红外等图像增强功能。 15.●设备应支持定时、报警抓拍图片功能 16.设备应支持感兴趣区域增强编码，至少支持8块区域；隐私遮盖、故障告警、日志、字符叠加、升级记忆功能、镜像、语音对讲、报警输入/输出、远程管理等功能。 17.设备应支持自动扫描，自动巡航，模式路径，自动守望、区域遮盖、时钟启动功能、鼠标轨迹控制功能、3D定位、预置位冻结功能。 18.设备应支持自动扫描，自动巡航，模式路径，自动守望、区域遮盖、时钟启动功能、鼠标轨迹控制功能、3D定位、预置位冻结功能。 19.●设备可通过内置电子罗盘在监视画面上叠加样机镜头当前指向方位及角度。 20.●设备应支持回声消除、混音录像功能。 21.●支持SD卡热插拔，最大支持256GB。 22.●设备应支持断网续传功能，断网情况下，数据自动存储到本地SD卡，网络恢复后自动上传。 23.设备应支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、人员聚集侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、快速移动、徘徊检测、音频异常侦测、移动侦测、视频遮挡侦测等智能分析功能。 24.设备应具备1×RJ45、1×RS485、1×BNC、1×SD卡、1×LineIn、1×LineOut、4×开关量报警输入、2×开关量报警输出、1×AC24V接口。 25.设备应具备IP66防护等级，在-45°的低温及+70°的高温下都运行正常。 26.●设备应能在盐溶液浓度5%的环境下正常工作。提供公安部授权的检验（测）机构或其他权威检验（测）机构出具的检验（测）报告复印件并加盖投标人公章。 | 6.00 | 台 |
| 65 | 小型枪机壁装支架 | 定制枪机支架 | 80.00 | 台 |
| 66 | 摄像机电源 | DC12V2A。 | 294.00 | 台 |
| 67 | 存储设备 | 1、双路64位多核处理器，模块化无线缆设计 2、4U高密度设计，可容纳48块3.5英寸磁盘 3、支持RAID 0、1、5、6、10、RAIDX、热备盘 4、采用自主创新的KRAT技术，突破了普通硬盘在RAID中的可靠性问题 5、支持自主创新的RAIDX存储方式，即使损坏多块硬盘(大于两块)，业务保持不中断 6、支持SATA/SAS硬盘，支持硬盘热插拔 7、支持iSCSI访问方式，支持NAS（SAMBA/NFS）访问方式 8、冗余网口，支持网口绑定，实现负载均衡，提高硬件可靠性 9、流媒体应用功能，可以搭配监控平台进行分布式调度和资源虚拟化 10、先进的文件系统，大大提升监控视频存储系统的性能和稳定性 11、管理功能，可实现对多台阵列同时管理，实现全面的状态报警管理 | 4.00 | 台 |
| 68 | 8T硬盘 | 企业级硬盘容量8TB，接口类型sata3，接口速率6Gb/s，缓存256MB，盘体尺寸3.5英寸，转速7200转。 | 192.00 | 块 |
| 69 | 无线网桥 | 室内工业级电梯专用无线网桥，2.4G频段传输，最大传输距离200米，带宽≥100M，DC12V/POE，1×10/100M Base-TX (Cat. 5/5E, RJ-45) 网口，802.11b/g/n，含POE电源适配器。实际使用需要成对使用。 | 6.00 | 对 |
| 70 | 智能分析设备 | 1、设备实现设备接入、数据存储、码流转发、实时浏览、录像同步回放、语音对讲、告警联动、集中控制等功能。 2、设备采用嵌入式设计，支持平台级联组网、堆叠组网、堆叠和级联混合组网。 3、单台设备支持最大支持1000个监控点的接入，支持单纯录像256Mbps或单纯转发512Mbps的能力。 4、设备支持H.265/H.264等编码格式，支持4K、1080P、720P、D1主流视频分辨率。 5、●支持多画面同时浏览，最多可达64画面； 6、支持画面轮巡及预案轮巡，支持批量操作，可以对多个窗口批量执行抓拍、停止浏览等操作。 7、支持实时浏览窗口风格自定义功能，用户可以自行设计所需要的窗口风格； 8、支持在浏览过程中立即回放30秒之前的画面，支持单倍速播放、支持拖拽定位。 9、支持自定义电视墙风格，可以将客户端电视墙窗口的布局与实际物理布局的一一对应，支持电视墙轮巡。 10、●支持视频拼接功能，通过平台客户端对视频源进行剪切、上下位移、放大、缩小等操作，将多个视频源图像拼接为单路图像，并支持录像存储和电视墙上墙功能； 11、支持平台录像、前段录像、客户端本地录像等多种录像策略。 12、支持16路放像、16路同步放像功能，支持录像单帧播放、多倍速放像、录像倒放等功能。 13、支持混音录像功能，平台和前端摄像机语音对讲时，对讲语音与视频可以同步录制; 14、支持将监控点的录像绑定到指定磁盘分区，支持视频流直接写入存储； 15、支持自定义设备树，用户可以根据需要自行设置设备树的设备分组和排序等信息。 16、●支持一机四屏功能，将窗口复制到指定显示屏，单个客户端可同时查看视频浏览、录像管理、电视墙和电子地图；支持屏间操作，可以将任意视频浏览窗口或电子地图图元作为设备视频源，在四个屏幕之间进行拖拉操作实现浏览、录像回放、上墙等功能；提供公安部授权的检验（测）机构或其他权威检验（测）机构出具的检验（测）报告复印件并加盖投标人公章。 17、支持本地地图、网络在线地图、服务器获取地图等多种电子地图方式，支持JPEG地图、Google地图。 18、●支持对图像进行目标属性分类：人、车、 物的属性分类；支持对图像中的运动目标的颜色、尺寸特征提取；支持对图像中运动目标物摘要快照提取；并支持通过运动目标属性条件筛选查询，并通过快照回溯原始视频； 19、●支持视频浓缩，将视频中出现运动目标物压缩在一个极短的时间内同时展现。视频浓缩支持叠加目标框、方向线或区域筛选、10个感兴趣区域或排除区域设置、运动目标的密度和播放速度的控制，支持摘要录像中的运动目标数量统计; 20、支持手机、平板等移动终端通过移动客户端连接平台，支持Android和I0S操作系统； 21、●支持SDK和WebService两种开发接口，支持与视频会议系统交互； 22、支持负载均衡、智能丢包恢复、重传缓冲和精确重传功能。 23、支持用户授权，由用户组统一划分权限，支持最高三级权限登录；支持限制制定mac地址或ip地址的机器登录平台。 24、支持2个千兆网口、2个USB接口。 25、设备满足工作温度-10℃～+50℃。 | 1.00 | 套 |
| 71 | 视频授权 | 301-1000路监控点时，单路监控点的接入许可 | 294.00 | 套 |
| 72 | 液晶拼接屏 | 1、应采用工业用的专业液晶屏，系统结构应该是先进的、开放的体系结构，所显示的高速动态画面应流畅、自然。 2、55”DID黑边屏，支持365（天）×24（小时）不间断工作。 3、LED背光，16:9，S-PVA，可用于高端特殊TV、多媒体TV、长时间工作的现场显示等等。 ★4、整屏画面稳定无闪烁，整屏色彩和亮度均匀性不低于90%，对比度不低于：3500：1，亮度为700cd/m2。 5、数字显示LCD采用屏幕具有高对比度、高亮度，高色彩还原度，不变形。 6、单机物理分辨率≥1920×1080；屏幕比例为16∶9。 7、水平视角：178°，垂直视角：178°。 8、应采用模块化的数字显示单元，单个数字显示屏幕对角线尺寸为55”英寸 10、屏幕之间的拼接缝隙为≤3.5mm 11、为增加屏体散热，拼接屏需采用铝质后盖 12、工作寿命应≥50000小时。 13、支持所有的输入信号任意拼接； 14、支持无信号时，黑屏和蓝屏两种选择； 15、拼接屏需具有数字降噪、自动显示格式匹配、白平衡可调节等功能 16、控制界面应具有中文操作菜单 17、拼接屏漏电电流应小于5mA(AC峰值) 18、全程10bit 信号处理，红、绿、蓝三原色分别提供1024 级灰阶，从而达到10.7 亿种色彩的表现力； | 12.00 | 块 |
| 73 | 视频显示矩阵 | 1、▲框架式结构，模块化、无线缆、无源背板设计； 2、支持电源模块冗余备份，热插拔； 3、▲支持独立机箱、交换板、主控板相互独立，交换板支持热插拔； 4、▲机箱不少于14个板卡插槽，输入输出板卡可任意槽位插拔； 5、不少于80×80视频矩阵交换；支持不低于160路音频交换； 6、解码板支持IP网络信号的解码；最大输出8路至交换矩阵； 7、支持4096×2160及以下分辨率视频解码，支持音频解码，支持音视频同时解码； 8、▲支持符合GB/28181的前端接入；支持H.323、RTSP、VSIP协议； 9、支持对通道EDID信息进行编辑； 10、▲同一输入通道的视频图像在不同输出端口显示的失步误差<1ms； 11、▲主控板故障时，不影响已经设定好的输入、输出状态； 12、支持音频与视频独立/随路切换； 13、单路切换上墙延时≤65ms； 14、可无缝扩容，增加功能时，不需要更换机箱原机箱、交换板等； 15、单机箱支持混插不同功能的输入、输出、画面分割、扩展等功能板，支持任意组合不同的功能模块； 16、单机箱增加、减少不同类型的功能板卡后，控制界面可自动调整； 17、支持查看及调用接入的视频监控、视频会议等IP流资源； 18、支持自动读取输入信号属性并自适应输出； 19、支持对输入信号源进行缩放、拉伸、平铺后输出； 20、支持截取输入信号的局部图像进行显示； 21、当输入信号丢失时，可在客户端给出离线显示； 22、▲支持视频矩阵、音频矩阵、拼控、解码器、编码器、流媒体、画面分割等功能，在一台设备上实现，在一个界面上调度管理； 23、▲默认支持管理员和调度员2种角色，可自定义更多角色； 24、支持资源权限划分，即不同的用户可配置不同的信号源和大屏控制权限； 25、▲多用户同时登录，并发8个以上； | 1.00 | 台 |
| 74 | 拼接输入卡 | 8路HDMI接口，纯视频传输，支持1080P输入。 | 2.00 | 块 |
| 75 | 拼接输出卡 | 8路HDMI接口，纯视频传输，支持1080P输出。支持拼接输出。 | 3.00 | 块 |
| 76 | 大屏电视墙框架 | 55寸单元定制机柜式支架，金属材质，根据项目现场需求进行定制，以实际项目的图纸为准 | 12.00 | 套 |
| 77 | 解码器 | 1.采用2U机箱，具有8个业务卡槽，可选配1-8个业务板卡。 2.业务板卡可选视频监控平台板卡、解码板卡、编码板卡、拼接解码板卡、网关接入板卡 3.内含电源，自动温控，对外有两个千兆网络接口 4.各槽位与机箱千兆网络交换 | 1.00 | 台 |
| 78 | 高清解码模块 | KDM201双路高清解码模块。支持H.264/H.265，输出接口2×HDMI，1×VGA （HDMI1与VGA同时同源输出，与HDMI2异源输出；HDMI1/VGA分辨率1920×1080，HDMI2分辨率最高4K即3840×2160） 最高解码视频分辨率为4K（3840×2160） 解码总能力支持4×4K、8×400万（2592×1520）、18×1080P、32×D1； 支持解码第三方厂家国标码流； | 6.00 | 块 |
| 79 | 拼接屏配套线缆 | 视频线、电源线、控制线等 | 12.00 | 套 |
| 80 | 控制终端设备 | 主频≥3.4GHz；缓存6M；内存≥4GDDR4；硬盘≥1T；含声卡；集成千兆网；1G独立显卡；前置4口USB3.0。 | 2.00 | 台 |
| 81 | 杀毒软件 | 基础组件，实现系统的集中管理、策略配置、报表查看等功能。可安装在Windows Server 2008/Windows Server 2012上；客户端基础组件，需通过购买授权许可实现其它功能。购买的其他功能模块默认包含一年软件升级服务；防病毒功能+补丁功能，支持Windows XP/VISTA/WIN7/WIN8/WIN10，可扩展其它操作系统平台和其它功能；提供2年病毒库、漏洞库升级及功能维保服务。 | 1.00 | 套 |
| 82 | 24口汇聚交换机 | 1.▲固化24个10/100/1000M自适应电口，4个1G/10G SFP+光口； 2.●设备可提供2个模块化电源； 3.▲交换容量≥6Tbps，包转发率≥200Mpps； 4.●产品自主可控，交换机采用国内厂商芯片和器件； 5.支持基于IPv4/IPv6五元组、基于源/目的MAC、基于VLAN、基于802.1P优先级的ACL； 6.支持IGMP v1/v2/v3，PIM-SM等组播协议； 7.支持基础网络保护策略，限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离 8.支持RIPv2，OSPFv2/v3，BGP4/4+，IS-ISv4/v6； 9.支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间达到毫秒级； 10.支持基于流的采样功能，对所选数据流包头中的源IP地址、目的IP地址、协议号、源端口号、包长等信息进行采样，并发送至网管主机； 11.●整机采用绿色环保设计，满负荷情况下功耗<40W，要求提供生产厂家的宣传彩页或官网截图； | 1.00 | 台 |
| 83 | 48口以太网接入交换机 | 1.▲固化10/100/1000M以太网端口≥48，固化10G/1G SFP+光接口≥4个 2.▲交换容量≥4Tbps，包转发率≥160Mpps； 3.设备MAC地址≥16K 4.▲支持IPV4/IPV6静态路由 5.●为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05； 6.支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 7.支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗； 8.●支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离，提供官网查询截图； 9.设备自带云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯。 | 10.00 | 台 |
| 84 | 单模万兆光模块 | 万兆单模光模块 | 2.00 | 块 |
| 85 | 多模千兆光模块 | 千兆单模光模块 | 20.00 | 块 |
| 86 | 六类非屏蔽双绞线 | 导体结构：0.57mm±0.01mm 绝缘材质：HDPE 最小平均厚度：0.21mm 绝缘直径：1.00mm±0.10mm 绝缘层原色：8芯，蓝/白蓝、橙/白橙、绿/白绿、棕/白棕 材料：PE 规格：半透明 4.50× 0.40mm 材质：聚酯纤维 护套材料：PVC 最小平均厚度：0.50mm 护套直径：6.1mm±0.30mm 单根导体直流电阻最大值：7.35Ω/100m 绝缘电阻最小值：5000MΩ·km 线对直流电阻不平衡最大值：2%（线对内两导体间） 4%（线对与线对间） 特性阻抗：100Ω±15Ω 近端串音衰减：39.30dB/100m@250MHz 衰减最大值：32.8 dB/100 m@250MHz 回波损耗：17.3dB/100m@250MHz 抗张强度：绝缘16MPa 护套13.5MPa 断裂伸长率：绝缘300% 护套150% 安装弯曲半径：线缆外径的8倍 导线断裂伸长率：15% 长度：305m±2m 工作温度：–20°C ~ +60°C 安装温度：0°C ~ +50°C 储存温度和湿度：–10°C ~ +50°C，<60% (RH)。 | 49.00 | 箱 |
| 87 | 六类非屏蔽模块 | 工作温度:-10~55度 金针:50微英寸镀金金针 适用线规：22～26AWG 接线方式：标准RJ45信息模块，支持T568A和T568B两种接线方式 绝缘电阻：≥200MΩ 耐压强度：DC：1000V(AC：750V)1min无击穿和飞弧现象 存储温度：-20~60度 插拔次数：＞1000次 IDC端接次数：＞250次； 湿度：0-95% 外壳材质：高强度PC。 | 294.00 | 个 |
| 88 | 24口非屏蔽配线架 | 安装方式：标准19〞安装 1U高度 工作温度：-10~55度 金针：50微英寸镀金金针 电路板：FR-4 A1级覆铜板（军用级） IDC端子：磷青铜 适用线规：22～26AWG 接线方式：T568A/T568B 接触电阻：≤2.5mΩ 绝缘电阻：初始值≥1000MΩ 耐压强度：DC:1000V(AC:750V)1min无击穿和飞弧现象 插拔次数：＞1000次 外壳材质：钢质喷塑（金属支架）+PC聚碳酸酯、ABS（非金属）。 | 20.00 | 件 |
| 89 | 理线器 | 安装方式：19英寸机架式安装 外壳材质：冷轧钢板。 | 20.00 | 件 |
| 90 | 摄像机电源线 | ZR-RVV2*1.5 | 147.00 | 100m |
| 91 | 12芯室内多模光纤 | 室内铠装，12芯多模光纤，规格：50/125um，满足ISO的OM3单模光缆标准，支持10G以太网应用300米。 | 3.50 | 100m |
| 92 | 12口光纤配线架 | 含LC双工耦合器 ODF体板材材质：加厚镀锌钝化处理冷轧钢板+白色喷塑 冷轧板厚度：≥1.0mm 法兰架材质：优质塑料 12芯单个一体化盘使用LC双工耦合器可熔光纤数量：≤24芯 耦合器安装方式：直接卡接于法兰架上 卡接式适配器安装呈倾角45°，保证光纤跳线的曲率半径达到规定的要求 进出线方式：ODF箱体后端左右两侧各有一个孔用于进线，前面上下边的左右各有一个孔用于出线 开启方式：抽屉式开启 安装方式：使用标配安装支架安装固定于19英寸机架式设备上 安装温度：-10～50℃ 储存温度：-20～70℃ 湿度：≤85%（温度85℃±3℃） 耦合器：连接器类型：LC-LC 耦合器套管材料：高强度高密度氧化锆套管 插入损耗：≤0.3dB/每接口 连续插拔附加损耗 ＜0.02 dB 互换性：≤0.1dB 回波损耗 ＞50 dB 拔插次数：≥1500次 工作温度：-20～+60℃ 储存温度：-20～+60℃ 。 | 10.00 | 个 |
| 93 | LC-LC双工耦合器 | 产品名称:工程电信级L C光纤耦合器 产品类型:单多模通用 产品性能:插入损耗≤0.2dB。 | 60.00 | 个 |
| 94 | LC-LC双芯光纤跳线 | 连接器插针类型：陶瓷氧化锆 插头材质：高耐冲击性防火阻燃型PC，符合UL94V-0 插针端面：UPC端面 品牌化尾套设计，便于用户识别快速原装正品 连接器插入损耗：≤0.2dB/每接口 最大插入损耗：≤0.35dB/每接口 重复性：≤0.1dB 互换性：≤0.20dB 回波损耗 PC≥45，UPC ≥ 50dB 拔插次数：≥1000次 线缆外径：2.0mm（单/双芯） 护套材质：PVC /LSZH 护套颜色可选：多模OM1/OM2橙色，单模OS2黄色，万兆多模OM3/OM4水绿色/浅绿色 工厂预端接并100%测试合格，确保产品质量及传输性能 使用弯曲半径：建议使用弯曲半径>10倍跳线外径 工作温度：-40～+80℃ 储存温度：-20～+85℃。 | 60.00 | 对 |
| 95 | LC-LC双芯尾纤 | 连接器插针类型：陶瓷氧化锆 插头材质：高耐冲击性防火阻燃型PC，符合UL94V-0 插针端面：UPC端面 品牌化尾套设计，便于用户识别快速原装正品 连接器插入损耗：≤0.2dB/每接口 最大插入损耗：≤0.35dB/每接口 重复性：≤0.1dB 互换性：≤0.20dB 回波损耗 PC≥45，UPC ≥ 50dB 拔插次数：≥1000次 线缆外径：2.0mm（单/双芯） 护套材质：PVC /LSZH 护套颜色可选：多模OM1/OM2橙色，单模OS2黄色，万兆多模OM3/OM4水绿色/浅绿色 工厂预端接并100%测试合格，确保产品质量及传输性能 使用弯曲半径：建议使用弯曲半径>10倍跳线外径 工作温度：-40～+80℃ 储存温度：-20～+85℃。 | 60.00 | 对 |
| 96 | PVC穿线管 | PVC穿线管 φ25 | 58.80 | 100m |
| 97 | 安防视频监控系统集成服务 | 定制 | 1.00 | 项 |
| 五 | 应急报警系统 |  |  |  |
| 98 | IP网络可视对讲主机 | 采用10.2英寸触摸显示屏，1080P高清视频，一般放置在对讲管理室的桌面或操作台上。 功能简介： 可视对讲：支持双向可视全双工对讲，支持手柄、免提两种对讲方式。 视频会议：支持视频会议功能，可与系统内其他设备实现视频会议（系统须配置视频会议服务器软件）。 视频联动：支持在通话状态下，本机同步显示分机摄像头和联动IPC的画面。 广播播放：支持MP3文件广播、喊话广播、外接音源广播。 主机托管：支持托管至系统内其它主机。 监听监视：支持单路监听监视和循环监听监视。 录音录像：支持对通话过程音视频的本地存储，并可本机查询播放。 留影留言：支持本机留影留言，可交接班时使用。 呼叫上传：支持分机呼叫超时无应答时，上传高级主机，可设定呼叫上传的时间段。 通话转移：支持将当前通话转接到系统内的其他设备。 通话保持：支持保留当前通话，接听其他设备呼叫。 遇忙转移：支持呼叫忙时转移分机呼叫。 关机转移：支持主机处于关机或掉线状态时，将分机的呼叫转移到其它主机上。 会议模式：支持会议通话模式，成员间可相互发言。 指挥模式：支持指挥通话模式，成员发言只有指挥长可听到。 开门提示：支持开门提示，可显示分机门磁状态。 远程开锁：支持对分机远程开锁，可设置密码权限。 一键呼叫：支持一键呼叫系统内任一设备。 SIP电话接入：支持标准SIP通讯协议，可与SIP电话进行双向对讲。 报警联动：支持报警联动功能，可通过网络协议联动其它平台。 语音播报：支持语音播报呼叫分机的描述信息，支持本地修改描述信息。 数据加密：支持音视频数据加密传输。 在线检测：支持实时检测系统内设备的在线状态，支持掉线提醒。 接口多样：支持音频输入、录音输出、485通讯、报警输出、耳麦、USB、HDMI等硬件接口。 供电方式：DC14V/1.7A。 | 1.00 | 台 |
| 99 | 可视分机（全金属防暴） | 1080P高清摄像头，全铝合金CNC加工，壁挂式安装，单按钮呼叫，挂式安装，具有呼叫/报警，可视对讲，喧哗报警，广播播放，录音录像，消防强切，指令控制，防拆报警，数据保密，在线检测等功能 。 | 100.00 | 台 |
| 100 | 交换机 | 1、标准19英寸1U高机架设备，实配固化千兆电接口数≥16个，千兆光口≥2个，最大可用端口≥18个； 2、交换容量≥36Gbps，包转发率≥26.78Mpps； 3、为了保证在高温环境下设备仍能稳定工作，要求最大工作温度≥45°C 4、为了保证设备在流量突发时不卡顿，要求所投设备至少支持4M（含4M）以上的端口缓存。 | 12.00 | 台 |
| 101 | 核心交换机 | 1、固化端口：≥24个10/100/1000Mbps电口，≥4个SFP光口，标准1U设备； 2、▲交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps，提供官网截图证明并加盖投标人公章； 3、●为避免网络被异常流量和突发流量波及导致网络瘫痪，要求设备支持QOS，支持端口流量限速，提供生产厂家的宣传彩页或官网截图； 4、●支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作，提供生产厂家的宣传彩页或官网截图； 5、支持标准的ACL、支持基于IP/MAC扩展的ACL； 6、●符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术，要求提供生产厂家的宣传彩页或官网截图； 7. ●支持网管平台管理，通过可上网的PC或者手机，即可完成部署，即插即用，支持可视化整网拓扑、前面板端口通断状态呈现、CPU、内存利用率、设备配置等功能，提供生产厂家的宣传彩页或官网截图； 8、为方便新建项目开局，要求设备支持对全网同品牌设备进行统一的发现，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦。 | 1.00 | 台 |
| 102 | 六类非屏蔽双绞线 | 导体结构：0.57mm±0.01mm 线规：23AWG 绝缘材质：HDPE 最小平均厚度：0.21mm 绝缘直径：1.00mm±0.10mm 绝缘层原色：8芯，蓝/白蓝、橙/白橙、绿/白绿、棕/白棕 材料：PE 规格：半透明 4.50× 0.40mm 材质：聚酯纤维 规格：500D 护套材料：PVC 最小平均厚度：0.50mm 护套直径：6.1mm±0.30mm 单根导体直流电阻最大值：7.35Ω/100m 绝缘电阻最小值：5000MΩ·km 线对直流电阻不平衡最大值：2%（线对内两导体间） 4%（线对与线对间） 特性阻抗：100Ω±15Ω 近端串音衰减：39.30dB/100m@250MHz 衰减最大值：32.8 dB/100 m@250MHz 回波损耗：17.3dB/100m@250MHz 抗张强度：绝缘16MPa 护套13.5MPa 断裂伸长率：绝缘300% 护套150% 安装弯曲半径：线缆外径的8倍 导线断裂伸长率：15% 长度：305m±2m 工作温度：–20°C ~ +60°C 安装温度：0°C ~ +50°C 储存温度和湿度：–10°C ~ +50°C，<60% (RH) | 26.00 | 箱 |
| 103 | 电源线 | RVV2*1.5mm2 | 60.00 | 100m |
| 104 | PVC穿线管 | PVC穿线管 φ25 | 74.00 | 100m |
| 105 | 应急报警系统集成服务 | 定制 | 1.00 | 项 |
| 六 | 出入口控制系统 |  |  |  |
| 106 | 一卡通平台 | 1、集成式设计，提供安全可靠、高性能的统一安防系统 2、支持单独部署，支持设备堆叠，无缝平滑扩容 3、支持监控系统、报警系统、门禁系统、对讲系统、巡更系统、人员出入口系统、车辆出4、入口系统、智能分析系统、消防、LED、WIFI探针、信息发布系统、梯控、一卡通等子系统的统一接入管理，支持各子系统之间的联动 5、可以方便地进行报警联动设置、可进行布撤防，发生报警时可以联动摄像机图像切换上墙、电子预案弹出、电子地图定位 6、支持系统同时登录用户数量至少100个 7、支持门禁接入路数、人卡/车卡/结构化、车辆道闸接入数至少1600个 8、支持访客机接入数、报警主机接入数、巡更设备接入数至少1000台 9、支持人员登记最大并发数至少50000个 10、支持抓拍图最大保存量至少10000000条 11、支持用户登录抢占并提示 12、多次登录密码错误进行账户锁定 13、支持以折线图方式展示近七天进入内部人员、车辆数据 14、支持以列表形式展示人员出入记录，包含照片、姓名、证件号、出入方式、人员类型、是否通行、门禁名称、出入时间 15、支持单屏人证核验终端+电脑WEB端登记 16、支持双屏访客机登记 17、支持将访问列表按检索或全量导出 18、支持展示访客出入管控记录及生成访客轨迹 19、支持以列表形式展示所有内部人员，包括照片、名字、证件号、性别、登记时间、所属组织，并能进行新增、修改、授权、详情查看、冻结等操作 20、支持一个角色信息绑定一或多个门禁；当对人员进行角色授权后，该人员即拥有角色对应的门禁权限 21、支持对人脸识别终端下发人员信息和人脸信息 22、支持对已授权下发的人员进行权限的更改 23、支持门禁卡管控，能批量新增、导入、删除门禁卡，并将门禁卡与人员绑定 24、支持AB门禁配置管理，支持新增、删除、修改AB门禁配置 25、支持AB门禁绑定多个设备 26、支持AB门禁时间段设置 27、支持防疫管理、隔离管理多时段配置 28、支持隔离区配置，配置隔离区、隔离楼层、隔离房间与设备绑定，以卡片或表格形式展现 29、支持隔离区设备管理 30、支持已添加监控平台中监控点位实时浏览功能 31、支持多画面同时浏览，支持1/4/9/16画面布局，支持单画面全屏 32、实时浏览时，支持音视频同步 33、支持浏览窗☐图像自动缩放 34、支持状态显示功能，以声光和文字图形显示各安防系统的事件报警信息、故障报警信息、35、设防和撤防区域、与各安防系统的通信工作状态以及各安防系统设备的关闭、开启信息。 36、支持对告警情况的可视化展示，包括今日告警、告警类型、状态、级别进行可视化展示，37、并以时间轴方式展示近七日告警数；当前已接入设备的在线离线状态统计展示 38、提供与其它第三方系统实现相关业务集成应用二次开发 SDK 接口，完成与其它系统交互控制综合集成。 39、提供与其它第三方系统实现相关业务互联应用二次开发 SDK 接口，完成与其它系统信息交互联通。 40、支持8个3.5/2.5吋机械硬盘或SSD固态硬盘（SATA），均同时支持U.2高速数据读写接口 41、标配4个千兆电口 42、支持4个USB接口 43、支持1个VGA接口。 | 1 | 套 |
| 107 | 人脸识别门禁 | 采用200W像素双摄像头，白光&红外补光灯，8寸触控屏；识别距离0.3m-2m，适应1.2m-1.9m身高范围；支持存储20,000人脸库和100,000卡片（IC/M1/CPU卡）；活体检测，支持人脸、刷卡、人脸&刷卡、远程求助开门等多种开门方式；具备以太网口、WIFI、RS485、韦根、门锁门磁接口、开门开关接口、告警输入输出、TF卡槽、内置MIC和扬声器；DC12V供电，功耗20W，IP66防护，不含电源。 | 71.00 | 台 |
| 108 | DC12V电源变换器(36W) | DC12V电源变换器，AC220V/50Hz输入，DC12V/3A输出，输出功率36W。 | 71.00 | 个 |
| 109 | CPU门禁卡 | CPU门禁卡，感应频率为13.56MHz，读写距离2.5-10cm，卡片尺寸：85.5mm*54mm*0.86mm（长*宽*高）。默认白卡，可定制卡片印刷图案（另付定制费）。 | 200.00 | 张 |
| 110 | 电梯人脸识别门禁 | 1、设备采用≥7英寸LCD触摸显示屏，屏幕流明度≥350cd/㎡，分辨率≥1024*600，屏幕防暴等级≥IK04。 2、采用嵌入式Linux系统，支持刷脸认证，支持IC卡，身份证卡号读取，CPU卡内容读取及开启/关闭NFC刷卡功能。 3、设备本地人脸库存储容量≥5000张，本地卡存储容量≥6000张，本地出入记录存储容量≥50000条。 4、支持授权人员刷人脸时可抓拍图片并实时上传平台，支持被≥4个客户端软件同时实时监听，在线状态下实时上传比对记录。 5、支持在0.001lux低照度无补光环境下正常实现人脸识别，人脸识别距离为0.2~3m，识别高度范围为0.9~2.2m，人脸识别误识率≤0.01%的条件下，准确率≥99%。 6、支持设备本地人脸注册、本地U盘导入人员信息、远程中心下发人脸、通过APP采集人脸并注册下发。 7、设备支持视频对讲功能，可跟平台或客户端、室内机、管理机、手机APP进行视频对讲；同时支持管理中心远程视频预览功能。 8、支持中心下发黑名单信息；支持本地黑名单信息比对；支持本地黑名单报警功能，报警信息可上传平台。 9、人脸比对平均时间≤0.2s，支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别。 10、支持≥IP65防水等级，设备本地支持根据具体用户按天、周、月、自定义时间段或全部查询事件记录。 11、具有数据管理功能，包括支持本地非明文存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片；支持实时非明文上传比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等至平台。 12、支持断网续传离线记录非明文数据功能；设备对USB导出数据（事件记录及人脸等）应采用非明文存储方案。 | 2.00 | 台 |
| 111 | 发卡器 | 1、符合ISO14443、ISO7816标准，读卡频率约13.56MHz，125KHz。 2、支持Mifare卡卡号、Mifare卡内容、CPU卡、CPU卡内容、身份证序列号、ID(EM)卡卡号。 3、设备支持≥1个USB2.0接口免驱，支持≥1个ISO7816尺寸的接触式智能卡和≥2个Sim卡尺寸的PSAM卡座。 | 1.00 | 台 |
| 112 | 人脸采集仪 | 1、≥200万像素，内置MIC，最低照度≤0.1Lux。 2、日夜转换模式支持单彩，支持自动白平衡。 3、视频帧率支持≥1080p@25fps，≥1080p@30fps。 4、调整垂直角度支持-10°～30°。5、信噪比≥62dB，支持蜂鸣功能。 6、具有良好的环境适应性，工作温度-10℃～45℃，湿度小于90%的情况下能正常工作。 7、功耗≤2W，电源供应支持DC5V±5%。 | 1.00 | 台 |
| 113 | 门禁管理终端 | 主频≥3.4GHz；缓存6M；内存≥4GDDR4；硬盘≥1T；含声卡；集成千兆网；1G独立显卡；前置4口USB3.0。 | 1.00 | 台 |
| 114 | 单门磁力锁 | 1、≥280kg静态直线拉力的单门磁力锁。 2、LED指示灯显示门锁状态。 3、门锁状态讯号输入(NONCCOM)。 4、内置反向电流防护装置(MOV)。 5、防残磁设计，选用防磨损材料。 6、铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处。 | 45.00 | 套 |
| 115 | 双门磁力锁 | 1、≥280kgx2(600Lbsx2)静态直线拉力。 2、可自行设定12VDC或24VDC。 3、内置反向电流防护装置(MOV)。 4、门锁状态讯号输入(NONCCOM)。 5、LED指示灯显示门锁状态，防残磁设计，选用防磨损材料。 6、铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理。 | 26.00 | 套 |
| 116 | 开门按钮 | 1、最大耐电流1.25A，电压250V。 2、输出方式支持常开。 3、适合埋入式电器盒适用。 4、外形尺寸约为86mm×86mm。 | 80.00 | 个 |
| 117 | 24口汇聚交换机 | 1.▲固化24个10/100/1000M自适应电口，4个1G/10G SFP+光口； 2.●设备可提供2个模块化电源； 3.▲交换容量≥6Tbps，包转发率≥200Mpps； 4.●产品自主可控，交换机采用国内厂商芯片和器件； 5.支持基于IPv4/IPv6五元组、基于源/目的MAC、基于VLAN、基于802.1P优先级的ACL； 6.支持IGMP v1/v2/v3，PIM-SM等组播协议； 7.支持基础网络保护策略，限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离； 8.支持RIPv2，OSPFv2/v3，BGP4/4+，IS-ISv4/v6； 9.支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间达到毫秒级； 10.支持基于流的采样功能，对所选数据流包头中的源IP地址、目的IP地址、协议号、源端口号、包长等信息进行采样，并发送至网管主机； 11.●整机采用绿色环保设计，满负荷情况下功耗<40W，要求提供生产厂家的宣传彩页或官网截图。 | 1.00 | 台 |
| 118 | 16口以太网接入交换机 | 1、标准19英寸1U高机架设备，实配固化千兆电接口数≥16个，千兆光口≥2个，最大可用端口≥18个； 2、交换容量≥36Gbps，包转发率≥26.78Mpps； 3、为了保证在高温环境下设备仍能稳定工作，要求最大工作温度≥45°C 4、为了保证设备在流量突发时不卡顿，要求所投设备至少支持4M（含4M）以上的端口缓存。 | 8.00 | 台 |
| 119 | 单模千兆光模块 | 千兆单模光模块 | 16 | 块 |
| 120 | 六类非屏蔽双绞线 | 导体结构：0.57mm±0.01mm 线规：23AWG 绝缘材质：HDPE 最小平均厚度：0.21mm 绝缘直径：1.00mm±0.10mm 绝缘层原色：8芯，蓝/白蓝、橙/白橙、绿/白绿、棕/白棕 材料：PE 规格：半透明 4.50× 0.40mm 材质：聚酯纤维 规格：500D 护套材料：PVC 最小平均厚度：0.50mm 护套直径：6.1mm±0.30mm 单根导体直流电阻最大值：7.35Ω/100m 绝缘电阻最小值：5000MΩ·km 线对直流电阻不平衡最大值：2%（线对内两导体间） 4%（线对与线对间） 特性阻抗：100Ω±15Ω 近端串音衰减：39.30dB/100m@250MHz 衰减最大值：32.8 dB/100 m@250MHz 回波损耗：17.3dB/100m@250MHz 抗张强度：绝缘16MPa 护套13.5MPa 断裂伸长率：绝缘300% 护套150% 安装弯曲半径：线缆外径的8倍 导线断裂伸长率：15% 长度：305m±2m 工作温度：–20°C ~ +60°C 安装温度：0°C ~ +50°C 储存温度和湿度：–10°C ~ +50°C，<60% (RH) | 12.00 | 箱 |
| 121 | 六类非屏蔽模块 | 工作温度:-10~55度 金针:50微英寸镀金金针 适用线规：22～26AWG 接线方式：标准RJ45信息模块，支持T568A和T568B两种接线方式 绝缘电阻：≥200MΩ 耐压强度：DC：1000V(AC：750V)1min无击穿和飞弧现象 存储温度：-20~60度 插拔次数：＞1000次 IDC端接次数：＞250次； 湿度：0-95% 外壳材质：高强度PC。 | 71.00 | 个 |
| 122 | 24口非屏蔽配线架 | 安装方式：标准19〞安装 1U高度 工作温度：-10~55度 金针：50微英寸镀金金针 电路板：FR-4 A1级覆铜板（军用级） IDC端子：磷青铜 适用线规：22～26AWG 接线方式：T568A/T568B 接触电阻：≤2.5mΩ 绝缘电阻：初始值≥1000MΩ 耐压强度：DC:1000V(AC:750V)1min无击穿和飞弧现象 插拔次数：＞1000次 外壳材质：钢质喷塑（金属支架）+PC聚碳酸酯、ABS（非金属）。 | 8.00 | 件 |
| 123 | 理线器 | 安装方式：19英寸机架式安装 外壳材质：冷轧钢板。 | 8.00 | 件 |
| 124 | 门禁电源线 | ZR-RVV3*1.0 | 35.50 | 100m |
| 125 | 12芯室内多模光纤 | 室内铠装，12芯多模光纤，规格：50/125um，满足ISO的OM3单模光缆标准，支持10G以太网应用300米。 | 2.80 | 100m |
| 126 | 12口光纤配线架 | 含LC双工耦合器 ODF体板材材质：加厚镀锌钝化处理冷轧钢板+白色喷塑 冷轧板厚度：≥1.0mm 法兰架材质：优质塑料 12芯单个一体化盘使用LC双工耦合器可熔光纤数量：≤24芯 耦合器安装方式：直接卡接于法兰架上 卡接式适配器安装呈倾角45°，保证光纤跳线的曲率半径达到规定的要求 进出线方式：ODF箱体后端左右两侧各有一个孔用于进线，前面上下边的左右各有一个孔用于出线 开启方式：抽屉式开启 安装方式：使用标配安装支架安装固定于19英寸机架式设备上 安装温度：-10～50℃ 储存温度：-20～70℃ 湿度：≤85%（温度85℃±3℃） 耦合器：连接器类型：LC-LC 耦合器套管材料：高强度高密度氧化锆套管 插入损耗：≤0.3dB/每接口 连续插拔附加损耗 ＜0.02 dB 互换性：≤0.1dB 回波损耗 ＞50 dB 拔插次数：≥1500次 工作温度：-20～+60℃ 储存温度：-20～+60℃ 。 | 8.00 | 个 |
| 127 | LC-LC双工耦合器 | 产品名称:工程电信级L C光纤耦合器 产品类型:单多模通用 产品性能:插入损耗≤0.2dB | 48.00 | 个 |
| 128 | LC-LC双芯光纤跳线 | 连接器插针类型：陶瓷氧化锆 插头材质：高耐冲击性防火阻燃型PC，符合UL94V-0 插针端面：UPC端面 品牌化尾套设计，便于用户识别快速原装正品 连接器插入损耗：≤0.2dB/每接口 最大插入损耗：≤0.35dB/每接口 重复性：≤0.1dB 互换性：≤0.20dB 回波损耗 PC≥45，UPC ≥ 50dB 拔插次数：≥1000次 线缆外径：2.0mm（单/双芯） 护套材质：PVC /LSZH 护套颜色可选：多模OM1/OM2橙色，单模OS2黄色，万兆多模OM3/OM4水绿色/浅绿色 工厂预端接并100%测试合格，确保产品质量及传输性能 使用弯曲半径：建议使用弯曲半径>10倍跳线外径 工作温度：-40～+80℃ 储存温度：-20～+85℃。 | 48.00 | 对 |
| 129 | LC-LC双芯尾纤 | 连接器插针类型：陶瓷氧化锆 插头材质：高耐冲击性防火阻燃型PC，符合UL94V-0 插针端面：UPC端面 品牌化尾套设计，便于用户识别快速原装正品 连接器插入损耗：≤0.2dB/每接口 最大插入损耗：≤0.35dB/每接口 重复性：≤0.1dB 互换性：≤0.20dB 回波损耗 PC≥45，UPC ≥ 50dB 拔插次数：≥1000次 线缆外径：2.0mm（单/双芯） 护套材质：PVC /LSZH 护套颜色可选：多模OM1/OM2橙色，单模OS2黄色，万兆多模OM3/OM4水绿色/浅绿色 工厂预端接并100%测试合格，确保产品质量及传输性能 使用弯曲半径：建议使用弯曲半径>10倍跳线外径 工作温度：-40～+80℃ 储存温度：-20～+85℃。 | 48.00 | 对 |
| 130 | PVC穿线管 | PVC穿线管 φ25 | 8.52 | 100m |
| 131 | 86暗装底盒 | PVC 86暗装 | 151.00 | 个 |
| 132 | 出入口控制系统集成服务 | 定制 | 1.00 | 项 |
| 七 | 电子巡更系统 |  |  |  |
| 133 | 巡更采集器 | 巡检人员随身携带，用于巡检，一般根据巡检人员的数量以及班次确定使用量。射频感应，感应距离5CM左右。坚固耐用，一体胶胆，密封防水，防震；超低功耗设计，智能5秒自检功能，带电池更换记录，时间出错记录等。 精致外形，采用RFID感应读卡技术，读取成功时，有声光提示，数据存储满时有提示功能 金属外壳，防水、防振和防低温设计 LED强光手电功能，满足夜间使用需求 读卡频率：125k，读卡距离：3-5cm，读卡响应时间：≤0.3s 采用USB通讯方式，直接与电脑数据交换，速率高，稳定可靠 57600BPS的标准下快速、稳定的数据传输，也具有给巡检器校时等功能 安全可靠，掉电后数据保存100年不丢失 超低功耗，低电流量，电池寿命1年以上（正常读卡每天300次),可充电； 防护等级：IP55 工作温度范围：-40℃-70℃,工作湿度范围：30%-95%。 | 10.00 | 台 |
| 134 | 巡更信息点 | 1.记录巡更地点名称,具有防水防震，抗击打，但要避开电磁场和酸碱腐蚀的环境，可贴于物体上安装。巡更点； 2.读卡反应时间≤0.3s。 | 76.00 | 台 |
| 135 | 控制中心设备 | 1.内存：8G 2.机械硬盘：1T 3.显示器：23寸 支持1080P | 1.00 | 台 |
| 136 | 巡更管理软件 | 采用B/S架构 巡更系统数据采集和管理 | 1.00 | 套 |
| 137 | 电子巡更系统集成服务 | 定制 | 1.00 | 项 |
| 八 | 公共广播系统 |  |  |  |
| （一） | 机房主控设备 |  |  |  |
| 138 | IP网络控制主机 | 技术参数： 1、支持7*24小时不间断运行； 2、中央处理器； 3、显示屏：17.3寸高分辨率触摸液晶显示屏（1920*1080）； 4、内存：DDR4 2133MHz，8G DIMM ，可扩展至64G； 5、硬盘：企业级 SSD 不小于240G固态硬盘； 6、输入电源：AC220V/50Hz~60Hz 300W工业开关电源； 7、操作系统： Linux操作系统，sqlite3数据库； 8、触摸屏：电阻式触摸屏； 9、硬盘扩展接口：一个pcieM.2接口，四个SATA 3.0 Connectors； 10、主板扩展接口：一个PCI-E X16 Slot接口,一个PCI-E X1 Slot接口； 11、显示接口：1个VGA接口,1个HDMI接口； 12、网口：标准RJ45接口1个，100/1000Mbps； 13、串口：1个； 14、USB接口: 两个USB 3.0 Connectors ，六个USB 2.0 Connectors； 15、话筒接口：3.5话筒输入接口*1； 16、线路输入：3.5线路输入接口*1； 17、线路输出：3.5线路输出接口*1； 18、电源开关：带灯轻触按键； 19、鼠标键盘接口：1个PS/2； 20、电源接口：国标三插接口； 21、安装方式：兼容面板，机柜式安装； 22、工作环境：-10℃～+50℃； 23、相对湿度：5%～95%，非凝结状态； | 1.00 | 台 |
| 139 | 数字化IP网络广播客户端管理软件 | 主要功能特点： 1、智慧云广播系统平台管理软件，安装于智慧云广播系统控制中心的机架式服务器，是智慧云广播系统数据交换、系统运行和功能操作的综合管理平台。软件平台是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括数字音频播控台，语音播控台，智慧音频终端和消防联动设备，智慧电源管理设备等，实时展示音频终端的名称，IP地址、在线状态、任务状态、设备音量等； 2、▲智慧云平台，B/S架构，支持国家互联网和本地局域网，支撑系统智慧音频设备的运行，负责音频流媒体传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、媒体库音频文件管理、调度处理等功能； 3、●智慧系统具有网络（音频）质量自适应QOS传输算法，智慧节目媒体库，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，为各智能终端设备提供数据媒体传输服务（投标时需提供软件功能性检测报告佐证，加盖投标人公章） 4、系统支持日志查询，运行日志、播放日志、消防日志、寻呼日志； 5、支持系统任务列表查看，轻松管理执行的所有定时任务信息和执行状态，支持显示当日执行任务数量、正在执行任务、已经执行任务数量，未执行任务数量、且未执行任务数量会在系统显示倒计时功能； 6、支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端，触发方案包括短路输出、音乐播放； 7、编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行方案的设置周期，支持定时任务多种音源； 8、智慧云广播系统管理平台控制软件可设置多账户，权限分配，设备分配，定时定点，音频采集，同一账户多人同时登录系统平台，高权限用户可以强行终止其它用户正在执行的任务，可以管理分配设备/部分功能授权给其它用户； 9、●支持多级任务强切后自动恢复功能， 如正进行手动播放任务时，系统有定时音乐要执行，系统会强切当前手动播放任务，结束后自动恢复，系统正在执行定时任务需要寻呼，则会暂停当前定时任务，寻呼结束后自动恢复当前定时任务；（投标时需提供软件功能性检测报告佐证，加盖投标人公章） 10、支持多套定时打铃方案，支持打铃方案复制，每套定时打铃方案支持多次任务，支持一键启用/停用方案，支持单个任务、多个任务的启用与停用功能； 11、支持Web模式远程登录、指定终端设备的后台分类管理； 12、支持终端设备在线绑定功能，支持与海康威视、大华等主流摄像头联动； 13、支持 TCP/UDP、单播/组播模式下混合应用，支持国家互联网和本地局域网，兼容各种复杂的网络环境，支持多台服务器分布式布署与服务器集群； 14、支持全区、分区消防联动，支持消防N±N模式，支持人工报警与数字报警，支持配置报警器触发终端响应播报任务； 15、支持终端登陆用户名和登陆密码与智慧云广播系统平台管理软件统一管理，支持多用户同时登录、支持分控管理，实现远程节目播放管理； 16、●基于Linux系统，对病毒的先天性免疫功能，具有开放性、优良性、稳定性、安全性、高效性；Liunx AI边缘计算，全新IOT智能型系统，支持7X24小时不间断工作；（投标时需提供软件功能性检测报告佐证，加盖投标人公章） 17、●智慧系统采用Ai智能识别技术，具备数字音频智能绑定功能，智慧终端在系统主页面自动显示状态，无需添加；（投标时需提供软件功能截图和检测报告佐证，加盖投标人公章） 18、●支持智能蓝牙（5.0版本）终端远程加密设置，监控摄像头绑定功能；（投标时需提供软件功能截图和检测报告佐证，加盖投标人公章） 19、●系统内置数字音频通道自适应参量均衡算法，多频段动态范围调节，支持十段参量 DSP 音效处理，通过网页登陆广播系统后台可调节终端音效，有流行、舞曲、摇滚、古典、人声、柔和以及自定义十段均衡器调节：分别有31Hz、62Hz、125Hz、250Hz、500Hz、1KHz、2KHz、4KHz、8KHz、16KHz频点的±10dB调节，支持终端设备在现场使用环境不同而调节修饰音效；（投标时需提供软件功能截图和检测报告佐证，加盖投标人公章） 20、支持设备在线分区设置，通过web页面后台或分控客户端均可轻松操控广播系统； 21、系统管理平台内置嵌入式TTS语音引擎；支持TTS 文字转语音广播，可实现将文本合成语音，支持男声/女声/音速/音调选择，支持本地TXT文本导入，支持文本定时播放功能； 22、支持通过手机、电脑、平板等设备远程管理及发布音频广播、文字广播；支持分区播报、录音播报、定时播报；支持账户权限管理、远程自动升级、自动时间校对等功能； 23、系统支持所有控制界面均具备灵活的分区设备检索功能，支持分区/分组独立管理； 24、▲支持移动手机网络4G.5G.WIFI点播、广播、喊话功能，兼容Android系统（投标时需提供软件功能性检测报告佐证，加盖投标人公章） 25、支持音频采集功能，播放到任意指定终端，支持本地广播、终端流媒体监听； 26、支持设置任意时间和特殊日期，实现指定时间启用、禁用定时任务； 27、支持广播接收方播放提示音，广播接收方响应广播喊话任务时，加入提示音； 28、▲系统平台支持对智慧音频终端进行远程固件版本升级，支持同类型设备批量升级，支持单个设备升级；支持智慧云广播系统系统管理软件远程升级，无需技术人员到本地机房升级，实现客户端零维护，减轻维护人员工作强度；（投标时需提供软件功能截图或检测报告佐证，加盖投标人公章） 29、支持数据备份、还原、导入、导出. 支持平台系统媒体库歌曲上传/下载 30、支持修改定时任务的时间、音量、歌曲文件等。 | 1.00 | 套 |
| 140 | 广播中心控制设备 | 主要功能特点： 1、智慧云广播系统数字音频播控台，标准机柜设计，采用超大的触控真彩显示屏，主页终端状态显示功能，可直接触控终端发出指令呼叫指定区域； 2、智慧系统采用Ai智能识别技术，具备数字音频智能绑定功能，智慧终端在系统主页面自动显示状态，无需添加； 3、系统支持DHCP，也可以直接在设备上配置静态IP地址；采用IPS高清显示屏，170°宽视角，全方位无障碍显示； 4、TFT显示屏尺寸16.5cm*10.0cm，每一条水平线上包含有1024个像素点，共有600条线，扫描列数为1024列，行数为600行。输入信号分子扭转与回复响应时间不高于16ms支持RGB三个通道色数显示（256*256*256）采用先进生物触控技术，操作敏捷、交互方便； 5、智慧数字播控台自动跟随主服务器平台，图形化界面、状态信息显示一目了然，操作简单便捷，具有一键全区广播，一键紧急广播；支持直接操作呼叫任意智慧音频终端； 6、支持服务器媒体库音乐点播功能，支持分区广播、分组广播、全区广播，支持点播任意终端，可单曲播放；单曲循环；顺序播放；循环播放以及随机播放； 7、自带回声消除模块,且具有回声啸叫抑制功能，内置数字音频通道自适应参量均衡算法(QOS)，多频段动态范围调节，根据网络环境自动调整动态网络延时，支持直接操作，可呼叫、点播歌曲给任意终端；具有对分区/分组/全区节目源点播控制功能 8、具有紧急时一键操作，支持多路模拟音源混音功能； 9、具有无声音输入时自动关闭功能，并可设定自动关闭时间；具有手动打开/关闭静音功能 10、一键混音功能，一键紧急功能，LED自然跟随，紧急时一键触发告警，带防护盖，防止误操作； 11、支持用户名和登陆密码与智慧云广播系统平台管理软件统一管理，支持系统用户同时登录、支持分控管理账号登录，实现远程节目播放管理； 12、支持背景音讲话，有效解决IP数字系统定时程序播音时由于数字信号无法与话筒讲话等模拟信号进行混音的难题； 13、具有脱机运行功能，可直接接入校园局域网使用，寻呼时无需服务器的支撑，数字音频播控台具备服务器断网后仍然能够进行混音广播（校园局域网），支持多路音频混音功能，可将外部音频输入采集并播放到指定网络终端； 14、标准RJ45网络接口、支持DHCP、兼容路由器、交换机、Intelnet、4G、5G、组播、单播等任意网络结构、支持国家互联网和本地局域网； 15、音频接口：6路单声道MIC输入，4路立体声输入，1路紧急按钮，1路寻呼功能键，1路USB输入，1路混合母线输出，2路AUX输出； 16、具有输入静音控制（带静音指示灯），用户在调节好音量后，可以方便地使用静音开关控制相应的信号输入，无需要再去使用推子控制输入输出； 主音源输入技术参数： 1、六路话筒输入，四路（两组）立体声输入； 2、单声道输入通道带48V幻像供电，嵌入式开关设计； 3、话筒输入高中低三段均衡，立体声高低两段均衡，输入推子60mm，手感平滑； 4、每路音源输入具有一键静音按钮，一组辅助输出，由推子控制； 5、输入每路带PFL按键，方便监听推子前信号，透光式按键设计； 6、每路话筒输入信号指示灯和峰值指示灯共用，绿色红色两种颜色可变； 7、USB播放功能，带液晶显示屏，可以显示歌曲名和歌词，支持MP3,WAV等多种格式，中英文界面可选，循环模式可选； 8、带U盘录音功能；自带蓝牙功能，可以直接蓝牙输入音频； 9、可以连接电脑声卡输入音频； 10、左右主输出，带卡龙和莲花两种输出口接口（方便给本地或远程录音信号），推子独立控制，60mm推子； 11、立体声监听输出，可以耳机监听，也可以输出到监听音箱旋钮控制音量大小； 12、标准双12段电平指示左右自然显示，准确显示电平大小； 13、独特的外观设计,精准的组装工艺，性能稳定可靠； 14、话筒输入可以选择卡龙或6.35接口，立体声输入可以选择RCA或6.35接口； 15、采用独特的设计方案，声音动态大，音色饱满； 16、两组混合平衡输出，L&R 受MAIN MIX 推子控制，AUX1 AUX2 分别受AUX1SENT &AUX2SENT独立控制独立输出； 辅助技术参数： 1、 网络接口：标准RJ45输入； 2、 传输速率：100Mbps； 3、 网络协议：TCP/IP、UDP、IGMP； 4、 音频格式：MP3/WAV/； 5、 工作温度：-40℃～+70℃； 6、 工作湿度：20%～80%相对湿度，无结露； 7、 音频模式：网络数据包，CD音质； 8、 谐波失真：≤0.3%； 9、 信噪比：＞75dB； 10、 线路输入电平：250mV， RCA； 11、 频率响应：20Hz～20KHz(+/-0.5dB)； 12、 总谐波失真：<%1(额定条件：20HZ-20KHZ)； 13、等效输入噪音：≤-110dBm； 14、输入通道均衡特性：低频：80Hz/±15dB；中频：2.5KHz±15dB；高频：12KHz/±15dB； 15、线路输入的最大增益：≥20dB； 16、输入阻抗：话筒输入：≥1.0KΩ；线路输出：≥10 KΩ； 17、输出阻抗：左总输出：≤300Ω；右总输出：≤300Ω；监听总输出：≤300Ω； 18、输入电源：AC～220V/50Hz；(电源适配器)； 19、消耗功率：≤40W； | 1.00 | 套 |
| 141 | 话筒 | 主要功能特点： 1.鹅颈式咪杆输入，红色灯环开关指示，前奏提示音； 2.单指向电容话筒，实现高品质声音拾取； 3.采用多级高性能的声表滤波器，具备优良的抗干扰能力。 主要技术参数： 1.指向性：单指向； 2.输出阻抗：≤200Ω±30%； 3.灵敏度：47dB±3dB； 4.电源：DC 3V； 5.拾音距离：20-50cm； 6.配件：8M连接线.防风海绵。 | 1.00 | 台 |
| 142 | DVD播放器 | 主要功能特点： 1.双解码双显示屏设计，MP3和CD独立解码工作，互不干扰影响； 2.内置MP3播放器，可直接播放USB，支持MP3，WAV，WMA等歌曲格式； 3.支持MP3文件夹播放，支持六种循环模式播放； 4.MP3独立输出，独立音量控制； 5.逐行扫描和隔行扫描输出； 6.AC-3.DTS.HDCD三解码等； 7.兼容MPEG4.DVD.SVCD.VCD.CD.MP3.DVD-AUDIO.HDCD.WMA. PICTURE-CD. CDR/RW等碟片； 8.音频输出：立体声独立输出，音量独立控制； 9.视频输出：1路复合视频输出； 10.视频制式：NTSC / PAL/PAL60； 11.具有MP3和CD混音输出功能； 12.CD全功能遥控。 主要技术参数： 1.MP3格式：MP3/WAV/WMA； 2.碟片格式：DVD/VCD/CD/MP4/MP3； 3.输出：2路立体声输出(CD/MP3)，1路混音输出，1路视频输出； 4.频率响应：20Hz~2000Hz（±3dB)； 5.谐波失真：< 0.3%； 6.信噪比：>85dB； 7.工作温度：-20度~+60度； 8.工作湿度：10%~90%； 9.功耗：＜50W； 10.电源：AC220V/50Hz； | 1.00 | 台 |
| 143 | 调谐器 | 主要功能特点： 1.LCD中英文显示屏； 2.歌曲动态频谱显示功能； 3.USB文件夹播放功能； 4.高性能FM收音功能，可存储≥128个电台； 5.MP3硬件解码，具有超强的读盘能力； 6.U盘支持WAV,WMA,MP3等多种音频格式。 主要技术参数： 1.频率范围：FM：87.5~108MHz； 2.调谐方式：单波段； 3.波段：自动； 4.音频格式：MP3/WAV/WMA； 5.输出： 1路RAC输出； 6.频率响应：20Hz~2000Hz（±3dB）； 7.工作温度：-20度~ +60度； 8.工作湿度：10%~90%； 9.功耗：＜50W； 10.电源：AC220V/50Hz； | 1.00 | 台 |
| 144 | 前置放大器 | 主要功能特点： 1.至少10路输入通道：包括5路话筒输入，3路音频输入，2路紧急优先（EMC),2个线路输出口； 2.话筒1具和紧急输入有最高优先，强行切入优先功能； 3.剩余话筒输入与线路输入为第二级； 4.开关机缓冲，延时输出保护功能； 5.话筒输入通道和线路输入通道均可独立调校音量，高音和低音独立调节。 主要技术参数： 1.频响：20Hz~20kHz（±3dB）； 2.总谐波失真：AUX：0.1%，MIC：0.3%； 3.信噪比：>90dB； 4.电源：AC220V/50Hz； | 1.00 | 台 |
| 145 | 寻呼话筒 | 主要功能特点： 1、智慧云广播系统数字音频播控台，标准机柜设计，采用超大的触控真彩显示屏，主页终端状态显示功能，可直接触控终端发出指令呼叫指定区域； 2、▲智慧系统采用Ai智能识别技术，具备数字音频智能绑定功能，智慧终端在系统主页面自动显示状态，无需添加； 3、系统支持DHCP，也可以直接在设备上配置静态IP地址；采用IPS高清显示屏，170°宽视角，全方位无障碍显示； 4、▲TFT显示屏尺寸16.5cm*10.0cm，每一条水平线上包含有1024个像素点，共有600条线，扫描列数为1024列，行数为600行。输入信号分子扭转与回复响应时间不高于16ms支持RGB三个通道色数显示（256*256*256）采用先进生物触控技术，操作敏捷、交互方便； 5、▲智慧数字播控台自动跟随主服务器平台，图形化界面、状态信息显示一目了然，操作简单便捷，具有一键全区广播，一键紧急广播；支持直接操作呼叫任意智慧音频终端； 6、▲支持服务器媒体库音乐点播功能，支持分区广播、分组广播、全区广播，支持点播任意终端，可单曲播放；单曲循环；顺序播放；循环播放以及随机播放；（投标时需提供软件功能截图或视频演示佐证，加盖投标人公章） 7、▲自带回声消除模块,且具有回声啸叫抑制功能，内置数字音频通道自适应参量均衡算法(QOS)，多频段动态范围调节，根据网络环境自动调整动态网络延时，支持直接操作，可呼叫、点播歌曲给任意终端；具有对分区/分组/全区节目源点播控制功能； 8、具有紧急时一键操作，支持多路模拟音源混音功能； 9、具有无声音输入时自动关闭功能，并可设定自动关闭时间；具有手动打开/关闭静音功能 10、▲一键混音功能，一键紧急功能，LED自然跟随，紧急时一键触发告警，带防护盖，防止误操作； 11、▲支持用户名和登陆密码与智慧云广播系统平台管理软件统一管理，支持多用户同时登录、支持分控管理账号登录，实现远程节目播放管理； 12、支持背景音讲话，有效解决IP数字系统定时程序播音时由于数字信号无法与话筒讲话等模拟信号进行混音的难题； 13、▲具有脱机运行功能，可直接接入校园局域网使用，寻呼时无需服务器的支撑，数字音频播控台具备服务器断网后仍然能够进行混音广播（校园局域网），支持多路音频混音功能，可将外部音频输入采集并播放到指定网络终端；（投标时需提供软件功能截图或视频演示佐证，加盖投标人公章） 14、▲标准RJ45网络接口、支持DHCP、兼容路由器、交换机、Intelnet、4G、5G、组播、单播等任意网络结构、支持国家互联网和本地局域网； 15、音频接口：6路单声道MIC输入，4路立体声输入，1路紧急按钮，1路寻呼功能键，1路USB输入，1路混合母线输出，2路AUX输出； 16、具有输入静音控制（带静音指示灯），用户在调节好音量后，可以方便地使用静音开关控制相应的信号输入，无需要再去使用推子控制输入输出； 主音源输入技术参数： 1、六路话筒输入，四路（两组）立体声输入； 2、单声道输入通道带48V幻像供电，嵌入式开关设计； 3、话筒输入高中低三段均衡，立体声高低两段均衡，输入推子60mm，手感平滑； 4、每路音源输入具有一键静音按钮，一组辅助输出，受输出推子控制； 5、输入每路带PFL按键，方便监听推子前信号，透光式按键； 6、每路话筒输入信号指示灯和峰值指示灯共用，绿色红色两种颜色可变； 7、USB播放功能，带液晶显示屏，可以显示歌曲名和歌词，支持MP3,WAV等多种格式，中英文界面可选，循环模式可选； 8、带U盘录音功能；自带蓝牙功能，可以直接蓝牙输入音频； 9、可以连接电脑声卡输入音频； 10、左右卡龙混合输出接口（本地输出信号），推子独立控制，60mm推子； 11、立体声监听输出，可以耳机监听，也可以输出到监听音箱旋钮控制音量大小； 12、标准双12段电平指示左右自然显示，准确显示电平大小； 13、话筒输入可以选择卡龙或6.35接口，立体声输入可以选择RCA或6.35接口； 14、两组混合平衡输出，L&R 受MAIN MIX 推子控制，AUX1 AUX2 分别受AUX1SENT &AUX2SENT独立控制独立输出。 | 1.00 | 台 |
| 146 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | 1、智慧系统采用Ai智能识别技术，具备数字音频智能绑定功能，智慧终端在系统主页面自动显示状态，无需添加； 2、智慧数字播控台自动跟随主服务器平台，图形化界面、状态信息显示一目了然，操作简单便捷，具有一键全区广播，一键紧急广播；支持直接操作呼叫任意智能音频终端； 3、支持用户名和登陆密码与智慧云广播系统平台管理软件统一管理，支持系统用户同时登录、支持分控管理账号登录，实现远程节目播放管理；支持服务器媒体库音乐点播功能，支持分区广播、分组广播、全区广播，支持点播任意终端，可单曲播放；单曲循环；顺序播放；循环播放以及随机播放。 | 1.00 | 套 |
| 147 | IP报警采集器 | 主要功能特点： 1、智慧云广播系统消防采集器，铝合金弧形面板，标准机柜式设计，能实时采集消防信号转换成数字化网络控制信号，由智慧云广播系统智能控制，接受来自智慧云广播系统平台的控制机制，通过网络进行传输，实现消防联动报警、分区报警等控制功能； 2、智慧系统采用Ai智能识别技术，具备数字音频智能绑定功能，智慧终端在系统主页面自动显示状态，无需添加； 2、内置消防信号采集模块，可将消防触点短路信号或者电平输入信号采集到智慧云广播平台系统，直接报警； 3、32消防报警信号接入、电平信号输入；短路信号输入或两者混合输入模式；实时采集，性能稳定，运行快捷；非排线式接入，可多台级联； 4、接收系统指令和消防信号采集，支持系统对消防信号采集分区、分组报警功能；支持消防N±N模式，支持人工报警与数字报警，支持配置报警器触发终端响应播报任务； 5、支持系统对本机进行设置与管理；设置报警复位按钮，可手动复位； 6、支持DHCP，兼容路由器.交换机.Intelnet.4G.5G.组播.单播等任意网络结构；支持国家互联网和本地局域网 7、支持系统对本机远程升级功能； 主要技术参数： 1、网络接口：标准RJ45接口； 2、传输速率：100Mbps； 2、支持协议：TCP/IP、UDP、IGMP； 3、音频格式：MP3/WAV/； 4、报警模式：N±1···N±N，全区，分区，等； 5、输入路数：32路输入， 6、报警触发：DC12V～24V直流电压信号,（0V）短路触发信号； 7、输出路数：32路独立输出（配合服务器）； 8、电源接口：国标三插接口； 9、工作温度：-40℃～+70℃；工作湿度：20%～80%相对湿度； 10、输入电源：AC～220V/50Hz； 11、消耗功率：≤15W。 | 1.00 | 台 |
| 148 | Luna云语音平台网络终端嵌入软件 | 1、接受来自智慧云广播系统平台的控制机制，通过网络进行传输，实现消防联动报警、分区报警等控制功能。 | 1.00 | 套 |
| 149 | IP网络音箱 | 主要功能特点： 1、智慧云广播系统智慧音频终端采用一体化壁挂式设计，持久耐用的外表，整合网络音频解码；数字功放及音箱；是一款基于TCP/IP传输协议的全数字化的音频信号处理器，由智慧云广播系统智能控制，接受来自智慧云广播系统平台的定时节目、背景节目、广播寻呼、紧急寻呼、告警信号等； 2、采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片，全数字化设计，高保真、语音传输高标准指数； 3、智慧系统采用Ai智能识别技术，具备数字音频智能绑定功能，智慧终端在系统主页面自动显示状态，无需添加； 4、标准RJ45网络接口，支持国家互联网和本地局域网，支持DHCP，兼容路由器.交换机.Intelnet.4G.5G.组播.单播等任意网络结构； 5、内置高保真扬声器和立体声D类功率高品质数字功放，可外接副箱，低功耗设置. 6、内置DSP数字音频通道自适应参量均衡算法，多频段动态范围调节，十段参量 DSP 音效处理，登陆系统即可调节终端音效，流行、舞曲、摇滚、古典、人声、柔和以及自定义10段均衡器调节：分别有31Hz、62Hz、125Hz、250Hz、500Hz、1KHz、2KHz、4KHz、8KHz、16KHz频点的±10dB调节，支持终端设备在现场使用环境不同而调节修饰音效； 7、支持移动手机网络4G.5G.WIFI点播、广播、喊话功能，自适应式屏幕分辨率算法，兼容Android系统手机高清屏以及智能平板 8、具有一路AUX音频输入、一路AUX音频输出、一路话筒输入、双电源供电模式，具有市电三插输入接口，备用DC24V4A电源输入接口； 9、高可靠性设计寿命长，平均无故障时间(MTBF)>10万小时； 10、局域网内可脱离服务器接受寻呼广播、紧急报警，音量自动调节到呼叫设备设定值； 11、可以关联摄像头，通过主机软件实时查看摄像头内容； 12、支持一键复位功能，可以通过该按键来复位到默认的IP地址，如开启DHCP工作，可以正常自动恢复来自网关自动分配给设备IP地址； 13、支持设备在线分区设置，通过web页面后台或分控客户端均可轻松设置分区； 14、支持TTS 文字转语音广播，语音清晰自然，支持数据备份、还原、导入、导出； 15、支持无音乐信号（包括本地音频信号）自动待机节能工作模式； 主要技术参数： 1、网络接口： RJ45×1； 2、传输速率： ≥100Mbps； 3、支持协议： TCP/IP、UDP、IGMP； 4、音频模式： 立体声CD音质； 5、音频格式： MP3/WAV/； 6、频率响应： 80Hz～16KHz； 7、音箱阻抗： 8Ω； 8、额定功率： ≤25W； 9、输入灵敏度： AUX:500mV MIC:10mV； 10、AUX输出灵敏度：0.775V； 11、采 样 率： 8K～48KHz； 12、喇叭单元： 6.5"*1；3"*1； 13、功放额定功率：20W*20W； 14、最大声压级：106dB； 15、谐波失真： ≤0.3%； 16、信 噪 比： ≥90dB； 17、工作环境： 温度：-40℃~+70℃ 湿度：10%—90%； 18、电 源： AC～220V 50Hz/DC24V/4A（双电源输出设计）； | 1.00 | 套 |
| 150 | Luna云语音平台网络终端嵌入软件 | 1、内置DSP数字音频通道自适应参量均衡算法，多频段动态范围调节，十段参量 DSP 音效处理，登陆系统即可调节终端音效，流行、舞曲、摇滚、古典、人声、柔和以及自定义10段均衡器调节：分别有31Hz、62Hz、125Hz、250Hz、500Hz、1KHz、2KHz、4KHz、8KHz、16KHz频点的±10dB调节，支持终端设备在现场使用环境不同而调节修饰音效。 | 1.00 | 套 |
| 151 | 电源时序器 | 主要功能特点： 1、智慧云广播系统机架式电源控制终端，铝合金弧形面板，标准机柜式设计，基于TCP/IP传输协议的全数字化的信号处理器，由智慧云广播系统智能控制，接受来自智慧云广播系统控制平台的控制指令； 3、智慧系统采用Ai智能识别技术，具备数字音频智能绑定功能，智慧终端在系统主页面自动显示状态，无需添加； 2、接受智慧广播系统控制，性能稳定，运行快捷；内置控制模块，系统可控制电源开启/关闭； 3、支持系统远程对本机进行设置与管理； 4、支持系统对本机定时控制电源开启/关闭功能； 5、支持系统控制任意通道电源的接通或断开；可顺序开启，每路开启，时间相差1秒； 6、接收系统指令和控制信号，可级联接入多台； 7、支持系统对本机进行设置与管理； 8、支持系统对本机远程升级功能；有自动检测，信号接收，发送，抗干扰功能； 9、支持16路电源输出，可远程、手动、自动定时打开控制； 10、标准RJ45网络接口，支持DHCP，兼容路由器.交换机.Intelnet.4G.5G.组播.单播等任意网络结构；支持国家互联网和本地局域网； 主要技术参数： 1、网络接口：标准RJ45接口； 2、传输速率：≥100Mbps； 3、支持协议：TCP/IP、UDP、RTP； 4、按顺序开启或关闭受控设备的电源； 5、可以通过网络自动控制或人工控制； 6、插座总容量达4.5KVA，220V； 7、单个插座最大输出电流为10A； 8、定时器控制信号 短路信号 （0V）； 9、动作间隔时间 0.4s-0.5s； 10、工作温度：-40℃~+70℃； 11、工作湿度：20%～80%相对湿度； 12、电源： AC～220V/50/20A。 | 1.00 | 台 |
| （二） | 前端设备（1F分区） |  |  |  |
| 152 | IP网络终端功放 | 主要功能特点： 1、智慧云广播系统智慧音频终端，全数字化的解码处理器，由智慧云广播系统智能控制，接受来自智慧云广播系统平台的背景音乐节目、定时节目，紧急寻呼、告警信号等； 2、采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片，全数字化设计，高保真、语音传输高标准指数； 3、智慧系统采用Ai智能识别技术，具备数字音频智能绑定功能，智慧终端在系统主页面自动显示状态，无需添加； 4、采用高保真CD音质的解码芯片，最大支持48KHZ采样率16bit的MP3/WMA/WAV音频流数据解码； 5、 内置DSP数字音频通道自适应参量均衡算法，多频段动态范围调节，十段参量 DSP 音效处理，登陆系统即可调节终端音效，流行、舞曲、摇滚、古典、人声、柔和以及自定义10段均衡器调节：分别有31Hz、62Hz、125Hz、250Hz、500Hz、1KHz、2KHz、4KHz、8KHz、16KHz频点的±10dB调节，支持终端设备在现场使用环境不同而调节修饰音效， 6、（选配）智能蓝牙（5.0版本）终端加密设置，支持设备固件版本在线升级，支持服务器版本在线升级，监控摄像头绑定功能 7、支持移动手机网络4G.5G.WIFI点播、广播、喊话功能，兼容Android系统 8、局域网内可脱离服务器接受寻呼广播、紧急报警，音量自动调节到呼叫设备设定值； 9、可以关联摄像头，通过登录系统平台实时查看摄像头内容； 10、标准RJ45网络接口，兼容路由器.交换机.Intelnet.4G.5G.组播.单播等任意网络结构；支持国家互联网和本地局域网 11、高可靠性设计寿命长，平均无故障时间(MTBF)>10万小时 12、支持设备在线分区设置，通过web页面后台或分控客户端均可轻松设置分区。 13、支持TTS 文字转语音广播，语音清晰自然，支持数据备份、还原、导入、导出 14、支持无音乐信号（包括本地音频信号）自动待机节能工作模式 15、内置高效率数字功放，70V/100V定压输出及4-16Ω，效率高达90%以上； 16、主显示屏与服务器状态显示同步，设备名称，IP地址/当前任务状态显示，音量值显示，有播放任务显示音频频谱，通过频谱、音高线等实时变化的视图，可以更直观的判断声音的音调，借助频谱图，可以让声音可视化，音频频谱效果，让声音不仅听得见还能看得见；（空闲后自动关闭显示）面板集成状态指示灯，网络连接状态显示，信号状态显示；过载保护显示，过温保护显示； 17、设备具有1路AUX线路输入、1路AUX线路输出，两路话筒输入，MIC1 具有优先广播权限，MIC开启时所有音频任务淡化，具有24V直流EMC输出，方便消防广播接入强制开启音量控制器，自动强插. 18、基于互联网TCP/IP传输协议的全数字化的音频信号放大处理器，由智慧云广播系统智能控制，接受来自智慧云广播系统平台的背景音乐节目、定时节目，紧急寻呼、告警信号等；接受来自智慧云广播系统平台播发的节目源以及网络化音频采集器的音频流； 主要技术参数： 1、网络接口： RJ45×1； 2、传输速率： ≥100Mbps； 3、支持协议： TCP/IP、UDP、IGMP； 4、采 样 率： 8K～48KHz； 5、音频模式： 立体声CD音质； 6、音频格式： MP3/WAV/； 7、频率响应： 80Hz～16KHz； 8、话筒输入灵敏度：MIC1:20mV MIC2:20mV（2路话筒输入）； 9、AUX输入灵敏度： AUX:500m、； 10、AUX输出灵敏度：0.775V； 11、强切电源输出：DC24V 1.5-2A； 12、工作温度：-20℃～+60℃； 13、工作湿度：10%～90%； 14、输出接口：定压0V-70V/0V-100V输出/定阻4-16Ω输出,定压/定阻两用； 15、额定功率：≤250W； 16、输入电源：AC～220V/50Hz； | 1.00 | 台 |
| 153 | Luna云语音平台网络终端嵌入软件 | 1、 内置DSP数字音频通道自适应参量均衡算法，多频段动态范围调节，十段参量 DSP 音效处理，登陆系统即可调节终端音效，流行、舞曲、摇滚、古典、人声、柔和以及自定义10段均衡器调节：分别有31Hz、62Hz、125Hz、250Hz、500Hz、1KHz、2KHz、4KHz、8KHz、16KHz频点的±10dB调节，支持终端设备在现场使用环境不同而调节修饰音效。 | 1.00 | 套 |
| 154 | 天花喇叭 | 产品特性描述： 1.室内高档天花喇叭，同轴高音设计，音质清晰明亮； 2.采用ABS塑料盆架，铝质网罩，螺丝紧固安装系统，安全牢靠。 产品技术参数： 1.材质：ABS塑料外壳，铁质网罩； 2.喇叭单元：5＂×1， 1.5＂×1； 3.额定功率：6W； 4.最大功率：10W； 5.灵敏度（1m,1W)：89dB； 6.最大声压级(1m)：97dB； 7.频率响应：80~18000Hz； | 6.00 | 只 |
| （三） | 前端设备（2F分区） |  |  |  |
| 155 | IP网络终端功放 | 主要功能特点： 1、智慧云广播系统智慧音频终端，全数字化的解码处理器，由智慧云广播系统智能控制，接受来自智慧云广播系统平台的背景音乐节目、定时节目，紧急寻呼、告警信号等； 2、采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片，全数字化设计，高保真、语音传输高标准指数； 3、智慧系统采用Ai智能识别技术，具备数字音频智能绑定功能，智慧终端在系统主页面自动显示状态，无需添加； 4、采用高保真CD音质的解码芯片，最大支持48KHZ采样率16bit的MP3/WMA/WAV音频流数据解码； 5、 内置DSP数字音频通道自适应参量均衡算法，多频段动态范围调节，十段参量 DSP 音效处理，登陆系统即可调节终端音效，流行、舞曲、摇滚、古典、人声、柔和以及自定义10段均衡器调节：分别有31Hz、62Hz、125Hz、250Hz、500Hz、1KHz、2KHz、4KHz、8KHz、16KHz频点的±10dB调节，支持终端设备在现场使用环境不同而调节修饰音效， 6、（选配）智能蓝牙（5.0版本）终端加密设置，支持设备固件版本在线升级，支持服务器版本在线升级，监控摄像头绑定功能 7、支持移动手机网络4G.5G.WIFI点播、广播、喊话功能，兼容Android系统 8、局域网内可脱离服务器接受寻呼广播、紧急报警，音量自动调节到呼叫设备设定值； 9、可以关联摄像头，通过登录系统平台实时查看摄像头内容； 10、标准RJ45网络接口，兼容路由器.交换机.Intelnet.4G.5G.组播.单播等任意网络结构；支持国家互联网和本地局域网 11、高可靠性设计寿命长，平均无故障时间(MTBF)>10万小时 12、支持设备在线分区设置，通过web页面后台或分控客户端均可轻松设置分区。 13、支持TTS 文字转语音广播，语音清晰自然，支持数据备份、还原、导入、导出 14、支持无音乐信号（包括本地音频信号）自动待机节能工作模式 15、内置高效率数字功放，70V/100V定压输出及4-16Ω，效率高达90%以上； 16、主显示屏与服务器状态显示同步，设备名称，IP地址/当前任务状态显示，音量值显示，有播放任务显示音频频谱，通过频谱、音高线等实时变化的视图，可以更直观的判断声音的音调，借助频谱图，可以让声音可视化，音频频谱效果，让声音不仅听得见还能看得见；（空闲后自动关闭显示）面板集成状态指示灯，网络连接状态显示，信号状态显示；过载保护显示，过温保护显示； 17、设备具有1路AUX线路输入、1路AUX线路输出，两路话筒输入，MIC1 具有优先广播权限，MIC开启时所有音频任务淡化，具有24V直流EMC输出，方便消防广播接入强制开启音量控制器，自动强插. 18、基于互联网TCP/IP传输协议的全数字化的音频信号放大处理器，由智慧云广播系统智能控制，接受来自智慧云广播系统平台的背景音乐节目、定时节目，紧急寻呼、告警信号等；接受来自智慧云广播系统平台播发的节目源以及网络化音频采集器的音频流； 主要技术参数： 1、网络接口： RJ45×1； 2、传输速率：≥100Mbps； 3、支持协议： TCP/IP、UDP、IGMP； 4、采 样 率： 8K～48KHz； 5、音频模式： 立体声CD音质； 6、音频格式： MP3/WAV/； 7、频率响应： 80Hz～16KHz； 8、话筒输入灵敏度：MIC1:20mV MIC2:20mV（2路话筒输入）； 9、AUX输入灵敏度： AUX:500m、； 10、AUX输出灵敏度：0.775V； 11、强切电源输出：DC24V 1.5-2A； 12、工作温度：-20℃～+60℃； 13、工作湿度：10%～90%； 14、输出接口：定压0V-70V/0V-100V输出/定阻4-16Ω输出,定压/定阻两用； 15、额定功率：≤250W； 16、输入电源：AC～220V/50Hz； | 1.00 | 台 |
| 156 | Luna云语音平台网络终端嵌入软件 | 1、 内置DSP数字音频通道自适应参量均衡算法，多频段动态范围调节，十段参量 DSP 音效处理，登陆系统即可调节终端音效，流行、舞曲、摇滚、古典、人声、柔和以及自定义10段均衡器调节：分别有31Hz、62Hz、125Hz、250Hz、500Hz、1KHz、2KHz、4KHz、8KHz、16KHz频点的±10dB调节，支持终端设备在现场使用环境不同而调节修饰音效。 | 1.00 | 套 |
| 157 | 天花喇叭 | 产品特性描述： 1.室内高档天花喇叭，同轴高音设计，音质清晰明亮； 2.采用ABS塑料盆架，铝质网罩，螺丝紧固安装系统，安全牢靠。 产品技术参数： 1.材质：ABS塑料外壳，铁质网罩； 2.喇叭单元：5＂×1， 1.5＂×1； 3.额定功率：6W； 4.最大功率：10W； 5.灵敏度（1m,1W)：89dB； 6.最大声压级(1m)：97dB； 7.频率响应：80~18000Hz； | 8.00 | 只 |
| （三） | 前端设备（3F-7F分区） |  |  |  |
| 158 | IP网络终端功放 | 主要功能特点： 1、智慧云广播系统智慧音频终端，全数字化的解码处理器，由智慧云广播系统智能控制，接受来自智慧云广播系统平台的背景音乐节目、定时节目，紧急寻呼、告警信号等； 2、采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片，全数字化设计，高保真、语音传输高标准指数； 3、智慧系统采用Ai智能识别技术，具备数字音频智能绑定功能，智慧终端在系统主页面自动显示状态，无需添加； 4、采用高保真CD音质的解码芯片，最大支持48KHZ采样率16bit的MP3/WMA/WAV音频流数据解码； 5、 内置DSP数字音频通道自适应参量均衡算法，多频段动态范围调节，十段参量 DSP 音效处理，登陆系统即可调节终端音效，流行、舞曲、摇滚、古典、人声、柔和以及自定义10段均衡器调节：分别有31Hz、62Hz、125Hz、250Hz、500Hz、1KHz、2KHz、4KHz、8KHz、16KHz频点的±10dB调节，支持终端设备在现场使用环境不同而调节修饰音效， 6、（选配）智能蓝牙（5.0版本）终端加密设置，支持设备固件版本在线升级，支持服务器版本在线升级，监控摄像头绑定功能 7、支持移动手机网络4G.5G.WIFI点播、广播、喊话功能，兼容Android系统 8、局域网内可脱离服务器接受寻呼广播、紧急报警，音量自动调节到呼叫设备设定值； 9、可以关联摄像头，通过登录系统平台实时查看摄像头内容； 10、标准RJ45网络接口，兼容路由器.交换机.Intelnet.4G.5G.组播.单播等任意网络结构；支持国家互联网和本地局域网 11、高可靠性设计寿命长，平均无故障时间(MTBF)>10万小时 12、支持设备在线分区设置，通过web页面后台或分控客户端均可轻松设置分区。 13、支持TTS 文字转语音广播，语音清晰自然，支持数据备份、还原、导入、导出 14、支持无音乐信号（包括本地音频信号）自动待机节能工作模式 15、内置高效率数字功放，70V/100V定压输出及4-16Ω，效率高达90%以上； 16、主显示屏与服务器状态显示同步，设备名称，IP地址/当前任务状态显示，音量值显示，有播放任务显示音频频谱，通过频谱、音高线等实时变化的视图，可以更直观的判断声音的音调，借助频谱图，可以让声音可视化，音频频谱效果，让声音不仅听得见还能看得见；（空闲后自动关闭显示）面板集成状态指示灯，网络连接状态显示，信号状态显示；过载保护显示，过温保护显示； 17、设备具有1路AUX线路输入、1路AUX线路输出，两路话筒输入，MIC1 具有优先广播权限，MIC开启时所有音频任务淡化，具有24V直流EMC输出，方便消防广播接入强制开启音量控制器，自动强插. 18、基于互联网TCP/IP传输协议的全数字化的音频信号放大处理器，由智慧云广播系统智能控制，接受来自智慧云广播系统平台的背景音乐节目、定时节目，紧急寻呼、告警信号等；接受来自智慧云广播系统平台播发的节目源以及网络化音频采集器的音频流； 主要技术参数： 1、网络接口： RJ45×1； 2、传输速率： ≥100Mbps； 3、支持协议： TCP/IP、UDP、IGMP； 4、采 样 率： 8K～48KHz； 5、音频模式： 立体声CD音质； 6、音频格式： MP3/WAV/； 7、频率响应： 80Hz～16KHz； 8、话筒输入灵敏度：MIC1:20mV MIC2:20mV（2路话筒输入）； 9、AUX输入灵敏度： AUX:500m、； 10、AUX输出灵敏度：0.775V； 11、强切电源输出：DC24V 1.5-2A； 12、工作温度：-20℃～+60℃； 13、工作湿度：10%～90%； 14、输出接口：定压0V-70V/0V-100V输出/定阻4-16Ω输出,定压/定阻两用； 15、额定功率：≤250W； 16、输入电源：AC～220V/50Hz； | 5.00 | 台 |
| 159 | Luna云语音平台网络终端嵌入软件 | 1、 内置DSP数字音频通道自适应参量均衡算法，多频段动态范围调节，十段参量 DSP 音效处理，登陆系统即可调节终端音效，流行、舞曲、摇滚、古典、人声、柔和以及自定义10段均衡器调节：分别有31Hz、62Hz、125Hz、250Hz、500Hz、1KHz、2KHz、4KHz、8KHz、16KHz频点的±10dB调节，支持终端设备在现场使用环境不同而调节修饰音效。 | 5.00 | 套 |
| 160 | 天花喇叭 | 产品特性描述： 1.室内高档天花喇叭，同轴高音设计，音质清晰明亮； 2.采用ABS塑料盆架，铝质网罩，螺丝紧固安装系统，安全牢靠。 产品技术参数： 1.材质：ABS塑料外壳，铁质网罩； 2.喇叭单元：5＂×1， 1.5＂×1； 3.额定功率：6W； 4.最大功率：10W； 5.灵敏度（1m,1W)：89dB； 6.最大声压级(1m)：97dB； 7.频率响应：80~18000Hz； | 35.00 | 只 |
| （四） | 前端设备（8F分区） |  |  |  |
| 161 | IP网络终端功放 | 主要功能特点： 1、智慧云广播系统智慧音频终端，全数字化的解码处理器，由智慧云广播系统智能控制，接受来自智慧云广播系统平台的背景音乐节目、定时节目，紧急寻呼、告警信号等； 2、采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片，全数字化设计，高保真、语音传输高标准指数； 3、智慧系统采用Ai智能识别技术，具备数字音频智能绑定功能，智慧终端在系统主页面自动显示状态，无需添加； 4、采用高保真CD音质的解码芯片，最大支持48KHZ采样率16bit的MP3/WMA/WAV音频流数据解码； 5、 内置DSP数字音频通道自适应参量均衡算法，多频段动态范围调节，十段参量 DSP 音效处理，登陆系统即可调节终端音效，流行、舞曲、摇滚、古典、人声、柔和以及自定义10段均衡器调节：分别有31Hz、62Hz、125Hz、250Hz、500Hz、1KHz、2KHz、4KHz、8KHz、16KHz频点的±10dB调节，支持终端设备在现场使用环境不同而调节修饰音效， 6、（选配）智能蓝牙（5.0版本）终端加密设置，支持设备固件版本在线升级，支持服务器版本在线升级，监控摄像头绑定功能 7、支持移动手机网络4G.5G.WIFI点播、广播、喊话功能，兼容Android系统 8、局域网内可脱离服务器接受寻呼广播、紧急报警，音量自动调节到呼叫设备设定值； 9、可以关联摄像头，通过登录系统平台实时查看摄像头内容； 10、标准RJ45网络接口，兼容路由器.交换机.Intelnet.4G.5G.组播.单播等任意网络结构；支持国家互联网和本地局域网 11、高可靠性设计寿命长，平均无故障时间(MTBF)>10万小时 12、支持设备在线分区设置，通过web页面后台或分控客户端均可轻松设置分区。 13、支持TTS 文字转语音广播，语音清晰自然，支持数据备份、还原、导入、导出 14、支持无音乐信号（包括本地音频信号）自动待机节能工作模式 15、内置高效率数字功放，70V/100V定压输出及4-16Ω，效率高达90%以上； 16、主显示屏与服务器状态显示同步，设备名称，IP地址/当前任务状态显示，音量值显示，有播放任务显示音频频谱，通过频谱、音高线等实时变化的视图，可以更直观的判断声音的音调，借助频谱图，可以让声音可视化，音频频谱效果，让声音不仅听得见还能看得见；（空闲后自动关闭显示）面板集成状态指示灯，网络连接状态显示，信号状态显示；过载保护显示，过温保护显示； 17、设备具有1路AUX线路输入、1路AUX线路输出，两路话筒输入，MIC1 具有优先广播权限，MIC开启时所有音频任务淡化，具有24V直流EMC输出，方便消防广播接入强制开启音量控制器，自动强插. 18、基于互联网TCP/IP传输协议的全数字化的音频信号放大处理器，由智慧云广播系统智能控制，接受来自智慧云广播系统平台的背景音乐节目、定时节目，紧急寻呼、告警信号等；接受来自智慧云广播系统平台播发的节目源以及网络化音频采集器的音频流； 主要技术参数： 1、网络接口： RJ45×1； 2、传输速率： ≥100Mbps； 3、支持协议： TCP/IP、UDP、IGMP； 4、采 样 率： 8K～48KHz； 5、音频模式： 立体声CD音质； 6、音频格式： MP3/WAV/； 7、频率响应： 80Hz～16KHz； 8、话筒输入灵敏度：MIC1:20mV MIC2:20mV（2路话筒输入）； 9、AUX输入灵敏度： AUX:500m、； 10、AUX输出灵敏度：0.775V； 11、强切电源输出：DC24V 1.5-2A； 12、工作温度：-20℃～+60℃； 13、工作湿度：10%～90%； 14、输出接口：定压0V-70V/0V-100V输出/定阻4-16Ω输出,定压/定阻两用； 15、额定功率：≤250W； 16、输入电源：AC～220V/50Hz； | 1.00 | 台 |
| 162 | Luna云语音平台网络终端嵌入软件 | 1、 内置DSP数字音频通道自适应参量均衡算法，多频段动态范围调节，十段参量 DSP 音效处理，登陆系统即可调节终端音效，流行、舞曲、摇滚、古典、人声、柔和以及自定义10段均衡器调节：分别有31Hz、62Hz、125Hz、250Hz、500Hz、1KHz、2KHz、4KHz、8KHz、16KHz频点的±10dB调节，支持终端设备在现场使用环境不同而调节修饰音效。 | 1.00 | 套 |
| 163 | 天花喇叭 | 产品特性描述： 1.室内高档天花喇叭，同轴高音设计，音质清晰明亮； 2.采用ABS塑料盆架，铝质网罩，螺丝紧固安装系统，安全牢靠。 产品技术参数： 1.材质：ABS塑料外壳，铁质网罩； 2.喇叭单元：5＂×1， 1.5＂×1； 3.额定功率：6W； 4.最大功率：10W； 5.灵敏度（1m,1W)：89dB； 6.最大声压级(1m)：97dB； 7.频率响应：80~18000Hz； | 8.00 | 只 |
| （五） | 前端设备（负1F-负2F分区） |  |  |  |
| 164 | IP网络终端功放 | 主要功能特点： 1、智慧云广播系统智慧音频终端采用高档铝合金弧形面板设计，全数字化的解码处理器，由智慧云广播系统智能控制，接受来自智慧云广播系统平台的背景音乐节目、定时节目，紧急寻呼、告警信号等； 2、采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片，全数字化设计，高保真、语音传输高标准指数； 3、智慧系统采用Ai智能识别技术，具备数字音频智能绑定功能，智慧终端在系统主页面自动显示状态，无需添加； 4、采用高保真CD音质的解码芯片，最大支持48KHZ采样率16bit的MP3/WMA/WAV音频流数据解码； 5、 内置DSP数字音频通道自适应参量均衡算法，多频段动态范围调节，十段参量 DSP 音效处理，登陆系统即可调节终端音效，流行、舞曲、摇滚、古典、人声、柔和以及自定义10段均衡器调节：分别有31Hz、62Hz、125Hz、250Hz、500Hz、1KHz、2KHz、4KHz、8KHz、16KHz频点的±10dB调节，支持终端设备在现场使用环境不同而调节修饰音效， 6、（选配）智能蓝牙（5.0版本）终端加密设置，支持设备固件版本在线升级，支持服务器版本在线升级，监控摄像头绑定功能 7、支持移动手机网络4G.5G.WIFI点播、广播、喊话功能，兼容Android系统 8、局域网内可脱离服务器接受寻呼广播、紧急报警，音量自动调节到呼叫设备设定值； 9、可以关联摄像头，通过登录系统平台实时查看摄像头内容； 10、标准RJ45网络接口，兼容路由器.交换机.Intelnet.4G.5G.组播.单播等任意网络结构；支持国家互联网和本地局域网 11、高可靠性设计寿命长，平均无故障时间(MTBF)>10万小时 12、支持设备在线分区设置，通过web页面后台或分控客户端均可轻松设置分区。 13、支持TTS 文字转语音广播，语音清晰自然，支持数据备份、还原、导入、导出 14、支持无音乐信号（包括本地音频信号）自动待机节能工作模式 15、内置高效率数字功放，70V/100V定压输出及4-16Ω，效率高达90%以上； 16、主显示屏与服务器状态显示同步，设备名称，IP地址/当前任务状态显示，音量值显示，有播放任务显示音频频谱，通过频谱、音高线等实时变化的视图，可以更直观的判断声音的音调，借助频谱图，可以让声音可视化，音频频谱效果，让声音不仅听得见还能看得见；（空闲后自动关闭显示）面板集成状态指示灯，网络连接状态显示，信号状态显示；过载保护显示，过温保护显示； 17、设备具有1路AUX线路输入、1路AUX线路输出，两路话筒输入，MIC1 具有优先广播权限，MIC开启时所有音频任务淡化，具有24V直流EMC输出，方便消防广播接入强制开启音量控制器，自动强插. 18、基于互联网TCP/IP传输协议的全数字化的音频信号放大处理器，由智慧云广播系统智能控制，接受来自智慧云广播系统平台的背景音乐节目、定时节目，紧急寻呼、告警信号等；接受来自智慧云广播系统平台播发的节目源以及网络化音频采集器的音频流； 主要技术参数： 1、网络接口： RJ45×1； 2、传输速率： 100Mbps； 3、支持协议： TCP/IP、UDP、IGMP； 4、采 样 率： 8K～48KHz； 5、音频模式： 立体声CD音质； 6、音频格式： MP3/WAV/； 7、频率响应： 80Hz～16KHz； 8、话筒输入灵敏度：MIC1:20mV MIC2:20mV（2路话筒输入）； 9、AUX输入灵敏度： AUX:500m； 10、AUX输出灵敏度：0.775V； 11、强切电源输出：DC24V 1.5-2A； 12、工作温度：-20℃～+60℃； 13、工作湿度：10%～90%； 14、输出接口：定压0V-70V/0V-100V输出/定阻4-16Ω输出,定压/定阻两用； 15、额定功率：≤250W； 16、输入电源：AC～220V/50Hz； | 2.00 | 台 |
| 165 | Luna云语音平台网络终端嵌入软件 | 1、 内置DSP数字音频通道自适应参量均衡算法，多频段动态范围调节，十段参量 DSP 音效处理，登陆系统即可调节终端音效，流行、舞曲、摇滚、古典、人声、柔和以及自定义10段均衡器调节：分别有31Hz、62Hz、125Hz、250Hz、500Hz、1KHz、2KHz、4KHz、8KHz、16KHz频点的±10dB调节，支持终端设备在现场使用环境不同而调节修饰音效。 | 2.00 | 套 |
| 166 | 天花喇叭 | 产品特性描述： 1.室内高档天花喇叭，同轴高音设计，音质清晰明亮； 2.采用ABS塑料盆架，铝质网罩，螺丝紧固安装系统，安全牢靠。 产品技术参数： 1.材质：ABS塑料外壳，铁质网罩； 2.喇叭单元：5＂×1， 1.5＂×1； 3.额定功率：6W； 4.最大功率：10W； 5.灵敏度（1m,1W)：89dB； 6.最大声压级(1m)：97dB； 7.频率响应：80~18000Hz； | 8.00 | 只 |
| 167 | 音柱 | 产品特性描述： 1.室内壁挂音箱，流线型外观，声音辐射角度大，采用全分频设计，使用于学校，酒店，宾馆，超市等。 产品技术参数： 1.材质：ABS塑料外壳，铁质网罩； 2.喇叭单元：6.5＂×1， 2＂×1； 3.额定功率：10W； 4.最大功率：20W； 5.输入电压：100V； 6.灵敏度（1m,1W)：92dB； 7.最大声压级(1m)：102dB； 8.频率响应：110~16000Hz； | 8.00 | 只 |
| （六） | 交换机、前端机柜等设备 |  |  |  |
| 168 | 交换机 | 1、标准19英寸1U高机架设备，实配固化千兆电接口数≥16个，千兆光口≥2个，最大可用端口≥18个； 2、交换容量≥36Gbps，包转发率≥26.78Mpps； 3、为了保证在高温环境下设备仍能稳定工作，要求最大工作温度≥45°C 4、为了保证设备在流量突发时不卡顿，要求所投设备至少支持4M（含4M）以上的端口缓存。 | 1.00 | 台 |
| （七） | 辅助材料 |  |  |  |
| 169 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：莲花（RCA）-莲花（RCA） | 7.00 | 条 |
| 170 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：莲花（RCA）-6.35话筒插头 | 6.00 | 条 |
| 171 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA） | 2.00 | 条 |
| 172 | 水晶头 | 六类网络水晶头6类8芯Cat6电脑网线RJ45连接器8P8C可搭配安普网线 工程级六类水晶头（100个/盒）1盒 | 1.00 | 批 |
| 173 | 六类非屏蔽双绞线 | 导体结构：0.57mm±0.01mm 线规：23AWG 绝缘材质：HDPE 最小平均厚度：0.21mm 绝缘直径：1.00mm±0.10mm 绝缘层原色：8芯，蓝/白蓝、橙/白橙、绿/白绿、棕/白棕 材料：PE 规格：半透明 4.50× 0.40mm 材质：聚酯纤维 规格：500D 护套材料：PVC 最小平均厚度：0.50mm 护套直径：6.1mm±0.30mm 单根导体直流电阻最大值：7.35Ω/100m 绝缘电阻最小值：5000MΩ·km 线对直流电阻不平衡最大值：2%（线对内两导体间） 4%（线对与线对间） 特性阻抗：100Ω±15Ω 近端串音衰减：39.30dB/100m@250MHz 衰减最大值：32.8 dB/100 m@250MHz 回波损耗：17.3dB/100m@250MHz 抗张强度：绝缘16MPa 护套13.5MPa 断裂伸长率：绝缘300% 护套150% 安装弯曲半径：线缆外径的8倍 导线断裂伸长率：15% 长度：305m±2m 工作温度：–20°C ~ +60°C 安装温度：0°C ~ +50°C 储存温度和湿度：–10°C ~ +50°C，<60% (RH)。 | 3.00 | 箱 |
| 174 | 喇叭线（室内） | RVV2*1.5 | 36.5 | 100米 |
| 175 | PVC管 | 白色线管A管DN20，4米 | 36.5 | 100米 |
| 176 | 86暗装底盒 | PVC 86暗装 | 73.00 | 个 |
| 177 | 公共广播系统集成服务 | 定制 | 1.00 | 项 |
| 九 | UPS不间断电源系统 |  |  |  |
| 178 | UPS主机 | 额定功率:100KVA 输入输出参数:输入电压范围：380±25%VAC； 输入频率范围：40-70Hz； 输入功率因数：≥0.99； 输入谐波电流小于3%； 额定输出电压：380/400/415VAC； 输出频率范围：50/60Hz； 输出电压波形：正弦波； ▲9、输出效率：≥94%； ▲10、转换时间：0ms； ▲11、输出功率因数：1； 12、电池电压：±192VDC（32节电池），可通过面板设置电池节数30-44节； ●13、配置阀控铅酸蓄电池，需要提供与UPS同品牌的电池的第三方检测报告； 14、电池间压降：≤5mV； 15、容量一致性：≤2.5%； 16、密封反应效率：≥98%； 17、报警功能：声音和视觉报警； 18、通信功能：具备实时远程同步监控功能，标配RS232和RS485通信接口，2个SNMP智能卡插槽和干接点接口； 19、支持用户密码分级设置，方便客户对设备进行更好的管理； 20、三进三出智能型高频在线式UPS，应用双变换纯在线技术，采用先进的DSP和多重微处理器控制设计，保证稳定的电压和频率的正弦波输出； 21、输出过载能力：110%负载60分钟，125%负载10分钟，150%负载1分钟，＞150%负载200ms； 22、标配铅酸蓄电池，兼容铁锂电池应用，提高高频UPS的兼容性； 23、具备电池冷启动按键、启动指示灯显示功能和LBS接口（双路电源同步跟踪系统）； 24、具备自老化测试功能，可在现场无负载的情况下进行带载测试，节省验收时间及费用； 25、系统标配EPO功能，放置在显示屏旁边方便紧急操作，增加盖板防误操作； 26、主机内需要集成主路输入空开、输出空开以及维修旁路空开，（可选配旁路开关）便于用户接线，； 27、现场安装尺寸宽度≤600mm，深度≤850mm，高度≤1600mm； ●28、UPS主机需采用MOS，IGBT开关器件的驱动电路模块，可提升系统的可靠性及稳定性。 ●29、保证电池组的可靠充电，并可进行充电功率1～15%的设置 30、面板显示：不低于7英寸触摸屏，可选择简体中文、英文、中文等显示界面； 31、在面板上可查看厂家的二维码，客户可扫码关注，通过微信联系厂家； ●32、所提供的投标产品或同系列产品通过第三方检测报告和节能检测并获得证书。 | 1.00 | 台 |
| 179 | 电池柜 | 可容纳至少32节150AH电池，内含95mm^电池内部连接线，空开。 | 1.00 | 台 |
| 180 | 免维护铅酸蓄电池 | 额定电压12（V），容量150（Ah） | 32.00 | 台 |
| 181 | 电池连接线 | 16平方，含铜鼻压接 | 28.00 | 条 |
| 182 | 主干电源线 | YJV 4*95+1*50 | 200.00 | 米 |
| 183 | 电源线 | YJV-3x70+1*35 | 300.00 | 米 |
| 184 | 电源线 | WDZN-BYJ-4 | 1050.00 | 米 |
| 185 | UPS电源配电柜 | 定制 | 1.00 | 台 |
| 186 | UPS楼层配电箱 | 定制 | 8.00 | 台 |
| 187 | JDG配管 | JDGΦ25管、接头及管卡等配件 | 300.00 | 米 |
| 188 | 镀锌金属桥架 | 300*100*1.2,镀锌金属桥架，含盖板、连接片、螺丝等配件 | 0.80 | 100m |
| 189 | UPS不间断电源系统集成服务 | 定制 | 1.00 | 项 |
| 商务要求 |
| ▲签订合同日期 | 自中标通知书发出之日起 20 日内。 |
| ▲交付时间及地点 | 交付时间：合同签订后150日内全部完成交付使用。 地点：广西桂平市内（采购人指定地点）。 |
| 报价要求 | 1、本项目投标应以人民币报价；最高限价是玖佰贰拾万零肆仟伍佰伍拾伍元捌角贰分（¥9204555.82） 2、投标人须就《招标项目采购需求》中全部的货物内容作完整唯一报价； 3、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； |
| 质保期 | 自项目验收合格之日起计算，整体项目质保期为1年，质保期超过1年的单项产品以单项产品的技术参数及其性能（配置）要求的质保期或提供的原厂售后服务为准。质保期内，中标人将负责处理并解决故障，并免费更换有故障的零、部件（配件因人为或自然因素损坏除外）。质保期过后，须定期上门回访，对设备提供终身维修、维护，系统的维修、维护费用另行协商。 |
| ▲付款条件 | 签订合同后十个工作日内采购方支付合同总额的30%款项给中标人；本项目所有软硬件安装调试完成并验收后十五个工作日内采购方支付至合同总额的80%款项给中标人；经验收合格后，采购方一次性付清余款给中标人。 注：采购人应当在政府采购合同中约定预付款，预付款比例原则上不低于合同金额的30%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的30%。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。 |
| 售后服务保障及维修响应时间要求 | 1、按国家有关规定或厂家承诺实行“三包”，质保期内全免费上门维修、免费更换零部件（配件因人为或自然因素损坏除外）。 2、设备发生故障时接到通知后立即响应，优先以远程支持的方式处理解决，远程无法修复的5小时内到达现场维修，重大故障12小时内恢复，一般故障8小时内恢复，若无法修复必须提供同等型号或性能更优设备替换。 3、中标供应商必须免费提供完善的设备使用手册、操作培训手册、维护手册。 4、其余按技术要求进行。 |
| 其他要求 | 如果采购人对中标人产品参数的真实性、兼容性有疑虑，采购人有权要求中标人对所供产品进行相关测试，中标人须在采购人提出测试要求的5天内，对所提供产品参数的真实性或兼容性、实际效果进行验证，测试所发生的一切费用须由中标人承担，在5天内通过测试方可供货实施；如测试达不到国家、行业相关验收标准及本项目采购需求，视为产品验收不合格，采购人可解除双方的采购合同按违约及虚假响应处理，投标人承担所有责任、损失和费用，采购人保留进一步追究责任的权利并报财政监管部门处罚。 2、项目验收均严格按国家、行业相关验收标准及采购文件、中标人投标和承诺的技术参数及性能等有关标准逐条进行验收，达不到要求的不予验收，视为产品验收不合格，采购人可解除双方的采购合同按违约及虚假响应处理，投标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利并报财政监管部门处罚。 3、其他说明 （1）、进口产品说明 本分标服务所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 |
| ▲核心产品 | 采购需求清单中第45项“防火墙”为核心产品。 |

附件1：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 | 依据的标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算 机设备 | ★A02010104台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010105便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010107平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A020106输入 输出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101喷墨打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060102激光打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060104针式打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02010604显示设备 | ★A0201060401液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 | A0201060901扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202投影 仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级 （GB32028） |
| 4 | A020204多功 能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A020519泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A020523制冷 空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721） |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机 (制冷量>14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制 冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷 空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2） |
| 7 | A020601电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A020602变压 器 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及 能效等级》（GB20052） |
| 9 | ★A020609镇 流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值 及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A020618生活 用电器 | A0206180101电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能 效等级》（GB12021.2） |
|  |  | ★A0206180203空调机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机 | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  |  | (制冷量≤14000W) |  |
|  |  | A0206180301洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |
|  |  | A02061808热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级 （GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A020619照明 设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478） |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A020910电 视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A020911视 频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A031210饮食 炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A060805便 器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级 （GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |
| 16 | ★A060806水 嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| 17 | A060807便器 冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A060810淋浴 器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

# 第三章  投标人须知

# 投标人须知前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：桂平市人民医院江北院区传染病区传染病楼弱电智能化系统（项目编号：GGZC2022-G1-50245-GXZL ） |
| 2 | 是否接受联合体投标：分标1:不允许联合体投标。 |
| 3 | 是否允许转包/分包：不允许分包。 |
| 4 | 投标人资格要求： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无 3.本项目的特定资格要求：无。 4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。 5、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与本次政府采购活动。 |
| 5 | 投标报价及费用： 1、本项目投标应以人民币报价：本项目的报价包含全部设备的采购、运送期间的仓储保管费、装车费、卸货费、运费、保险及税金费用、安装调试直至整个项目验收合格及售后服务等费用。 2、本项目采购预算控制价：详见“招标公告”。 3、投标人须就《招标项目采购需求》中全部的货物和服务内容作完整唯一报价； 4、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； |
| 6 | 投标保证金：无 |
| 7 | 答疑与澄清： 答疑与澄清：投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在收到招标文件之日起七个工作日内，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑。采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。 |
| 8 | 投标文件的组成：投标文件份数：电子版一份。 |
| 9 | 投标截止时间及地点：投标人应于 2022 年12月22日上午9时00分前将投标文件上传到政采云平台。应按照本项目公开招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。 供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台 技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。 |
| 10 | 开标时间及地点：本次招标将于 2022 年12月22日上午9时00分，通过政采云平台实行在线开标。 投标前准备： 1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若投标人参与投标，自行承担投标一切费 用。 2、各投标人应在截标前应确保成为政采云平台正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证 书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投 标人自行承担。 3、投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户 端进行投标文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务 热线 400-881-7190 进行咨询。 投标 文件解密时间： 截标时间后 30 分钟内投标人可以登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行 解密投标文件。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，可以以电子备份投标文件 作为依据，若电子备份投标与政采云平台上传的电子投标文件被识别为不一致的，以电 子备份投标文件作为评审依据；投标人按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文 件作为评审依据。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份投标文 件的，视为投标文件撤回。 |
| 11 | 评标办法及评标标准：综合评分法。 |
| 12 | 中标公告及中标通知书：采购代理机构在采购人依法确认中标人后2个工作日内发布中标 公告和中标通知书，中标公告发布于招标文件指定媒体 。 |
| 13 | 签订合同时间：自中标通知书发出之日起7个工作日内。 |
| 14 | 采购资金来源：财政资金。 |
| 15 | 履约保证金：无 |
| 16 | 付款条件：按第二章《招标项目采购需求》中的付款条件。 |
| 17 | 投标文件有效期：60天 |
| 18 | 解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 19 | 招标代理服务费 ：本项目招标代理服务费按国家发展改革委员会（原国家计委）文件“国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知”（计价格【2002】1980号）及“国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知”（发改价格【2011】534号）文件“货物类”规定，收取标准以采购预算金额计取，由中标人向招标代理机构支付，领取中标通知书前，中标人应向招标代理机构一次付清采购代理服务费。 开户名称：广西众联工程项目管理有限公司 开户银行：中国光大银行南宁民主支行 银行账号：78900188000167866 |
| 20 | 其他释义： 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章（含投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章），除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。 3.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为（含投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以投标人法定代表人或者委托代理人姓名制作的电子印章或手写签字），私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 4.自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

一、总  则

## （一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

## （二）定义

## 1.“采购人”是指：桂平市人民医院。

2.“采购代理机构”是指：广西众联工程项目管理有限公司。

## 3.“投标人”系指购买招标文件并向采购代理机构提交投标文件的单位或自然人。

## 4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

## 5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

## 6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

## 7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

## 8.“▲”系指实质性要求条款。

## （三）招标方式

公开招标方式。

## （四）投标委托

## 递交投标文件时，投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六部分）。

## （五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

## （六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

## （八）特别说明：

## ▲1.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人或控股公司员工。

## ▲2.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

## ▲3.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

## ▲4.根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，在本项目招标公告发布之日起，投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标文件将被拒绝。

## 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

## （九）询问、质疑和投诉

1. 询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

2.质疑

2.1  投标人认为公开招标文件使自己的权益受到损害的，应当在收到招标文件之日起七个工作日内以书面形式向采购人委托的采购代理机构质疑。投标人认为采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人委托的采购代理机构质疑。

2.2  供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，不得进行虚假、恶意质疑。

2.3  质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4  质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。委托代理人应为质疑供应商的正式员工并熟悉相关业务情况。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

2.5  质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑供应商是参与所质疑政府采购活动的供应商；

（2）质疑书内容符合本章第2.3项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理；

（6）财政部门规定的其他条件。

2.6  采购人或采购人委托的采购代理机构自受理质疑之日起七个工作日内，对质疑事项作出答复，并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。

3.  投诉

3.1  供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内做出答复的，供应商可以在答复期满后十五个工作日内向政府采购监督管理部门提起投诉。

3.2  投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（四）事实依据；

（五）法律依据；

（六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3  投诉人可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

3.4  投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

（2）提起投诉前已依法进行质疑；

（3）投诉书内容符合本章第3.2项的规定；

（4）在投诉有效期限内提起投诉；

（5）属于政府采购监督管理部门管辖；

（6）同一投诉事项未经政府采购监督管理部门投诉处理；

（7）国务院财政部门规定的其他条件。

3.5  政府采购监督管理部门自受理投诉之日起三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的政府采购当事人。

3.6  政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况暂停采购活动。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.公开招标公告；

2.招标项目采购需求；

3.投标人须知；

4.评标办法及评分标准；

5.合同主要条款格式；

6.投标文件格式。

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1. 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在收到招标文件之日起七个工作日内以书面形式要求采购人或者采购代理机构澄清。采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.当招标文件与招标文件的澄清或者修改对同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3.招标文件的澄清或者修改都应当通过本采购代理机构以法定形式发布。

三、投标文件的编制

（一）本项目实行电子投标，投标人应准备电子投标文件：

（二）电子投标文件按政采云平台要求及本投标文件要求制作、加密并递交。具体操作流程可参考《政

府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》，指南可在

“http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/PurchaseAdvisory/ImportantNotice/2866753.html”下载。

▲（三）投标文件启用顺序和效力：投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、电子备份投标文件。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，可以以电子备份投标文件作为依据，若电子备份投标文件与政采云平台上传的电子投标文件被识别为不一致的，以电子备份投标文件作为评审依据；投标人按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份投标文件的，视为投标文件撤回。

（四）投标人提交的投标文件以及投标人与本公司和招标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。

投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以翻译文本为主。

（五）投标人应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

（六）投标文件必须按本文件的全部内容，包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容及附件进行编制。

（七）如因投标人只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评标委员会评审造成困难，其可能导致的结果和责任由投标人自行承担。

（八）投标文件的组成：投标文件应分为资格证明文件、商务文件、技术文件和报价文件。投标人应仔细阅读投标文件的所有内容，按投标文件的要求，详细编制投标文件。

投标文件的组成

投标文件由资格审查文件、商务文件、技术文件、投标报价文件组成。打“▲”的为必须提供。

- 资格审查文件：

## ▲（1）投标人有效的加载社会统一代码的营业执照或事业单位法人证书等主体资格证明副本复印件（加盖单位公章，如三证合一的则提供三证合一的营业执照或事业单位法人证书）；（必须提供）

## ▲（2）法定代表人身份证复印件，委托代理时还须提供法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证复印件（格式见第六章《投标文件格式》）（如为委托代理，则必须提供，并加盖单位公章）；

## ▲（3）投标人参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖单位公章）；（必须提供）

## ▲（4）《贵港市政府采购项目投标资格承诺函》（格式见第六章《投标文件格式》）（必须提供）

## 注：根据贵财采〔2020〕20号《贵港市财政局关于进一步优化政府采购营商环境有关事项的通知》要求，政府采购供应商参与政府采购活动实施“承诺+信用管理”的准入制度，不再要求供应商提供相关财务、缴纳税收和社会保障资金等证明材料，供应商提供《贵港市政府采购项目投标资格承诺函》（详见投标文件格式）承诺符合参与政府采购活动的资格条件且没有税收缴纳、社会保障方面的失信记录。投标人可自行选择是否提供财务、缴纳税收和社会保障资金等证明材料）

## （5）投标人认为有必须提供的其他证明材料（按招标文件第二章招标项目采购需求进行提供相应证明材料）

## 备注：联合体投标时，第1-4项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章和签字，否则投标文件按无效响应处理。

2.商务文件：

## ▲（1）投标声明书(格式见第六章)（必须提供）；

## ▲（2）商务响应表(格式见第六章) （必须提供）；

▲（3）售后服务方案（格式自拟）(必须提供）；

▲（4）投标人基本情况表(格式见第六章)；

（5）投标人类似的业绩证明文件（提供合同或者中标通知书复印件）(格式见第六章)；

（6）投标人需要说明的其他文件和说明；

（7）投标人符合中小企业划型标准的，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）要求，提供中小企业声明函。监狱企业参加政府采购活动时，还可以提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 (格式见第六章)；

（8）投标产品提供单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责(格式见第六章)。

3.技术文件：

▲（1）技术响应表(格式见第六章)（必须提供）；

## ▲（2）项目实施方案（必须提供）；

## ▲（3）项目实施人员一览表 (格式见第六章)（必须提供）；

▲（4）设备性能配置清单(格式见第六章)（必须提供）；

## （5）投标人需要说明的其他文件和说明。

4．报价文件：）；

## ▲（1）投标函（格式见第六章）（必须提供）；

## ▲（2）投标报价明细表（格式见第六章）（必须提供）；

▲（3）开标一览表（格式见第六章）（必须提供）；

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

（二）投标文件的语言及计量

▲1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2.投标报价是履行合同的最终价格，投标报价已包含全部设备的采购、运送期间的仓储保管费、装车费、卸货费、运费、保险及税金费用、安装调试直至整个项目验收合格及售后服务等费用等。

▲3、投标人须就第二章“招标项目采购需求表”中的货物服务内容作完整且唯一报价，附带有条件的报价将不予接受。

4、投标报价应考虑的其他风险：投标人应结合自身能力并综合考虑各种因素和风险进行报价，不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（四）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

根据《贵港市财政局关于深化政府采购制度改革优化营商环境工作有关事项的通知》（贵财采〔2020〕16 号）文件精神，本项目不用提交投标保证金。

（六）投标文件的签署和份数

## 1. 投标人应按照招标文件的要求编制完整的投标文件，投标文件须对招标文件中的内容做出实质性 和完整的响应，混乱的编排导致投标文件被误读、漏读或查找不到相关内容的，投标文件留有空项的地方， 其投标将会被拒绝。

## 2.电子投标文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商” 及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，供应商的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。 电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、 漏读，或者在按采购文件规定的部位查找 不到相关内容的，由供应商自行承担。

## 3.CA 签章上目前没有法人（负责人）或授权代表签字信息，供应商在投标文件中涉及到签字的位置线

## 下签好字然后扫描或者拍照做成 PDF 的格式亦可。投标文件中涉及到签字的位置未按要求签字的，提供的材料视为无效。

## 4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

## （七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1、所有投标文件应于投标文件中规定的时间前上传递交至政采云平台。

电子响应文件的相关说明

（1）投标人进行电子投标应安装客户端软件，并按照投标文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。投标人未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收。投标人应当在投标截止时间前完成响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为不撤回响应文件。投标截止时间后递交的响应文件，电子交易平台将拒收。

（2）如有特殊情况 ，采购代理机构延长截止时间和开标时间，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

（八）投标无效的情形

## 投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，可允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人或委托代理人签字，或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目错误、不齐全的；

（4）投标代表人未能出具有效身份证明或与法定代表人或委托代理人身份不符的。

（5）未按招标文件要求的格式编写投标文件、项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、项目完成时间、服务质量等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标采购单位不能接受的附加条件的；

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

## （1）未提供或未如实提供投标技术方案，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

## （2）明显不符合招标文件要求的服务要求、质量标准、其他等实质性条件；

## （3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

## （4）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价不符合招标文件要求； 投标报价超出招标文件该项服务所列的单价，或总投标报价超出采购预算价的，采购人不能支付的；或被评标委员会认定低于成本报价的。

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠、折扣、价格不一致的。

4.投标人有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或项目实施人员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

5.关联供应商不得参加同一合同项下采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的采购活动;

6.被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

（一）开标准备

1.开标的准备工作由本公司负责落实；

2.本公司将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商 均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开 标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果 由供应商自己承担。

（二） 开标程序：

1.向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行 进

行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按 规定递交了电子备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传 至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效。如未提供备份电子投标文件，将 不进行再次解密程序。无法在线解密视为投标人放弃投标。在线解密时间为 30 分钟。

2.投标文件解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。

3.开标结束后，如发现开标结果与报价文件不一致者，由评标委员会根据报价文件内容进行修正。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为 5 人以上单数（含5人），其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为 7 人以上单数（含7人）：

1.采购预算金额在 1000 万元以上；

2.技术复杂；

3.社会影响较大。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

评标委员会对投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.符合性审查与比较

（1）评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

评标委员会审查投标文件的有效性、对招标文件的商务、技术等要求的响应程度，以确定投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（4）评标委员会根据投标文件综合比较与评价的结果确定中标候选人名单，或根据采购人委托直接确定中标人。

（5）评标委员会根据全体成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（6）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经投标人加盖公章或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评标标准等详见《第四章：评标办法及评标标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

七、评标结果

（一）根据《贵港市财政局关于深化政府采购制度改革优化营商环境工作有关事项的通知》（贵财采[2020] 16号）文件精神，采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认，采购人应当在收到评审报告后2个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定的中标候选人为中标人。

中标供应商确定后，中标结果将在招标公告发布媒体上公告。采购人或采购代理发出中标通知书前，应当对中标供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标供应商。

排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标供应商。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

（二）自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构在http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn/（广西壮族自治区政府采购网）、http://zfcg.czj.gxgg.gov.cn（贵港市政府采购网）、http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/ggggzy/（全国公共资源交易平台（广西·贵港））发布中标公告，公示期为1个工作日。

（三）在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标供应商本人的评审得分与排序。

采购代理机构无义务向未中标的供应商解释未中标原因和退还投标文件。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

八 、签订合同

## （一）合同授予标准

## 合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

## （二）签订合同

## （1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与招标采购使用单位签订合同。本项目要求签订合同时间：中标人应在自中标通知书发出之日起20日内签订合同。

## （2）如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标人违约处理，采购代理机构将没收中标人投标的全部投标保证金并上缴同级财政国库。

## （3）中标人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

## （4）政府采购合同公告

## 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

## （5）中标、成交供应商应在取得中标、成交通知书后10日内登录“政采云”平台（www.zcy.gov.cn）完成供应商注册。

九、其他事项

## 签订合同前，中标人应向采购代理机构一次付清中标服务费。中标服务费收取按投标人须知前附表规定执行。

第四章  评标原则及评分标准

一、评标原则

(一)评委会组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表、评审专家共7人组成。其中，专家评委不得少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，按百分制打分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

（四）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府

采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采

购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条

件的投标人，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。

二、评分标准

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）。

| 序号 | 评审因素 | 评标标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格分（满分30分） | 投标报价 | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标产品全部为小型和微型企业产品的，对其最后报价给予20%的扣除。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）政策性扣除计算方法。 在货物采购项目中，投标人投标全部货物由小型和微型企业制造；对符合上述要求的投标人的投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 6%（范围为4%-6%）的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1- 6%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。 （6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （7）价格分计算公式：价格分=(评标基准价／评标报价)×30分 |
| 2 | 技术分（满分43分） | 技术性能分（满分22分） | （1）、投标文件的技术需求中无负偏离（完全满足）的得22分。 （2）、负偏离：主要技术参数（标注“●”的技术参数）每有1项负偏离扣2分，扣完为止。 投标产品技术参数中标注“▲”的技术参数为重要参数，必须满足，否则投标无效。 |
|  |  | 产品性能分（6分） | （1）、所投标产品防火墙具备兼容性认证证书的得3分，提供证书复印件并加盖投标人公章。 （2）、所投标产品防火墙通过浪涌（冲击）抗扰度（≥4KV）测试，出具国家认可的第三方检测机构检验报告复印件的得3分。 |
|  |  | 安装实施方案分（满分15分） | 由评委根据新冠疫情情况，结合采购单位疫情防控措施，提供针对本项目疫情下的施工组织方案，包括但不限于：疫情下的施工组织机构、疫情下的质量保障措施、疫情下的安全保障措施、疫情下的施工进度保证措施、疫情下的文明施工保证措施以及疫情防控保障措施、疫情期间防护物资保障措施、疫情防疫卫生保障措施等方面进行综合评定并独立打分，不提供方案的本项目不得分。 一档（6分）：提供了基本的设备安装方案，内容不详尽，方案基本满足采购需求。 二档（9分）：设备安装方案内容基本齐全，疫情下的施工组织机构、疫情下的质量保障措施、疫情下的安全保障措施、疫情下的施工进度保证措施、疫情下的文明施工保证措施以及疫情防控保障措施、疫情期间防护物资保障措施、疫情防疫卫生保障措施等方面内容基本满足安装要求的。 三档（12分）：设备安装方案内容齐全，疫情下的施工组织机构、疫情下的质量保障措施、疫情下的安全保障措施、疫情下的施工进度保证措施、疫情下的文明施工保证措施以及疫情防控保障措施、疫情期间防护物资保障措施、疫情防疫卫生保障措施等方面具有现实可操作性和投入实施人员配置合理的。 四档（15分）：设备安装方案内容齐全，疫情下的施工组织机构、疫情下的质量保障措施、疫情下的安全保障措施、疫情下的施工进度保证措施、疫情下的文明施工保证措施以及疫情防控保障措施、疫情期间防护物资保障措施、疫情防疫卫生保障措施等方面全面、具体，可操作性强，优于采购需求，投入实施人员达10人（含）以上，能提供技术实施人员名单、技术人员具备相关专业技能技术资格证书（包含但不限于PMP证书、CISP证书、项目管理工程师、专业职称证、工程师证书等）复印件。 注：投标时投标人须提供以上涉及的各技能技术资格证书复印件并加盖投标人公章。 |
| 3 | 售后服务分（满分12分） | 售后服务方案分（满分12分） | 一档（4分）：售后服务方案包含技术培训计划、响应时间、服务承诺等，技术服务队伍且固定服务人员3-5人，满足项目需求。 二档（8分）：售后服务方案包含技术培训计划、服务承诺等，且专业技术服务队伍且固定服务人员低于10人，其中响应时间优于招标文件要求，在接到采购人通知后2个小时内响应（如电话指导、网上诊断协助、远程控制等），当采购人设备出现严重故障时，接到采购人通知后，必须在5小时内赶到现场检修，在12小时内修复不了的，出具书面报告给采购人，双方按实际情况协商修复时限。 三档（12分）：在满足二档前提下，售后服务方案包含的技术培训计划、服务承诺、服务响应时间、到达现场时间等服务更优，更合理，专业技术服务队伍且固定服务人员10人（含）以上，含1名项目经理，（要求提供项目管理工程师证书），且本项目所投核心交换机的原厂商具有完善的售后服务体系，专业的售后服务专业队伍，在服务所在地有维护机构或原厂服务技术人员，具备完善的服务流程及配套资源，以保障获得更专业、快捷、规范的售后服务质量。 |
| 4 | 商务分（满分13分） | 履约能力分（满分13分） | 1、投标人或所投标产品生产厂家提供有效的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001、ISO45001职业健康安全管理体系认证、 ITSS 信息技术服务标准运行维护服务资质认证证书，每有一项得1.5分，满分6分。 2、投标人或所投标产品生产厂家获得 GB/T27922-2011 商品售后服务评价体系证书，三星证书得 1 分，四星证书得 3 分，五星证书的得 5 分，满分 5 分。 3、投标人或所投标产品生产厂家获得省级（含）以上主管部门颁发的企业荣誉证书得2分。 备注：提供相关证明材料复印件并加盖投标人公章（包含但不限于认证证书等有效证明材料，如提供官网截图需同时提供官网链接），否则评审时不得分。 |
| 5 | 政策分（满分2分） | 节能、环境标志（满分2分） | （1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，根据其所占项目（或者分标）预算金额比例得 0 至1分，满分1分。 （2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，根据其所占项目（或者分标）预算金额比例得0至1分，满分1分； （3）非节能、环境标志产品的不得分。 |
| 总得分=1+2+3+4+5（各项评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”）。 |

四、中标候选人推荐原则

评标委员会将按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，小型和微型企业优先中标，均相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。采购人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。除非有法定事由，如排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的。该等情况下，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可重新招标。

## 附：政府采购政策应用说明

（一）政策性扣除计算方法

1、投标人符合小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位条件的，其投标价格将按相应比例进行扣除，用扣除后的价格参与评标（计算价格分）。

（1）依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）之规定，小型、微型企业应当同时符合以下条件：

①本企业符合中小企业划分标准（中小企业划分标准是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准，详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，本项所称货物不包括提供或使用大型企业注册商标的货物。

注：小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业，投标价格不予扣除。

注：属于中小型和微型企业的投标人根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）附件自行出具声明函。

（2）依照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业应当符合以下条件：

①监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

②监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）或监督部门出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业。

（3）依照财政部、民政部、中国残疾人联合会三部门发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）之规定，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当符合同时满足以下条件：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

注：符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章），并对声明的真实性负责。

（4）投标人即属于残疾人福利性单位又属于小型、微型企业的，其只能享受投标价格一次性20%的扣除，不重复享受政策。

2、投标人为非联合体的情况下投标价格扣除方式：对小型、微型企业给予20%的扣除，以扣除后的投标价格参与评标（计算价格分）。

如本项目允许联合体投标，投标人为联合体的情况下投标价格扣除方式：大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的， 联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上（含30%）的，与小型、微型企业联合的可给予联合体6%的报价扣除，以扣除后的投标价格参与评标（计算价格分）。

（二）政策性加分说明

1、节能产品、环保标志产品

节能、环保标志产品以国家财政部等部门发布的最新一期《节能产品政府采购清单》和《环境标志产品政府采购清单》为准，投标人须提供所投产品在《节能产品政府采购清单》和《环境标志产品政府采购清单》中相应页面的打印或复印材料，未按要求提供的不得分。

本项目采购范围如果包括台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷空调设备、镇流器、空调机、电热水器、普通照明用自镇流荧光灯、普通照明用双端荧光灯、电视设备，视频监控设备中的数字硬盘录像机、监控电视墙（拼接显示器）、监视器，以及便器、水嘴等政府强制采购的节能产品时，投标人必须使用财政部现行《节能产品政府采购清单》目录内的产品进行投标，未使用强制采购清单中的产品的，其相应按无效响应处理。

# 第五章   合同主要条款

政府采购合同

合同名称：

合同编号：

采购单位（甲方）

供 应 商（乙方）

签订合同地点：

签订合同时间：     年   月  日

合同编号：

采购人（甲方）： 桂平市人民医院                    采 购 计 划 号：

供应商（乙方）：                                        招 标 编号：

签订点：采购人所在地                                    签订时间：

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 产品 名称 | 商标 品牌 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（大写）：人民币 （￥ ） |

2、合同合计金额包括货物价款，备件、安装、调试、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权力保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：汽车、火车等安全运输方式。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：所有损耗由乙方负责。

第五条　交付和验收

1、交货时间：按照乙方投标文件上承诺时间为准；地点：广西区内甲方指定地点。

2、乙方提供不符合招标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后7个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后15日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：采购人指定时间、地点。

第七条  售后服务、质保期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物质保期；按乙方投标文件中的承诺执行。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及质保期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质：    财政资金

3、付款条件：签订合同后十个工作日内甲方支付合同总额的30%款项给乙方；本项目所有软硬件安装调试完成并验收后十五个工作日内甲方支付至合同总额的80%款项给乙方；经验收合格后，甲方一次性付清余款给乙方。

注：采购人应当在政府采购合同中约定预付款，预付款比例原则上不低于合同金额的30%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的30%。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

第九条、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条、质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不满足要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴ 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵ 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶ 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在△小时内到达甲方现场。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物免费质保期为   （按投标文件承诺）   年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过质保期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十一条、调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后7个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十二条、货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十三条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过10天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十四条、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十五条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十六条、合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经监督部门审批，并签书面补充协议报监督部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十七条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十八条　签订本合同依据

1、招标文件；

2、乙方提供的投标文件；

3、投标承诺书；

4、中标或成交通知书。

第十九条　本合同一式四份，具有同等法律效力，桂平市财政局政府采购监督管理股、广西众联工程项目管理有限公司各一份，甲乙双方各一份。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |

# 合 同 附 件

1、供应商承诺具体事项：

2、售后服务具体事项：

3、保修期责任：

4、其他具体事项：

甲方（章）	乙方（章）

年	月	日	年	月	日

注：售后服务事项填不下时可另加附页

第六章　投标文件格式

## 一、投标文件外层包装封面格式

投标文件的密封箱/袋外包装封面格式：

投 标 文 件

（电子投标文件）

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：资格审查文件、商务文件、技术文件、投标报价文件

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

## 二、投标文件格式

（一）资格审查文件格式：

1.投标文件（资格审查文件）封面格式：

电子投标文件

投 标 文 件

（资格审查文件）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.投标文件（资格审查文件）目录格式：

投标文件（资格审查文件）目录

## ▲（1）投标人有效的加载社会统一代码的营业执照或事业单位法人证书等主体资格证明副本复印件（加盖单位公章，如三证合一的则提供三证合一的营业执照或事业单位法人证书）；（必须提供）

## ▲（2）法定代表人身份证复印件，委托代理时还须提供法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证复印件（格式见第六章《投标文件格式》）（如为委托代理，则必须提供，并加盖单位公章）；

## ▲（3）投标人参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖单位公章）；（必须提供）

## ▲（4）《贵港市政府采购项目投标资格承诺函》（格式见第六章《投标文件格式》）（必须提供）

## 注：根据贵财采〔2020〕20号《贵港市财政局关于进一步优化政府采购营商环境有关事项的通知》要求，政府采购供应商参与政府采购活动实施“承诺+信用管理”的准入制度，不再要求供应商提供相关财务、缴纳税收和社会保障资金等证明材料，供应商提供《贵港市政府采购项目投标资格承诺函》（详见投标文件格式）承诺符合参与政府采购活动的资格条件且没有税收缴纳、社会保障方面的失信记录。投标人可自行选择是否提供财务、缴纳税收和社会保障资金等证明材料）

## （5）投标人认为有必须提供的其他证明材料（按招标文件第二章招标项目采购需求进行提供相应证明材料）

1.投标人有效的加载社会统一代码的营业执照或事业单位法人证书等主体资格证明副本复印件（加盖单位公章，如三证合一的则提供三证合一的营业执照或事业单位法人证书）

2.法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：广西众联工程项目管理有限公司：

我  （姓名）  系       （投标人名称）       的法定代表人，现授权委托本单位在职职工   （姓名）   以我方的名义参加                项目（项目编号：                 ）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

附件：法定代表人及被授权人身份证复印件

（1）法定代表人身份复印件：如使用第二代身份证应提交正、反面复印件，如法定代表人非中国国籍应提交护照复印件，要求证件有效并与营业执照或事业单位法人证中的法定代表人相符

（2）被授权人身份证复印件

3.投标人参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

信用声明函

##### 致：桂平市人民医院、广西众联工程项目管理有限公司

我方愿意参加贵方组织的     (项目名称)          （项目编号：        ）项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标服务成果和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 我单位郑重声明，在参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

2.经查询，在规定的查询时间内，“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人（盖章）：

年    月    日

4、《贵港市政府采购项目投标资格承诺函》（格式见第六章《投标文件格式》）

注：根据贵财采〔2020〕20号《贵港市财政局关于进一步优化政府采购营商环境有关事项的通知》要求，政府采购供应商参与政府采购活动实施“承诺+信用管理”的准入制度，不再要求供应商提供相关财务、缴纳税收和社会保障资金等证明材料，供应商提供《贵港市政府采购项目投标资格承诺函》（详见投标文件格式）承诺符合参与政府采购活动的资格条件且没有税收缴纳、社会保障方面的失信记录。投标人可自行选择是否提供财务、缴纳税收和社会保障资金等证明材料）

贵港市政府采购项目投标资格承诺函

本公司郑重承诺，根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，本公司为参加政府采购活动的合格供应商。即本公司同时满足以下条件：

1.具有独立承担民事责任的能力。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5. 提交投标文件截止日期前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。本公司对上述承诺的真实性负责，并接受政府采购、税务、社会保障等监督管理部门、采购文件规定的资格审查机构、社会公众的监督和检查。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

法定代表人（签名）：

日期： 年 月 日

5、投标人认为有必须提供的其他证明材料（按招标文件第二章招标项目采购需求进行提供相应证明材料）

（二）商务、技术、报价文件文件格式：

投标文件（商务、技术、报价文件）封面格式：

电子投标文件

投 标 文 件

（商务、技术、报价文件）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

投标文件（商务、技术、报价文件）目录

- 商务文件

## ▲（1）投标声明书(格式见第六章)（必须提供）；

## ▲（2）商务响应表(格式见第六章) （必须提供）；

▲（3）售后服务方案（格式自拟） (必须提供）

▲（4）投标人基本情况表(格式见第六章)；

（5）投标人类似的业绩证明文件（提供合同或者中标通知书复印件）(格式见第六章)；

（6）投标人需要说明的其他文件和说明；

（7）投标人符合中小企业划型标准的，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）要求，提供中小企业声明函。监狱企业参加政府采购活动时，还可以提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 (格式见第六章)；

（8）投标产品提供单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责(格式见第六章)。

二、技术文件

▲（1）技术响应表（必须提供）；

## ▲（2）项目实施方案（必须提供）；

## ▲（3）项目实施人员一览表(格式见第六章)（必须提供）

▲（4）设备性能配置清单(格式见第六章)（必须提供）；

## （5）投标人需要说明的其他文件和说明。

三、报价文件

## ▲（1）投标函（格式见第六章）（必须提供）；

## ▲（2）投标报价明细表（格式见第六章）（必须提供）；

## ▲（3）开标一览表（格式见第六章）（必须提供）；

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

1.投标声明书格式：

投标声明书

致：                  （招标采购单位名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                 。

我         （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                         项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字：

投标人公章：

年    月    日

2.商务响应表格式：

商务响应表（格式可自拟）

请逐条对应本项目招标文件第二章“招标项目采购需求”中“商务条款”的要求，认真填写该表。“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |

注：请逐条对应本项目招标文件第二章“招标项目采购需求”中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“ 负偏离”或“无偏离”进行填写。

法定代表人或其委托代理人（签字）：

投标人公章：

日 期：

3. 售后服务方案（格式自拟）

4、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册资金 |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |
| 邮政编码 |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人（单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 投标人须知要求投标 人需具有的各类资质证书 | 类型： 等级： 证书号： |
| 基本账户开户银行 |  |
| 基本账户银行账号 |  |
| 近一年营业额 |  |
| 投标人关联企业情况（包括但不限于与投 标人法定代表人（单 位负责人）为同一人 或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |
| 备注 |  |

注：1. 投标人应根据投标人须知的要求在本表后附相关证明材料。

5、投标人类似的业绩证明文件

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人公章：                                                                               年    月    日

6.投标人需要说明的其他文件和说明

7.中小企业声明函格式：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.	 （ 标 的 名 称 ） ， 属 于 （ 采 购 文 件 中 明 确 的 所 属 行 业 ） 行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.	 （ 标 的 名 称 ） ， 属 于 （ 采 购 文 件 中 明 确 的 所 属 行 业 ） 行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：     年  月  日

注：1、享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

3、未完整填写以上空白处信息，声明函将做无效处理。

附：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

8.残疾人福利性单位声明格式：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加  单位的     项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：投标人如为残疾人福利性单位并提供本《残疾人福利性单位声明函》的，必须对声明的真实性负责。

技术文件格式：

1.技术响应表格式：

技术响应表

请根据所投服务的实际服务内容和承诺，逐条对应本项目招标文件第二章“招标项目采购需求”中的内容认真填写该表。“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 技术需求 | 货物名称 | 技术需求 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |

注：

⑴投标人应根据投标服务的实际情况、对照第二章“招标项目采购需求”及上表格式进行填写，在“偏离情况”栏注明“正偏离” 或“负偏离”。

⑵本表仅填写投标人投标服务的技术有“正偏离”或“负偏离”的情况，投标服务的技术为“无偏离”的可复制原招标文件的描述要求，视同完全满足招标文件要求。投标文件中的技术参数、功能或其它内容有“正偏离”的，供应商须对“正偏离”的情况单独作出说明。

法定代表人或委托代理人签名：

投标人盖章：

日期：

2.项目实施方案（格式自拟）

3、项目实施人员一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2.投标人应当附本表所列证书的复印件并加盖投标人公章。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                          日 期：

4、设备性能配置清单格式

设备性能配置清单

| 序号 | 货物名称 | 数量及单位 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 原产地 | 参数性能、指标及配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

以上设备性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，作无效投标处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“开标一览表”一致，否则按无效投标处理。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                          日  期：

5.投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

报价文件格式：

1.投标函格式：

投 标 函

致：   桂平市人民医院   ：

根据贵方为                         项目的招标公告（项目编号：               ），签字代表

（全名）     经正式授权并代表投标人                    （投标人名称）提交包含资格部分、商务及技术部分、报价部分的投标文件各正本一份、副本      份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方愿意按招标文件规定的价格标准和服务期限，提供本项目招标文件第二章“招标项目采购需求”中的采购内容。

2.我方同意自本项目招标文件“投标人须知前附表”第9项规定的投标截止时间（开标时间）起遵循本投标函，并承诺在“投标人须知前附表”第17项规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

具有独立承担民事责任的能力；

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

法律、行政法规规定的其他条件。

5.如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次投标（包括资格条件和所投产品）均符合国家有关强制规定。

6.如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第五章“合同主要条款格式”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

7.我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

8.我方承诺满足招标文件文件的《广西壮族自治区政府采购合同》中的条款，承担完成合同的责任和义务。

9.我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10.我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标人为中标人的行为。

11.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）  拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

12.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

13.我方同意本投标文件中“价格标准应答表”和中标后签订的采购合同可用于公示，其中所有内容不涉及投标人商业秘密，并承诺可向采购代理机构提供相关电子文档。

14.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

投标人地址：                        邮编：

联系电话：                        电子邮箱：

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

投标人：                                           （盖单位公章）

年    月    日

2. 投标报价明细表格式

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 品牌/生产厂家 产地 规格型号（如有） | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | …… |  |  |  |  |
| 2 |  | …… |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写： 人民币 （ ￥ ） 投标货物中，属于优先采购节能产品总值为￥ （具体明细详见附表，附表格式自拟），占本投标报价的比例为 %；属于优先采购环境标志产品总值为￥ （具体明细详见附表，附表格式自拟），占本投标报价的比例为 %。 |
| 交付使用时间： |
| 交货地点： |

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

## 3.开标一览表

项目名称：

项目编号：

投标人名称：                                                      单位：元

| 序号 | 货物名称 | 品牌/生产厂家 产地 规格型号（如有） | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | …… |  |  |  |  |
| 2 |  | …… |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （￥ ） |
| 交付使用时间： |
| 交货地点： |

注：

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或委托代理人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标费用包括全部设备的采购、运送期间的仓储保管费、装车费、卸货费、运费、保险及税金费用、安装调试直至整个项目验收合格及售后服务等费用等。

4、以上报价应与“投标报价明细表”中的投标报价相一致。

法定代表人或其委托代理人（签字）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

## 4.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明

第七章  质疑、投诉文件格式

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□采购文件采购文件获取日期：

□采购过程

□采购结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：

地址：邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：地址：邮编：联系人：联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于年月日，向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。