项目名称：天峨县人民法院互联网+智慧法院升级

项目编号：HCZC2020-G1-40515-ZJDA

采购单位：天峨县人民法院

采购代理机构：广西中竟达建设工程咨询有限公司

2020年6月

目  录

第一章   招标公告	1

第二章   投标人须知及前附表	4

第三章   货物需求一览表	18

第四章   合同基本条款及前附表	50

第五章   评标办法	55

第六章   投标文件格式	60

- 招标公告

广西中竟达建设工程咨询有限公司天峨县人民法院互联网+智慧法院升级（HCZC2020-G1-40515-ZJDA）招标公告

项目概况

天峨县人民法院互联网+智慧法院升级项目的潜在投标人于2020年7月8日8点30分至2020年7月 14日17时30分在政府采购云平台及河池市公共资源交易中心系统上获取招标文件，并于 2020年7月 29日 9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目名称：天峨县人民法院互联网+智慧法院升级

项目编号：HCZC2020-G1-40515-ZJDA

预算金额：贰佰玖拾玖万柒仟壹佰壹拾壹元整(￥2997111.00元)

采购需求：一.标准民事科技法庭设备、二.科技法庭业务管理系统、三.室内全彩LED显示屏系统、四.互联网审判庭（民事远程开庭）、五.讼诉大厅信息化建设、六.档案室扫描仪、七.系统集成服务费。具体内容详见招标文件《采购需求》。

合同履行期限：60天

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1） 政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）政府采购促进残疾人就业政策。

（4）政府采购支持监狱企业发展。

3.本项目的特定资格要求：

（1）国内注册（指按国家工商管理有关规定要求核准登记的）经营范围达到本次招标采购货物要求的投标人；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（3）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，不得参与政府采购活动；

（4）本项目不接受未在河池市公共资源交易中心网（http://www.hcjyxxw.com/gxhczbw/）注册的投标人投标。

三、获取招标文件

时间：2020年7月8日至2020年7月14日，每天上午8点30分至12点00分，下午14点00分至17点30分（北京时间，法定节假日除外 ）

地点：在政府采购云平台及河池市公共资源交易中心系统上获取投标文件

方式：本项目采用不记名方式获取投标文件，潜在投标人于2020年7月8日8点30分至2020年7月14日17时30分在政府采购云平台（http://www.zcygov.cn/）及河池市公共资源交易中心网（http://www.hcjyxxw.com/gxhczbw/）系统登录或注册，同时在政府采购云平台及河池市公共资源交易中心系统上获取招标文件，并打印回执，逾期获取无效。

售价：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间：2020 年7月29 日9 点00分（北京时间）

地点：河池市公共资源交易中心（河池市金城江区城东新区肯旺桥西侧北面市工人文化宫办公大楼五楼）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：无

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：天峨县人民法院

地    址：天峨县6排镇峨里路210号

联系方式：黄蝉蝉（0778-7822604 ）

2.采购代理机构信息

名    称：广西中竟达建设工程咨询有限公司

地　　址：河池市同德路38号3楼

联系方式：玉雅莲（0778-2775768）

3.项目联系方式

项目联系人：玉雅莲（0778-2775768）

电　　 话：0778-2775768

4. 监督部门：天峨县政府采购办       电 话：0778-7823991

八、网上公告媒体查询：中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、河池市公共资源交易中心网。

广西中竟达建设工程咨询有限公司

2020年7月7日

# 第二章   供应商须知及前附表

# 供应商须知前附表

| 项号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：天峨县人民法院互联网+智慧法院升级 项目编号：HCZC2020-G1-40515-ZJDA |
| 2 | 2.1 | 供应商资格要求： 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.国内注册（指按国家工商管理有关规定要求核准登记的）经营范围达到本次招标采购货物要求，具有合法资格的投标人； 3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 4.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，不得参与政府采购活动； 5.本项目不接受未在河池市公共资源交易中心网（http://www.hcjyxxw.com/gxhczbw/）注册的供应商投标。 6.本项目不接受联合体投标。 |
| 3 | 10.2 | 投标报价：供应商必须就《货物需求一览表》中的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝。 |
| 4 | 14.1 | 投标有效期：投标截止日期后60天。 |
| 5 | 15.5 | 投标文件份数：正本一套、副本四套，共五套,电子文件一份。按统一规定的格式、顺序填写、排列、并装订、胶封成册，不得采用活页方式装订。 |
| 6 | 16.1 | 投标保证金金额：按人民币叁万元整缴纳（￥30000.00） 投标保证金的形式：可以采用银行转账、支票、汇票、本票、网上银行支付或金融机构、担保机构出具的保函等非现钞交纳方式。 开户名称：河池市公共资源交易中心 开户银行：河池市区农村信用合作联社兴业信用社 帐 号：20401333455002387 递交方式： 投标保证金采用银行转账、电汇或网上支付方式的，在投标截止时间前从供应商账户交到指定账户，供应商将银行转账、电汇或网上支付方式底单的复印件放置于响应文件中，否则投标无效。 投标保证金采用支票、汇票、本票方式的，投标人将支票、汇票、本票的复印件放置于响应文件中，否则投标无效。在投标截止时间前，供应商应当于投标地点现场递交单独密封的支票、汇票、本票原件（原件单独放入一个密封袋中，并在封口处加盖供应商公章或被授权人签字，以示密封，在封套上标记“项目名称（项目编号） 投标保证金”字样），否则投标无效。 3.投标保证金采用金融机构、担保机构出具的保函方式的，供应商将保函的复印件放置于响应文件中，否则投标无效。在投标截止时间前，供应商应当于投标地 点现场递交单独密封的保函原件（原件单独放入一个密封袋中，并在封口处加盖投标人公章或被授权人签字，以示密封，在封套上标记“项目名称（项目编号）投标保证金”字样），否则投标无效。 |
| 7 | 17 18 | 投标文件以密封形式递交至：河池市公共资源交易中心开标厅 地址：河池市金城江区城东新区肯旺桥西侧北面市工人文化宫办公大楼五楼 投标文件递交时间：2020年07月29日8时30分至2020年07月29日9时00分 |
| 8 | 20.1 | 开标时间：2020年07月29日9时00分 开标地点：河池市公共资源交易中心开标厅 |
| 9 | 21.2 | 评标方法：综合评分法 |
| 10 | 29.1 | 履约保证金的金额：由甲乙双方签订合同时约定。 |
| 11 | 29.1 | 中标服务费：本项目招标代理服务费按发改价格〔2015〕299号文件“货物类”规定及广西壮族自治区物价局转发国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知（桂价费〔2011〕55号）“货物类”收费标准收取，方式为中标人向采购代理机构支付。 |
| 12 |  | 采购人或采购代理机构在对投标人资格审查时进行信用查询，查询结果与投标文件不一致时，以采购人或采购代理机构查询结果为准。 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |

# 投 标 人 须 知

### 一、总  则

1.项目名称及项目编号

1.1详见本须知前附表第1项。

2.供应商资格

2.1参加本项目的供应商必须满足本须知前附表第2项要求的资格；

2.2符合供应商资格的供应商应承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

3.投标费用

3.1供应商应自行承担所有与本次投标有关的全部费用。

### 二、招标文件

4. 招标文件的构成

4.1招标文件包括：

⑴招标公告；

⑵供应商须知及前附表；

⑶货物需求一览表；

⑷合同主要条款（格式）；

⑸评标方法；

⑹投标文件（格式）；

5.招标文件的澄清和修改

5.1供应商要认真审核《货物需求一览表》中的技术参数、配置及要求，如发现表中技术参数、配置有误或要求不合理的，供应商必须在规定的时间前要求澄清，否则，由此产生的后果由供应商负责。

5.2如果供应商认为本招标文件中存在有倾向性、排他性的内容或条款的，可以在收到招标文件7个工作日内，以书面形式并附上相关证明材料一次性向本采购项目联系人提出。

5.3任何供应商对招标文件的澄清要求，均应在收到招标文件7个工作日内的正常工作时间以书面形式通知采购代理机构，同时认定其他形式为无效。采购代理机构将以书面形式予以答复，该答复不指明答复问题的来源，答复将同时在招标公告发布网站上公布。

5.4采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，在提交投标文件截止时间15天前，在招标公告发布媒体上发布澄清或更正公告，不足15天，将相应延长投标截止时间。因为是匿名获取招标文件，所有的澄清、答复、修改、补充通知均由潜在供应商在发布公告的网站自行查询。否则，由此造成的一切后果由供应商承担。

5.5供应商在招标公告发布媒体上获知后到采购代理机构处领取以上澄清或更正公告（或补充通知），或在网上查询，或以传真形式接收。该澄清或修改的内容为招标文件的组成部分。供应商在每一次收到澄清答复或补充通知后应立即以书面形式通知采购代理机构，确认已收到该澄清答复或补充通知。否则，由此造成的一切后果由供应商承担。

5.6采购代理机构可视具体情况，延长投标截止日期和开标时间，至少于投标截止时间3天前在招标公告发布媒体上发布延期公告。

### 三、投标文件的编制

6.投标文件编写注意事项

6.1供应商应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。如果没有按照招标文件要求提交投标文件，没有对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应，该投标将被拒绝。

6.2招标文件提出的实质性要求和条件是指本招标项目所涉及的价格、技术参数及性能配置、数量、售后服务及其它要求、合同条款等内容。

7.投标的语言及计量单位

7.1供应商的投标文件以及供应商与采购代理机构所有来往函电统一使用中文(特别规定除外)。

7.2投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

8.投标文件构成

8.1投标文件（按招标文件第五章要求的格式及顺序自行填写并装订）：

⑴投标函；

⑵投标保证金交纳证明；

⑶投标报价表；

⑷技术规格偏离表

⑸售后服务承诺书；

⑹货物合格证明文件；

⑺供应商资格证明文件；

⑻供应商认为有必要提供的其他有关材料。

9.投标文件格式

9.1供应商应参照招标文件第六章中“投标文件(格式)”编制投标文件。

9.2供应商应按招标文件提供的投标函、投标报价表、技术规格偏离表等格式详细完整地填写各项内容。

9.3在投标报价表中,供应商应详细标明所提供的货物名称、品牌型号规格、技术参数、配置、产地、生产厂家、数量、金额。

9.4投标文件须编制目录及页码，目录与页码必须保持一致，否则因此造成的一切后果由供应商自行承担。

10.投标报价

10.1投标人应在投标报价表上详细标明单价和总价金额（如有分标，按分标填写总价金额）。投标文件的价格大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

10.2投标人必须就《货物需求一览表》中的所有内容作完整唯一报价，否则其投标将被拒绝。如果投标人所填报的货物内容与招标文件相比较有存在漏项的状况且在评标时被接受，则将被认为该遗漏项目已包含在投标价中，中标人在供货时应严格按招标文件要求的货物内容完整提供，不得要求招标人对其漏报的货物追加支付货款。

10.3本项目投标报价仅包含货物、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点、现场安装调试、普通税票及其他所有成本费用的总和。

11. 投标货币

11.1投标应以人民币报价。

12. 供应商资格证明文件（均需加盖单位公章，否则其投标无效）

（1）投标人有效的主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书等）副本复印件；(必须提交，加盖公章)

（2）法定代表人身份证明书原件（负责人、自然人）（附有效的身份证原件）或法定代表人（负责人、自然人）授权委托书及委托代理人身份证原件(委托时必须提供，明确委托权限及时间（必须提供）

（3）投标人2020年1月1日以来任意连续三个月依法缴纳社保费的缴费凭证复印件；无缴费记录的，应提供由供应商所在地主管部门出具的《缴纳或免缴社保费证明》（必须提供）

（4）投标2020年1月1日以来任意连续三个月依法缴纳税费或依法免缴税费的证明复印件（新设立的企业按实际情况提供）必须提供）

（5）投标人 2018 年或2019年度经审计的审计报告或公司财务报表复印件（新成立企业按实际提供）（必须提供）

（6）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的投标声明（必须提供）

（7）投标保证金缴纳证明（必须提供）

（8）投标人直接控股、管理关系信息表（如有）

（9）项目实施人员一览表（如有）

（10）供应商认为必要提供的声明及文件资料。

13. 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件｛如标明“必须提供”的文件均必须提供，否则其投标无效｝

13.1供应商应提交根据本招标项目要求提供证明货物和手续合格性的文件及资料。它们可以是：

⑴生产厂家的有关资格和生产许可证、产品强制标准认证证书、产品质量检验证，以上均为复印件并加盖公章，于供货时提供；

⑵产品样本、使用说明书等技术资料及产品近三年获得的质量获奖荣誉证书（复印件，如有请提供）；

⑶产品销售授权书或代理证书｛若有，请提供原件或复印件（加盖单位公章），若《货物需求一览表》要求提供原件的，必须提供原件｝；

⑷进口产品合法手续有效证明｛若有，请提供原件或复印件（加盖单位公章），《货物需求一览表》要求提供原件的，必须提供原件｝；

⑸投标产品生产厂家对技术性能及配置证明文件｛若《货物需求一览表》要求提供的，必须提供｝。

⑹招标文件中要求的其他文件。

14.投标的有效期

14.1投标文件有效期详见本须知前附表第4项规定。

14.2在特殊情况下，采购代理机构可与供应商协商延长投标文件的有效期。

15.投标文件的书写及签名、盖章要求

15.1投标文件正本应用不褪色的墨水工整书写或打印并在指定处盖鲜红公章，由供应商单位负责人或其委托人在规定签章处亲自签署，副本是正本的复印件，否则投标无效。

15.2投标文件的书写应清楚工整，修改处应由单位负责人或被授权人签字和加盖公章，否则其投标无效。

15.3字迹潦草、表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解的投标文件可能被认定为无效的投标。

15.4投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章及单位负责人（或授权委托人）签字或盖印鉴章。否则投标无效。

15.5投标文件的份数：投标文件的份数详见本须知前附表第5项规定。并在文件封面注明“正本”、“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。

15.6本招标文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。

16.投标保证金

16.1投标保证金应用人民币，金额按本须知前附表要求交纳。

16.2交款方式：可以采用银行转账、支票、汇票、本票、网上银行支付或金融机构、担保机构出具的保函等非现钞交纳方式。

16.3办理投标保证金手续时，请务必在银行进帐单或电汇单的用途或升空白栏上注明“保证金”及投标项目名称或项目编号，以免耽误投标及退款。

16.4对未按本招标文件要求交纳投标保证金的投标文件，采购代理机构将视其为不响应投标条件而予以拒绝。

16.5投标保证金在投标有效期内保持有效，未中标人的投标保证金将在中标通知书发出后1个工作日内供应商将退还保证金账户信息提供给代理机构。中标人的投标保证金在签订合同后2个工作日内将合同提供给代理机构，代理机构统一发函给河池市公共资源交易中心后由河池市公共资源交易中心办理退还投标保证金事宜，投标人未能及时提供退还保证金账户信息的后果由供应商自行承担。

16.6有下列情形之一时，投标保证金将不退还：

16.6.1 投标人在提交投标文件截止时间后撤回响应文件的；

16.6.2 投标人在投标文件中提供虚假材料的；

16.6.3 除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的；

16.6.4 投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

16.6.5 法律法规规定的其他情形。

### 四、投标文件的递交

17.投标文件的密封与标记

17.1投标人应将投标文件正、副本分别装订成册，在每个正副本封面上标明“正本”或“副本”，以及项目名称、项目编号、投标人名称等内容。

17.2投标人应将投标文件正、副本（正本一份、副本四份、电子文件）一并装入一个投标文件袋内加以密封，在封贴处密封签章（公章、法定代表人（负责人、自然人）或其委托代理人签字均可）。

电子文件：是指将按招标文件要求签署、盖章后的正本投标文件制成PDF格式后拷贝至无病毒无密码的U盘或光盘。（U盘或光盘上必须注明投标人名称）

17.3投标文件袋（盒）上应写明：

⑴ 采购代理机构：

⑵ 项目名称：

⑶ 项目编号：

⑷ 投标单位：

⑸注明“开标时才能启封”（投标文件袋上注明“二0二0年 月 日 时 分前不得拆封”）

17.4投标文件的密封以投标文件袋无明显缝隙露出袋（盒）内文件且封口处有签字或密封条加盖公盖章为合格。

17.5供应商在递交投标文件时未按本须知要求密封、标记的，采购代理机构有权拒收。

18.投标截止时间

18.1投标文件的递交不得迟于本须知前附表第7项规定的截止时间。

18.2投标人必须在规定时间内将投标文件送到本须知前附表第7项规定地点，超过投标截止时间送达的投标文件将不予受理。

18.3投标人的单位负责人或其委托代理人凭个人有效身份证明原件（委托代理人还需凭单位负责人授权委托书）及投标保证金缴纳凭证复印件签到后递交投标文件，到截标时间止，投标人单位负责人未能出示有效身份证明原件及投标保证金缴纳证明[或委托代理人未能出示身份证明复印件（含授权委托书及身份证明）及投标保证金缴纳证明]的，其投标文件不予接收。

19.投标文件的修改及撤回

19.1供应商在投标截止时间前，对所递交的投标文件可以进行补充、修改或撤回，并书面通知招标代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

19.2投标文件的修改或撤回通知应由单位负责人（或委托代理人）签字并加盖单位公章，按本须知第15条及第17条的规定编制、密封、标记和递交，并在封面上标明“修改”或“撤回”字样。对已递交的投标文件进行补充、修改或撤回的书面通知可单独用文件袋另行封装。

19.3在投标截止日期后，供应商不得对其投标做任何修改。

19.4在投标截止日期后的投标有效期内，供应商不得撤回其投标，否则其投标保证金不予以退还。

### 五、开标与评标

20.开标

20.1本采购代理机构将在投标人须知前附表第8项规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表（或负责人）或其委托代理人持有效的证件（法定代表人凭有效的身份证原件及投标保证金缴纳凭证复印件，或其授权代理凭有效授权委托书原件和本人有效的身份证原件及投标保证金缴纳凭证复印件）参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标权利、认可开标结果。对于材料不全或无效的投标文件将拒收。

###### 20.2开标程序：

（1）宣布开标：开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

（2）主持人介绍参加开标会的人员名单；

（3）主持人宣布开标纪律；

###### （4）招标人代表和监标人员一同检验参加开标会的各投标人是否按要求提交本须知第20.1点规定递交的材料，否则作无效标书处理；

（5）检查文件：由各投标人或公证机关交叉检查投标文件密封情况并签字确认。

（6）唱标：经投标人确认投标文件密封无误后，由采购代理机构工作当众拆封，宣布投标人名称、投标总报价、书面修改和撤回投标的通知等其他需要宣布的内容。

（7）开标过程由采购代理机构如实记录（包含投标人名称、投标总报价、交付使用期等）, 由参加开标的各投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，视同认可开标结果，不影响评标过程；

（8）开标会议结束。

21.资格审查

20.1 开标结束后，采购人、采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

20.2 资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格式，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的条件的投标人均通过资格审查。

20.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过：

（1）不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商的。

（2）未在河池市公共资源交易中心网（http://www.hcjyxxw.com/gxhczbw/）注册的投标人投标

（3）参加同一合同项下的政府采购活动的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商。

（4）投标人为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的。

（5）在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。

（6）不按照招标文件要求提供合格的资格证明材料的。

- 违反国家法律法规规定的其他资格内容的。

20.4 资格审查的合格投标人不足 3 家的，不得评标。

22. 评标

22.1本采购代理机构根据招标项目的特点组建评标委员会和指定负责人，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

22.2本招标项目采用的评标方法为综合评分法。评标的依据为招标文件和投标文件。

###### 22.3评标程序

22.3.1符合性审查

评标委员会对通过资格审查的投标文件的完整性、合法性等进行符合性审查。

###### 22.3.2澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面 形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

###### 22.3.3比较与评价

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或   者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

22.3本招标项目是以政府采购预算价为最高限价，超出政府采购预算价而采购人不能支付的投标报价，评标委员会不予以评审。

22.4评标过程的保密性。评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

22.5供应商在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的活动，可能导致其被取消中标资格。

22.澄清或说明

22.1评标时评标委员会将以书面形式要求供应商就其投标文件中含义不明确的内容予以澄清或说明，或者对投标文件中模糊不清的材料要求其提供原件核实。

22.2供应商对要求澄清或说明的内容应在评标委员会规定的时间内以书面形式予以澄清，该澄清或说明函应有单位负责人或其被授权人的签名或盖公章，对于评标委员会提出核对原件的要求应在规定时间内响应。

22.3供应商的澄清或说明函是投标文件的组成部分。

22.4供应商对投标文件的澄清或说明不得超出投标文件的范围或改变投标的实质内容。

23．无效投标

23.1投标文件如有下列情况之一的，在评审过程中将作无效投标处理：

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于供应商疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。供应商修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在资格审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（2）招标文件要求必须提供的资格部分文件不齐全或者内容虚假的；

（3）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.在符合性及技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）未按照招标文件的规定提交投标函的；

（3）投标文件未按招标文件的要求签署、盖章及要求提供投标文件套数的；

（4）招标文件要求必须提供的商务及技术部分的文件不齐全或者内容虚假的；

（5）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）

（6）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（7）投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（8）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（9）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“★”的技术指标、主要功能项目、商务条款要求发生实质性偏离的；

（10）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未按照招标文件的规定提交投标函的；

（2）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（3）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（4）投标报价不是唯一报价，具有选择性。

4.有下列情形之一的视为供应商相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的供应商的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的投标文件相互混装；

（6）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

5.关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

6.被拒绝的投标文件为无效。

特别说明：

1.提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审，报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评审的供应商，其他投标无效;

2.非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

3.供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本单位所拥有。供应商投标所使用的采购项目实施人员必须为本单位正式员工（或必须为本单位控股公司正式员工）。

4.供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

5.供应商在招标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。 
    6.本文件中描述供应商的“签字”是指供应商的单位负责人或被授权人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。

24．废标

24.1招标采购过程中出现下列情形之一的，将予以废标：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）供应商投标报价均超过了采购预算而采购人不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

### 六、评标结果

25.中标公告

25.1招标代理机构将在评审结束两个工作日内将评审报告送委托人，委托人五个工作日内确认中标人，中标结果将在招标公告发布媒体上公告。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

25.2供应商如对招标文件、采购过程或中标公告有异议，可以在中标公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构一次性提出质疑。采购代理机构将在收到供应商的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

25.3质疑供应商必须首先经过质疑程序，质疑材料必须符合《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）的规定，在对招标代理机构的答复不满意或者招标代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向同级人民政府财政部门投诉。

26.中标通知

26.1在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的供应商，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。未中标人亦可主动联系采购代理机构索取相关内容。

27.合同授予标准

27.1合同将授予被确定为实质上响应招标文件要求，评审认为具备履行合同能力，综合评分最高的供应商。

27.2 委托人应按照评审报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商，也可以事先授权评审委员会直接确定中标供应商。

27.3中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排名第二的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。

28.签订合同

28.1供应商收到中标通知书后，应按中标通知书中规定的时间、地点与采购人签订合同。

28.2如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标人违约处理。采购代理机构将取消该中标决定，并对该中标人的全部投标保证金不予退还。

28.3如遇28.2情形，采购代理机构有权从中标候选供应商中确定中标人，组织中标人与采购人签订合同或重新招标。

29. 履约保证金

29.1履约保证金金额详见本须知前附表第10项规定，应由中标人在签订合同前按本须知前附表第10条缴纳，否则，不予签订合同。

29.2签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

29.3在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，应以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由中标人自负。

### 七、其他事项

30.招标代理服务费

30.1签订合同前，中标人向广西中竟达建设工程咨询有限公司一次付清招标代理服务费，其金额详见本须知前附表第11项规定。否则，采购代理机构将视之为违约，上报监督管理部门同意后取消该中标决定并没收中标人已提交的全部投标保证金。

31.解释权

31.1本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》和政府采购管理的有关规定及参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。

32.通讯地址

32.1所有与本招标文件有关的函电请按下列通讯地址联系：

河池市公共资源交易中心

通讯地址：河池市金城江区城东新区肯旺桥西侧北面市工人文化宫办公大楼五楼

采购代理机构：广西中竟达建设工程咨询有限公司河池分公司

通讯地址：河池市金城江区同德路38号三楼

电    话：0778-2775768        传    真：0778-2775768

开户名称： 广西中竟达建设工程咨询有限公司河池分公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司河池金城江支行

银行账号：45050169090200000248

# 第二章   货物需求一览表

# 货物需求一览表

说明：招标要求

1、供应商应仔细阅读招标文件（包括技术要求）中所有条款。

2、供应商投标的货物应符合招标文件中有关品目的技术要求。如果供应商不提供技术规格偏离表说明偏离情况，则将认为投标的货物不符合招标文件的技术要求。

3、本需求中的技术参数及其性能配置要求仅起参考作用，供应商可选用其他技术参数及性能配置替代，但这些替代的技术参数要实质上相当于或优于招标文件技术参数及性能配置要求。

4、本需求中技术参数及配置不明确或有误的，请以详细正确的技术参数及配置同时填写投标报价表和技术响应表。

5、凡在“技术参数及性能配置要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，供应商应在投标报价表中将其标配参数详细列明，否则该投标无效。

6、评标时，若评标委员发现本项目“货物需求一览表”的技术需求（含附件）和售后服务及其他要求中含有某一品牌特有的参数或其他限制性及不符合其他相关规定要求的，有权认定此条（项）无效，不得作为投标无效处理。

7、根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）和财政部、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，采购需求中属于节能产品品目清单范围的，供应商必须于投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则相应投标无效。

8、除非在技术要求中另有规定外，在保修期内，供应商接到通知后3天内免费提供维修服务，调整或更改有缺陷的零部件或设备。

9、要求供应商在所投标的品目名称下注明商品的型号。

10、投标产品的生产厂商，应遵循《中华人民共和国产品质量法》的规定，依法承担产品质量责任。“生产者不得生产国家明令淘汰的产品。不得伪造产地，不得伪造或者冒用他人的厂名、厂址。不得伪造或者冒用认证标志、名优标志等质量标志。生产产品，不得掺杂、掺假，不得以假充真、以次充好，不得以不合格产品冒充合格产品。”“销售者应当执行进货检查验收制度，验明产品合格证明和其他标识。应当采取措施，保持销售产品的质量。不得销售失效、变质的产品。不得伪造产地，不得伪造或者冒用他人的厂名、厂址。不得伪造或者冒用认证标志、名优标志等质量标志。销售产品，不得掺杂、掺假，不得以假充真、以次充好，不得以不合格产品冒充合格产品。”若采购方掌握了确切事实说明某供应商存在上列行为之一的，该投标书将作为无效投标处理。

11、投标产品的质量应当检验合格，质量符合产品的国家标准或行业标准以及国家有关规定。对于没有按国家行业标准生产的产品，应提供企业生产标准，供评标时使用，如果中标，将作为今后签约、供货、验收的依据。不按要求提供者，评标时按投标资料不齐全对待。

12、 产品或者其包装上的标识应当符和下列要求：

（1）有产品质量检验合格证明；

（2）有中文标明的产品名称、生产厂家厂名和厂址；

（3）根据产品的特点和使用要求，需要标明产品规格；

（4）限期使用的产品，标明生产日期和安全使用期或者失效日期；

（5）使用不当，容易造成产品本身损坏或者可能危及人身、财产安全的产品，有警示标志或者中文警示说明；

（6）剧毒、危险、易碎、储运中不能倒置以及有其他特殊要求的产品，其包装必须符合相应要求，有警示标志或者中文警示说明标明储运注意事项。

13、其他要求按商务要求执行。

14、投标报价含货物价、运费、检测费、售后服务、税金及其他费用的总和。

15、供应商必须自行为其投标产品侵犯其他供应商或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的供应商应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

16、根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库[2010]48号）的规定，如货物需求中有涉及信息安全产品的设备，必须提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

17、供应商投标时，对要求提供样品的，必须提供样品，否则投标无效。

| 序号 | 名称 | 参数说明 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一.标准民事科技法庭设备 |  |  |
| 1 | 高清庭审主机 | 采用嵌入式架构，Linux操作系统，安全可靠，稳定性高； 采用一体化嵌入式架构，内含音频矩阵.视频矩阵模块.编码模块.解码模块； ▲视频不少于6路SDI输入，6路HDMI输入，4路DVI视频输入；6路DVI视频输出，4路HDMI输出，2路SDI输出； 网口不少于2路100M/1000M自适应网口，支持双网隔离，网络容错，负载均衡； ▲音频不少于12个Mic in幻象输入.4个line in；3个line out.2个XLR out接口；控制不少于4路RS485控制接口，4路RS232控制接口，4路红外输出，1路红外接收； ▲内置≥ 8寸电容触控屏，分辨率支持1024*600，支持视频显示.光盘容量及刻录时长显示； 视频支持H.264和H.265编码，支持1080P.720P.D1合成图像分辨率。 音频默认采用AAC_LC（采样率可达48Khz，码率可达128Kbps）还可支持G.722.PCMA.PCMU.ADPCM等音频格式； ▲内置双DVD刻录光驱，支持光驱热插拔（无需拆机箱）；支持1080P60帧SDI相机，支持对PTZ摄像机进行PTZ操控； 支持接入图像的多种画面合成方式，共计11种合成画面风格，至多可同时接入9路通道参与合成； 支持2路独立示证编码并参与合成，支持HDMI.DVI两种信号； 支持摄像机与话筒关联，实现自动切换发言话筒对应的摄像机图像，激励优先级可设；支持本地音频和远端音频的语音激励模式，支持语音激励开关； 支持多路音频输入，能够实现远程声音和本地声音混音刻录，支持回声抵消，支持每路音频音量调节； 支持啸叫抑制.回声抵消.自动增益.音频降噪等功能。合成画面可在主机硬盘上进行记录存储；各分画面码流可单独存储；硬盘录满可自动覆盖； 支持一键开启.停止刻录（开庭/闭庭）； 支持一键暂停（休庭/复庭）； 支持MP4文件录制，并支持该文件下载，支持单独存储音频文件和获取音频文件； 支持Hash校验，验证刻录后的文件完整性； ★支持证人人脸保护功能，证人面部动态马赛克（马赛克随人脸移动），马赛克等级.区域大小可调； 支持证人声音变声功能，变声等级可调； 支持刻录提示.片头叠加.远程刻录.远程调阅录像等功能；支持标准MP4文件同步实时刻录，直刻和补刻均为标准MP4文件，且数据完全一致； 支持图像场景变化智能识别检测，灵敏度可调； ★支持前端画面虚焦，画面过亮.过暗等异常画面智能检测； ★支持画面中人员聚集等智能算法并告警，灵敏度可调； ★支持画面视频源丢失告警； ★支持Raid5，支持硬盘Smart信息显示和坏道检测； 支持接入平台统一管理，可通过平台远程刻录或远程调阅录像等；支持标准snmp协议，支持接入标准网管平台； ▲支持远程开庭，支持H.323视频会议协议，支持H.239双流协议，支持无缝接入视频会议，最大支持4路远程点，5方视频会议；支持开庭须知播放，在开庭前播放开庭须知，支持本地输出到电视机； 支持案件管理功能，可对案件编号.案件名称.案件类型等信息进行设置。 | 4 | 台 |
| 2 | 庭审专用摄像机 | 1.图像传感器：1/3” CMOS SENSOR, 2百万像素，16:9 2.输出信号制式：1080p60/59.94/50/30/29.97/25 3.1080i60/59.94/50、720p60/59.94/50/30/29.97/25 4.镜头：12倍光学变焦，f=3.5～42.3mm，F=1.8～2.8 5.水平转动范围：±170°，垂直转动范围： -30°～90° 6.图像水平/垂直翻转：支持图像翻转，支持吊顶安装 7.水平视场角：6.9°～72° 8.聚焦系统：自动/手动 9.视频接口： 1×HD-SDI、1×DVI-I（兼容HDMI/YPbPr） 10.自动曝光：自动，背光补偿白平衡：自动、室内、室外、手动、一键式 | 20 | 台 |
| 3 | 书记员软件 | 1. 支持一键开庭/休庭，开庭之后自动开始录像与刻录，自动调取球机预置位，自动开启语音激励； 2. 支持一键证据展示，快速切换各个证据源，证据音视频全部记录在录像中； 3. 支持手动语音激励控制，书记员一键开/关语音激励，一键激励特定摄像机画面； 4. 支持话筒音量大小调节，手动静音； 5. 同屏直观查看庭审现场合成画面；查看庭审主机刻录状态，可以手动控制开/停刻录； 6. 支持庭审直播控制，允许书记员在法庭发生异常事件时关闭直播； 7. 支持笔录模版功能，可以导入.导出庭审常用笔录模版； 8. 支持庭审笔录，笔录可保存为doc格式；可以调用常用语，提高笔录的效率；支持手动.自动重点标注； 9. 支持文字交流功能，书记员可以与观看直播的领导进行文字交流； 10. 支持庭审记录功能，可以查看当前案件之前庭审的笔录内容；11. 支持笔录和录像同屏笔录校对，校对时可以对庭审录像进行回放，通过重点标注可以快速定位录像； 12. 支持笔录刻盘，将笔录文件刻录到光盘中； 13. 支持远程提讯模版功能，可以保存提讯每个远程点的IP.画面配置，可以直接选择远端点快速开始提讯。 | 4 | 套 |
| 4 | 交换机 | 1.24个千兆电口，4个1G SPF千兆光口； 2.工作温度：0°C～40°C，存储温度：-40°C～70°C； 3.交换性能：336Gbps/3.36Tbps，包转发率：96Mpps/126Mpps； 4.★支持胖瘦一体化，支持智能交换机和普通交换机两种工作模式，可以根据不同的组网需要，随时灵活的进行切换；（提供功能截图等证明） 5.★可通过配置静态IP地址，DHCP Option43方式，DNS域名等方式发现控制器平台；（提供功能截图等证明） 6.★支持通过控制器平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换； 7.支持STP.RSTP.MSTP协议，支持IGMP v1/v2/v3 Snooping； 8.支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术：当EEE使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的； 9.支持16K MAC地址，支持MAC地址自动学习； 10.★支持M-LAG技术，跨设备链路聚合，配对的设备有独立的控制平面（提供功能截图等证明）； 11.支持通过控制器平台查看交换机端口负载情况 12.支持防网关ARP欺骗，管理员分级管理，支持防止DOS.ARP攻击功能； 13.支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置； 14.支持通过在控制器平台的Web页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口状态及配置.vlan信息； 15.★支持通过控制器平台图形化操作对交换机端口状态的开启与关闭（提供功能截图等证明）； 16.支持安全状态页面中统计显示联动事件次数及详情； 17.支持终端的MAC与交换机端口变更检测； 18.支持交换机端口终端类型变更后，通过APP.短信告警； 19.支持通过控制器平台查看交换机面板端口工作状态，通过端口颜色显示状态即可判断端口是否在线工作； 20.支持通过APP进行远程管理，并且可以查看交换机网络配置； | 4 | 台 |
| 5 | 液晶显示器 | 1.21.5英寸显示屏，1920*1080全高清分辨率； 2.VGA＋DVI接口，适配多种机型； 3.宽高比：16:9 4.亮度：250 cd/m2 5.对比度：1000:1 | 20 | 台 |
| 6 | 显示器支架 | 显示器倾斜放置专用桌面支架 | 20 | 套 |
| 7 | 高清彩电 | 1.屏幕尺寸：55英寸 2.屏幕比例：16:9 3.屏幕分辨率：1920×1080 4.高清格式：1080p 5.背光性能：LED背光源 6.接口：USB.HDMI.RBG。 | 8 | 台 |
| 8 | 电视壁装旋转支架 | 定制壁装旋转支架 | 8 | 套 |
| 9 | 会议麦克风 | 1.指向性: 心形单指向性（可更换咪芯） 2.频率响应: 80-20,000 Hz 3.开路灵敏度: -40 dB (10.0 mV) 以 1V 于 1 Pa 4.最大输入声压级: 120 dB 声压, 1 kHz 于 1% T.H.D 5.动态范围 (典型值): 105 dB, 1 kHz 于最高声压 6.信噪比: 65 dB, 1 kHz 于 1Pa 7.输出阻抗: 600Ω 8.幻像电源: 直流 48V DC/3V, 耗电 4 mA 典型 9.输出端子: 内置式3针卡农公头 | 32 | 支 |
| 10 | 立杆话筒 | 驻极体电容话筒; 超心形特性，剔除非直达声; 2路供电：内部电池或外部供电(直流48V); 两种低切滤波器 | 4 | 支 |
| 11 | 调音台 | 1.12个话筒/线性输入通道，可外接效果器 2.12个话筒输入带有独立的48V幻象电源开关 3.内置16种数字效果 4.带有3段均衡-高中低 5.每个输入通道都带有高通滤波器 6.效果控制旋钮对每个通道的效果进行控制 7.声像旋钮控制每个输入通道的左右 8.电平调节旋钮用于控制输入输出的电平 9.带音量控制的立体声耳机输出 10.监听（控制室）左右输出 11.两组左右主输出，两编组输出 12.监听耳机输出可单独调节音量 13.MP3播放器数据接口，配备SD卡和USB接口 | 4 | 台 |
| 12 | 反馈抑制器 | 1.双通道反馈抑制器 每通道12个独立的数字陷波滤波器，从40Hz-20KHz自动控制 ClipGuard ； 2.专业设计自动跟踪削波电平，将增益和动态范围升至105dB 将系统增益（反馈前增益）提升6至9dB 操作简易，不用两分钟便可完成设定滤波器可选择1/10倍频程或1/5倍频程，恒定Q值自动跟踪从40Hz-20kHz自动控制； 3.滤波器带宽：用户可以控制，或者是1／10倍频程，程序或者是1／5倍频程，恒定Ｑ值，分辨率1Hz; 寻找和消除反馈需要的时间： 0.4秒，典型值1kHz； 4.每通道活动滤波器与固定滤波器的数量：用户可选择，最后的配置储存在存储器中；活动滤波器计时器：活动滤波器的释放时间为1，5，30或60分钟 5.特性：频率响应：20Hz-20kHz,±0.3dB; 6.增益匹配：±0.2dB; 7.频谱改变：＋0.25dB,20Hz-20kHz; 8.信／噪－动态范围：≥100dB 9.总谐波失真：0.005%,1kHz;20Hz-10kHz,40k欧，2脚高电平； 10.输出阻抗：平衡或不平衡输入阻抗150欧，2脚高电平； 11.旁通：真正的电源关断旁通； 12.峰值空间：一般4dBV平衡输入，最大峰值为＋23dB;I/O 13.连接器：ＸＬＲ－3和1／4""ＴＲＳ 14.保险丝：115Ｖ：0.1A,10W,0.16A快速熔断保险丝； 230Ｖ：0.06A,10W,0.16A快速熔断保险丝；。 | 4 | 台 |
| 13 | 功放机 | 1.集成了专业前级放大系统.音频信号处理系统.高保真低耗能功放系统等功能的专业一体式多功能功率放大器； 2.采用全中文界面，操作一目了然； 2U国际标准机架式安装设计。 3.无极散热风扇系统，散热效率高，节能环保； 4.专业前置话筒处理系统，具有话筒独立均衡器调节，有利于抑制啸叫，改善人声；内置专业KTV效果； 5.具有4路话筒（两路XLR卡侬平衡式和两路TRS6.35非平衡式）输入端，平衡式输入端具备+48V标准幻像电源和供电开关； 6.十段话筒均衡调节，极方便处理不同话筒音质； 7.3组立体声音源输入（2组线路.1组MP3），具有高.低音音调独立调节； 8.2路线路混音输出，适用各种录音设备和视频会议传输设备； 9.具有压限功能。 10.额定输出功率：2×350W/8Ω 2×550W/4Ω 11.输入灵敏度：线路500mV±30mV 话筒20mV±3mV 12.频率响应：线路20Hz~20KHz ±1.5dB 话筒40Hz~16KHz ±1.5dB 13.失真度：线路≤0.7% 话筒 ≤1% 14.信噪比：功放部分≥100dB 话筒部分≥82dB 15.保护功能：过流.过载.超温.DC保护等 16.话筒幻像供电：+48V 17.压限功能：内置 | 4 | 台 |
| 14 | 全频音箱 | 1.额定/峰值功率：120W/320W 2.额定阻抗：8Ω 3.特性灵敏度：90dB/W/m 4.输出声压级：109 dB/W/m(Continues) 115 dB/W/m(Peak) 5.额定频率范围: 55Hz~ 20KHz 6.覆盖角度HxV：90ºx60º 7.扬声器单元：LF:1*8 英寸 HF:1* 1英寸 8.箱体材料：12mm中密度纤维板 9.输入接口：压缩接线柱 10.吊挂点：多点M8 螺丝吊装孔位 11.支撑座：音箱底部Φ35mm支撑座 12.箱体尺寸(mm)约为：490(H) ×310(W)×265(D) 13.重量kg：9.0 | 16 | 台 |
| 15 | 时序电源 | 1.2吋彩色液晶智能显示窗，实时显示当前电压.日期时间，通道开关状态 2.定时开关机功能，内置时钟芯片，可根据日期时间设定，无需人工操作 3.8路通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0~999S） 4.10组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷 5.欠压.超压检测及报警功能 6.单路额定输出电流13A，总输出达30A，总功率6000W，单路最大功率2000W 7.支持多台设备级联控制，级联状态可自动检测及设置 | 4 | 台 |
| 16 | 书记员电脑 | 台式机（I5-9500/4G/1T/DVDRW/集成显卡≥23寸） | 4 | 台 |
| 17 | 书记员电脑分频器 | VGA信号1分8，最大分辨率：2560*1600 60Hz，频宽：500MHz | 4 | 台 |
| 18 | 15米高清线 | HDMI高清线 | 4 | 条 |
| 19 | 10米高清线 | HDMI高清线 | 4 | 条 |
| 20 | 音箱线 | 专业音箱线，喇叭线 单股100芯*2 | 300 | 米 |
| 21 | 打印一体机 | 打印功能 分辨率黑白（最佳）：高达 600 x 600 dpi；黑白（正常模式）：高达 600 x 400 dpi 打印速度A4 纸高达 20 页/分钟 首页打印时间黑白（就绪模式下）：仅需 9.5 秒 打印机语言 PCLm/PCLmS 打印负荷 高达 8,000 页 | 4 | 台 |
| 22 | 机柜 | 规格高宽深约为：1000*600*600mm，参数前门钢化玻璃门 ，前门旋把大锁，后门高密度网孔门，后门小锁，拆装式结构，整体黑色，内配风扇 电源 层板 各一件，两侧门可开 | 4 | 个 |
| 23 | 话筒线 | 话筒线 卡农线 咪线 96网 无氧铜 | 800 | 米 |
| 24 | 电源线 | RVV2*1.0聚氯乙烯护套软线 | 600 | 米 |
| 25 | 六类非屏蔽网线 | 工程级UTP-6 六类非屏蔽网线 | 915 | 米 |
| 26 | 六类非屏蔽水晶头 | 六类非屏蔽透明水晶头 | 2 | 盒 |
| 27 | 扩声系统辅材 | 音频头，卡农头，转接头.底盒.插座等辅助件 | 4 | 项 |
| 28 | 技术服务费 | 视频线.音频线.网线.水晶头.PVC管等辅材布线安装 | 4 | 项 |
| 二.科技法庭业务管理系统 |  |  |
| 29 | 庭审音视频管理平台 | 1.采用嵌入式设计，安全可靠，稳定性高； 2.设备不少于2个千兆网口，支持多网段接入，可实现多个相互独立的网络接入同一平台； 3.★设备支持不少于4个USB接口。支持USB备份盘，可定时对系统进行数据备份，支持通过备份盘恢复系统数据； 4.单台设备支持至少300个监控点的接入； 5.单台设备支持单纯录像不小于72Mbps或单纯转发不小于160Mbps的能力； 6.★支持平台堆叠和级联混合组网；支持至少8级级联，单级域可堆叠至少10台主从平台； 7.设备支持H.264.H.265等编码格式； 8.★支持视频拼接功能，通过平台客户端对视频源进行剪切.上下位移.放大.缩小等操作，将多个视频源图像拼接为单路图像，并支持录像存储和电视墙上墙功能 9.支持平台录像.前端录像.客户端本地录像等多种录像策略； 10.支持单路录像分多时段回放，支持录像点播按秒定位； 11.支持录像下载按秒定位，支持录像批量下载，支持下载录像为MP4格式； 12.★支持将监控点的录像绑定到指定磁盘分区； 13.设备支持前端故障.平台故障.告警及用户日志查询； 14.支持报警联动功能，如客户端告警联动.平台告警联动.前端告警联动等； 15.支持标准的RTSP实时流媒体服务，可使用标准的流媒体播放软件进行实时浏览； 16.▲支持与视频会议系统交互。 17.▲支持智能丢包恢复，支持重传缓冲和精确重传功能。 18.支持设备干线管理，在带宽有限的情况下，控制设备发送的媒体流量 19.支持NTP时间服务器同步功能； 20.支持故障自恢复机制，当系统出现数据损坏时，系统可自动恢复备份数据 21.▲支持当监控业务平台故障或下线后，录像业务不受影响，当平台恢复正常工作后，系统恢复正常.录像数据不丢失。 | 1 | 台 |
| 30 | 庭审业务综合管理系统 | 1.系统采用B/S 的架构，运行在linux操作系统，可以独立运行在专线网上； 2.系统包括案卷管理.排期管理.视频监控管理.播控管理.用户管理.电子地图等功能模块； 3.系统可以独立完成案件管理和排期管理，支持通过二次开发与法院审判流程管理系统对接； 4.系统支持新建案件，录入案件的相关信息如：案号.案件类型.管理部门.立案时间.案由.原告（公诉人）.原告律师.被告（嫌疑人）.被告律师（辩护人）.案件详情等等； 5.系统支持案件查询，支持关键字查询和模糊查询； 6.系统支持打包下载与案件相关的庭审音视频文件； 7.系统支持案件统计功能，不少于饼状图.直方图两种统计图； 8.系统支持新建排期，可以录入案号.法庭名称.庭审状态.庭审方式（公开/不公开）.允许直播（是/否）.计划开庭/结束时间.审判长.书记员.合议庭成员等信息； 9.系统支持按照实际开庭情况自动刷新庭审状态，如等待开庭.正在开庭.休庭.闭庭.取消开庭，支持手动更新庭审状态； 10.系统支持将排期与书记员客户端软件关联，共享排期信息，提供书记员客户端排期列表实现一键开庭； 11.系统支持自动将已开庭的排期归类到庭审记录中，可以通过查询庭审记录回看庭审的录像与笔录； 系统支持同时浏览法庭中的合成画面和特写单画面； 12.系统提供直播点播窗口，支持直播庭审实况视频，并可以事后对录像进行点播浏览； 直播点播过程中可实现庭审视频与笔录的同屏播放，笔录内容可以实时刷新； 13.系统内置流媒体直播点播服务，最大支持200M码流转发能力； 14.系统支持法院信息.法庭信息.案件类型.案由信息.审判字号.全国法院结构的管理和编辑； 15.系统支持多种权限管理手段，通过部门管理.职位管理.角色管理.用户管理为每个账号分配相应的权限； 16.系统支持远程升级维护； | 1 | 套 |
| 31 | 业务服务器 | 1.采用≥2U机架式服务器，可以放入42U标准机柜； 2.配置1颗8核Intel Xeon 3106处理器，主频≥1.7G 85W，最大可支持2颗CPU； 3.配置2根16GB 2666MHZ 1.2V低电压内存；内存插槽数量≥24个，最大内存可扩展至3TB； 4.★配置2块 600GB-SAS 12Gb/s-10K RPM 3.5寸SAS硬盘；支持热插拔SAS/SATA/SSD硬盘； 5.PCIe扩展插槽最大支持≥7个； 6.配置2个千兆电口和2个10GE光口不含光模块； 7.配置专用RAID卡提供RAID0,1,10； 8.配置1个≥550W交流电源模块，支持2个热插拔电源，支持1+1冗余；；满配冗余热插拔的风扇，支持单风扇失效，支持N+1冗余； 9.集成系统管理功能，能够自动服务器重启.风扇监视和控制.电源监控.温度监控.启动/关闭.按序重启.本地固件更新.错误日志和提供全面的故障诊断功能；具有图形管理界面及其他高级管理功能； 10.★远程管理功能。设备配置专用的远程管理网络接口，管理平台具有图形管理界面及其他高级管理功能；支持远程操作控制台图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机.关机.重启.虚拟软驱.虚拟光驱等操作； | 1 | 台 |
| 32 | IPSAN存储阵列 | 1. 设备采用模块化无线缆设计，采用嵌入式架构，运行于linux操作系统； 2. 支持RAID冗余磁盘技术，支持RAID0.1.5.6.10，支持热备盘； 3. ★支持RAID重建速度动态调整，可以根据写入码流带宽需求，动态调整RAID重建的速度 4. 支持不少于16盘位，支持ISCSI服务； 5. ★设备具备至少3个10/100/1000M以太网接口； 6. 支持2T.3T.4T.6T.8T硬盘；支持企业级.监控级硬盘；针对本项目设备需包含至少16个企业级4T硬盘。 7. ★支持RAID重建断点续建技术，设备重启之后，RAID可以继续重建 8. 写入能力不小于500Mbits/S，转发能力不小于200Mbits/S； 9. 支持配置备份和恢复，支持查看硬件状态和系统状态，支持告警事件邮件通知； 10. 支持RAID组在线扩容，增加.减少RAID组的磁盘数量不影响设备正常工作 11. 在RAID组内丢失2块（含）以上磁盘但至少有1块正常磁盘时，不影响设备正常工作 12. 在RAID组内有磁盘失效且正常磁盘数量≥9块时，系统自动重构 | 1 | 台 |
| 33 | 技术服务费 | 设备安装上架，庭审业务系统平台搭建测试等技术费用 | 1 | 项 |
| 三.室内全彩LED显示屏系统 |  |  |
| 34 | 小间距LED屏 | 1.采用表贴三合一工艺 2.★像素点间距：1.5625mm 3.像素密度: 409600dot/㎡ 4.LED像素 线性排列 5.★驱动方式:恒流驱动 6.★具备单颜色矫正.单点亮度矫正 7.▲ 单LED灯珠可维修更换。 8.▲ 屏幕亮度≥800cd/㎡0-100%亮度可调，且屏幕亮度具有随环境照度的变化而自动调整功能（配合光探头） 9.★对比度≥4000:1 16bit，支持通过配套软件调节灰度等级 10.★色温2000K～9500K可调 11.换帧频率≥60HZ；刷新频率≥3840Hz ； 12.★水平视角和垂直视角≥160° 13.亮度均匀性≥98% 14.色度均匀性：±0.003Cx,Cy之内 15.★LED像素失控率≤1/100000 ； 16.发光点中心距偏差≤2%； 17.平整度≤0.1mm 18.★运转无噪音 未见风扇 19.屏体散热，压铸铝结构散热 20.典型寿命值100000小时 21.★屏幕峰值功耗≤750w/㎡ 22.▲ 模组前维护，支持带电维护，热插拔。 23.★电磁兼容性符合GB9254标准，电磁屏蔽防护等级达到Class-B 24.内部线缆阻燃级别符合UL94-V0标准 25.防漏电符合GB4943.1标准 26.前IP30/后IP50 可具有亮度/对比度/色度/视觉修正等图像调整功能 27.可以具有视频降噪.运动补偿.色彩变换等图像处理功能具备同步控制 28.盐雾试验，外观等级:大于等于A级；盐雾等级:大于等于10级 29.蓝光视网膜危害等级：无危害(辐亮度≤100 W·m-2·sr-1),符合肉眼观看标准 30.箱体为压铸铝材质，全金属自然散热结构，防尘 31.工作温度：-20℃~+55℃；工作湿度：10~90%RH无结霜 32.存储温度：-25℃~+85℃；存储湿度：10~95%RH无结霜 33.设备在正常工作条件下，连续工作168h，不应出现电.机械或操作系统的故障，平均无故障时间≥80000小时，故障修复时间MTTR不超过2分钟 34.支持能耗等级：1级 35.▲采用星型拓扑结构连接方式，各单元箱体之间松耦合。 | 7.29 | ㎡ |
| 35 | 发送器 | 支持1×DVI-D或1×HDBaseT 双绞线输入接口； 支持1×管理网口，可级联多台进行统一控制； 支持1×RS232接口，供调试使用； 支持单台1920×1080P@60Hz视频源带载能力 | 4 | 台 |
| 36 | 播控软件 | LED显示屏播控软件 | 1 | 套 |
| 37 | 拼接处理器 | 采用大容量高速FPGA阵列和CrossPoint数字多总线数据路由交换的处理机制，保证对所有输入信号源进行全实时处理和数据一致性，图像无延迟.无离散化.不丢帧，实现了图像的完美呈现。产品应有显示主机工作状态的灯光指示 应满足8路1920×1200高清视频信号输入.8路1920×1200高清视频信号输出。 可接入信号类型包括DVI（最大支持3840×2400）.HDMI（最大支持3840×2400）.DisplayPort（最大支持3840×2400）.SDI.VGA(最大支持1920×1200).CVBS.YPbPr.HDBaseT（最大支持1920×1200）.网络视频中的一种或多种（支持H.264网络视频信号），可输出信号类型包括DVI(最大支持3840×2160).HDMI(最大支持3840×2160).HDBaseT（最大支持1920×1200）.SDI（最大支持1920×1080）.网络视频中的一种或多种； 输出分辨率可设置为4096×2160.3840×2400.3840×2160.2560×1600.2048×1080.1920×1200.1920×1080.1600×1200.1440×1050.1440×900.1366×768.1360×768.1280×1024.1280×800.1280×720.1024×768.800×600； 支持在输出通道开启一个或多个窗口并显示图像，单屏支持最大4个开启窗口； 支持多个窗口叠加显示功能； 支持窗口在多个输出通道间的任意位置移动并显示图像功能； 支持窗口大小调节，可进行任意长宽比缩放功能； 支持在输入通道上叠加字符功能； 支持保存和读取保存窗口布局方案，支持截取输入信号的局部图像进行显示功能； | 1 | 台 |
| 38 | 配电箱 | 含PLC控制系统，可实时获取屏幕背部烟雾及温度数据，可执行远程开关机操作； 容量不低于15 KW； 配电柜具备过压.过流.欠压.短路.断路以及漏电保护措施； PLC功能要求：远程监控.电话监视.温度监控.消防监控； 具有定时自动开关屏的功能，可实现无人留守，具有多路输出和延时上电的功能； 通过软件控制电源系统的开关,可设定任意时间开启和关闭电子显示屏电源； | 1 | 台 |
| 39 | 框架 | 框架（包含小间距LED拼接屏配套框架型材和搭建,不含表面装饰材料 | 1 | 套 |
| 40 | 六类非屏蔽网线 | 六类非屏蔽网线 | 305 | 米 |
| 41 | 电源线 | YJV电缆线国标铜芯4*4+1*2.5mm² | 100 | 米 |
| 42 | 施工辅材 | 音视系统-辅材视频线（处理器至发送器）,扎带,标签纸,线管等材料和安装） | 1 | 项 |
| 43 | 技术服务费 | 大屏支架安装.电源敷设.屏体安装等技术费用 | 1 | 项 |
| 四.互联网审判庭（民事远程开庭） |  |  |
| 44 | 互联网庭审管理系统 | 系统应可满足对法院的互联网法庭和接入用户进行管理 1.具备排期管理功能 排期是互联网开庭的前提，在互联网庭审模式中也是建立互联网用户的主要渠道，所以要求排期里信息要填写充分，尤其是通过互联网参加庭审的当事人、代理人、证人的身份证信息和手机等信息。 互联网庭审管理系统需要获取案件排期信息，系统需支持多种排期方式获取案件信息以用于对互联网用户的管理，具体内容包括：1）需要根据身份信息（身份证，电话），实现排期与用户关联；2）通知用户排期的信息，应满足短信、微信等多种方式。 排期的获取具有以下两种方式： 1）法院内网的数字法庭管理系统管理所有数字法庭，也包括互联网法庭，可自身新建排期，或者根据接口实时或定时从审判流程系统中获取了所有数字法庭的排期。部署在外网（互联网）的互联网庭审管理系统，需要实时或定时通过网间信息交换系统（可以是网闸，其他安全设备或人工摆渡）获取只在互联网法庭开庭的排期信息。 2）对于高院或中院已部署了数字法庭综合管理平台的情况，其排期和审判流程里的排期会实时或定时上报到平台，排期包括了多个辖区法院的排期。此时，外网的互联网庭审管理系统应该可以从该平台中获取互联网开庭的排期。 2.互联网用户管理与认证 对于不论是从法院内网同步获取到的互联网开庭的排期，还是互联网法庭书记员端建立的排期，在获取排期后，系统需可以提取当事人的身份证和手机等主要信息。 系统需满足对登录当事人身份的核验。 系统需提供对恶意登陆的保护机制，如防止恶意登陆等。 3.用户消息提醒，系统需具备高效的信息提示机制，同时可以做到案件信息随时可查。 4.用户状态管理 系统需提供当事人状态的查看，如在线、庭审中、离线等，并可以根据后续需要，具备一定的扩展性 系统应可实现用户登录的同步功能。用户登录后，和用户管理系统建立联系，由离线变为在线状态，当在在线状态时，客户端应该定时向后台发送相关信息，这样保持在在线状态。该类信息应该包含客户端类型等信息。 系统应满足对用户状态信息的查看及监管功能。 如果后台在设置的时间内未收到信息，则用户的状态改为离线。或者用户自己退出，用户的状态也会改为离线且应保证对两种离线方式有所区分。 “庭审中”是一种特殊的在线状态，当客户端参与音视频交互（比如开庭，调解，接访）等，系统需自动将用户的状态由在线改为“庭审中”。 5.消息处理 系统作为一个消息处理总线，需可以处理网关、各当事人之间的消息控制和传递。同时，与安全网关沟通，作为消息代理。 6.提供多种下载方式：为满足不同用户的实际需求，系统需提供PC端、手机端与小程序等不同下载登录方式。 | 1 | 套 |
| 45 | 音视频交互网关 | 1.音视频解码 为保证法院内外网隔离的要求，对于部署在法院外网的互联网音视频网关，系统需可实现直接与当事人客户端通过云视频交互系统进行音视频的对接，将当事人客户端的音视频信号转换为模拟信号传递给庭审主机，不直接传输编码数据。 对于纯外网部署情况，系统应可支持直接使用庭审主机进行音视频编码交互 2.音视频解码 主机应可以将法庭向当事人客户端提供的法庭显示和音频的模拟信号传输到互联网音视频网关，由网关编码传递给互联网上的各当事人，实现对庭审音视频的查看 | 1 | 套 |
| 46 | 数字音频解码系统 | 系统应可支持1080P高清采集、支持1080P高清编码输出、支持1080P高清解码输出 、输出最大支持4K分辨率¦ 输入：4路3G/HD-SDI,4路HDMI/DVI/VGA/YPbPr； 输出：1路VGA+1路DVI-D/HDMI 赢满足高清画面合成功能，支持IPCAM接入与LAN 远程管理等功能 | 1 | 套 |
| 47 | 光端机 | 需支持HDMI/DVI信号输入/输出与平衡音频输入/输出 | 2 | 对 |
| 48 | 互联庭审云视频接入服务 | 系统需包含音视频分发服务系统 | 1 | 套 |
| 五.讼诉大厅信息化建设 |  |  |
| 49 | 智能信息发布系统 | 1.智能信息发布系统包括前台展示和后台管理两部分，前台展示主要是在大厅的电子屏上显示开庭公告等信息，并可以显示后台设置的法院通知.法院宣传片.公示公告.失信被执行人信息等内容，没有具体的操作用户，电子屏开机自动显示相应信息，主要是供进入24小时自助法院的当事人.律师.法官.观看；后台管理主要是对宣传片以及显示时长的设置管理，使用者为系统管理员用户，布局格式支持自定义，一屏显示多画面，同时对显示设备进行统一管理，解决了以往多个显示器及多种显示器同一平台管理的难题。 ★2. 投标人必须在投标文件中承诺能无缝对接广西法院审判业务系统，支持审判系统的案件预订信息管理发布，如果产生对接费用，由中标人自行承担。 | 1 | 套 |
| 50 | 诉讼风险评估机 | 1.整机设计符合人体工程学，布局人性化，操作交互友好；机壳主题材质为金属，表面主体喷塑处理； 2.屏幕：面板尺寸：32英寸；分辨率：1080*1920；宽高比：16:9(宽:高)；面板亮度：250 cd/m²；响应时间：13/5(Typ.)(Tr/Td)(ms)；可视角度：89/89/89/89(Typ.)(CR≥10)(左/右/上/下)； 3.触摸屏：最大分辨率：4096x4096；反应时间：≤10ms；触摸寿命：任一点触摸≥ 5000万次；其它特性 ：多点触摸，防尘.防水 4.摄像机：图像感光片：1/3” CMOS；红外成像：130万像素，40CM-1M,；彩色成像：300万像素，40CM 到无限远清晰成像； 5.身份证读卡器：最大读卡距离：不小于3cm，不超过5cm；读取身份证时间 ：≤1.5S；通过公安部安全认证； 6.二维码扫描模块：支持纸质及电子的一维.二维条码识别解析； 7.A4打印机：单面打印速度（A4，黑色）：≥30页/分钟；双面打印速度（A4，黑色）：≥15页/分钟；首页打印时间：≤8.5秒；纸盒容量：250页；打印分辨率：600*600dpi。 8.扬声器：内置式声音收集设备，采集业务操作区域声音信息，支持音量调节功能，最低支持2.0声道；支持指定音频文件播报。 9.麦克风：工作电压：3-6V；增益：20db；可清晰收录范围内人声。 10.人体感应：感应方式：人体红外；感应距离：0-1米可调。 11.提示灯：具备电源指示灯.运行指示灯.打印机状态.缺纸.缺墨提示灯 12.柜式尺寸：820×1720×500mm(W×H×D) ★13. 投标人必须在投标文件中承诺无缝对接广西法院审判业务系统，实现“1）.诉讼风险智能评估支持14类常见案由：离婚纠纷.劳动纠纷.租赁合同纠纷.担保合同纠纷.保险纠纷.变更抚养关系纠纷.机动车交通事故责任纠纷.建设工程合同纠纷.金融借款合同纠纷.买卖合同纠纷.民间借贷纠纷.继承纠纷.人身损害赔偿纠纷.土地承包合同纠纷进行案情采集和评估；2）.重大风险及时告知，系统会结合当事人的具体案情，对比较重大的风险给予即时提示同时给出合理化建议；3).智能非诉分流，根据当事人案情，在风险.亲情.信誉.时间.经济五个方面引导当事人选择合适的非诉解决渠道；4）.支持多平台服务，当事人可以通过院内诉讼风险评估自助终端中进行诉讼风险评估，查看报告，也可通过扫描二维码在移动端评估诉讼风险与查看报告等功能”。涉及到对接研发费用的，由中标人自行承担。 | 1 | 台 |
| 51 | 诉讼服务自助终端（含自助式诉讼服务智能系统） | 1.整机设计符合人体工程学，布局人性化，操作交互友好；机壳主题材质为金属，表面主体喷塑处理； 2.屏幕：双屏幕；面板尺寸：21.5英寸；分辨率：1920(RGB)x1080(FHD)；宽高比：16:9(宽:高)；面板亮度：250 cd/m²；响应时间13/5(Typ.)(Tr/Td)(ms)； 3.触摸屏：电容；最大分辨率：4096x4096；反应时间：≤10ms；触摸寿命：任一点触摸≥ 5000万次；其它特性 ：多点触摸，防尘.防水； 4.摄像机：图像感光片：1/3” CMOS；红外成像：130万像素，40CM-1M,；彩色成像：300万像素，40CM 到无限远清晰成像；接口速度：480Mb/S； 5.身份证读卡器：最大读卡距离：不小于3cm，不超过5cm；读取身份证时间 ：≤1.5S；通过公安部安全认证； 6.二维码扫描模块：支持纸质及电子的一维.二维条码识别解析； 7.A4打印机：单面打印速度（A4，黑色）：≥30页/分钟；双面打印速度（A4，黑色）：≥15页/分钟；首页打印时间：≤8.5秒；纸盒容量：250页；打印分辨率：600*600dpi； 8.高速扫描仪：扫描仪类型：自动送纸器（ADF）；扫描模式：单面／双面，彩色／灰度／黑白；扫描速度：黑白：单面 40ppm，双面 80ipm；彩色：单面 30ppm，双面 60ipm；光学分辨率：600dpi； 9.扬声器：内置式声音收集设备，采集业务操作区域声音信息，支持音量调节功能，最低支持2.0声道；支持指定音频文件播报； 10.麦克风：工作电压：3-6V；增益：20db；可清晰收录范围内人声； 11.凭条打印机：打印机类型：热敏打印机；纸卷规格：80mm纸卷，误差不超过-1mm；切纸方式： 自动切纸；进纸 ：全自动进纸；接口类型：RS232；打印头的移动速度不小于150mm/s；纸卷直径不小于150mm；具有少纸和缺纸检测开关及报警能力；支持全图形打印；切刀工作寿命：60万次以上；打印头寿命：14亿次字符以上；维护方式：上翻机头加纸；其他功能：防堵，防拉拽； 12.密码键盘：材质：不锈钢；键位数：16键；加密算法：支持DES.3DES算法；按键寿命：≥200万次； 13.银联读卡器：支持卡种：磁卡&IC卡&RF卡；进卡方式：前进前出；磁卡标准：ISO7810-1/ISO7811-1,2,3,4,5,6；IC卡标准：ISO7816标准 走卡速度: 70cm/s；安全性：前后退卡，掉电吐卡；错误率:在正常环境(15～25℃，35～60%RH)≤0.1%；寿命：传动：≥500,000次；磁头：读卡≥500,000次；IC 卡触点：≥300,000次； 14.电话：电话类型：防爆电话；收线方式：分段式收线，带限位； 15.人体感应：感应方式：人体红外；感应距离：0-1米可调； 16.提示灯：具备电源指示灯.运行指示灯.打印机状态.缺纸.缺墨提示灯 17.柜式尺寸：910*1833*700mm(W×H×D) ★18. 投标人必须在投标文件中承诺能无缝对接广西法院审判业务系统，实现各类诉讼服务功能：诉讼引导.窗口指南.工作流程.法庭分布.法院要闻.法律法规.文书样式.开庭公告.诉讼工具.案件查询.立案预约.阅卷预约.联系法官.文书签收.材料收转等。如果产生对接费用，则由中标人自行承担。 | 1 | 台 |
| 52 | 智能诉状自助终端 | 1.整机设计符合人体工程学，布局人性化，操作交互友好；机壳主题材质为金属，表面主体喷塑处理； 2.屏幕：面板尺寸：32英寸；分辨率：1080*1920；宽高比：16:9(宽:高)；面板亮度：250 cd/m²；响应时间：13/5(Typ.)(Tr/Td)(ms)；可视角度：89/89/89/89(Typ.)(CR≥10)(左/右/上/下)； 3.触摸屏：最大分辨率：4096x4096；反应时间：≤10ms；触摸寿命：任一点触摸≥ 5000万次；其它特性 ：多点触摸，防尘.防水 4.摄像机：图像感光片：1/3” CMOS；红外成像：130万像素，40CM-1M,；彩色成像：300万像素，40CM 到无限远清晰成像； 5.身份证读卡器：最大读卡距离：不小于3cm，不超过5cm；读取身份证时间 ：≤1.5S；通过公安部安全认证； 6.二维码扫描模块：支持纸质及电子的一维.二维条码识别解析； 7.A4打印机：单面打印速度（A4，黑色）：≥30页/分钟；双面打印速度（A4，黑色）：≥15页/分钟；首页打印时间：≤8.5秒；纸盒容量：250页；打印分辨率：600*600dpi。 8.扬声器：内置式声音收集设备，采集业务操作区域声音信息，支持音量调节功能，最低支持2.0声道；支持指定音频文件播报。 9.麦克风：工作电压：3-6V；增益：20db；可清晰收录范围内人声。 10.人体感应：感应方式：人体红外；感应距离：0-1米可调。 11.提示灯：具备电源指示灯.运行指示灯.打印机状态.缺纸.缺墨提示灯 12.柜式尺寸约为：820×1720×500mm(W×H×D) ★13.系统满足：不只是单纯的打印诉状模版功能，要求刷身份证回答问题既可以生成一份条理清晰的起诉状，预览满意可直接打印，不满意可自行修改。 14.系统可提供诉状自助生成服务，当事人使用触摸屏系统选择案由，确认案由后系统后台基于大数据和人工智能对起诉状做分析，整理诉状要素，形成引导式问卷和选项，引导当事人描述案情。自助原告只需按引导问卷中问题的顺序依次做出选择即可得到一份自动生成的诉状，为当事人提供高效.格式化.免费的自助诉状生成服务。系统支持离婚.借贷.交通.劳动等多类案由，并可不断更新维护。 | 1 | 台 |
| 六.档案室扫描仪 |  |  |
| 53 | 高速扫描仪 | 黑白/灰阶： 在 200 dpi 和 300 dpi 分辨率下，每分钟最多扫描 60 页/120 个影像；彩色： 在 200 dpi 分辨率下，每分钟最多扫描 60 页/120 个影像；在 300 分辨率下，每分钟最多扫描 40 页/80 个影像。ppm=页/分钟(单面) ipm=面/分钟(双面)； 光学分辨率：600dpi ★扫描技术：双 CCD;灰阶输出位深为 256 级（8 位）；彩色采集位深为 48 位 (16 x 3)；彩色输出位深为 24 位 (8 x 3) ★照明：间接双 LED 纸张处理：自动适应，自动旋转功能 最大/最小文档尺寸：216 毫米 x 863 毫米（8.5 英寸 x 34 英寸）/50 毫米 x 50 毫米（2 英寸 x 2 英寸）长文档模式： 216 毫米 x 4,064 毫米（8.5 英寸 x 160 英寸） 纸张厚度和重量：34 - 413 克/平方米（9 - 110 磅）的纸张；身份证厚度：厚达 1.25 毫米（0.05 英寸） ★进纸器：多达 100 张 80 g/m²（20 磅）纸张。可处理小型文档，如身份证.浮雕卡和保险卡 ★扫描输出选项：支持双流输出，可同时输出黑白和灰度或黑白和彩色, 可一键扫描至WORD和PDF | 10 | 台 |
| 七.系统集成服务费 |  |  |
| 54 | 系统集成费 | 1.科技法庭布线设计及安装。 2.乡镇科技法庭建设与本院后台系统进行联调。 3.会议室小间距离屏系统对接测试。 4.高速扫描仪的安装调试。 5.诉讼大厅信息化系统调试与高院平台联调。 6. 高院.中院诉讼服务系统的级联.调试服务及科技法庭信息发布系统接口对接调试。 | 1 | 项 |
| 投标报价要求： 1、本项目为交钥匙工程，实行总承包报价；包括货物采购、软件提供、运输、保管、设计、施工、安装、调试、验收、培训等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。投标人应充分考虑施工安装期间各类材料的市场价格变化和可能的国家政策性调整，确定风险系数，对本项目的所有内容范围的设备进行总承包报价。 2、投标人自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量，投标报价中应包含全部内容，中标后采购人不再另行支付额外费用；投标人根据项目所需自行配备的所有辅助材料必须符合国家有关规定的合格产品。 3、投标人的投标总报价≤采购预算。 |
| 交付使用期及交货地点： 1、交付使用期：自签订合同之日起40日历日内。 2、交货地点：采购人指定地点。 |
| ★质保期：质保期从设备通过验收之日起计算，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”；质保期不少于一年（分项有要求的按分项要求，分项无要求的质保期不少于一年），超过质保期后提供维护如需更换零部件，只收取材料工本费； |
| 付款方式：签订合同之日起7日内，采购人向中标方支付合同总金额的30%预付款，全部货物运抵甲方指定现场安装调试完毕，货物交付使用后，中标人按合同金额的2% 作为项目质量保证金打入甲方指定账户后，甲方向中标人支付至合同余下的70%货款。中标人交付的项目质量保证金，从验收合格之日起一年质量保修期满后无息退回给中标人。 |
| 供货、验收及售后要求： 1、投标人所提供的货物必须全新、完整、未使用过的、符合国家有关质量安全标准的优质正品，而且必须符合采购文件中技术参数的标准，一旦发现投标人所提供的货物与货物需求一览表要求的技术参数不符，即使货物已交付使用，采购人有权中止合同，无条件退货，成交供应商承担全部责任。 2、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准。②成交供应商提供的货物与采购文件和投标文件做出的承诺的技术参数、产品资质、保修承诺及各项要求一致；③货物符合国家官方合格标准。 3、售后服务要求： （1）免费送货上门、调试直至设备验收合格（期间所需器材及费用均由成交供应商承担）。 （2）对采购人进行设备操作、日常维护等技术培训，时间不少于3天，所有培训涉及的费用均由成交供应商承担。 （3）保修期内非用户原因引起的质量事故成交供应商应负全部责任。 （4）在使用过程中发生质量问题或故障，接故障通知后30分钟内响应，12个小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复，如果故障在检修72小时后故障仍无法排除，成交供应商应在24小时内提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供采购人使用，直至故障设备修复。 |
| 其他要求： ★1、本次项目的核心设备为“第34项小间距LED屏”。 带“★”号的条款为本项目设备的实质性要求，必须相当于或者优于该要求，否则投标无效。 带“▲”号条款作为产品重要技术指标、功能项，如有请在投标文件中提供由国家认可的检验（测）机构出具的检验（测）报告复印件）作为产品性能的评分依据。 |

# 第三章  合同主要条款（格式）

广西壮族自治区政府采购合同

合同编号：

采购单位（甲方）                            采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                            项目名称编号

签  订  地  点                              签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件（采购文件）规定条款和中标供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 产品 名称 | 商标 品牌 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权力保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：   不限     。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：本项目不接受损耗 。

第五条　交付和验收

1、交货时间：按招标文件要求  ；交货地点：采购人指定地点。

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收（如有产品质量争议，需要进行产品抽样送检，送检及检验时间不计入验收时间范围内）、逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 5 日内及时予以解决。

7、交付及验收要求程序如下：

本项目产品交货、验收的步骤程序见招标文件“四、交货、验收、售后及其他要求。”

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点： 采购人指定的时间及地点 。

第七条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修期；按《货物需求一览表》。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）。

第八条　付款方式和保证金

1、资金性质：                       。

2、付款方式：                       。

第九条、税费本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条、质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费

用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物免费保修期见《货物需求一览表》及中标人承诺，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十一条、调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十二条、货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十三条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，超过15天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰ 滞纳金。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十四条、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十五条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十六条、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能

解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十七条、合同生效及其它

1、合同经双方单位负责人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审

批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　签订本合同依据

1、政府采购招标文件；

2、乙方提供的投标文件；

3、投标承诺书；

4、中标通知书。

第二十条　本合同一式四份，具有同等法律效力。甲乙双方各两份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报政府采购监督管理部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 单位负责人： | 单位负责人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |

合 同 附 件

| 1、供应商承诺具体事项： |
| --- |
| 2、售后服务具体事项： |
| 3、保修期责任： |
| 4、其他具体事项： |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

附件1：

政府采购项目合同验收报告（格式）

根据政府采购合同（采购合同编号：                ）的约定，我单位对（项目名称）       政府采购项目中标（或成交）供应商    （公司名称）    提供的货物（或服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式 | □自行验收 □联合验收 |
| --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置 （或服务内容、标准） | 数量 | 金额 |
| 合 计 |  |  |
| 合 计 大 写 金 额 ：人民币 元 |
| 实际供货日期 |  | 合同交货验收日期 |  |
| 验收具体内容 | (应按采购合同、招标文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |
|  | 有异议的意见和说明理由： |
| 验收小组成员签字： |
| 参与验收其他或监督人员签字： |
| 中标（或成交）供应商签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 | 采购单位的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |

备注：本报告单一式三份（采购单位1份、中标供应商1份、采购代理机构1份）。

# 第四章 评标方法

# 评标方法

## 一、评标原则

(一)评委构成：本招标采购项目的评委分别由依法组成的评审专家、采购单位代表共五人及以上单数构成，其中评审专家人数不少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对供应商的投标报价、售后服务、技术要求及功能要求分三方面内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。评定方法中划分档次的，由评委综合定档，各评委成员在档次范围内独立打分，以各评委平均分作为某供应商某项对应分值。

（四）为确保采购质量和维护公平的竞争，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条和中华人民共和国反不正当竞争法第十一条，经营者不得以排挤对手为目的，以不合理的价格销售货物及服务。采购人不能接受供应商的恶意低价的竞争。评标委员会认为，某投标报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，供应商必须在评标现场合理时间内提供本项目合理报价的分析报告，同时提供以下支撑证明材料：

①提供项目合理报价组成明细（合理报价中必须包括各类税收、人员成本等），其中：人力成本必须根据供应商所在省（自治区、直辖市）政府部门或人力资源社会保障部门公布的关于2019年1月份至12月份供应商所在地最低工资标准相关文件要求编制，项目合理报价组成明细需经第三方会计事务所或其它具备审计资质的机构出具的合理报价分析文件复印件（新设立公司按实际情况提供，原件核查）；

②2019年企业所得税1-12月份申报表复印件（新设立公司按实际情况提供，原件核查）。

备注：对于存在严重不平衡、不合理、有可能低于供应商自身合理报价的投标价，供应商不能合理说明或不能提供证明材料的，评标委员会有权予以拒绝。

二、评标办法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1.价格分…………………………………………………………………………………………30分

（1）评标报价为供应商的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。

（2）政策性扣除计算方法。

按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）之规定，供应商认定为小型、微型企业或监狱企业且其投标产品被认定为小型和微型企业产品的，对小型和微型企业产品的价格给予 6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报 价×（1-6%）；大中型企业和其他自然人、单位负责人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，《联合体投标协议书》中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上（含 30%）的， 联合体投标报价给予 2%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-2%）；除上述情 况外，评标报价=投标报价。 注：小型、微型企业组成联合体参加投标的，联合体视同为小型、微型企业享受扶持政策。小型、微型 企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）之规定，监狱企业视同小型、微型企业，不重复享受政策。

（4）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》【财库〔2017〕141号】的规定，供应商为符合条件的残疾人福利性单位的（以投标文件提供的有效的《残疾人福利性单位声明函》为准）视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）以进入综合评分环节的最低的评标报价为评标基准价，评标基准价得分为 30分。

（6）价格分计算公式：

评标基准价（金额）

某供应商价格得分 =  --------------------------- ×30分

某供应商评标报价（金额）

供应商组成联合体的大中型企业和其他自然人、单位负责人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。否则投标价格不予扣除。

2、技术分…………………………………………………………………………………………………57分

（1）产品性能分………………………………………………………………………………………12分

由评委根据各投标人提供的投标产品技术指标及打▲号项偏离情况进行打分。

基本分：满分12分

1）完全满足招标文件实质性要求的，即得基本分12分；

2）非“▲”项要求发生实质性负偏离的，每有一项扣减1分，未提供带▲技术指标由国家认可的检验（测）机构出具的检验（测）报告复印件（加盖供应商单位公章）的，每缺一项扣1分，最多扣12分。

（2）实施方案分……………………………………………………………………………………………21分

由评标委员会在打分前根据各投标人提供的投标文件中对项目组织计划、进度、保障实施服务等方面

内容集体讨论确定各投标人的档次，并由评委在相应的档次内打分。

一档 （7分）：投标人提出的实施保障方案内容简单，项目进度控制、质量控制、组织与协调管理等措施不明确，拟投入本项目人员不少于5名，基本满足招标文件要求。

（投标时要求提供投标人自2020年1月1日以来任意连续三个月为所有拟投入本项目人员依法缴纳社保费的证明，得7分，否则不得分。）

二档（14分）：投标人提出的实施保障方案能结合本项目的情况，内容较齐全，项目进度控制、质控制、组织与协调管理等措施较好，可行性较高，在方案中能提供科技法庭布线图，小间距LED屏框架图，拟投入本项目人员不少于10人，其中持有注册信息安全工程师（比如CISP）等不少于1名，安防工程师或信息系统运行维护工程师不少于3人。

（投标时要求提供投标人自2020年1月1日以来任意连续三个月为所有拟投入本项目人员依法缴纳社保费的证明以及提供上述提及的相关技术人员证书复印件，得14分，否则不得分。）

三档 （21分）：投标人提出的实施保障方案充分考虑到本项目的具体情况，内容齐全，项目进度控制、质量控制、组织与协调管理等措施针对性强、可行性高在方案中能提供科技法庭布线图，小间距LED屏框架图。拟投入本项目人员不少于20人，其中持有高级项目经理不少于1人，IT 服务项目经理不少于4人，注册信息安全工程师（CISP）等不少于6名，安防工程师不少于5人，网络工程师不少于1名，结构化布线工程师不少于1名，数据库管理员不少于1人。

（投标时要求提供投标人自2020年1月1日以来任意连续三个月为所有拟投入本项目人员依法缴纳社保费的证明以及提供上述提及的相关技术人员证书复印件，得21分，否则不得分。）

（3）产品服务技术能力分…………………………………………………………………………………6分

1. ★根据广西高级人民法院下发的《广西法院科技法庭建设指导意见》（桂高法〔2015〕201号）文件，要求各地市建设的科技法庭必须接入广西法院音视频综合管理系统，实现在高院对庭审音视频的查看和监听，以及状态查询。因此，投标人所投的“高清庭审主机”必须在不增加外设和成本情况下支持与广西法院音视频综合管理系统设备无缝数字对接；与广西法院音视频综合管理系统设备同一品牌的，提供生产厂家出具的互联互通证明文件（格式自拟），并加盖生产厂家公章。若与广西法院音视频综合管理系统设备不同品牌的，应详细描述其对接实现原理方案并提供3个以上省级成功对接案例证明材料（证明材料以有效的中标通知书或合同书、验收报告复印件为准（开标时核验原件）, 证明材料要求能体现采购清单且能清晰反映项目内容，加盖生产厂家公章）得6分，不加盖生产厂家公章，不得分。

(4)售后服务保障方案……………………………………………………………………………………18分

评标委员会根据投标人提供的售后服务承诺书的内容集体讨论，综合评定其档次并在相应档次内打分。

一档 (6分)：售后服务承诺书包含保修期限、到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护、技术培训方案、保修期外维修方案、其他优惠措施等，内容简单，常驻广西的售后服务人员达到10人。

（投标时要求提供投标人自2020年1月1日以来任意连续三个月为所有拟投入本项目人员依法缴纳社保费的证明得6分，否则不得分。）

二档 (12分)：售后服务承诺书包含保修期限、到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护（注明时间）、技术培训方案、保修期外维修方案、其他优惠措施等，内容完整、全面。常驻广西的售后服务人员达到15人，具有不少于5人的信息系统运行维护工程师技术队伍。

（投标时要求提供投标人自2020年1月1日以来任意连续三个月为所有拟投入本项目人员依法缴纳社保费的证明以及提供上述提及的相关技术人员证书复印件，得12分，否则不得分。）

三档 (18分)：售后服务承诺书包含保修期限、到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护（注明时间）、技术培训方案、保修期外维修方案、其他优惠措施等，内容详细合理、全面、有较大保障优惠措施。常驻广西的售后服务人员达到25人及以上，具有不少于20人以上的信息系统运行维护工程师、IT 服务项目经理不少于3名。

（投标时要求提供投标人自2020年1月1日以来任意连续三个月为所有拟投入本项目人员依法缴纳社保费的证明以及提供上述提及的相关技术人员证书复印件，得18分，否则不得分。

3、信誉及业绩分……………………………………………………………………………………………10分

（1）信誉分（满分7分）

①投标人具有信息系统运行维护资质二级以上（含二级）资质的，得1分；

②投标人具有计算机信息系统集成资质二级以上（含二级）资质的，得1分；

③投标人通过ISO27001信息安全管理体系认证的，得1分；

④投标人通过ISO20000 IT服务管理体系认证的，得2分；

投标人具有CMMI3软件认证证书得2分；

上述证件提供有效证书复印件并加盖投标人公章。

（2）业绩分（满分3分）投标人2016年以来具备信息化建设项目金额在200万(含)以上的案例的，每一个案例得1分，满分3分，必须提供投标人（包含关键页、采购清单等，要求清晰反映项目内容部分）同一项目按照最高得分计算但不重复计分，超出不计分。

注：提供有效中标通知书或合同复印件并加盖投标人公章。

4、财务状况分…………………………………………………………………………………………………3分

对投标人2016年以来经审计的年度财务报告进行评价，财务状况连续三年（或以上）盈利的得3分。

（三）总得分 ＝1 + 2 + 3 + 4

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序（总得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；总得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐三名中标候选供应商。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排定第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。

四、说明

1、供应商应在投标文件中附上以上涉及的有关证书、文件、合同等的复印件。因供应商资料不全或不清楚影响到最终得分的责任由供应商自负。

2、对于存在严重不平衡、不合理、有可能低于供应商自身合理报价的投标价，供应商不能合理说明或不能提供相关证明材料的，评标委员会有权予以拒绝。

3、供应商一旦被发现有虚假响应情况，将被取消投标或中标资格。

# 第五章  投标文件（格式）

｛投标文件正、副本（正本一套、副本四套）分别按以下顺序装订成册，在每个文本封面上标明“正本”或“副本”｝

# 封面格式                        本

×××××（供应商名称）

投   标  文  件

项目名称：天峨县人民法院互联网+智慧法院升级               项目编号：HCZC2020-G1-40515-ZJDA

投 标 人：

地    址：

联 系 人：

联系电话：

（至         年    月     日     时       分以前不得开封）

目     录

一、投标函.................... ........ .....

二、投标保证金交纳证明............... .......

三、投标报价表............. ..... ........ ...

四、技术规格偏离表............ ....... .......

五、售后服务承诺书............ ...............

六、货物合格证明文件.................. .......

七、供应商资格证明文件.......... ........ ....

八、供应商认为有必要提供的其他有关材料........

# 一、投 标 函

致： （采购代理机构）

根据贵方（项目名称） 项目招标文件（项目编号：          ），正式授权下述签字人       （姓名和职务）代表供应商                                    （投标单位名称），提交下述文件：

一、投标文件（按招标文件第五章要求的格式及顺序自行填写提交，正本一套，副本四套，共五套）：

⑴投标函；

⑵投标保证金交纳证明；

⑶投标报价表；

⑷技术规格偏离表

⑸售后服务承诺书；

⑹货物合格证明文件；

⑺供应商资格证明文件；

⑻供应商认为有必要提供的其他有关材料。

二、据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、按招标文件货物需求一览表和投标报价表，投标总报价（大写）                              元人民币（￥                 ），交付使用期：                                。

2、我方同意在供应商须知规定的开标日期起遵循本投标文件，并在供应商须知第14条规定的投标有效期满之前均具有约束力，并有可能中标。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

4、我方根据招标文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

5、我方已详细审核招标文件，我方知道并同意必须放弃提出含糊不清或误解问题及对招标文件质疑的权利。

6、如果在投标截止时间后的投标有效期内撤回投标或者有其他违约行为，贵方对我方的投标保证金可不予退还。

7、同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何数据或资料。

8、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的供应商为中标人。

9、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，知悉以下之法律责任：供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理：

⑴ 提供虚假材料谋取成交、成交的；

⑵ 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

⑶ 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

⑷ 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

⑸在招标采购过程中与采购人进行协商的；

⑹拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

三、与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                 邮政编码：

电话、电报、传真或电传：

开户名称：

开户银行：

帐号：

单位负责人或委托代理人签名：

供应商盖公章：

投标日期：

注：供应商必须加盖公章并签字，若此函由多页构成的，应逐页加盖供应商公章并由单位负责人（或委托代理人）签字，无签字、盖公章的投标无效。

# 二、投标保证金交纳证明

# 三、投标报价表

| 项号 | 货物名称 | 数量 ① | 品牌型号 生产厂家 国别 | 技术参数及性能、配置 | 单价 (元) ② | 单项合价 （元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元） |
| 交付使用期： |
| 交货地点： |
| 投标报价包含货物、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点、现场安装调试和一年免费保养服务、普通税票等及其他所有成本费用的总和。 |

供应商盖公章

单位负责人或被授权人签字

日期

投标说明：

1、供应商必须加盖公章并签字，若此表由多页构成的，应逐页加盖供应商公章并由单位负责人（或委托代理人）签字，无签字、盖公章的该投标无效。

2、在投标报价表中，供应商必须详细标明所提供的货物名称、品牌型号规格、技术参数、配置、产地、生产厂家、数量、金额，否则该投标无效。

3、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，供应商应在投标报价表中将其标配参数详细列明，否则该投标无效。

# 四、技术规格偏离表

请按所投标产品的实际品牌型号及其技术参数性能（配置），逐条对应招标文件《货物需求一览表》中的要求认真填写本表。若出现与招标文件要求有正偏离情况的，须提供相关有效证明材料。

| 项号 | 货物名称 | 发标要求 | 投标规格 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（公章）：

单位负责人或委托代理人签字：

日        期：

说明：供应商必须加盖公章并签字，若此表由多页构成的，应逐页加盖供应商公章并由单位负责人（或委托代理人）签字，无签字、盖公章的投标无效。

五、售后服务承诺书

（由供应商就所投内容按《货物需求一览表》售后服务及要求自行分别填写）

供应商盖公章：

单位负责人或委托代理人签字：

日        期：

说明：若此承诺书由多页构成的，应逐页加盖供应商公章并由单位负责人（或委托代理人）签字, 无签字、盖公章的投标无效。

# 六、货物合格证明文件

（按照第一章“供应商须知”第13条要求提供，均需加盖单位公章）

# 七、供应商资格证明文件

（按照第一章“供应商须知”第12条要求提供，均需加盖单位公章）

# 授权委托书

兹授权           同志为我方参加广西中竟达建设工程咨询有限公司组织的         （项目名称） 招标（项目编号：              ）投标代理人，其代理权限为：

代理期限从    年    月   日至    年    月    日止

委托单位：              （公章）        单位负责人：                   （签字）

委托代理人：            （签字）

签发日期：         年     月     日

说明：

1、授权委托书所签发的代理期限必须涵盖代理人所有签字为有效的时间。

2、委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

3、委托书不得转借、转让，不得买卖。

4、代理人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给对方作为合同附件。

# 八、供应商认为有必要提供的其他有关材料

（由供应商根据自己实际情况结合评分办法需要评审内容如实提交）

附件一：

未被列入失信行为记录名单承诺书（格式）

致：                      （采购代理机构名称）

我方愿意参加贵方组织的     (项目名称)          （项目编号：       ）项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标服务成果和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 经查询，在规定的查询时间内，“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

单位负责人或委托代理人签字：

供应商（盖章）：

年    月    日

附件二：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件三：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为                 （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为        （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加           单位的          项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他            （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

附件四：

保证金退款申请

广西中竟达建设工程咨询有限公司：

我单位于     年    月    日参加    （项目及编号）    项目投（竞）标，于     年    月   日交纳保证金人民币         元（小写：         ）。本单位  未中/已中标，对招标文件、招标过程、中标结果均无异议，现申请将保证金退至以下账户，请予办理。（注：所提供退款银行账户须与交纳保证金账户一致）：

户    名：

开户银行：

账    号：

联 系 人：

联系方式：

（保证金缴纳凭证复印件及联系人身份证复印件附后）

投（竞）标人：（盖章）

年   月   日

注：各供应商应按供应商须知第16.6条中内容在规定时间内按以上格式办理申请保证金退款手续，保证金退款申请以原件扫描方式提交至广西中竟达建设工程咨询有限公司财务邮箱后予以办理相关手续。（邮箱：2337585686@qq.com；联系电话：0778-2775768）