竞争性谈判文件

项目编号：FCZC2020-J1-30011-JHGL

项目名称：防城区卫生健康局应急指挥中心设备采购

采购单位：防城港市防城区卫生健康局

采购代理机构：广西锦辉项目管理有限公司

2020年12月

目  录

第一章  竞争性谈判公告....................................2

第二章  谈判须知及前附表..................................6

第三章  评审方法..........................................19

第四章  采购项目技术规格、参数及要求 .....................21

第五章  合同条款及格式....................................36

第六章  响应文件基本格式..................................42

第一章  竞争性谈判公告

项目概况

防城区卫生健康局应急指挥中心设备采购项目的潜在供应商应在政采云平台在线办理报名并自行下载竞争性谈判采购文件，并于2020年12月17日13点30分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：FCZC2020-J1-30011-JHGL

项目名称：防城区卫生健康局应急指挥中心设备采购

采购方式：竞争性谈判 □竞争性磋商 □询价

预算金额：人民币壹佰玖拾捌万伍仟元整（￥1985000.00）

最高限价：人民币壹佰玖拾捌万伍仟元整（￥1985000.00）

采购需求：防城区卫生健康局应急指挥中心设备采购一项，具体采购需求详见采购项目需求一览表(附件)。

合同履行期限：自合同签订之日起30日历天内交付并安装验收完毕。

本项目不接受联合体。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：（1）符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)等规定条件的供应商，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策（监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策）。（2）采购人拟采购的产品属于《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）规定品目清单范围的，供应商应当提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书或查询网址链接，响应政府优先采购或强制采购,其中对于已列入品目清单的产品类别给予优先待遇。

3.本项目的特定资格要求：无。

4. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录（在“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝其参与本次政府采购活动）。

5. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

6. 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次政府采购活动。

## 三、获取采购文件

时间：2020年12月11日至2020年12月16日，每天上午8：30至12：00，下午15：00至17:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台

方式：由潜在供应商登陆政采云平台进行网上报名〔需添加附件：营业执照、法人授权委托书（清晰反映受托人姓名、身份证号、联系电话）、受托人身份证复印件正反面〕，潜在供应商申请报名后应及时联系代理机构审核报名，联系人：卢威兴，联系电话：0770-2702878。审核通过后，方可下载采购文件电子版,并根据采购文件规定的响应文件递交截止时间和地点提交响应文件。未注册的供应商可登录政采云平台进行注册（政采云平台-商家入驻-注册），如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。供应商未按以上时间、方式获取本项目磋商采购文件的，本公司将拒收其响应文件。

## 四、响应文件提交

截止时间：2020年12月17日13：30 分（北京时间）

地点：防城港市公共资源交易中心（防城港市迎宾路红树林大厦东塔，具体地点以防城港市公共资源交易中心六楼电子显示屏公布的开标室为准）

## 五、开启

时间：2020年12月17日13：30 分后（北京时间）

地点：防城港市公共资源交易中心（防城港市迎宾路红树林大厦东塔）

参加谈判的供应商法定代表人（负责人）或授权委托代理人必须持证件：法定代表人（负责人）持资格证明书原件和本人身份证原件，委托代理人持授权委托书原件（如委托）和本人身份证原件。

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

网上查询地址：中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、防城港市公共资源交易中心、防城港市防城区政府门户网。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：防城港市防城区卫生健康局

地 址：防城区山海大道8号

联系方式：0770-3252315

2.采购代理机构信息

名 称：广西锦辉项目管理有限公司

地 址：防城港市防城区群星大道7号

联系方式：0770-2702878

3.项目联系方式

项目联系人：卢威兴

电　话：0770-2702878

- 监督部门：

名 称：防城港市防城区政府采购中心

电 话：0770-2218602

附件：

1.采购项目需求一览表

采购单位：防城港市防城区卫生健康局

代理机构: 广西锦辉项目管理有限公司

2020年12月11日

第二章   谈判须知及前附表

谈判须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：防城区卫生健康局应急指挥中心设备采购 项目编号：FCZC2020-J1-30011-JHGL |
| 2 | 3.1 | 供应商资格要求： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：（1）符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)等规定条件的供应商，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策（监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策）。（2）采购人拟采购的产品属于《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）规定品目清单范围的，供应商应当提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书或查询网址链接，响应政府优先采购或强制采购,其中对于已列入品目清单的产品类别给予优先待遇。 3.本项目的特定资格要求：无。 4. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录（在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝其参与本次政府采购活动）。 5. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 6. 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次政府采购活动。 7.本项目不接受联合体竞标。 |
| 3 | 10.1 | 响应文件有效期：响应文件递交截止日起60天。 |
| 4 | 11.4 | 首次响应文件份数：正本一份 副本四份 |
| 5 | 12.1 | 本项目不收取竞标保证金。 |
| 6 | 13.4 | 竞标报价：供应商须就《采购项目技术规格、参数及要求》中所有货物和服务内容作完整唯一报价。 采购预算：人民币壹佰玖拾捌万伍仟元整（￥1985000.00）。供应商最终报价超出采购预算的，竞标无效。 |
| 7 | 17.1 | 首次响应文件递交截止时间：2020年12月17日13时30分 地址：防城港市公共资源交易中心（防城港市迎宾路红树林大厦东塔） |
| 8 |  | 谈判时间：2020年12月17日13时30分截标后（具体时间由采购代理机构另行通知） 谈判地点：防城港市公共资源交易中心（防城港市迎宾路红树林大厦东塔） |
| 9 | 25 | 履约保证金的金额： 无 |
| 10 | 32.1 | 代理服务费按国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》收费标准及发改价格[2011]534号文的规定向成交人收取。签订合同前，成交人应向广西锦辉项目管理有限公司一次付清代理服务费。 账户名称：广西锦辉项目管理有限公司防城港分公司 开户银行：中国建设银行防城港市迎宾路支行 银行账户：4505 0165 9591 0000 0382 |
| 11 |  | 1、本谈判文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本谈判文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 2、本谈判文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人（负责人）或被授权人亲自在谈判文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。 |

谈判须知

一、总　则

1.适用范围

1.1 本文件仅适用于本文件中所叙述的货物、服务类政府采购项目。

2.定义

2.1“采购人”是指：依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指：根据采购人的委托办理采购事宜的机构，本项目的采购代理机构为广西锦辉项目管理有限公司。

2.3“供应商”是指购买了竞争性谈判文件，响应本文件要求，参加谈判的法人、其他组织或者自然人。如果该供应商在本次谈判中成交，即成为“成交供应商”。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.6“响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

3.供应商的资格条件

3.1参加本项目的供应商必须满足符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

3.2参加本项目的供应商应满足的其它特定资格条件：具体见“谈判须知前附表”要求。

3.3谈判须知前附表规定接受联合体竞标的，两个以上供应商可以组成一个竞标联合体，以一个供应商的身份共同参加竞标。以联合体形式参加竞标的，联合体各方均应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；本项目有特殊要求规定供应商特定资格条件的，联合体各方中至少应当有一方符合谈判文件规定的特定资格条件。联合体各方应签订共同竞标协议，明确联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同竞标协议连同响应文件一并提交。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。联合体各方不得再以自己名义单独或组成新的联合体参加同一项目同一分标竞标，否则与之相关的响应文件作废。联合体的业绩和信誉按联合体主体方（或牵头方）计算。根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第六条规定，“鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%-3%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受本办法第四条、第五条规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。”联合体协议书格式见第六章附件。

谈判须知前附表规定不接受联合体竞标的，本须知所有相关联合体要求及格式文件均不适用。供应商以联合体形式参加竞标的，竞标无效。

4. 谈判费用

4.1 供应商应自行承担所有与编写和提交响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

二、竞争性谈判文件

5.竞争性谈判文件的组成

5.1 本竞争性谈判文件包括六个章节，各章的内容如下：

第一章  竞争性谈判公告

第二章  谈判须知及前附表

第三章  评审方法

第四章  采购项目技术规格、参数及要求

第五章  合同条款及格式

第六章  响应文件基本格式

5.2  根据本章第6.1项的规定对竞争性谈判文件所做的澄清、修改，构成竞争性谈判文件的组成部分。当竞争性谈判文件与竞争性谈判文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

6. 竞争性谈判文件的澄清和修改

6.1 采购人或采购代理机构对已发出的竞争性谈判文件进行必要澄清或修改的，应当在提交首次响应文件截止之日三个工作日前，以书面形式通知所有竞争性谈判文件收受人，不足三个工作日的，应当顺延提交响应文件截止之日；同时，采购代理机构在竞争性谈判公告的发布媒体上发布更正公告。

6.2  采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，延长首次响应文件递交截止时间，但应当在递交首次响应文件截止之日三个工作日前，将变更时间书面通知所有竞争性谈判文件收受人，不足三个工作日的，应当顺延递交首次响应文件截止之日。同时，采购代理机构在竞争性谈判公告的发布媒体上发布更正公告。

三、首次响应文件

7. 首次响应文件编制基本要求

7.1  供应商应仔细阅读竞争性谈判文件，在充分了解采购的内容、服务要求和商务条款以及实质性要求和条件后，编写首次响应文件。

7.2  对竞争性谈判文件的实质性要求和条件作出响应是指供应商必须对竞争性谈判文件中标注为实质性要求和条件的服务要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺，必要时提供证明材料。竞争性谈判文件中标注★号的内容为实质性要求和条件。

7.3  供应商提交的首次响应文件以及供应商与采购代理机构和采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以翻译文本为主。

7.4  第六章“响应文件基本格式”中规定了响应文件格式的，应按相应格式要求编写。

7.5  响应文件应编制目录，且页码清晰准确。响应文件装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。

8. 首次响应文件的组成

8.1首次响应文件应分为价格文件、资格和商务、技术文件三个部分（三部分合订为一本响应文件）。属于必须提供的文件，如未提供或提供的文件无效，其响应文件按无效处理。应递交的有关文件如未特别注明为原件的，可提交复印件。

8.1.1价格文件

（1）谈判书（格式见第六章）；（必须提供，否则竞标无效）

（2）谈判报价表（格式见第六章）；（必须提供，否则竞标无效）

（3）供应商符合中小企业划型标准的，按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）要求，提供《中小企业声明函》原件；

（4）供应商属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（5）供应商属于残疾人福利性单位，按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，提供《残疾人福利性单位声明函》。（格式见第六章）；

（6）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

8.1.2 资格和商务文件

（1）供应商有效的营业执照副本复印件；（必须提供，否则竞标无效。）

（2）“法定代表人（负责人）身份证明原件及身份证复印件（法定代表人（负责人）签署响应文件时提供）”或者“法定代表人（负责人）授权书原件（格式见第六章）和委托代理人身份证复印件及法定代表人（负责人）身份证复印件（委托代理人签署响应文件时提供）”；（必须提供，否则竞标无效。）

（3）首次响应文件递交截止之日前半年内供应商连续三个月的依法缴纳社保费的缴费证明（复印件，格式自拟）；无缴费记录的，应提供由供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》。（必须提供，否则竞标无效。）

（4）首次响应文件递交截止之日前半年内供应商连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，格式自拟）；无纳税记录的，应提供由供应商所在地主管税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（必须提供，否则竞标无效）

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见第六章）；（必须提供，否则竞标无效。）

（6）供应商2019年的财务报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况报告的复印件或供应商基本开户银行出具的资信证明复印件；（必须提供，否则竞标无效）

（注：基本开户银行出具的资信证明应能反映供应商在资金结算、信贷业务、执行结算、银行纪律等方面无不良记录（供应商提供银行存款证明无效）。

（7）商务响应表（格式见第六章）；（必须提供，否则竞标无效）

（8）售后服务承诺书；（必须提供，否则竞标无效）

（9）本谈判文件第四章要求必须提供的商务证明文件；（如有，必须按要求提供，否则竞标无效）

8.1.3 技术文件

（1）技术响应、偏离情况说明表（格式见第六章）；（必须提供，否则竞标无效）

（2）本谈判文件第四章要求必须提供的技术证明文件；（如有，必须按要求提供，否则竞标无效）

（3）针对本项目所竞标产品的主要技术指标、参数及性能的详细说明以及产品样本、使用保养说明书、图纸、检测报告、鉴定证书等技术资料；

（4）供应商认为需要提供的有关资料。

注：以上文件材料均须按照“第六章 响应文件基本格式”在规定盖章的地方加盖单位公章，并在规定签字的地方按要求由法定代表人（负责人）或授权代理人签字，否则竞标无效。

8.2供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按照谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.3供应商在竞标活动中提供任何虚假材料，其竞标无效，并报监管部门查处；成交后发现的，成交人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

9. 计量单位

9.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

10.响应文件的有效期

10.1响应文件从递交首次响应文件截止日后60天内有效。

10.2在特殊情况下，采购代理机构可酌情延长有效期。供应商可同意或不同意延长响应文件的有效期，不同意延长响应文件有效期的供应商，其保证金将在原响应文件的有效期满后5个工作日内予以退还，不计利息；同意延长响应文件有效期的供应商不能要求对原响应文件（经供应商与谈判小组谈判后确定的内容作为原响应文件的组成部分）作任何改变，并同意在延长的竞标有效期内遵循本响应文件，在延长的有效期满之前继续具有约束力。

11.响应文件书写及签名、盖章、份数要求

11.1响应文件正本须用不褪色的墨水工整书写或打印，修改处应由法定代表人（负责人）或委托代理人签名和盖公章，否则其竞标无效。

11.2字迹潦草、表达不清或未按要求填写的响应文件可能将被认定为无效的竞标。

11.3响应文件应由法定代表人（负责人）或委托代理人在凡规定签章处逐一签名和盖公章，否则其竞标无效。

11.4响应文件的份数：见供应商须知前附表。并在每份文件右上角注明“正本”、“副本”字样，副本可以是正本的复印件，一旦正本和副本不符，以正本为准。

12. 保证金

本项目不收取竞标保证金。

四、谈判报价要求

13.谈判报价

13.1供应商应以人民币报价。

13.2谈判报价是履行合同的价格，应包括设备费、随配附件、辅助材料、工具、装卸费、保险费、税费，安装费、运输费、调试、验收费用和售后服务等其他所有成本费用的总和。

13.3供应商应在竞标报价表上标明单价和总价。最终报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以最终报价表为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最终报价表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照以上规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其竞标无效。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。除上述原因以外，如果因供应商原因引起的报价失误，并在谈判时被接受，其后果由供应商自负。

13.4竞标报价：按须知前附表中要求。

五、响应文件的封装和递交

14.响应文件的封装、密封与标志

14.1供应商应将响应文件正本、副本密封在一个信封（或包装袋或包装箱）中，所有封口处须盖供应商单位公章或密封章或法定代表人（负责人）（或委托代理人）签字均可。

14.2响应文件的信封（或包装袋或包装箱）封面上至少应写明：

竞争性谈判项目编号、竞争性谈判项目名称、供应商名称及地址。

15.响应文件的递交

15.1所有响应文件应按“谈判须知前附表”中规定的时间前递交到规定地点。

16.迟交的响应文件

按《中华人民共和国政府采购法》的规定，采购代理机构将拒绝或原封退回在其规定的递交响应文件截止时间之后收到的任何响应文件。

17．递交响应文件截止时间、地点

17.1响应文件的递交不得迟于本须知前附表规定的截止时间。

17.2供应商必须在规定时间内将响应文件送到本须知前附表规定地点，超过截止时间送达的响应文件为无效文件，采购代理机构将拒收。

18. 响应文件的修改与撤回

18.1 在提交响应文件以后，于规定的提交响应文件截止时间前，供应商可以书面形式向采购代理机构提交其修改或撤回其响应文件的通知，修改通知作为响应文件的组成部分，对供应商起约束作用。

18.2 供应商的修改或撤回通知，应按本须知的规定密封、标志和提交（在内层密封袋上标明“修改”或“撤回”字样）。

18.3 在提交响应文件截止时间以后，供应商不得修改响应文件。

18.4 在谈判有效期内，供应商不能撤回其响应文件，否则其保证金将被没收。

六、谈判与评审

19. 谈判

19.1  谈判小组确认谈判文件，并将在谈判须知前附表规定的地点与各供应商进行谈判。谈判内容包括：竞标报价、技术参数及性能（配置）要求和商务条款，供应商资格条件不列为谈判内容。

19.2  谈判小组对资格条件及响应文件进行评审，并从符合谈判文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判。资格条件不符合的供应商或未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

19.3  第一轮谈判

谈判小组按已确定的谈判顺序，谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求提交谈判应答响应文件，并由其法定代表人（负责人）或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人（负责人）授权书。

谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

谈判小组一致确定响应供应商符合谈判文件要求的，按谈判文件设定的方法和标准确定成交候选人。第一轮谈判小组未能确定成交候选人的，对谈判文件修正后进行第二轮谈判。

19.4  谈判文件修正

（1）第一轮谈判结束后，各响应供应商退场等候，谈判小组进行合议。根据第一轮谈判掌握的情况，可以对谈判文件进行修改，确定采购内容的详细规格或具体要求，优化采购方案。

（2）采购代理机构通知响应供应商集中，谈判小组强调调整后的采购要求，将谈判文件的修改结果以书面形式通知响应供应商，向响应供应商提供较充分的修正时间。

（3）响应供应商根据第一轮谈判情况和谈判文件修改书面通知内容，进行谈判应答响应，并将谈判应答响应文件签字（或盖公章）后密封送交谈判小组。逾时不交的，视同放弃谈判。谈判应答响应文件与首次响应文件同具法律效应。

19.5  第二轮谈判

谈判小组就修正后的谈判文件与响应供应商分别进行谈判。采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。谈判小组按谈判文件设定的方法和标准确定成交候选人。

第二轮谈判小组未能确定成交候选人的，对谈判文件修正后进行第三轮谈判，以此类推。

19.6  最后报价

（1）谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

（2）谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。

（3）最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

（4）已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。采购人、采购代理机构将退还退出谈判的供应商的保证金。最终谈判结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

（5）谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最终评标报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

（6）公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有两家时，采购人、采购代理机构经本级财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购。符合本款情形的，本须知第19.2条、第19.6条第（1）、（2）、（3）款的供应商最低数量可以为两家。

19.7响应供应商的报价均超过了政府采购预算，采购人不能支付的，谈判活动终止。

20. 评审方法

20.1  成立谈判小组：本采购项目的谈判小组分别由依法组成的评审专家、采购人代表等三人组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。谈判与评审活动由依法组建的谈判小组负责。

20.2  评审原则：评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。在评审过程中出现法律法规和谈判文件均没有明确规定的情形时，由谈判小组现场协商解决，协商不一致的，由全体谈判小组投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

20.3  评审方法及评审程序：谈判小组按照谈判须知前附表和第三章“评审方法”规定的方法、程序、评审因素和标准对响应文件进行评审。在评审中，不得改变第三章“评审办法”规定的方法、评审因素和标准；第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

20.4谈判小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（负责人）或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了响应文件的实质性内容的，谈判小组有权视该响应文件无效。

20.5在评审中，供应商提交的响应文件或谈判应答文件出现下列情形之一的，竞标无效：

（1）不具备谈判文件中规定的资格要求的或未在规定时间内购买谈判文件的；

（2）首次响应文件提交的资格证明文件不全或模糊、辩认不清，不合格的；

（3）响应文件或谈判应答文件无法定代表人或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人授权委托书；

（4）未按照采购文件的规定提交保证金的；

（5）响应文件未按谈判文件要求签署、盖章的；

（6）响应文件格式不符合第六章“响应文件基本格式”的要求，响应文件份数不符合谈判文件要求的；

（7）竞标有效期、交货时间、售后服务承诺、付款条件等实质性商务条款内容不能满足谈判文件要求的；

（8）响应文件未提供或未如实提供竞标货物的技术参数，或者响应文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假竞标的；

（9）明显不符合谈判文件要求的规格型号、质量标准，或者与谈判文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（10）经评委评定，单个产品允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离的项数达 3项（含）以上的；

（11）未采用人民币报价或者未按照谈判文件标明的币种、计价规则报价的；

（12）最终报价不是唯一报价，具有选择性。

（13）最终报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（14）谈判小组会认为竞标人的最终报价明显低于其他通过符合性审查竞标人的最终报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，竞标人不能证明其报价合理性的；

（15）供应商代表未到场或者拒绝谈判小组提出的响应文件澄清要求或者澄清的内容改变了响应文件的实质性内容的。

（16）响应文件或谈判应答文件附有采购人不能接受的附加条件的；

（17）供应商存在如下串通行为：

A、不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的。

B、不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜。

C、不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人。

D、不同供应商的响应文件异常一致或竞标报价呈规律性差异。

E、不同供应商的响应文件相互混装。

F、不同供应商的保证金从同一单位或者个人账户转出。

（18）法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形。

20.6在谈判采购中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但本须知第19.6（6）款规定的情形除外。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

七、确定成交供应商办法

21.谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后评标报价由低到高的顺序提出成交候选供应商（见第三章评审方法）。

22.采购人在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，根据质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求且最后评标报价最低的原则确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

八、质疑和投诉

23.供应商认为谈判文件、竞标过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商对采购单位的质疑答复不满意或者采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

24.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述谈判文件、采购过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

九、履约保证金

25.本项目不需要缴纳履约保证金。

十、签订合同

26.成交供应商接到成交通知书后，应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

27.如成交供应商不按成交通知书的规定签订合同，则按成交供应商违约处理，采购代理机构将没收成交供应商竞标的全部保证金并上缴同级财政国库。

# 28.成交供应商因不可抗力或者拒绝签订政府采购合同的，采购人可以与成交供应商之后排名第一的成交候选供应商签订采购合同，以此类推。采购人也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

# 29.政府采购合同公告

# 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

十一、其他事项

30. 代理服务费

32.1代理服务费由成交供应商向采购代理机构支付。签订合同前，成交供应商应向采购代理机构一次付清代理服务费。按国家发展计划委员会文件计价格【2002】1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》标准及国家发展计划委员会《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》[2011]534号计取。

32.2代理服务收费标准(按工程招标类)：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

33.采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关规定。

附件1

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或成交）供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： | □自行验收 □委托验收 |
| --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） | 数量 | 金 额 |
| 合 计 |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |
| 实际供货日期 |  | 合同交货验收日期 |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |
| 验收小组成员签字： |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |

附件2：

政府采购项目履约保证金退付意见书（格式）

| 供 应 商 申 请 | 采购编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，可将履约保证金（大写）人民币 元（小写）￥ 元退付到达以下帐户： 单位名称： 开户银行： 银行帐号： 联系人： 联系电话： 供应商签章 年 月 日 |
| 采 购 单 位 意 见 | 退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额： 联系人： 联系电话： 采购单位签章 年 月 日 |

第三章  评审方法

一、评审原则：

（一）谈判小组的构成：本采购项目的谈判小组分别由依法组成的评审专家、采购人代表等三人组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：以谈判采购文件、响应文件为评定依据。

（三）评标方法：在响应文件通过资格审查及符合性审查的前提下，根据质量和服务均能满足谈判采购文件实质性响应要求且最后评标报价最低的原则确定成交候选人。

（四）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），供应商认定为小型和微型企业的（以响应文件提供的符合规定的有关证明材料为准），对最终报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=最终报价×（1-10%）；除上述情况外，评标报价=最终报价。按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）之规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。监狱企业或残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受报价扣除政策。供应商对声明函的真实性负责。

（五）响应文件的报价如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）最终报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以最终报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最终报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其竞标无效。

（六）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加竞标。出现下列情形之一的，评审时，取其中通过资格审查、符合性审查且报价最低一家进行评审；当报价相同时，由采购人自主选择确定一个参加评审的供应商，其他竞标无效：

（1）若同一项目或同一分标的采购内容只有一项设备的，如其中两家或两家以上供应商所竞标产品均为同一品牌的。

（2）若同一项目或同一分标的采购内容包含多项设备的，如其中两家或两家以上供应商所竞标核心产品均为同一品牌的。核心产品的名称在第四章《采购项目技术规格、参数及要求》中载明。

（七）谈判小组在评审过程中发现供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求该供应商做出书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能不能证明其报价合理性的，视作该供应商报价影响工程质量或者不能诚信履约，其竞标无效。

二、成交候选供应商推荐原则：

在响应文件通过资格和符合性评审的前提下，谈判小组应当从服务内容响应、服务质量和服务完成时间均能满足谈判文件实质性响应要求且最后评标报价最低的原则确定成交候选人(评标价相同时，依次按节能环保产品优先、技术指标高优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列；评标价相同且前述指标均相同时，由谈判小组各成员对评标价相同的供应商当场投票表决，得票多者优先；按前述程序仍无法确定供应商排名顺序的，由谈判小组抽签决定)。采购人应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者谈判文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交人，其余以此类推； 采购人也可以重新进行采购。

第四章  采购项目技术规格、参数及要求

说明：

1、本需求中的品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，供应商可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2、本需求中参考品牌型号及技术参数及配置不明确或有误的，或供应商选有其他品牌型号替代的，请以详细正确的品牌型号、技术参数及配置同时填写报价表、技术响应表。

3、根据（财库 [2019]9号）文及（财库[2019]19号）文的规定，以下品目：计算机设备（台式计算机；便携式计算机；平板式微型计算机）、输入输出设备（激光打印机；针式打印机；液晶显示器）、制冷空调设备（制冷压缩机；空调机组；专用制冷、空调设备）、镇流器（管型荧光灯镇流器）、生活用电器（空调机；电热水器）、照明设备（普通照明用双端荧光灯）、电视设备[普通电视设备（电视机）]、视频设备（视频监控设备）、便器、水嘴为政府强制采购节能产品，若采购货物含有此类产品时，供应商的竞标货物必须使用政府强制采购的节能产品，供应商在响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、有效的节能产品认证证书复印件，否则竞标无效。

4、本需求中标注“★”号的内容是重要技术参数、商务要求，供应商的货物必须满足或优于要求，否则磋商无效。未标注“★”号的内容为允许偏离的技术参数要求，单个产品允许偏离的技术参数负偏离达3项（含3项）以上作为无效竞标处理。

5、生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加竞标。出现下列情形之一的，评审时，取其中通过资格审查、符合性审查且报价最低一家进行评审；当报价相同时，由采购人自主选择确定一个参加评审的供应商，其他竞标无效：

（1）若同一项目或同一分标的采购内容只有一项设备的，如其中两家或两家以上供应商所竞标产品均为同一品牌的。

（2）若同一项目或同一分标的采购内容包含多项设备的，如其中两家或两家以上供应商所竞标核心产品均为同一品牌的。核心产品的名称详见本章需求表。

| 项目要求及技术需求 |
| --- |
| 采购内容 | 数量 | 项目要求及技术需求 |
| 一、网络安全系统 |
| 网络传输 | 1项 | 政务网专用带宽不小于100M |
| 日志收集与分析系统 | 1套 | 1.产品应含日志收集、存储、查询、统计分析、告警响应等功能，默认包含20个日志源许可； 2.日志采集峰值：30000EPS；日志采集均值：20000EPS；综合处理峰值：30000EPS；综合处理均值：20000EPS。 3.支持百亿级数据交互式多条件查询，百亿级数据查询响应时间小于5s； 4.★产品必须支持主动、被动相结合的数据采集方式；支持Syslog、SNMP Trap、Netflow、SSH、FTP、SCP等方式进行数据采集； 5.产品必须支持对日志流量非常大但是日志重要程度低的syslog类型日志源进行限制接受速率，降低对系统资源的占用，保障重要日志的收集，支持限制速率设置为1000条/秒、3000条/秒和5000条/秒等； 6.★产品应支持首页以全国地图、全球地图展示最近24小时日志访问源和访问目的的分布，能根据颜色区分访问来源和访问目的数据量大小，能够通过首页地图快速下钻查询指定省、市的日志详细信息；（请在响应文件中提供产品功能截图证明） 7.产品必须支持根据设备重要程度设置独立设置每个被采集源的数据存储时间为1个月、3个月、6个月和永久保存等参数； 8.产品必须支持安全设备、网络设备、中间件、服务器、数据库、操作系统、业务系统等不少于26类300种日志对象的日志数据采集； 9.产品必须支持自定义存储位置，支持多盘并行存储，当磁盘满后自动切换存储位置，支持磁盘阵列、SAN、NAS等外部高性能存储； 10.★产品应支持日志源在线状态监测告警，实时监测日志源的可用性，可显示每个日志源采集日志的最近时间，实时展示每个日志源最近一天日志趋势变化；（请在响应文件中提供产品功能截图证明） 11.产品必须支持存储空间图像化、动态监控，超过阀值进行告警。支持从存储空间、存储时间多维度进行动态监控； 12.产品必须内置系统运行相关告警规则，包括检测到新日志源、节点掉线、主动日志源长期不外发日志、存储上限告警、主机认证失败等，可启用/禁用规则； 13.产品必须支持手动添加日志源，管理员可以对日志源进行查看、添加、编辑、删除以及启\禁用的操作； 14.产品必须支持支持邮件、声音、短信、命令行等多种告警方式； 15.★产品必须支持用户按角色管理，支持三权分立；产品必须支持将日志源管理权限分配给不同的操作管理员，不同用户管理不同日志源的日志，互不干扰； 16.★产品必须具有防恶意暴力破解账号与口令功能，口令错误次数可设置，超过错误次数锁定，锁定时间可设置； 17.产品必须支持将常用IP地址或IP地址网段标记为自定义名称，在日志查询界面可以在IP列中对应悬浮显示自定义名称； 18.系统支持智能报表创建，每添加一个日志源，系统自动分析日志源类型进行相应报表创建，无需人工干预，报表和资产一一对应； 19.系统内置基础安全事件关联分析规则及知识库，支持图像化、点选方式自定义关联分析规则，支持关联分析结果基于时间轴展示数据分布，能够通过时间轴进行查询分析。 |
| 脆弱性扫描与管理系统 | 1台 | 1.1U机箱，千兆电口≥6个，SFP插槽≥2个，扩展插槽≥2个；1个console口，USB口≥2个；需提供不少于三年的硬件保修服务； 2.任务不限制IP数量；域名扫描≥50个；并发扫描≥5个扫描任务；支持分布式部署； 3.产品基于B/S模式，支持HTTPS安全访问方式； 4.产品支持IPv4/IPv6双协议栈地址场景漏洞扫描； 5.★产品具备快速配置向导功能，可以快速配置设备上线运行；系统支持vlan划分，可配置不少于99个vlan以适应不同网络需求； 6.产品支持管理员修改密码时支持验证码验证，确保系统的安全性 7.产品旁路接入网络，无需改变原有的网络架构； 8.产品的使用无需安装任何类似探针的软件、光盘或USB； 9.产品支持独立式设备部署方式 ； 10.★产品漏洞库涵盖目前的安全漏洞和攻击特征，漏洞库具备至少CVE、CNNVD、CNCVE、CNVD、BUGTRAQ 编号；（请在响应文件中提供产品功能截图证明） 11.产品扫描信息包括主机信息、用户信息、服务信息、漏洞信息等内容。需给出各类扫描信息的详细列表，支持56000种以上漏洞，其中数据库漏洞库为500种以上； 12.★支持数据库登录扫描，至少应包括数据库账号，密码，SYSDBA、SYSOPER、NORMAL认证，SID、数据库名称、实例名称及实例号等登录选项的设置； 13.产品支持Windows系列、苹果操作系统、Linux、AIX、HPUX、IRIX、BSD、Solaris等目标主机的系统进行扫描； 14.产品支持对Cisco、Juniper、华为、F5、Check point等网络设备扫描； 15.★产品支持对VMware、KVM等虚拟化设备检测；（请在响应文件中提供产品功能截图证明） 16.产品支持主流数据库的检测，应包括但不限于：Oralce、Sybase、SQLServer、DB2、Postgres、MySql、MsSql、informix、mongodb等； 17.★产品支持每台主机最大并发检测数设置，支持单个任务并发扫描数设置；（请在响应文件中提供产品功能截图证明） 18.★产品支持同一任务的两次扫描结果对比，清晰明了的展示出漏洞状态的变更情况； 19.产品支持资产设备漏洞查询，支持根据节点名称、设备名称、设备IP、设备管理员、设备操作系统、风险等级、漏洞名称、端口号、检测时间段等查看设备漏洞情况，并保存导出。 |
| 视频应用准入控制系统 | 1台 | 1.★1U机架式结构型，8个以上10/100/1000BASE自适应电口（含一对bypass口），内存≥8G，支持监测视频设备数量≥500台，；需提供不少于三年的硬件保修服务； 2.支持设备主动发现功能，发现过程不需在视频专网原有设备中安装任何程序，发现过程 不能对网络造成影响；至少能够获取视频专网中常用在网设备的 IP 和 MAC 地址、品牌、型号、 所属地址组、部门、发现时间等信息；支持弱密码风险的自动识别； 3.支持设备信息导入导出功能；支持手工添加、删除设备；支持设备地理位置、管理员、 联系电话等信息管理；支持设备待准入、离线、地址冲突、设备异常等状态的识别和展示；支持 查看设备详细信息； 4.支持对模拟摄像头和外单位接入摄像头进行码流地址管理，监控码流通道是否正常工作； 5.★支持客户机拦截页面，客户机登录、客户机账号注册、客户机注册审批功能； 6.★支持客户机非法外联报警，包括设备ip地址、外网ip地址、报警时间； 7.支持通过主动探测技术识别视频设备的弱口令和安全漏洞，产生设备风险报警；支持弱口令列表、安全漏洞列表；支持查看漏洞发现时间、漏洞名称、CVE编号、漏洞详情； 8.★支持对设备状态进行实时检测，并将黑白屏故障设备记录为故障状态；支持黑白屏故障设备列表， 列表信息至少包括 IP 地址、MAC 地址、设备类型、地址组、部门、管理员、最近黑白屏故障时间、恢复时间、故障次数、状态等； 9.支持对设备状态进行实时检测，并将离线设备记录为离线状态；支持离线设备列表， 列表信息至少包括 IP 地址、MAC 地址、设备类型、地址组、部门、管理员、最近离线时间、恢 复时间、离线时间、状态等； 10.支持通过行为分析自动识别并归纳视频专网中的访问服务器、协议扫描、端口扫描、 常用协议、一对一访问等网络行为；支持网络行为列表，列表信息至少包括策略名称、协议、源 地址、源端口、目的地址、目的端口等； 11.支持监控主视图，在监控主视图上集中展示主要监控指标、态势曲线及重要的报警信息； 12.支持总体安全指标显示，安全指标计算包含待准入设备、离线设备、地址冲突设备、 异常活动设备、弱口令设备等因素； 13.★持运行指标显示，至少包括资产类型分类及相应数量、资产品牌分类及相应数量、 设备准入情况、离线设备情况、地址冲突设备情况、异常活动设备情况等； 14.支持地址组管理，能够将发现的设备自动关联到对应的地址组及地址组的所属部门；支持地址组嵌套，支持树形结构的地址组管理；支持添加、删除、修改地址组；支持地址组名称、 部门、地址范围、默认设备类型、上级地址组等属性； 15.支持级联管理，下级系统向上级系统上报数据，上级系统向下级系统下发指令； 16.支持自动阻断异常设备、阻断待准入设备、接受上级阻断命令、接受上级准入命令设置；在设置阻断和准入前进行多次提示和警告； 17.支持通过设备地理分布地图对设备状态进行监控，支持显示全部设备、待准入设备、冲突设备、故障设备、行为异常设备；支持选择显示范围，显示设备详情； 18.支持设备经纬度，支持调整和保存设备位置。 |
| 二、超融合管理系统 |
| 超融合管理系统 | 1套 | 超融合硬件配置（单个节点）要求： 1.★节点数量大于≥3台。 2.★规格：2U的机架式，国产品牌，可以放入42U标准机柜。 3.★处理器：配置≥2颗14核Intel Silver 4110处理器； 4.★内存：配置≥96GB 2666MHz DDR4内存；具备内存回收机制，实现内存资源的动态复用，保障服务器的性能。 5.★硬盘：配置≥2块3.5寸6TB SATA数据盘、≥1块240G SSD系统盘（不占用硬盘槽）、≥2块969G SSD缓存盘，支持热插拔SAS/SATA硬盘，兼容2.5英寸和3.5英寸硬盘，配备≥8块2.5/3.5寸硬盘槽； 6.★配备≥2个GE端口和2个10GE端口，≥2个万兆多模光模块；配置冗余电源。 7.★为了保证一体机的兼容性和稳定性，需要与“服务器虚拟化软件”、“存储虚拟化软件”、“网络虚拟化软件”、“安全虚拟化软件”为同一品牌。 二、节点虚拟化要求： 1.★超融合存储组件必须采用软件定义的分布式存储，具有自主知识产权（非基于开源存储进行的二次开发产品）； 2.支持现有市场上主流服务器厂商的x86架构服务器，其中包括DELLEMC、IBM、HPE、联想、浪潮、华为、曙光等； 3.虚拟机操作系统支持主流的X86架构的操作系统，包括Windows Server 2003 /2008 R2/2012R2及以上版本服务器操作系统，Windows XP、Windows 7操作系统， Redhat、SUSE、CentOS、凝思、中标麒麟、湖南麒麟、Ubuntu、Fedora等多个发行版本的Linux操作系统； 4.支持基于Web界面的向导式部署，图形化操作，详细的部署向导，详细提示内容，方便理解的逻辑思维，简单易用操作方式，可在30分钟内部署一个集群； 5.★支持基于Web界面快速扩容计算和存储节点，通过扫描主机或者手动添加的方式增加主机，扩大集群功能。且支持基于界面自定义物理主机角色，如计算角色、数据角色、接入角色； （请在响应文件中提供产品功能截图证明） 6.★支持以租户为单位的计费功能，可以定制虚拟硬件的价格，包含CPU、内存、存储空间等；（请在响应文件中提供产品功能截图证明） 7.支持完整的分级工单流程，设置工单申请、通过和驳回功能，允许租户申请、管理审批，且有界面详细提供申请审计流程向导； 8.提供计算节点、存储等的性能监控功能，对CPU、内存、网络、磁盘等指标的实时数据统计，可设置阈值，达到预定阈值后自动触发告警； 9.支持一键式收集日志功能，可以在WEB界面下载日志，方便远程系统维护； 10.支持LDAP域用户集成，可通过添加LDAP域相关信息，添加LDAP域账号，登录时实现LDAP域权限认证； 11.★应具有回收站功能，可以将暂时不使用或不确定的资源删除放到回收站，待使用时可以将资源恢复，支持各个虚拟资源的回收功能； 12.支持虚拟机或存储卷备份到其他NFS或SMB接口存储系统，也可支持将虚拟机或存储卷备份至S3接口的存储系统； 13.支持通过标签分类，方便资源管理（标签系统），可以通过给指定的资源对象绑定一个或多个不同的标签来实现多维度的资源分组管理功能，以便于灵活、方便地进行资源分配、调度、配置、部署等管理工作； 14.支持一键检测功能，针对系统、网络、硬件等信息进行健康检测，快速分析出系统存在的问题，快速定位问题； 15.支持热插CPU和内存功能，在不对用户业务造成业务影响的情况下，根据需要为虚拟机部署更多CPU 和内存； 16.支持热插网卡和磁盘功能，在不对用户业务造成业务影响的情况下，根据需要为虚拟机增加或减少磁盘空间和网卡资源； 17.★支持自定义镜像仓库，驱动、ISO仓库，采用内置存储卷存储镜像等资源；支持容器功能，用户根据需求可以快速新建、配置容器，灵活满足各类业务需求；（请在响应文件中提供产品功能截图证明） 18.支持蓝屏检测技术，自动触发，无须手动触发，并且通过界面记录虚拟机重新拉起过程，包括故障，蓝屏，HA等过程进行记录，可在虚拟机详情日志页面里面查看详情； 19.支持通过VNC和Spice方式远程访问虚拟机控制台，支持Spice方式设置独立访问密码，保证访问安全性；支持用户虚拟机Agent机制，用于管理应用程序，执行宿主机发出的命令； 20.★支持虚拟机跨平台在线迁移，迁移过程中不影响业务正常运行，包括VMware、Hyper-V、KVM、物理环境等； 21.★支持多副本冗余技术，最高支持6个副本，副本实现跨磁盘、跨节点、跨机架放置模式； 22.支持数据写入优化机制，将高速SSD作为写缓存，数据先写到SSD，再回写到机械硬盘，提升写IO性能；支持数据读取优化机制，将高速SSD做为读缓存，将热点数据缓存到SSD上面，数据读取时直接访问SSD，减少延时，提升读性能； 23.★支持基于虚拟机独立副本设定，可以针对不同场景灵活配置不同级别的副本数；支持手动指定副本读取的优先级，在副本故障情况可以灵活切换到正常副本； 24.支持数据平衡功能，集群新增节点后，数据可以自动在新、旧节点间动态的均衡分布，实现存储性能和容量的均衡扩展； 25.支持按需数量的服务器节点扩容，最小可以支持1节点扩容； 26.★支持智能读IO技术，可以更好地增加读性能；支持纠删码功能，更有效的节省存储空间，节省存储成本； 27.支持独立的图形化分布式存储配置、管理界面，满足用户对共享存储的需求； 28.★支持存储数据自定义一致性，可以设置弱一致、强一致、最终一致，针对不同的环境灵活使用。（请在响应文件中提供产品功能截图证明） 三、存储虚拟化要求： 1.★超融合存储模块采用软件定义的分布式存储，且分布式存储属于自主研发产品，具有自主知识产权，不能使用开源分布式存储或基于开源分布式存储（如Glusterfs、Ceph等）二次开发的产品； 2.分布式存储通过多副本冗余技术实现数据高可用性，最小支持1副本，最高支持6个副本，副本实现跨磁盘、跨节点、跨机架放置模式； 3.支持集群服务器节点数量在线扩容，通过自动发现新增节点实现自动扩容，最少可以支持1节点扩容，增加灵活性； 4.★支持磁盘退役功能，被设置为退役的硬盘，数据自动迁移到集群其它服务器节点磁盘中； 5.支持磁盘健康检测功能，实时检测及监控HDD和SSD盘的健康状态，内容包括规格、温度、错误告警、SSD寿命等参数，为后期更换硬盘提供数据依据； 6.支持文件存储服务，可以向外部系统提供文件存储服务，支持CIFS及NFS接口类型，支持加密传输，减少存储额外开支； 7.★支持对象存储服务，可以向外部系统提供对象存储服务，支持S3及Swift接口类型，支持SSL加密传输，满足非结构化数据存储需求，减少存储额外开支； 8.★支持本地融合存储和外部存储设置，可以将虚拟机放置在超融合本地存储或外置存储设备，支持外置存储类型包括FC SAN、IP SAN、NAS及Ceph RBD存储； 9.支持存储卷的数据块副本图形显示和操作，可以监控数据块的当前状态，可以按需调整数据块所在的主机和磁盘位置，指定数据块副本的读取优先级，保证数据安全性； 10.支持多协议共享访问，支持同一目录使用不同协议同时访问，NFS/CIFS与AWS S3对象接口同时访问。 四、网络虚拟化要求： 1.★支持灵活选择vXLAN、Geneve隧道协议，满足大二层网络需求； 2.支持虚拟机、网络设备、安全组件等的"拖拽式"快速组网功能操作，快速构造数据中心； 3.支持租户网络拓扑可视化，租户网络灵活调整、清晰可见； 4.★支持安全组功能，可用于某一特定虚拟机上的网卡（链路实例）的出入流量进行控制；具有默认安全规则以及自定义规则，支持1-4层的安全防护；（请在响应文件中提供产品功能截图证明） 5.★支持自定义标准网桥，配置端口聚合；支持配置网桥允许连接指定物理VLAN，支持虚拟机本地网络连接某一VLAN网络； 6.支持路由器上配置静态路由功能，灵活指定多个出口网络；支持路由器上端口映射，四层负载均衡等网络功能； 7.支持虚拟机多方式连接交换机，可在虚拟机详情页面连接，也可在拓扑页面添加游离虚拟机 8.支持虚拟机网络Qos，防止虚拟机网络流量过大影响其他虚拟机正常运行。 五、安全虚拟化要求： 1.★支持安全设备虚拟化功能服务，无需额外增加或替换软件/硬件前提下，通过License激活的方式，实现安全虚拟化功能，如虚拟防火墙、虚拟负载均衡，虚拟安全基线管理系统，日志分析与审计系统等； 2.★通过在管理平台拖拽云安全和连线的操作完成拓扑的构建，以快速的实现整个业务逻辑，并且可以连接、开启、关闭虚拟网络设备，支持对整个虚拟网元设备实现统一的管理；（请在响应文件中提供产品功能截图证明） 3.支持无需配置额外的网络硬件设备，安全网元即可和现有的网络连接； 4.支持对单台云安全设备的可用资源进行授权； 5.支持登录云安全设备的独立web管理页面，对云安全设备系统内的功能进行管理和配置； 6.★支持查看云安全的运行状态，包括CPU、内存等虚拟硬件信息；（请在响应文件中提供产品功能截图证明） 7.支持虚拟网络的平台在不安装其他插件的情况下，即可对云安全网元进行创建和使用。 六、存储配件要求： 1.1U,24个千兆电口，24个千兆SFP光口，8个万兆SFP+光口，1个Mini usb型Console口，标配电源AC220V，可拓展电源槽位，智能风扇； 2.包转发率252Mpps，交换容量598Gbps； 3.随机包含支架安装包、防水堵头、文档资料； 4.★存储配件为超融合平台的硬件组成部分，要求与超融合系统为同一品牌。 |
| 三、大屏显示系统 |
| 55寸液晶单元 | 16套 | 1.屏体尺寸：1213.5×684.3×110.29mm（长宽高），单屏约55寸，LED直下式背光源，超窄边框，色彩鲜明，画质细腻。。 2.分辨率≥1920*1080，像素间距≥0.63 mm。 3.物理拼缝≤3.5 mm，亮度≥500 cd/m²。 4.水平视场角≥178°，垂直视场角≥178°，趋近于水平。 5.支持壁挂、落地、吊装等多种安装方式。 6.对比度≥1200:1，响应时间≤8 ms (G to G)。 7.音视频输入接口支持≥HDMI*1，≥DVI*1，≥VGA*1，≥USB*1，控制接口支持≥RS232 IN *1, ≥RS232 OUT * 1。 8.功耗≤195W，待机功耗≤0.5W。 9.采用金属外壳，体积小，支持防磁场、防辐射、防强电场干扰。 10.电源适应性良好，设备在不小于100～240 VAC电源范围内，可保持正常工作。 |
| 分布式综合管理平台 | 1台 | ★1.服务器采用机架式设计，运行嵌入式Linux系统，内嵌服务器软件及web管理系统，采用B/S架构，通过浏览器即可便捷的可视化管理整个分布式系统。 2.服务器CPU配置不低于双核/四线程/3.7GHz主频，内存配置不低于4GB DDR3 1600，存储空间不低于2TB，具备6个硬盘位可扩容空间。 ★3.支持双机服务器热备份，当主服务器宕机后，马上切换至备用服务器进行工作，完成主备切换后，备用服务器代替主服务器进行工作。 4.支持1路VGA和1路DVI视频接口输出，具备2个RJ45网口。 5.支持硬件监测：故障/错误/过载和报警(包括磁盘/ RAID /电力/风机/温度/ IO性能) |
| 分布式综合管理平台嵌入软件 | 1套 | 1.分布式综合管理平台软件运行于嵌入式Linux系统，稳定可靠，对分布式综合管理平台系统设备进行管理、控制、数据交互等。为了更灵活扩展及控制，要求系统采用分布式架构，可从通过采集盒（输入盒）对信号进行物理安全隔离，即可以实现对信号源的控制或者后端被动的接收；系统具有良好的扩容升级性能，只需按需增加系统的输入节点（采集盒）/输出节点（解码盒）。 ★2.系统采用B/S和C/S管理控制架构，支持网页web访问系统后台管理，支持通过web浏览器对输入盒（采集盒）、输出盒（拼接盒）的管理及状态实时监测。可扩展支持使用ipad平板软件、安卓平板软件、Windows电脑客户端对分布式系统进行可视化管理、信号切换、画面叠加、画中画、画面拼接、画面漫游、画面放大/缩小、画面移动/关闭等操作，支持对显示控制区域实时监控；支持多用户多平台同步操作，支持不同平台操作界面实时同步。 3.支持远程控制升级输入盒/输出盒应用程序，支持远程批量升级功能。支持自动侦测盒子上下线状态、IP地址、盒子名称等。支持对拼接单元的绑定和接触，IP显示等功能。 4.支持后台web界面、移动端操作界面自定义设置，支持多级管理模式；支持不同用户登陆管理，支持权限分配：实现不同用户呈现不同的控制界面、不同用户可管理操作不同的输入盒/输出盒。支持记住密码和自动登陆功能。 ★5.支持对信号分类及排序功能，可快速选择信号源进行切换，在移动端或客户端软件实现对信号源可视化实时预览，让使用更直观，更简易。（提供功能界面截图佐证） 6.支持自由操控，支持拖曳视频源到显示控制区域，可实现所有视频信号源的视窗管理、拼接、任意缩放、画中画、画面漫游等功能，可实现对视窗参数的调整（叠加关系、位置、大小、比例等），方便的拖放操作，极易上手。 7.支持高清1080P画面输出显示；支持画面分割、任意开窗，单屏输出支持≥16个信号；支持画面叠加，支持叠加16层，适用于各种数据显示环境。 8.支持自定义编辑和预存不同的场景，支持显示预案设置、存储、调用；支持音频、视频、控制信号场景一键式快速调用，可定义不同场景切换效果及场景名称，支持自定义编辑会议模式、调用预存的会议模式。场景切换响应时间短，超低延时，画面极致流畅，窗口操作即时响应，手指离开操作平台立马会显示在大屏上。支持场景轮询，并且轮询时间可调；支持场景锁屏功能。 9.支持系统场景一键恢复功能，可在断电重启后完全恢复系统中的任意控制状态到断电以前状态，包括音量大小、灯光的状态等，而无需逐一设置。支持实现输入盒（采集盒）、输出盒（拼接盒）自动备份配置，断电重启后可自动恢复配置，无需担心数据损失。 10.支持三种开窗模式，包括固化模式、自由模式、矩形模式。 11.支持中控功能，支持自定义添加受控设备，可实现可编辑中控，支持RS-232、RS-422、RS-485、IR、I/O、TCP/IP等控制方式；支持多种控件选择，可随意配置中控界面。可控制高清矩阵信号切换、电源设备开关、摄像头的转动方向放大缩小及预置位调用、音频音量、灯光/空调开关等中控功能。 12.支持分布式中控系统交互式控制架构，实现远程管理会议室的环境设备、集中管理、场景调用，实现多个会议室音视频控制的互联互通互动。 ★13.支持KVM坐席管理功能，通过指令调出信号管理界面进行KVM坐席信号切换，一套键盘鼠标对多显示器实现操作，简洁桌面环境。KVM坐席管理可实现信息实时抓取，坐席人员可以通过一套键盘的快捷键、OSD菜单方式将任意显示器或大屏信息抓取至本地显示器，也可以将本地显示器的信息通过图形化方式（非文本）推送至任意显示器或大屏。支持KVM坐席多屏间鼠标漫游功能，支持KVM坐席单屏多画面鼠标漫游功能。 ★14.支持在平板操作端实现对PC电脑、计算机服务器等信号源进行模拟鼠标单击/双击等远程操作；支持通过平板操控端可以控制动态视频信号的播放和停止，可以实现对PC电脑（服务器）播放的PPT的翻页（上一页、下一页）操作。 15.支持通过系统后台对输入盒、输出盒进行远程固件升级，无需到盒子本地升级，减轻维护人员工作强度。 16.在不增加外部设备的情况下，支持实现字幕在全屏任意位置任意增加、删除、修改，支持自定义设置字体、字号、颜色等，支持滚动字幕。 17.在不增加外部设备的情况下，支持在输入源上增加文字或者图片作为输入源的标识，标识的字体、字体大小、颜色、背景颜色可自定义设置，标识整体的大小可根据实际情况调整。 18.支持自定义显示屏镜像功能，可实现副屏画面跟随主屏画面功能，适用于监视、主副屏同步等应用场景。 19.系统支持ONVIF、RTSP、SIP、GB/T28181协议，可接入海康、大华、华为、科达、宇视等各品牌摄像头。对支持ONVIF协议的IP摄像机可进行自动搜索，并且IP摄像机画面可接入分布式综合管理系统，搭配视频分发系统支持接入1000个IP摄像机信号；支持通过录播服务器对IP摄像机摄像内容存储录制，可通过后台进行预览、下载、视频回放等功能。 20.支持输入盒音视频同步/异步选择、输出盒音视频同步/异步选择，可自定义设置音频绑定显示屏或跟随视频信号同步切换。 21.支持系统服务器双机热备功能，当主服务器出现断网/断电等异常情况不能工作时，系统会自动实现无缝切换音频、视频、KVM功能业务到备服务器上进行。 22.支持系统数据备份恢复，备份的数据包括系统的配置、当前拼接模式、拼接场景等所有配置信息；支持可以手动下载到本地，当进行数据恢复时，只需要上传导入需要恢复的数据即可。 23.系统扩展支持与数字会议系统、摄像机等设备联动，可实现按下话筒发言按键时，联动摄像机自动跟踪、联动系统开窗显示画面。 24.支持系统状态数据以图表形式展示，支持以图表形式实时统计和展示输入盒/输出盒在线数和离线数、摄像头在线数和离线数、中控设备在线数和离线数、会议室数量、拼墙数量、场景数量、用户数量、服务器的CPU使用率和内存使用率、硬盘使用率，对服务器的资源数据一目了然。 |
| 分布式采集盒 | 12台 | 1.视频编码处理器，要求支持高性能的H.264.H.265视频编码，能够实现不同分辨率视频的自适应采集及视频编码，分辨率≥1080P。 ★2.支持≥1路HDMI视频输入接口、≥1路HDMI视频环出接口、≥1路3.5mm音频输入接口、≥1路RJ45网口。（提供设备接口图佐证） 3.支持采用POE供电，也支持通过电源适配器进行供电，采用低功耗设计，功耗＜8W。 ★4.自带一键复位动态IP功能，支持远程固件升级。（提供产品一键复位图佐证） 5.支持1路USB接口，支持KVM功能，支持控制电脑、大屏的视频窗口切换等功能；支持鼠标漫游跨屏功能。 ★6.支持中控功能，具有≥1×RS-485接口、≥1×RS-232接口、≥2×I/O口、≥1×IR IN、≥1×IR OUT；支持自定义配置。（提供设备接口图佐证） ★7.所投设备系统设备厂家需提供CAQI全国质量检验稳定合格产品证书（证书需包含“数字会议、专业音响”等字样）（以上证书复印件）同时提供CAQI全国产品和服务质量诚信示范企业证书（证书需包含“数字会议、专业音响”等字样），提供证书复印件。 |
| 分布式输出盒 | 26台 | 1.分辨率：1080P30帧、1080P60帧，编解码能力：支持H.264/H.265视频编码、AAC-LC音频编码 2.采用超低低功耗设计，POE供电最大仅7W；良好散热静音无风扇设计，运行时不会发出任何噪音。 3.采用高性能H.265视频解码技术，兼容H.264视频解码，支持高清视频信号1080P60帧输出。 4.支持对解码后的视频进行缩放、切割、拼接、叠加、同步及显示等处理。支持1×1、2×2、3×3等布局方式，支持手动自定义输入行、列数。 5.支持画面分割功能，单屏输出视频窗口可达16路，视频效果可达1080P30帧。 6.支持AAC-LC音频编解码。 7.支持断电重启后可自动恢复配置，无需担心数据损失。 8.支持通过系统后台管理对输入盒进行远程固件升级，无需到盒子本地升级，减轻维护人员工作强度。 ★9.盒子自带一键复位动态IP功能。（提供产品一键复位图佐证） 10.支持1路HDMI视频接口和1路VGA视频接口输出，具备3.5mm音频输出接口，支持HDMI音频输出，支持音视频同步传输。 11.支持KVM坐席管理功能，通过指令调出信号管理界面进行KVM坐席信号切换，一套键盘鼠标对多显示器实现操作，简洁桌面环境。支持KVM坐席多屏间鼠标漫游功能，支持KVM坐席单屏多画面鼠标漫游功能。 12.支持KVM功能，支持控制电脑、大屏的视频窗口切换等功能；支持鼠标漫游跨屏功能；可实现跨平台操作，包括Windows、linux、Mac等系统平台。 13.KVM坐席管理可实现信息实时抓取，支持通过一套键盘的热键，坐席人员可以将任意显示器或大屏信息抓取至本地显示器，也可以将本地显示器的信息推送至任意显示器或大屏。 14.支持字幕功能，可改变字体颜色、字体大小、位置等，并显示在视频层上面；支持图标功能。 15.具备中控功能，支持RS-232、RS-485、I/O口、红外信号的输入和输出信号，可自定义配置。 16.支持开机画面出厂设置，支持显示本机IP功能。 ★17.视频接口：1×HDMI、1×VGA，音频接口：1×3.5mm立体声音频输出，USB接口：2×USB（KVM接口），网口：1×RJ45，10/100/1000Base-T，支持POE，串口：1×RS-485、1×RS-232，红外：1×IR IN、1×IR OUT，I/O口：2×I/O口（提供设备接口图佐证） 18.指示灯：运行指示灯、红外信号输入、红外信号输出指示灯、电源指示灯。 19.供电方式：DC 12V/POE |
| 线缆及配件 | 1套 | 专业抗干扰工程线缆设备必须放置大屏下方，且仅包括设备（矩阵、拼接控制器）到大屏的线缆及其他配件设备。 |
| 大屏支架 | 1套 | 配套55寸超窄边液晶单元专用支架 |
| 四、会议扩声系统 |
| 线阵音箱 | 8只 | 1.音箱类型为二分频线性阵列全频音箱，功率≥150W(AES)，标称阻抗：6Ω。 2.频率范围：85Hz~20KHz，灵敏度≥99dB (1M/1W ). 3.低频扬声器：6.5" x 2，高频扬声器：34mm（1.34"）压缩驱动器x1。 4.水平覆盖角(-6dB)≥90°，垂直覆盖角(-6dB)≥10°。 |
| 线阵音箱 | 2只 | 1.音箱类型为低频音箱，低频扬声器：12" x 1 2.功率≥350W(AES)，标称阻抗：8Ω。 3.频率范围：45Hz-400Hz，灵敏度≥99dB (1M/1W)。 |
| 线阵音箱配件 | 2套 | 1.包含：田字架1个，U型扣4个，连接杆4条。 2.标配长度6米，承重2吨；外观尺寸约320*220*170mm，净重：约18kg，毛重：约19kg，承重：约2000kg，包含：葫芦架1套。 3.包含：钢丝绳，钢丝绳锁扣 |
| 功率放大器 | 1台 | 1.两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入。输入座接地脚接地和悬浮控制。 ★2.采用智能控制强制散热设计，具有风机噪音小，散热效率高等特点；具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护） 3.输出功率:立体声/并联8Ω:700W*2.立体声/并联4Ω:1050W*2.桥接8Ω:2100W。 4.采用标准XLR+TRS1/4” 复合多功能输入接口，更加方便不同用户需求。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 |
| 四通道数字功放 | 2台 | 1.设备采用D类功放设计，支持开机软启动；支持智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 2.功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可接纳宽幅度范围信号源输入。输入座接地脚接地和悬浮控制开关。 3.支持立体声或桥接工作模式：输出功率支持立体声/并联8Ω×4：350W×4，支持立体声/并联4Ω×4：500W×4，支持桥接8Ω×2：1000W×2。 4.采用标准XLR+TRS1/4” 复合多功能输入接口，更加方便不同用户需求。 5.信噪比≥95dB、频响:20Hz-20KHz(+0dB/-2dB)；分离度≥80dB、失真度≤0.05%。 6.支持过压保护、欠压保护、过温压限、过温关机、输出短路保护、温控风扇、功放频率同步等功能。 |
| 数字音频处理器 | 1台 | 1.数字音频处理器支持≥12路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥12路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 ★2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。（提供功能界面截图） 3.输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持24bit/48KHz卓越的高品质声音，支持输入通道48V幻象供电，频率响应：20Hz-20KHz，总谐波失真＜0.002% @1KHz ,4dBu，数/模动态范围(A-计权)：120dB；最大输出电平≥+24dBu，最大输入电平≥+24dBu。 ★5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制、切换8个不同场景。面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。（提供功能界面截图） 6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7.8.10等系统环境下。 |
| 调音台 | 1台 | 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 ★2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。（提供接口截图佐证） 3.内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。 4.具备13个60mm行程的高精密碳膜推子。 ★5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持1个USB接口接U盘播放音乐。（提供功能截图佐证） 6.频率响应：20Hz-20kHz，±2dB；失真度：<0.03% at+0dB,22Hz-22KHz A-weighted；灵敏度；+21dB~-30dB；信噪比：<-100dBr A-weighted。 |
| 电源时序器 | 1台 | 1.支持8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。输出连接器：多用途电源插座。 |
| 主控机 | 1台 | 1.采用5GHz的通信频段，拥有更强的抗干扰能力，提供更大的带宽和传输速度，并不受移动电话和其他蓝牙设备干扰，确保实现最佳的信号接收。采用128位AES加密技术，支持WPA/WPA2无线安全技术，防止窃听和非授权访问，提供更高的会议系统机密性。 2.内置高性能双CPU处理器，支持8KHz至96KHz范围内的采样速率，并支持数字音量控制。 3.具有≥4.3英寸触摸屏，具有WIFI网络接口，可以通过连接POE网络交换机扩充无线AP数量，提供更大的无线覆盖范围。具有1-4路会议单元输出接口，具有超大系统容量，系统最大支持≥4096台有线会议单元，≥300台无线会议单元。系统最大支持同时开≥8个有线话筒和≥6个无线话筒。 4.支持WiFi会议系统和全数字会议系统同时使用（有线会议单元和WiFi会议单元同时使用）。 ★5.具有一键关机所有无线单元功能。具有1路USB接口，支持插入U盘设备进行录音功能，支持播放背景音乐功能。具有≥两路功放输出接口，可接驳两个定阻音箱。（提供设备接口图佐证） 6.遵循规范：IEC60914，兼容GBT15381-94标准；支持同声传译功能，支持四种话筒管理模式：FIFO/ NORMAL/VOICE(声控)/APPLY。具有1路EXTENSION 口，可用于连接扩展主机。 ★7.具有≥1路RS-485接口，支持一台摄像机实现摄像跟踪。具有≥1路消防报警联动触发接口，在消防紧急状况下可为会议主机面板触摸屏、单元机屏、PC软件提供火灾报警信息。具有≥1路平衡信号和≥1路非平衡信号输入接口，≥1路平衡信号和≥1路非平衡信号输出接口。（提供设备接口图佐证） ★8.PC软件端可查看无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态。具有一键关机所有无线单元功能。支持中英文语言界面切换，具有丰富的会议应用功能，支持投票表决功能、会议签到功能、5段EQ调节功能、广播短消息、茶水申请服务等，支持会议信息导出，满足日常会议应用所需。（提供功能界面截图佐证） 9.支持同声传译功能，系统支持传输15+1的有线同声传译。 |
| 主席会议发言单元 | 1台 | 1.麦克风类型：心型指向性驻极体；高于CD 的音质,清晰明亮，内部具有DSP 音频处理，没有“噗噗”的低频冲击声；内置高保真扬声器，并具有音量调节，具有抑制啸叫功能，当话筒打开时，内置的扬声器会自动关闭。 2.采用100M网络传输，实现手拉手级联，长距离输对音质不会有任何影响；采用电容触摸按键，可有效杜绝按键敲击声，保障会场环境良好，支持触摸按键签到功能。 3.遵循规范：IEC60914，采用心型指向性驻极体麦克风。 4.主席单元具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒 5.具有3.5mm 立体声输出插座，可做录音及连接耳机用。 6.支持声控功能，在声控模式下，代表单元可声控打开话筒且声控灵敏度可调节，代表话筒打开后，连续30秒（默认，此时间可设置）不说话则自动关闭话筒。 7.具有5段EQ调节功能，后台软件可针对发言者的声音特点调节不同的音效。 |
| 代表会议发言单元 | 9台 | 1.麦克风类型：心型指向性驻极体；高于CD 的音质,清晰明亮，内部具有DSP 音频处理，没有“噗噗”的低频冲击声；内置高保真扬声器，并具有音量调节，具有抑制啸叫功能，当话筒打开时，内置的扬声器会自动关闭。 2.采用100M网络传输，实现手拉手级联，长距离输对音质不会有任何影响；采用电容触摸按键，可有效杜绝按键敲击声，保障会场环境良好，支持触摸按键签到功能。 3.遵循规范：IEC60914，采用心型指向性驻极体麦克风。 4.具有3.5mm 立体声输出插座，可做录音及连接耳机用。 5.支持声控功能，在声控模式下，代表单元可声控打开话筒且声控灵敏度可调节，代表话筒打开后，连续30秒（默认，此时间可设置）不说话则自动关闭话筒。 6.具有5段EQ调节功能，后台软件可针对发言者的声音特点调节不同的音效。 |
| 抑制器 | 1台 | 1.采用96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bitA/D及D/A转换 ★2.支持数字信号输入输出通道提供coaxial，AES及光纤接口。（提供设备接口图佐证） ★3.支持144 x 32的LCD显示屏显示参数功能，提供6段LED显示输出电平；每通道24个LED灯显示啸叫抑制状态数量；（提供设备接口图佐证） 4.每通道支持压缩、限幅、噪声门、功能设置，可切换工作模式为直通或反馈抑制；可任意编辑固定和动态反馈点数量，可一键清除啸叫点；单机可存储30组用户程序。 |
| 辅材 | 1批 | 延长线、插座、音频连接线、电源线等 |
| 机柜 | 2台 | 42U高、约600*950*2000mm，带锁单扇网孔前门、双开网孔后门，10位PDU(2*万能+8*10A国标) |
| 五、会议录音录像 |
| 录播主机 | 1台 | 1.设备采用一体化硬件设计，非PC架构，采用嵌入式Linux操作系统，高度集成图像识别跟踪、自动导播、直播、点播、采集、录制、视频统计等系统模块。无需安装跟踪辅助分析摄像机，即可支持低龄学生、身高差大的班级，对不同班级自适应其学生的高度，含2台1080P摄像机 2.通过检测人脸轮廓的垂直移动，忽略学生其它活动，准确率达到90%以上。 3.视频采用H.264 High Profile 编码方式，纯硬件DSP方式采集、编码和传输高清视频信号。支持8路视频信号输入，信号类型支持HDMI/3G-SDI/IP，支持定义为8路网络摄像机视频信号输入。支持1920x1080P60/P50/I60/I50/P30/P25fps分辨率。 ★4.具备≥4路SDI高清视频输入接口、≥3路HDMI高清视频输入接口、≥1路复合视频输入接口、≥3路HDMI高清视频输出接口、≥3路3.5mm立体声音频输入接口和≥2路3.5mm立体声音频输出接口、≥2路USB 3.0接口、≥1路USB 2.0接口、≥4路控制接口。（提供设备接口图佐证） 5.支持多流多画面/单流单画面/单流多画面方式，录制的文件格式支持标准MP4，支持AVI、MOV、FLV和MKV等多种格式，并且可自定义分片录制时长30-120分钟，可无缝对接非线编工具。可自定义类别进行分类录制、分类存储。 6.具备2.2英寸LCD屏，显示系统硬盘空间、版本号和录制状态、IP地址等设备信息。支持自动录制功能，预约录制课表编辑完成后便自动按预定时间进行录制，并自动生产文件名并附带场地、主讲人和主题等信息。 7.电影模式支持PVW和PGM双画面，切换输出显示时支持输出切换特效，并且支持四画面，三画面，画中画和对话画面，并支持自定义画面组合，满足个性化需求。 ★8.电影模式支持字幕设置，具备两个默认模版，用户可自定义设置字幕显示内容。支持自定义添加片头和片尾功能，支持上传自定的片头，并且自定义其显示时间长短。（提供功能界面截图佐证） 9.主机自带2TB的存储空间，并支持上传及定时上传到指定的FTP文件服务器。录制课件存储可达2000个课时，支持长达一年以上对设备的频繁使用。录播系统具备自定义RTMP推流功能，可推流对接第三方直播平台进行在线直播。 10.录播主机支持软件中控，在录播录播管理界面填写好中控指令，即可通过界面进行中控操作，对接其它设备支持一键中控指令。 11.录播主机在主讲教室可同时和多个课堂传递互动，录播主机可任意切换为主讲和听讲不同的模式。 12.录播主机支持通过无线遥控器控制，通过遥控器支持录播的录制和停止等功能，遥控器支持2.4GHz传输，同时通过遥控器可以作为教师的授课翻页笔使用，方便教师日常应用。 ★13.支持在线语音转写文本功能，实现将语音转写的文本自动生成字幕。 |
| 摄像机 | 2台 | 1.高清摄像机采用高品质超长焦镜头，具备20倍光学变倍镜头，支持16倍数字变焦；采用1/2.8英寸、≥207万有效像素的高品质HD CMOS传感器。 2.镜头焦距f4.42mm ~ 88.5mm, 光圈系数F1.8 ~ F2.8。 3.支持1080P60/50/30/25/59.94/29.97；1080I60/50/59.94；720P60/50/30/25/59.94/29.97分辨率，支持输出帧率60帧/秒。 ★4.具备1路HDMI和1路3G-SDI高清视频输出接口、支持CVBS标清输出，支持HDMI、SDI、网络三路可同时输出。 5.支持TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, GB/T2818组播等协议。 6.支持RS232串口远程对摄像机进行控制（带环通RS-232输出），支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P协议。支持多达255个预置位。 7.水平视场角：60.7° ~ 3.36°；支持水平转动范围：-170°～+170°，垂直转动范围：-30°～+90°，水平转动速度范围：1.7° ~ 100°/s ，垂直转动速度范围：1.7° ~ 69.9°/s。 8.采用先进的2D、3D降噪技术，图像信噪比≥55dB；支持AAC音频编码。 |
| 六、安全防范系统（视频监控、门禁系统） |
| 人脸识别门禁一体机 | 3台 | 产品特性：全新壁挂式工业设计，线条流畅，性能稳定，支持触屏操作； 采用5英寸LCD触摸显示屏，显示软件界面及操作提示，显示人脸框，实时检测最大人脸; 采用200万高清广角宽动态摄像头，面部识别距离0.3m-1m，支持照片视频防假； 采用深度学习算法，支持1200张人脸白名单,识别速度快，准确率高； 设备支持人脸或密码（此处的密码指工号和密码）、人脸和密码、仅人脸、工号和密码、工号和人脸多种识别方式，人脸比对时间≤1S/人，人脸验证准确率>99%； 设备支持通过TCP/IP网络平台下发或USB导入卡、人脸数据，支持在断网模式下，单机运行功能。 设备支持数据网络上传功能，可将设备比对结果及照片实时上传给平台保存； 设备支持本地登录后管理、查询、设置设备参数，可通过U盘进行数据导入（人脸）及数据导出 可通过RS485接入安全门控模块，安全门控模块可以接入电控锁，在主机被恶意破坏的情况下，门不被打开. 设备支持提供语音验证功能； 具有看门狗守护机制、保障设备稳定运行； |
| 监控摄像机 | 6台 | 200 万1/2.7" CMOS 红外阵列筒型网络摄像机，内置麦克风，支持H.265，支持POE，高效阵列红外灯，照射距离最远可达50 m。包含支架。 |
| 硬盘录像机 | 1台 | 支持40M/60M/80M网络接入带宽，最大支持 800 万像素高清网络视频的预览、存储与回放；支持 HDMI 与 VGA 同源输出，支持 HDMI 接口 4K 超高清显示 输出，支持 VGA 接口高清 1080p 显示输出；支持 H.265 高效视频编码码流，支持 Smart265、H.265、H.264 IP 设备混合接入；支持 2个 SATA 接口；支持最大4/8/16路同步回放和多路同步倒放；支持萤石云服务，支持 GB28181 平台接入。包含4T监控硬盘*2、9口POE交换机*1。 |
| 七、计算机网络系统 |
| 计算机网络系统 | 1项 | 完成本项目所需要的内部网络系统建设、包含六类网线、水晶头、辅材等 |
| 八、供配电系统 |
| 灯盘 | 26盘 | 灯盘+LED灯管约1200*600mm |
| 配电柜 | 1套 | 主动力配电柜 |
| 配电柜 | 2套 | 机房配电柜 |
| 铜芯电线 | 1800m | ZR 2.5mm²铜芯电线 |
| 铜芯电线 | 1200m | ZR 4.0mm²铜芯电线 |
| 电源插座 | 20个 | 10A五孔电源插座 |
| 两位翘板开关 | 12个 | 两位翘板开关 |
| 辅材 | 1项 | 配电系统辅材 |
| UPS主机 | 1台 | 1.120KVA，高频塔式机，三进三出在线式UPS（380V/380V), UPS主机质保三年（含）以上。 |
| 蓄电池 | 128节 | 12V,100AH；包含电池柜、电池汇流总箱 |
| 九、设备接地系统 |
| 计算机专用工作地 | 1项 | 网络设备、服务器、会议扩声设备、视频会议设备和拼接屏等设备接地 |
| 配电系统交流工作地 | 1项 | 总配电箱、UPS主机和电池柜等供电设备接地 |
| 防雷保护接地 | 1项 | 建立联合共用接地体，形成等电位防雷体系 |
| 防感应雷击 | 1项 | 供电线路配备防雷模块 |
| 二、商务要求表 |
| ★质保期 | 质保期自验收合格之日起不少于12个月，质保期内全免费上门维修、免费更换零部件。 |
| ★售后服务要求 | 1、设备安装：设备全新的原包装产品，随机技术资料齐全（用户手册、保修手册、有关资料及配件、随机工具等），产品符合国家质量检测标准，免费送货上门、免费安装调试合格，培训人员合格上岗。 2、按厂家承诺实行“三包”，设备在保质期内按厂家承诺实行“三包”服务，对所提供的设备在保质期内实行无偿修复（非人为损坏）和零件配置，甚至产品更换。 3、保质期外：整套设备终生维修保养，以优惠的价格提供设备维修服务及各种备件的供应。 4、备件、技术及维修服务，培训要求及其它： （1）备件要求：供应商或厂家应在用户当地或省会中心城市设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应； （2）技术及维修服务：在用户当地或省会中心城市，供应商或厂家应配置多名工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务； （3）技术培训要求：在用户当地或省会中心城市，供应商或厂家应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。 5、故障或技术支持应急维修响应时间安排：接到故障通知后，技术人员在2小时内响应，一般故障在2小时内通过远程方式解决，遇到大的故障24小时内派技术人员到达现场维修，48小时维修完毕；如故障72小时不能解决，公司提供备用机器替换顶用直至故障设备修复。 6、维修保养：成交人定期派技术人员对设备进行常规检查维护及跟踪服务，每年不少于2次以上不定期巡回检测服务，并保质期和保修期终生维修服务、保养，使设备始终处于最佳的运行状态。 7、热线技术支持服务：保持24小时电话及电子邮件技术支持。 8、成交人应提出可行的售后服务承诺书。 |
| ★交货时间及地点 | 交货期限：自合同签订之日起30日历天内交付并安装验收完毕。地点：采购人指定地点 |
| ★投标报价 | 投标报价包括货物的所有费用，包括采购、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、培训、售后服务、配送产品以及所有的不定因素的风险等； |
| ★付款方式 | 预付款在合同生效以及具备实施条件后15日内采购人支付合同价款30%给成交人（成交人须先提供相应全额合法发票）；货物送达采购人指定地点并初步验收合格后，采购人在15个工作日内支付合同价款50%，安装实施完成项目验收合格后，采购人在15个工作日内支付合同价款20%（不计利息）。 |
| ▲是否接受进口产品 | 本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）竞标，如采用进口产品竞标无效。 |

第五章 合同条款及格式

广西壮族自治区政府采购合同

合同编号：

采购单位（甲方）                            采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                            项目名称编号

签  订  地  点                              签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照采购文件规定条款和成交人响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 产品 名称 | 商标 品牌 | 型号 参数 | 生产 厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |

2.合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如采购文件或响应文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与采购文件和响应文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并初步验收合格后视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

6.货物的运输方式：乙方自定。

7.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：  由乙方负责 。

第五条　交付和初步验收

1.交付使用时间：按乙方响应文件中所承诺的时间、地点： 甲方指定地点。

2.乙方提供不符合采购文件及响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4. 货到后，甲方在     个工作日对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责安装及调试。

3.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点： 由甲方决定。

第七条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及采购文件及响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 货物保修期：按乙方竞标时承诺，但是不得低于国家相关标准。在保修期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备  按竞标承诺或采购文件要求执行。

6.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　调试和验收

1.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

2.甲方应当在到货并安装、调试完后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

3.对技术复杂的货物，甲方可聘请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

4. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 7 日内及时予以解决。

5.在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓合同资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第九条 付款方式

1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2.资金性质：财政性资金。

3.付款方式：预付款在合同生效以及具备实施条件后15日内甲方支付合同价款30%给乙方（乙方须先提供相应全额合法发票）；货物送达甲方指定地点并初步验收合格后，甲方在15个工作日内支付合同价款50%，安装实施完成项目验收合格后，甲方在15个工作日内支付合同价款20%（不计利息）。

第十条 保证金

1.质量保证金：无

2.履约保证金：无

第十一条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十二条 违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约金为货款额的5%，由甲方从履约保证金中扣除。给甲方造成经济损失的，乙方还需赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，乙方需无偿更换。如乙方不愿意更换的，按质量不合格处理，乙方应向甲方支付违约金为违约货款额的5%，由甲方从履约保证金中扣除。给甲方造成经济损失的，乙方还需赔偿甲方经济损失。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约金为货款额的3‰，但违约金累计不得超过货款额的5%，超过 30 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5.乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金，费用从质量保证金中扣除。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，质量保证金不足以支付的，由乙方另行支付。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失，费用从履约保证金中扣除。

第十三条　不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十四条  合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构按照国家标准对货物质量进行验收。货物符合国家标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合国家标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十五条 合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十六条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.未经甲方书面同意，乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十七条　签订本合同依据

1.政府采购文件；

2.乙方提供的响应文件；

3.响应承诺书；

4.成交通知书。

第十九条　本合同一式六份，具有同等法律效力。防城港市政府采购管理中心、采购代理机构各一份，甲方两份，乙方两份。

本合同经甲乙双方法定代表人（负责人）或委托代理人签字并加盖单位公章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报防城港市政府采购管理中心备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人（负责人）： | 法定代表人（负责人）： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |

合 同 附 件

| 1、供应商承诺具体事项： |
| --- |
| 2、售后服务具体事项： |
| 3、保修期责任： |
| 4、其他具体事项： |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

第六章 谈判响应文件基本格式

竞争性谈判响应文件

采购项目编号：

采购项目名称：

供应商名称：

供应商地址：

年    月    日

附件一

谈  判  书

广西锦辉项目管理有限公司：

依据贵方（项目名称： /项目编号：   ）项目政府采购的谈判邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述竞争性谈判响应文件正本一份，副本四份。

1. 报价文件；

2. 资格和商务文件；

3. 技术文件；

4. 按竞争性谈判文件谈判须知和技术规格要求提供的有关文件。

在此，授权代表宣布同意如下：

1. 将按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务；

2. 已详细审查全部竞争性谈判文件，包括（补遗书）（如果有的话）；我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力；

3. 同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料；

4. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

电话/传真：                         电子函件：

日期：      年   月    日

法定代表人（负责人）或法定代表人（负责人）授权代表签字：

供应商名称（盖章）：

开户银行：                           帐号/行号：

附件二

报价表

采购项目编号:

采购项目名称:

| 项号 | 货物名称 | 数量 ① | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 （元) ② | 单项合价 （元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元） |
| 交货时间： |

法定代表人（负责人）或法定代表人（负责人）授权代表签字：

供应商名称（公章）：

日   期：

附件三

供应商符合中小企业划型标准的，按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）要求，提供《中小企业声明函》

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为        （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为        （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加       单位的     项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他       （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）：

备注：1、依据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（ 工信部联企业 [2011]300号），中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。2、小型、微型企业提供的货物由大型或中型企业生产的，视同为大型、中型企业，其报价不能进行折扣。3、采购单位将在成交公告中公布成交人《中小企业声明函》中的声明信息，接受社会监督，供应商如有虚假，将依法承担相应责任。

附件四

供应商属于残疾人福利性单位，按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，提供《残疾人福利性单位声明函》原件

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）：

日  期：

备注：招标采购单位将在成交公告中公布成交人《残疾人福利性单位声明函》中的声明信息，接受社会监督，供应商如有虚假，将依法承担相应责任。

附件五

法定代表人（负责人）身份证明

供应商名称：

单位性质：

地 址：

成立时间：        年       月       日

经营期限：

姓 名：        性 别：       年 龄：      职 务：

系                       （供应商名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

供应商名称：                       （盖单位章）

日期：        年    月    日

粘贴法定代表人（负责人）身份证（复印件）

法定代表人（负责人）授权书

广西锦辉项目管理有限公司：

兹授权      同志为我公司参加贵单位组织的（项目名称、编号：    ）采购活动的竞标代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。

供应商名称（公章）：

法定代表人（负责人）（签字）：

签发日期：

附：代理人工作单位：

职务：                          性别：

身份证号码：

粘贴被授权人身份证及法定代表人（负责人）身份证（复印件）

附件六

参加政府采购活动前3年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明

广西锦辉项目管理有限公司：

我公司参加贵公司组织         项目的政府采购活动。我公司在此郑重声明，我公司参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录，符合《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购实施条例》规定的供应商条件，我公司对此声明负全部法律责任。

特此承诺。

供应商名称（公章）：

法定代表人（负责人）或法定代表人（负责人）授权代表签字：

日   期：

附件七

商务响应表

采购项目编号:

采购项目名称:

| 项目 | 谈判文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：应对照竞争性谈判文件“第四章  采购项目技术规格、参数及要求”，中的商务要求内容逐条说明已对竞争性谈判文件的商务要求做出了实质性的响应，并申明与商务要求条文的响应和偏离。

供应商名称（公章）：

法定代表人（负责人）或法定代表人（负责人）授权代表签字：

日   期：

附件八

技术响应、偏离情况说明表

采购项目编号:

采购项目名称:

| 序号 | 货物名称 | 竞争性谈判文件要求 | 谈判响应文件具体响应 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

说明：应对照竞争性谈判文件“第四章  采购项目技术规格、参数及要求”，对所提供货物和服务已对竞争性谈判文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的响应和偏离。特别对有具体参数要求的指标，供应商必须提供所供设备的具体参数值。

供应商名称（公章）：

法定代表人（负责人）或法定代表人（负责人）授权代表签字：

日   期：

附件九

谈判（ 最终 ）报价表

采购项目编号:

采购项目名称:

| 项号 | 货物（服务）名称 | 品牌、型号 | 数量 ① | 单价 （元) ② | 单项合价 （元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元） |
| 交货时间： |

备注：如谈判货物（设备）较多，谈判报价需要时间较长的，供应商须提前做好相关报价表并按时递交最终报价文件，供应商不能在规定时间内递交最终报价文件的，谈判小组按其首次递交的报价进行评审。该报价表不需要装订在首次响应文件中。

供应商名称（或公章）：

法定代表人（负责人）或法定代表人（负责人）授权代表签字：

日   期：