江西宏泰工程咨询有限公司

招 标 文 件

项目名称：特殊人员监区医院医疗设备、医疗影像系统采购

项目编号：YLZC2020-G1-000641-JXHT

招标人：玉林市红十字会医院（加盖公章）

招标代理机构：江西宏泰工程咨询有限公司（加盖公章）

日  期：2020年11月

第一章  招标公告

## 江西宏泰工程咨询有限公司

## 特殊人员监区医院医疗设备、医疗影像系统采购（YLZC2020-G1-000641-JXHT）

## 招标公告

项目概况

特殊人员监区医院医疗设备、医疗影像系统采购的潜在投标人须登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线办理报名并自行下载招标文件，并于2020年12月2日9点30分（北京时间）前提交投标文件。

## 一、项目基本概况

项目名称：特殊人员监区医院医疗设备、医疗影像系统采购

项目编号：YLZC2020-G1-000641-JXHT

采购计划文号：YLZC2020-G1-11641-001-001，YLZC2020-G1-11641-001-002，YLZC2020-G1-11641-001-003，YLZC2020-G1-11641-001-004

采购预算金额：人民币肆佰柒拾捌万零壹佰元整（4780100.00元）；

其中1分标人民币贰佰肆拾伍万元整（2450000.00元），2分标人民币壹佰肆拾陆万零壹佰元整（1460100.00元），3分标人民币陆拾捌万伍仟元整（685000.00元），4分标人民币壹拾捌万伍仟元整（185000.00元）。

采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍：

| 分标 | 货物名称 | 数 量 | 技术参数及规格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字化X线摄影系统 | 1台 | 具体内容详见招标文件的采购需求一览表……… |
| 2 | 医疗设备 | 1批 | 具体内容详见招标文件的采购需求一览表……… |
| 3 | 呼吸机、麻醉机 | 各1台 | 具体内容详见招标文件的采购需求一览表……… |
| 4 | 医学影像管理系统及接口 | 1套 | 具体内容详见招标文件的采购需求一览表……… |

合同履行期限：自合同签订之日起40个工作日内安装调试完毕并验收合格。

本项目不接受联合体。

## 二、合格投标人的资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、国内注册（指按国家有关规定要求注册的），经营范围达到本次招标采购要求，并在人员、设备、技术、资金等方面具备承担本次采购项目能力的，且具有合法资格的投标人；

3、123分标供应商必须具有行业主管部门颁发的有效的医疗器械生产或经营许可证。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）规定，投标人不得为被“列入失信被执行人”、“ 重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动；

6、本项目不接受未按招标文件规定的方式获取本招标文件的投标人参与投标。

## 三、获取招标文件的方式

1、获取时间：自招标公告发布之时起至2020年11月18日止。投标人未获取本项目招标文件的，招标代理机构将拒收该投标文件。

2、获取方式：投标人须登录政采云（https://www.zcygov.cn/）进行在线办理及自行下载招标文件（注：逾期下载投标无效，已下载招标文件的供应商不等于符合本项目的投标人资格)。

3、竞标文件提交

投标文件提交截止时间：2020年12月2日9点30分（北京时间）（从招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

投标文件提交地点：江西宏泰工程咨询有限公司玉林分公司（地址：玉林市人民东路麒麟里137号）

注：投标人应当在投标文件提交截止时间前，将投标文件密封送达提交地点。在投标文件提交截止时间后送达的投标文件为无效文件，招标采购代理机构应当拒收。

## 四、开启

时间：投标文件提交截止时间后

地点：江西宏泰工程咨询有限公司玉林分公司（地址：玉林市人民东路麒麟里137号）

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1、公告媒体：在在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、玉林市人民政府门户网站上发布。

2、本项目需要落实的政府采购政策

（1）、政府采购支持采用本国产品的政策

（2）、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）

（3）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库【2014】68号)

（4）、强制采购、优先采购环境标志产品、节能产品。

（5）、《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）；’

（6）、《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采【2016】37号）；

（7）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）等规定。

## 七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、招标单位名称：玉林市红十字会医院

地  址：玉林市玉州区金旺路1号

联系人：黄文

联系方式：0775-2286030

2、招标代理机构名称：江西宏泰工程咨询有限公司

地址：玉林市人民东路麒麟里137号

联系人：陈思荣 、李 婷

联系方式：0775-2289506

3、监督部门：玉林市财政局

电  话: 0775-2680769

## 江西宏泰工程咨询有限公司

2020 年11月11日

# 第二章 招标项目采购需求

说 明：

1、本采购需求中的品牌型号、技术参数及其性能(配置)仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号、技术替代，但这些替代的品牌型号、技术要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能(配置)要求。

2、本采购需求中参考品牌型号及技术参数及配置不明确或有误的，或投标人选有其他品牌型号、技术替代的，请以详细正确的品牌型号、技术参数及配置同时填写投标报价表和技术规格响应表。

3、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在报价表中将其标配参数详细列明，否则该投标无效。

4、根据财库〔2019〕9 号及财库〔2019〕19 号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“▲”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则相应投标无效。

5、项目采购需求具有国家或其他强制性标准、规范等要求的，投标文件中必须提供相关强制性认证资料，否则投标无效。

6、带▲号条款为实质性内容要求，投标时必须满足。

| 1分标 |
| --- |
| 项号 | 采购内容 | 技术需求 | 数量 | 单位 |
| 1 | 数字化医用X射线摄影系统 | 一、设备基本要求： 1. 全数字单平板悬吊X线摄影机（DR），配置一块全数字平板，一机多用，能完成门诊、急诊、住院部患者的全身各部位、各体位、各角度的全数字X线摄影检查。在站立位摄影时X线球管与探测器可实现自动跟踪；可根据检查信息智能设定曝光参数，以满足医院临床和体检工作中的高级诊断需求。 2. 系统主要部件，包括X线球管、高压发生器、平板探测器均为设备制造商原厂生产或合资工厂生产，以保证系统各部件之间互相匹配达到最佳状态。 3. 具备专用隔室遥控器，实现隔室操作胸片架升降 二、技术规格及系统概述： 主要组成：悬吊球管＋数字平板胸片架+电动升降数字摄影床 1. 立式胸片架 1.1 胸片架安装方式：落地式 1.2 探测器纵向移动范围： ≥142cm 1.3 胸片架中心点距地面最小距离：≤70cm 1.4 有电离室自动曝光 1.5 滤线栅栅密度：≥70线/cm 1.6 平板探测器倾斜，角度变化范围：+90度~-20度 1.7 平板探测器可垂直电动运动 1.8 X线球管与平板探测器具有纵向自动跟踪功能 2 电动升降数字摄影床 2.1 摄影床: 固定式安装，电动升降 2.2 床体升降范围≥300mm 2.3 有电离室自动曝光 2.4 有床体运动控制 ▲2.5 摄影床上滤线栅：≥90线/cm 2.6 床面运动: 八方向浮动 2.7 床体最低高度≤530mm 2.8 最大承重≥250kg 2.9 具备锁止开关 2.10 具备急停开关 2.11 摄影床可以和球管SID跟踪 3 数字平板探测器 3.1 无线平板，可移动应用，满足离床摄影需求 3.2 成像介质：数字化平板探测器（Flat Panel Detector）,非CCD结构 3.3 探测器结构：碘化铯/非晶硅整板结构，非拼接平板 3.4 平板探测器与DR生产厂商为同一品牌或合资工厂生产 3.5 平板探测器的像素尺寸≤148μm 3.6 图像分辨率 ≥3.4 lp/mm 3.7 平板探测器规格：≥ 14" × 17" 3.8 平板探测器的采集矩阵≥2850 x 2350 3.9 平板探测器的图像输出灰阶度≥16bit 3.10 平板探测器的量子捕获效率（DQE）≥70% @0.05 LP/mm 4 图像采集工作站 4.1 采集操作台显示器：≥24英寸，显示矩阵为1920 × 1200 4.2 CPU：主频≥3.29GHz 4.3 CPU核心数量：≥2核 4.4 硬盘容量 ≥ 1 TB 4.5 图像存储量 ＞10000幅 4.6 内存 ≥ 16GB 4.7 预览出图时间 ≤ 2秒 4.8 完整出图时间 ≤ 6秒 4.9 网络通讯标准：支持多项DICOM服务类别，如存储、打印、传输、接收、工作列表等 5 X线高频高压发生器 5.1 高压发生器功率: ≥65KW 5.2 管电压可调范围40－150KV，1KV步进调节 5.3 支持自动曝光控制（AEC） 5.4 最大管电流≥1000mA 6 X线球管 6.1 球管支架安装方式：悬吊式 *6.2 阳极热容量：≥700KHU 6.3 阳极散热率：≥75KHU/分 6.4 球管小焦点尺寸≤0.6mm ▲6.5 球管大焦点尺寸≤1.0mm 6.6 球管焦点最大功率≥80KW 6.7 球管水平轴旋转角度≥±120度 6.8 球管垂直轴旋转角度：– 154 ° 至 + 182 ° 6.9 球管垂直移动范围≥ 180 厘米 6.10 具有自动X线准直器，可根据扫描协议自动调节 6.11 球管上具有近台操作液晶屏 6.12 近台操作液晶屏可实时显示并调节KV、mA值 6.13 近台操作液晶屏可实时显示SID 7 图像处理系统 7.1 具有局部放大观察功能 7.2 具有图像曝光条件和剂量显示 7.3 具有病人资料显示 7.4 具有边缘增强功能 7.5 具有窗宽/窗位调节功能 7.6 具有动态范围调节功能 7.7 具有图像反转功能 7.8 具有漫游功能 8 其他临床应用功能 8.1 多频滤过图像处理 8.2 带有主机自动识别登记工作站传来的所有病人登记信息功能 | 1 | 台 |
| 2分标 |
| 1 | 五分类全自动血细胞分析仪 | 一、参数要求： 1、▲测量参数：可提供34项检测结果项目,包括28项基本参数 及2个直方图、2个散点图、2个三维立体图。 2、▲测量原理:WBC采用四角度激光散射流式细胞技术检测，无氰化物分光比色法测HGB，阻抗法测量RBC、PLT 3、▲检测速度：单个进样100个/小时，连续进样110个/小时 4、分析模式：CBC+5DIFF模式和CBC模式、CBC+5DIFF+RRBC模式 5、测试模式：全血模式（静脉血或末梢血）和预稀释模式（静脉血或末梢血） 6、样本用量：全血模式≤50ul，预稀释模式 ≤40 uL 7、进样方式及功能：具备单进样及多进样穿刺进样 8、▲网织红细胞：仪器具有网织红细胞检测功能 9、输入方式：支持中文输入患者信息等 10、输出方式: 外置打印机，中英文报告格式 11、数据储存：≥20万个测试结果 12、校准与质控: 具备校准物校准、新鲜血校准等自动校准；具有L-J，X，X-R，X-B等4种质控模式，能够自动绘制质控图 13、排堵方式: 高压灼烧，正、负压反冲，浸泡，智能自动清洗功能。 14、▲参考范围:具有9组不同人群正常范围参数限设定功能 15、仪器具有USB端口、RS232串口能联网进行数据传输；支持LIS/HIS系统，实现检验科室信息联网 16、清洗功能：血样稀释、自动冲洗一体化，采样针自动清洗功能、开关机自动清洗功能 17、具有WBC、RBC、HGB、PLT等项目两种单位选择 18、维护保养提示: 具有自动监测功能，提示操作人员执行自动维护保养 19、异常细胞提示：具有提示难溶性红细胞及异常细胞报警功能。 20、报警功能：仪器具有参数异常报警、试剂检测报警、故障提示报警功能 21、测试封闭性：血样的稀释、混匀、计数、清洗等系列测试过程全封闭性，具有良好的生物安全性 23、仪器具有部件自动、人工检测校准功能 24、仪器具有自动休眠功能 25、▲试剂：可提供原厂配套试剂；试剂种类≤4种 二、服务及其它要求（供货时向采购单位提供） 1、制造厂商具有ISO9001、ISO13485、CMD认证 2、售后服务：专职服务工程师≥3人，保修期自验收合格起三年；终身维修，365天24小时全天候售后服务。 3、免费配合采购人完成实验室管理系统对接。 | 1 | 台 |
| 2 | 双目显微镜 | 用途：可观察普通染色的切片观察，用于临床及教学工作。 1.工作条件要求 1.1适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源 220V（10%） /50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度 85%的环境条件下运行。 1.2配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。 2.主要技术指标 2.1生物显微镜 *2.1.1 光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离必须为国际标准 45mm。 ▲2.1.2 载物台：钢丝传动，无齿条结构 行程为：76mm（X）x 30mm（Y） 2.1.3调焦机构：有粗调限位，可以进行张力调节，避免标本或物镜的损伤。 2.1.4聚光镜：带有孔径光阑的阿贝聚光镜，N.A. 1.25，带有蓝色滤色片 ▲2.1.5 照明系统：20000 小时寿命 LED 光源 ▲2.1.6 双目观察筒：瞳距调整范围 48-75mm， 倾斜角度 30°，带屈光度调节，360°可旋转，铰链式，眼点高度≥432.9 mm，视场数≥20 2.1.7目镜：10X，带眼罩，视场数≥20 2.1.8物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式 4 孔物镜转盘，便于放置标本等操作。 ▲2.1.9 物镜：平场消色差物镜 4X（N.A.≥0.1 W.D≥27）、10X（N.A.≥0.25 W.D≥8）、 40X（N.A.≥0.65 W.D≥0.6）、100X（N.A.≥1.25 W.D≥0.12） 2.1.10防霉装置：在双目观察筒、目镜、物镜都做了防霉处理 2.1.11所采用光学元件均为环保无铅玻璃 3.基本配置要求： 3.1生物显微镜主机 1 套 3.2透射明场照明系统 1 套 3.3平场消色差物镜 4X—100X（4 个） 1 套 3.4必配的附件、配件、专用工具、消耗品等 4.可选择的附件、配件及消耗品 4.1 8CC 镜油 | 1 | 台 |
| 3 | 离心机 | ▲驱动：采用无刷直流电机驱动、免维护、大力矩、升降速度快、特殊组合减震装置使电机平稳运行。 ▲显示：智能化控制，触摸面板，直观的数字显示，运行参数可自动记忆，可RCF直接设置。 ▲机身：机身采用优质钢结构，不锈钢离心腔，坚固耐用，易清洁。 ▲安防：转子号识别功能，10档升降速可选，具有门盖自锁、超速、不平衡等多重保护功能，配有电子门锁，确保运行过程安全可靠。 性能参数要求 最高转速 16600r/min 最大相对离心力 19200×g 最大容量 4×100ml 6号角转子 12×1.5/2.0ml(16600r/min)RFC:19200×g 10号角转子 18×0.5ml(16600r/min)RFC:19200×g 13号角转子 24×1.5/2.0ml(13000r/min)RFC:16060×g 14号角转子 10×5ml(15000r/min)RFC:14800×g 15号角转子 12×10ml(12000r/min)RFC:14800×g 22号角转子 6×50ml(13000r/min)RFC:17400×g 适配器 6×30ml(12000r/min)RFC:14800×g 25号角转子 36×0.5ml(13000r/min)RFC:14740×g 29号角转子 12×15ml(11000r/min)RFC:13200×g 水平转子 4×10ml(6000r/min)RFC:3200×g 酶标转子 2×48孔(4000r/min)RFC:2300×g 转速精度 ±30r/min 定时范围 0～99min 整机噪音 ≤58dB 电机 无刷直流电机，微机控制 电源 AC 220V 50Hz 15A | 2 | 台 |
| 4 | 尿液分析仪 | 1尿液分析仪 1.1参数要求 1.1.1▲仪器测试项目：仪器可进行尿11项、12项、14项测试；维生素C、白细胞、酮体、亚硝酸盐、尿胆原、胆红素、蛋白质、葡萄糖、尿比重、隐血、PH、肌肝、微白蛋白、尿钙、颜色、微白蛋白/肌酐 1.1.2测试原理：多波长反射光比色法 1.1.3▲测试速度：测试速度≥290个样本/小时 1.1.4显示：≥8英寸触摸式彩色液晶显示屏 1.1.5语言：可进行中英文语言切换 1.1.6打印：仪器内置热敏打印机，可使用热敏打印纸打印测量结果，仪器可外接并口或USB接口打印机打印测量结果 1.1.7▲存储器容量：可存储至少30万条数据 1.1.8试纸仓容量：190条试纸 1.1.9试管进样机构最大容量：11个试管架，110个样本 1.1.10尿样需求量： 2mL 1.1.11混匀：有自动混匀功能。 1.1.12▲采样方式：采用液面感应技术，当样本量不足时会发出报警提示。 1.1.13急诊插入：有单独急诊测试位，具有急诊插入功能 1.1.14数据通讯：RS-232接口、并口、USB接口、网络接口、PS/2接口 1.1.15操作系统：linux操作系统，全中文操作界面。 1.1.16采样针：采用原装进口内外壁镜面抛光采样针(提供报关单) 1.1.17采样针清洗：对采样针进行内外壁清洗 1.1.18滴样方式：滴样过程是三维矩阵式高速滴样 1.1.19正负压清洗：清洗过程使用正负压清洗 1.1.20大容量内置废条盒：自动抛弃废试纸条，废条盒能容纳500条 1.2服务及其它要求（供货时向采购单位提供） 1.2.1仪器制造商有通过SFDA注册的配套尿试纸、质控液 1.2.2制造厂商具有ISO9001、ISO13485、CMD认证 1.2.3能提供同品牌实验室信息管理系统（LIS系统），方便检验科数据管理 1.2.4售后服务：专职服务工程师≥3人，保修期自验收合格起三年；终身维修，365天24小时全天候售后服务。 1.2.5免费配合采购人完成实验室管理系统对接。 | 1 | 台 |
| 5 | 生物安全柜 | 一、技术参数 1、安全柜基本参数： （1）100%外排， ▲（2）台面距离地面高度：770mm（尺寸可根据要求订制修改） （3）风速： 平均下降风速：0.33±0.025m/s； 平均吸入口风速0.53±0.025m/s （4）系统排风总量：1270 m3/h （5）额定功率：1800W（包含操作区插座负载500W） （6）噪音等级：≤65dB（A） （7）照明：≥1000lx ▲（8）过滤效率:送风和排风过滤器均采用世界知名品牌的硼硅酸盐玻璃纤维材质的HEPA（ULPA）高效过滤器，对0.3μm（0.12）颗粒过滤效率≥99.999%（99.9995%） （9）使用人数：1—2人 2、生物安全性： ▲（1） 人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应不小于1×105 （2） 产品安全性：菌落数≤5CFU/次 （3） 交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次 二、结构功能特点： ▲ 1、柜体采用10°倾斜角设计，符合人体工程学原理，视角更大，操作方便且更加人性化； 2、安全柜裸露工作区三侧壁板采用优质304#不锈钢一体化结构，内部可清洗部位采用8mm大圆角处理，不留死角，易于清洁； 3、工作区采用四面（左右二侧、后部、底部）负压环绕设计工作区内，保护性更好、更安全； 4、工作台面材质为优质304#不锈钢，采用盆状式设计，即使实验有废液溢出，也不会流入积液槽中，便于清理； ▲5、福马脚轮设计：脚轮与支架一体化设计，安全柜即可通过脚轮安全移动，也可以通过调节脚轮支脚进行固定和调平； ▲6、柜体和支架可分离，支架高度可根据实际情况订制修改； 7、合理的结构设计：安全柜过滤器和风机的维修、更换，都可在安全柜的前侧进行，更加方便、快捷。 ▲ 8、前窗玻璃采用双层夹胶防爆安全玻璃；即使玻璃破损，也不会伤人，并且生物安全柜还能正常工作，直到实验结束，更好的保护了人员及实验的安全； ▲9、高亮度LCD显示屏,实时动态显示操作区的下降气流流速和流入气流流速，显示安全柜的整体运行时间，UV灯的运行时间，操作区的温度和湿度，送风和排风过滤器的阻力，显示过滤器的使用时间并由条码显示过滤器的使用寿命，条码全部点亮是过滤器寿命到期，运行状态全部显示,一目了然； ▲10、电动控制前窗玻璃门，可同时采用脚踏控制、按键控制或遥控控制，玻璃门升降到安全操作高度时，自动停止升降，使操作更加方便；且玻璃门升降时不用直接接触玻璃，使实验人员更安全； 遥控控制：安全柜的所有按键操作，都可通过遥控控制实现，使安全柜的使用更加快捷方便 12、具有预约定时功能，能自动设定安全柜定时开机、关机及紫外灯消毒时间 13、严格的气密性检测：安全柜内加压500Pa，保持30min后气压不低于450Pa。 14、前窗气流隔断设计：防止了气流通过前窗侧壁及上侧进行泄露； 15、优良的风机选用：风机的电机当安全柜在正常运行而不调整电机的速度控制，经过滤器的风压下降50%时，风机的排气量下降不超过10% 16、完善的报警系统： （1）玻璃门不在安全高度报警：玻璃门安全高度为200mm，当安全柜前侧高于或低于安全高度时，安全柜会声光报警； （2）过滤器压力超高报警：当过滤器的阻力变大，安全柜会声光报警 （3）过滤器失效更换报警：当过滤器寿命使用到期后，会有过滤器更换声光报警； （4）气流波动报警：当安全柜的气流波动超过标称值的20%时，声光报警， 17、安全的连锁保护设计：对误操作均设置连锁保护，即使误操作，也不会造成伤害 （1）安全柜风机与玻璃门互锁：当安全柜玻璃门落到最底部时，安全柜风机自动关闭，更改保护了安全柜的使用，增加了安全柜的使用寿命 （2）紫外灯与安全柜玻璃门、风机及照明灯互锁：当玻璃落到底部且照明灯不开启时，紫外灯才能开启，防止紫外灯误操作对人体造成危害，更加保护了人员的安全； 三、资格证明和技术文件（供货时向采购单位提供） 1 TUV机构 ISO9001质量管理认证 2 ISO14001环境管理体系认证 2 ISO13485认证 3 国家食品药品监督管理局核发的生物安全柜产品注册证 4 具有国家食品药品监督管理总局认可的实验室出具的符合《GB/T 18268.1-2010测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求 第1部分：通用要求》标准的检测报告 四、设备配置清单要求 主机1台、底座1套、内风机1台、外排风机1台、送风过滤器1套、排风过滤器1套、国标插座2个、遥控器1件、脚踏开关1件、紫外灯1件、照明灯2件、水龙头1件（选配）、气龙头1件（选配）、搁手架1套（选配）。 | 1 | 个 |
| 6 | 洗板机 | 一、参数要求： 1、板条类型：平底、U型、V型酶标板 2、冲洗头：8或12道，可互换， 3、采用吸液针与分液针独立设计 4、分液精度：CV≤3% 5、残留量：≤2µL/孔 6、清洗行数：1～12行可调 7、清洗次数：1～20次可调 8、浸泡时间：0～90秒可调 9、吸液时间：1～10秒可调 10、振板时间：0～60秒可调 11、显示屏：液晶显示屏 12、可编程清洗程序：50组 13、底部冲洗功能：具有底部冲洗功能，可增强洗板效果 14、防护功能：具有防护罩，防止工作时液体溅出 二、服务及其他要求 1、制造厂商具有ISO9001、ISO13485、CMD认证（供货时向采购单位提供） 2、能提供同品牌实验室信息管理系统（LIS系统），方便检验科数据管理 3、售后服务：专职服务工程师≥3人，保修期自验收合格起三年；终身维修，365天24小时全天候售后服务。 | 1 | 台 |
| 7 | 加样枪（各种型号） | 1.可调单道移液器的量程涵盖：0.1-2.5ul, 0.5-10ul, 2-20ul, 5-50ul, 10-100ul, 20-200ul, 50-200ul, 100-1000ul, 200-1000ul, 1000-5000ul；8道和12道移液器适用于标准96孔板。 2.符合人体工程学设计，轻触推杆设计，宽大放松指靠设计，使移液更轻松； 3.使用标准配备工具，可在实验室方便快捷地进行校准和维修； 4.数字视窗，令所设定量程一目了然 5.采用极佳的耐热材质，可整支高温高压灭菌，无需拆卸。并且可整支紫外消毒； 6.具有ISO9001：2008 和ISO 13485:2003证书（供货时向采购单位提供） 7.方便在实验室校准，提供网上在线校准软件； 8.轻松地旋转计数器旋钮选择分液量 9.快捷简便的管嘴推出器 10.可拆卸式组件便于维护 11.管嘴连件具有高化学稳定性 | 8 | 支 |
| 8 | 酶标仪 | 一、参数要求： 板条类型：平底、U型、V型酶标板 2、测量范围：0-3.5Abs 3、光源：8V/20W卤钨灯 4、波长范围：405～630nm 5、滤光片：标配四个标准波段滤光片(405nm,450nm,492nm和630nm),可另扩展四个波段滤光片。 6、分辨率：0.001Abs（显示），0.0001 Abs（内部计算） 7、测试速度：单波长＜10秒/96孔 8、测量通道：8通道光纤测量 9、振板功能：振板速度和时间可调，且具有高、中、低速振荡多种模式 10、布板：可进行横向、纵向96孔可视化布板，可以任意设置测试的起始位和终止位可在任意位置设置至少5对的阴阳性对照 11、单板多项测试：在同一块板上可同时进行多个不同项目的检测，可同一板检测定性和定量项目 12、显示：5寸液晶触摸显示屏，可显示整板信息 13、操作方式：全中文触摸屏操作 14、存储：存储 10000个以上的测试结果 15、质控：无需外接电脑可显示、存储、打印westguard多规则质控和即刻法质控信息，并具有质控报警功能 16、接口：RS-232双向通讯口 17、打印：仪器内置热敏打印机，可打印中文报告 二、服务及其他要求 1、制造厂商具有ISO9001、ISO13485、CMD认证（供货时向采购单位提供） 2、能提供同品牌实验室信息管理系统（LIS系统），方便检验科数据管理 3、售后服务：专职服务工程师≥3人，保修期自验收合格起三年；终身维修，365天24小时全天候售后服务。 | 1 | 台 |
| 9 | 立式压力蒸汽锅 | 1.技术参数 1.1拨杆式快开门结构 1.2304不锈钢材质，自胀式密封圈 1.3智能化自动控制灭菌循环程序 1.4设定温度时间采用一键式操作方式 1.5触摸式操作，LEC数码显示运行状态 1.6灭菌温度可选设定范围50℃-138℃ 1.7灭菌时间可调设定范围0-99h 1.8具有断水保护控制，安全联锁装置 1.9灭菌终了蜂鸣提醒后自动停机 1.10可增配打印功能 1.11容积：≥75升,电源电压:220V/50Hz 功率:约3.5KW 1.12设计压力：0.24Mpa ，最高工作压力：0.217Mpa 1.13具有国家规定的特种设备压力容器证书和医疗器械证书 主要元件清单要求 1 压力开关 1个 2 温控探头 PT100 1个 3 固态继电器 440V 40A 1个 4 空气开关 250V 15A 1个 5 电热管 3500W 1支 6 弹簧式安全阀 0.217-0.24Mpa 1个 7 放汽阀 0.25Mpa 1个 8 压力表 0-0.4Mpa 1个 9 密封圈 硅胶 1个 产品配置要求 1 立式压力蒸汽灭菌器 1台 2 产品使用说明书 1份 3 产品质量跟踪卡 1份 4 压力容器合格证书 1份 5 网篮 2只 |  |  |
| 10 | 冷藏冷冻冰箱（上2-8℃大，下-20℃） | 【额定电压】220V 【耗电量】0.86kw.h/24h 【噪声（声功计）】≤38dB 【箱内温度可调范围】上2-8℃—下-16-24℃ 【防触电类型保护】I 【制冷剂/用量】R600a 【产品类别】对开门 【总容积】≥546L 【冷冻力】7.0kg/12h 【功能要求】 1、电脑温控，上2-8℃—下-16-24℃范围内任意设定； 2、优化制冷系统，整机运行耗电低，制冷速度快； 3、温度等信息高亮数码显示，可随时观察运行情况； 4、按键式控制面板，可按照实际需求设定温度，每度可调可控； 5、采用优质高效压缩机，性能稳定，无氟制冷剂； 6、立式设计，内部设置抽屉式隔层，适于物品分类存取，有效利用空间； 7、高密保温层，保温效果好； 8、高能活性金属催化双重净化，净味除菌； 【质保要求】整机包修一年，主要零部件包修三年 产品配置要求 1、说明书1本 2、保修卡1张 3、合格证1张 |  |  |
| 11 | 标本密闭箱 | 1外层材料：高强度工程食品级塑料，聚丙烯（PP），提手ABS有胶体护垫。 2. 绝缘材料：PU保温材料。 3. 基础配置：液晶显示温度计、背带、隔板、托盘、10个QB040冰盒（节能环保，可循环使用）。 4. 生物安全罐：11（直径）×16cm，三个 5. 绝缘厚度：≥30mm。 6. 冷冻要求：在冷冻成固体时，冷源最大厚度不超过未冻结时厚度的15％。 7. 牢固等级要求：容器Ⅴ级；零件Ⅲ级。 8. 冰源材料：聚乙烯 高效冷源，牢固结实安全，对皮肤无刺激性。 9. 工艺：一次性注塑工艺，表面光洁无毛刺 10. 冷源：无毒安全产品，通过SGS物理/化学检验，冰盒不含可溶性重金属（Pb,Sb,As,Ba,Cd,Cr,Hg,Se）及苯。 11. 有效容积：≥20L 12. 保温时长：在外环境 温度+43℃以下，箱内温度2-8℃可维持24小时，满负荷重量≥10KG 13. 检验报告证书： ISO；QBLL0820 第三方验证报告； MSDS； SGS; 航空鉴定报告；疾控预防控制中心报告 （供货时向采购单位提供） | 2 | 台 |
| 12 | 水浴箱 | 一、结构特点与用途 恒温水箱是辅助恒温实验仪器，由机箱、恒温水槽和控温装置三部分组成。适用于各实验室作蒸发及恒温加热之用。 恒温水槽须选用不锈钢板和精密机械加工工艺制造，具有耐高温、耐腐蚀的特点。控温装置采用高稳定性运算放大器和双积分高精度A/D转换技术，远红外加热技术设计而成。热平衡时间短，温度均匀性好，不超过±0.5℃。测试数据LED显示，直观、准确。 技术参数要求 温度范围RT+5～99.9℃ 温度波动±0.5℃ 消耗功率1800W 内胆、上盖采用不锈钢内胆及上盖 电源220V 50HZ | 1 | 台 |
| 13 | 全自动干化学生化分析仪 | 1、检测标本类型：可进行血清、血浆、尿液、脑脊液、穿刺标本检测等。 2、▲测量原理为干化学检测技术，检测速度:≥300测试/小时 3、标本随到随测，单项测试耗时≤8分钟，单项测试报告结果时间≤10分钟，方便全天候门急诊和常规测试。 4、仪器试剂仓位≥60，且无检测项目限制；可适用于所有菜单项目检测。 5、配套试剂有抗干扰设计，可以消除标本中黄疸、脂血和溶血的影响，避免不必要的重复检测，节约时间和成本。 6、▲仪器具备溶血、黄疸、气泡、标本容量探测及报警功能。 7、仪器无上下管路、反应杯、电磁阀等，结构简单故障率低 8、仪器真正实现零污染，无需配供水处理系统、废液排污处理系统 9、仪器具备较好的质量控制和质量管理系统。具有卫生部临检中心的室间质控评估系统。系统定标周期≥6个月，并可储存多条定标曲线，支持多批号试剂同时上机 10、有原厂配套的试剂、标准品、质控品，检测结果重复性好，有溯源性。 11、▲检测项目≥45项目。 12、仪器原厂配套检测项目试剂包括：门急诊和常规生化、酶类（心肌酶谱、淀粉酶、 胆碱脂酶）、脂类、电解质（钾、钠、氯、钙、二氧化碳）、肝功能、肾功能、特定蛋白、药物浓度等检测项目；配合临床需求，可检测胎儿胆红素（δ－胆红素） 13、试剂不需做预处理，可即装即用。 14、▲有机上自动稀释功能，样本容器适用于多种规格的样本杯、样本管等。 15、电解质检测要求采用一次性电极，不存在电极衰减影响检测结果准确和频繁保养校正的成本问题。 16、标本用量要求≤15微升，标本处理方式有急诊、手动和自动模式。 17、要求仪器配中文操作界面，操作界面简单，人机对话程度高，操作员经简单培训即可上机，适合实验室人员广泛使用。 18、做为急诊检测仪器可长期24小时不停机。 | 1 | 台 |
| 3分标 |
| 1 | 呼吸机 | 1 基本要求 1.1 适用于对成人、小儿和婴幼儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，机型新颖，中文操作界面。 1.2 ▲采用≥12.1英寸彩色TFT触摸控制屏幕，分辨率≥1280*800。 1.3 ▲屏幕显示：多至4道波形同屏显示，支持呼吸环、波形和监测参数同屏显示。 1.4 自检功能，检查系统管道阻力、泄漏量和顺应性，测试流量传感器、呼气阀和安全阀等部件 1.5 ≥120分钟内置后备可充电电池（1块电池），≥240分钟内置后备可充电电池（2块电池），电池总剩余电量能显示在屏幕上。 1.6 ▲电动电控呼吸机（涡轮驱动产生空气气源），方便进行转运。 1.7 具有有创通气模式、可选无创通气模式 1.8 病人信息，当前的设置参数、报警限和趋势等数据可导出。 1.9 呼吸波形及呼吸环可截图，屏幕导出可保存U盘。 1.10吸气安全阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。 1.11 呼气阀组件一体化设计，内置金属膜片压差流量传感器，精度高，寿命长，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。 1.12 可选配旁流CO2监测。 1.13 ▲可选配主流CO2监测，同时监测气道死腔VDaw和肺泡通气量Vtalv等参数，可以监测容积- CO2环图。 1.14方便手提移动。 2 呼吸模式及功能要求 2.1 标配模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、压力控制通气下的A/C和SIMV、CPAP/PSV、窒息通气模式 2.2 可选高级模式：双相气道正压通气（如BIPAP或Bi-vent）；自动适应性压力调整容量控制功能（如AUTOFLOW或者PRVC等）；压力释放通气APRV和压力调节容量控制-同步间歇指令模式（PRVC-SIMV）。 2.3 其他功能：手动呼吸、吸气保持、呼气保持、雾化、纯氧灌注、智能吸痰程序（可选），NIF（可选）、PEEPi（可选）及P0.1测定（可选），监测参数的≥72小时的趋势图、表分析。 2.4 可选配置低流速P-V工具，帮助确定最佳PEEP值。 2.5可选配自动插管阻力补偿（ATRC）功能，选择不同孔径的气管插管，呼吸机可以自动调节送气压力，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值保持一致。 2.6 ▲具有智能同步技术，可以将【呼气触发】设置为【Auto】，通过对波形特征的抽取和分析，自适应算法动态调节【呼气触发】至最佳值，提高人机同步，使病人呼吸更加舒适，可以减少治疗过程中频繁的呼吸机设置值调节。 2.7 ▲可选配氧疗功能，可以调节氧疗流速和氧浓度，具有湿化器，加湿加温后氧疗效果更佳 2.8 ▲具有单位理想体重输送的潮气量（TVe/IBW）监测功能 3 设置参数范围 3.1 ▲潮气量：20ml—2000ml 3.2 呼吸频率：1-100次/min 3.3 SIMV频率：1-60次/min 3.4 吸/呼比：4:1—1:10 3.5 最大峰值流速：≥210L/min 3.6 吸气压力：5--80 cmH2O 3.7 压力支持：0—80cmH2O 3.8 PEEP：OFF,1--45 cmH2O 3.9 压力触发灵敏度：-10 —- 0.5cmH2O 3.10 流速触发灵敏度：0.5—15L/ min 3.11 氧浓度：21—100% 3.12 叹息功能：有 4 监测参数 4.1气道压力：PEEP、气道峰压、平台压、平均压等监测 4.2每分钟呼出通气量：总的分钟通气量、自主呼吸的分钟通气量、泄漏的分钟通气量的监测 4.3潮气量的监测：吸入潮气量、呼出潮气量的监测 4.4呼吸频率监测：总的呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率的监测 4.5波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间 4.6吸入的氧浓度的监测 4.7趋势图和趋势表显示 4.8 ▲具有压力/容积、流速/容积、流速/压力环3种呼吸环监测。 4.9肺的力学：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性和时间常数的监测。 5 其他功能 5.1 便利的锁屏功能 5.2 漏气自动补偿，管道的顺应性和BTPS补偿 5.3 提供直流（12V）和交流两种供电方式 5.4 提供高压氧气气源和低压氧气气源两种方式 | 1 | 台 |
| 2 | 麻醉机 | 1 需求：全能/高端麻醉工作站 1.01 具有有效的CFDA注册证（供货时向采购单位提供） 1.02 通过CE或FDA认证（供货时向采购单位提供） 2 环境、电源和物理规格要求 2.01 工作环境，温度：10° 至40°C，湿度：15 至 95% 2.02 电源：220V - 240V，50/60Hz 2.03 标配锂电子后备电池，后备电池使用时间:单节90min,双节240min. 2.04 具有10秒关机延迟，防止手术误操作 2.05 标配4个辅助输出电源接口 2.06 接口：1 个多功能复用接口、支持网络和软件在线升级功能, 1 个 RS-232C 串行通讯接口，1 个 VGA 接口，等 2.07机架：带大工作台侧栏杆推车，三个抽屉，标配中央刹车 2.08适合内窥镜手术模式：具备内置三级照明顶光灯，能够在黑暗环境中提供麻醉机工作台面照明 2.09具有独立的LED报警指示灯 3 气源和气路系统规格要求 3.01 标配氧气、空气两气源，可选氧气、空气和笑气三气源 3.02 具备氧笑联动系统，保证氧浓度不低于21% 3.03 快速充氧范围25 - 75 l/min 3.04 可选配共同新鲜气体输出口（ACGO），输出口无需改装可直接连接特殊的开放式回路，如Bain回路、T管等。也可不选ACGO，以防止误操作 3.05 电子显示流量计，空气范围： 0L/min～15L/min，氧气范围： 0L/min～15L/min，笑气范围： 0L/min～10L/min 3.06 ▲电子流量计配备LED数字显示和屏幕虚拟流量管显示，屏幕可显示新鲜气体设置总流量和氧浓度。 3.07具备直观的适宜低流量麻醉的 新鲜气体流量指示工具。 3.08具备备用流量计（总流量计） 3.09具备辅助流量，用于辅助吸氧 4 麻醉罐规格 4.1 标配双麻醉罐位 4.2 可选第三个麻醉罐位 4.3 ▲标配一个高品质麻醉罐，麻醉罐和主机同品牌，麻醉罐通过CE和FDA认证，具备温度、压力和流量补偿功能 4.4 首次加药量(干药芯)≥350ml，再次加药量≥300ml 5 呼吸回路规格要求 5.01 回路整体可徒手拆卸，一体化回路，无裸露连接管线，防止意外脱落或误连接 5.02 回路整体可旋转≥30°，以满足不同手术无需移动麻醉机的要求 5.03 回路部件可以耐受134℃高温高压消毒以避免院内交叉感染 5.04 二氧化碳吸收罐，容积≥1450ml 5.05 内置双流量传感器，分别在吸入端，呼出端 5.06 流量传感器监测频率为1000次/秒 5.07 无需冷凝器，低回路系统容积，在包括2L手动皮囊的情况下，机控模式回路容积不大于2850ml。为快速调节新鲜气体流量以及输出麻药浓度提供了保障 5.08 具有回路整体加温功能，无需冷凝器，保证回路不受积水影响，保证流量传感器精准及向病人提供温暖气体，避免对呼吸道的刺激。 5.09 ▲标配CO2旁路(Bypass)功能，在机械通气过程中，更换钠石灰罐无需选择确认，无需关停机械通气，可方便直接更换 5.10 具备智能回路识别报警系统，当二氧化碳吸收器未锁定时，机器能智能识别，并报警提示(二氧化碳吸收器未锁定) 6 呼吸机规格 6.01 气动电控或者电动电控呼吸机，全中文操作和显示 6.02 标配VCV、PCV、SIMV（SIMV-VC、SIMV-PC）通气模式 6.03 可选PCV-VG(AutoFlow)通气模式，可升级SIMV-VG，CPAP/PS通气模式 6.05 ▲潮气量设置范围：20ml-1500ml（压力模式下潮气量可以达到5ml） 6.06 吸气压力设置范围：5-70 cmH2O （PEEP+） 6.07 支持压力：off， 3cmH2O-60cmH2O 6.08 呼气末正压(PEEP)，显示屏设置，范围：OFF，3到30 cmH2O 6.09 呼吸频率：4-100次/分钟 6.10 吸呼比：4:1到1:8 6.11 压力限制范围：10到100 cmH2O 6.12 吸气暂停：OFF，5%-60% 6.13 动态潮气量实时自动补偿功能，呼吸机根据测得的吸入潮气量来调节送气的流速，动态补偿通气系统的顺应性和系统微量泄漏等带来的潮气量损失，同时消除新鲜气体的影响 6.14 具备内置第三个流量传感器，可以实现对吸入端和呼出端两个传感器的用户自校准，保证流量传感器的精准和潮气量的精准。 6.15 可选肺保护工具：专业PEEP递增法肺复张工具 7 控制、监测与报警要求 7.01 具备三级声光报警功能，有独立红黄报警灯显示 7.02 彩色触摸屏≥12.1寸 7.03 同屏幕3通道任意波形显示（压力时间波形，流速时间波形，容量时间波形，可选呼末CO2波形），波形和环图可以同屏显示 7.04 ≥2槽位插件槽，可直接热插拔插件 7.05 ▲插件可在同品牌监护仪和麻醉机之间通用 7.06 ▲标配旁流呼吸末二氧化碳监测模块，可选配插件：AG麻醉气体模块、BIS（BISx4）、 CO2（主流、微流），可单独选配CO2插件，以适应全凭静脉无需监测麻醉气体的需求 7.07 监测参数：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸呼比、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）、气道阻力、顺应性；麻醉气体分析（N2O，EtCO2，自动识别五种麻醉气体吸入呼出浓度监测）、呼吸环（P-V，P-F，F-V） 7.08 潮气量监测范围：0到2500ml 7.09 分钟通气量监测范围：0L/min 到100L/min | 1 | 台 |
| 4分标 |
| 1 | 医学影像管理系统及接口 | 1、PACS/RIS 服务器管理软件 （1）采用 SQL SERVER 主流数据库。 （2）可以使用 windows 主流操作系统。 （3）存储格式遵循 DICOM3.0 标准：具有常见 DICOM 影像的存储功能；具有 DICOM结构化报告 SR 的存储功能；具有 DICOM Store 服务；具有 DICOM Worklist 服务；具有 DICOM Query/Retrieve 服务。 （4）提供 DICOM3.0 的 SOP Class：Patient Root Find/Move、Study Root Find/Move，可允许多个客户端工作站同时根据患者姓名、检查设备、检查部位、影像号、检查时间日期等多种查询条件的组合形式查询与调阅影像。 （5）可以同时接受多个不同影像设备发送的数据，所有设备影像直接发送到服务器，不经过其他工作站中转，病人所有影像可以集中阅片。 （6）具有影像预取和影像自动路由功能。 （7）可以采用集中式数据库储存管理机制，使用快速定位算法，直接定位影像存储位置。 （8）安全日志：提供影像数据的各种状态记录日志（影像修改、删除、存档、影像调阅、影像传输），并提供相应分析工具。 （9）具有符合 JPG、JPEG2000 标准压缩功能；具有有损压缩（LOSSY）和无损压缩（LOSSLESS）两种常见格式压缩功能。 （10）具有系统安全账户管理：用户和密码管理，可以配置系统级/用户组级/用户级不同的账户管理。 （11）具有日志管理：可以设置日志的记录级别。 （12）系统管理员权限由服务器统一管理，并发控制。只要拥有权限，可以从任意终端登陆，管理系统。 2、数据备份管理软件 （1）支持数据备份及恢复。 （2）支持标准 DIR 输出及导入。 （3）支持光盘刻录。 （4）支持直接浏览光盘影像。 3、全院临床发布软件 （1）支持选择使用手工或自动审核及发布报告程序。 （2）各临床客户端浏览器可以通过 web 站点直接提出报告浏览请求。 （3）可根据姓名、查询号、时间、申请科室、申请医生等查询条件查询报告，并以报告模式显示 每个检查的数据与影像，支持精确与模糊两种查询报告方式。 （4）允许通过 DICOM 的方式直接共享 PACS 中的图像数据。 （5）提供图像显示控件，能够直接嵌入到医生工作站等应用软件中，方便调阅当前病人的相关图像及历史图像与诊断。 （6）提供按人、按病区、按检查类别、按申请医生、按日期等检索能力，能够显示病人所有的检查申请及处理状态。 （7）经特殊授权的用户可以把图像以 JPEG、TIF、AVI 格式另存到本地介质。 （8）可以在同一界面内，任意切换看到各影像科的原始图像及报告。 （9）支持基础的影像处理功能，如图像的缩放、旋转、灰度调节、基本测量等。 4、超声诊断报告工作站软件 （1）支持按照患者档案号、检查号、姓名、性别、病人来源、病人检查状态、诊断医生、检查日期、检查设备等过滤条件查找符合条件的病人 （2）专业采集卡，图像采集数量无限制，分辨率 768×576，支持 VIDEO、S-VIDEO信号。 （3）支持键盘快捷键采集、命令按钮采集、采集器采集，能将图像采集到缓冲区。 （4）使用四个按钮的采集器，分别采集静态、动态、缓冲区静态、缓冲区动态图像。 （5）支持标准的 DICOM3.0 协议，支持把非 DICOM 静态图像制作成标准的 DICOM 图像，支持接收 DICOM 影像，及传输 DICOM 影像到 DICOM 服务器的功能。 （6）可添加个人知识库。该知识库的内容其他医生不能查阅。 （7）在编辑报告时，可在同一界面中比较当前图像和历史图像的区别。 5、放射诊断报告工作站软件 （1）接收、获取影像设备的 DICOM3.0 和非 DICOM3.0 格式的影像数据，可以把非DICOM 影像设备的影像转化为 DICOM3.0 标准的数据。 （2）具有 MR 和 CT 影像的定位线显示功能，并可以在定位线上直接定位到对应的断层。 （3）具有测量与批注功能，进行角度、长度、面积及灰度值测量与连续测量，测量线可整体移动，两线段亦可灵活改变，改变后能实时显示相关信息，提供心胸比测量。 （4）提供 MIP（最大密度投影），VR 功能。 （5）多分格自由布局打印，在打印预设中可以任意添加/删除某个影像或附带的文字说明；同时支持 Windows 网络打印和本地彩色打印。 （6）可以多幅排列显示，自动窗宽窗位优化调整。 （7）提供 MPR 功能。 （8）提供 3D 鼠标功能，多个断层上直观定位病兆，并快速定位最邻近病兆的断层。 （9）CDROM 和 DVDROM 影像刻录功能，可在光盘上自动建立 DICOM 索引文档，刻录的影像及索引文档可在其它 DICOM 工作站上回放。 （10）灰度和彩色图像。 （11）可配置的图例目录和窗口排列，可配置的桌面方式，交互式窗口、优化设置、灰度反转。 （12）智能 ROI 工具，可快速、自动调整窗宽、窗位，放大镜中的窗宽/窗位和反像；不同形状、可变大小的感兴趣区。 （13）同时打开多个图像或多组序列时，连续播放图像，播放速度可由操作者调节。 （14）可以切面显示，固定显示图像，可配置的预设方案。 （15）图像、图像系列、病案和病人的比较，（图像）标注的独立编号。 （16）具有多张显示设定功能，可依据不同的设备类别设定不同的影像显示安排。具有影像信息显示设定功能，可依据不同的设备类别设定显示区域上的信息。 （17）可拆分检查影像。 （18）报告状态颜色标记，特定检查红色显示。 （19）初步诊断报告和确认报告的权限。 （20）报告出具时间控制功能，未写报告超时报警。 （21）可以浏览电子申请单和已拍摄申请单。 （22）文件可进行报告诊断质量管理（报告评分）。 （23）诊断符合率，在既往报告中添加标记诊断符合率的功能，主治医师以上可以操作。 （24）具有完整设备类型的报告诊断术语、可自定义修改。 （25）报告模板可以导入和导出。 （26）可以设置公有模板和私有模板，可以随意设置多种格式的报告单样式。 （27）具有报告常用词汇（片语）输入功能，可以复制，粘贴。 （28）能够灵活制作、设置打印报告的模板，可以由医院自己定义报告模板，自定义打印格式，自定义病人基本信息及检查信息显示格式，自定义条码打印格式。 （29）严密的报告审核制度，用户可以根据实际情况审核机制或无审核机制进行工作，可以进行报告回退。 （30）可以灵活选择报告打印机，具有“所见即所得”的编辑与打印报告功能；具有默认打印模板记忆和选择功能。 （31）缩略图显示排序规则可实现序列号排序及时间排序模式。 （32）根据用户的权限、角色显示工作列表。 （33）历史报告对比浏览功能：在显示和浏览当前报告时，显示历史报告。 （34）实现用户挂屏协议，为每一个用户定义不同设备影像操作习惯。 （35）报告留痕功能：能把报告修改流程详尽的记录下来。 （36）修改报告后，能自动提示保存。 （37）提供胶片 1:1 的打印方式。 （38）同步定位：同方向上的不同序列可以根据床位信息自动同步。 （39）病灶点定位：不同方向不同序列间可以同步定位病灶点。 6、心电诊断报告工作站软件 （1）标准十二导心电采集功能； （2）快捷和方便的患者病历数据管理功能； （3）快速便捷的报告诊断界面，提供知识库支撑； （4）严密的报告审核制度，用户可以根据实际情况审核机制或无审核机制进行工作，可以进行报告回退。 （5）报告留痕功能：能把报告修改流程详尽的记录下来。 7、统计及接口软件 （1）工作量统计：提供多种组合的工作量统计功能。 （2）阳性率统计：提供对系统病例阳性病人占有率的统计。 （3）设备使用率统计：提供对科室各影像设备使用率的统计。 （4）疾病统计：提供按照标准的疾病分类进行统计。 （5）收费统计：提供对系统费用收入的分项或总体数据统计。 （6）分类统计：可以检查部位或检查大类进行分类明细统计。 （7）报表导出与打印：可以将统计的结果，按照医院习惯的格式打印或导出报表。 （8）HIS 预约信息可传递给 PACS 系统。 （9）PACS 登记系统从 HIS 系统取病人基本数据。 （10）其它系统按需进行数据交互的接口实现。 | 1 | 套 |
| （ABC标）商务要求： |
| ▲质保期 | 自验收合格之日起计，整体质保期至少为一年，质保期内免费技术 支持及上门维修，免费更换配件。“技术参数要求”中有特殊质保要求的，按其要求执行。 |
| ▲售后服务要求 | 免费送货上门，免费安装调试，（应符合国家或行业标准，由中标供应商免费提供），按国家有关规定实行“三包”，免费定期回 访及维护。 2、质保期过后，中标供应商应以最优惠价格为采购人提供零配件，在采购人所在地免费更换调试，不收取其它一切费用。（须在投标文件中提供明确的优惠承诺） 3、中标供应商免费为采购人提供升级服务，定期免费赠送相关设备应用资料，免费邀请采购人参加各种技术交流会。 4、人员培训要求：中标供应商须至少提供二次培训,第一次为现场安装调试培训，现场培训2名以上技术人员，培训时间不少于2天，达到能独立、熟练操作和维护的程度。第二次培训在仪器安装一年后，中标供应商工程师回访采购人，在现场进行提高培训，并对仪器进行免费检修保养；上述每次培训的各项费用均由中标供应商全部承担，异地培训期间食宿由中标供应商承担。（须在投标文件中提供培训、指导方案）。 5、对于系统发生故障或问题时，中标供应商应在2小时内响应；需要现场维修的，应在8小时内到达设备现场；一般问题应在24小时 内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提 出明确解决方案，否则中标供应商应赔偿采购人的相应损失，维保服务响应时限：7×24 小时。（须在投标文件中提供售后服务联系人及联系电话） |
| ▲交货时间及地点 | 交货期：自合同签订之日起30个工作日内安装调试完毕并验收合格。 地点：采购人指定地点 |
| ▲验收要求 | 1.在签订合同后，招标人有权要求中标人提供中标的设备，按照标书内容逐一进行参数，功能和兼容性逐条测试，若测试结果不通过，中标人将负责承担由此引发的所有损失。 2.参数中带有▲号的指标为本次设备采购的关键指标，投标供应商所投的产品必须满足或优于，否则投标无效。 |
| ▲付款条件 | 付款方式:签订合同后15个工作日由甲方预付30%给乙方；交货安装完毕并验收合格之日起90个工作日内，由甲方直接凭发票支付40%货款给乙方；交货安装完毕并验收合格之日起120个工作日内，由甲方凭发票支付25%货款给乙方，质保期满后，无质保问题 ，由甲方直接支付余下5%的货款给乙方。 |
| ▲其他要求 | 备注：1、供应商提供的仪器、设备必须符合国家的技术标准。进口设备提供中文说明书。医疗产品名称必须与注册证名称一致。 2、2分标的全自动干化学生化分析仪经论证审批可采用进口产品；如选用进口产品时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用，进口产品必须提供代理商或厂家的供货证明(产品保证书)或授权书，否则投标无效。 |
| 4分标采购及售后服务要求 |
| 采购要求及其他： 一、售后服务要求 软件售后服务： 合作期一年，合作期内免费提供软件运维服务。 软件在合同期内由供应商提供免费升级，并负责相应的培训；接口免费开放，负责与其他系统对接。 提供7*24小时的电话热线技术服务 自报障时起算，30分钟内响应，若远程维护无法解决，12小时内到达现场，24小时内解决问题。 硬件售后服务： 提供硬件一年免费质保，质保期内因产品质量问题需要维护或更换的，由设备提供商负责处理，包括负责包修、包换，并承担实际费用。 二、交货时间 合同签订之日起系统实施90个工作日内供货安装完毕； 三、服务期 1年免费维保期结束后，医院若需供应商继续提供服务，由双方另行协定和签署服务协议。 四、付款方式 签订合同后15个工作日由甲方预付30%给乙方；安装完毕并验收合格之日起90个工作日内，由甲方直接凭发票支付40%货款给乙方；安装完毕并验收合格之日起120个工作日内，由甲方凭发票支付25%货款给乙方，质保期满后，无质保问题 ，由甲方直接支付余下5%的货款给乙方。 |

# 第三章 投标人须知

## 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：特殊人员监区医院医疗设备、医疗影像系统采购 项目编号：YLZC2020-G1-000641-JXHT 采购计划文号：YLZC2020-G1-11641-001-001，YLZC2020-G1-11641-001-002，YLZC2020-G1-11641-001-003，YLZC2020-G1-11641-001-004 采购预算金额：人民币肆佰柒拾捌万零壹佰元整（4780100.00元）； 其中1分标人民币贰佰肆拾伍万元整（2450000.00元），2分标人民币壹佰肆拾陆万零壹佰元整（1460100.00元），3分标人民币陆拾捌万伍仟元整（685000.00元），4分标人民币壹拾捌万伍仟元整（185000.00元）。 资金来源：国家抗疫国债资金 |
| 2 | 投标报价及费用： 1、本项目投标应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 3、本项目代理服务费按国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》收费标准及发改价格[2011]534号文的规定标准计取，领取中标通知书前，中标人应向采购代理机构一次性付清招标代理服务费。 |
| 3 | 投标保证金：根据玉林市财政局关于推进政府采购“放管服”改革优化营商环境工作有关事项的通知(玉市财采(2020)16号)文规定，本项目不收取投标保证金。 |
| 4 | 现场踏勘：无 |
| 5 | 演示时间及地点：无 |
| 6 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件有误、有不合理要求的或者其他违法内容的，应当于招标公告期限届满七个工作日内，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面疑问；答疑内容是招标文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已购买招标文件的投标人；招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。 |
| 7 | 投标文件组成：开标一览表 1 份；投标文件正本1 份；副本4份 |
| 8 | 投标截止时间及地点：投标人应于2020年12月2日9点30分前将投标文件密封送交到江西宏泰工程咨询有限公司玉林分公司（地址：玉林市人民东路麒麟里137号），逾期送达或未密封将予以拒收（或作无效投标文件处理）。 |
| 9 | 开标时间及地点：本次招标将于2020年12月2日9点30分在江西宏泰工程咨询有限公司玉林分公司（地址：玉林市人民东路麒麟里137号），投标人可以派授权代表出席开标会议。 |
| 10 | 评标办法及标准：综合评分法 |
| 11 | 中标公告及中标通知书：采购代理机构在采购人依法确认中标人后2个工作日内发布中标公告和发出中标通知书，中标公告发布于在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、玉林市人民政府门户网站。 |
| 12 | 政府采购合同公告：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起两个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各投标人应在投标文件中注明投标内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为投标文件中不涉及商业秘密。 |
| 13 | 签订合同时间：中标通知书发出后25日内。 |
| 14 | 投标文件有效期：60天 |
| 15 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |
| 16 | 1、本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 2、本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或被授权人亲自在招标文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。 |
| 特别说明： 同一品牌同一型号产品只能由一家供应商参加。采购内容包括多项设备，如其中两家或两家以上供应商所投产品均为同一品牌同一型号产品的，应当按一个供应商认定。多家供应商参加投标，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过商务评审和技术（服务）评审合格的最终报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以售后服务最优一家为有效供应商；均相同时，由评委专家成员集体决定。 多家代理商或经销商参加投标，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理同一品牌同一型号产品的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。 同一家原生产厂商授权多家代理商参加同一品牌同一型号产品投标的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。 |

一、总则

## （一）适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

## （二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的采购人及采购代理机构。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或自然人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

## （三）招标方式

公开招标。

## （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

## （五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

（六）联合体投标

▲联合体投标要求：

⑴两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

⑵以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标文件规定的特定条件。

⑶联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交本采购代理机构。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

⑷投标联合体的业绩和信誉按联合体主体方（或牵头方）计算。

⑸联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

## （八）特别说明：

▲1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲2.提供相同品牌产品且通过资格审核、符合性审查的不同投标人参加同一分标投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的招标文件中载明的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

▲3.生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

▲4.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施（指项目合同的履行）人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲5.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲6.投标人在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。

## （九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

# 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告；

2.招标需求；

3.投标人须知；

4.评标办法及标准；

5.合同主要条款；

6.投标文件格式。

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在招标公告期限届满七个工作日内以书面形式要求招标采购单位澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

5、采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

## 三、投标文件的编制

# （一）投标文件的组成

投标文件由资格文件、资信/商务文件、技术文件、投标报价文件四部份组成，其中资格文件独立装订成册，其余尽量装订成一册；投标报价文件中的《开标一览表》独立装订成册，单独包装、密封递交。

1.资格文件：

▲实质性要求的资格材料：

（1）投标声明书 (格式见第六章)。

（2）投标人有效的营业执照副本内页复印件及投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的相关供应商主体信用记录（投标截止时间前查询结果截图加盖单位公章）。

（3）投标截止之日前半年内投标人连续三个月依法缴纳税收或依法免缴税收的证明；无缴纳税收记录的，应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟）。

（4）投标截止之日前半年内投标人连续三个月依法缴纳社会保障资金的证明；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟）。

（5）投标人须提供上一年度的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表等复印件。

2.资信/商务文件：

▲实质性要求的资信/商务材料：

（1）法定代表人身份证复印件、授权委托书及被授权人身份证复印件(格式见第六章)。

（2）凡投标产品属于医疗器械的，必须提供投标产品有效、完整的《医疗器械产品注册证》（附注册登记表或认可表）或《医疗器械备案凭证》（必须提供）。

（3）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。

（4）商务响应表（格式见第六章）。

投标人认为必要提供的资信证明材料：

▲（1）投标声明书(格式见第六章)；

（2）投标人情况介绍；

（3）属于投标人的资质及信誉等方面的证书或材料；

（4）属于产品制造商的资质及信誉等方面的证书或材料；

▲（5）商务条款偏离表(格式见第六章)；

（6）投标人需要说明的其他文件和说明；

（7）投标人的类似成功案例的业绩证明文件(格式见第六章)；

（8）投标人符合中小企业划型标准的，按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）要求，提供中小企业声明函。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（证明文件在有效期内或注明为2019年度的为有效；未注明有效期或2019年度的，开具时间在一年内的为有效，其余由评标委员会认定，原件备核）(格式见第六章)；

（9）投标产品符合《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）要求的，提供广西工业产品声明函(格式见第六章)；

（10）投标产品提供单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2019〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责(格式见第六章)。

3.技术文件

▲（1）投标产品技术资料表(格式见第六章)；

▲（2）售后服务承诺，包括但不限于以下文件资料：

1）项目实施人员一览表(格式见第六章)；

2）售后服务的内容和措施；

3）本地化服务能力证明（距采购人最近的服务网点情况表）(格式见第六章)。

（3）招标采购需求中要求提供的材料（如 技术方案、实施方案等）；

（4）投标人或投标产品制造商拥有主要制造设备的情况和现状；

（5）产品检验报告（应当提供由第三方出具的检测报告）；

（6）与产品相关的证书复印件；

（7）投标产品原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书；

（8）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（9）技术服务、技术培训的内容和措施；

（10）优惠条件：投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括服务项目等方面的优惠；

（11）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（12）投标人需要说明的其他文件和说明。

4.报价文件：

▲（1）投标函（格式见第六章）；

▲（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

▲（4）开标一览表（独立装订成册，单独包装、密封递交，格式见第六章）；

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人或授权代表签名并加盖单位公章。

# （二）投标文件的语言及计量

▲1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

# （三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用；

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

# 3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

# （五）投标保证金及履约保证金

1.投标保证金：根据玉林市财政局关于推进政府采购“放管服”改革优化营商环境工作有关事项的通知(玉市财采(2020)16号)文规定，本项目不收取投标保证金。

2.履约保证金：无

3.投标人有下列情形之一的，投标无效：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

# （六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人应将投标文件装订成册成正本1份，副本4份，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订的投标文件将被拒绝。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1. 投标人应将投标文件正、副本（正本一份、副本四份）一并装入一个投标文件袋内加以密封 (投标人应尽量将全部投标文件一并装入一个投标文件袋中)，在每一封贴处密封签章（公章或密封章或法定代表人或其委托代理人签字均可）。

其中《开标一览表》（格式见附件）应单独用小信封密封。投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资格文件、资信/商务文件或者技术文件、报价文件等）、投标项目名称、项目编号及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

2. 逾期送达或投标文件的包装未按要求密封、盖章、标记将予以拒收或作无效投标文件处理，由此造成的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

### （八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在资格性审查和符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的。

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的，或者未在规定时间内购买招标文件的。

（3）投标文件无法定代表人或其授权委托代理人签字,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的，或未按招标文件规定要求签署、盖章。

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的。

（5）项目不齐全或者内容虚假的。

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）。

（7）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的。

（8）未实质性响应招标文件或不符合法律、法规要求或投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的。

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的。

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

（4）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的。

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的。

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

## 4.投标人有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

## （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

## （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

## （3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或项目实施人员为同一个人；

## （4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

## （5）不同投标人的投标文件相互混装；

## 5.关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

## （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

## （2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动。

6.被拒绝的投标文件为无效。

## 四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。投标截止时间结束后，参加投标的供应商不足三家，应予废标。

（二）开标程序：

1.开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人不足3家的，不得开标。

3.开标过程由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

4.投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

5.公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

## 五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

评标委员会对投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（四）澄清问题的形式

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家时，采购代理机构将按规定以书面形式向政府采购监督管理部门报告，由政府采购监督管理部门审核后作相应处理。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

## 六、评标结果

（一）采购代理机构将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人自行确定其中一家为中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

（二）中标人确定后，采购代理机构在中国政府采购网、广西政府采购网发布中标公告。

（三）在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（六）采购代理机构无义务向未中标的供应商解释未中标原因和退还投标文件。

七、签订合同

（一）合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

（二）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

（2）如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标人违约处理。

# （3）中标人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标人之后排名第一的中标候选人签订采购合同，以此类推。

八、其他事项

# （1）中标服务收费按原国家发展计划委员会计价格[2002]1980 号《招标代理服务 费管理暂行办法》收费标准（货物类）及发改价格[2011]534 号文的规定向中标人收取。 领取中标通知书前，中标人应向采购代理机构一次性付清招标代理服务费。

# 中标服务收费标准：

| 中标金额 费率 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500 万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000 万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000 万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000 万元～1 亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |

#### 注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

#### 例如：某货物招标代理业务中标金 额为6000万元，计算招标代理服务收费额如下：

#### 100 万元×1.5%=1.5 万元

#### （500-100）万元×1.1%=4.4 万元

#### （1000-500）万元×0.8%=4 万元

#### （5000-1000）万元×0.5%=20 万元

#### （6000-5000）万元×0.25%=2.5 万元

#### 合计收费=1.5+4.4+4+20+2.5=32.4（万元）

#### （3）中标服务费缴纳帐户：

#### 开户名称：江西宏泰工程咨询有限公司玉林分公司

#### 开户银行：广西北部湾银行股份有限公司玉林分行

#### 帐 号：8001 0167 1400 016

# 第四章  评标办法及标准

本项目评标方法：综合评分法

一、评标原则

(一)评委构成：评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、信誉业绩、售后服务、政策功能等方面内容按百分制打分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

(四)按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），投标单位认定为小型和微型企业的（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准），对投标价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标价×（1-10%）；除上述情况外，评标报价=投标价。

监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

（五）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

二、评定方法1（用于123分标）

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分…………………………………………………………………………… 30分

价格分计算公式：

有效投标人最低评标报价

某投标人价格分=                                 ×30分

某投标人有效评标报价

2、技术分………………………………………………………………………………39分

（1）基本分（满分19分）

完全满足招标文件要求的得19分，一般参数及功能要求（不带▲号的条款）负偏离每一项扣1分，漏项的每一项扣2分，最多扣完本项分值。

（2）货物性能、配置分（满分20分）

一档（0.1-6.6分）：货物性能、配置基本满足招标文件要求，技术指标有一项经评标委 员会认定的负偏离项，实际使用性能一般，耐用性能一般，综合评定相对一般。

二档（6.7-13.6分）：货物性能、配置完全满足招标文件要求，实际使用性能良好，相比 同类产品稳定性好，综合评定相对良好。

三档（13.7-20分）：货物性能、配置优于招标文件要求，经评标委员会认可的重要技术 指标、主要功能等有5项以上明显高于招标文件要求，且对用户的使用有实质性的帮助与提高，综合评定相对优秀。

3、售后服务分………………………………………………………………………… 24分

（1）一般（0.1-8分）：按招标文件质保期和技术服务要求进行保修，保修期满后维修零配件优惠，到达现场处理故障时间为8小时以内，排除故障时间为 24 小时以内，定期回访，且售后服务方案、实现功能要求的解决方案、质保措施等简单；设备特定的技 术服务要求基本满足招标文件要求评定为"一般"。

（2）良好（8.1-16分）：按招标文件质保期和技术服务要求进行保修，保修期满后维修零配件优惠，到达现场处理故障时间为6小时以内，排除故障时间为18小时以内，无法排除故障时 5 日内提供替换产品定期回访，且售后服务方案、实现功能要求的解 决方案等较详细；售后服务体系较完善，售后服务保证措施较得力，完全满足招标文件要求，评定为“良好”。

（3）优秀（16.1-24分）：按招标文件质保期和技术服务要求进行保修，保修期满后维修零配件优惠，到达现场处理故障时间为4小时以内，排除故障时间为 12 小时以内，无法排除故障时 2 日内提供替换产品定期回访，且售后服务方案、实现功能要求的解 决方案等售后服务方案详实；售后服务体系完善，售后服务保证措施得力，优于招标文件要求评定为"优秀"。

4、信誉业绩分…………………………………………………………………………5分

（1）投标人或投标产品生产厂家具有质量管理体系认证证书（ISO9001）、职业健康安全管理体系（ISO45001）、环境管理体系认证证书（ISO14001）的得1分，满分3分（投标文件中提供有效的证书复印件，非中文文本的请提供中文翻译文本，否则不予以计分）。

（2）投标人2017年以来具有同类政府采购项目业绩（合同金额以合同复印件或中标通知书复印件为准）金额在100万元（含100万）以上的每项得1分，满分2分。

5、政策功能分(节能、环保、区内产品等)…………………………………………2分

（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“▲”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商公章]，根据其所占项目金额比例得0-1分。

（2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商公章]，根据其所占项目（或分标）金额比例得0-1分；

6、总得分=1+2+3+4+5

三、评定方法2（用于4分标）

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分…………………………………………………………………………… 30分

价格分计算公式：

有效投标人最低评标报价

某投标人价格分=                                 ×30分

某投标人有效评标报价

2、技术分………………………………………………………………………………26分

基本分（满分26分）

完全满足招标文件要求的得26分，一般参数及功能要求（不带▲号的条款）负偏离每一项扣1分，漏项的每一项扣2分，最多扣完本项分值。

3、售后服务分………………………………………………………………………… 30分

（1）项目概况（满分6分）

1）投标人对本项目内容进行了简单阐述，对本项目的特点、实施难点、工作重点描述简单粗糙，没有针对性得2分。

2）投标人对本项目内容进行了阐述，对本项目的特点、实施难点、工作重点描述一般，有针对性，但不够强的得4分。

3）投标人实地踏勘了设备安装现场，对本项目内容全面的进行了阐述，对本项目的特点、实施难点、设备安装工作重点描述准确，有针对性，从准备、实施、到安装合格并交付使用每一道工序都能较详尽的阐述，整个项目概况描述非常详细的得6分。

（2）项目实施及服务方案设计(12分)

实施方案全面合理，技术可行无瑕疵的得8分，实施方案全面，但有不合理或技术论述不够全面的得6分，实施方案不全面，技术有缺陷的不得分；

服务计划及措施合理，安装调试程序设计合理的计4分，有缺漏项，欠合理的，在4分基础上扣分，每处扣0.5分，扣完为止。

（3）售后服务（12分）

售后服务承诺：从投标人的售后服务（包括售后服务网点、本地化服务、到达现场时间、解决故障时间、替代品等）优异程度进行综合评定。

1）售后服务承诺一般得4分：服务满足招标文件要求，根据完成期、服务承诺、技术服务队伍、接到招标单位电话通知响应程度、有简单的技术培训方案等情况，各投标人之间对比，能确保24个小时内到达招标单位办公现场提供技术服务。

2）售后服务承诺良好得8分：服务满足招标文件要求，根据完成期、服务承诺、技术服务队伍、接到招标单位电话通知响应程度、有比较全面的技术培训方案和日常保养事项等情况，各投标人之间对比，能确保12个小时内迅速到达招标单位办公现场提供技术服务。

3）售后服务承诺优秀得12分：服务满足招标文件要求，根据完成期、服务承诺、技术服务队伍、接到招标单位电话通知响应程度、有全面完善具体的技术培训方案和日常保养事项，承诺保证免费培训医学工程人员熟练掌握维护保养及基本维修技能等情况，各投标人之间对比，能确保8个小时内迅速到达招标单位办公现场提供技术服务，评委小组认为相对优秀的得8分。

4、信誉业绩分…………………………………………………………………………12分

（1）企业质量管理体系

投标产品生产厂商通过IS09001质量管理体系认证，通过ISO20000信息技术服务管理体系认证，ISO27001信息安全管理体系认证，投标商通过IS09001质量管理体系认证的，每项得0.5分，不具备不得分，最高得2分。

（2）系统软件著作权

提供系统均应具备软件著作权证书， 总分为2分，不能提供的每项扣0.5分，扣完为止。

（3）项目成熟度和服务经验

投标产品及服务具有二级及以上综合性医院应用成功案例，每提供一个案例得0.5分，最高8分，以用户合同和安装验收报告为准。提供用户合同及安装验收报告复印件。

5、政策功能分(节能、环保、区内产品等)…………………………………………2分

（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“▲”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商公章]，根据其所占项目金额比例得0-1分。

（2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商公章]，根据其所占项目（或分标）金额比例得0-1分；

7、总得分=1+2+3+4+5

四、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐不多于三名中标候选人。采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

第五章 合同主要条款格式

广西壮族自治区政府采购合同（格式）

合 同 编 号：           （分标）

采购人（甲方）：                              采 购 计 划 号：

供 应 商（乙方）：

项目名称和编号：

签  订  地  点：

签 订 时 间：     年    月    日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件（招标文件）规定条款和中标人承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

供货内容（货物名称及数量）：             。具体价格详见乙方投标报价表。

2、合同合计金额：（大写）人民币                （小写）¥                。

3、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：不计。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：损耗由乙方承担。

第五条　交付和验收

1、交货时间：                      。

交货地点：                      。

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 3 日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：按甲方规定的时间和地点 。

第七条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修起止时间：交货验收合格之日起所有设备免费保修   年（自双方代表在设备验收单上签字之日起计算，乙方投标文件优于此标准的，以乙方投标文件承诺为准） 。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（如有，可另附合同附件）

第八条　付款方式

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质：                 。

3、付款方式： 签订合同后15个工作日由甲方预付30%给乙方；交货安装完毕并验收合格之日起90个工作日内，由甲方直接凭发票支付40%货款给乙方；交货安装完毕并验收合格之日起120个工作日内，由甲方凭发票支付25%货款给乙方，质保期满后，无质保问题 ，由甲方直接支付余下5%的货款给乙方。 。

第九条　质量保证金

本项目质量保证金为合同总价的5%，自验收合格之日起满一年且无质量问题后支付。

第十条　税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方承担。

第十一条  质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后按乙方投标文件承诺时间到达甲方现场处理。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物免费保修期详见本合同条款第七条要求，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5% ，超过 10 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3‰  滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5% 。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5% 向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，若有质量保证金，费用从中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十八条  合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条  合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

3、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

4、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

5、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第二十条  签订本合同依据

1、政府采购招标文件；

2、乙方提供的投标文件；

3、投标承诺书；

4、中标通知书。

第二十一条  本合同一式七份，具有同等法律效力，政府采购监管部门、采购代理机构各一份，甲方三份，乙方二份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报政府采购监管部门备案。

| 甲方（章）XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 2020年 月 日 | 乙方（章） XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 2020年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 2020年 月 日 |

合 同 附 件

| 1、供应商承诺具体事项： |
| --- |
| 详见乙方投标文件相关内容 |
| 2、售后服务具体事项： |
| 详见乙方投标文件售后服务承诺相关内容 |
| 3、质保期责任： |
| 详见乙方投标文件售后服务承诺相关内容 |
| 4、其他具体事项： |
| 甲方（章） 2020年 月 日 | 乙方（章） 2020年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

第六章  投标文件格式

# 一、投标文件外层包装封面格式

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

开 标 时 启 封

年    月   日

## 二、资格部分格式

2.1资格部分封面格式：

正本/或副本

投标文件（资格部分）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

年    月   日

2.2 资格部分目录

（1）有效的三证合一的营业执照副本复印件；

（2）法定代表人完整有效的身份证复印件（第二代身份证必须提供正反面复印件，同时要加盖单位公章）；

（3）法定代表人授权委托书(格式见第六章) 和委托代理人完整有效的身份证复印件（委托代理时必须提供。第二代身份证必须提供正反面复印件，同时要加盖单位公章）；

（4）凡投标产品属于医疗器械的，必须提供投标产品有效、完整的《医疗器械产品注册证》（附注册登记表或认可表）或《医疗器械备案凭证》（必须提供）

（5）截标时间前半年内，任意三个月投标人依法缴纳税收（国税或地税）的凭证复印件；

（6）截标时间前半年内，任意三个月投标人依法缴纳社会保障资金的凭证复印件；

（7）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）；

（8）信用记录网站“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn/cr/list)查询结果信用声明函（格式见第六章）；

（9）投标人须提供上一年度经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，或者银行资信证明；

（10）特殊资质要求（如有要求，必须提供）。

2.2.1有效的三证合一的营业执照副本复印件；

2.2.2法定代表人完整有效的身份证复印件；

2.2.3-1法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：                （采购代理机构名称）：

我             （姓名）系                  （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                 （姓名）以我方的名义参加                 项目（项目编号：              ）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                              法定代表人签名：

所在部门职务：                              职  务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

2.2.3-2委托代理人完整有效的身份证复印件（委托代理时必须提供）；

2.2.4 截标时间前半年内，任意三个月投标人依法缴纳税费的凭证（复印件，格式略），无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法缴纳税费或依法免缴税费证明》（格式自拟），《依法缴纳税费或依法免缴税费证明》原件一年内均保持有效；

2.2.5 截标时间前半年内，任意三个月投标人依法缴纳在册正式员工的社保费的凭证（复印件，格式略），无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟）；

2.2.6 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）；

2.2.7信用声明函（格式）：

信用声明函（格式）

致：            （采购代理机构名称）

我方愿意参加贵方组织的     (项目名称)          （项目编号：       ）项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标服务成果和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 经查询，在规定的查询时间内，“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

说 明：

1.投标人应当通过 “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询投标人相关主体的信用记录。查询时间为本项目投标截止时间前5日至投标截止时间中任意一天。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

2.两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

法定代表人或其委托代理人（签字）：

投标人（盖章）：

年    月    日

2.2.8投标人近期财务状况报告

2.2.9特殊资质（如有要求，必须提供）

三、投标文件（商务及技术部分、报价部分）格式

正本/或副本

投标文件

（商务及技术部分、报价部分）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

年    月   日

3.1 商务及技术部分内封面格式：

商务及技术部分

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

年    月   日

3.2商务部分目录

▲（1）投标声明书(格式见第六章)；

（2）投标人情况介绍；

（3）属于投标人的资质及信誉等方面的证书或材料；

（4）属于产品制造商的资质及信誉等方面的证书或材料；

▲（5）商务条款偏离表(格式见第六章)；

（6）投标人需要说明的其他文件和说明；

（7）投标人的类似成功案例的业绩证明文件(格式见第六章)；

（8）投标人符合中小企业划型标准的，按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）要求，提供中小企业声明函。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（证明文件在有效期内或注明为2019年度的为有效；未注明有效期或2019年度的，开具时间在一年内的为有效，其余由评标委员会认定，原件备核）(格式见第六章)；

（9）投标产品符合《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）要求的，提供广西工业产品声明函(格式见第六章)；

（10）投标产品提供单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2019〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责(格式见第六章)。

3.3技术部分目录

▲（1）投标产品技术资料表(格式见第六章)；

▲（2）售后服务承诺，包括但不限于以下文件资料：

1）项目实施人员一览表(格式见第六章)；

2）售后服务的内容和措施；

3）本地化服务能力证明（距采购人最近的服务网点情况表）(格式见第六章)。

（3）招标采购需求中要求提供的材料（如 技术方案、实施方案等）；

（4）投标人或投标产品制造商拥有主要制造设备的情况和现状；

（5）产品检验报告（应当提供由第三方出具的检测报告）；

（6）与产品相关的证书复印件；

（7）投标产品原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书；

（8）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（9）技术服务、技术培训的内容和措施；

（10）优惠条件：投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括服务项目等方面的优惠；

（11）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（12）投标人需要说明的其他文件和说明。

3.2商务部分

3.2.1投标声明书格式：

投 标 声 明 书

致：                    （采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址         。

我            （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的              项目（项目编号：         ）的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2. 我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人（签字）：

投标人公章：

年    月    日

3.2.3 投标人情况介绍（格式自拟）

3.2.4 属于投标人资质及信誉等方面的证书或材料（格式自拟）

3.2.5 属于产品制造商资质及信誉等方面的证书或材料（格式自拟）

3.2.6 商务条款偏离表（格式）

商务条款偏离表（格式）

请逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

在《货物需求一览表》中要求提供的文件材料，必须在本表的“投标文件承诺的商务条款”中应答时，注明相关文件材料放置的页码，未注明或页码错误的，评标委员会有权不予评审。

| 项号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 二 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |
| 投标人（盖单位公章）： |
| 法定代表人（负责人）或其委托代理人（签字或盖章）： |

注：⑴表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

⑵如果投标文件需求小于或大于招标文件某个数值标准时，投标文件不得直接复制招标文件需求，投标文件对应内容应当写明商务响应承诺的具体数值，否则按投标无效处理。

⑶当投标文件的技术参数或商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

3.2.7 投标人需要说明的其他文件和说明

3.2.8投标人的类似成功案例的业绩证明文件：

投标人同类项目实施情况一览表格式（格式也可以自拟）：

| 采购单位名称 | 货物或项目名称 | 采购 数量 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 | 采购单位联系人 及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

附：投标人同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见。

法定代表人或其委托代理人（签字）：

投标人公章：

年    月   日

3.2.9中小企业声明函格式：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为                 （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为        （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加           单位的          项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他            （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

3.2.10广西工业产品声明函格式：

广西工业产品声明函

本公司郑重声明,根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定,本公司在本次投标/投标中或者工程项目中提供的下述产品为广西工业产品,详情如下:

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品 合计价格： |  | 占投标总价比例： |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

注：必须同时提供广西工业产品制造商的营业执照副本复印件及相关证明文件，供评标委员会评审。

企业名称(盖章):

日 期:

3.2.11残疾人福利性单位声明格式：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2019〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期

注：投标人如为残疾人福利性单位并提供本《残疾人福利性单位声明函》的，必须对声明的真实性负责。

3.3技术部分

3.3.1投标产品技术资料表格式：

投标产品技术资料表

请根据所投产品的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中的技术参数要求详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件需求 | 投标文件承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 数量 | 技术参数要求 | 货物名称 | 数量 | 品牌、厂家、型号、规格 | 技术参数 |  |
| 1 | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | … | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 2 | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | … | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |
| 投标人（盖单位公章）： |
| 法定代表人（负责人）或其委托代理人（签字或盖章）： |

注：⑴表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

⑵如果投标产品技术参数小于或大于招标文件要求的某个数值标准时，投标文件不得直接复制招标文件需求，投标文件对应内容应当写明投标货物具体参数，否则按投标无效处理。

⑶当投标产品的技术参数或商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

3.3.2售后服务承诺（格式自拟），包括但不限于以下文件资料：

1）项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表；

分标：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 | 社保缴费编号或信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |  |  |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

法定代表人或其委托代理人（签字）：

投标人盖章：

日  期：

2）售后服务的内容和措施；

3）本地化服务能力证明

距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

| 服务网点名称 |  | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |
| 经营期限 |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |
| 工作业绩 |  |  |
| 服务承诺 |  |  |
| 业务咨询电话 |  | 传 真 |  |  |
| 负责人 |  | 联系电话 |  |  |

法定代表人或其委托代理人（签字）：

投标人公章：

年    月　 日

3.3.3招标采购需求中要求提供的材料（如技术方案、实施方案等）（格式自拟）；

3.3.4投标人或投标产品制造商拥有主要设备的情况和现状（格式自拟）；

3.3.5产品检验报告（应当提供由第三方出具的检测报告）；

3.3.6与产品相关的证书复印件；

3.3.7投标产品的技术资料或原厂出厂配置表；

3.3.8投标人建议的安装、调试、验收方法或方案（格式自拟）；

3.3.9技术服务、技术培训的内容和措施（格式自拟）；

3.3.10优惠条件：投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括服务项目等方面的优惠（格式自拟）；

3.3.11投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）；

3.3.12投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

四、报价部分格式

4.1 报价部分内封面格式：

报 价 部 分

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

法定代表人或委托代理人（签字）：

年    月   日

4.2 报价部分目录

▲（1）投标函（格式见第六章）；

▲（2）投标报价表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和材料（格式自拟）；

▲（4）开标一览表（与投标函单独用小信封密封，格式见第六章）；

4.2.1 投标函格式：

投 标 函

致：            （采购代理机构名称）：

根据贵方为                   项目的招标公告（项目编号：          ），签字代表    （全名）    经正式授权并代表投标人            （投标人名称）提交包含资格部分的正本一份、副本       份、商务及技术部分、报价部分的正本一份、副本     份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方愿意以（大写）人民币               （¥           元)的投标总报价，交货期（无分标时填写）：            ，提供本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中的采购内容。

2、我方同意自本项目招标文件“投标人须知前附表”第9项规定的投标截止时间（开标时间）起遵循本投标函，并承诺在“投标人须知前附表”第19项规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

5、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次投标（包括资格条件和所投产品）均符合国家有关强制规定。

6、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第五章“合同主要条款格式”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

7、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

8、我方承诺满足竞争性谈判采购文件第五章《广西壮族自治区政府采购合同》中的条款，承担完成合同的责任和义务。

9、我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标人为中标供应商的行为。

11、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）  拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

12、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

13、我方同意本投标文件中“投标报价表”和中标后签订的采购合同可用于公示，其中所有内容不涉及投标人商业秘密，并承诺可向采购代理机构提供相关电子文档。

14、投标函一式二份，一份随报价部分装订，一份随开标一览表装订。

15、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

电子邮箱：

投标人代表姓名：

职 务：

投标人：                       （盖单位公章）

统一社会信用代码：

投标人地址：                        ，

邮  编：

联系电话：

电子邮箱：

法定代表人（负责人）姓名：

法定代表人（负责人）身份证号码：

授权委托代理人姓名：

授权委托代理人身份证号码：

法定代表人（负责人）、其委托代理人：               （签字或盖章）

日 期：    年    月    日

4.2.2 投标报价表格式：

投标报价表

| 序号 | 货物名称 | 数量① | 货物全称、品牌、生产厂家及国别 | 规格型号 | 单价(元) ② | 单项合价（元）③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（包含装卸、运输等所有费用）：（大写）人民币 （¥ 元） 投标货物中，属于小微企业生产的产品总值为¥ 元，占本投标报价的比例为 %； 属于优先采购节能产品总值为¥ 元，占本投标报价的比例为 %； 属于优先采购环境标志产品总值为¥ 元，占本投标报价的比例为 %。 |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |
| 投标人（盖单位公章）： |
| 法定代表人（负责人）或其委托代理人（签字或盖章）： |

注：表格内容均需按要求填写并盖章，除“备注”外不得留空, 否则按投标无效处理。

4.2.3投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

4.2.4 小信封（内装开标一览表、投标函）封面格式（可以手写，密封）：

▲必须注明投标人名称、投标人地址、投标项目名称、项目编号及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

4.2.5 开标一览表、投标函

4.2.5-1开标一览表格式

开标一览表

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

| 名 称 | 投标报价 |
| --- | --- |
| 投标报价 | 大写：（人民币） 小写： ¥ ； 交货期： |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、以上报价应与“投标报价表”中的“投标总价”相一致。

▲3、此表必须与“投标函”用一个小信封密封及递交，信封封面请注明项目名称、项目编号、投标人名称及“开标一览表”字样，否则不予接收。

法定代表人或其委托代理人（签字）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

4.2.5-2投标函（格式略，格式与第4.2.1条相同）

五、其他文书、文件格式

5.1联合投标协议书格式：

联合体协议书（格式）

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加  （采购代理机构名称） 组织的    （项目名称）（项目编号：          ）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1、________________________（某成员单位名称）为联合体名称牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：_______________________。

5、本联合体中，__________________（某成员单位名称）为______（请填写：中型、小型、微型）企业，其协议合同金额占联合体协议合同总金额的______%。【如联合体成员中有小型、微型企业的，请填写此条，否则无需填写；如联合体成员中有多个小型、微型企业的，请逐一列出。】

6、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7、本协议书一式    份，联合体成员和采购代理机构各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人授权委托书。

牵头人名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字）

成员一名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字）

成员二名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字）

年    月    日

5.3 联合投标授权委托书格式：

联合投标授权委托书

本授权委托书声明：根据          与签订的《联合投标协议书》的内容，主办人的法定代表人现授权        为联合投标代理人，代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务， 联合投标各方均予以认可并遵守。

特此委托。

授权人（签字）：

日 期：    年    月    日

被授权人（签字）；

日  期：    年     月    日

5.4法定代表人完整有效的身份证复印件（必须提供，第二代身份证必须提供正反面复印件，同时要加盖单位公章）；

5.5 委托代理人完整有效的身份证复印件（委托代理时必须提供。第二代身份证必须提供正反面复印件，同时要加盖单位公章，否则其投标无效）；