南宁市政府采购

公开招标文件

(货物类、交易)

项目名称：南宁市公安局刑侦及巡警支队公安执法智能一体化办案中心信息化升级改造项目采购

项目编号：NNZC2020-10160A

审批编号：[2020]NCCXF576/1

采购人：南宁市公安局

采购代理机构：南宁市政府集中采购中心

2020年11月

目     录

第一章  公告	2

第二章  货物需求一览表	4

第三章  评标方法	88

第四章  投标人须知	91

一    总  则	93

二    公开招标文件	96

三    投标文件	97

四    投标	100

五    开标、资格审查与评标	100

六    合同授予	104

七    其他事项	105

第五章  投标文件格式	106

第六章  合同条款及格式	117

第七章  质疑材料格式	124

一    质疑函（格式）	124

二    质疑证明材料（格式）	125

# 第一章  公告

公开招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，经财政部门批准（审批编号：[2020]NCCXF576/1），现就南宁市公安局刑侦及巡警支队公安执法智能一体化办案中心信息化升级改造项目采购项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商前来投标：

一、项目名称:南宁市公安局刑侦及巡警支队公安执法智能一体化办案中心信息化升级改造项目采购

二、项目编号：NNZC2020-10160A

三、采购组织类型：集中采购

四、采购方式：公开招标

五、采购内容及预算金额

| 分标号 | 采购名称 | 预算金额 |
| --- | --- | --- |
|  | 南宁市公安局刑侦及巡警支队公安执法智能一体化办案中心信息化升级改造项目采购 | 401.9247万元 |

六、合格投标人的资格要求

1.投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，且符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件。

2、具有国内法人资格，注册经营(业务)范围满足采购内容的供应商。

3. 不接受联合体投标。

七、招标文件的获取：

1.时间：自公告发布之日起。

2.地点：南宁政府采购网。

3.方式: 本项目不发放纸质文件，供应商可自行在南宁政府采购网(http://zfcg.nanning.gov.cn)的信息公告处下载招标文件。

4.售价：招标文件不收取费用。

八、公告期限：自本项目公告发布之日起5个工作日。

九、投标保证金：

本项目不收取投标保证金。

十、投标截止时间和地点：

投标人应于2020年12月14日09时30分前将投标文件密封送交到南宁市良庆区玉洞大道33号（青少年活动中心旁）南宁市市民中心9楼南宁市公共资源交易中心交易厅（详见9楼电子显示屏场地安排），逾期送达或未密封将予以拒收（或作无效投标文件处理）。

十一、开标时间及地点：

本次招标将于2020年12月14日09时30分南宁市良庆区玉洞大道33号（青少年活动中心旁）南宁市市民中心9楼南宁市公共资源交易中心交易厅（详见9楼电子显示屏场地安排）。

十二、网上查询地址：

www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）, http://zfcg.gxzf.gov.cn(广西壮族自治区政府采购网) , http://zfcg.nanning.gov.cn（南宁政府采购网）。

十三、业务咨询：

采购人：南宁市公安局,联系人：方卫宁 ；联系电话：0771-2891048

采购代理机构：南宁市政府集中采购中心；项目联系人：刘世伟；联系电话：0771-5505162传真：0771-5532986

政府采购监督管理部门：南宁市财政局政府采购监督管理办公室；联系电话：0771-2189091

南宁市政府集中采购中心

2020年11月23日

# 第二章  货物需求一览表

说明：

1、本货物需求一览表中所列的品牌、型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌、型号替代，但替代的品牌、型号在实质性要求和条件上要相当于或优于参考品牌、型号。

2、凡在“技术参数要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应按第五章“投标文件格式”规定的格式在“投标产品技术资料表”中将其参数详细列明。

3、本货物需求一览表中标注★号的内容为实质性要求和条件。

4、本货物需求一览表中“序号”栏的序号前标注▲号的为核心产品。

5、如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号。

6、本货物需求一览表中内容如与第六章“合同条款及格式”相关条款不一致的，以本表为准。

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 参考品牌、型号 | 技术参数要求 | 分项预算合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境摄像机 | 41套 |  | 1、靶面尺寸≥1/1.8英寸，图像分辨率≥2592×1944，电动变焦镜头，镜头焦距范围不低于2.8～12mm； 2、具有H.265、H.264( Main Profile,High Profile, Baseline Profile )、M-JPEG设置选项； 3、具有1个电源接口、1个RJ45、l个RS485、l个USB、l个Micro SD卡槽（最大支持 256GB存储卡）；1对音频输入／输出接口；支持2路报警输入、1路报警输出； 4、内置扬声器，可播放预录音频，支持远程喊话功能，内置MIC，支持双向对讲，如有公安部检测报告请提供； ★5、支持红外灯补光；红外灯具有 10 级灯光亮度可调，应具有手动／定时开关的功能；支持白光灯补光，白光灯具有 10 级灯光亮度可调 ，应具有手动／定时开关的功能； ★6、支持在客户端同时打开50路视频画面进行浏览； 7、具有视频加密功能；具有NFS、SVC功能设置； 8、具有数字降噪功能、强光抑制功能、透雾设置选项、电子防抖设置、镜像功能、音频异常侦测功能、音频降噪设置功能、目标框选显示功能、自动增益功能、自动白平衡功能、背光补偿功能、电子快门功能、断电记忆功能、区域覆盖功能； 9、具有绊线 、双绊线 、进入区域 、滞留区域、离开区域 、物品遗留 、物品丢失 、徘徊检测、奔跑 、停车、视频遮挡 、人脸检测 、车牌识别 、人数统计 、值岗检测等行为的智能分析功能； 10、可通过WEB、客户端软件或 NVR 配置人脸检测和抓拍功能 ，并通过客户端软件或NVR 查看抓拍结果；人脸抓拍图片可设置为不小于 128 ×128 像素的单人脸部图片； ★11、具有红外灯变倍匹配设置功能； 12、支持断网续传，支持SD卡热插拔； 13、具有 GB/T 28181、Onvif 平台接入设置； 14、应在DC 12V±25%的供电条件下正常工作；支持POE供电； 15、防护等级：IP67； 16、1：1配套独立高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取；内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）；重点突出还原度，清晰度、声音高频不刺耳、中低频不含糊、清晰度高，声像定位准确；高速DSP浮点运算，实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除；内置浪涌防护、电源极性反接保护和静电保护；内置自主产权降噪算法、音频补偿算法，通过和原音信号的对比，在消除环境噪音的同时，尽最大程度还原拾取到的声音； 17、为保证本项产品能达到公安部执法办案中心的使用要求，投标时需提供有资质的检测机构出具的检测报告复印件。 | 51660 |
| 2 | 手环读写卡器 | 4台 |  | 1、温度适用范围 -20~+60ºC； 2、卡触点可使用次数≥10万次； 3、支持符合ISO14443TypeA的非接触卡； 4、可给卡提供电流 0-130mA； 5、与PC通讯类型 HID（USB无驱）； 6、可适配信创操作系统或Windows 98、Me、2K、XP、2003及Unix 和 Linux； 7、通讯协议 支持ISO14443 Type A。 | 3000 |
| 3 | 智能核验机 | 1台 |  | 1、基与信创平台，系统内存≥2GB DDR3 2、触控屏尺寸≥10.1寸，分辨率≥1280x800； 3、内置摄像机≥300万像素； 4、支持拍摄人脸照片并进行人证比对，应能通过智能语音提示指导验证过程，保证人证一致比对的准确性； 5、支持人脸识别功能，支持智能逆光补偿，增强人脸轮廓边缘，通过程序自动化采集人脸照片； 6、内置公安部最新推出居民身份证阅读器，自动读取居民身份证芯片中的文字、人脸等特征信息。 | 6300 |
| 4 | 全自动光盘刻印系统 | 1套 |  | 1、支持DVD/CD的刻录与盘面印刷； 2、支持六色分体墨水，满足高品质盘面印刷要求； 3、可简捷更换光驱与维护盒； 4、生产速度(刻录＋打印)：CD 30 张/小时、DVD 15 张/小时； 5、支持2个刻录机，支持USB3.0； 6、盘仓容量：盘仓 1, 2, 3可放50张、盘仓 4可放5张； 7、光盘介质：CD-R, DVD-R, DVD+R, DVD-R DL, DVD+R DL； 8、刻录机数量2个； 9、盘仓数量4个，盘仓1，2，3可50张 盘仓4可5张； ★10、可搭配信创类工控一体机系统平台≥4核2.6GHz/4G/120GSSD/DVDRW/千兆网卡/22寸显示屏/鼠标/键盘。 | 55000 |
| 5 | 办案自助终端 | 1台 |  | 1、办案自助终端集成工控主机、触控屏、办案流程指引信息屏、摄像头、二代身份证阅读器、手环读写卡器、指纹采集仪、键盘、扬声器、打印功能； 2、内置工控主机≥4核2.6GHz处理器，4G内存，120GB固态硬盘； 3、内置19寸触控屏； 4、内置21.5寸信息指导屏； ★5、内置≥200万像素摄像头； 6、内置二代身份证阅读器、手环读写卡器、指纹采集仪 7、内置弹仓式抽屉，可存放手环、民警卡片，支持共20个手环和卡片充电 8、内置键盘、扬声器 9、内置触控终端软件配合平台使用 10、支持警员号、用户名 、指纹等民警登录方式，配合人脸识别设备支持人脸识别登录 11、支持入区和出区登记 12、支持手环及民警卡分配和归还 13、支持抓拍嫌疑人人脸照片，配合人脸识别设备，可支持人证对比、人脸库对比、嫌疑人出区人脸二次比对 14、支持候问管理 15、支持台帐查询、打印 16、信息指导屏显示终端操作指南 17、支持操作时语音提示 ★18、为保证本项产品符合公安部执法办案规范与系统安全并达到无缝对接联调，该产品必须要与公安同步审讯机为同一品牌。 | 48000 |
| 6 | 智能安检门 | 1套 |  | 1、通道尺寸≥1980mm(高) ×700mm（宽）×710mm(深)； 2、外型尺寸≥2220mm(高) ×820mm(宽)×710mm(深)； 3、中英文操作菜单：LCD液晶中英文操作菜单，直观的指导操作，使得运行参数设置更加容易，英文使用界面特别适合涉外高尚场所使用，并可通过遥控器对所有参数进行设置； 4、防震设计，采用特殊材质门体上下带有防水脚套，内有合金支柱具有不变形、防水、防火、防腐等功能； ★5、显示亮度调节：能调节显示屏亮度； ★6、设置防区数量为“6”、“12”和“18”，当多个区域同时报警时，对应的防区指示应能产生报警信息； 7、能自动或手动设置工作频率,可设置在7000Hz～8999Hz范围内； ★8、能设置11种不同的应用场景，设置内容包含灵敏度（最高3999）、报警声音等； ★9、设置探测模式为“全部金属”、“铁磁物”、“非铁磁物”； 10、四侧LED门柱灯显示，可直观看到人体携带藏匿违禁物品相应的位置,视角可达360度，清晰明亮一目了然，大大提高了工作效率； 11、系统自检：具有开机自检功能； ★12、统计功能：具有双向计数统计功能，有三种统计方式：双向通过人数累加、特定方向进入时统计人数增加，反方向时进入时统计人数递减、双方向分别计数； 13、报警输出：可通过报警输出接口（继电器）输出报警信息； 14、密码保护，只允许专管人员操作，，防止非授权人改变参数，无需维护、无需定期校准； 15、远程控制：可通过485接口对样机进行设置，并接受报警信息； 16、飞物探测功能：在飞物探测模式下将被测物抛过探测区域时，应能产生报警信息； 17、通过率：大于100人次/分钟； 18、在探测区左右边界各向内150mm形成的区域中，任意一点的磁感应强度都不超过11.9µT； 19、功耗：报警状态≤12.7W，探测状态≤7.7W； 20、工作温度：-20℃ +55℃； 21、绝缘电阻：正常条件≥743MΩ，湿热条件下≥147MΩ； 22、整机重量≤72kg ； 23、探测均匀性：符合A级标准； 24、需符合国家标准：GB15210-2003； 25、需符合国际安全标准对人体内的心脏起博器、孕妇、磁性软盘、录像带、磁带、胶卷记录资料等无负作用。 | 9000 |
| 7 | 随身物品主柜 | 1组 |  | 1、由柜体、电控锁和电气控制箱三大部分组合而成； 2、柜体选用国标生产的δ≥2.0mm冷轧板经冷加工成形后，用二氧化碳气体保护焊焊接装配而成，表面经除锈除油磷化处理后喷塑； 3、箱门背面增加纵向加强筋，提高箱门的防撞击能力； 4、电控锁电磁式单舌机械锁，作热涂锌防锈处理； 5、保管柜是由嵌入式计算机进行控制和管理； 6、液晶屏显示中文信息：显示时钟、箱子状态、操作步骤提示等； 7、管理员独立管理功能：各个管理员可以根据自己的工号及管理密码进行管理操作而互不影响； 8、设置有三级管理密码，通过管理密码能对柜子进行开箱、消号、校时及查询； 9、管理查询功能：可以实现记录查询、当前箱子使用时间查询、累计使用次数查询等； 10、主柜≥24个箱门，每个箱门尺寸：宽*深*高≥310*430*280mm，可定制； 11、柜子整体尺寸≥宽*深*高1700*430*1900mm，可定制； 12、需要支持多副机级联； 13、需要支持通过软件远程控制开箱； 14、内嵌网络型智能化安全开启读头，工控一体化设计，外壳防撞防潮； 15、需要支持防拆卸手环或五重保密卡的多级别权限开启，内嵌独立控制系统，支持输出显示液晶屏，系统需支持中文； 16、需要支持与后台管理服务器通过硬件加密狗进行的加密级别的数据传输； 17、需要支持双向管理系统审核授权； 18、需要支持智能判断非法用户预开启和开启后的报警； 19、需要支持紧急情况下的管理系统模式下的开启（无审核操作）； 20、需要支持后台管理系统查询、上传、下载用户信息和文件存放信息等； 21、需要内嵌公安部专用安全控制模块，符合ISO14443TypeA国际标准，并采用全扇区加密； 22、需要内嵌不间断供电模块； 23、需要支持智能手环或腕带：无遮挡平均定位精度≤15CM，一般遮挡下平均定位精度≤30cm；电池形式，充电电池；除定位频段外内置13.56M RFID，可用于rfid阅读器扫描绑定；标签状态全监测、标签命令可下发；刷新率单频段可调整，无需其他频段辅助；防拆型手环具有防拆防剪断报警功能，具备SOS报警功能，具备防水功能，防护等级 IP67； 24、支持心率检测，心率超值报警，异常信息主动报警，腕带破坏报警提示； ★25、为保证采购人的涉案随身物品存储的安全性，本次货物必须承诺能与南宁市公安局办案中心执法规范化安全信息管理系统无缝对接后达到安全要求：中标人所提供的测试读头能显示采购人防拆卸手环或卡的信息，所提供的防拆卸手环或卡的信息能在采购人的读头上显示出数据信息，开启成功方式符合生物+刷卡+独立密码模式，开启成功需有提示音或有指示灯识别。请投标人确保能无缝对接并达到安全要求，对接过程中如与第三方产生费用，由中标人承担，合同签订后安装时需提供此功能演示。 | 14500 |
| 8 | 随身物品从柜 | 1组 |  | 1、柜体、电控锁和电气控制箱三大部分组合而成； 2、柜体采用δ≥2.0mm的冷轧板，箱体表面经过除锈、除油、打磨、磷化处理； 3、箱体颜色可定制；箱门使用电控锁，采用电磁式单舌机械锁，同时作热涂锌防锈处理； 4、从柜包含24个箱门，每个箱门尺寸≥宽*深*高约310*430*280mm； 5、支持与主柜之间级联； 6、支持通过软件远程控制开箱。 | 9500 |
| 9 | 智能一体信息登记台 | 2套 |  | ★可根据实施现场定制。 规格≥L1400mm*W800mm*H700mm，板材厚度≥50mm。 2、采用规格化的桌面设计、专业化的整体架构、全木防碰撞精密制作、汽车静电喷漆工艺生产而成； 3、颜色可定制，需突出科技、稳重的风格，设备的摆放更具专业感，产品设计大气且具有防撞、防潮、防静电、防触电等特点； ★4、主材要求：封边采用全自动化机器封边技术，材料≥1.5mm厚双色PVC封边条（其中桌面板上部采用与桌面板同色的PVC材质封边，高度≥10mm；下部采用铝箔金属色PVC材质封边，高度≥40mm；封边条为一体成型材质）； 5、标配内嵌式多媒体接口及电源插座信息盒，国标冷轧钢板采用(A1)级，必须满足全阻尼慢回弹不割手全静音工艺，达到定制多设备电源接入要求； 6、辅材均采用E0级环保基材，密度≥700KG/L。经过防火、防烫、防划、防潮、防酸碱、防污、二次烘干蒸发等处理，含水率8%-12%。甲醛释放量≤1.5mg/L，各项指标均达国家标准； 7、硬度需达到H级，优质国标五金配件，主要材质要求磨砂、钢化玻璃、金属钣金混合材质，必须具备漏电保护、防静电、低电耗、超静音功能； 8、本次要求1：1配备操作椅：椅背可选优质尼龙网面料或海绵PU皮，座垫为高密度定型海绵，实木或五星级不锈钢弓形脚架方通材料； 9、本次要求1：1配备装备及抽屉带锁储物矮柜，板材厚度≥10mm，面板采用多层实木板，辅材均采用E0级环保基材，密度≥700KG/L，经过防火、防烫、防划、防潮、防酸碱、防污、二次烘干蒸发等处理，含水率8%-12%，甲醛释放量≤1.5mg/L，各项指标均达国家标准，硬度≥H级，采用国标五金配件，颜色：可定制； 10、本次要求1：1配备活动主机架，板材厚度≥10mm，面板采用多层实木板，辅材均采用E0级环保基材，密度≥700KG/L，经过防火、防烫、防划、防潮、防酸碱、防污、二次烘干蒸发等处理，含水率8%-12%，甲醛释放量≤1.5mg/L，各项指标均达国家标准，硬度≥H级，国标五金配件，颜色：可定制； 11、设备显示屏需达到桌面45-60度的全向升降式或内嵌式含钢化玻璃，所有桌面设备均可内嵌式放置槽道，达到防撞、无任何外露线要求； 12、桌体可内置信创类一体彩色打印扫描复印电子操作口，方便进行记录扫描、彩色打印等操作； 13、内置随时物品封装装置方便进行预检操作； ★14、可内置信创类单位工控机，每位性能≥4核2.6GHz/4G/120GSSD/DVDRW/千兆网卡/显示屏/鼠标/键盘，需要满足办案区预检、入口登记、安全检查、智能手环或卡片发放回收操作。 | 96000 |
| 10 | 智能一体信息安检台 | 1套 |  | ★可根据采购现场定制。 规格≥L1400mm*W800mm*H700mm，板材厚度≥50mm。 2、采用规格化的桌面设计、专业化的整体架构、全木防碰撞精密制作、汽车静电喷漆工艺生产而成； 3、颜色可定制，需突出科技、稳重的风格，设备的摆放更具专业感，产品设计大气且具有防潮、防静电、防触电等特点； ★4、主材要求：封边采用全自动化机器封边技术，材料不小于1.5mm厚双色PVC封边条（其中桌面板上部采用与桌面板同色的PVC材质封边，高度为10mm；下部采用铝箔金属色PVC材质封边，高度为40mm；封边条为一体成型材质）； 5、标配内嵌式多媒体接口及电源插座信息盒，国标冷轧钢板采用(A1)级，必须满足全阻尼慢回弹不割手全静音工艺，达到定制多设备电源接入要求； 6、辅材均采用E0级环保基材，密度达700KG/L。经过防火、防烫、防划、防潮、防酸碱、防污、二次烘干蒸发等处理，含水率8%-12%。甲醛释放量≤1.5mg/L，各项指标均达国家标准； 7、硬度需≥H级，优质国标五金配件，主要材质要求磨砂、钢化玻璃、金属钣金混合材质，必须具备漏电保护、防静电、低电耗、超静音功能； 8、本次要求1：2配备操作椅：椅背可选优质尼龙网面料或海绵PU皮，座垫为高密度定型海绵，实木或五星级不锈钢弓形脚架方通材料； 9、本次要求1：1配备装备及抽屉带锁储物矮柜，板材厚度≥10mm，面板采用多层实木板，辅材均采用E0级环保基材，密度≥700KG/L，经过防火、防烫、防划、防潮、防酸碱、防污、二次烘干蒸发等处理，含水率8%-12%，甲醛释放量≤1.5mg/L，各项指标均达国家标准，硬度达到H级，国标五金配件，颜色：可定制； 10、本次要求1：2配备活动主机架，板材厚度≥10mm，面板采用多层实木板，辅材均采用E0级环保基材，密度≥达700KG/L，经过防火、防烫、防划、防潮、防酸碱、防污、二次烘干蒸发等处理，含水率8%-12%，甲醛释放量≤1.5mg/L，各项指标均达国家标准，硬度达H级，国标五金配件，颜色：可定制； 11、设备显示屏需达到桌面45-60度的内嵌式含钢化玻璃，所有桌面设备均有内嵌式放置槽道，达到防撞、无任何外露线要求； 12、桌体可内置信创类一体彩色打印扫描复印电子操作口，方便进行记录扫描、彩色打印等操作； 13、内置随时物品封装装置、验钞装置，方便进行预检操作； ★14、可内置信创类单位工控机，每位性能≥4核2.6GHz/4G/120GSSD/DVDRW/千兆网卡/显示器含音箱/鼠标/键盘，需要满足办案中心记录、安全检查、手环发放回收操作。 | 48000 |
| 11 | 智能一体综合采集台 | 1套 |  | ★1.1由一体化采集工作台、指掌纹采集仪、人像采集设备、补光灯、DNA信息采集、身高体重足长测量仪、二代证阅读器、DNA干燥箱、激光打印机、信创工控机（含显示器）、条码打印机、随身物品采集仪、足迹信息采集仪、虹膜采集仪、声纹采集设备等部分组成，可根据采购现场定制。 1.2规格≥L1400mm*W800mm*H700mm，板材厚度≥50mm。 2、采用规格化的桌面设计、专业化的整体架构、全木防碰撞精密制作、汽车静电喷漆工艺生产而成； 3、颜色可定制，需突出科技、稳重的风格，设备的摆放更具专业感，产品设计大气且具有防撞、防潮、防静电、防触电等特点； ★4、说明：封边采用全自动化机器封边技术，材料≥1.5mm厚双色PVC封边条（其中桌面板上部采用与桌面板同色的PVC材质封边，高度≥10mm；下部采用铝箔金属色PVC材质封边，高度≥40mm；封边条为一体成型材质）； 5、标配内嵌式多媒体接口及电源插座信息盒，国标冷轧钢板采用(A1)级，必须满足全阻尼慢回弹不割手全静音工艺，达到定制多设备电源接入要求； 6、辅材均采用E0级环保基材，密度≥700KG/L。经过防火、防烫、防划、防潮、防酸碱、防污、二次烘干蒸发等处理，含水率8%-12%。甲醛释放量≤1.5mg/L，各项指标均达国家标准； 7、硬度需≥H级，优质国标五金配件，主要材质要求磨砂、钢化玻璃、金属钣金混合材质，必须具备漏电保护、防静电、低电耗、超静音功能； 8、本次要求1：1配备操作椅：椅背可选优质尼龙网面料或海绵PU皮，座垫为高密度定型海绵，实木或五星级不锈钢弓形脚架方通材料； 9、本次要求1：1配备装备及抽屉带锁储物矮柜，板材厚度≥10mm，面板采用多层实木板，辅材均采用E0级环保基材，密度≥700KG/L，经过防火、防烫、防划、防潮、防酸碱、防污、二次烘干蒸发等处理，含水率8%-12%，甲醛释放量≤1.5mg/L，各项指标均达国家标准，硬度达到H级，国标五金配件，颜色：可定制； 10、本次要求1：1配备活动主机架，板材厚度≥10mm，面板采用多层实木板，辅材均采用E0级环保基材，密度≥700KG/L，经过防火、防烫、防划、防潮、防酸碱、防污、二次烘干蒸发等处理，含水率8%-12%，甲醛释放量≤1.5mg/L，各项指标均达国家标准，硬度≥H级，国标五金配件，颜色：可定制； 11、设备显示屏需达到桌面45-60度的全向升降式或内嵌式含钢化玻璃，所有桌面设备均可内嵌式放置槽道，达到防撞、无任何外露线要求； 12、桌体含一体打印扫描复印电子操作口，方便进行记录扫描、打印等操作； 13、内置活体采集物品封装装置、方便进行活体信息采集操作； 14、采集台功能要求：能够合理放置计算机、采集设备的专业采集柜：内置可自动控制的升降机构，升降行程≥300mm；模块化设计，可根据需要单独嵌入指、掌纹采集设备； 15、整机含工业通风设备和电源保险，机柜总开关；工作环境：温度-15C度-40度 湿度≤90%； 16、指掌纹采集功能要求：掌纹采集窗口≥130mmx130mm：指纹有效采集面积≥32.5mmx32.5mm,面积允许误差为正负0.4mm；图像分辨率≥500dpi,允许误差为正负1%；图像灰度级为每个像素点灰度量化≥256级；光学畸变≤于1%；活体指掌纹采集窗口不覆膜：采用高清晰暗光背景光学成像系统；采用独立的指纹、掌纹采集仪模组：采用大面阵掌纹采集技术，生成无拼接掌纹图像；指纹采集部件已通过GA认证；掌纹采集实现四连指采集； 17、二代证读卡器：主机连接：USB接口，阅读距离：0-5cm；阅读时间≤0.8s，天线谐振频率13.56MHz； 18、人像采集摄像机：高清+9-22mm光学镜头；图像传感器1/2”彩色500万CMOS图像传感器；像素尺寸：3.2μm×3.2μm；光谱响应 400nm～1000nm；扫描方式 逐行扫描； 19、分辨率：640X480,1280×1024,1600x1200；传输速率 30F@640X480;15f@1280X1024；白平衡 自动/手动；自动曝光控制 自动/手动；USB3.0图像输出≤480Mb /s；工作温度0°C ~ 50°；相对孔径Aperture (D/f′):1/1.6(F1.6-Close)；接口Mount:C；像面尺寸Format (Inch):1/2″；水平视场角Horizontal Field:53°-28°；外型尺寸Dimension (mm):φ32×45；操作方法:聚焦Focus:手动，变焦Zoom：手动，光圈Iris：手动； 20、能根据客户需求设计接口，自动接入警综采集系统，实现数据无缝对接的自动录入数据功能；USB3.0高速专用全向接口，配超长屏蔽高速连接线，伸缩钛合金支架； 21、人员数字相片采集系统：含人像补光灯，大于等于5400K标准日光色温2支及人像采集软件； 22、需要完美支持无补光灯的恶劣环境下显示彩色高清图像； 23、微距识别≥3cm； 24、支持人脸自动捕捉及识别； 25、外观：工业级三防外壳； ★26、需要承诺无缝对接南宁市公安局警务综合采集系统等专业接口并配套警综助手工具，投标文件中需提供此工具功能界面的图文说明，必须达到：自动识别登记操作，支持警综快速采样操作，一键多人抓拍自动保存技术；支持警综向导操作模式，支持对新操作员的向导提示操作；支持采样照片指定目录保存，支持自动删除照片；支持操作提示、采样预览，支持最大2k级高清采样；支持配置智能识别，自动选择采样模式，支持手动设置采样分辨率；支持自动变焦，支持自动倍焦，支持超低照度模式，支持宽动态采集，支持实时人像识别模式；支持实时采集调节（包含对比度、亮度、饱和度、曝光度等），支持选择采集区域，并对采集区域放大采集，支持区域画面设置保存，支持30帧实时高清采样； 27、集成采集客户端软件：人员信息综合采集客户端软件，关联各种采集设备，实现人员信息、指（掌）纹，人像等的采集软件的集成，并实现指纹查询结果的反馈； 28、需要支持集成相关采集设备，实现民警在一个采集界面就可以操作所有采集设备，通过对各组件的调用，一站式采集人员基本信息、指掌纹信息、人像信息、身高体重足长信息、DNA信息、足迹信息、声纹信息、虹膜信息、随身物品信息，具备十指指纹卡打印、DNA条码打印、注册管理、账号维护和采集信息查询功能，采集数据全面符合公安部关于人员基础信息采集数据项和数据质量的标准要求； 29、保修期内可免费提供无休息日的设备采集安装培训维护等服务。 | 240000 |
| 12 | 伤疤抓拍摄像机 | 1套 |  | ★1、1/3英寸≥200万像素CMOS； 2、33倍光学变焦，16倍数字变倍； 3、需支持最低照度：彩色0.05lx，黑白0.01lx； 4、需支持RJ45、BNC输出接口； 5、需支持H.265、H.264（HP/MP/BP）、M-JPEG编码压缩算法； 6、需支持三码流同时输出,主码流1080p@30fps，副码流4CIF@30fps，三码流1080p@30fps； 7、需支持感兴趣区域设置功能； 8、需支持智能分析，如证人保护、绊线、 周界、人数统计、人脸检测、值岗检测等功能； 9、需支持音频降噪、声音异常检测功能； 10、水平360°连续旋转，垂直转动角度-30°～90°； 11、手动水平控制速度0.05～150°/s； 12、具备USB接口和Micro SD卡接口，可进行本地SD卡（最大支持128G）存储； 13、需支持图像自动翻转； 14、需支持内置MIC； 15、需支持1路音频输入和1路音频输出，支持≥3路报警输入、2路报警输出； 16、需支持POE+或12V两种供电方式； 17、1：1配套独立高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取；内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）；重点突出还原度，清晰度、声音高频不刺耳、中低频不含糊、清晰度高，声像定位准确；高速DSP浮点运算，实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除；内置浪涌防护、电源极性反接保护和静电保护；内置自主产权降噪算法、音频补偿算法，通过和原音信号的对比，在消除环境噪音的同时，尽最大程度还原拾取到的声音。 | 2800 |
| 13 | 证据抓拍摄像机 | 3套 |  | ★1、1/3英寸≥200万像素CMOS； 2、33倍光学变焦，16倍数字变倍； 3、需支持最低照度：彩色0.05lx，黑白0.01lx； 4、需支持RJ45、BNC输出接口； 5、需支持H.265、H.264（HP/MP/BP）、M-JPEG编码压缩算法； 6、需支持三码流同时输出,主码流1080p@30fps，副码流4CIF@30fps，三码流1080p@30fps； 7、需支持感兴趣区域设置功能； 8、需支持智能分析，如证人保护、绊线、 周界、人数统计、人脸检测、值岗检测等功能； 9、需支持音频降噪、声音异常检测功能； 10、水平360°连续旋转，垂直转动角度-30°～90°； 11、手动水平控制速度0.05～150°/s； 12、具备USB接口和Micro SD卡接口，可进行本地SD卡（最大支持128G）存储； 13、需支持图像自动翻转； 14、需支持内置MIC； 15、需支持1路音频输入和1路音频输出，支持≥3路报警输入、2路报警输出； 16、需支持POE+或12V两种供电方式； 17、1：1配套独立高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取；内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）；重点突出还原度，清晰度、声音高频不刺耳、中低频不含糊、清晰度高，声像定位准确；高速DSP浮点运算，实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除；内置浪涌防护、电源极性反接保护和静电保护；内置自主产权降噪算法、音频补偿算法，通过和原音信号的对比，在消除环境噪音的同时，尽最大程度还原拾取到的声音。 | 8400 |
| 14 | 智能监视全面屏 | 6台 |  | 1、屏幕尺寸≥55寸，拼缝≤1.8mm，分辨率≥1920*1080； 2、背光源LED像素间距（mm）：0.63(H)*0.63(V)； 3、亮度（标准值）≥500cd/㎡； 4、色彩：16.7M，响应时间≤8ms； 5、可视角度（水平/垂直）≥178/178度； 6、亮点、暗点或其他坏点的累计数为0； 7、接触放电4KV，空气放电7KV； 8、具备HDMI、DVI、VGA、BNC视频输入端口，具备BNC视频输出端口； 9、工作温度：0℃～40℃； 10、水平分辨力≥1000TVL； 11、图像质量主观评价应达到《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB 50198- 2011)规定的五级损伤评分等级四级以上的要求； 12、无需外部图形控制器，可直接进行画面拼接显示，且拼接能力≥10×10； 13、支持在选中的信号源间进行轮巡，巡航时间可设； 14、具有电子放大功能； 15、具有画面静止功能，可将播放中画面静止； 16、亮度等级≥12； 17、漏光度≤0.04cd/m2； 18、具有智能温控功能，可在温度达到设定值时自动启用散热风扇； 19、具有断电记忆功能，可在开机后显示为断电前工作状态； 20、具有定时开关机功能； 21、具有场频转换功能，可将场频为30Hz、59Hz等的输入图像转换为60Hz输出； ★22、定制内嵌式墙体安装，拉丝不锈钢包边，配套可升降旋转支架，需要进行线路预埋回补措施。 | 31200 |
| 15 | 尿样冷藏柜 | 1台 |  | 1、制冷方式：一级能效直冷冷藏柜，可根据场地与采购要求定制尺寸； 2、冷冻温度范围：0~-12℃； 3、冷藏温度范围：-1~+10℃； 4、电压：220v； 5、功率≤410w； 6、容积≥冷藏+冷冻50L。 | 4600 |
| 16 | 智能一体毒检操作台 | 1套 |  | 1、★可根据采购现场定制。 规格≥L1400mm*W800mm*H700mm，板材厚度≥50mm。 2、采用规格化的桌面设计、专业化的整体架构、全木防碰撞精密制作、汽车静电喷漆工艺生产而成； 3、颜色可定制，需突出科技、稳重的风格，设备的摆放更具专业感，产品设计大气且具有防撞、防潮、防静电、防触电等特点； ★4、主材要求：封边采用全自动化机器封边技术，材料≥1.5mm厚双色PVC封边条（其中桌面板上部采用与桌面板同色的PVC材质封边，高度≥10mm；下部采用铝箔金属色PVC材质封边，高度≥40mm；封边条为一体成型材质）； 5、标配内嵌式多媒体接口及电源插座信息盒，国标冷轧钢板采用(A1)级，必须满足全阻尼慢回弹不割手全静音工艺，达到定制多设备电源接入要求； 6、辅材均采用E0级环保基材，密度≥700KG/L。经过防火、防烫、防划、防潮、防酸碱、防污、二次烘干蒸发等处理，含水率8%-12%。甲醛释放量≤1.5mg/L，各项指标均达国家标准； 7、硬度需≥H级，优质国标五金配件，主要材质要求磨砂、钢化玻璃、金属钣金混合材质，必须具备漏电保护、防静电、低电耗、超静音功能； 8、本次要求1：1配备操作椅：椅背可选优质尼龙网面料或海绵PU皮，座垫为高密度定型海绵，实木或五星级不锈钢弓形脚架方通材料； 9、本次要求1：1配备装备及抽屉带锁储物矮柜，板材厚度≥10mm，面板采用多层实木板，辅材均采用E0级环保基材，密度≥700KG/L，经过防火、防烫、防划、防潮、防酸碱、防污、二次烘干蒸发等处理，含水率8%-12%，甲醛释放量≤1.5mg/L，各项指标均达国家标准，硬度达到H级，国标五金配件，颜色：可定制； 10、本次要求1：1配备活动主机架，板材厚度≥10mm，面板采用多层实木板，辅材均采用E0级环保基材，密度≥700KG/L，经过防火、防烫、防划、防潮、防酸碱、防污、二次烘干蒸发等处理，含水率8%-12%，甲醛释放量≤1.5mg/L，各项指标均达国家标准，硬度≥H级，国标五金配件，颜色：可定制； 11、设备显示屏需达到桌面45-60度的全向升降式或内嵌式含钢化玻璃，所有桌面设备均可内嵌式放置槽道，达到防撞、无任何外露线要求； 12、桌体可内置信创类一体打印扫描复印电子操作口，方便进行记录扫描、打印等操作； 13、内置随时物品封装和紧急呼叫报警装置，方便进行缉毒检查操作； ★14、可内置信创类单位工控机，每位性能≥4核2.6GHz/4G/120GSSD/DVDRW/千兆网卡/显示屏/鼠标/键盘，需要满足办案中心尿检毒检记录、打印记录、封装记录操作。 | 48000 |
| 17 | 鱼眼摄像机 | 2套 |  | ★1、需支持≥300万像素1/2.8英寸CMOS传感器； ★2、图像分辨率支持2592×1944； 3、需支持1路RJ45网络接口、1路音频输入、1路音频输出、一个RS485接口、2路报警输入、1路报警输出、1个复位键、1个内置SD卡接口、1个内置扬声器、2个内置麦克风； 4、需支持 H.265、H.264（MP/HP/BP）、M-JPEG等视频编码标准； 5、彩色分辨力≥1900TVL，分辨率≥2592*1944； 6、亮度登记≥11级； ★7、需支持畸变矫正和远端放大； 8、最低照度：彩色≤0.004Lx，黑白≤0.0003Lx； 9、水平视场角≥160°，垂直视场角≥100°； 10、需支持三码流输出； 11、需支持回声抑制、音频降噪等功能； 12、需支持语音对讲； 13、需支持强光抑制、背光补偿、数字降噪、透雾、电子防抖、场景设置、走廊模式功能； 14、需支持彩色模式和黑白模式自动转换，也可可选择手动转换； 15、需支持≥4颗白光灯、14颗红外灯，白光灯和红外灯须支持亮度调解且可调亮度等级≥10级，白光灯支持警戒联动闪烁，也可设置为常亮，红外灯功率可根据目标距离自动调节； 16、红外距离≥15米； 17、白光补光距离≥10米； 18、需支持≥5%的抗丢包处理能力； 19、需支持绊线、进入区域、离开区域、物品遗留、物品丢失、奔跑、人脸检测、人数统计等智能检测功能； ★20、需支持声音或/和白光报警提示； 21、需支持DC 12V和POE供电； 22、防护等级≥IP67，防暴性能≥IK10； 23、1：1配套独立高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取；内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）；重点突出还原度，清晰度、声音高频不刺耳、中低频不含糊、清晰度高，声像定位准确；高速DSP浮点运算，实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除；内置浪涌防护、电源极性反接保护和静电保护；内置自主产权降噪算法、音频补偿算法，通过和原音信号的对比，在消除环境噪音的同时，尽最大程度还原拾取到的声音； ★24、为保证本项产品符合公安部执法办案规范与系统安全并达到无缝对接联调，该产品必须要与公安同步审讯机为同一品牌。 25、为保证本项产品能达到公安部执法办案中心的使用要求，投标时需提供有资质的检测机构出具的检测报告复印件。 | 5600 |
| 18 | 嫌疑人长椅 | 3张 |  | 1、全不锈钢放撞防割设计，隐蔽式手铐位，采用斜面圆角圆边无外露螺丝孔眼工艺； 2、整张座椅采用人体工程学设计配带锁具，全无棱角设计，以防嫌疑人自残行为发生，可稳固固定于地面； 3、焊料的连接呈半弓形凹面，焊料与焊件交界处平滑，无接触角，表面有光泽且平滑，无裂纹、针孔、夹渣； 4、外层环保防护处理，用室内型环氧聚酯粉末涂料，加热固化后在工件表面喷涂，辅助料为环氧树脂、聚脂树脂、固化剂、防潮剂、流平剂，含水量≤1.3g/m3、含油量≤1.0×10-5%； 5、可根据采购人实际需求进行再定制结构、长度、宽度。 | 8400 |
| 19 | 嫌疑人约束椅 | 14张 |  | 1、整张座椅采用人体工程学设计配带锁具，全无棱角设计，以防嫌疑人自残行为发生，采用斜面圆角圆边无外露螺丝孔眼工艺，可稳固固定于地面； 2、椅体的两手柄间可设置横板，在椅体的两个前腿前面设置脚踏板，椅体的两个前腿之间设置腿挡板，腿挡板上设置向前的脚凹槽，机器包边； 3、不锈钢方通≥6mm焊接，焊缝表面焊缝不有表面气孔、夹渣、弧坑、裂纹、电弧擦伤等缺陷，且Ⅰ级焊缝不能有咬边、未焊满等缺陷。表面气孔：焊缝每50mm 长度焊缝内允许直径≤0.4t；且≤3mm 气孔2个；气孔间距≤6倍孔径。焊料的连接呈半弓形凹面，焊料与焊件交界处平滑，接触角尽可能小。表面有光泽且平滑。 无裂纹、针孔、夹渣； 4、可定制色粉末静电喷涂，金属烤漆磷化处理，用室内型环氧聚酯粉末涂料。加热固化后在工件表面喷涂,辅助料为环氧树脂、聚脂树脂、固化剂、防潮剂、流平剂，含水量≤1.3g/m3、含油量≤1.0×10-5%； 5、可根据采购人实际需求进行再定制结构、长度、宽度。 | 42000 |
| 20 | 智能一体看守操作台 | 1套 |  | 1、★可根据采购现场定制。 规格≥L1400mm*W800mm*H700mm，板材厚度≥50mm。 2、采用规格化的桌面设计、专业化的整体架构、全木防碰撞精密制作、汽车静电喷漆工艺生产而成； 3、颜色可定制，需突出科技、稳重的风格，设备的摆放更具专业感，产品设计大气且具有防撞、防潮、防静电、防触电等特点； ★4、主材要求：封边采用全自动化机器封边技术，材料≥1.5mm厚双色PVC封边条（其中桌面板上部采用与桌面板同色的PVC材质封边，高度≥10mm；下部采用铝箔金属色PVC材质封边，高度≥40mm；封边条为一体成型材质）； 5、标配内嵌式多媒体接口及电源插座信息盒，国标冷轧钢板采用(A1)级，必须满足全阻尼慢回弹不割手全静音工艺，达到定制多设备电源接入要求； 6、辅材均采用E0级环保基材，密度≥700KG/L。经过防火、防烫、防划、防潮、防酸碱、防污、二次烘干蒸发等处理，含水率8%-12%。甲醛释放量≤1.5mg/L，各项指标均达国家标准； 7、硬度需≥H级，优质国标五金配件，主要材质要求磨砂、钢化玻璃、金属钣金混合材质，必须具备漏电保护、防静电、低电耗、超静音功能； 8、本次要求1：1配备操作椅：椅背可选优质尼龙网面料或海绵PU皮，座垫为高密度定型海绵，实木或五星级不锈钢弓形脚架方通材料； 9、本次要求1：1配备装备及抽屉带锁储物矮柜，板材厚度≥10mm，面板采用多层实木板，辅材均采用E0级环保基材，密度≥700KG/L，经过防火、防烫、防划、防潮、防酸碱、防污、二次烘干蒸发等处理，含水率8%-12%，甲醛释放量≤1.5mg/L，各项指标均达国家标准，硬度达到H级，国标五金配件，颜色：可定制； 10、本次要求1：1配备活动主机架，板材厚度≥10mm，面板采用多层实木板，辅材均采用E0级环保基材，密度≥700KG/L，经过防火、防烫、防划、防潮、防酸碱、防污、二次烘干蒸发等处理，含水率8%-12%，甲醛释放量≤1.5mg/L，各项指标均达国家标准，硬度达H级，国标五金配件，颜色：可定制； 11、设备显示屏需达到桌面45-60度的全向升降式或内嵌式含钢化玻璃，所有桌面设备均可内嵌式放置槽道，达到防撞、无任何外露线要求； 12、桌体可内置信创类一体打印扫描复印电子操作口，方便进行记录扫描、打印等操作； 13、内置紧急呼叫报警装置，方便进行看守监控操作；； ★14、可内置信创类单位工控机，每位性能≥4核2.6GHz/4G/120GSSD/DVDRW/千兆网卡/显示屏/鼠标/键盘，需要满足等候区人员监控、看守信息记录、记录打印操作。 | 48000 |
| 21 | 特写摄像机 | 10套 |  | ★1、像素≥200万CMOS传感器，镜头2.8-12mm电动变焦镜头； 2、具备1路RJ45、1对音频输入输出、1个RS485和1个内置MicroSD接口，支持1路报警输入，1路报警输出接口； 3、视频压缩标准支持 H.265、H.264（Main Profile；High Profile ；Baseline Profile）、M-JPEG，音频编码标准支持 G.711A、G.711U、AAC、ADPCM-D、MP2L2、G722.1； 4、分辨率及帧率 1920×1080@50fps（50Hz）/ 1920×1080@60fps（60Hz）； 5、最低照度彩色：0.002lx @ (F1.6，彩色模式)；黑白：0.0001lx @F1.6，黑白模式）； 6、球机在转动过程中，图像应能始终保持正像； 7、亮度等级≥10级； 8、信噪比≥57dB； 9、水平旋转范围355°连续旋转，垂直旋转范围 -15°～90°； 10、具有音频陡升、音频陡降、音频信号丢失的音频输入异常检测功能，并能发出报警信号； 11、具有抗丢包≥5%处理能力； 12、支持设置感兴趣区域设置功能，可设置8块感兴趣区域； 13、具有黑白名单功能； 14、具有7行字符显示功能，字体颜色可设置； ★15、内置扬声器，可播放语录音频，支持远程喊话功能； 16、具备智能分析功能，包括区域入侵、绊线、人员聚集、进入区域、离开区域、奔跑、物品移除、物品遗留、徘徊、监控区域出现人脸、人数统计功能； 17、当环境区域低于一定值时，通过红外灯照射，可基本分辨距离不低于50米处所摄目标的轮廓和状态； ★18、需支持语音预警功能，当有人员进入警戒区域时，可通过语音提示方式进行警示，并可同时联动录像、抓拍功能； ★19、需支持白光预警功能，当有人员进入警戒区域时，可通过开启白光灯的方式进行警示，并可同时联动录像、抓拍功能； 20、电源适用性支持DC 12V±40%、AC24V±40%、POE供电； 21、1：1配套独立高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取；内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）；重点突出还原度，清晰度、声音高频不刺耳、中低频不含糊、清晰度高，声像定位准确；高速DSP浮点运算，实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除；内置浪涌防护、电源极性反接保护和静电保护；内置自主产权降噪算法、音频补偿算法，通过和原音信号的对比，在消除环境噪音的同时，尽最大程度还原拾取到的声音； ★22、为保证本项产品符合公安部执法办案规范与系统安全并达到无缝对接联调，该产品必须要与公安同步审讯机为同一品牌。 23、为保证本项产品能达到公安部执法办案中心的使用要求，投标时需提供有资质的检测机构出具的检测报告复印件。 | 23750 |
| 22 | 全景摄像机 | 10套 |  | 1、靶面尺寸≥1/1.8英寸，图像分辨率≥2592×1944 ，电动变焦镜头，镜头焦距范围不低于2.8～12mm； 2、具有 H. 265 、H.264 ( Main Profile,High Profile, Baseline Profile )、M-JPEG设置选项； 3、具有 1 个电源接口、1 个 RJ45 、l 个 RS485 、l 个 USB 、l 个 Micro SD 卡槽（最大支持 256GB存储卡）； 1对音频输入／输出接口；支持 2 路报警输入 、1路报警输出； ★4、内置扬声器，可播放预录音频，支持远程喊话功能。内置MIC，支持双向对讲； ★5、支持红外灯补光；红外灯具有 10 级灯光亮度可调，应具有手动／定时开关的功能；支持白光灯补光 ， 白光灯具有 10 级灯光亮度可调 ，应具有手动／定时开关的功能； ★6、支持在客户端同时打开 50 路视频画面进行浏览； 7、具有视频加密功能；具有NFS、SVC功能设置； 8、具有数字降噪功能、强光抑制功能、透雾设置选项、电子防抖设置、镜像功能、音频异常侦测功能、音频降噪设置功能、目标框选显示功能、自动增益功能、自动白平衡功能、背光补偿功能、电子快门功能、断电记忆功能、区域覆盖功能； 9、具有绊线 、双绊线 、进入区域 、滞留区域、离开区域 、物品遗留 、物品丢失 、徘徊检测、奔跑 、停车、视频遮挡 、人脸检测 、车牌识别 、人数统计 、值岗检测等行为的智能分析功能； 10、可通过 IE、客户端软件或 NVR 配置人脸检测和抓拍功能，并通过客户端软件或NVR 查看抓拍结果；人脸抓拍图片可设置为不小于 128 ×128 像素的单人脸部图片； ★11、具有红外灯变倍匹配设置功能； 12、支持断网续传，支持SD卡热插拔； 13、具有 GB/T 28181、Onvif 平台接入设置； 14、应在DC 12V±25%的供电条件下正常工作；支持POE供电； 15、防护等级：IP67； 16、1：1配套独立高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取；内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）；重点突出还原度，清晰度、声音高频不刺耳、中低频不含糊、清晰度高，声像定位准确；高速DSP浮点运算，实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除；内置浪涌防护、电源极性反接保护和静电保护；内置自主产权降噪算法、音频补偿算法，通过和原音信号的对比，在消除环境噪音的同时，尽最大程度还原拾取到的声音； ★17、为保证本项产品符合公安部执法办案规范与系统安全并达到无缝对接联调，该产品必须要与公安同步审讯机为同一品牌。 | 20000 |
| 23 | 签字抓拍摄像机 | 10套 |  | ★1、1/3英寸≥200万像素CMOS； 2、33倍光学变焦，16倍数字变倍； 3、需支持最低照度：彩色0.05lx，黑白0.01lx； 4、需支持RJ45、BNC输出接口； 5、需支持H.265、H.264（HP/MP/BP）、M-JPEG编码压缩算法； 6、需支持三码流同时输出,主码流1080p@30fps，副码流4CIF@30fps，三码流1080p@30fps； 7、需支持感兴趣区域设置功能； 8、需支持智能分析，如证人保护、绊线、 周界、人数统计、人脸检测、值岗检测等功能； 9、需支持音频降噪、声音异常检测功能； 10、水平360°连续旋转，垂直转动角度-30°～90°； 11、手动水平控制速度0.05～150°/s； 12、具备USB接口和Micro SD卡接口，可进行本地SD卡（最大支持128G）存储； 13、需支持图像自动翻转； 14、需支持内置MIC； 15、需支持1路音频输入和1路音频输出，支持≥3路报警输入、2路报警输出； 16、需支持POE+或12V两种供电方式； 17、1：1配套独立高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取；内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）；重点突出还原度，清晰度、声音高频不刺耳、中低频不含糊、清晰度高，声像定位准确；高速DSP浮点运算，实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除；内置浪涌防护、电源极性反接保护和静电保护；内置自主产权降噪算法、音频补偿算法，通过和原音信号的对比，在消除环境噪音的同时，尽最大程度还原拾取到的声音。 | 28000 |
| 24 | 同步时间温湿度数码屏 | 11台 |  | 1、具有RS485/232接口； 2、静态数字显示，表面贴膜，防止图像闪烁，减少白光，适于同步录音录像； 3、采用超高精度时钟，精度≥2PPM； 4、支持自动校准时钟或与计算机时间同步； 5、温湿度和紧急情况报警设定及处理功能； 6、12V低压供电。 | 15301 |
| 25 | 指纹签章一体机 | 10台 |  | 1、采用高品质的IPS液晶显示屏，同时使用了背光控制技术和画质增强技术，对画面进行了色彩修正、降噪、边缘锐化等，可以良好的精准色彩和自然细腻的画面表现； 2、采用无源无线压力感应技术，实现压感笔无须电池供电，手写真迹签名； 3、采用顶级半导体按压式传感器； 4、特有的干湿手指适应技术，能正常采集干燥、沾水手指指纹，指纹图像清晰，不呈现黑块； 5、具有残留指纹抑制功能，能自动清除残留指纹印； 6、配置IPS显示器，屏幕尺寸≥10英寸； 7、分辨率≥1280 x800； 8、亮度≥300cd/㎡； 9、触控方式支持电磁感应式和电容触摸方式； 10、笔读写速度≥133PPS； 11、精确度≥±0.5mm（中间区域）、≥±2mm（距边缘5mm）。 | 40000 |
| 26 | 生命体征仪 | 1台 |  | 1、一体化设计，可插拔充电电池； 2、采用 ARM 芯片主板及嵌入式 Linux 操作系统； 3、可外接 DC12V 电源； 4、低功耗设计，主机无风扇，静音、防尘； 5、显示屏≥7″彩色 TFT，4 通道波形显示，趋势共存等多重界面显示； 6、基本监测内容：心电、血氧、脉律、血压； 7、数字血氧技术，抗电刀干扰，抗运动干扰能力强； 8、具有无创血压测量功能； 9、具有声、光双重三级报警功能，报警上、下限连续可调； 10、可显示趋势数据和趋势图，可存储 72 小时趋势数据； 11、支持网络通讯，可与管理系统远程联网，实现体征状态数据的上传汇总和动态显示。 | 8700 |
| 27 | 智能一体审讯操作台 | 10套 |  | 1、★可根据采购现场定制。 规格≥L1400mm*W800mm*H700mm，板材厚度≥50mm； 2、采用规格化的桌面设计、专业化的整体架构、全木防碰撞精密制作、汽车静电喷漆工艺生产而成； 3、颜色可定制，需突出科技、稳重的风格，设备的摆放更具专业感，产品设计大气且具有防潮、防静电、防触电等特点； ★4、主材要求：封边采用全自动化机器封边技术，材料≥1.5mm厚双色PVC封边条（其中桌面板上部采用与桌面板同色的PVC材质封边，高度≥10mm；下部采用铝箔金属色PVC材质封边，高度≥40mm；封边条为一体成型材质）； 5、标配内嵌式多媒体接口及电源插座信息盒，国标冷轧钢板采用(A1)级，必须满足全阻尼慢回弹不割手全静音工艺，达到定制多设备电源接入要求； 6、辅材均采用E0级环保基材，密度≥700KG/L。经过防火、防烫、防划、防潮、防酸碱、防污、二次烘干蒸发等处理，含水率8%-12%。甲醛释放量≤1.5mg/L，各项指标均达国家标准； 7、硬度需≥H级，优质国标五金配件，主要材质要求磨砂、钢化玻璃、金属钣金混合材质，必须具备漏电保护、防静电、低电耗、超静音功能； 8、本次要求1：2配备操作椅：椅背可选优质尼龙网面料或海绵PU皮，座垫为高密度定型海绵，实木或五星级不锈钢弓形脚架方通材料； 9、本次要求1：1配备装备及抽屉带锁储物矮柜，板材厚度≥10mm，面板采用多层实木板，辅材均采用E0级环保基材，密度≥700KG/L，经过防火、防烫、防划、防潮、防酸碱、防污、二次烘干蒸发等处理，含水率8%-12%，甲醛释放量≤1.5mg/L，各项指标均达国家标准，硬度达到H级，国标五金配件，颜色：可定制； 10、本次要求1：1配备活动主机架，板材厚度≥10mm，面板采用多层实木板，辅材均采用E0级环保基材，密度≥700KG/L，经过防火、防烫、防划、防潮、防酸碱、防污、二次烘干蒸发等处理，含水率8%-12%，甲醛释放量≤1.5mg/L，各项指标均达国家标准，硬度≥H级，国标五金配件，颜色：可定制； 11、设备显示屏需达到桌面45-60度的全向升降式或内嵌式含钢化玻璃，所有桌面设备均可内嵌式放置槽道，达到防撞、无任何外露线要求； 12、桌体可内置信创类一体彩色打印扫描复印电子操作口，方便进行记录扫描、彩色打印等操作； 13、内置对讲和紧急呼叫报警装置，方便进行指挥、询问、讯问、笔录操作； ★14、可内置信创类单位工控机，每位性能≥4核2.6GHz/4G/120GSSD/DVDRW/千兆网卡/显示屏/鼠标/键盘，需要满足讯询问区审讯笔录、紧急呼叫、信息记录、笔录打印操作。 | 388000 |
| 28 | LED电子门牌 | 10台 |  | 1、需支持双行双色显示，第一行显示房间号，第二行显示房间状态； 2、第二行可以通过平台联动显示办案中、空闲中、预约中等； 3、每行最多可同时显示5个汉字，超过5字支持滚动显示； 4、采用网络控制协议，RJ45接口； 5、功率：20~30W； 6、尺寸：长53cm，宽23cm，高 3.5cm，可定制。 | 14000 |
| 29 | 辨认室特写球机 | 1套 |  | ★1、1/3英寸≥200万像素CMOS； 2、33倍光学变焦，16倍数字变倍； 3、需支持最低照度：彩色0.05lx，黑白0.01lx； 4、需支持RJ45、BNC输出接口； 5、需支持H.265、H.264（HP/MP/BP）、M-JPEG编码压缩算法； 6、需支持三码流同时输出,主码流1080p@30fps，副码流4CIF@30fps，三码流1080p@30fps； 7、需支持感兴趣区域设置功能； 8、需支持智能分析，如证人保护、绊线、 周界、人数统计、人脸检测、值岗检测等功能； 9、需支持音频降噪、声音异常检测功能； 10、水平360°连续旋转，垂直转动角度-30°～90°； 11、手动水平控制速度0.05～150°/s； 12、具备USB接口和Micro SD卡接口，可进行本地SD卡（最大支持128G）存储； 13、需支持图像自动翻转； 14、需支持内置MIC； 15、需支持1路音频输入和1路音频输出，支持≥3路报警输入、2路报警输出； 16、需支持POE+或12V两种供电方式； 17、1：1配套独立高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取；内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）；重点突出还原度，清晰度、声音高频不刺耳、中低频不含糊、清晰度高，声像定位准确；高速DSP浮点运算，实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除；内置浪涌防护、电源极性反接保护和静电保护；内置自主产权降噪算法、音频补偿算法，通过和原音信号的对比，在消除环境噪音的同时，尽最大程度还原拾取到的声音。 | 3000 |
| 30 | 智能医疗救助操作台 | 1套 |  | 1、★可根据采购现场定制。 规格≥L1400mm*W800mm*H700mm，板材厚度≥50mm。 2、采用规格化的桌面设计、专业化的整体架构、全木防碰撞精密制作、汽车静电喷漆工艺生产而成； 3、颜色可定制，需突出科技、稳重的风格，设备的摆放更具专业感，产品设计大气且具有防潮、防静电、防触电等特点； ★4、主材要求：封边采用全自动化机器封边技术，材料≥1.5mm厚双色PVC封边条（其中桌面板上部采用与桌面板同色的PVC材质封边，高度≥10mm；下部采用铝箔金属色PVC材质封边，高度≥40mm；封边条为一体成型材质）； 5、标配内嵌式多媒体接口及电源插座信息盒，国标冷轧钢板采用(A1)级，必须满足全阻尼慢回弹不割手全静音工艺，达到定制多设备电源接入要求； 6、辅材均采用E0级环保基材，密度≥700KG/L。经过防火、防烫、防划、防潮、防酸碱、防污、二次烘干蒸发等处理，含水率8%-12%。甲醛释放量≤1.5mg/L，各项指标均达国家标准； 7、硬度需≥H级，优质国标五金配件，主要材质要求磨砂、钢化玻璃、金属钣金混合材质，必须具备漏电保护、防静电、低电耗、超静音功能； 8、本次要求1：1配备操作椅：椅背可选优质尼龙网面料或海绵PU皮，座垫为高密度定型海绵，实木或五星级不锈钢弓形脚架方通材料； 9、本次要求1：1配备装备及抽屉带锁储物矮柜，板材厚度≥10mm，面板采用多层实木板，辅材均采用E0级环保基材，密度≥700KG/L，经过防火、防烫、防划、防潮、防酸碱、防污、二次烘干蒸发等处理，含水率8%-12%，甲醛释放量≤1.5mg/L，各项指标均达国家标准，硬度达到H级，国标五金配件，颜色：可定制； 10、本次要求1：1配备活动主机架，板材厚度≥10mm，面板采用多层实木板，辅材均采用E0级环保基材，密度≥700KG/L，经过防火、防烫、防划、防潮、防酸碱、防污、二次烘干蒸发等处理，含水率8%-12%，甲醛释放量≤1.5mg/L，各项指标均达国家标准，硬度≥H级，国标五金配件，颜色：可定制； 11、设备显示屏需达到桌面45-60度的全向升降式或内嵌式含钢化玻璃，所有桌面设备均可内嵌式放置槽道，达到防撞、无任何外露线要求； 12、桌体可内置信创类一体彩色打印扫描复印电子操作口，方便进行记录扫描、多色打印等操作； 13、内置对讲和紧急呼叫报警装置，方便进行医疗信息录入操作； ★14、可内置信创类单位工控机，每位性能≥4核2.6GHz/4G/120GSSD/DVDRW/千兆网卡/显示器含音箱/鼠标/键盘，需要满足医疗救助信息记录、紧急呼叫、信息打印操作。配备对接智能额温枪、血压仪。 | 30900 |
| 31 | 医疗救助设施 | 1套 |  | 1、医疗检查床可折叠，尺寸可按需求定制； 2、医疗装备柜； 3、急救担架； 4、氧气袋≥420L； 5、紧急医疗救助箱； 6、非接触额温枪； 7、医用防护服； 8、医用防护口罩； 9、专用约束带、约束服； 10、非爆燃消毒措施； 11、以上设施及数量需按采购人场地和要求配齐。 | 6000 |
| 32 | 解码录像机 | 2台 |  | 1、具备≥2个RJ45、2个VGA、2个HDMI、1个BNC音频输出、1对JACK音频输入/输出接口、2个RS485、1个RS232、 2个USB2.0、1个USB3.0、1个ESATA、8个SATA接口 、复位接口，具有≥16路报警输入接口和4路报警输出接口，双HDMI接口可同时输出异源高清视频信号； 2、需支持≥40路分辨率为1920×1080的视频信号输入； 3、具备视频入侵检测功能，进入视频警戒状态的设备，在警戒区域内探测到移动目标时，应能启动记录或发出报警信号，警戒区域的大小、位置、灵敏度、区域个数及进入警戒或撤除警戒等功能，均应能设置； 4、具备视频信号丢失报警功能，当视频信号丢失时，应能发出报警信号，响应时间≤5s； 5、设备具有故障报警功能，故障提示声压≥60dBA，持续时间≥5min； ★6、设备对重要的数据能够进行备份，支持NTFS文件系统，录像文件支持备份为MP4格式； 7、具备硬盘管理功能≥8盘位硬盘接入，支持盘组配置、配额配置，单块硬盘接入的最大容量≥10T； 8、能自动识别磁盘容量，可以显示硬盘容量、磁盘组的容量，硬盘的健康状态，SMART信息等硬盘信息； 9、存储录像时只对工作盘进行读写，空闲硬盘处于休眠状态直到需要进行读写操作时才被唤醒； ★10、需支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID10、RAID6、RAID3、RAID4、RAID50、RAID60、HOT-spare，可实现多个硬盘读写同步。支持硬盘热插拔，支持监控级和企业级硬盘组建RAID； 11、具备设备状态查看功能，可集中查看设备通道、录像、报警、网络、硬盘状态； 12、需支持MJPEG、H.264（Main Profile ， High Profile ，Baseline Profile）、H.265编码格式； 13、支持16路分辨率为1920×1080/32路分辨率为1280×720/40路分辨率为704×576的视频同时预览，支持16路视频通道同时回放； ★14、单画面预览时支持主画面与小画面同时预览，小画面支持回放、电子放大等功能； 15、需支持预览界面即时回放功能； 16、需支持回放预览功能，录像回放时，将鼠标停留在进度条上某时间点，可预览该时间点前后不小于10帧画面； 17、需支持存储前端抓拍的图片，并支持单路图片回放； 18、可选择按时段抓拍或报警抓拍，抓拍张数、抓拍间隔可调；抓拍图片可上传邮件或FTP； 19、具备检索预览功能，在检索页面中，单击搜索到的录像的图标，可预览该段视频文件起始不小于10秒录像，在检索页面中，单击搜索到的图片的图标，可预览该图片抓拍时间起的不小于10秒录像； 20、需支持在低码率下用单个通道的带宽在客户端同时查看最多20路通道的画面； 21、需支持录像切片功能，可将录像等分成不小于16路同时回放； 22、需支持外部文件回放功能，可播放移动存储设备中存放的录像； 23、设备网口支持UPNP(通用即插即用)协议； 24、需支持2个不同网段IP地址的IPC设备接入，支持将2个网口设置为同一IP地址，选择设为冗余模式或负载均衡模式； 25、需支持对网络摄像机自动分配IP、自动接入，并直接预览图像； 26、可按IP或通道号自增的规则批量添加局域网内的IPC； 27、设置用户密码时可自动提示密码复杂度为低、中、高； 28、具有假日录像策略、抽帧录像、冗余录像、纯视频录像、副码流录像、断网补录等功能； 29、需支持智能录像，可根据不同时间段、不同事件类型分别采用不同的编码模板进行录像；编码模板可调节帧率、码率等； 30、需支持对关键数据加锁并归档，只有解锁后才可被覆盖； 31、需支持前端摄像机断网时段内SD卡中的录像回传到NVR； 32、需支持对指定时间的录像进行标签并归档，可对相应标签进行查询、回放等； 33、需支持AEC回声抵消设置功能； 34、需支持音频混音功能，可将任意两通道声音同步录像； 35、需支持抽帧存储功能； 36、需支持对视频质量进行诊断，对监看角度变换、画面模糊等异常视频现象发出报警； 37、需支持卡口管理功能，可同时接入≥16个卡口摄像机，可按上传状态、行驶方向、路口/地点、车道/检测区域、车辆品牌、车身颜色、车辆类型、车牌号码进行检索，并导出记录及图片； 38、需支持文字预案功能，报警后可联动文字预案，可设置≥16种预案模板； 39、需支持整机热备份功能，设置一台备份硬盘录像机，当主设备异常离线时，备份设备能替换主设备进行录像工作； ★40、配套正版安全软件，软件可在客户端设备的界面上生成带最新病毒库的启动应急磁盘，以便严重情况下对崩溃设备进行救援； 41、配套支持解码对接：单画面添加通道轮巡切换解码，支持国标GB28181等多协议接入设备，支持透明通道传输，支持H.264/265/MPEG4等编码格式，支持H.265、H.264的Baseline/Main/High-profile编码级别，支持ONVIF标准协议接入设备，支持RTP/RTSP协议进行设备浏览，支持平台以SDK方式集成设备，支持WEB方式或平台访问、配置和管理，支持远程获取和配置参数，支持远程导出和导入参数，支持远程获取系统运行状态、系统日志，支持远程重启、恢复默认配置、升级等日常维护； ★42、安装服务部署调试不限于南宁市公安局各支队或分局，本设备必须符合区厅执法规范化标准，能与南宁市公安局督察管理信息平台系统数据无缝对接； ★43、本项产品需承诺符合公安部执法办案规范与系统安全并达到无缝对接联调，该产品必须要与公安同步审讯机为同一品牌。 44、为保证本项产品能达到公安部执法办案中心的使用要求，投标时需提供有资质的检测机构出具的检测报告复印件。 | 15960 |
| 33 | 案管一体操作台 | 4套 |  | ★可根据采购现场定制。 规格≥L1400mm*W800mm*H700mm，板材厚度≥50mm； 2、采用规格化的桌面设计、专业化的整体架构、全木防碰撞精密制作、汽车静电喷漆工艺生产而成； 3、颜色可定制，需突出科技、稳重的风格，设备的摆放更具专业感，产品设计大气且具有防潮、防静电、防触电等特点； ★4、主材要求：封边采用全自动化机器封边技术，材料≥1.5mm厚双色PVC封边条（其中桌面板上部采用与桌面板同色的PVC材质封边，高度≥10mm；下部采用铝箔金属色PVC材质封边，高度≥40mm；封边条为一体成型材质）； 5、标配内嵌式多媒体接口及电源插座信息盒，国标冷轧钢板采用(A1)级，必须满足全阻尼慢回弹不割手全静音工艺，达到定制多设备电源接入要求； 6、辅材均采用E0级环保基材，密度≥700KG/L。经过防火、防烫、防划、防潮、防酸碱、防污、二次烘干蒸发等处理，含水率8%-12%。甲醛释放量≤1.5mg/L，各项指标均达国家标准； 7、硬度需达到H级，优质国标五金配件，主要材质要求磨砂、钢化玻璃、金属钣金混合材质，必须具备漏电保护、防静电、低电耗、超静音功能； 8、本次要求1：1配备操作椅：椅背可选优质尼龙网面料或海绵PU皮，座垫为高密度定型海绵，实木或五星级不锈钢弓形脚架方通材料； 9、本次要求1：1配备装备及抽屉带锁储物矮柜，板材厚度≥10mm，面板采用多层实木板，辅材均采用E0级环保基材，密度≥700KG/L，经过防火、防烫、防划、防潮、防酸碱、防污、二次烘干蒸发等处理，含水率8%-12%，甲醛释放量≤1.5mg/L，各项指标均达国家标准，硬度达到H级，国标五金配件，颜色：可定制； 10、本次要求1：1配备活动主机架，板材厚度≥10mm，面板采用多层实木板，辅材均采用E0级环保基材，密度≥700KG/L，经过防火、防烫、防划、防潮、防酸碱、防污、二次烘干蒸发等处理，含水率8%-12%，甲醛释放量≤1.5mg/L，各项指标均达国家标准，硬度≥H级，国标五金配件，颜色：可定制； 11、设备显示屏需达到桌面45-60度的全向升降式或内嵌式含钢化玻璃，所有桌面设备均有内嵌式放置槽道，达到防撞、无任何外露线要求； 12、桌体可内置信创类一体彩色打印扫描复印电子操作口，方便进行记录扫描、彩色打印等操作； 14、需要与南宁市公安局合成作战平台数据管理系统无缝对接，联网后可获取联网平台的联网资源，可查询录像并对录像进行下载后直接导入； 15、系统应该支持智能化工具模式，可直接对文件进行智能分析； 16、系统应该支持流程化引导，流程化引导应密切贴合民警办案的工作流程，有序完成基于图像的侦查研判； 17、系统应该支持创建案件，记录案件名称、案发时间、案发地点、案件类型、案件性质、案件简介等基本信息进行描述； 18、系统应该支持矢量地图，可进行放大缩小、拖动等操作； 19、地图应该1-20等级可调，同时系统应能在地图上采用多种方式进行点位的查询，包括点周边、线周边、框选、模糊查询、轨迹捕捉等方式，实现一键式调取案发点周边监控点； 20、系统应该能在电子地图上标注未联网监控点，并进行信息录入等，要求可对导入的视频进行校时操作，保证资源的时间一致性； 21、需要支持多路回放功能； 22、系统应该能将各厂家非标视频进行标准格式进行转换，转换成标准MP4格式，方便后期的分析处理； 23、系统应该能对如下格式进行标准化转换：ifv、mov、vob、rec、avi、rmvb、mp4、wmv、mkv、mod、asf、flv、f4v、mpg、ts、264、h.264、sv5等； 24、系统应该具备视频摘要功能，提取视频中提取运动物体，将长时间的录像浓缩成短时间的录像； 25、要求摘要视频中疏密度1-5级可设，可根据情况进行摘要视频中目标密度的调整； 26、摘要视频应该根据所设置的密度，在合成视频的时间点上均匀分布目标物体； 27、在一定场景下分辨率为720P的视频，应该能实现40:1压缩率，即原始视频为40分钟，则摘要视频应可实现小于1分钟； 28、在一定场景下分辨率为720P的视频摘要处理的时间应该为10:1，即原始视频为30分钟，则摘要处理的时间可实现小于3分钟； 29、应该支持直接导出摘要视频进行保存； 30、摘要视频中要求具备智能鼠标选中暂定功能； 31、针对摘要后找出的可疑视频，要求可截图并可截取视频片段保存，要求提供线索一键切取保存功能； 32、要求在智能摘要处理时可生成目标快照，即以图片的方式记录运动目标的活动详情，目标快照可直接关联原始视频； 33、要求对目标快照进行检索，包括对人、车、物分类检索，对目标大小进行5级分类检索，包括大、大中、中、中小、小目标； 34、要求支持对目标颜色进行过滤，同时提供屏幕取色功能，要求支持设定感兴趣区域，对区域进行过滤，支持设定带方向的跨线，对于目标移动的方向性进行过滤； 35、要求可通过算法对模糊、光线昏暗、玻璃遮挡等的图片及图像进行清晰化处理，图像的处理应包括明亮、柔和、去雾等，图片的处理应针对场景提供明亮、柔和、去雾、目标增强等，处理后可挖掘更多线索信息，保存线索信息； 36、为凸显线索点，要求可对图片进行编辑，包括画框、画圈、绘制线条等功能，同时支持对线索点进行文字批注； 37、需要支持对视频片段进行剪切，保留感兴趣的视频片段； 38、需要支持针对多个视频片段合并成一段视频； 39、需要可对案件人、车、物进行结构化描述； 40、需要可根据搜集的线索片段，在电子地图上绘制嫌疑人活动轨迹，形成研判轨迹，系统应支持制作多张研判轨迹，研判轨迹应能直接嵌入图片或视频，后期可直接在研判轨迹地图上打开视频与图片进行查看； 41、研判轨迹的地图应支持批注多种信息，在地图上标注时其颜色、线条粗细、类型均可自主选择； 42、需要分析研判结束后可生成word版的研判报告，报告中需包括案件简要描述、案件中的嫌疑人、嫌疑车等关键信息与线索、案件总结、案情轨迹分析结果、涉案的人车物等； 43、应该具备案件证据本地保存功能，将案件中所包含的视频、图片、文档、研判报告等进行统一归档； 44、应该支持案件导出、案件删除等； ★45、需要承诺与南宁市公安局合成作战平台数据管理系统无缝对接，现场部署多警种数据的案件管理系统，以达到每日案件研判、研判线索流转、专案研判、案件串并的功能； 46、需要能把采集信息同步上传至南宁市公安局警务综合采集系统，进行实时数据比对研判； ★47、可通过管理平台制作自动安装包，管理平台可更新安装程序包的病毒库版本，安装包可实现对第三方软件自动卸载； 48、定制服务：支持硬盘分区、可定制开机Logo画面、丝网印刷公司标志, 为保证质量； 49、需要支持配置桌面保密云软件，需实现现有60个桌面云授权的终端虚拟化： 1)桌面保密云软件系统需支持终端设备：PC机, 个人笔记本, 云终端（瘦客户机）, iPad平板电脑,iPhone手机,Android手机, Windows Phone手机设备接入权限级访问； 2)桌面保密云软件系统支持信创系统及如下操作系统：Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8，Microsoft Windows 10, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2014, MAC OS X, Linux, Unix, Apple IOS, Google Android； 3)桌面保密云软件系统支持如下访问模式： Web方式访问，Agent方式访问； 4)桌面保密云软件系统支持如下Web浏览器型号: Internet Explorer, Mozilla FireFox, Safari, Java client, Opera v9, Google Chrome； 5)桌面保密云软件系统应支持如下外设：针式打印机/激光打印机/密码键盘/SIM卡读写卡器/身份证读卡器/串口/并口/USB口； 6)桌面保密云软件系统支持如下网络模式：Lan、Wan、Wifi, Internet、3G, 4G等, 支持通过代理网关实现外网对于内部资源的安全访问； 7)桌面保密云软件系统支持用户工作场景:托管式虚拟桌面,流化虚拟桌面,共享式虚拟桌面,共享式虚拟应用,流化虚拟应用,本地虚拟桌面； 8)桌面保密云软件系统支持两种类型桌面组：临时性桌面，用户在虚拟桌面中所做的任何操作在重启后将全部消失,永久性桌面，用户在虚拟桌面中所做的任何操作将被永久记录； 9)USB管理:用户通过终端设备与虚拟桌面建立的会话中，USB设备会话资源应被虚拟桌面服务器进行管理，可允许或阻止用户将客户端USB设备重定向到虚拟桌面, 可建立USB连接的相关规则； 10)磁盘驱动器管理：可允许或阻止用户访问终端设备上固定的磁盘驱动器,可允许或阻止用户访问终端设备上的光盘磁盘驱动器,可允许或阻止用户访问终端设备上的可移动磁盘驱动器； 11)打印机管理：可启用或者停止自动创建通用打印机, 可允许或阻止自动安装Windows操作系统自带打印机驱动； 12)安全加密：支持传输协议加密和传输线路加密，可进行128bit加密，支持SSL加密传输； 13)身份认证：可与域控制器相结合，支持RSA Secure ID等双因子认证，支持用户证书认证； 14)智能访问控制：安全网关可以对远程访问的终端进行端点扫描，控制虚拟化系统发布不同的应用和桌面系统给远程访问用户。可支持的终端扫描对象应该包括如下内容：本地文件，Windows进程，注册表信息，系统服务，操作系统类型，防病毒和安全软件； 15)系统监控：支持对物理服务器和虚拟机的CPU、内存、磁盘、网络IO等参数和性能进行监控，支持定制各种监控指标的告警阈值，能够及时发现故障和判断故障位置，并能够提供多种预警手段。如：邮件、短信、语音等； 16)桌面虚拟化软件：硬盘保护功能、网络同传功能（千兆网络传输速度≥8GB/s，可设定传输速度，底层唤醒，断点续传并支持物理掉线无限时，支持增量缓存/增量同传/增量克隆，排程同传并可提前安排设置同传的时间及内容，分组同传）、网络控制功能（资产实时管理和监控功能，IP地址集中管理，远程端口锁定、远程协助和远程唤醒及可同时控制所有计算机重启/关机、IP、计算机名自动分配、立即还原）、系统快速恢复功能、无人值守全自动部署、为系统及应用提供虚拟化平台、提供运维管理； 17)需要支持Web在线管理，按需还原。可根据应用需求随机定制还原策略，确保病毒无法感染管理机； 18)需要支持搭建私有云平台，支持跨互联网，支持离线运行，即当云平台服务器或管理机出现宕机或网络出现故障无法连线通信时，不影响其他计算机的正常使用； 19）为保证实施质量需投标人实施，如有请提供配套的云管理平台证明复印件。 50、需要采用EDSC协议，遵循数据链路层帧传输标准，数据以扇区流及动态增量的方式按需交付到客户端本地磁盘，避免IP攻击； 51、需要采用扇区存储格式，解决协议冲突和兼容性问题，与不同的应用软件随意模块化组合构建出多个独立的个性桌面环境，并实现数据本地读写本地运算，确保原有PC性能不变，并保留个性化设置； 52、本项目要求系统中所有的桌面保密云管理服务器均可对外提供服务，分担负载，具有负载均衡功能； ★52、内置信创类单位工控机，每位性能≥4核2.6GHz/4G/120GSSD/DVDRW/千兆网卡/显示器含音箱/鼠标/键盘，需要满足案件管理中心进行登记、检查、记录、扫描、打印、封装操作。 | 123600 |
| 34 | 值班一体操作台 | 1套 |  | ★可根据采购现场定制。 规格≥L1400mm*W800mm*H700mm，板材厚度≥50mm； 2、采用规格化的桌面设计、专业化的整体架构、全木防碰撞精密制作、汽车静电喷漆工艺生产而成； 3、颜色可定制，需突出科技、稳重的风格，设备的摆放更具专业感，产品设计大气且具有防潮、防静电、防触电等特点； ★4、主材要求：封边采用全自动化机器封边技术，材料≥1.5mm厚双色PVC封边条（其中桌面板上部采用与桌面板同色的PVC材质封边，高度≥10mm；下部采用铝箔金属色PVC材质封边，高度≥40mm；封边条为一体成型材质）； 5、标配内嵌式多媒体接口及电源插座信息盒，国标冷轧钢板采用(A1)级，必须满足全阻尼慢回弹不割手全静音工艺，达到定制多设备电源接入要求； 6、辅材均采用E0级环保基材，密度≥700KG/L。经过防火、防烫、防划、防潮、防酸碱、防污、二次烘干蒸发等处理，含水率8%-12%。甲醛释放量≤1.5mg/L，各项指标均达国家标准； 7、硬度需≥H级，优质国标五金配件，主要材质要求磨砂、钢化玻璃、金属钣金混合材质，必须具备漏电保护、防静电、低电耗、超静音功能； 8、本次要求1：1配备操作椅：椅背可选优质尼龙网面料或海绵PU皮，座垫为高密度定型海绵，实木或五星级不锈钢弓形脚架方通材料； 9、本次要求1：1配备装备及抽屉带锁储物矮柜，板材厚度≥10mm，面板采用多层实木板，辅材均采用E0级环保基材，密度≥700KG/L，经过防火、防烫、防划、防潮、防酸碱、防污、二次烘干蒸发等处理，含水率8%-12%，甲醛释放量≤1.5mg/L，各项指标均达国家标准，硬度达到H级，国标五金配件，颜色：可定制； 10、本次要求1：1配备活动主机架，板材厚度≥10mm，面板采用多层实木板，辅材均采用E0级环保基材，密度≥700KG/L，经过防火、防烫、防划、防潮、防酸碱、防污、二次烘干蒸发等处理，含水率8%-12%，甲醛释放量≤1.5mg/L，各项指标均达国家标准，硬度达H级，国标五金配件，颜色：可定制； 11、设备显示屏需达到桌面45-60度的全向升降式或内嵌式含钢化玻璃，所有桌面设备均可内嵌式放置槽道，达到防撞、无任何外露线要求； 12、桌体可内置信创类一体彩色打印扫描复印电子操作口，方便进行记录扫描、彩色打印等操作； 13、内置紧急呼叫报警装置，方便进行看守监控操作； ★14、可内置信创类单位工控机，每位性能≥4核2.6GHz/4G/120GSSD/DVDRW/千兆网卡/显示屏/鼠标/键盘，需要满足值班员监控、信息记录、记录打印操作。 | 30900 |
| 35 | 短信猫 | 2台 |  | 1、串口多功能定制版，在RS232/RS485/TTL上提供双向数据传输； 2、远程通讯方式有短信、GPRS、DTMF、CSD等多种方式； 3、两路(可扩展)报警输入开关接口； 4、可以扩展1-3路模拟输入接口； 5、可以扩展报警语音自动播放功能； 6、可以扩展掉电报警、内置彩信拍照传感器； 7、输出传感器有常开常闭接点个一组，方便使用； 8、可以短信远程控制； 9、可以电话双音频(DTMF)远程控制； 10、可以来电号码识别远程控制； 11、可以通过GPRS连接远程服务器控制； 12、支持RS232/RS485/TTL设备参数配置； 13、报警时支持多个用户号码(可以扩展到1-64个用户号码)； 14、报警布撤防可以通过短信、DTMF、定时多种方式； 15、多重看门狗技术，保证不死机； 16、DB9接口定义RS232：5-接地、3-接收数据、2-发送数据； 17、RS485: 3-A、2-B； 18、TTL：5-接地、3-接收数据、2-发送数据； 19、输入接口：8和5-第一组报警触发开关、9和5-第二组报警触发开关； 20、输出接口：4和7-常开接口、6和7-常闭接口 6.模拟量输入：1和5构成0-5V模拟电压输入端口。 | 2160 |
| 36 | 定位腕带 | 20个 |  | 1、无遮挡平均定位精度≤15CM，一般遮挡下平均定位精度≤30cm； 2、电池形式，充电电池； 3、标签状态全监测、标签命令可下发； 4、刷新率单频段可调整，无需其他频段辅助； 5、防拆型手环，具有防拆防剪断报警功能，具备SOS报警功能，具备防水功能； 6、防护等级≥IP67； 7、需支持心率检测，心率超值报警，异常信息主动报警，腕带破坏报警提示。 | 14000 |
| 37 | 拆解工具 | 10套 |  | 1、磁力开锁，达到方便快捷； 2、将解锁钥匙卡到磁力扣上方，手动按压磁力扣按键，即可完成磁力扣解锁。 | 4000 |
| 38 | 定位卡片 | 40张 |  | 1、支持充电，两级定位识别，大范围模糊位置识别，小范围关键区域识别； 2、防雷、防水、防霉、防冲击； 3、符合国家电磁辐射防护规定，集成13.56M频段； 4、需要与办案区智能管理系统软件无缝连接； 5、按2：1配套卡片充电器，定位卡片与基站工作在433M频段，数据交换简单高效，卡片数据单向传输，基站负责接收。 | 21160 |
| 39 | 腕带充电器 | 10个 |  | 1、无遮挡平均定位精度≤15CM，一般遮挡下平均定位精度≤30cm； 2、具有按钮报警功能，并可软件取消报警； 3、电池形式，充电电池； 4、标签状态全监测、标签命令可下发； 5、刷新率单频段可调整，无需其他频段辅助。 | 2400 |
| 40 | 卡片充电器 | 10个 |  | 1、支持USB或TYPE C输入； 2、可同时供给4个定位卡片充电； 3、允许座充和挂充；快速充电； 4、具有短路、过充、过放及放电过流等保护措施； 5、充电指示灯技术规格：卡片充电器充电1.5~2小时；充电指示灯亮（红）表明正在充电，充电完毕时绿灯亮； 6、工作温度－25℃～65℃；尺寸≥108mm* 101mm*30.8mm。 | 4500 |
| 41 | 定位基站 | 28台 |  | 1、海量数据快速处理； 2、高效标签数据接收； 3、多种数据传输方式； 4、高可靠性收发校验； 5、供电传输有效结合； 6、隔离防雷击电源模块，满足工业级应用要求； 7、自适应以太网模块，可实现稳定有效的远程配置； 8、具备先进防冲突算法，可同时识别多个卡片/腕带；加密计算与安全认证，防止链路侦测与数据破解。 | 169792 |
| 42 | 定位引擎 | 1台 |  | 1、实时处理人员行动轨迹和位置/进入区域时间及停留时长； 2、对危险区域/禁入区域动态监控，有人禁入，联动管理平台报警； 3、嫌疑人人员数量/信息/位置实时同步管理平台； 4、人员位置发生变化实时更新人员位置信息，数据同步传输地图服务器显示人员位置和视频； 5、汇总各区域工作人员数量，对于越权的行为进行及时告警，联动摄像头，查看人员视频信息等； 6、需支持人员的基本信息和详细信息的处理和数据关联； 7、监控记录查询对进出人员的区域记录，并提供关联查询到其进入区域的登记信息功能。监控记录信息包括记录时间、监控区域、监控对象； ★8、可搭载定位系统硬件平台：企业级高性能平台安可服务器，CPU≥1颗64核2.2GHz/16GB内存速率2666MT/s/2*600GB 15K/支持RAID 0/1/5/10 /550W 1 + 1冗余电源/机架式 2U/支持安可服务器操作系统/需适配办案中心无线定位系统，主要用途为定位引擎。 | 36998 |
| 43 | 定位交换机 | 2台 |  | 1、交换容量≥590Gbps； 2、包转发率≥250Mpps； 3、24个10/100/1000Base-T以太网端口，2个万兆SFP+； 4、为了提高设备可靠性，支持模块化可插拔双电源； 5、支持1个扩展插槽，可扩展支持业务插卡； 6、支持64K MAC地址容量； 7、需要支持4K个VLAN； 8、需要支持Guest VLAN、Voice VLAN； 9、需要支持MUX VLAN功能或类似技术； 10、需要支持STP(IEEE802.1d)，RSTP(IEEE802.1w)和MSTP(IEEE802.1s)协议； 11、路由表≥16000； 12、需要支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6； 13、需要支持基于源IPv6地址、目的IPv6地址、四层端口、协议类型等ACL； 14、需要支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN(VPLS，VLL)、MPLS-TE； 15、三层组播组数≥2048； 16、需要支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制； 17、需要支持基于端口的组播流量统计； 18、需要支持IGMP v1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM； 19、需要支持多个物理端口的流量镜像到一个端口； 20、需要支持流镜像； 21、需要支持远程端口镜像（RSPAN）； 22、需要支持对端口入方向、出方向进行速率限制； 23、需要支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记； 24、需要支持基于队列限速和端口整形功能； 25、需要支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击； 26、需要支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定； 27、需要支持黑洞MAC地址； 28、需要支持CPU保护功能； 29、需要支持堆叠，主机堆叠数不小于9台； 30、需要支持G.8032标准以太环网协议； 31、需要支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用； 32、纵向虚拟化的子节点交换机支持堆叠； 33、需要支持SNMPv1/v2/v3； 34、需要支持网管系统、支持WEB网管特性； 35、需要支持零配置部署； 36、需要支持Openflow 1.3标准。 | 4198 |
| 44 | 视频指挥球机 | 1套 |  | ★1、1/3英寸≥200万像素CMOS； 2、33倍光学变焦，16倍数字变倍； 3、需支持最低照度：彩色0.05lx，黑白0.01lx； 4、需支持RJ45、BNC输出接口； 5、需支持H.265、H.264（HP/MP/BP）、M-JPEG编码压缩算法； 6、需支持三码流同时输出,主码流1080p@30fps，副码流4CIF@30fps，三码流1080p@30fps； 7、需支持感兴趣区域设置功能； 8、需支持智能分析，如证人保护、绊线、 周界、人数统计、人脸检测、值岗检测等功能； 9、需支持音频降噪、声音异常检测功能； 10、水平360°连续旋转，垂直转动角度-30°～90°； 11、手动水平控制速度0.05～150°/s； 12、具备USB接口和Micro SD卡接口，可进行本地SD卡（最大支持128G）存储； 13、需支持图像自动翻转； 14、需支持内置MIC； 15、需支持1路音频输入和1路音频输出，支持≥3路报警输入、2路报警输出； 16、需支持POE+或12V两种供电方式； 17、1：1配套独立高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取；内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）；重点突出还原度，清晰度、声音高频不刺耳、中低频不含糊、清晰度高，声像定位准确；高速DSP浮点运算，实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除；内置浪涌防护、电源极性反接保护和静电保护；内置自主产权降噪算法、音频补偿算法，通过和原音信号的对比，在消除环境噪音的同时，尽最大程度还原拾取到的声音。 | 2800 |
| 45 | 视频会议系统 | 1套 |  | 一、系统要求： ★1、高清视频系统必须与采购单位现有视频会议系统MCU兼容，要求与南宁市公安局现有高清视频终端设备及区公安厅的现有视频会议系统无缝对接； 2、采用硬件分体式结构,嵌入式操作系统，非PC架构、非工控机架构； 3、会议速率支持128Kbps—8Mbps； 4、支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准； 5、支持H.263、H.264、H.264 High Profile、MPEG4等视频编解码协议； 6、支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果； 7、支持H.239标准双流协议； 8、支持1080p60、1080p30、720p60、720p30高清视频编解码，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式； 9、支持动态图像双流和PC图像双流两种功能，在保证主流视频1080p 60fps前提下，第二路视频流不低于1080p30fps； 10、提供≥3路独立的高清视频输入接口、2路高清输出接口，其中需包含1路3G-SDI高清输入接口满足高清摄像机图像到终端的长距离无损传输；提供1路独立的标清视频输入/输出接口，不得采用私有非标接口或转接线缆实现； 11、提供≥4路音频输入接口，4路音频输出接口，支持模拟卡侬麦克风、数字麦克风音频输入接口； 12、支持1个RJ11电话接口，支持空闲或会议中电话接入； 13、系统具有字幕叠加功能，可通过终端控制系统在本地图像上不同位置设置叠加中文会场名、横幅、滚动字幕； 14、主席终端支持广播发言会场、主席选看、主席轮询、邀请终端入会、强制终端退会、结束会议等功能； 15、终端在空闲状态下，与外置的数字录像点播服务器配合，支持终端点播功能； 16、具有基本的系统检测诊断功能，包括呼叫状态显示、网络信息统计、本端音视频自环测试、日志、远程升级维护等功能； 17、提供≥2个10/100/1000M以太网接口，支持网口热备份； 18、具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到12%丢包时声音清晰、图像流畅、无马赛克，25%的丢包率情况下会议仍可进行； 19、摄像机支持桌面、三脚架正装或吊顶倒装等多种安装方式，可按用户需求进行安装； ★20、镜头采用≥1/3" HD CMOS，支持1080p30、1080p25、720p60、720p50等高清信号输出； ★21、支持≥12倍光学变焦； 22、支持广角镜头，水平视角≥72°； ★23、视频频输出支持3G-SDI、DVI接口，在不增加任何硬件设备的情况下满足1080p高清信号的长距离（≥80米）无衰减传输； 24、支持所有高清视频接口同时输出图像； 25、支持RS232控制接口，支持标准VISCA协议的菊花链控制； 26、支持全中文OSD菜单，方便调试； 27、支持自动白平衡、自动曝光、自动聚焦等功能； 28、水平转动范围≥±170°，垂直转动范围-30°～90°； 29、自带OLED显示屏，可方便显示视频输出分辨率； 30、自带电源开关按键，可一键打开或关闭摄像机电源； 31、支持保存≥100个预置位，当摄像机掉电重启后摄像机可自动调用预置位或转至掉电前位置； 32、支持红外透传功能，支持终端遥控器通过摄像机控制终端，方便调试； 33、大屏系统、麦克风需与视频终端同一品牌； 34、支持360°全向拾音，拾音距离≥6m； 35、采用数字音频接口，由高清视频终端供电； 36、频响50Hz~20KHz； 37、支持抗手机射频干扰功能； 38、支持≥4个麦克风级联部署，可满足更远距离声音采集； 39、具备触控式开关，可非常便捷的对麦克风进行哑音操作。 二、控管要求： 1、工控为纯硬件架构内部无操作系统，无系统崩溃、病毒侵扰、兼容性等问题，允许频繁开关机，开机启动响应时间不超过5秒； 2、模块化设计，包括输入卡、输出卡、切换卡、控制卡、风扇、电源等都是模块化的设计，方便以后升级维护。最大规模可扩容152路DVI/VGA/HDMI输入，608路CVBS信号输入，144路DVI输出； 3、先进的背板交换架构，每一通道分配独立带宽，高达10G/S。单通道最高支持速率4.95Gbps.处理多路高清信号，图像信号显示实时、不丢帧； 4、内部数字处理，自定义输出时钟，输出全同步,图像无撕裂； 5、高分底图功能，可自定义底图内容及轮循模式； 6、Dual-link DVI高分采集4K*4K，不低于2路Dual-link DVI输入，单卡2路输入；可支持EDID现场编辑修改； 7、单口HMDI高分输出4K*2K，单口最大可支持12个图层显示，单卡单路，最大可扩容至48路4K输出拼接显示，支持开窗、漫游、叠加；（4K屏专业输出卡）； 8、兼容小间距LED输出卡：主芯片采用28nm工艺，采用基于多相位滤波和边沿自适应的缩放算法，缩放效果，支持窗口随意漫游叠加，多通道图像同步输出；最小输出分辨率为32x32；一卡4路，最大可扩容至144路输出（LED专业输出卡）； 9、支持普通屏幕拼接、4K屏幕拼接、LED显示屏拼接一体化管理； 10、级联大屏开关机、通道切换、灯泡切换、定时开关机，级联矩阵控制，级联监控矩阵在拼接器软件上实现序列切换、分组切换、群组切换，云台控制； 11、输出通道自定义，可随意调整输出通道顺序调整； 12、信号源自定义名称和编组； 13、信号任意开窗、叠加、拉伸、缩放、画中画、漫游； 14、支持信号任意大小裁剪，且支持VGA输入信号自动调整； 15、IP流解码单板2路RJ45接口，每个接口解码2路输入，每输入窗口有四种工作模式（1高清/4路720分割/9路D1分割/16路CIF分割）； 16、根据工作模式不同，这样每张卡可以解码4路高清1080P/16路720P/36路D1/64路CIF； 17、在轮询状态下，支持4路高清1080P/8路720P/18路D1/32路CIF； 18、视频接入支持标准RTSP协议，支持WINDOWS网络客户端抓屏，达尔文流媒体服务器； 19、支持本地监视，在控制室可通过本地监视器实时监看大屏显示画面； 20、多信号格式输入，包括复合视频、YPbPr/YCbCr、VGA、DVI、IP流媒体、HDMI、3G/SD/HD-SDI、HDBaseT、 SD-Card等； 21、输入卡、输出卡、风扇模块、电源模块支持热拔插，允许系统在不断电的情况下进行板卡替换升级维护。最大可扩容到144路1080P信号输入，574路NTAL/PAL制信号输入，144路1080P信号输出实时处理； 22、逆场同步技术，画面无缝同步切换。无黑场，无延时； 23、视频信号专有高级色彩管理（3D ACM）进行倍线和运动补偿，画面亮丽、流畅； 24、网络抓屏功能，支持局域网内计算机显示静态画面通过网络上屏； 25、多达32个场景的存储，100多种预案管理模式； 26、支持画面预监功能，无需显示器可在软件上以悬浮窗形实时显示； 27、支持Web管理，网页控制功能，可实现局域网（含无线网络）内电脑，PAD通过网页模式控制大屏开关机，场景切换； 28、电子地图功能，可导入电子地图，将场景预案拖拽到地图任意位置，实行定点切换； 29、软件可视化管理，支持PC端及移动端，且PC版支持windowsXP以上包括win7、win8、win10等系统，移动版APP支持：IOS、安卓、MACOS系统； 且IOS版无需越狱； 30、信号源查找及过滤功能； 31、网口和串口RS-232通讯控制，并开放控制协议； 32、支持摄像头信号本地直播功能，可对其云台，焦距实现控制； 33、报警联动功能，可实现前端报警信号与拼接器输入信号，输出通道，场景，系统预案联动； 34、信号源查找及筛选功能； 35、单台设备可实现对多组拼接墙控制； 36、拼接器加密功能：控制主机只有安装有与拼接器对应的加密锁才能控制拼接器； 37、几何颜色校正独有相机全自动扫描调试，全程无需人工参与； 38、支持≥12路高清计算机信号输入，分辨率支持到1080P及4K等高清，向下兼容所有标准分辨率，特殊分辨率可定制； 39、高清底图，带SD存储，可自定义底图内容及轮循模式； 40、DVI双链路采集，分辨率支持到4K×4K等超高分辨率，可任意定制超高分辨率； 41、IP流媒体采集，采用了基于标准的H.264 / MPEG-4 AVC 编解码技术和RTSP协议，可解码市面上多家IP摄像头和编码设备，支持到1080P解码； 42、视频采集，自适应NTSC/PAL/SECAM等模拟制式； 43、HDMI采集，支持HDCP协议，HDMI1.3a标准、DVI1.0标准； 44、可定制双绞线、光纤输入； 45、支持≥2路DVI-I接口高清DVI输出，兼容HDMI,VGA输出。且双绞线、HDBaseT输出； 46、HDMI输出最大可支持3840x2160 分辨率实时输出，最大可支持16画面720P的点对点显示； 47、DVI-I输出分辨率支持到1920×1200@60HZ及1080P等高清输出，向下兼容所有分辨率，分辨率可自定义； 48、DVI-I输出（LED屏专业输出卡）输出分辨率支持到1920×1200@60HZ及1080P、4K等高清输出，向下兼容所有分辨率。分辨率可自定义最小输出分辨率为32x32； 49、PC端管理软件支持信创系统且支持触摸操作； 50、支持预监功能，且信号源以悬浮窗方式实时显示输入内容； 51、本地直播功能：纯软件功能，支持网络内摄像头视频实时查看，可控制云台转动，焦距调整； 52、报警联动功能：关联网络报警主机，实现前端报警信号与拼接器输入信号，输出通道，场景，系统预案联动； 53、软件支持LED拼接模式和全屏显示切换； 54、移动端：移动版APP支持：IOS、安卓、MACOS系统；且IOS设备无需越狱； ★55、软件支持在虚拟大屏上开窗、漫游、调整大小、切换信号源、窗口置顶、置底、关闭等操作； 56、移动端支持场景的保存、调用。自动搜索拼接器中保存的场景列表； ★57、可设置大屏拼接参数和输出分辨率； ★58、软件支持多组屏管理，每组屏可单独操作窗口和场景； 59、软件支持预监功能，可在软件中实时看到大屏和输入信号的图像； 60、支持矩阵控制和联动开窗功能； 61、对支持音频的矩阵可以实现音频同步切换以及音量和静音控制。 ★62、软件主界面使用简洁风格，至少由四部分组成：如工具面板。操作面板，面板可以折叠。下方是状态栏，可显示操作提示、当时进度和缩放比例等。中间区域是大屏操作区，显示一个虚拟的大屏拼接图像，可以在上面进行开窗口、切换通道等操作； 63、需要提供完整的SDK协议包，并可为第三方开发提供技术服务。 | 130350 |
| 46 | 研判触控指挥屏 | 1台 |  | 一、硬件参数要求： ★1、屏幕尺寸（对角线）≥75英寸，液晶显示LED背光技术，屏幕比例≥16:9，物理分辨率≥3840×2160； 2、屏幕亮度≥450cd/m2，对比度≥5000：1； ★3、输入接口：HDMI≥4路、YPbPr/YCbCr≥1 路、VGA≥1 路、AV+音频≥1路、TV≥1路、RS232≥1路、RJ45≥1路、路多媒体USB≥4； ★4、输出接口： AV音视频≥1路、耳机≥1路、音频同轴≥1路、触摸USB接口≥4路、HDMI≥1 路、RS232≥1路； 5、电视系统硬件配置： （1）CPU不低于四核； （2）内存RAM：DDR3 2G，ROM：8G； （3）内置可拆卸WIFI； ★6、具备教学白板软件，支持书写（可选笔的颜色、粗细）、擦除、绘图等基本功能； ★7、非接触式红外触控技术不低于：10触控、10笔书写，书写方式：手指或笔触摸； 8、首点响应时间≤10毫秒，连续响应时间≤3毫秒，触摸有效识别≥5毫米，定位精度：±1mm； ★9、整机结构采用前拆式设计，使用者在不借助外部工具的情况下，可以容易的拆出触摸框PCBA； 10、电脑和交互平板仅通过一个开放式可插接英特尔标准规范OPS接口连接，英特尔标准OPS接口：双面合计80针，不接受非标接口； 11、硬件配置：内置信创类单位工控机，每位性能≥4核2.6GHz/4G/240GSSD，可拆卸WIFI，802.11bgn，支持4K信号； 12、采用OPS电脑厚度≤30mm； 13、采用铝合金面框，圆角设计，四周边框无棱角，表面平滑； 14、表面4mm高强度，高透光率钢化玻璃，有效防止表面划伤、爆裂； ★15、前置接口设计：至少包括有TV-AUDIO\TV-MIC\TV-USB\TVHDMI\PC-USB\TOUCH-USB，前置菜单按钮设计，有利于一体机教室黑板内嵌式安装要求； ★16、设备具备一键开关机按键、一键黑屏功能，在不关闭电视的情况下，一键可实现开启、关闭背光的功能，整机设备支持面板按键和遥控器一键开关机； ★17、整机设备电视电脑开机、电视电脑关机、一键黑屏节能三键合一； ★18、为保证声音效果，设备喇叭朝前设计（非遮挡隐藏）：输出功率≥2×10W； 19、白板软件与硬件为同一生产制造厂家； ★20、投标产品具备圆偏正光技术。 二、书写白板软件 ★1、支持全屏智能识别，并且中英文可以同时全屏混合书写并自动识别，识别的结果可以手势删除部分文字，达到即写即识别； ★2、智能识别包括图形识别、公式识别、图形识别，包括任何规则和不规则图形、化学公式识别； ★3、支持多人同时书写和擦除，互不影响，不论是笔迹、图片、还是图形等任意对象都可以实现任意部分的擦除； ★4、书写笔包括硬笔（普通笔）、荧光笔、印章笔、纹理笔、毛笔、钢笔、排刷、激光笔等多种笔型，同时印章笔和纹理笔不仅内置部分图案，老师还可以自己添加喜欢的图案；切换笔形后，图标显示为当前笔形及笔的颜色和粗细； ★5、板擦包括任意擦除、区域擦除、对象擦除以及全屏擦除。任意擦除对任何笔迹、图片、图形等任意局部的擦除，完全仿真实物板擦，如在白板中插入一张图片，可以对图片上部分面积擦除，用几何工具画一个三角形，可以擦除任意角等； ★6、多点书写：最多支持10个人同时书写，并能达到流畅书写； ★7、图形输入有多种方式，可以从菜单中快速选择二维和三维图形；可以通过量角器直接画角度、通过圆规画弧度和扇形，通过直尺画直线；也可以通过图形智能识别画各种不规则图形； ★8、资源访问有多种渠道，可以通过本地素材库快速添加资源到白板中，本地素材库按学科分类，便于研判、培训使用，也可以从我的电脑中添加本地资源到白板中，同时可以点击云资源，到云端找到所需的资源，云端资源既能同步筛选，也能按知识点分类筛选； ★9、实物展台功能按钮嵌入在白板软件工具菜单中，用户可实时采集实物动态视频信号，在采集动态画面下，有如下功能：锁定画面、选择、画笔、橡皮、拍照、截屏、分辨率设置、摄像头切换、返回、退出等，对于拍照下的画面在右边显示，显示不下时，可以滑动切换不同的画面，并且对于已拍照为静态的画面可以发送到白板中，按下返回后，也可以批量截图，并可直接在屏幕上对该动态信号画面进行手势缩放和旋转； ★10、软件支持分科的模式设定，包含学科设定，每个学科的教学工具均归类在独立的学科模式中，适应培训的实际需要； 11、文本输入：提供键盘输入文本，并可对文本内容进行编辑和排版； ★12、文档：提供PPT、Word、Excel等文档的嵌入打开，演示、批注，及批注保存功能；在PPT播放模式下，既可以批注，也可以快速上下页切换；可将PPT文件导入到白板软件中，并保持PPT文件中对象的独立性和PPT原有的背景和版式，其中图片、文本、音频、视频、以对象形式导入可进行再次编辑和保存； 13、视频录制：支持全屏录制及任意区域截屏录制，并可一键导出至教学白板软件或另存到本地，也可以上传到相关资源平台； 14、多页面切换模式：可实现不同页面文档的快速翻页，实现页面预览功能。并且可以快速实现复制页面、删除页面、移动页面位置； 15、提供相关学科的教学辅助工具，服务方便于培训的课堂教学； 16、有断电保护功能：当电脑意外断电重启后，操作系统等软件程序不丢失，可以自动恢复； ★17、在线备份功能，可以在线调用网络资源，并自动推送相关课件资源；同时具备交互式微课制作模块功能：支持文字等形式内容在微课中的添加；根据微课中的知识内容添加交互点；在一个知识点完成后，讲师可利用培训课堂评测系统进行即时评测。 ★18、提供矩形、三角形、椭圆形、梯形、虚线、箭头、任意三角形、任意多边形等多种图形的绘图功能，并能随意设置图形颜色，给图形填充不同的颜色，大小调整、旋转、删除、复制、层级等常用功能并能对页面中的任何对象（包含书写的笔迹）进行复制、粘贴、移动、放大、缩小、旋转等编辑； 19、支持在任意状态页面或网页中的批注、手写等操作，支持所有笔记的本地保存及word、PDF等不同文档格式的导出； ★20、有喷涂功能，可将一闭合区域内相同颜色范围喷为一设定颜色，用户可自定义所使用的颜色； 21、可以方便设定背景主题，可以根据学科模式关联背景主题，背景主题包括颜色和学科主题，并且用户可自定义； 22、可以设定笔的颜色、粗细，菜单工具栏可以醒目的提示目前选定的笔的颜色、粗细以及笔形； 23、菜单上的图标动态显示，明确显示当前选中状态，如：当学科模式切换为数学时，主菜单的学科模式显示当前为数学模式，当前选中的笔型也在菜单上显示，当前选中的笔的粗细以及颜色在菜单中也正常显示，给使用者以明确的提示； ★24、可以任意移动工具条，移动到一定位置时可以变换横竖；任何状态下工具条都可以收缩成一个按钮，需要时可以随时展开； 25、白板、教育云、实验室、资源素材、互动课堂无缝集成，可以通过白板一键登录； ★26、白板内置300多个仿真实验和虚拟实验，支持一键拖拽打开，打开实验的同时会在白板中插入超链接，方便讲师回顾课堂或下次授课时快速调取实验，实验过程可对实验进行讲解批注； 27、讲师可根据培训需求对页面中任意的对象进行交互动画设置，如渐变、擦除、百叶窗等特效，还能设置动画进入或退出的速度和方式； ★28、通过白板打开或导入视频时支持以下手势，一个手指单击：显示或隐藏操作栏，全屏状态退出全屏；一个手指双击：全屏播放；两个手指点击：暂停、继续播放；一个手指按住另一个手指点击：截图；两个手指同时滑动：放大或缩小播放区域。 | 39881 |
| 47 | 高清解码器 | 1台 |  | ★1、产品要求为19"机架尺寸，≤5U高度机箱，提供至少12个板卡插槽，嵌入式系统，模块化设计，整机最大支持60路HDMI视频输出接口； 2、支持双电源冗余。具有2组风扇，每组6个风扇（支持热插拔、冗余；支持吹和抽两种模式同时工作)； ★3、设备主控及控制板至少具有1个VGA接口，不少于2个千兆网口、3个USB接口，具有RS232接口和RS485接口，支持报警手动消除功能； ★4、支持多网口绑定，整机通过一个IP地址即可完成IP设备、模拟设备、SDI设备视音频数据的接入、转发和存储；具有容错网络模式、多址网络模式、负载均衡网络模式、链路聚合网络模式； 5、通过主控板VGA接口外接显示屏幕，可实时显示机箱温度、风扇转速、子板信息、电源模块信息、网络使用率信息、CPU/内存使用率信息等，实时监测机箱运作情况；支持通过本地界面进行业务配置； 6、支持接入分辨率为8640×3840、4000×3000、3296×2472、2592×2048、2048×1536、1920×1080、1600×1200、1280×720、704×576的视频； ★7、产品不使用额外服务器板卡，标配支持108路视频（1920×1080、30fps、8Mbps）同时进行接收和转发； ★8、电视墙支持单屏及拼接屏的1、4、6、8、9、12、16、25、32、36分割显示；支持视频切换流畅无黑屏现象，视频断开后保留最后一帧图像； 9、支持虚拟LED屏显示功能，支持在单屏/拼接屏上显示文字，文字字体、颜色、字符间距、背景色可调节； 10、支持视频开窗、漫游、图层叠加功能，支持在底图上开窗漫游；单个输出端口具备≥64个窗口的开窗性能；单通道支持64个图层叠加，图层支持置顶或置底设置； 11、支持通过网络将计算机桌面、应用窗口或自定义矩形区域投射到电视墙上，最大支持投射3840×2160分辨率的桌面；单台计算机最多可投射8个任务窗口； ★12、支持预监回显功能，在选取视频通道时，能自动弹出预览视频，视频在上墙后可在操作界面回显展示； 13、设备支持通过PC软件客户端、WEB浏览器客户端、本地界面、平台客户端、IPAD移动终端、可视化触控平台进行配置管理； 14、支持接入网络键盘，进行云台操作、上墙控制； 15、支持系统日志记录和查询，用户权限管理，支持录像查询、回放及下载； 16、支持视频轮巡功能，轮巡时间间隔可设；支持轮巡预案快速切换与调用，最多可设32个预案； 17、要求设备支持字符叠加功能，最大支持20条，并可在任意位置叠加；支持多种自定义OSD样式，并且能够修改保存； ★18、要求设备支持多种信号输入接口：DVI、HDM、VGA输入板，4K采集板、BNC（单板至少32路，具备RS485）、HD-SDI、3G-SDI、同轴模拟高清输入板（单板至少8路），本项目需支持至少10路高清HDMI输入，其中2路4K采集，12路输出； 19、要求设备单块解码板卡最高支持：150 路704×480@30fps，或72路1280×720@30fps，或32路1920×1080@30fps，或24路2048×1536@25fps，或8路3840×2160@16fps，或8路4096×2160@25fps，或8路4000×3000@15fps，或2路8640×3840@25fps的视频解码能力； ★20、单卡解码板卡提供6个HDMI 输出接口，支持音视频同步输出，其中4个HDMI接口最大支持分辨率为3840×2160 或4096×2160的视频输出；整机最大可支持40个3840*2160分辨率端口输出； 21、支持8640×3840、4000×3000、3840×2160、3296×2472、2592×2048、2048×1536、1920×1080、1600×1200、1280×720、704×576等解码分辨率；支持对输出分辨率进行自定义，分辨率不超过4096×2160； ★22、投标产品支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG格式的视频解码 ,支持G.711、PCM等格式音频解码； 23、产品应支持分辨率为1920*1080，帧率25帧，15Mbps的SVAC视频码流图像解码。 | 12000 |
| 48 | 会商一体操作台 | 1组 |  | 1、整体钢木结合，台面采用高密度防火板制作，厚度≥25mm。箱体采用≥2.0mm优质冷轧钢板结合制作。外加铝型材屏风挡板，有助于显示器支架悬挂（含定制配套会商位及会商台）； 2、含网络型信息接口； 3、表面处理：脱脂，酸洗，防锈磷化，静电喷涂，要求边缘无毛刺，整体视觉效果好； 4、产品特点：分体式设计，可拆卸，易运输。表面静电喷涂，光洁度高，附着力强；结构坚固，经久耐用，符合人体工程学，操作方便； 5、半圆弧门为铝制型材，箱体内外侧均设计为对开门板，方便主机、服务器等设备维修； 6、桌面配置钢制斜面板，可根据用户操作控制面板规格预留开孔； 7、显示器配置专用支（挂）架；吊式键盘托架； 8、含人体工学椅：升降头枕，尼龙玻纤背框，固定扶手；椅背优质网布，吸湿散热性好，透气性强，抗拉扯；座垫： PU定型泡棉，优质化纤为原料，具有透气性强，回弹性好，长久使用不变形；扶手采用PA尼龙材料高温成型，靠背符合人体背部曲线，放松身体；采用优质气压棒,五星脚配活动万向轮，符合力学、人体学原理，舒适耐用。 | 7600 |
| 49 | 智能案管一体操作台 | 1套 |  | ★可根据采购现场定制。 规格≥L1400mm*W800mm*H700mm，板材厚度≥50mm。 2、采用规格化的桌面设计、专业化的整体架构、全木防碰撞精密制作、汽车静电喷漆工艺生产而成； 3、颜色可定制，需突出科技、稳重的风格，设备的摆放更具专业感，产品设计大气且具有防潮、防静电、防触电等特点； ★4、主材要求：封边采用全自动化机器封边技术，材料≥1.5mm厚双色PVC封边条（其中桌面板上部采用与桌面板同色的PVC材质封边，高度≥10mm；下部采用铝箔金属色PVC材质封边，高度≥40mm；封边条为一体成型材质）； 5、标配内嵌式多媒体接口及电源插座信息盒，国标冷轧钢板采用(A1)级，必须满足全阻尼慢回弹不割手全静音工艺，达到定制多设备电源接入要求； 6、辅材均采用E0级环保基材，密度≥700KG/L。经过防火、防烫、防划、防潮、防酸碱、防污、二次烘干蒸发等处理，含水率8%-12%。甲醛释放量≤1.5mg/L，各项指标均达国家标准； 7、硬度需达到H级，优质国标五金配件，主要材质要求磨砂、钢化玻璃、金属钣金混合材质，必须具备漏电保护、防静电、低电耗、超静音功能； 8、本次要求1：1配备操作椅：椅背可选优质尼龙网面料或海绵PU皮，座垫为高密度定型海绵，实木或五星级不锈钢弓形脚架方通材料； 9、本次要求1：1配备装备及抽屉带锁储物矮柜，板材厚度≥10mm，面板采用多层实木板，辅材均采用E0级环保基材，密度≥700KG/L，经过防火、防烫、防划、防潮、防酸碱、防污、二次烘干蒸发等处理，含水率8%-12%，甲醛释放量≤1.5mg/L，各项指标均达国家标准，硬度≥H级，国标五金配件，颜色：可定制； 10、本次要求1：1配备活动主机架，板材厚度≥10mm，面板采用多层实木板，辅材均采用E0级环保基材，密度≥700KG/L，经过防火、防烫、防划、防潮、防酸碱、防污、二次烘干蒸发等处理，含水率8%-12%，甲醛释放量≤1.5mg/L，各项指标均达国家标准，硬度≥H级，国标五金配件，颜色：可定制； 11、设备显示屏需达到桌面45-60度的全向升降式或内嵌式含钢化玻璃，所有桌面设备均有内嵌式放置槽道，达到防撞、无任何外露线要求； 12、桌体可内置信创类一体彩色打印扫描复印电子操作口，方便进行记录扫描、彩色打印等操作； 13、内置案件物品及资料激光自动定位封装装置，方便进行案件物品和资料管理操作； ★14、可内置信创类单位工控机，每位性能≥4核2.6GHz/4G/120GSSD/DVDRW/千兆网卡/显示器/鼠标/键盘，需要满足案件管理中心进行登记、检查、记录、扫描、打印、封装操作。 | 38800 |
| 50 | 签字板 | 1台 |  | 1、采用高品质的IPS液晶显示屏，同时使用了背光控制技术和画质增强技术，对画面进行了色彩修正、降噪、边缘锐化等，可以良好的精准色彩和自然细腻的画面表现； 2、采用无源无线压力感应技术，实现压感笔无须电池供电，手写真迹签名； 3、采用顶级半导体按压式传感器； 4、特有的干湿手指适应技术，能正常采集干燥、沾水手指指纹，指纹图像清晰，不呈现黑块； 5、具有残留指纹抑制功能，能自动清除残留指纹印； 6、配置IPS显示器，屏幕尺寸≥10英寸； 7、分辨率≥1280 x800； 8、亮度≥300cd/㎡； 9、触控方式支持电磁感应式和电容触摸方式； 10、笔读写速度≥133PPS； 11、精确度≥±0.5mm（中间区域）、≥±2mm（距边缘5mm）。 | 2000 |
| 51 | 高速自动双面扫描仪 | 1台 |  | 1、高速双平台扫描系统一体机； ★2、图像传感器：CCD，ADF容量：200页； ★3、扫描幅面：A3 具备长纸扫描模式最长可达100英寸； ★4、扫描速度：ADF:70ppm/140ipm,彩色,黑白/200dpi，平板：0.7秒，letter/A4/200dpi； ★5、送纸模式:自动/手动 （自助调节）； ★6、日处理量要求≥50000页/天； ★7、背景调节：ADF及平台可选择黑、白两种参照背景； 8、图像输出：黑白、灰阶、彩色、多数据流输出、黑白&灰阶、黑白&彩色； ★9、图像控制： 动态阀值、自动节选、自动纠偏、自动色彩侦测、文字方向识别、移除空白页、装订孔去除、平滑背景功能、背景去除、减噪功能、多流分辨率、平板2页切分功能等等； 10、其他功能要求：长度控制、条形码辨识、自动分页、控制纸、长纸模式； 11、外形尺寸≥755mm×508mm×289mm； ★12、配备智慧影像管理软件。 | 6000 |
| 52 | 案卷管理主柜 | 1组 |  | 1、由柜体、工控主机、触摸显示屏、IC卡阅读器、指纹识别、二维码扫描器、人脸抓拍摄像机、电控锁和电气控制箱八大部分组合而成； 2、柜体采用≥2.0mm厚的冷轧板，箱体表面经过除锈、除油、打磨、磷化处理； 3、箱体颜色可定制； 4、箱门使用电控锁，采用电磁式单舌机械锁，同时作热涂锌防锈处理； 5、柜体包含23门，每个箱体尺寸：宽*深*高≥310（430）*430*355mm； 6、每个箱门上有标签槽，可以插入卡片； 7、每个箱门开透明窗； 8、搭载智能内置信创类单位工控机，性能≥4核2.6GHz/4G/120GSSD； 9、触摸显示屏：分辨率1024*768、15英寸 LED背光、50000h以上工作寿命、无死角触控、防尘、支持6点触控； 10、IC卡阅读器：感应距离10cm、工作频率13.56MHZ、读卡速率106kbit/s； 11、二维码扫描器：支持二维码以及通用的一维条码识别； 12、工控机触摸屏上方内置针孔摄像机； 13、支持通过指纹识别开箱门； 14、支持在停电情况下，通过机械方式开门；同时支持断电保护，断电情况下系统自动记录有关数据； 15、管理查询功能：可以实现记录查询、当前箱子使用时间查询、累计使用次数查询等； 16、支持多副机级联，可以拓展多个从柜； 17、支持通过软件远程控制开箱； 18、内嵌网络型智能化安全开启读头，工控一体化设计，外壳防撞防潮；支持IC五重保密卡的多级别权限开启，内嵌独立控制系统，支持输出显示液晶屏，系统需支持中文；需要支持与后台管理服务器通过硬件加密狗进行的加密级别的数据传输；需要支持双向管理系统审核授权；需要支持智能判断非法用户预开启和开启后的报警；需要支持紧急情况下的管理系统模式下的开启（无审核操作）；需要支持后台管理系统查询、上传、下载用户信息和文件存放信息等；需要内嵌公安部专用安全控制模块，符合ISO14443TypeA国际标准，并采用全扇区加密；需要内嵌不间断供电模块； ★19、为保证采购人的案件卷宗存储的安全性，本次货物必须承诺能与南宁市公安局办案中心执法规范化安全信息管理系统无缝对接后达到安全要求：中标人所提供的测试读头能显示采购人IC卡信息，所提供的IC卡信息能在采购人的读头上显示出数据信息，开启成功方式符合生物+刷卡+独立密码模式，开启成功需有提示音或有指示灯识别。请投标人确保能无缝对接并达到安全要求，对接过程中如与第三方产生费用，由中标人承担。 | 44880 |
| 53 | 案卷管理副柜 | 2组 |  | 1、由柜体、电控锁和电气控制箱组合而成； 2、柜体采用上海宝钢δ≥2.0mm的冷轧板，箱体表面经过除锈、除油、打磨、磷化处理； 3、箱体颜色可定制； 4、箱门使用电控锁，采用电磁式单舌机械锁，同时作热涂锌防锈处理； 5、从柜包含20个箱门，每个箱体尺寸宽*深*高≥310*430*355mm； 6、每个箱门上有标签槽，可以插入卡片； 7、每个箱门开透明窗； 8、支持与主柜之间级联； 9、支持通过软件远程控制开箱。 | 25000 |
| 54 | 物品抓拍摄像机 | 1套 |  | ★1、1/3英寸≥200万像素CMOS； 2、33倍光学变焦，16倍数字变倍； 3、需支持最低照度：彩色0.05lx，黑白0.01lx； 4、需支持RJ45、BNC输出接口； 5、需支持H.265、H.264（HP/MP/BP）、M-JPEG编码压缩算法； 6、需支持三码流同时输出,主码流1080p@30fps，副码流4CIF@30fps，三码流1080p@30fps； 7、需支持感兴趣区域设置功能； 8、需支持智能分析，如证人保护、绊线、 周界、人数统计、人脸检测、值岗检测等功能； 9、需支持音频降噪、声音异常检测功能； 10、水平360°连续旋转，垂直转动角度-30°～90°； 11、手动水平控制速度0.05～150°/s； 12、具备USB接口和Micro SD卡接口，可进行本地SD卡（最大支持128G）存储； 13、需支持图像自动翻转； 14、需支持内置MIC； 15、需支持1路音频输入和1路音频输出，支持≥3路报警输入、2路报警输出； 16、需支持POE+或12V两种供电方式； 17、1：1配套独立高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取；内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）；重点突出还原度，清晰度、声音高频不刺耳、中低频不含糊、清晰度高，声像定位准确；高速DSP浮点运算，实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除；内置浪涌防护、电源极性反接保护和静电保护；内置自主产权降噪算法、音频补偿算法，通过和原音信号的对比，在消除环境噪音的同时，尽最大程度还原拾取到的声音。 | 2800 |
| 55 | 智能物管一体操作台 | 1套 |  | ★可根据采购现场定制。 规格≥L1400mm*W800mm*H700mm，板材厚度≥50mm。 2、采用规格化的桌面设计、专业化的整体架构、全木防碰撞精密制作、汽车静电喷漆工艺生产而成； 3、颜色可定制，需突出科技、稳重的风格，设备的摆放更具专业感，产品设计大气且具有防潮、防静电、防触电等特点； ★4、主材要求：封边采用全自动化机器封边技术，材料≥1.5mm厚双色PVC封边条（其中桌面板上部采用与桌面板同色的PVC材质封边，高度≥10mm；下部采用铝箔金属色PVC材质封边，高度≥40mm；封边条为一体成型材质）； 5、标配内嵌式多媒体接口及电源插座信息盒，国标冷轧钢板采用(A1)级，必须满足全阻尼慢回弹不割手全静音工艺，达到定制多设备电源接入要求； 6、辅材均采用E0级环保基材，密度≥700KG/L。经过防火、防烫、防划、防潮、防酸碱、防污、二次烘干蒸发等处理，含水率8%-12%。甲醛释放量≤1.5mg/L，各项指标均达国家标准； 7、硬度需≥H级，优质国标五金配件，主要材质要求磨砂、钢化玻璃、金属钣金混合材质，必须具备漏电保护、防静电、低电耗、超静音功能； 8、本次要求1：1配备操作椅：椅背可选优质尼龙网面料或海绵PU皮，座垫为高密度定型海绵，实木或五星级不锈钢弓形脚架方通材料； 9、本次要求1：1配备装备及抽屉带锁储物矮柜，板材厚度≥10mm，面板采用多层实木板，辅材均采用E0级环保基材，密度≥700KG/L，经过防火、防烫、防划、防潮、防酸碱、防污、二次烘干蒸发等处理，含水率8%-12%，甲醛释放量≤1.5mg/L，各项指标均达国家标准，硬度≥H级，国标五金配件，颜色：可定制； 10、本次要求1：1配备活动主机架，板材厚度≥10mm，面板采用多层实木板，辅材均采用E0级环保基材，密度≥700KG/L，经过防火、防烫、防划、防潮、防酸碱、防污、二次烘干蒸发等处理，含水率8%-12%，甲醛释放量≤1.5mg/L，各项指标均达国家标准，硬度达H级，国标五金配件，颜色：可定制； 11、设备显示屏需达到桌面45-60度的全向升降式或内嵌式含钢化玻璃，所有桌面设备均可内嵌式放置槽道，达到防撞、无任何外露线要求； 12、桌体可内置信创类一体彩色打印扫描复印电子操作口，方便进行记录扫描、彩色打印等操作； 13、内置验钞和物证封装装置，方便进行物证管理操作； ★14、可内置信创类单位工控机，每位性能≥4核2.6GHz/4G/120GSSD/千兆网卡/显示器/鼠标/键盘，需要满足物证管理中心进行管理、登记、检查、记录、扫描、打印、封装、验钞操作。 | 38800 |
| 56 | 涉案物品管理主柜 | 1组 |  | 1、涉案物品管理柜主柜由柜体、非接触智能卡阅读器、电控锁和电气控制箱四大部分组合而成； 2、柜体采用δ≥2.0mm的优质镀锌钢板，箱体表面经过除锈、除油、打磨、磷化处理后喷塑； 3、箱门使用电控锁，采用电磁式单舌机械锁，同时作热涂锌防锈处理； 4、主柜包含24个箱门，每个箱门可开透明窗； 5、支持在停电情况下，通过机械方式开门；同时支持断电保护，断电情况下系统自动记录有关数据； 6、可以实现记录查询、当前箱子使用时间查询、累计使用次数查询等； 7、非接触智能卡阅读器：支持ISO14443 TYPE A /ISO14443 TYPE B 标准协议的IC卡；感应刷卡距离≥10cm；工作频率≥13.56MHz；读卡速率≥106kbit/s； 8、工业级液晶显示屏，屏幕上可实时显示箱门使用状态、显示时钟、操作步骤提示等； 9、支持多副机柜级联，可额外扩展≥48门； ★10、为保证采购人的案件卷宗存储的安全性，本次货物必须承诺能与南宁市公安局办案中心执法规范化安全信息管理系统无缝对接后达到安全要求：中标人所提供的测试读头能显示采购人IC卡信息，所提供的IC卡信息能在采购人的读头上显示出数据信息，开启成功方式符合生物+刷卡+独立密码模式，开启成功需有提示音或有指示灯识别。请投标人确保能无缝对接并达到安全要求，对接过程中如与第三方产生费用，由中标人承担。 | 20000 |
| 57 | 涉案物品管理从柜 | 1组 |  | 1、由柜体、电控锁和电气控制箱组合而成； 2、柜体采用δ≥2.0mm的冷轧板，箱体表面经过除锈、除油、打磨、磷化处理； 3、箱体颜色可定制； 4、箱门使用电控锁，采用电磁式单舌机械锁，同时作热涂锌防锈处理； 5、从柜包含20个箱门，每个箱体尺寸宽*深*高≥310*430*355mm； 6、每个箱门上有标签槽，可以插入卡片； 7、每个箱门开透明窗； 8、支持与主柜之间级联； 9、支持通过软件远程控制开箱。 | 12500 |
| 58 | 防磁防潮柜 | 1组 |  | 1、容量≥120L（1200*400*440mm高宽深）； 2、4个抽屉，抽屉尺寸≥1200*400*440mm。当外界磁场强度≥6000GS（高斯）时，柜内磁场不大于3-6GS； 3、采用整体抗震结构； 4、暗藏式门铰链，采用防撬结构设计； 5、双层钢板经静电喷塑工艺，添加特殊防磁涂层，双重防潮保障，防尘防静电； 6、柜门内部贴有密封贴，柜门配有防滑翻板； ★7、安全要求：柜门内嵌网络型智能化安全开启读头，工控一体化设计，外壳防撞防潮；支持IC五重保密卡的多级别权限开启，内嵌独立控制系统，支持输出显示液晶屏，系统需支持中文；需支持与后台管理服务器通过硬件加密狗进行的加密级别的数据传输；需支持双向管理系统审核授权；需支持智能判断非法用户预开启和开启后的报警；需支持紧急情况下的管理系统模式下的开启（无审核操作）；需支持后台管理系统查询、上传、下载用户信息和文件存放信息等；内嵌公安部专用安全控制模块，并采用全扇区加密；内嵌不间断供电模块，可续电使用不低于6小时。 | 5000 |
| 59 | 储物箱 | 12个 |  | 1、规格≥44*30*24cm，38L； 2、需要具备加强筋，加厚抗压，坚实耐用，高透明。 | 1440 |
| 60 | 密码柜 | 2组 |  | 1、门板/箱体钢板厚度≥5/1.8mm； 2、保险：电子密码/钥匙双保险开门； 3、报警：振动及三次错码报警； 4、显示屏：液晶显示； 5、有日期时间显示功能； 6、净重≥92kg，产品规格≥H1200*W350*D310mm。 | 4000 |
| 61 | 货架 | 2组 |  | 1、款式及颜色均可根据采购人要求进行现场再定制； 2、规格≥2000*600*1750mm，板材采用武钢优质冷轧钢板，层承重最大重量为300KG； 3、钢材厚度均≥6mm，钢板经过预脱脂—脱脂—水洗—酸洗—水洗—中和—表调—磷化—水洗—钝化十工位处理，表面采用环氧聚脂粉静电喷塑。 | 6000 |
| 62 | 运维管理机 | 1台 |  | 1、嵌入式信创国产化操作系统，全WEB方式配置管理界面； 2、可配合视频监控综合管理平台使用，能够自动添加原有平台内的设备、地理信息、组织结构、历史状态记录等相关数据，定时比对平台的数据变更并进行同步；也可直接接入第三方摄像机和存储设备等实现运维管理； 3、实时监测平台中各类设备的在线状态，当摄像机、编码器、服务器、智能设备、存储设备、卡口设备、电警设备及云存储系统出现异常离线和网络故障时，及时报警并提供详细的故障数据； 4、配合视频诊断服务器实时监测图像质量，通过平台对前端摄像机的采集图像实时轮巡，对场景变换、信号缺失、视频模糊、亮度异常、视频偏色、噪声干扰、画面冻结、人为干扰、对比度异常、黑白图像、视频抖动5、条纹干扰等异常现象进行自动诊断分析和报警提示，使系统维护人员快速了解异常情况，及时排除设备故障，有效预防因图像质量问题带来的损失和影响。视频诊断服务器可支持CIF、4CIF、720P、1080P等多种分辨率，可配置多种巡检方案，诊断项阀值可自定义。搭配系统运维服务器可实现异常诊断结果的自动报警，诊断结果可列表和图片展示，可播放摄像机巡检前后内的录像； 6、实时监测视频录像状态，自动从NVR/DVR和集中存储阵列中定时查询各通道的录像状态，包括该通道的当前录像状态、每天录像详细状态、最早录像时间、录像跨度天数、录像是否完整、录像计划检查、录像点播状态、当前存储类型，及时发现录像异常状态，可将查询结果导出成表格进行统计分析； 7、实时监测服务器/IPSAN阵列/云存储系统状态，通过SNMP协议可实时监测服务器/存储设备的CPU/内存/网络状态，包括IP地址、收/发包、CPU占用率、内存占用率、在线状态、磁盘I/O、故障次数等，可实时感知磁盘总空间、剩余空间、磁盘状态等；可实时监测Tiandy NVR的CPU占用率、内存占用率、硬盘占用率、硬盘健康状况、温湿度状态、在线状态及故障次数； 8、提供统计分析功能，通过柱状图、条形图、折线图、环状图等方式直观显示系统中设备故障率、监控点在线数、不同设备类型在线率、视频诊断结果统计、录像正常率统计、监控点在线率、故障设备统计、故障类型统计、故障趋势统计等数据，自动生成运维报告并可导出； 9、提供图形运维功能，自动生成系统拓扑图，实时显示平台内任意设备的运行状态，并可按照设备类型和所属组织进行运维监测，包括设备汇总、主机/通道在线情况、设备在线数和服务器的网络状态、硬盘空间、内存状态、CPU状态、硬盘信息等数据； 10、提供列表运维功能，以列表方式实时查看视频诊断、录像巡检、设备状态的详细情况； 11、提供资产运维功能，包括资产管理、资产维护、类型管理、厂商管理、资产统计、故障统计等； 12、首页以电子地图方式实时显示系统中各类设备运行状况，包括服务器、机柜、控制键盘等。可按照设备类型、组织、监控类别快速搜索，可进行故障报修、报修历史查询、录像回放、实时视频播放和实时抓图等操作； 13、提供完备的告警管理功能，分为六种报警等级，可选择红、橙、黄等十二种不同颜色加以区分，报警类型包括掉线、录像异常、视频异常、CPU过高、内存过高、磁盘损坏等六种。当服务器、机柜、控制键盘等设备出现异常时，电子地图的对应位置会以报警等级对应的颜色进行闪烁提示。可设置最高级别报警弹窗显示，每五分钟弹出一次最高级别报警；当发生掉线或磁盘损坏故障时，可发送邮件或通过视频综合管理平台联动声光报警、短信等告警提示信息。可根据预设的设备/通道/故障类型，将系统状态警情信息实时显示到首页，便于用户快速发现故障，支持手动消除警情； 14、提供运维机器人功能。用户遇到系统疑难故障时（如设备老化、性能问题等），可根据系统提示操作或手工输入问题，运维机器人会自动回复相关的解决方案和以往处理案例，通过知识经验汇聚提高工作效率； 15、提供系统容错管理功能。支持守护进程，确保应用服务可在意外情形下快速恢复；支持断线监测，当系统重新恢复网络链接时，运维服务器能自动重新连接视频监控平台和设备；大数据量网络冲击时提供智能策略，可优化重复非关键性报警，控制报警风暴； 16、提供建设任务指标监测功能。可针对不同组织设置设备建设年目标，并实时跟踪统计和考核完成进度； 17、提供对多级联网平台的运维管理功能。可通过上级综合管理平台对下辖系统内所有资源进行监测运维，具备十万路视频的管理能力。 | 33420 |
| 63 | 视频诊断机 | 1台 |  | 1、具有视频丢失检测功能； 2、具有视频模糊检测功能； 3、具有视频亮度异常检测功能； 4、具有视频偏色检测功能； 5、具有画面冻结检测功能； 6、具有视频场景变换检测功能； 7、具有轮巡诊断功能； 8、具有报警抓拍功能； 9、支持对不少于16路网络视频同时诊断，也可对不同点位按时间模板进行分时轮巡检测； 10、支持实时查看诊断状态，通过动态直方图直观显示视频图像质量的变化； 11、诊断检测出异常情况后，报警联动抓拍现场照片，并将报警信息上传综合管理平台，实现各种预案联动响应； 12、支持QCIF、CIF、4CIF、720P、1080P五图像格式； 13、支持私有SDK、ONVIF、GB/T28181等协议设备； 14、智能视频诊断模块部署于监控中心，是智能化视频故障分析与预警系统，可与高清网络矩阵、总控管理单元、流媒体单元一起构建监管综合管理平台系统。可对视频图像出现的雪花、模糊、偏色、画面冻结、增益失衡等常见摄像头故障做出准确判断并发出报警信息，及时检测破坏监控设备的不法行为，有效预防因硬件导致的图像质量问题及所带来的不必要的损失，可以兼容主流厂家的网络视频信号，为常规监控系统提供高性价比的智能分析增值应用。 | 42750 |
| 64 | 紧急呼叫及边界防控巡更智能报警系统 | 1套 |  | 1、需支持报警信号传至指挥中心或办案中心值班室提示，报警主机自带24个有线防区，可扩展至2048个防区，支持10种防区类型； 2、主机自带一路继电器输出，可扩展至4096个联动继电器或LED输出，支持7种联动方式； 3、配合软件可实现继电器联动（最多支持接入57600个继电器模块，621600个继电器输出）； 4、主机支持2000条事件记录，250条CID报告缓存，可扩展打印机功能，实现所有记录实时打印，各种事件无限记录； 5、需支持≥17个分控子系统，每个子系统可当作公共子系统，256个设备分区,每个设备可自由分配到各个子系统，每个子系统有6组定时布撤防时间设置功能（共102组定时布撤防时间），每个定时时间周一至周日生效可选，任意组合；支持273个密码，1个超级管理员密码、每个子系统16个用户密码（8个布防密码，8个布撤防密码）； 6、需支持≥17个LCD键盘，每个键盘可当作一个独立的分区，实现一台报警主机多机使用，键盘总线最长9.6Km； 7、可扩展两个网络接口或两个手机卡模块（支持发短信、打电话，GPRS等），支持4个独立的以太网接警中心、3个独立的电话接警中心和4个独立的GPRS接警中心； 8、自带两路总线扩展接口，每条可达1.2Km （RVSP2*0.75mm）最远可扩展到9.6Km，手拉手总线拓扑； 9、支持TCP/IP、GPRS、PSTN、GSM、RS-232、RS-485等通讯方式，支持TCP/IP、GPRS、RS-232方式报警数据到管理软件（可实现报警推送、远程布撤防、消警、防功能）； 10、需支持≥8个电话和8个短信号码（报警电话和短信通知、可实现电话远程布撤防）；支持Contact ID protocol、UDP和RS232协议通讯，Contact ID protocol支持话机复用，解决一条电话线多机使用，保持电话实时畅通；支持多种接口输入输出，自带一路防拆接口，一路受控警号（继电器）输出、一路12V/1A辅电输出（支持警号输出、键盘电源、辅助电源防反接和过流保护）、一路外置蓄电池接口（蓄电池电压实时监测，主辅电源可自动切换），4个防区接口，两多功能扩展口，两个RS485通讯口、一个编程键盘接口（可接入编程键盘级打印机）； 11、需支持宽电压供电可直接接入DC12~30V3A电源供电；支持通过IP、RS232编程，可读取板内编程数据，以文件方式保存，远程导入导出配置参数，方便快捷，解决编程难的问题；支持软硬件结合复位，使报警系统更安全； 12、配套网络版的呼叫及监控统计系统； 13、报警呼叫输出≥100DB，可外接音箱，正常工作时由AC220V电源提供整个系统的工作电源； 14、分机布线根据用户要求可支持二线制，也支持四线制； 15、需要支持暂存30个号码轮流显示及主机分区设置； 16、需要支持紧急求救分机，带自锁及专用消号钥匙； 17、需要支持求助服务分机，不自锁； 18、需要支持分机紧急时周期性发出呼叫至解除止，分机不分极性连接二芯总线； 19、需要支持二线制带短路报警功能，四线制带线路自检及异常报警功能； 20、配套总线键盘≥1个及要求：支持中文LCD液晶显示，主机的编程，支持8个遥控器，使用密码对主控设备进行各种编程操作，夜光显示：平时自动熄灭，按键时亮起，可在黑暗的环境下正常操作键盘，自带一路警号输出（常开）报警时可连接警号，现场发出警报驱吓窃贼，内置防拆开关，当键盘受破坏或打开时，自动发出报警； 21、配套单防区扩展模块≥24个及要求：单防区带报警输出扩展模块，可接入1个常闭NC防区，使用线末电阻监控防止破坏，带有1路继电器输出，24V/1A； 22、配套金属壳紧急按钮≥13个及要求：自动复位.输出信号：常开、常闭 外形尺寸：长88x宽88x厚20(mm)； 23、配套≥12光束红外光栅10米≥13对及要求：产品高度：204cm，光束数：10束，探测距离：10m，探测方式：相邻两光束遮断检知式，感应速度：40m/sec，报警输出：开关信号（NO/NC可选），使用温度范围：-25℃-55℃，防拆输出：当外壳移开时，跟随报警输出，光轴调整角度（水平）：180°，光轴调整角度（垂直）：不可调，其它附加功能：LED指示、蜂鸣提示，材质：铝材、PC工程塑料光栅采用CPU数码控制技术，拥有两组变频（A频/B频），让同一面墙接多对光栅没有干扰变成了现实，光栅采用外接线方式，从而使光栅在安装 调试的时候变得更加的简单，免同步线技术，兼容同/异步两种不同模式的切换，光栅采用遮挡相邻两光束才会报警； 24、配套LED条屏可根据采购人需求定制尺寸，要求：具有总线通讯功能的大型显示设备，工作环境：-10℃ ∽ +50℃；0-85%湿度，工作电压：交流220V，支持立即、保持、左移、右移、上移、下移、闪烁等显示多种方式，高亮度、高对比度，在阳光直射情况下仍能清晰显示，完全适应户外光线亮度，同步显示报警信息或其他提示信息，使用铝型材外壳整体成型的超薄设计，美观，坚固，利于散热，并便于维护，采用恒流LED驱动方式，确保了产品亮度的一致性，采用多重安全性能保护措施包括电源输入端的过流保护、内部电路的自动保护； 25、配套多功能联动输出模块≥1个及要求：报警主机可以按预定条件(报警触发等)控制它打开或闭合某一个或多个继电器，支持RS485总线通讯或IP网络通讯两种模式，IP通讯需要另配IP网络模块IP，16路联动继电器模块是具有网络和总线通讯功能的设备，联动灯光、警号等各种设备的控制，工作环境：-10℃～+50℃；0-85%湿度，用于联动空调、新风系统、灯光、视频监控等电子设备； 26、配套语音模块≥2个及要求：全新音频播放控制算法，支持多种采样格式，最多可存储24分钟（压缩模式），声音可任意分段，语音信息可分段录音，播放并随时更换语音信息，最多可控制28段话音，工作电源电压：直流12V，最大电流：1A,工作温度：-40-85℃,音频输出功率:8Ω； 27、配套设备专用后备电池12V/7AH≥2个，声光报警器≥24个，声压≥108分贝，电流≤200毫安，集中供电开关电源（DC-16V/7A）≥24个，无源喇叭≥1个，声压≥110分贝，电流≤280毫安。 | 100000 |
| 65 | 多生物识别AI警务闸口温控门禁系统服务 | 1套 |  | 1、集指纹、人脸等信息采集识别于一体的综合身份多生物特征识别架构的NT/linux双嵌入式核心系统，快速识别并读取其中的人员信息及人脸照片、指纹模板等生物特征信息，无阻碍式人脸识别，通过人无需刻意配合，读卡后瞬间完成核验并输出控制信号； 2、符合公安部二代证标准的指纹采集，高效准确的指纹核验算法，提供完备的人脸、指纹采集与核验功能，可以避免了冒用他人身份通行的行为发生； 3、整个产品外形采用不锈钢板冲压成型，造型美观大方，防锈、耐用；高安全性、高稳定性、高效率； 4、人证1 :1验证，指纹1：1验证，黑白名单实时比对，比对数据实时上传，管理屏实时报警； 5、采用AI神经处理网络，支持AI对象人脸识别、与特定指令执行； 6、支持AI人机语音交互、人机动作交互，支持AI语音指令执行设定功能； 7、支持AI可疑人员识别报警，支持AI接警，识别报警信息并联动报警至指挥中心； 8、支持AI警务危机识别，自动识别位置与情况并上报指挥中心； 9、支持AI救援，自动识别求救指令并上报指挥中心； 10、支持AI集中管理，支持上位机控制； 11、支持RF射频，支持红外接收、发射； 12、支持空调、电视、风扇、窗帘、电灯、报警器、电梯、排气扇、车库门、门锁等控制； 13、支持重力传感器、光线传感器、温度传感器、湿度传感器、烟雾探测、入侵探测等危机探测； 14、支持高低电平输出，最大支持32767个； 15、支持干接点输出，最大支持32767个； 16、支持干接点输入，默认支持4路干接点输入，最大支持255个； 17、支持二次开发，支持mySQL、msSQL数据库储存； 18、支持TCP/IP、485通讯模式。 ★19、能够根据采购人需求全面定制执法办案场所AI控制功能，中标人需在合同签订后安装前提供现场演示该货物功能； 20、支持生物识别或纯密码开门、卡+密码开门、按照时间表进行门区的通行控制、自动开门、互锁功能、读取门禁状态、时间同步； 21、支持多种门禁事件如“非法卡”、“反胁迫报警”、“一键锁死”、“消防报警”等端口输出； 22、支持“合法卡刷卡消警”、“按键消警”、“延时消警”及“上层软件消警”等多种消警方式； 23、支持门禁进出报表，记录门禁控制器不同事件，实现按照不同查询条件检索； 24、支持对串口485门禁、网络门禁、网络门禁下挂接485串口门禁的管理； 25、具备实时监控功能，图标状态实时显示、远程控制开关门、首卡开门、多卡开门、人员定位、门内人员查询、历史记录提取； 26、支持考勤功能，正常班考勤、倒班考勤。节假日设置、请假出差设置、签到设置； 27、考勤统计表功能，按照时间统计、按照人员统计一段时间内的考勤情况，进行导出、打印； 28、支持电子地图分屏显示、门禁图标添加、状态显示、远程控制； 29、人员巡检设置和权限设置； 30、支持音视频预览、前端球控制、前端设备对讲、键盘控制； ★31、本次可搭载信创工控服务器平台： 1）采用信创工控式服务器设计，带工控挂机孔，超微型主机采用无风扇设计； 2）本次配置硬件≥64核2.2GHz，8G内存，2*600G 15K SAS储存容量； 3）支持断电后的通电自动开机，支持10秒快速开机，平均功耗25W节能设计； 4）含信创正版基础系统环境； 5）本次配置支持2个COM口，支持VGA与HDMI输出，支持千兆网口，支持300M无线WIFI，支持USB3.0并向下兼容，支持7个USB口，支持蓝光解码，支持内置扩展2个硬盘接口； 6）具备封闭式无PCI设计，支持一卡通系统的扩展管理控制。 ★32、本次配套必须承诺无缝对接联网至南宁市公安局督察管理信息平台系统进行统一管理、授权，要求： 1）含四门门禁控制机≥6个：支持脱机和联网两种应用模式；通信线路光电隔离技术，大容量输出继电器满足各种锁具；支持设置32个时间段/天（最小时间段5分钟）、32种时间段，满足各种特定时间下的权限要求；支持10万条脱机记录和10万张卡+姓名的存储，1024个权限组以及44种报警和事件的上传；支持卡、卡＋密码、密码（8位）、反胁迫报警密码、卡号输入、卡号+密码输入等多种开门方式，支持APB控制；开关门锁可按时间表，也可远程控制或保持常开/关；可联网设置门锁开时间、开门超时时间、倒计时开门时间、门磁报警、门开超时报警；支持一键锁死控制器的功能，锁死后任何动作不能打开门；支持报警输入输出功能；支持首卡开门、多卡开门、倒计时卡开门等多种特殊的开门方式； 2）含智能电子锁≥24个：单侧钥匙开锁型断电自动上锁；光电控制技术，防止机械故障；超低温和超低功耗设计，瞬间低电流转换，门位不正或门扇顶住锁舌，电插锁都会侦察启动低功耗，低温转换；50万次通电上锁耐用度；内置反向电流防护装置(MOV) 和双重电流过载保护装置；智能型单晶片配置，三级电流应用，可防止外力破坏；高强度铝合金锁体，不锈钢锁舌；延时设置：0/3/6/9秒可调；紧急时可用手拧或锁匙开门；电脑锁匙防复制设计；内置光耦合开门输出按钮接点； 3）含隐蔽式闭门器≥24个：采用铝合金高压铸造成型；具有优良的导电性、导热性和抗蚀性；优质活塞结构设计，操作平稳、安静；承重40-60KG； 4）含一体门禁电源≥24个：钢制机箱，专为门禁工程设计；采用优质元件，更稳定；内置保险管过载及短路保护，更安全；多功能输出接点，适用不同要求； 5）含NFC防盗防磁防潮智能卡≥100张：颜色、版面、形状可定制。 | 195000 |
| 66 | 智能执法办案管理软件 | 1套 |  | 一、系统功能要求： 1、支持人员登记、安全检查、财物暂存、信息采集、吸毒检测、候问、讯/询问、物品返还、出区登记等办案流程信息管理； 2、支持预约登记功能，可提前填写案件信息进行办案预约； 3、支持入区人员登记功能，支持手动录入嫌疑人信息、配合二代身份证读卡器读入身份证信息并配合定位手环自动读取手环编号。支持登记办案民警信息并配合民警卡读取民警卡信息； 4、支持入区登记，通过摄像机对嫌疑人进行人脸抓拍，照片自动录入登记表。支持出区登记时再次对嫌疑人进行人脸抓拍，与入区时抓拍的照片作比对，相似度低时可进行提示。支持嫌疑人人脸抓拍照片和身份证读取照片比对，相似度低时可进行提示； 5、支持人身安全检查登记功能。支持查看需要进行安全检查的人员列表，支持手动录入人身检查记录信息，具体包括自述症状、检查情况。支持人体伤疤标注； 6、支持控制摄像机对受伤位置抓拍照片； 7、支持财物暂存登记功能，可对嫌疑人随身物品和涉案物品进行分类，可手动录入随身、涉案物品记录信息； 8、支持配合腕带联动储物柜打开存物； 9、支持候问室管理功能，支持录入候问登记信息；支持多次登记进入候问室；看押时自动分配候问室；支持候问室状态展示； 10、支持提讯时自动分配询讯问室； 11、支持财物返还登记功能，支持配合腕带联动储物柜打开取物； 12、支持出区登记功能，包括出区登记和临时出区登记；支持手环和民警卡片解绑收回； 13、支持办案中心的台账管理； 14、支持在地图上实时查看已经登记过定位手环的人员的位置； 15、支持在地图上选择人员，查看基本信息。电子地图可显示办案区内全部摄像机的位置； 16、支持在地图上选择人员，查看该人员从登记到当前时间点内的录像； 17、支持当审讯室里仅有涉案嫌疑人和一个警员时，报警提示； 18、支持最长羁押时间，羁押超过时间系统会自动发出羁押超时告警； 19、涉案嫌疑人被带出办案区域时,如未经过平台系统授权，平台应给出报警提示； 20、支持接收人员定位设备的紧急报警信号，可在电子地图上显示报警位置并弹出实时视频； 21、支持控制平台接入录像设备进行录音、录像操作，支持一键开启讯问过程同步录音录像功能； 22、支持监控画面的画中画功能； 23、支持客户端对讯问录像的回放、刻录、导出； 24、支持笔录录入；支持讯/询问笔录的问答模板，讯/询问时根据选择的模板类型自动加载相应的模板，支持双击模板中的问题和回答，自动添加到笔录信息； 25、支持讯问过程中对平台的录像进行重点标记功能，并可在回放时快速定位重点标记处； 26、支持历史案件查看，在讯/询问中调阅回查之前的审讯录像和电子笔录资料； 27、支持协同办案功能，两个办案室能互相查看对方的实时视频和笔录； 28、支持并案指挥功能，可同时查看两个办案室的视频和笔录； 29、笔录信息可联动相关视频，实现双向定位； 30、支持法律法规查询； 31、支持权利义务告知书朗读； 32、支持笔录校对功能，可进行笔录朗读、打印和副屏显示； 33、支持讯问过程中示证资料电子文档的上传，同时可对该资料通过审讯主机进行刻录操作； 34、支持证据展示功能； ★35、支持远程查看讯询问室的音视频、电子笔录、案件信息，实现相关人员对办案民警的远程参审指挥； ★36、支持案件资料全自动光盘刻录，并可进行光盘封面打印； ★37、支持民警在办案区远程审讯不在本地的嫌疑人； 38、支持台账管理功能，可点播嫌疑人进入办案区的视频、笔录； 39、支持对办案室内多种违规行为的检测，包括单人讯问、无人看管、羁押超时、手环暴力拆解、手环低电量、手环异常出区、攀高检测等，可进行报警提示； 40、支持对办案室内违规行为下发督导，可将违规行为的图片下发给相应管理人员，督导其进行整改。支持强制措施，可设置强制措施期限； 41、支持多级平台的级联，可实现上级平台对下级平台的管理、视频图片和案件信息的调阅。 二、系统平台要求： 1、机架式信创服务器，支持热插拔，带快速滑动导轨； ★2、配置≥64核2.2GHz性能的处理器； ★3、内存要求最大支持16个内存插槽；支持高级内存纠错（ECC）、内存镜像（Ememory mirroring）、内存热备（rank sparing）等高级功能，最大支持1T内存容量，支持2666MT/s工作频率；内存最大可扩展数量：最大支持16个内存插槽；内存类型：支持RDIMM、LDIMM、NVDIMM内存，支持主流厂商内存颗粒；内存容量：1）RDIMM内存，整机最大1T容量，单条容量最大支持64GB（ 16Dimm×64GB/Dimm × 2处理器)，2）LDIMM内存，整机最大1T容量，单条容量最大支持64GB（ 16Dimm×64GB/Dimm × 2处理器)，3）NVDIMM内存,整机最大128GB容量，单条容量最大支持16GB，（ 8Dimm×16GB/Dimm × 2处理器)；本次配置内存≥16G； ★4、本地存储可支持最大27个标准硬盘槽位，支持SAS/SATA接口，支持2个后置基于SATA总线的M.2 SSD硬盘或2块2.5 SATA硬盘；接口类型：支持SAS/SATA/U.2（NVMe）接口，支持SATA总线的M.2 SSD硬盘，支持硬盘热拔插；硬盘容量：1）最大支持10 TB 3.5" SATA/SAS HDD硬盘，2）最大支持1.8 TB 2.5" SATA/SAS HDD硬盘，3）最大支持3.2 TB U.2（NVMe） SSDs硬盘；最大支持硬盘数：前置硬盘：最大支持12块3.5寸硬盘或最大支持25块2.5寸硬盘；后置硬盘：最大支持4块3.5寸硬盘+4块2.5寸硬盘或者10块2.5寸硬盘；NVMe硬盘支持：最大支持4个U.2 NVMe前置硬盘；本次配置≥2个600GB 15Krpm 2.5 SAS热插拨硬盘，可选支持PCIe-SSD，将SSD直接连于PCIe插槽，实现分级存储，提高I/O性能； ★5、支持12Gb/s SAS RAID; 支持SAS/SATA/NVME混合模式; 提供RAID 0/1/5/6/10/50/60；配置8通道 SAS Raid阵列卡，带1G缓存和闪存保护功能，掉电cache数据永不丢失支持RAID 0,1,5,6,10, 50 ,支持双RAID卡，支持将多个SSD作为本地SAS硬盘的全局缓存； 6、支持7个PCIe 插槽：含6个PCIe 3.0+1个RAID 插槽，可选双SD卡支持冗余配置的MS Hyper-V或Vmware ESXi，提高虚拟化系统的高可用性； 7、配置HBA卡，24口万兆电口网络交换端1套，含2口8G FC交换器1，4端口万兆以太网卡（含光模块），服务器配置4端口电口万兆以太网卡，支持Failover负载均衡技术，4个万兆10Gb Base-T/SFP+接口以太网卡支持独立于交换机的万兆网卡分区技术； ★8、机箱配置≥2个1000W冗余热插拔电源，能满足设备满负载工作所需功率N+1及以上的冗余，标配DVD光驱。支持电源管理功能：电源设限、电源清查及电源预算； 9、管理服务器可对网络攻击进行分类，并能实现对某一类网络攻击进行重点筛选，以方便管理员查看指定的某一种攻击的具体情况。安装部署前需在服务器报表上提供演示筛选操作； 10、为保障数据安全，配置硬盘保留服务, 在保修期内硬盘故障情况下，免费替换硬盘同时允许客户保留和自行处理故障硬盘； 11、非对称式系统架构，单台设备既可作为控制节点，也可作为存储节点； 12、控制节点支持三台以上集群部署，业务不受中断，配置BBU电池保护，保护缓存数据不丢失； 13、存储节点支持网络RAID冗余方式和副本冗余方式，确保数据完整； 14、支持数百PB级存储容量，支持与监控业务平台，图像资源库对接，支持视频码流直存技术； 15、为便于维护, 具备前置管理液晶屏，可显示默认或定制信息，包括IP地址、服务器名称、支持服务编号等。如果系统发生故障，该液晶屏上将显示关于故障的具体信息； 16、设备运行温度：-5摄氏度至45摄氏度； 17、配置远程管理卡，具有单独的管理网口，可不依赖主机操作系统进行远程操作，提供远程监控图形界面，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开关机、重启、更新Firmware, 虚拟KVM, 虚拟软驱, 虚拟光驱、虚拟介质重定向等操作；支持SNMP和SNMP；支持IPv6； 18、支持SDCard保存操作系统安装镜像，从而实现一站式地完成操作系统的部署，包括内建驱动程序安装、固件更新、硬件配置和问题诊断，所涉及价格包含在设备价格中； 19、服务器主板集成Lifecycle Manager管理工具能够免光盘安装服务器； 20、预装安全系统可通过管理平台制作自动安装包，管理平台可更新安装程序包的病毒库版本，安装包可实现对第三方软件自动卸载； 21、预装信创操作系统要求带光盘介质； 22、内嵌采集后台系统（合同签订后安装前需提供系统演示），内网分析子系统包含以下功能： 1）数据查询，可以对数据进行分类查询、按设备查询、单地点数据筛查； 2）数据统计，按时间粒度、对辖区所有设备采集的数据进行图表统计，可定义统计项； 3）轨迹分析，将MAC、应用LBS信息等轨迹在地图上展示，更直观的表达的人员的行为轨迹； 4）内外网数据传输的采集机器人采集的数据实时导入采集后台系统； 5）互联网数据存储服务器的数据安全接入（内网临存储服务器）。 23、预装应用软件要求： 1）信创数据库并提供专用的P2V工具，提供整合备份功能，出厂预装≥1年许可证带介质包装； 2）支持SECGATEWAY带介质，采用链路加密的方式，实现客户端的准入，从文件在单位的使用流程入手，将数据泄露防护与单位现有信创OA系统、文件服务系统等其它应用系统完美结合，对通过网关的文档数据进行透明加解密工作，有效解决文档在脱离单位应用系统环境后的安全问题。 25、保修期内必须提供保留硬盘服务及(7x24)的6小时上门服务。 ★26、为保证本项产品符合公安部执法办案规范与系统安全并达到无缝对接联调，该产品必须要与公安同步审讯机为同一品牌。 27、为保证本项产品能达到公安部执法办案中心的使用要求，投标时需提供有资质的检测机构出具的检测报告复印件。 | 162000 |
| 67 | 智能案卷管理软件 | 1套 |  | 1、首页支持展示案卷最新动态、智能柜使用情况统计、案卷出入次数统计等信息； 2、支持对案卷信息进行内容录入、编辑、查询、查看，支持案卷信息批量导入； 3、支持案卷信息查询，可按照编号、名称、立案时间、在柜状态、问题状态等多种条件查询； 4、支持二维码生成，对案卷通过二维码进行管理； 5、支持案卷借阅、归还、移交等流程管理，流转信息系统自动记录； 6、支持对智能案卷保管柜的管理，界面可视化管理，可远程控制案卷管理柜开柜，支持根据民警实际使用需求分配案卷保管柜； 7、具有新增入柜功能，可支持刑事案卷查询、行政案卷查询、添加，删除，导出，导入文件案件，支持对入柜事件查询，删除，导出； 8、具有资料新增功能，支持对刑事案件、行政案件、事件进行查询，删除，导出； 9、具有出柜管理功能， 可支持按照案卷编号、名称、借阅人查询，申请借阅，导出，支持按照案卷编号，案卷名称、申请状态，环节时间进行查询，申请移交，导出，支持按照案卷编号、案卷名称、借阅人、借阅单位，归还时间进行查询，导出，支持按照事件编号，报案人姓名，报案人电话，承办部门进行查询，导出； 10、具有预警催办功能，支持我的催办记录查询，可以按预警类型、是否超期、案卷类型查询，支持催办记录查询，可按预警类型，收否超期，收否查收查询，支持未超期预警查询、已超期待办查询，按照预警类型，主办民警，协办民警查询； 11、具有执法监督功能，支持按照案卷编号，案卷名称，承办部门，涉案人员，案卷类型，主办民警进行查询，导出； 12、具有数据统计功能，支持根据部门查询，查看卷柜使用状态，支持根据承办部门，进行刑事案件、行政案件查询，支持根据时间，查询案卷出入数量，导出，支持根据时间，查询案卷状态，导出，支持根据时间段，查询部门民警的案件数量，可根据案件类型，查看各类案件数量，支持根据案件类型，查询强制措施人员统计； 13、具有综合查询功能，支持按照案卷编号，案卷名称，承办部门，涉案人员进行综合查询，导出。支持按照事件编号、报案人信息，承办部门进行查询，导出； 14、具有案卷管理功能，可支持案卷添加、查询、删除、导出，支持按照案卷编号、案卷名称、承办人、主办民警、承办部门进行查询，导出； 15、支持统计分析功能，具备多种统计维度，统计结果图表展现； 16、支持登录到执法办案区，支持执法办案区数据对接； 17、支持视频预览监控功能，可以预览、回放、视频基础功能； 18、支持1080p/720p/4CIF等主流视频格式接入； 19、支持设置案卷柜是否允许自动开门； 20、支持用户操作日志管理，支持设置系统名称。 21、支持角色分配和用户管理； ★26、为保证本项产品符合公安执法规范化案卷存放管理的安全性，该产品必须要与公安审讯同步机为同一品牌； ★23、本次可搭载信创系统平台服务器：1U4盘位标准机架式；处理器≥64核2.2GHz；标配8GB ECC DDR3内存，最大可以支持32GB内存，满足各种应用要求；支持≥4个千兆网卡，支持1个PCI-E2.0扩展槽，支持全高半长扩展卡；标配4*USB2.0（后置）、2*USB2.0（前置）接口；2×600G 15K硬盘阵列，支持4个 3.5寸硬盘，硬盘支持热插拔、L型高精度导轨套件。 | 63000 |
| 68 | 智能涉案财物（物证）管理软件 | 1套 |  | 1、支持条码管理；支持对物品进行录入、编辑、查看，自动分配条码，可添加相关附件，支持涉案物品信息批量导入 2、支持涉案物品查询，可按照编号、名称、承办部门、涉案人员、创建日期等多种条件查询 3、具有首页管理功能，支持基本信息添加、入库、流转、审批、出库快捷操作，支持待办事项提醒，可查看更多。 4、支持涉案物品抓拍，将抓拍的图片保存到涉案物品信息 5、支持涉案物品入库、出库、借阅、归还、移送主要流程，流转信息系统自动记录 6、支持案件基本信息添加，支持案件编辑，详情，删除，同时支持案件信息文件导入。 7、支持物品借出、归还等超时报警，并支持短信通知相关责任人 8、具有物品登记功能，可进行物品基本信息添加，支持对物品信息编辑，详情，删除，同时支持物品信息文件导入。 9、具有物品入库功能，可查看物品详情，支持对物品进行入柜管理操作支持物品条码打印。 10、具有物品出库功能，支持按照物品编号、名称类型查询出库信息。 11、具有物品归还功能，支持按照物品编号、名称类型查询归还信息。 12、具有流转审批功能，支持按照审批类型、时间、状态、申请人查询审批信息。 13、具有物品查询功能，支持填写涉案物品借出申请表、涉案物品移送保管申请表、涉案物品出库申请表、涉案物品移库登记表，支持涉案物品信息导出。 14、具有统计报表功能，支持按照涉案财物种类、案件类型、涉案财物的状态、时间趋势进行统计。 15、具有保管中心功能，支持按照组织查看相应的储物柜，可查看详情。 16、具有报警管理功能，支持按照报警类型、通知人、报警内容、时间进行查询。 17、支持远程控制涉案物品柜开柜，支持根据民警实际使用需求分配涉案物品保管柜 18、支持按照涉案物品柜箱门数选择不同的排列方式 19、支持对涉案物品柜进行添加、修改和删除操作 20、支持统计分析功能，具备多种统计维度，统计结果图表展现 21、支持登录到执法办案区，支持执法办案区数据对接 22、支持视频预览监控功能，可以预览、回放、视频基础功能 23、支持1080p/720p/4CIF等主流视频格式接 24、支持用户操作日志管理，支持设置系统名称 25、支持角色分配和用户管理 ★26、为保证本项产品符合公安执法规范化涉案财物存放的安全性，该产品必须要与公安审讯同步机为同一品牌； ★27、本次可搭载信创系统平台服务器：1U4盘位标准机架式；处理器≥64核2.2GHz；标配8GB ECC DDR3内存，最大可以支持32GB内存，满足各种应用要求；支持≥4个千兆网卡，支持1个PCI-E2.0扩展槽，支持全高半长扩展卡；标配4*USB2.0（后置）、2*USB2.0（前置）接口；2×600G 15K硬盘阵列，支持4个 3.5寸硬盘，硬盘支持热插拔、L型高精度导轨套件。 | 90000 |
| 69 | 智慧法制警务APP管理模块 | 1套 |  | 1、支持查看办案场所入区、在区、看押、出区人数； 2、支持查看审讯室、候问使用情况； 3、支持预约登记及审核，可上传入区证明（传唤证、逮捕证等）的照片； 4、支持通过人脸识别或身份证号码方式进行身份核验； 5、支持入出区申请及审批，待办审批信息提醒。 支持入出区流程环节提醒、开始及结束审讯消息提醒； 6、支持办案区违规报警提醒； 7、支持办案区视频预览； 8、支持执法问题数量汇总展示，查看详情； 9、支持警情预警提醒、催办； 10、支持案件预警提醒、催办； 11、支持案卷预警提醒、催办； 12、支持涉案财物预警提醒、催办； 13、支持音视频预警提醒、催办； 14、支持场所预警提醒、催办； 15、支持违规情况督办、整改流程审批回复； 16、满足民警或领导移动警务、随时随地办公的需求，支持信创国产化硬件； ★17、为保证本项产品符合公安部执法办案规范与系统安全并达到无缝对接联调，该产品必须要与公安同步审讯机为同一品牌。 | 64800 |
| 70 | 中间件服务 | 1项 |  | 1、需通过Java EE 6完整认证，适配国内外主流软硬件环节，为Web应用、企业级应用等提供运行平台； 2、需支持300用户并发访问静态10K纯文本页面，每5秒增加20用户，持续5分钟，90%事务响应时间0.0049秒； 3、需支持300用户并发访问静态1M带资源页面，每5秒增加20用户，持续5分钟，90%事务响应时间7.858秒； ★4、按照《广西多功能执法办案管理中心软件业务数据接口标准》，将人员基本信息、人员照片信息、人员安全检查、随身物品保管、尿检信息、辨认信息等数据接口对接并实现数据上报功能； ★5、所有办案中心数据需承诺与南宁市公安局监督管理信息平台系统能够无缝对接。 | 78000 |
| 71 | 流媒体服务 | 1项 |  | 1、嵌入式信创操作系统，全WEB方式配置管理界面。 2、支持私有SDK、Onvif，兼容主流品牌网络视频设备，可接入IPC、NVR/DVR、解码器、网络矩阵、网络报警主机等多种设备，兼容天地伟业交通一体机，实现交通和监控视频流的统一管理。 3、单台服务器支持高清视频1000路*2Mbps码流的接入和1000路*2Mbps码流的转发，支持多级流媒体。 4、支持移动设备的代理服务和主动注册，可接入4G单兵/车载设备的图像预览和语音对讲。 5、支持平台级联服务，采用SIP多媒体会话协议通信，支持上下级平台间的信令转分发，支持跨网段/网关传输。 6、可被多个上级管理平台级联访问，资源可多次共享。 7、采用中间件技术，可分布式部署，提高存储效率和数据安全性。 8、支持管理平台根据指定路由规则，自动组建中间件集群路由连接。 9、支持云配置，把多个流媒体单元可以虚拟成一个设备。 10、支持云添加，增加点位时直接添加设备即可自动完成。 11、支持云调度，实时监测系统核心单元的状态，支持负载均衡，防止转分发数据量或用户连接通道数超过负荷上限。 12、支持文件存储和流式存储，可通过数据块方式直存或代理转存，减少文件创建/删除导致的磁盘压力。 13、基于平台客户端，录像回放定位准确，支持多路回放、切片快照、录像标签、单帧播放、快放慢放、电子放大、回放抓拍，可实现秒级检索、录像解码上墙、地图回放录像。 14、支持定时、报警、移动侦测等多种存储策略，支持DAS、NAS、IP-SAN多种存储设备，支持PB级海量音视频数据存储。 15、通过转分发机制，最大限度利用现有网络资源，节约网络带宽，减轻多路回放时对设备端的压力，实现海量数据的接入和分发。 16、支持报警联动和报警转发。 | 17000 |
| 72 | 视频网关对接服务 | 1项 |  | 1、嵌入式信创操作系统，全WEB方式配置管理界面； 2、支持国标GB/T 28181视频监控接口协议和基于SIP标准规范的其他协议； 3、支持同时向多个上级平台注册，支持同时对接多个下级平台，视频通道数量管理能力不低于5万路； 4、可接入符合国标GB/T 28181协议的IPC、NVR/DVR、解码器等主流品牌设备； 5、支持端口聚合绑定，提供400Mbps国标码流的无损并发推送能力； 6、支持弹性转分发机制，最大限度利用现有网络资源，提供512*2Mbps国标码流的并发推送能力； 7、支持负载均衡，保证部署多台网关转发视频的可靠性； 8、支持穿越网闸或视频安全接入平台，实现外网视频资源对接到内网； 9、支持安全认证及权限管理，保证调用监控资源的合规性； 10、支持设备注册注销、心跳保活、目录查询、实时预览、云台控制、录像文件的检索回放下载、手动录像、报警管理、布撤防、设备信息查询、设备状态查询、设备远程启动、设备校时等国标联网功能；支持目录主动推送、资源实时同步、冗余资源处理、资源选择性共享等扩展联网功能；可实现设备信息及状态查询、实时点播、云台控制、视音频文件检索及下载、回放及回放控制、布撤防、设备远程启动等功能； 11、可查看网关的工作状态，可对接入的设备资源进行统计； 12、支持PS、RTP+PS封装格式和H.264编码格式输出。 | 27200 |
| 73 | 数据网关对接服务 | 1项 |  | 1、对接各类专业系统的应用软件，全WEB方式配置管理界面； 2、支持国标GB/T 28181视频监控接口协议和基于SIP标准规范的其他协议； 3、支持同时向多个上级平台注册，支持同时对接多个下级平台，视频通道数量管理能力不低于5万路； 4、可接入符合国标GB/T 28181协议的IPC、NVR/DVR、解码器等主流品牌设备； 5、支持端口聚合绑定，提供400Mbps国标码流的无损并发推送能力； 6、支持弹性转分发机制，最大限度利用现有网络资源，提供512*2Mbps国标码流的并发推送能力；支持负载均衡，保证部署多台网关转发视频的可靠性；支持穿越网闸或视频安全接入平台，实现外网视频资源对接到内网； 7、支持安全认证及权限管理，保证调用监控资源的合规性； 8、支持设备注册注销、心跳保活、目录查询、实时预览、云台控制、录像文件的检索回放下载、手动录像、报警管理、布撤防、设备信息查询、设备状态查询、设备远程启动、设备校时等国标联网功能； 9、支持目录主动推送、资源实时同步、冗余资源处理、资源选择性共享等扩展联网功能； 10、可实现设备信息及状态查询、实时点播、云台控制、视音频文件检索及下载、回放及回放控制、布撤防、设备远程启动等功能； 11、可查看网关的工作状态，可对接入的设备资源进行统计； 12、支持PS、RTP+PS封装格式和H.264编码格式输出。 | 118000 |
| 74 | 内网音视频云存储服务 | 3项 |  | 1、需支持流式存储和文件存储两种存储方式； 2、流式存储方式：接入带宽1200Mbps同时转发800Mbps（直存）；文件存储方式：接入带宽800Mbps同时转发800Mbps（直存）； 3、4U/36盘位控制器架构平台型NVR； 4、需支持所有国产科创客户端； 5、需支持国产化系列64位处理器； 6、系统支持一个热插拔控制器模组； 7、最大支持36块3.5寸或者2.5寸硬盘； 8、标配内存8GB，4个DIMM插槽，升级到32GB； 9、需支持Onvif、GB/T28181、SDK； 10、需支持RAID级别有：0、1、5,10可以满足各种应用需求, 支持动态热备盘，支持全局和局部热备； 11、2个RJ45千兆网口,2个USB2.0； 12、采用800W，1+1金牌效率电源，支持热插拔更换； 13、系统标配有3个风扇，有效散热。 | 96000 |
| 75 | 视频存储 | 1套 |  | ★1、本次存储系统配置≥350TB高清企业级硬盘容量； 2、128MB缓存，7200RPM转； 3、SATA 6Gb/秒接口支持最新、最快的硬盘控制器，同时支持传统的 SATA； 4、1.5Gb/秒和 3Gb/秒控制器； ★5、必须满足执法办案中心的所有监控音视频存储≥3个月。 | 75000 |
| 76 | 人脸识别预警机 | 1台 |  | 1、单台服务可接≥2路人脸相机，完成抓拍、存储、比对和预警功能 2、通过头肩模型智能跟踪活动目标，实时抓拍提取较清晰的人脸照片 3、智能适配人脸质量阈值，实时更新比对相似度 4、可识别多种人脸属性，包括：性别、年龄段、戴眼镜等 5、可按时间/点位/人脸属性/人脸照片等信息查询抓拍记录 6、可将抓拍的人脸与目标库实时比对，发现布控人员时实时报警提示和联动声音报警 7、可突出显示比中人脸照片和人员属性，提醒管理者重点关注 8、可显示比中人员队列，方便随时快速查看比中记录 9、可查询比中报警信息和统计报表 10、支持多目标库管理，可对目标库信息进行增删改查，人脸照片可单张添加和批量导入到目标库 11、人脸检测，头肩模型智能跟踪，实时抓拍最清晰的人脸； 12、智能人脸质量评估算法，实时更新比对相似度； 13、实时比对，发现布控人员，实时报警提示，联动声音报警；实时预览人脸检测状态，显示人脸跟踪位置；比中人脸突出显示，方便随时快速查看比中记录；方便快速查看抓拍的人员记录信息；人脸属性识别支持：性别、年龄段、戴眼镜等； 14、可按时间段、点位、目标库、阈值等信息进行人脸布控；丰富的人脸查询功能，可按时间、点位、人脸属性、人脸照片等信息查询抓拍记录；可查询比中报警信息，报警信息统计报表； 15、支持人脸目标照片单张添加、批量导入功能；支持人脸重复出现报警功能，当同一人脸反复多次出现在镜头前时，报警提示保安人员重点关注； 16、符合国标GB/T28181、最新Onvif协议。 | 40000 |
| ▲77 | 公安审讯同步机 | 10台 |  | 1、主机不允许拼凑型的分体设计，应通过一体化设计独立完成音视频采集、录像和画面合成等功能； 2、采用非X86架构的嵌入式主机，硬盘损坏时应仍能正常运行，后端仍可指挥存储； 3、需支持不拆机箱更换光驱； 4、需支持1 个RJ45网络接口、4个POE网络接口、1个HDMI视频输入、1个VGA视频输入、1个VGA视频输出、1个JACK对讲输入，1个JACK对讲输出、8路报警输入接口，4路报警输出接口、4个USB2.0接口、1个USB3.0接口 ； 5、需支持4K（3840×2160）、5MP、1080P等分辨率的摄像机混合接入； 7、合成画面支持4K分辨率； 8、需支持高音质音频接入，音频编码标准应采用AAC，音频采样率8 KHz /32 KHz /48KHz可调 ； 9、支持校正时钟； ★10、单张光盘刻录的音视频时长不低于4小时； ★11、支持采集讯问室实时音视频和环境信息，包括讯问民警人声、嫌疑人人声、其他环境声音、嫌疑人正面画面、室内全景画面、时间、温度、湿度等；采集的声音和图像应清晰无损坏，支持8路视频通道和3路合成通道共11路通道的同时采集录像； 12、需支持视频自动叠加片头，叠加内容可设置案件编号、案件名称、审讯民警姓名、嫌疑人姓名等； 13、需支持硬盘自动存储和双光驱刻录，形成的音视频文件可使用通用播放器播放； 14、需支持打点功能，在硬盘存储和光盘刻录过程中可对重点内容进行打点标记； 15、需支持视频丢失、异常以及音频丢失报警功能； 16、需支持自动对光盘进行封盘； ★17、讯问结束后刻录的时间不超过5分钟。支持通过硬盘频数据实现光盘更换自动回补刻录。支持静音光盘复制； 18、讯问音视频回放应保证画面清晰，声音无提前或滞后且不失真； 19、刻录光盘需包含播放器，无需另外安装播放软件，即可在任意电脑上自动播放； ★20、需支持对光盘进行加密，未通过验证不可进行擦写或拷贝操作； 21、访问主机需支持BS和CS两种方式； 22、需支持音频混音，路数≥9路。可显示声音波形； 23、需支持一键直刻，光盘刻录可选择单盘直刻、双盘直刻或循环直刻，并可自定义刻录通道； 24、需支持GB/T28181、RTSP等接入协议，并具有H.323协议相关设置功能； 25、磁盘管理支持盘组和配额两种模式，支持单块最大6T硬盘； 26、需支持画面合成，合成数量支持1/2/3/4/5/6/8，合成画面可独立编码，支持H.265编码格式，分辨率支持≥4K，帧率支持60fps； 27、需支持上传证据资料； 28、需支持接入人体生命体征信息，可在实时视频上同步叠加血压、血氧、心律等体征信息； 29、主机应标配≥4T的硬盘。 30、为保证本项产品能达到公安部执法办案中心的使用要求，投标时需提供有资质的检测机构出具的检测报告复印件。 | 119500 |
| 78 | 北斗校时服务机 | 1台 |  | 1、支持以GPS北斗定时信号建立时间参考； 2、支持提供1路NTP网络授时接口； 3、支持前面板显示年月日时分秒、卫星颗数及工作状态； 4、全数字化嵌入架构，支持windows、linux、unix、sun solaris、ibm aix等操作系统时间同步； 5、支持NTP v1.v2.v3&v4(RFC1119&1305),SNTP(RFC2030)等协议； 6、支持DHCP功能，所有接入LAN口的网络设备，可以自动获取到IP地址； 7、支持防火墙保护，启用SYN-flood防御，极大的提高内部网络的安全性，降低风险； 8、支持心跳检测功能，多台时间服务器或者多个网口均可设为同一IP，互为冗余备份； 9、支持参数设置文件可以导出和导入； 10、支持负载、运行时间、实时流量和内存状态等实时监控。 | 9000 |
| 79 | 网络多点对讲系统 | 1套 |  | 一、主机定制要求： ★1、采用10.1寸全触摸真彩屏，数字高清彩色摄像头，嵌入式操作系统，界面美观大方，操作灵活，便捷； 2、工业级芯片，启动速度极快 3、可对所有的主机和分机进行呼叫、监听/监视、广播喊话； 4、主机和分机是全双工双向可视对讲，主机和分机也是全双工单向可视对讲； ★5、主机具有两个通话功能：软管话筒免提通话功能，通话手柄对讲功能； ★6、可在屏幕界面上直接点击主机或分机的图标进行快速呼叫，也可根据主机和分机的ID号进行拨号呼叫； 7、状态显示：分机报警、对讲状态可由红、蓝色提示，每路按键均有显示设备ID号和名称； 8、监听监视：可对主机和分机进行监听监视，监听监视功能还分为单机监视和循环监视两种模式，循环监听可设定四个广播分区，也可设定四组定时广播时间及广播内容； 9、转移功能、托管功能、报警功能、记录查询、开锁功能、开门提示功能； 10、带有1路短路输出口、2路开关量输入口、RS485通信接口； ★11、可外接大屏幕显示功能； 12、支持USB鼠标操控功能； 13、有局域网的地方即可接入，可跨网段。 二、分机定制要求： ★1、本次配置≥10台，可通过局域网/广域网（LAN/WAN）传输，实现全球通话。壁挂式安装，超薄机身，一般安装在需要对讲的墙壁上，分配ip设置后接入网内即可实现对讲； ★2、开锁功能：系统支持每个对讲终端接2把电控锁，寻呼话筒要能分别控制每个终端2把电控锁的开闭； ★3、开门提示：系统支持每个终端接2-4对门磁； ★4、联动控制：提供TCP指令、UDP指令、RS485接口、开关量接口； ★5、可选择双键对讲终端，系统设定对讲键呼叫值班室，报警键呼叫监控中心。 6、铝拉丝面板，美观大方，坚固耐用； 7、具有回音消除功能，内置高灵敏度话筒、喇叭。采用PCM /SILK音频编解码方式，广播级音质，声音逼真、清晰、宏亮； ★8、具备单键/双键、可视/非可视，可视配cmos摄像机，可供寻呼话筒观察对讲者身份； 9、可呼叫主机及对讲； 10、免提式呼叫模式，方便快捷； 11、可外接音箱； 12、可通过局域网接收主机的广播或喊话； 13、安装简捷，用RJ45标准网线，插入路由器LAN端(或交换机)任一端口； ★14、四路短路输入、二路短路输出，可结合一些辅助报警器材。 三、管理中心定制要求： 1、负责整个系统的运行通讯、设备信息的设置存储；整个系统中的对讲设备是通过服务器软件进行交互信息可脱机； 2、呼叫功能：系统内管理机之间可以一键式直呼可视对讲，管理机与终端终端可双向呼叫； 3、可视对讲功能：管理机之间、管理机与终端都是双向全双工可视对讲，对终端可调节音量； 4、保留通话：管理机通话过程中有其它呼入时，可以釆取保留通话方式，在通话结束可恢复原来通话； 5、可视监听功能：所有管理机可对终端进行选址、分片、全选可视监听；监听中可以随时调节音量大小，点击监视界面，可全屏显示； 6、循环监视：可对全体终端和选择终端进行循环监视，循环时间可设定； 7、广播功能：可选址、分区、全体广播，多级广播方式；广播模式：有MP3、话筒两种广播模式；广播时有音量调节； 8、广播应急处理：在广播时，可以直接处理呼入对讲、按键报警、声控报警，结束后自动恢复广播； 9、报警功能：可接收终端的紧急报警呼叫；当终端产生以上报警信号时，其管辖管理主机和上级管理机同时响起报警铃声，同时弹出报警呼叫界面，任何一台管理机都可以接听处理，谁应答谁处理，确保紧急报警不遗漏； 10、转移托管：无人值班时，可以设置转移其它管理机托管； 11、高级设置：进入高级管理设置，输入权限管理员密码即可进入，可进行时间设置：日期设置、时间设置；主机设置：设置相对应的值班主机；转移设置：设置呼叫转移被托管的管理主机；密码修改：根据个人权限，修改管理员高级设置的密码；关机重启：系统重启、恢复出厂设置； 12、不需要IP地址盒； 13、状态提示：管理机有窗口显示整个对讲系统正在使用的信息。 | 15700 |
| 80 | 智能强电控制器 | 15台 |  | 一、本次配置的智能箱≥400x800x100mm，其技术参数除应满足并遵循的国家标准，可提供电箱内部开关搭配走线设计平面、系统图（如有请提供）。 二、基本要求： 1、用于控制设备电源的开关（直流/交流均可）； 2、内置≥10路继电器，每路开关动作提供状态指示灯； 3、支持手动和远程通讯命令控制，提供通讯状态指示灯； 4、控制审讯室灯光、电视、审讯主机等设备自动开启； 5、配置数量可根据采购人实际需要控制的设备数量再定制。 ★三、安全要求： 1、柜门内嵌网络型智能化安全开启读头，工控一体化设计，外壳防撞防潮防火； 2、支持IC五重保密卡的多级别权限开启，内嵌独立控制系统，支持输出显示液晶屏，系统需支持中文； 3、需要支持与后台管理服务器通过硬件加密狗进行的加密级别的数据传输； 4、需要支持双向管理系统审核授权； 5、需要支持智能判断非法用户预开启和开启后的报警； 6、需要支持紧急情况下的管理系统模式下的开启（无审核操作）； 7、需要支持后台管理系统查询、上传、下载用户信息和文件存放信息等； 8、内嵌公安部专用安全控制模块，并采用全扇区加密； 9、所提供的读头能显示使用单位IC卡信息，所提供的IC卡信息能在使用单位的读头上显示出数据信息，开启成功方式符合生物+刷卡+独立密码模式，开启成功需有提示音或有指示灯识别。 | 22500 |
| 81 | 汇聚交换机 | 10台 |  | 1、交换容量≥590Gbps； 2、包转发率≥250Mpps； 3、24个10/100/1000Base-T以太网端口，2个万兆SFP+； 4、为了提高设备可靠性，支持模块化可插拔双电源； 5、支持1个扩展插槽，可扩展支持业务插卡； 6、支持64K MAC地址容量； 7、需要支持4K个VLAN； 8、需要支持Guest VLAN、Voice VLAN； 9、需要支持MUX VLAN功能或类似技术； 10、需要支持STP(IEEE802.1d)，RSTP(IEEE802.1w)和MSTP(IEEE802.1s)协议； 11、路由表≥16000； 12、需要支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6； 13、需要支持基于源IPv6地址、目的IPv6地址、四层端口、协议类型等ACL； 14、需要支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN(VPLS，VLL)、MPLS-TE； 15、三层组播组数≥2048； 16、需要支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制； 17、需要支持基于端口的组播流量统计； 18、需要支持IGMP v1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM； 19、需要支持多个物理端口的流量镜像到一个端口； 20、需要支持流镜像； 21、需要支持远程端口镜像（RSPAN）； 22、需要支持对端口入方向、出方向进行速率限制； 23、需要支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记； 24、需要支持基于队列限速和端口整形功能； 25、需要支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击； 26、需要支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定； 27、需要支持黑洞MAC地址； 28、需要支持CPU保护功能； 29、需要支持堆叠，主机堆叠数不小于9台； 30、需要支持G.8032标准以太环网协议； 31、需要支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用； 32、纵向虚拟化的子节点交换机支持堆叠； 33、需要支持SNMPv1/v2/v3； 34、需要支持网管系统、支持WEB网管特性； 35、需要支持零配置部署； 36、需要支持Openflow 1.3标准。 | 18990 |
| 82 | 机柜 | 4个 |  | 1、全黑色机柜≥42U； 2、规格≥D:900*W:1100*H:2055(MM)； 3、符合ANSI/EIARS-310-D、DIN41491；PART1、IEC297-2、DIN41494；PART7、GB/T3047.2-92标准； 4、兼容19英寸国际标准，公制标准和ETSI标准； 5、板材通过严格的脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗后，再进行静电喷塑，喷塑厚度≥80μm-100μm； 6、标准配备了带有可方便拆卸的透风孔的弧形圆孔钢质前门和全冲圆孔双开钢质后门，通风面积≥80%方便通风散热，提高网络设备运行的稳定性，良好的兼容性，能适应更多的服务器，完美通风设计，全方位操作，多方位察看，加强型铰链； 7、侧门为上下两节可独立开启并自带门锁，便于施工和维护； 8、方孔条表面为电镀锌处理； 9、可关闭的上部、下部多处走线通道； 10、后部两侧带有多功能理线板； 11、安装支架上带有刻度标识，便于准确安装设备； 12、自带并轨件，便于机柜并轨和单独使用； 13、带有接地链接线； 14、高级机柜门锁； 15、可选配安装底座，达到固定机柜、底部过线、底部送冷风、防鼠的要求； 16、可同时安装脚轮和支撑脚；结构坚固，最大静载≥1500KG； 17、齐全的可选配件； 18、全部选用优质冷轧钢板制作，厚度：框架2.0mm，方孔条2.0mm，側门1.5mm，层板1.5mm； 19、标准配置包括：顶盖：1个(1.2mm);框架：2个(2mm);前门：1个(1.5mm);侧门：4个(1.5mm),配有锁扣;左后门：1个(1.5mm)；右后门：1个(1.5mm);锁：6个;方孔条：4个(2mm);安装梁：6个(1.5mm);多功能理线板：2个(1.5mm);重载脚轮：4个；支脚：4个；螺丝钉和螺母：40个；扳钳：1个； 20、合同签订后安装时需提供≥1600KG的第三方机柜承受重检验报告和达到9级裂度抗震的机柜抗震检验报告； ★21、需按1：1配备同品牌塔变式PDU：二层塔变式三孔多位1.8-3米 超功率保护，带总控开关，具备超功率自动断电，防触电,耐插拔,防燃烧。 | 14000 |
| 83 | 不间断供电系统 | 1套 |  | 1、输入输出方式采用三进三出≥30KVA，类模块化设计，每套系统延时240分钟； 2、三进三出纯在线双变换式产品，支持380/400/415V,50/60Hz电网体系，提供最佳的供电质量与负载保护； ★3、整流器采用IGBT，具有PFC功能，输入功率因数高达0.99，输入谐波电流≤3%，整机效率≥95%，绿色环保，高效节能； ★4、输入电压范围：+25%～-40%，-20%～-40%, 带载能力在100%至70%之间线性降额； 5、采用类模块化设计，整流\逆变模组支持热插拔； ★6、输出功率因数0.9，频率范围40～70HZ，额定输出电压380V/400V/415V(线电压)，电压精度1%，电压不平衡度（±3%(100%不平衡负载)； ★7、采用≥3寸大屏幕触摸屏显示方式，可提供简体中文、英文、繁体中文三种以上语言显示； ★8、配置电池冷启动按钮，便于直接从电池组启动UPS； 9、机柜内需要集成维修空开，便于用户维护； ★10、所有电路板均需要采用三防工艺（安装时需验证）； 11、满足下述过载能力：105%长期工作，110%负载,1小时候转旁路输出，125%负载,10分钟后转旁路输出，150%负载,1分钟后转旁路输出； 12、UPS主机支持无负载老化测试功能，为用户节省投入运行前的老化测试投资成本； ★13、电池节数本次要求≥32节设置，每节电池容量≥120AH，电池柜不低于2组以便于未来遭遇个别电池故障需要维护、更换时, 可灵活调节电池节数的需要； 14、电池组智能管理：具备均浮充手动或自动转换功能及电池测试功能按钮，具备均充/浮充电压电流设置功能，具备电池充电电压温度补偿设置功能； 15、监控系统可以存储≥5000条历史记录； 16、提供远程EPO接口及8个干接点接口； ★17、中标人所配备蓄电池必须达到停电后整个不间断电源系统满负载持续供电4小时（合同签订后安装完成后中标人必须现场提供负载测试，否则视验收未完成）； ★18、标配SNMP卡、短信报警器、电池温度补偿器和C级防雷，必须具备有标准SNMP通用监控接口，采用国际标准通讯协议，并免费提供通讯协议，具有良好的开放性； 19、防护等级≥IP20； 20、安装场地要求投标人所投产品规格≥250X700X800（mm）,重量≥55kg； 21、可根据采购人要求定制配备电池柜、直流空开、连接线等辅材； 22、配套动环监控系统传输单元环境要求：传输单元的接口方式需满足：RS485(A+,B-),RS232；工作温湿度满足：-25~85℃，10~85%,存储温湿度满足：-40~105℃，5~95RH(无凝露）；工作电压：5~18V。接口满足不同品牌，不同型号的UPS的接入； 23、传输单元技术要求：智能设备系统应采用高度模块化设计，系统由数据采集、故障管理、基础配置、用户界面展示和扩展接口等组成，应具备良好的扩充性能。能提供开放的API接口和十分友好的二次开发界面，能很好地满足个性化系统管理的需求；智能设备具备任何故障甚至停机状态下的监控功能，监控设备需兼备不断电的功能，当监控设备的电源缺失情况下，其自身续航时间需能够保持2小时，且通信不中断；传输单元模块功耗应低于0.5W,避免出现内部过热，降低监控模块寿命；传输单元模块带条形码或者二维码，可通过扫码方式实现配置和组网，安装需要简便，人机交互好；传输单元模块支持WIFI/GPRS/TCP等不同的联网方式，适应不同的应用场景，不同的设备在不同地区可以通过不同的网络连接方式连接到同一个APP/WEB平台，实现集中监控；传输单元支持断电，断网后重连的能力，需自带看门狗保证连接稳定性；传输单元需要能够根据实际应用实现更换UPS的调配和更改，满足不同的UPS品牌和不同的型号的无缝接入和组网，支持更换UPS后仍可以正常使用；同时支持短信，电话，邮箱，APP弹窗，WEB及系统声音告警，可在APP/WEB界面中对告警类别进行设置； 24、监控内容要求支持参数采集：包含不限于输入电压，输出电压，旁路电压，输入频率，负载量，电池电压，电池电量，电池工作时间等；支持状态采集：包含不限于正常模式，停机模式，旁路模式，电池模式，离线模式；支持历史统计：包含不限于断电次数统计，过压统计，转电池次数统计，转旁路次数统计，过载次数统计；支持故障记录：包含不限于断电告警，机器故障告警，输入过压告警，输入低压告警，电池过压告警，电池低压告警；支持关键阀值告警：支持手动设定电压，负载，温度等关键参数的阀值设置；历史报表：可导出报表供故障和巡检分析； 25、软件功能要：所有监控单元可在同一APP和WEB端同步监控，且可以同时分享给其他用户，实现多人管理，可分享至10人管理；即一台设备多人管理，一人管理多台设备；APP要兼容APPLE和ANDROID不同的手机平台，能够通过扫描二维码的方式实现添加设备监控；也可在WEB端通过输入二维码序列号的方式进行监控设备的添加；智能设备管理系统，可以记录每台智能设备的工作状态，对于支队的UPS,UPS状态切换的时候会有通知和告警，通过短信和APP弹窗的方式提醒，状态转换提醒包括了旁路模式，电池模式，电池过压，电池低压，掉电停机等；确保设备异常或者市电异常之后能够及时保护负载，电池异常能够及时通知并更换，避免出现事故；智能设备的数据通过APP实时显示，智能设备至少500条的历史工作状态可APP查询，至少可下载1年的历史数据；信息需记录时间发生的时间，设备型号以及具体的事件信息。系统能够自动存储一年以上的设备状态转换消息和设备数据，可以到处形成月度/季度/年度报表，历史参数能够以曲线形式显示并能做到实时更新；智能管理系统应提供开放的接口，可以和第三方产品无缝结合，管理平台可提供将数据给第三方，也可以接收第三方数据。可以通过调用安全设备API接口命令，来实现对安全设备下挂设备的控制，调整URL的访问权限或者更新配置信息；智能设备过保提醒，管理系统能够记录智能设备的安装时间，当设备将要过保的时候，能够发送提醒，以便提前进行设备维护和更换；各个站点可独立运维，并能够组网进行统一监控，网络可采用WIFI/GPRS/TCP等不同方式进行组网，开放外放接口将相关数据信息发送到手机和PC端，实现远程运维管理；不同的站点具有不同的设备品类和产品型号，记录不同的站点的设备类型，型号以及相关产品信息，划分所属单位人员进行管理，当需要远程指导时可以就近操作；每个设备都有独立的ID进行分类管理；设备管理类目：支持随时查看或管理设备的名称、类型、品牌、型号、云盒状态、维保及巡检记录；支持设备按照站点分组；支持设备地图：“设备地图”界面能显示全国地图，并按照站点建筑的地理位置显示标记；支持添加设备时能够自动定位站点位置；支持数据概览：支持设备实时数据显示，支持数据自动刷新；支持设备历史告警消息显示；历史数据查询：能够查看设备所有历史数据，数据能够以曲线显示；能够导出指定时间段的数据报表；支持设备参数设置：能够自定义告警阀值；同一站点内支持设备信息分享；支持修改并能够自定义设备名称；支持实时告警功能，监控平台有完善的事件及告警机制，在设备运行状态、或者数值变化、通信发生异常或状态改变后，都可以按设定发出多种报警，并且产生事件变化通知，这些通知即时显示在人机界面之中，也可以按时间段进行查询；监控系统有短信，语音报警、声光报警，WEB弹窗，邮箱等多种方式可以选择，用户可根据自身情况选择合适的告警方式；支持设备分享功能：设备的相关数据和告警信息可根据客户需求分享给其他人。扫描设备二维码的用户被认定为超级管理员，具备分享设备给其他人的权限，也可以删除被分享人；被分享的用户则不能再分享设备给其他人；被分享的用户可达10人； ★26、本次配置含根据实际场所定制的设备承重架及承重工程，必须配合完成主电缆配电对接分部工程。 | 150800 |
| 84 | 智能型中央空调及新风系统 | 1套 |  | 1、系统需支持手动或语音或人体感应智能化控制的节能控制中央空调及新风系统，全区域吸顶进出风，无任何悬挂支点，棱角、无外露线，独立配电及管道系统； 2、模块式直流变频空调机组要求：制冷量≥56.0Kw，制热量≥63.0Kw；制冷功率≤14.6Kw；制热功率≤13.5Kw；电源380V；噪音≤60dB(A)；标准机外静压≥85Pa；冷媒：R410A环保冷媒；综合能效IPLV≥8.9；空调室外机压缩机采用涡旋直流变频压缩机；空调室外机组需为模块组合式；机组制冷运行范围-5℃～54℃；制热运行范围-26℃～27℃；具有超高效的配管技术：最大单管长度≥240m，最大配管总长≥1100m，室内外机的最大落差≥30m；具有油位控制技术，具有自动均油技术；具有智能除霜功能，保证机组运行稳定，提高效率；具有全面保护功能，应满足但不限于此要求：高低电压保护、压缩机过载保护、压缩机频繁启停保护、逆（缺）相保护、温度保护、防电磁干扰保护、故障自诊断功能等；室外机具有二次过冷技术，增加机组制冷能力，又有效改善长连管的能力衰减，提高机组效率，运行更稳定；室外机风扇风量≥24400m³/h； 3、直流变频空调机组风管式室内机要求：制冷量≥6.3Kw；制热量≥7.1Kw；配提升水泵，提升高度≥600毫米；噪音≤36dB(A)（高速运行）；循环风量≥930m3/h（高速运行）；机外静压≥30Pa； 4、吊顶式新风机组要求：制冷量≥30.8kw；制热量≥31.5kw；风量≥2500 m3/h；排管数：4排管；机外余压：195Pa；输入功率：0.75kw；电源：380V/3P/50Hz；水量：1.58L/s；噪声≤60dB(A)；新风工况（进风干/湿球温度：35/28℃）； 5、吊顶式换气扇要求：风量≥150 m3/h；静压≥50Pa；输入功率≥30w；电源：220V/50Hz；接管型式：铝制波纹管；接管管径：φ150；含止回装置； 6、冷冻水泵要求：低噪声离心泵，流量：90m3/h；扬程：0.29MPa；输入功率：15kw；电源：380V/3P/50Hz；转速：1480rmp；汽蚀余量：0.025MPa；耐压要求：1.0MPa；设计点效率：69%；水泵配变频控制柜；含弹簧减振器、惰性快； 7、集中控制管理系统要求：具有多样化的控制方式，除在电脑端控制外，还能使用智能手机或平板对多台设备进行集中控制；设备导视：在电脑的楼层平面图上显示设备的实际位置；设备监控：对单台或多台设备进行开关机、运行模式等控制；能耗统计：对所有设备进行运行时间和消耗电量的统计及输出；节能管理：可以对任意设备进行调节限制或遥控使用限制；统计数据：统计所有设备的运行状态变化记录和日程执行情况；信息报警：系统自动提示故障信息，并可以以短信方式通知管理人员；定时功能：对任意设备进行定时设置；控制系统可实现本地和远程网络监控，操作地点不受限制；具有较好兼容性：支持多种浏览器，并支持移动设备操作；具有便利的安装条件，从外机接线，无需从室内机布线，降低布线难度，节约工时和费用；支持BACnetip第三方接口，能够与楼宇控制系统方便对接； 8、全区域配有线温度控制器，并具备如下功能：开关控制及显示、运行模式控制及显示、温度控制及显示、扫风状态控制及显示、风扇速度控制及显示等； 9、全区域按需求配套：双面铝箔酚醛复合保温风管、风管帆布软接、双层百叶送风口、方形散流器、门铰式回风口带（过滤网）、回风箱、通风工程检测调试、铜管（氧乙炔焊）、PVC排水管、管道支架制作安装、添加制冷剂、管充氮保护焊、管道绝橡塑保温套管、管道绝橡塑保温套管、分歧器、模块连接组件、信号线配管、信号线、电源线、空调末端配电箱、空调主机配电箱、空调室外机设备基础等符合本项目要求的所有组件配件。 | 153100 |
| 85 | 智能化综合配套服务 | 1项 |  | 1、配套系统集成及综合布线技术要求：光纤主干敷设及光端设备；六类屏蔽数据线：RVV 8×0.75 m㎡（灰白、蓝、灰三色可选）双屏蔽，用FLUKE专用线路检测仪器100%（逐条）检测通过；采用精炼固态纯铜；、绝缘层使用优质PE；中心十字架隔离技术；屏蔽铝箔材料,有镀锡铜丝接地线；线标采用001～305的循环喷码；满足标准：UL Subject444, EIA/TIA 568B.2-1 & ISO/IEC 11801, IEC61163；线径23 Awg；工作温度:-20度—70度；承受力≥110牛顿；特性阻抗：100 ±22 Ohm；线对时延差≤45 ns/100米；绝缘阻抗≥5000MΩ*km；六类配线架：六类全铜材质，24口网络配线架；满足六类传输标准，符合千兆以太网应用系统；独特的线路板线对平衡设计，减少干扰，通过余量高；T568A和T568B两种通用线序，通用线序标签清晰注于模块上，便于准确快速地完成端接；模块屏蔽外罩采用锌合金压铸，IDC打线柱夹子为磷青铜，保证≥250次的端接；适用于23 AWG 线缆；模块后部的端接保护帽具有扣锁式设计，可以保证线缆避免端接后的过度弯曲、脱落和对接触点的保护；具有向后兼容性可向下兼容CAT5E及更低类别的系统，避免用户的投资损失；接触针触点材料50μm的镀金层，耐用性≥1500次插拔；坚固和易于安装的设计减少安装和操作成本；全新的表面塑胶全包设计美观大方；兼容19英寸设备机架、机柜和墙装支架；所有端口线架前后均有标号，前端大型标签位置方便客户的端口标识；背面具有可扎的线缆理线系统，性能更可靠，外观更整洁；黑色的外观可与其他的任何机房设备相结合；六类面板模块及专用的上插六类面板：国标六类非屏蔽面板模块；满足六类传输标准，符合千兆以太网应用系统；所有插座都具备T568A和T568B两种通用线序，通用线序标签清晰注于模块上，便于准确快速地完成端接；180度打线,IDC打线柱夹子为磷青铜，保证≥250次的端接；适用于23 AWG 线缆；端接的打线卡口45度角设计，保障更可靠的接触点；后部的端接保护帽具有扣锁式设计，可以保证线缆避免端接后的过度弯曲、脱落和对接触点的保护。屏蔽外罩采用锌合金压铸；具有向后兼容性可向下兼容CAT5E及更低类别的系统，避免用户的投资损失；接触针触点材料50μm的镀金层，耐用性≥1500次插拔；六类屏蔽数据跳线：性能完全符合六类传输标准，可提供高达350MHz的可用带宽；采用符合国家标准的六类多股软线和六类RJ45跳接头, 六类RJ45跳接头采用物理线缆隔离技术, 实现最大限度的线对平衡；六类成品数据跳线都经过100%的250MHz带宽传输性能测试，保证产品合格率达到百分之百；每一根跳线都经过恒重拉力试验，保证产品在使用中的可靠性；辅助材料：六类水晶头、音箱线、多股电源线、高清视频线、PVC管材、扎带、标签、理线架等；实施前需要提供信道检测报告； 2、需按本项目设备数量1：1配备多孔专业防雷防过载排插，配套强弱电线端点对点的1接1保护防雷防静电防火防过载装置； 3、需根据采购人要求设计并定制光纤万兆主干，全千兆高速网络综合布线含：视频、音频、数据、电话、控制线等相关服务。提供按照采购人要求对前述设备安装所必须的所有相关线路、配件等辅助材料； 4、为保证本项目快速建成并符合全区公安机关多功能执法办案管理场所建设标准，中标人需根据采购人所提供的场地在改造实施前提供符合办案区执法规范化的实施平面图、实施计划与方案。 | 125932 |
| 商务条款 | 1、合同签订期：自中标通知书发出之日起7个日历日内。 ★2、质保期：质保期1年。（自采购人验收之日起1年内，所有产品在质保期内必须提供本地定期维护，承诺每月不少于1次的上门维保服务） 3、售后技术服务要求： 1）服务响应：中标人接到故障通知后在6小时内到达采购人指定现场，并免费更换有缺陷的货物或零部件，一般故障处理时限不超过12小时，12小时内不能修复的，免费提供同性能替代品； 2）中标人必须提供本地化售后服务，承诺在质保期内可派驻≥1名专业技术人员到采购人指定地点，免费提供日常7×8小时驻点技术维保服务并且能提供重大节日及大型活动的7×12小时常驻技术维保服务支持； 3）投标人必须对所供全部货物的技术参数响应做出无虚假承诺，并承诺确保符合招标要求中的无缝对接要求能达到全功能运行的需求，如对接过程中与第三方产生费用，由中标人承担，请投标人充分考虑此费用。 4、★交货期：合同签订后45个日历天内交货。交货地点：南宁市内采购人指定地点。 ★5、付款条件：本项目无预付款。分2次付款，供应商交货完毕可支付进度合同款的50%，软硬件系统对接完成并验收合格后支付合同款剩余的50%。 6、备品备件及耗材等要求：质保期内本项目相关产品的所有备品备件及耗材免费更换并达到正常使用要求。 7、验收条件及标准：中标人应当保证其所提供的产品为符合国家知识产权法律法规要求的正规正版产品，为确保采购人系统的安全性及稳定性以及中标人所提供产品参数的真实性，合同签订后项目实施前采购人有权要求中标人提供中标设备到采购人处进行技术与功能的验证，并配合采购人进行7×12小时不间断的测试，采购人将对所提供产品参数的真实性和实际效果进行验证，在测试过程中如因质量或系统对接等问题导致的不兼容的，不予验收，并且采购人将上报市财政局按照有关法律法规文件处理。 8、验收方法及方案： 1）中标人代表必须参与及协助采购人进行现场拆封、安装、调试，验货时严格按照本次招标参数进行验收。如供货时出现有设备停产的情况，中标人必须免费提供具备与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的替代产品。 2）中标人必须承诺设备验收合格后免费对采购人的使用人员进行操作及相关知识的培训，并确保设备有1～2人能熟练使用设备，并能排除简单的软硬件故障。 3）所供设备必须是全新、完整、未使用过的产品；设备到货后，中标人应提前通知采购人在现场进行清点；清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的仪器外观或内部的损坏，中标人应免费负责更换；若发现错发/漏发情况，中标人应负责免费更换和补发。 ★9、投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： 1）货物的价格； 2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； 3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； 4）必要的保险费用和各项税费； 5）根据现场环境符合要求定制安装的所有费用，包括定制改造配合对接费用。 10、其他要求： 1）定制货物所需内嵌导线全部采用阻燃屏蔽无氧铜电缆线。 2）为防止漏电危及人身安全和防电磁干扰，定制货物导线在外露部分必须使用金属线槽、金属线管并全部可靠连成一体并可靠接地，接地电阻经电流电压表测量R≤1Ω的标准。 3）要求专用接地引线截面积≥70mm2的标准，外表绝缘。如新接入设备使用的专用排插、接触器、熔断器、隔离开关等部件接入现场原有配电柜时，要性能可靠，技术指标要达到设计要求。 4）货物的供电部分控制开关接入现场原有配电时，应在前级加上应急联动开关和漏电开关等。 5）当房内出现严重事故或者意外火灾时，应能立刻切断新接入货物供电插座和多媒体模块，使其能各自独立撤离。定制货物的供电插排及多媒体接口等都必须符合国家标准，并按国家规定的颜色标志编号。 6）新货物的各种供电插座、多媒体接口及相关操作按钮应标志清楚，并能随时操控。 7）新货物所用线材包含供电电缆、控制电缆、防护线管、数据线缆和信号线缆均应采用优质阻燃电缆。 8）相应线缆驳接应严格遵循《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》，新安装设备的位置需进行无管网七氟丙烷气体灭火可安装的部署设计，为采购人之后的扩容提供相应可行条件。以上所有货物施工安装及接入要求均应符合国家相关标准。 ★11、本次采购货物中所采购产品如属于财库[2019]19号文列明的政府强制采购节能产品品目清单范围的，投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。 12、本项目投标时要求投标人提供技术实施方案等以供评审。 |

无缝对接要求说明附件：

南宁市公安局办案中心执法规范化安全信息管理系统：

1、系统具备电子标签读写、数据存储、集中控制等功能；

2、系统有人脸及指纹识别、录取、管理等功能；

3、系统采用工控一体化硬件设计，linux系统，保证系统的稳定；

4、系统支持USB口、支持tcp/ip；

5、系统采用IC全扇区加密读写协议；

6、系统支持USB备份盘，可定时对系统进行数据备份，平台可借助备份盘快速恢复系统数据；

7、系统支持高清摄像头；

8、系统支持警务人员实时考勤签到记录；

9、系统支持实时上传、下载数据；

10、系统支持在线监控、实时显示设备状态；

11、系统实现警务人员记录与管理功能；

12、系统实现警务人员分级权限设置功能；

13、系统支持实时对讲功能；

14、系统支持实时高清监控功能；

15、系统支持无线控制功能；

16、系统支持视频通话功能；

17、系统支持紧急呼叫及开启硬件等功能。

南宁市公安局警务综合采集系统：

1、采用Portal/Portlet技术，实现良好的集成能力，通过异构数据库接口，使得文档处理信息与业务信息实现良好的沟通；

2、采用自主开发的统一搜索平台  统一搜索平台为各部门用户提供全文检索服务，支持不同的数据源。可以在大量各种存储库中搜索各种格式的内容；

3、图形化的工作流配置，实现灵活的文档流转机制  提供可预定义的和不定制的两种文档流转机制。在不定制的文档流转机制中，由处理人指定下一步处理人的方式进行文件流转，简化处理手续，提高效率。能够通过图形界面实现二次开发；

4、通过数据交换和平台集成  自主开发的数据交换平台能够抽取各个业务系统的数据，使各个系统的数据经过抽取、转换后为本系统所用，数据交换工具支持提供过滤、排序、聚集、分组、合并等，支持自定义脚本的工作任务；

5、有效的提醒功能  个人待办事宜集中提示，系统把用户在收发文管理、会议管理、活动安排、以及其他功能模块中需要提前通知的事项提取出来，全部放在待办事宜中，并通过提供声音和图示提醒用户及时处理；

6、方便的输入方式  系统提供手写笔输入的支持，直接以手写的方式输入文字信息，与日常工作习惯兼容；

7、个性化实用界面  系统具有可选实用化界面，对特定的用户人员提供个性化界面，方便使用；

8、按照统一的业务标准规范和数据标准规范，实现对各地、各部门公安信息源头数据的汇聚、传输、清洗、整合、分类、标引和组织，将分散在各地、各部门、各领域的信息资源，按照一定的标准规范和业务需要，根据人、案、物、地址、机构以及文本、线索等要素，进行有效、有机、灵活的关联整合，形成各类基础信息数据库、全文检索数据库、面向情报研判应用的数据库以及管理这些数据的元数据库、规范字典代码数据库、面向主题应用的信息资源目录系统等；

9、用户能自行根据数据的不同维度，根据不同时期的工作重点，自己关心的不同重点问题，通过数据挖掘，建立预测、预警分析模型，实现多维分析和各种图形展示，实时展现社会面治安状况，加强社会治安防控力度；

10、通过后台数据库的链接，通过配置可以挂接不同数据库，复用其他系统已经录入的数据，允许民警在一个界面中同时录入到多个系统，满足不同业务部门的数据要求；

11、分析各治安部门业务系统能够采用社会化信息采集的内容，将采集端前移至各企事业单位进行采集录入，使民警摆脱繁杂的信息采集录入工作，切实减轻民警工作负担，使民警从信息的采集者转变为各企事业单位采集信息的督促者、监督者，充分发挥治安管理工作职能；

12、通过自定义采集功能，可以根据不同部门的个性化要求定义采集内容和采集项，保存工作中获取的信息。

南宁市公安局合成作战平台数据管理系统：

1、采用面向对象的设计模式。面向对象的设计方式，可以使系统的模块和业务逻辑划分得更清楚，使系统的适应性更强。在进行系统分析和设计时，需要将所有的业务对象分离和抽象出来；

2、支持系统框架和业务逻辑的分离。在系统框架改变的情况下，业务逻辑模块基本上可以不用改动，这样使得系统具有较好的适应性；

3、采用三层结构。系统分为表示层（用户界面层），业务逻辑层和数据存储层。中间任何一层的修改，不会对其他层造成影响。同时在系统部署上可以将不同层的应用部署在不同主机上，这样的系统具有很大的灵活性，也充分利用各个主机的处理能力；

4、系统采用C\S、B\S混合模式架构。一方面充分利用了C\S架构的安全性、数据的本地快速处理能力、本地应用功能等优势，另一方面也充分利用了B\S模式的便捷性、免安装等特性。系统开发使用了C++技术、JAVA技术、FLEX技术，将来可以整合到统一应用框架中。FLEX技术是B\S模式中的富客户端技术；

5、系统作为数据查询应用中的重要业务系统，在进行应用软件设计时需要考虑完善的安全机制。例如在网上传输的数据必须加密，并且采用自己的加密算法和密钥；对于一些关键的信息，甚至在数据库中保存也需要加密；其他机制包括公安数字证书登录、控制可以登录的终端、用户登录的时间控制等；还需要有严格的权限控制（包括功能权限和数据权限）等。系统还需要提供严格的审计功能，以及时发现非法的访问意图；

6、查询响应时间。结合业务的要求以及系统的应用是依附于其它信息系统的基础的数据分析与数据采集为一体的结合性应用系统，因此在部分查询上效果会不如一般的应用系统。但一般的查询响应时间要小于5秒，报表统计响应时间小于30秒；

7、数据提交响应时间。结合业务的要求，一般的数据提交响应时间要小于3秒，图片的数据提交时间要小于20秒；

8、并发性能。系统能提供至少2000个用户的同时在线连接，响应时间小于2秒，支持的并发处理数不低于100；

9、系统具有数据整理系统监控  数据整理过程中各个环节的运行情况；

10、系统具有元数据管理  对于运行环节中牵涉的各种数据信息的描述和管理；

11、系统具有代码管理  对于数据库使用的代码进行管理，并提供下载及维护功能；

12、系统具有日志管理  对于系统运行状态及操作进行记录，并提供查询等管理功能；

13、系统具有数据质量分析  从严重问题数据、一般问题数据等角度对数据质量进行统计分析，并以图表方式展现出来资源入库框架结构；

14、系统具有数据考核  对于数据的数量及质量排名，充分发挥数据采集的积极性；

15、系统具有数据开放接口管理  对于资源开放接口进行统一管理。登记接口使用信息等；

16、系统具有实时同步警综每日警情案件，相关部门对案件进行研判，研判内容有：视频侦查、现堪勘查、情报研判、技术侦查、网络侦查，每个小组部门对号入座，和对回访内容填写。研判案件抽取类型有，诈骗案件，盗窃案件，抢劫和抢夺；

17、系统具有研判线索流转  功能页主要对每日研判案件和串并案件的流转。一起案件研判完成，如果该研判有效，那么该起案件由相关部门流转下发到办案部门（相关部门），再由该部门进行处理。在办案过程中发现有类型同案件的，也可以串并该系列案件，该系列案件也可以流转下发给相关部门；

18、系统具有专案研判  功能页主要办案部门发起一起专案，填写发起相关内容和有关详细要求。接收部门要按照相关要求回复反馈和接收相关内容，根据相关发起的研判进行初步工作。该研判内容包括研判标题，研判内容，研判案件，研判人员相关附件等；

19、系统具有案件串并  功能页主要在办案过程中，如果发现有一系列案件相近度极其高的系统案件，办案民警可以对该系列案件进行串并。串并民警可以通过相关条件查询相关案件筛选出案件，勾选一个或者多个案件进行串并，串并后填写串并名称，串并的依据。

南宁市公安局督察管理信息平台系统

1、所有门禁设备必须联入公安内网，将民警和违法犯罪嫌疑人出入门禁信息实时上传到监督管理信息系统中，门禁数据项名称：进入时间、人员姓名、人员类型所在单位名称、所在单位代码、设备名称、Ip地址、事件描述、描述门禁的开启；

2、嫌疑人轨迹信息数据推送，结合办案区门禁、手环定位等设备，将嫌疑人从进入办案区到离开办案区的全过程记录数据传输送，主要包含嫌疑人进入办案区时间、进入每个功能室时间、离开时间并形成一条数据轨迹传输到监督系统。办案区轨迹信息数据项名称：嫌疑人姓名、嫌疑人身份证号码、进入时间、进入功能室、离开功能室时间、手环编号：指此次嫌疑人进入办案区的一个佩戴手环编号；

3、值班看管信息推送，对有嫌疑人带入办案中心的，必须要制定看管民警负责全程看管工作，各四位一体办案中心软件需包含值班看管信息，针对每个嫌疑人都必须对应填入看管民警信息，并将看管信息推送到监督管理系统，以便督察民警能都实时掌握办案中心看管情况。看管民警信息数据项名称：嫌疑人姓名、嫌疑人身份证号码、看管民警姓名、看管民警警号、看管民警电话、看管开始时间、看管结束时间、备注；

4、信息采集必须按照南宁市公安局四个一律进行检查，按照市局办案区纸制表格内容填入各自系统，主要包含信息采集表和人身安全检查表，并将数据实时推送到纪委监督管理信息系统中；

5、随身物品信息数据对接,将犯罪嫌疑人的随身物品信息录入并实时上传到监督管理信息系统,详细信息内容：物品编号、嫌疑人姓名、嫌疑人身份证号码、物品存放时间、物品存放柜号、物品取出时间；

6、针对目前民警制作笔录过程中存在的问题，为克服民警制作笔录的格式不规范、记录内容不全、涂改严重、笔录雷同、程序错误等各种弊端，顺应“以审判为中心”的司法体制改革要求，落实两高三部关于办理刑事案件严格排除非法证据若干问题的规定精神，南宁监督管理信息系统建设一套服务于全市的公安智能笔录系统，建设围绕实现服务、规范、监督三大功能进行设计开发。各执法办案区、中心必须使用市局统一研发的智能笔录软件，为了配合智能笔录软件的使用，各办案区、中心须提供相关硬件设备接口（主要指询讯室的手写签名设备、电子指纹设备、同步录音录像设备），以便市局智能笔录软件能调用各办案中心设备。具体如下:

6.1电子签名和指纹采集设备：硬件要求提供功能包含但不限于（手写签名、压感、指纹采集、可连续提供6人以上进行签名）；使用环境包含但不限于（IE浏览器、Winows/Linux下谷歌/火狐浏览器）详细说明：民警在智能笔录系统制作完笔录后，点击签名按钮，弹出签名界面，下拉选择要签名的人，此时可在电子签名设备进行手写签名，同时签名界面同步显示签名过程和结果，并能打印规范的笔录文件。最少能支持6人签名（民警2人，笔录对象1人，女性工作者1人，翻译1人，监护人1人）；

6.2询讯问室高拍摄相仪器对接：硬件要求提供高拍摄相仪器的数据接口，能在进行开始制作笔录时，调用高拍摄像仪器；使用环境包含但不限于（IE浏览器、Winows/Linux下谷歌/火狐浏览器）；详细说明：民警在智能笔录系统开始制作笔录时，需要拍摄询讯问民警的照片，以防止一人多讯的情况发生；

6.3监控录像：硬件要求提供外部集成接口，功能包含但不限于（远程调用、浏览器集成同步显示、谷歌浏览器集成同步显示、提供开始结束时间录制，提供录制历史查询）；使用环境包含但不限于（IE浏览器、Winows/Linux下谷歌/火狐浏览器）；文件格式：包含但不限于（mp4、ogg）；iframe窗口：大小包含但不限于（320x480、720×480、1280×720、1920×1080）、功能包含但不限于（可配置是否打开窗口时自动播放、窗口界面有播放/暂停/停止/音量调节/进度调节等操作功能）；详细说明：在制作笔录界面使用iframe调用监控录像URL嵌入不限数量的监控视频窗口同步显示、同时能指定开始和结束时间调用监控录像接口保存监控录像文件（文件保存位置在监控录像系统内，笔录系统不保存实际文件）并返回数据（包含但不限于视频编号、播放视频iframe窗口URL地址、MP4文件URL地址、OGG文件URL地址），智能笔录系统能通过监控录像接口根据条件（包含但不限于视频编号、问话室、时间等）查询出监控录像文件URL并播放；

6.4录音设备：硬件要求提供外部集成接口，功能包含但不限于（远程调用、浏览器集成同步录音、谷歌浏览器集成同步录音、提供开始结束时间录制，提供录制历史查询）；使用环境包含但不限于（IE浏览器、Winows/Linux下谷歌/火狐浏览器）；文件格式：包含但不限于（mp3、ogg）；iframe窗口：功能包含但不限于（可配置是否打开窗口时自动播放、窗口界面有播放/暂停/停止/音量调节/进度调节等操作功能）；详细说明：在制作笔录时调用录音接口同步记录问话人和被问话人的语音记录（文件保存位置在录音系统内，笔录系统不保存实际文件）并返回数据（包含但不限于录音编号、播放录音iframe窗口URL地址、mp3文件URL地址、ogg文件URL地址）、智能笔录系统能通过录音接口根据（包含但不限于录音编号、问话室、时间等）条件查询出录音文件并播放；

6.5双屏显示：要求制作笔录的电脑能扩展两个显示屏，可以用鼠标将弹出的浏览器窗口拖动到第二个显示屏，主要实现方式为一张显示卡连接两台显示器；使用环境包含但不限于（IE浏览器、Winows/Linux下谷歌/火狐浏览器）；详细说明：在制作笔录时点击播放告知书时，在第二屏显示文字内容给被问话人滚动显示。

6.6刻录服务：由笔录软件将笔录制作开始时间和结束时间通过接口传送给同步录音录像系统,直接进行光盘的刻录工作；

7、物管中心由各自自行建设，必须将涉案财物相关数据实时推送到市局监督平台涉案财物管理系统中，各分县局按照下面内容将信息传输上来。涉案财物信息表数据项名称：物品编号、案件编号、案件名称、案件类型、受案时间、提取时间、物品名称、物品性质、物品类别、产牌、型号、规格、数量、属主、持有人、部门名称、部门代码、12位组织机构代码、物品状态、号牌种类、车身颜色、物品详细名称、特征描述、保管货架号、条码编号、保管员、保管单位、入库时间、物品照片：格式统一为JPG格式,大小小于10M、保管场所、入库原因、出库原因、出库时间、调用时间：指涉案物品临时借调出物管中心的时间、调用原因、处置结果：物品最后的处置结果，例如返回、销毁、移送等措施、处置时间；

8、受立案投诉数据对接，对公安机关受立案投诉的登记，应主要记录投诉人何被控告人的详细信息，并完成对该案件的倒查和监管，主要数据包括：受立案投诉信息、投诉时间、涉案人员、涉案单位：12位组织机构代码、其他材料、处置结果、处置时间、处置人员、处置单位：按照人事部门12位组织机构代码；

9、不予立案复议数据对接，针对民众申请的不予立案复议申请进行记录，并根据调查情况填写复核内容，完成案件、复议、复核三部分内容的数据对接，主要数据包含：不予立案复议复核信息、涉案人员、涉案单位、其他材料、申请人信息、案件信息、不予立案原因、复议复核信息；

10、卷宗信息数据对接，四位一体案卷管理中心的案卷信息与监督管理信息系统对接，将案卷管理的相关数据信息接入监督系统，具体数据要求为：案件名称、案件编号、案件类型、办案单位、主办民警、案卷保管员、卷宗编号、卷宗状态：指卷宗目前所处状态，在库、借阅、移送等、案件状态：制案件办理阶段、案卷保管位置、保管时间、离柜时间；

11、执法办案中心软件与南宁公安监督管理信息系统对接，采用由市局提供统一的webserver请求服务端，各办案中心按照相关数据要求，将数据通过webserver请求服务实时推送到监督系统；

12、异常数据接口对接，四位一体智能办案区包含很多预警信息，需要将预警信息实时传输到监督管理信息系统，以便监督民警实时跟进。主要包含：门禁长时间不关闭、某时间段内进出频繁、超过24小时涉案物品未入库、涉案物品调用超期未归还、涉案人员未进行人身安全检查、涉案嫌疑人未登记随身物品、卷宗借阅超时未归还、值班人员脱岗等预警信息实时推送到监督管理信息系统中，以及各四位一体上述未提及但特有的预警信息数据项名称：异常抓取时间、异常事件描述、异常事件发生地、异常事件单位：按照标准12位组织机构代码提供。

# 第三章  评标方法

综合评分法

（一）评标委员会以招标文件为依据，对投标文件进行评审，对投标人的报价文件、技术文件和商务文件等三部分内容按百分制打分，其中价格分30分；技术分42分；商务分28分。（评标时，对于带有主观因素的评分，由评委讨论进档、打分。）

（二）评分细则：（按四舍五入取至小数点后四位）

1．价格分…………………………………………………………………………………………………30分

（1）对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予10%的价格扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价＝投标报价×（1-10%）；（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《投标报价表》和《中小企业声明函》为评分依据）

（2）对大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予2%的价格扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价＝投标报价×（1-2%）；（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《投标报价表》、《中小企业声明函》和《联合体协议书》为评分依据）

（3）投标产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《报价表》和由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件为评分依据。

（4）投标产品提供企业按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的，并提交残疾人证及在本企业缴纳社保证明。（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《报价表》和《残疾人福利性单位声明函》为评分依据）

（5）除上述情况外，评标价＝投标报价；

（6）价格分计算公式：

投标人最低评标价金额

某投标人价格分 =                                      ×　30分

某投标人评标价金额

2、技术分………………………………………………………………………………… 42分

（1）基本分（满分27分）（本项评分由评标委员会讨论进档）

1）技术参数完全满足采购文件要求的进入一档（4分）；

2）技术参数完全满足采购文件要求且有8项主要技术参数优于采购文件的，进入二档（8分）；

3）技术参数完全满足采购文件要求且有12项主要技术参数优于采购文件的，进入三档（12分）；

4）技术参数完全满足采购文件要求且有15项主要技术参数优于采购文件的，进入四档（16分）；

5）技术参数完全满足采购文件要求且有20项主要技术参数优于采购文件的，进入五档（21分）.

6）技术参数完全满足采购文件要求且有25项或以上主要技术参数优于采购文件的，进入六档（27分）.

（主要技术参数指货物需求一览表中标注★号的技术参数）

（2）技术实施方案分（满分15分）

1）一档（5分）：技术配置及方案简单的；

2）二档（10分）：技术配置及方案较完善并且能提供货物需求一览表中产品有资质的检测机构出具的检测报告的；

3）三档（15分）：满足二档要求且技术配置及方案详实、完善的。

3、商务分………………………………………………………………………………………28分

（1）售后服务（满分10分）：

一档（4分）：商务条款中要求的售后服务能完全满足无偏离的；

二档（6分）：完全满足一档要求并且投标人有完善的培训计划及实施方案，有可靠的售后服务响应体系的；

三档（10分）：完全满足一、二档要求并且投标人有优于招标文件商务条款中要求的服务响应时间、服务响应方式、质量保证期，能提供无缝对接承诺、快速响应服务承诺的。

由评标委员会根据投标人所提供售后服务承诺书及商务偏离表等内容评定其档次。

（2）投标人或核心产品序号77的生产厂商具备ISO14001环境管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书、ISO 27001信息安全管理体系认证证书、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书，每1个认证得1分，满分4分。

(3）投标人或核心产品序号77的生产厂商具备国家工商行政管理总局颁发的“全国守合同重信用企业”证书，每1年度得1分，满分2分。

（4）投标人2017年以来有同类业绩的（以合同复印件为准）每项得1分，满分10分。

（5）投标文件编制内容清晰、目录页码准确、装订规范整齐，得1分。

（6）投标产品有国家确定的认证机构出具的有效期之内的节能产品认证证书或环境标志产品认证证书的，得1分。

（7）诚信分

投标人在截标日前1年内在政府采购活动中存在违约违规情形的（以财政部门出具的书面材料为评分依据），每次扣除3分，最高扣分6分扣完为止。

（三）总得分＝1＋2＋3

（四）评标委员会将按总得分由高到低推荐中标候选供应商顺序（总得分相同时，依次按投标报价低优先、技术分高优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列），并依照次序确定1家中标供应商。

# 第四章  投标人须知

投标人须知前附表

本表是关于本次采购项目的具体资料，是对后列条款的具体补充和修改。所有与本次采购有关的事宜，以本表规定的为准。

| 条款号 | 条款名称 | 详细内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购人 | 名称：南宁市公安局 地址： 南宁市厢竹大道46号 联系人：方卫宁 电话：0771-2891048 |
| 1.2 | 采购代理机构 | 名称：南宁市政府集中采购中心 地址：南宁市良庆区玉洞大道33号南宁市民中心11楼 联系人：刘世伟 联系电话：0771-5505162 传真电话：0771-5532986 |
| 1.3 | 项目名称 | 南宁市公安局刑侦及巡警支队公安执法智能一体化办案中心信息化升级改造项目采购 |
| 1.4 | 项目编号 | NNZC2020-10160A |
| 1.5 | 采购预算 | 401.9247万元 |
| 1.7 | 获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价 | 时间：自公告发布之日起。 地点：南宁政府采购网。 方式: 本项目不发放纸质文件，供应商可自行在南宁政府采购网(http://zfcg.nanning.gov.cn)的信息公告处下载招标文件。 售价：招标文件不收取费用。 |
| 1.8 | 预留采购份额 | 本项目非专门面向中小企业采购 |
| 3.2 | 投标人应具备的特定条件 | 1、具有国内法人资格，注册经营(业务)范围满足采购内容的供应商。 2、不接受联合体投标。 |
| 3.3 | 是否接受联合体投标 | 否 |
| 5.1.1 | 质疑提交地点和联系方式 | 质疑材料提交到南宁市政府集中采购中心。（地址：南宁市良庆区玉洞大道33号南宁市民中心11楼A1110室；收件人：监督科，收件人联系电话：0771-5595777；质疑咨询电话：0771-5595777） |
| 7.1 | 投标人要求澄清的截止时间 | 招标文件发布之日起7个工作日内 |
| 8.8 | 投标文件份数 | 报价文件：正本1份，副本4份 资格文件：正本1份，副本4份 技术文件：正本1份，副本4份 商务文件：正本1份，副本4份 |
| 11.4 | 采购代理服务费 | 南宁市政府集中采购中心不收取采购代理服务费。 |
| 12.1 | 投标有效期 | 自投标截止时间起60天 |
| 13 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 14.2 | 投标截止时间（开标时间） | 与第一章公告的投标截止时间（开标时间）一致 |
| 14.3 | 递交投标文件地点 | 南宁市良庆区玉洞大道33号（青少年活动中心旁）南宁市市民中心9楼南宁市公共资源交易中心交易厅（详见9楼电子显示屏场地安排）。 |
| 14.4 | 递交投标样品截止时间 | 无 |
| 14.5 | 递交投标样品地点 | 无 |
| 15.1 | 开标地点 | 与递交投标文件地点相同 |
| 17.3 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 26 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金。 |
| 28.2 | 需要补充的其他内容 | 本项目不需要报名。 |

## 一    总  则

1. 项目概况

1.1  采购人：见投标人须知前附表。

1.2  采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.3  项目名称：见投标人须知前附表。

1.4  项目编号：见投标人须知前附表。

1.5  采购预算：见投标人须知前附表。

1.6  资金来源：政府财政性资金。

1.7  获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价要求：见投标人须知前附表。

1.8  预留采购份额：见投标人须知前附表。

2.  政府采购信息发布媒体：

2.1  与本项目相关的政府采购业务信息（包括公开招标公告、中标公告及其更正事项等）将在以下媒体上发布：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网(http://zfcg.gxzf.gov.cn

)、南宁市政府集中采购中心网站（http://zfcg.nanning.gov.cn）。

2.2  本项目公开招标公告期限为自公告发布之日起5个工作日。

3. 投标人资格要求：

3.1  投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，且应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的下列投标人资格条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2  针对本项目，投标人应具备的特定条件：见投标人须知前附表。

3.3  投标人须知前附表规定接受联合体投标的，两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合本章第3.1项的要求，至少应当有一方符合本章第3.2项的要求；联合体各方应签订共同投标协议，明确联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购代理机构；由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级最低的单位确定资质等级；联合体各方不得再以自己名义单独或组成新的联合体参加同一项目同一分标投标，否则与之相关的投标文件作废；投标联合体的业绩和信誉按联合体主体方（或牵头方）计算。联合体投标人的名称应统一按“××××公司与××××公司的联合体”的规则填写；联合体各方均应在《联合体协议》的签章处签章（包括单位公章和法人签字或盖章），其他投标材料签章处可由联合体牵头方签章。

3.4  投标人不得直接或间接地与为本次采购的项目内容进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司、采购代理机构或其附属机构有任何关联。

4. 询问

4.1  供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构项目负责人提出询问。4.2  采购人或采购人委托的采购代理机构自受理询问之日起3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

4.3  询问事项可能影响中标、中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

5. 质疑和投诉

5.1 质疑

5.1.1  供应商认为采购文件、采购过程、中标或者中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式提出质疑。质疑有效期结束后，采购人或采购代理机构不再受理该项目质疑。质疑材料统一提交至采购代理机构，质疑提交地点和联系方式详见投标人须知前附表。采购代理机构应根据采购文件的规定将属于采购人受理和答复的质疑材料及时移交给采购人，采购人应将质疑处理情况及时函告采购代理机构。

5.1.1.1潜在供应商依法获取公开招标文件后，认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在公开招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。对公开招标文件中采购需求（含资格要求、采购预算和评分办法）的质疑由采购人受理并负责答复；对公开招标文件中的采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

5.1.1.2供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑。对采购过程中资格审查、符合性审查等具体评审情况的质疑应向采购人提出，由采购人受理并负责答复；对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

5.1.1.3供应商认为中标或者中标结果使自己的权益受到损害的，应当在中标或者中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑，由采购人受理并负责答复。

5.1.2  供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，质疑应当坚持依法依规、诚实信用原则，不得进行虚假、恶意质疑。

5.1.3  供应商提交质疑应当提交质疑函和必要的证明材料[按第七章“质疑材料格式”提供的“质疑函（格式）”和“质疑证明材料（格式）”的要求填写]，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；

（4）事实依据（列明权益受到损害的事实和理由）；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或其授权代表签字或盖章并加盖公章。

5.1.4  质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

5.1.5  质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑供应商是参与所质疑项目采购活动的供应商，以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出；

（2）质疑函内容符合本章第5.1.3项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理；

（6）供应商对同一采购程序环节的质疑应当在质疑有效期内一次性提出；

（7）供应商提交质疑应当提交必要的证明材料，证明材料应以合法手段取得；

（8）财政部门规定的其他条件。

5.1.6  采购人或采购人委托的采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。对不符合质疑条件的质疑，答复质疑不成立，并说明理由；对符合质疑条件的质疑，对质疑事项作出答复。

5.1.7质疑事项可能影响中标、中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

5.2  投诉

5.2.1  供应商认为采购文件、采购过程、中标和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内做出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向南宁市政府采购监督管理部门提起投诉。

5.2.2  投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）：

（1）投诉人和被投诉人的名称、地址、电话等；

（2）具体的投诉事项及事实依据；

（3）质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

（4）提起投诉的日期。

投诉书应当署名。投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

5.2.3  投诉人可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

5.2.4  投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

（2）提起投诉前已依法进行质疑；

（3）投诉书内容符合本章第5.2.2项的规定；

（4）在投诉有效期限内提起投诉；

（5）属于南宁市政府采购监督管理部门管辖；

（6）同一投诉事项未经南宁市政府采购监督管理部门投诉处理；

（7）国务院财政部门规定的其他条件。

5.2.5  南宁市政府采购监督管理部门自受理投诉之日起30个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的政府采购当事人。

5.2.6  南宁市政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况暂停采购活动。

## 二    公开招标文件

6.  公开招标文件的组成

6.1  本公开招标文件包括六个章节，各章的内容如下：

第一章  公告

第二章  货物需求一览表

第三章  评标方法

第四章  投标人须知

第五章  投标文件格式

第六章  合同条款及格式

6.2根据本章第7.1项的规定对公开招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当公开招标文件与招标文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

7.  招标文件的澄清和修改

7.1  投标人应认真审阅本公开招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在投标人须知前附表规定的投标人要求澄清的截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

7.2  采购人或采购代理机构必须在投标截止时间15日前，以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的澄清通知(在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告)所有获取招标文件的潜在投标人，除书面澄清以外的其他澄清方式及澄清内容均无效；如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15日，则相应延长投标截止时间。

7.3  采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知(在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告)所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.4  采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，将变更时间书面通知(在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告)所有获取招标文件的潜在投标人。

## 三    投标文件

8.  投标文件的编制

8.1  投标人应仔细阅读招标文件，在充分了解招标的内容、技术参数要求和商务条款以及实质性要求和条件后，编写投标文件。

8.2  对招标文件的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标注为实质性要求和条件的技术参数要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

8.3  招标文件中标注★号的内容为实质性要求和条件。未标注★号的内容在评标时不得作为判定投标无效的依据。

8.4  投标文件应用不褪色的材料书写或打印，保证其清楚、工整，相关材料的复印件应清晰可辨认。投标文件字迹潦草、表达不清、模糊无法辨认而导致非唯一理解是投标人的风险，很可能导致该投标无效。

8.5  第五章“投标文件格式”中规定了投标文件格式的，应按相应格式要求编写。

8.6  投标文件应由投标人的法定代表人或其委托代理人在凡规定签章处逐一签字或盖章并加盖单位公章。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认。

8.7  投标文件应编制目录，且页码清晰准确。

8.8  投标文件的正本和副本应分别装订成册，封面上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，并标明项目名称、项目编号、投标人名称等内容。副本可以采用正本的复印件，当副本和正本不一致时，以正本为准。投标人应准备报价文件正本、资格文件正本、技术文件正本、商务文件正本各一份，副本份数见投标人须知前附表。

9.  投标语言文字及计量单位

9.1  投标人的投标文件以及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的所有往来函电统一使用中文（特别规定除外）。

9.2  对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9.3  投标文件使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中华人民共和国法定计量单位。

10.  投标文件的组成

10.1  投标人需编制的投标文件包括报价文件、资格文件、技术文件、商务文件四部分，投标人应按下列说明编写和提交。应递交的有关文件如未特别注明为原件的，可提交复印件。

10.1.1  报价文件组成要求，包括：

（1）投标函：按第五章“投标文件格式”提供的“投标函（格式）”的要求填写；

（2）投标报价表：按第五章“投标文件格式”提供的“投标报价表（格式）”的要求填写。

（3）中小企业声明函：按第五章“投标文件格式”提供的“中小企业声明函（格式）”的要求填写；

（4）监狱企业证明：提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（5）残疾人福利性单位声明函：按第五章“投标文件格式”提供的“残疾人福利性单位声明函（格式）”的要求填写。

其中，报价文件组成要求的第（1）～（2）项必须提交；第（3）～（5）项如有请提交。

10.1.2  资格文件组成要求，包括：

（1）资格声明函。按第五章“投标文件格式”提供的“资格声明函（格式）”的要求填写。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

（2）根据本章第3.2项规定的投标人应具备的特定条件提供，包括营业执照副本内页或事业单位法人证复印件（投标人如为企业的，要求证件有效并清晰反映企业法人和经营范围，如需要核验营业执照原件，供应商可按有关规定提供电子营业执照或纸质营业执照原件供现场审核）和投标人资格的其他证明文件复印件；

（3）法定代表人身份证明复印件：如使用第二代身份证应提交正、反面复印件，如法定代表人非中国国籍应提交护照复印件，要求证件有效并与营业执照或事业单位法人证中的法定代表人相符；

其中，资格文件组成要求的第（1）～（3）项必须提交。

10.1.3 技术文件组成要求，包括：

（1）投标产品技术资料表：按第五章“投标文件格式”提供的“投标产品技术资料表（格式）”的要求填写；

（2）其它：针对本项目所投标货物的主要技术指标、参数及性能的详细说明，相关的图纸、图片，产品技术资料彩页（技术指标要求对应印证投标文件技术参数承诺的符合性及有效性）、产品有效检测和鉴定证明复印件，等等。

其中，技术文件组成要求的第（1）项必须提交；第（2）项如有请提交。

10.1.4  商务文件组成要求，包括：

（1）投标人最近一个季度或近期连续三个月依法缴纳税收（国税或地税）的凭证复印件（如税务机关开具的完税证、银行缴税付款凭证或缴款回单等，如为非税务机关开具的凭证或回单的，应清晰反映：付款人名称、帐号，征收机关名称，缴款金额，税种名称，所属时期等内容）。无纳税记录的，应提供投标人所在地税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（复印件，格式自拟），《依法纳税或依法免税证明》原件一年内保持有效 ；

（2）投标人最近一个季度或近期连续三个月依法缴纳社会保障资金的凭证复印件（如社保部门开具的证明、收款收据等，或银行缴款凭证、回单等，如为非社保部门开具的凭证或回单的，应清晰反映：缴款单位名称、社保单位名称、保险名称、缴款金额等内容）。无缴费记录的，应提供投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（复印件，格式自拟）；

（3）商务条款偏离表：按第五章“投标文件格式”提供的“商务条款偏离表（格式）” 的要求填写；

（4）售后服务承诺书：按第五章“投标文件格式”提供的“售后服务承诺书（格式）” 的要求填写；

（5）法定代表人授权委托书：按第五章“投标文件格式”提供的“法定代表人授权委托书（格式）”的要求填写；

（6）委托代理人身份证明复印件：如使用第二代身份证应提交正、反面复印件，如委托代理人非中国国籍应提交护照复印件，要求证件有效并与法定代表人授权委托书中的委托代理人相符；（7）联合体协议书：按第五章“投标文件格式”提供的“联合体协议书（格式）”的要求填写，协议中应清晰载明联合体各方承担的工作和义务；

（8）财务会计报表复印件：投标人近三年的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表、财务情况说明书和审计报告；

（9）其它：投标人通过国家或国际认证资格证书复印件、银行出具的投标人资信证明或信用等级证明复印件、投标人近三年同类货物销售的实际业绩证明（附中标通知书复印件或合同复印件）、投标货物近三年的质量获奖荣誉证书复印件、投标货物的环保产品认证证书复印件或生产厂家的环保体系认证证书复印件、投标产品的国家节能产品认证证书复印件、投标人近三年发生的诉讼及仲裁情况说明（附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件），等等。

其中，商务文件组成要求的第（1）～（4）项必须提交；第（5）、（6）项在委托代理时必须提交；第（7）项在联合体投标时必须提交；第（8）、（9）项如有请提交。

10.2  投标人应编制目录，按上述顺序将报价文件、资格文件、技术文件、商务文件分别装订成册。特别注意投标报价不得出现在资格文件、技术文件、商务文件中。

11.  投标报价

11.1  投标人应以人民币报价。

11.2  投标人可就第二章“货物需求一览表”中的某单个分标内容报出完整且唯一报价，也可就某几个或所有分标内容分别报出完整且唯一报价，附带有条件的报价将不予接受。

11.3  投标报价为采购人指定地点的现场交货价，其组成部分详见第二章“货物需求一览表”。采购人不再向中标供应商支付其投标报价之外的任何费用。

11.4  本项目的采购代理服务费按物价部门核准的收费标准执行，见投标人须知前附表。

11.5  不论投标结果如何，投标人均应自行承担与编制和递交投标文件有关的全部费用。

12.  投标有效期

12.1  在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

12.2  在特殊情况下，采购人或采购代理机构可与投标人协商延长投标有效期，这种要求与答复均应使用书面形式，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件。

13.  投标保证金

本项目不收取投标保证金

## 四    投标

14.  投标文件的密封及投标文件与投标样品的递交

14.1  投标人应将投标正、副本文件进行密封包装。

14.2  投标人投标截止时间：见投标人须知前附表。

14.3 投标人递交投标文件地点：见投标人须知前附表。

14.4 投标人递交投标样品截止时间：见投标人须知前附表。

14.5  投标人递交投标样品地点：见投标人须知前附表。

## 五    开标、资格审查与评标

15.  开标

15.1  采购代理机构将在本章第14.2项规定的投标截止时间（即开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，投标人的法定代表人或其委托代理人应准时参加并签到。如未按时签到，由此产生的后果由投标人自行负责。

15.2  开标程序：

（1）开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始，介绍开标现场相关人员；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称

（3）投标人代表按本章第14.1项的规定交叉检查投标文件的密封情况，并签字确认；

（4）当众拆封投标文件，由唱标人宣读投标人名称、分标号、投标文件正副本数量、投标报价、

交货期等以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容，记录人负责做开标记录；

（5）相关人员在开标记录上签字确认；

（6）宣布评标期间的有关事项；

（7）开标结束。

16.资格审查

采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格文件进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。合格投标人不足3家的，不得评标。

17.  评标

17.1  评标委员会：评标由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。采购人或采购代理机构根据本项目的特点，从财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取专家。

17.2  评标原则：评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

17.3  评标方法：评标委员会按照投标人须知前附表和第三章“评标方法”规定的方法、评审因素和标准对投标文件进行评审。在评标中，不得改变第三章“评标办法”规定的方法、评审因素和标准；第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

17.4  评标程序：

17.4.1  采购代理机构项目负责人宣读评标现场纪律要求，集中管理通讯工具，询问在场人员是否申请回避；

17.4.2  采购代理机构项目负责人介绍项目概况及评标委员会组成情况（但不得发表影响评审的倾向性、歧视性言论），推选评标组长（原则上采购人不得担任评标组长）；

17.4.3  评标委员会按分工开展评标工作：

17.4.3.1投标文件初审。商务技术符合性检查：依据招标文件的规定，从商务文件和技术文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求和条件作出响应。

(1)有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效。

①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

③不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人;

④不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异;

⑤不同投标人的投标文件相互混装。

（2）关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动;

17.4.3.2澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当采用书面形式，由法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。该澄清、说明或者纠正是投标文件的组成部分。

17.4.3.3比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和商务技术符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。在对商务、技术及其他内容的比较和评价结束前，评标委员会不能接触、比较和评价投标报价。

17.4.3.4报价符合性审查。评标委员会对投标人的报价文件进行符合性审查。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过商务技术符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

17.4.3.5编写评标报告，并确定中标供应商名单。

17.4.4  整个现场评标过程中，采购代理机构应严格按照招标文件既定的程序组织评委评审，针对评委作出的评分、评标结论现场认真进行核对和复核，如有错漏，应及时请当事评委进行校正。

17.5  在确定中标供应商前，采购人或采购代理机构不得与投标供应商就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

17.6  评标过程的保密。评标在严格保密的情况下进行，任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

18.  投标文件的修正

18.1  投标文件报价出现前后不一致的，修正的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

18.2同时出现两种以上不一致的，按照本条款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章17.4.3.2的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

19.  拒绝接收

19.1  投标人未在本章第14.2项规定的时间之前将投标文件送达至本章第14.3项指定地点的，采购代理机构应当拒绝接收该投标人的投标文件。

19.2 投标人未在本章第14.4项规定的时间之前将投标样品送达至本章第14.5项指定地点的，采购代理机构应当拒绝接收该投标人的投标样品。

20.  无效投标

★20.1  属下列情形之一的，投标人的投标无效：

（1）投标人或投标文件不符合本章第3项规定的；

（2）投标文件未按本章第8.8项的规定标识或未按规定的正、副本数量递交的；

（3）投标文件未按本章第10.1项的规定编写和提交的（包括缺少应提交的文件或格式不符合第五章“投标文件格式”的要求）；

（4）投标文件不符合本章第10.2项规定的；

（5）投标人报价不符合本章第11项规定或超过采购预算（包括分项预算）的或评标委员会认定属于17.4.3.4条规定的投标无效情形的；

（6）投标文件不符合本章第14.1项规定的；

（7）投标人出现本章第17.4.3.1项所述的投标文件将被视为无效的情形的；

（8）投标人出现本章第18.2项所述情形的；

（9）投标文件未对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应的；

（10）投标文件附有采购需求以外的条件使评标委员会认为不能接受的；

（11）投标人在投标过程中提供虚假材料的；

（12）投标文件含有违反国家法律、法规的内容。

21.  废标

21.1  在招标过程中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

供应商家数计算规则：

①采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会采取随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

②使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会采取随机抽取的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

③非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

21.2  废标后，采购代理机构将在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上公告废标理由，不再另行通知。

## 六    合同授予

22.  中标供应商的确定

22.1  评标委员会按第三章“评标方法”的规定排列中标候选供应商顺序，并依照次序确定中标供应商。

23.  中标通知书

23.1  评标结束后，在中标供应商确定之日起2个工作日内，由采购代理机构在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上发布中标结果公告，中标结果公告期限为1个工作日，发布中标结果公告的同时向中标供应商发出中标通知书。

23.2  中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

24.  投标文件及投标样品的退回

24.1  采购人及采购代理机构无义务向未中标供应商解释其未中标原因和退回投标文件。

24.2  中标供应商的投标样品由采购人进行保管、封存，并作为履约验收的参考，验收后由采购人退回。未中标供应商的投标样品由供应商在中标结果公布后2个工作日内领回，否则按无主物品处理。

25.   签订合同

25.1 政府采购合同签订应遵照《中华人民共和国政府采购法》的有关要求。

25.2采购人和中标供应商应当在第二章“货物需求一览表”中商务条款要求载明的合同签订期内，按第六章“合同条款及格式”订立书面合同。联合体投标的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，均应在合同的签章处签章，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

25.3采购人不得向中标（中标）供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与中标（中标）供应商订立背离采购文件和中标（中标）供应商投标文件确定的标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的合同。

25.4政府采购合同签订应当采用政府采购合同格式文本，合同应内容完整、盖章齐全；项目合同的各要素和内容应与招标文件、中标供应商的承诺、中标通知书等的内容一致；合同附件齐全；多页合同每页应顺序标出页码并盖骑缝章。

25.5政府采购合同签订后一个工作日内，由采购人将合同扫描件上传至南宁市电子化政府采购系统，由采购代理机构将合同扫描件上传到南宁市财政局备案系统。

25.6  中标通知书发出后，中标供应商无正当理由拒签合同的，采购人可追究中标供应商承担相应的法律责任。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

25.7  采购人在签订合同之前有权要求中标供应商提供本项目招标文件要求的资料原件进行核查，中标供应商不得拒绝。如中标供应商拒绝提供，则自行承担由此产生的后果。

25.8  中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，如仍在投标有效期内，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

26.  履约保证金及质量保证金

本项目不收取履约保证金及质量保证金

## 七    其他事项

27.  解释权

27.1  本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律法规编制，解释权属采购代理机构。

28.  需要补充的其他内容

28.1  为了帮助中小微企业解决资金周转或融资困难问题，南宁市政府采购试行政府采购信用融资制度，为中小微企业参与政府采购活动提供金融服务。中标供应商可凭政府采购合同申请政府采购信用融资，具体办理要求与办理方式，详见南宁市公共资源交易中心网“政府采购信用融资”专栏。

28.2  需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第五章  投标文件格式

投标函（格式）

致：（采购代理机构名称）

我方已仔细阅读了贵方组织的        （项目名称）       项目（项目编号：        ）的招标文件的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

一、报价文件正本一份，副本   份（包含按投标人须知第10.1.1项要求提交的全部文件）；

二、资格文件正本一份，副本   份（包含按投标人须知第10.1.2项要求提交的全部文件）；

三、技术文件正本一份，副本   份（包含按投标人须知第10.1.3项要求提交的全部文件）；

四、商务文件正本一份，副本   份（包含按投标人须知第10.1.4项要求提交的全部文件）。

据此函，签字人兹宣布：

1、我方愿意以（大写）人民币                    （￥           元)的投标总报价，交货期（无分标时填写）：            ，提供本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中的采购内容。

其中（有分标时填写）：

分标报价为（大写）人民币                (￥           元)，交货期：          ；

分标报价为（大写）人民币                (￥           元)，交货期：          ；

......

2、我方同意自本项目招标文件“投标人须知”第14.2项规定的投标截止时间（开标时间）起遵循本投标函，并承诺在“投标人须知”第12.1项规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4、我方承诺未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，并已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

5、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次投标（包括资格条件和所投产品）均符合国家有关强制规定。

6、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第五章“合同条款及格式”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

7、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

8、我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标人为中标供应商的行为。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标、中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）  拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

11、我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：______________________________________________________________________________________。

12、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人：                                         （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

年    月    日

投标报价表（格式）

| 序号 | 货物名称 | 数量① | 货物全称、品牌、生产厂家及国别 | 规格型号 | 单价(元)② | 单项合价（元） ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（包含装卸、运输等所有费用）：（大写）人民币 （￥ 元） 投标货物中，属于小微企业生产的产品总值为￥ 元，占本投标报价的比例为 %；属于优先采购节能产品总值为￥ 元，占本投标报价的比例为 %；属于优先采购环境标志产品总值为￥ 元，占本投标报价的比例为 %。 |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |
| 投标人（盖单位公章）： |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： |

注：表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空, 否则按投标无效处理。

中小企业声明函（格式）

说明：

1、本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。

2、小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1．根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2．本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

残疾人福利性单位声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本公司为符合条件的残疾人福利性单位，且本公司参加______单位的______项目采购活动提供本公司制造的货物（由本公司承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

投标产品技术资料表（格式）

请根据所投产品的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中的技术参数要求详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件需求 | 投标文件承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 数量 | 技术参数要求 | 货物名称 | 数量 | 品牌、厂家、型号、规格 | 技术参数 |  |
| 1 | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | … | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 2 | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | … | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |
| 投标人（盖单位公章）： |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： |

注：⑴表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

⑵如果采购需求为小于、小于等于、大于或大于等于某个数值标准时，投标文件承诺不得直接复制采购需求，投标文件承诺内容应当写明投标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按投标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号，对标注◆号的采购需求不适用上述“投标无效”条款。

⑶当投标文件的技术参数低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

售后服务承诺书（格式）

(由投标人按本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中“二、商务要求表”的售后服务要求自行填写。)

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

商务条款偏离表（格式）

请逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件的商务需求 | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 二 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |
| 投标人（盖单位公章）： |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： |

注：⑴表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

⑵如果采购需求为小于、小于等于、大于或大于等于某个数值标准时，投标文件承诺不得直接复制采购需求，投标文件承诺内容应当写明投标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按投标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号，对标注◆号的采购需求不适用上述“投标无效”条款。

⑶当投标文件的商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

法定代表人授权委托书（格式）

致：                       （采购代理机构名称）

本人    （姓名）    系     （投标人名称）     的法定代表人，现授权我单位在职正式员工    （姓名和职务）    为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的   （项目名称）     （项目编号：           ）项目的投标文件、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于    年    月    日签字生效，委托期限：    。

代理人无转委托权。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人身份证号码：

委托代理人（签字或盖章）：

委托代理人身份证号码：

联合体协议书（格式）

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加     （采购代理机构名称）    组织的         （项目名称）         （项目编号：          ）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1、________________________（某成员单位名称）为联合体名称牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：________________________________________________。

5、本联合体中，________________________（某成员单位名称）为______（请填写：中型、小型、微型）企业，其协议合同金额占联合体协议合同总金额的______%。【如联合体成员中有小型、微型企业的，请填写此条，否则无需填写；如联合体成员中有多个小型、微型企业的，请逐一列出。】

6、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7、本协议书一式    份，联合体成员和采购代理机构各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人授权委托书。

牵头人名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字或盖章）

成员一名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字或盖章）

成员二名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字或盖章）

......

年    月    日

资格声明函（格式）

致：_                      （采购代理机构名称）

我方愿意参加贵方组织的_     (项目名称)     _     __（项目编号：       ）项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2. 经查询，在“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

说明：

1.投标人应当通过 “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询投标人相关主体的信用记录。查询时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

2.两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年    月    日

# 第六章  合同条款及格式

南 宁 市 政 府 采 购

（项目名称）         合同

项目编号：

审批编号：[201 ]NCC

采购人：

中标供应商：

目  录

一、南宁市政府采购合同书

二、合同附件

- 中标通知书

- 招标文件货物需求一览表

- 招标文件的更改通知（如有）

- 投标函

- 投标报价表

- 投标产品技术资料表、商务条款偏离表

- 中标供应商澄清函

南宁市政府采购合同书

合同编号：              审批编号：[201 ]NCC

项目名称：

项目编号：

分标号（有分标时填写）：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

根据    年    月    日南宁市政府采购项目的采购结果，甲方接受乙方对本项目的投标，甲、乙双方同意签署本合同（以下简称合同）。

1.  采购内容

1.1 货物名称：详见合同附件中投标报价表

1.2 数量（单位）：详见合同附件中投标报价表

1.3 品牌、厂家、型号、规格、配置：详见合同附件中投标产品技术资料表（投标产品技术资料表与澄清函不一致的以澄清函为准）

1.4 技术参数：详见合同附件中投标产品技术资料表

2.  合同金额

2.1 本合同金额为（大写）人民币　　　　　　   （￥　　　　　　）。（详见合同附件中投标报价表）

3.  交货要求

3.1 交货期：

3.2 交货地点：

3.3 交货方式：

3.4 乙方必须按投标文件承诺的技术参数、性能要求、质量标准等向甲方提供全新、完整、未经使用的货物。

4.  履约保证金

本项目无须交纳履约保证金。

5.  质量保证及售后服务

5.1 质量保证期    年（自交货验收合格之日起计）。

5.2 如乙方提供的货物在使用过程中发生质量问题，乙方接到甲方故障通知后应在    小时内到达甲方指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理。

5.3 乙方提供的货物在质量保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用；

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价；

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担与该货物相关的直接费用（运输、保险、检验、合同款利息及银行手续费等）。

5.4 在质量保证期内，乙方负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要免费维修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，但乙方也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。

5.5 超过质量保证期的货物，乙方提供终生维修、保养服务，维修时只收部件成本费。

5.6 乙方随时优惠提供备品备件，优惠提供产品更新、改造服务。

5.7 其他售后服务要求：   按投标文件商务条款偏离表及澄清函（商务条款偏离表与澄清函不一致的以澄清函为准）内容执行。

6.  合同款支付

6.1 付款方式：

6.2 支付合同款时，由甲方按照合同约定向南宁市财政局提交完整且合格的支付申请材料；南宁市财政局按财政国库直接支付程序将款项直接支付给供应商。

6.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，甲方可以在报经南宁市财政局审核同意后，在不改变合同其他条款的前提下与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。供应商应根据实际使用数量供货，合同的最终结算金额按实际使用数量乘以中标单价进行计算。

6.4政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人暂停采购活动，并延期支付合同款。

7.  产权

7.1 乙方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

7.2 乙方保证所交付货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交付货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第11.3项的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，乙方除了支付违约金还应负担甲方由此产生的一切损失。

8.  技术资料

8.1 甲方向乙方提供采购货物的有关技术要求。

8.2 乙方应在采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

8.3 没有甲方事先书面同意，乙方不得将甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的其他任何人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

9.  货物包装、发运及运输

9.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

9.2 使用说明书、质量检验证明书、保修单据、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

9.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

9.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

9.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

10.  调试和验收

10.1 乙方将货物运达约定的交货地点后，甲方应在5个工作日内对乙方提交的货物依据招标文件的要求、投标文件的承诺和国家标准或行业标准进行现场初步验收。对外观、说明书符合要求的，给予签收；对不符合要求或有质量问题的货物不予签收，可立即要求退换，乙方不得拒绝和延误。

10.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

10.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

10.4 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

10.5 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告，相关费用由甲方承担。

10.6政府采购合同签订后，采购人和中标（中标）供应商应严格按照相关法律规定和合同要求履约验收。验收完成后应及时出具验收书或验收证明，不得无故拖延或附加额外条件。

11.  违约责任

11.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的百分之五违约金。

11.2 甲方无故逾期验收或办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。乙方逾期超过本合同约定交货日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

11.5政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

12.  不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

13.  诉讼

13.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为广西南宁市。

14.  合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

14.2 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经市财政部门审批，并签书面补充协议报南宁市政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

14.3 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

（1）中标通知书；

（2）招标文件货物需求一览表；

（3）招标文件的澄清和修改；

（4）投标报价表；

（5）投标产品技术资料表、商务条款偏离表；

（6）中标供应商澄清函；

（7）其他与本合同相关的资料。

14.4 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国合同法》有关条文执行。

14.5 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本一份。

甲方：                                        乙方：

地址：                                        地址：

法定代表人：                                  法定代表人：

委托代理人：                                  委托代理人：

电话：                                        电话：

传真：                                        传真：

邮政编码：                                    邮政编码：

统一社会代码：

开户银行：

开户名称：

银行账号：

合同签订地点：广西南宁市

合同签订日期：    年    月    日

# 第七章  质疑材料格式

## 一  质疑函（格式）

一、被质疑人：

二、质疑环节：

三、质疑供应商基本信息

质疑供应商名称：

地址：

邮政编码：

联系人：

联系电话：

四、质疑项目基本情况

1.质疑项目的名称 ：

2.质疑项目的编号：

3.质疑项目的分标号：

五、质疑事项具体内容

质疑事项1：

质疑事项1的事实依据：

质疑事项1的法律依据：

质疑事项1的相关请求：

质疑事项2：

质疑事项2的事实依据：

质疑事项2的法律依据：

质疑事项2的相关请求：

……

六、授权委托书（原件1份，委托代理时提交，材料附后。）

质疑供应商（公章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

提起质疑的日期：     年   月   日

说明：1.根据质疑环节及内容填写“被质疑人：”。对采购文件中的采购需求（含资格要求、采购预算和评分办法等）、采购过程中的资格审查、符合性审查等具体评审情况以及中标或者中标结果的质疑，“被质疑人：”处填写采购人名称；对采购文件中的采购执行程序、采购过程中的采购执行程序的质疑，“被质疑人：”处填写采购代理机构名称。

2. “质疑环节:”在下列内容中选一项填写：采购文件（采购需求）、采购文件（采购执行程序）、采购过程（资格审查、符合性审查等具体评审情况）、采购过程（采购执行程序）、中标或者中标结果。

3.质疑事项的事实依据应列明权益受到损害的事实和理由；

4.质疑事项的法律依据应列明质疑事项违反法律法规的具体条款及内容。

## 二  质疑证明材料（格式）

质疑项目的名称：

项目编号：

一、质疑事项1证明材料目录（证明材料附后，共     页）

1.……

2.……

……

二、质疑事项2证明材料目录（证明材料附后，共     页）

1.……

2.……

……

三、……

质疑供应商（公章）：

提起质疑的日期：     年   月   日

（后附质疑事项证明材料的具体文件）