技术规格、数量及质量要求

0.25T/H纯净水设备配置清单及参数

| 序号 | 名称 | 规格 | 材质 | 单位 | 数量 | 整机数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 29台 |
| 1 | 稳压阀 | DN20 | PP | 个 | 1 |  |
| 2 | 压力传感器 | 1MPa | 组合 | 个 | 1 |  |
| 3 | 流量传感器 | DN20 | 组合 | 个 | 1 |  |
| 4 | 水质传感器 | ppm | 组合 | 个 | 1 |  |
| 5 | 进水电磁阀 | DN20 | 不锈钢 | 个 | 1 |  |
| 6 | 5微米过滤 | 20寸 | PP | 套 | 1 |  |
| 7 | 椰壳碳过滤 | 20寸 | CTO | 套 | 1 |  |
| 8 | 1微米过滤 | 20寸 | PP | 套 | 1 |  |
| 9 | 连接管路 | DN20 | 不锈钢 | 套 | 1 |  |
| 二 |  |  |
| 1 | 高压泵 | 2-11 | 不锈钢 | 套 | 1 |  |
| 2 | 膜壳 | 4040-1 | 不锈钢 | 个 | 1 |  |
| 3 | 反渗透膜 | ULP31-4040" |  | 套 | 1 |  |
| 4 | 压力传感器 | 1MPa | 组合 | 个 | 1 |  |
| 5 | 流量传感器 | DN15 | 组合 | 个 | 1 |  |
| 6 | 水质传感器 | ppm | 组合 | 个 | 1 |  |
| 7 | 冲洗阀 | DN15 | 不锈钢 | 个 | 1 |  |
| 8 | 可调废水比 | DN15 | 不锈钢 | 个 | 1 |  |
| 9 | 流量计 | 2G | ABS | 套 | 2 |  |
| 10 | 压力表 | 1MPa | 不锈钢 | 套 | 2 |  |
| 11 | 连接管路 | DN15 | 不锈钢 | 套 | 1 |  |
| 三 |  |  |
| 1 | 液位传感器 | DC24 | 不锈钢 | 只 | 1 |  |
| 2 | 压力传感器 | 1MPa | 不锈钢 | 个 | 1 |  |
| 3 | 纯水箱 | 200L | 不锈钢 | 个 | 1 |  |
| 4 | 液位计 | DN10 | PE | 个 | 1 |  |
| 5 | 变频供水 | 2m³/37M | 不锈钢 | 台 | 1 |  |
| 6 | 紫外线杀菌 | 16W | 不锈钢 | 只 | 1 |  |
| 7 | 连接管路 | DN20 | 不锈钢 | 套 | 1 |  |
| 四 |  |  |
| 1 | 电脑控制器 | SE2 | 组合 | 只 | 1 |  |
| 2 | 5寸显示屏 | 07WN | 组合 | 个 | 1 |  |
| 3 | 主板供电 | DC24V 3A | 组合 | 只 | 1 |  |
| 4 | 中间继电器 | 24V5A | 组合 | 只 | 2 |  |
| 5 | 交流接触器 | 0910 | 组合 | 只 | 1 |  |
| 6 | 急停开关 | JT-1 | 组合 | 只 | 1 |  |
| 五 | 设备参数要求 |  |
| 1、★采用4G网络模块，确保信号实时传输、精准实现手机端对整个运行数据的远程控制。 搭配≥5寸高清液晶显示屏，实时显示运行状态。 ★可实现在线监控水温、水质、压力、流量实时检测，在线硬件检测、数据分析，在线显示滤芯寿命、压力、冲洗等参数，手机远程修改设置。 反渗透部分采用立式增压泵、4040RO膜。 ★所有涉水管材、管件、阀门等均采用304不锈钢材质。 纯水箱高低液位采用液位传感器设计，根据实际用水量在线或手机端远程修改水箱液位高度，实现对用水量的精准控制。 控制系统具有远程开关机和定时开关机功能，手机端远程修改设置。 ★采用箱体全内置设计，集净化、储存、杀菌、恒压供水泵于箱体内，安装简单、维护方便。 采用侧置配电箱设计，水电分离，更安全。 200L方形纯水箱、采用304不锈钢板材焊接而成。 恒压供水泵通过设备系统主板+传感器自动控制，恒压输送，手机端修改供水压力等参数。 箱体采用镀锌板喷塑处理工艺（白色）配万向轮便于移动、13、尺寸900*600*1660mm（±5%）。 |  |

0.25T/H纯净水设备配置清单+原水箱配置清单及参数

| 序号 | 名称 | 规格 | 材质 | 单位 | 数量 | 整机数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 预处理部分 | 11 |
| 1 | 原水泵 | 1-4 | 不锈钢 | 台 | 1 |  |
| 2 | 原水箱 | YX-500L | 不锈钢 | 个 | 1 |  |
| 3 | 压力传感器 | 1MPa | 组合 | 个 | 1 |  |
| 4 | 流量传感器 | DN20 | 组合 | 个 | 1 |  |
| 5 | 水质传感器 | ppm | 组合 | 个 | 1 |  |
| 6 | 进水电磁阀 | DN20 | 不锈钢 | 个 | 1 |  |
| 7 | 5微米过滤 | 20寸 | PP | 套 | 1 |  |
| 8 | 椰壳碳过滤 | 20寸 | CTO | 套 | 1 |  |
| 9 | 1微米过滤 | 20寸 | PP | 套 | 1 |  |
| 10 | 连接管路 | DN20 | 不锈钢 | 套 | 1 |  |
| 二 | 反渗透部分 |  |
| 1 | 高压泵 | 220v | 不锈钢 | 套 | 1 |  |
| 2 | 膜壳 | 4040-1 | 不锈钢 | 个 | 1 |  |
| 3 | 反渗透膜 | ULP31-4040" |  | 套 | 1 |  |
| 4 | 压力传感器 | 1MPa | 组合 | 个 | 1 |  |
| 5 | 流量传感器 | DN15 | 组合 | 个 | 1 |  |
| 6 | 水质传感器 | ppm | 组合 | 个 | 1 |  |
| 7 | 冲洗阀 | DN15 | 不锈钢 | 个 | 1 |  |
| 8 | 可调废水比 | DN15 | 不锈钢 | 个 | 1 |  |
| 9 | 流量计 | 2G | ABS | 套 | 2 |  |
| 10 | 压力表 | 1MPa | 不锈钢 | 套 | 2 |  |
| 11 | 连接管路 | DN15 | 不锈钢 | 套 | 1 |  |
| 三 | 供水部分 |  |
| 1 | 液位传感器 | DC24 | 不锈钢 | 只 | 1 |  |
| 2 | 压力传感器 | 1MPa | 不锈钢 | 个 | 1 |  |
| 3 | 纯水箱 | 200L | 不锈钢 | 个 | 1 |  |
| 4 | 液位计 | DN10 | PE | 个 | 1 |  |
| 5 | 变频供水 | 1100-550 | 不锈钢 | 台 | 1 |  |
| 6 | 紫外线杀菌 | 16W | 不锈钢 | 只 | 1 |  |
| 7 | 连接管路 | DN20 | 不锈钢 | 套 | 1 |  |
| 四 | 配电部分 |  |
| 1 | 电脑控制器 | SE2 | 组合 | 只 | 1 |  |
| 2 | 5寸显示屏 | 07WN | 组合 | 个 | 1 |  |
| 3 | 主板供电 | DC24V 3A | 组合 | 只 | 1 |  |
| 4 | 中间继电器 | 24V5A | 组合 | 只 | 2 |  |
| 5 | 交流接触器 | 0910 | 组合 | 只 | 1 |  |
| 6 | 急停开关 | JT-1 | 组合 | 只 | 1 |  |
| 五 | 设备参数要求 |  |
| ★采用4G网络模块，确保信号实时传输、精准实现手机端对整个运行数据的远程控制。 搭配≥5寸高清液晶显示屏，实时显示运行状态。 ★可实现在线监控水温、水质、压力、流量实时检测，在线硬件检测、数据分析，在线显示滤芯寿命、压力、冲洗等参数，手机远程修改设置。 反渗透部分采用立式增压泵、4040RO膜。 ★所有涉水管材、管件、阀门等均采用304不锈钢材质。 纯水箱高低液位采用液位传感器设计，根据实际用水量在线或手机端远程修改水箱液位高度，实现对用水量的精准控制。 控制系统具有远程开关机和定时开关机功能，手机端远程修改设置。 ★采用箱体全内置设计，集净化、储存、杀菌、恒压供水泵于箱体内，安装简单、维护方便。 采用侧置配电箱设计，水电分离，更安全。 500L方形原水箱、采用304不锈钢板材焊接而成，并与原水泵集成同一箱体内部。 200L方形纯水箱、采用304不锈钢板材焊接而成。 恒压供水泵通过设备系统主板+传感器自动控制，恒压输送，手机端修改供水压力等参数。 箱体均采用镀锌板喷塑处理工艺（白色）配万向轮便于移动。 原水箱体尺寸750*670*1730mm（±5%）、主机尺寸900*600*1660mm（±5%）。 |  |

0.5T/H纯净水设备配置清单+原水箱配置清单及参数

| 序号 | 名称 | 规格 | 材质 | 单位 | 数量 | 整机数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 预处理部分 | 13 |
| 1 | 原水泵 | 2-40 | 不锈钢 | 台 | 1 |  |
| 2 | 原水箱 | YX-500L | 不锈钢 | 个 | 1 |  |
| 3 | 压力传感器 | 1MPa | 组合 | 个 | 1 |  |
| 4 | 流量传感器 | DN20 | 组合 | 个 | 1 |  |
| 5 | 水质传感器 | ppm | 组合 | 个 | 1 |  |
| 6 | 石英砂过滤器 | ∮250*1400 | 不锈钢 | 套 | 1 |  |
|  | 自动多路阀 | TMF71P | ABS | 台 | 1 |  |
|  | 布水器中心管 | 3/4" | ABS | 套 | 1 |  |
|  | 滤料 | 1-2、2-4mm |  | kg | 100 |  |
|  | 连接管路 | DN25 | 不锈钢 | 套 | 1 |  |
| 7 | 活性炭过滤器 | ∮250*1400 | 不锈钢 | 套 | 1 |  |
|  | 自动多路阀 | TMF71P | ABS | 台 | 1 |  |
|  | 布水器中心管 | 3/4" | ABS | 套 | 1 |  |
|  | 滤料 | 2-4mm |  | kg | 25 |  |
|  | 连接管路 | DN25 | 不锈钢 | 套 | 1 |  |
| 二 | 反渗透部分 |  |
| 1 | 精密过滤器 | 3芯20寸 | 不锈钢 | 套 | 1 |  |
| 2 | 滤芯 | 20"芯 | PP | 支 | 3 |  |
| 3 | 进水电磁阀 | 2W-25 | 不锈钢 | 只 | 1 |  |
| 4 | 压力传感器 | 1MPa | 组合 | 个 | 1 |  |
| 5 | 高压泵 | 2-13 | 不锈钢 | 台 | 1 |  |
| 6 | 膜壳 | S4040-1 | 不锈钢 | 只 | 2 |  |
| 7 | 反渗透膜 | ULP31-4040 | TFC | 只 | 2 |  |
| 8 | 冲洗电磁阀 | 2W-20 | 不锈钢 | 只 | 1 |  |
| 9 | 流量传感器 | DN20 | 组合 | 个 | 1 |  |
| 10 | 水质传感器 | ppm | 组合 | 个 | 1 |  |
| 11 | 面板流量计 | LZM-25/5GPM | 有机玻璃 | 只 | 1 |  |
| 12 | 面板流量计 | LZM-25/5GPM | 有机玻璃 | 只 | 1 |  |
| 13 | 充油压力表 | 1Mpa | 不锈钢 | 只 | 2 |  |
| 14 | 充油压力表 | 3Mpa | 不锈钢 | 只 | 2 |  |
| 15 | 一体电导率 | CM-230 | 组合 | 台 | 1 |  |
| 16 | 连接管阀件 | DN25-20 | 不锈钢 | 套 | 1 |  |
| 三 | 供水部分 |  |
| 1 | 液位传感器 | DC24 | 组合 | 只 | 1 |  |
| 2 | 压力传感器 | 1MPa | 组合 | 个 | 1 |  |
| 3 | 纯水箱 | GX-500 | 304锈钢 | 个 | 1 |  |
| 4 | 液位计 | DN10 | PE | 个 | 1 |  |
| 5 | 恒压供水泵 | 2m³/37M | 不锈钢 | 台 | 1 |  |
| 6 | 紫外线杀菌 | 40W | 不锈钢 | 只 | 1 |  |
| 7 | 连接管路 | DN15 | 不锈钢 | 套 | 1 |  |
| 四 | 配电部分 |  |
| 1 | 网络控制器 | SE2 | 组合 | 只 | 1 |  |
| 2 | 显示屏 | ≥10寸 | 组合 | 个 | 1 |  |
| 3 | 中间继电器 | 24V5A | 组合 | 只 | 2 |  |
| 4 | 交流接触器 | 0910 | 组合 | 只 | 3 |  |
| 五 | 设备参数要求 |  |
| ★采用4G网络模块，确保信号实时传输、精准实现手机端对整个运行数据的远程控制。 搭配≥10寸高清液晶显示屏，实时显示运行状态。 ★可实现在线监控水温、水质、压力、流量实时检测，在线硬件检测、数据分析，在线显示滤芯寿命、压力、冲洗等参数，手机远程修改设置。 反渗透主机采用自动阀头、立式泵、4040RO膜。 ★所有涉水管材、管件、阀门等均采用304不锈钢材质。 纯水箱高低液位采用液位传感器设计，根据实际用水量在线或手机端远程修改水箱液位高度，实现对用水量的精准控制。 控制系统具有远程开关机和定时开关机功能，手机端远程修改设置。 ★原水箱、净水主机、纯水箱、恒压供水、紫外线杀菌均采用组合式箱体内置设计，干净卫生、安装简单、维护方便。 采用单独配电箱设计，水电分离，更安全。 500L方形原水箱、采用304不锈钢板材焊接而成，并与原水泵集成同一箱体内部。 供水部分采用封闭箱体内置设计，集500L方形纯水箱、恒压供水泵、紫外线杀菌于一体，采用304不锈钢板材焊接而成。 恒压供水泵通过设备系统主板+传感器自动控制，恒压输送，手机端修改供水压力等参数。 所有箱体均采用镀锌板喷塑处理工艺（白色）配万向轮便于移动。 原水箱尺寸750*670*1730mm（±5%）、主机尺寸900*670*1730mm（±5%）、纯水箱尺寸750*670*1730mm（±5%）。 |  |

1T/H纯净水设备配置清单及参数

| 序号 | 名称 | 型号 | 材质 | 单位 | 数量 | 整机数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 预处理部分 | 3 |
| 1 | 原水泵 | 380V | 不锈钢 | 台 | 1 |  |
| 2 | 原水箱 | 500L | 不锈钢 | 个 | 1 |  |
| 3 | 压力传感器 | 1MPa | 组合 | 个 | 1 |  |
| 4 | 流量传感器 | DN25 | 组合 | 个 | 1 |  |
| 5 | 水质传感器 | ppm | 组合 | 个 | 1 |  |
| 6 | 石英砂过滤器 | ∮300*1400 | 不锈钢 | 套 | 1 |  |
|  | 自动多路阀 | TMF67P | ABS | 台 | 1 |  |
|  | 布水器中心管 | 3/4" | ABS | 套 | 1 |  |
|  | 滤料 | 1-2、2-4mm |  | 袋 | 3 |  |
|  | 连接管路 | DN25 | 不锈钢 | 套 | 1 |  |
| 7 | 活性炭过滤器 | ∮300*1400 | 不锈钢 | 套 | 1 |  |
|  | 自动多路阀 | TMF67P | ABS | 台 | 1 |  |
|  | 布水器中心管 | 3/4" | ABS | 套 | 1 |  |
|  | 滤料 | 2-4mm |  | 袋 | 2 |  |
|  | 连接管路 | DN25 | 不锈钢 | 套 | 1 |  |
| 二 | 反渗透部分 |  |
| 1 | 精密过滤器 | 5芯20寸 | 不锈钢 | 套 | 1 |  |
| 2 | 滤芯 | 20"芯 | PP | 支 | 5 |  |
| 3 | 进水电磁阀 | 2W-25 | 不锈钢 | 只 | 1 |  |
| 4 | 压力传感器 | 1MPa | 组合 | 个 | 1 |  |
| 5 | 高压泵 | 2-15 | 不锈钢 | 台 | 1 |  |
| 6 | 膜壳 | S4040-1 | 不锈钢 | 只 | 4 |  |
| 7 | 反渗透膜 | ULP31-4040 | TFC | 只 | 4 |  |
| 8 | 冲洗电磁阀 | 2W-25 | 不锈钢 | 只 | 1 |  |
| 9 | 流量传感器 | DN25 | 组合 | 个 | 1 |  |
| 10 | 水质传感器 | ppm | 组合 | 个 | 1 |  |
| 11 | 面板流量计 | LZM-25/10GPM | 有机玻璃 | 只 | 1 |  |
| 12 | 面板流量计 | LZM-25/10GPM | 有机玻璃 | 只 | 1 |  |
| 13 | 充油压力表 | 1Mpa | 不锈钢 | 只 | 2 |  |
| 14 | 充油压力表 | 3Mpa | 不锈钢 | 只 | 2 |  |
| 15 | 一体电导率 | CM-230 | 组合 | 台 | 1 |  |
| 16 | 连接管阀件 | DN25-20 | 不锈钢 | 套 | 1 |  |
| 三 | 供水部分 |  |
| 1 | 液位传感器 | DC24 | 组合 | 只 | 1 |  |
| 2 | 压力传感器 | 1MPa | 组合 | 个 | 1 |  |
| 3 | 纯水箱 | 500L | 304锈钢 | 个 | 1 |  |
| 4 | 液位计 | DN10 | PE | 个 | 1 |  |
| 5 | 变频供水 | 2m³/37M | 不锈钢 | 台 | 1 |  |
| 6 | 紫外线杀菌 | 40W | 不锈钢 | 只 | 1 |  |
| 7 | 连接管路 | DN20 | 不锈钢 | 套 | 1 |  |
| 四 | 配电部分 |  |
| 1 | 网络控制器 | SE2 | 组合 | 只 | 1 |  |
| 2 | 显示屏 | ≥10寸 | 组合 | 个 | 1 |  |
| 3 | 中间继电器 | 24V5A | 组合 | 只 | 2 |  |
| 4 | 交流接触器 | 0910 | 组合 | 只 | 3 |  |
| 五 | 设备参数要求 |  |
| ★采用4G网络模块，确保信号实时传输、精准实现手机端对整个运行数据的远程控制。 搭配≥10寸高清液晶显示屏，实时显示运行状态。 ★可实现在线监控水温、水质、压力、流量实时检测，在线硬件检测、数据分析，在线显示滤芯寿命、压力、冲洗等参数，手机远程修改设置。 反渗透主机采用自动阀头、立式泵、4040RO膜。 ★所有涉水管材、管件、阀门等均采用304不锈钢材质。 纯水箱高低液位采用液位传感器设计，根据实际用水量在线或手机端远程修改水箱液位高度，实现对用水量的精准控制。 控制系统具有远程开关机和定时开关机功能，手机端远程修改设置。 ★原水箱、净水主机、纯水箱、恒压供水、紫外线杀菌均采用组合式箱体内置设计，干净卫生、安装简单、维护方便。 采用单独配电箱设计，水电分离，更安全。 500L方形原水箱、采用304不锈钢板材焊接而成，并与原水泵集成同一箱体内部。 供水部分采用封闭箱体内置设计，集500L方形纯水箱、恒压供水泵、紫外线杀菌于一体，采用304不锈钢板材焊接而成。 恒压供水泵通过设备系统主板+传感器自动控制，恒压输送，手机端修改供水压力等参数。 所有箱体均采用镀锌板喷塑处理工艺（白色）配万向轮便于移动。 原水箱尺寸750*670*1730mm（±5%）、主机尺寸1100*670*1730mm（±5%）、纯水箱尺寸1100*670*1730mm（±5%）。 |  |

2T/H纯净水设备配置清单及参数

| 序号 | 名称 | 型号 | 材质 | 单位 | 数量 | 整机数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 预处理部分 | 2 |
| 1 | 原水箱 | 2000L | 不锈钢 | 个 | 1 |  |
| 2 | 原水泵 | CHL4-5/1.1KW、AC380V | SS304 | 台 | 1 |  |
|  | 流量传感器 | DN32 | ABS | 台 | 1 |  |
| 3 | 石英砂过滤器 | ∮400*1650 | 不锈钢 | 套 | 1 |  |
|  | 自动多路阀 | TMF67B-A | ABS | 台 | 1 |  |
|  | 布水器中心管 | 1" | ABS | 套 | 1 |  |
|  | 滤料 | 1-2，2-4mm |  | kg | 250 |  |
|  | 连接管路 | DN40 | 不锈钢 | 套 | 1 |  |
| 4 | 活性炭过滤器 | ∮400*1650 | 不锈钢 | 套 | 1 |  |
|  | 自动多路阀 | TMF67B-A | ABS | 台 | 1 |  |
|  | 布水器中心管 | 1" | ABS | 套 | 1 |  |
|  | 滤料 | 2-4mm |  | kg | 100 |  |
|  | 连接管路 | DN40 | 不锈钢 | 套 | 1 |  |
| 5 | 阻垢加药泵 | 1L | ABS | 套 | 1 |  |
|  | 阻垢药剂 | 10kg |  | 桶 | 1 |  |
|  | 加药箱 | 100L | PE | 台 | 1 |  |
| 二 | 连接管路 |  |
| 1 | 滤前压力传感器 | 1MPa | 不锈钢 | 套 | 1 |  |
| 2 | 精密过滤器 | 5芯40寸 | 不锈钢 | 套 | 1 |  |
| 3 | 滤芯 | 40"芯 | PP | 支 | 5 |  |
| 4 | 进水电磁阀 | 2W-40 | 不锈钢 | 只 | 1 |  |
| 5 | 原水水质传感器 | 0-10000PPM | 组合 | 套 | 1 |  |
| 6 | 高压泵 | CDLS4-14 | 不锈钢 | 台 | 1 |  |
| 7 | 膜前压力传感器 | 1MPa | 不锈钢 | 套 | 1 |  |
| 8 | 膜壳 | S4040-1 | 不锈钢 | 只 | 8 |  |
| 9 | 反渗透膜 | ULP31-4040 | TFC | 只 | 8 |  |
| 10 | 冲洗电磁阀 | 2W-32 | 不锈钢 | 只 | 1 |  |
| 11 | 纯水水质传感器 | 0-10000PPM | 组合 | 套 | 1 |  |
| 12 | 纯水流量传感器 | DN32 | ABS | 台 | 1 |  |
| 14 | 面板流量计 | LZM-25/10GPM | 有机玻璃 | 只 | 1 |  |
| 15 | 面板流量计 | LZM-25/10GPM | 有机玻璃 | 只 | 1 |  |
| 16 | 充油压力表 | 1Mpa | 不锈钢 | 只 | 2 |  |
| 17 | 充油压力表 | 3Mpa | 不锈钢 | 只 | 2 |  |
| 18 | 控制器 | SE-RO-2020 | 组合 | 台 | 1 |  |
| 19 | 触摸显示屏 | ≥10 | 组合 | 套 | 1 |  |
| 20 | 低压电气 |  | 组合 | 套 | 1 |  |
| 21 | 连接管阀件 | DN25-40 | 不锈钢 | 套 | 1 |  |
| 五 | 设备参数要求 |  |
| ★采用4G网络模块，确保信号实时传输、精准实现手机端对整个运行数据的远程控制。 搭配≥10寸高清液晶显示屏，实时显示运行状态。 ★可实现在线监控水温、水质、压力、流量实时检测，在线硬件检测、数据分析，在线显示滤芯寿命、压力、冲洗等参数，手机远程修改设置。 反渗透主机采用自动阀头、立式泵、4040RO膜。 ★所有涉水管材、管件、阀门等均采用304不锈钢材质。 纯水箱高低液位采用液位传感器设计，根据实际用水量在线或手机端远程修改水箱液位高度，实现对用水量的精准控制。 控制系统具有远程开关机和定时开关机功能，手机端远程修改设置。 ★反渗透主机部分采用箱体内置设计，干净卫生、安装简单、维护方便。 采用单独配电箱设计，水电分离，更安全。 原水箱采用不锈钢瓦楞2000L、纯水箱采用不锈钢无菌2000L、供11、水泵通过设备系统主板+传感器自动控制，恒压输送，手机端修改供水压力等参数。 12、主机箱体采用镀锌板喷塑处理工艺（白色）配万向轮便于移动。 13、原水泵及预处理部分采用不锈钢框架固定连接，便于运输和安装。14、原水箱尺寸：Ø1030*2600mm（±5%） ；主机箱体尺寸1550*700*1750mm（±5%）；纯水箱尺寸；Ø1030*2600mm （±5%）。 |  |

- 节能温开水饮水机参数

| 序号 | 货物名称 | 技术规格及要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2龙头节能饮水机 | 加热方式：水胆加热，加热内胆容量≥18L，快速供应开水，热交换温开水； ★五级RO反渗透净水过滤配置。过滤后出水水质符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范-反渗透水质处理器(2001)的要求。须提供整机省级及以上卫生部门颁发的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》； 额定电压：220V~/50Hz 额定功率：2KW 制开水能力：≧20L/h，制温开水能力：≧80L/h ★出水控制:触摸按键出水 出水龙头：1开水1温开水。 尺寸（mm）：600x450x1530（±5%） 注：因净水机安装位置不同，长宽高尺寸在招标文件规定的尺寸内允许适当调整； 9.★设备整机不锈钢厚度≥0.6mm，外观高档大气，细节精致，结实耐用； 10.全封闭设计，维修面有安全锁设计，便于管理，防止安全事故发生。 产品符合国家GB4706 .1-2005和GB4706 .36-2014产品标准和技术要求。 11.设备整体为柜式设计，全封闭运行，防止触电等事故。 12.★LED显示水温，日期，水位，故障代码，净水及原水TDS显示，滤芯实时显示，语音提醒等，带有定时开关设置；6防装置（防漏电装置内置、防蒸汽、防超温、防触电、防干烧、防缺水）。 （1）设备采用智能水控系统，设有自动缺水保护，防超温与防干烧保护。 （2）使用大电流中继板，防止烧水过程中出现噪音现象。 （3）水位自动检测：自动进水（防缺水干烧），自动停止进水，并报警，（防溢水）。 （4）加热自动控制，无水不加热，够温不加热。 （5）定时开关机，可根据不同的使用需要设定开关机时间，每天可设定3个时间段。 （6）特有LED显示屏，可即时显示实时数据。 13.★整机原装具有权威部门出具的检验报告。 14.所投产品一键消毒功能：可自动或手动开启对全管路进行高温消毒杀菌。 | 29台 |

| 序号 | 货物名称 | 技术规格及要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3龙头节能饮水机 | 1.加热方式：水胆加热，加热内胆容量≥27L，快速供应开水，热交换温开水； 2.★五级RO反渗透净水过滤配置。过滤后出水水质符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范-反渗透水质处理器(2001)的要求。须提供整机省级及以上卫生部门颁发的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》； 3.额定电压：220V~/50Hz 4.额定功率：3KW 5.制开水能力：≧30L/h，制温开水能力：≧80L/h 6.★出水控制:触摸按键出水 7.出水龙头：1开水2温开水。 8.尺寸（mm）：900x450x1530（±5%） 注：因净水机安装位置不同，长宽高尺寸在招标文件规定的尺寸内允许适当调整； 9.★设备整机不锈钢厚度≥0.6mm，外观高档大气，细节精致，结实耐用； 10.全封闭设计，维修面有安全锁设计，便于管理，防止安全事故发生。 产品符合国家GB4706 .1-2005和GB4706 .36-2014产品标准和技术要求. 11.设备整体为柜式设计，全封闭运行，防止触电等事故。 12.★LED显示水温，日期，水位，故障代码，净水及原水TDS显示，滤芯实时显示，语音提醒等，带有定时开关设置；6防装置（防漏电装置内置、防蒸汽、防超温、防触电、防干烧、防缺水）。 （1）.设备采用智能水控系统，设有自动缺水保护，防超温与防干烧保护。 （2）.使用大电流中继板，防止烧水过程中出现噪音现象。 （3）.水位自动检测：自动进水（防缺水干烧），自动停止进水，并报警，（防溢水）。 （4）.加热自动控制，无水不加热，够温不加热。 （5）.定时开关机，可根据不同的使用需要设定开关机时间，每天可设定3个时间段。 （6）.特有LED显示屏，可即时显示实时数据。 13.★整机原装具有权威部门出具的检验报告。 14.所投产品一键消毒功能：可自动或手动开启对全管路进行高温消毒杀菌。 | 104台 |

| 序号 | 货物名称 | 技术规格及要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4龙头节能饮水机 | 1.加热方式：水胆加热，加热内胆容量≥35L，快速供应开水，热交换温开水。 2.★五级RO反渗透净水过滤配置。过滤后出水水质符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范-反渗透水质处理器(2001)的要求。须提供整机省级及以上卫生部门颁发的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》； 3.额定电压：380V~/50Hz 4.额定功率：4.5KW 5.制开水能力：≧45L/h，制温开水能力：≧80L/h 6.★出水控制:触摸按键出水 7.出水龙头：1开水3温开水。 8.尺寸（mm）：1200x450x1530（±5%） 注：因净水机安装位置不同，长宽高尺寸在招标文件规定的尺寸内允许适当调整； 9.★设备整机不锈钢厚度≥0.6mm，外观高档大气，细节精致，结实耐用； 10.全封闭设计，维修面有安全锁设计，便于管理，防止安全事故发生。 产品符合国家GB4706 .1-2005和GB4706 .36-2014产品标准和技术要求. 11.设备整体为柜式设计，全封闭运行，防止触电等事故。 12.★LED显示水温，日期，水位，故障代码，净水及原水TDS显示，滤芯实时显示，语音提醒等，带有定时开关设置；6防装置（防漏电装置内置、防蒸汽、防超温、防触电、防干烧、防缺水）。 （1）设备采用智能水控系统，设有自动缺水保护，防超温与防干烧保护。 （2）使用大电流中继板，防止烧水过程中出现噪音现象。 （3）水位自动检测：自动进水（防缺水干烧），自动停止进水，并报警，（防溢水）。 （4）加热自动控制，无水不加热，够温不加热。 （5）定时开关机，可根据不同的使用需要设定开关机时间，每天可设定3个时间段。 （6）特有LED显示屏，可即时显示实时数据。 13.★整机原装具有权威部门出具的检验报告。 14、所投产品一键消毒功能：可自动或手动开启对全管路进行高温消毒杀菌。 | 19台 |

汇总：

| 使用场景 | 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厨房 | 1 | 0.25T/H纯水设备 | 29 | ★所有设备整机五年质保（含易损件、耗材费、人工费、税费、交通费、远程费用、管理费、维保费等）注：后期维修更换更换相关设备、零部件需为原装品牌。 |
|  | 2 | 0.25T/H纯水设备+原水水箱 | 11 |  |
|  | 3 | 0.5T/H纯水设备 | 13 |  |
|  | 4 | 1T/H纯水设备 | 3 |  |
|  | 5 | 2T/H纯水设备 | 2 |  |
| 餐厅、宿舍、教学楼 | 1 | 2龙头节能饮水机 | 29 |  |
|  | 2 | 3龙头节能饮水机 | 104 |  |
|  | 3 | 4龙头节能饮水机 | 19 |  |
| 合计 |  |  | 210 |  |

货物安装需施工部分清单：

| 工程名称：巴音库鲁提乡小学 | 标段：乌恰县中小学及幼儿园安全饮水项目 |
| --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
|  | 分部分项 |  |  |
| 1 | 管道清理 | 1.名称:污水管道清理 2.管径:DN200 3.管道试压 | m | 500 |
| 2 | 拆除砌筑井 | 1.垫层、基础材质及厚度:砼基础 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖240*115*53 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5 4.盖板材质、规格:铸铁盖板 | 座 | 2 |
| 3 | 砌筑井 | 1.垫层、基础材质及厚度:砼垫层 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖240*115*53 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5 4.盖板材质、规格:铸铁盖板 5.井盖、井圈材质及规格:Φ700铸铁井盖 | 座 | 3 |
| 4 | 混凝土构件拆除 | 1.构件名称:混凝土路面拆除 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:15CM 3.构件表面的附着物种类:C30混凝土 | m2 | 690 |
| 5 | 混凝土路面修复 | 1.混凝土强度等级:C30 2.掺和料:水泥 3.厚度:15cm | m2 | 690 |
| 6 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品 2.混凝土强度等级:C15 3.厚度：100mm | m3 | 58.42 |
| 7 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.墙体类型:管沟 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 4.做法：参02G04 | m3 | 340.4 |
| 8 | 沟道盖板 | 1.材质:混凝土盖板 2.强度等级:C20商混 3.厚度：150mm | m3 | 65.55 |
| 9 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 10.21 |
| 10 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:管沟 2.面层厚度、砂浆配合比:20mm水泥砂浆 | m2 | 1840 |
| 11 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 φ6 | t | 0.818 |
| 12 | 管道支架 | 1.管架形式:保温管架 | kg | 840.45 |
| 13 | 管沟土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖沟深度:2.5m 内 3.回填要求:夯填 | m3 | 1725 |
| 14 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:投标单位自寻考虑 | m3 | 897 |
| 15 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:10KM | m3 | 828 |
| 16 | 防腐胶泥面层 | 1.防腐部位:基础 2.面层厚度:8mm 3.胶泥种类、配合比:沥青胶泥 | m2 | 920 |
| 17 | 井圈 | 1.名称:铸铁井盖 2.安装高度:3.6m内 3.材质:铸铁 4.尺寸:700 | 套 | 10 |
| 18 | 污水管 | 1.材质:双壁波纹管 2.规格:DN300 3.铺设方式:地埋 | m | 230 |
| 19 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR100 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:2M 6.压力试验及吹、洗设计要求: | m | 230 |
| 20 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室外消防主管 2.规格:DN100 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求: | m | 230 |
| 21 | 直埋式保温管 | 1.埋设深度:1.5M | m | 460 |
| 一、 | 分部分项工程费 |  |
| 二、 | 措施工程费 |  |
| 三、 | 规费 |  |
| 四、 | 增值税销项税额 |  |
| 工程名称：第一中心幼儿园 | 标段：乌恰县中小学及幼儿园安全饮水项目 |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
|  | 分部分项 |  |  |
| 1 | 混凝土构件拆除 | 1.构件名称:混凝土路面拆除 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:15CM 3.构件表面的附着物种类:C30混凝土 | m2 | 450 |
| 2 | 混凝土路面修复 | 1.混凝土强度等级:C30 2.掺和料:水泥 3.厚度:15cm | m2 | 450 |
| 3 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品 2.混凝土强度等级:C15 3.厚度：100mm | m3 | 38.1 |
| 4 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.墙体类型:管沟 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 4.做法：参02G04 | m3 | 222 |
| 5 | 沟道盖板 | 1.材质:混凝土盖板 2.强度等级:C20商混 3.厚度：150mm 4.做法：参02G04 | m3 | 42.75 |
| 6 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 6.66 |
| 7 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:管沟 2.面层厚度、砂浆配合比:20mm水泥砂浆 | m2 | 1200 |
| 8 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 φ6 | t | 0.533 |
| 9 | 管道支架 | 1.管架形式:保温管架 | kg | 548.12 |
| 10 | 管沟土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖沟深度:2.5m 内 3.回填要求:夯填 | m3 | 1125 |
| 11 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:投标单位自寻考虑 | m3 | 585 |
| 12 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:10KM | m3 | 540 |
| 13 | 防腐胶泥面层 | 1.防腐部位:基础 2.面层厚度:8mm 3.胶泥种类、配合比:沥 | m2 | 600 |
| 14 | 井圈 | 1.名称:铸铁井盖 2.安装高度:3.6m内 3.材质:铸铁 4.尺寸:700 | 套 | 7 |
| 15 | 污水管 | 1.材质:双壁波纹管 2.规格:DN300 3.铺设方式:地埋 | m | 150 |
| 16 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR100 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:2M 6.压力试验及吹、洗设计要求: | m | 150 |
| 17 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室外消防主管 2.规格:DN100 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求: | m | 150 |
| 18 | 直埋式保温管 | 1.埋设深度:1.5M 2.管道材质、规格:DN100 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求: | m | 300 |
| 一、 | 分部分项工程费 |  |
| 二、 | 措施工程费 |  |
| 三、 | 规费 |  |
| 四、 | 增值税销项税额 |  |
| 工程名称：铁列克乡哈拉铁克村小学 | 标段：乌恰县中小学及幼儿园安全饮水项目 |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
|  | 分部分项 |  |  |
| 1 | 混凝土构件拆除 | 1.构件名称:混凝土路面拆除 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:15CM 3.构件表面的附着物种类:C30混凝土 | m2 | 879 |
| 2 | 混凝土路面修复 | 1.混凝土强度等级:C30 2.掺和料:水泥 3.厚度:15cm | m2 | 879 |
| 3 | 管沟土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖沟深度:2.5m 内 3.回填要求:夯填 | m3 | 2197.5 |
| 4 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:投标单位自寻考虑 | m3 | 1142.7 |
| 5 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:10KM | m3 | 1054.8 |
| 6 | 污水管 | 1.材质:双壁波纹管 2.规格:DN300 3.铺设方式:地埋 | m | 293 |
| 7 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室外消防主管 2.规格:DN100 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求: | m | 293 |
| 8 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR100 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:2M 6.压力试验及吹、洗设计要求: | m | 293 |
| 9 | 直埋式保温管 | 1.埋设深度:1.5M 2.管道材质、规格:DN100 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求: | m | 586 |
| 10 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品 2.混凝土强度等级:C15 3.厚度：100mm | m3 | 74.42 |
| 11 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等 | m3 | 433.64 |
| 12 | 沟道盖板 | 1.材质:混凝土盖板 2.强度等级:C20商混 3.厚度：150mm 4.做法：参02G04 | m3 | 83.51 |
| 13 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 13.01 |
| 14 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:管沟 2.面层厚度、砂浆配合比:20mm水泥砂浆 | m2 | 2344 |
| 15 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 φ6 | t | 1.042 |
| 16 | 管道支架 | 1.管架形式:保温管架 | kg | 1070.66 |
| 17 | 防腐胶泥面层 | 1.防腐部位:基础 2.面层厚度:8mm 3.胶泥种类、配合比:沥青胶泥 | m2 | 1172 |
| 18 | 井圈 | 1.名称:铸铁井盖 2.安装高度:3.6m内 3.材质:铸铁 4.尺寸:700 | 套 | 15 |
| 一、 | 分部分项工程费 |  |
| 二、 | 措施工程费 |  |
| 三、 | 规费 |  |
| 四、 | 增值税销项税额 |  |
| 工程名称：乌鲁克恰提乡克孜勒库热克村幼儿园 | 标段：乌恰县中小学及幼儿园安全饮水项目 |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
|  | 分部分项 |  |  |
| 1 | 混凝土构件拆除 | 1.构件名称:混凝土路面拆除 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:15CM 3.构件表面的附着物种类:C30混凝土 4.垃圾外运15Km | m2 | 272.5 |
| 2 | 混凝土路面修复 | 1.混凝土强度等级:C30 2.掺和料:水泥 3.厚度:15cm 4.砂石垫层15cm | m2 | 272.5 |
| 3 | 管道清理 | 1.名称:暖气管道清洗 2.管道试压 | ㎡ | 507.5 |
| 4 | 管沟土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖沟深度:2.5m 内 3.回填要求:夯填 | m3 | 545 |
| 5 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:投标单位自寻考虑 | m3 | 523 |
| 6 | 污水管 | 1.材质:双壁波纹管 2.规格:DN300 3.铺设方式:地埋 | m | 109 |
| 7 | 砌筑井 | 1.垫层、基础材质及厚度:砼垫层 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖240*115*53 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5 4.盖板材质、规格:铸铁盖板 5.井盖、井圈材质及规格:Φ700铸铁井盖 6.规格:井深2M | 座 | 11 |
| 8 | 管道清理 | 1.名称:暖气管道清洗 2.管道试压 | m | 507.5 |
| 一、 | 分部分项工程费 |  |
| 二、 | 措施工程费 |  |
| 三、 | 规费 |  |
| 四、 | 增值税销项税额 |  |
| 工程名称：实验小学 | 标段：乌恰县中小学及幼儿园安全饮水项目 |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
|  | 分部分项 |  |  |
| 1 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室外消防主管 2.规格:DN100 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求: | m | 200 |
| 2 | 混凝土构件拆除 | 1.构件名称:混凝土路面拆除 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:20CM 3.构件表面的附着物种类:C30混凝土 4.垃圾外运15Km | m2 | 600 |
| 3 | 混凝土路面修复 | 1.混凝土强度等级:C30 2.掺和料:水泥 3.厚度:15cm 4.砂石垫层15cm | m2 | 600 |
| 4 | 管沟土方 | 1.土壤类别:三类土 2.管外径:250~350mm 3.挖沟深度:2.0m 内 4.回填要求:夯填 | m3 | 1500 |
| 5 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:投标单位自寻考虑 | m3 | 780 |
| 6 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:10KM | m3 | 720 |
| 7 | 污水管 | 1.材质:双壁波纹管 2.规格:DN300 3.铺设方式:地埋 | m | 200 |
| 8 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR100 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:2M 6.压力试验及吹、洗设计要求: | m | 200 |
| 9 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品 2.混凝土强度等级:C15 3.厚度：100mm | m3 | 50.8 |
| 10 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.墙体类型:管沟 | m3 | 296 |
| 11 | 沟道盖板 | 1.材质:混凝土盖板 2.强度等级:C20商混 3.厚度：150mm 4.做法：参02G04 | m3 | 57 |
| 12 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 8.88 |
| 13 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:管沟 2.面层厚度、砂浆配合比:20mm水泥砂浆 | m2 | 1600 |
| 14 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 φ6 | t | 0.711 |
| 15 | 管道支架 | 1.管架形式:保温管架 | kg | 730.82 |
| 16 | 防腐胶泥面层 | 1.防腐部位:基础 2.面层厚度:8mm 3.胶泥种类、配合比:沥青胶泥 | m2 | 472 |
| 17 | 井圈 | 1.名称:铸铁井盖 2.安装高度:3.6m内 3.材质:铸铁 4.尺寸:700 | 套 | 5 |
| 18 | 直埋式保温管 | 1.埋设深度:1.5M 2.管道材质、规格:DN100 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求: | m | 236 |
| 一、 | 分部分项工程费 |  |
| 二、 | 措施工程费 |  |
| 四、 | 规费 |  |
| 五、 | 增值税销项税额 |  |
| 工程名称：托云幼儿园 | 标段：乌恰县中小学及幼儿园安全饮水项目 |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
|  | 分部分项 |  |  |
| 1 | 混凝土构件拆除 | 1.构件名称:混凝土路面拆除 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:15CM 3.构件表面的附着物种类:C30混凝土 4.垃圾外运15Km | m2 | 412 |
| 2 | 混凝土路面修复 | 1.混凝土强度等级:C30 2.掺和料:水泥 3.厚度:15cm | m2 | 412 |
| 3 | 管沟土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖沟深度:2.5m 内 3.回填要求:夯填 | m3 | 824 |
| 4 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:原土 3.填方来源、运距:投标单位自寻考虑 | m3 | 824 |
| 5 | 块料地面拆除 | 1.拆除的基层类型:水泥砂浆 2.部位:卫生间地砖 3.饰面材料种类:面砖 | m2 | 5.6 |
| 6 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:1 2.规格:300*300 3.面层材料品种、规格、颜色:陶瓷锦砖 | m2 | 5.6 |
| 7 | 直埋式保温管 | 1.埋设深度:1.5M 2.管道材质、规格:DN100 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求: | m | 32 |
| 8 | 污水管 | 1.材质:双壁波纹管 2.规格:DN300 3.铺设方式:地埋 | m | 136 |
| 9 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:消防主管 2.规格:DN100 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求: | m | 300 |
| 10 | 砌筑井 | 1.垫层、基础材质及厚度:砼垫层 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖 | 座 | 13 |
| 一、 | 分部分项工程费 |  |
| 二、 | 措施工程费 |  |
| 三、 | 其他项目费 |  |
| 四、 | 暂列金额 |  |
| 五、 | 规费 |  |
| 六、 | 增值税销项税额 |  |
| 工程名称：乌恰县中小学及幼儿园安全饮水项目 |  | 单项汇总表 |
| 序号 | 单位工程名称 | 金额（元） |  |
|  |  |  | 安全文明施工费 | 规费 |
| 1 | 托云幼儿园 |  |  |  |
| 2 | 铁列克乡哈拉铁克村小学 |  |  |  |
| 3 | 巴音库鲁提乡小学 |  |  |  |
| 4 | 乌鲁克恰提乡克孜勒库热克村幼儿园 |  |  |  |
| 5 | 实验小学 |  |  |  |
| 6 | 第一中心幼儿园 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |