广西诚信工程造价咨询有限公司

招标文件

项目名称：龙胜法院信息化建设及专用设备采购项目

项目编号：GLZC2020-G1-280091-GXCX

采购代理机构：广西诚信工程造价咨询有限公司

2020年12月

目     录

第一章：公开招标公告..................................1

第二章：投标人须知....................................3

第三章：货物采购需求.................................16

第四章：评标办法.....................................32

第五章：采购合同（合同主要条款及格式）...............35

第六章：投标文件格式.................................39

第一章  公开招标公告

项目概况

龙胜法院信息化建设及专用设备采购项目招标项目的潜在投标人应在http://zfcg.czj.guilin.gov.cn（桂林市政府采购网）、http://glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心网）获取招标文件，并于2020年12月31日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GLZC2020-G1-280091-GXCX

项目名称：龙胜法院信息化建设及专用设备采购项目

预算金额：2975533.00元（人民币）。

最高限价：2975533.00元（人民币）。

采购需求：标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 参考单价（元） | 项目基本概况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、法庭语音识别系统定制 | 详见招标文件 |
| 1 | 庭审语音识别系统 | 套 | 2 | 163500 |  |
| 二、会议室多媒体信息展示系统 |  |
| 2.1 多媒体信息展示系统 |  |
| 2 | 室内小间距彩色显示模块系统 | ㎡ | 7.98 | 39200 |  |
| 3 | 视频控制器 | 台 | 1 | 5000 |  |
| 4 | 控制播放软件 | 套 | 1 | 9532 |  |
| 5 | 框架及外装饰 | 套 | 1 | 8000 |  |
| 6 | 配电系统 | 台 | 1 | 3000 |  |
| 7 | 多功能图像采集器 | 套 | 1 | 27060 |  |
| 8 | 多功能控制管理终端 | 台 | 1 | 5000 |  |
| 9 | 显示屏专用材料 | 批 | 1 | 8700 |  |
| 2.2 无纸化会议系统定制 |  |
| 10 | 智能会议终端 | 台 | 16 | 14600 |  |
| 11 | 无纸化全数字多媒体会议控制主机 | 台 | 1 | 21000 |  |
| 12 | 无纸化后台服务管理软件 | 套 | 1 | 21000 |  |
| 13 | 全数字拓展主机 | 台 | 1 | 6300 |  |
| 14 | 视频输出控制器 | 台 | 1 | 6000 |  |
| 15 | 全智能流媒体服务器 | 台 | 1 | 26800 |  |
| 16 | 异步升降发言模块（含自主麦克风） | 台 | 16 | 8000 |  |
| 17 | 全数字会议系统主机 | 台 | 1 | 38856 |  |
| 18 | 数字音频处理器 | 台 | 1 | 35152 |  |
| 19 | 会议跟踪管理软件 | 套 | 1 | 24000 |  |
| 20 | 系统连接盒 | 台 | 8 | 813 |  |
| 21 | 定制面板 | 套 | 1 | 29000 |  |
| 22 | 机柜 | 套 | 1 | 2800 |  |
| 2.3远程视频会议系统 |  |
| 23 | 视频会议终端 | 台 | 1 | 61600 |  |
| 24 | 视频会议摄像机 | 台 | 1 | 19665 |  |
| 25 | 全向麦克风 | 台 | 1 | 2400 |  |
| 26 | 动态影像采集设备 | 台 | 1 | 38000 |  |
| 三、人员进出管理系统 |  |
| 27 | 人员通道左边道 | 台 | 3 | 23360 |  |
| 28 | 人员通道右边道 | 台 | 3 | 23360 |  |
| 29 | 闸机安装底座 | 个 | 3 | 5000 |  |
| 30 | 人体测温门禁 | 台 | 3 | 19000 |  |
| 31 | 身份证阅读器 | 个 | 6 | 2200 |  |
| 32 | 多功能采集仪 | 台 | 1 | 9000 |  |
| 33 | 智慧人员出入管控平台 | 套 | 1 | 45000 |  |
| 四、智能联网报警访客系统 |  |
| 34 | 智能联网报警访客双屏系统 | 套 | 3 | 55800 |  |
| 五、便民网上自助立案服务系统 |  |
| 35 | 自主立案服务一体机 | 台 | 1 | 200000 |  |
| 六、诉讼服务中心系统集成 |  |
| 36 | 施工布线耗材 | 批 | 1 | 5000 |  |
| 七、法庭监控升级改造 |  |
| 37 | 视频监控业务平台 | 台 | 1 | 22040 |  |
| 38 | 磁盘阵列 | 台 | 1 | 60200 |  |
| 39 | 网络录像机 | 台 | 1 | 4800 |  |
| 40 | 监控硬盘 | 个 | 4 | 1800 |  |
| 41 | 高清网络红外枪机 | 台 | 11 | 3340 |  |
| 42 | 枪机支架 | 个 | 11 | 40 |  |
| 43 | 电源适配器 | 个 | 11 | 100 |  |
| 44 | 室外高清高速球型网络摄像机 | 台 | 1 | 9694 |  |
| 45 | 安装支架 | 台 | 1 | 150 |  |
| 46 | 网络录像机 | 台 | 1 | 4800 |  |
| 47 | 监控硬盘 | 个 | 4 | 1800 |  |
| 48 | 高清网络红外枪机 | 台 | 9 | 3340 |  |
| 49 | 枪机支架 | 个 | 9 | 40 |  |
| 50 | 电源适配器 | 个 | 9 | 100 |  |
| 51 | 室外高清高速球型网络摄像机 | 台 | 1 | 9694 |  |
| 52 | 安装支架 | 台 | 1 | 150 |  |
| 53 | 千兆交换机 | 个 | 2 | 2930 |  |
| 54 | 机柜 | 个 | 2 | 2800 |  |
| 55 | 施工布线耗材 | 批 | 1 | 8000 |  |
| 八、科技法庭升级 |  |
| 56 | 高清数字媒体控制主机 | 台 | 3 | 216250 |  |
| 57 | 后台管理系统 | 套 | 1 | 53250 |  |

合同履行期限：自合同签订之日起至中标供应商承诺免费保修期满。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无；

4.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：2020年12月10日至投标截止时间止；

地点：潜在供应商应自行登录http://zfcg.czj.guilin.gov.cn（桂林市政府采购网）、http://glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心网），从网上下载采购文件电子版；

方式：网上下载；

售价：免费提供。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间： 2020年12月31日9时30分（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：投标人应于2020年12月31日9时至9时30分止，将投标文件密封提交至桂林市公共资源交易中心14号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区），逾期送达的或未按照招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

6.1本项目需要落实的政府采购政策：

6.1.1、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）；

6.1.2、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）；

6.1.3、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

6.1.4、强制采购、优先采购节能产品、环境标志产品；

6.1.5、《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）。

6.2、本项目不是专门针对中小微企业的政府采购项目。

6.3信息公告发布媒体：

http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn/（广西壮族自治区政府采购网）、http://zfcg.czj.guilin.gov.cn/（桂林市政府采购网）、http://glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：龙胜各族自治县人民法院

地址：龙胜县龙胜镇华龙街48号

联系方式：0773-7512203

2.采购代理机构信息

名 称：广西诚信工程造价咨询有限公司

地　址：桂林市临桂区西城大道10号山水凤凰城宏福园21-1栋

联系方式：0773-5826808

3.项目联系方式

项目联系人：李铁龙

电　话：0773-5826808

4.政府采购监督管理机构：龙胜各族自治县政府采购管理办公室

联系方式：0773-7511322

广西诚信工程造价咨询有限公司

2020年12月10日

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：龙胜法院信息化建设及专用设备采购项目 项目编号：GLZC2020-G1-280091-GXCX |
| 2 | 5 | 申请人的资格要求 | 5.1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 5.2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无； 5.3.本项目的特定资格要求：无； 5.4.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 5.5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
| 3 | 6 | 投标费用 | 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 15 | 采购预算金额及 投标报价 | 本项目政府采购预算金额为：2975533.00元整（人民币）。投标报价超过采购预算金额的，投标文件作相应无效处理。 15.2投标人必须就“货物采购需求”中的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。 |
| 5 | 16.1 | 投标有效期 | 投标截止时间之日起90天。 |
| 6 | 17 | 投标保证金 | 无 |
| 7 | 18.1 | 投标文件份数 | 正本壹册，副本肆册，须完整提交。 |
| 8 | 18.2 | 投标文件装订 | 投标人应按投标人须知第13.1款“投标文件组成”规定的顺序自编目录及页码，投标文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页（A4标准纸装订）。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、投标单位名称。 |
| 9 | 18.6 | 投标人公章 | 本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 |
| 10 | 18.7 | 投标文件包装、密封 | 将投标文件“正本”、“副本”一并装入并密封在一个投标文件袋（盒、箱）中，并在密封处密封签章【公章、密封章、法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字均可】。 |
| 11 | 18.8 | 投标文件袋（盒、箱）标记 | 项目名称： 项目编号： 采购代理机构：广西诚信工程造价咨询有限公司 投标单位名称： 在 年 月 日 时 分前不得开启（此处投标人填写投标截止时间） |
| 12 | 18.9 | 投标文件电子版 | 投标人在递交投标文件时，必须同时递交投标文件电子版U盘或其他电子介质，否则，投标无效。 （1）投标文件电子版内容：与纸质版投标文件一致。 （2）投标文件电子版份数：1份。 （3）投标文件电子版形式：可编辑的word文档格式。 （4）投标文件电子版密封方式：投标文件电子版U盘或其他电子介质与纸质版投标文件一并装入投标文件袋中。 |
| 12 | 20.1 | 投标文件递交 | 投标截止时间：2020年12月31日9时30分。 投标人应于2020年12月31日9时至9时30分止，将投标文件密封提交至桂林市公共资源交易中心14号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区），逾期送达的或未招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。 |
| 13 | 21.1 | 开标时间及地点 | 开标时间：2020年12月31日9时30分； 开标地点：桂林市公共资源交易中心14号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）开标。 |
| 14 | 24 | 评标委员会组成 | 评标委员会由采购人代表1人和评审专家4人组成，成员人数共5人。 |
| 15 | 25.1 | 评标办法 | 综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。 |
| 16 | 32 | 信用查询 | 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，由采购代理机构对第一中标候选供应商进行信用查询： ⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等； ⑵查询截止时间：中标通知书发出前； ⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存； ⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。 |
| 17 | 33 | 中标公告及中标通知书 | 33.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商，采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。 33.2中标公告同时采购代理机构向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。 |
| 18 | 34.1 | 履约保证金 | 履约保证金金额按中标价的5%（人民币，四舍五入到元）提供（不计息），由中标供应商在领取中标通知书前将履约保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴入采购人指定账户。 |
| 19 | 35.1 | 签订合同时间 | 中标通知书发出之日起25日内，中标供应商应按规定与采购人签订合同。 |
| 20 | 35.3 | 合同备案存档 | 政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送龙胜各族自治县政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。 |
| 21 | 36 | 招标代理服务费 | 本项目招标代理服务收费标准参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准向中标供应商收取。 |
| 22 | 38 | 解释权 | 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |
| 23 | 39 | 监督管理机构 | 龙胜各族自治县政府采购管理办公室 电话：0773-7511322 |

一、总则

1. 项目名称及项目编号

项目名称：龙胜法院信息化建设及专用设备采购项目

项目编号：GLZC2020-G1-280091-GXCX

2. 适应范围

本招标文件适用本招标采购项目的招标、投标、评标、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

3. 定义

3.1“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

3.2“货物”系指按招标文件规定，投标人须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

3.3“服务”系指按招标文件规定，投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

3.4“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。

3.5“书面形式”包括信函、传真、电报。

3.6实质性要求：标注★号项的要求为实质性要求。

4. 招标方式、评分办法

公开招标、综合评分法

5. 申请人的资格要求

5.1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

5.2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

5.3.本项目的特定资格要求：无；

5.4.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

5.5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6. 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

- 联合体投标要求

7.1两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份参与投标。

7.2以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合“具有独立承担民事责任的能力”的条件。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标文件规定的特定条件。

7.3联合体各方之间应当签订联合投标协议书，协议书应当明确牵头人并约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工应当符合货物采购需求，涉及行政许可范围的内容应由具有相应资质的成员承担；否则，联合体投标不成立），并将联合投标协议书（格式见附件）连同投标文件一并提交本采购代理机构。联合体各方签订联合投标协议书后，不得再以自己名义单独在同一合同项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一合同项目投标。否则，与之相关的投标文件均无效。

7.4联合体的业绩和信誉按联合体牵头人计算。

7.5联合体各方中至少有一方符合招标文件规定的特定资质条件，有同类资质的供应商组成的联合体按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

7.6联合体各方均应按照招标文件的规定分别提交资格文件。

7.7根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）第六条规定，鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中，小型、微型企业产品的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，可享受本该办法第四条、第五条规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系（小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业）。

8. 转包与分包

8.1本项目不允许转包。

8.2本项目不可以分包。

9. 特别说明

9.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评标价也相同的，由评标委员会以抽签方式确定中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

9.2关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

9.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

10. 质疑和投诉

10.1投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在招标文件公告届满之日起7个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应认真做好质疑处理工作。

10.2投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向龙胜各族自治县政府采购监督管理机构投诉。

10.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

二、招标文件

11. 招标文件的构成

（1）招标公告；

（2）总则；

（3）货物采购需求；

（4）评标办法；

（5）采购合同（合同主要条款及格式）；

（6）投标文件（格式）。

12. 招标文件的澄清与修改

12.1投标人应认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在招标文件公告届满之日起7个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清。

12.2采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

12.3投标人下载招标文件后应实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因投标人未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由投标人自行承担责任。

12.4必要的澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.5招标文件的澄清、修改都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、修改招标文件。

三、投标文件的编制

13. 投标文件的组成及要求

13.1投标文件组成【格式见第六章“投标文件（格式）”】

13.1.1投标报价表（格式见附件）

13.1.2资格性响应证明材料：

（1）投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）；

（2）投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供，如为联合体的，授权委托书原件须由牵头人出具）；

（3）投标人的法人或者其他组织三证合一的营业执照等证明文件（必须提供，自然人除外）；

注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“三证合一的企业法人营业执照”或“三证合一的营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（4）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；

13.1.3商务、技术性响应及其他证明材料：

（1）技术规格偏离表（必须提供）；

（2）“货物采购需求”需提供的有效证明文件：

详见“货物采购需求”。

（3）投标人的售后服务方案（必须提供）；

（4）项目实施方案（必须提供）

（5）项目实施人员一览表（如有，请提供）；

##### （6）节能方面的证书复印件（如有，请提供）；

##### （7）环保方面的证书复印件（如有，请提供）；

（8）投标人2017年以来通过中介审计的有效完整的财务审计报告复印件（如有，请提供）；

（9）投标人2017年以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书和签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）；

（10）投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）；

（11）投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

（12）投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》（如有，请提供）；

（13）中小企业声明函（如投标人为中小微型企业的，格式见附件，投标人对出具的声明函真实性负责，中标结果将同时公告企业《中小企业声明函》，接受社会监督）（如有，请提供）；

（14）监狱企业的证明文件[投标人如为监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件, 否则不予享受优惠政策] （如有，请提供）；

（15）《残疾人福利性单位声明函》【符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件），并对声明的真实性负责，中标结果将同时公告企业《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督】（如有，请提供）；

（16）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

投标人提供的以上相关证明材料应真实有效，属于“必须提供”的文件应加盖投标人公章（扫描公章无效，自然人除外）；联合体投标的，联合体各方必须同时提供资格性响应证明材料，并于本项目投标截止时间前与投标文件同时提交，否则投标无效。

13.2投标人应按招标文件第六章“投标文件（格式）”编制投标文件。

13.3投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

14. 投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：元人民币），否则视同未响应。

15.投标报价

15.1投标报价应按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写，投标报价超过采购预算金额的，投标文件按无效处理。。

15.2投标人必须就“货物采购需求”中的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

15.3投标报价应包括本次招标采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和；投标人综合考虑在报价中。

16. 投标有效期

16.1投标有效期：投标截止时间之日起90天。

16.2出现特殊情况下，需要延长投标有效期的，采购代理机构以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长投标有效期，但不能修改投标文件。投标人拒绝延长的，其投标无效。

17. 投标保证金：无。

18. 投标文件的份数、装订、签署和包装、密封

18.1投标文件份数：正本壹册，副本肆册，须完整提交。

18.2投标文件装订：投标人应按投标人须知第13.1款“投标文件的组成”规定的顺序自编目录及页码。投标文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页（A4标准纸装订）。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、投标单位名称。

18.3投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本招标文件中规定的可提供复印件外均须提供原件。

18.4投标文件须由投标人在规定位置盖投标人公章（扫描公章无效，自然人除外）并由法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字，投标人应写全称，投标文件副本可以是加盖公章的正本的复印件，当正本与副本不一致时，以正本为准。

18.5投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章（自然人除外）及法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

18.6投标人公章：本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。

18.7投标文件包装、密封：将投标文件“正本”、“副本”一并装入并密封在一个投标文件袋（盒、箱）中，并在密封处密封签章【公章、密封章、法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字均可】。

18.8投标文件袋（盒、箱）标记：

项目名称：

项目编号：

采购代理机构：

投标人名称：

18.9	投标文件电子版：投标人在递交投标文件时，必须同时递交投标文件电子版U盘或其他电子介质，否则，投标无效。

（1）投标文件电子版内容：与纸质版投标文件一致。

（2）投标文件电子版份数：1份。

（3）投标文件电子版形式：可编辑的word文档格式。

（4）投标文件电子版密封方式：投标文件电子版U盘或其他电子介质与纸质版投标文件一并装入投标文件袋中。

19. 投标文件的补充、修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

20. 投标文件的递交

20.1投标截止时间：2020年12月31日9时30分。

投标人应于2020年12月31日9时至9时30分止，将投标文件密封提交至桂林市公共资源交易中心14号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区），逾期送达的或未招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。

20.2除招标文件另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

20.3投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

四、开标

21. 开标时间及地点

21.1开标时间及地点：开标时间：2020年12月31日9时30分；开标地点：桂林市公共资源交易中心开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）开标。投标人可以由法定代表人、负责人、自然人或其委托代理人出席开标会议；投标人准时参加开标会并签字，如未按时签字的，视同放弃开标监督权利，认可开标结果。

21.2投标人不足3家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。

22. 开标程序

（1）主持人宣布开标会正式开始，宣布开标程序、开标纪律，介绍项目情况和到会人员；

（2）投标人对其投标文件的密封情况进行检查并确认签字；

（3）按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开投标文件外包装；

（4）唱标，宣读投标截止时间前接收的所有投标文件的投标人名称，投标报价表的投标报价、折扣；

（5）采购代理机构做开标记录，投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误并签字确认；同时由记录人、监督人（如有）当场签字确认；

（6）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（7）宣布开标结束，采购人、投标人和有关方面代表退场，由工作人员将投标文件等材料移交评标室。

五、资格性审查

23. 资格性审查

23.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

合格投标人不足3家的，不得评标。

23.2采购人或者采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，将对投标人企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按投标无效处理。

查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html）

审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各投标人的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

六、评标

24. 评标委员会组成

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数共5人 。

25. 评标办法

25.1评标办法：综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。

25.2评标委员会应按招标文件进行评标，不得擅自更改评标办法。

26. 评标

26.1采购代理机构负责评标组织工作；宣布评标工作纪律，公布投标人名单，告知评标专家应当回避的情形，组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评标专家的倾向性言论或者违法违规行为；核对评标结果，有投标无效情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；评标工作完成后，按照规定向评标专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评标专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

26.2评标委员会负责具体评标事务；审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

26.3在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

26.4评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

26.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26.6评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

26.7投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价（不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容）经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.8评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.9评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

26.10评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标

报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

26.11采购代理机构发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评标办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向龙胜各族自治县政府采购监督管理机构报告。

27. 推荐及确定中标候选供应商原则

评标委员会将根据评标总得分由高到低对供应商排列次序（得分相同时，以最终报价由低到高顺序排列；得分相同且最终报价相同的，按技术指标优劣顺序排列），并推荐前三名为成交候选供应商。采购人应当确定评标委员会小组推荐排名第一的成交候选供应商为成交供应商。排名第一的成交候选供应商放弃成交、未在规定时间内签订合同、因不可抗力提出不能履行合同的，采购人可以确定排名第二的成交候选供应商为成交供应商。排名第二的成交候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选供应商为成交供应商或者重新采购。

##### 28. 属于下列情况之一者，投标无效：

##### （1）未按照招标文件规定要求签字、盖章的；

##### （2）报价超过招标文件中规定的预算金额的；

##### （3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

##### （4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

##### （5）投标文件未按招标文件的内容和要求编制，或提供虚假或无效材料的；

##### （6）投标人未就“货物采购需求”中的所有内容作完整唯一报价的；

##### （7）未完全响应招标文件实质性要求的；

（8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

##### 29.投标人有下列情形之一的，视为串通投标，投标文件将被视为无效：

##### （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

##### （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

##### （3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或者联系人员为同一个人；

##### （4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

##### （5）不同投标人的投标文件相互混装；

##### 30. 属于下列情形之一的，应予废标：

##### （1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

##### （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

##### （3）采购文件内容违反国家有关强制性规定的；

##### （4）因重大变故，采购任务取消的。

31. 开标、评标过程的监控

本项目开标、评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

32. 信用查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，中标通知书发出前，由采购代理机构对第一中标候选供应商进行信用查询：

⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；

⑵查询截止时间：中标通知书发出前；

⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；

⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。

33. 中标公告及中标通知书

33.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商；采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。

33.2中标公告同时采购代理机构向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。

七、履约保证金及签订合同

34. 履约保证金

34.1履约保证金金额按中标价的5%（人民币，四舍五入到元）提供（不计息），由中标供应商在领取中标通知书前将履约保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴入采购人指定账户。

34.2如果中标供应商没能按上述第34.1款规定执行，采购人将上报龙胜各族自治县政府采购监督管理部门，取消中标资格，并有权授予第二中标候选供应商为中标供应商资格或重新组织招标。

34.3供应商履行完合同约定权利义务事项（供应商承诺质保期满）后，凭《政府采购项目履约验收单》和履约保证金转款凭证向采购人申请办理退还手续，采购人不得额外要求供应商提交其他证明材料，并应当自收到退还资料之日起5个工作日内退还其履约保证金。如中标供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

34.4 在履约保证金到期退还前，若中标供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由中标供应商自负。

35. 签订合同

35.1签订合同时间：中标通知书发出之日起三十日内。中标供应商领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。

35.2如中标供应商有下列情形之一，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购人或者采购代理机构可从评标委员会推荐的中标候选供应商中按顺序重新确定中标供应商或重新组织招标。

（1）中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

35.3合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送龙胜各族自治县政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。

八、其他事项

36. 招标代理服务费

中标供应商领取中标通知书前，向广西诚信工程造价咨询有限公司一次性付清招标代理服务费，本项目招标代理服务收费标准参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准向中标供应商收取。

| 费率 服务类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |

37. 采购代理机构银行账户：

开户名称：广西诚信工程造价咨询有限公司

开户银行：桂林银行象山支行

账    号：000402087100010

38. 解释权：本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。

39. 监督管理机构：龙胜各族自治县政府采购管理办公室      电话：0773-7511322。

第三章　货物采购需求

说明：

一、本表中的品牌型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代。

二、本项目所要执行的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）；《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）；强制、优先采购环境标志产品、节能产品。

三、根据财库〔2019〕9 号及财库〔2019〕19 号文件规定，台式计算机，便携式计算机、 平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源 热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W）， 单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、 单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普 通电 视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、 小便器），水嘴均为政府强制采购节能产品。投标人的投标货物如有以上产品，投标人投标时投标文件中必须提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则相应投标无效。

| 序号 | 货物名称 | 硬件配置/软件功能描述 | 单位 | 数量 | 参考单价（元） | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、法庭语音识别系统定制 |
| 1 | 庭审语音识别系统 | 1、庭审智能客户端兼容性：基于现有科技法庭书记员庭审客户端中实现转写录入，保证同界面操作。 2、说话人麦克风控制：支持书记员能够在庭审过程中远程对各方说话人的麦克风设备进行操作，实现关闭或开启转写功能。并且，所有操作都仅限在书记员电脑上完成。 3、个性化词语配置：针对庭审过程中转写的某些个性化词语（例如人名、公司名、地名等），在语音识别客户端界面上提供个性化词库添加的功能，书记员将所遇到的个性化词语添加到系统中后，系统将会自动修正这些文字的转写结果。 4、多人协录：支持多人联网同时接收识别转写内容，并同时在一份笔录上进行人工辅助修改，编辑过程中支持所编辑内容自动进行高亮颜色区分，协录人员修改结果实时汇总至主录人员操作界面。 5、字幕功能：客户端支持字幕投屏功能，字幕位置、显示框大小、字体、字号、背景色可调整，并具备调整后的记忆功能。 | 套 | 2 | 163500.00 | 327000.00 |
| 二、会议室多媒体信息展示系统 |
| 2.1 多媒体信息展示系统 |
| 2 | 室内小间距彩色显示模块系统 | 一、技术参数要求： 1. 像素间距：≤1.86mm； 2. 模组尺寸：≤320*160*17mm； 3. 采用抗消隐设计，无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象； 4. 模组电源接口采用 4P 接插头，免工具维护，同时有防呆设计，预防接错电源线短路而导致的烧毁模组行为； 5. 采用集成 HUB 接收卡控制，支持通讯状态监测，高灰度，高刷新； 6. 支持接收卡画面预置，支持配置文件回读。单卡支持 256*256 像素点，带载尺寸更大； 7. 可采用方通背条和箱体结构等多种安装方式，不受安装环境限制； 8. 模组重量 ≤0.46Kg，前维护操作 ； 9. 平整度：≤0.15mm，箱体间缝隙≤0.15mm ； 10. PCB及塑料面板的阻燃等级达到UL90 V-O级； 11. 辐射骚扰（EMC）符合 GB/T9254-2008 Class B 限值要求； 12. 支持单点亮度校正，一键调节亮、暗线功能，故障自动告警功能； 13. 白平衡亮度≥600cd/㎡（校正后）； 14. 色温：3000~15000可调； 15. 最大对比度 ≥8500:1； 16. 视角：水平视角≥160°，垂直视角≥140°； 17. 刷新频率：≥3840HZ； 18. 换帧频率：≥50&60HZ； 19. 平均功耗：≤160W/㎡； 20. 亮度均匀性：≥98%； 21. 峰值功耗≤500W/㎡； 22. 智能节电，自带智能（黑屏）节电功能； 23. 产品满足盐雾 10 级要求； 24. 工作温度范围-30℃-40℃； 25. 存储温度范围-40℃-60℃； 26. 稳定性：支持 7*24H连续工作； 27. IP 防护等级符合 IP6X； 28. 抗紫外线 UV 辐射 5 级； 29. 防振动:10-55Hz，振辐 0.35MM； 30. LED 显示屏图像质量主观评价方法的要求，评价等价为 优； ★31. 净显示面积： ≥7.98㎡； ★32.投标人投标时需提供经第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章，提供的检测报告检测内容必须满足本项产品“一、技术参数要求”：10-30条的参数要求，否则投标无效； 二、电源： ★1、电源：≤200W，与显示模块同品牌； 三、接收卡： 1、单卡支持256*256像素点； 2、支持灯板Flash管理，可存储校正系数和灯板信息； 3、支持一键应用灯板Flash校正系数； 4、支持温度监控，供电电压监测，网线通讯状态监测； 5、支持逐点亮色度校正； 6、可实时监控显示屏内温度，且能在显示屏超过一定温度时可自动断电或自动打开散热系统，对显示屏进行保护； 7、方便后期管理，系统支持亮度、色度双重校正，支持校正系数上传、备份、擦除、修改、覆盖； ★8、投标人投标时需提供满足本项产品“三、接收卡”6-7条有关要求的相关证明材料（证明材料包括但不限于彩页、官网和功能截图等）加盖公章，否则投标无效。 | ㎡ | 7.98 | 39200.00 | 312816.00 |
| 3 | 视频控制器 | 1、支持多达 5 路输入接口，包括 1 路 DVI，1 路 HDMI1.3，1 路 VGA，1 路 USB 播放， 1 路选配扩展子卡。 2、支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能。 3、扩展子卡安装后支持使用鼠标或键盘进行控制和手机电脑等无线投屏。 4、支持输入源一键切换。 5、支持外置独立音频。 6、支持 DVI、HDMI 的输入分辨率预设及自定义调节。 7、支持画面一键全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式。 8、支持快捷点屏，简单操作即可完成屏体配置。 9、支持 4 个网口输出，最大带载 260 万像素。 10、支持创建 6 个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用。 11、支持通过 RS232 协议连接中控设备。 12、支持屏体参数调整，例如亮度、Gamma 等。 13、前面板直观的显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制操作。 14、支持手机实时监控显示屏播放内容，且实时反馈终端电脑运行状态。 15、具备手机实时监控显示屏显示模组坏点（失控点）情况的功能。 16、具备手机实时监控播放电脑的CPU运行状况的功能。 ★17、为保证系统稳定，操作简单方便以及统一高效的技术支持与售后服务，投标产品需与第4项 “控制播放软件”采用同一生产厂家同一品牌产品，严禁贴牌。 ★18、投标人投标时需提供满足本项产品14-16条有关要求的相关证明材料（证明材料包括但不限于彩页、官网和功能截图等）加盖公章，否则投标无效。 | 台 | 1 | 5000.00 | 5000.00 |
| 4 | 控制播放软件 | 播放软件（含亮度调节）： 1)多显示屏导播:软件可同时导播多个映射位置不同的显示屏，每个显示屏可设置不同的播放方案； 2)远程显示屏管理通过一台计算机的操作远程控制和发布播放方案到显示屏； 3)多日期多时段调度功能:可设置不同的日期和时间播放不同的节目页内容； 4)多种媒体类型:支持视频，音频、图片、Flash、自定义文本、单行文本、静态文本、走马灯、模拟时钟、数字时钟、天气预报、倒计时、视频设备、网页等； 5)丰富的媒体属性:支持媒体的背景颜色、背景图片、透明度、音量、显示比例、出入场特效、特效速度、文字颜色、文字效果、字体、风格、透明等属性设置； 6)多种文字图片特效，平滑流畅:40多种常用特效，且播放时平滑流畅，无水平切割线，无撕裂； 7)支持时钟、倒计时、文字、文件、天气预报的透明播放； 8)PPT播放功能:紧急插播和即时通知功能； 9)硬盘备份功能:可将当前的播放方案和包含的全部媒体备份到指定的硬盘位置,可监测U盘的插入，并自动播放U盘中的播放方案； 10)方案导出到U盘绑定MAC地址:导出到U盘的方案仅能在被绑定了MAC地址的计算机即插即播，安全可靠； ★11）支持云发布平台，可远程发布节目及集群管理，为保证云发布系统的安全性； ★12)、为减少不必要的售后，避免使用者误操作导致屏体参数紊乱，控制系统厂家调试软件与播放软件需高度独立，并确保软件使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利； | 套 | 1 | 9532.00 | 9532.00 |
| 5 | 框架及外装饰 | 1.钢结构内框,铝型材包边； 2.钢结构要求 ： 2.1显示屏支撑钢结构材料必须采用国标材料，不可采用非标； 2.2支撑钢结构需做好防锈处理； ★2.3投标人投标时需提供钢结构设计的CAD设计图和工程设计计算书并加盖公章，否则投标无效。 | 套 | 1 | 8000.00 | 8000.00 |
| 6 | 配电系统 | 1.功率容量（KVA）：10； 2.输入接线方式：3相4线&地线； 3.输入电压（V）：380； 4.输入频率（Hz）：50/60； 5.输出接线方式：3相4线&地线； 6.输出电压（V）：220——380； 7.输出分路：8路单相220V； 8、分路开关容量（A）：10，单相/三相可选； 9.分路断路器安装：轨道安装； 10.防雷：C级20kVA； 11. Ip等级：Ip20； 12.工作温度（℃）：-10-40； 13.工作湿度（%）：10-90 无凝结。 | 台 | 1 | 3000.00 | 3000.00 |
| 7 | 多功能图像采集器 | 1、3250万高清像素 2、最高分辨率 6960×4640 3、对焦范围 18-135mm 4、RAW/C-RAW：约3230万像素（6960×4640） 5、存储卡 SD128G/170M存储卡 6、内置：64GSD卡 写入速度 7、90/90/10/260MS，读取速度 8、95/170/80/300MS | 套 | 1 | 27060.00 | 27060.00 |
| 8 | 多功能控制管理终端 | 1.i5-7500同等或以上cpu 2.内存不低于4GB 3.有GPU 4.硬盘≥1TB 5.显示器：≥21英寸 6.独立显卡 7.键盘、鼠标 | 台 | 1 | 5000.00 | 5000.00 |
| 9 | 显示屏专用材料 | 三相五线铜芯线电源电缆、通信超五类网线、等专用线材。 | 批 | 1 | 8700.00 | 8700.00 |
| 2.2 无纸化会议系统定制 |
| 10 | 智能会议终端 | 1、设备具有防夹手功能，参会者使用更安全； 2、运动参数：升降时间：不大于8秒，缓起缓停技术； ▲3、升降速度快慢可自定义调节； 4、设备仰角范围0-30度； 5、屏幕仰角调节：不仅支持电动按键调节，还能支持手掰屏幕调节； 6、安装方式：自上而下嵌入式安装，免费提供桌面开孔图纸及开孔模型； ★7、电气参数：不大于单12V直流供电，安全电压，无触电隐患；一根网线连接至扩展主机实现所有会议资料的通讯及终端的控制功能； ▲8、安全电流：设备对地漏电流不大于0.28mA； 9、荧光按键模块：自发光白色荧光通透按键，具有上、下、停、前、后五键，方便调节设备； ▲10、支持画中画功能：视频播放窗口最多能四画面同时显示，服务器存储视频源和流媒体信号视频源都可播放并支持画中画显示，如HDMI信号可在VGA信号中画中画显示，画中画窗口位置可调，并支持放大、缩小操作； ▲11、在观看文件的同时，同界面应支持同时显示会议记录界面，边看文档边做会议记录； ▲12、会议功能可自定义设置：需要使用的功能应支持自定义选择设置，主功能、辅助功能及影藏； ▲13、文件的批注结果可动态叠加到文档中原格式保存； ★14、设备终端无纸化会议系统设备的10项有害物质【铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯（PBBs）、多溴二苯醛（PBDEs）和邻苯二甲酸酯（如邻苯二甲酸二丁酯（DBP）、邻苯二甲酸丁芐酯（BBP）、邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（DEHP）和邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP））】符合检测限制要求； ▲15、设备终端具备防水（≥IPX6）、防尘（≥IP6X）、防撞(≥IK08)等级。 | 台 | 16 | 14600.00 | 233600.00 |
| 11 | 无纸化全数字多媒体会议控制主机 | 1、4U工业级上架式专用机箱，铝合金面板，箱体颜色：黑色，箱体外观尺寸：不大于429L*492D*172H（mm），重量不大于12.5kg，低噪音低功耗设计，CPU不小于i3高性能处理器、不小于4GB 内存、不小于1TB硬盘。 ▲2、前置显示器≥10英寸，方便工程调试及状态监控。 3、含Windows 2008 R2操作系统，支持局域网及外网的连接通讯，支持超强的会议管理功能；支持维护数据库，监测终端,安全涉密性强；系统稳定、安全永不中毒。 ★4、输入电压：交流220V，50Hz。输入功率：300W MAX。支持无人值守工作模式，可通过客户端或Web端登陆访问。 ▲5、支持不小于200台会议终端并发。 ▲6、低功耗：空闲状态功耗不大于50瓦。 ▲7、安全电流：设备对地漏电流不大于0.905mA。 | 台 | 1 | 21000.00 | 21000.00 |
| 12 | 无纸化后台服务管理软件 | 1、基于C++开发，具有更高稳定性的CS架构设计；同时支持BS端登陆，办公电脑免安装客户端也可登陆后台进行建会等操作。 2、安装在控制主机上，提供无纸化系统会前、会中、会后所有功能的后台操作，系统含会议服务软件、文件管理软件。 3、支持多会议室管理，支持多会议预设，支持会议日程安排，支持多会议室合并召开同一会议，支持分组召开不同会议，支持按时间自动切换会议。 4、支持客户端访问模式、WEB访问模式，支持管理员登陆、参会人登录，支持参会人会前预览会议资料，支持在线编辑批注会议资料并在线上传更新。支持历史会议资料检索归档。 5、支持多管理员管理（三员分权管理），不同管理员创建的会议互相保密。系统管理员有管理所有会议的权限，有效提高系统安全性。 6、支持会议全过程自动保存操作日志（建会日志、修改密码日志、登陆日志、下载文档日志、阅览文档日志、上传文档日志等等）。 7、支持分布式后台部署，任一台服务器可作为主服务器，随时任意切换本地会议与上联会议。 8、后台服务软件支持服务器双机热备（无需借助第三方热备份软件）、支持大规模并发。 9、支持NAT内网穿透，可跨网段跨地域联动开会。 10、数据接口遵循webservice标准，支持功能自定义及与办公OA系统对接。 11、支持根据不同会议需求客户端界面功能图标自定义开放与隐藏。 12、支持签到表PDF文档导出，含签到信息及手写签名。 13、支持如参会人员在会议室外或单位外，可支持手机、平板、笔记本通过4G网络、公网wifi等外网随时参与会议。 14、视频播放支持全格式视频播放、最高支持到4K片源解码播放、同时显示四路视频，可全屏显示视频。支持将视频源播放窗口浮动在其他功能界面上观看，即在观看浮动窗口视频的同时可以查看文件、参与投票、进入主菜单首页界面等其他操作，可以随意滑动显示位置及调整窗口大小。 15、会议记录（word格式，可用于记录会议要点等信息，支持在观看主讲者演示画面或观看自己文档时与会议记录界面双屏显示，支持边看文档或主讲人画面时边记录重点要点）。 16、支持客户端软件无平台限制，在IOS系统平台、windows系统平台、android系统平台上互通共用，三大系统平台终端支持开同一个会议且操作界面相同。 17、会中功能自定义设置功能 （支持根据具体会议需求，首页功能界面自定义设置操作，能够让用户在终端直接自定义设置功能界面的图标顺序及该会议是否显示）。 18、无纸化会议控制应用功能：包括人名导位、个性化呼叫服务、会议信息及与会者信息查看、上网服务（支持锁定缺省主页）、电子白板（多人同享、多页切换）、交流提示（点对点、点对多、点对服务台）、文档资料导入导出、PC桌面共享模式、外部电脑接入（外置PC电脑桌面或视频文件可以同步至投影幕或其他终端）等功能常规会议应用。 19、会议签到：支持密码或手写签到（支持原笔迹书写，带笔锋效果，书写流畅），后台也可以设置免签到，支持在会议室门牌上联动签到，签到结果可以模拟图形式显示及实时在大屏幕上刷新显示，支持一键导出带手写签名的pdf签到表）。 20、会议投票：支持实名、匿名、单选、多选、计时和不计时投票多重模式，支持投票结果以饼状或图柱状图实时在大屏幕上刷新显示，支持后台以Excel表格形式导出）。 21、文档同步：支持客户端文档同步其它客户端或大屏上显示，同步过程可以多人批注（支持原笔迹书写，带笔锋效果，书写流畅）、记录、保存，支持会后批注文档以Word形式导出。 22、主持功能（具有主持权限的参会者可以手动标记所有参会者的签到状态、动态实时控制不同议题的开放与关闭、动态控制投票的开放与关闭、协助主讲者发起与停止屏幕共享、协助所有参会者统一切换到任意功能界面、控制会议过程的录音录屏，支持主持人托管模式，主持人一个人可以托管整个会议室的操作，领导免操作）。 23、支持客户端软件更换皮肤主题，系统自带不少于三套皮肤主题（缺省/政府/企业/公检法等），用户可自定义皮肤主题/欢迎画面/企业VI/LOGO。 24、支持全办公格式（doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptx、pdf、png、jpg、html、htm、mht、tif、tiff、txt）、支持扩展行业用文件格式（ceb、gd、dwg、dxf）、支持所有可编辑文件格式的修改及保存副本、原笔迹批注（支持任意格式文档的原笔迹批注、word文件的批注结果动态叠加到文档中原格式保存）。 ★25、投标人投标时需提供满足本项产品12-17条有关要求的相关证明材料（证明材料包括但不限于彩页、官网和功能截图等）加盖公章，否则投标无效。 | 套 | 1 | 21000.00 | 21000.00 |
| 13 | 全数字拓展主机 | 1、19"加固型2U上架式铝合金面板机箱，尺寸不大于438L*333D*111Hmm，长*深*高(不含耳朵和拉手)，颜色：黑色，输入电压交流220V±10% 50-60Hz，输入功率50W，外部端口有千兆以太网口不少于24个、千兆以太网口不少于2个、COM IN不少于 1个、COM OUT不少于 1个； 2、配备网口指示灯（针对每个网口），支持网络接口诊断；实时监测并显示机箱内温度，散热风扇智能控制； 3、支持会议终端的通讯和控制，支持1000M带宽以太网与会议终端单元通讯，一台设备可带最多24个终端单元，单元与扩展主机点对点有线连接； ★4、具有统一控制终端升、降、仰角、开关机功能； 5、支持双1000M带宽以太网口，分别用于连接控制主机和扩展主机级联，网络支持1000M/100M Ethernet。 | 台 | 1 | 6300.00 | 6300.00 |
| 14 | 视频输出控制器 | 1、尺寸：不大于436L*205W*44H（mm）（不含耳朵），颜色：黑色，输入220V AC，输入接口：RJ45，输出接口：VGA、HDMI、AUDIO。 2、静态显示界面可定制。自动显示二维码，方便手机平板扫描接入会议。 3、自动提示信号来源，包括：投影者姓名、外部电脑编号、互动大屏幕等。 4、支持自适应投影分辨率，支持强制输出分辨率。 5、支持接收多台客户端的投影请求显示，支持遵循先入先出的投影显示模式，支持最多四画面同时显示。 6、支持在签到或是投票时，投影界面支持操作实时显示签到和投票的统计数据。 ★7、投标人投标时需提供满足本项产品5-6条有关要求的相关证明材料（证明材料包括但不限于彩页、官网和功能截图等）加盖公章，否则投标无效。 | 台 | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
| 15 | 全智能流媒体服务器 | 1、1U上架机箱，尺寸：不大于430L*250D*44Hmm(长*深*高)，低功耗无风扇静音设计 2、支持的接口：DVI、VGA、YpbPr、HDMI、BNC 3、编码路数：不少于2路 4、支持的最高分辨率不小于：1080P60 5、电源输入不小于220V 45W 6、输出接口：RJ45 7、输出码流：不小于2Mbps 8、支持动态修改分辨率，支持断电、断线自动重连 | 台 | 1 | 26800.00 | 26800.00 |
| 16 | 异步升降发言模块（含自主麦克风） | 1.支持会议讨论发言，支持话筒单独升降； 2.全数字会讨系统，手拉手组网+单元供电，抗干扰性好； 3.支持先进先出模式、队列模式、主持模式、自由模式等发言会讨模式； 4.最多支持6个代表机+2个主席机同时发言； 5.原生支持摄像跟踪功能，无需中控主机，无需中控编程； 6.支持与AI语音转写系统对接； 7.支持升降和翻转过程自动关闭麦克风，防止机械噪声进入系统。 | 台 | 16 | 8000.00 | 128000.00 |
| 17 | 全数字会议系统主机 | 1.超五类屏蔽线，100M网络全数字音频和控制信号传输，长距离传输音质不受影响； 2.内置高性能CPU，集讨论、跟踪、广播为一体，最大支持255台会议单元； 3.最大能同时开不少于8个话筒，发言人数限制，发言单元1，2，4，6可调（不包括主席机），48K采样，16bit A/D，D/A，带宽20Hz~20KHz完美音质； 4.TCP/IP控制，提供可靠安全管理控制； 5.具有RCA、平衡输出，可以连接录音设备单独录音； 6.配合摄像跟踪软件可实现摄像自动跟踪（集成）； 7.内部集成SAMSUNG、VISCA、PELCO-D、PELCO-P四种摄像机控制协议； 8.主机和PC软件统一管理单元和智能故障分析，能分析会议单元类型、数量、分布、故障等； 9.四种会议模式：FIFO（先进先出模式）、LIMIT（限制模式）、FREE（自由模式）、APPLY（申请模式）； 10.可以不用PC软件，独立进行会议，也可以使用PC软件进行会议； 11.自带矩阵控制串口（RS232）和球机控制串口（RS232、RS485）输出，无需中控主机即可实现发言跟踪功能； | 台 | 1 | 38856.00 | 38856.00 |
| 18 | 数字音频处理器 | 1.4进4出，输入支持爆破音抑制、自动混音、自动增益控制、反馈抑制、回声消除、背景降噪等功能； 2.输出可选低通滤波和高通滤波； 3.所有输入输出可单独调整单路增益； 4.支持4x4音频矩阵切换； 5.支持自动声场调校； 6.支持通过USB连接电脑配置本机参数； | 台 | 1 | 35152.00 | 35152.00 |
| 19 | 会议跟踪管理软件 | 管理软件，支持发言管理、表决管理、摄像跟踪管理 | 套 | 1 | 24000.00 | 24000.00 |
| 20 | 系统连接盒 | 1.采用"手拉手"方式连接； 2.采用8芯高密航空接口； 3.每个数字接口可连接2组发言单元； 4.有源连接，无需外部供电； | 台 | 8 | 813.00 | 6504.00 |
| 21 | 定制面板 | 1、表面：厚度不大于0.8mm，表面平整，平整度不大于0.06mm，木皮与实木封边拼接紧密,外表结合处缝隙不大于0.1mm，线条均匀整齐，转角过度顺畅； 2、整套产品颜色以实际需求提供； 3、封边用材：与贴面相同的木皮贴面（以实际需求提供）； 4、出厂定制16位升降器安装孔位，内部预留空位便于布线安装。升降器到桌面边缘不大于420。 | 套 | 1 | 29000.00 | 29000.00 |
| 22 | 机柜 | 32U机柜 黑色。 落地式机柜的结构：框架、底部加固以达到增强机柜强度的效果。侧后为可拆钢板门。 | 套 | 1 | 2800.00 | 2800.00 |
| 2.3远程视频会议系统 |
| 23 | 视频会议终端 | 1.采用硬件分体式结构,嵌入式操作系统，非PC架构、非工控机架构。 2.会议速率支持128Kbps—8Mbps。 3.支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准。 4.支持H.263、H.264、H.264 High Profile、MPEG4等视频编解码协议。 5.支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。 6.支持H.239标准双流协议。 7.★支持1080p30、720p60、720p30高清视频编解码，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式。 8.支持动态图像双流和PC图像双流两种功能，在保证主流视频1080p 60fps前提下，第二路视频流不低于1080p30fps。 9.★需独立提供不少于1路高清DVI、1路VGA、1路标清视频输入/输出接口，不得采用私有非标接口。 10.提供不少于4路音频输入接口，2路音频输出接口，支持模拟卡侬麦克风、数字麦克风音频输入接口。 11.系统具有字幕叠加功能，可通过终端控制系统在本地图像上不同位置设置叠加中文会场名、横幅、滚动字幕。 12.主席终端支持广播发言会场、主席选看、主席轮询、邀请终端入会、强制终端退会、结束会议等功能。 13.支持在终端控制软件对本地和远端会场图像进行实时监控及预览。 14.PC安装双流软件后，可以通过无线网络将PC桌面图像发送至终端作为辅流图像源传至远端，图像清晰流畅。 15.终端在空闲状态下，与外置的数字录像点播服务器配合，支持终端点播功能。 16.具有基本的系统检测诊断功能，包括呼叫状态显示、网络信息统计、本端音视频自环测试、日志、远程升级维护等功能。 17.★提供不少于2个10/100/1000M以太网接口，支持线路备份。 18.★具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到12%丢包时声音清晰、图像流畅、无马赛克，25%的丢包率情况下会议仍可进行。 | 台 | 1 | 61600.00 | 61600.00 |
| 24 | 视频会议摄像机 | 1. ★投标产品应与第23项“视频会议终端”同一品牌。 2. 支持壁装、三脚架安装或吊顶安装等多种安装方式，可按用户需求进行安装。 3. ★镜头图像传感器采用不小于1/2.8"" 传感器，支持1080p30、1080p25、720p60、720p50等高清信号输出。 4. ★支持不小于12倍光学变焦。 5. 支持广角镜头，水平视角不小于72°。 6. ▲视频输出接口具备SDI、DVI、HDBaseT接口。 7. ▲支持供电、显示、控制多线合一，只连接一根超五类网线实现供电、图像显示、摄像机控制，支持信号传输100米。 8. 支持RS422控制接口，支持标准VISCA协议，支持摄像机通过控制口RS422实现菊花链控制，菊花链控制摄像机不小于7个。 9. 支持中文OSD菜单，可在OSD中对摄像机进行设置。 10. ▲水平转动范围：≥ ±160°。 11. ▲垂直转动范围：≥ -90°～50。 12. 支持自带显示屏，可方便显示视频输出分辨率。 13. 支持根据安装方向自动翻转图像。 14. 支持保存不少于255个预置位。 15. 支持ZigBee控制，支持360°控制、有遮挡物时也能正常控制。 16. 支持终端遥控器通过摄像机反向控制会议终端。 | 台 | 1 | 19665.00 | 19665.00 |
| 25 | 全向麦克风 | 1. ★投标产品应与第23项“视频会议终端”同一品牌。 2. 支持360°全向拾音，拾音距离不低于6m。 3. 采用数字音频接口，由高清视频终端供电。 4. 频响50Hz~20KHz。 5. 支持抗手机射频干扰功能。 6. 支持不少于4个麦克风级联部署，可满足更远距离声音采集。 7. 具备触控式开关，可非常便捷的对麦克风进行哑音操作。 | 台 | 1 | 2400.00 | 2400.00 |
| 26 | 动态影像采集设备 | 1、传感器类型 CMOS 2、最大像素 2000万 3、有效像素 1420万 4、滤镜直径 62mm纠错；可更换镜头取景器描述 彩色取景器 5、存储卡 SD128G/170M存储卡 6、内置：支架+云台套装、无线麦克风+电池 | 台 | 1 | 38000.00 | 38000.00 |
| 三、人员进出管理系统 |
| 27 | 人员通道左边道 | 1. ▲设备应符合GA/T 1260-2016 《人行出入口电控通道闸通用技术要求》的相关要求。 2. ▲设备机身主体应采用1.5mm±0.15mm厚不锈钢。 3. 采用摆门式不锈钢+亚克力闸门，通道标准宽度650mm，可定制550mm-1100mm，可适用于行人、非机动车通行。 4. 采用不低于24对高密集光幕，上下均匀分布，有效控制尾随、翻越、下蹲逃离、强闯等行为。 5. 设备采用高可靠伺服机芯，启停速度快，控制精准，噪音低。闸门开关时间不大于0.5s，通行频次20-60人/分钟，开关门噪音低于60dB。 6. 设备应满足允许通行/禁止通行控制功能，并能设置持续允许通行或持续静止通行状态。 7. 设备应满足警示功能，在未收到允许通行信号，或者人员逆向通行时，或者超过允许通行时间，设备处于警示状态，不接收通行指令。 8. 设备应支持应急放行功能，设备在断电或发生故障后，应能处于无拦挡状态。 9. 设备应支持快速启停，开启时间不大于6s，关闭时间不大于6s。 10. 设备应支持防尾随功能，在未授权用户尾随授权用户进入通道时，尾随检测间距不小于100mm，发出声光报警。 11. 设备应支持防夹功能，设备的拦挡部分在运动过程中，遇到区域有人时，拦挡部分应停止运动或自动运行到允许通行状态。 12. 设备应支持首次使用时，需设置激活密码才可使用；登陆本地管理菜单需先输入登陆密码，保证设备操作安全；支持看门狗机制，保证设备稳定运行。 13. 人脸识别终端采用KSCA120，具备KSCA120的所有产品功能。 14. 设备人脸图像采集模块的分辨率不低于1920×1080，图像清晰度≥900TVL，亮度等级≥11级。 15. 设备应采用2片图像采集模块，每片图像传感器尺寸不低于1/2.8英寸，高感光度，环境照度≥10Lux下无需开启补光灯仍能正常进行人脸识别。 16. 设备应采用高效的H.265视频编码算法，节省带宽、存储。同时支持H.264(Baseline Profile、Main Profile、High Profile)/MJPEG编码。 17. 设备的人脸抓拍适应距离能满足0.3-2m，身高范围能满足1.2-1.9m。 18. 设备采用电容式触摸屏，尺寸不低于5英寸，分辨率不低于800×480。 19. 设备应支持人脸、刷卡、人脸+刷卡、人脸+身份证、远程求助等开门模式。 20. ★设备应具有如下存储容量：在1:1人证比对模式下，人脸容量不受限制；1:N模式下，支持10000张人脸库和50000张卡片容量；并支持100万条事件本地存储。 21. 支持TF卡本地存储（最大支持256GB），支持热插拔，支持断链转存（ANR）功能，保证图片、录像、事件记录的完整性。 22. ★设备应具备活体检测功能，使用照片或视频无法识别通过，并输出语音提示，无需用户配合，即可完成真人检测。 23. ★设备应采用深度学习算法，支持1:1人证比对功能，目标人正确接受率≥98%，非目标人错误接受率≤1%；支持1：N人脸比对功能，首位命中率≥98%。 24. 设备应支持智能曝光功能，采用深度学习算法，检测人脸区域后，快速调节人脸区域的曝光权重，在逆光下人脸仍能识别通过。 25. 支持1×RJ45 10/100/1000M自适应以太网口，1×2.4G WIFI，1×AC 220V电源接口，内置扬声器和报警蜂鸣器。可扩展二代身份证读卡器、IC/M1/CPU卡读卡器、4G无线模块等。 26. 设备应机身具备IPX4防护等级，采集终端满足IP66防护等级，满足室外环境下正常使用。设备机身外壳的人员通行检测部分和指示部分应满足IK04要求，其他部分应满足IK07要求。 27. 设备应满足工作温度-25℃~+70℃，在特殊环境下，保证性能。 28. 设备应满足工作电压在AC187-242V，能正常使用。 29. 设备应满足抗浪涌测试，满足静电抗扰度测试，空气放电8kV，接触放电6kV。 | 台 | 3 | 23360.00 | 70080.00 |
| 28 | 人员通道右边道 | 1. ★设备应符合GA/T 1260-2016 《人行出入口电控通道闸通用技术要求》的相关要求。 2. 设备机身主体应采用1.5mm±0.15mm厚不锈钢。 3. 采用摆门式不锈钢+亚克力闸门，通道标准宽度650mm，可定制550mm-1100mm，可适用于行人、非机动车通行。 4. 采用不低于24对高密集光幕，上下均匀分布，有效控制尾随、翻越、下蹲逃离、强闯等行为。 5. 设备采用高可靠伺服机芯，启停速度快，控制精准，噪音低。闸门开关时间不大于0.5s，通行频次20-60人/分钟，开关门噪音低于60dB。 6. 设备应满足允许通行/禁止通行控制功能，并能设置持续允许通行或持续静止通行状态。 7. 设备应满足警示功能，在未收到允许通行信号，或者人员逆向通行时，或者超过允许通行时间，设备处于警示状态，不接收通行指令。 8. 设备应支持应急放行功能，设备在断电或发生故障后，应能处于无拦挡状态。 9. 设备应支持快速启停，开启时间不大于6s，关闭时间不大于6s。 10. 设备应支持防尾随功能，在未授权用户尾随授权用户进入通道时，尾随检测间距不小于100mm，发出声光报警。 11. 设备应支持防夹功能，设备的拦挡部分在运动过程中，遇到区域有人时，拦挡部分应停止运动或自动运行到允许通行状态。 12. 设备应支持首次使用时，需设置激活密码才可使用；登陆本地管理菜单需先输入登陆密码，保证设备操作安全；支持看门狗机制，保证设备稳定运行。 13. 人脸识别终端采用KSCA120，具备KSCA120的所有产品功能。 14. 设备人脸图像采集模块的分辨率不低于1920×1080，图像清晰度≥900TVL，亮度等级≥11级。 15. 设备应采用2片图像采集模块，每片图像传感器尺寸不低于1/2.8英寸，高感光度，环境照度≥10Lux下无需开启补光灯仍能正常进行人脸识别。 16. 设备应采用高效的H.265视频编码算法，节省带宽、存储。同时支持H.264(Baseline Profile、Main Profile、High Profile)/MJPEG编码。 17. 设备的人脸抓拍适应距离能满足0.3-2m，身高范围能满足1.2-1.9m。 18. 设备采用电容式触摸屏，尺寸不低于5英寸，分辨率不低于800×480。 19. 设备应支持人脸、刷卡、人脸+刷卡、人脸+身份证、远程求助等开门模式。 20. ★设备应具有如下存储容量：在1:1人证比对模式下，人脸容量不受限制；1:N模式下，支持10000张人脸库和50000张卡片容量；并支持100万条事件本地存储。 21. 支持TF卡本地存储（最大支持256GB），支持热插拔，支持断链转存（ANR）功能，保证图片、录像、事件记录的完整性。 22. ★设备应具备活体检测功能，使用照片或视频无法识别通过，并输出语音提示，无需用户配合，即可完成真人检测。 23. ★设备应采用深度学习算法，支持1:1人证比对功能，目标人正确接受率≥98%，非目标人错误接受率≤1%；支持1：N人脸比对功能，首位命中率≥98%。 24. 设备应支持智能曝光功能，采用深度学习算法，检测人脸区域后，快速调节人脸区域的曝光权重，在逆光下人脸仍能识别通过。 25. 支持1×RJ45 10/100/1000M自适应以太网口，1×2.4G WIFI，1×AC 220V电源接口，内置扬声器和报警蜂鸣器。可扩展二代身份证读卡器、IC/M1/CPU卡读卡器、4G无线模块等。 26. 设备应机身具备IPX4防护等级，采集终端满足IP66防护等级，满足室外环境下正常使用。设备机身外壳的人员通行检测部分和指示部分应满足IK04要求，其他部分应满足IK07要求。 27. 设备应满足工作温度-25℃~+70℃，在特殊环境下，保证性能。 28. 设备应满足工作电压在AC187-242V，能正常使用。 29. 设备应满足抗浪涌测试，满足静电抗扰度测试，空气放电8kV，接触放电6kV。 | 台 | 3 | 23360.00 | 70080.00 |
| 29 | 闸机安装底座 | 闸机安装底座，用于临时测试安装或者地面不允许开槽改造的场所，底座尺寸可根据需求定制。 | 个 | 3 | 5000.00 | 15000.00 |
| 30 | 人体测温门禁 | 1. 设备采用高性能CPU+GPU智能芯片，采用高可靠的嵌入式操作系统，内嵌深度学习算法，稳定可靠。 2. 设备人脸图像采集模块的分辨率不低于1920×1080，图像清晰度≥900TVL，亮度等级≥11级。 3. ▲设备应采用2片图像采集模块，每片≥1/2.8英寸，环境照度≥10Lux时，未开启补光灯仍能进行人脸识别。 4. 设备应采用高效的H.265视频编码算法，节省带宽、存储。同时支持H.264(Baseline Profile、Main Profile、High Profile)编码。 5. ▲设备的人脸抓拍适应距离能满足0.3-2m，当设备安装高度为1.6m时，距离2m-3m，能对身高范围为1.2-1.9m的人员进行人脸识别。 6. 设备应支持LED白光和红外光双补光，感应到人体时能自动开启补光灯，后台能对补光灯进行亮度调节。 7. 设备采用电容式触摸屏，尺寸不低于5英寸，分辨率不低于800×480。 8. ★设备应支持人脸、刷卡、人脸+刷卡、人脸+身份证、远程求助等开门模式。 9. 设备应支持屏保功能，在没有用户使用时会自动切换到待机状态。 10. ▲设备应具有如下存储容量：支持离线人脸库存储容量10000个；支持出入事件本地存储容量1000000条。 11. 支持TF卡本地存储（最大支持256GB），支持断链转存（ANR）功能，保证图片、录像、事件记录的完整性。 12. ★设备应具备活体检测功能，使用照片或视频无法识别通过，并输出语音提示，无需用户配合，即可完成真人检测。 13. ★设备应采用深度学习算法，支持1:1人证比对功能，目标人正确接受率≥98%，非目标人错误接受率≤1%；支持1：N人脸比对功能，首位命中率≥98%。 14. 设备应支持智能曝光功能，采用深度学习算法，检测人脸区域后，快速调节人脸区域的曝光权重，在逆光下人脸仍能识别通过。 15. 设备应具有以太网接口，支持HTTP/TCP/IP协议，宜扩展支持DHCP、DNS、SIP、RTSP、RTP 、RTCP、DDNS、PPPoE、NAT、802.1X、QoS、UPnP、SMTP网络协议，支持IPC组播技术。 16. 设备应具备良好的网络适应性，在丢包10%的网络情况下，可正常显示监控画面。 17. 设备应具备WIFI监听功能，支持终端MAC信息采集功能，无遮蔽区域采集距离不低于30m。 18. 设备应具备1×RJ45、1×2.4G WIFI、1×RS485、1×门锁接口、1×开关&门磁接口、1×TF卡、2×开关量报警输入、1×开关量报警输出、1×DC12V接口、支持POE供电功能。 19. ▲设备应满足IP66防护等级。 20. 设备应满足工作温度-40℃~+55℃，在特殊环境下，保证性能。 21. 设备应满足工作电压在DC12V±25%，仍能正常使用。 22. 设备应满足抗浪涌，浪涌抗扰度开路电压≥6KV。 23. 设备应支持首次使用时，需设置激活密码才可使用；登陆本地管理菜单需先输入登陆密码，保证设备操作安全；支持看门狗机制，保证设备稳定运行。 | 台 | 3 | 19000.00 | 57000.00 |
| 31 | 身份证阅读器 | 身份证读卡器，工作频率13.56MHz±7kHz，阅读距离0-3cm，USB 2.0接口。 | 个 | 6 | 2200.00 | 13200.00 |
| 32 | 多功能采集仪 | 1. 1/2.8英寸200万像素双摄，0.0001Lux星光级低照度。 2. 采用5英寸电容式触控屏，显示刷脸比对信息，提供良好的人机交互。 3. 采用深度学习算法，1:1人证比对，识别速度快，准确率高。 4. 内置身份证读卡器，符合公安部GA450/IGA450标准。 5. 支持联网可信无证认证功能，内置热敏打印机，打印拼条。 6. 支持活体检测，有效防止照片和视频欺骗。 7. 支持智能人脸补光，自动判断光照情况开启补光灯，自动适应光线变化。 8. 支持WIFI无线方便联网，可扩展4G无线功能。 9. TF本地存储，最大支持256GB。 | 台 | 1 | 9000.00 | 9000.00 |
| 33 | 智慧人员出入管控平台 | 1. 嵌入式设计，提供安全可靠、高性能的智慧人员出入管控系统。 2. 支持人脸门禁、人脸闸机、人证核验、人体测温等设备的接入和管理。 3. 支持人员温度信息的记录和展示，支持人员温度异常告警。 4. 支持人员信息采集管理，支持人员出入权限管理。 5. 支持人员出入记录查询，支持抓拍人员进出图片。 6. 基于微服务架构设计，可提供标准的Restful接口。 | 套 | 1 | 45000.00 | 45000.00 |
| 四、智能联网报警访客系统 |
| 34 | 智能联网报警访客双屏系统 | ★（一）、通过该系统，建立内保重点单位安全保卫信息采集上报机制，警企快速反应应急机制，实现实名登记、人像比对、人证合一验证，公安机关连网，短信预警、实现重点人员110联动报警。建立全面的“人防、物防、技防”体系，编织一张覆盖广、反应快、立体化的内部防控安全网，能与公安“110”联网比对报警智能访客系统。 系统功能： 1、身份证识别：读取信息，鉴别证件真伪； 2、人脸识别：高清双目摄像头，活体检测； 3、指纹识别：核验指纹唯一性，确认身份； 4、公安联网：实时比对认证，联动报警； 5、系统联网公安机关“七类（网逃、涉稳、涉恐、肇事肇祸精神病人、犯罪前科、吸毒、重点上访）”重点关注人员背景审查，30秒掌握审查结果；摄像头 内置 1080P 高清摄像头，带闪光灯； 6、人脸验证准确率 ≥98%。 ★（二）、五年的系统联网技术维护： 1、培训服务：承担本产品的应用培训，培训方式 现场（或集中），培训人数2 人，培训次数 1 次。 2、安装服务：提供本协议产品的安装，调试系统软件，保证能正常使用产品运行。 3、电话服务：设专线电话提供解答产品的技术支持服务，解答问题。 4、远程维护服务：具备远程网络环境，通过网络服务方式对产品进行远程协助服务。 5、现场服务：派遣技术服务工程师到产品使用现场解决问题，并对产品进行系统保障的过程。 6、升级服务：提供本协议产品同版本软件免费安装，升级服务。 | 套 | 3 | 55800.00 | 167400.00 |
| 五、便民网上自助立案服务系统 |
| 35 | 自主立案服务一体机 | 产品功能：可提供网上立案、网上缴费、案件查询、预约阅卷、文书签收、联系法官、诉讼引导、法院信息、法庭位置、法院新闻、开庭公告等服务，为诉讼参与人和社会公众提供便利的诉讼服务。 | 台 | 1 | 200000.00 | 200000.00 |
| 六、诉讼服务中心系统集成 |
| 36 | 施工布线耗材 | 线管、扎带、插座、线管、胶布、通信类专用防水标签纸等 | 批 | 1 | 5000.00 | 5000.00 |
| 七、法庭监控升级改造 |
| 37 | 视频监控业务平台 | 1. 设备应采用嵌入式设计，安全可靠，支持2个千兆网口，4个USB接口； 2. 设备应支持QXGA（2048×1536）、1080P、UXGA、960P、720P、XGA、SVGA、D1、CIF、QVGA、QCIF、QQCIF主流视频分辨率； 3. 设备应支持H.264、H.265编码格式； 4. ★支持多画面同时浏览，最多可达60画面，支持画面轮巡、预案轮巡及电视墙轮巡； 5. 支持批量操作，可以对多个窗口批量执行抓拍、停止浏览等操作； 6. 支持实时浏览窗口风格自定义功能，用户可以自行设计所需要的窗口风格； 7. 支持PTZ抢占，当实时浏览图像因为被其它高PTZ权限用户操作而导致当前用户进PTZ操作失败后，可以提示正在操作PTZ的用户名和IP地址信息； 8. 支持自定义电视墙风格，可以将客户端电视墙窗口的布局与实际物理布局的一一对应； 9. 支持15路放像、15路同步放像功能，支持录像单帧播放、多倍速放像、录像倒放等功能，支持单路录像分多时段回放，录像点播按秒定位，录像下载按秒定位，支持录像批量下载，支持下载录像为MP4格式； 10. ★支持混音录像功能，平台和前端摄像机语音对讲时，对讲语音与视频可以同步录制； 11. 支持将监控点的录像绑定到指定磁盘分区； 12. 支持一机四屏功能，将窗口复制到指定显示屏，单个客户端可同时查看视频浏览、录像管理、电视墙和电子地图； 13. 支持报警联动功能，如客户端告警联动、平台告警联动、前端告警联动等； 14. ▲支持对图像进行目标属性分类：人、车、物的属性分类，支持对图像中的运动目标的颜色、尺寸特征提取，支持对图像中运动目标物摘要快照提取，支持通过运动目标属性条件筛选查询，并通过快照回溯原始视频，支持视频浓缩，将视频中出现运动目标物压缩在一个极短的时间内同时展现，视频浓缩支持叠加目标框，视频浓缩支持方向线或区域筛选，视频浓缩支持9个感兴趣区域或排除区域设置，视频浓缩支持运动目标的密度和播放速度的控制，支持摘要录像中的运动目标数量统计； 15. ▲支持对图像或图片进行增强处理功能，包含明亮、柔和、去雾、锐化功能； 16. 支持手机、平板等移动终端通过移动客户端连接平台，支持Android和I0S操作系统； 17. 支持实时浏览的视频进行本地抓图、画质切换、云台控制、本地录像、开关声音操作； 18. 支持SDK和WebService两种开发接口； 19. 平台各模块支持分布式虚拟化部署，支持将平台的各模块部署在不同的虚拟化环境中，实现平台的即插即用和无缝在线扩容； 20. ▲支持与视频会议系统交互； 21. 支持多网段接入，可实现多个相互独立的网络接入同一平台； 22. 支持智能丢包恢复，支持重传缓冲和精确重传功能； 23. 支持USB备份盘，可定时对系统进行数据备份，支持通过备份盘恢复系统数据； 24. 支持N+1备份功能，在其中一台平台发生故障时，备机能自动顶替其继续运行，平台关键业务不受影响； 25. 支持故障自恢复机制，当系统出现数据损坏时，系统可自动恢复备份数据； 26. ★支持当监控业务平台故障或下线后，录像业务不受影响，当平台恢复正常工作后，系统恢复正常、录像数据不丢失。 | 台 | 1 | 22040.00 | 22040.00 |
| 38 | 磁盘阵列 | 1. 设备应采用模块化无线缆设计，嵌入式linux操作系统，支持16盘位，系统稳定可靠 2. 支持视音频采用视频流协议直接写入存储 3. 支持RAID快速创建 4. ★支持RAID重建速度动态调整，可以根据写入码流带宽需求，动态调整RAID重建的速度 5. ★支持RAID断点续建技术，设备重启后，RAID可以继续重建 6. 支持配置NTP Server与平台校时 7. 支持配置路由，跨多网段应用 8. 支持RAID冗余磁盘技术，支持RAID0、1、5、6、10，支持热备盘 9. 支持配置虚拟磁盘、查看虚拟磁盘状态 10. 支持配置备份和恢复，支持查看硬件状态和系统状态，支持告警事件邮件通知 11. 设备采用嵌入式设计，运行于Linux操作系统 12. 支持全面的状态报警，提供控制台告警、指示灯告警、邮件告警等多种告警方式 13. 支持针对坏扇区磁盘的热顶替 14. 支持虚拟磁盘类型iSCSI、NRU、NAS 15. 支持在Linux及Windows客户端访问NAS类型的虚拟磁盘 16. 支持在硬盘满配并正常工作时，快速自动配置磁盘组（RAID5）、虚拟磁盘（1个） 17. 采用B/S设计，支持通过浏览器对一台或多台磁盘阵列进行访问和控制 18. 默认关闭远程telnet功能 19. 默认无法通过ssh root用户访问 20. 支持RAID组在线扩容，增加、减少RAID组的磁盘数量不影响设备正常工作 21. 在RAID组内丢失2块（含）以上磁盘但至少有1块正常磁盘时，不影响设备正常工作 22. 在RAID组内有磁盘失效且正常磁盘数量大于等于9块时，系统自动重构 23. 在磁盘拔出再插回时，磁盘上数据不会丢失 24. 写入能力：250Mbits/s同时转发能力：100Mbits/s 25. 支持2TB、3TB、4TB、6TB、8TB硬盘；支持企业级、监控级硬盘 26. 支持SATA硬盘，支持硬盘热插拔27. 冗余网口，支持网口绑定，实现负载均衡，提高硬件可靠性28. 支持2个10/100/1000M以太网接口29. 支持4个USB接口 | 台 | 1 | 60200.00 | 60200.00 |
| 39 | 网络录像机 | 1. 设备应为高清网络录像机，具备16路网络视频接入能力，接入最大带宽为320Mbps 2. ★最大支持64路1920*1080、25帧/S、4Mbps视频图像同时预览 3. 支持H.265、H.264编码格式的视频图像自适应解码 4. ★支持同时显示输出16路H.265编码格式的图像1080P分辨率（25帧/秒）或5路H.264编码格式图像800万分辨率（25帧/秒） 5. 解码分辨率支持4096*2160（25帧/S）、3840*2160（25帧/S）、3072*2048（25帧/S）、2560*1440（25帧/S）、2592*1520（25帧/S）、2048*1520（25帧/S）、1920*1080（25帧/S）、1600*1200（25帧/S）、1280*720（25帧/S）、704*576（25帧/S）、352*288（25帧/S） 6. 支持G.711、G.722、ADPCM、AACLC音频格式解码 7. 支持 HDMI 和 VGA 接口同时不同源输出，HDMI接口支持3840*2160分辨率，VGA接口支持1920*1080分辨率 8. 支持通过客户端对NVR的HDMI和VGA视频输出分别进行远程控制，包括画面风格切换及视频源设置 9. 支持在1、4预览界面下，单通道回放刚过去的2分钟录像 10. 支持手动、定时、报警、移动侦测等录像模式 11. 支持对视频通道的饱和度、亮度、对比度、色度、锐度、图像增强、2D降噪、3D降噪进行调节，各通道可分别配置。 12. 支持客户端与设备端进行实时双向对讲，支持设备端与IPC进行实时双向对讲 13. 支持通过本地、远程登录设备时，如密码错误次数超过设定值，可锁定该账户 14. 支持设置单屏1、4、9、16、36、64；双屏16/1、9/9、64/1等多种预览模式 15. 能自动识别磁盘容量，可以显示硬盘容量，磁盘组的容量，硬盘的健康状态，SMART信息，非工作硬盘处于休眠状态 16. ★设备应具备2个100/1000M自适应以太网接口、1个VGA接口、1个HDMI接口、2个RCA音频接口（1入/1出）、2个报警输入/2个报警输出接口、2个RS485接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个eSATA接口 17. 支持将2个网口设置不同网段的IP地址，每个网口可设置3个不同网段的IP地址，分别接入不同网段的IP地址IPC 18. 支持1个eSATA接口、6TB硬盘、内置4×SATA接口 | 台 | 1 | 4800.00 | 4800.00 |
| 40 | 监控硬盘 | 6T硬盘 | 个 | 4 | 1800.00 | 7200.00 |
| 41 | 高清网络红外枪机 | 1. ★设备应为高清红外防水枪型网络摄像机，采用1/2.8英寸高性能200万像素传感器，最低照度至少为0.002Lux（彩色），0.0002Lux（黑白），具备焦距3.6mm内置镜头。 2. 设备具备通过RS485接口外接温湿度器、雨刷和数字拾音器等设备。 3. 设备应满足图像信噪比≥57dB，图像清晰度≥1000TVL，亮度等级≥11级，图像延时≤110ms。 4. ★支持超宽动态功能，动态范围不低于100dB，在逆光环境下仍能实现较好的图像成像效果。 5. 支持数字降噪、强光抑制、电子防抖、畸变矫正、背光补偿、透雾等图像增强功能。 6. 支持128GB TF卡本地存储，支持断链转存功能，保证录像完整性。 7. ★设备内置红外补光，红外照射距离不低于80米。支持SmartIR功能，能根据所拍摄目标自动调节红外辐射功率，使物体不过曝。 8. 设备应具备遮挡告警、警戒线、区域入侵、区域离开等智能功能。 9. 设备应具备人脸抓拍功能，对设定区域内的行人进行人脸检测和跟踪，并将检测到的人脸抓拍图片。 10. 设备具备异常侦测功能，支持磁盘满、磁盘错误、网络断开等异常，并联动告警。 11. 设备具备1×RJ45、1×DC12V接口。 12. 设备应满足IP67级防护要求。 13. 设备应满足静电抗干扰，静电放电抗扰度空气放电≥8KV，接触放电≥6KV；抗浪涌，浪涌抗扰度电源和通信接口≥6KV。 14. 设备应能在DC12V±35%范围内正常工作，同时支持POE电源及电源热备份。 15. 设备应满足工作温度-40℃~+70℃，在特殊环境下，保证性能。 | 台 | 11 | 3340.00 | 36740.00 |
| 42 | 枪机支架 | 小号枪机壁装支架，带鸭嘴万向节。 | 个 | 11 | 40.00 | 440.00 |
| 43 | 电源适配器 | 1.25A.100-240V AC输入，12V DC输出，输出功率15W。 | 个 | 11 | 100.00 | 1100.00 |
| 44 | 室外高清高速球型网络摄像机 | 1. ★设备应为高清高速球型网络摄像机，采用1/2.8英寸高性能传感器，总像素200万像素，最低照度至少为0.001Lux(彩色)， 0.0001Lux(黑白)支持至少20倍光学变焦。 2. 设备的图像水平中心分辨力不低于1100TVL，信噪比应不小于58dB，灰度等级不小于11级，延时不高于110ms，动态范围不小于102dB。 3. ★设备应采用最新的H.265视频编码算法，同时为兼容旧有设备，支持H.264(Baseline/Main/High Profile)及MJPEG。 4. 设备音频编码格式应支持G.711a、G.711u、ADPCM、G.722、AAC_LC、G.726，支持语音对讲无回声、混音等功能。 5. ★设备应支持水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°，水平手控速度不小于550°/S，云台定位精度为±0.1°，支持256个预置位。 6. 设备应支持数字降噪、电子防抖、透雾、强光抑制等图像增强功能。 7. 设备应支持定时报警抓拍图片、感兴趣区域增强编码（ROI）、区域遮盖、故障告警、日志检索、字符叠加、自动升级记忆功能、镜像、黑白名单、匿名访问功能。 8. 设备应支持自动扫描，自动巡航，模式路径，自动守望、时钟启动功能、3D定位、预置位冻结功能。 9. 设备应支持方位角度信息显示功能，可在监视画面上显示镜头的方位指向和角度信息。 10. 设备应支持本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB。 11. 设备应支持断网续传功能，断网情况下，数据自动存储到本地SD卡，网络恢复后自动上传。 12. 设备应支持通过RS485接口外接温湿度仪可以视频图集外叠加温湿度信息。 13. 设备应具备1×RJ45、1×RS485、1×BNC、1×SD卡、1×LineIn、1×LineOut、4×开关量报警输入、2×开关量报警输出、1×AC24V接口。 14. 设备应具备IP67防护等级，在-45°的低温及+70°的高温下都运行正常。 15. 设备应能在盐溶液浓度5%的环境下正常工作。 16. 设备应能满足在AC24V±30%宽电压环境下正常工作。 | 台 | 1 | 9694.00 | 9694.00 |
| 45 | 安装支架 | 摄像机壁装支架 | 台 | 1 | 150.00 | 150.00 |
| 46 | 网络录像机 | 1. 设备应为高清网络录像机，具备16路网络视频接入能力，接入最大带宽为320Mbps； 2. ★最大支持64路1920*1080、25帧/S、4Mbps视频图像同时预览； 3. 支持H.265、H.264编码格式的视频图像自适应解码； 4. ★支持同时显示输出16路H.265编码格式的图像1080P分辨率（25帧/秒）或5路H.264编码格式图像800万分辨率（25帧/秒）； 5. 解码分辨率支持4096*2160（25帧/S）、3840*2160（25帧/S）、3072*2048（25帧/S）、2560*1440（25帧/S）、2592*1520（25帧/S）、2048*1520（25帧/S）、1920*1080（25帧/S）、1600*1200（25帧/S）、1280*720（25帧/S）、704*576（25帧/S）、352*288（25帧/S）； 6. 支持G.711、G.722、ADPCM、AACLC音频格式解码； 7. 支持 HDMI 和 VGA 接口同时不同源输出，HDMI接口支持3840*2160分辨率，VGA接口支持1920*1080分辨率； 8. 支持通过客户端对NVR的HDMI和VGA视频输出分别进行远程控制，包括画面风格切换及视频源设置； 9. 支持在1、4预览界面下，单通道回放刚过去的2分钟录像； 10. 支持手动、定时、报警、移动侦测等录像模式； 11. 支持对视频通道的饱和度、亮度、对比度、色度、锐度、图像增强、2D降噪、3D降噪进行调节，各通道可分别配置； 12. 支持客户端与设备端进行实时双向对讲，支持设备端与IPC进行实时双向对讲； 13. 支持通过本地、远程登录设备时，如密码错误次数超过设定值，可锁定该账户； 14. 支持设置单屏1、4、9、16、36、64；双屏16/1、9/9、64/1等多种预览模式； 15. 能自动识别磁盘容量，可以显示硬盘容量，磁盘组的容量，硬盘的健康状态，SMART信息，非工作硬盘处于休眠状态； 16. ★设备应具备2个100/1000M自适应以太网接口、1个VGA接口、1个HDMI接口、2个RCA音频接口（1入/1出）、2个报警输入/2个报警输出接口、2个RS485接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个eSATA接口； 17. 支持将2个网口设置不同网段的IP地址，每个网口可设置3个不同网段的IP地址，分别接入不同网段的IP地址IPC； 18. 支持1个eSATA接口、6TB硬盘、内置4×SATA接口。 | 台 | 1 | 4800.00 | 4800.00 |
| 47 | 监控硬盘 | 6T硬盘 | 个 | 4 | 1800.00 | 7200.00 |
| 48 | 高清网络红外枪机 | 1. ★设备应为高清红外防水枪型网络摄像机，采用1/2.8英寸高性能200万像素传感器，最低照度至少为0.002Lux（彩色），0.0002Lux（黑白），具备焦距3.6mm内置镜头； 2. 设备具备通过RS485接口外接温湿度器、雨刷和数字拾音器等设备； 3. 设备应满足图像信噪比≥57dB，图像清晰度≥1000TVL，亮度等级≥11级，图像延时≤110ms； 4. ★支持超宽动态功能，动态范围不低于100dB，在逆光环境下仍能实现较好的图像成像效果； 5. 支持数字降噪、强光抑制、电子防抖、畸变矫正、背光补偿、透雾等图像增强功能； 6. 支持128GB TF卡本地存储，支持断链转存功能，保证录像完整性； 7. ★设备内置红外补光，红外照射距离不低于80米。支持SmartIR功能，能根据所拍摄目标自动调节红外辐射功率，使物体不过曝； 8. 设备应具备遮挡告警、警戒线、区域入侵、区域离开等智能功能； 9. 设备应具备人脸抓拍功能，对设定区域内的行人进行人脸检测和跟踪，并将检测到的人脸抓拍图片； 10. 设备具备异常侦测功能，支持磁盘满、磁盘错误、网络断开等异常，并联动告警； 11. 设备具备1×RJ45、1×DC12V接口； 12. 设备应满足IP67级防护要求； 13. 设备应满足静电抗干扰，静电放电抗扰度空气放电≥8KV，接触放电≥6KV；抗浪涌，浪涌抗扰度电源和通信接口≥6KV； 14. 设备应能在DC12V±35%范围内正常工作，同时支持POE电源及电源热备份； 15. 设备应满足工作温度-40℃~+70℃，在特殊环境下，保证性能。 | 台 | 9 | 3340.00 | 30060.00 |
| 49 | 枪机支架 | 小号枪机壁装支架，带鸭嘴万向节。 | 个 | 9 | 40.00 | 360.00 |
| 50 | 电源适配器 | 1.25A.100-240V AC输入，12V DC输出，输出功率15W。 | 个 | 9 | 100.00 | 900.00 |
| 51 | 室外高清高速球型网络摄像机 | 1. ★设备应为高清高速球型网络摄像机，采用1/2.8英寸高性能传感器，总像素200万像素，最低照度至少为0.001Lux(彩色)， 0.0001Lux(黑白)支持至少20倍光学变焦。 2. 设备的图像水平中心分辨力不低于1100TVL，信噪比应不小于58dB，灰度等级不小于11级，延时不高于110ms，动态范围不小于102dB。 3. ★设备应采用最新的H.265视频编码算法，同时为兼容旧有设备，支持H.264(Baseline/Main/High Profile)及MJPEG。 4. 设备音频编码格式应支持G.711a、G.711u、ADPCM、G.722、AAC_LC、G.726，支持语音对讲无回声、混音等功能。 5. ★设备应支持水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°，水平手控速度不小于550°/S，云台定位精度为±0.1°，支持256个预置位。 6. 设备应支持数字降噪、电子防抖、透雾、强光抑制等图像增强功能。 7. 设备应支持定时报警抓拍图片、感兴趣区域增强编码（ROI）、区域遮盖、故障告警、日志检索、字符叠加、自动升级记忆功能、镜像、黑白名单、匿名访问功能。 8. 设备应支持自动扫描，自动巡航，模式路径，自动守望、时钟启动功能、3D定位、预置位冻结功能。 9. 设备应支持方位角度信息显示功能，可在监视画面上显示镜头的方位指向和角度信息。 10. 设备应支持本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB。 11. 设备应支持断网续传功能，断网情况下，数据自动存储到本地SD卡，网络恢复后自动上传。 12. 设备应支持通过RS485接口外接温湿度仪可以视频图集外叠加温湿度信息。 13. 设备应具备1×RJ45、1×RS485、1×BNC、1×SD卡、1×LineIn、1×LineOut、4×开关量报警输入、2×开关量报警输出、1×AC24V接口。 14. 设备应具备IP67防护等级，在-45°的低温及+70°的高温下都运行正常。 15. 设备应能在盐溶液浓度5%的环境下正常工作。 16. 设备应能满足在AC24V±30%宽电压环境下正常工作。 | 台 | 1 | 9694.00 | 9694.00 |
| 52 | 安装支架 | 高清高速球壁装支架 | 台 | 1 | 150.00 | 150.00 |
| 53 | 千兆交换机 | 24口POE千兆交换机 | 个 | 2 | 2930.00 | 5860.00 |
| 54 | 机柜 | 1、外观：外观设计高雅，工艺精湛，机柜表面光洁，色泽均匀、无流积、无起泡，无裂纹金属件无毛刺锈蚀，涂覆标志符合GB/T4054-1983的要求。 2、材料：采用高强度的韩钢优质冷轧板，主体骨架为2.0mm，其他为1.2mm。 3、结构：EIA标准立柱，成型材结构，落地式机柜的结构：框架、底部加固以达到增强机柜强度的效果。侧后为可拆钢板门。 | 个 | 2 | 2800.00 | 5600.00 |
| 55 | 施工布线耗材 | 网线、电源线、线管、扎带、插座、线管、胶布、通信类专用防水标签纸等 | 批 | 1 | 8000.00 | 8000.00 |
| 八、科技法庭升级 |
| 56 | 高清数字媒体控制主机 | 1、 应为高集成专门为法庭庭审应用而设计的专业设备； 2、 主机采用19英寸标准机箱，设备高度不大于2U； 3、 全数字化核心，采用模块化接口结构、每个接口模块采用板卡式设计可自由配置，支持带电插拔升级维护； 4、 4路高清数字视频SDI摄像机接入； 5、 2路麦克风接入端口，提供48V幻象电源支持； 6、 带有音量、音调、左右平衡调节等功能； 7、 内置数字音频处理器，避免回授啸叫现象，支持远程回声自动消除、自动降噪、保持足够音量和良好音质； 8、 支持1080P格式编码输出，码流速率可设； 9、 具备硬件高清分割图像合成器，支持4画面合成格式，合成画面分辨率不低于1080P； 10、可通过网络采用浏览器以WEB页面方式对主机进行远程控制、管理、系统升级； 11、具备内置硬盘，可提供主机庭审数据备份功能； 12、输出格式：符合最高院要求的H.264编码，符合最高院要求的MPEG4文件存放格式； 13、★投标产品可无缝接入广西壮族自治区高级人民法院音视频综合管理系统，实现在高院对庭审音视频的查看和监听，投标人投标时需提供相关证明材料（证明材料包括但不限于彩页、官网和功能截图等）加盖公章，否则投标无效； 14、★投标产品可无缝接入广西壮族自治区高级人民法院互联网直播系统进行庭审直播，投标人投标时需提供相关证明材料（证明材料包括但不限于彩页、官网和功能截图等）加盖公章，否则投标无效。 | 台 | 3 | 216250.00 | 648750.00 |
| 57 | 后台管理系统 | 1、含服务器操作系统升级、后台管理系统升级、所有法庭客户端升级。 2、★管理系统升级后原有庭审数据必须能合并入新后台管理系统，能够在新管理系统里对以往开庭案件进行查询，点播，刻录。 | 套 | 1 | 53250.00 | 53250.00 |
| 一、商务条款： |
| 质保期：自项目交付验收合格之日起1年，如《货物采购需求》中有其他要求，则按表内要求提供服务。 二、质量保障及验收要求： 1、合同签订后，采购人如对中标人所提供产品有疑问的，采购人有权要求中标人对疑问进行书面澄清，必要时有权要求按照招标文件条款对中标人所提供产品进行产品性能及对接测试，若中标人所提供产品的测试结果不能满足招标条款要求或者中标人不能够在规定时间内提供产品进行测试的，判定该中标人为虚假应标，并报相关的政府采购监督管理部门进行处理，采购人保留进一步追究其法律责任的权利，由此引发的所有损失由该中标人承担。若中标人所提供的产品实际性能指标不满足采购文件要求，或为不符合国家知识产权法律法规要求的非正规正版产品或属于假冒伪劣商品的，其合同无效，采购人除不退还其履约保证金外，还将按照国家相关法律法规的规定提请有关政府监管部门对其进行处理。 2、中标人在货物验收时由采购单位对照采购文件的技术参数要求全面核对检验，如不符合采购文件的技术参数要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理，采购人有权终止合同，并保留进一步追究责任的权利。 三、售后服务要求： 1、按国家有关规定实行产品“三包”； 2、免费送货上门、设备安装调试、软件调试、线路整合、保修及设备使用培训； 3、定期回访； 4、质保期内免费上门维护； 5、其余按厂家承诺进行。 四、技术支持与服务： 1、服务响应时间：中标供应商应提供7×24小时咨询服务，对于系统设备在使用过程中出现的问题，在4小时内响应，如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在接采购人通知后，8小时赶到现场提供免费服务；若48小时内无法排除故障的，则应提供相应的备用设备以保证采购方的正常使用，因中标供应商工作延误，造成采购人损失的，中标供应商应负赔偿责任。 2、技术支持方式：根据使用单位要求及系统故障情况提供电子邮件、电话、即时通信工具、远程维护以及现场维护等方式。 五、免费培训： 1、中标供应商负责对使用部门的技术人员进行技术培训，培训内容包括系统操作、维护、应用软件的使用、基本维护和其他采购单位要求的内容，经培训应能进行日常运行维护工作。 六、交付使用期及地点：合同签订之日起60个工作日内安装调试完毕并验收合格。交货地点：采购单位指定地点。 七、付款方式：自合同签订生效之日起5个工作日内，甲方向乙方支付合同款的30%作为项目进度款；待全部货物供货到场后5个工作日内甲方向乙方支付合同款的50%项目款；项目完工并验收合格后5个工作日内甲方向乙方付清合同款的20%项目款。 核心产品：本项目货物采购需求第2项货物“室内小间距彩色显示模块系统”为核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。 本项目政府采购预算总金额为人民币2975533.00元整，超出采购预算总金额的将被视为无效投标处理。 |
| 二、现场演示 |
| 现场演示： 于开标当天（具体时间以评标委员会通知为准），投标人对所投产品第10项“智能会议终端”以下功能进行逐条现场演示，演示设备由投标人自行准备（可使用与所投产品相同设计方案的同品牌小尺寸平板进行演示，演示现场只提供电源），演示情况作为演示评分的依据。 演示内容： 序号 演示对应项 演示内容 1 第10项“智能会议终端”产品中第2项 运动参数：升降时间：不大于8秒，缓起缓停技术； 2 第10项“智能会议终端”产品中第5项 屏幕仰角调节：不仅支持电动按键调节，还能支持手掰屏幕调节 注：演示内容的先后顺序，投标人可以根据自身的情况合理编排。 2、未按演示要求进行现场演示的、只采用PPT或静态页面等文档演示的均视为投标人未提供现场演示。 3、投标人可派不超过两名技术人员进行现场演示。 |

第四章 评标办法

一、评标依据及方式

1. 评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、实施方案、业绩、售后服务、政策功能等方面内容按百分制打分。

2. 评标方式：以封闭方式进行评标。

3. 根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评标办法

（一）对进入详评的，采用综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）

1、价格分…………………………………………………………………………………………50分

（1）以进入评标的最低评标报价为50分。

（2）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），投标单位认定为小型和微型企业的（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准)，并提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物的（不包括使用大型企业注册商标的货物），对投标价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标价×（1-10%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标价×（1-2%）；

投标产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

投标产品提供单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

除上述情况外，评标报价=投标价。

（3）某投标人价格分=（投标人最低评标报价÷某投标人评标报价）×50分。

2.技术参数分	................................................................................................满分28分

（1）投标人投标时如能提供由第三方检测机构出具的满足或优于招标文件第三章货物采购需求中标注“▲”号的参数要求的检测报告复印件并加盖单位公章且在投标文件中逐点应答并标注出其在第三方检测机构出具的检测报告中的具体位置，每提供一条满足要求的参数得1分，满分24分。

（2）现场演示…………………………………………………………………满分4分

每完整演示一项得2分，满分4分，演示内容详见本招标文件第三章货物采购需求“二、现场演示”。

注：现场演示情况是作为演示评分的依据非实质性要求，未提供现场演示则该项不得分。

3、售后服务分	................................................................................................满分10分

（1）根据投标文件中售后服务方案内容的完整性、可行性，到达故障现场时间、人员配备情况、故障出现解决方案、定期维护、免费保修期外维修方案、售后服务措施、其他优惠措施等方面，由评委确定各投标人所属档次并独立打分。

一档（2分）：售后服务方案满足招标文件要求。

二档（4分）：售后服务方案较完善，略优于招标文件要求。

三档（7分）：售后服务方案详细完善、科学合理、可行性强、具有针对，优于招标文件要求。

四档（10分）：满足三档基础上，有优化服务方案，解决采购人实际需求。提供其他增值售后 服务或其它实质性优惠措施。

4、项目实施方案.............................................................................................满分9分

由评委在打分前根据投标文件项目实施方案中项目进度、人力资源安排、项目管理、技术保障措施、风险防范及应对措施、技术培训的服务内容和措施等确定投标人所属档次，然后评委在各档次内独立打分。

一档（2分）：投标人提供方案满足招标文件要求。

二档（4分）：投标人的项目实施方案进度安排、相关保障措施能力、对各项关键工作安排、对本项目的风险预见、风险应对措施、项目管理方案、组织机构安排及分工与职责安排等描述简单，介绍不详细。

三档（6分）：投标人的项目实施方案进度安排合理较好，且有相关保障措施，对各项关键工作安排较合理。对本项目安全保障工作措施较好，项目管理方案比较完整,组织机构比较合理，人员有保障，分工与职责比较明确。

四档（9分）：满足三档的基础上，投标人的项目实施方案进度安排合理，且相关保障措施到位。对各项关键工作安排合理，对本项目安全保障工作措施较好，有完善的项目解决方案。提出具有建设性的方案优化建议。

5、政策功能分（节能、环保、区内产品等）..........................................................满分3分

（1）属于财政部现行《政府采购节能产品品目清单》内优先采购的产品（政府强制采购节能产品除外）的产品（提供有效证明复印件），根据其所占项目金额比例评分（0～1分）；

（2）属于财政部现行《政府采购环境标志产品品目清单》内优先采购的产品（提供有效证明复印件），根据其所占项目金额比例评分（0～1分）；

（3）对使用广西工业产品（指在广西境内生产的工业产品）的金额占项目总金额80%以上（含）的（以提供生产企业的工商营业执照复印件为准）得1分备注：根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》【桂政办发（2015）78号文】的规定，“广西工业产品”是指广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“使用广西工业产品80%以上”是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次投标总金额的80%以上（含）。

6、总得分 =1+2+3+4+5

三、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据评标总得分由高到低对供应商排列次序（得分相同时，以最终报价由低到高顺序排列；得分相同且最终报价相同的，按技术指标优劣顺序排列），并推荐前三名为成交候选供应商。采购人应当确定评标委员会小组推荐排名第一的成交候选供应商为成交供应商。排名第一的成交候选供应商放弃成交、未在规定时间内签订合同、因不可抗力提出不能履行合同的，采购人可以确定排名第二的成交候选供应商为成交供应商。排名第二的成交候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选供应商为成交供应商或者重新采购。

四、特别说明

评标委员会认为投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

第五章  采购合同（合同主要条款及格式）

项目名称：

项目编号：

甲方：                                                      （采购人）

乙方：                                                      （中标供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招、投标文件规定条款和中标供应商承诺、甲乙双方签订本采购合同。

- 合同标的及合同金额

| 项号 | 货物名称 | 生产厂家及品牌 | 型号 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计金额（元） ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |

根据《中标通知书》的中标内容，合同的总金额为：（大写）　　   　　　　（￥　　　　元）人民币。

第二条  质量保证

1.乙方应按投标文件承诺的货物规格型号、技术参数、质量标准等向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。乙方提供的节能和环境标志产品必须是列入现行政府采购清单目录内的产品。

2.乙方提供货物的质量保证期为自交货物验收合格之日起至三十六个月内止（厂家规定质保期超过一年的，按厂家规定，“货物采购需求”有规定的，按规定执行）。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

第三条  权力保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条  货物包装、运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用中文说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、

随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

第五条  交付

1.交付使用期： 按货物采购需求执行。

2.交付地点：按货物采购需求执行。

3.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

4.乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

第六条  调试和验收

1.乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。

2.甲方依据招标文件、投标文件的技术规格要求及承诺和国家有关质量标准对货物进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后五个工作日内及时予以解决。

第七条  安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间：                ，地点：                。

第八条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在投标文件承诺的时间内到达甲方现场处理。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.货物免费保修期为按乙方投标文件中承诺且不低于采购要求的时间，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的货物，终生维修，维修时只收部件成本费。

第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条　付款方式

详见货物采购需求。

第十一条  违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额　5　%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额  5 %，超过 5  天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5  %。

5. 乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合同金额　10　%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7. 其他违约行为按违约货款额　5 %收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向桂林市仲裁委员会申请仲裁或向项目所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十四条  合同生效及其它

1.合同经甲乙双方法定代表人、负责人、自然人或相应的授权代表签字并加盖投标人公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经财政部门审批，并签订书面补充协议报龙胜各族自治县政府采购管理办公室备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十五条  合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2.乙方不得擅自转让(无进口资格的供应商委托进口货物除外)其应履行的合同义务。

第十六条  签订本合同依据：

1.招标文件；

2.乙方提供的投标（或应答）文件；

3.售后服务承诺书；

4.中标通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式四份，具有同等法律效力，甲、乙双方各一份。政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送龙胜各族自治县政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。

甲方（公章）：                               乙方（公章，自然人除外）：

法定代表人签字：                            法定代表人（负责人、自然人）签字（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

委托代理人：                                委托代理人：

电  话：                                    电   话：

开户名称：                                  开户名称：

开户银行：                                  开户银行：

银行账号：                                  银行账号：

日    期：                                  日    期：

第六章 投标文件（格式）

投标文件目录

一、投标报价表

二、资格性响应证明材料

1.投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）；

2.投标人的授权委托书原件、人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供，如为联合体的，授权委托书原件须由牵头人出具）；

3.投标人的法人或者其他组织三证合一的营业执照等证明文件（必须提供，自然人除外）；

4.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；

三、商务、技术性响应及其他证明材料：

1.技术规格偏离表（必须提供）；

2.“货物采购需求”需提供的有效证明文件：详见“货物采购需求”；

3.投标人的售后服务方案（必须提供）；

4.项目实施方案（必须提供）

5.项目实施人员一览表（如有，请提供）；

##### 6.节能方面的证书复印件（如有，请提供）；

##### 7.环保方面的证书复印件（如有，请提供）；

8.投标人2017年以来通过中介审计的有效完整的财务审计报告复印件（如有，请提供）；

9.投标人2017年以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料（如有，请提供）；

10.投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）；

11.投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

12.投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》（如有，请提供）；

13.中小企业声明函（如投标人为中小微型企业的，格式见附件，投标人对出具的声明函真实性负责，中标结果将同时公告企业《中小企业声明函》，接受社会监督）（如有，请提供）；

14.监狱企业的证明文件[投标人如为监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件, 否则不予享受优惠政策] （如有，请提供）；

15.《残疾人福利性单位声明函》【符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件），并对声明的真实性负责，中标结果将同时公告企业《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督】（如有，请提供）；

16.投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

一、投标报价表

投标报价表（格式）

致：广西诚信工程造价咨询有限公司

根据贵方           项目招标文件，项目编号            ，签字代表         （姓名）经正式授权并代表投标人                                    （投标单位名称，），提交投标文件正本一份，副本      份，并做出如下报价：

| 项号 | 货物名称 | 生产厂家 | 品牌 | 规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计=数量×单价 ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（大写）： 元（￥ ）人民币 |
| 本项目投标有效期为投标截止时间之日起90天。 |
| 免费保修期: |

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮编：            电话、传真：

开户名称：

开户银行：

账号：

投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

投标日期：

注：当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（属自然人的须逐页签字）。

二、资格性响应证明材料（格式）

1.投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）

2.投标人的授权委托书原件、人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）

授权委托书（格式一）

##### 致：广西诚信工程造价咨询有限公司

我              （姓名）系                              （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权,特此委托。

##### 我已在下面签字，以资证明。

##### 投标人（公章）：

##### 法定代表人（负责人）签字（或盖章）：                   　　        年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件。

授权委托书（格式二）

##### 致：广西诚信工程造价咨询有限公司

我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名）以本人名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权,特此委托。

##### 我已在下面签字，以资证明。

##### 自然人签字并在签名处加盖大拇指指印：                  　        年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件。

3.投标人的法人或者其他组织三证合一的营业执照等证明文件（必须提供，自然人除外）

注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“三证合一的企业法人营业执照”或“三证合一的营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

4.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）

声   明

##### 致：广西诚信工程造价咨询有限公司

我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

##### 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日          期：

三、商务、技术性响应及其他有效证明材料（格式）

1.技术规格偏离表（必须提供）

技术规格偏离表（格式）

| 序号 | 货物名称 | 项目要求及技术需求 | 投标文件的响应情况 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

##### 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日          期：

注：当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（属自然人的须逐页签字）。

2.“货物采购需求”需提供的有效证明文件：详见“货物采购需求”

3.投标人的售后服务方案（必须提供）

售后服务方案（格式）

##### 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日          期：

4.项目实施方案（必须提供）

项目实施方案（格式）

##### 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日          期：

5.项目实施人员一览表（如有，请提供）

项目实施人员一览表（格式）

| 姓 名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

##### 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日          期：

6.节能方面的证书复印件（如有，请提供）

7.环保方面的证书复印件（如有，请提供）

8.投标人2017年以来通过中介审计的有效完整的财务审计报告复印件（如有，请提供）

9.投标人2017年以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书和签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）

10.投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）

11.投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）

12.投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》（如有，请提供）

附件：

广西工业产品声明函

本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，

本公司在本次投标/竞标中或者工程项目中提供的下述产品为广西工业产品，详情如下：

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品合计价格 |  | 占投标总价比例 |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

##### 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日          期：

13.中小企业声明函（如投标人为中小微型企业的，格式见附件，投标人对出具的声明函真实性负责，中标结果将同时公告企业《中小企业声明函》，接受社会监督）（如有，请提供）；

附件

中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：          .

日期：                    .

备注：如果投标产品中有小型或微型企业的产品，应在投标报价明细表备注栏中注明生产企业名称。如中标产品为小型和微型企业产品的，中标结果将同时公告产品企业《中小企业声明函》，接受社会监督。

14、监狱企业的证明文件[投标人如为监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件, 否则不予享受优惠政策] （如有，请提供）；

15、《残疾人福利性单位声明函》【符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件），并对声明的真实性负责，中标结果将同时公告企业《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督】（如有，请提供）；

附件

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

16.投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）