广西桂碧乐工程咨询管理有限责任公司

公开招标文件

项目编号：GXZC2020-G3-002916-GXGB

项目名称：广西壮族自治区桂林生态环境监测中心2020年

16个地表水水质自动站托管运维服务采购

采购单位：广西壮族自治区桂林生态环境监测中心

采购代理机构：广西桂碧乐工程咨询管理有限责任公司

2020年8月

目    录

第一章  公开招标公告......................................3

第二章  招标项目采购需求..................................5

第三章  投标人须知.......................................25

第四章  评标办法及标准...................................35

第五章  采购合同（合同主要条款及式）......................39

第六章  投标文件格式.....................................41

# 第一章  公开招标公告

项目概况

广西壮族自治区桂林生态环境监测中心2020年16个地表水水质自动站托管运维服务采购招标项目的潜在投标人应在http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn/（广西壮族自治区政府采购网）、http://glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心网）获取招标文件，并于 2020年9月1日9：30（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：GXZC2020-G3-002916-GXGB，政府采购计划编号：广西政采[2020]13768号-001

项目名称：广西壮族自治区桂林生态环境监测中心2020年16个地表水水质自动站托管运维服务采购

预算金额：385万元

最高限价：与预算金额一致

采购需求：详见招标文件。

服务期限：自合同签订之日起1年。

本项目（是/否）接受联合体投标：否。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；国内注册（指按国家有关规定要求注册的）依法能提供本次采购货物和服务，具有法人资格的投标人。

2.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将被拒绝参与本次政府采购活动。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目适用《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号），《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），强制采购、优先采购节能产品，优先采购环境标志产品，《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》（桂政办发〔2015〕78号），具体详见招标文件。

5.本项目的特定资格要求： 无。

## 三、获取招标文件

地 点：http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn/（广西壮族自治区政府采购网）、http://glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心网）。

方式：网上获取

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2020年9月1日9：30（北京时间）

地点：桂林市公共资源交易中心3号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

信息公告发布媒体：http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn/（广西壮族自治区政府采购网）、http://glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心网）。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人名称：广西壮族自治区桂林生态环境监测中心

地址：广西壮族自治区桂林市象山区中山南路102号

联系人：谭先生；联系电话：0773-3832029

2.采购代理机构：广西桂碧乐工程咨询管理有限责任公司

地址：桂林市翠竹路61号7栋三单元903

联系人：黄毅卓；联系电话：0773-8282518  传真：0773-8282518

3.项目联系方式

项目联系人：黄毅卓

电　话：0773-8282518

广西桂碧乐工程咨询管理有限责任公司

2020年8月7日

# 第二章  招标项目采购需求

一、项目概况

为了加强水质自动站运行管理，保障水质自动站仪器设备正常运行，提供稳定有效的数据，拟对16个水质自动站采取第三方运行维护方式运营。16个水质自动站主要为饮用水源地预警水质自动站，主要配置了水质五参数（pH、溶解氧、电导率、浊度和水温）、高锰酸盐指数、氨氮、总磷总氮、重金属、生物毒性、叶绿素、蓝绿藻等监测指标，详见附件1。

二、运行维护内容及要求

本项目需运行维护的主体为桂林市16个地表水水质自动站：漓江活动试验坝、随滩（重金属）、大河、黄沙河、双滩（预警）、阳朔县饮用水源地、兴安县饮用水源地、灌阳县饮用水源地、资源县饮用水源地、平乐县饮用水源地、灵川县饮用水源地、全州县饮用水源地、永福县饮用水源地、龙胜各族自治县饮用水源地、荔浦市饮用水源地、恭城瑶族自治县饮用水源地水质自动站，运维的内容包括水质自动站所有监测仪器、辅助设备、中心站服务器、站房设施及站房外围的运行维护维修等。采购人委托投标人进行运行维护，投标人负责故障维修、风险保障、站房用地、站房建设或租赁、安全保障、电力供应、网络通讯和出入站房等日常运行所必需的基础保障工作，涉及站房租金、电费、网络通讯费、值守人员工资、运维人员差旅费、仪器维修、配件耗材、附属设施建设、修缮等与水站相关的费用均可由运维经费支出。

（一）地表水水质自动站的运维管理要求

投标人根据采购人要求负责地表水水质自动站的运营维护及管理工作，地表水水质自动站的运维管理内容如下：

1.定期更换水质自动站仪器所需耗材、试剂。

2.定期更换水质自动站系统和仪器所需备品备件。

3.对水质自动站系统和仪器进行定期检修、保养。

4.及时排除水质自动站系统和仪器出现的故障，并提供维修所需配件。

5.对水质自动站仪器进行定期校准、性能测试。

6.保证站房内外清洁整齐，环境温湿度适合仪器的运行，及时维修站房内外设施。

7.保证辅助设备的正常运行。

8.配合桂林生态环境监测中心进行水质自动站质量保证和质量质控工作。

9.随时接受桂林生态环境监测中心的工作考核及质量考核。

10.认真、及时做好维护记录，汇总各水质自动站维护记录，每月以书面形式报采购人。

11.邀请专业防雷检测机构进行各水站防雷检测，并出具检测合格报告，检测费用由投标人承担。

12.定期检定温湿度计并提供检定证书，确保温湿度计在检定有效期内，费用由投标人承担。

13.定期查看消防设施，确保消防设施在有效期内，费用由投标人承担。

14.做好水质自动站固定资产的管理、备品配件的登记等工作。

15.水、电、通讯及财产保护：运营期间所需水电通讯费及用由投标人负责，委托运营维护及管理的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备、软件、配套设施、水质自动站和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）属采购人所有。未经采购人同意，投标人不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移，投标人负责运营维护及管理维护期间水、电、通讯等故障维修及费用缴存，保证畅通。

16.必须承担监测数据的保密责任：投标人按照采购人的要求，进行报告和传输有关的所有监测数据，在合同履行期间和合同履行完毕后，投标人都应承担监测数据的保密责任；在未取得采购人许可的情况下，均不得以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据，一经发现，采购人将追究其法律责任。

（二）地表水水质自动站系统及仪器维护详细内容

1.系统日常维护与保养

漓江活动试验坝、黄沙河水质自动站：

(1)每日对水站监测数据和设备运行状况进行远程监视，对监测数据进行审核，对站点运行情况进行诊断和运行管理，根据运维工作需要，对运维人员进行调度，并记录:
   (2)远程对水站的整体工作情况进行监控，获取仪器设备关键参数，根据其运行状态进行相应远程调试:
   (3)通过远程控制，对仪器进行校时、复位、测试、校准、清洗、24小时零点漂移和量程漂移核查、标样核查、样品复测和留样等维护工作;
   (4)每日对站点的运维情况及相关信息进行统计和评价，包括运维巡检频次、质控频次、故障响应情况、超标响应情况等信息统计，结合数据获取率、数据有效率等对水站的运行维护情况进行评价。

其他站点：

（1）严格按照“日监控，周巡查、月比对”的要求，开展日常维护和质控工作；每天对水质自动站整个系统进行维护检查，通过宏观检查各仪器运行的状况，每周至少到现场巡检一次，观察系统运行一个完整的周期，检查整个系统运行状况，通过每日监控、每周巡查，确保仪器设备和系统处于正常的运行状况。

（2）每天对中心软件运行情况、监测数据进行检查；遇到数据异常情况应进行详细记录，分析原因，及时汇报并解决，保证监测数据的连续性和及时性。

（3）开展软件维护、水站巡检、仪器校准、环境勘查、数据监控、试剂配制、水样采集运输等工作，接到工作任务后须及时响应。

（4）各水站现场巡检包括临时巡检和定期巡检，巡检期间的交通工具由投标人负责；临时巡检安排在节假日前、领导参观、质控考核，以及应急事故发生期间，定期巡检为每周1次；巡检中发现问题须及时记录、及时报告、及时解决。

全部站点要求：

（5）定期巡检内容

①检查监测点周边环境是否仍然保持符合国家关于水质自动站选址的要求；

②检查站房内部环境：温度18-28℃、湿度≤60%、清洁卫生是否合格；

③检查站房内部设施和设备：空调、抽湿机、供电系统、供水、稳压电源、防雷系统、通讯系统、照明系统、防盗报警系统、灭火设备、UPS+蓄电池、门窗、冰箱、站房漏水、抽排水管是否异常，并维护保养；

④检查站房外部设施：供电系统、供水、照明设备、抽排水管、绿化、路面等是否异常，并维护保养；

⑤检查仪器设备：采水系统、配水系统、监测系统、数据采集系统、辅助装置（空压机、自动采样器、视频监控系统、工具箱）、现场比对设备是否异常、试剂是否需要更换，并维护保养；

⑥耗材：试剂、垫圈、管路、阀等是否及时更换，现场是否有贮备便于随时更换；

⑦每月5日前把上一个月的原始数据备份并以邮件的形式发送至指定邮箱；

⑧相关技术规范及仪器使用说明里规定的内容。

（6）不定期巡检参照定期巡检内容执行。

（7）建立耗材、配件更换计划表，定期及时更换。

（8）年度系统维护

①每年按相关技术规范及仪器使用说明书要求对系统进行一次预防性检修；

②每年按相关技术规范及仪器使用说明书的要求对系统进行一次性能审核；

③每年对各水站空调进行清洗保养；

④邀请专业防雷检测机构进行各水站防雷检测，并出具检测合格报告，检测费用由投标人承担；

⑥定期检定温湿度计并提供检定证书， 确保温湿度计在检定有效期内，费用由投标人承担；

⑥查看消防设备是否在有效期内，更换费用由投标人承担。

（9）地表水水质自动站的运维管理参考国家生态环境部发布的相关水质在线监测技术标准，技术标准详见“附件2”，如国家、自治区出台新的技术规范，按新技术规范要求执行。

2.质量保证与质量控制

全部站点：

（1）每周进行一次常规参数项目标准溶液核查，每月进行一次重金属项目标准溶液核查，及时记录核查结果，核查结果的相对误差在±10%范围内。

（2）每月至少1次月比对水样采集，投标人可委托有资质单位进行比对试验；比对试验结果的相对误差在《地表水自动监测技术规范》（HJ 915-2017 ）要求的范围内；月比对项目为《地表水自动监测技术规范》（HJ 915-2017 ）要求的所有项目。

（3）至少每月进行一次仪器校准工作，每个月对备机进行一次标样核查。

（4）所有水站系统的每个月每个参数有效数据获取率高于90%（“有效数据获取率” 是指已实际正常运行小时数与应监测小时数之比）。

（5）每年进行一次准确度、精密度、检出限、标准曲线、零点漂移、量程漂移检查。

漓江活动试验坝、黄沙河水质自动站：

表1 水站质控目标要求

| 监测项目 | 单位 | 24小时 零点漂移 | 24小时 量程漂移 | 标样核查 | 加标回收率 | 系统水样 比对 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 准确度 | 相对误差 | 准确度 | 相对误差 |  |  |  |
| 水温 | ℃ | - | - | - | - | - | - | - |
| pH | - | - | - | - | - | ±0.1 | - | - |
| 溶解氧 | mg/L | - | - | - | - | ±10% | - | - |
| 电导率 | μs/cm | - | - | - | - | ±5% | - | - |
| 浊度 | NTU | - | - | - | - | ±10% | - | - |
| 氨氮 | mg/L | ±0.2 | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | 80%～100% |
| 高锰酸盐指数 | mg/L | ±1.5 | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | 80%～100% |
| 总氮 | mg/L | ±0.3 | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | 80%～100% |
| 总磷 | mg/L | ±0.03 | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | 80%～100% |

表2 质控措施及实施频次

| 质控措施 | 水质类别 | 质控频次 | 实施对象 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ~Ⅱ类水体 | Ⅲ~劣Ⅴ类水体 |  |  |
| 零点核查 | √ | √ | 每天 | 氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮 |
| 24小时零点漂移 | √ | √ | 每天 |  |
| 跨度核查 | √ | √ | 每天 |  |
| 24小时跨度漂移 | √ | √ | 每天 |  |
| 标样核查 | √ | √ | 每7天 | 常规五参数 |
| 多点线性核查 | √ | √ | 每月 | 氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮、叶绿素、蓝绿藻密度 |
| 实际水样比对 | / | √ | 每月 | 常规五参数氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮 |
| 集成干预检查 | / | √ | 每月 | 氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮 |
| 加标回收率自动测试 | / | √ | 每月 |  |

（1）质控测试结果须满足表1要求。

（2）质控措施及实施频次须满足表2要求。

（3）维护后质控核查

当自动分析仪器进行更换试剂以及更换部件等维护后，应进行标样核查测试，测试结果应满足表1中相关要求；标样核查通过后进行24小时零点漂移和量程漂移核查，如核查结果不合格，则重新进行仪器维护。当仪器长时间停机、仪器升级优化或水站位置移动后应进行标样核查测试，标样核查测试结果应满足表1中相关要求；标样核查通过后仪器进行多点线性核查，如核查结果不合格，则重新进行维护。

3.运行状态监控

（1）早上8:00—晚上23:30，专人负责通过数据平台对监测仪器状态实施监控；监控时段内仪器故障发现时间不得超过1小时，非监控时段内仪器故障发现时间不得晚于次日8:30。

（2）发现数据异常、仪器故障后须及时通知立即派人现场处理。

（3）投标人按照采购人的要求，进行报告和传输有关的所有监测数据。

4.系统故障维修

（1）水站仪器、设备出现故障，必须获得故障报告后5小时内赶赴现场对事故进行处理并恢复正常运行。

（2）系统维护、保养过程中发现仪器、设备故障时，若48小时内故障无法排除，投标人必须提供并更换相应的备机，保证自动站正常运行，并委托有资质的单位进行手工分析。

（3）重大、系统性故障无法修复，确需对系统或构成系统的某台或几台仪器、设备进行整体更换才能恢复系统正常运行时，投标人应在48小时之内使用备机开展监测，并及时报告，提出解决方案并形成书面材料。

（4）无正当理由，备机连续使用时间不能超过1个月。

（5）维修、更换主要部件须进行性能核查确认正常后才能恢复报数使用。

（6）仪器、设备故障维修按照最有利于系统正常运行原则，对造成故障的零配件、部件需要更换的，由投标人负责。零配件、耗材必须是所运维水站系统全新耗材。

（7）长时间停机（连续停机超过24小时）时，关闭分析仪器和进样阀，关闭电源；用纯水清洗并排空分析仪器的测量室、蠕动泵及试剂管路；取下测量电极并将电极头浸入保护液中存放。再次运行时仪器须重新校准。

（8）水站发生长时间停电停水、水位不足无法取样分析、采水设施损毁等情况时，需人工补测。频率为异常情况超过48小时人工补测1次，后续每周两次，补测间隙不小于3天。监测项目为国家规范要求的项目。

5.系统耗材更换

耗材必须是所托管子站系统全新耗材；系统耗材更换的项目严格按仪器使用维护手册进行，频次根据耗材的实际使用情况更新。

6.内部管理

（1） 投标人须严格按照国家、自治区相关要求制订系统维护管理、维修的操作规范和内部管理的规章制度，规范系统现场运行维护和仪器、设备维修操作及运维单位的内部管理。

（2）投标人须对各水站建立专人负责制，按照有关要求建立QA/QC 保证体系，制定日常维护、保养、维修规程，建立日常运行记录和设备台帐，接受采购人的监督、检查和考核。

（3）投标人须根据系统仪器、设备的构成情况配备技术人员，确保每种仪器、设备都具备高水平维护管理和维修人员。

7.突发污染事故要求

当水质自动站监测数据发现异常或发现所在断面发生污染事故时，须2小时内报告采购人，3小时内到达现场，并保证系统仪器正常运行，监测数据准确，传输畅通，并协助采购人进行应急处置及手工监测。

8.工作记录与报告

（1）投标人在系统维护管理及仪器、设备的维修过程中，须按照《地表水自动监测技术规范（征求意见稿）》和采购人的要求填写巡检记录、质控记录、仪器设备维护、维修记录、自检等原始记录，并经现场技术人员签字认可。

（2）每次仪器、设备维修后一周内向采购人提交一份维修报告及维修后性能核查报告。

（3）所有的现场记录每月10日前一次性移交给采购人存档备案，并做月度维护总结。

（4）年度总结：年度维护工作结束15个工作日内向采购人提交年度维护总结。

（三）运维机构、人员要求

1.总体要求

（1）投标人及拟投入人员要求接受桂林生态环境监测中心的管理。

（2）投标人要求具备完善的系统配件供应渠道。

（3）投标人应列明自动监测系统运营及管理期间的各项费用预算开支，报价公正合理。预算开支包括但不限于设备维修维护、零配件试剂更换、软件维护、仪器质量控制、站房维护、辅助仪器检定、防雷检测、消防设备、水电费、交通运输费等。

（4）在自动监测系统运维及管理期间，不能以任何形式外包合同规定的运行维护任务。

2.对投标人技术能力的要求：

（1）▲要求投标人在广西桂林市设置办事处或售后服务网点/机构（提供相关有效证明材料复印件，可以是法人或者其他组织营业执照等证明文件，或场地租赁合同复印件及租赁场地的房产证复印件为准，并注明服务机构详细地址、联系人、电话），配备专业人员，巡检人员必须配备专用工具，包括便携式电脑、万用表、远程数据查询系统等。同时，还须配备通讯调试工具，包括各种硬件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件等，提供查询功能的api，实现采集到的数据可传输给其他业务系统。

（2）为了提高运维的效率，弥补仪器发生故障时对监测数据造成的缺失和影响，投标人提供切实可行的解决方案。提供一整套用于本运维项目的在线分析备用机，提供的备用机的要求测量方法符合国家标准。

（3）▲投标人至少派遣8名专业技术人员负责日常维护、数据监控和协调管理工作。派遣专业技术人员属于投标人合法员工，提供投标人为其缴纳的社保证明及劳动合同。

（4）▲投标人至少配备4辆专用巡检汽车。提供专用巡检汽车的购入证明或租赁合同。

（5）投标人拟投入本项目运行维护的相关技术人员必须通过由采购人组织的地表水水质自动站领域持证上岗考核，考核不合格的不得单独进行运维工作，如有两人及两人以上考核不合格,按比例扣除一个月运维费用并补考，考试合格后方可上岗。

3.对投标人服务的要求

（1）必须明确维护方法、周期、内容及技术保障等。

（2）中标投标人在运营维护过程中由于人为原因造成采购人损失的，由中标投标人负责赔偿。

（3）中标投标人在运营维护过程中出现的安全事故，中标投标人应负全部责任。

（4）采购人自正式运维起每三个月对运营维护服务方开展一次工作考核，依据项目的维护内容就每周、每月、每季的维护质量和相关指标相结合的方式进行评分，满分为100分。按季度对每个站点单独考核，最终考核结果计算所有站点平均分。平均分＜80分为不合格；平均分≥80分为合格。按照考核结果和合同要求支付该季度的运维服务费。

（5）中标投标人要求提供备机，包括：高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮各两台；常规五参数、铜、铅、锌、镉、砷、汞、六价铬各一台。

（四）考核标准

1.仪器考核内容

（1）所有水站每天在线情况。

（2）构成水站系统的仪器、设备的运行状态参数是否满足使用说明书要求作为系统仪器、设备运行是否正常的依据。

（3）所有水站系统的每个月每个参数有效数据获取率≥90%（“有效数据获取率” 是指已实际正常运行小时数与应监测小时数之比）。

（4）数据质量控制指标满足国家、自治区相关技术规范要求。

（5）服务态度和及时性。

（6）相关技术规范及合同里规定的内容。

2.考核办法

采购人自正式运维起每三个月对运维单位开展一次运营维护工作考核，依据上述维护内容就每周、每月、每季的维护质量和相关指标相结合的方式进行评分，满分为100分。由采购人组织有关人员进行评审，考核合格后按照合同要求支付该季度的运行费。

（1）每三个月对每个站点单独考核，最终考核结果计算所有站点平均分；平均分＜80分为不合格；平均分≥80分为合格。

（2）考核结果≥70分且＜80分的，为初级警告，按比例扣除当季度运行费的10%，并责令整改。

（3）考核结果＜70分的，为二级警告，按比例扣除当季度运行费的35%，并责令整改。

（4）一旦发现以下弄虚作假现象，采购方有权终止合同，不予支付当季运维费用：

①存在《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》中认定的篡改、伪造或者指使篡改、伪造监测数据行为的；

②实施或强令、指使、授意他人实施修改参数，或者干扰采样，致使监测数据严重失真的；

③实施或参与干扰采水设施和自动监测设施、破坏地表水水质自动站的；

④在河流或湖库站点的采水口周边范围内，采取设置人工喷泉、曝气等增氧措施或投放生物、化学药剂等措施，强行改变水体理化性质，导致采集水样异常的；

⑤针对水站采水环境实施人为干预，造成河流改道或断流，故意绕开站点采水口，导致站点失去污染监控作用的；

⑥其他破坏地表水水质自动站的情形。

3. 地表水水质自动站托管运维服务考核表详见“附件3”。

三、服务期限：自合同签订之日起1年。

四、付款方式：合同签订后15个工作日内，中标供应商向采购人提供合同总额20%的履约保函（有效期至少为15个月）、合同总额的60%合法发票，采购人在收到中标人提供的履约保函和发票后支付合同总额的60%预付款；10月31日前，中标供应商需向采购人提供请款函和合同总额的20%合法发票，采购人支付第二笔款合同总额的20%；12月31日前，中标供应商需向采购人提供请款函和合同总额的20%合法发票，采购人支付合同总额的20%尾款；采购人每季度对中标供应商运维考核扣除的运维费用，折算为运维时间（天数），由中标供应商在合同到期后延长相应天数的工作时间。服务期满（包括完成考核扣费后延长的运维工作），如中标供应商履约无瑕疵，采购人在收到中标供应商申请后办理保函退还手续。

五、其他要求：

1.投标人于投标文件中提供相应的项目实施方案（包含但不限于：①技术方案及组织实施方案；②应急预案；③质量保障措施及培训方案等）。

2.投标人于投标文件中提供相应的服务承诺（投标人可根据自身的实际情况内容自行进行编制）。

3.本项目采购预算金额为人民币叁佰捌拾伍万元整（￥3850000.00），报价超出采购预算金额的，按投标文件无效处理。

注：“项目需求”中的所有条款要求及要求必须提供的均为实质性要求，否则，响应文件按无效处理。

附表1：16个水质自动站基本情况

| 序号 | 站点名称 | 地址 | 经度 | 纬度 | 自动监测指标 | 仪器型号等设备参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阳朔县饮用水源地水质自动站 | 高洲村委瀑布塘村 | 110.70768 | 25.53475 | 1 | 氨氮 | LFEC-2006(NH) |
|  |  |  |  |  | 2 | 高锰酸盐指数 | LFS-2002（CODmn） |
|  |  |  |  |  | 3 | 铜 | LFEC-2006 |
|  |  |  |  |  | 4 | 铅 |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 锌 |  |
|  |  |  |  |  | 6 | 镉 |  |
|  |  |  |  |  | 7 | 砷 | LFS-2002(As) |
|  |  |  |  |  | 8 | 汞 | LFS-2002(Hg) |
|  |  |  |  |  | 9 | 总磷 | LFS-2002(TP) |
|  |  |  |  |  | 10 | 六价铬 | LFS-2002(Cr) |
|  |  |  |  |  | 11 | 温度 | LHWCS-2008 |
|  |  |  |  |  | 12 | pH |  |
|  |  |  |  |  | 13 | 溶解氧 |  |
|  |  |  |  |  | 14 | 电导率 |  |
|  |  |  |  |  | 15 | 浊度 |  |
| 2 | 兴安县饮用水源地水质自动站 | 兴安县崔家乡上塘村委下林村 | 110.70768 | 25.53475 | 1 | 氨氮 | HSJ-NH3-N |
|  |  |  |  |  | 2 | 高锰酸盐指数 | HSJ-CODmn |
|  |  |  |  |  | 3 | 六价铬 | HSJ-Cr6+ |
|  |  |  |  |  | 4 | 总磷 | HSJ-TP |
|  |  |  |  |  | 5 | 总铅 | HSJ-Pb |
|  |  |  |  |  | 6 | 总锌 | HSJ-Zn |
|  |  |  |  |  | 7 | 总镉 | HSJ-Cd |
|  |  |  |  |  | 8 | 总砷 | HSJ-As |
|  |  |  |  |  | 9 | 总汞 | HSJ-Hg |
|  |  |  |  |  | 10 | 温度 | HSJ-W |
|  |  |  |  |  | 11 | pH |  |
|  |  |  |  |  | 12 | 溶解氧 |  |
|  |  |  |  |  | 13 | 电导率 |  |
|  |  |  |  |  | 14 | 浊度 |  |
| 3 | 灌阳县饮用水源地水质自动站 | 灌阳县新街镇青箱村 | 111.11100 | 25.42402 | 1 | 水温 | LFWCS-2008 |
|  |  |  |  |  | 2 | pH |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 电导率 |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 溶解氧 |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 浊度 |  |
|  |  |  |  |  | 6 | 高锰酸盐指数 | LFS-2002(CODMn) |
|  |  |  |  |  | 7 | 氨氮 | LFEC-2006(NH) |
|  |  |  |  |  | 8 | 总磷 | LFS-2002(TP) |
|  |  |  |  |  | 9 | 锌 | LFEC-2006(Cd)(Pb)(Zn)(Cu) |
|  |  |  |  |  | 10 | 镉 |  |
|  |  |  |  |  | 11 | 铅 |  |
|  |  |  |  |  | 12 | 铜 |  |
|  |  |  |  |  | 13 | 汞 | LFS-2002(Hg) |
|  |  |  |  |  | 14 | 砷 | LFS-2002(As) |
|  |  |  |  |  | 15 | 六价铬 | LFS-2002(Cr) |
|  |  |  |  |  | 16 | 总氮 | LFS-2002(TN) |
| 4 | 资源县饮用水源地水质自动站 | 资源县同禾村 | 110.69470 | 26.03389 | 1 | 氨氮 | MODEL9820 |
|  |  |  |  |  | 2 | 高锰酸盐指数 | MODEL9811 |
|  |  |  |  |  | 3 | 生物毒性 | MODEL9880 |
|  |  |  |  |  | 4 | 水温 | MODEL2000 |
|  |  |  |  |  | 5 | pH |  |
|  |  |  |  |  | 6 | 电导率 |  |
|  |  |  |  |  | 7 | 溶解氧 |  |
|  |  |  |  |  | 8 | 浊度 |  |
| 5 | 平乐县饮用水源地水质自动站 | 平乐县沙子镇协中村 | 110.67185 | 24.73642 | 1 | 氨氮 | LFEC-2006(NH) |
|  |  |  |  |  | 2 | 高锰酸盐指数 | LFS-2002（CODMn） |
|  |  |  |  |  | 3 | 生物毒性 | LFTOX-Z2010 |
|  |  |  |  |  | 4 | 水温 | LFWCS-2008 |
|  |  |  |  |  | 5 | pH |  |
|  |  |  |  |  | 6 | 电导率 |  |
|  |  |  |  |  | 7 | 溶解氧 |  |
|  |  |  |  |  | 8 | 总磷 | LFS-2002（TP） |
|  |  |  |  |  | 9 | 镉 | LFEC-2006（Cd） |
|  |  |  |  |  | 10 | 铅 | LFEC-2006（Pb） |
|  |  |  |  |  | 11 | 锌 | LFEC-2006（Zn） |
|  |  |  |  |  | 12 | 砷 | LFS-2002（As）-I |
|  |  |  |  |  | 13 | 汞 | LFS-2002（Hg）-I |
|  |  |  |  |  | 14 | 六价铬 | LFS-2002（Cr） |
|  |  |  |  |  | 15 | 浊度 | TSS10AC+TSS-S0C10 |
| 6 | 桂林市漓江活动试验坝 | 桂林市穿山乡吴家里村 | 110.29722 | 25.25083 | 1 | 水温 | LFWCS-2008 |
|  |  |  |  |  | 2 | pH |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 电导率 |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 溶解氧 |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 浊度 |  |
|  |  |  |  |  | 6 | 高锰酸盐指数 | LFS-2002(CODMn) |
|  |  |  |  |  | 7 | 氨氮 | LFEC-2006(NH) |
|  |  |  |  |  | 8 | 总磷 | LFS-2002(TP) |
|  |  |  |  |  | 9 | 总氮 | LFS-2002(TN) |
|  |  |  |  |  | 10 | 锌 | LFEC-2006(Cd)(Pb)(Zn)(Cu) |
|  |  |  |  |  | 11 | 镉 |  |
|  |  |  |  |  | 12 | 铅 |  |
|  |  |  |  |  | 13 | 铜 |  |
|  |  |  |  |  | 14 | 汞 | LFS-2002(Hg) |
|  |  |  |  |  | 15 | 砷 | LFS-2002(As) |
| 7 | 桂林大河环境自动监测站 | 广西桂林市八里街四路城北水厂内 | 110.32159 | 25.34587 | 1 | 水温 | HACH SC100 |
|  |  |  |  |  | 2 | pH | HACH SC100 |
|  |  |  |  |  | 3 | DO | HACH SC100 |
|  |  |  |  |  | 4 | 电导率 | HACH SC100 |
|  |  |  |  |  | 5 | 浊度 | HACH SC100 |
|  |  |  |  |  | 6 | 高锰酸盐指数 | DKK COD-203 |
|  |  |  |  |  | 7 | 氨氮 | Amtax SC |
|  |  |  |  |  | 8 | 锌 | LFEC-2006(Cd)(Pb)(Zn)(Cu) |
|  |  |  |  |  | 9 | 镉 |  |
|  |  |  |  |  | 10 | 铅 |  |
|  |  |  |  |  | 11 | 铜 |  |
|  |  |  |  |  | 12 | 汞 | LFS-2002(Hg) |
|  |  |  |  |  | 13 | 砷 | LFS-2002(As) |
|  |  |  |  |  | 14 | 六价铬 | LFS-2002（Cr） |
|  |  |  |  |  | 15 | 锰 | LFS-2002(TMn) |
|  |  |  |  |  | 16 | 水质综合毒性 | MODEL9880 |
| 8 | 桂林市随滩 | 桂林市资源县梅溪乡随滩村 | 110.72828 | 26.22151 | 1 | 六价铬 | Model9830 Cr |
|  |  |  |  |  | 2 | 砷 | Model9830 As |
|  |  |  |  |  | 3 | 汞 | Model9830 Hg |
|  |  |  |  |  | 4 | 锌 | Model9830 TZn |
|  |  |  |  |  | 5 | 镉 | Model9830 TCd |
|  |  |  |  |  | 6 | 铅 | Model9830 TPb |
|  |  |  |  |  | 7 | 铜 | Model9830 TCu |
| 9 | 灵川县饮用水源地水质自动站 | 甘棠江上菜园断面 | 110.27695 | 25.45885 | 1 | 温度 | 赛莱默 YSI EXO2 |
|  |  |  |  |  | 2 | pH |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 溶解氧 |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 电导率 |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 浊度 |  |
|  |  |  |  |  | 6 | 叶绿素α |  |
|  |  |  |  |  | 7 | 蓝绿藻 |  |
|  |  |  |  |  | 8 | 高锰酸盐指数 | 久环、SERES 2000CODmn |
|  |  |  |  |  | 9 | 氨氮 | 赛莱默 WTW Trescon |
|  |  |  |  |  | 10 | 总磷 |  |
|  |  |  |  |  | 11 | 流速 | 赛莱默 YSI SL500 |
| 10 | 全州县饮用水源地水质自动站 | 全州县全州镇竹溪田村委桑村 | 110.99833 | 25.96194 | 1 | 温度 | 赛莱默/YSI EXO2/美国YSI |
|  |  |  |  |  | 2 | pH |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 溶解氧 |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 电导率 |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 浊度 |  |
|  |  |  |  |  | 6 | 叶绿素α |  |
|  |  |  |  |  | 7 | 蓝绿藻 |  |
|  |  |  |  |  | 8 | 高锰酸盐指数 | SERES 2000CODmn/法国赛环 |
|  |  |  |  |  | 9 | 总氮 | SERES 2000CODmn/法国赛环 |
|  |  |  |  |  | 10 | 氨氮 | 赛莱默/WTW Trescon/德国WTW |
|  |  |  |  |  | 11 | 总磷 |  |
|  |  |  |  |  | 12 | 铜 | AppliTek/AppliTrace®/比利时AppliTek |
|  |  |  |  |  | 13 | 铅 |  |
|  |  |  |  |  | 14 | 锌 |  |
|  |  |  |  |  | 15 | 镉 |  |
|  |  |  |  |  | 16 | 砷 |  |
|  |  |  |  |  | 17 | 汞 |  |
|  |  |  |  |  | 18 | 六价铬 | AppliTek/EnviorLyzer-Cr6+/比利时AppliTek |
|  |  |  |  |  | 19 | 流速 | 赛莱默 YSI SL500 |
| 11 | 永福县饮用水源地水质自动站 | 永福县县城饮用水取水口上游永福至兴隆公路K7+850m处 | 109.96720 | 25.02970 | 1 | 氨氮 | 先河XHAN/TP-98B |
|  |  |  |  |  | 2 | 总磷 |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 高锰酸盐指数 | 久环SERES 2000CODmn |
|  |  |  |  |  | 4 | 总氮 | 久环SERES 2000TN |
|  |  |  |  |  | 5 | 流速 | 先河 XHLL-90 |
|  |  |  |  |  | 6 | 水中油 | 先河 XHOIL-90A |
|  |  |  |  |  | 7 | 水温 | 先河 XHFP-90B |
|  |  |  |  |  | 8 | pH |  |
|  |  |  |  |  | 9 | 电导率 |  |
|  |  |  |  |  | 10 | 溶解氧 |  |
|  |  |  |  |  | 11 | 浊度 |  |
|  |  |  |  |  | 12 | 叶绿素 |  |
|  |  |  |  |  | 13 | 蓝绿藻 |  |
| 12 | 龙胜各族自治县饮用水源地水质自动站 | 龙胜各族自治县泗水乡烈士陵园旁 | 110.07565 | 25.85356 | 1 | 水温 | 赛莱默/YSI EXO2 |
|  |  |  |  |  | 2 | pH |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 电导率 |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 溶解氧 |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 浊度 |  |
|  |  |  |  |  | 6 | 叶绿素 |  |
|  |  |  |  |  | 7 | 蓝绿藻 |  |
|  |  |  |  |  | 8 | 高锰酸盐指数 | SINOEPA、SERES 2000CODmn |
|  |  |  |  |  | 9 | 总氮 | SINOEPA、SERES 2000TN |
|  |  |  |  |  | 10 | 氨氮 | 赛莱默WTW Trescon |
|  |  |  |  |  | 11 | 总磷 |  |
|  |  |  |  |  | 12 | 铜 | AppliTek AppliTrace |
|  |  |  |  |  | 13 | 铅 |  |
|  |  |  |  |  | 14 | 锌 |  |
|  |  |  |  |  | 15 | 镉 |  |
|  |  |  |  |  | 16 | 砷 |  |
|  |  |  |  |  | 17 | 汞 |  |
|  |  |  |  |  | 18 | 六价铬 | AppliTek EnviorLyzer-Cr6+ |
| 13 | 荔浦市饮用水源地水质自动站 | 荔浦市青山镇三联村白虎头屯市饮用水取水口料潭断面上游1km | 110.36103 | 24.45967 | 1 | 水温 | 美国赛莱默 YSI EXO2 |
|  |  |  |  |  | 2 | pH |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 电导率 |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 溶解氧 |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 浊度 |  |
|  |  |  |  |  | 6 | 叶绿素α |  |
|  |  |  |  |  | 7 | 蓝绿藻 |  |
|  |  |  |  |  | 8 | 高锰酸盐指数 | 四川久环SERES 2000CODmn |
|  |  |  |  |  | 9 | 氨氮 | 赛莱默 WTW Trescon |
|  |  |  |  |  | 10 | 总磷 |  |
|  |  |  |  |  | 11 | 铜 | AppliTek AppliTrace® |
|  |  |  |  |  | 12 | 铅 |  |
|  |  |  |  |  | 13 | 锌 |  |
|  |  |  |  |  | 14 | 镉 |  |
|  |  |  |  |  | 15 | 砷 |  |
|  |  |  |  |  | 16 | 汞 |  |
|  |  |  |  |  | 17 | 六价铬 | AppliTek EnviorLyzer-Cr6+ |
| 14 | 恭城瑶族自治县饮用水源地水质自动站 | 恭城县陶马坪村滚水坝东岸 | 110.86148 | 24.91056 | 1 | 氨氮 | 赛莱默/WTW Trescon/德国WTW |
|  |  |  |  |  | 2 | 总磷 |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 高锰酸盐指数 | SINOEPA/SERES 2000CODmn/四川久环 |
|  |  |  |  |  | 4 | 温度 | 赛莱默/YSI EXO2/美国YSI |
|  |  |  |  |  | 5 | pH |  |
|  |  |  |  |  | 6 | 溶解氧 |  |
|  |  |  |  |  | 7 | 电导率 |  |
|  |  |  |  |  | 8 | 浊度 |  |
|  |  |  |  |  | 9 | 叶绿素α |  |
|  |  |  |  |  | 10 | 蓝绿藻 |  |
|  |  |  |  |  | 11 | 总氮 | SINOEPA/SERES 2000CODmn/四川久环 |
|  |  |  |  |  | 12 | 铜 | AppliTek/AppliTrace®/比利时AppliTek |
|  |  |  |  |  | 13 | 铅 |  |
|  |  |  |  |  | 14 | 锌 |  |
|  |  |  |  |  | 15 | 镉 |  |
|  |  |  |  |  | 16 | 砷 |  |
|  |  |  |  |  | 17 | 汞 |  |
|  |  |  |  |  | 18 | 六价铬 | AppliTek/EnviorLyzer-Cr6+/比利时AppliTek |
|  |  |  |  |  | 19 | 流速 | E5071 |
| 15 | 漓江双潭村站 | 桂林市灵川县灵川镇双潭村 | 110.36806 | 25.38056 | 1 | 氨氮 | 赛莱默/WTW Trescon/德国WTW |
|  |  |  |  |  | 2 | 高锰酸盐指数 | SINOEPA/SERES 2000CODmn/四川久环 |
|  |  |  |  |  | 3 | 温度 | 赛莱默/YSI EXO2/美国YSI |
|  |  |  |  |  | 4 | pH |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 溶解氧 |  |
|  |  |  |  |  | 6 | 电导率 |  |
|  |  |  |  |  | 7 | 浊度 |  |
|  |  |  |  |  | 8 | 叶绿素α |  |
|  |  |  |  |  | 9 | 蓝绿藻 |  |
|  |  |  |  |  | 10 | 总锰 | AppliTek/EnviroLyzer-Mn2+ |
|  |  |  |  |  | 11 | 铜 | AppliTek/AppliTrace®/比利时AppliTek |
|  |  |  |  |  | 12 | 铅 |  |
|  |  |  |  |  | 13 | 锌 |  |
|  |  |  |  |  | 14 | 镉 |  |
|  |  |  |  |  | 15 | 砷 |  |
|  |  |  |  |  | 16 | 汞 |  |
|  |  |  |  |  | 17 | 六价铬 | AppliTek/EnviorLyzer-Cr6+/比利时AppliTek |
|  |  |  |  |  | 18 | 自动留样器 | XHCY-90 |
|  |  |  |  |  | 19 | 生物毒性 | AppliTek/AppliTOX® |
| 16 | 桂林市黄沙河（湘江）水质自动监测站 | 全州县黄沙河镇黄岗村黄沙河桥头上游大概80米处 | 111.21939 | 26.09200 | 1 | 水温 | SINOEPA2000MP |
|  |  |  |  |  | 2 | pH |  |
|  |  |  |  |  | 3 | DO |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 电导率 |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 浊度 |  |
|  |  |  |  |  | 6 | 氨氮 | SERES2000 |
|  |  |  |  |  | 7 | 高锰酸盐指 | SINOEPA2000 CODMn |
|  |  |  |  |  | 8 | 六价铬 | LFCR-DW2001 |
|  |  |  |  |  | 9 | 砷 | LFTAs-DW2001 |
|  |  |  |  |  | 10 | 汞 | LFTHg-DW2008 |
|  |  |  |  |  | 11 | 锌 | LFTZ-DW2005 |
|  |  |  |  |  | 12 | 镉 |  |
|  |  |  |  |  | 13 | 铅 |  |
|  |  |  |  |  | 14 | 铜 |  |
|  |  |  |  |  | 15 | 猛 | LFS-2002 (Mn) |
|  |  |  |  |  | 16 | 总磷 | BRAN+LUEBBE |
|  |  |  |  |  | 17 | 总氮 |  |

备注：以站点实际信息为准

附表2：国家生态环境部发布的相关水质在线监测技术标准

| 序号 | 技术标准 |
| --- | --- |
| 1 | 《国家地表水水质自动站运行维护管理实施细则（试行）》 |
| 2 | 《水和废水监测分析方法》（第四版） |
| 3 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） |
| 4 | 《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002 ） |
| 5 | 《地表水自动监测技术规范》（HJ 915-2017 ） |
| 6 | 《国家环境监测网质量体系文件作业指导书（地表水水质自动站分册）》 |
| 7 | 《国家环境监测网质量体系文件记录表格（地表水水质自动站分册）》 |
| 8 | 《pH水质自动分析仪技术要求》（HJ/T96-2003） |
| 9 | 《电导率水质自动分析仪技术要求》（HJ/T97-2003） |
| 10 | 《浊度水质自动分析仪技术要求》（HJ/T98-2003） |
| 11 | 《溶解氧（DO）水质自动分析仪技术要求》（HJ/T99-2003） |
| 12 | 《高锰酸盐指数水质自动分析仪技术要求》（HJ/T100-2003） |
| 13 | 《氨氮水质自动分析仪技术要求》（HJ/T101-2003） |
| 14 | 《总磷水质自动分析仪技术要求》（HJ/T103-2003） |
| 15 | 《总氮水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 102-2003） |
| 16 | 《六价铬水质自动在线监测仪技术要求》（HJ 609-2011) |

附表3:地表水水质自动站托管运维服务考核表

| 考核内容 | 扣分值 | 扣分结果 | 扣分说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务内容 | 远程检查数据 | 每天8:00—23:30，专人负责通过数据平台对监测仪器状态实施监控。监控时段内仪器故障发现时间不得超过1小时，非监控时段内仪器故障发现时间不得晚于次日8:30 | 错、漏1次扣0.5分 |  |  |
|  | 会商与 信息 交流 | 每天9：00以短信方式汇报前一日工作情况及当日工作安排。出现仪器故障、监测数据异常等情况时以电话和书面形式及时上报 | 错、漏1次扣0.5分 |  |  |
|  | 子站现场巡检 | 频次：不少于1次/（站•周）。巡检内容和记录要素，要包括子站监测系统所有功能单元的最新运行情况和现场检查维护情况，反映在巡检记录表上的巡检内容和记录要素必须完整，并与实际子站情况相符，记录内容不完整、不规范和弄虚作假的当作缺检计算，每月的前10天内，提交上月子站巡检记录，每季前15天进行汇总。 | 错、漏1次巡检扣1分 |  |  |
|  | 仪器和平台故障排除 | 故障检修到场与故障排除（指恢复正常运行，不可抗力的破坏以及如停电停水、预防性维护、受控备件供应不上等情况除外）必须及时：5小时内到达故障现场，水质应急事件必须3小时内到达现场，48小时内排除故障；如在规定时间内无法恢复正常运行，则按要求规定一周三次手工采样，并委托有资质的单位进行手工分析，每周一8：30上报手工采样数据（附原始报告） | 每个参数不响应1次或超过时限每天扣1分，超过5天每天扣2分 |  |  |
|  | 站房环境及辅助设备维护 | 站房内外整洁、维持站房温湿度环境稳定、防火防盗防雷。维护辅助设备稳定运行等。 | 错、漏1次扣1分；辅助设备无正当理由一个月内没维修扣2分，超过一个月每月扣3分 |  |  |
|  | 仪器运行维护 | 按照相关要求进行运行状态系统检查、清洗、校准、打磨、更换试剂、更换零备件等等维护工作 | 错、漏1次扣1分 |  |  |
|  | 质量控制 | 每个参数“周核查、月比对” | 错、漏1个参数1次1分 |  |  |
|  | 数据保密 | 不论何时，运维单位都应承担监测数据的保密责任；运维单位按照业主的要求，进行报告和传输有关的监测数据，均不得以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据。 | 发现1次扣20分 |  |  |
|  | 记录 | 按规范要求做好日常相关记录表格，每月交一次所有记录给采购方审查。采购方可随时抽查记录内容，运营商须及时提供，不得阻挠、拖延、伪造。 | 期限内缺1份扣1分 |  |  |
| 服务质量 | 质控考核 | 接受本单位或上级部门考核的定期或不定期考核 | 上级部门考核不合格1次扣20分；本单位内部考核1个参数1次不合格扣2分 |  |  |
|  | 服务态度 | 运维人员按要求开展各项工作 | 工作拖拉、推诿、态度恶劣、语言过激造成不良影响的扣5分 |  |  |
|  | 记录、报告规范 | 所有记录须字体清晰，不得模糊潦草，并按规范填写相应内容。 | 1项扣1分 |  |  |
|  | 站点运行率 | 每个子站月运行率（常规项目和重金属项目）分为“甲级优”、“优”、“良”、“中”、“差”五个等级 | 每个子站月运行率为“良”扣2分，“中”扣5分，“差”扣10分 |  |  |
|  | 单站单项数据月度有效获取率 | 每个子站每个参数月度有效数据获取率不小于90% | 单站单项不达标1次扣2分 |  |  |
|  | 备机使用情况 | 备机连续使用不得超过1个月 | 1个项目超过1天每天扣1分，超过5天每天扣2分 |  |  |
|  | 其他 （是否存在不满足合同或相关规范要求的情况） | 不满足合同或相关规范要求， 但对数据不造成影响的项目 | 每1项扣1分 |  |  |
|  |  | 不满足合同或相关规范要求， 且可能对数据造成严重影响的项目 | 每1项扣3分 |  |  |
|  |  | 不满足合同或相关规范要求， 且已对数据造成严重影响的项目 | 每1项扣5分 |  |  |
|  | 数据真实性 | 制造虚假数据 | 终止合同，不予支付当季运维费用 |  |  |
| 本季度考核总得分 |  |
| 本季度考核总评价 |  |

第三章  投标人须知

## 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：广西壮族自治区桂林生态环境监测中心2020年16个地表水水质自动站托管运维服务采购 项目编号：GXZC2020-G3-002916-GXGB |
| 2 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目代理服务费按国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》收费标准及发改价格[2011]534号文的规定标准向中标人收取。领取中标通知书前，中标人应向采购代理机构一次性付清招标代理服务费。 |
| 3 | 投标保证金（人民币）：无。 |
| 4 | 质疑：投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人针对同一采购程序环节的质疑应在法定质疑期内一次性提出。 接收质疑函方式：以书面形式（原件）提交 质疑联系部门及联系方式：广西桂碧乐工程咨询管理有限责任公司，联系人：黄毅卓，联系电话：0773-8282518 通讯地址：桂林市翠竹路61号7栋三单元903 |
| 5 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件有误、有不合理要求的或者其他违法内容的，应当于获取招标文件或者招标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面疑问；答疑内容是招标文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已购买招标文件的投标人；招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。 |
| 6 | 投标文件组成： 资格文件：正本 1 份；副本 4 份 资信/商务文件：正本 1 份；副本 4 份 技术文件：正本 1 份；副本 4 份 投标报价文件：正本 1 份；副本 4 份 注：全部尽量装订成一册，也可根据自身情况多册装订。 |
| 7 | 投标截止时间及地点：投标人应于2020年9月1日9：30 前将投标文件密封送交到桂林市公共资源交易中心3号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区），逾期送达或未密封将予以拒收（或作无效投标文件处理）。 |
| 8 | 开标时间及地点：本次招标将于2020年9月1日9：30 在桂林市公共资源交易中心3号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）开标，投标人可以派授权代表出席开标会议。 |
| 9 | 评标办法及标准：综合评分法 |
| 10 | 中标公告及中标通知书：采购代理机构在采购人依法确认中标人后2个工作日内发布中标公告和发出中标通知书，中标公告发布于www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、www.gxzfcg.gov.cn（广西政府采购网）。 |
| 11 | 投标保证金退还（不计息）：本项目无投标保证金。 |
| 12 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 13 | 采购资金来源：财政性资金。 |
| 14 | 付款方式：详见第二章招标项目采购需求中的规定。 |
| 15 | 投标文件有效期：90天 |
| 16 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

一、总  则

## （一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

## （二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的采购人及采购代理机构。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或自然人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、专用工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

## （三）招标方式

公开招标。

## （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

## （五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接收联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

## （八）特别说明：

▲1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲2.提供相同品牌产品且通过资格审核、符合性审查的不同投标人参加同一分标投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的招标文件中载明的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

3.生产厂商授权给投标人后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

▲4.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施（指项目合同的履行）人员必须为本法人员工。

▲5.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲6.投标人在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。

## （九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

3.本项目的质疑相关规定见前附表规定。

# 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告；

2.招标需求；

3.投标人须知；

4.评标办法及标准；

5.合同主要条款；

6.投标文件格式。

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在投标人须知前附表规定的时间以书面形式要求招标采购单位澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

5、采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

## 三、投标文件的编制

# （一）投标文件的组成

投标文件由资格文件、资信/商务文件、技术文件、投标报价文件四部份组成，全部尽量装订成一册，也可根据自身情况多册装订。

1.资格文件：

▲实质性要求的资格材料：

（1）投标声明书 （格式见第六章）。

（2）投标人有效的营业执照副本复印件。

（3）投标截止之日前半年内投标人任意连续三个月依法缴纳税收或依法免缴税收的证明；无缴纳税收记录的，应提供由投标人所在地主管税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟）。

（4）投标截止之日前半年内投标人任意连续三个月依法缴纳社会保障资金的证明；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟）。

投标人认为必要提供的资格证明材料：

（5）投标人近两年度（即2018年、2019年度，如为2019年后新成立企业则根据实际情况提供）的财务状况报告（包含资产负债表、利润表、现金流量表）。

2.资信/商务文件：

▲实质性要求的资信/商务材料：

（1）法定代表人身份证复印件。

（2）法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件（格式见第六章）。

（3）招标项目采购需求中要求必须提供的资信/商务材料。

投标人认为必要提供的资信证明材料：

（4）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户评价等）。

（5）投标人的信誉、荣誉证书或文件。

（6）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书。

（7）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料。

（8）投标人情况介绍。

（9）中小企业声明函（投标人如为中小微型企业的请按第六章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）。

（10）监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（11）残疾人福利性单位声明函（投标人如为残疾人福利性单位的请按第六章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）。

3.技术文件

▲（1）投标人针对本项目的项目实施方案。

▲（2）投标人针对本项目的服务承诺

▲（3）拟投入本项目实施人员一览表。

（4）招标项目采购需求中要求必须提供的技术材料。

（5）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠。

（6）投标人对本项目的合理化建议和改进措施。

（7）投标人需要说明的其他文件和说明。

4.报价文件：

▲（1）投标函（格式见第六章）；

▲（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函必须由法定代表人或授权代表签名并加盖单位公章。

# （二）投标文件的语言及计量

▲1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币，元），否则视同未响应。

# （三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用；

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

# 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

# 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

# （五）投标保证金

本项目无投标保证金。

（六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人应按前附表规定的正本、副本数量将投标文件装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订的投标文件将被拒绝。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标人应将投标文件正、副本一并装入一个投标文件袋内加以密封（投标人应尽量将全部投标文件一并装入一个投标文件袋中），在每一封贴处密封签章（公章或密封章或法定代表人或其委托代理人签字均可）。

2.逾期送达或投标文件的包装未按要求密封、盖章、标记将予以拒收或作无效投标文件处理，由此造成的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

### （八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在资格性审查和符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的。

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的，或者未在规定时间内购买招标文件的。

（3）投标文件无法定代表人或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的，或未按招标文件规定要求签署、盖章。

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的。

（5）项目不齐全或者内容虚假的。

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）。

（7）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的。

（8）未实质性响应招标文件或不符合法律、法规要求或投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的。

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的，或超出允许的负偏离项数的。

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

（4）与其他参加本次投标投标人的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的。

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的。

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

## 4.投标人有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

## （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

## （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

## （3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或项目实施人员为同一个人；

## （4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

## （5）不同投标人的投标文件相互混装；

## 5.关联投标人不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

## （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

## （2）生产厂商授权给投标人后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动。

6.被拒绝的投标文件为无效。

## 四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。投标截止时间结束后，参加投标的投标人不足三家，应予废标。

（二）开标程序：

1.开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人不足3家的，不得开标。

3.开标过程由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

4.投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

5.公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

▲说明：投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的相关信用记录由采购人或采购代理机构开标当天查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将拒绝参加本次采购活动。

## 五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：1.采购预算金额在1000万元以上；2.技术复杂；3.社会影响较大。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

评标委员会对投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（四）澄清问题的形式

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1.投标文件中投标函内容与投标文件中投标报价明细表相应内容不一致的，以投标报价明细表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标函的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。在评标期间，出现符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质响应的投标人不足三家时，采购代理机构将按规定以书面形式向政府采购监督管理部门报告，由政府采购监督管理部门审核后作相应处理。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

## 六、评标结果

（一）采购代理机构将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人自行确定其中一家为中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

（二）中标人确定后，采购代理机构在中国政府采购网、广西政府采购网发布中标公告。

（三）在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（六）采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

七 、签订合同

（一）合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

（二）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

（2）如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标人违约处理，并上报采购监管部门。

# （3）中标人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标人之后排名第一的中标候选人签订采购合同，以此类推。

八、其他事项

中标服务费

# （1）中标服务收费按国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》收费标准及发改价格[2011]534号文的规定向中标人收取。领取中标通知书前，中标人应向采购代理机构一次性付清招标代理服务费。

（2）代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

# 第四章  评标办法及标准

一、评标原则

（一）评委构成：评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：1.采购预算金额在1000万元以上；2.技术复杂；3.社会影响较大。

（二）评标方法：综合评分法

（三）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、项目实施方案、应急预案、服务承诺、信誉业绩等方面内容按百分制打分。

（四）评标方式：以封闭方式进行。

（五）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），投标单位认定为小型和微型企业的（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准），对投标价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标价×（1-6%）；除上述情况外，评标报价=投标价。

监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

（六）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

二、评定方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分………………………………………………………………………………………………30分

价格分计算公式：

有效投标人最低评标报价

某投标人价格分=                                           ×30分

某投标人有效评标报价

2、项目实施方案分……………………………………………………………………………………33分

评委根据招标文件服务采购需求，对比各投标文件，集体讨论确定投标人各所属档次，由评委按确定后的各投标人所属档次以及等级评定说明内容，在相应档次内独立打分。

（1）工作计划（包括：工作流程各项管理维护服务项目和环节所需的长远计划和短期安排）；（满分9分）

一档0分，二档3分，三档6分，四挡9分，由评标委员会在打分前集体讨论确定各投标人所属档次，然后评委在各档次内独立打分。

（2）管理规章制度与档案管理制度分（满分9分）

一档（0分）：没有相关的规章管理制度与档案管理制度，或有缺失。

二档（3分）：建立有相关的规章管理制度与档案管理制度。

三档（6分）：规章管理制度与档案管理制度基本满足项目服务需求。

四档（9分）：规章管理制度与档案管理制度详细、完善、可行。

（3）人员、物资配置方案分①管理人员的配备（包括：经理简历，各类人员配置、文化素质和专业素质等）；②管理人员的培训；③管理人员的管理（包括：录用及考核，淘汰机制，协调关系，服务意识）；⑤物资装备情况（包括：器械、交通工具以及通讯、安全防范装备以及办公用品等）等。（满分9分）

一档（0分）：服务不能满足采购文件服务要求的；

二档（3分）：服务基本满足采购文件服务要求的；

三档（6分）：服务满足采购文件服务要求的，主要的服务内容有一项优于采购文件要求的；

四档（9分）：服务满足采购文件服务要求的，主要的服务内容有二项优于采购文件要求的。

（4）包括但不限于结合项目的实际情况完善拟采取的管理方式（包括：内部管理构架、管理运作机制、激励机制、监督机制、自我约束机制、信息反馈处理机制）。目标明确，方案安排详细具体，内容完整齐全、可行，有针对性。（满分6分）

一档0分，二档2分，三档4分，四挡6分，由评标委员会在打分前集体讨论确定各投标人所属档次，然后评委在各档次内独立打分。

3、应急预案分…………………………………………………………………………………………10分

应急预案（包括：安全、消防、设备故障处置措施）维护车辆等本地化服务能力，具体实施步骤和要求，描述全面，职责分工，进度安排，可行性考虑等。（满分6分）

一档0分，二档4分，三档7分，四挡10分，由评标委员会在打分前集体讨论确定各投标人所属档次，然后评委在各档次内独立打分。

4、服务承诺分……………………………………………………………………………………………8分

由评委在打分前根据各投标人提供的“服务承诺”的情况，独立评审形成书面材料并在确定的“一档、二档、三档”各所属档次内独立打分。

一档（0 分）：服务承诺不完整，不可行。

二档（3 分）：服务承诺基本完整，可行性一般。

三档（5 分）：服务承诺较完整，可行性较强，为采购人提供的服务承诺有基本的保障，能基本满足采购人需求。

四档（8分）：服务承诺完整，内容详细，可操作性非常强，为采购人提供的服务承诺有优质保障，优于采购人需求，有特色，有创新。有具体承诺且优于采购要求，服务内容、保障措施详细、具体。

5、信誉业绩分…………………………………………………………………………………………19分

（1）投标人通过 ISO9001 质量管理体系认证、ISO4001 环境管理体系认证、OHSAS180001 职业健康安全管理体系认证且有效的（投标文件中提供相关有效证明材料复印件），全部提供得3分，不提供不得分。

（2）投标人自2016年以来具有三个同类服务项目业绩且无不良记录，得2 分。（同一业绩不可重复得分，以提供合同复印件为准，否则不得分）

（3）投标人拟投入人员在满足采购需求的前提下，每有1名运维人员技术人员 0.5 分，最多得 2分。（需提供相关证明材料，否则不得分）

（4）投标人拟投入运维人员具有中国环境保护产业协会颁发的自动监控（水）运行工复印件每有 1 人得 0.5 分，最多得 2 分。

（5）投标人提供商品售后服务评价体系认证五星级证书复印件得2分，不提供不得分。

（6）在满足招标文件采购需求的基础上，投标人承诺投入本项目的服务车辆每增加 1 辆的，得 1分，最多得 3 分（投标文件中提供购买发票及车辆有效行驶证复印件或租赁合同,否则不得分）。

（7）技术保障分：投标人提供本项目所需运行维护的1套设备备机（高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、常规五参数、铜、铅、锌、镉、砷、汞、六价铬、），每提供一台相关证书得1分，满分4分（设备备机必通过中国环境保护产品认证的产品，以设备的CCEP认证证书复印件为准，否则不得分）

（8）投标人提供2018年至2019连续两年税务部门对企业纳税信用的评价或证书，信用评价在B级或以上的得1分。(提供相关有效证书复印件,否则不得分)

6、总得分=1+2+3+4+5

三、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术分由高到低的顺序排列）并推荐不多于三名中标候选人。采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

第五章  采购合同（合同主要条款及格式）

项目名称：

项目编号：

甲方：（采购人）

乙方：（中标投标人）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件规定条款和中标投标人承诺、甲乙双方签订本合同。

第一条 合同文件

1、除本合同外，下列文件是构成本合同不可分割的部分：

（1）中标投标人提交的投标报价表、针对本项目的项目实施方案及服务承诺等；

（2）中标通知书；

（3）本合同及有关补充资料；

（4）招标文件的条款要求。

2、合同价金额包括：服务过程中相关的一切费用。

第二条　合同金额

| 服务名称 | 服务承诺内容 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计金额 （元） ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |

根据《中标通知书》的中标内容，合同的总金额为：（大写）　　　　　　　　　　    人民币（￥　　　　　　　　　　　　　　　元）。

第三条 质量保证

1.乙方应按招标文件要求及投标文件承诺的服务技术标准、质量标准等向甲方提供服务。

2.提供的服务在甲方使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利，甲方在使

第四条 服务内容及要求

服务内容及要求：具体详见本文件“项目需求”。乙方必须按照招标文件“项目需求”中的所有要求向甲方提供服务。

第五条 服务期限：

第六条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，已包含在中标总价中。

第七条 付款方式

合同签订后15个工作日内，中标供应商向采购人提供合同总额20%的履约保函（有效期至少为15个月）、合同总额的60%合法发票，采购人在收到中标人提供的履约保函和发票后支付合同总额的60%预付款；10月31日前，中标供应商需向采购人提供请款函和合同总额的20%合法发票，采购人支付第二笔款合同总额的20%；12月31日前，中标供应商需向采购人提供请款函和合同总额的20%合法发票，采购人支付合同总额的20%尾款；采购人每季度对中标供应商运维考核扣除的运维费用，折算为运维时间（天数），由中标供应商在合同到期后延长相应天数的工作时间。服务期满（包括完成考核扣费后延长的运维工作），如中标供应商履约无瑕疵，采购人在收到中标供应商申请后办理保函退还手续。

第八条 违约责任

1.乙方提供的服务如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

2.乙方未按本项目招标文件规定及投标文件承诺向乙方提供服务的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。

其他违约行为按违约合同价款总额 5 %收取违约金并赔偿经济损失。

第九条 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十条 合同争议解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地的仲裁委员会申请仲裁或向项目所在地的人民法院提起诉讼。

第十一条 合同生效及其它

1、合同经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖双方公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经广西壮族自治区财政部门审批，并签订书面补充协议报广西壮族自治区政府采购管理办公室备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十二条 合同的变更、终止、解除与转让

1、有下列情况之一，合同方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

2、有权解除合同的一方，应当在法律规定的时间内通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

3、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

4、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。如乙方擅自转让合同义务的，甲方有权解除合同并要求乙方承担违约责任。

第十三条 签订本合同依据

1、招标文件；

2、中标投标人的投标报价表；

3、投标报价表、针对本项目的项目实施方案及服务承诺等；

4、中标通知书。

第十四条  文书送达地址

双方确认合同截明的地址为可送达文书地址，相关文书（包含但不限于双方往来函件、法律文书、法院诉讼文书等）能够顺利送达，文书寄出后若拒收或无人签收，退回视为送达。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式   份，具有同等法律效力，甲方    份，乙方____份。政府采购合同双方自签订之日起5个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将一份合同原件送广西壮族自治区政府采购监督管理股备案，一份由采购代理机构存档。

甲方（公章）：                           乙方（公章）：

法定代表人：                              法定代表人：

委托代理人：                              委托代理人：

地  址：                                  地   址：

电  话：                                  电   话：

EMAIL：                                   EMAIL：

开户名称：                                开户名称：

开户银行：                                开户银行：

银行账号：                                银行账号：

日    期：                                日    期：

第六章 投标文件格式

资格文件目录

（1）投标声明书。

（2）投标人有效的营业执照副本复印件。

（3）投标截止之日前半年内投标人任意连续三个月依法缴纳税收或依法免缴税收的证明；无缴纳税收记录的，应提供由投标人所在地主管税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》。

（4）投标截止之日前半年内投标人任意连续三个月依法缴纳社会保障资金的证明；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》。

（5）投标人近两年度（即2018年、2019年度，如为2019年后新成立企业则根据实际情况提供）的财务状况报告（包含资产负债表、利润表、现金流量表）。

（1）投标声明书

致：广西桂碧乐工程咨询管理有限责任公司

（投标人单位名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址：      。

我      （姓名）系        （投标人单位名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的  （项目名称）  项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品（服务），我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的；

2.我方不是采购人的附属机构，在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何关系；

3.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或被处罚的违法行为有：         ；

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人（公章）：

法定代表人签字或盖章：

年 	月  日

（2）投标人有效的营业执照副本复印件

（格式自拟）

（3）投标截止之日前半年内投标人任意连续三个月依法缴纳税收或依法免缴税收的证明；无缴纳税收记录的，应提供由投标人所在地主管税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》

（格式自拟）

（4）投标截止之日前半年内投标人任意连续三个月依法缴纳社会保障资金的证明；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》

（格式自拟）

（5）投标人近两年度（即2018年、2019年度，如为2019年后新成立企业则根据实际情况提供）的财务状况报告（包含资产负债表、利润表、现金流量表）

（格式自拟）

资信/商务文件目录

（1）法定代表人身份证复印件

（2）法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件

（3）招标项目采购需求中要求必须提供的资信/商务材料

（4）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价等）

（5）投标人的信誉、荣誉证书或文件

（6）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书

（7）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料

（8）投标人情况介绍

（9）中小企业声明函（投标人如为中小微型企业的请按第六章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）

（10）监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

（11）残疾人福利性单位声明函（投标人如为残疾人福利性单位的请按第六章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）

（1）法定代表人身份证复印件

（格式自拟）

（2）法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件

附件：

授权委托书（格式一）

##### 致：广西桂碧乐工程咨询管理有限责任公司

我              （姓名）系                              （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从       年     月      日起至         年     月      日止。

代理人无转委托权,特此委托。

##### 我已在下面签字，以资证明。

##### 投标人（公章）：

##### 法定代表人（负责人）签字（或盖章）：                       　       年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的社保证明复印件（委托代理时必须提供）。

授权委托书（格式二）

##### 致：广西桂碧乐工程咨询管理有限责任公司

我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名）以本人名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从       年     月      日起至         年     月      日止。

代理人无转委托权,特此委托。

##### 我已在下面签字，以资证明。

##### 自然人签字并在签名处加盖食指指印：                       　　        年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的社保证明复印件（委托代理时必须提供）。

（3）招标项目采购需求中要求必须提供的资信/商务材料

（格式自拟）

（4）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价等）

（格式自拟）

（5）投标人的信誉、荣誉证书或文件

（格式自拟）

（6）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书

（格式自拟）

（7）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料

（格式自拟）

（8）投标人情况介绍

（格式自拟）

（9）中小企业声明函（投标人如为中小微型企业的请按第六章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）

中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动，由本企业承担工程、提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：          .

日期：                    .

（10）监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

（格式自拟）

（11）残疾人福利性单位声明函（投标人如为残疾人福利性单位的请按第六章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或被授权人签字：

投标人（盖公章）：

年     月    日

技术文件目录

（1）投标人针对本项目的项目实施方案

（2）投标人针对本项目的服务承诺

（3）拟投入本项目实施人员一览表

（4）招标项目采购需求中要求必须提供的技术材料

（5）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠

（6）投标人对本项目的合理化建议和改进措施

（7）投标人需要说明的其他文件和说明

（1）投标人针对本项目的项目实施方案

项目实施方案（格式）

（由投标人根据项目实际情况和服务采购需求的要求自行编制）

##### 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日          期：

（2）投标人针对本项目的服务承诺

服务承诺（格式）

（由投标人根据项目实际情况和服务采购需求的要求自行编制）

##### 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日          期：

（3）拟投入本项目实施人员一览表

项目实施人员一览表（格式）

| 姓 名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：项目实施人员一览表须由法定代表人或相应的委托代理人签字或盖章，并加盖投标人公章。

##### 投标人（公章）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日          期：

（4）招标项目采购需求中要求必须提供的技术材料

（格式自拟）

（5）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠

（格式自拟）

（6）投标人对本项目的合理化建议和改进措施

（格式自拟）

（7）投标人需要说明的其他文件和说明

（格式自拟）

报价文件目录

（1）投标函

（2）投标报价明细表

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明

（1）投标函

附件：

投标函（格式）

致：广西桂碧乐工程咨询管理有限责任公司

根据贵方项目投标文件，项目编号 	，签字代表 	（姓名）经正式授权并代表投标人 	（投标人单位名称），提交投标文件正本一份，副本二份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.按投标文件项目需求和投标报价表：投标报价（大写） 	元人民币(￥ 	)。

2.我方承诺已具备投标文件规定的投标人资格条件。

3.我方已详细审核投标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部投标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

4.投标文件有效期为自投标文件递交截止时间之日起 90 天。

5.如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与采购人签订合同。

（2）我方承诺按照投标文件规定递交履约担保。

（3）我方承诺本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，按投标文件及政府采购法律、法规 的规定履行合同责任和义务。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址： 	邮编： 		邮箱：

办公电话： 		传真：

委托代理人联系电话：

开户名称：

开户银行：

账号：

投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

投标日期：

注：

1.未按照本投标函（格式）要求填报的投标函将被视为非实质性响应投标文件要求，从而导致该投标被拒绝。

2.投标人必须按本投标函（格式）要求注明清楚联系方式（包括地址、邮编、邮箱、电话等）， 从而确保中标结果等相关信息能及时通知到位。

3.投标函须由法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）并加盖投标人公章（自然人除外）。

（2）投标报价明细表

附件：

投标报价明细表（格式）

| 项号 | 服务名 称 | 数量 | 单位 | 投标报价编制依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广西壮族自治区桂林生态环境监测中心2020年16个地表水水质自动站托管运维服务采购 | 1 | 批 | 《招标项目采购需求》中要求完成的所有内容 |
| 投标报价：人民币（大写） (￥ ) |
| 服务期限：自合同签订之日起1年。 |
| 说明： 1.本项目采购预算为人民币叁佰捌拾伍万元整（￥3850000.00），报价超出采购预算的，按投标无效处理。 2.投标报价应包括本项目所有服务所需的劳务费、技术服务费、资料收集、研究、指导、交通、通讯、差旅费、住宿费、办公场地、版权或知识产权、管理费、利润、税费、验收以及合同的所有责任、义务和风险等相关一切费用，投标人综合考虑在报价中。 |

投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日	期：

注：

1. 投标人必须就“项目需求”中所有内容作完整唯一报价，投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

2. 投标人应如实填写投标报价表的各项内容，否则，投标无效。

3. 投标报价表须由定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）并加盖投标人公章（自然人除外）。当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章。

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明

（格式自拟）