广西中意招标造价咨询有限公司

竞争性谈判文件

项目名称：学生生活环保设施采购

项目编号：WZZC2020-J1-210021-GXZY

采购人：苍梧中学

采购代理机构：广西中意招标造价咨询有限公司

2020年8月

目    录

第一章   竞争性谈判公告	2

第二章   供应商须知及前附表	4

第三章   采购内容及要求	21

第四章   政府采购合同（格式）	45

第五章   评审办法	52

第六章   响应文件（格式）	54

第七章   附件	83

# 第一章   竞争性谈判公告

学生生活环保设施采购（WZZC2020-J1-210021-GXZY）

竞争性谈判公告

项目概况

学生生活环保设施采购项目的潜在供应商应在登录“政府采购云平台”（https://www.zcygov.cn）获取谈判文件，并于2020年8月7日15时30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：WZZC2020-J1-210021-GXZY

项目名称：学生生活环保设施采购

采购方式：竞争性谈判

预算金额：¥1535044.10

最高限价：不设定

采购需求：采购电力可倾式摇摆汤锅4台，多功能切菜机1台、排烟系统等学生生活环保设施一批，如需进一步了解详细内容，详见竞争性谈判文件。

合同履行期限：签订合同之日起10日内交货，并安装、调试完毕。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

4．2017年1月1日起在信用中国、中国政府采购网未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

5．按要求获取竞争性谈判文件。

三、获取谈判文件

时间：自2020年8月3日发布竞争性谈判公告起至2020年8月6日18时00分止。

地点： “政府采购云平台”（https://www.zcygov.cn）

方式：登录“政府采购云平台”（https://www.zcygov.cn）下载竞争性谈判文件。

售价：250.00元

注：竞争性谈判文件工本费250元（售后不退）转账或电汇等非现金形式交到以下账户，在银行单据用途或空白栏上注明事由“项目编号＋竞争性谈判文件工本费”字样。工本费应在获取竞争性谈判文件时间内转到以下账户。

开户名称：广西中意招标造价咨询有限公司苍梧分公司

开户银行：苍梧县农村信用合作联社营业部

银行帐号：4476 1201 0100 7416 98

四、响应文件提交

截止时间：2020年8月7日15时30分（北京时间）

地点：广西中意招标造价咨询有限公司第二分公司开标厅（广西梧州市龙圩区龙圩镇银兴一路28号3楼）。

五、开启

时间：2020年8月7日15时30分（北京时间）截标结束后。

地点：广西中意招标造价咨询有限公司第二分公司评标厅（广西梧州市龙圩区龙圩镇银兴一路28号3楼）。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

发布媒体：中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、梧州市政府采购网、广西苍梧县人民政府门户网、广西中意招标造价咨询有限公司网

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：苍梧中学

地址：梧州市龙圩区龙圩镇凤岭街文化里156号

联系方式：聂先生，0774-2683650

2.采购代理机构信息

名 称：广西中意招标造价咨询有限公司

地　址：梧州市新兴三路30号神冠豪都B栋2单元34层

本项目联系地址：广西梧州市龙圩区龙圩镇银兴一路28号

3.项目联系方式

项目联系人：党工

电　话：0774-2698899

4、监督部门：苍梧县政府采购管理办公室，电话0774-2686580

5、政府采购云平台咨询电话：400-881-7190

采购人：苍梧中学

采购代理机构：广西中意招标造价咨询有限公司

2020年8月3日

# 第二章   供应商须知及前附表

# 供应商须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：学生生活环保设施采购 项目编号：WZZC2020-J1-210021-GXZY 采购内容：采购电力可倾式摇摆汤锅4台，多功能切菜机1台、排烟系统等学生生活环保设施一批（详见第三章“采购内容及要求”）。 采购预算金额：¥1535044.10 合同履行期限：签订合同之日起10日内交货，并安装、调试完毕。 |
| 2 | 1.2 | 采购人：苍梧中学 地址：梧州市龙圩区龙圩镇凤岭街文化里156号 联系方式：聂先生，0774-2683650 |
| 3 | 1.3 | 采购代理机构：广西中意招标造价咨询有限公司 本项目联系地址：广西梧州市龙圩区龙圩镇银兴一路28号 联系人及电话：党工 0774-2698899 |
| 4 | 1.3 | 监督部门：苍梧县政府采购管理办公室，电话0774-2686580 |
| 5 | 2.1 | 1．满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2．落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 3．本项目的特定资格要求：无。 4．2017年1月1日起在信用中国、中国政府采购网未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； 5．按要求获取竞争性谈判文件。 6. 本项目不接受联合体谈判。 |
| 6 | 11.1 | 谈判报价：供应商根据项目需求和服务内容作唯一完整报价。（本项目只允许递交一个方案的报价，不接受任何有选择性的报价。） |
| 7 | 12.1 | 谈判有效期：谈判截止日起60天 |
| 8 | 13.5 | 响应文件份数：一套正本，三套副本，响应文件电子版的U盘一只。 注：①响应文件电子版内容：商务文件、资格证明文件、技术文件。 ②响应文件电子版份数：1份。 ③响应文件电子版形式：可编辑的word文档格式。 ④响应文件电子版密封形式：响应文件电子文档与响应文件纸质文件分别包装在一个密封袋（盒/箱/信封）内加以密封。 |
| 9 | 14.1 | 1.谈判保证金递交形式：银行转账或支票、汇票、本票、保函等非转账形式。 2．谈判保证金金额(人民币)：叁万元整（¥30,000.00）。 3．以银行转账递交的，从供应商对公帐户转账到以下专用帐户。 开户名称：苍梧中学 开户银行：中国农业银行股份有限公司苍梧龙圩支行 银行帐号：20352001040002869 4．交纳截止时间：①采用银行转账或网上支付方式的，在响应文件递交截止时间前足额交至苍梧中学指定账户并且到账。②采用非转账方式递交谈判保证金的应在响应文件递交截止时间之前提交。 5．办理谈判保证金手续时，请务必注明事由“项目编号＋谈判保证金”字样，经查实谈判保证金没有在规定时间足额缴纳的，其谈判无效。 [注：供应商如需开具收据的，请在开标会议结束后自行到苍梧中学财务开具谈判保证金收据。] |
| 10 | 16 | 1、响应文件提交的截止时间：2020年8月7日15时30分（北京时间） 2、响应文件提交的地点：广西中意招标造价咨询有限公司第二分公司开标厅（广西梧州市龙圩区龙圩镇银兴一路28号3楼） 3.供应商派代表递交响应文件并参加截标会的，必须携带以下证件和文件以证明其出席截标会。 ① 如法定代表人(负责人)到场出示：本人第二代身份证原件、法定代表人(负责人)身份证明书原件。（如自然人到场出示：本人第二代身份证）。 ②如授权委托代理人到场出示：本人第二代身份证原件、法定代表人(负责人)授权委托书原件（如供应商为自然人的，则提供自然人授权委托书）。 ③获取竞争性谈判文件证明复印件（政采云平台申请获取竞争性谈判文件截图及竞争性谈判文件工本费缴款单复印件） ④以转帐方式递交谈判保证金的，提供谈判保证金声明（原件）和缴纳凭证复印件； 以非转帐方式提交谈判保证金的，提供支票或汇票或本票或保函的原件及复印件，支票或汇票或本票或保函的原件由采购人保存（未成交供应商的原件，将在成交通知书发出后5个工作日内退还。成交供应商的原件，在提交采购合同后5个工作日内退还）。 ⑤提交供应商承诺书（针对疫情期间参加招投标活动必须提供本承诺书，格式详见竞争性谈判文件第七章附件2）。 4、采购人或采购代理机构将核对供应商法定代表人(负责人)或其委托代理人或自然人本人身份证与证明上的信息是否一致。如信息不一致的或未按要求签字加盖公章（或自然人的手指指纹）的，或供应商代表未出示相关证件核验的，逾期送达的响应文件，采购人、采购代理机构将有权对其响应文件予以拒收。 5、若提交响应文件的供应商不参加开标会议的，视同认可开标结果 |
| 11 | 19.4 | 1、响应文件开启及谈判时间：2020年8月7日15时30分（北京时间）截标后 2、响应文件开启谈判地点：广西中意招标造价咨询有限公司第二分公司评标厅（广西梧州市龙圩区龙圩镇银兴一路28号3楼） 3、参加谈判供应商应依时到达指定地点等候谈判，并自觉接受核验身份。谈判供应商在规定时间内不参加谈判的，视为供应商自动放弃谈判。 [注：谈判供应商为自然人的，应当由本人携带身份证原件；如委托代理人参加，须携带其本人身份证原件、授权委托书原件依时到达指定地点等候当面谈判，并自觉接受核验上述证件。 谈判供应商为法人或者其他组织的，如委托代理人参加，须携带其本人身份证原件、法定代表人（负责人）授权委托书原件；如法定代表人（负责人）参加，须携带其本人身份证原件、法定代表人（负责人）身份证明原件依时到达指定地点等候当面谈判并自觉接受核验上述证件。 |
| 12 | 26 | 履约保证金递交及退还： 1、缴纳金额和形式：成交金额的 5 %（四舍五入至百位）。 成交供应商应当自接到本采购代理机构通知之日起5个工作日内按缴款通知书的要求，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。①以银行转账或网上支付等方式提交的，从对公账户（如供应商为自然人的，从自然人本人银行帐户）转账到以下专用账户，用途或备注栏注明事由“项目编号 履约保证金”信息，延期自误，如需要开具到账收据，请至以下开户单位财务部门开具；②以支票、汇票、本票或保函等形式提交的，应于签订合同时提交票据或保函原件。如为保函方式的，须为无条件保函，保额为履约保证金足额，保函有效期不得低于项目有效期。 开户名称：苍梧中学 开户银行：中国农业银行股份有限公司苍梧龙圩支行 银行帐号：20352001040002869 2、退还：签订合同后，从全部货物服务验收合格之日起5个工作日内，成交供应商按合同履约的，凭《政府采购项目履约保证金退付意见书》（详见竞争性谈判文件附件）到苍梧中学办理退还履约保证金手续。采购人（苍梧中学）在收到退还履约保证金申请后5个工作日内无息原额退还，如为苍梧中学原因导致无法及时退还的，每逾期退还一天按履约保证金万分之一支付违约金给成交供应商，但因成交供应商自身原因导致无法及时退还的除外。 |
| 13 | 27 | 签订合同：自成交通知书发出之日起5个工作日内凭成交通知书与采购人签订政府采购合同，延期自误。 |
| 14 | 28 | 由成交供应商在领取成交通知书前向广西中意招标造价咨询有限公司一次性付清成交服务费及开标费用。 |
| 15 | 30.1 | 本项目需要落实的政府采购政策：节能环保，促进中小企业发展，促进监狱企业发展，促进残疾人就业等政府采购政策。 1．应标产品属于财政部、环境保护部财库[2019]18号文中的《环境标志产品政府采购品目清单》有效期内产品的，在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，优先采购品目清单中并获得国家确定的认证机构出具证书的产品（必须提供认证证书）。 2. 应标产品属于财政部、环境保护部财库财库[2019]19号文《节能产品政府采购品目清单》中以“★”标注的为政府强制采购产品；属于《环境标志产品政府采购品目清单》中不带“★”标注的有效期内产品的，在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，优先采购品目清单中并获得国家确定的认证机构出具证书的产品（（必须提供认证证书）。 3．根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定，供应商所提供产品或服务为小型、微型企业的，评标时应标价格给予一定的价格扣除。 4．根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业政策，评标时磋商价格给予一定的价格扣除。 5．根据财政部、民政部、中国残疾人联合会三部门发布的关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141号），残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业政策，评标时应标价格给予一定的价格扣除。供应商既属于残疾人福利性单位又属于小型、微型企业的，其只能享受谈判价格一次性的扣除，不重复享受政策。 |
| 16 |  | 采购人、采购代理机构不再组织供应商进行现场考察或召开谈判前答疑会。 |
| 17 |  | 供应商必须对响应文件中所提供的所有文件的真实性、有效性及合法性负责，如果经查实供应商提供虚假资料的，响应无效，如成交，即取消其成交资格。 |
| 18 |  | 本项目不允许转包或分包。 |
| 19 |  | 政府采购合同审核、备案： 政府采购合同自签订之日起2个工作日内，成交供应商必须将政府采购合同送本采购代理机构审核盖章确认。 |
| 20 |  | 在对供应商资格审查时进行信用查询 查询渠道：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）； 查询时间：响应文件递交截止时间后； 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，作为供应商资格审查文件保存； 信用信息使用规则：采购代理机构查询供应商相关主体信用记录，并将查询记录交付谈判小组进行审查，对在2017年1月1日起至响应文件递交截止时间前在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购“严重违法失信行为记录名单”或在信用中国网（www.creditchina.gov.cn/）列入“失信被执行人”、 “重大税收违法案件当事人名单”、 “政府采购严重违法失信名单”的供应商及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，视为供应商资格审查不通过，不得参与本项目招标活动。 |

供应商须知

# 一   总  则

## 1．项目基本情况、适用范围及定义

1.1项目基本情况：见须知前附表。

1.2采购人：见须知前附表。

1.3采购代理机构：见须知前附表。

1.4监督部门：见须知前附表。

1.5适用范围：本竞争性谈判文件仅适用于本次招标中所述项目的货物、服务类政府采购项目。

1.6定义：

1.6.1“招标采购单位”系指采购人、采购代理机构。

1.6.2“采购人”系指本次采购项目的业主方或买方。

1.6.3“采购代理机构”系指本次采购项目活动组织方广西中意招标造价咨询有限公司。

1.6.4“供应商”是指参与本项目采购活动的法人、其他组织、自然人。按竞争性谈判公告要求获取谈判文件称为“潜在供应商”；提交响应文件并参加谈判称为“谈判供应商”；经法定程序确定成交的供应商称为“成交供应商”。

1.6.5“产品”系指供应商按竞争性谈判文件规定向采购人提供的一切货物、设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

1.6.6“服务”系指竞争性谈判文件规定供应商须承担的与本项目有关的服务内容以及其他类似的义务。

1.6.7“响应文件”是指供应商根据竞争性谈判文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

1.6.8“公章”系指供应商用自己法定主体行为名称制作的签名印章，不包含其他替代章（如业务专用章、合同专用章、报价专用章等）。

1.6.9“财政部门指定的政府采购信息发布媒体”系指中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://www.gxzfcg.gov.cn）。本项目相关信息除在财政部指定的政府采购信息发布媒体上发布外，还同时在梧州市政府采购网、广西苍梧县人民政府门户网、广西中意招标造价咨询有限公司网站上发布。

## 2．合格的供应商

2.1供应商资格要求：见本章须知前附表第4项。

2.2 2017年1月1日起至响应文件递交截止时间前未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.3供应商不得直接或间接地与为本次采购的项目内容进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司、采购代理机构或其附属机构有任何关联。

2.4供应商应在响应文件中须主动填报参加政府采购活动前三年内在经营活动中有无重大违法记录（含其授权服务的分公司等）。

2.5符合供应商资格的供应商应承担谈判及履约中应承担的全部责任与义务。

2.6凡两家或以上供应商参加同一项目采购，有如下情形的，一经发现，将视为串标处理：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员（项目经办人）为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者谈判报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的谈判保证金从同一单位或者个人的账户转出（如有要求） 。

## 3．谈判费用

3.1供应商应承担所有与准备和参加政府采购活动有关的费用。不论谈判的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担此类费用。

## 4．特别说明

4.1提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下谈判的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标，报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评标的供应商，其他谈判无效。非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

4.2关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则响应文件将被视为无效。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加谈判。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.3供应商谈判所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人（负责人或自然人）所拥有。供应商投入所使用的采购项目实施人员必须为本单位员工（或必须为本单位或控股公司正式员工），如供应商为自然人的必须与投入所使用的采购项目实施人员签订劳动合同。

4.4供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按照谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.5供应商在政府采购活动中提供任何虚假材料，其谈判无效，并报政府采购监管部门查处；成交后发现的，供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

4.6本项目不允许转包、分包。

## 5．询问、质疑和投诉

5.1询问。

供应商如发现谈判文件内容有误或对采购活动事项有疑问的，应在提交首次响应文件截止时间3个工作日前以书面形式向采购人或采购代理机构提出询问、澄清。采购人或采购代理机构自收到之日起3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

5.2质疑。

5.2.1供应商认为谈判文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

5.2.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的谈判文件的，可以对谈判文件提出质疑。对谈判文件提出质疑的，应当在获取谈判文件或者谈判文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

5.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应按财政部发布的《政府采购供应商质疑函范本》编制。

5.2.4采购人、采购代理机构只接受纸质材料形式的质疑，不接受电子送达的质疑材料，即不接受以传真、电子邮件、移动通信等即时收悉的特定系统作为送达媒介的质疑材料。采购人、采购代理机构接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址详见竞争性谈判公告。

5.2.5采购人、采购代理机构在收到供应商的质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。但答复的内容不得涉及商业秘密。

5.3投诉。

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门提起投诉。

# 二   竞争性谈判文件（简称谈判文件）

## 6．谈判文件的构成

6.1谈判文件由下列文件以及在采购过程中发出的更改、修正和补充文件组成：

第一章  竞争性谈判公告

第二章  供应商须知及前附表

第三章  采购内容及要求

第四章  政府采购合同（格式）

第五章  评标办法

第六章  响应文件（格式）

第七章  附件

6.2供应商应认真阅读、并充分理解谈判文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。供应商没有按照谈判文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对谈判文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其响应文件被拒绝，或被认定为无效响应文件或被确定为响应无效。

## 7．谈判文件的澄清和修改

7.1供应商如发现谈判文件内容有误或对政府采购活动事项有疑问的，应在提交首次响应文件截止时间3个工作日前以书面形式向采购人或采购代理机构提出澄清或者询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

7.2提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改。如澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，在政府采购信息发布媒体发布更正公告。

7.3采购人、采购代理机构可视具体情况，延长谈判截止时间和开标时间的，在提交首次响应文件截止时间1日前，在政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

7.4所有与本项目相关的澄清、修改、补遗的内容作为谈判文件的组成部分。该所有通知文件在政府采购信息媒体发布之日起，视为供应商已收到该通知。供应商未及时关注网站上发布的通知文件造成的损失，由供应商负责。

# 三   响应文件的编制

## 8．响应文件编制

8.1供应商应仔细阅读谈判文件，按谈判文件的要求编制响应文件。如果没有按谈判文件要求提交响应文件，没有对谈判文件提出的实质性要求和条件作出响应，其响应文件无效。

8.2对谈判文件提出的实质性要求和条件作出响应是指供应商必须对谈判文件中涉及谈判项目的价格、技术要求、数量、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

8.3在谈判报价表中，供应商必须按格式文件完整填写，不能自行修改格式内容。

## 9．响应文件的文字及计量单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人、采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文（另有规定的除外）。

9.2响应文件使用的计量单位除谈判文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

## 10．响应文件的构成及装订要求

10.1响应文件由资格、商务、技术文件组成，供应商应按下列说明及第六章响应文件格式要求编写和提供。应递交的有关文件如未特别注明为复印件的，须提供原件，原件、复印件均须加盖供应商公章。（如供应商为自然人的，原件、复印件均须本人或其委托代理人签字并加盖手指指纹）

一、商务文件（必须提供）

1、谈判函

2、谈判报价表

3、商务条款响应表

二、资格证明文件（1-8项必须提供）

1、法定代表人（负责人）身份证明书（附第二代身份证正、背面复印件，如法定代表人（负责人）非中国国籍应提交护照复印件，证件有效并与营业执照或事业单位法人证中的法定代表人（负责人）相符，如供应商为自然人的提供第二代身份证正、背面复印件）。

2、法定代表人（负责人或自然人）授权委托书（如委托代理人参加谈判时）

3、获取竞争性谈判文件证明复印件（政采云平台申请获取文件截图及竞争性谈判文件工本费缴款单复印件）。

4、供应商有效的营业执照副本（复印件）（须清晰反映经营期限），或事业单位法人证书复印件（如供应商为事业单位的）,如供应商为自然人的不须提供；

5、供应商2020年1月至递交响应文件截止时间止任意连续3个月财务报表（含资产负债表、利润表、现金流量表）复印件（如属新成立不足3个月的提供成立之月起的月度财务报表）。供应商为自然人的，提供银行出具的资信证明。

6、供应商2020年1月至递交响应文件截止时间止任意连续3个月依法缴纳税收或者依法减免缴纳税费的证明复印件（以纳税证明或免税证明为准；若为新成立的，请根据实际情况提供。）

7、供应商2020年1月至递交响应文件截止时间止任意连续3个月依法缴纳社会保障资金或者依法免缴社会保障资金证明复印件（以参保证明复印件或免参保证明复印件为准；若为新成立的，请根据实际情况提供。）

8、无重大违法记录声明函

9、可作为供应商资信评分的资质证明材料（由供应商视自身情况自行提交）：

1）供应商简介及经营状况（包括综合实力、企业规模和信誉及有效证明）；

2）供应商认为可以证明其能力材料复印件；

三、技术文件（必须提供）

1、技术要求响应表

2、货物质量保证及货物售后服务承诺书（格式自拟）

3、第三章“采购内容及要求”中要求提供的资料文件。

10.2供应商必须按谈判文件第六章《响应文件格式》要求顺序自编目录及页码装订成册，并在响应文件装订位置胶装封边。

10.3供应商应完整、真实、准确的填写谈判文件中规定的所有内容。

10.4供应商必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

10.5如果因为供应商响应文件填报的内容不详，或没有提供谈判文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由供应商承担。

## 11．谈判报价

11.1供应商的的谈判报价应包括谈判文件第三章的内容、责任范围以及合同条款规定的价格。在合同实施时，采购人将不予支付成交人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

11.2谈判报价是本项目全部实施完毕并经有关部门验收合格后的含税价，在合同履行过程中固定不变。

11.3供应商应按《谈判报价表》确定的格式报出分项价格。如有《谈判报价表》，填写时应响应下列要求：

① 对于报价免费的项目必须标明“免费”；

② 所有根据合同或其它原因应由供应商支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在供应商提交的价格中；

③ 谈判报价包括：（1）产品和服务的价格，包括第三章的内容、责任范围以及合同条款规定的价格等其他费用；（2）必要的保险费用和各项税金。

11.4本项目不接受有任何选择的谈判报价，每一项分项内容只允许有一个报价，任何有选择的或有条件的报价或包含价格调整要求的报价或有漏项的报价，将被认为是非实质性响应而作为无效响应文件处理。

## 12．谈判有效期

12.1谈判有效期：响应文件从谈判截止日起60天内有效。

12.2在特殊情况下，采购人、采购代理机构可于谈判有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式。供应商可以拒绝上述要求而其谈判保证金不被没收，不同意延期的供应商的谈判保证金将在原谈判有效期满后5个工作日内无息退还（如有要求递交谈判保证金）。同意延期的供应商根据原截止期应负之权利及责任相应也延至新的截止期，但不能要求对原响应文件（经谈判小组确认有效且没有超出响应文件的范围或改变谈判的实质内容的澄清或说明作为响应文件的组成部分）作任何改变，并同意在延长的谈判有效期内遵循本响应文件，在延长的谈判有效期满之前继续具有约束力。

## 13．响应文件书写及签名、盖章要求

13.1响应文件正本必须用不褪色的墨水工整书写或打印。

13.2响应文件的书写应清楚工整，修改处应有由法定代表人 (负责人)或委托代理人签字和加盖单位公章（如谈判供应商为自然人的，应当由本人或其委托代理人签字并加盖手指指纹），否则其谈判无效。

13.3未按要求填写的响应文件可能将被认定为无效的响应文件。

13.4响应文件应由法定代表人（负责人）或委托代理人在凡规定签名、签章处逐一签名和盖单位公章，否则其谈判无效（如谈判供应商为自然人的，应当由本人或其委托代理人签字并加盖手指指纹）。

13.5响应文件的份数：正本一份，副本三份，响应文件电子版U盘一只。并在每份文件注明“正本”、“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。

## 14．谈判保证金

14.1 14.1谈判保证金的递交：供应商必须按供应商须知前附表第9项的要求递交谈判保证金。

14.2谈判保证金的退还。

14.2.1成交供应商凭谈判保证金声明办理谈判保证金退还手续，采购人将在签订政府采购合同之日起的5个工作日内以原缴交方式予以退还，不付利息。

14.2.2未成交的供应商凭谈判保证金声明至采购人办理退还谈判保证金手续，采购人将在成交通知书发出5个工作日内以原缴交方式予以退还，不付利息。

14.2.3如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

14.3涉及质疑和投诉的供应商，在质疑和投诉调查处理结束前其谈判保证金暂不退还。

14.4 供应商有下列情形之一时，谈判保证金将不予退还：

（1）在截标后或在谈判有效期内撤回其响应文件的；

（2）成交后未按本须知第26条规定缴纳履约保证金的；

（3）成交后无正当理由不与采购人按本须知第27条签订合同的；

（4）成交后与采购人签订对竞争性谈判文件和响应文件作了实质性修改的合同，或与采购人私下订立背离合同实质性内容的协议的；

# 四   响应文件的递交

## 15．响应文件的密封与标记

15.1供应商应将响应文件正、副本分别装订成册，在每个文本封面上标明“响应文件正本（副本）”，以及项目名称、项目编号、供应商名称等内容。

15.2供应商应将响应文件纸质文件（正本一本，副本三本）、电子文件一份分别包装在一个密封袋（盒/箱/信封）内加以密封；并在封口处密封签章（公章/密封章/法定代表人签字(负责人)/委托代理人签字均可）（如谈判供应商为自然人的，密封袋封贴处应由本人或其委托代理人签字并加盖手指指纹）。

15.3响应文件纸质文件或电子文件密封袋（盒/箱）上应标明一下内容：

项目名称：

项目编号：

文件名称：响应文件纸质文件（响应文件电子文件）

供应商名称：

法定代表人（负责人或自然人）或其委托代理人签字：

注    明“在开标前不得启封”

15.4响应文件的密封以响应文件袋无明显缝隙露出袋内文件且封口处有签字或盖章为合格。

## 16．谈判截止时间、地点

16.1响应文件的递交不得迟于本章须知前附表第9项规定的截止时间。

16.2供应商必须在规定时间内将响应文件送到本章须知前附表第9项规定地点。

16.3若遇到参加报价的供应商过多造成部分供应商在截止时间前已抵达开标现场但未能签到的情况，供应商递交响应文件的时间以其进入谈判文件规定的开标场所的时间为准。

16.4属下列情形之一的，采购人或采购代理机构应当拒绝接收供应商的响应文件：

① 响应文件在规定的谈判截止时间之后送到达的；

② 响应文件未送达指定的递交地点的；

③ 应标样品未与响应文件一并递交的（若谈判文件要求递交应标样品的）；

④供应商递交响应文件时未同时携带供应商须知前附表第9项规定的证件文件进行核验的。

## 17．响应文件的修改和撤回

17.1供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其响应文件做任何修改和补充。

17.2响应文件的修改和撤回通知应按本章须知第15条的规定密封、标记和递交，并在封面上标明“修改”或“撤回”字样。

17.3在谈判结束后的谈判有效期内，供应商不得撤回其响应文件。

# 五   竞争性谈判（简称谈判）与评审

## 18．组建谈判小组

18.1采购人和采购代理机构依法组建竞争性谈判小组（以下简称谈判小组），谈判小组由采购人代表和评审专家共三人以上（含三人）单数组成，其中评审专家人数不少于谈判小组成员总数的2/3。评审专家在政府采购评审专家库内相关专业技术、经济等方面的专家名单中随机抽取。

18.2评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

## 19．评审

19.1本采购项目采用不公开方式评标，评标的依据为谈判文件和响应文件及谈判应答文件等。谈判小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻找其他的外部证据。但响应文件有不真实、不正确内容的除外。

19.2谈判小组按照客观、公正、审慎的原则，根据谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效响应处理，谈判小组应当告知提交响应文件的供应商。

19.3 响应文件资格性审查和符合性审查

（1）资格性检查。依据法律法规和竞争性谈判文件的规定对响应文件的资质证明等进行审查及按规定进行原件核查，以确定供应商是否具备资格条件。它所涉及到的主要文件和内容为谈判文件所述的资格证明文件内容和签章的合格性、合法性等。如果供应商不具备谈判资格，不满足谈判文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的，其响应文件无效。

（2）符合性检查。依据谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应（采购人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的规定）。实质性偏离是指：(1)实质性影响合同的范围、质量和履行；(2)实质性违背谈判文件，限制了采购人的权利和成交供应商合同项下的义务；(3)不公正地影响了其它作出实质性响应的供应商的竞争地位。

19.4澄清有关问题、算术性修正

19.4.1谈判小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

19.4.2谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应由法定代表人(负责人或自然人)或其委托代理人签字或者加盖公章或自然人的加盖手指指纹。供应商的澄清文件是响应文件的组成部分。

19.4.3响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

① 响应文件中《谈判报价表》与《谈判函》内容不一致的，以《谈判函》为准；

② 响应文件的大写金额和小写金额不一致时，以大写金额为准；

③ 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

④ 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

⑤ 对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

⑥ 按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的谈判报价，在供应商确认后，调整后的谈判报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的价格或内容的，其响应文件视为无效的响应文件。

19.5谈判

19.5.1谈判时间及地点：本章须知前附表第10项规定的时间和地点。

19.5.2谈判小组集中与单一供应商分别进行谈判（最多三轮），谈判的内容包括技术条件、商务性条件（包括谈判报价）及谈判小组认为需要谈判的内容。对最后一轮谈判，谈判小组应明确告知供应商，并要求所有供应商在规定的时间、地点以书面密封形式递交最终的应答文件。

19.5.3在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动项目需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

(1)对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

(2)供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人(负责人)或授权代表签字或者加盖公章（如谈判供应商为自然人的，应当由本人或其委托代理人签字并加盖手指指纹）。

19.6最后报价

19.6.1谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

19.6.2谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终解决方案的，谈判结束后，谈判小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上（含3家）供应商的解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

19.6.3最后报价不得高于上一轮总报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。若供应商成交，各子项最后成交单价均不得高于各子项首次单价报价。

19.7  已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。采购人、采购代理机构退还退出谈判的供应商的谈判保证金（如有要求）。

(1)供应商未在通知的时间内到达现场参加谈判的，或未提交书面说明退出谈判的，或未在规定时间内提交书面应答文件和最后报价的，视为供应商自动放弃谈判。

(2)未书面退出谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，其最后报价超出采购预算导致已通过评审的响应文件无效的，按供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件处理。

19.8推荐成交候选供应商名单并编写评审报告。谈判小组按谈判文件第五章评审方法推荐成交供应商名单，并向采购人提交书面评审报告。

19.9在评审过程中出现法律法规和谈判文件均没有明确规定的情形时，由谈判小组现场协商解决，协商不一致的，由全体谈判小组投票表决，以得票率二分之一以上谈判小组成员的意见为准。

19.10评标会纪律

(1) 评标过程的保密性。谈判小组成员、有关工作人员及其他知情人不得透露对响应文件评审、比较、成交候选供应商的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

(2) 供应商在评标过程中，所进行的力图影响评标结果公正性的活动，将可能导致其成交资格被取消。

## 20．无效的响应文件

20.1供应商有下列情形之一的，其将被视为无效谈判：

实质上没有响应谈判文件要求的谈判将被视为无效谈判。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其响应文件成为实质上响应的谈判。

20.1.1在资格性审查、符合性检查时，如发现下列情形之一的，将确定为无效响应文件：

##### (1) 供应商未提交谈判保证金或金额不足、谈判保证金提交形式及到账时间不符合谈判文件要求的（如有要求）；

##### (2) 未按谈判文件规定完整提交响应文件，或响应文件份数不符的，或未按规定要求签字、盖章或手指指纹的；

##### (3) 超越了行政审批的经营范围的；

##### (4) 不具备谈判文件规定的资格要求的；

##### (5) 响应文件未按谈判文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；

##### (6) 属于“必须提供”的响应文件未能按时提供或补正、更正的；

##### (7) 响应文件有效期、服务期不能满足谈判文件要求的；

##### (8) 谈判内容与采购内容及要求存在重大偏离或保留的（如严重背离采购需求、合同协议要求等）；

##### (9) 通过对“采购内容及要求”的修改以达到满足技术要求的；响应文件商务条款和技术参数偏离表没有按要求表述的或与项目要求表述不一致却没有提供相关依据说明的；

##### (10)未按谈判文件要求提供应标样品的或经谈判小组评审应标样品不符合采购要求的；（若谈判文件要求递交应标样品的）

##### (11)供应商报价方案不是唯一确定的，或报价超出采购预算总金额的；

(12)未在谈判小组规定的时间内重新提交响应文件的；

(13)未满足谈判文件全部实质性要求的或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

(14)未按规定向采购代理机构获取本项目谈判文件的（有文件规定除外）；

(15)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

(16)符合谈判文件中规定的被视为无效谈判的其它条款的；

(17)不符合法律、法规和谈判文件规定的其他实质性要求和条件的。

## 21．终止采购

21.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

##### （3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但74号令第二十七条第二款规定的情形除外。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

21.2终止采购后，采购代理机构将把废标理由通知所有供应商。

## 22．响应文件及应标样品的退回

22.1采购人及采购代理机构无义务退还响应文件。

22.2评标结束后，所有应标样品均进行封存。成交供应商的样品将在成交公示期后移交给采购单位，并作为验收依据。未成交供应商的样品将在签订政府采购合同后5个工作日内退回，逾期不领，视同供应商放弃对样品的所有权。（若谈判文件要求递交应标样品的）

# 六   确定成交供应商

## 23．确定成交供应商

23.1采购单位应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。

23.2若排名第一的成交候选供应商自愿放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者谈判文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。

23.3排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。

# 七   成交公告

## 24．结果公告

24.1在采购人确定成交供应商后，采购代理机构将在政府采购信息发布媒体上公告成交结果。

24.2供应商认为成交结果使自己的权益受到损害的，可以在成交结果公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，逾期将不再受理。

24.3采购人、采购代理机构将在收到供应商的书面形式质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

24.4质疑供应商必须首先经过质疑程序，对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向同级财政部门投诉。

# 八   签订合同

## 25．成交通知

25.1在发布成交结果的同时向成交供应商发出成交通知书，成交通知书对采购人和成交供应商具有法律效力。成交通知书发出后，成交供应商放弃成交资格的，应当承担相应的法律责任。

26．履约保证金

26.1 履约保证金的递交：按本章须知前附表第11项要求交纳。

26.2 履约保证金的退还：成交供应商按本章须知前附表第11项的要求办理退还履约保证金手续。

26.3履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿采购人因成交供应商不能完成其合同义务而蒙受的损失。如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则对其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

26.4在履约保证金到期退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由成交供应商自负。

## 27．签订合同

27.1成交供应商须凭成交通知书按成交通知书中规定的时间、地点与采购单位签订合同。成交供应商不得再与采购人签署订立背离谈判文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

27.2成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人按谈判文件要求重新确定成交供应商并签订合同，或重新采购。

27.3由于成交供应商放弃成交或未按规定签订合同，造成本项目的合同成交价提高（指采购人选择第二成交候选供应商导致成交金额高于违约人的成交价），所超出违约人的成交价部分由违约人承担赔偿责任。

27.4采购合同必须与谈判文件第四章合同书格式(包括内容和结构)相一致，不能改变主要条款。

# 九   其他事项

## 28．成交相关费用

28.1由成交供应商在领取成交通知书前向广西中意招标造价咨询有限公司一次性付清成交服务费及开标费。

| 服务类型 费 率 成交金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |

注：按差额定率累进法计算。例如：某货物招标代理业务成交金额为200万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（200-100）万元×1.1%=1.1万元

合计收费 = 1.5 +1.1 = 2.6（万元）

28.2上述款项，请现金现存或转账电汇转入本代理公司银行帐户。

开户名称：广西中意招标造价咨询有限公司苍梧分公司

开户银行：苍梧县农村信用合作联社营业部

银行帐号：4476 1201 0100 7416 98

## 29．解释权

29.1本谈判文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定和参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。

## 30．知识产权

30.1所有供应商的响应文件（包括知识产权在内的任何权利）均归采购人所有，不予退还。供应商并保证所交付的响应文件不侵犯第三人的任何合法权益。

## 31．需要补充的其他内容

31.1需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

# 第三章   采购内容及要求

采购内容及要求

说明：

1、本项目要求中的品牌型号如注明为参考品牌型号的，则仅起参考作用，供应商可选用其他品牌型号替代。标明的专有技术、专利产品、特定品牌的字样只起说明作用，任何与其同等的技术均应被认为符合谈判文件要求，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2、本项目要求中已注明为参考品牌型号的产品及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或供应商选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能（配置）同时填写谈判报价表和技术规格偏离表。

3、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的产品，供应商应在谈判报价表中将其标配参数详细列明，否则该谈判无效。

4、供应商必须自行为其应标产品侵犯其他供应商或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的供应商应在其响应文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目谈判过程中被侵权问题提出异议。

5、采购产品属于财政部、国家发展改革委《节能产品政府采购品目清单》（以下简称“节能品目清单”）政府强制采购产品（台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目，具体品目以“★”标注）时，供应商的应标货物必须使用政府强制采购的节能产品。

6、采购产品属于财政部、国家发展改革委《节能产品政府采购品目清单》（以下简称“节能品目清单”）未标注“★”的产品时，在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，优先采购“节能品目清单”中未标注“★”的产品。

7、采购产品属于财政部、环境保护部《环境标志产品政府采购品目清单》（以下简称“环保品目清单”）产品时，在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购“环保品目清单”中的产品。注：如采购产品同时属于“节能品目清单”（中未标注“★”的产品）和“环保品目清单”两个清单中的产品的，在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，优先采购同时属于两个清单中的产品。

8、本项目核心产品为“排烟系统”。

采购内容及要求

- 项目采购内容及要求：

| 序号 | 货物名称 | 产品图片 | 技术参数、性能（配置）及其他要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A主厨房 |
| A01 | φ1000电磁单头大炒锅 |  | 规格：约1200 mm *1300 mm *1250mm 1、功率：20KW/380V ，采用厚度约1.5mm油膜不锈钢板制作，炉面一体拉伸成型，锅直径约1000mm； 2、使用磁感18档位周旋转火力调节开关，火力均匀控制，档位对应精准数字功率调节； 3、全密封绝缘机芯，模块化铜桥结构，底部采用全铝通道式散热结构，机芯运行平稳； 4、设备散热采用变频、防水风机，降低能耗； 5、采用明火仿真屏幕，屏幕规格约190 mm *130mm，功能信息清楚明了； 6、明火仿真屏，带有屏显炒锅具加热红色弧度同步功能，屏显瞬间火苗大小同步功能，屏显电度累计功能，火力大小，轻松掌控； 7、智能保护：有电压、传感、超温、无锅、故障及以上保护提醒功能，全屏中文显示,使用省心； 8、前板防误动作、急停开关设置，使用更安全； 9、产品符合GB/T2423.51-2012、GB/T6461-2002标准要求。提供具有相应资质的第三方质量检测机构出具的: 产品控制机芯流动混合气体腐蚀试验、恒定湿热试验检测报告复印件（必须提供，否则响应文件无效）； 10、产品符合GB/T 2423.2-2008、GB/T 2423.17-2008 标准要求。提供具有相应资质的第三方质量检测机构出具的: 产品使用线盘的高温、盐雾环境下，耐压测试检测报告复印件（必须提供，否则响应文件无效）。 | 6台 |
| A02 | 简易炉拼台 |  | 规格：约400 mm *1050 mm *1250mm 1、用国标304#不锈钢磨砂板制作，面板厚约1.5mm、侧板厚约1.2mm；台面下垫约15mm厚优质松木板，以万能胶水粘连； 2、配置高约410mm不锈钢后挡炉背板； 3、横通采用直径约25mm*厚约1.2mm不锈钢管连接；4、立管采用直径约38 mm *厚约1.2mm不锈钢管，连接可调节高度子弹脚。 | 1台 |
| A03 | 简易炉拼台 |  | 规格：约400 mm *1300 mm *1250 mm 1、用国标304#不锈钢磨砂板制作，面板厚约1.5mm、侧板厚约1.2mm； 2、台面下垫约15mm厚优质松木板，以万能胶水粘连； 3、配置高约410mm不锈钢后挡炉背板； 4、横通采用直径约25 mm 厚约1.2mm不锈钢管连接；5、立管采用直径约38 mm 厚约1.2mm不锈钢管，连接可调节高度子弹脚。 | 2台 |
| A04 | 简易炉拼台 |  | 规格：约500 mm *1050 mm *1250 mm 1、用优质国标304#不锈钢磨砂板制作，面板厚约1.5mm、侧板厚约1.2mm； 2、台面下垫厚约15mm优质松木板，以万能胶水粘连； 3、配置高约410mm不锈钢后挡炉背板； 4、横通采用直径约25mm厚约1.2mm不锈钢管连接； 5、立管采用直径约38 mm厚约1.2mm不锈钢管，连接可调节高度子弹脚。 | 1台 |
| A05 | 双头双尾小炒灶 |  | 规格：约2200 mm *1100 mm *1250mm 1、功率：2*15KW/380V,锅直径约600mm，,使用厚约1.2mm油膜不锈钢板，炉面一体拉伸成型； 2、使用磁感18档位周旋转火力调节开关，档位对应精确功率调节； 3、全密封烤漆模块化机芯，分层负压散热设计，杜绝漏电、散热好、机芯更耐用； 4、背面使用变频防水风机，节能、清洗炉灶安全； 5、聚能线盘节能设计，无盲区加热，节能更明显； 6、采用明火仿真屏，规格约 200 mm *130mm，功能信息清楚明了； 7、屏显炒锅加热弧度同步功能、屏显瞬间火苗力大小模拟同步功能、屏显电量累计功能，全屏显示，厨师轻松掌握火力大小、用电量； 8、明火仿真屏有：无锅、超温、电压、传感、故障（及以上）提醒保护功能，全屏中文显示； 9、前板独立急停开关设置，使用更安全； | 1台 |
| A06 | 简易炉拼台 |  | 规格：约400 mm *1100 mm *1250 mm 1、用国标304#不锈钢磨砂板制作，面板厚约1.5mm、侧板厚约1.2mm； 2、台面下垫约15mm厚优质松木板，以万能胶水粘连； 3、配置高约410mm不锈钢后挡炉背板； 4、横通采用直径约25mm*厚约1.2mm不锈钢管连接； 5、立管采用直径约38 mm 厚约1.2mm不锈钢管，连接可调节高度子弹脚。 | 2台 |
| A07 | 电力可倾式摇摆汤锅 |  | 规格：约1500 mm *900 mm *1100 mm 1、功率：25KW/380V，采用国标304#不锈钢板制作，面板厚约 1.5mm，侧板厚约 1.2mm，汤锅直径约700mm，容积约150L； 2、使用磁感 18 档位周旋转火力调节开关，火力均匀控制，档位对应精准数字功率调节； 3、全密封绝缘机芯，模块化铜桥结构，底部采用全铝通道式散热结构，机芯运行平稳； 4、整机散热采用变频、防水风机，降低能耗； 5、采用明火仿真屏幕，屏幕规格约190mm*130mm，功能信息清楚明了； 6、明火仿真屏带有屏显炒锅加热红色弧度同步功能，屏显瞬间蓝色火苗大小同步功能，屏显电度累计功能，火力大小，轻松掌控； 7、采用辅助助力摇摆轮，汤锅轻松翻倒； 8、智能保护：有电压、传感、超温、无锅、故障及以上保护提醒功能，全屏中文显示； 9、前板防误动作、急停开关设置， 使用更安全。 | 4台 |
| A08 | 双层平板工作台 |  | 规格尺寸：约2000 mm *800 mm *800mm 1、面板、背板采用厚约1.5mm国标304#不锈钢磨砂板制作； 2、面板底须附15mm以上夹板/注泡加固层； 3、加强筋用厚约1.2mm国标304#不锈钢制作，90度挡水边台面工艺； 4、层板用厚约1.5mm国标304#不锈钢磨砂板制作； 脚通用直径约50 mm 厚约1.2mm的国标304#不锈钢管制作，配可调节脚。 5、产品所使用不锈钢原材料应符合 GB/T3280 中奥氏体和铁素体型不锈钢的有关规定； 6、产品抛光后表面纹理应均匀一致，外表粗糙度 Ra3.2μm，且不得有明显划痕、锤印及烧痕； 7、产品焊接部位必须满焊，焊纹均匀一致，不允许有未焊透、裂纹等缺陷，外露焊缝均应进行抛光或去色处理； 8、产品各连接部位的紧固件位置均匀，连接牢固； 9、产品与人体接触部位不允许有尖角和毛刺； 10、防溅板对台面的垂直度不大于2mm，立柱或侧板对台面的垂直度不大于5mm； 11、调整脚应坚固，调整灵活；台面搁板和底板均应承受载荷不小于200kg，其变形量应小于3mm。 | 5张 |
| A09 | 单星盆水池 |  | 规格尺寸：约600 mm *600 mm *800 mm 1、采用厚约1.5mm国标304#不锈钢磨砂板冲压制作；2、星盆，折弯焊接、砂带打磨抛光，无焊缝，配标准感应式洗手龙头，挂墙式安装； 3、星盆前、侧封板采用国标304#不锈钢磨砂板制作， 板厚约1.0mm，无卫生死角。 | 4台 |
| A10 | 三层餐车 |  | 规格尺寸：约950 mm *500 mm *900 mm 采用优质不锈钢板制作,台面板厚约1.0mm， 辅板厚约0.8mm，配4只万向脚轮。 | 2台 |
| A11 | 四层栅格层架 |  | 规格尺寸：约1500 mm *500 mm *1550 mm 1、主支架采用国标304#不锈钢圆管制作，圆管直径约38 mm 厚约1.2mm； 2、辅助采用管约38 mm *25 mm厚约1.0mm的国标304#不锈钢方管制作，不锈钢框架、疏格用国标304#不锈钢方管约30 mm *15 mm 厚约1.0mm，拉焊满焊焊接， 疏格间距≤60mm； 3、辅助沥水管道，无任何卫生死角，配不锈钢/全钢可调节脚。 | 1台 |
| A12 | 四门高身雪柜 |  | 规格尺寸：约1220 mm *730 mm *1970 mm 1、功率/电压：0.325KW/220V； 2、温度范围：-15℃～0℃/0℃～+10℃； 3、采用食品级优质不锈钢，内外材质均符合食品安全级不锈钢； 4、配有6件浸塑层架； 5、制冷机组安装在顶部，可拆卸； 6、两套独立制冷机组：Embraco ； 7、采用无CPC的环保雪种（R134a）柜体60mm环保绝缘材料； 8、制冷方式：制冷，五面铜管制冷； 9、带4个4寸万向轮方便移动； 10、蒸发器为铜管，凝聚器为铜管铝箔翘片式加风机散热。 | 4台 |
| A13 | 灭蝇灯 |  | 规格尺寸：约660 mm *128 mm *380 mm 1、灯外壳采用铝合金材料组合而成； 2、灯管：8W/T5 BL；覆盖面积约40㎡； 3、灯具有平网和曲网组成高压网，在高压网的外面加一层护网隔开，电网采用静电镀镍材料制成； 4、耗电低，无气味，无辐射。 | 3台 |
| B蒸饭间 |
| B01 | 双门蒸饭车(电) |  | 规格尺寸：约1470 mm *1040 mm *1800 mm 1、外层板采用厚约1.5mm国标304#磨砂不锈钢板制作，中层加厚高密度整体发泡层，内层采用一次性成型整体拉伸食品级不锈钢，每个门用三个合页； 2、全自动进水装置304#不锈钢浮球，黄铜水阀，工业级环形发热管； 3、配DN20口径S316不锈钢蒸汽进汽口； 4、移动加厚防滑轮； 5、配48个加厚不锈钢饭盘； 6、双浮球水位控制。 | 4台 |
| B02 | 三星盆水池 |  | 规格尺寸：约1800 mm *700 mm *950mm 1、台面采用厚约1.5mm国标304#不锈钢磨砂板制作； 2、背板采用厚约1.2mm国标304#不锈钢板（面背板 一体成型）； 3、沥水盆厚约1.5mm国标304#不锈钢磨砂板，配国标304#不锈钢下水器连接不锈钢导水隔渣管，不锈钢铜芯立式水龙头，90度挡水边台面工艺； 4、设置导流装置，连接不锈钢导水隔渣管至排水明渠； 5、脚通用直径约50mmm*厚约1.2mmm不锈钢管，横向管采用直径约30 mm管厚约1.0mm国标304#不锈钢管加固，配全钢可调节脚。 | 1台 |
| B03 | 洗米机 |  | 规格尺寸：约650 mm *550 mm *950mm 1、不少于100 公斤/次，水压式，高压喷咀， 采用厚约1.2mm优质雪花不锈钢板制作； 2、使用水压：约1.5kg/cm3； 3、进水量：25-35L/min。 4、采用自来水作为洗米机动力,自来水通过本产品的主体水阀进行加压,将大米送入U形洗米机管内腔进行冲洗,以其达到洗刷大米的效果。 | 2台 |
| B04 | 灭蝇灯 |  | 规格尺寸：约660 mm *128 mm *380mm 1、灯外壳采用铝合金材料组合而成； 2、灯管：8W/T5 BL；覆盖面积约40㎡； 3、灯具有平网和曲网组成高压网，在高压网的外面加一层护网隔开，电网采用静电镀镍材料制成； 4、耗电低，无气味，无辐射。 | 2台 |
| C加工间 |
| C01 | 大单星盆水池 |  | 规格尺寸：约1200 mm *800 mm *950 mm 1、台面采用厚约1.5mm国标304#不锈钢磨砂板制作； 2、背板采用厚约1.2mm国标304#不锈钢板（面背板 一体成型）； 3、沥水盆采用厚约1.5mm国标304#不锈钢磨砂板，配国标304#不锈钢下水器连接不锈钢导水隔渣管，不锈钢铜芯立式水龙头，90度挡水边台面工艺； 4、设置导流装置，连接不锈钢导水隔渣管至排水明渠； 5、脚通用直径约50 mm *厚约1.2mm不锈钢管，横向管采用直径约30 mm 厚约1.0mm国标304#不锈钢管加固，配全钢可调节脚。 | 3台 |
| C02 | 土豆脱皮机 |  | 规格尺寸：约640 mm *680 mm *800 mm 生产能力约8kg/2min。 规格：350型 不锈钢材质 | 1台 |
| C03 | 砧板 |  | 规格尺寸：约500 mm *500 mm *150 mm 材料：无漆无蜡、整块切割、无拼接、无裂缝、优质松木 | 8台 |
| C04 | 双层平板工作台 |  | 规格尺寸：约1500 mm *800 mm *800mm 1、主体采用国标304#不锈钢磨砂板制作，面板、背板厚约1.5mm； 2、面板底须附15mm以上夹板/注泡加固层； 3、加强筋用国标304#不锈钢，厚约1.2mm，90度挡水边台面工艺； 4、层板用厚约1.5mm的国标304#不锈钢磨砂板；脚通采用直径约50 mm *厚约1.2mm的国标304# 不锈钢管，配可调节脚。 5、产品所使用不锈钢原材料应符合 GB/T3280 中奥氏体和铁素体型不锈钢的有关规定。 6、产品抛光后表面纹理应均匀一致，外表粗糙度 Ra3.2μm，且不得有明显划痕、锤印及烧痕； 7、产品焊接部位必须满焊，焊纹均匀一致，不允许有未焊透、裂纹等缺陷，外露焊缝均应进行抛光或去色处理； 8、产品各连接部位的紧固件位置均匀，连接牢固； 9、产品与人体接触部位不允许有尖角和毛刺； 10、防溅板对台面 的垂直度不大于2mm，立柱或侧板对台面的垂直度不大于5mm； 11、调整脚应坚固，调整灵活；台面搁板和底板均应承受200kg载荷，其变形量应小于3mm。 | 8张 |
| C05 | 收餐工作柜（无靠背） |  | 规格尺寸：约800 mm *600 mm *800 mmm 1、采用厚约1.5mmm的国标304#不锈钢磨砂板制作主体，厚约1.2mmm不锈钢加强筋； 2、层板、底板等采用厚约1.0mm的国标304# 不锈钢板； 3、结构框架用国标304#不锈钢方管制作，方管规格约38 mm *38 mm厚约1.2mm； 4、脚通用管直径约38 mm厚约1.2mm国标304#不锈钢圆管，双动双刹耐磨万向脚轮。 | 4台 |
| C06 | 多功能切菜机 |  | 规格尺寸：约1300 mm *700 mm *1140 mm 1、功率/电压/频率：1.5KW/220V/50Hz； 2、生产能力：≥1000KG/H； 3、竖刀切速：167-490次/min； 4、输送带及压菜带为无毒橡塑材料； 5、适合各种软硬的根茎叶类蔬菜和海带的加工。可切制成片、块、丝、丁、菱形、曲线型等多种花样； 6、必须配有防触电保护功能，漏电不短路，不停机，避免操作人员工作中触电。 | 1台 |
| C07 | 大单星盆水池 |  | 规格尺寸：约1000 mm *700 mm *950mm 1、台面用板厚约1.5mm的国标304#不锈钢磨砂板； 2、背板用厚约1.2mm的国标304#不锈钢板（面背板 一体成型）； 3、沥水盆用厚约1.5mm的国标304#不锈钢磨砂板，配国标304#不锈钢下水器连接不锈钢导水隔渣管，不锈钢铜芯立式水龙头，90度挡水边台面工艺； 4、设置导流装置，连接不锈钢导水隔渣管至排水明渠； 5、脚通用直径约50 mm厚约1.2mm不锈钢管，横向采用直径约30 mm 厚约1.0mm的国标304#不锈钢管加固，配全钢可调节脚。 | 2台 |
| C08 | 杀鱼台 |  | 规格尺寸：约1500 mm *800 mm *950 mm 1、台面用厚约1.5mm的国标304#不锈钢磨砂板，附降震减噪板及厚约0.8mm 的国标304#不锈钢防水板，面背板一体成型； 2、背板采用厚约1.2mm的国标304#不锈钢板，沥水盆用厚约1.5mm的国标304#不锈钢 磨砂板，配国标304#不锈钢下水器连接不锈钢导水隔渣管； 3、不锈钢铜芯立式水龙 头，90 度挡水边台面工艺；4、台面设置导流装置，连接不锈钢导水隔渣管至排 水明渠，国标不锈钢管脚通直径约50 mm 厚约1.2 mm，横向采用直径约30 mm *厚约1.0mm的 国标304#不锈钢管加固， 配全钢可调节脚。 | 1台 |
| C09 | 刀墩架 |  | 规格尺寸：约1200 mm *500 mm *800 mm 选用优质国标不锈钢管制作； 立柱直径约50 mm *厚约1.2 mm； 横档方管约38 mm *25 mm 厚约1.0 mm。 | 2台 |
| C10 | 绞切肉机 |  | 规格尺寸：约580 mm *438 mm *750 mm 1、机身以及与肉类接触部件均为国标304#不锈钢，可切片、切丝、绞馅； 2、生产能力：切肉片≥400Kg/h,切肉丝≥200Kg/h,绞肉≥100Kg/h； 3、防水等级不低于IPX1； 4、必须配有防触电保护功能，漏电不短路，不停机，避免操作人员工作中触电 | 1台 |
| C11 | 刀具砧板消毒柜 |  | 规格尺寸：约1200 mm *600 mm *1650 mm 1、功率/电压：紫外线36W,红外线600W； 2、消毒数量：毛巾约18条，刀具20把，砧板9块 | 2台 |
| C12 | 灭蝇灯 |  | 规格尺寸：约660 mm *128 mm *380 mm 1、灯外壳采用铝合金材料组合而成； 2、灯管：8W/T5 BL；覆盖面积约40㎡； 3、灯具有平网和曲网组成高压网，在高压网的外面加一层护网隔开，电网采用静电镀镍材料制成； 4、耗电低，无气味，无辐射。 | 6台 |
| D仓库 |
| D01 | 平板车 |  | 规格尺寸：约1000 mm *600 mm *800mm 1、采用厚约1.5mm的国标304#不锈钢磨砂面板； 2、面板底附钢板及角钢加固； 3、扶手用直径约30 mm *厚约1.0mm的国标304#不锈钢圆管； 4、配载重双动双刹活动脚轮； 5、载重型脚轮易于、便于更换； 6、负重量：≥350kg，静音、耐磨防滑、载重型脚轮。 | 2台 |
| E洗消间 |
| E01 | 电热水器 |  | 规格尺寸：约820 mm *300 mm *460 mm E+增容系统，5倍大水量，变频速热，安全防电墙 | 1台 |
| E02 | 双层平板工作台 |  | 规格尺寸：约1800 mm *800 mm *800 mm 1、主体用国标304#不锈钢磨砂板制作，面板、背板厚约1.5mm； 2、面板底须附15mm以上夹板/注泡加固层； 3、加强筋用厚约1.2mm国标304#不锈钢制作，90度挡水边台面工艺； 4、层板用厚约1.5mm的国标304#不锈钢磨砂板； 脚通用直径约 50 mm *厚约1.2mm的国标304#不锈钢，配可调节脚。 5、产品所使用不锈钢原材料应符合 GB/T3280 中奥氏体和铁素体型不锈钢的有关规定 ； 6、产品抛光后表面纹理应均匀一致，外表粗糙度 Ra3.2μm，且不得有明显划痕、锤印及烧痕； 7、产品焊接部位必须满焊，焊纹均匀一致，不允许有未焊透、裂纹等缺陷，外露焊缝均应进行抛光或去色处理； 8、产品各连接部位的紧固件位置均匀，连接牢固； 9、产品与人体接触部位不允许有尖角和毛刺； 10、防溅板对台面 的垂直度不大于2mm，立柱或侧板对台面的垂直度不大于5mm； 11、调整脚应坚固，调整灵活；台面搁板和底板均应承受不小于200kg载荷，其变形量应小于3mm。 | 3张 |
| E03 | 大单星盆水池 |  | 规格尺寸：约1200 mm *800 mm *950mm 1、台面采用厚约1.5mm的国标304#不锈钢磨砂板制作； 2、背板采用厚约1.2mm的国标304#不锈钢板（面背板 一体成型）； 3、沥水盆用厚约1.5mm的国标304#不锈钢磨砂板，配国标304#不锈钢下水器连接不锈钢导水隔渣管，不锈钢铜芯立式水龙头，90度挡水边台面工艺； 4、设置导流装置，连接不锈钢导水隔渣管至排水明渠； 5、脚通用直径约50mm*厚约1.2 mm的不锈钢管，横向采用直径约30*厚约1.0mm的国标304#不锈钢管加固，配全钢可调节脚。 | 3台 |
| E04 | 收餐工作台 |  | 规格尺寸：约1000 mm *800 mm *950mm SUS304不锈钢板，台面板厚约1.2mm,台面内衬板厚约18mm防水机制板，并用厚约1.0mm不锈钢板折成加强筋加固,后板,侧板,层板厚约1.6mm,脚为不锈钢管，配可调节子弹脚。 | 1台 |
| E05 | 双门不锈钢门消毒柜 |  | 规格尺寸：约1380 mm *680 mm *1800 mm 1、容积：约910L； 2、额定频率：50Hz； 3、额定电压：3N~380V/220V； 4、输入功率：3KW ； 5、利用远红外线穿透能力较强的特点，在有限的容积内能使重叠的餐具均得以有效消毒，消除了臭氧、蒸汽、紫外线消毒等方式难免的消毒死角，即使对肝炎病毒、芽胞杆菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌等多种较难杀灭的细菌病毒，杀灭率均能达到99.9%以上； 6、利用干式高温方法消毒，使经消毒的餐具没有臭氧、蒸汽、紫外线消毒等方式难免的残留水渍，集餐具消毒与烘干及无菌储存等功能于一身； 7、由室温至150℃ 温度自由调节，使该产品具有对多种材质餐具、餐巾消毒的功能； 8、全不锈钢结构并采用低热负荷金属红外线发热管、环保矿物保温材料、毛条门密封材料等，使该产品具有耐用、安全、可靠、环保等特点。 | 4台 |
| E06 | 蒸汽消毒柜 |  | 规格尺寸：约1310 mm *680 mm *1980mm 1、主体用厚约1.0mmm不锈钢，每层配置餐具托架约560 mm *400 mm *260mm，柜体整体发泡； 2、耐高温不低于250度蒸汽缠绕式发生系统，约5秒钟出蒸汽，缩短加热时间，节能明显； 3、可回流45°角蒸汽喷头，出口高温110度以上蒸汽，二次清洗，真正达到高温消毒、实用； 4、 砧板、毛巾、刀具、餐具等都可通用消毒，不起火、不开裂、不发黄； 5、带热风循环自动烘干系统，烘干后直接使用； 6、前板采用3C认证双钢化中空玻璃、消毒可视； 7、采用RO反渗透技术，采用自动控水系统、采用智能控制系统、智能温控系统，通过触控屏控制，时间自由调节，也可一键操作运行； 8、3KW/220V电源，配置防防漏电开关，预留进水口，不挑水质，安装方便； 9、产品符合GB4806.5-2016、GB4806.9-2016、GB4806.11-2016 食品安全国家标准要求。提供具有相应资质的第三方质量检测机构出具的产品网架、内壁、观察玻璃门、门封通的食品接触的检测报告复印件（必须提供，否则响应文件无效）。 10、提供产品蒸汽系统实物图、原理图复印件（必须提供，否则响应文件无效）。 | 1台 |
| E07 | 四层栅格层架 |  | 规格尺寸：约1500 mm *500 mm *1550 mm 1、主支架采用国标304#不锈钢管制作，管直径约38 mm *厚约1.2mm； 2、辅助方管采用约38 mm *25 mm厚约1.0mm的国标304#不锈钢管，框架、疏格用国标304#不锈钢方管制作，方管约30mm*15mm*厚约1.0mm，拉焊满焊焊接， 疏格间距≤60mm； 3、辅助沥水管道，无任何卫生死角，配不锈钢/全钢可调节脚。 | 3台 |
| E08 | 四门碗柜 |  | 规格尺寸：约1200 mm *500 mm *1800 mm 1、柜身采用厚约1.2mm的国标304#不锈钢磨砂板制作； 2、层板均采用国标304#不锈钢板，板厚约1.0mm，加强筋厚约1.2mm； 3、结构：四开门/采用国标304#不锈钢，板厚约1.0mm 不锈钢板/推拉门或掩门客户可选择，优质静音轨道； 4、脚通采用直径约50 mm 厚约1.2mm 不锈钢圆管， 配全钢可调节脚。 | 1台 |
| E09 | 灭蝇灯 |  | 1、灯外壳采用铝合金材料组合而成； 2、灯管：8W/T5 BL；覆盖面积约40㎡； 3、灯具有平网和曲网组成高压网，在高压网的外面加一层护网隔开，电网采用静电镀镍材料制成； 4、耗电低，无气味，无辐射。 | 3台 |
| F冷藏室 |
| F01 | 六门高身雪柜 |  | 规格尺寸：约1820 mm *760 mm *1950 mm 1、功率/电压：0.425KW/220V； 2、温度范围：-15℃～0℃/0℃～+10℃； 3、采用食品级优质不锈钢，内外材质均符合食品安全级不锈钢； 4、配有6件浸塑层架； 5、制冷机组安装在顶部，可拆卸； 6、两套独立制冷机组：Embraco ； 7、采用无CPC的环保雪种（R134a）柜体60mm环保绝缘材料； 8、制冷方式：制冷，五面铜管制冷； 9、带4个4寸万向轮方便移动； 10、蒸发器为铜管，凝聚器为铜管铝箔翘片式加风机散热。 | 2台 |
| F02 | 灭蝇灯 |  | 规格尺寸：约660 mm *128 mm *380 mm 1、灯外壳采用铝合金材料组合而成； 2、灯管：8W/T5 BL；覆盖面积约40㎡； 3、灯具有平网和曲网组成高压网，在高压网的外面加一层护网隔开，电网采用静电镀镍材料制成； 4、耗电低，无气味，无辐射。 | 1台 |
| G更衣室 |
| G01 | 六门更衣柜 |  | 规格尺寸：约1200 mm *450 mm *1800 mm 1、采用厚约1.2 mmm进口不锈钢制作，S304拉丝抛光不锈钢，经过高温除油、酸碱防锈、高温防腐拉丝防腐等工艺处理，外表光滑整洁，内外无毛刺，里规格约1200 mm *300 mm *1800 mm，每台共四层十二格，柜门约406 mm *283 mm。 2、柜体无缝可翘，每格配防盗锁具，不锈钢门拉手。 3、每台配4组小万向轮。 | 4台 |
| G02 | 洗手星 |  | 规格尺寸：约400 mm *300 mm *400 mm 1、主体用厚约1.5mm的国标304#不锈钢磨砂板冲压制作； 2、星盆，折弯焊接、砂带打磨抛光，无焊缝，配标准感应式洗手龙头，挂墙式安装； 3、星盆前、侧封板用厚约1.0mm的国标304#不锈钢磨砂板，无卫生死角。 | 4台 |
| H农药残留检测 |
| H01 | 电子落地称 |  | 规格尺寸：约420 mm *560 mm *900mm 材质：国标304#不锈钢，全身无铅、无磁、无毒，精细抛光工艺，冲压成型，耐酸碱，交、直流电两用，计重功能LED显示，带计价功能。 | 1台 |
| H02 | 平板车 |  | 规格尺寸：约1000 mm *600 mm *800 mm 1、面板用国标304#不锈钢磨砂板，板厚约1.5mm； 2、面板底附钢板及角钢加固； 3、扶手用直径约 30mm，*厚约1.0mm的国标304#不锈钢圆管制作； 4、配载重双动双刹活动脚轮； 5、载重型脚轮易于、便于更换； 6、负重量：≥350kg，静音、耐磨防滑、载重型脚轮。 | 2台 |
| H03 | 农药残留快速测试仪 |  | 规格尺寸：约380 mm *380 mm *170 mm 1、主要用于蔬菜、水果、茶叶等有机磷和氨基甲酸酯类农药残毒含量的检测。 2、主要技术参数： 波长配置：约410nm； 抑制率显示范围：0%～100%； 抑制率测量范围：0%～100%； 透射比准确度：±1.5%； 透射比重复性：≤0.5%； 漂移：≤0.005Abs/3min； 抑制率示值误差：≤10% | 1台 |
| H04 | 单星工作台柜（左星） |  | 规格尺寸：1500*700*950 mm 采用国标304不锈钢板材制作；台面板厚约1.2mm；加强处理；盆池用厚约1.0mm不锈钢板制作；通脚用直径约38mm厚约1.0mm不锈钢管；加装优质不锈钢可调子弹脚； | 1台 |
| I留样间 |
| I01 | 食品留样柜 |  | 规格尺寸：约600 mm *650 mm *1800 mm 1、容积：≥288L； 2、温度：0℃~+10℃； 3、八档可调温控开关0-8度冷藏，采用无CPC的环保雪种（R134a）柜体约60mm环保绝缘材料； 4、电子温控，钢化玻璃； 5、风冷无霜，整机发泡层，低能耗，降音低噪。 6、带锁，配四只移动轮 | 2台 |
| J二层分餐间 |
| J01 | 暖饭车 |  | 规格尺寸：700*712*868mm 1、功率/电压：3KW/220V； 2、采用优质不锈钢制造，每台配不锈钢桶1只； 3、恒温自动控制，配移动脚轮。 | 10台 |
| J02 | 五格售饭工作台 |  | 规格尺寸：约1500 mm *700 mm *800 mm 1、功率：1.5KW/220V； 2、主体采用国标304#不锈钢制作，板厚约1.0mm，品牌电组元件，配漏电保护装置，可调节温控； 3、脚通用直径约50mm，厚约1.0mm不锈钢； 4、单台设备配置 1/1*150mm份数盆5套； 5、配不锈钢可调节子弹脚。 | 10台 |
| J03 | 三层餐车 |  | 规格尺寸：约950 mm *500 mm *900 mm 采用优质不锈钢板制作, 台面厚约1.0mm，辅板厚约0.8mm， 配4只万向脚轮。 | 2台 |
| J04 | 单通工作台带靠背 |  | 规格尺寸：约1800 mm *800 mm *950mm 1、面板、背板用厚约1.5mm 的 国标304#不锈钢磨砂板； 2、面板底附约15mm 夹板/注泡加固层，层板为厚约1.5mm国标304#不锈钢磨砂板； 3、脚通用直径约50mm*厚约1.2mm的国标304#不锈钢管，配可调节脚； 4、产品所使用不锈钢原材料应符合 GB/T3280 中奥氏体和铁素体型不锈钢的有关规定； 5、产品抛光后表面纹理应均匀一致，外表粗糙度 Ra3.2μm，且不得有明显划痕、锤印及烧痕；产品焊接部位牢固，焊纹均匀一致，不允许有未焊透、 裂纹等缺陷，外露焊缝均应进行抛光或去色处理； 6、产品各连接部位的紧固件位置均匀，连接牢固；产品与人体接触部位不允许有尖角和毛刺； 7、防溅板对台面的垂直度不大于 2mm，立柱或侧板对台面的垂直度不大于 5mm； 8、调整脚应坚固，调整灵活； 9、台面搁板和底板均应承受200kg载荷，其变形量应小于 3mm。 | 4台 |
| J05 | 四门碗柜 |  | 规格尺寸：约1200mm*500mm*1800mm 1、柜身采用厚约1.2mm的国标 304#不锈钢磨砂板制作； 2、层板均采用国标304#不锈钢板，板厚约1.0mm，加强筋板厚约1.2mm 不锈钢； 3、结构：四开门/采用厚约1.0mm的国标 304#不锈钢板推拉门或掩门客户可选择，优质静音轨道； 4、脚通用直径约50*厚约1.2mm不锈钢管， 配全钢可调节脚。 | 1台 |
| J06 | 单星盆水池 |  | 规格尺寸：约600mm*800mm*950 mm 1、主体用板厚约1.5mm的国标304#不锈钢磨砂板冲压制作； 2、星盆，折弯焊接、砂带打磨抛光，无焊缝，配标准感应式洗手龙头，挂墙式安装； 3、星盆前、侧封板采用厚约1.0mm的国标 304#不锈钢磨砂板，无卫生死角。 | 3台 |
| J07 | 洗手星 |  | 格尺寸：约400mm*300mm*400 mm 1、主体用厚约1.5mm国标304#不锈钢磨砂板冲压制作； 2、星盆，折弯焊接、砂带打磨抛光，无焊缝，配标准感应式洗手龙头，挂墙式安装； 3、星盆前、侧封板采用国标 304#不锈钢，厚约1.0mm不锈钢磨砂板，无卫生死角。 | 2台 |
| J08 | 双孔收餐柜车 |  | 规格尺寸：约1500mm*70mm0*800 mm 1、主体采用国标304#不锈钢磨砂板（厚约1.5mm）制作，不锈钢加强筋厚约1.2mm； 2、层板、底板等采用国标304#不锈钢板，厚约1.0mm； 3、结构框架用国标304#不锈钢管制作，方管规格约38mm*38mm*厚约1.2mm； 4、脚通用管直径约38 mm *厚约1.2mm 国标304#不锈钢圆管，双动双刹耐磨万向脚轮。 | 1台 |
| J09 | 紫外线消毒灯 |  | 规格尺寸：约920 mm *130 mm *80 mm 采用优质石英玻璃灯管； 透射率高，杀菌效果更强。 | 5台 |
| L三层分餐间 |
| L01 | 暖饭车 |  | 规格尺寸：约700 mm *712 mm *868 mm 1、功率/电压：3KW/220V； 2、采用优质不锈钢制造，每台配不锈钢桶1只； 3、恒温自动控制，配移动脚轮。 | 10台 |
| L02 | 五格售饭工作台 |  | 规格尺寸：约1500 mm *700 mm *800mm 1、功率：约1.5KW/220V； 2、主体用厚约1.0mm国标304#不锈钢板制作，品牌电组元件，配漏电保护装置，可调节温控； 3、脚通用直径约50*厚约1.0mm国标 304#不锈钢管； 4、单台设备配置 1/1*约150mm，份数盆5套； 5、配不锈钢可调节子弹脚。 | 10台 |
| L03 | 三层餐车 |  | 规格尺寸：约950 mm *500 mm *900 mm 采用优质不锈钢板制作, 台面板厚约1.0mm，辅板厚约0.8mm， 配4只万向脚轮。 | 2台 |
| L04 | 单通工作台带靠背 |  | 规格尺寸：约1800 mm *800 mm *950 mm 1、面板、背板用板厚约1.5mm 的 国标304#不锈钢磨砂板； 2、面板底附厚约 15mm夹板/注泡加固层，层板厚约1.5mm国标304#不锈钢磨砂板； 3、脚通用直径约50mm*厚约1.2mm的国标304#不锈钢管，配可调节脚； 4、产品所使用不锈钢原材料应符合 GB/T3280 中奥氏体和铁素体型不锈钢的有关规定； 5、产品抛光后表面纹理应均匀一致，外表粗糙度 Ra3.2μm，且不得有明显划痕、锤印及烧痕；产品焊接部位牢固，焊纹均匀一致，不允许有未焊透、 裂纹等缺陷，外露焊缝均应进行抛光或去色处理； 6、产品各连接部位的紧固件位置均匀，连接牢固；产品与人体接触部位不允许有尖角和毛刺； 7、防溅板对台面 的垂直度不大于 2mm，立柱或侧板对台面的垂直度不大于 5mm； 8、调整脚应坚固，调整灵活； 9、台面搁板和底板均应承受200kg载荷，其变形量应小于 3mm。 | 4台 |
| L05 | 单星盆水池 |  | 规格尺寸：约600 mm *800 mm *950 mm 1、主体用厚约1.5mm国标304#不锈钢磨砂板冲压制作； 2、星盆，折弯焊接、砂带打磨抛光，无焊缝，配标准感应式洗手龙头，挂墙式安装； 3、星盆前、侧封板用厚约1.0mm 的国标304#不锈钢磨砂板，无卫生死角。 | 3台 |
| L07 | 洗手星 |  | 规格尺寸：约400 mm *300 mm *400 mm 1、主体用厚约1.5mm国标304#不锈钢磨砂板冲压制作； 2、星盆，折弯焊接、砂带打磨抛光，无焊缝，配标准感应式洗手龙头，挂墙式安装； 3、星盆前、侧封板采用厚约1.0mm的304#不锈钢磨砂板，无卫生死角。 | 2台 |
| L08 | 双孔收餐柜车 |  | 规格尺寸：约1500 mm *800 mm *800 mm 1、主体用厚约1.5mm的国标304#不锈钢磨砂板制作，加强筋用厚约1.2mm不锈钢； 2、层板、底板等用厚约1.0mm国标304#不锈钢板； 3、结构框架用国标304#不锈钢方管制作，方管规格约38mm*38mm*厚约1.2mm； 4、脚通用直径约38 mm厚约1.2mm国标304#不锈钢圆管制作，配双动双刹耐磨万向脚轮。 | 1台 |
| L09 | 紫外线消毒灯 |  | 规格尺寸：约920 mm *130 mm *80 mm 采用优质石英玻璃灯管， 透射率高，杀菌效果更强。 | 5台 |
| L10 | 柜式空调 |  | 规格尺寸：约372 mm *1810 mm *403 mm 1、冷热型，制热防冷风设计； 2、大闭合导风板； 3、智能WIFI控制； 4、直抽式滤网，便捷清洗。 | 4台 |
| M四层分餐间 |
| M01 | 暖饭车 |  | 规格尺寸：约mm 700* mm 712* mm 868 mm 1、功率/电压：3KW/220V； 2、采用优质不锈钢制造，每台配不锈钢桶1只； 3、恒温自动控制，配移动脚轮。 | 10台 |
| M02 | 五格售饭工作台 |  | 规格尺寸：约1500 mm *700 mm *800 mm 1、功率：1.5KW/220V； 2、主体用厚约1.0mm国标304#不锈钢板制作；品牌电组元件，配漏电保护装置，可调节温控； 3、脚通用直径约50 mm厚约1.0mm不锈钢管； 4、单台设备配置 1/1*约150mm份数盆5套； 5、配不锈钢可调节子弹脚。 | 10台 |
| M03 | 三层餐车 |  | 规格尺寸：约950*500*900mm 采用优质不锈钢板制作, 台面板厚约1.0mm，辅板厚约0.8mm， 配4只万向脚轮。 | 2台 |
| M04 | 单通工作台带靠背 |  | 规格尺寸：约1800 mm *800 mm *950mm 1、面板、背板用厚约1.5mm国标304#不锈钢磨砂板； 2、面板底附 约15mm夹板/注泡加固层，层板为厚约1.5mm国标304#不锈钢磨砂板； 3、脚通用直径约50mm厚约1.2m的国标304#不锈钢圆管，配可调节脚； 4、产品所使用不锈钢原材料应符合 GB/T3280 中奥氏体和铁素体型不锈钢的有关规定； 5、产品抛光后表面纹理应均匀一致，外表粗糙度 Ra3.2μm，且不得有明显划痕、锤印及烧痕；产品焊接部位牢固，焊纹均匀一致，不允许有未焊透、 裂纹等缺陷，外露焊缝均应进行抛光或去色处理； 6、产品各连接部位的紧固件位置均匀，连接牢固；产品与人体接触部位不允许有尖角和毛刺； 7、防溅板对台面 的垂直度不大于2mm，立柱或侧板对台面的垂直度不大于 5mm； 8、调整脚应坚固，调整灵活； 9、台面搁板和底板均应承受不小于200kg载荷，其变形量应小于 3mm。 | 4台 |
| M05 | 双孔收餐柜车 |  | 规格尺寸：约1500 mm *700 mm *800mm 1、主体用厚约1.5mm国标304#不锈钢磨砂板制作，加强筋用厚约1.2mm不锈钢； 2、层板、底板等采用国标304#不锈钢板，厚约1.0mm； 3、结构框架采用国标304#不锈钢制作，方管约38mm*38mm厚约1.2mm； 4、圆管脚通采用国标304#不锈钢制作，圆管直径约38mm厚约1.2mm，配双动双刹耐磨万向脚轮。 | 1台 |
| M06 | 紫外线消毒灯 |  | 规格尺寸：约920 mm *130 mm *80 mm 采用优质石英玻璃灯管； 透射率高，杀菌效果更强。 | 5台 |
| N餐桌 |
| N01 | 四人餐桌椅 |  | 规格尺寸：约1200 mm *600 mm *750 mm 1、凳面长约1200 mm，铁架方通约50 mm *50 mm； 2、桌面、椅面采用玻璃钢材质，用不饱和树脂和玻璃纤维布经固化等化学反应复合成玻璃钢，耐磨耐热，抗冲击； 3、桌面中间夹一层厚约15mm高密度木板，表面层涂两次耐磨胶衣，成品厚度达到18mm以上； 4、组装型支架结构，支架采用约50 mm *50 mm厚约1.1mm优质烤漆铁方通。 5、有害物质限量 5.1产品涂饰所用涂料和胶粘剂中有害物质限量应符合国家标准GB 18593-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的规定。 5.2产品的甲醛释放限量和色漆的有害物质限量应符合国家标准GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的规定。 | 300套 |
| P排烟系统 |
| P01 | 油网烟罩 |  | 规格尺寸：L*1400 mm *500mm 1、壳体、加强筋用厚约1.2mm的国标304#不锈钢板； 2、后倾斜式油道，配置不锈钢油盅； 3、槽条组合防滴油结构； 4、配双层隔油网，滴油杯及防潮灯； 5、配英式防爆灯座，电源线套管丝牙接驳。 | 10.43米 |
| P02 | 油网烟罩 |  | 规格尺寸：L*1200 mm *500 mm 1、壳体、加强筋用板厚约1.2mm的国标304#不锈钢板； 2、后倾斜式油道，配置不锈钢油盅； 3、槽条组合防滴油结构； 4、配双层隔油网，滴油杯及防潮灯； 5、配英式防爆灯座，电源线套管丝牙接驳。 | 10.2米 |
| P03 | 油网烟罩 |  | 规格尺寸：L*1400 mm *500 mm 1、壳体、加强筋用国标304#不锈钢板，板厚约1.2mm； 2、后倾斜式油道，配置不锈钢油盅； 3、槽条组合防滴油结构； 4、配双层隔油网，滴油杯及防潮灯； 5、配英式防爆灯座，电源线套管丝牙接驳。 | 8.3米 |
| P04 | 不锈钢油网 |  | 规格：约540 mm *540 mm *40mm 两边的Ｕ字形槽用304#不锈钢材质，板厚约1.0mm优质不锈钢板， 横条采用板厚约1.0mm优质不锈钢板精工制作 | 28.93米 |
| P05 | 不锈钢封墙钢 |  | 规格尺寸：约L*20 mm *1000 mm 材料：采用国标304不锈钢精工制作 | 28.93米 |
| P06 | 集烟箱 |  | 规格尺寸：约600 mm *600 mm 1、满足厨房整体通排风系统要求，符合餐饮业油烟排放标准规范； 2、主体用国标304#不锈钢，板厚约1.2mm不锈钢磨砂板制作，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固； 3、防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 | 28.93米 |
| P07 | 竖直直通风管 |  | 规格尺寸：约600 mm *600mm 1、满足厨房整体通排风系统要求，符合餐饮业油烟排放标准规范； 2、主体用国标304#不锈钢，板厚约1.2mm不锈钢磨砂板制作，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固； 3、防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 | 70米 |
| P08 | 弯头水平通上口径 |  | 规格尺寸：约648.3 mm *600 mm *600 mm 1、满足厨房整体通排风系统要求，符合餐饮业油烟排放标准规范； 2、主体用厚约1.2mm国标304#不锈钢磨砂板制作，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固； 3、防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 | 8个 |
| P09 | 水平直通风管 |  | 规格尺寸：600 mm *600 mm 1、满足厨房整体通排风系统要求，符合餐饮业油烟排放标准规范； 2、主体用厚约1.2mm国标304#不锈钢磨砂板制作，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固； 3、防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 | 5米 |
| P10 | 方形变径水平方向 |  | 规格尺寸：约500 mm *1140 mm *1085 mm -600*600mm 1、满足厨房整体通排风系统要求，符合餐饮业油烟排放标准规范； 2、主体用国标304#不锈钢，厚约1.2mm不锈钢磨砂板制作，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固； 3、防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 | 3个 |
| P11 | 方形变径水平方向 |  | 规格尺寸：约500 mm *1140 mm *1085 mm -1200 mm *1100 mm 1、满足厨房整体通排风系统要求，符合餐饮业油烟排放标准规范； 2、主体用国标304#不锈钢，板厚约1.2mm 不锈钢磨砂板制作，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固； 3、防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 | 3个 |
| P12 | 油烟净化器 |  | 规格尺寸：780 mm *1155 mm *1265 mm 1、处理风量：≥24000m³/h，油烟净化率97%以上； 2、外壳采用优质冷扎钢板，抗紫外线烤漆； 3、电极采用厚约1.5mm高密度铝合金板制作，电场复合式设计,解决出风带静电问题，使用更安全； 4、配置LED多功能彩屏，电压、电流、清洗、运行状态信息一目了然； 5、产品配置智能控制器（带智能控制系统），具有菜单功能、故障提醒、放电保护、防雷击保护等功能； 6、采用高低压组合电源，配置防火、稳流电容，放电运行平稳； 7、产品电容符合GB/T 4207-2012《固体绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定方法》。提供具有相应资质的第三方质量检测机构出具的产品电容漏电起痕的试验检测报告复印件（必须提供，否则响应文件无效）。 8、产品智能控制器（带智能控制系统）符合GB4706.1-2005 标准要求、智能控制器（带智能控制系统）产品技术要求及试验方法。提供具有相应资质的第三方质量检测机构出具的产品智能控制器（带智能控制系统）的检测报告复印件（必须提供，否则响应文件无效。 | 3台 |
| P13 | 低噪音多翼式离心风柜 |  | 规格尺寸：约1670 mm *1390 mm *1690mm 1、静音型，采用框架式结构； 2、功率/电压：11KW/380V , 转速：620r/min ,风量 ≥ 38500m3/h、 噪音≤70dB 、全压≥ 660Pa ； 3、风柜箱体用厚约1.5mm无花板，耐磨、防锈不褪色； 4、框架采用厚约4mm铝合金材质，固定角采用厚约4mm铝合金材质一体成型结构，牢固结实； 5、八个角采用内螺丝固定，外观无螺丝帽，可以整体拆装，方便安装、维护； 6、采用锥套式皮带轮、风叶采用螺丝固定式，风压强；7、配置铜芯电机，运行平稳。 | 3台 |
| P14 | 弧形风管水平通垂直下 |  | 规格尺寸：约404.8 mm *780 mm *780mm 1、满足厨房整体通排风系统要求，符合餐饮业油烟排放标准规范； 2、主体用板厚约1.2mm的国标304#不锈钢磨砂板制作，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固； 3、防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 | 3个 |
| P15 | 风机启动控制器 |  | 规格尺寸：约380 mm *280 mm *180 mm 1、箱体用国标304#不锈钢，板厚≥1.6mm，采用烤漆绝缘处理； 2、采用防水、高亮度运行指示灯； 3、面板配置智能开关（控制）模块，多按键控制，功率自由调节、时间自由设定、运行模式自由选择。 4、内置智能防火控制板模块，有高温、缺相、短路、过载、超压保护功能； 5、产品智能开关（控制）模块符合：IEC 60529:2013检测标准要求，提供具有相应资质的第三方质量检测机构出具的智能开关（控制）模块、IP6X(试具不能触及危险带电部件）、IPX8（外壳防水）的检测报告复印件（必须提供，否则响应文件无效）； 6、使用国标304#不锈钢材质符合：GB/T3280-2015检测标准要，提供具有相应资质的第三方质量检测机构出具的：厚度≥1.6mm的304#不锈钢塑性延伸强度、抗拉强度、断后伸长率、化学成分的检测报告复印件（必须提供，否则响应文件无效)； 7、产品控制板符合GB/T 5169.16-2017《电工电子产品着火危险试验》标准要求，提供具有相应资质的第三方质量检测机构出具的产品控制板的燃烧性能（垂直燃烧）符合V-O级 的检测报告复印件（必须提供，否则响应文件无效）。 | 2台 |
| X鲜风系统 |
| X01 | 鲜风机 |  | 规格尺寸：约1100*1100*1300 mm 1.功率：3kw,380v 2.尺寸：约1300 mm *1300 mm *1100 mm 3.送风距离：≥70米 4.噪音：≤80db 5.适用面积：≥7200平方 6.出风口尺寸：约800 mm *800 mm 7.空气流量：≥730000立方/小时 | 2台 |
| X02 | 方形变径竖直方向 |  | 规格尺寸：约500 mm *1000 mm *500 mm -1000 mm *1000 mm 1、满足厨房整体通排风系统要求，符合餐饮业油烟排放标准规范； 2、主体用厚约1.2mm的国标304#不锈钢磨砂板制作，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固； 3、防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 | 2个 |
| X03 | 方形变径竖直方向 |  | 规格尺寸：约500 mm *800 mm *400 mm -800 mm *800 mm 1、满足厨房整体通排风系统要求，符合餐饮业油烟排放标准规范； 2主体用厚约1.2mm的国标304#不锈钢磨砂板制作，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固； 3、防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 | 2个 |
| X04 | 弯头水平通上口径 |  | 规格尺寸：约1000 mm *500 mm 1、满足厨房整体通排风系统要求，符合餐饮业油烟排放标准规范； 2、主体用厚约1.2mm的国标304#不锈钢磨砂板制作，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固； 3、防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 | 2个 |
| X05 | 弯头水平通上口径 |  | 规格尺寸：约800 mm *400 mm 1、满足厨房整体通排风系统要求，符合餐饮业油烟排放标准规范； 2、主体用厚约1.2mm的国标304#不锈钢磨砂板制作，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固； 3、防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 | 2个 |
| X06 | 水平弯头口径 |  | 规格尺寸：约800 mm *400 mm 1、满足厨房整体通排风系统要求，符合餐饮业油烟排放标准规范； 2、主体用厚约1.2mm的国标304#不锈钢磨砂板制作，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固； 3、防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 | 2个 |
| X07 | 水平直通风管 |  | 规格尺寸：约300 mm *250mm 1、满足厨房整体通排风系统要求，符合餐饮业油烟排放标准规范； 2、主体用厚约1.2mm的国标304#不锈钢磨砂板制作，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固； 3、防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 | 5米 |
| X08 | 方形变径水平方向 |  | 规格尺寸：约300 mm *400 mm *300 mm -300 mm *250mm 1、满足厨房整体通排风系统要求，符合餐饮业油烟排放标准规范； 2、主体用厚约1.2mm的国标304#不锈钢磨砂板制作，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固； 3、防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 | 2个 |
| X09 | 水平直通风管 |  | 规格尺寸：约400 mm *300 mm 1、满足厨房整体通排风系统要求，符合餐饮业油烟排放标准规范； 2、主体用厚约1.2mm的国标304#不锈钢磨砂板制作，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固； 3、防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 | 2米 |
| X10 | 方形变径水平方向 |  | 规格尺寸：约500 mm *600 mm *300 mm -400 mm *300 mm 1、满足厨房整体通排风系统要求，符合餐饮业油烟排放标准规范； 2、主体用厚约1.2mm的国标304#不锈钢磨砂板制作，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固； 3、防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 | 2个 |
| X11 | 水平弯头口径 |  | 规格尺寸：约985.4 mm *600 mm *300 mm 1、满足厨房整体通排风系统要求，符合餐饮业油烟排放标准规范； 2、主体用厚约1.2mm的国标304#不锈钢磨砂板制作，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固； 3、防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 | 2个 |
| X12 | 水平直通风管 |  | 规格尺寸：约600 mm *300 mm 1、满足厨房整体通排风系统要求，符合餐饮业油烟排放标准规范； 2、主体用厚约1.2mm的国标304#不锈钢磨砂板制作，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固； 3、防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 | 5米 |
| X13 | 方形变径水平方向 |  | 规格尺寸：约500 mm *800 mm *400 mm -600 mm *300mm 1、满足厨房整体通排风系统要求，符合餐饮业油烟排放标准规范； 2、主体用厚约1.2mm的国标304#不锈钢磨砂板制作，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固； 3、防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 | 2个 |
| X14 | 水平直通风管 |  | 规格尺寸：约800 mm *400 mm 1、满足厨房整体通排风系统要求，符合餐饮业油烟排放标准规范； 2、主体用厚约1.2mm的国标304#不锈钢磨砂板制作，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固； 3、防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 | 5米 |
| X15 | 水平直通风管 |  | 规格尺寸：约400 mm *250 mm 1、满足厨房整体通排风系统要求，符合餐饮业油烟排放标准规范； 2、主体用厚约1.2mm的国标304#不锈钢磨砂板制作，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固； 3、防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 | 50米 |
| X16 | 水平直通风管 |  | 规格尺寸：约700 mm *400mm 1、满足厨房整体通排风系统要求，符合餐饮业油烟排放标准规范； 2、主体用厚约1.2mm的国标304#不锈钢磨砂板制作，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固； 3、防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 | 5米 |
| X17 | 水平直通风管 |  | 规格尺寸：约800 mm *400 mm 1、满足厨房整体通排风系统要求，符合餐饮业油烟排放标准规范； 2、主体用厚约1.2mm的国标304#不锈钢磨砂板制作，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固； 3、防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 | 5米 |
| X18 | 水平直通风管 |  | 规格尺寸：约400 mm *300 mm 1、满足厨房整体通排风系统要求，符合餐饮业油烟排放标准规范； 2、主体用厚约1.2mm的国标304#不锈钢磨砂板制作，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固； 3、防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 | 6米 |
| X19 | 水平直通风管 |  | 规格尺寸：约600 mm *300 mm 1、满足厨房整体通排风系统要求，符合餐饮业油烟排放标准规范； 2、主体用厚约1.2mm的国标304#不锈钢磨砂板制作，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固； 3、防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 | 6米 |
| X20 | 水平直通风管 |  | 规格尺寸：约400 mm *300 mm 1、满足厨房整体通排风系统要求，符合餐饮业油烟排放标准规范； 2、主体用厚约1.2mm的国标304#不锈钢磨砂板制作，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固； 3、防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 | 6米 |
| X21 | Z形风管水平方向 |  | 规格尺寸：约400 mm *300mm 1、满足厨房整体通排风系统要求，符合餐饮业油烟排放标准规范； 2、主体用厚约1.2mm的国标304#不锈钢磨砂板制作，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固； 3、防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 | 2米 |
| X22 | 三通弯头口径 |  | 规格尺寸：约1800 mm *800 mm *400 mm 1、满足厨房整体通排风系统要求，符合餐饮业油烟排放标准规范； 2、主体用厚约1.2mm的国标304#不锈钢磨砂板制作，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固； 3、防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 | 1个 |
| X23 | 水平直通风管 |  | 规格尺寸：约800 mm *400 mm 1、满足厨房整体通排风系统要求，符合餐饮业油烟排放标准规范； 2、主体用厚约1.2mm的国标304#不锈钢磨砂板制作，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固； 3、防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 | 1米 |
| X24 | 水平弯头口径 |  | 规格尺寸：约 906.9 mm * mm 700* mm 400 mm 1、满足厨房整体通排风系统要求，符合餐饮业油烟排放标准规范； 2、主体用厚约1.2mm的国标304#不锈钢磨砂板制作，周长超过2米（含2米）需内置加强撑加固； 3、防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。 | 3个 |
| X25 | 球形出风口底部安装 |  | 规格尺寸：约210 mm *210 mm *85mm 优质不锈钢制作。 | 20个 |
| X26 | 出风口 |  | 规格尺寸：约350 mm *350 mm *20mm 优质铝合金材质，钢筋螺杆加固 | 20个 |
| X27 | 法兰、三角架 |  |  | 1项 |
| X28 | 五金配件 |  |  | 1项 |

二、商务条款

1、签订合同时间：自成交通知书发出之日起5个工作日内。

2、交货时间：签订合同之日起10日内交货，并安装、调试完毕。

3、交货地点：采购人指定地点。

4、质量、技术标准要求：
   1）应标产品是全新的、完整的、未使用过的，并且是非长期积压的库存商品。完全符合采购设备规定的质量、规格和性能的要求，供应商应保证其提供的设备在正确安装、正常使用和保养条件下，在规定的使用寿命期内具有满意的性能。

应标产品的生产、制造、安装等，各项技术参数应当符合采购约定的技术要求和规范。到货验收：抽样检测货物质量及技术参数应当符合采购要求，包括货物数量、参数、外包装应当符合合同及采购要求。如发现外包装破损和货物外观损坏，由供方调换。

2）质量保证：为确保货物质量和原厂品质，采购人对成交供应商提供的货物按应标参数进行检验，不符合应标参数的货物将不予验收并上报政府采购监督部门处理。

3）包装要求：出厂原包装，符合环保要求。

5、付款条件：

自双方签订政府采购合同后，十个工作日内采购人支付合同金额的30%。

全部货物验收合格后1个月内支付至100%合同金额（不计利息）。

6、质保期：自验收合格之日起1年。在质保期内，供货单位免费更换不合格产品。

7、售后服务方面：

1）、免费送货上门、免费安装调试至设备到达最佳状态。

2）、设备维修响应：成交供应商在接到用户维修电话后2小时内响应，4小时内到达现场修理解决，并免费更换有缺陷的货物或零部件，24小时内恢复正常使用，若不能修复则应有合理应对方案。

3）、供应商除承担运输、安装、调试、验收等义务外，还将为采购方提供技术支持，包括保修期外的修理及技术指导、配件供应等。

4)、技术支持：免费定期上门进行设备检修，提供电话技术指导。采购人在使用供应商提供的服务过程中如有任何问题可以电话、电子邮件等形式享受终身免费技术支持。

# 第四章   政府采购合同（格式）

（注：本合同样本仅供参考，具体内容由采购人和成交供应商协商确定，但补充和修改不得造成与本章格式内容有实质性的违背。）

合同书

合同名称：

合同编号：

业  主（甲方）：  苍梧中学

施工人（乙方）：

根据     年    月    日广西中意招标造价咨询有限公司签发的（项目编号及项目名称）成交通知书，甲方接受乙方对本项目的谈判，甲、乙双方同意签署本合同（以下简称合同），成交通知书、竞争性谈判文件及补充、响应文件及澄清为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力。

1.  标的内容

| 产品名称 | 数量（单位） | 品牌、厂家、型号、规格 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |

2.  合同金额

2.1 本合同金额为人民币（大写）：　　　　　　      元（￥　　　　　　）。

3.  交货要求

3.1交货时间：签订合同之日起10日内交货，并安装、调试完毕。

3.2 交货地点：采购人指定地点。

3.3 交货方式：现场安装调试。

3.4 乙方必须按响应文件承诺的技术参数、性能要求、质量标准等向甲方提供全新、完整、未经使用的货物。

4.  履约保证金

4.1 乙方交纳人民币（大写）　　　　　　      元（￥         ）作为本合同的履约保证金。

4.2履约保证金退还的时间、条件：

签订合同后，全部货物服务验收合格之日起，成交供应商按合同履约的，在履约期满之日起5个工作日内，凭《政府采购项目履约保证金退付意见书》（详见竞争性谈判文件附件）到采购人（苍梧中学）办理退还履约保证金手续，采购人（苍梧中学）在收到退还履约保证金申请后5个工作日内无息原额退还，如为采购人（苍梧中学）原因导致无法及时退还的，每逾期退还一天按履约保证金万分之一支付违约金给成交供应商，但因成交供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

4.3履约保证金作为违约金的一部分用于补偿甲方因乙方不能完成其合同义务而蒙受的损失。如乙方不按双方签订的合同规定履约，则对其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

4.4在履约保证金到期退还日期前，若乙方的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知采购人或采购代理机构，否则由此产生的后果由乙方自负。

5.  质量保证及售后服务

5.1乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

5.2货物保修期：        （按成交供应商响应文件约定）。

5.3乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

5.4乙方应按谈判文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.5  如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在     小时内到达甲方现场处理。

5.6在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.7上述的货物免费保修期为（按成交供应商响应文件约定），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

6.  合同款支付

6.1　付款方式：

自双方签订政府采购合同后，十个工作日内采购人支付合同金额的30%。

全部货物验收合格后1个月内支付至100%合同金额（不计利息）。

6.2  成交供应商申请支付（结算）合同款

成交供应商在向采购人申请支付（结算）合同款的7日前，须凭以下有效文件申请：①合同；②成交供应商开具的正式发票；③货物验收报告（加盖采购人公章）；④成交通知书。

6.3因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

6.4当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方可以在报经苍梧县财政局审核同意后，在不改变合同其他条款的前提下与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。供应商应根据实际使用数量供货，合同的最终结算金额按实际使用数量乘以成交单价进行计算。

6.5 政府采购过程中，如采购人、供应商或集中采购机构存在违法行为，苍梧县政府采购管理办公室可视情况书面通知采购人暂停采购活动，并延期支付合同款。

7.  产权

7.1 乙方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

7.2 乙方保证所交付货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交付货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第11.3项的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，乙方除了支付违约金还应负担甲方由此产生的一切损失。

8.  技术资料

8.1 甲方向乙方提供货物的有关技术资料。

8.2 乙方应在采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

8.3 没有甲方事先书面同意，乙方不得将甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的其他任何人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

9.  货物包装、发运及运输

9.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

9.2 使用说明书、质量检验证明书、保修单据、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

9.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

9.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

9.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

10.  调试和验收

10.1 乙方将货物运达约定的交货地点后，甲方应在五个工作日内对乙方提交的货物依据竞争性谈判文件、响应文件要求和国家标准或行业标准进行现场初步验收。对外观、说明书符合要求的，给予签收；对不符合要求或有质量问题的货物不予签收，可立即要求退换，乙方不得拒绝和延误。

10.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

10.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

10.4 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

10.5 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告，相关费用由甲方承担。

11.  违约责任

11.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的百分之五违约金。

11.2 甲方无故逾期验收或办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。乙方逾期超过本合同约定交货日期十个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

12.  不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

13.  诉讼

13.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为广西梧州市。

14.  合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人（负责人或自然人）或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效（乙方为自然人的签字并加盖手指指纹后生效）。本合同一式伍份，甲乙双方各执两份；采购代理机构执一份。

14.2合同履行中，如需修改或补充合同内容，由双方协商另签署书面修改或补充协议作为本合同不可分割的一部分。

14.3 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国合同法》有关条文执行。

甲方名称（盖章）：	乙方名称（盖章或手指指纹）：

法定代表人	法定代表人（负责人或自然人）

或委托代理人（签字）：	或委托代理人（签字或手指指纹）：

地址：	地址：

电话：	电话：

传真：

开户名称：

开户银行：

银行帐号：

签约地点：

签约日期：     年    月    日

采购代理机构审核（公章）：

审核人：

合 同 附 件

| 1、供应商承诺具体事项： |
| --- |
| 2、售后服务具体事项： |
| 3、保修期责任： |
| 4、其他具体事项： |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：填不下时可另加附页

# 第五章   评审办法

评审办法和成交标准

一、评审原则

（一）谈判（评标）小组构成：谈判小组成员由采购人代表和在政府采购专家库中随机抽取的有关技术、经济等方面专家组成，成员人数为三人以上（含三人）单数组成，其中技术、经济等方面专家不少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：以竞争性谈判文件和响应文件为评审依据。

（三）评审方法：最低评标价法，是指响应文件满足谈判文件全部实质性要求且最终评审价最低的供应商为成交候选供应商或成交供应商。

二、评定方法

在通过资格性审查和符合性审查、质量和服务均能满足谈判文件全部实质性响应要求的最终报价基础上，供应商符合以下情形之一的，对其最终报价将给予相应比例的扣除，用扣除后的价格参与评审。未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。

1、供应商符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定，提供《中小企业声明函》（原件）（格式见第五章）否则不被认可。评审时对小型和微型企业产品的价格给予6％的扣除。

2、供应商符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)规定被认定为监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（复印件应加盖服务商公章）；评审时将对最终报价给予6%的扣除。

3、供应商符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，提供《残疾人福利性单位声明函》（原件）（格式见第五章），享受小型、微型企业政策，评标时谈判价格给予6%的扣除[评标价=最终报价×（1-6%）]。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

供应商属两种情形以上的，其只能享受谈判价格一次性6％的扣除，不重复享受政策。

除上述情况外，供应商评审价格 = 最终报价。扣除后的最终报价将仅作为评审价排序，最终成交价为供应商的最终报价。

三、推荐成交候选供应商

谈判小组从质量和服务均能满足谈判文件全部实质性响应要求的供应商中，按照评审报价（最后报价及享受政府采购政策的优惠扣除）由低到高的顺序推荐3名成交候选供应商，评审价格相同的，按最终报价由低到高顺序排序；当评审价格且最终报价相同的，则依次按节能和环境标志产品优先（适用于《节能产品政府采购品目清单》范围内非“★”标注的和《环境标志产品政府采购品目清单》范围内产品，应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购。供应商须提供产品认证证书复印件并加盖供应商公章）、技术指标高优先、售后服务优先原则排序。

# 第六章   响应文件（格式）

说明：

1、本章所列的响应文件格式，供应商可根据自身情况进行补充和修改、扩展，但补充和修改不得造成与本章格式内容有实质性的违背。

2、目录由供应商自拟。

3、供应商资格证明文件按供应商须知要求提供。

4、《法定代表人授权委托书》填写说明：

1）委托书所签发的代理期限必须涵盖代理人所有签字为有效时间。

2）委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

3）委托书不得转借、转让，不得买卖。

4）代理人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给对方作为合同附件。

（封面格式）

正本（副本）

（项目名称）

（项目编号）

响应文件

供应商：                         （名称加盖单位公章）

法定代表人（负责人）或其委托代理人：           （签名）

谈判日期：         年     月     日

谈判函（格式）

致：广西中意招标造价咨询有限公司

根据贵方  （项目名称）  竞争性谈判文件，项目编号：        ，正式授权下述签字代表 （姓名和职务） 代表供应商  （单位名称）  ，提交响应文件：纸质文件正本    份，副本    份，电子文档   份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2、我方已详细审查全部谈判文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于谈判文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3、我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受谈判文件的各项规定和要求，对谈判文件的合理性、合法性不再有异议。

4、响应文件从响应截止日起60天内有效。

5、如中标，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按谈判文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6、如果在谈判截止时间后的谈判有效期内撤回响应文件或者有其他违约行为，贵方可对我方的谈判保证金不予退还。

7、同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何数据或资料。

8、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的供应商为成交供应商。

9、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，若有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一到三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本谈判有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮政编码：

电话、传真或电传：

开户名称：

开户银行：

帐    号：

供应商名称（加盖单位公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

谈判日期：

说明：供应商必须按以上格式填写，加盖单位公章并签名，否则，未按要求填写、无签名、未加盖单位公章的，谈判无效。

谈判报价表（格式）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项目内容 |
| --- | --- |
| 谈判总报价（元） | 人民币大写： （小写： ） |
| 交货时间 |  |
| 交货地点 |  |

供应商名称（加盖单位公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

谈判日期：

说明：

1、所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位。

2、供应商必须按以上格式填写、加盖单位公章并签名，否则，未按要求填写、无签名、未加盖单位公章的，报价无效。

谈判报价明细表（格式）

项目名称：

项目编号：

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 货物全称、品牌、生产厂家及国别型号规格、配置 | 单价（元） ② | 单项合价 （元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人签字：

谈判日期：        年     月     日

商务条款响应表（格式）

| 序号 | 竞争性谈判文件要求 | 响应文件具体响应 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商资格 | 供应商须知第2.1条款 |  |  |  |
| 2 | 谈判有效期 | 谈判截止日起60天 |  |  |  |
| 3 | 签订合同时间 | 第三章“采购内容及要求” |  |  |  |
| 4 | 交货时间 | 第三章“采购内容及要求” |  |  |  |
| 5 | 交货地点 | 第三章“采购内容及要求” |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

供应商名称（加盖单位公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

谈判日期：

说明：应对照表上内容及竞争性谈判文件第三章，逐条说明已对商务条款作出了实际性的响应，并申明与商务条款的响应和偏离。特别对有具体重要要求的指标，供应商必须说明有具体内容。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞争性谈判文件要求，该响应文件视为无效。

法定代表人身份证明书（格式）

在我 （供应商名称） 任       职务，是我 （供应商名称） 的法定代表人。

特此证明。

单位名称：

（单位公章）

年     月     日

法定代表人身份证号码：

住    址：

联系电话：

附法定代表人身份证（正、背面）复印件

法定代表人授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我       （姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托（供应商名称）的（姓名）为我公司被授权人，以本公司的名义参加广西中意招标造价咨询有限公司组织实施的（项目名称及项目编号）的采购活动。被授权人在开标、评标、谈判、签订合同过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

被授权人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自谈判开始至合同履行完毕止。

被授权人无转委托权。特此委托。

委托单位：          （盖单位公章）       法定代表人（负责人）：      （签字或私章）

签发日期：        年     月     日

附：1、代理人工作单位：	职务：

身份证号码：	性别：          年龄：

2、委托人企业法人营业执照号码：

地    址：	经济性质：

注册资金：	经营方式：

经营范围：

3、法定代表人身份证、委托代理人身份证复印件（正、背面），并加盖单位公章

谈判保证金声明（格式）

致：（采购人）

我方参加（项目名称及编号）的谈判，缴纳谈判保证金人民币（大写）     （￥   元），若我方中标，将按竞争性谈判文件要求缴纳履约保证金及办理谈判保证金退还手续，若不中标，请贵方在退付谈判保证金时转入以下账户：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

供应商名称：

地  址：

联系人：

联系电话（手机）：

（粘贴谈判保证金缴纳凭证复印件并加盖单位公章）

说明：

1、以转帐方式递交谈判保证金的，提供谈判保证金声明（原件）和缴纳凭证复印件；该声明除在响应文件须附有，供应商应另单独准备一份原件，在递交响应文件时现场出示。

2、以非转帐方式提交谈判保证金的，提供支票或汇票或本票或保函复印件；在递交响应文件时现场提交原件由采购人保存。

无重大违法记录声明函（格式）

（单位名称）在参加（项目名称+项目编号）采购活动前3年内的经营活动中没有重大违法记录。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明！

供应商名称（加盖单位公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

谈判日期：       年      月      日

技术要求响应表（格式）

| 序号 | 采购内容 | 原技术规范要求 | 响应文件具体响应 | 技术偏离情况说明(＋/-/=) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

供应商（加盖单位公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人（签名）：

谈判日期：

说明：

1、供应商必须仔细阅读谈判文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能偏离的条目列入响应表。供应商必须根据所投产品和服务的实际情况如实填写，谈判小组如发现有虚假描述的，或仅注明“符合”、“满足”或简单复制谈判文件要求，该响应文件视为无效。

2、供应商根据项目要求添加的设备、材料等也请列出。

3、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

货物质量保证及货物售后服务承诺书（格式自拟）

供应商（加盖单位公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

谈判日期：

供应商认为需要提供的其它资料（如有，由供应商根据自己实际情况提供）

须提供证明资料复印件并加盖单位公章。

《中小企业声明函》格式（非小型、微型企业无需填写）

中小企业声明函（若有时）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为          （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为             （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加            单位的           项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他       （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日    期：

中小企业价格扣除明细表（若有时）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 小型和微型企业产品名称 | 金额 | 规定价格扣除（6%） | 相应价格扣除 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

供应商（加盖公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字）：

谈判日期：

《残疾人福利性单位声明函》格式（非残疾人福利性单位无需填写）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的            项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（封面格式）（如谈判供应商为自然人时适用）

正本（副本）

（项目名称）

（项目编号）

响应文件

供应商（名称加盖手指指纹）：

委托理人（签名并加盖手指指纹）（如有）：

谈判日期：         年     月     日

谈判函（格式）

致：广西中意招标造价咨询有限公司

根据贵方  （项目名称）  竞争性谈判文件，项目编号：        ，现由本人提交响应文件纸质文件正本    份，副本    份，电子文档    份。（或现由正式授权下述签字代表（姓名）代表本人提交响应文件纸质文件正本    份，副本    份，电子文档    份。）

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2、我方已详细审查全部谈判文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于谈判文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3、我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受谈判文件的各项规定和要求，对谈判文件的合理性、合法性不再有异议。

4、响应文件从响应截止日起60天内有效。

5、如中标，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按谈判文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6、如果在谈判截止时间后的谈判有效期内撤回响应文件或者有其他违约行为，贵方可对我方的谈判保证金不予退还。

7、同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何数据或资料。

8、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的供应商为成交供应商。

9、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，若有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一到三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本谈判有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮政编码：

电话、传真或电传：

开户名称：

开户银行：

帐    号：

供应商名称（签字并加盖手指指纹）：

委托代理人（签字并加盖手指指纹）（如有） ：

谈判日期：

说明：供应商必须按以上格式填写，加盖手指指纹并签名，否则，无签名、盖手指指纹的，谈判无效。

谈判报价表（格式）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项目内容 |
| --- | --- |
| 谈判总报价（元） | 人民币大写： （小写： ） |
| 交货时间 |  |
| 交货地点 |  |

供应商名称（签字并加盖手指指纹）：

委托代理人（签字并加盖手指指纹）（如有）：

谈判日期：

说明：

1、所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位。

2、供应商必须按以上格式填写、加盖手指指纹并签名，否则，未按要求填写、无签名盖手指指纹的，报价无效。

谈判报价明细表（格式）

项目名称：

项目编号：

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 货物全称、品牌、生产厂家及国别型号规格、配置 | 单价（元） ② | 单项合价 （元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |

供应商名称（签字并加盖手指指纹）：

委托代理人（签字并加盖手指指纹）（如有）：

谈判日期：

商务条款响应表（格式）

| 序号 | 竞争性谈判文件要求 | 响应文件具体响应 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商资格 | 供应商须知第2.1条款 |  |  |  |
| 2 | 谈判有效期 | 谈判截止日起60天 |  |  |  |
| 3 | 签订合同时间 | 第三章“采购内容及要求” |  |  |  |
| 4 | 交货时间 | 第三章“采购内容及要求” |  |  |  |
| 5 | 交货地点 | 第三章“采购内容及要求” |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

供应商名称（签字并加盖手指指纹）：

委托代理人（签字并加盖手指指纹）：

谈判日期：

说明：应对照表上内容及竞争性谈判文件第三章，逐条说明已对商务条款作出了实际性的响应，并申明与商务条款的响应和偏离。特别对有具体重要要求的指标，供应商必须说明有具体内容。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞争性谈判文件要求，该响应文件视为无效。

自然人身份证

姓名：                       性别：             年龄：

身份证号：

住    址：

联系电话：

附法定代表人身份证（正、背面）复印件

授权委托书（格式）

致：          （采购代理机构名称）：

本授权委托书声明：我          （姓名）现授权委托（姓名）为被授权人，以我方的名义参加（项目名称及项目编号）的政府采购活动，并代表我方全权办理上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

被授权人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人无转委托权。特此委托。

授权人签字（加盖手指指纹）：               	被授权人签字（加盖手指指纹）：

授权人身份证号码：                   	被授权人身份证号码：

附：授权人身份证正、背面复印件、委托代理人身份证正、背面复印件（加盖手指指纹）。

谈判供应商（签字并加盖手指指纹）：

谈判日期：

谈判保证金声明（格式）

致：（采购人）

我方参加（项目名称及编号）的谈判，缴纳谈判保证金人民币（大写）     （￥   元），请贵方在退付谈判保证金时转入以下账户：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

谈判供应商：

地  址：

联系电话（手机）：

（粘贴谈判保证金缴纳凭证复印件签字并加盖手指指纹）

说明：

1、以转帐方式递交谈判保证金的，提供谈判保证金声明（原件）和缴纳凭证复印件；该声明除在响应文件须附有，供应商应另单独准备一份原件，在递交响应文件时现场出示。

2、以非转帐方式提交谈判保证金的，提供支票或汇票或本票或保函复印件；在递交响应文件时现场提交原件由采购人保存。

无重大违法记录声明函（格式）

（单位名称）在参加（项目名称+项目编号）采购活动前3年内的经营活动中没有重大违法记录。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明！

供应商名称（签字并加盖手指指纹）：

委托代理人（签字并加盖手指指纹）（如有）：

谈判日期：

技术要求响应表（格式）

| 序号 | 采购内容 | 原技术规范要求 | 响应文件具体响应 | 技术偏离情况说明(＋/-/=) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

供应商名称（签字并加盖手指指纹）：

委托代理人（签字并加盖手指指纹）（如有）：

谈判日期：

说明：

1、供应商必须仔细阅读谈判文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能偏离的条目列入响应表。供应商必须根据所投产品和服务的实际情况如实填写，谈判小组如发现有虚假描述的，或仅注明“符合”、“满足”或简单复制谈判文件要求，该响应文件视为无效。

2、供应商根据项目要求添加的设备、材料等也请列出。

3、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

货物质量保证及货物售后服务承诺书（格式自拟）

供应商名称（签字并加盖手指指纹）：

委托代理人（签字并加盖手指指纹：

谈判日期：

第七章   附件

附件1：政府采购项目履约保证金退付意见书

政府采购项目履约保证金退付意见书

| 供应商申请 | 采购项目名称： |
| --- | --- |
|  | 采购项目编号： |
|  | 履约保证金金额：（大写） （小写） |
|  | 该项目已于 年 月 日履约完毕。请将履约金退付到以下帐户。 开户名称： 帐 号： 开 户 行： 联系人： 联系电话： 供应商：（盖章或自然人的手指指纹） 年 月 日 |
| 采购单位意见 | 意见：(是否同意退付履约保证金)。 单位负责人： 联系电话： 采购单位盖章 年 月 日 |
| 备注：1、附收款收据原件、银行转帐单复印件，工程类项目另附工程竣工验收报告复印件； 2、用浆糊粘贴在左上角，不能用订书机装订。 |

附件2：供应商承诺书

供应商承诺书

本（单位或自然人）____________________承诺严格落实党中央、国务院以及广西壮族自治区政府相关疫情防控工作部署，遵守《中华人民共和国传染病防治法》及其他疫情防控相关要求。本单位于  年   月  日参加_________________项目的开标活动。本单位（或自然人）承诺在开标过程中做到以下几点：

1．参与人员积极配合交易场所工作人员进行体温检测和人员信息登记。不符合防控管理要求的人员，不进入开标场所，并于必要时积极配合开标场所工作人员做好现场临时隔离工作。

2．参加人员自觉做好个人防护，全程正确佩戴口罩，听从开标场所工作人员的引导。

3．本单位（或自然人）派出的人员（姓名），（身份证号码），（联系电话），在（省、市）居住，无疫情接触史、身体健康。

4．本单位保证做好投标期的各项准备工作，并提前到达开标场所的开标区域，避免因工作疏忽导致时间拖延和人员聚集。

5．开标活动结束后，本单位（或自然人）人员迅速离场，不在开标场所公共区域停留。

承诺人（单位加盖公章或自然人时加盖手指纹）：

年   月   日