广西建澜项目管理有限公司

招标文件

项目名称：雁山区公安局执法办案中心信息化建设项目

项目编号：GLZC2020-G1-990300-GXJL

采购代理机构：广西建澜项目管理有限公司

2020年10月

目     录

第一章：公开招标公告.......................... ....2

第二章：投标人须知...... ..........................8

第三章：货物采购需求................... ....... ...19

第四章：评标办法...... .......................... .52

第五章：采购合同（合同主要条款及格式）.... .. .....62

第六章：投标文件格式............. .................66

# 第一章  公开招标公告

项目概况： 雁山区公安局执法办案中心信息化建设项目的潜在投标人应登陆 http://glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心网），从网上下载招标文件电子版，并2020年11月9日9时30 分（北京时间）递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：GLZC2020-G1-990300-GXJL

2、项目名称：雁山区公安局执法办案中心信息化建设项目

3、预算金额：430万元

4、最高限价：430万元

5、采购需求：标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求：

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 简要技术需求或 服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雁山区公安局执法办案中心信息化建设项目 | 1 | 批 | 如需进一步了解详细内容，详见招标文件 |

6、合同履行期限：90个日历日。

7、本项目（否）接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无；

4.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件：

1.时间：2020年10月19日自发布公告之时至投标截止时间止；

2.地点：投标人应登陆http://glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心网），从网上下载招标文件电子版；

3.方式：网上下载；

4.售价：免费提供。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 提交投标文件截止时间和地点：

提交投标文件截止时间：2020年11月9日9时30分（北京时间）。

地点：投标人应于2020年11月9日9时00分至9时30分（北京时间）止，将投标文件密封提交至桂林市公共资源交易中心5号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区），逾期送达的或未按招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。

2.开标时间及地点：

开标时间： 2020年11月9日9时30分（北京时间）；

开标地点：桂林市公共资源交易中心5号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）。

五、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1.本项目需要落实的政府采购政策：

1.1本项目非专门面向中小微企业采购，《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）。

1.2《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

1.3《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。

1.4落实强制采购节能产品、鼓励节能政策：根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，属于强制采购的产品，予以强制采购。属于非强制采购的产品，在技术、服务等指标同等条件下，予以优先采购。

1.5《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）。

七、信息公告发布媒体：http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn/（广西壮族自治区政府采购网）、http://gl.zfcg.zcygov.cn/（桂林政府采购网）、http://glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心网站）

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息：

名称：桂林市公安局雁山分局

地址：雁山区雁山街366号

联系人：陈友和

联系方式：0773-3552210

2、采购代理机构信息：

名 称：广西建澜项目管理有限公司

地　址：桂林市叠彩路6号5楼

联系方式：0773-2583851

3.项目联系方式：

项目联系人：李根

电　话：0773-2583851

4.监督部门

名称：桂林市雁山区政府采购管理办公室

电　话：0773-3551859

广西建澜项目管理有限公司      2020年10月19日

# 第二章  投标人须知

投 标 人 须 知 前 附 表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：雁山区公安局执法办案中心信息化建设项目； 项目编号：GLZC2020-G1-990300-GXJL |
| 2 | 5 | 投标人资格 | 5.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 5.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无； 5.3本项目的特定资格要求：无； 5.4对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 5.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
| 3 | 6 | 投标费用 | 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 15 | 投标报价及采购预算金额 | 15.2投标人必须就“货物采购需求”中所投分标货物和服务内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件每个分标只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。 15.3本项目采购预算金额（人民币）：430万元；投标报价超出采购预算金额的将被视为无效投标。评标委员会认为投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 5 | 16.1 | 投标有效期 | 投标截止时间之日起90天，有效期不足的投标文件将被拒绝。 |
| 6 | 17.1 | 投标文件份数 | 正本壹册，副本肆册，须完整提交。 |
| 7 | 17.2 | 投标文件装订 | 投标人应按投标人须知第13.1条“投标文件的组成”规定的顺序自编目录及页码，投标文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页（A4标准纸装订）。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、所投分标、投标单位名称。 |
| 8 | 17.6 | 投标人公章 | 本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 |
| 9 | 17.7 | 投标文件包装、密封 | 将投标文件“正本”、“副本”一并装入并密封在一个投标文件袋（盒、箱）中，并在密封处密封签章（公章、密封章、法定代表人或负责人或自然人或相应的授权委托代理人签字均可）。 |
| 10 | 17.8 | 投标文件袋（盒、箱）标记 | 项目名称：雁山区公安局执法办案中心信息化建设项目 项目编号：GLZC2020-G1-990300-GXJL 采购代理机构：广西建澜项目管理有限公司 投标单位名称： 在 年 月 日上午 时 分前不得开启（此处投标人填写投标截止时间） |
| 11 | 19.1 | 投标文件递交起止时间及投标截止时间 | 投标截止时间：2020年11月9日9时30分。 投标人应于2020年11月9日9时00分至9时30分止，将投标文件密封提交至桂林市公共资源交易中心5号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区），逾期送达的或未招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。 |
| 12 | 19.2 | 投标文件递交地点 | 桂林市公共资源交易中心（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）5号开标室开标。 |
| 13 | 21.1 | 开标时间及开标地点 | 开标时间：2020年11月9日9时30分； 开标地点：在桂林市公共资源交易中心5号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）开标； |
| 14 | 23 | 评标委员会组成 | 评标委员会由采购人代表1人和评审专家4人组成，成员人数共5人。 |
| 15 | 24.1 | 评标办法 | 综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章：评标办法。 |
| 16 | 31 | 中标人信用 信息查询 | 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，采购代理机构对中标人进行信用查询： （1）查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等； （2）查询截止时点：中标通知书发出前； （3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存。 （4）信用信息使用规则：在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动，取消其中标候选人资格。采购人依法按照评标报告中评标委员会推荐中标候选人排序表确定排名第二的中标候选人为中标供应商或者重新组织采购。 |
| 17 | 32 | 中标公告及中标通知书 | 32.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商，采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内发出中标通知书，并在指定媒体上公告中标信息，中标公告期限为1个工作日。 32.2中标公告同时采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。 |
| 18 | 33 | 履约保证金 | 33.1履约保证金金额按中标价的5%（人民币，四舍五入到元）缴纳，中标供应商在签订合同时向采购人缴纳履约保证金，中标供应商提交履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金账户中标后由采购人提供。 33.3中标供应商履行完合同约定权利义务事项且设备承诺保修期满后，若设备无质量问题，中标供应商凭《政府采购项目验收单》和履约保证金交纳凭证向采购人申请办理退还手续（无息）。 |
| 19 | 34.1 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起十日内。中标供应商领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。 |
| 20 | 34.3 | 合同备案存档 | 政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送桂林市雁山区政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。 |
| 21 | 35 | 招标代理服务费 | 本项目的采购代理服务费：参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准的70%（单个分标代理费不足柒仟元的，按柒仟元收取）。在领取中标通知书前，由中标人向广西建澜项目管理有限公司一次性付清代理服务费。 代理服务费的缴纳账户： 账户名称：广西建澜项目管理有限公司桂林分公司 开户银行：中国工商银行桂林市西城支行 银行账号： 2103 2091 0930 0013 495 |
| 22 | 37 | 解释权 | 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |
| 23 | 38 | 监督管理机构 | 桂林市雁山区政府采购管理办公室 电话：0773-3551859。 |

## 一、总则

1、项目名称及项目编号

项目名称：雁山区公安局执法办案中心信息化建设项目；

项目编号：GLZC2020-G1-990300-GXJL

2、适应范围

本招标文件适用本招标采购项目的招标、投标、评标、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

3、定义

3.1“招标采购单位”是指组织本次招标的采购人和采购代理机构。

3.2“投标人”是指向招标方提交投标文件的供应商或自然人或其他组织。

3.3“货物”系指按招标文件规定，投标人须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

3.4“服务”系指按招标文件规定，投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

3.5“项目”系指按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。

3.6“书面形式”包括信函、传真、电报等。

3.7实质性要求：《货物采购需求》中标注▲号项的条款及商务要求均为实质性要求。

4、招标方式

公开招标方式。

5、投标人资格：详见《投标人须知前附表》。

6、投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

7、联合体投标要求

本项目不接受联合体投标。

8、转包与分包

8.1本项目不允许转包。

8.2本项目不可以分包。

9、特别说明

9.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，不得参加同一分标或未划分分标的同一项目的投标，否则，投标文件无效。

9.2除单一来源采购项目外，为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，否则投标文件无效。

9.3使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评标价也相同的，投标报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；投标报价也相同的，由评标委员会以抽签方式确定一个中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品，按前款规定处理。本项目的核心产品详见第三章《货物采购需求》。

9.4本项目非专门面向中小微企业采购，按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定，投标人被认定为小型和微型企业且所投产品被认定为小型和微型企业产品的，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价（计算方式见“评标办法”）；

9.5根据财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》第三条规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

9.5.1符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见本招标文件第六章附件），并对声明的真实性负责。

9.5.2供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

9.5.3享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本文件所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

9.6投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.7投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9.8投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人（负责人、自然人）所拥有。

10、询问、质疑和投诉

10.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

10.2投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在招标公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应认真做好质疑处理工作。

10.3投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向桂林市雁山区政府采购管理办公室投诉。

10.4质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。质疑函格式详见附件。

10.5质疑联系部门：广西建澜项目管理有限公司；联系电话：0773-2583851；

通讯地址：桂林市叠彩路6号5楼。

10.6投诉联系部门：桂林市雁山区政府采购管理办公室；联系电话：0773-3551859；

## 二、招标文件

11、招标文件的构成

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）货物采购需求（“货物采购需求”中标注▲号项的及商务要求均为实质性条款）；

（4）评标办法；

（5）采购合同（合同主要条款及格式）；

（6）投标文件格式。

12、招标文件的澄清与修改

12.1投标人应认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在招标公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清。

12.2采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要澄清、修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构应当在投标截止时间至少十五日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告，投标人应自行登录招标公告发布的相关网站【http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn/（广西壮族自治区政府采购网）、http://zfcg.glcz.cn:880/（桂林政府采购网）、http://glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心网）。】查询，不足十五日的，应当顺延首次投标文件递交截止时间。

12.3采购代理机构在招标公告发布的相关网站发布更正公告的同时，视同投标人已知晓招标文件的澄清或者修改，投标人应将澄清或者修改的内容考虑在投标文件中。投标人在投标文件递交截止前未登录招标公告发布的相关网站查看澄清或者修改的，造成供应商的投标文件不符合招标文件要求或废标的，由投标人自行承担责任。

12.4投标人应实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因投标人未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由投标人自行承担责任。

12.5澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

12.6招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本项目采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

## 三、投标文件的编制

13、投标文件的组成及要求

13.1投标文件的组成（格式见第六章投标文件格式）

13.1.1投标报价表（格式见附件）（必须提供）；

13.1.2资格性响应证明材料：

（1）投标人相应的法定代表人或负责人或自然人身份证正反面复印件（必须提供）；

（2）投标人的授权委托书原件（格式见附件）、委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）；

（3）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）；

注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（4）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（格式见附件，必须提供）；

（5）投标人前期服务情况声明函（格式见附件，必须提供）；

13.1.3商务、技术性响应及其他证明材料：

（1）技术规格偏离表（必须提供）；

（2）投标人的售后服务承诺书（含免费保修期、交付使用期、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）（必须提供）；

（3）项目实施方案（根据项目采购需求及评标方法自行编写，格式自拟）（如有，请提供）；

（4）“货物采购需求”需提供的有效证明文件（按货物采购需求要求提供）；

（5）项目实施人员一览表（如有，请提供）；

（6）节能方面的证书复印件（如有，请提供）；

（7）环保方面的证书复印件（如有，请提供）；

（8）投标人2017年以来，具有同类产品的销售业绩的相关证明材料【无不良记录，以中标（成交）通知书、签订的销售合同复印件为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额、日期等内容】（如有，请提供）；

（9）投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）；

（10）投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

（11）投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》（如有，请提供）；

（12）中小企业声明函（见附件）（如投标人被认定为小型和微型企业且所投产品被认定为小型和微型企业产品的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果                                                                                                                  同时公告企业《中小企业声明函》，接受社会监督。投标人应如实申明，如提供虚假申明应依法承担相应法律责任。）（如有，请提供）；

（13）其他有效证明文件的复印件【属于监狱企业的，以提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准）】（如有，请提供）；

（14）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责（如投标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告企业《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。）（如有，请提供）；

（15）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

投标人提供的以上相关证明材料应真实有效，属于“必须提供”的文件应加盖投标人公章（扫描公章无效，自然人除外），否则投标无效。

13.2投标人应按招标文件第六章投标文件格式编制投标文件。

13.3投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

13.4投标文件电子版：/

14、投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

15、投标报价

15.1投标报价应按招标文件中第六章投标文件格式填写。

15.2投标人必须就“货物采购需求” 中所投分标货物和服务内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝。投标文件每个分标只允许有一个报价。投标文件的投标报价表应逐页签字，否则，其投标将被拒绝。

15.3本项目采购预算金额：详见投标人须知前附表第4条。

15.4投标报价指本次采购范围货物价款、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验及验收、售后服务、培训费、保修等全部费用，采购人不再支付任何费用，投标人综合考虑投标报价。

16、投标有效期

16.1投标有效期：投标截止时间之日起90天，有效期不足的投标文件将被拒绝。

16.2出现特殊情况下，需要延长投标有效期的，采购代理机构以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，投标文件为有效文件，但不能修改投标文件。投标人拒绝延长的，其投标无效。

17、投标文件的份数、装订、签署和包装、密封

17.1投标文件份数：正本壹册，副本肆册，须完整提交。

17.2投标文件装订：投标人应按投标人须知第13.1条“投标文件的组成”规定的顺序自编目录及页码。投标文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页（A4标准纸装订）。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、所投分标、投标单位名称。

17.3投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本招标文件中规定的可提供复印件外均须提供原件。

17.4投标文件须由投标人在规定位置盖投标人公章（扫描公章无效）并由法定代表人或负责人或自然人或授权委托代理人签署，投标人应写全称（自然人应写全名），投标文件副本可以是正本的复印件，当正本与副本不一致时，以正本为准。

17.5投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章及法定代表人或负责人或自然人或授权委托代理人签字或盖法定代表人或负责人或自然人印章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

17.6投标人的公章：本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。

17.7投标文件包装、密封：将投标文件“正本”、“副本”一并装入并密封在一个投标文件袋（盒、箱）中，并在密封处密封签章（公章、密封章、法定代表人或负责人或自然人或相应的授权委托代理人签字均可）。

17.8投标文件袋（盒、箱）标记：

项目名称：雁山区公安局执法办案中心信息化建设项目

项目编号：GLZC2020-G1-990300-GXJL

采购代理机构：广西建澜项目管理有限公司

投标单位名称：

在   年  月  日上午  时  分前不得开启（此处投标人填写投标截止时间）

18、投标文件的补充、修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

19、投标文件的递交

19.1投标文件递交起止时间及投标截止时间：详见《投标人须知前附表》。

19.2投标文件递交地点：详见《投标人须知前附表》。

19.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

19.4投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

## 四、开标

20、开标的时间和地点

20.1采购代理机构按投标人须知前附表第13条规定的时间和地点公开开标，投标人可以由法定代表人、负责人、自然人或其委托代理人出席开标会议；投标人准时参加开标会并签字，如未按规定签字的，视同放弃开标监督权利，认可开标结果。

20.2单个分标投标人少于3家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。

21、开标程序

21.1主持人宣布开标会正式开始，宣布开标程序、开标纪律，介绍项目情况和到会人员；

21.2投标文件的密封性检查：由投标人代表对本公司投标文件的密封情况进行检查并确认签字或由投标人推选的投标人代表对投标文件的密封情况进行检查并签字确认。

21.3按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开投标文件外包装；

21.4唱标，宣读投标截止时间前接收的所有投标文件的投标人名称，投标报价表的投标报价、折扣；

21.5采购代理机构做开标记录，投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误并签字确认；同时由记录人、监督人（如有）当场签字确认；

21.6投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

21.7宣布开标结束，采购人、投标人和有关方面代表退场，由工作人员将投标文件等材料移交评标室。

## 五、资格性审查

22、资格性审查

22.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。单个分标合格投标人不足3家的，不得评标。

22.2采购人或采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，将对投标人企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按投标无效处理。

查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html）

审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各投标人的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

22.3对未通过资格性审查的投标人，由采购人或者采购代理机构现场告知未通过资格性审查的投标人未通过资格性审查的原因（投标人在评标现场或能及时赶到评标现场的应书面形式通知并签字确认；投标人未在评标现场或不能及时赶到评标现场的应以电话通知，并做相应记录）。

## 六、评标

23、评标委员会组成

评标委员会由采购人代表1人和评审专家4人组成，成员人数共5人。

24、评标办法

24.1评标办法：综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。

24.2评标委员会应按招标文件进行评标，不得擅自更改评标办法。

25、评标

25.1采购代理机构负责评标组织工作；评标委员会自行登录评标系统阅读评标工作职责与纪律，确认回避原则，评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；公布投标人名单；在评标期间由桂林市公共资源交易中心采取必要的通讯管理措施并保证评标活动不受外界干扰；采购代理机构根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评标专家的倾向性言论或者违法违规行为；核对评标结果，有投标无效情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

25.2评标委员会负责具体评标事务；审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

25.3在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

25.4评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

对未通过符合性审查的投标人，由评标委员会现场告知未通过符合性审查的投标人未通过资格性审查的原因（投标人在评标现场或能及时赶到评标现场的应书面形式通知并签字确认；投标人未在评标现场或不能及时赶到评标现场的应以电话通知，并做相应记录）。

25.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

25.6评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

25.7投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价（不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容）经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

25.8评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.9评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

25.10评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

25.11采购代理机构发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评标办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向桂林市雁山区政府采购管理办公室报告。

26、推荐及确定中标候选供应商原则

26.1评标委员会根据综合得分由高到低排列次序；若得分相同时，按评标价由低到高顺序排列；若得分相同且评标价相同时，按投标报价由低到高顺序排列；若相同的，则依次按技术、项目实施方案、履约能力、售后服务得分由高到低的顺序排列并推荐中标候选供应商。

26.2评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

26.3排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人或重新招标，并依此类推。

27、属于下列情况之一者，投标无效：

（1）未按照招标文件规定要求签字、盖章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）投标文件未按招标文件的内容和要求编制，或提供虚假或无效材料的；

（6）投标文件有效期、交货时间、免费保修期、售后服务不能满足招标文件要求的；

（7）投标人未就“货物采购需求”中所投项目的所有货物和服务内容作完整唯一报价的；

（8）未完全响应招标文件实质性要求的；

（9）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参加同一合同项下分标或未划分分标的同一合同项下的政府采购活动；

（10）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28、投标人有下列情形之一的，视为串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或者联系人员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

29、属于下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）采购文件内容违反国家有关强制性规定的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

30、开标、评标过程的监控

本项目开标、评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

31、信用查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，采购代理机构对中标人进行信用查询：

（1）查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；

（2）查询截止时间：中标通知书发出前；

（3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；

（4）信用信息使用规则：在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动，取消其中标候选人资格。采购人依法按照评标报告中评标委员会推荐中标候选人排序表确定排名第二的中标候选人为中标供应商或者重新组织采购。

32、 中标公告及中标通知书

32.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商；采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。

32.2中标公告同时采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。

## 七、履约保证金及签订合同

33、履约保证金

33.1履约保证金金额按中标金额的5%（人民币，四舍五入到元）缴纳，由中标人在签订合同时将履约保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交缴入采购人指定账户。

33.2如果中标人没能按上述第33.1款规定执行，采购代理机构将上报桂林市政府采购监督管理机构，取消其中标资格，对其处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，并有权授予第二中标候选供应商为中标人资格或重新组织采购。

33.3中标供应商履行完合同约定权利义务事项且设备承诺保修期满后，若设备无质量问题，中标供应商凭《政府采购项目验收单》和履约保证金交纳凭证向采购人申请办理退还手续（无息）。

33.4在履约保证金到期退还前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由中标人自负。

34、签订合同

34.1签订合同时间：中标通知书发出之日起十日内。中标供应商领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。

34.2如中标供应商有下列情形之一的，对其处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购人或者采购代理机构可从评标委员会推荐的中标候选供应商中按顺序重新确定中标供应商或重新组织招标。

（1）中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

34.3合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送桂林市雁山区政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。

## 八 、其他事项

35、招标代理服务费

参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准的70%（单个分标代理费不足柒仟元的，按柒仟元收取）。在领取中标通知书前，由中标人向广西建澜项目管理有限公司一次性付清代理服务费。

招标代理服务收费标准

| 折扣 服务类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

36、代理服务费的缴纳账户：

账户名称：广西建澜项目管理有限公司桂林分公司

开户银行：中国工商银行桂林市西城支行

银行账号：2103 2091 0930 0013 495

37、解释权：本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。

38、监督管理机构：桂林市雁山区政府采购管理办公室      电话：0773-3551859

# 第三章　货物采购需求

说明：

一、如本一览表中有参考品牌、型号，其仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求；

二、如本一览表中有参考品牌、型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能配置填写投标报价表和技术规格偏离表。投标人须根据技术参数及性能配置要求提供一一对应的技术响应偏离表；

三、本次采购将依据强制采购节能产品品目清单和节能产品认证证书实施政府强制采购。根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购的产品属于品目清单范围的，应当提供有效节能证明材料，（在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）上属于节能产品的查询结果打印材料或国家认可的权威机构颁发的节能产品认证证书复印件，并加投标人公章），对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

四、本“货物采购需求”中，标注“▲”号的参数或要求为实质性条款，必须满足或者优于，否则投标无效。带“★”参数或要求为本项目服务产品的重要技术指标、功能项，将作为产品性能的评分依据。

| 序号 | 设备名称 | 技术参数及其性能（配置） | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.办案中心平台软件 |
| 1 | 执法办案管理软件 | 1、人员基本信息登记 违法犯罪嫌疑人进入办案中心，第一步的业务是进行人身安全检查，确保安全没有问题之后，进行人员基本信息登记，登记信息包括：姓名、身份证号码、性别、出生年月日、家庭住址、户籍、民族、婚姻状况等。支持通过二代证读卡器获取身份证信息，支持通过身份证号码关联到常口信息、警综平台嫌疑人员信息，并提供关联复用功能。 2、随身物品信息登记 人员基本信息登记好之后，需要对嫌疑人的随身物品信息进行登记保管。首先，逐项人工检查嫌疑人随身物品的情况，并在系统中登记随身物品信息，系统自动关联嫌疑人与随身物品的对应关系。 3、分配随身物品保管柜及手环 登记好之后，系统自动分配随身物品保管柜和智能手环。嫌疑人的随身物品放入到保管托盘中，并通过固定高清摄像头进行拍照，照片实时记录到系统中，随身物品托盘嵌入统一的保管柜。管理员给嫌疑人佩戴智能手环（智能手环具备防拆卸功能，佩戴和拆除都必须由管理员操作），通过刷手环，系统识别手环编号，手环和嫌疑人及相关的其他信息实现关联。 4、一体化信息采集 嫌疑人完成人员基本信息登记及随身物品寄存后，方可进入到下一环节，即一体化信息采集。嫌疑人进入一体化信息采集室，通过刷智能手环，系统判定当前嫌疑人是否具备开展一体化信息采集的条件，如果通过了，系统自动激活对当前嫌疑人进行信息采集，采集的信息包括身高、体重、足长、高清照片、指掌纹信息、血样DNA。一体化信息采集保存在执法管理中心系统中，同时，向警综平台传递，保持两边系统信息的一致性。 5、分配等候室 完成一体化信息采集之后，嫌疑人被带到等候室等候。等候室设置了多个隔间，隔间的隔断采用金属栏杆进行分隔，栏杆应没有横向栏杆，避免形成支点，不采用防爆玻璃材质；等候室应根据情况区分安排嫌疑人，其中，同案人员分开等候、男女分开等候、醉酒暴力者分开等候、特殊情况者分开等候（例如不宜坐立者要分配到带床位的等候间等）。嫌疑人先刷智能手环，系统管理员通过系统给嫌疑人分配等候间，等候间有专门的管理员看管。 6、分配询（讯）问室 等候室、信息采集室管理员均可通过系统自动对等候室的嫌疑人分配询（讯）问室，如果存在特殊的情况（例如：未成年、身患传染病、有暴力倾向），则由管理员在系统中重新调整询（讯）问室的分配情况，确定分配后，询（讯）问室门口上方显示屏显示询（讯）问室使用情况，办案民警从等候室把嫌疑人带到询（讯）问室开展询（讯）问笔录工作。 嫌疑人进入到询（讯）问室，室内的定位探头自动捕获到嫌疑人佩戴的智能手环的定位信息。 系统应该可对分配“询（讯）问室”功能进行授权，得到授权的管理员用户可采用人工选择方式分配询（讯）问室；得到授权的管理员用户可选择“临时使用”状态使用询（讯）问室，此时询（讯）问室门口上方显示屏显示信息为“临时使用”，便于打扫询（讯）问室卫生或其他突发情况时可以对询（讯）问室进行临时使用。 7、询（讯）问业务办理 询（讯）问室分配后，房间门口显示屏显示房间使用状态、使用人等信息。 询（讯）问室安装了音视频监控、定位探头设备，嫌疑人进入询（讯）问室后，全程音视频将被记录，并且可以刻录光盘。嫌疑人佩戴的智能手环，可以被定位探头识别，并记录下嫌疑人的位置信息、出现时间点等信息。 嫌疑人被固定坐在询（讯）问椅上，询问民警坐在询问台开展工作。询（讯）问电子笔录制作，通过电子笔录工具进行快速制作，提问过程中，询问民警可完整地浏览电子笔录的所有信息，同时，通过面向嫌疑人的显示屏幕，投影当前询（讯）问问题，提高询（讯）问的准确性，也避免了嫌疑人看到全部询（讯）问问题而有策略地故意不直接回答。 电子笔录制作时，需要关联嫌疑人和案件信息，可以通过调用警综平台开放的案件查询接口和案件制作接口进行案件信息的快速生成即关联。 询（讯）问室制作的电子笔录信息，要与警综平台执法办案的电子笔录信息进行同步，保持两边数据一致性。 8、结束使用询（讯）问室 询（讯）问笔录制作完毕以后，民警带嫌疑人返回等候室，询（讯）问室正式结束使用。 9、尿检操作 办案中心提供智能尿检区，民警带嫌疑人进入智能尿检区，嫌疑人刷智能手环，系统记录嫌疑人到达的位置和时间，同时，激活系统进入尿检信息采集状态，尿检结果出来后，放在拍照固定区域进行拍照，系统自动把尿检结果相关信息填入尿检结果报告中，结合其他完善性信息生成尿检结果报告，保存在系统中，支持现场打印功能。 尿检区配备一台可拍摄嫌疑人指认尿检结果照片的摄像头，系统支持对于“尿检结果照片”和“嫌疑人指认尿检结果照片”的独立打印。 10、嫌疑人辨认 在讯问室二与讯问室三的分隔墙体中安装单向玻璃，人员可在讯问室二中对讯问室三内的嫌疑人进行辨认。 系统新增辨认拍照和检索已拍摄照片的功能，可通过拍摄时间、拍摄人信息对照片进行查询检索，可使用二楼案管中心对照片进行打印。 11、出所业务 嫌疑人在办案中心的业务办理完成后，需要及时办理出所业务。嫌疑人在等候室等待，管理员在系统中办理出所业务办理，生成当前嫌疑人的待出所记录，民警随即带领嫌疑人离开等候室，去领取个人随身物品。 12、领取随身物品 民警带领嫌疑人去领取个人随身物品，嫌疑人刷智能手环，随身物品保存柜打开对应的保管格，管理员取出随身物品托盘，放在固定拍照区域进行拍照，嫌疑人领取个人随身物品。 13、签字生成《办案场所使用情况登记表》 《办案场所使用情况登记表》需要如实记录嫌疑人进入办案场所的全程情况，大部分信息都可以通过信息化手段自动记录，在结束办案场所使用的时候，需要四方人员（嫌疑人、见证人、主办民警、管理员）共同签字确认登记表信息的真实有效性。 14、离开办案区 嫌疑人由主办民警带离办案中心，门禁系统记录下离开的时间。 15、统一门户 建设一个统一的门户网站，统一管理平台的所有信息和功能，实现用户的统一访问登录，能对工作界面进行定制化开发，并能整合平台的门户功能和应用功能，为平台统计信息等数据提供统一的展现界面。 | 1 | 套 |
| 2 | 案管中心软件 | 1、执法审核审批 执法审核审批，由法制民警在案管中心办理，通过整合警综平台执法办案系统的案件审核审批功能组件，实现功能的无缝对接，并确保审核审批数据与警综平台执法办案系统的数据的一致性。 2、执法规范化日常监督提醒 执法规范化日常监督提醒功能，主要是接受来自警综平台的监督结果信息和提醒信息，并且分类存储管理，实时地投影在案管中心的显示大屏上进行预警提示。 执法规范化的日常监督提醒，可通过调用短信平台接口，通过发送短信的方式，把监督提醒信息发送给办案民警和法制民警，提醒当事人及时整改。 3、报案人/受害人/证人询问笔录 针对报案人、受害人、证人需要采集笔录信息的情况，在案管中心设置专门的询问笔录室，设置相对简单，只需要提供电子笔录制作的电脑和打印机即可。 4、案卷管理 案卷管理主要是对案卷的纸质材料进行统一管理。 案管中心设置案卷管理柜统一保管存放纸质案卷材料，案卷管理柜按每个派出所分配一个格子保管案卷材料。 办案民警带着纸质案卷材料来到案管中心，案管中心管理员核验后，在系统中新增该案件的管理信息，可通过调用警综平台执法办案查询接口进行数据复用，填写好案件信息和办案民警信息后，系统自动分配案卷管理柜格，同时，系统自动生成案件编号对应的条形码，条形码要贴在案件材料袋上。 案卷材料的保管由法制部门设置专岗负责，案卷保管柜给每一个办案单位设置一格或多格，管理民警把案卷材料按照归属单位放置在同一批格里，值班的管理民警可以管理全部格子。 管理民警通过刷自己的一卡通可以打开案卷保管柜的格子，同时刷一下案卷材料上的条形码，把案卷材料放入保管柜中，完成案卷材料保管操作。 案卷材料借出操作，由借出人向案卷管理员提出借出申请，管理员在系统中登记借出信息后，由管理员去案卷管理柜刷卡打开柜子，取出申请借出的案卷材料，借出时，管理员刷一下案卷材料上的条形码，完成借出操作。 案卷材料归还操作，由借出人把材料归还给管理员，管理员核对归还材料与借出信息的一致性，核对通过后，由管理员刷卡打开案卷保管柜，同时刷一下案卷材料的条形码，把案卷材料放回保管柜中，完成案卷材料归还操作。 案卷保管柜需要根据案件办理情况进行分类保管，按照未办结案件、正在办理的案件、已办结案件设置三类案卷保管柜，管理员可以很方便地定位、查找对应的案卷材料。 | 1 | 套 |
| 3 | 物管中心软件 | 1、财物登记 违法随身犯罪嫌疑人随身携带的额贵重物品如手机、首饰、手表等或则其他的非涉案财物如暂无家属领取的，需将随身物品暂存在物管管理中心，在存物品前，要对物品进行登记，登记的信息有物品性质、物品名称、物品类别、物品详细名称、是否涉案、是否物管、持有人、属主、属主地址、数量、单位、价值、特征描述、备注、物品照片、案件编号等。 2、财物提取 非涉案物品暂存在物管管理中心，需要对物品进行相应的暂存处理手续，暂存处理手续有暂存物品清单，由办案单位民警对制作清单，经单位领导同意后，才能将物品暂存在物管中心，暂存清单的内容有物品持有人姓名、性别、出生日期、身份证号、户籍所在地、现住址、工作单位、暂存物品编号、名称、型号、数量、特征、备注、暂存处理意见等。 3、财物出入库管理 3.1入库 3.1.1待入库财物获取 办案民警将非涉案物品带到物管管理中心进行暂存时，物管中心管理员通过物品编号在已经制作了暂存物品清单但未入库的物品进行查询并生成待入库记录。 3.1.2财物入库 物管管理中心管理员在待入库记录中找财物后，进行入库处理，确认财物编号、财物名称、财物状态、财物数量、财物单位、存入仓库、存入库位，并进行入库拍照，生成该物品唯一的二维码标签，并贴在物品或则是物品保管袋上，并打印入库单，交给办案民警。最后由物管管理中心管理员将物品存放在制定位置。 3.2出库 3.2.1待出库财物获取 非涉案物品持有人到物管管理中心领取财物时，物管中心管理员通过物品编号在已经制作了发还文件物品清单但未出库的物品进行查询并生成待出库记录。 3.2.2财物出库 物管管理中心管理员在待出库记录中找财物后，进行出库处理，确认财物编号、财物名称、财物状态、财物数量、财物单位、存入仓库、存入库位，并进行出苦库拍照，作废二维码标签，并打印出库单，交给办案民警。最后由物管管理中心管理员将物品交换给财物持有人。 4、财物执行管理 4.1财物执行 由于办案需要，对财物进行销毁、变卖、拍卖时，由办案民警制作呈请销毁、变卖、拍卖财物审批报告，经领导同意后，物管中心管理员制作销毁、变卖、拍卖物品清单，将财物交由指定人处理，并生成待变卖、待销毁、待拍卖记录。 4.2执行反馈 非涉案财物进行销毁、变卖、拍卖后，物管中心管理员在待反馈记录中反馈相应的信息，填写处置时间、处置人、处置结果等。 5、财物查询 5.1财物轨迹查询 查询所有入库过的非涉案财物的历史记录，包括在库财物和已经处理的财物。 5.2库存查询 查询所有在库的非涉案财物信息，包括财物基本信息、入库时间、存放仓库、存放库位。 6、盘点单管理 存入物管中心的财物，物管中心管理员会根据实际需要，对整个库房或对某个库区进行盘点，与确认财物数量。物管中心管理员在系统中通过存放仓库、存放库位查询出财物信息，并关联生产待盘点清单，待盘点清单内容包括盘点单号、盘点仓库、盘点时间、盘点单位、盘点人。 7、配置管理 7.1物品分类管理 配置物品的类型、物品所属存放类别。 7.2仓库管理 初始化仓库信息，并配置仓库的库位信息、仓库关联物品保管类型信息、仓库管理员信息、使用单位等。 | 1 | 套 |
| 4 | 综合安防管控软件 | 1、对视频进行实时查看和录像查询、回放、视频联网、电视墙等基础视频功能，业务资源管理、权限等。 2、对门禁进行授权管理及数据存储。 3、支持对用户、角色、组织、区域、人员、车辆、卡片、设备等基础资源进行管理调配。 4、支持验证码、连续登陆尝试次数、用户IP地址限制等多种验证方式。 5、支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理；支持系统最近7天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态。 6、支持导航视图管理，对系统内各节点进行查看、增加、删除、修改，展示、查找，支持对系统内所有服务器进行监控，包括名称、IP地址、状态、未处理告警数、CPU使用率、内存使用率、磁盘容量、主机代理版等，支持对系统内所有组件信息进行监控，组件信息包含：组件名称、未处理告警数、所属服务器、最近操作时间、授权状态、维保期限、使用期限等。 7、支持本地安装、卸载组件，支持本地组件服务配置，回传配置信息；支持修改本地告警配置，从中心获取告警配置信息。 8、客户端支持自动在1/4/6/7/9/16/24画面分隔模式间进行监控点轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示。 9、支持对当前预览的窗格和监控点画面进行视图保存，用于后续预览该视图。 10、支持按时间、监控点、录像存储方式检索录像；客户端回放支持1/4/6/7/9/16画面分隔模式及全屏显示；支持单帧回放、播放速度控制（1/16、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16倍速）、同步回放、异步回放；录像回放支持拖动进度条或指定时间点来进行录像定位；支持分段回放，以分段缩略图展示录像片段。 11、支持录像标签功能，支持搜索、修改、删除标签，并可通过标签定位录像并回放。 12、支持客户端预览记忆功能，包括当前预览的监控点和当前分屏状态。 13、支持设备录像回传至中心存储，可以支持计划回传和手动回传两种模式。 | 1 | 套 |
| 5 | 定位系统定位引擎软件 | 1、基于AOA角度定位算法的计算平台软件，适用于室内高精度定位，配合平台使用； 2、内含200路标签授权； 3、包装形式：U盘。 | 1 | 套 |
| 2.办案中心平台硬件 |
| 1 | 系统管理服务器 | 1、2U双路标准机架式服务器； 2、CPU：≥2颗Xeon® Silver 4210（10核，2.2GHz）； 3、内存：≥128G DDR4，最大支持扩展至2TB内存； 4、硬盘：≥4块480G SSD； 5、阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10； 6、PCIE扩展：≥6个PCIE扩展插槽； 7、网口：≥2个千兆电口，≥2个万兆光口； 8、其他接口：≥1个RJ45管理接口，≥4个USB 3.0接口，≥1个VGA接口； 9、电源：550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源； 10、操作系统：自带 OS。 | 1 | 台 |
| 2 | 平台应用服务器 | 1、2U双路标准机架式服务器； 2、CPU：≥1颗Xeon® Silver 4210（10核，2.2GHz）； 3、内存：≥16G*2 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存； 4、硬盘：≥2块 1.2T 10KSAS； 5、阵列卡：SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10； 6、PCIE扩展：≥6个PCIE扩展插槽； 7、网口：≥2个千兆电口, ≥2个万兆光口； 8、其他接口：≥1个RJ45管理接口，≥4个USB 3.0接口，≥1个VGA接口； 9、电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源； 10、操作系统：Microsoft Windows Server 2016。 | 2 | 台 |
| 3 | 磁盘阵列 | 1、采用64位多核处理器，内存≥4GB，可扩展至≥32GB，实现海量数据检索、分析及存储，信息深化应用。 2、支持≥48个硬盘插槽，支持接入2T/3T/4T/6T/8T/10TSATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔。 3、支持双系统，支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能。 4、★允许每组RAID中任意≥12块硬盘发生故障，业务不中断，支持块级重构，全盘参与重构速度不小于4TB/10min，高利用率模式下磁盘利用率为≥98%，可对损坏RAID按照RAID损坏等级进行重构，支持在最大画面分屏显示模式下播放录像时，可拖动改变各通道视频播放的时间位置。 5、应能接入并存储≥1880Mbps视频图像，同时转发≥1880Mbps的视频图像，同时回放≥512Mbps的视频图像。 6、可接入MPEG4、H.264、H.265、SVAC的前端设备并存储录像文件。 7、★支持人脸、人体和车辆识别算法的融合应用，并可以手动方式进行切换，支持从录像文件的一个时间点提取一张压缩图片，支持并发≥8路文件上传中心存储，单路带宽可设，支持不同大小的硬盘混合使用，可显示硬盘总容量。 8、★支持并发≥18路文件直接上传存储，单路上传与下载的速度可设，支持采用文件打包的方式将若干个小文件打包成一个较大的文件，可对文件、目录设置存储周期，当文件、目录的存储时长超过存储周期，则删除该文件、目录，可将数据随机分散存储至各个硬盘，可参与全盘某种业务。 9、★当开启智能录像时，设备可根据前端接入路数、存储周期、码率等参数，自动选择N+M冗余级别较高的数据保护方式，前面板具有锁止功能，加锁后硬盘无法取出，具有可拆卸式防尘滤网。 10、设备可同时支持视频、图片、智能流和文件直写存储，支持多路文件采用非NAS方式直接上传存储，且速度可设置。 11、可对指定的录像段或指定事件的1个或多个前端的不同时间段的录像段添加标签，并自动备份到存档卷中，使之不会被覆盖删除。 12、可根据事件名称查询所有相关联的不同前端或时间的录像段并进行回放和下载。 13、★名单库容量支持≥100万，支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片，支持识别人脸性别，支持对图片中的行人是/否为少数民族进行识别，支持人员频次报警功能，人员在设定时间内的出现次数超过设置阈值会产生报警。 14、★支持新增单个智能分析任务和批量新增智能分析任务功能，支持检测区域、屏蔽区域规则配置和大目标模式开启，支持实时取流分析任务分析结果的动态展示，支持按人体检索图片，并可显示该人体所在的环境图片，可回放该人体录像前后≥10s的视频图像。 15、支持通过车牌号、时间进行布控，支持按照模板批量导入导出布控信息，支持历史布控记录检索。 16、设备在不增加任何外围服务器硬件的情况下可由存储设备直接进行虚拟化系统部署。 17、在视频画面上绘制区域或界线，检索指定范围内的报警录像，可输入车牌号码可查证出相关图片和视频。 18、内置≥48块企业级硬盘，单块硬盘容量≥8T，转速≥7200RPM。 | 1 | 台 |
| 4 | 审讯刻录专用光盘 | 1、1箱，合计600片，光盘直径12CM。 2、DVR+R光盘，刻录速度1-16X，单张容量4.7GB。 3、保存周期≥10年。 | 1 | 箱 |
| 5 | 交换机 | 1、1U高度，19英寸宽，机架式，千兆全网管二层交换机； 2、端口：≥48个千兆电口，≥4个千兆光口，支持通过console口管理。 3、交换容量≥256Gbps，包转发率≥78Mpps， 4、工作温度：0℃～40℃，支持220v交流，满负荷功耗41W； 5、支持VLAN,流量控制，ACL，QOS支持SNMP V1/V2c/V3网管。 | 4 | 台 |
| 6 | 服务器网络机柜42U | 1、42U 2柱机柜，玻璃门； 2、标准:符合GB/T 19520.2-2007， IEC 297-2， 兼容 ETSI 标准； 3、规格:600毫米(宽) x 800毫米(深) x 2054毫米(高) 4、角规框架材料厚度≥2.0mm，其他≥1.2mm； 5、主要材料:SPCC 优质冷轧钢板 | 1 | 台 |
| 3.办案区配套系统 |
| 3.1办案区精确定位系统 |
| 1 | 定位引擎一体机 | 1、CPU：Intel Core i5-5200U 2、内存：≥8G DDR3内存； 3、硬盘：≥128G固态硬盘； 4、接口：≥1*HDMI，≥2*USB3.0，≥4*USB2.0，≥1音频输入，≥1音频输出。 | 1 | 台 |
| 2 | 高精度定位基站 | 1、工作频段 ：2401MHz~2481MHz 2、工作带宽 ：1MHz 3、发射功率 ：最大+6dBm 4、定位精度 ：0.2m~1m 5、定位延迟 ：＜100ms 6、通信机制 ：RFID私有协议，BLE 7、电源标准 ：PoE 48V 8、典型功耗 ：2W 9、工作温度 ：-10℃~60℃ 10、存储温度 ：-20℃~70℃ 11、连接方式 ：以太网 12、安装方式 ：吸顶安装 13、抗干扰能力 ：强 14、抗多径能力 ：强 15、定位信息更新速率：1Hz~5Hz 16、接收能力 ：每秒接收≥400个定位信息 17、封装特性 ： ABS工程塑料封装 18、防水等级 ： IP67 | 44 | 台 |
| 3 | 电子腕带 | 1、识别距离0～150米，具备≥200张/秒的防冲突性能。 2、支持全向识别，支持工作频段2.4 GHz 、125KHz、13.56 MHz。 3、基于时分多址和码分多址同步通信机制，频道隔离技术，多个设备互不干扰。 4、支持约20cm精度，磁吸式防拆扣，非授权强力取下立刻发无线报警信号。 5、支持按键告警，可充电锂电池，容量400mAh。 6、工作温度-25℃～65℃，防水等级≥IP68。 | 30 | 个 |
| 4 | 电子胸卡 | 1、识别距离0～ 50米，具备≥200张/秒的防冲突性能。 2、支持全向识别，支持工作频段2.4 GHz 、125KHz、13.56 MHz。 3、支持频道隔离技术，多个设备互不干扰。 4、支持约20cm精度，按钮告警。 5、可充电锂电池，容量约300mAh。 6、工作温度-25℃～65℃，防水等级≥IP68。 | 30 | 张 |
| 5 | 腕带专用螺丝刀 | 手环磁吸拆解器 | 3 | 台 |
| 6 | POE交换机 | 1、支持≥24个千兆PoE电口，≥1个千兆电口，≥1个千兆光口。 2、支持IEEE 802.3at/af，支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x。 3、支持6KV防浪涌，支持PoE输出功率管理。 | 2 | 台 |
| 3.2人脸门禁系统 |
| 1 | 人脸识别一体机 | 1、设备采用≥7英寸LCD触摸显示屏，屏幕流明度不低于350cd/㎡，分辨率不小于1024×600，防暴等级≥IK04。 2、设备具有≥1个WIFI接口，≥1个RS485接口,≥2个USB接口,≥2个I/O输出接口,≥4个I/O输入接口。 3、设备采用高清双目宽动态相机（可见光摄像头×1，红外摄像头×1），分辨率≥1920×1080， 帧率≥30帧/s。 4、设备刷卡时，设备有蜂鸣器提示，支持比对结果语音提示，支持语音音量调节。 5、★设备本地支持≥50000个用户，本地人脸库存储容量≥50000张，本地卡存储容量≥5000张，本地记录（刷脸刷卡）存储容量≥5000条，支持≥5000个密码，支持红外及白光灯补光，支持在≤0.001lux低照度无补光环境下正常实现人脸识别。 6、设备支持IC卡及身份证卡号读取，CPU卡内容读取及开启/关闭NFC刷卡功能。 7、★设备支持Web配置功能，支持通过Web进行设备信息查询、用户信息管理、设备时间管理、系统维护、安全操作管理、图像参数配置，根据设定事件的联动关系，当检测到该事件发生时，可触发对应的动作。 8、设备支持人脸注册功能，支持设备本地人脸注册，支持远程中心下发人脸。 9、支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别。 10、支持人脸在上下、左右角度偏转±45度范围内识别。 11、设备支持节能功能，支持在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态，支持物体靠近自动唤醒待机设备。 12、★人脸识别距离：0.2m～3m，人脸比对误识率≤0.01%的条件下，准确率≥99%，人脸比对平均时间≤250ms。 13、设备支持视频对讲功能，支持与平台或客户端中心、室内机、管理机、手机APP进行对讲。 14、设备支持局域网、互联网环境的网络通信，支持云平台通信，实现视频、对讲及权限管控功能。 15、设备支持中心下发黑名单信息，支持本地黑名单信息比对。 16、支持在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态，支持物体靠近自动唤醒待机设备。 17、设备外壳防护等级室外≥IP65，适用温度范围：-40℃～80℃。 | 8 | 台 |
| 2 | 一体机电源 | 1、输入电压约100-240VAC。 2、输出电压约12VDC。 3、输出电流约4.17A，输出功率约50W。 4、支持蓄电池接入，工作温度：-10℃-+70℃。 5、带机箱，机箱尺寸约237*285*85mm。 | 8 | 台 |
| 3 | 双门磁力锁 | 1、≥350kg(600Lbs)*2静态直线拉力； 2、可自行设定12VDC或24VDC。 3、内置反向电流防护装置(MOV)。 4、门锁状态讯号输入(NONCCOM)。 5、LED指示灯显示门锁状态，防残磁设计，选用防磨损材料。 6、铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理。 | 8 | 把 |
| 4 | 磁力锁支架 | 根据现场情况定制 | 16 | 个 |
| 5 | 闭门器 | 1、适合木门、玻璃门、铝门及各类门扇安装。 2、适用于55~75公斤的单扇门。 3、门扇最大开门角度每个方向120°。 4、在机壳中高度可调节约4mm,宽度可左右调节约5mm,长度可调节约12mm。 5、在摄氏-30℃至45℃范围内均正常使用，≥50万次使用寿命。 | 16 | 个 |
| 6 | 人脸采集器 | 1、采用200万高性能逐行扫描CMOS； 2、图像清晰、细腻,分辨率≥1080p； 3、低照度,0.1Lux @(F1.2,AGC ON)； 4、支持自动电子快门功能,适应不同监控环境； 5、支持自动电子增益功能,亮度自适应； 6、支持标准USB 2.0接口，免驱设计，即插即用； 7、可提供SDK完成取流和手动抓拍的2次开发，支持windows、Linux和安卓系统。 | 1 | 台 |
| 3.3办案中心入口及大厅 |
| 1 | 网络高清半球摄像机 | 1、▲分辨率≥2560x1440，支持在2560x1440 @ 25fps下，清晰度≥1400TVL。 2、★最低照度彩色≤0.001 lx ，黑白≤0.0001 lx，内置≥1颗GPU芯片，具有≥1颗白光灯、≥1颗红外灯。 3、▲支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。 4、具备三码流技术，可同时输出三路码流，满足不同带宽及帧率的实时流、存储流需求。 5、设备与客户端之间用≥100米网线进行传输，数据包丢包率小于0.1%。 6、具备智能侦测功能：支持区域入侵，越界检测、进入区域/离开区域、徘徊、场景变更、音频异常检测等功能，并且可以报警联动。 7、★在夜间，天气晴朗无雾，视线无遮挡的条件下，通过自带补光灯补光及变焦，可识别距≥15m处的人体轮廓，支持回放录像文件时可设置播放时间，并可进行抓图、剪辑、电子放大、下载录像。 8、支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行行人检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍图片数量可设。 9、★当报警事件发生时，可联动声音报警及白光灯闪烁，闪烁时间可设置为1-60s，可通过IE浏览器或客户端软件对预设警戒区域内的人、车、人或车进行检测，支持设置≥4个警戒区域。 10、可通过客户端或IE浏览器发起语音对讲，对讲声音无回声，在IE浏览器下具有MicIn音频输入模式设置选项。 11、支持Micro SD卡，具备≥1路报警输入/输出接口，≥1路音频输入/输出接口，红外补光距离≥30米。 12、支持DC12V/POE供电，且在不大于DC12V±25%范围内变化时可以正常工作。 | 1 | 台 |
| 2 | 全景摄像机 | 1、▲采用≥300万像素低照度CMOS图像传感器，满足项目监控需求。 2、信噪比≥55dB，宽动态≥120dB，满足光照高反差场景监控。 3、可将视频图像存储至SD卡或客户端，支持SD卡热插拔，支持≥128GB SD卡，支持自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制等功能。 4、▲支持H.265 / H.264 / MJPEG视频压缩标准。 5、最低照度彩色≤0.01lx，黑白≤0.001lx，灰度等级≥11级。 6、★支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍图片数量可设，可识别距设备≥40m处的人体轮廓。 7、可通过浏览器在视频图像上叠加字符，字符可选项包括通道名称、时间，支持≥8行字符显示，字体颜色可设置，具有图片叠加到视频画面功能。 8、★具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集等行为的智能分析功能，支持行为分析触发后联动报警上传，联动抓拍、联动录像等多种报警触发方式，在同一个客户端上，可同时开启≥18个视频窗口进行画面浏览。 9、★水平视场角≥128°，垂直视场角≥72°，可在监视画面上设置遮盖的区域，区域的个数、大小、位置可设置。 10、支持虚焦侦测，当调整焦距使监视画面不清晰时，可通过浏览器给出报警提示，在浏览器下，具有感兴趣区域设置选项。 11、可通过IE浏览器开启/关闭智能后检索功能，当侦测到设备监控场景发生变更时，可通过浏览器给出相应信息。 12、防尘防水等级≥IP67，电源电压在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 | 2 | 台 |
| 3 | 全结构化抓拍一体机 | 1、分辨率≥400万，内置GPU芯片，摄像机内置≥2个镜头，支持不小于33倍光学变倍，摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸。 2、视频图像分辨率与帧率不小于2560×1440、60帧/秒。 3、支持最低照度可达彩色≤0.0002 lx，黑白≤0.0001 lx。 4、★在IE浏览器下，具有视频输出模式设置，包括单路模式及双路模式，单路模式下，设备双镜头可实现单通道倍率拼接，在双路模式下，设备全景通道和细节通道可单独预览监控画面，在单路及双路模式下，设备水平视场角均应≥90°。 5、设备支持水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°。 6、★设备具有倍率切换功能，双镜头从最小倍率至最大倍率或最大倍率至最小倍率的变倍过程中视频图像不间断，支持对镜头前玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。 7、支持同时检测监控场景内出现的不少于40张人脸图片，并可进行抓拍及人脸跟踪。 8、开启混合目标检测模式后，设备可同时对行人，非机动车，机动车进行检测，跟踪及抓拍。 9、★设备具有3D定位联动功能，可通过IE浏览器框选全景通道预览画面中的任意区域，在旋转角度范围允许的条件下，设备全景通道预览画面可将该区域处于屏幕中心位置，同时联动细节通道预览画面对该区域进行放大或缩小并且聚焦，可通过IE浏览器向人脸库导入≥10万张图片，可设置≥9个人脸库。 10、开启混合目标检测模式后，可支持人脸与人体，车牌与车辆的关联显示，可通过IE浏览器抓拍人体目标图片并显示相关属性信息。 11、★可通过IE浏览器设置防抖模式为光学防抖+电子防抖、光学防抖+陀螺仪防抖、陀螺仪防抖+电子防抖及关闭，当设备外壳受到外力撞击时，镜头可自动旋转至撞击位置进行监控。 12、支持≥7路报警输入接口，≥2路报警输出接口，支持≥1路音频输入和输出接口，支持≥256GB的SD卡。 13、支持断网重连功能，设备在断网并恢复后可自动重新连接，无需人工干预。 14、可通过IE浏览器将监视画面进行中心翻转，可按设定的时间段自动切换检测场景及对应的图像参数。 15、防护≥IP66，红外距离不小于200米。 | 1 | 台 |
| 4 | 高保真全向拾音器 | （1）监听范围 5~150平方米 （2）音频传输距离 3000米 （3）灵敏度 -42dB （4）音频降噪 Clearspeech软件降噪技术 （5）频率响应 20Hz~20KHz （6）信噪比 ＞60dB（户外）, ＞85dB（室内） （7）指向特性 全方向性 （8）保真度 具备语音激励亮化处理，语音保真度可达85% （9）电路设计 具备降噪Clearspeech软件技术，具音量可调 | 3 | 个 |
| 5 | 电源适配器 | 根据现场情况定制 | 6 | 个 |
| 3.4信息采集（登记、安检） |
| 1 | 全景摄像机 | 1、采用≥300万像素低照度CMOS图像传感器，满足项目监控需求。 2、信噪比≥55dB，宽动态≥120dB，满足光照高反差场景监控。 3、可将视频图像存储至SD卡或客户端，支持SD卡热插拔，支持≥128GB SD卡，支持自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制等功能。 4、支持H.265 / H.264 / MJPEG视频压缩标准。 5、最低照度彩色≤0.01lx，黑白≤0.001lx，灰度等级≥11级。 6、支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍图片数量可设，可识别距设备≥40m处的人体轮廓。 7、可通过浏览器在视频图像上叠加字符，字符可选项包括通道名称、时间，支持≥8行字符显示，字体颜色可设置，具有图片叠加到视频画面功能。 8、具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集等行为的智能分析功能，支持行为分析触发后联动报警上传，联动抓拍、联动录像等多种报警触发方式，在同一个客户端上，可同时开启≥18个视频窗口进行画面浏览。 9、水平视场角≥128°，垂直视场角≥72°，可在监视画面上设置遮盖的区域，区域的个数、大小、位置可设置。 10、支持虚焦侦测，当调整焦距使监视画面不清晰时，可通过浏览器给出报警提示，在浏览器下，具有感兴趣区域设置选项。 11、可通过IE浏览器开启/关闭智能后检索功能，当侦测到设备监控场景发生变更时，可通过浏览器给出相应信息。 12、防尘防水等级≥IP67，电源电压在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 | 2 | 台 |
| 2 | 高保真全向拾音器 | （1）监听范围 5~150平方米 （2）音频传输距离 3000米 （3）灵敏度 -42dB （4）音频降噪 Clearspeech软件降噪技术 （5）频率响应 20Hz~20KHz （6）信噪比 ＞60dB（户外）, ＞85dB（室内） （7）指向特性 全方向性 （8）保真度 具备语音激励亮化处理，语音保真度可达85% （9）电路设计 具备降噪Clearspeech软件技术，具音量可调 | 2 | 个 |
| 3 | 电源适配器 | 根据现场情况定制 | 4 | 个 |
| 4 | 桌面式发卡器 | 1、设备具有≥2个SIM卡尺寸的PSAM卡座，支持通过USB 2.0接口与PC通讯。 2、设备支持识别Mifare 1卡、CPU卡、二代身份证卡、ID（EM）卡，读卡频率约125KHz。 3、设备支持≤DC 5V工作电压，≤200mA工作电流。 4、设备在温度：-20℃～+60℃环境下能正常工作。 | 1 | 台 |
| 5 | 身份证读卡器 | 1、符合公安部 GA450、 1GA450 标准规范，符合非接触 IC 卡 ISO14443 标 准； 2、读卡时间：≤1 秒;最大读卡距离：≥50mm； 3、数据通信:RS232 或 USB | 1 | 台 |
| 6 | 随身物品柜 | 1、规格定制：高度109cm，柜门31 cm *31 cm，深度43 cm,宽度170 cm +150*2 cm,分别为12门，共计36门。 2、硬件性能不低于： （1）处理器 Nuvoton ARM Cortex-M0 32位处理器，16K SRAM， 128KFlash （2）存储芯片组 Atmel工业级E2PROM 、存储数据量达到64Kbytes （3）显示屏 128*64背光点阵式液晶显示屏（蓝底白字），能显示时间、电源、箱门使用状态 （4）操作系统 uC/OS II （5）输入输出接口，以太网卡端口 1×1000Mb自适应，控制接口 485。 （6）自主设计线性稳压电源，稳压性能好，输出纹波小。 （7）电磁锁 使用电压12V 、电流2A、响应时间小于8ms。 （8）门锁控制板 1T8851带总线、30-40个I/O、内部R/C时钟 （9）开关电源 12V/24V ，使用温度 －10℃--43℃，环境湿度 30－90％RH无结露现象。 | 1 | 台 |
| 7 | 物品抓拍摄像机 | 1、图像传感器: 1/2.8＂ progressive scan CMOS； 2、最低照度: 彩色：0.05Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.01Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR； 3、分辨率及帧率: 主码流50Hz:25fps(2560×1440),60Hz:30fps(2560×1440)； 4、视频压缩: H.265/H.264/MJPEG； 5、红外照射距离: ≥100米； 6、焦距:≥23倍光学变倍； 7、水平视角: 55-2.7度(广角-望远)； 8、Smart图像增强: 数字宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、Smart IR； 9、水平及垂直范围: 水平360°；垂直-15°-90°（自动翻转）； 10、水平速度: 水平键控速度：0.1°-80°/s,速度可设;水平预置点速度：80°/s； 11、垂直速度: 垂直键控速度：0.1°-80°/s,速度可设;垂直预置点速度：80°/s； 12、电源接口: DC12V； 13、网络接口: RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 ；支持 PoE（802.3at）供电； 14、音频输入/输出: ≥1路音频输入；≥1路音频输出； 15、SD卡接口: 内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持256G）； 16、功耗: ≤18W ； 17、工作温度和湿度: -30℃-65℃；湿度小于90%； 18、防护等级: IP66; | 1 | 台 |
| 8 | 抓拍机支架 | 根据现场情况定制 | 1 | 个 |
| 9 | 可视化紧急报警盒 | 1、采用嵌入式Linux操作系统,高性能嵌入式SOC处理器，系统运行稳定可靠； 2、前置环形红色背光灯机械按键，环形红色背光灯能定时闪烁，报警按钮处具有“紧急报警”明显标示说明，呼叫接通后的通话过程中按键的红色环形背光灯闪烁频率应加快，指示为当前处于通话状态； 3、设备支持双网口链路、PSTN电话链路传输 4、设备支持2路音频输入和2路音频输出；音频输入和音频输出关系可自由配置，内部含高灵敏度麦克风，拾音距离应达到10米，语音清晰，内置3W扬声器； 5、支持呼叫转移功能：设备呼叫中心管理机的时候，应可通过呼叫转移功能将呼叫信息转移到其他中心管理机上； 6、支持可视对讲功能：按下紧急求助按键后呼叫中心管理机，呼叫过程中能听到相应提示音；通话过程中中心能看到设备处实时视频，支持实时全双工双向语音对讲和视频通话功能； 7、前置200万CMOS高清摄像头，图像分辨力≥280TVL，亮度鉴别等级≥8级；支持红外补光，在光照强度0.1Lx时，红外补光距离应不小于10米；支持日夜模式自动切换：通过ICR红外滤片实现自动切换，实现真正的日夜模式监控； 8、支持语音播报、分组广播功能； 9、支持外界噪音侦测报警；外界噪音≥60DB（可设置），内置振动探测器接口； 10、工作环境:温度-40℃～70℃,湿度小于93%环境下稳定工作。 | 1 | 台 |
| 10 | 手持金属探测器 | 1、外形尺寸：410mm（长）x 85mm（宽）x 45mm （高）； 2、电源: 标配充电电池，9V方块电池需自备； 3、频率: 约25KHz； 4、电压：9V； 5、净重：400G（不含电池）； 6、使用温度: 使用温度: -20℃ to +55℃。 | 1 | 个 |
| 11 | 安检门 | 1、多区域独立探测：≥6个独立探测区域，每个区域300级灵敏度等级调节； 2、功耗 ＜15W； 3、工作温度 -25℃─55℃，工作湿度 95%，无冷凝； 4、外接电源 187V～242V，50/60Hz； 5、外形尺寸 (mm)2210(高)x840(宽)x475(深)； 6、通道尺寸 (mm)1980(高)x710(宽)x400(深)； 7、超高检测灵敏度：可检测到半个回形针大小的金属，不会漏报和串报； 8、智能分辨：能区分铁磁质和非铁磁质金属物品； 9、超低探测高度：离地3cm以上的金属物体进入检测区域均可报警； 10、多区位报警功能：人体不同位置的多个金属通过安检门时同时报警，并可以指示多个金属的位置； 11、开机自诊断功能：开机时对系统进行自检，并显示检测结果。 | 1 | 台 |
| 12 | 伤痕抓拍摄像机 | 1、图像传感器: 1/2.8＂ progressive scan CMOS； 2、最低照度: 彩色：0.05Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.01Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR； 3、分辨率及帧率: 主码流50Hz:25fps(2560×1440),60Hz:30fps(2560×1440)； 4、视频压缩: H.265/H.264/MJPEG； 5、红外照射距离: ≥100米； 6、焦距:≥23倍光学变倍； 7、水平视角: 55-2.7度(广角-望远)； 8、Smart图像增强: 数字宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、Smart IR； 9、水平及垂直范围: 水平360°；垂直-15°-90°（自动翻转）； 10、水平速度: 水平键控速度：0.1°-80°/s,速度可设;水平预置点速度：80°/s； 11、垂直速度: 垂直键控速度：0.1°-80°/s,速度可设;垂直预置点速度：80°/s； 12、电源接口: DC12V； 13、网络接口: RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 ；支持 PoE（802.3at）供电； 14、音频输入/输出: ≥1路音频输入；≥1路音频输出； 15、SD卡接口: 内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持256G）； 16、功耗: ≤18W ； 17、工作温度和湿度: -30℃-65℃；湿度小于90%； 18、防护等级: IP66。 | 1 | 台 |
| 13 | 抓拍机支架 | 根据现场情况定制 | 1 | 个 |
| 14 | 电子签名板 | 1、产品外形尺寸:154.5 x 120 x 9 毫米（长x宽x厚）； 2、兼容性:USB 2.0； 3、显示板:黑白FSTN/反射模式； 4、数位板感应方式：电磁感应技术。 | 1 | 台 |
| 15 | 液晶显示器 | 1、≥22寸液晶显示器，物理分辨率≥1920×1080P，亮度鉴别等级≥11级。 2、采用金属外观设计，亮度≥250cd/㎡，对比度≥1000:1，图像显示清晰度≥950TVL。 3、具有≥1路HDMI、≥1路VGA、≥1路BNC视频输入接口，≥1个JACK音频输入接口。 4、图像重显率≥95%，无灰阶反转可视角度水平状态≥160°，垂直状态≥160°。 5、亮度均匀性≥75%，几何失真率≤3%，白平衡误差不劣于±0.01。 6、亮点、暗点数各≤1，无残影，泄漏电流≤5mA，漏光≤1cd/㎡。 7、电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间，应能承受≥1.5kV交流电压，历时≥1min的抗电强度试验，应无击穿和飞弧现象。 8、电源插头或电源引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻湿热条件下≥2MΩ。 9、具有色温选择、自动待机、恢复出厂设置等功能，且具有中文菜单显示。 10、支持100-240VAC电源电压供电，功耗≤40W，待机功耗≤1W。 | 1 | 台 |
| 16 | 显示器壁挂及配套线缆 | 支架及线缆根据现场情况定制 | 1 | 套 |
| 3.5毒品检测、信息采集区 |
| 1 | 全景摄像机 | 1、采用≥300万像素低照度CMOS图像传感器，满足项目监控需求。 2、信噪比≥55dB，宽动态≥120dB，满足光照高反差场景监控。 3、可将视频图像存储至SD卡或客户端，支持SD卡热插拔，支持≥128GB SD卡，支持自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制等功能。 4、支持H.265 / H.264 / MJPEG视频压缩标准。 5、最低照度彩色≤0.01lx，黑白≤0.001lx，灰度等级≥11级。 6、支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍图片数量可设，可识别距设备≥40m处的人体轮廓。 7、可通过浏览器在视频图像上叠加字符，字符可选项包括通道名称、时间，支持≥8行字符显示，字体颜色可设置，具有图片叠加到视频画面功能。 8、具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集等行为的智能分析功能，支持行为分析触发后联动报警上传，联动抓拍、联动录像等多种报警触发方式，在同一个客户端上，可同时开启≥18个视频窗口进行画面浏览。 9、水平视场角≥128°，垂直视场角≥72°，可在监视画面上设置遮盖的区域，区域的个数、大小、位置可设置。 10、支持虚焦侦测，当调整焦距使监视画面不清晰时，可通过浏览器给出报警提示，在浏览器下，具有感兴趣区域设置选项。 11、可通过IE浏览器开启/关闭智能后检索功能，当侦测到设备监控场景发生变更时，可通过浏览器给出相应信息。 12、防尘防水等级≥IP67，电源电压在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 | 1 | 台 |
| 2 | 高保真全向拾音器 | （1）监听范围 5~150平方米 （2）音频传输距离 3000米 （3）灵敏度 -42dB （4）音频降噪 Clearspeech软件降噪技术 （5）频率响应 20Hz~20KHz （6）信噪比 ＞60dB（户外）, ＞85dB（室内） （7）指向特性 全方向性 （8）保真度 具备语音激励亮化处理，语音保真度可达85% （9）电路设计 具备降噪Clearspeech软件技术，具音量可调 | 1 | 个 |
| 3 | 电源适配器 | 根据现场情况定制 | 2 | 个 |
| 3.6尿样检测及保管室 |
| 1 | 网络高清半球摄像机 | 1、分辨率≥2560x1440，支持在2560x1440 @ 25fps下，清晰度≥1400TVL。 2、最低照度彩色≤0.001 lx ，黑白≤0.0001 lx，内置≥1颗GPU芯片，具有≥1颗白光灯、≥1颗红外灯。 3、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。 4、具备三码流技术，可同时输出三路码流，满足不同带宽及帧率的实时流、存储流需求。 5、设备与客户端之间用≥100米网线进行传输，数据包丢包率小于0.1%。 6、具备智能侦测功能：支持区域入侵，越界检测、进入区域/离开区域、徘徊、场景变更、音频异常检测等功能，并且可以报警联动。 7、在夜间，天气晴朗无雾，视线无遮挡的条件下，通过自带补光灯补光及变焦，可识别距≥15m处的人体轮廓，支持回放录像文件时可设置播放时间，并可进行抓图、剪辑、电子放大、下载录像。 8、支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行行人检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍图片数量可设。 9、当报警事件发生时，可联动声音报警及白光灯闪烁，闪烁时间可设置为1-60s，可通过IE浏览器或客户端软件对预设警戒区域内的人、车、人或车进行检测，支持设置≥4个警戒区域。 10、可通过客户端或IE浏览器发起语音对讲，对讲声音无回声，在IE浏览器下具有MicIn音频输入模式设置选项。 11、支持Micro SD卡，具备≥1路报警输入/输出接口，≥1路音频输入/输出接口，红外补光距离≥30米。 12、支持DC12V/POE供电，且在不大于DC12V±25%范围内变化时可以正常工作。 | 1 | 台 |
| 2 | 高保真全向拾音器 | （1）监听范围 5~150平方米 （2）音频传输距离 3000米 （3）灵敏度 -42dB （4）音频降噪 Clearspeech软件降噪技术 （5）频率响应 20Hz~20KHz （6）信噪比 ＞60dB（户外）, ＞85dB（室内） （7）指向特性 全方向性 （8）保真度 具备语音激励亮化处理，语音保真度可达85% （9）电路设计 具备降噪Clearspeech软件技术，具音量可调 | 1 | 个 |
| 3 | 电源适配器 | 根据现场情况定制 | 2 | 个 |
| 4 | 尿检抓拍摄像机 | 1、图像传感器: 1/2.8＂ progressive scan CMOS； 2、最低照度: 彩色：0.05Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.01Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR； 3、分辨率及帧率: 主码流50Hz:25fps(2560×1440),60Hz:30fps(2560×1440)； 4、视频压缩: H.265/H.264/MJPEG； 5、红外照射距离: ≥100米； 6、焦距:≥23倍光学变倍； 7、水平视角: 55-2.7度(广角-望远)； 8、Smart图像增强: 数字宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、Smart IR； 9、水平及垂直范围: 水平360°；垂直-15°-90°（自动翻转）； 10、水平速度: 水平键控速度：0.1°-80°/s,速度可设;水平预置点速度：80°/s； 11、垂直速度: 垂直键控速度：0.1°-80°/s,速度可设;垂直预置点速度：80°/s； 12、电源接口: DC12V； 13、网络接口: RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 ；支持 PoE（802.3at）供电； 14、音频输入/输出: ≥1路音频输入；≥1路音频输出； 15、SD卡接口: 内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持256G）； 16、功耗: ≤18W ； 17、工作温度和湿度: -30℃-65℃；湿度小于90%； 18、防护等级: IP66; | 2 | 台 |
| 5 | 抓拍机支架 | 根据现场情况定制 | 2 | 个 |
| 3.7体检救护区 |
| 1 | 网络高清半球摄像机 | 1、分辨率≥2560x1440，支持在2560x1440 @ 25fps下，清晰度≥1400TVL。 2、最低照度彩色≤0.001 lx ，黑白≤0.0001 lx，内置≥1颗GPU芯片，具有≥1颗白光灯、≥1颗红外灯。 3、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。 4、具备三码流技术，可同时输出三路码流，满足不同带宽及帧率的实时流、存储流需求。 5、设备与客户端之间用≥100米网线进行传输，数据包丢包率小于0.1%。 6、具备智能侦测功能：支持区域入侵，越界检测、进入区域/离开区域、徘徊、场景变更、音频异常检测等功能，并且可以报警联动。 7、在夜间，天气晴朗无雾，视线无遮挡的条件下，通过自带补光灯补光及变焦，可识别距≥15m处的人体轮廓，支持回放录像文件时可设置播放时间，并可进行抓图、剪辑、电子放大、下载录像。 8、支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行行人检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍图片数量可设。 9、当报警事件发生时，可联动声音报警及白光灯闪烁，闪烁时间可设置为1-60s，可通过IE浏览器或客户端软件对预设警戒区域内的人、车、人或车进行检测，支持设置≥4个警戒区域。 10、可通过客户端或IE浏览器发起语音对讲，对讲声音无回声，在IE浏览器下具有MicIn音频输入模式设置选项。 11、支持Micro SD卡，具备≥1路报警输入/输出接口，≥1路音频输入/输出接口，红外补光距离≥30米。 12、支持DC12V/POE供电，且在不大于DC12V±25%范围内变化时可以正常工作。 | 1 | 台 |
| 2 | 高保真全向拾音器 | （1）监听范围 5~150平方米 （2）音频传输距离 3000米 （3）灵敏度 -42dB （4）音频降噪 Clearspeech软件降噪技术 （5）频率响应 20Hz~20KHz （6）信噪比 ＞60dB（户外）, ＞85dB（室内） （7）指向特性 全方向性 （8）保真度 具备语音激励亮化处理，语音保真度可达85% （9）电路设计 具备降噪Clearspeech软件技术，具音量可调 | 1 | 个 |
| 3 | 电源适配器 | 根据现场情况定制 | 2 | 个 |
| 3.8监控室 |
| 1 | 全景摄像机 | 1、采用≥300万像素低照度CMOS图像传感器，满足项目监控需求。 2、信噪比≥55dB，宽动态≥120dB，满足光照高反差场景监控。 3、可将视频图像存储至SD卡或客户端，支持SD卡热插拔，支持≥128GB SD卡，支持自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制等功能。 4、支持H.265 / H.264 / MJPEG视频压缩标准。 5、最低照度彩色≤0.01lx，黑白≤0.001lx，灰度等级≥11级。 6、支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍图片数量可设，可识别距设备≥40m处的人体轮廓。 7、可通过浏览器在视频图像上叠加字符，字符可选项包括通道名称、时间，支持≥8行字符显示，字体颜色可设置，具有图片叠加到视频画面功能。 8、具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集等行为的智能分析功能，支持行为分析触发后联动报警上传，联动抓拍、联动录像等多种报警触发方式，在同一个客户端上，可同时开启≥18个视频窗口进行画面浏览。 9、水平视场角≥128°，垂直视场角≥72°，可在监视画面上设置遮盖的区域，区域的个数、大小、位置可设置。 10、支持虚焦侦测，当调整焦距使监视画面不清晰时，可通过浏览器给出报警提示，在浏览器下，具有感兴趣区域设置选项。 11、可通过IE浏览器开启/关闭智能后检索功能，当侦测到设备监控场景发生变更时，可通过浏览器给出相应信息。 12、防尘防水等级≥IP67，电源电压在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 | 1 | 台 |
| 2 | 电源适配器 | 根据现场情况定制 | 1 | 个 |
| 3 | 紧急报警管理机 | 1、集成视频查看、双向对讲、呼叫前端等功能； 2、支持≥1080P视频显示，支持H.264/H.265解码，支持≥135G Micro SD卡存储； 3、支持≥4路开关量输入，≥4路继电器输出；支持VGA、HDMI同源输出； 4、支持≥1路3.5mm音频输入，≥1路3.5mm音频输出； 5、话柄、鹅颈话筒杆可拆卸； 6、支持DC12V、PoE(IEEE 802.3 at/af)供电。 | 1 | 台 |
| 4 | 液晶显示器 | 1、尺寸：≥22寸4K液晶监视器，金属外观； 2、分辨率：物理分辨率3840×2160； 3、亮度：≥380cd/㎡；对比度：4000:1； 4、功耗：≤160W， 5、裸机尺寸 (W*H*D)(mm)：1267.1 (W) mm × 741.5 (H) mm × 78.24 (D) mm； 6、接口：音视频输入接口HDMI × 1, DP × 1, DVI × 1, VGA × 1, AUDIO IN × 1，音视频输出接口AUDIO OUT × 1, Speaker (8Ω 5W) × 2 数据传输接口USB × 1 控制接口 RS-232 IN × 1, RS-232 OUT × 1 | 4 | 台 |
| 5 | 显示器配套件 | 支架及线缆根据现场情况定制 | 1 | 套 |
| 6 | 高清解码器 | 1、采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码，运行稳定可靠。 2、具有时钟同步、导入导出参数、恢复出厂设置和重启、软件升级、WEB服务等功能。 3、★解码能力支持：≥4路分辨率为4000×3000(20fps)的H.265、H.264视频图像，≥8路分辨率为4096×2160(25fps)的H.265、H.264视频图像，≥8路分辨率为3840×2160(25fps)的H.265、H.264视频图像，≥12路分辨率为2592×1944(30fps)的H.265、H.264视频图像，≥30路分辨率为1920×1080(30fps)的H.265、H.264视频图像，≥64路分辨率为1280×720(30fps)的H.265、H.264视频图像，当超出设备解码能力时，可在显示输出窗口叠加提示信息。 4、支持多用户同时对解码器进行远程操作，支持通过客户端软件在图像上叠加字符信息。 5、支持多画面显示功能，支持1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示，可通过客户端软件将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，并可调节显示窗口大小。 6、★可对实时视频流及录像文件进行解码输出显示，可将视频图像进行轮巡输出显示，并可在客户端软件设置轮巡计划，通过网络访问设备支持https协议。 7、可通过客户端软件将设备当前的解码输出模式设置为一个场景，设备可保存多个场景，并支持设备场景切换。 8、支持通过有线网络模式访问设备，可分别通过IE浏览器及客户端软件两种方式访问设备，可通过客户端软件导入和导出设备配置参数。 9、★可对实时输出视频流进行截取，支持解码音频格式为G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC、PCM的文件，可对输入的视频画面进行≥90°旋转显示。 10、★可接入输出复合流的前端摄像机，进行音视频复合流的解码显示输出，可以将输入的视频图像对应的音频信号在任意音频输出口输出，可将任意1路视频信号在显示屏的任意位置与其他视频信号叠加显示，图层可叠加≥16层。 11、受潮预处理后，≥1.5KV、≥1min，不出现飞弧和击穿现象，受潮预处理后，绝缘电阻≥2MΩ。 12、在正常工作条件下，支持7×24h工作，并且不出现电路、机械或设备装载操作系统的故障。 13、可对客户端电脑桌面解码输出显示，可通过客户端软件上传分辨率为≥1920×1080的JPEG图片，作为墙纸显示在窗口图层底图。 14、具备丰富的接口：≥1路语音输入/输出，≥8路报警输入/输出，≥1个VGA视频输入接口，≥1个DVI视频输入接口，≥4个HDMI视频输出接口。 15、环境适应性良好，支持在-10℃-＋50℃温度变化范围内正常工作。 | 1 | 台 |
| 3.9醒酒区 |
| 1 | 网络高清半球摄像机 | 1、分辨率≥2560x1440，支持在2560x1440 @ 25fps下，清晰度≥1400TVL。 2、最低照度彩色≤0.001 lx ，黑白≤0.0001 lx，内置≥1颗GPU芯片，具有≥1颗白光灯、≥1颗红外灯。 3、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。 4、具备三码流技术，可同时输出三路码流，满足不同带宽及帧率的实时流、存储流需求。 5、设备与客户端之间用≥100米网线进行传输，数据包丢包率小于0.1%。 6、具备智能侦测功能：支持区域入侵，越界检测、进入区域/离开区域、徘徊、场景变更、音频异常检测等功能，并且可以报警联动。 7、在夜间，天气晴朗无雾，视线无遮挡的条件下，通过自带补光灯补光及变焦，可识别距≥15m处的人体轮廓，支持回放录像文件时可设置播放时间，并可进行抓图、剪辑、电子放大、下载录像。 8、支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行行人检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍图片数量可设。 9、当报警事件发生时，可联动声音报警及白光灯闪烁，闪烁时间可设置为1-60s，可通过IE浏览器或客户端软件对预设警戒区域内的人、车、人或车进行检测，支持设置≥4个警戒区域。 10、可通过客户端或IE浏览器发起语音对讲，对讲声音无回声，在IE浏览器下具有MicIn音频输入模式设置选项。 11、支持Micro SD卡，具备≥1路报警输入/输出接口，≥1路音频输入/输出接口，红外补光距离≥30米。 12、支持DC12V/POE供电，且在不大于DC12V±25%范围内变化时可以正常工作。 | 1 | 台 |
| 2 | 高保真全向拾音器 | （1）监听范围 5~150平方米 （2）音频传输距离 3000米 （3）灵敏度 -42dB （4）音频降噪 Clearspeech软件降噪技术 （5）频率响应 20Hz~20KHz （6）信噪比 ＞60dB（户外）, ＞85dB（室内） （7）指向特性 全方向性 （8）保真度 具备语音激励亮化处理，语音保真度可达85% （9）电路设计 具备降噪Clearspeech软件技术，具音量可调 | 1 | 个 |
| 3 | 电源适配器 | 根据现场情况定制 | 2 | 个 |
| 3.10卫生间 |
| 1 | 网络高清半球摄像机 | 1、分辨率≥2560x1440，支持在2560x1440 @ 25fps下，清晰度≥1400TVL。 2、最低照度彩色≤0.001 lx ，黑白≤0.0001 lx，内置≥1颗GPU芯片，具有≥1颗白光灯、≥1颗红外灯。 3、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。 4、具备三码流技术，可同时输出三路码流，满足不同带宽及帧率的实时流、存储流需求。 5、设备与客户端之间用≥100米网线进行传输，数据包丢包率小于0.1%。 6、具备智能侦测功能：支持区域入侵，越界检测、进入区域/离开区域、徘徊、场景变更、音频异常检测等功能，并且可以报警联动。 7、在夜间，天气晴朗无雾，视线无遮挡的条件下，通过自带补光灯补光及变焦，可识别距≥15m处的人体轮廓，支持回放录像文件时可设置播放时间，并可进行抓图、剪辑、电子放大、下载录像。 8、支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行行人检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍图片数量可设。 9、当报警事件发生时，可联动声音报警及白光灯闪烁，闪烁时间可设置为1-60s，可通过IE浏览器或客户端软件对预设警戒区域内的人、车、人或车进行检测，支持设置≥4个警戒区域。 10、可通过客户端或IE浏览器发起语音对讲，对讲声音无回声，在IE浏览器下具有MicIn音频输入模式设置选项。 11、支持Micro SD卡，具备≥1路报警输入/输出接口，≥1路音频输入/输出接口，红外补光距离≥30米。 12、支持DC12V/POE供电，且在不大于DC12V±25%范围内变化时可以正常工作。 | 3 | 台 |
| 2 | 高保真全向拾音器 | （1）监听范围 5~150平方米 （2）音频传输距离 3000米 （3）灵敏度 -42dB （4）音频降噪 Clearspeech软件降噪技术 （5）频率响应 20Hz~20KHz （6）信噪比 ＞60dB（户外）, ＞85dB（室内） （7）指向特性 全方向性 （8）保真度 具备语音激励亮化处理，语音保真度可达85% （9）电路设计 具备降噪Clearspeech软件技术，具音量可调 | 3 | 个 |
| 3 | 电源适配器 | 根据现场情况定制 | 6 | 个 |
| 3.11候问室 |
| 1 | 全景摄像机 | 1、采用≥300万像素低照度CMOS图像传感器，满足项目监控需求。 2、信噪比≥55dB，宽动态≥120dB，满足光照高反差场景监控。 3、可将视频图像存储至SD卡或客户端，支持SD卡热插拔，支持≥128GB SD卡，支持自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制等功能。 4、支持H.265 / H.264 / MJPEG视频压缩标准。 5、最低照度彩色≤0.01lx，黑白≤0.001lx，灰度等级≥11级。 6、支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍图片数量可设，可识别距设备≥40m处的人体轮廓。 7、可通过浏览器在视频图像上叠加字符，字符可选项包括通道名称、时间，支持≥8行字符显示，字体颜色可设置，具有图片叠加到视频画面功能。 8、具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集等行为的智能分析功能，支持行为分析触发后联动报警上传，联动抓拍、联动录像等多种报警触发方式，在同一个客户端上，可同时开启≥18个视频窗口进行画面浏览。 9、水平视场角≥128°，垂直视场角≥72°，可在监视画面上设置遮盖的区域，区域的个数、大小、位置可设置。 10、支持虚焦侦测，当调整焦距使监视画面不清晰时，可通过浏览器给出报警提示，在浏览器下，具有感兴趣区域设置选项。 11、可通过IE浏览器开启/关闭智能后检索功能，当侦测到设备监控场景发生变更时，可通过浏览器给出相应信息。 12、防尘防水等级≥IP67，电源电压在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 | 5 | 台 |
| 2 | 高保真全向拾音器 | （1）监听范围 5~150平方米 （2）音频传输距离 3000米 （3）灵敏度 -42dB （4）音频降噪 Clearspeech软件降噪技术 （5）频率响应 20Hz~20KHz （6）信噪比 ＞60dB（户外）, ＞85dB（室内） （7）指向特性 全方向性 （8）保真度 具备语音激励亮化处理，语音保真度可达85% （9）电路设计 具备降噪Clearspeech软件技术，具音量可调 | 5 | 个 |
| 3 | 电源适配器 | 根据现场情况定制 | 10 | 个 |
| 4 | 电子门楣 | 1、功能室状态显示及自动切换； 2、峰值功耗：≤500W/㎡ | 5 | 块 |
| 3.12值班区 |
| 1 | 全景摄像机 | 1、采用≥300万像素低照度CMOS图像传感器，满足项目监控需求。 2、信噪比≥55dB，宽动态≥120dB，满足光照高反差场景监控。 3、可将视频图像存储至SD卡或客户端，支持SD卡热插拔，支持≥128GB SD卡，支持自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制等功能。 4、支持H.265 / H.264 / MJPEG视频压缩标准。 5、最低照度彩色≤0.01lx，黑白≤0.001lx，灰度等级≥11级。 6、支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍图片数量可设，可识别距设备≥40m处的人体轮廓。 7、可通过浏览器在视频图像上叠加字符，字符可选项包括通道名称、时间，支持≥8行字符显示，字体颜色可设置，具有图片叠加到视频画面功能。 8、具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集等行为的智能分析功能，支持行为分析触发后联动报警上传，联动抓拍、联动录像等多种报警触发方式，在同一个客户端上，可同时开启≥18个视频窗口进行画面浏览。 9、水平视场角≥128°，垂直视场角≥72°，可在监视画面上设置遮盖的区域，区域的个数、大小、位置可设置。 10、支持虚焦侦测，当调整焦距使监视画面不清晰时，可通过浏览器给出报警提示，在浏览器下，具有感兴趣区域设置选项。 11、可通过IE浏览器开启/关闭智能后检索功能，当侦测到设备监控场景发生变更时，可通过浏览器给出相应信息。 12、防尘防水等级≥IP67，电源电压在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 | 1 | 台 |
| 2 | 高保真全向拾音器 | （1）监听范围 5~150平方米 （2）音频传输距离 3000米 （3）灵敏度 -42dB （4）音频降噪 Clearspeech软件降噪技术 （5）频率响应 20Hz~20KHz （6）信噪比 ＞60dB（户外）, ＞85dB（室内） （7）指向特性 全方向性 （8）保真度 具备语音激励亮化处理，语音保真度可达85% （9）电路设计 具备降噪Clearspeech软件技术，具音量可调 | 1 | 个 |
| 3 | 可视化紧急报警盒 | 1、采用嵌入式Linux操作系统,高性能嵌入式SOC处理器，系统运行稳定可靠； 2、前置环形红色背光灯机械按键，环形红色背光灯能定时闪烁，报警按钮处具有“紧急报警”明显标示说明，呼叫接通后的通话过程中按键的红色环形背光灯闪烁频率应加快，指示为当前处于通话状态； 3、设备支持双网口链路、PSTN电话链路传输 4、设备支持2路音频输入和2路音频输出；音频输入和音频输出关系可自由配置，内部含高灵敏度麦克风，拾音距离应达到10米，语音清晰，内置3W扬声器； 5、支持呼叫转移功能：设备呼叫中心管理机的时候，应可通过呼叫转移功能将呼叫信息转移到其他中心管理机上； 6、支持可视对讲功能：按下紧急求助按键后呼叫中心管理机，呼叫过程中能听到相应提示音；通话过程中中心能看到设备处实时视频，支持实时全双工双向语音对讲和视频通话功能； 7、前置200万CMOS高清摄像头，图像分辨力≥280TVL，亮度鉴别等级≥8级；支持红外补光，在光照强度0.1Lx时，红外补光距离应不小于10米；支持日夜模式自动切换：通过ICR红外滤片实现自动切换，实现真正的日夜模式监控； 8、支持语音播报、分组广播功能； 9、支持外界噪音侦测报警；外界噪音≥60DB（可设置），内置振动探测器接口； 10、工作环境:温度-40℃～70℃,湿度小于93%环境下稳定工作。 | 1 | 台 |
| 4 | 电子门楣 | 1、功能室状态显示及自动切换； 2、峰值功耗：≤500W/㎡ | 1 | 块 |
| 3.13辨认室 |
| 1 | 全景摄像机 | 1、采用≥300万像素低照度CMOS图像传感器，满足项目监控需求。 2、信噪比≥55dB，宽动态≥120dB，满足光照高反差场景监控。 3、可将视频图像存储至SD卡或客户端，支持SD卡热插拔，支持≥128GB SD卡，支持自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制等功能。 4、支持H.265 / H.264 / MJPEG视频压缩标准。 5、最低照度彩色≤0.01lx，黑白≤0.001lx，灰度等级≥11级。 6、支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍图片数量可设，可识别距设备≥40m处的人体轮廓。 7、可通过浏览器在视频图像上叠加字符，字符可选项包括通道名称、时间，支持≥8行字符显示，字体颜色可设置，具有图片叠加到视频画面功能。 8、具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集等行为的智能分析功能，支持行为分析触发后联动报警上传，联动抓拍、联动录像等多种报警触发方式，在同一个客户端上，可同时开启≥18个视频窗口进行画面浏览。 9、水平视场角≥128°，垂直视场角≥72°，可在监视画面上设置遮盖的区域，区域的个数、大小、位置可设置。 10、支持虚焦侦测，当调整焦距使监视画面不清晰时，可通过浏览器给出报警提示，在浏览器下，具有感兴趣区域设置选项。 11、可通过IE浏览器开启/关闭智能后检索功能，当侦测到设备监控场景发生变更时，可通过浏览器给出相应信息。 12、防尘防水等级≥IP67，电源电压在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 | 2 | 台 |
| 2 | 高保真全向拾音器 | （1）监听范围 5~150平方米 （2）音频传输距离 3000米 （3）灵敏度 -42dB （4）音频降噪 Clearspeech软件降噪技术 （5）频率响应 20Hz~20KHz （6）信噪比 ＞60dB（户外）, ＞85dB（室内） （7）指向特性 全方向性 （8）保真度 具备语音激励亮化处理，语音保真度可达85% （9）电路设计 具备降噪Clearspeech软件技术，具音量可调 | 2 | 个 |
| 3 | 电源适配器 | 根据现场情况定制 | 4 | 个 |
| 4 | 辨认指认摄像机 | 1、▲分辨率≥2560x1440，支持在2560x1440 @ 25fps下，清晰度≥1400TVL。 2、★最低照度彩色≤0.001 lx ，黑白≤0.0001 lx，内置≥1颗GPU芯片，具有≥1颗白光灯、≥1颗红外灯。 3、▲支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。 4、具备三码流技术，可同时输出三路码流，满足不同带宽及帧率的实时流、存储流需求。 5、设备与客户端之间用≥100米网线进行传输，数据包丢包率小于0.1%。 6、具备智能侦测功能：支持区域入侵，越界检测、进入区域/离开区域、徘徊、场景变更、音频异常检测等功能，并且可以报警联动。 7、★在夜间，天气晴朗无雾，视线无遮挡的条件下，通过自带补光灯补光及变焦，可识别距≥15m处的人体轮廓，支持回放录像文件时可设置播放时间，并可进行抓图、剪辑、电子放大、下载录像。 8、支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行行人检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍图片数量可设。 9、★当报警事件发生时，可联动声音报警及白光灯闪烁，闪烁时间可设置为1-60s，可通过IE浏览器或客户端软件对预设警戒区域内的人、车、人或车进行检测，支持设置≥4个警戒区域。 10、可通过客户端或IE浏览器发起语音对讲，对讲声音无回声，在IE浏览器下具有MicIn音频输入模式设置选项。 11、支持Micro SD卡，具备≥1路报警输入/输出接口，≥1路音频输入/输出接口，红外补光距离≥30米。 12、支持DC12V/POE供电，且在不大于DC12V±25%范围内变化时可以正常工作。 | 1 | 台 |
| 5 | 抓拍机支架 | 根据现场情况定制 | 1 | 个 |
| 3.14讯（询）问室（含特殊及儿童） |
| 1 | 全景摄像机 | 1、采用≥300万像素低照度CMOS图像传感器，满足项目监控需求。 2、信噪比≥55dB，宽动态≥120dB，满足光照高反差场景监控。 3、可将视频图像存储至SD卡或客户端，支持SD卡热插拔，支持≥128GB SD卡，支持自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制等功能。 4、支持H.265 / H.264 / MJPEG视频压缩标准。 5、最低照度彩色≤0.01lx，黑白≤0.001lx，灰度等级≥11级。 6、支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍图片数量可设，可识别距设备≥40m处的人体轮廓。 7、可通过浏览器在视频图像上叠加字符，字符可选项包括通道名称、时间，支持≥8行字符显示，字体颜色可设置，具有图片叠加到视频画面功能。 8、具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集等行为的智能分析功能，支持行为分析触发后联动报警上传，联动抓拍、联动录像等多种报警触发方式，在同一个客户端上，可同时开启≥18个视频窗口进行画面浏览。 9、水平视场角≥128°，垂直视场角≥72°，可在监视画面上设置遮盖的区域，区域的个数、大小、位置可设置。 10、支持虚焦侦测，当调整焦距使监视画面不清晰时，可通过浏览器给出报警提示，在浏览器下，具有感兴趣区域设置选项。 11、可通过IE浏览器开启/关闭智能后检索功能，当侦测到设备监控场景发生变更时，可通过浏览器给出相应信息。 12、防尘防水等级≥IP67，电源电压在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 | 12 | 台 |
| 2 | 特写摄像机 | 1、▲≥400万像素 CMOS传感器，视频图像清晰流畅，满足星光级监控效果。 2、最低照度彩色≤0.0003 lx，黑白≤0.0001 lx，红外补光距离不小于50米。 3、支持≥20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 4、在IE 浏览器下，具有亮度、对比度、饱和度、锐度等设置选项。 5、可按时间进行录像查询，可将录像类型通过不同颜色在时间轴上进行显示。 6、支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流≥2560x1440@30fps，第三码流≥2560x1440 @ 30fps，子码流≥704x576@30fps。 7、信噪比不小于55dB，在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1400TVL。 8、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 9、★支持电动变焦、自动聚焦、自动调节光圈，变焦过程中可自动聚焦，可在监视画面上显示辅助聚焦数值。 10、★支持焦距预置位功能，可设置焦距预置位记录不同的焦距位置，调用焦距预置位可自动调整焦距到对应位置，支持人脸检测功能，可通过IE浏览器查询人脸抓拍图片的数量。 11、★支持电源反接功能，直流输入端口正负极反接时，设备应能正常工作，在IE浏览器下，具有噪声过滤、AEC回声消除设置选项。 12、支持区域遮盖功能，并能支持≥8块区域，支持≥8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。 13、可开启或关闭智能后检索功能，可通过IE浏览器设置自动重启或删除日志文件的时间段。 | 12 | 台 |
| 3 | 高保真全向拾音器 | （1）监听范围 5~150平方米 （2）音频传输距离 3000米 （3）灵敏度 -42dB （4）音频降噪 Clearspeech软件降噪技术 （5）频率响应 20Hz~20KHz （6）信噪比 ＞60dB（户外）, ＞85dB（室内） （7）指向特性 全方向性 （8）保真度 具备语音激励亮化处理，语音保真度可达85% （9）电路设计 具备降噪Clearspeech软件技术，具音量可调 | 12 | 个 |
| 4 | 电源适配器 | 根据现场情况定制 | 36 | 个 |
| 5 | 温湿度板 | 1、显示范围：温度：-9℃ ～99℃ ，湿度：0％ ～99％。 2、测量精度 ：＜±1℃ ，湿度＜ ±3%RH。 3、显示时间精确到秒（年月日、时分秒）。 4、供电电压： AC 100V～260V。 5、外部接口：485接口。 | 12 | 块 |
| 6 | 审讯主机 | 1、支持≥6路400W IPC接入或≥8路1080p IPC输入； 2、支持画中画配置（画面合成）； 3、支持一键审讯、一键回放、一键打点； 4、支持≥2路VGA输入和≥2路HDMI输入； 5、支持全路数H.265编解码； 6、支持视频信息上叠加温湿度信息； 7、支持≥2个DVD光驱，支持双光驱同步刻录； 8、支持≥4个SATA接口； 8、支持容量≥8TB的硬盘； 9、≥2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 10、≥8个报警输入、≥4个报警输出、≥2个RS-232、≥4个RS-485接口、≥4个USB接口 | 12 | 台 |
| 7 | 硬盘 | 硬盘容量≥4T,转速≥7200RPM,支持SATA。 | 12 | 块 |
| 8 | 电子门楣 | 1、功能室状态显示及自动切换； 2、峰值功耗：≤500W/㎡ | 12 | 块 |
| 9 | 窗口对讲 | 1、支持全双工对讲功能，主机和分机可同时双向传输语音数据。 2、具有音量调节和音量保存功能，设备掉电后音量设置不丢失。 3、具有语音播报功能，按下语音播报按键，分级的喇叭可播放预设的提示音。 4、具有静音功能，按下静音功能按键，主机和分机的喇叭静音。 5、在静音和对讲状态下，均支持通过音频输出线输出语音信号。 | 1 | 对 |
| 10 | 可视化紧急报警盒 | 1、采用嵌入式Linux操作系统,高性能嵌入式SOC处理器，系统运行稳定可靠； 2、前置环形红色背光灯机械按键，环形红色背光灯能定时闪烁，报警按钮处具有“紧急报警”明显标示说明，呼叫接通后的通话过程中按键的红色环形背光灯闪烁频率应加快，指示为当前处于通话状态； 3、设备支持双网口链路、PSTN电话链路传输 4、设备支持2路音频输入和2路音频输出；音频输入和音频输出关系可自由配置，内部含高灵敏度麦克风，拾音距离应达到10米，语音清晰，内置3W扬声器； 5、支持呼叫转移功能：设备呼叫中心管理机的时候，应可通过呼叫转移功能将呼叫信息转移到其他中心管理机上； 6、支持可视对讲功能：按下紧急求助按键后呼叫中心管理机，呼叫过程中能听到相应提示音；通话过程中中心能看到设备处实时视频，支持实时全双工双向语音对讲和视频通话功能； 7、前置200万CMOS高清摄像头，图像分辨力≥280TVL，亮度鉴别等级≥8级；支持红外补光，在光照强度0.1Lx时，红外补光距离应不小于10米；支持日夜模式自动切换：通过ICR红外滤片实现自动切换，实现真正的日夜模式监控； 8、支持语音播报、分组广播功能； 9、支持外界噪音侦测报警；外界噪音≥60DB（可设置），内置振动探测器接口； 10、工作环境:温度-40℃～70℃,湿度小于93%环境下稳定工作。 | 12 | 台 |
| 3.15走道 |
| 1 | 网络高清半球摄像机 | 1、分辨率≥2560x1440，支持在2560x1440 @ 25fps下，清晰度≥1400TVL。 2、最低照度彩色≤0.001 lx ，黑白≤0.0001 lx，内置≥1颗GPU芯片，具有≥1颗白光灯、≥1颗红外灯。 3、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。 4、具备三码流技术，可同时输出三路码流，满足不同带宽及帧率的实时流、存储流需求。 5、设备与客户端之间用≥100米网线进行传输，数据包丢包率小于0.1%。 6、具备智能侦测功能：支持区域入侵，越界检测、进入区域/离开区域、徘徊、场景变更、音频异常检测等功能，并且可以报警联动。 7、在夜间，天气晴朗无雾，视线无遮挡的条件下，通过自带补光灯补光及变焦，可识别距≥15m处的人体轮廓，支持回放录像文件时可设置播放时间，并可进行抓图、剪辑、电子放大、下载录像。 8、支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行行人检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍图片数量可设。 9、当报警事件发生时，可联动声音报警及白光灯闪烁，闪烁时间可设置为1-60s，可通过IE浏览器或客户端软件对预设警戒区域内的人、车、人或车进行检测，支持设置≥4个警戒区域。 10、可通过客户端或IE浏览器发起语音对讲，对讲声音无回声，在IE浏览器下具有MicIn音频输入模式设置选项。 11、支持Micro SD卡，具备≥1路报警输入/输出接口，≥1路音频输入/输出接口，红外补光距离≥30米。 12、支持DC12V/POE供电，且在不大于DC12V±25%范围内变化时可以正常工作。 | 6 | 台 |
| 2 | 高保真全向拾音器 | （1）监听范围 5~150平方米 （2）音频传输距离 3000米 （3）灵敏度 -42dB （4）音频降噪 Clearspeech软件降噪技术 （5）频率响应 20Hz~20KHz （6）信噪比 ＞60dB（户外）, ＞85dB（室内） （7）指向特性 全方向性 （8）保真度 具备语音激励亮化处理，语音保真度可达85% （9）电路设计 具备降噪Clearspeech软件技术，具音量可调 | 6 | 个 |
| 3 | 电源适配器 | 根据现场情况定制 | 12 | 个 |
| 3.16物管中心（涉案财物管理中心） |
| 1 | 全景摄像机 | 1、采用≥300万像素低照度CMOS图像传感器，满足项目监控需求。 2、信噪比≥55dB，宽动态≥120dB，满足光照高反差场景监控。 3、可将视频图像存储至SD卡或客户端，支持SD卡热插拔，支持≥128GB SD卡，支持自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制等功能。 4、支持H.265 / H.264 / MJPEG视频压缩标准。 5、最低照度彩色≤0.01lx，黑白≤0.001lx，灰度等级≥11级。 6、支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍图片数量可设，可识别距设备≥40m处的人体轮廓。 7、可通过浏览器在视频图像上叠加字符，字符可选项包括通道名称、时间，支持≥8行字符显示，字体颜色可设置，具有图片叠加到视频画面功能。 8、具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集等行为的智能分析功能，支持行为分析触发后联动报警上传，联动抓拍、联动录像等多种报警触发方式，在同一个客户端上，可同时开启≥18个视频窗口进行画面浏览。 9、水平视场角≥128°，垂直视场角≥72°，可在监视画面上设置遮盖的区域，区域的个数、大小、位置可设置。 10、支持虚焦侦测，当调整焦距使监视画面不清晰时，可通过浏览器给出报警提示，在浏览器下，具有感兴趣区域设置选项。 11、可通过IE浏览器开启/关闭智能后检索功能，当侦测到设备监控场景发生变更时，可通过浏览器给出相应信息。 12、防尘防水等级≥IP67，电源电压在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 | 2 | 台 |
| 2 | 高保真全向拾音器 | （1）监听范围 5~150平方米 （2）音频传输距离 3000米 （3）灵敏度 -42dB （4）音频降噪 Clearspeech软件降噪技术 （5）频率响应 20Hz~20KHz （6）信噪比 ＞60dB（户外）, ＞85dB（室内） （7）指向特性 全方向性 （8）保真度 具备语音激励亮化处理，语音保真度可达85% （9）电路设计 具备降噪Clearspeech软件技术，具音量可调 | 2 | 个 |
| 3 | 电源适配器 | 根据现场情况定制 | 4 | 个 |
| 4 | 标签打印机 | 打印案管系统生成的二维码； | 1 | 台 |
| 5 | 标签扫描枪 | 扫描二维码标签读取二维码案卷信息； | 1 | 台 |
| 3.17大宗涉案财物室 |
| 1 | 网络高清半球摄像机 | 1、分辨率≥2560x1440，支持在2560x1440 @ 25fps下，清晰度≥1400TVL。 2、最低照度彩色≤0.001 lx ，黑白≤0.0001 lx，内置≥1颗GPU芯片，具有≥1颗白光灯、≥1颗红外灯。 3、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。 4、具备三码流技术，可同时输出三路码流，满足不同带宽及帧率的实时流、存储流需求。 5、设备与客户端之间用≥100米网线进行传输，数据包丢包率小于0.1%。 6、具备智能侦测功能：支持区域入侵，越界检测、进入区域/离开区域、徘徊、场景变更、音频异常检测等功能，并且可以报警联动。 7、在夜间，天气晴朗无雾，视线无遮挡的条件下，通过自带补光灯补光及变焦，可识别距≥15m处的人体轮廓，支持回放录像文件时可设置播放时间，并可进行抓图、剪辑、电子放大、下载录像。 8、支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行行人检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍图片数量可设。 9、当报警事件发生时，可联动声音报警及白光灯闪烁，闪烁时间可设置为1-60s，可通过IE浏览器或客户端软件对预设警戒区域内的人、车、人或车进行检测，支持设置≥4个警戒区域。 10、可通过客户端或IE浏览器发起语音对讲，对讲声音无回声，在IE浏览器下具有MicIn音频输入模式设置选项。 11、支持Micro SD卡，具备≥1路报警输入/输出接口，≥1路音频输入/输出接口，红外补光距离≥30米。 12、支持DC12V/POE供电，且在不大于DC12V±25%范围内变化时可以正常工作。 | 2 | 台 |
| 2 | 高保真全向拾音器 | （1）监听范围 5~150平方米 （2）音频传输距离 3000米 （3）灵敏度 -42dB （4）音频降噪 Clearspeech软件降噪技术 （5）频率响应 20Hz~20KHz （6）信噪比 ＞60dB（户外）, ＞85dB（室内） （7）指向特性 全方向性 （8）保真度 具备语音激励亮化处理，语音保真度可达85% （9）电路设计 具备降噪Clearspeech软件技术，具音量可调 | 2 | 个 |
| 3 | 电源适配器 | 根据现场情况定制 | 4 | 个 |
| 3.18收发室 |
| 1 | 网络高清半球摄像机 | 1、分辨率≥2560x1440，支持在2560x1440 @ 25fps下，清晰度≥1400TVL。 2、最低照度彩色≤0.001 lx ，黑白≤0.0001 lx，内置≥1颗GPU芯片，具有≥1颗白光灯、≥1颗红外灯。 3、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。 4、具备三码流技术，可同时输出三路码流，满足不同带宽及帧率的实时流、存储流需求。 5、设备与客户端之间用≥100米网线进行传输，数据包丢包率小于0.1%。 6、具备智能侦测功能：支持区域入侵，越界检测、进入区域/离开区域、徘徊、场景变更、音频异常检测等功能，并且可以报警联动。 7、在夜间，天气晴朗无雾，视线无遮挡的条件下，通过自带补光灯补光及变焦，可识别距≥15m处的人体轮廓，支持回放录像文件时可设置播放时间，并可进行抓图、剪辑、电子放大、下载录像。 8、支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行行人检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍图片数量可设。 9、当报警事件发生时，可联动声音报警及白光灯闪烁，闪烁时间可设置为1-60s，可通过IE浏览器或客户端软件对预设警戒区域内的人、车、人或车进行检测，支持设置≥4个警戒区域。 10、可通过客户端或IE浏览器发起语音对讲，对讲声音无回声，在IE浏览器下具有MicIn音频输入模式设置选项。 11、支持Micro SD卡，具备≥1路报警输入/输出接口，≥1路音频输入/输出接口，红外补光距离≥30米。 12、支持DC12V/POE供电，且在不大于DC12V±25%范围内变化时可以正常工作。 | 1 | 台 |
| 2 | 高保真全向拾音器 | （1）监听范围 5~150平方米 （2）音频传输距离 3000米 （3）灵敏度 -42dB （4）音频降噪 Clearspeech软件降噪技术 （5）频率响应 20Hz~20KHz （6）信噪比 ＞60dB（户外）, ＞85dB（室内） （7）指向特性 全方向性 （8）保真度 具备语音激励亮化处理，语音保真度可达85% （9）电路设计 具备降噪Clearspeech软件技术，具音量可调 | 1 | 个 |
| 3 | 电源适配器 | 根据现场情况定制 | 2 | 个 |
| 3.19立案中心 |
| 1 | 网络高清半球摄像机 | 1、分辨率≥2560x1440，支持在2560x1440 @ 25fps下，清晰度≥1400TVL。 2、最低照度彩色≤0.001 lx ，黑白≤0.0001 lx，内置≥1颗GPU芯片，具有≥1颗白光灯、≥1颗红外灯。 3、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。 4、具备三码流技术，可同时输出三路码流，满足不同带宽及帧率的实时流、存储流需求。 5、设备与客户端之间用≥100米网线进行传输，数据包丢包率小于0.1%。 6、具备智能侦测功能：支持区域入侵，越界检测、进入区域/离开区域、徘徊、场景变更、音频异常检测等功能，并且可以报警联动。 7、在夜间，天气晴朗无雾，视线无遮挡的条件下，通过自带补光灯补光及变焦，可识别距≥15m处的人体轮廓，支持回放录像文件时可设置播放时间，并可进行抓图、剪辑、电子放大、下载录像。 8、支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行行人检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍图片数量可设。 9、当报警事件发生时，可联动声音报警及白光灯闪烁，闪烁时间可设置为1-60s，可通过IE浏览器或客户端软件对预设警戒区域内的人、车、人或车进行检测，支持设置≥4个警戒区域。 10、可通过客户端或IE浏览器发起语音对讲，对讲声音无回声，在IE浏览器下具有MicIn音频输入模式设置选项。 11、支持Micro SD卡，具备≥1路报警输入/输出接口，≥1路音频输入/输出接口，红外补光距离≥30米。 12、支持DC12V/POE供电，且在不大于DC12V±25%范围内变化时可以正常工作。 | 1 | 台 |
| 2 | 高保真全向拾音器 | （1）监听范围 5~150平方米 （2）音频传输距离 3000米 （3）灵敏度 -42dB （4）音频降噪 Clearspeech软件降噪技术 （5）频率响应 20Hz~20KHz （6）信噪比 ＞60dB（户外）, ＞85dB（室内） （7）指向特性 全方向性 （8）保真度 具备语音激励亮化处理，语音保真度可达85% （9）电路设计 具备降噪Clearspeech软件技术，具音量可调 | 1 | 个 |
| 3 | 电源适配器 | 根据现场情况定制 | 2 | 个 |
| 3.20受害人谈话室 |
| 1 | 网络高清半球摄像机 | 1、分辨率≥2560x1440，支持在2560x1440 @ 25fps下，清晰度≥1400TVL。 2、最低照度彩色≤0.001 lx ，黑白≤0.0001 lx，内置≥1颗GPU芯片，具有≥1颗白光灯、≥1颗红外灯。 3、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。 4、具备三码流技术，可同时输出三路码流，满足不同带宽及帧率的实时流、存储流需求。 5、设备与客户端之间用≥100米网线进行传输，数据包丢包率小于0.1%。 6、具备智能侦测功能：支持区域入侵，越界检测、进入区域/离开区域、徘徊、场景变更、音频异常检测等功能，并且可以报警联动。 7、在夜间，天气晴朗无雾，视线无遮挡的条件下，通过自带补光灯补光及变焦，可识别距≥15m处的人体轮廓，支持回放录像文件时可设置播放时间，并可进行抓图、剪辑、电子放大、下载录像。 8、支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行行人检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍图片数量可设。 9、当报警事件发生时，可联动声音报警及白光灯闪烁，闪烁时间可设置为1-60s，可通过IE浏览器或客户端软件对预设警戒区域内的人、车、人或车进行检测，支持设置≥4个警戒区域。 10、可通过客户端或IE浏览器发起语音对讲，对讲声音无回声，在IE浏览器下具有MicIn音频输入模式设置选项。 11、支持Micro SD卡，具备≥1路报警输入/输出接口，≥1路音频输入/输出接口，红外补光距离≥30米。 12、支持DC12V/POE供电，且在不大于DC12V±25%范围内变化时可以正常工作。 | 1 | 台 |
| 2 | 高保真全向拾音器 | （1）监听范围 5~150平方米 （2）音频传输距离 3000米 （3）灵敏度 -42dB （4）音频降噪 Clearspeech软件降噪技术 （5）频率响应 20Hz~20KHz （6）信噪比 ＞60dB（户外）, ＞85dB（室内） （7）指向特性 全方向性 （8）保真度 具备语音激励亮化处理，语音保真度可达85% （9）电路设计 具备降噪Clearspeech软件技术，具音量可调 | 1 | 个 |
| 3 | 电源适配器 | 根据现场情况定制 | 2 | 个 |
| 3.21案管中心 |
| 1 | 全景摄像机 | 1、采用≥300万像素低照度CMOS图像传感器，满足项目监控需求。 2、信噪比≥55dB，宽动态≥120dB，满足光照高反差场景监控。 3、可将视频图像存储至SD卡或客户端，支持SD卡热插拔，支持≥128GB SD卡，支持自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制等功能。 4、支持H.265 / H.264 / MJPEG视频压缩标准。 5、最低照度彩色≤0.01lx，黑白≤0.001lx，灰度等级≥11级。 6、支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍图片数量可设，可识别距设备≥40m处的人体轮廓。 7、可通过浏览器在视频图像上叠加字符，字符可选项包括通道名称、时间，支持≥8行字符显示，字体颜色可设置，具有图片叠加到视频画面功能。 8、具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集等行为的智能分析功能，支持行为分析触发后联动报警上传，联动抓拍、联动录像等多种报警触发方式，在同一个客户端上，可同时开启≥18个视频窗口进行画面浏览。 9、水平视场角≥128°，垂直视场角≥72°，可在监视画面上设置遮盖的区域，区域的个数、大小、位置可设置。 10、支持虚焦侦测，当调整焦距使监视画面不清晰时，可通过浏览器给出报警提示，在浏览器下，具有感兴趣区域设置选项。 11、可通过IE浏览器开启/关闭智能后检索功能，当侦测到设备监控场景发生变更时，可通过浏览器给出相应信息。 12、防尘防水等级≥IP67，电源电压在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 | 2 | 台 |
| 2 | 高保真全向拾音器 | （1）监听范围 5~150平方米 （2）音频传输距离 3000米 （3）灵敏度 -42dB （4）音频降噪 Clearspeech软件降噪技术 （5）频率响应 20Hz~20KHz （6）信噪比 ＞60dB（户外）, ＞85dB（室内） （7）指向特性 全方向性 （8）保真度 具备语音激励亮化处理，语音保真度可达85% （9）电路设计 具备降噪Clearspeech软件技术，具音量可调 | 2 | 个 |
| 3 | 电源适配器 | 根据现场情况定制 | 4 | 个 |
| 4 | 标签打印机 | 打印案管系统生成的二维码； | 1 | 台 |
| 5 | 标签扫描枪 | 扫描二维码标签读取二维码案卷信息； | 1 | 台 |
| 3.22执法监督中心 |
| 1 | 网络高清半球摄像机 | 1、分辨率≥2560x1440，支持在2560x1440 @ 25fps下，清晰度≥1400TVL。 2、最低照度彩色≤0.001 lx ，黑白≤0.0001 lx，内置≥1颗GPU芯片，具有≥1颗白光灯、≥1颗红外灯。 3、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。 4、具备三码流技术，可同时输出三路码流，满足不同带宽及帧率的实时流、存储流需求。 5、设备与客户端之间用≥100米网线进行传输，数据包丢包率小于0.1%。 6、具备智能侦测功能：支持区域入侵，越界检测、进入区域/离开区域、徘徊、场景变更、音频异常检测等功能，并且可以报警联动。 7、在夜间，天气晴朗无雾，视线无遮挡的条件下，通过自带补光灯补光及变焦，可识别距≥15m处的人体轮廓，支持回放录像文件时可设置播放时间，并可进行抓图、剪辑、电子放大、下载录像。 8、支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行行人检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍图片数量可设。 9、当报警事件发生时，可联动声音报警及白光灯闪烁，闪烁时间可设置为1-60s，可通过IE浏览器或客户端软件对预设警戒区域内的人、车、人或车进行检测，支持设置≥4个警戒区域。 10、可通过客户端或IE浏览器发起语音对讲，对讲声音无回声，在IE浏览器下具有MicIn音频输入模式设置选项。 11、支持Micro SD卡，具备≥1路报警输入/输出接口，≥1路音频输入/输出接口，红外补光距离≥30米。 12、支持DC12V/POE供电，且在不大于DC12V±25%范围内变化时可以正常工作。 | 1 | 台 |
| 2 | 电源适配器 | 根据现场情况定制 | 1 | 个 |
| 3 | 会议平板一体机 | 1、显示尺寸：≥65英寸LED背光源； 2、分辨率：3840 × 2160 @60 Hz； 3、显示比例：16:9； 4、亮度：≥450 cd/m²； 5、对比度：≥1200：1； 6、响应时间：≤6 ms； 7、可视角度：水平≥178°，垂直≥178°； 8、接口：HDMI in≥2（最大4K@30Hz），HDMI out≥1（最大4K@60Hz），VGA in≥1（最大1080P@60Hz），AUDIO in≥2路，AUDIO out≥1，USB（前置）≥2，USB（板载接口）≥2,RJ45(百兆网口)≥2 ； 9、内置系统:CPU4核Cortex-A53，主频≥1.5 GHz,内存:≥2 GB,存储:≥32 GB,网卡:内置百兆网卡，支持路由功能,音箱:≥2个内置16 W音箱,解码能力:支持H.265/H.264，支持一路4K@60，操作系统:Android5.0； 10、机身材料:金属； 11、电源:AC 100 V～240 V，50/60 Hz； 12、功耗:满载 ≤ 300 W； | 1 | 台 |
| 4 | 无线投屏器 | 1、接口：USB接口即插即用 2、支持系统： Windows XP/7/8/10 , IOS 8.0以上 3、分辨率：1080P 30fps 4、传输延时：< 200 ms 5、触控回传：支持10点触摸回传（Windows 、 Mac），支持鼠标模式回传 （Windows，Mac） 6、WiFi类型：2.4G/5G 双频 WiFi 7、无线速率：> 400 Mbps 8、无线传输协议：IEEE 802.11 a/g/n/ac 9、频段：2.4G&5.8G 10、加密：AES 11、验证协议： WPA2-PSK | 1 | 个 |
| 3.23心理咨询室 |
| 1 | 网络高清半球摄像机 | 1、分辨率≥2560x1440，支持在2560x1440 @ 25fps下，清晰度≥1400TVL。 2、最低照度彩色≤0.001 lx ，黑白≤0.0001 lx，内置≥1颗GPU芯片，具有≥1颗白光灯、≥1颗红外灯。 3、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。 4、具备三码流技术，可同时输出三路码流，满足不同带宽及帧率的实时流、存储流需求。 5、设备与客户端之间用≥100米网线进行传输，数据包丢包率小于0.1%。 6、具备智能侦测功能：支持区域入侵，越界检测、进入区域/离开区域、徘徊、场景变更、音频异常检测等功能，并且可以报警联动。 7、在夜间，天气晴朗无雾，视线无遮挡的条件下，通过自带补光灯补光及变焦，可识别距≥15m处的人体轮廓，支持回放录像文件时可设置播放时间，并可进行抓图、剪辑、电子放大、下载录像。 8、支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行行人检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍图片数量可设。 9、当报警事件发生时，可联动声音报警及白光灯闪烁，闪烁时间可设置为1-60s，可通过IE浏览器或客户端软件对预设警戒区域内的人、车、人或车进行检测，支持设置≥4个警戒区域。 10、可通过客户端或IE浏览器发起语音对讲，对讲声音无回声，在IE浏览器下具有MicIn音频输入模式设置选项。 11、支持Micro SD卡，具备≥1路报警输入/输出接口，≥1路音频输入/输出接口，红外补光距离≥30米。 12、支持DC12V/POE供电，且在不大于DC12V±25%范围内变化时可以正常工作。 | 1 | 台 |
| 2 | 高保真全向拾音器 | （1）监听范围 5~150平方米 （2）音频传输距离 3000米 （3）灵敏度 -42dB （4）音频降噪 Clearspeech软件降噪技术 （5）频率响应 20Hz~20KHz （6）信噪比 ＞60dB（户外）, ＞85dB（室内） （7）指向特性 全方向性 （8）保真度 具备语音激励亮化处理，语音保真度可达85% （9）电路设计 具备降噪Clearspeech软件技术，具音量可调 | 1 | 个 |
| 3 | 电源适配器 | 根据现场情况定制 | 2 | 个 |
| 3.24律师接待处 |
| 1 | 网络高清半球摄像机 | 1、分辨率≥2560x1440，支持在2560x1440 @ 25fps下，清晰度≥1400TVL。 2、最低照度彩色≤0.001 lx ，黑白≤0.0001 lx，内置≥1颗GPU芯片，具有≥1颗白光灯、≥1颗红外灯。 3、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。 4、具备三码流技术，可同时输出三路码流，满足不同带宽及帧率的实时流、存储流需求。 5、设备与客户端之间用≥100米网线进行传输，数据包丢包率小于0.1%。 6、具备智能侦测功能：支持区域入侵，越界检测、进入区域/离开区域、徘徊、场景变更、音频异常检测等功能，并且可以报警联动。 7、在夜间，天气晴朗无雾，视线无遮挡的条件下，通过自带补光灯补光及变焦，可识别距≥15m处的人体轮廓，支持回放录像文件时可设置播放时间，并可进行抓图、剪辑、电子放大、下载录像。 8、支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行行人检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍图片数量可设。 9、当报警事件发生时，可联动声音报警及白光灯闪烁，闪烁时间可设置为1-60s，可通过IE浏览器或客户端软件对预设警戒区域内的人、车、人或车进行检测，支持设置≥4个警戒区域。 10、可通过客户端或IE浏览器发起语音对讲，对讲声音无回声，在IE浏览器下具有MicIn音频输入模式设置选项。 11、支持Micro SD卡，具备≥1路报警输入/输出接口，≥1路音频输入/输出接口，红外补光距离≥30米。 12、支持DC12V/POE供电，且在不大于DC12V±25%范围内变化时可以正常工作。 | 1 | 台 |
| 2 | 高保真全向拾音器 | （1）监听范围 5~150平方米 （2）音频传输距离 3000米 （3）灵敏度 -42dB （4）音频降噪 Clearspeech软件降噪技术 （5）频率响应 20Hz~20KHz （6）信噪比 ＞60dB（户外）, ＞85dB（室内） （7）指向特性 全方向性 （8）保真度 具备语音激励亮化处理，语音保真度可达85% （9）电路设计 具备降噪Clearspeech软件技术，具音量可调 | 1 | 个 |
| 3 | 电源适配器 | 根据现场情况定制 | 2 | 个 |
| 3.25案件会商室（速裁法庭） |
| 1 | 网络高清半球摄像机 | 1、分辨率≥2560x1440，支持在2560x1440 @ 25fps下，清晰度≥1400TVL。 2、最低照度彩色≤0.001 lx ，黑白≤0.0001 lx，内置≥1颗GPU芯片，具有≥1颗白光灯、≥1颗红外灯。 3、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。 4、具备三码流技术，可同时输出三路码流，满足不同带宽及帧率的实时流、存储流需求。 5、设备与客户端之间用≥100米网线进行传输，数据包丢包率小于0.1%。 6、具备智能侦测功能：支持区域入侵，越界检测、进入区域/离开区域、徘徊、场景变更、音频异常检测等功能，并且可以报警联动。 7、在夜间，天气晴朗无雾，视线无遮挡的条件下，通过自带补光灯补光及变焦，可识别距≥15m处的人体轮廓，支持回放录像文件时可设置播放时间，并可进行抓图、剪辑、电子放大、下载录像。 8、支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行行人检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍图片数量可设。 9、当报警事件发生时，可联动声音报警及白光灯闪烁，闪烁时间可设置为1-60s，可通过IE浏览器或客户端软件对预设警戒区域内的人、车、人或车进行检测，支持设置≥4个警戒区域。 10、可通过客户端或IE浏览器发起语音对讲，对讲声音无回声，在IE浏览器下具有MicIn音频输入模式设置选项。 11、支持Micro SD卡，具备≥1路报警输入/输出接口，≥1路音频输入/输出接口，红外补光距离≥30米。 12、支持DC12V/POE供电，且在不大于DC12V±25%范围内变化时可以正常工作。 | 2 | 台 |
| 2 | 电源适配器 | 根据现场情况定制 | 2 | 个 |
| 3 | 会议平板一体机 | 1、显示尺寸：≥65英寸LED背光源； 2、分辨率：3840 × 2160 @60 Hz； 3、显示比例：16:9； 4、亮度：≥450 cd/m²； 5、对比度：≥1200：1； 6、响应时间：≤6 ms； 7、可视角度：水平≥178°，垂直≥178°； 8、接口：HDMI in≥2（最大4K@30Hz），HDMI out≥1（最大4K@60Hz），VGA in≥1（最大1080P@60Hz），AUDIO in≥2路，AUDIO out≥1，USB（前置）≥2，USB（板载接口）≥2,RJ45(百兆网口)≥2 ； 9、内置系统:CPU4核Cortex-A53，主频≥1.5 GHz,内存:≥2 GB,存储:≥32 GB,网卡:内置百兆网卡，支持路由功能,音箱:≥2个内置16 W音箱,解码能力:支持H.265/H.264，支持一路4K@60，操作系统:Android5.0； 10、机身材料:金属； 11、电源:AC 100 V～240 V，50/60 Hz； 12、功耗:满载 ≤ 300 W； | 1 | 台 |
| 4 | 无线投屏器 | 1、接口：USB接口即插即用 2、支持系统： Windows XP/7/8/10 , IOS 8.0以上 3、分辨率：1080P 30fps 4、传输延时：< 200 ms 5、触控回传：支持10点触摸回传（Windows 、 Mac），支持鼠标模式回传 （Windows，Mac） 6、WiFi类型：2.4G/5G 双频 WiFi 7、无线速率：> 400 Mbps 8、无线传输协议：IEEE 802.11 a/g/n/ac 9、频段：2.4G&5.8G 10、加密：AES 11、验证协议： WPA2-PSK | 1 | 个 |
| 4.安装调试 |
| 4 | 安装调试 | 设备安装调试、综合布线等（含随配附件、工具、线路铺设、配电、设备运抵指定地点运杂费、安装调试费、改造线路整合及保修等，操作使用培训） | 1 | 项 |
| 商务要求（以下所有商务条款均为实质性要求）： |
| 售后服务要求及免费保修期 | 1、免费保修期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期最短不少于 壹 年（自交货并验收合格之日起计）（属于实行国家强制保修政策的除外）（采购需求有单独要求的按其执行），保修期后，提供售后终身维修，优惠维修配件及服务价格。 |
|  | 2、故障响应时间：中标供应商接到故障通知后在24小时内到达采购人指定现场。 |
|  | 3、保修期内免费提供设备使用方法和相关技术培训。 |
| 交付使用时间及地点 | 1、交货时间：自签订合同之日起 90 个日历日内必须到货，并全部安装调试合格完毕； |
|  | 2、交货地点：广西桂林市采购人指定交货地点。 |
| 付款方式 | 双方签订合同后，支付合同金额30%预付款，全部设备进场并验收合格，开始安装调试后支付合同金额30%款项，全部货物安装调试完毕并验收合格后，支付合同金额35%款项，剩余合同金额5%款项作为质保金，待项目签订之日起无质量问题一年后支付。 |
| 验收标准 | 货物到货安装后，采购人现场根据国家标准、招标文件要求及投标文件承诺进行核验，如验收不合格，中标方应在5个工作日内进行更换、调试，未按要求进行更换、调试或再次验收不合格的，采购人有权解除合同，由此造成的损失由中标方自行承担。 |
| 其他要求 | 1、本分标核心产品为：第1项“执法办案管理软件”、第2项“案管中心软件”、第3项“物管中心软件”，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品。提供同品牌产品的不同供应商参加同一分标投标的，以评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评标价也相同的，由评标委员会以抽签方式确定中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。 |
|  | 2、如中标供应商在投标文件中提供了所投产品的检测（验）报告复印件，则须在签订采购合同后提供投标文件中提供的检测（验）报告原件核查，未能提供或者未能完整提供以上资料或所提供的原件资料与投标文件中的资料不相符的，属虚假应标，由此造成一切后果由中标供应商全部承担。 |
|  | 3、本分标未办理采购进口设备（即：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）的论证申报手续，不接受进口产品参加投标，如有此类产品参与投标的作无效投标处理。 |
|  | 4、本分标政府采购预算金额为人民币：4300000元（￥4300000.00元） ，投标报价超出采购预算金额的将被视为无效投标。 |

# 第四章 评标办法

一、投标文件评审(初步评审)：

1、采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明进行资格性审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

2、评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

3、资格性及符合性审查内容：

| 资格性审查 |
| --- |
| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| 1 | 投标人相应的法定代表人或负责人或自然人身份证正反面复印件 | 投标文件提供的资料是否符合招标文件要求 |
| 2 | 投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件（若为新成立的企业，请根据实际情况提供） | 委托代理时必须提供，投标文件提供的资料是否符合招标文件要求 |
| 3 | 投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件 | 投标文件提供的资料是否符合招标文件要求 |
| 4 | 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明 | 投标文件是否按招标文件要求声明 |
| 5 | 供应商企业股东及出资信息 | 供应商是否不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”情形 |
| 符合性审查 |
| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| 1 | 投标文件有效性 | 投标文件是否按招标文件要求书写及签名、盖章 |
| 2 | 投标文件完整性 | 投标文件是否按招标文件要求编制 |
| 3 | 投标报价 | 是否在采购预算金额内 |
| 4 | 其他情况 | 是否无其他未响应招标文件实质性要求的情况 |
| 注：以上审查因素如有一项不符合，初步评审不通过，不再进入下一轮详评。 |

评标办法

二、投标文件评审（详细评审）

（一）评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、项目实施方案、售后服务、履约能力、政策功能等方面内容按百分制打分。

（二）评标方式：以封闭方式进行评标。

（三）根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

（四）评标方法：对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（五）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）：

1、价格分…………………………………………………………………………满分50分

（1）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定：

投标人被认定为小型和微型企业且所投标产品被认定为小型和微型企业产品的（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准），对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。

(2) 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），监狱企业和符合条件的残疾人企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。

（3）价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。进入详评投标人的价格分统一按照下列公式计算：

以进入评标的最低的评标报价为50分。

评标基准价

（4）投标人价格分 =                                       　　×50分

投标人评标报价

注：本项目根据市场报价，为了确保采购质量和维护公平的竞争，评标时，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。投标人必须提供本项目成本分析报告，同时提供（包括但不限于）以下支撑证明材料：①行政机构税务部门开具的拟派项目组人员的《依法缴纳个人所得税或依法免缴个人所得税的凭证(与本次投标所提供社保证明同月份)》；②2017年度～2019年度经具备审计资质的机构出具的审计报告[包括其固定资产成本及折旧、管理成本、人工费成本（银行出具的工资流水证明原件）、技术成本、税收（相关职能部门出具的税收缴纳证明原件）等所有成本及利润复印件（原件备查），③提供至少3个类似业绩的费用成本组成明细（有合同双方盖章证明复印件、中标公告查询链接、验收证明复印件、报价一览表复印件，原件备查），同时提供第三方造价咨询单位的资质证书、人员从业证书、委托合同复印件。

2、货物技术参数性能分……………………………………………………………………20分

满足重要技术指标（标注“★”号的技术参数要求），不存在负偏离，并能够针对该项技术指标提供“具有资质的第三方权威检验机构”出具的检验报告的，得20分。每项带“★”参数在检验报告中无体现或不达标的，从货物技术参数性能分中扣2分，直至扣完为止。

注：投标时提供检验/检测报告证明文件复印件并加盖投标人公章，投标人须提供承诺函，承诺本次投标所提供的检验报告真实有效，如有发现提供虚假材料进行虚假应标的将作为无效投标处理。且采购人有权向政府采购监督部门进行举报，并保留追究其法律责任的权利。

3、项目实施方案分……………………………………………………………………………9分

3.1由评标委员会针对投标人对项目总体要求的理解，系统设计目标、系统建设原则、设计指导思想、信息点需求建设思路，功能设计，灵活性、可扩展性以及兼容性等方面的优劣程度独立打分，以评标委员会全体成员平均分作为投标人该项得分，满分9分。不满足档次要求的得0分。

一档（3分）：项目实施方案简单，保证项目实施的技术力量和人力资源安排基本满足项目要求，技术服务、技术培训的内容和措施同比一般，有项目实施人员，满足以上相关要求的，进入一档。

二档（6分）：满足一档的情况下，项目实施方案较详细，保证项目实施的技术力量和人力资源安排满足项目要求，技术服务、技术培训的内容和措施同比较完善。

三档（9分）：满足二档的情况下，项目实施方案详实，方案能清楚的表明对本项目的熟悉程度，技术路线清晰可信，保证项目实施的技术力量和人力资源安排充足，技术服务、技术培训的内容和措施完善，建议的安装、调试、验收方法或方案同比更完善有效、更优化、切实可行，且为保证系统集成及工程建设水平，投标人或投标人所投的投标产品厂商应符合工业和信息化部组织的信息技术服务标准，取得信息技术服务运行维护标准壹级证书，提供有效证明材料复印件并加盖公章，满足以上相关要求的。

4、售后服务分…………………………………………………………………9分

由评标委员会根据各投标人提供的投标文件中对项目组织计划、进度、保障实施服务等方面内容，售后服务承诺书内容的完整性、可行性、符合性，并不低于承诺及驻场人员免费运维保障服务期等内容独立打分,以评标委员会全体成员平均分作为投标人该项得分，满分9分。不满足档次要求得0分。

一档（3分）：满足招标文件售后服务各项要求，售后服务方案基本合理、可行，保障响应措施、服务经验一般，综合评定为一般，进入一档。

二档（6分）：满足招标文件售后服务各项要求，满足一档的情况下，售后服务方案比较细致、合理、可行，保障响应措施较有力，服务经验较丰富，方案能够根据项目情况提出优化建议，为了确保该项目有完整的售后服务，投标人或所投产品生产厂家在桂林区域内设立有分公司或者办事处（提供营业执照副本复印件或办公场地产权复印件或租赁合同复印件）；满足以上相关要求的，进入二档。

三档（9分）：满足招标文件售后服务各项要求，满足二档的情况下，售后服务方案细致、合理、可行，保障响应措施有力，服务经验丰富，同时投标人或投标人所投的投标产品厂商具备较强的合同执行诚信度和执行能力，能提供省级（含）以上信用管理示范企业相关证明复印件并加盖单位公章，满足以上相关要求的，进入三档。

5、综合实力分…………………………………………………………………10分

（1）投标人或投标人所投的投标产品厂商具备较强的技术研发实力，能同时具备国家级科学技术进步奖二等奖（或以上）和国家级技术发明奖二等奖（或以上），提供相关证明复印件并加盖单位公章，得2分。

（2）投标人或投标人所投的投标产品厂商获得国家信息安全漏洞库（CNNVD）技术支撑单位等级证书（一级）的，提供相关证明复印件并加盖单位公章，得2分。

（3）投标人或投标人所投的投标产品厂商应具备较好的系统集成能力、系统服务能力以及提供关键性技术支撑，能提供省发展和改革委员会印发的国家地方联合工程研究中心证明复印件并加盖单位公章，得2分。

（4）投标人或投标人所投的投标产品厂商具备工业信息安全应急服务支撑单位证书的，提供相关证明复印件并加盖单位公章，得2分。

（5）投标人或投标人所投的投标产品厂商具备国家工业信息安全漏洞库技术支持组成员单位证书，提供相关证明复印件并加盖单位公章，得2分。

6、政策功能分(节能、环保、区内产品等)…………………………………………………2分

（1）投标产品中含有列入财政部现行《节能产品政府采购清单》目录内（政府强制采购节能产品除外）优先采购产品并具有效节能产品认证证书的，每项产品得0.5分（以《节能产品政府采购清单》和有效的节能产品认证证书复印件为准）。满分0.5分

（2）投标产品中含有列入财政部现行《环境标志产品政府采购品目清单》目录内（政府强制采购节能产品除外）优先采购产品并具有效环境标志产品认证证书的，每项产品得0.5分（以《环境标志产品政府采购品目清单》和有效的环境标志产品认证证书复印件为准）。满分0.5分

（3）根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细 则的通知》（桂政办发【2015】78 号）的规定，对使用广西工业产品的金额占本项目（分标）总金额80%以上（含）的，得1分。满分1分

7、综合得分＝1+2+3+4+5+6

三、推荐中标候选人的原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序；若得分相同时，按评标价由低到高顺序排列；若得分相同且评标价相同时，按投标报价由低到高顺序排列；若相同的，则依次按技术、项目实施方案、履约能力、售后服务得分由高到低的顺序排列并推荐中标候选供应商。

（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人或重新招标，并依此类推。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

# 第五章  合同主要条款及格式

项目名称：雁山区公安局执法办案中心信息化建设项目

项目编号：GLZC2020-G1-990300-GXJL

甲方：  桂林市公安局雁山分局（采购人）

乙方：                  （中标供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件规定条款和中标供应商承诺、甲乙双方签订本合同。

第一条  合同标的及合同金额

分标

| 项号 | 货物名称 | 厂家、品牌、规格型号 | 技术参数、性能、配置 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计金额（元） ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |

根据《中标通知书》的中标内容，合同的总金额为：（大写）　　　　　　　　　　　　　　　　　人民币（￥　　　　　　　　　　　　　　　元）。

第二条  质量保证

1、乙方应按投标文件承诺的货物规格型号、技术参数、性能、配置、质量标准向甲方提供未经使用的合法渠道的整套全新的符合国家有关质量标准制造的原厂正品，所供货物、材料须符合国家有关标准要求，且在正常安装使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。乙方提供的节能和环境标志产品必须是列入现行政府采购清单目录内的产品。

2、乙方提供货物的免费保修期为      （自交货并验收合格之日起计）（属于实行国家强制保修政策的除外）（采购需求有单独要求的按其执行）。投标产品必须是整套全新的符合国家有关质量标准制造的产品。免费保修期自货物安装调试验收合格签字之日算起。采购范围内的货物免费送货上门、免费安装调试合格。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

第三条  权力保证

1、乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3、乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条  货物包装、运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

- 使用中文说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

- 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

第五条  交付

1、交付使用期：自签订合同之日起90个日历日内必须到货，并全部安装调试合格完毕；

交付地点：广西桂林市采购人指定地点；

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方。

第六条  调试和验收

1、验收标准：  按分标要求执行    。

2、乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。

3、货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。

4、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

5、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

6、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。

7、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后　3　日内及时予以解决。

第七条  安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。根据甲方要求进行培训，培训时间、地点：广西桂林市采购人指定地点。

第八条  售后服务

1、乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附《服务承诺》，为甲方提供售后服务。采购范围内的货物免费送货上门、免费安装调试合格、免费技术培训。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在投标文件承诺的时间内到达甲方现场处理。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 付款方式

双方签订合同后，支付合同金额30%预付款，全部设备进场并验收合格，开始安装调试后支付合同金额30%款项，全部货物安装调试完毕并验收合格后，支付合同金额35%款项，剩余合同金额5%款项作为质保金，待项目签订之日起无质量问题一年后支付。

第十一条  违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额5 %违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4、甲方无故延期接受货物或乙方逾期交货的，每天向对方偿付合同金额3‰违约金，但违约金额不得超过合同金额10 %，超过5天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其他违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

- 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

- 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向项目所在地辖区人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十四条  合同生效及其它

1、合同经甲乙双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖投标人公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经桂林市财政部门审批，并签订书面补充协议报桂林市雁山区政府采购管理办公室备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十五条  合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定及本合同约定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

- 乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十六条  签订本合同依据

1.招标文件；

2.乙方提供的投标文件；

3.售后服务承诺书；

4.中标通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式六份，具有同等法律效力，甲、乙双方各二份。政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送桂林市雁山区政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。

甲方（公章）：                               乙方（公章）：                          .

法定代表人：                                法定代表人：                              .

委托代理人：                                委托代理人：                              .

电  话：                                    电   话：                                 .

开户名称：                                  开户名称：                                .

开户银行：                                  开户银行：                                .

银行账号：                                  银行账号：                                .

日    期：                                  日    期：                                .

# 第六章 投标文件格式

## 投标文件目录

一、投标报价表（必须提供）；

二、资格性响应证明材料：

（1）投标人相应的法定代表人或负责人或自然人身份证正反面复印件（必须提供）；

（2）投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供；若为新成立的企业，请根据实际情况提供）；

（3）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件（必须提供，自然人除外）；

（4）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（格式见附件，必须提供）；

（5）投标人前期服务情况声明函（格式见附件，必须提供）；

三、商务、技术性响应及其他证明材料：

（1）技术规格偏离表（必须提供）；

（2）投标人的售后服务承诺书（含免费保修期、交付使用期、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）（必须提供）；

（3）项目实施方案（根据项目采购需求及评标方法自行编写，格式自拟）（如有，请提供）；

（4）“货物采购需求”需提供的有效证明文件（按货物采购需求要求提供）；

（5）项目实施人员一览表（如有，请提供）；

（6）节能方面的证书复印件（如有，请提供）；

（7）环保方面的证书复印件（如有，请提供）；

（8）投标人2017年以来，具有同类产品的销售业绩的相关证明材料【无不良记录，以中标（成交）通知书、签订的销售合同复印件为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额、日期等内容】（如有，请提供）；

（9）投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）；

（10）投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

（11）投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》（如有，请提供）；

（12）中小企业声明函（见附件）（如投标人被认定为小型和微型企业且所投产品被认定为小型和微型企业产品的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果                                                                                                                  同时公告企业《中小企业声明函》，接受社会监督。投标人应如实申明，如提供虚假申明应依法承担相应法律责任。）（如有，请提供）；

（13）其他有效证明文件的复印件【属于监狱企业的，以提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准）】（如有，请提供）；

（14）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责（如投标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告企业《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。）（如有，请提供）；

（15）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

# 一、投标报价表

1.投标报价表（格式）

致：广西建澜项目管理有限公司

根据贵方雁山区公安局执法办案中心信息化建设项目项目招标文件，项目编号 GLZC2020-G1-990055-GXJX  ，签字代表           （姓名）经正式授权并代表投标人（投标单位名称），提交投标文件正本一份，副本  四 份，并做出如下报价：

（    分标）

| 项号 | 货物名称 | 生产厂家 | 品牌 | 规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计=数量×单价 ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（大写）： 元（￥ ）人民币 |
| 本项目投标有效期为投标截止时间之日起90天。 |
| 免费保修期: |

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮编：            电话、传真：            .

开户名称：                               .

开户银行：                               .

账号：                                   .

投标人（公章，自然人除外）：                           .

法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：                            .

投标日期：                      .

注：（1）各投标人必须就“货物采购需求”中所投分标货物和服务内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝。投标文件每个分标只允许有一个报价。

（2）投标人应根据所投货物如实填写投标报价表的各项内容。

（3）当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（属自然人的须逐页签字）。

（4）如投标的全部或部分产品属于《节能产品政府采购清单》或《环境标志产品政府采购清单》目录范围的，投标人应在本表备注栏内写明各分项货物属于节能（或环境标志）产品,同时以提供节能产品认证证书复印件或环境标志产品认证证书复印件，以便评标委员会作为优先采购或评分的依据。

# 二、资格性响应证明材料（格式）

1.投标人相应的法定代表人或负责人或自然人身份证正反面复印件（必须提供）；

2.投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供；若为新成立的企业，请根据实际情况提供）；

附件：

授权委托书（格式一）

致：广西建澜项目管理有限公司

我              （姓名）系                              （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从       年     月      日起至         年     月      日止。

代理人无转委托权,特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

投标人（公章）：

法定代表人（负责人）签字（或盖章）：                       　　        年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）。

授权委托书（格式二）（适用于自然人投标）

致：广西建澜项目管理有限公司

我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名）以本人名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从       年     月      日起至         年     月      日止。

代理人无转委托权,特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

自然人签字并在签名处加盖食指指印：                       　        年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）。

3.投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件（必须提供，自然人除外）；

注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

4. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）

附件：                            声   明（格式）

致：广西建澜项目管理有限公司

我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

投标人（公章，自然人除外）：                           .

法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：                  .

日          期：                       .

5.投标人前期服务情况声明函（必须提供）；

附件：                       声   明（格式）

致：广西建澜项目管理有限公司

我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前不属于为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

供应商（公章，自然人除外）：             .

法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：                        .

日      期：                         .

# 三、商务、技术性响应及其他有效证明材料（格式）

1.技术规格偏离表（必须提供）

附件：

技术规格偏离表（格式）

| 项号 | 货物名称 | 招标采购需求 | 投标文件的响应情况 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术响应情况： |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 商务要求响应情况： |
| 1 | 售后服务要求及免费保修期 |  |  |  |
| 2 | 交付使用时间及地点 |  |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |  |
| 4 | 验收标准 |  |  |  |
| 5 | 其他要求 |  |  |  |

投标人（公章）：                     .

法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：              .

日      期：

注：（1）投标人应对照“货物采购需求”注明所投产品技术参数、商务条款的响应情况及偏离情况（无偏离、正偏离、负偏离），当出现“正偏离”情况时应填写偏离情况说明及提供相应有效的证明材料，否则，不予认可。

（2）当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（属自然人的须逐页签字）。

2.投标人的售后服务承诺书（含免费保修期、交付使用期、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）（必须提供）；

（格式自拟）

投标人（公章，自然人除外）：                 .

法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字或盖章

（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：             .

日      期：

3.项目实施方案（根据项目采购需求及评标方法自行编写，格式自拟）（如有，请提供）；

（格式自拟）

投标人（公章，自然人除外）：                 .

法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字或盖章

（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：             .

日      期：

4. “货物采购需求”需提供的有效证明文件（按货物采购需求要求提供）；

5.项目实施人员一览表（如有，请提供）；

附件

项目实施人员一览表

| 姓 名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

投标人（公章，自然人除外）：                  .

法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字或盖章

（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：                .

日          期：                  .

6.节能方面的证书复印件（如有，请提供）；

7.环保方面的证书复印件（如有，请提供）；

8.投标人2017年以来，具有同类产品的销售业绩的相关证明材料【无不良记录，以中标（成交）通知书、签订的销售合同复印件为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额、日期等内容】（如有，请提供）；

9.投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）；

10.投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

11.投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》（如有，请提供）；

附件：

广西工业产品声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，本公司在本次投标/竞标中或者工程项目中提供的下述产品为广西工业产品，详情如下：

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品 合计价格： |  | 占投标总价比例： |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

12.中小企业声明函（见附件）【如投标人被认定为小型和微型企业且所投产品被认定为小型和微型企业产品的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果                                                                                                                  同时公告企业《中小企业声明函》，接受社会监督。投标人应如实申明，如提供虚假申明应依法承担相应法律责任。】（如有，请提供）；

附件

中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

13.其他有效证明文件的复印件【属于监狱企业的，以提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准）】（如有，请提供）；

14. 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责（如投标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告企业《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。）（如有，请提供）；

附件

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

15.投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明（如有，请提供）

附件：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。