贺州市政府采购中心

竞争性磋商采购文件

项目名称：贺州市人民检察院库房改造硬件设备、库房环境控制系统、柜式七氟丙烷气体灭火系统采购

项目编号：HZZC2020-C1-000599-HZSG

采购单位：贺州市人民检察院

集中采购机构：贺州市政府采购中心

2020年11月27日

目   录

第一章  竞争性磋商公告	1

第二章 磋商供应商须知	4

磋商供应商须知前附表	5

磋商供应商须知	6

（一）总则	6

（二）磋商文件的澄清和修改	6

（三）响应文件的编制	7

（四）响应报价	8

（五）磋商供应商资格、资信证明文件	8

（六）货物合格证明文件	9

（七）磋商保证金	9

（八）响应文件的密封、修改和撤回	10

（九）响应文件提交及有效期	10

（十）竞争性磋商（简称磋商）与评审	11

（十一）磋商结果	12

（十二）其他事项	13

附件：有关法律法规对政府采购当事人应承担法律责任的规定	14

第三章  采购需求和说明	15

第四章  政府采购合同书（格式）	41

第五章  响应文件（格式）	48

第一部分  商务部分	51

一、竞标函（格式）	51

二、磋商保证金交纳证明（格式）	53

三、报价表（格式）	54

四、售后服务承诺书	55

五、供应商基本情况登记表（格式）	56

六、供应商资格证明文件（格式）	57

第二部分  技术部分	66

一、货物合格证明文件（格式）	66

二、技术规格偏离表（格式）	67

三、项目实施方案	68

四、售后服务方案	69

第三部分  其他资料	70

一、采购需求中要求提供的其他文件	70

二、供应商需要说明的其他文件	70

三、其他附件	70

第六章  评审方法及评定标准	77

评审方法及评定标准	78

一、评审原则	78

二、评审方法	78

三、推荐中标候选供应商原则	80

# 第一章  竞争性磋商公告

贺州市政府采购中心关于贺州市人民检察院库房改造硬件设备、库房环境控制系统、柜式七氟丙烷气体灭火系统采购项目（HZZC2020-C1-000599-HZSG）竞争性磋商公告

项目概况

贺州市人民检察院库房改造硬件设备、库房环境控制系统、柜式七氟丙烷气体灭火系统采购项目的潜在供应商应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线获取采购文件，并于2020年12月09日09点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：HZZC2020-C1-000599-HZSG

项目名称：贺州市人民检察院库房改造硬件设备、库房环境控制系统、柜式七氟丙烷气体灭火系统采购

采购方式：竞争性磋商

预算金额：捌拾捌万元整(¥880000.00)

最高限价：捌拾捌万元整(¥880000.00)

采购需求：库房改造硬件设备、库房环境控制系统等一批采购，详见第三章采购需求和说明。

合同履行期限：自合同签订之日起30日内交付使用。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目特定的资格要求：无。

三、获取采购文件

时间：2020年11月27日公告发布之时至2020年12月4日18:00（北京时间）

地点：网上在线获取

方式：供应商须登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线获取采购文件。尚未注册的供应商可在政采云平台完成注册后在线获取采购文件（政采云平台-商家入驻-注册）。

《供应商项目采购（线下辅助评标）操作指南》下载网址：贺州市公共资源交易中心网http://ggzyjy.gxhz.gov.cn/gzdt/t5476106.shtml，如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

供应商未按以上时间、地点、方式获取本项目采购文件的，本中心将拒收其响应文件。本项目采用资格后审，已获取采购文件的供应商不等于符合本项目资格要求。

售价：免费

四、响应文件提交

截止时间：2020年12月09日09点00分（北京时间）

地点：贺州市公共资源交易中心（贺州市鞍山西路83-1号 城投集团 4楼）交易大厅（具体安排见当天交易中心电子显示屏）

五、开启：

时间：2020年12月09日09点00分（北京时间）

地点：同响应文件提交地点

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.落实的政府采购政策

1）落实强制采购节能产品、鼓励节能政策：对国家公布的节能产品政府采购品目清单（财库〔2019〕19号）中属于强制采购的品目，予以强制采购节能产品。属于非强制采购的品目，在技术、服务等指标同等条件下，予以优先采购节能产品。

2）鼓励环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，对国家公布的环境标志产品政府采购品目清单（财库〔2019〕18号）内的，实行优先采购环境标志产品。

3）扶持中小企业政策：评审时小型、微型企业产品的价格给予10%的扣除。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，其产品在评审时给予相同的价格扣除。

4）对风险较低、规模较小的采购项目，受疫情影响的中小微企业（在提供真实可信证明材料的前提下），停止收取投标保证金和履约保证金。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动（以评审阶段在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信用记录查询结果为准）

4.磋商保证金(人民币)：无。

供应商应将磋商保证金以支票、汇票、本票、转账、电汇或者金融机构出具的保函等非现金形式提交至以下账户，并于响应文件提交截止时间前到账，到账时间以银行确认的到账时间为准(注：若以支票、汇票、本票方式提交的，交款人必须是供应商；若以转账、电汇方式提交的，必须从供应商银行账户转出；若以现金方式交纳或者没有足额交纳的视为无效竞标。办理磋商保证金手续时，需在交纳凭据上注明项目名称或项目编号)。贺州市公共资源交易中心财务室电话传真：0774-5268008。

开户名称：贺州市公共资源交易中心

开户银行：邮政储蓄银行贺州市分行营业部

账号：945009010008838888

5.供应商可以由法定代表人（或负责人）或委托代理人出席开标会议（携带本人身份证原件，委托代理人出席应携带单位授权委托书原件，以及保证金交纳凭证复印件）。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：贺州市人民检察院

地  址：贺州市贺州大道22号

联系人：李科长

联系方式：0774-5123984

2.采购代理机构信息

名  称：贺州市政府采购中心

地  址：贺州市鞍山西路83-1号（城投集团）五楼交易二科

联系方式：0774-5268003

3.项目联系方式

项目联系人：何秋凤

电  话：0774-5268003

贺州市人民检察院                            贺州市政府采购中心

2020年11月27日

# 第二章 磋商供应商须知

## 磋商供应商须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10.1 | 供应商响应文件应按竞争性磋商文件第五章《响应文件（格式）》要求自编目录及标注页码装订成册，采用无线胶装方式装订。不宜采用活页夹、拉杆夹、夹条等活页装订方式，容易发生响应文件散落或脱页等不利情形。 |
| 2 | 10.2 | 响应文件：正本一份，副本三份，共四份（副本可用正本复印件）。 |
| 3 | 12.2 | 响应报价：供应商应就第三章《采购需求和说明》中的所有货物及其他全部内容作完整唯一报价（响应文件有效报价不得高于采购预算价，否则响应无效。响应文件有效报价为首轮报价，若磋商时磋商文件没有实质性变动，磋商供应商的每一轮报价均不得高于上一轮报价，否则响应无效）。 |
| 4 | 12.4 | 本项目采购预算价为：捌拾捌万元整（¥880000.00）。 |
| 5 | 16.1 | 磋商保证金：无。 供应商应将磋商保证金以支票、汇票、本票、转账、电汇或者金融机构出具的保函等非现金形式提交至以下账户，并于响应文件提交截止时间前到账，到账时间以银行确认的到账时间为准(注：若以支票、汇票、本票方式提交的，交款人必须是供应商；若以转账、电汇方式提交的，必须从供应商银行账户转出；若以现金方式交纳或者没有足额交纳的视为无效竞标。办理磋商保证金手续时，需在交纳凭据上注明项目名称或项目编号)。 磋商保证金交纳账户： 开户名称：贺州市公共资源交易中心 开户银行：邮政储蓄银行贺州市分行营业部 账号：945009010008838888 已交纳磋商保证金未提交响应文件的供应商须自行联系贺州市政府采购中心项目联系人（何秋凤，0774-5268003）办理退还保证金手续。 |
| 6 | 19.1 | 响应文件提交截止时间：2020年12月09日09点00分。 响应文件以密封形式提交至：贺州市公共资源交易中心交易大厅（具体安排见当天交易中心电子显示屏）。 地址：贺州市鞍山西路83-1号（城投集团）4楼。 |
| 7 | 20.1 | 磋商有效期：竞标截止日期后45天内。 |
| 8 | 21.1 | 竞争性磋商时间：2020年12月09日09点00分截标后。 磋商地点：贺州市公共资源交易中心交易大厅。 |
| 9 | 21.1 | 磋商供应商代表（即磋商供应商的法定代表人或其委托代理人）应按时参加磋商会议，在签到表上签名并出示第二代身份证原件进行身份验证。未通过身份验证的，或磋商供应商的法定代表人或其授权代理人未出席磋商会议，磋商小组将拒绝该磋商供应商参加磋商会议。 |
| 10 | 22.2 | 评审方法：综合评分法 |
| 11 | 25.1 | 授权磋商小组直接确定成交供应商。 |
| 12 | 30.1 | 履约保证金：无。 |

磋商文件的澄清和修改：磋商供应商应认真审核《采购需求和说明》中的技术参数、配置及要求，如发现表中技术参数、配置有误或要求不合理的，磋商供应商必须在规定的时间前要求澄清（时间要求见“磋商供应商须知”6.2款），否则，视为磋商供应商已经完全认可本次项目的磋商文件，产生的后果由磋商供应商负责。

## 磋商供应商须知

### （一）总则

#### 定义

1.1. “采购人”系指组织本次磋商的采购单位。

1.2. “集中采购机构”、“采购代理机构”、“本中心”均系指贺州市政府采购中心。

1.3.“竞标人”、“供应商”系指响应磋商、参加竞标的法人、其他组织或者自然人。

#### 磋商供应商资格

满足本磋商采购文件中第一章《竞争性磋商公告》中资格要求。

#### 磋商费用

  - 磋商供应商应自行承担所有与本次竞标有关的全部费用。

#### 磋商公告

  - 磋商公告见（中国政府采购网）www.ccgp.gov.cn、（广西壮族自治区政府采购网）http://zfcg.gxzf.gov.cn、（贺州市公共资源交易中心网）http://ggzyjy.gxhz.gov.cn。

#### 询问、质疑及投诉

  - 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

  - 供应商认为磋商文件、磋商过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日；

（2）对磋商过程提出质疑的，为各磋商程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

  - 质疑应当采用书面形式，质疑书应明确阐述磋商文件、磋商过程、成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。质疑联系部门及电话：贺州市政府采购中心 交易二科，0774-5268003。

  - 质疑供应商必须首先经过质疑程序，对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

### （二）磋商文件的澄清和修改

#### 磋商文件的澄清和修改

  - 磋商供应商应认真审核《采购需求和说明》中的技术参数、配置及要求，如发现表中技术参数、配置有误或要求不合理的，磋商供应商必须在规定的时间前要求澄清，否则，视为磋商供应商已经完全认可本次项目的磋商文件，产生的后果由磋商供应商负责。

  - 任何要求澄清磋商文件的磋商供应商，均应在磋商截止日期3天前的正常工作时间以书面形式（包括信函、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）通知本中心，本中心将以书面形式予以答复。

  - 本中心对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改的，在磋商文件要求提交响应文件截止时间5天前，在（中国政府采购网）www.ccgp.gov.cn、（广西壮族自治区政府采购网）http://zfcg.gxzf.gov.cn、（贺州市公共资源交易中心网）http://ggzyjy.gxhz.gov.cn上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，本中心在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有按规定获取磋商文件的供应商；不足5日的，本中心相应顺延提交首次响应文件截止时间。

### （三）响应文件的编制

#### 响应文件编写的注意事项

  - 磋商供应商应认真阅读磋商文件，按照磋商文件的要求编制响应文件。响应文件应对磋商文件提出要求和条件作出实质性响应。

  - 对磋商文件提出的实质性要求和条件作出响应是指磋商供应商必须对磋商文件中涉及项目的价格、技术参数及性能配置、数量、售后服务、交货时间及其它要求、合同主要条款等内容作出响应。

#### 响应文件的文字及计量单位

  - 磋商供应商的响应文件以及磋商供应商与本中心的所有来往的函件统一使用中文（另有规定的除外）。

  - 响应文件中使用的计量单位除磋商文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

#### 响应文件书写及签名、盖章要求

  - 响应文件正本必须用不褪色的墨水书写或打印，否则可能将被认定为无效的响应文件。

  - 响应文件的书写应清楚工整，修改处应由法定代表人或委托代理人签字或加盖公章。

  - 字迹潦草、未按要求填写或表达不清可能导致非唯一理解的响应文件可能将被认定为无效的响应文件。

  - 响应文件应由法定代表人或委托代理人在凡规定签字、盖章处逐一签名、加盖公章。

#### 响应文件的构成

  - 磋商供应商编写的且在响应文件提交截止时间前提交的响应文件必须包括下列内容：（磋商供应商应按磋商文件第五章《响应文件（格式）》要求自编目录及标注页码装订成册，采用无线胶装方式装订。不宜采用活页夹、拉杆夹、夹条等活页装订方式，容易发生响应文件散落或脱页等不利情形。）

第一部分 商务部分

- 竞标函（按磋商文件第五章《竞标函格式》要求填写）；

- 磋商保证金交纳证明（按本须知第16条要求提交）；

- 报价表（按磋商文件第五章格式填写）；

- 售后服务承诺书（按磋商文件第五章格式填写）；

- 磋商供应商基本情况登记表（按磋商文件第五章格式填写）；

- 资格证明文件(按本须知第14条要求提供)。

第二部分 技术部分

- 货物合格证明文件（按本须知第15条要求提供）；

- 技术规格偏离表（按磋商文件第五章格式填写）；

- 项目组织实施方案（按磋商文件第五章格式填写）；

- 其他材料

(1)第三章《采购需求和说明》中要求提供的其他文件

(2)供应商需要说明的其他文件

(3)其他附件

  - 响应文件应按如下份数提交，否则视为无效响应文件：正本一份，副本三份，共四份（副本可用正本复印件）。并在每份文件上注明“正本”、“副本”字样，一旦副本和正本不符，以正本为准。

#### 响应文件格式

  - 磋商供应商应按磋商文件提供的竞标函、响应报价表、技术规格偏离表等格式详细完整地填写各项内容。

  - 在响应报价表中，磋商供应商应详细标明所提供的货物及部件名称、品牌型号规格、技术参数、配置、产地、生产厂家、数量及产品所执行的标准及标准号等。否则可能将被认定为未作出实质性响应（本须知6.2款）。

### （四）响应报价

#### 响应报价

  - 磋商供应商应在报价表上标明单价和总价。响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果因磋商供应商原因引起的报价失误，并在磋商时被接受，其后果由磋商供应商自负。

  - 磋商供应商应就《采购需求和说明》中的所有货物及其他全部内容作完整唯一报价。（响应文件有效报价不得高于采购预算价，否则响应无效。响应文件有效报价为首轮报价，若磋商时磋商文件没有实质性变动，磋商供应商的每一轮报价均不得高于上一轮报价，否则响应无效。）

  - 响应报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点、设备安装配件及附属材料、安装施工、调试验收等至验收合格所发生的各种费用和售后服务、保险费、税金及其他所有成本费用的总和。

  - 本项目采购预算价为：捌拾捌万元整（¥880000.00），本项目以预算金额为最高限价。

#### 竞标货币

  - 竞标应以人民币报价。

### （五）磋商供应商资格、资信证明文件

#### 磋商供应商资格、资信证明文件

  - 资格、资信证明文件应包含：

（1）磋商供应商有效的营业执照副本等证明文件复印件，要求清晰反映该磋商供应商有效的经营范围（必须提供，加盖供应商公章）；

1）供应商有效的营业执照副本等证明文件复印件；

2）对于有经营资质要求的，供应商必须提供有效的经营资质证书副本内页复印件。

（2）法定代表人身份证明书原件、第二代身份证复印件（必须提供，加盖供应商公章）；

（3）法定代表人授权委托书原件和委托代理人第二代身份证复印件（委托代理时必须提供，加盖供应商公章）；

（4）供应商2019年经审计的财务报告（包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注），或磋商公告日期后供应商基本开户银行出具的有效资信证明，或磋商公告日期后政府采购专业担保机构出具的有效投标担保函；（格式自拟，复印件，必须提供，加盖供应商公章。）

（5）磋商之日前半年内连续三个月供应商依法纳税证明，若无纳税记录的，应提供由供应商所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》；（格式自拟，复印件，必须提供，加盖供应商公章。）

（6）磋商之日前半年内连续三个月供应商依法缴纳社保费证明，若无缴费记录的，应提供由供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》；（格式自拟，复印件，必须提供，加盖供应商公章。）

（7）信用记录书面声明（必须提供，加盖供应商公章）；

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明（格式附后）；

（8）第三章《采购需求和说明》中明确要求的其他资格文件（如有要求则必须提供，加盖供应商公章）；

供应商必须按以上要求提供相关材料，否则响应无效。

（9）磋商供应商近三年同类业绩证明材料（如有，请提供复印件）；

（10）磋商供应商履约能力证明材料（如有，请提供复印件）；

（11）磋商供应商自近三年来获得的省、市级及以上有关部门颁发的与生产经营相关的各种荣（信）誉奖项证书（如有，请提供复印件）；

（12）磋商供应商认为必要提供的资格声明及文件资料。

  - 本次采购不接受联合体竞标

### （六）货物合格证明文件

#### 货物合格和符合磋商文件规定的证明文件

  - 磋商供应商还应提交根据本项目要求提供证明货物和手续合格性的文件及资料。它们可以是：

- 生产厂家的有关资格和生产许可证（如有，请提供复印件)；

- 竞标产品说明书或产品彩页（如有，请提供原件）；

- 货物保证供货有效证明（如有，请提供复印件）；

- 竞标产品节能、环保方面的证明材料要求（如有，请提供复印件）；

- 竞标产品纳入自主创新产品的证明材料（如有，请提供复印件）；

- 进口产品合法手续有效证明（如有，请提供复印件）；

- 第三章《采购需求和说明》中明确要求的其他竞标产品合格证明文件（如有要求则必须提供，同时加盖供应商公章）。

### （七）磋商保证金

#### 磋商保证金

  - 磋商保证金应用人民币，金额为：无。

  - 供应商应将磋商保证金以支票、汇票、本票、转账、电汇或者金融机构出具的保函等非现金形式提交至以下账户，并于响应文件提交截止时间前到账，到账时间以银行确认的到账时间为准(注：若以支票、汇票、本票方式提交的，交款人必须是供应商；若以转账、电汇方式提交的，必须从供应商银行账户转出；若以现金方式交纳或者没有足额交纳的视为无效竞标。办理磋商保证金手续时，需在交纳凭据上注明项目名称或项目编号)。

注：①办理磋商保证金手续时，需在交纳凭据上注明项目名称或项目编号，以免耽误投标和退还。

②未成交供应商的磋商保证金在中标通知书发出后五个工作日内退还，不计利息。

③成交供应商的磋商保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内（合同签订后送达贺州市公共资源交易中心财务室)后退还，不计利息。

④已交纳磋商保证金未提交响应文件的供应商须自行联系贺州市政府采购中心项目联系人（何秋凤，0774-5268003）办理退还保证金手续。

  - 对未按本磋商文件要求交纳磋商保证金的响应文件，磋商小组评定为无效竞标。

  - 磋商供应商提交响应文件的同时，应同时另外提交磋商保证金底单复印件一份，以便办理保证金单退付手续。

  - 未中标磋商供应商的磋商保证金，将在成交通知书发出后5个工作日内予以退还，不计利息（未中标人请及时联系本中心财务室，联系电话：0774-5268008，以便尽快办理退款）。

### （八）响应文件的密封、修改和撤回

#### 响应文件的密封与标记

  - 磋商供应商应将响应文件按正、副本分别装订成册，在每个正副本封面上标明“正本”或“副本”以及项目名称、项目编号、磋商供应商名称等内容。

  - 磋商供应商应将响应文件（正本一份，副本三份）一并装入响应文件袋内加以密封；在每一封贴处密封签章（公章、密封章、法定代表人或其委托代理人签字均可）。

  - 响应文件袋上应写明：

- 集中采购机构： 贺州市政府采购中心

- 项目名称：贺州市人民检察院库房改造硬件设备、库房环境控制系统、柜式七氟丙烷气体灭火系统采购

- 项目编号：HZZC2020-C1-000599-HZSG

- 竞标单位：

- 注明“开标时才能启封”

  - 响应文件的密封以响应文件袋无明显缝隙露出袋内文件且封口处有签字或盖章为合格。

  - 磋商供应商在提交响应文件时未按本须知要求密封的，本中心有权拒收。

#### 响应文件的修改及撤回

  - 磋商供应商在竞标截止时间前，对所提交的响应文件可以进行补充、修改或撤回。磋商供应商对所提交的补充、修改或撤回需向本中心出具书面通知。补充、修改的内容为响应文件的组成部分。

  - 响应文件的修改应按本须知第17条的规定密封、标记和提交，并在封面上标明“修改”字样。

  - 在竞标截止时间后，磋商供应商不得对其竞标做任何修改。

  - 在磋商结束后的磋商有效期内，磋商供应商不得撤回其响应文件，否则全部磋商保证金将不予退还。

### （九）响应文件提交及有效期

#### 截止时间

  - 响应文件的提交截止时间：2020年12月09日09点00分。

  - 磋商供应商必须在规定时间内将响应文件送到：广西贺州市鞍山西路83-1号（城投集团）4楼，贺州市公共资源交易中心交易大厅（具体安排见当天交易中心电子显示屏），超过提交截止时间送达的响应文件为无效响应文件，本中心将拒收。

#### 响应文件的有效期

  - 响应文件从磋商截止日期后45天内有效。

  - 在特殊情况下，本中心可与磋商供应商协商延长响应文件的有效期。

### （十）竞争性磋商（简称磋商）与评审

#### 磋商

  - 磋商时间及地点：于2020年12月09日09点00分截标后为与磋商供应商磋商时间。地点：贺州市公共资源交易中心交易大厅。

磋商供应商代表（即磋商供应商的法定代表人或其委托代理人）应按时参加磋商会议，在签到簿上签名并在磋商会议期间接受身份验证。未通过身份验证的，或磋商供应商的法定代表人或其授权代理人未出席磋商会议，视为无效竞标，磋商小组将拒绝该磋商供应商参加磋商。

  - 本中心根据竞标项目的特点组建磋商小组，磋商小组成员将由聘请的专家、采购人代表共3人以上单数组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。在整个磋商过程中，磋商小组负责对法定代表人或其委托代理人的身份验证，磋商供应商资格审查及对有效响应文件进行审查、磋商及评定工作。

  - 磋商程序如下：

- 本中心按磋商文件规定的时间、地点组织磋商。磋商供应商的法定代表人或其委托代理人在磋商会议现场检查响应文件的密封情况并签字确认；本中心工作人员拆封响应文件，磋商小组验证各磋商供应商代表的身份。响应文件未按要求密封、磋商供应商的法定代表人或其委托代理人身份与响应文件不符的，磋商小组有权拒绝该磋商供应商参加本次磋商。

- 磋商供应商可由1～2人参加磋商，磋商中磋商供应商成员之间意见不一致时，以磋商供应商的法定代表人（或其委托代理人）的意见为准。

- 磋商小组成员作为一个集体按抽签顺序与单个各磋商供应商分别进行磋商，磋商的内容包括技术性条件、商务性条件以及磋商小组认为需要磋商的内容。当磋商文件有实质性变动的，磋商小组以书面形式通知所有参加磋商的磋商供应商。其中涉及价格的内容不得要求磋商供应商在磋商时作口头报价，而应以书面密封形式报价。

- 磋商内容应作记录，并由磋商供应商及磋商小组成员签字确认。

- 磋商结束后，磋商小组应要求磋商供应商在规定的时间、地点以书面密封形式提交磋商时要求其就商务和技术条件作出的包含补充、修改、承诺、重新报价等内容的应答文件，应答文件必须由磋商供应商的法定代表人或委托代理人签名或盖公章，应答文件构成响应文件的一部分。

- 磋商小组对各供应商提交的应答文件统一开启，并进行评审后，认为有必要再次进行磋商的，可再次与供应商进行磋商，直至磋商小组认为没有必要再进行磋商（最多三轮），磋商方可结束。对最后一轮磋商，磋商小组应明确告知供应商，并要求所有供应商在规定的时间、地点以书面密封形式提交最终的应答文件。

- 磋商小组对磋商供应商资格性和响应文件符合性审查。磋商小组只认可通过资格性和符合性审查的磋商供应商在规定时间内提交的最终报价。

- 磋商供应商作出最终报价后，本中心工作人员唱出其最终报价以及相关服务内容并记录，磋商供应商签字确认。

- 磋商小组进入评审阶段，根据磋商文件规定的评审方法和最终的磋商结果进行详评并确定成交供应商。

  - 最终磋商结束后，磋商小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

  - 磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

#### 评审

  - 本采购项目的评审依据为磋商文件和响应文件。

  - 本项目采用的评审方法：综合评分法。磋商小组成员、有关工作人员及其他知情人不得透露对响应文件的评审、比较和成交候选人的推荐情况以及与评审有关的其他情况。

  - 供应商在评审过程中，所进行的力图影响评定公正性的活动，将可能导致其成交资格被取消。

#### 无效的响应文件

  - 响应文件如有下列情况之一，将会在评审中按照无效响应文件处理：

- 未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；

- 超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

- 不具备磋商文件中规定资格要求的；

- 未按磋商文件要求交纳磋商保证金的；

- 不符合本须知第7.2条规定的实质性要求并且在磋商规定的时间内无法说明和补充的；

- 响应文件有效报价超出采购预算价的；

- 无最终报价或最终报价超出采购预算价的；

- 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的;

- 不符合法律、法规的或未符合磋商文件规定的其他实质性要求的。

#### 废标

  - 磋商采购项目出现下列情形之一的，将予以废标：

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 符合专业条件的供应商或对磋商文件实质性响应的供应商不足三家的；

- 所有供应商的最终报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；

- 采购任务取消的。

  - 废标后，本中心将把废标理由通知所有供应商。

### （十一）磋商结果

#### 成交公告

  - 采购人应按照评审报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商，也可授权磋商小组直接确定成交供应商。（本项目授权磋商小组直接确定成交供应商。）

  - 磋商小组确定成交供应商后，本中心在2个工作日内发布成交结果。成交结果将在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、贺州市公共资源交易中心网，公告期：1个工作日。

#### 成交通知

  - 成交公告期满，本中心将向成交供应商发出成交通知书。

  - 本中心无义务向落标的供应商解释落标原因和退还响应文件。

#### 合同授予标准

  - 合同将授予被确定为实质上响应磋商文件要求，具备履行合同能力，综合评分最高的供应商。

#### 签订合同

  - 成交供应商收到成交通知书后，按成交通知书中规定的时间、地点与采购人签订合同。成交供应商无正当理由不得放弃中标。

  - 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

  - 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，其磋商保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

  - 采购合同由采购人与成交供应商在规定的时间内签订并签字盖章后送贺州市财政局政府采购监督管理科备案。

#### 合同履行中的追加

  - 政府采购合同履行中，采购单位如需追加与合同标的相同的货物、工程和服务的，经贺州市财政局政府采购监督管理科同意，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充的合同。但补充的合同涉及的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

#### 履约保证金

  - 履约保证金：无。履约保证金应由成交供应商在签订合同前转入以下账户。否则，不予签订合同。

开户名称：贺州市公共资源交易中心

开户银行：邮政储蓄银行贺州市分行

账    号：945006010030198890

  - 签订合同后，服务期限满，成交人按合同履约完毕的，履约保证金如数退还（不计利息）。如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则对其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

  - 在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式及时通知本中心，否则由此产生的后果由成交供应商自负。

### （十二）其他事项

#### 解释权

  - 本磋商文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定和参照国际惯例编制，解释权属本中心。

#### 政府集中采购机构

单位名称：贺州市政府采购中心

通讯地址：贺州市鞍山西路83-1号（城投集团）5楼交易二科

邮政编码：542899

电    话：0774-5268003    传    真：0774-5137845

#### 监督机构

单位名称：贺州市财政局政府采购监督管理科

电话传真：0774-5135553

### 附件：有关法律法规对政府采购当事人应承担法律责任的规定

《中华人民共和国政府采购法》有关规定：

第三条 政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

第二十二条 供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

第四十六条 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

中标、成交通知书对采购人和中标、成交供应商均具有法律效力。中标、成交通知书发出后，采购人改变中标、成交结果的，或者中标、成交供应商放弃中标、成交项目的，应当依法承担法律责任。

第七十七条 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；（五）在招标采购过程中与采购人进行协商磋商的；（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

第七十九条  政府采购当事人有本法第七十一条、第七十二条、第七十七条违法行为之一，给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

《中华人民共和国合同法》有关规定：

第四十二条：当事人在订立合同过程中有下列情形之一，给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任：

（一）假借订立合同，恶意进行磋商；

（二）故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况；

（三）有其他违背诚实信用原则的行为。

# 第三章  采购需求和说明

项目采购需求及参数

说明：

1.采购项目清单的货物品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，供应商可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2.评审时，若磋商小组认为采购需求中产品某个技术参数为某唯一品牌所特有，则该参数将不作为实质性响应条件。

3.本项目核心产品为第  1  项货物“ 库房改造硬件设备 ”，提供相同品牌核心产品的不同供应商参加本项目竞标的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下竞标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格。

4本项目第  1 、2 项为主要货物，须在最终报价时填写单价。

一、货物需求表

| 序号 | 货物名称 | 技术参数、配置及性能要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 库房改造硬件设备 | 详见附件1 | 立方米 | 129.6 |
| 2 | 库房环境控制系统 | 详见附件2 | 套 | 1 |
| 3 | 柜式七氟丙烷气体灭火系统 | 详见附件3 | 套 | 1 |

附件1：

# 库房改造硬件设备详细技术参数说明

### 一、产品执行标准

产品应严格按照中华人民共和国GB/T13667.4-2013国家标准和DA/T7-92国家档案局行业要求执行。

### 二、产品主要部件结构要求

1、轨道：

轨道板与护坡板采用优质铝合金型材制作，表面作喷砂氧化处理。轨道板中间预留轨芯装配凹槽，轨芯直接嵌入凹槽内，轨芯采用优质304实心不锈钢，轨道板与轨芯组装对接采用错位嵌入式结构。轨道板两侧装配铝合金护坡板，铝合金护坡厚度为≥1.2mm，护坡板与轨道板采用嵌入式咬合组装结构，可自由拆卸，护坡板斜面应设有两组防滑细槽（凹凸线），每组≥四条起防滑作用。轨道两头末端采用高强度PP塑料组件与轨道嵌入组合，并与轨道护板保持同等坡度构成整体，在轨道两端设计防脱轨结构，平整性好，稳固性强，造型美观大方。（样品佐证）

★2、底框：

底框采用优质热轧钢板折弯成型，高度≥120mm，并采用双折弯工艺加强，底框上平面弯边≥50mm，架体长期载重存放资料不易变形，底框与立柱连接采用φ10×20（mm）螺栓，并设有防倾倒装置，防止架体倾倒，底框装配后的直线偏差≤0.5mm/m，全长偏差≤3mm。底框连接采用嵌入式分段组装，底框连接件螺丝孔采用方孔设计，紧固件（螺杆）底部为方颈设计，与连接件形成嵌入式紧固结构，实现三点紧固和三点承重受力。提高底框的承载能力。（样品佐证）

★3、立柱：

采用优质冷轧钢板一次性成型制作工艺，七道弯边工艺，立柱正面50mm±1mm，侧面38mm±1mm。正面压印凹槽，凹槽成型尺寸≥20mm，深度≥2mm。侧面压印凹槽，凹槽成型尺寸≥18mm，深度≥1.2mm。凹槽底面为平面，增强立柱承重能力。（样品佐证）

4、托板：

采用优质冷轧钢板，每层托板采用双面组合结构，并采用七道弯边工艺，托板表面压印两条对称凹槽筋，压印深度为≥2mm，折弯高度为25mm，增加承载能力。每层托板承重≥100kg，最大挠度为4mm，最大负荷载重24小时卸载后不得出现裂痕和钢性变形。

5、挂板：

采用优质冷轧钢板，挂板与立柱之间的连接方式采用双扣勾挂板，挂板与托板之间也采用双扣勾，挂板与立柱连接的扣勾和挂板与托板连接的扣勾平行度相差<1mm。

★6、档棒：

采用优质冷轧钢板一次成型五道弯边制作工艺，成型尺寸为13*13mm±0.1mm。正面压印凹槽成型尺寸≥6mm，深度≥0.5mm，侧面压印成型尺寸≥1.0mm，深度≥0.5mm。（样品佐证）

7、侧板：

采用优质冷轧钢板，分上、中、下三节式，中间冲凸包小圆点。

★8、顶板：

采用优质冷轧钢板。两头采用重叠回折压死边工艺，回折24mm,再折两道边28*10mm，整板成型无需拼装焊接。顶板与立柱上端搭接截面1/2，形成嵌入连接组装结构。（样品佐证）

9、防尘板、防鼠板：采用优质冷轧钢板。

★10、门板：

采用优质冷轧钢板，门平面采用整体压印凸出工艺，凸出四角为圆弧，凸出四边为直线线条。门体四边框保留60mm±1mm，与门凸出落差≥0.5mm。门栓φ8mm，门栓门孔采用塑料栓套和孔套起到消声防护作用。（样品佐证）

三、产品部件用材一览表

| 序号 | 设备 名称 | 设备配置 | 材料规格 | 采用标准 | 性能说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轨道 | 轨道座 | 3.0mm 铝合金 | GB7999-2007 | 轨道安装对接采用嵌入式结构。 |
|  |  | 轨芯 | 20mm×20mm 304不锈钢 | GB11170-2008 |  |
| 2 | 底框 | 底框、轴档、夹紧块 | 3.0mm 热轧钢板 | GB711-2017 | 底框采用整体焊接,钢性足,不变形。 |
| 3 | 架体 | 立柱 | 1.5mm 冷轧钢板 | GB4336-2016 | 架体结实、坚固、设计新颖，安装规范，层数和间距自由调整表面喷塑平正光亮，色泽均匀一致，无彭泡、脱落、伤痕等缺陷。外观漂亮。托板承重≥100kg，满负荷24小时后屈挠度4mm，制载后自动恢复，不得有裂纹及永久变形。 |
|  |  | 托板 | 1.0mm 冷轧钢板 | GB4336-2016 |  |
|  |  | 挂板 | 1.0mm 冷轧钢板 | GB4336-2016 |  |
|  |  | 档棒 | 0.8mm 冷轧钢板 | GB4336-2016 |  |
| 4 | 门面 | 门板 | 1.0mm 冷轧钢板 | GB4336-2016 | 表面压印轮廓清晰、线条流畅。 |
| 5 | 侧板 | 三节式 | 1.0mm 冷轧钢板 | GB4336-2016 | 装配平整、吻合性好。 |
| 6 | 传动 机构 | 轴承 | HR204E级 | GB230.1-2018 | 优质轴承。 |
|  |  | 传动主轴 | 实心45#钢 | GB230.1-2018 | 传动机构配合精度高，定位可靠。传动轻便灵活，摇力轻，运行平稳、无卡阻。 |
|  |  | 连接钢管 | 无缝钢管 | GB4336-2016 |  |
|  |  | 铁滚轮 | HT200灰铁铸造 | GB230.1-2009 |  |
|  |  | 链 轮 | ZG45滚轮精制 | GB230.1-2009 |  |
|  |  | 摩托车链条 | Φ8.5节距12.7FR420 | GB14212-2010 | 链条破断力≥1800kg |
|  |  | 摇手 | T字或圆盘式 | 双向超越离合器结构GB3325-2017 | 造型美观大方，手感好，把手摇动任意一列均不会带动其它把手转动 |
|  |  | 摇手体总成 | 滚珠轴承 |  |  |
| 7 | 制动 装置 | 边列锁定装具（总锁） | 808锁 | GB3325-2017 | 每列均装有制动装置，操作方便，制动可靠，使用存取安全，经久耐用。 |
|  |  | 中列制动装置 | 制动开关 | GB3325-2017 |  |
| 8 | 防护 装置 | 密封条 | 20mm 磁性冰箱门吸条 | QB1294-2013 | 每列的接触面均有缓冲及密封装置，具有良好的防震、防尘、防鼠、防潮、防火功能。 |
|  |  | 顶板 | 1.0mm 冷轧钢板 | GB4336-2016 |  |
|  |  | 防尘板、防鼠板 | 1.0mm 冷轧钢板 | GB4336-2016 |  |
|  |  | 防倾倒装置 | 4.0mm 热轧钢板 | GB711-2017 |  |
| 9 | 表面 处理 | 前处理工艺标准 | 无磷脱脂剂 | GB24408-2009 | 碳酸钠、无机盐、表面活性剂等 |
|  |  |  | 陶化剂 | GB1740-2007 | 钛锆复合物、氟化物、络合剂 |
|  |  | 喷涂工艺标准 | 亚光静电喷塑 | HG2006-2006 |  |

### 四、传动机构

1、摇手：T字或圆盘式。

2、传动系统：采用双向超越结构，其结构为棘轮式、脱挡，停用后摇把可自行停于垂直位置，可避免通道障碍，摇动任意一列不会带动其它把手。架体空间利用率≥82%。

五、防倾倒装置

采用燕尾式防倾倒装置，应整件无焊接组成。当受到倾覆时双向、双点受力，确保设备不倾倒。

六、制动装置

1、每列均应有刹车制动装置，使之做到每一列均可锁定，查阅、存放档案资料时能确保人身安全，存取更安全。

2、每一组合团体均应有总锁装置，使之做到每个组合团体都可锁定，门面装有扣拉式方形锁。

3、每列均应采用防倾倒燕尾式部件，在每列底框上装置安全性能高的防倾倒燕尾式部件，插入轨道两侧，提高稳定性和安全系数。

4、密封装置

每列的接触面均应有缓冲及密封条，顶部应有防尘板，每列架体上方安装防尘压条，底部有防鼠板，合拢后无缝隙，具有良好的防尘、防光、防鼠、防潮等功能。

七、前期处理及表面处理要求

1.喷塑前处理工艺流程

2.表面处理：所有工部件的表面处理是热固性粉末喷涂，然后200℃高温固化为成品。颜色根据用户要求选定。

八、制造要求

### 1、凡需焊接的部位应焊接牢固，焊点均匀，焊痕高度≤1mm，焊点间距应控制在100mm以内，焊痕表面波纹平整，不得出现焊焦、焊穿等现象。

### 2、冲压件必须平整无毛刺，不允许有裂痕，冲压尺寸的误差应控制在±2.0mm之内。

### 3、折弯必须到位，以确保工件折弯所需角度，其邻边垂直度、平行度控制在≤1.5mm内。

### 4、各零件、组合件表面应光滑平整，不得有尖角凸起；各零件、组合件之间能保持互换性。所有标准件及紧固件均需氧化处理。

九、智能部分功能介绍

| 序号 | 项目 | 性能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量保证 | 无刷直流电机终身免费更换 | 从技术上确保免费维护承诺及质量保证，采用专用嵌入式系统设计。 |
| 2 | 驱动电机 | 采用24V直流120W无刷直流电机驱动 | 免维护、无火花、低噪声的无刷电机终身免费更换。 |
| 3 | 架体运行 | 采用快速启动、高速运行、轻柔合拢的曲线运行以提高操作效率。 | 标准80cm通道的无碰撞开合在12秒内完成操作。运行时点击任意触摸屏任意位置能及时停止。 |
| 4 | 人机交互 | 固定列采用12寸嵌入式设计的彩色液晶触摸屏控制，移动列采用8寸彩色液晶触摸屏控制。 | 无论固定列还是活动列，其液晶屏均能支持采用关键词及编号方式的档案查询及架体控制。架体当前位置、温湿度等信息能显示在界面上。采用专用嵌入式设计确保系统长期运行的稳定可靠性。 |
| 4 | 语音提示 | 采用高品质独立语音模块进行语音提示 | 语音模块的音量能在固定列液晶屏上进行数字调整及试听。语音模块能放置在一个团体的任意位置。 |
| 6 | 手摇操作 | 电动、手动无缝切换 | 架内有人自动锁定，架内无人自动解锁。 |
| 7 | 自动灯光 | 采用LED照明的自动灯光系统，液晶屏界面提供单独的灯光控制按钮以便辅助使用 | 打开时该列照明自动开启，等待人员进入，关闭时灯光熄灭。人员进入及手动摇开架体之后的灯光方案为：架内有人灯亮，架内无人，灯灭 |
| 8 | 智能控制 | 支持平板电脑及智能手机的智能控制 | 支持电脑、平板电脑、手机等智能设备的查询、开架等操作。支持语音指令开启及停止架体的运行。语音识别率90%以上（安静环境下）。 |
|  |  | 公告信息发布 | 可推送公告信息到各列液晶屏上统一显示，支持智能设备的权限管理下的查询操作及发布公告，具权限的管理员可发布（取消）公告到预定的团体中所有面板屏幕上，便于通告用户及参观接待等各种应用场合 |
|  |  | 区号文字描述 | 支持区号文字描述，而不是采用“第1区、第2区”等形式的区号编排，方便用户管理。 |
|  |  | 自动关闭 | 架体打开且架内无人若个时间（用户可调整）后，系统可自动关闭设备，自动关闭时间预告在液晶屏上供查看。中途人员进入、查询或对架体手摇操作时，该时间能自动从零计数。 |
|  |  | 智能不间断运行 | 支持系统24小时不间断低功耗运行。下班时，系统自动切断所有活动列电源，只留下固定列控制系统处于低功耗待机状态，上班时，系统自动接通所有活动列电源进行工作状态。管理员可以在管理计算机、平板电脑、智能手机等设备上利用时间管理器进行设置，以便支持系统全自动24小时不间断运行。 管理员也可随时通过各种智能终端、计算机管理软件、固定列液晶屏切断及启动所有活动列电源。 |
|  |  | 节能控制 | 液晶屏背光能在无人操作若个时间（用户可调整）后自动关闭。列号显示的亮度可用户调整并能在无人操作时自动降低亮度。 |
| 9 | 安全保障 | 本质安全的防挤压保护 | 由于没有任何传感器可确保终身使用范围内的故障率为0，在大量及长时间使用时，几乎一定会有故障。提供了类似电梯门等类似场合下的永不失效的防挤压保护功能。不论空载及满载，运动方向任意位置受力能可靠停止运行。 |
|  |  | 辅助传感器 | 挤压人身才停机会导致不适，故还应具备外部传感器辅助。具备架内有人自动禁止操作（此时架体也需锁定并自动禁止手摇）及架内人员无需挤压架体也能停止运行的辅助功能。辅助传感器包括：架内红外对射器、架内人员检测传感器。 |
|  |  | 运行时间保护 | 当机械构件松脱或打滑时会导致电机长时间运行。故应具备超时运行保护功能：运行时间（应可调）超过时能紧急停止运行。 |
|  |  | 架内人员操作保护 | 架内有人时应自动禁止手摇及电动操作。架内无人能自动解除锁定。液晶屏能显示架内人员的数量。打开该列时允许人员提前进入架体以提高操作效率。其它运动情况下的人员进入，如果有挤压可能，则停止运行。 |
|  |  | 拉杆保护 | 在架体摇出最大距离的一个门限（可调）后，能自动锁定架体不能手摇。此时电动操作只允许关闭操作。 |
|  |  | 故障状态保护 | 故障时，自动禁止电动操作。故障列信息能显示在液晶屏上。 |
|  |  | 到位开关失效保护 | 由于没有任何传感器可确保终身使用范围内的故障率为0，在大量及长时间使用时，几乎一定会有故障。当接近（到位）开关失效时，不会产生大的冲击并能及时停止运行。 |
| 10 | 网络管理及智能化 | 档案定位 | 查找到的档案位置信息能以3D图形化的直观方式显示。定位显示到最小单元。在人员进入架体时能以语音提示档案放置位置。 |
|  |  | 架体同步及分区监控 | 设备运行状况能动态显示在管理软件上。静止时，即使人员在现场手摇操作也能在管理软件上同步显示当前架体位置状态。 对多个团体的架体状态监控可采用可灵活选择的分区监控方式（类似于视频监控的分屏显示）进行。 |
|  |  | 档案管理基本功能 | 支持无线局域网下的查询及权限操作。 多用户权限管理功能：不同用户登录具备不同权限,支持用户的分区权限以及按档案类型的权限管理。 档案自动备份及还原功能。 单位档案的借出、归还及统计功能。 档案编辑、查询、录入、转移、删除等功能。 远程架体控制及温湿度统计分析功能。 具备档案数据的EXCEL、XML导入及导出功能。 电子文档查阅及管理功能。 具备打印机、扫描仪、高拍仪、条码及RFID等设备的支持。 |
|  |  | 架体存放目录查看 | 任意列均可在操作液晶屏上图形化方式点击查看该列某位置存放的档案目录及状态（在库、借出、注销等） |
|  |  | 网络故障定位 | 提供类似TCP/IP网络下的探测及监听等常用网络管理功能，以便于故障查找。 |
|  |  | 支持基于条码及RFID下的无序存放、有序管理及盘点 | 支持便携式设备通过无线方式与10寸以上的平板电脑提供基于条码及预留RFID下的档案无序存放、有序管理及盘点功能。平板电脑便于交互且具备档案查询、开架等常用操作。 |
| 11 | 3D图形化操作 | 无论操作架体还是进行档案管理（录入、查询等），均可在实景3D地图上进行图形化操作。 | 用户可在3D库区地图上进行完全图形化方式的操作。通过鼠标移动及点击方式对所见架体进行打开、关闭等操作。并能选定特定格位进行图形化下的档案编辑、查询、录入等管理工作。 |
| 12 | 架体保密锁定 | 管理员通过密码认证锁定及解锁架体 | 管理员可通过固定列液晶屏、管理软件、平板电脑等智能设备进行密码认证后锁定及解锁架体。架体锁定后自动禁止手摇及电动操作。 |
| 13 | 温湿度超限告警 | 温湿度显示及超限告警 | 所有列液晶屏上可显示当前温湿度值。在温湿度超限时能自动播放告警音，并在所有列液晶屏上用图文方式给出提醒。 |
| 14 | 温湿度趋势曲线显示 | 能查看最近12小时以上的温湿度趋势曲线 | 用户在固定列液晶屏上能查看最近12小时以上的温湿度趋势曲线，并具备缩放显示功能。 |
| 15 | 库房LED显示屏接口 |  | 支持高亮LED数码显示屏的库房信息提示 |
| 16 | 操作记录追溯 |  | 管理员及用户对架体的操作记录均保留在本地，从而不受管理计算机开关机影响。可查看10年内每日操作记录，操作记录包括时间及操作的类型，即使手摇架体也记录在案。具备全月每日操作次数曲线及全年各月的直方图操作次数统计分析。 |

十、智能系统主要配置明细表

| 部件 名称 | 部件配置 | 规 格 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电气 传动 | 无刷电动机 | 24V，120W |  |
|  | 电感式行程开关 | 8mm |  |
| 主控板 | 嵌入式系统控制板 | 整个团体架体控制 |  |
|  | 架体运行控制主板 | 移动列运行控制 |  |
|  | 彩色触摸液晶屏 | 固定列12寸，移动列8寸 |  |
|  | 温湿度传感器 | 温度：±0.5℃。 湿度：±3.5% |  |
| 显示 部分 | 数字显示板 | 高亮数码显示 |  |
| 红外线检测 | 架内红外对射器 | 10米距离 |  |
|  | 架内人员检测传感器 | 准确计数架内人员数量 |  |
| 开关 电源 | 24V开关电源 | 24V,250W |  |
| 独立语音提示 | MP3音质的独立语音提示 | MP3音质，音量可调 |  |
| 架内 照明 | LED照明 | 24V，12W |  |
| 电缆 | 电缆 | RVV4×0.5等 |  |

样品要求（不提供样品，视为无效响应。）

### 轨道小样一根，尺寸长300mm，样品尺寸±1mm。

### 底框小样一套（采用分段式组装对接，整体为框架，可不带智能部分传动系统）,尺寸长800mm×宽500mm，样品尺寸±1mm。

### 成型立柱小样1根  尺寸长1000mm，样品尺寸±1mm。

### 档棒小样1根  尺寸长300mm，样品尺寸±1mm。

### 门板小样1块（含φ8mm门栓，门孔消声防护塑料件一套，可不带锁）： 尺寸宽420mm×高1060mm ，样品尺寸±1mm。

### 顶板小样1块，尺寸长600mm×宽500mm，样品尺寸±1mm。为更直观了解部件工艺结构，要求提供未喷涂裸板顶板。

## 附件2：

# 库房环境控制系统系统基本功能要求

## 平台要求

★系统需基于C#、JAVA开发，跨平台，支持Windows等操作系统且安全可靠，避免因系统漏洞而产生的风险，大大增强了系统的可靠性和安全性。具有告警管理、数据记录、设备管理、画面分割、组态界面管理、门禁管理、专家知识诊断库等功能。（竞标时提供可证明该平台要求内容的软件测试报告的复印件并加盖竞标人公章）

## 界面管理

- ★2D界面管理：系统可提供2D组态界面，管理者可根据实际需求快速调整修改界面。绘制库房平面结构，绑定监控设备测点。

- ★导航节点树管理：可在监控系统界面的导航节点树中搜索设备名称，快速找到需要查看的设备，并跳转至指定设备监控页面。

- ★界面轮询：系统可设定指定的画面按预定好的顺序、时间间隔轮询。当无人操作时，系统显示的界面按轮询设定的方式跳转画面。当手动操作时，界面轮询自动停止，直到手工再次启动。（竞标时提供可证明支持2D界面管理、导航节点树管理、界面轮询的软件测试报告的复印件并加盖竞标人公章）

## 设备管理

- 设备扩展方便：支持上万种设备通讯协议和协议扩充、支持按模版快速添加部署设备、在线添加设备。设备工作模式有正常、维修、调试、停用，维修模式用于设备维修时使用，能监测设备故障状态，能不报警通知；调试状态，只监测设备运行数据，不分析是否有故障；停用状态，对于暂时不需要监控的设备就设为停用状态。可以根据现场情况增加设备、删除设备、修改设备，及对所监测的设备的监控参数和报警参数的增加、删除和修改；实时监测设备的运行参数、运行状态、故障状态。调整设备的运行参数、控制设备的启动和停止。

- 设备故障处理：添加设备时填入相应的设备信息和专家处理意见。当设备出现报警时，系统在报警的同时还会提示故障处理的专家意见，以便管理员及时快速准确的处理设备故障问题，保证库房的安全运行。

- ★系统支持门禁管理，具备发卡授权、记录查询功能。（竞标时提供可证明系统支持门禁管理的软件测试报告的复印件并加盖竞标人公章）

- ★系统支持视频管理，具备实时预览图像、录像功能。（竞标时提供可证明系统支持视频管理的软件测试报告的复印件并加盖竞标人公章）

## 通讯管理

- ★支持RS232/RS485总线、TCP、OPC等标准协议和接口。客户端与服务端的网络连接状态、数据交换信息；服务端实时有效的检测到系统与分散于不同区域的网络数据采集单元的网络连接状态，系统与各个网络数据采集单元之间的通讯是否正常及数据交换情况。系统与所有监测设备的通讯状态及通讯原始数据等。根据所连接的设备情况，远程配置各个网络数据采集单元的每个通讯端口的通讯参数。

- ★误码分析和过滤：系统可对通讯数据进行误码分析和过滤，包括对地址进行冲突检查、特征码检查，发现异常数据自动过滤掉。

（竞标时提供可证明系统支持RS232/RS485总线、TCP、OPC等标准协议和接口、误码分析和过滤的软件测试报告的复印件并加盖竞标人公章）

## 数据管理

系统支持灵活多样的数据存储方式，用户可根据应用场景灵活配置；具有完善的数据记录功能；支持专家知识库。

- ★数据记录：支持查询包括但不限于设备数据历史记录、控制记录、报警记录、报警升级记录、系统操作记录、报警电话记录、报警邮件记录、报警短信记录、报警微信记录、门禁刷卡记录。

- ★数据存储：存储方式包括但不限于按设置的时间点进行的定点存储、根据数据的波动和波动幅度配置的幅度存储、报警产生时触发的报警存储、按设定的时间间隔进行的间隔存储。

- ★专家知识库：系统具备专家知识库，当有告警产生时刻关联知识库提示历史纪录的故障产生的原因及处理方法。

（竞标时提供可证明系统支持数据记录、数据存储、专家知识库的软件测试报告的复印件并加盖竞标人公章）

## 安全管理

- ★权限管理：无论是客户端和服务端，系统都提供了有效用户分级管理机制。系统根据不同的操作者划分了不低于5级的操作权限，最低级操作权限只能查看监控数据、无法对系统进行调整、无法对设备进行控制操作，无法退出系统。具有控制权限的操作者可以进行对监控对象发送控制指令，例如：开、关各种设备等；具有系统修改权限的操作者可以对系统所有控件进行属性、参数的修改；最高级的操作权限可以对用户授权，可以修改系统的所有参数，包括系统的运行参数，及对系统数据库进行维护。系统具有非常完善的权限分级管理功能，亦可根据用户实际需求，可对操作者划分不同的操作权限等级划分操作权限，不同的用户只能在自己的操作权限内进行系统的操作。（竞标时提供可证明系统支持权限管理的软件测试报告的复印件并加盖竞标人公章）

- ★双机冗余热备：系统可通过心跳检测机制，进行主备机的数据同步和自动切换，实现双机冗余热备。（竞标时提供可证明系统支持双机冗余热备的软件测试报告的复印件并加盖竞标人公章）

## 控制管理

系统提供了非常灵活的控制方式，可以帮助用户非常及时的实现对设备的保护，以及帮助用户进行节能和延长设备寿命。

- ★手动控制：用户可以通过客户端实现控制设备的启动和停止，调整备参数

- ★报警联动控制：系统提供了有效的联动控制功能，可以设定故障时自动停止产生故障设备的运行，从而实现对设备的有效保护。

- ★数值越限联动：当选定的设备参数大于、小于或等于已设定好的参考值的时候，系统可联动执行已设定好的控制动作，如除湿，空调，空气净化器之间的联动。

- ★数值差越限联动：当选定的两个设备参数的差值大于、小于或等于已设定好的参考值的时候，系统可联动执行已设定好的控制动作，如除湿，空调，空气净化器之间的联动。

（竞标时提供可证明系统支持手动控制、报警联动控制、数值越限联动、数值差越限联动的软件测试报告的复印件并加盖竞标人公章）

## 告警管理

- ★告警方式：系统支持通过界面弹窗、短信、电话、邮件、微信、语音进行告警。

- ★告警阈值上下限过滤：系统可对设备参数告警产生阈值与告警解除阈值分开设置，当某项参数值达到告警阈值时系统产生告警，在该项参数满足告警解除值时才会解除。避免设备参数测量值在阈值临界点来回波动产生的告警风暴。

- ★主从事件过滤：当某个事件（比如停电）产生引发多个设备连续报警形成告警风暴时，系统可设置主从事件策略，如有主、从多项告警事件产生时，系统只报主事件，不报从事件。

- ★告警升级：当告警满足一定的条件时，系统会根据配置的升级条件进行告警升级，告警通知给更高级别的管理人员。升级条件如下：

1)当已产生的告警事件持续了一段时间，告警自动升级，该时间由用户自定义。

2)当已产生的告警事件所对应的具体参数值在超过告警阈值的条件下，又超过了一个新的阈值时，告警自动升级，新的阈值由用户自定义。

- ★防误报机制：当告警产生后，系统应经过多次告警确认、误码诊断，当同时满足触发报警的多个条件时才触发报警。

- ★告警确认：支持单条或批量告警确认，用户可输入告警相关的确认内容。系统对已经产生的告警按照已确认、未确认、已解除未确认三种状态分类显示。告警确认后可以选择是否对之后的短信、电话、邮件通知进行屏蔽。

- ★告警分组：系统可自定义告警组，把多个事件分在一个告警组里，每个告警组可独立配置联动以及通知用户组。

- ★解除延迟过滤：当短时间内频繁产生和解除告警时，通过设置解除延迟时间可保证在自定义的时间内只产生一次告警。

- ★波动触发告警：系统可设置数据波动变化幅度上下限值，当数据波动变化幅度超限时进行告警。

- ★无波动数据告警：对于应该会有产生波动的数据，系统可设置一个时间段，当超过设置的时间段数据没有波动变化时产生告警。

- ★组合条件告警：系统可设置当某一个事件满足组合条件时产生告警，不全部满足组合条件不产生告警。

（竞标时提供可证明系统支持的告警方式、告警阈值上下限过滤、主从事件过滤、告警升级、防误报机制、告警确认、告警分组、解除延迟过滤、波动触发告警、无波动数据告警、组合条件告警的软件测试报告的复印件并加盖竞标人公章）

## 报表管理

在窗口中可以查询指定时间范围内的报警记录，可以查看到报警发生的时间、等级、名称、编号、及发生报警时的变量值及原因分析和处理方法等信息，系统将所保存的历史数据、操作记录、事件日志生成各种报表进行管理，可针对监控对象形成独立的报表，亦可对所有的监控对象生成整体的统计报表，并具有打印功能。

★系统支持配置自动生成日报表、周报表以及手动导出报表功能。

（竞标时提供可证明系统支持自动生成日报表、周报表以及手动导出报表功能的软件测试报告的复印件并加盖竞标人公章）

## 短信管理

- ★短信查询：系统支持通过短信查询告警信息和设备参数。

- ★健康短信通知：系统支持根据用户需要设定具体时间，将预先设定好的设备测点参数、状态或告警事件信息通过短信的方式发送给指定的运维人员，以便运维人员了解系统健康情况。

- ★双短信猫备份：采用短信猫方式进行故障短信告警时，系统支持短信猫的双击冗余热备功能。配置一主一备两台短信猫设备，分别接入到监控服务器不同的COM口。系统通过发送特征编码检查短信是否正常发出，当主短信猫故障或余额不足导致停机不能正常工作时，可以通过备用短信猫发送短信。发送短信支持PDU和UCS2两种模式编码。支持对短信猫的自动复位和断电复位功能。

- ★短信控制：在系统预设号码后，可通过预设的号码实现对设备的控制。

- ★短信布防和撤防：在系统预设号码后，可通过预设的号码进行一键布防与撤防。

（竞标时提供可证明系统支持短信查询、健康短信通知、双短信猫备份、短信控制、短信布防和撤防的软件测试报告的复印件并加盖竞标人公章）

## 手机APP

手机APP移动终端支持最新Android和iOS系统，可智能手机设备上通过APP方式访问监控系统，实现用户无需进入库房监控中心，只需远程通过智能手机登录监控系统即可实时了解和管理库房设备。

- ★移动监控：通过手机APP查看设备实时监控数据，接收实时报警，查询历史记录。

- ★移动巡检：通过手机APP进行移动巡检，可下载执行巡检任务，录入巡检数据并上传巡检结果。

- ★移动运维：通过手机APP进行移动运维，可接收运维工单并对工单进行处理，可记录处理过程及结果并上传。

（竞标时提供可证明系统支持移动监控、移动巡检、移动运维的软件测试报告的复印件并加盖竞标人公章）

上述带★的所有功能用一份检测报告证明。

## 库房环控系统清单如下：

| 序号 | 货物名称 | 规格（mm） | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 库房环境控制系统 |
| 一）温湿度监测 |
| 1 | 温湿度传感器 | 输出方式 ：RS485接口 工作电压： 12VDC（6V～15VDC） 温度范围： -20℃～80℃ 或 -4℉～176℉ 湿度范围 ：0～100%rh 温度误差： <±0.5℃，在25℃时测试。 湿度误差： <±5%RH， 在25℃时测试。 物理接口 ：RS485 传输距离： 1200m，屏蔽双绞线。 地址范围： 1-254, 通过按键设置。 通信协议： MODBUS-RTU协议 波特率： 2400, 4800, 9600可选择，默认设置9600bps； 数据格式 N, 8, 1； EFT(脉冲群) ：差模±2KV ESD(静电) ：接触放电±6KV ，空气放电±8KV ★竞标时提供温湿度传感器CE认证证书、校准证书的复印件并加盖竞标人公章。 ★竞标时该设备应通过低功耗检测，即正常工作状态下功耗不超过0.5W，提供检验报告的复印件并加盖竞标人公章。 | 3 | 个 |
| 2 | 温湿度监控软件接口 | 可控制并管理各库房温湿度，可动态显示各库房温湿度值、可设定温湿度控制范围、可绘制各库房的温湿度历史曲线、手动/自动切换功能界面图、动态显示各设备运行状态、温湿度变化曲线、报表打印等功能 | 1 | 套 |
| 二）空调监测 |
| 1 | 普通空调控制器 | 输入电源：7.5V～15VDC，额定：12VDC 功耗：平均电流小于20mA 温度范围 ：-10℃～50℃ 湿度范围： 10%～90%RH 遥控发射通道： 1 存储命令数： 64/32 载波频率： 30KHz～50KHz可设定，出厂默认38KHz 遥控距离： 5～10米 空调运行电流 ：0～20A 空调运行状态：实时检测空调工作状态 测量范围 ：-20℃～70℃ 测量精度 误差：<±0.5℃，在25℃时测试 接口方式 RS485 通信协议 标准MODBUS RTU协议 通信速率： 9600、4800、2400bps可选择，默认9600bps； 地址设置： 0～255，默认1； EFT ：差模±2KV ESD ：接触放电±6KV ，空气放电±8KV ★竞标时提供空调控制器CE认证证书的复印件并加盖竞标人公章。 ★竞标时该设备应通过低功耗检测，即正常工作状态下功耗不超过2W，提供检测报告的复印件并加盖竞标人公章。 ★竞标时此设备应通过电源适应性检测，即在DC11-13V的电压范围内可正常工作，提供检测报告的复印件并加盖竞标人公章。 | 1 | 个 |
| 2 | 空调监控软件接口 | 系统可实时监控库房空调运行的状态，设定空调运行时间，并与温湿度监测子系统进行联动控制，当库房温度过高时，可联动空调开机调节温度达到降温效果，当空调控制命令与运行状态不符或有其他异常时，系统产生报警，并通过电话、短信、邮件、多媒体语音等多种方式通知管理人员。 | 1 | 套 |
| 三）恒湿消毒净化一体机监测 |
| 1 | 智能恒湿消毒净化一体机 | "电源：～220V/50Hz 除湿量（30℃ RH80%）：90L/D 除湿机功率：1650W 除湿机适用环境温度：5～38℃ 制冷剂/加注量：R22/800g 加湿量：1-3Kg/h 加湿机功率：130W 加湿机适用环境温度：1～40℃ 净化方式：负离子 控制方式：7寸屏 远程控制：有 外形尺寸 ( mm )：650*420*1620mm | 1 | 台 |
| 2 | 一体机监控接入授权 | 对一体机进行接入实现实时监控 | 1 | 只 |
| 3 | 加水推车 | 定制 | 1 | 台 |
| 4 | 一体机监控软件接口 | 系统可通过智能接口实时监测恒湿消毒净化一体机的运行参数和状态，可与温湿度系统联动控制调节库房湿度和空气质量，当一体机有故障或报警时，系统产生报警，并通过电话、短信、邮件、多媒体语音等多种方式通知运维人员。 | 1 | 套 |
| 四）区域漏水监测 |
| 1 | 区域漏水控制器 | 反应时间：≤2S 检测距离：500 米 产品尺寸：84*38*58.5mm 存储温度：-20 oC 至 60 oC 工作温度：-10 oC 至 50 oC 湿度：5%到95%RH（无冷凝） 供电：DC 9~30V 特点：1 组，常态断开或常态闭合 通信接口：RS485 竞标时提供区域漏水控制器CE认证证书的复印件并加盖竞标人公章。 ★此设备在GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验》标准下，通过电源适应性试验检测,即在DC 12V±10%下控制器可以正常工作，竞标时提供检测报告的复印件并加盖竞标人公章。 ★此设备在GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验》标准下，通过输出抗阻试验检测，即在DC 12V下控制器正常报警时，阻值小于50Ω，竞标时提供检测报告的复印件并加盖竞标人公章。 ★此设备在GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验》标准下，通过高温运行检测，即在环境温度为50℃时，设备通电可正常运行至少20分钟，竞标时提供检测报告的复印件并加盖竞标人公章。 ★此设备在GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验》标准下，通过功率统计试验检测，即在工作电压DC12V下，设备工作20分钟内的平均功率不大于1.0W，竞标时提供检测证书的复印件并加盖竞标人公章。 | 1 | 台 |
| 2 | 防水接线盒 | 160*160*90（mm） | 1 | 只 |
| 3 | 5米区域漏水感应线 | 线缆直径： 4.5mm 检测导线内阻：5欧姆/100m 电缆颜色：（骨架） 橙色 最大暴露温度：85℃ 报警泄漏量：线缆接触液体最小2cm； ★竞标时提供漏水感应线CE认证证书的复印件并加盖竞标人公章。（原件备查） ★此设备在GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验》标准下，通过高温运行检测，即在环境温度为50℃时，设备通电可正常运行至少20分钟，竞标时提供检测报告的复印件并加盖竞标人公章。 | 1 | 根 |
| 4 | 漏水固定胶贴 | 用于固定感应线和跳接线，由泡沫胶及ABS塑料组成，长：30mm,宽20mm | 1 | 套 |
| 5 | 区域漏水接口 | 实时监测漏水状态，漏水画面弹出功能，短信报警功能 | 1 | 套 |
| 五）消防监测 |
| 1 | 烟感探测器 | 工作电压：DC12V 静态电流：≤2mA 报警电流：≤10mA 工作温度：-10℃～+50℃ 工作湿度：≤95%RH 报警方式：联网输出 / LED指示报警 监测面积：20平方米 灵敏度等级：1级 报警输出：继电器输出（常开、常闭可选） | 2 | 个 |
| 2 | 消防检测接口 | 当任意有火警信号时，系统给出最高级别的报警。系统立刻弹出相应的报警窗口，与门禁系统联动，打开所有的门禁锁，以便逃生。监控主系统立刻弹出相应的报警界面窗口，同时监控主机自动拨打预设电话，实现电话语音报警，同时可实现短信、声光、邮件报警，通知值班人员或相应的主管人员。 | 1 | 套 |
| 六）空气质量监测 |
| 1 | 空气质量检测变送器 | 工作温度范围：-10 ~ 50℃ 工作湿度范围：0 ~ 95%RH 储存温度范围：-20 ~ 60℃ 电源输入：DC 12~24 电流消耗：平均值为350mA,峰值为600mA 信号输出：Modbus RS485，9600bps，1个起始位，8个数据位，1个停止位，无校验位(可选wifi，ZIGBEE，TCP/IP） 尺寸：450g/133mm×133mm×39mm PM2.5颗粒物浓度测量 0~500µg/m3 ﹤±15µg/m3±10%读数 光学散射方式 PM10颗粒物浓度测量 0~1000µg/m3 ﹤±15µg/m3±10%读数 光学散射方式 温度测量 -20 ~ 80℃ ±0.5℃ 电容式测量 湿度测量 0 ~ 100%RH ±3%RH 电容式测量 挥发性异味检测（VOC气体） 0~10ppm ±10% FS 半导体 CO2检测 400~4000ppm ±75ppm±5%读数 红外检测 | 2 | 台 |
| 2 | 工业电源 | 提供DC24V的工作电压 直流电压：24V 额定电流:1.5A 电流范围:0~1.5A 额定功率:36W 纹波与噪声：150mvp-p 电压调整范围：21.6~28.8V 电压精度：土1.0% 线性调整率：土0.5% 负载调整率：土0.5% 启动、上升时间：1000ms，30ms，230VAC 工作温度：－30～＋70C 工作湿度：20～90％RH，无冷凝 储存温度、湿度：40－＋85℃，10～－95％RH，无冷凝 温度系数：±03%C(0~50C) 耐振动：10－5005610分钟／周期，X、Y、2各60分钟 过电压等级：Il：根据EN61558，EN50178，EN60664－1，EN62477－1；海拔可高达2000 | 1 | 个 |
| 3 | 空气质量检测接口 | 通过在库房的重要位置安装多参数气体检测变送器，系统通过多参数气体检测变送器输出的RS485接口接入到串口服务器上，再通过内部网络以TCP/IP方式将数据传输到监控服务器上，实现对库房内空气质量的实时监测。 | 1 | 套 |
| 七）红外报警监测 |
| 1 | 红外探测器 | 探测方式： 双元红外+微波+人工智能 微波频率 ：10.525GHz 工作电压 ：12VDC 消耗电流 ：25mA 自动温度补偿 ：支持 脉冲计数可调 ：支持 状态报告： 支持 防拆报警 ：支持 防伪装 ：支持 报警输出：常闭，50mA/30VDC 防拆接口：常闭，50mA/30VDC 防宠物： 25kg 抗白光干扰： >9000LUX 安装方式： 吸顶式 安装高度： 1.8m-2.4m 外观尺寸： φ110×40mm | 1 | 台 |
| 2 | 开关量采集模块 | 输入通道：16路 隔离：无 隔离电压：无 数字电平： 0 +2V max 数字电平：1 +4 to +30V 输入阻抗：820 ohms 电源输入：+10V to +30V DC 功耗：0.9W 输出：RS-485 ★竞标时提供开关量采集模块CE认证证书的复印件并加盖竞标人公章。 ★此设备在GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验》标准下，通过高温运行检测，即在环境温度为50℃时，设备通电可正常运行至少20分钟，竞标时提供检测证书的复印件并加盖竞标人公章。 ★此设备在GB/T 34094-2017《信息技术设备功耗测量方法》标准下，通过低功耗检测，即在工作电压DC12V下，设备工作20分钟内的平均功率不大于250mW，竞标时提供检测证书的复印件并加盖竞标人公章。 | 1 | 台 |
| 3 | 红外报警检测接口 | 系统可任意设置时间段进行撤防和布防，在布防时间段内，当有非法闯入时，监控主系统立刻弹出相应的报警界面窗口，并可联动摄像机进行录像，同时监控主机自动拨打预设电话，实现电话语音报警，同时可实现短信、声光、邮件报警，通知值班人员或相应的主管人员。 | 1 | 套 |
| 八）门禁监控 |
| 1 | 联网型双门双向控制器 | 脱机管理门数：双门； 单机可授权注册卡：5万张、默认2万张； 脱机存储记录数：60000条进出、事件记录、1500条系统记录； 通讯方式：TCP/IP； 工作电源 ：9~24V； 读卡器输入格式 ：Wiegand 26-66bit； 竞标时提供联网型双门双向控制器CE认证证书的复印件并加盖竞标人公章。 ★此设备在GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验》标准下，通过高温运行检测，即在环境温度为50℃时，设备通电可正常运行至少20分钟，竞标时提供检测证书的复印件并加盖竞标人公章。 ★此设备在GB/T 34094-2017《信息技术设备功耗测量方法》标准下，通过低功耗检测，即在工作电压DC12V下，设备工作20分钟内的平均功率不大于1.5W，竞标时提供检测证书的复印件并加盖竞标人公章。 | 1 | 台 |
| 2 | 多门门禁箱 | 尺寸：350*295*78.5mm，带门禁12V/8.5A专用电源 | 1 | 台 |
| 3 | ID读卡器 | 适用卡片：EM 感应距离：5-10cm(EM) 读卡时间：100ms 耗电功率：Avg.300mA 通讯方式：WG26/WG34/RS485 传输距离：80M/80M/1000M 抗静电干扰：±2.5KV 工作电压：9~24VDC(200mA) 操作温度：0℃~65℃ 相对湿度：5%~95% 内建收发天线：有 内建看门狗：有 防水：IP65 平均电源消耗：440mA±5% 环境温度：0℃~65℃ 环境湿度：5%~80%RH ★竞标时提供读卡器CE认证证书的复印件并加盖竞标人公章。 ★此设备的记录卡最远感应距离应不小于6.5CM，，竞标时提供检测证书的复印件并加盖竞标人公章。 ★此设备在GB/T 34094-2017《信息技术设备功耗测量方法》标准下，通过低功耗检测，即在工作电压DC12V下，设备工作20分钟内的平均功率不大于800mW，竞标时提供检测证书的复印件并加盖竞标人公章。 | 2 | 台 |
| 4 | 双门电磁锁 | 工作原理：通电、磁感应上锁、断电开锁 工作电压：12V DC或24VDC 工作电流：12V /480mA *2或24V/240mA*2 门状态信号输出：有 最大拉力：280kg（600Lbs）*2直线拉力 产品重量：4KG 锁体尺寸：L500× W47× H26(mm) 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门 | 2 | 把 |
| 5 | L型电磁锁支架 | 安装类型： 防火门/明装型； | 2 | 个 |
| 6 | 开门按钮 | 工作温度：0℃-50℃ 产品材质：ABS+金属 工作方式：点动型 产品安装：不用配套86型底盒安装 | 2 | 个 |
| 7 | ID感应卡 | 工作频率：125KHz 尺寸大小：85.6x54x0.80mm 材质：ABS塑料+金属芯片 感应距离：≤5cm | 20 | 张 |
| 8 | 门禁监控接口 | 实时监测门禁出入情况，与视频监控系统联动，出现报警弹出相应视频画面，并以短信、声光等形式报警 | 1 | 套 |
| 九）视频监控 |
| 1 | 400万红外半球高清网络摄像机 | 400万（2560*1440）1/3”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机 红外距离： 20-30米 支持POE | 4 | 个 |
| 2 | 16路POE网络硬盘录像机 | 1U380机箱 IP存储/嵌入式处理器 16路H.265、H.264混合接入 160M接入/160M存储/80M转发 1个HDMI、1个VGA，同源输出，HDMI支持4K，VGA支持2K显示 4路1080P解码 1个千兆网口/16个百兆网口/2个USB2.0 Smart 2.0/ANR/智能检索/浓缩播放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 | 1 | 台 |
| 3 | 4TB监控级硬盘 | 64MB(6Gb/秒 NCQ)/5900RPM/SATA3 | 1 | 块 |
| 4 | 视频监控接口 | 支持实时图像监控，图像缩放功能，画面分割和视频自动循环功能，具有数字硬盘录像本地存储及其回放功能和自维护功能，应支持远程调用实时视频、历史视频查询。 | 1 | 套 |
| 十）中心平台 |
| 1 | 嵌入式监控主机 | CPU:酷睿i5-6360U 双核四线程 2.0GHz 内存:8G DDR4-2133 硬盘：500G 网口：2路10/100/1000以太网口 串口：2路RS232，6路RS485 I/O口：6路DI，2路DO 8路DC12V接口，支持外接传感器供电 USB：3路 输入电源：2路AC220V 尺寸：440*280*44mm 标准19寸1U机架式 | 1 | 台 |
| 2 | 液晶显示器 | 面板类型：TN 面板尺寸：22英寸 屏幕比例：16:9 最佳分辨率:1920×1080 刷新率:60Hz 响应时间:5ms 点距:0.24825mm×0.24825mm 色数:16.7M 亮度:200cd/m2 对比度:20000000：1 (动态） 可视角度:90°/65°(CR≥10) | 1 | 台 |
| 3 | 8口串口服务器 | 提供8路RS-485/422 支持Telnet和Web等多种配置形式 支持Sever和Client工作模式 支持Windows串口驱动程序模式 支持TCP、UDP、ARP、ICMP和DHCP协议 支持所有Windows Native COM和网络中断自动恢复连接功能 支持过网关，跨路由通信 拥有易于使用、可用于批量安装的Windows配置工具 工业设计，IP30防护等级 无风扇、低功耗设计 工作温度范围：-40-75℃ ★竞标时提供8口串口服务器CE认证证书的复印件并加盖竞标人公章。 ★此设备通过低功耗检测，即在工作电压DC12V下，设备工作20分钟内的平均功率不大于2W，竞标时提供检测报告的复印件并加盖竞标人公章。 ★此设备应通过电源适应性检测，即在DC11-13V的电压范围内可正常工作，竞标时提供检测报告的复印件并加盖竞标人公章。 | 1 | 台 |
| 4 | 8口全千兆以太网交换机 | 固定端口：8个10/100/1000Base-T以太网端口 固定端口属性：连接器类型：RJ-45 支持10/100/1000Mbit/s传输速率 支持半双工、全双工、自协商工作模式 支持MDI/MDIX自适应" 交换容量：16Gbps 转发能力：12Mpps 交换模式：存储转发模式 MAC地址容量：4K 外形尺寸（长×宽×高）：266 mm × 162 mm× 44 mm 输入电压：100-240V AC | 1 | 台 |
| 5 | 全网通短信报警模块 | 支持低功耗模式，包括休眠模式和定时开关机模式 采用金属外壳，保护等级 IP30。金属外壳和系统安全隔离，特别适合于工控现场的应用 标准RS232串口 宽电压输入（DC 5-35V） 串口内置15 KV ESD保护 SIM/UIM卡接口内置15KV ESD保护 外形尺寸：75x50x16 mm 提供电话报警设备CE认证证书、检测报告的复印件并加盖竞标人公章。 此设备在GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验》标准下，通过高温运行检测，即在环境温度为50℃时，设备通电可正常运行至少20分钟，提供检测证书的复印件并加盖竞标人公章。 此设备在GB/T 34094-2017《信息技术设备功耗测量方法》标准下，通过功耗检测，即在正常运行条件下，设备平均功耗不大于0.5W，提供检测证书的复印件并加盖竞标人公章。 | 1 | 台 |
| 6 | 监控箱 | 监控工程专用，采用0.8mm厚优质冷轧钢板，经冲压、折弯、焊接、打磨、酸洗、除油除锈、磷化、静电喷涂等工艺处理 长*宽*高：480*380*110mm | 1 | 个 |
| 7 | 工业电源 | DC12V/3A | 1 | 个 |
| 8 | 12U壁挂网络机柜 | 高635*宽600深450 材料：SPCC优质冷轧钢板 轮子：带滚轮 配件：层板1块，螺丝1包，风扇1个，排插1个 | 1 | 台 |
| 9 | 43寸液晶显示器 | 2K液晶屏 | 1 | 台 |
| 10 | 监控系统主软件 | 空调组态软件、温湿度组态软件、恒湿净化消毒控制组态软件、漏水监控组态软件、智能设备组态软件、声光报警系统，系统支持在2D/3D电子地图上显示每个设备的运行状态。无缝融合集成温湿度控制、制冷控制、加湿控制、除湿控制、灭菌控制等，集中监控数据流、视频流，非链接外部程序方式集成。采用物联网平台专利技术，实现实时数据采集，准确的设备控制和多种远程告警管理。根据库房温湿度情况实现库房节能管控，动态调整群控制冷系统，除湿系统，加湿系统，节约富余制冷量，确保库房档案处于安全工作环境内。 竞标时提供监控平台主软件的软件著作权、软件登记证书、软件测试报告的复印件并加盖竞标人公章。 | 1 | 套 |
| 十一）管线等辅材 |
| 1 | 线材、管材 | 含超五类网线、4芯带屏蔽通讯线、3芯电源线、DN25镀锌线管、4分金属编织进水软管、6分溢水胶管、10mm排水软管 | 1 | 批 |
| 2 | 采集箱辅材 | 含安装底盒、扎带、电工胶、管扣、线扣、网线头等辅材 | 1 | 批 |

附件3：

# 柜式七氟丙烷气体灭火系统技术参数

| 序号 | 项目名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 120L柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 七氟丙烷灭火装置柜体： 1.适用产品型号：GQQ120/2.5；2.灭火剂瓶组容积（L）：120；3.外型尺寸（mm）：550×490×1900；4.颜色：阳光色；5.门锁样式：隐形把手式门锁 灭火剂储瓶： 1.适用产品型号：GQQ120/2.5；2.公称工作压力：4.2MPa；3.公称容积（L）：120；4.贮存压力：2.5MPa；5.最大充装密度：1.12kg/L；6.钢瓶内直径：Φ350mm 容器阀： 1.适用产品型号：GQQ120/2.5；2.产品型号：QRF40/4.2；3.工作压力：4.2MPa；4.开启方式：气、自动 电磁驱动装置： 1.产品型号：QDQ90N；2.工作压力：DV24V；3.驱动力：90N 柜式喷嘴： 1.适用产品型号：GQQ120/2.5；2.产品型号：QPT48#/40；3.结构尺寸：12-φ11mm；4.材料类别：铜合金（铅黄铜HPb59-1） 信号反馈装置： 1.适用产品型号：QXF0.45/4.2；2.工作电压：DC24V；触点容量：5A；3.动作圧力：0.45±0.045MPa 高压软管： 1.使用产品型号：GQQ120/2.5；2.弯曲半径：400mm；3.规格：DN40*650mm；4.公称压力：4.2MPa 含七氟丙烷灭火剂312kg | 套 | 3 |
| 2 | 0.2泄压装置 | 1.开口尺寸：620*410mm 2.外形尺寸：680*470*100mm 3.墙体预留尺寸：635*420mm 4.泄压面积：0～0.2m2 5.开启压力：1050Pa±50Pa | 套 | 1 |
| 3 | 点型光电感烟探测器 | 1.工作电压：总线24V 2.工作电流：监视状态：＜300uA 报警状态：＜1.5mA 3.工作指示：状态指示灯：巡检时闪烁，报警时常亮 4.外形尺寸：φ100×55mm（带底座） 5.壳体材料：ABS,白色 6.使用环境：室内，温度-10℃—+55℃，相对湿度≤95%（40℃±2℃无凝露） 7.编码方式：通过编码器可进行电编码，地址编码1-324任选 8.接线方式：无极性二总线制 | 个 | 4 |
| 4 | 点型感温火灾探测器 | 1.工作电压：总线24V 2.工作电流：监视状态：＜300uA 报警状态：＜1.5mA 3.工作指示：状态指示灯：巡检时闪烁，报警时常亮 4.外形尺寸：φ100×56mm（带底座） 5.壳体材料：ABS,白色 6.使用环境：室内，温度-10℃—+55℃，相对湿度≤95%（40℃±2℃无凝露） 7.编码方式：通过编码器可进行电编码，地址编码1-324任选 8.接线方式：无极性二总线制 | 个 | 4 |
| 5 | 声光报警器 | 1.工作电压：总线24V，电源DC24V±20% 2.工作电流：监视状态：＜1mA 动作状态：＜120mA 3.工作指示：巡检时闪亮，动作时常亮 4.闪光频率：1Hz-1.5Hz 5.报警音量：80dB-120dB 6.外形尺寸：84×142×66.5mm 7.壳体材料：ABS,红色 8.使用环境：室内（非住宅），温度-10℃—+55℃，相对湿度≤95%（40℃±2℃无凝露） 9.编码方式：通过编码器可进行电编码，地址编码1-324任选 10.接线方式：四线制：信号线+电源线 | 个 | 2 |
| 6 | 紧急启停按钮 | 1.工作电压：24VDC(20VDC-28VDC) 2.工作电流：工作电流≤30mA 3.触电容量：＜2A/24VDC 4.外形尺寸：90×90×35mm 5.壳体材料：SECC（镀锌钢板） 6.使用环境：室内（非住宅），温度-10℃—+55℃，相对湿度≤95%（40℃±2℃无凝露） 7.接线方式：二线制 | 个 | 1 |
| 7 | 放气指示灯 | 1.工作电压：总线24V，24VDC 2.工作电流：静态时：总线耗电：≤500uA 3.报警时：总线耗电电流≤4mA，DC24V消耗电流≤150mA 4.闪光频率：1Hz-2Hz 5.发光字体表面亮度：50cd/㎡-300cd/㎡ 6.点亮与非点亮时间比：≥3:2 7.声压级：75dB-120dB，变调周期：3S-5S 8.外形尺寸：330×135×35mm 9.壳体材料：ABS 10.使用环境：室内（非住宅），温度-10℃—+55℃，相对湿度≤95%（40℃±2℃无凝露） 11.接线方式：四线制 12.编码方式：通过编码器可进行电编码，地址编码1-324任选 | 个 | 1 |
| 8 | 气体灭火控制器 | 智能多区控制器： 1.工作电压：交流输入电压：AC220V±20%,50Hz 2.交流输入功率：≤120W 3.直流备电：DC24V 7.0AH（由两节DC12V7.0Ah串联构成），全封闭免维护蓄电池 4.工作电流：直流24V电流输出电流；长期持续：6A；瞬间（小于3秒）：8A 5.容量：探测器回路数目：1个回路，324个地址点 6.外形尺寸：410×500×132mm 7.壳体材料：A3钢 8.使用环境：室内（非住宅），温度-10℃—+55℃，相对湿度≤95%（40℃±2℃无凝露） 9.接线方式：无极性二线制 24小时无人值守，智能型自动灭火系统。 | 台 | 1 |

二、售后服务及其他要求：

1.竞标报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点、设备安装、配件及附属材料、调试验收等至验收合格所发生的各种费用和售后服务、保险费、税金及其他所有成本费用的总和。

2.免费送货上门，免费现场安装调试至验收合格。

3.质量保证期：1年（自交货并验收合格之日起计）如项目需求表中有其他约定的，从其约定；质保期自竣工验收合格投入使用之日起计，质保期内产品实行三包。在质保期内因设备质量、施工而造成设备损坏，其全部费用由成交供应商负责。质保期满后负责长期及时有效的技术服务，终身维修与升级。

4.供应商保证所使用软件的合法性，任何知识产权纠纷与用户无关。

5.出现设备质量问题，要求供应商在2小时内响应，48小时以内到达现场履行维修服务义务。

三、其他要求：

1.验收要求：根据法律法规规定提供相关产品实行强制标准认证的证书（即“3C认证”）；根据国家节能产品相关规定提供属于节能产品政府采购品目清单强制采购的品目认证证书复印件；根据国家行业标准、响应文件及合同所规定的规格、质量及相关标准、技术规范要求等，由成交供应商向采购人提出验收申请，采购人接到申请后十五个工作日内会同成交供应商组织验收工作。

2.提供的产品的各项性能均符合国家标准和附件的技术要求。

四、交付时间及地点：

1.交付使用时间：自合同签订之日起30日内交付使用。

2.交付地点：采购单位指定地点。

五、合同签订时间及付款方式：

1.签订合同时间：成交通知书发出之日起7日内签订合同。

2.预付款：合同金额的30%，在合同签订生效以及具备实施条件后15日内支付。

3.全部设备完成安装并验收后，采购人收到发票后30日内支付合同金额的65%货款，剩余合同总价的5%货款作为质保金，在质保期满后如无质量及售后服务问题全额退还成交供应商（不计利息）。

# 第四章  政府采购合同书（格式）

贺州市政府采购中心

政府采购合同书

合同名称：

项目编号：

签订合同地点：

签订合同时间：

合同使用说明：签订的政府采购合同必须与本《政府采购合同书》格式（包括内容和结构）一致，不得改变。

合同书 （格式）

合同名称：贺州市人民检察院库房改造硬件设备、库房环境控制系统、柜式七氟丙烷气体灭火系统采购

合同编号：HZZC2020-C1-000599-HZSG

甲方：贺州市人民检察院（采购人）

乙方： 　　　　　　　　　　　　　　（成交供应商）

甲乙双方同意按下述条款和条件签署本合同书（以下简称合同）：

1、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

⑴ 合同基本条款；

⑵磋商供应商提交的竞标函、竞标报价表和售后服务承诺等全部响应文件；

⑶ 采购需求和说明；

⑷ 成交通知书；

⑸ 甲、乙双方商定经贺州市财政局政府采购监督管理科确认后的补充协议。

2、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

3、货物采购和服务内容

本合同所涉及的乙方应提供的货物和服务内容详见《采购需求和说明》中名称                                    数量　　　　　所列内容以及《合同基本条款》。

4、合同金额

根据成交通知书的成交内容，合同的总金额为（大写）：　　　　　　 （¥　　　）人民币。

5、付款条件：

预付款：合同金额的30%，在合同签订生效以及具备实施条件后15日内支付。

全部设备完成安装并验收后，采购人收到发票后30日内支付合同总价的65%货款，剩余合同总价的5%货款作为质保金，在质保期满后如无质量及售后服务问题全额退还成交供应商（不计利息）。

6、交货时间

本合同货物的交货时间在合同的基本条款中有明确规定。即     年    月    日前交清。

7、验收办法

本合同验收办法在合同的基本条款中有明确规定。

8、交货地点及数量

在　　　　　　　　　　　　 ，分 　 次，共  　（台/套）交清。

9、合同生效及其它

本合同一式六份，经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。甲乙双方各执一份，贺州市政府采购中心执二份，贺州市财政局政府采购监督管理科执二份。合同签订起七日内送上述单位备案。

甲方名称及公章：                        乙方名称及公章：

法定代表人                              法定代表人：

或委托代理人：                          或委托代理人：

邮政编码：                              邮政编码：

地    址：                              地    址：

联系电话：                              联系电话：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

合同签订时间：

合同签订地点：

合同基本条款

一、说明

1.1合同基本条款是指采购人（以下简称甲方）和成交供应商（以下简称乙方）应共同遵守的基本原则,并做为双方签约的依据。对于合同的其他条款，双方应本着互谅互让的精神，在谈判中协商解决。

1.2制订《合同基本条款》的依据是：《中华人民共和国合同法》。

1.3政府采购合同以书面方式签订。

二    货物条款

2.1甲、乙双方应将磋商文件、经标文件及磋商小组确认的货物名称、规格型号、技术要求、质量标准、数量、交货安装竣工日期和售后服务内容等作为本条款的基础。

三    货物质量要求及乙方对质量负责条件和期限

3.1乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供安装使用货物配套件所属装置等有关技术文件资料。

3.2乙方提供的货物应有符合国家标准以及本产品的出厂标准的质量检验证明。

四    质量保证

4.1乙方应按磋商文件及投标文件的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

4.2乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《采购需求和说明》中要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，按以下第三种办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的货物款，同时应承担该货物的直接费用(运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等)。

4.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在《采购需求和说明》要求的时间内到达甲方现场。

4.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决，并负责赔偿。

五     验  收

5.1乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

5.2验收标准：

（1）验收小组组成：采购单位及相关单位，如需技术支持，可在专家库中随机抽取两名专家参与验收。

（2）成交供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理列出清单，作为验收小组收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交验收小组。

（3）验收小组对成交供应商所交货物依照磋商文件上的技术规格要求和国家（设备制造国）有关标准进行现场验收，性能达到技术要求的，给予签收。验收不合格的不予签收，造成的一切后果由成交供应商承担。

（4）验收小组发现货物有其他非故意的损坏或质量问题的成交供应商应立即予以更换，不得拒绝和延误，产生的损失由成交供应商负责。如供应商拒绝或延误的，采购单位可解除与成交供应商签订的合同，并按合同要求追究违约责任。

（5）验收小组应在货到指定地点之日起5个工作日内验收完毕，并作出验收结果报告。验收时成交供应商或成交供应商委托代理方必须在现场。

（6）验收小组不按规定验收的，由相关部门追究责任。

5.4乙方负责设备保险、装卸、安装、调试及通过相关部门检测验收，并承担相应费用。

5.5在验收合格前的所有风险和责任均由乙方承担。

六    货物包装、发运及运输

6.1乙方应在货物发运前对其进行满足于运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸要求的包装，以保证货物安全运输到达甲方指定地点。

6.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单等一并附于货物内。

6.3乙方负责将货物安全运送到甲方指定地点，不另收任何费用。

6.4货物在交货前发生的不可预见的风险均由乙方负责。

6.5货物在发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方前48小时通知甲方，以准备接货。

七     交货期及交货方式

7.1交货时间：按《采购需求和说明》规定时间。

7.2交货方式：现场免费安装调试验收。

7.3交货地点：按《采购需求和说明》规定地点交货。

八     付款方式

8.1  本合同以人民币付款。

8.2  付款方式：见合同书。

8.3  付款方式：转账。

九     违约责任

9.1甲方无正当理由拒收、拒付货物款的，甲方向乙方支付合同总额5%的违约金；

9.2乙方所交的货物品种、规格、质量不符合合同规定标准的，甲方有权拒收，并要求乙方按磋商文件和验收意见负责整改，产生的所有费用由乙方自行承担；同时，乙方向甲方支付合同总额5%的违约金；

9.3乙方逾期交付使用时，每逾期1日乙方向甲方支付合同总额3‰的滞纳金。逾期交货超过10天后，甲方有权决定是否继续履行合同；如解除合同，乙方必须退还甲方已支付的所有款项，且乙方应按合同总额5%向甲方支付违约金；

9.4因质量问题延迟交货时，按逾期交货9.3处理。

9.5若经催告拒不进行整改或经整改后仍不符合验收标准的，甲方有权单方解除合同，解除合同按9.3执行。

9.6其它未尽事宜，双方签订合同时按《中华人民共和国合同法》议定。

十    不可抗力事件处理

10.1在合同有效期限内，任何一方因不可抗力事件导致不能按时履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。由于不可抗力事件导致合同的根本目的不能实现时，一方可解除合同。

10.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

10.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十一    仲   裁

11.1双方在履行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按合同事先约定的条款，直接向贺州市八步区人民法院起诉。

十二     合同生效及其它

12.1合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

12.2合同履行中，如需修改或补充合同内容，由双方协商另签署书面修改或补充协议并经贺州市财政局政府采购监督管理科确认后作为主合同不可分割的一部分。

# 第五章  响应文件（格式）

（封面格式）

正/副 本

××××××（磋商供应商名称）

响应 文 件

项目名称：贺州市人民检察院库房改造硬件设备、库房环境控制系统、柜式七氟丙烷气体灭火系统采购

项目编号：HZZC2020-C1-000599-HZSG

供应商：

法定代表人或其委托代理人：

日期：         年     月     日

目  录

（格式自拟）

## 第一部分  商务部分

### 一、竞标函（格式）

致：贺州市政府采购中心

根据贵方          项目磋商文件，项目编号           ，我方    （供应商名称）   提交下述文件正本一份，副本三份。

一、磋商保证金交纳证明

二、报价表

三、售后服务承诺书

四、供应商资格证明文件和货物合格证明文件

五、技术规格偏离表

以及在本次采购活动中必须提供的其他文件。

据此函，我方宣布同意如下：

按磋商文件《项目需求及说明》和报价表，磋商总报价（大写）                        元人民币（¥                            ），交付期：自合同签订之日起30日内交付使用。

1.我方同意在        年    月    日（供应商须知规定的开标日期）起遵循本响应文件，并在磋商有效期满之前均具有约束力。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.我方根据磋商文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

4.我方已详细审核磋商文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

5.如果在竞标截止时间后的竞标有效期内撤回竞标或者有其他违约行为，贵方可不退还我方的磋商保证金。

6.同意向贵方提供贵方可能要求的与本竞标有关的任何数据或资料。

7.我方完全理解贵方不一定接受最低报价的供应商为成交供应商。

8.若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的规定，知悉作为政府采购供应商应负的法律责任。

与本竞标有关的正式通讯地址为：

供应商名称：

地址：                                 邮政编码：

电话、传真：

开户名称：

开户银行：

账号：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

供应商盖公章：

日  期：

注：未按照本竞标函要求填报的竞标函将被视为非实质性响应竞标。

### 二、磋商保证金交纳证明（格式）

无

### 三、报价表（格式）

| 项号 | 货物名称 | 货物品牌、型号规格、生产厂家及国别 | 技术参数、性能配置（包括标准配置和附加部件） | 数量① | 单价(元)② | 单项合价（元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （¥ ） |
| 交付期：自合同签订之日起30日内交付使用。 |

供应商（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日  期：       年   月   日

竞标说明：

1.供应商报价表的每一页都必须加盖公章或签字，否则响应文件作无效处理。

2.供应商须将竞标产品的技术参数、性能配置详细列明或附表列明（每页加盖公章，并在报价表中备注），否则响应文件作无效处理。

3.响应报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装、调试的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本、费用的总和。

### 四、售后服务承诺书

（供应商须提供针对本项目的售后服务承诺书，否则竞标无效。格式自拟。）

供应商（公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）

日期：       年   月   日

### 五、供应商基本情况登记表（格式）

填表须知：供应商应完整填写本表，而且保证所有填写内容是真实和准确的。

一、供应商组织机构和法律地位：

1.企业名称：

2.成立（注册）日期及地点：

3.企业组织机构代码证编号：

4.企业法人代表人：    姓名                    职务                    电话

5.政府采购业务联系人：姓名                    职务                    电话

手机                    传真

6.邮政编码：

7.通信地址：

二、供应商财务状况：

1.注册资本：

2.实收资本：

3.近期资产负债表：

（1）固定资产：

原值：

净值：

（2）流动资金：

（3）长期负债：

（4）短期负债：

三、供应商目前涉及的诉讼案或仲裁的情况（如有如实填写）

| 涉及的另一方或另几方 | 争端的原因 | 涉及的金额 |
| --- | --- | --- |

供应商(盖章) ：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：       年   月   日

### 六、供应商资格证明文件（格式）

（按第二章“供应商须知”第14条要求提供）

#### 附件1：营业执照等复印件

（必须提供，加盖供应商公章）

1）供应商有效的营业执照副本等证明文件复印件；

2）对于有经营资质要求的，供应商必须提供有效的经营资质证书副本内页复印件。

#### 附件2：法定代表人身份证明书（格式）

单位性质：

地址：

成立时间：          年       月      日

经营期限：

姓名：              性别：           年龄：         职务：

系     （供应商名称）     的法定代表人。

特此证明。

供应商：                              （盖章）

日期：           年       月      日

附法定代表人身份证正、反两面复印件。

注：法定代表人亲自参加磋商会议的，在开标会议期间须提交法定代表人身份证原件查验。

若法定代表人不能亲自参加磋商会议，由其授权代理人参加的，在开标会议期间须提交委托代理人身份证原件查验。

#### 附件3：法定代表人授权委托书（格式）

本人        （姓名）系              （供应商名称）的法定代表人，现授权委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、提交、撤回、修改                （项目名称）　　　　　　响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                。

代理人无转委托权，特此委托。

供应商：                        （盖单位章）

法定代表人：                        （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                        （签字或盖章）

身份证号码：

年     月     日

注：附代理人身份证正、反两面复印件。

#### 附件4：经审计的财务报告、银行资信证明或投保担保函（格式自拟）

供应商2019年经审计的财务报告（包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注），或磋商公告日期后供应商基本开户银行出具的有效资信证明，或磋商公告日期后政府采购专业担保机构出具的有效投标担保函。（格式自拟，复印件，必须提供，加盖供应商公章。）

#### 附件5：磋商之日前半年内连续三个月供应商依法纳税证明（格式自拟）

磋商之日前半年内连续三个月供应商依法纳税凭证；无纳税记录的，应提供由供应商所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》。（格式自拟，复印件，必须提供，加盖供应商公章。）

#### 附件6：磋商之日前半年内连续三个月供应商依法缴纳社保费证明（格式自拟）

磋商之日前半年内连续三个月供应商依法缴纳社保费的缴费凭证；无缴费记录的，应提供由供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》。（格式自拟，复印件，必须提供，加盖供应商公章。）

#### 附件7：近三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的声明函（格式）

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明（格式）；

致： （本中心名称）

我单位近三年在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录（包括：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业，吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），特此声明。

若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录和不良信用记录，我单位将无条件地退出本项目的竞标，并承担因此引起的一切后果。

供应商（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：       年   月   日

#### 附件8：其他资格文件

第14条供应商资格资信要求的其他资格文件及第三章《采购需求和说明》中明确要求的其他资格文件（如有要求则必须提供，加盖供应商公章）。

## 第二部分  技术部分

### 一、货物合格证明文件（格式）

（每个竞标产品的所有货物合格证明文件需按“供应商须知”第15条要求集中后连续、完整的装订在一起，并作明显标识区分。）

### 二、技术规格偏离表（格式）

| 序号 | 货物名称 | 采购要求 | 响应情况 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | （货物需求表中要求提供证明材料的，请注明相关证明材料所在页码。） |

注：1.供应商应根据竞标货物的性能指标、对照采购文件要求在技术规格偏离表中详细列明采购要求及竞标货物技术规格的响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。竞标货物技术规格与采购要求相同的为无偏离，竞标货物技术规格高于采购要求的为正偏离，低于采购要求的为负偏离。

2.对于技术指标和参数的应答，应填写竞标产品的真实技术参数，不允许简单地复制磋商文件的技术指标和参数作为竞标应答或提供虚假技术参数，否则作无效竞标处理。

供应商（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：       年    月    日

### 三、项目实施方案

（格式自拟）

### 四、售后服务方案

（格式自拟）

## 第三部分  其他资料

（供应商认为有必要提供的其它资料）

### 一、采购需求中要求提供的其他文件

### 二、供应商需要说明的其他文件

### 三、其他附件

##### 附件1：中小企业声明函（格式）

中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为 （请填写：小型、微型） 企业。即，本公司同时满足以下条件：

1．根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为 （请填写：小型、微型）企业。

2．本公司参加   （采购人名称）     的    （项目名称）   采购活动提供本企业制造的货物，或者提供其他 （请填写：小型、微型） 企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：      年   月   日

说明：参加政府采购活动的小型、微型企业应当提供《中小企业声明函》。成交供应商的《中小企业声明函》随成交结果一并公告。

##### 附件2：监狱企业证明文件

按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

说明：成交供应商的监狱企业证明文件随成交结果一并公告。

##### 附件3：残疾人福利性单位声明函（格式）

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     （采购人名称）     的    （项目名称）     采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖公章）：

日  期：      年   月   日

说明：参加政府采购活动的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》。成交供应商的《残疾人福利性单位声明函》随成交结果一并公告。

##### 附件4：广西（工业）产品声明函

广西（工业）产品声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，本公司在本次投标中提供下述产品为广西工业产品，详情如下：

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品 合计价格： |  | 占投标总价比例： |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日 期：

说明：成交供应商的《广西（工业）产品声明函》随成交结果一并公告。

##### 附件5：收件回执

（说明：供应商收到或在网上查询到本项目的更改通知或补遗文件后，按以下回执格式填写并回复采购代理机构予以确认。）

收 件 回 执

致贺州市政府采购中心：

我公司于      年    月    日收到贵中心                               （文件名称），共      份，特此确认。

投标单位(加盖公章）：

签 收 人：

联系电话：

日    期：

##### 附件6：履约保证金退还申请表

（说明：成交供应商按合同履约的，于履约保证金期满后填写意见书并经采购人确认，与《转履约保证金通知回执》一并提交至贺州市公共资源交易中心。）

履约保证金退还申请表

贺州市公共资源交易中心：

我公司中标的                      项目（招标编号：          ）已按合同履约完毕，现特申请退回履约保证金共计人民币（大写）     元整（¥      .00）。

申请单位（盖章）：

年    月    日

| 退回履约金请转入以下账户 |
| --- |
| 开户名（ 全称） |  |
| 开户银行（全称） |  |
| 账 号 |  |
| 采购单位确认意见 | 贺州市公共资源交易中心审查意见 |
| 科室经办人： 年 月 日 | 单位盖章： 负责人签名： 年 月 日 | 科室经办人： 年 月 日 | 单位盖章： 负责人签名： 年 月 日 |

注：本申请表一式3份，申请单位、采购单位、市公共资源交易中心各一份。

##### 附件7：最终报价表

最终报价表

项目名称：贺州市人民检察院库房改造硬件设备、库房环境控制系统、柜式七氟丙烷气体灭火系统采购

项目编号：HZZC2020-C1-000599-HZSG

开标时间：2020年12月09日09点00分

| 最终报价 | (大写)____________________元整，小写金额¥_____________元 |
| --- | --- |
| 其它备注 |  |

主要标的的名称、数量、单价：

| 主要标的 | 货物需求表中货物序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：1.最终报价不得高于预算金额且不能高于上一轮报价。

2.签订合同时以最终报价表为准。

3.人民币大写参考：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖，亿万仟佰拾。

供应商名称：

法定代表人或委托代理人签字：

日   期：

# 第六章  评审方法及评定标准

## 评审方法及评定标准

### 一、评审原则

（一）磋商小组构成：本采购项目的磋商小组由采购人评审代表及随机抽取的评审专家共3人以上的单数组成，其中评审专家人数不少于成员总数的三分之二。（磋商小组共 3 人，其中采购人评审代表  1 人，评审专家 2 人。）

（二）评审依据：磋商小组将以磋商文件和响应文件为评审依据。

（三）评审阶段：第一阶段为资格性审查；第二阶段为符合性审查；第三阶段为磋商及应答报价；第四阶段为详细评审。资格性、符合性审查的合格供应商不足3家时，不得进入下一步评审。

第一阶段资格性审查：磋商小组依法对供应商的资格性进行审查。供应商未通过资格性审查的，不得进入符合性审查。

第二阶段符合性审查：磋商小组依法对响应文件的符合性进行审查，响应文件未通过符合性审查的，不得进行详细评审。

第三阶段磋商及应答报价：磋商小组成员作为一个集体按抽签顺序与单个各磋商供应商分别进行磋商，供应商提交应答文件及报价。磋商小组不认可的应答文件及报价，供应商不得进入详细评审。

第四阶段详细评审：磋商小组按照评标方法依法对响应文件进行详细评审，详细评审为综合评分法。

（四）评审方式：以不公开方式进行。

### 二、评审方法

（一）资格性审查

1.资格性审查按竞争性磋商采购文件第二章《磋商供应商须知》第14、23条规定和第五章《响应文件》供应商资格证明文件相关内容进行审查。

2.通过资格性审查的供应商方可进入符合性评审。

（二）符合性审查

1.符合性审查按谈竞争性磋商采购第二章《磋商供应商须知》第9、10、11、15、16、17、23条规定和第五章《响应文件》商务和技术文件相关内容进行审查。

2.通过符合性审查的供应商方可进入详细评审。

（三）磋商及应答报价

按第二章《磋商供应商须知》第21条规定进行磋商及应答报价。

（四）详细评审

详细评审采用百分制综合评分法评审。计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1.竞标价格分………………………………………………………………………………满分30分

（1）参与竞标的小型、微型企业，其竞标产品均为小型或微型企业产品的（供应商必须按规定提供《中小企业声明函》，或者监狱企业证明文件，或者《残疾人福利性单位声明函》），对供应商的最终竞标价给予10%的扣除，扣除后的价格为评审价，即评审价=竞标价×（1-10%）；否则，评审价=竞标价。

注：小型、微型企业提供大、中型企业制造的货物的，视同为非小微企业。

（2）以进入详细评审的最低评审价为评审基准价，得30分。竞标报价分计算公式：

竞标报价分= 评审基准价（金额）/竞标人评审价（金额） ×30分

2.产品综合性能分……………………………………………………………………………30分

根据响应文件的产品性能评审，在30分的基础上进行扣分制评分，每有一项带“★”技术参数负偏离的扣3分，每有一项其它技术参数负偏离的扣1分，扣完为止。

3.项目实施方案分…………………………………………………………………………10分

（1）实施方案基本满足采购需求，组织实施措施不够完善全面、可行性不高，技术培训方案不够详细具体。（6分）

（2）实施方案满足采购需求，组织实施措施较全面、有可行性，技术培训方案具体完善。（8分）

（3）实施方案优于满足采购需求，内容全面完善、具体，组织实施措施科学完善、全面具体、可行性好，技术培训方案科学、合理、完善。（10分）

注：未提供项目实施方案，或项目实施方案不满足采购文件要求的，计为0分。

4.产品政策分（节能、环保、广西区内产品等）……………………………………………3分

（1）优先采购节能产品。属于节能产品政府采购品目清单优先采购的品目，每有一项节能产品加0.5分，满分1分[须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书复印件或提供在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）节能产品查询页面的查询结果截图方可得分]。

（2）优先采购环境标志产品。属于环境标志产品政府采购品目清单，每有一项加0.5分，[须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的环境标志产品认证证书复印件或提供在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）环境标志产品查询页面的查询结果截图方可得分]。

（3）投标的产品属于广西区内的产品（根据桂政办发【2015】78号文的规定，本次投标供货范围中使用广西区内产品〈包括工业产品〉超过投标总金额的80%以上〈含〉，提供生产厂家营业执照及相关有效证明）得1分（满分1分）。

5.售后服务方案分…………………………………………………………………………15分

（1）售后服务方案简单，售后服务承诺不够完善。根据完成期、服务承诺、技术服务队伍、接到采购单位电话通知响应程度、能确保到达现场提供技术服务，得9分。

（2）售后服务方案详细完整，有详细的售后服务承诺，售后服务流程、应急预案、质量保障。根据完成期、服务承诺、技术服务队伍、接到采购单位电话通知响应程度，能确保内迅速到达现场提供技术服务，得12分。

（3）售后服务方案详细完整，有详细的售后服务承诺，售后服务流程、应急预案、质量保障。根据完成期、服务承诺、技术服务队伍、接到招标单位电话通知响应程度、有全面完善具体的技术培训方案和日常保养事项，承诺合同期内提供驻场技术服务人员，有售后服务团队（提供售后服务团队成员三个月的社保证明复印件，并加盖供应商公章）保证免费培训人员熟练掌握维护保养及基本维修技能等情况，能确保迅速现场提供技术服务，得分15分。

注：未提供售后服务方案，或售后服务方案不满足采购文件要求的，计0分。

6.信誉履约能力、业绩分…………………………………………………………………………………………12分

（1）“库房环境控制系统”供应商通过ISO14000系列国际质量体系认证的、环境管理体系认证，每一项加1分，满分2分（竞标时须在竞标文件中提供有效认证证书复印件）。

（2）“库房环境控制系统”供应商通过知识产权管理体系认证的，每一项1分，满分1分（竞标时须在竞标文件中提供有效认证证书复印件）。

- “库房环境控制系统”供应商通过CCRC信息安全服务资质认证的，每一项1分，满分1分（竞标时须在竞标文件中提供有效认证证书复印件）。

- “库房环境控制系统”供应商通过CMMI 三级及以上资质认证的，得1分，满分1分（竞标时须在竞标文件中提供有效认证证书复印件）。

（5）供应商自2017年以来（含2017年）有同类项目成功案例（以有效的合同或中标通知书复印件为准），每有一份得1分，满分7分。

7.总得分

总得分=1 + 2 + 3 + 4 + 5 +6。

备注：以上各项均由评委独立评定，将评委的分数进行平均，计算出各供应商的得分。

### 三、推荐中标候选供应商原则

（一）磋商小组将根据总得分由高到低排列次序并推荐不多于三名成交候选供应商（总得分相同时，以竞标价格分由高到低顺序排列；总得分相同且竞标价格分相同的，按产品综合性能分由高到低顺序排列）。本项目采购人授权磋商小组直接确定排名第一的成交候选人为成交人。

（二）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效竞标处理。

（三）核心产品提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下竞标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照《评审方法及评定标准》中的推荐原则确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选人，其竞标无效。