公开招标采购文件

项目编号：GXZC2020-G3-004913-CGZX

项目名称：2021—2022年教辅印刷服务项目

采购单位：广西民族出版社

采购代理机构：广西壮族自治区政府采购中心

2020年11月

目   录

第一章 公开招标公告……………………………………………… 2

第二章 招标项目采购需求 …………………………………………5

第三章 投标人须知………………………………………………… 11

第四章 评标办法及评分标准……………………………………… 23

第五章 政府采购合同主要条款…………………………………… 28

第六章 投标文件格式……………………………………………… 36

第一章  公开招标公告

招标公告

项目概况：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定，以及广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处的政府采购计划文号：广西政采[2020]21275号-001，现对广西民族出版社2021—2022年教辅印刷服务项目进行公开招标，欢迎符合条件的供应商前来投标。

潜在投标人应登录政采云平台（网址：http://www.zcygov.cn）获取招标文件，并于2020年12月18日 10点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2020-G3-004913-CGZX

项目名称：2021—2022年教辅印刷服务

预算金额（人民币）：292.74万元，

其中A分标：98.28万元；B分标：96.93万元；C分标：50.28万元；D分标：47.25万元。

采购需求：

A分标：《广西普通高中学业水平考试指南》教辅印刷服务，130.0万册；

B分标：《广西普通高中学业水平考试指南》教辅印刷服务，137.0万册；

C分标：《普通高中学业水平考试辅导训练》教辅印刷服务，107.0万册；

D分标：《普通高中学业水平考试辅导训练》教辅印刷服务，105.0万册；

如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

合同履行期限：自合同签订之日起至项目验收合格。

本项目 不 接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：投标人应该具有省级或省级以上新闻出版局颁发的《中华人民共和国印刷经营许可证》，经营范围包含出版物印刷。

三、获取招标文件

时间：2020年11月27日至2020年12月4日17：00止（北京时间）

方式：登录政采云平台（网址：http://www.zcygov.cn）进行报名并获取采购文件；未注册的供应商可在政采云平台完成注册后再行报名。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

售价：免费。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2020年12月18日 10点00分（北京时间）。

地点：广西南宁市朝阳路63号凤凰大厦，广西壮族自治区政府采购中心开标室。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金（人民币）：

A分标：1万元；B分标：1万元；C分标：0.5万元；D分标：0.5万元。 (必须足额交纳)

（1）投标保证金交纳形式：支票、汇票、本票、网上银行或者银行、保险机构出具的保函等非现金形式。
 （2）采用网上银行转账形式的，投标人应于提交投标文件截止时间前将投标保证金交至以下账户。
         开户名称：广西壮族自治区政府采购中心
         开户银行：中国建设银行南宁市华东路支行
         银行帐号：45001604568059198888
  （3）采用支票、汇票、本票或者保函等形式的，投标人应于提交投标文件截止时间前递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件至我中心财务处。
  （4）本中心财务处联系方式：地址：广西南宁市园湖南路2-60号；电话：0771-2501693。

2.本项目需要落实的政府采购政策

政府采购促进中小企业发展；政府采购支持采用本国产品的政策；强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品；政府采购促进残疾人就业政策；政府采购支持监狱企业发展；政府采购扶持不发达地区和少数民族地区等。

3.网上公告媒体查询

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购中心网站（gxzfcg.gxzf.gov.cn）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名    称：广西民族出版社

地    址：南宁市青秀区桂春路3号

联系方式：莫晓东；联系电话：0771-5523218

2.采购代理机构

名    称：广西壮族自治区政府采购中心

地    址：广西南宁市朝阳路63号凤凰大厦

联系方式：0771-5309290

3.项目联系方式

项目联系人：陈琴                 电话：0771-5309320

4.监督部门: 广西区财政厅政府采购监督管理处，电话：0771-5339851

广西壮族自治区政府采购中心

2020年11月27日

第二章  招标项目采购需求

招标项目采购需求

一、基本要求

广西民族出版社2021—2022年教辅印刷服务1项，总印数预估为479万册，预算采购金额292.74万元。其中《广西普通高中学业水平考试指南》（以下称《指南》）共10种，两年预估印数267万册，大度16开本，胶订装，封面用157克铜版纸（890mm*1240mm）四色双面印刷，正文用70克双胶纸（880mm卷筒）双面双色印刷；《普通高中学业水平考试辅导训练》（以下称《辅导训练》）共10种，两年预估印数212万册，大度16开本，胶左新工艺装，封面用128克铜版纸（890mm*1240mm）四色双面印刷，正文用60克双胶纸（830mm卷筒）双面双色印刷；所用纸张由采购人提供。要求具有出版物印刷许可资质，以及具有履行采购合同能力的印刷单位提供服务。印刷质量要求达到国家或行业标准。

二、采购有效期限

本次印刷服务采购有效期为自签订政府采购合同并生效之日起到本项目验收完成后的质保期内。

三、采购预算及需求情况

本项目采购预算控制金额约为292.74万元。中标人应按照采购人实际生产需要提供服务，如实际的采购数量与预估数量不相符的，应以采购人实际采购数量为准，中标人不得以采购人的实际采购数量与以上估算数量不相符而要求采购人赔偿损失或不供货。

四、采购需求一览表

| 项号 | 采购项目名称 | 印张 | 数量/万册 | 预算金额 （万元） | 技术要求及参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A分标 | 《指南·语文》教辅印刷服务（春季用书） | 10.50 | 26.0 | 98.28 | 成品规格：宽210mm×高297mm，开本：大度16开；正文印刷方式及要求：卷筒纸胶印，正面2色，反面2色；封面印刷方式及要求：单张纸胶印，正面4色，反面4色；封面工艺：单面上光；装订方式：胶订；打包要求：小件上下用纸板捆扎，复合牛皮纸打大包（60册/包），两面帖标签。运输到：南宁市内。 付印时间：春季2月，秋季8月。 （纸张由采购人提供） |
|  | 《指南·数学》教辅印刷服务（春季用书） | 10.50 | 26.0 |  |  |
|  | 《指南·英语》教辅印刷服务（春季用书） | 10.50 | 26.0 |  |  |
|  | 《指南·物理》教辅印刷服务（秋季用书） | 9.50 | 26.0 |  |  |
|  | 《指南·化学》教辅印刷服务（秋季用书） | 9.50 | 26.0 |  |  |
| B分标 | 《指南·思想政治》教辅印刷服务（春季用书） | 9.50 | 28.0 | 96.93 | 成品规格：宽210mm×高297mm，开本：大度16开；正文印刷方式及要求：卷筒纸胶印，正面2色，反面2色；封面印刷方式及要求：单张纸胶印，正面4色，反面4色；封面工艺：单面上光；装订方式：胶订；打包要求：小件上下用纸板捆扎，复合牛皮纸打大包（60册/包），两面帖标签。运输到：南宁市内 付印时间：春季2月，秋季8月。 （纸张由采购人提供） |
|  | 《指南·信息技术》教辅印刷服务（春季用书） | 8.00 | 28.0 |  |  |
|  | 《指南·历史》教辅印刷服务（秋季用书） | 10.00 | 27.0 |  |  |
|  | 《指南·地理》教辅印刷服务（秋季用书） | 9.50 | 28.0 |  |  |
|  | 《指南·生物》教辅印刷服务（秋季用书） | 9.50 | 26.0 |  |  |
| C分标 | 《辅导训练·语文》教辅印刷服务（春季用书） | 5.00 | 21.0 | 50.28 | 成品规格：宽210mm×高285mm，开本：大度16开，内文展开为8开；正文印刷方式及要求：卷筒纸胶印，正面2色，反面2色；封面印刷方式及要求：单张纸胶印，正面4色，反面4色；封面工艺：单面上光；装订方式：胶左新工艺；打包要求：小件上下用纸板捆扎，复合牛皮纸打大包（120册/包），两面帖标签。运输到：南宁市内 付印时间：春季3月，秋季9月。 （纸张由采购人提供） |
|  | 《辅导训练·数学》教辅印刷服务（春季用书） | 5.50 | 21.0 |  |  |
|  | 《辅导训练·英语》教辅印刷服务（春季用书） | 5.75 | 21.0 |  |  |
|  | 《辅导训练·物理》教辅印刷服务（秋季用书） | 5.50 | 22.0 |  |  |
|  | 《辅导训练·化学》教辅印刷服务（秋季用书） | 5.00 | 22.0 |  |  |
| D分标 | 《辅导训练·思想政治》教辅印刷服务（春季用书） | 5.00 | 22.0 | 47.25 | 成品规格：宽210mm×高285mm，开本：大度16开，内文展开为8开；正文印刷方式及要求：卷筒纸胶印，正面2色，反面2色；封面印刷方式及要求：单张纸胶印，正面4色，反面4色；封面工艺：单面上光；装订方式：胶左新工艺；打包要求：小件上下用纸板捆扎，复合牛皮纸打大包（120册/包），两面帖标签。运输到：南宁市内 付印时间：春季3月，秋季9月。 （纸张由采购人提供） |
|  | 《辅导训练·信息技术》教辅印刷服务（春季用书） | 5.00 | 20.0 |  |  |
|  | 《辅导训练·历史》教辅印刷服务（秋季用书） | 5.00 | 21.0 |  |  |
|  | 《辅导训练·地理》教辅印刷服务（秋季用书） | 5.00 | 21.0 |  |  |
|  | 《辅导训练·生物》教辅印刷服务（秋季用书） | 5.00 | 21.0 |  |  |

五、印刷和装订质量要求

（一）成品质量要求

- 成品尺寸偏差≤±1.5mm，成品歪斜误差≤1.5mm；

- 成品裁切光滑、完整，无刀花，无连刀页，无毛边，破头长度≤3.0mm。

（二）印刷质量要求

1.印刷图像、文字、线条清晰，完整，无重影、缺笔、断画、糊版现象；

2.图像层次分明，网点清晰，亮调阶调值至少3%网点可以再现；

3.封面套印误差≤0.10mm，正文套印误差≤0.20mm，同批同位置色差值不大于5；

4.版面干净，图像完整，页面无明显皱褶皱、折痕、脏迹。

- 装订质量要求

1.书帖平服整齐，无明显褶皱、折角、残页、套帖、缩帖和脏迹；

2.相邻页码位置允差≤4.0mm，全书页码位置允差≤7.0mm，画面接版允差≤1.5mm；

3.页码和版面顺序正确，无错帖；

4.书芯粘结牢固，强度≥4.5N/cm，胶层均匀，不出现散页、掉页、背胶断裂的现象；

5.侧胶粘结宽度3.0～7.0mm（胶左新工艺2.0～3.0mm），无侧胶粘结不牢或缺胶、溢胶、粘连图文等缺陷；

6.胶订装定型后的书背应方正平直，无明显空背、圆背、皱褶、空泡、挂胶等缺陷。

（四）上光质量要求：封面上光均匀，无划痕、脏迹。

（五）用纸要求：使用采购人提供的纸张印刷。

六、样品要求

本项目每个品种需要提供样品一册，样品规格、使用材料和装订样式应符合采购需求，样品印刷样张能体现采购需求中封面和正文的印刷要求。投标人投标时，样品须单独密封封装并在包装袋上注明项目名称、编号、投标人名称等，开标时与投标文件一同递交。

七、包装运输要求

1.按中小学教材教辅包装标准包装，上下两面用纸板夹紧捆扎小件，双面贴标签，再用防水防潮的复合牛皮纸打大包，两头贴标签。

2.每包每件册数按采购人要求。

3.中标供应商按采购单位要求的数量，将印刷成品安全交付到采购单位指定的地点（南宁市内）。

4.以上包装及包装材料、运输、装卸货等费用均由中标供应商承担。

八、报价说明

报价必须含以下部分：

1.服务的价格，包含晒上版、印刷、装订、包装、运输的费用，不包含正文和封面的纸张费；

2.包含第1次印刷和4次追加印刷均按中标单价结算，第6次及以后的加印，按采购单位工价结算。

3.必要的保险费用、各项税金，以及投标服务费用；

4.其他如因中标人的原因造成的重印、退换教材费用、售后服务等费用。

九、采购标的需执行的国家标准、行业标准及相关法律规定

《纸质印刷产品印制质量检验规范  第4部分：中小学教科书》（GB/T 34053.4-2017）《出版管理条例》《印刷业管理条例》《图书质量管理规定》《广西出版物印刷产品质量管理规定》。

十、中标供应商数量

本项目分A、B、C、D分标，投标人可选择对4个分标中的任意标段投标，但投标人最多只能中1个分标，即中A分标后就不能中B、C、D分标，以此类推，中标顺序为A-B-C-D。

十一、交付及验收

- 交付时间、地点

（1）交付时间：签订合同后，各项目的第1次印刷，中标人自收到采购人开具的《综合印制单》之日起10个日历日内全部交付产品并完成验收；追加印刷的，交货时间为收到采购人开具的《综合印制单》之日起7个日历日内全部交付产品并完成验收。

（2）交付地点：广西南宁市（采购人指定地点）。

2.验收

（1）验收办法参照《纸质印刷产品印制质量检验规范  第4部分：中小学教科书》（GB/T 34053.4-2017）、国家相关技术规范文件，以及招标文件、响应文件及合同内容执行。

（2）供货完毕后，由中标人提供验收报告，采购人组织验收小组进行验收。

（3）不满足招标文件要求、验收不合格的，采购人有权解除合同并追究中标人的法律责任。

十二、售后服务要求

1.投标人须在投标文件中提供售后服务承诺。

2.中标人承诺全天24小时免费提供服务。

3.投标人承诺实行三包，并制定有应急处理方案。若发生质量问题，由中标人免费更换，并赔偿因印刷质量或运输保管所造成的一切损失。

4.中标人接采购人订单后，在规定时间内必须按要求完成印刷服务并完成交货，对不能及时完成印刷服务而造成采购人损失的，由中标人承担，并将按规定中止经济合同和追究相应的违约责任。

5．投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务，并有完善的售后服务能力。

十三、合同签订方式以及付款方式

1． 中标人须在中标通知书发出之日起10日内与采购人签订合同，签订合同后，中标人具有广西民族出版社上述标的的承印资格。

2.付款方式：本项目各分标分三次付款。

（1）自合同签订后预付总货款的10%；

（2）本项目各分标每印季印刷完成，经验收合格并交付使用1个月后付总货款的60%。

（3）交货完成3个月后，付清余下的总货款的30%。

（4）付款金额结算数量为实际交货验收的数量，单价为单册中标价格。

（5）除预付款外，每次付款时，中标服务商需附送货签收单、采购方所开具该项目的《综合印制单》、该次结算的详细对账单（盖章）以及该项目的合同，资料不齐全采购人有权拒绝付款。

（6）其余按采购人财务管理相关规定执行。

第三章  投标人须知

投标人须知及前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：2021年教辅印刷服务采购 |
| 2 | 投标报价及费用：1.本项目投标应以人民币报价；2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； |
| 3 | 详见公开招标公告 实际交纳的保证金须按要求交纳，否则视为未交纳保证金。 |
| 4 | 现场勘查：详见采购需求。 |
| 5 | 演示时间及地点：无 |
| 6 | （1）答疑、澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、有误或有不合理要求的，应当于2020年12月4日前，以书面形式要求采购人或者采购代理机构作出书面答疑、澄清，并提供必要的证明材料； （2）询问、质疑：如投标人认为招标文件存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，按投标人须知“一、总则（九）询问、质疑和投诉”中的要求向采购人或者采购代理机构提出书面询问、质疑，并提供必要的证明材料。 答疑、澄清内容是招标文件的组成部份，本中心将以书面形式送达所有已报名的投标人。本中心可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布公告。 |
| 7 | 投标文件组成：（1）开标一览表 壹 份；（2）资格文件正本 壹 份，副本 贰 份；（3）投标文件正本壹 份；副本 肆 份，提供投标文件电子版光盘1份(光盘封面请注明项目名称、项目编号及投标人名称)。 |
| 8 | 投标截止时间及地点： 2020年12月18日上午10时正，南宁市朝阳路63号广西壮族自治区政府采购中心开标室。 |
| 9 | 开标时间及地点：2020年12月18日上午10时正，南宁市朝阳路63号广西壮族自治区政府采购中心开标室。 |
| 10 | 评标方法及评定标准：综合评分法 |
| 11 | 中标公告及中标通知书：本中心在采购人依法确认中标人后二个工作日内发布中标公告和中标通知书，中标公告发布于上述媒体（详细见公告中公布的网站）。 |
| 12 | 投标保证金交纳及退还（不计息）：投标人应于2020年12月18日上午10 时前将投标保证金以支票、汇票、本票、网上银行或者银行、保险机构出具的保函等非现金形式转至本中心账户或财务处。除招标文件规定不予退还保证金的情形外，中标通知书发布后五个工作日内退还未中标投标人的投标保证金，自政府采购合同签订之日起五个工作日内（合同签订后送达本中心)退还中标供应商的投标保证金。 |
| 13 | 采购资金来源：未纳入财政专户管理收入安排的资金 |
| 14 | 付款方式：采购人自行支付 |
| 15 | 投标文件有效期：60日（日历日） |
| 16 | 本招标文件解释权属广西壮族自治区政府采购中心。 |

投标人须知

一、总  则

## （一）适用范围

本招标文件适用本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

# （二）定义

1.“采购人”系指组织本次招标的采购单位。

2.“采购代理机构”系指广西壮族自治区政府采购中心（以下简称“本中心”）。

3.“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

8.“▲”系指实质性要求条款。

## （三）招标方式

公开招标方式。

# （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章《投标文件格式》）。

# （五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

（六）本项目不接受联合体投标

# （七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

# （八）特别说明：

▲1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲2. 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评定标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的招标文件中载明的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

▲3.生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

▲4.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施（指项目合同的履行）人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲5.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲6.投标人在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。

▲7.投标截止时间前三天，报名登记的供应商不足三家的，本中心将延迟截标和开标时间不少于十日，并书面通知已报名登记的供应商，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布变更公告。

# （九）询问、质疑和投诉

1．投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

2.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下：

①对可以质疑的招标采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日；

②对招标采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

③对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉

3.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标采购文件、招标采购过程、中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

①质疑联系部门及电话为：广西壮族自治区政府采购中心监督部         0771-5309287

②投诉联系部门及电话为：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处   0771-5331810

# 二、招标文件

# （一）招标文件的构成。

1.公开招标公告；

2.招标项目采购需求

3.投标人须知；

4.评标方法及评定标准；

5.政府采购合同主要条款；

6.投标文件格式。

# （二）投标人的风险

1、投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出明确响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

2、对招标文件提出的实质性要求和条件作出明确响应是指投标人必须对招标文件中涉及招标项目的价格、采购货物的主要技术参数和性能配置、数量、交货（或竣工）时间、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出明确响应。

3、采购货物的主要技术参数和性能配置由评标委员会在评标前评定，但不能改变实质性内容。

# （三）招标文件的澄清与修改

1. 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在“采购文件：第三章 《投标人须知及前附表》序号6”规定的时间前以书面形式要求招标采购单位答疑、澄清。本中心对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.本中心必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有报名登记的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件的答疑、澄清、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的答疑、澄清、修改、补充都应该通过本中心以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自答疑、澄清、修改、补充招标文件。

5、本中心可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布公告。

## 三、投标文件的编制

# （一）投标文件的组成

投标文件由资格文件、资信及商务文件、技术文件、投标报价文件四部份组成（要求资格文件装订成一本；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件装订成一本；投标报价文件中的《开标一览表》独立装订成册，单独包装、密封递交）。

1.资格文件：

（1）有效的营业执照等证明文件复印件；

①投标人有效的营业执照等证明文件复印件，同时要加盖单位公章（必须提供，原件备查）；

②对于有经营资质要求的，投标人必须提供有效的经营资质证书副本内页复印件，同时要加盖单位公章（必须提供，原件备查）；

（2）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法；

①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，必须提供）；

②供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。

“信用中国”网站查询方法：投标人在本项目投标截止时间前10日内,进入投标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。

“中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。页面中的处罚日期不设置起始时间，只能设置截止时间，截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。

采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

2.资信及商务文件：

（1）投标保证金的相关证明复印件（可单独提交）（必须提供）；

（2）投标声明书 (格式见第六章)（必须提供）；

（3）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证复印件（格式见第六章)（必须提供）；联合体投标时还必须提供《联合投标协议书》、《联合投标授权委托书》（格式见第六章)；当法定代表人参加投标时，必须提供法定代表人身份证复印件；

（4）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，原件备查，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件，原件备查）。

（5）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，原件备查，格式自拟）（必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，复印件，原件备查）。

（6）财务状况报告（格式自拟，必须提供）；

（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（内容、格式自拟，必须提供）；

（8）税务登记证复印件；

（9）安全生产许可证复印件、产品代理资格证明文件复印件；

（10）商务响应表（格式见第六章）（必须提供）；

▲（11）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；

（12）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

（13）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件）；

（14）投标人环境管理体系认证证书；

（15）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（16）投标人职业健康安全管理体系认证证书；

（17）投标人的中国环境标志产品认证证书（认证单元：平装书）；

（18）其他特殊资质证书（如印制质量获奖证明等）；

（19）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（20）投标人情况介绍。

3.技术文件

（1）对本项目总体要求的理解；

（2）采购内容响应表（必须提供）；

（3）设备配置清单（包含设备名称、型号、数量、日产能、出厂时间等，附购置或租用凭证，均不含报价，必须提供）；

（4）服务方案，包含制版、印刷、装订、质检、配送、售后等内容(格式自拟,必须提供)；

（5）项目实施人员一览表（附专业技术证明文件，格式自拟）；

（6）增值服务：投标人承诺给予招标人的各种增值服务，包括备品备件、印前印后服务、售后服务等方面的增值服务；

（7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（8）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）；

▲（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。

4.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（4）开标一览表（单独封装递交，格式见第六章），联合体投标时还必须附《联合投标协议书》。

▲注：法定代表人授权委托书必须由法定代表人和委托代理人签名（或签章）并加盖单位公章；投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章。

# （二）投标文件的语言及计量

▲1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

# （三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标人可就《项目采购需求》中所有分标的货物和服务内容按分标分别作完整唯一报价，也可对某个分标或几个分标的货物和服务内容按分标分别作完整唯一报价。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

# （四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

# 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

# 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

# （五）投标保证金

1. 投标保证金应用人民币，投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2. 保证金交纳形式：支票、汇票、本票、网上银行或者银行、保险机构出具的保函等非现金形式提交。

3. 投标人应按本须知及招标公告中所明确的开户名称、开户银行、账号，于投标截止前交到本中心账户上（投标人交纳投标保证金时应充分考虑保证金到达本中心账户上的清算时间）。

本中心财务（电话：0771-2501693，地址：南宁市园湖南路2-60号）

注：①办理投标保证金手续时，请务必在保证金凭据上注明或写明项目名称及项目编号，以免耽误投标。

②未中标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内退还，不计利息。

③中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内（合同签订后送达本中心)后退还，不计利息。

4. 中标人须在中标通知书发出之日起25日内与采购人签订合同。采购需求另有要求的，按照其要求执行。

5.投标保证金不计息。

6.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2. 投标人应按将投标文件装订成册，其中资格文件正本一份，副本二份；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件正本一份，副本四份；提供投标文件电子版光盘1份(光盘封面请注明项目名称、项目编号及投标人名称)。投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订的投标文件将被拒绝。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

# （七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

▲1. 投标人应将投标文件装订成册（要求资格文件装订成一本；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件装订成一本），其中资格文件正本一份，副本二份；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件正本一份，副本四份；提供投标文件电子版光盘1份(光盘封面请注明项目名称、项目编号及投标人名称)；资格文件装入到一个投标文件袋内加以密封（要求文件袋无明显缝隙露出袋内文件），要求单独递交；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件及投标文件电子版光盘一并装入到一个投标文件袋内加以密封（要求文件袋无明显缝隙露出袋内文件），要求单独递交。

开标一览表（格式见第六章，所投分标的开标一览表应合并装订成一份，且只需要一份）装入到一个开标一览表文件袋内封装并加以密封（要求文件袋无明显缝隙露出袋内文件），要求单独递交。

投标文件的正、副本的每一册（每一本）的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资格文件；资信及商务文件、技术文件、报价文件；开标一览表）、投标项目名称、项目编号、并加盖投标人公章，并注明“开标时才能启封”。

2.逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

4.投标人已经被推荐为第一中标候选供应商后撤回投标或放弃中标的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

# （八）投标无效的情形

# 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

# 1.在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

# （1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

# （2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

# （3）投标文件无法定代表人（负责人）或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人（负责人）授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

# （4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人（负责人）授权委托人身份不符的；

# （5）项目不齐全或者内容虚假的；

# （6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合投标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

# （7）投标有效期、交付使用时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

# （8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

# （9）未按照招标文件的规定提交投标保证金的（说明：评标时，评标委员会将以本中心财务室编制的《采购文件购买名单及保证金收缴情况表》作为评审依据）。

# 2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

# （1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

# （2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

# （3）技术、性能指标发生负偏离达1项（含）以上的；

# （4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替换）投标方案的；

# （5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

# 3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

# （1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

# （2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

# （3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

# （4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，投标人不能证明其报价合理性的。

# 4.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效:

# （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

# （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

# （3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

# （4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

# （5）不同投标人的投标文件相互混装；

# （6）不同投标人的投标保证金从同一个单位或者个人账户转出。

# 5.有下列情形之一的视为关联供应商参加同一合同项下政府采购活动，投标文件将被视为无效:

# （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动；

# （2）生产厂商授权给供应商后又参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物委托多个代理商参加投标。

# 6.被拒绝的投标文件为无效。

# 四、开标

# （一）开标准备

本中心将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

# （二） 开标程序：

1.开标会由本中心主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单；

3.主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形，提请有关人员回避。

4.投标人或其当场推荐的代表，或者招标采购单位委托的公证机构检查投标文件密封的完整性并签字确认；

5.唱标：本中心工作人员只唱开标一览表；

6.本中心做开标记录,投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

注：①当整个招标项目的投标人不足3家的不开标，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。

②开标后,某分标投标人不足3家的，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。

7.开标会议结束。

## 五、资格审查

## 采购人或本中心工作人员依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

## 六、评标

（一）组建评标委员会

本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

（1）评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（2）评标委员会对投标文件进行比较和评价,如有疑问,将要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明。投标人向评标委员会澄清或者说明有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）本中心工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、评标价等。评标委员会按推荐原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

# （四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

# （五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

# （六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标方法及评定标准。

# （七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

## 七、评标结果

（一）本中心将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。

（二）中标供应商确定后，本中心在中国政府采购网、广西财政网、广西壮族自治区政府采购中心网站发布中标结果公告。

（三）在发布中标结果公告的同时，本中心向中标供应商发出中标通知书。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向本中心提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）本中心应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

## 八、签订合同

## （一）合同授予标准

合同将授予被确定投标文件满足招标文件全部实质性要求，具备履行合同能力，评审得分最高，综合评分排名第一的供应商。

## （二）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。中标人无正当理由不得放弃中标。

（2）如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，本中心将没收中标供应商投标的全部投标保证金。

（3）中标供应商拒绝与采购人签订合同或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推,也可以重新招标。中标供应商放弃中标项目，拒绝与采购人签订合同的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

九、其他事项

（1）解释权：本招标文件解释权属本中心。

（2）有关事宜

所有与本招标文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

广西壮族自治区政府采购中心

邮政编码：530011

通讯地址：广西南宁市朝阳路63号

电    话：0771—5309320           传    真：0771—5309311

# 第四章  评标办法及评分标准

评标方法及评定标准

一、评标原则

(一)评委组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术及商务信誉业绩等方面内容按百分制打分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

二、评审标准

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

# 1.价格分………………………………………………………………………………………………30分

（1）提供产品的企业根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定为小型和微型企业的,应当按该办法中规定的格式提供《中小企业声明函》。对其报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=最后报价×（1-10%）；除上述情况外，最后报价=评标价。

产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

产品提供企业按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

（2）价格分按各分标分别评价，以进入评标的该分标最低的评标价为30分。

（3）该分标某投标人价格得分=该分标投标人最低报价（金额）/该分标某投标人报价（金额）×30分

2.技术分………………………………………………………………………………………………26分

（1）工艺流程分（满分5分）

一档（0分）：投标人未提供工艺流程的，不予进档，得 0 分。

二档（2分）：投标人的工艺流程基本合理，项目方案具有一定可行性，基本上能满足采购需求，综合评定一般的。

三档（4分）：投标人的工艺流程合理，项目方案可行，满足采购需求，综合评定良好的。

四档（5分）：投标人的工艺流程科学、合理，项目方案可行性强，完全满足采购需求，综合评定优秀的。

（2）设备性能分（满分8分）

对投标人拟配备的设备、仪器等的数量、性能、使用年限等方面进行评价。

一档（0分）：投标人设备、仪器等的数量、性能、使用年限等未能满足采购需求的，不予进档，得0分。

二档（4分）投标人的主要生产设备齐全，设备性能一般，印刷和装订设备使用年限较长（出厂时间15年以上），基本满足本项目的印刷需求。

三档（6分）：投标人的主要生产设备齐全，设备性能良好，印刷和装订设备较新（出厂时间15年以下），完全满足本项目印刷需求。

四档（8分）：投标人的主要生产设备齐全，备用设备齐全，设备性能优越，配备的印刷和装订设备较新且技术先进（出厂时间10年以下），优于满足本项目印刷需求。

注：投标人应将主要的生产设备详细情况按照“设备配置清单”格式据实填报，并提供与本项目相关的主要设备如印前设备、印刷设备、装订设备、印后加工设备及施工中必需的其他设备的有效的持有凭据复印件，原件备查。

（3）服务实施方案分（满分8分）

一档（0分）：未提供服务实施方案的，不予进档，得 0 分。

二档（4分）：投标人的服务实施响应招标文件要求，为本项目投入有基本的服务组织机构和人员，技术水平一般（提供相关证书、近3个月社保缴费证明），有出版物印刷、装订质量管理措施，有生产进程实施方案等，售后服务承诺基本满足采购需求，综合评定一般的 。

三档（6分）：投标人的服务实施完全响应招标文件要求，为本项目投入有专业的服务组织机构和人员（提供相关证书、近3个月社保缴费证明），有合理的出版物印刷、装订质量管理措施，有合理的印前、印后质量管理措施，有合理的生进程实施方案，有合理的配送方案，售后服务承诺完全满足采购需求，综合评定良好。

四档（8分）：投标人的服务实施完全响应招标文件要求，为本项目投入有专业的服务组织机构和人员（提供相关证书、近3个月社保缴费证明），有科学合理的出版物印刷、装订质量管理措施，有科学合理的印前、印后质量管理措施，有科学合理的生产进程实施方案，有科学合理的配送方案，配送保障能力优良，售后服务承诺优于采购需求，应急处理能力较强，综合评定优秀。

（4）样品质量分（满分 5分）

一档（0分）：未提供小样的，得 0 分。

二档（2分）：样品制作符合要求，印刷、装订质量合格，版面干净整洁，综合评定基本满足采购需求。

三档（4分）：样品制作符合要求，印刷、装订质量良好，版面干净整洁，综合评定完全满足采购需求。

四档（5分）：样品制作符合要求，印刷、装订质量优等，版面干净整洁，综合评定优于满足采购需求。

3.综合实力分…………………………………………………………………………………………18分

（1）投标人通过“质量管理体系认证”“环境管理体系认证”“职业健康安全管理体系认证”的，每有一项的2分，满分6分。（请提供有效证书复印件）

（2）投标人平装书通过“中国环境标志产品认证”，获得绿色印刷资质的，得6分。（请提供有效证书复印件）

（3）投标人投入的仓储场地面积（满分6分）（请提供产权证明或租用合同复印件）

一档（2分）：投标人投入本项目仓储场地面积大于等于1500平方米小于2000平方米；

二档（4分）：投标人投入本项目仓储场地面积大于等于2000平方米小于3000平方米；

三档（6分）：投标人投入本项目仓储场地面积大于等于3000平方米。

4.业绩分………………………………………………………………………………………………23分

（1）投标人近三年内在省级及以上新闻出版行政管理部门组织的图书印刷质量检测工作中，其承印的图书：被评为出版署优等品或省（区）优等品的，每有1项得1分，满分2分。

（2）投标人近两年有承印双色或四色的图书且单品种数量超过20万册业绩的，每有1项得3分，满分21分（须提供有效付印单或合同复印件，原件备查）。

5.增值服务分…………………………………………………………………………………………3分

由评委根据投标文件中增值服务内容的可行性和实际价值等方面，在打分前集体讨论确定各投标人所属档次，并由评委成员在相应的档次内独立打分。

一档（0分）：不提供增值服务的，不予进档，得0分；

二档（2分）：增值服务具有实际意义，对本服务项目有帮助的；

三档（3分）：增值服务针对性强，具有实际意义且切实可行，对本项目或采购人有较大的帮助作用的。

（三）总得分=1 + 2 + 3 + 4 + 5 。

# 三、中标候选人推荐原则

（一）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交质量保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。采购人也可以决定重新采购。

# （二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

第五章    政府采购合同主要条款

广西壮族自治区政府采购合同

合同名称：

合同编号：

采购单位（甲方）

供 应 商（乙方）

签订合同地点：

签订合同时间：

合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，

按照招标文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

采购合同文本

广西壮族自治区政府采购合同文本

合同编号：

采购单位（甲方）                            采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                            项目名称编号

签  订  地  点                              签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.一览表

| 序号 | 名称 | 服务项目要求(或技术参数需求) | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 详见投标报价明细表 |

2.合同合计金额包括服务成果价款[（详见投标报价表），以及为实现服务成果所包括的备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料等全部费用]。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

乙方所提供的服务成果、数量、项目技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方所提供的服务成果在正常使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。涉及的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

第三条　权利保证

乙方应保证所提供服务成果（或其任何一部分）在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、著作权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用服务成果的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的服务成果的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。如乙方所交付服务成果有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第十二条约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，乙方除了支付违约金还应负担甲方由此产生的一切损失。

第四条　交付和验收

1.服务时间：按乙方投标文件中所承诺的时间，地点：采购人指定地点。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的服务成果，甲方有权拒绝接受。

3.乙方必须按投标文件承诺的服务响应条款向甲方提供服务。

4.乙方应对提交的服务成果作出全面检查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，清单应随提交的服务成果交给甲方。

5.乙方在指定地点提交服务成果后（调试完成），甲方应在七个工作日内依据招标文件、乙方的投标文件等组织验收。逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署服务成果验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

6.采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

7.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 3 日内及时予以解决。

第五条　培训

1.甲方应提供必要的培训条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：按乙方投标文件承诺的时间、地点培训。

第六条  售后服务、质量保证期

1.乙方提供服务的质量保证期为：按乙方投标文件中所承诺的期限。（自提交服务成果验收合格之日起计），以及按照招投标文件和本合同所附的《技术服务、培训、售后服务承诺书》，为甲方提供售后服务。

2.乙方提供的服务承诺和售后服务及质量保证期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第七条　付款方式和保证金

1.当采购的服务成果数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量提供服务成果，合同

的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2.资金性质：未纳入财政专户管理收入安排的资金。

# 3.付款方式：

本项目各分标分三次付款。

（1）自合同签订后预付总货款的10%；

（2）本项目各分标每印季印刷完成，经验收合格并交付使用1个月后付总货款的60%。

（3）交货完成3个月后，付清余下的总货款的30%。

（4）付款金额结算数量为实际交货验收的数量，单价为单册中标价格。

（5）除预付款外，每次付款时，中标服务商需附送货签收单、采购方所开具该项目的《综合印制单》、该次结算的详细对账单（盖章）以及该项目的合同，资料不齐全采购人有权拒绝付款。

（6）其余按采购人财务管理相关规定执行。

第八条　保证金：无。

第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条  服务成果质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的采购服务内容，其数量、服务项目要求(技术参数需求)等质量必须为无瑕疵的服务成果。乙方提供服务成果的质量保证期按交付服务成果验收合格之日起计（期限见《招标项目采购需求》中各分标的要求）。在保证期内因服务成果本身的质量问题发生故障，乙方应对服务出现的问题负责处理解决并承担一切费用。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退服务成果处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该服务成果的直接费用（运输、

保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 24 小时内到达甲方现场。

3. 在质保期内，乙方应对服务成果出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的服务成果免费保质期为 一 年，因人为因素出现的故障不在免费保质范围内。超过保质期的服务成果，终生维护，维护时只收成本费。

第十一条、服务成果的调试和验收

1. 甲方对乙方提交的服务成果依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。甲方应当在服务成果（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交付服务成果前应对服务成果作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收服务成果验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务成果交甲方。

3. 甲方对乙方提供的服务成果在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的服务成果，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十二条　违约责任

1、乙方所提供的服务成果、数量、服务项目要求(技术参数需求)等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的服务成果如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、甲方无故延期接收服务成果、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额5‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额10%，超过 10 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

4、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

5、乙方提供的服务成果在质量保证期内，因服务成果的设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

6、验收时，如果出现发放不到位或质量不符合要求的，不允许参加本单位第二年的所有招投标采购项目。

7、其它违约行为按违约货款额5% 收取违约金并赔偿经济损失。

第十三条  不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十四条  合同争议解决

1、因服务成果质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对服务成果质量进行鉴定。服务成果符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务成果不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十五条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可向仲裁委员会申

请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十六条  合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经广西区财政厅政府采购监督管理处

审批，并签书面补充协议报广西区财政厅政府采购监督管理处备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4.双方确认本合同落款通讯地址作为文书送达地址，该通讯地址适用于包括双方合同履行过程中的各类通知、协议等文件以及就合同发生争议进入民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序等阶段法律文书的送达。通讯地址需要变更时应当提前15个工作日书面通知对方。因提供或者确认的通讯地址不准确、通讯地址变更后未及时依程序告知对方或受送达方拒绝签收等原因，导致文书未能被实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日。

第十七条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十八条　签订本合同依据

1、政府采购招标文件；

2、乙方提供的投标文件；

3、投标承诺书；

4、中标通知书。

第十九条　本合同一式四份，具有同等法律效力，广西区财政厅政府采购监督管理处、广西壮族自治区政府采购中心各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报广西区财政厅政府采购监督管理处备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |

合 同 附 件

| 1.供应商承诺具体事项： |
| --- |
| 2.售后服务具体事项： |
| 3.其他具体事项： |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

# 注：售后服务事项填不下时可另加附页

# 第六章　投标文件格式

## 投标文件格式

# 一、投标文件外包装封面及投标文件封面格式

# （一）投标文件的外包装封面格式：

投 标 文 件

采购项目名称：

采购项目编号：

所投分标：

投标文件名称：资格文件

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在  ×年×月×日×时×分前不得启封（开标时才能启封）

投 标 文 件

采购项目名称：

采购项目编号：

所投分标：

投标文件名称：资信及商务文件、技术文件、报价文件

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在  ×年×月×日×时×分前不得启封（开标时才能启封）

# 二）投标文件封面格式：

（正、副本）

投标文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

## 年  月  日

## [注：投标文件由资格文件、资信及商务文件、技术文件、投标报价文件四部份组成（要求资格文件装订成一本；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件装订成一本，其中资信及商务文件、技术文件、报价文件部分分别用封面标记分隔]

# 二、投标文件目录

1.资格文件：

（1）有效的营业执照等证明文件复印件；

①投标人有效的营业执照等证明文件复印件，同时要加盖单位公章（必须提供，原件备查）；

②对于有经营资质要求的，投标人必须提供有效的经营资质证书副本内页复印件，同时要加盖单位公章（必须提供，原件备查）；

（2）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法；

①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，必须提供）；

②供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。

“信用中国”网站查询方法：投标人在本项目投标截止时间前10日内,进入投标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。

“中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。页面中的处罚日期不设置起始时间，只能设置截止时间，截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。

采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

2.资信及商务文件：

（1）投标保证金的相关证明复印件（可单独提交）（必须提供）；

（2）投标声明书 (格式见第六章)（必须提供）；

（3）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证复印件（格式见第六章)（必须提供）；联合体投标时还必须提供《联合投标协议书》、《联合投标授权委托书》（格式见第六章)；当法定代表人参加投标时，必须提供法定代表人身份证复印件；

（4）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，原件备查，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件，原件备查）。

（5）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，原件备查，格式自拟）（必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，复印件，原件备查）。

（6）财务状况报告（格式自拟，必须提供）；

（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（内容、格式自拟，必须提供）；

（8）税务登记证复印件；

（9）安全生产证书证复印件；

（10）商务响应表（格式见第六章）（必须提供）；

▲（11）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；

（12）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

（13）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件）；

（14）投标人环境管理体系认证证书；

（15）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（16）投标人职业健康安全管理体系认证证书；

（17）投标人的中国环境标志产品认证证书（认证单元：平装书）；

（18）其他特殊资质证书（如印制质量获奖证明等）；

（19）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（20）投标人情况介绍。

3.技术文件

（1）对本项目总体要求的理解；

（2）采购内容响应表（必须提供）；

（3）设备配置清单（包含设备名称、型号、数量、日产能、出厂时间等，附购置或租用凭证，均不含报价，必须提供）；

（4）服务方案，包含制版、印刷、装订、质检、配送、售后等内容(格式自拟,必须提供)；

（5）项目实施人员一览表（附专业技术证明文件，格式自拟）；

（6）增值服务：投标人承诺给予招标人的各种增值服务，包括备品备件、印前印后服务、售后服务等方面的增值服务；

（7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（8）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）；

▲（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。

4.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（4）开标一览表（单独封装递交，格式见第六章），联合体投标时还必须附《联合投标协议书》。

▲注：法定代表人授权委托书必须由法定代表人和委托代理人签名（或签章）并加盖单位公章；投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人或委托代理人签名（或签章）并加盖单位公章。

# 三、投标文件格式

# （一）资格文件部分（格式）

（1）有效的营业执照等证明文件复印件；

①投标人有效的营业执照等证明文件复印件，同时要加盖单位公章（必须提供，原件备查）；

②对于有经营资质要求的，投标人必须提供有效的经营资质证书副本内页复印件，同时要加盖单位公章（必须提供，原件备查）；

（2）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法；

①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，必须提供）；

②供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。

“信用中国”网站查询方法：投标人在本项目投标截止时间前10日内,进入投标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。

“中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。页面中的处罚日期不设置起始时间，只能设置截止时间，截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。

采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

③参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺书（格式自拟，必须提供）：

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（格式自拟，必须提供）

法定代表人（或机构负责人）或委托代理人签名（或签章）：

投标人公章：

年    月    日

说明：1.投标人应按照相关法规规定如实做出书面声明。

2．按照采购文件的规定盖章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

# （二）资信及商务文件部分（格式）

（1）投标保证金的相关证明复印件（可单独提交）

（2）投标声明书格式：

投标声明书

致：_广西壮族自治区政府采购中心：

________（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我_____（姓名）系_________（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的_____              ___项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                 ；规格型号：                     ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进［或需在中标后向               订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5. 我方参加政府采购活动前三年内在经营活动中重大违法记录和不良信用记录情况：

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人公章：

年    月    日

重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（3）法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：_广西壮族自治区政府采购中心：

我_________（姓名）系_________（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加             项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                                     法定代表人签字（或签章）：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

贴附“委托代理人身份证复印件”（正反两面）

投标人公章：

年    月    日

（4）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，原件备查，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件，原件备查）。

（5）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，原件备查，格式自拟）（必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，复印件，原件备查）。

（6）财务状况报告；（格式自拟，必须提供）

（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（内容、格式自拟，必须提供）

（8）税务登记证复印件（副本）（按要求提供）

（9）安全生产证书复印件

（10）商务响应表格式：

商务响应表

| 项号 | 招标文件要求 | 是否提供并响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交付使用时间：… |  |  |
| 2 | 交货地点： … |  |  |
| 3 | 付款方式：… |  |  |
| 4 | 质保期：… |  |  |
| … | … |  |  |

法定代表人或委托代理人签字：

投标人盖章：                          日 期：

（12）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

（13）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件）；

（14）投标人环境管理体系认证证书；

（15）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（16）投标人职业健康安全管理体系认证证书；

（17）投标人的中国环境标志产品认证证书（认证单元：平装书）；

（18）其他特殊资质证书（如印制质量获奖证明等）；

（19）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（20）投标人情况介绍。

（三）技术文件部分（格式）

（1）对本项目总体要求的理解（格式自拟）

（2）采购内容响应表格式：

| 项号 | 招标要求 | 应标情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| … | … |  |  |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在采购内容响应表中详细列明招标要求及投标设备技术规格的响应情况，必须包含成品、印刷和装订等质量要求情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人盖章：                          日 期：

（3）设备配置清单（包含设备名称、型号、数量、日产能、出厂时间等，附购置或租用凭证，均不含报价，必须提供）；

（4）服务方案，包含制版、印刷、装订、质检、配送、售后等内容(格式自拟,必须提供)；

（5）项目实施人员一览表（附专业技术证明文件，格式自拟）；

（6）增值服务：投标人承诺给予招标人的各种增值服务，包括备品备件、印前印后服务、售后服务等方面的增值服务；

（7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（8）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）；

▲（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。

# （四）报价文件部分 （格式）

（1）投标函格式：

投 标 函

致：广西壮族自治区政府采购中心：

根据贵方为                             项目的招标公告（项目编号：_______），签字代表_______     （全名）经正式授权并代表投标人_________（投标人名称）提交投标文件(其中资格文件正本一份，副本二份；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件正本一份，副本四份；开标一览表一份)；并附投标文件电子版光盘1份(光盘封面请注明项目名称、项目编号及投标人名称)。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______个     日（自然日）。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：_______________邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______ _______

投标人名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或委托代理人签字:___________                 日期:_____年___月___日

(公章)

___年___月___日

（2）投标报价明细表格式

金额单位：人民币（元）

报  价  表

项目名称:

项目编号:                                                           分标号:

| 序号 | 货物内容 | 数量（册） | 单册价格（元） | 金额 （元） | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写）： 小写金额： |

注：1.所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到百分位。

2.报价指服务费、设备费、管理费、验收费、利润、税金及其它所有成本、费用的总和。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人盖章：                               日  期：

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

（3）开标一览表信封封面格式（可以手写，密封）

开标一览表文件

（1） 采购项目名称：

（2） 采购项目编号：

（3） 所投分标：

（4） 投标人名称：

（5） 注明“开标时才能启封”

（4）开标一览表

开标一览表

项目名称:

项目编号:

分标号:

| 序号 | 货物内容 | 数量（册） | 单册价格（元） | 金额 （元） | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写）： 小写金额： |

注：1.所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到百分位。

2.报价指服务费、设备费、管理费、验收费、利润、税金及其它所有成本、费用的总和。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人盖章：                               日  期：

注: 1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2.凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3.投标费用包括项目实施所需的人工费、运输费、安装调试费、制作投标文件费、税费及其他一切费用。

4.以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

5.此表要求单独包装、密封、递交，信封封面请注明采购项目名称、采购项目编号、所投所有分标号、投标人名称及“开标一览表”字样。注明“开标时才能启封”。