中昕国际项目管理有限公司

项目名称：会议场所智能化信息化配套建设项目

项目编号：YLZC2020-G1-000664-ZXGJ

采购人（盖章）：广西壮族自治区玉林市中级人民法院

采购代理机构（盖章）：中昕国际项目管理有限公司

2020年11月

目    录

第一章  公开招标公告	2

第二章  招标项目采购需求	4

第三章  投标人须知	30

第四章  评标办法及评分标准	49

第五章  合同主要条款格式	56

第六章　投标文件格式	62

## 第一章  公开招标公告

项目概况

会议场所智能化信息化配套建设 招标项目的潜在投标人应在政采云平台（http://www.zcy.gov.cn/）在线办理报名并自行下载招标文件，并于 2020年12月7日 9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：YLZC2020-G1-000664-ZXGJ（采购计划文号：YLZC2020-G1-11626-001）

项目名称： 会议场所智能化信息化配套建设项目

预算金额：385.914万元

采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

| 序号 | 标的的名称 | 数量 | 单位 | 简要技术需求或服务要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8路高清混合信号插卡式主机箱 | 1 | 台 | 1、支持最大288*288路HDMI/DVI/VGA/SDI/ HDBaseT/光纤输入、输出；本次项目标配8路 2、全数字化切换，每种无缝输出卡都能实现真正实时的无缝切换；… | 详见附件：采购需求表 |
| 2 | 操控终端 | 1 | 台 | i5-9400F 8G 1T+256G SSD 2G独显 23英寸 |  |
| 3 | 可编程控制主机 | 1 | 台 | 1、配置Samsung ARM微处理器，能高速运行复杂的逻辑指令； 2、提供开放式的可编程控制平台、人性化的操作界面和交互式的控制结构；… |  |
| … | … | … | … | … |  |

合同履行期限：自收到采购人支付的项目预付款之日起90天内交货并安装完毕。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动；

5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：自招标公告发出之时起至2020年11月23日（招标文件的获取期限自开始之日起不得少于5个工作日）。

方式：供应商须登录政采云平台（http://www.zcy.gov.cn/）在线办理报名并自行下载招标文件；未注册的供应商可在政采云平台完成注册后再进行报名再下载。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2020年12月7日 9点00分（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：中昕国际项目管理有限公司(广西玉林市胜利路玉林广播电视局宿舍10栋9号)

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.网上查询地址

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、中国玉林政府门户网 (www.yulin.gov.cn)

2.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展；

（2）政府采购支持采用本国产品的政策；

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品；

（4）政府采购促进残疾人就业政策；

（5）政府采购支持监狱企业发展。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：　广西壮族自治区玉林市中级人民法院

地址：广西玉林市玉州区人民东路409号

联系方式：罗军0775 -2659883

2.采购代理机构信息

名 称：　中昕国际项目管理有限公司

地　址：　　广西玉林市胜利路广播电视局宿舍10幢9号

联系方式：　　0775-3288880、3286888

3.项目联系方式

项目联系人：邱琼芳、蒋超翔

电　话：　　0775-3288880、3286888

4.监督部门

名    称：玉林市财政局

电    话：0775-2697961

附件：采购需求表

采购代理机构：中昕国际项目管理有限公司

2020年11月16日

## 第二章  招标项目采购需求

说明：

1.本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。

按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业视同小型、微型企业。

按照财库〔2017〕141号三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知，残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。

2.小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例请以第四章《评标办法及评标标准》的规定为准。

3.小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

4.小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

5.根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标产品必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则作无效投标处理。

6.“项目要求及技术需求”及“商务条款”中“实质性要求”是指带“★”的项目条款或者不能负偏离的项目条款或已经指明不满足按投标文件作无效处理的项目条款。

货物一览表中带“★”的条款为本次采购的实质性要求和条件，投标人必须满足或优于，若无法完全满足，投标人将会被认定为无效响应，投标无效。

货物一览表中带▲号参数为评分参数，非实质性要求和条件，不满足不会被认定为无效响应。

7.投标人必须自行为其投标产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

8.招标文件中所要求提供的证明材料，如为英文文本的请同时提供中文译本。

9.项目采购需求具有国家或其他强制性标准、规范等要求的，投标文件中必须提供相关强制性认证资料，否则投标无效。

10.本采购需求中技术要求所使用的标准或应用标准如与投标人所执行的标准不一致时，按最新标准或较高标准执行。

11.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

| 序号 | 产品名称 | 技术参数/性能配置 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、党组会议室 |  |
| （一）高清混合矩阵 |  |
| 1 | 8路高清混合信号插卡式主机箱 | 8路高清信号输入；8路高清信号无缝输出 1、支持最大288*288路HDMI/DVI/VGA/SDI/ HDBaseT/光纤输入、输出；本次项目标配8路 2、全数字化切换，每种无缝输出卡都能实现真正实时的无缝切换； 3、★配合拼接输出卡都能实现视频拼接功能，图像视窗在全屏范围内可以任意缩放、叠加、漫游； 4、▲支持大屏拼接分组管理，要求不少于5组拼接，可以实现对图像拼接、叠加、漫游、帧同步及无级线性缩放功能； 5、▲管理软件支持矩阵切换页面与视频拼接页面，可分开进行矩阵切换操作及视频拼接操作满足灵活的使用，可进行混合使用； 6、★拼接输出卡同时支持LED无缝拼接功能，支持输出分辨率自定义，任意分辨率输出及任意比例大小，可任意设置输出分辨率，水平分辨率从1~1920，垂直分辨率从1~1200； 7、IP板卡支持H.264\H.265视频解码，可同时解码16路图像显示； 8、 预览卡能实现实时流畅信号预览和切换功能，同时预览4路视频或自动轮巡，多码流编码，帧率支持1/16~60fps； 9、★支持KVM传输，键盘热键切换功能，远程管控和操作的集中管理 ； 10、支持DVI 1.0协议，符合HDCP1.3标准，兼容HDMI 1.4a； 11、支持热插拔，支持音视频信号一起切换； 12、★支持音频的加嵌和解嵌功能，HDMI数字音频与模拟音频选择输入，HDMI数字音频与模拟音频同时输出； 13、★具有校正和补偿信号特征，减少视频流误码，DVI,HDMI输入可达35米； 14、 系统内可存储多组预切换指令，调用时可以一键切换； 15、 系统内含有红、绿、蓝、白等多种测试图像，方便快速调试和系统维护； 16、 支持EDID读取，PC软件控制切换与EDID管理； 17、★HDBaseT输入输出信号支持内嵌的（或本地端的）双向RS-232和双向IR信号，并可选择随视频信号切换，或分离切换模式，并支持POC对外供电； 18、▲ 控制方式灵活，具有红外遥控、RS485、RS-232通讯接口、网络端口、Web网页、支持外接面板控制接口及面板锁定功能（ 4位3.8mm凤凰接口），并且可以通过远端 的HDBaseT的串口控制，方便用户与各种远端控制设备配合使用； 19、★无需外接中控，可直接使用触摸屏或苹果和安卓平板、win系统平板进行控制； 20、双POE供电，48v poe供电； 21、SDI输入卡带有环出功能； 22、支持固件在线升级； 23、支持字符叠加； 24、冗余电源设计，支持智能控制矩阵风扇的运行； 25、为保证系统稳定、兼容性更好，音频扩声系统、矩阵信号切换系统和中央控制系统为同一品牌。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 操控终端 | i5-9400F 8G 1T+256G SSD 2G独显 23英寸 | 1 | 台 |  |
| （二）可编程中央控制系统 |  |
| 1 | 可编程控制主机 | 1、配置Samsung ARM微处理器，能高速运行复杂的逻辑指令； 2、提供开放式的可编程控制平台、人性化的操作界面和交互式的控制结构； 3、 8个DB9公型口，可双向传输RS-232，RS-485及RS-422信号； 4、8个IR红外设备控制端口； 5、 8个I/O终端块，9PIN输出排针，带保护电路，支持0-5V数字输入信号； 6、★3个AV-NET控制总线，最高负载256个总线型控制设备； 7、8个常开型独立弱继电器端口， 8、2条多功能扩展槽，支持常用端口扩展； 9、内嵌式红外学习功能； 10、★双USB程序上传接口； 11、以太网数据传输接口，可兼容全系列WIFI触摸屏和计算机远程控制； 12、★触屏控制软件支持多系统、跨平台平板设备混合使用，同时支持WINDOWS、IOS、Android系统平板、有线、无线触摸屏，系统兼容性强； 13、为保证系统稳定、兼容性更好，音频扩声系统、矩阵信号切换系统和中央控制系统为同一品牌。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 电源控制器 | 1、 ★提供1路AV-NET网络控制接口，1路RS232接口，可编程控制主机通讯； 2、可由控制系统的24VDC或AC 100-240V两种供电模式； 3、8路独立节点控制接口，每路都有常开，常闭两种接口选择； 4、带8个防按错微动按钮控制，可自由控制每路继电器； 5、多种控制模式,支持RS-232、AV-NET以及以太网接口； 6、指示全面，支持POWER电源指示，ID网络连接指示，接收数据指示； 7、ID CODE 可调节网络ID，实现与可编程控制主机网络通讯； 8、内置光电隔离模块，可保障负载和主机安全可靠； 9、能通过机身手动按键实现8路电源手动通断； 7. ID CODE 可调节网络ID，实现与可编程控制主机网络通讯； 8. 内置光电隔离模块，可保障负载和主机安全可靠； 9. 能通过机身手动按键实现8路电源手动通断。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 平板电脑 | 海思麒麟980，Mali G76 720MHz，10.8英寸IPS屏；屏幕分辨率2560 × 1600；运行内存（RAM）≥4GB，存储容量（ROM）≥128GB | 1 | 台 |  |
| 4 | Android控制软件许可证书 | 兼容性良好,可兼容目前市面上各类Android2.2及以上系统且带WIFI功能的平板电脑； 安装便捷,可拷贝到平板电脑里手动安装或通； 过豌豆荚等助手安装； 多程序包管理功能，可通过一台平板，管理控制多台不同的中控设备，直观方便 触控功能持久稳定； 可实现按键互锁功能； 个性化的控制界面； 可对多台中控进行控制； 占用运行内存容量小； 软件提供注册、认证、试用的功能等。 | 1 | 套 |  |
| 5 | 编程调试 | 中控系统主机程序编程；人机控制界面定制开发；配合周边系统设备联合调试。 | 1 | 项 |  |
| （三）无纸化会议系统 |  |
| 1 | 无纸化液晶升降一体机终端（含升降器控制软件） | 1、终端参数：超薄15.6寸触摸液晶2K屏，分辨率1920*1080；屏体尺寸：不大于366x234.5x11mm，面板尺寸：不大于480x70x4mm，箱体尺寸：463.6x710x62.5mm； 2、运动参数：升降时间：不大于8秒，缓起缓停技术； ▲3、升降速度快慢可自定义调节 4、仰角范围：0-30度 ★5、屏幕仰角调节：不仅支持电动按键调节，还能支持手掰屏幕调节 ★6、硬件配置：i5 CPU，4G内存，32G SSD固态硬盘，内置主机，非外挂方式 7、产品接口：USBx3，RJ45x1，RS-485x1，DC12V输入x1 8、安装方式：自上而下嵌入式安装，免费提供桌面开孔图纸及开孔模型 ★9、电气参数：单12V直流供电，安全电压，无触电隐患；一根网线连接至扩展主机实现所有通讯及控制功能 ▲10、安全电流：设备对地漏电流不大于0.28mA。 11、开关机方式：上升自动开机，下降自动软关机，延时硬关机 ★12、荧光按键模块：自发光白色荧光通透按键，具有上、下、停、前、后五键 ▲13、支持画中画功能：视频播放窗口最多能四画面同时显示，服务器存储视频源和流媒体信号视频源都可播放并支持画中画显示，如HDMI信号可在VGA信号中画中画显示，画中画窗口位置可调，并支持放大、缩小操作。 ▲14、在观看文件的同时，同界面应支持同时显示会议记录界面，边看文档边做会议记录。 ▲15、会议功能可自定义设置：需要使用的功能应支持自定义选择设置，主功能、辅助功能及影藏。 ▲16、文件的批注结果可动态叠加到文档中原格式保存。 ▲17、无纸化升降一体机终端无纸化会议系统设备的10项有害物质【铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯（PBBs）、多溴二苯醛（PBDEs）和邻苯二甲酸酯（如邻苯二甲酸二丁酯（DBP）、邻苯二甲酸丁芐酯（BBP）、邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（DEHP）和邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP））】符合SGS欧盟RoHS指令2011/65/EU附录II修正指令（EU）的限制要求。 ▲18、无纸化升降一体机终端具备防水（≥IPX6）、防尘（≥IP6X）、防撞(≥IK08)等级。 | 16 | 台 |  |
| 2 | 智能会议软件 | 1、客户端软件基于CS架构，支持强大的无纸化会议控制应用功能：包括人名导位、个性化呼叫服务、会议信息及与会者信息查看、上网服务（支持锁定缺省主页）、电子白板（多人同享、多页切换）、交流提示（点对点、点对多、点对服务台）、文档资料导入导出、PC桌面共享模式、外部电脑接入（外置PC电脑桌面或视频文件可以同步至投影幕或其他终端）等功能常规会议应用 2、会议签到：支持密码或手写签到（支持原笔迹书写，带笔锋效果，书写流畅），后台也可以设置免签到，支持在会议室门牌上联动签到，签到结果可以模拟图形式显示及实时在大屏幕上刷新显示，支持一键导出带手写签名的pdf签到表） 3、会议投票：支持实名、匿名、单选、多选、计时和不计时投票多重模式，支持投票结果以饼状或图柱状图实时在大屏幕上刷新显示，支持后台以Excel表格形式导出） 4、文档同步：支持客户端文档同步其它客户端或大屏上显示，同步过程可以多人批注（支持原笔迹书写，带笔锋效果，书写流畅）、记录、保存，支持会后批注文档以Word形式导出。 ▲5、视频播放支持全格式视频播放、最高支持到4K片源解码播放、同时显示四路视频，可全屏显示视频。支持将视频源播放窗口浮动在其他功能界面上观看，即在观看浮动窗口视频的同时可以查看文件、参与投票、进入主菜单首页界面等其他操作，可以随意滑动显示位置及调整窗口大小。 6、主持功能（具有主持权限的参会者可以手动标记所有参会者的签到状态、动态实时控制不同议题的开放与关闭、动态控制投票的开放与关闭、协助主讲者发起与停止屏幕共享、协助所有参会者统一切换到任意功能界面、控制会议过程的录音录屏，支持主持人托管模式，主持人一个人可以托管整个会议室的操作，领导免操作） ▲8、会议记录（word格式，可用于记录会议要点等信息，支持在观看主讲者演示画面或观看自己文档时与会议记录界面双屏显示，支持边看文档或主讲人画面时边记录重点要点） 9、支持客户端软件更换皮肤主题，系统自带不少于三套皮肤主题（缺省/政府/企业/公检法等），用户可自定义皮肤主题/欢迎画面/企业VI/LOGO。 10、支持全办公格式（doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptx、pdf、png、jpg、html、htm、mht、tif、tiff、txt）、支持扩展行业用文件格式（ceb、gd、dwg、dxf）、支持所有可编辑文件格式的修改及保存副本、原笔迹批注（支持任意格式文档的原笔迹批注、word文件的批注结果动态叠加到文档中原格式保存）； ▲11、支持客户端软件无平台限制，在IOS系统平台、windows系统平台、android系统平台上互通共用，三大系统平台终端支持开同一个会议且操作界面相同； ▲12、会中功能自定义设置功能 （支持根据具体会议需求，首页功能界面自定义设置操作，能够让用户在终端直接自定义设置功能界面的图标顺序及该会议是否显示） ▲13、支持在任意界面截屏操作，并支持二次编辑，能够另存为文件也能随时保存如会议记录。 | 16 | 套 |  |
| 3 | 软件定制开发 | 一、会前 1、可实现一次性添加议题资料 2、可实现一键生成投票表决 3、人员设置中添加签名的PDF格式图片，在投票表决后，自动附在各自的投标结果后面，相当于签名。 4、建立会议时发短信通知参会人员。通知是通过中院现有短信平台发出的，需要无纸化系统与短信平台对接。 二、会中 1、签到实现人脸识别 2、进入会议可通过会议桌的略缩图参看每个参会人员的信息及签到情况 3、同屏汇报时，由秘书席发起汇报人员的屏幕同屏，汇报人员只需在汇报中滑动屏幕翻页即可，不需要过多操作 4、同屏汇报时，汇报人员及其他参会人员可对同一文档进行批注讨论（须申请操作，汇报人员同意操作才可操作，这样设置不会打乱汇报人员的会议节奏）,在批注后，还可单独查看某个人的批注情况；也可对自己的文档单独批注不影响汇报人的节奏 5、同屏汇报时，会议记录员在观看汇报人员汇报文件的同时，还可打开笔记记录会议内容，记录得更准确，也可以随时截图重要资料，方便会后更准确的整理出会议笔记。 6、参会人员查看文档的同时，可同时观看流媒体进入的远程视频会议或已导入的视频资料，小窗口进行播放，实现一边浏览文档一边观看视频资料 7、添加新的功能按钮，可一键登录法院的OA界面，登录后不需要输入账号密码，账号密码是自动读取无纸化登录时的账号密码，实现一键登录。 8、录播回放，可在会中的某个时间段观看前段已录制的视频资料，可随时观看 9、可在会中通过无纸化软件实现与其他参会人员文字或白板画图交流 10、通过网络浏览登录其他网站浏览资料时，可以进行批注并保存 11、11、系统支持4G或5G接入会议功能，属于不保密型会议时，参会人员可在外地通过4G或5G信号进入会议，实现会议同步 12、会议中可以临时添加新的投票表决 三、会后 1、会后归档按照各个议题进行归档（建立会议时，每个议题单独文件夹存放，再统一放到一个文件夹中上传即可），每个议题的投票表决也放在各自议题的打包文件夹内 2、自动生成会议日志，会议日志显示某个参会人员在某个时间段操作了某个资料或软件功能。 | 16 | 套 |  |
| 4 | 无纸化全数字中控拓展主机 | 1、19"加固型2U上架式铝合金面板机箱，尺寸不大于438L*333D*111Hmm，长*深*高(不含耳朵和拉手)，颜色：黑色，输入电压交流220V±10% 50-60Hz，输入功率50W，外部端口有百兆以太网口24个、千兆以太网口2个、COM IN 1个、COM OUT 1个； 2、配备网口指示灯（针对每个网口），支持网络接口诊断；实时监测并显示机箱内温度，散热风扇智能控制； 3、支持会议终端的通讯和控制，支持100M带宽以太网与会议终端单元通讯，一台设备可带最多24个终端单元，单元与扩展主机点对点有线连接； ★4、具有统一控制终端升、降、仰角、开关机功能； 5、支持双1000M带宽以太网口，分别用于连接控制主机和扩展主机级联，网络支持1000M/100M Ethernet。 | 1 | 台 |  |
| 5 | 信号交互服务器-输入（含嵌入式软件） | 1、1U上架机箱，尺寸：430L*250D*44Hmm(长*深*高)，低功耗无风扇静音设计 2、支持的接口：DVI、VGA、YpbPr、HDMI、BNC 3、编码路数：2路 4、支持的最高分辨率：1080P60 5、电源输入220V 45W 6、输出接口：RJ45 7、输出码流：2Mbps 8、支持动态修改分辨率，支持断电、断线自动重连 | 1 | 台 |  |
| 6 | 信号交互服务器-输出（含嵌入式软件） | 1、尺寸：不大于436L*205W*44H（mm）（不含耳朵），颜色：黑色，输入220V AC，输入接口：RJ45，输出接口：VGA、HDMI、AUDIO。 2、静态显示界面可定制。自动显示二维码，方便手机平板扫描接入会议。 3、自动提示信号来源，包括：投影者姓名、外部电脑编号、互动大屏幕等。 4、支持自适应投影分辨率，支持强制输出分辨率。 ▲5、支持接收多台客户端的投影请求显示，支持遵循先入先出的投影显示模式，支持最多四画面同时显示； ▲6、支持在签到或是投票时，投影界面支持操作实时显示签到和投票的统计数据。 | 1 | 台 |  |
| 7 | 人脸识别签到模块 | 前置摄像头模块，实现人脸识别签到，识别率高，识别速度快。 | 16 | 个 |  |
| 8 | 嵌入式发言升降系统（异步升降） | 定制性升降器（面板尺寸120*70mm），支持麦杆自动矫直功能，与升降屏支持异步升降，即能够单独升降，含麦秆。 | 16 | 台 |  |
| 9 | 混音器 | 1、8路话筒输入； 2、快速、无噪音选择话筒，自动根据背景噪音的变化进行调整； 3、激活其他话筒时自动进行增益调整——NOMA（衰减话筒的数量）； 4、锁定最后一个话筒功能可以维持环境噪音； 5、可调节每个通道的低频衰减和高频滤波； 6、通道激活和衰减指示灯； 7、主动平衡话筒电平XLR输入和主动平衡话筒/8线路电平XLR输出； 8、带手动电平控制的辅助电平输入； 9、带有电平控制的前面板耳机输出； 10、带有可选阈值和LED指示灯的峰值响应输出限幅器。 | 2 | 台 |  |
| 10 | 设备安装调试 | 无纸化会议系统现场设备安装调试及配套线材 | 1 | 项 |  |
| （四）交互式会议一体机系统 |  |
| 1 | 65寸交互式会议一体机 | 一、基本要求 1、触控方式：红外触摸屏，支持遥控器控制、PAD控制 2、尺寸：65寸LED屏 3、屏幕物理分辨率：3840*2160 4、系统：安卓5.0以上系统 5、显示类型：LED 6、亮度：500cd/m² 7、对比度：1400:1 8、可视角度：178度（H）/178度（V） 10、色彩度：10 bit, 1.07B 响应时间：8ms 功耗：<250W 待机功耗：≤1W；裸机尺寸：X（L）*X（T）*X（H）mm；壁挂孔位：600*400 11、windows系统与内置的安卓系统互为独立系统；手写白板、无线投屏、全屏批注等功能不受影响。 二、物理接口 1、前面板具备开关机按钮 2、★前置接口：1个PC USB，1个安卓USB， 3、安卓模块输入接口：不少于3路HDMI、1路VGA输入、3USB 4、windows模块输入接口：不少于1HDMI、1VGA输入、3USB 5、★屏幕同步输出接口：1路HDMI 三、电子白板 1、具备高灵敏的流畅度，书写无延迟或者极低。能够在任意通道下对显示内容进行批注。 2、单点书写，面积擦除、手势擦除，书写内容可以图片的形式保存到本地，联网状态下可以生成二维码，用手机扫一扫的功能将白板内容保存至手机、邮件发送会议记录 3、★白板的退出图标会提示“退出”，“隐藏”两个选项，防止误操作直接退出白板。 4、★支持将手写体文字转换为印刷标准文字 5、支持手画图形的自动校正 6、★支持单屏远程标注以及多方互动批注功能 四、传屏模式 1、支持Android、iOS、Windows、Mac OS系统下的无线投屏功能。 2、iOS手机、Mac OS电脑直接利用苹果AirPlay功能就可以实现无线镜像传输。 3、Android系统APP投屏，实现高清1080P的无损镜像传输。 4、Windows系统支持安装投屏器软件和插入USB投屏器，实现无线投屏传输。 5、Windows系统投屏时，可在触摸屏上进行反向操作，实现反向控制Windows电脑，比如打开文件，移动鼠标，拖动对话框等等。 6、通过触摸屏安卓USB接口，实现投屏器在30秒内自动配对，无需人工操作。 7、支持Audio口正常输出音频流，音频与视频同步。 五、图像显示 1、设备具有信号自动检测功能，当有信号输入时，自动切换到相应通道显示，无需使用者手动操作。 2、支持设置显示通道优先级，定义某一个通道为优先显示。也可指定某一路信号源为开机默认显示通道 3、 通过USB读取各类文档，包括但不限于office、CAD、影片等windows系统下的任何文档； 4、★支持内网文档传输显示，办公电脑可通过链接的形式将会议文档传输至同一个局域网内的会议平板显示 5、双系统下支持无缝切换显示； 六、操作界面 1、简易操作，主页设置四个常用功能图标，方便快速使用； 2、主页设置使用帮助，点击后能看到触摸屏操作指引； 3、屏幕左右两侧均有操作栏，方便在屏幕前操作； 4、★支持一键切换回windows系统； 七、视频会议 1、内置视频会议软件终端，实现与传统视频会议的视频互动； 2、可与宝利通、华为、思科等硬件厂商终端兼容配合； 3、★实现视频会议无线双流、无线批注功能； 4、兼容市场面主流厂商的软件视频会议软件终端； 5、与宝利通硬件终端配合时，支持在触控屏幕上操作宝利通的菜单，无需使用遥控器； 6、无线双流 配合硬件视频会议终端，无线投屏设备可实现无线双流发送； 7、手机内容双流 配合硬件视频会议终端，可以将手机内容通过双流发送至远端； 8、双流批注：配合硬件视频会议终端双屏配置可实现双流批注功能 八、 ★语音助手 1、支持语音记录会议内容； 2、支持将语音会议内容转换为文字信息； 3、语音信息转换为可编辑txt文档； 4、支持实时将语音信息在转换为文字信息； 九、其他要求 1、支持快速设置欢迎词，内置欢迎模板，可快速调用； 2、倒计时功能，演讲会议、总结大会打开倒计时，掌控好会议时间 3、屏保：一键打开屏保，有风景、城市、自然、建筑图片； 4、支持与客户业务系统深度开发。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 无线投屏发送器 | 与整机搭配实现电脑无线投影功能，并可实现触摸回传。最长连接距离8 米，传输延迟<120ms，帧率15fps-25fps | 1 | 台 |  |
| 3 | 65寸交互式会议一体机推车 | 定制65寸推车 | 1 | 台 |  |
| （五）音频扩声系统 |  |
| 1 | 扬声器 | ★喇叭单元:4x4"+1"球顶高音 额定功率/阻抗:120W/8欧姆 峰值功率：480W 最大声压级：109dB 频率响应：160 Hz~ 20kHz 灵敏度：88土3dB(1m, 1W) | 4 | 只 |  |
| 2 | 纯后级功放 | 立体声功率（8欧）：400W×4 立体声功率（4欧）：600W×4 桥接功率（8欧）：1200W×2 信噪比：110dB 频率响应：+/-0.1dB,20Hz-20KHz 总谐波失真度：≤0.01% 8欧额定功率1KHz 灵敏度：0.775V 阻抗系数：600：1 | 2 | 台 |  |
| 3 | 调音台 | 内置的音响效应器由雅马哈（YAMAHA）YSS系列数码芯片组成，让您建立专业的逼真声场而不需要额外的设备。同时也提供一个SEND 和RETURN 插孔以允许您使用外接音响效应器。 XLR输入插孔提供+48V虚拟电源，以便为需要外接电源的电容麦克风提供方便的连接。 一个PHONES 插孔可监听各分路输入信号、混响效果或立体声ST混合输出信号。 ST通道内置一个低噪音的立体声七段图示均衡器，让你随意获得喜爱的优美音质。 提供XLR麦克风和TRS 耳机线性的平衡输入插孔，能处理从麦克风性级设备和立体声输出合成器的宽范围声源。 TAPE IN 和REC OUT 插孔为播放与录音的磁卡座插提供方便的边接。 独有的多媒体播放，双色LCD，中英文同步歌名、歌词显示，MP3或WMA 双格式播放 输入灵敏度 ：MIC : 60dB LINE: 20dB Eff Ret: -20dB Tape In :-20dB 效果 ：ECHO 12ms-200ms 输出电压 ：4V MAX 信噪比：>85 dB 失真度：0.03% （1KHz Full Power） 频率响应：20Hz~20KHz +/-3dB 耳机输出：7V 220Ω 均衡参数：High : +/-15dB / 10KHz Mid : +/-15dB / 25KHz Low : +/- 15dB / 80KHz | 1 | 台 |  |
| 4 | 数字音频处理器 | 1、8个通道均支持MIC/LINE输入, 支持48V幻象供电, 8个平衡线路输出； 2、8个平衡线路输出每个输入通道噪声门、压限器、高通、低通、16段PEQ、延时器、电平表、反馈抑制器、反相、静音、音量控制； 3、8x8 Automix自动混音，8x8 矩阵混音，每个输出通道压限器、高通、低通、16段PEQ、静音、音量控制； 4、 内置信号发生器：正弦波、粉红噪声、白噪声可存储32个预设，每个预设可通过第三方协议调用开放的第三方RS-232、UDP通信协议16x2LCD显示屏，100M网口，1个232串口，1个RS485端口； 5、DSP具有强大的处理能幼,每个输入通道均有反馈抑制器噪声门、高通滤波、低通滤波、1s延时器压限器16段均衡( PEQ/HighShelf/LowShelf ), 每个输出通道具有高通滤波、低通滤波、16 段均衡(PEQ/HighShelf/LowShelf )； 6、MIC通道模拟增益0～40dB，数字增益12dB；8\16个平衡音频输出通道；ADC CS5368 114dB 动态；DAC CS4385 114dB 动态； 7、 外接触摸屏显示电平表、快速调用预设；前面板LCD屏显示IP地址、网关、固件信息、错误报警提示；开放RS-232、TCP/ I P协议实现第三方控制。 8、▲支持语音激励摄像联动跟踪功能，无需任何按键触发实现发言者语音图像跟踪 9、▲带回声消除功能（AEC）可选配功能 | 1 | 台 |  |
| 5 | 全自动反馈抑制器 | 采样率 ：48KHz动态范围：>109Db频率响应特性：20Hz-20KHz通道间交叉话音：典型值>80dB输出端交叉话筒：典型值>80dB电源电压：交流50/60Hz,100V;60Hz,120V;50/60Hz,230V电力消耗：9W | 1 | 台 |  |
| 6 | 手持式无线系统 | 1、采用自动选讯（真分集）接收方式，不但接收距离远，而且能消除接收断音的问题； 2、明亮点阵屏显示，下拉式菜单设置； 3、采用超宽频120MHz，操作简单，特性稳定； 4、飞梭旋钮取代传统复杂按键，操作简易； 5、300个UHF可选频道； 6、具有先进的频率自动扫描功能，可以快速搜寻并锁定不受干扰的频率； 7、红外线数据自动同步功能 | 2 | 套 |  |
| 7 | 电源时序器 | 1、额定输出电压：交流 220V.50Hz 2、额定输出电流：30 A 3、可控制电源：8 路 4、供电电源：VAC 50/ 60Hz 25A 5、每路输出带指示灯 6、锁匙开关控制电源 7、单路额定输出电源：20A | 2 | 台 |  |
| 8 | 机柜 | 42U，42U，方孔条与安装梁：耐指纹敷铝锌板； 其余：SPCC优质冷轧板； 厚度：方孔条 2.0mm；安装梁 1.5mm；其余 1.2mm。 表面处理: 方孔条、安装横梁：镀铝锌板 ；其余：脱脂、硅烷化处理 、静电喷塑 | 1 | 个 |  |
| 9 | 多媒体地插 | 地插包含HDMI接口、话筒接口、3.5音频输入接口、网络接口等 | 4 | 个 |  |
| 10 | 音箱线 | RVV2*2.0 | 120 | 米 |  |
| 11 | 话筒线 | RVVP2*1.0 | 100 | 米 |  |
| 12 | 卡侬公母线5米 | 5米 | 10 | 条 |  |
| 13 | 党组会议室弱电布线及设备安装调试 | 包括设备布线、系统集成、部分高空作业、音箱安装、服务器机柜安装、设备上架、线路敷设、接插口的焊接、地板开槽及回填等，包含桥架、线管、机柜机架、接插件、理线架、安装吊挂件等安装辅材。 | 1 | 项 |  |
| 二、院务会议室 |  |
| （一）高清混合矩阵 |  |
| 1 | 16路高清混合信号插卡式主机箱 | 16路高清信号输入；8路高清信号无缝输出 1、支持最大288*288路HDMI/DVI/VGA/SDI/ HDBaseT/光纤输入、输出； 2、全数字化切换，每种无缝输出卡都能实现真正实时的无缝切换； 3、★配合拼接输出卡都能实现视频拼接功能，图像视窗在全屏范围内可以任意缩放、叠加、漫游； 4、▲支持大屏拼接分组管理，要求不少于5组拼接，可以实现对图像拼接、叠加、漫游、帧同步及无级线性缩放功能； 5、▲管理软件支持矩阵切换页面与视频拼接页面，可分开进行矩阵切换操作及视频拼接操作满足灵活的使用，可进行混合使用 6、★拼接输出卡同时支持LED无缝拼接功能，支持输出分辨率自定义，任意分辨率输出及任意比例大小，可任意设置输出分辨率，水平分辨率从1~1920，垂直分辨率从1~1200； 9、IP板卡支持H.264\H.265视频解码，可同时解码16路图像显示； 7、预览卡能实现实时流畅信号预览和切换功能，同时预览4路视频或自动轮巡，多码流编码，帧率支持1/16~60fps； 8、★支持KVM传输，键盘热键切换功能，远程管控和操作的集中管理 ； 9、支持DVI 1.0协议，符合HDCP1.3标准，兼容HDMI 1.4a； 10、支持热插拔，支持音视频信号一起切换； 11、★支持音频的加嵌和解嵌功能，HDMI数字音频与模拟音频选择输入，HDMI数字音频与模拟音频同时输出； 12、 ★具有校正和补偿信号特征，减少视频流误码，DVI,HDMI输入可达35米； 13.、系统内可存储多组预切换指令，调用时可以一键切换； 14、系统内含有红、绿、蓝、白等多种测试图像，方便快速调试和系统维护； 15、支持EDID读取，PC软件控制切换与EDID管理； 16、★HDBaseT输入输出信号支持内嵌的（或本地端的）双向RS-232和双向IR信号，并可选择随视频信号切换，或分离切换模式，并支持POC对外供电； 17. ▲控制方式灵活，具有红外遥控、RS485、RS-232通讯接口、网络端口、Web网页、支持外接面板控制接口及面板锁定功能（ 4位3.8mm凤凰接口），并且可以通过远端 的HDBaseT的串口控制，方便用户与各种远端控制设备配合使用； 18、★无需外接中控，可直接使用触摸屏或苹果和安卓平板、win系统平板进行控制； 19、双POE供电，48v poe供电； 20、SDI输入卡带有环出功能； 21、支持固件在线升级； 22、支持字符叠加； 23、 冗余电源设计，支持智能控制矩阵风扇的运行； 24、为保证系统稳定、兼容性更好，音频扩声系统、矩阵信号切换系统和中央控制系统为同一品牌。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 操控终端 | i5-9400F 8G 1T+256G SSD 2G独显 23英寸 | 1 | 台 |  |
| （二）可编程中央控制系统 |  |
| 1 | 可编程控制主机 | 1、 配置Samsung ARM微处理器，能高速运行复杂的逻辑指令； 2、提供开放式的可编程控制平台、人性化的操作界面和交互式的控制结构； 3、 8个DB9公型口，可双向传输RS-232，RS-485及RS-422信号； 4、8个IR红外设备控制端口； 5、 8个I/O终端块，9PIN输出排针，带保护电路，支持0-5V数字输入信号； 6、★3个AV-NET控制总线，最高负载256个总线型控制设备； 7、8个常开型独立弱继电器端口， 8、2条多功能扩展槽，支持常用端口扩展； 9、 内嵌式红外学习功能； 10、★双USB程序上传接口； 11、以太网数据传输接口，可兼容全系列WIFI触摸屏和计算机远程控制； 12、★触屏控制软件支持多系统、跨平台平板设备混合使用，同时支持WINDOWS、IOS、Android系统平板、有线、无线触摸屏，系统兼容性强； 13、为保证系统稳定、兼容性更好，音频扩声系统、矩阵信号切换系统和中央控制系统为同一品牌。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 电源控制器 | 1、 ★提供1路AV-NET网络控制接口，1路RS232接口，可编程控制主机通讯； 2、可由控制系统的24VDC或AC 100-240V两种供电模式； 3、 8路独立节点控制接口，每路都有常开，常闭两种接口选择； 4、带8个防按错微动按钮控制，可自由控制每路继电器； 5、多种控制模式,支持RS-232、AV-NET以及以太网接口； 6、指示全面，支持POWER电源指示，ID网络连接指示，接收数据指示； 7、 ID CODE 可调节网络ID，实现与可编程控制主机网络通讯； 8、内置光电隔离模块，可保障负载和主机安全可靠； 9、 能通过机身手动按键实现8路电源手动通断。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 平板电脑 | 海思麒麟980，Mali G76 720MHz，10.8英寸IPS屏；屏幕分辨率2560 × 1600；运行内存（RAM）≥4GB，存储容量（ROM）≥128GB | 1 | 台 |  |
| 4 | Android控制软件许可证书 | 兼容性良好,可兼容目前市面上各类Android2.2及以上系统且带WIFI功能的平板电脑； 安装便捷,可拷贝到平板电脑里手动安装或通； 过豌豆荚等助手安装； 多程序包管理功能，可通过一台平板，管理控制多台不同的中控设备，直观方便 触控功能持久稳定； 可实现按键互锁功能； 个性化的控制界面； 可对多台中控进行控制； 占用运行内存容量小； 软件提供注册、认证、试用的功能等。 | 1 | 套 |  |
| 5 | 编程调试 | 中控系统主机程序编程；人机控制界面定制开发；配合周边系统设备联合调试。 | 1 | 项 |  |
| （三）数字会议系统 |  |
| 1 | 混音器 | 1、内置差分声音对比检测系统，使系统保持高的切换灵敏度，最短开启时间为50豪秒，最大程度的避免语音掉字，并且大大提高了检测的精准度，最小的对比检测幅度达到1毫伏。 2、内置数字DSP啸叫抑制器，让系统音频表现出色， 3、配有67*27mm的液晶显示屏，让操作和系统状态可视，让系统操作更清晰，更简单 4、系统可最多连接8个摄像球，典型连接值为3， 5、配有3进3出的视频矩阵， 6、带RS485*1接口，能完成视频跟踪。 7、带RS-232*1电脑接口，可通过电脑完成系统设定。 8、系统可支持SONY，派尔高P/D协议。可轻松应用于各种视频会议工程。 9、每路配备幻象电源，可选择1-4或5-8的幻像供电，方便连接各种话筒使用 10、内置增益控制开关，每路均可切换ＭＩＣ／ＬＩＮＥ输入 11、带有USB录音功能，支持最大16G的U盘， 12、快速自动开启只有信号输入的通道声门，动作电平能自动调整 13、无需外加解码器支持，语言触发，完成视像自动跟踪功能。 14、系统最大支持16台机级联， 15、系统符合国际CE标准，品质卓越。 16、输入阻抗 MIC4700Ω LINE 47KΩ 17、输出阻抗 200Ω 18、最大输入电平 MIC-24dBV LINE+16dBV 19、最大输出电平 +16dBV 20、标准输入电平 MIC-43dBV LINE 0dBV 21、频率响应 20Hz-25KHz 22、THD+N 0.01% 23、S/N 90dB 24、摄像头协议 VISCA ， PELCO-D ,PELCO-Ｐ 25、波特率 9600bps 26、幻像电源电压 +48V | 2 | 台 |  |
| 2 | 会议发言单元 | 1、★超大静音开关设计； 2、★双备份的设计思路，一路幻象供电话筒音频通道，一路是会议系统音频通道； 3、★≥2.8英寸的全彩色电容触摸屏幕； 4、超短全金属短咪杆设计； 5、高灵敏度咪芯设计,拾音距离可达80cm； 6、红绿双色雾面指示灯设计，指示发言状态； 7、3.5mm的立体声耳机插口可连接耳机，耳机音量可调 8、每个会议话筒都有独一无二的ID编号，可任意修改， 9、配合摄像头，使用会议控制主机或PC控制软件设置后可进行摄像自动跟踪； 10、超强的抗手机RF干扰性； 11、支持更换主界面自定义，可以为客户提供定制化界面， 12、指向特性:超心型 13、屏幕分辨率:320*240 14、屏幕尺寸：2.8寸 15、频率响应:20-20,000 Hz 16、灵敏度:-36 dB 17、输出阻抗:小于200欧姆 18、最大承受声压:136 dB (1% T.H.D.1kHz，0dB SPL=2x10 Pa) 19、收音头:9.7毫米直径镀金电容式X1 20、等效噪声级 16 dB，A计权 21、咪杆(长x宽x高)180 * 27 * 29（mm） 22、底座(长x宽x高)124 * 100 * 60（mm） | 9 | 台 |  |
| （四）音频扩声系统 |  |
| 1 | 扬声器 | ★喇叭单元:4x4"+1"球顶高音 额定功率/阻抗:120W/8欧姆 峰值功率：480W 最大声压级：109dB 频率响应：160 Hz~ 20kHz 灵敏度：88土3dB(1m, 1W) | 6 | 只 |  |
| 2 | 纯后级功放 | 立体声功率（8欧）：400W×4 立体声功率（4欧）：600W×4 桥接功率（8欧）：1200W×2 信噪比：110dB 频率响应：+/-0.1dB,20Hz-20KHz 总谐波失真度：≤0.01% 8欧额定功率1KHz 灵敏度：0.775V 阻抗系数：600：1 | 3 | 台 |  |
| 3 | 调音台 | 内置的音响效应器由雅马哈（YAMAHA）等知名品牌的数码芯片组成，让您建立专业的逼真声场而不需要额外的设备。同时也提供一个SEND 和RETURN 插孔以允许您使用外接音响效应器。 XLR输入插孔提供+48V虚拟电源，以便为需要外接电源的电容麦克风提供方便的连接。 一个PHONES 插孔可监听各分路输入信号、混响效果或立体声ST混合输出信号。 ST通道内置一个低噪音的立体声七段图示均衡器，让你随意获得喜爱的优美音质。 提供XLR麦克风和TRS 耳机线性的平衡输入插孔，能处理从麦克风性级设备和立体声输出合成器的宽范围声源。 TAPE IN 和REC OUT 插孔为播放与录音的磁卡座插提供方便的边接。 独有的多媒体播放，双色LCD，中英文同步歌名、歌词显示，MP3或WMA 双格式播放 输入灵敏度 ：MIC : 60dB LINE: 20dB Eff Ret: -20dB Tape In :-20dB 效果 ：ECHO 12ms-200ms 输出电压 ：4V MAX 信噪比：>85 dB 失真度：0.03% （1KHz Full Power） 频率响应：20Hz~20KHz +/-3dB 耳机输出：7V 220Ω 均衡参数：High : +/-15dB / 10KHz Mid : +/-15dB / 25KHz Low : +/- 15dB / 80KHz | 1 | 台 |  |
| 4 | 数字音频处理器 | 1、8个通道均支持MIC/LINE输入, 支持48V幻象供电, 8个平衡线路输出； 2、8个平衡线路输出每个输入通道噪声门、压限器、高通、低通、16段PEQ、延时器、电平表、反馈抑制器、反相、静音、音量控制； 3、8x8 Automix自动混音，8x8 矩阵混音，每个输出通道压限器、高通、低通、16段PEQ、静音、音量控制； 4、内置信号发生器：正弦波、粉红噪声、白噪声可存储32个预设，每个预设可通过第三方协议调用开放的第三方RS-232、UDP通信协议16x2LCD显示屏，100M网口，1个232串口，1个RS485端口； 5、DSP具有强大的处理能幼,每个输入通道均有反馈抑制器噪声门、高通滤波、低通滤波、1s延时器压限器16段均衡( PEQ/HighShelf/LowShelf ), 每个输出通道具有高通滤波、低通滤波、16 段均衡(PEQ/HighShelf/LowShelf )； 6、MIC通道模拟增益0～40dB，数字增益12dB；8\16个平衡音频输出通道；ADC CS5368 114dB 动态；DAC CS4385 114dB 动态； 7、外接触摸屏显示电平表、快速调用预设；前面板LCD屏显示IP地址、网关、固件信息、错误报警提示；开放RS-232、TCP/ I P协议实现第三方控制。 8、▲支持语音激励摄像联动跟踪功能，无需任何按键触发实现发言者语音图像跟踪 9、★带回声消除功能（AEC）可选配功能 | 1 | 台 |  |
| 5 | 全自动反馈抑制器 | 采样率 ：48KHz动态范围：>109Db频率响应特性：20Hz-20KHz通道间交叉话音：典型值>80dB输出端交叉话筒：典型值>80dB电源电压：交流50/60Hz,100V;60Hz,120V;50/60Hz,230V电力消耗：9W | 1 | 台 |  |
| 6 | 手持式无线系统 | 1、采用自动选讯（真分集）接收方式，不但接收距离远，而且能消除接收断音的问题； 2、明亮点阵屏显示，下拉式菜单设置； 3、采用超宽频120MHz，操作简单，特性稳定； 4、飞梭旋钮取代传统复杂按键，操作简易； 5、300个UHF可选频道； 6、具有先进的频率自动扫描功能，可以快速搜寻并锁定不受干扰的频率； 7、红外线数据自动同步功能 | 2 | 套 |  |
| 7 | 电源时序器 | 1、额定输出电压：交流 220V.50Hz 2、额定输出电流：30 A 3、可控制电源：8 路 4、供电电源：VAC 50/ 60Hz 25A 5、每路输出带指示灯 6、锁匙开关控制电源 7、单路额定输出电源：20A | 2 | 台 |  |
| 8 | 机柜 | 42U，42U，方孔条与安装梁：耐指纹敷铝锌板； 其余：SPCC优质冷轧板； 厚度：方孔条 2.0mm；安装梁 1.5mm；其余 1.2mm。 表面处理: 方孔条、安装横梁：镀铝锌板 ；其余：脱脂、硅烷化处理 、静电喷塑 | 1 | 个 |  |
| 9 | 多媒体地插 | 地插包含HDMI接口、话筒接口、3.5音频输入接口、网络接口等 | 4 | 个 |  |
| 10 | 音箱线 | RVV2*2.0 | 200 | 米 |  |
| 11 | 话筒线 | RVVP2*1.0 | 100 | 米 |  |
| 12 | 卡侬公母线5米 | 5米 | 20 | 条 |  |
| 13 | 院务会议室弱电布线及设备安装调试 | 包括设备布线、系统集成、部分高空作业、音箱安装、服务器机柜安装、设备上架、线路敷设、接插口的焊接、地板开槽及回填等，包含桥架、线管、机柜机架、接插件、理线架、安装吊挂件等安装辅材 | 1 | 项 |  |
| 三、审委会议室 |  |
| （一）大屏幕显示系统 |  |
| 1 | 小间距LED屏幕 | 1、采用表贴三合一工艺 2、像素点间距:1.5625mm 3、像素密度:409600dot/㎡ 4、LED像素 线性排列 5、驱动方式:恒流驱动 6、应具备单颜色矫正、单点亮度矫正、单LED灯珠可维修更换 7、屏幕亮度≥800cd/㎡ 8、对比度≥4000:1；16bit，支持通过配套软件调节灰度等级 9、色温2000K～9500K可调 10、换帧频率≥60HZ，刷新频率≥3840Hz ； 11、水平视角和垂直视角≥160°，亮度均匀性≥98%，色度均匀性：±0.003Cx,Cy之内 12、LED像素失控率≤1/100000 ；发光点中心距偏差≤2%；平整度≤0.1mm 13、运转无噪音 未见风扇；屏体散热，压铸铝结构散热 14、应支持模组前维护，支持带电维护，热插拔 15、电磁兼容性符合GB9254标准，电磁屏蔽防护等级达到Class-B 16、防护等级：前IP30/后IP50 17、可具有亮度/对比度/色度/视觉修正等图像调整功能；可以具有视频降噪、运动补偿、色彩变换等图像处理功能 18、蓝光视网膜危害等级：无危害(辐亮度≤100 W·m-2·sr-1),符合肉眼观看标准 19、箱体应为压铸铝材质，全金属自然散热结构，防尘 20、工作温度：-20℃~+55℃ 21、工作湿度：10~90%RH无结霜 22、设备在正常工作条件下，连续工作168h，不应出现电、机械或操作系统的故障，平均无故障时间≥80000小时，故障修复时间MTTR不超过2分钟 23、采用星型拓扑结构连接方式，各单元箱体之间松耦合 | 25 | 个 |  |
| 2 | 发送器 | 1、支持1×DVI-D或1×HDBaseT 双绞线输入接口。 2、支持1×管理网口，可级联多台进行统一控制。 3、支持1×RS232接口，供调试使用。 4、支持28个数据端口，端口支持自适应，配合星型拓扑架构可任意连接。 5、支持单台1920×1080P@60Hz视频源带载能力。 6、为保证系统的稳定运行，发送器与小间距LED屏幕需同一品牌。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 音视系统-框架 | 音视系统-框架（包含小间距LED拼接屏配套框架型材和搭建，不含表面装饰材料） | 25 | 个 |  |
| 4 | 音视系统-辅材 | 音视系统-辅材（包含网线（或光纤）、电源线（配电箱至屏幕）、视频线（处理器至发送器）、扎带、标签纸、线管等材料和安装） | 25 | 组 |  |
| 5 | 15KW配电箱 | 15KW，PLC远程控制，三相五线制输入，AC220V输出 | 1 | 套 |  |
| （二）高清混合矩阵 |  |
| 1 | 16路高清混合信号插卡式主机箱 | 16路高清信号输入；8路高清信号无缝输出 1、支持最大288*288路HDMI/DVI/VGA/SDI/ HDBaseT/光纤输入、输出； 2、全数字化切换，每种无缝输出卡都能实现真正实时的无缝切换； 3、★配合拼接输出卡都能实现视频拼接功能，图像视窗在全屏范围内可以任意缩放、叠加、漫游； 4、▲支持大屏拼接分组管理，要求不少于5组拼接，可以实现对图像拼接、叠加、漫游、帧同步及无级线性缩放功能； 5、▲管理软件支持矩阵切换页面与视频拼接页面，可分开进行矩阵切换操作及视频拼接操作满足灵活的使用，可进行混合使用 6、★拼接输出卡同时支持LED无缝拼接功能，支持输出分辨率自定义，任意分辨率输出及任意比例大小，可任意设置输出分辨率，水平分辨率从1~1920，垂直分辨率从1~1200； 9、IP板卡支持H.264\H.265视频解码，可同时解码16路图像显示； 7、预览卡能实现实时流畅信号预览和切换功能，同时预览4路视频或自动轮巡，多码流编码，帧率支持1/16~60fps； 8、★支持KVM传输，键盘热键切换功能，远程管控和操作的集中管理 ； 9、支持DVI 1.0协议，符合HDCP1.3标准，兼容HDMI 1.4a； 10、支持热插拔，支持音视频信号一起切换； 11、★支持音频的加嵌和解嵌功能，HDMI数字音频与模拟音频选择输入，HDMI数字音频与模拟音频同时输出； 12、 ★具有校正和补偿信号特征，减少视频流误码，DVI,HDMI输入可达35米； 13.、系统内可存储多组预切换指令，调用时可以一键切换； 14、系统内含有红、绿、蓝、白等多种测试图像，方便快速调试和系统维护； 15、支持EDID读取，PC软件控制切换与EDID管理； 16、★HDBaseT输入输出信号支持内嵌的（或本地端的）双向RS-232和双向IR信号，并可选择随视频信号切换，或分离切换模式，并支持POC对外供电； 17. ▲控制方式灵活，具有红外遥控、RS485、RS-232通讯接口、网络端口、Web网页、支持外接面板控制接口及面板锁定功能（ 4位3.8mm凤凰接口），并且可以通过远端 的HDBaseT的串口控制，方便用户与各种远端控制设备配合使用； 18、★无需外接中控，可直接使用触摸屏或苹果和安卓平板、win系统平板进行控制； 19、双POE供电，48v poe供电； 20、SDI输入卡带有环出功能； 21、支持固件在线升级； 22、支持字符叠加； 23、 冗余电源设计，支持智能控制矩阵风扇的运行； 24、为保证系统稳定、兼容性更好，音频扩声系统、矩阵信号切换系统和中央控制系统为同一品牌。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 4KHDMI光纤收发器接收端 | 1、10G单模单芯/双芯，标配传输2公里 2、支持学习EDID功能；支持3D视频传输 3、支持最高分辨率达4K*2K，不解KEY，向下分辨率都支持，支持RS232串口数据传输 | 3 | 台 |  |
| 3 | 4KHDMI光纤收发器发送端 | 1、10G单模单芯/双芯，标配传输2公里 2、支持学习EDID功能；支持3D视频传输 3、支持最高分辨率达4K*2K，不解KEY，向下分辨率都支持，支持RS232串口数据传输 | 3 | 台 |  |
| 4 | 操控终端 | i5-9400F 8G 1T+256G SSD 2G独显 23英寸 | 1 | 台 |  |
| （三）可编程中央控制系统 |  |
| 1 | 可编程控制主机 | 1、 配置Samsung ARM微处理器，能高速运行复杂的逻辑指令； 2、提供开放式的可编程控制平台、人性化的操作界面和交互式的控制结构； 3、 8个DB9公型口，可双向传输RS-232，RS-485及RS-422信号； 4、8个IR红外设备控制端口； 5、 8个I/O终端块，9PIN输出排针，带保护电路，支持0-5V数字输入信号； 6、★3个AV-NET控制总线，最高负载256个总线型控制设备； 7、8个常开型独立弱继电器端口， 8、2条多功能扩展槽，支持常用端口扩展； 9、 内嵌式红外学习功能； 10、★双USB程序上传接口； 11、以太网数据传输接口，可兼容全系列WIFI触摸屏和计算机远程控制； 12、★触屏控制软件支持多系统、跨平台平板设备混合使用，同时支持WINDOWS、IOS、Android系统平板、有线、无线触摸屏，系统兼容性强； 13、为保证系统稳定、兼容性更好，音频扩声系统、矩阵信号切换系统和中央控制系统为同一品牌； | 1 | 台 |  |
| 2 | 电源控制器 | 1、 ★提供1路AV-NET网络控制接口，1路RS232接口，可编程控制主机通讯； 2、可由控制系统的24VDC或AC 100-240V两种供电模式； 3、 8路独立节点控制接口，每路都有常开，常闭两种接口选择； 4、带8个防按错微动按钮控制，可自由控制每路继电器； 5、多种控制模式,支持RS-232、AV-NET以及以太网接口； 6、指示全面，支持POWER电源指示，ID网络连接指示，接收数据指示； 7、 ID CODE 可调节网络ID，实现与可编程控制主机网络通讯； 8、内置光电隔离模块，可保障负载和主机安全可靠； 9、 能通过机身手动按键实现8路电源手动通断； | 1 | 台 |  |
| 3 | 平板电脑 | 海思麒麟980，Mali G76 720MHz，10.8英寸IPS屏；屏幕分辨率2560 × 1600；运行内存（RAM）≥4GB，存储容量（ROM）≥128GB | 1 | 台 |  |
| 4 | Android控制软件许可证书 | 兼容性良好,可兼容目前市面上各类Android2.2及以上系统且带WIFI功能的平板电脑； 安装便捷,可拷贝到平板电脑里手动安装或通； 过豌豆荚等助手安装； 多程序包管理功能，可通过一台平板，管理控制多台不同的中控设备，直观方便 触控功能持久稳定； 可实现按键互锁功能； 个性化的控制界面； 可对多台中控进行控制； 占用运行内存容量小； 软件提供注册、认证、试用的功能等； | 1 | 套 |  |
| 5 | 编程调试 | 中控系统主机程序编程；人机控制界面定制开发；配合周边系统设备联合调试： | 1 | 项 |  |
| （四）无纸化会议系统 |  |
| 1 | 无纸化液晶升降一体机终端（含升降器控制软件） | 1、终端参数：超薄15.6寸触摸液晶2K屏，分辨率1920*1080；屏体尺寸：不大于366x234.5x11mm，面板尺寸：不大于480x70x4mm，箱体尺寸：463.6x710x62.5mm； 2、运动参数：升降时间：不大于8秒，缓起缓停技术； ▲3、升降速度快慢可自定义调节 4、仰角范围：0-30度 ★5、屏幕仰角调节：不仅支持电动按键调节，还能支持手掰屏幕调节 ★6、硬件配置：i5 CPU，4G内存，32G SSD固态硬盘，内置主机，非外挂方式 7、产品接口：USBx3，RJ45x1，RS-485x1，DC12V输入x1 8、安装方式：自上而下嵌入式安装，免费提供桌面开孔图纸及开孔模型 ★9、电气参数：单12V直流供电，安全电压，无触电隐患；一根网线连接至扩展主机实现所有通讯及控制功能 ▲10、安全电流：设备对地漏电流不大于0.28mA。 11、开关机方式：上升自动开机，下降自动软关机，延时硬关机 ★12、荧光按键模块：自发光白色荧光通透按键，具有上、下、停、前、后五键 ▲13、支持画中画功能：视频播放窗口最多能四画面同时显示，服务器存储视频源和流媒体信号视频源都可播放并支持画中画显示，如HDMI信号可在VGA信号中画中画显示，画中画窗口位置可调，并支持放大、缩小操作。 ▲14、在观看文件的同时，同界面应支持同时显示会议记录界面，边看文档边做会议记录。 ▲15、会议功能可自定义设置：需要使用的功能应支持自定义选择设置，主功能、辅助功能及影藏。 ▲16、文件的批注结果可动态叠加到文档中原格式保存。 ▲17、无纸化升降一体机终端无纸化会议系统设备的10项有害物质【铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯（PBBs）、多溴二苯醛（PBDEs）和邻苯二甲酸酯（如邻苯二甲酸二丁酯（DBP）、邻苯二甲酸丁芐酯（BBP）、邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（DEHP）和邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP））】符合SGS欧盟RoHS指令2011/65/EU附录II修正指令（EU）的限制要求。 ▲18、无纸化升降一体机终端具备防水（≥IPX6）、防尘（≥IP6X）、防撞(≥IK08)等级。 | 39 | 台 |  |
| 2 | 智能会议软件 | 1、客户端软件基于CS架构，支持强大的无纸化会议控制应用功能：包括人名导位、个性化呼叫服务、会议信息及与会者信息查看、上网服务（支持锁定缺省主页）、电子白板（多人同享、多页切换）、交流提示（点对点、点对多、点对服务台）、文档资料导入导出、PC桌面共享模式、外部电脑接入（外置PC电脑桌面或视频文件可以同步至投影幕或其他终端）等功能常规会议应用 2、会议签到：支持密码或手写签到（支持原笔迹书写，带笔锋效果，书写流畅），后台也可以设置免签到，支持在会议室门牌上联动签到，签到结果可以模拟图形式显示及实时在大屏幕上刷新显示，支持一键导出带手写签名的pdf签到表） 3、会议投票：支持实名、匿名、单选、多选、计时和不计时投票多重模式，支持投票结果以饼状或图柱状图实时在大屏幕上刷新显示，支持后台以Excel表格形式导出） 4、文档同步：支持客户端文档同步其它客户端或大屏上显示，同步过程可以多人批注（支持原笔迹书写，带笔锋效果，书写流畅）、记录、保存，支持会后批注文档以Word形式导出。 ▲5、视频播放支持全格式视频播放、最高支持到4K片源解码播放、同时显示四路视频，可全屏显示视频。支持将视频源播放窗口浮动在其他功能界面上观看，即在观看浮动窗口视频的同时可以查看文件、参与投票、进入主菜单首页界面等其他操作，可以随意滑动显示位置及调整窗口大小。 6、主持功能（具有主持权限的参会者可以手动标记所有参会者的签到状态、动态实时控制不同议题的开放与关闭、动态控制投票的开放与关闭、协助主讲者发起与停止屏幕共享、协助所有参会者统一切换到任意功能界面、控制会议过程的录音录屏，支持主持人托管模式，主持人一个人可以托管整个会议室的操作，领导免操作） ▲8、会议记录（word格式，可用于记录会议要点等信息，支持在观看主讲者演示画面或观看自己文档时与会议记录界面双屏显示，支持边看文档或主讲人画面时边记录重点要点） 9、支持客户端软件更换皮肤主题，系统自带不少于三套皮肤主题（缺省/政府/企业/公检法等），用户可自定义皮肤主题/欢迎画面/企业VI/LOGO。 10、支持全办公格式（doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptx、pdf、png、jpg、html、htm、mht、tif、tiff、txt）、支持扩展行业用文件格式（ceb、gd、dwg、dxf）、支持所有可编辑文件格式的修改及保存副本、原笔迹批注（支持任意格式文档的原笔迹批注、word文件的批注结果动态叠加到文档中原格式保存）； ▲11、支持客户端软件无平台限制，在IOS系统平台、windows系统平台、android系统平台上互通共用，三大系统平台终端支持开同一个会议且操作界面相同； ▲12、会中功能自定义设置功能 （支持根据具体会议需求，首页功能界面自定义设置操作，能够让用户在终端直接自定义设置功能界面的图标顺序及该会议是否显示） ▲13、支持在任意界面截屏操作，并支持二次编辑，能够另存为文件也能随时保存如会议记录。 | 39 | 套 |  |
| 3 | 软件定制开发 | 一、会前 1、可实现一次性添加议题资料 2、可实现一键生成投票表决 3、人员设置中添加签名的PDF格式图片，在投票表决后，自动附在各自的投标结果后面，相当于签名。 4、建立会议时发短信通知参会人员。通知是通过中院现有短信平台发出的，需要无纸化系统与短信平台对接。 二、会中 1、签到实现人脸识别 2、进入会议可通过会议桌的略缩图参看每个参会人员的信息及签到情况 3、同屏汇报时，由秘书席发起汇报人员的屏幕同屏，汇报人员只需在汇报中滑动屏幕翻页即可，不需要过多操作 4、同屏汇报时，汇报人员及其他参会人员可对同一文档进行批注讨论（须申请操作，汇报人员同意操作才可操作，这样设置不会打乱汇报人员的会议节奏）,在批注后，还可单独查看某个人的批注情况；也可对自己的文档单独批注不影响汇报人的节奏 5、同屏汇报时，会议记录员在观看汇报人员汇报文件的同时，还可打开笔记记录会议内容，记录得更准确，也可以随时截图重要资料，方便会后更准确的整理出会议笔记。 6、参会人员查看文档的同时，可同时观看流媒体进入的远程视频会议或已导入的视频资料，小窗口进行播放，实现一边浏览文档一边观看视频资料 7、添加新的功能按钮，可一键登录法院的OA界面，登录后不需要输入账号密码，账号密码是自动读取无纸化登录时的账号密码，实现一键登录。 8、录播回放，可在会中的某个时间段观看前段已录制的视频资料，可随时观看 9、可在会中通过无纸化软件实现与其他参会人员文字或白板画图交流 10、通过网络浏览登录其他网站浏览资料时，可以进行批注并保存 11、系统支持4G或5G接入会议功能，属于不保密型会议时，参会人员可在外地通过4G或5G信号进入会议，实现会议同步 12、会议中可以临时添加新的投票表决 三、会后 1、会后归档按照各个议题进行归档（建立会议时，每个议题单独文件夹存放，再统一放到一个文件夹中上传即可），每个议题的投票表决也放在各自议题的打包文件夹内 2、自动生成会议日志，会议日志显示某个参会人员在某个时间段操作了某个资料或软件功能。 | 39 | 套 |  |
| 4 | 无纸化全数字多媒体会议控制主机（含嵌入式系统软件) | ★1、4U工业级上架式专用机箱，铝合金面板，低噪音低功耗设计，I5高性能处理器、4G 内存、1T硬盘，自带10寸液晶显示屏，方便工程调试及状态监控； 2、含Windows 2008 R2操作系统，支持局域网及外网的连接通讯，支持超强的会议管理功能；支持维护数据库，监测终端,安全涉密性强；系统稳定、安全永不中毒。 3、输入电压：交流220V，50Hz。输入功率：300W MAX。最多同时支持200台终端。支持无人值守工作模式，可通过客户端或Web端登陆访问。 4、基于C++开发，具有更高稳定性的CS架构设计；同时支持BS端登陆，办公电脑免安装客户端也可登陆后台进行建会等操作。 5、安装在控制主机上，提供无纸化系统会前、会中、会后所有功能的后台操作，系统含会议服务软件、文件管理软件。 6、支持多会议室管理，支持多会议预设，支持会议日程安排，支持多会议室合并召开同一会议，支持分组召开不同会议，支持按时间自动切换会议。 7、支持客户端访问模式、WEB访问模式，支持管理员登陆、参会人登录，支持参会人会前预览会议资料，支持在线编辑批注会议资料并在线上传更新。支持历史会议资料检索归档。 8、支持多管理员管理（三员分权管理），不同管理员创建的会议互相保密。系统管理员有管理所有会议的权限，有效提高系统安全性。 9、支持会议全过程自动保存操作日志（建会日志、修改密码日志、登陆日志、下载文档日志、阅览文档日志、上传文档日志等等）。 10、支持分布式后台部署，任一台服务器可作为主服务器，随时任意切换本地会议与上联会议。 11、后台服务软件支持服务器双机热备（无需借助第三方热备份软件）、支持大规模并发。 12、支持NAT内网穿透，可跨网段跨地域联动开会。 13、数据接口遵循webservice标准，支持功能自定义及与办公OA系统对接。 14、支持根据不同会议需求客户端界面功能图标自定义开放与隐藏。 ▲15、支持签到表PDF文档导出，含签到信息及手写签名。 ▲16、支持如参会人员在会议室外或单位外，可支持手机、平板、笔记本通过4G网络、公网wifi等外网随时参与会议。 ▲17、视频播放支持全格式视频播放、最高支持到4K片源解码播放、同时显示四路视频，可全屏显示视频。支持将视频源播放窗口浮动在其他功能界面上观看，即在观看浮动窗口视频的同时可以查看文件、参与投票、进入主菜单首页界面等其他操作，可以随意滑动显示位置及调整窗口大小。 ▲18、会议记录（word格式，可用于记录会议要点等信息，支持在观看主讲者演示画面或观看自己文档时与会议记录界面双屏显示，支持边看文档或主讲人画面时边记录重点要点）。 ▲19、支持客户端软件无平台限制，在IOS系统平台、windows系统平台、android系统平台上互通共用，三大系统平台终端支持开同一个会议且操作界面相同； ▲20、会中功能自定义设置功能 （支持根据具体会议需求，首页功能界面自定义设置操作，能够让用户在终端直接自定义设置功能界面的图标顺序及该会议是否显示）。 21、无纸化会议控制应用功能：包括人名导位、个性化呼叫服务、会议信息及与会者信息查看、上网服务（支持锁定缺省主页）、电子白板（多人同享、多页切换）、交流提示（点对点、点对多、点对服务台）、文档资料导入导出、PC桌面共享模式、外部电脑接入（外置PC电脑桌面或视频文件可以同步至投影幕或其他终端）等功能常规会议应用 22、会议签到：支持密码或手写签到（支持原笔迹书写，带笔锋效果，书写流畅），后台也可以设置免签到，支持在会议室门牌上联动签到，签到结果可以模拟图形式显示及实时在大屏幕上刷新显示，支持一键导出带手写签名的pdf签到表） 23、会议投票：支持实名、匿名、单选、多选、计时和不计时投票多重模式，支持投票结果以饼状或图柱状图实时在大屏幕上刷新显示，支持后台以Excel表格形式导出） 24、文档同步：支持客户端文档同步其它客户端或大屏上显示，同步过程可以多人批注（支持原笔迹书写，带笔锋效果，书写流畅）、记录、保存，支持会后批注文档以Word形式导出。 25、主持功能（具有主持权限的参会者可以手动标记所有参会者的签到状态、动态实时控制不同议题的开放与关闭、动态控制投票的开放与关闭、协助主讲者发起与停止屏幕共享、协助所有参会者统一切换到任意功能界面、控制会议过程的录音录屏，支持主持人托管模式，主持人一个人可以托管整个会议室的操作，领导免操作） 26、支持客户端软件更换皮肤主题，系统自带不少于三套皮肤主题（缺省/政府/企业/公检法等），用户可自定义皮肤主题/欢迎画面/企业VI/LOGO。 27、支持全办公格式（doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptx、pdf、png、jpg、html、htm、mht、tif、tiff、txt）、支持扩展行业用文件格式（ceb、gd、dwg、dxf）、支持所有可编辑文件格式的修改及保存副本、原笔迹批注（支持任意格式文档的原笔迹批注、word文件的批注结果动态叠加到文档中原格式保存）。 | 1 | 台 |  |
| 5 | 无纸化全数字中控拓展主机 | 1、19"加固型2U上架式铝合金面板机箱，尺寸不大于438L*333D*111Hmm，长*深*高(不含耳朵和拉手)，颜色：黑色，输入电压交流220V±10% 50-60Hz，输入功率50W，外部端口有百兆以太网口24个、千兆以太网口2个、COM IN 1个、COM OUT 1个； 2、配备网口指示灯（针对每个网口），支持网络接口诊断；实时监测并显示机箱内温度，散热风扇智能控制； 3、支持会议终端的通讯和控制，支持100M带宽以太网与会议终端单元通讯，一台设备可带最多24个终端单元，单元与扩展主机点对点有线连接； ★4、具有统一控制终端升、降、仰角、开关机功能； 5、支持双1000M带宽以太网口，分别用于连接控制主机和扩展主机级联，网络支持1000M/100M Ethernet。 | 2 | 台 |  |
| 6 | 信号交互服务器-输入（含嵌入式软件） | 1、1U上架机箱，尺寸：430L*250D*44Hmm(长*深*高)，低功耗无风扇静音设计 2、支持的接口：DVI、VGA、YpbPr、HDMI、BNC 3、编码路数：2路 4、支持的最高分辨率：1080P60 5、电源输入220V 45W 6、输出接口：RJ45 7、输出码流：2Mbps 8、支持动态修改分辨率，支持断电、断线自动重连 | 1 | 台 |  |
| 7 | 信号交互服务器-输出（含嵌入式软件） | 1、尺寸：不大于436L*205W*44H（mm）（不含耳朵），颜色：黑色，输入220V AC，输入接口：RJ45，输出接口：VGA、HDMI、AUDIO。 2、静态显示界面可定制。自动显示二维码，方便手机平板扫描接入会议。 3、自动提示信号来源，包括：投影者姓名、外部电脑编号、互动大屏幕等。 4、支持自适应投影分辨率，支持强制输出分辨率。 ▲5、支持接收多台客户端的投影请求显示，支持遵循先入先出的投影显示模式，支持最多四画面同时显示； ▲6、支持在签到或是投票时，投影界面支持操作实时显示签到和投票的统计数据。 | 1 | 台 |  |
| 8 | 人脸识别签到模块 | 前置摄像头模块，实现人脸识别签到，识别率高，识别速度快。 | 39 | 个 |  |
| 9 | 嵌入式发言升降系统（异步升降） | 定制性升降器（面板尺寸120*70mm），支持麦杆自动矫直功能，与升降屏支持异步升降，即能够单独升降，含麦秆。 | 39 | 台 |  |
| 10 | 混音器 | 1、8路话筒输入； 2、快速、无噪音选择话筒，自动根据背景噪音的变化进行调整； 3、激活其他话筒时自动进行增益调整——NOMA（衰减话筒的数量）； 4、锁定最后一个话筒功能可以维持环境噪音； 5、可调节每个通道的低频衰减和高频滤波； 6、通道激活和衰减指示灯； 7、主动平衡话筒电平XLR输入和主动平衡话筒/8线路电平XLR输出； 8、带手动电平控制的辅助电平输入； 9、带有电平控制的前面板耳机输出； 10、带有可选阈值和LED指示灯的峰值响应输出限幅器。 | 5 | 台 |  |
| 11 | 设备安装调试 | 无纸化会议系统现场设备安装调试及配套线缆 | 1 | 项 |  |
| （五）音频扩声系统 |  |
| 1 | 扬声器 | ★喇叭单元:4x4"+1"球顶高音 额定功率/阻抗:120W/8欧姆 峰值功率：480W 最大声压级：109dB 频率响应：160 Hz~ 20kHz 灵敏度：88土3dB(1m, 1W) | 6 | 只 |  |
| 2 | 纯后级功放 | 立体声功率（8欧）：400W×4 立体声功率（4欧）：600W×4 桥接功率（8欧）：1200W×2 信噪比：110dB 频率响应：+/-0.1dB,20Hz-20KHz 总谐波失真度：≤0.01% 8欧额定功率1KHz 灵敏度：0.775V 阻抗系数：600：1 | 3 | 台 |  |
| 3 | 调音台 | 内置的音响效应器由雅马哈等知名品牌数码芯片组成，让您建立专业的逼真声场而不需要额外的设备。同时也提供一个SEND 和RETURN 插孔以允许您使用外接音响效应器。 XLR输入插孔提供+48V虚拟电源，以便为需要外接电源的电容麦克风提供方便的连接。 一个PHONES 插孔可监听各分路输入信号、混响效果或立体声ST混合输出信号。 ST通道内置一个低噪音的立体声七段图示均衡器，让你随意获得喜爱的优美音质。 提供XLR麦克风和TRS 耳机线性的平衡输入插孔，能处理从麦克风性级设备和立体声输出合成器的宽范围声源。 TAPE IN 和REC OUT 插孔为播放与录音的磁卡座插提供方便的边接。 独有的多媒体播放，双色LCD，中英文同步歌名、歌词显示，MP3或WMA 双格式播放 输入灵敏度 ：MIC : 60dB LINE: 20dB Eff Ret: -20dB Tape In :-20dB 效果 ：ECHO 12ms-200ms 输出电压 ：4V MAX 信噪比：>85 dB 失真度：0.03% （1KHz Full Power） 频率响应：20Hz~20KHz +/-3dB 耳机输出：7V 220Ω 均衡参数：High : +/-15dB / 10KHz Mid : +/-15dB / 25KHz Low : +/- 15dB / 80KHz | 1 | 台 |  |
| 4 | 数字音频处理器 | 1、8个通道均支持MIC/LINE输入, 支持48V幻象供电, 8个平衡线路输出； 2、8个平衡线路输出每个输入通道噪声门、压限器、高通、低通、16段PEQ、延时器、电平表、反馈抑制器、反相、静音、音量控制； 3、8x8 Automix自动混音，8x8 矩阵混音，每个输出通道压限器、高通、低通、16段PEQ、静音、音量控制； 4、内置信号发生器：正弦波、粉红噪声、白噪声可存储32个预设，每个预设可通过第三方协议调用开放的第三方RS-232、UDP通信协议16x2LCD显示屏，100M网口，1个232串口，1个RS485端口； 5、DSP具有强大的处理能幼,每个输入通道均有反馈抑制器噪声门、高通滤波、低通滤波、1s延时器压限器16段均衡( PEQ/HighShelf/LowShelf ), 每个输出通道具有高通滤波、低通滤波、16 段均衡(PEQ/HighShelf/LowShelf )； 6、MIC通道模拟增益0～40dB，数字增益12dB；8\16个平衡音频输出通道；ADC CS5368 114dB 动态；DAC CS4385 114dB 动态； 7、外接触摸屏显示电平表、快速调用预设；前面板LCD屏显示IP地址、网关、固件信息、错误报警提示；开放RS-232、TCP/ I P协议实现第三方控制。 8、▲支持语音激励摄像联动跟踪功能，无需任何按键触发实现发言者语音图像跟踪 9、★带回声消除功能（AEC）可选配功能 | 1 | 台 |  |
| 5 | 全自动反馈抑制器 | 采样率 ：48KHz动态范围：>109Db频率响应特性：20Hz-20KHz通道间交叉话音：典型值>80dB输出端交叉话筒：典型值>80dB电源电压：交流50/60Hz,100V;60Hz,120V;50/60Hz,230V电力消耗：9W | 1 | 台 |  |
| 6 | 手持式无线系统 | 1、采用自动选讯（真分集）接收方式，不但接收距离远，而且能消除接收断音的问题； 2、明亮点阵屏显示，下拉式菜单设置； 3、采用超宽频120MHz，操作简单，特性稳定； 4、飞梭旋钮取代传统复杂按键，操作简易； 5、300个UHF可选频道； 6、具有先进的频率自动扫描功能，可以快速搜寻并锁定不受干扰的频率； 7、红外线数据自动同步功能 | 2 | 套 |  |
| 7 | 电源时序器 | 1、额定输出电压：交流 220V.50Hz 2、额定输出电流：30 A 3、可控制电源：8 路 4、供电电源：VAC 50/ 60Hz 25A 5、每路输出带指示灯 6、锁匙开关控制电源 7、单路额定输出电源：20A | 2 | 台 |  |
| 8 | 机柜 | 42U，42U，方孔条与安装梁：耐指纹敷铝锌板； 其余：SPCC优质冷轧板； 厚度：方孔条 2.0mm；安装梁 1.5mm；其余 1.2mm。 表面处理: 方孔条、安装横梁：镀铝锌板 ；其余：脱脂、硅烷化处理 、静电喷塑 | 1 | 个 |  |
| 9 | 多媒体地插 | 地插包含HDMI接口、话筒接口、3.5音频输入接口、网络接口等 | 4 | 个 |  |
| 10 | 音箱线 | RVV2*2.0 | 200 | 米 |  |
| 11 | 话筒线 | RVVP2*1.0 | 100 | 米 |  |
| 12 | 卡侬公母线5米 | 5米 | 20 | 条 |  |
| （六）视频会议系统 |  |
| 1 | 高清视频会议终端 | 1、采用硬件分体式结构,嵌入式操作系统，非PC架构、非工控机架构。 2、会议速率支持128Kbps—8Mbps。 3、通信标准为ITU-T H.323和IETF SIP，支持H.239标准双流协议，支持H.239双流协议。 4、支持动态图像双流和PC图像双流两种功能，在保证主流视频1080p 60fps前提下，第二路视频流不低于1080p30fps。 5、支持H.263、H.264、H.264 High Profile视频编解码协议。支持H.264、MPEG4编解码协议。 6、支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、MPEG4-AAC LC/LD音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。 7、支持1080p60、1080p30、720p60、720p30高清视频编解码，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式。 8.、提供不少于4路独立的高清视频输入接口、4路高清输出接口，其中需包含1路3G-SDI高清输入和输出接口；提供1路独立的标清视频输入/输出接口；所有接口不得采用私有非标接口或转接线缆实现。 9、提供不少于4路音频输入接口，4路音频输出接口，支持模拟卡侬麦克风、数字麦克风音频输入接口。 10、 支持1个RJ11电话接口，支持空闲或会议中电话接入。 11、系统具有字幕叠加功能，可通过终端控制系统在本地图像上不同位置设置叠加中文会场名、横幅、滚动字幕。 12、主席终端支持广播发言会场、主席选看、主席轮询、邀请终端入会、强制终端退会、结束会议等功能。 13、支持在终端控制软件对本地和远端会场图像进行实时监控及预览。 14、PC安装双流软件后，可以通过无线网络将PC桌面图像发送至终端作为辅流图像源传至远端，图像清晰流畅。 15、终端在空闲状态下，与外置的数字录像点播服务器配合，支持终端点播功能。 16、具有基本的系统检测诊断功能，包括呼叫状态显示、网络信息统计、本端音视频自环测试、日志、远程升级维护等功能。 17、 提供不少于2个10/100/1000M以太网接口，支持IP线路备份。 18、具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到12%丢包时声音清晰、图像流畅、无马赛克，25%的丢包率情况下视频会议仍可进行。 19、★必须满足在不增加成本和网络节点的情况下与玉林市中级人民法院现有视频会议系统实现硬件设备的数字对接及软件功能的融合应用兼容。现有视频会议系统设备，品牌为：苏州科达，其MCU型号为KDV8000A。参数：多点控制单元(MCU),19'10U机箱,主备电源,双主控模块插槽(标配1个主控模块),最高支持1080p,多画面合成,智能混音,内置GK,4个10/100/1000M以太网接口,7个10/100M以太网接口。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 高清摄像机 | 1、★摄像机需与视频终端同一品牌。 2、支持桌面、三脚架正装或吊顶倒装等多种安装方式，可按用户需求进行安装。 3、镜头采用不小于1/2.8" CMOS，支持4.1080p60、1080p50、1080p30、1080p25、720p60、720p50等高清信号输出。 5、支持不小于12倍光学变焦。 6、支持广角镜头，水平视角不小于72°。 7、视频输出接口具备SDI、DVI、HDBaseT接口。 8、支持供电、显示、控制多线合一，只连接一根超五类网线实现供电、图像显示、摄像机控制，支持信号传输100米。 9、支持RS422控制接口，支持标准VISCA协议的菊花链控制。 10、支持全中文OSD菜单，可在OSD中对摄像机进行设置。 11、支持自动白平衡、自动曝光、自动聚焦等功能。 12、水平转动范围：≥ ±160°，垂直转动范围：≥ -90°～50° 13、支持自带显示屏，可方便显示视频输出分辨率。 14、支持根据安装方向自动翻转图像。 15、支持保存不少于255个预置位，当摄像机掉电重启后摄像机可自动调用预置位或转至掉电前位置。 16、支持ZigBee控制，支持360°控制、有遮挡物时也能正常控制。 17、支持终端遥控器通过摄像机反向控制终端。 | 2 | 台 |  |
| 3 | 审委会议室弱电布线及设备安装调试 | 包括大屏幕安装及包边处理、设备布线、系统集成、部分高空作业、音箱安装、服务器机柜安装、设备上架、线路敷设、接插口的焊接、地板开槽及回填等，包含包含桥架、线管、机柜机架、接插件、理线架、安装吊挂件等安装辅材。 | 1 | 项 |  |
| 商务条款 |
| 售后服务要求及免费保修期 | ★按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，其中货物一览表中“三、审委会议室”的（一）大屏幕显示系统、（六）视频会议系统”的设备提供三年质保，其它设备提供一年质保。免费保修期自货物通过验收合格并交付使用之日算起。 |
| 交付使用时间及地点 | 1、交货期：自收到采购人支付的项目预付款之日起90天内交货并安装完毕。 2、交货地点：玉林市采购人指定地点。 |
| 核心产品 | 无纸化液晶升降一体机终端（含升降器控制软件）。 |
| 付款方式 | 合同签订后10个工作日内预付合同总价的40%，系统验收合格后10个工作日内付合同总价58%，合同总金额的2%作为质量保证金，项目终验一年后，无质量问题，一次付清，不计利息。中标人在每次收到合同款项之日起10个工作日内开具相应金额发票给采购人。 |
| 现场踏勘 | 为保障项目系统详细设计施工合理性、制定的技术方案具备可行性，采购人组织各投标人进行统一现场勘查，各投标人可根据自身需求进行现场勘查，了解项目需求。统一现场勘查时间：2020年11月17日北京时间10:00；集合地点：广西壮族自治区玉林市中级人民法院正门口保安室；联系人及电话：罗军 0775 -2659883。逾期不候。 |
| 采购标的需实现的功能或者目标 | 见本表“技术需求及要求”。 |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 | 具体见本招标文件“投标人须知”及“评标办法及评分标准”。 |
| 规范标准 | 采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。 |
| 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等 | 见本表“技术需求及要求”。 |
| 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 | 见本表“技术需求及要求”及“商务条款”。 |
| 采购标的验收标准及要求 | 1.合同履行过程中，如不符合采购文件技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做违约处理，采购人依据相关法律规定追究中标供应商的责任，由此带来的一切损失由中标供应商自行承担。 2.采购人按照本项目合同及招标文件、中标供应商响应文件承诺进行验收（或委托具有相应资质的第三方机构进行验收，费用由中标供应商承担，投标报价时应考虑报价风险），如货物验收不合格，由中标供应商按采购人（或第三方验收机构）要求整改，中标供应商不按要求整改或拒不整改的，采购人有权终止合同，给采购单位造成的损失等费用由中标供应商承担。 |
| 报价及其他要求 | 1.投标产品须是按厂家出厂标准配置提供的整套全新，具备正规合法经销渠道，符合国家各项有关质量标准的合格产品。相关部件及服务须满足本表中各项要求。所有产品除满足上表要求的技术需求及要求外，其余均按国家标准及生产厂家出厂标准配置，若产品在运输过程中损坏须无偿调换同样产品。 2.投标产品的部件由投标人按厂家最佳配置提供，投标人应提供投标产品部件的名称、品牌、型号规格、产地和生产厂家等详细清单。 3.中标人应保证针对本项目的货物涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。 4.总报价须包含技术设计、送货上门、材料采购运输、安装调试、单机及整机系统的联调联试、现场技术、使用培训、售后服务、验收检验及税金等所有费用。 |
| 投标人的资信要求 |
| 政策性加分条件 | 符合节能环保等国家政策要求。 |
| 质量管理、企业信用要求 | 见本招标文件第四章“评标办法及评分标准”。 |
| 能力或业绩要求 | 见本招标文件第四章“评标办法及评分标准”。 |
| 原厂商授权 | “技术需求及要求”中有特殊要求的，按其要求执行；未作要求的，如有请于投标文件中提供。 |
| 产品资料及说明文件 | “技术需求及要求”中有特殊要求的，按其要求执行；未作要求的，投标文件中可提供所投入本项目设备生产商编写的有性能参数描述的产品说明书或彩页（应有详细的产品技术介绍、技术参数、产品图样照片等）。当投标文件提供的设备性能参数与该生产商提供的性能参数不符合时，以生产商资料为准。 |

附：会议室平面图

## 第三章  投标人须知

前  附  表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 5 | 投标费用：投标人投标期间与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定的除外），不论投标结果如何，均应自行承担。 |
| 6.1 | □接受联合体投标 (不接受联合体投标 |
| 7.2 | (不允许违法分包 □允许分包 如允许分包，本项目主体部分为 / ；分包履行的具体内容、金额或者比例如下： 具体内容： / 。 具体金额： / 。 具体比例： / 。 |
| 9.2 | 递交质疑函方式：以书面形式 质疑联系部门及联系方式：中昕国际项目管理有限公司，联系电话：0775-3288880、3286888，通讯地址：广西玉林市胜利路广播电视局宿舍10幢9号。 业务时间：法定质疑期限内，每天8时00分00秒到12时00分00秒，15时00分00秒到18时 00分00秒，双休日和法定节假日不办理业务。 |
| 13.1 | 报价文件【下列文件列明“必须提供”的，须加盖公章按要求提供，否则作投标无效处理】： 1.投标函（格式见第六章）；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.开标一览表（格式见第六章）；（必须提供，否则作无效投标处理） 3.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。（如有，请提供） 注：投标函、开标一览表必须由法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
| 13.2 | 资格证明文件（下列文件列明“必须提供”的，须加盖公章按要求提供，否则作投标无效处理；投标人所提供的材料不完整，或模糊不清以致关键信息无法辨认的，评标委员会有权认定该材料无效）： 1.投标人合法的主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）复印件；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.投标人投标截止之日前2020年 1 月至 2020 年 10月期间内投标人连续 三 个月的依法缴纳税费的凭据复印件；无纳税记录的，应提供由投标人所在地的税务部门出具的免税证明复印件。从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税费或依法免缴税费的凭据复印件；（必须提供，否则作无效投标处理） 3.投标人投标截止之日前2020年 1 月至 2020 年 10 月期间内投标人连续 三 个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件；无缴费记录的，应提供由投标人所在地行政主管部门出具的依法免缴社保费证明复印件。从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社保费的缴费凭证（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件；（必须提供，否则作无效投标处理） 4.投标人2019年财务状况报告复印件【①可以是经会计师事务所审计的财务报告（财务报告至少包括三表及其附注），或是本公司出具的财务报表（至少包含资产负债表、利润表、现金流量表）；②新近成立不足半年的公司按实际提供财务报表（至少包含资产负债表、利润表、现金流量表）】，或者财政部门认可的政府采购专业银行、保险机构出具的投标保函，或者银行出具的资信证明（说明：资信证明指：反映投标人资金结算无异常，无违规透支，无理拒付、无逾期（垫款）和欠息等不良记录，结算纪律良好的相关证明，并非指存款证明。如所提供该证明仅为存款数额信息的将作无效证明处理，并按无效投标处理）；（必须提供，否则作无效投标处理） 5.投标声明(格式见第六章)；（必须提供，否则作无效投标处理） 6.投标人直接控股、管理关系信息表（格式见第六章）；（必须提供，否则作无效投标处理） 7.联合体协议书原件（格式见第六章）；（本项目不接受联合体投标，不适用） 8.招标文件要求的其他资格证明文件：无 注： 1.以上材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 2.投标声明必须由法定代表人（负责人或自然人）在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 3.投标人直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 4.联合体投标时，联合体各方均必须分别提供资格证明文件，否则作无效投标处理。（本项目不接受联合体投标，不适用） |
| 13.3 | 商务文件【下列文件列明“必须提供”的，须加盖公章按要求提供，否则作投标无效处理。其余项应结合第二章“招标项目采购需求”要求提供，要求必须提供的如未提供评标委员会有权拒绝其投标文件；未作要求的，如有请提供。投标人所提供的材料不完整，或模糊不清以致关键信息无法辨认的，评标委员会有权认定该材料无效】： 1.供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函（格式见第六章）；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.商务条款偏离表（格式见第六章）；（必须提供，否则作无效投标处理） 3. 法定代表人（负责人或自然人）身份证明原件（格式见第六章)及法定代表人（负责人或自然人）有效身份证正反面复印件；（必须提供，否则作无效投标处理） 4.法定代表人（负责人或自然人）授权委托书原件(格式见第六章)及被委托代理人有效身份证正反面复印件；（委托时必须提供，否则作无效投标处理） 5.联合体协议书（格式见第六章）；（本项目不接受联合体投标，不适用） 6.投标人情况介绍（格式自拟）； 7.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据本招标文件第二章采购需求及第四章评标办法及评分标准提供有关商务评分证明材料） 注： 1.法定代表人（负责人或自然人）授权委托书必须由法定代表人（负责人或自然人）及委托代理人签字，并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 2.以上材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
| 13.4 | 技术文件【下列文件列明“必须提供”的，须加盖公章按要求提供，否则作投标无效处理。其余项应结合第二章“招标项目采购需求”要求提供，要求必须提供的如未提供评标委员会有权拒绝其投标文件；未作要求的，如有请提供。投标人所提供的材料不完整，或模糊不清以致关键信息无法辨认的，评标委员会有权认定该材料无效】： 1.设备配置清单（均不含报价）(格式见第六章)；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.技术偏离表(格式见第六章)；（必须提供，否则作无效投标处理） 3.项目实施方案、售后服务方案（请结合第二章“招标项目采购需求”及第四章“评标办法及评分标准”自行编写）；（必须提供，否则作无效投标处理） 4.项目实施人员一览表(格式见第六章)；（必须提供，否则作无效投标处理） 5.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）； 6.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：以上材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
| 13.5 | 投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版： 1.投标文件电子版内容：全套投标文件（如有涉及商业秘密请自行隐蔽）。 2.投标文件电子版份数：1份。 3.投标文件电子版形式：可编辑的word文档格式和已签字盖章的投标文件正本的扫描件（PDF格式）。已签字盖章的投标文件正本的扫描件（PDF格式）须与纸质投标文件正本内容一致，否则作无效投标处理。 4.投标文件电子版密封方式：投标文件电子版光盘（或U盘）与纸质版投标文件一并装入投标文件袋中。 |
| 16.2 | 投标报价是履行合同的最终价格，应包括设备及服务需求要求所需的一切费用总和，除另有约定外，中标价不因任何因素而调整： （1）货物采购包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用； （2）服务采购包括整体服务价格以及安装调试、培训、维护等一切税金和费用。 （3）系统集成、项目验收、人员驻场服务等费用。 (投标报价包含验收费用 □投标报价不包含验收费用 |
| 17.1 | 投标有效期：自投标截止之日起120日。 |
| 18 | 投标保证金：本项目不收取保证金。 |
| 19.2 | 投标文件份数： 报价文件正本 一 份、副本 四 份； 资格证明文件正本 一 份、副本 四 份； 商务文件和技术文件合并装订成册，正本 一 份、副本 四 份； 注：以上三部分内容一并装入一个投标文件袋（盒、箱）进行封装，否则导致文件的遗失由投标人自行负责。 |
| 21.1 | 1.投标截止时间：见第一章《公开招标公告》第四条。 |
| 23 | 1.开标时间：同投标文件递交截止时间 2.开标地点：同投标地点 |
| 25.3 | 采购人或采购代理机构对投标人进行信用查询： 1.查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)； 2.查询时间： 资格审查结束前； 3.查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存； 4.信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。 |
| 26 | 评标委员会的人数： 5 人 |
| 28.3 | 评标方法： (综合评分法 □最低评标价法 |
| 29.2.2 | 商务评审中允许负偏离的项目数为 0 项。 |
| 30 | 采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人： (政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、项目质保期长优先、服务方案分高的优先、交货期短优先的顺序； □随机抽取 |
| 35 | 履约保证金：如需要，由采购人与中标人在签订合同时商定。 |
| 36.1 | 签订合同携带的资格证件： 委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其它资格证件。 法定代表人（负责人或自然人）负责签订合同的，须携带法定代表人（负责人或自然人）身份证明原件及身份证原件等其它资格证件。 |
| 37 | 政府采购合同公告：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各投标人应在投标文件中注明投标内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为投标文件中不涉及商业秘密。 |
| 38 | 代理服务费 收费标准：本项目的代理服务费根据中标金额按投标人须知38.2款代理服务收费标准中规定的（货物类招标）标准采用差额定率累进方式计算： (中标人支付：由中标人支付的，中标人应当在领取中标通知书前，向采购代理机构一次付清代理服务费。 □采购人支付。 |
|  | 解释：本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |
|  | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。不符合要求的作投标无效处理。 2.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人亲自在招标文件规定签字处亲笔写上个人名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。如招标文件规定签字处不得以法人私章代替。不符合要求的或漏签的作投标无效处理。 3.自然人投标的，招标文件规定盖章的地方自然人可以加盖手指指印。 |

### 投标人须知正文

### 一、总  则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的招标、投标、开标、评标、定标、合同签订等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”系指中昕国际项目管理有限公司。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.6“配套（售后）服务” 是指包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他类似的义务。

2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8“★”是指“采购需求”中实质性要求。投标人必须满足或优于，若无法完全满足，投标人将会被认定为无效响应，投标无效。“▲”参数为评分参数，非实质性要求和条件，不满足不会被认定为无效响应。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出优于条款要求并有利于采购人的响应情形；“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求导致采购人要求不能得到满足的情形。“满足”是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出无“负偏离”或“正偏离”的情形。

2.10 “允许负偏离的项目” 是指“采购需求”中不带“★”的项目条款。

2.11投标文件对招标文件中的实质性条款应当作出无偏离或正偏离响应，实质性条款不允许负偏离。

2.12技术参数或配置缺项漏项的，或商务条款未承诺的视同为该项负偏离。

3.招标方式

公开招标方式。

4.投标委托

投标人代表须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人（或负责人），须有法定代表人（或负责人）出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，按第六章要求格式填写）。

5.投标费用

投标费用具体定义见“投标人须知前附表”。

6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2联合体投标要求:

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。

（2）以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标文件规定的特定条件。

（3）联合体各方之间应当签订联合投标协议，协议书应当明确主体方（或牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工应当符合采购需求，涉及行政许可范围的内容应由具有相应资质的成员承担；否则，联合体投标无效），并将联合投标协议连同投标文件一并提交采购代理机构。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

（4）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

（5）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（6）联合体投标业绩、履约能力计算，按照联合体其中较高的一方认定并计算。

（7）联合体投标的，须提供《联合体投标协议》（格式见第六章）。

（8）供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同按规定交纳保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

（9）联合体各方均应按照招标文件的规定分别提交资格证明文件。

6.3按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）第六条规定，“鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%-3%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受本办法第四条、第五条规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。”

7.转包与分包

7.1本项目不允许转包。

7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”。

8.特别说明

8.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

8.2投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为投标人所拥有。（本招标文件第二章“招标项目采购需求需求”及第四章“评标办法及评分标准”另有约定的从其约定）

8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

8.5在政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人或自然人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

8.6有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

8.7供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件：

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

8.8关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

9.质疑和投诉

9.1投标人认为招标文件、采购过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。权益受到损害之日是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

9.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑函、投诉书均应明确阐述招标文件、采购过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、法律依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

9.3投诉的权利。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按照采购人所属预算级次，向本级财政部门提起投诉。

### 二、招标文件

10.招标文件的构成。

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

11.招标文件的澄清与修改

11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人必须按照桂财采【2007】65号文件第二十九条规定，在澄清或修改通知发出后24小时内以书面形式进行确认，否则视为已经收到。

11.2招标文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标须知前附表为准；投标须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。

11.3招标文件的澄清或者修改都应当通过采购人或者采购代理机构以法定形式发布。

### 三、投标文件的编制

12.投标文件的编制原则

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

13.投标文件的组成

投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

13.1报价文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

13.2资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

13.3商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

13.4技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

13.5投标文件电子版：具体材料见“投标人须知前附表”。

14.投标文件的语言及计量

14.1语言文字：

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

16.投标报价

16.1投标报价应按招标文件中“开标一览表”格式填写。

16.2投标报价具体包括内容见“投标人须知前附表”。

16.3投标人应当就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，投标人应当就所投分标进行报价，不得存在漏项报价；投标人应当就所投分标的单项内容作唯一报价。

17.投标有效期

17.1投标有效期应按“投标人须知前附表”规定的期限。

17.2投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18.投标保证金

本项目不收取保证金。

19.投标文件的编制

19.1投标人按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

19.2投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，报价文件、资格证明文件分别装订成册，商务文件和技术文件按顺序装订成册。投标文件正本一份，副本份数详见“投标人须知前附表”，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。由于投标文件装订松散而造成的丢失或其他后果由投标人自行承担。

19.3投标文件的正本应打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本“投标人须知”中规定的可提供复印件外均须提供原件，副本可为正本签字、盖章后的复印件，当副本和正本不一致时，以正本为准。

19.4投标文件须由投标人在规定位置盖公章并由法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人签字，否则作无效投标处理。

19.5投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、个体工商户营业执照、自然人身份证等）和公章一致，否则作无效投标处理。

19.6投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人（负责人或自然人）或其委托代理人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人承担。

20.投标文件的密封

20.1投标文件正、副本全部装入包封袋/箱中（投标文件的补充、修改可另行单独递交）并加以密封，封口处必须加盖投标人公章或委托代理人签字，以示密封。

20.2投标文件外层包装封面上应写明投标人名称、投标人地址、项目名称、项目编号、所投分标及“开标时启封”字样。

20.3未按上述规定密封的投标文件将被拒收。

21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交投标文件（包括投标文件的补充、修改）。

21.2采购代理机构工作人员收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。

21.3未在规定时间内送达或者未按照招标文件要求密封或标记的投标文件，采购代理机构必须拒收。

22. 投标文件的补充、修改与撤回

投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容必须按照招标文件要求签署、盖章、密封和标记后，作为投标文件的组成部分。

### 四、开标

23.开标时间和地点

采购代理机构将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点进行开标，投标人未参加开标的，视同认可开标过程和结果。本项目开标过程实行全程录音、录像监控。（鉴于现阶段新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控时期，投标人可以不参加开标会）

24.开标程序：

（1）宣布开标：开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标开始；

（2）主持人介绍参加开标会的人员名单；

（3）主持人宣布开标纪律；

（4）检查文件：由各投标人检查各自的投标文件密封情况并签字确认；

（5）唱标：由采购代理机构工作现场拆封各投标文件，宣布投标人名称、投标价格和其他需要宣布的内容；

（6）开标过程由采购代理机构如实记录，由参加开标的各投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，视同认可开标结果；

（7）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理；

（8）开标结束。

### 五、资格审查

25.资格审查

25.1开标结束后，采购人或采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过而导致其投标无效：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；（注：其中信用查询由采购人或采购代理机构在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)对投标人资格审查时进行，查询规则见“投标人须知前附表”）

（2）未按招标文件规定的方式获取本招标文件的投标人；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.2条规定“必须提供”的文件资料的或提供的文件资料不合格的；

（4）未取得按照法律法规规定必须获得的行政许可证或者行政审批的经营范围；

（5）违反国家法律法规规定的其他资格内容的。

25.4资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

### 六、评标

26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，人数见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

27.评标的依据

评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审, 招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

28.评标原则和评标办法

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，收受利害关系人的财物或其他好处。

28.2评委表决。在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

28.3评标方法。本项目将按“投标人须知前附表”规定的评标方法进行评标，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标方法及评标标准。

28.4评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

29.评标程序

29.1符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性要求符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

29.2符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，其投标将被视为投标无效。

29.2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（2）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（3）报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额的；

（4）投标人未就所投分标进行报价或存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或其他约定的除外）；

（5）修正后的报价，投标人不确认的；

（6）投标人属于本须知第29.4条第（2）项情形的；

29.2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）委托代理人未能出具有效身份证明或出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；

（3）为无效投标保证金的或未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（4）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.3条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

（5）投标有效期、项目完成时间（交付时间、服务完成时间或服务期等）、质保期、售后服务等招标文件中标“★”的商务条款发生负偏离的；

（6）商务评审允许负偏离的项目数超过“投标人须知前附表”规定项数的。

（7）投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

（8）投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（10）未响应招标文件实质性要求的；

（11）属于投标人须知第8.6条和第8.8条的情形的；

（12）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

29.3澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（负责人或自然人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

29.4比较与评价

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

29.5投标文件修正

29.5.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

29.5.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额，投标人的投标文件作无效投标处理。

29.5.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的一个依据，并以此报价计算价格分。

29.6评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

### 七、中标及合同

30.采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。

采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

31.中标人确定后，于中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在招标公告发布媒体上公告。采购人或采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。

排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

32.在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

33.采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。

35.履约保证金

35.1中标人须于签订合同前按投标人须知前附表规定方式提交，否则采购人不与其签订合同。

35.2签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，依法追究其违约责任，没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

35.3履约保证金按投标人须知前附表规定的时间和条件退付。

35.4在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自负。

36.签订合同

36.1投标人接到中标通知书后，按投标人须知前附表规定向采购人出示相关资格证件，经采购人核验合格后方可签订合同。

36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

36.3如中标人不按中标通知书的规定签订合同，其投标保证金将不予退还，并报由同级政府采购监督管理部门处理。

36.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

37.政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条及《关于进一步做好政府采购信息公开有关工作的通知》（桂财采〔2016〕7号）规定，采购人或受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### 八、其他事项

38.代理服务费

38.1本项目的代理服务费的收费标准、支付方、支付时限详见投标人须知前附表。

38.2代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

38.3招标代理服务费交纳账户：

账户名称：中昕国际项目管理有限公司广西分公司

开户银行：玉林市区农村信用合作联社环南分社

银行账号：521512010103751085

附件1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：    ）的约定，我单位对（  项目名称   ）政府采购项目中标（或成交）供应商（            公司名称              ）提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： | □自行验收 □委托验收 |
| --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） | 数量 | 金 额 |
| 合 计 |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |
| 实际供货日期 |  | 合同交货验收日期 |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件） |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |
| 验收小组成员签字： |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |

备注：本报告单一式6份（采购单位3份、供应商1份、采购监督部门备案1份、采购代理机构1份）。

附件2：

政府采购项目履约保证金退付意见书（参考）

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金 （大写）￥ （小写）退付到达以下帐户。 单位名称： 开户银行： 帐 号： 联系人及电话： 供应商（公章）： 年 月 日 |
| 采 购 人 意 见 | 退付意见：（是否同意退付履约保证金及退付金额） 联系人及电话： 采购人（公章）： 年 月 日 |

注：供应商凭经采购人审批的退付意见书到保证金收取单位办理履约保证金退付事宜。

## 第四章  评标办法及评分标准

一、评标方法

（一）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

（二）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

（三）评标程序

1符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性要求符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，其投标将被视为投标无效。

2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

（2）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（3）报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额的；

（4）投标人未就所投分标进行报价或存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或其他约定的除外）；

（5）修正后的报价，投标人不确认的；

（6）投标人属于“投标人须知”第29.4条第（2）项情形的

2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）委托代理人未能出具有效身份证明或出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；

（3）为无效投标保证金的或未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（4）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.3条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

（5）投标有效期、项目完成时间（交付时间、服务完成时间或服务期等）、质保期、售后服务等招标文件中标“ ★”的商务条款发生负偏离的；

（6）商务评审允许负偏离的项目数超过“投标人须知前附表”规定项数的。

（7）投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

（8）投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（10）未响应招标文件实质性要求的；

（11）属于“投标人须知”第8.6条和第8.8条（2）的情形的；

（12）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）明显不满足招标文件要求的技术规格、安全、质量标准，或者与招标文件中标“ ★”的技术指标、主要功能发生负偏离的；

（2）技术评审允许负偏离的项目数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.4条规定中“必须提供”的文件资料的;

（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（5）投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

3澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（负责人或自然人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4比较与评价

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5投标文件修正

5.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

5.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额，投标人的投标文件作无效投标处理。

5.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的一个依据，并以此报价计算价格分。

6.评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

二、评标标准

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分…………………………………………………………………………………………30分

（1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。

（2）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，投标人为小型和微型企业，并在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其所投标产品全部为小型和微型企业产品的，对其投标价格给予10%的扣除。

（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）政策性扣除计算方法。

投标人被评定为监狱企业或残疾人福利性单位或小型和微型企业且其所投标全部产品为小型和微型企业产品的，该投标人的投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）；大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予3%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标报价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。

（6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，基准价报价得分为30分。

（7）价格分计算公式：价格分=(评标基准价／评标报价)×30分

（8）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务、产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2、技术分……………………………………………………………………………………………61分

（1）设备性能分（满分18分）

一档（3分）：在完全满足货物性能指标，无负偏离的前提下，针对技术参数要求及服务要求表中带“▲”参数，有10项以上可以提供由第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品截图或产品技术说明书证明的得3分（证明材料须加盖投标人公章）。

二档（9分）：在完全满足货物性能指标，无负偏离的前提下，针对技术参数要求及服务要求表中带“▲”参数，有30项以上可以提供由第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品截图或产品技术说明书证明的得9分（证明材料须加盖投标人公章）。

三档（18分）：在完全满足货物性能指标，无负偏离的前提下，针对技术参数要求及服务要求表中带“▲”参数，有40项以上可以提供由第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品截图或产品技术说明书证明的得18分（证明材料须加盖投标人公章）。

（2）系统详细设计方案（满分5分）

一档（1分）：提供系统详细方案基本满足招标文件要求；技术方案没有明显技术错误，方案较简单可行；系统功能配置基本达到要求的，列为一档；

二档（3分）：充分考虑本项目的实际情况，在技术方案中详细描述实现本项目建设目标的具体方案，描述技术方案内容主要包括音视频控制系统、无纸化会议系统的。方案描述清晰，资料完备的，列为二档；

三档（5分）：充分考虑本项目的实际情况，在技术方案中详细描述实现本项目建设目标的具体方案，描述技术方案内容主要包括音视频控制系统、无纸化会议系统等，方案可行，技术方案完整性强，内容详尽，对重点、难点技术环节把握准确，能够提供三个会议室详细的布线施工图纸。方案及图纸高度契合本次采购项目技术需求，并能提供详细的进入，列为三档。

（3）产品资质分（满分23分）

a.“高清视频会议终端”产品须在不增加外设和成本情况下支持与玉林市中级人民法院视频会议系统无缝兼容，实现数字对接、数据共享及功能的融合应用。投标时能够提供原厂互联互通说明文件的（与玉林市中级人民法院视频会议系统设备不同品牌的，还需详细描述其对接实现原理或者成功对接案例证明材料，材料包括合同复印件、验收报告以及最终用户使用证明、用户联系人及联系电话等信息）。满分4分。

b.投标人所投“小间距LED屏幕”、“高清视频会议终端”产品的生产企业通过 ISO9000 系列国际质量管理体系认证且有效的，每个产品得0.5分，满分1分（需提供证书复印件并加盖投标人公章）。

c.投标人所投“视频会议终端”产品的生产企业具备信息安全管理体系认证证书、高新技术企业证书、重合同守信用企业证书、资信等级证书（AAA）的每项得1分，满分4分（需提供证书复印件并加盖投标人公章）。

d.投标人所投“视频会议终端”产品中标注标记“★”的产品参数要求，每提供一项权威检测机构出具的检测报告证明材料的得1分，满分1分（需提供证书复印件并加盖投标人公章）。

e.投标人所投“无纸化液晶升降一体机终端”、“无纸化全数字多媒体会议控制主机”可以提供3C证书的，每提供1项得1分，满分2分（需提供证书复印件并加盖投标人公章）

f.投标人所投“智能会议软件”可以提供所投品牌的著作权证书的得1分（需提供证书复印件并加盖投标人公章）。

g.投标人所投“无纸化液晶升降一体机终端”可以提供实用新型证书的得1分。（需提供证书复印件并加盖投标人公章）。

h.投标人所投 “无纸化全数字多媒体会议控制主机”可以提供中国节能产品认证证书的得1分（需提供证书复印件并加盖投标人公章）。

i.投标人所投“混合信号插卡式主机箱”可以提供国家计算机软件著作登记证书的得1分（需提供证书复印件并加盖投标人公章）。

j.投标人所投“可编程控制主机”可以提供安卓及苹果触摸屏控制软件国家计算机软件著作登记证书、产品登记证书的，每一项得1分，满分2分

k.投标人所投“高清混合信号插卡式主机箱“、“可编程控制主机“产品的生产企业可提供知识产权管理体系认证证书、高新技术企业证书、ROHS环保认证、科技成果证书、3C证书、科技小巨人证书的每项得0.5分，全部提供得5分（需提供证书复印件并加盖投标人公章）。

（4）设备演示分（满分15分）

投标人可提供所投的“无纸化液晶升降一体机终端”在开标现场指定地点进行演示，由评委在打分前对投标人提供的现场演示设备对如下演示内容进行测试，确定各投标人各项演示内容并在对应内容内独立打分:

a.无纸化液晶升降一体机终端要求上升、下降时间不超过8S，具备缓起缓停功能的得3分；具备自定义调节快慢的功能，以便于业主单位自由调控的得3分；

b.“无纸化液晶升降一体机终端升降屏幕仰角0-30度自由调节的得3分，调节支持电动调节，同时也支持手掰调整仰角角度的得3分；

c.无纸化会议系统支持Windows系统、IOS系统、Android系统三大系统共通使用，无论是任意一个系统的平板、升降终端、手机等都能够随时加入会议，正常参会的得2分；

d.无纸化会议系统会议记录功能，支持在观看文件时随时对文件内容进行截图操作，既可以分项到笔记也可以单独保存，并支持二次编辑的得1分。

3、售后服务分………………………………………………………………………………………8分

一档（2分）：提供有服务方案，方案包含有项目服务维护和应急保障方案，且方案可行；

二档（5分）：提供有服务方案，方案包含有项目服务维护、应急保障方案、保密承诺等，且描述了项目维护和应急保障方案的方法以及实现方式，方案可行，投标所采用的“高清视频会议终端”设备原制造厂商具备800、400的7*24小时服务电话，投标时能提供800以及400的7*24小时服务电话及官网截图，如遇疑问以直接拨打服务电话获得的结论为准；“高清视频会议终端”原制造厂商具备完善的售后服务体系，并在并在广西本地具备售后服务机构（提供售后服务机构的相关证明文件，服务机构为厂商分支机构的，需提供公司营业执照复印件并加盖厂商公章；服务机构为厂商授权服务机构的，需提供服务机构的营业执照复印件及原厂售后服务授权书或资格认证等证明）及本地化服务力量，本地化服务人员不少于20名常备维护力量（提供联系人联系方式及在广西为其缴纳的社会保险参保缴费证明文件）。

三档（8分）：在二档基础上，投标所采用的“高清视频会议终端”设备本地化服务人员不少于30名常备维护力量（提供联系人联系方式及在广西为其缴纳的社会保险参保缴费证明文件）。

4、政策功能分（节能、环保、区内产品等）………………………………………………………1分

在同等质量和价格的条件下，使用广西工业产品80%以上的得1分。

备注：根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）的规定，“广西工业产品”是指广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“使用广西工业产品80%以上”是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的80%以上（含）。投标文件中提供生产企业的工商营业执照复印件和广西工业产品声明函原件。

综合得分＝1＋2＋3+4

注：以上相关证明材料须提供复印件并加盖法人公章。

三、中标候选人推荐原则

1.评标委员会将根据评审后总得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2.采购人应在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

3.中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

四、说明

1、投标人应在投标文件中附上以上涉及的有关证书、文件、合同等的复印件。因投标人资料不全或不清楚影响到最终得分的责任由投标人自负。

2、投标人一旦被发现有虚假响应情况，将被取消投标或中标资格。

## 第五章  合同主要条款格式

说明：以下合同书签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但修订的合同条款不得与招标文件和中标人投标文件有实质性偏离。合同条款如有修订必须以补充协议形式另行签订。

《广西壮族自治区政府采购合同》

合同编号：

采购单位（甲方）                            采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                            招  标  编  号

签  订  地  点                              签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和乙方投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条  合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 标的 名称 | 商标 品牌 | 型号 参数 | 生产 厂家 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写）（小写） |

2.合同合计金额包含技术设计、送货上门、材料采购运输、安装调试、单机及整机系统的联调联试、现场技术、使用培训、售后服务、验收检验及税金等所有费用的总和。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

3.政府采购合同履行中，甲方需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

第二条  产品质量

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条  权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。违法以上保密义务的，按本合同第十四条第7款处理。

4.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条  货物包装及运输

1.乙方提供的货物均应按招标文件（采购文件）、投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：乙方自定。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：  本项目合同不接受损耗 。

第五条　交付和验收

1.交付时间：按乙方投标文件中所承诺的时间；交付地点：甲方指定地点。

2.乙方提供不符合招标文件（采购文件）、投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件、使用说明书、质量检验证明书及验收清单等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货并安装、调试完后七个工作日内进行最终验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。如因甲方原因暂时不能安装、调试的货物，经双方签字确认后可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5.采购人委托第三方组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后十个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 10个工作 日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：由甲方决定。

第七条  售后服务、质保期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招、投标文件和本合同附件，为甲方提供售后服务。

2.货物质保期：按乙方承诺，但是不得低于国家相关标准。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及质保期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2.资金性质：  财政性资金  。

3.付款方式：合同签订后10个工作日内预付合同总价的40%，系统验收合格后10个工作日内付合同总价58%，合同总金额的2%作为质量保证金，项目终验一年后，无质量问题，一次付清，不计利息。中标人在每次收到合同款项之日起10个工作日内开具相应金额发票给采购人。

第九条　履约保证金

依照采购文件第三章《项目需求》中第三部分“商务条款”要求。

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质保期按交货最终验收合格之日起计（期限按乙方承诺，但是不得低于国家相关标准）。如因甲方原因暂时不能安装、调试视同验收合格的货物，质保期从安装、调试完成之日起计算，或者从项目整体最终验收之日起质保期满后再延长1年，以先到时间为准。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：视为逾期交货，乙方须按本合同第十四条规定承担违约责任并在10个工作日内更换完毕。所发生的全部费用由乙方承担。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方须按本合同第十四条规定承担违约责任。乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后 按乙方投标文件承诺 小时内到达甲方现场处理。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.货物因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的按乙方投标文件承诺实行。

第十二条  货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并初步验收合格后视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十三条  交货及验收要求

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货并安装、调试完后七个工作日内进行最终验收，甲方无故不进行最终验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并最终验收合格。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 最终验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告（验收书）。

6.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

第十四条　违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不符合采购文件、国家有关质量标准或本合同约定，若甲方选择退货处理的，甲方有权解除合同，并有权不予支付任何款项给乙方，此外乙方还应支付违约货款额10%的违约金给甲方并赔偿甲方经济损失。若甲方选择换货处理，乙方需在10个工作日内更换符合国家有关质量标准及本合同约定的货物完毕，并承担本条第4款约定的逾期违约责任。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格追究违约责任。

4.甲方无故延期接收货物或延期支付货款、乙方逾期交货的，每天向对方支付违约部分货款额3‰的逾期违约金，超过10天的，对方有权解除合同，且违约方应向守约方支付货款总额30%的违约金（不含已产生的逾期违约金）。承担因此给对方造成经济损失。若为甲方解除合同的，乙方应在合同解除之日起五日内全额无息退还甲方已付款项；若为乙方解除合同的，乙方有权收回已交付的货物，运费由甲方承担，应在合同解除之日起五日内全额无息退还甲方已付款项。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额30%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，需退换货处理的，费用由乙方负责。如因相关质量问题造成甲方经济损失或引发任何纠纷诉讼的，由乙方承担赔偿经济损失并承担全部责任。

7.其它违约行为按违约货款额10%收取违约金并赔偿经济损失。

8.当以上违约金不足以弥补甲方损失时，乙方还应对甲方超过违约金部分的损失依法承担赔偿责任，甲方有权继续向乙方追偿。乙方应当赔偿因此给甲方造成的所有损失，包括但不限于甲方直接损失、预期利益损失、向第三人承担的违约金、赔偿金、另行委托第三人的成本、为索赔支出的费用、律师费、诉讼费、公证费、鉴定费等。

第十五条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.由于不可抗力事件不能全部或部分履行合同义务时，任一方可中止履行其在本合同项下的义务（在不可抗力事件发生前已发生的应履行但未履行的义务除外）。

3.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。声称受到不可抗力的一方应在任何时候采取合理的行动，以避免或尽量减少不可抗力事件的影响。因主观原因延误，未及时采取必要措施而导致损失扩大的，不能免除责任。

4.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或被授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，在法规范围内，须签书面补充协议方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　签订本合同依据

1.政府采购项目招标文件；

2.乙方提供的投标（或应答）文件；

3.投标承诺书；

4.中标通知书。

第二十条　本合同一式五份，具有同等法律效力，甲方三份，乙方一份，采购代理机构一份。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 纳税人识别号或统一社会信用代码： | 纳税人识别号或统一社会信用代码： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

## 第六章　投标文件格式

## 一、投标文件外层包装封面格式

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

开标时启封

年    月    日

## 二、报价文件格式

    - 报价文件封面格式：

正本/或副本

报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

    - 报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

    - 投标函格式：

投 标 函

致：中昕国际项目管理有限公司：

根据贵方                  项目（项目编号：             ）的招标公告，签字代表_______     （姓名）经正式授权并代表投标人_______               _         _（投标人名称）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起至政府采购合同签订之日止。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：

电话：        传真：

投标人名称:

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或委托代理人签字:___________

（公章）

年    月     日

    - 开标一览表

开标一览表

招标编号：               投标人名称：

分标：   （如有）                                                              单位：元

| 项号 | 货物名称（采购标的） | 数量 ① | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 ② | 投标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （￥ ） 投标产品中，属于小微企业生产的产品总值为￥ （具体明细详见附表），占本投标报价的比例为 %；属于残疾人福利性单位生产的产品总值为￥ （具体明细详见附表），占本投标报价的比例为 %；属于优先采购节能产品总值为￥ （具体明细详见附表），占本投标报价的比例为 %；属于优先采购环境标志产品总值为￥ （具体明细详见附表），占本投标报价的比例为 %。 |
| 交货期： |

注：

1.投标人的开标一览表必须加盖投标人公章并由法定代表人（或负责人）或委托代理人签字，供应商为自然人的，应当由本人签字并按指印，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人（或负责人）或授权委托人签字或盖章，供应商为自然人的，应当由本人签字并按指印，否则其投标作无效标处理。

3.如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则投标无效。

法定代表人（负责人或自然人）或被授权人（签字）：

投标人名称（盖章）：                                 日期：    年   月   日

## 三、资格证明文件格式

    - 资格证明文件封面格式：

正本/或副本

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

    - 资格证明文件目录：参见本招标文件第三章《投标人须知前附表》13.2款“资格证明文件”要求，结合自身情况自行编制

    - 投标声明

投标声明

采购人名称：

我公司参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我公司在此郑重声明：

1.我公司参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2. 我公司不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我公司承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：投标声明必须由法定代表人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。

法定代表人签字：

投标人公章：

年    月    日

    - 投标人直接控股、管理关系信息表

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人公章：

年    月    日

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人公章：

年    月    日

## 四、商务文件格式

    - 商务文件封面格式：

正本/或副本

商务文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

    - 商务文件目录：参见本招标文件第三章《投标人须知前附表》13.3款“商务文件”要求，结合自身情况自行编制

    - 法定代表人（负责人）身份证明格式：

法定代表人（负责人）身份证明书

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系                                                 （投标人名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

附件：法定代表人（负责人）有效身份证正反面复印件

投标人：                          （盖单位章）

年        月        日

    - 法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书（如有委托时）

致：采购人名称 ：

我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加              项目（项目编号为            ）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：被授权人有效身份证正反面复印件

被授权人签字：                           法定代表人（负责人）签字：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

    - 供应商参加本项目无围标串标行为的承诺格式：

供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我公司承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我公司承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

（公章）

年    月     日

    - 商务条款偏离表格式：

分标：  （如有）

| 商务条款 | 招标文件要求 | 是否响应（响应/正偏离/负偏离） | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.…… 2.…… …… |  | 1.…… 2.…… …… |
|  | 1.…… 2.…… …… |  | 1.…… 2.…… …… |
|  | 1.…… 2.…… …… |  | 1.…… 2.…… …… |
|  | 1.…… 2.…… …… |  | 1.…… 2.…… …… |
|  | 1.…… 2.…… …… |  | 1.…… 2.…… …… |
|  | 1.…… 2.…… …… |  | 1.…… 2.…… …… |

说明：

1.投标人根据招标文件“第二章 招标项目采购需求”，对应“商务条款”要求在“投标人的承诺或说明”栏进行承诺或说明，并在“是否响应”栏申明与商务条款要求各条文的响应和偏离。如果在“招标文件要求”栏和“投标人的承诺或说明”栏仅简单注明“符合”、“满足”或简单“完全响应”概括的，将导致投标文件被拒绝。

2.如果招标文件的商务条件小于或大于某个数值标准时，投标文件不得直接复制招标文件需求，投标文件对应内容应当写明商务响应的实际数值（专业表述或行业表述中数值为小于或大于的除外），否则按投标无效处理。

法定代表人（负责人或自然人）或被授权人签字：

投标人名称(公章)：                          日  期：

## 五、技术文件格式

    - 技术文件封面格式：

正本/或副本

技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

    - 技术文件目录：参见本招标文件第三章《投标人须知前附表》13.4款“技术文件”要求，结合自身情况自行编制

    - 设备配置清单格式：

分标：    （如有）

| 序号 | 货物名称（采购标的） | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

1.以上配置清单中“货物名称、品牌、规格型号、单位数量、产地”必须与“开标一览表”相对应一致，否则做废标处理。

2.如果招标文件的技术参数或功能小于或大于某个数值标准时，投标文件不得直接复制招标文件需求，投标文件对应内容应当写明投标产品具体参数的实际数值（专业表述或行业表述中数值为小于或大于的除外），否则按投标无效处理。

法定代表人（负责人或自然人）或被授权人签字：

投标人名称(公章)：                          日  期：

    - 技术偏离表格式：

分标：    （如有）

| 项号 | 采购标的 | 招标要求（即技术需求及要求） | 投标承诺 | 偏离情况（无偏离/正偏离/负偏离） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… |

说明：

1.除另有要求的，投标人应根据其提供的服务，对本项目招标文件第二章“招标项目采购需求”中的“技术需求及要求”认真填写该表，并结合自身投标情况在“投标承诺”栏列明承诺，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。如果在“招标要求”栏和“投标承诺”栏仅简单注明“符合”、“满足”或简单“完全响应”概括的，或未按要求对应各栏内容填写的将导致投标文件被拒绝。

2.如果招标文件的技术参数或功能小于或大于某个数值标准时，投标文件不得直接复制招标文件需求，投标文件对应内容应当写明投标产品具体参数的实际数值（专业表述或行业表述中数值为小于或大于的除外），否则按投标无效处理。

法定代表人（负责人或自然人）或被授权人签字：

投标人名称(公章)：                          日 期：

    - 项目实施人员一览表格式（参考）：

项目实施人员一览表（参考）

| 姓名 | 职务 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 | 经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2.如有，请提供有关证明材料。

法定代表人（负责人或自然人）或被授权人签字：

投标人名称(公章)：                          日 期：

    - 选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式（参考）：

分标：   （如有）

| 序号 | 优惠内容 | 单价 | 比投标报价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

法定代表人（负责人或自然人）或被授权人签字：

投标人名称(公章)：                          日 期：

## 六、其他文书、文件格式

    - 联合投标协议书格式：

联合体投标协议书

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，自愿组成联合体共同参加____________(项目名称、项目编号)项目的投标，并就联合进行投标之事宜达成如下协议：

一、各方一致决定，以             （某成员单位名称或自然人）为联合体主办人（即牵头人）进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同洽谈活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

二、在本次投标过程中，主办人的法定代表人（负责人或自然人）或授权代理人根据招标文件规定及投标内容而对招标方和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合体各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合体各方将共同履行对招标方和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合体其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、联合体各成员单位内部的职责分工如下：

五、本协议提交招标方后，联合体各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

六、本协议书自所有成员单位法定代表人（负责人或自然人）或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人（负责人或自然人）签字的，应附法定代表人（负责人或自然人）身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

牵头人名称(公章)：____________

法定代表人（负责人或自然人）或其授权代表(签字)：____________

成员名称(公章)：____________

法定代表人（负责人或自然人）或其授权代表(签字)：____________

……

______年____月____日

备注：项目不接受联合体投标的，本招标文件所有相关联合体要求及格式文件均不适用。

    - 残疾人福利性单位声明：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：1、中标人为残疾人福利性单位的，中标结果将同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

    - 中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：1、中标结果将同时公告其小微企业产品，接受社会监督。

2、供应商提供的声明与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。