广西科联招标中心有限公司

竞争性谈判采购文件

项目名称：信息化教学设备采购

项目编号：GXZC2020-J1-002060-KLZB

采购单位：广西华侨学校

采购代理机构：广西科联招标中心有限公司

2020年6月

目    录

第一章  竞争性谈判公告	2

第二章  竞标人须知	5

第三章  项目需求	16

第四章  谈判书格式	36

第五章  合同主要条款	50

第六章  评审标准	55

# 第一章  竞争性谈判公告

广西科联招标中心有限公司受广西华侨学校委托，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等规定，经财政部门批准的政府采购计划（编号：广西政采[2020]10076号-001）批准，现对新实训楼设备采购项目进行竞争性谈判采购，欢迎符合条件的供应商前来参加谈判活动：

一、项目名称：信息化教学设备采购

项目编号：GXZC2020-J1-002060-KLZB

二、竞标内容及数量：

铺防静电地板72㎡；铝扣板吊顶72㎡；窗户玻璃纸23.5㎡；窗户埃特板封平23.5㎡；刮腻子上涂料35㎡；墙面开强排烟孔1个；LED灯盘12套；强电布线1项；搬迁1项；设备安装与调试1	项；门禁系统1项；灭火剂瓶组箱体2套；七氟丙烷灭火药剂100KG；感烟探测器2只；感温探测器2	只；应急灯1个；呼吸器2	个；光纤2400米；光纤布线2400米；光纤熔接288	芯；尾纤144	对；尾纤20对；网线2箱；网络布线1项；防雷检测1项；消防检测1项；交换机1	台；空调2台；精密空调1台；教师办公桌2	台；台式电脑10台；显示器2	台；显示器1	台；笔记本电脑1	台；工作站1	台；桌面云一体机4台；瘦终端155台；VDI授权	1套；课堂管理系统软件1套；服务器光交换机2	台；48口接入交换机3台；24口接入交换机3台；液晶显示器153台；鼠标键盘套装153	台；投影机3	台；多媒体音箱3	套；幕布3副；双人电脑桌75张；方凳150	套；教师桌3	套；教师椅3	套；六类网线12箱；机柜3个；服务器机柜1个；柜式空调6台；网络设备及安装辅助材料3套。如需进一步了解详细内容，详见谈判文件。

三、采购项目预算金额和竞标保证金：

| 采购预算（人民币，万元） | 竞标保证金（人民币，元） |
| --- | --- |
| 160 | 20000 |

四、本项目需要落实的政府采购政策：

1、节能产品、环境标志产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。（财库〔2019〕9号）2、扶持中小企业政策：评审时小型和微型企业产品的给予价格扣除。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，其产品在评审时给予相同的价格扣除。

五、谈判供应商资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次竞标采购货物的供应商；2、本项目不接受联合体竞标；3、购买谈判文件的供应商才有资格参与竞标；4、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

六、竞争性谈判文件的获取：

1.发售时间：2020年6月19日公告发布之时起至2020年6月24日止，工作日上午8时至12时，下午15时至18时。

2.发售地点：广西南宁市大学东路170号（广西农机研究院内）广西科联招标中心有限公司综合部。

3.售价：竞争性谈判文件工本费每本250元，售后不退。如需邮寄，每本另加邮费50元（邮购文件的，需于发售截止时间前将工本费及邮费汇到广西科联招标中心有限公司指定帐号）。

广西科联招标中心有限公司银行指定账户：

开户名称：广西科联招标中心有限公司

开户银行：中国工商银行南宁市甘蔗站支行

账    号：2102111229300032105

注：如果转账时银行系统未显示出“中国工商银行南宁市甘蔗站支行”，可选择“中国工商银行南宁高新技术产业开发区支行”，开户名称、银行账号不变。

4.获取竞争性谈判文件的方式：持法定代表人或委托代理人身份证（复印件须加盖单位公章），非法定代表人携带法定代表人授权书原件购买；主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书等）副本复印件。（邮购文件的，需于发售截止时间前将以上材料寄到广西科联招标中心有限公司）。

七、竞标保证金

竞标保证金金额详见本公告第三条。竞标人应于竞标截止时间前将竞标保证金以电汇、转账、汇票等非现金形式递交并到达广西科联招标中心有限公司以下账户。

广西科联招标中心有限公司银行账户：

开户名称：广西科联招标中心有限公司

开户银行：中国工商银行南宁市甘蔗站支行

账    号：2102111209249007113

注：如果转账时银行系统未显示出“中国工商银行南宁市甘蔗站支行”，可选择“中国工商银行南宁高新技术产业开发区支行”，开户名称、银行账号不变。

八、竞标文件递交截止时间和地点：

竞标文件必须以密封形式于：2020年6月28日上午9时前，在广西南宁大学东路170号广西科联招标中心有限公司一楼会议大厅递交，逾期送达的将予以拒收。

九、谈判时间及地点：于2020年6月28日上午9时截标后为谈判小组与竞标人谈判时间，具体时间由采购代理机构另行通知。地点：广西科联招标中心有限公司会议室（以具体通知为准），参加竞标的法定代表人或委托代理人必须持证件（法定代表人凭资格证书和身份证或委托代理人凭法人授权委托书原件和身份证）依时到达指定地点等候当面谈判。

十、联系事项：

1、采购代理机构：广西科联招标中心有限公司

购买谈判文件电话：0771-2273368         联系人：李艳、刘鑫莹    传真：0771-2273500

项目咨询电话：0771-3487323             联系人：潘能荣

保证金退付联系电话：0771-2203986       联系人：黄樱然

邮    编：530007

地    址：南宁市大学东路170号

2、采购单位：广西华侨学校

联系人：XXXX，联系电话：0771-XXXXX

地址：南宁市清川大道1号

3、政府采购监督管理部门：广西财政厅政府采购监督管理处

地址：南宁市桃源路 69 号

联系电话：0771-5331544

十一、网上公告媒体查询：www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）。

广西科联招标中心有限公司

2020年6月19日

# 第二章  竞标人须知

# 前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 项目名称：信息化教学设备采购 项目编号：GXZC2020-J1-002060-KLZB |
| 2 | 3.1 | 竞标人资格：1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次竞标采购货物的供应商；2、本项目不接受联合体竞标；3、购买谈判文件的供应商才有资格参与竞标；4、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
| 3 | 9.1-9.2 | 谈判报价 |
| 4 | 10.1 | 竞标文件份数：正本一份 副本四份 |
| 5 |  | 竞标有效期：竞标截止日期后60天 |
| 6 |  | 采购预算（人民币）：160万元。 |
| 7 |  | 竞标保证金：须足额交纳，金额详见竞争性谈判公告第三条。 竞标保证金应在竞标有效期内保持有效。 竞标人应于竞标截止时间前将竞标保证金以电汇、转账、汇票等非现金形式递交并到达广西科联招标中心有限公司以下账户。 开户名称：广西科联招标中心有限公司 开户银行：中国工商银行南宁市甘蔗站支行 银行账号：2102111209249007113 |
| 8 |  | 竞标文件递交截止时间：2020年6月28日上午9时整 地址：广西科联招标中心有限公司一楼会议大厅 |
| 9 |  | 谈判时间：2020年6月28日 截标后（具体时间由采购代理机构另行通知） 谈判地点：广西科联招标中心有限公司会议室（以具体通知为准） |
| 10 |  | 竞标保证金退还（不计息）：除谈判文件规定不予退还保证金的情形外，竞标人提供保证金本单位开户银行及账号后，未成交人的竞标保证金在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交人的竞标保证金在合同签订后5个工作日内退还，采购代理机构以电汇或转账方式退还竞标保证金。 |
| 11 |  | 履约保证金金额：成交金额的2%。 履约保证金递交方式：成交人在签订合同前，以汇票、电汇、转账和网银等非现金形式转入采购人账户。 履约保证金指定账户： 开户名称：广西华侨学校 开户银行：中国工商银行南宁市甘蔗站支行 银行账号：2102 1112 0926 4002 323 |
| 12 | 6.1-6.2 | 竞标人提出质疑、投诉，应当遵守中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定，且采用书面形式。质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、采购过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供相关事实、依据和证据及其来源。 |
| 13 |  | 成交服务费：参照原国家发展计划委员会《招标代理服务费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）收费标准的80%向成交人收取。签订合同前，成交人应向采购代理机构一次付清成交服务费。 代理服务费收费标准： 成交金额（万元） 费 率 100以下 1.5% 100-500 1.1% 500-1000 0.8% 注：招标代理服务费按差额定率累进法计算。 |
| 14 |  | 广西科联招标中心有限公司银行指定账户： 1、竞标保证金转入以下账户： 开户名称：广西科联招标中心有限公司 开户银行：中国工商银行南宁市甘蔗站支行 银行账号：2102111209249007113 2、成交服务费、购买谈判文件款项转入以下账户： 开户名称：广西科联招标中心有限公司 开户银行：中国工商银行南宁市甘蔗站支行 银行账号：2102111229300032105 注：如果转账时银行系统未显示出“中国工商银行南宁市甘蔗站支行”，可选择“中国工商银行南宁高新技术产业开发区支行”，开户名称、银行账号不变。 |

竞 标 人 须 知

一、总则

1. 适用范围

1.1 本文件仅适用于本文件中所叙述的货物、服务类政府采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”是指：广西华侨学校

2.2“采购代理机构”是指：广西科联招标中心有限公司

2.3“谈判供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人或者其它组织。如果该供应商在本次谈判中成交，即成为“成交供应商”。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其它政府采购对象。

2.6“竞争性谈判响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

3. 谈判供应商的基本条件：

3.1 竞标人资格：

3.1.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次竞标采购货物的供应商。

3.1.2本项目不接受联合体竞标。

3.1.3购买谈判文件的供应商才有资格参与竞标。

3.1.4对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

3.1.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.2符合竞标人资格的竞标人应承担竞标及履约中应承担的全部责任与义务。

4. 谈判费用、竞争性谈判文件的澄清和修改

4.1谈判供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性谈判响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人和广西科联招标中心有限公司在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

4.2竞争性谈判文件的澄清和修改：

4.2.1谈判供应商应认真审核竞争性谈判采购文件，如发现有误或要求不合理的，谈判供应商必须在规定的时间前要求澄清，否则，由此产生的后果由谈判供应商负责。

4.2.2任何要求澄清竞争性谈判文件的谈判供应商，均应以传真等书面形式通知本中心，同时认定其他澄清方式为无效。本中心将以书面形式予以答复。

4.2.3提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

4.2.4本中心可视具体情况，延长响应文件递交截止时间和开标时间。本中心至少在竞争性谈判文件要求提交竞争性谈判响应文件的截止时间前，将变更时间书面通知所有竞争性谈判文件收受人，并在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）上发布变更公告。

5. 特别说明

★5.1供应商竞标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

★5.2供应商应仔细阅读竞争性谈判文件的所有内容，按照竞争性谈判文件的要求提交竞标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

★5.3 供应商在竞标活动中提供任何虚假材料，其竞标无效，并报监管部门查处；成交后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国合同法》之规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

★5.4本文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。

★5.5本文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或被授权人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。

★5.6“▲、★”系指实质性要求条款。

## 6.质疑和投诉

6.1 谈判供应商提出质疑、投诉，应当遵守中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定，且采用书面形式。质疑书、投诉书均应明确阐述谈判文件、采购过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供相关事实、依据和证据及其来源。

6.2 递交质疑函的联系事项：

广西科联招标中心有限公司（采购代理机构）三楼307室

联系电话：0771-3486228

地址：广西南宁市大学东路170号

二、竞争性谈判响应文件的编制

7. 竞争性谈判响应文件编制基本要求

7.1 谈判供应商对竞争性谈判响应文件的编制应按要求装订和封装。

7.2 谈判供应商提交的竞争性谈判响应文件以及谈判供应商与广西科联招标中心有限公司和采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。谈判供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争性谈判响应文件时以翻译文本为主。

7.3 谈判供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

7.4 竞争性谈判响应文件必须按本文件全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

7.5 如因谈判供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由谈判供应商自行承担。

7.6 竞争性谈判响应文件的组成。竞争性谈判响应文件应分为价格文件、资格文件、商务和技术文件三个部分组成。

7.6.1 价格文件

★1） 谈判报价表；（格式见第四章“附件二”）

★2） 分项报价表；（格式见第四章“附件三”）

7.6.2 资格文件：

★1） 有效的三证合一的营业执照副本（复印件并加盖单位公章）；

★2） 法定代表人授权书原件；（格式见第四章“附件七”）

★3） 法定代表人身份证（第二代身份证须提供正反面复印件并加盖单位公章）、被授权人身份证（第二代身份证须提供正反面复印件并加盖单位公章，委托代理时必须提供）；

★4）竞标人近期财务状况报告（上一年度经第三方审计的财务报告；或截标时间前半年内至少一个月能反映财务状况的报表；或竞标人自拟的截标时间前半年内至少一个月的财务情况说明；或竞标人基本户银行开具的资信证明）；

★5）截标时间前半年内，连续三个月竞标人依法缴纳税收（国税或地税）的凭证复印件（如税务机关开具的完税证、银行缴税付款凭证或缴款回单等；如为非税务机关开具的凭证或回单的，应清晰反映：付款人名称、帐号，征收机关名称，缴款金额，税种名称，所属时期等内容）。无纳税记录的，应提供竞标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件；

★6）截标时间前半年内，连续三个月竞标人依法缴纳社会保障资金的凭证复印件（如社保部门开具的证明、收款收据等，或银行缴款凭证、回单等；如为非社保部门开具的凭证或回单的，应清晰反映：缴款单位名称、社保单位名称、保险险种名称、缴款金额等内容）。无缴费记录的，应提供竞标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件；

★7）竞标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）；

★8）信用记录网站〔“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn/cr/list)〕查询结果信用声明函；(格式见第四章“附件十一”)

★竞标人必须按要求在首次递交的竞争性谈判响应文件中提供上述7.6.1第1）～ 2）项价格文件、7.6.2第1）～ 8）项资格文件且加盖单位公章，否则评审小组有权拒绝其竞争性谈判响应文件。

7.6.3商务和技术文件（标记有★项的必须提供，如未提供，评审小组有权拒绝其竞争性谈判响应文件）。

商务文件：

★1） 谈判书；（格式见第四章“附件一”）

★2） 竞标保证金缴纳的银行回执单复印件（一式两份，一份随竞争性谈判响应文件一并装订递交，一份单独密封递交。竞标人须按规定提交竞标保证金，项目评审时，谈判小组根据广西科联招标中心有限公司出具的《项目竞标保证金到帐信息表》查验竞标保证金缴纳情况。我中心财务部开具《项目竞标保证金到帐信息表》以保证金到帐为准，因此竞标人在交纳竞标保证金时应充分考虑保证金到达广西科联招标中心有限公司帐户上的时间）；

★3）商务响应情况说明表；（格式见第四章“附件五”）

4）竞标人符合中小企业划型标准的，按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）要求，应当提供本办法规定的《中小企业声明函》，并对声明的真实性负责 (格式见第四章“附件九”) ；监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（证明文件在有效期内或注明为2019年度的为有效；未注明有效期或2019年度的，开具时间在一年内的为有效，其余由评标委员会认定，原件备核）；

5）竞标人及其竞标产品提供单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责；(格式见第四章“附件十”)

技术文件：

★1） 供货清单；（格式见第四章“附件四”）

★2） 技术响应、偏离情况说明表；（格式见第四章“附件六”）

★3） 售后服务方案；

4） 生产、销售许可证（如国家实行强制性要求的必须提供）；

5） 货物制造检测标准；

6） 货物认证、检测报告、鉴定证书等；

7） 产品获奖证书；

8） 货物名称、型号、规格、数量、性能、内部配置、使用原材料、引进新技术、新工艺、新材料等情况；

9） 货物制造、检验、验收执行的标准；

10） 质量保证措施和优惠承诺；

11） 产品样本、使用保养说明书、图纸等技术资料；

12） 谈判供应商认为需要提供的有关资料；

★竞标人必须按要求在首次递交的竞争性谈判响应文件中提供上述商务文件第1）～ 3）项、技术文件第1）～ 3）项文件且加盖单位公章，否则评审小组有权拒绝其竞争性谈判响应文件。

8. 计量单位

8.1 除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

三、谈判报价要求

9.1 对于本文件中未列明，而谈判供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

9.2 成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

四、竞争性谈判响应文件的份数、封装和递交

10. 谈判响应文件的份数和封装

10.1竞标人应将竞争性谈判响应文件中”价格文件”和“资格文件”、“商务和技术文件”合并装订成册，正本一份，副本四份。然后将所有文件封装在一个外层信封中，外信封上标明“竞争性谈判响应文件”。

10.2 竞争性谈判响应文件的信封上应写明：

1） 竞争性谈判项目编号；

2） 竞争性谈判项目名称；

3） 谈判内容（包括谈判货物/服务名称）；

4） 谈判供应商名称。

11. 竞争性谈判响应文件的递交

11.1 所有竞争性谈判竞争性响应文件应于竞争性谈判采购文件中规定的时间前递交到广西科联招标中心有限公司。

12. 迟交的竞争性谈判响应文件

按《政府采购法》的规定，广西科联招标中心有限公司将拒绝或原封退回在其规定的递交竞争性谈判响应文件截止时间之后收到的任何竞争性谈判响应文件。

五、谈判的步骤

13.1实质性审查

（1）谈判小组审查竞争性谈判响应文件的实质性内容是否符合竞争性谈判文件的实质性要求。

（2）谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

13.2 第一轮谈判

谈判小组按已确定的谈判顺序，与单一供应商分别就符合采购需求、质量和服务等进行谈判，并了解其报价组成情况。

谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其它供应商的技术资料、价格和其它信息。

采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

谈判小组一致确定响应供应商符合谈判文件要求的，按谈判文件设定的方法和标准确定成交候选人。第一轮谈判谈判小组未能确定成交候选人的，对谈判文件修正后进行第二轮谈判。

13.3 谈判文件修正

（1）第一轮谈判结束后，各响应供应商退场等候，谈判小组进行合议。根据第一轮谈判掌握的情况，可以对谈判文件进行修改，确定采购内容的详细规格或具体要求，优化采购方案。

（2）采购代理机构通知响应供应商集中，谈判小组强调调整后的采购要求，将谈判文件的修改结果以书面形式通知响应供应商，向响应供应商提供较充分的修正时间。

（3）响应供应商根据第一轮谈判情况和谈判文件修改书面通知，对原响应文件进行修正，并将修正文件签字（盖章）后密封送交谈判小组。逾时不交的，视同放弃谈判。修正文件与响应文件同具法律效力。

13.4第二轮谈判

谈判小组就修正后的响应文件与响应供应商分别进行谈判。采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。谈判小组按谈判文件设定的方法和标准确定成交候选人。

第二轮谈判谈判小组未能确定成交候选人的，对谈判文件修正后进行第三轮谈判。以此类推。

13.5已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。采购人、采购代理机构应当退还退出谈判的供应商的保证金。

13.6最后报价

所有继续参加谈判的供应商作最后报价，密封递交谈判小组。谈判小组按最终评标价从低到高排序。推荐成交候选人顺序，形成谈判报告。

13.7 响应供应商的报价均超过了政府采购预算，采购人不能支付的，谈判活动终止；终止后，采购人需要采取调整采购预算或项目配置标准等，或采取其它采购方式的，应当在采购活动开始前获得财政部门批准。

13.8最终谈判结束后，谈判小组不得再与竞标人进行任何形式的商谈。

★13.9竞标无效：

实质上没有响应竞争性谈判采购文件要求的竞标将被视为无效竞标。谈判供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其竞标成为实质上响应的竞标，但经竞争性谈判小组认定属于谈判供应商疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正竞争性谈判响应文件必须以书面形式进行，并应在成交结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合竞争性谈判采购文件要求的，应认定其竞标无效。谈判供应商修改、补正竞争性谈判响应文件后，不影响竞争性谈判小组对其竞争性谈判响应文件所作的评价和结果。

★1、在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，竞争性谈判响应文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合竞争性谈判采购文件标明的资格要求的；

（3）竞争性谈判响应文件未按竞争性谈判采购文件要求由法定代表人或授权委托人签字及加盖公章，或授权委托人无法定代表人授权委托书、填写项目不齐全的；

（4）谈判供应商代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（5）项目不齐全或者内容虚假的；

（6）竞争性谈判响应文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合竞争性谈判采购文件要求的；

（7）竞标有效期、交付使用时间、质保期等商务条款不能满足竞争性谈判采购文件要求的；

（8）未实质性响应竞争性谈判采购文件要求或者竞争性谈判采购文件有采购方不能接受的附加条件的；

（9）未按规定购买本项目竞争性谈判采购文件的；

（10）应交未交或不足额交竞标保证金的；

（11）未按竞争性谈判采购文件规定要求密封、签署、盖章的。

★2、在技术评审时，如发现下列情形之一的，竞争性谈判响应文件将被视为无效：

售后服务方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）竞标方案的；

★3、在报价评审时，如发现下列情形之一的，竞争性谈判响应文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照竞争性谈判采购文件标明的币种报价的；

（2）报价不符合竞争性谈判采购文件要求，竞标单价超出竞争性谈判采购文件该项货物所列的单价，或总竞标报价超出采购预算价的（如有分标，按分标预算），采购人不能支付的；

（3）竞标报价具有选择性，或者与竞争性谈判响应文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

★4、有下列情形之一的视为谈判供应商相互串通竞标,竞争性谈判响应文件将被视为无效。

（1）不同谈判供应商的竞争性谈判响应文件由同一单位或者个人编制；或不同谈判供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同谈判供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的谈判供应商的竞争性谈判响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同谈判供应商的竞争性谈判响应文件异常一致或竞标报价呈规律性差异；

（5）不同谈判供应商的竞争性谈判响应文件相互混装；

（6）不同谈判供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

★5、关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动,否则竞争性谈判响应文件将被视为无效.

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商,不得参加同一合同项下的政府来购活动；

★6、被拒绝的竞争性谈判响应文件为无效。

六、确定成交供应商办法

14.1谈判小组只要求资格文件及商务和技术文件评审合格的谈判供应商在规定的时间内进行报价。

14.2 谈判小组将根据需要决定是否要求所有合格的谈判供应商在规定时间内进行第二次或最后报价，最后报价将作为谈判小组评比的最终依据。

14.3 根据以下原则确定成交供应商：

谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最终评标价由低到高的顺序提出3名成交候选人，并编写评审报告。采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。

七、签订合同

15.1成交结果公告

成交结果应当自交供应商确定之日起2个工作日内在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）上公告，公告期限为1个工作日，同时向成交供应商发出成交通知书。

15.2竞标供应商认为成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在成交结果公告期限（公告期限为1个工作日）届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

15.3采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到质疑谈判供应商的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

15.4质疑谈判供应商必须首先经过质疑程序，在对本中心的答复不满意或者本中心未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向本级政府采购监督管理部门投诉。

15.5成交供应商在收到成交通知书后，按规定与采购人签订合同。

15.6履约保证金

15.6.1成交人须于签订合同前按竞标人须知前附表第11条规定的金额及递交方式将履约保证金直接缴入采购人账户。否则，不予办理签订合同。

15.6.2签订合同后，如成交人不按双方签订的合同规定履约，则其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

15.6.3成交人按合同约定交货验收合格后，提交政府采购项目合同验收报告（格式见附件十二），填写履约保证金退付意见书（格式见附件十三）并经采购人确认后，履约保证金由采购人以银行转帐方式退还（不计利息）。履约保证金也可以转为质量保证金。

15.6.4在履约保证金或质量保证金退还日期前，若成交人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由成交人自负。

15.7成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以根据谈判评审报告确定成交供应商之后排名第一的成交候选人作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

15.8成交供应商拒绝签订政府采购合同的，其保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成其损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

八、适用法律

16. 采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等法律法规及相关规定。

# 第三章   项 目 需 求

采购项目技术规格、参数及要求

一、采购项目编号：XXXXXXX

二、采购项目类别：货物类

三、采购预算（人民币）：160万元。

四、采购项目需求一览表

说明：

1、本一览表中的品牌型号仅起参考作用，竞标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2、本一览表若无特别声明，所有技术及商务条款（含▲、★号及非▲、★号）不允许有任何负偏离，竞标产品的响应指标或响应的商务条款不得低于该技术指标或有实质性负偏离，否则竞标无效。其中标注▲、★的技术参数指标为重要指标。

3、根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）及《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品(政府采购品目清单内标注“★”的品目)，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，供应商的竞标货物必须使用政府强制采购的节能产品，供应商必须在竞标文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），否则相应竞谈无效。

4、本项目如无特别声明，不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有此类产品参与竞标报价的作竞标无效处理。

| 一、项目要求及技术要求 |
| --- |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数、性能（配置）及其它要求 |
| 1 | 铺防静电地板 | 72 | ㎡ | 600mm*600mm防静电地板，3.5公分厚，脚架高度约25公分，含运输安装完成。 |
| 2 | 铝扣板吊顶 | 72 | ㎡ | 白色600mm*600mm冲孔铝扣板，安装平整，牢固。 |
| 3 | 窗户玻璃纸 | 23.5 | ㎡ | 玻璃纸粘贴，玻璃面清洁干净，贴上玻璃纸后表面无气泡。 |
| 4 | 窗户埃特板封平 | 23.5 | ㎡ | 先靠窗封一层埃特板，再加轻钢龙骨，外面封一层埃特板。 |
| 5 | 刮腻子上涂料 | 35 | ㎡ | 在窗户封墙埃特板上刮两遍腻子粉，做好新旧墙接缝处理，打磨平整，上两底一面涂料。 |
| 6 | 墙面开强排烟孔 | 1 | 个 | 人工在墙上开一个墙排烟的孔洞，尺寸按要求，现场画出位置，先切割墙面，再用电锤打，保护好外墙，避免破坏外墙砖，内墙部分重新修补上漆。 |
| 7 | LED灯盘 | 12 | 套 | 600mm*600mm平面LED灯，白光。 |
| 8 | 强电布线 | 1 | 项 | （1）强电进线：27米 4*25+1*10平方铜芯线从楼层强电井拉到总机房内，从强电井到总机房门口处线走在学校原有的强电桥架上，到机房门口打穿墙洞到机房里，拉室内到定指定的强电箱处。 （2）增加强电：72㎡ 2.5平、4平、6平方电线布到时机柜，墙面增加备用强电插座，吊顶照明线改造。 （3）桥架：15米 100*100mm镀锌桥架。吊杆固定于吊顶上。 （4）桥架：20米 100*200mm镀锌桥架。安装于地上。 (5)铜排:40米 3*30mm铜排安装及固定，含端子，开孔，螺丝，人工，焊接于主楼柱子钢筋上。 （6）电柜：1个 800*1200mm电柜 （7）总开:1个 4P240A总开一个. （8）空开：20个 含空调，插座，机柜。 （9）电柜跳线：1顶 铜芯线，人工，端子等。 （10）垃圾清理及完工保洁:1项 人工清理装袋，垃圾外运，完工后进行保洁。 |
| 9 | 搬迁 | 1 | 项 | （1）监控系统搬迁：1项 拆除现有监控，安装到新的数据中心并调试完成，正常运行。 （2）气体消防搬迁：1项 从现机房位置拆除原有消防设备，包含气体罐、报警器、控制箱等气体消防相关设备搬迁至新数据中心安装并调试完成，正常使用。 （3）精密空调搬迁与安装调试：1项 从现机房位置拆除原有精密空调，包含外机、内机搬迁至新的数据中心安装并调试完成，正常使用。 （4）设备搬迁：1项 从现机房位置拆除原有消防设备，包含气体罐、报警器、控制箱等气体消防相关设备搬迁至新数据中心，办公室桌椅，文件柜等设备搬迁。 （5）UPS搬迁与安装：1项 从现机房位置拆除原有UPS电池和主机，搬迁至新的数据中心安装并调试完成，正常使用。 |
| 10 | 设备安装与调试 | 1 | 项 | 1.中心机房设备安装上架； 2.设备连接测试； 3.设备调试正常运行； |
| 11 | 门禁系统 | 1 | 项 | 安装到新的数据中心，并调试完成正常运行 |
| 12 | 灭火剂瓶组箱体 | 2 | 套 | 1、含箱体、灭火剂储瓶、压力信号器、高压软管、喷嘴、检测压力表。 2、充装压力（20℃时）：2.5Mpa。 3、电磁阀工作电压：DC24V。 4、启动电流：1～1.5A。 |
| 13 | 七氟丙烷灭火药剂 | 100 | KG | 1、纯度≥99.6﹪； 2、水份/（mg/kg）≤10 ； 3、酸度（以HF计）/（mg/kg）≤1； 4、蒸发残留物/﹪≤0.01。 |
| 14 | 感烟探测器 | 2 | 只 | 1、静态电流：＜200uA； 2、火警电流：＜2mA； 3、环境温度：-10～+50℃； 4、工作电压：DC13-24V； 5、环境湿度：≤95%RH(40±2℃)； 6、外壳设计采用防水结构技术，具有防渗漏水功能； 7、采用特殊结构的迷宫，具有极强的抗灰尘污染能力； 8、具有双确认灯，在360度范围内可观察； 9、采用两总线无极性工作方式。 |
| 15 | 感温探测器 | 2 | 只 | 1、静态电流：＜210uA； 2、火警电流：＜1.5mA； 3、环境温度：-10～+50℃； 4、工作电压：DC13-24V； 5、外壳设计采用防水结构技术，具有防渗漏水功能； 6、采用特殊结构的迷宫，具有极强的抗灰尘污染能力； 7、具有双确认灯，在360度范围内可观察； 8、采用两总线无极性工作方式。 |
| 16 | 应急灯 | 1 | 个 | 1、工作电压：交流220V±10%、50Hz； 2、使用环境温度：0℃～50℃； 3、输入电压:AC220V/50HZ 4、光源类型: LED； 5、应急时间:90min； 6、工作模式:持续式； 7、充电时间:≥24； 8、面板：玻璃；框架铝合金； 9、安装方式:挂壁式； 10、开关类型：停电自动亮； 11、插头规格：三眼插头。 |
| 17 | 呼吸器 | 2 | 个 | 1、符合GB21976.7-2012标准要求 。 2、防护时间：≥30 min。 3、滤烟率≥95﹪。 4、吸气阻力≤800pa,呼所阻力≤300pa。 5、环境温度：0℃-40℃。 |
| 18 | 光纤 | 2400 | 米 | 48芯室外光纤 |
| 19 | 光纤布线 | 2400 | 米 | 从原来旧的数据中心机房拉4条48芯室外光纤到新的数据中心并拉到指定位置。 |
| 20 | 光纤熔接 | 288 | 芯 | 把光纤熔接到熔接盒，并做好标记测试正常 |
| 21 | 尾纤 | 144 | 对 | 单模双纤，SC-SC，5米 |
| 22 | 尾纤 | 20 | 对 | 单模双纤，LC-LC，10米 |
| 23 | 网线 | 2 | 箱 | 六类非屏蔽双绞线 依据ISO/IEC11801、EIA/TIA-568-B和YD/T 1019- 2001，通过第三方检测机构检验，性能完全满足并优于上述标准。 |
| 24 | 网络布线 | 1 | 项 | 安装数据中心设备布线，数据中心设备连接线路，两间办公室网络点布置5个信息点 |
| 25 | 防雷检测 | 1 | 项 | 防雷指定的专业第三方检测机构检测出具合格的防雷设施技术检测报告根据本项目实际情况提供。 |
| 26 | 消防检测 | 1 | 项 | 消防指定的专业第三方检测机构检测出具合格的消防设施技术检测报告根据本项目实际情况提供。 |
| 27 | 交换机 | 1 | 台 | 20个千兆SFP,4个万兆SFP+,6个40GE QSFP,含电源 |
| 28 | 空调 | 2 | 台 | 能效比： 3.53 能效等级： 2级 适用面积(㎡)： 16－24 额定制冷量(W)： 3570 额定制热量(W)： 3960 额定制冷功率(W)： 不小于1011 额定制热功率(W)： 不小于1120 电辅热(W)：不小于1050 内机质量(kg)： 约10 外机质量(kg)： 约36 内机噪音dB(A)(静音档-高档)： 26－37 外机噪音dB(A)： ≤49 循环风量(m³/h)： 660 电源规格(PH-V-Hz)： 1-220-50 |
| 29 | 精密空调 | 1 | 台 | 1. ★风冷型精密空调，送风方式为前上送风、前下回风。总冷量≥12.5KW，显冷量≥ 11.5kw（机组的制冷量是在室外环境温度35℃（干球温度），室内温度24℃，相对湿度50%的条件下测定的。），风量≥3100m³/h；尺寸：长*宽*高≤ 600×500×1975mm，净重量≤150kg； 2.机房专用空调应具有高效节能性，压缩机选用具有较高的能效比的涡旋压缩机。 3.机房专用空调系统应具有高可靠性，应选用高可靠性的涡旋压缩机、高可靠性机械热力膨胀阀、全金属室内风机等高可靠性部件，满足全年365天，每天24小时不间断运行 4. 可直接在室内机的显示屏上读取室外机风机输入电压百分比、管路压力信息，监测更加全面，更易判断整机运行状态的健康性 5. 机房专用空调运行的平均无故障时间MTBF≥10万小时。 6. 每台机房专用空调应具备一个主回风口和两个侧面辅助回风口，有利于提高机组性能。 7.机房专用空调机组的风冷型室外冷凝器应采用无级全调速装置，保证系统冷凝压力的稳定并降低噪声。 8.机房专用空调机组的风冷型室外冷凝器的风机输入电压百分比及管道压力信息应能在室内机组显示面板上显示，便于监控室外机运行的状态。 9.含5米铜管运输安装调试费。 |
| 30 | 教师办公桌 | 2 | 台 | 材质：密度板 尺寸：1.2*0.6米 |
| 31 | 台式电脑 | 10 | 台 | 基本参数： 1、主板，电源等关键部件有原厂商统一品牌标志； 2、CPU：英特尔第九代酷睿六核处理器I5-9500或以上，配置风扇导流罩。 ★3、主板：英特尔 B365芯片组或以上，PCI扩展插槽≥2个PCI+1个PCI-Ex1+1个PCI-Ex16； 4、内存：≥8G DDR4 2666MHZ。 5、硬盘：≥256G固态（NVME）+1000GB SATA Ⅲ（7200rpm）； 6、显卡：集成； 7、光驱：无； ★8、电源：更好扩展性，≥290W节能电源； ★9、接口：≥8个USB口（前置≥4个USB 3.0），≥1个VGA接口，≥1个HDMI接口, ≥1个9针COM接口，≥2个PS/2接口； ★10、机箱：方便扩展与散热，机型体积大于17L，顶置隐藏式提手，后置电源故障诊断灯； ★11、预装管理功能： （1）配置网络同传功能，网络同传速度：100Mbps网络环境下克隆速度600Mbps/分以上，1Gbps网络环境下克隆速度1200MMbps/分以上；支持任意发送端，最多支持254台电脑网络同传，采用树状多点还原技术，支持建立254个还原点，每个还原点各自独立，可恢复任意还原点；CMOS同传：发送端修改BIOS设置后，可同传到客户端机器，客户机器不需要手动去设置；断点续传功能：接收端断线续传功能。接收端断线重启会接着断线位置继续传送。增量同传功能：自动检测现有数据文件，仅提供增量部分复制，降低复制容量； （2）智能定位故障机：可监测网卡丢包率，硬盘读写速度，最慢机IP，自动调节延迟。 （3）自动软件注册：支持自动软件注册，发送端一次注册即可。发送端注册Windows 7 KMS设定完成后通过网络克隆，接收端自动完成KMS注册功能。发送端注册OFFICE 2010 KMS设定完成后通过网络克隆，接收端自动完成KMS注册功能。 12、显示器：同品牌≥23.8英寸宽屏LED背光液晶显示器； 正版Windows10操作系统； 二、终端安全管理系统： 1. 控制中心：采用B/S架构管理端，具备设备分组管理、策略制定下发、全网健康状况监测、统一杀毒、统一漏洞修复、运维管控以及各种报表和查询等功能。本次配置50个Windows客户端授权； 2.支持安装Windows 7/Windows 8/Windows 10； ★3.支持网页访问部署、离线安装包部署、域推送等部署方式，可自定义部署通知邮件及部署通知公告；（谈判时必须提供功能界面截图） 4.支持内存实时监控查毒，能够自动隔离感染而暂时无法修复的文件； ★5.支持linux、国产操作系统杀毒、云桌面（至少两家）产品（谈判时必须提供功能界面截图）； 6.支持远程协助终端、远程关机、重启终端； 7.支持自定义补丁排除名单，防止终端打补丁后造成系统或业务进程崩溃； ★8.对敲诈者病毒提供防护机制，同时提供解密工具，解密工具应为自主研发（谈判时必须提供功能界面截图）； 9.能够对网页提供安全防护，发现网页中的危险行为实时阻断；能够对网页挂马进行拦截，能够自动拦截网页中的钓鱼、欺诈信息； 10.支持浏览器防护，对篡改浏览器设置的恶意行为进行有效防御，并可以锁定默认浏览器设置； 11.要求产品具有定时修复漏洞功能，同时可以设置筛选高危漏洞、软件更新、功能性补丁等修复类型； ★12.要求产品生产公司具备热补丁修复功能（谈判时必须至少需要8个以上为用户提供Windows漏洞修复的热补丁列表）； 13.支持按终端维度展示终端的硬件、软件、操作系统、网络、进程等信息；可监控CPU温度、硬盘温度和主板温度； 14.支持自动发现设备的IP-MAC地址的绑定； 15.支持冗余有线网卡、无线网卡、3G网卡、MODEM、ADSL、ISDN等设备的外联控制；违规外联发生时支持对内外网连接状态分别设置违规处理措施； 16.支持对终端各种外设（USB存储、硬盘、存储卡、光驱、打印机、扫描仪、摄像头、手机、平板等）、接口（USB口、串口、并口、1394、PCMIA）设置使用权限； ★17.产品具备漏洞集中修复，强制修复，自动修复，蓝屏修复功能（谈判时必须提供功能界面截图）； ★18.支持与防火墙、上网行为管理联动，达到网关边界联动防御效果（谈判时必须提供功能界面截图）； 19.支持邮件报警，可以设定多种触发条件，满足条件后自动发送邮件到相关人。邮件触发条件至少包括：一定时间内的病毒数量阈值、一定时间内的未知文件数量阈值、重点关注的终端发现病毒、病毒库超期等； 20.展示指定时间段内指定终端修复漏洞，病毒查杀，木马查杀的情况。 |
| 32 | 显示器 | 2 | 台 | 产品类型： 4K显示器，LED显示器，广视角 屏幕尺寸：31.5 屏幕比例：16:9（宽屏） 面板类型：VA 静态对比度：3000:1 点距：0.181 可视角度 178/178 色域：sRGB:99% 视频接口：HDMI*2,Displayport 机身颜色：黑色 底座功能：升降 HDCP ：支持HDCP 显示器附件 包装清单 显示器 x1 底座 x1 HDMI线 x1 DP线 x1 保修卡 x1 说明书 x1 电源线及适配器 x1 |
| 33 | 显示器 | 1 | 台 | 亮度450 cd/m2(Typ.)，360 cd/m2 响应时间：5ms；点距：0.18159 x 0.18159 m 对比度1300：1(Typ.)，910：1(Min.)色数1.07B 重量约7.3kg 产品尺寸（mm）：718.2 X 598.0 X 231.2 mm 6、屏幕尺寸：31.5寸 |
| 34 | 笔记本电脑 | 1 | 台 | 14寸 I5/8G/512/2G独显 1、CPU：酷睿i5 10210U；主频 1.6GHz，最高睿频 4.2GHz 2、内存容量 8GB 型DDR43 3、硬盘容量 512GB 4、屏幕尺寸14英寸，显示比例16:9 5、屏幕分辨率 1920x1080全高清屏更多全高清屏笔记本 6、显卡类型 2GB 7、摄像头720p HD摄像头 8、无线网卡Intel 9560 2X2 AC I/O接口，数据接口 2×USB3.0，2×USB Type-C（其中一个全功能） 视频接口HDMI> 音频接口耳机/麦克风二合一接口纠错 其它接口RJ45（网络接口），电源接口。 |
| 35 | 工作站 | 1 | 台 | 1、★主板，电源等关键部件有原厂商统一品牌标志，保证货物为原厂整机产品。 2、主板：必须采用Intel Q370或以上芯片组。 3、CPU：英特尔酷睿 i9-9900K 处理器或以上，不接受低电压CPU投标。 4、内存：本次要求配置≥64GB 2666MHZ DDR4。 5、硬盘：支持固态硬盘、混合硬盘和混合Opal SED FIPS，支持云桌面无盘选项，本次要求不小于不小于2000G 7200 RPM 3.5"硬盘+1TB固态。 6、显卡： P4000-8G。 7、★机箱：≥18L，配置电源故障诊断灯，能快速定位故障原因。 8、网卡：集成千兆网卡；可选无线802.11ac+蓝牙4.1卡。 9、DVD：NO 10、★必须有如下接口设计：≥10个外置USB 接口，其中USB3.1≥6。视频接口：不小于2个高清DP数字接口，1个RJ端口。 11、必须有如下扩展槽设计：不小于4 个全高PCIe 插槽，其中不少于2条PCIe X16; 12、★电源：≥460W 能效高达85%，符合能源之星标准，主动式PFC. 13、音频：集成高保真声卡。 14、显示器：21.5ED,分辨率不低于1920*1080； 15、键鼠：USB键盘和鼠标。 16、防盗性：整机防盗设计，主机及显示器均配置防盗锁孔，保证资产安全。 17、操作系统：配置windows 64位中文版， 18、★认证（谈判时必须提供以下证书复印件并加盖单位公章）：产品通过国家3C强制认证；国家强制节能证书。 19、配置网络同传功能，网络同传速度：100Mbps网络环境下克隆速度600Mbps/分以上，1Gbps网络环境下克隆速度1200MMbps/分以上；支持任意发送端，最多支持254台电脑网络同传，采用树状多点还原技术，支持建立254个还原点，每个还原点各自独立，可恢复任意还原点；CMOS同传：发送端修改BIOS设置后，可同传到客户端机器，客户机器不需要手动去设置；断点续传功能：接收端断线续传功能。接收端断线重启会接着断线位置继续传送。增量同传功能：自动检测现有数据文件，仅提供增量部分复制，降低复制容量； 20、考虑到机器的安全及保密性，机器要求带软件功能: (1) 采用B/S架构管理端，具备设备分组管理、策略制定下发、全网健康状况监测、统一杀毒、统一漏洞修复、网络流量管理、终端软件管理、硬件资产管理以及各种报表和查询等功能； (2) ▲linux系统支持：中标麒麟/银河麒麟/Deepin/中科方德/SUSE Linux/Red Hat Linux/centOS/Ubuntu 12以上版本"；（谈判时提供功能截图）； (3) 支持自主授权分割功能，管理员可以从主系统中心分割授权客户机数量给下级系统中心，限制下级系统中心对客户机的注册数量，阻止非法客户机注册； (4) 支持多种分组规则，如IP分组以及支持与AD、LDAP同步功能，可将用户组织架构同步到终端安全管理系统中，依照用户现有架构进行管理。分组支持无限层次分组，支持生成组安装包，安装后自动进入该分组。 (5) ▲可以提供对各类即时通讯工具、邮件、网络下载工具、文件，文件类型至少支持.dll、scr、rtf、pps、zip、MP4、AVI、wmv、RMVB、psd、jpeg、bat、cfg，apk、lnk等保存到本地文件的查杀功能，并进行文件审计，可查看文件审计列表，并可对任意审计文件进行追溯（谈判时提供功能截图）； (6) ▲支持延后升级功能，可设置部分客户端优先进行升级，验证后再进行全网升级，有效避免程序和病毒库升级时与业务系统发生冲突。（谈判时提供功能截图） (7) ▲windows服务器客户端具备资产管理及运维管理的功能，包括硬件资产管理，软件资产管理，远程管理，流量管理，外设管理等终端安全管理功能；（谈判时提供功能截图）； (8) 产品具备漏洞集中修复过程中的流量控制和保证带宽,补丁分发支持服务端带宽限流，有效节省外网带宽资源； (9) ▲支持病毒报表业务：上级可查看本级、下级的病毒日志详情、统计、走势、排名 ；（谈判时提供功能截图）； (10) ▲提供报告门户，能在一个Portal内完整展现全网病毒定义状况、安全风险状况、计算机在线状态、全网系统漏洞威胁分布。（谈判时提供功能截图）。 21、保修与售后服务要求：三年原厂免费保修（整机保修，包括键盘、鼠标、显示器等）；供货时，须提供由生产厂家或代理商的有效供货证明及售后服务承诺书原件并加盖供应商公章。 |
| 36 | 桌面云一体机 | 4 | 台 | 桌面云一体机 ★1．计算性能：CPU配置不低于2颗Intel Silver6132 十四核，主频 2.6GHz；内存容量≥192G； ★2．存储空间：系统空间≥1块64G SSD、存储空间≥8块960G SSD用于存储数据； ★3．网卡：配置≥6*千兆电口、≥2*万兆光口、； ★4．要求云桌面一体机可以组成HA群集环境，当其中一台故障，其他一体机可以将虚机重新拉起，以保障整个平台的高可用性，支撑持续的用户服务； ★5．预装服务器虚拟化软件； 6．支持虚拟机热迁移技术，在不中断服务的情况下，可以在不同服务器进行迁移； 7．单一界面的虚拟化管理平台软件，无需在多个管理软件之间切换进行虚拟机的管理； 8．支持现有市场上主要服务器厂商的主流X86服务器，包括IBM、HP、DELL、联想、浪潮、曙光等；支持Intel VT processors技术的服务器； 9．支持在线的VM（虚拟机）迁移动能，实现 VM在集群之内的不同物理机迁移，保障业务连续性。 ★10．支持软件分发功能，实现应用软件、驱动程序增量式的更新，不需要每个虚拟机执行安装过程，且分发后不会覆盖原有虚拟机的个性化配置和自主安装的软件。（竞标时提供产品界面截图并加盖投标人公章） ★11．为保证兼容性，要求与瘦终端、虚拟桌面接入授权、存储虚拟化软件采用同一品牌。 11．支持软件分发功能，实现应用软件、驱动程序增量式的更新，不需要每个虚拟机执行安装过程，且分发后不会覆盖原有虚拟机的个性化配置和自主安装的软件。（竞标时提供产品界面截图并加盖投标人公章） 二、存储虚拟化软件 ★1．本项目要求所提供的存储虚拟化授权无容量限制，满足桌面云数据存储空间的扩容需求。 2．部署存储虚拟化之后，可以将服务器直连硬盘组成分布式共享数据存储，为用户构建桌面云提供低成本．高性能的存储方案。 3．本项目要求部署存储通信网，保障数据副本同步效率，采用单交换机链路聚合或双交换机链路聚合，提高容错能力。 4．支持数据冗余副本技术，每份数据同时写入多台服务器，每次数据变化时自动实时同步，确保磁盘或服务器故障，数据不丢失。 5．当磁盘或服务器故障后，桌面业务不中断，用户只需要更换新设备，整个数据重建/恢复过程，无需关停机。 6．为满足云桌面扩容需求，要求支持横向/纵向存储扩展，通过新增磁盘或服务器数量，实现桌面云存储空间及性能的扩展。 ★7．为保证兼容性，要求与瘦终端、云桌面一体机、虚拟桌面接入授权采用同一品牌。 |
| 37 | 瘦终端 | 155 | 台 | ★1．采用ARM架构，主频≥1.6Ghz，内存≥1G，内核至少为Cortex A9四核。 2．设备参数要求至少为6个USB接口、1个标准以太网接口、1组音频输入/输出接口。 3．支持在DHCP环境下的即插即用模式部署，且支持手动配置网络接口地址和虚拟桌面平台的接入地址或域名。 4．必须支持通过控制台配置是否允许瘦终端切换到本地桌面和是否允许瘦终端安装本地软件； 5．支持多媒体重定向技术，由瘦终端调用瘦终端上的播放器进行解码渲染播放，可以降低服务器压力，减少网络流量，充分利用瘦终端的性能，提高用户的体验。 ★6．为了保证能正常、安全的接入到局域网，要求兼容登录局域网所必需的软件以及外设，如杀毒软件、摄像头、打印机、刻录机、扫描仪。 ★7．为保证兼容性，要求与虚拟桌面接入授权、云桌面一体机、存储虚拟化软件采用同一品牌。 |
| 38 | VDI授权 | 1 | 套 | 含：VDI接入授权（教育版）(*153)；软件三年升级服务； ★1．支持同时发布独享桌面、共享桌面和远程应用，且每用户可同时使用至少3个虚拟桌面资源。 ★2．VDI支持BS和CS类型的远程应用和Windows虚拟桌面的单点登录功能，实现多系统整合，避免用户重复输入账号或口令的繁琐操作。（竞标时提供产品界面截图并加盖本单位公章）。 ★3．支持本地认证、短信认证、动态令牌、数字证书、第三方认证、硬件特征码等多种认证方式，并且可以自由组合以提升接入安全性；（竞标时提供产品界面截图并加盖本单位公章）。 4．支持多重密码安全策略，可设置密码不能包含用户名、新密码不能与旧密码相同、首次登录强制修改密码、强制要求定时修改密码、密码强度验证；支持图形校验码、软键盘；支持账号防暴力破解。 5．还原模式：独享桌面资源下，用户使用的虚拟机从模板产生。该模式下，除了指定的一些目录外，用户所做的操作都会在重启后被还原。模板升级后，用户重新打开的虚拟机包含模板升级的内容。 6．基于策略的访问控制：可以根据用户、网络、服务、设备、系统等，通过关联的策略为他们分配合适的访问权限。 ★7．支持客户端安全检查功能，可以根据客户接入终端的系统版本、接入IP，接入时间，杀毒软件的安装更新情况等；（竞标时提供产品界面截图并加盖本单位公章）。 8．支持服务端访问控制策略，可以基于策略控制用户在远程应用、共享桌面或独享桌面中能够访问的网络。 ★9．支持个人盘加密技术，可对存储个人数据的磁盘文件进行加密，保障个人稳私安全。（竞标时提供产品界面截图并加盖本单位公章）。 10．支持快照技术，当系统故障时可实现故障回滚；同时支持增量保存快照数据，以节省存储空间。 11．支持桌面会话连接远程诊断功能，管理员可在控制台上对桌面会话连接进行远程协助，帮助用户在线诊断问题。 12．支持基于用户或用户组对会话资源进行管理和策略控制，比如是否允许用户使用打印机、是否允许用户使用U盘等。 13．支持使用虚拟机模板自动生成虚拟桌面实例，且可以对虚拟机指定命名规则，以更好地区分每个用户的虚拟桌面。 14．支持在控制台查看用户虚拟机的CPU、内存、磁盘的详细情况，且CPU、内存支持正反排序，磁盘支持按比率的大小进行正序和反序排序。 ★15．为保证兼容性，要求与瘦终端、云桌面一体机、存储虚拟化软件采用同一品牌。 |
| 39 | 课堂管理系统软件 | 1 | 套 | 包含153个授权 1、支持屏屏和视频广播，广播画面不需要经过学生虚拟机，可从教师机直接推送到云终端，这样不仅能够提供更流畅的屏幕广播和学生演示效果，而且能够有效节省广播流量。 2、支持离线教学，在这种情况下，教师机必须是物理PC，即使服务端网络中断，教师PC依然可以将屏幕广播画面推送给云终端，确保教学业务不中断。 ★3、多频道教学：支持多达24个频道的划分，一个教师可对单个班级或多个班级同时上课；多个教师可同时对多个班级进行不同内容的教学。 ★4、分组教学：教师分派组长执行指定的功能，组长代替教师进行小组教学，小组不需要再临时创建，可以直接使用既有分组信息，教师可以监控每个分组的教学过程，以了解分组教学的进度。 5、屏幕监视：教师机可以监视单一、部分、全体学生机的屏幕，教师机每屏可监视多个学生屏幕（最多36个）。可以控制教师机监控的同屏幕各窗口间、屏幕与屏幕间的切换速度。可手动或自动循环监视。 6、分组讨论：教师可以创建多个小组进行讨论活动，并可任意选择分组加入讨论活动。同组师生支持多种方式进行交流，包括文字，表情，图片等。 ★7、随堂小考：教师启动快速的单题考试或随堂调查，限定考试时间，学生答题后立即给出结果，结果显示学生答案柱状图分析和答题时间，可作为抢答依据。 8、作业提交：学生把做好的作业直接提交到教师机，方便教师批改作业要收取的麻烦。通过特殊设置，学生提交作业时必需经过教师审批通过后才可提交，教师可以选择接收和拒绝学生提交的文件。并且教师可以限制学生提交文件的数目和大小。 9、分组管理：教师可以新建，删除，重命名分组，添加和删除分组中的成员，设置小组长。分组信息随班级模型永久保存，下次上课可以直接使用保存的分组。 10、签到：提供学生名单管理工具，为软件和考试模块提供实名验证。提供点名功能，支持保留学生多次登录记录、考勤统计、签到信息的导出与对比。 |
| 40 | 服务器光交换机 | 2 | 台 | ★1. 固化SFP+万兆光口≥15个，SFP千兆光口≥1个，千兆电口≥8个 2. 工作温度：0°C～40°C，存储温度：-40°C～70°C 3．交换性能：1.28Tbps/12.8Tbps，包转发率：420Mpps 4、支持胖瘦一体化，支持智能交换机和普通交换机两种工作模式，可以根据不同的组网需要，随时灵活的进行切换 ★5、支持灵活部署上线，可通过配置静态IP地址，DHCP Option43方式，DNS域名等方式发现控制器平台（竞标时需提供产品功能截图，并加盖本单位公章）； 6、支持通过控制器平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换 7、支持STP、RSTP、MSTP协议，支持IGMP v1/v2/v3 Snooping 8、支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术：当EEE使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的。 9、支持32K MAC地址，支持MAC地址自动学习 ★10、为保障在升级时不导致业务中断，支持M-LAG技术，跨设备链路聚合，配对的设备有独立的控制平面（竞标时需提供产品功能截图，并加盖本单位公章）； ★11、 支持通过控制器平台查看交换机端口负载情况（竞标时必须提供产品功能截图，并加盖本单位公章）； 12、支持防网关ARP欺骗，管理员分级管理，支持防止DOS、ARP攻击功能 13、支持N：1横向虚拟化技术，可将多台设备虚拟成一台设备； 14、支持通过在控制器平台的Web页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口状态及配置、vlan信息； ★15、 支持安全状态页面中统计显示联动事件次数及详情（竞标时必须提供产品功能截图，并加盖本单位公章）； 16、支持终端的MAC与交换机端口变更检测； 17、支持交换机端口终端类型变更后，通过APP、短信告警； ★18、为保证兼容性与统一管理，要求与本次招标的接入交换机和管理交换机为同一品牌 |
| 41 | 48口接入交换机 | 3 | 台 | ★1. 固化千兆电口≥48个，SFP+万兆光口≥4个 2. 工作温度：0°C～40°C，存储温度：-40°C～70°C 3．交换性能：336Gbps/3.36Tbps，包转发率：144/166Mpps 4、支持胖瘦一体化，支持智能交换机和普通交换机两种工作模式，可以根据不同的组网需要，随时灵活的进行切换 ★5、支持灵活部署上线，可通过配置静态IP地址，DHCP Option43方式，DNS域名等方式发现控制器平台（竞标时必须提供产品功能截图，并加盖本单位公章）； 6、支持通过控制器平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换 7、支持STP、RSTP、MSTP协议，支持IGMP v1/v2/v3 Snooping 8、支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术：当EEE使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的。 9、支持32K MAC地址，支持MAC地址自动学习 ★10、为保障在升级时不导致业务中断，支持M-LAG技术，跨设备链路聚合，配对的设备有独立的控制平面（竞标时必须提供产品功能截图，并加盖本单位公章）； ★11、 支持通过控制器平台查看交换机端口负载情况（竞标时必须提供产品功能截图，并加盖本单位公章）； 12、支持防网关ARP欺骗，管理员分级管理，支持防止DOS、ARP攻击功能 13、支持N：1横向虚拟化技术，可将多台设备虚拟成一台设备； 14、支持通过在控制器平台的Web页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口状态及配置、vlan信息； ★15、 支持安全状态页面中统计显示联动事件次数及详情（竞标时必须提供产品功能截图，并加盖本单位公章）； ★16、 为保证兼容性与统一管理，要求与本次采购的接入交换机和汇聚交换机为同一品牌 |
| 42 | 24口接入交换机 | 3 | 台 | ★1.支持固化千兆电接口≥24个和万兆SFP+光接口≥4个。 ★2.交换容量≥336Gbps，转发性能≥108Mpps； 3.MAC 地址≥16K，VLAN 支持≥4k，支持 Ipv4 路由表≥512，ARP 表项≥1K； 4.持胖瘦一体化，支持智能交换机和普通交换机两种工作模式，可以根据不同的组网需要，随时灵活的进行切换 5.支持智能堆叠，堆叠后逻辑上虚拟为一台设备，具有统一的表项和管理； ★6.支持M-LAG技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面（竞标时必须提供产品功能截图，并加盖本单位公章） 7.支持IPv4/IPv6静态路由、OSPF、RIP； 8.支持内置业务端口防雷能力9kV； 9.支持通过控制器平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换； ★10.支持通过APP进行远程管理，并且可以查看交换机网络配置（竞标时必须提供产品功能截图，并加盖本单位公章）； 11.支持通过控制器平台查看交换机处于工作端口的最近5分钟、1小时、最近1天、最近1周发送与接收的流量趋势； ★12.支持查看安全事件记录、私扩非法边缘设备记录、终端在端口漂移记录、静态IP异常记录等安全事件的记录统计（竞标时必须提供产品功能截图，并加盖本单位公章）； ★13.为保证兼容性与统一管理，要求与本次采购的管理交换机和汇聚交换机为同一品牌 |
| 43 | 液晶显示器 | 153 | 台 | 液晶显示器，21.5寸，IPS屏幕，LED背光，窄边框设计。 |
| 44 | 鼠标键盘套装 | 153 | 台 | 云桌面有线键鼠套装，内含有线键盘、鼠标、鼠标垫。 |
| 45 | 投影机 | 3 | 台 | ★1、投影技术:3LCD，液晶板尺寸≥0.63英寸,标准亮度≥4100流明（ISO21118标准）,对比度≥16000：1。 2、标准分辨率1024*768（XGA），兼容16:10，16:9，手动1.2倍变焦，投射比：1.48-1.78:1 ★3、灯泡功率≥230W UHM灯泡，整机功耗≤295W，节能待机功耗≤0.5W；灯泡寿命≥10000小时，节能模式1寿命≥20000小时，过滤网更换周期≥10000小时。 机器重量≤2.9KG，内置扬声器≥10W。 ★4、RGB IN*2，RGB OUT(监视器输出)*1，RS-232C*1，RJ-45*1,USB A*1，USB B*1，HDMI*1，VIDEO*1，音频输入*2，音频输出M3*1，可选配无线模块。 ★5、全中文机器面板与遥控器，强光感应功能，提升亮度感和对比度感，即使在明亮的环境下投影画面也清晰可见。 6、全新冷却散热系统：直通式排气结构，使风量更畅通，冷却更快，散热更好；风琴褶皱结构防尘过滤器设计：更为有效的阻挡灰尘侵入，增加滤网面积，更换周期达5000小时。 7、四角梯形校正功能，实现有角度投影，垂直±30°、水平±15°梯形校正功能；曲面功能，可对曲面屏幕进行投影，并可纠正投影机投影到曲面屏幕上时出现的桶状和枕状变形。 ★8、USB接口支持移动存储设备，实现无电脑投影，还能通过USB连接线轻松投影图像，使投影更便捷；随机附送“多台投影机监控软件”，用户一台电脑最多可同时监控2048台投影机。 9、底部全密闭防尘结构设计，有效防止灰尘侵入，更适合于吊装；简单个性化开机LOGO设置：无需通过软件，机器菜单上简单操作定制个性化开机LOGO；遥控ID设置，投影机身份识别系统，最多可设置6个ID，同时分别遥控六台投影机；顶部换灯、侧面更换过滤网； 10、快速开机，直接关机、断电保护，快速冷却，无信号休眠模式，待机模式下可输出音频到其他音频系统。 |
| 46 | 多媒体音箱 | 3 | 套 | 1、使用2.4G数字射频技术，有效避免传输干扰，同时使用1000套无窜频，满足同一场所大量使用的需要；开机自动进入配对状态，配对成功后有提示音，自动转入接收状态； 2、直观LED液晶屏显示各项技术参数，数字音量大小调节、信号强弱、电池余量信息显示； 3、具有很好防风效果，音质清晰，自然； 4、话筒具有激光教鞭功能,同时具有上下翻页按键（选配翻页模块可实现无线翻页、在放影PPT文件时还可一键黑屏）； 5、话筒内置咪头，可实现手持、领夹两种使用方式；也同时具有3.5mm外接话筒接口，可外接通用型领夹或头戴话筒使用或传输其它音频文件； 6、话筒可以与任意主机配对使用； 7、无信号或无操作60秒内进入节能待机状态，有信号或操作时自动启动使用，无须对频,电池低损耗，充满电可连续工作8小时以上； 8、话筒采用可拆卸式接口的充电锂电池，配旅行（或USB充电器）充电器，使用更加便捷； 9、话筒开机有提示音，且能调节话筒音量大小。 ★10、调制方式：GFSK； 【谈判时必须提供所竞产品具备上述具有检测资质的检测中心出具的检验报告复印件等相关证明材料，加盖供应商公章】 ★11、发射频率：2400~2483.5MHz；【谈判时必须提供所竞产品具备上述具有检测资质的检测中心出具的检验报告复印件等相关证明材料，加盖供应商公章】 ★12、发射功率：10 dBm；【谈判时必须提供所竞产品具备上述具有检测资质的检测中心出具的检验报告复印件等相关证明材料，加盖供应商公章】 13、传输范围：约20M（视环境变化）； 14、工作温度：-20~75度； 15、功耗：约100mA ； 16、电池充电时间：30分钟~1小时； 17、频率响应：50Hz-15KHz； 18、信噪比：90dB； 19、输出电平：200mv; 20、电源供电：5V直流供电； |
| 47 | 幕布 | 3 | 副 | 1、幕布是优质玻纤白塑，四层结构，厚度0.42±0.02mm，幕布视角≥110,增益1.2；具有耐洗、阻燃等特性，反射亮度均匀、可视角度好，具有很好的光线反射效果；高分辨率，彩色还原性好，色彩层次感强;幕面整张无缝不易老化，久用不退色、不发黄，不变形，无异味，可防潮、防霉。 2、甲醛含量小于20mg，完全达标。 3、采用管状电机，宁静流畅，备有热保护系统,延长电机使用寿命,三年质保，定位准确，额定转速：28rpm，额定扭距6N.m，额定功率115W，定位精确。 4、投影尺寸：约（2440mm*1830mm）。 |
| 48 | 双人电脑桌 | 75 | 张 | 规格：约1400mm长*600mm宽*700mm高,四机位 材料：全部采用优质一级中纤板制作，面板25mm厚，配移动式主机架，机架为半包围型设计，支架采用优质钢管制作，闪银色烤漆，整体结实耐用。 |
| 49 | 方凳 | 150 | 套 | 1、规格型号：约1500mm×700mm×850mm。 2、台面：台面采用耐酸碱、耐腐蚀、阻燃、防潮的12.7mm实芯理化板，四边边缘用相应的台面板双层加厚至25.4mm，表面光滑、不变形、平整，配优质ABS连接件组装，牢固可靠。 3、台身：整体框架为铝合金型材，其前、后立柱横截面为双层(环)加强支撑结构，前立柱的横截面外形尺寸为不小于52mm×52mm，后立柱的横截面外形尺寸为不小于52mm×52mm，内置连接管的横截面外形尺寸为不小于30mm×30mm，铝型材厚度为不小于1.2mm。柜体间转角采用模具开发PP+纤连插件连接，插件壁厚不小于2.0mm。 4、桌体：采用不小于15mm厚优质E1级环保双贴面三聚氰胺板，所有截面均采用优质PVC封边条进行封边，利用封边机高温热熔胶对板材粘边强，牢固耐用； 5、脚垫：优质ABS脚垫，防水防腐 |
| 50 | 教师桌 | 3 | 套 | 1、规格型号：约1500mm×700mm×850mm。 2、台面：台面采用耐酸碱、耐腐蚀、阻燃、防潮的12.7mm实芯理化板，四边边缘用相应的台面板双层加厚至25.4mm，表面光滑、不变形、平整，配优质ABS连接件组装，牢固可靠。 3、台身：整体框架为铝合金型材，其前、后立柱横截面为双层(环)加强支撑结构，前立柱的横截面外形尺寸为不小于52mm×52mm，后立柱的横截面外形尺寸为不小于52mm×52mm，内置连接管的横截面外形尺寸为不小于30mm×30mm，铝型材厚度为不小于1.2mm。柜体间转角采用模具开发PP+纤连插件连接，插件壁厚不小于2.0mm。 4、桌体：采用不小于15mm厚优质E1级环保双贴面三聚氰胺板，所有截面均采用优质PVC封边条进行封边，利用封边机高温热熔胶对板材粘边强，牢固耐用； 5、脚垫：优质ABS脚垫，防水防腐 |
| 51 | 教师椅 | 3 | 套 | 尺寸（mm）：宽1400*深600*高750 依据人体工程学原理设计 所有板材均经过脱脂、除虫、干燥处理；面 料：选用优质透气网布，透气性好。 海绵：采用高密度、高回弹一次成型PU泡绵，达到国家阻燃标准。脚架，采用优质钢制弓形脚架，表面喷涂处理。 |
| 52 | 六类网线 | 12 | 箱 | 外被性能：常规pvc 线长：305米 转换器：其他 类别：网线 屏蔽类型：非屏蔽 综合布线：网络布线 服务连接线：六类网线 |
| 53 | 机柜 | 3 | 个 | 9U机柜，尺寸：约550mm*500mm*450mm 板材厚度：1.0板材 1.5立柱 机柜配置：含1块隔板2把钥匙6套螺丝 |
| 54 | 服务器机柜 | 1 | 个 | 规格：42U 外观：外观设计高雅，工艺精湛，机柜表面光洁，色泽均匀、无流积、无起泡，无裂纹金属件无毛刺锈蚀，涂覆标志符合GB/T4054-1983的要求。 颜色：灰白（黑色） 材料：采用高强度的优质度锌板，主体骨架为2.0mm，其他为1.5mm 结构：19英寸，EIA标准立柱，成型材结构，落地式机柜的结构：框架、底部加固以达到增强机柜强度的效果。侧后为可拆钢板门 接地：机柜下部安装有横向接地铜条（长度约450mm），铜条每隔100mm具有螺丝。（选配） 前门：采用高强度钢化玻璃结构：让机柜内设备运行情况能及时清楚掌握. 后门：采用带锁带透风栅钢质后门。机柜具有良好的通风散热能力,其结构与机房空调送风方式相适 散热：采用顶部低噪声轴流风机主动散热方式，风机不少于二个，电源为220伏。 层板：每台机柜提供一个固定层板,每块层板可承重不少于200KG； 电源：每台机柜配一条六位万能电源排插， 抗震：装配紧固。能抵御冲击、摔到、剧烈晃动所带来的损坏，可抗8级地震，机柜与机柜支架牢固安装； 线槽：每个机柜配置两条垂直走线槽； 脚轮：每个机柜提供滑动脚轮1套便于搬运； 安装套件：每个机柜配置50套安装套件； 承重：机柜最大静载荷应满足1000KG； 生产标准：要求符合国际IEC297-2（国际19in）BSI5954、DINIn41494、41488、ANSI/EIARS-310-C、ETSI、EIA-310-D、GB/T3047-2-97。 环境与安全：要求满足工作环境：-5℃-55℃ 相对湿度：≤90%(30℃时) 大气压力:65kpa—110kpa 使用材料环保无毒. |
| 55 | 柜式空调 | 6 | 台 | SEER 3.39 能效等级 2级 额定制冷量（W） 7350 额定制热量（W）8200(10300) 电辅热 2100 电源规格1-220-50 制冷额定功率（W） 2170 制热额定功率（W）2240(4340) 运行噪音dB（A） 室内 ≤41.5 室外 ≤56 循环风量 1210 |
| 56 | 网络设备及安装辅助材料 | 3 | 套 | 包含以下材料及费用： 1、实训用电源。 2、投影机所用的分频器、HDMI线、电源线、控制线等； 3、包含中心机房到实训室光纤 4、所需的辅助材料（电源线、插座、PVC管、纤维管、钉子、胶布等）及人工搬运、安装、保洁等 |
| 二、商务最低要求 |
| ▲质保期 | 1、质保期：不少于1年（自交货并验收合格之日起计），在规定的质量保证期内，竞标人须提供免费维护服务，免费维护包括设备维护、功能完善、性能提升、故障检测，并保证投标人所提供的设备正常运行。 2、竞标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。 3、竞标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。。 |
| ▲售后服务要求 | 1、质保期满前1个月内，成交供应商应负责一次免费全面检查。 2、故障响应：如在使用过程中发生质量问题，供应商在接到采购人通知后2小时内响应，接通知后6小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复，重大故障处理时限不超过48小时修复，未能修复的直接更换，保证采购人正常使用。 3、投标人免费培训采购单位维护人员，保证维护人员能进行日常运行维护工作，并能熟练地排除故障、管理设备、分析故障等。培训时间和地点：采购人指定时间和地点。 4、成交供应商提供货物时应提供相关资料：中文操作手册、维修保养手册、培训手册等。 5、竞标产品须是按厂家出厂标准配置提供的整套全新，具备正规合法经销渠道，符合国家各项有关质量标准的合格产品。 |
| ▲交货时间及地点 | 交货期及交货地点： 1.交货期：自签订合同之日起 60 个日历日内必须到货，通过验收并交付使用。 2.交货地点：采购人指定地点。 |
| ▲付款条件 | 1. 成交供应商收到成交通知后5个工作日内，以转账方式将成交金额的5%缴纳给采购人作为履约保证金，验收合格后转为质量保证金，质保期满后，无质量问题，10个工作日内一次付清质量保证金，不计利息。在项目最终验收前，货物的完整性和安全由成交供应商负责，如最终验收与合同不符，由成交供应商承担一切违约责任。 2.采购人在合同签订后5个工作日内，支付合同总金额的50%；货物送达采购人指定地点，采购人支付至合同总金额的70%；项目验收合格后10个工作日内，采购人支付至合同总金额的100%。 3.乙方在收到甲方支付的每笔款项后5个工作日内应按国家相关规定向甲方开具相应金额的正式发票。 |
| 三、其它要求及说明 |
| 其他要求 |  |
| 资料文件要求 | 1、竞标时，请按各分项要求提供产品认证证书复印件、相关资料文件复印件。 2、竞标时若有，请提供由产品厂家编写的、完整的、中文版的性能参数描述等有关说明文件或产品彩页（各分项另有要求的以各分项要求为准）。当竞标文件承诺的设备性能参数与该设备厂家提供的性能参数不符合时，以厂家出具的为准。符合要求的产品说明文件应该是出厂装箱的产品说明书，或厂家编写的公开发行宣传册，或厂家编写由竞标人自行打印并加盖厂家公章（国内代理的进口产品，可加盖国内总代理的公章）的彩色说明文件；符合要求的产品彩页应该是厂家编写印刷的公开发行宣传铜版彩页，或从产品厂家官方网页下载的相关的PDF、HTML文件或产品彩页的彩打文件（打印时需要保留页面页脚的网址链接内容）。 ▲3、竞标人必须应对照竞争性谈判采购文件“项目需求”的采购项目技术规格、技术参数及要求，在“技术响应、偏离情况说明表”中逐条说明所提供货物和服务已对竞争性谈判采购文件的技术要求做出了实质性的响应，并如实申明与技术要求条文的响应和偏离情况。 4、知识产权：竞标人应保证针对本项目的货物或服务所涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由竞标人承担。 5、竞标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物、服务的价格； （2）安装前场地的现有设备等一切货物的拆除和搬离（具体地点由采购人指定）及安装后现场的清理所发生的费用； （3）必要的保险费用和各项税费； （4）运输、装卸、安装、调试、培训（含教材费、场地租用费）、技术支持、售后服务、更新升级等费用； （5）货物、服务所涉及的标准附件、备品备件、专用工具的价格； （6）到现场验收的费用。 6、对于实行生产许可证制度或者实行强制性产品认证但本项目竞争性谈判文件中未明确要求谈判时必须提交相关证书、并且成交供应商在谈判时也未提供相关证书的产品，在交货时必须向采购单位出示相关证书，否则须无条件更换为具有相关证书并且不低于采购要求及竞标承诺的产品供货，采购人不再增加任何费用。未按要求供货的将不予验收，由违约方承担相应违约责任。 7、核心产品：序号第 29 项产品 精密空调。本项目提供核心产品品牌相同的供应商，按一家供应商计算。 |
| 允许谈判的内容 | 竞标报价、非实质性条款。 |

# 第四章  谈判书格式

竞争性谈判响应文件（封面）

采购项目编号：

采购项目名称：

分标号： （有分标时填写）

（谈判供应商名称）

年   月    日

附件一

谈 判 书

广西科联招标中心有限公司：

依据贵方（项目名称/项目编号）项目政府采购的谈判邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表谈判供应商（谈判供应商名称、地址）提交下述竞争性谈判响应文件（价格文件、资格文件、商务和技术文件）正本一份和副本四份。

  - 报价表；

  - 分项报价表；

  - 供货清单；

  - 商务响应情况说明表；

  - 技术响应、偏离情况说明表；

  - 按竞争性谈判文件竞标人须知和技术规格要求提供的有关文件；

  - 资格文件。

因此，授权代表宣布同意如下：

- 将按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务；

- 已详细审查全部竞争性谈判文件，包括(补遗文件)（如果有的话）；我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力；

- 同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料；

- 我方承诺没有在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。

- 我方完全同意本竞争性谈判响应文件中“报价表”和成交后签订的采购合同及《残疾人福利性单位声明函》(如有)可用于公示，其中所有内容不涉及竞标人商业秘密，并承诺可向招标采购单位提供相关电子文档。

- 谈判书一式二份，一份随谈判响应文件装订，一份与竞标保证金的银行回执单复印件单独递交。

- 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：地址：          邮编：            电话：

传真：              电子邮箱：               。

谈判供应商工商营业执照号码：

法定代表人姓名：                            法定代表人身份证号码：

授权委托代理人姓名：             职务：            授权委托代理人身份证号码：

竞标人开票资料：

开票信息：                （填“专票”或“普票”）

纳税人识别号：

开户银行：                           银行帐号：

法定代表人或授权代表签字：                       谈判供应商名称：       （公章）

年     月     日

附件二

报  价  表

采购项目编号:

采购项目名称:

分标：（有分标时填写）

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 品牌、规格和型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 总报价（含所有费用及优惠条件）： |
| 交货期： |

注：所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到分。

法定代表人或法定代表人授权代表（签字）:

谈判供应商名称（盖章）：

报价时间：     年     月    日

附件三

分 项 报 价 表

采购项目编号:

采购项目名称:

分标：（有分标时填写）

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 品牌、型号和 规格 | 原产地和 制造商名称 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |
| 交货期： |

法定代表人或法定代表人授权代表签字：

谈判供应商名称（盖章）：

日期：      年   月   日

说明：1、分项报价总计价格必须与报价表一致。

2、如果不提供详细的分项报价表将被视为没有实质性响应竞争性谈判文件。

3、必须按此表格式中的对应栏目内容填写，若需增加栏目，请在增加的栏目中填写，并作详细说明。

附件四

供 货 清 单

采购项目编号:

采购项目名称:

分标：（有分标时填写）

| 序号 | 货物名称 | 主要规格型号 | 数 量 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1、提供竞标货物详细的供货范围，包括软件系统、备品备件等。

2、各项货物详细技术性能应另页描述。

法定代表人或法定代表人授权代表签字：

谈判供应商名称（盖章）：

日期：      年   月   日

附件五

商务响应情况说明表

采购项目编号:

采购项目名称:

分标：（有分标时填写）

| 项目 | 竞争性谈判文件要求 | 是否响应 | 响应供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |
| 交付时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字:

谈判供应商名称（盖章）：

年   月   日

附件六

技术响应、偏离情况说明表

采购项目编号:

采购项目名称:

分标：（有分标时填写）

| 序号 | 竞争性谈判文件要求 | 谈判响应文件具体响应 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：应对照竞争性谈判文件“第三章   项目需求”的采购项目技术规格、参数及要求，逐条说明所提供货物和服务已对竞争性谈判文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的响应和偏离。特别对有具体参数要求的指标，响应供应商必须提供所供货物的具体内容。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞争性谈判文件要求，将导致谈判被拒绝。

法定代表人或法定代表人授权代表签字:

谈判供应商名称（盖章）：

年   月   日

附件七

法定代表人授权书

广西科联招标中心有限公司：

兹授权      同志为我公司参加贵单位组织的             项目(项目编号：             )竞标活动的竞标代表人，全权代表我公司处理在该项目竞标活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。

授权单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

签发日期：      年    月   日

附：代理人工作单位：

职务：                          性别：

身份证号码：

粘贴被授权人身份证（正反面复印件）

粘贴法定代表人身份证（正反面复印件）

附件八

其 他 文 件

一、资料证明文件

本竞争性谈判文件要求提供的其他需要提供的证明材料。

二、货物技术、服务文件

1、货物名称、型号、规格、数量、性能、内部配置、使用原材料、引进新技术、新工艺、新材料的等情况；

2、保证交货期的措施（必要时提供生产计划周期表）；

3、生产采购货物或类似货物的业绩（规格、数量、主要用户、用户使用情况反映、中标（成交）通知书、供货合同等）；

4、本竞争性谈判文件要求提供的其他资料和需要说明的问题

附件九

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为                 （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为        （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加           单位的          项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他            （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：竞标人符合中小企业划型标准的，按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）要求，提供有效证明文件，供谈判小组评审。

附件十

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：竞标人如为残疾人福利性单位并提供本《残疾人福利性单位声明函》的，必须对声明的真实性负责，提供有效证明文件，供谈判小组评审。

附件十一：

信用声明函（格式）

致：                      （采购代理机构名称）

我方愿意参加贵方组织的     (项目名称)          （项目编号：       ）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交人及其竞标服务成果和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1. 经查询，在规定的查询时间内，“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

说明：

竞标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。

法定代表人或委托代理人签字：

竞标人（盖章）：

年    月    日

附件十二：

政府采购项目合同验收报告（格式）

根据政府采购合同（采购合同编号：                ）的约定，我单位对（项目名称）       政府采购项目中标（或成交）供应商    （公司名称）    提供的货物（或服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式 | □自行验收 □联合验收 |
| --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置 （或服务内容、标准） | 数量 | 金额 |
| 合 计 |  |  |
| 合 计 大 写 金 额 ：人民币 元 |
| 实际供货日期 |  | 合同交货验收日期 |  |
| 验收具体内容 | (应按采购合同、采购文件、竞标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |
|  | 有异议的意见和说明理由： |
| 验收小组成员签字： |
| 参与验收其他或监督人员签字： |
| 中标（或成交）供应商签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 | 采购单位的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |

备注：本报告单一式三份（采购单位1份、成交供应商1份、采购代理机构1份）。

附件十三：

政府采购项目履约保证金退付意见书（格式）

| 供 应 商 申 请 | 采购编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，可将履约保证金（大写）人民币 元（小写）¥ 元退付到达以下帐户： 单位名称： 开户银行： 银行帐号： 联系人： 联系电话： 供应商签章 年 月 日 |
| 采 购 单 位 意 见 | 退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额： 联系人： 联系电话： 采购单位签章 年 月 日 |

第五章  合同主要条款

广西壮族自治区政府采购合同文本（格式）

合 同 编 号：

采购单位（甲方）：广西华侨学校                                  采 购 计 划 号 ：

供 应 商（乙方）：

项目名称和编号：             （       ）

签订地点 ：广西南宁市                                    签订时间：2020年  月   日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照谈判文件规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、   分标供货内容（货物名称及数量）：                    。具体内容及价格详见谈判文件及乙方最终竞标报价表。

2、   分标合同合计金额：（大写）人民币                （小写）¥                。

3、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如谈判采购、谈判响应文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与谈判、响应文件和承诺相一致。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且各项指标均达到质量要求。

第三条　权力保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按谈判文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按谈判、响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：不计 。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：损耗由乙方承担。

第五条　交付和验收

1、交货时间：                。

交货地点：                         。

2、乙方提供不符合谈判、响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的清单、用户手册、原厂质保卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货后7个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 5 日内及时予以解决。

第六条　场地和培训

1、甲方应提供必要场地条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：甲乙双方协商确定 。

第七条  售后服务、质保期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及谈判、响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物质保期：免费质保期   年（自双方代表在货物验收单上签字之日起计算，乙方谈判响应文件优于此标准的，以乙方谈判响应文件承诺为准）

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及质保期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1、                          。

2、资金性质：财政资金 。

第九条　质量保证金

（                         ）。

第十条、税费本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条、质量保证及售后服务

1. 乙方应按谈判文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后按乙方谈判响应文件承诺时间到达甲方现场处理。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物免费质保期详见本合同条款第七条要求，因人为因素出现的情况不在免费质保范围内。

第十二条、检验和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.乙方需负责培训甲方的人员，并协助甲方一起验收，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 10  天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5、乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十八条、合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

3.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

5.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第二十条　签订本合同依据

1、政府采购谈判文件；

2、乙方的响应文件；

3、竞标（谈判）承诺书；

4、成交通知书。

第二十一条　本合同一式六份，具有同等法律效力，广西区财政厅（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲方执二份、乙方执二份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报广西区财政厅（政府采购监管部门）备案。

| 甲方（章） 2020年 月 日 | 乙方（章） 2020年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 2020年 月 日 |

第六章   评审标准

一、评审原则

（一) 谈判小组构成：本采购项目的谈判小组分别由依法组成的评审专家、采购人代表等三人以上单数组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

（二）评审依据：谈判小组将以谈判文件、响应文件为评审依据。

（三）评审方法：采用最低评标价法。

（四）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），竞标单位认定为小型和微型企业的（以竞标文件提供的符合规定的有关证明材料为准），并提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物的（不包括使用大型企业注册商标的货物），对竞标价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=竞标价×（1-6%）；

竞标产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

竞标人及其竞标产品提供单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》及有效证明文件，并对声明的真实性负责。

除上述情况外，评标报价=竞标价。

二、 评定成交的标准：

实质上响应采购条件书要求，评审认为具备履行合同能力，谈判小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后评标报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人（最后评标报价相同时，依次最后竞标报价低优先、关键技术指标高优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障处理时间短优先的顺序排列）。

三、确定成交供应商

采购人应当确定排名第一的成交候选人为成交人。除非有法定事由，如排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同、不按照谈判文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的。该等情况下，采购人可以按照谈判小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人，也可以重新采购。

四、特别说明

谈判小组认为竞标人的最后竞标报价明显低于其他通过符合性审查竞标人的最后竞标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；竞标人不能证明其最后竞标报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效竞标处理。