招标编号：由四川政府采购网随机生成

成都市政法三级网租赁

招

标

文

件

中国·四川

中共成都市委政法委员会

四川标凯招标代理有限公司

共同编制

2021年7月

目    录

第一章  投标邀请	2

第二章 投标人须知	5

第三章 投标文件格式	27

第四章  投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求	51

第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料	53

第六章  招标项目技术、服务和商务要求	55

第七章  评标办法	136

第八章  政府采购合同（样例）	151

# 第一章  投标邀请

四川标凯招标代理有限公司（采购代理机构）受中共成都市委政法委员会（采购人）的委托，拟对成都市政法三级网租赁进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

- 招标编号：由四川政府采购网随机生成

- 招标项目：成都市政法三级网租赁

- 预算金额及资金来源：860万元/年（其中：第一包817万元/年，第二包43万元/年），财政资金已落实。所属行业：本项目属于信息传输业，投标人可根据实际情况进行填写中小企业声明函。

四、项目简介：

本项目共2个包，第一包：成都市政法三级网2021-2023年主链路租赁；第二包：成都市政法三级网2021-2023年备用链路租赁（具体要求详见招标文件第六章）。

- 供应商参加本次政府采购活动，应当在提交投标文件前具备下列条件：

本资格条件第1-2包均适用。

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

7.根据采购项目提出的特殊条件：

7.1参加本项目政府采购活动的供应商、法定代表人、主要负责人在前三年内不得具有行贿犯罪记录；

7.2本项目不接受联合体参加。

六、定向采购情况

本项目不属于专门面向中小企业采购(监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业)；

七、禁止参加本次采购活动的供应商

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购人/采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在采购公告发布之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商报名参加本项目的采购活动（以联合体形式参加本项目采购活动，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录）。

八、招标文件获取时间、地点：

招标文件自2021年7月28日 至 2021年8月3日在“政府采购云平台”获取采购文件（网址：https://www.zcygov.cn）。登录政府采购云平台—项目采购—获取采购文件—申请获取采购文件。

提示：

（1）本项目招标文件免费获取。

（2）投标人只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载招标文件后才视作依法参与本项目。如未在“政府采购云平台”内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

（3）本项目为电子招标投标项目，投标人参与本项目全过程中凡涉及系统操作请详见《供应商政府采购项目电子交易操作指南》。（操作指南以政府采购云平台网站发布为准，获取方式详见：附件一：政府采购云平台使用介绍）。

九、投标截止时间和开标时间：2021年8月17日10:30分（北京时间）。

投标截止时间前，投标人应将加密的电子投标文件递交至“政府采购云平台”对应项目（包件）。

十、开标地点：

（1）本项目为不见面开标项目。

（2）开标地点：政府采购云平台(https://www.zcygov.cn)

（3）本项目只接受投标人加密并递交至“政府采购云平台”的投标文件。

十一、本投标邀请在四川政府采购网（www.ccgp-sichuan.gov.cn）上以公告形式发布。

十二、供应商信用融资：

1、根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采[2018]123号）文件要求，为助力解决政府采购中标、成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标（成交）通知书向银行提出贷款意向申请（具体内容详见“川财采[2018]123号”）。

2、为有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，成都市财政局、中国人民银行成都分行营业管理部制定了《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》和《成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案》、《成都市财政局关于进一步推进落实“蓉采贷”政策的通知》，成都市范围内政府采购项目中标（成交）的中小微企业可向开展政府采购信用融资业务的银行提出融资申请（具体内容详见“成财采[2019]17号”、成财采发[2020]28号）。

十三、联系方式

采购人：中共成都市委政法委员会

地    址：四川省成都市武侯区锦城大道366号成都市市级机关第三办公区1号楼14F/15F

联 系 人：汤老师

联系电话：028-61880683

采购代理机构：四川标凯招标代理有限公司

开户银行：中国农业银行股份有限公司成都世纪城支行

账    号：22807301040015940

地    址：成都高新区天府大道中段530号东方希望天祥广场A栋23楼2308号

邮    编：610000

联 系 人：何女士

联系电话：028-83228173

传    真：028-83228173

# 第二章 投标人须知

## 一、投标人须知附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算 （实质性要求） | 采购预算：860万元/年（其中：第一包817万元/年，第二包43万元/年）。 超过采购预算的投标为无效投标。 |
|  | 最高限价 （实质性要求） | 本项目最高限价为：人民币860万元/年（其中：第一包817万元/年，第二包43万元/年）。 超过最高限价的报价为无效投标。 |
| 2 | 联合体投标 | 本项目不接受联合体投标 |
| 3 | 采购方式 | 公开招标 |
| 4 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 5 | 考察现场、标前答疑会 | 现场考察或标前答疑会时间、地点：本项目不组织。 |
| 6 | 低于成本价不正当竞争预防措施 （实质性要求） | 在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 注：投标人提交的书面说明、相关证明材料（如涉及），应当加盖投标人（法定名称）电子签章，在评标委员会要求的时间内通过政府采购云平台进行递交，否则无效（给予供应商澄清、说明的时间不得少于30分钟，供应商已明确表示澄清、说明完毕的除外）。如因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用的，由投标人按评标委员会的要求进行澄清或者说明。 |
| 7 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除 | 一、小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位均视同小微企业）价格扣除 1、适用情形： （1）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 （2）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 2、执行方式：对小型和微型企业的价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 3、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，联合体投标协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体投标协议合同总金额30%以上的，可给予联合体3%的价格扣除。 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 4、根据财库〔2014〕68号《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理所、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。 5、根据财库〔2017〕141号《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，未提供的，视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策。 |
| 8 | 进口产品采购 （不涉及） | 本项目招标文件中未载明“允许采购进口产品”的产品，视为拒绝进口产品参与竞争，供应商以进口产品投标时，将按无效投标处理。载明“允许采购进口产品”的产品，不限制国产产品参与竞争。 |
| 9 | 节能、环保及无线局域网产品政府采购政策、信息安全类产品政策（如涉及） | 一、节能、环保产品政府采购政策 1、根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 2、本项目采购的产品属于品目清单强制采购范围的，供应商应按上述要求提供产品认证证书复印件并加盖供应商单位公章（鲜章），否则投标无效。（实质性要求） 3、本项目采购的产品属于品目清单优先采购范围的，按照第七章《综合评分明细表》的规则进行加分。 注：对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。 二、无线局域网产品政府采购政策 本项目采购的产品属于中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》的，将按照第七章《综合评分明细表》的规则进行加分。 三、信息安全类产品政策 根据国家质检总局 国家认监委2008年第7号公告《关于部分信息安全产品实施强制性认证的公告》、计算机信息系统安全专用产品检测和销售许可证管理办法（公安部令第32号），相关文件中提到的部分信息安全类产品需具备：计算机系统安全销售许可证和国家信息安全产品认证证书。（实质性要求） |
| 10 | 评标情况公告 | 所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。 |
| 11 | 构成招标文件的 其他文件 | 招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。 |
| 12 | 投标有效期 （实质性要求） | 投标截止时间届满后90天 |
| 13 | 投标文件份数 （实质性要求） | 电子标不涉及。 |
| 14 | 投标保证金 | 根据川财采[2020]28号文《四川省财政厅关于进一步做好疫情防控期间政府采购工作有关事项的通知》，对疫情防控期间参加政府采购活动的供应商，本项目不收取投标保证金。 |
| 15 | 合同分包 （实质性要求） | ☑本项目不接受合同分包。 □本项目接受合同分包，具体要求如下： 1.投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。 2.分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。 3、本项目可以分包履行的具体内容、金额或者比例：经采购人同意，本项目个别服务内容可分包，具体按采购人要求执行。 |
| 16 | 政府采购供应商信用融资 | 1、政府采购供应商信用融资，是指银行以政府采购供应商信用审查和政府采购信誉为基础，依托政府采购合同，按优于一般企业的贷款程序和利率，直接向申请贷款的供应商发放无财产抵押贷款的一种融资模式； 2、根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采[2018]123号）文件要求，为助力解决政府采购中标、成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标（成交）通知书向银行提出贷款意向申请（具体内容详见“川财采[2018]123号”）。 3、为有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，成都市财政局、中国人民银行成都分行营业管理部制定了《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》和《成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案》、《成都市财政局关于进一步推进落实“蓉采贷”政策的通知》，成都市范围内政府采购项目中标（成交）的中小微企业可向开展政府采购信用融资业务的银行提出融资申请（具体内容详见“成财采[2019]17号”、成财采发[2020]28号）。 |
| 17 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金。 交款方式：以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 收款单位：/ 开户行：/ 银行账号：/ 交款时间：中标通知书发放后，政府采购合同签订前 履约保证金退还方式：根据供应商履约保证金提交方式原路退回。 履约保证金退还时间：项目验收合格后30日内无息退还。 履约保证金不予退还情形：1、供应商拒绝履行合同义务的；2、服务质量验收不合格的。 履约保证金不予退还的，将按照有关规定上缴国库。逾期退还履约保证金的，将依法承担法律责任，并赔偿供应商损失。 |
| 18 | 采购文件咨询 | 联系人：何女士 联系电话：028-83228173-8003 |
| 19 | 开标、评标工作咨询 | 联系人：何女士 联系电话：028-83228173-8003 |
| 20 | 中标通知书领取 | 在四川政府采购网公告中标结果同时发出中标通知书，中标供应商自行登录政府采购云平台下载中标通知书。 联系人：王女士 联系电话：028-83228173-8000 地址：成都高新区天府大道中段530号东方希望天祥广场A栋23楼2308号 |
| 21 | 供应商询问 | 根据委托代理协议约定，对采购文件的询问由四川标凯招标代理有限公司负责答复。 联系人：何女士 联系电话：028-83228173-8003 |
| 22 | 供应商质疑及质疑时间 | 1.根据委托代理协议约定，对于采购文件(招标文件技术条款和除政府采购法第二十二条之外的其他资格条件、专业商务要求)的质疑由采购人负责答复；对于采购过程或采购结果由四川标凯招标代理有限公司负责答复。 2.供应商提出质疑应当坚持依法依规、诚实信用原则；不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围，不得进行虚假、恶意质疑，不得以质疑为手段获取不当得利、实现非法目的。 3.接收质疑函的方式：供应商在法定时间内以书面形式(原件)现场、邮寄或快递提交质疑函(邮寄以寄出的邮戳日期为准，快递以受送达人在签收单上签收之日为准)，逾期提交不予受理。 联系人：何女士 联系电话：028-83228173-8003 通讯地址：成都高新区天府大道中段530号东方希望天祥广场A栋23楼2308号 邮编：610000 注：①根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，须符合《政府采购质疑和投诉办法》(财政部第 94 号令)规定，并使用财政部下发《质疑函》范本。明确的请求是指：供应商对采购文件还是对采购过程还是对中标、成交结果提出质疑；想要达到的结果，如中标成交无效、废标、重新组织采购、赔偿、追究法律责任等；必要的证明材料是指：包含供应商的营业执照、授权委托书(法定代表人质疑时无需提供)、委托代理人身份证明、参加采购项目的证明、权益受到损害的证明材料、证明提出质疑的事实存在的材料等。如因供应商提出的质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第 94号)第十二条的要求，四川标凯招标代理有限公司将要求供应商在法定质疑期内进行质疑函补正，未进行补正或在法定质疑期内未进行补正的将不予受理。 ②供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。 ③质疑函可以现场提交或通过邮寄快递方式（只接受EMS或顺丰快递，且快递收到时间须在质疑有效期内，邮费自理，一概不接收到付的质疑函）提交到四川标凯招标代理有限公司。 |
| 23 | 供应商投诉 | 投诉受理单位：成都市财政局 电话：028-61882648 注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，供应商投诉事项不得超出已质疑事项的范围，且须符合《政府采购质疑和投诉办法》(财政部第94号令)规定。 |
| 24 | 政府采购合同 公告备案 | 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（四川政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外；采购人应当将政府采购合同副本自签订之日起7个工作日内通过政采云平台报同级财政部门备案。 |
| 25 | 备选方案和多个报价 | 本项目不接受备选方案和多个报价。 |
| 26 | 招标文件内容冲突的解决及优先适用次序处理 | 1、招标文件（包括修改、澄清或补遗文件）作为评审的依据。 2、招标文件中编制的内容前后有矛盾或不一致时，有时间先后顺序的，以时间在后的修改、澄清或补正文件为准；没有时间先后顺序的，以投标须知前附表为准，如前附表中无相关内容，在保证国家、集体和采购人利益不受损害的情况下有利于供应商进行处理；必要时，可以暂停本次采购活动，待修改完善后再继续实施。 |
| 27 | 投标文件的制作和签章、加密 | 详见本章第17、18条 |
| 28 | 建议品牌或者供应商（如涉及） | 若招标文件涉及建议品牌或者供应商，其目的是为了准确清楚说明采购项目的技术标准和要求，其意思表示为“参照或相当于”建议品牌或者供应商，其品牌或供应商具有可替代性。以上内容不做技术评分因素。 |
| 29 | 招标服务费 | 成本加合理利润总和考虑（第一包：183795元，第二包：19350元），由中标供应商在领取中标通知书前一次性支付给四川标凯招标代理有限公司。 收款名称：四川标凯招标代理有限公司 开户银行：中国农业银行股份有限公司成都世纪城支行； 账号:22807301040015940 |
| 30 | 其他说明 | 凡涉及CCC、进网许可等针对产品的认证，除明确要求投标文件中提供外，其余的均在交货现场查验相关材料，如无或不提供，对应产品将被拒收。 2、本前附表以外的相关内容是对投标人须知的具体补充，如有矛盾，以本前附表为准。 |
| 31 | 承诺提醒 | 关于供应商依法缴纳税收和社会保障资金的相关承诺，项目采购活动结束后，采购人或采购代理机构如有必要将核实供应商所作承诺真实性，如提供虚假承诺将报告监管部门严肃追究法律责任。 |
| 32 | 温馨提示 | 供应商需准备全流程所必需的硬件设备包括电脑（版本 win7 64位及以上）、麦克风、摄像头、CA证书等。建议使用同一台电脑完成投标、评标相关事宜，推荐安装 chrome 浏览器，且解密CA必须和加密CA为同一把。 2.政府采购云平台供应商注册地址： https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry?settleCategory=1&entranceType=119&utm=a0017.b1347.cl50.3.c0de9400b91b11eb870ad7da87d69c97 |
| 投标人须知附表与招标文件其他内容不一致时，以投标人须知前附表为准。 |

## 二、总  则

1. 适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次招标采购项目。

1.2 本招标文件的解释权归采购人和采购代理机构所有。

2. 有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是中共成都市委政法委员会。

2.2 “采购代理机构” 系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是四川标凯招标代理有限公司。

2.3“招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “投标人”系指购买了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的供应商。

3. 合格的投标人（实质性要求）

合格的投标人应具备以下条件：

（1）本招标文件规定的供应商资格条件；

（2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

（3）向四川标凯招标代理有限公司购买了招标文件。

（4）投标人投标现场所递交投标文件的供应商名称、投标包编号必须与报名供应商名称、报名包编号一致。

(5) 招标文件和法律、行政法规规定的其他条件。

4. 投标费用（实质性要求）

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

5、充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动，否则，其投标文件作为无效处理。

5.2前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.3利害关系代理人处理。2家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标文件作为无效处理。

5.4供应商实际控制人或者中高级管理人员，同时是采购代理机构工作人员，不得参与本项目政府采购活动。

5.5同一母公司的两家以上的子公司只能组成联合体参加本项目同一合同项下的采购活动，不得以不同供应商身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动。

5.6供应商与采购代理机构存在关联关系，或者是采购代理机构的母公司或子公司，不得参加本项目政府采购活动。

5.7回避。政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

本项目政府采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人，以及采购代理机构负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购活动的负责人。本项目政府采购活动中需要依法回避的相关人员是指磋商小组成员。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

## 三、招标文件

6．招标文件的构成

6.1 招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）投标文件格式；

（四）投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求；

（五）投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料；

（六）招标项目技术、商务及其他要求；

（七）评标办法；

（八）政府采购合同。

6.2 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被视为无效投标。

7. 招标文件的澄清和修改

7.1 在投标截止时间前，招标采购单位可以依法对招标文件进行澄清或者修改。

7.2招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，应当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了招标文件的供应商，同时在四川政府采购网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响投标文件、资格预审申请文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告并书面通知供应商的时间，应当在投标截止时间至少15日前、提交资格预审申请文件截止时间至少3日前；不足上述时间的，应当顺延提交投标文件、资格预审申请文件的截止时间。

7.3 供应商应于投标文件递交截止时间之前在《四川政府采购网》查询本项目的更正公告，以保证其对招标文件做出正确的响应。供应商未按要求下载相关文件，或由于未及时关注更正公告的信息造成的后果，其责任由供应商自行负责。

更正公告通过供应商报名时备注的电子邮箱发送至所有购买招标文件的供应商，供应商在收到相应更正公告后，以书面形式给予确认，该更正公告作为招标文件的组成部分，具有约束作用。如供应商未给予书面回复，则视为收到并认可该更正公告的内容。

7.4 投标人认为需要对招标文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式向招标采购单位构提出申请，但招标采购单位可以决定是否采纳投标人的申请事项。

8. 答疑会和现场考察

8.1 根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。组织现场考察或者召开答疑会的，应当以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

现场考察或标前答疑会时间：本项目不组织。

现场考察或标前答疑会地点：本项目不组织。

四、投标文件

9．投标文件的语言（实质性要求）

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，所提供的外文资料将可能被视为无效材料。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

9.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

9.3 如因未翻译而造成的废标，其责任由投标人承担。

10．计量单位（实质性要求）

除招标文件中另有规定外，本次采购项目所有产品的投标均采用国家法定的计量单位。

11. 投标货币（实质性要求）

本次招标项目的投标均以人民币报价。

12. 联合体投标（本项目不接受联合体投标）

12.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备本法第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

12.2 联合体各方之间应当签订联合体投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体参与投标的，应在投标文件中提供联合体协议原件。

12.3 联合体应当确定其中一个单位为投标的全权代表，负责参加投标的一切事务。

12.4 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

12.5联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，将按 照资质等级较低的供应商确定资质等级。
　　12.6以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

12.7大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，联合体投标协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体投标协议合同总金额30%以上的，可给予联合体3%的价格扣除。 应附中小微企业的《中小企业声明函》。

12.8联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

13. 知识产权（实质性要求）

13.1 投标人应承诺在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

13.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

13.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。承诺使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

13.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则必须承诺在投标报价中已经包括合法获取该知识产权的相关费用。

14．投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人编写的投标文件应至少包括下列两部分文件：

文件一：资格性投标文件（用于资格审查）

严格按照第四、五章要求提供相关资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料。

文件二：其他投标文件（用于资格审查以外的评审）

严格按照招标文件要求提供以下相关材料：

（一）报价部分。投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”及“报价明细表”（如涉及）。 本次招标报价要求：

（1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用（实质性要求）。

（2）投标人每种服务只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理（实质性要求）。

（二）服务部分。

投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术服务要求做出的实质性响应和满足，参考并不限于以下内容：

（1）项目服务方案；

（2）验收标准和验收方法；

（3）对本项目服务要求的响应；

（4）投标人认为需要提供的文件和资料。

- 商务部分

投标人按照招标文件要求提供的有关文件及优惠承诺，参考并不限于以下内容：

（1）投标函；

（2）供应商基本情况；

（3）证明投标人业绩和荣誉的有关材料复印件（按照第六章或评分办法的要求提供）；

（4）商务应答表；

（5）其他投标人认为需要提供的文件和资料。

（四）其它。

投标人按照招标文件要求作出的其他应答和承诺。

15．投标保证金（本项目不涉及）

根据《四川省财政厅关于进一步做好疫情防控期间政府采购工作有关事项的通知》（川财采〔2020〕28号）文件，本项目不收取投标保证金。

16．投标有效期（实质性要求）

16.1投标人的投标文件必须严格按《投标人须知附表》对投标有效期的要求载明投标有效期，否则其投标文件将作为无效投标处理；投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限，否则，其投标文件将作为无效投标处理。

16.2 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

16.3 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

17.投标文件的制作和签章、加密

17.1 本项目实行电子投标。投标人应先安装“政采云投标客户端”。（政府采购云平台—CA管理—绑定CA—下载驱动—“政采云投标客户端”立即下载）。投标人应按招标文件要求，通过“政采云投标客户端”制作、加密并提交投标文件。（实质性要求）

17.2 投标文件每页均应加盖投标人（法定名称）电子签章，不得使用投标人专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。（实质性要求）

17.3 投标人应使用本企业CA数字证书对投标文件进行加密。（实质性要求）

17.4 招标文件若有修改，投标人根据修改后的招标文件制作或修改并递交投标文件。

17.5 使用“政府采购云平台”需要提前申领CA数字证书及电子签章，请自行前往四川CA、CFCA、天威CA、北京CA、重庆CA、山西CA、浙江汇信CA、天谷CA、国信CA、山东CA、新疆CA、乌海CA等统一认证服务点办理，只需办理其中一家CA数字证书及签章（提示：办理时请说明参与成都市政府采购项目）。投标人应及时完成在“政府采购云平台”的注册及CA账号绑定，确保顺利参与电子投标。（实质性要求）

18．投标文件的递交

18.1 投标人应当在投标文件递交截止时间前，将生成的已加密的电子投标文件成功递交至“政府采购云平台”。

18.2投标人应充分考虑递交文件的不可预见因素，在投标截止时间后将无法递交。

19.投标文件的补充、修改或撤回

19.1投标截止时间前，投标人可对已递交的投标文件进行补充、修改。补充或者修改投标文件的，应当先撤回已递交的投标文件，在“政采云投标客户端”补充、修改投标文件并签章、加密后重新递交。撤回投标文件进行补充、修改，在投标截止时间前未重新递交的，视为撤回投标文件。

### 19.2投标截止时间后，投标人不得对其递交的投标文件做任何补充、修改。20.投标文件的解密

投标人登录政府采购云平台，点击“项目采购—开标评标”模块，进入本项目“开标大厅”，等待代理机构开启解密后，进行线上解密。除因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用外，投标人在规定的解密时间内，未成功解密的投标文件将视为无效投标文件。

## 五、开标和中标

### 21．开标及开标程序

21.1本项目为不见面开标项目。（递交电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标。）

21.2开标准备工作。投标人需在开标当日、投标截止时间前登录“政府采购云平台”，通过本项目“开标大厅”参与不见面开标。登录政府采购云平台—项目采购—开标评标—开标大厅（确保进入本项目开标大厅）。

提示：投标人未按时登录不见面开标系统，错过开标解密时间的，由投标人自行承担不利后果。

21.3解密投标文件。等待代理机构开启解密后，投标人进行线上解密。开启解密后，投标人应在60分钟内，使用加密该投标文件的CA数字证书在线完成投标文件的解密。除因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用外，投标人在规定的解密时间内，未成功解密的投标文件将视为无效投标文件。

21.4确认开标记录。解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由“政府采购云平台”系统展示投标人名称、投标文件解密情况、投标报价等唱标内容。如成功解密投标文件的投标人不足三家的，则只展示投标人名称、投标文件解密情况。投标人对开标记录（包含解密情况、投标报价、其他情况等）在规定时间内确认，如未确认，视为认同开标记录。

21.5投标人电脑终端等硬件设备和软件系统配置：投标人电脑终端等硬件设备和软件系统配置应符合电子投标（含不见面开标大厅）投标人电脑终端配置要求并运行正常，投标人承担因未尽职责产生的不利后果。

21.6因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素导致不见面开标系统无法正常运行的，开标活动中止或延迟，待系统恢复正常后继续进行开标活动。

21.7不见面开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与交易活动无关的言论。

22．开评标过程存档

开标和评标过程进行全过程电子监控，并将电子监控资料存储介质留存归档。

23.评标情况公告

评审情况包括供应商投标文件资格性、符合性检查情况、综合评分法的总得分和分项汇总得分、评标结果等。

### 24.采购人确定中标人过程中，发现中标候选人有下列情形之一的，应当不予确定其为中标人：

## （1）发现中标候选人存在禁止参加本项目采购活动的违法行为的；

## （2）中标候选人因不可抗力，不能继续参加政府采购活动；

## （3）中标候选人无偿赠与或者低于成本价竞争；

## （4）中标候选人提供虚假材料；

## （5）中标候选人恶意串通。

25.中标通知书

25.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

25.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

25.3中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，招标采购单位在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的中标通知书无效。

25.4在四川政府采购网公告中标结果同时发出中标通知书，中标供应商自行登录政府采购云平台下载中标通知书。

## 六、签订及履行合同和验收

26. 签订合同

26.1 中标人应在中标通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

26.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件确定的事项进行实质性修改。

26.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26.4中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

26.5中标人在合同签订之后三个工作日内，将签订的合同（一式壹份）送四川标凯招标代理有限公司留存。中标人应及时到四川标凯招标代理有限公司办理。（详见须知附表中联系方式）

27. 合同分包（实质性要求）

27.1 本项目合同接受分包与否，以“投标人须知附表”勾选项为准。

27.2 采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

27.3 中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

28.合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

29. 补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

30. 履约保证金（本项目不涉及）

中标人应在合同签订之前交纳招标文件规定数额的履约保证金。

如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标。

除采购人与中标人协商一致可以不缴纳履约保证金以外，中标人必须按要求足额缴纳履约保证金。

31.合同公告

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（四川政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

32.合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订之日起七个工作日内通过政采云平台报同级财政部门备案。

33. 履行合同

33.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

33.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

34.验收

34.1本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

34.2 验收结果不合格的，将不予支付采购资金，还可能会报告本项目同级财政部门按照政府采购法律法规等有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

34.3资金支付

采购人将按照政府采购合同规定，及时向中标供应商支付采购资金。本项目采购资金付款方式详见第六章商务要求中付款方式。

## 七、投标纪律要求

35. 投标无效的情形

投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

36.1 投标人参加本项目投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

（4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（12）条情形之一的，同时将取消中标资格或者认定中标无效。

36.2 投标人有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

36.3 投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 八、询问、质疑和投诉

37．询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购供应商投诉处理办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》和《四川省政府采购供应商投诉处理工作规程》的规定办理（详细规定请在四川政府采购网政策法规模块查询）。

38.根据《政府采购法》相关规定及四川标凯招标代理有限公司与采购人签订的委托代理协议，供应商认为招标文件中有关技术参数部分使自己的权益受到损害的，可以书面形式向采购人提出询问或质疑，由采购人按规定作出答复；供应商认为采购文件技术参数以外部分、采购过程和采购结果的使自己权益受到损害的，可以书面形式向代理公司提出询问或质疑询问和质疑，由代理公司负责按规定作出答复。

## 九、关于行贿犯罪记录的规定

39.按采购活动中，行贿犯罪记录的查询主体在于采购人或代理机构，采购文件可以要求供应商作出无行贿犯罪记录的承诺，如果发现虚假承诺，作无效投标处理。

## 十、进口产品的认定

## 40.根据中华人民共和国财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库[2007]119号）第三条之规定：“本办法所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”。

注：依据中华人民共和国财政部《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库﹝2008﹞248号）第二条之规定：“根据《中华人民共和国海关法》(以下简称海关法)的规定，我国现行关境是指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区。保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区等区域，为海关特殊监管区域，这些区域仅在关税待遇及贸易管制方面实施不同于我国关境内其他地区的特殊政策，但仍属于中华人民共和国关境内区域，由海关按照海关法实施监管．因此，凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工(包括从境外进口料件)销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，应当认定为进口产品”。

十一、其他

41.本招标文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章和第七章中“1、总则、2、评标方法、3、评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本招标文件不再做调整。

42．（实质性要求）国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。

# 第三章 投标文件格式

一、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，但是，投标人投标文件相关资料和本章所制格式不一致的，评标委员会将在评分时以投标文件不规范予以扣分处理。

二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写，但应当注明。

适用于两个包：

第一部分     资格性投标文件格式

封面：

（正本/副本）

项目名称：

招标编号：

包    号：

资格性投标文件

投标人名称（全称并加盖公章） ：

法定代表人姓名（签字或盖章）：

地          址：

电          话：

授  权  代  表：

日          期：       年      月      日

格式1-1

## 一、法定代表人/单位负责人授权书

致：四川标凯招标代理有限公司

声明：XXXX XXXX（投标人名称）XXXX（法定代表人/单位负责人姓名、职务）授权XXXX（被授权人姓名、职务）为我方 “XXXXXXXX” 项目（招标编号：XXXX）第   包投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人/单位负责人签字或者加盖个人名章：XXXX

授权代表（签字或盖章）：

投标人名称：XXXX（单位盖章）

日    期：XXXX

注：

1、投标人为法人单位时提供“法定代表人授权书”，投标人为其他组织时提供“单位负责人授权书”，投标人为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

2、应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件和授权代表身份证明材料复印件，复印件均须加盖投标人公章。

3、身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

4、身份证明材料应同时提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件。

格式1-2

## 法定代表人/单位负责人证明书

投标单位名称：

单位性质：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系（申请人名称）的法定代表人/单位负责人。

特此证明。

投标人名称：（单位公章）      。

日    期：。

注：1、供应商为法人单位时提供“法定代表人证明书”，供应商为其他组织时提供“单位负责人证明书”。

2、法定代表人/单位负责人直接参与投标并签署投标文件时才须提供；

3、应附法定代表人/单位负责人身份证（正反面）复印件；（提供身份证有困难的，也可提供户口本或军官证或护照等身份证明材料）

4、供应商为自然人的可不附此证明书，只须提供自然人身份证（正反面）复印件；（提供身份证有困难的，也可提供户口本或军官证或护照等身份证明材料）。

格式1-3

## 三、承诺函

致：四川标凯招标代理有限公司

我单位作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

二、我方已完全知悉并充分了解招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、我单位及我单位法定代表人、主要负责人在参加本采购项目前三年内无行贿犯罪记录。

六、投标文件中提供的能够给予我单位带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务、响应产品等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、如本项目评标过程中需要提供样品，则我单位提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我单位对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我单位愿意承担相应不利后果。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：XXXX（单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：。

日    期：XXXX

格式1-4

## 四、投标人其他资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

注：投标人应按招标文件第四章、第五章相关要求提供佐证材料，有格式要求的从其要求，无格式要求的格式自拟。

格式1-5

## 五、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

格式1-6

六、监狱企业

根据财库〔2014〕68号《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理所、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。

格式1-7

### 七、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

- 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。投标人为非残疾人福利性单位的，可不提供此声明。

- 若未提供此表的则不享受残疾人企业价格折扣。

- 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

第二部分     其他投标文件格式

封面：

（正本/副本）

项目名称：

招标编号：

包    号：

其他投标文件

投标人名称（全称并加盖公章） ：

法定代表人姓名（签字或盖章）：

地          址：

电          话：

授  权  代  表：

日          期：       年      月      日

格式2-1

## 一、投 标 函

致：四川标凯招标代理有限公司

我方全面研究了“XXXXXXXX”项目（招标编号：XXXX）招标文件，决定参加贵单位组织的本项目第X包投标。我方授权XXXX（姓名、职务）代表我方XXXXXXXX（投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

一、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供第X包所需服务，总报价为：（小写）人民币XX元/年（大写：XXXX每年）；本报价包括但不限于人员工资、保险费、加班费、交通费、应急突击费、设备的设计、材料、制造、包装、运输、安装、配套软件系统的安装、调试、税费、管理费、各种风险等在内的一切费用。

二、一旦我方中标，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

三、我方同意本招标文件依据相关法律法规的规定对我方可能存在的失信行为进行的惩戒。

四、我方为本项目提交的投标文件正本壹份，副本贰份，用于开标唱标的“开标一览表”一式壹份。

五、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

六、我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用)时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在项目实施过程中采用自有知识成果，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术文档，并提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权)。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在投标报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

七、投标有效期：投标截止时间届满后90天。

投标人名称：XXXX（单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

通讯地址：XXXX

邮政编码：XXXX

联系电话：XXXX

传    真：XXXX

日    期：XXXX年XXXX月XXXX日格式2-2

## 二、开标一览表

招标编号：

项目名称：

包     号：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 服务期限 |  |
| 投标报价 | 小写： 万元/年 大写： 每年 |

注：

- 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括但不限于人员工资、保险费、加班费、交通费、应急突击费、设备的设计、材料、制造、包装、运输、安装、配套软件系统的安装、调试、税费、管理费、各种风险等在内的一切费用。

- “开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人/单位负责人（委托人）签字或者加盖个人名章签字并盖投标人印章。

- “开标一览表”以包为单位填写，除了单独密封递交外，投标文件（正副本）也应当提供，如有遗漏，将视为无效投标。

- 如是进口设备，须在表格中标明“进口”；招标文件未明确“允许进口”的，供应商以进口产品进行投标时，将视为无效投标。

投标人名称：XXXX（单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日期：XXXX

格式2-3

## 三、分项报价明细表

招标编号：

项目名称：

包    号：

| 序号 | 服务内容 | 单价（万元/年） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| ... |  |  |
| 投标报价合计：小写： 万元/年 大写： 每年 |

注：1.“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

2.“分项报价明细表”为多页的，每页均需由法定代表人/单位负责人（委托人）签字或者加盖个人名章签字并盖投标人印章。

3.本项目不允许进口产品投标，若为进口产品投标则视为无效投标。

4. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括但不限于人员工资、保险费、加班费、交通费、应急突击费、设备的设计、材料、制造、包装、运输、安装、配套软件系统的安装、调试、税费、管理费、各种风险等在内的一切费用。

投标人名称：XXXX（单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日期：XXXX

格式2-4

## 四、商务应答表

招标编号：

项目名称：

包     号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标应答 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

注：1.  投标人必须按照招标文件第六章 “商务要求”的全部内容在上表的“招标文件要求”、“投标应答”中按顺序逐条对应填写。

2．投标人必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称：XXXX（单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日期：XXXX

格式2-5

## 五、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人/单位负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

投标人名称：XXXX（单位盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日期: XXXX

格式2-6

## 六、类似项目业绩一览表

招标编号：

项目名称：

包     号：

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 是否通过验收 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：以上业绩仅限于投标人自己实施的业绩，需提供招标文件要求的有关书面证明材料。

投标人名称：XXXX（单位盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日期: XXXX

格式2-7

## 七、技术、服务要求应答表

招标编号：

项目名称：

包     号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标应答 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

## 注： 1. 投标人必须按照招标文件第六章 “服务要求”的全部内容在上表的“招标文件要求”、“投标应答”中按顺序逐条对应填写。

2．投标人必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称：XXXX（单位盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日期: XXXX

格式2-8

## 八、投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

招标编号：

项目名称：

包     号：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：XXXX（单位盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日期: XXXX

格式2-9

## 九、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

格式2-10

十、监狱企业

## 根据财库〔2014〕68号《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理所、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。

## 格式2-11

## 十一、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

- 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。投标人为非残疾人福利性单位的，可不提供此声明。

- 若未提供此表的则不享受残疾人企业价格折扣。

- 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

格式2-12

## 十二、服务方案、项目实施方案

【由投标人填写相关内容】

# 第四章  投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求

本资格条件第1-2包均适用。

一、投标人资格、资质性及其他类似效力要求

（一）资格要求：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

7.根据采购项目提出的特殊条件：

7.1参加本项目政府采购活动的供应商、法定代表人、主要负责人在前三年内不得具有行贿犯罪记录

7.2本项目不接受联合体参加。

（二）其他类似效力要求相关证明材料：

1.法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件。

2.法定代表人/单位负责人授权代理书原件及代理人身份证明材料复印件（注：①法定代表人/单位负责人授权代理书原件需加盖公章；②如投标文件均由投标人法定代表人/单位负责人（委托人）签字或者加盖个人名章的且法定代表人/单位负责人本人参与投标的，则可不提供。）

二、投标产品的资格、资质性及其他具有类似效力的要求

无。

注：1.较大数额罚款按《四川省行政处罚听证程序规定》（四川省人民政府令第317号） “较大数额，是指对非经营活动中公民的违法行为处以罚款或者没收财产2000元以上、法人或者其他组织的违法行为处以罚款或者没收财产2万元以上；对在经营活动中的违法行为处以罚款或者没收财产5万元以上”进行认定。若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，从其规定；超过此数额罚款供应商的响应文件将被拒绝。

2.供应商在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。

3.凡被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且在有效期内的，视为存在不良信用记录，供应商响应文件将被拒绝。（两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录，联合体响应文件将被拒绝）。

# 第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

本资格条件第1-2包均适用。

一、应当提供的投标人资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

（一）资格要求相关证明材料：

1.具有独立承担民事责任的能力的证明材料：（注1：①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”；⑤其它形式的供应商提供具有法律效力的资质证明；⑥供应商属于银行、保险、石油石化、电力、通信、邮政等有行业特殊情况的，可提供分支机构营业执照、税务登记和组织机构代码证或统一社会信用代码的营业执照。以上均提供复印件）（注2：因本项目涉及通信行业，允许通讯行业供应商以分公司（分支机构）形式参与投标，分公司投标须获得具有法人资格的上级公司或总公司授权，总公司为法人的，可以直接授权给市级分公司投标；也接受总公司先授权给省级分公司，然后由省级分公司授权给市级分公司投标；省级公司为法人的可以直接投标，也可授权给市级分公司投标；但均须显示完整授权链条。）

2.具有良好的商业信誉的证明材料。（可提供承诺函原件，格式详见第三章）

3.具有健全的财务会计制度的证明材料。｛注：①可提供2019或2020年度经审计的财务报告复印件，②也可提供2019或2020年度供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表，相应的表签字或盖章应完整），③供应商注册时间至文件递交截止日不足一年的，也可提供在工商备案的公司章程（复印件）｝。

4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。（可提供承诺函原件，格式详见第三章）

5. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料。

供应商提供2021年以来任意3个月依法缴纳税收的证明材料（银行纳税回单或税务局出具的纳税证明或纳税发票）和缴纳社会保障资金的证明材料（银行社保缴纳回单或社保局出具的社保交纳证明）复印件加盖单位鲜章；或提供承诺函，格式详见第三章。

6.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供承诺函，格式详见第三章）

7.法律、行政法规规定的其他条件的证明材料：

提供承诺函，格式详见第三章。

8.供应商单位及其法定代表人、主要负责人在参加本采购项目前三年内无行贿犯罪记录。（提供承诺函，格式详见第三章）

（二）其他类似效力要求相关证明材料：

1.法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件。

2.法定代表人/单位负责人授权代理书原件及代理人身份证明材料复印件（注：①法定代表人/单位负责人授权代理书原件需加盖公章；②如投标文件均由投标人法定代表人/单位负责人（委托人）签字或者加盖个人名章的且法定代表人/单位负责人本人参与投标的，则可不提供。）

二、应当提供的投标产品的资格、资质性及其他具有类似效力的要求的相关证明材料

无。

注：本章要求提供的相关证明材料应当与第四章的规定要求对应，除投标人自愿以外，不能要求投标人提供额外的证明材料。如果要求提供额外的证明材料，投标人有权不予提供，且不影响投标文件的有效性和完整性。

第六章  招标项目技术、服务和商务要求

第一包

- 项目概况：

1、成都市政法三级网2021-2023年主链路租赁；

2、本包采购预算：817万元/年（本包最高限价：817万元/年）；

二、 服务要求：

### 项目内容

按照《四川政法智能化建设五年规划（2020-2024年）》要求，结合我市政法各部门信息化建设的现状，开展成都市政法三级网2021-2023年的租用服务采购，本包采购内容主要包括：政法三级网使用的各类传输链路的租用服务、政法三级网所需的各类设备的租用服务、等级保护评测服务等。采购内容如下：

| 序号 | 服务类型 | 服务内容 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 链路租用服务 | 政法三级网使用的传输链路租用服务 | 一批，3年 |
| 2 | 设备租用服务 | 政法三级网升级所需的各类设备 | 一批，3年 |
| 3 | 等级保护评测服务 | 每年一次等级保护评测服务 | 3次 |

### 链路租用服务要求

成都市政法三级网链路租用服务内容包括成都市政法三级网使用的各类传输线路，含光纤、传输设备等。租用具体服务要求如下：

#### OTN传输链路租用服务

##### ★OTN传输链路租用服务范围

| 序号 | 单位 | 政法网链路(条) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2G链路 | 1G链路 | 500M链路 |  |
| 1 | 公安 | 66 | 12 |  | 1个中心节点，33个分支采用2*2G链路，6个分支采用2*1G链路 |
| 2 | 检察院 |  | 48 | 13 | 1个中心节点，24个分支采用2*1G链路，13个分支采用500M链路 |
| 3 | 法院 |  | 52 | 26 | 1个中心节点，26个分支采用2*1G链路，26个分支采用500M链路 |
| 4 | 司法 |  | 48 |  | 1个中心节点，24个分支采用2*1G链路 |
| 5 | 国安 |  | 48 |  | 1个中心节点，24个分支采用2*1G链路 |
| 6 | 政法委 |  | 56 |  | 1个中心节点，28个分支采用2*1G链路 |
| 7 | 纪委 |  | 60 |  | 1个中心节点，30个分支采用2*1G链路 |
| 8 | 政法单位互联链路 |  | 12 |  | 6个政法单位连接到市公安局，每个单位采用2*1G链路 |
| 小计 | 66 | 336 | 39 |  |

| 序号 | 视频专网 | 10G链路(条) | 1G链路(条) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 万兆点位 | 62 |  | 1个中心节点，31个分支点位，每个点位2条链路 |
| 2 | 千兆点位 |  | 78 | 1个中心节点，39个分支点位，每个点位2条链路 |

##### OTN传输链路租用服务要求

（1）OTN 传输电路基本要求

为成都市政法三级网提供各政法单位中心机房至各政法单位分支节点机房以及政法单位之间互联的点对点物理硬管道模式的专用透传电路，传输电路类型为 OTN。

禁止使用以分组交换或报文交换为内核的传输方式采用共享网络带宽的传输方式，如各类 MPLS VPN 及其它 VPN、EPON、GPON、PTN 等。

（2）OTN 传输电路互联接口要求

10·G及2G链路：与网络设备对接采用1个10G以太网端口，光模块采用万兆单模，发送光功率范围为：-8.2dBm~+0.5dBm，接收光功率为：-14.4dBm~+0.5dBm。

1G链路：与网络设备对接采用1个以太网GE光端口，光模块采用千兆单模，发送光功率范围为：-9.5dBm~-3dBm，接收光功率为：-22dBm~-3dBm。

（3）OTN 传输电路质量要求

成都市政法三级网在全市各级政法部门工作中具有基础支撑作用，成都市政法三级网使用的 OTN 传输电路不但承载着全市各级政法部门数据、语音、图像、视频等各项业务工作，还承载着全市大量政法业务工作指挥和应急通信保障使用的各类高清图像和视频业务应用， OTN 传输电路质量不佳或中断均将直接影响全市政法部门重要和紧急业务工作的开展，因此，对成都市政法三级网使用的OTN 传输电路的质量要求如下：

a、正常运行率：OTN 传输电路的正常运行率要求为 99.99%。

b、误码率：≤10-6

c、传输电路全程时延：≤15ms。

d、抖动和漂移不得影响成都市政法三级网承载的图像、视频业务。

其中，误码特性测试应当在每条 OTN 传输电路开通前使用专门针对 OTN 传输电路的误码仪等工具进行不少于 24 小时的不间断端到端测试并出具测试报告；传输时延、光接口特性等测试在每条 OTN 传输电路开通前使用相关的发生器、分析仪、光功率计、光衰耗器等工具进行测试并出具测试报告。

遇有成都市政法三级网网络质量下降或性能不佳时，或遇有紧急、特殊或重大应急通信保障工作任务前，也应当按照要求提供相同路由和不同路由的传输电路进行相关传输电路各项性能指标的实际测试工作并出具测试报告。

（4）OTN 传输电路可靠性要求

成都市政法三级网使用的OTN 传输电路在保护模式下工作，传输电路保护倒换时间应当≤15ms。

中心节点与分支节点之间的链路为双链路的，两条链路应分别采用不同物理路由，以提高传输网络的可靠性。

传输电路保护倒换时间测试在传输电路开通前进行测试并出具测试报告，通过在各机房用户侧传输设备分别管理关闭端口的方式进行，并以实际测试成都市政法三级网相关业务中断时间和查看传输网管系统上显示的倒换时间的方法共同确定保护倒换时间。

遇有紧急、特殊或重大应急通信保障工作任务前，也应当按照要求进行相关传输电路保护倒换的实际测试工作，以确保紧急、特殊或重大应急通信保障工作任务执行期间传输电路发生故障后能够正常保护倒换。

#### 裸光纤线路租用服务

##### ★裸光纤线路租用服务范围

| 序号 | 链路用途 | 链路类型 | 链路数量（对） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公安应急保障链路、公安网上业务链路、异地容灾机房链路、数据备份链路等预留备用 | 裸光纤 | 14 |
| 2 | 市公安局信息中心机房到市政务中心数据备份中心机房 | 裸光纤 | 2 |
| 小计 | 16 |

##### 裸光纤线路租用服务要求

（1）裸光纤线路基本要求

裸光纤线路为端到端纯光纤物理线路，全程使用光接口，不进行任何光电转换，除光放大设备外不经过任何其它传输设备或网络设备上下业务，仅可进行必要的物理光交接点或ODF架的光路跳接。

裸光纤线路的带宽取决于政法单位间裸光纤线路两端使用的传输设备或网络设备，不受服务商的任何限制。

为确保成都市政法三级网业务应用的需要，在每对裸光纤线路开通前将通过相关传输设备或网络设备、光功率测量设备分别进行相关环路、数据和业务等测试，如发现服务商提供的裸光纤线路不符合要求，服务商应当立即整改直至符合要求。

（2）裸光纤线路质量要求

a、互为备份的通信光缆不能同时中断

b、正常运行率

裸光纤线路的正常运行率要求为99.99%，即除因《中华人民共和国合同法》第117条规定的不可抗力因素以及其它外部不可控因素（需提供有效的证明文件并经用户书面认可）外，单条裸光纤线路平均发生中断的时间不得超过52.6分钟/年。

c、以上所有裸光纤线路的光芯质量应满足网络设备、传输设备、存储设备等设备的端口、模块、型号的要求，并确保各类设备能够正常、稳定、高效的运行。

所有裸光纤线路在开通前应当进行端到端测试并出具测试报告。

遇有成都市政法三级网网络质量下降或性能不佳时，或遇有紧急、特殊或重大应急通信保障工作任务前，也应当按照要求进行相关线路各项性能指标的实际测试工作并出具测试报告。

（3）因紧急、特殊和重大政法工作任务现场指挥和应急通信保障需要临时和应急调度使用的裸光纤线路要求

基于成都市政法部门现场指挥调度和应急通信保障工作的特殊性和重要性，成都市政法三级网将承担各类紧急性、突发性且涉及全局工作的重大现场指挥调度和应急通信保障任务，因此，在成都市政法三级网租用服务期内会存在临时和应急调度使用裸光纤线路的紧急需求，服务商应当根据成都市政法三级网现场指挥调度和应急通信保障工作中紧急性、特殊性和重大性工作需求在规定的时间内提供符合临时和应急调度使用要求的裸光纤线路并提供配套的技术支持保障服务。

#### 其他类型链路租用服务

##### ★其他类型链路租用服务范围

| 序号 | 链路用途 | 报警指挥相关链路 | 专线链路 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 7号信令（条） | 模拟电话（条） | 2M链路 | （条） |  |
| 1 | 110接警电话汇聚 | 8 |  |  |  |  |
| 2 | 备用模拟电话 |  | 16 |  |  |  |
| 3 | 350兆PDT基站2M链路 |  |  | 120 |  | 成都范围内, 同时需为扁平化指挥系统提供1条数字语音中继链路，接入方式PRI。 |
| 4 | 350兆基站2M链路 |  |  | 10 |  | 实际使用3条，预留7条，成都范围内。 |
| 5 | 500M互联网专线链路 |  |  |  | 1 | 配备5个互联网IP。 |
| 6 | 1000M电子政务外网链路 |  |  |  | 1 | 成都市电子政务外网链路。 |
| 7 | 1000M应急保障和公安网上业务预留备用链路 |  |  |  | 10 | 1000M应急保障和公安网上业务预留备用链路。 |
| 小计 | 8 | 16 | 130 | 12 |  |

##### 其他类型链路租用服务要求

（1）链路基本要求

1)、报警指挥相关链路：

要求严格按照技术方案提供链路；传输设备及链路均由供应商建设和提供。

2)、互联网专线链路:

要求互联网专线链路应当直接接入供应商的互联网骨干网络，上下行带宽对称，以保障带宽能够满足工作需求。

（2）链路质量要求

1)、报警指挥相关链路：

正常运行率要求为99.99%，即除因《中华人民共和国合同法》第117条规定的不可抗力因素以及其它外部不可控因素（需提供有效的证明文件并经用户书面认可）外，每节点双链路同时中断时间不得超过52.6分钟/年。

2)、专线链路:

正常运行率要求为99.99%，即除因《中华人民共和国合同法》第117条规定的不可抗力因素以及其它外部不可控因素（需提供有效的证明文件并经用户书面认可）外，每节点双链路同时中断时间不得超过52.6分钟/年。

3)、350兆PDT基站2M链路：

正常运行率整体要求为99.99%，即除因《中华人民共和国合同法》第117条规定的不可抗力因素以及其它外部不可控因素（需提供有效的证明文件并经用户书面认可）外，单条链路发生中断平均时间不得超过52.6分钟/年。

#### 各类传输链路日常维护服务要求

服务商为成都市政法三级网使用的传输链路提供的日常维护服务内容包括但不限于以下：

（1）7X24小时传输电路实时监控服务

采取有效工具、手段和措施为成都市政法三级网使用的传输电路提供每日（包括国家法定节假日）7X24小时不间断的运行状态实时监控服务，确保提前发现和先期消除各类瓶颈和隐患，确保及时响应和快速解决各类事件和故障。

（2）各类故障处理服务

传输线路、电路发生各类故障应当立即发现和立即响应。

a、OTN传输电路故障处理要求

1条传输电路或1台传输设备发生故障应当在10分钟内、1条以上传输电路或1台以上传输设备发生故障应当在5分钟内通知成都市政法三级网网络管理岗位工作人员；1条传输电路或1台传输设备发生故障应当在45分钟内、1条以上传输电路或1台以上传输设备发生故障应当在30分钟内到达受影响的传输电路两端的机房现场，以便快速和准确定位故障原因，迅速和有效解决故障。

在故障处理过程中，一是应当按照1条传输电路或1台传输设备发生故障每10分钟、1条以上传输电路或1台以上传输设备发生故障每5分钟内向以上相关人员通告故障处理和恢复进度；二是尽最大可能减少故障影响范围并防止造成更加严重的后果，因设备原因造成的电路中断恢复时间不得大于1小时，因通信光缆等原因造成的电路中断恢复时间不得大于3小时。

b、裸光纤线路故障处理要求

1对裸光纤线路发生故障应当在60分钟内、2对分布在不同通信光缆的裸光纤线路发生故障应当在30分钟内到达受影响的裸光纤线路两端的相关政法单位机房现场。

在故障处理过程中，一是应当按照1对裸光纤线路发生故障每30分钟、2对分布在不同通信光缆的裸光纤线路发生故障每15分钟内向成都市政法三级网网络管理岗位工作人员以及受影响的相关政法单位工作人员通告故障处理和恢复进度；二是尽最大可能减少故障影响范围并防止造成更加严重的后果，因裸光纤线路连接原因或配套传输设备故障造成的裸光纤线路中断恢复时间不得大于2小时，因通信光缆等原因造成的裸光纤线路中断恢复时间不得大于4小时。

c、其他类型链路故障处理要求

1条传输电路故障应当在2小时内、1条以上传输电路发生故障应当在1小时内通知成都市政法三级网网络管理岗位工作人员以及受影响的政法单位；1条传输电路故障应当在2小时内、1条以上传输电路发生故障应当在1小时内到达用户现场。

在故障处理过程中，一是应当按照1条传输电路故障每30分钟、1条以上传输电路发生故障每15分钟内向以上相关人员通告故障处理和恢复进度；二是尽最大可能减少故障影响范围并防止造成更加严重的后果，因设备原因造成的电路中断恢复时间不得大于2小时，因通信光缆等原因造成的电路中断恢复时间不得大于6小时。

以上各种链路故障处理完成后，应当在3个工作日内提交全面完整的故障处理报告和有效可行的优化改进方案。故障处理报告内容包括但不限于故障发生的根本原因、故障处理全过程、故障解决恢复措施等，优化改进方案内容包括但不限于瓶颈、隐患和故障分析、优化改进目标和预期效果、优化改进依据、预防措施、优化手段、实施方案以及相关建议等。

（3）各类定期预防性专业巡检和不定期运行质量测试服务

根据成都市政法三级网运行服务管理工作需要，提供每月、重大节假日和重大活动保障前传输电路和传输设备定期预防性专业巡检服务，提供工作需要的传输电路和传输设备不定期运行质量测试服务，制定全面详细的巡检和测试方案，执行严格规范的巡检和测试流程，提供科学有效的巡检和测试结论，巡检和测试工作完成后，应当在3个工作日内提交全面完整的专业巡检和测试报告。每年定期预防性专业巡检和测试服务不少于12次。

（4）割接提前72小时通知服务

遇有任何原因需要进行传输电路割接或传输设备升级等工作的均应当至少提前72小时以正式割接通知函方式通知相关部门，割接通知函内容包括但不限于以下：割接时间、割接类型、割接影响范围、割接段保护方式、割接联络人、专职大客户经理和专职工程师、所有人员联系方式以及与本次割接工作相适应的应急方案等。

（5）各类传输电路免费迁移搬迁服务

根据成都市政法单位机房地点变动的实际需求，租用服务期内应当为相关部门提供传输电路免费迁移和传输设备免费搬迁等服务，一是应当积极配合制定迁移搬迁实施方案和应急处理预案，二是应当提供专职工程师在现场配合完成迁移和搬迁工作，三是应当按照本方案关于传输电路租用服务要求在迁移和搬迁之前提前完成新工作地点传输电路敷设和传输设备的部署以及测试等相关工作。迁移和搬迁后电路和设备的租用服务仍然有效。

（6）各类传输资源标签标识服务

为成都市政法三级网使用的传输电路统一制作标签标识，既要确保标签标识的统一、规范和美观，又要确保日常使用维护工作的清楚、准确和易于使用。

（7）重大时刻现场保障服务

根据成都市政法三级网紧急、特殊和重大任务工作需求，提供专职工程师配合在用户指定现场提供相应的传输电路和传输设备保障服务。

（8）传输电路质量测试工具服务

根据成都市政法三级网运行管理和服务保障工作需求，提供传输电路测试工具和专职工程师在机房现场提供相应的传输电路运行质量测试服务。

（9）专职客户经理和专职工程师服务

服务商应当为成都市政法三级网设置1名专职客户经理和1名专职工程师提供技术支持、故障申告、服务请求、商务咨询、现场培训等日常运行支撑服务。

（10）一站式服务

与成都市政法三级网使用的传输电路相关的所有业务受理、故障申告、技术支持等均通过服务商统一受理，由供应商协调相关区市县分公司以及专职客户经理和专职工程师全程跟踪业务、故障、支持等的响应、处理和解决。

### 设备租用服务要求

本次设备租用服务，包含政法三级网和视频专网相关设备。

政法三级网为全市各政法部门相互独立的纵向业务专网。

视频专网为全市各政法部门及政府职能部门提供视频业务的专网。

#### 公安设备租用内容及要求

租用设备为本项目专用，且为全新的设备，租用服务期为3年；服务期内设备使用权归采购单位所有；服务到期后，根据业务需求确定下一周期租用需求。

##### ★公安设备租用服务范围

| 序号 | 设备租用服务子项 | 单位 | 数量 | 设备部署位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公安核心路由器 | 台 | 2 | 市公安局 |
| 2 | 公安接入路由器（万兆） | 台 | 67 | 市公安局 |
| 3 | 公安接入路由器（千兆） | 台 | 12 | 市公安局 |
| 4 | 数据汇聚路由器 | 台 | 2 | 市公安局 |
| 5 | 用户汇聚路由器 | 台 | 2 | 市公安局 |
| 6 | 数据中心核心交换机 | 台 | 4 | 市公安局 |
| 7 | 市局核心交换机 | 台 | 2 | 市公安局 |
| 8 | 机关局域网核心交换机 | 台 | 2 | 市公安局 |
| 9 | 公安网汇聚交换机 | 台 | 6 | 市公安局 |
| 10 | 公安网接入交换机 | 台 | 59 | 市公安局 |
| 11 | 其他网络核心交换机 | 台 | 4 | 市公安局 |
| 12 | 其他网络汇聚交换机 | 台 | 28 | 市公安局 |
| 13 | 其他网络24口接入交换机 | 台 | 262 | 市公安局 |
| 14 | 互联网防火墙 | 台 | 1 | 市公安局 |
| 15 | 上网行为审计 | 台 | 1 | 市公安局 |
| 16 | 终端安全 | 套 | 1 | 市公安局 |

##### 公安设备租用服务技术参数及配置要求

###### 公安核心路由器

性能及技术要求

体系结构：CLOS分布式多级交换架构，采用分布式的硬件转发和无阻塞交换技术；支持独立的交换矩阵、主控（路由引擎）

交换容量≥50Tbps；转发能力≥22000Mpps

主控板槽位数≥2；全宽业务板槽位数≥6

部件冗余：主控板、主控引擎冗余，双引擎主备故障快速切换，切换时间毫秒级，切换时板内转发无丢包。电源冗余，风扇冗余。支持VRRP

端口：支持GE、10G、40G，支持平滑演进100G；设备单槽位性能≥400G

可靠性：支持GR for OSPF/BGP/BGP4+；支持硬件BFD；支持关键部件热插拔；支持热补丁功能，可在线进行补丁升级

数据汇聚能力：支持VXLAN功能，支持EVPN功能

协议支持：支持VLAN；支持链路聚合。支持静态路由、RIPV1/V2、OSPF、 BGP。支持IPv4、IPv6双协议栈；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+；支持IPv6 SRv6；支持IPv4向IPv6的过渡技术，IPv6手工隧道、6to4隧道、IPv6限速转发不丢包、IPv6防攻击等。支持L2TP、IP Sec VPN；支持二层MPLS VPN；支持三层MPLS VPN；支持MPLS TE

安全功能：支持用户分级管理和口令保护。支持基于标准、扩展、VLAN 的ACL报文过滤；支持入方向和出方向的双向ACL策略；支持IP地址、VLAN ID、MAC地址和端口等多种组合绑定。支持OSPF、RIPv2 及BGPv4 报文的明文及MD5密文认证；支持802.1X认证/集中式MAC地址认证。支持单播逆向路由检查(URPF)，杜绝IP源地址欺骗，防范病毒和攻击。支持通过基于ACL的限速（Rate Limit）来控制DDOS攻击。防止ARP攻击，防止MAC表攻击，支持广播抑制，支持组播抑制

IPv6支持：支持完整的IPv6协议，满足后期新一代公安信息网IPv6需求

设备管理：支持SNMPv1、SNMPv2、SNMPv3；RMON；SYSLOG；MIB；SSHv

★提供工信部进网许可证复印件，加盖供应商公章。

数量及配置要求：整机数量：2台，以下为单台配置要求

主控板≥2块；主控内存≥16G；电源≥4个；风扇≥2个；支持交换网板≥2块；

≥72个万兆光口，配置72个万兆单模光模块； ≥72个千兆光口，配置72个千兆单模光模块；

###### 公安接入路由器（万兆）

性能及技术要求

体系结构：非集中式处理架构，每块业务板都支持处理分布式处理能力；

交换容量≥20Tbps；转发能力≥10000Mpps

主控板槽位数≥2；业务板槽位数≥6

部件冗余：主控板、主控引擎冗余，双引擎主备故障快速切换，切换时间毫秒级，切换时板内转发无丢包。电源冗余，风扇冗余。支持VRRP

端口：支持GE、10G、40G，支持平滑演进100G。

可靠性：支持GR for OSPF/BGP/BGP4+；支持硬件BFD；支持关键部件热插拔；支持热补丁功能，可在线进行补丁升级。

协议支持：支持VLAN；支持链路聚合。支持静态路由、RIPV1/V2、OSPF、 BGP。支持IPv4、IPv6双协议栈；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+；支持IPv6 SRv6；支持IPv4向IPv6的过渡技术，IPv6手工隧道、6to4隧道、IPv6限速转发不丢包、IPv6防攻击等。支持L2TP、IP Sec VPN；支持二层MPLS VPN；支持三层MPLS VPN；支持MPLS TE

安全功能：支持用户分级管理和口令保护。支持基于标准、扩展、VLAN 的ACL报文过滤；支持入方向和出方向的双向ACL策略；支持IP地址、VLAN ID、MAC地址和端口等多种组合绑定。支持OSPF、RIPv2 及BGPv4 报文的明文及MD5密文认证；支持802.1X认证/集中式MAC地址认证。支持单播逆向路由检查(URPF)，杜绝IP源地址欺骗，防范病毒和攻击。支持通过基于ACL的限速（Rate Limit）来控制DDOS攻击。防止ARP攻击，防止MAC表攻击，支持广播抑制，支持组播抑制。

IPv6支持：支持完整的IPv6协议，满足后期新一代公安信息网IPv6需求

设备管理：支持SNMPv1、SNMPv2、SNMPv3；RMON；SYSLOG；MIB；SSHv

★提供工信部进网许可证复印件，加盖供应商公章。

数量及配置要求：整机数量：67台，以下为单台配置要求

主控板≥2块；电源≥2个；风扇≥2个；

≥6个万兆光口，配置4个万兆单模光模块，2个万兆多模光模块； ≥8个千兆光口，配置8个千兆单模光模块； ≥8个千兆电口；

###### 公安接入路由器（千兆）

性能及技术要求

业务板槽位≥4

交换容量≥80Gbps

包转发能力≥15Mpps

支持10GE/GE/FE接口

支持3.3ms的BFD检测时间

支持H-QOS调度

支持链路聚合、支持静态路由、RIPV1/V2、OSPF、 BGP

支持IPv4、IPv6双协议栈；支持IPv6 SRv6，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+

IPv6支持：支持完整的IPv6协议，满足后期新一代公安信息网IPv6需求

★提供工信部进网许可证复印件，加盖供应商公章。

数量及配置要求：整机数量：12台，以下为单台配置要求

≥2个电源； 4个千兆口，配置4个千兆单模光模块，5个千兆电口；

###### 数据汇聚路由器

性能及技术要求

体系结构：CLOS分布式多级交换架构，采用分布式的硬件转发和无阻塞交换技术；支持独立的交换矩阵、主控（路由引擎）

交换容量≥20Tbps；转发能力≥22000Mpps

主控板槽位数≥2；全宽业务板槽位数≥6

部件冗余：主控板、主控引擎冗余，双引擎主备故障快速切换，切换时间毫秒级，切换时板内转发无丢包。电源冗余，风扇冗余。支持VRRP

端口：支持GE、10G、40G，支持平滑演进100G；设备单槽位性能≥400G

可靠性：支持GR for OSPF/BGP/BGP4+；支持硬件BFD；支持关键部件热插拔；支持热补丁功能，可在线进行补丁升级；

数据汇聚能力：支持VXLAN功能，支持EVPN功能

协议支持：支持VLAN；支持链路聚合。支持静态路由、RIPV1/V2、OSPF、 BGP。支持IPv4、IPv6双协议栈；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+；支持IPv6 SRv6；支持IPv4向IPv6的过渡技术，IPv6手工隧道、6to4隧道、IPv6限速转发不丢包、IPv6防攻击等。支持L2TP、IP Sec VPN；支持二层MPLS VPN；支持三层MPLS VPN；支持MPLS TE

安全功能：支持用户分级管理和口令保护。支持基于标准、扩展、VLAN 的ACL报文过滤；支持入方向和出方向的双向ACL策略；支持IP地址、VLAN ID、MAC地址和端口等多种组合绑定。支持OSPF、RIPv2 及BGPv4 报文的明文及MD5密文认证；支持802.1X认证/集中式MAC地址认证。支持单播逆向路由检查(URPF)，杜绝IP源地址欺骗，防范病毒和攻击。支持通过基于ACL的限速（Rate Limit）来控制DDOS攻击。防止ARP攻击，防止MAC表攻击，支持广播抑制，支持组播抑制

IPv6支持：支持完整的IPv6协议，满足后期新一代公安信息网IPv6需求

设备管理：支持SNMPv1、SNMPv2、SNMPv3；RMON；SYSLOG；MIB；SSHv

★提供工信部进网许可证复印件，加盖供应商公章。

数量及配置要求：整机数量：2台，以下为单台配置要求

主控板≥2块；主控内存≥16G；电源≥4个；风扇≥2个；

≥10个万兆光口，配置6个万兆多模光模块，4个万兆单模光模块； ≥24个千兆光口，配置12个千兆多模光模块，12个千兆单模光模块；

###### 用户汇聚路由器

性能及技术要求

体系结构：CLOS分布式多级交换架构，采用分布式的硬件转发和无阻塞交换技术；支持独立的交换矩阵、主控（路由引擎）。

交换容量≥20Tbps；转发能力≥22000Mpps

主控板槽位数≥2；全宽业务板槽位数≥6

部件冗余：主控板、主控引擎冗余，双引擎主备故障快速切换，切换时间毫秒级，切换时板内转发无丢包。电源冗余，风扇冗余。支持VRRP

端口：支持GE、10G、40G，支持平滑演进100G。设备单槽位性能≥400G

可靠性：支持GR for OSPF/BGP/BGP4+；支持硬件BFD；支持关键部件热插拔；支持热补丁功能，可在线进行补丁升级；

协议支持：支持VLAN；支持链路聚合。支持静态路由、RIPV1/V2、OSPF、 BGP。支持IPv4、IPv6双协议栈；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+；支持IPv6 SRv6；支持IPv4向IPv6的过渡技术，IPv6手工隧道、6to4隧道、IPv6限速转发不丢包、IPv6防攻击等。支持L2TP、IP Sec VPN；支持二层MPLS VPN；支持三层MPLS VPN；支持MPLS TE

用户接入能力：设备支持安全接入能力，支持PPPoE、L2TP、IPoE、Web等接入安全认证功能，保障网络安全

安全功能：支持用户分级管理和口令保护。支持基于标准、扩展、VLAN 的ACL报文过滤；支持入方向和出方向的双向ACL策略；支持IP地址、VLAN ID、MAC地址和端口等多种组合绑定。支持OSPF、RIPv2 及BGPv4 报文的明文及MD5密文认证；支持802.1X认证/集中式MAC地址认证。支持单播逆向路由检查(URPF)，杜绝IP源地址欺骗，防范病毒和攻击。支持通过基于ACL的限速（Rate Limit）来控制DDOS攻击。防止ARP攻击，防止MAC表攻击，支持广播抑制，支持组播抑制

IPv6支持：支持完整的IPv6协议，满足后期新一代公安信息网IPv6需求

设备管理：支持SNMPv1、SNMPv2、SNMPv3；RMON；SYSLOG；MIB；SSHv

★提供工信部进网许可证复印件，加盖供应商公章。

数量及配置要求：整机数量：2台，以下为单台配置要求

主控板≥2块；；主控内存≥16G；电源≥4个；风扇≥2个；

≥10个万兆光口，配置6个万兆多模光模块，4个万兆单模光模块； ≥24个千兆光口，配置12个千兆多模光模块，12个千兆单模光模块；

###### 数据中心核心交换机

性能及技术要求

体系结构：采用多级多平面正交交换架构，能够配置独立的交换网板，控制引擎和交换网板硬件相互独立；

交换容量≥360Tbps；转发能力≥170000Mpps

主控板槽位数≥2；独立交换网板槽位数≥6；业务板槽位数≥6

端口支持：GE端口、10G端口、40G端口、100G端口，且支持线速转发；

部件冗余：主控板、主控引擎冗余，双引擎主备故障快速切换，切换时间毫秒级，切换时板内转发无丢包。电源冗余，风扇冗余

可靠性：支持GR for OSPF/BGP/BGP4+；支持关键部件热插拔；支持热补丁功能，可在线进行补丁升级

支持OpenFlow：支持OPENFLOW 1.3标准；支持VXLAN：支持VxLAN二层网关；支持VxLAN三层网关

跨数据中心二层互联：支持跨数据中心二层互联，实现数据中心内虚拟机可在不同数据中心间自由迁移

设备安全：支持基于标准、扩展、VLAN 的ACL报文过滤；支持OSPF、RIPv2 及BGPv4 报文的明文及MD5密文认证；支持IP地址、VLAN ID、MAC地址和端口等多种组合绑定；支持广播风暴抑制，支持主备数据备份机制

网络安全：支持CPU保护功能

设备管理：SNMP V1/V2/V3；RMON；Syslog，SSHv2；支持MIB；

★提供工信部进网许可证复印件，加盖供应商公章。

数量及配置要求：整机数量：4台，以下为单台配置要求

主控板≥2块；交换网板≥4块；电源≥3个；风扇框≥2个；

≥18个40G光口，配置18个40G多模模块； ≥48个万兆光口，配置36个万兆多模光模块，12个万兆单模光模块； ≥48个千兆光口，配置36个千兆多模光模块，12个千兆单模光模块； ≥48个千兆电口；

###### 市局核心交换机

性能及技术要求

体系结构：支持多级交换架构，能够配置独立的交换网板与独立的主控板，交换网板与主控板硬件槽位分离

交换容量≥200Tbps；转发能力≥46000Mpps

主控板槽位数≥2；交换网板槽位数≥4；业务板槽位数≥6

端口支持：GE端口、10G端口、40G端口、100G端口，且支持线速转发

部件冗余：主控板、主控引擎冗余，双引擎主备故障快速切换，切换时间毫秒级，切换时板内转发无丢包。电源冗余，风扇冗余

可靠性：支持GR for OSPF/BGP/BGP4+；支持关键部件热插拔；支持热补丁功能，可在线进行补丁升级

支持OpenFlow：支持OPENFLOW 1.3标准； 支持VXLAN：支持VxLAN二层网关；支持VxLAN三层网关

设备安全：支持基于标准、扩展、VLAN 的ACL报文过滤；支持OSPF、RIPv2 及BGPv4 报文的明文及MD5密文认证；支持IP地址、VLAN ID、MAC地址和端口等多种组合绑定；支持广播风暴抑制，支持主备数据备份机制

网络安全：支持CPU保护功能

设备管理：SNMP V1/V2/V3；RMON；Syslog，SSHv2；支持MIB；

★提供工信部进网许可证复印件，加盖供应商公章。

数量及配置要求：整机数量：2台，以下为单台配置要求

主控板≥2块；交换网板≥2块；电源≥4个；

≥6个40G光口，配置6个40G多模光模块； ≥48个万兆光口，配置48个万兆单模光模块； ≥48个千兆光口，配置48个千兆单模光模块； ≥48个千兆电口；

###### 机关局域网核心交换机

性能及技术要求

体系结构：支持多级交换架构，能够配置独立的交换网板与独立的主控板，交换网板与主控板硬件槽位分离

交换容量≥200Tbps；转发能力≥46000Mpps

主控板槽位数≥2；交换网板槽位数≥4；业务板槽位数≥6

端口支持：GE端口、10G端口、40G端口、100G端口，且支持线速转发

部件冗余：主控板、主控引擎冗余，双引擎主备故障快速切换，切换时间毫秒级，切换时板内转发无丢包。电源冗余，风扇冗余

虚拟化：支持多虚一的虚拟化，支持将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备；

可靠性：支持GR for OSPF/BGP/BGP4+；支持关键部件热插拔；支持热补丁功能，可在线进行补丁升级

支持OpenFlow：支持OPENFLOW 1.3标准； 支持VXLAN：支持VxLAN二层网关；支持VxLAN三层网关

设备安全：支持基于标准、扩展、VLAN 的ACL报文过滤；支持OSPF、RIPv2 及BGPv4 报文的明文及MD5密文认证；支持IP地址、VLAN ID、MAC地址和端口等多种组合绑定；支持广播风暴抑制，支持主备数据备份机制

网络安全：支持CPU保护功能

设备管理：SNMP V1/V2/V3；RMON；Syslog，SSHv2；支持MIB；

★提供工信部进网许可证复印件，加盖供应商公章。

数量及配置要求：整机数量：2台，以下为单台配置要求

主控板≥2块；交换网板≥2块；电源≥4个；

≥6个40G光口，配置6个40G多模光模块； ≥48个万兆光口，配置48个万兆单模光模块； ≥48个千兆光口，配置48个千兆单模光模块； ≥48个千兆电口；

局域网配套光缆要求：市局中心机房至机关大院8个楼栋之间分别铺设骨干光缆48芯；每栋汇聚机房至各楼层间分别铺设光缆16芯，光缆要求均为单模,光纤熔接上架。

###### 公安网汇聚交换机

性能及技术要求

体系结构：全线速转发万兆强三层交换机

交换容量≥2.5Tbps；转发能力≥750Mpps

VLAN数≥4096；MAC地址表≥32768

协议支持：支持VLAN；支持链路聚合。支持静态路由、RIPV1/V2、OSPFv1/v2/v3、BGP4，BGP4+ for IPv6；支持VRRP

网络准入能力：支持802.1X认证、Portal认证等认证功能

防攻击：防止ARP攻击，防止MAC表攻击，支持广播抑制，支持组播抑制

设备管理：SNMP V1/V2/V3；RMON；Syslog，SSHv2；支持MIB；

数量及单台配置要求： 配置1，整机数量：1台，单台配置：1/10G SFP+端口≥48个；万兆单模光模块≥32个；配置双电源； 配置2：整机数量：5台，单台配置：1/10G SFP+端口≥24个；万兆单模光模块≥16个；配置双电源；

###### 公安网接入交换机

性能及技术要求

体系结构：全线速转发千兆交换机

交换容量≥330Gbps；转发能力≥165Mpps

VLAN数≥4096；MAC地址表≥16K

协议支持：支持VLAN；支持链路聚合。支持静态路由、RIPV1/V2

准入能力：支持802.1X认证、Portal认证等认证功能

防攻击：防止ARP攻击，防止MAC表攻击，支持广播抑制，支持组播抑制

设备管理：SNMP V1/V2/V3；RMON；Syslog，SSHv2；支持MIB；

数量及单台配置要求：59台,单台配置：千兆以太网电端口≥48个，1/10G SFP+端口≥4个；万兆单模光模块≥2个；

###### 其它网络核心交换机

性能及技术要求

交换容量≥85Tbps；转发能力≥25000Mpps

主控板槽位数≥2；业务板槽位数≥4

端口支持：GE端口、10G端口、40G端口、100G端口，且支持线速转发

部件冗余：主控引擎冗余，双引擎主备故障快速切换，切换时间毫秒级，切换时板内转发无丢包。电源冗余，风扇冗余

可靠性：支持GR for OSPF/BGP/BGP4+；支持关键部件热插拔；支持热补丁功能，可在线进行补丁升级

设备安全：支持基于标准、扩展、VLAN 的ACL报文过滤；支持OSPF、RIPv2 及BGPv4 报文的明文及MD5密文认证；支持IP地址、VLAN ID、MAC地址和端口等多种组合绑定；支持广播风暴抑制，支持主备数据备份机制

网络安全：支持CPU保护功能、ARP保护功能；

设备管理：SNMP V1/V2/V3；RMON；Syslog，SSHv2；支持网管；支持MIB；

数量及配置要求：整机数量：4台，以下为单台配置要求

主控板≥2块；电源≥2个；

≥48个千兆电； ≥16个千兆光口；千兆单模光模块≥16个； ≥16个万兆光口；万兆单模光模块≥16个；

###### 其它网络汇聚交换机

性能及技术要求

体系结构：全线速转发千兆强三层交换机

交换容量≥590Gbps；转发能力≥220Mpps

VLAN数≥4096；MAC地址表≥64K

协议支持：支持VLAN；支持链路聚合。支持静态路由、RIPV1/V2、OSPFv1/v2/v3、BGP4，BGP4+ for IPv6；支持VRRP

准入能力：支持802.1X认证、Portal认证等认证功能

防攻击：防止ARP攻击，防止MAC表攻击，支持广播抑制，支持组播抑制

设备管理：SNMP V1/V2/V3；RMON；Syslog，SSHv2；支持网管；支持MIB；

数量及单台配置要求： 整机数量：28台，单台配置：千兆光口≥20个，万兆光口≥4个；配置双电源；千兆单模光模块≥20个；万兆单模光模块≥2个；

###### 其他网络24口接入交换机

性能及技术要求

体系结构：全线速转发千兆交换机

交换容量≥330Gbps；转发能力≥125Mpps

VLAN数≥4096；MAC地址表≥16K

协议支持：支持VLAN；支持链路聚合。支持静态路由、RIPV1/V2

准入能力：支持802.1X认证、Portal认证等认证功能

防攻击：防止ARP攻击，防止MAC表攻击，支持广播抑制，支持组播抑制

设备管理：SNMP V1/V2/V3；RMON；Syslog，SSHv2；支持MIB；

数量及单台配置要求：整机数量：262台；单台配置：千兆以太网电端口≥24个，SFP端口≥4个；千兆单模光模块≥2个；

###### 互联网防火墙

| 设备名称 | 用途 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 防火墙 | 性能： 下一代防火墙吞吐量≥9Gbps，开启IPS（入侵防御）、防病毒、LB （负载均衡）、NAT 功能： 支持负载均衡，支持多供应商出口自动选路。支持IPS、防病毒、防DDoS攻击等应用层安全功能。支持IPv6下的安全防护功能。 配置： 千兆电口≥2个，千兆Combo口≥8个，10G光口≥2个，交流双电源，SSL VPN并发用户≥100个，防病毒库、IPS、URL升级（3年授权） 其他：★具备公安部颁发的销售许可证、具备信息安全产品认证证书，提供证书复印件加盖供应商公章。 | 1 | 台 |

###### 上网行为审计

| 设备名称 | 用途 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上网行为审计 | 性能: 网络吞吐能力≥10G；支持互联网出口带宽（功能全开）≥1G；支持行为审计用户数≥3000；支持并发认证用户数≥3000； 用户认证功能： 具备本地web认证、微信认证、免认证、单点登录、portal认证、访客二维码认证、混合认证等多种认证方式 配置： 千兆电口≥4个，千兆光口8个，10G光口≥2个，内置硬盘容量≥1T；交流双电源；3年行为管理授权； 具备3000个用户以上的认证管理功能，并配备相应的软硬件支撑，存储6个月以上日志，并配备相应的软硬件支撑。 其他：★具备公安部颁发的销售许可证、具备信息安全产品认证证书，提供证书复印件加盖供应商公章。 | 1 | 台 |

###### 终端安全

一、网络准入管理系统

公安信息网终端设备是信息化应用的重要组成部分，随着公安信息化应用的不断发展，计算机终端入网问题也逐渐开始显现。未授权终端随意进入公安网，终端的入网行为缺乏规范化，IP地址管理困难。“一机两用”系统、防病毒软件等作为维护公安网终端安全的重要组成，但在技术层面缺乏手段推动安装注册，导致终端层面不能有效防止内部数据泄密，未能最大限度保护公安信息系统。公安信息网新入网终端缺乏安全入网流程管理，经常因安全问题导致业务受阻，难以保证办公效率和办公质量。通过部署终端网络准入管理系统，对未经授权的终端或不符合入网要求的终端进行隔离、阻断，保障公安信息网的正常运行。应满足以下功能：

采用802.1X、IP/MAC绑定、Portal认证等技术，在网络接入层设备上（交换机）对接入设备进行最小权限控制，实现接入设备身份识别、安全防护和入网追溯，杜绝非法入侵，保障设备入网的安全。

具体要求如下：

1、感知识别能力：能够主动感知入网设备，并进行精准识别，识别信息包括：设备的IP、MAC、接入位置、设备类型、操作系统、厂商信息，在线状态、合规状态等；能够按区域位置识别：能够主动发现指定区域内的所有在线终端及网络设备；能够按IP地址段识别：主动识别指定IP地址段内的所有在线终端设备及网络设备；能够自定义识别规则：包括协议特征深度定义、扫描场景定义，和端口深度定义；接入交换机端口有设备接入，能够立即发现，并进行精准识别，识别信息包括：设备的IP、MAC、所属区域、设备类型、操作系统、厂商信息，在线状态、合规状态等；设备核查、处置能力：将接入网络中的网络设备、终端信息，与资产库进行比对核查，自动发现并识别私接仿冒等非法设备；能够对在线状态、合规状态、设备类型、厂商、操作系统、MAC地址等信息发生变化的设备，进行实时告警，告警方式包括：系统告警、短信、邮件等；

2、认证授权能力：提供远程认证授权服务。可基于认证基准数据源对接入设备身份标识进行校验，按照设定的认证规则对其它认证条件进行校验，根据校验结果，授权网络设备允许/拒绝设备访问受控网络资源。认证规则需包含设备部门/角色、接入位置、IP/MAC绑定关系、认证协议类型（如802.1x/Portal/MAC认证/SSL VPN/IPoE/PPPoE）。授权能力包括VLAN、ACL、带宽、OoS（User Profile）、用户组等。认证校验可支持账号密码、动态密码、账号密码+动态密码、PKI证书、人脸识别等多种方式；准提供国密标准动态令牌服务。可限定设备入网后单次最大在线时长；可限定设备入网后单日累计接入时长限制。可限定单账号最大绑定终端数，可限定单账号最大在线终端数；

3、 入网合规检查：支持检查入网设备的安全状态；

4、 第三方认证源联动：支持多种认证源的认证方式，适应用户不同网络环境，支持与第三方系统联动，实现设备身份认证；

5、 认证绑定管理：支持用户、终端、交换机、VLAN、交换机端口等多种条件的绑定认证；

6、资产识别：支持自动发现和识别网内联网设备，对网内设备进行资产分类及管理；设备资产信息包括：设备类型、责任人、部门、设备IP地址、设备MAC地址、设备位置等属性；

7、 设备例外管理：支持设备白名单及特殊通讯端口管理机制；

8、 统一监管：支持级联统一管理模式，须与省厅网络准入管理系统联动。

9、分级管理：支持不同部门或者不同用户分配不同的管理或者访问控制权限；

10、后台管理：提供查询、统计等管理功能。

11、升级服务：必须按照公安部、省厅的标准进行升级。必须满足新一代公安信息网相关标准。

二、杀毒软件系统

本次项目的建设范围为我局公安信息网的28000台终端设备。全面覆盖我局公安信息网办公用终端、业务终端以及数据存储终端，保障我局公安信息网日常办公与业务应用安全。

系统功能需求描述

此次功能需求分为终端功能需求、系统管理需求、服务需求等内容，其需求描述如下：

（一）系统管理功能需求

1、统一部署。采用B/S架构，在市局信息中心统一部署，为全局公安信息网终端及服务器提供病毒防范及查杀功能；能统一制定下发病毒防范、漏洞修复、查询统计等策略,还具备设备分组管理、策略制定下发、全网健康状况监测功能，控制中心操作系统支持Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016的64位版本（简体中文版）；支持CentOS 7/Redhat 7等Linux系统；

2、分级管理。系统需具有分级管理功能，一级管理员能够管理全局范围的所有终端及服务器，能够制定统一的策略；二级及以下管理员只能管理本区域范围内（指定ip地址范围）的终端及服务器，制定的策略只能在本区域内执行；

3、策略同步。当局域网内有多个控制中心时，总控制台可以将策略选择性的同步至下级控制中心，无须到每个下级控制台配置策略即可实现所有终端的策略管理；

4、查询统计。各级管理员可以查询统计管辖范围内的计算机终端及服务器杀毒软件安装、漏洞修复、病毒感染等情况；

5、病毒预警。监测病毒传播等安全事件时，采用短信、邮件等多种方式告知本级及上级管理员，邮件触发条件至少包括：一定时间内的病毒数量阈值、一定时间内的未知文件数量阈值、重点关注的终端发现病毒、病毒库超期等；

6、病毒库更新。支持服务器端病毒库的定时更新和手动更新两种升级模式。支持客户端升级时对网络带宽的保护，可以设定服务器端最大升级带宽；

7、状态展示。展示全网终端健康状态、报警信息；可方便的查看不健康、亚健康终端列表；展示全网终端木马库日期比例，可方便的查看全网终端木马库的情况；展示全网终端病毒库日期比例，可方便的查看全网终端病毒库的情况；

8、报表定制：提供可定制化的高级报表功能，可以按照用户的需求定制各种报表，或者按照策略按周、月、季、年度生成所需报表。支持上级系统中心控制台可查看本级、下级的病毒日志详情、统计、走势、排名；可查看本级、下级的终端日志详情、统计、走势、排名；可查看本级、下级的终端漏洞详情、分布统计。支持报表多条件组合筛选，如：行为、结果、状态等多条件检索。支持跨时间段、组织范围进行查看病毒日志；

9、私有云平台。由于我局公安信息网属于隔离网络环境，无法连通互联网，为了解决病毒查杀效率，减轻终端查杀调用本地大型病毒库消耗过多资源的问题，需要在公安信息网部署私有云平台解决方案，把公安信息网终端云查路径指向私有云平台，直接调用私有云病毒特征库执行查杀，提升杀毒效率；

10、上报文件。支持通过数字签名或者文件名的方式分别显示文件，方便管理员管理全网终端上报的文件。上报文件至少包括:文件名称、发现时间、鉴定结果、文件大小、数字签名和文件所属源计算机等信息；

11、资产管理。支持正版软件的正版序列号的读取功能，确保软件正版化。

12、通报服务。及时将最新最严重的网络安全问题、病毒爆发预警、重大病毒通告、病毒感染情况等安全问题及时通报；

13、支持离线升级：提供离线升级工具，用于从互联网下载更新；

14、备份。支持控制中心数据恢复与备份。

15、设备联动。支持与NGFW、上网行为管理等安全产品联动，达到网关边界联动防御效果。

（二）终端杀毒功能需求

1、多平台支持。支持Windows XP/VISTA/WIN7/WIN8/WIN10、安卓操作系统等终端操作系统，支持WIN2003/WIN2008/WIN2012、Linux等多种服务器操作系统，支持中标麒麟/银河麒麟/普华/深度/红旗等国产操作系统，支持云桌面产品。支持SUSE Linux/Red Hat Linux/CentOS/Ubuntu

2、终端病毒与恶意代码防范。杀毒软件客户端应包含技术先进的网络版防病毒功能，支持对蠕虫病毒、恶意软件、广告软件、勒索软件、引导区病毒、BIOS病毒等病毒的查杀，具有人工智能引擎、云查杀引擎、主动防御技术、应用级沙箱技术、针对可执行文件的引擎、针对非可执行文件的引擎等多引擎的协同工作能力；

3、杀毒软件客户端的安装与强制运行。公安信息网计算机终端已经安装同类杀毒软件客户端的，通过策略统一自动升级，不需要再次手动安装，服务器则手动升级，不允许自动升级；杀毒软件客户端一旦安装之后，便强制运行，不允许终止进程的运行，并且默认情况下不允许卸载，既不能手工卸载，也不允许第三方工具进行删除，如必须卸载，必须由管理员提供卸载密码；

4、与现有的终端安全系统联动。按照公安部、省厅关于公安信息网管理要求，我局公安信息网计算机终端安装了“一机两用”等终端安全管理软件，杀毒软件系统应与现有的终端安全管理软件联动，杀毒软件终端须被“一机两用”终端识别；

5、与其他安全产品联动。支持与旁路威胁检测系统设备、NGFW、上网行为管理等安全产品联动，达到联动防御效果；

6、终端系统资源占用低。网络版杀毒软件的客户端程序在监控状态占用系统资源CPU不高于10%，内存占用不超过30MB；

7、样本黑白名单管理。为了避免内网出现误杀、漏杀文件，要求具备自定义文件黑白名单功能，支持手工导入MD5+SHA1的黑白名单方式，支持txt批量导入方式。同时，可支持对windows/Linux/国产操作系统终端的文件黑白名单和信任区在服务端统一管理。

8、客户端漏洞定期扫描。管理员可以根据网络情况设置客户端漏洞扫描策略，可以设定每天、每周以及每次开机对网络内的计算机进行漏洞扫描。可以设定只扫描而不自动修复漏洞补丁。还具备与安全控制中心通信功能，提供控制中心管理所需的相关数据信息；执行最终的木马病毒查杀等安全操作。支持正版软件的正版序列号的读取功能，确保软件正版化；

9、多重防护。支持浏览器防护，对篡改浏览器设置的恶意行为进行有效防御，并可以锁定默认浏览器设置；支持文件解压缩病毒查杀，支持对zip、rar、7z等多种格式的压缩文件查杀能力，可对压缩包层级设置以节省终端计算资源；

10、资产管理：按终端维度展示终端的硬件、软件、操作系统、网络、进程等信息；支持硬盘序列号收集、支持SN号收集；支持温度检测以折线图形式实时展示CPU、主板、显卡、硬盘的温度变化；支持正版软件的正版序列号的读取功能，确保软件正版化。支持ldap联动，终端实名认证后自动同步资产信息。

11、智能查杀。在计算机终端已经感染无法接入网络的情况下，终端将无法连接服务器进行正常的病毒库升级，杀毒软件终端应采用智能查杀的方案，保证在终端无法升级病毒特征库的情况下，仍然可以对新型病毒、新型威胁进行有效防御。具备内存实时监控查毒功能，能够自动隔离感染而暂时无法修复的文件。对敲诈者病毒提供防护机制，同时可提供相关解密工具；

12、U盘查杀：提供U盘等移动设备接入电脑自动检测功能，全面拦截和清除在移动设备接入系统可能带来的病毒木马；

13、升级：客户端可以通过系统中心自动升级。

（三）私有云查杀功能需求

由于我局公安信息网属于隔离网络环境，无法连通互联网，为了解决病毒查杀效率，减轻终端查杀调用本地大型病毒库消耗过多资源的问题，需要在公安信息网部署私有云平台解决方案，把公安信息网终端云查路径指向私有云平台，直接调用私有云病毒特征库执行查杀，提升杀毒效率。私有云预置至少8亿黑名单及2亿白名单，终端威胁统一到控制中心查询黑白并进行查杀。

（四）终端威胁评估功能需求

为保证在我局公安信息网内部病毒应急及检测过程中，能够配备专业的技术工具，需要配备专业的终端威胁评估工具，其功能要求如下：

1、基础功能。工具能够针对失陷主机、服务器进行更深度的检查分析，发现失陷主机感染病毒样本详情，提供相关日志和病毒样本抓取。支持USB3.0接口，可以快速进行终端安全检测。

2、检测能力。工具内置恶意样本存储隔离区，可存储近10000左右的恶意样本。内置恶意样本存储隔离区，可存储近10000左右的恶意样本。

3、APT样本分析。内置恶意样本存储隔离区，可存储近10000左右的恶意样本。

4、平台兼容性。支持windowsXP、windows7、windows8、windows10、windows2003、windows2008等多平台的恶意样本检测。

5、日志报表。支持windowsXP、windows7、windows8、windows10、windows2003、windows2008等多平台的恶意样本检测。

（五）安全服务需求

1、安全通告服务。根据自身的采集途径病毒监测系统，通过网页、电话、电子邮件、上门服务等多种方式，及时将最新最严重的网络安全问题、病毒爆发预警、重大病毒通告等安全问题及时通告，并协助我局开展预防工作；

2、紧急响应服务。提供应急预案，在突发性的病毒攻击事件时提供应急响应服务。应急响应服务时间应该按照事件危害程度与破坏面，划分特别重大病毒攻击事件（1小时内启动远程技术支持，2小时内安排专业技术人员到达现场）、重大病毒攻击事件（2小时内安排专业技术人员进行远程支持，4小时内安排专业技术人员到达现场）、一般病毒攻击事件（4小时内安排远程技术支持，依据事情严重性判断是否进行现场支持）。每次应急响应服务均需输出详尽的《病毒事件应急响应报告》。

3、现场支持服务。当工作环境受到病毒的影响,同时问题没有办法用远程的方式得到有效的处理,或是我局需要有人到现场协助处理,工程师在约定时间到用户现场，进行问题处理，并提供相应解决方案或建议。

4、安全咨询服务。提供7*24小时的安全咨询服务，对产品在使用过程中遇到的问题提供咨询并提出最终处理方案。

5、定期巡检服务。定期对我局的杀毒软件系统及网络安全状况进行巡检，及早发现潜在的问题。以利于更好的应对突发事件。对整个系统的运行进行定期评估，向我局提出针对当前的运行状态所需要采取的相应对策。（巡检频率为1月/次，输出《系统运行巡检报告》）

三、主动安全监测平台

主动安全监测平台对公安网安全防护措施的落实情况进行不间断监测分析，主动监测违规边界通道及网络违规行为，及时发现突破安全防御机制的网络攻击、病毒传播、异常访问等高危安全事件，同时，通过技术手段实现网内安全事件的威胁分析和自动化取证，定位和采集安全事件涉事资产信息，并对其进行威胁行为画像及网络原始流量数据证据提取。

1、具备数据采集模块：网络末梢传感器支持≥800个，静态JS传感器支持≥10个，流量采集口≥2千兆口或2万兆口，数据处理性能≥120万并发会话，存储：16TB（Raid 5）；具备分析模块：存储≥32TB（Raid 5），数据周期不小于180天。

2、支持对违规外联连接互联网的节点进行监测，提供的数据包括两网互联设备的内网IP、出口IP、MAC地址等信息。

3、具备违规边界通道监测功能，对违规的搭建网闸设备、WIFI路由设备、交换机串线、多网卡跨网、DHCP服务、网络代理服务、可解析互联网域名的DNS 服务等违规网络边界通道行为进行监控。

4、支持对入侵攻击行为进行分析进行监测，包括：定向探测、恶意扫描、端口试探、敏感端口扫描、失败连接等。

5、支持监测病毒传播行为，分析和提取病毒传播特征（“WannaCry”和“FTP掘金僵尸网络”病毒），包括但不限于：病毒源、传播目标、端口、上传和下载等取证信息。

6、支持异常访问分析，定位网络中对重要或敏感业务、应用、数据、资产的异常连接访问行为。

7、支持违规行为分析，依据管理要求监测违规入网设备、违规游戏主机、违规站点搭建、违规通讯服务以及违规数据传输等行为。

8、支持风险隐患分析，主动监测网内存在的高危端口/服务、不受控站点、匿名FTP服务等安全风险隐患。

9、支持对安全事件自动化取证，定位涉事资产和对威胁行为进行行为画像，提取网络原始流量、明细会话记录及行为数据等数据证据。

10、提供威胁视图展现功能，包括支持自动地动态生成全市IP拓扑图，支持IP自动关联关系拓扑，并显示存在的告警和威胁范围。

四、集中认证系统

四川省公安厅根据《公安机关信息化国产密码应用规划（2016-2020年）（公办〔2015〕245号）及《全国公安身份认证与访问控制管理系统国产密码算法替换建设任务书》公科信〔2017〕51号要求，已完成省厅PKI/PMI系统的国产密码算法升级替换，下发了《关于启用四川公安信息网新PKI/PMI身份认证与访问控制系统的通知》，于2020年10月正式上线，实现了基于国密算法的PKI/PMI系统的安全对接和应用。

成都市公安局PKI/PMI系统位于公安PKI/PMI体系架构第三层，通过对本地集中认证系统进行国密算法升级替换，实现与省厅基于国产密码算法的PKI/PMI系统对接，以统一的标准、规范和制度，构建以国密算法为基础的统一体系，为市局公安信息系统提供基础安全支撑。

| 序号 | 类型 | 产品名称 | 规格参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软硬结合 | 终端网络准入控制系统 | 1、采用准入客户端+准入设备+准入服务器技术架构，不得采用网关型准入控制技术、策略路由准入控制技术和旁路干扰准入控制技术。 2、满足公安信息网网络管理和安全管理要求，具备灵活性、开放性和可扩展性，可持续优化升级，满足公安部和省厅有关新一代公安信息网网络准入管理工作要求。 3、支持802.1x、Portal、MAC认证、L2TP IPSec VPN、SSL VPN等多种网络环境的身份认证，支持基于端口的802.1x和基于MAC地址的802.1x，可管理HUB或非智能交换机下的多个用户。 4、能够主动感知入网设备，并进行精准识别，识别信息包括：设备的IP、MAC、接入位置、设备类型、操作系统、厂商信息，在线状态、合规状态等；能够按区域位置识别：能够主动发现指定区域内的所有在线终端及网络设备；能够按IP地址段识别：主动识别指定IP地址段内的所有在线终端设备及网络设备；能够自定义识别规则：包括协议特征深度定义、扫描场景定义，和端口深度定义；接入交换机端口有设备接入，能够立即发现，并进行精准识别，识别信息包括：设备的IP、MAC、所属区域、设备类型、操作系统、厂商信息，在线状态、合规状态等；设备核查、处置能力：将接入网络中的网络设备、终端信息，与资产库进行比对核查，自动发现并识别私接仿冒等非法设备；能够对在线状态、合规状态、设备类型、厂商、操作系统、MAC地址等信息发生变化的设备，进行实时告警，告警方式包括：系统告警、短信、邮件等； 5、认证授权能力：提供远程认证授权服务。可基于认证基准数据源对接入设备身份标识进行校验，按照设定的认证规则对其它认证条件进行校验，根据校验结果，授权网络设备允许/拒绝设备访问受控网络资源。认证校验可支持账号密码、动态密码、账号密码+动态密码、PKI证书、人脸识别等多种方式；准提供国密标准动态令牌服务。可限定设备入网后单次最大在线时长；可限定设备入网后单日累计接入时长限制。可限定单账号最大绑定终端数，可限定单账号最大在线终端数； 6、接入认证：支持对接入网络的设备进行认证和审核，并分配相应的网络访问控制权限。 7、成都市公安局网络准入管理需求：支持数字证书+人脸认证实现网络准入，满足成都市公安局用网管理需求。 8、支持成都交管局网络准入管理需求：支持数字证书+微信微消息认证方式实现网络准入，满足成都交管局用网管理需求。 9、认证绑定管理：支持用户、终端、交换机、VLAN、交换机端口等多种条件的绑定认证； 10、支持与省公安厅“新一代公安信息网网络准入管理系统”联动功能。 11、配置5000点网络准入客户端授权、5000点终端主动识别功能授权，单套软件支持扩展到≥50000客户端。 12、提供配套的服务器2台（CPU配置：≥2颗，2.0Ghz、12核；内存配置：≥128GB；硬盘配置：≥2×1.2T，转速≥10K SAS热插拔硬盘；以太网连接：≥4个千兆电口，≥1个万兆光口；电源配置：热插拔1+1冗余电源），为保障高可靠性，应配置双机热备及逃生功能。 | 1 |
| 2 | 硬件 | 入侵防御系统 | 硬件配置： 标准机架式，2个万兆电口，4个扩展卡槽，内置双交流电源。 网络处理能力IPS吞吐10G，并发连接数180万，新建7万。 并发连接≥400万； 4个千兆电口，2个扩展插槽； 2口10G SFP+ 板卡+光模块。 主要功能： 1、支持透明、路由、混合三种工作模式； 2、支持基于状态检测的动态包过滤技术； 3、支持基于策略的HTTP、FTP、TELNET、SMTP、POP3等透明代理和深度过滤； 4、支持双向NAT、动态地址转换和静态地址转换，并支持多对一、一对多和一对一等多种方式的地址转换； 5、基于源/目的IP地址、MAC地址、域名、端口或协议、服务、网口、时间、用户的访问控制，并支持自定义； 6、支持本地和远程特征库升级； 7、支持主动防御功能，对服务器、主机进行后门、服务探测、文件共享、系统补丁、IE漏洞等主动式扫描； 8内置IPS特征库，特征库数量不少于2000条，支持检测库8000+。 9支持攻击源地图实时展示 10支持IPv4抗应用型DOS攻击检测;支持抗流量型攻击检测 11抗常见DOS攻击检测，jolt2、land_base、ping_of_death syn flag、 tear_drop 、winnuke 、smurf、 ip spoof等。 12所有功能提供Restful API，可通过token便携调用 13预定义多种文件类型，支持常见的压缩格式文件扫描 14支持针对黑客对攻击兴趣点的历史攻击行为和事件的专业分析，回溯该攻击点的历史攻击趋势图 支持指纹识别、U-key认证、TACAS/radius/ldap认证" 15、支持事件日志根据原IP、目的IP，源目的IP组合进行事件合并。（提供产品截图或官方技术说明文档，加盖供应商公章） 16、具有中华人民共和国国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》，提供证书复印件加盖供应商公章; ★17、具备公安部颁发的销售许可证、具备信息安全产品认证证书，提供证书复印件加盖供应商公章。 | 1 |
| 3 | 软件 | 边界“一机两用” | 1、系统要求支持设备资产信息变化报警，报警未注册设备、注册程序卸载行为，实时检测硬件设备变化情况（如设备硬件变化、网络地址更改、USB 设备接入等），对软件变化情况审计告警；管理员能够对报警的资产变化进行告警确认 2、支持监控已注册的设备网络连接行为，如改变网络地址接入其它网络，根据接入网络环境因素判定其是否非法接入其它网络。客户端非法外联支持详细记录非法上网计算机的名称、单位、上网方式,可以在报警平台和报警查询中获知信息，并且可以对客户端进行提示信息，自动关机，断网等处理。 3、支持检测终端应用程序、进程的运行状态。可以限制接入网络的用户必须安装、运行或禁止安装、运行其中某些软件；必须运行或禁止运行其中某些进程。 4、在安装客户端程序支持填写当前计算机使用人的个人相关信息，如使用人、单位、部门、联系电话、邮件、所在地、计算机类型等，进行实名化的管理便于快速定位，无论是违规，还是网络安全事件发生时都可以快速定位到事件源 5、支持是否允许使用代理服务器上网的控制。 6、终端IT资产管理，统一安全策略，非法外联监控，终端桌面安全管理及审计，补丁检测审计与补丁分发，并与现有公安网 “一机两用”监控系统实现日志上报无缝对接集中管理 | 1 |
| 4 | 软件 | 杀毒软件管理系统 | 1、统一部署。采用B/S架构，在市局信息中心统一部署，为全局公安信息网终端及服务器提供病毒防范及查杀功能；能统一制定下发病毒防范、漏洞修复、查询统计等策略,还具备设备分组管理、策略制定下发、全网健康状况监测功能，控制中心操作系统支持Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016的64位版本（简体中文版）； 2、支持CentOS 7/Redhat 7等Linux系统（要求Docker版本务必大于1.8.2）；（提供截图证明，加盖供应商公章） 3、分级管理。系统需具有B/S架构的分级管理功能，一级管理员能够管理全局范围的所有终端及服务器，能够制定统一的策略；二级及以下管理员只能管理本区域范围内（指定ip地址范围）的终端及服务器，制定的策略只能在本区域内执行。同时管理中心具备设备分组管理、策略制定下发、全网健康状况监测、统一杀毒、统一漏洞修复、网络流量管理、终端软件管理、硬件资产管理以及各种报表和查询等功能； 4、策略同步。当局域网内有多个控制中心时，总控制台可以将策略选择性的同步至下级控制中心，无须到每个下级控制台配置策略即可实现所有终端的策略管理； 5、查询统计。各级管理员可以查询统计管辖范围内的计算机终端及服务器杀毒软件安装、漏洞修复、病毒感染等情况； 6、病毒预警。监测病毒传播等安全事件时，采用短信、邮件等多种方式告知本级及上级管理员，邮件触发条件至少包括：一定时间内的病毒数量阈值、一定时间内的未知文件数量阈值、重点关注的终端发现病毒、病毒库超期等； 7、病毒库更新。支持服务器端病毒库的定时更新和手动更新两种升级模式。支持客户端升级时对网络带宽的保护，可以设定服务器端最大升级带宽； 8、状态展示。展示全网终端健康状态、报警信息；可方便的查看不健康、亚健康终端列表；展示全网终端木马库日期比例，可方便的查看全网终端木马库的情况；展示全网终端病毒库日期比例，可方便的查看全网终端病毒库的情况； 9、报表定制：提供可定制化的高级报表功能，可以按照用户的需求定制各种报表，或者按照策略按周、月、季、年度生成所需报表。支持上级系统中心控制台可查看本级、下级的病毒日志详情、统计、走势、排名； 可查看本级、下级的终端日志详情、统计、走势、排名；可查看本级、下级的终端漏洞详情、分布统计。支持报表多条件组合筛选，如：行为、结果、状态等多条件检索。支持跨时间段、组织范围进行查看病毒日志； 10、私有云平台。由于我局公安信息网属于隔离网络环境，无法连通互联网，为了解决病毒查杀效率，减轻终端查杀调用本地大型病毒库消耗过多资源的问题，需要在公安信息网部署私有云平台解决方案，把公安信息网终端云查路径指向私有云平台，直接调用私有云病毒特征库执行查杀，提升杀毒效率； 11、上报文件。支持通过数字签名或者文件名的方式分别显示文件，方便管理员管理全网终端上报的文件。上报文件至少包括:文件名称、发现时间、鉴定结果、文件大小、数字签名和文件所属源计算机等信息； ▲12、资产管理。支持正版软件的正版序列号的读取功能，确保软件正版化。（提供产品界面截图，加盖供应商公章） 13、通报服务。及时将最新最严重的网络安全问题、病毒爆发预警、重大病毒通告、病毒感染情况等安全问题及时通报； 14、支持离线升级：提供离线升级工具，用于从互联网下载更新； ▲15、支持控制中心防暴力破解，采用手机APP动态令牌方式进行二次认证，针对控制中心高危操作支持动态口令验证，要求令牌APP自主研发；（提供产品界面和手机动态令牌APP截图加盖供应商公章） 16、备份。支持控制中心数据恢复与备份。 17、设备联动。支持与NGFW、上网行为管理安全产品联动，达到网关边界联动防御效果（提供产品界面截图，加盖供应商公章） ★18、提供公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》内网主机监测（一级）资质证书，提供证书复印件加盖供应商公章。 | 1套 |
|  |  | 杀毒软件PC端 | ▲1、多平台支持。支持WindowsXP/VISTA/WIN7/WIN8/WIN10等终端操作系统，支持中标麒麟/银河麒麟/普华/深度/红旗等国产操作系统。（提供：WindowsXP/VISTA/WIN7/WIN8/WIN10/中标麒麟/银河麒麟/普华/深度/红旗操作系统厂商提供的兼容证书复印件，加盖供应商公章） 2、终端病毒与恶意代码防范。杀毒软件客户端应包含技术先进的网络版防病毒功能，支持对蠕虫病毒、恶意软件、广告软件、勒索软件、引导区病毒、BIOS病毒等病毒的查杀，具有人工智能引擎、云查杀引擎、主动防御技术、应用级沙箱技术、针对可执行文件的引擎、针对非可执行文件的引擎等多引擎的协同工作能力；针对于重要的服务器可以提供更加强力防护模式，阻止服务器客户端被恶意退出和卸载、无法添加信任和开发者信任、客户端无法关闭自我保护、禁止应用程序加载驱动。针对服务器系统，开启远程登录保护功能，加强对黑客远程弱口令扫描防护。 3、杀毒软件客户端的安装与强制运行。公安信息网计算机终端已经安装同类杀毒软件客户端的，通过策略统一自动升级，不需要再次手动安装，服务器则手动升级，不允许自动升级；杀毒软件客户端一旦安装之后，便强制运行，不允许终止进程的运行，并且默认情况下不允许卸载，既不能手工卸载，也不允许第三方工具进行删除，如必须卸载，必须由管理员提供卸载密码； 4、与现有的终端安全系统联动。按照公安部、省厅关于公安信息网管理要求，我局公安信息网计算机终端安装了“一机两用”等终端安全管理软件，杀毒软件系统应与现有的终端安全管理软件联动，杀毒软件终端须被“一机两用”终端识别； 5、资产管理：按终端维度展示终端的硬件、软件、操作系统、网络、进程信息；支持硬盘序列号收集、支持SN号收集；支持温度检测以折线图形式实时展示CPU、主板、显卡、硬盘的温度变化；支持正版软件的正版序列号的读取功能，确保软件正版化（提供产品界面截图，加盖供应商公章）。 6、与其他安全产品联动。支持与旁路威胁检测系统设备、NGFW、上网行为管理等安全产品联动，达到联动防御效果； 7、终端系统资源占用低。网络版杀毒软件的客户端程序在监控状态占用系统资源CPU不高于10%，内存占用不超过30MB； 8、要求产品具备公有云检测能力，并且公有云特征储备超过145亿；（提供证明，加盖供应商公章）。 ▲9、样本黑白名单管理。为了避免内网出现误杀、漏杀文件，要求具备自定义文件黑白名单功能。支持手工导入MD5+SHA1的黑白名单方式，支持txt批量导入方式。同时，可支持对windows/Linux/国产操作系统终端的文件黑白名单和信任区在服务端统一管理（提供产品界面截图，加盖供应商公章）。 10、客户端漏洞定期扫描及修复。管理员可以根据网络情况设置客户端漏洞扫描策略，可以设定每天、每周以及每次开机对网络内的计算机进行漏洞扫描；管理员根据客户端实际情况可以自定义漏洞修复策略。可以设定只扫描而不自动修复漏洞补丁，可以选择修复指定级别的漏洞补丁。还具备与安全控制中心通信功能，提供控制中心管理所需的相关数据信息；执行最终的木马病毒查杀、漏洞修复等安全操作。支持正版软件的正版序列号的读取功能，确保软件正版化； ▲11、多重防护。支持浏览器防护，对篡改浏览器设置的恶意行为进行有效防御，并可以锁定默认浏览器设置（提供产品界面截图，加盖供应商公章）；支持对zip、rar、7z等多种格式的压缩文件查杀能力，可对压缩包层级设置以节省终端计算资源；（提供产品界面截图，加盖供应商公章） 12、智能查杀。在计算机终端已经感染无法接入网络的情况下，终端将无法连接服务器进行正常的病毒库升级，杀毒软件终端应采用智能查杀的方案，保证在终端无法升级病毒特征库的情况下，仍然可以对新型病毒、新型威胁进行有效防御。具备内存实时监控查毒功能，能够自动隔离感染而暂时无法修复的文件。对敲诈者病毒提供防护机制（提供产品界面截图，加盖供应商公章）； 13、U盘查杀：提供U盘等移动设备接入电脑自动检测功能，全面拦截和清除在移动设备接入系统可能带来的病毒木马； 14、为阻止入侵者关闭或者破坏客户端防护、以及放行勒索病毒，将阻止服务器客户端退出和卸载，终端无法添加信任和开发者信任，客户端无法关闭自我保护，禁止应用程序加载驱动。（提供产品界面截图，加盖供应商公章） 15、升级：客户端可以通过系统中心自动升级。 | 28000台 |
|  |  | 私有云查杀引擎 | 1、由于我局公安信息网属于隔离网络环境，无法连通互联网，为了解决病毒查杀效率，减轻终端查杀调用本地大型病毒库消耗过多资源的问题，需要在公安信息网部署私有云平台解决方案，把公安信息网终端云查路径指向私有云平台，直接调用私有云病毒特征库执行查杀，提升杀毒效率。私有云预置至少8亿黑名单及2亿白名单，终端威胁统一到控制中心查询黑白并进行查杀。 2、支持在线升级、离线升级方式对病毒库进行升级； 3、支持多种病毒查杀引擎，并可以进行引擎开启关闭的配置 4、自主加白MD5避免内部文件被误报，支持上传文件、上传文件夹、人工导入、导入文本等多种自主加白方式，支持白转黑、去除加白还原； 5、支持提供核心功能业务的标准API接口 | 1套 |
|  |  | 终端威胁评估系统 | 为保证在我局公安信息网内部病毒应急及检测过程中，能够配备专业的技术工具，需要配备专业的终端威胁评估工具，其功能要求如下： 1、基础功能。工具能够针对失陷主机、服务器进行更深度的检查分析，发现失陷主机感染病毒样本详情，提供相关日志和病毒样本抓取。支持USB3.0接口，可以快速进行终端安全检测。 2、检测能力。工具内置恶意样本存储隔离区，可存储近10000左右的恶意样本。内置恶意样本存储隔离区，可存储近10000左右的恶意样本。 3、APT样本分析。内置恶意样本存储隔离区，可存储近10000左右的恶意样本。 4、平台兼容性。支持windowsXP、windows7、windows8、windows10、windows2003、windows2008等多平台的恶意样本检测。 5、日志报表。支持windowsXP、windows7、windows8、windows10、windows2003、windows2008等多平台的恶意样本检测。 | 2套 |
| 5 | 主动安全监测平台 | 数据采集模块 | 1.配备千兆流量采集口≥2个或万兆流量采集口≥2个，具备并发会话处理能力≥120万,存储≥16TB。 2.支持10个静态JS传感器采集数据以及支持800个网络末梢传感部署应用。 3.支持无代理远程主动探测采集全网安全行为数据； 4.支持分光/分流、交换机端口镜像等旁路方式采集网络流量； 5.支持数据过滤功能，对指定范围内IP地址进行数据过滤或只对指定范围内的IP地址进行数据分析； 6.支持数据汇聚功能，对多条链路流量汇聚统一分析或独立分析； 7.支持原始数据存储功能，对原始通信数据包压缩存储并提供自动检索和关联提取功能； 8.提供数据包分析工具，支持数据包解码，生成数据包交互时序图。 | 1台 |
|  |  | 数据分析模块 | 1.分析模块数据存储周期≥180天，存储容量≥32TB； 2.支持边界安全分析，主动监测网络中的违规外联节点、违规边界通道、边界穿透服务以及边界外延节点等； 3.支持网络攻击分析，分析网络中攻击和病毒传播行为，包括定向探测、恶意扫描、敏感端口嗅探、失败连接以及木蠕僵毒等； 4.支持异常访问分析，定位网络中对重要或敏感业务、应用、数据、资产的异常连接访问行为； 5.支持违规行为分析，依据管理要求监测违规入网设备、违规游戏主机、违规站点搭建、违规通讯服务以及违规数据传输等行为； 6.支持风险隐患分析，主动监测网内存在的高危端口/服务、不受控站点、匿名FTP服务等安全风险隐患； 7.支持对安全事件自动化取证，定位涉事资产和对威胁行为进行行为画像，提取网络原始流量、明细会话记录以及行为数据等数据证据。 | 1台 |
|  |  | 网络末梢传感器 | 1.末梢传感器形态：软探针； 2.操作系统支持：微软WindowsXP以上版本； 3.末梢应用模式: （1）支持软件分发平台分发静默安装部署； （2）支持终端独立部署； 4.支持部署至公安网C段单一/多个设备，采集末梢网段内安全行为和风险数据； | 800个 |
| 6 | 集中认证系统 | 性能要求 | 2套 |
|  |  | Web认证 | 用户认证速度（次/秒）不小于450 |  |
|  |  |  | 平均响应时间（秒）< 1 |  |
|  |  | 报文认证 | 用户认证速度（次/秒）不小于1300 |  |
|  |  |  | 平均响应时间（秒）< 1 |  |
|  |  | 系统稳定性要求 | 具备7×24不间断无故障运行 |  |
|  |  | 应用接入要求 | 应用系统接入数量无限制 |  |
|  |  | 功能要求 |  |
|  |  | 算法支持 | 同时支持国产SM2算法 |  |
|  |  | 与PKI/PMI系统和应用系统对接要求 | 与应用系统无缝集成：目前已经接入的信息系统，要求不做任何代码改造，使用原有接口代码，能够与已改造的应用系统无缝对接。（提供成熟案例证明文件，加盖供应商公章）； |  |
|  |  |  | 与PKI/PMI系统无缝对接：支持与现有PKI/PMI系统、AQS系统等实现无缝对接，实现证书有效性验证、应用系统的授权管理和证书的综合审计功能； |  |
|  |  |  | 支持原有集中认证系统数据迁移，并导入到新的集中认证系统中，具体包括如下： 应用系统数据迁移：将原有集中认证系统中配置的情报系统、警综平台等系统相关数据导出，再导入到新的集中认证系统中，使应用系统能够正常调用集中认证系统。（提供成熟案例证明文件，加盖供应商公章）； 用户数据迁移：将原有集中认证系统中的警员用户相关数据导出，再导入到新的集中认证系统中，验证用户的有效性。（提供成熟案例证明文件，加盖供应商公章）； CA相关数据迁移：将通信证书、警员CA根证书、证书吊销CRL列表等配置导出，导入到新的集中认证系统中，验证证书的有效性。（提供成熟案例证明文件，加盖供应商公章）； |  |
|  |  |  | 集中认证系统API接口与原有集中认证系统接口一致。（提供API接口程序员手册、产品功能界面，加盖供应商公章） |  |
|  |  |  | (1)支持主路和旁路两种工作模式，更好的满足用户的应用接入环境和安全应用需求，在应用安全和应用效率上用户可以自由的选择； (2)客户端到集中认证系统之间的通信链路可以依据用户对安全和性能效率的需求选择是否加密。（提供截图证明文件，加盖供应商公章）； (3)支持多种身份认证方式：系统支持数字证书和用户名口令认证方式； (4)能够对接入客户端设备特征进行认证，只有认证的设备才能成功接入，如MAC； (5)支持应用系统绑定认证，应用系统IP地址或域名与应用标示码进行绑定，应用系统与标识码一一对应，防止出现一个标识码多个应用系统使用的情况。 (6)支持能够对外提供JAVA、ASP、C#、Delphi、PB、PHP、C、C++等主流开发语言的B/S和C/S应用开发API接口。（提供相应的开发说明手册和证明文件，加盖供应商公章）； (7)支持标准X509v3证书标准；支持多级证书验证；支持单双向认证选择；支持标准OCSP协议验证证书状态；支持连接LDAP服务器动态更新CRL；支持连接WEB服务器更新CRL； (8)支持多种应用类型：支持基于TCP和UDP协议的B/S架构的应用环境以及普通的C/S应用环境； (9)单点登录：系统支持多个应用系统之间的单点登录，即一次登录，多次使用。支持跨域或并联场景下的单点登录，用户在使用不同安全域的业务系统时实现一次认证，多次使用； (10)信息传递：完成身份认证后，需要把结果、用户的基本信息传送给后台的应用系统； (11)支持集中认证系统内保护的应用向集中认证系统外用户客户端发起连接的应用场景； (12)兼容主流的操作系统，支持windows、linux、国产中标麒麟等主流操作系统，支持IE、火狐等主流浏览器； (13)完善的监控审计：记录用户的访问过程，可按日期、用户、应用、IP等信息对日志进行查询，方便事后对用户的操作行为追溯、回放； (14)支持对系统硬件资源使用率的实时监控：支持液晶屏显示CPU利用率、IP地址和设备型号，通过图形界面方式动态实时监测系统CPU资源、存储空间、系统内存的使用情况以及各网络接口的网络流量监测。（提供截图证明文件，加盖供应商公章）； (15)支持对系统业务状态监控:支持对当前业务状态进行监控，实时监控和统计客户端连接情况，记录包括用户信息、客户端IP、当前正在访问的应用等信息。可以统计和记录当前接入应用的累计访问总量； (16)日志审计：支持本地存储日志；支持实时地通过标准Syslog协议把数据传递到外部的日志服务，便于对信息系统的Log进行统一的管理；支持发送日志信息到审计服务器； (17)要求与证书综合审计查询系统AQS无缝对接，为数字证书在各业务系统的登录进行统计分析，及时了解数字证书的使用情况； (18)系统管理配置：支持串口管理、WEB管理两种方式； (19)支持三权管理：支持系统管理员、安全管理员、审计管理员分权管理； |  |
|  |  | 安全及管理性 |  |
|  |  | 管理和维护 | 高可用性：系统具备负载均衡和集群功能，具备双机热备功能，实现双机热备。 |  |
|  |  |  | 确保PKI/PMI系统数据一致性及系统管理单一性，集中认证系统应能够与省厅集中认证系统级联，实现相关策略的同步、导入导出等功能。（提供证明文件，加盖供应商公章）； |  |
|  |  |  | 系统升级扩容后，能够与省厅的PKI/PMI系统中集中运行监控与管理子系统无缝对接，实现对设备状态和软件系统的集中监控管理。（提供截图证明材料，加盖供应商公章）； |  |
|  |  |  | 提供三年售后服务及免费升级服务； |  |

##### 公安设备专业维护服务内容

###### 网络相关设备专业维护服务

服务商需为成都市政法三级网公安设备提供的各类网络相关设备购买专业维护服务，维护服务内容既包含专业技术支持和维护服务，又包括为以上设备提供包括备品备件和备机在内的硬件维保服务。

为成都市政法三级网使用以上设备提供的专业维护服务内容包括但不限于以下：

▲（1）驻场专职网络管理服务

应当为成都市政法三级网日常运行维护服务提供2名驻场专职网络管理服务工程师，包括网络维护工程师和桌面维护工程师各1名。

要求专职工程师具备丰富的网络建设和管理经验；具备扎实的网络专业知识和熟练的网络设备操作技能，拥有良好的专业培训，能够应用各种网络管理和应用新技术。其中网络维护工程师要求持有知名厂商认证路由交换中级网络工程师有效期内的专业认证证书。

法定工作时间内应当保证网络维护和桌面维护工程师各1名，在业主方所指定工作地点进行驻场工作；非工作时间应当保证至少1名驻场专职工程师能够在1小时之内到达市级政法单位现场（一般情况：60分钟内；特殊或紧急情况：30分钟内），并按照路途远近在2个小时内到达其他政法单位现场并有效提供现场专业技术支持服务。

（2）远程技术支持服务

应当为成都市政法三级网提供7×24小时VIP座席优先受理的客户服务热线，全天候不间断受理和实时响应成都市政法三级网产品咨询、技术支撑、故障申报、硬件维修、培训以及其他远程技术支持服务需求等。

（3）在线技术支持服务

应为成都市政法三级网提供网站与论坛VIP帐号，确保成都市政法三级网能够获得最大化的在线技术支持服务，确保成都市政法三级网申报的问题和故障纳入供应商内部流程进行专业、快捷和规范的管理。

（4）现场专业技术支持服务

应当为成都市政法三级网提供7×24×4响应的现场技术支持服务，即每周7天、每天24小时响应，确保专职服务工程师在4个小时内到达政法单位现场并有效提供包括但不限于现场疑难问题诊断、现场故障处理、现场硬件更换、现场软件升级等现场专业技术支持服务。

（5）重要时刻专人值守服务

应当根据成都市政法三级网紧急、特殊和重大任务工作需求为成都市政法三级网提供专职服务工程师在政法部门机房现场对设备和网络进行现场专业技术支持和应急保障服务。

（6）智能巡检服务

应当为成都市政法三级网提供1套License（无使用时间限制）数不少于200的智能巡检软件，应当定期或在紧急、特殊或重大应急通信保障工作任务前为成都市政法三级网设备和网络提供高级智能巡检服务，在3个工作日内提供成都市政法三级网高级智能巡检报告，报告内容包括但不限于网络设备运行和性能指标，并针对实际情况提出相应的优化完善建议和调整实施方案。

提供的智能巡检服务每年度不少于4次。

（7）现场巡检服务

应当为成都市政法三级网分布在各政法单位机房的设备和网络提供现场巡检服务，现场检查设备和网络实际运行情况以及设备和网络机房运行环境，并在全市设备和网络现场巡检服务工作结束后的5个工作日内出具成都市政法三级网现场巡检报告。

提供的现场巡检服务每年度不少于1次。

（8）软件支持和升级服务

应当针对成都市政法三级网设备和网络运行情况，为成都市政法三级网提供主版本升级软件和维护性软件并进行相应的升级，以达到对错误的修复或对新功能的支持。

（9）版本使用选择建议服务

应当为成都市政法三级网设备提供主机软件更新、软件补丁、升级软件以及相关配套文档资料，技术专家团队应当根据成都市政法三级网设备和业务运行情况、技术特性、软件新增功能为成都市政法三级网提供最适合的软件补丁和版本更新选择建议。

（10）网络督导服务

应当在成都市政法三级网网络规划、业务上线、业务调整、性能优化、安全升级、协议变更等进行网络变更或调整时提供专职服务工程师进行相应的设计和实施工作的指导、帮助和保障，并对关键点和易错点进行提醒、防护和加固。

（11）定期运行质量分析报告服务

应当为成都市政法三级网提供设备和网络运行质量分析报告服务，准确定位，科学分析，确保提前发现各类瓶颈和隐患，并有针对性地提出解决建议和意见，从而有效控制网络运行风险，提高网络可用性。

提供的定期运行质量分析报告服务每年度不少于4次。

（12）快速备件先行更换服务

应当为成都市政法三级网提供7×24×4的备品备件更换服务，即每周7天、每天24小时响应、4个小时内备件到达和支持服务。

（13）现场培训服务

应当为成都市政法三级网提供专职服务工程师现场网络专业知识和运维经验培训服务，结合实际开展设备和网络故障处理技术培训，从整体上提高成都市政法三级网网络运行质量和维护水平。

（14）知识传递服务

应当为成都市政法三级网提供知识案例库阅读权限并定期传递专属技术刊物及技术案例资料。

（15）网络设备割接集成服务

应当为成都市政法三级网提供网络设备割接集成服务技术支持，保障新旧网络切换过程中业务不中断。

###### 终端安全设备专业维护服务

服务商需为成都市政法三级网提供的终端安全设备购买专业维护服务，维护服务内容既包含提供的专业技术支持和维护服务，又包括为以上设备提供的包括备品备件和备机在内的硬件维保服务。

为成都市政法三级网使用以上设备提供的专业维护服务内容包括但不限于以下：

（1）远程技术支持服务

应当为成都市政法三级网提供7×24小时VIP座席优先受理的客户服务热线，全天候不间断受理和实时响应成都市政法三级网产品咨询、技术支撑、故障申报、硬件维修、培训以及其他远程技术支持服务需求等。

（2）在线技术支持服务

应当确保成都市政法三级网能够获得最大化的在线技术支持服务，确保成都市政法三级网申报的问题和故障纳入内部流程进行专业、快捷和规范的管理。

（3）快速备件先行更换服务

应当为成都市政法三级网提供7×24×4的备品备件更换服务，即每周7天、每天24小时响应、4个小时内备件到达和支持服务。

（4）现场培训服务

应当为成都市政法三级网提供专职服务工程师现场安全专业知识和运维经验培训服务，结合实际开展设备和网络故障处理技术培训，从整体上提高成都市政法三级网安全运行质量和维护水平。

（5）知识传递服务

应当为成都市政法三级网提供知识案例库阅读权限并定期传递专属技术刊物及技术案例资料。

（6）终端安全技术支持服务

应当为成都市政法三级网终端安全相关工作提供技术支持服务。

#### 检察院设备租用内容及要求

租用设备为本项目专用且为全新的设备，租用服务期为3年；服务期内设备使用权归采购单位所有；服务到期后，根据业务需求确定下一周期租用需求。

##### ★1.1.3.2.1检察院设备租用服务范围

| 序号 | 设备租用服务子项 | 单位 | 数量 | 设备部署位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检察院核心路由器 | 台 | 2 | 成都检察院 |
| 2 | 检察院接入路由器（千兆节点） | 台 | 24 | 检察院分支节点 |
| 3 | 检察院接入路由器（500M节点） | 台 | 13 | 检察院分支节点 |

##### 1.1.3.2.2检察院设备租用服务技术参数及配置要求

###### 1）检察院核心路由器

性能及技术要求

体系结构：非集中式处理架构，每块业务板都支持处理分布式处理能力

交换容量≥70Tbps；转发能力≥12000Mpps

主控板槽位数≥2；业务板槽位数≥6

部件冗余：主控板、主控引擎冗余，双引擎主备故障快速切换，切换时间毫秒级，切换时板内转发无丢包。电源冗余，风扇冗余。支持VRRP

可靠性：支持GR for OSPF/BGP/BGP4+；支持硬件BFD；支持关键部件热插拔；支持热补丁功能，可在线进行补丁升级；

协议支持：支持VLAN；支持链路聚合。支持静态路由、RIPV1/V2、OSPF、 BGP。支持IPv4、IPv6双协议栈；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+；支持IPv6 SRv6；支持IPv4向IPv6的过渡技术，IPv6手工隧道、6to4隧道、IPv6限速转发不丢包、IPv6防攻击等。支持L2TP、IP Sec VPN；支持二层MPLS VPN；支持三层MPLS VPN；支持MPLS TE

安全功能：设备支持防攻击能力，支持对 ARP 攻击、IPv6 报文攻击、超大 Trace 报文攻击、TCP SYN flood、Ping flood、DHCP DDOS、PADI DDOS 的防御

IPv6支持：支持完整的IPv6协议，满足后期IPv6升级需求

设备管理：支持SNMPv1、SNMPv2、SNMPv3；RMON；SYSLOG；MIB；SSHv2

★提供工信部进网许可证复印件，加盖供应商公章。

数量及配置要求：整机数量：2台，以下为单台配置要求

主控板≥2块；电源≥2个；风扇≥2个；

≥4个万兆光口，配置3个万兆单模光模块，1个万兆多模光模块； ≥50个千兆光口，配置48个千兆单模光模块，2个千兆多模光模块；

###### 2）检察院接入路由器（千兆节点）

性能及技术要求

业务板槽位≥4

交换容量≥80Gbps

包转发能力≥15Mpps

支持10GE/GE/FE接口

支持3.3ms的BFD检测时间

支持H-QOS调度

支持链路聚合、支持静态路由、RIPV1/V2、OSPF、 BGP

支持IPv4、IPv6双协议栈；支持IPv6 SRv6，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+

IPv6支持：支持完整的IPv6协议，满足后期新一代公安信息网IPv6需求

★提供工信部进网许可证复印件，加盖供应商公章。

数量及配置要求：整机数量：24台，以下为单台配置要求

≥2个电源； 4个千兆口，配置4个千兆单模光模块，5个千兆电口

###### 3）检察院接入路由器（500M节点）

性能及技术要求

体系结构：插槽式路由器

转发能力≥24Mpps

业务板槽位数≥4

部件冗余：电源冗余

IPv6支持：支持完整的IPv6协议，满足后期IPv6升级需求

★提供工信部进网许可证复印件，加盖供应商公章。

数量及配置要求：整机数量：13台，单台配置要求如下

电源≥2个；

≥4个千兆光口，配置2个千兆单模光模块；4个千兆电口；

##### 1.1.3.2.3.检察院设备专业维护服务内容

服务商需为成都市政法三级网提供检察院设备购买专业维护服务，维护服务内容既包含提供的专业技术支持和维护服务，又包括为以上设备提供的包括备品备件和备机在内的硬件维保服务。

为成都市政法三级网使用以上设备提供的专业维护服务内容包括但不限于以下：

（1）远程技术支持服务

应当为成都市政法三级网提供7×24小时VIP座席优先受理的客户服务热线，全天候不间断受理和实时响应成都市政法三级网产品咨询、技术支撑、故障申报、硬件维修、培训以及其他远程技术支持服务需求等。

（2）在线技术支持服务

应当确保成都市政法三级网能够获得最大化的在线技术支持服务，确保成都市政法三级网申报的问题和故障纳入内部流程进行专业、快捷和规范的管理。

（3）现场专业技术支持服务

应当为成都市政法三级网提供7×24×4响应的现场技术支持服务，即每周7天、每天24小时响应，确保专职服务工程师在4个小时内到达政法单位现场并有效提供包括但不限于现场疑难问题诊断、现场故障处理、现场硬件更换、现场软件升级等现场专业技术支持服务。

（4）重要时刻专人值守服务

应当根据成都市政法三级网紧急、特殊和重大任务工作需求为成都市政法三级网提供专职服务工程师在政法部门机房现场对设备和网络进行现场专业技术支持和应急保障服务。

（5）智能巡检服务

应当为成都市政法三级网提供1套License（无使用时间限制）数不少于200的智能巡检软件，应当定期或在紧急、特殊或重大应急通信保障工作任务前为成都市政法三级网设备和网络提供高级智能巡检服务，在3个工作日内提供成都市政法三级网高级智能巡检报告，报告内容包括但不限于网络设备运行和性能指标，并针对实际情况提出相应的优化完善建议和调整实施方案。

提供的智能巡检服务每年度不少于4次。

（6）现场巡检服务

应当为成都市政法三级网分布在各政法单位机房的设备和网络提供现场巡检服务，现场检查设备和网络实际运行情况以及设备和网络机房运行环境，并在全市设备和网络现场巡检服务工作结束后的5个工作日内出具成都市政法三级网现场巡检报告。

提供的现场巡检服务每年度不少于1次。

（7）软件支持和升级服务

应当针对成都市政法三级网设备和网络运行情况，为成都市政法三级网提供主版本升级软件和维护性软件并进行相应的升级，以达到对错误的修复或对新功能的支持。

（8）版本使用选择建议服务

应当为成都市政法三级网设备提供主机软件更新、软件补丁、升级软件以及相关配套文档资料，技术专家团队应当根据成都市政法三级网设备和业务运行情况、技术特性、软件新增功能为成都市政法三级网提供最适合的软件补丁和版本更新选择建议。

（9）网络督导服务

应当在成都市政法三级网网络规划、业务上线、业务调整、性能优化、安全升级、协议变更等进行网络变更或调整时提供专职服务工程师进行相应的设计和实施工作的指导、帮助和保障，并对关键点和易错点进行提醒、防护和加固。

（10）定期运行质量分析报告服务

应当为成都市政法三级网提供设备和网络运行质量分析报告服务，准确定位，科学分析，确保提前发现各类瓶颈和隐患，并有针对性地提出解决建议和意见，从而有效控制网络运行风险，提高网络可用性。

提供的定期运行质量分析报告服务每年度不少于4次。

（11）快速备件先行更换服务

应当为成都市政法三级网提供7×24×4的备品备件更换服务，即每周7天、每天24小时响应、4个小时内备件到达和支持服务。

（12）现场培训服务

应当为成都市政法三级网提供专职服务工程师现场网络专业知识和运维经验培训服务，结合实际开展设备和网络故障处理技术培训，从整体上提高成都市政法三级网网络运行质量和维护水平。

（13）知识传递服务

应当为成都市政法三级网提供知识案例库阅读权限并定期传递专属技术刊物及技术案例资料。

（14）网络设备割接集成服务

应当为成都市政法三级网提供网络设备割接集成服务，保障新旧网络切换过程中业务不中断。

#### 法院设备租用内容及要求

租用设备为本项目专用且为全新的设备，租用服务期为3年；服务期内设备使用权归采购单位所有；服务到期后，根据业务需求确定下一周期租用需求。

##### ★1.1.3.3.1法院设备租用服务范围

| 序号 | 设备租用服务子项 | 单位 | 数量 | 设备部署位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法院核心路由器 | 台 | 2 | 成都市中院 |
| 2 | 法院接入路由器（千兆节点） | 台 | 26 | 法院分支节点 |
| 3 | 法院接入路由器（500M节点） | 台 | 26 | 法院分支节点 |

##### 1.1.3.3.2法院设备租用服务技术参数及配置要求

###### 法院核心路由器

性能及技术要求

体系结构：非集中式处理架构，每块业务板都支持处理分布式处理能力

交换容量≥70Tbps；转发能力≥12000Mpps

主控板槽位数≥2；业务板槽位数≥6

部件冗余：主控板、主控引擎冗余，双引擎主备故障快速切换，切换时间毫秒级，切换时板内转发无丢包。电源冗余，风扇冗余。支持VRRP

可靠性：支持GR for OSPF/BGP/BGP4+；支持硬件BFD；支持关键部件热插拔；支持热补丁功能，可在线进行补丁升级；

协议支持：支持VLAN；支持链路聚合。支持静态路由、RIPV1/V2、OSPF、 BGP。支持IPv4、IPv6双协议栈；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+；支持IPv6 SRv6；支持IPv4向IPv6的过渡技术，IPv6手工隧道、6to4隧道、IPv6限速转发不丢包、IPv6防攻击等。支持L2TP、IP Sec VPN；支持二层MPLS VPN；支持三层MPLS VPN；支持MPLS TE

安全功能：设备支持防攻击能力，支持对 ARP 攻击、IPv6 报文攻击、超大 Trace 报文攻击、TCP SYN flood、Ping flood、DHCP DDOS、PADI DDOS 的防御

IPv6支持：支持完整的IPv6协议，满足后期IPv6升级需求

设备管理：支持SNMPv1、SNMPv2、SNMPv3；RMON；SYSLOG；MIB；SSHv2

★提供工信部进网许可证复印件，加盖供应商公章。

数量及配置要求：整机数量：2台，以下为单台配置要求

主控板≥2块；电源≥2个；风扇≥2个；

≥4个万兆光口，配置3个万兆单模光模块，1个万兆多模光模块； ≥50个千兆光口，配置48个千兆单模光模块，2个千兆多模光模块；

###### 2）法院接入路由器（千兆节点）

性能及技术要求

业务板槽位≥4

交换容量≥80Gbps

包转发能力≥15Mpps

支持10GE/GE/FE接口

支持3.3ms的BFD检测时间

支持H-QOS调度

支持链路聚合、支持静态路由、RIPV1/V2、OSPF、 BGP

支持IPv4、IPv6双协议栈；支持IPv6 SRv6，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+

IPv6支持：支持完整的IPv6协议，满足后期新一代公安信息网IPv6需求

★提供工信部进网许可证复印件，加盖供应商公章。

数量及配置要求：整机数量：26台，以下为单台配置要求

≥2个电源； 4个千兆口，配置4个千兆单模光模块，5个千兆电口

###### 3）法院接入路由器（500M节点）

性能及技术要求

体系结构：插槽式路由器

转发能力≥24Mpps

业务板槽位数≥4

部件冗余：电源冗余

IPv6支持：支持完整的IPv6协议，满足后期IPv6升级需求

★提供工信部进网许可证复印件，加盖供应商公章。

数量及配置要求：整机数量：26台，单台配置要求如下

电源≥2个；

≥4个千兆光口，配置2个千兆单模光模块；4个千兆电口；

##### 1.1.3.3.3法院设备专业维护服务内容

服务商需为成都市政法三级网提供法院设备购买专业维护服务，维护服务内容既包含提供的专业技术支持和维护服务，又包括为以上设备提供的包括备品备件和备机在内的硬件维保服务。

为成都市政法三级网使用以上设备提供的专业维护服务内容包括但不限于以下：

（1）远程技术支持服务

应当为成都市政法三级网提供7×24小时VIP座席优先受理的客户服务热线，全天候不间断受理和实时响应成都市政法三级网产品咨询、技术支撑、故障申报、硬件维修、培训以及其他远程技术支持服务需求等。

（2）在线技术支持服务

应当确保成都市政法三级网能够获得最大化的在线技术支持服务，确保成都市政法三级网申报的问题和故障纳入内部流程进行专业、快捷和规范的管理。

（3）现场专业技术支持服务

应当为成都市政法三级网提供7×24×4响应的现场技术支持服务，即每周7天、每天24小时响应，确保专职服务工程师在4个小时内到达政法单位现场并有效提供包括但不限于现场疑难问题诊断、现场故障处理、现场硬件更换、现场软件升级等现场专业技术支持服务。

（4）重要时刻专人值守服务

应当根据成都市政法三级网紧急、特殊和重大任务工作需求为成都市政法三级网提供专职服务工程师在政法部门机房现场对设备和网络进行现场专业技术支持和应急保障服务。

（5）智能巡检服务

应当为成都市政法三级网提供1套License（无使用时间限制）数不少于200的智能巡检软件，应当定期或在紧急、特殊或重大应急通信保障工作任务前为成都市政法三级网设备和网络提供高级智能巡检服务，在3个工作日内提供成都市政法三级网高级智能巡检报告，报告内容包括但不限于网络设备运行和性能指标，并针对实际情况提出相应的优化完善建议和调整实施方案。

提供的智能巡检服务每年度不少于4次。

（6）现场巡检服务

应当为成都市政法三级网分布在各政法单位机房的设备和网络提供现场巡检服务，现场检查设备和网络实际运行情况以及设备和网络机房运行环境，并在全市设备和网络现场巡检服务工作结束后的5个工作日内出具成都市政法三级网现场巡检报告。

提供的现场巡检服务每年度不少于1次。

（7）软件支持和升级服务

应当针对成都市政法三级网设备和网络运行情况，为成都市政法三级网提供主版本升级软件和维护性软件并进行相应的升级，以达到对错误的修复或对新功能的支持。

（8）版本使用选择建议服务

应当为成都市政法三级网设备提供主机软件更新、软件补丁、升级软件以及相关配套文档资料，技术专家团队应当根据成都市政法三级网设备和业务运行情况、技术特性、软件新增功能为成都市政法三级网提供最适合的软件补丁和版本更新选择建议。

（9）网络督导服务

应当在成都市政法三级网网络规划、业务上线、业务调整、性能优化、安全升级、协议变更等进行网络变更或调整时提供专职服务工程师进行相应的设计和实施工作的指导、帮助和保障，并对关键点和易错点进行提醒、防护和加固。

（10）定期运行质量分析报告服务

应当为成都市政法三级网提供设备和网络运行质量分析报告服务，准确定位，科学分析，确保提前发现各类瓶颈和隐患，并有针对性地提出解决建议和意见，从而有效控制网络运行风险，提高网络可用性。

提供的定期运行质量分析报告服务每年度不少于4次。

（11）快速备件先行更换服务

应当为成都市政法三级网提供7×24×4的备品备件更换服务，即每周7天、每天24小时响应、4个小时内备件到达和支持服务。

（12）现场培训服务

应当为成都市政法三级网提供专职服务工程师现场网络专业知识和运维经验培训服务，结合实际开展设备和网络故障处理技术培训，从整体上提高成都市政法三级网网络运行质量和维护水平。

（13）知识传递服务

应当为成都市政法三级网提供知识案例库阅读权限并定期传递专属技术刊物及技术案例资料。

（14）网络设备割接集成服务

应当为成都市政法三级网提供网络设备割接集成服务，保障新旧网络切换过程中业务不中断。

#### 司法局设备租用内容及要求

租用设备为本项目专用且为全新的设备，租用服务期为3年；服务期内设备使用权归采购单位所有；服务到期后，根据业务需求确定下一周期租用需求。

##### ★1.1.3.4.1司法局设备租用服务范围

| 序号 | 设备租用服务子项 | 单位 | 数量 | 设备部署位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 司法局核心路由器 | 台 | 2 | 成都市司法局 |
| 2 | 司法局接入路由器（千兆节点） | 台 | 24 | 司法局分支节点 |

##### 1.1.3.4.2司法局设备租用服务技术参数及配置要求

###### 1）司法局核心路由器

性能及技术要求

体系结构：非集中式处理架构，每块业务板都支持处理分布式处理能力

交换容量≥70Tbps；转发能力≥12000Mpps

主控板槽位数≥2；业务板槽位数≥6

部件冗余：主控板、主控引擎冗余，双引擎主备故障快速切换，切换时间毫秒级，切换时板内转发无丢包。电源冗余，风扇冗余。支持VRRP

可靠性：支持GR for OSPF/BGP/BGP4+；支持硬件BFD；支持关键部件热插拔；支持热补丁功能，可在线进行补丁升级；

协议支持：支持VLAN；支持链路聚合。支持静态路由、RIPV1/V2、OSPF、 BGP。支持IPv4、IPv6双协议栈；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+；支持IPv6 SRv6；支持IPv4向IPv6的过渡技术，IPv6手工隧道、6to4隧道、IPv6限速转发不丢包、IPv6防攻击等。支持L2TP、IP Sec VPN；支持二层MPLS VPN；支持三层MPLS VPN；支持MPLS TE

安全功能：设备支持防攻击能力，支持对 ARP 攻击、IPv6 报文攻击、超大 Trace 报文攻击、TCP SYN flood、Ping flood、DHCP DDOS、PADI DDOS 的防御

IPv6支持：支持完整的IPv6协议，满足后期IPv6升级需求

设备管理：支持SNMPv1、SNMPv2、SNMPv3；RMON；SYSLOG；MIB；SSHv2

★提供工信部进网许可证复印件，加盖供应商公章。

数量及配置要求：整机数量：2台，以下为单台配置要求

主控板≥2块；电源≥2个；风扇≥2个；

≥4个万兆光口，配置3个万兆单模光模块，1个万兆多模光模块； ≥50个千兆光口，配置48个千兆单模光模块，2个千兆多模光模块；

###### 2）司法局接入路由器（千兆节点）

性能及技术要求

业务板槽位≥4

交换容量≥80Gbps

包转发能力≥15Mpps

支持10GE/GE/FE接口

支持3.3ms的BFD检测时间

支持H-QOS调度

支持链路聚合、支持静态路由、RIPV1/V2、OSPF、 BGP

支持IPv4、IPv6双协议栈；支持IPv6 SRv6，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+

IPv6支持：支持完整的IPv6协议，满足后期新一代公安信息网IPv6需求

★提供工信部进网许可证复印件，加盖供应商公章。

数量及配置要求：整机数量：24台，以下为单台配置要求

≥2个电源； 4个千兆口，配置4个千兆单模光模块，5个千兆电口

##### 1.1.3.4.3司法局设备专业维护服务内容

服务商需为成都市政法三级网提供司法局设备购买专业维护服务，维护服务内容既包含提供的专业技术支持和维护服务，又包括为以上设备提供的包括备品备件和备机在内的硬件维保服务。

为成都市政法三级网使用以上设备提供的专业维护服务内容包括但不限于以下：

（1）远程技术支持服务

应当为成都市政法三级网提供7×24小时VIP座席优先受理的客户服务热线，全天候不间断受理和实时响应成都市政法三级网产品咨询、技术支撑、故障申报、硬件维修、培训以及其他远程技术支持服务需求等。

（2）在线技术支持服务

应当确保成都市政法三级网能够获得最大化的在线技术支持服务，确保成都市政法三级网申报的问题和故障纳入内部流程进行专业、快捷和规范的管理。

（3）现场专业技术支持服务

应当为成都市政法三级网提供7×24×4响应的现场技术支持服务，即每周7天、每天24小时响应，确保专职服务工程师在4个小时内到达政法单位现场并有效提供包括但不限于现场疑难问题诊断、现场故障处理、现场硬件更换、现场软件升级等现场专业技术支持服务。

（4）重要时刻专人值守服务

应当根据成都市政法三级网紧急、特殊和重大任务工作需求为成都市政法三级网提供专职服务工程师在政法部门机房现场对设备和网络进行现场专业技术支持和应急保障服务。

（5）智能巡检服务

应当为成都市政法三级网提供1套License（无使用时间限制）数不少于200的智能巡检软件，应当定期或在紧急、特殊或重大应急通信保障工作任务前为成都市政法三级网设备和网络提供高级智能巡检服务，在3个工作日内提供成都市政法三级网高级智能巡检报告，报告内容包括但不限于网络设备运行和性能指标，并针对实际情况提出相应的优化完善建议和调整实施方案。

提供的智能巡检服务每年度不少于4次。

（6）现场巡检服务

应当为成都市政法三级网分布在各政法单位机房的设备和网络提供现场巡检服务，现场检查设备和网络实际运行情况以及设备和网络机房运行环境，并在全市设备和网络现场巡检服务工作结束后的5个工作日内出具成都市政法三级网现场巡检报告。

提供的现场巡检服务每年度不少于1次。

（7）软件支持和升级服务

应当针对成都市政法三级网设备和网络运行情况，为成都市政法三级网提供主版本升级软件和维护性软件并进行相应的升级，以达到对错误的修复或对新功能的支持。

（8）版本使用选择建议服务

应当为成都市政法三级网设备提供主机软件更新、软件补丁、升级软件以及相关配套文档资料，技术专家团队应当根据成都市政法三级网设备和业务运行情况、技术特性、软件新增功能为成都市政法三级网提供最适合的软件补丁和版本更新选择建议。

（9）网络督导服务

应当在成都市政法三级网网络规划、业务上线、业务调整、性能优化、安全升级、协议变更等进行网络变更或调整时提供专职服务工程师进行相应的设计和实施工作的指导、帮助和保障，并对关键点和易错点进行提醒、防护和加固。

（10）定期运行质量分析报告服务

应当为成都市政法三级网提供设备和网络运行质量分析报告服务，准确定位，科学分析，确保提前发现各类瓶颈和隐患，并有针对性地提出解决建议和意见，从而有效控制网络运行风险，提高网络可用性。

提供的定期运行质量分析报告服务每年度不少于4次。

（11）快速备件先行更换服务

应当为成都市政法三级网提供7×24×4的备品备件更换服务，即每周7天、每天24小时响应、4个小时内备件到达和支持服务。

（12）现场培训服务

应当为成都市政法三级网提供专职服务工程师现场网络专业知识和运维经验培训服务，结合实际开展设备和网络故障处理技术培训，从整体上提高成都市政法三级网网络运行质量和维护水平。

（13）知识传递服务

应当为成都市政法三级网提供知识案例库阅读权限并定期传递专属技术刊物及技术案例资料。

（14）网络设备割接集成服务

应当为成都市政法三级网提供网络设备割接集成服务，保障新旧网络切换过程中业务不中断。

#### 国安局设备租用内容及要求

租用设备为本项目专用且为全新的设备，租用服务期为3年；服务期内设备使用权归采购单位所有；服务到期后，根据业务需求确定下一周期租用需求。

##### ★1.1.3.5.1国安局设备租用服务范围

| 序号 | 设备租用服务子项 | 单位 | 数量 | 设备部署位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国安局核心路由器 | 台 | 2 | 成都市国安局 |
| 2 | 国安局接入路由器（千兆节点） | 台 | 24 | 国安局分支节点 |

##### 1.1.3.5.2国安局设备租用服务技术参数及配置要求

###### 国安局核心路由器

性能及技术要求

体系结构：非集中式处理架构，每块业务板都支持处理分布式处理能力

交换容量≥70Tbps；转发能力≥12000Mpps

主控板槽位数≥2；业务板槽位数≥6

部件冗余：主控板、主控引擎冗余，双引擎主备故障快速切换，切换时间毫秒级，切换时板内转发无丢包。电源冗余，风扇冗余。支持VRRP

可靠性：支持GR for OSPF/BGP/BGP4+；支持硬件BFD；支持关键部件热插拔；支持热补丁功能，可在线进行补丁升级；

协议支持：支持VLAN；支持链路聚合。支持静态路由、RIPV1/V2、OSPF、 BGP。支持IPv4、IPv6双协议栈；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+；支持IPv6 SRv6；支持IPv4向IPv6的过渡技术，IPv6手工隧道、6to4隧道、IPv6限速转发不丢包、IPv6防攻击等。支持L2TP、IP Sec VPN；支持二层MPLS VPN；支持三层MPLS VPN；支持MPLS TE

安全功能：设备支持防攻击能力，支持对 ARP 攻击、IPv6 报文攻击、超大 Trace 报文攻击、TCP SYN flood、Ping flood、DHCP DDOS、PADI DDOS 的防御

IPv6支持：支持完整的IPv6协议，满足后期IPv6升级需求

设备管理：支持SNMPv1、SNMPv2、SNMPv3；RMON；SYSLOG；MIB；SSHv2

★提供工信部进网许可证复印件，加盖供应商公章。

数量及配置要求：整机数量：2台，以下为单台配置要求

主控板≥2块；电源≥2个；风扇≥2个；

≥4个万兆光口，配置3个万兆单模光模块，1个万兆多模光模块； ≥50个千兆光口，配置48个千兆单模光模块，2个千兆多模光模块；

###### 2）国安局接入路由器（千兆节点）

性能及技术要求

业务板槽位≥4

交换容量≥80Gbps

包转发能力≥15Mpps

支持10GE/GE/FE接口

支持3.3ms的BFD检测时间

支持H-QOS调度

支持链路聚合、支持静态路由、RIPV1/V2、OSPF、 BGP

支持IPv4、IPv6双协议栈；支持IPv6 SRv6，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+

IPv6支持：支持完整的IPv6协议，满足后期新一代公安信息网IPv6需求

★提供工信部进网许可证复印件，加盖供应商公章。

数量及配置要求：整机数量：24台，以下为单台配置要求

≥2个电源； 4个千兆口，配置4个千兆单模光模块，5个千兆电口；

##### 1.1.3.5.3国安局设备专业维护服务内容

服务商需为成都市政法三级网提供国安局设备购买专业维护服务，维护服务内容既包含提供的专业技术支持和维护服务，又包括为以上设备提供的包括备品备件和备机在内的硬件维保服务。

为成都市政法三级网使用以上设备提供的专业维护服务内容包括但不限于以下：

（1）远程技术支持服务

应当为成都市政法三级网提供7×24小时VIP座席优先受理的客户服务热线，全天候不间断受理和实时响应成都市政法三级网产品咨询、技术支撑、故障申报、硬件维修、培训以及其他远程技术支持服务需求等。

（2）在线技术支持服务

应当确保成都市政法三级网能够获得最大化的在线技术支持服务，确保成都市政法三级网申报的问题和故障纳入内部流程进行专业、快捷和规范的管理。

（3）现场专业技术支持服务

应当为成都市政法三级网提供7×24×4响应的现场技术支持服务，即每周7天、每天24小时响应，确保专职服务工程师在4个小时内到达政法单位现场并有效提供包括但不限于现场疑难问题诊断、现场故障处理、现场硬件更换、现场软件升级等现场专业技术支持服务。

（4）重要时刻专人值守服务

应当根据成都市政法三级网紧急、特殊和重大任务工作需求为成都市政法三级网提供专职服务工程师在政法部门机房现场对设备和网络进行现场专业技术支持和应急保障服务。

（5）智能巡检服务

应当为成都市政法三级网提供1套License（无使用时间限制）数不少于200的智能巡检软件，应当定期或在紧急、特殊或重大应急通信保障工作任务前为成都市政法三级网设备和网络提供高级智能巡检服务，在3个工作日内提供成都市政法三级网高级智能巡检报告，报告内容包括但不限于网络设备运行和性能指标，并针对实际情况提出相应的优化完善建议和调整实施方案。

提供的智能巡检服务每年度不少于4次。

（6）现场巡检服务

应当为成都市政法三级网分布在各政法单位机房的设备和网络提供现场巡检服务，现场检查设备和网络实际运行情况以及设备和网络机房运行环境，并在全市设备和网络现场巡检服务工作结束后的5个工作日内出具成都市政法三级网现场巡检报告。

提供的现场巡检服务每年度不少于1次。

（7）软件支持和升级服务

应当针对成都市政法三级网设备和网络运行情况，为成都市政法三级网提供主版本升级软件和维护性软件并进行相应的升级，以达到对错误的修复或对新功能的支持。

（8）版本使用选择建议服务

应当为成都市政法三级网设备提供主机软件更新、软件补丁、升级软件以及相关配套文档资料，技术专家团队应当根据成都市政法三级网设备和业务运行情况、技术特性、软件新增功能为成都市政法三级网提供最适合的软件补丁和版本更新选择建议。

（9）网络督导服务

应当在成都市政法三级网网络规划、业务上线、业务调整、性能优化、安全升级、协议变更等进行网络变更或调整时提供专职服务工程师进行相应的设计和实施工作的指导、帮助和保障，并对关键点和易错点进行提醒、防护和加固。

（10）定期运行质量分析报告服务

应当为成都市政法三级网提供设备和网络运行质量分析报告服务，准确定位，科学分析，确保提前发现各类瓶颈和隐患，并有针对性地提出解决建议和意见，从而有效控制网络运行风险，提高网络可用性。

提供的定期运行质量分析报告服务每年度不少于4次。

（11）快速备件先行更换服务

应当为成都市政法三级网提供7×24×4的备品备件更换服务，即每周7天、每天24小时响应、4个小时内备件到达和支持服务。

（12）现场培训服务

应当为成都市政法三级网提供专职服务工程师现场网络专业知识和运维经验培训服务，结合实际开展设备和网络故障处理技术培训，从整体上提高成都市政法三级网网络运行质量和维护水平。

（13）知识传递服务

应当为成都市政法三级网提供知识案例库阅读权限并定期传递专属技术刊物及技术案例资料。

（14）网络设备割接集成服务

应当为成都市政法三级网提供网络设备割接集成服务，保障新旧网络切换过程中业务不中断。

#### 政法委设备租用内容及要求

租用设备为本项目专用且为全新的设备，租用服务期为3年；服务期内设备使用权归采购单位所有；服务到期后，根据业务需求确定下一周期租用需求。

##### ★1.1.3.6.1政法委设备租用服务范围

| 序号 | 设备租用服务子项 | 单位 | 数量 | 设备部署位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 政法委核心路由器 | 台 | 2 | 成都市政法委 |
| 2 | 政法委接入路由器（千兆节点） | 台 | 28 | 政法委分支节点 |

##### 1.1.3.6.2政法委设备租用服务技术参数及配置要求

###### 1）政法委核心路由器

性能及技术要求

体系结构：非集中式处理架构，每块业务板都支持处理分布式处理能力

交换容量≥70Tbps；转发能力≥12000Mpps

主控板槽位数≥2；业务板槽位数≥6

部件冗余：主控板、主控引擎冗余，双引擎主备故障快速切换，切换时间毫秒级，切换时板内转发无丢包。电源冗余，风扇冗余。支持VRRP

可靠性：支持GR for OSPF/BGP/BGP4+；支持硬件BFD；支持关键部件热插拔；支持热补丁功能，可在线进行补丁升级；

协议支持：支持VLAN；支持链路聚合。支持静态路由、RIPV1/V2、OSPF、 BGP。支持IPv4、IPv6双协议栈；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+；支持IPv6 SRv6；支持IPv4向IPv6的过渡技术，IPv6手工隧道、6to4隧道、IPv6限速转发不丢包、IPv6防攻击等。支持L2TP、IP Sec VPN；支持二层MPLS VPN；支持三层MPLS VPN；支持MPLS TE

安全功能：设备支持防攻击能力，支持对 ARP 攻击、IPv6 报文攻击、超大 Trace 报文攻击、TCP SYN flood、Ping flood、DHCP DDOS、PADI DDOS 的防御

IPv6支持：支持完整的IPv6协议，满足后期IPv6升级需求

设备管理：支持SNMPv1、SNMPv2、SNMPv3；RMON；SYSLOG；MIB；SSHv2

★提供工信部进网许可证复印件，加盖供应商公章。

数量及配置要求：整机数量：2台，以下为单台配置要求

主控板≥2块；电源≥2个；风扇≥2个；

≥4个万兆光口，配置3个万兆单模光模块，1个万兆多模光模块； ≥50个千兆光口，配置48个千兆单模光模块，2个千兆多模光模块；

###### 政法委接入路由器（千兆节点）

性能及技术要求

业务板槽位≥4

交换容量≥80Gbps

包转发能力≥15Mpps

支持10GE/GE/FE接口

支持3.3ms的BFD检测时间

支持H-QOS调度

支持链路聚合、支持静态路由、RIPV1/V2、OSPF、 BGP

支持IPv4、IPv6双协议栈；支持IPv6 SRv6，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+

IPv6支持：支持完整的IPv6协议，满足后期新一代公安信息网IPv6需求

★提供工信部进网许可证复印件，加盖供应商公章。

数量及配置要求：整机数量：28台，以下为单台配置要求

≥2个电源； 4个千兆口，配置4个千兆单模光模块，5个千兆电口

##### 1.1.3.6.3政法委设备专业维护服务内容

服务商需为成都市政法三级网提供政法委设备购买专业维护服务，维护服务内容既包含提供的专业技术支持和维护服务，又包括为以上设备提供的包括备品备件和备机在内的硬件维保服务。

为成都市政法三级网使用以上设备提供的专业维护服务内容包括但不限于以下：

（1）远程技术支持服务

应当为成都市政法三级网提供7×24小时VIP座席优先受理的客户服务热线，全天候不间断受理和实时响应成都市政法三级网产品咨询、技术支撑、故障申报、硬件维修、培训以及其他远程技术支持服务需求等。

（2）在线技术支持服务

应当确保成都市政法三级网能够获得最大化的在线技术支持服务，确保成都市政法三级网申报的问题和故障纳入内部流程进行专业、快捷和规范的管理。

（3）现场专业技术支持服务

应当为成都市政法三级网提供7×24×4响应的现场技术支持服务，即每周7天、每天24小时响应，确保专职服务工程师在4个小时内到达政法单位现场并有效提供包括但不限于现场疑难问题诊断、现场故障处理、现场硬件更换、现场软件升级等现场专业技术支持服务。

（4）重要时刻专人值守服务

应当根据成都市政法三级网紧急、特殊和重大任务工作需求为成都市政法三级网提供专职服务工程师在政法部门机房现场对设备和网络进行现场专业技术支持和应急保障服务。

（5）智能巡检服务

应当为成都市政法三级网提供1套License（无使用时间限制）数不少于200的智能巡检软件，应当定期或在紧急、特殊或重大应急通信保障工作任务前为成都市政法三级网设备和网络提供高级智能巡检服务，在3个工作日内提供成都市政法三级网高级智能巡检报告，报告内容包括但不限于网络设备运行和性能指标，并针对实际情况提出相应的优化完善建议和调整实施方案。

提供的智能巡检服务每年度不少于4次。

（6）现场巡检服务

应当为成都市政法三级网分布在各政法单位机房的设备和网络提供现场巡检服务，现场检查设备和网络实际运行情况以及设备和网络机房运行环境，并在全市设备和网络现场巡检服务工作结束后的5个工作日内出具成都市政法三级网现场巡检报告。

提供的现场巡检服务每年度不少于1次。

（7）软件支持和升级服务

应当针对成都市政法三级网设备和网络运行情况，为成都市政法三级网提供主版本升级软件和维护性软件并进行相应的升级，以达到对错误的修复或对新功能的支持。

（8）版本使用选择建议服务

应当为成都市政法三级网设备提供主机软件更新、软件补丁、升级软件以及相关配套文档资料，技术专家团队应当根据成都市政法三级网设备和业务运行情况、技术特性、软件新增功能为成都市政法三级网提供最适合的软件补丁和版本更新选择建议。

（9）网络督导服务

应当在成都市政法三级网网络规划、业务上线、业务调整、性能优化、安全升级、协议变更等进行网络变更或调整时提供专职服务工程师进行相应的设计和实施工作的指导、帮助和保障，并对关键点和易错点进行提醒、防护和加固。

（10）定期运行质量分析报告服务

应当为成都市政法三级网提供设备和网络运行质量分析报告服务，准确定位，科学分析，确保提前发现各类瓶颈和隐患，并有针对性地提出解决建议和意见，从而有效控制网络运行风险，提高网络可用性。

提供的定期运行质量分析报告服务每年度不少于4次。

（11）快速备件先行更换服务

应当为成都市政法三级网提供7×24×4的备品备件更换服务，即每周7天、每天24小时响应、4个小时内备件到达和支持服务。

（12）现场培训服务

应当为成都市政法三级网提供专职服务工程师现场网络专业知识和运维经验培训服务，结合实际开展设备和网络故障处理技术培训，从整体上提高成都市政法三级网网络运行质量和维护水平。

（13）知识传递服务

应当为成都市政法三级网提供知识案例库阅读权限并定期传递专属技术刊物及技术案例资料。

（14）网络设备割接集成服务

应当为成都市政法三级网提供网络设备割接集成服务，保障新旧网络切换过程中业务不中断。

#### 纪委设备租用内容及要求

租用设备为本项目专用且为全新的设备，租用服务期为3年；服务期内设备使用权归采购单位所有；服务到期后，根据业务需求确定下一周期租用需求。

##### ★1.1.3.7.1纪委设备租用服务范围

| 序号 | 设备租用服务子项 | 单位 | 数量 | 设备部署位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纪委核心路由器 | 台 | 2 | 成都市纪委 |
| 2 | 纪委接入路由器（千兆节点） | 台 | 30 | 纪委分支节点 |

##### 1.1.3.7.2纪委设备租用服务技术参数及配置要求

###### 纪委核心路由器

性能及技术要求

体系结构：非集中式处理架构，每块业务板都支持处理分布式处理能力

交换容量≥70Tbps；转发能力≥12000Mpps

主控板槽位数≥2；业务板槽位数≥6

部件冗余：主控板、主控引擎冗余，双引擎主备故障快速切换，切换时间毫秒级，切换时板内转发无丢包。电源冗余，风扇冗余。支持VRRP

可靠性：支持GR for OSPF/BGP/BGP4+；支持硬件BFD；支持关键部件热插拔；支持热补丁功能，可在线进行补丁升级；

协议支持：支持VLAN；支持链路聚合。支持静态路由、RIPV1/V2、OSPF、 BGP。支持IPv4、IPv6双协议栈；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+；支持IPv6 SRv6；支持IPv4向IPv6的过渡技术，IPv6手工隧道、6to4隧道、IPv6限速转发不丢包、IPv6防攻击等。支持L2TP、IP Sec VPN；支持二层MPLS VPN；支持三层MPLS VPN；支持MPLS TE

安全功能：设备支持防攻击能力，支持对 ARP 攻击、IPv6 报文攻击、超大 Trace 报文攻击、TCP SYN flood、Ping flood、DHCP DDOS、PADI DDOS 的防御

IPv6支持：支持完整的IPv6协议，满足后期IPv6升级需求

设备管理：支持SNMPv1、SNMPv2、SNMPv3；RMON；SYSLOG；MIB；SSHv2

★提供工信部进网许可证复印件，加盖供应商公章。

数量及配置要求：整机数量：2台，以下为单台配置要求

主控板≥2块；电源≥2个；风扇≥2个；

≥4个万兆光口，配置3个万兆单模光模块，1个万兆多模光模块； ≥50个千兆光口，配置48个千兆单模光模块，2个千兆多模光模块；

###### 纪委接入路由器（千兆节点）

性能及技术要求

业务板槽位≥4

交换容量≥80Gbps

包转发能力≥15Mpps

支持10GE/GE/FE接口

支持3.3ms的BFD检测时间

支持H-QOS调度

支持链路聚合、支持静态路由、RIPV1/V2、OSPF、 BGP

支持IPv4、IPv6双协议栈；支持IPv6 SRv6，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+

IPv6支持：支持完整的IPv6协议，满足后期新一代公安信息网IPv6需求

★提供工信部进网许可证复印件，加盖供应商公章。

数量及配置要求：整机数量：30台，以下为单台配置要求

≥2个电源； 4个千兆口，配置4个千兆单模光模块，5个千兆电口

##### 1.1.3.7.3纪委设备专业维护服务内容

服务商需为成都市政法三级网提供纪委设备购买专业维护服务，维护服务内容既包含提供的专业技术支持和维护服务，又包括为以上设备提供的包括备品备件和备机在内的硬件维保服务。

为成都市政法三级网使用以上设备提供的专业维护服务内容包括但不限于以下：

（1）远程技术支持服务

应当为成都市政法三级网提供7×24小时VIP座席优先受理的客户服务热线，全天候不间断受理和实时响应成都市政法三级网产品咨询、技术支撑、故障申报、硬件维修、培训以及其他远程技术支持服务需求等。

（2）在线技术支持服务

应当确保成都市政法三级网能够获得最大化的在线技术支持服务，确保成都市政法三级网申报的问题和故障纳入内部流程进行专业、快捷和规范的管理。

（3）现场专业技术支持服务

应当为成都市政法三级网提供7×24×4响应的现场技术支持服务，即每周7天、每天24小时响应，确保专职服务工程师在4个小时内到达政法单位现场并有效提供包括但不限于现场疑难问题诊断、现场故障处理、现场硬件更换、现场软件升级等现场专业技术支持服务。

（4）重要时刻专人值守服务

应当根据成都市政法三级网紧急、特殊和重大任务工作需求为成都市政法三级网提供专职服务工程师在政法部门机房现场对设备和网络进行现场专业技术支持和应急保障服务。

（5）智能巡检服务

应当为成都市政法三级网提供1套License（无使用时间限制）数不少于200的智能巡检软件，应当定期或在紧急、特殊或重大应急通信保障工作任务前为成都市政法三级网设备和网络提供高级智能巡检服务，在3个工作日内提供成都市政法三级网高级智能巡检报告，报告内容包括但不限于网络设备运行和性能指标，并针对实际情况提出相应的优化完善建议和调整实施方案。

提供的智能巡检服务每年度不少于4次。

（6）现场巡检服务

应当为成都市政法三级网分布在各政法单位机房的设备和网络提供现场巡检服务，现场检查设备和网络实际运行情况以及设备和网络机房运行环境，并在全市设备和网络现场巡检服务工作结束后的5个工作日内出具成都市政法三级网现场巡检报告。

提供的现场巡检服务每年度不少于1次。

（7）软件支持和升级服务

应当针对成都市政法三级网设备和网络运行情况，为成都市政法三级网提供主版本升级软件和维护性软件并进行相应的升级，以达到对错误的修复或对新功能的支持。

（8）版本使用选择建议服务

应当为成都市政法三级网设备提供主机软件更新、软件补丁、升级软件以及相关配套文档资料，技术专家团队应当根据成都市政法三级网设备和业务运行情况、技术特性、软件新增功能为成都市政法三级网提供最适合的软件补丁和版本更新选择建议。

（9）网络督导服务

应当在成都市政法三级网网络规划、业务上线、业务调整、性能优化、安全升级、协议变更等进行网络变更或调整时提供专职服务工程师进行相应的设计和实施工作的指导、帮助和保障，并对关键点和易错点进行提醒、防护和加固。

（10）定期运行质量分析报告服务

应当为成都市政法三级网提供设备和网络运行质量分析报告服务，准确定位，科学分析，确保提前发现各类瓶颈和隐患，并有针对性地提出解决建议和意见，从而有效控制网络运行风险，提高网络可用性。

提供的定期运行质量分析报告服务每年度不少于4次。

（11）快速备件先行更换服务

应当为成都市政法三级网提供7×24×4的备品备件更换服务，即每周7天、每天24小时响应、4个小时内备件到达和支持服务。

（12）现场培训服务

应当为成都市政法三级网提供专职服务工程师现场网络专业知识和运维经验培训服务，结合实际开展设备和网络故障处理技术培训，从整体上提高成都市政法三级网网络运行质量和维护水平。

（13）知识传递服务

应当为成都市政法三级网提供知识案例库阅读权限并定期传递专属技术刊物及技术案例资料。

（14）网络设备割接集成服务

应当为成都市政法三级网提供网络设备割接集成服务，保障新旧网络切换过程中业务不中断。

#### 网络管理系统租用内容及要求

##### ★1.1.3.8.1网络管理系统租用服务范围

| 序号 | 设备租用服务子项 | 单位 | 数量 | 设备部署位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网管系统 | 套 | 2 | 市公安局 |
| 2 | 流量分析系统 | 套 | 1 | 市公安局 |

##### 1.1.3.8.2网络管理软件租用服务技术参数及配置要求

###### 网络管理软件

| 平台功能要求 |
| --- |
| 分布式部署 | 要求资源拓扑、告警、性能等功能模块支持多服务器分布式虚拟化部署，可实现负载分担。 |
| 拓扑 | 支持IP拓扑、二层拓扑、邻居拓扑、网络拓扑视图（支持网络区域的任意划分、命名、拖拽、折叠和展开）、业务拓扑、STP拓扑、MSTP拓扑等多种拓扑类型；二层拓扑支持多协议，包括Bridge、NDP、CDP、MSTP、STP、LLDP、DISMAN-PING等二层协议，支持聚合链路，支持第三方的设备；拓扑可融合链路状态、设备告警等多种信息。支持数据中心拓扑，包括机房拓扑、机架拓扑等。 |
| 虚拟网络管理 | 支持虚拟网络资源管理、虚拟网络拓扑展示、虚拟网络告警管理、虚拟网络性能监控、虚拟交换机配置管理、虚拟网络配置迁移管理。 |
| 上下级级联 | 满足上下级联要求：按照公安网络管理系统级联接口规范，开展各级公安网管系统互联互通工作，实现网络运维数据自动、实时、准确上报，满足公安网全网统一管理的需求 提供系统接口，能够与省厅的网管平台实现上下级联；要求供应商承诺实现与省级网管平台的级联（供应商提供承诺函）。 |
| 服务健康管理功能要求 |
| NQA链路监控 | 通过获取抖动、时延、丢包率等指标数据来量化网络提供的服务质量； |
| 网络服务SLA度量建模 | 基于系统提供的KPI数据，建立服务各个方面质量的度量指标（KQI）以及服务整体质量的度量模型（SLA），基于服务可用性、平均故障间隔时间（MTBF）、平均故障修复时间（MTTR）等的监控和分析对服务的健康水平做出评价 |
| 网络服务度量和报表 | 以列表和图标方式展示服务的度量统计信息，包括服务健康状况、状态、当前可用性，今天健康状况、本周健康状况、本月健康状况、本年健康状况。 |
| 其他要求 |
| 设备与用户统一管理 | 支持设备与用户统一管理：支持网络管理与用户管理联动，如通过点击拓扑楼层接入交换机图标，可查看该设备所有接入用户帐户信息，查询在线用户列表、强制用户下线、下发消息、总在线用户数统计、不安全用户数统计等。 |
| 通用接口服务 | 提供开放的标准化性能告警、采集接口、配置操作接口、分配调度接口、数据接口，可与第三方系统协同，实现系统之间联动和数据共享。 |
| 用户分权管理 | 可以为不同的管理员设置不同的用户名、密码，并限制管理员的管理权限和管理范围，实现用户分权管理。 |
| 分级管理 | 支持市局、分局两级管理，下级网管信息可上报上级平台，自动完成考核相关工作。 |
| 配置要求（二套） |
| 以下为单套设备配置要求 |
| 网络管理平台 | 1套 |
| 平台许可 | 500个网元 |
| 配套设备 | 服务商提供：基础网管软件运行配套所需的服务器1台和便携维护笔记本2台。 |

###### 2）流量分析系统

系统架构及基本要求

整体架构：网络流量大数据分析与管控系统主要由流量采集处理、流量大数据分析、流量管控三大子系统构成；本次项目建设流量采集及流量大数据分析系统，流量管控系统后期建设。

考核响应要求：满足公安部、省厅提出的网络流量大数据分析要求的功能。供应商需承诺在服务期内完全响应省厅对于流量分析的考核要求（供应商提供承诺函）。

定制开发：软件具有API接口功能，具备二次开发接口，能够支持二次开发。供应商承诺让厂商为本项目提供给不少于40人天的定制开发服务（供应商提供承诺函）。

满足上下级联要求：实现流量分析系统上下级联。满足《公安网网络管理系统升级及网络流量数据分析与管控系统建设任务书》提出的相关要求 提供系统接口，能够与省厅的流量分析系统实现上下级联；要求流量分析供应商承诺实现与省级流量分析系统的级联（供应商提供承诺函）。

流量采集处理系统技术要求

总体架构：流量采集处理系统采用分层方式部署，分为流量汇聚层和采集处理层

流量汇聚层TAP设备： 整机支持10G SFP+端口数≥48个,40G端口数≥6个；交换容量≥640G； 基本功能：流量汇聚、流量过滤、流量标签、流量分发 多进多出转发: 多个端口进，多个端口出, 从进来的端口发出去 负载分担: 需要支持报文同源同宿Hash 需要支持报文轮询HASH 报文过滤：入端口和出端口同时支持过滤L2~L4报文 支持基于用户自定义字段过滤 支持基于GRE/VxLAN内层报文过滤 报文截断：将转发出去的报文截断，只送特定长度的头部出去 标记源端口：将报文根据进来的接口加一个vlan，用于标记入接口 端口去VLAN：支持进来的报文把vlan剥掉 私有时间戳：加一个私有header，携带时间戳 去Vxlan/GRE报头:去掉报文携带的VxLAN/GRE头 高级功能：将报文发出去的时候，修改四层TCP/UDP端口号，修改源IP、目的IP、源MAC、目的MAC、修改VLAN ID号等

流量处理采集层 流量采集器硬件： 出口流量采集器，采用一体机部署方式，存储容量≥96T，处理能力≥40G 支持DPI（深度报文监测）技术，能够支持对网络层/传输层协议（例如五元组）的采集识别和应用层协议（例如网站、流媒体和P2P等）的采集识别 支持基于IPv4和IPv6协议栈流量的分析处理 支持实时全量数据包存储，在设备处理性能范围内无损的保存每个采集到的数据包 支持数据包存储过滤器配置，对被过滤的流量仅进行指标分析，不保存原始数据包 支持数据包去重设置，能够自动去除流量中的重复报文，应具备二层重复报文和三层重复包的去除能力和聚合端口的重复包去除能力 可灵活设定捕获并保存数据包的长度大小，节省存储空间 支持多种方式灵活的应用自定义识别，需要支持的定义识别模式包括：五元组、HTTP HOST、数据流特征值 支持对用户的网络访问行为进行分析，以客户端IP地址、服务器IP地址、服务器端口为要素统计网络中的所有用户访问关系 能够支持针对用户业务系统的自定义应用交易解析，可以直观的看到指定应用的交易处理数量、交易处理时间和交易窗台趋势图，以及各种流量参数、会话参数、交易统计参数和交易日志等信息。 能够图形化显示业务的交易状态变化趋势，包括交易成功次数、交易失败次数、成功率、响应时间等。

网络流量大数据分析系统功能要求

平台软件系统功能：大数据计算平台，数据挖掘分析模块，拓扑、资产、权限管理，智能告警系统，全文检索系统，可视化大屏呈现

网络态势分析：链路带宽实时监测、链路带宽趋势预测、链路承载应用分布、链路容量规划、全网链路带宽利用率分析、全网链路利用率历史回溯、网络设备状态实时监测

容量规划：支持查询任意时间段内各接口带宽利用率情况。支持展示链路名称、利用率大于80%的时间占比，利用率时间分布等指标。支持按所有时间、工作时间、休息时间筛选展示结果。

用户行为画像：支持展示自定义时间段内指定用户的用户画像信息，包括用户最长访问的应用类型、高危操作次数、敏感访问次数、FTP异常操作次数。支持展示用户访问流量最多的TOP 10应用列表，支持展示用户访问次数最多的TOP 10网站列表，平均访问时延最高的TOP 10应用排名。支持展示用户在所选时间段内的总时延、传输时延、应用时延、上行流速、下行流速、及每小时上网时长的历史变化趋势。（提供功能截图，加盖供应商公章）。

应用活跃度分析：支持根据应用流量、会话数等指标计算应用活跃度指标并展示。支持查看昨日和过去一周的应用活跃度排名列表和活跃度变化值排名列表。支持根据应用类型、应用分类、应用等级等指标筛选，支持根据应用名称查询。

僵尸应用分析：支持识别活跃度较低的僵尸应用。支持展示疑似僵尸列表及相关指标，包括应用名称、IP端口、协议、域名、会话数、用户数、上下行流速、应用活跃度等。支持将疑似僵尸应用确认为僵尸应用，支持将僵尸应用移出僵尸应用列表。

智能管控：应用参数超基线告警，告警台，应用流量路径回溯，流量智能管控，流量调度接口

应用活跃度分析：支持根据应用流量、会话数等指标计算应用活跃度指标并展示。支持查看昨日和过去一周的应用活跃度排名列表和活跃度变化值排名列表。支持根据应用类型、应用分类、应用等级等指标筛选，支持根据应用名称查询。支持识别活跃度较低的僵尸应用。支持展示疑似僵尸列表及相关指标，包括应用名称、IP端口、协议、域名、会话数、用户数、上下行流速、应用活跃度等。支持将疑似僵尸应用确认为僵尸应用，支持将僵尸应用移出僵尸应用列表。（提供功能截图，加盖供应商公章）。

视频业务监控：支持查看各链路在指定时间范围内的视频服务质量概览。支持查看最近1小时、1天、7天、30天及当日、当周、当月的各指标信息。支持查询指定链路下在线服务器数、在线视频终端数、异常视频终端数、上下行流速等信息。支持查看该链路下视频终端时延、视频终端抖动、视频终端丢包率、视频终端所属区域流量等各指标排名TOP 10的列表。支持查询指定服务器下视频终端列表。支持以树形结构展示各区域信息并查询各区域内在线终端列表。终端列表包括终端IP、上行平均流速、下行平均流速、平均时延、平均抖动、平均丢包率等信息。终端列表支持下钻分析指定终端的流速趋势、丢包率变化趋势、时延变化趋势、抖动变化趋势以及该终端的历史数据记录。支持查询异常终端列表，包括终端IP、上行平均流速、下行平均流速、平均时延、平均抖动、平均丢包率、时延告警次数、抖动告警次数、丢包率告警次数等信息。

配置要求（一套）

以下为单套设备配置要求

流量采集器2台，出口流量采集器处理能力40G，存储容量96T；2个万兆网口

TAP设备2台，单台配置10G SFP+端口数≥48,40G端口数≥6；含配套万兆多模光模块≥24，

服务商提供：流量分析系统运行配套所需服务器4台，终端PC电脑2台。 服务器要求：CPU配置：≥2×Gold 5218或以上处理器；内存配置：≥128GB，DDR4 ECC；硬盘配置：≥2×1.2T，转速≥10K SAS热插拔硬盘，8×12TSATA 7200转硬盘； RAID配置：配置2GB Cache，支持RAID0/1/5/10/50，带掉电保护；以太网连接：≥4个千兆电口，≥1个万兆光口；电源配置：热插拔1+1冗余电源；预装64位操作系统。配置8个CPU的云管理平台授权许可，后期可加入云管理平台。

软件1套：网络流量大数据系统软件；

定制服务：完成与省公安厅系统对接工作以及定制服务。

##### 1.1.3.8.3网络管理系统专业维护服务内容

为成都市政法三级网网络管理系统提供的专业维护服务内容包括但不限于以下：

（1）针对专用网络管理系统软件的专业维护服务

a、远程技术支持服务

应当为成都市政法三级网提供7×24小时VIP座席优先受理的客户服务热线，全天候不间断受理和实时响应成都市政法三级网产品咨询、技术支撑、故障申报、硬件维修、培训以及其他远程技术支持服务需求等。

b、在线技术支持服务

应当确保成都市政法三级网能够获得最大化的在线技术支持服务，确保成都市政法三级网申报的问题和故障纳入内部流程进行专业、快捷和规范的管理。

c、现场专业技术支持服务

应当为成都市政法三级网专用网络管理系统提供7×24×4响应的现场技术支持服务，即每周7天、每天24小时响应，确保专职服务工程师在4个小时内到达成都市政法三级网工作现场并有效提供包括但不限于现场疑难问题诊断、现场故障处理、现场软件升级等现场专业技术支持服务。

d、现场巡检服务

应当在成都市政法三级网工作现场为成都市政法三级网专用网络管理系统提供现场巡检服务，现场检查和维护专用网络管理系统管理和使用情况，确保专用网络管理系统能够真实和全面反映设备和网络运行状态，并根据成都市政法三级网运行管理和维护工作实际，合理调整和优化专用网络管理系统自身配置参数和管理策略，确保专用网络管理系统达到最佳运行性能和使用效果。

提供的现场巡检服务每年度不少于4次。

e、软件支持和升级服务

应当根据专用网络管理系统软件升级包或补丁包发布情况，结合成都市政法三级网运行管理和维护工作需求，对专用网络管理系统现有软件进行评估，及时对专用网络管理系统进行软件维护升级或修复工作，并提出最佳使用版本建议，以满足成都市政法三级网不断提升的运行质量和管理效率要求。

f、网络管理工作报告服务

专职服务工程师应当根据成都市政法三级网运行管理和维护工作具体要求，结合成都市政法三级网专用网络管理系统各功能模块特点和功能，配合制作符合成都市政法三级网运行管理工作要求的网络管理通报和质量分析报告。

g、软件定制开发服务

应根据成都市政法三级网运行管理和维护工作需求，提供专用网络管理系统软件定制开发服务，包括但不限于二次开发接口支持、支持第三方设备、报表定制开发等。

#### 网络安全设备租用服务内容及要求

##### ★1.1.3.9.1网络安全设备租用服务范围

| 序号 | 设备租用服务子项 | 单位 | 数量 | 设备部署位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络基础设施具备必要的安全防护设备 | 套 | 1 | 市公安局 |

##### 1.1.3.9.2网络安全设备租用服务技术参数及配置要求

| 序号 | 类型 | 产品名称 | 规格参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬件 | 高性能防火墙 | 1、防火墙吞吐量≥40G；并发连接数≥800万；应用层防护吞吐量≥10G； 2、部署模式：实现路由模式、透明（网桥）模式、混合模式。 3、端口能力：支持40G、10G、GE端口 4、攻击防护 ：实现安全区域划分，访问控制列表，配置对象及策略，动态包过滤，黑名单，MAC和IP绑定功能，基于MAC的访问控制列表，802.1q VLAN 透传等功能。 5、入侵防御：实现对黑客攻击、蠕虫/病毒、木马、恶意代码、间谍软件/广告软件等攻击的防御，实现缓冲区溢出、SQL注入、IDS/IPS逃逸等攻击的防御，实现攻击特征库的分类。支持超过7000种特征的攻击检测和防御 6、WEB防护：可针对HTTP/HTTPS的安全策略来专门为Web应用提供保护。对来自Web应用程序客户端的各类请求进行内容检测和验证，确保其安全性与合法性，对非法的请求予以实时阻断，从而对各类网站进行有效防护。 7、DDoS防护：能够防范DOS/DDOS攻击： Land、Smurf、Fraggle、WinNuke、Ping of Death、Tear Drop、IP Spoofing、SYN Flood、ICMP Flood、UDP Flood、HTTP Flood（cc）攻击、ARP欺骗、TCP报文标志位不合法、超大ICMP报文、地址扫描的防范、端口扫描的防范、DNS Flood、ACK Flood、FIN Flood、分片Flood、Tiny-Fragment 8、设备管理：支持SNMPv1、SNMPv2、SNMPv3、RMON等网络管理协议，并且支持通过网管软件远程进行设备软件升级、配置等。 9、提供开放API接口（RESTful，NetConf），可编程管理防火墙，不再仅依赖网管软件。 ★10、具备公安部颁发的销售许可证、具备信息安全产品认证证书，提供证书复印件加盖供应商公章。 11、电源≥2个；≥12个万兆光口，配置8个万兆多模光模块；≥2个40G光口，配置2个40G多模光模块； | 2 |
| 2 | 硬件 | 日志审计 | 1、架构：软硬件一体化设备； 2、端口：提供4个10/100/1000Mbps自适应电口业务网口，提供2个1G/10G接口； 3、日志采集能力 ：无限制节点数日志采集 4、性能要求：事件入库性能（底线性能配置）：5000条/秒 5、硬件扩展 ：可作为其他版本的分布式日志采集组件，如安全态势感知系统 6、日志分析展示：对全局有效日志进行归类分析展示，支持按照时间周期展示日志统计、告警事件、关联规则、设备类型分布、日志等级分布、日志类型分布、关联事件数量趋势、系统性能监控（CPU、内存、磁盘）等信息 7、日志分析能力：按照日志源类型展示：日志源可以分为FW、ACG、IPS、WAF、交换机、沙箱、中间件、数据库等多种类型，支持按照不同日志源类型实时展示日志，并展示日志趋势，可通过多个维度灵活进行事件检索，且可查看日志详情，并支持日志导出功能； 8、日志全文检索：支持查看日志原文，并可按关键字对原始日志进行检索查询； ★9、具备公安部颁发的销售许可证、具备信息安全产品认证证书，提供证书复印件加盖供应商公章。 10、配置要求：配置日志审计功能，不限审计设备数量。 | 1 |
| 3 | 硬件 | 漏洞扫描 | 1、架构：2U高机架式硬件架构，双电源冗余，8G内存，1T硬盘 2、性能：支持扫描任务并发数量不少于10个；扫描的IP地址范围或域名不受限制。 3、支持Windows、Linux、Unix等主流操作系统漏洞扫描； 4、支持FTP、RDP、SMTP、POP3、WWW等主流应用服务漏洞扫描； 5、支持对主流的网络设备、安全设备进行漏洞扫描； 6、支持对各种主流数据库远程扫描； 7、支持主机漏洞知识库与CVE、CNCVE、CNNVD、CNVD、Bugtraq等国内外主流标准兼容； ★8、具备公安部颁发的销售许可证、具备信息安全产品认证证书，提供证书复印件加盖供应商公章。 9、配置要求：配置漏洞扫描功能，本次配置1000个IP地址的扫描许可。 | 1 |

##### 1.1.3.9.3网络安全设备专业维护服务内容

服务商需购买专业维护服务，维护服务内容既包含提供的专业技术支持和维护服务，又包括为以上设备提供的包括备品备件和备机在内的硬件维保服务。

为成都市政法三级网使用以上设备提供的专业维护服务内容包括但不限于以下：

（1）远程技术支持服务

应当为成都市政法三级网提供7×24小时VIP座席优先受理的客户服务热线，全天候不间断受理和实时响应成都市政法三级网产品咨询、技术支撑、故障申报、硬件维修、培训以及其他远程技术支持服务需求等。

（2）在线技术支持服务

应当确保成都市政法三级网能够获得最大化的在线技术支持服务，确保成都市政法三级网申报的问题和故障纳入内部流程进行专业、快捷和规范的管理。

（3）快速备件先行更换服务

应当为成都市政法三级网提供7×24×4的备品备件更换服务，即每周7天、每天24小时响应、4个小时内备件到达和支持服务。

（4）现场培训服务

应当为成都市政法三级网提供专职服务工程师现场安全专业知识和运维经验培训服务，结合实际开展设备和网络故障处理技术培训，从整体上提高成都市政法三级网安全运行质量和维护水平。

（5）知识传递服务

应当为成都市政法三级网提供知识案例库阅读权限并定期传递专属技术刊物及技术案例资料。

（6）等保评测技术支持服务

应当为成都市政法三级网通过等保评测提供技术支持服务，至少应包含差距分析服务、方案制定服务、模拟评测服务等。

#### 政法三级网等级保护评测服务内容及要求

按照《网络安全法》、《网络安全等级保护制度2.0》相关要求，每年需进行安全等级保护评测工作，确保政法三级网核心路由器区域通过《信息安全等级保护管理办法》规定第三级，并由四川省信息安全等级保护工作领导小组办公室推荐的评测机构出具符合评测报告。

等级保护评测所需的评测费用、整改费用等均由服务提供方负责。

#### 视频专网设备租用服务

视频专网租用设备为本项目专用设备。本次设备租用服务期为3年，服务期内设备使用权归各政法单位所有，服务到期后，根据需求确定下一周期租用需求。

##### ★1.1.3.11.1视频专网设备租用服务范围

| 序号 | 设备租用服务子项 | 单位 | 数量 | 设备部署位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市局核心路由器 | 台 | 2 | 中心节点 |
| 2 | 万兆节点接入路由器 | 台 | 31 | 各分支节点 |
| 3 | 千兆节点接入路由器 | 台 | 39 | 各分支节点 |
| 4 | 网管软件及配套硬件 | 套 | 1 | 中心节点 |

##### 1.1.3.11.2视频专网设备租用技术参数

###### 市局核心路由器

| 性能要求 |
| --- |
| 体系结构 | 分布式处理架构，集中式控制； 支持冗余主控、冗余交换网 |
| 安全 | 设备可配置NP芯片的网络处理卡，当前的业务单板已在现网有应用，保障网络安全性 |
| 新技术支持 | 设备可支持SRv6、FlexE、逻辑路由器、支持Telemetry功能 |
| 交换容量 | ≥45Tbps |
| 转发能力 | ≥5000Mpps |
| 主控板槽位数 | ≥2 |
| 交换网板槽位数 | ≥2 |
| 业务板槽位数 | ≥16 |
| 可靠性要求 |
| 部件冗余 | 主控板、主控引擎冗余，双引擎主备故障快速切换，切换时间毫秒级，切换时板内转发无丢包。 |
|  | 电源冗余 |
|  | 风扇冗余 |
| 设备冗余 | 支持VRRP |
| 协议 | 支持GR for OSPF/BGP/BGP4+ |
| 热插拔 | 关键部件热插拔 |
| 补丁升级 | 热补丁功能，可在线进行补丁升级。 |
| 支持协议要求 |
| 二层协议 | 支持VLAN；支持链路聚合。 |
| 路由协议 | 支持静态路由、RIPV1/V2、OSPF、 BGP。 |
| IPV6 | 支持IPv4、IPv6双协议栈；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+；支持IPv4向IPv6的过渡技术，IPv6手工隧道、6to4隧道、GRE隧道等。 |
| SDN | 支持VXLAN、Segment Routing技术 |
| NAT | 支持 |
| VPN | 支持L2TP、IP Sec VPN；支持二层MPLS VPN；支持三层MPLS VPN；支持MPLS TE。 |
| 安全要求 |
| 设备管理 | 支持用户分级管理和口令保护 |
| 访问控制 | 支持基于标准、扩展、VLAN 的ACL报文过滤；支持入方向和出方向的双向ACL策略；支持IP地址、VLAN ID、MAC地址和端口等多种组合绑定。 |
| 安全认证 | 支持OSPF、RIPv2 及BGPv4 报文的明文及MD5密文认证。 |
| 网络安全 | 支持单播逆向路由检查(URPF)，杜绝IP源地址欺骗，防范病毒和攻击。 |
| 速率限制 | 支持通过基于ACL的限速（Rate Limit）来控制DDOS攻击。 |
| 防攻击 | 防止ARP攻击，防止MAC表攻击，支持广播抑制，支持组播抑制。 |
| 网络管理要求 |
| 设备管理 | 支持SNMPv1、SNMPv2、SNMPv3；RMON；SYSLOG；MIB；SSHv2。 |
| 管理功能 | 通过开放MIB或开放接口格式，使得第三方管理平台可以开放和对接 |
| 网络分析功能 | 支持Netflow或Sflow或NetStream网络分析功能； 配合提供流采样、端口采样的配置帮助和技术支持 |
| 端口镜像 | 支持端口镜像技术，支持多对一的端口镜像 |
| 生命周期要求 |
| 生命周期 | 设备为当前主流产品，不得提供生命周期末期产品或即将停售产品，必须保证网络设备至少在5年内不会停产。 |
| 配置要求（整机数量：2台） |
| 以下为单台设备配置要求 |
| 主控板 | 主控板≥2块 |
| 交换网板 | 交换网板≥2块 |
| 电源 | ≥2个 |
| 风扇 | ≥2个 |
| 40G端口 | ≥6端口40G以太网光 |
| 万兆接口 | ≥32端口万兆以太网光 |
| 千兆接口 | ≥40端口千兆以太网光 |
| 光模块 | ≥30个万兆单模光模块（SFP+或XFP），≥3个40G光模块（QSFP+），≥36个千兆单模光模块（SFP） |

###### 万兆节点接入路由器

| 性能要求 |
| --- |
| 体系结构 | 分布式处理架构，集中式控制； 支持冗余主控、冗余交换网 整机线卡采用母板+子卡架构形态，母板和子卡均可拔插。 |
| 安全特性 | 设备可配置NP芯片的网络处理卡，当前的业务单板已在现网有应用，保障网络安全性 |
| 新技术支持 | 设备可支持SRv6、FlexE、逻辑路由器、支持Telemetry功能 |
| 交换容量 | ≥10Tbps |
| 转发能力 | ≥1200Mpps |
| 主控板槽位数 | ≥2 |
| 业务板槽位数 | ≥8 |
| 可靠性要求 |
| 部件冗余 | 主控板、主控引擎冗余，双引擎主备故障快速切换，切换时间毫秒级，切换时板内转发无丢包。 |
|  | 电源冗余 |
|  | 风扇冗余 |
| 设备冗余 | 支持VRRP |
| 协议 | 支持GR for OSPF/BGP/BGP4+ |
| 热插拔 | 关键部件热插拔 |
| 补丁升级 | 热补丁功能，可在线进行补丁升级。 |
| 支持协议要求 |
| 二层协议 | 支持VLAN；支持链路聚合。 |
| 路由协议 | 支持静态路由、RIPV1/V2、OSPF、 BGP。 |
| IPV6 | 支持IPv4、IPv6双协议栈；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+；支持IPv4向IPv6的过渡技术，IPv6手工隧道、6to4隧道、GRE隧道等。 |
| 策略路由 | 支持 |
| NAT | 支持 |
| VPN | 支持L2TP、IP Sec VPN；支持二层MPLS VPN；支持三层MPLS VPN；支持MPLS TE。 |
| 安全要求 |
| 设备管理 | 支持用户分级管理和口令保护 |
| 访问控制 | 支持基于标准、扩展、VLAN 的ACL报文过滤；支持入方向和出方向的双向ACL策略；支持IP地址、VLAN ID、MAC地址和端口等多种组合绑定。 |
| 安全认证 | 支持OSPF、RIPv2 及BGPv4 报文的明文及MD5密文认证； |
| 网络安全 | 支持单播逆向路由检查(URPF)，杜绝IP源地址欺骗，防范病毒和攻击。 |
| 速率限制 | 支持通过基于ACL的限速（Rate Limit）来控制DDOS攻击。 |
| 防攻击 | 防止ARP攻击，防止MAC表攻击，支持广播抑制，支持组播抑制。 |
| 网络管理要求 |
| 设备管理 | 支持SNMPv1、SNMPv2、SNMPv3；RMON；SYSLOG；MIB；SSHv2。 |
| 管理功能 | 通过开放MIB或开放接口格式，使得第三方管理平台可以开放和对接 |
| 网络分析功能 | 支持Netflow或Sflow或NetStream网络分析功能； 配合提供流采样、端口采样的配置帮助和技术支持 |
| 端口镜像 | 支持端口镜像技术，支持多对一的端口镜像 |
| 生命周期要求 |
| 生命周期 | 设备为当前主流产品，不得提供生命周期末期产品或即将停售产品，必须保证网络设备至少在5年内不会停产。 |
| （整机数量：31台）配置要求 |
| 以下为单台设备配置要求 |
| 主控板 | 主控板≥2块 |
| 电源 | ≥2个 |
| 风扇 | ≥2个 |
| 接口板 | ≥4端口千兆以太网光接口，≥4端口万兆以太网光接口，≥4个千兆电口； |
| 光模块 | ≥4个万兆单模光模块（SFP+或XFP）； |

###### 千兆节点接入路由器

| 性能要求 |
| --- |
| 体系结构 | 分布式处理架构，集中式控制； 支持冗余主控； 子卡可拔插。 |
| 安全特性 | 设备可配置NP芯片的网络处理卡，当前的业务单板已在现网有应用，保障网络安全性 |
| 新技术支持 | 设备可支持SRv6、FlexE、逻辑路由器、支持Telemetry功能 |
| 交换容量 | ≥5Tbps |
| 转发能力 | ≥600Mpps |
| 主控板槽位数 | ≥2 |
| 业务板槽位数 | ≥3 |
| 可靠性要求 |
| 部件冗余 | 主控引擎冗余，双引擎主备故障快速切换，切换时间毫秒级，切换时板内转发无丢包。 |
|  | 电源冗余 |
|  | 风扇冗余 |
| 设备冗余 | 支持VRRP |
| 协议 | 支持GR for OSPF/BGP/BGP4+ |
| 热插拔 | 关键部件热插拔 |
| 补丁升级 | 热补丁功能，可在线进行补丁升级。 |
| 支持协议要求 |
| 二层协议 | 支持VLAN；支持链路聚合。 |
| 路由协议 | 支持静态路由、RIPV1/V2、OSPF、 BGP。 |
| IPV6 | 支持IPv4、IPv6双协议栈；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+；支持IPv4向IPv6的过渡技术，IPv6手工隧道、6to4隧道、GRE隧道等。 |
| 策略路由 | 支持 |
| NAT | 支持 |
| VPN | 支持L2TP、IP Sec VPN；支持二层MPLS VPN；支持三层MPLS VPN；支持MPLS TE。 |
| 安全要求 |
| 设备管理 | 支持用户分级管理和口令保护 |
| 访问控制 | 支持基于标准、扩展、VLAN 的ACL报文过滤；支持入方向和出方向的双向ACL策略；支持IP地址、VLAN ID、MAC地址和端口等多种组合绑定。 |
| 安全认证 | 支持OSPF、RIPv2 及BGPv4 报文的明文及MD5密文认证； |
| 网络安全 | 支持单播逆向路由检查(URPF)，杜绝IP源地址欺骗，防范病毒和攻击。 |
| 速率限制 | 支持通过基于ACL的限速（Rate Limit）来控制DDOS攻击。 |
| 防攻击 | 防止ARP攻击，防止MAC表攻击，支持广播抑制，支持组播抑制。 |
| 网络管理要求 |
| 设备管理 | 支持SNMPv1、SNMPv2、SNMPv3；RMON；SYSLOG；MIB；SSHv2。 |
| 管理功能 | 通过开放MIB或开放接口格式，使得第三方管理平台可以开放和对接 |
| 网络分析功能 | 支持Netflow或Sflow或NetStream网络分析功能； 配合提供流采样、端口采样的配置帮助和技术支持 |
| 端口镜像 | 支持端口镜像技术，支持多对一的端口镜像。 |
| 生命周期要求 |
| 生命周期 | 设备为当前主流产品，不得提供生命周期末期产品或即将停售产品，必须保证网络设备至少在5年内不会停产。 |
| （整机数量：39台）配置要求 |
| 以下为单台设备配置要求 |
| 主控板 | 主控板≥2块 |
| 电源 | ≥2个 |
| 风扇 | ≥2个 |
| 接口板 | ≥4端口千兆以太网光接口，≥2端口万兆以太网光接口；≥8个千兆电口； |
| 光模块 | ≥2个千兆单模光模块（SFP），≥1个万兆单模光模块（SFP+或XFP）； |

###### 网管软件

平台功能

分布式部署：支持多服务器分布式虚拟化部署，实现负载分担；

用户分权限管理：可以为不同人员设置登录权限，设备可视化范围；

支持基础流量分析：通过拓扑链路查看关键流量分布，提供告警分类关联分析，告警多远关联分析，告警网络影响度

故障管理：支持全网设备告警统一浏览，支持多种告警通知方式；

性能管理：支持性能监控，形成日报、周报、月报，支持定制性能阈值，支持多级阈值设定，对超出不同级别的阈值进行分级别；

拓扑：根据已知设备手动创建设备间链路连接关系，直观在拓扑视图上展示，可以生成IP拓扑、二层拓扑、网络拓扑视图，支持关联告警；

支持对于Windows、HP unix、Aix、Solaris、linux（redhat、CentOS、Suse（oracle）、Redflag）类型操作系统的管理，支持对于CPU、内存、进程、日志、网络流量、磁盘性能的监控

提供快速诊断功能，定位查找网络故障；支持丰富的测试用例（TCP /SNMP/ /HTTP/FTP/LSP Ping），供用户进行服务质量（峰值、拥塞、丢包、错包、连通、中断等）监控。当网络质量出现问题时，动态的调整任务周期以获得更详细的网络质量数据。

数量及配置要求：配置1套，以下为单套设备配置要求

网络管理平台：1套， 网管平台运行所需的服务器1台； 网络设备管理许可数：100个设备。

##### 1.1.3.11.3视频专网设备维护服务内容

服务商需为视频专网提供网络设备购买维护服务，维护服务内容包括提供包括备品备件和备机在内的硬件维保服务。一般故障的故障恢复时间应小于2小时，重大故障的故障恢复时间应小于1小时。

为视频专网使用以上设备提供的专业维护服务内容包括但不限于以下：

（1）远程技术支持服务

应当为成都市政法三级网提供7×24小时VIP座席优先受理的客户服务热线，全天候不间断受理和实时响应成都市政法三级网产品咨询、技术支撑、故障申报、硬件维修、培训以及其他远程技术支持服务需求等。

（2）在线技术支持服务

应当在官网为视频专网提供网站与论坛VIP帐号，确保成都市政法三级网能够获得最大化的在线技术支持服务，确保成都市政法三级网申报的问题和故障纳入内部流程进行专业、快捷和规范的管理。

（3）软件支持和升级服务

应当针对视频专网设备和网络运行情况，为视频专网提供主版本升级软件和维护性软件并进行相应的升级，以达到对错误的修复或对新功能的支持。

（4）版本使用选择建议服务

应当为视频专网设备提供主机软件更新、软件补丁、升级软件以及相关配套文档资料，技术专家团队应当根据视频专网设备和业务运行情况、技术特性、软件新增功能为成都市视频专网提供最适合的软件补丁和版本更新选择建议。

（5）快速备件先行更换服务

应当为视频专网提供7×24×4的备品备件更换服务，即每周7天、每天24小时响应、4个小时内备件到达和支持服务。

### 网络割接集成工程服务要求

（1）时限要求

本项目与原网络涉及的所有割接集成工程服务应在合同签订后60日内全部完成。

（2）质量要求

需保证原政法三级网可与此次新租用的政法三级网主用网无缝切换，不得造成网络性能下降、不得导致各类网上业务中断。

（3）测试要求

割接集成工程服务在正式完成前，各类传输线路、电路、网络设备及承载网络不得少于7*24小时连续挂表实时监控测试，测试过程中若发生任何故障或电路倒换时，应当立即发现并响应，并在第2个工作日出具详细的故障处置或电路倒换报告。

根据实时监控和测试数据，割接集成工程服务期间，提交成都市政法三级网新建OTN传输电路、裸光纤传输及配套传输设备、网络设备及承载网络运行质量分析报告，报告内容包括但不限于新建OTN传输电路、裸光纤传输及配套传输设备和网络设备各类性能参数和统计数据、日志和告警信息、故障分析和总结以及机房基础设施运行情况等。

投标供应商应在合同签订后60日内向成都市政法三级网管理单位提交该项目中所有传输线路、电路以及网络设备、承载网络的相关测试报告。

（4）日常运维中的网络和设备搬迁服务要求

当成都市政法三级网网络、设备和线路因工作原因需要变更安装地点时，应当配合相关政法单位制定机房布局调整以及设备和线路搬迁实施方案和应急处理预案，并提供网络管理岗位专职服务工程师在现场配合完成机房布局调整以及网络和设备的搬迁工作。必要时，应当按照招标方要求为相关政法单位提供备件或备机，以确保搬迁前准备工作和搬迁实施工作地顺利进行。搬迁移动后的网络、设备和线路的维护服务仍然有效。

### 项目评测服务要求

为保障链路、设备、安全等能够满足各政法单位业务需求，评测服务内容如下：

1、项目正式开通前，由第三方机构进行项目评测服务，并出具评测报告，内容包括：

（1）验证运营商所提供的链路是否满足标书中各类链路租用服务要求，包括链路类型、带宽、接口、误码率、可靠性等。

（2）验证运营商所提供设备是否满足标书中技术参数中标注“▲”号项。

（3）对运营商网络割接服务进行评测，验证是否符合网络割接工程服务要求。

2、日常评测评测服务，内容包括：

（1）按照服务考核标准及办法中的规定，统计年度内服务情况，提出评测报告。

（2）定期对各类设备、链路运行情况进行第三方评测，提出评测报告。

3、人员要求：

（1）本项目配置评测工程师一名，要求具备通信网络及信息安全评测相关资质。

（2）要求为专人负责本项目评测工作，中途不得频繁更换人员，防止信息泄密。

★三、商务要求：

（一）服务期限：本项目服务期限为三年，合同一年一签。

（二）服务地点：全域成都范围内。

（三）履约保证金：本项目不收取履约保证金。

（四）付款方式：本项目费用实行年度结算，经双方确定链路正式开通之日起至次年当日为第一年度计费期，往后每年按第一年度确定周期进行计费。每年服务期满，根据年度服务考核情况支付年度服务费。

（五）服务考核标准及办法：

1.采购人每一年度对运维服务进行一次综合性考评，按百分制实施考核。

2.考核时间及办法

2.1考核时间段：每年度计费周期。

2.2考核办法：考核得分大于等于90分，全额支付年度租用费用；综合得分80分（含80分）到90分（不含90分）的，扣除应付年度租用费用5%后支付年度租用费用；综合得分70分（含70分）到80分（不含80分）的，扣除年度租用费用10%后支付年度租用费用；综合得分小于70分（不含70分）时，扣除年度租用费用20%后支付年度租用费用。

2.3如考核得分小于60分时，视为年度考核不合格，合同终止，且不支付年度服务费用。

2.4合同履行期间，投标供应商不能按照合同要求完成当年度等级保护评测，采购人有权终止合同，且不支付年度服务费用。

3.考核标准及评分表

| 考核项目及分值 | 考核标准 | 考核得分 | 扣分原因 （可附件） |
| --- | --- | --- | --- |
| 链路租用服务 （50分） | 1、完全满足各类链路租用服务要求以及链路日常运行维护服务要求的，得50分；若存在不满足项，则在50分的基础上按以下标准进行扣分，直到本部分扣完为止。 2、未按照链路基本要求要求提供传输电路的，每1条链路扣2分，包括链路带宽、链路丢包率、误码率、光衰等链路质量要求。 3、年度链路中断时间未达链路质量要求的，每1条链路扣2分 4、链路故障处理响应速度未达到链路日常维护要求的，每一次扣1分。 |  |  |
| 设备租用服务 （30分） | 1、完全满足各类设备租用服务要求以及网络设备日常运行维护服务要求的，得30分；若存在不满足项，则在30分的基础上按以下标准进行扣分，直到本部分扣完为止。 2、未按照设备租用技术参数要求提供设备的，每存在1项参数不满足扣1分，直到本部分扣完为止。 3、未按照设备维护服务内容提供服务的，每存在1类设备不满足扣1分，直到本部分扣完为止。 |  |  |
| 安全运维 （20分） | 1、因投标供应商运维管理不当原因，导致成都政法三级网网络通信大面积中断4小时以上，每次扣5分。 2、因投标供应商运维管理不当原因，导致成都政法三级网信息等失泄密的，每次扣5分。 |  |  |
| 合计 |  |  |

（六）验收标准及要求：

1、验收主体：中共成都市委政法委员会。

2、验收时间、方式及程序：服务完成后5日内由投标人提出验收申请，采购人在接到投标人验收申请后10日内自行组织验收。

3、验收内容：对本项目的“服务要求”、“商务要求”进行验收。

4、验收标准：本项目采购人将严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

5、验收结果合格的，成交供应商凭验收报告办理相关手续；验收结果不合格的将不予支付采购资金，还可能会报本项目同级财政部门按照政府采购法律法规及《四川省公共资源交易领域严重失信联合惩戒实施办法》（川发改信用规〔2019〕405号）、《关于对政府采购领域严重违法失信主体开展联合惩戒的合作备忘录》（发改财金〔2018〕1614号）等有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

# 注：本包标“★”的条款为实质性要求，不允许有负偏离，否则作无效响应处理。

# 第二包

一、项目概况：

1、成都市政法三级网2021-2023年备用链路租赁；

2、本包采购预算：43万元/年（本包最高限价：43万元/年）。

二、 服务要求：

成都市政法三级网备用链路租用服务内容包括成都市政法三级网使用的备用链路等。租用具体服务要求如下：

#### ★1.备份链路租用服务范围

| 序号 | 链路带宽 | 链路类型 | 链路数量（条） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1G | OTN，本地 | 78 | 1个中心点，39个分支节点采用2*1G链路。 |

#### 2.备份链路租用服务具体要求

（1）备份链路基本要求

为成都市政法三级网提供各政法单位中心机房至各政法单位分支节点机房的点对点物理硬管道模式的专用透传电路，传输电路类型为OTN，传输电路带宽是 78条1G。

禁止使用以分组交换或报文交换为内核的传输方式采用共享网络带宽的传输方式，如各类 MPLS VPN 及其它 VPN、EPON、GPON、PTN 等。

（2）互联接口要求

与网络设备对接采用1个以太网GE光端口，光模块采用千兆单模，发送光功率范围为：-9.5dBm~-3dBm，接收光功率为：-22dBm~-3dBm。

（3）质量要求

备用链路的质量要求如下：

a、正常运行率：OTN 传输电路的正常运行率要求为 99.99%。

b、误码率：≤10-6

c、传输电路全程时延：≤15ms。

d、抖动和漂移不得影响成都市政法三级网承载的图像、视频业务。

其中，误码特性测试应当在每条 OTN 传输电路开通前使用专门针对 OTN 传输电路的误码仪等工具进行不少于 24 小时的不间断端到端测试并出具测试报告；传输时延、光接口特性等测试在每条 OTN 传输电路开通前使用相关的发生器、分析仪、光功率计、光衰耗器等工具进行测试并出具测试报告。

遇有网络质量下降或性能不佳时，或遇有紧急、特殊或重大应急通信保障工作任务前，也应当按照要求提供相同路由和不同路由的传输电路进行相关传输电路各项性能指标的实际测试工作并出具测试报告。

（4）备用链路建设和割接时间要求

备用链路建设和割接时间应在合同签订后60日内全部完成。

（5）备用链路日常维护要求

投标供应商必须保证线路和设备稳定、可靠、安全和高效地运行。发生故障后应当立即发现和响应，在10分钟内通知相关市级政法单位岗位技术人员或分管领导，且每10分钟向以上人员通告故障处理和恢复进度。其中，1条OTN传输电路及传输电路配套的传输设备故障恢复时间必须小于0.5小时，如因硬件故障无法修复的，投标供应商应当进行备品备件或备机更换。

### 3.网络割接集成工程服务要求

（1）时限要求

该项目涉及的所有割接集成工程服务应在合同签订后60日内全部完成。

（2）质量要求

需保证备份链路无缝切换，不得造成网络性能下降、不得导致各类政法业务中断。成都市政法三级网备份链路割接次数应当为1次即1次割接成功，如遇割接失败应当能够保证立即切换至原使用的备用链路。

（3）测试要求

割接集成工程服务在完成前，对各类传输线路、电路、网络设备及承载网络进行不得少于7*24小时连续挂表实时监控测试，测试过程中若发生任何故障或电路倒换时，应当立即发现并响应，并在第2个工作日出具详细的故障处置或电路倒换报告。

根据实时监控和测试数据，割接集成工程服务期间，提交成都市政法三级网备用链路运行质量分析报告，报告内容包括但不限于新建OTN传输电路、各类性能参数和统计数据、日志和告警信息、故障分析和总结以及机房基础设施运行情况等。

投标供应商应在合同签订后60日内提交该项目中所有传输线路、电路相关测试报告。

★三、商务要求

（一）服务期限：本项目服务期限为三年，合同一年一签。

（二）服务地点：全域成都范围内。

（三）履约保证金：本项目不收取履约保证金。

（四）付款方式：本项目费用实行年度结算，经双方确定链路正式开通之日起至次年当日为第一年度计费期，往后每年按第一年度确定周期进行计费。每年服务期满根据年度服务考核情况支付年度服务费。

（五）服务考核标准及办法：

1.采购人每一年度对运维服务进行一次综合性考评，按百分制实施考核。

2.考核时间及办法

2.1考核时间段：每年度计费周期。

2.2考核办法：考核得分大于等于90分，全额支付年度租用费用；综合得分80分（含80分）到90分（不含90分）的，扣除应付年度租用费用5%后支付年度租用费用；综合得分70分（含70分）到80分（不含80分）的，扣除年度租用费用10%后支付年度租用费用；综合得分小于70分（不含70分）时，扣除年度租用费用20%后支付年度租用费用。

2.3如考核得分小于60分时，视为年度考核不合格，合同终止，且不支付年度服务费用。

2.4合同履行期间，不能按照合同要求完成服务工作的，采购人有权终止合同。

3.考核标准及评分表

| 考核项目及分值 | 考核标准 | 考核得分 | 扣分原因 （可附件） |
| --- | --- | --- | --- |
| 链路租用服务 （80分） | 1、完全满足各类链路租用服务要求以及链路日常运行维护服务要求的，得80分；若存在不满足项，则在80分的基础上按以下标准进行扣分，直到本部分扣完为止。 2、未按照链路基本要求要求提供传输电路的，每1条链路扣2分，包括链路带宽、链路丢包率、误码率、光衰等链路质量要求。 3、年度链路中断时间未达链路质量要求的，每1条链路扣2分 4、链路故障处理响应速度未达到链路日常维护要求的，每一次扣1分。 |  |  |
| 安全运维 （20分） | 1、因投标供应商运维管理不当原因，导致成都政法三级网网络通信大面积中断4小时以上，每次扣5分。 2、因投标供应商运维管理不当原因，导致成都政法三级网信息等失泄密的，每次扣5分。 |  |  |
| 合计 |  |  |

（六）验收标准及要求：

1、验收主体：中共成都市委政法委员会。

2、验收时间、方式及程序：服务完成后5日内由投标人提出验收申请，采购人在接到投标人验收申请后10日内自行组织验收。

3、验收内容：对本项目的“服务要求”、“商务要求”进行验收。

4、验收标准：本项目采购人将严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

5、验收结果合格的，成交供应商凭验收报告办理相关手续；验收结果不合格的将不予支付采购资金，还可能会报本项目同级财政部门按照政府采购法律法规及《四川省公共资源交易领域严重失信联合惩戒实施办法》（川发改信用规〔2019〕405号）、《关于对政府采购领域严重违法失信主体开展联合惩戒的合作备忘录》（发改财金〔2018〕1614号）等有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

注：本包标“★”的条款为实质性要求，不允许有负偏离，否则作无效响应处理。

第七章  评标办法

1、 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律制度，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。依据法律法规和本招标文件的规定，对投标文件是否按照规定要求提供资格性证明材料，以确定投标供应商是否具备投标资格。

合格投标人不足三家的，不得评标。

评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济、法律等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查供应商（已通过资格审查）的投标文件是否满足招标文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求招标采购单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向招标采购单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评标工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5 评标过程独立、保密。投标人非法干预评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

1.6 评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

2、 评标方法

本项目评标方法为：综合评分法。

3、 评标程序

3.1熟悉和理解招标文件和停止评标

3.1.1评标委员会正式评标前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中投标人资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、评标方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

3.1.2评标委员会熟悉和理解招标文件以及评标过程中，发现本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（1）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（2）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（3）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（4）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（5）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定的；

（6）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（7）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

3.1.3出现本条规定应当停止评标情形的，评标委员会成员应当向招标采购单位书面说明情况。除本条规定和评标委员会无法依法组建的情形外，评标委员会成员不得以任何方式和理由停止评标。

3.2资格性检查

3.2.1开标结束后，采购人或者采购代理机构应依据法律法规和本招标文件的规定，对投标文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否属于禁止参加投标的供应商等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

3.2.2资格审查结束后，采购人或者采购代理机构应及时对资格性审查结果进行复核，对资格性审查错误进行及时纠正并记录。

3.3符合性检查

3.3.1评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

3.3.2投标文件（包括单独递交的开标一览表）有下列情形的，本项目不作为实质性要求进行规定，即不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理：

（一）存在个别地方（不超过2个）没有法定代表人/单位负责人（委托人）签字或者加盖个人名章，但有法定代表人/单位负责人的私人印章或者有效授权代理人签字的；

（二）除招标文件明确要求加盖单位(法人)公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

（三）以骑缝章的形式代替投标文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）；

（四）其他不影响采购项目实质性要求的情形。

3.3.3除政府采购法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，在符合性检查时按无效投标处理：

（一）投标文件组成明显不符合招标文件的规定要求，影响评标委员会评判的；

（二）投标文件的语言、计量单位、报价货币、知识产权、投标有效期等不符合招标文件的规定，影响评标委员会评判的；

（三）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的（本章3.3规定的例外情形除外）；

（四）投标报价不符合招标文件规定的采购预算或限价或其他报价规定的；

（五）未载明或者载明的招标项目履约时间、方式、数量及其他政府采购合同实质性内容与招标文件要求不一致，且招标采购单位无法接受的；

（六）没有完全响应招标文件的其他实质性要求或属于招标文件中投标无效情形的。

3.4比较与评价

按招标文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的投标文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。

3.5复核

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

3.6推荐中标候选供应商

中标候选供应商应当排序。本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，不发达地区或少数民族地区的供应商排列顺序在非不发达地区或少数民族地区的供应商之前；得分且投标报价相同的，且均为不发达地区或少数民族地区的供应商并列；得分且投标报价相同的，且不能判定为不发达地区或少数民族地区的供应商并列。（不发达地区或少数民族地区的供应商需提供属于不发达地区或少数民族地区企业的相关证明材料，或供应商注册地为少数民族地区）。

评标委员会可推荐的中标候选供应商数量不能满足招标文件规定的数量的，只有在获得采购人书面同意后，可以根据实际情况推荐中标候选供应商。未获得采购人的书面同意,评标委员会不得在招标文件规定之外推荐中标候选供应商，否则，采购人可以不予认可。

3.7出具评标报告

评标委员会推荐中标候选供应商后，应当向招标采购单位出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）获取招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果和中标候选供应商排序表；

（六）评标委员会授标建议；

（七）报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

3.8评标争议处理规则

评标委员会在评审过程中，对于符合性审查、对供应商投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。招标采购单位收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.9供应商应当书面澄清、说明或者更正

3.9.1在评标过程中，供应商投标文件实质性符合招标文件要求的前提下，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由评标委员会全体成员签字）要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。

3.9.2供应商应当书面澄清、说明或者更正，并加盖公章或签字确认（供应商为法人的，应当由其法定代表人/单位负责人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认），否则无效。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是投标文件的组成部分。

3.9.3评标委员会要求供应商澄清、说明或者更正，不得超出招标文件的范围，不得以此让供应商实质改变投标文件的内容，不得影响供应商公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

（一）按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；

（二）投标文件中已经明确的内容事项；

3.9.4本项目采购过程中，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章3.9.1-3.9.3的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

注：评标委员会当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。供应商的投标文件应当要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效投标处理。

3.10 低于成本价投标处理

在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人/单位负责人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.11招标采购单位现场复核评标结果

3.11.1评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，招标采购单位应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评标结果进行复核，出具复核报告。除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）资格性审查认定错误的；

（三）分项评分超出评分标准范围的；

（四）客观评分不一致的；

（五）经评标委员会认定评分畸高畸低的。

存在本条上述规定情形的，由评标委员会自主决定是否采纳招标采购单位的书面建议，并承担独立评审责任。评标委员会采纳招标采购单位书面建议的，应当按照规定现场修改评标结果或者重新评审，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳招标采购单位书面建议的，应当书面说明理由。招标采购单位书面建议未被评标委员会采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。招标采购单位认为评标委员会评标结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.11.2有下列情形之一的，不得修改评标结果或者重新评审：

（一）招标采购单位现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（二）招标采购单位现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（三）招标采购单位现场复核内容超出规定范围的；

（四）评标委员会已经出具评标报告并且离开评标现场的；

（五）招标采购单位未提供书面建议的。

4. 评标细则及标准

4.1本项目采用综合评分法，评分因素详见综合评分明细表。

4.2 评标委员会成员应当根据自身专业情况对每个有效投标供应商的投标文件进行独立评分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效投标供应商的总分。技术类评分因素由技术方面评标委员会成员独立评分。经济类评分因素由经济方面评标委员会成员独立评分。政策合同类的评分因素由法律方面评标委员会成员独立评分。采购人代表原则上对技术类评分因素独立评分。价格和其他不能明确区分的评分因素由评标委员会成员共同评分。

4.3综合评分明细表

4.3.1综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

4.3.2 综合评分明细表按须知表中的相关要求进行价格调整，再参与价格分评审。

4.3.3综合评分明细表

包1:

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 价格（10分） | 10 | 以本次有效投标报价的最低价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×10 注：小微企业（监狱企业和残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除按照本招标文件投标须知前附表规定执行。 | 共同评分因素 |
| 2 | 技术指标 | 技术、服务响应（36分） | 12 | 为保障网络信息安全与设备供应安全，投标人提供的网络设备及安全设备CPU、交换、转发等关键芯片均采用国内生产及研发芯片（提供第三方检测机构出具的带有CNAS/CMA标识的检测报告证明）；每提供一种产品（同一型号不重复计算）的检测报告得1分，本项最高得12分。 注：提供证明材料加盖供应商公章。 | 技术评分因素 |
|  |  |  | 24 | 招标文件服务要求中带“▲”的项目（共6项）均为重要要求，所有涉及“▲”项不满足招标文件要求的，每有一项扣1分。 其余非“▲”项，按第四级标题计算（如：1.1.2.1或1.1.3.10等）共分为18个大点，每有1个大点的某项内容不满足招标文件要求的视为该大点不满足要求，扣1分。 本项满分24分，扣完为止。服务要求的目录后附。 | 技术评分因素 |
|  |  | 实施方案（16分） | 16 | 根据投标人实施方案进行评分，包含：（1）项目管理体系、（2）项目管理流程、（3）项目实施团队、（4）项目沟通措施、（5）项目管理保障措施、（6）项目进度计划、（7）项目质量管理、（8）项目验收办法。方案内容齐全，完全满足采购需求并符合本项目实施特点的得12分；每有一项内容缺项扣1.5分；每有一处内容脱离项目实际情况或内容不满足需求或与项目无关或阐述不清晰的扣1分；每有一项方案有利于项目实施的加0.5分，最多加4分。本项满分为16分。 | 技术评分因素 |
|  |  | 应急保障方案（16分） | 16 | 根据投标人应急保障方案进行评分，包含：（1）应急保障体系、（2）应急保障机制、（3）应急保障团队、（4）应急保障预案、（5）光缆抢修恢复机制、（6）响应机制、（7）故障升级制度、（8）监控手段。方案内容齐全，完全满足采购需求并符合本项目实施特点的得12分；每有一项内容缺项扣1.5分；每有一处内容脱离项目实际情况或内容不满足需求或与项目无关或阐述不清晰的扣1分；每有一项方案有利于项目实施的加0.5分，最多加4分。本项满分为16分。 | 技术评分因素 |
|  |  | 持续性服务（3分） | 3 | 本包主要内容是全市各政法部门在线运行业务系统的基础网络，因此要求施工期间确保网络系统割接中断时间最短。评审小组根据供应商提供的材料进行评分： 中断时间≧0且≦5分钟的得3分； 中断时间>5分钟且≦10分钟的得2分； 中断时间>10分钟且≦20分钟的得1分； 中断时间>20分钟的不得分。 注：投标人须描述详尽的割接措施、中断时间承诺等，未提供割接措施本项不得分。验收时，割接时间将严格计时，如虚假承诺将追究供应商责任。 | 技术评分因素 |
| 3 | 售后服务 | 运维体系（8分） | 8 | 市县二级维护服务体系：投标人具备完善的市县二级维护体系（提供承诺函）。满分2分，不满足或不提供承诺函不得分； 项目维护队伍：投标人至少在项目所在地市级和每个区县配置1名管理人员对该项目进行项目管理，负责与政法单位沟通，并配置1名技术人员对负责日常线路维护工作（提供承诺函）。满分2分，不满足或不提供承诺函不得分； 管理人员：每有1个具有信息系统项目管理师证书或系统集成项目管理工程师证书或项目管理专业人士资格认证（PMP）的得1分，最多得2分； 技术及维护服务人员：每有1个具有通信专业技术人员职业资格认证证书或注册信息安全工程师证书的得1分，最多得2分。 本项最多得4分，不能提供认证证明不得分，同一人员不重复得分。（投标人承诺拟投入本项目的人员为投标人正式员工，并提供在职证明。） (注：投标人需承诺拟投入本项目的人员为投标人正式员工，采购人有权在签订合同前进行真实性核实，若与承诺不一致，视为虚假响应） 注：1-3项提供证明材料加盖供应商公章或承诺函原件。 | 技术评分因素 |
| 4 | 综合实力与业绩 | 综合实力（6分） | 6 | 因本包服务内容涉及互联网的链路、设备等，故投标人或其所属集团公司具有网络安全试点示范项目（DDoS攻击防护平台、网站安全专家服务系统、DNS域名安全系统）获得工信部授牌的，每提供一项授牌认证得1分，最高得3分。 投标人或其上级公司具备2Tbps级DDoS攻击防护能力并提供具有CMA或CNAS标识的检验报告的得2分。 投标人或其上级公司具备CNVD原创漏洞证书的得1分，提供证明材料复印件。 注：1-3项提供相关资质复印件加盖投标人公章，“投标人或其上级公司”的关系是指：投标人或投标人母公司或投标人母公司所属集团公司。 | 共同评分因素 |
|  |  | 履约服务能力（4分） | 4 | 投标人2019年1月1日（含1日）以后，每具有1个组网案例的得2分，最多得4分。（说明：提供相关合同或协议复印件。） 注：提供证明材料加盖供应商公章。 | 共同评分因素 |
| 5 | 投标文件规范性、完整性（1分） | 1 | 投标文件制作规范得1分，严格按照招标文件要求编制，有一项细微偏差扣0.5分，直到该项分值扣完为止。 | 共同评分因素 |

第一包服务要求目录

（共划分为18个大点）：

包2：

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 价格（10分） | 10 | 以本次有效投标报价的最低价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×10 注：小微企业（监狱企业和残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除按照本招标文件投标须知前附表规定执行。 | 共同评分因素 |
| 2 | 技术方案 | 技术、服务响应（16分） | 16 | 完全响应招标文件本包的服务要求（共8项）的得16分，每有一项不满足扣2分，扣完为止。未提供技术方案的不得分。 | 技术评分因素 |
|  |  | 实施方案（24分） | 24 | 根据投标人实施方案进行评分，包含：（1）项目管理体系、（2）项目管理流程、（3）项目实施团队、（4）项目沟通措施、（5）项目管理保障措施、（6）项目进度计划、（7）项目质量管理、（8）项目验收办法。方案内容齐全，完全满足采购需求并符合本项目实施特点的得16分；每有一项内容缺项扣2分；每有一处内容脱离项目实际情况或内容不满足需求或与项目无关或阐述不清晰的扣1分；每有一项方案有利于项目实施的加1分，最多加8分。本项满分为24分。 | 技术评分因素 |
|  |  | 应急保障方案（24分） | 24 | 根据投标人应急保障方案进行评分，包含：（1）应急保障体系、（2）应急保障机制、（3）应急保障团队、（4）应急保障预案、（5）光缆抢修恢复机制、（6）响应机制、（7）故障升级制度、（8）监控手段。方案内容齐全，完全满足采购需求并符合本项目实施特点的得16分；每有一项内容缺项扣2分；每有一处内容脱离项目实际情况或内容不满足需求或与项目无关或阐述不清晰的扣1分；每有一项方案有利于项目实施的加1分，最多加8分。本项满分为24分。 | 技术评分因素 |
| 3 | 售后服务 | 运维体系（10分） | 10 | 市县二级维护服务体系：投标人具备完善的市县二级维护体系（提供承诺函）。满分2分，不满足或不提供承诺函不得分。 项目维护队伍：投标人至少在项目所在地市级和每个区县配置1名管理人员对该项目进行项目管理，负责与政法单位沟通，并配置1名技术人员对负责日常线路维护工作（提供承诺函）。满分2分，不满足或不提供承诺函不得分。 管理人员：每有1个具有信息系统项目管理师证书或系统集成项目管理工程师证书或项目管理专业人士资格认证（PMP）的得1分，最多得3分； 技术及维护服务人员：每有1个具有通信专业技术人员职业资格认证证书或注册信息安全工程师证书的得1分，最多得3分。 本项最高得6分，不能提供认证证明不得分，同一人员不重复得分。（投标人需承诺拟投入本项目的人员为投标人正式员工，并提供在职证明。） (注：投标人承诺拟投入本项目的人员为投标人正式员工，采购人有权在签订合同前进行真实性核实，若与承诺不一致，视为虚假响应） 注：1-3项提供证明材料加盖供应商公章或承诺函原件。 | 共同评分因素 |
| 4 | 综合实力与业绩 | 综合实力（10分） | 10 | 1、投标人或上级公司具备信息安全管理体系认证证书的，得5分。 2、投标人或上级公司具备信息技术服务管理认证证书的，得5分。 注：提供相关资质复印件加盖投标人公章，“投标人或其上级公司”的关系是指：投标人或投标人母公司或投标人母公司所属集团公司。 | 共同评分因素 |
|  |  | 履约服务能力（4分） | 4 | 投标人2019年1月1日（含1日）以后，每具有1个组网案例的得2分，最多得4分。（说明：提供相关合同或协议复印件。） 注：提供证明材料加盖供应商公章。 | 共同评分因素 |
| 5 | 投标文件规范性、完整性（2分） | 2 | 投标文件制作规范得2分，严格按照招标文件要求编制，有一项细微偏差扣1分，直到该项分值扣完为止。 | 共同评分因素 |

注：（1）评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

4.3.4 本次综合评分法由评标委员会各成员独立对通过初审（资格检查和符合性检查）的投标人的投标文件进行评审和打分，

评标得分＝（A1＋A2＋……＋An）/NA＋（B1＋B2＋……＋Bn）/ NB＋（C1＋C2＋……＋Cn）/ NC＋（D1＋D2＋……＋Dn）/ ND

A1、A2……An分别为每个经济类评委（经济类专家）的打分，NA为经济类评委（经济类专家）人数；B1、B2＋……Bn 分别为每个技术类评委（技术类专家和采购人代表）的打分，NB为技术类评委（技术类专家和采购人代表）人数；C1、C2……Cn 分别为每个政策合同类评委（法律类专家）的打分，NC为政策合同类评委（法律类专家）人数；D1、D2……Dn 分别为评审委员会每个成员的打分（共同评分类），ND为评标委员会人数。

5、 废 标

5.1本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在四川政府采购网上公告，并公告废标的情形。投标人需要知晓导致废标情形的具体原因和理由的，可以通过书面形式询问招标采购单位。

5.2对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

6、定标

6.1. 定标原则：本项目根据评标委员会推荐的中标候选供应商名单，按顺序确定中标供应商。

6.2. 定标程序

6.2.1 评标委员会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选供应商。

6.2.2 采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

6.2.3 采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。报价相同且满足招标文件全部实质性要求的并列，由采购人自主采取随机抽取的方式选择中标供应商。采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。排名并列的由采购人自主采取随机抽取的方式选择中标供应商。

注意，采购人按照推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商，不能认为采购人只能确定第一中标候选供应商为中标供应商，采购人有正当理由的，可以确定后一顺序中标候选供应商为中标供应商，依次类推。

6.2.4 采购代理机构自采购人确定中标供应商之日起2个工作日内在四川政府采购网上发布中标公告，公告期限为1个工作日。在公告中标结果的同时，向中标供应商发出中标通知书。

6.2.5 招标采购单位不退回投标人投标文件和其他投标资料。

7、评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督部门报告评审过程中采购组织单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，供应商行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

8、评标专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（一）遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由招标采购单位统一保管。

（三）评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评标格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

（五）在评标过程中和评标结束后，不得记录、复制或带走任何评标资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评标内容。

（六）服从评标现场招标采购单位的现场秩序管理，接受评标现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

# 第八章  政府采购合同（样例）

（仅为样例，请根据招标文件、投标文件和其他要求进行拟定）

项目名称：

包号：

招标文件编号：

甲方合同编号：

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及成都市政法三级网租赁（采购项目编号：XXXX）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

第一条  合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1．招标文件

2．投标文件

3．乙方在响应时的书面承诺

4．中标通知书

5．合同补充条款或说明

6．保密协议或条款

7．相关附件

第二条  合同期限

委托服务期间自______年______月至______年______月止。

第三条  服务内容与服务标准

招标文件要求、投标文件响应的服务内容（合同签订时明确）

第四条  合同金额及支付方式

4.1  合同金额为：人民币 （大写）_________________元（￥_______________元）。本合同执行期间合同金额不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

4.2  支付方式

第五条  知识产权及承诺

5.1  乙方保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、著作权或其他合法权益，否则视为乙方违约，由此产生的一切损失由乙方承担。

5.2  经甲乙双方协商一致，本项目产生的知识产权归    拥有。

第六条  甲方的权利与义务

6.1  甲方有权对合同规定范围内乙方的服务进行督促，并要求乙方进行符合服务质量标准的修改。

6.2  负责监督乙方服务的实施及执行情况。

6.3  根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

6.4  国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

第七条  乙方的权利与义务

7.1  对委托服务范围内的项目有管理权及服务义务。按照服务内容和质量标准按时保质完成服务。

7.2  根据本合同规定向甲方收取服务费用，并有权在项目管理范围内管理及合理使用。

7.3  及时向甲方通告项目服务范围内有关服务的重大事项。

7.4  国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

第八条  违约责任

10.1  甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的合法正常履行。

10.2  如因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

10.3  乙方提供的服务不符合招标文件、报价文件或本合同规定的，每项违约乙方须向甲方支付本合同总价    %的违约金。

10.4  乙方未能按本合同规定时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价    ‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权解除合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

10.5  甲方无正当理由拒收接受服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的     %的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的  ‰向乙方偿付违约金。

第九条  不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第十条  争议的解决

在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在不能达成协议时，应选择以下第      种解决方式：

1. 向成都仲裁委员会提起仲裁；

2. 向甲方所在地有管辖权的法院提起诉讼。

在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

第十一条  其他

11.1  合同经双方法定代表人（主要负责人/经营者）或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。合同一经生效，双方应诚信履行合同，除双方协商一致解除合同外，一方不得无理由解除合同。

11.2  本合同一式   份，自双方签章之日起起效。甲方  份，乙方  份，政府采购代理机构    份，同级财政部门备案   份，具有同等法律效力。

（本页以下无正文）

（本页为签字页）

甲    方：                             乙    方：

法定代表人（授权代表）：               法定代表人（主要负责人/经营者）（授权代表）：

地    址：                             地    址：

开户银行：                             开户银行：

账    号：                             账    号：

电    话：                             电    话：

传    真：                             传    真：

签约日期：     年   月   日            签约日期：    年   月   日

注：其他合同专用条款在合同签定时另行约定。

## 附件一：政府采购云平台使用介绍

1.输入网址：https://www.zcygov.cn

2.选择与项目对应的行政区域如：四川省-成都市-成都市本级

- 点击操作指南-供应商

4.进入政采云供应商学习专题页面（https://edu.zcygov.cn/luban/xxzt-chengdu-gys?utm=a0017.b1347.cl50.5.0917bc90b7bb11eb807c353645758db6）

5.供应商资讯服务渠道

6.入驻政府采购云平台（注册）

7.下载《供应商政府采购项目电子交易操作指南》