## “政采贷”业务介绍

为助力解决政府采购中标人资金不足、融资难、融资贵的困难，促进投标人依法诚信参加政府采购活动，进一步推动民营经济发展、营造良好的营商环境，根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采〔2018〕123号）文件要求，有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标通知书向银行提出贷款意向申请。

上述文件可在四川政府采购网和成都市财政局网站查询。

| 开通“政采贷”业务银行名单（部分） |
| --- |
| 中国建设银行四川省分行 | 中国工商银行四川省分行 |
| 中国农业银行四川省分行 | 中国银行四川省分行 |
| 交通银行四川省分行 | 中国邮储银行四川省分行 |
| 华夏银行成都分行 | 民生银行成都分行 |
| 四川天府银行 | 兴业银行成都分行 |
| 成都银行 | 成都农村商业银行 |
| 上海银行成都分行 | 渤海银行成都分行 |
| 雅安农村商业银行 | 雅安市商业银行 |
| 眉山农村商业银行 | 乐山市商业银行 |
| 乐山嘉州民富村镇银行 | 绵阳市商业银行 |
| 四川省农村信用社联合社 | 平安银行股份有限公司成都分行 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 成都分行 | 雅安雨城惠民村镇银行有限责任公司 |
| 自贡银行股份有限公司 | 宜宾市商业银行股份有限公司 |

## “蓉采贷”业务介绍

成都市财政局、中国人民银行成都分行营业管理部制定了《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》和《成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案》，成都市范围内政府采购项目中标人为中小微企业的，可根据成都市财政局公示的银行及其“蓉采贷”产品，自行选择符合自身情况的银行及其产品，凭中标通知书向银行提出贷款意向申请，并按照相关规定要求和贷款流程申请信用融资贷款。上述文件可在成都市财政局网站查询。

| 成都市政府采购信用融资银行联系方式一览表 |
| --- |
| 银行名称 | 联系部门 | 联系电话 |
| 成都银行 | 中小企业部 | 028-86627320 028-87793283 |
| 中国建设银行成都第六支行 | 小企业部 | 028-84521961 |
| 交通银行四川省分行 | 普惠金融事业部 | 028-86525254 |
| 中国农业银行成都天府新区分行 | 公司业务部 | 028-63168277 |
| 四川天府银行成都分行 | 普惠金融事业部 | 028-65193380 |
| 浦发银行成都分行 | 普惠金融部 | 028-69598953 |
| 上海银行成都分行 | 公司业务部 | 028-86029074 |
| 成都农村商业银行 | 公司金融部 | 028-85599425 |
| 中国民生银行成都分行 | 公司业务部 | 028-85102180 |
| 中国工商银行成都分行 | 普惠部 | 028-86615126 |
| 中国邮政储蓄银行成都分行 | 小企业金融部 | 028-65008905 |
| 中国银行四川省分行 | 普惠金融事业部 | 028-86402100 |
| 招商银行成都分行 | 小企业金融部 | 028-87086226 |
| 广发银行成都分行 | 东大街支部 | 028-83318935 |
| 重庆银行成都分行 | 小微企业银行部 | 028-85341647 |
| 渤海银行成都分行 | 普惠金融事业部 | 028-86772083 |

# 目    录

第一章 投标邀请	4

第二章 投标人须知	4

第三章 投标文件格式	34

第四章 投标人和投标产品的资格、资质性及其他具有类似效力的要求	62

第五章 投标人应当提供的资格、资质性及其他具有类似效力的要求的相关证明材料	63

第六章 技术、商务及其他要求	65

第七章 评标办法	121

第八章 政府采购合同（草案）	137

# 投标邀请

四川建招项目管理有限公司受成都市广播电视台的委托，就成都大运会广播电视技术建设项目16讯道4K转播车系统（含辅助车）子项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的投标人参加投标。

- 项目基本情况

1、采购项目编号：510101202101061

2、采购项目名称：成都大运会广播电视技术建设项目16讯道4K转播车系统（含辅助车）子项目

3、资金来源：财政性资金，已落实。

4、预算金额：40446700.00元

5、最高限价：40446700.00元

6、采购需求：

本项目共1个包，具体详见第六章 技术、商务及其他要求。

7、合同履行期限：合同签订后，在六个月内完成转播车车体改装及设备安装（采购人可根据项目进展和工作安排，对工期进行适当调整）。

8、本项目不接受联合体投标。

- 投标人参加本次政府采购活动应具备的资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目规定的特定资格条件：无。

- 禁止参与本次采购活动的投标人

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询投标人在采购公告发布之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的投标人报名参加本项目的采购活动。

- 获取招标文件

1、获取文件时间：2021年8月10日至2021年8月16日，每天上午9:00至12:00，下午14:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

2、获取文件地点：成都市高新区益州大道北段777号中航交流中心3栋7层（全季酒店电梯上）。

3、获取方式：网上报名获取。

请登录四川建招项目管理有限公司网站（www.scjzgcxg.com）报名系统，具体流程可详见网站“使用手册”。报名系统注册及网上报名询问电话：028-86717818。

4、招标文件售价：免费获取，投标资格不能转让。

- 提交投标文件截止时间、开标时间

2021年8月31日10点0分（北京时间）。

投标文件应在开标当日投标截止时间前送达开标地点，本次招标不接受以电子邮件、传真、邮寄及快递方式递交的投标文件；逾期送达或没有密封的投标文件不予接收。请投标人按时参与本项目的开标，投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

- 投标文件递交地点及开标地点：

成都市高新区益州大道北段777号中航交流中心3栋7层（全季酒店电梯上）。

- 发布媒体及公告期限

在四川政府采购网（www.ccgp-sichuan.gov.cn）上以公告形式发布，公告期限为发布之日起5个工作日。

- 投标人信用融资

为助力解决政府采购投标人资金不足、融资难、融资贵的困难，促进投标人依法诚信参加政府采购活动，进一步推动民营经济发展、营造良好的营商环境，根据《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》（成财采〔2019〕17号）的相关规定。有融资需求的投标人可根据公示的银行及其“蓉采贷”产品，自行选择符合自身情况的“蓉采贷”银行及其产品，凭中标通知书向银行提出贷款意向申请，并按照相关规定要求和贷款流程申请信用融资贷款。

- 凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名  称：成都市广播电视台

地  址：成都市高新区高朋大道2号

联系人：陈老师

联系方式：028-86020700

2、采购代理机构信息

名  称：四川建招项目管理有限公司

地  址：成都市高新区益州大道北段777号中航交流中心3栋7层（全季酒店电梯上）

联系方式：028-86717818

电子邮箱：21087171@qq.com

3、项目联系方式

项目联系人：毛女士

联系电话：028-86717818

# 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 确定邀请的 投标人数量 | 本次邀请的投标人数量：不少于3家。 本次邀请供应商参加投标的方式：见第一章投标邀请。 |
| 211 | 采购预算 最高限价 （实质性要求） | 本项目计划编号：（2021）0378号，预算金额为人民币40446700.00元。 |
|  |  | 本项目最高限价为人民币40446700.00元，投标报价超过本项目最高限价的作无效投标处理。 |
| 3 | 定向采购 | 1、本项目未预留份额专门面向中小企业采购。 2、本项目采购标的为成都大运会广播电视技术建设项目16讯道4K转播车系统（含辅助车）子项目，对应的中小企业划分标准所属行业为工业。 3、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定：货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，享受本办法规定的中小企业扶持政策（残疾人福利性单位、监狱企业视同小微企业），对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体或者大中型企业的报价3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 |
|  |  | 1、参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》原件。 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》原件。 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。 |
| 4 | 进口产品 （实质性要求） | 本项目经成财大运发【2021】10号批复，允许采购进口产品。允许采购的进口产品：摄像机及镜头、三脚架及云台、切换台、波形监测仪、同步发生器及倒换器、4K监视器、视频机箱及音视频处理板卡、控制管理系统、调音台及周边产品、音频监听设备、通话系统、4K录像机、画面分割器、12G-SDI/HDMI交叉转换器、4K交叉变换/HDR转换器、带2路外键通道的键控器、4K转播车牵引车头。 本项目招标文件中未载明“允许采购进口产品”的产品，拒绝进口产品参与竞争。 |
| 5 | 低于成本价 （实质性要求） | 在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。 投标人书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 投标人书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，投标人为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；投标人为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；投标人为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人书面说明进行审查评价。 投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 6 | 失信企业 | 按照《四川省公共资源交易领域严重失信联合惩戒实施办法》（川发改信用规〔2019〕405号）、《关于对政府采购领域严重违法失信主体开展联合惩戒的合作备忘录》（发改财金〔2018〕1614号）等相关规定执行。 |
| 7 | 国家规定的 强制、优先 采购政策体现 | 本项目采购需求中涉及国家规定的强制采购范围内产品的，所投产品均应符合国家相关要求。具体详见招标文件第六章。 |
| 8 | 参数说明 | 本项目中对未有注明的参数要求，均以标准配置为准。如在各技术参数中指出某些技术参数仅为某一品牌所特有的，仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准，但这些替代要实质性相当于技术规格的要求，并提供相关证明材料；在招标文件中有未提及到的技术细节或招标文件中任何条款的叙述中没有明确的规定的，都视为是指国家（或部颁行业）的标准和规范。 |
| 9 | 节能、环保及无线局域网产品政府采购政策 | 一、节能、环保产品政府采购政策： 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 本项目采购的产品属于品目清单强制采购范围的，投标人应按上述要求提供产品认证证书复印件并加盖供应商单位公章（鲜章），否则其响应文件按无效处理。（实质性要求） 本项目采购的产品属于品目清单优先采购范围的，按照第七章《综合评分明细表》的规则进行加分。 注：对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 二、无线局域网产品政府采购政策： 本项目采购的产品属于中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》且在有效期内的，按照第七章《综合评分明细表》的规则进行加分。 |
| 10 | 投标保证金 | 本项目不需要缴纳投标保证金。 |
| 11 | 投标文件组成 | 组成内容 | 数量 | 封装 |
|  |  | 投标文件 （资格部分） | 正本1份，副本2份 | 单独密封 |
|  |  | 投标文件 （技术、商务部分） | 正本1份，副本2份 | 单独密封 |
|  |  | 开标一览表 | 原件1份 | 单独密封 |
| 12 | 投标文件 装订方式 | 胶装方式装订成册（单独密封提交的开标一览表除外）。 |
| 13 | 投标有效期 （实质性要求） | 120天（投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。有效期短于该规定期限的投标无效）。 |
| 14 | 备选投标方案 和报价 （实质性要求） | 不接受备选投标方案和多个报价。 |
| 15 | 招标相关事宜咨询 | 联系人、联系电话：详见第一章投标邀请中的采购代理机构联系方式。 |
| 16 | 询问 | 根据委托代理协议约定，投标人询问由采购代理机构负责答复。 联 系 人、联系电话、联系地址：详见第一章投标邀请中的采购代理机构联系方式。 |
| 17 | 质疑 | 根据委托代理协议约定： 1、对招标文件技术指标、参数、资质要求、评分办法的质疑： 向采购人提出，并由采购人按相关规定作出答复。 质疑时间：购买招标文件之日起七个工作日内。 联 系 人、联系电话、联系地址：详见第一章投标邀请中的采购人联系方式。 2、对采购过程和采购结果的质疑： 向采购代理机构提出，并由采购代理机构按相关规定作出答复。 对采购过程质疑时间：为各采购程序环节结束之日起七个工作日内。 对采购结果提出质疑时间：为中标结果公告期限界满之日起七个工作日内。 联 系 人、联系电话、联系地址：详见第一章投标邀请中的采购代理机构联系方式。 注：根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）等规定，投标人质疑不得超出招标文件、采购过程、采购结果的范围，投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 |
| 18 | 投诉 | 投诉受理单位：本项目同级财政部门，即成都市财政局。 联系电话：028-61882648 联系地址：成都市高新区锦城大道366号 注：投诉事项不得超出已质疑事项的范围。 |
| 19 | 中标通知书 领取 | 接采购代理机构通知后，投标人应凭有效身份证明证件及招标代理服务费交纳凭证到四川建招项目管理有限公司领取中标通知书。 |
| 20 | 履约保证金 | 本项目不需要缴纳履约保证金。 |
| 21 | 合同分包 | 本项目不接受合同分包。 |
| 22 | 招标情况公告 | 投标人资格审查情况、符合性审查情况、报价情况、评标结果等在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。 |
| 23 | 政府采购合同公告备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，政府采购合同将在四川政府采购网公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，政府采购合同将向采购项目同级财政部门备案。 违规签订政府采购合同将依法追究法律责任。 |
| 24 | 声明承诺 提醒 | 投标人投标文件中提供的各种声明和承诺应当真实有效，无效声明和承诺、虚假声明和承诺将由投标人自己承担由此带来的任何不利后果，虚假声明和承诺还将报告监管部门追究法律责任。 |
| 25 | 中小企业政府采购信用融资 | 参加本次采购活动中标的中小企业无需提供财产抵押或第三方担保，凭借政府采购合同可向金融机构申请融资。相关政策规定内容请在“四川政府采购网”查询。 |
| 26 | 招标代理 服务费 | 1、根据成本加合理利润原则，经采购人与采购代理机构确定，采购代理服务费由中标人向采购代理机构支付，费用为以本项目中标金额作为收费的计算基数×1.5%。 2、中标人在领取中标通知书前应按规定缴纳招标代理服务费，可使用银行转账或采购代理机构认可的方式支付。 3、收款单位：四川建招项目管理有限公司 开户行：中国农业银行股份有限公司成都青羊工业园区支行 账 号： 22893101040006849。 |

## 总  则

- 适用范围

  - 本招标文件仅适用于本投标邀请中所叙述项目的采购。

  - 本招标文件的解释权在采购人和采购代理机构。

- 有关定义

  - “采购人”和“甲方”系指成都市广播电视台。

  - “采购代理机构”系指四川建招项目管理有限公司。

  - “投标人”系指系指购买了招标文件的，且已经提交或者准备响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人，“乙方”系指中标人。

  - 本招标文件按日计算期间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限的最后一日是国家法定节假日的，顺延到节假日后的次日为期限的最后一日。

- 合格的投标人（实质性要求）

  - 本招标文件规定的投标人资格条件；

  - 遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

  - 向采购代理机构购买了招标文件。

- 投标费用（实质性要求）

投标人应自行承担参加投标的全部费用。

## 充分、公平竞争保障措施

  - 提供相同品牌产品处理（实质性要求）

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的任一核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。本项目核心产品为：专业视频核心交换设备。

  - 提供相同制造厂商不同品牌产品处理（实质性要求）

  - 制造厂商有二个以上品牌，制造厂商与分销商或经销商或代理商同时参加投标，投标产品为不同品牌的，制造厂商投标产品所属品牌为该品牌的有效投标人，其他投标人的投标文件作为无效投标处理。制造厂商有二个以上品牌，只有分销商或经销商或代理商参加投标，投标产品为不同品牌的，所投品牌产品以其中通过资格审查、符合性检查且报价最低的参加评标，报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评标的投标人，其他投标人的投标文件作为无效投标处理。

  - 利害关系投标人处理（资格审查内容）。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人不得参加同一合同项下的政府采购活动。

  - 前期参与投标人处理（资格审查内容）。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。投标人为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制招标文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为招标文件中规定的投标人资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。本项目无符合本条规定的投标人。

  - 利害关系代理人处理（资格审查内容）。

2家以上的投标人不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标文件作为无效处理。

  - 投标人实际控制人或者中高级管理人员，同时是代理本项目的采购代理机构工作人员，不得参与本项目政府采购活动。

  - 投标人与代理本项目的采购代理机构存在关联关系，或者是采购代理机构的母公司或子公司，不得参加本项目政府采购活动。

  - 同一母公司的两家以上的子公司只能组成联合体参加本项目同一合同项下的采购活动（接受联合体的情形适用），不得以不同投标人身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动。

  - 回避。政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

本项目政府采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人，以及采购代理机构负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购活动的负责人。本项目政府采购活动中需要依法回避的相关人员是指评审委员会成员。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

## 招标文件

- 招标文件的构成

招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

- 投标邀请；

- 投标人须知；

- 投标文件格式；

- 投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求；

- 投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料；

- 招标项目技术、商务及其他要求；

- 评标办法；

- 拟签订的合同文本。

- 招标文件的澄清和修改

  - 采购人或者采购代理机构可以依法对招标文件进行澄清或者修改。

  - 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响投标文件、投标文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告并书面通知投标人的时间，应当在投标截止时间至少15日前、提交投标文件截止时间至少３日前；不足上述时间的，应当顺延提交投标文件、投标文件的截止时间。

  - 投标人应于投标文件递交截止时间之前在《四川政府采购网》查询本项目的更正公告，以保证其对招标文件做出正确的响应。投标人未按要求下载相关文件，或由于未及时关注更正公告的信息造成的后果，其责任由投标人自行负责。

  - 更正公告通过投标人报名时备注的电子邮箱发送至所有购买招标文件的投标人，投标人在收到相应更正公告后，以书面形式给予确认，该更正公告作为招标文件的组成部分，具有约束作用。如投标人未给予书面回复，则视为收到并认可该更正公告的内容。

  - 投标人要求对招标文件进行澄清的，均应按招标文件中的联系方式，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出申请，但采购人或者采购代理机构可以决定是否采纳投标人的申请事项。

- 答疑会和现场踏勘

本项目不组织现场考察会或答疑会。

## 投标文件

- 投标文件的语言（实质性要求）

  - 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中所附或引用的外文资料，主要部分对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面。投标人的法定代表人为外籍人士的，则法定代表人的签字或印章、护照除外。

  - 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

  - 如因未翻译而造成的废标，由投标人承担。

- 计量单位（实质性要求）

除技术规格及要求中另有规定外，本采购项目的投标均采用国家法定的计量单位。

- 投标货币（实质性要求）

本次招标项目投标货币为人民币，报价以招标文件约定为准。

- 知识产权（实质性要求）

  - 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它合法权益而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它合法权益而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

  - 除招标文件特别规定外，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

  - 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权，同时需在投标文件中提供声明，并提供相关知识产权证明文件，否则视为投标人未在本项目实施过程中采用自有知识成果，不影响投标文件有效性。

  - 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用，采购人不再因投标人采用所不拥有的知识产权而另行支付任何费用。

  - 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条的规定，公告内容应当包括主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求以及评审专家名单。投标人需将投标文件中涉及商业秘密和知识产权的内容进行标注和说明。若未进行标注和说明的，视为全部内容均可公布，采购人或者采购代理机构对此不承担任何责任。

- 投标文件的组成

投标人编写的投标文件应至少包括投标文件（资格部分）、投标文件（技术、商务部分）、开标一览表三部分，以上三部分均应分别密封包装。

每一个包装的最外层应标明采购项目名称、采购项目编号、投标人名称，以及“开标时间之前不准启封” 或“20   年   月   日   :   前不准启封”的内容，并加盖投标人公章。

文件一：投标文件（资格部分）

投标文件（资格部分）用于资格审查，应包括投标人响应招标文件要求资格条件的所有证明材料。投标人应严格按照第四、五章要求提供相关资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料。

文件二：投标文件（技术、商务部分）

投标文件（技术、商务部分）用于符合性审查和综合评审，应包括投标人响应招标文件要求的资格条件以外的所有材料，包括但不限于下列部分：

- 投标文件封面

- 投标函

- 技术、服务、合同条款要求应答

- 投标人基本情况表

- 实施本项目的主要人员情况表

- 项目实施方案

- 投标人认为需要提供的其他文件和资料

文件三：开标一览表

开标一览表（投标文件正本中可不装订该项内容，单独密封提交的开标一览表为投标文件的组成部分。）

- 投标文件格式

  - 投标人应严格按照招标文件第3章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。第3章格式中“注”的内容，投标人可自行决定是否保留在投标文件中，未保留的视为投标人默认接受“注”的内容。

  - 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

- 投标报价（实质性要求）

  - 投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

  - 投标人对每一种货物及服务只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

- 投标有效期（实质性要求）

  - 投标有效期从提交投标文件的截止之日起120天。投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定期限，否则，其投标文件将按无效投标文件处理。

  - 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，投标人不能修改其投标文件。

  - 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以适当赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，投标人不能修改其投标文件。

- 投标文件的印制和签署

  - 投标人应按“投标人须知前附表”中投标文件份数要求准备投标文件。

  - 投标文件的正本和副本应在其封面上清楚地标明采购项目名称、采购项目编号、投标文件（资格部分）或投标文件（技术、商务部分）、投标人全称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

  - 投标文件统一用A4幅面纸印制（表、图及证件可以除外）。

  - 投标文件的正本均需打印或用不褪色的墨水书写（证明材料除外）。投标文件副本可以为正本的复印件。投标文件应由投标人法定代表人或经法定代表人正式授权的代理人在招标文件要求的地方签字或加盖印章，要求加盖公章的地方加盖公章。开标一览表应按要求签字或加盖印章，盖章，开标一览表应为原件。唱标的开标一览表与投标文件中的开标一览表不一致的，以唱标的开标一览表为准。（实质性要求）

  - 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代理人签字或加盖印章。（实质性要求）

  - 投标文件（除开标一览表外）须逐页编码并装订成册。

  - 投标文件应根据招标文件的要求制作、签署、盖章。（1、招标文件中要求提供复印件加盖公章的证明材料的，复印件所在页按要求加盖了公章或复印件为多页但至少有一页按要求加盖了公章的，视为满足复印件加盖公章的要求；2、招标文件中要求提供复印件的证明材料的，系指原件的复印件或影印件。）。（实质性要求）

  - 所有要求盖公章的地方都应加盖投标人单位（法定名称）章（鲜章），不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。（实质性要求）

- 投标文件和开标一览表的密封和标注

  - 投标人应在投标文件正本和所有副本的封面上注明投标人全称、招标编号、项目名称。

  - 投标文件包括正本、副本和用于开标唱标单独提交的“开标一览表”。投标文件应当密封，其中 “开标一览表”单独密封。

  - 投标文件的密封袋上应当注明投标人全称、采购项目编号、项目名称。

- 投标文件的递交

  - 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件按招标文件的规定密封后送达开标地点。投标截止时间以后送达的投标文件将不予接收，采购人、采购代理机构将告知投标人不予接收的原因。

  - 因招标文件的修改推迟投标截止日期的，按采购代理机构书面通知修改的时间递交。

  - 递交投标文件时，报名投标人名称和招标文件的文号、分包号应当与投标投标人名称和招标文件的文号一致。但是，投标文件实质内容与报名投标人名称和招标文件的文号一致，只是封面文字错误的，可以在评标过程中当面予以澄清，以有效的澄清材料作为认定投标文件是否有效的依据。

  - 本次招标不接收邮寄、快递的投标文件。

- 投标文件的修改和撤回

  - 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

  - 投标人修改或撤回的书面通知，应由其法定代表人或授权代理人签署并盖投标人公章。修改或撤回的书面通知应按第20条规定进行编制、密封、标注，并在每个包装的最外层标明“修改投标文件”或“撤回投标”字样。

  - 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改或撤回投标，撤回投标的，将按照有关规定进行相应处理。

## 开标、评标和中标

- 开标

  - 采购代理机构在招标文件规定的时间和地点组织公开开标，开标由采购代理机构主持，评标委员会成员不参加。投标人法定代表或代理人参加并签到以证明其出席开标，投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

  - 采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

  - 开标时，采购代理机构可以邀请有关人员参加。

  - 开标时，由投标人代表自行检查其自己递交的投标文件的密封情况，不得对其他投标人的投标文件的密封情况进行确认。经确认无误后，由工作人员将投标人单独递交的“开标一览表”当众拆封，并由唱标人员按照招标文件规定的内容进行宣读，并加以记录。

  - 开标时，投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 投标文件中相关内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

  - 所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场监督人员核实后，当场予以更正。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。投标人未当场提出的，开标后质疑采购人或者采购代理机构不予受理。

  - 无论何种原因，在开标时没有宣读的报价在评标时不予考虑，采购代理机构对此不承担任何责任。

  - 开标时出现下列情况之一的，采购代理机构将开标情况记录后，由评标委员会进行评审:

（1）单独提交的“开标一览表”未按格式要求签字或加盖印章的或要求加盖公章的地方未加盖公章的或提供复印件的；

（2）“开标一览表”无报价的。

- 开标程序

开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

  - 宣布开标会开始。开标时间到，主持人宣布开标会开始，并介绍项目基本信息及投标人情况。

  - 投标人代表对自己递交的投标文件密封情况进行检查并签字确认，主持人当众宣布检查投标文件的密封情况。

  - 投标人不足3家的，不得开标。

  - 开标唱标。主持人宣布唱标后，由招标工作人员按任意顺序对投标人的“开标一览表”当众进行拆封唱标，宣读投标人全称、投标报价，以及采购人认为合适的其他内容并加以记录。唱标时仅宣读投标报价，分项报价内容可以宣读或投影展示。唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚或有明显错误的（未签字或加盖印章，未盖章，未报价除外），应即刻报告主持人，经现场核实后，主持人立即请投标人代表现场进行澄清或确认，但不得实质性修改报价。唱标完毕后投标人代表需现场对开标记录进行签字确认，投标人代表对唱标内容有异议的，可以当场提出，并要求会议记录人在开标记录中予以记录，不签字又不提出异议的，视同认可唱标内容和结果，且不得干扰、阻挠开（唱）标、评标工作。

  - 宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束后，所有投标人代表应立即退场（招标文件要求投标人演示、介绍等的除外）。同时所有投标人应保持通讯畅通，以方便在评标过程中评标委员会要求投标人对投标文件的必要澄清、说明和纠正。评标结果请投标人在四川政府采购网（www.ccgp-sichuan.gov.cn）上查询。

- 评标

详见招标文件第七章。

- 关于行贿犯罪档案查询

  - 采购人确定中标人期间，采购人或者采购代理机构可在中国裁判文书网（http：//www.court.gov.cn/wenshu.html）查询投标人单位及其现任法定代表人、主要负责人是否存在行贿犯罪记录。

  - 投标人单位及其现任法定代表人、主要负责人存在行贿犯罪记录的，中标后未签订政府采购合同的，应当认定中标无效；中标后签订政府采购合同未履行的，应当认定中标无效，同时撤销政府采购合同；中标后签订政府采购合同且已经履行的，应当认定采购活动违法，由相关当事人承担赔偿责任。

- 中标结果公告

  - 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在四川政府采购网上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

  - 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限，评审专家名单以及所有投标人投标文件资格、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等。

  - 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未投标人本人的评审得分与排序。

  - 中标公告期限自发布公告之日起1个工作日。

- 中标通知书

  - 中标通知书为签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。

  - 投标人中标后，拒绝领取中标通知书的，采购代理机构将采取邮寄、快递方式按照投标人投标文件中的地址发出中标通知书，同时，中标通知书邮寄、快递发出之日起即视投标人已领取中标通知书。

  - 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

  - 中标通知书对采购人和投标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者投标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

  - 投标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，采购代理机构在取得有权主体的认定以后，应当宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

## 签订及履行合同和验收

- 签订合同

  - 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和投标人投标文件的规定，与投标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和投标人投标文件作实质性修改。

  - 采购人不得向投标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

  - 政府采购合同应当包括采购人与投标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

  - 投标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

- 合同分包（实质性要求）

  - 本项目合同接受分包与否，以“投标人须知附表”为准。

  - 采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

  - 中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

- 合同转包（实质性要求）

  - 本项目严禁投标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指投标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

  - 投标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

- 采购人增加合同标的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（四川政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起7个工作日内通过四川政府采购网报同级财政部门备案。

- 履行合同

采购人与投标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

- 验收

  - 本项目采购人及其委托的采购代理机构（若有）将严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

  - 验收结果合格的，中标人按采购人要求办理履约保证金的退付手续；验收结果不合格的，履约保证金（若涉及）将不予退还，也将不予支付采购资金，还可能会报本项目同级财政部门按照政府采购法律法规及有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

- 资金支付

采购人将按照政府采购合同规定，及时向中标人支付采购资金。本项目采购资金付款详见第六章规定的付款方式。对于满足政府采购合同约定支付条件的，采购人应当自收到发票后30日内将资金支付到合同约定的投标人账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将招标文件和合同中未规定的义务作为向投标人付款的条件。

## 投标纪律要求

- 投标人纪律要求

投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

  - 投标人参加本项目投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

（4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消中标资格或者认定中标无效。

  - 投标人有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

  - 投标人存在下列情况之一的，投标无效:

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 保密要求

投标截止时间前，采购人、采购代理机构和有关人员不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。

## 询问、质疑和投诉

- 询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）、《政府采购质疑和投诉办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》和《四川省政府采购供应商投诉处理工作规程》的规定办理。

## 其他

- 本招标文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章和第七章中“1.总则、2.评标方法、3.评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本招标文件不再做调整。

- 本招标文件中未引用的相关法律制度规定，按照中华人民共和国政府采购法及其实施条例，以及其他相关的法律、规章的规定执行。

- 国家或行业主管部门对投标人和采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。

# 投标文件格式

一、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的外，一律不具有强制性，但是，投标人投标文件相关资料和本章所制格式不一致的，评标委员会将在评分时以投标文件不规范予以扣分处理。

二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写，但应当注明。

# 第一部分 “投标文件（资格部分）”格式

## 封面格式

（正本/副本）

投标文件（资格部分）

采购项目名称：

采购项目编号：

投标人全称（公章）：

投标日期：    年   月   日

## 具有独立承担民事责任能力的证明材料复印件

1、企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；

2、事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；

3、其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件”或“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”；

4、个体工商户：提供“统一社会信用代码营业执照”；

5、自然人：提供“身份证明材料”。

## 法定代表人/单位负责人授权委托书

采购人名称：

（投标人全称）法定代表人/单位负责人____________ 授权委托________为我方授权代表，参加贵单位组织的           项目（采购项目编号：          ）的投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

投标人全称（公章）：

法定代表人/单位负责人（委托人）签字或加盖印章：

授权代表（被授权人）签字或加盖印章：

日  期:

说 明：

1、上述证明文件在投标文件（资格部分）中附有法定代表人/单位负责人和授权代表的身份证明材料复印件时才能生效。

2、资格投标文件均由法定代表人/单位负责人签字或加盖个人印章的，可不提供法定代表人/单位负责人授权委托书及授权代表的身份证明材料。

3、投标人为自然人时只需提供身份证明材料。

4、身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

5、身份证明材料应同时提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件。

## 法定代表人/单位负责人身份证和授权代表身份证样式（仅供参考）：

## 相关资格的承诺函

采购人名称：

我方作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

- 我方       良好的商业信誉（填写：“具有”或“不具有”）。

- 我方       健全的财务会计制度（填写：“具有”或“不具有”）。

- 我方       履行合同所必需的设备和专业技术能力（填写：“具有”或“不具有”）。

- 我方       依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（填写：“具有”或“不具有”）。

- 我方参加政府采购活动前三年内，在经营活动中      重大违法记录（填写：“没有”或者“有”）。

- 我方       法律、行政法规规定的其他条件（填写：“具备”或者“不具备”）。

我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取中标的法律责任。

投标人全称（公章）：

日  期:

说明：

- 投标人应按照每条说明进行填写，未按要求填写的将不能认定其投标文件有效。

- 投标人成立时间不足3年的，从成立之日起计算。

- 投标人在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。

- 依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相关证明材料证明其依法可免税或不需要缴纳社会保障资金。

- 重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业；吊销许可证或者执照；较大数额罚款；较大数额没收财产等行政处罚。重大违法记录中的较大数额罚款的具体金额标准是：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准为准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以《四川省行政处罚听证程序规定》（四川省人民政府令317号）规定的行政处罚罚款听证标准金额为准。本规定所称较大数额，是指对非经营活动中公民的违法行为处以罚款或者没收财产2000元以上、法人或者其他组织的违法行为处以罚款或者没收财产2万元以上;对在经营活动中的违法行为处以罚款或者没收财产5万元以上。国务院有关部门规定的较大数额标准低于前款规定的，从其规定。

- 投标人在参加本项目采购活动前3年内被禁止在一定期限内参加政府采购活动的，期限届满的，可以参加本次采购活动。

- 投标人应根据自身实际情况据实提供，若提供虚假承诺或材料，将报告监管部门严肃追究其法律责任。

## 关联情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》及其它相关法律法规规定，我方将如实列明与我方存在其直接控股、管理关系的相关人员及单位名单，承诺不以不同投标人身份参加本项目采购活动：

关联情况表

| 序号 | 关联内容 | 关联情形 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 授权代表 （勾选） | (我方委托的授权代表为我单位工作人员，不存在同时是其他单位工作人员的情形。 |
|  |  | (我方委托的授权代表为 （其他单位全称） 工作人员。 |
| 2 | 法定代表人/负责人 （勾选） | (我方法定代表人/负责人为不存在同时是其他单位法定代表人/负责人的情形。 |
|  |  | (我方法定代表人/负责人为为 （其他单位全称）的法定代表人/负责人。 |
| 3 | 代理机构 （勾选） | (我方实际控制人或者中高级管理人员不存在同时是采购代理机构工作人员的情形。 |
|  |  | (我方实际控制人/中高级管理人员 （姓名） 为代理机构工作人员。 |
| 4 | 控股、管理关系 （勾选） | (我方未与其他单位存在控股、管理关系。 |
|  |  | (我方与 （关联单位全称） 存在控股、管理关系。 |
| 5 | 与其他单位是否 存在关联关系 （勾选） | (我方不是其他单位的母公司或子公司。 |
|  |  | (我方为 （关联单位全称） 的母公司。 |
|  |  | (我方为 （关联单位全称） 的子公司。 |
|  |  | (我方与 （关联单位全称） 同为 （母公司全称）下的子公司。 |

我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取中标的法律责任。

投标人全称（公章）：

日  期:

说明：

1、投标人应根据自身实际情况据实进行填写，若提供虚假说明，将报告监管部门严肃追究其法律责任。

2、《关联单位情况表》中：① 投标人委托的授权代表在其他单位任职，但任职单位未参与本次采购活动的，其投标文件视为有效；②投标人实际控制人或者中高级管理人员在其他单位任职，但任职单位未参与本次采购活动的，其投标文件视为有效；③投标人与其他单位存在关联关系，但其关联单位未参与本次采购活动的，其投标文件视为有效。

## 投标人认为需要提供的其它材料或文件

格式自拟。无，可不提供。

# “投标文件（技术、商务部分）”格式

## 封面格式

（正本/副本）

投标文件（技术、商务部分）

采购项目名称：

采购项目编号：

投标人全称：

投标日期：    年   月   日

## 投标函

成都市广播电视台：

我方全面研究了             项目的招标文件（采购项目编号：         ），决定参加贵单位组织的本项目的投标。我方授权（姓名、职务）代表我方（投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

- 我方自愿按照招标文件规定的各项要求向甲方提供所需服务（含货物），投标总价见开标一览表。

- 一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，并交付采购人验收、使用。

- 本项目投标有效期为投标截止之日起120天。

- 我方已详细阅读和审查了全部招标文件，包括修改文件（如有）以及全部相关资料和有关附件，并对上述文件均无异议。

- 我方完全接受本项目招标文件规定的实质性要求（如合格的投标人、投标费用、充分、公平竞争保障措施、投标文件的语言、计量单位、投标货币、知识产权、投标有效期、合同分包、合同转包等实质性要求），如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行了维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

- 国家或行业主管部门对投标人和采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

- 我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

- 我方承诺完全响应招标文件中关于知识产权的要求，保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我单位承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我单位在项目实施过程中采用自有知识成果，我单位承诺提供开发接口和开发手册等技术文档，并提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我单位在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在投标报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

- 我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。

- 我方同意向贵单位提供贵单位可能要求的与本次采购有关的任何证据或资料。

- 我方同意本招标文件依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号文件）对我方可能存在的失信行为进行的惩戒，如果有本文件规定的记入诚信档案的失信行为，我方将在投标文件中全面如实反映。

- 投标文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

- 若我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在规定的期限内与采购人签订合同。

（2）我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

（3）若本项目采购代理服务费需由投标人支付，我方将在领取中标通知书之前按照本招标文件约定支付足额的采购代理服务费。

投标人全称（公章）：

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖印章）：

日  期:

## 技术条款要求应答表

| 序号 | 采购标的名称 | 投标产品技术参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| … |  |  |  |

说明：

1、按照招标文件第六章采购内容及要求的条款对应填写。若未在此表填写对应条款的，视为其投标文件（除★项外）接受招标文件第六章的条款，其投标文件有效；若★项未填写或未按要求另行提供承诺函的，视为不满足招标文件实质性要求，其投标文件无效。

2、投标人需据实填写，不得虚假响应。若发现虚假响应，将取消其中标资格，采购人有追索投标人由此给采购人造成的一切损失。

## 服务/商务条款要求应答表

| 序号 | 项目内容 | 响应内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| … | … | … | … |

说明：

1、按照招标文件第六章采购内容及要求的条款对应填写。若未在此表填写对应条款的，视为其投标文件（除★项外）接受招标文件第六章的条款，其投标文件有效；若★项未填写或未按要求另行提供承诺函的，视为不满足招标文件实质性要求，其投标文件无效。

2、投标人需据实填写，不得虚假响应。若发现虚假响应，将取消其中标资格，采购人有追索投标人由此给采购人造成的一切损失。

投标人全称（公章）：

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖印章）：

日  期:

## 投标人基本情况表

| 投标人全称 |  |
| --- | --- |
| 营业执照（法人证书）号或统一社会信用代码 |  |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 邮箱 |  | 网址 |  |
| 法定代表人/单位负责人 | 姓名 |  | 技术 职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术 职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 员工总人数 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

说明：投标人根据自身情况如实填写，不涉及内容可填写“/”，不影响投标有效性。

## 实施本项目的主要人员配置情况表

| 序号 | 参与本项目 职务（岗位） | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
| 1 | 如：项目负责人 （项目经理） |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |

说明：

- 投标人根据自身情况如实填写，不得虚假响应。若虚假响应，将取消其投标或中标资格。

- 实施本项目的主要人员详见招标文件第六章和第七章 综合评分明细表内容。

- 若不涉及“执业或职业资格、职称”此项内容的可填写“/”，不影响投标文件有效性。

4、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十七条明确不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人的视为串通投标。若投标人配备的技术负责人/项目经理/授权代表及此表中涉及的人员与其他投标人的投标文件中配备的人员一致，视为串通投标，将报告监管部门严肃追究其法律责任。

投标人全称（公章）：

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖印章）：

日  期:

## 类似项目实施经验一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 是否通过验收 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

所涉及的证明材料可附此表后。

投标人全称（公章）：

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖印章）：

日  期:

## 项目实施服务方案

由投标人自行编写，格式不限。但应包含且不限于：招标文件第六章有关内容及综合评分明细表涉及内容。

## 关于国家强制认证（CCC）产品的承诺函（参考格式）

我方全面研究了             项目的招标文件（采购项目编号：           ），我方承诺所投产品若属于国家强制认证（CCC）产品的，已通过国家强制认证（CCC）；不属于国家强制认证（CCC）产品的，已通过其他产品认证规定。

我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取中标的法律责任。

投标人全称（公章）：

法定代表人/单位负责人或授权代表签字或加盖印章：

日    期：

说明：

- 此承诺函为参考格式，投标人应根据自身实际情况据实进行承诺。

- 若提供了所投产品国家强制认证（CCC）产品认证证书的，可不提供承诺函。

## 关于本项目实质性要求的承诺函（仅供参考）

我方全面研究了             项目的招标文件（采购项目编号：           ），我方承诺:

我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取中标的法律责任。

投标人全称（公章）：

法定代表人/单位负责人或授权代表签字或加盖印章：

日    期：

说明：

此承诺函为参考格式，投标人应根据自身实际情况据实进行承诺。

## 投标人认为需要提供的其它材料或文件

格式自拟。无，可不提供。

## 中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员XXX人，营业收入为XXX万元，资产总额为XX万元,属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ;制造商为 （企业名称） ，从业人员XXX人，营业收入为XXX万元，资产总额为XX万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

说明：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- 监狱企业证明材料

参加政府采购活动的监狱企业应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件加盖投标人公章。

第三部分 “开标一览表”格式

## 封面格式

开标一览表

采购项目名称：

采购项目编号：

投标人全称：

日   期：      年   月   日

## 开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 序号 | 产品 名称 | 制造商 | 品牌 | 规格/ 型号 | 是否 进口 | 单价 | 数量 | 单位 | 报价 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 如：运费、税费、人工费等（若包含在总价中，可不填写）。 |  |  |
| … | 其他 |  |  |
| 项目总价（元） | 大写： 小写： |

说明：

1、“开标一览表”为多页的，每页均需加盖投标人公章或加盖骑缝章（空白页可不加盖单位公章，存在正反面的，只加盖单面的，不作为无效处理，将在投标文件规范性方面进行扣分处理）。

2、投标人应详细报出采购所需项的全部价格（包括货物、人工费、运输、安装、售后、国内税费、知识产权费（若有）、培训、采购代理及其它相关费用等），若漏报则视为已包含在合计金额中不再单独另行报价，不影响其报价的有效性。

3、 唱标时仅宣读投标报价，分项报价内容可以宣读或投影展示。

投标人全称（公章）：

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖印章）：

日  期:

# 投标人和投标产品的资格、资质性及其他具有类似效力的要求

一、投标人的资格、资质性要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目规定的特定资格条件：无。

二、其他类似效力要求：

授权参加本次投标活动的投标人代表。

投标人和投标产品的资格、资质性及其他具有类似效力的要求的证明材料详见招标文件第五章。

# 投标人应当提供的资格、资质性及其他具有类似效力的要求的相关证明材料

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的相关证明材料：

- 具有独立承担民事责任能力的证明材料复印件：

1、企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；

2、事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；

3、其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件”或“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”；

4、个体工商户：提供“统一社会信用代码营业执照”；

5、自然人：提供“身份证明材料”。

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函。

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函。

- 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函。

- 具备法律、行政法规规定的其他条件的承诺函。

二、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明材料：无。

三、本项目规定的特定资格条件的证明材料：无。

四、其他类似效力要求相关证明材料：

1、法定代表人/单位负责人授权代理书原件及相关身份证明材料复印件（注：①授权书格式按本招标文件第3章“法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件”格式提供；②如投标文件均由投标人法定代表人签字或加盖印章的，则可不提供法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件但必须提供法定代表人身份证复印件。）。

2、关联情况说明。

说明：

1、以上要求的资料原件或复印件（身份证明材料、招标文件购买情况证明材料除外）均须加盖投标人单位的公章（鲜章），证明材料是双面的，在单面加盖公章，不影响投标文件的实质有效性。

2、招标文件没有明确要求提供证明材料的仅要求提供承诺函的，不得在确定采购结果和签订政府采购时又要求投标人提供相关证明材料；有明确要求的，按照要求提供。

3、投标人若未将用于资格审查的证明材料装订入投标文件（资格部分）的，视为未提供相应资格证明材料，资格审查将不予通过。

# 技术、商务及其他要求

说明：

本章标注“★”号的条款为本次项目的实质性要求，投标响应应全部满足，否则作无效投标处理。

一、项目概况

4K电视转播车系统项目为满足成都大运会赛事转播需要同时也能够为以后成都承办的各种大型活动提供高质量的电视转播服务。项目建设运用广播电视前沿技术和先进设计理念，采用网络化、智能化、融合化的系统架构。项目设计与建设以IP架构为核心，保留部分基带方式做为应急备份和辅助手段。具备UHD（超高清分辨率）、HDR（高动态范围）、WCG(宽色域,色域标准满足ITU-R BT.2020）HFR（高帧率）制作能力，兼顾HD SDR（标准动态范围）ITU-RBT.709 色域标准的制作，具备5.1 环绕音频制作能力。

二、建设目标

4K电视转播车系统及集成系统基于ST2110标准设计。在系统整体技术架构上，依托IP领域的先进技术和设备，使用SDN的设计理念，实现系统的调度和配置，建立以IP化架构为核心的4K超高清转播系统，充分发挥IP化架构的优势和特点，实现视频、音频、同步、通话和控制等系统的IP化传输和信号交换、信号调度。系统功能完善、架构合理，具有一定冗余和容错能力。系统关键设备应热备份，系统应具有故障自动检测、自动恢复能力。满足4K HDR电视节目制作的技术需求，同时具备高清SDI制作能力。在节目制作中可以实现全流程纯4K制作模式、纯高清制作模式，以及4K与高清混合制作模式，并且能够实现4K与高清联动切换制作模式。

4K转播车系统设计为20个超高清讯道，具备8路外来信号（12G/4×3G/3G/HD）同时接入能力，具备5.1 环绕声音频制作能力，通话、TALLY、监控等辅助系统配置完善，满足大型节目超高清制作、录制的技术要求。设备保障车为转播工作运行提供安全高效的设备运输及保障功能，根据车体的技术属性设计合理的结构布局。整车系统满足我国公路对车辆行驶的要求及设备存放的空间和安全需求。4K转播车系统建设需满足成都市广播电视台目前的实际需求和未来多场景使用，为超高清节目的现场制作业务提供支撑。

4K电视转播车系统及集成项目旨在建设结构安全、系统先进、运行高效、功能完备的国内领先的超高清全媒体融合转播平台，打造综合全面的超高清电视节目现场直播制作技术平台，为成都大运会IBC超高清节目生产、分发提供强有力的技术支持。项目设计与建设要求以IP 架构为核心，系统核心设备采用各厂家最先进的主流产品，从拍摄、切换制作、录制、监看、分发等各环节提供全面超高清（4K） /HDR制作流程并兼容现有 HD SDR。系统配置和规模能够满足大型时政新闻活动、大型体育赛事和大型综艺节目等的超高清兼容高清内容制作需求。音频系统要求支持5.1 制作，能提供音视频完整解决方案。

三.系统设计要求

先进性：

投标人根据技术需求设计的系统方案须具有先进性。充分利用IP 网络的双向传输、多数据流传输和多格式数据流兼容等特性优化系统结构，视频、音频、同步、通话和控制等系统均应使用IP 交换设备作为信号交换核心。

可靠性：

投标人根据技术需求设计的系统方案须具有高可靠性。系统具备多种安全备份技术、应急处理机制。系统功能完善、架构及流程合理，具有一定冗余和容错能力。应急处理流程简捷规范，能确保迅速排除故障。

稳定性：

超高清全媒体转播系统应确保能够高稳定性的运行。系统关键设备应热备份，系统应具有故障自动检测、自动恢复能力，应用管理系统应具备容错和应急能力。

可行性：

投标人根据技术需求设计的系统方案须具备可行性。投标人在系统设计和设备选择时要充分考虑工程时间节点和设备交付时间，并提交可行性报告。

易用性：

系统设计需要兼顾转播车的操作习惯和使用特点，操作界面应使用方便，界面友好。

兼容性：

超高清全媒体转播系统输入输出接口应具备良好的兼容性，输入输出接口包含超高清、高清多种格式视频信号，模拟音频和数字音频信号，通话信号，网络信号等。

可扩展性：

系统设计应具有可扩展性。整体设计方案应具有前瞻性，充分预留设备扩展空间与信号接口，确保将来的扩展需求。

1.技术标准及规范：

投标人须提供全新的、符合国际标准或中华人民共和国国家质量标准及相关行业标准的产品。系统设计和设备选型要符合国家、行业相关标准及技术规范，参照国际标准组织和联盟的相关标准、技术规范。

主要标准及规范：

- GB/T 14857-1993 演播室数字电视编码参数规范

- GY/T 157-2000 演播室高清晰度电视数字视频信号接口

- GY/T 156-2000 演播厅数字音频参数

- GY/T 158-2000 演播厅数字音频信号接口

- GY/T 161-2000 数字电视附属数据空间内数字音频和辅助数据的传输规范

- GY/T 164-2000 演播厅串行数字光纤传输系统

- GY/T 165-2000 电视中心播控系统数字播出通路技术指标和测量方法

- GY/T 167-2000 数字分量演播厅的同步基准信号

- GY/T 192-2003 数字音频设备的满度电平

- GY/T 193-2003 数字音频系统同步

- AES3-1992 两通道数字音频串行平衡传输格式及输入输出接口

- AES-3id-1995 不平衡同轴电缆AES3 传输规范

- AES10-2003 多通道数字音频串行接口（MADI）

- AES11-2003 演播厅数字音频设备同步

- GY/T 304-2016高性能流化音频在IP网络上的互操作性规范

- GY/T 307-2017 超高清晰度电视系统节目制作和交换参数值

- GY/T 315-2018 高动态范围电视节目制作和交换图像参数值

- 国家广播电视总局 4K 超高清电视节目制作技术实施指南（2020 版）

- ITU-R BT.2020-2 ：2015  超高清晰度电视系统节目制作和国际交换的参数数值

- SMPTE ST 2059-1:2015  SMPTE标准接口信号的发生与测量

- IEEE 1588-2008 PTP  精准时间协议

- SMPTE ST 2059-2:2015 专业广播应用中使用IEEE-1588精确时间协议的SMPTE配置文件

- SMPTE ST 2022-7:2013 IP数据报的无缝保护切换

- SMPTE ST 2110-10:2017被管理IP网络上的专业媒体：系统时间和定义

- SMPTE ST 2110-20:2017被管理IP网络上的专业媒体：无压缩的活动视频

- SMPTE ST 2110-21:2017被管理IP网络上的专业媒体：视频流量整理及定时传送

- SMPTE ST 2110-30:2017被管理IP网络上的专业媒体：脉冲编码调整数字音频

- SMPTE ST 2110-40:2018被管理IP网络上的专业媒体： SMPTE ST 291-1 辅助数据

- IETF REC 4175:2005 非压缩视频的有效荷载格式

- SMPTE ST 292-1 2011  1.5G/S信号/数据串行接口

- SMPTE ST 425-5 2015  Quad Link 3Gb/s串行数字接口的图像格式和辅助数据映射

- SMPTE ST 2082-1:2015  12Gb/s信号/数据串行电子接口

- SMPTE ST 2082-10:2015  12G-SDI的2160线与1080线源图像和辅助数据映射

- SMPTE ST 2084:2014  主控参考显示的高动态范围电光转换函数

- IETF REC 4566:2006  SDP会话描述协议

- AMWA IS-04 NOMS 发现和注册规范

- AMWA IS-05 NOMS 设备连接管理规范

- AMWA IS-06 NOMS 网络控制规范

- AES67-2015 网络音频应用的AES标准：高性能流媒体音频的互操作性

- 《GB 50168-92	电气装置安装工程、电缆线路施工及验收规范》

- 《GB50169-92	电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》

- 《JT 3103-827	公路客运车辆改装技术要求和检验标准》

- 《GB5920-2008 汽车及挂车前位灯、后位灯、示廓灯和制动灯配光性能》

- 《GB/T 18883-2002	室内空气质量标准》

- 《GB 1858x-2001	室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》

- 《GB50325-2010 民用建筑工程室内环境污染控制规范》

- 《GB50054-2011 低压配电设计规范》

- 《DL/T 572-2010 电力变压器运行规程》

- 《GB50168-2006 电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范》

- 《GB50169-2016 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》

- 《GB/T 15543-2008 三相电压允许不平衡度》

- 《GB 7258-2017 机动车运行安全技术条件》

- 《GB1589-2016 道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值》

- 广播电视安全播出管理规定—电视中心实施细则

- 国家新闻出版广电总局关于高清及标清数字电视设备系统的其他相关标准

- 中华人民共和国关于电器设备使用的其他相关标准

2.项目建设重点和要点

- 系统中摄像机和切换台均为多格式设备，同时具备基带12G SDI接口和IP接口。

- 系统中IP核心架构由超高清摄像机、超高清信号切换台、超高清信号收录服务器、主备核心数据交换设备及控制软件和带有IP接口的周边等设备组成。

- 系统中的所有高清或超高清基带信号可根据需要变换成IP信号进入IP架构系统进行节目制作。

- 系统按IP核心架构设计，既符合ST.2110无压缩传输标准，又符合ST.2022-7标准，所有IP信号输入输出设备均为双IP端口，分别接入主备交换设备形成IP信号双链路，可以实现信号通路的自动应急倒换。

- IP系统架构中，切换台是信号制作的主路设备，切换台故障时可以通过SDN软件控制交换设备进行信号切换，完成应急备份切换功能。

- IP架构核心数据交换设备为后续设备扩展预留相应带宽和端口。

- 其它单机类设备可通过简单连线和设置加入到现有系统中。

- 系统中各信号平台、核心设备和信号通路均为主备设计，可满足安全播出需求。

- 系统采用同步机产生的PTP信号接入边界时钟交换设备，IP链路上所有设备使用精准PTP信号进行同步，基带系统使用同步机产生的BB或三电平进行同步。

- 符合AES67标准的IP音频信号直接接入视频核心数据交换设备，可供IP架构中的其它设备将其和视频信号一同调用或分别调用。

- 系统内所有超高清、高清硬盘录像机输入信号，均由IP交换设备提供，可灵活选择PGM、Clean等信号进行录制。

- 集控系统可对系统内IP交换信号（视频、音频、通话等）进行管理，完成对系统内视音频、通话、Tally等信号的统一调度、联动管理、实现系统的全局标签管理功能。通过设定不同信号之间的关联性，控制不同设备协同工作，完成如音频跟随视频、矩阵跟随切换台动作、字幕机跟随切换台、录像机慢动作硬盘录像机和切换台的联动等功能；支持Joystick功能。系统内设备状态均可通过控制系统存储和调用，实现快速切换工作模式，以满足不同类型节目制作的技术要求；

3.视频系统技术要求

3.1整体要求：

本项目为交钥匙工程。系统技术要求中的功能要求、技术参数及其性能（配置）仅做基本要求，如有不明确或有偏差的，投标人要在此基础上优化设计并做出实质性响应，按需配置。请以详细、正确的品牌型号、技术参数、性能（配置）填写投标报价表和技术规格偏离表。

3.2视频系统配置：

系统设计为16个4K标速讯道，2个4K高速讯道，2个4K超高速讯道；2套4通道4K录制、慢放设备，2套6通道4K 慢动作硬盘录制重放设备，3套硬盘录像机；2套4K 字幕系统；4路4K（12G，4×3G，3G，HD）全功能外来通道，4路4K（12G，3G，HD）全功能外来通道。

系统在超高清制作模式下，采用以主备交换设备为核心的IP 架构，以切换台和交换设备构成主备双链路制作系统核心，两条链路均能够满足HDR 和SDR制作及监看。2路（TX1-TX3）PGM 主备输出和2路（TX2-TX4）副切主备输出，均为切换台、调音台IP输出进入主备交换设备，由主备交换设备调度IP PGM至TX1-TX3，TX2-TX4 IPG板卡输出。另外设计TX5，TX6 IPG两路输出作为CLEAN和机动信号调用。每路输出末端应同时支持带16通道音频嵌入的12G HDR/4×3G HDR/3G HDR/3G SDR/HD HDR/HD SDR-SDI信号，符合SMPTE2110标准的IP超高清和高清信号。每路基带和IP的超高清信号支持HLG标准的HDR信号输出。每路输出的每个种类信号不少于4个接口。所有超高清通道输出信号满足BT.2020色域，并且可以独立转换为不同的HDR格式（PQ/HLG/SLOG-3）。每个通道输出4K和HD信号均转换为IP格式返回交换设备，供系统调用。

系统配备4K DSK键控器设备，实现字幕叠加等常备功能，通过IPG板卡接入主备交换设备，通过交换设备调度切换的方式，用于切换台故障时的应急上键。

切换台配置适量12G SDI输入输出板卡，用于讯道等关键信号的12G SDI接入，切换台12G SDI输出送4K帧同步音频加嵌设备后，用于4K转播车12G SDI应急播出。

监看系统利用主备IP交换设备实现信号的灵活调度。IP画面分割器兼容HD和4K 信号格式输入，IP画分输出返回主备IP交换设备统一调度。导演区采用4K监视器实现能够兼顾HDR和SDR的监看需求。技术区技术监视器必须满足4K HDR监看需求。导演区、调光区、技监区、音频区、慢动作区、多功能区的监看和示波器输入均由主备IP交换设备提供，最大提高系统的灵活性。

通话系统采用全IP模式，通过交换设备实现各工位通话面板之间的信号进行交换，与符合AES67标准的IP音频信号实现与音频系统的互联互通。系统架构使用交换设备+IP通话面板+无线通话的方式，可实现车上车下以及与其他转播车通话系统的联通。同时配置Partyline系统用于应急通话。

同步系统能够输出模拟BB信号、三电平信号、Word Clock信号、PTP网络精准同步信号。BB信号和PTP信号应实现同步倒换。

车内KVM系统考虑多种节目制作需求，根据节目需求进行工位自由调度，制作工位调度包括以下种类的设备和控制信号：字幕机操作、慢动作控制面板、设备设置界面等，均能实现自由调度控制。

音视频、摄像机、通话、同步、时钟、TALLY、录制、网络、LC光纤接口、IP交换设备都设计有外接口盘接口，便于信号的交换、录制以及整车级联等功能的实现。

视频系统框图：

3.3音频系统技术要求

该4K转播车音频系统结合音频传统基带和IP架构各自的优势和特点，采用基带与IP并行制作设计方案。制作域按不同厂家产品特性选择符合方案要求的最优主备系统架构。符合SMPTE2022-7，SMPTE2110-30标准IP音频信号接入视频域主备核心交换设备，实现与视频域音频交换，满足各类大型节目直播和录制的音频制作需求。音频系统也可与符合SMPTE2110-30标准的通话系统可实现互联互通。主调音台为采用设计成熟的AoIP构架的广播播出级数字调音台。该调音台台面具有不少于48个物理推子，支持多层翻页，最大处理能力能够达到192个通道；每组推子模块对应一块高精度显示屏幕，可显示通道电平表，母线分配，增益等多项参数值，并支持自定义调整通道参数；每个通道均具有全通道处理功能（如均衡、声像调整、延时、动态处理等功能）；配备本地接口箱1套，支持不少于48路话筒/模拟输入、32路模拟输出、48个AES输入接口、48个AES输出接口、6个64通道MADI接口、8个IP接口（满足SMPTE2022-7、SMPTE2110-30标准）；远程飞行箱1大2小，大飞行箱支持不少于32路模拟输入、16路模拟输出、8个AES输入接口、8个AES输出接口、1个64通道MADI接口；每个小飞行箱支持不少于8路模拟输入、4路模拟输出。所有的接口箱均可配备主备IP接口，支持SMPTE2022-7，SMPTE2110-30标准，统一接入主备两台交换设备，可将所有的I\O路由通过网络进行分配和控制。备调音台台面具有不少于16个物理推子，支持不少于16路模拟输入、8路模拟输出、16个AES输入接口、16个AES输出接口。主备调音台系统通过音频交换设备与视频系统的系统核心交换设备进行IP信号传输。

前级音源的基带部分通过话分和音分进入主备调音台，IP部分进入交换设备由主备调音台共享；远程接口箱通过主备光缆进入主备音频系统。输出方面主备系统的IP信号通过主备音频交换设备分别进入视频核心交换设备，基带信号通过二切一输出PGM再经过数字、模拟音分进入加嵌等视音频终端。

音频监听系统除了提供导演监听、视频技术监听等外，还能实现在车上进行5.1.4三维声节目的录制和监听，并能够通过音频工作站将音频素材分轨记录。

拾音话筒分为点声源指向性拾音话筒、立体声观效话筒和5.1环绕声环境拾音话筒等，具备体育赛事所需的运动音效、器械音效和观众效果等拾音功能。具有便携式插入式接收机，方便多种使用途径。还具有体育评论席单元，可支持多名体育评论员现场解说的使用需求，并能随意选择返听内容，轻松实现评论员与导播之间的沟通。

音频系统框图如下:

3.4  转播车牵引车头、车体、辅助车技术要求

3.4.1主车头、车体

主车整车采用半挂车一内一外的双侧拉形式，结构强度大，尺寸精度高，材料坚固防锈蚀，设计使用寿命15年以上，外观尺寸符合中国公路交通国家标准，采用3轴底盘，牵引车发动机排放符合国六标准，中标公司在规定时间内提供完备资料和手续，确保能够完成国内上牌。

挂车应至少配置前置两个机械式高强度支撑腿，两支撑腿联动（可同升同降），同时应配备独立的挂车轮组气动刹车开关，保证挂车及脱挂的安全。

电动或液压支撑腿系统稳定可靠，包括4个支撑腿、液压泵或电动控制装置、电磁阀、油管等，控制系统具备自动找平和手动找平功能；

车尾部安装倒车摄像头和倒车雷达，倒车时驾驶室内有监视、监听设备可实时监看和报警。

车厢体完全展开后内部可分为五个区域：导控区、视频技术区、音频技术区、第二制作及多功能区、机柜区。

3.4.2. 转播辅助车

整车采用直挂车形式，结构强度大，尺寸精度高，材料坚固防锈蚀，设计使用寿命15年以上，外观尺寸符合中国公路交通国家标准，发动机排放符合国六标准，中标公司在规定时间内提供完备资料和手续，确保能够完成国内上牌。

结构及布局：内部可分为空间独立的两个区域：工作区与设备区。分区布局参考下图。

四.系统设备技术参数要求及数量

本项目为交钥匙工程。本部分为实现项目功能要求基本配置，投标人需根据前述项目要求及所投产品性能进行必要完善补充，须提供系统设备齐全、完善优化的设计方案

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 技术参数及性能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一：4K广播级摄像机系统（系统按照16个4K标速讯道，2个4K高速讯道，2个4K超高速讯道设计并预留工位、监看、通道和接口。） |
|  | 4K标速摄像机系统 |
| 1.1 | 摄像机1（含控制单元） | 14套 | 4K摄像机需满足如下： 1：4K摄像机，2/3英寸3CMOS，B4卡口，支持UHD（3840x2160）有效分辨率。支持HDR制作、宽色域拍摄，支持BT-2020色域和ITU-709色域。 2：4K支持3840*2160@50P、59.94P等全部格式。HD支持1920*1080@50P、59.94P，1920*1080@50i、59.94i，1280*720@50P、59.94P等全部格式。4K模式下支持SQD和2SI、Level A、Level B格式。 3：灵敏度不低于F11（4K@50P）。 4：基础信噪比不低于62dB，(HD@50P)。 5：调制深度≥55%(HD@50P，27Mhz/1080i)。 6：机头具有两路通话耳机接口，且每路皆具有两个独立的通话线路并可独立调整。 7：▲为有效解决摄像机拍摄果冻效应以及LED大屏幕频闪问题，摄像机需支持 HD及4K下全域快门。 8：机头具有光学ND/CC滤镜；具有自动镜头失真补偿，多通道肤色细节矫正、多区彩色矩阵功能。机头具有至少3个SDI输出接口，可同时输出3种高清信号：本机信号，返送信号以及一路可选信号。机头具备对外直流供电功能。 9：支持HDR流程，SLOG3_Live，HLG，HLG_LIVE。可以同时输出HDR和SDR的图像。并进行增益差、黑电平偏移、HDR拐点等设置。 10：摄像机外侧面板配置电子墨水号码牌，可根据CCU设置的号码跟随显示。必须采用光纤传输，Lemo 接口, 最大传输距离可达2公里。 11：▲灵敏度、中心调制度、动态范围、清晰度、亮度通道信噪比、SDI输出接口特性指标需提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测报告并加盖投标人公章。 12：▲须出具生产制造商或生产制造商驻中国办事机构针对本项目出具的授权书。 控制单元需满足如下： 1：至少3U半机架一体化基站，可以输出4K、HD基带以及符合SMPTE2110协议标准的IP信号。支持HD-SDI、3G-SDI返送。 2：提供4*3G SDI输出不少于两组，即不少于8个3G-SDI输出；提供不少于4路12G-SDI输出，可以输出4K@50P图像；提供不少于4路返送信号。支持HD提词器信号输入。 3：基站前面板可显示摄像机的光缆传输状态以及风扇，同步信号等的状态 4：能输出基带4K信号（同时4路3G-SDI信号和4路12G-SDI信号输出），并且支持3G LEVEL A&B，4K输出支持2SI&SQD格式。 5：※采用ST2110架构，支持ST2022-7协议，4K/HD视频、音频、元数据均需实现无缝倒换净切功能。 6：※4K IP流需符合ST2110及EBU3371所规范的SingleLink单流，配25G接口模块。 7：基站可被PTP（同步系统采用PTP V2同步时钟协议）或BB单独锁定。支持NMOS IS-04, IS-05协议，能够被第三方SDN控制。 8：IP视频支持SMPTE2110-20协议，IP音频支持SMPTE2110-30协议。 9：视频输出含VPID信息，能被示波器及监看有效识别。HDR/SDR元数据信息可被后期非编直接获取及有效识别。 10：▲摄像机和基站之间，利用摄像机-控制单元的光缆传输通道，通过摄像机为外围设备提供至少1 路的HD-SDI 信号双向传输通道和至少1路NETWORK TRUNK （1G/100M）网络双向传输通道。 11：▲摄像机基站具备4K IP接口、4K 12G-SDI接口和高清SDI接口，4K IP、4K 12G、HD-SDI信号可同时输出。 12：基站具有指示灯、通话、双路TALLY等外接设备的输入接口，TALLY支持IP协议，可直接通过IP方式被第三方控制器管理，同时GPI触发需作为应急。 13：摄像机基站具有模拟和AES3数字音频输出。 14：按需配ST-2110选件及25G模块。 |
| 1.2 | 遥控面板（配套摄像机1） | 14套 | 1：采用推杆式光圈控制器。能够对摄像机的参数做全功能遥控调整。 2：实现对摄像机机头菜单，基站菜单的全功能调用。带有触摸式液晶屏幕，带有USB接口。 3：与摄像机控制单元的网络化连接，实现系统集中控制。 4：4K HDR与HD SDR统一调光时，具备联动功能，通过增益差及黑电平调整，保持4K HDR与HD SDR各自良好光圈控制。 5：配备OCP 与CCU之间专用控制线6根。 |
| 1.3 | 大寻像器（配套摄像机1） | 14套 | 1：彩色寻像器不低于7英寸,分辨率不低于1920x1080。 2：宽高比可调16:9/4:3，亮度不低于300cd/m²。 3：具有双色TALLY 指示灯; 支持至少1路SDI输入监看;配室内遮光罩。 4：其中8套需额外再配置户外专用遮光罩。 |
| 1.4 | 小寻像器（配套摄像机1） | 6套 | 1：彩色小寻像器，3~4英寸之间，方便携带使用,分辨率不低于960x540，亮度不低于200cd/m²。 2：非固定式可拆可调取景器。 |
| 1.5 | 摄像机主控面板（配套摄像机1） | 1套 | 1：能够对不少于20台摄像机参数进行统一、单独的全功能遥控调整。 2：带有触摸式液晶屏幕。 3：与摄像机控制单元采用网络化连接，具备系统集中控制功能。 |
| 1.6 | 其他配件 | 1批 | 1：摄像机托板14只，与摄像机同品牌。 2：机头话筒安装支架8只。 3：双耳耳麦8只，单耳耳麦6只，XLR型，五芯，全包型，与摄像机配套使用。 |
|  | 4K HFR高速摄像机 |
| 2.1 | 摄像机2（高速摄像机及控制单元） | 2套 | 4K HFR高速摄像机需满足如下： 1：4K摄像机，2/3英寸3CMOS，B4卡口，支持UHD（3840x2160）有效分辨率。支持HDR制作、宽色域拍摄，支持BT-2020色域和ITU-709色域。 2：4K支持3840*2160@50P、59.94P等全部格式。HD支持1920*1080@50P、59.94P，1920*1080@50i、59.94i，1280*720@50P、59.94P等全部格式。4K模式下支持SQD和2SI、Level A、Level B格式。 3：灵敏度不低于F11（4K@50P）。 4：基础信噪比不低于62dB，(HD@50P)。 5：调制深度≥55%(HD@50P，27Mhz/1080i)。 6：机头具有两路通话耳机接口，且每路皆具有两个独立的通话线路并可独立调整。 7：▲为有效解决摄像机拍摄果冻效应以及LED大屏幕频闪问题，摄像机需支持 HD及4K下全域快门。 8：机头具有光学ND/CC滤镜；具有自动镜头失真补偿，多通道肤色细节矫正、多区彩色矩阵功能。机头具有至少3个SDI输出接口，可同时输出3种高清信号：本机信号，返送信号以及一路可选信号。机头具备对外直流供电功能。 9：支持HDR流程，SLOG3_Live，HLG，HLG_LIVE。可以同时输出HDR和SDR的图像。并进行增益差、黑电平偏移、HDR拐点等设置。 10：摄像机外侧面板配置电子墨水号码牌，可根据CCU设置的号码跟随显示。必须采用光纤传输，Lemo 接口, 最大传输距离可达2公里。 11：▲摄像机具有至少HD 8倍速拍摄能力，至少4K 2倍速拍摄能力，并可配合慢动作服务器完成精彩集锦制作。 12：▲灵敏度、中心调制度、动态范围、清晰度、亮度通道信噪比、SDI输出接口特性指标需提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测报告并加盖投标人公章。 13：▲须出具生产制造商或生产制造商驻中国办事机构针对本项目出具的授权书。 控制单元需满足如下： 1：至少3U半机架一体化基站，可以输出4K、HD基带以及符合SMPTE2110协议标准的IP信号。支持HD-SDI、3G-SDI返送。 2：提供4*3G SDI输出不少于两组，即不少于8个3G-SDI输出；提供不少于4路12G-SDI输出，可以输出4K@50P图像；提供不少于4路返送信号。支持HD提词器信号输入。 3：基站前面板可显示摄像机的光缆传输状态以及风扇，同步信号等的状态。 4：能输出基带4K信号（同时4路3G SDI信号和4路12G SDI信号输出），并且支持3G LEVEL A&B，4K输出支持2SI&SQD格式。 5：※采用ST2110架构，支持ST2022-7协议，4K/HD视频、音频、元数据均需实现无缝倒换净切功能。 6：※4K IP流需符合ST2110及EBU3371所规范的SingleLink单流，配25G接口模块。 7：基站可被PTP（同步系统采用的PTP V2同步时钟协议）或BB单独锁定。支持NMOS IS-04, IS-05协议，能够被第三方SDN控制。 8：IP视频支持SMPTE2110-20协议，IP音频支持SMPTE2110-30协议。 9：视频输出含VPID信息，能被示波器及监看有效识别。HDR/SDR元数据信息可被后期非编直接获取及有效识别。 10：▲摄像机和基站之间，利用摄像机-控制单元的光缆传输通道，通过摄像机为外围设备提供至少1 路的12G-SDI 信号双向传输通道和至少1路NETWORK TRUNK （1G/100M）网络双向传输通道。 11：▲摄像机基站具备4K IP接口、4K 12G-SDI接口和高清SDI接口，4K IP、4K 12G、HD-SDI信号可同时输出。 12：基站具有指示灯、通话、双路TALLY等外接设备的输入接口，TALLY支持IP协议，可直接通过IP方式被第三方控制器管理，同时GPI触发需作为应急。 13：摄像机基站具有模拟和AES3数字音频输出。 14：按需配ST-2110选件及25G模块。 |
| 2.2 | 遥控面板（配套摄像机2） | 2套 | 1：采用推杆式光圈控制器。能够对摄像机的参数做全功能遥控调整。 2：实现对摄像机机头菜单，基站菜单的全功能调用。带有触摸式液晶屏幕，带有USB接口。 3：与摄像机控制单元的网络化连接，实现系统集中控制。 4：4K HDR与HD SDR统一调光时，具备联动功能，通过增益差及黑电平调整，保持4K HDR与HD SDR各自良好光圈控制。 5：配备OCP 与CCU之间专用控制线2根。 |
| 2.3 | 大寻像器（配套摄像机2） | 2套 | 1：彩色寻像器不低于7英寸,分辨率不低于1920x1080。 2：宽高比可调16:9/4:3，亮度不低于300cd/m。 3：具有双色TALLY 指示灯; 支持至少1路SDI输入监看;配室内遮光罩。 |
| 2.4 | 其他配件 | 1批 | 1：摄像机托板2只，与摄像机同品牌。 2：单耳耳麦2只，XLR型，五芯，全包型，与摄像机配套使用。 |
| 2.5 | 辅助系统设备 | 1套 | 1：摄像机光缆： 采用SMPTE 复合摄像机光缆，配LEMO 接口，带防护套。 摄像机控制单元到后车尾区的预埋光缆20根，长度满足实际需要。 200米摄像机光缆10根。 150米摄像机光缆6根。 100米摄像机光缆5根。 2：便携电缆盘： 广电行业普遍使用的高品质便携电缆盘，满足实际需求。 16个可缠绕200米长摄像机光缆，5个可缠绕100米摄像机光缆。 3：摄像机光缆测试工具1套，与光缆同品牌。 4：摄像机光缆用一键式清洁工具、清洁棉签（100 根）等2 套。 5：摄像机携带箱一批，满足20讯摄像机及镜头、单耳耳机实际需求。 6：摄像机配件箱，满足19个大寻像器，7个小寻像器，20套伺服及双耳耳机实际需求。 7：综合测试卡一套。包含： 4K HDR色调饱和度卡1张，不小于54x33cm； 肤色卡1张，不小于54x33cm； 后焦卡1张，不小于54x33cm； 标准白平衡卡1张，不小于54x33cm； 测试卡落地支架1个； 携带包1个。 8：防雨罩1批，数量如下： 适合摄像机配大寻像器、标准镜头，19个； 适合摄像机配小寻像器、标准镜头，7个； 适合摄像机配大寻像器、长焦镜头，2个； 适合摄像机配大寻像器、箱式镜头，2个。 9：配置24口PoE网络交换设备2台。 10：其它实现系统要求和设备正常使用所必须的交换设备、IP接口卡（25G）、IP光模块（25G）等硬件、软件、线缆等按需配备，满足系统使用。 |
| 3. | 4K 超高清镜头 |
| 3.1 | 镜头1（广角） | 6只 | 1：匹配2/3型4K摄像机，采用B4 卡口，具有2x倍率能力。 2：14倍及以上，最小焦距≤4.5mm ，最大相对孔径(广角端)≥1:1.8，配置相应口径大小的原厂镀膜 UV 镜。 3：配原厂全伺服变聚焦组件，伺服器手柄带有摄像机双路RET 返送视频选切按钮。 |
| 3.2 | 镜头2 | 10只 | 1：匹配2/3型4K摄像机，采用B4 卡口，具有2x 倍率能力。 2：24倍及以上，最小焦距≤7.8mm ，最大相对孔径(广角端)≥1:1.8，配置相应口径大小的原厂镀膜 UV 镜。 3：配原厂全伺服变聚焦组件，伺服器手柄带有摄像机双路RET 返送视频选切按钮。 |
| 3.3 | 镜头3（长焦厢式） | 2只 | 1：匹配2/3型4K摄像机，采用B4 卡口，具有2x 倍率能力。 2：100倍以上，内置最新技术光学防抖。最小焦距≤9mm ，最大相对孔径(广角端)≥1:1.7 ，配置相应口径大小的原厂镀膜 UV 镜。 3：配原厂全伺服变聚焦组件，伺服器手柄带有摄像机双路RET 返送视频选切按钮。 4：配置箱式镜头安装支架及原厂携带箱。 |
| 3.4 | 镜头4（长焦） | 2只 | 1：匹配2/3型4K摄像机，采用B4 卡口，具有2x 倍率能力。 2：40倍以上，内置最新技术光学防抖。最小焦距≤9.7mm ，最大相对孔径(广角端)≥1:2.0，配置相应口径大小的原厂镀膜 UV 镜。 3：配原厂全伺服变聚焦组件，伺服器手柄带有摄像机双路RET 返送视频选切按钮。 4：配置镜头所需原厂支架及原厂携带箱。 |
| 4. | 摄像机承托设备(所有承托设备采用统一品牌，配置原厂附件)。 |
| 4.1 | 三脚架及云台1 | 14套 | 1： 云台14套；云台承重范围不小于2-22公斤，自重≤4.1公斤；俯仰范围：-70°- +90°；双伸缩手柄；动态平衡≥16档：水平气泡带照明。 2：三脚架：14只；支架承重≥40kg，100mm球碗两级碳素纤维脚架；高度范围不低于：46cm到155cm(地板延伸器时)，50cm-151cm（中置延伸器时）。 3：地板延伸器：14只。 4：配置原厂脚架携带硬桶：14只。 5：滑轮车：7套；承重不少于60公斤；易折叠带手提把手，带刹车。 6：中置延伸器：7套；橡胶脚垫：7套；配合同品牌三脚架使用。 7：云台、三脚架采用同一品牌。 |
| 4.2 | 三脚架及云台2 | 2套 | 1：中型云台2套，带双手柄，承重≥35公斤，自重≤4.1公斤；俯仰范围：-70°- +90°; 动态平衡≥18档;有照明的水平标示气泡。 2：三脚架：2只；支架承重≥95kg，150mm球碗两级碳素纤维脚架；高度范围不低于：58cm到161cm(地板延伸器时) ，58cm到154cm（中置延伸器时）。 3：配置地板延伸器、中置延伸器、橡胶脚垫各2套。 4：滑轮车：2套；承重不少于95公斤；易折叠带手提把手，带刹车。 5：云台、三脚架和脚轮车采用同一品牌。 6：配置原厂脚架携带硬桶 2 个。 |
| 4.3 | 三脚架及云台3 | 2套 | 1：重型云台2套，带双手柄，承重≥85公斤，自重≤13.7公斤；俯仰范围：-60°- +90°; 动态平衡≥24档;有照明的水平标示气泡。 2：三脚架：2只；支架承重≥95kg，150mm球碗两级碳素纤维脚架；高度范围不低于：58cm到161cm(地板延伸器时) ，58cm到154cm（中置延伸器时）。 3：配置中置延伸器、橡胶脚垫各2套。 4：滑轮车：2套；承重不少于95公斤；易折叠带手提把手，带刹车。 5：云台、三脚架和脚轮车采用同一品牌。 6：配置原厂脚架携带硬桶 2 个，原厂云台携带箱 2 个。 |
| 二．4K视频制作系统 |
| 1 | 切换台（主机） | 1套 | 1：多格式切换台1台，主备电源。能够设置为4K制作，HD制作，4K/HD 混合制作，支持4K/HD联动。 2：※4K制作模式时， 配置不低于：40路4K IP信号输入和16路4K 12G-SDI输入、16路4K IP信号输出和8路4K 12G-SDI输出。IP接口符合ST2110非压缩标准，支持ST2022-7。 3：支持4K 2SI LevelA, 4K QSD LevelA等信号格式。 4：输入输出配置1.5G/3G/12G-SDI基带接口，配置ST2110 IP接口，实现SDI与IP接口自由组合混合使用。 5：具有4K ST2110标准的IP接口和处理能力，具有主备双网口，符合ST2022-7标准，实现所有IP流的无缝倒换。 6：※IP接口为ST2110格式的25G/100G接口，IP视频流符合4K SingleLink单流输入输出格式，符合ST2110-20/30/40。 7：ST2110接口板卡符合RS-FES/FC-FEC，实现ST2110-30音频格式选择，2CH/4CH/8CH/16CH可选， IP端口LINK UP状态显示，PTP时钟状态显示。 8：ST2110接口板符合NMOS IS-04/05协议。 9：4K模式下至少4级M/E，每M/E 不少于4个键控器，每M/E不少于2 个全功能键，并带有2.5D图像Resizer 缩放功能。 10：实现至少10通道4000帧，180秒动态高清1080/50i帧存，或者4通道1000帧，20秒的4K/50P帧存。配置板载SSD非易失性帧存存储，可存储不少于50000帧，超过2000秒的高清1080/50i帧存或10000帧，250秒的4K/50P帧存。 11：具有4通道MV多画面输出。4K时MV多画面输出支持4K格式。MV输出不占用正常输出接口，MV输出支持4/10/13/16分屏。 12：12G-SDI 输入输出接口板支持格式转换功能，支持帧同步功能，帧延时调整功能。 13：切换台具有分层切换功能，处理器可虚拟2个主机独立使用。支持同一处理器的4K/HD同播，切换台所有资源，包括输入、输出、ME、键控器、特效、帧存等可以独立分配给HD和4K使用。 14：配置制作两套节目所需的独立控制服务器，RS422设备控制接口，串行、并行TALLY接口，GPIO接口(总规模不低于68路输入、68路输出)。 15: ▲须出具生产制造商或生产制造商驻中国办事机构针对本项目出具的授权书。 |
| 2 | 切换台（面板） | 2套 | 1：主切换面板1块，配置至少4K 4M/E，每行M/E 至少36个直切键。备切换面板1块，配置4K 2ME+1AUX 3层，每行M/E 28个直切键。每行M/E可独立分离，可组合、曲面安装。 2：每级独立M/E行、菜单面板、功能模块等具有独立的CPU，单一模块故障不影响其它模块的工作。 3：控制面板每个M/E行、模块、菜单面板均支持PoE+供电和AC直流供电。 4：源名显示支持4行16个字符显示，可显示双重源名，具有独立彩色提示灯和彩色交叉点双重提示，彩色交叉点按键，可实现多种颜色设定，源名分组。 5：每级M/E行，支持自由指派模式，A/B母线交叉点支持大按键，可分配为AUX母线选择，并可在PGM/PVM/AUX之间自由一键切换。 6：每级M/E转换模块具有至少8个键控器操作，具有液晶信息提示窗，可显示键源、开关状态、优先级、转换时间等信息。 7：每级M/E面板可设置成AUX行，并且可以切换IP流交叉点，给切换台IP输入选择IP源信号。 8：配置10数字键盘模块, 具有液晶显示窗, 可显示DME, USER, BUS, GPI, MACRO等各种信息, 支持DME, 宏, 快拍等所有功能的调用。 9：配置轨迹球模块，具有液晶提示窗。支持DME、Resier控制,设备控制,关键帧控制。 10：配置键控模块，具有液晶显示窗，旋转操作各种参数，有OA提示灯。 11：配置多功能模块，不少于24个液晶按键, 8个Bank选择, 支持关键帧的创建, 编辑等功能。 12：原厂触摸屏菜单面板2块，具有USB接口，支持切换台数据的导入导出。 13：配置相应网络交换设备，具有PoE功能,不少于2台。 14：配置切换台面板防尘罩及按键保护材料。 |
| 三：IP专业管理系统 |
| 1 | 控制管理系统 | 1套 | 1：管理系统包含主备两台管理设备和主备管理软件,主备IP管理服务器系统, 具有ST2022-7主备倒换, 同步切换，数据实时同步，主备服务器为Active-Active双活构架。。 2：主机符合标准机架安装，具备双网卡功能。 3：支持通过图形化绘图方式完成系统内IP信号链路配置。 4：支持IP矩阵的交叉点定义，净切换，逻辑矩阵定义,控制面板定义,实现不少于8层的Level管理。 5：实现所有设备的信息管理。 6：具有PTP时钟管理功能，Master和Follower设定，BC PTP设定，BMCA设定，Mixed/Multicast选择，Sync interval、Minimum Delay Requet Interval设定等。 7：系统仅需设定IP地址，可自动生成组播地址，及矩阵拓扑结构实现矩阵切换，同时也可实现手工设定组播地址。 8：管理系统实现用户分级管理及密码分级管理，支持WEB界面、远程界面登录及控制和操作。 9：IP矩阵管理系统为统一的单一界面，可实现设备设定及管理，PTP管理，主备无缝倒换管理，交换设备及拓扑结构管理，矩阵生成及管理，矩阵模拟及面板管理，系统整体监控报警管理，远程控制管理等。 10：管理系统对所有设备具有插件认证，设备激活认证的高安全机制。 11：无需额外设备，管理控制器符合NMOS协议IS04/05，实现NMOS设备的Query和注册，注册第三方ST2110设备接入和管理，同时具有代理功能，实现第三方RDS控制器接入。 12：实现全网络系统拓扑图的创建, 生成真实设备物理连接的交换设备网络拓扑，可一图显示主备网口，主备链路，主备交换设备，所有网口等。 13：可实时监控交换设备，交换设备端口，IP设备，IP设备端口，连接链路等所有网络健康情况，包括通断有无，流量情况，带宽情况，丢包情况等，无需借助第三方管理软件。 14：具有全系统仪表盘界面，设备管理界面，矩阵界面，网络拓扑界面等所有界面的动态监控，时时报警, 瞬间发现故障点。 15：具有全系统数据备份恢复功能，实现主备双系统数据交互同步功能。 16：具有矩阵的交叉点群切功能，交叉点及设备禁止切换功能，交叉点锁定功能。实现IP设备中断时，自动禁止交叉点功能，具有防误切空流机制。 17：支持矩阵的源和目地的8种命名定义，可以实时更换所有设备的源名，并支持中文源名。 18：配置16键X-Y型LCD控制面板1台。 19：提供原厂IP系统规划及调试服务。 20：▲须出具生产制造商或生产制造商驻中国办事机构针对本项目出具的授权书。 |
| 2 | 专业视频核心交换设备 | 2套 | 每套设备技术需求如下： 1：▲核心IP交换设备容量不低于6.4T交换能力（上行/下行单向），100G接口，具有BC，PTP功能。 2：根据系统规模及带宽要求，提供足够数量的子交换设备（容量不低于1.2T下行交换能力，25G接口），并考虑具有一定的冗余。 3：所有设备配置双电源。 4：配置足够数量的100G和25G SFP光模块。 5：配置QSFP+ x4SFP+分配器及光纤1批。 |
| 3 | IP 网关转换设备1 | 1套 | 1：配置IP-SDI转换器机箱,主备电源。 2：超高清IP SDI转换板卡，支持3G接口及IP接口，板卡数量不少于18块。 3：BNC接口不少于8个,支持4*3G超高清模式。 4：IP接口为满足ST2110标准的25G SFP28接口，支持ST2022-7标准的冗余备份。 5：支持1TX+1RX（4*3G 4K格式）、4TX+4RX（3G/HD格式）及8TX（3G/HD格式）等模式，支持目的端净切换；实现超高清/高清IP和SDI传输方式互转, TX具有帧同步功能。 6：▲后续可升级支持HDR/SDR, 色域转换等功能, FC格式转换功能。 7：IP光模块，数量按需配置并有冗余。 |
| 4 | IP 网关转换设备2 | 1套 | 1：配置IP-SDI转换器机箱,主备电源。 2：※超高清IP SDI转换板卡，支持12G接口及IP接口；12G-SDI转IP通道数不少于33通道；同时满足IP转12G-SDI通道数不少于33通道，且支持目的端净切换功能；IP流需符合ST2110所规范的SingleLink单流。 3：IP接口为满足ST2110标准的25G或100G接口，支持ST2022-7标准的冗余备份。 4: ▲33个通道中，要求不少于8个通道具有HDR/SDR、色域转换、 FC格式转换等功能。 5：IP光模块，数量按需配置并有冗余。 |
| 四：记录设备(系统按照2套4通道4K录制、慢放设备，2套6通道4K 慢动作硬盘录制重放设备，3套硬盘录像机设计并预留工位、监看、通道和接口。) |
| 1. | 4K录像机1 | 1套 | 在系统设计和集成中，按照2套4K慢动作播放服务设备4个工位设计预留工位、监看、通道和接口。 1：配置超高清服务设备1台，配置热备冗余电源。配长途运输专用箱，可放置主机，靶标及相关配件。 2：可以在录制时搜索，CUE点和片段管理，实时重放，回放延时不大于3帧。给片段增加关键字，用于数据库搜索。带片段窗口，VGA控制面板，视频延时控制窗口。支持播表管理与制作，支持滑像与溶解效果。 3：支持音频分离编辑，分别对视频和音频定义不同的切换与转场效果。 4：▲视频通道（每台）：UHD/4K模式6通道。HD/1080P模式12通道。支持1080P输入，UHD输出。采用SDI输入输出背板，具有HD 1.5G/3G-SDI，UHD 4*3G-SDI，UHD 12G-SDI连接方式。 5：可以在单一输出通道上实现片段回放时的转场特效。 6：实时慢动作重放。能对现场信号以及硬盘素材快速变速重放。支持CUE点，能快速标记现场事件，方便慢动作制作。能制作视音频片段。 7：▲4K模式下实现2倍速摄像机的慢动作重放，HD或1080P制式下支持3倍速，4倍速，6倍速，10倍速摄像机的慢动作重放。 8：采用虚拟打点方式，选择定义多通道片段还是单通道片段，片段IN/OUT点可以自由前后修改，可以为片段附加星级和文本关键字，可以根据关键字等元数据快速过滤/选择片段。 9：能制作播表，编辑播表。播表可以手动播出，也可以受切换台GPI，以及RS422控制播出。 10：UHD 4K编解码格式：包括XAVC Class 300, XAVC Class 480, DNxHR SQ/HQ/HQX，ProRes等，支持10bit HDR。 11：HD/1080P编解码格式包括MPEG2 Intra，VC-3 HD，Avid DNxHD，Apple ProRes 422 & ProRes LT，DVCPRO HD，AVC-Intra 100等，用户可以根据后期非编的需求自由选择任意一种。 12：无论UHD 4K还是HD，都提供独立广播级监看输出（含OSD），以及多画面分割输出。多画面输出实现HDR UHD内容的SDR监看。 13：音频通道（每台）：每路视频通道可以最大支持8个音轨。支持嵌入音频，24比特无压缩。实现杜比E通过和剪切编辑。具有数字AES/EBU音频的输入输出，采用平衡接口，至少16 In (8 Pairs) + 16 Out (8 Pairs)； 具有MADI音频输入输出，至少128路AES输入 + 128路AES输出； 每台视频服务设备均配置音频模拟监听接口，可以从本机所有输入输出音频通道任选4路监听。视频服务设备可以自由定制录制时视频轨与音频轨之间的配对关系。音频嵌入输入可以通过数字或模拟音频接口输出，反之亦然。 14：存储（每台）：内置SAS存储阵列，热插拔安装。每台视频服务设备的有效存储容量至少为18TB，采用Raid冗余保护。 15：▲控制： HD/1080P模式下，支持将12通道服务设备虚拟为两台6通道使用。多个输入输出通道既可以接受单独控制，也可以同步控制。播出通道可以实现PGM+PRV绑定，待播素材首先在PRV通道预览，确认无误后一键TAKE到PGM通道播出。视频服务设备可以被专用遥控器和Windows工作站共同控制，也可以被切换台等设备通过工业标准协议控制。 16：每台视频服务设备配置2个慢动作遥控器。原厂遥控面板，带LCD显示。支持打点编辑、播出、实时变速播放控制功能。 17：配置文件传输万兆交换设备及配套万兆光模块。 18：网络与传输： 视频服务设备实现彼此间的高速视频专用网络连接，实时共享视音频素材，或超实时移动、拷贝、归档素材。视频服务器支持万兆以太网和千兆以太网，配置双万兆网口和双千兆网口，用于和第三方的文件交换。支持边录边传，边传边播等功能。 19：多机位制作与文件交换服务设备1台，热备冗余电源。配置不少于6个USB3/eSATA移动硬盘接口。配置符合接口标准的移动硬盘至少6块，每块不小于1T容量； 符合冗余千兆传输网络；每台服务设备支持不少于8x100Mbps高清数据流的实时备份； 安装必要的网关和多机位收录软件； 支持片段、播表、文件的手动或自动导入导出； 支持多机位收录。快速选择前端机位，实时监看硬盘收录状态；支持实时或定时收录，支持后台自动分段，支持多路径备份； 慢动作系统的所有素材（片段、播表、EDL+素材包）都可以手动或自动备份到文件交换服务设备。文件主要保存在主备两块移动硬盘中。对重要节目，重要机位，两台交换服务设备可以采用冗余记录方式； 专用移动硬盘中的素材，通过文件交换服务设备，可回传到硬盘录像机或慢动作服务设备待播。紧急情况下，允许慢动作系统直接播放文件交换服务设备中的素材。 20：▲须出具生产制造商或生产制造商驻中国办事机构针对本项目出具的授权书。 |
| 2. | 4K录像机2 | 2台 | 1：独立双通道4K/50p录制播放器，可实现一键双通道同步录制，支持2通道录制、1通道录制1通道播放或2通道播放功能。 2：两块不低于7.1英寸超高亮度监视屏幕，触控操作，支持标准PQ/HLG曲线以超过10档动态范围的4K HDR视频显示。自带波形图、矢量图、RGB图、3D LUT现场校色、辅助对焦功能。屏幕分辨率1920*1200，符合Rec. 709 HDTV彩色标准。 3：具有4x3G（2SI&SQD）和12G-SDI输入，12G SDI输出，4x3G/HDMI2.0 to 12G-SDI转换输出，HDMI2.0输入/输出，4x3G/12G-SDI to HDMI2.0转换输出，4K下变换HD输出/环出，转LOG曲线输出等功能。 4：支持录制/播放4K ProRes & 2K/HD ProRes和4K DNxHR & 2K/HD DNxHD格式，支持Apple ProRes HQ、 422、LT，DNxHR HQX、 HQ、 SQ、 LB，DNxHD 220x、 220、145、 36 等多种码率。支持列表播放，通过触摸屏控制。实时元数据编辑和打点编辑，可以输出XML文件。双编码格式和双分辨率录制，降格延时录制。 5：前置两个独立硬盘插槽，采用通用SSD 移动存储介质。 配置至少4 块2T固态硬盘存储单元及2台读卡器。内置冗余电源。 |
| 五：4K字幕系统 |
| 1. | 4K字幕机 | 2套 | 1：硬件及软件配置如下： CPU：不低于Xeon 4208×2； 内存：不低于8GB×4； 系统硬盘：不低于512GB SSD； 素材硬盘: 不低于512GB SSD； 显卡：不低于RTX4000； 视频卡：4K广播级图像卡，至少双路12G-SDI 4K信号的输出； 显示终端：不低于22寸宽屏。 软件：Windows 10 64位 中文专业版；三维电视图文制播系统；演播室综合图文制播系统。 2：产品具有相应的《软件著作权证书》，提供复印件证明加盖供应商公章。 3：支持一笔画(系统有常用基本形状,如长方形、椭圆等）图元创作功能，可以创作常用的各种类型的图元。 4：系统内置两种高速字幕静态渲染引擎，二维渲染引擎（调整面边影等渲染属性）和风格渲染引擎（如填充、斜面浮雕等）。二维渲染引擎支持面、外边、内边、侧边（立体边）、影的不同组合，还支持多种渲染滤镜的任意组合，包括旗飘、按钮、浮雕等。风格渲染引擎支持填充、斜面浮雕、外发光、投影、描边、光泽、内发光、内投影等8种属性，每个属性中都分别有不同的参数可以调节，例如：点击斜面浮雕，在弹出的窗口中可调整其参数，包括光源、文理、凸起等参数。 5：支持多种视频文件（包括NVE、MVX、AVI等格式）的导入和实时播出（导入后即可播出）；具有真三维特技功能，可支持变形特技、路径特技、透明特技、包装特技等四种不同类型的特技。在播出列表中的入点中，可直接编辑真三维特技。 |
| 六：视音频周边设备（投标方根据应标系统设计方案合理配备视音频周边设备，包括但不仅限于以下设备，可以进行功能结构优化，但必须满足系统功能要求，最终方案需得到招标人确认后实施） |
| 1 | 视频机箱及音视频处理板卡 | 1套 | 以下数量、功能只做为系统基本要求，需根据系统设计方案进行优化配置。 视频机箱：按需配置。 1：19英寸全机架。机箱模块采用插板式设计，满足热插拔交换要求。热备份双电源；满足自动倒换的要求，任意一个电源发生故障时不影响系统的正常工作。 2：机箱具有两路同步信号输入。 3：除机箱电源有独立的散热风扇外，机箱采用前后通风方式进行散热。 4：配置原厂品牌智能监控卡或提供以太网接口，使用以太网络实现完善的网络控制与报警监测，提供SNMP及相关协议，配套相关原厂品牌配置软件。控制卡发生故障时不影响系统的正常工作；12G视频分配卡： 数量不少于20块。 5：独立通道板卡式4K视分，支持时钟再生分配功能。 6：1路12G/3G/HD-SDI自适应输入，输出12G/3G/HD-SDI≥8； 3G/HD/SD-SDI解嵌卡： 数量不少于2块。 7：3G/HD/SD-SDI自适应输入，支持掉电旁通。 8：支持不少于8路 AES平衡输出；支持不少于2路3G/HD-SDI输出；3G/HD/SD-SDI加嵌卡，数量不少于1块。 9：3G/HD/SD自适应输入，支持掉电旁通。 10：支持不少于8路 AES平衡输入；支持不少于2路3G/HD-SDI输出；12G/3G-SDI帧同步加嵌卡：数量不少于1块（如单个板卡不能满足全部功能，可采用多个板块满足要求）。 11：12G/3G SDI自适应输入。 12：输出12G SDI≥2，3G SDI≥8；可同时提供12G-SDI加嵌信号和3G-SDI加嵌信号。 13：支持帧同步和加解嵌功能。 14：支持至少8路AES音频输入及8路AES音频输出。 15：支持超高清SQD/2SI模式转换；模拟视频分配卡：数量不少于9块。 16：支持模拟信号分配，提供不少于6路及1路环通模拟信号输出，带300米电缆均衡。 17：具有DC耦合, 增益、频响均衡可调。 |
| 2 | 4K交叉变换/HDR转换器 | 4台 | 1：▲独立式机箱，双通道HDR节目制作转换单元，实现4K/HD信号的独立处理，实时处理转换；4K 输入模式下，可进行4K下变换至HD及HDR/SDR 转换；HD 输入模式下，可进行HD上变换至4K 及SDR/HDR转换；每个通道信号处理转换功能需包括：分辨率转换、动态范围转换、色彩空间转换等；每个通道均需具有HD 及4K（4x3G 和12G）信号的输入输出接口，可同时输出4K 和HD信号，以及HD监看输出接口；支持同步锁相。 2：实现HD（1920 x 1080）/4K UHD（3840x 2160）的分辨率转换；HD 格式具有3G/1.5G，4K UHD 格式具有LEVEL A/B，SQD/2SI。 3：实现4K UHD 及HD 的HDR/HDR、HDR/SDR、SDR/HDR 的转换。实现ITU-R BT.709/BT.2020 的转换。 4：实现多种OETF 转换；配备先进的图像调整功能，精确控制转换输出的画面。 5：具备高级图像处理能力，包括：HDRKNEE、SDR KNEE 调整，用于统一HDR 和SDR 画面的黑电平的黑电平位移调整，分别控制4K和HD的画面细节的ETAIL调整，GAMMAR调整功能。 6：实现网络访问及设置，配置相应数量硬件控制面板，实现统一参数调整。 |
| 3 | 带2路外键通道的键控器 | 1套 | 1：1路以上12G/3G自适应输入。 2：不少于1组外键输入；不少于2路12G/3G-SDI输出。 |
| 4 | 12G-SDI/HDMI交叉转换器等便携转换设备 | 1套 | 1：配置12G-SDI/HDMI交叉转换器11台，支持上下交叉变换和帧速率转换；支持同步锁向输入。 2：便携式3G/HD/SD-SDI/HDMI转换器6台，支持格式变换和帧率转换。 3：12G光纤/SDI双向转换收发器8个，每个配置如下： 光接收机RX和发射机TX在一个收发器内； BNC输入接口≥1个，支持1.5G/3G/6G/12G(4096x2160@Hz)； BNC输出接口≥1个，支持1.5G/3G/6G/12G(4096x2160@Hz)； 支持3G LevelA/LevelB； 支持自动时钟再生1.5G/3G/6G/12G； CWDM支持4个波长(1270nm-1330nm)可选择； 12G单模传输最远支持10公里； 双LC/PC单模光纤连接； 配光模块。 4：12G-SDI和4x3G-SDI转换器4台：12G-SDI和4x3G-SDI互转，支持单链路3G；通过SDI嵌入式音频，最多16个通道。 5：12G-SDI分配器 2台：12G-SDI输出接口大于等于6个，12G/6G/3G/HD/SD-SDI自适应输入。 6：12G数字视频隔离变压器6个。 7：3G/HD数字视频隔离变压器6个。 8：铠装光缆2根，单模8纤300米，两端安装LC接头；配全金属便携揽盘带轮。 |
| ５ | 画面分割器 | 2套 | 每套要求如下： 1：输入支持不少于32路无压缩3G/HD/SD SDI Over IP或者8路4K输入，支持SMPTE 2110单流4K格式，支持开放的国际标准：SMPTE 2022-6，SMPTE 2110-20、SMPTE 2110-30、SMPTE 2110-40。 2：多画面可灵活设置为3G/12G输出，支持不少于4路1080P或者2路4K格式12G-SDI 输出。 3：▲多画面任意输出显示通道上均能同时调取任意输入信号，支持用户自定义显示布局，任意输入信号可以在任意显示屏幕的任意位置以任意自定义大小显示；4个分割输出显示通道均能支持4/6/9/10/13/16等路不同信号源的画面分割。（各投标人可根据各自产品特点进行设备组合配置，以满足上述使用需求。） 4：▲需支持SMPTE2022-7安全冗余机制，支持NMOS IS-04/05，IGMP V3协议；可自适应识别显示ST 2110 下的 1080i、1080P、单流4K IP信号的输入，无需手动再去软件下进行修改设置。 5：支持动态UMD 显示，支持三色 Tally，支持音频表显示，通过配置软件可灵活设置画面分割器显示参数，保存并即时调用不同的预设值，以应对不同节目形态、规模，以及应急状态处理的需求。 6：当监看显示系统检测画面信号有报警信息（如视频静帧、黑场、丢失，音频丢失、静音等）时，可在当前区域内实时报警并显示提示信号。 7：配置25/100G SFP模块与IP交换设备完成信号交互，可支持所有系统内信号的实时监看。 8：快速启动时间不多于30秒；最小单次处理延迟不高于2帧。 |
| 七.同步与信号检测设备及时钟系统（所有信号检测设备与同步机选用同一品牌） |
| １ | 同步发生器 | 2台 | 1：全机架宽度不小于1RU高度，配双电源。 2：实现外同步锁相、STAY IN SYNC或Stay GenLock功能，当输入的外同步信号发生异常时保持原相位以保障系统的稳定。 3：不少于3个独立的BB和三电平同步信号输出接口；具有48KHz时钟信号；具有支持PTP(IEEE 1588)协议的PTP输出接口并配置SFP模块，并可同时输出BB和PTP。可用PTP方式对主备同步机进行互锁。 4：从卫星获取的频率或时间同步GPS信号，实现10MHz CW锁相功能、以及时间码发生功能。除了按内部时间信息运行以外，还能以GPS时间信息为基础，输出 ATC(LTC)、LTC、AES/EBU Embedded Time Code；当无法接收GPS信号和CW信号时，保持原信号的相位和频率继续输出同步信号，具有HOLD OVER功能减缓还原外同步模式时的冲击；配置GPS天线。 |
| ２ | 同步倒换器 | 1台 | 1：全机架宽不小于1RU高，配双电源。 2：提供至少3路模拟BB、高清三电平同步、AES/DARS、字时钟的自动和手动切换；提供至少2路LTC通道倒换。 3：前面板提供LED 故障灯指示每个单独通道状态以及电源状态。 |
| ３ | 波形监测仪1 | 5台 | 1：具备4路输入信号画面４分割显示功能（支持TSL TALLY协议）或提供额外匹配的解决方案。 2：支持同时显示4路3G/HD/SD-SDI信号亮度波形。 3：视频信号波形显示支持IRE刻度和HDR刻度，支持目前HLG、PQ、Slog3、C-Log等曲线。 4：需具有GPI接口，以实现JoyStick 功能。 5：非标准安装设备需提供安装机架。 |
| ４ | 波形监测仪2 | 1台 | 1：不小于3U高度半机架宽，采用带触屏功能的全高清显示屏；显示画面可外接，具有SDI和HDMI接口。 2：可以监看12G/3G/HD/SD-SDI和4K IP信号的波形、矢量、图像、色域。 3：支持自动测量眼图幅度、各项抖动值、上下沿时间、过冲；实现深度数据分析记录功能；SDI信号之间、同步和SDI信号之间的相位差测试功能；支持PAYLOAD ID显示，便于系统自识别信号格式、HDR曲线、色 域范围等信息。 4：支持视频信号质量管理(QoE)中静帧、 黑场、色域监测功能；支持数字嵌入音频；支持显示音频的相位、幅度、5.1环绕声；支持响度测量功能。 5：支持系统视音频延时测试，测试话筒与摄像机之间的视音频延时。 6：IP信号符合SMPTE ST 2022-6(非压缩)、SMPTE ST 2022-7、 SMPTE 2110-20(非压缩)、SMPTE 2110-10/20/21/30/40标准接口的2K、4K视频信号；同时支持IS-04/05。 7：能够输出12G-SDI或IP的4K视频测试信号。 8：可以测试IP包码率、时间偏移、PTP和RTP相位、PTP延时和相位偏移，并且同时显示视频、音频、ANC的时间偏移；通过IP流状态分析实现监看信号源IP地址、目标地址、IP抖动、数据包丢失等，并且同时对PTP显示相关的时间信息和延时信息。 9：支持HDR信号电平监看以及考虑到OOTF根据不同亮度显示器的特定采用(cd/m2)进行电平管理功能。视频信号波形显示支持IRE刻度和HDR刻度；支持目前HLG、PQ、Slog3、C-Log等曲线；支持SDR区域、HDR区域亮度分布的确认。 10：配IP输入输出25G接口模块以及安装机架及盲板。 |
| ５ | 时钟系统 | 1套 | 1：GPS 高稳主时钟1 台，双电源，配置车载GPS 天线；除可以GPS 授时外，主时钟还可以通过外部EBU TC 时间码授时；可接受B.B.锁定守时。 2：主时钟提供多路EBU TC 时间码输出，以及正、倒计时输出。主时钟可菜单调节时间偏移量。 3：不小于2RU正计时、倒计时显示子钟（七段LED 显示）各2 台，显示有颜色区分。 4：不小于1U 双窗正计时、倒计时显示子钟（七段LED 显示）2 台，显示有颜色区分。 |
| ６ | 音频监听设备1（12G SDI监听设备） | 1台 | 1：支持至少两路12G SDI输入，1路输出。 2：具有音频动态显示，可调节扬声器音量。 3：至少16个通道电平指示；可分离出嵌入输入信号中的AES音频。具有音频表头显示。 4：具备两个4.3寸LCD触摸屏，可显示视频画面和音频电平表。 5：可升级支持4K SMPTE 2110 IP信号输入。 |
| 八 | 监视系统 |
| １ | 工业技监 | 11台 | 1：采用OLED面板，不小于55寸，不低于3840 x 2160 像素分辨率。 2：需具有4K HDR及HD SDR图像显示处理能力。 3：具备HDMI输入接口≥4、USB接口≥2。 |
| ２ | 广播级专业技监 | 11台 | 1：不小于17寸广播级专业技监。 2：16:9，不低于1920x1080分辨率，不低于178度宽视角，色深达到10.7亿色。 3：不低于：3G/HD/SD-SDI接口2个，环出2个，模拟复合接口1个，环出1个，HDMI接口1个；SDI和HDMI解嵌音频可以从模拟音频接口输出；具有扬声器和前置3.5mm耳机监听插孔。 4：具有SMPTE、EBU、ITU-709、S-GUMAT、2020和本地等多种色域；支持伽玛2.2，2.4两种伽玛模式；色温可选择D65, D93和两种用户自定义色温。 5：波形图，矢量图，音频电平表显示，时间码显示，支持原始扫描。 6：支持IMD功能，支持TSL协议，支持HDR显示。 7：具备辅助聚焦功能，能锐化图像边缘在屏幕上显示图像，以帮助摄像机进行聚焦操作。 8：配置原厂机架安装架。 |
| ３ | 广播级专业技监 | 17台 | 1：不小于22寸广播级专业技监。 2：16:9，不低于1920×1080分辨率，不低于178度宽视角。 3：不低于：3G/HD/SD-SDI接口2个，环出2个，模拟复合接口1个，环出1个，HDMI接口1个；SDI和HDMI解嵌音频可以从模拟音频接口输出；具有扬声器和前置3.5mm耳机监听插孔。 4：具有SMPTE、EBU、ITU-709、S-GUMAT、2020，本地等多种色域；支持伽玛2.2，2.4两种伽玛模式；色温可选择D65, D93和两种用户自定义色温。 5：波形图，矢量图，音频电平表显示，时间码显示，支持原始扫描。 6：支持IMD功能，支持TSL协议，支持HDR显示。 7：具备辅助聚焦功能，能锐化图像边缘在屏幕上显示图像，以帮助摄像机进行聚焦操作。 8：其中4台配置携带箱。 |
| ４ | 4K监视器1 | 1台 | 1：不小于24寸4K(3840 x 2160)分辨率面板 2：全屏幕峰值亮度达到1000尼特（1000cd/m²）；动态对比度不低于1,000,000：1。 3：支持HDR高动态显示，支持2.4 (HDR), S-Log3 (HDR), S-Log3 (Live HDR), S-Log2 (HDR), ST 2084(PQ), BT.2100(HLG), RGB(SG 1.2)；支持BT.2020和DCI P3 宽色域空间；支持通过Payload ID 自动设置EOTF和色域等参数。 4：12G/6G/3G/HD-SDI 4K输入和输出接口，HDMI 4K输入接口 5：四画面屏显示，每一个画面可以单独设置参数，包括色域，EOTF，对比度等。 6：支持4K 2SI和4K SQD信号格式输入；支持HD/2K信号输入显示；内置波形图，矢量图和音频表功能。 |
| ５ | 4K监视器2 | 1台 | 1：不小于31寸4K(4096 x 2160)分辨率面板，不低于10比特面板驱动，新型双LCD面板。 2：▲全屏幕对比度不低于1,000,000:1；全屏幕峰值亮度达到1000尼特（1000cd/m²）。 3：支持HDR高动态显示，支持2.4 (HDR), S-Log3 (HDR), S-Log3 (Live HDR), S-Log2 (HDR), ST 2084(HDR), BT.2100(HLG), RGB(SG 1.2)；支持DCI P3 和BT.2020宽色域空间；支持通过Payload ID 自动设置EOTF和色域等参数。 4： 支持不少于2组12G/6G/3G/HD-SDI 4K输入接口，1路HDMI 4K输入接口，包含2路12G-SDI接口；2组12G/6G/3G/HD-SDI 4K环出接口，第2组可切换环出。 5： 四画面屏显示，每一个画面可以单独设置参数，包括色域，EOTF，对比度等。 6：支持1/2、1/3和1/4 相对对比度模式选择。 7： 色域标示功能,可用斑马纹标示709和P3之外的2020色域。 8：支持4K 2SI和4K SQD信号格式输入；支持HD/2K信号输入显示。 9： 设置的快速输入与快速调用；用户预设可以密码锁定；不少于7个可设定功能的快速指派按钮；支持电源开启设置，可选择最后存储，用户预设和出场设置。 |
| ６ | 双联技监 | 1台 | 1：不小于4RU机架安装 屏幕尺寸: ≥9寸；屏显比例: 16﹕10 分辨率:≥1920×1200；色彩:16.7M；视角:≥170°H×170°V 亮度:≥400cd/㎡。 2：不低于：每个屏幕1路3G/HD/SD-SDI输入带1路环出，1路复合输入，1路HDMI输入, 3.5mm耳机孔输出，支持以太网/GPI远程控制；支持SDI信号嵌入音频表水平/垂直两种显示方式；支持波形图、矢量图功能，支持全屏幕波形图显示； 多种色温和画幅比例选择。 |
| ７ | 4K监视器3 | 2台 | 1：不小于7寸4K便携式技监，直下式LED屏幕。 2：1,000,000:1动态对比度；1500尼特超高亮度屏。 3：4路高清同时录制。 4：支持4个SDI输入和1个HDMI输入，12G-SDI输出。 |
| ８ | 4K监视器4 | 1台 | 1：不小于18寸4K(3840×2160)分辨率面板。 2：全屏幕峰值亮度达到1000尼特（1000cd/m²）；动态对比度1,000,000:1。 3：支持HDR高动态显示，支持2.4 (HDR), S-Log3 (HDR), S-Log3 (Live HDR), S-Log2 (HDR), ST 2084(PQ), BT.2100(HLG), RGB(SG 1.2)；支持BT.2020和DCI P3 宽色域空间；支持通过Payload ID 自动设置EOTF和色域等参数。 4：12G/6G/3G/HD-SDI 4K输入和输出接口，HDMI 4K输入接口。 5：四画面屏显示，每一个画面可以单独设置参数，包括色域，EOTF，对比度等。 6：支持4K 2SI和4K SQD信号格式输入；支持HD/2K信号输入显示；内置波形图，矢量图和音频表功能。 7：配置携带箱。 |
| 九、通话系统 |
| 1 | 通话系统（主机） | 1台 | 1：19英寸全机架。模块化矩阵主机;双主控，双电源冗余备份。 2：▲支持插接多种接口卡，本次配置至少64路IP接口以及至少16路模拟四线接口，总规模达到至少80x80通话规模；可后续通过升级使单机最多支持128个模拟端口（或256个IP接口）。 3：双用途端口支持面板连接和四线音频连接。 4：支持VoIP网络接口卡，支持远程以太网络扩展连接。 5：支持多矩阵扩展级联；支持PC通过串口和以太网络远程连接监测配置矩阵。 |
| 2 | 通话系统（面板） | 1套 | 32键位智能通话面板 2套： 1：提供不少于32个物理通话拨键，支持网络环接，支持DHCP自动分配。 2：标准19英寸不小于2RU面板尺寸，不大于100mm的面板纵深安装尺寸。 3：全彩色广角液晶显示，支持用颜色区分标识呼叫对象，支持至少8个中英文字符显示。 4：内置模拟四线连接口及IP网络接口，支持光纤连接。内置GPIO和RC扩展辅助输入输出接口。 5：内置扬声器，支持鹅颈话筒或耳麦连接方式。 16键位智能通话面板 12 套： 6：提供不少于16个物理通话拨键；标准19英寸不小于1RU面板尺寸。 7：全彩色广角液晶显示，支持用颜色区分标识呼叫对象，支持不少于8个中英文字符显示。 8：内置模拟四线连接口及IP网络接口。 9：内置扬声器，支持鹅颈话筒或耳麦连接方式。 16键位桌面型智能通话面板 1套： 10：提供不少于16个物理通话拨键。 11：全彩色广角液晶显示；支持用颜色区分标识呼叫对象；支持不少于8个中英文字符显示。 12：内置模拟四线连接口及IP网络接口；内置GPIO和RC扩展辅助输入输出接口。 13：内置扬声器；支持鹅颈话筒或耳麦连接方式。 配套附件： 14：18"鹅颈话筒(适配面板) 5套。 15：12"鹅颈话筒(适配面板) 10套。 16：中型头戴式耳机（适配面板）10套。 |
| 3 | 双通道有线腰包系统 | 1套 | 双通道数字两线/4线接口转换器 1台： 1：可将2路两线信号转换为2路四线信号；也可以在平衡线路和非平衡线路间转换。 2：先进的数字信号处理可实现两线自动归零。 3：方便观测的峰值表有助于快速匹配线路间的连接。 4：不小于1RU高度，半机架宽尺寸。 双通道供电单元 1台： 5：适配Partyline系统用双通道供电器。 6：两台供电器可以连接在一起，供电能力将提高一倍。 7：不小于1RU高度；半机架宽尺寸；配置机架安装套件。 双通道有线腰包含单耳降噪耳麦 4套： 8：用于两线内部通话系统的双通道可编程式腰包机。 9：每个通道具有单独的音量控制旋钮和通话按钮。 10：耳麦接口壳自动检测所连话筒类型并匹配；具有呼叫功能；支持4针耳麦连接。 11：配套单耳降噪耳麦。 |
| 4 | 双通道无线通话腰包系统 | 1套 | 双通道无线通话基站 2台： 1：基站配有带背光的液晶显示屏，方便用户设置监看系统。 2：可选择预设频道或手调频率。 3：不小于1RU高度，支持桌面摆放或机架安装。 4：具有频率自动扫描功能。 5：基站带支持继电器触发功能的舞台广播输出接口。 6：基站带双通道两线和四线接口；每台基站支持4个全双工的无线腰包。 7：基站可作为“第五人”进行全双工通话操作。 双通道无线通话腰包 6台： 8：配有一块液晶显示屏，方便用户设置监看腰包；可选择预设频道或手调频率；具有频率自动扫描功能。 9：支持自动检测连接耳麦话筒类型并自动匹配。 10：具有WTA（ISO）无线内部对讲功能。具有触发SA（舞台广播）功能。支持通话按钮免提或PTT操作模式。 11：配套双耳降噪耳麦：话筒灵敏度≥-65dBV/Pa@1cm，耳机灵敏度≥95dB SPL@1KHz,1mW、话筒频响200Hz-6KHz，耳机频响100Hz-10KHz。 |
| 5 | 无线耳返系统 | 1套 | 无线耳返发射单元 1台： 1：16讯道基站式无线发射机，工作在低频64-68MHz。 2：配有背光液晶屏并带控制按钮；前面板具有¼″监听孔并具有音量控制。 3：带电平控制的平衡XLR输入接口。带电平控制的非平衡¼″线路输入接口。 4：可选高/低射频输出功率。 无线耳返接收单元 4台： 5：16讯道腰包式无线接收机。工作在低频64-68MHz。 6：有效传输距离≥200米；配有背光液晶屏并带控制按钮。 7：使用两节标准AA五号电池供电。 8：匹配标准3.5mm迷你立体声/单声道耳机套件。 耳返接收耳机 6台： 9：分离式空气导管耳塞，线缆长≥1.5M。 |
| 6 | 16通道摄像机通话分配器 | 2台 | 1：一路模拟四线信号混合为16路，双向传输；冗余电源。 2：每一路信号幅度可独立调整；所有接口为模拟平衡式凤凰接口。 3：输入阻抗≥40k ohms平衡方式；输出阻抗：90ohms平衡方式。输入频率响应20hz-20khz；输入电平：0dBu+_10dBu；电平调整范围：-6db - +10db。 |
| 7 | 无线对讲 系统 | 1套 | 1：配置无线对讲基站1台，配置不同频率，实现与车内通话系统互连互通；鞭状中继全向吸盘天线1个。 2：对讲机12台，锂电配置；配相应数量耳挂耳机领夹式话筒；6单元充电器2台。 3：频率范围：130-175MHz VHF 400-470MHz UHF。 输出功率VHF:5W UHF1，UHF2:4W。 4：待机时间不小于9小时。 |
| 8 | 千兆交换设备 | 2台 | 1：单台不低于24口，千兆两层交换设备，双电源；按系统需求配置并留有冗余。 |
| 十、综合管理集中控制系统 |
| 1 | 设置设备 | 1套 | 1：IP KVM矩阵系统一套，实现车内字幕机、硬盘服务设备、设置及监控服务设备等设备，多个工位的协作管理调度，支持虚拟媒体功能。 不少于16路IP KVM接入能力，分辨率不低于1920x1200； 不少于4路可独立IP KVM切换通道，支持权限设定； 配置相应的服务器接入终端和桌面控制终端，支持虚拟媒体功能。 2：便携式设置设备1台，安装相应设置软件；配备不低于：i5处理器；8GB内存；固态硬盘。 3：系统管理设备1 台，安装相应设置软件；配备不低于： i5处理器；独立显卡；16GB内存；固态硬盘。 4：24口千兆网络交换设备2台；48口千兆网络交换设备2台。 5：无线路由控制设备2 台。 6：其他实现功能所需配套软件和相关配件。 |
| 十一．专业音频系统 |
| 1.主调音台 |
| 1.1 | 调音台1 | 1套 | 1：采用设计成熟的AoIP构架，调音台控制台面、DSP处理核心、I/O接口机箱等均可实现基于IP协议的网络连接，支持2022-7的自动冗余传输，实现音频信号交换、控制信息传输。 2：▲调音台IP架构系统内的AoIP接口为开放标准协议的接口，符合SMPTE ST2110协议的规范，可与视频信号兼容； 3：▲调音台为模块化设计，单组模块故障不影响其他模块工作，单排物理的电动推子不少于48路。 4：支持立体声、5.1、5.1.4母线格式；核心处理器在48kHz采样率下，具备不少于180个通道DSP处理能力，同时还具有冗余设计。 5：每组推子模块对应一块高精度显示屏幕，可显示通道电平表、母线分配、增益等多项参数值，并支持自定义调整通道参数。要求每个通道均具有全通道处理功能（如均衡、声像调整、延时、动态处理等）；调音台界面需配有输出信号高精度表头（含电平表、声相表和响度表等参数），可对5.1环绕声的输出电平、相位进行检测。 6：▲调音台具备不少于8组AUTOMIX功能（如调音台不具备的可配置1台Dan Dugan M型补充），有利于提高操作便捷性。 7：主调音台台面、主机箱、接口箱均为同品牌双电源设计。 8：支持多类型同步信号，至少支持Worldclock/BB/PTP等同步信号源，可设置优先级和自动倒换功能。时钟倒换音频信号应无明显噪声。 9：▲车内接口箱需满足以下的输入输出能力，并符合SMPTE ST2110协议的规范： ①模拟（Mic/Line）信号输入不少于32路，带48v幻象电源； ②模拟信号输出不少于16路； ③不少于48 个（AES/EBU）数字信号输入接口； ④不少于48 个（AES/EBU）数字信号输出接口； ⑤不少于6个64 通道MADI 接口； ⑥接口箱与调音台同品牌。 10：▲须出具生产制造商或生产制造商驻中国办事机构针对本项目出具的授权书。 |
| 2. 现场接口箱 |
| 2.1 | 远端接口箱 （大） | 1套 | 1：▲接口箱与调音台需同品牌产品；AOIP远端信号接口箱设备，需符合SMPTE ST2110标准与2022-7标准。 2：接口箱的模拟（Mic/Line）信号输入不少于32路，带48v幻象供电，XLR平衡卡侬接口；模拟信号输出不少于16路，XLR平衡卡侬接口。 3：不少于8个（AES/EBU）数字信号输入接口，XLR平衡卡侬接口；不少于8个（AES/EBU）数字信号输出接口，XLR平衡卡侬接口；不少于1个64通道MADI接口；不少于2个AoIP接口。 4：可通过ST2110和基带两种模式与主机箱连接。 5：可通过2根摄像机光缆实现与转播车核心交换机的主备IP冗余连接。 6：需配有2台不少于8口的POE交换设备，来实现与远端接口箱（小）手拉手方式接入转播车。 7：需配有对应尺寸大小的流动航空箱。 |
| 2.2 | 远端接口箱 （小） | 2套 | 1：▲接口箱与调音台需同品牌产品；AOIP远端信号接口箱设备，需符合SMPTE ST2110标准与2022-7标准。 2：模拟（Mic/Line）信号输入不少于8路，带48v幻象电源，XLR平衡卡侬接口；模拟信号输出不少于4路；不少于2个AoIP接口。 3：以ST2110模式与车内主备交换设备通过车尾板连接。 4：标准不小于1RU机架安装；支持电源供电和网线POE供电。 5：需配有对应尺寸大小的流动航空箱。 |
| 3. 备调音台 |
| 3.1 | 调音台2 | 1套 | 1：数字调音台，具有不少于16个可定义通道的电动推子，2个主输出推子。 2：每个推子对应有LED电平显示表桥，并具有不小于10英寸的彩色中央触摸显示屏。 3：调音台混音通道不少于32个单声道与8个立体声。 4：调音台模拟（Mic/Line）信号输入不少于16路，带48v幻象电源；调音台模拟信号输出（Line）不少于8路；不少于16个（AES/EBU）数字信号输入接口；不少于16个（AES/EBU）数字信号输出接口；不少于1个DANTE接口。 |
| 4.系统交换机设备 |
| 4.1 | 核心交换设备 | 2台 | 1：每台不少于48个千兆网络接口，所有端口均需支持PoE供电。并具有不少于4个SFP槽位，可支持千兆/万兆SFP模块。 2：IP交换设备应具有网管功能，可做三层管理设置。具备设置IGMP snooping 和QoS管理功能。 3：支持 PTP传输，确保音频系统、音视频系统之间PTP传输的安全稳定。 4：每台交换设备按需求配备光模块；支持 POE供电功能。 5：具配有主备冗余电源。 |
| 4.2 | 控制交换设备 | 1台 | 1：每台不少于48个千兆网络接口，负责音频部分设备的接入控制。 2：具配有主备冗余电源。 |
| 5. 系统监听设备 |
| 5.1 | 音频监听设备2（音频区三维声监听环绕音箱） | 5台 | 1：智能三分频同轴有源监听音箱。 2：最大声压级不小于104dB；频率响应范围：45Hz- 37kHz（-6 dB）；频率响度精准度±1.5 dB（58Hz- 20kHz）。 3：监听单元尺寸不小于：椭圆形双低频单元130 x 65 mm、中频同轴单元3.5 寸、高频同轴单元0.75寸；高音单元尺寸：不小于3/4寸。 4：功放功率应满足不小于：低频72W，中频36W，高频36W。 5：音频接口具有不少于：1×XLR模拟输入，1×XLR （AES/EBU）数字输入，1×XLR （AES/EBU）数字输出。 6：具备房间声学校正功能。 |
| 5.2 | 音频监听设备3（音频区三维声监听超低音音箱） | 1只 | 1：智能超低音监听音箱；与5.1项为同品牌产品。 2：最大声压级不小于104dB；频率响应范围：22Hz- 160 Hz（-6 dB），做LFE声道：19 Hz- 150 Hz（-6 dB）。 3：音箱低音单元尺寸不小于8寸；功放功率不小于150W。 4：音频接口具有不少于：6×XLR模拟输入（5.1声道），5×XLR模拟输出，1×XLR（AES/EBU）数字输入，1×XLR（AES/EBU）数字输出。 5：具备房间声学校正功能。 |
| 5.3 | 音频监听设备4（音频区三维声监听顶层音箱） | 4只 | 1：智能二分频有源监听音箱；与5.1项为同品牌产品。 2：最大声压级不小于100dB；频率响应范围：55Hz- 23kHz（-6 dB）；频率响度精准度±1.5 dB（66Hz- 20kHz）。 3：监听单元尺寸不小于：低频单元4寸、高频同轴单元0.75寸； 4：功放功率应满足不小于：低频50W，高频50W。 5：音频接口具有不少于：1×XLR模拟输入。 6：具备房间声学校正功能。 |
| 5.4 | 音频监听设备5（三维声监听音箱校准管理套件） | 1套 | 1：适用于5.1、5.2、5.3项音频区监听音箱。 2：软件兼容MAC/windows操作系统。 3：可对音箱进行声压级校准、延时补偿，以及频率响应优化；可对低音音箱进行分频点调整、灵敏度匹配以及相位匹配。 |
| 5.5 | 音频监听设备6（导播区监听音箱） | 4只 | 1：两分频有源监听音箱（数字接口带延时功能）。 2：最大声压级不小于104dB；频率响应范围：47 Hz - 25 kHz (-6 dB)；频率响度精准度±2 dB（54Hz- 20kHz）。 3：监听单元尺寸不小于：低频单元5寸、高频同轴单元0.75寸。 4：功放功率应满足不小于：低频50W，高频50W。 5：音频接口具有不少于：1×XLR数字AES/模拟输入。 |
| 5.6 | 调音台及周边产品1（音量控制器） | 2台 | 1：无源立体声音量控制器；标准不小于1RU机架安装。 2：支持2进2出的立体声模拟XLR接口；具有一键MUTE功能。 |
| 5.7 | 调音台及周边产品2（数模转换延时器） | 1台 | 1：标准机架不小于1RU安装；具有不少于：2×XLR（AES/EBU）数字输入、4×XLR模拟输入、8×XLR模拟输出接口。 2：内置有测试噪声发生器、矩阵、均衡、分频、延时、压限、相位DSP音频处理模块。 3：具有不少于4个输入电平显示灯、8个输出电平显示灯。 4：具有一路网络控制检测接口。 |
| 5.8 | 音频监听设备7（机架监听单元） | 1台 | 1：具有2只扬声器；不少于1个AoIP网口，可通过网页访问方式对设备进行配置、管理。 2：支持HD-SDI、AES 67、AES、ANA监听。 |
| 5.9 | 音频监听设备8（监听耳机） | 4只 | 1：头戴式监听耳机；频率响应：10Hz- 20kHz；阻抗：≥63欧姆；灵敏度：≥106dB；功率容量：≥1000mW；接插头：3.5mm镀金立体声小型插头附带6.35mm（1/4）转接插头。 |
| 6. 音频周边设备 |
| 6.1 | 调音台及周边产品3（音频工作站） | 1套 | 1： Masscore算法计算机工作站。工作站为至少2RU机架安装，其参数配置不低于：250GB SSD固态硬盘，4TB DATA DISK磁盘，16GB DDR4 RAM内存，Windows 10 PRO 64bit正版系统。 2：配备2块24寸的显示终端。 3：包含Pyramix 25th Native 专业录放音软件包。支持最大可配置监听输出通道数量为：24（最高可支持22.2监听母线）；支持软件回放的轨道数量为：在48kHz/96kHz/192kHz/352.8-384.kHz (DXD & DSD 64/128/256）下，支持最大512/256/128/64轨。 4：包含Massscore多核扩展，包括NET-MSC-GBEX 1 & RTX许可证加密狗。 5：包含至少1个16TB磁盘阵列，需支持USB3.0接口、USB3.1接口、雷电接口、DP接口、CF卡槽、SD卡槽等功能；并具备不少于2个硬盘槽位。 播放设置终端 1台： 6：配备不低于：i7处理器；GTX 1650Ti独立显卡；32GB内存；512GB固态硬盘；15.6寸或以上4K显示终端；运行Windows 10系统。 |
| 6.2 | 调音台及周边产品4（体育评论解说盒） | 1套 | 1：可与调音台系统通过IP的方式进行连接，并可在主调音台上进行参数控制。 2：需可以至少满足6个人的现场解说需要，并配备足够数量的耳麦。 3：可将现场解说信号送至主备调音台，可将不同来源的音频信号返送给现场解说耳机。 |
| 6.3 | 调音台及周边产品5（多声道效果器） | 1套 | 1：包含效果器的硬件主机设备。 2：包含效果器专业软件包授权；插件不少于70个，满足混音、母带处理、现场演唱、音频修复等场景下的需求。 |
| 6.4 | 调音台及周边产品6（无源模拟音分） | 2台 | 1：至少8通道无源模拟音分，每个通道实现1分3输出，且至少能实现2组输出支持幻象供电输入，至少1路带变压器隔离输出，且输出地线开关可以对立选择通断。 2：频率响应:20Hz~25kHz ±0.5dB；允许输入电平:-60dBu～+24dBu；失真度:≤0.03% (-40dBu)。 3：标准机架安装。 |
| 6.5 | 调音台及周边产品7（无源数字音分） | 4台 | 1：能够支持至少4组AES信号1分2输出，内部采用变压器方式分配，配置XLR接头的平衡接口。 2：在专业数字音频应用中最佳的带宽和低脉冲像差，支持平衡的110欧姆阻抗的信号，这个单元接受信号的最大电平为10 V峰值到峰值。 3：典型阻抗：110欧姆。 |
| 6.6 | 调音台及周边产品8（二选一应急切换器） | 2台 | 1：二选一模拟/数字音频应急切换开关。 2：可8路同时切换，双电源带隔离输出，断电可保持状态。 3：可分成5.1和立体声接受2个按键控制，前面板具有指示灯。 4：频响范围：20Hz-120kHz （±0.55dB）。 |
| 6.7 | 调音台及周边产品9（音频机箱） | 1套 | 音频机箱需满足： 1：不低于3RU机架式安装，前后风扇为低噪音风扇；前端可提取模块、电源和风扇。 2：可安装不少于15个单一插槽模块。 3：配置双电源及配套的机箱控制卡。 机箱板卡需满足： 4：配置满足系统使用需求的数字音分板卡，平衡音频接口。 5：配置满足系统使用需求的时钟同步分配卡。 |
| 6.8 | 调音台及周边产品10（双通道隔离变压器） | 8个 | 1：双通道XLR/XLR信号隔离变压器；支持模拟音频隔离及AES/EBU数字音频隔离。 2：一体式加厚金属防磁壳体，具有卓越的电磁环境隔离性能。 3：频率响应：20Hz - 45kHz。 |
| 7. 话筒设备 |
| 7.1 | 调音台及周边产品11（短指向型话筒） | 8套 | 1：枪式叶形强指向性电容话筒；支持48V幻象电源供电。 2：频响范围：40Hz - 20kHz；灵敏度满足25mV/Pa ±1dB；最大声压级不小于130dB。 3：工作温度：-10℃～70℃。 4：具有坚固的黑色金属外壳，适合摄像机安装；包含防风套件和防雨套件。 |
| 7.2 | 调音台及周边产品12（立体声指向话筒） | 4套 | 1：频率响应：40Hz - 20kHz；应为M-S立体声枪式话筒；最大声压级不小于130dB。 2：支持48V幻象电源供电。 3：工作温度：-20℃～60℃。 4：具有全金属外壳，能满足摄像机安装；包含防风套件和防雨套件。 |
| 7.3 | 调音台及周边产品13（便携式环绕声话筒） | 1套 | 1：便携式环绕声话筒；支持48V幻象电源供电。 2：频率响应：左、中、右、左环、右环分别满足20Hz-20kHz；低音满足20Hz-120Hz。 3：灵敏度：左、中、右不小于26mV/Pa；左环、右环不小于28mV/Pa。 4：动态范围：左、中、右、左环、右环不小于103dB；低音不小于100 dB。 5：配有lemo输出连接头，6通道XLR分支线缆、适配器和户外防护防风罩、保护箱。 |
| 7.4 | 调音台及周边产品14（低矮落地话筒支架） | 6套 | 1：配备重型圆形铸铁底座；底座直径不大于250mm。 2：杆组方式为双节伸缩式；高度为≥430mm，吊臂长度为425～725mm。 |
| 8. 配套线缆 |
| 8.1 | 四芯野战光纤 | 4根 | 1：野战铠装单模四芯光纤;配有线缆轴。 2：长度不少于300米，两侧接头均为LC接头，并带有保护头。 |
| 8.2 | 流动网线 | 4根 | 1：超五类RJ45网线;配有线缆轴。 2：长度不少于80米，两侧接头均为RJ45网线头。 |
| 8.3 | 舞台箱摄像机光缆 | 2套 | 1：包含不小于：200米LEMO接口摄像机光缆，20米转播车端摄像机光缆引线，1.5米舞台箱端摄像机光缆引线。 |
| 8.4 | 100米八芯缆 | 3套 | 1：长度不少于100米八芯模拟音频缆，并配有线缆轴。 2：配有配套的8芯缆多针公头转8芯卡侬母头散尾，8芯缆多针母头转8芯卡侬公头散尾，以及配套8芯缆卡侬公母座接口盒。 |
| 十二、转播车牵引车头、车体、辅助车 |
| 1. | 4K转播车牵引车头 | 1套 | 一、主车车辆总体要求： 1：车辆改装厂必需具有转播车及整备车建造经验，有近三年广电4K超高清转播车车改集成案例（含与其它视音频集成公司合作项目）。 2：主车整车采用半挂车一内一外的双侧拉形式，设计使用寿命15年以上，外观尺寸符合中国公路交通国家标准，箱体长度≥13.75米，高度≥4米，采用3轴底盘，中标公司在规定时间内提供完备资料和手续，确保能够完成国内上牌。 ★3：排放标准：牵引车发动机排放符合国六标准。 4：主车车头采用4×2牵引车，车体各项指标需符合中国道路行驶规范标准。车头高度在3800mm到4000mm之间。 二、车头技术规格如下： 5：车辆外形尺寸（mm）： 轴距：≥3700±3%； 长：≥6,458±3%； 宽：≤2,500。 6：▲车桥及悬挂 前桥悬挂：≥7.5吨，下沉式前桥，抛物线弹簧悬架，配平衡杆； 后桥：≥13吨驱动桥 后桥速比：i=2.733 ，4气囊悬挂系统，配平衡杆。 7：性能参数 前回转半径：2205mm±3%； 后回转半径：2030mm±3%； 鞍座高度：1154mm（空载）±3%。 8：▲发动机 额定功率：≥330KW； 最大扭矩： ≥2200 Nm，1100转/分，经济转速：800-1450转/分； 辅助制动器：高性能发动机制动系统，制动功率大于正功率；燃油喷射压力≥1160pa低压共轨，高压喷射≥2700pa，非对称涡轮增压。 9：变速箱 智能手自一体变速箱，≥12个前进挡，≥4个倒挡，配备变速箱冷却系统； 定速巡航控制系统，限速控制系统； 具备爬行起步功能。 10：制动系统 独立式双回路压缩空气制动系统，前后盘式制动器； 制动片间隙自动调整，加热式压缩空气干燥器； ABS 制动防抱死控制系统； ASR 加速防侧滑控制系统； ESP 车身智能稳定系统； EBD 电子制动力分配系统； BA 制动力辅助系统； 车道保持辅助系统； ABA5主动辅助制动系统，识别精度灵敏度较4代显著提高。 11：燃油箱容量 ≥630L铝质油箱，≥60L Adblue液体罐； 加油口柴油滤网、油箱盖可锁。加热式油水分离器。 12：驾驶室 驾驶室(室内净高≥1970 mm)； 双卧铺, 下铺≥2200×750mm 上铺≥2200×650mm； ≥12.7cm组合仪表盘中文显示，中国行驶记录仪，卡车数据中心（FB Card）； 智能维护保养系统、油耗显示系统，车辆运行数据记录系统。 13：挂车采用3轴底盘，三组轮胎均带气囊，做专业除锈、防锈蚀处理；主箱体与大梁禁锢，并做防滑缓冲处理。挂车鹅颈牵引销离地标准行车高度为≥1150mm。 14：挂车应至少配置前置两个机械式高强度支撑腿，两支撑腿联动（可同升同降），同时应配备独立的挂车轮组气动刹车开关，保证挂车及脱挂的安全。 15：电动或液压支撑腿系统稳定可靠，包括4个支撑腿、液压泵或电动控制装置、电磁阀、油管等，每个支撑腿支撑重量≥10000kg，配4块优质垫木；控制系统具备自动找平和手动找平功能，当不能自动找平时进行报警，可进行手动找平，出现故障不能工作时，可切换到手动模式；每个支撑腿均可单独控制，同时具备紧急制动功能。 16：车尾安装保险杠，车厢体四周要安装符合中国交通标准的行车灯、轮廓灯、刹车灯、高位刹车灯、转向灯、高位转向灯、后雾灯、车顶四角有指示灯、两侧有示宽灯；车尾部安装倒车摄像头和倒车雷达，倒车时驾驶室内有监视、监听设备可实时监看和报警。 |
| 2. | 转播车厢体 | 1套 | 一、主车厢体： 1：结构及布局：车厢体由主箱体+一内一外的双侧拉箱体组成，侧拉箱体采用双侧侧拉方式，外侧拉箱宽度≥1500mm，内侧拉箱宽度≥1500mm，车厢体内部净高（最低处）≥1900mm；车厢体完全展开后内部可分为五个区域：导控区、视频技术区、音频技术区、第二制作及多功能区、机柜区。 2：主材及工艺：主箱体及侧拉箱体均采用钢骨架+铝合金板蒙皮的制造工艺，要求主体结构强度高，箱体长期使用不变形；外蒙皮材质需不低于3mm厚航空铝板，内蒙皮材质需不低于2mm厚金属板材，内外蒙皮之间采用隔热、保温、阻燃的环保材料，并做好密封、静音处理，内、外观表面平整度高，无装饰异味；地板采用翻折方式，使用隔热、保温、阻燃、高强度成品材料，防滑、耐磨、防静电、不显脏与易清洁，展开后各区域间地面无高差，外观无缝隙，整体平整度好。 3：密封性：车厢体无论在收拢还是完全展开时，整体都具有强密封性，防尘、放水性能优良，并需通过模拟雨淋测试；展开后车内各功能区之间及车内外间的隔音效果≥35dB（A计权）。 4：车顶防雨、防雪、防冻：主箱体顶部采用防雨性结构，为金属材质、防滑表面、刚性结构，承重能力均≥200kg/㎡；需给空调风机、机械结构等预留足够的检修空间；主箱体顶部内层为密封设计，在车辆前后端需预留足够的排水口；箱体完全展开时，侧拉箱顶部与主箱体连接均具有密封设计，同时所有连接缝均不外露；确保车辆行驶过程中侧拉箱与主箱体均无位移。 5：侧拉箱：侧拉箱地板顶起&复位装置设计合理，结实耐用； 6：侧拉箱采用下部支撑轨道+复合轴承形式，支撑轨道要求钢材高强度、耐磨损，加工精度高，确保在正常工作状态中侧拉箱体无形变；传动装置为电动结构，电动控制方式并带有手动应急处置，推拉运动同步性强，传动电机及机械装置稳定可靠，收放速度平稳均匀，限位装置安全可靠，收入装态下位置牢固，行车过程中无位移，电动控制板安装在群箱。 7：履带式走线槽，根据实际线量和具体位置定制，强、弱电分离，并预留足够余量；机械锁定装置：每个侧拉箱配置1套与主箱体锁定，以保证在长途运输时车厢体的安全稳定。 8：门、锁、楼梯：侧拉箱上配工作门3套，分别位于导控区、视频技术区；每套门配气动支撑杆；门上开玻璃观察窗，加窗帘；开门处加装遮阳挡雨板，配气动支撑杆，带锁扣固定；安装铝合金翻折楼梯，可收纳固定在门外侧，楼梯轻便坚固防滑，扶手易于拆装，长期使用不变形。 9：侧拉箱上配应急门2套，分别位于导控区和视频技术区，车内带多功能防护栏杆。 10：按实际使用需求，侧拉箱上对应位置安装维修门，用于完成对车内相应设备的检修；每套维修门配气动支撑杆或铰链，上开或下开方式，下开方式单门承重≥200kg。 11：主箱体配一个固定登顶楼梯，并配置一个移动楼梯，用于应急门和维修门等处，楼梯轻便坚固防滑。 12：主箱体对应位置配空调仓，需考虑空调主机出风散热。 13：主箱体尾部接口板配上翻式后仓门，门上配气动支撑杆、挂钩、带出线小门，可作雨棚，打开后离地高度不少于1850mm（最终根据实际情况设计）。 14：主箱体左右两侧下仓配群箱及群箱门，门上配气动支撑杆与门限器；以上各类门均配扣盖式金属进口门锁，并采用统一钥匙。 15：其他箱体及附件包括：车顶或车厢体前部安装整体接线盒，防水密封；车厢体预留鼠洞，带活动密封盖帽。 主车工位台面&机架机柜： 16：本要求中提出的所有涉及工位、机架、机柜的具体尺寸，均为用户方提出的理想尺寸，最终实际施工尺寸需待本项目车体、音频、视频中标方以及台内项目组四方结合选用设备的实际情况微调；在工位台面生产前，车体中标方需提前搭建1：1的实体台面模型，感受空间关系后再做最终确认；大的变更以多方共同签字的方式确认。 17：导控区：导控区结构，分别为主电视墙、前排控制台、后排控制台，共计14个工位；含一工作门、一应急门，与音频技术区完全隔离并带玻璃观察窗，与视频技术区以移门方式隔离，该移门可完全收纳或拆除；配高档轻便坚固的可折叠座椅14张。 18：主电视墙采用金属框架整体定制，由2排共10块55吋监视器/电视机+监听音箱+时钟等设备组成，下排平装，上排向下倾斜一定角度；主电视墙有效宽度≥6米（需扣除侧拉箱收纳后占用的宽度）；具备有效的设备、线缆检修维护空间及方式。 19：前排控制台分控制台面和台下立柜两部分，物理宽度≥6米；控制台面底部安装滑轨，移动范围≥50厘米，带机械锁死装置，带9个≥2U标准桌面机架，桌面带不少于3块PDU（普通电），带不少于2个桌面显示器支架（折叠形式），其余设备按实际尺寸桌面开孔；台下立柜含4个≥10U标准机柜，机柜内深≥60厘米。 20：后排控制台为独立台面，共计7个工位（每个工位≥55厘米），带7个≥4U（以实际设备安装为准）标准桌面机架，每个桌面各带1块PDU（普通电）；带7个桌面显示器支架，每个支架可安装至少一台监视器/显示器，其余设备按实际尺寸桌面开孔。 21：墙面安装衣帽钩、图纸框等物品。 22：视频技术区共计6个工位（每个工位≥60厘米宽），含一工作门、一应急门，与导控区以移门方式隔离；配轻便坚固的可折叠座椅:6张。 23：音频技术区共计2个工位，位于主箱体前端、设有平开门，与导控区完全隔离并带玻璃观察窗；配轻便坚固的可折叠座椅2张；控制台桌面按实际需求定制，桌面带1块PDU（普通电）、显示器壁挂式安装，固定音箱支架5个；带≥4个9U标准机架吊柜（优先满足电视墙及音箱安装，以实际设计为准），带1个38U标准机架地柜。 24：第二制作及多功能区不少于2个工位；配轻便坚固的可折叠座椅2张；控制台桌面承重≥200kg。 25：强制冷机柜区40U标准机柜数量≥4个，纵向布置1排，深机柜有效机柜深度≥800mm，机柜后部回风空间≥150mm，主箱体设备区后部开有检修门；技术区标准机柜数量≥10个,高度按车体实际情况配置，4+6横向布置2排，中间留有检修通道；车尾箱配置标准接口机柜若干（可满足转播车内所有摄像机光缆接口板，视频、音频、同步、通话、时钟、IP等信号对外连接的接口板安装）；电动电缆盘若干。 26：车内适当位置安放电源配电机柜。 二、灯光照明： 27：各工作分区照明开关单独控制，各工位配文稿灯，可进行明暗调节；各机柜前、后部安装维修照明灯及其控制开关，外部裙箱内安装照明灯及其控制开关，车尾部I/O板处安装照明灯及其控制开关；灯具使用节能LED灯，灯光指标符合国家标准，无闪烁，不影响正常工作时的监看，工位照度5Lux~500Lux连续可调、色温5.6K5%。 28：两个工作门附近都安装ONAIR灯。 29：车内各工作分区安装直流照明灯及其开关，灯具使用节能LED灯，在无交流电输入时使用。 30：车厢外部安装直流场地灯，灯具使用节能LED灯，在外部交流电源未接入时提供工作照明环境，光线明亮不刺眼，角度设计合理，无灯下黑，无轮车辆展开或收拢状态均可照亮转播车四周。 三、内外装饰： 31：投标方需进行转播车的内外饰设计。 32：外饰设计包括转播车及配套整备车车体外观饰面设计，不仅含我台标志性LOGO、车辆个性化LOGO、车辆命名LOGO，工作灯光及氛围灯光，四周警示标识等；外饰整体能够代表我台形象气质，并综合考虑转播车收拢及展开两种状态下的呈现，白天和夜晚两种氛围下的呈现；外饰制作选择进口高档油漆，色彩鲜明靓丽、经久耐用。 33：内饰设计包括转播车内所有内饰效果呈现，重点涵盖车厢体内裸露饰面及工作台面机柜机架的材质、色彩、造型、制作工艺等，灯光照明中灯具、控制开关等器件外形、位置排列、光源光制等内容。 34：内饰材料使用符合国家EO级环保标准，阻燃且易清洁，做到“三无”----无污染 、无变形、无异味；“五防”----防尘、防水、防磨、防静电、防电磁干扰。 35：内饰整体效果简洁大气，造型内敛不张扬，配色和谐不沉闷，内饰灯光具有多种场景预设并可分区独立控制，工位考虑舒适性并符合工作习惯。 四、配电： 36：系统要求外电接入双路三相五线380V 50HZ交流电，设备使用220V50HZ交流电；整系统三相均衡，供电部分主输入具备低压／过压、低流／过流保护功能。 37：电源总功率充分满足转播车与整备车功率需求的同时，留有一定余量；配备低场／低饱和的隔离变压器，适应-20℃－+50℃的环境温度；配备稳压措施。 38：UPS设计，220V输入，220V输出，3组，配置功率≥15KVA，待机时间≥7分钟。 39：隔离变压器：配置功率≥60KVA。 40：工艺要求整车具有良好的接地线路，并配备接地缆、钎；所有电源走线要套上优质波纹管作为保护层，强、弱电走线要分开，交流与直流走线要分开。 41：所有设备电源线插头均需在现场重新制作，采取中国标准插头，与PDU结合紧密。 42：在常规情况下，转播车设备采用本车UPS相制交叉供电方式；在高等级电源安全要求情况下，转播车设备主路采用本车UPS供电，备路采用发电车及外接电源供电。 43：线缆标识明确，并需与电源系统图完全对应。 44：使用要求包括：接入电源线选用一流品牌，外接输入线缆及接头规格一致，可实现辆车外接缆共用，分配配置70米、30米、15米外接缆。线径根据实际功率需求匹配；车厢体群箱内配电动卷线滚，直流电机控制并带手动备份处置；电源接头选用MENEKES防水头，接头数量根据实际需求配置；转播车需要设计隔离后外配电输出接口。 45：电源机柜开关标识简明，有完善的电压表、电流表、频率表、直流监视装置，分相、分区、分离的电源开关板，并装有漏电检测、报警以及缺相告警；电源主线路上需有旁通设计（不是设备自带旁通功能），并在电源机柜配置旁通控制开关，含但不仅含隔离变压器旁通、稳压器旁通、UPS旁通等。 46：各机柜、操作台面内均需铺设主备电源线缆并安装足够数量、功率匹配的PDU；PDU不自带开关，不带漏电保护，采用中国标准插头；核心设备、双电源设备均需分别接入主备线路，线路负载分配平衡合理；除在工位台面&机柜机架中提出临时使用的PDU外，群箱内也需按实际要求预留部分PDU；预留整备车电源接口。 47：车厢体及工位台面&机架机柜电控系统均采用独立的直流电瓶供电方式（与直流照明共用）；系统根据实际负荷配备电瓶组，电瓶选用优质品牌电瓶，配备安全可靠的智能电瓶充电机，电瓶充满后自动停止充电；给直流电瓶设计应急充电接口，每个电池组都配备直流电压表，方便查看电瓶状态。 五、制冷： 48：制冷主机选用一流品牌，应充分考虑我台地区天气情况（40℃以上酷热、-10℃以下冰冻），总制冷量不低于33P，在满足各分区需要的同时留有一定余量；制冷主机安装牢固，行车颠簸时不会出现晃动，同时要便于维修。 49：制冷风机的配置及布局需考虑机柜强制冷区域空调出现故障时的应急或备份，各工作区域需考虑独立制冷或制热，达到在任何情况下，设备全开时，1小时内部温度控制在25℃的效果；制冷风机的安装要牢固，行车颠簸时不会出现晃动，同时要便于维修。 50：具备独立新风和空气净化功能，车内应保证新鲜风的送入，在车内空气混浊时应能自动打开换气装置；环境温度在-10℃度～+45℃时，工作区温度应保持在15-26℃；具有抽湿功能。环境湿度在95%时，设备区湿度应保持在≤60%。 51：人员工作区出风口人性化设计，避免直吹，各分区安装温度、湿度传感器，温度可单独调节；风管、风口处做好隔热处理，避免冷凝水在车内聚集，主机管道设计合理，冷凝水排出顺畅。 六、安全监控系统： 52：环境监控能力，系统能读取到诸如风扇运转情况、车内机柜、各分区温度、湿度及其它各种检测设备运行状态的信息，并作出报警。 53：电源监控能力，系统能对全车配电的全面监控功能，包括对电压、电流、功率、频率、有功电度的显示，可以在一个屏幕界面清晰的监看全部用电参数；具有对过压、过载、欠压等用电故障的全面监控；具有对外来市电进行漏电、缺相、缺零的检测、告警及保护功能；具有对车上的直流24V电源的欠压、过压监控报警功能；具有对车上的UPS应急电源的欠压、过压监控报警功能。 54：车厢体状态监控能力，系统能读取到车厢体地板、门、移动机柜机架、支撑腿、侧拉箱等限位位置信息，并作出报警处理和保护处置。 55：车厢体内应有符合国家要求的灭火器固定位置，并配置相对应的灭火器。 |
| 3. | 辅助车（厢式专用汽车） | 1套 | 一、车头及底盘技术规格： 1：驾驶室：加长型-高顶。 2：法规允许总质量：大于25吨。 3：规格(长×宽×高)：11725×2496×3620mm（约）偏差在+3%之间。 4：轴距：≤6000+3%+1400 mm；轴荷：≥7000/19000(并装双轴)。 5：发动机型式：柴油发动机。 6：▲发动机功率：≥297千瓦（大于395马力）；水冷式，增压中冷型，直列，6缸，4冲程、高压共轨，排量 ≥10.518L。 ★7：排放标准：发动机排放符合国六标准。 8：转向系统：转向油泵、可调式方向盘。 9：驱动形式：6×4。 10：变速箱：≥9挡变速箱。 11：前桥：盘式曼前桥，配平衡拉杆，前桥悬挂： 2气囊空气悬挂，高度可升降调节。 12：后桥： 曼双后桥，驱动配平衡杆，轴间差速同时带轮间差速锁，盘式制动器，后桥悬挂：8气囊空气悬架，高度可升降调节。 13：制动系统：独立式双回路压缩空气制动系统，威伯科压缩空气干燥器，前后盘式制动、EVB（发动机排气门制动），智能制动控制系统配制动防抱死控制系统(ABS)，制动片间隙自动调整。 14：燃油箱：≥400升铝质油箱，油箱锁，加油口滤网，油水分离器。 二、安全： 15：被动安全性，驾驶室碰撞符合国家标准，配备EBS车辆防侧翻功能、感载制动功能、ABS+ ASR（驱动防滑）+EBL强大的电子化管理系统(BCU+VCU)等配置支撑起驾乘人员的安全保障,自动大灯,倒车雷达，倒车影像； 驾驶室颜色：根据招标方实际需求确定； 其它设备：随车工具。 16：车底盘做专业除锈、防锈蚀处理；主箱体与大梁禁锢，并做防滑缓冲处理。电动或液压支撑腿系统稳定可靠，包括4个支撑腿、液压泵或电动控制装置、电磁阀、油管等，每个支撑腿支撑重量≥8000kg，配4块优质垫木；控制系统具备自动找平和手动找平功能，当不能自动找平时进行报警，可进行手动找平，出现故障不能工作时，可切换到手动模式。 17：车尾安装保险杠，车尾部安装倒车摄像头和倒车雷达，倒车时驾驶室内有监视、监听设备可实时监看和报警，驾驶室安装行车记录仪。 三、辅助车厢体： 18：主材及工艺：车厢体采用钢骨架+铝合金板蒙皮的制造工艺，要求主体结构强度高，箱体长期使用不变形。 19：外蒙皮材质需不低于3mm厚航空铝板，内蒙皮材质需不低于2mm厚金属板材，内外蒙皮之间采用隔热、保温、阻燃的环保材料，并做好密封、静音处理，内、外观表面平整度高，无装饰异味。 20：地板采用使用隔热、保温、阻燃、高强度成品材料，防滑、耐磨、防静电、不显脏与易清洁，整体平整度好。 21：密封性：车厢体具有强密封性，防尘、放水性能优良，并需通过模拟雨淋测试。 22：门、锁、楼梯要求：车厢体侧拉箱右侧前开工作门1套，配气动支撑杆与门限器，门上开玻璃观察窗，贴膜并加窗帘；开门处加装遮阳挡雨板，配气动支撑杆，带锁扣固定；安装铝合金抽屉式折叠楼梯，可收纳固定在车厢体内，楼梯轻便坚固防滑；车厢体尾部配对开门，安装液压升降工作台，液压杆安装防尘护套，平台坚固耐用承重≥1500kg，升降速度适中，表面做防滑防锈处理，背面贴警示带，安装限位装置，配备电动控制手柄，配雨棚；车厢体前配一个固定登顶楼梯，楼梯轻便坚固防滑；车厢体两侧开应急门，车厢体对应位置配空调仓，需考虑空调主机出风散热，空调仓门制作百叶窗；车厢体左右两侧下仓配群箱及群箱门，门上配气动支撑杆与门限器。以上各类门均配扣盖式金属门锁，并与转播车一致采用统一钥匙。 23：车顶安装低围度护栏，不锈钢材质。 24：车体右侧制作区布置侧拉箱，长度≥3.6M，拉出宽度≥1.2M；采用电机、齿轮传动方式。 四、功能及分区： 25：内部空间分设备区（含货架区与留空区）和工作区，推拉门隔断，空间大小合理分配；设备区根据实际设备种类和数量设计存放柜，货架区应考虑装载的多样性、通用性，留空区应考虑装载多样性；柜体材料坚固防锈，科学、合理设计存放空间；工作区配沙发和工作台；具体布局、尺寸结合实际设备选型调整，并经台方签字确认后方可实施。 26：车内照明提供交流照明和直流照明，车外提供直流照明场地灯，可照亮车体四周，裙箱内安装照明灯及其开关；使用节能LED灯具。 27：外饰设计包含在转播车设计内，内、外饰制作工艺与转播车一致。 五、配电 28：接入电源线，外接输入线缆及接头规格一致，可实现外接缆共用，分配配置70米、30米、5米外接缆；线径根据实际功率需求匹配；车厢体群箱内配电动卷线滚，直流电机控制并带手动备份处置；电源接头选用MENEKES防水头，接头数量根据实际需求配置。 29：电源机柜开关标识简明，有完善的电压表、电流表、频率表、直流监视装置；整车具有良好的接地线路，配备接地缆、钎。 30：配置1台UPS，功率≥15KVA，隔离变压器≥15KVA。要求与主车采用同品牌。 31：支撑腿、升降平台、电源线滚电机、直流照明采用直流电瓶供电方式，电瓶选用优质品牌电瓶，根据实际负荷配备电瓶组，每个电池组都配备直流电压表，方便查看电瓶状态；使用安全可靠的电瓶智能充电机，电瓶充满后自动停止充电；给直流电瓶设计应急充电接口；合理安排维修插座的数量和位置，对讲机电池集中充电器需安装固定。 32：至少5P制冷，工作区使用，具有除湿功能。 六、其它： 33、配备电动电源电缆绕线盘1个，交流电机控制，速度可调节，带手动按钮和脚踏开关控制。 34、配备一套完整的维修工具及工具箱。 35、车厢体内应有符合国家要求的灭火器固定位置，并配置相对应的灭火器。 |
| 十三、系统集成 |
| 1. | 系统集成 | 1套 | 1：提供满足转播车及工具车系统集成所用到的线缆，并留有冗余。按需提供视频电缆、视频连接器、VGA/DVI电缆、音频电缆、音频连接器、视/音频跳线盘、网线光纤光模块、网络跳线盘、工具、辅料若干等等，所提供线缆全部采用行业普遍使用的知名品牌。 2：在系统设计和集成中，按照2套4K记录硬盘录像机3个工位，2套4K慢动作播放服务设备4个工位设计预留工位、监看、通道和接口。 3：系统集成涵盖视音频、通话、IP 技术、无线通信、信号传输、信号发射等多种内容和技术领域，投标方必须保证全面严格按照国家标准和行业规定，确保本项目中全部的规定内容按时高质量完成。 4：投标人需要根据系统中设备配置、视音频系统集成、设备安装调试等分项，做全面系统的方案深化设计，并经采购人确认后方可实施。深化设计中需包括详细系统图（视频、音频、控制、同步、时钟、TALLY、监看、通话等），设备布局图，材料清单及其他所需的技术文档，文档格式为Microsoft Word/Excel、PDF、AUTOCAD之一，最终由双方约定。 5：投标人须提供系统集成所需全部材料和设备。中标方负责系统所需的耗材、安装支架及机加工件。 6：提供维修工具如下：标签打印机，网线测试仪套装，万用表，用于集成光纤的配套：红光笔、光功率计，Bnc大号及小号套筒，剥线钳、压线钳，电工工具箱、老虎钳、斜嘴钳、尖嘴钳、活动扳手、内六角公制、内六角英制、30瓦电烙铁、焊锡、十字一字螺丝刀大中小号6把、精密螺丝刀1套，交直流钳形表，蓄电池检测仪，应急灯两个。 7：为方便日后系统的扩展和维护，在线槽空间留有充足余量的基础上，对于铺设线缆难度较高的区域及穿越工作区间的线缆，应当铺设适量冗余（10%）网络及视音频备用线缆。 8：系统集成要在满足制作和直播的安全性基础上，充分考虑信号调度的灵活、方便、快捷，每个通路上的关键点均可有效检测；系统设计和集成要充分开发实现设备的各项功能。系统布线和线号编制符合国家相关技术规范。 9：充分考虑系统需求，外接口盘应有足够的接口，要求实现各类视频、音频信号以及通讯、互联网、同步、电源、控制、天线、TALLY 等信号的输入输出，实现与车外系统之间迅速、方便地连接，并为系统扩展级联提供预留端口；投标人还须提供其他特殊接口与安装件的制作及采购。 10：相关硬件设备到货后，中标人应配合招标人进行设备到货验收，并负责设备的初步调试及上架安装，负责设备间连接线缆的制作以及布线。设备加电后，负责所需软件的装机与测试；在安装设备时负责安装件的设计和制造。 11：投标人负责完成系统视频、音频及其他子系统硬件的整合设计、集成、安装、布线、调试、培训及交付。 |
| 2. | 第三方权威测试 | 1套 | 1：系统集成完毕时需提供国家认可的第三方权威检测机构所提供的检测报告（费用由中标方承担）。 |
| 3. | 转播车质量监控 | 1套 | 1：为了充分实现采购人对该项目的技术需求，在项目建设阶段供应商需配合采购人派出的质量监控人员在现场进行质量监控。中标人需负责采购人的所有往返交通和所有食宿费用，总时间不低于90天，总人数不低于3人。 2：车体建造过程中，中标人应根据施工进度计划表，组织采购人的质量监控人员前往车厂进行车体初验。 3：车体生产期间，供应商需配合采购人派出的质量监控人员对车体改装、测试等进行分阶段的质量监控和改装细节确认，第一阶段是厢体合拢喷漆完成后需要确定内装饰等细节的商讨和选材，第二阶段是装饰和配电阶段施工期间的监控。 4：在系统集成期间，供应商需配合采购人派出的质量监控人员对设备安装、系统集成、测试、调试等进行全程的质量监控。 |

注：本项目中所涉及（1）摄像机及镜头、（2）三脚架及云台、（3）切换台、（4）波形监测仪、（5）同步发生器及倒换器、（6）4K监视器、（7）视频机箱及音视频处理板卡、（8）控制管理系统、（9）调音台及周边产品、（10）音频监听设备、（11）通话系统、（12）4K录像机、（13）画面分割器、（14）12G-SDI/HDMI交叉转换器、（15）4K交叉变换/HDR转换器、（16）带2路外键通道的键控器、（17）4K转播车牵引车头均已通过了成都市财政局批复，允许采购进口产品，而非必须采购进口产品，若有满足采购需求的国内产品也可参与本项目投标。

五、商务要求

1、★辅助车须提供国家工信部公告截图，并以承诺函形式承诺协助采购人完成车辆上户。（承诺函格式自拟）。

2、交货期限：合同签订后，在六个月内完成转播车车体改装及设备安装（采购人可根据项目进展和工作安排，对工期进行适当调整）。

3、交货地点：采购人指定地点。

4、付款方式：合同签订后 30 个工作日内支付总货款的45%，全部设备到货后并经采购人初验合格后 30 个工作日内支付总货款的30%，转播车系统安装完成并经采购人组织验收合格后30个工作日内支付总货款的20%，验收合格之日起三个月内设备无重大质量问题的支付总货款的5%。（货物初验标准和系统验收标准在签订合同前由采购人与中标供应商依据相关政策法规及本项目特点谈判确定。）。

5、违约责任：

（1）如因成交供应商在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，成交供应商对此均应承担全部的赔偿责任。

（2）成交供应商提供的货物不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，每项违约成交供应商须向采购人支付本合同总价5%的违约金。

（3）成交供应商未能按本合同规定时间提供货物务，每逾期一月支付合同总金额2%的数额向采购人支付违约金；逾期3个月以上的，采购人有权解除合同，由此造成的采购人经济损失由成交供应商承担。

（4）采购人无正当理由拒绝接受货物，到期拒付款项的，采购人向成交供应商偿付本合同总金额5%的违约金。采购人逾期付款，则每日按本合同总价的5‰向成交供应商偿付违约金。

政府采购政策要求：

★1、中标人提供的产品包装须符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定（提供承诺函，格式自拟，加盖投标人公章）。

★2、本项目产品清单中涉及强制采购节能产品的，投标人应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书复印件。

★3、本项目产品清单中涉及国家强制认证（CCC）产品的，投标人应在投标文件中提供符合国家强制认证（CCC）或前置许可、认证的证明材料复印件或承诺函原件（加盖投标人公章），否则不予认定。

# 评标办法

- 总 则

- 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

- 采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

  - 核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

  - 宣布评标纪律；

  - 公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

  - 组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

  - 在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

  - 根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

  - 维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

  - 核对评标结果，有中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

  - 评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

  - 处理与评标有关的其他事项。

- 采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随招标文件一并存档。

- 评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

- 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

- 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

  - 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

  - 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

  - 对投标文件进行比较和评价；

  - 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托（若有）直接确定中标人；

  - 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

- 评标过程独立、保密。投标人非法干预评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

- 评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

- 资格审查

- 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第四十四条规定，采购人或者采购代理机构依法对投标人递交的投标文件（资格部分）进行资格审查。

- 资格审查小组由采购人和采购代理机构共同组成。

- 资格审查小组依法对投标人的资格进行审查结束后，出具资格审查报告。

- 通过资格审查的投标人不足3家的，不得评标。

## 资格审查标准：

| 序号 | 要求 | 合格条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供相关材料复印件： 1、企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”； 2、事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”； 3、其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件”或“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”； 4、个体工商户：提供“统一社会信用代码营业执照”； 5、自然人：提供“身份证明材料”。 |
| 2 | 具有良好的 商业信誉 | 按照招标文件第三章第一部分“五、相关资格的承诺函”格式提供。 |
| 3 | 具有健全的 财务会计制度 | 按照招标文件第三章第一部分“五、相关资格的承诺函”格式提供。 |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 按照招标文件第三章第一部分“五、相关资格的承诺函”格式提供。 |
| 5 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 按照招标文件第三章第一部分“五、相关资格的承诺函”格式提供。 |
| 6 | 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 按照招标文件第三章第一部分“五、相关资格的承诺函”格式提供。 |
| 7 | 法律、行政法规 规定的其他条件 | 按照招标文件第三章第一部分“五、相关资格的承诺函”格式提供。 |
| 8 | 授权委托及身份证明材料 | 法定代表人/单位负责人授权委托书原件，及法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件。 |
| 9 | 本项目不允许 联合体参加 | 符合招标文件要求。 |
| 10 | 其他实质性要求（资格范围） | 关联情况说明。 符合招标文件要求。 |

注：以上审核内容均符合要求的投标人为通过资格审查。

- 评标程序

- 评标方法

本项目评标方法为：综合评分法。

- 评标委员会熟悉、理解招标文件和停止评标

  - 评标委员会正式评标前，评标委员会熟悉和理解招标文件的过程中，发现本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

- 招标文件存在重大缺陷导致评标工作无法进行；

- 招标文件的规定存在歧义，采购人或者采购代理机构未进行书面澄清导致评标工作无法进行；

- 招标文件明显以不合理条件对投标人实行差别待遇或歧视待遇的；

- 采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

- 采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

- 招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

- 招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

- 招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

出现以上规定应当停止评标情形的，评标委员会应当向采购人或者采购代理机构书面说明情况。除本条规定和评标委员会无法依法组建的情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

  - 评标委员会熟悉和理解招标文件完成后，应书面签字确认本招标文件是否有属于应当停止评标的情形。

- 符合性审查

  - 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件（技术、商务部分）进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本项目招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

  - 投标文件（包括单独递交的开标一览表）有下列情形的，本项目不作为实质性要求进行规定，即不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理：

- 投标文件（包括单独递交的开标一览表）存在个别地方（总数不能超过2个）没有法定代表人签字或加盖印章，但有有效授权代理人签字或加盖印章的；

- 投标文件（包括单独递交的开标一览表）除招标文件明确要求加盖单位（法人）公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的。

- 投标文件中表格、顺序等格式（如：“注”、“说明”等），未按招标文件格式制作的。

- 其他不影响采购项目实质性要求的情形。

  - 除政府采购法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：

- 投标文件正副本数量不足的；

- 投标文件载明的投标有效期少于招标文件要求的或未载明的；

- 不满足招标文件第六章中★项（若有）要求的；

- 投标文件的语言、计量单位、报价货币、知识产权等不符合招标文件的规定，影响评标委员会评判的；

- 投标报价不符合招标文件规定的价格标底和其他报价规定的；

- 投标文件不符合招标文件第二章、第三章规定的其他实质性要求的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 未按照招标文件规定和要求格式签署、盖章（骑缝章不能代替逐页盖章）的。

  - 评标委员会依法对投标人进行符合性审查结束后，出具符合性审查报告。

  - 通过符合性审查的投标人不足3家的，本项目废标。

- 比较与评价

评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

- 评标细则及标准

  - 评标委员会成员应当根据自身专业情况对每个有效投标投标人的投标文件进行独立评分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效投标投标人的总分。技术类评分因素由技术方面评标委员会成员独立评分。经济类评分因素由经济方面评标委员会成员独立评分。政策合同类的评分因素由法律方面评标委员会成员独立评分。采购人代表原则上对技术类评分因素独立评分。价格和其他不能明确区分的评分因素由评标委员会成员共同评分。

## 综合评分明细表

综合评分明细表的制定以科学合理、降低评标委员会自由裁量权为原则。

## 综合评分明细表

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价30% | 30分 | 1、小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除按照招标文件须知附表规定执行。 2、以本次有效的最低投标报价为基准价，投标报价得分=（基准价／投标报价）×分值。 | 共同 评分 |
| 2 | 技术指标 和配置57.5% | 57.5分 | 投标人针对招标文件第六章“技术需求”的得57.5分。 1、带※的参数项（共计7项），每有一项负偏离的扣2分，最多扣14分； 2、带▲的参数项（共计35项），每有一项负偏离的扣0.9分，最多扣31.5分； 3、其余参数项（共计600项），每有一项负偏离的扣0.02分，最多扣12分。 注： ①针对“▲”条款的技术响应，投标人需提供加盖公章（鲜章）的参数证明函原件或复印件作为技术支撑材料；但如果招标文件第六章“技术需求”中的“▲”技术条款对技术支撑材料有要求，应按要求提供加盖公章（鲜章）的证明材料原件或复印件，否则对应技术参数条款将视为不满足。 ②针对一般条款的技术响应，如果招标文件第六章“设备清单”中技术参数条款对技术支撑材料有要求，应按要求提供，否则对应技术参数条款将视为不满足。 ③投标人须认真核实所有技术支持资料，并对其在投标文件中提供的技术支持资料的真实性负责，并承担由此带来的一切法律责任和后果。 | 技术类评分 |
| 3 | 服务方案3% | 3分 | 根据投标人针对本项目所提供的服务方案，至少包含：①系统技术设计方案；②音、视频系统图、设备布局图、车辆供电系统图；③系统故障时的应急解决方案，上述内容满足本项目要求且合理的，得3分，每有一项不满足或不合理的，扣1分，每有一项有瑕疵或错误（但不影响项目开展的）的扣0.5分，扣完为止。未提供该内容或不能满足项目需求的不得分。 注：合理可行标准：以上内容涉及的规范、标准、配置与本项目要求一致，符合本项目的采购需求。方案不存在不适用项目实际情况的情形、套用其它方案、凭空编造、逻辑漏洞、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等不合理情况。 | 技术类评分 |
| 4 | 投标商本地化服务情况1.5% | 1.5分 | 投标人在项目所在地设有售后服务工作站（办事机构）或承诺在中标后一个月内在项目所在地设立售后服务工作站（办事机构）的得1.5分。 注：需提供售后服务工作站（办事机构）的房屋购买合同或租赁合同并附工作环境照片加盖投标人公章，或提供相关承诺函并加盖投标人公章。 | 技术类评分 |
| 5 | 售后服务承诺4% | 4分 | 1、投标人提供详细的培训计划书，提供得1分，否则不得分。 2、投标人承诺质保期为验收合格后3年，质保期内出现质量问题，投标人在接到通知后8小时内响应到场，24小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用，如遇不能及时排除故障需更换配件的情况，承诺24小时内提供备件。提供承诺书并加盖投标人公章的得2分,否则不得分。 3、在本台重大活动时，承诺给予相关的现场技术支持服务的（提供承诺书并加盖投标人公章）得1分，否则不得分。 | 技术类评分 |
| 6 | 履约能力和业绩3% | 3分 | 提供自2018年1月1日（含）以来完成的类似转播车系统集成项目业绩，每提供一个业绩得0.5分，最高得3分；无不得分。（提供合同复印件并加盖投标人公章。） | 共同 评分 |
| 7 | 节能、环境 标志产品、无线局域网产品1% | 1分 | 投标人所投产品中每有一项属于节能产品政府采购品目清单中优先采购范围的得0.5分；每有一项属于环境标志产品政府采购品目清单中优先采购范围的得0.5分；每有一项为无线局域网产品政府采购清单中的产品的得0.5分。本项共1分。 注： 1、可重复计分； 2、本项目采购的产品中属于节能产品或环境标志产品政府采购品目清单中强制采购范围的，不属于本项评分范围。 3、投标人所投产品属于节能产品或环境标志产品政府采购品目清单中优先采购范围的，应当在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件并加盖投标人公章，否则不予给分。 4、投标人所投产品属于优先采购范围内的无线局域网产品的，需提供《中国政府采购网》公布的无线局域网产品政府采购清单封面及对应页并加盖投标人公章。 注：节能产品、环境标志产品优先采购范围以品目清单为准。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。无线局域网产品优先采购范围以中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》为准。 | 共同评分 |

说明：

1、本表中要求提供的复印件材料，均需加盖投标人单位公章（空白页可不加盖单位公章，存在正反面的，只加盖单面的，不作为无效处理，将在投标文件规范性方面进行扣分处理），否则将不认可该项复印件材料的有效性。

2、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

3、评审专家应对每个投标人每项评分因素给出详细的评审说明。

- 复核

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，对畸高、畸低的重大差异评分，特别要对拟推荐为中标候选人的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

- 推荐中标候选人名单

中标候选人应当排序。

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

- 出具评标报告

  - 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

- 招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

- 投标人名单和评标委员会成员名单；

- 评标方法和标准；

- 开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

- 评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托（若有）直接确定的中标人；

- 其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

  - 评标委员会成员应当在评标报告中签字确认。

- 评标争议处理规则

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 投标人书面澄清、说明或者更正

  - 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式（须由评标委员会全体成员签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

  - 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字或加盖印章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

  - 评标委员会要求投标人澄清、说明或者更正，不得超出招标文件的范围、不得以此让投标人实质改变投标文件的内容、不得影响投标人公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

- 按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；

- 投标文件中已经明确的内容事项；

- 投标文件未提供的材料。

  - 本项目采购过程中，投标文件出现下列情况的，不需要投标人澄清、说明或者更正，按照以下原则处理：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

注：评标委员会成员应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。投标人的投标文件可以要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效投标处理。

- 采购代理机构现场复核评标结果

  - 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- 分值汇总计算错误的；

- 分项评分超出评分标准范围的；

- 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

- 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。 评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

  - 投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

  - 采购代理机构复核过程中，评标委员会成员不得离开评标现场。

- 废 标

  - 本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在四川政府采购网上公告，并公告废标的情形。

  - 对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

- 定标

  - 定标原则：本项目根据评标委员会推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。

  - 采购代理机构自评审结束后2个工作日内将评审报告及有关资料送交采购人确定中标人。

  - 采购人收到评审报告及有关资料后，应当在5个工作日内按照评审报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

  - 采购人确定中标人后，应当及时书面通知采购代理机构，由其发出中标通知书并发布中标结果公告。

  - 采购代理机构不退回投标文件和其他投标资料（招标文件另有约定的除外）。

- 评标专家在政府采购活动中承担以下义务

- 遵守评审工作纪律；

- 按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

- 不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

- 及时向监督部门报告评审过程中采购组织单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，投标人行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

- 发现招标文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况；

- 配合答复处理投标人的询问、质疑和投诉等事项；

- 法律、法规和规章规定的其他义务。

- 评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

- 遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

- 评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由招标采购单位统一保管。

- 评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下进行。

- 确定参与评标至评标结束前，不得私自接触投标人；

- 不得接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）第五十一条规定的情形除外；

- 不得违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

- 不得对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

- 在评标过程中不得擅离职守，影响评标程序正常进行；

- 不得记录、复制或者带走任何资料；

- 有关部门（机构）制定的其他评审工作纪律。

# 政府采购合同（草案）

项目名称：

政府采购管理部门备案编号：

招标文件编号：

甲方合同编号：

甲方（采购人）：

乙方（投标人）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及本项目《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、供货一览表（下列表格参考适合，可根据实际需求变更）

| 序号 | 货物品名 | 规格型号 | 制造 厂商 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |

二、合同总金额

本合同项下货物总金额：￥           元。

大写：                             元。

分项价款在《供货一览表》中明确规定。

本合同总价款包括货物、软件、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务，包装、运输、装卸、保险、税金，货到就位以及安装、调试、培训、保修等验收合格之前和质保期内的售后服务一切税金和费用。

本合同执行期间合同总价款不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、权利和质量保证

1. 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不存在侵犯第三人知识产权的情况且不存在任何权利瑕疵。一旦出现上述侵权、索赔或诉讼，乙方应承担全部责任并赔偿所有损失。

2. 乙方保证货物是全新的、未使用过的，完全符合国家规范及甲乙双方确认的投标文件、本合同关于货物数量、质量的要求。货物符合实行国家“三包”规定的，应执行“三包”规定。

本项目质保期         年，保修期        年。

3. 乙方提交的货物应符合投标文件中所记载的详细配置、技术参数、参数及性能，并应附有此类货物完整、详细的技术资料和说明等相应文件。

4. 乙方提交的货物必须按照招标招标文件的要求和中标人投标文件的承诺，以约定标准进行制造、安装；经政府采购管理部门批准采购的进口产品应执行原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准并提供国家商检、海关报关等手续。

5. 乙方应保证将货物按照国家或专业标准包装、确保货物安全无损运抵合同规定的交货地点，并进行安装、试运行。

6. 乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

四、付款方式

1. 付款条件：乙方向甲方提交下列文件材料，经甲方审核无误后支付采购资金：

（1）合法有效等额并经甲方确认的发票；

（2）经甲乙双方确认签署的《验收报告》（或按项目进度阶段性《验收报告》）；

（3）其他付款所需的凭证材料。

2. 付款进度：

（1）在本合同签订生效后     日内，乙方应向甲方发出付款书面申请和付款所需票据凭证资料，并由乙方支付给甲方合同履约保证金（按合同总价的    %计算的款额￥         元，人民币大写：           元整）。甲方在收到书面申请和票据凭证资料、履约保证金后的       日内通过银行转账向乙方支付合同金额    %的价款；（根据招标文件要求）。

（2）全部货物安装调试完毕并验收合格之    日起，甲方接到乙方书面申请与付款所需票据凭证资料以后的    日内，提交支付凭证资料给财政国库支付执行机构办理财政国库支付手续，在手续办结以后    日内由甲方向乙方核拨合同总价的    %的款项：￥        元，人民币大写        元整。

3. 乙方未按照前述规定按时发出书面申请、提供付款所需票据凭证资料或按时足额支付合同履约保证金的，甲方有权暂不支付货款。

五、履约保证金

1. 乙方应在签订本合同之日起   内，向甲方提交合同履约保证金人民币      元（履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%）。如乙方逾期或未足额缴纳保证金的，视为放弃中标资格。

2. 合同履约保证金退还：在货物验收合格后，甲方财务部门在接到乙方书面申请和由甲方确认的《验收报告》后    日内，通过银行转账向乙方退还履约保证金￥       元， 人民币大写：        元整；（根据招标文件要求）

3. 合同履行期间，甲方有权从履约保证金中扣除乙方应付款项，包括但不限于违约金、赔偿金等。甲方扣除应付款项后，乙方应按照甲方的要求按时补足履约保证金，若逾期未补足的，甲方有权单方面无条件解除本合同

六、交货和验收

1. 乙方交货期限为合同签订生效后的     日内，在合同签订生效之日起  天内交货到甲方指定地点。（交货地点为                ）

在甲方签字确认收货后，需要安装调试的，乙方须在     日内全部完成安装调试（如由于甲方的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延）。乙方交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2.  乙方应对提供的货物作全面自查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，清单应随提供的验收资料交给甲方。

3. 乙方提供的货物应包括本合同规定的全部货物及其附（辅）件、资料。

4. 甲方在到货后的     个工作日内对货物进行验收。货物验收时，甲乙双方必须同时在场，双方共同确认货物与本合同规定的生产厂家产地、品牌、规格型号、数量、质量、技术参数和性能等是否一致。乙方所交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收。乙方应及时按本合同规定和甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至验收合格，方视为乙方按本合同规定完成交货。

5.需要乙方对货物（包括软件）或系统进行安装调试的，甲乙双方应在货物安装调试完毕后的    个工作日内进行运行效果验收。在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新调试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。

因上述原因所产生的所有费用均由乙方负担。

6. 验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。

7. 甲方可以视项目规模或复杂情况聘请专业人员参与验收，大型或复杂项目，以及特种货物应当邀请国家认可的第三方质量检测机构参与验收。

8. 货物验收包括：货物包装是否完好，产地生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置、内在质量，以及调试运行是否达到本合同规定的效果。乙方应将所提供货物的装箱清单、产品合格证、用户使用手册、原厂保修卡、随机资料及备品备件、易损件、专用工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物、附（辅）件和资料的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

9. 其他未尽事宜应严格按照《省财政厅关于加强政府采购项目履约验收工作的通知》（川财采〔2009〕30号）的要求进行。

七、项目管理服务

乙方应指定不少于一人全权全程负责本项目的商务服务，以及货物安装、调试、咨询、培训和售后等技术服务工作。

项目负责人姓名：                ； 联系电话：                      。身份证号码：                    ；

乙方变更负责人信息的，应当提前     日书面通知甲方，若因乙方未及时通知所产生的一切责任和损失由乙方承担。

八、售后服务

1. 质量保证期为自货物通过最终验收之日起    （月/年）。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定。

2. 在货物质保期内，乙方应对由于设计、工艺、质量（含环保节能要求）、材料等缺陷而发生的任何不足或故障负责，并解决存在的问题。

3. 对不符合本合同第三条规定要求的货物应立即进行调换，调换本身并不影响甲方就其损失向乙方索赔的权利。

4. 货物安装调试完成后，乙方应继续向甲方提供良好的技术支持。应当由专门队伍从事此项工作，并提供全天候的热线技术支持服务，应当对甲方所反映的任何问题在     小时之内做出及时响应，在    小时之内赶到现场实地解决问题，     小时内完成维修或更换。并承担维修调换所引起的费用。

若问题、故障在检修    工作日（小时）后仍无法解决，乙方应在    小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。如果乙方逾期未提供，甲方有权自行使用替代货物，所产生的费用由乙方承担。

5. 乙方应当建立健全售后服务体系，确保货物正常运行。乙方应当遵守甲方的有关管理制度、操作规程。对于乙方违规操作造成甲方损失的，由乙方按照本合同第十条的约定承担赔偿责任。

6. 乙方应负责货物及主要部件、配件维修更换。质保期内，乙方对货物（人为故意损坏除外）提供全免费保修或免费更换；质保期后，收取维修成本费（备品备件乙方应以投标文件承诺的优惠价格提供）。

九、分包

除投标文件事先说明、且经甲方事先书面同意外，乙方不得分包其应履行的合同义务。

十、违约责任

1. 甲方违约责任

（1）甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，甲方应向乙方偿付拒付货款    ％的违约金。

（2）甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的    ‰违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的     ％。

2. 乙方违约责任

（1）乙方所交付的货物不符合本合同规定的，甲方有权拒收，同时乙方应向甲方支付合同总价    ％的违约金。乙方应在得到甲方通知之日起    个工作日内采取补救措施。若乙方上述期限内所提供的货物仍不符合规定，乙方应向甲方另行支付合同总价     %的违约金，同时甲方有权单方面无条件解除合同。

（2）乙方无正当理由逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总金额的    %的违约金。如乙方逾期交货达    天，甲方有权解除合同，甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。在此情况下，乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

（3）在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方    次维修，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求乙方更换为全新合格货物并按本条第1款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如产生了任何的纠纷、索赔或诉讼等，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的    %向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

3. 一方偿付的违约金不足以弥补另一方损失的，还应按另一方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给另一方。

十一、合同的生效

1. 本合同经甲乙双方授权代表签字并加盖公章后生效。

2. 生效后，除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

十二、不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在    个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

十三、争议的解决方式

1. 因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

3. 经协商不能解决的争议，双方可选择以下第    种方式解决：

（1）向甲方所在地有管辖权的法院提起诉讼；

（2）向成都仲裁委员会提出仲裁。

4. 在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

十四、 其他

1. 本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，在符合《政府采购法》第49条的前提下，须经政府采购监管部门审批，签订书面补充协议后须报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同一式    份，自双方签章之日起起效。甲方   份，乙方   份，同级财政部门备案    份，具有同等法律效力。

甲  方：                                 乙  方：

法定代表人（授权代表）：                  法定代表人（授权代表）：

地    址：                               地    址：

开户银行：                               开户银行：

账    号：                               账    号：

电    话：                               电    话：

传    真：                               传    真：

签约日期：     年  月   日

# Text boxes

身份证正面复印件

身份证背面复印件