采购项目编号：成都市政采（2021）B0839号

四川省成都市水务局2021年防汛应急度汛物质采购项目

招

标

文

件

采  购  人：成都市水务局

共同编制

采购代理机构：四川东升项目管理有限公司

二〇二一年七月

目  录

第一章  投标邀请	１

第二章  供应商须知	4

第三章 投标文件格式	20

第四章 供应商资格和其他类似效力条件	44

第五章 供应商资格和其他类似效力要求的相关证明材料	45

第六章 招标项目技术、服务及商务要求	47

第七章 评标办法	47

第八章 政府采购合同格式	65

# 第一章  投标邀请

四川东升项目管理有限公司受成都市水务局委托，拟对四川省成都市水务局2021年防汛应急度汛物质采购项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的服务单位参加投标。

- 采购项目编号：成都市政采（2021）B0839号

- 采购项目名称：四川省成都市水务局2021年防汛应急度汛物质采购项目

三、资金来源：财政资金，已落实，最高限价200万元；备案号：2021（1841）号。

四、招标项目简介：

本项目共1个包，拟为成都市水务局采购防汛应急度汛物质一批，详细的技术、服务及商务要求详见第六章。

五、供应商参加本次政府采购活动，应当在提交投标文件前具备下列条件：

(一)《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

（三）根据采购项目提出的特殊条件：无；

六、禁止参加本次采购活动的供应商

1.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购人/采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在投标文件递交截止之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商报名参加本项目的采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本采购项目。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制招标文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为招标文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

七、招标文件获取时间、地点：

招标文件自2021年07月02日至2021年07月09日09:00-17:00（北京时间）售卖。招标文件售价：人民币0元/套（招标文件售后不退, 投标资格不能转让）。

招标文件获取方式：现场或网络邮购报名获取。

邮购报名：供应商准备单位介绍信、身份证扫描件传至scdsxg85@163.com邮箱进行网上报名；单位介绍信及经办人身份证明必须加盖供应商鲜章，介绍信内容应清晰备注购买的采购项目名称、采购项目编号、购买单位联系方式（包括联系人姓名、手机号、电子邮箱），报名成功后将报名资料邮寄给采购代理机构留存。具体报名流程咨询黄女士：18328519959。

现场报名：携带单位介绍信及经办人身份证明并加盖供应商鲜章现场报名；

现场获取地点：成都市武侯区双元街217号3楼（中铁十七局大门进入电梯上3楼）

获取招标文件时，供应商为法人或者其他组织的，只需提供单位介绍信、经办人身份证明；供应商为自然人的，只需提供本人身份证明。

八、投标截止时间和开标时间：2021年 07 月22日10:00（北京时间）。

投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点。逾期送达或密封和标注不符合招标文件规定的投标文件恕不接受。

九、开标地点：成都市武侯区双元街217号3楼（中铁十七局大门进入电梯上3楼）本项目开标室 。

十、本招标公告在四川政府采购网（www.ccgp-sichuan.gov.cn）上以公告形式发布。

十一、供应商信用融资：

1、根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通 知》（川财采[2018]123 号）文件要求，为助力解决政府采购中标、成交供应 商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动， 有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品， 自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标（成交）通知书向 银行提出贷款意向申请（具体内容详见招标文件附件“川财采[2018]123 号”）。

2、为有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，成都市财政局、中国人民银 行成都分行营业管理部制定了《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》 和《成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案》，成都市范围内政府 采购项目中标（成交）的中小微企业可向开展政府采购信用融资业务的银行提 出融资申请（具体内容详见磋商文件附件“成财采[2019]17 号”）。

十二、联系方式

采购人：成都市水务局

地  址：成都市高新区蜀锦路68号

邮  编：621000

联系人：李老师

电  话：028-61882873

采购代理机构：四川东升项目管理有限公司

地  址：成都市武侯区双元街217号3楼

邮  编：610041

联系人：黄老师   电话：028-85287123-8014（报名咨询）

联系人：冉老师、张老师   电话：028-85287123-8005/8009（采购文件咨询）

# 第二章  供应商须知

## 一、供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算 （实质性要求） | 采购预算：200万元 超过采购预算的报价为无效投标。 |
| 2 | 最高限价 （实质性要求） | 最高限价：200万元 超过最高限价的报价为无效投标。 |
| 3 | 低于成本价不正当 竞争预防措施 (实质性要求) | 在评标过程中，评审小组认为供应商的报价低于采购预算50%或者低于其他有效供应商报价平均价40%，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认； 供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 |
| 4 | 小微企业（符合中小企业划分标准的个体工商户、监狱企业、残疾人福利性单 位视同小微企业）价格扣除和失信企业报价加成或者扣分（实质性要求） | 一、小微企业（符合中小企业划分标准的个体工商户、 监狱企业、残疾人福利性单位均视同小微企业）价格扣除 （本项目不适用） 1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号的规定，对小型和微型企业产品的价格给予 10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。 2、参加政府采购活动的中小企业（符合中小企业划分标准的个体工商户、监狱企业）提供《中小企业（符合中小企业划分标准的个体工商户、监狱企业）声明函》原件。 未提供的，视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策。 3、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，联合体竞标协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体竞标协议合同总金额 30%以上的，可给予联合体 3%（工程项目为2%）的价格扣除。 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 4、参加政府采购活动的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件，未提供的，视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策。 二、失信企业报价加成 1、对按照《四川省政府采购当事人诚信管理办法》记入诚信档案的且在有效期内的失信供应商，在参加政府采购活动中实行 10%的报价加成、以加成后报价作为该供应商报价评标，且供应商失信行为惩戒实行无限制累加制，因其失信行为进行报价加成惩戒后报价超过政府采购预算的，其投标文件按照无效处理。 2、供应商参加政府采购活动时，应当就自己的诚信情况在投标文件中进行承诺。 |
| 5 | 标准和规范 | 国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。 |
| 6 | 强制认证产品/政府强制/优先、节能产品或者政府采购环境标志产品或者无线局域网产品（如涉及） | 1.如涉及3C认证产品的3C认证证书在响应文件中可提供相应证书，也可在在响应文件中作出承诺：在签订采购合同时提供证书至采购人，未提供或不能提供的视为放弃中标。采购人有权另行确定成交人或重新组织采购。 2.节能、环保产品政府采购政策： 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）相关要求，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 本项目采购的产品属于品目清单范围内强制采购的，供应商应按上述要求提供产品认证证书复印件及该产品所在品目清单页的截图并加盖供应商单位公章（鲜章），否则响应无效。（实质性要求） 3.无线局域网产品 根据《无线局域网产品政府采购实施意见》（财库〔2005〕366号）的规定，采购人用财政性资金采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，应当优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB15629．11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品。投标人必须提供相关证明材料（但是本招标文件的采购项目清单或采购项目质量、技术服务内容要求中另有特殊规定的情形除外）。 |
| 7 | 进口产品要求 （实质性要求） | 1.本项目招标文件中未载明“允许采购进口产品”的产品，拒绝进口产品参与竞争。载明“允许采购进口产品”的产品，不限制国产产品参与竞争。 2.本招标文件中若存在相关产品的具体品牌、型号，均不作为指定要求，而仅作为技术水平、产品品质的客观参考。以上内容不作为技术评分因素。 3.允许进口产品参与磋商注意事项：①整套进口设备（含主机及部件）、进口设备部件及零件报价应包含进口关税及增值税。②以人民币报价进口设备产品（供应商承担外币汇率差）。③报价中应包含进口代理费。 4. 采购人采购进口产品时，优先购买向我方转让技术、与我方签订消化吸收再创新方案、提供培训服务及其他补偿贸易措施的供应商的进口产品。 本项目不适用。 |
| 8 | 评标情况公告 | 所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。 |
| 9 | 投标保证金 （不做要求） | 无（本项目不收取） |
| 10 | 履约保证金 | 履约保证金的金额：中标金额的5%。 交款方式：履约保证金可以以支票、汇票、本票或者金融机构出具的保函等非现金形式提交（包括网银转账，电汇等方式），所有递交方式均以到帐时间为准。（若以保函方式提交的，必须在采购合同签订前交纳）。 一、银行转账、电汇、网上银行转账方式 （一）收款账户 收款账户：成都市水务局 开户行：工行成都高新民丰大道支行 账号：4402242009100002958 （二）重要提示 履约保证金必须在采购合同签订前交纳。 履约保证金的退还：在法律规定的质保期满（无法定质保期的货物验收合格满一年）后，采购人接到中标供应商的申请和支付凭证资料，以及由采购人确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的 30 日内退还履约保证金，乙方履约不合格的，履约保证金不予退还。 |
| 11 | 采购方式 | 公开招标。 |
| 12 | 评标方法 | 综合评分法。 |
| 13 | 备选投标方案和报价 | 不接受备选投标方案和多个报价。 |
| 14 | 构成招标文件的 其他文件 | 招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分 |
| 15 | 投标有效期 （实质性要求） | 投标截止时间届满后90天。 |
| 16 | 签字盖章 | 供应商必须按照招标文件的规定和要求签字、盖章（法人代表或单位负责人的签字可用具有法定效力的个人印章） |
| 17 | 投标文件份数 | 资格性投标文件（正本 1份；副本2份），其他响应性投标文件（正本 1份；副本2份）投标文件电子文档（U盘）1份，用于唱标的“开标一览表”一式壹份（原件）。 |
| 18 | 投标文件的装订 | 投标文件的正本和副本应采用粘贴方式左侧装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，不得有零散页。 |
| 19 | 投标文件封面的标注 | 投标文件封面上应标明：采购项目名称、采购项目编号、供应商名称、年月日；并分别在右上角标明“正本”和“副本”字样。 |
| 20 | 投标文件外层 密封袋的标注 | 采购项目名称、采购项目编号、供应商名称、年月日。并注明“正本”、“副本”、“开标一览表”和“电子文档”字样。 |
| 21 | 招标文件咨询 | 联系人：冉女士 联系电话：028-85287123-8005 |
| 22 | 开标、评标工作咨询 | 联系人：张先生 联系电话：028-85287123-8020 |
| 23 | 中标通知书领取 | 中标公告在四川政府采购网上公告后，请中标人凭有效身份证明证件到四川东升项目管理有限公司领取中标通知书。 联系人：黄女士 联系电话：028-85287123-8014 地址：成都市武侯区双元街217号3楼 |
| 24 | 供应商询问 | 根据委托代理协议约定，供应商询问由采购代理机构负责答复。 联系人：冉女士 联系电话：028-85287123-8005 地址：成都市武侯区双元街217号3楼 邮编：610041 |
| 25 | 供应商质疑 | 根据委托代理协议约定，对于招标文件的质疑由采购代理机构负责答复；对于采购过程由采购代理机构负责答复；对于采购结果由采购代理机构负责答复。 联系人：冉女士、张先生 联系电话：028-85287123-8005/8010 地址：成都市武侯区双元街217号3楼 邮编：610041 注：根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购质疑和投诉办法（财政部94号令）》的规定，供应商质疑不得超出招标文件、采购过程、采购结果的范围。供应商针对同一采购程序环节的质疑应在法定质疑期内一次性提出。 |
| 26 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：专家4人，采购人代表1人。 评标专家确定方式：从成都市政府采购评审专家库中随机抽取。 |
| 27 | 供应商投诉 | 投诉受理单位：本项目同级财政部门。即成都市财政局。 联系电话：028-61882648 注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法（财政部94号令）》的规定，供应商投诉事项不得超出已质疑事项的范围。 |
| 28 | 政府采购合同 公告备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，政府采购合同将在四川政府采购网公告；政府采购合同签订之日起七个工作日内，政府采购合同将向同级财政部门备案。 |
| 29 | 招标服务费 | 本次采购代理服务费按财政部关于印发《政府采购代理机构管理暂行办法》的通知财库（2018）2号及四川省财政厅关于印发《四川省政府采购营商环境指标提升专项行动工作方案》的通知标准收费，计价依据以预算金额作为计算基数，代理费26000元。由中标人在领取中标通知书前向招标代理机构交纳招标服务费。 收款单位：四川东升项目管理有限公司 开户行：中国工商银行有限公司成都芷泉武侯大道分理处 银行账号：4402266109100006142 行 号：102651026411 |
| 30 | 本项目所属行业 | 工业 |

注：如出现前后内容不一致的地方，以供应商须知前附表为准。

## 二、总  则

1  适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次招标采购项目。

2  有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是成都市水务局。

2.2 “采购代理机构” 系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是四川东升项目管理有限公司。

2.3 “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “供应商”系指购买了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的供应商。

3  合格的供应商（实质性要求）

合格的供应商应具备以下条件：

（1）本招标文件规定的供应商资格条件；

（2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

（3）向采购代理机构购买了招标文件。

4  投标费用

供应商参加投标的有关费用由供应商自行承担。

5  充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1 提供相同品牌产品处理。

5.1.1 非单一产品采购项目中，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。多家投标人提供的任一核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。本采购项目核心产品为：全地形履带式移动排水机器人。

5.1.2 采用最低评标价法的采购项目。

提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

5.1.3 采用综合评分法的采购项目。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5.2 利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动，否则，其投标文件作为无效处理。

5.3 前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.4 利害关系代理人处理。2家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标文件作为无效处理。

## 三、招标文件

6  招标文件的构成

招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）供应商须知；

（三）投标文件格式；

（四）供应商的资格和其他类似效力要求；

（五）供应商应提供的资格及其他类似效力要求的相关证明材料；

（六）招标项目技术、服务及商务要求；

（七）评标办法；

（八）政府采购合同格式。

7  招标文件的澄清和修改

7.1招标采购单位可以依法对招标文件进行澄清或者修改。

7.2 招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，将在招标文件要求的提交投标文件截止时间十五日前进行，并以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了招标文件的供应商，同时在四川政府采购网站上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告并书面通知供应商的时间，应当在投标截止时间至少１５日前；不足上述时间的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.3 供应商认为需要对招标文件进行澄清或修改的，可以以书面形式向招标采购单位提出申请，但招标采购单位可以决定是否采纳供应商的申请事项。

8  答疑会和现场考察

8.1根据采购项目和具体情况，组织现场考察或者召开答疑会的，应当以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商。

现场考察或标前答疑会时间：本项目不组织；

现场考察或标前答疑会地点：本项目不组织，供应商如需可自行前往。

8.2 供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

## 四、投标文件

9  投标文件的语言

9.1 供应商提交的投标文件以及供应商与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，所提供的外文资料将被视为无效材料。

9.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

10  计量单位

除技术规格及要求中另有规定外，本采购项下的投标均采用国家法定的计量单位。

11  投标货币

本次招标项目的结算均以人民币报价。

12  联合投标（本项目不接受联合体投标）

13  知识产权（实质性要求）

13.1供应商应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

13.2 除非招标文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

13.3供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

13.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

14  投标文件的组成

供应商应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。供应商编写的投标文件应包括资格性投标文件和其他响应性投标两部分，分册装订。

14.1资格性投标文件

（1）承诺函；

（2）法定代表人/单位负责人身份证明或法定代表人/单位负责人授权书；

（3）供应商应当提交的相关资格证明材料（按照招标文件第四、五章要求提供相关资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料，证明材料出现两次及以上重复提供情形的，供应商可只提供1份证明材料）；

（4）供应商认为需要提供的其他资格性审查资料；

14.2其它响应性投标文件

14.2.1报价部分

供应商按照招标文件要求填写的“开标一览表”。 本次招标报价要求：

（1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用（实质性要求）。

（2）投标人每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理（实质性要求）。

（3）在本次投标之前一周年内，投标人本次投标中对同一品牌同一型号相同配置的产品报价与其在中国境内其他地方的最低报价比例不得高于20%。（实质性要求）。

14.2.2技术部分。投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。投标人的技术应答包括下列内容（如涉及）：

（1）投标产品的品牌、型号、配置；

（2）投标产品本身的详细的技术指标和参数（应当尽可能提供检测报告、产品使用说明书、用户手册等材料予以佐证）；

（3）技术方案、项目实施方案；

（4）投标产品技术参数表；

（5）产品彩页资料；

（6）产品工作环境条件；

（7）产品验收标准和验收方法；

（8）产品验收清单（注明各部件的品名、数量、价格、规格型号和原产地或生产厂家）。

（9）投标人认为需要提供的文件和资料。

14.2.3商务部分。投标人按照招标文件要求提供的有关文件及优惠承诺。包括以下内容（如涉及）：

（1）投标函；

（2）证明投标人业绩和荣誉的有关材料复印件；

（3）商务应答表；

（4）其他投标人认为需要提供的文件和资料。

14.2.4售后服务。投标人按照招标文件中售后服务要求作出的积极响应和承诺。包括以下内容（如涉及）：

（1）产品制造厂家或投标人设立的售后服务机构网点清单、服务电话和维修人员名单；

（2）说明投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等。分别提供产品制造厂家和投标人的服务承诺和保障措施；

（3）培训措施：说明培训内容及培训的时间、地点、目标、培训人数、收费标准和办法；

（4）其他有利于用户的服务承诺。

14.2.5其他部分。投标人按照招标文件要求作出的其他应答和承诺。

15  投标文件格式

15.1投标人应执行招标文件第三章的规定要求。第三章格式中“注”的内容，投标人可自行决定是否保留在投标文件中，未保留的视为投标人默认接受“注”的内容。

15.2 对于没有格式要求的投标文件由供应商自行编写。

16  投标保证金（本项目不收取）

16.1 供应商投标时，必须以人民币提交招标文件规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分。

16.2投标保证金交款方式：详见供应商须知前附表。

16.3所有供应商的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内退还。（注：①因供应商自身原因造成的保证金延迟退还或者供应商和采购代理机构书面协商可以延迟退还的，采购代理机构不承担相应责任；②供应商因涉嫌违法违规，按照规定应当不予退还保证金的，有关部门处理认定违法违规行为期间不计入退还保证金时限之内。）

16.4发生下列情形之一的，采购代理机构将不予退还投标保证金：

（1）在招标文件规定的投标截止时间后撤回投标的；

（2）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

（3）中标后放弃中标、不领取或者不接收中标通知书的；

（4）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同的；

（5）供应商提供虚假资料的；

（6）投标有效期内，供应商在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

17  投标有效期（实质性要求）

17.1 本项目投标有效期为投标截止时间届满后90天（投标有效期从提交投标文件的截止之日起算）。供应商投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。

17.2 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与供应商协商延长投标有效期。供应商拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给供应商造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。供应商同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

17.3采购人可于投标有效期届满之前与供应商协商延长投标有效期。供应商拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给供应商造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。供应商同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

18  投标文件的印制和签署

18.1供应商应当准备“资格性投标文件（正本1份、副本2份）”，“其他响应性投标文件（正本1份、副本2份）”，电子文档1份（U盘），以及用于开标唱标单独额外密封递交“开标一览表”（1份）。投标文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

18.2 投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由供应商的法定代表人/单位负责人或其授权代表在规定签章处签字或盖章。投标文件副本可采用正本的复印件，电子文档采用U盘制作。用于开标唱标单独提交的“开标一览表”应为原件。

18.3 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人/单位负责人或其授权代表签字或盖个人印鉴。

18.4投标文件正本和副本应当采取胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订。

18.5 投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整。

18.6 投标文件统一用A4幅面纸印制。

19 投标文件的密封和标注

19.1 供应商应在投标文件正本和所有副本的封面上注明“资格性投标文件/其他响应性投标文件、正本/副本、采购项目名称、采购项目编号、供应商名称、年月日”。

19.2投标文件正本、所有副本和开标一览表、电子文档，应分别封装于不同的密封袋内，密封袋上应分别标上“正本”、“副本”、“开标一览表”、“电子文档”字样，并注明采购项目名称、采购项目编号、供应商名称、年月日。

19.3 所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖密封章（供应商印章）。

19.4 未按以上要求进行密封和标注的投标文件将被拒绝。

20  投标文件的递交

20.1 供应商应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件按招标文件的规定密封后送达开标地点。投标截止时间以后送达的投标文件将不予接收，招标采购单位将告知供应商不予接收的原因。

20.2 本次招标不接受邮寄的投标文件。

21 投标文件的修改和撤回

21.1 供应商在递交了投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构。

21.2 供应商的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人/单位负责人或授权代表签署并盖单位章。修改书应按招标文件的规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

21.3 在投标截止时间之后，供应商不得对其递交的投标文件做任何修改或撤回投标。

## 五、开标和中标

22  开标

22.1开标在招标文件规定的时间和地点公开进行，采购人、供应商须派代表参加并签到以证明其出席。开标由采购代理机构主持，采购人、供应商代表参加。评标专家不参加开标活动。

22.2开标时，可能根据具体情况邀请有关监督管理部门对开标活动进行现场监督。

22.3开标时，由供应商或者其推选的代表先检查其自己递交的投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标工作人员将供应商单独递交的“开标一览表”当众拆封，并由唱标人员按照招标文件规定的内容进行宣读。

供应商或者其推选的代表确认投标文件情况，仅限于确认其自己递交的投标文件的密封情况，不代表对其他供应商的投标文件的密封情况确认。供应商或者其推选的代表对其他供应商的投标文件密封情况有异议的，可以当场反映开标主持人或者现场监督人员，要求开标现场记录人员予以记录，并在评标时予以认定处理，但不得干扰、阻挠开标工作的正常进行。

22.4 投标文件中有关明细表内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

22.5 所有投标唱标完毕，如供应商代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场监督人员核实后，当场予以更正。

22.6采购代理机构将作开标记录，由监督代表及供应商代表签字确认。

23  开标程序

23.1 开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

（1）宣布开标会开始。开标时间到，主持人宣布开标会开始并致辞，当众宣布参加开标会的现场监督人员、主持人、唱标、监标、会议记录等招标工作人员，根据“供应商签到表”宣布参加投标的供应商名单。

（2）宣布会场纪律和有关注意事项。

（3）当众宣布检查投标文件的密封情况。

（4）开标唱标。主持人宣布开标后，由现场工作人员按任意顺序对供应商的“开标一览表”当众进行拆封，由唱标人员宣读供应商名称、投标报价和投标文件的其他主要内容。同时，做好开标记录。唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚或有明显错误的，应即刻报告主持人，经现场核实后，主持人立即请供应商代表现场进行澄清或确认。唱标完毕后供应商或者其推选的代表需现场对开标记录进行签字确认，供应商或者其推选的代表对唱标内容有异议的，可以当场提出，并要求会议记录人在开标记录中予以记录，或者另行提供书面异议资料，不签字又不提出异议的，视同认可唱标内容和结果，且不得干扰、阻挠开（唱）标、评标工作。

（5）宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束。所有供应商代表应立即退场（招标文件要求有演示、介绍等的除外）。同时所有供应商应保持通讯设备的畅通，以方便在评标过程中评标委员会要求供应商对投标文件的必要澄清、说明和纠正。评标结果供应商在四川政府采购网上查询。

24 开评标过程存档

开标和评标过程进行全过程电子监控，并将电子监控资料存储介质留存归档。

25 评标情况公告

所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网上予以公告。

26 中标通知书

26.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

26.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

26．3中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，采购代理机构在取得有权主体的认定以后，依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

## 六、签订及履行合同和验收

27. 签订合同

27.1 中标人应在中标通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

27.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件确定的事项进行修改。

27.3 中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

27.4 中标人在合同签订之后3个工作日内，将签订的合同（1份）送采购代理机构。

28. 补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

29. 履约保证金

29.1 中标人应在合同签订之前交纳招标文件规定数额的履约保证金。

29.2 如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标。

30. 合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（四川政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31. 合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起七个工作日内通过四川政府采购网报同级财政部门备案。

32. 履行合同

32.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

32.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《民法典》的有关规定进行处理。

33. 验收

33.1本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库(2016) 205号)的要求进行验收。

33.2 验收结果合格的，中标人凭合同到验收证明办理履约保证金的退付手续；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金，还可能会报告本项目同级财政部门按照政府采购法律法规及《四川省政府采购当事人诚信管理办法》等有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

34.资金支付

采购人将按照政府采购合同规定，及时向中标供应商支付采购资金。

## 七、投标纪律要求

35. 供应商纪律要求

供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

在评标过程中发现供应商有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

35.1 供应商参加本项目投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（3）与招标采购单位、其他供应商恶意串通；

（4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消中标资格或者认定中标无效。

35.2 供应商有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的投标文件相互混装；

（6）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

## 八、询问、质疑和投诉

36．询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法（财政部94号令）》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》和《四川省政府采购供应商投诉处理工作规程》的规定办理（详细规定请在四川政府采购网政策法规模块查询）。

## 九、其他

37.本招标文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章和第七章中“1.总则、2.评标方法、3.评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本招标文件不再做调整。

38.（实质性要求）国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。

# 第三章  投标文件格式

一、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，但是，供应商投标文件相关资料和本章所制格式不一致的，评标委员会将在评分时以投标文件不规范予以扣分处理。

二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写，但应当注明。

投标文件封面格式参考

格式1-1

### 第一部分“资格性投标文件”格式

封面：

（正本/副本）

xxxxx项目

资格性投标文件

供应商名称：

采购项目编号：

投标时间：  年  月  日

目 录

（格式自拟）

格式1-2

## 一、承 诺 函（实质性要求）

致     （采购代理机构名称）     ：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力； 
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
　　（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商名称：XXXX（单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日 期：XXXX

## 格式1-3

## 二、法定代表人/单位负责人授权书（授权代表投标使用）

__________________（采购代理机构名称）：

## 本授权声明：XXXXXXXX（投标人名称）XXXX（法定代表人/单位负责人姓名、职务）授权XXXX（被授权人姓名、职务）为我方 “XXXXXXXX” 项目（采购项目编号：XXXX）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

## 特此声明。

供应商名称：XXXX（单位公章）

法定代表人/单位负责人（签字或加盖个人名章）：XXXX

授权代表人（签字）：XXXX

日 期：XXXX

注：

1、供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织时提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

2、应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件和授权代表身份证明材料复印件。

3、身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

4、身份证明材料应同时提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件。

格式1-4

## 三、供应商应当提交的相关资格证明材料

注：投标人应按招标文件第五章相关要求提供佐证材料，有格式要求的从其要求，无格式要求的格式自拟。

### 第二部分“其他响应性投标文件”格式

格式2-1

封面：

（正本/副本）

xxxxx项目

其他响应性投标文件

供应商名称：

采购项目编号：

投标时间：  年  月  日

目 录

（格式自拟）

格式2-2

## 一、投 标 函

（采购代理机构名称）：

我方全面研究了“   （采购项目名称）          ”（采购项目编号：            ）招标文件，决定参加贵单位组织的本项目的投标。我方授权       （姓名、职务）代表我方    （供应商名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

一、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务。

二、一旦我方中标，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

三、我方已详细阅读和审查了全部招标文件，包括修改文件（如有）以及全部相关资料和有关附件，并对上述文件均无异议。

四、我方为本项目提交的投标文件资格性投标文件（正本壹份，副本贰份），其他响应性投标文件（正本壹份，副本贰份）。

五、我方同意本次招标的投标有效期为投标截止时间届满后 90  天，并满足招标文件中其他关于投标有效期的实质性要求。

六、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

供应商名称：XXXX（单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

地 址：XXXX

电 话：XXXX

传 真：XXXX

日 期：XXXX

格式2-3

## 二、承 诺 函（实质性要求）

致     （采购代理机构名称）     ：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、我方已认真阅读并接受本项目招标文件第二章的全部实质性要求，如对招标文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

二、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

三、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，我方承诺不属于此类禁止参加本项目的供应商。

四、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》规定的记入诚信档案的失信行为，将在投标文件中全面如实反映。

六、投标文件中提供的能够给予我方带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务、响应产品等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、如本项目评标过程中需要提供样品，则我方提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我方愿意承担相应不利后果。

八、国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

九、参加本次招标采购活动，我方完全同意招标文件第二章关于“投标费用”、“合同分包”、“合同转包”的实质性要求，并承诺严格按照招标文件要求履行。

十、在本次投标之前一周年内，投标人本次投标中对同一品牌同一型号相同配置的产品报价与其在中国境内其他地方的最低报价比例不得高于20%，我方承诺符合该要求。

十一、我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在项目实施过程中采用自有知识成果，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术文档，并提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在投标报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商名称：XXXX（单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日 期：XXXX

格式2-4

## 三、开标一览表（实质性要求）

采购项目名称：

采购项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 制造商家及 规格型号 | 数量 | 投标单价 （元） | 投标总价 （元） | 交货 时间 | 是否属于进口产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 报价合计（元）： 大写： |

注： 1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费和招标文件规定的其它费用。

2.“开标一览表”为多页的，每页均须加盖投标人印章。

3．“开标一览表”以包为单位填写。

4．如是进口设备，须在表格中标明“进口”。招标文件未明确“允许进口”的，供应商以进口产品进行投标时，将视为无效投标。

5.投标人应另准备1份“开标一览表”原件用于开标唱标，单独密封在开标信封内。

供应商名称：XXXX（单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日 期：XXXX

## 四、分项报价明细表

采购项目名称：

采购项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项报价合计（元）： 大写： |

注：1、供应商应按“分项报价明细表”的格式详细报出总价的各个组成部分的报价。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“报价一览表”报价合计相等。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：XXX

日      期：XXX年XXX月XXX日

## 五、供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传 真 |  | 电子邮件 |  |
| 法定代表人/单位负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 证书编号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 营业执照号（或统一社会信用代码） |  |  | 中级职称人员 |  |
|  |  |  | 初级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 技工 |  |
| 开户银行 |  |
| 账号 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

注：在本表后应附后营业执照副本或法人登记证书副本或相关证明、资质证书副本（如有）等资料复印件，且均需加盖供应商单位章。

供应商名称：XXXX（单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日 期：XXXX

## 六、商务应答表

采购项目名称：
采购项目编号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 |
| --- | --- | --- |

注：1.供应商须把招标文件第六章商务要求有偏离的列入此表中。

2．供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

供应商：XXXXXXXXXXXXX（单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表：（签字或加盖个人名章）

投标日期:XXXX年XX月XX日

## 七、投标产品技术参数表

采购项目名称：
采购项目编号：

| 序号 | 货物（设备）名称 | 招标文件要求 | 投标文件应答 | 响应及偏离情况 （无偏离/正偏离/负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 1. 供应商必须把招标文件第六章技术服务要求全部列入此表。

2．按照招标项目技术要求的顺序逐条对应填写。

3．供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

供应商：XXXXXXXXXXXXX（单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表：（签字或加盖个人名章）

投标日期:XXXX年XX月XX日

## 八、供应商拟派本项目管理、技术、服务人员情况表

采购项目编号：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、供应商可根据自身情况对表格行数进行增减；

2、人员资格证明材料，提供相关专业职称证（如有）、职业资格证（如有）等复印件，所有复印件需加盖供应商单位公章，无可不提供。

供应商名称：XXXX（单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日 期：XXXX

## 九、供应商类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、供应商可根据自身业绩情况对此表格进行增减。

2. 如供应商法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

供应商名称：XXXX（单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日 期：XXXX

## 十、售后服务和培训方案

（格式自拟）

## 十一、供应商认为需要提供的服务、商务及其他要求响应资料

#### 1、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

#### 2、残疾人福利性单位声明函（如适用）

致（采购代理机构名称）：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请填写：是或不是）符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：XXXXXXXXXXXXX（单位公章）

投标日期:XXXX年XX月XX日

注：

1、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、供应商为非残疾人福利性单位的，可不提供此声明。

#### 3、监狱企业证明材料（如适用）

监狱企业提供政府采购活动时，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

说明：非监狱企业不提供此证明材料。

#### 4、知识产权承诺函

致（采购代理机构名称）：

本单位XXXX（供应商名称）参加XXXX（采购项目名称及采购项目编号）的采购活动，作出如下承诺：

- 我单位保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我单位承担所有相关责任。

- 除非招标文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

- 供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

- 我单位承诺提供的服务涉及的任何知识产权采购人有权任意使用，不会有任何相关纠纷，如有纠纷我单位承担全部责任。

- 我单位承诺报价中包括合法获取该知识产权的相关费用。

供应商名称：XXXX（单位盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表：XXXX（签字或加盖个人印章）

日  期: XXXX

## 5、诚信情况承诺函

供应商诚信情况承诺函

致采购代理机构名称：

本单位XXXX（供应商名称）参加 XXXX（项目名称及采购编号）的政府采购活动，现根据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》的相关规定，针对本单位的诚信情况作出以下承诺：

我单位具有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》所规定的失信行为XXXX次（填写失信行为的次数时，建议使用大写数字，如零、壹、贰、叁、肆等。）；（仅限投标截止当日仍在有效期的次数）

我单位对以上填写信息的真实性负责。如有不实，本单位愿承担由此产生的一切法律责任和后果。

供应商名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

投标日期: XXXX。

注：

1.本表格式及内容仅供参考，供应商也可提供自己的格式；

2.供应商存在以上所述失信行为的，将按照第二章供应商须知附表的要求进行处理；

3.财政部门对政府采购当事人的失信行为依法进行处罚、处理后，应当在四川政府采购网向社会公告，并记入诚信档案，有效期为1年。工商部门、税务部门、审判机关及其他有关部门单位认定供应商的失信行为明确了有效期的，不再重复计算。

4.供应商的失信行为受到行政处罚或司法惩处的，评审时不再对其以价格加成进行惩戒。

# 第四章  供应商资格和其他类似效力条件

一、供应商资格、资质性及其他类似效力要求

(一)《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（三）根据采购项目提出的特殊条件：无

二、投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求：

无

注：1、本项目确定供应商重大违法记录中较大数额罚款的金额标准为：省内较大数额是指对非经营活动中公民的违法行为处以罚款或者没收财产2000元以上、法人或者其他组织的违法行为处以罚款或者没收财产2万元以上，对在经营活动中的违法行为处以罚款或者没收财产5万元以上；省外较大数额的标准应以作出行政处罚地域的政府规定为准。

2、供应商在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。

# 第五章 供应商资格和其他类似效力要求的相关证明材料

## 一、应当提供的供应商资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

（一）资格要求相关证明材料：

1、具有独立承担民事责任的能力。（注：①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件）

2、具备良好商业信誉的证明材料（可提供承诺函，格式详见第三章“承诺函”）；

3、具备健全的财务会计制度的证明材料。｛注：①可提供2019年度或2020年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注），②也可提供2019年度或2020年度供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表），③也可提供截至投标文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件），④供应商注册时间截至投标文件递交截止日不足一年的，也可提供在工商备案的公司章程（复印件）。｝

4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供承诺函，格式详见第三章“承诺函”）；

5、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

①具有依法缴纳税收的良好记录提供2021年1月1日以来任意1个月依法缴纳税收的银行电子回单或税务部门出具的纳税证明或完税证明材料的复印件，免税单位需提供国家税务机关出具的免税证明材料，新成立公司无纳税情况的提供承诺函原件（提供承诺函，格式详见第三章“承诺函”）；

②具有依法缴纳社会保障资金的良好记录提供社保2021年1月1日以来任意1个月依法缴纳社会保障资金的银行电子回单或社保部门出具的社保缴纳证明材料复印件，新成立公司无缴纳社会保障资金情况提供承诺函原件（提供承诺函，格式详见第三章“承诺函”）；

6、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函（格式详见第三章“承诺函”）；

7、具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（可提供承诺函，格式详见第三章“承诺函”）；

## 二、应当提供的投标产品的资格、资质性证明材料：无

## 三、其他类似效力要求的相关证明材料：

1．递交投标文件为法定代表人/单位负责人需提供本人身份证复印件。

2．递交投标文件为非法定代表人/单位负责人，需提供法定代表人/单位负责人授权书原件及法定代表人/单位负责人、被授权人身份证复印件。

注：以上证明材料复印件需盖供应商单位公章。

# 第六章招标项目技术、服务及商务要求

- 项目概况

本项目为四川省成都市水务局2021年防汛应急度汛物质采购项目，最高限价为200万元。

- 项目清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 橡皮艇 | 6 | 艘 |  |
| 2 | 水面漂浮救生绳 | 50 | 套 |  |
| 3 | 卫星电话 | 2 | 部 | 含3年通信套餐费 |
| 4 | 救生圈 | 400 | 个 |  |
| 5 | 钢丝网兜 | 1800 | 个 |  |
| 6 | 防溺水腰带 | 50 | 套 |  |
| 7 | 土工膜 | 3600 | 平方米 |  |
| 8 | 电动叉车专用电瓶 | 1 | 套 |  |
| 9 | 挡水板 | 480 | 个 |  |
| 10 | 吸水膨胀袋 | 3000 | 条 |  |
| 11 | 全地形履带式移动 排水机器人 | 1 | 台 | 核心产品 |
| 12 | 金额合计 | 200万元 |

三、项目技术参数要求

一、橡皮艇

▲1、橡皮艇主要参数：总长≧430cm*190cm，浮管直径≧0.5米；气室数量：4+1；准载8人，最大载重≧950kg。

2、舟体橡胶涂覆织物物理性能：

▲2.1.径向拉伸强度≧40kN/m；

▲2.2.纬向拉伸强度≧36kN/m；

▲2.3.径向撕裂强度≧230N。

3、随艇配置：脚踏充气泵1只、铝合金手划桨1付、修理包1只、背包1个，横条座板（材质：木质）2个及铝合金防滑底板1套。

▲4、配套船外机参数及要求：发动机类型：2冲程、2缸，功率≧22kW，转速4500-5500RPM，490cc≤排气量≤500cc，缸径*行程:72*61mm（±5mm），启动方式:手动，操舵系统:后操。

▲5、提供船外机CCS船级认证证书复印件，橡皮艇CCS船级认证证书复印件。

二、水面漂浮救生绳

1、规格：φ8mm*30m。

2、材质：高强丙纶长丝，高亮双面反光丝。

▲3、质量轻，可浮于水面，有荧光、反光的功能。

▲4、断裂强度≥4000N。

5、配套一个登山扣和一个浮环。

三、卫星电话

1、基本功能：天通卫星移动和全网通移动网络话音、短信和数据功能、 北斗和GPS定位功能。

2、卫星话音速率：话音1.2kbps/2.4kbps/4kbps。

3、卫星数据速率：1.2kbps-9.6kbps。

4、系统性能：2.0 GHz 八核处理器，Android 7.1.2智能操作系统。

5、摄像功能：前置≧800万像素、后置≧1300万像素。

▲6、外部接口：防水TYPE-C 模拟耳机接口、充电接口。

7、显示单元：≥5英寸显示屏，分辨率≥1920*1080，AMOLED显示屏。

8、存储单元：运行内存≥4GB RAM,机身存储≥64GB ROM（可支持64G TF卡扩展）。

▲9、电池时间：电池≥5000mAh，待机≥160小时，通话≥10小时。

▲10、支持指纹识别，NFC功能。

11、传感器：重力、距离、光线感应、电子罗盘、加速度传感器、地磁传感器、气压传感器、高度传感器等。

12、天线尺寸：≤φ15mm*100mm。

13、重量(g)≤360(含电池）。

▲14、防跌落≧1米。

▲15、防护等级≧IP68。

16、工作温度：-40℃ ~+55℃。

17、天线：支持可拆卸天线，可支持扩展小型车载吸顶天线和手持全向天线。

▲18、可支持扩展成室内座机形态，一机多用。

▲19、支持SOS一键报警功能；支持POC专用按键公网对讲功能。

★20、需提供产品型号核准证书、产品入网证书等复印件（实质性条款）；产品3C证书复印件或在投标文件中作出承诺：在签订采购合同时提供证书至采购人，未提供或不能提供的视为放弃中标（实质性条款）。

21、提供3年通信套餐费。

四、救生圈

1、外表质量：救生圈表面应无凹凸、开裂，沿救生圈周长四个相等间距位置，应环绕贴有50mm宽度的逆向反光带，救生圈采用闭孔型发泡材料。

2、颜色：橙红色，且无色差。

3、尺寸：救生圈外径不大于800mm，内径不小于440mm。

▲4、重量>2.5kg。

▲5、能在淡水中能支撑14.5kg的铁块漂浮时间≧24小时。

6、悬挂90kg的重物，持续30分钟后救生圈应无破裂和永久变形。

五、钢丝网兜

1、可装物料重量≧800kg。

2、丝径1.10+0.01 mm。

3、网长1000±50 mm。

4、网底直径1200±25 mm。

5、最大网孔尺寸≦80mm。

6、抗拉强度（N/mm²）≥1000。

7、打结率（%）≥65。

8、伸长率（%）≤4。

9、硬度（HV0.5）≥350。

10、跌落试验：（5米高度）承载800kg时跌落试验后无破裂。

11、包装要求：一捆50个，须装箱，可堆垛高度≥3米。

12、包装及标志符合《防汛储备物资验收标准》（SL297-2004）要求，采购人有权按照《防汛储备物资验收标准》（SL297-2004）要求抽检、送检。

六、防溺水腰带

1、基本要求：产品束于腰间，不影响活动，未打开状态时体积较小，外观时尚。腰带两端为魔术贴设计，方便穿戴和取下。

2、使用方式：轻松束于腰间，以魔术贴调整腰围大小。使用时，触发开关键，3秒内自动完成充气。

3、材质：弹性防水材料。

▲4、载人重量≧100kg.

▲5、充气后连续工作时间≥48小时。

6、充气时间:3秒内完成。

7、重量≦1kg（含气瓶）。

8、展开尺寸≦118×15 cm。

七、土工膜

1、质量要求：为复合土工膜，以塑料薄膜为防渗基材，与无纺布复合而成的长丝土工防渗材料，产品规格：幅宽4-6m，重量≥800g/㎡；

2、断裂强力N/mm≥20；撕破强力KN≥0.56，断裂伸张率%：30～100%；

3、CBR顶破强力KN/m≥3.9；剥离强度KN/m≥6.0；渗透系数cm/s：K*10-2；（K＝1-5）

4、执行标准：GB/T17642-2008。

八、电动叉车专用电瓶

1、用于现有电动叉车，需与现有电动叉车相匹配；电池组尺寸：1126mm*900mm*515mm。

2、专用电瓶规格：电压：80v；容量C5:500Ah；

3、须对电瓶进行更换，并检查、添加叉车液压油、刹车油、齿轮油，对叉车进行整车检查，包括但不限于线路检查，整车润滑，整车清灰等。

九、挡水板

1、防汛挡水板由防洪挡水板直板、内弯防洪板、外弯防洪板按照30:1:1 比例组合而成,免费提供收边板10组。

2、防洪挡水板直板参数：

2.1.L 型结构，合金聚酯复合材料可拆卸式防洪板，每块板上都有卡扣和连接结构，可灵活组装，底部有防滑胶条和阻水记忆棉，有效挡水高度不低于50cm。

2.2.尺寸：W≧70cm,D≧68cm,H≧52cm。

2.3.材质：ABS，表面抗紫外线涂层。

2.4.重量：3.8kg±5%/个。

▲2.5.弯曲强度≥60MPa。

▲2.6.拉伸强度≥35MPa。

▲2.7.简支梁无缺口冲击强度≥36kJ/M²。

3、内弯防洪板主要参数：

3.1.L 型结构，合金聚酯复合材料可拆卸卸式防洪板，每块板上都有卡扣和连接结构，可灵活组装。底部有防滑胶条和阻水记忆棉，隔板在连结时会形成一定角度，可搭建成有弧度的防洪堤，有效挡水高度不低于 50cm。

3.2.材质：ABS，表面抗紫外线涂层。

3.3.重量：2.8kg±5%/个。

3.4.弯曲强度：不低于67MPa。

3.5.拉伸强度：不低于44MPa。

3.6.简支梁冲击强度不低于 28kJ/M²。

4、外弯防洪板主要参数：

4.1.L 型结构，合金聚酯复合材料可拆卸卸式防洪板，每块板上都有卡扣和连接结构，可灵活组装。底部有防滑胶条和阻水记忆棉，隔板在连结时会形成一定角度，可搭建成有弧度的防洪堤，有效挡水高度不低于50cm。

4.2.材质：ABS，表面抗紫外线涂层。

4.3.重量：2.7kg±5%/个。

4.4.弯曲强度：不低于72MPa。

4.5.拉伸强度：不低于45MPa。

4.6.简支梁冲击强度不低于 33KJ/M²。

十、吸水膨胀袋

1、吸水膨胀后尺寸：≥ 400mm（长）*360mm（宽）*150mm（高）

2、外袋材料：布料为四合一超声波丙纶无纺布，采用立方体设计，四角均附有拎带，便于操作。（拎带材质为特白针刺无纺布）

3、内置材料：采用亲水性纳米级SAP功能材料作为主要介质

▲4、膨胀时间：≤3分钟（水温环境≥18℃）

5、叠放高度：≥1.2m

6、密封性能：吸水前无明显吸水树脂碎屑外漏，吸水后内容物无溢出

7、跌落性能：从1米高度自由落至平整的混凝土地面，无破损

8、缝制线体：100%精梳细棉线

9、产品重量 ：吸水前0.25kg±5% 吸水后20kg±5%

10、膨胀高度 ：≥15cm

11、使用环境 ：淡水酸碱环境8＞PH＞5

12、产品包装 ：瓦楞纸箱/防潮塑料真空袋50条/箱

十一、 全地形履带式移动排水机器人

1、底盘：

1.1.采用全地形底盘，行走采用液压马达驱动，最大时速≥4km/h。

▲1.2.整车高度≤1.8米，宽度1.8米，长度≤3.0米，重量不超过3000kg，具有可靠的稳定性，可在在道路狭窄、地下车库等复杂工况中应用。

1.3.整车带厢体，厢体材质采用整体不锈钢；水泵机组、控制系统等均安装在厢体内。

▲1.4.爬坡度:≥45°。

2、发动机：

2.1.柴油发动机。

2.2.根据实际排量要求调节转速，转速800-1800rpm范围内实现无极调速。

2.3.冷却方式：风冷。

2.4.油箱容积≥140L，能够满足整车连续工作≥10小时。

2.5.柴油机功率≥55kw。

2.6.动力传动形式采用联轴器型式，实现柴油机和水泵的直连。

2.7.发动机与水泵之间安装有分离离合器，履带行走时，水泵不工作，分离离合器采用液压驱动控制。

3、控制系统：

3.1.采用无线智能遥控控制系统，可实现远程遥控行走、启动、停机、调速等功能。

3.2.可显示柴油机油温、油压等参数以及当检测到故障时能发出报警指令命令。

3.3.操作面板设有“紧急停机”按钮。

3.4.带蓄电池总开关，防止长时间存放时电瓶漏电。

4、水泵：

4.1.自吸泵

▲4.2.最大流量≥500m³/h，最大扬程≥15，最大吸程≥6m。

4.3.进口口径≥250mm，出口口径≥200 mm。

4.4.泵体材质：不锈钢。

4.5.泵轴材质：3Cr13。

▲4.6.可通过的固体颗粒物直径≥40mm。

▲4.7.排水所需最低水深：≤0.12m。

4.8.进出口方向：后进顶部出水。

4.9.泵体设有检修口、放水口、排污口。叶轮松动、卡死时不用拆泵即可锁紧，排除杂质。检修口直径≥150mm（提供设备照片复印件）。

5、真空辅助系统：

5.1.水泵采用一台油润式真空辅助泵起到辅助作用。

5.2.真空辅助泵内置风扇冷却系统。

5.3.水泵需要与真空泵同时工作且同为动力源（柴油机）。

6、快速接头：进出水口采用快速接头，不锈钢材质，保证100％不漏气。

7、进水管：DN250牛筋管≥6米配相应的快速接头、过滤头及低液位吸水盘。

8、水带：配DN200排水管≥60米（消防水带，≥30米/卷）中间接头采用铝合金材质快速接头。

9、为提高排水总扬程，可实现多台串联工作。

四、商务要求（实质性条款）

1、交货期限：自签订合同之日起1个月内完成交货。

2、交货地点：崇州市公园大道280号。

3、付款方式：采购合同签订前，中标供应商向采购人支付合同总金额的5%作为履约保证金；全部货物安装调试完毕并验收合格后一次性支付全部款项。

4、质量要求：供应商应保证提供的货物(包括零部件)是全新的、未使用过的，具有稳定性、可靠性、安全性，并完全符合国家、行业规定的质量、规格和性能要求等技术标准。（提供承诺函）

5、质保期：12 个月。质保期内免费上门服务。在质保期内，同一产品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用的，须更换同品牌、同型号全新产品，并对产品质量实行“三包”服务。

6、验收要求：验收标准为招标文件已作规定的货物规格及参数性能以及国家有关标准。严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）的要求进行验收。

注：以上实质性条款必须满足，否则做废标处理。

# 第七章 评标办法

1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律制度，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对供应商的资格进行审查。依据法律法规和本招标文件的规定，对投标文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否按照规定交纳投标保证金/保函，以确定投标供应商是否具备投标资格。

合格供应商不足三家的，不得评标。

评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济、法律等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的供应商。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查已通过资格审查的供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求招标采购单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向招标采购单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评标工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5 评标过程独立、保密。供应商非法干预评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

1.6评标委员会评价投标文件的响应性，对于供应商而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

2、评标方法

本项目评标方法为：综合评分法。

3、 评标程序

3.1熟悉和理解招标文件和停止评标。

3.1.1评标委员会正式评标前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中供应商符合性要求、采购项目技术、服务和商务要求、评标方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

3.1.2评标委员会熟悉和理解招标文件以及评标过程中，发现本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（1）招标文件的规定存在重大缺陷的；

（2）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（3）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（4）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（5）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（6）招标文件将供应商的资格条件列为评分因素的；

（7）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

3.1.4出现本条3.1.2规定应当停止评标情形的，评标委员会成员应当向招标采购单位书面说明情况。除本条规定和评标委员会无法依法组建的情形外，评标委员会成员不得以任何方式和理由停止评标。

3.2资格性检查。

采购人或采购代理机构应依据法律法规和本招标文件的规定，对投标文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否按照规定交纳投标保证金/保函、是否属于禁止参加投标的供应商等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

3.3符合性检查。

3.3.1评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

3.3.2投标文件（包括单独递交的开标一览表）有下列情形的，本项目不作为实质性要求进行规定，即不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理：

（一）正、副本数量齐全，只是未按照招标文件要求进行分装或者统装的；

（二）存在个别地方（不超过2个）没有法定代表人/单位负责人签字，但有法定代表人/单位负责人的私人印章或者有效授权代理人签字的；

（三）除招标文件明确要求加盖单位(法人)公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

（四）以骑缝章的形式代替投标文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）；

3.3.3除政府采购法律制度规定的情形外，本项目供应商或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：

（一）投标文件正副本数量不足的；

（二）投标文件组成明显不符合招标文件的规定要求，影响评标委员会评判的；

（三）投标文件的格式、语言、计量单位、报价货币、知识产权、投标有效期等不符合招标文件的规定，影响评标委员会评判的；

（四）投标报价不符合招标文件规定的采购预算或限价或其他报价规定的；；

（五）技术应答内容完全或者绝大部分复制招标文件规定要求，且无相关证明材料的（主要适用于专用设备和电子信息化建设采购项目，政府采购工程、政府采购协议供货或定点供应商采购、政府采购的货物属于规格标准统一或者订制产品的除外）；

（六）商务、技术、服务应答内容没有完全响应招标文件的实质性要求的；

（七）招标文件有明确要求，但投标文件未载明或者载明的采购项目履约时间、方式、数量与招标文件要求不一致的，且招标采购单位无法接受的。

3.4比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的投标文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。

3.5复核。评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

3.6推荐中标候选供应商。中标候选供应商应当排序。本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，不发达地区或少数民族地区的供应商排列顺序在非不发达地区或少数民族地区的供应商之前；得分且投标报价相同的，且均为不发达地区或少数民族地区的供应商并列；得分且投标报价相同的，且不能判定为不发达地区或少数民族地区的供应商并列。（不发达地区或少数民族地区的供应商需提供属于不发达地区或少数民族地区企业的相关证明材料，或供应商注册地为少数民族地区。）

评标委员会可推荐的中标候选供应商数量不能满足招标文件规定的数量的，只有在获得采购人书面同意后，可以根据实际情况推荐中标候选供应商。未获得采购人的书面同意,评标委员会不得在招标文件规定之外推荐中标候选供应商，否则，采购人可以不予认可。

3.7出具评标报告。评标委员会推荐中标候选供应商后，应当向招标采购单位出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）获取招标文件的供应商名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效供应商名单及原因；

（五）评标结果和中标候选供应商排序表；

（六）评标委员会授标建议；

（七）报价最高的供应商为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

3.8评标争议处理规则。评标委员会在评审过程中，对于符合性审查、对供应商投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。招标采购单位收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.9供应商应当书面澄清、说明或者更正。

3.9.1在评标过程中，供应商投标文件实质性符合招标文件要求的前提下，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由评标委员会全体成员签字）要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。

3.9.2供应商应当书面澄清、说明或者更正，并加盖公章或签字确认（供应商为法人的，应当由其法定代表人/单位负责人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认），否则无效。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是投标文件的组成部分。

3.9.3评标委员会要求供应商澄清、说明或者更正，不得超出招标文件的范围，不得以此让供应商实质改变投标文件的内容，不得影响供应商公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

（一）按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；

（二）投标文件中已经明确的内容事项；

（三）投标文件未提供的材料。

3.9.4 本项目采购过程中，投标文件出现下列情况的，不需要供应商澄清、说明或者更正，按照以下原则处理：

（一）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（二）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准，但是单价金额出现计算错误、明显人为工作失误的除外；

（三）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（四）对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

出现本条第（二）项规定情形，单价汇总金额比总价金额高，且超过政府采购预算或者本项目最高限价的，供应商投标文件应作为无效投标处理；单价汇总金额比总价金额高，但未超过政府采购预算或者本项目最高限价的，应以单价汇总金额作为价格评分依据。

注：评标委员会当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。供应商的投标文件可以要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效投标处理。

3.10 低于成本价投标处理。在评标过程中，评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人/单位负责人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

3.11招标采购单位现场复核评标结果。

3.11.1评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，招标采购单位应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评标结果进行复核，出具复核报告。存在下列情形之一的，招标采购单位应当根据情况书面建议评标委员会现场修改评标结果或者重新评标：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

存在本条上述规定情形的，由评标委员会自主决定是否采纳招标采购单位的书面建议，并承担独立评审责任。评标委员会采纳招标采购单位书面建议的，应当按照规定现场修改评标结果或者重新评标，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳招标采购单位书面建议的，应当书面说明理由。招标采购单位书面建议未被评标委员会采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。招标采购单位认为评标委员会评标结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.11.2有下列情形之一的，不得修改评标结果或者重新评标：

（一）评标委员会已经出具评标报告并且离开评标现场的；

（二）招标采购单位现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（三）招标采购单位现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（四）招标采购单位现场复核内容超出规定范围的；

（五）招标采购单位未提供书面建议的。

4. 评标细则及标准

4.1本次综合评分的因素是：详见“综合评分明细表”。

4.2 评标委员会成员应当根据自身专业情况对每个有效供应商的投标文件进行独立评分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效供应商的总分。技术类评分因素由技术方面评标委员会成员独立评分。经济类评分因素由经济方面评标委员会成员独立评分。政策合同类的评分因素由法律方面评标委员会成员独立评分。采购人代表原则上对技术类评分因素独立评分。价格和其他不能明确区分的评分因素由评标委员会成员共同评分。

4.3综合评分明细表

4.3.1综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

4.3.2综合评分明细表按须知表中的相关要求进行价格调整，再参与价格分评审。

4.3.3综合评分明细表

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 30% | 30分 | 以满足招标文件要求且投标价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100； 注：小微企业（监狱企业视同小微企业）价格扣除和失信企业报价加成或者扣分详见供应商须知附表规定执行。 | 共同评审 |
| 2 | 技术参数 34% | 34分 | 完全符合招标文件第六章“三、项目技术参数要求”没有负偏离得34分； ▲条款不满足招标文件要求（负偏离）一项扣0.5分。（▲条款共28项，共14分） 非▲条款(实质性条款除外)不满足招标文件要求（负偏离）一项扣0.2分。（非▲条款共100项，共20分） 注：▲条款须提供产品检测报告或产品说明书或产品彩页等佐证材料予以证明。 | 技术类 评分 |
| 3 | 售后服务和培训方案 20% | 20分 | 提供的售后服务和培训方案（包括①售后服务范围②售后服务人员（包含姓名、职务及联系方式）③培训方案）进行描述：内容齐全、科学合理、可行性强得15分，每有一项缺失或遗漏扣5分，每有一项不齐全或内容有瑕疵或描述不到位的扣2.5分，扣完为止。 根据承诺的核心产品质保期限进行描述：质保期满后承诺提供质保服务，质保期每增加1年加1分，此项最多得2分（提供承诺函）。 供应商承诺闻讯即动，免费奔赴灾区为设备安全运行提供技术服务，得1分（提供承诺函）。 供应商承诺出现产品质量问题无理由立即更换的，得2分（提供承诺函）。 | 技术类 评分 |
| 4 | 履约能力 8% | 8分 | 近三年以来，提供类似销售案例1项得2分，最多得8分。（提供合同或中标通知书证明材料。） | 共同评审 |
| 5 | 综合实力 6% | 6分 | 投标供应商通过包含有防汛抗旱设备或应急救援设备类的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的每有一个得2分，最多得6分。（需提供有效的证书复印件，加盖公章） | 共同评审 |
| 6 | 节能、环境标志、无线局域网产品1% | 1分 | 投标产品中属于政府采购优先采购范围的，则每有一项为节能产品或者环境标志产品或者无线局域网产品的得0.5分，非节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。本项最多得1分。 注：1. 节能产品、环境标志产品优先采购范围以品目清单为准。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。无线局域网产品优先采购范围以中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》为准。 2. 投标产品属于优先采购范围内的节能产品或者环境标志产品的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件加盖供应商公章（鲜章）。 3. 投标产品属于优先采购范围内的无线局域网产品的，提供政府采购清单对应页并加盖供应商单位公章（鲜章）。 | 共同评审 |
| 7 | 投标文件 规范性 1% | 1分 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得1分；有一项细微偏差扣0.2分，直至该项分值扣完为。 | 共同评审 |

5、 废 标

5.1本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在四川政府采购网上公告，并公告废标的情形。供应商需要知晓导致废标情形的具体原因和理由的，可以通过书面形式询问招标采购单位。

5.2对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

6、定标

6.1. 定标原则：本项目根据评标委员会推荐的中标候选供应商名单，按顺序确定中标供应商。

6.2. 定标程序

6.2.1 评标委员会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选供应商。

6.2.2 采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

6.2.3 采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。中标候选供应商并列的，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

6.2.4 根据采购人确定的中标供应商，采购代理机构在四川政府采购网上发布中标公告，并自采购人确定中标之日起2个工作日内向中标供应商发出中标通知书。

6.2.5 招标采购单位不退回投标人投标文件和其他投标资料。

7. 评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督部门报告评审过程中采购组织单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，供应商行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

（五）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（六）法律、法规和规章规定的其他义务。

8.评标专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（一）遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由招标采购单位统一保管。

（三）评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评标格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

（五）在评标过程中和评标结束后，不得记录、复制或带走任何评标资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评标内容。

（六）服从评标现场招标采购单位的现场秩序管理，接受评标现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

# 第八章 政府采购合同格式

合同编号：XXXX。

签订地点：XXXX。

签订时间：XXXX年XX月XX日。

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及XXXX采购项目（采购项目编号：XX）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

## 一、合同货物

| 货物品名 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 随机 配件 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 二、合同总价

合同总价为人民币大写：元，即RMB￥元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

## 三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、乙方须在本合同签订之日起日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

4、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

## 四、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订生效后的XX日内，在合同签订生效之日起XX天内交货到甲方指定地点，随即在XX日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在XX年XX月XX日前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后日内初步验收。初步验收合格后，进入试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后日内完成最终验收；

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(4) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3、货物安装完成后日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5、如货物经乙方次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

6、其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库(2016) 205号)的要求进行。

## 五、付款方式

1、经双方约定，双方签订合同前，乙方须向甲方支付合同总金额的5%作为履约保证金，即XXXX元（大写：XXXXXX）。

2、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方申请与票据凭证（含发票）资料以后的  15 日内，按照财政性资金支付有关规定，向乙方支付合同价款￥   元，人民币大写：人民币；

3、履约（质量）保证金退还：在法律规定的质保期满（无法定质保期的货物验收合格满一年）后，甲方接到乙方申请和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的 30 日内，向乙方核拨履约（质量）保证金￥  元，人民币大写： 元整；乙方履约不合格的，履约保证金不予退还。

4、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

5、乙方收款账户信息：户名：，开户银行：，账号：。

## 六、售后服务

1、质保期为验收合格后XX年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后小时内响应到场，小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

## 七、违约责任

1、甲方违约责任

（1） 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之  的违约金；

（2） 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之/天的违约金；逾期付款超过天的，乙方有权终止合同；

（3） 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之/天的违约金；逾期交货超过XX天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

## 八、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

## 九、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式六份，自双方签章之日起生效。甲方三份，乙方、政府采购管理部门、采购代理机构各一份。

甲方：   （盖章）   			       乙方：   （盖章）

法定代表人/单位负责人（授权代表）：            法定代表人/单位负责人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：XX年XX月XX日 			签约日期：XX年XX月XX日