招 标 文 件

采购项目名称：西宁市虎台中学专用实验室设备采购

项目

采购项目编号：青海国焱公招（货物）2024-023号

采 购  单 位：西宁市教育局

采购代理机构：青海国焱工程项目管理有限公司

2024年02月

目录

第一部分  投标邀请	3

一、说明	6

1.适用范围	6

2.采购方式、合格的投标人	6

3.投标费用	6

二、招标文件说明	6

4.招标文件的构成	6

5.招标公告、招标文件、采购活动和中标结果的质疑	6

6.招标文件的澄清或修改	7

三、投标文件的编制	7

7.投标文件的语言及度量衡单位	7

8.投标报价及币种	8

9. 投标保证金（本项目不收取投标保证金）	8

10.投标有效期	8

11.投标文件构成	8

12.投标文件的编制要求	9

四、投标文件的提交	9

13.提交投标文件的时间、地点、方式	9

14.投标文件的补充、修改或者撤回	9

五、开标	9

15.开标	9

六、资格审查程序	10

16.资格审查	10

七、评审程序及方法	10

17.评标委员会	10

18.评审工作程序	12

19.评审方法和标准	14

八、中标	17

20.推荐并确定中标人	17

21.中标通知	18

九、授予合同	18

22.签订合同	18

十、招标代理费	19

十一、其他	19

第三部分  青海省政府采购合同文本样式	21

第四部分  投标文件格式	34

投标文件封面（上册）	34

投标文件目录（上册）	35

格式1：投标函	36

格式2：法定代表人证明书	37

格式3：法定代表人授权书	38

格式4：投标供应商承诺书	39

格式5：投标供应商诚信承诺书	40

格式6：资格证明材料	41

格式7：财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明	42

格式8：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明	43

格式9：无重大违法记录声明	44

投标文件封面（下册）	45

投标文件目录（下册）	46

格式10：评分对照表	47

格式11：开标一览表（报价表）	48

格式12：分项报价表	49

格式13：技术规格响应表	50

格式14：投标产品相关资料	51

格式15：投标供应商类似业绩证明材料	52

格式16：享受政府采购政策优惠的证明资料	53

格式17：投标人认为在其他方面有必要说明的事项	57

第五部分  采购项目要求及技术参数	58

一、投标要求	58

二、项目概况及技术参数	58

第一部分  投标邀请

西宁市虎台中学专用实验室设备采购项目

项目概况 西宁市虎台中学专用实验室设备采购项目的潜在供应商应在政采云平台线上获取采购文件，并于2024年03月11日 09:00（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：青海国焱公招（货物）2024-023号

项目名称：西宁市虎台中学专用实验室设备采购项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：13475932

最高限价（元）：13475932

采购需求：具体内容详见《招标文件》         
标项名称：西宁市虎台中学专用实验室设备采购项目 
数量：具体内容详见《招标文件》
预算金额（元）：13475932
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体内容详见《招标文件》
备注：

合同履约期限：自合同签订之日起180个日历日

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材料：

<1>投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

<2>财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

<3>具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

<4>参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

<5>具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

2、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格（提供“信用中国”网站的查询截图)；

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格；

4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

5、本项目不接受投标人以联合体方式进行投标；

6、在中华人民共和国境内合法注册的，具有独立法人资格，并在人员、设备、资金等方面具有相应的供货能力；

三、获取采购文件

时间：2024年02月19日至2024年02月23日

地点：线上获取通过政采云平台（www.zcygov.cn）获取

方式：线上获取通过政采云平台（www.zcygov.cn）获取

售价（元）：0

四、响应文件提交

截止时间：2024年03月11日 09:00（北京时间）

地点：通过政采云投标客户端递交响应文件

五、响应文件开启

开启时间：2024年03月11日 09:00（北京时间）

地点：青海省西宁市城中区西宁市公共资源交易中心1号开标室（西宁市民中心4楼）西宁市公共资源交易中心第一开标室（政采），通过政采云投标客户端递交响应文件

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

- 本公告发布于《青海政府采购网》、《青海项目信息网》、《中国招标与采购网》同时发布（公告期限：自青海政府采购网发布之日起5个工作日；公告内容以青海政府采购网发布的为准）。

- 本次招标采用线上提交投标文件的方式进行采购，投标文件必须在投标文件递交截止时间前上传平台。

- 若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。 CA问题PC咨询网址（可及时反馈问题截图，让客服快速定位问题）:http://tseal.cn/k.html，联系电话（人工）：400-087-8198。

- 投标供应商解密和投标报价时必须由e签宝注册人办理，投标供应商须在固定电脑设备前登陆等待解密和投标报价，投标供应商须在规定的时间内完成，如超时，则视为无效投标。

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：西宁市教育局

联系人：高老师

联系方式：0971-4393022

2.采购代理机构信息

名 称：青海国焱工程项目管理有限公司

地 址：西宁市城西区盐湖巷6号10号楼（城西区总部经济大厦)16楼

联系方式：0971-8456071

3.项目联系方式

项目联系人：张先生

电 话：0971-8456071

第二部分  投标人须知

一、说明

1.适用范围

本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

2.采购方式、合格的投标人

2.1 本次招标采取公开招标方式。

2.2 合格的投标人：详见第一部分“投标人资格要求”。

3.投标费用

投标人应自愿承担与参加本次投标有关的费用。采购代理机构对投标人发生的费用不承担任何责任。

二、招标文件说明

4.招标文件的构成

4.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）青海省政府采购项目合同书范本

（4）投标文件格式

（5）采购项目要求及技术参数

（6）采购过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 投标人应认真阅读招标文件中列示的事项、格式、条款和要求等内容。如果投标人未按招标文件要求提交全部资料，或者对招标文件未作出实质性响应的，根据相关法律法规要求，此类投标将被拒绝（视为无效投标）。

5.招标公告、招标文件、采购活动和中标结果的质疑

投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式（如信件、传真等）向采购人或者采购代理机构提出质疑，不接受匿名质疑。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑，对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人或采购代理机构在收到书面质疑函后7个工作日内作出答复。

参与采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人或采购代理机构可以组织原评审委员会协助处理质疑事项，并依据评审委员会出具的意见进行答复。质疑事项处理完成后，采购人或采购代理机构应按照规定填写《青海省政府采购投标人质疑处理情况表》，并在15日内报同级政府采购监督管理部门备案。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

6.招标文件的澄清或修改

6.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

7.投标文件的语言及度量衡单位

7.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由投标人负责。

8.投标报价及币种

8.1 投标报价为投标总价。投标报价应包含全部产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、改造施工费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

8.2 投标报价有效期与投标有效期一致。

8.3 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.4 投标币种是人民币。

9. 投标保证金（本项目不收取投标保证金）

10.投标有效期

从提交投标文件的截止之日起 60 日历日。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

11.投标文件构成

投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须包括以下内容（格式见招标文件第四部分）：

11.1 投标文件（上册）（资格审查）

（1）投标函

（2）法定代表人证明书

（3）法定代表人授权书

（4）投标人承诺函

（5）投标人诚信承诺书

（6）资格证明材料

（7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明

（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

（9）无重大违法记录声明

11.2 投标文件（下册）

（10）评分对照表

（11）开标一览表（报价表）

（12）分项报价表

（13）技术规格响应表

（14）投标产品相关资料

（15）投标人的类似业绩证明材料

（16）享受政府采购政策优惠的证明资料

（17）投标人认为在其他方面有必要说明的事项

注：投标人须按上述内容、顺序和格式编制投标文件，并按要求编制目录、页码，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

12.投标文件的编制要求

12.1 投标人应按照招标文件所提供的投标文件格式，分别填写招标文件第四部分的内容，应分别注明所提供货物的名称、技术配置及参数、数量和价格等内容；招标文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。

四、投标文件的提交

13.提交投标文件的时间、地点、方式

13.1 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件加密上传至政采云平台。采购人或者采购代理机构应当在招标文件规定的开启时间内开启投标文件。

14.投标文件的补充、修改或者撤回

14.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，可登录政采云操作。投标截止期后不得撤回其投标。

五、开标

15.开标

15.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。采购代理机构应当按本文件中确定的时间和地点组织开标活动。采购代理机构按本文件中确定的时间和地点组织招标开标。投标供应商须按本文件中确定的时间和地点由法定代表人或委托代理人在政采云平台上参加并解密投标文件证明其出席开标会议，否则视为自动放弃；

采购代理机构应当对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

15.2 开标由采购代理机构在政采云平台上主持，邀请投标人参加。评标委员会成员（包括采购人代表）不得参加开标活动。

15.3 开标时，应当由投标人登录政采云对投标文件进行CA密封。

投标人不足3家的，不得开标。

15.4 开标过程应当由采购代理机构负责记录，由参加开标相关工作人员签字确认。

15.5 开标时，投标文件中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。若投标供应商拒绝接受，其投标将被拒绝；

15.6 答疑：本项目的评标委员会对投标供应商的投标文件进行评审，并根据评审情况确定答疑时间，投标供应商应在规定的时间内通过政采云平台进行答疑澄清，如在规定的时间内未按要求进行澄清，视同放弃答疑。

六、资格审查程序

16.资格审查

16.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格性审查文件（上册）进行审查。

16.2 合格投标人不足3家的，不得评标。

16.3 资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：

- 不具备第2.2款“合格的投标人”规定的资格要求的；

- 未按第11.1要求提供相关资料的；

- 资格性审查文件未按招标文件规定和要求签字、盖章的；

七、评审程序及方法

17.评标委员会

17.1采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有18.4规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定由采购人向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

17.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则,根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

- 现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时,应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行比较和评价；

- 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

- 配合答复供应商的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

17.3 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（1）采购预算金额在1000万元以上；

（2）技术复杂；

（3）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

17.4 采购人或采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

17.5 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

17.6 采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

18.评审工作程序

18.1 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

18.1.1

（1）投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

（2）投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

18.1.2 投标人存在下列情况之一的，投标无效:

- 符合性审查文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 交货期、投标有效期不能满足招标文件要求的；

- 投标总报价超过招标文件规定的采购预算额度或者最高限价的；

- 存在串通投标行为；

- 投标报价出现前后不一致，又不按18.1.3进行确认的；

- 评标委员会认为应按无效投标处理的其他情况；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

对投标无效的投标人，采购人或采购代理机构应当告知其投标无效的原因。

18.1.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按18.1.1第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

18.2评审过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的“环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的“节能产品政府采购清单”中的有效期内的产品。）

供应商为小型、微型企业，且提供本企业生产的货物或者提供其他小型、微型企业生产的货物，价格按相关规定给予10%-20%的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或多家小微企业分包的采购项目，对于联合体协议或者分包意向协议约定小微企业的协议金额占到合同总金额30%以上的，对联合体或大中型企业的报价给与4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审；

监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

供应商同时符合小型、微型企业及监狱企业、残疾人福利性单位要求的，评审时只有一种类型享受价格评审优惠政策；

投标文件符合本章前款规定的，供应商应提供相关证明资料，且所提供资料必须真实可信。如有虚假，将依法承担相应责任。

18.3 在评审过程中，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员-会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

18.4 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

18.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

18.6 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

19.评审方法和标准

19.1 依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》等法律法规的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。

19.2 本次评审方法采用综合评分法。

评审方法：采用综合评分法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素的设定应当与投标人所提供服务的质量相关，包括投标报价、商务评价、技术水平、售后服务等。资格条件不得作为评审因素。

评审因素应当细化和量化，且与相应的商务条件和采购需求对应。商务条件和采购需求指标有区间规定的，评审因素应当量化到相应区间，并设置各区间对应的不同分值。

具体项目及评分细则：

| 评审因素 | 评审分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标 报价 30分 | 报价分 | 30 | 在所有的有效投标报价中，以最低投标报价为基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的报价分统一按下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值（30%）×100（四舍五入后保留小数点后两位）。 注：1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）和《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 2、监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 技术 水平 57 | 技术参数 | 30 | 投标产品技术参数及配置完全满足或高于招标文件要求的得30分；每有一项负偏离扣3分，扣完为止。（此项评分参数中有要求的以要求为依据，没有要求的以产品检验报告或产品彩页或厂家证明文件等为依据）。 |
|  | 环保和节能 | 2 | 所投产品为节能产品，提供得1分，满分1分； 所投产品为环保产品，提供得1分，满分1分； 未提供不得分。该项得分的认定以《国家节能产品认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》为准。 |
|  | 项目管理及实施方案 | 20 | 1、设置了项目管理机构，并且有科学、具体的项目管理措施，能够结合项目特点制定实施方案的得10分；设置了项目管理机构，有科学、具体的项目管理措施，但未针对本项目特点制定实施方案的得7分；设置了项目管理机构，提供了可行的项目管理措施，制定了可行的实施方案的得4分；仅提供了简单的项目管理机构，管理措施的得1分；未提供的不得分。 2、交货期进度计划及保证措施：保证措施计划编制全面、合理得5分；保证措施计划编制可行得3分；仅提供了简单的交货期进度计划及保证措施得1分；未提供的不得分。 3、质量控制及保证措施：质量控制及保证措施明确、周密、合理得5分；质量控制及保证措施可行得3分；仅提供了简单的质量控制及保证措施得1分；未提供的不得分。 |
|  | 布局方案 | 5 | 投标人按招标文件“第五部分 采购项目要求及技术参数（二）项目概况及技术参数”中的要求提供设备安装布局方案；从科学性、合理性、实用性等方面进行评比，最优的投标人得5分，其他投标人得分对比最优投标人得分，在最优投标人得分的基础上依次按1分递减。未提供的不得分。 |
| 商务 评价 7分 | 类似业绩情况 | 6 | 提供投标人自2021年以来类似业绩证明材料，每有一份得2分，满分6分。不提供不得分。（需提供包含合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页的扫描（或复印）件）。 |
|  | 对投标文件规范性要求 | 1 | 完全响应投标文件格式要求编排者得1分；反之不得分。 |
| 售后 服务 6分 | 售后服务计划、措施及服务承诺 | 6 | 针对该项目有详尽的组织配送、验收、售后等方面的服务能力、措施及相关承诺，全面、详细、合理的，得6分；服务能力、措施及相关承诺可行的，得3分；仅提供了简单的服务能力、措施及相关承诺的，得1分；未提供的不得分。 |

19.3 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

19.4 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对以上情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

八、中标

20.推荐并确定中标人

20.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

20.2 采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

20.3采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

21.中标通知

21.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

21.2 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、服务内容、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

21.3 中标公告期限为1个工作日。

21.4 在公告中标结果的同时，采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

20.5 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

九、授予合同

22.签订合同

22.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

22.2 签订合同时，中标人应当以支票、汇票、本票等非现金形式向采购人指定的账户交纳采购合同总金额3%的履约保证金。

22.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可重新开展政府采购活动。

22.4 招标文件、中标人的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

22.5 采购合同签订之日起2个工作日内，由采购人将采购合同在青海政府采购网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

22.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

22.7 采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

22.8 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

22.9 采购人、采购代理机构应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件。

十、招标代理费

1、收取对象：中标人；

2、收费金额：在领取中标通知书前向采购代理机构缴纳招标代理服务费。

说明：根据《关于进一步放开建设项目专项业务服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）规定，实行市场调节价，应严格遵守《价格法》、《关于商品和服务实行明码标价的规定》等法律法规的规定，由采购人和采购代理机构共同确定合理的收费金额。

3、由采购人自行招标的，中标人无需缴纳招标代理费。

十一、其他

1、投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

2、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

3、公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

4、在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超出采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

5、废标后，由采购人或者采购代理机构发布废标公告。其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的有关条款执行。

第三部分  青海省政府采购合同文本样式

青海省政府采购项目合同书

采 购 项 目 名 称：

采 购 项 目 编 号：青海国焱公招（货物）2024-023号

采 购 合 同 编 号：QHGY-2024-023

合同金额（人民币）：

采 购 人 （甲 方）：                                   （盖章）

中标供应商（乙方）：                                   （盖章）

采   购   日   期：

采购人（以下简称甲方）：

供应商（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据     年    月   日                            （青海国焱公招（货物）2024-023号）的招标文件要求和采购代理机构出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1．招标文件；

2．招标文件的更正、变更公告；

3．中标供应商提交的投标文件；

4．招标文件中规定的政府采购合同通用条款；

5．中标通知书；

6．履约保证金凭证。

二、合同标的及金额                                          单位：元

| 编号 | 标的名称 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币      （大写）         元。本合同以人民币进行结算，合同总价包括产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、改造施工费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

三、交付期、地点和要求

1. 交货时间：自合同签订之日起180个日历日；

交货地点：采购单位指定地点；

质保期：除技术参数规定的质保期以外，其余产品的质保期均为一年；

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

3.甲方应当在到货后，依据自身时间安排乙方安装调试，安装调试完后    个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

4.甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付。

5.甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招、投标文件的规定要求乙方及时予以解决。

四、合同价款及付款方式

1.本项目不支付预付款；

2.合同签订后，甲方按合同金额向乙方支付合同总价款的30%，即人民币（大写）     元；乙方所交付的产品由甲方验收合格后，按合同金额向乙方支付合同总价款的70%，即人民币（大写）：             元。合同签订前乙方向甲方提交的3%履约保证金计（大写）              元转为质量保证金。质量保证金待约定的免费质保期满     （年）且产品无质量问题后，由乙方提出书面申请，甲方以转账方式予以退还。

五、合同的变更、终止与转让

1．除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止；

2．乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、违约责任

1．乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失；

2．乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任；

3．因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚；

4．甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过    天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失 。

5．乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金；

6．乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补；

7．其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

七、不可抗力

1．不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在     天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止；

八、知识产权：

九、其他约定：

十、合同争议解决

1．因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担；

2．因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼；

3．诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

1．本合同一式八份，经双方签字，并加盖公章即为生效；

2．本合同未尽事宜，按经济合同法有关规定处理；

3．本合同的组成包含《合同通用条款》。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：               法定代表人或委托代理人：

开户银行：

联系电话：                             账号：

联系电话：

签约时间：    年    月    日

采购代理机构：青海国焱工程项目管理有限公司

负责人或经办人：

时间：    年    月    日

合同通用条款

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

- 定义

本合同中的下列术语应解释为：

  - “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

  - “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

  - “合同条款”指本合同条款。

  - “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

  - “服务”指根据本合同规定乙方承担与交货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

  - “甲方”指购买货物和服务的单位。

  - “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

  - “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

  - “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

  - 原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

  - 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

  - “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

- 技术规格要求

  - 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招投标文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

  - 乙方应向甲方提交货物及服务有关的标准的中文文本。

  - 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 合同范围

  - 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同货物组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

  - 乙方应负责培训甲方的技术人员。

  - 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的免费质保期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的免费质保期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同货物大修和维护所需的配件及服务。

- 合同文件和资料

  - 乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

  - 未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

- 知识产权

  - 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

  - 任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

  - 双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

  - 在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

  - 乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

- 保密

  - 在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

  - 保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

    - 任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

    - 任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

    - 任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

  - 乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

- 质量保证

  - 货物质量保证

    - 乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

    - 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物免费质保期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

    - 根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在免费质保期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

    - 乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

    - 合同条款下货物的免费质保期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

  - 辅助服务质量保证

    - 乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

    - 乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

- 包装要求

  - 除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

  - 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

乙方应提交货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

  - 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

  - 乙方所提交货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

  - 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

- 价格

  - 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、免费质保期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

  - 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

  - 检验费用

    - 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

    - 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

    - 甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行，而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

- 交货方式及交货时间

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货期应根据产品的特点实事求是填写，进口产品90个工作日内，国产产品60个工作日内。特殊产品交货期需说明。

交货时间：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

- 检验和验收

  - 开箱验收

    - 货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

    - 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

    - 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

  - 检验验收

    - 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

    - 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

    - 除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

    - 检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

- 重新测试直至合格为止；

- 要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

  - 使用过程检验

    - 在合同规定的免费质保期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

    - 如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

- 付款条件

本合同条款下的付款方法和条件在“青海省政府采购合同书”中具体规定。

- 履约保证金

  - 乙方应在合同签订前，按招标文件第二部分“八 授予合同”中第22.2项的约定提交履约保证金。

  - 乙方应在合同签订前，按招标文件中的约定提交履约保证金。

  - 履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

  - 履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（招标文件中另有约定的除外）：

  - 甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

  - 支票或汇票。

  - 乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

- 索赔

  - 货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在免费质保期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

  - 在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

    - 在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

    - 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

    - 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

  - 乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

- 迟延交货

  - 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

  - 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

  - 在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

- 违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

- 不可抗力

  - 双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

  - 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

  - 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

- 税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

- 合同争议的解决

  - 甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

  - 任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

- 违约解除合同

  - 出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

    - 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

    - 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

    - 乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

  - 甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

- 破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

- 转让和分包

  - 政府采购合同不能转让。

  - 经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

- 合同修改

甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，做为合同的补充。

- 通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

- 计量单位

除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

- 适用法律：本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

第四部分  投标文件格式

投标文件封面（上册）

青海省政府采购项目

（上册）

投 标 文 件

采购项目编号:

采购项目名称：

投   标   人：                     （公章）

法定代表人：           （签字或加盖法人章）

年   月  日

投标文件目录（上册）

（1） 投标函……………………………………………………………所在页码

（2） 法定代表人证明书………………………………………………所在页码

（3） 法定代表人授权书………………………………………………所在页码

（4） 投标供应商承诺书………………………………………………所在页码

（5）供应商诚信承诺书………………………………………………所在页码

（6）资格证明材料……………………………………………………所在页码

（7）财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明……………………所在页码

（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明…………所在页码

（9）无重大违法记录声明……………………………………………所在页码

格式1：投标函

投 标 函

致：

我们收到 （采购项目名称）采购项目 （采购项目编号）招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标供应商（投标供应商名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2.投标有效期自开标之日起          内有效。

3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                     邮编：

电话：                     传真：

法定代表人姓名：           职务：

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

日期：                  年   月   日

格式2：法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：

（法定代表人姓名）  现任我单位              职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：           年龄：            民族：

地址：

身份证号码：

附：法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

法定代表人：                    （签字）

日期：           年   月   日

格式3：法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：

（投标供应商名称）  系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

（法定代表人姓名）  特授权（被授权人姓名）代表我单位全权办理           项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签名：               授权人（法定代表人）签名：

职务：                                     职务：

附：被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

法定代表人：                    （签字）

日  期：          年   月   日

格式4：投标供应商承诺书

投标供应商承诺书

致：

关于贵方      年   月   日          (项目名称)采购项目，本签字人愿意参加投标，提供项目参数中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标供应商名称），在此作如下承诺：

1、完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2、若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订合同，并且严格履行合同义务，按时交工，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量出现问题，我方一定尽快返工或保修，并承担相应的经济责任；

3、在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予惩罚，我方完全接受。

4、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

日期：            年   月   日

格式5：投标供应商诚信承诺书

投标供应商诚信承诺书

致：

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的供应商平等参加政府采购活动。

二、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对供应商的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

日期：          年   月   日

格式6：资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料包括：

（1）投标人的营业执照；

（2）招标文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

（3）投标企业简介及获得相关证书证明文件；

（4）投标人认为有必要提供的其他资格证明文件。

如果是非法人资格的投标人，须提供身份证明。

格式7：财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金证明

按照招标文件第2.2款（1）中第<2>条规定提供以下相关材料。

1、投标人基本开户银行近三个月内出具的资信证明或经第三方机构出具的（2022年度或2023年度）财务状况审计报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注，并提供第三方机构的营业执照、执业证书。

2、近半年内任意一个月的依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

3、扫描（或复印）件应全面、完整、清晰并加盖投标供应商公章。

格式8：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明

为保证本项目合同的顺利履行，投标人必须具备履行合同的设备和专业技术能力，须提供履行合同的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟）；须提供相关设备的购置发票或相关人员的证书或用工合同等证明材料。

格式9：无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：青海国焱工程项目管理有限公司

（投标供应商名称）郑重声明，我方参加本项目前三年内无重大违法活动记录，

符合规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

日期：                  年   月   日

投标文件封面（下册）

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（下册）

采购项目编号:

采购项目名称：

投   标   人：                     （公章）

法定代表人：           （签字或加盖法人章）

年  月  日

投标文件目录（下册）

（10）.评分对照表………………………………………………………所在页码

（11）.开标一览表（报价表）…………………………………………所在页码

（12）.分项报价表………………………………………………………所在页码

（13）.技术规格响应表…………………………………………………所在页码

（14）.投标产品相关资料………………………………………………所在页码

（15）.投标人的类似业绩证明材料……………………………………所在页码

（16）.享受政府采购政策优惠的证明资料……………………………所在页码

（17）.投标人认为在其他方面有必要说明的事项……………………所在页码

格式10：评分对照表

评分对照表

| 序号 | 招标文件评分标准 | 投标响应部分 | 投标文件中对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |

格式11：开标一览表（报价表）

开标一览表（报价表）

采购项目名称：                                          单位：人民币（元）

| 项目名称 | 投标报价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： |  |  |
|  | 小写： |  |  |

注：1.填写此表时不得改变表格形式。

2.“投标报价”为投标总价。投标报价应包含全部产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、改造施工费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

3.“交货期”是指产品能够交付使用的具体时间。

4.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则投标无效。

投标人：                      （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

日期：                  年   月   日

格式12：分项报价表

分项报价表

投标人名称：                                  采购项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 优惠承诺及其他： |
| 投标总价 | 大写： 小写： |

注：1.本表应按照“项目概况及技术参数”中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏。

2.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

日期：                  年   月   日

格式13：技术规格响应表

技术规格响应表

投标人名称：                                            采购项目编号：

| 序号 | 采购需求技术参数、指标 | 投标产品技术参数、指标 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 技术参数及配置 | 数量 | 名称 | 技术参数及配置 | 数量 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注： 1.本表应按照每包“项目概况及技术参数”中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏。

- “投标产品技术参数、指标”必须与投标文件中的证明材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与投标文件中提供的证明材料的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

- 填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的指标需列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。

- 投标供应商应按投标产品实际情况填写，不得照抄、复制招标文件技术参数要求。

- 投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的，将报送采购监管部门查处。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

日期：                  年   月   日

格式14：投标产品相关资料

投标产品相关资料

根据采购项目内容，投标时提供相关投标产品的产品检验报告、证明技术参数响应的相关资料、彩页（或厂家公开发布的资料参数）、相关认证等资料。

格式15：投标供应商类似业绩证明材料

投标供应商类似业绩证明材料

根据评分表要求提供相应的业绩证明材料。

格式16：享受政府采购政策优惠的证明资料

节能产品、环境标志产品证明材料

产品属于品目清单范围的，实施政府优先采购和强制采购。供应商应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并加盖供应商单位公章。

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、若无此项内容，可不提供此函。

2、本项目的所属行业为工业。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

监狱企业证明资料

(不属于监狱企业的无需提供)

备注：按《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

单位名称：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

残疾人福利性单位声明函

致：青海国焱工程项目管理有限公司

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人：       （签字或盖章）

年   月  日

格式17：投标人认为在其他方面有必要说明的事项

投标人认为在其他方面有必要说明的事项

投标供应商在参加本项目投标中根据招标文件的要求认为需要说明的事项。如没有说明事项，此项可忽略。（格式可自定）

第五部分  采购项目要求及技术参数

一、投标要求

- 投标说明

1.1 投标人可以按照招标文件规定的包号选择投标，但必须对所投包号中的所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2 投标人必须如实填写“技术规格响应表”，在“投标产品技术参数、指标”栏中列出所投产品的具体技术参数、指标；以采购人需求为最低指标要求，投标人对超出或不满足最低指标要求的指标需列出“＋、-”偏差。如果与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料中的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

1.3投标报价应包含全部产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、改造施工费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

1.4 项目中标后分包情况：不允许。（允许，投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包）。

- 重要指标

2.1技术参数中除注明签订合同时提供的相关授权、服务承诺等资料以外，其余相关资料在投标时必须附在投标文件中。

- 商务要求

3.1.交货期：自合同签订之日起180个日历日；

3.2.交货地点：采购单位指定地点；

3.3.付款方式：详见“第三部分 青海省政府采购项目合同书范本”中“四、付款方式”的规定。

3.4.质保期：除技术参数规定的质保期以外，其余产品的质保期均为一年。

二、项目概况及技术参数

西宁市虎台中学专用实验室设备采购项目

采购需求及技术参数一览表

|  |  | 化学吊装通风探究室 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
|  |  | 一、教师演示控制（基础设施） |  |  |
| 1 | 教师专用演示台 | 1、规格：≥2400*600*850㎜。 2、台面：采用≥12.7mm实芯理化板，圆周加厚处理，总厚度≥25.4mm,四角圆角,四边磨边。 3、箱体：采用≥18mm厚中密度三聚氰胺双饰面板，断面以2mmPVC封边条配合优质胶王热熔封边防水处理，专用连接件连接组合紧固。 4、四角包边：采用PP改性材料，塑料注塑模一次性成型，曲面弧形造型。 每个箱体配四个实验室仪器专用地脚。 5、柜门，抽屉：采用厚16mm的中密度三聚氰胺饰面板，柜门和抽屉面板四周注塑模注塑包边成型，拉手与注塑包边一次性成型注塑。 6、讲台配有键盘和中控抽屉，侧边配视频展示台抽屉。 | 1 | 张 |
| 2 | 升降专用教师台 | 1、产品规格：椅面≥390*430mm，有效座位高度420~540mm。 2、技术参数：椅面采用聚丙烯中空吹塑成型，气杆防尘套≥（Ø70*170mm）为聚丙烯一体注塑成型表面磨砂处理；支架选用半径≥230mm五星脚，五星脚采用高强度尼龙材料一体注塑成型。 | 1 | 个 |
| 3 | 多功能水槽台 | 1.规格：≥450*600*800mm。 2.水槽：水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，具有防溢出功能。水槽前沿高度低于两侧及后部40mm。底部带S弯防臭设计，可接触面都做圆角处理。 3.柜体：采用1.0mm优质镀锌钢板制作，表面经环氧树脂喷涂处理，柜门圆弧设计。 4.水槽底座：采用PP材质，磨具一次成型。 5.三联(一高350±5%二低105±5%），采用实验室专用三联水嘴，陶瓷阀芯90°旋转，铜质表面烤漆处理，特制鹅颈管可360度旋转。 6.滴水架：塑钢结构，背面及拉手为PP注塑，正面为全钢喷涂环氧树脂。 6.1、翻盖隐藏式结构：滴水架、水龙头具有同时翻盖隐藏式功能，用时打开，不用时翻回。 6.2、滴水架具有：立起来时内部陀螺卡槽固定功能，防止触碰时滴水架自动下翻。 7.洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作。 | 1 | 个 |
| 4 | 底座及洗眼器装置 | PP底座，洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作。 | 1 | 付 |
|  |  | 二、学生实验操作及学习区（基础设施） |  |  |
| 1 | 学生专用实验台 | 1、规格：≥1200*600*780mm。 2、台面：一体化实验室专用≥20mm厚陶瓷台面，台面经过上釉工艺处理，四周边缘采用≥35mm厚工程塑料一体注塑成型进行包边，前沿设≥50mm高挡水边。参照GB/T4100-2015、GB6566-2010相关标准。符合或超过： 吸水率≤0.5%；断裂模数≥35.0MPa；破坏强度≥1300N；耐污染性不低于3级；耐磨性不低于4级2000转；耐冲击性≥0.75；放射性 A类≤1.0；压缩强度≥130MPa；表面耐划痕≥1级；洛氏硬度≥50.0HRC；耐化学腐蚀性：98%硫酸、65%硝酸、37%盐酸、80%磷酸、乙酸、40%氢氧化钾、40%氢氧化钠、10%双氧水、氯苯、四氯化碳、37%甲醛等试剂/溶液测试表面无明显变化。提供陶瓷台面检测报告。 3、桌体：新钢塑镂空结构（工字形）。 4、桌脚：内置承重部分采用≥60*40*1.6mm矩形铝镁合金，横档采用≥30*40*1.6mm矩形铝镁合金，通过合金压铸角铁组装成“工”字形；外置装饰柱、装饰盖均采用ABS工程塑料一次注塑成型。 5、书包盒：规格：≥425*305*110mm（每组2个），采用ABS工程塑料一次注塑成型，预留学生凳挂靠口；固定横梁采用≥30*30*1.2mm矩形钢构件，书包挂架采用≥20*30*1.2mm矩形钢构件，钢构件表面经酸洗、磷化、喷塑处理，框架横梁与桌脚之间均采用PC＋ABS工程塑料合金连插件连接。 6、吊板：采用≥2mm厚冷轧钢板折弯成型，表面经酸洗、磷化、喷塑处理，吊板离地约550mm。 7、可调脚：采用优质ABS耐蚀注塑专用垫。具有高度可调。 | 28 | 张 |
| 2 | 升降专用学生台 | 1、产品规格：凳面直径≥320mm，高度380~480mm。 2、技术参数：凳面采用≥3mm厚聚丙烯一体注塑成型，接触面为曲面及皮纹处理；学生凳选用优质气杆，与凳面连接处安装加宽加强防爆机构，气杆防尘套≥（Ø70*170mm）为聚丙烯一体注塑成型表面磨砂处理；支架选用半径≥230mm五星脚，五星脚采用高强度尼龙材料一体注塑成型。 | 56 | 个 |
|  |  | 三、吊顶安装可升降集成系统—控制系统 |  |  |
| 1 | 智能控制电气柜（AC380V） | 1、智能控制柜内置总电源开关1个，电系统控制安装调试；源保护器1个，PLC控制器及功能扩展模块1套，PLC专用电源1个，PLC保护模块1个、急停控制系统1个，工作指示灯1个，分组控制系统≥2组。 2、电源控制系统：PLC智能化控制系统集中控制，可分组控制AC220V电源，具有过载、短路等保护功能； 3、照明控制系统：PLC智能化控制系统集中控制，可分组控制日光灯，具有过载、短路等保护功能； 4、给排水控制系统：给水系统：设有总给水控制阀门。操作面板设计给水接口，接口与多功能移动水槽台采用优质PVC软管连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式。 5、自动排水系统：所有排水由智能化控制系统集中控制，操作面板设计设置排水接口，接口与多功能移动水槽台采用优质PVC软管连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式。 6、通风控制系统：采用风机矢量控制变频器：应用空间电压矢量控制原理，采用模块化设计、双CPU控制。①LED屏幕显示功能；②输入额定电压：380±15%（v)；③输入额定频率：50/60HZ；④控制方式：空间电压矢量控制；⑤输出频率：1.00~400.0HZ；⑥过载能力：150%额定电流；⑦保护功能：输入缺相、输入欠压、直流过压、过载等。 7、摇臂自动控制系统：系统集中控制教室摇臂功能。 8、远程控制系统：可实现APP远程控制。 9、控制系统：采用工程PLC控制系统。系统控制施工。 10、依据GB 4793.1-2007《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求第1部分：通用要求》的检测要求，对于保护连接、电压试验、与电网电源的连接和设备零部件之间的连接、供电电源的断开的技术要求，检测结果均为符合。提供产品检测报告。 | 1 | 台 |
| 2 | 控制面板 | 1、触摸屏≥7寸，集中控制系统。可执行各分项分页控制； 2、通风控制：可实现远程触摸数字无极变频控制，具有频率数字显示功能，可精确控制通风风量； 3、供水控制：可实现远程集中控制整室给排水； 4、照明控制：可实现远程分组控制整室照明； 5、电源控制：可实现远程分组控制学生高低压电源； 6、摇臂控制：可实现远程控制摇臂升降机构。 | 1 | 套 |
|  |  | 四、吊顶安装可升降集成系统—通风系统 |  |  |
| 1 | 实验室专用通风罩 | 1、万向式吸风罩。 2、万向节采用≥Ø75mm铝合金材质，表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂处理； 3、活动关节采用高密度PP材质，旋钮式螺纹压紧；可360°旋转调节方向，装置活动半径≥900mm。 4、PC塑料成型制作风口柔性伸缩连接管； | 29 | 个 |
| 2 | 吊装式通风管道 | 1.规格尺寸：标准模块化组成，≥2400mm为一组； 2.通风主管道、支管道均采用防腐蚀PVC制作而成； 3.主管道：≥Φ315mm； 4.通风支管道：≥Φ250mm、≥Φ200mm、≥Φ160mm风道； 5.接口采用专用接口连接。 | 15 | 套 |
| 3 | 吊装通风装置 | 1.通风机：选用箱式低噪变频风机，采用数字变频调控。可利用智能化控制系统进行风量调节（随意调节风量大小），控制通风机，联接各风道，能有效排除实验桌及室内的有害腐蚀气体。电机功率为5.5KW，转速700~800r/min，流量11500M3/h，全压812Pa，噪声符合国家标准。 2.风机控制线：规格：≥Ø25mm 3.室外行程通风管道：采用≥Ø400mm防腐蚀UPVC管及弯头，管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理。 4.通风系统施工。 | 1 | 套 |
|  |  | 五、吊顶安装可升降集成系统—照明系统 |  |  |
| 1 | 照明光源 | 1.接收智能化控制系统控制，功能面板采用≥200*600mmABS工程塑料注塑成型； 2.内部安装镜面铝板反光罩及阻燃ABS一次成型灯架，配置LED灯两套。 | 28 | 个 |
| 2 | 照明线路 | 模块化设计，每组模块间采用活接式连接，采用≥2.5mm铜芯电线进行系统布线。 | 1 | 套 |
|  |  | 六、吊顶安装可升降集成系统—水电系统 |  |  |
| 1 | 摇臂升降机构 | 1、摇臂升降机构接受智能控制系统信号实现远程遥控，动力为24V低压减速电机，固定于专用支架，外部保护罩为ABS工程塑料。 2、支撑悬臂：规格≥70*80*420mm，厚度不小于1.2mm椭圆形铝镁合金大型模具制作而成，表面阳极氧化磨砂处理。 3、功能操作模块规格（长*高*厚）：不小于600*200*110mm。 4、功能操作模块由正面功能操作面板和背面检修面板组成，主体均采用≥3.5mm厚ABS阻燃工程塑料一次注塑成型；功能接口模块不少于16个，包含：220V电源五孔插座、USB功能接口和网络接口。 5、功能操作面板预留电源功能模块，模块规格不小于65*65mm； 6、每组功能操作面板可满足两组学生用电功能需求。最高处电源模块中心点距离操作面板底端不得超过150mm。 7、给排水接口：接收智能化控制系统控制，摇臂操作面板上预留快速给排水接口不少于2对、信号控制接口不少于2个。快速给水接口采用铜质镀镍工艺，自带止流阀和手动阀（止流阀可实现拔出给水管接头时，出水口自动止水），快速排水接口采用PP-R材质注塑成型。 8、摇臂设有自检测功能，当摇臂与水槽信号控制线相连时，摇臂处于使用状态，自动锁定不能升降。 9、背面检修面板留有散热孔，功能模块底面带有不锈钢挂环，可收束电源线； 10、所有紧固零件均采用不锈钢材质； 11、所有功能模块均接受智能控制系统控制。 | 7 | 个 |
| 2 | 多功能移动水槽台 | 1.规格：≥500*600*800mm水槽深度不小于270mm； 2.水槽台上部为多功能安装平台采用不小于3.8mm厚工程塑料整体模具注塑成型，多功能平台集成有给排水快速接口、信号控制接口、三联水嘴、不小于8试管位滴水架； 3.水槽与台面采用不小于3.8mm厚工程塑料整体模具一体注塑成型，台面设有溢水口及台式洗眼器，内部集成自动水位控制系统，四周边缘设计挡水边； 4.三联水嘴采用工程塑料模具注塑成型； 5.水槽台采用双层过滤结构，水槽下水口带有过滤网，水槽台中部配备抽屉式过滤层并安装通锁，背面预留检修口； 6.水槽内设有水位传感器及排水装置，有自动排水和手动及紧急排水功能，将废水自动排出。摇臂设有自检测功能，当水槽电缆与摇臂相连时，摇臂处于使用状态，摇臂处于锁定状态，不能升降； 7.给排水快速接口与摇臂操作面板设计排水接口采用优质PVC软管连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出）； 8.水槽台底部安装静音万向轮； 9.依据GB 4706.1-2005 《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》检测依据，对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、元件、电源连接和外部软线、螺钉和连接、电气间隙爬电距离和固体绝缘、耐热和耐燃等技术要求，检测结果均为符合。提供产品检测报告。 | 14 | 个 |
| 3 | 实验电源终端 | 输入电源：AC220V 50Hz 交流输出和直流稳压输出可以同时使用；直流输出：DC1.2-16V 2A交流输出：AC2-4-6-8-10-12-14-16V 2A。 | 28 | 个 |
| 4 | 自动给排水系统 | 1、包括自动排水模块1组、自动水位控制器1组、信号控制器1套、自动保护系统1组。 2、所有给排水由智能化控制系统集中控制，摇臂操作面板设计排水接口，快速给排水接口与多功能移动水槽台采用优质PVC软管连接，信号控制接口与多功能移动水槽台采用信号控制线进行连接。当水位达到限值时系统自动排水、污水经过连接管排至总管，当污水排净后排水系统自动关闭。给排水系统施工。 | 14 | 套 |
| 5 | 功能接口模块 | 模块化设计，每组模块间采用活接式连接，采用≥4mm铜芯电线进行系统布线。 | 1 | 项 |
| 6 | 给排水布管 | 1、给水主管选用≥Ø20-32mmPP-R给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接。 2、排水管选用加厚≥Ø50-75mmPVC-U国标管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接。 | 1 | 项 |
|  |  | 七、吊顶安装可升降集成系统主体 |  |  |
| 1 | 系统主体构架 | 1、规格尺寸：标准模块化组成，≥2400*960*600mm为一组； 2、外形及材质：流线型设计（飞机舱体式设计），内质承重结构框架采用≥30*30mm方形铝合金，左右装饰条采用≥180*200mm流线型ABS工程塑料注塑成型。 3、提供“吊顶安装可升降集成系统”检测报告。 | 14 | 组 |
| 2 | 系统外观装饰功能板 | 1.规格尺寸：标准模块化组成，≥1200*960*600mm为一组； 2.系统外部两侧采用半圆弧型装饰板（规格：≥400*300mm）、底部装饰板（规格：≥600*300mm）均采用ABS工程塑料一次性注塑成型，所有装饰部件采用模块化设计。 | 14 | 组 |
| 3 | 系统安装辅件 | 1、采用固定横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节。 2、主要辅件有：矩形钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 | 1 | 项 |
|  |  | 化学吊装通风探究室（以上共计3套） |  |  |
|  |  | 八、配套部分 |  |  |
| 1 | 学科氛围 | 学科展板。规格：≥500×700mm,5mm厚度透明亚克力材质，内置内容为UV打印制作。含相关学科内容介绍等。 | 1 | 套 |
| 2 | 学科配套吊顶 | 配合设备系统整体安装现场对吊顶及墙面环境进行配套改造施工（龙骨、石膏板、矿棉板、乳胶漆、木工板、筒灯、平板灯等材料）约96平方。 | 1 | 室 |
|  |  | 整体规划布局图：投标人须提供“化学吊装通风探究室”符合要求的完整的CAD平面布置图、施工图与不同角度的彩色立体效果图（至少3张），吊顶安装可升降集成系统功能模块局部细节放大的彩色立体效果图（至少1张）并附设计说明。 |  |  |
|  |  | 布局图 |  |  |
| 3 | 供电、给排水、通风 | 配合设备系统整体安装现场对供电、给排水、通风进行配套改造施工（含材料）。 | 1 | 室 |
| 4 | 多功能教学系统 | 推拉式组合板 1、外形尺寸：≥4000mm*1270mm 。 2、产品结构：内外双层结构，根据所配电子白板适当调整。 3、边框：外框铝型材正面尺寸≥68mm，壁厚≥1.2mm,香槟色工业铝型材。内框型材正面尺寸≥50mm。壁厚1.0mm。 4、书写板面：采用厚度≥0.30mm金属烤漆书写板。 5、夹层：采用高密度聚苯乙烯板做夹层，厚度≥20mm。 6、 背板：采用高档优质镀锌板，厚度≥0.27mm。 7、 整套书写板的两端装置固定挡板，并设有滑动缓冲胶垫。 一、硬件参数 整机屏幕尺寸≥86寸，采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起,一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。 整机采用UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，屏幕分辨率3840×2160，屏幕灰度等级≥256级。整机屏幕采用钢化玻璃防护，钢化玻璃硬度≥9H。 整机采用红外触控技术，支持40点或以上触控。 整机支持标准、多媒体和节能三种图像模式调节。整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）或（整体蓝光400～500能量综合）＜50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。或同等效应技术。为保证设备显示整机支持色彩空间可选，需支持sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.5。 支持可自定义图像设置，针对不同学科显示特点，需支持教师自定义调节画面对比度、屏幕色温、图像亮度、亮度范围、色彩空间等。 整机需满足具有NFC功能的手机、平板，通过接触整机设备上的NFC标签，即可实现手机、平板与大屏的连接并同步手机、平板的画面到设备上，无需其它操作设置，支持不少于4台手机、平板同时连接并显示。 整机支持纸质护眼模式，在任意通道任意画面任意软件所在显示内容下可实时调整画面纹理。画面纹理的类型有牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸。同时支持色温调节和透明度调节。 二、音频效果 整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置发生设计，≥2个10W高音扬声器，≥2个20W中低音扬声器，总功率不低于60W。整机扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥87 db，10米处声压级≥72 dB。 整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，麦克风拾音距离≥12m。内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm。支持标准、听力、观影三种音效模式调节。 整机支持蓝牙Bluetooth 5.2标准，能连接外部蓝牙音箱播放音频，也能接收外部手机通过蓝牙发送的文件。 三、设备功能与安卓系统 采用智能电子产品一键式设计：同一物理按键完成Android系统、Windows系统和节能熄屏操作，通过轻按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。 为便于教师的个性化使用需求，整机前置5个自定义功能按键，包含“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。 整机内置专业硬件自检维护工具，工具可对触摸框、PC模块、光感系统等模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示，可对嵌入式系统运行内存、垃圾文件进行清理，确保嵌入式系统运行流畅。支持扫描系统提供的电子二维码进行在线客服问题报修。 内置无线传屏接收器，无需外接接收部件，无线传屏发射器与整机匹配后即可实现传屏功能。 前置输入接口：≥1路TypeC、≥2路USB3.0，支持Android系统、Windows系统读取外接移动存储设备。侧置输入接口：≥1路HDMI、≥1路RS232；侧置输出接口：≥1路音频输出、≥1路触控输出USB。 设备支持通过前置物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的所有内容与老师人声同时录制，支持自定义前置“设置"按键，通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具。 系统版本不低于Android 11.0，内存不低于2GB，存储空间不低于8GB。整机安卓和全部外接通道（HDMI、Type-c）下侧边栏支持在音乐课，学生跟随节拍器打节奏；支持设置节拍、轻重、节拍播放速度。 内置无线传屏接收器，无需外接接收部件，无线传屏发射器与整机匹配后即可实现传屏功能。 四、摄像与AP系统 整机具备内置摄像头支持≥1600W像素的视频采集，支持输出≥4K；支持对角视场角≥135°，水平视场角≥120度；支持扫描二维码功能，快速调用信息，使用摄像头可实现远程巡课。可AI识别人像，人像识别距离≥10米。摄像头支持人脸识别、快速点人数、随机抽人，可识别镜头前的所有学生，并显示人脸标记、随机抽选。支持同时显示标记不少于60人。 整机Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz ，Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax，支持版本Wi-Fi6。设备同时支持蓝牙功能，且蓝牙标准不小于Bluetooth 5.2标准。 五、信息安全系统 为保证设备安全，降低设备维护难度，整机关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择恢复整机系统及Windows操作系统到出厂默认状态，无需额外工具辅助。 为保证信息安全，自带安全管控软件，支持对系统盘进行垃圾清理、大文件迁移，释放系统盘空间占用，提升设备运行速度。 为保证安全管控软件不被误操作删除，安全软件具备自我保护系统，用户无法通过传统方法（卸载或者关闭程序）来终止其的运行，删除时，需要软件删除密码验证。从而保护管理员可有效的管控设备。 整机支持同一品牌智能笔，通过 BLE(蓝牙低能耗技术)、USB Dongle(通用串口总线 接收器)等方式连接，当整机和智能笔均支持BLE功能时，支持指定区域内智能笔自动 发现、自动连接，并支持读取智能笔型号， 对应显示设备实物图片。 六、教学桌面： 快捷教学桌面：整机支持个人教学桌面，设备开机启动后，自动进入教学桌面，支持账号登录、退出，自动获取个人云端教学课件列表、并可进入全部课件列表。整机支持多种身份识别方式，支持通过账号登录、手机扫码登录，并支持账号安全登录检测。支持统一互通的用户身份认证服务，账号登录后，打开教学白板软件、学生行为评价软件的教学应用工具时无需再次输入账号密码重复登录。 设备教学桌面支持教学常用的教学白板软件、文件管理软件、学生行为评价软件，同时教学桌面首页支持自定义桌面应用，支持展示≥8个应用入口，满足不同教师授课需要。教学桌面支持进行应用卸载。 七、OPS模块： 搭载Intel 十二代或以上CPU i5，内存：8GB DDR4内存或以上配置，硬盘：256GB或以上SSD（M.2）固态硬盘。 采用抽拉（插拔）内置式模块化电脑，PC模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔，模块和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 具有独立非外扩展的电脑USB接口：PC模块上USB3.0≥3个，USB2.0≥1个，HDMI≥1，1000M RJ45≥1 个，MIC-IN≥1。 按压式卡扣方式设计无需工具即可快速拆卸电脑模块，具有标准PC防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗。 | 1 | 套 |
|  |  | 配套部分（以上共计3套） |  |  |
|  |  | 化学准备室 |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 中央准备台 | 1、规格：≥2400*1200*780mm 2、台面：采用≥12.7mm实芯理化板； 3、前横梁：采用≥60*35mm壁厚≥1.2mm的优质铝型材拉伸成型，一边不小于85mm圆弧造型。 4、横梁支撑件：采用≥10*100mm壁厚≥1.2mm的优质铝型材拉伸成型，带有两条加强抗变形的凹槽，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理。 5、后挡板：采用≥130*30mm壁厚≥1.2mm的优质铝型材拉伸成型，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。造型截面为后端连续相切弧形，顶端高出台面45mm±带一凹槽，镶嵌弹性橡胶条。 6、桌腿由立柱、顶底支撑脚和可调地脚组成。 7、立柱：采用≥100*50mm壁厚≥1.5mm的优质铝材，横截面前R6圆角，后端45*8斜切再R6圆角，内有6根≥1.2mm的加强筋。 8、支撑脚：采用≥4mm厚的铝材压铸一次性成型，两侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度吻合。 9、多功能可调地脚：高度螺旋调节，采用高强度的尼龙材料，塑料注塑成型，内置脚轮固定孔，可加装脚轮。 10、箱体：≥450*560*690mm， 采用≥16mm厚中密度三聚氰胺双饰面板，断面以优质≥2mmPVC封边条配合优质胶王热熔封边防水处理，专用连接件连接组合紧固，四角采用PP注塑型材包边。 11、柜门采用≥16mm厚中密度三聚氰胺双饰面板一次性注塑包边处理。注塑包边带造型拉手。 12、抽屉面板采用≥16mm厚中密度三聚氰胺双饰面板一次性注塑包边处理。注塑包边带造型拉手。配≥1.2mm厚优质冷轧钢板压制成型的静音三节滚珠滑轨。 13、脚轮采用4个优质的实验室仪器专用脚轮。 | 1 | 张 |
| 2 | 试剂架 | 1.规格：≥1200*300*400㎜ 2.立柱架采用≥2.5mm厚工艺铝型材制作为80mm*40mm的方管，方管两侧有凹槽,可放置六角螺母，配合螺丝可在任意高度固定挂钩。挂钩采用优质钢板冲压而成，带有凹凸造型，经特殊化学防锈处理，外加纯环氧树脂塑粉高温固化处理。 3.试剂架隔板采用12mm厚玻璃，玻璃板四周磨边。边缘配有可活动的直径14mm不锈钢管档边，两端用专用注塑封头，封头上有凹槽，可卡到两侧立柱上的挂钩上。 | 2 | 组 |
| 3 | 水槽（含水嘴) | 1、规格≥500*600*800mm 2、水槽：采用PP改性材料，塑料注塑模一次性成型，其规格≥600*500*343mm，壁厚≥4mm，四周有≥10mm高挡水沿；水槽内尺寸：≥430*360*270mm；水槽内右上角带溢水口。 3、下水系统：采用优质的共聚PP材质专用连接管，配有防虹吸，防阻塞装置。 4、上下固定框：采用PP改性材料，塑料注塑模一次性成型。 5、箱体支撑件：箱体四周采用铝型材支撑，表面经过时效处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理。 6、水柜左右侧板：采用优质的≥9mm厚的PVC中空板，≥尺寸：500*600mm。 7、水柜前后门：采用pp改性材料，其内部置于两根铝型材为加强筋。 8、水嘴: 采用实验室专用三联水嘴90°瓷质阀芯，出水嘴为铜质尖嘴，可拆卸，内有螺纹，可方便连接循环等特殊用水，水管管体部分为黄铜合金制品，铜质表面经过烤漆喷涂处理，可360°旋转。 | 1 | 套 |
| 4 | 通风柜 | 1、规格：≥1200*900*2400mm,台面采用≥12.7mm实芯理化板，四周边缘背边加工，总厚度≥25.4mm。配PP小水杯，单联水嘴。 2、箱体采用1.2mm镀锌冷轧钢板压制成型，表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理。 3、电源输出220V 10A或380V 15A，电路配带过载及短路保护装置。 4、通风采用UPVC耐蚀风管及UPVC罩顶。面风速0.3~0.5m/s，噪音≤65dB。 | 1 | 台 |
| 5 | PP药品柜 | 1、规格：≥1000*500*2000mm 2、整体：采用全PP材质注塑成型，层板内置钢管，四立柱贯穿铝合金圆柱加强整体承重，无任何外露金属件和紧固螺丝。 3、主框架：侧板为整体注塑成型，内侧设有层板支撑块，外侧嵌入装饰条；顶板、中层板、底板尺寸均为≥1020*500*54mm，注塑成型，预设可调节式通风口，可根据药品发挥的数量调节风口大小。四立柱均贯穿直径≥25mm双层铝合金圆柱。 4、柜门:≥宽510*高910*厚30mm,可内嵌≥5mm厚钢化玻璃。PP门轴式对开门。设有弹性定位凸点。配有pp材料拉手，上下柜门的四个环形拉手组成一圆环造型；并在中间前横梁上加装专用锁具，可以一锁锁四门。 5、把手: pp材料注塑一次成型，四分之一圆环形造型，螺丝孔均配有PP材质的塞子。 6、层板:≥宽950*深455*厚30mm,注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理，内置≥20*20mm钢质抗弯加固条。 7、带≥5mm厚PP板折弯加工成型阶梯。 8、提供产品检测报告。 | 4 | 组 |
| 6 | PP药品柜(仪器柜） | 1、规格：≥1000*500*2000mm 2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，顶板、底板预留模具成型排风孔。 3、下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥5mm厚钢化烤漆玻璃。 4、上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5、层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，四周有阻水边，底部镶嵌钢制横梁。 6、拉手：采用改性PP材料模具一次成型。门铰链：采用改性PP材料模具一次成型。 7、螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质。 | 6 | 组 |
| 7 | 通风系统 | 配套通风系统施工（含材料：万备向吸风罩、PP通风管道、PP弯头、电动风阀等）。 | 1 | 套 |
| 8 | 电气、给排水 | 配合设备安装现场对供电、给排水进行配套改造施工（含材料）。 | 1 | 项 |
| 9 | 学科配套吊顶 | 配合设备安装现场对吊顶及墙面环境进行配套改造施工（龙骨、石膏板、矿棉板、乳胶漆、木工板、平板灯等材料）。 | 1 | 项 |
|  |  | 化学准备室（以上共计2套） |  |  |
|  |  | 化学仪器、药品室 |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | PP药品柜(仪器柜） | 1、规格：≥1000*500*2000mm 2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，顶板、底板预留模具成型排风孔。 3、下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥5mm厚钢化烤漆玻璃。 4、上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5、层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，四周有阻水边，底部镶嵌钢制横梁。 6、拉手：采用改性PP材料模具一次成型。门铰链：采用改性PP材料模具一次成型。 7、螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质。 | 12 | 组 |
| 2 | PP药品柜 | 1、规格：≥1000*500*2000mm 2、整体：采用全PP材质注塑成型，层板内置钢管，四立柱贯穿铝合金圆柱加强整体承重，无任何外露金属件和紧固螺丝。 3、主框架：侧板为整体注塑成型，内侧设有层板支撑块，外侧嵌入装饰条；顶板、中层板、底板尺寸均为≥1020*500*54mm，注塑成型，预设可调节式通风口，可根据药品发挥的数量调节风口大小。四立柱均贯穿直径≥25mm双层铝合金圆柱。 4、柜门:≥宽510*高910*厚30mm,可内嵌≥5mm厚钢化玻璃。PP门轴式对开门。设有弹性定位凸点。配有pp材料拉手，上下柜门的四个环形拉手组成一圆环造型；并在中间前横梁上加装专用锁具，可以一锁锁四门。 5、把手: pp材料注塑一次成型，四分之一圆环形造型，螺丝孔均配有PP材质的塞子。 6、层板:≥宽950*深455*厚30mm,注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理，内置≥20*20mm钢质抗弯加固条。 7、带≥5mm厚PP板折弯加工成型阶梯。 | 6 | 组 |
| 3 | 通风系统 | PP通风管道、PP弯头、电动风阀等 | 1 | 套 |
| 4 | 电气、给排水 | 配合设备安装现场对供电、给排水进行配套改造施工（含材料）。 | 1 | 项 |
| 5 | 学科配套吊顶 | 配合设备安装现场对吊顶及墙面环境进行配套改造施工（龙骨、石膏板、矿棉板、乳胶漆、木工板、平板灯等材料）。 | 1 | 项 |
|  |  | 化学仪器、药品室（以上共计2套） |  |  |
|  |  | 危化品室 |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 易燃品存储柜 | 1、外部尺寸:≥H1840*W900*D510mm ,内部尺寸:≥H1530*W796*D395mm 2、柜体外壳全部采用 1.2MM 的冷轧钢板，底座采用 2.0MM 的冷轧钢板； 3、柜体内胆（上、下、左、右内衬板）全部采用瓷白 PP（聚丙烯树脂）板； 4、柜体右侧设有手动可调进风口； 5、柜体内部最下层留有可以存放不少于 120MM 厚黄沙填埋腔（漏液槽），用于埋放金属钠、黄磷等的易燃物品，挡板应与柜体连为一体； 6、柜底装有四个Φ50MM 的移动脚轮，便于柜体移动； 7、柜中设 3 块三层阶梯式的 PP 聚丙烯树脂活动搁板，层板设有 10MM 的通气孔；搁板外沿镶装有 PVC 一次成型护栏,护栏中间嵌有（警示红，警示蓝，警示黄）的PVC 装饰条，可区分碱性，酸性药品和易燃品的存放； 8、防火材料：柜体填充具有保温隔热作用的防火材料陶瓷纤维； 9、铰链：钢琴式铰链，确保门能开 180 度。 10、柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件。 11、 柜顶部中间有Φ150MM 出风口且风口中内置一个 AC220V、50H、0.18A 轴流风机，配有微电脑时控开关，能根据用户设定的时间自动打开和关闭风机。 | 1 | 个 |
| 2 | 毒害品存储柜 | 外部尺寸:≥H1840*W900*D510mm ,内部尺寸:≥H1530*W796*D395mm 1、柜体外壳全部采用 1.2MM 的冷轧钢板，底座采用 2.0MM 的冷轧钢板； 2、柜体内胆（上、下、左、右内衬板）全部采用瓷白 PP（聚丙烯树脂）板； 3、柜体右侧设有手动可调进风口； 4、柜体内部最下层留有可以存放不少于 120MM 厚黄沙填埋腔（漏液槽），用于埋放金属钠、黄磷等的易燃物品，挡板应与柜体连为一体； 5、柜底装有四个Φ50MM 的移动脚轮，便于柜体移动； 6、柜中设 3 块三层阶梯式的 PP 聚丙烯树脂活动搁板，层板设有 10MM 的通气孔；搁板外沿镶装有 PVC 一次成型护栏,护栏中间嵌有（警示红，警示蓝，警示黄）的PVC 装饰条，可区分碱性，酸性药品和易燃品的存放； 7、防火材料：柜体填充具有保温隔热作用的防火材料陶瓷纤维； 8、铰链：钢琴式铰链，确保门能开 180 度。 9、柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件。 10、柜顶部中间有Φ150MM 出风口且风口中内置一个 AC220V、50H、0.18A 轴流风机，配有微电脑时控开关，设定的时间自动打开和关闭风机。 | 1 | 个 |
| 3 | 通风系统 | 配套通风系统施工（含材料：PP通风管道、PP弯头、电动风阀等）。 | 1 | 套 |
| 4 | 环境 | 配合设备安装现场对吊顶及墙面环境进行配套改造施工（龙骨、石膏板、矿棉板、乳胶漆、木工板、平板灯、玻璃隔断等材料）。 | 1 | 项 |
|  |  | 危化品室（以上共计1套） |  |  |
|  |  | 生物吊装探究室 |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
|  |  | 一、教师演示控制（基础设施） |  |  |
| 1 | 教师专用演示台 | 1、规格：≥2400*600*850㎜。 2、台面：采用≥12.7mm实芯理化板，圆周加厚处理，总厚度≥25.4mm,四角圆角,四边磨边。 3、箱体：采用≥18mm厚中密度三聚氰胺双饰面板，断面以2mmPVC封边条配合优质胶王热熔封边防水处理，专用连接件连接组合紧固。四角包边：采用PP改性材料，塑料注塑模一次性成型，曲面弧形造型。 每个箱体配四个实验室仪器专用地脚。 4、柜门，抽屉：采用厚≥16mm的中密度三聚氰胺饰面板，柜门和抽屉面板四周注塑模注塑包边成型，拉手与注塑包边一次性成型注塑。 5、讲台配有键盘和中控抽屉，侧边配视频展示台抽屉。 提供产品检测报告。 | 1 | 张 |
| 2 | 升降专用教师台 | 1、产品规格：椅面≥390*430mm，有效座位高度≥420~540mm。 2、技术参数：椅面采用聚丙烯中空吹塑成型，气杆防尘套≥（Ø70*170mm）为聚丙烯一体注塑成型表面磨砂处理；支架选用半径≥230mm五星脚，五星脚采用高强度尼龙材料一体注塑成型。 | 1 | 个 |
| 3 | 多功能水槽台 | 1.规格：≥450*600*800mm。 2.水槽：水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，具有防溢出功能。水槽前沿高度低于两侧及后部40mm。底部带S弯防臭设计，可接触面都做圆角处理。 3.柜体：采用1.0mm优质镀锌钢板制作，表面经环氧树脂喷涂处理，柜门圆弧设计。 4.水槽底座：采用PP材质，磨具一次成型。 5.三联(一高350±5%二低105±5%），采用实验室专用三联水嘴，陶瓷阀芯90°旋转，铜质表面烤漆处理，特制鹅颈管可360度旋转。 6.滴水架：塑钢结构，背面及拉手为PP注塑，正面为全钢喷涂环氧树脂。 6.1、翻盖隐藏式结构：滴水架、水龙头具有同时翻盖隐藏式功能，用时打开，不用时翻回。 6.2、滴水架具有：立起来时内部陀螺卡槽固定功能，防止触碰时滴水架自动下翻。 7.洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作。 | 1 | 个 |
| 4 | 底座及洗眼器装置 | PP底座，洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作。 | 1 | 付 |
|  |  | 二、学生实验操作及学习区（基础设施） |  |  |
| 1 | 学生专用实验台 | 1、尺寸：≥1200*600*780mm。 2、台面：采用实验室专用≥20mm厚陶瓷复合板，选用优质耐腐蚀釉料和高岭土基材,经特殊的生产工艺1300度高温烧制。 3、陶瓷复合台面的总体厚度≥20mm，其陶瓷基材的厚度≥11mm,下部复合材料的厚度≥9mm。陶瓷面为四面凸边阻水，侧边为陶瓷背边≥20mm厚整体陶瓷，断面采用与釉面颜色一致的陶瓷专用色料经高温烘烤固化。 4、前横梁：采用≥60*35mm壁厚≥1.2mm的优质铝型材拉伸成型,材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理。 5、后挡板：采用≥130*30mm壁厚≥1.2mm的优质铝型材拉伸成型，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理。造型截面为后端连续相切弧形，顶端高出台面≥45mm，带一凹槽，镶嵌弹性橡胶条。 6、桌腿由立柱、顶底支撑脚和可调地脚组成。 7、立柱：采用≥100*50mm壁厚≥1.5mm的优质铝材，横截面前R6圆角，后端45*8斜切再R6圆角，内有6根≥1.2mm的加强筋，中心拥有两个m8螺丝固定孔，攻丝处理后用于连接顶底支撑脚，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理。 8、支撑脚：采用≥4mm厚的铝材压铸一次性成型，两侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度吻合，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理。 9、多功能可调地脚：高度螺旋调节，采用高强度的尼龙材料，塑料注塑成型，内置脚轮固定孔，可加装脚轮。 10、书包斗：规格≥440*315*154mm,厚度≥6mm，采用ABS改性材料，塑料注塑成型。 | 28 | 张 |
| 2 | 升降专用学生台 | 1、产品规格：凳面直径≥320mm，高度≥380~480mm。 2、技术参数：凳面采用≥3mm厚聚丙烯一体注塑成型，接触面为曲面及皮纹处理；学生凳选用优质气杆，与凳面连接处安装加宽加强防爆机构，气杆防尘套≥（Ø70*170mm）为聚丙烯一体注塑成型表面磨砂处理；支架选用半径≥230mm五星脚，五星脚采用高强度尼龙材料一体注塑成型。 | 56 | 个 |
|  |  | 三、吊顶安装可升降集成系统—控制系统 |  |  |
| 1 | 智能控制柜（AC220V） | 智能控制箱内置总电源开关1个，电源保护器1个，PLC控制器及功能扩展模块1套，PLC专用电源1个，PLC保护模块1个、急停控制系统1个，工作指示灯1个，分组控制系统。 （1）电源控制系统：PLC智能化控制系统集中控制，可分组控制AC220V电源，具有过载、短路等保护功能； （2）照明控制系统：PLC智能化控制系统集中控制，可分组控制日光灯，具有过载、短路等保护功能； （3）给排水控制系统：给水系统：设有总给水控制阀门。 自动排水系统：所有排水由智能化控制系统集中控制。 （4）摇臂自动控制系统：系统集中控制教室摇臂功能。 控制系统：采用工程PLC控制系统。系统控制施工。 （5）依据GB 4793.1-2007《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求第1部分：通用要求》的检测要求，对于保护连接、电压试验、与电网电源的连接和设备零部件之间的连接、供电电源的断开的技术要求，检测结果均为符合。提供产品检测报告。 | 1 | 台 |
| 2 | 控制面板 | 1、触摸屏≥7寸，集中控制系统。可执行各分项分页控制； 2、供水控制：可实现远程集中控制整室给排水； 3、照明控制：可实现远程分组控制整室照明； 4、电源控制：可实现远程分组控制220V电源； 5、摇臂控制：可实现远程控制摇臂升降机构。 | 1 | 套 |
|  |  | 四、吊顶安装可升降集成系统—照明系统 |  |  |
| 1 | 照明光源 | 接收智能化控制系统控制，采用圆形内嵌式照明光源，材质为精工航空加厚铝材，功率为9W。表面经氧化处理，抗压抗磨损，面罩采用精致磨砂面，光线柔和且扩散均匀。照明系统施工。 | 28 | 个 |
| 2 | 照明线路 | 模块化设计，每组模块间采用活接式连接。采用≥2.5mm铜芯电线进行系统布线。 | 1 | 项 |
|  |  | 五、吊顶安装可升降集成系统—水电系统 |  |  |
| 1 | 摇臂升降机构 | 1、摇臂升降机构接受智能控制系统信号实现远程遥控，动力为24V低压减速电机，固定于专用支架，外部保护罩为ABS工程塑料。 2、支撑悬臂：规格≥70*80*420mm，厚度不小于1.2mm椭圆形铝镁合金大型模具制作而成，表面阳极氧化磨砂处理。 3、功能操作模块规格（长*高*厚）：不小于600*200*110mm。 4、功能操作模块由正面功能操作面板和背面检修面板组成，主体均采用≥3.5mm厚ABS阻燃工程塑料一次注塑成型；功能接口模块不少于16个，包含：220V电源五孔插座、USB功能接口和网络接口。 5、功能操作面板预留电源功能模块，模块规格不小于65*65mm； 6、每组功能操作面板可满足两组学生用电功能需求。最高处电源模块中心点距离操作面板底端不得超过150mm。 7、给排水接口：接收智能化控制系统控制，摇臂操作面板上预留快速给排水接口不少于2对、信号控制接口不少于2个。快速给水接口采用铜质镀镍工艺，自带止流阀和手动阀（止流阀可实现拔出给水管接头时，出水口自动止水），快速排水接口采用PP-R材质注塑成型。 8、摇臂设有自检测功能，当摇臂与水槽信号控制线相连时，摇臂处于使用状态，自动锁定不能升降。 9、背面检修面板留有散热孔，功能模块底面带有不锈钢挂环，可收束电源线； 10、所有紧固零件均采用不锈钢材质； 11、所有功能模块均接受智能控制系统控制。 | 8 | 个 |
| 2 | 多功能移动水槽台 | 规格尺寸：≥500*600*800mm水槽深度不小于270mm。 1、 水槽台上部为多功能安装平台采用不小于3.8mm厚工程塑料整体模具注塑成型，多功能平台集成有给排水快速接口、信号控制接口、三联水嘴、不小于8试管位滴水架。 2、 水槽与台面采用不小于3.8mm厚工程塑料整体模具一体注塑成型，台面设有溢水口及台式洗眼器，内部集成自动水位控制系统，四周边缘设计挡水边。 3、三联水嘴采用工程塑料模具注塑成型。 4、水槽台采用双层过滤结构，水槽下水口带有过滤网，水槽台中部配备抽屉式过滤层并安装通锁，背面预留检修口。 5、水槽内设有水位传感器及排水装置，有自动排水和手动及紧急排水功能，将废水自动排出。摇臂设有自检测功能，当水槽电缆与摇臂相连时，摇臂处于使用状态，摇臂处于锁定状态，不能升降。 6、给排水快速接口与摇臂操作面板设计排水接口采用优质PVC软管连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出）。 7、水槽台底部安装静音万向轮。 | 14 | 个 |
| 3 | 自动给排水系统 | 1、给排水控制模块1组，包括给水控制模块和排水控制模块。排水控制模块包含自动水位控制器、输入信号控制器各1套。 2、所有给水由智能化控制系统集中控制。排水时，排水控制端接收信号控制器的指示，当水位达到限值时系统进行自动排水处理，污水经过连接管排至总管，当污水排净后排水系统自动关闭。给排水系统施工。 | 15 | 套 |
| 4 | 功能接口模块 | 模块化设计，每组模块间采用活接式连接，采用≥4mm铜芯电线进行系统布线。 | 1 | 项 |
| 5 | 给排水布管 | 1.给水主管选用≥Ø20-32mmPP-R给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接。 2.排水管选用加厚≥Ø50-75mmPVC-U国标管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接。 | 1 | 项 |
|  |  | 六、吊顶安装可升降集成系统主体 |  |  |
| 1 | 系统主体构架 | 1、规格尺寸：标准模块化组成，≥2400*760*200mm为一组； 2、外形及材质：流线型设计（飞机舱体式设计），内质承重结构框架采用≥30*30mm方形铝合金，左右装饰条采用≥180*200mm流线型ABS工程塑料注塑成型；底部装饰板（规格：≥400*300mm）均采用ABS工程塑料一次性注塑成型，所有装饰部件采用模块化设计。 3、提供“吊顶安装可升降集成系统”检测报告。 | 14 | 组 |
| 2 | 系统安装辅件 | 1、采用固定横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节。 2、主要辅件有：矩形钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 | 1 | 项 |
|  |  | 生物吊装探究室（以上共计5套） |  |  |
|  |  | 七、配套部分 |  |  |
| 1 | 学科氛围 | 学科展板6个。规格：≥500*700mm，≥5mm厚度透明亚克力材质，内置内容为UV打印制作。含相关学科内容介绍等。 | 1 | 套 |
| 2 | 多功能教学系统 | 推拉式组合板 1、外形尺寸：≥4000mm*1270mm 。 2、产品结构：内外双层结构，根据所配电子白板适当调整。 3、边框：外框铝型材正面尺寸≥68mm，壁厚≥1.2mm,香槟色工业铝型材。内框型材正面尺寸≥50mm。壁厚1.0mm。 4、书写板面：采用厚度≥0.30mm金属烤漆书写板。 5、夹层：采用高密度聚苯乙烯板做夹层，厚度≥20mm。 6、 背板：采用高档优质镀锌板，厚度≥0.27mm。 7、 整套书写板的两端装置固定挡板，并设有滑动缓冲胶垫。 一、硬件参数 整机屏幕尺寸≥86寸，采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起,一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。 整机采用UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，屏幕分辨率3840×2160，屏幕灰度等级≥256级。整机屏幕采用钢化玻璃防护，钢化玻璃硬度≥9H。 整机采用红外触控技术，支持40点或以上触控。 整机支持标准、多媒体和节能三种图像模式调节。整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）或（整体蓝光400～500能量综合）＜50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。或同等效应技术。为保证设备显示整机支持色彩空间可选，需支持sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.5。 支持可自定义图像设置，针对不同学科显示特点，需支持教师自定义调节画面对比度、屏幕色温、图像亮度、亮度范围、色彩空间等。 整机需满足具有NFC功能的手机、平板，通过接触整机设备上的NFC标签，即可实现手机、平板与大屏的连接并同步手机、平板的画面到设备上，无需其它操作设置，支持不少于4台手机、平板同时连接并显示。 整机支持纸质护眼模式，在任意通道任意画面任意软件所在显示内容下可实时调整画面纹理。画面纹理的类型有牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸。同时支持色温调节和透明度调节。 二、音频效果 整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置发生设计，≥2个10W高音扬声器，≥2个20W中低音扬声器，总功率不低于60W。整机扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥87 db，10米处声压级≥72 dB。 整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，麦克风拾音距离≥12m。内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm。支持标准、听力、观影三种音效模式调节。 整机支持蓝牙Bluetooth 5.2标准，能连接外部蓝牙音箱播放音频，也能接收外部手机通过蓝牙发送的文件。 三、设备功能与安卓系统 采用智能电子产品一键式设计：同一物理按键完成Android系统、Windows系统和节能熄屏操作，通过轻按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。 为便于教师的个性化使用需求，整机前置5个自定义功能按键，包含“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。 整机内置专业硬件自检维护工具，工具可对触摸框、PC模块、光感系统等模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示，可对嵌入式系统运行内存、垃圾文件进行清理，确保嵌入式系统运行流畅。支持扫描系统提供的电子二维码进行在线客服问题报修。 内置无线传屏接收器，无需外接接收部件，无线传屏发射器与整机匹配后即可实现传屏功能。 前置输入接口：≥1路TypeC、≥2路USB3.0，支持Android系统、Windows系统读取外接移动存储设备。侧置输入接口：≥1路HDMI、≥1路RS232；侧置输出接口：≥1路音频输出、≥1路触控输出USB。 设备支持通过前置物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的所有内容与老师人声同时录制，支持自定义前置“设置"按键，通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具。 系统版本不低于Android 11.0，内存不低于2GB，存储空间不低于8GB。整机安卓和全部外接通道（HDMI、Type-c）下侧边栏支持在音乐课，学生跟随节拍器打节奏；支持设置节拍、轻重、节拍播放速度。 内置无线传屏接收器，无需外接接收部件，无线传屏发射器与整机匹配后即可实现传屏功能。 四、摄像与AP系统 整机具备内置摄像头支持≥1600W像素的视频采集，支持输出≥4K；支持对角视场角≥135°，水平视场角≥120度；支持扫描二维码功能，快速调用信息，使用摄像头可实现远程巡课。可AI识别人像，人像识别距离≥10米。摄像头支持人脸识别、快速点人数、随机抽人，可识别镜头前的所有学生，并显示人脸标记、随机抽选。支持同时显示标记不少于60人。 整机Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz ，Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax，支持版本Wi-Fi6。设备同时支持蓝牙功能，且蓝牙标准不小于Bluetooth 5.2标准。 五、信息安全系统 为保证设备安全，降低设备维护难度，整机关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择恢复整机系统及Windows操作系统到出厂默认状态，无需额外工具辅助。 为保证信息安全，自带安全管控软件，支持对系统盘进行垃圾清理、大文件迁移，释放系统盘空间占用，提升设备运行速度。 为保证安全管控软件不被误操作删除，安全软件具备自我保护系统，用户无法通过传统方法（卸载或者关闭程序）来终止其的运行，删除时，需要软件删除密码验证。从而保护管理员可有效的管控设备。 整机支持同一品牌智能笔，通过 BLE(蓝牙低能耗技术)、USB Dongle(通用串口总线 接收器)等方式连接，当整机和智能笔均支持BLE功能时，支持指定区域内智能笔自动 发现、自动连接，并支持读取智能笔型号， 对应显示设备实物图片。 六、教学桌面： 快捷教学桌面：整机支持个人教学桌面，设备开机启动后，自动进入教学桌面，支持账号登录、退出，自动获取个人云端教学课件列表、并可进入全部课件列表。整机支持多种身份识别方式，支持通过账号登录、手机扫码登录，并支持账号安全登录检测。支持统一互通的用户身份认证服务，账号登录后，打开教学白板软件、学生行为评价软件的教学应用工具时无需再次输入账号密码重复登录。 设备教学桌面支持教学常用的教学白板软件、文件管理软件、学生行为评价软件，同时教学桌面首页支持自定义桌面应用，支持展示≥8个应用入口，满足不同教师授课需要。教学桌面支持进行应用卸载。 七、OPS模块： 搭载Intel 十二代或以上CPU i5，内存：8GB DDR4内存或以上配置，硬盘：256GB或以上SSD（M.2）固态硬盘。 采用抽拉（插拔）内置式模块化电脑，PC模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔，模块和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 具有独立非外扩展的电脑USB接口：PC模块上USB3.0≥3个，USB2.0≥1个，HDMI≥1，1000M RJ45≥1 个，MIC-IN≥1。 按压式卡扣方式设计无需工具即可快速拆卸电脑模块，具有标准PC防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗。 | 1 | 套 |
| 3 | 学科配套吊顶 | 配合设备系统整体安装现场对吊顶及墙面环境进行配套改造施工约96平方（龙骨、石膏板、矿棉板、乳胶漆、木工板、筒灯、平板灯等材料）。 | 1 | 室 |
|  |  | 整体规划布局图：投标人须提供“生物吊装探究室”符合要求的完整的CAD平面布置图、施工图与不同角度的彩色立体效果图（至少3张），吊顶安装可升降集成系统功能模块局部细节放大的彩色立体效果图（至少1张）并附设计说明。 |  |  |
|  |  | 布局图 |  |  |
| 4 | 供电、给排水 | 配合设备系统整体安装现场对供电、给排水行配套改造施工（含材料）。 | 1 | 室 |
|  |  | 配套部分（以上共计5套） |  |  |
|  |  | 生物准备室 |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 中央准备台 | 1、尺寸：≥2400*1200*780mm 2、台面：采用≥12.7mm实芯理化板； 3、前横梁：采用≥60*35mm壁厚≥1.2mm的优质铝型材拉伸成型，一边不小于85mm圆弧造型。 4、横梁支撑件：采用≥10*100mm壁厚≥1.2mm的优质铝型材拉伸成型，带有两条加强抗变形的凹槽，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理。 5、后挡板：采用≥130*30mm壁厚≥1.2mm的优质铝型材拉伸成型，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。造型截面为后端连续相切弧形，顶端高出台面45mm±带一凹槽，镶嵌弹性橡胶条。 6、桌腿由立柱、顶底支撑脚和可调地脚组成。 7、立柱：采用≥100*50mm壁厚≥1.5mm的优质铝材，横截面前R6圆角，后端45*8斜切再R6圆角，内有6根≥1.2mm的加强筋。 8、支撑脚：采用≥4mm厚的铝材压铸一次性成型，两侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度吻合。 9、多功能可调地脚：高度螺旋调节，采用高强度的尼龙材料，塑料注塑成型，内置脚轮固定孔，可加装脚轮。 10、箱体：≥450*560*690mm， 采用≥16mm厚中密度三聚氰胺双饰面板，断面以优质≥2mmPVC封边条配合优质胶王热熔封边防水处理，专用连接件连接组合紧固，四角采用PP注塑型材包边。 11、柜门采用≥16mm厚中密度三聚氰胺双饰面板一次性注塑包边处理。注塑包边带造型拉手。 12、抽屉面板采用≥16mm厚中密度三聚氰胺双饰面板一次性注塑包边处理。注塑包边带造型拉手。配≥1.2mm厚优质冷轧钢板压制成型的静音三节滚珠滑轨。 13、脚轮采用4个优质的实验室仪器专用脚轮。 | 1 | 张 |
| 2 | 试剂架 | 1.规格：≥1200*300*400㎜ 2.立柱架采用≥2.5mm厚工艺铝型材制作为≥80mm*40mm的方管，方管两侧有凹槽,可放置六角螺母，配合螺丝可在任意高度固定挂钩。挂钩采用优质钢板冲压而成，带有凹凸造型，经特殊化学防锈处理，外加纯环氧树脂塑粉高温固化处理。 3.试剂架隔板采用≥12mm厚玻璃，玻璃板四周磨边。边缘配有可活动的直径14mm不锈钢管档边，两端用专用注塑封头，封头上有凹槽，可卡到两侧立柱上的挂钩上。 | 2 | 组 |
| 3 | 水槽（含水嘴) | 1、尺寸≥500*600*750mm 2、水槽：采用PP改性材料，塑料注塑模一次性成型，其规格≥600*500*343mm，壁厚≥4mm，四周有≥10mm高挡水沿；水槽内尺寸：≥430*360*270mm，耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温；水槽内右上角带溢水口。 3、下水系统：采用优质的共聚PP材质专用连接管，配有防虹吸，防阻塞装置。 4、上下固定框：采用PP改性材料，塑料注塑模一次性成型。 5、箱体支撑件：箱体四周采用铝型材支撑，表面经过时效处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理。 6、水柜左右侧板：采用优质的≥9mm厚的PVC中空板，≥尺寸：500*600mm。 7、水柜前后门：采用pp改性材料，其内部置于两根铝型材为加强筋。 8、水嘴: 采用实验室专用三联水嘴90°瓷质阀芯，出水嘴为铜质尖嘴，可拆卸，内有螺纹，可方便连接循环等特殊用水，水管管体部分为黄铜合金制品，铜质表面经过烤漆喷涂处理，可360°旋转。 | 1 | 套 |
| 4 | PP药品柜 | 1、规格：≥1000*500*2000mm 2、整体：采用全PP材质注塑成型，层板内置钢管，四立柱贯穿铝合金圆柱加强整体承重，无任何外露金属件和紧固螺丝。 3、主框架：侧板为整体注塑成型，内侧设有层板支撑块，外侧嵌入装饰条；顶板、中层板、底板尺寸均为≥1020*500*54mm，注塑成型，预设可调节式通风口，可根据药品发挥的数量调节风口大小。四立柱均贯穿直径≥25mm双层铝合金圆柱。 4、柜门:≥宽510*高910*厚30mm,可内嵌≥5mm厚钢化玻璃。PP门轴式对开门。设有弹性定位凸点。配有pp材料拉手，上下柜门的四个环形拉手组成一圆环造型；并在中间前横梁上加装专用锁具，可以一锁锁四门。 5、把手: pp材料注塑一次成型，四分之一圆环形造型，螺丝孔均配有PP材质的塞子。 6、层板:≥宽950*深455*厚30mm,注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理，内置≥20*20mm钢质抗弯加固条。 7、带≥5mm厚PP板折弯加工成型阶梯。 | 6 | 组 |
| 5 | PP药品柜(仪器柜） | 1、规格：≥1000*500*2000mm 2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，顶板、底板预留模具成型排风孔。 3、下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥5mm厚钢化烤漆玻璃。 4、上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5、层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，四周有阻水边，底部镶嵌钢制横梁。 6、拉手：采用改性PP材料模具一次成型。门铰链：采用改性PP材料模具一次成型。 7、螺丝：不锈钢304材质。 8、提供产品检测报告。 | 6 | 组 |
| 6 | 电气、给排水 | 配合设备安装现场对供电、给排水进行配套改造施工（含材料）。 | 1 | 项 |
| 7 | 学科配套吊顶 | 配合设备安装现场对吊顶及墙面环境进行配套改造施工（龙骨、石膏板、矿棉板、乳胶漆、木工板、平板灯材料）。 | 1 | 项 |
|  |  | 生物准备室（以上共计3套） |  |  |
|  |  | 生物仪器、标本室 |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | PP药品柜(仪器柜） | 1、规格：≥1000*500*2000mm 2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，顶板、底板预留模具成型排风孔。 3、下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥5mm厚钢化烤漆玻璃。 4、上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5、层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，四周有阻水边，底部镶嵌钢制横梁。 6、拉手：采用改性PP材料模具一次成型。门铰链：采用改性PP材料模具一次成型。 7、螺丝：不锈钢304材质。 | 4 | 组 |
| 2 | 标本柜 | 1.尺寸：≥1000*500*2000mm 2.采用四分之一圆铝合金玻璃框架结构（厚度为1.5mm），其上部采用无色透明玻璃铝合金框架,内置连接件，隔板固定件内置式，上下可随调。下部为柜式结构， 3.柜体采用25mm厚三聚氰胺板作为主体材料，隔板采用10mm厚玻璃隔板。 | 14 | 组 |
| 3 | 双面标本柜 | 1.尺寸：≥1000*800*2000mm 2.采用四分之一圆铝合金玻璃框架结构（厚度为1.5mm），其上部采用无色透明玻璃铝合金框架,内置连接件，隔板固定件内置式，上下可随调。下部为柜式结构， 3.柜体采用25mm厚三聚氰胺板作为主体材料，隔板采用10mm厚玻璃隔板。 | 4 | 组 |
| 4 | 学科配套吊顶 | 配合设备安装现场对吊顶及墙面环境进行配套改造施工（龙骨、石膏板、矿棉板、乳胶漆、木工板、平板灯材料）。 | 1 | 项 |
|  |  | 生物仪器、标本室（以上共计2套） |  |  |
|  |  | 生物药品室 |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | PP药品柜 | 1、规格：≥1000*500*2000mm 2、整体：采用全PP材质注塑成型，层板内置钢管，四立柱贯穿铝合金圆柱加强整体承重，无任何外露金属件和紧固螺丝。 3、主框架：侧板为整体注塑成型，内侧设有层板支撑块，外侧嵌入装饰条；顶板、中层板、底板尺寸均为≥1020*500*54mm，注塑成型，预设可调节式通风口，可根据药品发挥的数量调节风口大小。四立柱均贯穿直径≥25mm双层铝合金圆柱。 4、柜门:≥宽510*高910*厚30mm,可内嵌≥5mm厚钢化玻璃。PP门轴式对开门。设有弹性定位凸点。配有pp材料拉手，上下柜门的四个环形拉手组成一圆环造型；并在中间前横梁上加装专用锁具，可以一锁锁四门。 5、把手: pp材料注塑一次成型，四分之一圆环形造型，螺丝孔均配有PP材质的塞子。 6、层板:≥宽950*深455*厚30mm,注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理，内置≥20*20mm钢质抗弯加固条。 7、带≥5mm厚PP板折弯加工成型阶梯。 | 6 | 组 |
| 2 | PP药品柜(仪器柜） | 1、规格：≥1000*500*2000mm 2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，顶板、底板预留模具成型排风孔。 3、下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥5mm厚钢化烤漆玻璃。 4、上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5、层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，四周有阻水边，底部镶嵌钢制横梁。 6、拉手：采用改性PP材料模具一次成型。门铰链：采用改性PP材料模具一次成型。 7、螺丝：不锈钢304材质。 | 12 | 组 |
| 3 | 电气、给排水 | 配合设备安装现场对供电、给排水进行配套改造施工（含材料）。 | 1 | 项 |
| 4 | 吊顶环境 | 配合设备安装现场对吊顶及墙面环境进行配套改造施工（龙骨、石膏板、矿棉板、乳胶漆、木工板、平板灯、挂画等材料）。 | 1 | 项 |
|  |  | 生物药品室（以上共计1套） |  |  |
|  |  | 培养室/生物园地 |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
|  |  | 一、基础设施 |  |  |
| 1 | 中央实验台 | 1、规格：≥2400*1200*780mm 2、台面：采用≥12.7mm实芯理化板； 3、前横梁：采用≥60*35mm壁厚≥1.2mm的优质铝型材拉伸成型，一边不小于85mm圆弧造型。 4、横梁支撑件：采用≥10*100mm壁厚≥1.2mm的优质铝型材拉伸成型，带有两条加强抗变形的凹槽，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理。 5、后挡板：采用≥130*30mm壁厚≥1.2mm的优质铝型材拉伸成型，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。造型截面为后端连续相切弧形，顶端高出台面45mm±带一凹槽，镶嵌弹性橡胶条。 6、桌腿由立柱、顶底支撑脚和可调地脚组成。 7、立柱：采用≥100*50mm壁厚≥1.5mm的优质铝材，横截面前R6圆角，后端45*8斜切再R6圆角，内有6根≥1.2mm的加强筋。 8、支撑脚：采用≥4mm厚的铝材压铸一次性成型，两侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度吻合。 9、多功能可调地脚：高度螺旋调节，采用高强度的尼龙材料，塑料注塑成型，内置脚轮固定孔，可加装脚轮。 10、箱体：≥450*560*690mm， 采用≥16mm厚中密度三聚氰胺双饰面板，断面以优质≥2mmPVC封边条配合优质胶王热熔封边防水处理，专用连接件连接组合紧固，四角采用PP注塑型材包边。 11、柜门采用≥16mm厚中密度三聚氰胺双饰面板一次性注塑包边处理。注塑包边带造型拉手。 12、抽屉面板采用≥16mm厚中密度三聚氰胺双饰面板一次性注塑包边处理。注塑包边带造型拉手。配≥1.2mm厚优质冷轧钢板压制成型的静音三节滚珠滑轨。 13、脚轮采用4个优质的实验室仪器专用脚轮。 | 6 | 张 |
| 2 | 试剂架 | 规格：≥1200*300*400㎜ ，立柱架采用≥2.5mm厚工艺铝型材制作为80mm*40mm的方管，方管两侧有凹槽,可放置六角螺母，配合螺丝可在任意高度固定挂钩。挂钩采用优质钢板冲压而成，带有凹凸造型，经特殊化学防锈处理，外加纯环氧树脂塑粉高温固化处理。试剂架隔板采用12mm厚玻璃，玻璃板四周磨边。边缘配有可活动的直径14mm不锈钢管档边，两端用专用注塑封头，封头上有凹槽，可卡到两侧立柱上的挂钩上。 | 12 | 组 |
| 3 | 水槽柜 | 规格：≥450*600*800mm。 1、水槽：水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，具有防溢出功能。水槽前沿高度低于两侧及后部40mm。底部带S弯防臭设计，可接触面都做圆角处理。 2、柜体：采用1.0mm优质镀锌钢板制作，表面经环氧树脂喷涂处理，柜门圆弧设计。 3、水槽底座：采用PP材质，磨具一次成型。 4、三联(一高350±5%二低105±5%），采用实验室专用三联水嘴，陶瓷阀芯90°旋转，铜质表面烤漆处理，特制鹅颈管可360度旋转。 5、滴水架：塑钢结构，背面及拉手为PP注塑，正面为全钢喷涂环氧树脂。 5.1、翻盖隐藏式结构：滴水架、水龙头具有同时翻盖隐藏式功能，用时打开，不用时翻回。 5.2、滴水架具有：立起来时内部陀螺卡槽固定功能，防止触碰时滴水架自动下翻。 6、洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作。 | 4 | 套 |
| 4 | 底座及洗眼器装置 | PP底座，洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作。 | 2 | 付 |
| 5 | 边台 | 1、规格：≥2400*600*780mm 2、台面：采用≥12.7mm实芯理化板； 3、前横梁：采用≥60*35mm壁厚≥1.2mm的优质铝型材拉伸成型，一边不小于85mm圆弧造型。 4、横梁支撑件：采用≥10*100mm壁厚≥1.2mm的优质铝型材拉伸成型，带有两条加强抗变形的凹槽，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理。 5、后挡板：采用≥130*30mm壁厚≥1.2mm的优质铝型材拉伸成型，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。造型截面为后端连续相切弧形，顶端高出台面45mm±带一凹槽，镶嵌弹性橡胶条。 6、桌腿由立柱、顶底支撑脚和可调地脚组成。 7、立柱：采用≥100*50mm壁厚≥1.5mm的优质铝材，横截面前R6圆角，后端45*8斜切再R6圆角，内有6根≥1.2mm的加强筋。 8、支撑脚：采用≥4mm厚的铝材压铸一次性成型，两侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度吻合。 9、多功能可调地脚：高度螺旋调节，采用高强度的尼龙材料，塑料注塑成型，内置脚轮固定孔，可加装脚轮。 10、箱体：≥450*560*690mm， 采用≥16mm厚中密度三聚氰胺双饰面板，断面以优质≥2mmPVC封边条配合优质胶王热熔封边防水处理，专用连接件连接组合紧固，四角采用PP注塑型材包边。 11、柜门采用≥16mm厚中密度三聚氰胺双饰面板一次性注塑包边处理。注塑包边带造型拉手。 12、抽屉面板采用≥16mm厚中密度三聚氰胺双饰面板一次性注塑包边处理。注塑包边带造型拉手。配≥1.2mm厚优质冷轧钢板压制成型的静音三节滚珠滑轨。 13、脚轮采用4个优质的实验室仪器专用脚轮。 | 1 | 张 |
| 6 | 试剂架 | 规格：≥1200*300*400㎜ ，立柱架采用≥2.5mm厚工艺铝型材制作为80mm*40mm的方管，方管两侧有凹槽,可放置六角螺母，配合螺丝可在任意高度固定挂钩。挂钩采用优质钢板冲压而成，带有凹凸造型，经特殊化学防锈处理，外加纯环氧树脂塑粉高温固化处理。试剂架隔板采用12mm厚玻璃，玻璃板四周磨边。边缘配有可活动的直径14mm不锈钢管档边，两端用专用注塑封头，封头上有凹槽，可卡到两侧立柱上的挂钩上。 | 2 | 组 |
| 7 | 实验凳子 | 1、产品规格：凳面直径≥320mm，高度380~480mm。 2、技术参数：凳面采用≥3mm厚聚丙烯一体注塑成型，接触面为曲面及皮纹处理；学生凳选用优质气杆，与凳面连接处安装加宽加强防爆机构，气杆防尘套≥（Ø70*170mm）为聚丙烯一体注塑成型表面磨砂处理；支架选用半径≥230mm五星脚，五星脚采用高强度尼龙材料一体注塑成型。 | 56 | 张 |
| 8 | PP药品柜 | 1、规格：≥1000*500*2000mm 2、整体：采用全PP材质注塑成型，层板内置钢管，四立柱贯穿铝合金圆柱加强整体承重，无任何外露金属件和紧固螺丝。 3、主框架：侧板为整体注塑成型，内侧设有层板支撑块，外侧嵌入装饰条；顶板、中层板、底板尺寸均为≥1020*500*54mm，注塑成型，预设可调节式通风口，可根据药品发挥的数量调节风口大小。四立柱均贯穿直径≥25mm双层铝合金圆柱。 4、柜门:≥宽510*高910*厚30mm,可内嵌≥5mm厚钢化玻璃。PP门轴式对开门。设有弹性定位凸点。配有pp材料拉手，上下柜门的四个环形拉手组成一圆环造型；并在中间前横梁上加装专用锁具，可以一锁锁四门。 5、把手: pp材料注塑一次成型，四分之一圆环形造型，螺丝孔均配有PP材质的塞子。 6、层板:≥宽950*深455*厚30mm,注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理，内置≥20*20mm钢质抗弯加固条。 7、带≥5mm厚PP板折弯加工成型阶梯。 | 2 | 个 |
| 9 | 展示柜 | 1、规格：≥1000*500*2000mm 2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，顶板、底板预留模具成型排风孔。 3、下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥5mm厚钢化烤漆玻璃。 4、上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5、层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，四周有阻水边，底部镶嵌钢制横梁。 6、拉手：采用改性PP材料模具一次成型。门铰链：采用改性PP材料模具一次成型。 7、螺丝：不锈钢304材质。 | 2 | 个 |
|  |  | 二、生物教学设备 |  |  |
| 1 | 多功能水质测量仪 | 1、ABS工程塑料材质，人体工学手握外形设计； 2、防水等级：IP67； 3、LCD背光液晶显示屏； 4、7合1参数测量，多参数测量复合电极探头，可测量溶液pH、TDS、TEMP、EC、盐度、SG、ORP参数； 5、EC电导率测量参数： 测量范围：0-10000μs/cm，10.01-19.99mS/cm（自动转换测量范围）； 分辨率：1μs/cm，0.1mS/cm；精度：±2％FS； 6、TDS测量参数： 测量范围：0-10000ppm，10.1-20.0ppt（自动转换测量范围）；分辨率：1ppm，0.1ppt；精度：±2％FS； 7、盐度测量参数： 测量范围：0.01％-25.00％；分辨率：0.01％；精度：0.01-5.00％（±0.1％），5.1-25.0％（±1％）； 8、pH值测量参数： 测量范围：0.01-14.00рH；分辨率：0.01pH；准确度：±0.05pH； 9、ORP富氢量测量参数： 测量范围：±999mv；分辨率：1mv；精度：±2mv； 10、SG盐比重测量参数： 测量范围：1.000-1.222；工作环境：0至60.0℃（32.0-140℉），相对湿度100％； 11、温度测量参数： 测量范围：0.1-60.0℃，32.0-140℉；精度：±0.5℃；分辨率：0.1℃/℉； | 4 | 支 |
| 2 | 纯水机 | 纯水机（超纯水机）： 1、具备多行显示系统（电源、缺水、满水、纯水取水、超纯水取水、冲洗等）；具备电阻率仪在线显示监测系统（超纯水水质监控、RO 水水质监控、水温监控）； 2、具备开机自检、缺水保护报警、停电自动复位、满水自动停机、超低压保护、RO自动冲洗功能； 3、配置优质RO反渗透膜，内置RO膜防垢定时自动冲洗功能； 4、采用一体式设计，预处理、主机分离，RO反渗透、纯化柱、抛光超纯化柱等均内置在机壳内，系统模块均采用快接式设计，充分实现集成化、模块化、更换维修快速化； 5、内置纯水循环程序设计，开机快速达到1MΩ-cm@25℃； 6、具有足够的稳定性，防机械危险，机械强度及接地措施； 7、进水水源：城市自来水；TDS<200ppm；水压>0.15Mpa；水温：5-45℃； 8、制水量：≥10L/h；瞬间取水量：≥2L/min； 9、RO纯水产水水质： 9.1、电导率≤1μS/cm@25℃；电阻率≥1MΩ•cm@25℃，符合中国 GB6682-2008的III级水标准； 9.2、重金属离子<0.01ppb； 9.3、总有机碳（TOC）<20 ppb； 10、UP超纯水产水水质： 10.1、电阻率≥18.25MΩ-cm@25℃（电导率≤0.055 μS/cm@25℃）； 11、配置≥20L优质全封闭真空压力储水桶，有效的保证了纯水水质，避免了因储存带来二次污染、阳光照射、微生物滋长等； | 1 | 台 |
| 3 | 立式高压蒸汽灭菌器 | 立式高压蒸汽灭菌器： 1、手轮式开门结构； 2、机械式安全连锁装置； 3、电脑控制自动循环灭菌程序； 4、数码窗液晶显示工作状态； 5、温度任意设定（50℃-134℃）； 6、时间任意设定（0-9999分钟）； 7、超压自泄0.22Mpa； 8、灭菌终了蜂鸣提醒后自动停机； 9、全不锈钢材料； 10、容积：≥50L； 11、电源：220V； 12、功率：≥3.5KW； 13、灭菌室尺寸：≥φ340×525mm； | 1 | 台 |
| 4 | 恒温磁力搅拌器 | 1、采用优质电机作驱动，调速平稳，噪音低； 2、加热速度快、加热温度均匀可调，配上导电温度表，可自动恒温搅拌； 3、搅拌容量：20-3000mL； 4、搅拌速度：0-1250转/分（无级调速）； 5、加热温度：室温-150℃（可调）； | 1 | 台 |
| 5 | 单人净化工作台 | 1、单人单面超净工作台，垂直单向流，准闭合式台面，可有效防止外部气流透入及操作异味对人体的刺激； 2、超净台工作区域采用镜面不锈钢整体塑形，设置45°连接面有效提高灭菌效果； 3、采用可调风量风机系统，保证工作区风速始终处于理想状态； 4、轻触型HQFH开关，液晶屏显示； 5、洁净等级 100级@ 0.5μm（美联邦209E）；菌落数 ≤0.5个/皿/时（Φ90mm培养平皿）； 6、光照度≥300Lux； 7、电源：220V/50Hz；最大功耗：300W，内置电源插座； 8、外型尺寸：≥1010×750×1650mm；工作区尺寸：≥890×700×510mm； 9、高效过滤器规格：≥700×500×50mm；荧光灯：15W，紫外灯：15W； 10、内置紫外线防护装置。 | 2 | 台 |
| 6 | 接种器具灭菌器 | 1、采用干式传热原理进行高温消毒； 2、采用自动温控技术和高温材料，消毒芯内的温度0-320℃无级调节，消毒芯内设置温控器探头，全程控制消毒芯内温度，适合育苗、接种等无菌操作； 3、氩弧焊技术，外壳纯不锈钢材质，结实耐用； 4、耐高温陶瓷消毒槽，耐高温石英玻璃珠，保证对器械消毒均匀彻底； 5、温度：0-320℃无级可调；杀菌温度285℃-320℃； | 2 | 台 |
| 7 | 电子天平 | 1、单位转换（g/ct/Kg/oz/t/dwt/ozt）； 2、电阻应变式高精传感器； 3、LCD液晶显示，全称量去皮/计数； 4、铸铝底座，ABS外壳，超大空间ABS防风罩 （可拆卸）； 5、不锈钢称盘，称盘尺寸：直径≥130mm； 6、RS232接口支持打印机和电脑连接（选配）； 7、过载报警/故障报警； 8、稳定时间：≤5s； 9、配校准砝码：200g； 10、量程：500g； 11、分度值：0.01g； | 1 | 台 |
| 8 | 分析天平 | 1、单位转换（g/ct）； 2、电磁力高精传感器； 3、LCD液晶显示，全称量去皮/计数； 4、铸铝底座，ABS外壳，超大空间玻璃防风罩（可拆卸）； 5、不锈钢称盘，不锈钢台面，称盘尺寸：直径≥80mm； 6、RS232接口支持打印机和电脑连接； 7、过载报警/故障报警； 8、稳定时间：≤5s； 9、配校准砝码：200g； 10、量程：200g； 11、分度值：0.0001g； | 1 | 台 |
| 9 | 光照培养架 | 1、外观尺寸：长×宽×高≥1350×450×1800mm，实用四层，层板材料厚度≥0.5mm，立柱及横撑全钢厚度≥1.5mm； 2、采用卡扣式结构设计； 3、每层标配三组白红蓝三色植物生长专用补光灯，额定功率≥16W/组，色温6500K，单组光强≥1600LM，光效≥90LM/W； 4、灯管和灯架一体化设计，设置柔光灯罩，避免光线刺眼伤害且光线均匀分布，每组灯光独立开关，每层光照强度3级可调； 5、集成智能物联网控制模块； | 2 | 台 |
| 10 | 植物生长专用培养架 | 1、符合植物栽培、种子发芽、苗木、无菌苗、动物、昆虫等研究的理想实验设备； 2、采用铝型材作为整体框架主材料，表面电泳处理； 3、每层置物板下方配备LED植物专用生长光源模组； 4、置物板采用镜面不锈钢； 5、每层置物板高度调节由四个角的滑动块连接件进行松紧调节； 6、置物板前部设置遮光装置，可有效防止光照逃逸造成人员刺眼等损伤； 7、DC24V弱电，供电安全，每层置物板的右侧配备轻触式主光、辅光调节器； 8、培养架底部采用带固定式的牛仔万向滑轮，即可使用万向轮移动培养架； 9、植物生长专用模组（红白）光源板尺寸：≥1120×520×32mm，光照度：≥150μmol/㎡·s，240W； 10、每层置物板内置USB接口不低于4个，每个USB接口独立开关控制，每层置物板附带220V电源接口不低于3个，可供外置设备供电使用； 11、集成智能物联网控制模块； | 1 | 台 |
| 11 | 光照培养箱 | 1、温度控制范围：0-50℃（温度分辨率0.1℃，控温精度0-50±0.5℃）； 2、制冷装置：压缩机与冷凝器冷热交换比例（1：1.135）； 3、加热装置：镍铬合金加热装置，合理功率配比； 4、光照控制范围：0-30000Lux无级可调，光源平均寿命：≥50000小时； 5、光照装置：市电隔离低压安全光源，防止触电引发实验事故； 6、平面光照设计，平面受光点照度接近一致，同一平面内实验结果接近一致。 7、控制方式：微电脑控制器，多段可编程序，人性化智能设定，实验全自动控制及运行； 8、操作界面：点晶屏操作方式，简单实用，易学易懂； 9、内部循环：内部柔和循环风设计，温度均匀＜1℃； 10、保护装置：控制器程序保护与机械温度异常保护同时运行，安全可靠； 11、记忆功能：掉电记忆功能，掉电时间自动补偿功能； 12、一次性发泡成型技术，外观精美且保温性能极高； 13、容积：≥250L，内胆尺寸：长×宽×高≥480×520×1140mm，外形尺寸：长×宽×高≥580×630×1760mm | 1 | 台 |
| 12 | 多功能生态养殖箱 | 1、生态养殖箱用于在栽植植物的同时养殖多种陆生小型动物，也可布置水生动植物生长环境，养殖多种水生小型动物或者两栖爬行类动物，创造动物所需的自然舒适环境，便于观察动物接近自然状况下的日常行为，对观察和记录动物自身的生长繁殖以及与同环境中其他动物、植物之间的互作关系附带帮助，研究小型生态循环系统的动植物相互作用； 2、装置用于生命科学实验中生态环境的设计和循环以及生态缸的布置等实验； 3、主体材质为高透光超白晶玻璃，不低于5mm加厚无边框设计，结构稳固，透光率≥91.5%， 4、底座及顶盖采用ABS工程塑料，无毒、无味，兼有韧、硬、刚的特性，有极好的冲击强度，尺寸稳定性好，耐磨； 5、顶盖立体设计，内嵌阻尼轴心，开关无声，静音开合10000次以上无明显损坏； 6、内置感温度探头，栽培环境温度实时监测并LED数码显示，环境温度一目了然； 7、附带植物生长所需有效光谱，光照模式设置至少包括日光模式、色彩模式、蓝白模式和渐亮模式四种不同照明模式。 8、多功能顶盖设置，根据陆生动植物养殖和水生动植物养殖，可分别进行食物盒和水循环过滤系统的转换； 8.1、水生生态环境布置可设置三层可拆卸式净水模块，五层过滤，可选用各种不同的过滤材质，对水质过滤洁净程度进行探究； 8.2、多功能三合一仿生态水泵； 8.3、顶盖设置自动通风换气系统，保证栽培环境中的空气流通和进行内部气体更换更换； 陆生生态环境布置可设置三个不同规格的昆虫发生器，用于养殖动物的食物补给； 9、装置整体尺寸：≥380×350×255mm | 4 | 台 |
| 13 | 智能植物培养系统 | 智能植物培养系统（小型无土栽培系统）： 1、系统涵盖了工程型各种不同培育植物的功能； 2、不小于7寸触摸显示屏，工业级嵌入式一体机，针对无土栽培系统专用设计，长时间运行稳定可靠； 3、环境温湿度实时显示，各模块运行状态屏显，工业级控制设置保存并执行； 4、内置营养液供给控制、光照补光控制、内外循环风控制功能,单个营养液水箱分别设置自动补水装置，有效防止营养液储槽缺水而造成的植物死亡和仪器干烧损坏； 5、集合控制专用软件，根据环境条件和植物各阶段生长特征需求开发定制； 6、光照度 ：上部≥10000Lux；底部≥5000Lux； 7、深液流水培≥26株，浅液流水培≥26株，雾培≥26株，基质培（含基质袋可避免回流管堵塞）≥12槽； 8、营养液供给时间可设定，设定范围：0-999h；补充光照时间可设定，≥10段光照； 9、内置摄像头双向云台设计，水平360°垂直120°可视角度； 9.1、≥200万像素高清镜头，F1.6大光圈设计，≥1080P高清画质呈现；自动感光，暗部细节真实还原； 9.2、高功率双LED红外灯，夜视效果强，夜间画面清晰，夜间照视距离≥10米； 9.3、双向语音沟通，随时随地方便沟通，方便远程指导；移动侦测和人形侦测，并可进行人形追踪； 9.4、智能手机、平板电脑可通过生物园地专用APP连接视频监控设备，实时拍摄照片、录制视频、存储及调取数据； 10、集成智能物联网控制模块； | 1 | 台 |
| 14 | 精油提取器 | 1、主机材质：304优质不锈钢；物料篮容量：≥5L； 2、开放式可视冷凝系统，高硬度高硼硅材质，水汽冷凝现象直观； 3、拉扣式四定位微压密封盖，304不锈钢包边钢化玻璃盖，便于观察蒸汽产生过程； 4、加热功率：≥1000W，功率10级可调； | 1 | 台 |
| 15 | 微量可调移液器 | 微量可调移液器2、10、100、1000、5000μL： 1、采用PBT材料，耐腐蚀，耐高温；可紫外消毒，也可整支高温（121℃）消毒； 2、量程范围：0.1-2μL、0.5-10μL、10-100μL、100-1000μL、500-5000μL； 3、-30℃~121℃环境下外观无形变，所有功能正常使用； 4、采用侧窗口数字显示读数设计，更便于观察设定取液量程； 5、可调的吸头卸除装置，机芯和退尖器为不锈钢材料； | 2 | 套 |
| 16 | 移液器架 | 1、人体工学倾斜式设计，可同时放置5支移液器； 2、颜色：透明 | 2 | 个 |
| 17 | 环境测量仪-光照度 | 1、显示器：3 1/2位液晶显示； 2、测量范围： 200/2000/20000/200000 Lux； 3、具有过载显示功能； 4、分辨率：0.1 Lux； 5、准确度：±3% rdg ± 0.5% f.s. 6、重复测试：±2%； 7、温度特性：±0.1%/℃； 8、取样率：约2 times/sec； 9、记录器输出：DC 2V/f.s.（满刻度）； 10、操作及储存温湿度：0°to 40℃（32℉ to 104℉），＜ 70% R.H.； | 1 | 台 |
| 18 | 环境测量仪-温湿度 | 1、超大屏幕液晶显示，直观方便； 2、同屏显示温度、湿度、时钟； 3、室内外双路测温、单路测湿； 4、12/24小时时钟显示，可设定定时、闹钟功能； 5、最大、最小温湿度记忆功能； 6、温度测量范围：室内温度：-30℃~+50℃；室外温度：-50℃~+70℃； | 2 | 台 |
| 19 | 紫外线灭菌车 | 1、紫外消毒车采用双灯管结构，并可以单独使用，灯臂角度可以180度调节； 2、定时器可以在120分钟内定时控制消毒时间，定时器工作完毕会自行断路而灯管熄灭； 3、灯臂长度为：920mm+2mm，灯臂调节角度为0-180度； 4、紫外线波长253.7A； 5、电流电压220V，50Hz； 6、功率2×30W； 7、定时范围：1-120分钟 | 1 | 套 |
| 20 | 组培耗材包 | 四种规格吸头(5000μL，300只/包；1000μL，500只/包；100μL，1000只/包；10μL，1000只/包), 各2包 四种规格吸头盒(5000μL,1000μL，100μL，10μL), 各10个 两面板(60孔), 20个 透气封口膜（14cm×14cm，500张/包），1包 实验室组培瓶, 5箱 一次性培养皿（90mm，500个/箱），1箱 手术刀柄（3号）30把 手术刀柄（4号）30把 手术刀片（10号）10盒 手术刀片（11号）10盒 手术刀片（23号）10盒 镊子（直圆20cm）, 30把 镊子（枪型20cm）, 30把 手术剪刀（直尖，18cm）30把 手术剪刀（弯尖，18cm）30把 组织剪刀（直圆，18cm）30把 | 1 | 套 |
| 21 | 无菌苗 | 1、无菌苗-烟草 2、无菌苗-百合 3、无菌苗-矮牵牛 4、无菌苗-卡特兰愈伤 5、无菌苗-小丽花 6、无菌苗-菊花 7、无菌苗-菩提树 8、无菌苗-落地生根 9、无菌苗-葡萄风信子 10、无菌苗-彩叶草 11、无菌苗-铁皮石斛-长芽无愈伤 12、无菌苗-枸杞 13、无菌苗-金线莲 14、无菌苗-含羞草 15、无菌苗-蛇莓 16、无菌苗-太阳花 | 4 | 套 |
| 22 | 试剂盒 | 1、试剂盒-植物的组织培养 2、试剂盒-手指植物的制作 3、试剂盒-菩提树组织培养 4、试剂盒-胡萝卜组织培养 5、试剂盒-矮牵牛组织培养 6、试剂盒-百合组织培养 7、试剂盒-彩叶草组织培养 8、试剂盒-菊花组织培养 9、试剂盒-卡特兰愈伤组织培养 10、试剂盒-落地生根组织培养 11、试剂盒-葡萄风信子组织培养 12、试剂盒-小丽花组织培养 13、试剂盒-烟草组织培养 14、试剂盒-铁皮石斛组织培养 15、试剂盒-草莓组织培养 16、试剂盒-枸杞组织培养 17、试剂盒-金线莲组织培养 18、试剂盒-含羞草组织培养 19、试剂盒-蛇莓组织培养 20、试剂盒-太阳花组织培养 | 4 | 套 |
| 23 | 数码显微镜 | 1、无限远光学系统 2、整机结构件：结构件绝大部分都是金属制作,镜架上配有初微调同轴低旋钮，调整工作台面到物镜间的焦距.低重心底座。 3、物镜：ASC Plan平场独立消色差物镜，P/b无铅玻璃材质，4X/0.10，成像清晰圆直径≥13.9mm；10X/0.25成像清晰圆直径≥13.8mm；40X/0.65（弹簧），成像清晰圆直径≥14.0mm；100X/1.25（弹簧/油），成像清晰圆直径≥10.6mm，所有物镜均保证齐焦。 4、转换器：内倾式四孔定位转换器 5、载物台：U形机械移动载物台，140×140（mm），行程75×50（mm）最小读数值0.1mm。防腐耐磨涂层。载物台受5N水平方向作用力最大位移≤0.015mm；不重复性≤0.003mm。 6、用机械使标本在5mm*5mm范围内移动时的离焦量≤0.01mm。 7、粗微调: 同轴调焦轴粗微调同轴，调节载物台，有限位打滑装置，并有内置防滑动离合器。微调机构空回≤0.006mm。 8、目镜：带有指针定位的WF 10×/18mm，补偿平场目镜。目镜放大率准确度不超过±1.12%。 9、镜筒：铰链式数码头组，30°倾斜，视度可调； 10、视场光栏：制作精密的金属可变视场光栏； 11、照明：6WLED照明系统； 12、聚光镜：采用三片式结构的N.A.1.25阿贝聚光镜； 13、数码部分：静态1600万像素，动态分辨率1080P。支持iOS、Android、Windows三种操作系统智能终端混合组网，同步操作；学生终端的平板或智能手机不受种类、操作系统、品牌的限制。也可在没有智能终端的情况下可将学生端图像传输到教师端； 14、数据传输:Wifi和有线网络传输同步进行 ； 15、软件：当作为数码互动系统的学生机时；可实现师生间无线交互式连接，学生图像将实时显示在教师端，带显微无线互动处理配套软件，同时可对实验图像可进行图像采集、图像分析、图像处理等。师生互动：师生之间可单独进行图文交流，不影响其他学生； 16、一键截屏：可一键实时记录课堂重要内容； 17、听课效果：具有听课效果实时反馈系统； 18、实验记录：配套软件支持宏观及微观两种观察方式，每一个实验步骤，每一个显微图像均可实时显示整个上课过程，在课堂上进行展示； 19、配备全新一代IPAD平板电脑：64位采用最新A10处理器，≥10寸高分辨率显示屏，内存不低于3G；存储空间不低于32G； 20、显微镜主机硬件及配套软件需为同一品牌、同一厂家生产； 21、单机示教用匹配软件功能1. 基本调节：以下所有设置在一个窗口完成。1）、视频设备：可以选择不同的视频设备。2）、分辨率：可以选择不同的分辨率；3）、曝光、增益、偏移、增强、伽马值；曝光可以选择自动和手动。4）、白平衡微调，计算白平衡、读取背景；白平衡微调有卤素灯、LED3000K\LED5000K和定制可选。5）、镜像、倒置、充满窗口和全屏。提供功能界面截图。2．色彩调节：色彩校正、红色增益、红色亮度、绿色增益、绿色亮度、蓝色增益、蓝色亮度；复位、显示直方图。直方图用来显示整幅图像或选定ROI区域像素灰度级的分布情况。其横坐标表示图像的灰度级，纵坐标表示每个灰度级对应的像素个数。3．高级设置：所有设置在一个窗口完成。1）、启用滤波。可以选择的滤波有以下几种：反转、灰值化、浮雕、红色、绿色、红色反选、绿色反选、蓝色反选。2）、边缘检测、调节滑动条来改变检测边缘的灵敏度。3）、锐化处理：过调整滑动条来调节锐化值。4）、去除噪声：有1-4种级别可选。5）、网格、十字准线、比例尺、ROI边框属性、椭圆ROI。6）、校准、校准标定表。7）、一键图像校正：预设了针对3种不同显微镜设备、切片的参数值，方便不会调节图像参数的用户。切片放置完毕后，选择对应切片类型或者显微镜设备，点击一键图像校正按钮。图像参数会自动调节成预设的值。4．可以在动态成像模块中显示物镜的倍数。拍照后在图片右上角会显示当时物镜的倍数。5．视频捕捉：可以进行拍照、自动拍照、触发拍照、录像和时间戳。6．测量：可以进行静态图像测量和动态图像测量。 22、提供产品检测报告。 | 1 | 台 |
|  |  | 三、配套部分 |  |  |
| 1 | 天花吊顶 | 1.轻钢龙骨石膏板吊顶 2.乳胶漆面层 | 96 | ㎡ |
| 2 | 灯带（槽） | 1.LED灯带18MM阻燃石膏板白色乳胶漆面层 | 22 | ㎡ |
| 3 | 墙面乳胶漆 | 1.基层处理：铲除原来墙面 2.刮腻子要求:2遍 3.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆涂料3遍 | 269 | ㎡ |
| 4 | 墙面生物文化壁布 | 1、基层处理、刷界面剂、贴生物文化壁布 | 1 | 项 |
| 5 | 踢脚线 | 1.基层10cm傲松板打底 2.材质：不锈钢踢脚线 | 4.8 | ㎡ |
| 6 | 玻璃隔断 | 钢结构基层、钛金包边、钢化玻璃 | 20 | ㎡ |
| 7 | 玻璃推拉门 | 1.名称：玻璃推拉门 2.门尺寸:≥900*2000mm 3.五金:含拉手及五金 | 1 | 项 |
| 8 | 造型墙面 | 基层木工板打底，石膏板饰面，乳胶漆处理 | 35 | ㎡ |
| 9 | 造型墙收边条 | 基础1.8mm奥松板，白色喷漆处理 | 35 | 米 |
| 10 | 暖气罩 | 木龙骨打底、木工板基层，饰面板贴面 | 12 | 米 |
| 11 | 白色人造石台面 | 1.工程部位:窗台 2.面层材料品种、规格、颜色:白色人造石台面 | 12 | 米 |
| 12 | 窗帘盒 | 1.窗帘盒材质、规格:18mm厚阻燃板基层 2.面层材料种类:石膏板贴面 3.乳胶漆面层 | 12 | 米 |
| 13 | 照明线路 | 约2.5mm--4mm平电线，PVC软管及辅材 | 1 | 项 |
| 14 | 照明开关、灯具 | 1.名称:开关、灯具 2.安装方式:暗装 | 1 | 项 |
| 15 | 给、排水改造 | 给、排水改造 | 1 | 项 |
| 16 | 五金配件 | 五金配件 | 1 | 项 |
| 17 | 冰箱 | 冷冻和冷藏多种功能区，总容积不低于200L | 1 | 台 |
| 18 | 电磁炉 | ≥2200W大功率，触控按键，耐用面板，八档火力，定时功能。 | 1 | 台 |
|  |  | 培养室/生物园地（以上共计1套） |  |  |
|  |  | 物理吊装探究室 |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
|  |  | 一、教师演示控制（基础设施） |  |  |
| 1 | 教师专用演示台 | 1、规格：≥2400*600*850mm。 2、台面：采用≥12.7mm实芯理化板，圆周加厚处理，总厚度≥25.4mm,四角圆角,四边磨边。 3、箱体：采用≥18mm厚中密度三聚氰胺双饰面板，断面以2mmPVC封边条配合优质胶王热熔封边防水处理，专用连接件连接组合紧固。 4、四角包边：采用PP改性材料，塑料注塑模一次性成型，曲面弧形造型。 每个箱体配四个实验室仪器专用地脚。 5、柜门，抽屉：采用厚16mm的中密度三聚氰胺饰面板，柜门和抽屉面板四周注塑模注塑包边成型，拉手与注塑包边一次性成型注塑。 6、讲台配有键盘和中控抽屉，侧边配视频展示台抽屉。 | 1 | 张 |
| 2 | 教师总电源 | 1.尺寸：≥405*405*90mm，装置在主控台组合柜内，采用PVC薄膜面板，微电脑控制，轻触按钮开关。 2.输入电压：220v±10%； 3.教师电源：交流输出2-24V,2V/档，额定电流6A，过载保护：超过105%额定电流自动保护。轻触开关直选输出电压，高精度数字电压电流表显示，显示误差：交流电压1%，交流电流1%。 4.直流输出0-24V（极限0-24V），精度0.1V，键盘直选电压控制方式，额定电流6A，过载保护：超过105%额定电流自动保护。高精度数字电压电流表显示，显示误差：直流电压0.5%，直流电流0.5%。 5.2路5孔插座220V输出。额定输出电流10A/路。 6.带老师、学生220V过载漏电保护。 | 1 | 套 |
| 3 | 升降专用教师台 | 1、产品规格：椅面≥390*430mm，有效座位高度420~540mm。 2、技术参数：椅面采用聚丙烯中空吹塑成型，气杆防尘套≥（Ø70*170mm）为聚丙烯一体注塑成型表面磨砂处理；支架选用半径≥230mm五星脚，五星脚采用高强度尼龙材料一体注塑成型。 | 1 | 个 |
|  |  | 二、学生实验操作及学习区（基础设施） |  |  |
| 1 | 学生专用实验台 | 1.尺寸：≥1200*600*780mm 2.台面：采用≥8mm实芯理化板；热弯加工成型，使台面前端呈半圆弧形，圆润下滑。 3.前横梁：采用≥60*35mm壁厚≥1.2mm的铝型材拉伸成型，一边85mm圆弧造型，和面板弧形无缝贴合，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处。 4.横梁支撑件：采用≥10*100mm壁厚1.2mm的优质铝型材拉伸成型，带有两条加强抗变形的凹槽，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理。 5.后挡板：采用≥130*30mm壁厚≥1.2mm的优质铝型材拉伸成型，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，造型截面为后端连续相切弧形，顶端高出台面≥45mm，带一凹槽，镶嵌弹性橡胶条。 6.桌腿由立柱、顶底支撑脚和可调地脚组成。 7.立柱：采用≥100*50mm壁厚≥1.5mm的优质铝材，横截面前R6圆角，后端45*8斜切再R6圆角，内有6根≥1.2mm的加强筋，中心拥有两个m8螺丝固定孔，攻丝处理后用于连接顶底支撑脚，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理。 8.支撑脚：采用≥4mm厚的铝材压铸一次性成型，两侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度吻合，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理。 9.多功能可调地脚：高度螺旋调节，内置脚轮固定孔，可加装脚轮。 10.书包斗：规格≥470*318*148mm,厚度≥6mm，采用PP改性材料，塑料注塑模一次性成型，正面设有可悬挂凳子的圆形孔，周边加厚加强，斗内有10根宽度为30mm的沙面处理的加强体块，两侧和后侧均设有固定耳。提供产品检测报告。 | 28 | 张 |
| 2 | 升降专用学生台 | 1、产品规格：凳面直径≥320mm，高度380~480mm。 2、技术参数：凳面采用≥3mm厚聚丙烯一体注塑成型，接触面为曲面及皮纹处理；学生凳选用优质气杆，与凳面连接处安装加宽加强防爆机构，气杆防尘套≥（Ø70*170mm）为聚丙烯一体注塑成型表面磨砂处理；支架选用半径≥230mm五星脚，五星脚采用高强度尼龙材料一体注塑成型。提供产品检测报告。 | 56 | 个 |
|  |  | 三、吊顶安装可升降集成系统—控制系统 |  |  |
| 1 | 智能控制柜 | 智能控制箱内置总电源开关1个，电源保护器1个，PLC控制器及功能扩展模块1套，PLC专用电源1个，PLC保护模块1个、急停控制系统1个，工作指示灯1个，分组控制系统。 （1）电源控制系统：PLC智能化控制系统集中控制，可分组控制AC220V电源，具有过载、短路等保护功能； （2）照明控制系统：PLC智能化控制系统集中控制，可分组控制日光灯，具有过载、短路等保护功能； （3）摇臂自动控制系统：系统集中控制教室摇臂功能。 控制系统：采用工程PLC控制系统。系统控制施工。 （4）依据GB 4793.1-2007《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求第1部分：通用要求》的检测要求，对于保护连接、电压试验、与电网电源的连接和设备零部件之间的连接、供电电源的断开的技术要求，检测结果均为符合。提供产品检测报告。 | 1 | 台 |
| 2 | 控制面板 | 1、触摸屏≥7寸，集中控制系统。可执行各分项分页控制； 2、照明控制：可实现远程分组控制整室照明； 3、电源控制：可实现远程分组控制220V电源； 4、摇臂控制：可实现远程控制摇臂升降机构。 | 1 | 套 |
|  |  | 四、吊顶安装可升降集成系统—照明系统 |  |  |
| 1 | 照明光源 | 接收智能化控制系统控制，采用内嵌式照明光源，材质为精工航空加厚铝材。功率为≥9W。表面经氧化处理，面罩采用精致磨砂面，光线柔和且扩散均匀。 | 14 | 个 |
| 2 | 照明线路 | 模块化设计，每组模块间采用活接式连接，采用≥2.5mm铜芯电线进行系统布线。 | 1 | 套 |
|  |  | 五、吊顶安装可升降集成系统—电系统 |  |  |
| 1 | 摇臂构架 | 1、摇臂构架内置在主体构架内，收起时完全收入主体构架内，放下时向下旋转90度，使摇臂终端接近实验桌台面；含大功率步进电机、变速箱、驱动器与传动轴、400W开关电源、总控主板及无线信号接收模块等，用于接收控制信号驱动摇臂可靠稳定的做收放动作。 2、大功率步进电机：采用优质硅钢材料转子，输出稳定噪音低寿命长。极低转矩脉动，噪音低，运行平稳无抖动，正弦波磁场设计，动态响应好，拥有极好的低速平滑性。整体外壳采用铝制外壳。 3、驱动器：内置微细分技术，在低细分条件下可达到高细分效果中低速运行平稳。内部集成参数自整定功能，生成高速运行参数，更好发挥电机性能，驱动器接口采用光隔离信号输入技术，拥有强大的抗干扰能力。拥有精密的电流控制技术从而有效降低电机发热，从源头上开展防过热措施。拥有静止时电流自动减半，过压过流保护等功能。整体外壳采用优质太空铝材质，拥有短路保护，过载保护，过流保护，过温保护，冲击保护等特点。 4、变速箱：变速箱整体采用铝合金铸造成型。 5、传动轴：数控加工中心一体加工成型。 6、摇臂采用椭圆形铝型材，表面阳极氧化处理，臂内置敷设电源线。 7、摇臂的收放采用步进电机驱动，由变速箱加传动杆保证收放旋转运行时平稳、低噪音。 | 14 | 个 |
| 2 | 摇臂终端 | 功能终端采用工程注塑外形规格≥280*180*60mm，配置端口：五孔插座四个（可替换成网络接口)，低压学生电源不少于2组等。 1、面板采用耐磨、耐腐蚀的PVC薄膜面板，电容感应按钮开关。微电脑控制，蓝色LED实时数码显示电压电流值； 2、输入电压：220v±10%； 3、设置4个多功能220V五孔交流插座,带漏电过载保护功能。 4、交流输出：2-24V，2V一档共12档，额定电流2-12V，3A，14-24V，2A,数字电压电流表实时显示，精度1%，具有智能过载保护功能，当电流高于1.05倍额定电流时，自动断开，按开关键复位。 5、直流输出：0-24V，0.1V一档，额定电流0-12V，2A，12.1-24V，1.5A，数字电压电流表实时显示，精度0.5%。具有智能过载保护功能，当电流高于1.05倍额定电流时，自动断开，按开关键复位。 6、交直流低压可无线遥控。 | 14 | 组 |
| 3 | 功能接口模块 | 模块化设计，每组模块间采用活接式连接，采用≥2.5平方线铜芯电线进行系统布线。 | 1 | 室 |
|  |  | 六、吊顶安装可升降集成系统主体 |  |  |
| 1 | 主体构架 | 1、规格尺寸：标准模块化组成，≥1200*597*100mm 2、外形及材质：流线型设计，内侧承重结构框架采用方形钢管，外侧采用铝型材框架结构，两端为4mm厚度钣金件，表面均采用环氧树脂高压静电粉末喷涂处理。底部装饰板（规格：≥400*300mm）均采用ABS工程塑料一次性注塑成型，所有装饰部件采用模块化设计。3、提供“吊顶安装可升降集成系统”检测报告。 | 14 | 组 |
| 2 | 系统安装辅件 | 1、采用双方钢横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节，实验功能板离地2.4m左右。 2、主要辅件有：槽钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 | 1 | 项 |
|  |  | 物理吊装探究室（以上共计4套） |  |  |
|  |  | 七、配套部分 |  |  |
| 1 | 学科氛围 | 学科展板6个。规格：≥500*700mm,≥5mm厚度透明亚克力材质，内置内容为UV打印制作。含相关学科内容介绍等。 | 1 | 套 |
| 2 | 多功能教学系统 | 推拉式组合板 1、外形尺寸：≥4000mm*1270mm 。 2、产品结构：内外双层结构，根据所配电子白板适当调整。 3、边框：外框铝型材正面尺寸≥68mm，壁厚≥1.2mm,香槟色工业铝型材。内框型材正面尺寸≥50mm。壁厚1.0mm。 4、书写板面：采用厚度≥0.30mm金属烤漆书写板。 5、夹层：采用高密度聚苯乙烯板做夹层，厚度≥20mm。 6、 背板：采用高档优质镀锌板，厚度≥0.27mm。 7、 整套书写板的两端装置固定挡板，并设有滑动缓冲胶垫。 一、硬件参数 整机屏幕尺寸≥86寸，采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起,一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。 整机采用UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，屏幕分辨率3840×2160，屏幕灰度等级≥256级。整机屏幕采用钢化玻璃防护，钢化玻璃硬度≥9H。 整机采用红外触控技术，支持40点或以上触控。 整机支持标准、多媒体和节能三种图像模式调节。整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）或（整体蓝光400～500能量综合）＜50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。或同等效应技术。为保证设备显示整机支持色彩空间可选，需支持sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.5。 支持可自定义图像设置，针对不同学科显示特点，需支持教师自定义调节画面对比度、屏幕色温、图像亮度、亮度范围、色彩空间等。 整机需满足具有NFC功能的手机、平板，通过接触整机设备上的NFC标签，即可实现手机、平板与大屏的连接并同步手机、平板的画面到设备上，无需其它操作设置，支持不少于4台手机、平板同时连接并显示。 整机支持纸质护眼模式，在任意通道任意画面任意软件所在显示内容下可实时调整画面纹理。画面纹理的类型有牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸。同时支持色温调节和透明度调节。 二、音频效果 整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置发生设计，≥2个10W高音扬声器，≥2个20W中低音扬声器，总功率不低于60W。整机扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥87 db，10米处声压级≥72 dB。 整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，麦克风拾音距离≥12m。内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm。支持标准、听力、观影三种音效模式调节。 整机支持蓝牙Bluetooth 5.2标准，能连接外部蓝牙音箱播放音频，也能接收外部手机通过蓝牙发送的文件。 三、设备功能与安卓系统 采用智能电子产品一键式设计：同一物理按键完成Android系统、Windows系统和节能熄屏操作，通过轻按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。 为便于教师的个性化使用需求，整机前置5个自定义功能按键，包含“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。 整机内置专业硬件自检维护工具，工具可对触摸框、PC模块、光感系统等模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示，可对嵌入式系统运行内存、垃圾文件进行清理，确保嵌入式系统运行流畅。支持扫描系统提供的电子二维码进行在线客服问题报修。 内置无线传屏接收器，无需外接接收部件，无线传屏发射器与整机匹配后即可实现传屏功能。 前置输入接口：≥1路TypeC、≥2路USB3.0，支持Android系统、Windows系统读取外接移动存储设备。侧置输入接口：≥1路HDMI、≥1路RS232；侧置输出接口：≥1路音频输出、≥1路触控输出USB。 设备支持通过前置物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的所有内容与老师人声同时录制，支持自定义前置“设置"按键，通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具。 系统版本不低于Android 11.0，内存不低于2GB，存储空间不低于8GB。整机安卓和全部外接通道（HDMI、Type-c）下侧边栏支持在音乐课，学生跟随节拍器打节奏；支持设置节拍、轻重、节拍播放速度。 内置无线传屏接收器，无需外接接收部件，无线传屏发射器与整机匹配后即可实现传屏功能。 四、摄像与AP系统 整机具备内置摄像头支持≥1600W像素的视频采集，支持输出≥4K；支持对角视场角≥135°，水平视场角≥120度；支持扫描二维码功能，快速调用信息，使用摄像头可实现远程巡课。可AI识别人像，人像识别距离≥10米。摄像头支持人脸识别、快速点人数、随机抽人，可识别镜头前的所有学生，并显示人脸标记、随机抽选。支持同时显示标记不少于60人。 整机Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz ，Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax，支持版本Wi-Fi6。设备同时支持蓝牙功能，且蓝牙标准不小于Bluetooth 5.2标准。 五、信息安全系统 为保证设备安全，降低设备维护难度，整机关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择恢复整机系统及Windows操作系统到出厂默认状态，无需额外工具辅助。 为保证信息安全，自带安全管控软件，支持对系统盘进行垃圾清理、大文件迁移，释放系统盘空间占用，提升设备运行速度。 为保证安全管控软件不被误操作删除，安全软件具备自我保护系统，用户无法通过传统方法（卸载或者关闭程序）来终止其的运行，删除时，需要软件删除密码验证。从而保护管理员可有效的管控设备。 整机支持同一品牌智能笔，通过 BLE(蓝牙低能耗技术)、USB Dongle(通用串口总线 接收器)等方式连接，当整机和智能笔均支持BLE功能时，支持指定区域内智能笔自动 发现、自动连接，并支持读取智能笔型号， 对应显示设备实物图片。 六、教学桌面： 快捷教学桌面：整机支持个人教学桌面，设备开机启动后，自动进入教学桌面，支持账号登录、退出，自动获取个人云端教学课件列表、并可进入全部课件列表。整机支持多种身份识别方式，支持通过账号登录、手机扫码登录，并支持账号安全登录检测。支持统一互通的用户身份认证服务，账号登录后，打开教学白板软件、学生行为评价软件的教学应用工具时无需再次输入账号密码重复登录。 设备教学桌面支持教学常用的教学白板软件、文件管理软件、学生行为评价软件，同时教学桌面首页支持自定义桌面应用，支持展示≥8个应用入口，满足不同教师授课需要。教学桌面支持进行应用卸载。 七、OPS模块： 搭载Intel 十二代或以上CPU i5，内存：8GB DDR4内存或以上配置，硬盘：256GB或以上SSD（M.2）固态硬盘 采用抽拉（插拔）内置式模块化电脑，PC模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔，模块和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 具有独立非外扩展的电脑USB接口：PC模块上USB3.0≥3个，USB2.0≥1个，HDMI≥1，1000M RJ45≥1 个，MIC-IN≥1。 按压式卡扣方式设计无需工具即可快速拆卸电脑模块，具有标准PC防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗。 | 1 | 套 |
| 3 | 学科配套吊顶 | 配合设备系统整体安装现场对吊顶及墙面环境进行配套改造施工约约96平方（龙骨、石膏板、矿棉板、乳胶漆、木工板、筒灯、平板灯等材料）。 | 1 | 室 |
|  |  | 整体规划布局图：投标人须提供“物理吊装实验室”符合要求的完整的CAD平面布置图、施工图与不同角度的彩色立体效果图（至少3张），吊顶安装可升降集成系统功能模块局部细节放大的彩色立体效果图（至少1张）并附设计说明。 |  |  |
|  |  | 布局图 |  |  |
| 4 | 供电、给排水 | 配合设备系统整体安装现场对供电、给排水行配套改造施工（含材料）。 | 1 | 室 |
|  |  | 配套部分（以上共计4套） |  |  |
|  |  | 物理准备室 |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 中央准备台 | 1、尺寸：≥2400*600*780mm 2、台面：采用≥12.7mm实芯理化板； 3、前横梁：采用≥60*35mm壁厚≥1.2mm的优质铝型材拉伸成型，一边不小于85mm圆弧造型。 4、横梁支撑件：采用≥10*100mm壁厚≥1.2mm的优质铝型材拉伸成型，带有两条加强抗变形的凹槽，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理。 5、后挡板：采用≥130*30mm壁厚≥1.2mm的优质铝型材拉伸成型，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。造型截面为后端连续相切弧形，顶端高出台面45mm±带一凹槽，镶嵌弹性橡胶条。 6、桌腿由立柱、顶底支撑脚和可调地脚组成。 7、立柱：采用≥100*50mm壁厚≥1.5mm的优质铝材，横截面前R6圆角，后端45*8斜切再R6圆角，内有6根≥1.2mm的加强筋。 8、支撑脚：采用≥4mm厚的铝材压铸一次性成型，两侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度吻合。 9、多功能可调地脚：高度螺旋调节，采用高强度的尼龙材料，塑料注塑成型，内置脚轮固定孔，可加装脚轮。 10、箱体：≥450*560*690mm， 采用≥16mm厚中密度三聚氰胺双饰面板，断面以优质≥2mmPVC封边条配合优质胶王热熔封边防水处理，专用连接件连接组合紧固，四角采用PP注塑型材包边。 11、柜门采用≥16mm厚中密度三聚氰胺双饰面板一次性注塑包边处理。注塑包边带造型拉手。 12、抽屉面板采用≥16mm厚中密度三聚氰胺双饰面板一次性注塑包边处理。注塑包边带造型拉手。配≥1.2mm厚优质冷轧钢板压制成型的静音三节滚珠滑轨。 13、脚轮采用4个优质的实验室仪器专用脚轮。 | 1 | 张 |
| 2 | 升降电源（通风塔吊）总控制器 | 规格：≥163*102mm,控制塔吊的升降及电源开关，采用专用文本控制器（液晶屏全中文显示，5个触摸按钮，分别控制塔吊的照明开关、塔吊升、塔吊降、风机加速、风机减速、风机开关、塔吊电源开关。 | 1 | 套 |
| 3 | 升降电源 | 1、规格：≥240*240*900/1400mm,(3A 2--24V 带数字显示两组；220v两组）,整体是由钢板基底、铝型材导向杆、注塑电源装置组合而成。 2、升降导向主体:两套升降伸缩推杆都是悬挂在房顶上，则另一端固定在通风控制中央主体上。 3、采用直流推杆电机。 4、推杆控制开关：采用触摸按键式开关，自行携带电源变压器，螺旋可伸缩式开关控制线。 5、上下升降内外导向部分：固定杆为≥100*100mm壁厚≥4.5mm的铝合金型材，动杆为≥80*80mm壁厚≥4.5mm的铝合金型材料一次性成型；表面经防腐氧化处理或纯环氧树脂塑粉高温固化处理。 6、有电压电流显示；设置多功能220V交流插座两组，直流电流2A 直流电压2--16V插座两组。 | 1 | 个 |
| 4 | 水槽（含水嘴) | 1、尺寸≥500*600*750mm 2、水槽：采用PP改性材料，塑料注塑模一次性成型，其规格≥600*500*343mm，壁厚4≥mm，四周有≥10mm高挡水沿；水槽内尺寸：≥430*360*270mm，耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温；水槽内右上角带溢水口。 3、下水系统：采用优质的共聚PP材质专用连接管，配有防虹吸，防阻塞装置。 4、上下固定框：采用PP改性材料，塑料注塑模一次性成型。 5、箱体支撑件：箱体四周采用铝型材支撑，表面经过时效处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理。 6、水柜左右侧板：采用优质的≥9mm厚的PVC中空板，≥尺寸：500*600mm。 7、水柜前后门：采用pp改性材料，其内部置于两根铝型材为加强筋。 8、水嘴: 采用实验室专用三联水嘴90°瓷质阀芯，出水嘴为铜质尖嘴，可拆卸，内有螺纹，可方便连接循环等特殊用水，水管管体部分为黄铜合金制品，铜质表面经过烤漆喷涂处理，可360°旋转。 | 1 | 套 |
| 5 | 仪器柜 | 1、规格：≥1200*450*1800mm；主框架：采用ABS工程塑料注塑成型的侧横梁、铝合金型材前横梁、铝合金型材后横梁与铝合金型材立柱组成的箱体式复合框架结构，分上下两层。前中横梁上配专用特种锁具，可以一锁锁四门。 2、前横梁：≥60*60mm壁厚≥1.2mm带圆弧造型铝合金型材。 3、后横梁：≥60*40mm壁厚≥1.2mm长方体铝合金型材。 4、左右支撑架：≥450*120*86mm壁厚≥2.5mmABS工程材料。 5、前立柱：≥35*24mm壁厚≥1.2mm铝合金型材。 6、后立柱：≥ 37*37mm壁厚≥1.2mm后端R25圆角的铝合金型材。所有型材表面均经纯环氧树脂塑粉高温固化处理达到耐腐耐磨。 7、柜体（侧板、顶板、背板）和柜门：柜体侧板、顶板、背板采用≥16mm中密度三聚氰胺双饰面板，以优质≥2mmPVC封边条配合优质胶王热熔封边作防水处理；上下柜门框架均采用≥32*18mm壁厚≥1.2mm厚的铝合金型材横料、≥26*18mm壁厚≥1.2mm厚的铝合金型材立柱，用 ABS转接头进行连接，型材表面均经纯环氧树脂塑粉高温固化处理；上柜门内嵌4mm厚钢化玻璃，下柜门内嵌≥9mm中密度三聚氰胺饰面板，配以pp材料注塑一次成型的四分之一环形拉手；上下柜门的四个环形拉手组成一圆环造型，并在中间前横梁上加装专用锁具，可以一锁锁四门。 8、层板：上下柜体共带4块层板，采用≥16mm中密度三聚氰胺双饰面板，专用铝型材加固条加固，铝型材表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理。活动式层板可自由拆卸或调整高度。 9、可调脚：采用尼龙塑料注塑制作。 提供产品检测报告。 | 2 | 组 |
| 6 | PP仪器柜 | 1、规格：≥1000*500*2000mm 2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，顶板、底板预留模具成型排风孔。 3、下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥5mm厚钢化烤漆玻璃。 4、上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5、层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢制横梁。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层。 6、拉手：采用改性PP材料模具一次成型。门铰链：采用改性PP材料模具一次成型。 7、螺丝：不锈钢304材质。 | 10 | 组 |
| 7 | 电气、给排水 | 配合设备安装现场对供电、给排水进行配套改造施工（含材料）。 | 1 | 项 |
| 8 | 学科配套吊顶 | 配合设备安装现场对吊顶及墙面环境进行配套改造施工（龙骨、石膏板、矿棉板、乳胶漆、木工板、平板灯材料）。 | 1 | 项 |
|  |  | 物理准备室（以上共计3套） |  |  |
|  |  | 物理仪器室 |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 仪器柜 | 1、规格：≥1200*450*1800mm；主框架：采用ABS工程塑料注塑成型的侧横梁、铝合金型材前横梁、铝合金型材后横梁与铝合金型材立柱组成的箱体式复合框架结构，分上下两层。前中横梁上配专用特种锁具，可以一锁锁四门。 2、前横梁：≥60*60mm壁厚≥1.2mm带圆弧造型铝合金型材。 3、后横梁：≥60*40mm壁厚≥1.2mm长方体铝合金型材。 4、左右支撑架：≥450*120*86mm壁厚≥2.5mmABS工程材料。 5、前立柱：≥35*24mm壁厚≥1.2mm铝合金型材。 6、后立柱：≥ 37*37mm壁厚≥1.2mm后端R25圆角的铝合金型材。所有型材表面均经纯环氧树脂塑粉高温固化处理达到耐腐耐磨。 7、柜体（侧板、顶板、背板）和柜门：柜体侧板、顶板、背板采用≥16mm中密度三聚氰胺双饰面板，以优质≥2mmPVC封边条配合优质胶王热熔封边作防水处理；上下柜门框架均采用≥32*18mm壁厚≥1.2mm厚的铝合金型材横料、≥26*18mm壁厚≥1.2mm厚的铝合金型材立柱，用 ABS转接头进行连接，型材表面均经纯环氧树脂塑粉高温固化处理；上柜门内嵌4mm厚钢化玻璃，下柜门内嵌≥9mm中密度三聚氰胺饰面板，配以pp材料注塑一次成型的四分之一环形拉手；上下柜门的四个环形拉手组成一圆环造型，并在中间前横梁上加装专用锁具，可以一锁锁四门。 8、层板：上下柜体共带4块层板，采用≥16mm中密度三聚氰胺双饰面板，专用铝型材加固条加固，铝型材表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理。活动式层板可自由拆卸或调整高度。 9、可调脚：采用尼龙塑料注塑制作。 | 2 | 组 |
| 2 | PP仪器柜 | 1、规格：≥1000*500*2000mm 2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，顶板、底板预留模具成型排风孔。 3、下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥5mm厚钢化烤漆玻璃。 4、上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5、层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢制横梁。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层。 6、拉手：采用改性PP材料模具一次成型。门铰链：采用改性PP材料模具一次成型。 7、螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质。 | 18 | 组 |
| 3 | 学科配套吊顶 | 配合设备安装现场对吊顶及墙面环境进行配套改造施工（龙骨、石膏板、矿棉板、乳胶漆、木工板、平板灯材料）。 | 1 | 项 |
|  |  | 物理仪器室（以上共计2套） |  |  |
|  |  | 初中实验仪器 |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
|  |  | （一）初中物理仪器 |  |  |
| 1 | 计算器 | 函数型，滑盖式。 1.双行显示屏，上行显示计算式，下行显示计算结果。 2.有基本算术运算、存储器计算、分数计算、百分比计算、科学函数计算、统计计算、度分秒计算等功能。 3.有自动关机功能、应保留普通计算器的其他功能。 4.计算器外形尺寸≥156mm×82mm×18mm。 | 4 | 个 |
| 2 | 钢制黑板 | 1、黑板为双面金属，中间为人造板。 2、尺寸约为≥900mm×600mm。 | 1 | 块 |
| 3 | 打孔器 | 1.采用优质钢材，防锈处理。 2.穿孔管用外径约为6mm．8mm．10mm，管长80mm，壁厚1mm的冷拔无缝钢管，手柄用2mm厚低碳钢板，通用条Φ3mm碳素钢等制成。 3.四件为一套，可穿4mm．6mm．8mm的圆孔。 | 1 | 套 |
| 4 | 直联泵 | 1.一种旋片式油封单级真空泵。 2.抽气速率：3.6M3/H（1L/S) ，极限压力：5Pa ，电机功率：150 W ，进气口径：Φ9mm ，外形尺寸约：245mm×105mm×215mm. | 1 | 台 |
| 5 | 两用气筒 | 手持式。 1.钢管筒长约200mm,直径约25mm。 2.极限抽气压力≤6.7×103Pa。 3.最低打气压力不小于2.9×105Pa | 1 | 个 |
| 6 | 抽气筒 | 手持式。技术参数： 1.抽气筒由筒体带抽气接头、抽气活塞、拉杆、手柄、塑料打气嘴、金属打气嘴等组成。 2.筒体为塑料制，外径35mm，长210mm。 | 1 | 个 |
| 7 | 打气筒 | 手持式。技术参数： 1.打气筒由筒体带打气接头、打气活塞、拉杆、手柄、塑料打气嘴、金属打气嘴等组成。 2.筒体为塑料制，外径35mm，长210mm。 3.拉杆为金属制，表面电镀处理，直径4.4mm。 | 1 | 个 |
| 8 | 抽气盘 | 1．产品由底盘、钟罩、电铃、气阀、垫圈等组成。 2．底盘为塑料制成，外径Φ≥180mm。 3．钟罩为透明式，外径不小于150mm。 4．抽气盘的密封性能：极限压强≤6000Pa，极限压强下保持15分钟，腔内压强变化不大于2K Pa。 5． 电铃电源：直流3～6V。 | 1 | 套 |
| 9 | 仪器车 | 1． 规格：≥600mm×400mm×800mm。 2． 仪器车应分为2层，层间距不小于300mm。 3． 车架用直径不小于Φ19mm、壁厚不小于0.7mm的不锈钢管制成，架高不低于800mm。 4． 车架脚安装有不小于Φ50mm、厚15mm万向轮。 5． 车隔板为不薄于0.7mm的不锈钢制成，四周安装有30mm的挡板。 | 2 | 辆 |
| 10 | 水准器 | 1．气泡式。 2．水准泡应、气泡、无跳动停滞现象； 3．水准器分度值的误差应小于10%，即实测平均角值与公称角值之差不应超过公称角值的10%。 4．外形尺寸：≥290mm×17mm×47mm。 | 2 | 个 |
| 11 | 充磁器 | 1．主要由螺线管、整流器、电源按钮开关和外壳组成。 2．对中学物理实验室配备的小磁针、磁针进行充磁或消磁。 | 1 | 台 |
| 12 | 生物显微镜 | （640X）。 1．单目直筒，分离式粗微调，目镜：10X、16X，三孔转换器，物镜：4X、10X、40Xs，108mm×118mm塑料平台带切片压片，拨盘光栏，50平凹面反光镜。 | 1 | 个 |
| 13 | 放大镜 | 1．放大镜由透镜、镜框及压圈组成，有效通光孔径≥40mm。 2．镜圈采用硬质塑料制成。 3．透镜用光学玻璃制成。 4．透镜与镜圈结合紧密，无晃动及透镜脱出现象。 5．透镜，无畸变现象，放大倍数≥3X。 6．手把用塑料制成。 | 28 | 个 |
| 14 | 望远镜 | 双筒7×35目镜透镜Φ19mm，伸缩可调，物镜透镜Φ35mm，望远距离12m～9880m，配背带。 | 1 | 个 |
| 15 | 注射器 | 1．≥100mL、注射器外套应有足够透明度，能清晰地看到基准线； | 2 | 个 |
| 16 | 透明盛液筒 | 1、外形尺寸：高300mm±5mm，直径100mm±2mm，壁厚≥2mm 2、标尺为透明不干胶标尺，毫米单位，黑色字体。 3、材料为透明塑料注塑成型。 | 1 | 个 |
| 17 | 透明水槽 | 长方形水槽。 1、外形尺寸：≥250mm×180mm×100mm； 2、材料为透苯塑料注塑成型。 | 2 | 个 |
| 18 | 碘升华凝华管 | 1、由玻璃密封管体和手柄组成，管体和手柄彼此独立，不连通。管的高度≥45mm，直径≥30mm。管内密封碘的质量≥0.1克。 2、手柄长≥70mm，直径为Φ6±1mm。 3、管体在90℃热水中检测无泄漏（无气泡溢出）。 4、管体应耐80℃温差的急冷骤热。 5、升华与凝华的全过程耗时应≤2分钟。 | 28 | 个 |
| 19 | 物理支架 | 1、可组装成垂直、平行、吊挂、夹持、放置等多种实验支架。 2、有大小A型座各1个，立杆两支（500mm，Φ12mm ；700mm，Φ12mm各一支）平行夹1只，垂直夹2只，烧瓶夹1只，万向夹1只，台边夹1只，大铁环1个，圆托盘1个，吊钩2只，吊钩杆1个，绝缘杆1支。 | 2 | 套 |
| 20 | 方座支架 | 1．由矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只）、平行夹等组成。 2．方座支架的底座尺寸为210×135mm，立杆直径为Φ12mm，一端有M10×18mm螺纹。 | 28 | 套 |
| 21 | 多功能实验支架 | 1．有大小A型座各1个，立杆两支（500mm，Φ12mm ； 700mm，Φ12mm各一支）平行夹1只，垂直夹2只，烧瓶夹1只，万向夹1只，台边夹1只，大铁环1个，圆托盘1个，吊钩4只，吊钩杆1个，绝缘杆1支，滴定夹1个，漏斗架1个。 | 2 | 套 |
| 22 | 升降台 | 1．产品由上面板、下面板、旋转轴、手轮等组成。 2．升降范围不小于150mm，载重量不小于10kg。 3．工作台面：上面板≥150mm×150mm，下底板≥180mm×180mm。 4．上下面板均采用厚不小于1mm的冷轧板冲压成型，成型厚度约8mm。 | 2 | 台 |
| 23 | 三脚架 | 1．由铁环和3只脚组成。 2．铁环内径：73mm ，外径：90mm，厚度4mm。 3．三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。脚高：155mm，直径6mm。 | 28 | 个 |
| 24 | 泥三角 | 1．产品由金属丝和套在其上的石棉筒组成。 2．金属丝用Φ1mm左右的钢丝接成等边三角形，三角形的单边长不小于50mm，钢丝接头绞合，绞合长度不小于20mm。 3．石棉筒内径为Φ4mm，外径为Φ10mm。 | 30 | 个 |
| 25 | 旋转架 | 1．产品由底座、支杆、旋转体构成，二件为一套。 2．底座直径≥65mm，高20mm。 3．支杆直径≥10mm，长75mm，顶尖为钢制， 4．旋转体外形尺寸：≥40mm×25mm×20mm，组装后的高度为105mm。 | 2 | 套 |
| 26 | 学生电源 | 1．输出电压：1.5V－9V直流稳压输出，每1.5V一档共六档 2．额定电流：约1.5A。 3．空载电压偏调：±（1％U标＋0.1V）。 4．电压稳定性：输入电压在198V－242V间变化，在满载时各档输出电压变化量不大于0.1V。 5．负载稳定性：输入电压保持220V不变，负载电流在0至满载范围内变化，各档输出电压变化量不大于1％U标＋0.1V 6．纹波电压：电源电压保持220V，满载时各档纹波电压不大于3mv（有效值）。 7．工作电压：220V 50Hz。 8．机箱采用全塑料注塑成型，外形尺寸：≥190mm×160mm×95mm。 | 28 | 台 |
| 27 | 教学电源 | 1.输出电压：交流输出：2V－12V，每2V一挡；共六档；额定输出电流：5A。 2.直流稳压输出，1.5V－12V，分1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V六档；额定输出电流：2A。 3.直流大电流短时输出：40A，8秒自动关断。 4.交流输出：a.各档空载电压不大于1.05 U标＋0.3V； b.各档满载电压不小于0.95 U标－0.3V。 5.直流稳压输出：a. 电压偏调：±（2％U标＋0.1V） b. 电压稳定性：输入电压在198V－242V件变化，在满载时各档输出电压变化量不大于2％U标＋0.1V。 c. 负载稳定性：输入电压保持220V不变，负载电流在0至满载范围内变化，各档输出电压变化量不大于2％U标＋0.1V。 d. 纹波电压：电源电压保持220V，满载时各档纹波电压不大于0.1％U标（有效值）。 6.直流大电流短时输出电流大于10A时，20s±2s自动关断。输出短时电流为40A+10A，8 s±2自动关断 。 7.机箱采用全塑料注塑成型，外形尺寸：≥250mm×200mm×115mm。 | 1 | 台 |
| 28 | 蓄电池 | 1.额定电压：6V。 2.额定容量：4Ah。 | 2 | 台 |
| 29 | 调压变压器 | 1.输入电压：交流220V 50Hz。 2.输出电压：交流0—250V、连续可调。 3.最大输出电流：8A。 4.额定功率：2kVA。 5.绝缘电阻：电源进线端和电压输出端与机壳绝缘电阻≥20MΩ。 | 1 | 台 |
| 30 | 多功能充电器 | 全金属外壳，表层喷漆，铝金属镶边，面板两边各有一对铝金属提拿把手. 1、电源电压：AC220V 50Hz。 2、功率：50W。 3、充电电流：充可调内阻电池100mA±5%。 4、蓄电池规格：6V4Ah、6V10Ah、6V15Ah可选。 5、外形尺寸：≥350mm×240mm×180mm。 | 1 | 台 |
| 31 | 电池盒 | 4个电池盒为1组。 1．仪器可放置1节1号电池。外形尺寸≥81×43×29mm。 2．各触点使用不锈钢材料。 | 100 | 组 |
| 32 | 感应圈 | 电子开关式 1．直接使用220V、50Hz市电、消耗功率不大于120W。 2．输出端放电火花距离约100mm。 | 1 | 台 |
| 33 | 演示直尺 | 1．木材制作，表面平整。 2．最小分度值：约1cm。 3．外形尺寸：≥1000mm×40mm×8mm，全尺刻度累计误差≤2mm，尺面平面度公差≤3mm，尺边直线度公差≤2mm。 | 1 | 只 |
| 34 | 木直尺 | 1．尺身一面黄底，印有黑色刻线和数字，最小刻度为1毫米，每5毫米为一中格，每10毫米的刻线上标有数字。 2．刻线和数字排列整齐端正，刻线粗细一致。 3．米尺的外形尺寸：≥1000mm×25mm×8mm。 | 28 | 只 |
| 35 | 钢直尺 | 碳钢材质，200mm，分度值≤0.5mm。 | 28 | 只 |
| 36 | 钢卷尺 | 约2000mm，塑料外壳，有尺带锁紧装置。最小分度值为1mm。 | 28 | 盒 |
| 37 | 布卷尺 | 1．规格：约30m。 2．材质：布卷尺。 3．外壳由ABS塑料制成，带摇手装置。 | 1 | 盒 |
| 38 | 游标卡尺 | 1．测量范围: 0～150mm。 2．分辨率:0.02mm。 | 1 | 把 |
| 39 | 外径千分尺(螺旋测微器) | 1．测量范围: 0mm～25mm。 2．分辨率: 0.01mm。 3．尺架材质：铁铸件。 | 1 | 只 |
| 40 | 物理天平 | 一、杠杆式等臂双盘天平，有游码装置及水准器，砝码盒等。 最大载荷500g, 1．标尺称量：0-1g。 2．分度值20mg。 3．不等臂偏差不大于60mg。 4．全量变动性不大于20mg。 5．横梁材料必须为铝合金制品。 6．刀口、刀承材料为高碳钢或玛瑙。 二、砝码盒为塑料制品，内装200g砝码2个、100g砝码1个、50g砝码1个、20g砝码2个、10g砝码1个、5g砝码1个、2g砝码2个、1g砝码1个及砝码镊一把，定位包装。 | 1 | 台 |
| 41 | 学生天平 | 1．仪器包括：主机(全金属材质）1台，横梁（金属材质）1件，大吊环2件，盛物盘2件，小吊耳2件，砝码1套。 2．最大称量200g,感量20mg， | 28 | 台 |
| 42 | 托盘天平 | 1．最大称量200g，分度值0.2 g。 2．秤量允许误差为±0.5d(分度值)。 3．砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量。 | 28 | 台 |
| 43 | 托盘天平 | 1．最大称量500g，分度值0.5 g。 2．秤量允许误差为±0.5d(分度值)。 3．砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量。 | 1 | 台 |
| 44 | 电子天平 | 1.最大秤量1000g ,分度值 0.01g，天平等级三级。 2.塑料上下壳，配有调整脚，LED显示。 3.秤盘不锈钢材质，圆盘，秤盘直径约128mm, | 1 | 台 |
| 45 | 单杠杆天平 | 1.本产品为单杠杆不等臂单吊盘（链式）天平，横梁为铝合金，横梁上有游码刻度标尺、微量读数可通过转动链条刻度盘准确直观读出。 2.最大称量：100g，精确度：10mg。 3.标尺刻度：0-100g；标尺最小刻度：1g；链盘最小刻度：0.01g。 | 1 | 台 |
| 46 | 案秤 | 产品由底座、盘架、标尺、砣架、砣及盛物盘等组成。 1.最大秤量：10kg，最小分度值10g。 | 1 | 台 |
| 47 | 弹簧度盘秤 | 8kg。 1.产品由圆盘指针、秤盘等组成。 2.最大秤量为10kg，最小分度值为50g。 3.圆盘直径200mm。 4.秤盘为不锈钢制成，直径约260mm。 | 1 | 台 |
| 48 | 金属钩码 | 10g×1,20g×2,50g×2,200g×2。塑料盒包装。 | 28 | 套 |
| 49 | 金属槽码 | lOg×1,20g×2,50g×2,200g×1，另附10g金属槽码盘，塑料盒定位包装。 | 28 | 套 |
| 50 | 机械停表 | 一、适用范围 1. 用于中学物理学生实验测量时间使用。 2. 最小刻度值（秒）：0.1；延续走时（时）≥6；秒针每转（秒）：30；分针每转（分）：15；等级：1等；有暂停机构。 二、技术要求： 1．秒表在环境温度为-10℃～40℃工作时不应停摆。 2．秒表在任何位置工作时不应停摆。 3．秒表质量等级和平均分走时差、分走时偏差、最大秒走时差应符合QB/T 1534第4.3条要求。 4．延时走时应符合QB/T 1534第4.4条要求。 5.金属外壳，尺寸：约70*50*16mm。 | 14 | 块 |
| 51 | 机械停钟 | 1、采用不锈钢发条，单金属光摆轮，镍基合金游丝机构。 2、盘内附两个刻度图，及两根指针。 3、一幅刻度图最小刻度为0.1s，共60个数值；一幅刻度图最小刻度为1分钟。 4、外壳尺寸：约95×85×55mm，重量：约120克。 | 14 | 块 |
| 52 | 电子停表 | 1.0.1S,防水防震,数码显示，具有显示月、日、上下午时间和累计时间显示功能。 2.秒表计时可选择简易计时。 | 28 | 块 |
| 53 | 电子停钟 | 产品采用LED数码管显示，具有数据存储记录功能。 1.测量范围：0-99小时59分59.9秒。 2.存储数据：9组。 3.最小分辨率：0.1秒。 4.尺寸：≥145mm*120mm*60mm。 | 14 | 块 |
| 54 | 节拍器 | 电子节拍器。产品由节拍（音响视听）、节拍速度及速度/节拍调节构成。 1.节拍速度在20～200拍/分的范围内持续可调。 2.外接电源DC9V－12V。 3.节拍调节可依次显示2/4、3/4、4/4、6/8。 4.仪器外壳采用全塑料制成，外壳尺寸：≥195mm×175mm×70mm。 | 1 | 个 |
| 55 | 沙漏 | 1.产品由细沙容器、细沙、保护支套等组成。 2.细沙容器采用95#玻璃制成上下容积相等的葫芦状玻璃瓶，内装细沙。 3.容器的最大圆弧直径55mm，保护支套采用木材或有机玻璃制成。 | 1 | 个 |
| 56 | 日晷 | 1.赤道式日晷，平面型。由盘面、支架、指示器等组成。 2.盘面直径250mm。 3.支架为直径4mm铁丝绕制而成。 | 1 | 个 |
| 57 | 温度计 | 1． 红液。 2． 全长：约280mm；外径：5mm－6mm；头长：约10mm。 3． 测量范围：0－100℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃。 | 56 | 支 |
| 58 | 温度计 | 1.感温物质：水银。 2．测量范围：0－200℃；最小分度值：2℃。 | 2 | 支 |
| 59 | 演示温度计 | 1.温度测量教具，可悬挂。 2.面板规格：≥380mm×60mm×10mm； 3.温度示值范围：-50℃～50℃和-50℉～120℉。 4.示值允许误差:±1℃或±2℉； | 2 | 只 |
| 60 | 热敏温度计 | 1.测量范围： -10～+100℃，线性刻度。 2.由测温元件、单管直流放大器和机盒组成。 | 1 | 只 |
| 61 | 双金属片温度计 | 塑料制。 1.由温度刻度、湿度刻度、透明罩、2指针组成。 2.产品为圆形指针式温度计，外径130mm。 3.温度指示范围：-30℃～50℃，测量误差不大于5%。 4.湿度指示范围：0-100%。 | 1 | 个 |
| 62 | 体温计 | 1.棒式，测量部位为口腔，测量范围35－42℃。 2.体温计实用温标刻度，稳度最小分度值为0.1℃，分度均匀，两相邻分度中心的距离应不小于0.55mm。 | 2 | 支 |
| 63 | 电子体温计 | 1．显示范围32～42.9℃。 2．测量时间：口腔1min、液下3min。 3．蜂鸣提示：温度稳定约10秒鸣响。 | 1 | 支 |
| 64 | 红外线快速体温检测仪 | 1．测量单位：摄氏温度/华氏温度可选； 2．体表模式测量范围：0-60℃（32-140℉）。 3．显示精确位数：0.1℃（32.18℉）。 | 1 | 个 |
| 65 | 寒暑表 | 1．由塑料材料镶嵌玻璃棒芯组成。 2．采用摄氏（℃）和华氏（℉）塑料双刻度，面板标有：摄氏 -50℃～40℃，华氏-20℉～120℉；玻璃棒芯感温液，正面放大玻璃液读数。 3．外形尺寸：≥200mm×52mm×10mm。 | 1 | 只 |
| 66 | 条形盒测力计 | 约10N。 1.由方形弹簧盒（带刻板）、弹簧、提环、挂钩、指针等组成。零点可调。 2.盒体外形尺寸：≥150mm×35mm×18mm。 | 56 | 个 |
| 67 | 条形盒测力计 | 约5N。 1.由方形弹簧盒（带刻板）、弹簧、提环、挂钩、指针等组成。零点可调。 2.盒体外形尺寸：≥150mm×35mm×18mm。 | 56 | 个 |
| 68 | 条形盒测力计 | 约2.5N。 1.由方形弹簧盒（带刻板）、弹簧、提环、挂钩、指针等组成。零点可调。 2.盒体外形尺寸：≥150mm×35mm×18mm。 | 2 | 个 |
| 69 | 条形盒测力计 | 约1N。 1.由方形弹簧盒（带刻板）、弹簧、提环、挂钩、指针等组成。零点可调。 2.盒体外形尺寸：≥150mm×35mm×18mm。 | 56 | 个 |
| 70 | 圆筒测力计 | 5N。 1.外筒由透明塑料制成，外径21mm，长150mm。 2.有N和g对应刻度，最小分度值为0.1N，最大分度值1N上标有数字。 | 2 | 个 |
| 71 | 圆筒测力计 | 1N。 1.外筒由透明塑料制成，外径21mm，长150mm； 2.有N和g对应刻度，最小分度值为0.05N，最大分度值0.2N上标有数字。 | 2 | 个 |
| 72 | 平板测力计 | 5N。 1.由对疲劳弹簧、可调节指针、旋片及刻度板等构成。 2.面板尺寸：≥170mm×40mm×5mm。 | 56 | 个 |
| 73 | 圆盘测力计 | 10N。 1.圆盘指针式。 2.产品由上滑杆、予力调正套、复零调节套、指针、示度盘、下滑杆、后盖、圆盘、支撑板等组成。 3.表面直径约200mm，分度值1N。 | 2 | 个 |
| 74 | 演示测力计 | 1.由弹簧、指针、刻度板、拉杆、悬挂装置、夹持柄等组成，刻度板为塑料制品。 2.外形尺寸：≥310mm×85mm×8mm。 3.中间槽孔尺寸：≥272mm×25mm。 4.刻度值为 0N～2N。 | 2 | 个 |
| 75 | 拉压测力计 | 1.拉压两用,结构组成：由具有测量性能的耐疲劳弹簧，指针，调节器，小勾，承压台，刻度板构成。 2.最大量程：10N。 3.指针、调节器、小勾、刻度板，承压台。刻度板为铝板表面印刷刻线，尺寸≥215mm×30mm。 | 2 | 个 |
| 76 | 双向测力计 | 1.产品主要由具有测量性能的耐疲劳弹簧、指针、调节器、分度板等组成。 2.使用时指针在所测力的方向上（无负荷时）必要时对准零位。 3.不在零位时，只要旋动两端的调节器，可使指针移向零位。 | 2 | 个 |
| 77 | 握力计 | 指针式。 1、最大秤量130Kg， 2、塑料外壳，尺寸：≥135mm×100mm×20mm。 | 1 | 个 |
| 78 | 拉力计 | 弹簧可增减。 1.产品由木质手柄2个、挂簧架2个及拉簧5根组成。 2.弹簧直径15mm，长250mm， | 1 | 个 |
| 79 | 演示电表 | 1.测量范围：G：-100uA~0~+100uA；DCA：0~200uA、0~0.5A、0~2.5A压降95mV；DCV：0~2.5V、0~10V。 2.电压灵敏度2KΩ/V。 3.外形尺寸：≥270mm×270mm×112mm。 | 3 | 只 |
| 80 | 数字演示电表 | 1.使用电源：220V 50Hz。 2.交、直流电压量程：a.200mV档：0~199.9mV。b.2V档：0~1.9999V。c.20V档：0~19.999V。d.200V档：0~199.99V。e.500V档：0~499.9V。 3.交、直流电流量程：a.检流档：0~199.99uA。b.2mA档：0~1.9999mA。c.20mA档：0~19.999mA。d.200mA档：0~199.99mA。e.10A档：0~9.9A。 4.塑料外壳，外形尺寸：≥288mm×100mm×320mm。 | 2 | 只 |
| 81 | 电能表 | 单相。 1.电压：220V 10（40）A 50Hz 1600imp/kw.h。 2.塑料外壳，尺寸：≥105mm×45mm×145mm。 | 1 | 只 |
| 82 | 绝缘电阻表 | 1.手提式，带摇手。 2.额定电压：500V， 3.测量范围：0-500MΩ； 4.准确度：10级； 5.摇柄额定转速：120r/min； 6.外形尺寸：≥205mm×120mm×145mm。 | 1 | 只 |
| 83 | 直流电流表 | 产品由测量机构、外壳等组成。 1.指示面板与水平面成45度夹角。 2.测量范围：（-0.2A~0~0.6A）（-1~0~3A）。 3.规格：≥130mm×95mm×90mm。 | 84 | 只 |
| 84 | 直流电压表 | 产品由测量机构、外壳等组成。 1.指示面板与水平面成45度夹角。 2.测量范围：（-1~0~3V）（-5~0~15V）。 3.规格：≥130mm×95mm×90mm。 | 84 | 只 |
| 85 | 灵敏电流计 | 产品由测量机构、外壳等组成。 1.指示面板与水平面成45度夹角。 2.测量范围：±300μA内阻。 3.规格：≥130mm×95mm×90mm。 | 28 | 只 |
| 86 | 多用电表 | 内磁表头。 1.测量范围：直流电流：0～5～50～500mA,10A； 2.直流电压：0～0.25～0.5～10～50～250～500～1000V； 3.交流电压：0～10～50～250～500～1000V； 4.直流电阻：X1～X10K； 5.温度测试：-10～150℃； 6.电容：0.01～100000μf； 7.电感：20～1000H； 8.音频电平：-10～+22db。 9.外型规格：≥165×113×52mm。 | 1 | 只 |
| 87 | 投影电流表 | 示面板与水面平行 1.测量范围：（-0.2~0~0.6A）（-1~0~3A）； 2.测量精度：2.5级； 3.阻尼时间：不大于4s； 4.外形尺寸：≥100mm×120mm×35mm； | 3 | 只 |
| 88 | 投影电压表 | 指示面板与水面平行 1.测量范围：（-1~0~3V）(-5~0~15V)； 2.测量精度：2.5级； 3.阻尼时间：不大于4s； 4.外形尺寸：≥100mm×120mm×35mm； | 3 | 只 |
| 89 | 投影检流计 | 1.测量范围：±300μA； 2.指示面板与水面平行，偏差5%， 3.透明外壳，尺寸：≥100mm×120mm×35mm。 | 1 | 只 |
| 90 | 教学示波器 | 1.垂直系统频率响应：直流DC~5MHz≤3dB，交流10Hz~5MHz≤3dB； 2.偏转因素：20mVp-p／格，误差±10%； 3.输入电容：1M∥40PF； 4.衰减倍率：1、10、100、1000，误差±10%； 5.输入耐压：400V（DC+ACpk）； 6.扫描系统扫描频率： 10Hz~100kHz，分四挡；同步：内正、内负、外同步； 7.水平系统频率响应：10Hz~500kHz≤3dB； 8.偏转因素：100mVp-p／格； 9.输入电容：1M∥60PF； 10.波形：正弦波 50Hz； 11.幅度：250mVp-p±10%； 12.余辉：中； | 1 | 台 |
| 91 | 大屏幕示波器 | 1.显示面积：270mm×220mm，中余辉。 2.Y轴灵敏度：200mVP-P/格，可调。 3.Y轴频响：20Hz-20kHz 小于5dB（幅度为10cm时）。 4.X轴扫描频率：20Hz-2500Hz 可调。 5.X轴灵敏度：100mVp-p/格 可调。 6.X轴频响：20Hz-2500Hz 小于5dB（幅度为18cm时）。 | 1 | 台 |
| 92 | 密度计 | 1．标准温度20℃，温度范围0～70℃，分度值为1度。 2．密度范围：1.000～2.000。 | 2 | 支 |
| 93 | 密度计 | 1．标准温度20℃，温度范围10～70℃，分度值为1度。 2．密度范围：0.700～1.000。 | 2 | 支 |
| 94 | 湿度计 | 双指针式、全塑料外壳，带座可悬挂。 1.可测温度及湿度。 2.直径约128mm。 3.温度可测 -30°C~50°C，湿度可测 10%RH~90%RH。 | 1 | 个 |
| 95 | 空盒气压计 | 多膜盒。产品由上拖板、真空膜盒、连接拉杆、调节螺丝、中间轴、调整器、扇形齿轮、直齿轮、偏心螺钉、游丝、指针、刻度盘及打气球等组成。 1.测量范围：80～106Kpa，分度值：0.1Kpa。 2.外形尺寸：≥直径150mm，高80mm。 | 1 | 台 |
| 96 | 圆柱体组 | 以三种材料圆柱体组成，分别为铜、铁、铝制成，三只圆柱体几何尺寸完全相同，直径≥20mm,高32mm。 | 28 | 套 |
| 97 | 立方体组 | 1.由铜、铁、铝、木材四种材料组成； 2.四种材料均为25mm。 3.木质致密。 | 28 | 套 |
| 98 | 运动和力实验器 | 由水平板、斜面板、小车、过渡塑料片、毛巾，布，小球2个(金属球、塑料球），硬盒组成。水平板和斜面板用合页连接，宽度118mm，厚度12mm。水平板长度525mm，斜面板长200mm，小车为塑料制品，尺寸不小于110mm×75mm×40mm，金属球直径为16mm；塑料球直径为15mm。 | 28 | 套 |
| 99 | 惯性演示器 | 产品主要用于中学物理演示静止物体的惯性实验用。由铝合金底座、铝立柱、弹簧铁锁、金属片及钢球组成。 1.底座采用铝合金型材制成，外形尺寸为≥120mm×80mm×20mm。铝材中部为滑动槽。 2.立柱的顶端为球形凹窝，柱的直径为16mm，高20mm。 3.弹簧锁为金属制品，锁的上面应有一开关按扭，按扭控制锁舌,锁舌伸长长度不小于10mm。 4.金属片直径32mm，中心有一小孔，孔径3mm。 5.钢球直径约19mm， 提供产品检验报告。 | 2 | 套 |
| 100 | 摩擦计 | 由木制摩擦板和摩擦块组成。摩擦板外形尺寸不小于500mm×44mm×8mm。摩擦块外形尺寸不小于100mm×38mm×28mm。 | 28 | 套 |
| 101 | 螺旋弹簧组 | 1.由钢丝绕成的螺旋弹簧5种一组组成； 2.5种螺旋弹簧拉力限量分别为：5N，3N，2N，1N，0.5N。弹簧直径分别为：1mm、0.9mm、0.8mm、0.6mm、0.5mm。 | 2 | 组 |
| 102 | 阿基米德原理实验器 | 产品由透明溢杯、测量筒、塑料桶、圆柱体组成。透明溢杯直径65mm、高140mm、离杯口20mm处有一倾角的溢水咀，溢水咀长不小于15mm；测量筒为透明，直径不小于35mm、高不小于100mm，侧面有0至90mm刻度标尺；塑料桷为半透明塑料制成，上下均有挂环、外形尺寸：直径35mm、高80mm，内壁上有两条刻线、刻线距离10mm、外壁上有毫米刻度标示。 | 28 | 套 |
| 103 | 阿基米德原理及其应用实验器 | 产品由透明溢杯、浮桶、塑料桶、圆柱体、铝柱二个组成。透明溢杯Φ65mm、高140mm、离杯口20mm处有一倾角的溢水嘴，溢水嘴长不小于15mm；塑料桶为透明，直径不小于35mm、高不小于100mm，侧面有0至90mm刻度标尺、底部有挂环；浮桶为半透明塑料制成，上下均有挂环、外形尺寸：Φ35mm、高80mm，内壁上有两条刻线、刻线距离10mm、外壁上有毫米刻度标示。 | 28 | 套 |
| 104 | 液体压强与深度关系实验器 | 1.组装式。产品由透明外筒、塑料接水槽、透明塑料深度实验筒及压强计等组成。 2.透明外筒尺寸：外径104mm±1mm，高152mm±1mm。厚2mm±0.5mm。 3.塑料接水槽尺寸为：≥200mm×125mm×35mm。 4.透明塑料深度实验筒尺寸为：外径约30mm，高约190mm。 | 28 | 个 |
| 105 | 连通器 | 1.产品由透明塑料注塑成型的连通管各插接式底座两部分组成。 2.连通管有粗直管一根、弯直管一根、三球管一根、细直管一根，它们上端开口不连通，下部连通的容器。 3.产品外形尺寸：≥250mm×125mm×215mm。 4.粗直管孔径为29mm、细直管孔径为9.7mm。 | 1 | 个 |
| 106 | 帕斯卡球 | 1.产品主要由圆管、空心球、活塞、活塞杆、手柄组成； 2.圆管选用金属无缝钢管，有效尺寸不小于直径28×180mm,一端应有连接空白球的螺纹，另一端有拧盖螺纹、螺纹连接部分应牢靠、表面防锈处理； 3.空心球用不锈钢制作，直径不小于80mm.圆球上装有10个不同方向的喷嘴，喷嘴连接牢固、密封。圆球与圆管连接方便。无漏水现象。 4.活塞选用耐油优质橡胶制作、规格尺寸与圆管内径密封配合，活塞安装在活塞杆上。活塞另一端安装塑料手柄。 | 1 | 个 |
| 107 | 浮力原理演示器 | 1.大水槽1个，用透明材料制成，表面0～300刻度，规格不小于Φ110×300（mm）,在大水槽的底部分隔一个小水槽，规格不小于Φ70×90（mm）； 2.排气管1个在小水槽上部侧面的位置、进气口在小水槽的底部； | 1 | 套 |
| 108 | 物体浮沉条件演示器 | 1.产品由透明盛液筒、浮筒、配重体、导引磁铁、铁丝条组成。 2.盛液筒用无毒、透明塑料制成，高300mmn、内径108mm，筒壁应有刻度标志， 3.浮筒为圆柱形状、空心，外径96mm，内径60mm，高98mm。 4.配重体为直径85mm的铁丝绕制。 | 1 | 套 |
| 109 | 潜水艇浮沉演示器 | 1.产品由透明球体、配重块、吸排气筒等组成； 2.透明球体直径≥70mm； 3.吸排气筒容量：0～20ml； 4.透明塑胶管长度≥20cm； | 1 | 套 |
| 110 | 液体内部压强实验器 | 1.本仪器由承压盒、支杆、胶膜等组成； 2.承压盒的内经Φ36mm，转轴孔径Φ4mm； 3.支杆由Φ4mm的低碳钢制成，一端弯解为90°±1°。 | 28 | 套 |
| 111 | 微小压强计 | 1.产品由U形玻璃管、刻度板、三通管、夹持柄等组成； 2.量度范围：300mm； 3.外形尺寸≥360×38×16mm； 4.U形管用玻璃管制成，其内经为4－6mm，壁厚不小于1mm。U形管竖直长度不小于365mm，两侧距离25±3mm。一端成喇叭口，另一端成“接头”状； 5.三通管用外径为5.8mm的塑料制成， 6.刻度板最小刻度为5mm，刻度总长为300mm。 | 28 | 台 |
| 112 | 液体对器壁压强演示器 | 由圆柱形透明玻璃圆管，胶膜以及橡胶绳组成，圆管侧面另与两个凸出玻璃圆管连通。直管直径约30mm，长200mm；侧管直径约17mm，长25mm。 | 1 | 台 |
| 113 | 气体浮力演示器 | 基本结构：由大球Φ15cm、大气球 、 塑料网、50g×10 钩码1个、球针、杠杆尺、支架、底座等组成。底座尺寸不小于200mm×60mm×10mm。 | 1 | 套 |
| 114 | 马德堡半球 | 1.铸铁制成半球（圆盘）的合口处边表面粗糙度最大允许值为3.2um，当半球（圆盘）的内外压强差为0.0677Mpa(500mmHg)，经30分钟后，其压强不低于0.064MPa（480mmHg），内外压差用准确度不低于1.5级真空表测量； 2.半球（圆盘）外径不小于Φ105mm，内经不小于Φ75mm； 3.半球（圆盘）为铸铁、拉环为铁件，须进行时效处理，消除内应力，防止变形； 4.旋塞和抽气管咀由黄铜制成。 5.两半球（圆盘）的合口处和旋塞应进行成组匝配。 | 2 | 套 |
| 115 | 大气压系列实验器 | 1.由透明杯，橡胶套圈，胶塞，方格盖板，带嘴盖板，多孔球盖，小气球，弹簧夹和乳胶管等组成； 2.透明杯：由聚苯之类的透明材料制成，高约96mm； 3.橡胶套圈：可环套在杯口上，下抵杯的环肩，上部与盖板配合，实现对杯口的严紧密封； 4.胶塞：可堵塞在杯底的气咀内，实现杯的密封； | 1 | 套 |
| 116 | 压力和压强演示器 | 由压强小桌、海绵块组成。压强小桌应采用ABS塑料注塑成型，表面光滑平整，桌面尺寸不小于130×80mm。海绵块尺寸不小于130×70×30mm。 | 1 | 盒 |
| 117 | 流体流速与压强关系演示器 | 由快慢流速管(1支)、 U形管(2个) 、滴管 (1支) 、 示教板、乳胶管、底座组成。示教板为铁制，规格：≥440mm×280mm。底座为铁制，规格（长×宽×高）：≥440mm×120mm×18mm。 | 1 | 套 |
| 118 | 杠杆 | 1.塑料制品； 2.本产品由杠杆、轴、调平装置组成。外形尺寸：≥520mm×28mm×7mm； 3.杠杆尺正面刻印厘米单位刻线，线宽不大于1.5mm，每5厘米印一长线并注数字，数字下面有挂孔； 4.杠杆尺两端装有调平螺杆和调平螺母。 | 28 | 套 |
| 119 | 演示滑轮组 | 1.演示滑轮组的组成及规格如下：单滑轮2只。外径53mm。三并滑轮2组，外径53mm。三串滑轮2组，外径53、40、30mm； 2.滑轮框架结构均为封闭式，采用ABS塑料制成； 3.滑轮挂钩由金属制成。 | 1 | 组 |
| 120 | 滑轮组 | 1.单滑轮2只，外径40mm。二并滑轮2组，外径40mm； 2.滑轮框架结构均为封闭式，上下挂钩互成90°； 3.轮盘、框架采用ABS塑料注塑制成； | 28 | 组 |
| 121 | 滚摆 | 1.滚摆摆体（摆轮和摆轴）、悬线、支柱、横梁和底座组成； 2.摆轮Φ115mm。摆轴Φ8mm，长160mm，轴上两个穿线孔距离140mm，穿线孔径Φ1.5mm。支柱高350mm，横梁长240mm； 3.摆轴对摆轮的垂直度公差为0.5mm； 4.摆轴应粗细均匀。轴上二穿线孔对于摆轮的对称公差0.5mm； | 2 | 个 |
| 122 | 离心轨道 | 1.由底座、环形轨道、接球槽和高度调节器组成； 2.底座塑料制成，长：300mm，宽：125mm； 3.环形轨道采用宽20mm,厚9mm铝槽弯制而成，中心圆环的外径约140mm； 4.接球槽为塑料制成，钢球Φ22mm； 5.长轨长约400mm,短轨长约120mm。 | 2 | 套 |
| 123 | 力学实验盒 | 产品由条形盒测力计 1支、小 车 1辆、钩 码 4支、溢水杯 1个、圆柱体吊桶 1个、量 杯 1个、小 桌 1个、海 绵 1块、量 筒 1个、U型管 1支、乳胶管 1根、压强计 1支、压强杯 1支、多孔盖板 1个、单孔盖板 1支、气 球 1个、止水夹 1个、杠杆尺 1根、立 杆 1根、底 座 1个、单滑轮 2个、等组成。 | 56 | 套 |
| 124 | 初中力学演示板 | 1.为手提式组合教具，全部教具组装于塑料箱内，所有配件应有定位放置。仪器由实验底板、大三角支板、紧固销、塑料吊杯、支撑杆、平直导轨、双向测力计等组成； 2.完成初中物理力学“重力的方向和重锤线”、“用弹簧称测力”、“弹簧的伸长跟所受的拉力成正比”、“二力平衡的条件”、等不少于22个实验。 | 1 | 套 |
| 125 | 飞机升力原理演示器 | 由机翼模型、滑杆、底座、风扇等组成。机翼，其形状仿飞机模形。风扇部分电源开关、调节器，外壳采用塑料，底座由胶合板制成。底座尺寸不小于520mm×150mm×12mm，电源：AC220V | 1 | 套 |
| 126 | 手摇离心转台 | 1.产品由机座、主动轮（附摇手）和从动轮等组成； 2.外形尺寸：≥478mm×238mm×113mm； 3.机座材料为铸铁，平放、立放均平稳可靠； 4.主动轮直径为240mm,从动轮直径为39mm； | 1 | 台 |
| 127 | 音叉 | 音叉、橡皮槌、共鸣箱，频率256Hz，音叉应为45#碳钢制成，表面镀铬，四面平直，音叉总长190mm，叉枝厚约5mm，两支股内间距8mm，圆柄Φ7mm。槌头为橡胶带木质手柄，直径不小于20mm，长度160mm，共鸣箱应采用实木制成，空心，外形尺寸：≥300mm×90mm×50mm。 | 28 | 套 |
| 128 | 音叉 | 本仪器为单支系整块45号碳钢制成,表面镀烙,四面平直,总长为154mm,叉支厚5.5×8.5mm,圆柄.频率512HZ以钢印载明,其误差不大于±0.5周,另附有共鸣箱和橡皮击槌。橡皮击槌球直径25mm，木柄直径8mm长170mm；共鸣箱外形尺寸：≥140mm×90mm×50mm。 | 28 | 套 |
| 129 | 发音齿轮 | 1.三片齿轮顶圆直径为Φ78mm； 2.三片齿轮的齿数分别为 80、 60、 40齿，齿形角度为90°±1； 3.三片齿轮相距23mm，装在转动轴上，轴下端为锥体，锥度为1∶20，大端直径为Φ10±0.1mm； | 1 | 个 |
| 130 | 单摆 | 1.由摆球、线绳组成； 2.钢球直径19mm； 3.摆球附悬线1根，长度均≥1100mm。 | 28 | 个 |
| 131 | 纵波演示器 | 仪器采用支架（塑料）悬挂弹簧形式，全长110cm、Φ60mm螺旋弹簧自由悬挂在支架上，整套仪器包括机架1套（螺旋弹簧1套、振源2套）；连接杆10根；反光白布1块。 | 1 | 套 |
| 132 | 声传播演示器 | 1.演示器由演示板、信号发生器、放大杨声器、传声棒、音亮调节器等组成； 2.演示板采用塑料注塑成型，外形尺寸为≥355mm×255mm×22mm，外包脚尺寸为≥115mm×20mm×70mm； 3.透明圆筒尺寸为直径45mm，长190mm，壁厚不小于3mm； | 1 | 套 |
| 133 | 超声应用演示器 | 主要参数： 1.电源电压：220V 50Hz； 2.工作频率：40kHz； 3.显示距离：0.2－2.5m； 4.消耗功率：小于3W； 5.外形尺寸：≥210mm×200mm×75mm； | 1 | 套 |
| 134 | 声速测量仪 | 产品由触发器、传感器1、传感器2、支座、声源及连接导线等组成。 1.声源频率大于5KHz。 2.传感器间距：3-4米。 3.工作电压：DC9V。 4.塑料外壳，尺寸：≥130×65×85mm。 | 1 | 台 |
| 135 | 量热器 | 一、构造： 1.外筒； 2.盖架； 3.量筒（铝制）； 4.护热套； 5.接线盖塞； 6.接线柱； 7.接线棒； 8.电热丝； 9.橡皮塞； 10.盖塞； 11.搅拌器。 技术要求： 1.电热线为镍络电阻线，阻值为2Ω或1Ω； | 28 | 套 |
| 136 | 内聚力演示器 | 由两个中空镶铅圆柱体、刮削器组成； 1.铅柱分为红、蓝各1，每支上有挂钩，外形尺寸不小于：Φ20mm，长50mm； 2.刮削器外壳为塑料。 | 4 | 套 |
| 137 | 空气压缩引火仪 | 1.由手柄、连杆、端盖、耐油橡皮圈、气缸体、底座等组成； 2.手柄和底座为塑料制品。 | 4 | 个 |
| 138 | 爆燃器 | 产品由主机、点火开关、透明罩组成； 1.主机外形尺寸：≥130mm×65mm×85mm。 | 1 | 套 |
| 139 | 机械能热能互变演示器 | 由绳、黄铜管（外径为16mm，高55mm）、弓形架、橡皮塞等组成。弓形架采用铸铁铸造成型，并有压紧装置，表面烤漆处理。 | 1 | 套 |
| 140 | 金属线膨胀演示器 | 1.由金属试棒、支架、传动机构、指针、标尺和底座组成，附专用酒精灯和火焰罩； 2.金属试棒3支，分别为经校直的铝棒、铜棒、钢棒。直径均为6mm，长度185mm，表面氧化处理； 3.支架由金属材料制成，左右架中两相邻的试棒插孔的中心距离均为12mm，右支架插孔外端带有调节螺丝，与传动机构配合。 | 1 | 个 |
| 141 | 固体缩力演示器 | 产品由底座、试棒、玻璃肖、酒精加热容器及手柄组成； 1.试棒采用铜棒制成，直径6mm，长205mm 2.底座采用冷轧板冲压成型，尺寸：≥240mm×55mm×15mm。 | 1 | 个 |
| 142 | 热传导演示器 | 该产品由底座、支杆、蓄热块及导热杆组成； 1.导热杆直径相同为Φ5mm，长度相等为L64mm的铜、铝、铁各1支； 2.底座尺寸：≥110mm×70mm×10mm； 3.支杆直径6mm，高125mm。 | 1 | 个 |
| 143 | 双金属片 | 由铜、铁组成。该产品由长度约200mm、宽约15mm、厚≧0.3mm铜、铁板材各1片铆合而成，铆合应牢固。手柄为木制。 | 1 | 个 |
| 144 | 气体做功内能减少演示器 | 由盒体（内置微电流放大器和电池盒），盒盖上有输入、调零、开关、电源指示灯和外接演示电表接线柱，热敏电阻封在100mL注射器内组成。 | 1 | 套 |
| 145 | 声热实验盒 | 结构：采用小型组合式结构，插接方便； 1.仪器盒（弦定位座） 1套 ； 2.弦调节轴 2个； 3.弦定位柱 2个 4.三角形片 1片； 5.弦（粗、细长均为360mm） 各1根； 6.弦支座 2根； 7.喇叭 8欧 2个 8.喇叭固定板 1个； 9.喇叭罩 1个； 10.薄膜板 1个 11.U形插片座 2个 ； 12.穿线钢球 1个 13.小锤 1个； 14.铜丝（Φ0.3-Φ0.5） 1根 15.指针 1根； 16.立柱 2根； 17.拉线杆 1个； 18.白屏 1块 | 56 | 套 |
| 146 | 纸盘扬声器 | 1.扬声器的阻抗8Ω，功率5W； 2.外径：≥165mm。 | 1 | 台 |
| 147 | 手持式喇叭 | 手持式，塑料制。功能：音亮调节、语音播放、音乐播放。口径150mm，高240mm，输出功率15W。 | 1 | 个 |
| 148 | 玻棒(附丝绸) | 有机玻棒(附丝绸)，教师用； 1.直径为12mm、长为295mm，一端为锥体，头部为球形状； 2.丝绸尺寸不小于：150mm×150mm。 | 1 | 对 |
| 149 | 玻棒(附丝绸) | 有机机棱(附丝绸），学生用； 1.直径为8mm、长为150mm，一端为锥体，头部为球形状； 2.丝绸尺寸不小于：100mm×100mm。 | 28 | 对 |
| 150 | 胶棒(附毛皮) | 聚碳酸酯棒(附毛皮)，教师用； 1.直径为12mm、长为295mm， 2.毛皮尺寸不小于：100mm×100mm。 | 1 | 对 |
| 151 | 胶棒(附毛皮) | 聚碳酸酯棒(附毛皮)，学生用； 1.直径为8mm、长为150mm， 2.毛皮尺寸不小于：60mm×60mm。 | 28 | 对 |
| 152 | 箔片验电器 | 一对装； 1.产品由透明外壳、底座、圆盘、导电杆、箔片等组成； 2.外壳采用透明塑料注塑成型； 3.圆盘、导电杆用金属制成，表面镀铬处理。 4.金属箔片厚度不大于0.2mm，长度不小于20mm。 | 1 | 对 |
| 153 | 箔片验电器 | 学生用，一对装； 1.产品由透明外壳、导电杆、圆球及箔片组成； 2.箔片成条形，片体平整，无卷曲。长约25mm，宽3mm； 3.外形尺寸为≥50mm×30mm×60mm； 4.导电杆Φ4mm，高约45mm。5、圆球≥Φ10mm。 | 28 | 对 |
| 154 | 指针验电器 | 一对装。产品由底座、金属圆筒、绝缘套、金属杆、指针架、指针和接地接线柱组成 1.金属筒Φ170mm,底座采用塑料注塑料成型，Φ100mm； 2.仪器整体结构：在圆底座上装着一个金属圆筒，圆筒的前面装有透明玻璃，后面装有附标线的毛玻璃，上壁装有绝缘套筒，一根金属杆穿过套筒，插入圆筒内，金属杆下部装有竖直的指针架，一根指针装在指针架的水平轴上，圆筒下壁一侧装有一个接线柱， | 1 | 对 |
| 155 | 感应起电机 | 1.环境温度：-10~40℃； 2.起电盘直径：235mm； 3.放电距离：在相对湿度为65%的环境中火花放电距离≥30mm； 4.本仪器由底座、莱顿瓶、支架、放电叉绝缘柄、集电杆、放电叉杆、中和电刷（感应电刷）、电刷杆、莱顿瓶盖、大皮带轮、组成。 | 1 | 台 |
| 156 | 枕形导体 | 1.结构：二只金属制成的空心圆筒，空心圆筒外形尺寸为Φ60mm±1mm，高约68mm；一端为半球面，另一端为平口，每只导体均有绝缘支杆及底座。 2.支杆为有机玻璃Φ12mm，高110mm；底座Φ85mm，高约13mm | 1 | 副 |
| 157 | 小灯座 | 1.螺旋灯座。 2.底座塑料，尺寸：≥74mm×34mm×10mm。 | 100 | 个 |
| 158 | 单刀开关 | 1.由底座，接线柱，闸刀，刀座，刀承和绝缘手柄组成； 2.底座：塑料，尺寸：≥74mm×34mm×10mm ,工作电压不超过36V，工作电流不超过6A。 | 100 | 个 |
| 159 | 滑动变阻器 | 1.20Ω，2A； 2.产品由线绕瓷管、滑动头、滑杆、支架、接线柱等主要部件组成。有氧化膜绝缘层的铜镍合金电阻丝密绕在瓷管上； | 56 | 个 |
| 160 | 滑动变阻器 | 1.50Ω，1.5A； 2.电阻阻值误差≤10%； 3.绝缘层耐压1.5V； 4.电接触：滑动头在滑动时电阻阻值应均匀化，不得有间断跳跃现象； 5.触头机械压力：滑动头与电阻线、滑杆保持良好的弹性、接头应圆滑，压力均可，滑动应顺畅。 | 1 | 个 |
| 161 | 滑动变阻器 | 1.5Ω，3A； 2.产品由线绕瓷管、滑动头、滑杆、支架、接线柱等主要部件组成。有氧化膜绝缘层的铜镍合金电阻丝密绕在瓷管上； | 1 | 个 |
| 162 | 电阻圈 | 1.电阻圈用康铜丝绕制而成，通过接线柱固定于长方形塑料座中。塑料座外形尺寸为：≥95mm×30mm×20mm； 2.阻值：5Ω、10Ω、15Ω各一只； 3.总阻值误差≤±1％； | 28 | 组 |
| 163 | 电阻定律演示器 | 1.木质底板尺寸：≥1050mm×130mm×15mm； 2.三种金属导线 分别为：铜丝（Φ0.5mm），铁丝（Φ0.5mm），镍铬丝（Φ0.5mm）2个组成； 3.三种线的有效长度均为1000mm。 | 1 | 台 |
| 164 | 电阻定律实验器 | 1.由塑料底板，三种金属导线 分别为：铜丝（Φ0.5mm），铁丝（Φ0.5mm），镍铬丝（Φ0.5mm）2条组成； 2.有效长度均为500mm。 | 28 | 台 |
| 165 | 演示电阻箱 | 采用插头式电阻箱的解剖形式，插接柱采用铜金属材质， 1.裸露式锰铜线绕丝，最大电工作流：2A（1Ω、2Ω）、1A（5Ω）； 2.整体固定有木板上，木板尺寸：≥238mm×98mm×8mm。 | 1 | 个 |
| 166 | 教学电阻箱 | 一、仪器采用胶木密封结构，电阻变换方式为开关式，电阻采用用高稳定的漆包锰铜丝以无感方式绕于高频瓷管上和定值电阻，电阻制式为1：2：2：2：2。 二、主要性能： 1.准确等级0.5级； 2.阻值范围0～9999.9Ω； | 1 | 个 |
| 167 | 简式电阻箱 | 仪器采用旋扭式结构，外壳用塑料压制而成； 1.阻值范围0～9999Ω，最小步进值为1Ω； 2.各档电阻的主要技术参数：1～9Ω，线绕电阻±1%，功率为3W；10～495Ω，RTL测量膜电阻±1%，功率为1W；500～9990Ω，RTL测量膜电阻±1%，功率为1/2W。 | 28 | 个 |
| 168 | 演示线路实验板 | 插拼式。线路板由底板4块、电池夹6个、单极开关3个、双极开关1个、灯座3个、绕线电阻（4W5欧1个、10欧2个、15欧1个、20欧1个）、接线柱座6个、空位插座1个、镍铬丝直径0.3mm的3.3米、康铜丝直径约0.3mm的约1.1米、铁铬丝直径约0.3mm的约1.1米、电珠（3.8V4只、6.2V2只）、A符插座3个、V符插座3个、吊环14个、拼接肖30个、走线插座60个、三角插板5个、压杆和压钩各2个、各种规格连接导线若干； 1.底板共4块，采用塑料注塑成型。单板面积为约360mm×240mm，分布96个小孔。 | 1 | 套 |
| 169 | 初中电学演示箱 | 磁昅式。演示箱包括特大高清型磁吸式演示电流表（0-0.6A、0-3A，尺寸：约320*330*6mm）1个；特大高清型磁吸式演示电压表（0-3A、0-15V，尺寸：约320*330*6mm）1个；大型磁吸式演示电池盒（尺寸：150*35*27mm）4个；大型磁吸式演示单刀单掷开关2个；大型磁吸式演示单刀双掷开关1个；磁吸式演示滑动变阻器2个（20欧和50欧）；大型磁吸式演示灯座3个；演示用电动机模型1个；大型磁吸式定值电阻，5欧，10欧，15欧，20欧各1个；演示实验用电珠，灯泡5个2.5V；演示用鳄鱼夹导线10根；演示用电阻定律（康铜丝直径0.5mm、镍铬丝直径0.5mm和0.7mm各一根，底座尺寸：约610*90*15mm）1个；发光二极管2个。 | 1 | 套 |
| 170 | 学生线路实验板 | 拼接式。线路板由实验板1块、电池盒4个、单极开关3个、灯座3个、5欧电阻座2个、10欧电阻座2个、走线插座6个、小灯泡及各种规格的导线构成； 1.实验板由ABS工程塑料制成，单板面积为≥360×240mm，板面上均布等间距的96个小孔； | 28 | 套 |
| 171 | 单刀双掷开关 | 1.底座、接线柱，闸刀，刀座，双刀承和绝缘手柄组成。 2.开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A。 3.底座为塑料制，尺寸：约77mm×35mm×9mm。 | 28 | 个 |
| 172 | 双刀双掷开关 | 底座、接线柱，双闸刀，刀座，双刀承和绝缘手柄组成；开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A。底座为塑料制，尺寸：≥77mm×53mm×10mm。 | 1 | 个 |
| 173 | 焦耳定律演示器 | 产品由演示板、贮气盒两只，电阻：5Ω线绕电阻、玻璃管2根等组成： 1.电源电压：直流稳压6V；电流小于2A； 2.演示板采用塑料注塑成型，外形尺寸≥290mm×245mm×4mm；演示板上印刷有刻度线，每5mm为短刻线、10mm为长刻线，并标有数字，刻线数量不小于13条； 3.贮气盒采用透明塑料制，尺寸：≥78mm×78mm×30mm。 | 1 | 套 |
| 174 | 焦耳定律实验器 | 产品由演示板、贮气盒两只，电阻：5Ω线绕电阻、玻璃管2根等组成: 1.电源电压：直流稳压6V；电流小于2A； 2.演示板采用塑料注塑成型，外形尺寸≥290mm×245mm×4mm；演示板上印刷有刻度线，每5mm为短刻线、10mm为长刻线，并标有数字，刻线数量不小于13条； 3.贮气盒采用透明塑料制，尺寸：≥78mm×78mm×30mm； | 28 | 套 |
| 175 | 保险丝作用演示器 | 手提式带支脚: 1.面板尺寸；≥450mm×310mm； 2.外接电压：220V 50Hz，电流表1只； 3.应配置12V 21W灯泡1只，12V 10W灯泡1只； | 1 | 套 |
| 176 | 玩具电动机 | 带座和风扇；产品由小电机、风叶、电机固定架、支架组成： 1.风叶、固定架、支架采用塑料注塑成型； 2.小电机：使用直流电压3V。 | 28 | 套 |
| 177 | 电子门铃 | 产品由门铃、开关及连接导线组成： 1.门铃是通过开关控制， 2.电源电压为直流1.5V； | 28 | 套 |
| 178 | 条形磁铁 | D-CG-LT-180，一对装，外形尺寸：≥178mm×20mm×10mm。 | 28 | 对 |
| 179 | 蹄形磁铁 | D-CG-LU-80，附衔铁。外形尺寸：≥60mm×16mm×80mm。 | 1 | 个 |
| 180 | 磁感线演示器 | 产品由透明有机成型盒内装细铁粉、配条形磁铁组成。透明有机成型盒外形尺寸：≥200mm×110mm×30mm。 | 1 | 套 |
| 181 | 立体磁感线演示器 | 1.演示器由圆形立体磁感线演示器组成； 2.圆形立体磁感线演示器由铆有小指针366个，透明塑料制成6块立片（相向60°）及条形磁铁或圆柱形磁铁组成; 3.上下两圆片的直径为170mm，组装后的高度为200mm。 | 1 | 套 |
| 182 | 磁感线演示板 | 产品由有孔塑料板、小磁针、脚及条形磁铁组成。 1、塑料板为透明有机板注塑成形，内封小针576个，外形尺寸为≥250mm×250mm。 2、小磁针直径约1mm，长约4mm，为黑色。 | 1 | 套 |
| 183 | 电流磁场演示器 | 产品由透明底座、方线圈、圆线圈、螺线管组成。1.底座尺寸为≥178×138×38mm。2.方线圈（60×60mm),圆线圈（Φ35mm），螺线管（Φ55mm）采用优质铜线。 | 2 | 套 |
| 184 | 菱形小磁针 | 一套16个，带底座，小磁针宽大于3mm | 28 | 套 |
| 185 | 翼形磁针 | 1.磁学仪器，供演示磁体的指向性和磁极的相互作用。 2.有垂直翼形针体和支座两部分。一对装。 3.磁针长度140mm、宽8mm，塑料底座直径70mm。 | 28 | 对 |
| 186 | 演示原副线圈 | 1.演示原副线圈由演示原线圈、演示付线圈、铁芯三部分组成。 2.原线圈：内径13±0.5mm，外径22±1mm，直径0.59漆包线平绕，绕线长度63mm。 3.副线圈：内径35±1mm，外径49±1mm，直径0.27漆包线平绕，绕线长度67mm。 4.铁芯：Φ 12mm；长度80mm。 5.外形尺寸：≥66mm×66mm×110mm。 | 1 | 套 |
| 187 | 原副线圈 | 1.原副线圈由原线圈、副线圈、软铁芯三部分组成。 2.原线圈骨架：圆筒内径 11mm；圆筒外径 15mm；绕线宽度 57mm。 3.付线圈骨架：圆筒内径 24mm；圆筒外径 30mm；绕线宽度 50mm。 4.铁芯：Φ 10mm；长度 不小于77mm。 5.外形尺寸：≥60mm×40mm×88mm。 | 28 | 套 |
| 188 | 蹄形电磁铁 | 产品由U型铁芯、两个线圈和衔铁组成。 1.铁芯直径11.5mm，两端中心距45mm，高110mm。 2.线圈绕线长度44mm。 3.衔铁厚度2mm。 | 1 | 组 |
| 189 | 电磁铁实验器 | 产品由螺旋管3支、铁芯2支、连接片1个、衔铁1个、铃声1个及塑料盒组成。 1.铁芯直径5mm，长47mm; 2.线圈骨架长44mm，为弹簧装置; 3.盒体尺寸：≥116mm×77mm×28mm。 | 28 | 台 |
| 190 | 电铃 | 1.产品为立式结构，由电磁铁、衔铁、铁铃、衬板和底座组成。 2.工作电压：直流3～6V。外形尺寸：约85mm×85mm×190mm。 | 1 | 个 |
| 191 | 演示电磁继电器 | 演示用，主要由电磁系统和触点系统两部分组成。 电磁系统包括：电磁线圈、铁芯、轭铁、衔铁，触点系统包括：常开、常闭触点各一对。卧式或立式吸合电流不大于48mA。底座尺寸：≥167mm×106mm×22mm。 | 1 | 个 |
| 192 | 电磁继电器 | 分组用。主要由电磁线圈、铁芯、轭铁、衔铁、常开、常闭触点各一对等组成。底座外形尺寸：≥70mm×50mm×10mm。 | 28 | 个 |
| 193 | 磁场对电流作用实验器 | 1.仪器由磁钢架、活动轨道、空心铜管（导电管）、支架及导线等组成。 2.接入电源DC4V-6V； 3.活动轨道长70mm. 4.空心铜管外径4.8mm,长67mm。 5.支架采用元钢加工制成，表面电镀处理，形式为7型，Φ5mm，高80mm。 6.轨道为铜制，表面电镀处理，Φ 2mm，长为70mm，成U型。 7.附带鱼夹头导线两条（一红一黑）提供产品检测报告。 | 28 | 套 |
| 194 | 左右手定则演示器 | 左右手定则演示器由塑料底座、两根金属电镀撑杆、塑料接线板、方形线圈组成。 1.底座采用优质塑料，规格≥（179mm×120mm×14mm）。 2.接线板尺寸：≥150mm×10mm×4mm。 3.撑杆直径6mm，总长400mm。 4.方形线圈内径62mm，宽10mm。 | 1 | 个 |
| 195 | 小型电动机实验器 | 模型主要由机架、转子、转轴螺钉、磁钢、磁钢架、换向器、电刷、接线柱、一字螺丝刀、扳手、连接导线组成。机架用优质工程塑料制作，外形尺寸为≥93.5mm×48.6mm×90.5mm，磁钢尺寸为≥20mm×20mm×19.5mm。 | 28 | 套 |
| 196 | 手摇交直流发电机 | 结构：由定子、转子，电刷、转动机构、集流环（或换向器）、小灯座，底板等组成。 1.底板采用木制，尺寸：290mm×200mm×15mm。 2.空载电压不小于8V，负载电压不小于4V。 | 1 | 个 |
| 197 | 电机原理说明器 | 外形尺寸：≥高270mm，宽270 mm，厚100mm。转子为塑料框架，外形尺寸≥14×75×15（mm）。工作电压：DC6～24V。 | 1 | 个 |
| 198 | 阴极射线管(磁效应管) | 结构由泡壳、挡板、荧光板、阴极、阳极、塑料座等组成。 | 1 | 个 |
| 199 | 低频信号发生器 | 1.输出频率范围：20Hz～20KHz，有功率输出。 2.工作环境条件：温度 0～40℃ 相对湿度 不大于85%（40℃）。 3.交流 220V±22V 50Hz±2.5Hz。 4.装有保护接地端子。 5.绝缘电阻：不小于20MΩ。 | 1 | 台 |
| 200 | 电学实验盒 | 1.产品由固定电阻、小灯座2个、电流表（0.6A）、电压表（3V）、单刀开关2只、单刀双掷开关、电池盒2只、滑动变阻器、灯泡（2.5V、3.8V）各1只、连接导线6根组成。 2.可供实验串、并联电路，安培表测电流强度，伏特表测电压，滑动变阻器改变电流强度，测小灯泡功率等。 | 56 | 个 |
| 201 | 能的转化演示器 | 产品由一块主示教板和五块小示教板组成。主示教板是一只直流永磁式电机、皮带传动机构、电路图、电池盒（1号两节）、输出接线柱构成，演示板尺寸不小于300mm×200mm。小示教板由风扇示教板、音乐（声能）示教板、热能光能示教板、磁能示教板、太阳能电池板组成。 | 1 | 套 |
| 202 | 能的转化实验器 | 产品由底座、电机、支架、手轮、电池盒、风叶、发光二极管及开关组成。1、底座采用塑料注塑成型，外形尺寸：≥145mm×100mm×20mm。 | 28 | 套 |
| 203 | 磁悬浮演示器 | 仪器由底座，浮体及挡板组成。底座及挡板塑料制成，浮体有环形磁体组成。 | 1 | 套 |
| 204 | 光具盘 | 分离型、磁吸附式。矩形光盘长≥650 mm，宽≥240 mm；圆形光盘直径≥245 mm。盘面分四个象限，以一条直径为始边，分别刻有0°～90°刻度。半导体激光光源，可显示 5条平行光。光学零件：梯形玻砖 1 件，等腰直角棱镜 1 件，半圆柱透镜 1 件，小双凹柱透镜 1 件，小双凸柱透镜 1 件，大双凸柱透镜 1 件。 | 1 | 套 |
| 205 | 凹面镜 | 1.基本配置为面镜、镜框、支架、镜座（各1个）组成； 2.凹面镜的直径为100±2mm；焦距为65±10mm； 3.基片采用普通玻璃制成，在距基片中心三分之二半径范围内，不得有目测到的气泡、结石和条纹； | 1 | 个 |
| 206 | 凸面镜 | 1.基本配置为面镜、镜框、支架、镜座（各1个）组成； 2.凸面镜的直径为100±2mm；焦距为-65±10mm； 3.基片采用普通玻璃制成，在距基片中心三分之二半径范围内，不得有目测到的气泡、结石和条纹； 4.镜框、支架、镜座均为塑料结构； 5.镜面可前后移动。 | 1 | 个 |
| 207 | 玻璃砖 | 长方形玻璃砖。 1、外形尺寸：≥80mm×45mm×15mm。 2、两短侧面和一正面磨砂，其它三面为光面。 | 28 | 块 |
| 208 | 光具座 | 产品由平凸透镜（Φ=50mm、F=300±12mm）1件、双凸透镜（Φ=30mm、F=50±3mm）1件、毛玻璃屏带支架（80mm×118mm）1件、1字屏（80mm×105mm）1件、烛台1件、插杆5根、光源（DC6V、8W）配有Φ36mmF=50mm的双凸透镜1套、滑块4只、双凸透镜（Φ=40mm、F=100±3mm）1件、双凹透镜（Φ=30mm、F=-75±5mm）1件、白屏（80mm×105mm）1件、刻度尺1根、底座2件、导轨2根等组成。 1.导轨采用不锈钢管制成，外径约16mm。 2.标尺：总长约960mm,宽为18mm；刻线长度900mm,最小刻度为1mm。 3.滑块采用ABS塑料注塑成型，滑块和支架的插杆孔中心在一条线上， 4.插杆直径约6mm，长约75mm。 | 28 | 套 |
| 209 | 光具组 | 产品由光学元件、毛玻璃屏、1字屏、白屏、烛台、底座、插杆、支架及光源组成。 1.平行光源：光源用电压6-8V，功率不小于3W的灯泡。 2.透镜：F=100±2mm，Φ=40mm；F=50±2mm，Φ=30mm；F=300±12mm，Φ=50mm；F=-75±4.5mm，Φ=30mm。 3.底座4只为塑料制品，底座上应有锁紧螺丝。 4.插杆为金属制5根，直径6mm，长75mm，一端为连接丝杆为M4。 | 28 | 套 |
| 210 | 三棱镜 | 1.产品由三棱镜、托架、支柱、底座等组成。 2.三棱镜体外形为正三棱柱，边长25mm，相邻两角为60±0.5°，棱长80mm。 | 28 | 个 |
| 211 | 白光的色散与合成演示器 | 1、由棱镜、棱镜台、白屏、支杆及光源等组成。2、棱镜为重量火石玻璃，顶角为60°。3、光源额定电压为6-8V。 | 1 | 套 |
| 212 | 透镜及其应用实验器 | 产品由凸透镜、凹透镜、支架和底座组成。 1.凹凸透镜直径46mm。 2.塑料框架及支杆，支杆直径10mm、长54mm。3.塑料底座直径≥64mm。 | 56 | 盒 |
| 213 | 平面镜成像实验器 | 由平面镜1个、平面镜支架1对、带刻度三角尺、像物2个组成。平面镜尺寸约：120mm×70mm，厚度5mm。 | 28 | 套 |
| 214 | 光的传播、反射、折射实验器 | 产品由曲线透明玻璃棒、PVC平面镜、半圆水槽、圆型角度盘、激光笔、磁性激光笔套（带扩束镜）、支架组成。 1.曲线玻璃棒为Z型，直径5mm， 2.平面镜外形尺寸：≥95mm*20mm*0.8mm。 3.水槽为透明塑料注塑成型，，直径87mm。 4.角度盘为白色塑料，直径109mm，圆盘上印有0－90度的四等分刻线，并有中心线。 5.支架为金属制品,尺寸：≥150×54×160mm。 | 28 | 套 |
| 215 | 激光笔 | 1.产品由塑胶笔身和激光头、钮扣电池组成。 2.使用范围7-15m，波长650 nm。 | 30 | 个 |
| 216 | 光的三原色合成实验器 | 1.仪器使用光源为红、绿、蓝发光二极管。 2.工作电压：DC4.5V内置（3节5号电池）也可外接电源，三色光分别为开关控制、实验时单色光斑在观察屏上的直径30±１mm（可直视）。 | 28 | 套 |
| 217 | 紫外线作用演示器 | 1.该仪器主体结构由6W日光灯、254nm紫外线灯，365nm紫外线灯及滤色片、荧光片组成。 2. 主要部件包括：1) 滤色片5片；2) 防紫外线辐射罩壳；3) 防护罩壳固定罗丝；4) 白光、紫外线转换开头S1；5) 254nm、365nm转换开关S2；6) 电源开关S3；7) 底座；8) 6W日光灯管；9) H型254nm紫外线灯管；10) 6W365nm紫外线灯管；11) L为镇流器。 3. 技术指标：1) 使用电压：220V±10% AC 50-60Hz；2) 整机功率：＜12W； 4.外形尺寸：≥300mm×230mm×90mm。 | 1 | 套 |
| 218 | 红外线作用演示器 | 本仪器分为红外线发现实验器、红外线性质说明器、红外线控制器三部分组成。 1.红外线发现实验器由平行光源、三棱分光镜及暗箱等构成，暗箱为金属制，表面烤黑漆，光源为12V30W的卤钨灯; 2.红外线性质说明器由凹面镜（直径90mm）热辐射物体（直径约25mm钢球）及底座构成，底座为冷板冲压成型，尺寸：≥230mm×105mm×14mm; | 1 | 套 |
| 219 | 初中物理光学组合实验箱 | 初中物理光学（多元）组合实验箱 【一】实验箱规格：不小于440*315*150mm 箱体深蓝灰色，带有卡扣，可以卡住箱盖，箱盖无色半透明，实验箱可多个叠加组合摆放，并且有定位箱体之间不会滑落，每个实验器材有相对应插槽，实验箱配有器件清单，根据清单编号取拿器材；采用优质PP材质，材料环保无毒无味。实验箱最大承重不小于50公斤，且必须满足8个以上箱体的承压叠放。 【二】、实验箱特点：完整的设备组合：简单的实验操作; 采用标准模块化设计组合实验的方式，可以有效提高学生的实际动手能力，方便用户快速完成实验的创新设计；为老师和学生提供详细的实验参考资料，提高老师的课堂教学效率，缩短实验准备时间。 【三】、器件配置：三棱镜、激光器、激光器电源、玻璃挡片、白色挡片、透镜装置，f=+l00mm 、透镜装置, f = +50 mm 、凹透镜，f=-100mm、凸透镜，f=+100mm、镜子模组、半圆型透镜、光学刻度盘、凹凸镜、灯箱，卤素灯等。 【四】、实验功能定位：配置的仪器（共1箱）可支持完成初中物理“光学”相关学生实验以及部分随堂实验和演示实验，如：光的直线传播；小孔成像；探究光反射时的规律；探究平面镜成像的特点；凹面镜的反射；凹面镜的成像；凸面镜的反射；凸面镜的成像；探究光折射时的特点；在凸透镜上的光径焦距；凸透镜上的影像结构；在凹透镜上的光径及焦距；凹透镜上的影像结构；组合透镜光的光径；组合透镜的焦距；球面的像差；颜色的色差；探究凸透镜成像的规律；凸透镜放大率的测定；放大镜；照相机；照相机焦点的强度；显微镜的构造；枕形及桶形失真；人类眼睛的功能；近视眼及其矫正；远视眼及其矫正；老花眼及其矫正。 【五】、配套资源：与上述基础课程实验配套的虚拟操作演示动画、视频等相关教学资源。 提供初中物理多元组合实验箱检测报告（其中包含初中物理光学组合实验箱的检测项目） 提供实物视频演示截图：探究凸透镜成像规律。 | 1 | 套 |
| 220 | 手持直视分光镜 | 本分光镜采用光学玻璃，制成复合棱镜和会聚透镜，将平行光管与棱镜装在一个套管内，镀铬狭缝与会聚透镜产生的平行光束， 主要部件： 1.保护片 2.单缝 3.透镜 4.组合棱镜 5.保护片。 | 9 | 套 |
| 221 | 辐射计 | 1.仪器由抽真空的玻璃泡、旋转叶片轮及底座构成。 2.旋转叶片轮固定于真空玻璃泡内，安置有4片黑色叶片。经太阳辐射后叶片能快速转动。 3.仪器高210mm，真空玻璃泡直径为80mm。 | 1 | 个 |
| 222 | 轮轴模型 | 供物理教学中演示轮轴结构用。由塑料轮、支杆组成。塑料轮有大小不同直径的圆组合为一体，塑料注塑成型，中心镶有轴承，直径分别为：103mm，69mm、51.5mm，34.5mm。 | 1 | 个 |
| 223 | 轴承模型 | 模型为滚动轴承,仿滚动轴承全塑料制，可拆卸。轴承外径105mm，内孔51mm，厚23mm。外圈外圆中心剖，滚珠8个。 | 1 | 个 |
| 224 | 抽水机模型 | 1.吸取式抽水机模型由支架、缸筒、活塞、活塞环（密封圈）、连杆、进水阀、出水阀、进水管、出水嘴、缸盖、立柱、压杆、手柄和水槽组成。 2.立柱、缸盖、压杆采用金属制成，表面防锈处理。 3.缸筒、进水阀、出水阀、出水管用透明塑料制成，缸筒壁厚≥4mm，缸筒外经≥60mm。 | 1 | 个 |
| 225 | 离心水泵模型 | 1.仪器为齿轮式，由泵体、叶轮、机轴、吸水口、出水口、排水口、手轮、齿轮、手柄组成。 2.扬水和吸水高度均不小于0.6米。 3.泵轴转速可达900转/分，叶轮Φ100mm，扬程 1m。 | 1 | 个 |
| 226 | 液压机模型 | 产品由大缸体、小缸体、角式截气阀、底座、压力表和压力弹簧等构成。 1.大小活塞为透明材料，外径分别为57mm、22mm。 2.底座为塑料注塑成型，外形尺寸：≥230mm*130mm*50mm，中心部位为油箱。 3.整体高度：280mm。 | 1 | 个 |
| 227 | 水轮机模型 | 产品由水槽、导水槽、套管、传动轴、传动轮、叶轮、橡皮塞、支脚等组成。 1.水槽为透明塑料注塑成型，为台阶式，外径分别为：≥41mm、103mm、138mm，总高≥125mm。 2.传动轮直径≥100mm。 3.支脚塑料制，直径7.5mm，带弧形，长≥120mm。 | 1 | 套 |
| 228 | 汽油机模型 | 产品由塑料制成，高度300mm。由进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、火花塞、齿轮组、主动轮、挺杆等组成，外壳剖开，能看清内部结构。模型能直观地演示出吸气过程、压缩过程、做功过程及排气过程，在做功冲程时活塞到达上止点时，演示火花点火的灯泡应发光，点火完成后灯熄灭。底座尺寸：≥165mm×105mm×22mm。 | 1 | 个 |
| 229 | 柴油机模型 | 塑料制成，高度300mm。由进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、喷油嘴、油针、齿轮、凸轮总成、手柄齿轮、介轮、挺杆等组成，外壳剖开，能看清内部结构。底座尺寸：≥165mm×105mm×22mm。 | 1 | 个 |
| 230 | 磁分子模型 | 外型长方体，全透明塑料盒，下底安插二十四枚小钢针，排列成四行，每行六枚，钢针安放二十四枚小磁针。外形尺寸：≥150mm×100mm×19mm。 | 1 | 套 |
| 231 | 电机模型 | 产品由集流环、电刷、电刷架、接线柱、U型支架、电枢、摇手、转轴、指示灯、开关、磁铁、上盖板、电路板等组成。 1.起动电压4V。 2.U型支架为塑料制，外尺寸：≥197mm×72mm×205mm。 3.整体高度：280mm。 | 1 | 个 |
| 232 | 电话原理模型 | 由示教板式、送话器、受话器及指示灯等组成。板面上印有电路及声波、振动波示意图，图形清晰醒目。工作额定电压：DC6～8V。板面尺寸：≥420mm×300mm。 | 1 | 个 |
| 233 | 物质的形态和变化 | 图面字迹清晰，图形、色调准确无误，铜版纸，印刷 | 1 | 套 |
| 234 | 物质的属性 | 图面字迹清晰，图形、色调准确无误，铜版纸，印刷 | 1 | 套 |
| 235 | 物质的结构与物体的尺度 | 不少于5张，每张幅面不小于540mm×780mm，纸张规格不低于100g铜版纸。印刷：彩色胶印。图形：逼真，色彩鲜明，线条清晰。 | 1 | 套 |
| 236 | 新材料及其应用 | 不少于5张，每张幅面不小于540mm×780mm，纸张规格：不小于100g铜版纸。印刷：彩色胶印。图形：逼真，色彩鲜明，线条清晰。 | 1 | 套 |
| 237 | 多种多样的运动形式 | 幅数2：纸张规格：不小于100g铜版纸。印刷：彩色胶印。图形：逼真，色彩鲜明，线条清晰。 | 1 | 套 |
| 238 | 机械运动和力 | 幅数15：纸张规格：不小于100g铜版纸。印刷：彩色胶印。图形：逼真，色彩鲜明，线条清晰。 | 1 | 套 |
| 239 | 声和光 | 幅数9：纸张规格：不小于100g铜版纸。印刷：彩色胶印。图形：逼真，色彩鲜明，线条清晰。 | 1 | 套 |
| 240 | 电和磁 | 幅数14：纸张规格：不小于100克铜版纸。印刷：彩色胶印。图形：逼真，色彩鲜明，线条清晰。 | 1 | 套 |
| 241 | 能量、能量的转化和转移 | 幅数2：纸张规格：不小于100g铜版纸。印刷：彩色胶印。图形：逼真，色彩鲜明，线条清晰。 | 1 | 套 |
| 242 | 机械能 | 幅数3：幅面:≥1000mm×700mm；纸张规格：不小于100g铜版纸。印刷：彩色胶印。图形：逼真，色彩鲜明，线条清晰。 | 1 | 套 |
| 243 | 内能 | 幅数4：幅面:≥1000mm×700mm；纸张规格：不小于100g铜版纸。印刷：彩色胶印。图形：逼真，色彩鲜明，线条清晰。 | 1 | 套 |
| 244 | 电磁能 | 幅数10：幅面:≥1000mm×700mm；纸张规格：不小于100g铜版纸。印刷：彩色胶印。图形：逼真，色彩鲜明，线条清晰。 | 1 | 套 |
| 245 | 能量守恒 | 幅数2：纸张规格：不小于100g铜版纸。印刷：彩色胶印。图形：逼真，色彩鲜明，线条清晰。 | 1 | 套 |
| 246 | 能源与可持续发展 | 铜版纸。印刷：彩色胶印。图形：逼真，色彩鲜明，线条清晰。 | 1 | 套 |
| 247 | 初中物理实验参考书 | 彩色封面，胶印。目录内容包括：光反射时的规律、平面镜成像、晶体融化、水的沸腾、串并电路中的电流和电压、变阻器改变灯泡亮度、电阻上的电流和电压、测量小灯泡、电磁铁、密度、刻度尺、测力计、摩擦力、杠杆、压力、浮力、斜面、吸热。 | 2 | 套 |
| 248 | 初中物理实验手册 | 彩色封面，胶印。目录内容包括：通用、测量、专用仪器、模型、药品、其它实验材料和工具。 | 2 | 套 |
| 249 | 量筒 | 1.标称容量：10ml，量入式允差±0.1ml，量出式允差±0.2ml。 2.最小分度：0.2ml。 3.最高标线到内底最小距离：70mm。 4.最高标线到筒顶最小距离：25mm。 5.全高：135mm±5mm。 | 30 | 个 |
| 250 | 量筒 | 1.标称容量：50ml，量入式允差±0.25ml，量出式允差±1.0ml。 2.最小分度：1.0ml。 3.最高标线到内底最小距离：110mm。 4.最高标线到筒顶最小距离：30mm。 5.全高：195mm±10mm。 | 2 | 个 |
| 251 | 量筒 | 1.标称容量：100ml，量入式允差±0.5ml，量出式允差±1.0ml。 2.最小分度：1.0ml。 3.最高标线到内底最小距离：150mm。 4.最高标线到筒顶最小距离：30mm。 5. 全高：250mm±10mm。 | 60 | 个 |
| 252 | 量杯 | 1.标称容量：250ml，最大允差±3.0ml。 2. 最小分度：25ml。 3. 最高标线到内底最小距离：110mm。 4.全高：200mm±10mm。 | 2 | 个 |
| 253 | 试管 | 1.规格：试管外径Φ15mm；试管高150mm；壁厚1mm。 | 60 | 支 |
| 254 | 试管 | 1.规格：试管外径Φ30mm；试管高200mm；壁厚1.5mm。 | 5 | 支 |
| 255 | 烧杯 | 1.规格：250ml。 2. 尺寸：杯身外径：70±1mm；杯身长：95±2mm；壁厚：不小于1.2mm。 3. 底部不允许有结石、节瘤存在。 | 56 | 个 |
| 256 | 烧杯 | 1.规格：500ml。 2. 尺寸：杯身外径：88.5±1.5mm；杯身长：117±2mm；壁厚：不小于1.4mm。 3. 底部不允许有结石、节瘤存在。 | 5 | 个 |
| 257 | 烧瓶 | 1.规格：圆底，500ml。 2.尺寸：瓶身外径：110±2mm；瓶颈外径：29±1mm；瓶颈长110±3mm；瓶身厚：不小于1.5mm。 | 5 | 个 |
| 258 | 烧瓶 | 1.规格：平底，250ml。 2.尺寸：瓶身直径：88±2mm；瓶底直径：44±1mm；瓶颈外径：25±1mm；瓶颈长88±3mm；瓶身厚：不小于1.2mm。 | 5 | 个 |
| 259 | 酒精灯 | 1． 规格：150ml。 2． 由灯座、灯塞、灯盖组成。 3． 灯身高80mm±10mm；盖高：60mm±3mm。 4． 直径：灯肩82mm±2mm；灯底50mm±5mm；灯盖22mm±2mm。 5． 厚度：约1.5mm。 6． 色泽：无色透明，略带微黄色。 | 30 | 个 |
| 260 | 漏斗 | 1.规格：90mm。 2.漏斗口径：90mm±2mm；厚度：约2mm。 3.漏斗：72mm±1mm；斗柄外径：Φ10mm－11mm；斗柄长90mm±5mm；漏斗角度：60º。 4.口边光滑平整，无毛边、快口及崩缺，角度正确，口边不得呈椭圆形及部规则多边形，斗柄应垂直，下口应磨成45º角，并将斜口边倒角不呈缺口。 | 5 | 个 |
| 261 | 平底管 | φ12mm×150mm | 2 | 支 |
| 262 | T形管 | 1． 直径Φ7－8mm，直通管长度100mm，垂直管长度50mm。 | 5 | 个 |
| 263 | 可密封长玻璃管 | 内径10mm×800mm，有胶塞，带刻度衬板 | 28 | 支 |
| 264 | 镊子 | 1.镊子用不锈钢板材制成。镊子的宽度不小于9㎜，镊子的长度为160±5㎜。 | 1 | 支 |
| 265 | 石棉网 | 1．产品由金属网和附在网上的石棉组成。 2．金属网由Φ0.1mm左右的钢丝编织而成，密度均匀，织网密度间距不大于2mm，金属网为边长不小于100mm的正方形，边缘应作卷边处理，不散网、不翘丝。 3．金属网上所附石棉圈为双面附着的正圆形，直径不小于Φ100mm，厚度为3mm左右。 | 30 | 个 |
| 266 | 玻璃管 | 1． 外径：Φ7mm－Φ8mm；玻管壁厚>0.8mm。 2． 理化性能： 耐水等级：4级； 耐碱等级：1－3级； 耐酸等级：2－3级。 | 1.5 | 千克 |
| 267 | 乳胶管 | 1． 产品用优质乳胶制造。 2． 产品内径为5~7㎜，壁厚1㎜。 | 5 | 米 |
| 268 | 蒸发皿 | 1． 瓷，Φ60mm， 2． 皿口内径：Φ60mm±2mm；皿高约为外径的1/2。 3． 白色无杂色。 | 28 | 个 |
| 269 | 铁粉 | 1.试剂,应符合HG3-1084的规定，灰色或灰黑色无定形细粒或粉末； | 1000 | 克 |
| 270 | 碘 | 1.试剂，应符合GB/T675的规定，紫黑色有金属光泽的晶体； | 100 | 克 |
| 271 | 硫酸铝钾(明矾) | 1.工业试剂； | 1000 | 克 |
| 272 | 硫代硫酸钠(海波) | 1、试剂，应符合GB/T347的要求 | 1000 | 克 |
| 273 | 无水硫酸铜 | 1.试剂,符合GB/T665的规定，白色正交结晶或无定形粉末； | 1000 | 毫升 |
| 274 | 甘油 | 试剂，化学名称：丙三醇 ，熔点18.17℃。沸点290℃（分解）。闪点（开杯）177℃。密度1.261g/cm3。折射率nD(20℃)1.474。粘度（20℃）1499mPa·s。 | 500 | 毫升 |
| 275 | 酒精 | 95%；符合GB/T679标准；能于水、丙三醇、CCl3、乙醚结合。 | 1000 | 毫升 |
| 276 | 煤油 | 1.应符合GB253的规定，无色液体； | 10 | 千克 |
| 277 | 石腊 | 1.试剂； | 1 | 千克 |
| 278 | 电工材料 | 鳄鱼夹红黑各4个、香蕉插座红黑各4个、香蕉插头红黑各4个、电阻丝1根、接线叉红黑各4个、导线两色各1米。 | 2 | 套 |
| 279 | 电子元件(工业产品) | 线绕电阻（5Ω4W1只、10Ω4W1只、20Ω4W1只）、电阻(100Ω、200Ω、1KΩ、2KΩ、10KΩ、20KΩ、47KΩ、100KΩ、220KΩ)、电容（0.01pf、510pf、100pf、0.02pf、0.1Mf各一）、电感2.5Mf、光敏电阻、干簧管、二极管（2AP9、4001各二）、发光二极管（Φ5、Φ8各二）、三极管（3AX、3AG、9013、9014、9018）、电解电容（10uf、100uf二只、470uf）、可控硅、小话筒、可变电阻47KΩ、电位器470KΩ、旋钮Φ6Φ4.5各一、可变电容203pf、功率放大集成电路一套、音乐集成电路、喇叭8Ω、磁棒天线、导线（60、100、150、200mm长各10根）、小灯座2个、灯泡、电池盒5号二只、开关（拨动式、按键式）、接线夹10个、松香、焊锡丝、电铬铁、连接板、螺批（十字、一字）。 | 2 | 套 |
| 280 | 新材料样品 | 盒底贴有标签（纳米材料、超导材料、形状记忆合金、单晶和多晶、光导纤维、隐形材料），尺寸：≥206mm×125mm×35mm。 | 1 | 套 |
| 281 | 家庭电路器材 | 器材由空气开关、漏电保护器、螺丝口灯座、三孔插座、三孔插头、插入式保险盒、拉线开关、按钮开关、组成 | 1 | 套 |
| 282 | 一般材料 | 锌片、铜片、磁性橡胶片、小钢球、乒乓球2个、大头针、回形针、保险管(1A、2A、3A、5A各2只)、焊锡、松香、橡皮泥2块、绝缘胶布、透明胶带、小蜡烛、火柴、塑料板、灯芯、玻璃板、毛巾、擦布、橡皮筋10根、气球2个、塑料袋、纸板2张。吸塑定位纸盒包装。 | 1 | 套 |
| 283 | 彩色透光片 | 仪器由红、绿、蓝三个直径不小于60mm的透光片组成。 | 28 | 套 |
| 284 | 颜料的三原色 | 红、黄、蓝颜料各1支，调色盘1个及调色笔1支组成。调色盘为塑料，内格8个及颜料格和1个混合区。 | 28 | 套 |
| 285 | 甲电池 | 供物理分组实验用，1.6V，接线柱为铜质 | 28 | 个 |
| 286 | 模型照相机或针孔照相机 | 光学。塑料外壳，光学玻璃组成。 1.产品由镜头、机身及光屏组成。 2.机身尺寸：≥125mm×45mm×75mm。 3.光屏为毛玻璃和平板玻璃组成，尺寸：≥100mm×65mm. | 1 | 套 |
| 287 | 简易潜望镜、望远镜、显微镜 | 产品由简易潜望镜、望远镜、显微镜组成。 1.简易潜望镜由硬板纸印刷制。 2.望远镜为双筒。 3.显微镜为100倍，全塑料制。 | 1 | 套 |
| 288 | 日晷仪、七色板、水三棱镜、水透镜 | 产品由日晷仪、七色板、水三棱镜、水透镜组成。 1.日晷仪由晷面、刻度板、晷针组成。晷面直径90mm，面上印有时晨。刻度板最小高刻度为5mm，长160mm。 2.七色板直径140mm，面上印有七种颜色。 3.水三棱镜为透明塑料制，边长25mm，高30mm。 4.水透镜为玻璃制，直径约40mm。 | 1 | 套 |
| 289 | 不倒翁、抛掷装置、小蒸汽轮机 | 产品由不倒翁、抛掷装置、小蒸汽轮机构成。 1.不倒翁为塑料制品，底部为半圆，上部为小鸭模型，外形尺寸不小于：55mm×55mm×80mm。 2.抛掷装置由带圆环的圆盘（可挂），和三只不同颜色的抛掷箭（头部为强磁）组成，圆盘为5道彩色圆环，Φ240mm，抛掷箭为塑料制品。 3.小蒸汽轮机为组装式，由底板、叶轮、带塞玻璃瓶、喷咀、立柱、蜡烛及紧定螺钉组成，底座、叶轮采用塑料制成，底座尺寸：≥70mm×50mm×10mm. | 1 | 套 |
| 290 | 小乐器：橡皮筋吉他，鸟笛，排萧 | 产品由橡皮筋吉他，鸟笛，排萧组成。 1.橡皮筋吉他由塑料注塑成型，尺寸：≥125mm*30mm*30mm， 2.鸟笛直径9mm，长115mm。 3.排萧由塑料制成，由8个长短不同的管连接而成，尺寸：≥60mm*45mm*6mm。 | 1 | 套 |
| 291 | 机翼模型、潜艇模型 | 产品由机翼模型、潜艇模型构成。 1.机翼模型为组装式，由机身、尾钩、水平尾翼、主翼左、主翼右、橡筋、塑料片、定形片、螺旋桨等组成，材料选用硬纸及木材等，外形尺寸不小于200mm×200mm。 2.潜水艇采用塑料注塑成型。潜水艇的外形尺寸不小于100mm×25mm×30mm。 | 1 | 套 |
| 292 | 验电器、电磁铁、简单电动机 | 产品由验电器、电磁铁、简单电动机构成。 1.验电器：一对装。 2.产品由透明外壳、导电杆、圆球及箔片组成。 3.箔片成条形。 4.外壳采用透明塑料注塑成型。 5.电磁铁：螺线管3支、铁芯2根、衔铁1套、铃1套、连接片1套及实验盒等组成。 6.工作电压：DC3V。 7.能完成制作条形电磁铁；研究电流大小与磁性强弱关系；研究螺线匝数与磁性强弱关系；制作U型电磁铁；电磁继电器原理实验；电铃原理实验。 8.塑料盒外形尺寸：≥115mm*78mm*30mm。 9.电动机：带座和风扇。产品由小电机、风叶、电机固定架、支架组成。1、风叶、固定架、支架采用塑料注塑成型 10.小电机：使用直流电压3V。 | 1 | 套 |
| 293 | 二极管收音机、有线电报机与收报机 | 产品为电子元件散装式。主要由三极管、二极管、可变电容、电位器、电阻、电容器、电感线圈、电池盒、开关、导线、多功能实验板、耳机组成。 | 1 | 套 |
| 294 | 太阳能净水器 | 产品由塑料外壳、内装过滤器构成。 1.外壳采用塑料注塑成型，成圆柱形，外形尺寸：≥Φ100mm，高≥300mm。 | 1 | 套 |
| 295 | 滚上体，秤，陀螺 | 产品由滚上体，秤，陀螺三种组成。 1.滚上体由导轨及滚轮构成，导轨由塑料手柄及两根直径3mm电镀的钢丝组成，滚体为塑料制，直径50mm。 2.陀螺由策鞭和带锥端的木质旋转体组成，直径44mm，高58mm。 | 1 | 套 |
| 296 | 浮沉子，喷泉，虹吸管，帕斯卡圆桶 | 产品由浮沉子，喷泉，虹吸管，帕斯卡圆桶组成。 1.浮沉子由塑料制成，大端直径20mm，小端直径7.5mm，总长95mm。 2.喷泉采用喷水壶，容量不小于100ml。 3.虹吸管为透明塑料，直径7mm，长400mm。 4.圆桶为不锈钢制，直径80mm。 | 1 | 套 |
| 297 | 趣味静电实验材料 | 产品由验电器、胶棒附毛皮、玻棒附丝绸组成。 1.验电器：一对装。 2.产品由透明外壳、导电杆、圆球及箔片组成。 3.胶、玻棒由有机机棱(附丝绸），直径为8mm、长为150mm， 4.丝绸尺寸不小于：100mm*100mm。聚碳酸酯棒(附毛皮)，直径为8mm、长为150mm， 5.毛皮尺寸不小于：60mm*60mm。 | 1 | 套 |
| 298 | 风筝，降落伞 | 产品由玩具风筝、降落伞组成。 1.风筝由布制和骨架构成并带线。 2.降落伞由塑料制成。 | 1 | 套 |
| 299 | 组合面镜、哈哈镜、简易变焦透镜、万花筒 | 产品由大小凹凸面镜各1套、凹凸透镜各1套、哈哈镜、万花筒组成。 1.凹凸面镜直径90mm。 2.凹凸透镜直径26mm。 3.哈哈镜和万花筒外筒为塑料制，直径38mm，长155mm和190mm。 | 1 | 套 |
| 300 | 船闸模型、飞机、火箭模型，潜艇模型 | 产品由船闸模型、飞机模型、火箭模型、潜水艇模型组成。 1.船闸模型由透明水槽、闸门构成，水槽和闸门均采用透明塑料注塑成型，水槽尺寸：≥200mm×100mm×100mm， 2.飞机选用直升机模型，材料为泡沫上印有彩色图案，并有剪切印，四张这一套，外形尺寸：≥200mm×150mm。 3.火箭材料为泡沫上印有彩色图案，并有剪切印，外形尺寸：≥200mm×150mm。 4.潜艇采用塑料注塑成型，潜水艇的外形尺寸不小于100mm×25mm×30mm。 | 1 | 套 |
| 301 | 简单机器人 | 物理探究实验用。产品为六合一太阳能套件，主体材料为塑料，拼接式。可组装成太阳能风车、太阳旋转的平面、太阳能汽垫船、太阳能飞机、太阳能车、太阳能小狗。 | 1 | 套 |
| 302 | 半导体致冷器 | 能演示温差发电和制冷两用，产品由致冷组件、支杆、底座、水槽、接线装置、电源导线、取冰器等组成。致冷组件由储冷板（金属槽）、陶瓷片、散热块、导热硅脂等组成。金属槽由厚度不小于1mm的板材制作，内空尺寸：≥40×40mm，深约10mm。支杆采用Φ8mm的金属杆制作，支杆高度145mm，表面镀铬；底座外形尺寸：≥230×110×30mm；水槽采用“372”材料制作，内空尺寸为≥100×100×100mm，壁厚不小于2mm； | 1 | 套 |
| 303 | 频闪观察器 | 产品为带孔的圆盘，圆盘可自动转动，固定片有相同孔径的圆孔，并带有遮光罩。圆秀为金属制，直径140mm，四孔直径10mm。 | 1 | 套 |
| 304 | 测电笔 | 长≥17.5cm，氖泡式,用来检验导线、电器和电气设备的金属外壳是否带电。 | 28 | 支 |
| 305 | 一字螺丝刀 | 长≥205mm,6寸，45号碳钢。 | 28 | 支 |
| 306 | 十字螺丝刀 | 长≥205mm,6寸，45号碳钢。 | 28 | 支 |
| 307 | 尖咀钳 | 中号，160mm，在不大于18N的力作用下撑开角度不小于22°，硬度不低于44HRC，PVC或橡胶手柄。 | 28 | 个 |
| 308 | 电工刀 | 规格3#，手柄由绝缘材料制成，刀为特种钢直尺。 | 9 | 个 |
| 309 | 手摇钻 | 木工工具，手持式，金属制成。装夹圆柱柄钻头后，在金属或其他材料上手摇钻孔。最大钻孔直径（毫米）：手持式：6，9。 | 1 | 个 |
| 310 | 木锉 | 规格：长≥200mm。形式为手柄及锥形锉体。材质为铁质。 | 1 | 个 |
| 311 | 木工锯 | 长≥350mm,带把手锯，特殊工具钢制成的锯齿，手持柄组成。 | 1 | 个 |
| 312 | 木工锤 | ≥0.25kg,木质手柄，铁质锤头。 | 1 | 个 |
| 313 | 铇 | 粗、细，主体长180mm,由刨刀，楔子，推把，刨身组成。 | 1 | 个 |
| 314 | 斧 | 规格约1kg，木工斧，钢制斧头，木质手柄。 | 1 | 个 |
| 315 | 钢手锯 | 1 由钢锯弓、钢锯条组成。金属锯身，锯弓尺寸可以调节，锯条长度300mm 。 2 手柄握捏部位应光滑舒适。采用钢材。 | 1 | 个 |
| 316 | 剥线钳 | ≥150mm，由刀口、压线口和钳柄组成。 | 1 | 个 |
| 317 | 钢丝钳 | 8寸，碳钢，把手虎皮塑料包皮。 | 1 | 个 |
| 318 | 手锤 | 中号，木制手柄，铁质锤头。长度为：310mm | 1 | 个 |
| 319 | 錾子 | ≥200mm，带柄，长条形，前端有刃，使用时用重物砸后端。 | 1 | 个 |
| 320 | 锉刀 | 平面锉刀，由锉体及手柄构成，锉体尺寸：≥150mm×15mm×3mm，两面交叉斜齿。手柄长80mm。 | 1 | 个 |
| 321 | 三角锉刀 | ≥250mm，带柄，特殊工具钢，由手柄，锉面组成。 | 1 | 个 |
| 322 | 什锦锉 | 铁制品，6件套 | 1 | 个 |
| 323 | 活扳手 | 8寸，碳钢，长约200mm，使用时，应先将螺母卡入扳手的开口中，调整开口大小使其卡紧螺母，然后将扳手拔出并拧紧。 | 2 | 个 |
| 324 | 手剪 | 钳工工具，长约250mm,主体金属制成，把手包塑，可剪铁皮、铜片 | 1 | 个 |
| 325 | 直角尺 | 1.尺体采用钢材料制成刻度尺寸为250mm，最小刻度为1mm。 2.手柄采用铝制，尺寸：≥105mm*40mm*12mm。 | 1 | 个 |
| 326 | 高度游标卡尺 | 特殊工具钢，量程0mm〜300mm,分度值0.02mm，测量高度， | 1 | 个 |
| 327 | 电烙铁 | 60W或20W，橡胶线，由手柄、连接杆、弹簧夹、烙铁芯、烙铁头组成。 | 2 | 支 |
| 328 | 平口钳 | 80mm，台钻上用，主体金属制成，表面防锈，自由选择调节摇柄。 | 1 | 个 |
| 329 | 台钻 | 电机：350W，220V~50Hz;钻夹头：φ13mm；5档变速：515-915-1430-1950-2580转/分；可调式工作台； | 1 | 台 |
| 330 | 手电钻 | 产品尺寸：约27×18cm；整机净重：约17.kg；额定电压：220V；空载转速：0~3800r/min；钻头直径：0~13mm | 1 | 台 |
| 331 | 钻头 | Φ1mm～Φ13mm，金色1.0mm/3.0mm/5.0mm/8.0mm/10.0mm/13.0mm高速钢直柄麻花钻头 | 2 | 套 |
| 332 | 台虎钳 | 夹持范围不小于100mm，由钳体、底座、导螺母、丝杠、钳口体等组成。 | 1 | 台 |
| 333 | 砂轮机 | 单相或三相，300W，3000r/min，由电机，砂轮片，金属外罩，含安全护板。 | 1 | 台 |
| 334 | 钳工工作台 | 工作台为支架和工作面两部分组成，整体尺寸约119×79×79cm。1.支架为方管焊接而成，结构牢固。 | 1 | 个 |
| 335 | 投影片绘制工具 | 投影片绘制工具由12色油性彩色画笔、塑料三角板、塑料量角器及塑料直尺组成。 | 1 | 套 |
| 336 | 工作服 | 纯白色，由布料制成，防酸碱。长度不小于90cm | 1 | 件 |
| 337 | 护目镜 | 产品有镜架，镜框，镜片组成，上部衰减10倍～20倍，下部透射比≥75％ | 1 | 个 |
| 338 | 手套 | 棉纱线，双层，有弹性，中号 | 2 | 双 |
|  |  | （二）初中化学教学设备 |  |  |
| 1 | 钢制黑板 | 1、黑板为双面金属，中间为人造板， 2、尺寸约为900mm×600mm。 | 1 | 块 |
| 2 | 打孔器 | 1.采用优质钢材，防锈处理。 2.穿孔管用外径约为6mm．8mm．10mm，管长80mm，壁厚1mm的冷拔无缝钢管，手柄用2mm厚低碳钢板，通用条Φ3mm碳素钢等制成。 | 2 | 套 |
| 3 | 打孔夹板 | 1、产品长不小于175mm，宽不小于40mm。 2、上、下夹板应由脱脂干燥处理过的优质木材制成。 3、上夹板应备有直径为6mm，8mm，10mm，12mm直穿孔4个。 4、紧固螺钉与下夹板紧固为一体，紧固螺钉长度不小于80mm。上夹板上下高度可调，由蝴蝶螺母定位。 5、上夹板、下夹板厚度不小于11mm。 | 1 | 个 |
| 4 | 打孔器刮刀 | 1．本产品由壳体及油石组成。 2．壳体钢材制。壳体在磨刀时应夹紧打孔器。 3．油石为白刚玉料。 | 1 | 个 |
| 5 | 手摇钻孔器 | 1、组成：仪器由旋转立柱、夹持固定装置、四个不同直径刀头及捅条组成； 2、四支刀口外径分别为Φ12mm，Φ10mm,Φ8mm,Φ6mm，捅条直径不小于φ4mm，刀口锋利，无卷边； | 1 | 台 |
| 6 | 仪器车 | 1． 规格：≥600mm×400mm×800mm。 2． 仪器车应分为2层，层间距不小于300mm。 3． 车架用直径不小于Φ19mm、壁厚不小于0.7mm的不锈钢管制成，架高不低于800mm。 4． 车架脚安装有不小于Φ50mm、厚15mm万向轮。 5． 车隔板为不薄于0.7mm的不锈钢制成，四周安装有30mm的挡板。 | 1 | 辆 |
| 7 | 电动离心机 | 产品由箱体（外壳）、电机、定时开关、调速开关、电源开关、离心管等组成。 1.外壳采用金属制，外尺寸：≥230×270×190(mm)。 2.调速：0r/min～4000 r/min 3.容量：约20mL×6。 4.定时时间：0-60min。 5.使用电压：AC220V。 | 1 | 台 |
| 8 | 离心沉淀器 | 1.产品应采用优质塑料注塑成型作支架，沉淀管用半透明塑料组成； 2.产品由固定支架、手柄、变速机构、离心机构四部分组成； 3.可变速度50-150次/分； | 1 | 台 |
| 9 | 磁力加热搅拌器 | 产品由主机1台、搅拌子1只、电源线1根、镀铬立杆1根、镀铬十字节1只、橡胶夹头1只、胶大紧固螺钉2只等组成。 1.仪器使用电源：AC220V±10%，50Hz，整机功率：175W。其中电动功率25W;加热功率150W。 2.主机外壳为金属制，表面烤漆，尺寸：约260×160×110(mm)。 | 1 | 台 |
| 10 | 酒精喷灯 | 1.结构合理，制作精细、使用方便； 2.仪器由灯壶、灯管、空气调节器、预热壶、加料口等部分组成； 3.空气调节器应能自如的调节空气进量从而调节火焰大小； | 2 | 个 |
| 11 | 电加热器 | 1.密封式、方形结构。 2.额定电压ＡＣ220Ｖ±5％ 50Ｈz＋5,消耗功率1000Ｗ。 3.加热盘直径150mm。 4.外形尺寸：≥210×210×50(mm)。 | 1 | 个 |
| 12 | 蒸馏水器 | 1.采用不锈钢制作； 2.采用三线电源接地保护。使用电源：交流220V，50Hz。功率：3KW； 3.外形尺寸：≥290×200×575mm； 4.蒸馏水器由蒸发锅、冷凝器、电器装置三部分等组成。蒸发锅由不锈钢薄板制成，锅上有溢水口，顶盖中央有挡水帽，左侧有放水栓塞；冷凝器：由不锈钢薄板制成，结构为可拆式；加热部分：几只浸入式加热管装于蒸发锅内的底部。 5.规格：出水量3升/小时。 | 1 | 台 |
| 13 | 列管式烘干器 | 1、产品为列管烘干型式；外壳为不锈钢；列管为金属制， 2、被干燥仪器每批均在13件；结构简单的仪器每批干燥时间约为30分钟； 3、工作电压：220V，电机功率：20W，发热功率：260W。 | 1 | 台 |
| 14 | 烘干箱 | 产品由温度控制器、电加热器及箱箱等组成。 1.箱体为全金属制，外形尺寸：≥390mm×425mm×540mm，工作室尺寸：≥310mm×350mm×310mm，中间镀锌隔板一块。 2.电源：220V，50Hz。额定功率：500W。工作温度范围：40℃～200℃。设定误差：±1.5%。 | 1 | 台 |
| 15 | 注射器 | 1．100mL、注射器外套应有足够透明度，能清晰地看到基准线； | 56 | 只 |
| 16 | 塑料洗瓶 | 1.挤压型，由塑料细口瓶和瓶口装置出水管组成。 2.250mL。 3.塑料瓶直径60mm，高100mm，喷咀孔径约1mm。 | 4 | 个 |
| 17 | 试剂瓶托盘 | 1.本盘平时放于药品柜中，尺寸约300mm×200mm×55mm，短边有提耳，一盘内可同时放小试剂瓶30个以内。 2.短边两侧有放置试管的孔，单边孔径分别为：Φ20mm孔3个，Φ16mm孔4个，Φ7mm孔4个。 3.材质为耐酸碱塑料注塑成型，化学稳定性好，防止化学药品的腐蚀。 | 14 | 个 |
| 18 | 实验用品提篮 | 产品为全木质、带提手。可固定试管、试剂瓶等仪器，底部有抽屉。 1.提蓝外形尺寸约（不带提手）：≥450mm×350mm×160mm，底部抽屉深度不小于50mm。 2.提手部位为圆柱形，高约250mm（装好后的高度）。 | 2 | 个 |
| 19 | 塑料水槽 | 产品为半透明塑料注塑成型。外形尺寸：≥250mm×180mm×100mm,水槽表面无瑕疵。 | 56 | 个 |
| 20 | 碘升华凝华管 | 1.由玻璃密封管体和手柄组成，管体和手柄彼此独立，不连通。管的高度≥45mm，直径≥30mm。管内密封碘的质量≥0.1克。 2.手柄长≥70mm，直径为Φ6±1mm。 3.管体在90℃热水中检测无泄漏（无气泡溢出）。 4.管体应耐80℃温差的急冷骤热。 5.升华与凝华的全过程耗时应≤2分钟。提供产品检测报告。 | 56 | 个 |
| 21 | 方座支架 | 1．由矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只）、平行夹等组成。 2．方座支架的底座尺寸为≥210×135mm，立杆直径为Φ12mm，一端有M10×18mm螺纹。 | 56 | 套 |
| 22 | 万能夹 | 产品由夹持柄及夹头组成，全钢制。 1.上下夹口，最大开口不小于40mm，四爪夹口部位分别配套有4个胶管。 2.夹杆直径Φ8mm，长190mm。 | 5 | 个 |
| 23 | 三脚架 | 1．由铁环和3只脚组成。 2．铁环内径：73mm ，外径：90mm，厚度4mm。 3．三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。脚高：155mm，直径6mm。 | 56 | 个 |
| 24 | 泥三角 | 1．产品由金属丝和套在其上的石棉筒组成。 2．金属丝用Φ1mm左右的钢丝接成等边三角形，三角形的单边长不小于50mm，钢丝接头绞合，绞合长度不小于20㎜。 3．石棉筒内径为Φ4mm，外径为Φ10mm。 | 1 | 个 |
| 25 | 试管架 | 1．产品由顶板、底板、插杆组成，8孔、8柱，全塑料制。 2．顶板外形尺寸：≥250×28×4.5（mm），8孔分布均匀，孔径19.5mm。 3．底板外形尺寸：≥250×60×5（mm），底板8个凹槽应与顶板8孔同心，孔深约2mm。 4．插杆为长36mm，直径10mm。 | 56 | 个 |
| 26 | 漏斗架 | 全木制。 1．漏斗架由漏斗板、支杆及底座三部分组成； 2．漏斗板表面上有二个锥形孔，孔径约28mm；中部有一个台柱及孔，板尺寸约195mm×60mm×13mm。 3．支杆为Φ13×300mm。 4．底座为长方形：约200mm×80mm×13mm，中部有一个台柱。 | 1 | 个 |
| 27 | 滴定台 | 1．底座台面为大理石面，尺寸约为300×150×16mm； 2．立柱由Φ10mm圆钢制成，一端有螺纹并附螺帽及垫片° 3．底座四脚有橡胶垫脚。 | 1 | 个 |
| 28 | 滴定夹 | 1．塑料制，外形光滑美观。 2．固定支杆的部位为塑料带凹槽。 3．外形尺寸：约230mm×120mm。 | 1 | 个 |
| 29 | 多用滴管架 | 1．与塑料多用滴管配套使用。 2．外形尺寸：滴管架分上下两层，每层10个插孔，孔径15mm，每层孔板的正下方有对应的穴板，穴内承接滴管的吸泡。 3．外形尺寸：约215mm×55mm×55mm。 | 56 | 个 |
| 30 | 学生电源 | 1．输出电压：1.5V－9V直流稳压输出，每1.5V一档共六档 2．额定电流：约1.5A。 3．空载电压偏调：±（1％U标＋0.1V）。 4．电压稳定性：输入电压在198V－242V间变化，在满载时各档输出电压变化量不大于0.1V。 5．负载稳定性：输入电压保持220V不变，负载电流在0至满载范围内变化，各档输出电压变化量不大于1％U标＋0.1V 6．纹波电压：电源电压保持220V，满载时各档纹波电压不大于3mv（有效值）。 7．工作电压：220V 50Hz。 8．机箱采用全塑料注塑成型，外形尺寸：≥190mm×160mm×95mm。 | 28 | 台 |
| 31 | 教学电源 | 1.输出电压：交流输出：2V－12V，每2V一挡；共六档；额定输出电流：5A。 2.直流稳压输出，1.5V－12V，分1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V六档；额定输出电流：2A。 3.直流大电流短时输出：40A，8秒自动关断。 4.交流输出：a.各档空载电压不大于1.05 U标＋0.3V； b.各档满载电压不小于0.95 U标－0.3V。 5.直流稳压输出：a. 电压偏调：±（2％U标＋0.1V） b. 电压稳定性：输入电压在198V－242V件变化，在满载时各档输出电压变化量不大于2％U标＋0.1V。 c. 负载稳定性：输入电压保持220V不变，负载电流在0至满载范围内变化，各档输出电压变化量不大于2％U标＋0.1V。 d. 纹波电压：电源电压保持220V，满载时各档纹波电压不大于0.1％U标（有效值）。 6.直流大电流短时输出电流大于10A时，20s±2s自动关断。输出短时电流为40A+10A，8 s±2自动关断 。 7.机箱采用全塑料注塑成型，外形尺寸：约250mm×200mm×115mm。 | 1 | 台 |
| 32 | 托盘天平 | 1．最大称量100g，分度值0.1g。 2．砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量，砝码分别为：50g1个、20g2个、10g1个、5g1个。 3．附塑料镊子一把。 4．托盘直径82mm；外形尺寸：约200mm×70mm×140mm。 | 56 | 台 |
| 33 | 托盘天平 | 1．最大称量500g，分度值0.5 g。 2．秤量允许误差为±0.5d(分度值)。 3．砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量。 | 1 | 台 |
| 34 | 电子天平 | 100g，0.001g。 1.称盘尺寸：圆盘ф130mm。 2.电源电压：220VAC。 3.采用高精度电磁平衡传达室感器，LED显示。 4.主机外形尺寸：≥185mm×235mm×50mm。 | 1 | 台 |
| 35 | 电子天平 | 400g，0.1g。 1.称盘尺寸：圆盘ф130mm。 2.电源电压：220VAC。 3.采用高精度电磁平衡传达室感器，LED显示。 | 1 | 台 |
| 36 | 温度计 | 1． 红液。 2． 全长：约280mm；外径：5mm－6mm；头长：约10mm。 3． 测量范围：0－100℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃。 | 56 | 支 |
| 37 | 温度计 | 1.感温物质：水银。 2．测量范围：0－200℃；最小分度值：2℃。 | 1 | 支 |
| 38 | 数字测温计 | 1.工作参数：220V±10%.2W。 2.外形尺寸：≥200×175×80mm，塑料垂纹外壳，塑料仪器面板，有散热孔。 3.测温范围：-55～+199℃。 4.测量误差：±0.5℃。 5.显示方式：4位LED红色显示。 6.传感方式：直接接触式。 | 1 | 台 |
| 39 | 多用电表 | 内磁表头。 1.测量范围：直流电流：0～5～50～500mA,10A； 2.直流电压：0～0.25～0.5～10～50～250～500～1000V； 3.交流电压：0～10～50～250～500～1000V； 4.直流电阻：X1～X10K； 5.温度测试：-10～150℃； 6.电容：0.01～100000μf； 7.电感：20～1000H； 8.音频电平：-10～+22db。 9.外型规格：≥165×113×52mm。 | 1 | 个 |
| 40 | 密度计 | 1．标准温度20℃，温度范围0～70℃，分度值为1度。 2．密度范围：1.000～2.000。 | 1 | 支 |
| 41 | 密度计 | 1．标准温度20℃，温度范围10～70℃，分度值为1度。 2．密度范围：0.700～1.000。 | 1 | 支 |
| 42 | 酸度计(pH计) | 笔式 1.测量范围：0～14.00pH。 2.电源：3×1.5V（AG-13型钮扣电池）。 3.外形尺寸：≥150mm×30mm×15mm。 | 1 | 台 |
| 43 | 水电解演示器 | 由2个25ml酸式滴定管，1个直形安全漏斗，1个无色透明塑料容器，2个铂电极和附件组成。在12V.1A直流中的作用下，3-5分钟内，由电解的水生成20ml：10ml的氢气和氧气 | 1 | 台 |
| 44 | 水电解实验器 | 1.使用电源电压：DC16～24V； 2.底座（塑料）、玻管两支和锥形嘴等组成； 3.电极为合金。 4.玻管：外径15±1mm，长度260±3mm，容积约35mL； 5.底座，外形尺寸：≥149mm×88mm×24mm。 | 56 | 台 |
| 45 | 原电池实验器 | 1.供中学化学课学生分组进行原电池实验用。 2.产品由容器、电极板（铜板、锌板、铝板）、电极卡、容器盖、接线柱组成。 3.容器由透明塑料制成，≥内腔尺寸：60mm×30mm×75mm。 | 56 | 个 |
| 46 | 玻璃仪器刷洗器 | 机械式。产品由主机、旋转轴、水管等组成，1.主机外壳为金属制，表面烤漆处理，外形尺寸：≥230mm×130mm×90mm。2.工作电压：220V 50Hz。 | 1 | 台 |
| 47 | 贮气装置 | 产品由出水管、贮水室、导气阀、贮气室、底座、乳胶管等组成。 1.贮气装置用优质透明塑料和ABS工程塑料注塑成型。 2.贮气装置外形尺寸：直径160mm,高200mm。表面标有刻度线，最小刻度200mL，容量3000mL。 | 2 | 台 |
| 48 | 初中微型化学实验箱 | 器材包括：烧杯250ml1个、试管2支、小酒精灯1个、玻璃尖管1根、玻璃弯管120度2个、直角弯管带塞1个、直角玻管3个、具支玻管2个、小漏斗1个、玻棒1根、蒸发皿1个、表面皿1个、玻璃瓶4个、药匙1个、水槽1个、多用滴管5个、井穴板2个、乳胶管1根、橡胶塞3个。 | 56 | 个 |
| 49 | 分子间隔实验器 | 产品由盛液显示柱、油酸、注射器5ml、底座组成。显示柱带底座为透明塑料注塑成型，容量不小于20mL，高度不小于100mm。底盘直径45mm。 | 56 | 件 |
| 50 | 溶液导电演示器 | 产品由演示板、溶液盒5套等组成。 1．演示板应采用塑料注塑成型，白色，演示板外形尺寸：316±2mm×216±2mm×19±1mm，板上印有线路图，安装有5个6.2V的灯泡、开关、指示灯及10个接线柱。 2．溶液盒5套，盒体应采用透明塑料注塑成型，外形尺寸：50±2mm×28±2mm×60±2mm，溶液盒盖应采用橡胶压制而成，盖上安装石墨碳棒电极两根，电极直径为4mm，长48mm，外接导线及接线叉。 | 1 | 台 |
| 51 | 微型溶液导电实验器 | 主要由溶液盒、电极、开关、灯座、灯泡组成。 1.溶液盒为透明塑料制成，外形尺寸：≥78mm×44mm×50mm。 2.电极为碳棒，直径3mm，长35mm。 | 56 | 套 |
| 52 | 化学实验装置磁性教具 | 产品由示教板、磁块、化学装置示意平面图组成。示教板共38块，采用厚度为2mm的白色塑料板制作，尺寸为80×45mm，示教板背面嵌装塑料磁铁，38种化学装置示意平面图印制于示教板上，并分别编有“1～38”序号。 | 1 | 套 |
| 53 | 化学实验废水处理装置 | 实验教学和废水处理兼用。工作电源：220V 50Hz；处理能力：每次处理的废水总量为6L；产品尺寸：≥375mm×375mm×550mm。包括：试剂瓶（酸、碱、凝聚剂、助凝剂）、反应槽、搅拌机、PH计、水阀、过滤槽、活性炭槽。 | 1 | 套 |
| 54 | 元素学习卡 | 学习元素名称、符号用。由白板纸彩色印刷制作，共109张。卡尺寸：≥80mm×60mm。 | 28 | 套 |
| 55 | 炼铁高炉模型 | 1.产品为炼铁高炉缩小模型，能反映内部结构。 2.它主要由炉喉、炉身、炉腹、炉缸等五个部分组成。 3.外形尺寸带底座：约175mm×175mm×600mm。 | 1 | 个 |
| 56 | 初中分子结构模型 | 1.为球球式，演示用，全塑料注塑成型。 2.碳原子为黑色，直径22mm；四面6个、三在14个、二面2个。 3.氢原子为橙色，带键脚，直径15mm，共20个。 4.氧原子为天蓝色，直径22mm；二面3个，一面2个。 5.氮原子为深蓝色，直径22mm，四面1个、三面1个、二面1个、一面2个。 6.硫原子为淡黄，直径22mm，二面1个。 7.氯原子草绿，直径22mm，一面2个。 8.金属为银灰，直径22mm，六面1个。 | 14 | 套 |
| 57 | 金刚石结构模型 | 全塑料制，演示用 1.由Φ22mm的碳原子34个、键44根组成。 2.碳原子为黑色，四孔；键为灰色，直径4mm，长17mm。 | 1 | 套 |
| 58 | 石墨结构模型 | 全塑料制，演示用 1.由Φ22mm的碳原子39个、中键45根、长键14根组成。 2.碳原子为黑色，五孔；中键为白色、长键为灰色。中键直径4mm，长15mm。长键直径3mm，长29mm。 | 1 | 套 |
| 59 | 碳-60结构模型 | 全塑料制，演示用 1.由Φ22mm的碳原子60个、单中键60根、双中键30根组成。 2.碳原子为黑色，三孔；单中键为灰色、双中键为紫色。键直径4mm，长15mm。 | 1 | 套 |
| 60 | 氯化钠晶体结构模型 | 全塑料制，演示用 1.由Φ22mm的氯原子13个、钠原子14个、长键54根组成。 2.氯原子为绿色、钠原子为灰色。键直径3mm，长30mm。 | 1 | 套 |
| 61 | 碳的同素异形体结构模型 | 学生用，小型 1.可组装成金钢石、石墨、碳60三种结构模型。 2.球体直径8mm，为黑色。 3.连接管均为透明塑料管，管长约22mm。 | 14 | 套 |
| 62 | 金属矿物、金属及合金标本 | 标本包括：铜矿、铜合金、铝土矿、铝合金、磁铁矿、生铁、赤铁矿、铁合金、铅矿、铅合金、锌矿、镀锌板。盒包装。 | 1 | 盒 |
| 63 | 原油常见馏分标本 | 标本包括：原油、石油气、汽油、煤油、柴油、重油、润滑油、凡士林、石蜡、沥青。纸盒包装，尺寸：≥195mm×130mm×25mm。 | 1 | 盒 |
| 64 | 合成有机高分子材料标本 | 标本包括：塑料：（1、聚乙烯、2、聚氯烯、3、ABS）。合成纤维：（4、锦纶、5、涤纶、6、晴纶、7、氯纶）。橡胶：（8、天然橡胶）合成橡胶：（9、丁晴、10、氯丁、11、顺丁）。盒包装。 | 1 | 盒 |
| 65 | 新型无机非金属材料标本 | 人造牙、氧化铝陶瓷、压电陶瓷、光导纤维均固定于底盒，并有标签。整体外形尺寸：≥205mm×125mm×30mm。 | 1 | 盒 |
| 66 | 量筒 | 1．标称容量：10ml，量入式允差±0.1ml，量出式允差±0.2ml。 2．最小分度：0.2ml。 3．最高标线到内底最小距离：70mm。 4．最高标线到筒顶最小距离：25mm。 5．全高：135mm±5mm。 | 56 | 个 |
| 67 | 量筒 | 1．标称容量：50ml，量入式允差±0.25ml，量出式允差±1.0ml。 2．最小分度：1.0ml。 3．最高标线到内底最小距离：110mm。 4．最高标线到筒顶最小距离：30mm。 5．全高：195mm±10mm。 | 56 | 个 |
| 68 | 量筒 | 1．标称容量：100ml，量入式允差±0.5ml，量出式允差±1.0ml。 2．最小分度：1.0ml。 3．最高标线到内底最小距离：150mm。 4．最高标线到筒顶最小距离：30mm。 5．全高：250mm±10mm。 | 2 | 个 |
| 69 | 量筒 | 1．标称容量：500ml，量入式允差±2.5ml，量出式允差±5.0ml。 2．最小分度：5ml。 3．最高标线到内底最小距离：220mm。 4．最高标线到筒顶最小距离：50mm。 5．全高：350mm±15mm。 | 2 | 个 |
| 70 | 量杯 | 1．标称容量：250ml，最大允差±3.0ml。 2．最小分度：25ml。 3．最高标线到内底最小距离：110mm。 4．全高：200mm±10mm。 | 1 | 个 |
| 71 | 容量瓶 | 250mL，符合GB/T 12806标准 | 1 | 个 |
| 72 | 容量瓶 | 500mL，符合GB/T 12806标准 | 1 | 个 |
| 73 | 滴定管 | 酸式，25mL 1.外形尺寸要求：全长不大于660mm，分度表长度300～450 mm，壁厚1.3±0.3 mm，活塞孔径约为2mm。 2.最小分度值：0.1ml。 3.分度线和计量数字清晰完整。分度线宽度≤0.2mm。长刻线长度应大于滴定管周长的1/4，中刻线长度大于滴定管周长的1/6，短刻线长度大于滴定管周长的1/8。 | 1 | 支 |
| 74 | 滴定管 | 碱式，25mL 1.外形尺寸：滴定管全长不大于570mm，分度表长度300～450 mm，壁厚1.3±0.3 mm，流液管长50～60mm。 2.最小分度值：0.1ml。 3.分度线和计量数字清晰完整。刻线宽度≤0.2mm，长刻线长度应大于滴定管周长的1/4，中刻线长度大于滴定管周长的1/6，短刻线长度大于滴定管周长的1/8。 | 1 | 支 |
| 75 | 试管 | 1．规格：试管外径Φ12mm；试管高70mm；壁厚≥0.8mm。 | 500 | 支 |
| 76 | 试管 | 1．规格：试管外径Φ15mm；试管高150mm；壁厚≥1mm。 | 500 | 支 |
| 77 | 试管 | 1．规格：试管外径Φ18mm；试管高180mm；壁厚≥1.2mm。 | 150 | 支 |
| 78 | 试管 | 1．规格：试管外径Φ20mm；试管高200mm；壁厚≥1.2mm。 | 120 | 支 |
| 79 | 试管 | 1．规格：试管外径Φ32mm；试管高200mm；壁厚≥1.5mm。 | 10 | 支 |
| 80 | 具支试管 | 1．规格：试管外径Φ20mm；试管高200mm；壁厚≥1.2mm；支管距口高30mm；支管长35mm；支管外径7mm。 2．管口应切平正烘光，底部圆正，厚薄均匀，不得有刺手现象。 | 10 | 支 |
| 81 | 硬质玻璃管 | 1． 规格：硬质，外径Φ15mm；长150mm。 | 10 | 支 |
| 82 | 硬质玻璃管 | 1． 规格：硬质，外径Φ20mm；长250mm。 | 10 | 支 |
| 83 | 烧杯 | 规格：25mL，底部不允许有结石、节瘤存在。 | 75 | 个 |
| 84 | 烧杯 | 1．规格：50ml。 2．尺寸：杯身外径：46±1mm；杯身长：56±2mm；壁厚：不小于1mm。 | 75 | 个 |
| 85 | 烧杯 | 1．规格：100ml。 2．尺寸：杯身外径：52±1mm；杯身长：70±2mm；壁厚：不小于1mm。 | 120 | 个 |
| 86 | 烧杯 | 1．规格：250ml。 2．尺寸：杯身外径：70±1mm；杯身长：95±2mm；壁厚：不小于1.2mm。 | 60 | 个 |
| 87 | 烧杯 | 1．规格：500ml。 2．尺寸：杯身外径：88.5±1.5mm；杯身长：117±2mm；壁厚：不小于1.4mm。 | 5 | 个 |
| 88 | 烧杯 | 1．规格：1000ml。 2．尺寸：杯身外径：112±2mm；杯身长：152±4mm；壁厚：不小于1.6mm。 | 3 | 个 |
| 89 | 烧瓶 | 1．规格：圆底，250ml。 2．尺寸：瓶身外径：88±2mm；瓶颈外径：25±1mm；瓶颈长88±3mm；瓶身厚：不小于1.2mm。 | 56 | 个 |
| 90 | 烧瓶 | 1．规格：平底，250ml。 2．尺寸：瓶身直径：88±2mm；瓶底直径：44±1mm；瓶颈外径：25±1mm；瓶颈长88±3mm；瓶身厚：不小于1.2mm。 | 3 | 个 |
| 91 | 锥形瓶 | 1． 规格：锥形，100ml。 2． 尺寸：瓶底直径：60±1mm；瓶全高：103±3mm；瓶身高79±2mm；小底径：42±1mm；瓶颈内径：22±1mm；颈高：24±2mm；壁厚：不小于1mm。 | 10 | 个 |
| 92 | 锥形瓶 | 1． 规格：锥形，250ml。 2． 尺寸：瓶底直径：82±1mm；瓶全高：144±3mm；瓶身高110±2mm；小底径：57±1mm；瓶颈内径：30±2mm；颈高：34±2mm；壁厚：不小于1.2mm。 | 10 | 个 |
| 93 | 蒸馏烧瓶 | 容量：250ml；全高：220mm；瓶体外径：88mm；瓶颈外径：25mm；支管外径：8mm； | 2 | 个 |
| 94 | 酒精灯 | 1． 规格：150ml。 2． 由灯座、灯塞、灯盖组成。 3． 灯身高80mm±10mm；盖高：60mm±3mm。 4． 直径：灯肩82mm±2mm；灯底50mm±5mm；灯盖22mm±2mm。 5． 厚度：约1.5mm。 6． 色泽：无色透明，略带微黄色。 | 56 | 个 |
| 95 | 抽滤瓶 | 规格：500ml 1.瓶全高200±8mm，支管外径10±2mm。 | 1 | 个 |
| 96 | 抽气管 | 1． 灯工焊接牢固，喷水管应在球内中心位置，喷口对正下管孔，两孔间距不大于2.5mm。 2． 当水压在1kg/cm2的条件下，在5分钟内，要求水银柱抽至600mm。 | 1 | 个 |
| 97 | 干燥器 | 1.160mm ； 2.盖与器身结合处磨砂处理，砂面宽不小于20 mm； 3.器身：高80±6mm，底高60±6mm；壁厚5±2mm，底厚6±2mm；配瓷板器盖：全高75±5 mm，边高10±2mm； | 2 | 个 |
| 98 | 气体发生器 | 1． 规格：250ml。 | 2 | 个 |
| 99 | 冷凝器 | 1． 规格：直形，300mm。 | 2 | 支 |
| 100 | 牛角管 | 弯形，Φ18mm×150mm 1.外形尺寸：套厚＞1.3mm，上管外径18±1mm,下管外径9±1mm. | 2 | 支 |
| 101 | 漏斗 | 1．规格：60mm。 2． 漏斗口径：60mm±2mm；厚度：约2mm。 3．漏斗：50mm±1mm；斗柄外径：Φ9mm－10mm；斗柄长60mm±5mm；漏斗角度：60º。 4． 口边光滑平整，无毛边、快口及崩缺，角度正确，口边不得呈椭圆形及部规则多边形，斗柄应垂直，下口应磨成45º角，并将斜口边倒角不呈缺口。 | 56 | 个 |
| 102 | 漏斗 | 1．规格：90mm。 2．漏斗口径：90mm±2mm；厚度：约2mm。 3．漏斗：72mm±1mm；斗柄外径：Φ10mm－11mm；斗柄长90mm±5mm；漏斗角度：60º。 4．口边光滑平整，无毛边、快口及崩缺，角度正确，口边不得呈椭圆形及部规则多边形，斗柄应垂直，下口应磨成45º角，并将斜口边倒角不呈缺口。 | 3 | 个 |
| 103 | 安全漏斗 | 1． 直形。 2． 漏斗口径：40mm±2mm。 | 2 | 个 |
| 104 | 安全漏斗 | 1． 双球。 2． 漏斗口径：40mm±2mm。 | 2 | 个 |
| 105 | 分液漏斗 | 1． 锥形，100ml。 | 2 | 个 |
| 106 | 分液漏斗 | 1． 球形，50ml。 | 2 | 个 |
| 107 | 布氏漏斗 | 1． 瓷，80mm。 | 1 | 个 |
| 108 | T形管 | 1． 直径Φ7－8mm，直通管长度100mm，垂直管长度50mm。 | 2 | 个 |
| 109 | Y形管 | 1． 弯管长：50mm±5mm；支管长：50mm±5mm；管厚：1±0.2mm；管径：Φ7mm－8mm；全高：100mm±5mm。 2． 弯管角度：60º±3º。 | 2 | 个 |
| 110 | 滴管 | 1．由玻璃滴管和胶头组成。 2．规格：150mm；管身Φ7mm－8mm；管全长：150mm±10mm；喇叭口Φ10mm±1mm。 3．球距上管口长：50mm±5mm。 | 100 | 支 |
| 111 | 离心管 | 全长110±5mm，容量误差±0.2ml，外径17±0.5mm,,壁厚1mm。 | 10 | 支 |
| 112 | 干燥管 | 1． 规格：单球，150mm。 | 4 | 支 |
| 113 | 干燥管 | 1． 规格：U形，≥Φ15mm×150mm。 2． U形管弯度圆正，不得过分扁瘪歪斜，两管成水平，其高低差不大于5mm。 | 2 | 支 |
| 114 | 活塞 | 1． 直形。 2． 活塞芯孔径2mm；活塞芯中心径12mm；活塞壳长30mm；活塞接管长120mm；活塞接管外径Φ7－8mm；活塞接管厚1.2mm。 3． 灯工焊接牢固，焊接处玻管内径以不少于芯孔直径。 4． 管口烘光不得有缺损块口。 5． 活塞芯孔径应与活塞壳孔对正，出现的偏差不得超过有效孔径的1/3为准。 6． 活塞芯手柄不得有割手合缝线，尾部磨平，不得有4mm以上的缺口。 | 2 | 支 |
| 115 | 圆水槽 | ≥Φ200mm×100mm 1.产品为玻璃透明水槽。 2.外形尺寸：φ200mm×100mm，壁厚≥2mm。 3.产品应充分消除应力，在应力仪下观察视野为均匀的暗场。 | 8 | 个 |
| 116 | 圆水槽 | ≥Φ270mm×140mm 1.产品为玻璃透明水槽。 2.外形尺寸：≥φ270mm×140mm，壁厚≥2mm。 3.产品应充分消除应力，在应力仪下观察视野为均匀的暗场。 | 2 | 个 |
| 117 | 玻璃钟罩 | 1.≥Φ150mm×280mm ； 2.材质：钠钙玻璃，经退火处理消除应力； 3.全高280±5mm，身高250±5mm，内径150±3 mm，壁厚1.5mm； | 2 | 个 |
| 118 | 集气瓶 | 1． 由磨口瓶和玻片组成。 2． 规格：125ml。 3． 磨砂密合性：盖板与瓶口充分湿润密合后，倒提瓶体，盖板附瓶口上应保持30秒不掉。 | 200 | 个 |
| 119 | 集气瓶 | 1． 由磨口瓶和玻片组成。 2． 规格：250ml。 3． 磨砂密合性：盖板与瓶口充分湿润密合后，倒提瓶体，盖板附瓶口上应保持30秒不掉。 | 20 | 个 |
| 120 | 液封除毒气集气瓶 | 1． 规格：250ml。 | 5 | 个 |
| 121 | 广口瓶 | 60mL 1.外形尺寸要求：瓶身高52±4mm，瓶肩高13±2mm，瓶颈高15±2mm，瓶身径42±1mm，瓶颈径25±2mm，壁厚≥1mm，底厚≥1.5mm | 250 | 个 |
| 122 | 广口瓶 | 1.125mL 2.外形尺寸要求：瓶身高61±4mm，瓶肩高21±2mm，瓶颈高23±2mm，瓶身径56±2mm，瓶颈径29±2mm。壁厚≥1.2mm，底厚≥1.8mm。 | 56 | 个 |
| 123 | 广口瓶 | 250mL 1.外形尺寸要求：瓶身高77±4mm，瓶肩高25±2mm，瓶颈高28±2mm，瓶身径70±2mm，瓶颈径34±2mm。壁厚≥1.3mm，底厚≥2mm。 | 40 | 个 |
| 124 | 广口瓶 | 500mL 1.外形尺寸要求：瓶身高98±8mm，瓶肩高32±2mm，瓶颈高30±3mm，瓶身径84±3mm，瓶颈径40±2mm。壁厚≥1.3mm，底厚≥2mm。 | 5 | 个 |
| 125 | 广口瓶 | 茶，60mL 1.瓶色为茶色（或棕色）。 2.外形尺寸要求：瓶身高52±4mm，瓶肩高13±2mm，瓶颈高15±2mm，瓶身径42±1mm，瓶颈径25±3mm。壁厚≥1mm，底厚≥1.5mm。 | 56 | 个 |
| 126 | 广口瓶 | 茶，125mL 1.瓶色为茶色（或棕色）。 2.外形尺寸：瓶身高61±4mm，瓶肩高21±2mm，瓶颈高22±2mm，瓶身径56±2mm，瓶颈径29±2mm。壁厚≥1.2mm，底厚≥1.8mm。 | 20 | 个 |
| 127 | 广口瓶 | 茶，250mL 1.瓶色为茶色（或棕色）。 2.外形尺寸：全高130±5mm，体高105±4mm，瓶身直径70±2mm，瓶口直径34±2mm。壁厚1.3mm，底厚2.0mm，塞高23±2mm。 | 10 | 个 |
| 128 | 细口瓶 | 60mL 1.外形尺寸要求：全高85±5mm，瓶体高60±4mm，瓶身径44±2mm，壁厚1mm，瓶底厚1.5mm，瓶口直径18±1mm，瓶塞高24±2mm。 | 56 | 个 |
| 129 | 细口瓶 | 125mL 1.外形尺寸要求：瓶身高60±4mm，瓶肩高18±2mm，瓶颈高22±2mm，瓶身径54±2mm，瓶颈径20±2mm。壁厚≥1.2mm，底厚≥1.8mm。 | 300 | 个 |
| 130 | 细口瓶 | 250mL 1.外形尺寸要求：瓶身高77±6mm，瓶肩高25±2mm，瓶颈高28±2mm，瓶身径70±2mm，瓶颈径25±2mm。壁厚≥1.3mm，底厚≥2mm。 | 20 | 个 |
| 131 | 细口瓶 | 500mL 1.外形尺寸要求：瓶身高100±6mm，瓶肩高30±2mm，瓶颈高28±2mm，瓶身径70±2mm，瓶颈径25±2mm。壁厚≥1.3mm，底厚≥2mm。 | 5 | 个 |
| 132 | 细口瓶 | 1000mL 1.全高200±8mm，瓶体高162±6mm，瓶身径106±3mm，壁厚1.7mm，瓶底厚2.5mm，瓶口直径29±1mm，瓶塞高32±2mm。 | 5 | 个 |
| 133 | 细口瓶 | 3000mL 1.外形尺寸要求：全高280±10mm，瓶体高230±8mm，瓶身经156±5mm，壁厚2.1mm，瓶底厚3.2mm，瓶口直径38±2mm，瓶塞高40±3mm。 | 2 | 个 |
| 134 | 细口瓶 | 茶色，60mL 1.外形尺寸要求：全高85±5mm，瓶体高60±4mm，瓶身经44±2mm，壁厚1mm，瓶底厚1.5mm，瓶口直径18±1mm，瓶塞高24±2mm。 | 10 | 个 |
| 135 | 细口瓶 | 125mL 1.瓶色为茶色（或棕色）。 2.外形尺寸要求：瓶身高60±4mm，瓶肩高18±2mm，瓶颈高22±2mm，瓶身径54±4mm，瓶颈径20±2mm。壁厚≥1.2mm，底厚≥1.8mm。 | 56 | 个 |
| 136 | 细口瓶 | 茶色，250mL 1.外形尺寸要求：瓶身高77±6mm，瓶肩高25±2mm，瓶颈高28±2mm，瓶身径70±2mm，瓶颈径25±2mm。壁厚≥1.3mm，底厚≥2mm。 | 10 | 个 |
| 137 | 细口瓶 | 茶色，500mL 1.外形尺寸要求：瓶身高100±6mm，瓶肩高30±2mm，瓶颈高28±2mm，瓶身径70±2mm，瓶颈径25±2mm。壁厚≥1.3mm，底厚≥2mm。 | 2 | 个 |
| 138 | 细口瓶 | 茶色，1000mL 1.全高200±8mm，瓶体高162±6mm，瓶身经106±3mm，壁厚1.7mm，瓶底厚2.5mm，瓶口直径29±1mm，瓶塞高32±2mm。 | 2 | 个 |
| 139 | 滴瓶 | 1． 规格：30ml。 2． 滴瓶全高：66±5mm；滴瓶身高：51±5mm；滴瓶外径：35±1.5mm；滴瓶瓶口高：12±2mm；滴瓶瓶口径：17±2mm；滴瓶身厚：1.5mm。 3． 滴管全长：80±5mm；滴管上部高：10±2mm；滴管外径：3.5±0.5mm；滴管厚：1mm；滴管翻口外径：8mm；滴管距底距离：2－5mm。 | 20 | 个 |
| 140 | 滴瓶 | 1． 规格：60ml。 2． 滴瓶全高：80±5mm；滴瓶身高：63±5mm；滴瓶外径：42±1.5mm；滴瓶瓶口高：15±2mm；滴瓶瓶口径：18±2mm；滴瓶身厚：2mm。 3． 滴管全长：91±5mm；滴管上部高：12±2mm；滴管外径：3.5±0.5mm；滴管厚：1mm；滴管翻口外径：8mm；滴管距底距离：2－5mm。 | 120 | 个 |
| 141 | 滴瓶 | 1． 规格：茶色，30ml。 2． 滴瓶全高：66±5mm；滴瓶身高：51±5mm；滴瓶外径：35±1.5mm；滴瓶瓶口高：12±2mm；滴瓶瓶口径：17±2mm；滴瓶身厚：1.5mm。 3． 滴管全长：80±5mm；滴管上部高：10±2mm；滴管外径：3.5±0.5mm；滴管厚：1mm；滴管翻口外径：8mm；滴管距底距离：2－5mm。 | 5 | 个 |
| 142 | 滴瓶 | 1． 规格：茶色，60ml。 2． 滴瓶全高：80±5mm；滴瓶身高：63±5mm；滴瓶外径：42±1.5mm；滴瓶瓶口高：15±2mm；滴瓶瓶口径：18±2mm；滴瓶身厚：2mm。 3． 滴管全长：91±5mm；滴管上部高：12±2mm；滴管外径：3.5±0.5mm；滴管厚：1mm；滴管翻口外径：8mm；滴管距底距离：2－5mm。 | 56 | 个 |
| 143 | 坩埚 | 30mL 1.外形尺寸：口径60±5㎜。 2.产品为白色瓷质材料制作。 | 3 | 个 |
| 144 | 坩埚钳 | 1．产品钢制，总长度约220mm。 2．钳子的夹持端为弯头，端头应有齿纹。 | 56 | 个 |
| 145 | 烧杯夹 | 1．产品用厚度为2㎜的不锈钢板制造。总长度为300mm，宽度为20㎜。 | 4 | 个 |
| 146 | 镊子 | 1.镊子用不锈钢板材制成。镊子的宽度不小于9㎜，镊子的长度为160±5㎜。 | 56 | 个 |
| 147 | 试管夹 | 1.产品为竹制品。 2.长度≥170mm，宽度12mm，厚度7.5mm。 | 56 | 个 |
| 148 | 止水皮管夹 | 1．产品用直径Φ1.5mm的钢丝制成。应作防锈处理。 | 56 | 个 |
| 149 | 螺旋皮管夹 | 1.产品用钢材制成。 2.产品的夹持范围最大应不小于20mm。 3.螺母与螺杆螺纹，不应有卡死现象。 | 56 | 个 |
| 150 | 石棉网 | 1．产品由金属网和附在网上的石棉组成。 2．金属网由Φ0.1mm左右的钢丝编织而成，密度均匀，织网密度间距不大于2mm，金属网为边长不小于100mm的正方形，边缘应作卷边处理，不散网、不翘丝。 3．金属网上所附石棉圈为双面附着的正圆形，直径不小于Φ100mm，厚度为3mm左右。 | 56 | 个 |
| 151 | 燃烧匙 | 1．产品由半圆面和金属丝结合制成。 2．半圆面为铜材制造，直径Φ为20mm左右。 3．金属丝约用Φ2mm的钢丝或铁丝制造，长度为240mm左右。 | 56 | 个 |
| 152 | 药匙 | 1.药匙采用塑料制成。药匙的宽度约10mm，长度为100±5mm | 56 | 个 |
| 153 | 玻璃管 | 1． 外径：Φ5mm－Φ6mm；玻管壁厚>0.8mm。 2． 理化性能： 耐水等级：4级； 耐碱等级：1－3级； 耐酸等级：2－3级。 | 3 | 千克 |
| 154 | 玻璃管 | 1． 外径：Φ7mm－Φ8mm；玻管壁厚>0.8mm。 2． 理化性能： 耐水等级：4级； 耐碱等级：1－3级； 耐酸等级：2－3级。 | 3 | 千克 |
| 155 | 玻璃棒 | 1． 规格：Φ3mm－Φ4mm。 2． 玻璃棒长：300mm±30mm；玻璃棒外径：3mm－4mm±0.5mm。 3． 理化性能： 耐水等级：1级； 耐碱等级：1级； 耐酸等级：2级。 | 3 | 千克 |
| 156 | 玻璃棒 | 1． 规格：≥Φ5mm－Φ6mm。 2． 玻璃棒长：≥300mm±30mm；玻璃棒外径：≥5mm－6mm±0.5mm。 3． 理化性能： 耐水等级：1级； 耐碱等级：1级； 耐酸等级：2级。 | 3 | 千克 |
| 157 | 软胶塞 | 1.产品用天然橡胶制造，白色。 2.每包软胶塞由0~10号的胶塞组成。 | 10 | 千克 |
| 158 | 橡胶管 | 1.产品用优质天然橡胶制造。 2.产品内径为7~8mm，壁厚1mm。 | 3 | 千克 |
| 159 | 乳胶管 | 1.产品用优质乳胶制造。 2.产品内径为5~6mm，壁厚1mm。 3.产品每根之长度应不少于10m。 | 56 | 米 |
| 160 | 试管刷 | 1.产品由金属丝和绞合在其上的猪鬃毛制成，大、中、小各一个。 2.金属丝用约Φ1.5mm左右的镀锌铁丝2根绞合，总长度不小于200mm。 | 56 | 个 |
| 161 | 烧瓶刷 | 1.产品由金属丝和绞合在其上的猪鬃毛制成。 2.金属丝用约Φ1.5mm左右的镀锌铁丝2根绞合，总长度不小于200mm。 3.制成的烧瓶刷呈鼓形，最大直径约Φ60mm，长度约100mm。 | 30 | 个 |
| 162 | 结晶皿 | 1.由硼硅玻璃制造。 2.器口直径80±3㎜，皿高45±3㎜，皿厚1—1.5㎜。 | 2 | 个 |
| 163 | 表面皿 | 60mm 1.外形尺寸：皿口直径60±3㎜， 2.由钠钙玻璃制造。 | 56 | 个 |
| 164 | 表面皿 | 1.外形尺寸：皿口直径100±3㎜。 2.由钠钙玻璃制造。 | 2 | 个 |
| 165 | 研钵 | 1． 瓷，60mm。 2． 产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》 | 56 | 个 |
| 166 | 研钵 | 1． 瓷，90mm。 | 1 | 个 |
| 167 | 蒸发皿 | 1． 瓷，Φ60mm， 2． 皿口内径：Φ60mm±2mm；皿高约为外径的1/2。 3． 白色无杂色。 | 56 | 个 |
| 168 | 蒸发皿 | 1． 瓷，Φ100mm， 2． 皿口内径：Φ100mm±2mm；皿高约为外径的1/2。 3． 白色无杂色。 | 3 | 个 |
| 169 | 反应板 | 至少6穴 白色陶瓷6孔，产品为白色瓷质材料制成，表面涂釉 | 56 | 个 |
| 170 | 井穴板 | 产品为透明塑料注塑料成型。9孔，0.7mL×9。整体外形尺寸：≥115mm×11mm×15mm。 | 56 | 个 |
| 171 | 井穴板 | 产品为透明塑料注塑料成型。6孔，5mL×6。整体外形尺寸：约80mm×55mm×22mm。 | 56 | 个 |
| 172 | 塑料多用滴管 | 容量：3mL，塑料制成 | 800 | 支 |
| 173 | 铝片 | 1.应符合GB/T3198的规定，银白色片状； | 500 | 克 |
| 174 | 铝箔 | 1.应符合GB/T3198的规定，银白薄片状； | 50 | 克 |
| 175 | 铝丝 | 1.应符合GB/T3198的规定，银白丝状； | 100 | 克 |
| 176 | 锌粒 | 1.工业,应符合GB2304的规定，银灰色粒状； 2.包装及标志符合GB15346的规定。 | 1000 | 克 |
| 177 | 还原铁粉 | 1.试剂； | 500 | 克 |
| 178 | 铁丝 | 1.由铁拉制成的丝状成品，直径小于2mm； | 250 | 克 |
| 179 | 锡粒 | 1.试剂； | 500 | 克 |
| 180 | 铅粒 | 1.试剂； | 500 | 克 |
| 181 | 紫铜片 | 1.应符合GB/T2040的规定，紫红色有光泽片状，厚度约0.15mm； | 250 | 克 |
| 182 | 铜丝 | 分子式：Cu分子量：63.55密度：8.92熔点：1083℃沸点：2567℃有光泽带红色的金属，富延展性，电和热的良导体。 | 500 | 克 |
| 183 | 碘 | 1.试剂，应符合GB/T675的规定，紫黑色有金属光泽的晶体； | 100 | 克 |
| 184 | 活性炭 | 黑色粉末，无臭、无味，不溶于一般溶剂。 | 250 | 克 |
| 185 | 二氧化锰 | 化学纯，CP，符合国家标准。 | 500 | 克 |
| 186 | 三氧化二铁 | 1.试剂，红色或紫红色无定形粉末； | 500 | 克 |
| 187 | 氧化铜 | 1.试剂，应符合GB/T26046的规定，黑色或棕黑色无定形粉末； | 500 | 克 |
| 188 | 氯化钾 | 1.试剂，应符合GB6549的规定，白色结晶或结晶性粉末； | 500 | 克 |
| 189 | 氯化钠 | 试剂；白色结晶，溶于水，几乎不溶于酸。 | 500 | 克 |
| 190 | 氯化钠 | 1.试剂，应符合GB/T1266的规定，白色立方晶体或粉末； | 1000 | 克 |
| 191 | 氯化钙 | 1.试剂，应符合HG/T2327的规定； | 500 | 克 |
| 192 | 无水氯化钙 | 1.工业，应符合HG/T5349的规定，白色易潮解的三方晶体； | 500 | 克 |
| 193 | 氯化镁 | 1.试剂，符合GB/T672的规定，白色单斜晶体； | 500 | 克 |
| 194 | 三氯化铁 | 1.试剂，应符合HG/T3474的规定，淡黄色或橙黄色结晶； | 500 | 克 |
| 195 | 氯化铵 | 1.工业，应符合GB/T2946的规定，无色结晶或白色颗粒性粉末； | 500 | 克 |
| 196 | 碘化钾 | 试剂；白色结晶，易溶于水可溶于乙醇、丙酮，在潮湿空气中潮解，久置会析出游离碘现时呈黄色。 | 500 | 克 |
| 197 | 硫酸钾 | 1.试剂，应符合GB/T16496的要求，无色或白色结晶或颗粒状粉末； | 500 | 克 |
| 198 | 硫酸铝 | 1.试剂，应符合HG/T3442的规定。无色单斜晶体； | 500 | 克 |
| 199 | 硫酸铜(蓝矾、胆矾) | 1.工业，蓝色三斜晶体； | 1000 | 克 |
| 200 | 硫酸铵 | 1.工业，应符合GB/T1396的规定； | 500 | 克 |
| 201 | 硫酸铝钾(明矾) | 1.试剂； | 1000 | 克 |
| 202 | 无水硫酸铜 | 1.试剂,符合GB/T665的规定，白色正交结晶或无定形粉末； | 500 | 克 |
| 203 | 碳酸钾 | 1.试剂,符合GB/T1397的规定； | 500 | 克 |
| 204 | 碳酸钠 | 1.工业,应符合GB/T639的规定，无色透明结晶； | 1000 | 克 |
| 205 | 碳酸氢钠 | 1.工业,应符合GB/T640的规定，白色单斜结晶； | 500 | 克 |
| 206 | 大理石 | 1.应符合GB/T15897的规定，块状； | 2000 | 克 |
| 207 | 碳酸氢铵 | 1.工业，应符合GB3559的规定，白色单斜晶体； | 500 | 克 |
| 208 | 碱式碳酸铜 | 1.试剂，草绿色的单斜系结晶纤维状的团状物，或深绿色的粉状物； | 500 | 克 |
| 209 | 乙酸铅 | 1.试剂； | 500 | 克 |
| 210 | 氢氧化钡 | 分子式：Ba(OH)2分子量：171.3 密度：2.18 熔点：78℃ 折光率：1.471 无色或白色结晶。78℃失去结晶水。 | 500 | 克 |
| 211 | 氧化钙(生石灰) | 分子式：CaO 分子量：56.08 密度：3.25-3.38 熔点：2614℃ 沸点：2850℃ 折光率：1.838 别名生石灰。物色立方晶体或白色粉末。溶于水生成氢氧化钙并放出大量热。 | 500 | 克 |
| 212 | 氢氧化钙(熟石灰) | 1.试剂，应符合HG/T4120的规定，细腻的白色结晶粉末； | 1000 | 克 |
| 213 | 碱石灰 | 氢氧化钙和氢氧化钠(氢氧化钾)组成的白色会灰白色粒状混合物。 | 500 | 克 |
| 214 | 无水乙酸钠 | 1.试剂； | 500 | 克 |
| 215 | 柠檬酸钠 | 分子式Na3C6H5O7,分子量294.1,在150℃失去结晶水，更热则分解。 | 500 | 克 |
| 216 | 葡萄糖 | 1.试剂，应符合HG/T3475的规定，无色或白色结晶粉末； | 500 | 克 |
| 217 | 蔗糖 | 1.试剂，应符合HG/T3462的规定，无色晶体； | 500 | 克 |
| 218 | 酒精 | 95%；符合GB/T679标准；能于水、丙三醇、CCl3、乙醚结合。 | 5 | 千克 |
| 219 | 煤油 | 1.应符合GB253的规定，无色液体； | 500 | 毫升 |
| 220 | 石蕊 | 1.酸碱指示剂，蓝色粉末或块状； | 25 | 克 |
| 221 | 酚酞 | 指示剂；符合GB1729标准；白色或浅黄色粉状结晶，溶于乙醇或碱溶液中，不溶于水。 | 25 | 克 |
| 222 | 品红 | 1.指示剂，酸碱指示剂，绿色金属光泽结晶； | 25 | 克 |
| 223 | pH广范围试纸 | 由滤纸浸透几种酸碱指示剂的混合也制成。 | 10 | 本 |
| 224 | 蓝石蕊试纸 | 1.用石蕊浸泡过的试纸，呈蓝色，检验溶液的酸碱性，酸性溶液能使其变红色； | 5 | 本 |
| 225 | 红石蕊试纸 | 1.用石蕊浸泡过的试纸，呈红色，检验溶液的酸碱性，酸性溶液能使其变红色； | 5 | 本 |
| 226 | 定性滤纸 | 1.快速，9cm，100张； | 5 | 盒 |
| 227 | 草酸 | 分子式：C2H2O4 ；分子质量：90.04；熔点：190℃； | 500 | 毫升 |
| 228 | 氯化钡 | 1.试剂，应符合GB/T652的规定，无色结晶或白色粉末； | 500 | 克 |
| 229 | 甲酸 | 1.试剂。 | 500 | 毫升 |
| 230 | 乙酸 | 1.试剂，应符合HG/T34769的规定，无色透明液体； | 500 | 毫升 |
| 231 | 氢氧化钾 | 1.试剂，符合GB/T2306-2008的规定，白色颗粒； | 500 | 克 |
| 232 | 氢氧化钠 | 1.试剂，应符合GB/T629的规定，白色颗粒或片状物； | 100 | 克 |
| 233 | 氢氧化钠 | 工业；符合GB3559标准。 | 2000 | 克 |
| 234 | 初中化学实验材料 | 黄铜片、火柴、蜡烛、剪刀、焊锡丝、炭棒2根、导线两色各1米、电灯泡（220V、25W）、木板、电池（1号4节）、电珠（1.5V、2.5V、3.8V、4.8V、6.2V各2只）、砂纸。 | 28 | 份 |
| 235 | 一字螺丝刀 | 长≥205mm,6寸，45号碳钢。 | 1 | 个 |
| 236 | 十字螺丝刀 | 长≥205mm,6寸，45号碳钢。 | 1 | 个 |
| 237 | 钢丝钳 | 8寸，碳钢，把手虎皮塑料包皮。 | 1 | 个 |
| 238 | 手锤 | 中号，木制手柄，铁质锤头。长度为：≥310mm | 1 | 个 |
| 239 | 锉刀 | 平面锉刀，由锉体及手柄构成，锉体尺寸：约150mm×15mm×3mm，两面交叉斜齿。手柄长80mm。 | 1 | 个 |
| 240 | 剪刀 | 铁制品，塑料手柄,长约150mm | 1 | 把 |
| 241 | 玻璃瓶盖开启器 | 产品由内丝旋套（塑料制）及塑料手柄带螺旋钢丝组成。供开启玻璃瓶口的软木塞。 | 1 | 套 |
| 242 | 工作服 | 纯白色，由布料制成，防酸碱。长度不小于90cm | 1 | 件 |
| 243 | 护目镜 | 1.材质：全塑料制； 2.侧面完全遮挡； | 56 | 个 |
| 244 | 防护面罩 | 1．产品由透明有机玻璃和帽架组成。 2．帽架应采用韧性好的材料制作，不易拆断、变形。 | 1 | 个 |
| 245 | 防毒口罩 | 1．由主体、滤毒盒、滤毒材料、吸气阀和系带组成。 2．防毒时间不小于45分钟。 3．有关口罩的数据： 口罩重量：≤300g；呼气阻力：≤49Pa；吸气阻力：≤20Pa；泄漏率：≤2%；下方视野：>35º。 | 1 | 个 |
| 246 | 耐酸手套 | 1.产品为橡胶制品，长袖口带五指套。袖长不短于20cm。 2. 应耐强酸、强碱及氧化剂、还原剂等化学药品试剂的腐蚀，并结实耐用。 3. 冬季不得发硬，夏季不得粘连。 4. 各部位应完整严密，无开裂和小孔。 | 1 | 双 |
| 247 | 洗眼器 | 便携式，压力型，塑料制成。主要由筒体，加压装置，喷水装置等组成。有效容积3L。 | 1 | 套 |
| 248 | 简易急救箱 | 急救箱内应配备以下药品及器材：酒精棉球1瓶；红霉素软膏1支；甲紫溶液1瓶；碘酒1瓶；医用脱脂纱布1包；医用棉签1包；医用绷带1卷；橡皮胶1卷；创可贴5条；旅行剪刀1把；镊子1把。 | 1 | 件 |
| 249 | 实验防护屏 | 1．产品为三片折叠式结构，由透明度好的有机玻璃制造。 2．尺寸≥300mm×290mm一块，尺寸≥300mm×145mm二块，厚度不小于2mm。 | 1 | 件 |
| 250 | 易燃品储存柜 | 基材为优质一级冷轧钢板板材厚度不小于1mm。一扇单开门，双层结构，双锁配置，底部设有托盘，承放意外泄漏之腐蚀性液体，内设多块上下可调节活动隔板，侧面设有通风口。外形尺寸：≥1060mm×530mm×400mm。 | 1 | 个 |
| 251 | 毒害品储存柜 | 基材为优质一级冷轧钢板板材厚度不小于1mm，金属表面除油、除锈、酸洗、磷化、钝化处理，静电喷涂。一扇单开门，双层结构，双锁配置，底部设有托盘，承放意外泄漏之腐蚀性液体，内设多块上下可调节活动隔板，侧面设有通风口。外形尺寸：≥1060mm×530mm×400mm。 | 1 | 个 |
| 252 | 木炭、植物油、面粉、味精、食醋、洗洁精、铁钉、棉花 | 木炭、植物油、面粉、味精、食醋、洗沽精、铁钉、棉花。 | 2 | 套 |
|  |  | （三）初中生物教学仪器 |  |  |
| 1 | 打孔器 | 1.采用优质钢材，防锈处理。 2.穿孔管用外径约为6mm．8mm．10mm，管长80mm，壁厚1mm的冷拔无缝钢管，手柄用2mm厚低碳钢板，通用条Φ3mm碳素钢等制成。 | 4 | 套 |
| 2 | 仪器车 | 1． 规格：≥600mm×400mm×800mm。 2． 仪器车应分为2层，层间距不小于300mm。 3． 车架用直径不小于Φ19mm、壁厚不小于0.7mm的不锈钢管制成，架高不低于800mm。 4． 车架脚安装有不小于Φ50mm、厚15mm万向轮。 5． 车隔板为不薄于0.7mm的不锈钢制成，四周安装有30mm的挡板。 | 2 | 辆 |
| 3 | 生物显微镜 | （1000X）。单目直筒，分离式粗微调，目镜：5X、10X，三孔转换器，物镜：10X、40Xs、100Xs，118mm×108mm平台带移动尺，1.25阿贝光镜，可变光栏，滤色片，50平凹面反光镜。 | 1 | 台 |
| 4 | 生物显微镜 | （500X）。单目直筒，分离式粗微调，目镜：10X、12.5X，三孔转换器，物镜：4X、10X、40Xs，108mm×118mm塑料平台带切片压片，拨盘光栏，50平凹面反光镜。 | 56 | 台 |
| 5 | 数码显微镜 | 产品由目镜、数码头、物镜、平台、灯座、支架、粗微动手轮、底座及底板等组成。 1.机械筒长65mm，目镜放大倍数10X。 2.粗微调同轴调焦范围：20mm。 3.工作台面面积：125mm*115mm。 4.移动标尺移动范围：70mm*30mm。 5.聚光系统：NA1.25阿贝聚光镜，带可变光栏滤色片。 | 1 | 台 |
| 6 | 生物显微演示装置 | 彩色，分辨率450TV线以上，放大倍数40×～1500× | 1 | 台 |
| 7 | 双目立体显微镜 | 由镜座、托镜杆、镜筒、准焦螺旋、载物台、目镜、物镜等组成。 1.放大率：20×或40×。 2.体视或双目45°倾斜，镜体360°旋转。 3.工作距离约：88mm。 4.成像应齐焦，左右两系统的放大率差应不大于1.5%。 5.瞳距可调。 | 8 | 台 |
| 8 | 放大镜 | 手持式，有效通光孔径不小于30mm，5倍 | 56 | 个 |
| 9 | 望远镜 | 双筒7×35目镜透镜Φ19mm，伸缩可调，物镜透镜Φ35mm，望远距离12m～9880m，配背带。 | 8 | 个 |
| 10 | 电动离心机 | 产品由箱体（外壳）、电机、定时开关、调速开关、电源开关、离心管等组成。 1.外壳采用金属制，外尺寸：≥230×270×190(mm)， 2.调速：0r/min～4000 r/min 3.容量：≥20mL×6。 | 1 | 台 |
| 11 | 离心沉淀器 | 1.产品应采用优质塑料注塑成型作支架，沉淀管用半透明塑料组成； 2.产品由固定支架、手柄、变速机构、离心机构四部分组成； 3.可变速度50-150次/分； | 1 | 台 |
| 12 | 磁力加热搅拌器 | 产品由主机1台、搅拌子1只、电源线1根、镀铬立杆1根、镀铬十字节1只、橡胶夹头1只、胶大紧固螺钉2只等组成。 1.仪器使用电源：AC220V±10%，50Hz，整机功率：175W。其中电动功率25W;加热功率150W。 2.主机外壳为金属制，表面烤漆，尺寸：≥260×160×110(mm)。 | 1 | 台 |
| 13 | 酒精喷灯 | 1.结构合理，制作精细、使用方便； 2.仪器由灯壶、灯管、空气调节器、预热壶、加料口等部分组成； 3.空气调节器应能自如的调节空气进量从而调节火焰大小； | 2 | 个 |
| 14 | 电炉 | 密封式、方形结构。 1.额定电压ＡＣ220Ｖ±5％ 50Ｈz＋5,消耗功率1000Ｗ。 2.加热盘直径150mm。 3.温控旋扭控制温度，指示灯显示加热。 4.外形尺寸：≥210×210×50(mm)。 | 1 | 个 |
| 15 | 高压灭菌器 | 1.大型手提式全不锈钢高压灭菌器。 2.由放汽阀、锅盖、放气软管、压力表、安全阀、紧固螺栓、消毒桶、锅体、电热管等部分组成。 3.锅体为铸造，消毒桶为不锈钢。 4.消毒捅直径约238mm，深90mm。 5.加热方式：220V，电热管加热，功率：1000W。 | 1 | 个 |
| 16 | 蒸馏水器 | 1.采用不锈钢制作； 2.采用三线电源接地保护。使用电源：交流220V，50Hz。功率：3KW； 3.外形尺寸：≥290×200×575mm； 4.蒸馏水器由蒸发锅、冷凝器、电器装置三部分等组成。蒸发锅由不锈钢薄板制成，锅上有溢水口，顶盖中央有挡水帽，左侧有放水栓塞；冷凝器：由不锈钢薄板制成，结构为可拆式；加热部分：几只浸入式加热管装于蒸发锅内的底部。 5.规格：出水量3升/小时。 | 1 | 台 |
| 17 | 恒温水浴锅 | 1.工作水箱采用不锈钢，外直径分别为：Φ140mm，Φ115mm，Φ95mm，Φ70mm，Φ48mm，温控精确并带有数字显示，自动控温。 2.技术指标：孔数：1孔，加热功率：300W,熔丝管：4A。温控范围：室温：常温—100摄氏度。温控精度：≤±0.5℃。 3.尺寸：箱体部分：≥165mm×160mm×145mm（长×宽×高），数显控制部分：≥113mm×160mm×133mm（长×宽×高）。 | 1 | 台 |
| 18 | 烘干箱 | 产品由温度控制器、电加热器及箱箱等组成。 1.箱体为全金属制，外形尺寸：≥390mm×425mm×540mm，工作室尺寸：≥310mm×350mm×310mm，中间镀锌隔板一块。 2.电源：220V，50Hz。额定功率：500W。工作温度范围：40℃～200℃。设定误差：±1.5%。 | 1 | 台 |
| 19 | 恒温培养箱 | 产品由温度控制器、电加热器及箱箱等组成。 1.箱体为全金属制，外形尺寸：≥390mm×425mm×540mm，工作室尺寸：≥310mm×350mm×310mm，中间镀锌隔板一块。 2.电源：220V，50Hz。额定功率：500W。工作温度范围：室温～60℃。温度波动：不大于±1℃。 | 1 | 台 |
| 20 | 光照培养箱 | 1．工作电源：220V±22V，50Hz±0.5Hz。 2．容积：150L～250L。 3．控温范围：0～50℃。 4．光照度：0～3500～5000LX。 5．光照培养箱两面光照、中空观察窗。 | 1 | 台 |
| 21 | 超净工作台 | 1.过滤效果 ≥0.3~0.5微米的尘埃粒子每升小于三个 2.震动：工作台面不大于5微米。 3.风速：0.25~0.45米/秒。 4.噪音：一档噪音≤65分贝。 | 1 | 台 |
| 22 | 移液器 | 产品由活塞、调节杆、推杆及吸头等组成。在0.5～5mL内快速可调。 | 28 | 支 |
| 23 | 听诊器 | 1、供中学生生物教学用。 2、听诊器导管材料必须用乳胶导管，抗拉强度＞１７ＭＰＧ，伸长率＞７００％。 3、听诊器有双用功能：即可听肺音与胎音。 4、听诊器的两个听诊头及耳测听音头必用铜合金并电镀。 | 14 | 个 |
| 24 | 整理箱 | 1.矮型，储存及分发药品用。 2.塑料材质应无毒无害，且符合JY0001-2003中6.27、7.7的要求。 | 10 | 个 |
| 25 | 保温桶 | 1.规格尺寸：≥1L，玻璃内胆或不锈钢内胆制作。 2.保温不小于8小时。 3.符合JY0001-2003中7.1、7.4的要求。 | 5 | 个 |
| 26 | 水族箱 | 1.尺寸:≥310(L)mmx200(W)mmx310(H)mm。 2.过滤系统：上部过滤器。 3.照明系统:LED照明灯。 4.容量：≥15L；水泵功率4.5瓦； | 1 | 套 |
| 27 | 方座支架 | 1．由矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只）、平行夹等组成。 2．方座支架的底座尺寸为210×135mm，立杆直径为Φ12mm，一端有M10×18mm螺纹，底座和立杆表面应作防锈处理。 | 2 | 套 |
| 28 | 三脚架 | 1．由铁环和3只脚组成。 2．铁环内径：73mm ，外径：90mm，厚度4mm。 3．三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。脚高：155mm，直径6mm。 | 28 | 个 |
| 29 | 试管架 | 1．产品由顶板、底板、插杆组成，8孔、8柱，全塑料制。 2．顶板外形尺寸：≥250×28×4.5（mm），8孔分布均匀，孔径19.5mm。 3．底板外形尺寸：≥250×60×5（mm），底板8个凹槽应与顶板8孔同心，孔深约2mm。 4．插杆为长36mm，直径10mm。 | 28 | 个 |
| 30 | 软尺 | ≥1500mm。1.材料：塑料,宽度15mm，一面印有毫米单位，另一面印有寸单位。2.最小分度值：1mm。 3.示值误差：±1mm。 | 28 | 把 |
| 31 | 测微尺 | 1.显微镜用，台式。玻璃，配显微镜用。 2.物镜测微尺是一种标准刻尺，其尺度总长为1mm，分为100等份，每一分度值为0.01mm。 | 8 | 个 |
| 32 | 托盘天平 | 1.最大称量200g，分度值0.2 g。 2.秤量允许误差为±0.5d(分度值)。 3.砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量。 | 8 | 台 |
| 33 | 电子天平 | 1.最小分度值：0.001g；线性误差≤±0.002g； 2.重复性误差≤0.001g； 3.校准方式：外校（配砝码）； 4.数据输出：RS232； 5.称盘尺寸：圆盘Φ85mm； 6.电源电压：220VAC； 7.采用高精度电磁平衡传达室感器，LED显示，具有8种称量单位转换，计数功能。 | 1 | 台 |
| 34 | 电子停表 | 1.0.1S,防水防震,数码显示，具有显示月、日、上下午时间和累计时间显示功能。 2.秒表计时可选择简易计时。 | 28 | 只 |
| 35 | 温度计 | 1． 红液。 2． 全长：约280mm；外径：5mm－6mm；头长：约10mm。 3． 测量范围：0－100℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃。 | 56 | 支 |
| 36 | 温度计 | 1.感温物质：水银。 2．测量范围：0－200℃；最小分度值：2℃。 3．玻璃应光洁透明，不得有裂痕。毛细管不得有明显的弯曲现象，其孔径应均匀，管壁内应清洁无杂质。 | 5 | 支 |
| 37 | 干湿计 | 1.由两支液体温度计组成，一只红液头由纱布连接在盛水槽内。2.两支并排固定在刻度面板上，外壳为塑料制，外形尺寸85mm×18mm×215mm。3.显示温度值：一25℃～+46℃。 | 28 | 个 |
| 38 | 血压计 | 1.台式。 2.产品由金属壳体、贮汞瓶、标尺、示值管、臂带、球阀等部件组成。 3.测量范围：0-300mmHg(0-40kPa) ，最小分度值：0.5kPa。 4.外形尺寸：约345×90×45mm。 | 2 | 个 |
| 39 | 肺活量计 | 1.一次性吹嘴，容积不小于5L。 2.外筒为不锈钢制，直径约150mm，高约410mm。 3.浮筒为塑料吹塑成型，外径145mm，高370mm。 4.附塑料吹嘴5个。 | 1 | 台 |
| 40 | 计数器 | 1.手持式，可悬挂。 2.塑料外壳，直径45mm。 3.可显数位：4位。 | 28 | 个 |
| 41 | 解剖器 | 1.不锈钢制成。 2.由圆刃解剖刀、直刃解剖刀、尖头解剖剪、剪毛解剖剪、普通镊子、弯头镊子、解剖针等组成。 | 2 | 套 |
| 42 | 解剖器 | 1.不锈钢制成。 2.由直刃解剖刀、尖头解剖剪、普通镊子、解剖针等组成。 | 28 | 套 |
| 43 | 解剖盘 | 1.产品为盛有石蜡的金属盘。 2.解剖盘不锈钢板冲压成型。 3.金属盘外尺寸：≥260mm×190mm×15mm。 4.石蜡体积：≥220mm×150mm×3mm。 | 28 | 个 |
| 44 | 骨剪 | 1.产品用碳钢制成后表面镀铬。 2.尖部两叶头应交叉吻合、平齐，刃口应淬火处理。 3.手柄中部有弹片可将夹口随时张开。 4.总长110mm。 | 1 | 把 |
| 45 | 接种箱 | 1.用途：一种带有杀菌灯管、日光灯管的密闭箱式装置。 2.结构：本产品由箱体、杀菌灯管、日光灯管、镇流器、开关等组成。 3.主要技术参数：1.电源：～220V 50Hz；2.杀菌灯管：8W；3.日光灯管：8W。 4.金属外壳，外形尺寸：≥460mm×340mm×390mm。 | 1 | 台 |
| 46 | 接种环 | 手柄长约80mm，采用塑料材质制成，上接长约100mm的铜制连接杆。 | 28 | 把 |
| 47 | 植物光合作用、呼吸作用、蒸腾作用演示器 | 1.由透明容器，集气盖，试管，漏斗，盖板和试管架等组成。 2.透明容器是用透明塑料注塑而成，长220mm，宽10mm，高290mm。 3.集气盖是聚苯乙烯模压制品。 4.盖板和试管架也是有机玻璃和聚苯塑料制件。 | 14 | 套 |
| 48 | 徒手切片器 | 1.平台Φ68mm,分度螺旋底座Φ37mm，整体高约80mm.。 2.分度值：0.02mm。 3.升降范围：0-10mm， 4.精度：0.01mm。 5.夹持装置应夹持可靠，夹持管采用铁管制作。 | 8 | 个 |
| 49 | 孵化器 | 1.仪器采用智能化的控制方式，可自动恒温、自动翻蛋、自动加温等优点。 2.工作电压：220V 50Hz； 3.消耗功率：不大于20W； 4.工作温度：10℃-35℃； 5.温稳范围：26℃-42℃； 6.恒温精度：±0.5%； 7.外形尺寸：≥300mm×220mm×200mm。 | 1 | 个 |
| 50 | 研磨过滤器 | 1.塑料制、供生物实验用。 2.产品由研磨杆、过滤网、研磨头、顶盖和外套筒组成。 3.研磨杆带手柄，手柄上为顶盖，杆的头部为为过滤网。 4.外筒带底座，外形尺寸：≥56mm×56mm×80mm。 | 28 | 个 |
| 51 | 光照培养架 | 1.不锈钢制，结构为四层。 2.外形尺寸约120×45×200(cm)； 3.每层灯管为单独控制,4套灯组，光源30W，光照亮度3000lx。 4.层高可调，间隔5cm任意调节。 | 1 | 套 |
| 52 | 植物细胞模型 | 1.PVC材质， 2.洋葱表皮细胞显微结构的立体模型， 3.尺寸约330mm×180mm×50mm。 | 1 | 件 |
| 53 | 根纵剖模型 | 1.PVC材质， 2.单子叶植物玉米的根尖纵剖模型，高400mm，放于支架上，可水平转动。 3.根尖中部做不同方向的纵剖面，突出维管柱，示根冠、分生区（生长点）、伸长区、成熟区（根毛区）和原形成层等。 | 1 | 件 |
| 54 | 导管、筛管结构模型 | 1.PVC材质; 2.包括环纹导管、螺纹导管、网纹导管、孔纹导管及筛管。各种导管及筛管的外直径依次不小于40mm、40mm、50mm、60mm、40mm，长都不小于250mm，两端开口。 | 1 | 件 |
| 55 | 单子叶植物茎模型 | 1.PVC材质; 2.单子叶植物茎纵、横切面模型，为横切面的1/10，高不小于120mm，长400mm，跨径400mm。通过节间做横剖，示表皮、机械组织及散生在基本组织中的维管束。 | 1 | 件 |
| 56 | 双子叶草本植物茎模型 | 1.PVC材质; 2.纵、横切面的模型，横切面约为茎的2/3，高15～18cm，直径32～35cm。 3.横剖面上示表皮、皮层、维管束（初生韧皮部、束中形成层究初生木质部）髓和髓射线。 | 1 | 件 |
| 57 | 叶构造模型 | 1.PVC材质， 2.蚕豆叶构造模型; 3.尺寸≥450mm×150mm，叶主脉高180～200mm， 4.另一边通过各种剖面，示主脉与侧脉的连接关系以及主、侧脉的纵切和细脉的横剖面。 | 1 | 件 |
| 58 | 桃花模型 | 1.PVC材质， 2.桃花直径35cm，结构包含花柄、花托、花萼（萼片5个）、花冠（花瓣5个）、雄蕊（25或30个）和雌蕊。 | 1 | 件 |
| 59 | 小麦花模型 | 1.PVC材质。 2.模型为放大数倍的小麦花，高约300mm，附以小穗为单位的复穗状花序模型，均立于支架上。 3.放大的小麦花：示外稃、内稃、三枚雄蕊、一枚雌蕊和两个浆片。 4.复穗状花序其小穗小部分均可拆下，其中一个小穗作剖面，示两片颖片和数朵小花。 5.雌蕊：示柱头和子房：雄蕊示花丝和花药，其中一个花药做横切，示四个花粉襄和药隔：另一个呈纵裂状，示花粉粒。 6.外稃：示中脉，侧脉和芒。 | 1 | 件 |
| 60 | 蝗虫解剖模型 | 1.60cm长蝗虫解剖模型，固定于支架上。 2.PVC材质。 3.模型为棉蝗雌虫。 | 1 | 件 |
| 61 | 蛙胚胎发育模型 | 1.PVC材质； 2.八个放大之蛙胚胎发育模型（受精卵,四细胞期,八细胞期,囊胚期，原肠早期，原肠晚期，神经胚前期，5.5mm期），前六个的直径不小于10cm，后两个按比例延长， 3.每个模型均置于支架上。 4.卵裂期示完整的外形。 | 1 | 件 |
| 62 | 草履虫模型 | 1.PVC材质， 2.草履虫纵剖模型； 3.长≥370mm，宽80mm，用支架固定于底板。 | 1 | 件 |
| 63 | 蚯蚓解剖模型 | 1.PVC材质； 2.模型所示的蚯蚓外形和内部构造反应了一般环节动物的基本特点。 3.通过虫体的表面观察蚯蚓体节，节间沟，生殖环带和运动器官-刚毛等各种结构，以及口、口前叶、雄性生殖孔、磁性生殖孔，受精囊孔及背孔等的位置。 4.外形尺寸：≥59x19x21cm。 | 1 | 件 |
| 64 | 血吸虫模型 | 1.雌雄虫体呈合抱状，并可拆下单独示教。 2.雄虫粗短、乳白色。示口吸盘和腹吸盘各一个，口吸盘在前端。腹吸盘略后于吸盘，突出如怀状。自腹吸盘后部，虫体两侧向腹侧内褶，形成抱雌沟。模型还显示食管和食管腺、分叉的肠支、精巢7个各有小管输精管经储囊到生殖孔能向体外。 3.雌虫较雄虫细长，前端细小，后端粗圆。示口吸盘和腹吸盘，分叉的肠支、卵巢1个，由输卵管通至卵模和子宫相连。 | 1 | 件 |
| 65 | 头、颈、躯干模型 | 1.模型PVC材质。 2.男性成人，高850mm带底座。 | 1 | 件 |
| 66 | 人体骨骼模型 | 1.模型PVC材质。 2.男性成人骨骼模型， 3.高约85cm。 | 1 | 件 |
| 67 | 眼球解剖模型 | 1.产品为放大六倍的成人眼球模型。 2.通过眼球前后极做正中水平切面，示眼球壁三层被膜，眼球内晶状体、玻璃体和虹膜（均可拆下） 3.眼球壁外部显示：眼球、角膜、巩膜、虹膜、瞳孔、六块眼肌的断端、视神经、涡静脉、睫状后长动脉（虹膜动脉）、睫状后短动脉（脉络膜动脉）。 4. 眼球壁剖面及内部主要显示：外膜（前部1/6的角膜及后部5/6的巩膜）、中膜（虹膜、睫状体和脉络膜）、内膜（视网膜及其后部的视神经盘、黄斑及视网膜血管、晶状体及玻璃体）。 | 14 | 件 |
| 68 | 眼球仪 | 1.产品由成人眼球、光源、校正镜片、活动成像显示屏及底座组成； 2.通过眼球前后极在正中与水平成75°切面，示眼球壁三层被膜，眼球内晶状体（可改变曲率），玻璃体和虹膜。 3.在眼球后部装一垂直眼球轴的剖面，以示视网膜成像。晶状体系有机玻璃制成，二张拉紧的透明橡胶薄膜，里面充满液体。 | 1 | 件 |
| 69 | 心脏解剖模型 | 1.模型PVC材质。 2.3倍大成人心脏。 3.左右心房剖面，左右心室剖面。 | 1 | 件 |
| 70 | 心脏解剖模型 | 1.模型PVC材质。 2.自然大成人心脏。 3.左右心房剖面，左右心室剖面。 | 14 | 件 |
| 71 | 喉解剖模型 | 1.模型PVC材质。 2.示喉的上方与舌骨相连。 3.喉软骨的外面附有甲状腺。 4.模型3倍放大。 5.尺寸：约11.5x11x24cm。 | 1 | 件 |
| 72 | 肺泡模型 | 1.产品高约40cm，固定于底座上。 2.示细末支气管分支为呼吸性细支气管、肺泡管、肺泡囊和肺泡的立体结构。 3.肺泡管做纵断面，肺泡囊做横断面。示其部分壁的结构。 4.示肺动脉、肺静脉的逐级分支及形成毛细血管网包绕于肺泡壁，并显示支气管动、静脉。 | 1 | 件 |
| 73 | 脑解剖模型 | 1.自然大； 2.分成3件，置于底座上。 | 1 | 件 |
| 74 | 耳解剖模型 | 1.中型耳模型； 2.3倍放大； 3.尺寸：≥32x16x11cm。 | 1 | 件 |
| 75 | 男性泌尿生殖系统模型 | 1.产品为自然大的男性泌尿生殖系统模型。 2.一侧肾做额切状，膀胱、前列腺、外生殖器和一侧睾丸做矢状切面，示其内部结构。 3.泌尿器示：肾、输尿管、膀胱和尿道。 4.生殖器示：睾丸、附睾、输精管、射精管、尿道、前列腺、精囊腺、尿道球腺和阴茎。 5.示腹主动脉、下腔静脉、肾动脉及肾静脉等血管。 | 1 | 件 |
| 76 | 女性泌尿生殖系统模型 | 1.产品为自然大的女性泌尿生殖系统模型。 2.一侧肾及半侧子宫做额切状面，膀胱、一侧输卵管和卵巢做剖面，示其内部结构。 3.泌尿器示：肾、输尿管、膀胱和尿道。 4.生殖器示：卵巢、输卵管、子宫、阴道及子宫阔韧带、子宫圆韧带、卵巢圆韧带及卵巢系膜等固定结构。 5.示腹主动脉、下腔静脉、肾动脉及肾静脉等血管。 | 1 | 件 |
| 77 | 皮肤结构模型 | 1.用于学习头发、汗腺、皮肤感觉器官等基础知识。 2.尺寸：≥24×3.5×22cm。 | 1 | 件 |
| 78 | 肝、十二指肠、胰脏模型 | 1.自然大，3件，用PVC制成。 2.尺寸：≥23×12.5×26.5cm。 | 1 | 件 |
| 79 | 肾单位、肾小体模型 | 1.本模型由肾解剖放大和肾小体放大平面、浮雕两倍分组成。 2.肾解剖放大模型表面显示其外部形态； 3.解剖面显示肾纤维、肾盂、肾皮质、肾髓质、肾椎体、肾柱、肾大、肾小盏以及肾动、静脉等。 4.肾小体放大模型显示肾小体和肾小管的构造。 | 1 | 件 |
| 80 | 心搏与血液循环模型 | 1.心脏作冠状切面，显示心脏左、右心房，左、右心室及在整个心动周期内的搏动状况与血液循环的生理机制。 2.本模型应用机械力学原理，可模拟人体心脏一个心动周期的活动。 | 1 | 件 |
| 81 | 人体肌肉模型 | 1.模型PVC材质 2.男性成人肌肉模型，高度不小于850mm，固定在底座上。 | 1 | 件 |
| 82 | 肘关节活动模型 | 1.本模型骨胳及右手用PVC制成； 2.模型装置于底座上； 3.自然大小； 4.肱二头肌和肱三头肌屈伸收缩的相互关系。 | 1 | 件 |
| 83 | 牙列及磨牙解剖模型 | 1.本模型选用右下侧恒切牙、恒尖牙、恒磨牙各一个放大。 2.模型示牙冠、牙颈、牙根等外部形态结构，在牙的剖面上示复于牙冠表面上的釉质；复于牙根表面的牙骨质；示釉质牙骨质内面的牙本质；在牙根尖端示牙尖孔，借牙根管与牙冠内的牙腔相通；在牙腔与牙根管内示牙髓，动、静脉和神经。 | 1 | 件 |
| 84 | 胃解剖模型 | 1.本模型展示胃在中等度膨胀时的形状。 2.食管入胃处为贲门，胃移行于十二指肠处为幽门，胃中部为胃体以及胃从贲门向左上方的膨隆-胃底等的形态。 | 1 | 件 |
| 85 | 尿的形成动态模型 | 1.血液及尿液定向流动采用发光管置，其中血液用红色发光管显示。尿液用黄色发光管置显示。 | 1 | 件 |
| 86 | 人体呼吸运动模型 | 1.模型能形象演示表达人体呼吸运动过程中所体现的生理机制。 2.模型根据解剖学原理制作，由透明的塑料人体胸廊外部形态和PVC塑料的肋骨、胸骨、膈肌等内部结构构成。 3.模型是由力学机械和同步电子电路组合组成的，能动态模拟人体呼吸运动。 | 1 | 件 |
| 87 | 膈肌运动模拟器 | 1.透明塑料材质，电动模拟人体呼吸运动时膈肌的运动。 2.产品由木质框架、气管、胸骨等组成； | 1 | 件 |
| 88 | 护理人模型 | 1.模型PVC材质 2.女性模型全长1700mm； 3.能操作洗脸和床上擦浴，口腔护理，气管切开护理，氧气吸入疗法（鼻塞法、鼻导管法），鼻饲法，洗胃法，心内注射法，胸外心脏复苏急救法，气胸，胸腔穿刺，肝脏穿刺，肾脏穿刺，腹腔穿刺，骨髓穿刺，腰椎穿刺，三角肌注射，三角肌下缘皮下注射，静脉注射，静脉穿刺，静脉输液，静脉输血，女性导尿。 | 1 | 件 |
| 89 | 始祖鸟化石及复原模型 | 1.产品由始祖鸟化石模型及复原模型组成，分别置于底座上，模型应采用硬塑料或复合材料制作。 2.示头骨、脊柱、肋骨、附肢骨和羽毛印迹。 3.骨化石与石块的颜色应有区别。 4.始祖鸟复原模型的体长不小于350mm。 | 1 | 件 |
| 90 | 鱼解剖浸制标本 | 1.适用范围：适用于初中生物课堂演示。 2.技术要求： 选用体长不小于150mm的鯽鱼或鲤鱼制作。 标本右侧向衬板，并展开背鰭和尾鰭，显示其外形。 血管内分注红、蓝两种色剂。 切掉左侧鳃盖、体壁、脑鰭、腹鰭及头肾、余肾和前部的生殖腺以显示消化系统，呼吸系统，循环系统，排泄系统，生殖系统和神经系统。 | 1 | 瓶 |
| 91 | 蛙解剖浸制标本 | 1.适用范围：适用于初中生物学课堂演示。 2.技术要求： 标本选用大型青蛙或蟾蜍制作，血管内分注红兰两种色剂，标本的背面面向衬板。 将躯干背面的皮向上翻开，以显示皮下动静脉之分布。 切掉背、腹面体壁和肝左叶的边缘，从背腹两面显示消化系统、呼吸系统、循环系统、排泄系统、生殖系统和脂肪体。 | 1 | 瓶 |
| 92 | 蜥蜴解剖浸制标本 | 1.适用范围：适用于初中生物学课堂演示。 2.技术要求： 标本由石龙子科、蜥蜴科或鬣蜥科中较大型的个体制作，体长≥100mm（从吻端到尾基）。 标本沿腹中线切开，体壁翻两侧，前后肢自然伸展，肩带和腰带的腹面切掉。 血管内分注红、蓝两种色剂。 标本的背面向衬板，显示消化系统、呼吸系统、循环系统、排泄系统、生殖系统。 | 1 | 瓶 |
| 93 | 鸽解剖浸制标本 | 1.适用范围：适用于初中生物学课堂演示。 2.技术要求： 标本的背面向衬板，血管内分注红兰两种色剂， 标本应保留头部羽毛，颈和双腿伸展，显示外部形态。 左侧的胸肌翻向外侧，显示胸动静脉的分布；右侧的胸、动静脉及其小分支摘除，其胸、腹壁和右前肢、肝左叶的边缘均切掉，显示内脏各系统。 | 1 | 瓶 |
| 94 | 兔解剖浸制标本 | 1.适用范围： 适用于初中生物学课堂演示。 2.技术要求： 标本背面向衬板，四肢伸展，显示外部形态，血管内分注红、蓝、黄三种色剂。 沿腹中线切开，以显示胸壁的结构和由隔间膈成的胸腔及其气管。 切掉腹壁的肌肉、胸腺、肝后叶的后缘和后背缘。 显示消化系统、循环系统、排泄系统、生殖系统 | 1 | 瓶 |
| 95 | 蛙发育顺序标本 | 1.适用范围：适用于初中生物学课堂演示。 2.技术要求： 标本由蛙的八个发育期组成。 ①--②期中的每一个标本具有透明、清晰和膨胀的卵胶膜。 ①--③期的标本在容器中不定位。 ③期的标本有能目见不少于一对的鳃。 ④期的标本一个腹面向下。 ⑥--⑦期的尾长有明显区分。 ⑦--⑧期所显示的色泽和斑纹基本相似。 | 1 | 瓶 |
| 96 | 蛔虫标本 | 1.适用范围：适用于初中生物学课堂教学演示。 2.技术要求： 选用雌虫体长不小于200～350mm，雄虫体长不小于150～250mm的成虫制成，雌雄合装于一个容器中。 虫体应呈乳白色或微带红色，雌虫尾部尖直，雄虫尾部向腹面卷曲，雌雄均为前端开口，身体表面有角质层。 | 1 | 瓶 |
| 97 | 花序类型保色浸制标本 | 1.产品标本由7种花序组成， 标本通过保色处理，分别进行浸制， | 1 | 瓶 |
| 98 | 花冠类型保色浸制标本 | 1.产品标本由7种花冠组成 标本通过保色处理，分别进行浸制， | 1 | 瓶 |
| 99 | 褐藻类植物保色浸制标本 | 1.产品标本由4种褐藻组成， 标本通过保色处理，分别进行浸制， | 1 | 瓶 |
| 100 | 红藻类植物保色浸制标本 | 1. 产品标本由4种红藻组成， 标本通过保色处理，分别进行浸制， | 1 | 瓶 |
| 101 | 海葵标本 | 1.产品特征: 符合JY143—82《动物浸制标本通用技术条件（试行）》的规定。 触手伸展呈葵花状，触手因过长、过密遮盖口和口盘时应采取措施以保证口和口盘的显示或摇动容器时可隐见。 | 1 | 瓶 |
| 102 | 海蛰标本 | 1.适用于生物教学使用。 2.产品特征： 标本用伞部直径不小于50mm的海蜇制作。 整体浸制。 应符合JY143—82《动物浸制标本通用技术条件（试行）》的规定。 伞部应充盈呈半球状。 | 1 | 瓶 |
| 103 | 寄居蟹标本 | 1.适用于生物教学使用。 2.产品特征： 标本用生活在螺壳中的寄居蟹制作，螺壳的最大直径不小于20mm。 整体浸制。 标本以螺壳的背侧向衬板，示寄居蟹的触角、眼、两个不对称的螯足和第一、第二对步足。 | 1 | 瓶 |
| 104 | 寄居蟹与其他生物共生标本 | 1.标本由寄居蟹（包括其所寄居的壳）与海葵、海绵、滕壶或其它生物共栖的材料制作； 2.螺壳的最大直径不小于20mm。 | 1 | 瓶 |
| 105 | 寄生绦虫囊尾蚴猪肉浸制标本 | 1.标本选用检出囊尾蚴的部分猪肉，切成不小于35mm×35mm的小块，进行浸制.所取材料上可看到不少于2个米粒大小的白色小点，用放大镜可看到外面包被的膜。 | 1 | 瓶 |
| 106 | 珍贵植物保色浸制标本 | 1.产品标本由银杏、水杉和侧柏的枝叶组成。 | 1 | 瓶 |
| 107 | 葫芦藓生活史标本 | 标本由 原丝体； 成长中的配子体； 具幼嫩孢蒴的配子体； 具成熟孢蒴的配子体； 孢子体组成，按生活史顺序排列。 | 1 | 瓶 |
| 108 | 蕨生活史标本 | 1.产品用铁线蕨制作，示蕨类植物的不同世代 2.标本由（1）带有孢子囊群的小羽片； （2）孢子； （3）原叶体（即配子体）； （4）原叶体幼孢子体； （5）孢子体组成，按生活史顺序排列； （6）标本应经保色或染色处理，叶片展开并保持完整。 | 1 | 瓶 |
| 109 | 蝗虫生活史标本 | 1.适用范围：适用于初中生物学课堂演示。 2.技术要求： 标本选用东亚飞蝗制作，展示昆虫的不完全变态。 标本由卵、一至五龄的跳蝻、雄性成虫、雌性成虫和被害物组成。卵和虫体浸制，分装于小容器内，虫体以腹面向下定位。 卵不少于四粒并排列成行。 一至五龄的跳蝻应显示虫翅、前胸背板和触角等在生长过程中的形态特征。 雌性成虫左侧的前、后翅应从翅基处剪掉，留翅迹，显示腹部的气孔、听器、产卵器和尾须。 | 1 | 盒 |
| 110 | 蜜蜂生活史标本 | 1.技术要求： 标本选用意蜂或中蜂制作，显示昆虫的完全变态、社会性昆虫不同及类型个体和经济意义。 标本由卵、中熟幼虫、蛹、工蜂、雄峰和蜂王组成，附蜂巢、巢基、蜂蜡和蜂蜜。 卵、幼虫、蛹、成虫采取浸制，分封或部分和封于小容器中。 卵呈乳白色，香蕉状；幼虫呈“C”形，白色；蛹呈白色。 母蜂是成虫中体型最大的，腹部最长，并保持丰满；雄峰腹部应粗壮，腹末圆；工蜂是成虫中体型最小的，应显示其口器的端部。 | 1 | 盒 |
| 111 | 竹节虫拟态标本 | 1.产品特征： 标本以选用竹节虫目，示保护色和拟竹枝状、虫体应不小于70mm； | 1 | 盒 |
| 112 | 家蚕生活史标本 | 1.技术要求： 标本应由卵、幼虫（四龄）、蛹、雌雄成虫及茧组成，附蚕丝、丝织品、桑叶。 卵、蚁蚕浸制，幼虫，蛹浸制或干制，成虫干制，茧两个。 标本采用分封或部分合封于小容器中。 | 1 | 盒 |
| 113 | 菜粉蝶生活史标本 | 1.技术要求： 标本选用菜粉蝶制作，显示其完全变态。 标本由卵、幼虫、蛹、雌雄成虫及被害物组成，按生活史顺序排列。 | 1 | 盒 |
| 114 | 兔骨骼标本 | 1.技术要求： 标本显示中轴骨骼的头骨、舌器骨、七块颈椎骨、十二或十三块胸椎骨、六或七块腰椎骨、荐骨、十五或十八块尾椎骨、十二或十三对肋骨、六块胸骨。 标本还应显示附肢骨骼的肩胛骨、锁骨、肱骨、尺骨、桡骨、腕骨（九块）、掌骨（五块）、指骨（五个）、盆骨、股骨、膝盖骨、胫骨、腓骨、跗骨（六块）、 骨（四块）、趾骨（四个三节）。 | 1 | 盒 |
| 115 | 鱼骨骼标本 | 1.技术要求： 标本选用鳍条完整、骨骼形态正常的鲫鱼或鲤鱼制作，体长前者不小于220mm，后者不小于290mm。 标本左侧的鳃盖骨和下鳃盖骨应卸下，显示头部的舌弓、腮弓、肩带与头骨之连接方式和围耳骨等形态结构。另附尾椎一节。 标本以自然状态安装定位，从左右两侧显示中轴骨骼的头骨、脊柱、肋骨、附肢骨骼的肩带和胸鳍骨、腰带和腹鳍的鳍条、背鳍骨、尾鳍骨。 | 1 | 盒 |
| 116 | 蛙骨骼标本 | 1.技术要求 标本选用体长不小于80mm的蟾蜍或不小于70mm的青蛙制作。 标本显示中轴骨骼的头骨、舌器骨、脊柱、附肢骨骼的肩带、肱骨、尺骨、腕骨、掌骨、指骨、腰带、股骨、胫骨、腓骨、跗骨、趾骨、距骨等。 标本各部位均按原位组装，在头骨后两侧应保留耳柱骨一对。 | 1 | 盒 |
| 117 | 鸽骨骼标本 | 1.技术要求： 标本选用成熟家鸽制作，多附颈椎骨一块。 标本应显示中轴骨骼的头骨、舌器骨、13—14块颈椎骨、5—6块胸椎骨、愈合荐椎、6块尾椎骨、尾综骨、5对胸椎的肋骨、胸骨和龙骨突起。 标本还显示附肢骨骼的肩带肱骨、桡骨、尺骨、腕骨、掌骨、三个指骨、腰带、股骨、膝盖骨、胫跗骨、腓骨、跗蟅骨、一块第一蟅骨和四个趾骨。 | 1 | 盒 |
| 118 | 验证基因分离规律玉米标本 | 1.玉米穗。 2.标本选用父代穗、母代穗、子一代穗、子二代穗及子二代测交示意图组成，各有不同的基因型； | 14 | 套 |
| 119 | 褐藻类植物原色覆膜标本 | 1.技术要求： 标本选用不少于四种的褐藻类植物，成一组标本。 标本选用典型的扁平的叶状体。 | 1 | 套 |
| 120 | 红藻类植物原色覆膜标本 | 1.技术要求： 标本选用不少于四种的红藻类植物，成一组标本。 标本应全部展开。 | 1 | 套 |
| 121 | 珊瑚标本 | 1.本标准适用于生物教学使用； 2.产品特征 1标本制作选用鹿角珊瑚或其它珊瑚的骨骼，长、宽不少于70×60mm。 3.鹿角珊瑚的骨骼应有不少于三个完整的主要分枝。 | 1 | 盒 |
| 122 | 化石标本 | 1.标本由植物化石，碗足化石、组成，三叶虫化石显示中轴叶、左肋叶、右肋叶三叶和头、胸、尾三叶，化石的形态结构应基本清晰、完整。 | 1 | 盒 |
| 123 | 节肢动物标本 | 1.适用于初中生物学习观察用。 2.规格：六种以上。 3.技术要求： 产品包括六种以上的常见节肢动物的标本，固定，成套，装盒。 | 1 | 盒 |
| 124 | 昆虫标本 | 产品包括六种以上的常见昆虫的标本，固定，成套，装盒。 | 1 | 盒 |
| 125 | 植物根尖纵切 | 1.标本应取于人工培养的玉米根或蚕豆，取材部位为根冠至根毛区。 2.切片厚度在8μm以内，每张玻片垂直放置材料1～2片。 3.细胞核着色明显、胞质着色均匀，可见核仁、胞质。 4.标本应在80×和200×学生显微镜下清楚观察到根尖结构，看清根冠、分生区、伸长区、根毛区和原形成层等。 | 60 | 片 |
| 126 | 顶芽纵切 | 1.标本应取于人工培养的玉米根或蚕豆，取材部位为根冠至根毛区。 2.切片厚度在8μm以内，每张玻片垂直放置材料1～2片。 3.细胞核着色明显、胞质着色均匀，可见核仁、胞质。 4.标本应在80×和200×学生显微镜下清楚观察到根尖结构，看清根冠、分生区、伸长区、根毛区和原形成层等。 | 60 | 片 |
| 127 | 南瓜茎纵切 | 1.标本在80×和200×学生显微镜下观察南瓜茎纵横断面的结构； 2.在横断面上能看清皮层、机械组织、薄壁组织、双韧维管束和髓腔，在表皮上可见表皮毛；在纵断面上应能看清上述组织的纵断结构； 3.在双韧维管束的横断面上能看清导管、形成层、筛管和筛板，筛板上有筛孔； 4.在纵断面上能看清网纹导管或环纹导管或螺纹导管中的两种和筛管、筛板等的结构； 5.标本取材于田间种植的南瓜茎，注意老幼适中； 6.纵横切片的厚度为15～25μm； | 60 | 片 |
| 128 | 单子叶植物茎横切 | 1.标本在80×和200×学生显微镜下观察单子叶植物茎横断面的结构； 2.能看清表皮、散生维管束、薄壁组织； 3.表皮为一层排列整齐的细胞，表皮下有一圈机械组织； 4.标本取材于人工培养的玉米茎，取节间部位； 5.切片厚度在25μm以内； | 5 | 片 |
| 129 | 双子叶植物茎横切 | 标本在80×和200×学生显微镜下观察双子叶植物茎横切的结构 | 5 | 片 |
| 130 | 木本双子叶植物茎横切 | 1.标本在80×和200×学生显微镜下观察木本植物茎横断面的结构； 2.能看清表皮（有脱落现象，有时可见皮孔）、木栓层、厚角组织、皮层、韧皮部、形成层、本质部、髓部、髓射线等； 3.在木质部能看清年轮； 4.在皮层、韧皮部和髓部的细胞中有时可见草酸钙结晶； 5.标本应于秋末取材，选用椴木三年生枝； 6.切片厚度在15μm以内； | 60 | 片 |
| 131 | 蚕豆叶下表皮装片 | 1.标本在80×和200×学生显微镜下观察叶下表皮形态和气孔结构； 2.能看清不规则形的下表皮细胞，及其胞核和分散在下表皮细胞间的气孔； 3.能看清正常开放的气孔形态和新月形的保卫细胞、胞核和叶绿体； 4.标本取材于新鲜的、气孔开放的蚕豆叶； 5.标本为平铺装片，每片材料不小于2×2mm，四周剪切整齐； | 5 | 片 |
| 132 | 植物细胞有丝分裂 | 1.标本在80×和200×学生显微镜下，观察洋葱根尖分生区有丝分裂形态； 2.能看清有丝分裂各时期染色体形态分布； | 60 | 片 |
| 133 | 松叶横切 | 1.标本在80×和200×学生显微镜下，观察松叶横断面的结构； 2.能看清表皮、厚壁组织、内陷的气孔、树脂道、内皮层、维管束、薄壁组织和叶肉组织等； 3.表皮细胞壁厚，有角质层；叶肉细胞的壁向内形成突起，伸入细胞腔内，细胞内有叶绿体；在叶的中心部分有两束维管组织； 4.内陷气孔的断面可看出副卫细胞、保卫细胞和孔下室等结构； 5.标本取材于松属双维管亚属中的马尾松、黄山松或赤松的针叶； 6.标本用番红、固绿染色，表皮、导管、胞核等呈红色，其它组织绿色； | 5 | 片 |
| 134 | 胞间连丝切片 | 1.标本在400×生物显微镜下观察植物细胞的胞间连丝形态； 2.能看清胚乳的多边形厚壁贮藏细胞，认出细胞壁、胞间层和细胞腔； 3.能看清许多细小的胞间连丝将两个相邻细胞的原生质体连在一起； 4.标本取材于秋、冬季节的柿或黑枣的种子； 5.切片厚度不超过20μm；材料面积不小于1．5mm2，细胞不倾斜； | 5 | 片 |
| 135 | 地衣切片 | 1.标本在400×以上显微镜观察地衣形态； 2.产品取材于地衣门（Lichenes）叶状地衣（goliose-lichen）中的一种，示异层地衣结构； 3.应示由紧密交织的菌丝组成的上皮层和下皮层，有疏松菌丝及藻类细胞组成的髓层、藻胞层； 4.在上皮层或下皮层处中有各种附属物的结构； | 5 | 片 |
| 136 | 蕨叶切片 | 1.取材于鳞毛蕨科（Dryopteridaceae），贯众（Cyrtomiumfortunei）等具孢子囊群的叶片，示孢子囊群的结构； 2.应显示叶横断面的上、下表皮，栅栏组织，海绵组织及维管束等结构； 3.在孢子囊群的纵切片上，示中心与叶相连的囊群盖及若干老和幼的孢子囊等； 4.幼的孢子囊上示囊、绒粘层、孢子母细胞和子囊柄； 5.老的孢子囊上示环带、老孢子和唇细胞等； | 5 | 片 |
| 137 | 蕨原叶体装片 | 1.取材真蕨纲（Filicinae）中的一种蕨原叶体，示原叶体的形态和生殖器官的结构； 2.原叶体上应显示精子器或颈卵器（也可兼有）和假根； 3.标本为单一染色或双重染色； 4.标本为原叶体腹面向上的整体装片； | 5 | 片 |
| 138 | 蕨原叶体幼孢子体装片 | 1.取材真蕨纲（Filicinae）中的一种具幼孢子体的原叶体并示其形态； 2.原叶体上有根、茎和早出的第一叶； 3.标本为单一染色或双重染色。 | 5 | 片 |
| 139 | 花粉萌发装片 | 1.取材于石蒜科（Amaryllidaceae）朱顶兰（AmaryllisVittata）的花粉，经人工培养示花粉粒和花粉管的结构； 2.应示出未萌发的花粉、刚萌发花粉管的花粉，且其花粉管长度超过花粉的直径、萌发的花粉管长度超过花粉粒直径多倍，并示花粉管内的营养核或生殖核； 3.标本为花粉萌发各期的混合装片，每张玻片上应达到1的要求并在40×生物显微镜视野内同时看到； | 5 | 片 |
| 140 | 百合子房切片 | 1.取 材 于 百 合 科 （ Liliaceae ） 百 合 （ Liliumbrowniivarviridulum ） 或 卷 丹（Liliumlancifolium）的子房； 2.应示出子房横切面的背缝线、子房壁和胚珠的结构； 3.应显示出子房每室各有二个倒生胚珠，示内珠被、外珠被、珠孔、珠柄和有胞核的胚囊； | 5 | 片 |
| 141 | 百合花药切片 | 1.取 材 于 百 合 科 （ Liliaceae ） 百 合 （ Liliumbrowniivarviridulum ） 或 卷 丹（Liliumlancifolium）的成熟花药； 2.在花药的横切面上应示花粉囊壁、药隔及其维管束、药室、花药的裂口和花粉粒； 3.花粉囊壁中应示表皮、纤维层残留的中层及绒毡层； 4.花粉粒应示营养核和生殖核； 5.标本为单一、双重或多重染色，分色适当，色泽协调； | 5 | 片 |
| 142 | 荠菜幼胚切片 | 1.取材于十字花科（Crucifer）的荠菜（Capsellabursa-pastoris）较幼的短角果，示原胚或分化胚的结构； 2.在短角果的纵切面应示果皮、胚珠和幼胚； 3.在幼胚中应示基细胞、胚柄、原胚（呈球形）或分化胚（呈心形）、核型胚乳和珠心等结构； 4.标本为单一、双重或多重染色，分色适当，色泽协调； | 5 | 片 |
| 143 | 荠菜老胚切片 | 1.取材于十字花科（Crucifer）的荠菜（Capsellabursa-pastoris）较老的短角果或种子，示成熟胚的结构； 2.在短角果的纵切面应示果皮、胚珠和成熟胚； 3.在成熟胚中应示胚根、胚芽、胚轴和种皮等结构，其中两片子叶弯曲应与胚轴平行； 4.标本为单一、双重或多重染色，分色适当，色泽协调； | 5 | 片 |
| 144 | 迎春叶横切 | 1.标本在80×和200×学生显微镜下，观察迎春叶横断面； 2.能看清上下表皮，气孔的断面、栅栏组织、海绵组织、叶脉等； 3.在栅栏组织和海绵组织的细胞中能看清胞核和叶绿体； 4.标本取材为迎春叶； | 60 | 片 |
| 145 | 玉米种子纵切 | 标本在200×学生显微镜下观察玉米种子纵切的形态 | 5 | 片 |
| 146 | 洋葱鳞片叶表皮装片 | 标本在200×学生显微镜下观察洋葱鳞片叶表皮的形态 | 5 | 片 |
| 147 | 青霉装片 | 1.标本在200×学生显微镜下观察青霉的形态； 2.能看清营养菌丝及其上的分生孢子梗，和顶端的帚状枝； 3.在400×镜下能看清帚状枝的梗基和小梗及小梗上呈链状的分生孢子； 4.标本取材为人工培养的典型青霉； 5.视菌株培养情况可做装片或切片，切片方向应平行于分生孢子梗，厚度根据菌株培养情况决定； 6.标本单一染色，菌丝、分生孢子梗、分生孢子应着色明显、对比协调； | 60 | 片 |
| 148 | 衣藻装片 | 1.产品取材于绿藻门（Chlorophyta）衣藻属（Chlamydomonas）中个体较大者，示衣藻细胞的结构； 2.标本染色清晰，分色适当，色泽协调； | 5 | 片 |
| 149 | 细菌三型涂片 | 1.在500×生物显微镜下观察细菌的三种基本形态； 2.清晰地看出球菌、杆菌、螺旋菌的形态，不要求显示鞭毛； 3.标本一般应取材于人工培养的球菌、杆菌、螺旋菌；球菌可用单球菌、双球菌或葡萄球菌，杆菌可用枯草杆菌、大肠杆菌或炭疽杆菌，螺旋菌可用具有一个穹以上的任一种螺旋菌； 4.在自然界的污水中可采到三种形态的细菌混合物，其中无原生动物时也可应用； | 60 | 片 |
| 150 | 酵母菌装片 | 1.标本在100×和400×生物显微镜下观察酵母菌的形态； 2.酵母菌为单细胞卵圆形； 3.在不同的染色情况下，能看清细胞壁、细胞质、细胞核和液泡等； 4.在菌体上可看清出芽生殖，分别具一、二或多个芽； | 5 | 片 |
| 151 | 水绵接合生殖装片 | 1.标本在80×和200×学生显微镜下观察水绵的结构和接合生殖过程； 2.能看清圆柱形的营养细胞，位于中央的胞核，呈星芒状的原生质，平直的细胞横壁，作螺旋盘绕的叶绿体呈带状，以及纵列于叶绿体上的蛋白核等； 3.标本取用具梯形接合的、细胞壁为平滑型的任一种水绵； 4.标本包括有营养细胞和接合生殖各期的藻丝，细胞不收缩，藻丝不堆集或缠绕； | 5 | 片 |
| 152 | 水绵装片 | 1．标本在400×生物显微镜下观察水绵；2．可观察到带状叶绿体，图像清晰。 | 5 | 片 |
| 153 | 团藻装片 | 1.标本在50×和100×生物显微镜下，观察团藻具子群体的形态； 2.标本取材应具子群体期； 3.标本为洋红或苏木精与固绿的双重染色，分色适当，细胞界限及核清楚，子群体能显示； 4.作团藻的整体装片，每张玻片内团藻数量不应少于五个，并应具有不同时期的子群体； | 5 | 片 |
| 154 | 曲霉装片 | 1.标本在100×和400×生物显微镜下，观察曲霉的形态； 2.能看清营养菌丝，及其上的分生孢子梗、顶囊和顶端的分生孢子； 3.能认出分生孢子穗的小梗和成串的分生孢子； 4.标本取材于人工培养的曲霉属任一种； 5.标本为单一染色，不复染；菌丝，分生孢子梗，分生孢子应着色明显； 6.分生孢子玻不应断裂，散落的老孢子不得影响对特征的观察； 7.菌丝、孢子玻和孢子应无收短现象； | 60 | 片 |
| 155 | 伞蕈切片 | 1.标本在100×和400×生物显微镜下，观察伞蕈菌盖的部分结构； 2.能认出担子顶端的有二或四个担子小柄及小柄顶有一个担孢子的典型结构； 3.标本选用同担子菌亚纲（Homobasidiomycetidae）伞菌目（Agaricales）中任一种伞菌； 4.标本为帽状菌盖的横切片，其厚度在8μm以内；铁苏木精染色，每张玻片放材料一片； 5.菌柄居中，菌褶、担子和担孢子不收缩； | 5 | 片 |
| 156 | 黑根霉装片 | 1.能看清黑根霉的营养菌丝、匍匐菌丝、假根、孢子梗、孢子囊的形态结构。 | 5 | 片 |
| 157 | 水螅纵切 | 1.标本在80×和200×学生显微镜下观察水媳纵断面的结构； 2.标本取材为淡水水螅，经固定后仍应保持其伸展状态； 3.做水媳整体中部纵切，切片厚度为5-7μm，每张玻片垂直放材料一片； | 5 | 片 |
| 158 | 蚯蚓横切 | 1.标本在80×和200×学生显微镜下观察蚯蚓横断面的结构； 2.环肌层较薄，肌细胞呈纵断面，成柬状的纵肌层较厚，肌细胞呈横断面，纵肌内侧可见体腔膜； 3.标本取材为环毛蚓(异唇蚓等也可使用)； 4.切片厚度为10um以内； | 5 | 片 |
| 159 | 动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片) | 1.标本在100×和400×生物显微镜下观察动物细胞有丝分裂的各期形态； 2.标本取材于马蛔虫子宫，作子宫的纵切片，材料长度不小于10mm，每张玻片横放材料一片； | 60 | 片 |
| 160 | 草履虫接合生殖装片 | 1.标本在50×和100×生物显微镜下，观察草履虫接合生殖的形态； 2.标本取材为人工培养的处于接合生殖时期的大草履虫（ParameciumCaudatum）； | 5 | 片 |
| 161 | 草履虫分裂生殖装片 | 标本在50×和100×生物显微镜下，观察草履虫分裂生殖的形态； | 5 | 片 |
| 162 | 囊虫装片 | 1.标本在50×和100×生物显微镜下，观察囊虫的形态； 2.标本为洋红或苏木精染色；分色适中，颈节、头节、吸盘和囊等分辩清楚； 3.囊体不破裂，可有小皱褶，头、颈无收缩现象； | 5 | 片 |
| 163 | 血吸虫雌雄合抱装片 | 1.标本在50×和100×生物显微镜下，观察血吸虫雌雄合抱的形态和结构； 2.标本选用经人工感染哺乳物后的日本血吸虫（SchistosomaJaponicum）雌雄虫合抱期的材料； 3.标本为洋红或苏木精染色；分色适当，各部结构显示清晰； | 5 | 片 |
| 164 | 血吸虫雄虫装片 | 1.标本在50×和100×生物显微镜下，观察血吸虫雄虫的形态结构； 2.标本选用经人工感染哺乳动物后的日本血吸虫（SchistosmaJaponicum）雄性成虫； 3.标本用苏木精或洋红染色；精巢应着色明显易于辩认，其它结构为淡兰色或粉红色； | 5 | 片 |
| 165 | 血吸虫雌虫装片 | 1.标本在50×和100×生物显微镜下，观察血吸虫雌虫的形态和结构； 2标本选用经人工感染哺乳动物后的日本血吸虫（SchistosmaJaponicum）雌性成虫； 3.标本为洋红或苏木精染色，分色适当，各部位结构均显示正常； | 5 | 片 |
| 166 | 家蚊(雌)口器装片 | 1.取材于昆虫纲（Insecta）双翅目（Diptera）蚊科（culicidae）中的一种雌蚊口器； 2.应显示复眼、触角、上唇、舌、上颚、下颚、下唇、下颚须和唇瓣等结构； | 5 | 片 |
| 167 | 水螅带芽整体装片 | 标本在100×和400×生物显微镜下，观察水螅带芽整体的结构； | 60 | 片 |
| 168 | 水螅过精巢横切 | 1.标本在100×和400×生物显微镜下，观察水螅过精巢横切的结构； 2.标本取材于经固定后仍保持其自然状态的水螅； 3.标本为过精巢中部的切片。 | 5 | 片 |
| 169 | 水螅过卵巢横切 | 1.标本在100×和400×生物显微镜下，观察水螅过卵巢横切的结构； 2.标本取材于经固定后仍保持其自然状态的水螅； 3.标本为过卵细胞的切片。 | 5 | 片 |
| 170 | 单层扁平上皮装片 | 1.标本在80×和200×学生显微镜下观察单层扁平上皮的结构； 2.标本得材于动物的肠系膜等； | 60 | 片 |
| 171 | 复层扁平上皮装片 | 1.标本在400×生物显微镜下观察复层扁平上皮的结构； 2.标本取材于幼小哺乳动物的食道或上腮； 3.作横切或纵切，切片厚度在8μm以内； | 5 | 片 |
| 172 | 人皮过毛囊切片 | 1.标本在80×和200×学生显微镜下观察皮肤过毛囊的结构； 2.标本以毛发的纵断方向切片； | 5 | 片 |
| 173 | 人皮过汗腺切片 | 1.标本在80×和200×学生显微镜下观察皮肤过汗腺的结构； 2.平行于皮嵴切片，切片厚度在20um以内； | 5 | 片 |
| 174 | 纤维结缔组织切片(腱纵切) | 1.角质标本在400×生物显微镜下观察腱纵断面的结构； 2.标本取材于哺乳动物或两栖动物的跟腱或尾腱； 3.作腱的纵断面切片； | 60 | 片 |
| 175 | 疏松结缔组织装片 | 1.标本在80×和200×学生显微镜下观察疏松结缔组织的结构； 2.标本取材于哺乳动物的皮下结缔组织，均匀平铺于载玻片正中； 3.标本用显示弹力纤维的方法染色，再复染胶原纤维等； | 60 | 片 |
| 176 | 人血涂片 | 1.标本在400×生物显微镜下观察血液中血细胞的形态； 2.标本取材于人的新鲜血液，血细胞变形者，不宜使用； 3.血膜应涂布均匀、无污物，血细胞不重叠、无变形和自溶现象； 4.用苏木精、曙红双重染色； | 60 | 片 |
| 177 | 骨骼肌纵横切 | 1.标本在80×和200×学生显微镜下观察骨骼肌纵横切玻片标本； 2.在纵断面上能看清肌外膜和成束的肌纤维，肌纤维上有显暗相间的横纹，即明带和暗带；在肌膜下可见圆形或长形的胞核； 3.标本取材于哺乳动物的隔肌； 4.纵横切片的厚度均在8μm以内，每张玻片放纵、横切各一片； | 60 | 片 |
| 178 | 平滑肌分离装片 | 1.标本在80×和200×学生显微镜下观察平滑肌细胞的形态； 2.标本取材于两栖动物或哺乳动物消化道的肌层，去掉粘膜及粘膜下层后作分离处理； | 60 | 片 |
| 179 | 心肌切片 | 1.标本在80×和200×学生显微镜下观察心肌的结构； 2.在400×镜下能看清肌原纤维上有纤细的横纹； 3.标本取材于哺乳动物的心脏； 4.切片厚度在8um以内。 | 60 | 片 |
| 180 | 运动神经元装片 | 1.标本在80×和200×学生显微镜下观察运动神经元的形态； 2.标本取材于脊髓灰质前角中的运动神经元，作涂片或分离装片； | 60 | 片 |
| 181 | 脊髓横切 | 1.标本在80×和200×学生显微镜下观察脊髓横断面的结构； 2.标本取材于哺乳动物的脊髓，取材部位为颈膨大或腰膨大处； | 5 | 片 |
| 182 | 运动神经末梢装片 | 标本在400×生物显微镜下观察运动神经末梢的结构； | 5 | 片 |
| 183 | 胃壁切片 | 1.标本在400×生物显微镜下观察胃壁的结构； 2.能看清粘膜皱疑、粘膜、粘膜肌层、粘膜下层、肌层、浆膜、胃小凹和胃底腺等； 3.能看清粘膜的上皮为单层柱状上皮、胃底腺中的壁细胞和主细胞； 4.粘膜下层能看清结缔组织、血管、淋巴管和神经的断面； 5.标本取材于小哺乳动物的胃，取材部位为胃体； | 5 | 片 |
| 184 | 肾脏纵切 | 1.标本在50×和400×生物显微镜下观察肾脏纵断面的结构； 2.能看清经过肾门的肾脏整体纵断面，并区分出皮质、髓质和皮质外的被膜；在皮质内有髓放线、肾小体和肾小管；髓质内有集合管等断面结构；皮质和髓质交界处可见较大血管的断面； 3.肾小体、肾小管、集合管等处能看清肾球囊、肾小球、近端小管、远端小管和髓袢等的结构； 4.髓放线在个别标本上有时显示不清； 5.标本取材于哺乳动物的肾脏。 6.标本为过肾门的肾脏整体纵切。 | 5 | 片 |
| 185 | 动静脉血管横切 | 1.标本在400×生物显微镜下观察动脉及静脉的结构； 2.动脉能看清内膜的内皮和内弹性膜、中膜的肌纤维、外膜的外弹性膜； 3.静脉能看清内膜的内皮和富于纤维的外膜，中膜不明显； 4.在动静脉外围的结缔组织中，有时可见小血管、神经、淋巴管和淋巴结等断面结构； 5.标本取材于哺乳动物的腹主动脉和下腔静脉；取材时不应过多的保留血管外围的其它组织； 6.标本应轮廓完整，不应切穿分枝处，厚度在9μm以内； | 60 | 片 |
| 186 | 小肠切片 | 1.标本在400×生物显微镜下观察小肠壁的结构； 2.能看清粘膜，包括绒毛、粘膜肌层和肠腺，粘膜下层、肌层和浆膜等； 3.绒毛表面为单层柱状上皮，其间杂有杯状细胞； 4.在粘膜至粘膜下层间，有时可见淋巴小结的切面； 5.肌层为内环、外纵，标本上环行肌呈纵断面，纵行肌呈横断面； 6.标本取材于哺乳动物的空肠或回肠； | 60 | 片 |
| 187 | 肺血管注射切片 | 1.标本在50×和100×生物显微镜下，观察肺血管分布形态； 2.能看清由肺动脉形成的包绕肺泡外的毛细血管网； 3.可辨认出肺动脉，支气管动脉和各级支气管的断面结构，但不作重点观察； 4.标本取材于小型哺乳动物的肺； 5.标本用洋红胶液作血管注射，胶液色泽鲜艳，无颜色沉淀，不浸染其它组织； | 5 | 片 |
| 188 | 肾血管注射切片 | 1.标本在50×和100×生物显微镜下，观察肾血管分布形态； 2.能看清皮质中血管的分布，肾小体的毛细血管网和髓质中并行的血管； 3.应认出有个别的输入和输出小动脉伸入肾小体的状态； 4.标本取材于家兔、猫或小狗的肾脏； 5.标本用洋红胶液作血管注射，胶液色泽鲜艳，无颜色沉淀，不浸染其它组织； 6.作肾的横切片，其厚度为50～100μm，每张玻片放材料一片，材料可为肾横切片的一半，但应沿肾乳头纵行切开； | 5 | 片 |
| 189 | 精巢切片 | 标本在100×和400×生物显微镜下，观察精巢的形态； | 5 | 片 |
| 190 | 卵巢切片 | 1.标本在100×和400×生物显微镜下，观察卵巢的结构； 2.能看清卵巢上皮（生殖上皮）、白膜、皮质、髓质和卵巢门等结构； 3.皮质部分能认出：卵巢上皮（生殖上皮）、结缔组织构成的白膜和各级卵泡； 4.能区分出成熟卵泡中的卵丘、卵细胞（有时可见胞核）、透明带和放射冠等结构； 5.标本取材以成年猫的卵巢为最佳，在能达到第3和第4条的要求时，亦可用大家兔等动物的卵巢代替； | 5 | 片 |
| 191 | 精虫涂片 | 1.标本在100×和400×生物显微镜下，观察人精子的形态； 2.能认出精子头、颈和尾三部，顶体部位亦可辩认； 3.应符合JY67—82《生物玻片标本通用技术条件（试行）》的规定； 4.标本取材应为健康人的精液，精子形态正常，90%以上的精子无畸形； 5.标本为铁苏木精染色；精子头部黑色，顶体部位稍淡，颈部黑色，尾部灰黑色；精液的痕迹极弱，最好无色； | 5 | 片 |
| 192 | 口腔上皮细胞装片 | 标本在100×和400×生物显微镜下，观察口腔上皮细胞的形态； | 5 | 片 |
| 193 | 蛔虫卵装片 | 1.标本在100×和400×生物显微镜下观察动物细胞有丝分裂的各期形态； 2.能看清细胞分裂过程中的三个时期：前期、中期和后期或中期、后期和末期； 3.能看清分裂前的细胞核和分裂各期的中心体（中期和后期显著）、染色体以及卵壳、子宫壁等，纺锤体隐约可见； 4.标本取材于马蛔虫子宫，作子宫的纵切片，材料长度不小于10mm，每张玻片放材料1片；也可作子宫的横切片，每张玻片放不同部位的横切片2～4片，以保证观察到细胞分裂的各个时期； | 5 | 片 |
| 194 | 字母“e”装片 | 1.标本在80×学生显微镜下能观察整体字母“e”； 2.使学生了解掌握显微镜成像与标本实体反方向的性能； | 60 | 片 |
| 195 | 正常人染色体装片 | 1.标本在1000×生物显微镜下，观察46条人染色体；每组两片，男性、女性各1片； 2.应能认出每条染色体含有两条染色单体，借着一个着丝粒彼此连接； 3.能认出着丝粒向两端伸展的染色体臂以及区别长臂与短臂，并在此基础上认出中央着丝粒、亚中着丝粒、近端着丝粒染色体； 4.标本取材于人工培养的正常淋巴系统； | 60 | 片 |
| 196 | 量筒 | 1.标称容量：10ml，量入式允差±0.1ml，量出式允差±0.2ml。 2.最小分度：0.2ml。 3.最高标线到内底最小距离：70mm。 4.最高标线到筒顶最小距离：25mm。 5.全高：135mm±5mm。 | 30 | 个 |
| 197 | 量筒 | 1.标称容量：100ml，量入式允差±0.5ml，量出式允差±1.0ml。 2.最小分度：1.0ml。 3.最高标线到内底最小距离：150mm。 4.最高标线到筒顶最小距离：30mm。 5.全高：250mm±10mm。 6.壁厚：不小于1mm。 | 30 | 个 |
| 198 | 量筒 | 1.标称容量：500ml，量入式允差±2.5ml，量出式允差±5.0ml。 2.最小分度：5ml。 3.最高标线到内底最小距离：220mm。 4.最高标线到筒顶最小距离：50mm。 5.全高：350mm±15mm。 | 30 | 个 |
| 199 | 试管 | 1.规格：试管外径Φ12mm；试管高70mm； 2.壁厚0.8mm。 | 56 | 支 |
| 200 | 试管 | 1. 规格：试管外径Φ15mm；试管高150mm； 壁厚1mm； | 120 | 支 |
| 201 | 烧杯 | 1.规格：50ml； 2.尺寸：杯身外径：46±1mm；杯身长：56±2mm；壁厚：不小于1mm； | 56 | 个 |
| 202 | 烧杯 | 1.规格：100ml； 2.尺寸：杯身外径：52±1mm；杯身长：70±2mm；壁厚：不小于1mm | 56 | 个 |
| 203 | 烧杯 | 1.规格：250ml。 2.尺寸：杯身外径：70±1mm；杯身长：95±2mm；壁厚：不小于1.2mm。 | 56 | 个 |
| 204 | 烧杯 | 1.规格：500ml。 2.尺寸：杯身外径：88.5±1.5mm；杯身长：117±2mm；壁厚：不小于1.4mm。 | 56 | 个 |
| 205 | 锥形瓶 | 1． 规格：锥形，100ml。 2． 尺寸：瓶底直径：60±1mm；瓶全高：103±3mm；瓶身高79±2mm；小底径：42±1mm；瓶颈内径：22±1mm；颈高：24±2mm；壁厚：不小于1mm。 | 30 | 个 |
| 206 | 锥形瓶 | 1． 规格：锥形，250ml。 2． 尺寸：瓶底直径：82±1mm；瓶全高：144±3mm；瓶身高110±2mm；小底径：57±1mm；瓶颈内径：30±2mm；颈高：34±2mm；壁厚：不小于1.2mm。 | 56 | 个 |
| 207 | 酒精灯 | 1． 规格：150ml。 2． 由灯座、灯塞、灯盖组成。 3． 灯身高80mm±10mm；盖高：60mm±3mm。 4． 直径：灯肩82mm±2mm；灯底50mm±5mm；灯盖22mm±2mm。 5． 厚度：约1.5mm。 6． 色泽：无色透明，略带微黄色。 | 30 | 个 |
| 208 | 干燥器 | 1.≥160mm ； 2.盖与器身结合处磨砂处理，砂面宽不小于20 mm； 3.器身：高80±6mm，底高60±6mm；壁厚5±2mm，底厚6±2mm；配瓷板器盖：全高75±5 mm，边高10±2mm； | 1 | 个 |
| 209 | 漏斗 | 1.≥60mm。 2.漏斗口径：60mm±2mm；厚度：约2mm。 3.漏斗：50mm±1mm；斗柄外径：Φ9mm－10mm；斗柄长60mm±5mm；漏斗角度：60º。 4.口边光滑平整，无毛边、快口及崩缺，角度正确，口边不得呈椭圆形及部规则多边形，斗柄应垂直，下口应磨成45º角，并将斜口边倒角不呈缺口。 | 30 | 个 |
| 210 | 滴管 | 1.由玻璃滴管和胶头组成； 2.规格：150mm；管身Φ7mm－8mm；管全长：150mm±10mm；喇叭口Φ10mm±1mm。 3.球距上管口长：50mm±5mm。 | 300 | 支 |
| 211 | 离心管 | 1.规格：l0mL； 2.全长110±5mm，容量误差±0.2ml，外径17±0.5mm,,壁厚1mm； | 30 | 支 |
| 212 | 玻璃钟罩 | 1.≥Φ150mm×280mm ； 2.材质：钠钙玻璃，经退火处理消除应力； 3.全高280±5mm，身高250±5mm，内径150±3 mm，壁厚1.5mm； | 2 | 个 |
| 213 | 玻璃弯管 | 1.玻璃管直径φ7～8mm，壁厚≥1mm。 2.玻璃缺陷要求：气线宽小于0.5mm，节瘤最大直径小于2mm，结石最大直径小于1.5mm。 3.应力消除：在偏光应力仪下呈紫红色。 | 1 | 千克 |
| 214 | U形管 | 1.玻璃管直径φ7～8mm，壁厚≥1mm。 2.U形管弯度正确平行，无明显膨大或扁瘪，两管无过分歪斜。 | 30 | 个 |
| 215 | Y形管 | 1． 弯管长：50mm±5mm；支管长：50mm±5mm；管厚：1±0.2mm；管径：Φ7mm－8mm；全高：100mm±5mm。 2． 弯管角度：60º±3º。 | 30 | 个 |
| 216 | 广口瓶 | 1.125mL 2.外形尺寸要求：瓶身高61±4mm，瓶肩高21±2mm，瓶颈高23±2mm，瓶身径56±2mm，瓶颈径29±2mm。壁厚≥1.2mm，底厚≥1.8mm。 | 90 | 个 |
| 217 | 广口瓶 | 500mL 1.外形尺寸要求：瓶身高98±8mm，瓶肩高32±2mm，瓶颈高30±3mm，瓶身径84±3mm，瓶颈径40±2mm。壁厚≥1.3mm，底厚≥2mm。 | 90 | 个 |
| 218 | 细口瓶 | 1. 规格：250mL； 外形尺寸要求：瓶身高77±6mm，瓶肩高25±2mm，瓶颈高28±2mm，瓶身径70±2mm，瓶颈径25±2mm。壁厚≥1.3mm，底厚≥2mm。 | 10 | 个 |
| 219 | 细口瓶 | 1.规格：500mL； 2.外形尺寸要求：瓶身高100±6mm，瓶肩高30±2mm，瓶颈高28±2mm，瓶身径70±2mm，瓶颈径25±2mm。壁厚≥1.3mm，底厚≥2mm。 | 10 | 个 |
| 220 | 滴瓶 | 1． 规格：30ml。 2． 滴瓶全高：66±5mm；滴瓶身高：51±5mm；滴瓶外径：35±1.5mm；滴瓶瓶口高：12±2mm；滴瓶瓶口径：17±2mm；滴瓶身厚：1.5mm。 3． 滴管全长：80±5mm；滴管上部高：10±2mm；滴管外径：3.5±0.5mm；滴管厚：1mm；滴管翻口外径：8mm；滴管距底距离：2－5mm。 | 75 | 个 |
| 221 | 滴瓶 | 1． 规格：茶色，30ml。 2． 滴瓶全高：66±5mm；滴瓶身高：51±5mm；滴瓶外径：35±1.5mm；滴瓶瓶口高：12±2mm；滴瓶瓶口径：17±2mm；滴瓶身厚：1.5mm。 3． 滴管全长：80±5mm；滴管上部高：10±2mm；滴管外径：3.5±0.5mm；滴管厚：1mm；滴管翻口外径：8mm；滴管距底距离：2－5mm。 | 75 | 个 |
| 222 | 滴瓶 | 1． 规格：茶色，60ml。 2． 滴瓶全高：80±5mm；滴瓶身高：63±5mm；滴瓶外径：42±1.5mm；滴瓶瓶口高：15±2mm；滴瓶瓶口径：18±2mm；滴瓶身厚：2mm。 3． 滴管全长：91±5mm；滴管上部高：12±2mm；滴管外径：3.5±0.5mm；滴管厚：1mm；滴管翻口外径：8mm；滴管距底距离：2－5mm。 | 75 | 个 |
| 223 | 试管夹 | 1.产品为竹制品。 2.长度170mm，宽度12mm，厚度7.5mm。 | 28 | 把 |
| 224 | 止水皮管夹 | 1．产品用直径Φ1.5mm的钢丝制成。应作防锈处理。 | 28 | 个 |
| 225 | 石棉网 | 1．产品由金属网和附在网上的石棉组成。 2．金属网由Φ0.1mm左右的钢丝编织而成，密度均匀，织网密度间距不大于2mm，金属网为边长不小于100mm的正方形，边缘应作卷边处理，不散网、不翘丝。 3．金属网上所附石棉圈为双面附着的正圆形，直径不小于Φ100mm，厚度为3mm左右。 | 28 | 个 |
| 226 | 药匙 | 1.药匙采用塑料制成。药匙的宽度约10mm，长度为100±5mm 2. 产品制作应光滑、平整、无毛剌、无缺陷。 | 28 | 把 |
| 227 | 玻璃管 | 1． 外径：Φ5mm－Φ6mm；玻管壁厚>0.8mm。 2． 理化性能： 耐水等级：4级； 耐碱等级：1－3级； 耐酸等级：2－3级。 | 1 | 千克 |
| 228 | 玻璃棒 | 1． 规格：Φ3mm－Φ4mm。 2． 玻璃棒长：300mm±30mm；玻璃棒外径：3mm－4mm±0.5mm。 3． 理化性能： 耐水等级：1级； 耐碱等级：1级； 耐酸等级：2级。 | 1 | 千克 |
| 229 | 软胶塞 | 1.产品用天然橡胶制造，白色。 2.每包软胶塞由0~10号的胶塞组成。 | 1 | 千克 |
| 230 | 橡胶管 | 1.产品用优质天然橡胶制造。 2.产品内径为7~8mm，壁厚1mm。 | 1 | 千克 |
| 231 | 培养皿 | 1.由器盖、器底组成。 2.规格：≥60mm。 3.底外径：Φ80-0.5mm；底高：22mm±1mm。 4.盖外径：Φ88+0.5mm；盖高：20mm±2mm；底盖厚：1－0.2mm。 | 90 | 个 |
| 232 | 培养皿 | 1． 由器盖、器底组成。 2． 规格：≥120mm。 3． 产品厚薄均匀，底部平整，口部平磨细密光滑，口应磨平。 4． 产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》 | 90 | 个 |
| 233 | 研钵 | 1． 瓷，≥60mm。 2． 产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》 | 30 | 个 |
| 234 | 棉纱缸 | 不锈钢或陶瓷制成 | 5 | 个 |
| 235 | 记数载玻片(计数板) | 计数区边长为1mm，由 400个小方格组成 | 28 | 片 |
| 236 | 碘化钠 | 试剂，一种无机化合物，化学式为NaI，分子量149.89，无色立方晶体或白色粒状物 | 500 | 克 |
| 237 | 碳酸氢钠 | 1.工业,应符合GB/T640的规定，白色单斜结晶； 2.包装及标志应符合GB15346的规定。 | 500 | 克 |
| 238 | 氢氧化钙(熟石灰) | 1.试剂，应符合HG/T4120的规定，细腻的白色结晶粉末； 2.包装及标志应符合GB15346的规定。 | 500 | 克 |
| 239 | 柠檬酸钠 | 分子式Na3C6H5O7,分子量294.1。在150℃失去结晶水，更热则分解。 | 500 | 克 |
| 240 | 琼脂 | 试剂，标准符合国标GB1975-80规定，干燥失重:≤15%烧灼残渣%（灰分）：≤5 水不溶物%：≤1 砷（AS）%：≤0.0001 重金属（以Pb计）%：≤0.004 吸水力：75毫升（最高数）淀粉： | 100 | 克 |
| 241 | 甘油 | 试剂，化学名称：丙三醇 ，熔点18.17℃。沸点290℃（分解）。闪点（开杯）177℃。密度1.261g/cm3。折射率nD(20℃)1.474。粘度（20℃）1499mPa·s。 | 500 | 克 |
| 242 | 蔗糖 | 1.试剂，应符合HG/T3462的规定，无色晶体； 2.包装及标志应符合GB15346的规定。 | 500 | 克 |
| 243 | 可溶性淀粉 | 试剂，白色或类白色粉末，无臭无味，不溶于冷水、乙醇和乙醚。 | 500 | 克 |
| 244 | 工业酒精 | 1.工业，浓度95%，应符合GB/T394.1的规定，无色液体； 2.包装及标志应符合GB15346的规定； | 500 | 克 |
| 245 | 医用酒精 | 1.医用，浓度为75% | 500 | 克 |
| 246 | 酚酞 | 指示剂；符合GB1729标准；白色或浅黄色粉状结晶，溶于乙醇或碱溶液中，不溶于水。 | 25 | 克 |
| 247 | pH广范围试纸 | 由滤纸浸透几种酸碱指示剂的混合也制成。 | 1 | 本 |
| 248 | 甲基绿 | 试剂，分子式为：C27H35BrClN3具有金属光泽的亮绿色粉末。溶于水，显蓝绿色。为碱性染料，它易与聚合程度高的DNA结合呈现绿色。又称双绿SF。绿色晶体，具金黄色光泽，或淡绿色粉末。 | 10 | 克 |
| 249 | 亚甲基蓝 | 化学式为C16H18N3ClS，是一种吩噻嗪盐，为深绿色青铜光泽结晶或粉末，可溶于水和乙醇，不溶于醚类。亚甲基蓝在空气中较稳定，其水溶液呈碱性，有毒。 | 25 | 克 |
| 250 | 尿糖试纸 | 尿糖患者用来检查自己尿糖情况的专用试纸，保存在阴凉干燥处。 | 1 | 盒 |
| 251 | 定性滤纸 | 1.快速，9cm，100张； 2.其余应符合GB/T1914的规定。 | 1 | 盒 |
| 252 | 氯化钡 | 1.试剂，应符合GB/T652的规定，无色结晶或白色粉末； 2.包装及标志应符合GB15346的规定； | 500 | 克 |
| 253 | 乙酸(醋酸) | 分子式：C2H4O2 分子量：60．05 本品为无色澄明液体。相对密度1．040～ 1．045，熔点16．75℃，沸点118．1℃，闪点 57．2℃(开杯)，自燃点426．7℃。 | 500 | 克 |
| 254 | 硼酸 | 试剂级，一种无机物，化学式为H3BO3，为白色粉末状结晶或三斜轴面鳞片状光泽结晶。溶于水、酒精、甘油、醚类及香精油中，水溶液呈弱酸性。 | 500 | 克 |
| 255 | 氢氧化钠 | 1.试剂，应符合GB/T629的规定，白色颗粒或片状物； 2.包装及标志应符合GB15346的规定； | 500 | 克 |
| 256 | 甲醛 | 试剂级，一种有机化学物质，化学式是HCHO或CH₂O [1] ，分子量30.03 [2] ，又称蚁醛。 [1] 是无色有刺激性气体。气体相对密度1.067（空气=1），液体密度0.815g/cm³（-20℃）。 | 500 | 克 |
| 257 | 生物实验材料 | 工业；符合GB3559标准。 | 2 | 套 |
| 258 | 载玻片 | 1.材质：玻璃， 2.≥25．4×76.2mm(1″×3″)， 3.1mm～1.2mm， 4.50PCS/盒。 | 10 | 盒 |
| 259 | 盖玻片 | 1.材质：玻璃， 2.≥18×18mm， 3.0.13～0.17mm， 4.50PCS。 | 56 | 包 |
| 260 | 砾石 | 1.实验室用材料， 2.瓶装或袋装 | 1 | 袋 |
| 261 | 珍珠岩 | 1.实验室用材料， 2.瓶装或袋装 | 1 | 袋 |
| 262 | ABO血型实验盒 | 1.用途：主要用于中学生物教学讲解。 2.产品由血型演示板4块，基因演示板18块组成。 3.演示板为塑料制，背面在磁性。尺寸：≥80mm×50mm。 | 1 | 盒 |
| 263 | 组织培养基试剂盒 | 1.产品由琼脂、酵母粉、生长素、复合维生素、食盐、庶糖、葡萄糖、氢氧化钠及培养皿组成。 | 1 | 套 |
| 264 | 昆虫针 | 1.材质：不锈钢丝； 2.塑料盒装，每盒50枚。 3.针的顶部为圆形（塑料），直径约3mm。 | 3 | 盒 |
| 265 | 昆虫盒 | 1.盒体带圆锥形，上小下大，基本尺寸：≥底部直径76mm、上部直径47mm、高75mm，底部有毫米的刻度标尺（两条刻度尺互成直角）并可取下； 2.带有不小于3倍的放大镜； 3.盒体放大镜直径Φ36±1mm； | 10 | 盒 |
| 266 | 测电笔 | 长17.5cm，氖泡式,用来检验导线、电器和电气设备的金属外壳是否带电。 | 1 | 把 |
| 267 | 一字螺丝刀 | 长≥205mm,6寸，45号碳钢。 | 1 | 套 |
| 268 | 十字螺丝刀 | 长≥205mm,6寸，45号碳钢。 | 1 | 套 |
| 269 | 钢手锯 | 1 由钢锯弓、钢锯条组成。金属锯身，锯弓尺寸可以调节，锯条长度300mm 。 2 手柄握捏部位应光滑舒适。采用钢材。 | 1 | 把 |
| 270 | 剥线钳 | ≥150mm，由刀口、压线口和钳柄组成。 | 1 | 把 |
| 271 | 钢丝钳 | 8寸，碳钢，把手虎皮塑料包皮。 | 1 | 把 |
| 272 | 手锤 | 中号，木制手柄，铁质锤头。长度为：≥310mm | 1 | 把 |
| 273 | 活扳手 | 8寸，碳钢，长约200mm，使用时，应先将螺母卡入扳手的开口中，调整开口大小使其卡紧螺母，然后将扳手拔出并拧紧。 | 1 | 把 |
| 274 | 砂轮片 | 1.用途：断玻璃管用 2.规格：Φ20mm～Φ30mm。 | 3 | 张 |
| 275 | 饲养笼 | 1.产品主要有铁笼、塑料盘组成。 2.铁笼尺寸：≥300mm×300mm×300mm。 3.采用直径≥1mm的铁丝或铁条围成。 4.塑料槽尺寸：≥300mm×290mm×20mm。 | 1 | 套 |
| 276 | 鱼缸 | 1.大号。 2.材质：透明塑料。 3.内容尺寸：≥240mm×138mm×132mm。 4.壁厚2mm。 | 3 | 个 |
| 277 | 鱼缸 | 1.小号。 2.材质：透明塑料； 3.内容尺寸：≥195mm×120mm×105mm。 4.壁厚：1mm。 | 3 | 个 |
| 278 | 花盆 | 1.用途：供种植花草树木使用。 2.材质：塑料。 | 5 | 个 |
| 279 | 展翅板 | 1.板面面积不小于275×80mm。； 2.展翅板两板面呈“V”形，一面固定，一面可调； 3.展开后最大尺寸为：≥277mm×95mm×25mm。 | 14 | 个 |
| 280 | 昆虫网(捕虫网) | 1.虫网采用纤维尼龙网布； 2.水网圈直径约200mm，深约400mm。 | 8 | 把 |
| 281 | 枝剪 | 1.枝剪总长≥180mm，刀口弧形，靠柄端加反向加强筋。 2.剪刀应采用优质钢制成，有弹簧自动张开。 3.刀柄后端有合口装置。 | 8 | 把 |
| 282 | 水网 | 1.材质：虫网采用纱网布； 2.水网圈直径约200mm，深约400mm，均采用直径2.8mm的圆铁丝折弯成形，带塑料连接柄。 | 8 | 把 |
| 283 | 橡皮锤 | 1.用途：膝跳反射用； 2.材质：塑料制； 3.锤头为橡胶，直径20mm、长60mm，两端为圆头 4.手柄长175mm。 | 8 | 把 |
| 284 | 工作服 | 纯白色，由布料制成，防酸碱。长度不小于90cm | 10 | 件 |
| 285 | 护目镜 | 1.材质：全塑料制； 2.侧面完全遮挡； 3.眼架的距离可调。 | 60 | 个 |
| 286 | 乳胶手套 | 1.材质：纯天然乳胶工业手套； 2.五指带袖套长200mm。 | 10 | 付 |
| 287 | 急救包 | 1.用途：急救用； 2.包括：酒精棉球1瓶、红霉素软膏1支、甲紫溶液1瓶、碘酊1瓶、医用脱脂纱布1包、医用棉签1包、医用绷带1卷、橡皮胶1卷、创可贴5张、剪刀1把、镊子1把。 | 1 | 个 |
|  |  | 初中实验仪器（以上共计1套） |  |  |
|  |  | 心理健康教育中心 |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
|  |  | 一、测评系统区 |  |  |
| 1 | 心理测评系统 | 1) 系统构成：软件安装工具、软件加密工具、快速使用指南、量表指导手册。 2) 软件采用B/S构架，配套专属数字加密系统，保护隐私信息。 3) 系统自带数据管理工具，可备份、还原、重启系统服务，保证数据的安全与稳定。 4) 系统包含基础信息、心理测评、咨询预约、系统配置等功能模块。 5) 灵活分级管理，满足不同管理需要。通过班级权限、学生信息权限、报告模板设置权限、心理量表设置权限、测评报告管理权限、心理预警权限、咨询预约权限、数据管理权限等不同设置，实现灵活管理。 6) 可批量导入受测者信息，也可以个别添加。 7) 量表可直接导出，打印。 8) 具有心理预警功能，根据量表测试结果自动筛选需要关注的对象，智能划分预警等级，及时识别危机因素，便于及时跟踪处理。 9) 支持心理咨询在线预约，用户可根据管理员设置的预约信息实现快速预约。 10) 可在线生成心理档案，记录心理辅导过程和个体的心理成长历程。 11) 可按年级、班级、性别等关键词进行横向与纵向比较分析。 12) 自动生成个体报告、复合报告（测量包），可自定义团体并快速生成团体心理分析报告。报告形式包括文字描述、统计图表等，解读更直观。 13)系统提供原始测验数据导出，便于进行更深入的科研分析。 14) 量表数量不少于70个。涵盖智力类，能力类，学业类，职业类，人格类，人际关系类，环境适应类，心理健康类，情绪类，意志力类，婚姻与家庭类，幼儿类等十一大类。 15) 其中核心量表≥20个【提供功能截图】：卡特尔联合型智力测验，注意力测验(AT)，提高学习能力因素诊断测验（中学），学习动机诊断测验（MAAT），学习适应性测验（中学），中小学生学习效能感问卷（初中用），4~8年级学生自我控制学习能力量表，5种自我状态人格性格测验，初中生人格量表，中小学生自我概念量表，9~14岁儿童情绪智力量表，亲子关系诊断测验（父母用），亲子关系诊断测验（孩子用），问题行为早期发现测验（PPCT），中小学生心理健康诊断测验（MHT），心理健康诊断测验（GHQ），心理健康诊断测验（CAS），职业能力倾向量表，职业兴趣量表，职业价值观量表。以上量表常模必须为近六年修订。 16) 为了满足快速综合评价的需要，系统针对中学生设计了≥12个测量包【提供功能截图】，包括IQ&EQ,智力测查,我爱我家,学习达人（高中Ⅰ）,入学季,学习达人（高中Ⅱ）,学习达人（初中Ⅰ）,职业规划,学习达人（初中Ⅱ）,认识自我,危机诊断速查,心理健康快速筛查等。 | 1 | 套 |
| 2 | 专用展示用柜 | 规格：≥800*400*1800 mm。1、面材：采用优质三聚氰胺饰面板，其中甲醛释放量≤0.05mg/m³；2、基材：采用环保刨花板，甲醛释放量≤0.124mg/m³。并经过防虫、防腐等化学处理。所有五金配件做防锈、防腐处理。 | 4 | 个 |
| 3 | 专用计算系统 | 1、台式机； 2、CPU Intel ：Core I5-10500处理器3、主板：Intel B460及以上芯片组；4、内存：≥8G DDR4 2400MHz 内存，提供2个内存槽位；5、显卡：2G独立显卡；6、声卡：集成声卡，支持5.1声道（提供前2后3共5个音频接口）；7、硬盘：≥1TB SATA3 7200rpm 硬盘 +128G SSD固态硬盘；8、网卡：集成10/100/1000M以太网卡；9、光驱：可选；10、扩展槽：≥1个PCI-E*16、≥2个PCI-E*1；11、键盘、鼠标：原厂防水键盘、抗菌鼠标；12、接口：≥10个USB接口(前置6个USB 3.1 G1，后置4个USB 2.0)、≥1组PS/2接口、≥1个串口、≥1个VGA+HDMI接口（VGA非转接）13、电源：110/220V 180W 节能电源；14、操作系统：预装正版Windows 10 64位操作系统；15、显示器：≥21.5英寸屏，1920*1080全高清分辨率；16、安全特性：USB屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露；17、机箱：标准MATX立式机箱，采用蜂窝结构，散热更为有效；光触媒风扇，能够达到有效去除细菌、降解甲醛、净化空气的效果；18、机箱：15L及以上，顶置提手，顶置电源开关键， | 2 | 套 |
| 4 | 专用测评桌台 | 规格：≥1400*600*750mm。1、面材：采用三聚氰胺饰面板，其中甲醛释放量≤0.05mg/m³2、基材：采用优质环保刨花板，甲醛释放量≤0.124mg/m³。3、封边：采用与板材同色全自动封边机封边，厚度≥2.0mm，无缝封边。4、五金配件：所有五金配件做防锈、防腐处理。 椅：(1)按人体工学原理设计。采用布绒座垫+网背；(2)海绵：采用高密度成型PU泡棉，在火种离开10秒内，泡棉自动结焦熄灭；(3)脚和脚轮：塑胶椅脚，脚轮采用60MM黑色PU轮，间隙误差在1%毫米左右，(4)气动：气压棒，中置式倾仰机构，三档逍遥锁定。 | 2 | 套 |
| 5 | 录音笔 | 录音模式；SP 标准播放单声道录音模式，容量；≥2G，录音格式；MP3，麦克风；内置，扬声器；28mm300mw，传输接口；USB。 | 1 | 只 |
|  |  | 二、智能测试系统区 |  |  |
| 1 | 学习品质多维辅导系统 | 1、基本要求： 学习品质多维辅导系统，依据神经可塑性理论、学习心理学和发展心理学的相关原理，运用科学心理学的任务范式，建立可操作的评价指标，对学生的注意力、记忆力、思维力、学习情绪、学习动机、学习策略等品质进行综合评估与训练，引导学生学会学习，最终促进学生的心理健康和全面素质发展。 系统采用软硬件结合的方式，集专业测试和趣味训练于一体，包括四个仪器和一套软件。适用于小学、初中、高中、中职校，用于评估与改善学生的学习能力、学习态度和学习方法等学习品质。每个仪器均可独立使用，具有自主登录、测评或训练、报告查看等功能，满足学生自主自助要求。软件可衔接心理云平台，实现数据更新与管理，便于教师统一管理。 2、系统构成： 1）认知能力评估训练仪（SMART-CA）：注意力、记忆力、观察力等认知能力【提供功能截图】 2）操作能力评估训练仪（SMART-OA）：手眼协调、精细动作水平等操作能力【提供功能截图】 3）学习态度引导仪（SMART-A）：学习动机、情绪，引导正向学习态度【提供功能截图】 4) 学习策略发展仪（SMART-S）：学习风格、应试技巧等，帮助学生找到适合自己的学习策略【提供功能截图】 5）学习品质多维辅导软件：实现人员信息、结果报告等统一管理。 3、功能： 1）软硬件相结合，集专业测试和趣味训练于一体 2）运用科学心理学经典范式，结合最新研究成果的任务模型 3）每个仪器均可独立使用，满足学生自主自助要求 4）联网状态下，数据可自动上传至云平台“学习品质多维辅导软件” 5）数据更新与管理更便捷，丰富学生心理档案 4、技术参数 1）液晶触控屏幕参数 （1） 显示屏尺寸：≥13.3英寸（对角线） （2） 分辨率：≥1920 × 1080 （3） 亮度：≥350～400 cd/m2 （4）电容触摸屏 （5）触摸模式：手指 （6）触点数量：≥10点 （7） 响应时间：≤50ms 2）至少一个仪器满足：按键带液晶显示，可根据不同应用显示相应的图案、字母、数字、汉字等。 （1） 显示屏尺寸：≥1.22英寸（对角线） （2） 分辨率： ≥240×240(RGB) （3） 色彩 ：≥262K （4） 按键反应力：≤260gf 3）仪器特点 （1）屏幕0~180°翻转，前后可以移动，操作者可以根据自己的视角以及操作习惯可以调节角度和距离。 （2）具备收纳盒，摆放配件。 （3）后置音频输出、USB、HDMI、以及专用扩展接口。 4）主机参数 （1） 操作系统：Window10专业版 （2） 处理器：Intel赛扬J1900 四核 1.99G（可睿频2.4G） （3） 内存：DDR3 1333/1600M ≥4G （4） 硬盘：SSD固态硬盘 ≥120G 5、提供产品相关佐证材料。 | 1 | 套 |
| 2 | 心理自助系统 | 1、 基本要求： 集心理科普、心理测试、自助减压、中心介绍等功能于一体，为用户提供便捷、快速的心理健康自助途径，同时，配备管理端，可根据组织单位需求调整内容、更新素材、了解用户情况，便于开展进一步的心理辅导活动，营造积极、和谐的组织氛围。 2、 系统构成： 1） 心理自助一体机客户端：触屏一体机，内置音箱；横向显示屏≥43英寸；CPU：I3、内存：≥4G、硬盘：≥500G；操作系统为WIN10系统。 2） 心理自助管理端（软件）：可与一体机客户端对接 3、主要功能与技术参数 1) 系统包括专业测评、心理课堂、心灵书房、心灵画廊、心理放松、心理训练、心灵电台、心理影院、心理科普、咨询辅导、趣味测试、心理中心等12个模块内容。 2) 专业测评：包括心理健康类、认识自我类、人际关系类、环境适应类等量表，完成后可自动生成测评报告，供使用人员查看。 3) 心理放松：包括多类放松训练方法，例如：肌肉放松、呼吸放松、和包括大海、草原、湖泊三种场景的冥想放松等； 4) 心理课堂：包括类似压力的科学管理、情绪的科学管理、亲子沟通、个人危机事件的处理和应对、放松与调节、婚姻情感、亲子教育、走出抑郁、听懂爱人心声、父性教育的缺失及解决办法等10个主题的心理课程； 5) 心灵书房：包括类似情绪管理、人际社交、婚恋情感、自我成长、亲子教育、心理适应、生涯发展、书籍推荐等8类精致小文章，各8篇； 6) 心灵电台：包括放松、催眠、灵感、沉思、冥想、α波等多类音乐，至少40首；至少提供涉及生活、旅行、自我成长等方面的28篇心理FM音频； 7) 心灵画廊：包括类似心灵成长记、情绪气象站、社交达人秀、恋爱心理学、趣味心理坊等心理漫画故事及似动、双关、错觉、奇异等心理学经典图片； 8) 心理训练：包括注意力、记忆力、想象力、反应力、思维力等相关小游戏训练。 9) 趣味测试：包括类似爱情、财富、怪诞、社交、性格、能力6个分类，数十个趣味测评； 10) 心理影院：包括≥8个经典心理学电影、舒缓短片等； 11) 心理科普：包括普及心理学家、主要流派、心理辞典、心理实验、心理效应等基础心理知识，至少35篇相关文章； 12) 咨询辅导：包括针对学生类似长期高压、失眠、人际关系紧张、职业倦怠、紧张焦虑、易冲动、过度敏感、抑郁、适应不良、自我否定、恐惧、安全感、归属感缺失、空虚、无端烦恼、偏执、PTSD等16个方面常见心理问题的积极改进建议；以通俗易懂的故事概述心理个案，主题涉及类似自我成长、婚姻情感、子女教育、家庭矛盾、人际交往、压力与情绪管理、身心保健、危机干预等； 13) 心理中心：为学生提供寻求心理援助的一个有效途径，包括用户可自主编辑的心理辅导中心介绍、心理教师介绍、咨询时间、咨询室地址、本校自定义热点问题及方案等内容。 14) 系统提供智能导航模式，通过心理自检问卷，快速检测生活事件及感受，系统智能分析判断指向心理需求，构建个性化方案，包括设备使用建议、面询建议等；快速搜索模式，将心理问题分类归纳，用户可根据自身问题，快速搜索到针对性内容或模块。 15) 用户通过我的监测、我的方案、我的足迹、我的留言以及预警信息等，可以快速生成图文报告。 16) 管理后台能对于用户信息、新闻动态、模块、统计、留言以及报告等进行管理。用于发布、展示事项通知、文件；设置用户报告的权限；对于各模块、导航页内容进行排序、添加、删减、修改等管理。 17) 管理后台可通过网络与自助系统客户端进行通讯连接。管理后台维护更新后，自助系统客户端可及时更新呈现。 18) 终端一体机内置音箱，外形美观，操作方便；具有防锈、防潮、防静电功能； 19) 一体机配置：I3芯片、≥4G内存、≥500G硬盘，WIN10系统； 20) ≥43寸多点可触控横向显示屏； | 1 | 套 |
| 3 | 智能型仪器定制柜 | 规格：≥800*400*2000 mm。 1、面材：采用优质三聚氰胺饰面板，其中甲醛释放量≤0.05mg/m³；2、基材：采用优质环保刨花板，甲醛释放量≤0.124mg/m³。3、封边：采用与板材同色全自动封边机封边，厚度≥2.0mm，无缝封边。4、五金配件：所有五金配件做防锈、防腐处理。 | 3 | 组 |
|  |  | 三、团体活动区 |  |  |
| 1 | 多功能教学系统 | 推拉式组合板 1、外形尺寸：≥4000mm*1270mm 。 2、产品结构：内外双层结构，根据所配电子白板适当调整。 3、边框：外框铝型材正面尺寸≥68mm，壁厚≥1.2mm,香槟色工业铝型材。内框型材正面尺寸≥50mm。壁厚1.0mm。 4、书写板面：采用厚度≥0.30mm金属烤漆书写板。 5、夹层：采用高密度聚苯乙烯板做夹层，厚度≥20mm。 6、 背板：采用高档优质镀锌板，厚度≥0.27mm。 7、 整套书写板的两端装置固定挡板，并设有滑动缓冲胶垫。 一、硬件参数 整机屏幕尺寸≥86寸，采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起,一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。 整机采用UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，屏幕分辨率3840×2160，屏幕灰度等级≥256级。整机屏幕采用钢化玻璃防护，钢化玻璃硬度≥9H。 整机采用红外触控技术，支持40点或以上触控。 整机支持标准、多媒体和节能三种图像模式调节。整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）或（整体蓝光400～500能量综合）＜50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。或同等效应技术。（提供第三方检测报告） 为保证设备显示整机支持色彩空间可选，需支持sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.5（提供第三方检测报告） 支持可自定义图像设置，针对不同学科显示特点，需支持教师自定义调节画面对比度、屏幕色温、图像亮度、亮度范围、色彩空间等。 通过由中国标准化研究院制定的视觉舒适度（VICO）体系认证，并达到视觉舒适度A级或具备相关护眼认证及以上标准。 整机需满足具有NFC功能的手机、平板，通过接触整机设备上的NFC标签，即可实现手机、平板与大屏的连接并同步手机、平板的画面到设备上，无需其它操作设置，支持不少于4台手机、平板同时连接并显示。 整机支持纸质护眼模式，在任意通道任意画面任意软件所在显示内容下可实时调整画面纹理。画面纹理的类型有牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸。同时支持色温调节和透明度调节。 二、音频效果 整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置发生设计，≥2个10W高音扬声器，≥2个20W中低音扬声器，总功率不低于60W。整机扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥87 db，10米处声压级≥72 dB。 整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，麦克风拾音距离≥12m。内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm。支持标准、听力、观影三种音效模式调节。 整机支持蓝牙Bluetooth 5.2标准，能连接外部蓝牙音箱播放音频，也能接收外部手机通过蓝牙发送的文件。 三、设备功能与安卓系统 采用智能电子产品一键式设计：同一物理按键完成Android系统、Windows系统和节能熄屏操作，通过轻按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。 为便于教师的个性化使用需求，整机前置5个自定义功能按键，包含“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。 整机内置专业硬件自检维护工具，工具可对触摸框、PC模块、光感系统等模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示，可对嵌入式系统运行内存、垃圾文件进行清理，确保嵌入式系统运行流畅。支持扫描系统提供的电子二维码进行在线客服问题报修。 内置无线传屏接收器，无需外接接收部件，无线传屏发射器与整机匹配后即可实现传屏功能。 前置输入接口：≥1路TypeC、≥2路USB3.0，支持Android系统、Windows系统读取外接移动存储设备。侧置输入接口：≥1路HDMI、≥1路RS232；侧置输出接口：≥1路音频输出、≥1路触控输出USB。 设备支持通过前置物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的所有内容与老师人声同时录制，支持自定义前置“设置"按键，通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具。 系统版本不低于Android 11.0，内存不低于2GB，存储空间不低于8GB。整机安卓和全部外接通道（HDMI、Type-c）下侧边栏支持在音乐课，学生跟随节拍器打节奏；支持设置节拍、轻重、节拍播放速度。 内置无线传屏接收器，无需外接接收部件，无线传屏发射器与整机匹配后即可实现传屏功能。 四、摄像与AP系统 整机具备内置摄像头支持≥1600W像素的视频采集，支持输出≥4K；支持对角视场角≥135°，水平视场角≥120度；支持扫描二维码功能，快速调用信息，使用摄像头可实现远程巡课。可AI识别人像，人像识别距离≥10米。摄像头支持人脸识别、快速点人数、随机抽人，可识别镜头前的所有学生，并显示人脸标记、随机抽选。支持同时显示标记不少于60人。 整机Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz ，Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax，支持版本Wi-Fi6。设备同时支持蓝牙功能，且蓝牙标准不小于Bluetooth 5.2标准。 五、信息安全系统 为保证设备安全，降低设备维护难度，整机关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择恢复整机系统及Windows操作系统到出厂默认状态，无需额外工具辅助。 为保证信息安全，自带安全管控软件，支持对系统盘进行垃圾清理、大文件迁移，释放系统盘空间占用，提升设备运行速度。 为保证安全管控软件不被误操作删除，安全软件具备自我保护系统，用户无法通过传统方法（卸载或者关闭程序）来终止其的运行，删除时，需要软件删除密码验证。从而保护管理员可有效的管控设备。 整机支持同一品牌智能笔，通过 BLE(蓝牙低能耗技术)、USB Dongle(通用串口总线 接收器)等方式连接，当整机和智能笔均支持BLE功能时，支持指定区域内智能笔自动 发现、自动连接，并支持读取智能笔型号， 对应显示设备实物图片。 六、教学桌面： 快捷教学桌面：整机支持个人教学桌面，设备开机启动后，自动进入教学桌面，支持账号登录、退出，自动获取个人云端教学课件列表、并可进入全部课件列表。整机支持多种身份识别方式，支持通过账号登录、手机扫码登录，并支持账号安全登录检测。支持统一互通的用户身份认证服务，账号登录后，打开教学白板软件、学生行为评价软件的教学应用工具时无需再次输入账号密码重复登录。 设备教学桌面支持教学常用的教学白板软件、文件管理软件、学生行为评价软件，同时教学桌面首页支持自定义桌面应用，支持展示≥8个应用入口，满足不同教师授课需要。教学桌面支持进行应用卸载。 七、OPS模块： 搭载Intel 十二代或以上CPU i5，内存：≥8GB DDR4内存或以上配置，硬盘：≥256GB或以上SSD（M.2）固态硬盘 采用抽拉（插拔）内置式模块化电脑，PC模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔，模块和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 具有独立非外扩展的电脑USB接口：PC模块上USB3.0≥3个，USB2.0≥1个，HDMI≥1，1000M RJ45≥1 个，MIC-IN≥1。 按压式卡扣方式设计无需工具即可快速拆卸电脑模块，具有标准PC防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗。 八、 白板软件 能够为教师提供不小于100T的云存储空间，教师可在个人云空间中上传存储互动课件、云教案和其他教学资源。 支持上传的格式有：文档：ppt、pptx、word、pdf；图片：bmp、png、jpg、jpeg、gif；音视频：mp3、wav、wma、ogg、aac、mp4、rmvb、wmv、avi、rm、3gp、mkv、flv、mov、svg、swf； 为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号； 互动教学课件支持定向精准分享：分享者可将互动课件、课件组精准推送至指定接收方账号云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件； 互动教学课件支持开放式云分享：分享者可将互动课件、课件组以公开或加密的web链接和二维码形式进行分享，分享链接可设置访问有效期。接收方通过web链接或二维码的课件分享入口可预览互动课件内容并可触控课件互动元素，并能将互动课件转存至个人云空间，登陆云空间即可接收并打开互动课件； 提供拼音卡片、古诗词、汉字卡片、中文听写、网络画板、字母卡片、英汉词典、英文听写、化学实验、元素周期表、化学方程式、物理实验、星球工具、藏文卡片等至少20种学科工具，可一键插入课件。同时为方便不同学科教师使用，学科工具应支持教师自主设置在首页显示的功能，且该设置在备课和授课端之间可以同步； 具有互动式教学课件资源，包含学科教育各学段各地区教材版本不少于160个。包含学科教育各学段教材版本全部教学章节、专题教育多个主题教育、特殊教育 3 大分类的互动课件，数量不少于16万份。按照下载量、课件质量、相关性会每天动态更新课件列表，提供按章节、主题筛选和关键词搜索，支持模糊搜索。支持默认排序、最多获取和最新上架三种排序方式。课件支持直接预览并下载。预览课 件时可以拖动课堂活动、形状、几何、文本元素。下载时课件可同步至教师个人云空间。课件支持教师在线评分； 具备AI智能备课功能，可以在备课场景中搜索课件库课件资源，具有 不少于16万份课件资源，支持整份课件或按照课件页插入课件中。能按照教学环节筛选对应课件页一键插入课件中，可导入新课、作者简介。能按照元素类型思维导图、课堂活动选取需要的部分补充课件缺失的部分。可以在查看部分课件的同时查看对应整份课件，了解作者整体教学思路； 支持PPT的原生解析，教师可将pptx课件转化为互动教学课件，支持单份导入和批量文件夹导入两种导入方式，保留pptx原文件中的文字、图片、表格等对象及动画的可编辑性，并可为课件增加互动教学元素； 云教案内容无需人为保存即可同步至云空间，支持已链接方式进行定向式分享和开放式分享。接收者可直接在桌面浏览器、微信浏览器内打开预览，可将云教案转存至个人云空间。云教案支持导出为PDF格式； 提供将Word转换为云教案的能力，支持解析文本、表格等通用元素，方便老师迁移旧教案，提供教案模板，方便老师撰写教案，预置模板包含表格式、提纲式、集备式、多课时式、单元设计式等不少于7个。支持校本模板，管理员在教研管理后台设置校本模板后，老师可在云教案模板调用； 云教案与云课件可一对多关联绑定，产生绑定后，在课件页和教案页均支持在同一面板打开关联的云课件或云教案预览，便于老师备课时相互对照； 课堂互动游戏支持云储存，编辑完成的活动可一键存储至教师云空间，便于在不同课件中直接调用，无需反复编辑； 具备AI智能生成课堂活动功能，支持课堂活动智能填写功能，支持选词填空、判断对错和趣味选择三大课堂活动。输入文本后可以一键解析，自动将文本内容结构化填充至题干和正确选项，完成课堂活动的制作； 支持AI智能纠错，软件内置的AI智能语义分析模块，可对输入的英文文本的拼写、句型、语法进行错误检查，并支持一键纠错； 提供藏文格子工具，可使用藏文输入法输入，支持单个词和连续输入，可将卡片插入到备课课件中云端存储； 无需额外安装部署直播软件，可实现语音直播、课件同步、互动工具等远程教学功能。教师可一键开课生成课程海报；学生扫描课程海报微信二维码即可加入直播课堂，无需额外安装APP。学生可在直播课堂打字提问、互动，学生提问内容实时传递至教师。教师根据讲解内容发布答题板供学生选择作答，学生提交答案后系统自动统计正确率和答题详情； 在直播课堂中，教师可指定授权学生远程互动，学生可在直播的课件画面进行书写、移动、擦除、参与互动活动等，学生操作过程实时同步至班级其他学生，可支持不少于5位学生同时参与远程互动。直播过程中可向学生发放奖杯，学生在线学习获得的奖杯数量累积统计； 直播课程结束后，后台自动统计报名学生名单和学生学习清单。同时可自动生成直播回放，报名课程的学生可反复学习，回放课程自动保存在云端，支持人工删除； 支持校本资源库功能，支持课件、教案、教学微课及多媒体文件的上传。其中多媒体资源类型与格式包括但不限于文档：doc, docx, pdf, ppt, pptx, xlsx, xls图片：bmp, jpg, png, jpeg, gif视频：mp4，webm音频：wav, mp3, ogg； 支持树形结构目录，便于资源分类及快速查找，支持全局资源搜索，按年级、学科筛选资源，支持查找资源后快速定位到当前资源文件夹； 支持信息化集体备课功能。支持选择教案、课件、教学微课资源上传发起集备研讨，支持设置多重访问权限，通过手机号搜索即可邀请外校老师，可用于跨校教研场景； 参备人可通过评论区发表观点，可对他人评论的观点进行点赞，评论消息支持实时提醒，支持图片的上传。可在线对教案进行随文式批注，追加批注，回复以及查看实时批注消息。支持对课件进行打点式批注，可通过批注定位研讨内容，完成协同备课； 完成本次研讨后，主备人可直接进入编辑页面编辑课件/教案，发布新稿件后，备课组进入下一轮研讨，更新稿件后会给参备老师同步教研动态。支持筛选不同版本的稿件进行智能比对，对修改的内容进行高亮显示。参备成员可以随时获取和下载每一稿中的集备稿件到云课件，进行编辑或引用。可生成集体备课报告。集备终稿会自动上传到校本资源库，主备人可自定义上传目录，参备人可前往校本资源库获取集备终稿。报告生成后，参备人可查看具体报告内容和下载集备报告。报告内包含集备信息、数据统计、研讨记录的具体内容； 支持查看研讨过程全数据，包括教师的访问记录，集备浏览次数，评论次数/字数，批注次数/字数，以及被点赞数等，智能生成研讨词语，统计评论中出现频率高的关键词，确定研讨方向； 支持电子化听评课功能。支持在授课模式中发起授课评价，根据课程和评课表生成二维码，可选择是否分享课件，若选择分享课件，评课人通过扫码即可参与评课并获取课件。支持在我的学校中查看我评的课、我讲的课的历史评价记录。支持导出我讲的课的评课报告为 PDF文档，支持导出我评的课的评课表为WORD 文档； 支持直播听评课功能，支持授课老师发起直播听评课，使用手机进行录影，听课老师可查看课堂直播。支持查看评课邀请信息和直播开启预告，及时进入直播课堂，进行听课评价。支持主动发布“开启了直播”、“关闭直播”课堂状态，及时同步课堂进度。支持远程观看课堂直播时同步在听课交流区发表文字、快捷表情和照片内容，记录与分享听课想法； 直播评课全过程支持回放并自动生成字幕，支持回放视频形成回放链接分享，可直接下载导出，用于老师回顾课堂内容，分析老师的课堂表现和教学情况。支持查看课堂录影回放，回顾课堂内容，分析老师的课堂表现和教学情况。一览课堂重要数据，智能分析授课内容生成高频词云，提炼师生互动生成课堂问答，老师可掌握课堂的重点与方向； 支持教研备课组功能，在电脑端进入备课组空间实现组内备课资源共享，集体备课共研。支持筛选学科或者搜索老师名称快速添加备课组成员进入备课组。支持选择教材和对应的章节目录，添加课件/教案/教学微课/多媒体文件/集体备课项目到组内一起研讨打磨，支持同步到校本资源库共同沉淀优质课程资源。支持通过选择教材及教材章节目录找到对应的课程教学资料和集备项目，支持筛选老师查看其添加的备课资源。点击可以预览资源内容，并获取到云课件中应用； 支持教研备课组功能进入集备项目点击章节下的集体备课项目可以快速进入集体备课页面，快速参与研讨或回顾研讨内容。支持查看不同时间/教材下的小组成员的备课资源和集备数据，支持对数据进行排序查看； 支持混合教学功能，教师可在教室一体机一键开课，开课将进入屏幕共享推流模式。支持生成课程海报，学生扫描课程海报微信二维码即支持通过行政班级学生名单； 九、其他要求： 投标产品具有相应软件著作权登记证书。 设备使用培训服务：要求不少于 3 次厂商认证培训讲师针对此项目设备开展的操作使用培训课，每次培训不低于 2 课时，在签订合同时提供厂商针对培训服务的承诺函。 质保要求不低于3年。 | 1 | 套 |
| 2 | 团体心理活动器材箱 | 1、 基本要求： 根据《中小学心理健康教育指导纲要》设计，借助团体游戏活动促进团队成员的互动交流，帮助个体获得成长，适用于大中小各级院校开展心理健康活动课程。 2、 产品构成： 1) 主要由团体心理辅导活动手册、活动道具、配套资料、道具收纳箱等构成。 2) 提供合格证、产品说明书、装箱清单、全部活动所需道具清单。 3、 主要功能及参数： 1) 活动方案根据《中小学心理健康教育纲要》要求，包括认识自我、学会学习、人际交往、情绪调适、升学择业以及生活和社会适应等六大主题，每个主题提供不少于9个活动方案，≥60个。 2) 每个活动均详细说明活动的设计理念、活动目标、活动时间、活动场地、所需道具、活动过程、注意事项、心理学依据等。 3) 活动形式多样，包括心理游戏、心理训练、问题辨析、情境设计、角色扮演，以及绘画、音乐等艺术心理辅导形式。 4) 活动道具：提供至少48个活动方案所需配套道具，包括文具类、创意玩具类、模拟生活类、心理卡片类、辅助教案类、心理影音类等六大类约60种道具，总数不少于800件。含独家定制道具。 5) 每个活动所提供道具至少可同时满足50人参与。 | 1 | 套 |
| 3 | 校园心理情景剧套装 | 1、 基本要求： 校园心理情景剧是以情景剧的形式反应学生常见的心理问题。通过情境设计、角色扮演、讨论分析等，学生可体验他人的感受，理解生活，同时认识自我，释放压力。 2、 产品构成： 1) 校园心理情景剧剧本、心理剧示范视频资料、配套道具、道具收纳箱（拉杆箱）等。 2) 提供产品合格证、装箱清单、每个活动所需道具清单。 3) 附赠资料1本，作为辅助参考资料。 3、 主要功能及参数： 1) 针对不同阶段学生的身心发展特点而开发的剧本；涵盖认识自我、学会学习、人际交往、情绪调适、升学择业以及生活和社会适应等六大主题；按使用场景又可分为剧场版和即兴版，可满足心理剧展示、社团活动或心理课堂使用。 2) 每个主题提供不少于5个剧本，剧本总数36个。 3) 每个剧本均详细说明设计理念、辅导目标、适用人群、主要角色、场地、道具、剧情、分享与讨论等。 4) 提供所有剧本配套的道具，不少于160个，包括暖身活动类、身份识别类、场景模拟类、辅助工具类。 5) 具有与剧本匹配的心理剧视频≥6个，由中小学师生表演。 | 1 | 套 |
| 4 | 团体活动桌 | 六边形操作台：由多张台面的操作台组成，可自由组合拆分，便于团体活动，材质：采用优质钢管和三聚氰胺板制作，定制专业仪器摆放；桌子直径≥1200*400*760mm ；配六张凳子。 | 9 | 组 |
|  |  | 四、放松训练系统 |  |  |
| 1 | 身心反馈放松训练系统 | 1、 基本要求： 系统实时监测用户的生理指标，提供肌肉放松、意象放松、正念冥想等多种方式引导用户自主放松，并通过生物反馈游戏，帮助用户成为情绪自助者，辅助提高专注力、抗挫能力、心理应激能力等，最终帮助用户获得良好的心理弹性和积极的生活态度。 2、 系统构成： 1) 系统平台：CPU Intel i5， 内存≥8G，独立显存≥4G，硬盘≥1TB，WIN10操作系统。 2) 生理指标采集及分析装置，耳夹式生物反馈传感器，小型光体积扫描器(PPG)，可精确测量心率变异性（HRV），测量精度达毫秒级 3) 包裹式舒适单人按摩放松椅；可移动边柜，带显示支架。 4) 配套彩色机1台。 5) LED电视1台≥50寸；HIFI高保真环绕立体声音响，支持蓝牙连接。 3、主要功能及参数 1) 系统包含监测、减压、训练、记录等四大核心功能模块； 2) 多级登录身份，满足不同人员的需求，实现管理扁平化、用户自主化。 3) 实时采集人体的心率变异性，并进行时域、频域分析，提供SDNN、RMSSD、PNN50、TP、LF、HF等指标。 4) 减压中心：提供≥8个音乐放松主题包、≥6个冥想音乐视频主题包和肌肉放松音乐视频主题包，匹配专业的指导语，引导用户心理减压。 5) 训练中心：提供≥6个游戏训练，根据用户的生理指标，实时变换场景，使用户在趣味训练中逐步掌握情绪调适的方法。 6) 自动生成图文并茂的生理指数报告、压力指数报告、心悦指数报告，综合评判个体的身心状态，建立用户情绪管理档案。 7) 包括监测中心、训练中心、减压中心、记录中心四大功能。 8) 监测中心包括了核心的HRV生理数据采集、监测模块，并根据结果生成生理评估详细参数及相关波形图。用户可以应用监测中心采集HRV生理参数作为基线标准，或是根据具体实验和训练需求进行自定义。 9) 生理参数报告包括了最常用的时域参数（M-HRT、SD-HRT、SDNN、RMD-SD、SD、SDSD、PNN50）和频域参数（TP、LF、HF、LF/HF、LFnorm、HFnorm），以及HRV频谱图、HRV曲线图和RR间期柱状图。 10) 训练中心包括≥6大主题场景：减压助眠、身心放松、呼吸调整、专注训练、空间记忆训练、稳定性训练 11) 减压助眠（钟摆催眠），经典单摆道具、重复单调刺激、模糊感官通过人为暗示进入某种催眠状态，缓解自身压力。 12) 身心放松（森林浴）通过唯美场景，减压音乐，舒适按摩放松，香薰喷雾，配以专业配音指导语、感受自然的美好。 13) 呼吸调整（娑罗树）多变动态交互场景，HRV实时生理反馈，专业生理指标报告通过娑罗树的荣枯变化来训练和调整个体的呼吸频率。 14) 专注训练（射箭）此时用户需要不断地调整自己的呼吸频率，并保持较好的专注状态，不要受场景的干扰。一定时间后弓箭会自动击发射中箭靶，系统会根据用户在该时间段内HRV参数的平均水平进行评分。并出具专业的生理指标报告。 15) 空间记忆训练（小鼠迷宫）动态迷雾干扰、空间工作记忆训练、专业生理指标报告 16) 趣味游戏训练，个体在PC端进行鼠标操作小动物离开在迷雾的干扰下走出迷宫。在整个训练过程中，系统会根据用户在该段时间内的HRV参数来调整动态迷雾的范围，用户记忆迷宫空间结构的难度也会发生变化。 17) 稳定性训练（勇者迷宫）动态障碍干扰、稳定性训练、专业生理指标报告 18) 趣味游戏训练，个体在PC端进行鼠标操作小球移动并完成迷宫。该训练可以更好地提高身心协调能力和心理稳定品质。 19) 减压中心：通过多模块、多层次、循序渐进式的方式引导用户进行减压和放松包括了肌肉放松、冥想放松和音乐放松三个模块。用户可以根据自身需要选择相应的模块进行减压和放松。放松过程中佩戴HRV采集器系统会自动采集用户的HRV生理数据，并在放松结束后生成专业的生理指标报告《压力指数报告》。 20) 肌肉放松：在肌肉放松模块，主要使用了渐进式肌肉放松法。该方法通过循环渐进的方式引导用户体验真实的肌肉放松感觉，进而改善负性情绪，达到身心放松的效果。 21) 冥想放松：包括≥6种不同的冥想主题(正念冥想、意向放松、能量修复、午间小憩、缓解倦怠、抚平创伤)，综合应用音乐、影像资料和专业指导语等，引导用户进入冥想状态，享受不同情境和不同主题下的放松体验。 22) 音乐放松：包括≥6种不同主题的音乐和2类专业音乐(自然环境音、Alpha波音乐、补充能量、抵抗抑郁、缓解压力、平心静气、消除焦虑、心灵向导)，通过不同主题和类型的音乐带给用户全新的放松体验。 23) 记录中心：所有主题完成训练后均提供生物反馈报告，包括身心协调报告和压力指数报告，主要评估个体一段时间内总体身心协调状态的情况。包括： HRV时域参数（HR、SDNN、PNN50）和频域参数（TP、LF、HF、LF/HF）；身心协调走势图和身心协调各状态比例图；以及相关的书面文字报告。 | 1 | 套 |
| 2 | 配套显示器 | 1、CPU核数：四核2、运行内存：≥1.5GB 3、操作系统：MIUI FOR TV 4、CPU：Cortex A53 四核5、存储内存：≥8GB 6、网络连接：支持有线&无线7、屏幕尺寸：≥55英寸8、屏幕比例：16:99、屏幕分辨率：超高清4K10、刷屏率：≥60HZ | 2 | 套 |
|  |  | 五、宣泄区 |  |  |
| 1 | 情绪疏导系统 | 1、 基本要求： 智能引导式的自助情绪疏导系统，针对愤怒、忧伤、沮丧、焦虑等常见的消极情绪，按照情绪唤醒——合理宣泄——认知调整等步骤，通过多种方法引导用户疏导不良情绪，建立合理信念，获得积极的生活态度。 2、 系统构成： 系统由触控一体机、多媒体专业调音设备、头戴式耳机（带麦）、推车型一体机支架及耳机挂钩组成。1.由情绪疏导系统软件、多点触控一体机、可移动落地式支架、高清摄像头、头戴式监听耳机、麦克风及支架等组成。 3、 主要功能及参数 1) 具有情绪主题疏导、趣味宣泄、认知朗读、心情涂鸦、情绪体验、档案管理等模块。 2) ≥180个的语音心理引导库，模拟心理咨询互动，给予实时反馈和专业引导。智能采集声音的实时分贝值，计算能量值，评估宣泄指数等。 3) 情绪主题疏导：提供常见的五大情绪问题（愤怒、忧伤、沮丧、焦虑和烦躁）的应对疏导方案，通过场景再现——合理宣泄——认知调整等步骤，智能引导用户疏导不良情绪，并自动生成报告。 4) 趣味宣泄：采用游戏形式，引导用户呐喊宣泄，包含了“大声尖叫”、“爆发吧！小宇宙”和“跳跃的大脚”三种声控呐喊宣泄游戏；系统自动记录每次游戏中的最大呐喊时长、最高呐喊分贝、宣泄指数等。 5) 认知朗读：通过朗读引发用户思考，建立合理认知。五大情绪主题下有丰富的朗读素材，同时支持素材自添加，并可自动生成滚动跟读模式，具有录音、修音、发布、点播、互动等功能。 6) 心情涂鸦：借助涂鸦方式，帮助用户从负面情绪中解放出来，分为自由涂鸦和模板涂鸦两种方式，支持用户自添加涂鸦模板，具有发布、查看、互动等功能。 7) 情绪体验：通过表情模仿与拍摄，体验相应的情绪；包括“敌意”、“烦躁”、“愤怒”、“害怕”，“焦虑”，“沮丧”，“喜悦”，“忧伤”等8种情绪，用户可添加更多表情；拍摄的表情照片可设置为头像。 8) 档案管理：具有个人资料修改、历史足迹记录等功能。 | 1 | 套 |
| 2 | 运动单车 | 炼心肺功能及腿部肌肉，通过运动的方式，缓解消极情绪： 1） 材质：高档铝合金； 2） 减震弹簧装置、手拉绳、水平调节阀、安全飞轮罩、重大飞轮； 3） 前轮≥18公斤飞轮负责，可双向运动，即正骑和反骑，可自行选择站骑或者承受≥400斤； 4） 尺寸大小：约1200*1100*490cm； | 2 | 套 |
|  |  | 六、沙盘游戏区 |  |  |
| 1 | 心理沙盘 | 1、 基本要求： “沙盘游戏疗法”（又叫箱庭疗法）作为一种经典的非语言的心理治疗技术，适用于任何年龄；常用于个别咨询与治疗，也可用于小团体或家庭咨询与治疗。 配套的沙盘分析软件可帮助心理咨询师（心理老师）进行个体沙盘、团体沙盘的记录管理与分析工作。 2、 规格参数： 1) 产品构成：包含沙具、沙子、沙箱及放置架、沙盘管理软件、指导材料、配套工具等 2) 沙具：≥2000件，造型接近于现实之物，包括人物、动物、植物、各种车船、飞行物、建筑物、桥、栏杆、石头等，≥12大类54小类。 3) 沙子：≥3包（每包不少于12.5公斤），白色石英砂和茶色细海砂，颗粒光滑、大小均匀、高温消毒。 4) 沙箱≥2个；1个标准沙箱，内径尺寸≥720*570*70mm，1个团体沙盘，内径尺寸为≥850*1200*100mm；外侧为木本色，内侧为蓝色，具有防水设计。 5) 放置架≥2个。 6) 沙盘档案管理软件：具有用户信息管理、沙盘记录管理、意象分析等功能。 7) 支持个体沙盘管理与团体沙盘管理，具有快速查找、批量管理等功能； 8) 保存沙盘游戏过程的图片以及视频资料，记录咨询师的分析评估文字，可追加记录，可在固定时间轨插入点评； 9) 具有沙盘意象自动检索与分析功能，帮助心理老师解读沙盘作品。 10) 指导材料：沙盘指导手册、意象分析词典、说明书、并赠送资料（2本） 11) 配套工具：沙刷、沙耙、沙具篮、喷水壶四件套，沙盘记录手册1本。 | 1 | 套 |
| 2 | 教学照相机 | 1、屏幕尺寸：≥3.0寸 2、取景器类型：光学取景器 3、储存介质：SD卡 4、像素：≥2410万 5、传感器尺寸：≥22.3mmx14.9mm 6、电池类型：锂电池 7、单反画幅：APS画幅 8、对焦点数：9区 9、感光元件类型：CMOS 10、是否支持外接闪光灯：支持 11、是否支持机身除尘：支持 12、影像处理类型：DIGIC 4 | 1 | 台 |
| 3 | 沙具配套柜 | 柜：规格：≥1200*350*1600mm,优质环保人造板，板材面厚度为18mm,优质PVC封边条，带阶梯， 凳：结构材质：不锈钢、电镀金属配件、亚克力，功能：可升降，可旋转、优质气棒，坐高自由调节62~82。 | 8 | 组 |
| 4 | 心理资料1 | 心理学史类、心理放松类、心理励志类、心理现象类，不少于8幅 | 1 | 套 |
|  |  | 七、交流感悟区 |  |  |
| 1 | 专用计算系统 | 1、台式机； 2、CPU Intel ：Core I5-10500处理器3、主板：Intel B460及以上芯片组；4、内存：≥8G DDR4 2400MHz 内存，提供2个内存槽位；5、显卡：2G独立显卡；6、声卡：集成声卡，支持5.1声道（提供前2后3共5个音频接口）；7、硬盘：≥1TB SATA3 7200rpm 硬盘 +128G SSD固态硬盘；8、网卡：集成10/100/1000M以太网卡；9、光驱：可选；10、扩展槽：1个PCI-E*16、2个PCI-E*1；11、键盘、鼠标：原厂防水键盘、抗菌鼠标；12、接口：10个USB接口(前置6个USB 3.1 G1，后置4个USB 2.0)、1组PS/2接口、1个串口、VGA+HDMI接口（VGA非转接）13、电源：110/220V 180W 节能电源；14、操作系统：预装正版Windows 10 64位操作系统；15、显示器：≥21.5英寸屏，1920*1080全高清分辨率；16、安全特性：USB屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露；17、机箱：标准MATX立式机箱，采用蜂窝结构，散热更为有效；光触媒风扇，能够达到有效去除细菌、降解甲醛、净化空气的效果）；18、机箱：15L及以上，顶置提手，顶置电源开关键， | 2 | 套 |
| 2 | 配套桌台 | 规格：≥1400*600*750mm。1、面材：采用三聚氰胺饰面板，其中甲醛释放量≤0.05mg/m³2、基材：采用优质环保刨花板，甲醛释放量≤0.124mg/m³。3、封边：采用与板材同色全自动封边机封边，厚度≥2.0mm，无缝封边。4、五金配件：所有五金配件做防锈、防腐处理。 椅：(1)按人体工学原理设计。采用布绒座垫+网背；(2)海绵：采用高密度成型PU泡棉，在火种离开10秒内，泡棉自动结焦熄灭；(3)脚和脚轮：塑胶椅脚，脚轮采用60MM黑色PU轮，间隙误差在1%毫米左右，(4)气动：气压棒，中置式倾仰机构，三档逍遥锁定。 | 2 | 套 |
| 3 | 教学彩色打印 | 速度（A4，黑色）：≥24页/每分钟，速度（A4，彩色）：≥24页/每分钟，标配双面、网络功能、WIFI，首页时间（黑色）: ≤10.9秒，首页时间（彩色）:≤10.9秒，分辨率：600*1600dpi，处理器：双核，1GHz，内存：≥512MB，支持介质尺寸：A4、A5、B5信封、C5信封等 | 1 | 台 |
| 4 | 碎纸机 | 1、规格：≥250*262*515mm。2、进纸尺寸：A4。3、箱体容量：≥23L。4、碎纸能力：8张70g（A4）纸。 | 1 | 台 |
| 5 | 电话机 | 主屏幕数字显示，通话功能：来电显示、麦克风静音、电话会议，拨号：语音、脉冲、扬声器等 | 2 | 台 |
| 6 | 期刊架 | 规格：≥1190*400*1276mm。 1、面材：采用优质三聚氰胺饰面板，其中甲醛释放量≤0.05mg/m³；2、基材：采用优质环保刨花板，甲醛释放量≤0.124mg/m³。3、封边：采用与板材同色全自动封边机封边，厚度≥2.0mm，无缝封边。4、五金配件：所有五金配件做防锈、防腐处理。 | 4 | 个 |
| 7 | 定制配架1+1 | 沙发：规格：≥ 800*790*710mm。 1、面料：面料为优质密实麻布料、实木框架；2、框架：优质电镀钢制脚架；3、基材：基材为实木板材，经防潮、防虫、防腐处理；4、五金配件：采用优质家具专业五金配件，配件紧密拼接。 茶几：规格：≥1200*600*450mm。 1、面材：采用优质三聚氰胺饰面板，其中甲醛释放量≤0.05mg/m³。2、基材：采用优质环保刨花板，甲醛释放量≤0.124mg/m³。并经过防虫、防腐等化学处理。3、封边：采用与板材同色全自动封边机封边，厚度≥2.0mm，无缝封边。4、五金配件：所有五金配件做防锈、防腐处理。 | 3 | 个 |
| 8 | 定制配架2+1 | 沙发：规格：≥1910*790*710mm。 1、面料：面料为优质密实麻布料、实木框架；2、框架：优质电镀钢制脚架；3、基材：基材为实木板材，经防潮、防虫、防腐处理；4、五金配件：采用优质家具专业五金配件，配件紧密拼接。 茶几：规格：≥1200*600*450mm。 1、面材：采用优质三聚氰胺饰面板，其中甲醛释放量≤0.05mg/m³。2、基材：采用优质环保刨花板，甲醛释放量≤0.124mg/m³。并经过防虫、防腐等化学处理。3、封边：采用与板材同色全自动封边机封边，厚度≥2.0mm，无缝封边。4、五金配件：所有五金配件做防锈、防腐处理。 | 2 | 套 |
| 9 | 抗疲劳台 | 1.规格：≥455（直径）*420-540mm（高）， 2.整体为圆柱造型，分为可升降上座盖，坐垫和下带弧形的底盘组成。上座盖采用优质改性PP注塑成型，坐垫表面由防渗透包裹软质聚氨酯一次成型。把手可控制气杆升降凳子高度。下底盘采用改性PP注塑，嵌套进上座盖内，通过升降机构使上座盖上升或下降。高度可调，坐垫柔软舒适，弧面底盘使得凳子可以轻松的调整角度。 | 6 | 个 |
| 10 | 环境配饰 | 包括绿色植物、盆景、抱枕、墙贴等 | 1 | 套 |
| 11 | 配套插线板及无线路由器 | 插座6位、过载保护、线长: 3M、5M、10M.HDMI高清线、无线路由器 | 1 | 套 |
| 12 | 石英钟 | 静音、直径≥360mm | 2 | 个 |
|  |  | 八、个体咨询室 |  |  |
| 1 | 定制配架1+1 | 沙发：≥570*790*770mm。 1、面料：面料为优质密实麻布料、实木框架；2、框架：优质电镀钢制脚架；3、基材：基材为实木板材，经防潮、防虫、防腐处理；4、五金配件：采用优质家具专业五金配件，配件紧密拼接。 茶几：规格：规格：≥570*790*770mm。 1、面材：采用优质三聚氰胺饰面板，其中甲醛释放量≤0.05mg/m³。2、基材：采用优质环保刨花板，甲醛释放量≤0.124mg/m³。并经过防虫、防腐等化学处理。3、封边：采用与板材同色全自动封边机封边，厚度≥2.0mm，无缝封边。4、五金配件：所有五金配件做防锈、防腐处理。 | 2 | 个 |
| 2 | 录音笔 | 录音模式；SP 标准播放单声道录音模式， 容量；≥2G，录音格式；MP3， 麦克风；内置，扬声器；28mm300mw，传输接口；USB。 | 1 | 只 |
|  |  | 九、项目整体设计、配套部分 |  |  |
| 1 | 项目整体规划 | 一）环境布局规划要求： 1、辅导中心的整体氛围要宁静，不应布置分散学生注意力的物件。 2、采光，通风条件良好，辅导室要给人以明朗、愉悦的感觉。 3、辅导室可适当地用鲜花等装饰环境，给学生以放松、安定的感觉。 4、小揭示板、板架等应便于学生阅读。 5、学生的位置应避免门窗方向，不应让学生与突然来访的外人照面。 6、学生的个人资料应放在教师便于取放的地方，避免在交谈的过程中出现教师移动次数过多、动作幅度过大等情况。 7、保密设施要好,面谈室不易过大。 | 1 | 套 |
| 2 | 环境装饰 | 根据场地实际布局、规划隔断、设计要求、进行环境配套装饰：顶部、墙面、地面布置、垃圾清理、搬运等（含材料、人工）。约200平方。 要求： 1、整体氛围要宁静，不应布置分散学生注意力的物件。 2、采光，通风条件良好，辅导室要给人以明朗、愉悦的感觉。 3、辅导室可适当地用鲜花等装饰环境，给学生以放松、安定的感觉。 4、学生的位置应避免门窗方向，不应让学生与突然来访的外人照面。 5、学生的个人资料应放在教师便于取放的地方，避免在交谈的过程中出现教师移动次数过多、动作幅度过大等情况。 6、保密设施要好,面谈室不易过大。 | 1 | 项 |
|  |  | 整体规划布局图：投标人须提供“心理健康教育中心”符合要求的完整的CAD布局图1张、鸟瞰图一张及八大功能区效果图各≥1张。 |  |  |
|  |  | 布局图 |  |  |
| 3 | 顶面、墙涂料 | 顶面、墙面铲除，腻子找平，一底三面涂料 | 2 | 项 |
| 4 | 地面改造 | 地面：塑胶地板及复合木地板、地脚线等 | 1 | 项 |
| 5 | 强、弱电及辅材 | 线槽、线管、线盒、电线、网线、水晶头、灯具开关插座及辅材、管材附件等 | 1 | 批 |
| 6 | 环境气氛升级 | 根据现场环境气氛进行软装升级。 | 1 | 项 |
|  |  | 心理健康教育中心（以上共计1套） |  |  |
|  |  | 初中物理数字化传感器实验箱 |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 物理智能化传感器实验箱（教师版) | 以最新的《义务教育物理课程标准》为依据，配合最新版义务教育教科书，满足中学物理课程中与传感器相关的实验。通过利用传感器分析物体运动中速度的变化、力的相互关系、电压与电流的关系等，找寻其内在规律。通过引导学生应用技术来解决问题，将技术的功能与学科知识相结合，让学生把技术作为获取知识和加工信息、解决问题的工具，从而有效提升学生的信息素养和探究能力。 外观尺寸(mm)：≥485×370×155mm 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯），使用0.5mm厚的PVC背胶板印刷全套（2张）铭牌，不起皱，不脱落。 箱体内部采用高发泡隔离填充材料，采用双层双色工艺制作，更能凸显零件的立体效果。按零件形状数控雕刻成型，每种实验器材设有固定位置。 实验器材： 一、iStudio软件 iStudio软件支持Windows和Android操作系统，通过蓝牙或USB获取传感器测量数据并进行记录和保存，使其更方便直观地进行观察和分析。适用于课堂教学、实验室操作、课外探究等使用场景。 功能优势： 1、快捷方便：兼容Windows和Android操作系统；易学，用简单的图标进行功能辨识，没有多层菜单；可一键连接传感器；数据自动记录无需手动操作。 2、显示丰富：可显示线形图、柱状图、表格、各类函数方程和数据坐标；实时显示实验数据和图表，生动直观。 3、运算强大：利用函数及其变化率对实验数据进行处理和分析；获得的数据可以保存为电子表格可识别的格式，结合电子表格(如Excel)的数据处理功能对实验数据进行进一步分析。 注：Android客户端需在“设置”中打开蓝牙连接传感器后再打开应用进行操作；iStudio软件可同时支持7个传感器同时连接。 二、力传感器 可以直接安装在小车或固定在铁架台上进行实验，用于研究简谐运动、撞击力、向心力等。含蓝牙指示灯，电源指示灯，充电指示灯，电源按钮，挂钩附件。 量程：±10N 精度：0.0056，误差≤±1.0％ 通讯方式：蓝牙、Type-C USB 供电方式：内置锂电池，额定容量≥1100mAh，带控电功能，可通过USB接口对锂电池进行充电； 应用：可应用于摩擦力的研究、探究重力与质量的关系、测量浮力的大小等实验。 三、微力传感器 可提供比力传感器更精确的测量范围以及更小的误差，可以直接固定在铁架台上进行实验，用于研究简谐运动、撞击力、摩擦力等。含蓝牙指示灯，电源指示灯，充电指示灯，电源按钮，挂钩附件。 量程：±1N 精度：0.002N，误差≤±0.5％ 通讯方式：蓝牙、Type-C USB 供电方式：内置锂电池，额定容量≥1100mAh，带控电功能，可通过USB接口对锂电池进行充电； 应用：可应用于热胀冷缩、静摩擦力的研究等实验。 四、位移传感器 使用超声波来测量物体的位置，可用于研究自由落体运动等。含超声波发射器，超声波接收器，蓝牙指示灯，电源指示灯，充电指示灯，电源按钮。 量程：0.15m～6.0m 精度：0.01m，盲区≤0.01，误差≤±1.0% 通讯方式：蓝牙、Type-C USB 供电方式：内置锂电池，额定容量≥1100mAh，带控电功能，可通过USB接口对锂电池进行充电； 应用：可应用于测量运动物体的速度、测量距离、研究自由落体运动等实验。 五、温度传感器 用于采集外界环境温度，可实时捕捉生物化学反应过程中的温度变化，进而间接表达出反应过程中的能量变化。含蓝牙指示灯，电源指示灯，充电指示灯，电源按钮，不锈钢温度探针。 量程：-20～+120℃ 精度：0.1℃，误差≤±0.5% 通讯方式：蓝牙、Type-C USB 供电方式：内置锂电池，额定容量≥1100mAh，带控电功能，可通过USB接口对锂电池进行充电； 应用：可应用于水的沸腾、晶体和非晶体的熔化规律、溶解过程中的吸热与放热反应等实验。 六、表面温度传感器 用于采集固液表面温度，通过温度探针可直接测量实验室中常见酸、碱等其他试剂反应过程中的温度变化。含蓝牙指示灯，电源指示灯，充电指示灯，电源按钮。 量程：-25～+125℃ 精度：0.1℃，误差≤±0.5% 通讯方式：蓝牙、Type-C USB 供电方式：内置锂电池，额定容量≥1100mAh，带控电功能，可通过USB接口对锂电池进行充电； 应用：可应用于不同物质热传导性能的比较、功能转化等实验。 七、热辐射传感器 用于测量有辐射的物体辐射能量的传感器，包括太阳光、灯光及其它发射物体及反射物体。含热辐射检测器，蓝牙指示灯，电源指示灯，充电指示灯，电源按钮。 量程：0W/m²～1100mW/m² 通讯方式：蓝牙、Type-C USB 供电方式：内置锂电池，额定容量≥1100mAh，带控电功能，可通过USB接口对锂电池进行充电； 应用：可应用于太阳能辐射能的测定、热辐射能的介质吸收等实验。 八、压强传感器 用于采集气相的相对压强变化，可实时追踪有气体参与的生物化学反应过程中气压的改变，有助于分析反应体系内气态物质含量的变化状况。含蓝牙指示灯，电源指示灯，充电指示灯，电源按钮。 量程：0kPa～300kPa 精度：1.0hPa 通讯方式：蓝牙、Type-C USB 供电方式：内置锂电池，额定容量≥1100mAh，带控电功能，可通过USB接口对锂电池进行充电； 应用：可应用于气压与温度的关系、探究流体压强与流速的关系等实验。 九、相对湿度传感器 用于采集气相的相对湿度变化，对于有水蒸气参与的反应，能使无现象或现象较弱的反应变得更加明显，可视性更强。含蓝牙指示灯，电源指示灯，充电指示灯，电源按钮。 量程：10～95% 精度：0.037%，误差≤±2% 通讯方式：蓝牙、Type-C USB 供电方式：内置锂电池，额定容量≥1100mAh，带控电功能，可通过USB接口对锂电池进行充电； 应用：可应用于测量不同环境中空气的湿度等实验。 十、声波传感器 相当于一个麦克风，通过接收声波，显示声音的振动图象。含蓝牙指示灯，电源指示灯，充电指示灯，电源按钮。 量程：20Hz～20000Hz 精度：-50～20dbVms 通讯方式：蓝牙、Type-C USB 供电方式：内置锂电池，额定容量≥1100mAh，带控电功能，可通过USB接口对锂电池进行充电； 应用：可应用于声音的合成、分析各种乐器、声音的共鸣等实验。 十一、电压传感器 用于测量电路中的电压，可研究欧姆定律，电源电动势和内阻的测定，串、并联电路的规律等。含蓝牙指示灯，电源指示灯，充电指示灯，电源按钮。 量程：-15V～+15V 精度：分辨率 10mV 通讯方式：蓝牙、Type-C USB 供电方式：内置锂电池，额定容量≥1100mAh，带控电功能，可通过USB接口对锂电池进行充电； 应用：可应用于欧姆定律(结合电流传感器)、串联电路和并联电路中的电压关系、测量小灯泡的电功率(结合电流传感器)等实验。 十二、多量程电压传感器 多量程电压传感器能够测量比电压传感器更广泛量程的电压，拥有更多的测量空间。用于研究LC电路，小灯泡的伏安特性等。含蓝牙指示灯，电源指示灯，充电指示灯，电源按钮。 量程：±0.2V, ±2V, ±20V 精度：分辨率10mV 通讯方式：蓝牙、Type-C USB 供电方式：内置锂电池，额定容量≥1100mAh，带控电功能，可通过USB接口对锂电池进行充电； 应用：可应用于比热测定实验(结合多量程电流传感器)等实验。 十三、电流传感器 用于测量电路中的电流，可研究欧姆定律，电源电动势和内阻的测定，串、并联电路的规律等。含蓝牙指示灯，电源指示灯，充电指示灯，电源按钮。 量程：-2A～2A 精度：5mA 通讯方式：蓝牙、Type-C USB 供电方式：内置锂电池，额定容量≥1100mAh，带控电功能，可通过USB接口对锂电池进行充电； 应用：可应用于欧姆定律(结合电压传感器)、串联电路和并联电路中的电流关系、测量小灯泡的电功率(结合电压传感器)等。 十四、多量程电流传感器 多量程电流传感器能够测量比电流传感器更广泛量程的电流，拥有更多的测量空间。用于研究小灯泡的伏安特性等。含蓝牙指示灯，电源指示灯，充电指示灯，电源按钮。 量程：±20mA,±200mA,±2A 精度：分辨率 5mA 通讯方式：蓝牙、Type-C USB 供电方式：内置锂电池，额定容量≥1100mAh，带控电功能，可通过USB接口对锂电池进行充电； 应用：可应用于比热测定实验(结合多量程电压传感器)等实验。 十五、磁感应强度传感器 用于测量不同磁性物质的磁感应强度(受到地球磁场和周边磁性物体影响，需要在无磁性物体的环境下测量准确值)。含蓝牙指示灯，电源指示灯，充电指示灯，电源按钮。 量程：-15mT～15mT 精度：分辨率0.1mT，误差≤±1.5% 通讯方式：蓝牙、Type-C USB 供电方式：内置锂电池，额定容量≥1100mAh，带控电功能，可通过USB接口对锂电池进行充电； 应用：可应用于不同磁体磁场的测量、各种线圈的磁力测量等实验。 十六、微电流传感器 微电流传感器能够测量比电流传感器更小的电流，当电路上的电流小于1.25mA时可使用微电流传感器进行实验，用于探究不同电解质、溶液的导电能力、醋酸的弱电离。含蓝牙指示灯，电源指示灯，充电指示灯，电源按钮。 量程：±1.25/±0.125/±0.0125mA 精度：1/0.1/0.01uA 通讯方式：蓝牙、Type-C USB 供电方式：内置锂电池，额定容量≥1100mAh，带控电功能，可通过USB接口对锂电池进行充电； 应用：可应用于切割地球磁场产生感应电流、溶液的导电能力等实验。 Type-C数据线(充电+数据传输，线长1.0m)、USB3.0分线器(USB3.0接口，4个USB插孔，线长1.0m)等。 | 1 | 套 |
| 2 | 物理智能化传感器实验箱 | 以最新的《义务教育物理课程标准》为依据，配合最新版义务教育教科书，满足中学物理课程中与传感器相关的实验。通过利用传感器分析物体运动中速度的变化、力的相互关系、电压与电流的关系等，找寻其内在规律。通过引导学生应用技术来解决问题，将技术的功能与学科知识相结合，让学生把技术作为获取知识和加工信息、解决问题的工具，从而有效提升学生的信息素养和探究能力。 外观尺寸(mm)：≥485×370×155mm 箱体颜色：灰色 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯），使用0.5mm厚的PVC背胶板印刷全套（2张）铭牌，不起皱，不脱落。 箱体内部采用高发泡隔离填充材料，采用双层双色工艺制作，更能凸显零件的立体效果。按零件形状数控雕刻成型，每种实验器材设有固定位置。 实验器材： 一、iStudio软件 iStudio软件支持Windows和Android操作系统，通过蓝牙或USB获取传感器测量数据并进行记录和保存，使其更方便直观地进行观察和分析。适用于课堂教学、实验室操作、课外探究等使用场景。 功能优势： 1、快捷方便：兼容Windows和Android操作系统；易学，用简单的图标进行功能辨识，没有多层菜单；可一键连接传感器；数据自动记录无需手动操作。 2、显示丰富：可显示线形图、柱状图、表格、各类函数方程和数据坐标；实时显示实验数据和图表，生动直观。 3、运算强大：利用函数及其变化率对实验数据进行处理和分析；获得的数据可以保存为电子表格可识别的格式，结合电子表格(如Excel)的数据处理功能对实验数据进行进一步分析。 注：Android客户端需在“设置”中打开蓝牙连接传感器后再打开应用进行操作；iStudio软件可同时支持7个传感器同时连接。 二、力传感器 可以直接安装在小车或固定在铁架台上进行实验，用于研究简谐运动、撞击力、向心力等。含蓝牙指示灯，电源指示灯，充电指示灯，电源按钮，挂钩附件。 量程：±10N 精度：0.0056，误差≤±1.0％ 通讯方式：蓝牙、Type-C USB 供电方式：内置锂电池，额定容量≥1100mAh，带控电功能，可通过USB接口对锂电池进行充电； 应用：可应用于摩擦力的研究、探究重力与质量的关系、测量浮力的大小等实验。 三、微力传感器 可提供比力传感器更精确的测量范围以及更小的误差，可以直接固定在铁架台上进行实验，用于研究简谐运动、撞击力、摩擦力等。含蓝牙指示灯，电源指示灯，充电指示灯，电源按钮，挂钩附件。 量程：±1N 精度：0.002N，误差≤±0.5％ 通讯方式：蓝牙、Type-C USB 供电方式：内置锂电池，额定容量≥1100mAh，带控电功能，可通过USB接口对锂电池进行充电； 应用：可应用于热胀冷缩、静摩擦力的研究等实验。 四、位移传感器 使用超声波来测量物体的位置，可用于研究自由落体运动等。含超声波发射器，超声波接收器，蓝牙指示灯，电源指示灯，充电指示灯，电源按钮。 量程：0.15m～6.0m 精度：0.01m，盲区≤0.01，误差≤±1.0% 通讯方式：蓝牙、Type-C USB 供电方式：内置锂电池，额定容量≥1100mAh，带控电功能，可通过USB接口对锂电池进行充电； 应用：可应用于测量运动物体的速度、测量距离、研究自由落体运动等实验。 五、温度传感器 用于采集外界环境温度，可实时捕捉生物化学反应过程中的温度变化，进而间接表达出反应过程中的能量变化。含蓝牙指示灯，电源指示灯，充电指示灯，电源按钮，不锈钢温度探针。 量程：-20～+120℃ 精度：0.1℃，误差≤±0.5% 通讯方式：蓝牙、Type-C USB 供电方式：内置锂电池，额定容量≥1100mAh，带控电功能，可通过USB接口对锂电池进行充电； 应用：可应用于水的沸腾、晶体和非晶体的熔化规律、溶解过程中的吸热与放热反应等实验。 六、表面温度传感器 用于采集固液表面温度，通过温度探针可直接测量实验室中常见酸、碱等其他试剂反应过程中的温度变化。含蓝牙指示灯，电源指示灯，充电指示灯，电源按钮。 量程：-25～+125℃ 精度：0.1℃，误差≤±0.5% 通讯方式：蓝牙、Type-C USB 供电方式：内置锂电池，额定容量≥1100mAh，带控电功能，可通过USB接口对锂电池进行充电； 应用：可应用于不同物质热传导性能的比较、功能转化等实验。 七、热辐射传感器 用于测量有辐射的物体辐射能量的传感器，包括太阳光、灯光及其它发射物体及反射物体。含热辐射检测器，蓝牙指示灯，电源指示灯，充电指示灯，电源按钮。 量程：0W/m²～1100mW/m² 通讯方式：蓝牙、Type-C USB 供电方式：内置锂电池，额定容量≥1100mAh，带控电功能，可通过USB接口对锂电池进行充电； 应用：可应用于太阳能辐射能的测定、热辐射能的介质吸收等实验。 八、压强传感器 用于采集气相的相对压强变化，可实时追踪有气体参与的生物化学反应过程中气压的改变，有助于分析反应体系内气态物质含量的变化状况。含蓝牙指示灯，电源指示灯，充电指示灯，电源按钮。 量程：0kPa～300kPa 精度：1.0hPa 通讯方式：蓝牙、Type-C USB 供电方式：内置锂电池，额定容量≥1100mAh，带控电功能，可通过USB接口对锂电池进行充电； 应用：可应用于气压与温度的关系、探究流体压强与流速的关系等实验。 九、相对湿度传感器 用于采集气相的相对湿度变化，对于有水蒸气参与的反应，能使无现象或现象较弱的反应变得更加明显，可视性更强。含蓝牙指示灯，电源指示灯，充电指示灯，电源按钮。 量程：10～95% 精度：0.037%，误差≤±2% 通讯方式：蓝牙、Type-C USB 供电方式：内置锂电池，额定容量≥1100mAh，带控电功能，可通过USB接口对锂电池进行充电； 应用：可应用于测量不同环境中空气的湿度等实验。 十、声波传感器 相当于一个麦克风，通过接收声波，显示声音的振动图象。含蓝牙指示灯，电源指示灯，充电指示灯，电源按钮。 量程：20Hz～20000Hz 精度：-50～20dbVms 通讯方式：蓝牙、Type-C USB 供电方式：内置锂电池，额定容量≥1100mAh，带控电功能，可通过USB接口对锂电池进行充电； 应用：可应用于声音的合成、分析各种乐器、声音的共鸣等实验。 十一、电压传感器 用于测量电路中的电压，可研究欧姆定律，电源电动势和内阻的测定，串、并联电路的规律等。含蓝牙指示灯，电源指示灯，充电指示灯，电源按钮。 量程：-15V～+15V 精度：分辨率 10mV 通讯方式：蓝牙、Type-C USB 供电方式：内置锂电池，额定容量≥1100mAh，带控电功能，可通过USB接口对锂电池进行充电； 应用：可应用于欧姆定律(结合电流传感器)、串联电路和并联电路中的电压关系、测量小灯泡的电功率(结合电流传感器)等实验。 十二、多量程电压传感器 多量程电压传感器能够测量比电压传感器更广泛量程的电压，拥有更多的测量空间。用于研究LC电路，小灯泡的伏安特性等。含蓝牙指示灯，电源指示灯，充电指示灯，电源按钮。 量程：±0.2V, ±2V, ±20V 精度：分辨率10mV 通讯方式：蓝牙、Type-C USB 供电方式：内置锂电池，额定容量≥1100mAh，带控电功能，可通过USB接口对锂电池进行充电； 应用：可应用于比热测定实验(结合多量程电流传感器)等实验。 十三、电流传感器 用于测量电路中的电流，可研究欧姆定律，电源电动势和内阻的测定，串、并联电路的规律等。含蓝牙指示灯，电源指示灯，充电指示灯，电源按钮。 量程：-2A～2A 精度：5mA 通讯方式：蓝牙、Type-C USB 供电方式：内置锂电池，额定容量≥1100mAh，带控电功能，可通过USB接口对锂电池进行充电； 应用：可应用于欧姆定律(结合电压传感器)、串联电路和并联电路中的电流关系、测量小灯泡的电功率(结合电压传感器)等。 十四、多量程电流传感器 多量程电流传感器能够测量比电流传感器更广泛量程的电流，拥有更多的测量空间。用于研究小灯泡的伏安特性等。含蓝牙指示灯，电源指示灯，充电指示灯，电源按钮。 量程：±20mA,±200mA,±2A 精度：分辨率 5mA 通讯方式：蓝牙、Type-C USB 供电方式：内置锂电池，额定容量≥1100mAh，带控电功能，可通过USB接口对锂电池进行充电； 应用：可应用于比热测定实验(结合多量程电压传感器)等实验。 十五、磁感应强度传感器 用于测量不同磁性物质的磁感应强度(受到地球磁场和周边磁性物体影响，需要在无磁性物体的环境下测量准确值)。含蓝牙指示灯，电源指示灯，充电指示灯，电源按钮。 量程：-15mT～15mT 精度：分辨率0.1mT，误差≤±1.5% 通讯方式：蓝牙、Type-C USB 供电方式：内置锂电池，额定容量≥1100mAh，带控电功能，可通过USB接口对锂电池进行充电； 应用：可应用于不同磁体磁场的测量、各种线圈的磁力测量等实验。 十六、微电流传感器 微电流传感器能够测量比电流传感器更小的电流，当电路上的电流小于1.25mA时可使用微电流传感器进行实验，用于探究不同电解质、溶液的导电能力、醋酸的弱电离。含蓝牙指示灯，电源指示灯，充电指示灯，电源按钮。 量程：±1.25/±0.125/±0.0125mA 精度：1/0.1/0.01uA 通讯方式：蓝牙、Type-C USB 供电方式：内置锂电池，额定容量≥1100mAh，带控电功能，可通过USB接口对锂电池进行充电； 应用：可应用于切割地球磁场产生感应电流、溶液的导电能力等实验。 Type-C数据线(充电+数据传输，线长1.0m)、USB3.0分线器(USB3.0接口，4个USB插孔，线长1.0m)等。 | 7 | 套 |
|  |  | 初中物理数字化传感器实验箱（以上共计1套） |  |  |
|  |  | 初中化学数字化传感器实验箱 |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 化学智能化传感器实验箱（教师版) | 以最新版《义务教育化学课程标准》为依据，结合各大版本初中化学课程教材，满足化学课程中与传感器相关的实验。通过利用传感器分析物质在化学反应过程中性质的定量变化，找寻其内在规律。通过引导学生应用技术来解决问题，将技术的功能与学科知识相结合，让学生把技术作为获取知识和加工信息、解决问题的工具，从而有效提升学生的信息素养和探究能力。 外观尺寸(mm)：≥485×370×155mm 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯） 箱体内部采用高发泡隔离填充材料，采用双层双色工艺制作，更能凸显零件的立体效果。按零件形状数控雕刻成型，每种实验器材设有固定位置。 实验器材： 一、iStudio软件： iStudio软件支持 Windows和Android操作系统，通过蓝牙或USB获取传感器测量数据并进行记录和保存，使其更方便直观地进行观察和分析。适用于课堂教学、实验室操作、课外探究等使用场景。 功能优势： 1、快捷方便：兼容Windows和Android操作系统；易学，用简单的图标进行功能辨识，没有多层菜单；可一键连接传感器；数据自动记录无需手动操作。 2、显示丰富：可显示线形图、柱状图、表格、各类函数方程和数据坐标；实时显示实验数据和图表，生动直观。 3、运算强大：利用函数及其变化率对实验数据进行处理和分析；获得的数据可以保存为电子表格可识别的格式，结合电子表格（如Excel）的数据处理功能对实验数据进行进一步分析。 注：Android客户端需在“设置”中打开蓝牙连接传感器后再打开应用进行操作；iStudio软件支持连接7个以上传感器同时使用。 二、温度传感器： 功能描述：用于采集外界环境温度或者人体皮肤温度；可实时捕捉化学反应过程中的温度变化，进而间接表达出化学反应过程中的能量变化；该传感器由蓝牙指示灯，电源指示灯，充电指示灯，电源按钮，不锈钢温度探针构成。 技术参数： 量程：-25～125℃ 精度：分辨力0.1℃，误差≤±0.5% 通讯方式：蓝牙、Type-C USB 供电方式：内置锂电池，额定容量≥1100mAh，带控电功能，可通过USB接口对锂电池进行充电。 应用：可完成测定氯化钠、硝酸铵、氢氧化钠在水中溶解时的温度变化、测定锌和稀硫酸反应，常见酸碱中和反应的温度变化、测定生石灰和水的反应的温度变化等实验。 三、pH传感器： 功能描述：用于采集溶液的离散或连续pH值；可测定溶液环境内因发生离子反应引起的pH值变化，从而辅助判断反应物和生成物的浓度变化过程；该传感器由pH检测器，蓝牙指示灯，电源指示灯，充电指示灯以及电源按钮构成。 技术参数： 量程：0～14pH 精度：分辨力±0.01 pH，误差±0.2 通讯方式：蓝牙、Type-C USB 供电方式：内置锂电池，额定容量≥1100mAh，带控电功能，可通过USB接口对锂电池进行充电。 应用：可完成测定溶液的酸碱性、测定酸碱中和反应中pH的变化等实验。 四、溶解氧传感器： 功能描述：用于采集液相实验中溶解氧的变化；可通过测定的数据和观察到的实验现象综合分析溶解氧对所测反应的影响；该传感器由溶解氧检测器，蓝牙指示灯，电源指示灯，充电指示灯以及电源按钮构成。 技术参数： 量程：0～15mg/L 精度：分辨力0.1mg/L，误差±0.2mg/L 通讯方式：蓝牙、Type-C USB 供电方式：内置锂电池，额定容量≥1100mAh，带控电功能，可通过USB接口对锂电池进行充电。 应用：可完成测定河水、喷泉水以及实验室中自来水的溶解氧含量、测定水样本中溶解氧浓度与温度之间的关系等实验。 五、二氧化碳传感器： 功能描述：用于采集环境或化学反应而产生的二氧化碳浓度变化；对于有二氧化碳参与的反应，能使无现象或现象较弱的反应变得更加明显，可视性更强；该传感器由二氧化碳检测器，蓝牙指示灯，电源指示灯，充电指示灯以及电源按钮构成。 技术参数： 量程：0～10000mL/m3和0～100000mL/m3 精度：分辨力0～10000mL/m3：3mL/m3，0～100000 mL/m3：30 mL/m3，误差±10% 通讯方式：蓝牙、Type-C USB 供电方式：内置锂电池，额定容量≥1100mAh，带控电功能，可通过USB接口对锂电池进行充电。 应用：可完成测定呼出的气体中二氧化碳的相对含量与空气中二氧化碳相对含量的差异、测定室内场所二氧化碳的含量、测定氯化氢和碳酸氢钠的化学反应中产生的二氧化碳量的变化过程等实验。 六、氧气传感器： 功能描述：用于采集环境或化学反应而产生的氧气浓度变化；对于有氧气参与的反应，能使无现象或现象较弱的反应变得更加明显，可视性更强；该传感器由氧气检测器，蓝牙指示灯，电源指示灯，充电指示灯以及电源按钮构成。 技术参数： 量程：0～27% 精度：分辨力0.01%，误差±1% 通讯方式：蓝牙、Type-C USB 供电方式：内置锂电池，额定容量≥1100mAh，带控电功能，可通过USB接口对锂电池进行充电。 应用：可完成测定空气中氧气的含量、测定铁钉锈蚀过程中氧气含量的变化等实验。 七、相对湿度传感器： 功能描述：用于采集气相的相对湿度变化；对于有水蒸气参与的反应，能使无现象或现象较弱的反应变得更加明显，可视性更强；该传感器由湿度检测器，蓝牙指示灯，电源指示灯，充电指示灯以及电源按钮构成。 技术参数： 量程：0～95% 精度：分辨力0.037%，误差≤±2% 通讯方式：蓝牙、Type-C USB 供电方式：内置锂电池，额定容量≥1100mAh，带控电功能，可通过USB接口对锂电池进行充电。 应用：可完成测定室内的湿度、探究浓硫酸的吸水性等实验。 八、浊度传感器： 功能描述：用于采集液相的浊度变化；可以测定悬浊液的浑浊度，分析不同浑浊度之下对实验的影响；该传感器由浊度检测器，蓝牙指示灯，电源指示灯，充电指示灯以及电源按钮构成。 技术参数： 量程：0～200NTU 精度：分辨力0.25NTU，误差±2NTU 通讯方式：蓝牙、Type-C USB 供电方式：内置锂电池，额定容量≥1100mAh，带控电功能，可通过USB接口对锂电池进行充电。 应用：可完成测定天然水的浑浊度、探究明矾的净水效果等实验。 九、电导率传感器： 功能描述：用于采集液相的离子浓度和电导率变化，可以测定溶液的电导率，进而测得溶液的浓度，分析不同浓度之下对实验的影响。包含电导率检测器，蓝牙指示灯，电源指示灯，充电指示灯，电源按钮。 技术参数： 量程：低量程：0～200μS/cm，中量程：0～2000μS/cm，高量程：0～20000μS/cm 精度：分辨力低量程 0.1μS/cm，中量程 1μS/cm，高量程 10μS/cm，误差低量程 ±8%，中量程和高量程±5% 通讯方式：蓝牙、Type-C USB 供电方式：内置锂电池，额定容量≥1100mAh，带控电功能，可通过USB接口对锂电池进行充电。 应用：可完成测定不同溶液的电导率、测定氢氧化钡溶液与硫酸反应时溶液电导率的变化等实验。 十、气压传感器： 功能描述：用于采集气相的相对压强变化；可实时追踪有气体参与的化学反应过程中气压的改变记录，有助于分析反应体系内气态物质含量的变化状况；该传感器由气压检测器，蓝牙指示灯，电源指示灯，充电指示灯以及电源按钮构成。 技术参数： 量程：0～200kPa 精度：分辨力0.1kPa；误差±4kPa 通讯方式：蓝牙、Type-C USB 供电方式：内置锂电池，额定容量≥1100mAh，带控电功能，可通过USB接口对锂电池进行充电。 应用：可完成测定二氧化碳与氢氧化钠溶液反应的压强变化、测定排水法、排气法收集到的二氧化碳的纯度等实验。 十一、高温传感器： 功能描述：用于采集燃烧等特殊反应环境下的温度；可实时捕捉需要较高温度的化学反应过程中的温度变化，进而间接表达出反应过程中的能量变化；包含蓝牙指示灯，电源指示灯，充电指示灯，电源按钮，耐高温探头。 技术参数： 量程：0～1200℃ 精度：分辨力1℃；误差±1% 通讯方式：蓝牙、Type-C USB 供电方式：内置锂电池，额定容量≥1100mAh，带控电功能，可通过USB接口对锂电池进行充电。 应用：可完成测定酒精灯火焰不同位置的温度、测定蜡烛、酒精灯和酒精喷灯火焰的温度等实验。 十二、溶解二氧化碳传感器： 功能描述：用于测定溶液中的溶解二氧化碳浓度，可实时追踪在溶液环境下有二氧化碳参与的生物化学反应过程中溶解二氧化碳浓度的改变，有助于分析反应体系内二氧化碳含量的变化状况。包含溶解二氧化碳检测器，蓝牙指示灯，电源指示灯，充电指示灯，电源按钮。 技术参数： 量程：4.4～440mg/L 精度：分辨力0.1mg/L，误差±5% 通讯方式：蓝牙、Type-C USB 供电方式：内置锂电池，额定容量≥1100mAh，带控电功能，可通过USB接口对锂电池进行充电。 应用：可完成测定水中二氧化碳的含量、测定水生植物光合作用消耗的二氧化碳含量等实验。 | 1 | 套 |
| 2 | 化学智能化传感器实验箱 | 以最新版《义务教育化学课程标准》为依据，结合各大版本初中化学课程教材，满足化学课程中与传感器相关的实验。通过利用传感器分析物质在化学反应过程中性质的定量变化，找寻其内在规律。通过引导学生应用技术来解决问题，将技术的功能与学科知识相结合，让学生把技术作为获取知识和加工信息、解决问题的工具，从而有效提升学生的信息素养和探究能力。 外观尺寸(mm)：≥485×370×155mm 箱体颜色：灰色 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯） 箱体内部采用高发泡隔离填充材料，采用双层双色工艺制作，更能凸显零件的立体效果。按零件形状数控雕刻成型，每种实验器材设有固定位置。 实验器材： 一、iStudio软件： iStudio软件支持 Windows和Android操作系统，通过蓝牙或USB获取传感器测量数据并进行记录和保存，使其更方便直观地进行观察和分析。适用于课堂教学、实验室操作、课外探究等使用场景。 功能优势： 1、快捷方便：兼容Windows和Android操作系统；易学，用简单的图标进行功能辨识，没有多层菜单；可一键连接传感器；数据自动记录无需手动操作。 2、显示丰富：可显示线形图、柱状图、表格、各类函数方程和数据坐标；实时显示实验数据和图表，生动直观。 3、运算强大：利用函数及其变化率对实验数据进行处理和分析；获得的数据可以保存为电子表格可识别的格式，结合电子表格（如Excel）的数据处理功能对实验数据进行进一步分析。 注：Android客户端需在“设置”中打开蓝牙连接传感器后再打开应用进行操作；iStudio软件支持连接7个以上传感器同时使用。 二、温度传感器： 功能描述：用于采集外界环境温度或者人体皮肤温度；可实时捕捉化学反应过程中的温度变化，进而间接表达出化学反应过程中的能量变化；该传感器由蓝牙指示灯，电源指示灯，充电指示灯，电源按钮，不锈钢温度探针构成。 技术参数： 量程：-25～125℃ 精度：分辨力0.1℃，误差≤±0.5% 通讯方式：蓝牙、Type-C USB 供电方式：内置锂电池，额定容量≥1100mAh，带控电功能，可通过USB接口对锂电池进行充电。 应用：可完成测定氯化钠、硝酸铵、氢氧化钠在水中溶解时的温度变化、测定锌和稀硫酸反应，常见酸碱中和反应的温度变化、测定生石灰和水的反应的温度变化等实验。 三、pH传感器： 功能描述：用于采集溶液的离散或连续pH值；可测定溶液环境内因发生离子反应引起的pH值变化，从而辅助判断反应物和生成物的浓度变化过程；该传感器由pH检测器，蓝牙指示灯，电源指示灯，充电指示灯以及电源按钮构成。 技术参数： 量程：0～14pH 精度：分辨力±0.01 pH，误差±0.2 通讯方式：蓝牙、Type-C USB 供电方式：内置锂电池，额定容量≥1100mAh，带控电功能，可通过USB接口对锂电池进行充电。 应用：可完成测定溶液的酸碱性、测定酸碱中和反应中pH的变化等实验。 四、溶解氧传感器： 功能描述：用于采集液相实验中溶解氧的变化；可通过测定的数据和观察到的实验现象综合分析溶解氧对所测反应的影响；该传感器由溶解氧检测器，蓝牙指示灯，电源指示灯，充电指示灯以及电源按钮构成。 技术参数： 量程：0～15mg/L 精度：分辨力0.1mg/L，误差±0.2mg/L 通讯方式：蓝牙、Type-C USB 供电方式：内置锂电池，额定容量≥1100mAh，带控电功能，可通过USB接口对锂电池进行充电。 应用：可完成测定河水、喷泉水以及实验室中自来水的溶解氧含量、测定水样本中溶解氧浓度与温度之间的关系等实验。 五、二氧化碳传感器： 功能描述：用于采集环境或化学反应而产生的二氧化碳浓度变化；对于有二氧化碳参与的反应，能使无现象或现象较弱的反应变得更加明显，可视性更强；该传感器由二氧化碳检测器，蓝牙指示灯，电源指示灯，充电指示灯以及电源按钮构成。 技术参数： 量程：0～10000mL/m3和0～100000mL/m3 精度：分辨力0～10000mL/m3：3mL/m3，0～100000 mL/m3：30 mL/m3，误差±10% 通讯方式：蓝牙、Type-C USB 供电方式：内置锂电池，额定容量≥1100mAh，带控电功能，可通过USB接口对锂电池进行充电。 应用：可完成测定呼出的气体中二氧化碳的相对含量与空气中二氧化碳相对含量的差异、测定室内场所二氧化碳的含量、测定氯化氢和碳酸氢钠的化学反应中产生的二氧化碳量的变化过程等实验。 六、氧气传感器： 功能描述：用于采集环境或化学反应而产生的氧气浓度变化；对于有氧气参与的反应，能使无现象或现象较弱的反应变得更加明显，可视性更强；该传感器由氧气检测器，蓝牙指示灯，电源指示灯，充电指示灯以及电源按钮构成。 技术参数： 量程：0～27% 精度：分辨力0.01%，误差±1% 通讯方式：蓝牙、Type-C USB 供电方式：内置锂电池，额定容量≥1100mAh，带控电功能，可通过USB接口对锂电池进行充电。 应用：可完成测定空气中氧气的含量、测定铁钉锈蚀过程中氧气含量的变化等实验。 七、相对湿度传感器： 功能描述：用于采集气相的相对湿度变化；对于有水蒸气参与的反应，能使无现象或现象较弱的反应变得更加明显，可视性更强；该传感器由湿度检测器，蓝牙指示灯，电源指示灯，充电指示灯以及电源按钮构成。 技术参数： 量程：0～95% 精度：分辨力0.037%，误差≤±2% 通讯方式：蓝牙、Type-C USB 供电方式：内置锂电池，额定容量≥1100mAh，带控电功能，可通过USB接口对锂电池进行充电。 应用：可完成测定室内的湿度、探究浓硫酸的吸水性等实验。 八、浊度传感器： 功能描述：用于采集液相的浊度变化；可以测定悬浊液的浑浊度，分析不同浑浊度之下对实验的影响；该传感器由浊度检测器，蓝牙指示灯，电源指示灯，充电指示灯以及电源按钮构成。 技术参数： 量程：0～200NTU 精度：分辨力0.25NTU，误差±2NTU 通讯方式：蓝牙、Type-C USB 供电方式：内置锂电池，额定容量≥1100mAh，带控电功能，可通过USB接口对锂电池进行充电。 应用：可完成测定天然水的浑浊度、探究明矾的净水效果等实验。 九、电导率传感器： 功能描述：用于采集液相的离子浓度和电导率变化，可以测定溶液的电导率，进而测得溶液的浓度，分析不同浓度之下对实验的影响。包含电导率检测器，蓝牙指示灯，电源指示灯，充电指示灯，电源按钮。 技术参数： 量程：低量程：0～200μS/cm，中量程：0～2000μS/cm，高量程：0～20000μS/cm 精度：分辨力低量程 0.1μS/cm，中量程 1μS/cm，高量程 10μS/cm，误差低量程 ±8%，中量程和高量程±5% 通讯方式：蓝牙、Type-C USB 供电方式：内置锂电池，额定容量≥1100mAh，带控电功能，可通过USB接口对锂电池进行充电。 应用：可完成测定不同溶液的电导率、测定氢氧化钡溶液与硫酸反应时溶液电导率的变化等实验。 十、气压传感器： 功能描述：用于采集气相的相对压强变化；可实时追踪有气体参与的化学反应过程中气压的改变记录，有助于分析反应体系内气态物质含量的变化状况；该传感器由气压检测器，蓝牙指示灯，电源指示灯，充电指示灯以及电源按钮构成。 技术参数： 量程：0～200kPa 精度：分辨力0.1kPa；误差±4kPa 通讯方式：蓝牙、Type-C USB 供电方式：内置锂电池，额定容量≥1100mAh，带控电功能，可通过USB接口对锂电池进行充电。 应用：可完成测定二氧化碳与氢氧化钠溶液反应的压强变化、测定排水法、排气法收集到的二氧化碳的纯度等实验。 十一、高温传感器： 功能描述：用于采集燃烧等特殊反应环境下的温度；可实时捕捉需要较高温度的化学反应过程中的温度变化，进而间接表达出反应过程中的能量变化；包含蓝牙指示灯，电源指示灯，充电指示灯，电源按钮，耐高温探头。 技术参数： 量程：0～1200℃ 精度：分辨力1℃；误差±1% 通讯方式：蓝牙、Type-C USB 供电方式：内置锂电池，额定容量≥1100mAh，带控电功能，可通过USB接口对锂电池进行充电。 应用：可完成测定酒精灯火焰不同位置的温度、测定蜡烛、酒精灯和酒精喷灯火焰的温度等实验。 十二、溶解二氧化碳传感器： 功能描述：用于测定溶液中的溶解二氧化碳浓度，可实时追踪在溶液环境下有二氧化碳参与的生物化学反应过程中溶解二氧化碳浓度的改变，有助于分析反应体系内二氧化碳含量的变化状况。包含溶解二氧化碳检测器，蓝牙指示灯，电源指示灯，充电指示灯，电源按钮。 技术参数： 量程：4.4～440mg/L 精度：分辨力0.1mg/L，误差±5% 通讯方式：蓝牙、Type-C USB 供电方式：内置锂电池，额定容量≥1100mAh，带控电功能，可通过USB接口对锂电池进行充电。 应用：可完成测定水中二氧化碳的含量、测定水生植物光合作用消耗的二氧化碳含量等实验。 | 7 | 套 |
|  |  | 初中化学数字化传感器实验箱（以上共计1套） |  |  |
|  |  | 初中生物数字化传感器实验箱 |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 生物智能化传感器实验箱（教师版) | 以最新的《义务教育生物学课程标准》为依据，结合各版本初中生物课程教材，满足生物课程中与传感器相关的实验。通过引导学生应用技术来解决问题，将技术的功能与学科知识相结合，让学生把技术作为获取知识和加工信息、解决问题的工具，从而有效提升学生的信息素养和探究能力。 外观尺寸(mm)：≥485×370×155mm 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯），使用≥0.5mm厚的PVC背胶板印刷全套（2张）铭牌，不起皱，不脱落。 箱体内部采用高发泡隔离填充材料，采用双层双色工艺制作，更能凸显零件的立体效果。按零件形状数控雕刻成型，每种实验器材设有固定位置。 实验器材： 一、iStudio软件： iStudio软件支持 Windows和Android操作系统，通过蓝牙或USB获取传感器测量数据并进行记录和保存，使其更方便直观地进行观察和分析。适用于课堂教学、实验室操作、课外探究等使用场景。 功能优势： 1、快捷方便：兼容Windows和Android操作系统；易学，用简单的图标进行功能辨识，没有多层菜单；可一键连接传感器；数据自动记录无需手动操作。 2、显示丰富：可显示线形图、柱状图、表格、各类函数方程和数据坐标；实时显示实验数据和图表，生动直观。 3、运算强大：利用函数及其变化率对实验数据进行处理和分析；获得的数据可以保存为电子表格可识别的格式，结合电子表格（如Excel）的数据处理功能对实验数据进行进一步分析。 注：Android客户端需在“设置”中打开蓝牙连接传感器后再打开应用进行操作；iStudio软件支持连接7个以上传感器同时使用。 二、温度传感器： 功能描述：用于采集外界环境温度或者人体皮肤温度；可实时捕捉生物化学反应过程中的温度变化，进而间接表达出反应过程中的能量变化；包含蓝牙指示灯，电源指示灯，充电指示灯，电源按钮，不锈钢温度探针。 技术参数： 量程：-20~+120℃ 精度：0.1℃，误差 ≤±0.5% 通讯方式：蓝牙、Type-C USB 供电方式：内置锂电池，额定容量≥1100mAh，带控电功能，可通过USB接口对锂电池进行充电。 应用：应用于用温度传感器探究人体运动前后体温的变化；用温度传感器测定某种食物中的能量；用温度传感器检测一天时间内空气和土壤的温度变化；用温度传感器测定发酵过程中温度的变化；用温度传感器和湿度传感器探究植物的蒸腾作用对叶片的降温作用；用温度传感器测定种子萌发是散热过程等实验。 三、pH传感器： 功能描述：用于采集溶液的离散或连续pH值；可测定溶液环境内因发生离子反应引起的pH值变化。包含pH检测器，蓝牙指示灯，电源指示灯，充电指示灯，电源按钮。 技术参数： 量程：0~14 pH 精度：±0.01 pH，误差±0.2 通讯方式：蓝牙、Type-C USB 供电方式：内置锂电池，额定容量≥1100mAh，带控电功能，可通过USB接口对锂电池进行充电。 应用：应用于用pH传感器检测流水的pH变化；用pH传感器检测不同土壤的pH值；用pH传感器测定发酵过程中pH的变化等实验。 四、溶解氧传感器： 功能描述：用于采集液相实验中溶解氧的变化，可通过测定的数据和观察到的实验现象综合分析溶解氧对所测反应的影响。包含溶解氧检测器，蓝牙指示灯，电源指示灯，充电指示灯，电源按钮。 技术参数： 量程：4.4mg/L~440mg/L 精度：0.1mg/L，误差±5% 通讯方式：蓝牙、Type-C USB 供电方式：内置锂电池，额定容量≥1100mAh，带控电功能，可通过USB接口对锂电池进行充电。 应用：应用于用溶解氧传感器测定不同水体的溶氧量等实验。 五、二氧化碳传感器： 功能描述：用于采集环境或生物化学反应而产生的二氧化碳浓度变化，对于有二氧化碳参与的反应，能使无现象或现象较弱的反应变得更加明显，可视性更强。包含二氧化碳检测器，蓝牙指示灯，电源指示灯，充电指示灯，电源按钮。 技术参数： 量程：4.4mg/L~440mg/L 精度：0.1mg/L，误差±5% 通讯方式：蓝牙、Type-C USB 供电方式：内置锂电池，额定容量≥1100mAh，带控电功能，可通过USB接口对锂电池进行充电。 应用：应用于用二氧化碳、氧气和湿度传感器探究人体呼出气体和空气的成分差异；用二氧化碳传感器测定发酵过程中二氧化碳的变化；用二氧化碳和氧气传感器测定盆栽绿色植物的光合作用；用二氧化碳传感器测定种子萌发过程中释放二氧化碳等实验。 六、氧气传感器： 功能描述：用于采集环境或生物化学反应而产生的氧气浓度变化，对于有氧气参与的反应，能使无现象或现象较弱的反应变得更加明显，可视性更强。包含氧气检测器，蓝牙指示灯，电源指示灯，充电指示灯，电源按钮。 技术参数： 量程：0%~27% 精度：0.01%，误差±1% 通讯方式：蓝牙、Type-C USB 供电方式：内置锂电池，额定容量≥1100mAh，带控电功能，可通过USB接口对锂电池进行充电。 应用：应用于用二氧化碳、氧气和湿度传感器探究人体呼出气体和空气的成分差异；用氧气传感器测定不同光质下水生绿色植物的光合作用；用二氧化碳和氧气传感器测定盆栽绿色植物的光合作用；用氧气传感器测定种子萌发过程中吸收氧气等实验。 七、相对湿度传感器： 功能描述：用于采集气相的相对湿度变化，对于有水蒸气参与的反应，能使无现象或现象较弱的反应变得更加明显，可视性更强。包含湿度检测器，蓝牙指示灯，电源指示灯，充电指示灯，电源按钮。 技术参数： 量程：10～95% 精度：0.037%，误差≤±2% 通讯方式：蓝牙、Type-C USB 供电方式：内置锂电池，额定容量≥1100mAh，带控电功能，可通过USB接口对锂电池进行充电。 应用：应用于用二氧化碳、氧气和湿度传感器探究人体呼出气体和空气的成分差异；用温度传感器和湿度传感器探究植物的蒸腾作用对叶片的降温作用；用湿度传感器测定植物对空气湿度的影响等实验。 八、光照度传感器： 功能描述：可采集因环境产生的光强变化，测量不同距离的光强，适合研究光合作用、蒸腾作用与光强的关系以及各种光的实验。包含光源检测器，蓝牙指示灯，电源指示灯，充电指示灯，电源按钮。 技术参数： 量程：0-600/6000/20000 lux 精度：0.16/1.6/6 lux 通讯方式：蓝牙、Type-C USB 供电方式：内置锂电池，额定容量≥1100mAh，带控电功能，可通过USB接口对锂电池进行充电。 应用：应用于用氧气传感器测定不同光质下水生绿色植物的光合作用；用二氧化碳和氧气传感器测定盆栽绿色植物的光合作用；用二氧化碳传感器测定种子萌发过程中释放二氧化碳；用氧气传感器测定种子萌发过程中吸收氧气；用温度传感器测定种子萌发是散热过程等实验。 九、心率传感器： 功能描述：无线心率传感器通过心脏收缩舒张时在身体里产生电势，引导电信号到身体其他的部位并加大信号来测量心率。包含心率检测器，蓝牙指示灯，电源指示灯，充电指示灯，电源按钮。 技术参数： 量程：0 beat/min ~ 200 beat/min 通讯方式：蓝牙、Type-C USB 供电方式：内置锂电池，额定容量≥1100mAh，带控电功能，可通过USB接口对锂电池进行充电。 应用：应用于用心率传感器研究人体运动前后心率的变化等实验。 十、乙醇传感器： 功能描述：用于监测生物发酵过程中酒精的产生。可测定溶液环境内因发生生物化学反应引起的乙醇变化。包含乙醇检测器，蓝牙指示灯，电源指示灯，充电指示灯，电源按钮。 技术参数： 量程：0% ~ 3% 精度：0.01%，误差±0.5% 通讯方式：蓝牙、Type-C USB 供电方式：内置锂电池，额定容量≥1100mAh，带控电功能，可通过USB接口对锂电池进行充电。 应用：应用于用乙醇传感器验证发酵过程中产生酒精等实验。 | 1 | 套 |
| 2 | 生物智能化传感器实验箱 | 以最新的《义务教育生物学课程标准》为依据，结合各版本初中生物课程教材，满足生物课程中与传感器相关的实验。通过引导学生应用技术来解决问题，将技术的功能与学科知识相结合，让学生把技术作为获取知识和加工信息、解决问题的工具，从而有效提升学生的信息素养和探究能力。 外观尺寸(mm)：≥485×370×155mm 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯），使用≥0.5mm厚的PVC背胶板印刷全套（2张）铭牌，不起皱，不脱落。 箱体内部采用高发泡隔离填充材料，采用双层双色工艺制作，更能凸显零件的立体效果。按零件形状数控雕刻成型，每种实验器材设有固定位置。 实验器材： 一、iStudio软件： iStudio软件支持 Windows和Android操作系统，通过蓝牙或USB获取传感器测量数据并进行记录和保存，使其更方便直观地进行观察和分析。适用于课堂教学、实验室操作、课外探究等使用场景。 功能优势： 1、快捷方便：兼容Windows和Android操作系统；易学，用简单的图标进行功能辨识，没有多层菜单；可一键连接传感器；数据自动记录无需手动操作。 2、显示丰富：可显示线形图、柱状图、表格、各类函数方程和数据坐标；实时显示实验数据和图表，生动直观。 3、运算强大：利用函数及其变化率对实验数据进行处理和分析；获得的数据可以保存为电子表格可识别的格式，结合电子表格（如Excel）的数据处理功能对实验数据进行进一步分析。 注：Android客户端需在“设置”中打开蓝牙连接传感器后再打开应用进行操作；iStudio软件支持连接7个以上传感器同时使用。 二、温度传感器： 功能描述：用于采集外界环境温度或者人体皮肤温度；可实时捕捉生物化学反应过程中的温度变化，进而间接表达出反应过程中的能量变化；包含蓝牙指示灯，电源指示灯，充电指示灯，电源按钮，不锈钢温度探针。 技术参数： 量程：-20~+120℃ 精度：0.1℃，误差 ≤±0.5% 通讯方式：蓝牙、Type-C USB 供电方式：内置锂电池，额定容量≥1100mAh，带控电功能，可通过USB接口对锂电池进行充电。 应用：应用于用温度传感器探究人体运动前后体温的变化；用温度传感器测定某种食物中的能量；用温度传感器检测一天时间内空气和土壤的温度变化；用温度传感器测定发酵过程中温度的变化；用温度传感器和湿度传感器探究植物的蒸腾作用对叶片的降温作用；用温度传感器测定种子萌发是散热过程等实验。 三、pH传感器： 功能描述：用于采集溶液的离散或连续pH值；可测定溶液环境内因发生离子反应引起的pH值变化。包含pH检测器，蓝牙指示灯，电源指示灯，充电指示灯，电源按钮。 技术参数： 量程：0~14 pH 精度：±0.01 pH，误差±0.2 通讯方式：蓝牙、Type-C USB 供电方式：内置锂电池，额定容量≥1100mAh，带控电功能，可通过USB接口对锂电池进行充电。 应用：应用于用pH传感器检测流水的pH变化；用pH传感器检测不同土壤的pH值；用pH传感器测定发酵过程中pH的变化等实验。 四、溶解氧传感器： 功能描述：用于采集液相实验中溶解氧的变化，可通过测定的数据和观察到的实验现象综合分析溶解氧对所测反应的影响。包含溶解氧检测器，蓝牙指示灯，电源指示灯，充电指示灯，电源按钮。 技术参数： 量程：4.4mg/L~440mg/L 精度：0.1mg/L，误差±5% 通讯方式：蓝牙、Type-C USB 供电方式：内置锂电池，额定容量≥1100mAh，带控电功能，可通过USB接口对锂电池进行充电。 应用：应用于用溶解氧传感器测定不同水体的溶氧量等实验。 五、二氧化碳传感器： 功能描述：用于采集环境或生物化学反应而产生的二氧化碳浓度变化，对于有二氧化碳参与的反应，能使无现象或现象较弱的反应变得更加明显，可视性更强。包含二氧化碳检测器，蓝牙指示灯，电源指示灯，充电指示灯，电源按钮。 技术参数： 量程：4.4mg/L~440mg/L 精度：0.1mg/L，误差±5% 通讯方式：蓝牙、Type-C USB 供电方式：内置锂电池，额定容量≥1100mAh，带控电功能，可通过USB接口对锂电池进行充电。 应用：应用于用二氧化碳、氧气和湿度传感器探究人体呼出气体和空气的成分差异；用二氧化碳传感器测定发酵过程中二氧化碳的变化；用二氧化碳和氧气传感器测定盆栽绿色植物的光合作用；用二氧化碳传感器测定种子萌发过程中释放二氧化碳等实验。 六、氧气传感器： 功能描述：用于采集环境或生物化学反应而产生的氧气浓度变化，对于有氧气参与的反应，能使无现象或现象较弱的反应变得更加明显，可视性更强。包含氧气检测器，蓝牙指示灯，电源指示灯，充电指示灯，电源按钮。 技术参数： 量程：0%~27% 精度：0.01%，误差±1% 通讯方式：蓝牙、Type-C USB 供电方式：内置锂电池，额定容量≥1100mAh，带控电功能，可通过USB接口对锂电池进行充电。 应用：应用于用二氧化碳、氧气和湿度传感器探究人体呼出气体和空气的成分差异；用氧气传感器测定不同光质下水生绿色植物的光合作用；用二氧化碳和氧气传感器测定盆栽绿色植物的光合作用；用氧气传感器测定种子萌发过程中吸收氧气等实验。 七、相对湿度传感器： 功能描述：用于采集气相的相对湿度变化，对于有水蒸气参与的反应，能使无现象或现象较弱的反应变得更加明显，可视性更强。包含湿度检测器，蓝牙指示灯，电源指示灯，充电指示灯，电源按钮。 技术参数： 量程：10～95% 精度：0.037%，误差≤±2% 通讯方式：蓝牙、Type-C USB 供电方式：内置锂电池，额定容量≥1100mAh，带控电功能，可通过USB接口对锂电池进行充电。 应用：应用于用二氧化碳、氧气和湿度传感器探究人体呼出气体和空气的成分差异；用温度传感器和湿度传感器探究植物的蒸腾作用对叶片的降温作用；用湿度传感器测定植物对空气湿度的影响等实验。 八、光照度传感器： 功能描述：可采集因环境产生的光强变化，测量不同距离的光强，适合研究光合作用、蒸腾作用与光强的关系以及各种光的实验。包含光源检测器，蓝牙指示灯，电源指示灯，充电指示灯，电源按钮。 技术参数： 量程：0-600/6000/20000 lux 精度：0.16/1.6/6 lux 通讯方式：蓝牙、Type-C USB 供电方式：内置锂电池，额定容量≥1100mAh，带控电功能，可通过USB接口对锂电池进行充电。 应用：应用于用氧气传感器测定不同光质下水生绿色植物的光合作用；用二氧化碳和氧气传感器测定盆栽绿色植物的光合作用；用二氧化碳传感器测定种子萌发过程中释放二氧化碳；用氧气传感器测定种子萌发过程中吸收氧气；用温度传感器测定种子萌发是散热过程等实验。 九、心率传感器： 功能描述：无线心率传感器通过心脏收缩舒张时在身体里产生电势，引导电信号到身体其他的部位并加大信号来测量心率。包含心率检测器，蓝牙指示灯，电源指示灯，充电指示灯，电源按钮。 技术参数： 量程：0 beat/min ~ 200 beat/min 通讯方式：蓝牙、Type-C USB 供电方式：内置锂电池，额定容量≥1100mAh，带控电功能，可通过USB接口对锂电池进行充电。 应用：应用于用心率传感器研究人体运动前后心率的变化等实验。 十、乙醇传感器： 功能描述：用于监测生物发酵过程中酒精的产生。可测定溶液环境内因发生生物化学反应引起的乙醇变化。包含乙醇检测器，蓝牙指示灯，电源指示灯，充电指示灯，电源按钮。 技术参数： 量程：0% ~ 3% 精度：0.01%，误差±0.5% 通讯方式：蓝牙、Type-C USB 供电方式：内置锂电池，额定容量≥1100mAh，带控电功能，可通过USB接口对锂电池进行充电。 应用：应用于用乙醇传感器验证发酵过程中产生酒精等实验。 | 7 | 套 |
|  |  | 初中生物数字化传感器实验箱（以上共计1套） |  |  |
| 初中物理智慧考场实验室 |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 实验教学及考核管理系统平台软件 | 实验教学功能：用于学生实验教学以及实验技能测评管理。 规格参数： 1.多人分组实验登录管理； 2.分组实验任务内容接收与显示； 3.分组实验报告内容填写与提交； 4.分组实验活动视频的自动记录与关联管理； 5.学生可以登录云平台随时在线自主进行纠错学习； 6.学生可浏览、收藏平台上实验教学资源进行预习或复习。 实验考核功能：用于学生实验技能考试信息化管理与评测。 规格参数： 1.考生登陆； 2.考生身份及考位信息校验； 3.电子考题的接收与显示； 4.答题数据采集； 5.在线交卷管理； 6.考试数据自动上传。 依据测试规范：GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP)的质量要求和测试细则》国家标准；参考规范：①.软件产品登记测试规范[A3.1]。②.GB/T 15532-2008 《计算机软件测试规范》国家标准：1）功能性：需包含功能表现、功能实现部分测试内容；2）兼容性：软件安装或运行时，与操作系统中已安装的此软件（版本可不同）或其他软件（如杀毒软件）满足共存性约束；3）可靠性：①.在用户文档陈述的限制范围内，软件不丢失数据；②.可识别不合理的输入，且不作为许可的输入加以处理；4）信息安全性：符合用户文档中的有关信息安全性的陈述；5）用户文档集：需包含可用性、内容、标识和标示、完备性、正确性、一致性、易理解性部分测试内容；6）病毒检查：对软件进行病毒检查，未发现病毒；测试结果为通过。提供产品软件测试报告及软件著作权登记证书。 | 28 | 点 |
| 2 | 考场设备状态监控平台软件 | 功能：用于考场内考试过程的监控，便于监考老师及时了解考试异常和异常处理 1.设备状态远程巡视 2.过程实时监控 3.考试异常监控，异常处理自动记录 4.考试数据采集实时监控，保证考试数据完整性 | 1 | 套 |
| 3 | 实验考位抽签系统平台软件 | 功能：用于考试座位的抽取和签到功能，采用随机方式确认考生考位编号，保证考试的公平性。 1.可配置抽签方式，支持一键抽取和单个抽取 2.数据自动存储，信息完整记录 3.支持场次、座位调整 4.支持签到和数据信息统计 5.支持座位的及时调整 6.支持备用桌设置和激活，应对考场需求变化 | 1 | 套 |
| 4 | 交换机 | 一、功能 1.支持Telemetry技术，可通过GRPC协议将交换机的实时资源信息与告警信息上送至运维平台，运维平台针对实时数据进行分析，可实现网络质量回溯，故障排查，风险预警。 2.支持组播的音频和视频的服务功能，千兆端口接入，万兆或千兆上行。支持Jumbo Frame，支持802.1X，MAC认证，端口安全，支持LACP协议，支持4K个VLAN，支持最大16K MAC地址及黑洞MAC等特性，支持基于端口的二三层优先级自动映射，支持基于端口的镜像，支持重定向，支持端口隔离，支持访问控制列表，支持端口限速。 3.交换容量：≥432Gbps/4.32Tbps 4.包转发率（整机）：≥87Mpps/166Mpps 5.48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个千兆SFP口 | 1 | 台 |
| 5 | 显示器 | ≥20.5英寸及以上，分辨率≥1920x1080及以上 | 1 | 个 |
| 6 | 教师控制主机系统 | 一、教室控制软件功能： 1、支持教师视频监看实验室内所有学生实验台的实况， 2、支持教师对学生实验台智能云终端的远程管理与信息交互，支持屏幕互动教学。 3、支持教师登录云平台系统，利用平台自带的实验动画视频资源进行备课或发布自制的实验教学资源、自主设计学生实验以及在线安排和评价学生实验等教学活动。 4、配套系统：电子教室管理系统。 二、设备硬件配置： 1.处理器：英特尔i7及以上 2.内存：≥8GB及以上，可扩展 3.硬盘：≥500GB及以上SSD、机械硬盘：≥2T/7200RPM及以上。 4.网卡：1000M自适应网卡 5.显示器：≥21.5英寸及以上，分辨率≥1920x1080及以上。 6.操作系统：Microsoft Windows 10 Home Chinese Market CPPP 64-bit OS 简体中文及以上 | 1 | 台 |
| 7 | 视频多流云终端 | 功能：将视觉采集终端输出的图像转换成图像数据流，输送给机器视觉处理器。 规格参数： 1.支持64路机器视觉采集终端接入，捕捉终端数据； 2.支持对机器视觉采集终端触发信号、曝光时间、快门速度参数进行控制； 3.支持 H.265、H.264 编码自适应接入；支持ONVIF、PSIA、RTSP标准； 4.支持 2 路 HDMI 和 2 路 VGA 同时输出，支持4K高清分辨率输出； 5.支持即时回放功能，支持最大16路； 6.双千兆网卡，支持双网络 IP 设定等应用 | 1 | 台 |
| 8 | 视频集控服务 | 主要功能：沟通视频服务器与视频多流云终端，进行信息交换，负责控制视频采集行为、暂时存储并分类管理来自视频多流云终端的视频文件，对视频文件进行自动转码后上传至视频服务器 | 1 | 套 |
| 9 | 教师演示台 | （1）教师台规格：≥2250*750*900mm； （2）面板材质：采用≥12.7mm实验室专用实芯理化板，周边成型厚度≥25.4mm。 （3）柜体结构：全钢结构柜体，采用厚≥1.0mm冷轧钢板机压成型、焊接制作，并于适当部位予以补强，表面经耐酸碱环氧树脂粉末烤漆处理，喷涂厚度为100微米以上。表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家GB/T3668-200X标准。防腐性能轻工业产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法，18h中性盐雾试验达到10级。 （4）导轨：三节式，静音。防腐性能中性盐雾（NSS）试验，72小时中性盐雾达到10级。 （5）拉手：不锈钢防腐性能中性盐雾（NSS）试验，72小时中性盐雾达到10级。 （6）防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 （7）储存功能：桌面可以做演示实验，下方可存储计算机，交换机，路由器、仪器箱，方便实验仪器管理。 （8）提供产品相关检测报告。 | 1 | 台 |
| 10 | 教师升降台 | 1、产品规格：椅面≥390*430mm，有效座位高度≥420~540mm。 2、技术参数：椅面采用聚丙烯中空吹塑成型，气杆防尘套≥（Ø70*170mm）为聚丙烯一体注塑成型表面磨砂处理；支架选用半径≥230mm五星脚，五星脚采用高强度尼龙材料一体注塑成型。 | 1 | 个 |
| 11 | 实验室水槽柜 | （1）产品外观尺寸：≥长435mm*宽580mm*高800mm。 （2）柜体:外框尺寸≥435*580*780mm，采用ABS材料注塑成型，专用连接件拼装一体化设计，下部内凹130mm，柜门采用人性化弧线型工艺，易碰撞处倒圆角处理。 （3）水槽体：内径尺寸：≥370*300*200mm，采用PP改性材料注塑成型，壁厚5.0mm。 （4）前沿有≥25mm高挡水沿，耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温，水槽内带溢水口。 （5）三联水嘴: 采用实验室专用三联水嘴90度瓷质阀芯，出水嘴为铜质尖嘴，可拆卸，内有螺纹，铜质表面经过烤漆喷涂处理，可360度旋转。 （6）配有注塑成型PP滴水架，外框尺寸为≥390*65mm，配置16个可拆卸式滴水棒，美观实用 ，供洗涤时玻璃器皿的晾干。 （7）配件：三口化验水龙头、洗涤水槽、泥沙杂物过滤器、滴水架、水管管路组成。 | 1 | 套 |
| 12 | 学生实验柜 | 1、组合后外观尺寸：≥宽430mm*深470mm*高660mm，采用ABSP材料注塑模具成型，正面设有60*24标识卡槽，周边加厚加强，镂空造型；产品特点： 2、小抽屉尺寸：≥405mm*350mm*100mm；大抽屉尺寸：≥405mm*350mm*130mm，材质：产品主材由ABS塑料制成。 3、拆装连接结构，顶板和底板厚度要求不小于30mm。 | 28 | 套 |
| 13 | 学生低压电源模块 | 采用斜面设计，盒体为模具注塑成型 1、电压操控模式：≥3英寸液晶屏，触摸控制，电容式触摸屏支持多点输入； 2、电压受控模式：学生主控； 3、交、直流低压输出：0-24V可调，数字键盘输入，步进进度0.1V/2A香蕉插座； | 28 | 套 |
| 14 | 学生低压电源及网络模块 | 采用翻转式设计，盒体为模具注塑成型 1、电压受控模式：学生主控； 2、交、直流低压输出：0-24V可调，步进进度0.1V/2A香蕉插座； 3、网络接口：RJ45/千兆； | 28 | 套 |
| 15 | 学生高压电源模块及USB接口 | 采用斜面设计，盒体为模具注塑成型 1、市电输出：单相220V/50Hz/5A，新国标五孔插座； 2、USB接口：2.0 | 28 | 套 |
| 16 | 智能学生云终端 | 一、主机配置： 1、处理器：X86架构，主频不低于2 GHz 基础频率、4核 2、内存：不低于8 GB DDR4-2400 3、存储：不低于64G EMMC 4、显卡：集成显卡 5、显示器接口： HDMI和 VGA 视频输出端口，支持 2 个显示屏 6、网卡：RJ45，1000Mbps自适应 7、接口：≥ USB 2.0*4、USB 3.1 Gen 1*1、并行端口*1、串口*2 8、操作系统：Windows 10 X64 二、显示器配置： 1、屏幕尺寸：≥19英寸 2、面板类型：LCD 3、光源类型：LED背光 4、屏幕比例:16:9 5、最佳分辨率:1440*900 6、刷新率:60Hz 7、可视角度:85/85/80/80 (Typ.)(CR≥10) 8、接口:VGA+HDMI | 28 | 台 |
| 17 | 实验操作视频采集系统 | 功能：用于完成学生实验操作过程视频的采集和视频采集系统的升降控制。 视频采集系统： 配备2路高清摄像系统，一路全局录播系统用于实验操作的视频全局录制。一路细节录播系统，录制实验操作细节部分。采用顶视和前视正交部署方式，顶视摄像头安装高度不高于90cm，视野覆盖整个桌面范围，要求视野清晰无畸变。前视摄像头安装高度不高于17cm，视野可以覆盖整个实验桌空间范围。 规格参数： 1.视频处理：H.265AI/H.265+（兼容H.265/H.264）编码，双码流，AVI格式；码流0.1M~10Mpbs可调；帧率1~30帧/秒可调 2.图像输出：主码流：5MP 2592*1944@15fps；4MP 2560*1440@20fps；2MP 1920*1080@25fps；子码流：704*576@25fps 3.快门：1/50（1/60）秒至1/10000秒 4.降噪：支持2D/3D降噪 5.宽动态：支持数字宽动态 6.音频处理：G.711A编解码标准,支持双向语音对讲功能,支持音视频同步 7.音频接口：1路输入,电平2Vp-p,阻抗1kΩ,支持拾音器输入;1路输出,阻抗16Ω,30mw输出功率,支持连接耳机或功放 8.网络接口：1*RJ45网络接口，10/100M自适应；支持RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP等网络协议 9.功能：支持WEB配置、OSD、移动侦测；移动侦测报警后中心提醒，画面弹出联动；支持MJPEG抓图；支持客户端远程监控软件、MYEYE平台等系统应用；提供完善的SDK开发包。 | 28 | 套 |
| 18 | 视频采集升降控制系统 | 1.具备视频采集系统升降驱动，行程不小于320mm，采用私服同步系统，行程精度小于0.1mm 2.具备摄像头旋转控制系统，采用舵机控制，控制角度0-90° 3.具备位置检测功能，实现控制驱动保护 | 28 | 套 |
| 19 | 实验终端升降控制系统 | 功能：用于完成学生实验终端和挡板的升降控制 技术参数： 1.提供双电机同步驱动，有效行程不低于350mm，具备收纳接口，可用于智能学生云终端和围板的升降控制 2.采用AMR-M3内核处理器，支持总线控制和I/O控制不同控制方式，实现不同应用场景的部署 3.支持双电机同步系统，具备断电保护、故障保护 4.具备设备接入监测保护，保障设备安全运行 | 28 | 套 |
| 20 | 学生实验操作台 | 规格：≥1275*680*810mm 技术参数： 1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板，实验操作台面表面标注实验操作区、测量区和仪器放置区； 2、台面围边一体注塑成型：≥1280*290*35mm,内置挡板升降槽，左右升降挡板采用优质PP板材压制一体成型； 3、抽屉：抽屉面板采用一体注塑成型，抽斗采用冷轧钢板机压成型、焊接制作，可放置仪器等实验用品； 4、键盘抽屉：采用一体注塑成型，便于使用和收纳； 5、立柱：采用≥125mm*48mm，壁厚≥1.2mm铝合金型材加工而成，外观环保喷涂防氧化处理； 6、两侧横向梁：采用≥48mm*28mm，壁厚≥3mm铝合金型材加工而成，外观环保喷涂防氧化处理； 7、两侧纵向梁：采用≥50mm*16.5mm，壁厚≥3mm铝合金型材加工而成，外观环保喷涂防氧化处理； 8、前横梁：采用≥63mm*10.5mm，壁厚≥1mm铝合金型材加工而成，外观环保喷涂防氧化处理； 9、后横梁：采用≥99.5mm*15mm，壁厚≥1.3mm铝合金型材加工而成，外观环保喷涂防氧化处理； 10、面板挡梁：采用≥54.5mm*31mm，壁厚≥1.5mm铝合金型材加工而成，环保喷涂防氧化处理；； 11、桌腿：长≥570mm高≥96mm，壁厚≥3mm采用铝合金压铸模具一次性成型。表面设有塑料装饰条，外观环保喷涂防氧化处理，与立柱端面平滑过渡，整体圆角过渡，防碰伤安全设计； 12、外观流线形设计,易碰撞处全部采用倒圆角； 13、提供产品检测报告。 | 28 | 套 |
| 22 | 学生升降台 | 1、产品规格：凳面直径≥320mm，高度380~480mm。 2、技术参数：凳面采用≥3mm厚聚丙烯一体注塑成型，接触面为曲面及皮纹处理；学生凳选用优质气杆，与凳面连接处安装加宽加强防爆机构，气杆防尘套≥（Ø70*170mm）为聚丙烯一体注塑成型表面磨砂处理；支架选用半径≥230mm五星脚，五星脚采用高强度尼龙材料一体注塑成型。 | 56 | 个 |
| 23 | 控制面板及APP | （1）控制模式：远程控制 （2）控制工具：安卓系统≥8英寸全高清屏幕 （3）控制功能: 有线、无线 （4）电源控制：控制学生AC220V电源 | 1 | 套 |
| 24 | 控制系统 | （1）控制模式：安全模式一键启动 （2）配备电气： （A）漏电保护开关 （B）固态继电器 （C）开关电源 （D）网络控制开关 | 1 | 套 |
| 25 | 实验室电气布线 | DN25阻燃线管；4平方线材、2.5平方线材，符合国家标准。（地面以上部分） | 1 | 套 |
| 26 | 实验室辅件及配套设备 | 实验台内部所需的电源线、网线、水晶头等耗材。配线架 ；多媒体切换系统及线材等。 | 1 | 间 |
|  |  | 物理实验仪器 |  |  |
| 1 | 初中物理组合实验箱（运动和力） | 器件配置：支座（可拼接）1对、双嘴钳（十字夹）1 个、支撑杆（250mm）1根、支撑杆（2根/套，单根杆长 300mm，杆与杆可以螺纹对接）1套、滑轮绳（单、双滑轮绳，带挂钩）1套、可移动挂钩（φ65mm，单侧支架双钩）2个、杠杆（铝合金，杆长50cm）1个、单滑轮（φ65mm，单侧支架双钩）1个、可止动单滑轮（φ40mm，单侧支架双钩）1个、卷尺（2m）1盒、电子秒表（全时段分辨力0.01s）1个、机械秒表（分度值0.1s）1个、焊锡丝1盘、计算器1个、力学轨道小车（包括：轨道、小车、滑轮、支撑杆、摩擦快、摩擦材料、砝码桶等）1套、专用测量尺（300mm）1把、金属钩码（50g，10个/盒）1盒、条形盒测力计（5N）1个、条形盒测力计（2.5N）1个、条形盒测力计（1N）1个、钢直尺（300mm）1把、硬币1盒、三角尺1付、铅笔1支。 可完成的实验：1.用刻度尺测量长度；2.用表测量时间；3.测量物体运动的平均速度；4.用弹簧测力计测量力；5.探究重力的大小与质量的关系；6.探究水平运动物体所受的滑动摩擦力；7.探究滑动摩擦力大小与哪些因素有关；8.探究杠杆平衡的条件；9.测量滑轮组的机械效率。 提供初中物理学生实验及考试专用仪器箱检测报告【其中包含初中物理组合实验箱（运动和力）的检测项目】 | 28 | 套 |
| 2 | 初中物理组合实验箱（密度、浮力和温度） | 器件配置：托盘天平（200g，0.2g，带砝码）1台、温度计（-10℃～+110℃）1支、温度计夹1个、铁圈（φ80mm）1个、酒精灯（150mL）1个、陶土网（140mm×140mm）1块、电子点火器1把、烧杯（100mL）1个、烧杯（250mL）1个、量筒（100mL）1个、阿基米德原理实验器1套、液体内部压强实验器1套、微小压强计1个、透明盛液筒（φ100mm×300mm）1个、圆柱体组（包括：铜、铝、铁、蜂蜡，直径20mm、高32mm，带钩 ）1套、石块（长方体，带钩）1块、不锈钢丸（φ2mm）1瓶、钢丝棒（200mm）1根、剪刀1 把、胶头滴管1 个、玻璃棒（200mm）1根、毛巾1条、氯化钠1瓶、细线1卷 可完成的实验：1.用天平测量固体和液体的质量；2.测量固体和液体的密度；3.探究液体压强与哪些因素有关；4.探究浮力大小与哪些因素有关；5.验证阿基米德原理；6.用常见温度计测量温度；7.探究水在沸腾前后温度变化的特点。 提供初中物理学生实验及考试专用仪器箱检测报告【其中包含初中物理组合实验箱（密度、浮力和温度）的检测项目】 | 28 | 套 |
| 3 | 初中物理组合实验箱（电路） | 器件配置：小灯座（E10螺口灯座）2个、小灯泡（1.5V、0.3A，5个/袋）1袋、小灯泡（2.5V、0.3A，5个/袋）1袋、小灯泡（3.8V、0.3A，5个/袋）1袋、单刀开关3个、直流电压表（2.5级，3 V/15 V）1个、直流电流表（2.5级，0.6A/3A）1个、电阻器（5Ω）1个、电阻器（10Ω）1个、电阻器（15Ω）1个、电阻器（30Ω）1个、待测电阻器（4个电阻/套，4个电阻的阻值均不相同）1套、滑动变阻器（20Ω，2A）1个、连接导线（7根线/组，长度300 mm）1组、螺丝刀1把、电池盒（与1号干电池匹配）4个、1号干电池4节。 可完成的实验：1.用电流表测电流；2.用电压表测电压；3.探究串联电路和并联电路中电流、电压的特点；4.探究电流与电压、电阻的关系；5.用电流表、电压表测电阻；6.测定小灯泡的电功率。 提供初中物理学生实验及考试专用仪器箱检测报告【其中包含初中物理组合实验箱（电路）的检测项目】 | 28 | 套 |
| 4 | 初中物理组合实验箱（电磁现象） | 器件配置：支座（可拼接）1对、支撑杆（2根/套，单根杆长 300mm，杆与杆可以螺纹对接）1套、双嘴钳1个、绝缘支撑杆1个、电池盒（与1号干电池匹配）4个、1号干电池4节、连接导线（7根/组，长度 300mm）1组、连接导线（长度800mm）2根、单刀开关1个、滑动变阻器（20Ω，2A）1个、直流电流表（2.5级，0.6A/3 A）1个、灵敏电流计（300μA）1个、菱形小磁针（16个/盒）1盒、蹄形磁铁（D-CG-LU-100）1个、T形电磁铁1个、通电螺线管磁场实验器1件、方形线圈1个、回形针（镀锌）1盒。 可完成的实验：1.探究电磁铁磁性的强弱跟电流大小的关系；2.探究通电螺线管外部磁场的方向；3.探究导体在磁场中运动时产生感应电流的条件。 提供初中物理学生实验及考试专用仪器箱检测报告【其中包含初中物理组合实验箱（电磁现象）的检测项目】 | 28 | 套 |
| 5 | 初中物理组合实验箱（光学） | 器件配置：平面镜成像实验器（包括：镀半透膜玻璃板150mm×100mm×5mm、支架，印有白色左右对称标志F、电子蜡烛2个）1套、光的传播、反射、折射实验器（包括：激光器、光学刻度盘、平面镜、凹凸面镜、半圆形透镜、半圆形水槽、梯形棱镜、直角棱镜、平凸透镜、平凹透镜等）1套、光具座（包括：导轨长度1000mm，LED光源，双凸透镜f=100mm、双凸透镜f=50mm、双凹透镜f=-50mm、光屏、蜡烛台、蜡烛）1套、电子点火器1把、白纸（A4，10张/袋）1袋、透明直尺（300mm、分度值1mm）1把、铅笔（HB、带橡皮擦）1根。 可完成的实验：1.探究光的反射定律；2.探究平面镜成像的特点；3.探究凸透镜成像的规律。 提供初中物理学生实验及考试专用仪器箱检测报告【其中包含初中物理组合实验箱（光学）的检测项目】 | 28 | 套 |
|  |  | 物理吊装设备 |  |  |
| 1 | 控制面板及APP | （1）控制模式：远程控制 （2）控制工具：安卓系统≥8英寸全高清屏幕 （3）控制功能: 有线、无线 （A）照明控制：分组控制整室照明 （B）电源控制：控制学生AC220V电源 （C）摇臂控制：摇臂的升起与降落 | 1 | 套 |
| 2 | 控制系统 | （1）控制模式：安全模式一键启动 （2）配备电气： （A）交流接触器 （B）漏电保护开关 （C）固态继电器 （D）开关电源 （E）网络控制开关 | 1 | 套 |
| 3 | 实验室吊装系统 | （1）规格：≥1200*600*160mm为一组（可根据环境尺寸调整长度）； （2）材质：铝合金型材、冷轧板经过酸洗、磷化、除油、除锈并经过环氧树脂粉末喷涂固化处理； （3）组合模式：标准模块化（特殊环境可定做）； （4）膨胀螺丝与现浇楼板：现浇楼板有足够的抗挤压性，符合国家标准《混凝土结构设计规范》 （5）膨胀螺丝的材质要求、选型及承重要求：1、膨胀螺丝材质：选用Q235、35/45#钢等（含A3钢、碳钢），符合国家标准：JB/ZQ4763-2006。2、膨胀螺丝：M10*90mm。3、膨胀螺丝承重：拉力≧390KG，剪力：≧165KG。 （6）提供产品相关检测报告。 | 14 | 组 |
| 4 | 智能摇臂控制系统 | 智能摇臂控制系统 摇臂动力采用为直流24V减速低压电机 | 14 | 套 |
| 5 | 摇臂终端盒 | 功能模块采用模具一体成型，形状为长方形设计，功能模块可安装电源，可选配网络及上下水模块。 （1）规格：≥400*120*345mm （2）材料：ABS注塑成型 （3）五孔插座 | 14 | 组 |
| 6 | 照明光源 | （1）灯架材质：铝合金型材 （2）反光模式：镀铬镜面反光层 （3）灯管模式：LED灯珠 （4）外层保护方式：≥1mm厚半透明亚克力板 （5）配置数量：每张实验台一组 （6）功能：增加室内光照度 | 28 | 套 |
| 7 | 照明线路 | （1）设计模式：模块化 （2）匹配线径：塑套护套线2*0.75平方多股铜芯软线 | 1 | 室 |
| 8 | 供电线路 | （1）设计模式：模块化 （2）匹配线径：3*2.5平方多股铜芯软线 | 1 | 室 |
| 9 | 网络线路 | 室内网线：五类网线 | 1 | 室 |
| 10 | 安装调试 | （1）整体实验室设备安装 （2）吊装系统安装 （3）电气安装 （4）系统结构调试 （5）系统控制调试 （6）系统供电调试 （7）照明系统调试 | 1 | 套 |
| 11 | 系统安装附件 | （1）角钢固件 （2）直角座 （3）吊装挂件 | 1 | 项 |
|  |  | 实验室配套部分 |  |  |
| 1 | 设计方案 | 配合设备系统整体安装对拟建的学科实验室功能及环境要求进行规划、设计、出图，体现出专业性、特色性。投标人中标须对规划场地进行自行勘踏、深化2次设计。 | 1 | 套 |
| 2 | 专用教学系统 | 一：整机硬件参数 1. 整机尺寸：长度≥4200mm、高度≥1200mm、厚度≤98mm，整机采用三拼接平面一体化设计，无推拉式结构及外露连接线。屏幕边缘金属圆角包边防护，背板采用金属材质；防潮耐盐雾蚀锈。 2. 中央主屏幕显示采用≥86英寸UHD超高清LED液晶屏，屏幕分辨率≥3840*2160，显示比例16:9。 3. 整机中间主屏及两侧副屏可支持普通粉笔、环保粉笔等进行板书书写。整机中间书写面板采用耐磨玻璃材质。整机中间书写面板采用防眩光全钢化防爆玻璃面板，面板的碎片状态、抗冲击性、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能均通过国家强制玻璃标准，表面压力≥100Mpa。整机中间表面覆盖玻璃光学变形、点状缺陷、尺寸偏差、弯曲度、透射比等均符合国家标准。 4. 采用电容触控技术，支持Windows和Android系统中进行30点或以上触控。 5. 中间显示屏采用防眩钢化玻璃设计，玻璃厚度≤3mm，防划防撞耐磨，透光率≥90%，表面硬度≥9H。 6. 输入接口：≥1路TypeC、≥2路USB3.0，支持Android系统、Windows系统读取外接移动存储设备， ≥1路HDMI、≥1路RS232；输出接口：≥1路音频输出、≥1路触控输出USB。 7. 整机内置2.2声道立体声扬声器，具备中高低音扬声器，总功率≥60W。 8. 支持通过前置按键进行开关机、音量+/-、护眼、录屏、调出中控菜单的操作。 9. 整机能感应并自动调节屏幕亮度,达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果。在任意通道任意画面任意软件所在显示内容下可实时调整画面纹理。 10. 智能交互黑板屏体具有物理防蓝光功能，整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）。依据国家标准，无蓝光危害。提供第三方检测报告或其它技术支撑材料。 11. 整机具备内置摄像头支持≥1600W像素的视频采集，支持输出≥4K；支持对角视场角≥135°，水平视场角≥120°；支持扫描二维码功能，快速调用信息，使用摄像头可实现远程巡课。可AI识别人像，人像识别距离≥10米。摄像头支持人脸识别、快速点人数、随机抽人，可识别镜头前的所有学生，并显示人脸标记、随机抽选。支持同时显示标记≥60人。 12. 整机内置非独立外扩展的麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，麦克风拾音距离≥10m。 13. Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz ，Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持版本Wi-Fi6。 14. 整机支持蓝牙Bluetooth 5.2标准，能连接外部蓝牙音箱播放音频，也能接收外部手机通过蓝牙发送的文件。 15. 整机支持搭配具有NFC功能的手机、平板，通过接触整机设备上的NFC标签，即可实现手机、平板与大屏的连接并同步手机、平板的画面到设备上，无需其它操作设置，支持≥4台手机、平板同时连接并显示。 16. 系统版本≥Android 11.0。 17. 有线网络：部署单根网线可实现Android、Windows双系统有线网络联通。整机无需外接无线网卡，在嵌入式系统下接入无线网络，切换到Windows系统下可同时实现无线上网功能，不需手动重复设置。 18. 内置无线传屏接收器。整机内置专业硬件自检维护工具，工具可对触摸框、PC模块、光感系统等模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示，可对嵌入式系统运行内存、垃圾文件进行清理，确保嵌入式系统运行流畅。 19. 智能交互黑板具备前置笔槽设计，黑板笔槽具备粉尘清理结构设计。 20. 整机开机后自动进入教学桌面，支持账号登录/退出。可自动获取个人云端教学课件列表、并可进入全部课件列表。支持多种身份识别方式，可通过账号登录、手机扫码登录，并支持账号安全登录检测。支持统一互通的用户身份认证服务，账号登录后，打开教学应用工具时无需再次输入账号密码重复登录。 21. 整机设备教学桌面支持教学常用的教学白板软件、文件管理软件；教学桌面首页支持自定义桌面应用，支持展示多个应用入口，整机设备教学桌面支持进行应用卸载。 二、Windows系统电脑配置要求 1. Intel系列12代或以上I5 CPU，内存：≥8GB DDR4，硬盘：≥256GB SSD（M.2）固态硬盘。 2. 采用抽拉（插拔）内置式模块化电脑，PC模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔。 3. 具有独立非外扩展的电脑USB接口：PC模块上USB3.0≥3个，USB2.0≥1个，HDMI≥1，1000M RJ45≥1 个，MIC-IN≥1。 三、Windows操作系统交互式白板软件功能 1. 备授课一体化，具有备课模式及授课模式。课件云存储。 2. 书写工具:提供多种书写工具，包含设置字体、大小、颜色、粗体、斜体、下划线、删除线、上标、下标、项目符号等复杂文本的输入，可对文本的对齐、行间距、透明度、等进行设置。通过智能笔可以手动绘制标准的平面二维图形；实现刮奖效果，擦涂即可呈现图案。 3. 白板软件可支持一对一分享云课件，用户可在软件中直接输入对方的注册手机号，可将云课件推送至用户教学账号云空间，用户可在软件中直接接收并打开课件。也可通过链接方式分享，并设置“公开”或“加密”的分享方式以及资料有效期限。也可分享至学校空间中作为校本资源进行云端存储，校内教师也可通过白板软件任意获取本校其他教师上传至校本空间的课件资源至个人云空间作为教学使用，形成校内资源共享。 4. 提供快捷抠图功能，无需借助专业图片处理软件，即可在白板软件中对导入的图片进行快捷抠图、去背景，处理后的图片主体边缘没有明显毛边，可导出保存成 PNG 格式。教学白板软件支持对音频文件进行关键帧标记，可在音频进度条任意位置自由设置关键帧播放节点。 5. 学科工具 语文学科工具：需提供拼音教学工具，可实现声母韵母的读音、笔画顺序演示等。支持输入英文单词，生成包含释义和读音的单词卡，可插入多个单词卡，同时支持老师备课模式下编辑单词释义，或自定义创建未被收录的单词，并在授课模式下进行展示。提供覆盖小学、初中古诗词、古文资源，包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、朗诵音频等。支持用户根据年级、朝代、诗人等进行分类查找，也可直接搜索诗词、古文名称或作者名查找。支持一键跳转打开网页或本地资源，展示对应的背景或作者介绍。支持老师备课时对原文进行注释、标重点等操作，方便老师讲解重点字词。 数学学科工具： （1）几何图形绘制：支持输入任意长度线条，并可设置为线段、射线；支持输入任意边数及角度的图形，可显示或隐藏角度大小，并可直接通过修改角度编辑图形；支持输入任意角度的扇形及圆形，可显示角度大小；支持绘制立方体、圆柱体等立体几何图形；支持任意调节立体几何图形的尺寸，改变长宽高比例；支持为长方体6个面分别涂色，并且可通过任意旋转观察涂色与未涂色的表面。 （2）支持复杂数学公式输入，覆盖小学、初中所有常见函数类型。可缩放函数图像与坐标轴，可显示坐标网格，函数图生成后可重新编辑，支持输入函数表达式后，即时生成对应的函数图像，软件自带专业函数输入键盘，包含数学学科常用的各类函数符号；支持同时绘制≥6个函数表达式，可显示函数与函数图像彼此相交、函数与坐标轴相交的交点坐标。 地理学科工具： 3D星球模型：提供3D立体星球模型，支持360°自由旋转、缩放展示。 地球教学工具：提供立体地球教学工具，清晰展现地球表面的六大板块、降水分布、气温分布、气候分布、人口分布、表层洋流、陆地自然带、海平面等压线等内容，且支持三维、二维切换展示。 化学学科工具： 需提供化学器械、化学器皿等多种实验素材；提供化学元素周期表工具。 仿真实验:初中物理、化学等学科的本地仿真实验资源。 音乐工具：提供钢琴琴键的展示形式。支持点击琴键进行乐曲弹奏，同时支持延音、刮键等效果呈现。弹奏时支持实时显示对应的五线谱及简谱音符。支持对弹奏的音乐进行录音，并在录音回播时支持实时显示琴键弹奏的过程及对应的音符。提供乐理学习模块，老师点击琴键即可显示该音对应的资料。 英语工具： （1）AI音标助手：支持浏览和插入国际音标表，可直接点击发音，支持以整表和单个音标卡片插入。支持将字母、单词、句子智能转写为音标，并可一键插入到备课课件中形成文本。 （2）软件内置的 AI 智能语义分析模块，可对输入的英文文本的拼写、句型、语法进行错误检查，并支持一键纠错。提供英汉字典，支持输入英文单词生成单词卡和详解页，包含单词的释义、读音、例句、词组、近义词等，可插入多个单词卡，同时支持教师自定义编辑单词释义、创建未收录的生僻单词供授课使用；配置听写工具，覆盖8000个英语单词，支持自定义选择单词，根据单词智能生成读音；支持自定义听写频率和次数，一键生成听写卡；授课模式支持一键开启听写朗读，结束后可公布答案。 美术画板：支持美术画板工具，提供铅笔、毛笔、油画笔，可实现模拟调色盘功能，可自由选择不同颜色进行混合调色，搭配出任意色彩。 6. 思维导图：提供思维导图、鱼骨图及组织结构图编辑功能，可轻 松增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接。支持思维导图逐级、逐个节点展开，并可任意缩放，满足不同演示需求。 7. 支持AI智能备课，在备课场景即可快速搜索课件库课件资源，支持整份课件或按照课件页插入课件中，能按照教学环节筛选对应课件页一键插入课件中，能按照元素类型思维导图、课堂活动选取需要的部分补充课件缺失的部分；支持AI智能生成课堂活动，具有课堂活动智能填写功能，支持选词填空、判断对错和趣味选择三大课堂活动，输入文本后可以一键解析，自动将文本内容结构化填充至题干和正确选项，完成课堂活动的制作；课堂活动支持云储存，编辑完成的活动可一键存储至教师云空间。 8. 软件需带直播课堂功能，老师可在白板软件中提前创建直播课堂，并关联个人空间中的课件，生成听课码，学生只需微信扫码即可快速加入直播课堂，老师还可实时下发客观答题，学生可远程实时互动答题，并进行课堂发言和同步板书书写。 9. 在直播课堂中，教师可指定授权学生远程互动，学生可在直播的课件画面进行书写、移动、擦除、参与互动活动等，学生操作过程实时同步至班级其他学生，可支持≥5位学生同时参与远程互动。 10. 远程考勤管理：直播课程结束后，后台自动统计报名学生名单和学生学习清单。 11. 课程回放：课程结束后自动生成直播回放，报名课程的学生可反复学习；回放课程自动保存在云端，支持人工删除。 12. 微课功能 微课功能：支持内置于多媒体课件制作与展示软件的交互式课作工具、独立客户端启动两种运行方式。支持一键开始录制微课，微课可录制保存音频、笔迹、课件元素互动完整操作过程。支持PC录制、APP录制两种录制方式。录制的微课内容存储于云端。 录制模式：支持选择云端课件录制，本地文件录制、模板录制三种模式，本地文件录制模式支持≥3种文件格式，模板录制模式提供至少5种模板类型。 录制清晰度：支持修改录制清晰度，提供720p、1080p、原画三种清晰度切换。 麦克风/音量：支持麦克风切换，测试音量功能 录制工具条：提供微课录制工具条，工具条未遮挡录制画面。支持开始、暂停、结束、查看录制进度、重命名、板书、擦除、激光笔辅助微课录制功能。 编辑调整：支持录制过程中随时进行编辑调整，在不退出当前录制画面下，支持一键切换剪辑模式、录制模式，用于调整微课内容。 微课插入文件格式：支持在微课中插入图片、视频、答题板、课堂活动。支持插入的图片格式：png、 webp、jpg,支持插入视频格式：mp4, 课堂活动支持插入知识配对、选词填空、记忆卡片、知识排序、拼词、分类≥6种模式，习题支持插入选择题答题板、主观题答题板，支持限制答题时长。 发布微课：发布微课时，支持自动生成微课封面，可自定义封面、微课简介、设置分类标签、学科学段归属、分享权限基础信息, 支持二次编辑修改。支持生成访问网址、生成分享海报、保存至本地视频三种发布方式。支持电脑端、手机端査看, 支持浏览器访问微课网址、微信扫码査看、钉钉扫码查看、QQ扫码查看这类跨平台查看方式. 观看结果：支持回收微课的观看结果，辅助教师分析学情。支持查看微课整体数据，包括: 观看次数、观看人数、点赞次数、完课率、平均观看时长信息。支持查看每个观看者的详细观看结果，包括：学生姓名、观看时长、观看次数、互动参与度、答题正确率信息。 微课列表：微课列表支持查找所有已录制微课，并可查看录制详情。 学生观看微课时可进行多种互动，可在控制课件模式下移动、删除克隆课件内的元素，参与课堂活动互动练习。 13. 云教案 （1）云教案内容可自动同步至云空间，支持以链接方式进行定向式分享和开放式分享。接收者可直接在浏览器内打开预览，可将云教案转存至个人云空间。云教案支持导出为PDF格式。 （2）支持将Word文档转换为云教案，支持解析文本、表格通用元素。 （3）云教案支持插入表格、图片、音视频、文档等附件。（4）提供教案模板，方便老师撰写教案，预置模板包含表格式、提纲式、集体备课式、多课时式、单元设计式等≥7个。支持校本模板，管理员在教研管理后台设置校本模板后，老师可在云教案模板调用。 （5）云教案与云课件可一对多关联绑定，产生绑定后，在课件页和教案页均支持在同一面板打开关联的云课件或云教案预览。 14. 课堂活动 （1）具有课堂活动智能填写功能，支持选词填空、判断对错和趣味选择等课堂活动。输入文本后可以一键解析，自动将文本内容结构化填充至题干和正确选项，完成课堂活动的制作。 15. 试题批量上传 支持多种格式的试题批量上传，包含.doc、docx、png、jpeg、jpg类型，并可自动转换为电子试题，便于老师对试题的收集使用和作业布置 16. 集体备课 （1）发起集体备课：支持选择教案、课件、资源上传发起集体备课研讨，能够设置多重访问权限，可通过手机号搜索邀请外校老师，用于跨校教研场景。 （2）进入集体备课：可通过搜索集体备课名称/老师昵称、或按照学科/学段/年级/教材章节、我参与的/我发起的几个维度进行筛选查看，支持电脑端进入集体备课页面。 （3）集体研讨：参备人可通过评论区发表观点，可对他人评论的观点进行点赞，评论消息会实时提醒，支持图片的上传。 （4）在线批注：参备人可在线对教案进行随文式批注，追加批注，回复以及查看实时批注消息。能够对课件进行打点式批注，可通过批注定位研讨内容，完成协同备课。 （5）稿件编辑：完成本次研讨后，主备人可直接进入编辑页面编辑课件/教案，发布新稿件后，备课组进入下一轮研讨，更新稿件后会给参备老师同步教研动态。 （6）稿件对比：可对集体备课中多稿的课件/教案/进行内容的横向对比，支持批注研讨过程数据对比回溯； （7）获取稿件：参备成员可以随时获取和下载每一稿中的集体备课稿件到云课件，进行编辑或引用。 （8）完成集体备课：完成研讨后，可生成集体备课报告。集体备课终稿会自动上传到校本资源库，主备人可自定义上传目录，参备人可前往校本资源库获取集体备课终稿。 （9）生成集体备课报告：支持生成集体备课报告，报告生成后，参备人可查看具体报告内容和下载集体备课报告。报告内包含集体备课信息、数据统计、研讨记录的具体内容。 17. 为了方便教师随时随地查看课件，提供白板软件手机版（不接受第三方云盘软件），在手机上登录账号后，支持以列表的方式查看该账号里所有的云课件，打开云课件可对课件中的形状、文本、图片等元素克隆、删除等操作；云课件可通过微信、朋友圈、钉钉、手机号、二维码、加密链接等多种方式实现快速分享。APP具备课件回收站功能，支持教师在3天内恢复或彻底删除单份/多份/全部已删除课件。支持手机端录制课件讲解同步的微课视频，视频可直接同步到教师个人云空间。 四、其他要求： 设备使用培训服务：要求≥ 3 次认证培训讲师针对此项目设备开展的操作使用培训课，每次培训≥ 2 课时，在签订合同时提供厂商针对培训服务的承诺函。 提供硬件设备三年的原厂质保函。 | 1 | 套 |
| 3 | 配套讲池 | 配合教师演示台安装现场对讲池根据需要调整尺寸，讲台改造;≥6200×1750×200mm。 | 1 | 项 |
| 4 | 学科配套吊顶 | 配合设备系统整体安装现场对吊顶及墙面环境进行配套现场改造（含辅材）约96平方。 | 1 | 室 |
| 5 | 学科氛围 | 学科展板：规格：≥500×700mm,5mm厚度透明亚克力材质，内置内容为UV打印制作，含相关学科内容介绍等； | 1 | 项 |
| 6 | 学科卷帘 | 设计对应学科PVC卷帘，遮光效果好，含螺杆及辅材，根据教室实际规格尺寸定制。 | 1 | 项 |
| 7 | 主题墙 | 根据现场情况定制：设计对应学科互动墙面，迎合主题学科氛围，功能性与装饰性高度融合，提升学生对主题知识的兴趣（含材料及安装）。 | 1 | 项 |
| 8 | 学科地面 | 配合设备系统整体安装现场对地面自流平，面铺2.0厚实验室专用PVC卷材（含辅材）约96平方。 | 1 | 室 |
| 9 | 供电、给排水 | 配合设备系统整体安装现场对供电、给排水行配套改造施工（含材料）。 | 1 | 室 |
|  |  | 初中物理智慧考场实验室（以上共计1套） |  |  |
| 初中化学智慧考场实验室 |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 实验教学及考核管理系统平台软件 | 实验教学功能：用于学生实验教学以及实验技能测评管理。 规格参数： 1.多人分组实验登录管理； 2.分组实验任务内容接收与显示； 3.分组实验报告内容填写与提交； 4.分组实验活动视频的自动记录与关联管理； 5.学生可以登录云平台随时在线自主进行纠错学习； 6.学生可浏览、收藏平台上实验教学资源进行预习或复习。 实验考核功能：用于学生实验技能考试信息化管理与评测。 规格参数： 1.考生登陆； 2.考生身份及考位信息校验； 3.电子考题的接收与显示； 4.答题数据采集； 5.在线交卷管理； 6.考试数据自动上传。 | 28 | 点 |
| 2 | 考场设备状态监控平台软件 | 功能：用于考场内考试过程的监控，便于监考老师及时了解考试异常和异常处理 1.设备状态远程巡视 2.过程实时监控 3.考试异常监控，异常处理自动记录 4.考试数据采集实时监控，保证考试数据完整性 | 1 | 套 |
| 3 | 实验考位抽签系统平台软件 | 功能：用于考试座位的抽取和签到功能，采用随机方式确认考生考位编号，保证考试的公平性。 1.可配置抽签方式，支持一键抽取和单个抽取 2.数据自动存储，信息完整记录 3.支持场次、座位调整 4.支持签到和数据信息统计 5.支持座位的及时调整 6.支持备用桌设置和激活，应对考场需求变化 | 1 | 套 |
| 4 | 交换机 | 一、功能 1.支持Telemetry技术，可通过GRPC协议将交换机的实时资源信息与告警信息上送至运维平台，运维平台针对实时数据进行分析，可实现网络质量回溯，故障排查，风险预警。 2.支持组播的音频和视频的服务功能，千兆端口接入，万兆或千兆上行。支持Jumbo Frame，支持802.1X，MAC认证，端口安全，支持LACP协议，支持4K个VLAN，支持最大16K MAC地址及黑洞MAC等特性，支持基于端口的二三层优先级自动映射，支持基于端口的镜像，支持重定向，支持端口隔离，支持访问控制列表，支持端口限速。 3.交换容量：≥432Gbps/4.32Tbps 4.包转发率（整机）：≥87Mpps/166Mpps 5.48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个千兆SFP口 | 1 | 台 |
| 5 | 显示器 | ≥20.5英寸及以上，分辨率≥1920x1080及以上 | 1 | 个 |
| 6 | 教师控制主机系统 | 一、教室控制软件功能： 1、支持教师视频监看实验室内所有学生实验台的实况， 2、支持教师对学生实验台智能云终端的远程管理与信息交互，支持屏幕互动教学。 3、支持教师登录云平台系统，利用平台自带的实验动画视频资源进行备课或发布自制的实验教学资源、自主设计学生实验以及在线安排和评价学生实验等教学活动。 4、配套系统：电子教室管理系统。 二、设备硬件配置： 1.处理器：英特尔i7及以上 2.内存：≥8GB及以上，可扩展 3.硬盘：≥500GB及以上SSD、机械硬盘：≥2T/7200RPM及以上。 4.网卡：1000M自适应网卡 5.显示器：≥21.5英寸及以上，分辨率≥1920x1080及以上。 6.操作系统：Microsoft Windows 10 Home Chinese Market CPPP 64-bit OS 简体中文及以上 | 1 | 台 |
| 7 | 视频多流云终端 | 功能：将视觉采集终端输出的图像转换成图像数据流，输送给机器视觉处理器。 规格参数： 1.支持64路机器视觉采集终端接入，捕捉终端数据； 2.支持对机器视觉采集终端触发信号、曝光时间、快门速度参数进行控制； 3.支持 H.265、H.264 编码自适应接入；支持ONVIF、PSIA、RTSP标准； 4.支持 2 路 HDMI 和 2 路 VGA 同时输出，支持4K高清分辨率输出； 5.支持即时回放功能，支持最大16路； 6.双千兆网卡，支持双网络 IP 设定等应用 | 1 | 台 |
| 8 | 视频集控服务 | 主要功能：沟通视频服务器与视频多流云终端，进行信息交换，负责控制视频采集行为、暂时存储并分类管理来自视频多流云终端的视频文件，对视频文件进行自动转码后上传至视频服务器 | 1 | 套 |
| 9 | 教师演示台 | （1）教师台规格：≥2250*750*900mm； （2）面板材质：采用12.7mm实验室专用实芯理化板，周边成型厚度≥25.4mm。 （3）柜体结构：全钢结构柜体，采用厚≥1.0mm冷轧钢板机压成型、焊接制作，并于适当部位予以补强，表面经耐酸碱环氧树脂粉末烤漆处理，喷涂厚度≥100微米以上。表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家GB/T3668-200X标准。防腐性能轻工业产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法，18h中性盐雾试验达到10级。 （4）导轨：三节式，静音。防腐性能中性盐雾（NSS）试验，72小时中性盐雾达到10级。 （5）拉手：不锈钢防腐性能中性盐雾（NSS）试验，72小时中性盐雾达到10级。 （6）防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 （7）储存功能：桌面可以做演示实验，下方可存储计算机，交换机，路由器、仪器箱，方便实验仪器管理。 | 1 | 台 |
| 10 | 教师升降台 | 1、产品规格：椅面≥390*430mm，有效座位高度420~540mm。 2、技术参数：椅面采用聚丙烯中空吹塑成型，气杆防尘套≥（Ø70*170mm）为聚丙烯一体注塑成型表面磨砂处理；支架选用半径≥230mm五星脚，五星脚采用高强度尼龙材料一体注塑成型。 | 1 | 个 |
| 11 | 实验室水槽柜 | （1）产品外观尺寸：≥长435mm*宽580mm*高800mm。 （2）柜体:外框尺寸≥435*580*780mm，采用ABS材料注塑成型，专用连接件拼装一体化设计，下部内凹130mm，柜门采用人性化弧线型工艺，易碰撞处倒圆角处理。 （3）水槽体：内径尺寸：≥370*300*200mm，采用PP改性材料注塑成型，壁厚5.0mm。 （4）前沿有25mm高挡水沿，耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温，水槽内带溢水口。 （5）三联水嘴: 采用实验室专用三联水嘴90度瓷质阀芯，出水嘴为铜质尖嘴，可拆卸，内有螺纹，铜质表面经过烤漆喷涂处理，可360度旋转。 （6）配有注塑成型PP滴水架，外框尺寸为390*65/100*250，配置16个可拆卸式滴水棒，美观实用 ，供洗涤时玻璃器皿的晾干。 （7）配件：三口化验水龙头、洗涤水槽、泥沙杂物过滤器、滴水架、水管管路组成。 | 1 | 套 |
| 12 | 台式洗眼器装置 | 1、喷头：软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛。 2、防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开； 3、水流开关：水流开启、水流锁定功能一并完成，方便使用； | 1 | 台 |
| 13 | 学生实验柜 | 1、组合后外观尺寸：≥宽430mm*深470mm*高660mm，采用ABSP材料注塑模具成型，正面设有60*24标识卡槽，周边加厚加强，镂空造型；产品特点： 2、小抽屉尺寸：≥405mm*350mm*100mm；大抽屉尺寸：≥405mm*350mm*深130mm，材质：产品主材由ABS塑料制成。 3、拆装连接结构，顶板和底板厚度要求不小于30mm。 | 28 | 套 |
| 14 | 学生低压电源模块 | 采用斜面设计，盒体为模具注塑成型 1、电压操控模式：≥3英寸液晶屏，触摸控制，电容式触摸屏支持多点输入； 2、电压受控模式：学生主控； 3、交、直流低压输出：0-24V可调，数字键盘输入，步进进度0.1V/2A香蕉插座； | 28 | 套 |
| 15 | 学生低压电源及网络模块 | 采用翻转式设计，盒体为模具注塑成型 1、电压受控模式：学生主控； 2、交、直流低压输出：0-24V可调，步进进度0.1V/2A香蕉插座； 3、网络接口：RJ45/千兆； | 28 | 套 |
| 16 | 学生高压电源模块及USB接口 | 采用斜面设计，盒体为模具注塑成型 1、市电输出：单相220V/50Hz/5A，新国标五孔插座； 2、USB接口：2.0 | 28 | 套 |
| 17 | 智能学生云终端 | 一、主机配置： 1、处理器：X86架构，主频不低于2 GHz 基础频率、4核 2、内存：不低于8 GB DDR4-2400 3、存储：不低于64G EMMC 4、显卡：集成显卡 5、显示器接口： HDMI和 VGA 视频输出端口，支持 2 个显示屏 6、网卡：RJ45，1000Mbps自适应 7、接口： ≥USB 2.0*4、≥USB 3.1 Gen 1*1、并行端口*1、串口*2 8、操作系统：Windows 10 X64 二、显示器配置： 1、屏幕尺寸：≥19英寸 2、面板类型：LCD 3、光源类型：LED背光 4、屏幕比例:16:9 5、最佳分辨率:≥1440*900 6、刷新率:60Hz 7、可视角度:85/85/80/80 (Typ.)(CR≥10) 8、接口:VGA+HDMI | 28 | 台 |
| 18 | 实验操作视频采集系统 | 功能：用于完成学生实验操作过程视频的采集和视频采集系统的升降控制。 视频采集系统： 配备2路高清摄像系统，一路全局录播系统用于实验操作的视频全局录制。一路细节录播系统，录制实验操作细节部分。采用顶视和前视正交部署方式，顶视摄像头安装高度不高于90cm，视野覆盖整个桌面范围，要求视野清晰无畸变。前视摄像头安装高度不高于17cm，视野可以覆盖整个实验桌空间范围。 规格参数： 1.视频处理：H.265AI/H.265+（ 兼容H.265/H.264）编码，双码流，AVI格式；码流0.1M~10Mpbs可调；帧率1~30帧/秒可调 2.图像输出：主码流：5MP 2592*1944@15fps；4MP 2560*1440@20fps；2MP 1920*1080@25fps；子码流：704*576@25fps 3.快门：1/50（1/60）秒至1/10000秒 4.降噪：支持2D/3D降噪 5.宽动态：支持数字宽动态 6.音频处理：G.711A编解码标准,支持双向语音对讲功能,支持音视频同步 7.音频接口：1路输入,电平2Vp-p,阻抗1kΩ,支持拾音器输入;1路输出,阻抗16Ω,30mw输出功率,支持连接耳机或功放 8.网络接口：1*RJ45网络接口，10/100M自适应；支持RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP等网络协议 9.功能：支持WEB配置、OSD、移动侦测；移动侦测报警后中心提醒，画面弹出联动；支持MJPEG抓图；支持客户端远程监控软件、MYEYE平台等系统应用；提供完善的SDK开发包。 | 28 | 套 |
| 19 | 视频采集升降控制系统 | 1.具备视频采集系统升降驱动，行程不小于320mm，采用私服同步系统，行程精度小于0.1mm 2.具备摄像头旋转控制系统，采用舵机控制，控制角度0-90° 3.具备位置检测功能，实现控制驱动保护 | 28 | 套 |
| 20 | 实验终端升降控制系统 | 功能：用于完成学生实验终端和挡板的升降控制 技术参数： 1.提供双电机同步驱动，有效行程不低于350mm，具备收纳接口，可用于智能学生云终端和围板的升降控制 2.采用AMR-M3内核处理器，支持总线控制和I/O控制不同控制方式，实现不同应用场景的部署 3.支持双电机同步系统，具备断电保护、故障保护 4.具备设备接入监测保护，保障设备安全运行 | 28 | 套 |
| 21 | 学生实验操作台 | 规格：≥1275*680*810mm 技术参数： 1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板，实验操作台面表面标注实验操作区、测量区和仪器放置区； 2、台面围边一体注塑成型：≥1280*290*35mm,内置挡板升降槽，左右升降挡板采用优质PP板材压制一体成型； 3、抽屉：抽屉面板采用一体注塑成型，抽斗采用冷轧钢板机压成型、焊接制作，可放置仪器等实验用品； 4、键盘抽屉：采用一体注塑成型，便于使用和收纳； 5、立柱：采用125mm*48mm，壁厚1.2mm铝合金型材加工而成，外观环保喷涂防氧化处理； 6、两侧横向梁：采用48mm*28mm，壁厚3mm铝合金型材加工而成，外观环保喷涂防氧化处理； 7、两侧纵向梁：采用50mm*16.5mm，壁厚3mm铝合金型材加工而成，外观环保喷涂防氧化处理； 8、前横梁：采用63mm*10.5mm，壁厚1mm铝合金型材加工而成，外观环保喷涂防氧化处理； 9、后横梁：采用99.5mm*15mm，壁厚1.3mm铝合金型材加工而成，外观环保喷涂防氧化处理； 10、面板挡梁：采用54.5mm*31mm，壁厚1.5mm铝合金型材加工而成，环保喷涂防氧化处理；； 11、桌腿：长570mm高96mm，壁厚3mm采用铝合金压铸模具一次性成型。表面设有塑料装饰条，外观环保喷涂防氧化处理，与立柱端面平滑过渡，整体圆角过渡，防碰伤安全设计； 12、外观流线形设计,易碰撞处全部采用倒圆角； | 28 | 套 |
| 22 | 学生升降台 | 1、产品规格：凳面直径≥320mm，高度≥380~480mm。 2、技术参数：凳面采用≥3mm厚聚丙烯一体注塑成型，接触面为曲面及皮纹处理；学生凳选用优质气杆，与凳面连接处安装加宽加强防爆机构，气杆防尘套≥（Ø70*170mm）为聚丙烯一体注塑成型表面磨砂处理；支架选用半径≥230mm五星脚，五星脚采用高强度尼龙材料一体注塑成型。 | 56 | 个 |
| 23 | 学生智能洗涤水槽台 | （1）产品外观尺寸：长≥435*580*800mm。 （2）柜体:外框尺寸≥435*580*750mm，采用ABS材料注塑成型，专用连接件拼装一体化设计，下部内凹130mm，柜门采用人性化弧线型工艺，易碰撞处倒圆角处理。 （3）水槽体：内径尺寸：≥360*300*195mm，采用PP改性材料注塑成型，壁厚5.0mm。 （4）前沿有25mm高挡水沿，耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温，水槽内带溢水口。 （5）三联水嘴: 采用实验室专用三联水嘴90度瓷质阀芯，出水嘴为铜质尖嘴，可拆卸，内有螺纹，铜质表面经过烤漆喷涂处理，可360度旋转。 （6）配有注塑成型PP滴水架，外框尺寸为≥390*65mm，配置16个可拆卸式滴水棒，供洗涤时玻璃器皿的晾干。 （7）配件：三口化验水龙头、洗涤水槽、泥沙杂物过滤器、滴水架、电磁阀、排水水泵、防溢流传感器、程序线路板、自动冲洗功能、水管管路组成。 （8）每个水槽都安装有独立的给排水装置，其中的某个水槽出现故障不会影响其他水槽使用。 （9）采用电磁阀通断来控制给水，传感器加水泵来控制自动排水，传感器加电磁阀来控制防溢流功能。 （10）在排水管路中安装自动冲洗装置，智能水槽能针对实验过程产生的结晶体，每次排水结束后都会用清水对排水管路自动冲洗3～5分钟。 （11）智能水槽能判断是否有人在使用水槽进行自动开启或关闭功能，在水槽上安装有电容式液位传感器，当水位到达一定的高度时，水龙头会自动关闭。 （12）提供产品检测报告。 | 14 | 套 |
| 24 | 控制面板及APP | （1）控制模式：远程控制 （2）控制工具：安卓系统≥8英寸全高清屏幕 （3）控制功能: 有线、无线 （4）电源控制：控制学生AC220V电源 | 1 | 套 |
| 25 | 控制系统 | （1）控制模式：安全模式一键启动 （2）配备电气： （A）漏电保护开关 （B）固态继电器 （C）开关电源 （D）网络控制开关 | 1 | 套 |
| 26 | 实验室电气布线 | DN25阻燃线管；4平方线材、2.5平方线材，符合国家标准。（地面以上部分） | 1 | 套 |
| 27 | 实验室供排水系统 | 给水：采用PPR复合管敷设。 排水：使用国标优质UPVC专用排水管。 （地面以上部分） | 1 | 套 |
| 28 | 实验室辅件及配套设备 | 实验台内部所需的电源线、网线、水晶头等耗材。配线架 ；多媒体切换系统及线材等。 | 1 | 间 |
|  |  | 化学实验仪器 |  |  |
| 1 | 初中化学组合实验箱1 | 器件配置：电子天平(1000g、0.1g)1台、升降台（学生用、不锈钢)1台、止水夹(螺旋型)3个、陶土网(140mm×140mm)1块、支座(可拼接)2对、支撑杆(2根/套，单根杆长300mm，杆与杆可以螺纹对接)2套、双嘴钳2个、万向夹2个、铁圈(大号)1个、铁圈(中号)1个、铁圈(小号)1个、薄铜片(1mm×100mm×100mm)1片、酒精灯1个、燃烧匙1个、坩埚钳1把、电子点火器1把、泥三角1个、坩埚(30mL)1个、蒸发皿(100mm)1个、试管夹1把、剪刀1把、称量纸1盒、滤纸1盒。 备注：本实验箱为通用仪器，应与实验箱2～5配合使用。 提供初中化学学生实验及考试专用仪器箱检测报告（其中包含初中化学组合实验箱1的检测项目） | 28 | 套 |
| 2 | 初中化学组合实验箱2 | 器件配置：温度计(-10℃～110℃)1支、温度计(0℃～200℃)1支、试管(φ15mm×150mm)6支、玻璃导管(90°、190mm＋60mm)2支、玻璃导管(φ8mm×80mm)2支、玻璃导管(φ8mm×200mm)2支、硅胶管(400mm)2根、胶头滴管4支、镊子1把、药匙(3支/套)1套、漏斗1个、量筒(10mL)1个、量筒(25mL)1个、量筒(50mL)1个、量筒(100mL)1个、烧杯(50mL)2个、烧杯(100mL)2个、烧杯(250mL)2个、玻璃棒(200mm)4根、放大镜(配电池)1个、表面皿(100mm)1个、培养皿(90mm)1个、点滴板(陶瓷，6孔)1个、pH试纸及标准比色卡1本、红色石蕊试纸(100张/盒)1盒、蓝色石蕊试纸(100张/盒)1盒、研钵（含研杵，60mL)1套。 结合实验箱1及配套实验仪器， 可完成的实验：1.燃烧的条件；2.金属的物理性质和某些化学性质；3.一定溶质质量分数的氯化钠溶液的配置；4.酸、碱的化学性质；5.粗盐中难溶性杂质的去除；6.溶液酸碱性的检验。 提供初中化学学生实验及考试专用仪器箱检测报告（其中包含初中化学组合实验箱2的检测项目） | 28 | 套 |
| 3 | 初中化学组合实验箱3 | 器件配置：玻璃棒(200mm)2根、烧杯(500mL)1个、毛玻璃片(40mm×40mm)3片、试管(φ18mm×180mm)4支、药匙(3支/套)1套、硅胶管（黄色、400mm)3根、玻璃导管(90°，85mm＋55mm)2支、玻璃导管(90°，190mm＋60mm)2支、玻璃导管(φ8mm×200mm)2支、玻璃导管(φ8mm×80mm)2支、双孔相胶塞(22/30/30mm，孔7mm×2)2个、单孔橡胶塞(13/18/25mm，孔径7mm×1)2个、长颈漏斗(40mm×285mm)2个、锥形瓶(100mL)3个、集气瓶(125mL)3个、镊子1把、塑料洗瓶(250mL)1个。 结合实验箱1及配套实验仪器， 可完成的实验：1.二氧化碳的实验室制取及性质；2.氧气的实验室制取及性质。 提供初中化学学生实验及考试专用仪器箱检测报告（其中包含初中化学组合实验箱3的检测项目） | 28 | 套 |
| 4 | 初中化学组合实验箱4 | 器件配置：温度计(0～200℃)1支、玻璃塞(磨口19/26)1个、单双可控接头(四氟活塞，磨口24/29)1个、单通活塞接头(磨口19/26)1个、短颈磨口漏斗(磨口24/29)1个、球形漏斗(磨口24/29)1个、启普发生器底座(85mm×160mm)1个、具支洗气瓶（带盖，100mL)2个、磨口试管(磨口24/29，φ30mm×200mm)2支、螺口塞具支接头（带盖，顶螺口14mm，磨口24/29)1个、口塞型具支接头(磨口24/29)1个、分液漏斗(磨口24/29，梨形)1个、小咀磨口接头(磨口24/29)2个、硬质玻璃管(双口型，磨口24/29，200mm)1支、玻璃导管(90°，85mm＋55mm)4支、玻璃导管(90°，190mm＋60mm)2支、玻璃导管(φ8mm×200mm)2支、玻璃导管(φ8mm×80mm)2支、硅胶管（黄色，400mm)2根、橡胶塞(22/30/30mm，孔径7mm×1)1个、橡胶塞(22/30/30mm，孔径7mm×2)1个、毛玻璃片(40mm×40mm)1块、集气瓶(125mL，口径35mm)1个、圆底烧瓶(磨口24/29，短颈，250mL)2个、烧杯(50mL)1个、烧杯(100mL)1个、烧杯(250mL)1个、烧杯(500mL)1个、胶头滴管(90mm)2支、药匙(红，黄，绿各3个)1套、镊子(125mm)1把、试管(φ15mm×150mm)2支。 本实验箱配置有实验室制取氧气和氢气的改进仪器，以培养学生创新和改进实验仪器的意识，结合实验箱1， 可完成的实验：1.氧气的实验室制取；2.氢气的实验室制取；3.氢气还原金属氧化物；4.一氧化碳的实验室制取；5.一氧化碳还原金属氧化物；6.二氧化碳的实验室制取。 | 28 | 套 |
| 5 | 初中化学组合实验箱5 | 器件配置：温度计(0～200℃，6mm×300mm)3支、层析柱(磨口24/29，有效长度260mm)1个、圆底烧瓶(磨口24/29，短颈，250mL)1个、蒸馏头（带盖，磨口24/29，螺口14mm，110mm)1个、蛇形冷凝管1支、球形冷凝管1支、直型冷凝管(14mm螺口具支×2，总长380mm)1支、冷凝管接头(14mm螺口)2支、硅胶管(1000mm)2根、牛角管(磨口24/29)1支、锥形瓶(250mL)1个、单双可控接头(四氟活塞，磨口24/29)1个、分馏柱（带盖，磨口24/29，具支螺口14mm，总长140mm)3个、双球U型管(高70mm×外边距100mm×内边距30mm)1个、分液漏斗(磨口24/29，梨形)1个、玻璃塞(磨口24/29)1个、烧杯(250mL)2个、烧杯(100mL)2个、烧杯(50mL)2个。 本实验箱配置有净化水、分馏、萃取的改进仪器，以培养学生创新和改进实验仪器的意识，结合实验箱1， 可完成的实验：1.净化水；2.蒸馏（例如制取蒸馏水）；3.石油分馏；4.萃取（例如从碘水中提取碘）。 特点：1：玻璃仪器采用高硼硅材质，硬度高，强度高，耐高热，透光率高 2：仪器采用标准磨口接口，搭建方便 | 28 | 套 |
| 6 | 初中化学配套实验仪器 | 器件配置：试管架1个、试管刷1把、烧瓶刷1把、水槽1个、干燥器(φ240mm)1个、物质导电性实验配套仪器(含灵敏电流计1个、电池盒（适配1号干电池）2个、1号干电池2节、连接导线10根、小灯泡1袋、小灯座1个、单刀开关1个、石墨电极2个)1套。 备注：本配套实验仪器与实验箱2～3配套使用。 | 28 | 套 |
|  |  | 化学吊装设备 |  |  |
| 1 | 控制面板及APP | （1）控制模式：远程控制 （2）控制工具：安卓系统≥8英寸全高清屏幕 （3）控制功能: 有线、无线 （A）通风控制：可精确控制通风风量 （B）供水控制：集中控制整室给排水 （C）照明控制：分组控制整室照明 （D）电源控制：控制学生AC220V电源 （E）摇臂控制：摇臂的升起与降落 | 1 | 套 |
| 2 | 控制系统 | （1）控制模式：安全模式一键启动 （2）配备电气： （A）漏电保护开关 （B）固态继电器 （C）开关电源 （D）网络控制开关 （E）变频器及相关配件 | 1 | 套 |
| 3 | 化学吊装式控制设备 | （1）规格：≥1200*600*160mm为一组（可根据环境尺寸调整长度）； （2）材质：铝合金型材、冷轧板经过酸洗、磷化、除油、除锈并经过环氧树脂粉末喷涂固化处理； （3）组合模式：标准模块化（特殊环境可定做）； （4）膨胀螺丝与现浇楼板：现浇楼板有足够的抗挤压性，符合国家标准《混凝土结构设计规范》 （5）膨胀螺丝的材质要求、选型及承重要求：1、膨胀螺丝材质：选用Q235、35/45#钢等（含A3钢、碳钢），符合国家标准：JB/ZQ4763-2006。2、膨胀螺丝：≥M10*90mm。3、膨胀螺丝承重：拉力≧390KG，剪力：≧165KG。 （6）提供产品相关检测报告。 | 14 | 组 |
| 4 | 智能摇臂控制系统 | 智能摇臂控制系统 摇臂动力采用为直流24V减速低压电机 | 14 | 套 |
| 5 | 摇臂终端盒 | 功能模块采用模具一体成型，形状为长方形设计，功能模块可安装电源，可选配网络及上下水模块 （1）规格：≥400*120*345mm （2）材料：ABS注塑成型 （3）五孔插座 （4）给水快速接口 （5）排水快速接口 （6）水路控制电源 | 14 | 组 |
| 6 | 照明光源 | （1）灯架材质：铝合金型材 （2）反光模式：镀铬镜面反光层 （3）灯管模式：LED灯珠 （4）外层保护方式：≥1mm厚半透明亚克力板 （5）配置数量：每张实验台一组 （6）功能：增加室内光照度 | 28 | 套 |
| 7 | 照明线路 | （1）设计模式：模块化 （2）匹配线径：塑套护套线2*≥0.75平方多股铜芯软线 | 1 | 室 |
| 8 | 供电线路 | （1）设计模式：模块化 （2）匹配线径：3*≥2.5平方多股铜芯软线 | 1 | 室 |
| 9 | 给水系统 | （1）给水方式：由天花板至地面 （2）配有电磁阀、球阀、铜宝塔嘴接头、快速接头、优质软管，包埋线管等 | 14 | 组 |
| 10 | 排水系统 | （1）排水方式：由地面至天花板 （2）配有铜宝塔嘴接头、快速接头、优质软管，包埋线管等 | 14 | 组 |
| 11 | 水管铺设 | （1）给水采用优质PP-R直径≥25mm管 （2）排水采用优质PP-R直径≥50mm管 （3）上水配件 （4）排水配件 | 1 | 室 |
| 12 | 风机 | 规格：功率5.5KW，箱式风机。 尺寸：≥长1100*宽1100*高1100mm， 风机总重量：≥210kg 电压：380V 工作时：噪音≤70分贝,配一体化消声器材、风流量10210-15600M3/h，全压946-890Pa，转速：950r/min。 含风机配套配件。 | 1 | 套 |
| 13 | 室内风管及配件 | （1）主管道材质：优质5mm厚度PVC成品板材焊接成型 （2）支管道规格：直径160mm （3）支管道材质：优质PVC成品管材 （4）支管道配件：直径160mm成品配件 | 1 | 室 |
| 14 | 室外风管及配件 | （1）管道、配件材质：优质5mm厚度PVC成品板材焊接成型 （2）常规匹配：管道、弯头、变径等 | 1 | 项 |
| 15 | 风管配套辅件 | PVC材质，主要用于室外主管道与室内主管道的连接。 | 1 | 套 |
| 16 | 万向吸风罩 | （1）管道规格：直径75mm （2）活动关节：三关节/旋转360° （3）风量大小：自由调节 （4）喇叭口材质：透明PE注塑成型 （5）关节材质：PVC注塑成型 （6）管道材质：铝合金型材，表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂处理 | 28 | 套 |
| 17 | 系统安装附件 | （1）角钢固件 （2）直角座 （3）吊装挂件 | 1 | 项 |
| 18 | 安装调试 | （1）整体实验室设备安装 （2）吊装系统安装 （3）通风、电气安装 （4）给排水安装 （5）系统结构调试 （6）系统控制调试 （7）系统供电调试 （8）照明系统调试 （9）给排水系统调试 （10）通风系统调试 | 1 | 套 |
|  |  | 实验室配套部分 |  |  |
| 1 | 设计方案 | 配合设备系统整体安装对拟建的学科实验室功能及环境要求进行规划、设计、出图，体现出专业性、特色性。投标人中标须对规划场地进行自行勘踏、深化2次设计。 | 1 | 套 |
| 2 | 专用教学系统 | 一：整机硬件参数 1. 整机尺寸：长度≥4200mm、高度≥1200mm、厚度≤98mm，整机采用三拼接平面一体化设计，无推拉式结构及外露连接线。屏幕边缘金属圆角包边防护，背板采用金属材质；防潮耐盐雾蚀锈。 2. 中央主屏幕显示采用≥86英寸UHD超高清LED液晶屏，屏幕分辨率≥3840*2160，显示比例16:9。 3. 整机中间主屏及两侧副屏可支持普通粉笔、环保粉笔等进行板书书写。整机中间书写面板采用耐磨玻璃材质。整机中间书写面板采用防眩光全钢化防爆玻璃面板，面板的碎片状态、抗冲击性、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能均通过国家强制玻璃标准，表面压力≥100Mpa。整机中间表面覆盖玻璃光学变形、点状缺陷、尺寸偏差、弯曲度、透射比等均符合国家标准。 4. 采用电容触控技术，支持Windows和Android系统中进行30点或以上触控。 5. 中间显示屏采用防眩钢化玻璃设计，玻璃厚度≤3mm，防划防撞耐磨，透光率≥90%，表面硬度≥9H。 6. 输入接口：≥1路TypeC、≥2路USB3.0，支持Android系统、Windows系统读取外接移动存储设备， ≥1路HDMI、≥1路RS232；输出接口：≥1路音频输出、≥1路触控输出USB。 7. 整机内置2.2声道立体声扬声器，具备中高低音扬声器，总功率≥60W。 8. 支持通过前置按键进行开关机、音量+/-、护眼、录屏、调出中控菜单的操作。 9. 整机能感应并自动调节屏幕亮度,达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果。在任意通道任意画面任意软件所在显示内容下可实时调整画面纹理。 10. 智能交互黑板屏体具有物理防蓝光功能，整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）。依据国家标准，无蓝光危害。 11. 整机具备内置摄像头支持≥1600W像素的视频采集，支持输出≥4K；支持对角视场角≥135°，水平视场角≥120°；支持扫描二维码功能，快速调用信息，使用摄像头可实现远程巡课。可AI识别人像，人像识别距离≥10米。摄像头支持人脸识别、快速点人数、随机抽人，可识别镜头前的所有学生，并显示人脸标记、随机抽选。支持同时显示标记≥60人。 12.整机内置非独立外扩展的麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，麦克风拾音距离≥10m。 13. Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz ，Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持版本Wi-Fi6。 14.整机支持蓝牙Bluetooth 5.2标准，能连接外部蓝牙音箱播放音频，也能接收外部手机通过蓝牙发送的文件。 15.整机支持搭配具有NFC功能的手机、平板，通过接触整机设备上的NFC标签，即可实现手机、平板与大屏的连接并同步手机、平板的画面到设备上，无需其它操作设置，支持≥4台手机、平板同时连接并显示。 16.系统版本≥Android 11.0。 17.有线网络：部署单根网线可实现Android、Windows双系统有线网络联通。整机无需外接无线网卡，在嵌入式系统下接入无线网络，切换到Windows系统下可同时实现无线上网功能，不需手动重复设置。 18.内置无线传屏接收器。整机内置专业硬件自检维护工具，工具可对触摸框、PC模块、光感系统等模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示，可对嵌入式系统运行内存、垃圾文件进行清理，确保嵌入式系统运行流畅。 19.智能交互黑板具备前置笔槽设计，黑板笔槽具备粉尘清理结构设计。 20.整机开机后自动进入教学桌面，支持账号登录/退出。可自动获取个人云端教学课件列表、并可进入全部课件列表。支持多种身份识别方式，可通过账号登录、手机扫码登录，并支持账号安全登录检测。支持统一互通的用户身份认证服务，账号登录后，打开教学应用工具时无需再次输入账号密码重复登录。 21.整机设备教学桌面支持教学常用的教学白板软件、文件管理软件；教学桌面首页支持自定义桌面应用，支持展示多个应用入口，整机设备教学桌面支持进行应用卸载。 二、Windows系统电脑配置要求 1.Intel系列12代或以上I5 CPU，内存：≥8GB DDR4，硬盘：≥256GB SSD（M.2）固态硬盘。 2.采用抽拉（插拔）内置式模块化电脑，PC模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔。 3.具有独立非外扩展的电脑USB接口：PC模块上USB3.0≥3个，USB2.0≥1个，HDMI≥1，1000M RJ45≥1 个，MIC-IN≥1。 | 1 | 套 |
| 3 | 配套讲池 | 配合教师演示台安装现场对讲池根据需要调整尺寸，讲台改造;≥6200×1750×200mm。 | 1 | 项 |
| 4 | 学科配套吊顶 | 配合设备系统整体安装现场对吊顶及墙面环境进行配套现场改造（含辅材）约96平方。 | 1 | 室 |
| 5 | 学科氛围 | 学科展板：规格：≥500×700mm,5mm厚度透明亚克力材质，内置内容为UV打印制作，含相关学科内容介绍等； | 1 | 项 |
| 6 | 学科卷帘 | 设计对应学科PVC卷帘，遮光效果好，含螺杆及辅材，根据教室实际规格尺寸定制。 | 1 | 项 |
| 7 | 主题墙 | 根据现场情况定制：设计对应学科互动墙面，迎合主题学科氛围，功能性与装饰性高度融合，提升学生对主题知识的兴趣（含材料及安装）。 | 1 | 项 |
| 8 | 学科地面 | 配合设备系统整体安装现场对地面自流平，面铺2.0厚实验室专用PVC卷材（含辅材）约96平方。 | 1 | 室 |
| 9 | 供电、给排水 | 配合设备系统整体安装现场对供电、给排水行配套改造施工（含材料）。 | 1 | 室 |
|  |  | 初中化学智慧考场实验室（以上共计1套） |  |  |
| 初中生物智慧考场实验室 |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 实验教学及考核管理系统平台软件 | 实验教学功能：用于学生实验教学以及实验技能测评管理。 规格参数： 1.多人分组实验登录管理； 2.分组实验任务内容接收与显示； 3.分组实验报告内容填写与提交； 4.分组实验活动视频的自动记录与关联管理； 5.学生可以登录云平台随时在线自主进行纠错学习； 6.学生可浏览、收藏平台上实验教学资源进行预习或复习。 实验考核功能：用于学生实验技能考试信息化管理与评测。 规格参数： 1.考生登陆； 2.考生身份及考位信息校验； 3.电子考题的接收与显示； 4.答题数据采集； 5.在线交卷管理； 6.考试数据自动上传。 | 28 | 点 |
| 2 | 考场设备状态监控平台软件 | 功能：用于考场内考试过程的监控，便于监考老师及时了解考试异常和异常处理 1.设备状态远程巡视 2.过程实时监控 3.考试异常监控，异常处理自动记录 4.考试数据采集实时监控，保证考试数据完整性 | 1 | 套 |
| 3 | 实验考位抽签系统平台软件 | 功能：用于考试座位的抽取和签到功能，采用随机方式确认考生考位编号，保证考试的公平性。 1.可配置抽签方式，支持一键抽取和单个抽取 2.数据自动存储，信息完整记录 3.支持场次、座位调整 4.支持签到和数据信息统计 5.支持座位的及时调整 6.支持备用桌设置和激活，应对考场需求变化 | 1 | 套 |
| 4 | 交换机 | 一、功能 1.支持Telemetry技术，可通过GRPC协议将交换机的实时资源信息与告警信息上送至运维平台，运维平台针对实时数据进行分析，可实现网络质量回溯，故障排查，风险预警。 2.支持组播的音频和视频的服务功能，千兆端口接入，万兆或千兆上行。支持Jumbo Frame，支持802.1X，MAC认证，端口安全，支持LACP协议，支持4K个VLAN，支持最大16K MAC地址及黑洞MAC等特性，支持基于端口的二三层优先级自动映射，支持基于端口的镜像，支持重定向，支持端口隔离，支持访问控制列表，支持端口限速。 3.交换容量：432Gbps/4.32Tbps 4.包转发率（整机）：87Mpps/166Mpps 5.48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个千兆SFP口 | 1 | 台 |
| 5 | 显示器 | ≥20.5英寸及以上，分辨率≥1920x1080及以上 | 1 | 个 |
| 6 | 教师控制主机系统 | 一、教室控制软件功能： 1、支持教师视频监看实验室内所有学生实验台的实况， 2、支持教师对学生实验台智能云终端的远程管理与信息交互，支持屏幕互动教学。 3、支持教师登录云平台系统，利用平台自带的实验动画视频资源进行备课或发布自制的实验教学资源、自主设计学生实验以及在线安排和评价学生实验等教学活动。 4、配套系统：电子教室管理系统。 二、设备硬件配置： 1.处理器：英特尔i7及以上 2.内存：≥8GB及以上，可扩展 3.硬盘：≥500GB及以上SSD、机械硬盘：≥2T/7200RPM及以上。 4.网卡：1000M自适应网卡 5.显示器：≥21.5英寸及以上，分辨率≥1920x1080及以上。 6.操作系统：Microsoft Windows 10 Home Chinese Market CPPP 64-bit OS 简体中文及以上 | 1 | 台 |
| 7 | 视频多流云终端 | 功能：将视觉采集终端输出的图像转换成图像数据流，输送给机器视觉处理器。 规格参数： 1.支持64路机器视觉采集终端接入，捕捉终端数据； 2.支持对机器视觉采集终端触发信号、曝光时间、快门速度参数进行控制； 3.支持 H.265、H.264 编码自适应接入；支持ONVIF、PSIA、RTSP标准； 4.支持 2 路 HDMI 和 2 路 VGA 同时输出，支持4K高清分辨率输出； 5.支持即时回放功能，支持最大16路； 6.双千兆网卡，支持双网络 IP 设定等应用 | 1 | 台 |
| 8 | 视频集控服务 | 主要功能：沟通视频服务器与视频多流云终端，进行信息交换，负责控制视频采集行为、暂时存储并分类管理来自视频多流云终端的视频文件，对视频文件进行自动转码后上传至视频服务器 | 1 | 套 |
| 9 | 教师演示台 | （1）教师台规格：≥2250*750*900mm； （2）面板材质：采用12.7mm实验室专用实芯理化板，周边成型厚度为25.4mm。 （3）柜体结构：全钢结构柜体，采用厚1.0mm冷轧钢板机压成型、焊接制作，并于适当部位予以补强，表面经耐酸碱环氧树脂粉末烤漆处理，喷涂厚度为100微米以上。表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家GB/T3668-200X标准。防腐性能轻工业产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法，18h中性盐雾试验达到10级。 （4）导轨：三节式，静音。防腐性能中性盐雾（NSS）试验，72小时中性盐雾达到10级。 （5）拉手：不锈钢防腐性能中性盐雾（NSS）试验，72小时中性盐雾达到10级。 （6）防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 （7）储存功能：桌面可以做演示实验，下方可存储计算机，交换机，路由器、仪器箱，方便实验仪器管理。 | 1 | 台 |
| 10 | 教师升降台 | 1、产品规格：椅面≥390*430mm，有效座位高度420~540mm。 2、技术参数：椅面采用聚丙烯中空吹塑成型，气杆防尘套≥（Ø70*170mm）为聚丙烯一体注塑成型表面磨砂处理；支架选用半径≥230mm五星脚，五星脚采用高强度尼龙材料一体注塑成型。 | 1 | 个 |
| 11 | 实验室水槽柜 | （1）产品外观尺寸：≥长435mm*宽580mm*高800mm。 （2）柜体:外框尺寸≥435*580*780mm，采用ABS材料注塑成型，专用连接件拼装一体化设计，下部内凹130mm，柜门采用人性化弧线型工艺，易碰撞处倒圆角处理。 （3）水槽体：内径尺寸：≥370*300*200mm，采用PP改性材料注塑成型，壁厚5.0mm。 （4）前沿有25mm高挡水沿，耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温，水槽内带溢水口。 （5）三联水嘴: 采用实验室专用三联水嘴90度瓷质阀芯，出水嘴为铜质尖嘴，可拆卸，内有螺纹，铜质表面经过烤漆喷涂处理，可360度旋转。 （6）配有注塑成型PP滴水架，外框尺寸为≥390*65mm，配置16个可拆卸式滴水棒，美观实用 ，供洗涤时玻璃器皿的晾干。 （7）配件：三口化验水龙头、洗涤水槽、泥沙杂物过滤器、滴水架、水管管路组成。 （8）依据为《GB 28481-2012塑料家具中有害物质限量》：多环芳烃、领苯二甲酸酯、重金属检测结果为合格或符合。提供产品检测报告。 | 1 | 套 |
| 12 | 学生实验柜 | 1、组合后外观尺寸：≥宽430mm*深470mm*高660mm，采用ABSP材料注塑模具成型，正面设有60*24标识卡槽，周边加厚加强，镂空造型；产品特点： 2、小抽屉尺寸：≥405mm*350mm*100mm；大抽屉尺寸：≥405mm*350mm*130mm，材质：产品主材由ABS塑料制成。 3、拆装连接结构，顶板和底板厚度要求不小于30mm。 | 28 | 套 |
| 13 | 学生低压电源模块 | 采用斜面设计，盒体为模具注塑成型 1、电压操控模式：≥3英寸液晶屏，触摸控制，电容式触摸屏支持多点输入； 2、电压受控模式：学生主控； 3、交、直流低压输出：0-24V可调，数字键盘输入，步进进度0.1V/2A香蕉插座； | 28 | 套 |
| 14 | 学生低压电源及网络模块 | 采用翻转式设计，盒体为模具注塑成型 1、电压受控模式：学生主控； 2、交、直流低压输出：0-24V可调，步进进度0.1V/2A香蕉插座； 3、网络接口：RJ45/千兆； | 28 | 套 |
| 15 | 学生高压电源模块及USB接口 | 采用斜面设计，盒体为模具注塑成型 1、市电输出：单相220V/50Hz/5A，新国标五孔插座； 2、USB接口：2.0 | 28 | 套 |
| 16 | 智能学生云终端 | 一、主机配置： 1、处理器：X86架构，主频不低于2 GHz 基础频率、4核 2、内存：不低于8 GB DDR4-2400 3、存储：不低于64G EMMC 4、显卡：集成显卡 5、显示器接口： HDMI和 VGA 视频输出端口，支持 2 个显示屏 6、网卡：RJ45，1000Mbps自适应 7、接口： USB 2.0*4、USB 3.1 Gen 1*1、并行端口*1、串口*2 8、操作系统：Windows 10 X64 二、显示器配置： 1、屏幕尺寸：≥19英寸 2、面板类型：LCD 3、光源类型：LED背光 4、屏幕比例:16:9 5、最佳分辨率:1440*900 6、刷新率:60Hz 7、可视角度:85/85/80/80 (Typ.)(CR≥10) 8、接口:VGA+HDMI | 28 | 台 |
| 17 | 实验操作视频采集系统 | 功能：用于完成学生实验操作过程视频的采集和视频采集系统的升降控制。 视频采集系统： 配备2路高清摄像系统，一路全局录播系统用于实验操作的视频全局录制。一路细节录播系统，录制实验操作细节部分。采用顶视和前视正交部署方式，顶视摄像头安装高度不高于90cm，视野覆盖整个桌面范围，要求视野清晰无畸变。前视摄像头安装高度不高于17cm，视野可以覆盖整个实验桌空间范围。 规格参数： 1.视频处理：H.265AI/H.265+（兼容H.265/H.264）编码，双码流，AVI格式；码流0.1M~10Mpbs可调；帧率1~30帧/秒可调 2.图像输出：主码流：5MP 2592*1944@15fps；4MP 2560*1440@20fps；2MP 1920*1080@25fps；子码流：704*576@25fps 3.快门：1/50（1/60）秒至1/10000秒 4.降噪：支持2D/3D降噪 5.宽动态：支持数字宽动态 6.音频处理：G.711A编解码标准,支持双向语音对讲功能,支持音视频同步 7.音频接口：1路输入,电平2Vp-p,阻抗1kΩ,支持拾音器输入;1路输出,阻抗16Ω,30mw输出功率,支持连接耳机或功放 8.网络接口：1*RJ45网络接口，10/100M自适应；支持RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP等网络协议 9.功能：支持WEB配置、OSD、移动侦测；移动侦测报警后中心提醒，画面弹出联动；支持MJPEG抓图；支持客户端远程监控软件、MYEYE平台等系统应用；提供完善的SDK开发包。 | 28 | 套 |
| 18 | 视频采集升降控制系统 | 1.具备视频采集系统升降驱动，行程不小于320mm，采用私服同步系统，行程精度小于0.1mm 2.具备摄像头旋转控制系统，采用舵机控制，控制角度0-90° 3.具备位置检测功能，实现控制驱动保护 | 28 | 套 |
| 19 | 实验终端升降控制系统 | 功能：用于完成学生实验终端和挡板的升降控制 技术参数： 1.提供双电机同步驱动，有效行程不低于350mm，具备收纳接口，可用于智能学生云终端和围板的升降控制 2.采用AMR-M3内核处理器，支持总线控制和I/O控制不同控制方式，实现不同应用场景的部署 3.支持双电机同步系统，具备断电保护、故障保护 4.具备设备接入监测保护，保障设备安全运行 | 28 | 套 |
| 20 | 学生实验操作台 | 规格：≥1275*680*810mm 技术参数： 1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，实验操作台面表面标注实验操作区、测量区和仪器放置区； 2、台面围边一体注塑成型：1280*290*35mm,内置挡板升降槽，左右升降挡板采用优质PP板材压制一体成型； 3、抽屉：抽屉面板采用一体注塑成型，抽斗采用冷轧钢板机压成型、焊接制作，可放置仪器等实验用品； 4、键盘抽屉：采用一体注塑成型，便于使用和收纳； 5、立柱：采用125mm*48mm，壁厚1.2mm铝合金型材加工而成，外观环保喷涂防氧化处理； 6、两侧横向梁：采用48mm*28mm，壁厚3mm铝合金型材加工而成，外观环保喷涂防氧化处理； 7、两侧纵向梁：采用50mm*16.5mm，壁厚3mm铝合金型材加工而成，外观环保喷涂防氧化处理； 8、前横梁：采用63mm*10.5mm，壁厚1mm铝合金型材加工而成，外观环保喷涂防氧化处理； 9、后横梁：采用99.5mm*15mm，壁厚1.3mm铝合金型材加工而成，外观环保喷涂防氧化处理； 10、面板挡梁：采用54.5mm*31mm，壁厚1.5mm铝合金型材加工而成，环保喷涂防氧化处理；； 11、桌腿：长570mm高96mm，壁厚3mm采用铝合金压铸模具一次性成型。表面设有塑料装饰条，外观环保喷涂防氧化处理，与立柱端面平滑过渡，整体圆角过渡，防碰伤安全设计； 12、外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角； | 28 | 套 |
| 21 | 学生升降台 | 1、产品规格：凳面直径≥320mm，高度380~480mm。 2、技术参数：凳面采用≥3mm厚聚丙烯一体注塑成型，接触面为曲面及皮纹处理；学生凳选用优质气杆，与凳面连接处安装加宽加强防爆机构，气杆防尘套≥（Ø70*170mm）为聚丙烯一体注塑成型表面磨砂处理；支架选用半径≥230mm五星脚，五星脚采用高强度尼龙材料一体注塑成型。 | 56 | 个 |
| 22 | 学生智能洗涤水槽台 | （1）产品外观尺寸：≥长435*580*800/1070mm。 （2）柜体:外框尺寸≥435*580*750mm，采用ABS材料注塑成型，专用连接件拼装一体化设计，下部内凹130mm，柜门采用人性化弧线型工艺，易碰撞处倒圆角处理。 （3）水槽体：内径尺寸：≥360*300*195mm，采用PP改性材料注塑成型，壁厚5.0mm。 （4）前沿有25mm高挡水沿，耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温，水槽内带溢水口。 （5）三联水嘴: 采用实验室专用三联水嘴90度瓷质阀芯，出水嘴为铜质尖嘴，可拆卸，内有螺纹，铜质表面经过烤漆喷涂处理，可360度旋转。 （6）配有注塑成型PP滴水架，外框尺寸为≥390*65mm，配置16个可拆卸式滴水棒，供洗涤时玻璃器皿的晾干。 （7）配件：三口化验水龙头、洗涤水槽、泥沙杂物过滤器、滴水架、电磁阀、排水水泵、防溢流传感器、程序线路板、自动冲洗功能、水管管路组成。 （8）每个水槽都安装有独立的给排水装置，其中的某个水槽出现故障不会影响其他水槽使用。 （9）采用电磁阀通断来控制给水，传感器加水泵来控制自动排水，传感器加电磁阀来控制防溢流功能。 （10）在排水管路中安装自动冲洗装置，智能水槽能针对实验过程产生的结晶体，每次排水结束后都会用清水对排水管路自动冲洗3～5分钟。 （11）智能水槽能判断是否有人在使用水槽进行自动开启或关闭功能，在水槽上安装有电容式液位传感器，当水位到达一定的高度时，水龙头会自动关闭。 | 14 | 套 |
| 23 | 控制面板及APP | （1）控制模式：远程控制 （2）控制工具：安卓系统≥8英寸全高清屏幕 （3）控制功能: 有线、无线 （4）电源控制：控制学生AC220V电源 | 1 | 套 |
| 24 | 控制系统 | （1）控制模式：安全模式一键启动 （2）配备电气： （A）漏电保护开关 （B）固态继电器 （C）开关电源 （D）网络控制开关 | 1 | 套 |
| 25 | 实验室电气布线 | DN25阻燃线管；4平方线材、2.5平方线材，符合国家标准。（地面以上部分） | 1 | 套 |
| 26 | 实验室供排水系统 | 给水：采用PPR复合管敷设。 排水：使用国标优质UPVC专用排水管。 （地面以上部分） | 1 | 套 |
| 27 | 实验室辅件及配套设备 | 实验台内部所需的电源线、网线、水晶头等耗材。配线架 ；多媒体切换系统及线材等。按实际情况进行配套。 | 1 | 间 |
|  |  | 生物实验仪器 |  |  |
| 1 | 初中生物组合实验箱（微观观察） | 器件配置：永久玻片标本（含52种标本各1片,本标本的配置应符合附录A中表A.2的规定）1套，解剖器（6件）1套、尖头镊子（125mm）1把、接种环（镍铬合金材料，含手柄）1把、放大镜1个、载玻片1盒、盖玻片1盒、单孔凹面载玻片1盒、计数载玻片1片、双面刀片1盒、单面刀片1盒、烧杯(250mL)1个、培养皿(φ90mm)2个、毛笔1支、小木板1块、玻璃棒(200mm)1根、胶头滴管(90mm)2支、药匙(含大、中、小各1个)1套、消毒牙签(医用)1盒、吸水纸(中性棉质)1盒、纱布1袋、擦镜纸1盒、铅笔(3H或HB)1支、医用脱脂棉1袋。 可完成的实验：1.观察人体的基本组织永久装片；2.用显微镜观察人血的永久涂片；3.制作并观察植物细胞临时装片；4.用显微镜观察叶片的结构；5.观察酵母菌和霉菌；6.培养并观察细菌的菌落；7.观察某种原生动物（如草履虫）；8.观察根尖细胞分裂的切片；9.观察小鱼尾鳍内血液流动现象；10.观察人的口腔上皮细胞临时装片；11.观察根毛和根尖的结构。 提供初中生物学学生实验及考试专用仪器箱检测报告【其中包含初中生物组合实验箱（微观观察）的检测项目】 | 28 | 套 |
| 2 | 初中生物学组合实验箱（宏观观察） | 器件配置：放大镜1个、解剖器（6件）1套、尖头镊子（125mm）1把、双面刀片1盒、单面刀片1 盒、载玻片1盒、盖玻片1盒、培养皿（φ90mm）1个、解剖盘（蜡盘）1个、烧杯（250mL）1个、塑料洗瓶（250mL）1个、医用纱布1袋、医用脱脂棉1袋、大头针1盒。 可完成的实验：1.观察种子的结构；2.解剖并观察花和果实的结构；3.观察和解剖蚯蚓；4.观察鸡卵的结构。 提供初中生物学学生实验及考试专用仪器箱检测报告【其中包含初中生物学组合实验箱（宏观观察）的检测项目】 | 28 | 套 |
| 3 | 初中生物学组合实验箱（探究观察） | 器件配置：温度计（-10℃～+200℃）1支、温度计（0～100℃）1支、电子天平（1000g，0.1g）1台、电子秒表（全时段分辨力0.01s）1个、计数器1个、支座（可拼接）1对、双嘴钳2个、支撑杆(250mm)1根、支撑杆(2根/套，单根杆长30 mm，杆与杆可以螺纹对接)1套、铁圈(含大号、中号、小号铁圈各1个)1套、万向夹1个、酒精灯（150mL）1个、陶土网（140mm×140mm）1块、电子点火器1把、燃烧匙1把、锥形瓶（50mL，配带孔橡胶塞）1套、烧杯(100mL)1个、烧杯(250mL)1个、试管(φ15mm×150mm)4支、量筒(50mL)1个、注射器(玻璃，50mL，不带针头)1支、集气瓶(125mL)2个、毛玻璃片2片、试管架1个、试管夹1个、镊子（125mm）1个、玻璃棒（200mm）1根、胶头滴管（90mm）1支、培养皿（φ90mm）1个、剪刀1把、透明有机玻璃板1块、塑料吸管10根、透明胶带1卷、记号笔1支、医用脱脂棉1卷、医用纱布1卷。 可完成的实验：1.探究影响鼠妇（或蚯蚓等）分布的环境因素；2.探究种子萌发所需的条件；3.探究光合作用的条件、原料和产物；4.探究唾液淀粉酶对淀粉的消化作用；5.探究几种食物能量的差异；6.探究酒精对水蚤心率或成活率的影响；7.验证人体呼出的气体中含有较多的二氧化碳。 提供初中生物学学生实验及考试专用仪器箱检测报告【其中包含初中生物学组合实验箱（探究观察）的检测项目】 | 28 | 套 |
| 4 | 初中生物学组合实验箱（模拟测量） | 器件配置：包扎急救用品（包括：三角巾、绷带、医用纱布、医用胶布、医用脱脂棉、创可贴、碘酊、抗生素软膏及镊子等）1套、听诊器（医用）1付、电子血压计（智能语音型）1台、红外体温计（30℃～50℃）1个、橡皮锤（测膝跳反射）1把、眼罩（3D立体遮光眼罩）2个、电子秒表（0.01s）1个、pH广泛试纸1本、pH精密试纸（pH6.4～8.1）1本、烧杯（100mL）1个、烧杯（50mL）1个、玻璃棒（200mm）1根、试管（φ15mm×150mm）2支、彩泥（12色以上）1盒、剪刀（直尖头，140mm）1把、透明直尺（300mm）1把、彩球（2色，各20个）1套、胶水1瓶 可完成的实验：1.测量人体的体温、心率、唾液的pH等生理数据；2.观察非条件反射（如膝跳反射）；3.模拟现场心肺复苏；4.模拟伤口处理和包扎；5.制作植物细胞或动物细胞的模型；6.制作小肠壁的结构模型；7.人性别决定的模拟活动；8.遗传性状显隐性的模拟活动。 提供初中生物学学生实验及考试专用仪器箱检测报告【其中包含初中生物学组合实验箱（模拟测量）的检测项目】 | 28 | 套 |
| 5 | 智能生物显微镜（外置） | 器件配置：智能生物显微镜（单目广视场目镜：10×/φ18；消色差物镜：4×、10×、40×；LED光源，亮度连续可调；双层移动式载物台；图像参数：200万，1080P/25fps；显示：≥2.8英寸，可显示状态和操作错误；具备教学模式和考核模式双功能，支持物镜选择操作规范性自动检测，支持焦距调节操作规范性自动检测，支持显微镜取用操作规范性自动检测，支持教师端与学生显微画面视频互动，支持学生操作过程显微画面同步记录，支持操作过程数据的自动上，支持AI智能赋分接口，完成对显微镜实验的自动评价）1台， 双目立体目镜（放大倍数为40倍，方便连接电脑、数码相机等外界设备，便于图像的传输保存）1套 | 7 | 套 |
| 6 | 心肺复苏模型（外置） | 心肺复苏模型（半身，电子显示，附带一次性呼吸面膜若干，外置独立包装） | 7 | 套 |
|  |  | 生物吊装设备 |  |  |
| 1 | 控制面板及APP | （1）控制模式：远程控制 （2）控制工具：安卓系统≥8英寸全高清屏幕 （3）控制功能: 有线、无线 （A）供水控制：集中控制整室给排水 （B）照明控制：分组控制整室照明 （C）电源控制：控制学生AC220V电源 （D）摇臂控制：摇臂的升起与降落 | 1 | 套 |
| 2 | 控制系统 | （1）控制模式：安全模式一键启动 （2）配备电气： （A）漏电保护开关 （B）固态继电器 （C）开关电源 （D）网络控制开关 | 1 | 套 |
| 3 | 生物实验室吊装系统 | （1）规格：≥1200*600*160mm为一组（可根据环境尺寸调整长度）； （2）材质：铝合金型材、冷轧板经过酸洗、磷化、除油、除锈并经过环氧树脂粉末喷涂固化处理； （3）组合模式：标准模块化（特殊环境可定做）； （4）膨胀螺丝与现浇楼板：现浇楼板有足够的抗挤压性，符合国家标准《混凝土结构设计规范》 （5）膨胀螺丝的材质要求、选型及承重要求：1、膨胀螺丝材质：选用Q235、35/45#钢等（含A3钢、碳钢），2、膨胀螺丝承重：拉力≧390KG，剪力：≧165KG。 （6）提供产品相关检测报告。 | 14 | 组 |
| 4 | 智能摇臂控制系统 | 智能摇臂控制系统 摇臂动力采用为直流24V减速低压电机 | 14 | 套 |
| 5 | 摇臂终端盒 | 功能模块采用模具一体成型，形状为长方形设计，功能模块可安装电源，可选配网络及上下水模块。 （1）规格：≥400*120*345mm （2）材料：ABS注塑成型 （3）五孔插座 （4）给水快速接口 （5）排水快速接口 （6）水路控制电源 | 14 | 组 |
| 6 | 照明光源 | （1）灯架材质：铝合金型材 （2）反光模式：镀铬镜面反光层 （3）灯管模式：LED灯珠 （4）外层保护方式：≥1mm厚半透明亚克力板 （5）配置数量：每张实验台一组 （6）功能：增加室内光照度 | 28 | 套 |
| 7 | 照明线路 | （1）设计模式：模块化 （2）匹配线径：塑套护套线2*≥0.75平方多股铜芯软线 | 1 | 室 |
| 8 | 供电线路 | （1）设计模式：模块化 （2）匹配线径：3*≥2.5平方多股铜芯软线 | 1 | 室 |
| 9 | 给水系统 | （1）给水方式：由天花板至地面 （2）配有电磁阀、球阀、铜宝塔嘴接头、快速接头、优质软管，包埋线管等 | 14 | 组 |
| 10 | 排水系统 | （1）排水方式：由地面至天花板 （2）配有铜宝塔嘴接头、快速接头、优质软管，包埋线管等 | 14 | 组 |
| 11 | 水管铺设 | （1）给水采用优质PP-R直径≥25mm管 （2）排水采用优质PP-R直径≥50mm管 （3）上水配件 （4）排水配件 | 1 | 室 |
| 12 | 安装调试 | （1）整体实验室设备安装 （2）吊装系统安装 （3）电气安装 （4）给排水安装 （5）系统结构调试 （6）系统控制调试 （7）系统供电调试 （8）照明系统调试 （9）给排水系统调试 | 1 | 套 |
| 13 | 系统安装附件 | （1）角钢固件 （2）直角座 （3）吊装挂件 | 1 | 项 |
|  |  | 实验室配套部分 |  |  |
| 1 | 设计方案 | 配合设备系统整体安装对拟建的学科实验室功能及环境要求进行规划、设计、出图，体现出专业性、特色性。投标人中标须对规划场地进行自行勘踏、深化2次设计。 | 1 | 套 |
| 2 | 专用教学系统 | 一：整机硬件参数 1. 整机尺寸：长度≥4200mm、高度≥1200mm、厚度≤98mm，整机采用三拼接平面一体化设计，无推拉式结构及外露连接线。屏幕边缘金属圆角包边防护，背板采用金属材质；防潮耐盐雾蚀锈。 2. 中央主屏幕显示采用≥86英寸UHD超高清LED液晶屏，屏幕分辨率≥3840*2160，显示比例16:9。 3. 整机中间主屏及两侧副屏可支持普通粉笔、环保粉笔等进行板书书写。整机中间书写面板采用耐磨玻璃材质。整机中间书写面板采用防眩光全钢化防爆玻璃面板，面板的碎片状态、抗冲击性、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能均通过国家强制玻璃标准，表面压力≥100Mpa。整机中间表面覆盖玻璃光学变形、点状缺陷、尺寸偏差、弯曲度、透射比等均符合国家标准。 4. 采用电容触控技术，支持Windows和Android系统中进行30点或以上触控。 5. 中间显示屏采用防眩钢化玻璃设计，玻璃厚度≤3mm，防划防撞耐磨，透光率≥90%，表面硬度≥9H。 6. 输入接口：≥1路TypeC、≥2路USB3.0，支持Android系统、Windows系统读取外接移动存储设备， ≥1路HDMI、≥1路RS232；输出接口：≥1路音频输出、≥1路触控输出USB。 7. 整机内置2.2声道立体声扬声器，具备中高低音扬声器，总功率≥60W。 8. 支持通过前置按键进行开关机、音量+/-、护眼、录屏、调出中控菜单的操作。 9. 整机能感应并自动调节屏幕亮度,达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果。在任意通道任意画面任意软件所在显示内容下可实时调整画面纹理。 10. 智能交互黑板屏体具有物理防蓝光功能，整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）。依据国家标准，无蓝光危害。 11. 整机具备内置摄像头支持≥1600W像素的视频采集，支持输出≥4K；支持对角视场角≥135°，水平视场角≥120°；支持扫描二维码功能，快速调用信息，使用摄像头可实现远程巡课。可AI识别人像，人像识别距离≥10米。摄像头支持人脸识别、快速点人数、随机抽人，可识别镜头前的所有学生，并显示人脸标记、随机抽选。支持同时显示标记≥60人。 12. 整机内置非独立外扩展的麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，麦克风拾音距离≥10m。 13. Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz ，Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持版本Wi-Fi6。 14. 整机支持蓝牙Bluetooth 5.2标准，能连接外部蓝牙音箱播放音频，也能接收外部手机通过蓝牙发送的文件。 15. 整机支持搭配具有NFC功能的手机、平板，通过接触整机设备上的NFC标签，即可实现手机、平板与大屏的连接并同步手机、平板的画面到设备上，无需其它操作设置，支持≥4台手机、平板同时连接并显示。 16. 系统版本≥Android 11.0。 17. 有线网络：部署单根网线可实现Android、Windows双系统有线网络联通。整机无需外接无线网卡，在嵌入式系统下接入无线网络，切换到Windows系统下可同时实现无线上网功能，不需手动重复设置。 18. 内置无线传屏接收器。整机内置专业硬件自检维护工具，工具可对触摸框、PC模块、光感系统等模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示，可对嵌入式系统运行内存、垃圾文件进行清理，确保嵌入式系统运行流畅。 19. 智能交互黑板具备前置笔槽设计，黑板笔槽具备粉尘清理结构设计。 20. 整机开机后自动进入教学桌面，支持账号登录/退出。可自动获取个人云端教学课件列表、并可进入全部课件列表。支持多种身份识别方式，可通过账号登录、手机扫码登录，并支持账号安全登录检测。支持统一互通的用户身份认证服务，账号登录后，打开教学应用工具时无需再次输入账号密码重复登录。 21. 整机设备教学桌面支持教学常用的教学白板软件、文件管理软件；教学桌面首页支持自定义桌面应用，支持展示多个应用入口，整机设备教学桌面支持进行应用卸载。 二、Windows系统电脑配置要求 1. Intel系列12代或以上I5 CPU，内存：≥8GB DDR4，硬盘：≥256GB SSD（M.2）固态硬盘。 2. 采用抽拉（插拔）内置式模块化电脑，PC模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔。 3. 具有独立非外扩展的电脑USB接口：PC模块上USB3.0≥3个，USB2.0≥1个，HDMI≥1，1000M RJ45≥1 个，MIC-IN≥1。 | 1 | 套 |
| 3 | 配套讲池 | 配合教师演示台安装现场对讲池根据需要调整尺寸，讲台改造;≥6200×1750×200mm。 | 1 | 项 |
| 4 | 学科配套吊顶 | 配合设备系统整体安装现场对吊顶及墙面环境进行配套现场改造（含辅材）约96平方。 | 1 | 室 |
| 5 | 学科氛围 | 学科展板：规格：≥500×700mm,5mm厚度透明亚克力材质，内置内容为UV打印制作，含相关学科内容介绍等； | 1 | 项 |
| 6 | 学科卷帘 | 设计对应学科PVC卷帘，遮光效果好，含螺杆及辅材，根据教室实际规格尺寸定制。 | 1 | 项 |
| 7 | 主题墙 | 根据现场情况定制：设计对应学科互动墙面，迎合主题学科氛围，功能性与装饰性高度融合，提升学生对主题知识的兴趣（含材料及安装）。 | 1 | 项 |
| 8 | 学科地面 | 配合设备系统整体安装现场对地面自流平，面铺2.0厚实验室专用PVC卷材（含辅材）约96平方。 | 1 | 室 |
| 9 | 供电、给排水 | 配合设备系统整体安装现场对供电、给排水行配套改造施工（含材料）。 | 1 | 室 |
|  |  | 初中生物智慧考场实验室（以上共计1套） |  |  |