新疆IPTV融合监管系统项目

采购文件

项目编号：SDFZWLMQ20201125-225

项目名称：新疆IPTV融合监管系统项目

采购人名称：新疆维吾尔自治区广播电视局

代理机构名称：法正项目管理集团有限公司

编制时间：2020年11月

目录

第一章：投标人须知前附表	6

第二章：投标人须知	11

一、说明	11

二、采购文件	12

三、投标文件的编制	14

四、投标文件的递交	18

五、开标、评标和定标	19

六、评审方法及标准	23

七、授予合同	27

技术要求	28

1、新疆IPTV融合监管系统	28

2、工艺系统主要设备明细表	28

1 工艺系统主要设备技术要求	30

1.1 ★IPTV中心监管平台	30

1.2 ★IPTV集成播控平台（二级）采集监测系统	38

1.3 ★IPTV传输分发平台（三级）采集监测系统（两个运营商）	38

1.4 大屏幕显示及控制工作台	40

1.5 网络传输系统	45

1.6 其他设备	45

2 系统集成	错误！未定义书签。

3 ★售后服务与培训要求	错误！未定义书签。

第四章：合同	80

一、合同一般条款	错误！未定义书签。

第五章：投标文件格式	81

一、目录索引	82

二、目录	83

三、投标函	84

四、报价一览表	85

五、法人代表授权委托书	86

六、投标人资格说明	87

七、分项报价表	88

八、企业完成同类项目一览表	89

九、售后及维护能力（格式自定）	90

新疆IPTV融合监管系统项目招标公告

法正项目管理集团有限公司受新疆维吾尔自治区广播电视局的委托，拟以公开招标的方式对新疆IPTV融合监管系统项目进行招标。现欢迎合格的竞标人前来投标。

项目编号：SDFZWLMQ20201125-225

- 采购项目名称：新疆IPTV融合监管系统项目

二、采购单位名称：新疆维吾尔自治区广播电视局

三、采购机构名称：法正项目管理集团有限公司

四、采购内容：新疆IPTV融合监管系统建设，详见招标文件具体技术要求。

五、投标人基本资质要求：

1、具有有效的营业执照副本；

2、提供法人授权委托书原件及被授权人身份证原件或法定代表人身份证明书及人身份证原件；

3、本项目不接受联合体投标

六、购买竞争性磋商文件：

标书售价(元)：300

时间：2020年12月1日起至2020年12月8日（每天10 : 30时至19：00时、节假日休息）

地点：乌鲁木齐市友好北路宏运大厦23楼09室

购买招标文件时须携带本公告第五条、投标人基本资质要求（1项-2项）规定的资格证明文件（均为原件）。以上均需提供原件查验并提供2套加盖公章的复印件留存。

七、开标时间：2020年12月21日11：00时（北京时间）。

开标地点：乌鲁木齐市友好北路宏运大厦23楼09室

八、联系方式：

新疆维吾尔自治区广播电视局

地址：  乌鲁木齐市友好北路宏运大厦23楼09室

联系人：阿依肯          侯正学

电话：  13565847358     0991-3639207

采购代理机构名称：法正项目管理集团有限公司

详细地址：乌鲁木齐市友好北路宏运大厦23楼09室

联系人：朱良英电话：15999133890

# 第一章：投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 名称：新疆维吾尔自治区广播电视局 |
| 2 | 招标代理机构 | 名称：法正项目管理集团有限公司 详细地址：乌鲁木齐市友好北路宏远大厦23楼09室 联系人：朱良英 电话：15999133890 |
| 3 | 项目名称 | 新疆IPTV融合监管系统项目 |
| 4 | 项目地点 | 新疆广播电视局安全监测中心 |
| 5 | 资金落实情况 | 已到位 |
| 6 | 招标范围 | 本项目采购文件所有内容。 预算金额：692.26万元、 技术指标要求，详见附件。投标人所报投标总价若超出此限价，作废标处理 |
| 7 | 投标人资质条件、能力 | 1、需符合《政府采购法》第22条规定； 2、有依法缴纳社会保障资金的良好记录；（提供近六个月的社保缴纳证明）； 3、具有有效的营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证、开户许可证； 4、提供法人授权委托书原件及被授权人身份证原件、法定代表人身份证复印件，授权委托人须为投标人缴纳社保人员； 5、投标人应在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“信用信息”、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”，信用记录查询结果（需注明截止时间，不得早于招标公告发布日期）打印页面并加盖公章； 6、投标人需要有软件开发能力，（由投标人提供印证材料） |
| 8 | 投标人要求澄清采购文件的截止时间 | 投标截止时间前5天 |
| 9 | 投标截止时间 | 2020年12月18日17：00时（北京时间） |
| 10 | 投标有效期 | 90天 |
| 11 | 投标保证金 | 投标保证金如采用电汇或网银转账，必须在投标截止时间前交纳至法正项目管理集团有限公司。（开标时请提供加盖公章的汇款凭证复印件以便开标时查验） 接受保证金的银行及帐号： 开户行：中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐东山支行 户名：法正项目管理集团有限公司新疆分公司 开户行行号:103881001420 账号：30014201040008565 投标保证金的金额： 人民币：100000.00元（大写：壹拾万圆整） |
| 12 | 签字或盖章要求 | 单位公章,法人或法人代表委托人签章。 |
| 13 | 投标文件副本份数 | 投标文件正本壹份，副本肆份，电子标书U盘提供1份。电子版文件：一份（以U盘形式递交，U盘内不得附带任何与本次招标无关内容，投标文件内容为word格式）； 1、投标文件电子版要求包含采购文件全部内容，投标文件电子版与纸质版不一致时以纸质文件为准。 2、投标文件要求按包编制，不允许将两个或两个以上包的投标文件编制、装订、密封在一起。 |
| 14 | 装订要求 | 必须胶装成册，不得使用散页或活页夹,否则视为对采购文件的不响应 |
| 15 | 封套上应载明的信息 | （项目名称）投标文件 在2020年12月21日11时00分前不得开启 |
| 16 | 递交投标文件地点 | 乌鲁木齐市友好北路宏运大厦23楼09室会议厅 |
| 17 | 开标时间和地点 | 开标时间：2020年12月21日11时00分 开标地点： 乌鲁木齐市友好北路宏运大厦23楼09室会议厅 |
| 18 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：7人，其中招标人代表2人，专家5人； |
| 19 | 是否授权评标委员会确定中标人 | (是□否 |
| 20 | 资格预审 | 招标时供应商必须出示以下证件以备现场资格审查： 1、有依法缴纳社会保障资金的良好记录；（提供近六个月的社保缴纳记录及证明文件）（加盖公章）； 2、具有有效的营业执照副本 (原件)； 3、提供法人授权委托书原件及被授权人身份证原件、法定代表人身份证复印件，授权委托人须为投标人缴纳社保人员； 4、投标人应在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“信用信息”、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”，信用记录查询结果（需注明截止时间，不得早于招标公告发布日期）打印页面并加盖公章（原件）； 5、投标人需要有软件开发能力（由投标人提供印证材料）； 6、投标保证金收据（原件）； 7、投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书格式自拟，加盖投标人公章） 上述证件齐全、满足要求的投标人为有效投标人。 |
| 21 | 付款方式 | 付款方式：根据双方合同约定支付。 |
| 22 | 供货周期 | 所有货物、产品在合同签约后150日历日以内全部交货并通过最终验收合格，项目质保期为三年。 |
| 23 | 中小企业政策 | 支持中小企业发展：对小型和微型企业产品的最终价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审（如所投产品为小型或微型企业生产产品，须提供《中小企业声明函》及相关证明材料，因所提供材料不全导致评标委员会无法评定时，评标价格不予扣除），监狱企业、残疾人福利性单位视同为小微企业。本项目具体扣除比例为6%。小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料： ①、《中小企业声明函》；或供残疾人福利性单位声明函 ②、提供投标人工商行政登记所在地管理部门出具的小微企业证明文件。 ③、提供所代理产品生产厂家的属地主管部门出具的小微企业或监狱企业证明文件； |
| 24 | 节能环保政策 | 政府采购优先采购：(1)非标记★符号的节能产品；(2)环境标志产品 采购产品为《节能产品政府采购清单》内非标记★符号的节能产品及《环境标志产品政府采购清单》内的产品： 1、投标文件中对所供产品为节能、环境标志产品清单中的产品，在报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占合同包总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从发布以上清单目录的权威媒体网站上下载的网页公告、目录清单、证书等），未单独分项报价且未提供属于清单内产品的证明资料的不给予加分。 |
|  |  | 政府采购强制采购：标记★符号的节能产品 符合《节能产品政府采购清单》目录内的强制采购节能产品 |
| 25 | 同品牌原则 | 同品牌多家投标人处理原则：相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照以下方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 □随机抽取 ☑其他__得分最高____ |
| 26 | 报价形式 | 本项目为招标方式为公开招标，报价以投标文件正本为准。 |
| 27 | 其他 | 1、此次招标不接受联合体投标。 2、投标报价低于预算价的85%需做出合理性说明。 3、第三章采购需求及技术参数中“★”项为必须满足项，不满足按废标处理。“*”条款为扣分项。 |

# 第二章：投标人须知

## 一、说明

1.适用范围和法律

1.1本采购文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购。

1.2适用于《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及政府采购其它相关法规。

2.定义

2.1“采购人”：是指投标人须知前附表说明的单位，在招标阶段称为采购人，在签订和执行合同阶段或被称为建设单位或业主或甲方或买方。为便于采购文件及附件直接转化为经济合同条款，在采购文件中被称为建设单位或业主或甲方或买方的招标投标阶段均指采购人。

2.2“监督管理部门”：是指投标人须知前附表说明的部门。负责对采购人、采购代理机构、投标人和评审专家的监督检查。

2.3“采购代理机构”：是指依法取得招标资格、从事招标代理业务并提供相关服务的专门机构，本文特指法正项目管理集团有限公司。是本次整个采购活动的组织者，依法负责编制和发布采购文件，对采购文件拥有最终的解释权。

2.4“招标采购单位”：是指采购人，政府采购代理机构。

2.5“日期、天数、时间”：除非本采购文件另有规定，均为公历日（天）及北京时间。

2.6投标人需知资料是对投标人须知正文的具体补充和修改，如有矛盾以投标人须知资料为准。

3.合格的货物、工程和服务

3.1本次招标项目是满足本采购文件第三章用户需求书的招标。

3.2“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。“合格的货物”是指投标人制造或组织符合采购文件要求的全新的货物等。采购文件没有提及招标货物来源地的，根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定均应是本国货物，如本次采购文件第二章中已说明，允许部分或全部产品采购进口产品，投标人既可提供本国产品，也可以提供进口产品，进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。招标优先采购节能、环保产品。投标货物的设计、制造、包装和运输必须符合中华人民共和国的相关国家标准、行业标准或企业标准（如有）的强制性规定，并满足采购文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.3“工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。“合格的工程”是指满足中华人民共和国的相关法律、法规、规章的规定（包括规划、设计、质量以及安全文明施工等规定和要求）并符合相关国家标准、行业标准或地方（或企业）标准（如有）的规定或规范要求，经竣工验收达到采购文件规定的质量验收等级标准的建设工程。

3.4“服务”是指除货物和工程以外的其他采购对象。“合格的服务”是指投标人按采购文件的规定，依据中华人民共和国的相关法律、法规、规章以及相关国家标准、行业标准或地方（或企业）标准（如有）的规定或规范要求，向采购人提供的满足采购文件规定的需求或特定目标的服务。

3.5投标人须保证，采购人在中华人民共和国接受和使用投标人所提供的货物、工程和服务的全部或任何一部分时，或者在享有合同的全部或部分权益时，免受第三方以侵犯其合法权益（例如侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权等等）而提出的任何求偿责任起诉。否则，投标人须承担采购人与此相关的一切损失（包括且不限于：诉讼费、律师费、经裁定由采购人承担的任何费用、导致采购人需重新采购所产生的一切费用及时间费用损失等等）。

4.合格的投标人、中标人

4.1投标人除应具备《政府采购法》第二十二条投标人资格条件外，还应满足采购文件第一章“竞争性招标公告”中所规定的投标人的资格条件。

4.2投标人必须在采购代理机构登记报名并购买了采购文件。

4.3“中标人”：指经法定程序确定并授予合同的投标人。

5.投标费用

5.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人及采购代理机构均无义务和责任承担任何此类费用。

5.2本次招标向中标人收取的招标代理费，按国家有关规定执行，招标代理费计入投标总价中，但不单独列项。

5.3投标人中标后应承担，项目现场勘查、施工、安装、调试产生的全部费用。

## 二、采购文件

6.采购文件的组成和语言

6.1采购文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成，共包含以下内容：

（一）招标公告（二）投标人须知（三）用户需求书（四）合同

（五）投标文件格式

6.2除上述内容外，采购人在规定时间内以书面形式发出的对采购文件的澄清或修改内容，均为采购文件的组成部分，对采购人和投标人起约束作用。

6.3本文件的专业技术内容如涉及到有官方强制性要求或行业标准规范限制和禁止性内容时，应以官方强制性要求或行业标准规范为准；否则，以本采购文件约定的技术要求为准。

6.4采购人约定对个别产品需要制造商出具技术服务或经销代理资格等证明书时，签证方必须是合法的生产制造企业或其驻中国大陆合法注册的直辖专属机构。签证方须同时负有监督管理供货渠道，确保产品质量和伴随的售后服务，履行相关连带责任和义务。

6.5如采购文件约定投标人投标产品合法来源证明资料，是类指制造商向投标人出具的授权销售证明书或投标人获得的投标产品合法取得始终连续的证明文件等，以保证采购人所使用的产品为投标人合法渠道所生产或获得。

6.6未有注明具体相关服务，均以行业通用标准为准。

6.7采购人在没有特别要求时，只允许参与投标的投标人提供唯一最具代表性和竞争力的投标方案，对提供含糊不清、不确定或可选的方案者均作无效投标处理。

6.8答疑会及踏勘现场

（1）对于有计划举行项目答疑会时，投标人的项目主要负责人等须按时出席，主办方将围绕采购文件的内容现场澄清、解答投标人提出的问题，对个别内容确有必要作澄清修正时，采购人或采购代理机构将按照极大地促进公平竞争的原则，集中统一后以书面形式通知各投标人，各投标人收悉后须及时予以确认。

（2）投标人出席答疑会及踏勘现场的费用、过失责任及风险均自行承担。

（3）对未有计划举行项目答疑会时，投标人应及时主动向采购人或招标代理机构了解项目详情。

6.9投标人应认真阅读、并充分理解采购文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照采购文件要求提交全部资料，或者投标没有对采购文件在各方面都做出实质性响应，将为投标人带来风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标。

7.采购文件的澄清

7.1任何要求对采购文件进行澄清的投标人，均应以书面形式并加盖投标人公章（注明联系人及联系电话、联系地址）在投标截止时间的五个工作日以前通知采购代理机构和采购人。采购代理机构将组织采购人对投标人所要求澄清的内容以书面形式予以答复。必要时，采购代理机构和采购人将组织有关专家召开答疑会，并将会议内容以书面的形式发给每个报名并购买了采购文件的投标人（答复中不包括问题的来源）。投标人在收到该澄清（答疑）文件后，应于二十四小时内予以书面回复收悉。该澄清（答疑）文件的内容为采购文件的组成部分，具有约束作用。若投标人在规定时间内没有回复收悉并经采购代理机构催告后仍不作为的，视其投标已充分考虑了该澄清（答疑）的内容，并视为已放弃对该澄清（答疑）内容收悉的质疑权。

7.2在规定的时间内未对采购文件提出疑问或澄清要求的投标人，采购人将视为已充分阅读并正确理解采购文件的全部内容且无异议。开标后，如投标人的投标文件显示其对采购文件中的描述有歧意或采购文件的前后内容有不一致的地方，则评标委员会有权依据采购文件及项目需求进行合理评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

7.3采购人或采购代理机构发出澄清文件的时间距投标截止时间不足五个工作日的，在征得已获取采购文件的投标人同意并书面确认后，可不改变投标截止时间。所有澄清内容将同时在发布招标公告网站上发布。

8.采购文件的修改

8.1在投标截止时间的五天以前，无论出于何种原因，采购人和采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的疑问时对采购文件进行修改。

8.2采购文件的修改将以书面形式通知所有已报名并购买了采购文件的投标人。投标人在收到该修改通知后，应于二十四小时内予以书面回复收悉。该修改通知的内容为采购文件的组成部分，具有约束作用。若投标人在规定时间内没有回复收悉并经采购代理机构催告后仍不作为的，视其投标已充分考虑了该修改通知的内容，并视为已放弃对该修改通知的内容收悉的质疑权。

8.3采购人或采购代理机构发出修改文件的时间距投标截止时间不足十五天的，在征得已获取采购文件的投标人同意并书面确认后，可不改变投标截止时间。所有修改和更正内容将同时在发布招标公告网站上发布。

## 三、投标文件的编制

9.投标文件的语言和计量单位

9.1投标文件的语言：投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有往来函电均应采用中文书写。投标人提交的支持性文件和印刷的文献可以用另一种语言，但均应提交中文译本，并在其后的投标和评标活动中，以中文译本为准。

9.2投标文件的计量单位：除采购文件及其附件资料中有特殊要求外，投标文件中的所有计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位制，等同于国际单位制。

10.投标文件的组成

10.1投标人编写的投标文件应包括下列部分（具体内容详见“第五章投标文件格式”）。

10.2投标文件所提供的资料必须符合诚实信用、客观真实的原则，对弄虚作假或违背诚信的违法行为，应承担相应的后果及法律责任。

10.3投标人应按上述2条的内容认真编写投标文件，并使用A4规格纸张打印，按规定签字盖章后，将投标文件牢固装订成册（订口在长边，装订线应位于左侧）。投标文件必须编写目录页码（页码应连续），并牢固装订成册。牢固装订成册是指用适当的办法,牢固紧密扎紧，以保证投标文件在翻阅过程中不至于散开或用简单办法不能将任何一页在没有任何损坏的情况下取出或插入。各种用活页夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订均不认为是牢固装订。评标过程中由于投标文件没有牢固装订造成散落影响评标结果时，后果由投标企业自负。

11.投标文件格式

11.1投标人应按采购文件附件中提供的“投标文件格式”填写“投标函”等附件。

11.2投标人不得将投标内容拆开投标，否则将导致其投标无效。

12.投标货币要求

12.1除非采购文件另有规定或许可，投标人提供的所有工程、货物和服务均应以人民币进行报价。

12.2采购文件除非另有规定的，否则只允许投标人提交一个投标方案,任何有选择性的投标方案其投标将被视为无效投标。

13.投标人资格的证明文件

13.1投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

13.2如果本次招标允许联合体参加投标，可根据投标人资格要求组成联合体。两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力；国家有关规定或者采购文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。联合体各方应当签订共同投标协议，注明主办人，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购代理机构。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

13.3投标人应符合采购文件第一章中规定的投标人资格标准，资格证明文件必须真实有效。

14.证明货物、服务或工程的合格性和符合采购文件规定的文件

14.1投标人应提交证明文件证明其拟供的合同项下的货物、服务或工程的合格性符合采购文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

14.2证明货物、服务或工程与采购文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据。

14.3对照采购文件要求，逐条说明所提供的货物、服务或工程已对采购人的要求做出了实质性的响应，或申明与要求的偏差和例外。

14.4评标委员会对投标人所提供的证明货物、服务或工程的合格性的文件进行审查，审查不合格的投标将认定为无效投标。

14.5投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购代理机构、采购人及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

14.6如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供采购文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

15.投标保证金

15.1投标人应向采购代理机构提交投标保证金金额为投标人须知前附表规定的数额，并作为其投标的一部分。

15.2投标保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因投标人的行为而蒙受损失。采购代理机构和采购人在因投标人的行为受到损害时可根据本须知有关规定没收投标人的投标保证金。

15.3投标保证金应用投标货币即人民币，并采用投标人须知前附表规定的形式提交。

15.4以上形式的保证金须在投标人须知前附表规定的时间之前到帐。

15.5投标保证金请按以下帐号提供：见投标人须知前附表。

15.6凡没有按照本须知规定随附有效的投标保证金的投标，应按本须知有关规定视为非响应性投标予以作为无效投标处理。

15.7未中标的投标人的投标保证金，将在中标人签订合同后三日内原额不计息退还投标人。

15.8中标人的投标保证金的退还，必须同时满足以下要求：

15.8.1中标人按投标人须知的规定签订合同。

15.9下列任何一种情况发生时，投标保证金将被没收：

15.9.1投标人在投标文件中响应的投标有效期内撤回其投标；

15.9.2中标人在规定期限内未能根据投标人须知的规定签订合同；

15.9.3投标人有不真实投标或有违法违规行为的。

16.投标的截止期

16.1超过截止时点后的投标为无效投标。

17.投标有效期

17.1投标有效期为投标截止日期后投标人须知前附表规定的天数，投标人的投标文件应在投标有效期内保持有效。投标有效期不足的将被视为实质性不响应采购文件而被宣布无效投标。

17.2特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人可要求投标人同意延长其投标有效期。这种要求和答复均应以书面形式提供。投标人可拒绝采购人的这种要求。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应的延长其投标保证金的有效期，在这种情况下，本须知有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

18.投标文件的编制和签署

18.1投标文件应按照本须知有关规定内容及采购文件第五章“投标文件格式”的要求进行编写，并使用A4规格纸张打印，按规定签字盖章后，将投标文件牢固装订成册（订口在长边，装订线应位于左侧）。投标文件必须编写目录页码（页码应连续），并牢固装订成册。牢固装订成册是指用适当的办法,牢固紧密扎紧，以保证投标文件在翻阅过程中不至于散开或用简单办法不能将任何一页在没有任何损坏的情况下取出或插入。各种用活页夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订均不认为是牢固装订。评标过程中由于投标文件没有牢固装订造成散落影响评标结果时，后果由投标企业自负。

18.2投标文件中所引用的顺序和编号应与采购文件的要求相一致。投标人在具体的投标内容中应逐条进行回应，可以增加说明或描述性文字。投标文件对采购文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。投标文件与采购文件的任何差异之处，均应按本采购文件第五章投标文件格式中的《项目需求相应表》的格式在表中逐一说明。

18.3投标人应编制投标文件正本和副本的数量详见投标人须知前附表。并在投标文件封面上清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本、电子版（如有）不符，则以正本为准。

18.4投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并在封面及内容格式有提示的地方由投标人的法定代表人或经法定代表人正式授权的代表签字及加盖单位公章。如为授权代表签字，则须以第五章“投标文件格式”规定的格式出具“授权书”原件并附在投标文件中。投标文件的副本可采用签字盖章后的正本的复印件。所有投标文件（包括正本和副本）均须在封面和骑缝加盖公章，所有的复印件（包括正本中的投标资料）均应保证清晰可辨，否则评标委员会有权予以对其作出无效投标的认定。

18.5投标文件中任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在旁边签字并加盖投标人公章后方为有效。

## 四、投标文件的递交

19.投标文件的密封、标记和递交

19.1投标人可将投标文件正本和所有的副本分别用密封袋密封，亦可将所有的投标文件装在同一密封袋中密封；无论如何密封，所有密封袋的封口处均须骑缝加盖投标人公章，并按格式要求标注密封袋封面，否则其投标将被拒绝（投标文件密封袋封面格式见第五章投标文件格式）。

19.2所有的密封包装外均应注明以下内容：

（1）清楚标明递交至：法正项目管理集团有限公司

（2）项目名称、项目编号、所投包号、投标文件内容名称（“开标一览表”、“投标文件”、“正本”、“副本”）；

（3）“在年月日时分（注：指开标时间）之前不得启封”的字样；

（4）投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

（5）如果投标文件未能按上述要求进行密封包装和加写标记，则采购人及采购代理机构将拒绝接收受理。

20.投标截止时间及投标地址

20.1投标截止时间及投标地址详见第一章竞争性招标公告的规定。

20.2采购人及采购代理机构将拒绝受理迟于投标截止时间送达的投标文件，亦不受理未按规定的投标地址送达的投标文件。

20.3根据本须知“采购文件的修改”规定，采购人有权通过修改采购文件而适当延长投标截止时间。在此情况下，采购人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

20.4采购代理机构于开标截止时间前见投标人须知前附表开始接收投标文件。

20.5投标人代表以密封包装当面递交，不接受邮递方式或第三方转交方式。

21.迟到的投标文件

21.1采购人将拒绝并原封退回本次招标投标截止时间后收到的任何投标文件。

22.投标文件的修改与撤回

22.1投标人在投标截止时间前，可对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按采购文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

22.2投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时点前以书面形式告知采购代理机构。

22.3从投标截止期至投标人在投标函格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照本须知的规定被没收。

22.4投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

## 五、开标、评标和定标

23.开标

23.1采购代理机构在《招标招标公告》中规定的日期、时间和地点组织开标。投标人代表及被邀请的有关代表均应依时参加。参加开标的代表应签到以证明其出席。

23.2投标人代表必须按照投标人须知前附表规定的要求参加开标会议。

23.3开标前，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由采购人委托的机构检查并见证，经确认无误后由招标工作人员当众拆封。任何密封性文件的包装，均以不会损害各投标当事人的合法权益为合格标准。对于构成直接、明显的侵权行为和事实时，侵权者将作为无效投标处理。投标人授权代表需签署投标文件密封确认表。唱标将宣读投标人名称、投标文件的其他主要内容和采购文件允许提供的备选投标方案。

23.4除了按照本须知“迟到的投标文件”规定原封退回迟到的投标之外，开标时将不得拒绝任何投标。

23.5在开标时没有启封和读出的投标文件（包括按照本须知投标文件的修改与撤回递交的修改书），在评标时将不予考虑。没有启封和读出的投标文件将原封退回给投标人。

23.6采购代理机构将在开标记录表上记录唱标内容，并当场公示。如开标记录表上内容与投标文件不一致时，投标人代表须当场提出。开标记录表由记录人、唱标人、投标人代表和有关人员共同签字确认。

23.7会议程序

1、代理机构按招标文件规定的时间、地点组织开标。采购单位代表及有关工作人员参加，政府采购监管部门视情况参与。

2、供应商应委派法人或授权代表参加招标活动，参加招标的人员须持本人身份证原件签名报到，授权代表还需提供法人授权委托书。

3、开标会议由代理机构主持。开标时，由监督人员对供应商的资格条件、招标保证金提交等内容进行审查，在监督人员的监督下由供应商检查响应文件的密封。对检查未通过的，采购人将拒绝并原封退回其响应文件。

4、招标会议由招标小组组长主持。招标小组首先对各响应文件进行初步审查，初步审查包括资格性审查和符合性审查，未通过审查的为无效标。

⑴资格性检查：招标小组将根据法律法规和招标文件的规定，对响应文件的资格证明文件、招标保证金等进行审查，以确定供应商是否具备竞争性招标资格。

⑵符合性检查：依据招标文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，存在重大偏离的响应文件为无效标。所谓重大偏离是指供应商响应文件中所述服务质量、技术、规格、数量、交货时间和交货地点是否满足招标文件要求。对招标文件中的“★”条款内容的偏离将被认为是重大偏离。重大偏离的认定须经竞争性招标小组三分之二以上组员同意。

5、招标小组判断“响应文件”的响应性，仅基于“响应文件”本身而不靠外部证据。对非实质性响应的响应文件，供应商不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

6、招标小组根据招标文件要求，讨论、通过招标工作流程和招标要点。

7、采购人按照投标人签到逆顺序通知有效供应商招标。

8、招标文件有较大变动的，招标小组将以书面形式通知所有参加招标的供应商。

9、供应商未及时参与招标的，视为自动放弃参与招标的资格

24.评标委员会的组成及评审工作要求

24.1评标由采购代理机构依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表和（技术、经济等）方面的评审专家（依法从政府采购专家库中随机抽取）组成，采购人代表人数、专家人数及专业构成按政府采购规定确定。

24.2评标委员会将按照采购文件确定的评标方法进行评标。评标委员会对投标文件的评审分为符合性检查和商务评审、技术评审、价格评审。

24.3评标委员会将本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法律法规和采购文件的要求推荐评审结果。如发现评标委员会的工作明显偏离采购文件的要求，或违反国家法律法规，采购人和采购代理机构可会同监管部门有权解散评标委员会，重新组织招标或评标。

24.4评审期间，采购人、采购代理机构、评标委员会不得对采购文件中一些涉及竞争的公平、公正性重要内容进行现场临时修改调整，也不得单独与投标人进行联系接触。

24.5评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依赖于投标人最基本的商业诚信和所递交一切文件的真实表述，不额外主动寻求外部证据，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

24.6如对采购文件、投标文件及相关补充文件的理解存有歧义时，评标委员会可对这些文件或向有关方面进行查证了解质询，并通过集体讨论或表决达成一致处理意见。任何形式的决定，须以合法公正和有利于项目的安全顺利实施为前提。

24.7评标委员会只就投标文件中所载明的情况进行评审，严格按照采购文件规定的评标方法和评标标准进行评标，独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分。

24.8评分按四舍五入的原则精确至小数点后两位。

24.9评标委员会不向投标人退还投标文件。

25.投标文件初审

初审分为资格性审查和符合性审查。

25.1资格性审查：依据法律法规和采购文件的规定，对照采购文件中“投标人资格要求”的内容进行审查，以确定投标人是否符合投标资格。

| 资格审查表 |
| --- |
| 序号 | 审查内容 |
| 1 | 有依法缴纳社会保障资金的良好记录；（提供近三个月的社保缴纳证明）； |
| 2 | 具有有效的营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证、开户许可证； |
| 3 | 提供法人授权委托书原件及被授权人身份证原件、法定代表人身份证复印件，授权委托人须为投标人缴纳社保人员（原件）； |
| 4 | 投标人应在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“信用信息”、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”，信用记录查询结果（需注明截止时间，不得早于招标公告发布日期）打印页面并加盖公章； |
| 5 | 投标人需要有软件开发能力； |
| 6 | 投标保证金收据； |

25.2符合性审查：依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

实质性响应的投标是指投标符合采购文件的所有条款、条件和规定，且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指将会影响到采购文件中标的清单及技术参数的要求，或限制了采购人权力和投标人义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他投标人的公平竞争地位。

招标人将拒绝被确定为非实质性响应的投标人。

符合性审查内容详见下表：

| 符合性审查表 |
| --- |
| 序号 | 审查内容 |
| 1 | 没有按照采购文件要求提供投标保证金的 |
| 2 | 未按采购文件要求截止时间之前递交投标文件的 |
| 3 | 投标文件没有投标人授权代表签字和加盖公章的 |
| 4 | 投标文件中附有招标人不能接受的条件的 |
| 5 | 投标人的报价超过了采购预算，采购人不能支付的 |
| 6 | 清单内容有缺项漏项或低于采购人要求的 |
| 7 | 不符合采购文件中规定的其他实质性要求的 |

25.2符合性审查：对照本项目的技术、商务、预算金额及文件制作要求，审查投标文件是否完全

实质性响应采购文件的要求，没有出现重大偏离。

25.3投标文件的澄清：评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，但不得允许投标人对投标报价、投标方案等涉及竞争性和实质性内容做任何更改。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并作为投标文件不可分割的内容。

25.4实质性响应：是指符合采购文件的关键性和重要要求、条款、条件、规定，且没有不利于项目实施质量效果和服务保障的重大偏离或保留。

25.5重大偏离或保留：是指影响到采购文件规定的范围、质量和性能或限制了采购人的权力和投标人义务的规定，而调整纠正这些偏离将直接影响到其它投标人的公平竞争地位。

25.6轻微偏离:是指投标文件能够实质上响应采购文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。它包括负偏离（劣于）和正偏离(优于)。

25.7评标委员会将审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否按规定提交投标保证金、有无计算上的错误等。

25.8比较与评价：评标委员会重点对各投标文件的技术、商务方案进行细化评审和综合比较，对照所公布的量化评分内容进行独立评分。

25.9综合汇总：将各评委的评分进行汇总，按综合总分从高到低顺序排列，并按照排名顺序推荐中标候选人。

25.10原件备查（如有要求）：本采购文件如有要求须提供原件备查的资料，投标人在递交投标文件的同时须递交原件以供评标委员会核查。所有拟提交备查的原件应装在一个带锁扣或绳扣的文件袋（牛皮纸质或塑料材质均可）内并附列清单明细，以便交接时核对。未能提交原件以供评标委员会核查的投标资料，评标委员会有权不予认可其有效性，投标人须自行承担不利后果。所有提交备查的原件将在评标委员会核查完毕后退回。

26.废标条件

26.1本项目或独立分包出现下列条件之一则对应定作废标：

（1）符合专业资格条件者或对招标文件作实质响应的有效投标人不足三家；

（2）采购过程出现影响公平竞争的违法、违规行为；

（3）因重大变故，接政府采购管理部门通知本项目采购活动须即中止或取消。

（4）不满足招标文件商务部分中“★”号条款的；

27.无效投标行为的认定

（1）投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金提交形式不符合采购文件要求的；

（2）投标金额超过本项目采购预算；

（3）投标人的投标书或资格证明文件未提供或不符合采购文件要求的；

（4）不具备采购文件中规定资格要求的；

（5）未按照采购文件规定要求签署、盖章的；

（6）投标文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；

（7）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

（8）符合采购文件中规定的被视为无效投标的其它条款的；

（9）不符合法律、法规规定的其他实质性要求的。

## 六、评审方法及标准

28.评审方法

投标书的评价采用综合评分法，评分按价格、技术和商务三部分分别打分的方式进行。三项总分为100分，其中价格得分占10％，技术、商务得分占90％。注：投标单位技术标、商务标得分为所有专家每个单项的算术平均值之和（为保证甲方招到满足市场先进性、满足生产能力的产品，投标方的报价低于成本价或明显低于其他投标人投标报价的投标方视为废标）。为确保该项目顺利实施，圆满完成，且该项目已经过资质设计单位进行了项目设计，并对项目费用进行了核定，若投标人报价低于采购预算价格85%的，需做出合理性解释。

29.1.价格评分（10分）：

价格分统一采用低价优先法计算，即满足采购文件要求（通过资格性审查和符合性审查）且价格最低的投标价确定为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：（以投标人在开标现场做出最终报价为准）

价格评分=（评标基准价／投标价）×100×0.1，投标人的报价为明显不合理的恶意报价或者明显低于其他投标报价,此项不得分。计算分数时四舍五入取小数点后两位,分数最高不超过10分。

按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、供应商认定为小型、微型企业的（以响应文件提供的符合规定的有关证明材料为准），对投标报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1-6%）；除上述情况外，评标价=投标报价。

注：各投标人不得采取恶意方式投标，不得以低于成本的价格参与投标。

29.2. 评分标准（共90分）

| 评分因素 | 评分因素分项 | 分项评分 | 评分因素 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务部分（29分） | 企业基本情况 | 3 | 投标人具备软件企业认证证书，AAA 信用企业，ISO9001质量管理体系认证证书，投标人具有ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书；每提供一个证书得0.5分，最多得3分。 |
|  | 业绩 | 15 | 投标人2016年1月至今有过IPTV监测项目业绩的，每提供一项国家级项目得3分，最多9分；省级项目得2分，最多得6分；需同时提供证明文件（复印件加盖公章) 含合同、中标通知书、验收合格证明文件，证明文件未提供或缺少一项不得分，原件现场备查。 |
|  | 项目团队 | 4 | 拟投入项目负责人具有计算机、广电、通信相关任一专业高级职称，得1分，其他不得分。 拟投入项目负责人具有一级建造师资格证书的得1分，其他不得分。 项目参与其他人员中有中、高级职称，技术力量较强的得2分；项目技术人员少，无中、高级职称，技术力量相对薄弱的不得分。 注：（以所附个人职称或资格证书复印件加盖投标企业公章为准，以上项目参与人员均应为本单位在职职工，需要提供投标人对项目团队人员截止日期前六个月的社保证明）。 |
|  | 标函质量 | 2 | 投标文件按招标文件规定的格式、顺序编制，有目录、编页码，装订成册，书面整洁无涂改，没有缺漏项，价格数量等计算准确的，计2分。不符合要求的，每处扣0.5分，扣完为止。 |
|  | 产品资质 | 3 | 投标人须提供主要产品制造厂商针对本项目的授权书和售后服务承诺函原件，并加盖制造厂商公章（投标人为制造厂商时提供投标人为制造厂商的证明文件，并加盖厂商公章）。少提供1个产品扣0.5分，扣完为止。 |
|  |  | 2 | 投标人具备IPTV监测系统相关著作权证书得2分。（需提供复印件并加盖公章作为证明，原件备查，没有提供不得分）。 |
| 技术部分（分） | 现场功能 演示 | 10 | 演示IPTV融合监管系统功能，功能全面、人机交互界面美观得8-10分，一般或不全面酌情扣分4-7分，没有演示不得分。 |
|  | 总技术方案 （不含大屏幕显示及控制工作台、机房及动力环境改造） | 12 | 方案完整详细切实可行，建设思路、建设功能完全满足本项目的需求得（9-12）分； 方案较完整详细切实可行；建设思路、建设功能等80%以上能满足本项目的需求得（6-8）分； 方案不够完整，建设思路、建设功能等70%以上能满足本项目的需求得（2-5）分； 方案不完整，不能满足本项目70%的需求得1分； 没有提供本项目建设方案不得分。 |
|  | 大屏幕显示及控制工作台技术方案 | 10 | 根据投标人所用大屏幕和工作台产品的性能、技术参数、品牌、声誉度、产品稳定性、维护成本及供应商市场信誉等打分：切实符合建设方具体需求，技术先进、契合度高，考虑全面，得（0-7）分。 技术方案设计与要求具有较高性价比，能够保证本系统中所采用的设备能够在今后的系统升级和系统互联中融入使用的，得（0-3）分。 |
|  | 机房及动力环境改造技术方案 | 5 | 根据投标人的机房动力环境改造方案（建筑、电气、暖通改造方案）进行打分。 改造方案内容完整编制内容完整且完全符合工程质量要求，设计图优秀，得 （4-5）分；改造方案内容和编制内容较完整或一般，符合工程质量要求程度较好或一般，设计图良好或一般，得 （2-3）分；改造方案内容和编制内容缺失或质量较差，符合工程质量程度较差或设计图较差，得 1 分； 无改造方案不得分。 |
|  | 技术参数 | 15 | 根据招标文件技术要求，对投标人提供的主要软件与硬件设备技术参数进行技术响应评判，满分15分， ★必须满足，不满足废标，*条款一项不满足扣1分，其他条款一项不满足扣0.5分，最多扣15分。 |
|  | 系统集成 | 3 | 系统集成方案合理、完整、具有可控制和操作性得（2-3）分，方案一般，不具备可操作性得1分，没有不得分。 |
|  | 售后服务与培训 | 6 | 对完成本项目有完备的售后服务与培训方案，各阶段服务计划详尽，系统维护期服务（包括费用）承诺可靠、具体得2分；各阶段服务计划详尽，系统维护期服务（包括费用）承诺具体得1分；服务计划和系统维护期服务（包括费用）没有具体承诺或没有响应不得分。 质保三年以上每增加一年加1分，最多加2分。 投标人承诺中标后在新疆设置售后服务团队的加1分。 |

（3）评分汇总

技术、商务总分＝各评委技术、商务评分总和÷评委人数

综合总分＝报价得分+技术、商务总分

30.推荐中标候选人名单

30.1评标委员会按最终评标得分由高到低顺序对有效投标人排序，并按照排名顺序推荐中标候选人。最终评标得分相同的，按技术指标优劣顺序排列。

30.2评审过程中涉及和产生的所有程序文件、原始打分表格、评审综合评审意见、推荐意见、评标报告等，均须由评委会成员签名确认。

31.评审结果的确定

31.1采购人可事先授权评委会直接确定中标人，或在法定时间内对评审推荐结果进行确认。如非直接授权评委会确定中标人的，采购代理机构将在评审结束后，向采购人递交评审推荐意见。采购人依法确定中标人。

31.2如采购人需对评审推荐结果作进一步核实时，将有权根据评委会推荐的中标候选人名单，且按照采购文件的要求，依排名次序对中标候选人的主要技术和商务条款的响应程度作进一步的核实，确保投标方案能够完全满足采购文件的实时性要求，无出现重大偏离，且方案合法、真实、可行。

32.中标结果公告

32.1评审结果经采购人确认后，采购代理机构将在网上发布中标结果公告。

33.中标通知书

33.1中标人确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。

33.2中标通知书是合同的一个组成部分。

## 七、授予合同

34.合同的订立和履行

34.1采购人与中标人应按照《中标通知书》指定的时间内依据《合同法》、采购文件要求和中标人投标文件承诺签订政府采购合同。

34.2采购文件、投标文件、招投标过程相关澄清材料及来往文件、《中标通知书》等，均作为合同订立和裁定争议的依据。对这些文件个别条款要约的理解存在歧义、偏差、含糊、疏漏等情形时，均以采购代理机构的理解确认为准。

34.3政府采购合同应当按照平等、自愿的原则拟定，合同标的、数量、金额、服务承诺、履约方式等必须与采购文件和中标人的投标文件保持一致，不得背离采购文件和投标文件实质性内容签订的政府采购合同。在不违反原采购方案要求和各方认可的文件内容前提下，合同当事人可对合同范本中个别非采购文件规定和投标文件承诺的合同条款共同协商完善补充修订。

34.4政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

34.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人签订补充合同，但补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。

34.6合同生效后一切行为均适用于《中华人民共和国合同法》，履约期间有违约过错的一方，须承担相应的责任。

34.7采购合同根据项目同级政府采购管理部门要求见证的，须向投标人须知前附表规定的部门提交见证。

第三章：采购需求

# 技术要求

# 1、新疆IPTV融合监管系统

# 2、工艺系统主要设备明细表

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IPTV中心监管平台 |  |  |  |
| 1.1 | 平台应用软件 |  |  | 核心产品 主要产品 |
| 1.1.1 | 传播秩序监管系统 | 1 | 套 |  |
| 1.1.2 | 内容合规性监管系统 | 1 | 套 |  |
| 1.1.3 | 播出质量监测系统 | 1 | 套 |  |
| 1.1.4 | 审核监看系统 | 1 | 套 |  |
| 1.1.5 | 值班台 | 1 | 套 |  |
| 1.1.6 | 可视化统计分析系统 | 1 | 套 |  |
| 1.1.7 | 配置管理系统 | 1 | 套 |  |
| 1.1.8 | 信息资源库 | 1 | 套 |  |
| 1.1.9 | 流媒体系统 | 1 | 套 |  |
| 1.1.10 | 统一门户管理系统 | 1 | 套 |  |
| 1.1.11 | 数据共享接口 | 1 | 套 |  |
| 1.2 | 平台应用支撑软件 |  |  | 主要产品 |
| 1.2.1 | 虚拟化软件 | 9 | 套 |  |
| 1.2.2 | 数据库软件 | 1 | 套 |  |
| 1.3 | 平台应用支撑硬件 |  |  |  |
| 1.3.1 | 服务器 |  |  |  |
| 1.3.1.1 | 虚拟化服务器（含操作系统） | 9 | 台 | 主要产品 |
| 1.3.1.2 | 数据库服务器（含操作系统） | 2 | 台 | 主要产品 |
| 1.3.2 | 内容智能分析系统 | 1 | 套 | 核心产品 主要产品 |
| 1.3.3 | 内容一致性比对系统 | 1 | 套 | 核心产品 主要产品 |
| 1.3.4 | 码流监测系统 | 1 | 套 | 核心产品 主要产品 |
| 1.3.5 | 节目多画面监测与转码录制系统 | 1 | 套 | 核心产品 主要产品 |
| 1.3.6 | 存储设备 | 1 | 套 | 主要产品 |
| 2 | IPTV集成播控平台（二级）采集监测系统 |  |  | 核心产品 主要产品 |
| 2.1 | EPG采集系统 | 1 | 套 |  |
| 2.2 | 点播节目采集系统 | 1 | 套 |  |
| 2.3 | 直播码流采集系统 | 1 | 套 |  |
| 3 | IPTV传输分发平台（三级）采集监测系统（两个运营商） |  |  | 核心产品 主要产品 |
| 3.1 | EPG采集系统 | 2 | 套 |  |
| 3.2 | 点播节目采集系统 | 2 | 套 |  |
| 3.3 | 直播码流采集系统 | 2 | 套 |  |
| 3.4 | 运营数据采集系统 | 2 | 套 |  |
| 4 | 大屏幕显示及控制工作台 |  |  |  |
| 4.1 | 大屏幕显示系统 |  |  |  |
| 4.1.1 | LED全彩显示屏 | 17.01 | 平米 | 主要产品 |
| 4.1.2 | 系统控制软件 | 1 | 套 | 主要产品 |
| 4.1.3 | 视频拼接处理器 | 1 | 套 | 主要产品 |
| 4.1.4 | 配电柜 | 1 | 套 |  |
| 4.1.5 | 结构支架 | 1 | 套 |  |
| 4.1.6 | 设备机柜 | 1 | 台 |  |
| 4.2 | 控制工作台 |  |  |  |
| 4.2.1 | 控制台 | 1 | 套 | 主要产品 |
| 4.2.2 | 台式工作站（含操作系统） | 4 | 套 |  |
| 4.2.4 | 功放 | 1 | 台 |  |
| 4.2.5 | 吸顶音箱 | 4 | 台 |  |
| 5 | 网络传输系统 |  |  |  |
| 5.1 | 防火墙（含路由功能） | 1 | 台 | 主要产品 |
| 5.2 | 核心交换机 | 2 | 台 | 主要产品 |
| 5.3 | 接入交换机 | 6 | 台 |  |
| 5.4 | 监测中心数据机房与集成播控平台（二级）机房光纤连接 | 1 | 套 |  |
| 6 | 其他设备 |  |  |  |
| 6.1 | 机柜 | 16 | 台 | - |
| 6.2 | 动环监控系统 | 1 | 套 |  |
| 6.3 | 辅材 | 1 | 项 |  |
| 7 | 系统集成 | 1 | 项 |  |

# 工艺系统主要设备技术要求

## ★IPTV中心监管平台

### 平台应用软件

#### 传播秩序监管系统

传播秩监管系统基于IPTV整体体系架构的约定，要求IPTV频道和节目严格按照IPTV集成播控平台、IPTV传输分发平台的传输路径，防止节目/节目单篡改、非法信源入侵、违规频道播出、越权节目播出等破坏传播秩序的行为和现象出现，同时对IPTV业务开展情况进行分析展示。具体功能包括：节目来源合规性分析、频道合法性判断、版权合规性分析、终端页面合规性、运营数据分析。

（1）节目来源合规性分析

中心监管平台对节目来源合规性进行核对，及时发现违规节目；探测EPG、视频、图片、鉴权服务器是否在专网或定向网；监测传播节目是否存在转播、链接、聚和、集成等违规现象。

（2）频道合法性判断

中心监管平台通过IPTV集成播控平台（二级）采集监测系统和IPTV传输分发平台（三级）采集监测系统采集的EPG信息进行实时比对发现非法频道，并且进行自动报警提示，显示相关EPG核查结果和非法频道的内容信息，提示监管人员及时处理。非法频道形态包含直播私增频道、隐藏频道等。另外对于合法频道，根据EPG信息的比对结果可对频道的播出范围进行判定，及时发现播出范围违规现象。

（3）版权合规性分析

中心监管平台通过IPTV集成播控平台（二级）采集监测系统和IPTV传输分发平台（三级）采集监测系统采集的EPG信息进行比对和统计，对节目逾期下线、回看逾期等版权违规现象进行监测分析及告警提示，并可对相关版权违规节目内容进行查询播放。

此外，当内容智能分析系统监测发现未取得电影公映许可证或者电视剧发行许可证的节目以及台标违规的节目时，自动报警、记录并上传到中心监管平台，中心监管平台自动接收并实时显示报警信息，可对相关违规节目内容进行查询播放。

（4）终端页面合规性

后续项目建设用户终端（六级）采集监测系统之后，能够支持对终端页面提供未取得IPTV内容服务许可的机构所推出的二维码、软链接、APP等进行监测分析。

#### 内容合规性监管系统

内容合规性监管系统监管不同环节EPG信息、节目中可能出现的敏感内容、有害内容和非法篡改行为，在内容层面保证IPTV业务安全，以净化IPTV收视环境。

（1）EPG合规性分析

EPG合规性分析主要包括EPG信息一致性比对和EPG信息敏感词核查。

中心监管平台通过IPTV集成播控平台（二级）采集监测系统和IPTV传输分发平台（三级）采集监测系统采集的EPG信息进行实时一致性对比，及时发现EPG篡改现象并形成报警信息，确保EPG信息的一致性。

中心监管平台通过IPTV集成播控平台（二级）采集监测系统和IPTV传输分发平台（三级）采集监测系统采集的EPG信息与敏感词库比对，精确识别EPG信息中的敏感内容并形成报警信息，统一呈现便于核查处理。

（2）节目健康性分析

当内容智能分析系统识别监测到政治有害、淫秽色情、低俗暴恐等违规有害节目时，自动报警、记录并上传到中心监管平台，中心监管平台自动接收并实时显示报警信息，可对相关违规有害节目内容进行查询播放。

（3）节目插播错播分析

当内容一致性比对系统监测到重点直播节目错播、漏报、插播时，自动报警、记录并上传到中心监管平台，中心监管平台自动接收并实时显示报警信息，可对相关违规节目内容进行查询播放，核查私改台标等违规现象。

#### 播出质量监测系统

中心监管平台对码流监测系统、多画面显示监测系统上报的直播频道的网络传输质量监测信息、码流TR290监测信息、音视频异态信息进行集中存储和管理，形成IPTV播出质量信息库。

在中心监管平台可以方便查询任意前端任意频道的播出异态报警详细信息（包括前端名称、故障类型、频道名称、开始时间、结束时间、处理状态、描述信息等），并结合码流录制

系统的视音频录像进行审核确认、填写原因、填写处理意见等操作。

#### 审核监看系统

中心监管平台通过对各级监测系统数据进行接收、汇总和整合，实现多源、多画面、多用户监看，后台统一调度监管系统资源；为适应监管任务需要，提供节目监看功能，对直播节目进行多画面、多用户实时监看，支持点播节目监看、回看节目监看、录像监看、机顶盒监看，后台统一调度监测前端资源；可根据监看请求数量合理调度可用硬件资源，保证多个监看人员同时进行流畅的监看工作。

（1）直播节目监看功能

依据EPG直播频道列表，对直播频道码流进行监看，可自由切换所有频道，提供来自不同监测前端、多画面实时监看功能。支持频道搜索功能。

（2）点播节目监看功能

依据EPG点播节目单，能够根据点播指令选择相关的点播节目进行抽查监看。支持节目搜索功能。

（3）回看节目监看功能

依据EPG回看节目单，能够根据回看指令选择相关的回看节目进行抽查监看。支持节目搜索功能。

（4）录像监看

依据EPG回看节目单或者输入的绝对时间段，能够查看任意监测前端的指定时段录像视频。支持频道搜索功能。

（5）机顶盒监看

后续项目建设用户终端（六级）监测采集系统后，可随时调出遥控器界面，对任意监测前端的机顶盒进行遥控操作，同时实时监看回传的机顶盒视音频画面，进行验证取证工作。

#### 值班台

值班台作为值班员进行值班监看任务的重要功能模块，提供展示当前IPTV系统运行状态的最为直观的窗口。值班员可在值班台页面内对各级监测系统采集回传的IPTV节目进行实时监看，对传播秩序监管、内容合规性监管、播出质量监测各类监测报警进行集中展示，便于值班员处理。报警信息优先显示未恢复故障，其次是已恢复故障，并以日期倒序排列。具备声、光、电、语音、自动弹框等报警呈现方式。

系统可进行报警批量处理，报警信息可以按照时间段、报警类型、节目类型、监测前端、故障处理状态等进行批量查询、筛选及其他处理；能够播放实时视频，查询历史录像、历史指标，下载历史故障录像；能够查看故障详情，处理报警信息。

系统报警准确率要求：误报率≤2%，漏报率为≤0.1%。

#### 可视化统计分析系统

（1）全景展示

实现对采集到的各级监测前端数据进行合理的组织与存储。能够对各监测前端分布情况、前端直播频道数量、前端点播节目数量、前端回看节目数量、前端直播频道分类、前端点播节目分类等信息进行数据可视化展示。

（2）统计分析

中心监管平台对IPTV节目信息和违规信息进行分析统计，自动生成监管报告，为用户提供各种直观、内容丰富的报表，为了解全面情况、实施宏观管理等提供足够的支持。

中心监管平台支持生成多种类型报表：包括节目频道安全播出统计、节目频道播出质量统计、节目频道变动分类统计、新增频道分类统计、点播节目上下线统计、违规形态分类统计、敏感信息分类统计、业务质量纵向统计等；支持对各监测系统及整个IPTV运行总体情况进行横向和纵向汇总分析。

系统支持按日、周、半月、月、季度、年度、任意特定时间段进行可视化报表生成和打印，可灵活设置各种选项，并导出Excel报表。系统具备柱状图、饼图、曲线图等图报表功能。

#### 配置管理系统

（1）监测前端管理

实现监测前端的增删改查等业务操作，包括前端名称、通讯地址/端口、编号、地域、经纬度等信息。

（2）采集任务管理

实现对各级监测系统节目采集任务、点播EPG采集任务、回看EPG采集任务等的统一调度，可设定定时任务。

（3）监测、录制任务管理

实现对各类监测任务、录制任务的统一调度。

（4）报警参数管理

实现对各类报警门限、报警开关的统一管理。报警参数可以结合节目运行图进行分段设置，可以对特定节目特定时段的报警参数进行个性化设置，特定时段结束后可以自动恢复为原有设置。

报警可以进行个性和优先级设置，报警声可以根据设置播报监测点、节目名称、报警类型、等级等的组合语音，播报语速可以在报警配置界面进行调整，可以根据设置进行循环语音报警。

（5）用户账户管理

为平台提供统一的用户权限管理（用户三级分级管理）和设置功能，完成对用户账户信息的注册、管理、不同角色和分组的定义、用户使用特定功能模块的权限分配等。

（6）日志管理

对系统运行的过程中所发生的事件进行记录和分类查询。包括用户登录日志、操作日志等，支持日志的多条件查询，按特定格式要求进行日志数据的导出。

（7）敏感样本管理

支持对人脸库、旗帜库等的敏感样本管理，支持各类敏感样本的添加、删除。

#### 信息资源库

对监管系统各类信息库进行统一管理，包括IPTV节目信息库、IPTV节目内容库、IPTV播出质量信息库、违规节目库、敏感样本库等。

#### 流媒体系统

流媒体系统主要可以实现与IPTV监测前端、第三方监测采集前端及流媒体平台的无缝对接，实现节目、节目片段的视音频统一化和流媒体分发、录像功能，对外提供统一的实时视音频及录像查询接口。

#### 统一门户管理系统

该系统作为整个平台的统一入口，为整个平台提供统一的登录页，实现门户整合，作为整个平台的入口，通过后台的数据整合、业务流程整合，结合统一用户管理系统，可根据权限快速直达各业务系统。

提供全平台统一的登录页，配合用户管理系统，登陆需要有用户名、密码等信息，平台登录首页展示登录用户权限内所支持的系统，为进入具体的监测业务系统或特定功能模块提供入口，用户根据所拥有的权限等级，点击进入开展对应监测业务工作。

#### 数据共享接口

预留与中央IPTV监管平台、广电总局监管中心二〇一台新疆广播电视监测资源共享系统、新疆视听新媒体监管平台的数据共享接口，接口必须满足各对接系统的接口协议，包括实时报警数据接口、安播资源数据接口、日常业务数据接口等。

### 平台应用支撑软件

#### *虚拟化软件

每台虚拟机服务器含2颗物理CPU虚拟化授权，支持在线虚拟机迁移、支持高可用性（HA）、支持动态资源调度(DRS),配套虚拟化管理软件可统一管理所有虚拟机；虚拟化软件需具备良好的扩展性和异构兼容性。

#### ★ 数据库软件

- 大型商用关系型数据库，64位版本；

- 支持集群部署，具备集群扩展能力；

- 支持多语种，必须完全支持如Unicode,GBK等常用字符集；

- 支持微软Windows SERVER和主流的Linux操作系统发行版本；

- 提供了符合国际标准的SQL语言及多样的数据访问接口；

- 满足高效性、高可靠性、可用性、安全性、兼容性、可整合与可扩展性的要求；

- 含数据库软件部署、数据库初始化工作和必要的优化工作。

### 平台应用支撑硬件

#### ★虚拟化服务器（含操作系统）

- 配置2颗CPU处理器，每颗CPU不少于10核，主频不低于2.1GHz；

- 配置不少于32GB DDR4内存；

- 配置2块600GB SAS硬盘；

- 配置不少于4个千兆网口；

- 配置双电源。

#### ★数据库服务器（含操作系统）

- 配置2颗CPU处理器，每颗CPU不少于10核，主频不低于2.1GHz；

- 配置不少于64GB DDR4内存；

- 配置2块600GB SAS硬盘、2块2TB SATA硬盘；

- 配置不少于4个千兆网口；

- 配置双电源。

#### 内容智能分析系统

- 结合图像、语音、文字智能AI识别技术，对IPTV集成播控平台（二级）采集监测系统和两个IPTV传输分发平台（三级）采集监测系统采集的点播节目内容进行智能分析审核；

- 识别监测政治有害、淫秽色情、低俗暴恐等违规有害节目；

- 识别分析电视剧节目许可证和电影公映许可证（龙标）等；

- 点播节目支持每天200小时的内容智能分析。

#### 内容一致性比对系统

- 对IPTV集成播控平台（二级）采集监测系统和两个IPTV传输分发平台（三级）采集监测系统采集的直播节目中的重点节目（三个监测前端每个前端22套央视节目和9套本地节目，其中26套标清、5套高清）进行内容一致性比对，实现节目错播、漏报、插播自动监测；

- 支持节目的一对一和一对多两种比对模式；

- 比对节目的同步时延容忍度至少可达6秒，在比对过程中能够自动适应传输码率的波动。

#### 码流监测系统

- 对IPTV集成播控平台（二级）采集监测系统和两个IPTV传输分发平台（三级）采集监测系统采集的直播节目码流（三个监测前端每个前端44套高清节目、94套标清节目）进行TR290与MDI监测报警；

- 码流TR290监测信息：TR101-290一级、TR101-290二级指标监测；

- MDI客观参数指标监测信息：延迟因素DF、媒体丢包率MLR；

- 可自动识别188和204包长的码流。

#### 节目多画面监测和转码录制系统

- 实现IPTV集成播控平台（二级）采集监测系统和两个IPTV传输分发平台（三级）采集监测系统采集的直播节目（三个监测前端每个前端44套高清节目、94套标清节目）的多画面显示、视音频异态监测、实时转码录像，同时实现各类异态直播节目及违规点播节目的触发原码流录像；

- 支持AVS+、H.264、MPEG-2、AVS 、AVS2、H.265、MPEG-4的高标清视频解码和MPEG、AAC、AC3、DRA的音频解码；

- 支持拼接画面IP输出；

- 单台多画面监测设备支持多屏输出不同内容，至少支持1路输出显示分辨率达到4K；

- 对音频监测可分为左、右、双声道，三种方式监测和监听；

- 支持快速的配置多画面任意组合显示方案；

- 支持对视音频静帧、黑场（有台标、无台标、有伴音、无伴音）、彩条、无伴音、视频丢失、音频丢失异常等故障的监测报警，支持提供语音、边框闪烁、日志、OSD、数据库、SNMP等多种报警方式；

- 支持节目实时转码录制，支持转码参数的自定义配置，用户可根据需求设置不同分辨率、不同码率等参数，支持OSD信息叠加；

- 支持各类异态直播节目及违规点播节目的触发原码流录制；

- 节目录制采用磁盘预分配技术，保证在高码率带宽的情况下，磁盘写入速率最大化，并有效减少碎片的产生，延长硬盘使用寿命；

- 录制参数可自定义配置，如存储路径、存储周期等；

- 节目录制支持自动维护磁盘，达到设定的门限时自动删除；

- 支持录制任务下发、录制任务查询、录像码流播放等功能；播放软件可以对任意录制节目指定时段进行检索回看，指定时段可以使用时间录入和标尺拖选方式；播放器可以进行颜色、亮度、对比度进行调整；

- 支持录像节目下载功能，可按照时间段查询条件自动拼接下载，下载后文件可导出保存。

#### 存储设备

- 标准机架式设备；

- 支持iSCSI，NAS协议和用户权限管理；

- 硬盘支持热插拔；

- 冗余热备份电源；

- 有效存储空间不少于110TB；

- 抗意外破坏能力强，在频繁断电、数据重建中断电等情况下，数据不丢失；

- 设备意外断电，通电后可自动启动。

## ★IPTV集成播控平台（二级）采集监测系统

### EPG采集系统

与IPTV集成播控平台（二级）对接，负责采集IPTV集成播控平台（二级）的EPG节目信息，将采集的EPG信息归纳成统一标准格式后，按照标准的数据交换接口，将EPG信息推送到中心监管平台进行EPG信息分析、核查和管理。

针对点播节目的EPG信息进行采集。采集系统鉴权通过后，采集点播节目的EPG信息，根据点播节目的类型栏目，并行采集点播节目的EPG详单，包括节目名称、海报、内容简介、导演、主演、节目上线时间、节目点播URL地址等信息。

针对直播频道的EPG信息进行采集，逐个直播频道进行当天节目详情的采集、分析和处理，自动解析和汇总直播频道中每个节目的EPG信息，包括节目ID、节目名称、节目排列序号、节目开始时间、节目结束时间、节目时长、节目URL地址等信息。

### 点播节目采集系统

中心监管平台向点播节目采集系统发送点播视频监控指令，点播节目采集系统根据指令中包含的点播视频位置，进行采集回传；点播节目采集系统通过访问IPTV集成播控平台（二级）的点播系统，获取相关视频流，并将视频流进行回传。采集系统提供灵活的点播节目监测回传任务设置，可以根据用户需求与系统的实际运行状况，选择相应视频进行监测回传。

### 直播码流采集系统

上级平台通过组播方式向下发送直播视频流，直播码流采集系统通过加入组播的方式，获取直播视频流，并将视频流进行回传；采集系统提供灵活的直播视频监测回传任务，可以根据用户需求与系统的实际运行状况，选择相应频道进行监测回传。

## ★IPTV传输分发平台（三级）采集监测系统（两个运营商）

### EPG采集系统

与IPTV传输分发平台（三级）对接，负责采集IPTV传输分发平台（三级）的EPG节目信息，将采集的EPG信息归纳成统一标准格式后，按照标准的数据交换接口，将EPG信息推送到中心监管平台进行EPG信息分析、核查和管理。

针对点播节目的EPG信息进行采集。采集系统鉴权通过后，采集点播节目的EPG信息，根据点播节目的类型栏目，并行采集点播节目的EPG详单，包括节目名称、海报、内容简介、导演、主演、节目上线时间、节目点播URL地址等信息。

针对直播频道的EPG信息进行采集。逐个直播频道进行当天节目详情的采集、分析和处理，自动解析和汇总直播频道中每个节目的EPG信息，包括节目ID、节目名称、节目排列序号、节目开始时间、节目结束时间、节目时长、节目URL地址等信息。

### 点播节目采集系统

中心监管平台向点播节目采集系统发送点播视频监控指令，点播节目采集系统根据指令中包含的点播视频位置，进行采集回传；点播节目采集系统通过访问IPTV传输分发平台（三级）点播系统，获取相关视频流，并将视频流进行回传。采集系统提供灵活的点播节目监测回传任务设置，可以根据用户需求与系统的实际运行状况，选择相应视频进行监测回传。

### 直播码流采集系统

上级平台通过组播方式向下发送直播视频流，直播码流采集系统通过加入组播的方式，获取直播视频流，并将视频流进行回传；采集系统提供灵活的直播视频监测回传任务，可以根据用户需求与系统的实际运行状况，选择相应频道进行监测回传。

### 运营数据采集系统

通过运营部门提供的数据采集接口，对运营部门运行数据信息进行采集，为用户信息分析统计、节目收视统计、业务信息统计分析等提供数据；同时可以获取传输分发机构的相关信息；所获取的信息上报中心监管平台。

## 大屏幕显示及控制工作台

### 大屏幕显示系统

#### LED全彩显示屏

- ★根据监控大厅实际建筑情况，整屏显示面积为：8.4mX2.025m；整屏分辨率≥8960点*2160点，单元屏幕尺寸偏差应≤±5mm；

- *像素密度（点/㎡）：1137778点/㎡；单元分辨率：640*360；

- *LED显示屏像素间距≤0.94mm；SMD表贴三合一金线封装；

- *显示屏亮度：≥800cd/m2；

- *箱体平整度：≤0.1mm；

- *驱动方式：恒流驱动；

- *亮度调节功能：亮度可随环境亮度的变化自动调节；

- *故障智能检测控制系统：具备故障自诊断及排查功能；

- *模块级校正：支持模块校正和数据存储及回读；

- *系统掉电存储：具备系统掉电存储功能；

- *维护方式：模组、电源、控制卡全部前维护；

- *消除重影和拖尾：LED显示屏正常工作时显示画面无重影和拖尾现象；

- *显示效果无失真：LED显示屏正常工作时显示画面无几何失真和非线性失真；

- *屏体散热：采用无风扇自然散热结构；

- *视角（水平/垂直°）≥160/160；

- *亮度均匀性≥98%。

- *配置与显示屏匹配的集成有源音箱一对，每个音箱功率不小于500瓦；以上3—16条需提供CNAS认可实验室出具的产品性能检测报告（复印件加盖厂商公章，中标后原件备查）；

- *所投产品认证：3C、CQC节能产品认证、WEEE认证、ROHS认证、CB认证、FCC认证、LVD认证、HDR（复印件加盖厂商公章，中标后原件备查)；

- *所投产品符合蓝光辐射限值：辐射持续时间不能少于0.01ms，也不能大于8h，曝辐限值在8h以内，其有效辐射的曝辐限值为30J.m-2（提供专业机构出具的光生物安全性检测报告复印件加盖厂商公章，中标后原件备查）；

- *为了保证系统整体的稳定性；拼接处理器、显示屏幕、屏幕控制系统、配电系统必须为同一厂商、同一品牌；

- * LED生产厂家需通过ISO/IEC 20000-1:2011信息技术服务体系认证、ISO/IEC 27001-1:2013信息安全体系认证、GB/T27922-2011商品售后服务评价体系认证、GB/T24021-2001 idt ISO14021:19999中国环境标志（II型）产品认证、GB/T19022-2003/ISO10012-2003测量管理体系认证（AAA）证书、GB/T229490-2013知识产权管理体系认证、RB/T101-2013能源管理体系认证、CNAS实验室认可证书（复印件加盖厂商公章，中标后原件备查)；

#### 系统控制软件

- 可对显示屏、视频源、场景和预案进行统一管理，包括显示屏、视频源、场景和预案的添加、删除、 修改、重命名；

- 包括增加视频源、场景布局、导入导出、视频源快速批量布局、视频源叠加、自动对齐、放大缩小等功能；

- 可根据不同的管理角色设置不同的管理权限；

- 系统提供日志统计功能，可记录操作人员的各种操作信息，生成记录，供随时查询；

- 在大屏显示输入信号前能提前预览信号内容，确保显示正确的内容。

- 与显示屏同一生产厂家，提供软件产品登记证书和检测报告。

#### ★ 视频拼接处理器

- 至少支持16路输入、16路输出，输入接口与节目多画面监测系统、工作站适配，输出接口与大屏幕显示系统适配；

- 视频拼接处理器采用全硬件架构，无内置操作系统，启动速度快，无系统硬件兼容性和病毒的困扰；

- 专有的内部逻辑处理技术，保证拼接画面实时同步显示；

- 所有输入、输出板卡在工作状态下支持热插拔，风扇、电源等主要模块均为插卡式设计，方便日常使用、维修；

- 满足多路视频，任意位置和大小开窗显示；支持无缝切换，确保了单个或多个信号进行切换时没有黑场间隔困扰；

- 支持电源冗余备份；

- 支持多个场景的本地保存与调用，同时支持场景自动定时轮巡；

- 支持对输入信号通道进行字符叠加，方便用户实时掌握信号的来源；

- 支持画面漫游、自由缩放、任意叠加；

- 支持输入信号预监功能；

- 支持图像去黑边、裁剪、局部放大、偏移校正；

- 支持自定义输出分辨率，满足LED大屏幕拼接要求及其分布式控制要求；

13）支持4K分辨率视频接入与输出；

以上2-12项提供公安部安全与警用电子产品质量检测中心和国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具的检测报告，提供复印件加盖厂商公章；（拼接器必须通过3C认证、ROHS认证、CE-EMC认证、CE-LVD认证，提供证明文件；且提供拼接处理器控制系统操作软件产品登记证书）.

- 具备立体声模拟音频输出口，任意一路带音频的输入信源可通过控制软件把音频切换到音频输出口上，并可进行音量调节。

#### 配电柜

- *功率不低于20KVA,采用三相五线制即TN-S供电方式，配电柜输入电压为交流380V±10%，工频50HZ；

- *配电柜具备电流电压检测仪表、信号指示灯等；

- *配电柜须具备防雷、过压、过流、欠压、短路、断路以及漏电保护措施；

- *配电柜材质具备防水、防锈、防腐能力。

- *带PLC远程控制系统，提供LED显示屏PLC智能监控系统软件著作权证书。

#### 结构支架

- 屏幕安装钢结构，采用国标镀锌方管，符合国家标准，美观大方；

- 屏体的支架采用铝合金材质，铝型材的厚度不小于5mm；

- 墙面固定支架采用不小于5mm的度锌钢。

#### 设备机柜

19英寸标准网络机柜，容量：32U。

### 控制工作台

#### 控制台

- *控制台整体工艺要求： 整个控制台的组成为模块化结构，控制台主体框架为钣金钢结构，使用不低于2.5mm厚的一级冷轧钢板加工、承重梁部件使用不低于2.0mm厚的一级冷轧钢板加工，外表面静电喷涂工艺。并且制造厂商根据用户对控制台的要求进行定制化形状设计，配套对应主体钢结构的转角（22.5度，30度，45度）和切角模块（5，10，15度）。用户可以根据自己的需求提供灵活的增加或减少席位。该控制台已获得相应的《实用新型专利证书》，需提供《实用新型专利证书》，原件备查。

- *6工位控制台，单个工位宽度为1200mm；

- *整个控制台的组成为模块化结构，控制台主体框架为钣金钢结构，外表面静电喷涂工艺；根据用户对控制台的要求进行定制化形状设计；用户可以根据自己的需求提供灵活的增加或减少席位；

- *控制台充分考虑到安全监测中心日常办公需求，控制台面板到地面距离为：730-750 mm，深度为1000mm，提供不小于450mm的腿部空间和纵向500mm桌面操作应用空间；

- *控制台内部线缆可以贯通，保证各种线缆方便布设；

- *控制台内部架构可以放置主机托盘及标准19英寸设备架、PDU，满足用户放置不同设备的各种需求；

- *控制台台面：台面采用抗倍特面板贴防火板加工，整体厚度不低于18mm；

- *控制台整体外观造型采用方倒圆形式；

- *控制台框架前后门板使用实木颗粒板双面帖防火板加工，整体厚度不低于20mm，连接铰链使用无声缓冲铰链安装，铰链安装方式必须为快装式、方便安装和拆卸控制台；

- *每工位配置2个显示器支臂，支臂支持拉伸和折叠，支持多方向调节，采用快拆式定位安装结构，最大限度节省安装时间；

- *每工位配置PDU、主机托盘、抽拉式键盘托架、活动柜；

- *每工位配置1把座椅；座椅头枕、背垫、腰枕及座垫均为优质网布；座椅具备PU扶手垫、PU滑轮；头枕可高度及角度调整，椅背可高低调整；人性化后仰弹力调整；扶手可高低升降；

- *每工位配置1个多媒体盒，可提供三孔电源、网络、电话、HDMI高清等接口；

- *控制台整体具备高环保性，保证操作人员身体健康。控制台整体应符合国际标准Green-guard GOLD黄金级绿色卫士认证，同时应获得中国环境标志产品认证；

- *控制台须提供国家家具及室内环境质量监督检验中心根据国标GB/T3325-2017标准出具的控制台检测报告，报告需包含理化性能，力学性能、安全性能相关方面检测，其中有害物质限量甲醛释放量需≤0.036mg/m3达到国家强制标准E1级；

- *控制台整体须按 GB20286-2006附录C做燃烧测试达到等级应不低于阻燃1级，其中“一氧化碳”释放量应低于100ppm,提供第三方检测报告。

#### 台式工作站（含操作系统）

- *CPU：核心数不少于4核，主频不低于3GHz；

- *内存：不低于8GB DDR4；

- 硬盘：不少于2TB；

- *显卡：独立显卡，显存不低于2GB；

- 带DVD刻录光驱、鼠标键盘；

- *单台工作站至少支持四屏输出；

- 单台工作站配置2台24英寸液晶显示器。

- 每台工作站配置50W音箱

#### 功放

- 额定功率不低于300W；

- 支持多路话筒输入；

- 支持多路外部音频输入；

- 支持高低音、总音量等调节：

#### 吸顶音箱

- 音箱类型：吸顶音箱，2声道同轴式；

- 功率不低于60W。

## 网络传输系统

### ★ 防火墙（含路由功能）

- 防火墙系统基础组件；含应用控制、URL过滤、病毒防护、入侵防御、威胁情报检测、IPSec VPN、SSL VPN等功能；

- 网络层吞吐量8G，并发连接≥230万，每秒新建连接数15万；

- 标准机箱，配置6个10/100/1000M自适应电口，6个万兆光端口（6个光模块），1个Console口；

- 集成入侵防御功能。

### ★ 核心交换机

交换容量≥1280Gbps，电源模块不少于2个，4个40GE端口（2个多模模块）、24个万兆光端口（8个多模模块），24个千兆电口。

### 接入交换机

- 应用层级：三层；

- 传输速率 10/100/1000Mbps；

- 端口：48 个 10/100/1000Base-T 以太网端口，4 个万兆 SFP+（4个多模模块）；

- 支持IGMP组播协议。

### 监测中心数据机房与集成播控平台（二级）机房光纤连接

24芯光缆，120米

## 其他设备

### 机柜

- 19英村标准网络机柜，容量：42U；

- 尺寸：600*1200*2000；

- 标准：符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491；PART1、DIN41494；PART7、GB/T3047.2- 92标准；兼容ETSI标准；

- 门及门锁：有；

- 材料及工艺：SPCC优质冷扎钢板制作；

- 防护等级：IP20。

### 动环监控系统

- *配电柜监测：通过现有配电柜以及本次项目新增的大屏幕显示系统配电柜、UPS配电柜的监控通讯接口及通信协议将信号上传至动环监控平台，由监控平台软件进行实时监测；

- *UPS监测： 通过UPS设备的监控通讯接口及通信协议将信号上传至动环监控平台，由监控平台软件进行实时监测；

- *机房专用空调监测：通过本次项目新增机房专用空调的监控通讯接口及通信协议将信号上传至动环监控平台，由监控平台软件进行实时监测；

- *漏水监测：在机房空调区域及水管沿线敷设漏水感应绳，并通过引出线连接至定位漏水控制器；当漏水发生时，漏水控制模块通过检测及处理漏水感应绳电子信号的变化产生报警信号，并将信号上传至动环监控平台进行实时监测；

- *温湿度监测：在机房、配电室和UPS室区域安装4个温湿度传感器；温湿度传感器将环境中的温度量、相对湿度量转换成电信号，通过监控通讯接口及通信协议然后将信号上传至动环监控平台，由监控平台软件进行实时监测；同时温湿度传感器自带液晶显示屏，可在监测现场查看当前的温度、湿度数值；

- *消防监测：在机房、配电室和UPS室区域安装4个烟感探测器，烟感探测器将感应环境中的烟雾并转换成开关量信号，通过开关量采集模块采集后以RS485方式通过串口服务器上传至动环监控平台，由监控平台软件进行实时监测；当烟感有烟雾报警信息输出时系统报警；

- *门禁系统：出于对机房安全的考虑，设计对机房、配电室和UPS室区域进行门禁管控，共设置4套门禁系统，采用进门刷卡（刷卡、指纹、人脸识别）、出门按按钮（刷卡）的进出验证方式；门禁系统由控制器、人脸识别一体机、感应式读卡器、开门按钮等组成；当读卡器感应到刷卡验证请求，即将卡中的信息发送到门禁控制器，控制器将检查卡的有效性，然后决定是否开门；门禁系统支持人体温度快速检测；门禁控制器通过监控通讯接口及通信协议将信号接入动环监控平台，接受监控平台软件的实时监控；

- *配置串口服务器、动环监测主机（安装动环监测平台软件）等设备实现数据采集、处理和展示，同时机房现有视频监控系统通过监控通讯接口及通信协议将信号接入动环监控平台，接受监控平台软件的实时监控。

### 辅材

包括信号线缆、转接头、控制线、网线、管线、网络桥架等辅材。

# 机房及动力环境改造工程主要设备与材料明细表

## 建筑工程

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防静电架空地板 | m2 | 108.22 |  |
| 2 | 网络地板 | m2 | 92.89 |  |
| 3 | 地砖地面 | m2 | 84.59 |  |
| 4 | 涂料墙面 | m2 | 398.58 |  |
| 5 | 金属板墙面 | m2 | 118.97 |  |
| 6 | 防火石膏板顶棚 | m2 | 177.48 |  |
| 7 | 抹灰顶棚 | m2 | 105.42 |  |
| 8 | 不锈钢踢脚板 | m | 102.18 |  |
| 9 | 瓷砖踢脚板 | m | 49.70 |  |
| 10 | 防火玻璃隔墙 | m2 | 113.69 |  |
| 11 | 200厚砌块墙 | m3 | 5.09 |  |
| 12 | 100厚砌块墙 | m3 | 3.34 |  |
| 13 | 平开门 | m2 | 11.34 |  |
| 14 | 钢制甲级防火门 | m2 | 12.60 |  |
| 15 | 拆除整修 | 项 | 1.00 |  |
|  | 合计 |  |  |  |

## 电气工程

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低压开关柜 GCK | 台 | 2.00 |  |
| 2 | UPS主机及电池柜 120kVA，后备持续时间30min | 套 | 1.00 | 不计入本项目，由安全监测中心其他项目采购 |
| 3 | 照明配电箱 | 台 | 1.00 |  |
| 4 | 风机控制箱 | 台 | 1.00 |  |
| 5 | A型应急照明箱 | 台 | 1.00 |  |
| 6 | 应急照明控制器 | 台 | 1.00 |  |
| 7 | 隔离开关箱 | 台 | 1.00 |  |
| 8 | 电缆 ZR-YJV-4X120+1X70 | 米 | 300.00 |  |
| 9 | 桥架及管线 | 项 | 1.00 |  |
| 10 | 局部等电位连接端子箱 | 台 | 3.00 |  |
| 11 | 防雷接地辅材 | 批 | 1.00 |  |
| 12 | 照明灯具 | 批 | 1.00 |  |
| 13 | UPS电池（现有UPS电池更换） | 项 | 1.00 | 64块12V 100AH电池，需与原主机兼容 |
|  | 合计 |  |  |  |

## 通风空调工程

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镀锌钢板风管 | m2 | 81.40 |  |
| 2 | 风管保温（离心玻璃棉） | m3 | 3.26 |  |
| 3 | 防火阀 | 个 | 1.00 |  |
| 4 | 对开多叶调节阀 | 个 | 5.00 |  |
| 5 | 电动多叶调节阀 | 个 | 1.00 |  |
| 6 | 风管止回阀 | 个 | 1.00 |  |
| 7 | 单层百叶风口 400*200 | 个 | 2.00 |  |
| 8 | 双层百叶风口 200*100 | 个 | 3.00 |  |
| 9 | 双层百叶风口 200*200 | 个 | 1.00 |  |
| 10 | 双层百叶风口 300*200 | 个 | 1.00 |  |
| 11 | 防雨百叶 600*400 | 个 | 2.00 |  |
| 12 | 多联机空调风口 | 台 | 8.00 |  |
| 13 | 热回收新风换气机 1000m3/h | 台 | 1.00 |  |
| 14 | 商用柜式分体空调 5.1kw | 台 | 2.00 |  |
| 15 | 机房专用空调 6150m3/h 18.7kw | 台 | 1.00 |  |
| 16 | 机房专用空调 9600m3/h 33.5kw | 台 | 2.00 |  |
| 17 | 多联空调室外机（厂家安装）10P | 台 | 1.00 |  |
| 18 | 多联空调室内机（厂家安装）2.8kw | 台 | 4.00 |  |
| 19 | 多联空调室内机（厂家安装）4.5kw | 台 | 4.00 |  |
|  | 合计 |  |  |  |

# 机房及动力环境改造工程技术要求

## 建筑工程

### 改造内容

本项目设备部署在新疆广电局安全监测中心机房内，需对机房进行改造，以满足相应的机房建设标准规范，保证信息化系统的正常运行。原有房间功能为监控大厅、值班室、机房配电室、数据机房、储物室；本工程取消原有储物室，增加一个设备维修室、一个UPS室，同时对内部布局进行改造，改造面积316.65平方米；本项目不涉及外立面墙体及窗户改造；不改变原有防火分区，改造后满足消防规范。

### 依据

- 本项目初步设计图纸；

- 《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019；

- 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）；

- 《建筑内部装修设计防火规范》 GB50222-2017；

- 《公共建筑节能设计标准》 GB50189-2015；

- 《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016；

- 《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016版）；

- 新疆维吾尔自治区工程建设标准设计建筑图集；

- 其他国家规范和标准。

### 改造范围

取消现有储物室，增加一个设备维修室、一个UPS室，并对机房监管大厅布局进行重新规划，调整监管大厅现有大屏维护区位置；不改变原有防火分区，改造后满足消防规范；对监控大厅、设备维修室、值班室、机房配电室、数据机房、UPS室的地面、墙面、门、顶棚进行改造。

施工单位在施工图设计和设备安装时需对结构荷载进行复核，如果结构荷载不满足设备安装要求，需对建筑结构进行加固后再进行设备安装。

- 门

| 类型 | 设计编号 | 洞口尺寸(mm) | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合计 |  |
| 普通门 | M1021 | 1000X2100 | 3 | 平开门 |
|  | M1221 | 1200X2100 | 2 | 平开门 |
| 甲级防火门 | FM甲1221 | 1000X2100 | 6 | 钢质甲级防火门 |

注：防火钢化玻璃隔墙：耐火极限2.00h，墙上门应为甲级防火玻璃门。

- 材料做法

| 分类 | 编号 | 工程做法 | 参照图集 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地面 | 地1 | 600X600防静电活动架空地板地面 | 新12J01第39页地40 | 燃烧性能：A级 |
|  | 地2 | 网络地板 | 后期厂家深化设计 | 燃烧性能：A级 |
|  | 地3 | 地砖地面 | 新12J01第35页地25 | 燃烧性能：A级 |
| 内墙 | 内墙1 | 粉刷石膏抹灰涂料墙面 | 新12J01第86页内12 | 燃烧性能：A级 |
|  | 内墙2 | 金属饰面板墙面（铝合金龙骨） | 新12J01第100页内56 | 燃烧性能：A级 |
| 顶棚 | 棚1 | 防火纸面石膏板 | 新12J01第161页棚75 | 燃烧性能：A级 |
|  | 棚2 | 板底刮腻子抹灰顶棚 | 新12J01第145页棚3 | 燃烧性能：A级 |
| 踢脚线 | 踢1 | 瓷砖踢脚板 | 新12J04-1 B02图6 |  |
|  | 踢2 | 不锈钢踢脚板 | 新12J04-1 B04 图2 |  |

- 房间做法

| 房间名称 | 地面 | 内墙面 | 顶棚 | 踢脚 | 吊顶高度(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监控大厅 | 地2 | 内墙2 | 棚1 | 踢2 | 3.3m，局部高度2.7m |
| 走廊2 |  |  |  |  |  |
| 设备维修室 | 地3 | 内墙1 | 棚1 | 踢1 | 3.3m |
| 值班室 |  |  |  |  |  |
| 数据机房 | 地1 | 内墙1 | 棚2 | 踢2 | - |
| 机房配电室 |  |  |  |  |  |
| UPS室 |  |  |  |  |  |
| 走廊1 |  |  |  |  |  |

### 图纸

- 现状平面图  建-01

- 改造平面图  建-02

- 屋顶平面图  建-03

## 电气工程

### 改造内容

本项目设备部署在新疆广电局安全监测中心机房内，需对机房进行改造，以满足相应的机房建设标准规范，保证信息化系统的正常运行。本工程对监控大厅、设备维修室、值班室、机房配电室、数据机房、UPS室等房间进行电气改造，改造面积316.65平方米；本项目不涉及外立面墙体及窗户改造；不改变原有防火分区。

### 依据

- 本项目初步设计图纸；

- 《民用建筑设计统一标准》 GB 50352-2019；

- 《民用建筑电气设计标准》 GB 51348-2019；

- 《供配电系统设计规范》 GB 50052-2009；

- 《低压配电设计规范》 GB 50054-2011；

- 《建筑物防雷设计规范》 GB 50057-2010；

- 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343-2012；

- 《建筑照明设计标准》 GB 50034-2013；

- 《建筑设计防火规范》 GB 50016-2014(2018年版)；

- 《公共建筑节能设计标准》 GB 50189-2015；

- 《建筑机电工程抗震设计规范》 GB 50981-2014；

- 《电力工程电缆设计标准》 GB50217-2018；

- 《数据中心设计规范》 GB50174-2017；

- 《消防应急照明和疏散指示系统技术规范》 GB 51309-2018；

- 新疆维吾尔自治区工程建设标准设计建筑图集；

- 《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016版）；

- 国家和行业相关规范、标准及图集。

### 改造范围

机房现有60KVA UPS无法满足本项目新增设备供电需求，对现有UPS电池进行更换，并新增一套UPS满足供电需求；对监控大厅、设备维修室、值班室、机房配电室、数据机房、UPS室的照明系统、防雷保护、安全措施及接地系统进行改造。

施工单位在施工图设计和设备安装时需对结构荷载进行复核，如果结构荷载不满足设备安装要求，需对建筑结构进行加固后再进行设备安装。

### 配电系统

- 负荷等级及容量

本工程为机房工程，机房分级为C级。其中，疏散照明、疏散指示标志的电源为一级负荷，机房相关设备（机柜、LED大屏、控制台工位等）、机房专用空调、机房照明为二级负荷，一般动力、空调、普通照明为三级负荷。UPS电源作为应急电源。

其中一级负荷容量为0.5kW，二级负荷容量136kW，三级负荷容量41kW。

本工程计算负荷为162kW。

- 供电电源

根据《供配电系统设计规范》（GB 50052-2009）及《数据中心设计规范》 （GB50174-2017），本工程负荷供电等级为二级。

本工程采用两路380V低压电源供电。要求业主由不同低压母线引来两路380V低压电源供电，满足二级负荷要求。两路电源同时工作，分列运行，互为备用，均能承担本工程全部重要负荷。两路电源引入机房配电室内。

疏散照明、疏散指示标志电源引自所在防火分区的消防电源配电箱。

- 系统主接线和运行方式

低压为单母线分段运行，设置联络开关。联络开关设自投自复/自投不自复/手动转换开关。自投时应自动断开非保证负荷，使二级负荷运行正常运行。主进线开关与联络开关设置电气连锁，任何情况下只能有两个开关处在闭合状态。

低压配电系统采用AC220/380V放射式供电。

- 配电室

本工程设置机房配电室和UPS室。机房配电室内置低压配电柜、照明配电箱、空调配电箱，除为UPS、机房专用空调等设备供电外，还为一般动力、空调、普通照明等负荷供电。UPS室内置UPS主机、电池柜、UPS配电柜，为机房相关设备（机柜、LED大屏、控制台工位等）等负荷供电，其中，新增的120kVA UPS为机柜供电，原有的60kVA UPS为LED大屏、控制台工位供电，原有UPS电池（64块12V 100AH电池）更换。

- 设备选型及安装

低压配电柜采用GCK抽屉式低压配电柜，槽钢支架安装。断路器分断能力50kA，进出线电缆采用下进下出的接线方式。

UPS配电柜采用GGD固定柜，槽钢支架安装。UPS配电柜设置手动旁路开关，平时断开，且上锁以防止误操作。断路器选用插拔式断路器，具有辅助触点和跳闸报警触点，并接入监控系统。

照明配电箱和空调配电箱为非标箱，挂墙明装，箱体底边距地1.5米。

- 电能计量装置

本工程根据需要由建设单位自行决定是否设置电能计量装置。

- 电缆的选择与敷设

一般电缆选用铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃电力电缆，消防设备选用铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟耐火电力电缆，一般照明和插座电线选用铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃导线，应急照明电线选用铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟耐火导线。

配电室电缆采用下进下出的方式。

从低压配电柜、UPS配电柜引出的电缆经线槽或穿钢管沿吊顶或地坪敷设至各用电点。

- 电气火灾监控

在配电室的低压柜出线处各回路及末端配电箱处均设置电气火灾监控，电气火灾监控系统接入本建筑物现有系统。

### 照明系统

- 5.1 照明种类

根据《建筑设计防火规范》 GB 50016-2014(2018年版)、《建筑照明设计标准》（GB 50034-2013）及《数据中心设计规范》（GB50174-2017），本工程设置一般照明、工作备用照明、消防疏散照明及疏散指示标志灯。

- 主要场所设计照度标准及照明功率密度值

根据《建筑照明设计标准》（GB 50034-2013）及《数据中心设计规范》 （GB50174-2017），本工程各房间照度值及功率密度值为：监控大厅：500lx，15W/m²；数据机房：300lx，9W/m²；配电室、UPS室：200 lx，7W/m²；值班室、设备维修室：300lx，9W/m²。

- 光源、灯具选择、安装及控制

本工程选用LED光源，显色指数Ra≥ 80且R9应大于零，色温不大于4000K。选择的照明光源的能效应符合相关能效标准的节能评价值。选择的照明灯具应通过国家强制性产品认证,所有灯具均采用Ⅰ类并具有3C认证的灯具,灯具的外露可导电部分应可靠接地。用于应急照明的光源采用能快速点亮的光源。

有吊顶的房间采用嵌入式格栅灯或嵌入式筒灯，开关控制。无吊顶的房间采用管吊式灯具，开关控制。

- 照明配电设备的选择安装

照明配电箱和空调配电箱为非标箱，挂墙明装，箱体底边距地1.5米。开关插座采用86系列，插座均为两孔+三孔安全型。开关距地1.3米，除特殊标注外，所有插座均距地300mm安装(有活动地板的房间为相对于活动地板的高度)。

- 照明配线

照明、插座分别由不同的支路供电，除注明者外，照明支路导线采用WDZ-BYJ-2.5mm2导线穿管敷设；插座支路采用WDZ-BYJ-4mm2导线穿管敷设；所有插座支路（空调插座除外）均设剩余电流保护器；应急照明支路采用WDZN-BYJ-2.5mm2导线穿管敷设。

照明支路和插座支路暗敷设于活动地板内、墙内、吊顶内。

应急照明的配电线路应满足火灾时连续供电的要求：暗敷设时应穿管保护，并应敷设在不燃体的结构层内，且保护层厚度不宜小于30mm。当采用明敷设时(包括敷设在吊顶内)，应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护，并金属导管或封闭式金属槽盒应采取防火保护措施。

- 应急照明设置

疏散照明、疏散指示标志：在数据机房、走道等设置疏散照明和疏散指示标志；机房通道疏散照明照度值不低于5lx，走道疏散照明照度值不低于1lx。选择A型灯具，设置A型应急照明配电箱，采用DC24V集中电源供电，持续供电时间60min，控制采用集中控制型，由火灾报警联动控制器联动启动。A型应急照明配电箱电源引自所在防火分区的消防电源配电箱

工作备用照明：在数据机房、监控大厅设置备用照明；机房备用照明照度值不低于50lx，监控大厅备用照明照度值不低于300lx，持续供电时间30min，备用照明为一般照明的一部分。工作备用照明灯具采用自带蓄电池灯具，备用照明由蓄电池供电。

### 电气节能和环保

根据照明场所的功能要求确定照明功率照度密度值，且必须符合《建筑照明设计标准》50034-2013的要求设计。采用高光效光源、高效灯具。一般工作场所LED灯具。

选用绿色、环保且经国家认证的电气产品。在满足国家规范及供电行业标准的前提下，选用高品质电缆、电线降低自身损耗。

### 建筑物防雷与接地系统

本项目为改造工程，防雷等级和原建筑物保持一致。建筑物电子信息系统雷电防护等级为B级。

防直击雷：本工程在屋顶安装空调等设备，新安装的所有金属管道和金属构件都应与屋顶现有避雷装置相焊接。

为预防雷电电磁脉冲引起的过电流和过电压，在下列部位装设电涌保护器（SPD）：

在机房配电室低压配电柜和UPS配电柜的母线上装SPD。在向重要设备供电的末端配电箱如照明配电箱和空调配电箱的母线的各相上应装设SPD。

等电位连接：在机房配电室、数据机房、UPS室等设置局部等电位连接端子箱，要求将建筑物的防雷接地装置、电气设备和机柜的金属外壳、金属门窗、金属地板、电缆桥架、各种金属管、电缆金属外皮及信息系统的金属部件以最短的路径互相焊接成统一的导电系统。

电子信息设备等电位联结方式应SM混合型。主机房应设置等电位联结网格，网格四周应设置等电位联结带，并应通过等电位联结导体将等电位联结带就近与接地汇集排、各类金属管道、金属线槽、建筑物金属结构等进行连接。每台电子信息设备(机拒)应采用两根不同长度的等电位联结导体就近与等电位联结网格连接。等电位联结网格应采用截面积不小于25mm2的铜带或裸铜线，并应在防静电活动地板下构成边长为0.6m的矩形网格。

等电位联结带采用不小于50mm2的铜带，等电位联结导体（从等电位联结带至接地汇集排或至其他等电位联结带，各接地汇集排之间) 采用不小于16mm2的铜带，等电位联结导体（从机房内各金属装置至等电位联结带或接地汇集排，从机柜至等电位联络网格) 采用不小于6mm2的铜带。

凡正常不带电，而绝缘破坏有可能呈现电压的一切电气设备金属外壳均应可靠接地。金属电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地干线相连接。

不间断电源输出端的中性线（N极），必须与由接地装置直接引来的接地干线相连接，做重复接地。

### 建筑机电工程抗震

所有的电气设备的安装螺栓或焊接强度应满足抗震要求。配电柜内元器件应考虑与支承结构间的相的安装螺栓或焊接强度应满足抗震要求。配电柜内元器件应考虑与支承结构间的相互作用，考虑与支承结构间的相互作用，元器件之间采用软连接，接线处应做防震处理。

### 主要设备材料表

| 序号 | 名 称 规 格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低压开关柜 GCK | 台 | 2 |  |
| 2 | UPS主机及电池柜 120kVA，后备持续时间30min | 套 | 1 | 不计入本项目，由安全监测中心其他项目采购 |
| 3 | 照明配电箱 | 台 | 1 |  |
| 4 | 风机控制箱 | 台 | 1 |  |
| 5 | A型应急照明箱 | 台 | 1 |  |
| 6 | 应急照明控制器 | 台 | 1 |  |
| 7 | 隔离开关箱 | 台 | 1 |  |
| 8 | 低压电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV-4x120+1x70 | 米 | - |  |
| 9 | 低压电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV-4X50+1X25 | 米 | - |  |
| 10 | 低压电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV-5X16 | 米 | - |  |
| 11 | 低压电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV-5X10 | 米 | - |  |
| 12 | 低压电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV-5X4 | 米 | - |  |
| 13 | 低压电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV-3X6 | 米 | - |  |
| 14 | 电线 WDZ-BYJ-2.5 | 米 | - | 照明电线 |
| 15 | 电线 WDZ-BYJ-4 | 米 | - | 插座电线 |
| 16 | 耐火电线 WDZN-BYJ-4 | 米 | - | 应急照明电线 |
| 17 | 局部等电位连接端子箱 | 台 | 3 |  |
| 18 | 防雷接地辅材 | 批 | 1 |  |
| 19 | 照明灯具 | 批 | 1 |  |
| 20 | 电缆桥架、线槽 | 米 | - |  |
| 21 | 应急照明和疏散指示系统 | 套 | 1 |  |
| 22 | UPS电池（现有UPS电池更换） | 项 | 1 |  |

### 图纸

- 低压配电系统图一  电-01

- 低压配电系统图二  电-02

- UPS配电系统图  电-03

- 照明配电系统图  电-04

- 机房配电室、UPS室平面布置图  电-05

- 照明平面图  电-06

- 插座平面图  电-07

接地与等电位联结平面图  电-08

## 通风空调工程

### 改造内容

本项目设备部署在新疆广电局安全监测中心机房内，需对机房进行改造，以满足相应的机房建设标准规范，保证信息化系统的正常运行。本工程对监控大厅、设备维修室、值班室、机房配电室、数据机房、UPS室等房间进行空调通风系统改造，改造面积316.65平方米；本项目不涉及外立面墙体及窗户改造；不改变原有防火分区。

### 依据

- 本项目初步设计图纸；

- 《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019；

- 《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014；

- 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2016；

- 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）；

- 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015；

- 新疆维吾尔自治区《公共建筑节能设计标准》XJJ034-2017；

- 《多联机空调系统工程技术规程》JGJ174-2010；

- 其它国家现行的采暖、通风与空气调节设计规范。

### 改造范围

本次改造范围包括监控大厅、设备维修室、值班室、机房配电室、数据机房、UPS室等房间的空调通风系统改造。监控大厅、设备维修室、值班室冬季采用原采暖系统供暖。采暖系统及消防系统不在改造范围内。

施工单位在施工图设计和设备安装时需对结构荷载进行复核，如果结构荷载不满足设备安装要求，需对建筑结构进行加固后再进行设备安装。

### 计算参数

- 室外空气计算参数

根据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》：乌鲁木齐市位于北纬43°47’，东经87°37’，海拔917.9m，其他参数如下：

最多风向C  NNW                 冬季大气压力924.6hPa

夏季大气压力911.2hPa              冬季空调室外计算干球温度-23.7℃

夏季空调室外计算干球温度33.5℃    冬季供暖室外计算干球温度-19.7℃

夏季空调室外计算湿球温度18.2℃    供暖期天数158d

夏季空调日平均温度28.3℃          冬季通风室外计算温度-12.7℃

夏季通风室外计算干球温度27.5℃    极端最低温度-32.8℃

极端最高温度42.1℃

- 室内空气计算参数

| 房间类型 | 夏季 | 新风量 |
| --- | --- | --- |
|  | 温度℃ | 相对湿度% | （m3/h/人） |
| 监控大厅 | 26 | 60 | 30 |
| 数据机房 | 24 | 50 | 换气次数：1次 |
| 配电室、UPS室 | 30 | 50 | / |
| 值班室、设备维修室 | 26 | 60 | 30 |

### 空调

根据各房间功能及使用灵活的要求，设置机房专用空调系统、多联机空调系统、商用柜式分体空调及新风系统。新风系统采用一台新风换气机。

- 冷负荷约为108.2kW，冷指标431W/㎡。其中设备用房冷负荷为87.9kW。

- 监控大厅、设备维修室及值班室采用多联机空调制冷，室外机置于屋面。

- UPS室及数据机房要求全年制冷，数据机房内采用两台机房专用空调，UPS采用一台机房专用空调。其中数据机房送风形式为下送风，UPS室为上送风，机房专用空调设漏水报警装置。冷媒立管从十三层穿至二十层屋面，室外机安装于二十层屋面。出于经济性考虑，机房专用空调不考虑加湿及加热功能，不设备用机，数据机房中每台机房专用空调制冷能力留有15%余量。

- 机房配电室采用分体空调制冷。

### 节能

6.1 空调器选用高效低能耗设备。多联式机组综合性能系数IPLV(C) 不小于3.90。

6.2 送回风管选择合适的、高效保温材料，均满足国家现行标准。风管绝热层热阻不小于0.81(m.K/W)，水管绝热层导热系数不大于0.032(W/（m2.K）。

6.3 选用热回收式新风换气机，显热交换效率≥70%。

### 主要设备明细表

| 序号 | 编号 | 名称 | 性能参数 | 数量 | 安装位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FT-1 | 柜式分体空调 | 制冷量：5.1kW；制热量：7.1kW；功率（制冷/制热）：2.63/3.00kW。 | 2 | 机房配电室 |  |
| 2 | DLN-01 | 多联机室内机 | 制冷量：2.8kW；制热量：3.2kW；功率（制冷/制热）：49/45W， 四向出风天花式。风量：750m3/h。 | 4 | 设备维修室、值班室 |  |
| 3 | DLN-02 | 多联机室内机 | 制冷量：4.5kW；制热量：5.0kW；功率（制冷/制热）：188/182W， 风管式，静压：90Pa，风量：822m3/h。 | 4 | 监控大厅 |  |
| 4 | V-1 | 多联机室外机 | 制冷量：28.0kW；制热量：31.5kW；功率（制冷/制热）：6.85/6.90kW， 直流变频。 | 1 | 20层屋面 |  |
| 5 | JK-1 | 机房专用空调 | 制冷量（显冷）：33.5kW，压缩机功率：7.8kW，室内风机风量：9600m3/h，最大耗电功率：22.3kW。风冷冷凝器输入功率0.66kW。制冷工况运行室外温度范围：-40~50℃。 | 2 | 数据机房 | 下送风 |
| 6 | JK-2 | 机房专用空调 | 制冷量（显冷）：18.7kW，压缩机功率：4.5kW，室内风机风量：6150m3/h，最大耗电功率：15kW。风冷冷凝器输入功率0.63kW。制冷工况运行室外温度范围：-40~50℃。 | 1 | UPS | 上送风 |
| 7 | XFHQ-1 | 热回收式新风换气机 | 风量：1000m3/h，机外静压：160Pa，功率：725W，电压220V，50Hz，显热交换效率≥70%。 | 1 | 值班室 |  |

### 图纸

- 十三层改造房间空调通风平面图  风-01

- 十三层改造房间空调冷媒管平面图  风-02

二十层屋面空调通风平面图  风-03

# 系统集成

1、★投标人需将货物运送到采购人指定地点，并负责办理运输和装卸（费用由投标人负责）。投标人提供的系统软硬件采用国产自主可控产品，且满足后续等保建设的要求。

2、★投标人须于合同签订后30天内完成到货及货物验收，采购人依据合同约定的采购清单所规定的货物规格、数量等对货物进行验收，投标人经采购人批准后75天内完成项目施工图设计、机房改造、硬件设备安装和软件部署，完成分项调试、联合调试，再45天完成系统第三方测试、上线试运行，并根据试运行情况进行系统调优，在此基础上完成项目初验和终验、项目正式上线运行。投标人须严格按照本招标文件技术要求和国家广电总局相关规定，配合采购人进行验收，终验要求合同项下所有设备与系统的各项性能指标达到投标文件所承诺各项技术参数（招标文件要求）。

3、★投标人需提供详细的总体架构设计、系统集成设计、进度计划、实施人员规划及安装、调试、测试、验收方案。

4、★投标人应依据本项目系统集成交付进度，定期召开项目联络会议,完成项目的阶段评审、实施情况报告、施工图与竣工图、系统拓扑图及项目相关文件编制并在项目验收时一并移交。

5、★投标人须积极配合采购人免费完成原有系统及配电系统迁移、回迁、联调、测试、软硬件资源对接以及与本项目相关的其他集成工作。

6、★投标人需无条件完成新疆有线数字电视监测系统项目与本项目大屏幕的对接。

# ★售后服务与培训要求

1、本项目质量保证期为三年。质保期内，投标人须对本项目系统集成所有货物提供硬件设备原厂质保、软件免费升级、免费技术支持服务。投标人须支持IPTV中心监管平台兼容对接后续建设的各级采集监测系统，实现对各级采集监测系统的控制和数据采集，将EPG信息、节目内容码流、节目信息、运行数据等信息采集回传到中心监管平台。

2、质保期内，投标人应承诺无条件，免费对平台系统进行备品备件更换和现场技术支持，提供全天候7*24小时技术响应，提供投标人售后服务承诺。

3、投标人需对本项目中涉及的相关技术提供不少于7天的现场培训服务。

4、质保期内中标人如不能提供维修采购人有权委托其它维修机构维修，维修费由中标人承担。

# 第四章：合同

（暂定，此合同仅供参考，具体细节于甲乙双方在最终合同中约定）

# 第五章：投标文件格式

投标文件封页正（副）本

XXXX项目（第____包）

投标文件

采购文件编号：

投标单位名称（公章）:

投标单位授权代表（签章）:

投标单位地址:

联系人：

联系电话：

## 一、目录索引

| 评审分项 | 评审细则（投标人须简单描述情况） | 证明文件或详细描述 |
| --- | --- | --- |
| 技术部分 | 产品综合情况 |  | 见投标文件 第（）页 |
|  | 售后及维护能力 |  | 见投标文件 第（）页 |
|  | 同类业绩 |  | 见投标文件 第（）页 |
|  | 企业资信 |  | 见投标文件 第（）页 |
|  | 供应商工作方案及具体实施措施 |  | 见投标文件 第（）页 |
| 备注：投标人应对照第二章第六项评审方法及标准“综合评审表”的内容，列出相应的评审分项在投标文件中所在的位置，并将“详细评审项目资料索引表”放在投标文件前面，以便查对。 |

## 二、目录

一、目录索引

二、目录

三、投标函

四、报价一览表

五、法人代表授权委托书

六、投标人资格说明

七、分项报价表

八、企业完成同类项目一览表

九、项目技术方案（格式自定）

十、售后及维护能力（格式自定）

十一、投标企业认为有必要提供的其他资料。

## 三、投标函

致新疆维吾尔自治区广播电视局：

根据贵方为项目名称（项目编号：）（包号）采购文件，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称）提交下述文件正本壹份，副本肆份。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受采购文件的各项要求，遵守采购文件中的各项规定，按采购文件中的“用户需求书”执行结算。

2.本投标的有效期为递交投标文件之日起90天；中标后，投标有效期延至合同验收之日。

3.我方已经详细地阅读了全部采购文件及其附件，包括澄清及参考文件（如果有的话）。我方已完全清晰理解采购文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件提出异议和质疑的权力。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本投标文件中提供的一切文件和资料，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿意承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果。

7.我方同意按采购文件的规定向采购代理机构缴纳招标代理费。

8.我方同意按照采购文件的要求认真履行中标投标人应尽的义务，若我方行为不当而损害了采购方的合法权益，我方愿在任何时候无条件承担相应的缔约过失责任和经济赔偿。

投标人名称（盖单位公章）：

投标人代表姓名（打印）：签字：

地址：

传真：

电话：

邮箱：

日期：年月日

## 四、报价一览表

项目名称：（第包）项目编号：

| 序号 | 名称 | 投标价格 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： |

注：投标人报价除包含指定产品的价格外，还包括调试费、税费、人员培训费、维护服务费等，买方不必支付其它任何费用。

此报价一览除投标文件中必须有外，还需单独提供一份并单独密封。

投标人代表签字：

投标人名称（盖章）：

日期：年月日

## 五、法人代表授权委托书

新疆维吾尔自治区广播电视局:

我公司法定代表人现委托参加贵招标公司组织的招标活动,全权代表我公司处理招标的有关事宜,代理人所签署的一切有关文件,我公司均予承认。

代理人情况:

姓名:                             性别:

年龄:                             职务:

身份证号码:

详细地址:

电话:                             传真:

授权人身份证复印件（正、反面）

法定代表签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

日期：年月日

注：本授权书在开标会现场携带一份，同时投标文件中也必须附有。

## 六、投标人资格说明

投标人情况介绍表

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  | 职务 |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  | 职务 |  |
| 邮编 |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 单位简介及机构设置 |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | M2 |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 | M2 |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 | 固定资产原值万元 |
|  |  | 负债 | 万元 | 固定资产净值万元 |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额 （万元） | 净利润 （万元） | 资产负债率 |

注：1.企业资质随表附后。

2.如投标人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

3.兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

## 七、分项报价表

投标人名称：

采购文件编号：

| 序号 | 名称 | 品牌/型号 | 单价 | 单位 | 数量 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标单位的投标单价=出厂价+包装费+运输费+保险费+服务费+税费……等所有费用

投标企业代表签字：

投标企业公章：

日期：年月日

## 八、企业完成同类项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 完成日期 | 业主名称 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：以上业绩证明文件随表附后。（有效合同加盖投标人公章的复印件）

投标人代表签字：

投标人名称（盖章）：

日期：年月日

## 九、售后及维护能力（格式自定）

提供售后服务条件，进度安排、人员配置、质量保障、项目文档管理等，综合评定售后方案。当地具备同一法人代表投资控股的分支服务机构。

承诺根据招标方提供的培训计划，及时安排招标方进行技术培训，并承诺提供相应的培训场地、教材。

注：投标人提供投标人2016年1月至今有过IPTV监测项目业绩服务情况，需同时提供证明文件（复印件加盖公章) 含合同、中标通知书、验收合格证明文件，证明文件未提供或缺少一项不得分，原件现场备查。）