公开招标文件

采购项目编号：青海开盛公招（货物）2023-090

采购项目名称：青海红十字医院呼吸机等12项医疗设备采购项目

采购人：青海红十字医院

采购代理机构：青海开盛招标有限公司

2023年6月

目  录

第一部分  投标邀请	5

第二部分  投标人须知	9

一、说明	9

1.适用范围	9

2.采购方式、合格的投标人	9

3.投标费用	9

二、招标文件说明	9

4.招标文件的构成	9

5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑	9

6.招标文件的澄清或修改	10

三、投标文件的编制	10

7.投标文件的语言及度量衡单位	10

8.投标报价及币种	11

9.投标保证金	11

10.投标有效期	12

11.投标文件构成	12

12.投标文件的编制要求	13

四、投标文件的提交	13

13.投标文件的提交	13

14.提交投标文件的时间、地点、方式	13

15.投标文件的补充、修改或者撤回	13

五、开标	13

16.开标	14

六、资格审查程序	14

17.资格审查	14

七、评审程序及方法	14

18.评标委员会	15

19.评审工作程序	16

20.评审方法和标准	19

八、中标	22

21.推荐并确定中标人	22

22.中标通知	22

九、授予合同	23

23.签订合同	23

十、其他	24

24. 串通投标的情形	24

25. 废标	24

十一、中标服务费	25

26. 中标服务费	25

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本	26

第四部分  投标文件格式	40

封面（上册）	40

目录（上册）	41

（1）投标函	42

（2）法定代表人证明书	43

（3）法定代表人授权书	44

（4）投标人承诺函	45

（5）投标人诚信承诺书	46

（6）资格证明材料	47

（7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料	48

（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	49

（9）无重大违法记录声明	50

（10）投标保证金证明	51

目录（下册）	53

（11）开标一览表（报价表）	54

（12）分项报价表	55

（13）技术规格响应表	56

（14）投标产品相关资料	57

（15）投标人的类似业绩证明材料	58

（17）中小企业（监狱企业）声明函	60

（18）残疾人福利性单位声明函	61

（19）投标人认为在其他方面有必要说明的事项	62

第五部分  采购项目要求及技术参数	63

（一）投标要求	63

1.投标说明	63

2.重要指标	63

3.商务要求	63

（二） 项目概况及技术参数	65

第一部分  投标邀请

青海开盛招标有限公司（以下均简称“采购代理机构”）受青海红十字医院（以下均简称“采购人”）委托,拟对青海红十字医院呼吸机等12项医疗设备采购项目进行国内公开招标，现予以公告，欢迎潜在的投标人参加本次政府采购活动。

| 采购项目编号 | 青海开盛公招（货物）2023-090 |
| --- | --- |
| 采购项目名称 | 青海红十字医院呼吸机等12项医疗设备采购项目 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 采购预算额度 | 744.28万元 |
| 最高限价 | 579.28万元 |
| 项目分包个数 | 5个包 |
| 各包要求 | 包一：病人监护仪、新生儿黄疸治疗仪、呼吸机、医用空氧混合器、脑电图机、脑部与区域组织氧饱和度监护仪、医用控温仪、呼吸机；预算额度：555万元；最高限价：422万元 包二：呼吸机；预算额度：102万元；最高限价：76万元 包三：数字式多道心电图机、体外除颤监护仪；预算额度：43万元；最高限价：37万元 包四：肺段手术器械；预算额度：24.33万元；最高限价：24.33万元 包五：耳鼻喉内窥镜手术器械；预算额度：19.95万元；最高限价：19.95万元 具体内容详见《招标文件》第五部分 |
| 各包投标人资格要求 | 1、符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材料： <1>投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 <2>财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 <3>具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 <4>参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 <5>具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 2、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供网站的查询截图，时间为投标截止时间前20天内）； 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格； 4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 5、本项目不接受投标人以联合体方式进行投标； 6、在中华人民共和国境内合法注册的，具有独立承担民事责任的能力，并在人员、设备、资金等方面具有相应的履约能力； 7、本次采购要求投标人为生产商的，须具备有效的医疗器械生产许可证和所投产品的医疗器械注册证或备案凭证；投标人为代理商的，营业执照内须包含相关货物的经营范围，具备有效的医疗器械经营许可证及所投产品的医疗器械注册证或备案凭证。 |
| 公告发布时间 | 2023年6月27日 |
| 获取招标文件的时间期限 | 2023年6月28日00时00分至2023年7月5日00时00分（北京时间） |
| 获取招标文件方式 | 政采云投标客户端 |
| 获取招标文件地点 | 地址：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件） 联系人：罗先生 电话：0971-6368214 电子邮箱：kstendering@vip.163.com |
| 获取招标文件时应提供材料 | 按政采云电子平台要求提供 |
| 投标截止及开标时间 | 2023年7月19日09时00分（北京时间） 本次采购为全流程电子化，解密时长为60分钟。 |
| 投标及开标地点 | 政采云投标客户端、【青海省公共资源交易中心】城西区西川南路53号青海省政务服务监督管理局二楼省政务服务监管局开标室3 |
| 采购人联系人 | 采购人：青海红十字医院 联系人：郭老师 联系电话：0971-8250089 联系地址：城中区南大街55号 |
| 代理机构联系人 | 采购代理机构：青海开盛招标有限公司 联系人：苟女士 联系电话：0971-6368214 邮箱地址：kstendering@vip.163.com 联系地址：青海省西宁市城西区西关大街130号唐道637唐府公寓D座（6号楼）7A |
| 代理机构开户行 | 中国银行股份有限公司青海省西宁市五四西路支行 |
| 收款人 | 青海开盛招标有限公司 |
| 银行账号 | 105022114848 |
| 其他事项 | 1、公告内容以《青海政府采购网》发布的为准，同时在《青海省公共资源交易网》公示； 2、本项目线上进行，供应商无需到现场开标；如非系统原因造成无法解密的或非系统原因加密文件上传不成功的或没办理CA锁而造成加密投标文件无法解密、加密投标文件无法上传的视为无效投标，线上电子加密投标文件必须在投标文件递交截止时间前上传至电子开评标系统； 3、线上电子化开评标系统操作及办理CA锁等相关事宜请咨询政采云：咨询电话：95763； 4、线上CA PC咨询网址（可及时反馈问题截图，让客服快速定位问题）:http://tseal.cn/k.html，咨询电话：95763。 5、本次采购为全流程电子化，解密时长为60分钟，未在招标文件规定的时间内解密的，自行承担后果。 |
| 财政监督部门及电话 | 单位名称：青海省财政厅 联系电话：0971-3660357 |

青海开盛招标有限公司

2023年6月27日

第二部分  投标人须知

一、说明

1.适用范围

本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

2.采购方式、合格的投标人

2.1 本次招标采取公开招标方式。

2.2 合格的投标人：详见第一部分“各包投标人资格要求”。

3.投标费用

投标人应自愿承担与参加本次投标有关的费用。采购代理机构对投标人发生的费用不承担任何责任。

二、招标文件说明

4.招标文件的构成

4.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）青海省政府采购项目合同书范本

（4）投标文件格式

（5）采购项目要求及技术参数

4.2 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑

投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式（如信件、传真等）通过政采云客户端向采购人或者采购代理机构提出质疑，不接受匿名质疑。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑，对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人或采购代理机构在收到书面质疑函后7个工作日内作出答复。

参与采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评审委员会协助答复质疑。质疑事项处理完成后，采购人或采购代理机构应按照规定填写《青海省政府采购投标人质疑处理情况表》，并在15日内报同级政府采购监督管理部门备案。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

6.招标文件的澄清或修改

6.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并在发布本次招标公告的网站上发布变更公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

7.投标文件的语言及度量衡单位

7.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由投标人负责。

8.投标报价及币种

8.1 投标报价为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

8.2 投标报价有效期与投标有效期一致。

8.3 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.4 投标币种是人民币。

9.投标保证金

9.1 投标人须在投标截止期前按以下要求交纳投标保证金

投标保证金：

包一：110000.00元（壹拾壹万元整）

包二：20000.00元（贰万元整）

包三：8000.00元（捌仟元整）

包四：4000.00元（肆仟元整）

包五：3000.00元（叁仟元整）

收款单位：青海开盛招标有限公司

开 户 行：中国银行股份有限公司青海省西宁市五四西路支行

银行账号：105022114848

交纳时间：投标截止及开标时间前，以银行到账时间为准。（在附言中备注项目编号及包号）

如采购项目变更开标时间，则保证金交纳时间相应顺延。

9.2 缴费方式：投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交；通过银行转账的，由投标人汇（转）入9.1条规定的账户。

9.3 投标保证金退还：投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

采购代理机构逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

9.4 投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

10.投标有效期

从提交投标文件的截止之日起 60 日历日。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

11.投标文件构成

投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须包括以下内容（格式见招标文件第四部分）：

11.1、投标文件（上册）（资格审查）

- 投标函

- 法定代表人证明书

- 法定代表人授权书

- 投标人承诺函

- 投标人诚信承诺书

- 资格证明材料

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

- 无重大违法记录声明

- 投标保证金证明

11.2 投标文件（下册）

- 开标一览表（报价表）

- 分项报价表

- 技术规格响应表

- 投标产品相关资料

- 投标人的类似业绩证明材料

- 中小企业声明函（货物）

- 中小企业（监狱企业）声明函

- 残疾人福利性单位声明函

- 投标人认为在其他方面有必要说明的事项

注：投标人须按上述内容、顺序和格式编制投标文件，并按要求编制目录、页码，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

12.投标文件的编制要求

12.1 投标人应按照招标文件所提供的投标文件格式，分别填写招标文件第四部分的内容，应分别注明所提供货物的名称、技术配置及参数、数量和价格等内容；招标文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。

四、投标文件的提交

13.投标文件的提交

13.1 本次招标采用线上提交响应文件的方式进行采购，线上响应文件必须在响应文件递交截止时间前上传至政采云平台。

14.提交投标文件的时间、地点、方式

14.1 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件上传至政采云投标客户端。

14.2 投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间及开标时间前，未将投标文件上传至政采云投标客户端、或文件解密失败的，视为无效投标。

15.投标文件的补充、修改或者撤回

15.1 投标人在投标截止时间前，可以对所上传的投标文件进行补充、修改或者撤回，补充、修改或者撤回的内容作为投标文件的组成部分。

五、开标

16.开标

16.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。采购代理机构应当按本文件中确定的时间和地点组织开标活动。

采购人或者采购代理机构应当对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

16.2 开标由采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

16.3 开标时，由采购代理机构工作人员当众通过政采云客户端进行解密程序，公布投标人名称、投标价格和其他主要内容。

投标人不足3家的，不得开标。

16.4 开标过程应当由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

六、资格审查程序

17.资格审查

17.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格性审查文件（上册）进行审查。

17.2 合格投标人不足3家的，不得评标。

17.3 资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：

- 不具备第一部分“投标邀请”中各包投标人资格要求的；

- 未按招标文件要求交纳或未足额交纳投标保证金的；

- 未按第11.1要求提供相关资料的；

- 资格性审查文件未按招标文件规定和要求签字、盖章的；

- 投标有效期不能满足招标文件要求的；

七、评审程序及方法

18.评标委员会

18.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有20.4规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定由采购人向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

18.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则,根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

- 现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时,应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行比较和评价；

- 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

- 配合答复供应商的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

18.3 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（1）采购预算金额在1000万元以上；

（2）技术复杂；

（3）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

18.4 采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

18.5 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

19.评审工作程序

19.1 评标委员会应当对符合资格的投标人的符合性文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.1.1 投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.1.2投标人存在下列情况之一的，投标无效:

- 符合性审查文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 未按磋商文件要求缴纳或未足额缴纳磋商保证金的；

- 未按第11.2（11）-（13）款要求提供相关资料的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 产品交货时间不能满足招标文件要求的；

- 投标总报价超过招标文件规定的采购预算额度或者最高限价的；

- 投标产品未完全满足招标文件确定的重要技术指标、参数的；

- 存在串通投标行为；

- 投标报价出现前后不一致，又不按19.1.3进行确认的；

- 评标委员会认为应按无效投标处理的其他情况；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

19.1.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按19.1.1第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

19.2 评审过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的“环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的“节能产品政府采购清单”中的有效期内的产品。）

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，属小型、微型企业制造的货物（产品），投标人须提供该制造（生产）企业出具的《中小企业声明函》，并由投标人加盖公章，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。投标人提供的《中小企业声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》，并由投标人加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准，属监狱企业的，投标人须提供《中小企业（监狱企业）声明函》，并由投标人加盖公章，在采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的采购政策。（监狱企业参加政府采购活动时，还应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）投标人提供的《中小企业（监狱企业）声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

19.3 在评审过程中，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

19.4 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

19.6 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照报价最低的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

20.评审方法和标准

20.1 依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》等法律法规的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。

20.2 本次评审方法采用综合评分法。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。资格条件不得作为评审因素。

评审因素应当细化和量化，且与相应的商务条件和采购需求对应。商务条件和采购需求指标有区间规定的，评审因素应当量化到相应区间，并设置各区间对应的不同分值。

评审标准和分值分配：

| 类别 | 项目 | 满分分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 （30分） | 报价分 | 30 | 价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×投标报价比重（30%） （2）因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价，政策性价格给予10%的扣除。（残疾人福利性单位属于小型、微型企业及监狱企业的，不重复享受政策。） |
| 技术水平 （46分） | 技术 参数 | 40 | 技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的，得40分；每有一项负偏离扣4分，扣完为止。 |
|  | 投标产品的可实施性 | 5 | 所投产品的技术支持能力强、技术指导完整详尽可行性强，产品取得国家相关部门的认可；备品备件供应渠道正常，无不良市场反馈；提供质量保证，产品便于操作、安全可靠、功能齐全、性能良好且满足或优于招标文件要求的得5分；所投产品备品备件供应渠道正常，无不良市场反馈的得3分；所投产品提供质量保证，产品便于操作、安全可靠、功能齐全、性能良好的得1分；不提供不得分。 |
|  | 节能和环保 | 1 | 节能和环保：投标供应商所投产品中属于政府采购优先采购范围的，每提供有一项节能产品或者环境标志产品得0.5分，满分1分；非节能、环保标志产品的、无线局域网产品的不得分。该项得分的认定以《国家节能产品认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》扫描件或复印件为准。 |
| 履约能力 （6分） | 类似业绩情况 | 6 | 提供投标截止日前3年的（提供的业绩为2020年7月19日至2023年7月18日）投标人类似业绩证明材料（以合同扫描件或复印件为准），每提供1项得1分,满分6分；不提供不得分。 |
| 售后服务 （18分） | 项目管理及实施方案 | 9 | 针对本项目的设备供货、运输、产品验收以及售后服务中应包含的人员培训、定期回访、设备检修等服务环节设置了项目管理机构，并且对所投产品的定期维护、易损件更换以及软硬件升级有着详细的计划措施，能够结合项目特点制定实施方案得9分。针对本项目的设备供货、运输、产品验收,设置了项目管理机构以及软硬件升级有着详细的计划措施，制定实施方案得6分。针对本项目作出计划措施，制定实施方案得3分；不提供不得分。 |
|  | 售后服务计划、措施及服务承诺 | 6 | 根据投标人提供的售后服务方案、承诺以及售后服务网点分布情况、培训计划（技术实战操作培训）、在质量保证期内，对于产品质量问题造成的损坏，免费提供咨询、维修服务等，方案内容合理、准确、详尽、完善得6分。根据投标人提供的售后服务方案、承诺以及售后服务网点分布情况、培训计划（技术实战操作培训）、在质量保证期内，对于产品质量问题造成的损坏，免费提供咨询、维修服务等，方案内容合理、准确得4分。根据投标人提供的售后服务方案、承诺以及售后服务网点分布情况、培训计划（技术实战操作培训）、在质量保证期内，对于产品质量问题造成的损坏，免费提供咨询、维修服务等，方案内容合理得2分。不提供不得分。 |
|  | 售后服务响应时间 | 3 | 针对所投产品售后服务响应时间，投标人在1小时内响应，12小时内赶赴现场维修的，得3分；投标供应商在2小时内响应，24小时内赶赴现场维修的，得2分；投标供应商在3小时内响应，36小时内赶赴现场维修的，得1分。不提供不得分。 |

20.3 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

20.4 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对以上情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

八、中标

21.推荐并确定中标人

21.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照报价作最低的方式确定中标人。

21.2 采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

21.3 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

22.中标通知

22.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

22.2 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

22.3 中标公告期限为1个工作日。

22.4 在公告中标结果的同时，采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对投标无效的投标人，采购人或采购代理机构应当告知其投标无效的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

22.5 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

九、授予合同

23.签订合同

23.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

备注：政府采购合同备案：采购合同全数返回采购代理机构鉴证，盖章。

采购代理机构留存壹份备案。（所有合同必须胶装成册，活页装订不予备案）

23.2 签订合同时，可将中标人的投标保证金转为中标人的履约保证金或中标人应当以支票、汇票、本票等非现金形式向采购人指定的账户交纳履约保证金。

23.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可重新开展政府采购活动。

23.4 招标文件、中标人的投标文件、中标通知书及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

23.5 采购合同签订之日起2个工作日内，由采购人将采购合同在青海政府采购网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

23.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

23.7 采购人或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

23.8 采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

23.9 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

23.10 采购人、采购代理机构应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件。

十、其他

24. 串通投标的情形

24.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

24.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

25. 废标

25.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超出采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，由采购人或者采购代理机构发布废标公告。

25.2 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

十一、中标服务费

26. 中标服务费

26.1 收取对象：中标人。

26.2 收费金额：在领取中标通知书前向采购代理机构缴纳：

包一：84000.00（大写：捌万肆仟元整）

包二：16000.00（大写：壹万陆仟元整）

包三：7000.00（大写：柒仟元整）

包四：3700.00（大写：叁仟柒佰元整）

包五：3000.00（大写：叁仟元整）

说明：根据《关于进一步放开建设项目专项业务服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）规定，实行市场调节价，应严格遵守《价格法》、《关于商品和服务实行明码标价的规定》等法律法规的规定，由采购人和采购代理机构共同确定合理的收费金额。

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的有关条款执行。

# 第三部分  青海省政府采购项目合同书范本

青海省政府采购项目合同书

采购项目编号：青海开盛公招（货物）2023-090.

采购项目名称：青海红十字医院呼吸机等12项医疗设备采购项目

采购合同编号：QHKS-2023-090-01/02/03/04/05

采购内容：                                         .

合同金额（人民币）：                               .

采购人（甲方）：                           （盖章）

中标人（乙方）：                           （盖章）

采购日期：2023年7月19日

注：本合同书草案仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行补充修订，但合同标的、数量、金额、服务承诺等必须与招标文件和中标人的投标文件保持一致。

采 购 人（以下简称甲方）：

中 标 人（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据2023年7月19日（青海红十字医院呼吸机等12项医疗设备采购项目）采购项目（青海开盛公招（货物）2023-090）的招标文件要求和青海开盛招标有限公司出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件；

2.招标文件的澄清、变更公告；

3.中标人提交的投标文件；

4.招标文件中规定的政府采购合同通用条款；

5.中标通知书。

6.青海省政府采购计划备案表（审核）表；

7.履约保证金回单。

二、合同标的及金额                                    单位：元

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 免费质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币

（大写）                 元。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

三、交付时间、地点和要求

1.交货时间：                    ；（以中标通知书为准）

交货地点：青海红十字医院指定地点。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后20个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招、投标文件的规定要求乙方及时予以解决。

6.乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

四、付款方式

货物到达交货地点，经买方安装、调试、试运行、培训，验收合格后，由买方支付合同总价的30%（即人民币：     元，大写：      ），设备正常使用六个月后支付合同总价的30%（即人民币：     元，大写：      ），设备正常使用九个月后支付合同总价的30%（即人民币：     元，大写：      ），剩余的10%自动转为质保金（即人民币：     元，大写：      ），质量保证金待约定的质量保修期（18个月）满且产品无质量问题后付清。

五、合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、违约责任

1.乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过    天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

七、不可抗力

不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在    天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

八、知识产权：详见合同通用条款

九、其他约定：无

十、合同争议解决

1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

1.本合同一式陆份，经双方签字，并加盖公章即为生效。如有遗失，概不负责。

2.本合同未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》有关规定处理。

3.本合同的组成包含《合同通用条款》。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：               法定代表人或委托代理人：

开户银行：

账号：

地址：                                 地址：

联系电话：                             联系电话：

签约时间：    年    月    日

采购代理机构：

负责人或经办人：

时间：    年    月    日

合同通用条款

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10 原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2.技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招投标文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同货物组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同货物大修和维护所需的配件及服务。

4.合同文件和资料

4.1 乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2 未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5.知识产权

5.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2 任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3 双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4 在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5 乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

6.保密

6.1 在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2 保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1 任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2 任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3 任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3 乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7. 质量保证

7.1 货物质量保证

7.1.1 乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

7.1.3 根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4 乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

7.2 辅助服务质量保证

7.2.1 乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

7.2.2 乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

8.包装要求

8.1 除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9.价格

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3 检验费用

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3 甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行， 而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10.交货方式及交货日期

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货期应根据产品的特点实事求是填写，进口产品90个工作日内，国产产品60个工作日内。特殊产品交货期需说明。（本项目具体交货时间按招标文件第五部分商务要求填写）

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

11.检验和验收

11.1 开箱验收

11.1.1 货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2 检验验收

11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

11.2.3 除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4 检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3 使用过程检验

11.3.1 在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2 如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12.付款方法和条件

本合同条款下的付款方法和条件在“青海省政府采购项目合同书”中具体规定。

13.履约保证金

13.1 按合同约定。

13.2 履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3 履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（招标文件中另有约定的除外）：

13.3.1 甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2 支票或汇票。

13.4 乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

14.索赔

14.1 货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2 在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1 在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3 乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

15.迟延交货

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3 在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

16.违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

17.不可抗力

17.1 双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18.税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19.合同争议的解决

19.1 甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2 任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

20.违约解除合同

20.1 出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3 乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2 甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21.破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1 政府采购合同不能转让。

22.2 经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23.合同修改

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同

24.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

- 适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

第四部分  投标文件格式

## 封面（上册）

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（上册）

（资格审查文件）

采购项目编号：

采购项目名称：

采 购 内 容：

投 标 包 号：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：      （签字或盖章）

年    月    日

## 目录（上册）

- 投标函……………………………………………………………所在页码

- 法定代表人证明书………………………………………………所在页码

- 法定代表人授权书………………………………………………所在页码

- 投标人承诺函……………………………………………………所在页码

- 投标人诚信承诺书………………………………………………所在页码

- 资格证明材料……………………………………………………所在页码

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料…所在页码

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料……所在页码

- 无重大违法记录声明……………………………………………所在页码

- 投标保证金证明 ………………………………………………所在页码

## （1）投标函

投标函

致：青海开盛招标有限公司

我们收到采购项目名称（采购项目编号）招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2.投标有效期：从提交投标文件的截止之日起      日历日内有效。如果我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，投标保证金将被贵方没收。

3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________          邮编：______________

电话：_______________          传真：______________

法定代表人姓名： ___________   职务：____________

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

## （2）法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：青海开盛招标有限公司

（法定代表人姓名）现任我单位      职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：           年龄：            民族：___________

地址：__________________________________

身份证号码：____________________________

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日

## （3）法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：青海开盛招标有限公司

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

（法定代表人姓名）特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理

项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字或盖章：              职务：                 。

授权人（法定代表人）签字或盖章：                职务：________________

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日

## （4）投标人承诺函

投标人承诺函

致：青海开盛招标有限公司

关于贵方2023年7月19日          (项目名称)，项目编号采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1.完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2.若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任；

3、我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。

4、我方承诺，除招标文件中规定的进口产品外，所投的产品均为国产产品，且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。

5、在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。

6、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

## （5）投标人诚信承诺书

投标人诚信承诺书

致：青海开盛招标有限公司

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的其他投标人平等参加政府采购活动。

二、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对投标人的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

## （6）资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料包括：

- 提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）；

企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交 “统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交 “社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

（2）招标文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

（3）投标人认为有必要提供的其他资格证明文件。

## （7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

按照招标文件第2.2款（1）中第<2>条规定提供以下相关材料。

1、投标人是法人的，提供基本开户银行近三个月内出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）或（2021年、2022年）任一年度经第三方审计的财务状况报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注，并提供第三方机构的营业执照、执业证书。投标人是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）。

2、近一年任意三个月的依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

## （8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

为保证本项目合同的顺利履行，投标人必须具备履行合同的设备和专业技术能力，须提供必须具备履行合同的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟），并提供相关设备的购置发票或相关人员的职称证书或用工合同等证明材料。

## （9）无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：青海开盛招标有限公司

我单位参加本次政府采购项目活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

附网站查询截图，截图中须显示“报告查看时间”，时间为投标截止时间前20天内。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

## （10）投标保证金证明

投标保证金证明

致：青海开盛招标有限公司

我方为（采购项目名称）项目（采购项目编号为：        ）递交保证金人民币       （大写：人民币        元）已于     年    月    日以转账方式汇入你方账户。

附件：保证金交款证明、开户许可证复印件（加盖公章）

退还保证金时请按以下内容汇入至我方账户（同递交保证金账户）。若因提供内容不全、错误等原因导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

户    名：

开户银行：

开户帐号：

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

（下册）

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（下册）

采购项目编号：

采购项目名称：

采 购 内 容：

投 标 包 号：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

年    月    日

目录（下册）

（11）开标一览表（报价表）…………………………………………… 所在页码

（12）分项报价表………………………………………………………… 所在页码

（13）技术规格响应表……………………………………………………所在页码（14）投标产品相关资料………………………………………………… 所在页码

（15）投标人的类似业绩证明材料……………………………………… 所在页码

（16）中小企业声明函（货物）………………………………………… 所在页码

（17）中小企业（监狱企业）声明函…………………………………… 所在页码

（18）残疾人福利性单位声明函………………………………………… 所在页码

（19）投标人认为在其他方面有必要说明的事项……………………… 所在页码

## （11）开标一览表（报价表）

开标一览表（报价表）

单位：  元

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标包号 |  |
| 投标报价 | 大写： 小写： |
| 交货时间 |  |
| 优惠条件及其他 |  |

注：1.填写此表时不得改变表格形式。

- “投标报价”为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

3.“交货时间”是指产品能够交付使用的时间。

4.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则投标无效。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

## （12）分项报价表

分项报价表

投标人名称：                       包号：                单位：元

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 免费质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 | 大写： 小写： |

注：1.本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，不得修改格式，否则，按无效投标处理。

2.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

## （13）技术规格响应表

技术规格响应表

投标人名称：                                              包号：

|  | 采购需求技术参数、指标 | 投标产品技术参数、指标 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数及配置 | 名称 | 技术参数及配置 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按照每包“项目概况及技术参数”中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏，不得修改格式，否则，按无效投标处理。

2.“投标产品技术参数、指标”必须与投标文件中提供的产品相关支撑材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与投标文件中提供的产品产品相关支撑材料等证明材料的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

3.填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的指标需列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。

4.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的，将报告本级财政部门。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

## （14）投标产品相关资料

投标产品相关资料

投标供应商须提供产品相关检测报告、彩页等相关证明材料。（格式自定）

## （15）投标人的类似业绩证明材料

投标人的类似业绩证明材料

提供自 2020 年以来的类似业绩证明材料（提供的业绩为2020年7月19日至2023年7月18日）。（需提供包含合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页的复印（或扫描）件）。类似业绩是指与采购项目在产品类型、使用功能、合同规模等方面相同或相近的项目。

## （16）中小企业声明函（货物）

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司         参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（ 采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为            万元，资产总额为       	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（ 采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为            万元，资产总额为       	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## （17）中小企业（监狱企业）声明函

中小企业（监狱企业）声明函

致：青海开盛招标有限公司

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型或监狱）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型或监狱）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物及服务，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型或监狱）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：

1、供应商符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准为中小型企业或监狱企业适用。

2、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。（监狱企业参加政府采购活动时，还应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）

3、供应商为非企业单位的，可不提供此声明。

中小企业（监狱企业）名称：       （公章）

中小企业（监狱企业）法定代表人：       （签字或盖章）

年    月    日

## （18）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：青海开盛招标有限公司

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为       人，安置的残疾人    人数为      人。且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人：       （签字或盖章）

年   月  日

## （19）投标人认为在其他方面有必要说明的事项

投标人认为在其他方面有必要说明的事项

根据招标文件评分标准要求提供本项目的履约能力、售后服务、彩页等相关资料。（格式自定）

第五部分  采购项目要求及技术参数

## （一）投标要求

## 1.投标说明

1.1 投标人可以按照招标文件规定的包号选择投标，但必须对所投包号中的所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2“投标产品技术参数、指标”必须与投标文件中提供的产品产品相关支撑材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与投标文件中提供的产品产品相关支撑材料等证明材料的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的指标需列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。

1.3 招标内容中未特别标注为“原装进口”字样的产品，投标人必须投国产产品；标注为“原装进口”字样的产品，投标人可以投进口产品，但如果因信息不对称等原因，仍有满足采购需求的国内产品要求参与采购竞争的，可以投国产产品，并且按照公平竞争原则实施采购。

1.4 所投产品或其任何一部分不得侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权。

1.5 项目中标后分包情况：不允许。

## 2.重要指标

2.1招标文件中凡需与原有设备、系统并机、兼容、匹配等要求的，请主动和采购人联系，取得原有设备、系统相关资料，相关接口费用包含在投标报价中。若有招标文件未提及或变更内容的，请及时与采购人或者采购代理机构联系。

2.2 技术参数中除注明签订合同时提供的相关授权、服务承诺等资料以外，其余相关资料在投标时必须附在投标文件中。

2.3 招标文件中“★”为重要技术参数，每有一项不满足视为无效投标。

## 3.商务要求

3.1.交货时间：自合同签订之日起30日历日。

3.2.交货地点：青海红十字医院指定地点。

3.3.付款方式：货物到达交货地点，经买方安装、调试、试运行、培训，验收合格后，由买方支付合同总价的30%，设备正常使用六个月后支付合同总价的30%，设备正常使用九个月后支付合同总价的30%，剩余的10%自动转为质保金，质量保证金待约定的质量保修期（18个月）满且产品无质量问题后付清。

3.4.质保期及免费服务期：质保18个月,包含人工及配件等所有费用，如参数中有要求质保期的按参数要求中执行。

## 项目概况及技术参数

包一：预算额度：555万元；最高限价：422万元

一、病人监护仪技术参数     数量：10台；单价：7.7万元

1、模块化、插件式监护仪

2、主机：低功耗、无风扇设计

3、≥15英寸医用级电容彩色触摸宽屏，显示器分辨率：1366 x 768像素

4、一键操作模式：触屏、旋钮及屏幕快捷键

5、监测参数模块可直接插入，支持热插拔操作

6、屏幕显示波形通道数(12，底部数字区(4

7、中文操作界面，可自定义设置参数波形及数字位置

8、具有大字体界面和标准波形界面两种主界面显示方式：

8.1、大字体界面显示：可根据临床需求选择4个或6个参数分别在四个/六个区域显示，每个区域均包含大字体数据、实时波形（无波形参数除外）和报警界限等信息，便于医护远距离观察

8.2 、两种主界面可通过一级菜单快捷键快速实现一键切换

9、具有教学演示模式

10、具有新生儿氧心呼吸图界面，快速反映新生儿生命体征变化

11、具有HDMI高清分屏显示功能

12、具有168小时趋势及图表回顾，72小时全息数据回顾

13、具有屏幕快照键，支持手动创建或报警自动触发，可存储至少200幅快照

14、四级文字和三级声、光递进式报警系统，具备报警自动触发记录；具有报警突破功能，开启后即使声音报警暂停也可令致命性心律失常突破限制及时报警，提升诊疗安全和质量

15、标配内置式高性能锂电池，续航时间≥4小时，可自由插拔

16、窗口大小自动调节

17、标配监测心电、心率、血氧饱和度、无创血压、呼吸、脉率、体温、双有创血压测量，具备Masimo血氧饱和度模块

18、心电监测：

18.1、同步多导联心律失常分析≥4通道

18.2、支持24种心律失常分析

18.3、起搏器监测功能：单腔或双腔

18.4、支持ST段分析及168小时趋势回顾

18.5、ST段测量和分析可用于成人、儿童和新生儿

18.6、QRS复合波宽度可设置，适用于新生儿及复合波宽度为100ms及更小的小儿患者。

19、无创血压监测：

19.1、采用双管路双脉冲步进式放气振荡法，可显示≥6组的NIBP历史数据

20、血氧饱和度监测：具备Masimo血氧饱和度模块和附件用于新生儿监测

21、标配网口，支持与中央监护系统的数据传输

22、支持HL7标准输出协议，可将数据传输到CIS、HIS等系统

23、具有EWS早期预警评分系统

24、具备床对床远程查看功能，可显示六个参数的波形和数值、一个远程报警，自动查看远程监护报警且自动提示隔床报警。

25、最多可监测40张病床的报警，可查看最多1023张病床中的任意一张病床。

26、监护仪漫游功能: 允许移动或巡回监护仪，将监护仪移动到网络中的新位置时，可从列表更新监护室和/或床位名称，无需解除患者，以满足移动患者的需求。

27、主机双有创和双体温端口不能共用，可以同时且独立使用。

二、新生儿黄疸治疗仪技术参数     数量：10台；单价：2.8万元

设备技术参数：

1.输入功率：75VA；

2.光照有效面积：≥40cm×30cm；

3.有效表面内的胆红素总辐照度最大值: 5.0mW/cm²；

4.有效表面内的总辐照度:≥4.5mW/cm²；

5.胆红素总辐照度平均值: ≥3.0mW/cm²；

6.有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：＞0.4；

7.工作噪声：≤50dB(A)；

8.辐照灯箱具有平移功能，辐照角度0～60°倾斜可调；

9.光源为LED,使用期限≥50000小时；

10.工作总计时显示范围：0～99999.9小时；

11.蓝光输出强度调节范围：0～100%；

12.≥4.3英寸彩色液晶触摸屏，分辨率：480*272；

三、呼吸机技术参数     数量：3台；单价：18万元

一、技术参数

1.电动电控型呼吸机，内置静音微型涡轮压缩机；

2.呼吸模式：包括有创通气和无创通气，IPPV、V-A/C、V-SIMV、PCV、P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV，可选、PRVC、PRVC-SIMV、APRV、BiPPV等

3.适用于成人、婴幼儿和小儿患者通气；

4.具有HFNC高流量氧疗模式

5.工作压力：3.0～6.0 bar

6.吸气时间：0.2～10s

7.潮气量：2～2000ml

8.呼吸频率：1～150 bpm

9.呼气末正压：0～40cmH2O

10.氧浓度：21%～100%

11.触发方式：流量触发 、压力触发

11.1.流量触发 :  0.2～20L/min

11.2.压力触发 -20cmH2O～-0.5cmH2O

12.呼气触发灵敏度：5%～85%

13.窒息时间：5～60 s

14.压力上升时间：60ms～2000ms

15.压力支持：关闭，1～90cmH2O

16.压力上限：10～100cmH2O

17.吸气暂停：0%～60%

18.最大峰流速：200L/min

二、监测功能：

1.显示屏：＜11英寸彩色液晶触摸屏

2.波形图：P-T , V-T , F-T波形，同屏可显示≥3道以上波形；

3.环形图：（P-V）、（F-V）、（F-P）环图，可同屏显示≥2个以上呼吸环

4.监测界面：具有波形界面、呼吸环界面、趋势图界面，全参数监测界面，大字体界面等五种监测界面，且可根据用户需要任意切换；

5.监测参数：峰压、平均压、平台压、PEEP、吸气潮气量、呼气潮气量、自主呼出潮气量、潮气量/体重、吸气分钟通气量、呼气分钟通气量、自主分钟通气量、分钟漏气量、总呼吸频率、机控呼吸频率、自主呼吸频率、I/E比、氧浓度、氧耗量等

6.呼吸力学监测：P0.1、NIF、静态顺应性、动态顺应性、吸气阻力、呼气阻力、RSBI、时间常数RC、内源性PEEP、呼吸功等

7.动态肺监测：以直观的肺叶图形表达方式显示，实时监测患者的呼吸阻力、顺应性、自主呼吸状态和吸呼时相等

三、其他功能和性能

1.具备低流速P-V工具，分析低位拐点和高位拐点，帮助确定最佳PEEP值

2.配备肺复张功能，提供控制性肺膨胀法进行肺复张

3.具有气管插管补偿、管路顺应性补偿、温度补偿和泄露补偿

4.手动呼吸、吸气保持、呼气保持

5.具有智能化的吸痰功能

6.具有同步雾化功能

7.自检功能，检查系统管道阻力、泄漏量和顺应性、测试流量传感器

8.主机后背具有标准的自带可折叠式转运套件，方便医务人员转运中的悬挂和使用

9.可升级主流式ETCO2功能

四、电源：

1.内置可充电锂电池。

四、医用空氧混合器技术参数     数量：15台；单价：1.8万元

产品主要功能、技术参数及要求：

1、氧浓度21%-100%连续可调；

2、气动气控，无需电源供电；

3、氧浓度和流量分开调节、互不影响；

4、氧浓度调节范围及精度：氧浓度调节范围：21%～100%；允差：±3%；

5、流量计调节范围：流量计调节范围：0L/min～15/min和 0L/min-3.5L/min；允差：最大示值的±4%；

6、报警功能：

6.1供气气源压力差在150kPa±30kPa时，混合器会产生压差报警；

6.2供气气源压力高于560kPa±40kPa时，混合器会产生高压报警；

6.3内置气动声音报警装置，报警声为哨声，正前方1米处的报警声压级大于60dB。

五、脑电图机技术参数     数量：1台；单价：26万元

## 技术参数：

1.三通道振幅整合脑电监护仪：C3-P3/C4-P4/P3-P4;任意选择两通道显示；

2.三通道原始脑电图实时显示; C3-P3/C4-P4/P3-P4;任意选择两通道显示；

3.信号采集质量实时监测：6档采集信号质量提示（0、1、2、3、4、5）;

4.选择时间点原始脑电图实时回放;

5.电极脱落自动报警功能；

6.软件系统可记录患儿母亲孕期情况和患儿出生时的信息供临床医生做出全面的判断;

7.可实时测量脑电压的数值;

8.可选择时间点实时打印脑电图信息和患儿信息;

9.疑似惊厥的自动提醒；

10.有接口可联合“脑部与区域组织氧饱和度监护仪”形成脑电脑氧监测平台。实时，同时，同屏显示脑电脑氧波形。方便后续升级。

11.模数转换：			24bits

12.	输入通道数：		3通道（RIGHT）；（LEFT）；（R-L）

13.	最大输入范围：		±5.0 mV

14.	输入阻抗：			>5MΩ

15.	共模抑制比CMRR：	>100 dB@50/60Hz

16.	噪声：				< ±5μV @100Hz

17.	采样率：			640Hz每个通道

18.	频率响应：			0.5-75Hz（-3db）

19.	高通滤波：			0.3/0.5/1.5Hz

20.	低通滤波：			15/35/50/70Hz

21.软件显示：	      3通道EEG/aEEG，同时显示2通道

22.	EEG增益：			10，20，50，70，100，200μV/cm

六、脑部与区域组织氧饱和度监护仪技术参数     数量：1台；单价：37万元

一． 性能部分：

1.功能描述：通过贴放无创传感器测量患者大脑或躯体血氧饱和度（rSO2）。

2.连接方式：通过适配的传感器连接患者，并实时连续采集监测病人的数据。

3.适用部位：脑部、腹部、腹部两侧、肾区、腿部、手臂/三角肌。

4.线缆长度≥4.5m，更适用于头部手术、高压氧仓等临床环境。

5.双光源传感器 “蝶形”传感器设计，每个传感器有2个光源、2接收器，共计16道光路。

6.波段：发射4波段波长的探测光。

7.事件标记：可记录并以字母（A~Z）标记、显示标记事件的日期和时间、事件标记编码以及标记时间点各连接通道的读数。

8.报警功能：支持报警功能、自定义报警阈值、设置延迟报警、调节报警音量、关闭报警。

9.内置数据存储：每4秒存储一次数据，主机内置存储器可存储不低于840小时监测数据。

10.可与新生儿脑电图机信息整合，形成监测平台，在同一软件界面同时、同屏、实时显示脑电和脑部与区域组织氧饱和度波形和数据，显示脑电和脑氧同一时间点相关变化情况，满足科研需要。

11.电源：充电锂电池（可续航≥6小时），外部AC电源。

12.故障提示：包括传感器脱落、设备故障、信号强度弱等。

二． 显示参数：

1.组织氧饱和度（%rSO2）：显示范围0%~100%。

2.基线（BL）：显示当前rSO2基线值。

3.曲线下面积（AUC）：显示低警报限的累积饱和度%MIN。

4.趋势线：纵轴0~100%；横轴7.5分~24小时（可调）

5.通道（Ch）：不同颜色标记不同通道编号。

6.数据更新频率：≤1.5秒。

七、医用控温仪技术参数     数量：1台；单价：15万元

一、技术参数

1.具有智能控温功能。可循环水控温，也可以体温控温。

2.操作模式：降温/复温模式、手动模式、自动模式、体温监测模式、降温智能梯度模式、复温智能梯度模式。

3.循环水温度设置范围：5~39℃，控温精度±1℃；水毯温度不超过 40℃

4.体温设置范围：30~40℃，体温稳定度：±0.2℃。

5.具有双路体温检测功能，体温测量范围：25~45℃，测温精度：±0.2℃。

6.空载降温速度：2.8℃/min；负载降温速度：4℃/h

7.空载升温速度 1.4℃/min；负载升温速度：3℃/h。

8.循环水泵流量≥25L/min ，循环水流量≥3L/min。

9.提示告警保护功能：

a)循环液体温度超过42℃时，或低于4℃时，提示告警，仪器停止工作；

b)当循环液体不足时，提示告警，仪器停止工作；

c)当体温传感器监测功能异常时，提示告警，仪器停止工作；

d)加水提示实时水位状态，加水超量时水位图标闪烁提示，溢水口自动溢水。

e)当循环水泵流速过低时，循环图标闪烁，提示告警，仪器停止工作；

f)制冷压缩机启动或停止，图标提示；

g)加热器启动或停止，图标提示；

h)降温时，体温低于设定温度1℃时，停机告警；复温时，体温高于设定温度 1℃时，停机告警。

10.多重温度保护：水温失控保护，水温超温两级硬件保护，体温超温保护。

11.定时功能：0-72H 定时运行，或连续运行。

12.整机输入功率小于300VA。

13.直流 24V 变频微型压缩机，体型小，功耗低，能效高。

14.控温毯采用TPU材料，耐候性好，柔软耐折易清洗。

15.控温毯和体温传感器通过生物相容性测试，无毒性无刺激无致敏，与人体接触使用安全有保证。

16.新生儿专用控温毯及外套，专业防冷凝水设计，减少护理工作量，降低感染风险。

17.水路接头：双路防插错，双向防漏水路接头。双路一体化接头，只需插拔一次。

18.大口径一体化注水漏斗，内置储物盒和挂钩，方便收纳。

19. 一键飞梭旋转开关控制，操作简便，顺序菜单，自动记忆参数，一键启动。

20.高亮、高清、高对比显示屏，视角≥160度，显示清晰不晃眼。

21.电源插座防脱扣设计，防止电源线意外脱落，保证设备和治疗安全。

22. ≥10英寸防静电大脚轮，推动轻巧，移动方便。

23.设备线路采用直流24V安全特低电压，无触电风险，使用安全。

八、呼吸机技术参数     数量：4台；单价：39.5万元

一、主要配置要求：

1、多功能呼吸机：内置一体式同步钯网振动式新生儿专用电子雾化（要求颗粒必须≤5微米）及气动式雾化（提供证明文件）

2、机器气源采用空气压缩机或者中心供气

3、屏幕≥15英寸，全中文彩色医用级触摸屏，并与主机同一品牌；可从水平和垂直全方位调整屏幕角度

4、同屏显示四道波形和两个呼吸向量环，并且可以根据临床实际需求进行随意调整

5、用户界面可自定义，自由选择显示数字区域的监测参数

6、后备电池：内置可充电电池，续航≥85分钟

7、时间轴：可将屏幕界面分为三个不同的工作区并能左右滑动，从而快速浏览历史趋势工作区，病人现状工作区和临床决策支持工作区

二、主要技术参数

1、临床适用范围：适用成人、儿童和新生儿患者

2、通气模式包括：容量控制模式(VCV)，压力控制模式(PCV)，压力控制容量保证(PRVC)，同步间歇指令容量控制通气(SIMV-VC)、同步间歇指令压力控制通气(SIMV-PC)、SBT（自助脱机试验），持续正压通气（CPAP/PS），双水平气道正压通气(Bi-level)、无创通气（NIV）

3、后备通气模式：窒息时由支持模式转到控制模式

4、呼吸参数：

4.1潮气量： 2-2000ml

4.2 呼吸频率：3-120次/分钟

4.3 呼吸比：1:9-4:1

4.4PEEP：1-50 cmH2O

4.5吸气平台：0-75%，吸气流量：0.2-30L/min

4.6 流量触发：0.2 – 9升/分钟、

4.7 压力触发：-10～-0.25 cmH2O，呼气触发: 5-80%峰值流量

4.8吸气压力：1-98 cmH2O

5、其他功能

5.1标配气管插管补偿(ARC)和气管切开补偿

5.2标配脱机程序：自主呼吸测试（SBT），直接帮助临床判断是否脱机，一旦脱机失败，该模式可自动调整到病人脱机前设置的通气模式

5.3标配泄漏补偿功能（LC）

5.4自动病人探测功能APD

5.5屏幕快照功能：可保持≧10张屏幕快照，保存数据包括：当时及以前15秒所以可用波形数据、报警消息、所有测量参数、所有呼吸机设置参数

5.6报警帮助菜单（中文提示），可提示医护人员报警原因，并给出消除报警指导方案

5.7所有的监测和设置的参数（≧36种）及趋势存储≧72小时，更有效的减少医疗纠纷

5.8采用测量精度高的顺磁式永久氧传感器技术，保证临床治疗安全性，

5.9 全自动吸痰程序，包括：吸痰前自动增氧、吸痰时呼吸机待机、吸痰后自动增氧

5.10 采用近端热丝式流量传感器，可徒手拆卸，可高温高压消毒以保证重复使用，防止交叉感染

5.11具备吸气端过滤器

5.12配VGA接口，可直接连接投影

6、监测及报警

6.1所有参数趋势监测可存储时间≥72小时

6.2 通气监测：潮气量、分钟通气量、呼吸频率、自主呼吸通气量和频率、自主呼吸通气量和频率

6.3压力监测：气道压力、PEEP： PEEPi, PEEPe

6.4呼吸力学监测：顺应性、阻力、浅快呼吸指数 RSB、吸气负压NIF、气道闭合压P0.1、肺活量VC.

6.5内置报警帮助菜单，可提示医护人员报警原因，并给出消除报警指导方案

包二：预算额度：102万元；最高限价：76万元

一、呼吸机技术参数     数量：2台；单价：29万元

一、基本特征

1.适用于对成人、小儿和新生儿患者进行通气辅助及呼吸支持的气动电控呼吸机。中文操作

2.采用≥15.6英寸彩色TFT电容触摸屏，分辨率1920*1080，

3.屏幕支持手势滑动，无菌手套操作，176度广视角查看。

4.屏幕显示：多至5道波形同屏显示，支持短趋势、动态肺图、波形、监测值同屏显示；

5.可提供4种环图，支持呼吸环图、波形和监测参数同屏显示。

6.支持自检，可分别检查系统管道阻力、 泄漏量和顺应性，和流量传感器、压力传感器、氧传感器、呼气阀和安全阀等部件的测试

7.≥90分钟内置后备可充电锂电池（1块电池），

8.标配湿化器（850/成人/重复性）

9.吸气安全阀组件可拆卸，并能高温时气源压力电子显示。

10.支持5000条事件日志，连续96小时多参数趋势数据

11.具备截屏U盘导出功能（可缓存高压蒸汽消毒（134℃），以防止院内交叉感染

12.病人信息，当前的设置参数、报警限和趋势，日志等数据均可导出

13.标配一体化模块插件箱，可兼容同品牌常用监护模块，便于将来呼吸机功能升级和扩展

14.标配顺磁氧

15.具备图形化显示功能，能实时动态图形化显示患者气道阻力、肺顺应性、自主呼吸和分钟通气量等肺部力学参数；

16.支持旁流CO2，SpO2模块监测

二、呼吸模式及功能

1.支持常规模式：容量控制/辅助通气模式V-A/C和容量同步间歇指令通气模式V-SIMV（容量模式流速波形可调方波、50%或100%递减波）；压力控制/辅助通气模式P-A/C和压力同步间歇指令通气模式P-SIMV；持续气道正压通气模式/压力支持通气模式CPAP/PSV、窒息通气模式；

2.支持高级模式：压力调节容量控制通气（如AUTOFLOW或者PRVC等）、压力调节容量控制-同步间歇指令通气模式（PRVC-SIMV）；气道压力释放通气APRV、双水平气道正压通气模式DuoLevel；容量支持通气VS；智能通气模式（如自适应分钟通气AMV，自适应支持通气ASV等），心肺复苏通气模式（如CPRV，CPR mode等）；

3.无创通气模式，包含P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、DuoLevel、APRV 和 PSV-S/T等模式。

4.氧疗模式：具备高流速氧疗功能，氧疗流速（最大80L/min）和氧浓度可设，并具有氧疗计时功能。

5.先进的智能同步技术（如IntelliCycle，IntelliSync），自动调节吸气触发/呼气触发灵敏度，自动调节压力上升时间，提高病人自主呼吸时的舒适度和人机同步性，无需医护人员频繁手动调节参数。

6.其他功能：叹息功能、手动呼吸、吸气保持、呼气保持、一体化雾化功能、智能增氧吸痰功能；

7.具有自动插管阻力补偿（如ATRC，TRC）功能；

8.标配脱机辅助工具，用户可定制脱机指征并设定报警范围，提供全面的脱机信息看板，一键启动SBT（自主呼吸实验），规范脱机流程；

9.具有NIF、RSBi及P0. 1等脱机参数监测和测量；

10.支持选配有肺复张工具，提供控制性肺膨胀法（SI）进行肺复张，可一键启动并能提供历史数据回顾；

11.标配低流速P-V工具，帮助确定最佳PEEP值；

12.具有待机功能并可设定病人理想体重或身高，具有单位理想体重呼气潮气量 （TVe/IBW）参数监测功能；

13.基础流速可自动调节，范围：3-40L/min（有创）；10-65L/min（无创）；

三、设置参数

1.潮气量：20ml—4000ml

2.呼吸频率：1-100/min

3.吸气流速：6-180L/min

4.SIMV频率：1-60/min

5.吸/呼比：4:1—1:10

6.最大峰值流速：180L/min

7.吸气压力：1--100 cmH2O

8.压力支持：0—100cmH2O

9.PEEP：0~50 cmH2O

10.压力触发灵敏度：-20 —- 0.5cmH2O

11.流速触发灵敏度：0.5—20L/ min

12.呼气触发灵敏度：Auto, 1-85%

13.氧浓度：21—100vol.%

四、监测参数

1.气道压力监测：气道峰压、平台压、平均压、呼气末正压等参数监测；

2.分钟通气量监测：呼气分钟通气量、吸气分钟通气量、自主呼吸分钟通气量、分钟泄漏量、气体泄漏百分比等参数监测；

3.潮气量监测：吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼吸潮气量、单位理想体重呼出潮气量；

4.呼吸频率监测：总呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率的监测

5.吸入氧浓度的监测

6.肺力学参数监测：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、时间常数、总呼吸功、病人呼吸功、机器呼吸功、附加功等参数监测；

7.提供评估肺损伤的监测参数，如驱动压，并持续显示。

8.可选波形显示：流速/时间、容量/时间，二氧化碳/时间，脉搏波/时间.

9.具有压力/容积、流速/容积、流速/压力环，V-CO2曲线4种呼吸环监测；

10.实时监测压力/容积环形态，并量化为肺过度膨胀系数C20/C辅助临床判断与决策；

11.实时提供监测参数≥96小时的趋势图、表分析，5000条报警和操作日志记录。

五、报警参数

1.具有智能逻辑判断及报警链管理，报警可采用图形化和文字指引进行故障提示

2.分级报警和声光报警

3.气道压力：过高/过低报警

4.分钟通气量：过高/过低报警

5.潮气量：过高/过低报警

6.总呼吸频率：过高/过低报警

7.吸入氧浓度：过高/过低报警

8.EtCO2：过高/过低报警

9.窒息报警，时间可设置（5-60s）

10.智能识别呼吸管路脱落、泄露、阻塞，关键器件故障

11.电源、气源中断报警

12.电池低压报警

六、其他功能

1.便利的锁屏功能，漏气自动补偿，管道的顺应性和BTPS补偿功能

2.高效的信息互连功能：能够和监护仪互联，支持与同一品牌模块化监护仪连接，把呼吸机的监测信息参数和波形实时显示到监护上，继而连接中央站和CIS系统，满足科室信息化的需求。

二、呼吸机技术参数     数量：1台；单价：18万元

一．基本要求

1.适用于成人、小儿和婴幼儿进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，机型新颖。

2.电动电控呼吸机，涡轮驱动产生空气气源，方便进行转运。

3.采用12.1英寸彩色TFT触摸控制屏，分辨率1280*800。

4.中文操作界面、中文报警、操作提示信息、参数调节防错确认。具备便利的锁屏功能。

5.不小于120分钟内置后备可充电电池（1块电池），可选配电池延长至不小于240分钟（2块电池）。电池总剩余电量能显示在屏幕上。

6.吸气安全阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。

7.呼气阀组件一体化设计可拆卸，内置金属膜片压差流量传感器，精度高，寿命长，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。

8.具备开机自检，可进行系统顺应性补偿并检测系统泄漏量，检查系统管道阻力，测试流量传感器、呼气阀和安全阀等部件具有图形化和文字提示功能。

9.病人数据、屏幕截图、机器设置等数据可通过USB接口导出。

10.支持选配旁流CO2监测。

11.具备智能吸痰功能，吸痰前后能自动增氧，自动识别吸痰并具备计时功能。

12.配备成人模拟肺，湿化管。

二．呼吸模式及功能

1.常规模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV（容量模式流速波形可调方波、50%或100%递减波）、压力控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、持续气道正压通气和压力支持CPAP/PSV、窒息通气模式及SIGH叹息模式。

2.高级模式：双相气道正压通气（例如BIPAP或Bi-vent或Bilevel），压力调节容量控制通气，及其压力容量控制同步间歇指令通气SIMV（例如SIMV-PRVC）、压力释放通气APRV，智能通气模式（如自适应每分钟通气AMV，自适应支持通气ASV等），心肺复苏通气模式（如CPRV等）/

3.无创通气模式，包含P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、DuoLevelT等模式。

4.具备通气模式自定义显示功能，方便用户个性化配置常用通气模式。

5.高流速氧疗功能，氧疗流速不低于80L/min，并具有氧疗计时功能。

6.其他功能：具备手动呼吸、吸气保持、呼气保持、同步雾化、纯氧灌注、智能吸痰、内源性PEEP、口腔闭合压P0.1和最大吸气负压NIF的测定。

7.具有动态肺视图，图形化实时显示肺力学参数。

8.具备自动气管插管阻力补偿功能，插管孔径和补偿百分比可设，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值一致。

9.具备低流速P-V工具，帮助确定最佳PEEP设置值。

三．设置参数要求

潮气量：20ml-2000ml、呼吸频率：1-100次/min、SIMV频率：1-60次/min、吸/呼比：1:10-4:1 、最大峰值流速：≥210L/min、吸气压力： 5-80 cmH2O、压力支持：0-80cmH2O、呼气末正压PEEP：0-50 cmH2O、压力触发灵敏度： -20 - 0.5cmH2O流量触发灵敏度： 0.5-20L/ min、呼气触发灵敏度：Auto, 1-85%、氧浓度：21-100%压力上升时间：0-2s、吸气时间：0.1-10s 。

四．监测参数要求

1.气道压力参数：呼气末正压PEEP、气道峰压、平台压、平均压。

2.分钟通气量参数：总的分钟呼出通气量、自主呼吸分钟呼出通气量、泄漏的分钟通气量、气体泄漏百分比。

3.潮气量参数：吸入潮气量、呼出潮气量。

4.呼吸频率参数：总呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率。

5.氧浓度参数：吸入氧浓度。

6.肺力学参数：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、呼气时间常数。

7.其他参数：具备浅快呼吸指数、呼吸功监测。

8.呼吸波形及呼吸环可冻结，呼吸环可存储、对比。支持波形、环图、监测值同屏显示。

9.趋势记录：提供72小时的全部监测参数的趋势图、表分析。

10.日志记录：提供最多5000条历史事件信息的记录。

五．报警要求

1.智能化分级报警、声光报警

2.气道压力：过高报警

3.呼出每分钟通气量：过高/过低报警

4.自主呼吸频率：过高报警

5.呼出潮气量：过高/过低报警

6.呼气末正压：过高/过低报警

7.吸入氧浓度：过高/过低报警

8.EtCO2：过高/过低报警

9.窒息报警，时间可设置（5-60s）

10.智能识别呼吸管路脱落、泄露、阻塞，关键器件故障

11.电源、气源中断报警

12.电池低压报警

六．其他功能要求

1.强大的自动漏气补偿功能。最大漏气补偿流速：65 L/min（成人） , 45 L/min （儿童）

2.灵活的气源方案：可提供高压氧气气源和低压氧气气源两种方式。

3.信息互连：能够和监护仪互联，支持同一品牌监护仪，把呼吸机的监测参数和波形实时显示到监护上，继而连接中央站和CIS系统，满足科室信息化的需求。支持HL7协议。

包三：预算额度：43万元；最高限价：37万元

- 数字式多道心电图机技术参数    数量：3台；单价：3万元；

一、心电平板技术参数

1、	系统参数： 医疗操作系统：Android 9.0；

处理器：4xCortex-A53 2.3Ghz；

运行内存：6GB RAM+64GB Flash。

2、	显示参数：	屏幕尺寸：≥10.1寸，IPS触摸屏，1920*800；

后置摄像头：≥2100万像素；

多点触摸。

3、	通信：	网络制式：GSM/TD-SCDMA/WCDMA/TD-LTE/FDD-LTE制式，全网通；

数据传输方式：WiFi，蓝牙，4G网络。

4、	电源：	内置可充电锂电池，电池容量10000mAh；

充电电源：5V- 2A。

5、	接口：	数据接口：USB*2，Type-C*1支持OTG。

6、	工作时间：	连续工作时间：≥4小时；

最长待机时间：7天。

7、	环境：	使用环境温度：5℃～40℃。

二、采集盒技术参数

1、	输入电路：防除颤保护输入

2、	导联：标准12 导联

3、	采集模式：12 导联同步采集

4、	A/D 转换：12 位

5、	测量范围：±5mVpp

6、	时间常数：≥3.2s

7、	频率响应：0.05Hz~150Hz(-3dB)

8、	定标电压：1mV±3%

9、	耐极化电压	：±500mV

10、灵敏度	：5, 10, 20(mm/mV)

11、走纸速度：12.5，25，50（mm/s）

12、输入阻抗：≥5MΩ

13、输入回路电流：＜0.05uA

14、噪声电平：＜15uVp-p

15、基线调整：自动

16、患者漏电流：＜10uA(220V-240V)

17、患者辅助电流：＜0.1uA(DC)

18、滤波：肌电滤波 25Hz/35Hz/45Hz/off

基线滤波0.05/0.15/0.25/0.5Hz

交流滤波50Hz/60Hz

19、共模抑制比：＞90dB

20、导联选择：可以单独选择肢体导联、胸导联及全部导联

21、打印格式：12 x 1、3 x 4、3x 4 + 1R、3x 4 + 3R、6 x 2、 6 x 2 + 1R、节律导联

22、供电电压：DC 5V从USB口提供或DC 3V(AAA电池)双供电模式

23、蓝牙传输距离：≥5m

24、蓝牙传输速度：115200bit/s

25、安全标准：IEC II/CF

26、采样率	500Hz

27、传输方式：USB及蓝牙

28、电极：胸电极与肢电极为国际彩色标记色，不同颜色对应不同电极

三、工作站功能参数

1、	平台及移动端管理：支持心电云平台,包括远程心电会诊及远程心电信息管

理等功能；

支持可自定义的导联显示和分析；

心电图判读及分析；

支持二级审核；

支持手机判读及审核；

支持移动客户端（APP/小程序）、设备管理、远程升级；

具备患者叫号功能；

内置远程培训视频；

支持HIS对接（选配）；

可读取身份证信息（选配）；

无线蓝牙打印（选配）。

2、	患者信息管理：支持4种患者建档方案（本地手工输入、身份证扫描、二维码扫描、后台云同步）；

可填写姓名、年龄、性别、病例ID号、身高、体重、血压、联系电话；

支持患者信息及心电图采集信息管理：具有新建、修改、查找患者信息功能；

支持患者数据删除与备份功能。

3、	波形管理：支持选择导联功能；

支持设置增益、设置走速。

4、	报告编辑：具有编辑概要报告参数功能，支持自定义诊断词条；

提供多种诊断模板，具有插入诊断结论功能，方便诊断结论输入。

5、	报告浏览与打印：具有不同报告模式切换功能；

支持A4纸与专用的心电图纸打印，非热敏图纸；

提供高精度心电图打印；

支持心电云打印；

6、	远程判读：能够实现异地佩戴、远程判读、本地打印报告的工作模式，有效解决基层医疗机构无判读能力问题。

7、	数据存储：支持区块链分布式存储和转发，云存储及本地存储相结合。

8、	智能算法：支持AIPlus.ECG心电诊断算法。

自适应性别和年龄，支持新生儿、儿童及成人诊断；

自动评估心电采集质量，并在报告中输出采集质量评级。

9、	数据搜索：可根据患者基本信息进行报告搜索，支持本地查询和云端查询。

10、可选配件：可支持身份证读卡器、二维码条码扫描仪、移动小推车、打印机、多功能充电底座、储物背篼、车载电源和固定配件等。

11、应用场景：支持组建院内和院外心电信息化网络（包括互联网医院、医联体、医共体）。

二、体外除颤监护仪技术参数     数量：2台；单价：14万元

1、性能要求：

1.1低能量智能双相截顶波，根据病人阻抗调整除颤波形，保持最有效的经心电流。

1.2显示屏≥7寸高分辨率彩色TFT显示屏。

1.3除颤能量的最高能量≤200J

1.4每次充电到除颤仪标识的最高能量时间≤ 6秒，在AED成人模式下，固定能量的选择≤155J

1.5 手动除颤能量最小是1J

1.6  AED功能具备一键切换成人及婴幼儿儿童模式

1.7成人、儿童一体化除颤电极板，具备胸壁阻抗接触指示灯。

1.8除颤能量调节采用旋钮选择方式，而非按键选择能量，方便快捷节约抢救时间。

1.9标配手动除颤、AED、同步电复律及体外起博功能

1.9.1体外起博功能参数要求：

脉冲宽度：20 或 40 ms ，精度为 ±10%；

体外起搏速率：30bpm-180bpm

体外模式：按需模式或固定模式

1.10具有快速电击技术，启动AED模式到通电完成时间≤ 8.5秒

1.11主机≥3道波形显示

1.12可进行持续心电监护，可识别≥9种常见的心率/心律失常报警，有心率过快/过慢、停搏、室颤/室速、室性过速、极度过速、极度过缓、PVC速率、起搏无法捕获、起搏器未起搏。

1.13配置三导心电监护功能，无创血压(NIBP)、血氧饱和度（SPO2）监护功能、EtCO2（呼末二氧化碳）

1.12.1无创血压(NIBP)主要参数要求：

监测精度：±3mmHg，脉率范围：30 至 300 bpm

自动模式重复时间：1、1.5、5、10、15、30、60或120分钟

1.12.2血氧饱和度（SPO2）主要参数要求：

血氧技术要求：标配国际三大血氧之一，Masimo, Nellcor或者Philips血氧，防运动、抗弱灌注

显示范围：0-100%，分辨率：≤1%

1.12.3 EtCO2（呼末二氧化碳）主要参数要求：

配备主流呼末二氧化碳。

测量精度漂移：在任意一个24小时内，均可维持指定的测量精度

报警延迟时间：主流：低于5秒。

报警范围：

下限：10-140mmHg（成人、婴儿/儿童）

上限：20-145mmHg（成人、婴儿/儿童）

1.14频率响应：诊断性0.05-150Hz  监护0.15-40Hz

1.15具备事件标记功能

1.16具备生命体征趋势回顾功能

1.17具备旋钮式的智能菜单导航按钮，方便快速功能定位

2、电池：

2.1电池上具备电量容量状态指示灯

2.2设备所有功能全开时电池使用时间≥1.5小时，保证病人转运途中全程持续供电

2.3 可重复充电锂电池，≥100 次最高能量充电/电击

2.4 提示电池电量低时主机还可进行≥10分钟监护时间和≥6次最大能量放电

2.5电池具有快速充电技术，≤2小时可充电到80%，≤3小时充电到100%

3、安全性：

3.1主机具备智能关机自检功能，无论设备是在工作状态还是关机状态，都具备每小时、每天、每周定期自检，而非手动设定检测时间，方便医护人员随时查看设备健康状态。

3.2在关机状态下，无需接上交流电源，主机仍可进行自动检测。

3.3每小时定期自检内容包括：检测电池、内部电源和内存等

3.4每日定期自检内容包括：检测电池、内部电源供应、内存、内部电池时钟，除颤功能、心电图、和打印机。除颤功能检测包括低能量内部放电。当连接了心电图电缆和AED电极片时，则也会对电缆和电极片进行检测。

3.5每周定期自检内容必需包括：执行以上所述的“每日自检”，并且发送一次高能量内部放电，从而进一步检测除颤电路。

3.6主机实现打印最近≥1次每小时自检，最近≥5次每日自检，最近≥50次每周自检的报告结果。

3.7主机具备自检待机状态灯指示功能，使仪器健康状态一目了然。

4、数据存储:

4.1 内部事件总结可在每份事件总结中存储≥ 8 小时的2 条持续 ECG波形，1 个Pleth波、1个二氧化碳描记图波、研究波（仅限AED模式）事件和趋势数据。

4.2 最多可存储≥50个时长约30分钟的事件概要

4.3 存储内容包括：事件总结、生命体征趋势、配置、状态记录和设备信息

5、打印机：

5.1≥50mm热阵列打印机

5.2连续ECG条图：实时或延迟10秒打印主要ECG 导联，附带事件注释和测量结果

5.3自动打印：记录仪可配置为自动打印标记的事件、充电、电击和报警

5.4报告：事件总结、生命体征趋势、操作检验、配置、状态记录和设备信息

5.5走纸速度 ≤ 25mm/秒

5.6纸张尺寸：≥50mm×20m

包四：预算额度：24.33万元；最高限价：24.33万元

肺段手术器械技术参数     数量：1批；单价：24.33万元

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 止血钳 | 竖齿无损伤齿，双关节；弧角高15mm，5*340；带锁扣，头部单面张开；进口医用不锈钢 | 1 |
| 2 |  | 竖齿无损伤齿，双关节；弧角高20mm，5*340；带锁扣，头部单面张开；进口医用不锈钢 | 1 |
| 3 |  | 竖齿无损伤齿，双关节；直角高15mm，5*340；带锁扣，头部单面张开；进口医用不锈钢 | 1 |
| 4 |  | 竖齿无损伤齿，双关节；直角高20mm，5*340；带锁扣，头部单面张开；进口医用不锈钢 | 1 |
| 5 |  | 竖齿无损伤齿；双关节，折角135度，5*340mm，带锁扣，分离并阻断 | 1 |
| 6 | 海绵钳 | 有齿，双关节，椭圆形头部，头宽6mm，5*340mm，抓持防滑 | 1 |
| 7 |  | 无损伤，双关节，椭圆形头部，头宽10mm，5*340mm，抓持防滑 | 1 |
| 8 |  | 交叉齿，双关节，椭圆形头部，头宽10mm，5*340mm，抓持防滑 | 1 |
| 9 |  | 双关节，三角蛇形头部，头宽8mm，5*360mm，带横齿，抓持防滑并辅助均匀游离 | 1 |
| 10 |  | 单关节，有齿，头宽10mm | 1 |
| 11 | 淋巴结钳 | 双关节子弹头淋巴抓钳，头宽8mm,长340mm,淋巴结抓持并转运 | 1 |
| 12 | 持针钳 | 碳化钨钳头，微弯，5*330mm，有锁扣，防滑处理 | 1 |
| 13 | 手术剪 | 钨钢刀头，刀头双面张开，精雕刻工艺，弧高10mm，5*350mm，无锁扣，剪肺叶或丝线 | 2 |
| 14 | 打结器 | 弹性推结器V形头部，4*360mm | 1 |
| 15 | 吸引管 | 胸腔镜专用型，弧弯，金属柄，可换式头部，6*430mm，尾部360°旋转 | 2 |
| 16 | 鸭嘴钳 | 5*330 | 2 |
| 17 | 电钩 | 5*330 | 2 |
| 18 | 打结器 | 弹性推结器V形头部，4*360mm | 2 |
| 19 | 持针钳 | 碳化钨合金防滑钳头，微弯型；5*340mm | 1 |
| 20 | 施夹钳 | 紫色，45°，10*330mm | 1 |

包五：预算额度：19.95万元；最高限价：19.95万元

耳鼻喉内窥镜手术器械技术参数      数量：1批；单价：19.95万元

| 一、内窥镜参数 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 规格 | 参数 |
| 1 | 喉内窥镜 | 支 | 4 | 70°φ8*185mm | 一、适用范围 适用于喉部疾病的检查，和喉钳配合可进行活组织取样和声带息肉切除等手术 二、技术参数 1.外形尺寸（mm） 2.镜管外径 Φ8mm 3.目镜罩外径 Φ31.75mm 4.工作长度 Φ192mm 三、观察系统基本参数 1.视场角:85° 允差： ±10% 2.视向角θ: 70°、90° 允差：±10° 3.视场中心角分辨力，°:≥2.1C/(°) 4.光学镜的有效景深范围: 0～100mm 5.光能传递效率--有效光度率：≤500 cd/m2/lm 6.带有方向标，蓝宝石镜头。 7.在工作距离处成像应清晰，清晰范围应不小于视场直径的 70%，视场边缘应圆整，在视场内不应有影响观察的划痕、麻点及附着物等疵病； 8.各联接部位牢固可靠； 9.密封良好，经密封性试验后，无成像模糊等异常现象； 10.外表面及镜端面应光滑，不得有锋棱、毛刺及明显的伤痕等缺陷； 11.在常规条件下，经药物消毒，不得产生腐蚀现象； 12.内窥镜镜体全部采用高精密不锈钢管。 13.内窥镜采用高透光光学玻璃，进口光纤、光锥。 14.安全要求符合 GB9706.1 中 BF 型设备的规定。 15.光缆：可与WOLF、STORZ等光源链接。 |
| 2 | 鼻窦镜 | 支 | 3 | 70°φ4×175 | 设计光学工作距d0:10mm 视场中心角分辨力，ra (d): 2.39C/(°) 光学镜的有效景深范围: 3～100mm 采用ISO 10526:1999 CIE S 005 规定的A标准照明体的光谱，经照明光路和成像系统传输后的输出光谱的显色指数Ra:95 采用ISO 10526:1999 CIE S 005 规定的D65标准照明体的光谱，经照明光路和成像系统传输后的输出光谱的显色指数Ra:93 显色指数Ra的意义：表征内窥镜对物体的色差分辨能力和色还原性的好坏。Ra的数值越大，表示对物体的色差分辨能力和色还原性越好。 光能传递效率--有效光度率DM :1800 在设计光学工作距d0=4mm处的内窥镜工作视场形状以评价视场面形状表征。 在该视场形状下WP 的90%视场处的照明镜体光效ILeR ：0.626 在该视场形状下WP 的90%视场处的综合镜体光效SLeR ：0.492 在该视场形状下WP 的90%视场处的综合边缘光效SLe-Z ：0.210 在该视场形状下单位相对畸变的控制量VU-Z ：-23.4% 综合镜体光效SLeR 的意义：是光学镜照明光路和成像系统对边缘光效的贡献总和，表示内窥镜自体引起的边缘光效。 |
| 3 | 鼻窦镜 | 支 | 8 | 0°φ4×175 | 设计光学工作距d0:10mm 视场中心角分辨力，ra (d): 2.39C/(°) 光学镜的有效景深范围: 3～100mm 采用ISO 10526:1999 CIE S 005 规定的A标准照明体的光谱，经照明光路和成像系统传输后的输出光谱的显色指数Ra:95 采用ISO 10526:1999 CIE S 005 规定的D65标准照明体的光谱，经照明光路和成像系统传输后的输出光谱的显色指数Ra:93 显色指数Ra的意义：表征内窥镜对物体的色差分辨能力和色还原性的好坏。Ra的数值越大，表示对物体的色差分辨能力和色还原性越好。 光能传递效率--有效光度率DM :1800 在设计光学工作距d0=4mm处的内窥镜工作视场形状以评价视场面形状表征。 在该视场形状下WP 的90%视场处的照明镜体光效ILeR ：0.626 在该视场形状下WP 的90%视场处的综合镜体光效SLeR ：0.492 在该视场形状下WP 的90%视场处的综合边缘光效SLe-Z ：0.210 在该视场形状下单位相对畸变的控制量VU-Z ：-23.4% 综合镜体光效SLeR 的意义：是光学镜照明光路和成像系统对边缘光效的贡献总和，表示内窥镜自体引起的边缘光效。 |
| 4 | 耳内窥镜 | 支 | 3 | 0°φ3×90 | 设计光学工作距d0:10mm 视场中心角分辨力，ra (d):3.20C/(°) 光学镜的有效景深范围: 3～100mm 采用ISO 10526:1999 CIE S 005 规定的A标准照明体的光谱，经照明光路和成像系统传输后的输出光谱的显色指数Ra: 89 采用ISO 10526:1999 CIE S 005 规定的D65标准照明体的光谱，经照明光路和成像系统传输后的输出光谱的显色指数Ra : 87.8 显色指数Ra的意义：表征内窥镜对物体的色差分辨能力和色还原性的好坏。Ra的数值越大，表示对物体的色差分辨能力和色还原性越好。 光能传递效率--有效光度率DM :2743 在设计光学工作距d0=4mm处的内窥镜工作视场形状以评价视场面形状表征。 在该视场形状下WP 的90%视场处的照明镜体光效ILeR ：0.614 在该视场形状下WP 的90%视场处的综合镜体光效SLeR ：0.530 在该视场形状下WP 的90%视场处的综合边缘光效SLe-Z ：0.187 在该视场形状下单位相对畸变的控制量VU-Z ：9.9% 综合镜体光效SLeR 的意义：是光学镜照明光路和成像系统对边缘光效的贡献总和，表示内窥镜自体引起的边缘光效。 |
| 二、鼻内镜手术器械参数 |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 规格 | 参数 |
| 1 | 鼻组织剪 | 把 | 1 | 直 | 1、鼻组织剪所用与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准的要求。 2、器械经热处理，其硬度为48HRC-52HRC。 3、模仿手术动作时，头部开、闭应顺畅，无咬口卡滞现象。 4、剪刀刃口应锋利、清晰、完整、无卷刃、崩刃现象，剪切塑料薄膜时应轻松。 5、器械外表面光滑，杆部平直，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：头部不大于0.8μm，杆部不大于1.6μm。 6、连接部位应牢固、平整，销钉无露白现象。 7、在常规条件下消毒，不得产生腐蚀现象。符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级要求。 |
| 2 | 鼻筛窦钳 | 把 | 1 | 0°3.5mm×130mm | 1、鼻筛窦钳所用与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准的要求。 2、钳头经热处理，其硬度为48HRC-52HRC。 3、模仿手术动作时，头部开、闭应顺畅，无卡滞现象。 4、钳头刃口应清晰、完整、无断刃现象，闭合上下二片刃口应对齐，不得有偏移或张口现象，咬合时能轻松咬下硅胶管。 5、器械外表面光滑，杆部平直，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：头部不大于0.8μm，杆部不大于1.6μm。 6、连接部位应牢固、平整，销钉无露白现象。 7、在常规条件下消毒，不得产生腐蚀现象。符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级要求。 |
| 3 | 鼻筛窦钳 | 把 | 1 | 45°3.5mm×130mm | 1、鼻筛窦钳所用与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准的要求。 2、钳头经热处理，其硬度为48HRC-52HRC。 3、模仿手术动作时，头部开、闭应顺畅，无卡滞现象。 4、钳头刃口应清晰、完整、无断刃现象，闭合上下二片刃口应对齐，不得有偏移或张口现象，咬合时能轻松咬下硅胶管。 5、器械外表面光滑，杆部平直，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：头部不大于0.8μm，杆部不大于1.6μm。 6、连接部位应牢固、平整，销钉无露白现象。 7、在常规条件下消毒，不得产生腐蚀现象。符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级要求。 |
| 4 | 鼻筛窦钳 | 把 | 1 | 90°3.5mm×130mm | 1、鼻筛窦钳所用与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准的要求。 2、钳头经热处理，其硬度为48HRC-52HRC。 3、模仿手术动作时，头部开、闭应顺畅，无卡滞现象。 4、钳头刃口应清晰、完整、无断刃现象，闭合上下二片刃口应对齐，不得有偏移或张口现象，咬合时能轻松咬下硅胶管。 5、器械外表面光滑，杆部平直，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：头部不大于0.8μm，杆部不大于1.6μm。 6、连接部位应牢固、平整，销钉无露白现象。 7、在常规条件下消毒，不得产生腐蚀现象。符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级要求。 |
| 5 | 鼻筛窦钳 | 把 | 1 | 0°3.0mm×130mm(长圆口） | 1、鼻筛窦钳所用与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准的要求。 2、钳头经热处理，其硬度为48HRC-52HRC。 3、模仿手术动作时，头部开、闭应顺畅，无卡滞现象。 4、钳头刃口应清晰、完整、无断刃现象，闭合上下二片刃口应对齐，不得有偏移或张口现象，咬合时能轻松咬下硅胶管。 5、器械外表面光滑，杆部平直，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：头部不大于0.8μm，杆部不大于1.6μm。 6、连接部位应牢固、平整，销钉无露白现象。 7、在常规条件下消毒，不得产生腐蚀现象。符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级要求。 |
| 6 | 鼻筛窦钳 | 把 | 1 | 45°3.0mm×130mm(长圆口） | 1、鼻筛窦钳所用与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准的要求。 2、钳头经热处理，其硬度为48HRC-52HRC。 3、模仿手术动作时，头部开、闭应顺畅，无卡滞现象。 4、钳头刃口应清晰、完整、无断刃现象，闭合上下二片刃口应对齐，不得有偏移或张口现象，咬合时能轻松咬下硅胶管。 5、器械外表面光滑，杆部平直，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：头部不大于0.8μm，杆部不大于1.6μm。 6、连接部位应牢固、平整，销钉无露白现象。 7、在常规条件下消毒，不得产生腐蚀现象。符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级要求。 |
| 7 | 鼻咬切钳 | 把 | 1 | 0° 3.0mm （卵圆口） | 1、鼻咬切钳所用与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准的要求。 2、器械经热处理，其硬度为48HRC-52HRC。 3、模仿手术动作时，头部开、闭应顺畅，无卡滞现象。 4、钳头切口应清晰、完整、无卷刃、崩刃现象，咬切时能轻松切下1mm厚纸板。 5、器械外表面光滑，杆部平直，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕。 8、在常规条件下消毒，不得产生腐蚀现象。符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级要求。 |
| 8 | 鼻咬切钳 | 把 | 1 | 45°3.0mm （卵圆口） | 1、鼻咬切钳所用与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准的要求。 2、器械经热处理，其硬度为48HRC-52HRC。 3、模仿手术动作时，头部开、闭应顺畅，无卡滞现象。 4、钳头切口应清晰、完整、无卷刃、崩刃现象，咬切时能轻松切下1mm厚纸板。 5、器械外表面光滑，杆部平直，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕。 8、在常规条件下消毒，不得产生腐蚀现象。符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级要求。 |
| 9 | 蝶窦咬骨钳 | 把 | 1 | 椎板式 3mm | 1、蝶窦咬骨钳所用与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准的要求。 2、器械经热处理，其硬度为48HRC-52HRC。 3、模仿手术动作时，头部开、闭应顺畅，无卡滞现象。 4、钳头切口应清晰、完整、无卷刃、崩刃现象，咬切时能轻松切下1mm厚纸板。 5、器械外表面光滑，杆部平直，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕。 8、在常规条件下消毒，不得产生腐蚀现象。符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级要求。 |
| 10 | 鼻咬切钳 | 把 | 1 | 2.5mm（反咬360°旋转 张开70°） | 1、鼻咬切钳所用与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准的要求。 2、器械经热处理，其硬度为48HRC-52HRC。 3、模仿手术动作时，头部开、闭应顺畅，无卡滞现象。 4、钳头切口应清晰、完整、无卷刃、崩刃现象，咬切时能轻松切下1mm厚纸板。 5、器械外表面光滑，杆部平直，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕。 8、在常规条件下消毒，不得产生腐蚀现象。符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级要求。 |
| 11 | 蝶窦咬骨钳 | 把 | 1 | 30° 3.0mm | 1、蝶窦咬骨钳所用与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准的要求。 2、器械经热处理，其硬度为48HRC-52HRC。 3、模仿手术动作时，头部开、闭应顺畅，无卡滞现象。 4、钳头切口应清晰、完整、无卷刃、崩刃现象，咬切时能轻松切下1mm厚纸板。 5、器械外表面光滑，杆部平直，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕。 8、在常规条件下消毒，不得产生腐蚀现象。符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级要求。 |
| 12 | 蝶窦咬骨钳 | 把 | 1 | 70° 3.0mm | 1、蝶窦咬骨钳所用与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准的要求。 2、器械经热处理，其硬度为48HRC-52HRC。 3、模仿手术动作时，头部开、闭应顺畅，无卡滞现象。 4、钳头切口应清晰、完整、无卷刃、崩刃现象，咬切时能轻松切下1mm厚纸板。 5、器械外表面光滑，杆部平直，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕。 8、在常规条件下消毒，不得产生腐蚀现象。符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级要求。 |
| 13 | 鼻息肉钳 | 把 | 1 | 65°（前后开口） | 1、鼻息肉钳所用与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准的要求。 2、器械经热处理，其硬度为48HRC-52HRC。 3、模仿手术动作时，头部开、闭应顺畅，无卡滞现象。 4、钳头刃口应清晰、完整、无断刃现象，钳子闭合后，上、下二片刃口应对齐，不得有偏移或张口现象。 5、器械外表面光滑，杆部平直，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕。 6、表面粗糙度为：头部不大于0.8μm，其余部位不大于1.6μm。 7、连接部位应牢固、平整，销钉无露白现象。 8、在常规条件下消毒，不得产生腐蚀现象。符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级要求。 |
| 14 | 鼻息肉钳 | 把 | 1 | 65°（左右开口） | 1、鼻息肉钳所用与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准的要求。 2、器械经热处理，其硬度为48HRC-52HRC。 3、模仿手术动作时，头部开、闭应顺畅，无卡滞现象。 4、钳头刃口应清晰、完整、无断刃现象，钳子闭合后，上、下二片刃口应对齐，不得有偏移或张口现象。 5、器械外表面光滑，杆部平直，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕。 6、表面粗糙度为：头部不大于0.8μm，其余部位不大于1.6μm。 7、连接部位应牢固、平整，销钉无露白现象。 8、在常规条件下消毒，不得产生腐蚀现象。符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级要求。 |
| 15 | 鼻息肉钳 | 把 | 1 | 110°（前后开口） | 1、鼻息肉钳所用与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准的要求。 2、器械经热处理，其硬度为48HRC-52HRC。 3、模仿手术动作时，头部开、闭应顺畅，无卡滞现象。 4、钳头刃口应清晰、完整、无断刃现象，钳子闭合后，上、下二片刃口应对齐，不得有偏移或张口现象。 5、器械外表面光滑，杆部平直，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕。 6、表面粗糙度为：头部不大于0.8μm，其余部位不大于1.6μm。 7、连接部位应牢固、平整，销钉无露白现象。 8、在常规条件下消毒，不得产生腐蚀现象。符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级要求。 |
| 16 | 鼻息肉钳 | 把 | 1 | 110°（左右开口） | 1、鼻息肉钳所用与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准的要求。 2、器械经热处理，其硬度为48HRC-52HRC。 3、模仿手术动作时，头部开、闭应顺畅，无卡滞现象。 4、钳头刃口应清晰、完整、无断刃现象，钳子闭合后，上、下二片刃口应对齐，不得有偏移或张口现象。 5、器械外表面光滑，杆部平直，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕。 6、表面粗糙度为：头部不大于0.8μm，其余部位不大于1.6μm。 7、连接部位应牢固、平整，销钉无露白现象。 8、在常规条件下消毒，不得产生腐蚀现象。符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级要求。 |
| 17 | 鼻息肉钳 | 把 | 1 | 下弯90° 张开115° | 1、鼻息肉钳所用与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准的要求。 2、器械经热处理，其硬度为48HRC-52HRC。 3、模仿手术动作时，头部开、闭应顺畅，无卡滞现象。 4、钳头刃口应清晰、完整、无断刃现象，钳子闭合后，上、下二片刃口应对齐，不得有偏移或张口现象。 5、器械外表面光滑，杆部平直，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕。 6、表面粗糙度为：头部不大于0.8μm，其余部位不大于1.6μm。 7、连接部位应牢固、平整，销钉无露白现象。 8、在常规条件下消毒，不得产生腐蚀现象。符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级要求。 |
| 18 | 上颌窦探针 | 支 | 1 | 双头 | 1、上颌窦探针所用与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准的要求。 2、器械经热处理，其硬度为48HRC-52HRC。 3、带吸引的上颌窦探针管道通畅，不应有堵塞显现。 4、器械外表面光滑，杆部平直，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕。 5、表面粗糙度为：头部不大于0.8μm，其余部位不大于1.6μm。 6、在常规条件下消毒，不得产生腐蚀现象。符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级要求。 |
| 19 | 鼻剥离器 | 支 | 1 | 4.5mm(双头） | 1、鼻剥离器所用与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准的要求。 2、器械经热处理，其硬度为48HRC-52HRC。 3、刀刃应清晰、完整、无卷刃、崩刃现象。 4、器械外表面光滑，杆部平直，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕。 5、在常规条件下消毒，不得产生腐蚀现象。符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级要求。 |
| 20 | 鼻剥离器 | 支 | 1 | 3.5mm-4.5mm（双头铲型） | 1、鼻剥离器所用与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准的要求。 2、器械经热处理，其硬度为48HRC-52HRC。 3、刀刃应清晰、完整、无卷刃、崩刃现象。 4、器械外表面光滑，杆部平直，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕。 5、在常规条件下消毒，不得产生腐蚀现象。符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级要求。 |
| 21 | 刮匙 | 支 | 1 | 45° 2×6 长圆口 | 1、刮匙所用与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准的要求。 2、器械经热处理，其硬度为48HRC-52HRC。 3、器械外表面光滑，杆部平直，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕。 4、在常规条件下消毒，不得产生腐蚀现象。符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级要求。 |
| 22 | 鼻骨凿 | 支 | 1 | 4.0mm（半圆 枪式） | 1、鼻骨凿所用与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准的要求。 2、器械经热处理，其硬度为48HRC-52HRC。 3、鼻骨凿头部应锋利，能顺利划开2层A4纸。 4、鼻骨凿刃口应完整,无崩刃现象，外表面应光滑、无锋棱、无毛刺、无裂痕和碰伤。 5、表面粗糙度Ra之值为：头部不大于0.8μm，杆部不大于1.6μm。 6、在常规条件下消毒，不得产生腐蚀现象。符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级要求。 |
| 23 | 鼻吸引管 | 支 | 1 | 2.5mm*0.25*144 | 1、鼻吸引管所用与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准的要求。 2、鼻吸引管腔道应通畅。 3、器械外表面光滑，杆部平直，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于1.6μm。 4、连接部位应牢固、平整。 5、在常规条件下消毒，不得产生腐蚀现象。符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级要求。 |
| 24 | 鼻吸引管 | 支 | 1 | 3.0mm | 1、鼻吸引管所用与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准的要求。 2、鼻吸引管腔道应通畅。 3、器械外表面光滑，杆部平直，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于1.6μm。 4、连接部位应牢固、平整。 5、在常规条件下消毒，不得产生腐蚀现象。符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级要求。 |
| 25 | 鼻吸引管 | 支 | 1 | 60°2.5mm（平口） | 1、鼻吸引管所用与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准的要求。 2、鼻吸引管腔道应通畅。 3、器械外表面光滑，杆部平直，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于1.6μm。 4、连接部位应牢固、平整。 5、在常规条件下消毒，不得产生腐蚀现象。符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级要求。 |
| 26 | 鼻吸引管 | 支 | 1 | 60°3.0mm（平口） | 1、鼻吸引管所用与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准的要求。 2、鼻吸引管腔道应通畅。 3、器械外表面光滑，杆部平直，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于1.6μm。 4、连接部位应牢固、平整。 5、在常规条件下消毒，不得产生腐蚀现象。符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级要求。 |
| 27 | 鼻吸引管 | 支 | 1 | 70° φ3.0mm（钝头） | 1、鼻吸引管所用与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准的要求。 2、鼻吸引管腔道应通畅。 3、器械外表面光滑，杆部平直，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于1.6μm。 4、连接部位应牢固、平整。 5、在常规条件下消毒，不得产生腐蚀现象。符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级要求。 |
| 28 | 鼻骨锤 | 支 | 1 | φ28×30mm | 1、鼻骨锤采用木质材料、 YY/T 0294.1-2016 中代号为 M、B的不锈钢或铁氟龙制造。 2、产品主要尺寸见1.4产品规格表。 3、采用YY/T 0294.1-2016 中代号为 B的不锈钢制造的锤头热处理硬度要求40～48HRC。 4、连接部位应牢固，无松动现象。 5、柄部直纹或网纹清晰;表面应光滑、无锋棱、无毛刺、无裂痕和碰伤，无堆焊或脱焊等现象。 6、有光亮Ra≤0.4μm,拉丝亚光、柄部直纹或网纹处无光亮Ra≤1.6μm。 7、鼻骨锤应有良好的耐腐蚀性能,满足YY/T 0149-2006中5.4b的要求。 |
| 29 | 鼻咬切钳 | 把 | 1 | 45°3.5mm 长圆口 | 1、鼻咬切钳所用与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准的要求。 2、器械经热处理，其硬度为48HRC-52HRC。 3、模仿手术动作时，头部开、闭应顺畅，无卡滞现象。 4、钳头切口应清晰、完整、无卷刃、崩刃现象，咬切时能轻松切下1mm厚纸板。 5、器械外表面光滑，杆部平直，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕。 8、在常规条件下消毒，不得产生腐蚀现象。符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级要求。 |
| 30 | 鼻咬切钳 | 把 | 1 | 0°3.5mm 长圆口 | 1、鼻咬切钳所用与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准的要求。 2、器械经热处理，其硬度为48HRC-52HRC。 3、模仿手术动作时，头部开、闭应顺畅，无卡滞现象。 4、钳头切口应清晰、完整、无卷刃、崩刃现象，咬切时能轻松切下1mm厚纸板。 5、器械外表面光滑，杆部平直，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕。 8、在常规条件下消毒，不得产生腐蚀现象。符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级要求。 |
| 31 | 鼻内窥镜手术器械消毒盒 | 个 | 1 | 386×242×100mm |  |
| 三、中耳手术器械包参数 |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 规格 | 参数 |
| 1 | 中耳息肉钳 | 把 | 1 | 卵圆口 0° 0.8×1.3 | 1、中耳息肉钳所用与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准的要求。 2、器械经热处理，其硬度为48HRC-52HRC。 3、模仿手术动作时，头部开、闭应顺畅，无卡滞现象。 4、钳头刃口应清晰、完整、无断刃现象，闭合上下二片刃口应对齐，不得有偏移或张口现象，咬合时能轻松咬下硅胶管。 5、器械外表面光滑，杆部平直，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕。 6、表面粗糙度Ra之值为：头部不大于0.8μm，杆部不大于1.6μm。 7、连接部位应牢固、平整，销钉无露白现象。 8、在常规条件下消毒，不得产生腐蚀现象。符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级要求。 |
| 2 | 中耳息肉钳 | 把 | 1 | 卵圆口 45°0.8×1.3 | 1、中耳息肉钳所用与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准的要求。 2、器械经热处理，其硬度为48HRC-52HRC。 3、模仿手术动作时，头部开、闭应顺畅，无卡滞现象。 4、钳头刃口应清晰、完整、无断刃现象，闭合上下二片刃口应对齐，不得有偏移或张口现象，咬合时能轻松咬下硅胶管。 5、器械外表面光滑，杆部平直，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕。 6、表面粗糙度Ra之值为：头部不大于0.8μm，杆部不大于1.6μm。 7、连接部位应牢固、平整，销钉无露白现象。 8、在常规条件下消毒，不得产生腐蚀现象。符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级要求。 |
| 3 | 中耳息肉钳 | 把 | 1 | 杯口 0° 1.2mm | 1、中耳息肉钳所用与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准的要求。 2、器械经热处理，其硬度为48HRC-52HRC。 3、模仿手术动作时，头部开、闭应顺畅，无卡滞现象。 4、钳头刃口应清晰、完整、无断刃现象，闭合上下二片刃口应对齐，不得有偏移或张口现象，咬合时能轻松咬下硅胶管。 5、器械外表面光滑，杆部平直，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕。 6、表面粗糙度Ra之值为：头部不大于0.8μm，杆部不大于1.6μm。 7、连接部位应牢固、平整，销钉无露白现象。 8、在常规条件下消毒，不得产生腐蚀现象。符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级要求。 |
| 4 | 中耳息肉钳 | 把 | 1 | 杯口 45° 1.2mm | 1、中耳息肉钳所用与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准的要求。 2、器械经热处理，其硬度为48HRC-52HRC。 3、模仿手术动作时，头部开、闭应顺畅，无卡滞现象。 4、钳头刃口应清晰、完整、无断刃现象，闭合上下二片刃口应对齐，不得有偏移或张口现象，咬合时能轻松咬下硅胶管。 5、器械外表面光滑，杆部平直，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕。 6、表面粗糙度Ra之值为：头部不大于0.8μm，杆部不大于1.6μm。 7、连接部位应牢固、平整，销钉无露白现象。 8、在常规条件下消毒，不得产生腐蚀现象。符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级要求。 |
| 5 | 耳钳 | 把 | 1 | 麦粒头 0° 4.0mm | 1、耳钳所用与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准的要求。 2、器械经热处理，其硬度为48HRC-52HRC。 3、模仿手术动作时，头部开、闭应顺畅，无卡滞现象。 4、乳突咬骨咬切硅胶是应轻松咬下；其他规格钳头闭合上下二片应对齐，不得有偏移或张口现象，上下钳头相互吻合，钳齿应清晰完整，不得有缺齿、烂齿等缺陷。 5、器械外表面光滑，杆部平直，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕。 6、表面粗糙度Ra之值为：头部不大于0.8μm，杆部不大于1.6μm。 7、连接部位应牢固、平整，销钉无露白现象。 8、在常规条件下消毒，不得产生腐蚀现象。符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级要求。 |
| 6 | 耳息肉剪 | 把 | 1 | 4.0mm直 | 1、耳息肉剪所用与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准的要求。 2、器械经热处理，其硬度为48HRC-52HRC。 3、模仿手术动作时，头部开、闭应顺畅，无卡滞现象。 4、刃口应锋利，无断刃、卷刃、缺刃现象，剪切时能轻松剪下薄膜，剪切边口应整齐。 5、器械外表面光滑，杆部平直，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕。 6、表面粗糙度Ra之值为：头部不大于0.8μm，杆部不大于1.6μm。 7、连接部位应牢固、平整，销钉无露白现象。 8、在常规条件下消毒，不得产生腐蚀现象。符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级要求 |
| 7 | 槌骨剪 | 把 | 1 | 2.3mm | 1、槌骨剪所用与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准的要求。 2、器械经热处理，其硬度为48HRC-52HRC。 3、模仿手术动作时，头部开、闭应顺畅，无卡滞现象。 4、刃口应锋利，无断刃、卷刃、缺刃现象，剪切时能轻松剪下0.5mm纸板，剪切边口应整齐。 5、器械外表面光滑，杆部平直，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕。 6、表面粗糙度Ra之值为：头部不大于0.8μm，杆部不大于1.6μm。 7、连接部位应牢固、平整，销钉无露白现象。 8、在常规条件下消毒，不得产生腐蚀现象。符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级要求。 |
| 8 | 耳钳 | 把 | 1 | 5.0mm（镫骨安装） | 1、耳钳所用与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准的要求。 2、器械经热处理，其硬度为48HRC-52HRC。 3、模仿手术动作时，头部开、闭应顺畅，无卡滞现象。 4、乳突咬骨咬切硅胶是应轻松咬下；其他规格钳头闭合上下二片应对齐，不得有偏移或张口现象，上下钳头相互吻合，钳齿应清晰完整，不得有缺齿、烂齿等缺陷。 5、器械外表面光滑，杆部平直，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕。 6、表面粗糙度Ra之值为：头部不大于0.8μm，杆部不大于1.6μm。 7、连接部位应牢固、平整，销钉无露白现象。 8、在常规条件下消毒，不得产生腐蚀现象。符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级要求。 |
| 9 | 乳突牵开器 | 把 | 1 | 14cm固定式 2×2钩锐 | 1、乳突牵开器所用与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准的要求。 2、器械经热处理，其硬度为48HRC-52HRC。 3、锁卡应灵活，锁止牢固。 4、闭合时头部应相互抱合，无顶齿现象。 3、器械外表面光滑，杆部平直，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕。 4、在常规条件下消毒，不得产生腐蚀现象。符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级要求。 |
| 10 | 乳突牵开器 | 把 | 1 | 16cm活动式 3×3钩锐 | 1、乳突牵开器所用与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准的要求。 2、器械经热处理，其硬度为48HRC-52HRC。 3、锁卡应灵活，锁止牢固。 4、闭合时头部应相互抱合，无顶齿现象。 3、器械外表面光滑，杆部平直，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕。 4、在常规条件下消毒，不得产生腐蚀现象。符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级要求。 |
| 11 | 显微耳钩 | 支 | 1 | 0.6mm 90° | 1、显微耳钩所用与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料或钛合金材料制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准或GB/T3620.1标准的要求。 2、不锈钢材料制造器械经热处理，其硬度为48HRC-52HRC。 3、带吸引管管道应通畅，不应有阻塞现象。 4、尖头显微耳钩头部应锋利，能顺利划破2层A4纸。 5、器械外表面光滑，杆部平直，柄部可有柄花或无柄花，柄花应清晰、完整，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕。 6、表面粗糙度Ra之值为：头部不大于0.8μm，柄部不大于1.6μm。 7、连接部位应牢固、平整，无堆焊、脱焊现象。 8、在常规条件下消毒，不得产生腐蚀现象。符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级要求。 |
| 12 | 显微耳钩 | 支 | 1 | 1.0mm 90° | 1、显微耳钩所用与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料或钛合金材料制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准或GB/T3620.1标准的要求。 2、不锈钢材料制造器械经热处理，其硬度为48HRC-52HRC。 3、带吸引管管道应通畅，不应有阻塞现象。 4、尖头显微耳钩头部应锋利，能顺利划破2层A4纸。 5、器械外表面光滑，杆部平直，柄部可有柄花或无柄花，柄花应清晰、完整，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕。 6、表面粗糙度Ra之值为：头部不大于0.8μm，柄部不大于1.6μm。 7、连接部位应牢固、平整，无堆焊、脱焊现象。 8、在常规条件下消毒，不得产生腐蚀现象。符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级要求。 |
| 13 | 显微耳钩 | 支 | 1 | 1.2mm 90° | 1、显微耳钩所用与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料或钛合金材料制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准或GB/T3620.1标准的要求。 2、不锈钢材料制造器械经热处理，其硬度为48HRC-52HRC。 3、带吸引管管道应通畅，不应有阻塞现象。 4、尖头显微耳钩头部应锋利，能顺利划破2层A4纸。 5、器械外表面光滑，杆部平直，柄部可有柄花或无柄花，柄花应清晰、完整，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕。 6、表面粗糙度Ra之值为：头部不大于0.8μm，柄部不大于1.6μm。 7、连接部位应牢固、平整，无堆焊、脱焊现象。 8、在常规条件下消毒，不得产生腐蚀现象。符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级要求。 |
| 14 | 显微耳钩 | 支 | 1 | 1.8mm 90° | 1、显微耳钩所用与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料或钛合金材料制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准或GB/T3620.1标准的要求。 2、不锈钢材料制造器械经热处理，其硬度为48HRC-52HRC。 3、带吸引管管道应通畅，不应有阻塞现象。 4、尖头显微耳钩头部应锋利，能顺利划破2层A4纸。 5、器械外表面光滑，杆部平直，柄部可有柄花或无柄花，柄花应清晰、完整，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕。 6、表面粗糙度Ra之值为：头部不大于0.8μm，柄部不大于1.6μm。 7、连接部位应牢固、平整，无堆焊、脱焊现象。 8、在常规条件下消毒，不得产生腐蚀现象。符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级要求。 |
| 15 | 显微耳钩 | 支 | 1 | 0.8mm 45° | 1、显微耳钩所用与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料或钛合金材料制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准或GB/T3620.1标准的要求。 2、不锈钢材料制造器械经热处理，其硬度为48HRC-52HRC。 3、带吸引管管道应通畅，不应有阻塞现象。 4、尖头显微耳钩头部应锋利，能顺利划破2层A4纸。 5、器械外表面光滑，杆部平直，柄部可有柄花或无柄花，柄花应清晰、完整，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕。 6、表面粗糙度Ra之值为：头部不大于0.8μm，柄部不大于1.6μm。 7、连接部位应牢固、平整，无堆焊、脱焊现象。 8、在常规条件下消毒，不得产生腐蚀现象。符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级要求。 |
| 16 | 显微耳钩 | 支 | 1 | 1.2mm 45° | 1、显微耳钩所用与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料或钛合金材料制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准或GB/T3620.1标准的要求。 2、不锈钢材料制造器械经热处理，其硬度为48HRC-52HRC。 3、带吸引管管道应通畅，不应有阻塞现象。 4、尖头显微耳钩头部应锋利，能顺利划破2层A4纸。 5、器械外表面光滑，杆部平直，柄部可有柄花或无柄花，柄花应清晰、完整，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕。 6、表面粗糙度Ra之值为：头部不大于0.8μm，柄部不大于1.6μm。 7、连接部位应牢固、平整，无堆焊、脱焊现象。 8、在常规条件下消毒，不得产生腐蚀现象。符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级要求。 |
| 17 | 显微耳钩 | 支 | 1 | 1.5mm 90° | 1、显微耳钩所用与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料或钛合金材料制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准或GB/T3620.1标准的要求。 2、不锈钢材料制造器械经热处理，其硬度为48HRC-52HRC。 3、带吸引管管道应通畅，不应有阻塞现象。 4、尖头显微耳钩头部应锋利，能顺利划破2层A4纸。 5、器械外表面光滑，杆部平直，柄部可有柄花或无柄花，柄花应清晰、完整，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕。 6、表面粗糙度Ra之值为：头部不大于0.8μm，柄部不大于1.6μm。 7、连接部位应牢固、平整，无堆焊、脱焊现象。 8、在常规条件下消毒，不得产生腐蚀现象。符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级要求。 |
| 18 | 耳道皮瓣刀 | 支 | 1 | 1.5mm 45° | 1、耳道皮瓣刀采用医用不锈钢材料制造或者医用钛合金材料制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准的要求或者符合GB/T3620.1要求。 2、不锈钢材料制造器器械经热处理，其硬度为48HRC-52HRC。 3、带吸引管管道应通畅，不应有阻塞现象。 4、头部应锋利，不应有卷刃，崩刃现象，能顺利划破薄膜。 5、器械外表面光滑，杆部平直，柄部可有柄花或无柄花，柄花应清晰、完整，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕。 6、表面粗糙度Ra之值为：杆部不大于0.8μm，柄部不大于1.6μm。 7、连接部位应牢固、平整，无堆焊、脱焊现象。 8、在常规条件下消毒，不得产生腐蚀现象。符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级要求。 |
| 19 | 耳道皮瓣刀 | 支 | 1 | 2.0mm 45° | 1、耳道皮瓣刀采用医用不锈钢材料制造或者医用钛合金材料制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准的要求或者符合GB/T3620.1要求。 2、不锈钢材料制造器器械经热处理，其硬度为48HRC-52HRC。 3、带吸引管管道应通畅，不应有阻塞现象。 4、头部应锋利，不应有卷刃，崩刃现象，能顺利划破薄膜。 5、器械外表面光滑，杆部平直，柄部可有柄花或无柄花，柄花应清晰、完整，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕。 6、表面粗糙度Ra之值为：杆部不大于0.8μm，柄部不大于1.6μm。 7、连接部位应牢固、平整，无堆焊、脱焊现象。 8、在常规条件下消毒，不得产生腐蚀现象。符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级要求。 |
| 20 | 耳道皮瓣刀 | 支 | 1 | 2.5mm 45° | 1、耳道皮瓣刀采用医用不锈钢材料制造或者医用钛合金材料制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准的要求或者符合GB/T3620.1要求。 2、不锈钢材料制造器器械经热处理，其硬度为48HRC-52HRC。 3、带吸引管管道应通畅，不应有阻塞现象。 4、头部应锋利，不应有卷刃，崩刃现象，能顺利划破薄膜。 5、器械外表面光滑，杆部平直，柄部可有柄花或无柄花，柄花应清晰、完整，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕。 6、表面粗糙度Ra之值为：杆部不大于0.8μm，柄部不大于1.6μm。 7、连接部位应牢固、平整，无堆焊、脱焊现象。 8、在常规条件下消毒，不得产生腐蚀现象。符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级要求。 |
| 21 | 耳道皮瓣刀 | 支 | 1 | 1.5mm 90° | 1、耳道皮瓣刀采用医用不锈钢材料制造或者医用钛合金材料制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准的要求或者符合GB/T3620.1要求。 2、不锈钢材料制造器器械经热处理，其硬度为48HRC-52HRC。 3、带吸引管管道应通畅，不应有阻塞现象。 4、头部应锋利，不应有卷刃，崩刃现象，能顺利划破薄膜。 5、器械外表面光滑，杆部平直，柄部可有柄花或无柄花，柄花应清晰、完整，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕。 6、表面粗糙度Ra之值为：杆部不大于0.8μm，柄部不大于1.6μm。 7、连接部位应牢固、平整，无堆焊、脱焊现象。 8、在常规条件下消毒，不得产生腐蚀现象。符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级要求。 |
| 22 | 耳道皮瓣刀 | 支 | 1 | 2.0mm 90° | 1、耳道皮瓣刀采用医用不锈钢材料制造或者医用钛合金材料制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准的要求或者符合GB/T3620.1要求。 2、不锈钢材料制造器器械经热处理，其硬度为48HRC-52HRC。 3、带吸引管管道应通畅，不应有阻塞现象。 4、头部应锋利，不应有卷刃，崩刃现象，能顺利划破薄膜。 5、器械外表面光滑，杆部平直，柄部可有柄花或无柄花，柄花应清晰、完整，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕。 6、表面粗糙度Ra之值为：杆部不大于0.8μm，柄部不大于1.6μm。 7、连接部位应牢固、平整，无堆焊、脱焊现象。 8、在常规条件下消毒，不得产生腐蚀现象。符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级要求。 |
| 23 | 耳道皮瓣刀 | 支 | 1 | 2.5mm 90° | 1、耳道皮瓣刀采用医用不锈钢材料制造或者医用钛合金材料制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准的要求或者符合GB/T3620.1要求。 2、不锈钢材料制造器器械经热处理，其硬度为48HRC-52HRC。 3、带吸引管管道应通畅，不应有阻塞现象。 4、头部应锋利，不应有卷刃，崩刃现象，能顺利划破薄膜。 5、器械外表面光滑，杆部平直，柄部可有柄花或无柄花，柄花应清晰、完整，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕。 6、表面粗糙度Ra之值为：杆部不大于0.8μm，柄部不大于1.6μm。 7、连接部位应牢固、平整，无堆焊、脱焊现象。 8、在常规条件下消毒，不得产生腐蚀现象。符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级要求。 |
| 24 | 耳道皮瓣刀 | 支 | 1 | 2.5mm 0° | 1、耳道皮瓣刀采用医用不锈钢材料制造或者医用钛合金材料制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准的要求或者符合GB/T3620.1要求。 2、不锈钢材料制造器器械经热处理，其硬度为48HRC-52HRC。 3、带吸引管管道应通畅，不应有阻塞现象。 4、头部应锋利，不应有卷刃，崩刃现象，能顺利划破薄膜。 5、器械外表面光滑，杆部平直，柄部可有柄花或无柄花，柄花应清晰、完整，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕。 6、表面粗糙度Ra之值为：杆部不大于0.8μm，柄部不大于1.6μm。 7、连接部位应牢固、平整，无堆焊、脱焊现象。 8、在常规条件下消毒，不得产生腐蚀现象。符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级要求。 |
| 25 | 耳用刀 | 支 | 1 | 6.0mm 镰状 | 耳用刀所用与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准的要求。 2.3 器械经热处理，其硬度为48HRC-52HRC。 2.4 耳用刀头部应锋利，不应有卷刃，崩刃现象，能顺利划破薄膜。 2.5 器械外表面光滑，杆部平直，柄部可有柄花或无柄花，柄花应清晰、完整，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕。 2.6 表面粗糙度Ra之值为：杆部不大于0.8μm，柄部不大于1.6μm。 2.7 连接部位应牢固、平整，无堆焊、脱焊现象。 2.8 在常规条件下消毒，不得产生腐蚀现象。符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级要求。 |
| 26 | 剥离器 | 支 | 1 | 1.5mm | 1、本产品所用与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准的要求。 2、器械经热处理，其硬度为48HRC-52HRC。 3、头部两边应锋利，能顺利划破1层A4纸。 4、器械外表面光滑，杆部平直，柄部可有柄花或无柄花，柄花应清晰、完整，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕。 5、表面粗糙度Ra之值为：头部不大于0.8μm，柄部不大于1.6μm。 6、连接部位应牢固、平整，无堆焊、脱焊现象。 7、在常规条件下消毒，不得产生腐蚀现象。符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级要求。 |
| 27 | 剥离器 | 支 | 1 | 2.0mm | 1、本产品所用与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准的要求。 2、器械经热处理，其硬度为48HRC-52HRC。 3、头部两边应锋利，能顺利划破1层A4纸。 4、器械外表面光滑，杆部平直，柄部可有柄花或无柄花，柄花应清晰、完整，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕。 5、表面粗糙度Ra之值为：头部不大于0.8μm，柄部不大于1.6μm。 6、连接部位应牢固、平整，无堆焊、脱焊现象。 7、在常规条件下消毒，不得产生腐蚀现象。符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级要求。 |
| 28 | 耳刮匙 | 支 | 1 | 1.5mm×1.2mm | 1、耳刮匙所用与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准的要求。 2、器械经热处理，其硬度为48HRC-52HRC。 3、锐头的刃口应锋利,在A4纸上轻轻刮擦时,A4纸能起毛,但不会刮破，钝头的在A4纸刮匙，不会起毛。 4、柄部水平固定,头部承受5N重物时其变形量(挠度)不大于2mm,卸载后能恢复原位。 5、刮匙刃口应完整,无崩刃现象;柄花应清晰完整，无缺损现象;外表面应光滑、无锋棱、无毛刺、无裂痕和碰伤。 6、表面粗糙度Ra之值为：头部不大于0.8μm，杆部不大于1.6μm。 7、在常规条件下消毒，不得产生腐蚀现象。符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级要求。 |
| 29 | 耳用探针 | 支 | 1 | 25° | 1、耳用探针所用与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准的要求。 2、器械经热处理，其硬度为48HRC-52HRC。 3、器械外表面光滑，头部应圆润，杆部平直，柄部可有柄花或无柄花，柄花应清晰、完整，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕。 4、表面粗糙度Ra之值为：头部不大于0.8μm，柄部不大于1.6μm。 5、在常规条件下消毒，不得产生腐蚀现象。符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级要求。 |
| 30 | 显微耳针 | 支 | 1 | 直 | 1、显微耳针所用与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准的要求。 2、器械经热处理，其硬度为48HRC-52HRC。 3、器械头部应尖利。 4、器械外表面光滑，杆部平直，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕。 5、在常规条件下消毒，不得产生腐蚀现象。符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级要求。 |
| 31 | 筋膜压薄器 | 把 | 1 | 螺旋式 60×40mm | 1、筋膜压薄器所用与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准M号不锈钢的要求。 2、 夹片相互吻合，无错口及偏摆现象，夹片配合平面光滑无毛刺，压迫充分，配合无缝隙。 3、手轮与丝杆配合灵活，转动自由。 4、开闭轻松灵活，无卡滞现象。 5、螺旋式动夹片张开度应不小于8mm。 6、压薄器应有良好的锁止性能。 7、筋膜压薄器各联接部位应牢固可靠，焊缝应平整光滑，无脱焊或堆焊现象。 8、筋膜压薄器的外表面应光滑，杆部应平直，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕。其表面粗糙度Ra之值为：夹片平面工作部应不大于0.2μm，柄杆部应不大于0.8μm。 9、筋膜压薄器应有良好的耐腐蚀性能,在常规条件下消毒，不得产生腐蚀现象。 |
| 32 | 耳用吸引管 | 支 | 1 | 1.0mm（负压片） | 1、耳用吸引管所用与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准的要求。 2、耳用吸引管管道应通畅，不应有阻塞现象。 3、耳用吸引管各焊接与紧配部位连接应牢固。 4、耳用吸引管外表面光滑、平整，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕。 5、表面粗糙度Ra之值为：外表面不大于0.8μm，通条不大于1.6μm。 6、在常规条件下消毒，不得产生腐蚀现象。符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级要求。 |
| 33 | 耳用吸引管 | 支 | 1 | 1.2mm（负压片) | 1、耳用吸引管所用与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准的要求。 2、耳用吸引管管道应通畅，不应有阻塞现象。 3、耳用吸引管各焊接与紧配部位连接应牢固。 4、耳用吸引管外表面光滑、平整，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕。 5、表面粗糙度Ra之值为：外表面不大于0.8μm，通条不大于1.6μm。 6、在常规条件下消毒，不得产生腐蚀现象。符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级要求。 |
| 34 | 耳用吸引管 | 支 | 1 | 1.5mm (负压片） | 1、耳用吸引管所用与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准的要求。 2、耳用吸引管管道应通畅，不应有阻塞现象。 3、耳用吸引管各焊接与紧配部位连接应牢固。 4、耳用吸引管外表面光滑、平整，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕。 5、表面粗糙度Ra之值为：外表面不大于0.8μm，通条不大于1.6μm。 6、在常规条件下消毒，不得产生腐蚀现象。符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级要求。 |
| 35 | 耳用吸引管 | 支 | 1 | 1.8mm（负压片） | 1、耳用吸引管所用与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准的要求。 2、耳用吸引管管道应通畅，不应有阻塞现象。 3、耳用吸引管各焊接与紧配部位连接应牢固。 4、耳用吸引管外表面光滑、平整，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕。 5、表面粗糙度Ra之值为：外表面不大于0.8μm，通条不大于1.6μm。 6、在常规条件下消毒，不得产生腐蚀现象。符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级要求。 |
| 36 | 耳用吸引管 | 支 | 1 | 2.0mm（负压片） | 1、耳用吸引管所用与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准的要求。 2、耳用吸引管管道应通畅，不应有阻塞现象。 3、耳用吸引管各焊接与紧配部位连接应牢固。 4、耳用吸引管外表面光滑、平整，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕。 5、表面粗糙度Ra之值为：外表面不大于0.8μm，通条不大于1.6μm。 6、在常规条件下消毒，不得产生腐蚀现象。符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级要求。 |
| 37 | 耳用吸引管 | 支 | 1 | 2.3mm（负压片） | 1、耳用吸引管所用与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准的要求。 2、耳用吸引管管道应通畅，不应有阻塞现象。 3、耳用吸引管各焊接与紧配部位连接应牢固。 4、耳用吸引管外表面光滑、平整，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕。 5、表面粗糙度Ra之值为：外表面不大于0.8μm，通条不大于1.6μm。 6、在常规条件下消毒，不得产生腐蚀现象。符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级要求。 |
| 38 | 耳用吸引管 | 支 | 1 | 2.5mm（负压片） | 1、耳用吸引管所用与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准的要求。 2、耳用吸引管管道应通畅，不应有阻塞现象。 3、耳用吸引管各焊接与紧配部位连接应牢固。 4、耳用吸引管外表面光滑、平整，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕。 5、表面粗糙度Ra之值为：外表面不大于0.8μm，通条不大于1.6μm。 6、在常规条件下消毒，不得产生腐蚀现象。符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级要求。 |
| 39 | 耳科显微消毒盒 | 个 | 1 | 不锈钢 |  |

注：超过单价最高限价的分项报价，其投标文件按无效投标处理。