政 府 采 购 项 目

公开招标采购文件

项目名称：2024-2026年镇海区交通运输管理中心公路小修保养项目

采购人：宁波市镇海区交通运输管理中心

采购代理机构：中招国际招标有限公司

2023年11月

目 录

第一部分 招标公告	1

第二部分 供应商须知	4

第三部分 采购需求	16

第四部分 评标办法	22

第五部分 拟签订的合同文本	28

第六部分 应提交的有关格式范例	28

# 第一部分 招标公告

项目概况：

2024-2026年镇海区交通运输管理中心公路小修保养项目的潜在供应商应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）采购文件，并于2023年11月30日14点00分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

- 项目基本情况

项目编号：TC239Y04K

项目名称：2024-2026年镇海区交通运输管理中心公路小修保养项目

预算金额（元）：8000000

最高限价（元）：8000000

注：浮动率最高限价为+20%（含），投标浮动率报价超过最高限价的作无效标处理。注：投标浮动率报价百分比保留两位小数，第三位小数四舍五入。

采购需求：宁波市镇海区范围内公路小修养护；具体以采购文件第三部分 采购需求为准，拟参加投标的潜在供应商应点击本公告下方“获取采购文件”查看采购需求。

合同履约期限：自合同签订之日起三年，合同一年一签。采购人根据中标人在上年度合同履约、考核情况及财政资金审批等情况决定是否续签（或至每年预算金额全部支出后终止）。

本项目（否）接受联合体投标。

- 申请人的资格要求：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

- 本项目的特定资格要求：

3.1同时具备交通运输主管部门颁发公路养护三类甲级和三类乙级从业资质，或具备交通运输主管部门颁发的路基路面养护甲级资质。

3.2项目经理须具备公路工程专业二级及以上注册建造师（不含临时建造师），具有有效的交通运输主管部门颁发的安全生产考核合格证书（B证），并具有工程师及以上技术职称。（须提供近三个月内任意1月供应商为项目经理缴纳的有效社保证明、身份证及相关证书的复印件）。

3.3专职安全员具有有效的交通运输主管部门颁发的安全生产考核合格证书（C证）。（须提供近三个月内任意1月供应商为安全员缴纳的有效社保证明、身份证及相关证书的复印件）。

- 获取（下载）采购文件

时间：2023年11月9日至2023年11月17日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

- 提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年11月30日14时00分00秒（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2023年11月30日14时00分00秒

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

- 公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

- 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

- 其他事项：（1）本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）政策。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（3）本次政府采购活动有关信息在浙江政府采购网公布，视同送达所有潜在供应商。（4）电子招投标有关事项说明：①本项目通过“浙江政府采购网-政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）”实行电子投标，供应商须安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求制作投标文件。客户端软件下载方式：供应商可通过“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载。②供应商须申领CA，CA申领及相关操作可参考“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”。供应商在进行上述操作时，如遇技术问题可致电95763进行咨询。③供应商应于提交投标文件截止时间前将电子加密投标文件上传到浙江政府采购网-政府采购云平台，未上传电子加密投标文件，视为供应商放弃投标。④供应商在“浙江政府采购网-政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交之外，还可以（邮寄形式或派人现场递交，以采购代理机构联系人签收时间为准）在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“电子备份投标文件”。⑤采购代理机构将在采购文件规定的时间通过政府采购云平台组织开标、开启投标文件，所有供应商均应准时在线参加。开标时间后30分钟内，供应商可以登录政府采购云平台（www.zcygov.cn），用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，可使用电子备份电子投标文件进行评标。⑥如因系统或部分供应商的电子投标文件无法解密，满足3家及以上的，则正常开标，无法解密电子投标文件的供应商视为放弃投标；不足3家的，则重新组织招标。如因系统原因导致供应商的电子投标文件均无法解密的，则开标时间延期。（5）因信用中国网站中“重大税收违法案件当事人名单”已调整为“重大税收违法失信主体”，但政采云系统自动生成的仍为“重大税收违法案件当事人名单”，故查询的内容以“重大税收违法失信主体”为准。

- 对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

- 采购人信息

名称：宁波市镇海区交通运输管理中心

地址：宁波市镇海区慈海北路1066号

传真：    /

项目联系人（询问）：翁工

项目联系方式（询问）：0574-86285216

质疑联系人：余老师

质疑联系方式：0574- 86285219

- 采购代理机构信息

名称：中招国际招标有限公司

地址：宁波市江北区人民路189号6层

传真：    /

项目联系人（询问）：姜洁敏、胡婷婷、吴云婷

项目联系方式（询问）：0574-87817296、18989311528

邮箱：jiangjiemin@cntcitc.com.cn

质疑联系人：赖虹

质疑联系方式：0574-87818096

- 同级政府采购监督管理部门

名 称：宁波市镇海区采购管理办公室

地 址：宁波市镇海区骆驼街道民和路569号

传 真：    /

联系人：金老师

监督投诉电话：0574-89389666

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二部分 供应商须知

# 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性与核心产品 | 服务类。 |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的：公路小修保养，属于其他未列明行业 行业；行业及规模：其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | ■ 本项目不允许采购进口产品。 □ 可以就 采购进口产品。 |
| 4 | 分包 | □同意将非主体、非关键性的 工作分包。 ■不同意分包。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | ■ 不组织。 □ 组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 6 | 样品提供 | ■ 不要求提供。 □ 要求提供。 |
| 7 | 方案讲解演示 | ■ 不组织。 □ 组织。 |
| 8 | 供应商应当提供的资格证明文件 资信证明文件 | （1）资格证明文件：详见采购文件第二部分 供应商须知第11.1款。 供应商未提供有效的资格证明文件的，视为供应商不具备采购文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据采购文件第四部分 评标办法提供。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品 | / |
| 10 | 报价要求 | 1、有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价： （1）本投标报价采用浮动率报价； （2）本项目的投标总价须包含现场勘察费用、材料费(含辅助材料等)、人工费、施工机械使用费、企业管理费、运输及装卸费、材料保管费、检验及测试费、临时设施及水电费、与施工方案相关的技术措施费、施工组织措施费、安全文明施工费、应急养护工程费、交通管制费用、相关的恢复、质保期内维修及保养费、应急费用、合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险、保险费、采购代理服务费、利润、规费、税金、政策性文件规定的费用和其他交付采购人使用前产生的所有费用。 注：1）应急养护工程在60万元以内的应急工程直接发包给小修保养承包单位，并根据合同条款按实结算，不参与总价浮动。 2）关于沥青路面大面积修补的标准：在一处沥青处置点位上一次性使用沥青用量超过30m3的，根据合同条款按实结算，不参与总价浮动。 （3）采购预算：按合同约定的结算办法浮动率最高限价：+20%；报价超过浮动率最高限价的投标作无效标处理，负数代表下浮，正数代表上浮。 投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如供应商在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。采购文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。 三年总维修金额不超过2400万元，金额按实际维修金额结算，投标人在投标报价时须考虑工程量及内容不确定的风险，并自行承担相关责任和风险。服务期限内，中标人承诺的中标价不因市场因素和政策因素变动而调整。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的； 报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的； 供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | / |
| 13 | 特别说明 | 无。 |
| 14 | 履约保证金 | 履约保证金金额：人民币捌万元整。 履约保证金形式：转账或银行、保险公司出具的保函形式。 履约保证金递交时间：中标通知书发出后30天内缴纳。 履约保证金退还时间：在中标人完成合同履约后，视履行情况不计息退还（但如中标人未履行或未完全履行合同规定的任何义务或有违约情形，给招标人造成损失的，招标人有权在其提交的履约保证金中作相应扣罚，不足部分招标人有权继续向中标人追偿）。 |
| 15 | ★付款方式 | 详见合同条款。 |
| 16 | 中标服务费的 收取标准 | （1）本招标代理机构参照国家发改委发改办价格[2003]857号通知和原国家计委计价格[2002]1980号文件规定的中标代理服务收费标准结合和采购人签订的代理合同中约定的下浮率，向中标人收取中标服务费。 （2）中标服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。 其它： 户名：中招国际招标有限公司浙江分公司 开户行：中国银行股份有限公司宁波市江北支行 账号：394878441076 |

# 总则

## 适用范围

本采购文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

# 定义

- “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

- “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

- “供应商”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

- “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

- “电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

- “电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

- ，“□”系指不适用本项目的要求。

- 采购项目需要落实的政府采购政策

- 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

- 支持绿色发展

- 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按采购文件要求提供相关产品认证证书。★采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

- 纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购人将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

- 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购人优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购人优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

- 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购人对其提高预付款比例、免收履约保证金。

- 支持中小企业发展

- 中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

- 在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

- 符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

- 符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

- 可享受中小企业扶持政策的供应商应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》，供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

- 中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- 支持创新发展

- 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

- 首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

- 平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

- 询问、质疑、投诉

- 在线询问、质疑、投诉

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

- 供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

- 供应商质疑

- 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

- 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

- 对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。

- 对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

- 对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

- 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- 质疑项目的名称、编号；

- 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- 事实依据；

- 必要的法律依据；

- 提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

- 对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

- 采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《浙江省财政厅关于进一步加强政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕2号），采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

- 询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

- 供应商投诉

- 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

- 供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

- 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

- 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

# 采购文件的构成、澄清、修改

- 采购文件的构成

- 采购文件包括下列文件及附件：

- 招标公告；

- 供应商须知；

- 采购需求；

- 评标办法；

- 拟签订的合同文本；

- 应提交的有关格式范例。

- 与本项目有关的澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

- 采购文件的澄清、修改

- 已获取采购文件的潜在供应商，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

- 采购代理机构对采购文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取采购文件的潜在供应商。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

# 投标

- 采购文件的获取

详见招标公告中获取采购文件的时间期限、地点、方式及采购文件售价。

- 开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在供应商按第二部分 供应商须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

- 投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

- 投标文件的语言

投标文件及供应商与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

- 投标文件的组成

- 资格证明文件：

- 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

- 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）；

- 本项目的特定资格要求（如有）。

- 商务技术文件：

- 投标函；

- 授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

- 分包意向协议（如有）；

- 符合性审查资料；

- 评标标准相应的商务技术资料；

- 商务技术偏离表；

- 政府采购供应商廉洁自律承诺书。

- 报价文件：

- 开标一览表（报价表）；

- 中小企业声明函。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；供应商提供虚假材料投标的，投标无效。

# 投标文件的编制

- 投标文件分为资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分。各供应商在编制投标文件时请按照采购文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是供应商的风险。

- 供应商进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

- 使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

- 投标文件的签署、盖章

- 投标文件按照采购文件第六部分格式要求进行签署、盖章。★供应商的投标文件未按照采购文件要求签署、盖章的，其投标无效。

- 为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

- 采购文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

- 投标文件的提交、补充、修改、撤回

- 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

- 电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

- 采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与供应商以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

- 备份投标文件（不适用）

- 供应商在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制供应商提交备份投标文件。

- 备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘等存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明项目名称，供应商名称（联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称）。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

- 直接提交备份投标文件的，供应商应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

- 以邮政快递方式递交备份投标文件的，供应商应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达采购文件第二部分 供应商须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由供应商自行负责。

- 供应商仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

- 投标文件的无效处理

有采购文件第四部分 评标办法第4.2款规定的情形之一的，投标无效。

- 投标有效期

- 投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。★供应商的投标文件中承诺的投标有效期少于采购文件中载明的投标有效期的，投标无效。

- 投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

- 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，供应商拒绝延长的，其投标无效。

# 开标、资格审查与信用信息查询

- 开标

- 采购代理机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。供应商不足3家的，不得开标。

- 开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商按照平台提示和采购文件的规定在半小时内完成在线解密。

- 在政府采购云平台开启已解密投标人的所有投标文件，公布供应商名称、投标内容、投标价格等以及代理机构认为合适的其他内容，供应商须在政府采购云平台的“开标记录”模块中进行在线签字确认。

- 投标文件未按时解密，供应商提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

- 资格审查

- 采购人或采购代理机构依据法律法规和采购文件的规定，对供应商的资格进行审查。

- 供应商未按照采购文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为供应商不具备采购文件中规定的资格要求，其投标无效。

- 对未通过资格审查的供应商，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

- 合格供应商不足3家的，不再评标。

- 信用信息查询

- 信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询供应商接受资格审查时的信用记录。

- 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询供应商的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

- 信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝参与政府采购活动。

- 联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

# 评标

- 评标委员会将根据采购文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各供应商对采购文件的响应情况。对实质上响应采购文件的供应商，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的供应商的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见采购文件第四部分 评标办法。

# 定标

- 确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

- 中标通知与中标结果公告

- 自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

- 中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

- 公告期限为1个工作日。

# 合同授予

- 合同主要条款详见第五部分 拟签订的合同文本。

- 合同的签订

- 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起10个工作日内，与中标供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

- 中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

- 如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

- 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

- 采购合同由采购人与中标供应商根据采购文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

- 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

## 供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

## 预付款

采购人应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。采购人根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

# 电子交易活动的中止

- 电子交易活动的中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

- 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

- 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

- 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

- 病毒发作导致不能进行正常操作的；

- 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

- 出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

# 验收

- 验收

- 采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

- 采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

- 严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

- 验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

# 第三部分 采购需求

一、项目概况

| 项目名称 | 2024-2026年镇海区交通运输管理中心公路小修保养项目 |
| --- | --- |
| 工期 | 具体以采购人通知的工期为准。 |
| 数量 | 根据实际情况而定，中标人必须无条件承接采购人所委托的任务，不得以任何理由拒绝推脱；投标人在投标报价时须考虑工程量及内容不确定的风险，并自行承担相关责任和风险。 |
| 服务地点/现场 | 采购人指定或认可地点。 |
| 质量要求 | 符合现行国家、交通运输部、浙江省及宁波市公路工程相关技术规范、质量标准。 |
| 缺陷责任期 | 验收合格之日起计3个月。 |
| 服务响应 | 承包人应在接到通知后 30 分钟内做出响应，如需要到达现场服务的， 2 小时内到达现场。 |
| 付款方式 | 详见合同条款。 |
| 结算方式 | 详见合同条款。 |
| 验收及其他要求 | 详见合同条款。 |

二、主要工作内容

1、道路日常小修计划安排；

2、路面扩缝灌缝，包括材料、切、剔、吹、灌、撒、扫等；

3、路面直接灌缝，包括材料、剔、吹、灌、撒、扫等；

4、水泥路面砼板块修复，包括材料、切割、挖运、基底压实、浇筑砼、养生等；

5、水泥路面铣刨，包括铣刨、挖运、整修等；

6、沥青路面开挖，包括切割、挖运、整修等；

7、沥青路面铣刨，包括铣刨、挖运、整修等；

8、沥青砼修复，包括材料、基底清理，底油、铺筑、碾压养护、封边等；

9、冷补沥青应急修复，包括材料、基底清理，铺筑、碾压养护等（施工前需经业主同意）；

10、各种检查评比活动保障工作、防汛防台、防雪抗冻等应急处理工作；

11、协助发包人做好技术档案和信息管理系统的建立、整理、归档工作。

12、公路附属设施维护包括对零星的人行道、路缘石、构造物、栏杆、护栏、边沟、排水设施、油漆、里程桩等其他设施进行维修或清理，包括废料弃运、除锈等相关内容，（结算时如旧料利用的则扣除材料价）。

13、其它公路养护相关工作内容。

三、技术及服务要求

1、在公路养护中采用的材料、设备与工艺，应符合本技术规范及本规范引用的其它标准与规范的相应要求。

标准与规范引用的国家和行业现行有关标准、规范和规程，承包人应自备并在养护中应用。

2、本规范引用的国家和浙江省的标准与规范包括但不限于：

a．《公路养护技术规范》（JTG H10-2009）

b．《公路技术状况评定标准》（JTG 5210-2018）

c．《公路水泥混凝土路面养护技术规范》（JTJ 073.1-2001）

d．《公路沥青路面养护技术规范》（JTG 5142-2019）

e．《公路桥涵养护规范》（JTG 5120-2021）

f．《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2015）

g．《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）

h．《公路交通安全设施质量抽样及判定》（JT/T 495-2004）

i．浙江省《交通养护工程工程量清单计价规范》（DB33/T751-2009）

j．《公路交通安全设施施工技术规范》（JTG/T 3671-2021）

k．《公路路基养护技术规范》（JTG 5120-2020）

L．《浙江省公路养护工程施工招标文件范本》第七章技术规

m．宁波市沥青路面机械化坑槽修补操作手册

上述规范如有更新的则按最新规范和标准要求执行，除上述规范以外的遵循国家及地方、行业现行的其它相关规范和标准要求。

3、路面病害处理按病害类型、不同的洞深、不同材料，以实际施工数量计量（其中坑槽修补面积不足（含）0.5㎡的，按0.5㎡计；大于0.5㎡、不足1㎡的，按照1㎡计，1㎡以上（含）的按实计量）计算支付。此项支付包括施工安全、运行维护，划线，开槽，开挖，清底，换填，熬油，运输，刷油，配料，拌和，摊铺，碾压，清理现场，交通组织等相关作业所必须的费用，是对项目的全部偿付。

4、如因承包人撤离后未按要求对临时占地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准而与当地发生纠纷，导致发包人发生额外支出时，发包人将从应付给承包人的任何款项内扣除所支出费用。

5、承包人在公路养护工作中必须贯彻文明施工、安全生产的方针，制定技术安全措施，加强安全教育，严格执行安全操作规程，确保安全生产。

6、承包人的路况调查及维修

（1）为确定日常养护和维修工作内容，承包人应对路况按时（期）进行观察、调查与评价，研究变化规律、分析病害原因、拟定治理方案。

（2）承包人发现可能危及行车安全的病害和路障，应立即做好防护措施并及时通知发包人，进行处理和修复。

（3）承包人应建立不少于5人的应急抢险队伍，须7*24小时随时待命，在接到发包人指令后须在2小时内达到维修现场，对随时可能发生的路面状况进行应急维修或更换等内容。

（4）承包人应根据养护管理的需要，完成发包人交办的其它任务。

（5）承包人应积极应用新技术、新设备采集路况资料，正确评价路况提出科学养护对策，发展现代化的公路养护技术。

（6）承包人必须贯彻文明施工、安全生产的方针，制定技术安全措施，加强安全教育，严格执行安全操作规程，确保安全生产。

7、养护记录

（1）承包人的养护记录应与养护承包进程同步形成，逐步积累、整理及保管好所有养护记录。

（2）承包人应收集和掌握以下信息：

① 路况信息

包括公路的动态信息和静态信息。动态信息指有关公路设施的路况、受灾信息；静态信息指公路、桥梁及附属构造物的形状、尺寸等信息。

② 承包人应掌握和上报的相关资料

a．承包人应根据发包人提供的资料，通过调查建立路况及养护工作台帐，并必须在规定时间上报各类报表。

b．承包人应努力提高管理水平，配合做好发包人或公路行业管理部门建立的公路养护管理信息化的基础资料收集、管理系统的应用工作。

（3）小修保养的分项工程应每月按照档案管理要求整理成册并提交发包人。

8、环境保护

（1）承包人在公路养护合同承包期中，应严格遵守国家环境保护部门的有关规定，承包人有责任采取有效措施以预防和消除因养护施工而造成的环境污染，并应保证发包人避免由于污染而承担的索赔或罚款。

（2）承包人应在养护中加强环保意识，保持养护路段清洁，控制扬尘，杜绝漏洒材料。

（3）沥青混合料应集中在场站搅拌，其设备污染排放应符合《沥青工业污染排放标准》（GB 4916-85）的规定。

9、养护维修安全作业基本要求

（1）公路养护维修作业必须保障养护维修作业人员和设备的安全，以及车辆的安全运行。在进行养护维修作业前，应制定安全保障方案。

（2）承包人应建立安全管理制度，实施对养护维修作业人员的安全培训和教育。养护维修作业人员必须接受安全技术教育，遵守各项安全技术操作规程。

（3）公路养护维修作业单位或经营单位应加强养护维修安全作业的管理。各级公路管理机构应加强对养护维修安全作业的监督和检查。

（4）养护维修作业的安全设施在未完成养护维修作业之前应保持完好，任何人不得随意撤除或改变安全设施的位置、扩大或缩小控制区范围，以保证养护维修作业控制区的安全。

10、养护作业安全措施

（1）凡在公路上进行养护维修作业和管理人员必须穿着带有反光标志的桔红色工作服装。

（2）公路路面养护维修作业应按作业控制区交通控制标准设置相关的渠化装置和标志，必要时应指派专人负责维持交通。在可能发生山体滑坡、塌方、泥石流及高路堤、陡边坡等路段养护维修作业，必要时应设专人观察险情，严防安全事故发生。

（3）养护维修作业人员应在控制区内作业和活动，养护机械或材料不得堆放于控制区外。

（4）特殊条件下的养护维修作业应符合下列要求:

① 高温季节实施养护作业，应按劳动保护规定，采取防暑降温措施。并适当调整作息时间，尽量避开高温时段。

② 冬季养护维修作业时应采取保温防冻等安全防护措施，除雪作业时应加强交通管制，并对作业人员、作业机械加强防滑措施。

③ 雨季养护维修作业应做好防洪排涝工作，加强防水、防漏电、防滑、防坍塌等措施。如遇暴风雨应停止作业。

④ 大雾天不宜进行养护维修作业，当必须进行抢修作业时，应采取封闭交通，并在安全设施上设置黄色施工警告灯号等安全设施。

⑤ 夜间养护维修作业，现场必须设置符合操作要求的照明设备。

（5）山区养护维修作业时，应遵守下列规定：

① 在视距条件较差或坡度较大的路段进行养护维修作业，必要时应设专人指挥交通，作业控制区应增加有关交通安全设施。

② 控制区的施工标志应与急弯标志、反向标志或连续弯标志等并列设置。

③ 在同一弯道不得同时设置两个或两个以上养护维修作业控制区。

④ 养护维修作业人员在作业时应戴安全帽。

⑤ 道路检测车等在高速公路、一级公路进行道路性能检测和作业时，凡行进速度低于50km/h时，应按临时定点或移动养护维修作业控制区布置，或在设备尾部安装发光可变标志。

（6）加强养护维修机具的操作安全防范和维修保养。养护机械的操作、维修和保养按有关规定执行。

（7）公路养护维修作业控制区为公路养护维修作业所设置的交通管理区域，分为警告区、上游过渡区、缓冲区、工作区、下游过渡区和终止区等6个区域组成。

（8）各项养护维修作业控制区的布置位置和长度应保证公路养护维修作业人员、设备和过往车辆的安全。

11、防汛防台措施

（1）承包人应成立防汛防台部门，由专人负责防汛防台工作，并报送发包人。

（2）承包人应建立通讯网络，落实抢险人员，添置必须的防汛防台器材，制定抢险预案并报发包人批准。

（3）当气象预报有大暴雨或台风天气来临时，承包人必须安排人员值班。遭受台风暴雨时，承包人要在加强值班的基础上，密切注意气象动向，组织人员上路检查并做好检查记录，发现险情及时报告并迅速排除能够处理的险情或者采取必要的警戒措施。

（4）由重大自然灾害对道路造成的损害，承包人应提出抢修方案并报发包人批准，在抢修过程中承包人必须服从发包人的统一指挥和安排。

12、事故报告

（1）无论何时，一旦发生危害路况或人身、财产安全或者养护项目质量事故时，承包人除采取必要的抢救措施以外必须立即暂停养护作业。

（2）质量或安全事故发生后，承包人必须以最快的方式将事故的简要情况报告发包人，协助发包人查明原因，及时处理。但突发事件，承包人必须服从发包人的指挥和安排。

13、养护安全生产

承包人应依法对本单位的安全生产工作全面负责。应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度及安全生产技术交底制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的养护项目进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。承包人的项目负责人应依法对项目的安全施工负责，落实安全生产各项制度，确保安全生产费用的有效使用，并根据项目特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。

承包人必须重视安全生产工作，确保全年不出安全生产责任事故。如发生安全生产责任事故、工伤事故、交通事故等，由承包人负责处理，并承担一切责任及损失。

四、人员及设备设施要求

★1、投标人需组成两套道路小修班组（项目经理、专职安全员、内业人员可兼任两套班组），每个班组人员及机械配备均有独立完成所有路面小修作业的能力。

2、具体要求

★主要人员最低配备要求

| 人员 | 数量 | 资 格 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1名 | 持有公路工程二级及以上注册建造师证书（不含临时执业证书），并有施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B类），工程师及以上技术职称。 |
| 专职安全员 | 1名 | 具有施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（三类人员C证）。 |
| 内业人员 | 1名 | 具有会计员或统计员以上职称或具有工程类初级职称。 |
| 维修组人员 | 4名 | / |

★主要机械设备设施最低要求（承包人自行配置）

| 序号 | 设备机具 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 切缝机 | 台 | 1 |  |
| 2 | 风镐/液压镐 | 台 | 1 |  |
| 3 | 铣刨机 | 台 | 1 |  |
| 4 | 鼓风机 | 台 | 1 |  |
| 5 | 袖珍型摊铺机 | 台 | 1 | 摊铺宽度0.8m-2.5m |
| 6 | 滑移装载机或装载机 | 台 | 1 |  |
| 7 | 沥青混合料保温车 | 台 | 1 |  |
| 8 | 小型压路机 | 台 | 1 | 3T以下 |
| 9 | 平板夯 | 台 | 1 |  |
| 10 | 运输车辆 | 辆 | 1 |  |
| 11 | 灌缝机 | 台 | 1 |  |
| 12 | 巡查车 | 辆 | 1 |  |

# 第四部分   评标办法

# 评标办法前附表

| 序号 | 评标项目 | 分值 | 评分内容和标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报 价 分 10分 | 投标报价 | 10分 | 价格分为参与评审的价格得分： 参与评审的价格＝（1＋有效投标报价浮动率）×[1－10％（如符合文件规定的小微企业价格优惠的）] 参与评审的价格最低的为评标基准价，基准价得分为满分10分。 其他投标人的价格分按照下列公式计算： 投标报价得分＝（基准价/参与评审的价格）×100％×10。 |
| 2 | 商务技术分 90分 | 养护技术方案 | 8分 | 评委根据投标人提供的针对本项目制定的养护方案进行综合评议：方案内容编写完善、符合现状，任务了解程度深，科学合理性好，可操作性强的，得8分；方案内容较齐全，对项目了解程度较好，操作性较强的得6分；方案内容基本完整，对项目了解程度一般的得4分。未提供方案的不得分。 |
| 3 |  | 养护工艺 | 8分 | 评委根据投标人提供的针对本项目拟采用的养护工艺方案进行综合评议：方案内容编写完善、符合现状，任务了解程度深，科学合理性好，可操作性强的，得8分；方案内容较齐全，对项目了解程度较好，操作性较强的得6分；方案内容基本完整，对项目了解程度一般的得4分。未提供方案的不得分。 |
| 4 |  | 巡查方案 | 8分 | 评委根据投标人提供的针对本项目服务期间的日常巡查方案等内容进行综合评议：方案内容编写完善、符合现状，任务了解程度深，科学合理性好，可操作性强的，得8分；方案内容较齐全，对项目了解程度较好，操作性较强的得6分；方案内容基本完整，对项目了解程度一般的得4分。未提供方案的不得分。 |
| 5 |  | 应急抢险 | 6分 | 2018年1月1日以来，参加过县（市，区）级及以上防汛防台应急抢险工作的，每次计1分，最多计6分，须提供相关证明文件。 |
| 6 |  | 质量管理保证措施 | 7分 | 评委根据投标人提供的针对本项目的公路设施维护保养质量管理体系及保证措施方案进行综合评议：方案内容编写完善、符合现状，任务了解程度深，科学合理性好，可操作性强的，得7分；方案内容较齐全，对项目了解程度较好，操作性较强的得5分；方案内容基本完整，对项目了解程度一般的得3分。未提供方案的不得分。 |
| 7 |  | 交通管制及道路保畅措施 | 7分 | 评委根据投标人的措施是否切合实际并具有可避免施工外部干扰的改进措施，进行综合评议；方案内容编写完善、符合现状，任务了解程度深，科学合理性好，可操作性强的，得7分；方案内容较齐全，对项目了解程度较好，操作性较强的得5分；方案内容基本完整，对项目了解程度一般的得3分。未提供方案的不得分。 |
| 8 |  | 安全生产文明施工及环保措施 | 7分 | 评委根据投标人提供的针对本项目的安全生产文明施工及环境保护措施进行综合评议；方案内容编写完善、符合现状，任务了解程度深，科学合理性好，可操作性强的，得7分；方案内容较齐全，对项目了解程度较好，操作性较强的得5分；方案内容基本完整，对项目了解程度一般的得3分。未提供方案的不得分； |
| 9 |  | 服务配合 | 7分 | 服务机构（含驻点养护管理用房）情况：本项目的服务机构（含驻点养护管理用房）稳定性、项目实施期间配合服务的便捷程度、车辆及人员支持能力等方面进行综合评审； 本项目的服务机构（含驻点养护管理用房）稳定性强、项目实施期间配合服务的便捷程度强、车辆及人员支持能力等方面优的得7分，本项目的服务机构（含驻点养护管理用房）稳定性较强、项目实施期间配合服务的便捷程度较强、车辆及人员支持能力等方面良的得5分，本项目的服务机构（含驻点养护管理用房）稳定性一般、项目实施期间配合服务的便捷程度一般、车辆及人员支持能力等方面一般的得3分，缺项不得分。 （注：投标文件中按如下要求提供相关证明材料；如为自有产权的须提供房产证、平面图及现场照片；如为租赁的须提供房屋租赁合同、平面图和现场照片。） |
| 10 |  |  | 6分 | 评委根据投标人提供的服务保障承诺等内容进行评审：服务保障承诺针对性强、对履约有明显帮助的得6分，服务保障承诺针对性较强、对履约较有帮助的得4分，服务保障承诺针对性一般、对履约有一定帮助的得2分，服务保障承诺没有针对性、对履约没有帮助的或缺项不得分。 |
| 11 |  |  | 5分 | 根据投标人提供的沥青拌合楼服务能力进行评审。 自有或控股(51%以上)的沥青拌合楼得5分，控股（50%以下）的沥青拌合楼、有沥青拌合楼供料或意向合作协议得3分。 （注：投标文件中提供相关证明材料：股权证明（若控股）或合作协议，现场照片，场地证明资料文件等资料作为评审依据，未提供证明资料或不全的不得分） |
|  |  |  | 5分 | 沥青热再生设备及沥青保温车：自有得5分；租赁得3分；非自有且未租赁的不得分。提供自有证明（含发票、产权证等有效证明）或租赁协议等资料作为评审依据，未提供证明资料或不全的不得分。 |
| 12 |  |  | 5分 | 投标人拟投入的机械设备功能齐全性、配置合理性、先进性等内容进行进行综合评审； 机械设备功能齐全、配置合理、先进的得5分，机械设备功能较齐全、配置较合理、较先进的得3分，机械设备功能、配置一般的得1分，缺项不得分。 投标时须提供购置发票、租赁合同等相关证明资料复印件加盖公章。 |
| 13 |  | 人员配备 | 8分 | 投标人拟投入的人员配备合理性、从业经验、综合素质等内容进行综合评议，本条最高8分： 拟投入的人员配备合理、从业经验丰富、综合素质高的得8分，拟投入的人员配备较合理、从业经验较丰富、综合素质较高的得6分，拟投入的人员配备一般、从业经验较一般、综合素质一般的得4分，缺项不得分。 提供拟派人员班组社保、证书等相关证明材料（如有）。 |
| 14 |  | 信用评价等级 | 2分 | 开标当天信用等级为AA级的，得2分；A级的，得1.5分；B级的，得1分；C级及其他情况的，得0分。（信用评价根据开标当天查询的“宁波市交通建设市场信用信息管理系统查询的养护施工企业信用评级”结果，以二者得分较高的为准。） |
| 15 |  | 业绩 | 1分 | 自2020年1月1日以来（合同签订时间为准），投标人具有公路养护日常小修类项目业绩的，每个得0.5分，本项最高得1分。 （提供中标通知书（法定招标的需提供）、合同协议书，如合同中不能体现相应服务内容的还须提供业主出具的证明资料复印件） |

备注：供应商编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

最终评审结果保留两位小数。

- 评标方法

1、本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

- 评标标准

2、评标标准：见评标办法前附表。

- 评标程序

- 符合性审查。评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。不满足采购文件的实质性要求的，投标无效。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 资格条件审查 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
|  | 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 |
|  | 3、本项目的特定资格要求： 3.1同时具备交通运输主管部门颁发公路养护三类甲级和三类乙级从业资质，或具备交通运输主管部门颁发的路基路面养护甲级资质。 3.2项目经理须具备公路工程专业二级及以上注册建造师（不含临时建造师），具有有效的交通运输主管部门颁发的安全生产考核合格证书（B证），并具有工程师及以上技术职称。（须提供近三个月内任意1月供应商为项目经理缴纳的有效社保证明、身份证及相关证书的复印件） 3.3专职安全员具有有效的交通运输主管部门颁发的安全生产考核合格证书（C证）。（须提供近三个月内任意1月供应商为安全员缴纳的有效社保证明、身份证及相关证书的复印件）。 |

- 比较与评价。评标委员会应当按照采购文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

- 汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个供应商的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。对明显畸高、畸低的评分（评审小组成员个人主观总评分偏离所有评审小组成员主观总评分平均分30%以上的），评标委员会主任评委应提醒相关评标委员会成员进行复核或书面说明理由，评标委员会成员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评标委员会成员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。评标委员会对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

- 报价评审。

- 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

- 同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经供应商确认后产生约束力。

- 浙江政府采购云平台填写的投标报价与浙江政府采购云平台上传的电子投标文件中的投标报价不一致的，以上传的电子投标文件中的投标报价为准。

- 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

- 投标报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

- 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

- 排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

多家供应商提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

- 编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 评标中的其他事项

- 供应商澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要供应商作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和供应商通过电子交易平台交换数据电文，供应商提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予供应商提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

- 供应商不具备采购文件中规定的资格要求的（供应商未提供有效的资格文件的，视为供应商不具备采购文件中规定的资格要求）；

- 投标文件未按照采购文件要求签署、盖章的；

- 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

- 是否在投标文件中提供投标货物或服务的技术参数或要求。

- 投标文件标明的响应或偏离与事实是否相符或不存在虚假投标。

- 投标技术方案是否明确，不存在一个或一个以上备选（替代）投标方案。

- 是否满足招标文件中标注“★”的条款，投标文件中不存在采购人不能接受的附加条件。

- 投标文件的实质性内容是否使用中文表述、表述是否明确、不存在前后矛盾、使用计量单位是否符合招标文件要求（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）。

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 投标文件中承诺的投标有效期少于采购文件中载明的投标有效期的；

- 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

- 经评标委员会评审，投标人的投标报价是否合理（即不存在平衡报价）。

- 投标报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 经评标委员会评审，投标分项报价表中所列内容与技术方案是否存在重大偏离的或投标报价中是否出现重大缺项、漏项。

- 报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

- 供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的；

- 供应商提供虚假材料投标的；

- 供应商有恶意串通、妨碍其他供应商的竞争行为、损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的；

- 供应商仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

- 投标文件不满足采购文件的其它实质性要求的；

- 法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

- 废标。

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足3家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有供应商。

- 修改采购文件，重新组织采购活动。评标委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改采购文件，重新组织采购活动。

- 重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

- 未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

- 已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

- 政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

- 政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

- 政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

# 第五部分 拟签订的合同文本

## 第一节  通用合同条款

（详见浙江省公路工程养护施工招标文件示范文本2011年版本）

## 第二节 项目专用合同条款

说明：本部分所列的项目专用合同条款是对“通用合同条款”中规定必须在专用合同条款中明确的内容的集中，采购人根据本项目的具体特点和实际需要编制的“项目专用合同条款”不限于本部分所列示例性内容。

1.一般约定

合同文件的优先顺序

公路养护工程专用合同条款约定为：

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函；

（4）项目专用合同条款（含补遗书中与此有关的部分）；

（5）通用合同条款；

（6）项目专用技术规范（含补遗书中与此有关的部分）；

（7）通用技术规范；

（8）承包人有关人员、设备投入、财务能力的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（9）其他合同文件。

4．承包人

4.1  承包人的一般义务

4.1.10  其它义务

本项第4.1.10（2）目细化为：

根据合同的各项规定，承包人应负责做好合同规定的养护作业组织设计，精心组织养护，加强养护质量控制，完成本合同公路养护维修作业。为此，承包人应提供所需的全部监督管理、劳务、材料、设备、养护装备和其他物品。

业主与承包人应对原有路况进行现场鉴定和确认，并接受公路行政（行业）管理部门的监督。

投标文件的完备性：

应该认为，承包人在递交投标文件前，对本合同养护维修作业的投标文件和按招标文件规定组价后的单价和总额价应是已包括了合同中规定的承包人的全部义务（包括提供货物、材料、设备、服务的义务）以及为实施和完成本合同养护维修作业所必需的一切工作和条件。

承包人的施工机械：

承包人应使合同文件中投标书附表所列的养护机械按时到达现场，不得拖延、短缺或任意更换。否则将按第6.3款视为承包人违约。

承包人的职工：

承包人应向先现场派驻为实施和完成本合同养护维修作业所需的下述人员：

（1）投标书附表所列名单的各类专业技术人员、质检人员和管理人员。未经业主的批准，这些人员不应无故不到位或被替换；若确实无法到位或需替换，需经业主书面批准后，用同等资质和经历的人员替换；（2）其他满足本合同养护作业实施需要的在本行业中技术熟练、经验丰富的各类专业人员、质检人员、管理人员和有能力进行养护管理、并指导作业的工长；（3）适应本养护维修作业需要的各类熟练技工、半熟练技工和普通工。尽管承包人已按投标书附表中所列的数量派遣了上述各类人员，但是若业主认为这些人员仍不足以适应现场养护的需要并不能保证公路养护作业的质量时，业主有权要求承包人继续增派或雇佣这类人员，并书面通知承包人，承包人在接到上述通知后应立即执行业主的上述指示，不得无故拖延。（4）承包人应具有操作特种机械及养护机械的操作人员，操作人员应具有相应的操作证书持证上岗。

妨碍治安的行为：

承包人在任何时候应采取各种合理的预防措施，以防止其员工或在其员工之间发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为，并保证维护施工场地安定和维护养护作业附近的个人或者财产免遭上述行为的破坏。

卫生与供水：

承包人应自费采取应有的卫生防护措施，经常保持现场及其驻地整洁和卫生，以保护职员和工人的健康，并应与当地卫生部门合作，根据要求在整个合同执行期间配备医务人员，防止传染病和准备常用的急救药物。在炎热的高温条件下施工时，承包人应注意采取防暑降温措施。

事故报告：

如果养护作业现场发生安全、质量事故，承包人必须在20分钟内将事故情况通知业主，并在12小时内将详细情况书面速报业主。如果养护作业现场发生事故而引起公路和沿线交通不便，承包人应尽快报告业主，同时应迅速报告公路路政管理部门。

承包人必须重视安全生产工作，确保全年不出安全生产责任事故。如发生安全生产责任事故、工伤事故、交通事故等，由承包人作为安全责任负责人负责处理，并承担一切责任及损失，与业主无涉。

维护农民工合法权益：

为了落实国家有关维护农民合法权益有关精神，承包人应在本项目严格执行交通部公路发[2003]号544号文件《关于在公路建设中切实维护农民合法权益有关问题的通知》和浙江省交通厅浙交[2007]69号《关于切实解决拖欠工程款和民工工资问题的通知》，承包人应加强劳务合同管理，规范公路建设用工行为。承包人不得拖欠民工工资，必须及时、足额、按月发放民工工资，如拖欠，则按6.3款规定进行视为违约处理。

4.10  承包人现场查勘

本款补充第4.10.3项：

应认为，承包人在送交投标文件之前，已进行了现场考察，对现场和其周围环境以及可得到的有关资料进行了察看和核查，在考核时间允许的情况下已经查明了以下方面：

- 现场的地形地貌和特征，包括地表以下的情况；

- 水文和气象条件；

- 实施和完成本合同养护维修作业的工作范围、所需用的材料采购和加工；

- 附近道路和水、电、食宿供应条件；

- 当地的乡规民约和风俗习惯。

还应认为，承包人已取得可能对投标有影响或起作用的风险、意外等必要资料；因此认为，承包人的投标文件是以业主所提供资料和他自己察看和核查为依据的，对施工现场已深刻掌握。

4.11  不利物质条件

4.1.11  不利物质条件的范围：在承包养护作业的实施期间，承包人如果遇到凭其经验无法预见的外界障碍或自然条件，并已实际造成影响工作和增加费用时，承包人应立即就此向业主发出通知，业主收到该通知后，如经查明属实，确认该障碍或条件不可能为一个有经验的承包人所合理预见的，则业主与承包人协商并确定应该加到合同价格上的费用款额。但是对于合同中已经明确指出的不可预见的外界障碍或自然条件无论承包人是否有其经历和经验均视为承包人在接受合同时已预见其影响，并已在合同报价中计入其影响而可能发生的一切费用。对于合同未明确指出，但是在不可预见的外界障碍或自然条件发生之前，业主已经指示承包人有可能发生，但承包人未能及时采取有效措施，而导致的损失和后果均由承包人承担。对于在没有业主具体指令情况下，承包人已经及时采取了合理而恰当的措施并事后为业主接受，业主在就上述作出确定时应考虑予以适量补偿，亦可不做补偿。

9．施工安全、治安保卫和环境保护

9.2  承包人的施工安全责任

在实施和完成本合同养护维修作业的整个过程中，承包人应该：

（1）充分关注和保障所有在现场工作的人员安全，采取有效措施，使养护作业现场和本合同养护作业的实施保持有条不紊，以免上述人员的安全受到威胁：

A.人员配备不应低于招标文件规定的最低人员要求；

B.特殊工种的经专业培训，并持有行业主管部门签发的合格证上岗；

C.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管组织外，还应配备有足够的消防设备。所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；

D.所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录；

E.根据项目的性质和施工特点，严格执行《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）的具体规定；

（2）为保护本合同实施的养护维修作业免遭损坏，为了现场附近和过往群众的方便和安全，在确有必要的时候和地方，或当业主或有关主管部门要求时，应自费提供照明、警卫、护栏、警告标志等安全防护设施。施工场地周围必须做好安全警示工作，装配护栏、安全警示标志灯，尽全部安全注意义务；

（3）承包人应熟悉和执行环境保护法，并切实执行技术规范有关章节中关于环境保护方面的规定和要求。

A.对于来自养护作业实施时的施工机械和运输车辆的施工噪声，为保护施工人员的健康，应遵守《中华人民共和国环境噪声污染防治法》并依据《工业企业噪声卫生标准》合理安排工作人员轮流操作施工机械，减少接触高噪声的时间，或穿插安排高噪声的工作。对距噪声源较近的施工人员，除取得防护耳塞或头盔等有效措施外，还应当缩短其劳动时间。同时，应注意对机械的经常性保养，尽量使其噪声降低到最低水平。为保护施工现场附近居民的夜间休息，对居民区150m以内的施工现场，施工时间应加以控制。

B.对于施工中的粉尘污染源——灰土或混凝土拌和，施工车辆和运输产生的扬尘，应采取有效措施减轻施工现场的大污染，保护人民健康，如：

（a）拌和设备应有较好的密封，或有防尘设备。

（b）施工通道，沥青混凝土拌和站及灰土拌和站应经常进行洒水处理。

C.采取可靠措施保证原有交通的正常通行。

D.承包人进驻施工现场前三天应根据本条款要求制定工地规则并报业主审查批清，告示全体工作人员在养护作业实施过程中切实遵守，现场实施规则应包括但不限于下列方面的内容：

- 安全保卫制度；

- 公路养护作业安全制度；

- 作业现场出入管理制度；

- 环境卫生制度；

- 防火制度；

17.支付与结算

17.1支付方式：

17.1.1专项养护经费的核拨：

（1）每季度支付一次，承包人递交该季度实际完成清单量及价款等送审资料后，发包人支付至实际完成清单量送审价（经发包人审核同意）的80%。

（2）经业主委托第三方造价咨询机构核定确认并扣除考核罚款（如有）后支付至该季度审定价款的100%。

17.2结算方式：

17.2.1专项养护经费的核拨：

1、工程量按现行《浙江省公路养护工程预算编制办法》（2005版）、《浙江省公路养护工程预算定额》（2005版）、《浙江省公路养护工程机械台班费用定额》（2005版）、《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）等计量规则计量；其中：

（1）坑槽修补面积不足（含）0.5㎡的，按0.5㎡计；大于0.5㎡、不足1㎡的，按照1㎡计，1㎡以上（含）的按实计量；

大面积修补：一处沥青处置点位上一次性使用沥青用量超过30m3的，按实结算，不参与总价浮动。

（2）每班组的日修补路面坑洞≥10处（且处于处之间直线距离大于100米）、或每班组的日路面修补面积≥50㎡且不少于2处（且处于处之间直线距离大于100米）的，则按短途转场费1000元/天•班组计量；

（3）若当天班组仅维修路面裂缝总长度超过500米(且维修里程大于1000米)，则按短途转场费1000元/天•班组计量；

（4）短途转场费作为非竞争性费用，不参与总价浮动，转场费的认定需经业主签订认定。承包人每日短途转场费最多计一次。

（5）余土及废渣外运（包括装、运输费及处置费等所有费用）按市场价60元/m3计入（不计税不计费不下浮），结算时，工程量按实调整。余土及废渣外运处置费作为非竞争性费用，不参与总价浮动。

（6）安全围护费用：定额规定以外的安全文明施工费按实计量（维护材料根据甲方要求确定，其中临时硬隔离维护的单价参照市场价按照25元/m计算，交通导改锥价格按照3元/个计算，工程量按实签证，不参与总价浮动。

（7）零星点工：实际养护过程中应甲方需求维修的零星临时工作等可以计点工，计点工价以宁波市建设工程人工市场信息价为准，工程量按实签证，不参与总价浮动。

（8）应急养护工程在60万元以内的应急工程直接发包给小修保养承包单位，按实结算，不参与总价浮动。

（9）排水系统清淤及疏通按实结算，不参与总价浮动。

2、结算依据：每份任务书、图纸（如有）、单项合同（如有）等；

3、工程量计算规则工程细目预（决）算单价按《浙江省公路养护工程预算定额》（2005）版、《公路工程四新技术预算定额》（2010版）、《公路预算定额》（JTG/T 3832-2018）先后顺序套用、确定；如上述定额内无细目的，采购人可根据签证的人工工日、机械台班及材料使用量结算，人工、机械台班费用计取方式按照开工日所在当期最新信息价。

取费费率：根据本项目实际情况按《浙江省公路养护工程预算编制办法》（2005版）的费率要求取定：按一级公路取费，冬季施工增加费按准二区计取，雨季施工增加费按II区6个月计取，行车干扰工程施工增加费按每昼夜双向行车次数10001-15000计取，主副食运费补贴按30公里计算，其中临时设施费、夜间施工增加费、辅助生产现场经费、施工辅助、基本费用、职工探亲、职工取暖、间接费按相关规定计取；根据《浙江省公路养护工程预算编制办法（2005版）》的规定，利润及税金按现行国家法律法规文件执行。

4、人工价格：套用《浙江省公路养护工程预算定额》（2005版）的养护项目，人工费单价为35.75元/工日，套用交通部《公路预算定额》（JTG/T 3832-2018）的养护项目，人工费单价为127.66元/工日计列。

5、材料价格：每份任务书发出当月的《宁波建设工程造价信息》综合版施工期信息价，《宁波建设工程造价信息》上没有的材料价，则按宁波市交通工程质量安全监督站上公布的施工期平均信息价，以上均缺项时参考市场价；并按中标浮动率浮动。

6、结算以经业主委托第三方造价咨询机构核定确认后的结论为准。

7、最终结算价款=经业主委托第三方造价咨询机构核定确认后的结算审定价款（除短途转场费、余土及废渣外运处置费、安全围护费用、零星点工、大面积修补费用、应急养护工程费用和排水系统清淤及疏通费用外）×（1+中标浮动率）+审定后的短途转场费+审定后的余土及废渣外运处置费+安全围护费用+零星点工+大面积修补费用+应急养护工程费用+排水系统清淤及疏通费用。

18.交工验收

本条款补充第18.9款

18.9 竣工文件

专用合同条款18.9款细化为：

承包人应在交工验收阶段按采购文件规定的要求，将养护原始记录、文件资料、图表记录等按发包人规定进行编制并提交发包人审核。编制的档案、图表、资料所需的费用由承包人承担。

19.7保修责任

1、单项保修期按3个月计。

2、如发现承包商原因导致的不合格，承包商需无条件返工，保修期从返修合格之日起计算。

22．违约

22.1  承包人违约

如业主认为承包人有下述情况，业主将向承包人课以违约金：

（1）擅自转让、分包，则以终止部分或全部合同并课以部分或全部履约担保的违约金；

（2）承包人在执行合同中，若出现招标文件中规定的其他违约情况，在业主向承包人发出书面通知的14天内未见纠正的，业主将酌情向承包人课以1-2%合同价违约金；

（3）未经业主同意更换的项目经理或技术负责人且低于招标文件要求的，则业主有权终止全部合同，并课以部分或全部履约担保的违约金；

（4）违反关于维护农民合法权益条款的规定，业主将酌情向承包人课以1%~2%合同价的违约金；

（5）接到发包人工作通知后拒不执行的，业主将酌情向承包人课以1%~2%合同价的违约金。

（6）接到发包人工作指令后未在发包人要求的规定时间内修复完成造成交通安全事故的，由承包人承担损失；

（7）因养护原因被投诉，或在新闻媒体曝光的，造成恶劣影响的，业主将酌情向承包人课以最高1%合同价的违约金；

（8）发包人每季度对承包人开展一次履约质量考核评定，根据评定结果扣除部分季度款，一个自然年度内出现两次评定为“不合格”情况时，发包人有权直接解除合同，并要求承包人承担合同解除违约责任和全部损失赔偿责任，损失包括但不限于直接经济损失、预期可得利益损失、另行发包费用与本合同的差额、律师费、诉讼费等；

（9）上述违约情形按次计算违约金，可以同时多类违约惩处，也可多次同类违约惩处，业主有权在最近一次结算时优先扣除违约金，结算款不足以支付违约金的，业主有权在承包人的履约保证金中扣除。履约保证金支付后3个工作日内，承包人应当将履约保证金补足至约定数额，未及时补足的，视为未支付履约保证金，业主有权直接解除本合同，并要求承包人承担合同解除违约责任和全部损失赔偿责任，损失包括但不限于直接经济损失、预期可得利益损失、另行发包费用与本合同的差额、律师费、诉讼费等；

根据国家法律，认为承包人已陷入自动或者强制性破产、企业清理或解散（如合并或重组而进行的自动清理者除外），或资不抵债，或承包人已经违反关于转让的规定，则业主可以进驻现场和接管本养护作业，终止承包人在本合同项下的承包，但不因此而免除合同规定的承包人的任何义务和责任，或影响合同赋予业主的各种权利和权限，业主可自行完成该公路养护，或雇用其他承包人完成该合同的公路养护。业主或上述其他承包人为了完成本合同公路养护，可以使用他们认为合适数量的承包人装备和材料。

镇海区交通运输管理中心公路小修保养项目质量考核评定标准

一、小修保养项目作业要求

（一）小修保养按照《公路养护技术规范》（JTG H10-2009）、《公路工程技术标准》(JTG B01-2014)、《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）、《浙江省国省道公路养护管理办法（试行）》、《宁波市公路养护管理条例》、《宁波市普通公路交通安全防护技术指南（试行）》等规范、文件实施养护作业，规范如有更新的按最新标准执行。

（二）根据发包人的要求及时处理病害或消除公路安全隐患，如遇特殊情况无法按时完成维修项目的，经发包人同意可以延期完成。

二、小修保养项目工程质量考核内容

发包人每季度对上季度的小修保养工程的工程质量、及时性、工程量计量、安全文明施工等进行考核评定。

（一）及时性考核

小修保养工程需在规定时限内完成，超时间处理的为及时性不合格，分类如下：

1、紧急病害：根据发包人要求的时间进行处置，按照发包人下达处置任务开始至处置完成的时间（以报送到发包人的时间为准）考核及时性；

2、非紧急病害：发包人不作时限要求的，原则上处置时间不超7天。

（二）工程量考核

1、小修保养每季度至少抽查10个单项，每个单项工程验收与实测工程量误差率应在+5%（含）以内，超过+5%的则为一个超报工程。单项工程量误差率按如下公式计算：

误差率= （报审工程量−实测工程量）/实测工程量

2、每季度总工程量偏差：误差率应在+3%（含）以内。

误差率= （送审总额−审定总额）/审定总额

（三）质量考核

发生下列情况的为质量不合格工程，承包人应按发包人要求的时限无条件返工整改：

1、施工用料、工艺、施工组织等不符合行业现行有关技术标准或国家、省、市、区有关标准、规范、文件的；

2、因施工质量原因缺陷责任期内出现病害的。

三、小修保养项目质量考核评定

发包人每季度对上季度的小修保养工程的工程质量、及时性、工程量计量、安全文明施工等方面进行考核打分，原始总分100分，每项扣分扣完为止，不考虑负分，设加分项，打分表详见附件《镇海区交通运输管理中心公路小修保养项目质量考核评定表》。考核分数总分≧85分为良好，分数在70≦ 总分＜85为合格，总分＜70分的则为不合格。考核为良好的按合同付款进度要求全额拨付相应季度款；考核为合格的每扣1分扣除季度款的0.5%（即与85分差值每满1分扣除季度款的0.5%）；分数为不合格的扣除季度款的25%。

附件《镇海区交通运输管理中心公路小修保养项目质量考核评定表》

镇海区交通运输管理中心公路小修保养项目质量考核评定表（    年第  季度）

考核日期：

| 项目 | 要求及标准 | 分值 | 加、减分标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程质量、及时性 | 1.合理安排劳动力，及时修补；2.工程质量良好；3.及时提供施工技术方案并满足国家、行业现行有关技术标准或省、市有关标准、规范、文件；4.工程台帐准确、齐全。 | 60分 | 1. 承包人使用的人员、机械设备、材料、施工组织等不满足行业现行有关技术标准或国家、省、市、区有关标准、规范、文件的，造成一定后果的每次扣10~20分。 |  |  |
|  |  |  | 2. 因施工质量原因缺陷责任期内出现沥青路面破损、裂缝、松散、剥落、路面变形，水泥路面断板、开裂及其他质量问题，每次扣1分，出现质量问题经整改仍达不到要求的，每次扣2分。 |  |  |
|  |  |  | 3. 发包人不定期抽查小修保养及时性，如单项工程及时性为不合格的每次扣2分。 |  |  |
|  |  |  | 4. 季度上报的工程相关资料不全或不准的，每发生一处扣1分，弄虚作假的每发生一处扣10分。 |  |  |
| 工程量 | 1.及时上报工程量，单项工程报审与实测工程量误差率应在+5%（含）以内，超过+5%的按照1个超报工程计算。误差率= （报审工程量−实测工程量）/实测工程量；2. 每季度总工程量偏差：误差率应在+3%（含）以内。误差率= （送审总额−审定总额）/审定总额 | 20分 | 1.发包人和监理单位每季度共同抽查10个单项，实测工程量，计算误差率，误差率应在+5%（含）以内，超过+5%的按照1个超报工程计算，每发生一个超报工程扣1分。 |  |  |
|  |  |  | 2. 每季度总工程量偏差：误差率应在+3%（含）以内，+3%﹤误差率≦8%每超出+1%扣1分，误差率﹥+8%每超出+1%扣2分。（误差率按十分位四舍五入取整） |  |  |
| 安全 文明 施工 | 1.应建立健全安全生产规章制度、操作规程；2.管理人员和施工人员安全培训台账齐全；3.作业现场应设置明显警示标识并采取必要的安全文明措施；4.施工过程中交通组织有序，不影响交通；5.做好配合协调工作，不与其他单位和个人发生纠纷；6.作业管理和操作得当，未造成不良社会影响；7.施工作业管理到位，不发生安全生产责任事故。 | 20分 | 1.未建立健全安全生产规章制度、操作规程的，无管理人员和施工人员安全培训台账的，每项扣3分。 |  |  |
|  |  |  | 2.检査施工现场安全文明措施不到位的，每发生一次扣3分。 |  |  |
|  |  |  | 3.因施工组织不当造成严重交通堵塞造成影响的，每起扣1~3分。 |  |  |
|  |  |  | 4. 发生安全事故应立即上报，未及时上报或瞒报的每发生一次扣20分。 |  |  |
|  |  |  | 5. 因承包人管理不当或操作不当等原因发生下列情况的：被投诉或与其他单位和个人发生纠纷；被新闻媒体曝光；受到上级部门通报。根据影响程度每次扣5~10分。 |  |  |
|  |  |  | 6.因承包人施工作业不满足行业现行有关技术标准或国家、省、市、区有关标准、规范、文件，发生安全事故或造成恶劣社会影响的每次扣20分。 |  |  |
| 附加分 | 附加分项根据事件发生的影响程度适度加分。 | / | 1.承包人提出的有利于提高小修保养质量、提升管理效能等合理化建议被发包人采纳的，每条加1~2分。 |  |  |
|  |  | / | 2.承包人主动发现较大公路安全隐患获得发包人认可的，每条加1~3分。 |  |  |
|  |  | / | 3.主动参与应急抢险和文明创建等工作，得到承包人肯定或上级表扬的，加2~5分。 |  |  |
|  |  | / | 4.承包人开展区域内小修保养工作受到上级部门表扬或者获新闻媒体赞扬的，每条加2~5分。 |  |  |
| 合计 |  |
| 承包人： | 监理单位： | 发包人： |

注：打分标准解释权归发包人所有；如有必要，发包人有权对打分标准进行合理的修改并通知承包人，承包人必须无条件服从。

### 附件一  合同协议书

合同协议书

（以下简称“发包人”）为实施     （项目名称），已接受       （承包人名称），以下简称“承包人”）对该项目  /  标（路）段小修保养的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1、本项目为一个合同段，主要服务内容为：

2、承包人应承诺和承担公路日常性小修保养的主要内容如下：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函；

（4）项目专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）技术规范；

（7）其它合同文件。

3、上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4、签约合同价浮动率：  。

说明：3年总维修金额不超过2400万元，金额按实际维修金额结算。

5、承包人项目经理：       ；承包人项目总工：  /  。

6、承包人应按照发包人指示开工，并在发包人要求的工期内完成。

7、为本合同项目完成的报酬，发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8、合同期限内发生下列情况之一的，发包人有权提前解除合同，罚没全额履约保证金，造成损失大于履约保证金的，发包人有权要求承包人赔偿，损失特别重大的，还应当追究有关责任人的经济和法律责任。因提前解除合同所造成的一切损失，损失包括但不限于直接经济损失、预期可得利益损失、另行发包费用与本合同的差额、律师费、诉讼费等，由承包人自行承担。

（1）合同期连续二次或累计三次不响应；

（2）因承包人管理不善原因被各界新闻媒体多次（两次及以上）进行曝光或在社会上造成重大影响的；

（3）发包人每季度对承包人开展一次履约质量考核评定，一个自然年度内出现两次评定为“不合格”情况时；

（4）其它因承包人原因给发包人造成损失的。

9、本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。

10、本协议书正本 二 份、副本  陆  份，合同双方各执正本一份，副本  叁  份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

11、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：                                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                    （签字）

年       月       日

承包人：                                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                    （签字）

年       月       日

附件二  廉政合同

廉 政 合 同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，    （项目名称）的项目法人    （项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目  /  标段的公路养护施工单位     （施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。

1．发包人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律及交通运输部和浙江省交通运输厅的有关规定。

（2）严格执行            （项目名称）  /  标段养护合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2．发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金，有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国处境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员的配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

3．承包人义务

（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4．违约责任

（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿;情节严重的，发包人建议交通工程建设主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

5．双方约定：本合同由双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察机关约请承包人或承包人上级单位纪检监察机关对本合同履行情况进行检查；提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6．本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该项目竣工验收合格后止。

7．本合同作为                 （项目名称）  /  标段公路养护施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

8．本合同一式四份，由发包人和承包人各执一份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。

发包人：                                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                    （签字）

年       月       日

承包人：                                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                    （签字）

年       月       日

附件三  安全生产合同

安全生产合同

为在            （项目名称） / 标段公路养护施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人        （发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人        （承包人名称，以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

1．发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（4）组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2．承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定。认真执行承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应该熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其它方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全生产负责人的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）承包人必须按照本项目特点，组织制定本项目实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

（11）承包人承诺为本项目的安全生产责任人，应在养护过程中尽到安全警示义务及安全注意义务，对本项目养护过程中发生的一切安全生产事故承担全部责任，包括承包人人员人身财物损害事故、发包人人员人身财物损害事故、第三人人身财物损害事故等。

3．违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4．本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部验收合格后失效。

5．本合同正本一式二份，副本  陆  份，合同双方各执正本一份，副本  叁  份。当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：                                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                    （签字）

年       月       日

承包人：                                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                    （签字）

年       月       日

附件四  项目经理委任书

（承包人全称）

（合同项目名称）项目经理委任书

致：             （发包人全称）

（承包人全称）法定代表人     （职务、姓名）代表本单位委任   （职务、姓名）为                      （合同项目名称）的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、项目进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由      （姓名）代表本单位全面负责。

承包人：                              （盖单位章）

法定代表人：                                （职务）

（姓名）

（签字）

年           月           日

抄送：                      （监理人）

附件五  履约担保格式

履 约 担 保

（发包人名称）：

鉴于         （发包人名称，以下简称“发包人”）接受           （承包人名称）（以下简称“承包人”）于     年   月   日参加                项目名称的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1．担保金额人民币（大写）     元（¥     元 ）。

2．担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发项目接收证书之日止。

3．在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。

4.本担保有效期内，如履约担保金被全部或部分扣除的，我方承诺在扣除后3个工作日内及时补齐担保金额，否则视为我方未支付履约担保，你方有权直接解除合同，我方按主合同约定承担全部违约责任和损失赔偿责任。

5．发包人和承包人按合同条款第16条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                      （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

# 年             月             日

# 第六部分 应提交的有关格式范例

# 资格证明文件部分

# 目录

- 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………………………（页码）

- 落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………………………（页码）

- 本项目的特定资格要求………………………………………………………………（页码）

- 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

采购人、采购代理机构：

我方参与（项目名称：                       ）【项目编号：              】政府采购活动，郑重承诺：

- 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 具有法律、行政法规规定的其他条件。

- 未被信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

供应商名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

- 落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

- 本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

# 目录

- 投标函…………………………………………………………………………………（页码）

- 授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………………（页码）

- 符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

- 评标标准相应的商务技术资料………………………………………………………（页码）

- 商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

- 政府采购供应商廉洁自律承诺书……………………………………………………（页码）

- 投标函

采购人：

我方参加你方组织的（项目名称：                       ）【项目编号：             】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

- 我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起          天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

- 我方的投标文件包括以下内容：

- 资格证明文件：

- 承诺函；

- 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）；

- 本项目的特定资格要求（如有）。

- 商务技术文件：

- 投标函；

- 授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

- 符合性审查资料；

- 评标标准相应的商务技术资料；

- 商务技术偏离表；

- 政府采购供应商廉洁自律承诺书。

- 报价文件

- 开标一览表（报价表）；

- 中小企业声明函（如有）。

- 我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应采购文件的全部要求。

- 如我方中标，我方承诺：

- 在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

- 在签订合同时不向你方提出附加条件；

- 按照采购文件要求提交履约保证金（如有）；

- 在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

- 其他补充说明：                                        。

供应商名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

- 授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书

（适用于非联合体投标）

采购人、采购代理机构：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称：                         ）【项目编号：                】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自       年       月       日起至       年       月       日止。

特此告知。

供应商名称（电子签名）：

签发日期：  年  月   日

—————————————————————————————————————————————

授权委托书

（适用于联合体投标）

采购人、采购代理机构：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称：                         ）【项目编号：                】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自       年       月       日起至       年       月       日止。

特此告知。

联合体成员名称（电子签名/公章）：

联合体成员名称（电子签名/公章）：

……

日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明

（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表供应商参加投标）

身份证件扫描件：

| 正面： | 反面： |
| --- | --- |

供应商名称（电子签名）：

日期：  年  月  日

- 符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照采购文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分。 | 见投标文件第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于采购文件中载明的投标有效期。 | 投标函。 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 投标文件满足采购文件的其它实质性要求。 | 采购文件其它实质性要求相应的材料（“★” 系指实质性要求条款，采购文件无其它实质性要求的，无需提供）。 | 见投标文件第 页 |

注：按本格式和要求提供。

- 评标标准相应的商务技术资料

（按采购文件第四部分 评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）

- 商务技术偏离表

| 序号 | 采购文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

供应商保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，供应商响应采购文件的全部要求。

注：按本格式和要求提供。

- 政府采购供应商廉洁自律承诺书

采购人、采购代理机构：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

- 不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

- 不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

- 不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

- 不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

- 不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

- 严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标（或在建项目的建设资格），有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

供应商名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

# 报价文件部分

# 目录

- 开标一览表（报价表）…………………………………………………………………（页码）

- 中小企业声明函………………………………………………………………………（页码）

- 开标一览表（报价表）

采购人、采购代理机构：

按你方采购文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称：                         ）【项目编号：                】的实施。

（单位：人民币 元）

| 序号 | 报价内容 | 投标报价 | 合同履行期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024-2026年镇海区交通运输管理中心公路小修保养项目 | 按招标文件规定组价后浮动 %（正数为上浮，负数为下浮） | 自合同签订之日起三年，合同一年一签。采购人根据中标人在上年度合同履约、考核情况及财政资金审批等情况决定是否续签（或至每年预算金额全部支出后终止） |
| 投 标 声 明 |  |

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标报价若超出预算或单价最高限价的将作无效标处理。

3、有关投标价优惠折扣、招标文件允许的备选方案均应在投标声明中载明。

投标报价为完成本项目服务涉及的全部费用。

- 中小企业声明函（如有）

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件7）。]

附件

附件1：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_（采购人）_单位的_（项目名称）__项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

- 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

- 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

- 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

- 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

- 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

- 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

- 投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

- 投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

- 投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

- 投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

- 投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

- 投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

- 投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投 诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：业务专用章使用说明函

业务专用章使用说明函

采购人、采购代理机构：

我方   （供应商全称）    是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称：                         ）【项目编号：                】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

供应商名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

附：

供应商法定名称章（印模）                     供应商“XX专用章”（印模）

# 附件5：联合协议

联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者供应商不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个供应商的身份参加（项目名称：                         ）【项目编号：                】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的服务由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称（电子签名/公章）：

联合体成员名称（电子签名/公章）：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

# 附件6：分包意向协议

分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者供应商中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（供应商名称）若成为（项目名称：                         ）【项目编号：                】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（供应商名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

- 分包标的及数量

（供应商名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商1名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

- 分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X，……）提供的服务全部由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，其中小微企业合同金额达到 %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按采购文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

- 分包工作履行期限、地点、方式

- 质量

- 价款或者报酬

- 违约责任

- 争议解决的办法

供应商名称（电子签名）：

分包供应商名称（电子签名/公章）：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

# 附件7：中小企业声明函

# 中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动，单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。的具体情况如下：

1. 公路小修保养，属于 其他未列明行业  ；承建（承接）企业为 （企业名称），从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

供应商名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据采购文件第二部分供应商须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。