新疆生产建设兵团

政府采购

竞争性磋商文件

### 项目名称：2021年师市环保专项资金-移动式监察设备购置项目

### 分包编号：B8S[2021]4656号

采购代理机构：新疆华新工程造价咨询有限责任公司

日期：2021 年9月27日

目录

第一章 竞争性磋商公告	3

第二章 供应商须知	5

供应商须知前附表	5

响应文件的编制和数量	13

第三章 采购需求	19

一、项目基本情况	19

二、采购相关要求	19

三、磋商范围	19

四、磋商时不可谈判核心条件及可能实质性变动的内容	19

五、付款方式及其它	19

第四章 评审方法	20

第五章 合同格式及合同条款	21

第六章 竞争性磋商响应文件格式	29

一、投标文件格式	30

一、投标文件封面	31

二、资格审查资料	32

一、营业执照、组织机构代码证、税务登记证	33

二、投标保证金	34

三、其他声明及文件材料	35

四、不参与围标串标承诺书	36

三、商务文件组成	37

一、竞争性磋商函	38

二、开标一览表	39

三、竞争性磋商报价明细表	40

四、投标货物、服务清单	41

五、商务响应、偏离说明表	42

六、供应商的资格声明	43

七、供应商类似项目业绩表	44

八、商务条款响应、偏离说明表	45

九、商务评议对照表	46

十、法定授权人委托书	47

四、技术文件组成	49

一、技术响应、偏离说明表	50

技术响应、偏离说明表	50

二、技术条款响应、偏离说明表	51

三、技术评议对照表	52

# 第一章 竞争性磋商公告

受新疆生产建设兵团第八师生态环境局委托， 新疆华新工程造价咨询有限责任公司对  政府采购B8S〔2021〕4656号  、2021年师市环保专项资金-移动式监察设备购置项目   组织进行竞争性磋商，现欢迎合格的供应商前来投标。

一、招标编号：政府采购B8S〔2021〕4656号

二、项目名称：2021年师市环保专项资金-移动式监察设备购置项目

三、招标内容及要求：

| 分包名称 | 分包内容 | 数量 | 预算金额 （元） | 最高限价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年师市环保专项资金-移动式监察设备购置项目 | 2021年师市环保专项资金-移动式监察设备购置项目 | 采购无人机挂载监测设备一批、移动监测车校准设备及配件一批，以及根据我单位需求定制恶臭监测设备两套，同时提供第三方恶臭移动监测服务，并提供数据分析报告和技术服务 | 700000.00 | 700000.00 |
| 预算合计(元)/最高限价合计(元) |  | 700000.00 |

四、采购项目需要落实的政府采购政策：（1）根据财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库【2019】19号）、财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库【2019】18号）；（2）根据财政部、工业和信息化部发布的关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知，财库[2020]46号）规定执行；（3）根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号），财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库[2017]141号），监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。（中小企业优惠、监狱企业、节能产品、环境标志产品等）

五、供应商的资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

2、特殊要求：（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同下的政府采购活动；（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；（3）投标单位须在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单里。（4）本项目不接受联合体投标。

六、招标文件领取时间、地点、方式或事项：

时间：2021年9月28日00时00分至 2021年10月11日23 时59分（北京时间）

地点：政采云平台线上获取

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）”或点击链接：https://www.zcygov.cn/bidding-entrust/#/acquirepurfile/list

七、投标截止时间： 2021年10月12日 16:30 (北京时间)，供应商应在此之前将加密的投标文件提交。

投标地点（网址）：供应商应在投标截止时间之前将加密的电子投标文件（文件后缀.jmbs）上传到政采云平台https://www.zcygov.cn对应位置或点击链接：https://www.zcygov.cn/bidding-entrust/#/bidFile/upload/list。（逾期未上传的或不符合规定的投标文件将被拒绝接收）

公告期限（不少于5个工作日）： 2021年9月28日00时00分至 2021年10月11日23 时59分

九、投标文件的递交

1．本项目采用不见面开标、投标人需要递交电子投标文件，加密的电子投标文件（格式为.bttf），在投标截止时间前通过政采云平台上传到指定位置。无需递交纸质文件。

2.本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政采云不见面开标系统（登录地址详见网站操作手册）完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。投标人必须使用能正确解密投标文件的“CA锁”在规定的时间内完成远程解密，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别，务必使用生成投标文件的那把锁解密）。

3.远程开标前，投标人务必在政采云平台（https://www.zcygov.cn）投标文件上传模块中使用“模拟解密”功能，验证本机远程自助解密环境。

十、其他补充事宜：

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件；

2、各供应商应在开标前应确保成为新疆生产建设兵团政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。有意向参与兵团区域电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290；

3、供应商将政采云电子投标客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆兵团政府采购网（http://ccgp-bingtuan.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。

4、供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用360浏览器极速模式或谷歌浏览器），以便开标时解锁。

十一、本项目采购人：

1、采购人信息：

名  称：新疆生产建设兵团第八师生态环境局

地  址：石河子市北四路

联系人：马伟

联系方式：0993-2655757

2、采购代理机构信息：

名称：新疆华新工程造价咨询有限责任公司

地址：石河子开发区东苑群岛花园85栋4号

联系方式：0993-2821160

3、项目联系方式：

项目联系人：王靖    宋新华

电话：0993-2821160   18609938603   15739332596

# 第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 序列号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 2021年师市环保专项资金-移动式监察设备购置项目 |
| 2 | 采购人 | 名 称：新疆生产建设兵团第八师生态环境局 地 址：石河子市北四路 联系人：马伟 联系方式：0993-2655757 |
| 3 | 采购代理机构 | 名 称：新疆华新工程造价咨询有限责任公司 地 址：石河子开发区东苑群岛花园85栋4号 联 系 人：王靖 联系方式：18609938603 |
| 4 | 监管部门 | 名 称： 第八师财政局政府采购办 地 址：石河子市北四路 电 话：0993-2068606 联系人： 许明 |
| 5 | 项目预算 | 金额（小写）：700000.00元 金额（大写）：柒拾万元整 |
| 6 | 供应商资格条件 | 1、供应商应具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件； 2、特殊资格条件：（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同下的政府采购活动；（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；（3）投标单位须在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单里。（4）本项目不接受联合体投标。 |
| 7 | 联合体投标 | (不接受 □接受 |
| 8 | 备选方案 | ( 不接受 □ 接受 |
| 9 | 信息公告媒体 | 政采云平台https://www.zcygov.cn |
| 10 | 响应文件递交截止时间 | 2021年10月12日16:30（北京时间） 备注：磋商文件领取截止时间不得少于5日，公告时间不得少于10日。 |
| 11 | 磋商时间、地点 | (采用见面开标： 开标时间：同投标截止时间 开标地点：新疆华新工程造价咨询有限责任公司 （石河子市东苑群岛花园85栋4号 ） (采用不见面开标： 开标时间：2021年10月12 日16：30 （北京时间） 开标地点：远程不见面开标大厅 不见面开标默认解密时长：10分钟 关于能否延长解密时间的约定：开标现场若发现默认解密时长不足，由采购人决定是否延长解密时长。 |
| 12 | 磋商小组的组建及评审专家的确定方式 | 招标采购单位依法组建磋商小组共_3人组成，其中采购人代表 人和专家评委____人。 小组确定方式： ☑计算机随机抽取语音通知方式 □其他方式： |
| 13 | 磋商保证金 | 缴纳方式：电汇、网银转账 |
|  |  | 金额（小写）：14000.00元 金额（大写）：壹万肆仟元整 |
|  |  | 到账截止时间：2021年10月12日16:00（北京时间） 投标人应在投标截止时间前提交 1.4万元投标保证金，并确保投标保证金在投标截止时间前。 单位名称：新疆华新工程造价咨询有限责任公司 开 户 行：中国银行石河子经济技术开发区支行 账 号：108204667953 投标保证金的形式：现金或电子保函 1、以现金形式缴纳保证金的，应以电汇或转账形式汇缴至新疆华新工程造价咨询有限责任公司账户。 (1) 投标保证金必须以网银、银行柜台等转账的形式由投标人的企业账户汇出(个体工商户除外)，并汇入至新疆华新工程造价咨询有限责任公司账户。 (2) 投标保证金必须在投标截止时间（开标时间）前缴纳至新疆华新工程造价咨询有限责任公司账户，投标人必须在投标截止时间前完成保证金缴纳工作。投标人需自行评估因异地、跨行、公休日等因素造成的投标保证金到账延迟风险，并承担相应责任。 2、采用电子保函形式应按以下要求办理： （1）电子保函按照“一分包一保函”的原则。 （2）电子保函须在招标文件规定的投标截止时间前办理完成。 （3）具体办理流程详见兵团公共资源交易网《关于办理电子保函操作指南》。 投标人以保函形式缴纳投标保证金的，应通过“兵团公共资源电子交易金融服务平台”，使用其企业CA证书申请购买电子投标保函。向担保保证人购买电子投标保函所支付的费用应从投标人的企业账户汇出(个体工商户除外)，同时将支付电子投标保函费用的银行转账回单作为电子投标文件组成部分在投标时一并提交。 （备注：如采用电子保函形式缴纳的，在投标截止日之前须从电子保函服务支撑管理平台中确认是否生效。电子保函服务支撑管理平台技术人员联系方式：400-800-5100；0991-8844613） |
| 14 | 评审办法 | 综合评分法 |
| 15 | 磋商有效期 | 90 日（日历日） |
| 16 | 投标文件份数 | (采用见面开标： 投标文件包括： 1、提供纸质版投标文件壹正叁副，死页胶装，做好标示，密封提交。 2、加密的电子投标文件（文件格式为.bttf），在投标截止时间前通过政采云平台上传； 3、未加密的电子投标文件（文件格式为.nbttf） 3份（光盘介质），做好标示，密封提交； 其中，未加密的电子投标文件光盘应密封。投标人应在密封袋上注明项目名称和投标人名称。 注：加密的电子投标文件为使用政采云提供的电子投标文件制作工具制作生成的加密版投标文件。未加密的电子投标文件应与加密的电子投标文件为同时生成的版本。 备注：因投标人自身原因导致解密失败的，将导致其投标被拒绝且投标文件被退回；但因网上招标系统故障导致所有投标人均解密失败时，投标人使用未加密的电子投标文件进行开评标。未递交加密的电子投标文件、未加密的电子投标文件（光盘3份），将导致投标被拒绝。 (采用不见面开标： 1．本项目采用不见面开标、投标人需要递交电子投标文件，加密的电子投标文件（格式为.bttf），在投标截止时间前通过政采云平台上传到指定位置。无需递交纸质文件。 2.本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政采云不见面开标系统（登录地址详见网站操作手册）完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。投标人必须使用能正确解密投标文件的“CA锁”在规定的时间内完成远程解密，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别，务必使用生成投标文件的那把锁解密）。 3.远程开标前，投标人务必在政采云平台（https://www.zcygov.cn）投标文件上传模块中使用“模拟解密”功能，验证本机远程自助解密环境。 |
| 17 | 是否允许投报进口产品 | □是 (否 |
| 18 | 踏勘现场 | (自行踏勘。 □统一组织。 联系人： 联系电话： 踏勘时间： 踏勘地点： |
| 19 | 节能、环保要求 | 按国家有关节能环保政策执行：节能认证证书、最新一期《节能产品政府采购清单》关于投标产品当前页的打印件及最新一期《环境标志产品政府采购清单》关于投标产品当前页的打印件。 |
| 20 | 代理服务费 | 投标人中标后，于领取中标通知书前交纳招标代理费，招标代理费按参考“计价格（2002）1980 号”文件、“发改办价格[2003]857号”文及发改办价格〔2011〕534 号文收取。由中标人支付。 |
| 21 | 中小微型企业 有关政策 | (1)根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定执行； (2)价格扣除幅度：价格给予6 %的扣除。 |
| 22 | 履约保证金 | 履约保证金的交纳必须以公对公账户进行电汇或转账，否则不予认可。 |
|  |  | 交纳时间： 签订合同前 |
|  |  | 交纳金额： / |
|  |  | 收款单位：新疆生产建设兵团第八师生态环境局 开户银行：/ 银行账户：/ |
|  |  | 项目完成验收合格无质量问题后退还。 |
| 23 | 质保期 | 1年 |
| 24 | 交货期 | 合同签订后30日内完成设备的采购、运输、安装直至验收合格。 |
| 25 | 付款方式 | 签订合同后支付合同价50%的预付款，所有材料设备进场安装、调试、试运行合格后再支付合同价的30%，余20%至质保期满后无息退还。 |
| 26 | 采购人认为应该补充的其他内容 | 1、供应商需自行准备电脑笔记本并调试好解密带至开标现场进行投标文件解密，如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密 CA 与解密 CA 不一致等），代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。 2、当出现下列情形之一，响应文件将予以退回： 1）投标供应商在响应文件递交截止时间前未成功上传加密电子响应文件（.bttf）； 2）投标供应商开标现场携带 CA 数字证书与上传加密响应文件使用的 CA 数字证书不一致； 3）投标供应商现场解密时 CA 数字证书已过期，导致无法正常解密； 4）加密响应文件文件时，CA 数字证书未过期，开标解 密时，显示 CA 数字证书已过期，导致无法正常解密； （5）投标供应商个人原因导致开标现场无法解密的其他情形。 3、请各潜在投标供应商及时在政采云平台https://www.zcygov.cn上领取最新的采购文件制作响应文件。 4、本项目的招标投标活动以及相关当事人须接受财政监督部门依法实施的监督 |
| 注意 事项 | 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号的规定，各供应商应在本项目采购公告发布之日起到响应文件递交截止时间期间，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询主体信用记录，并将信用信息查询记录作为响应文件组成部分。 2、所有磋商文件中需提供的相关材料原件均需带至开标现场备查，提供的材料需与投标文件中一致，如开标现场携带相关材料，投标文件中未提供的，视为未提供相关材料。 3、*提供虚假资料、虚假人员信息，一经查出按照废标处理。 4、如中标单位后期提供虚假资料、虚假人员信息，一经查出按照弃标处理。 |
| 备注 | 如果投标人电子投标文件无法制作或无法导入及导出等疑问，请与政采云客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。 |
| 特别说明 | 本项目为电子招投标，请各单位在制作完电子响应文件时及时在投标截止时间前上传电子版加密响应文件。 磋商轮数：两轮； 3、质疑投诉：供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑 |

注：1、本表内容与招标文件其它内容不一致的，应当以本表内容为准。

2、本表中“”标示选择使用该项目

## 一、 说明

1.1适用范围

1.1 .1本磋商文件仅适用于本磋商邀请函中所述项目的货物及相关服务的采购。

1.2定义

1.2.1“采购人”是指：详见供应商须知前附表.

1.2.2“采购代理机构”是指：详见供应商须知前附表.

1.2.3“监管部门”是指：详见供应商须知前附表.

1.2.4 “供应商”是指：响应磋商文件要求并且符合磋商文件规定资格条件和参加竞争性磋商的法人、其他组织或者自然人。

1.2.5“电子响应文件”是指：利用政采云提供的“投标文件制作工具”编制加密的响应文件。

1.2.6“成交供应商”是指: 是指经磋商小组评审，授予合同的供应商。

1.2.7采购人和采购代理机构统称为招标采购单位。

1.3、货物和服务

1.3.1“货物”是指：供应商制造或组织符合磋商文件要求的货物，包括原材料、燃料、设备、产品等。磋商文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，另有规定的除外。提供的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并能够按照合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等履约。

1.3.2“服务”是指：除货物和工程以外的其他政府采购对象。包括：政府自身需要的服务和政府向社会公众提供的公共服务。

1.4、磋商费用

1.4.1供应商应承担所有与准备和参加竞争性磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购单位均无义务和责任承担这些费用。

## 二、磋商文件

2.1.磋商文件的构成

2.1.1磋商文件由下列文件以及在采购过程中发出的修正和补充文件组成：

(1)磋商邀请函；

(2)供应商须知；

(3)采购项目技术规格、参数及相关服务要求；

(4)评审方法、步骤、标准；

(5)合同格式及合同条款；

(6)响应文件格式；

(7)在磋商过程中由采购单位发出的澄清和补充文件等。

2.1.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和技术规范、参数及相关要求等。供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，有可能导致被拒绝，或被按照无效文件处理或被确定为无效文件。

2.2. 磋商文件的澄清

2.2.1供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。供应商若对磋商文件有任何疑问，均应在响应文件递交截止时间5日前登录政采云网，在主体信息库具体模块中对应项目中进行网上提问。采购单位对供应商所要求澄清的内容均予以答复（答复中不包括问题的来源）。必要时，采购单位将组织相关专家召开答疑会，并在政采云网上会员专区向所有供应商公布，供应商可在会员专区对应栏目下载澄清文件。澄清文件作为磋商文件的组成部分，对供应商具有同等约束作用。

2.2.2供应商在本项目采购公告期限届满之日起七个工作日内未对磋商文件提出异议的，采购单位将视其为同意。在规定的时间后就磋商文件内容提出的质疑将不予受理。

2.3. 磋商文件的修改

2.3.1采购单位可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购单位将在响应文件递交截止时间五日前在政采云网发布更正公告。

2.3.2澄清或者修改的内容是磋商文件的组成部分，将在政采云网站名称上会员专区向所有供应商公布，并对供应商具有约束力。

2.3.3为使供应商有充足的时间对磋商文件的修改部分进行研究，采购单位可适当推迟响应文件截止期，并通过在政采云网站名称上发布公告方式通知所有下载磋商文件的供应商。

2.3.4供应商应注意及时浏览网上发布的澄清或修改通知并下载，因供应商原因未及时获知澄清、修改或补充内容而导致的任何后果将由供应商自行承担。

三、响应文件的编制和数量

3.1．响应文件的语言

3.1.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购单位就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件或印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。

3.2响应文件的构成

3.2.1供应商编制的响应文件应包括但不少于下列内容：

（1)商务文件内容（详见第六章商务文件组成）

（2)技术文件内容（详见第六章技术文件组成）

3.3响应文件编制

3.3.1电子响应文件制作时，应按照统一的“投标文件制作工具”和磋商文件中明确的响应文件目录和投标技术规格、参数及相关要求格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。

3.3.2供应商应按照供应商须知前附表要求的份数编制响应文件。

3.3.3网上提交的电子响应文件（加密）为正本，磋商现场提交的电子光盘(未加密的电子响应文件)为副本。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.3.4供应商因自身原因导致电子响应文件无法导入电子评标系统的，该响应文件视为无效文件。

3.3.5电子响应文件具有法律效力,与其他形式的响应文件在内容和格式上等同，若响应文件与磋商文件要求不一致，其内容影响成交结果时，责任由供应商自行承担。

3.3.6为了保证电子标书的合法性、安全性和完整性，电子响应文件转换完成后，应在规定区域加盖单位和法定代表人CA印章。电子响应文件若无 CA电子签章，则视为无效文件。

3.3.7供应商应完整地填写磋商文件中提供的《竞争性磋商函》、《竞争性磋商报价一览表》、《竞争性磋商报价明细表》等磋商文件中规定的所有内容。

3.3.8供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购单位对其中任何资料进一步核实的要求。

3.3.9政采云电子投标客户端标书生成后有两份，一份为加密标书（用于供应商投标上传），一份为备份标书（该标书实际供应商也是不能看的，仅用于解密异常处理时使用）。其中加密标书文件后缀格式为.jmbs；备份标书文件后缀格式为.bfbs。

3.4. 磋商报价要求

3.4.1供应商所提供的货物和服务均以人民币报价。

3.4.2商应按照“第三章 采购需求”规定的货物、服务内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《竞争性磋商报价一览表》和《竞争性磋商报价明细表》确定的格式报出分项价格和总价。磋商报价应为优惠后的报价，任何报价上的优惠应体现在各分项报价中，国家规定的各项税费不得优惠。磋商报价中不得包含磋商文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。磋商报价中也不得缺漏磋商文件所要求的内容，否则，在评审时将被视为已包含在磋商报价中。

3.4.3《竞争性磋商报价明细表》填写时应响应下列要求：

（1）对于报价免费的项目应标明“免费”；

（2）所有根据合同或其它原因应由供应商支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在供应商提交的磋商总价中；

（3）应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的有关费用。

3.4.5每一种规格的货物、服务只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

3.4.6供应商所报的总价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

3.4.7供应商的最后磋商报价超过项目采购预算的为无效报价。

3.5备选方案

3.5.1供应商应按照供应商须知前附表要求编制磋商备选方案，否则将被视为无效响应文件。

3.6联合体投标

3.6.1两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参与磋商。

3.6.2采取联合体形式磋商的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少有一方符合磋商文件规定的特定条件。

3.6.3联合体各方之间必须签订联合磋商协议，明确约定联合体主体及各方承担的工作和相应的责任，其响应文件中必须提供联合磋商协议。

3.6.4以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

3.6.5采取联合体形式投标的，其响应文件必须由联合体所有成员或其各自正式书面授权的代表签署（盖章），以便对所有成员作为整体及作为个体均具有法律约束力。

3.6.6联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同。

3.6.7联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3.7. 供应商资格证明文件

3.7.1供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。

3.7.2资格证明文件必须真实可靠、不得伪造。

3.7.3供应商相关资格证明文件：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；

（6）采购项目有特殊要求的，供应商还应当提供其符合特殊要求的证明材料或者情况说明；

（7）信用信息查询记录；

（8）磋商文件要求或供应商认为需提供的其它相关资格证明材料。

3.7.4 证明投标货物、服务的合格性和符合磋商文件规定的文件。

采取资格预审方式项目的投标人在递交投标文件时，其资格条件与资格预审时发生变化的，提交变化后的资料。

3.8. 磋商保证金

3.8.1供应商应在响应文件截止时间之前，通过信息主体库中备案的企业银行账户，将所规定数额的保证金以转账或电汇方式缴纳至该项目所对应的保证金收取账号内（不接受现金缴纳）。保证金缴纳时间以该项目所对应的保证金收取账号中显示的到账时间为准。

3.8.2供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，响应无效。

3.8.3未成交供应其保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内，按照保证金的来款渠道原路退还至供应商缴纳保证金的企业银行账户内。如有质疑或投诉，政府采购代理机构将在质疑和投诉处理完毕后5个工作日内，按照保证金的来款渠道原路退还至供应商缴纳保证金的企业银行账户内。

3.8.4成交供应其保证金自采购合同签订之日起，并将合同报采购代理机构后5个工作日内，按照保证金的来款渠道原路退还至供应商缴纳保证金的企业银行账户内。

3.8.5有下列情形之一的，保证金将被没收：

（1）供应商在响应文件中提供虚假资料的；

（2）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（3）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）磋商文件规定的其他情形。

3.8.6如开标时投标人对本单位投标保证金缴纳情况有疑义，投标人应在开标结束前向招标人提交书面申请核实保证金缴纳情况。由银行或保险公司核实后出具书面材料予以答复。

3.8.7开标结束后，转账、电汇、网银形式缴纳的保证金由招标代理或招标人统一办理中标人和未中标人的保证金退还事宜。如本项目招标中遇质疑，投诉，复议等特殊情况，保证金退还时间按相关规定执行。银行电子保函、保险电子保函等形式缴纳的投标保证金按协议执行，无需办理退款手续。

3.9. 磋商的有效期

3.9.1磋商有效期详见供应商须知前附表。供应商响应文件中有效期不足的将被视为无效文件。

3.9.2 有效期内供应商未经采购结果确认谈判达成一致不得改变其磋商最后报价及承诺的全部义务。

四、响应文件的递交

4.1 响应文件的密封和标记

4.1 .1响应文件的密封和标记。电子响应文件的内容通过数字证书进行加密并签章。未按要求加密和数字证书认证的响应文件，电子评标系统将无法接受,采购单位不予受理。

4.1.2响应文件光盘的密封和标记。电子响应文件光盘须用信封单独密封，并在信封上注明采购项目名称、项目编号、包号、供应商名称和有“在（磋商文件中规定的开标日期和时间）之前不得启封”的字样，封口处加盖供应商印章。如果未按要求密封和标记，采购单位不予受理。

4.2响应文件的递交

4.2.1供应商应在磋商文件规定的响应文件递交截止时间前将电子响应文件上传到指定网站的指定栏目。未在响应文件递交截止时间前完成上传的电子响应文件视为逾期送达。逾期上传或未按规定方式上传的电子响应文件，采购单位不予受理。

4.2.2供应商应在磋商文件规定的响应文件递交截止时间前递交电子响应文件光盘。逾期送达的，或者未送达指定地点，以及未按指定方式送达的响应文件光盘，采购单位不予受理。

4.3迟交的响应文件

4.3.1采购单位将拒绝并原封退回在规定的响应文件递交截止期后送达的任何响应文件。由于对网上招标操作不熟悉或自身电脑、网络的原因导致不能在响应文件递交截止时间之前上传响应文件，@交易中心名称不负任何责任。建议于开标前1个工作日完成响应文件的制作与上传。

4.4响应文件的修改和撤回

4.4.1供应商在磋商文件规定的响应文件递交截止时间前，可以撤回已上传的响应文件。如要修改，必须在撤回并修改后在规定的响应文件递交截止时间之前将修改后的响应文件再重新上传。在响应文件递交截止时间之后，供应商不得对上传的响应文件撤销或修改。

4.4.2供应商所提交的响应文件在评审结束后，无论中标与否都不退还。

## 五、竞争性磋商程序

5.1磋商小组的组成

5.1.1评审由采购单位依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。全面负责对响应文件的审查、评审、磋商、打分等全部评审工作。磋商小组人数以及技术、经济方面的专家组成见供应商须知前附表。

5.2磋商方法

5.2.1磋商小组将按照磋商文件确定的评审方法进行评审。磋商小组对响应文件的评审分为响应文件初审、澄清有关问题、比较与评价响应文件、推荐中标候选人名单。

5.2.1项目评审方法详见磋商文件“第四章 评审方法、步骤及标准”。

5.3响应文件的初审

初审分为资格性检查和符合性检查。

5.3.1资格性检查

（1）磋商小组根据评审办法前附表规定的评审因素和评审标准，对供应商的响应文件进行资格评审。资格性检查不合格的供应商的响应文件作无效文件处理。

（2）磋商小组在进行资格检查时，不得改变磋商文件中已载明的资格条件、标准和办法。资格性检查不合格的供应商的响应文件作无效文件处理。

（3）供应商在递交响应文件的同时，应逐项对照上述资格性检查要求提交相应的原件和资格证明文件供磋商小组核查，否则评委将不予采信。

（4）磋商小组在评审中必要时可按供应商提供的联系方式就有关问题进行查询核实，或要求供应商做出书面澄清，查询及澄清结果将作为审查的依据。

（5）通过全部资格性检查条件合格的供应商才能通过资格检查，其响应文件方可进入下一个检查阶段。

5.3.2符合性检查

磋商小组根据评审办法前附表规定的评审因素和评审标准，对供应商的响应文件进行符合性检查。符合性检查不合格的供应商的响应文件作无效文件处理。

5.4违法违规行为

5.4.1在评审过程中，磋商小组发现供应商有下列情形之一的，作无效文件处理：

（1）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；

（2）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（3）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（4）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

（5）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（6）不同供应商的响应文件相互混装；

（7）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（8）使用伪造、变造的行政许可证件；

（9）提供虚假的财务状况或者业绩；

（10）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（11）提供虚假的信用状况；

（12）其他弄虚作假的行为。

5.5 磋商小组审查响应文件是否完整、有无计算上的错误等。

5.5.1 响应文件的修正及澄清

（1）磋商小组对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，算术错误将按以下方法更正：

（2）响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。提交最终报价时，如果供应商不接受对其错误的更正，其响应文件将被视为无效文件。

5.5.2评审之前，磋商小组要审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。实质上响应的响应文件应该是与磋商文件要求的关键条款、条件和规格相符没有重大偏离的响应文件。对关键条款的偏离或反对将被认定为是实质上的不响应。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但响应文件有不真实不正确的内容的除外。

5.5.3实质上没有响应磋商文件要求的响应文件将被视为无效文件。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其成为实质上响应的文件。

5.5.4评审期间，磋商小组有权要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作必要的澄清、说明或者补正。供应商必须按照磋商小组要求的澄清内容和时间做出澄清。除按本磋商文件规定改正算术错误外，供应商对响应文件的澄清不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。在评审期间,磋商小组可要求供应商对其响应文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许供应商对投标报价等实质性内容做任何更改。有关澄清的答复均应由供应商的法定代表人或授权代表以书面形式作出并签字。

5.5.5供应商的澄清文件是其响应文件的组成部分。

5.6磋商

A采用见面开标方式（是否采用详见投标人须知前附表）

5.6.1磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

5.6.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
　　5.6.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
　　5.6.4供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
　  5.6.5磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于2家。

5.5.6磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐2家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

5.6.7已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。其磋商保证金将予以退还。

5.6.8最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合本办法第三条第四项情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

5.6.9经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

B 采用不见面开标方式（是否采用详见投标人须知前附表）

招标人在规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点开标。投标人的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政采云不见面开标系统，使用CA 密钥完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。

法定代表人或法定代表人授权委托人参与远程交互，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

5.6.10采购结果确认

（1）磋商小组按照采购文件确定的评标方法、步骤、标准，对响应文件进行评审。按评审后得分由高到底顺序排列。得分相同的，按供应商报价由低到高的顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。磋商小组依据对各响应文件的评审结果，按各供应商的得分由高到低的顺序向采购人推荐成交候选供应商。

PPP项目：（1）结果确认谈判工作组按照评审报告推荐的候选供应商的排名依次就合同中可变的细节问题进行合同签署前的确认谈判，率先达成一致的供应商即为成交供应商。确认谈判不得涉及项目合同中不可谈判的核心条款，不得与排序在前但已终止谈判的供应商进行重复谈判。

（2）合同可变细节包括项目公司注册地、资金到位时间及监管方式、收费年限到期后收费收入不足以补偿建设运营成本时甲方对乙方的补偿政策、建设期项目公司与施工项目部的关系以及工程款的支付方式等。

（3）条款是指磋商过程中确定的最终采购需求及报价。

5.7.公示或公告

5.7.1成交供应商确定后，采购代理机构将在政府采购监管部门指定的媒体上发布成交公告，同时向成交供应商发出《成交通知书》。《成交通知书》是合同的组成部分,对成交供应商和采购人具有同等法律效力。

PPP项目：5.7.1采购人应在预成交供应商确定后10个工作日内与成交供应商应签署确认谈判备忘录。将预成交结果和根据磋商文件、响应文件及有关补遗文件和确认谈判备忘录拟定的合同文本在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上进行公示，公示时间不少于5个工作日。

5.7.2项目实施机构应当在预成交社会资本确定后10个工作日内，与预成交社会资本签署确认谈判备忘录，并将预成交结果和根据采购文件、响应文件及有关补遗文件和确认谈判备忘录拟定的项目合同文本在省级以上人民政府财政部门指定的政府采购信息发布媒体上进行公示，公示期不得少于5个工作日。项目合同文本应当将预成交、成交供应商响应文件中的重要承诺和技术文件等作为附件。项目合同文本涉及国家秘密、商业秘密的内容可以不公示。

5.7.3项目实施机构应当在公示期满无异议后2个工作日内，将成交结果在省级以上人民政府财政部门指定的政府采购信息发布媒体上进行公告，同时发出成交通知书。

## 六、 授予合同

6.1 签订合同

6.1.1采购人应在成交通知书发出后30日内，根据成交结果和磋商文件、响应文件及有关补遗文件和确认谈判备忘录拟定的合同文本与成交社会资本签订经同级人民政府审核同意的PPP项目合同，未经本级人民政府审核同意的项目合同无效。

6.1.2采购人应按磋商文件要求和中标人的响应文件承诺订立书面合同，不得超出磋商文件和中标人响应文件的范围，也不得再另行订立背离合同实质性内容的其他协议。

6.1.3采购人应在《中标通知书》发出之日起30天内与中标人签订政府采购合同。签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报政府采购监管部门和政府采购代理机构备案。

## 七、质疑和投诉

7.1质疑

7.1.1供应商提出质疑应当符合以下条件：

如果供应商对此次采购活动有疑问，可依据《政府采购法》等相关规定，在规定的时间内以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。质疑书应当包括下列主要内容：

（1）质疑人的名称、地址、电话等；

（2）质疑人法人签章和单位公章；

（3）具体的质疑事项及事实依据；

（4）明确的请求和必要（合法来源）的证明材料；

（5）以联合体形式参与资格预审的，则必须联合体各方共同签署、盖章；

（6）提起质疑的日期。

特注：未按上述程序规定的必备内容进行质疑的，采购人或代理机构将不予以受理。

7.1.2质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字并加盖单位公章，同时一并提交营业执照和法定代表人或者主要负责人有效身份证明。无法提供证件原件的，应当提供真实有效的复印件，并签字或者盖章。

7.1.3质疑人可以委托代理人办理质疑事项，代理人办理质疑事项时，除提交质疑书外，还应当提交质疑人的授权委托书及代理人的有效身份证明，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

7.1.4被质疑人应当在受理质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商，答复内容仅限于供应商所质疑的内容，不得涉及国家秘密和商业秘密。

7.2投诉

7.2.1质疑人如对被质疑人的质疑回复不满意或在规定时间内未做出回复的，可在答复期满后15个工作日内向本项目管辖内的政府采购监督部门提起投诉。供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

7.2.2投诉人提起投诉应符合以下条件：

(1)投诉人应是参与项目的供应商；

(2)投诉前已依法进行质疑；

(3)投诉书内容符合中华人民共和国财政部20号令《政府采购供应商投诉处理办法》的规定；

(4)在投诉有效期内；

(5)同一投诉事项未经处理的；

(6)相关法律、法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他条件。

7.2.3供应商投诉时，应当当面提交投诉书，投诉书应当包括下列主要内容：

(1)投诉人的姓名或者名称、住所、联系方式及相关证明；

(2)被投诉人的名称、住所、联系方式；

(3)具体的投诉事项、事实根据和法律依据；

(4)质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

(5)提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字。投诉人为法人的，应当由其法定代表人签字并加盖单位公章。投诉人为其他组织的，应当由其主要负责人签字盖章并加盖单位公章。

7.2.4投诉人可以授权代理人办理投诉事务。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当向监督部门提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

7.2.5投诉人不符合上述规定提起的投诉，政府采购监督部门不予受理。

## 八、项目验收

8.1采购单位按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

8.2验收标准:磋商文件、响应文件、政府采购合同规定的标准。

8.3政府采购项目验收联系电话详见供应商须知前附表第19项规定。

## 九、适用法律

9.1招标采购单位和供应商的一切招标投标活动均适用于《政府采购法》、《政府采购实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理办法》等相关规定。

## 十、磋商文件的解释权

10.1本项目磋商文件的最终解释权为采购单位所有。

## 十一、其他注意事项

11.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

11.2供应商为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

11.3政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

11.4按照财政部《关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》的规定，各级人民政府财政部门依法对参加政府采购活动的供应商作出的禁止参加政府采购活动等行政处罚决定在全国范围内生效。

11.5供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

11.6出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）除政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。

在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

# 第三章 采购需求

移动式监察设备购置项目采购需求

一、项目背景

新疆生产建设兵团第八师生态环境局于2018年采购车载式空气质量监测设备一套、移动式大气监测无人机三台，因监测设备及无人机使用年限较长、内部元件老化影响正常使用。为保障师市环境执法与环境监测工作正常运行，需采购相关配件一批，同时根据我单位需求定制恶臭监测设备两套，并提供第三方恶臭移动监测服务。

### 投标人需自行查勘石河子市生态环境综合行政执法支队相关设备，确保所供设备与现有移动式大气监测设备实现技术对接：

采购内容一览表

| 序号 | 建设内容 | 主要内容 | 技术要求 | 质保期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无人机配件及辅助设施 | 提供无人机配件及辅助设备1批 | 详见技术参数及要求 | 1 年 |
| 2 | 无人机挂载监测设备 | 提供无人机挂载监测设备1批 |  |  |
| 3 | 移动监测车校准设备及配件 | 提供移动监测车校准设备及配件1批 |  |  |
| 4 | 移动式恶臭监测设备 | 提供移动式恶臭监测设备1批 |  |  |
| 5 | 技术服务 | 1、负责无人机配件、辅助设施及移动监测车配件改装服务； 2、提供无人机挂载监测设备校准服务； 3、提供第三方恶臭移动监测服务； |  |  |

# 二、技术参数及要求

| 建设内容 | 设备名称 | 设备要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无人机配件及辅助设施 | 可变焦云台 | 适配型号：经纬M600、经纬M600 Pro、经纬M200 系列、经纬M200 V2系列和经纬M100相机参数 传感器CMOS，1/2.8" 有效像素：≥213万 镜头30倍光学变焦镜头 F=4.3mm－129mm（29-872mm等效焦距） F1.6－F4.7 变焦移动速度： - 光学广角－光学长焦：≤4.6秒 - 光学广角－数码长焦：≤6.4秒 - 数码广角－数码长焦：≤1.8秒 聚焦移动时间： 无限远－最近端（∞－near）：≤1.1秒 FOV63.7°－2.3° 数字变焦6倍 最小对焦距离10 mm - 1200 mm 图像存储格式JPEG 视频存储格式MOV，MP4 工作模式拍照模式，录像模式，回放模式 拍照模式单拍，连拍（3/5张），定时拍（2/3/4/7/10/15/20/30秒） 曝光模式程序自动曝光，手动曝光，快门优先曝光，光圈优先曝光 曝光补偿±2.3（以1/3 为步长） 测光模式中央重点测光，点测光（点测光区域可选12x8） 测光锁定（AE Lock）支持 电子快门速度1/30-1/6000 秒 白平衡自动（AWB），晴天，阴天，白炽灯，手动白平衡（2000K-10000K） 视频字幕支持 指点变焦支持 指点变焦单击变焦范围1-5 除雾支持 一键缩放到单倍图像支持 抗闪烁自动，50Hz，60Hz PAL/NTSC制式支持 支持的存储卡类型最大支持64GB，传输速度为Class 10 及以上或达到UHS-1 评级的Micro SD 卡 支持文件系统FAT32（≤ 32 GB） exFAT（> 32 GB） | 1 | 个 |  |
|  | 手持式风速风向仪 | 风速测量范围：0-30m/s 风向测量范围：0-360º 16个方位 风速传感器启动风速：≤0.8m/s 风速测量精度：±（0.3+0.03V）m/s（V实际风速） 风向传感器启动风速：≤1.0m/s 风向测量精度：±1方位 工作环境温度：-10~45º C 工作电源：干电池供电 | 2 | 台 |  |
|  | 智能飞行电池（大） | 适配型号：大疆经纬M600、经纬M600 Pro； 容量:≥ 5700 mAh 电压: 22.8 V 电池类型: LiPo 能量: 不小于129.96 Wh 工作环境温度: -10°C至40°C 存放环境温度: 存放时间小于3个月：-20°C至45°C; 存放时间大于3个月：22°C至28°C 充电环境温度: 5至40°C 最大充电功率: 180 W | 12 | 块 |  |
|  | 智能飞行电池（小） | 适配型号：大疆经纬M200 系列、经纬M200 V2系列和经纬M100； 容量: ≥4500 mAh 电压: 22.8 V 电池类型: LiPo 能量: 不小于129.96 Wh 工作环境温度: -10°C至40°C 存放环境温度: 存放时间小于3个月：-20°C至45°C; 存放时间大于3个月：22°C至28°C 充电环境温度: 5至40°C 最大充电功率: 180 W | 10 | 块 |  |
|  | 六通道并行充电器 | 适用电池: Matrice 100 智能飞行电池（TB47D/TB48D） Matrice 600 智能飞行电池（TB47S/TB48S） 适用遥控器: Matrice 100 遥控器 Matrice 600 遥控器 Lightbridge 2 遥控器 Phantom 4 遥控器 Phantom 3 Professional/Advanced/4K 遥控器 工作环境温度: 0℃至40℃ 直流输出:26.1 V; 0 - 3.83 A （电池接口）; 0 - 2 A（遥控器接口） | 2 | 台 |  |
|  | 180W充电器AC线 | 用于搭配 Inspire 2标配充电器使用 | 2 | 根 |  |
|  | 无人机电池便携箱 | 内部最大承重: 18 kg 可放置电池: TB47S / TB48S / TB47D / TB48D 智能飞行电池 × 18 块 可放置充电器: MC6S600（DJI 六通道并行充电器） × 2 个 使用环境温度: -10 至50℃ | 1 | 套 |  |
|  | 车载逆变器 | 输入电压：DC 10V～14.5V 输出电压：AC 200V～220V±10% 输出频率：50Hz±5% 转换效率：大于85% | 2 | 台 |  |
| 无人机挂载监测设备 | 光离子气体传感器TVOC | 工作原理：PID 量程：0-50ppm 检出限：1ppb 示值误差：±3% FS 重复性：±1% 传感器响应时间：≤60s 稳定性：±5% ★可安装在现有移动式大气监测无人机监测模块中。 | 2 | 套 |  |
|  | 颗粒物传感器 | 工作原理：光散射法 测试范围：0-2000 ug/m³ 最小分辨率：1μg/m3 比对测量误差：PM10±15μg/m3 PM2.5（0～100）μg/m3 仪器平行性：PM10≤15% PM2.5≤10% 动态比对测量误差： PM10（0～100）μg/m3±20μg/m3 （100～2000）μg/m3±20% PM2.5（0～100）μg/m3±15μg/m3 （100～2000）μg/m3±15% ★可安装在现有移动式大气监测无人机监测模块中。 | 2 | 套 |  |
|  | SO2传感器 | 工作原理：电化学法 测试范围：（0～500）nmol/mol 示值误差：±10% FS 重复性：≤5% 传感器响应时间：≤60s 稳定性：±10% 比对测量误差：±15nmol/mol ★可安装在现有移动式大气监测无人机监测模块中。 | 2 | 套 |  |
|  | NO2传感器 | 工作原理：电化学法 测试范围：（0～500）nmol/mol 示值误差：±10% FS 重复性：≤5% 传感器响应时间：≤60s 稳定性：±10% 比对测量误差：±15nmol/mol ★可安装在现有移动式大气监测无人机监测模块中。 | 2 | 套 |  |
|  | O3传感器 | 工作原理：电化学法 测试范围：（0～500）nmol/mol 示值误差：±10% FS 重复性：≤5% 传感器响应时间：≤60s 稳定性：±10% 比对测量误差：±15nmol/mol ★可安装在现有移动式大气监测无人机监测模块中。 | 2 | 套 |  |
|  | CO传感器 | 工作原理：电化学法 测试范围：（0～500）nmol/mol 示值误差：±10% FS 重复性：≤5% 传感器响应时间：≤60s 稳定性：±10% 比对测量误差：±15nmol/mol ★可安装在现有移动式大气监测无人机监测模块中。 | 2 | 套 |  |
|  | H2S传感器 | 工作原理：电化学法 量程：0~50ppm 分辨率：≤50ppb 检测精度：±5％F.S 响应时间：T90≤60S ★可安装在现有移动式大气监测无人机监测模块中。 | 2 | 套 |  |
|  | NH3传感器 | 工作原理：电化学法 量程：0~50ppm 分辨率：≤500ppb 检测精度：±5％F.S 响应时间：T90≤120S ★可安装在现有移动式大气监测无人机监测模块中。 | 2 | 套 |  |
|  | HCL传感器 | 工作原理：电化学法 量程：0~20ppm 分辨率：≤500ppb 检测精度：±5％F.S 响应时间：T90≤120S ★可安装在现有移动式大气监测无人机监测模块中。 | 2 | 套 |  |
|  | CL2传感器 | 工作原理：电化学法 量程：0~20ppm 分辨率：≤50ppb 检测精度：±5％F.S 响应时间：T90≤60S ★可安装在现有移动式大气监测无人机监测模块中。 | 2 | 套 |  |
|  | HF传感器 | 工作原理：电化学法 量程：0~10ppm 分辨率：≤500ppb 检测精度：±5％F.S 响应时间：T90≤80S ★可安装在现有移动式大气监测无人机监测模块中。 | 2 | 套 |  |
|  | CH2O传感器 | 工作原理：电化学法 量程：0~10ppm 分辨率：≤50ppb 检测精度：±5％F.S 响应时间：T90≤90S ★可安装在现有移动式大气监测无人机监测模块中。 | 2 | 套 |  |
| 移动监测车校准设备及配件 | 便携式零气发生器 | 1、设备用途：配套动态校准仪，作为稀释的零气源，零气通过空气压力调节器控制，保证输出压力稳定，并可通过CPU进行自动控制，内置双缸压缩机，具备压力箱释放； 2、环境温度：（-10-45）°C 3、环境温度：≤85% 4、大气压力：（60-110）kPa 5、电源电压：AC（220±22）V（50±1）Hz 6、零气纯度：SO2≤0.5nmol/mol; H2S≤0.5nmol/mol； NO2≤0.5nmol/mol；NO≤0.5nmol/mol; NH3≤0.5nmol/mol；O3≤0.5 nmol/mol; CO≤0.02 μmol/mol；HC≤0.5nmol/mol. 7、输出压力范围：（0.06-0.42）MPa 8、输出流量：≥5L/min | 1 | 套 |  |
|  | 便携式动态校准仪 | 1、设备用途：用于车载移动监测设备气态参数的校准； 2、原理方法：采用准确度极高的质量流量控制器结合标准气体压缩源，产生校准标气来为气体分析仪进行多点跨度校准和零点校准，为SO2、NO、NO2、CO、O3和其他气体产生精确的校准标气； 3、机箱温度: （0-55）°C； 4、光度计样压力:小于60kPa或大于110kPa； 5、光度计样流量: 小于720ml/min或大于880ml/min； 6、标气压力: 样气压力小于150kPa或大于350kPa； 7、零气压力: 样气压力小于150kPa或大于350kPa 8、调节阀压力: 小于110kPa或大于150kPa 9、光室温度: （-55）°C 10、测量/参比电压: 小于2000mV大于4950mV | 1 | 套 |  |
|  | 双级减压阀及标气 | 1、双级式减压结构，无死气体，气密性可靠，材质为不锈钢，对标准气体无污染，无吸附，长时间开启不会被标准气腐蚀导致漏气和控制失效； 2、配备4升SO2、NO2、CO标准气各1瓶：CO浓度为6000ppm、SO2浓度为50*10-6、NO2浓度为 50*10-6，平衡气体氮气。 | 1 | 套 |  |
|  | 相关轮 | 1、结构：相关轮模块部分主要由电机、发光室、相关轮、斩波片等组成。 2、主要用途：产生红外光线的高能组件安装在发光室内，可产生波段范围较宽的红外光线，且发光强度稳定，用于现有走航式移动监测CO设备； 3、尺寸：圆型（φ6cm） 4、工作转速：≥2000rpm 5、工作电压：12v | 1 | 套 | 定制 |
|  | 直流无刷电机 | 1、主要用途：同于现有走航式移动监测CO设备相关轮提供正常工作； 2、额定功率：12V 12W； 3、额定转速：10000RPM空转12000RPM； 4、额定电流：1.6A； | 1 | 套 | 定制 |
|  | 玻璃纤维纸带 | 1、主要用途：含有机粘结剂的疏水性玻璃微纤维滤膜，具备重量稳定性和机械稳定性好，耐高温韧性好，不易断裂等特性，用于PM2.5/PM10在线监测，及气溶胶、炭黑等收集，再运用β射线法或红外称重法做定量监测。 2、宽20mm，长2.5m（圆φ60*φ23*20） 3、对0.3-0.5um标准粒子截留度大于99.99% | 10 | 卷 |  |
|  | 臭氧涤除器 | 1、主要用途：采用催化分解法对臭氧进行洗涤过滤，其内部由多层金属氧化物滤网组成，样品气体通过时，金属氧化物会将样气中的臭氧充分催化分解，达到洗涤去除的目的，进而形成参比气体； 2、适用温度：常温下使用，无需加热 3、接口尺寸：1/8英寸接口 | 1 | 套 | 定制 |
|  | 光电陪增管 | 1、将产生的光信号转换成电信号，通过放大及AD转换送给CPU进行数据处理。 2、具体参数： RED:+4.5V~+5.5V GREEN：-4.5V~-5.5V BLUE：Vref.Output WHITE:Vcont Input BLACK：GND | 1 | 套 | 定制 |
|  | 加热管 | 1、主要用途：无缝金属管内装入电热丝，空隙部分填满有良好导热性和绝缘性的氧化镁粉后缩管而成；用于反应室加热并恒定温度； 2、电压设计：12V 3、功率：40W 4、材质：T4铜 5、规格：筒型（φ32*62mm） | 1 | 套 | 定制 |
|  | 平板操作器 | 1、屏幕尺寸：11.6英寸IPS 1920x1080 2、处理器：英特尔四核 3、系统内存：6GB 4、存储容量：≥128GB 5、摄像头：前置≥200万 6、接口：耳机麦克风二合—x1/TF读卡器x1/USB3.0x1/Micro HDMI×1/DCx1/Type-cx1 7、电池容量：≥36.48Wh 8、网络：WiFI2.4G/5G+BT4.0 ★与平台无缝对接：预装空气质量连续监测软件，能够实现与现有走航式移动监测平台无缝对接。 | 1 | 套 |  |
|  | 聚合物锂电池 (车载移动监测设备) | 尺寸：415mm*335mm*120mm（定制） 标称电压：12V 标称容量：≥150AH 输出电压：12.6V-8.5V 充电电流：小于30A 充电电压：小于12.6V 放电电流：小于50A 放电电压：大于8.5V | 2 | 组 | 定制 |
| 提供移动式恶臭监测设备 | 固定式恶臭监测设备 | 1、仪器应采用复合传感器阵列，具备测量准确，重复性好，分辨率低等特点；配合交叉干扰云算法模型、神经网络算法模型，可进行复合气体的恶臭强度检验； 2、仪器应采用无线和有线双重连接方式，无线方式采用基于4G无线通讯技术和北斗及GPS双模定位技术，兼容性好，可实现与服务器之间保密安全地通讯，将环境大数据汇集到“云平台”；有线方式支持RS232和RS485，满足工业复杂的连接需求； 3、仪器应配置触控显示屏，可以查看实时浓度，历史数据，报警信息；内部可以存储三年以上数据； 4、仪器应采用传感器控温技术，控温范围宽达-20℃-50℃，可以将传感器温度恒定在30℃±1℃内，保证仪器最低可在- 20℃的超低温环境下正常使用，去除温度对于测量的影响； 5、为了保证人员安全，应对应急监测现场可能出现的危险情况，仪器应配置多种使用方式，可以现场通过显示屏查看数据或操作仪器；也可以远程通过手机APP或者平台端远程控制仪器或进行数据查询； 6、设备应具备自动标气校准功能，可以自动按照需求校零和校跨，可以有效的修正长时间产生的漂移，有效的保证了数据的质量，提升了维护周期。 7、电源：市政（220V）供电；仪器应配置断电报警及上电自动恢复的功能，当仪器被断电后，立刻将报警信息推送到平台及APP端，当电源恢复后仪器自动恢复运行。 8、监测因子：氨气、硫化氢、三甲胺、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯八种和恶臭强度，同时监测温度、湿度、压力、风向、风速； 9、工作环境：T(-20至50)℃、RH(15%-95%)； 10、★监测参数：TVOC 测试范围 (0～20)μmol/mol 示值误差 ±5% FS 重复性 ≤1% 响应时间 ≤1min 零点漂移 ±0.05μmol/mol 量程漂移 ±5% ★监测参数：H2S 测试范围 （0～10）μmol/mol 示值误差 ±5% FS 重复性 ≤2% 响应时间 ≤1min 零点漂移 ±0.2μmol/mol 量程漂移 ±5% ★监测参数：NH3 测试范围 （0～10）μmol/mol 示值误差 ±5% FS 重复性 ≤3% 响应时间 ≤2min 零点漂移 ±0.2μmol/mol 量程漂移 ±5% ★监测参数：三甲胺、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯 测试范围 （0～10）μmol/mol 示值误差 ±5% FS 重复性 ≤3% 响应时间 ≤2min 零点漂移 ±0.2μmol/mol 量程漂移 ±5% ★监测参数：CL2 测试范围 （0～10）μmol/mol 示值误差 ±5% FS 重复性≤ 3% 响应时间 ≤1min 零点漂移 ±0.5μmol/mol 量程漂移 ±5% ★监测参数：HCL 测试范围 （0～10）μmol/mol 示值误差 ±5% FS 重复性 ≤5% 响应时间 ≤2min 零点漂移 ±0.5μmol/mol 量程漂移 ±5% ★监测参数：OU 测试范围 0-20000无量纲 | 1 | 套 | 定制特征因子 |
|  | 便携式恶臭监测设备 | 1、设备应具备便携式设计，支持壁挂、手提和车载走航三种使用方式，方便现场监测使用； 2、设备应采用锂电池供电，保证长时间使用需求，续航时间大于48h； 3、设备应配备工业级触摸屏，便于现场查看数据及其它操作； 4、设备应采用无线方式传输, 基于4G无线和北斗及GPS双模定位技术； 5、监测因子：氨气、硫化氢、三甲胺、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯八种和恶臭强度； 6、工作环境：T(-20至50)℃、RH(15%-95%)； 7、通讯方式：4G、GPRS 8、★监测参数：TVOC 测试范围 (0～20)μmol/mol 示值误差 ±5% FS 重复性 ≤1% 响应时间 ≤1min 零点漂移 ±0.05μmol/mol 量程漂移 ±5% ★监测参数：H2S 测试范围 （0～3）μmol/mol 示值误差 ±5% FS 重复性 ≤1% 响应时间 ≤1min 零点漂移 ±0.1umol/mol 量程漂移 ±5% ★监测参数：NH3 测试范围 （0～3）μmol/mol 示值误差 ±5% FS 重复性 ≤2% 响应时间 ≤3min 零点漂移 ±0.1umol/mol 量程漂移 ±5% ★监测参数：三甲胺、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯 测试范围 （0～3）μmol/mol 示值误差 ±5% FS 重复性 ≤2% 响应时间 ≤1min 零点漂移 ±0.1umol/mol 量程漂移 ±5% ★监测参数：Cl2 测试范围 （0～10） μmol/mol 示值误差 ±5% FS 重复性 ≤3% 响应时间 ≤1min 零点漂移 ±0.2μmol/mol 量程漂移 ±5% ★监测参数：HCL 测试范围 （0～10）μmol/mol 示值误差 ±5% FS 重复性 ≤5% 响应时间 ≤2min 零点漂移 ±0.5μmol/mol 量程漂移 ±5% ★监测参数：OU 测试范围 0-1000无量纲 | 1 | 套 | 定制特征因子 |

- 评审方法

一、综合评分

1.经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

2.评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

3.符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库[2014]214号）中第三条第三项的规定和执行统一价格标准的项目，其价格不列为评分因素。有特殊情况需要在上述规定范围外设定价格分权重的，应当经本级人民政府财政部门审核同意。

# 二、综合评分细则表

| 评分因素 | 评分点 | 评分标准 | 评审意见 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 是 | 否 |
| 初步评审 | 资格检查 | 营业执照 | 有效的营业执照复印件,经营范围符合要求 |  |  |
|  |  | 财务状况 | 提供上年度经审计财务会计报告。财务审计报告必须为第三方提供，企业自身报告无效。（供应商是法人的应提供经审计的上一年度的财务报告，成立不足一年的提供近期的财务报表和其基本开户银行出具的资信证明；部分其他组织或自然人，没有经审计的财务报告，应当提供银行出具的资信证明。） |  |  |
|  |  | 缴纳税收证明 | 提供税务登记证复印件或近半年内任一月依法缴纳税收证明.(三证合一或五证合一的营业执照视为已经提供） |  |  |
|  |  | 社会保险 | 提供社会保险登记证或社保机构出具的近半年内任一月社保缴纳证明（2 021年3月至今） |  |  |
|  |  | 提供无重大违法记录声明书 | 提供无重大违法记录声明书 |  |  |
|  |  | 信用中国” 网站或“中国政府采购网”查询截图 | 提供截图（全部包含）1）被列入失信被执行人重大税收违法案件当事人名单的供应商 列入政府采购严重违法失信行为记录名单 |  |  |
|  | 符合性检查 | 投标文件格式 | 投标文件按照招标文件规定的内容、格式填写，字迹清晰可辨 |  |  |
|  |  | 授权委托书 | 投标文件提供法定代表人授权委托书或提供法定代表人身份证明 |  |  |
|  |  | 签字或盖章 | 投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章齐全符合招标文件规定 |  |  |
|  |  | 报价唯一性 | 投标报价具有唯一性，未超过采购项目预算 |  |  |
|  |  | 其他要求 | 投标文件未附有采购人不能接受的条件或不符合招标文件的其他要求 |  |  |
|  |  | 符合国家、行业技术标准的要求 | 符合国家、行业技术标准的要求 |  |  |
| 评分因素 | 评分点 | 评分标准 | 权重分配 |
| 详细评审 | 价格评审 （ 30 分） | 投标报价 | 评标基准价=有效投标报价的最低值，有效投标报价等于基准值的得满分，投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。有效投标报价为通过初步审查的供应商报价 | 30 |
|  |  | 同类业绩（8分） | 供应商或所投主要设备制造商2018年至今本次采购同类产品的销售业绩，每提供1项业绩得1分，满分8分。以供应商提供的相关业绩证明资料（以上合同均需提供合同复印件，代理商提供其制造商的相关资料）为准，未提供证明资料的，不计分。 | 20 |
|  |  | 项目人员设置（8分） | 投标人需配置项目经理1人，须提供工程师职称证（电气工程及其自动化）得4分；技术负责人1人，需提供标准计量质量高级工程师职称证得2分；项目人员2人，需提供空气质量自动监测系统考核合格证书得2分；不提供不得分，最高8分； （以上资质均需提供证书复印件，代理商提供其制造商的相关资料） |  |
|  |  | 标书质量（4分） | 投标文件编制内容完整、齐全、叙述严谨，响应招标文件要求，标书无涂改、错页、漏页、编排混乱，由评标委员会根据投标文件编制质量进行横向比较（酌情打0-4分）。 |  |
|  | 技术标评审 （50）分 | 投标设备质量、技术性能（15分） | 产品质量、性能满足设计及招标文件要求，由评标委员会根据所使用设备的技术参数、性能，功能适用性进行横向比较（酌情打分0-15分）。 | 50 |
|  |  | 质量保证措施（15分） | 质量保证体系完整，质量控制层级合理、职责明确；服务体系完善、措施明确，具有针对性和可操作性；由评标委员会根据质量保证措施进行横向比较（酌情打分0-15分）。 |  |
|  |  | 运维方案（10分） | 投标人针对本项目涉及的监测设备建立完整的运维工作方案，包括日常运维内容、技术保障等内容。由评标委员会根据整体方案的完整性和可行性的论述与分析进行横向比较（酌情打分0-10分）。 |  |
|  |  | 售后服务方案（10分） | 投标人提供详细的售后服务方案，有明确的售后服务措施和零配件及时可靠的供应方案，由评标委员会根据整体方案的完整性和可行性的论述与分析进行横向比较（酌情打分0-10分）。 |  |
|  | 合计 |  |  | 100% |
|  | 注： 1、计算过程中，算术平均值保留2位小数（百分比亦取2位小数），第三位小数四舍五入。 2、投标人的最终得分为：所有评委对其评分的算术平均值。 |

三.推荐成交供应商

1.磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库[2014]214号）中第二十一条第三款情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

2.评分计算方法解释

（1）供应商的评审得分是指所有磋商小组成员对其评分的算术平均值。

（2）计算过程中，算术平均值保留2位小数（百分比亦取2位小数），第三位小数四舍五入。

四.确定成交供应商

1.采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

2.采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

# 第五章 合同格式及合同条款

（根据《政府采购法》和《合同法》。采购人和供应商之间的权利和义务，应当按照平等的原则以合同方式约定。此合同书仅作为签订正式合同时的参考，正式合同书应包括本参考格式之内容。）

1. 合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

(1)采购文件

(2)合同条款

(3)中标人提交的响应文件

(4)技术规格（包括图纸，如果有的话）

(5)中标/成交通知书

2．合同范围和条件

本合同的范围和条件与上述文件的规定相一致。

3．货物及数量

本合同所提供的货物数量/服务详见磋商文件“第三章采购项目技术规格、参数及要求”。

4．合同金额

合同总金额为元人民币，分项价格见响应文件按报价明细表。

5．合同生效及支付条件和方式

6．交货时间和交货地点

本合同货物的交货时间和交货地点按磋商文件“第三章 采购需求”执行。

采购人（盖章）：	                     供　　方（盖章）：

单位地址：	                         单位地址：

法人代表授权人(签字)：	              法人代表授权人(签字)：

联 系 人：	                         联 系 人：

电　　话：	                        电　　话：

传　　真：	                        传　　真：

邮政编码：	                        邮政编码：

开户银行：	                       开户银行：

帐　　号：	                       帐　　号：

合同条款

1．有关概念

本合同下列术语应解释为：

1.1“合同”，系指买供双方签署的、合同格式中载明的买供双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2“合同价”，系指根据合同规定供方在正确地履行合同义务后采购人应支付给供方的价格。

1.3“货物”，系指供方根据合同规定须向采购人提供的各种形态和种类的物品，包括产品、设备、配件等。

1.4“服务”，系指伴随本项目产生的，根据合同规定由供方承担的与供货有关的辅助服务，例如安装、调试、技术援助、培训、售后服务等以及合同中规定供方应承担的所有其它类似义务。

1.5“采购人”，系指磋商文件中所述购买货物和服务的单位。

1.6“供方”，系指磋商文件中所述提供货物和服务的公司或实体，亦即中标人。

1.7“天”，系日历天数。

2．技术规格

2.1交付货物的技术规格应与响应文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应表相一致。

2.2除技术规格另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位。

3．专利权

3.1供方应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。若由此出现侵权诉讼，由供方承担全部责任。

3.2供方按合同要求为采购人提交的设计方案，其所有权、使用权等所有权力均转为采购人所拥有，供方放弃拥有关于设计方案的所有权力。

4.包装要求

4.1除合同另有规定外，供方提供的所有单独包装的货物都应具有原始的、完好的标准包装。如遇交付前已拆封货物，采购人有权拒绝接受或要求更换。

4.2每个包装箱内的装箱清单、使用说明书、质量证书、保修卡及软件使用说明等所有资料均须齐全。

5. 装运条件

5.1供方负责安排运输，运输费由供方承担。

5.2提单日期应视为实际交货日期。

5.3供方装运的货物不得超过合同规定的数量或重量。否则，供方应对超运数量或重量而产生的一切后果负责。

6. 付款

6.1本合同以人民币支付。

6.2供方按照合同规定交货。交货后供方把下列单据提交给采购人,采购人按合同规定审核后办理付款手续：

（1）发票

（2）质量证书

（3）详细配置、数量清单

（4）检验报告

6.3采购人按合同规定的合同生效及支付条件和方式安排付款。

7．伴随服务

7.1供方随同货物提交所供货物的技术资料。包括相应每套货物的中文技术文件，如：产品目录、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。

7.2供方应提供下列服务：

（1）货物的现场安装和启动监督；

（2）提供货物组装和维修所必须的工具；

（3）在项目现场就货物的安装、启动、运行和维护，按采购人的要求提供技术培训。

7.3伴随服务的费用含在合同价中，不另行支付。

8.备品备件

8.1供方可能被要求提供下列与备件有关的材料、通知和资料：

（1）采购方从供方选购备件，但前提条件是该选购并不能免除供方在合同保证期内所承担的义务；

（2）在备件停止生产的情况下，供方应事先将要停止生产的计划通知买方有足够的时间采购所需的备件；

（3）在备件停止生产后，如果采购方要求，供方应免费向采购方提供备件的蓝图、图纸和规格。

9、质量保证及售后服务

（一）质量保证

9.1供方保证所提供的货物是全新的、未使用过的，是完全符合合同规定的质量、规格和性能要求的。保证货物在正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有满意的性能。在质保期内供方免费提供货物正常使用情况下发生故障的维修服务和更换配件服务。在供方或制造商承诺的货物质量保证期内，供方对由于设计工艺或材料的缺陷而产生的故障负责；货物无质保期的，供方在两年内对由于设计工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

9.2在质保期内或货物无质保期的则在两年内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物有缺陷的，采购人可尽快以书面形式向供方提出本保证下的索赔。

9.3供方在收到索赔通知后十日内须免费更换有缺陷的货物或部件。

9.4供方在收到索赔通知后十日内没有弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，其风险和费用将由供方承担，采购人根据合同规定向供方行使的其它权利不受影响。

(二)质量保证期后服务

9.5 质保期满后，若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命时），则由供方负责免费更换及维修。

9.6 质保期满后，应采购方要求，供方应按投标时的价格与采购方签订定期维修保养合同及提供采购方所需零配件，若投标时的价格高于市场价，则按市场价与与采购方签订定期维修保养合同及提供采购方所需零配件。

9.7 乙方交货后，若设备发生故障，乙方应在甲方报修后24小时内到达。

10．检验

10.1在交货前，供方应对货物的质量、规格、性能、数量等进行详细全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定要求的检验报告。检验报告是付款必要的文件组成部分，但不作为对有关质量、规格、数量的最终检验。

10.2货物交付后，采购人申请有关部门对货物的质量、数量等进行检验并出具检验证书。

11．索赔

11.1采购人有权根据有关部门出具的检验证书向供方提出索赔。

11.2在合同条款第8条规定的质保期内，如果供方对差异负有责任而采购人提出索赔，供方应按照采购人的损失程度进行赔偿。

12．供方履约延误

12.1供方应按规定的时间交货和提供服务。

12.2如供方无正当理由而拖延交货，采购人将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周迟交货物交货价或未提供服务费用的百分之一（1%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额不超过误期货物或服务合同价的百分之五（5%）。一周按七（7）天计算，不足七（7）天按一周计算。一旦达到误期赔偿费的最高限额，采购人有权终止合同。

12.3在履行合同过程中，如果供方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购人。采购人在收到通知后，要尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同酌情延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

12.4供方交付的货物不符合磋商文件、响应文件和本合同规定的，采购方有权拒收，并且供方需向采购方支付本合同总价10%的违约金。

13．不可抗力

13.1如果双方任何一方由于经双方认可属于不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事件是指买供双方在缔结合同时所不能预见、并且它的发生及其后果是无法避免及无法克服的事件，比如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

13.2受事故影响的一方应在不可抗力发生后尽快以传真、电报通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给另一方。如果不可抗力影响时间延续90天以上时，双方可通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行或解除合同的协议。

14．税费

14.1政府根据现行税法对供方征收的与本合同有关的一切税费均由供方负担。

15．违约终止合同

15.1出现下列情况之一，采购人在对供方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，可向供方发出终止部分或全部合同的书面通知书。

（1）如果供方未能按合同规定的期限或采购人同意延长的限期内提供部分或全部货物（服务）、完成工程施工；

（2）供方在收到采购人发出的违约通知后20天内，或经采购人书面认可延长的时间内未能纠正其过失；

（3）如果供方未能履行合同规定的其它任何义务。

15.2在采购人根据上述第15.1条规定，终止了全部或部分合同后，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买类似未交的货物、服务或进行工程施工，供方应对采购人购买类似货物、服务或进行工程施工所超出的费用部分负责，并继续执行合同中未终止部分。

16．破产终止合同

16.1如果供方破产或无清偿能力时，采购人可在任何时候以书面形式通知供方终止合同而无须给供方补偿。终止该合同将不损害或影响采购人已经采取或将要采取的补救措施的权利。

17．转让

17.1除采购人事先书面同意外，供方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

18．适用法律

18.1本合同应按中华人民共和国的法律进行解释。

19．合同生效

19.1合同在双方授权代表签字并盖章后生效。

19.2本合同一式四份，以中文书写，采购人、供方、采购中心、政府采购监管部门各执一份。

20.  争议解决方式

20.1 合同实施或与合同有关的一切争议应通过双方协商解决。若协商不成，则向采购人所在地法院提起诉讼。

21．合同修改

21.1除双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分的情况之外，本合同不得有任何变化或修改。

# 第六章 竞争性磋商响应文件格式

目  录

一、投标文件封面

二、营业执照、组织机构代码证、税务登记证

三、投标保证金

四、其他声明及文件材料

五、不参与围标串标承诺书

六、竞争性磋商函

七、开标一览表

八、竞争性磋商报价明细表

九、投标货物、服务清单

十、商务响应、偏离说明表

十一、供应商的资格声明

十二、供应商类似项目业绩表

十三、商务条款响应、偏离说明表

十四、商务评议对照表

十五、法定授权人委托书

十六、技术响应、偏离说明表

十七、技术条款响应、偏离说明表

十八、技术评议对照表

十九、其他材料

## 一、投标文件格式

### 一、投标文件封面

（项目名称）

（项目编号）

（包号）

响应文件

投标人                       （电子签章）

法定代表人                    （电子签名）

日期                   （年/月/日）

## 二、资格审查资料

### 一、营业执照、组织机构代码证、税务登记证

说明：此处上传营业执照、组织机构代码证、税务登记证，如三证合一，只需要导入营业执照即可。

### 二、投标保证金

说明：此处上传投标保证金缴纳证明文件；

### 三、其他声明及文件材料

1.供应商在疆设有分公司或售后服务机构证明文件；

2.类似项目业绩表；

附：类似项目业绩表

采购项目编号：

采购项目名称：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目单位名称 |  |
| 项目单位联系人姓名及联系方式 |  |
| 合同金额 |  |
| 项目负责人 姓名 |  |
| 项目实施时间 |  |
| 项目内容说明 |  |

说明：1．每个合同须单独附表，并附上相关证明材料，否则专家在评审时将不予采信；

2．项目内容请详细说明所承担的具体工作内容，如：网络建设、系统集成、软件开发、网站建设等；

投标人法定代表人（电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：          年      月     日

### 四、不参与围标串标承诺书

本人作为（单位名称）                    的法人，清楚知晓我公司本项目投标活动，对以下事项作出承诺：

一、我单位遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目竞标。

二、我单位在本项目招标投标活动中，未参与围标串标。

三、我单位如被查实在本项目招标投标活动中存在围标串标的，递交投标文件行为作为实施串通投标违法行为的关键环节，本人承担直接责任人员法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。

项目编号：

标段号：

供应商单位名称：

供应商法人签名：

盖  章

年   月   日

## 三、商务文件组成

### 一、竞争性磋商函

（代理机构名称）：

依据贵方 (采购项目名称/采购项目编号) 项目招标采购货物、服务的磋商邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述响应文件二份。其中：在项目所属电子交易平台上传电子响应文件一份，提交电子响应文件光盘一份。

1．磋商报价表；

2．磋商报价明细表；

3．所投货物、服务清单；

4．按磋商文件供应商须知和技术规格要求提供的有关文件；

5．资格证明文件；

6．按磋商文件的规定递交的磋商保证金。

在此，我方宣布同意如下：

1．所附《磋商报价表》中规定的应提交和交付的  （包号） 货物投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2．将按磋商文件的约定履行合同责任和义务。

3．已详细审查全部磋商文件，包括（修正或补充文件）（如有），对此无异议。

4．本投标有效期为自开标日起，共个日历日。

5．接受磋商文件所列须知中16（条）关于没收投标保证金的约定。

6．同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：。

8.其他：

供应商名称(电子签章)：

法定代表人(电子签名)：

地    址：

电    话：

电子函件：

日期：

### 二、开标一览表

项目编号、包号：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投 标 报 价 | 小写： 大写： |
| 报价单位 | 元 |
| 交货日期 |  |
| 备注： |

说明：1、投标人严格按照规定的格式填写。投标报价为优惠后报价，并作为评审及定标的依据。

2、任何有选择或有条件的投标报价或表中某一包填写多个报价，均将导致投标被拒绝。

投标人电子签章：

日   期：         年       月       日

### 三、竞争性磋商报价明细表

采购项目编号：

采购项目名称：

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 制造商名称国别/地区 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货物1/服务1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 货物1/服务1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 货物1/服务1 |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 总 计： | ¥： |

说明：1．所有价格均用人民币表示，单位为元。

2. 分项报价总计价格必须与《磋商报价表》报价一致。

3. 如果不提供详细的投标分项报价表将被视为没有实质性响应磋商文件。

4．供应商必须按此表格式中的对应栏目内容填写，若需增加栏目，请在栏目“其它”中填写，并作详细说明。

供应商法定代表人（电子签名）：

供应商名称（电子签章）：

日期：年 月 日

### 四、投标货物、服务清单

采购项目编号：

采购项目名称：

| 序号 | 货物/服务名称 | 主要规格、技术参数 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| … |  |  |  |

说明：1．提供所投货物详细的供货范围，包括主要配件及生产厂家、备品备件等。

2．各项货物详细技术规格、参数及要求，应另页描述。

### 五、商务响应、偏离说明表

采购项目编号：

采购项目名称：

| 序号 | 磋商文件要求部分 | 投标货物/服务 响应部分 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| … |  |  |  |

### 六、供应商的资格声明

采购项目编号：

采购项目名称：

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  | 职 称 |  | 学 历 |  |
| 参加工作 时间 |  | 从事本行业工作年限 |  | 个人专业资质及证书 |  |
| 个人简介 |
| 类似项目经验 |
| 项目使用单位 | 项目名称 | 项目建设内容 | 项目总金额 | 项目建设周期 |

说明：必须附相关证明材料的完整清晰扫描件，否则评委在评审时将

不予承认。

### 七、供应商类似项目业绩表

采购项目编号：

采购项目名称：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目单位名称 |  |
| 项目单位联系人姓名及联系方式 |  |
| 合同金额 |  |
| 项目负责人 姓名 |  |
| 项目实施时间 |  |
| 项目内容说明 |  |

说明：1．每个合同须单独附表，并附上相关证明材料，否则专家在评审时将不予采信；

2．项目内容请详细说明所承担的具体工作内容，如：网络建设、系统集成、软件开发、网站建设等；

### 八、商务条款响应、偏离说明表

采购项目编号：

采购项目名称：

| 序号 | 磋商文件中条款内容 | 响应文件响应条款部分 | 偏离说明 | 响应文件中对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

注：1.供应商须对照磋商文件第四章“评审方法、步骤及标准”中“符合性检查”关于磋商文件第三章“采购项目技术规格、参数及相关要求”中标有“★”号技术要求和商务要求”的条款进行逐项说明是否满足要求，并附相关证明文件，同时将相关证明文件的相应页码填写到上表“响应文件中对应的页码”中。

### 九、商务评议对照表

采购项目编号：

采购项目名称：

| 序号 | 磋商文件 商务评分标准 | 响应文件对应部分 | 偏离说明 | 响应文件中对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

注：供应商须按商务评议评分标准内容所列条目，逐条注明证明文件的具体页码，若有其他情况则在备注中说明。

### 十、法定授权人委托书

本授权书声明：注册于               （投标人住址）的           （投标人名称）的在下面电子签章的             （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权             （授权代理人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织             （项目名称）项目（项目编号、包号：           ），以本公司名义处理一切与之有关的事宜。投标人授权代理人在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。

投标人授权代理人无转委托权。特此授权。

本授权书于__________年_____月______日生效，特此声明。

（附授权代理人身份证正反两面扫描件）

投标人法定代表人电子签名：

投标人电子签章：

日   期：         年     月     日

附：法定代表人身份证明书

单位名称：

单位类型：

住    所：

成立日期：          年     月     日

营业期限：

姓    名：          性别：

系    （投标人名称）   的法定代表人。

特此证明。

（附法定代表人身份证正反两面扫描件）

投标人电子签章：

日   期：         年       月       日

注：1、本项目只允许有唯一的投标人授权代理人，且必须为投标人在职员工。

2、投标人法定代表人参加投标的，可以不提供法定代表人授权委托书，但必须提供上述法定代表人身份证明书，否则将按无效投标处理。

## 四、技术文件组成

### 一、技术响应、偏离说明表

技术响应、偏离说明表

采购项目编号：

采购项目名称：

| 序号 | 磋商文件要求部分 | 投标货物/服务 响应部分 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| … |  |  |  |

说明：供应商应对照磋商文件”第三章 采购需求”，逐条说明所提供货物和服务已对磋商文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏离和例外。特别对有具体参数要求的指标，供应商必须提供所投设备的具体参数值。

### 二、技术条款响应、偏离说明表

采购项目编号：

采购项目名称：

| 序号 | 磋商文件中条款内容 | 响应文件响应条款部分 | 偏离说明 | 响应文件中对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

注：1.供应商须对照磋商文件第四章“评审方法、步骤及标准”中“符合性检查”关于磋商文件第三章“采购项目技术规格、参数及相关要求”中标有“★”号技术要求和商务要求”的条款进行逐项说明是否满足要求，并附相关证明文件，同时将相关证明文件的相应页码填写到上表“响应文件中对应的页码”中。

### 三、技术评议对照表

采购项目编号：

采购项目名称：

| 序号 | 磋商文件 技术评分标准 | 响应文件对应部分 | 偏离说明 | 响应文件中对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

注：供应商须按技术评议评分标准内容所列条目，逐条注明证明文件的具体页码，若有其他情况则在备注中说明。