项目: 象山县大目湾新城投资开发有限公司大目湾城市综合广场工程电梯采购

招标编号：2019XSZFCG320G

招

标

文

件

象山县公共资源交易中心

二O一九年十月

## 招 标 公 告

根据《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《宁波市政府采购程序及实施规范》等有关规定，受采购人的委托，象山县公共资源交易中心现就象山县大目湾新城投资开发有限公司大目湾城市综合广场工程电梯采购项目进行公开招标，欢迎国内有完全具备招标项目履约能力的供应商前来参加投标。

1、招标编号：2019XSZFCG320G

2、招标方式：公开招标

3、项目内容：象山县大目湾新城投资开发有限公司大目湾城市综合广场工程电梯采购

4、投标人参加本次政府采购活动应当具备条件:（1）符合《政府采购法》第22条的规定,且未列入"信用中国www.creditchina.gov.cn"网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信记录名单在禁止参加采购期限的供应商；（2）其它特定条件：①具有独立法人资格、具备投标产品的供货、安装能力的制造商或代理商；②投标品牌电梯制造商必须有特种设备（电梯）产品的生产许可证A级或B级（提供复印件加盖制造商公章）；③投标人或制造商必须有特种设备（电梯）产品安装改造维修许可证A级或B级（提供复印件加盖公章）；④本项目不接受联合体投标；符合以上条件均可参加投标。

5、投标保证金：人民币伍万元整（开标前以汇款、支票、汇票、本票、保函等形式缴纳或提交保证金，以收据（四楼410财务室开具）或保函为准。保函的方式为银行、担保公司提供的保函、保险保单，银行、担保企业按市、县政府相关规定执行。）

6、投标书递交至：象山县公共资源交易中心四楼采购科三（404室）

7、获取招标文件方式：网上下载，下载网址：http://www.nbzfcg.cn/ 或www.zjzfcg.gov.cn

8、招标文件公告期限：2019年10月09日至2019年10月15日。

9、投标截止时间：2019年10月29日13时50分整（北京时间）。逾期递交投标文件恕不接受。届时请参加投标的代表出席开标仪式。

10、开标时间：2019年10月29日13时50分整在象山县公共资源交易中心开标厅(二)公开开标。

11、开标地点：象山县公共资源交易中心开标厅（二）（象山港路300号）。

12、温馨提示：投标之前参加投标的供应商需在政采云平台(www.zcygov.cn)完成供应商注册，否则无法发放中标通知书。

13、有关投标的一切相关手续请在投标截止时间之前当天到上述指定地点办理。

联系人：谢老师                       电话：0574-65733022

邮  编：315700                   传真：0574-65733060

账户名称:象山县公共资源交易中心

开户银行：农行象山新丰支行(丹南路269号)   账号：39703001040012500

第一部分    投标邀请函

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目编号：2019XSZFCG320G 项目名称：象山县大目湾新城投资开发有限公司大目湾城市综合广场工程电梯采购 采购数量及要求：招标文件第三部分 |
| 2 | 招标人: 象山县公共资源交易中心 地 址：丹西街道象山港路300号 邮 编：315700 账户名称:象山县公共资源交易中心 开户银行：农行象山新丰支行 账 号：39703001040012500 |
| 3 | 招标方式：公开招标 评标办法：综合评分法 |
| 4 | 合同签订期限：中标公示结束后30日内 付款方式: 第一期付款：合同签订后，10个工作日内支付设备价款的10%。 第二期付款：根据业主要求交货日90天前，支付设备价款的30%。 第三期付款：货到工地后15天内，支付实际到货设备价款的40%。 第四期付款：设备安装开始后，10个工作日内支付安装总价的50%。 第五期付款：安装完成试运行并经业主（采购办）、有资质的专业机构综合验收合格后，支付至结算价款的95%。 第六期付款：质保期满后无质量问题，10个工作日内支付至结算价款的100%。 交货期限: 合同签订后，具体交货时间以采购人通知为准； 安装工期：与总包单位同步，必须满足总包单位进度要求。 交货地点：按业主要求 |
| 5 | 采购人：象山县大目湾新城投资开发有限公司 |
| 6 | 获取招标文件方式：网上下载，下载网址：http://www.nbzfcg.cn/ 或www.zjzfcg.gov.cn 招标文件获取时间：2019年10月09日至2019年10月15日。 |
| 7 | 投标书递交至：象山县公共资源交易中心四楼采购科三（404室） 联系人：谢老师 联系电话：0574-65733022 投标截止时间：2019年10月29日13时50分整 逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。 |
| 8 | 开标时间：2019年10月29日13时50分整 开标地点：象山县公共资源交易中心开标厅（二）（象山港路300号） |
| 9 | 投标书:价格标3份,正本1份，副本2份；技术商务标5份，正本1份 、副本4份；投标有效期：开标后 90天 |
| 10 | 投标保证金：人民币伍万元整（开标前以汇款、支票、汇票、本票、保函 等形式缴纳或提交保证金，以收据（四楼410财务室开具）或保函为准。 保函的方式为银行、担保公司提供的保函、保险保单，银行、担保企业按 市、县政府相关规定执行。） |
| 11 | 本次采购预算价（人民币）：4940000.00元 |
| 12 | 履约保证金：合同总价的10%,合同签订前提交，提供保证金的方式允许现金或银行、担保公司提供的保函、保险保单（银行、担保企业按市、县政府相关规定执行），保函形式出具的履约担保须经发包人确认。退履约保证金时间：安装完成试运行并经业主、有资质的专业机构综合验收合格后10个工作日内退还。 |

第二部分     投标方须知

A 总则

1、本次象山县大目湾新城投资开发有限公司大目湾城市综合广场工程电梯采购,（1）符合《政府采购法》第22条的规定,且未列入"信用中国www.creditchina.gov.cn"网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信记录名单在禁止参加采购期限的供应商；（2）其它特定条件：①具有独立法人资格、具备投标产品的供货、安装能力的制造商或代理商；②投标品牌电梯制造商必须有特种设备（电梯）产品的生产许可证A级或B级（提供复印件加盖制造商公章）；③投标人或制造商必须有特种设备（电梯）产品安装改造维修许可证A级或B级（提供复印件加盖公章）；④本项目不接受联合体投标；符合以上条件均可参加投标。

2、投标方应遵守有关的国家法律、法令和条例。

3、如投标方代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。

4、无论投标结果如何，投标方自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5、投标人须对招标文件中涉及到的专利负责，并保证不损害招标采购单位利益，由专利、商标等知识产权纠纷引起的法律责任与招标采购单位无涉。

B   招标文件

6、招标文件

6．1招标文件组成。

- 招标公告

- 投标邀请函

- 投标方须知

- 采购货物需求

- 合同(参考样本)

- 附件

6．2投标方应详细阅读招标文件的全部内容。按照招标文件要求提交投标文

件，并保证所提交的全部资料的真实性。

6．3投标人如认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人一次性提出书面质疑，该质疑文件应有法定代表人签字并加盖公章。如有必要，招标人可将答复内容包括原提出的问题（但不标明问题查询的来源），以更正公告的方式在发布过招标公告的网站上发布。

6．4在投标截止时间前，招标方有权对招标文件用补充公告的方式进行澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，在规定信息发布网站上以补充公告的形式告知；不足15日的，顺延提交投标文件的截止时间。

C  投标文件

7、投标文件计量单位：

投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

8、投标文件的组成（价格标和技术商务标）

8．1价格标

（1）开标一览表（附件三）

（2）投标报价明细表（附件四，仅供参考）

（3）小微企业产品分项报价表（附件六，若有的提供）

（4）投标声明函（附件五）

8．2技术商务标（包括）

（1）投标函（附件一）

（2）投标人代表须携带有效身份证，并在投标文件中提供复印件；如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人其出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，附件二），并在投标文件中提供授权代表及法定代表人身份证复印件。

- 投标货物技术要求响应表（附件七，仅供参考）

（4）投标货物名称、规格型号和数量清单响应表（附件八，仅供参考）

（5）法人或者其他组织的营业执照等资格证明文件

- 财务状况报告，依法纳税和社会保障资金的相关材料

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

- 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料

（10）项目施工方案和计划

（11）项目验收和培训方案

（12）售后服务承诺书

（13）跟本次投标有关的其他资料

9、投标报价

9．1投标方要按投标货物的清单分项报价，并合计总价。

9．2所有投标价含货物的购置费、装卸费、运输费、途中损耗费、各种税费及跟本次采购项目有关的一切费用，以人民币报价。

9．3最低报价不能作为中标的保证。

10、投标保证金

10．1投标方应按第一部分投标方邀请函规定提供投标保证金，如在开标截止前未提供的，招标方将拒绝接收其投标文件。

10．2投标保证金可采用下列形式：开标前以转账、电汇、网上银行等形式汇入招标人账户，提供银行回单到四楼财务室开具收据，以收据为准。

10．3中标方的投标保证金在与采购人签订了经济合同后，并把合同原件交于公共资源交易中心采购科备案后才无息退还。

10．4落标方的投标保证金，在中标公告质疑期满无异议的，无息退还。

10．5投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- 投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

- 投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

- 中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

- 将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

- 其他严重扰乱招投标程序的；

11、投标文件的有效期、签署及规定

11．1自开标日起90天内，投标书应保持有效，有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

11．2在特殊情况下，招标方可与投标方协商延长投标标书的有效期。这种要求和答复都应用书面、传真的形式进行。投标保证金的有效期也相应延长。投标方可以拒绝接受延期要求，而不会因此被没收保证金。同意延长有效期的投标方，不得因此而提出修改投标书的要求。

11．3投标文件中凡涉及到公司名称的都应填写全称，同时加盖印章。

11．4投标文件中：技术商务标5份，正本1份，副本4份；价格标 3份，正本1份，副本2份。如果技术商务标正本与副本不符，以正本为准。

11．5投标文件的正本必须以不褪色的墨水填写或打印，注明“正本”字样。副本可用复印件。投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标方负责。

D投标文件的递交

12、投标文件的包装、密封及标记

12．1投标文件应按以下方法分别装袋密封：

12．1．1技术商务标和价格标应分别密封封装，其中价格标装于一个单独信封或文件袋内。

12．1．2投标文件的包装封面上均应注明：

（1）致：象山县公共资源交易中心

（2）招标项目名称 ：

（3）招标编号：

（4）标明“请勿在开标时间之前启封”字样

（5）投标人名称、投标人地址、投标文件名称（技术商务标或价格标等）

（6）包装封面应加盖投标人公章。

12．2如果投标方未按上述规定包装、密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

12．3若在开标后发现技术商务标中含有投标报价，即作废标处理。

12．4投标文件必须在投标截止时间前送达到指定的投标地点，在投标截止时间以后送达的投标文件，招标方拒绝接收。

13．投标文件的修改和撤回

13．1在投标截止时间前，投标人可以书面形式补充、修改或撤回已递交的投标文件。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最终唯一报价”（不得添减任何文字）字样，否则将视投标无效处理。

13．2投标方修改投标文件的书面材料，须密封送达招标方，同时应在封套上标明“修改投标文件（并注明招标编号）”和“开标时启封”字样，修改后重新递交的投标文件或补充文件应按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

13．3撤回投标应以书面、传真的形式通知招标方。如采取传真形式撤回投标的，随后必须补充有法人代表或授权代表签署的要求撤回投标的正式文件。撤回投标的时间以投标截止时间为准。

13．4开标后投标方不得撤回投标，否则投标保证金将不予退还。

E  开标及评标

14．开标

14．1招标方按招标文件规定的时间、地点主持公开开标。开标仪式由招标方主持，投标人的法定代表或其授权代表应参加开标会，如因故未能参加的视同放弃开标监督权利，认可开标结果。同时邀请有关工作人员参加。

14．2开标时由投标人或其当场推荐的代表，或者招标采购单位委托的公证机构检查验投标文件密封及签署情况并签字确认，确认无误后拆封唱标，先开技术商务标，后开价格标。

14．3招标方在开标仪式上，先打开技术商务标，清点投标文件正本、副本数量，符合招标文件要求的送评标室评审；不符合要求的，当场退还投标人，并由投标人代表签字确认。

14.4等评标委员会对商务技术标评标结束后，由主持人公布无效投的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果，然后宣读《开标一览表》。

15．评标委员会的组成：评标委员会由采购人代表和从专家库随机抽取的技术、经济、法律专家若干名组成。

16．对投标文件的符合性筛选

16．1符合性初筛选内容包括：

（1）投标人资格是否符合招标文件要求。

（2）投标人所投产品是否符合招标文件要求。

（3）投标文件内容是否齐全。

（4）投标文件签署情况。

16．2与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。所谓重大偏离是指投标人所投标的质量、数量和交货期限明显不能满足招标文件要求。重大偏离须经评标委员会按照少数服从多数的原则认定。

16. 3价格标与技术商务标中货物清单有较大不一致的，经评标委员会按照少数服从多数的原则认定为无效标。

16．4评委会决定投标书的响应性只根据投标书本身的内容，而不寻求外部证据。

16．5发生下列情况之一，作无效采购响应文件的认定。

（1）未按采购文件足额提供保证金的；

（2）未按采购文件要求的递交时间、格式及相关要求进行采购文件递交的；

（3）未按采购文件规定的实质性响应条款作出正确响应的；

（4）明显不符合采购需求的技术规格和标准的；

（5）采购响应文件未依法签字和加盖公章的；

（6）采购响应文件有效期不符合采购文件要求的；

（7）采购响应文件附有采购人不能接受的条件的；

- 不符合规定资格条件的；

（9）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信记录名单在禁止参加采购期限的供应商（以投标截止日“信用中国www.creditchina.gov.cn”网站查询数据为准，打印不合格投标人的查询记录网页一并作为资格审查资料存档）；

（10）投标报价超过采购预算（或最高限价）的；

（11）报价明显不合理的：①对于采购预算（或最高限价）40%以下的投标报价，投标人未在报价文件中提供成本测算资料；②投标人虽然提供了成本测算资料，但测算内容不完整、或依据不充分、或评审委员会半数以上成员经分析认为其成本测算依据不合理或明显低于市场价；

（12）法律法规规定的其他应作无效响应的。

17．评标

17．1评标委员会将按照公平、公正、公开的对待所有的投标人。

17．2评标由评标委员会严格按照招标文件的要求和条件对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较。评估和比较的主要内容是：

（1）质量保证；

（2）交货时间及运输条件；

（3）技术能力：与本项目有关的能体现投标人技术能力的资质情况、技术及维护人员资料和其他有效证明文件等。

（4）售后服务：投标人的售后服务体系或文件（如组织体系、管理制度、售后服务人员的技术水平、服务响应时间、现场服务措施等）以及货物寿命周期的运行维护保养费用、系统升级费用及优惠条件等。

（5）备件供应：部件、零配件的供应品牌、折扣率等。

（6）实施方案和计划：投标人的项目施工方案和计划、人员培训计划、项目验收方案等。

（7）业绩、财务状况和经营信誉：投标人近三年与本项目类似的销售情况、项目使用单位的评价资料等。

（8）评委会认为其他需要考虑的因素。

17．3评标委员会按照下列几个方面技术商务评分标准对投标文件的内容进行综合打分；（总分100分）

| 评标项目 | 分值 | 评标要点及说明 |
| --- | --- | --- |
| 一、投标价 | 40 | 报价分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，基准价得分为满分40分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：各投标单位的投标报价得分=（基准价/投标报价）×40%×100。（投标人为小微企业且投标产品为小微企业生产的，该产品投标价格在评审时给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，投标时需提供小微企业声明函和小微企业产品分项报价表） |
| 技术分 （35分） | 21分 | 1、满足或优于招标文件技术及功能配置要求的得21分；允许偏离的指标，带“*” 主要技术指标每负偏离一项，扣2分；其他不带“*”一般技术指标每负偏离一项，扣1分，扣完为止。 |
|  | 2分 | 2、曳引机整机与投标品牌（或母品牌）相同的得2分，其他的不得分。（投标文件中提供相关证明） |
|  | 2分 | 3、门机整机与投标品牌（或母品牌）相同的得2分，其他的不得分。（投标文件中提供相关证明） |
|  | 2分 | 4、控制柜整机与投标品牌（或母品牌）相同的得2分，其他的不得分。（投标文件中提供相关证明） |
|  | 2分 | 投标的客梯电梯具有国际知名认证机构提供的认证证书，根据能耗分级等级打分：A级的得2分，B级的得1分，其他不得分。（提供相关证明文件并加盖制造商公章） |
|  | 3分 | 6、根据投标人所投扶梯梯级防滑性能、围裙板摩擦安全性、防夹装置防火性能等安全性配置进行评议： 优的得3.0-2.1分；良的得2.0-1.1分；一般的得1.0-0分 。（投标文件中提供相关证明材料复印件加盖制造商公章） |
|  | 3分 | 7、根据投标产品制造商在《中华人民共和国特种设备制造许可证》中显示的客梯都能达到的最高速度进行评议：V≥7.0m/s的为优；7.0m/s＞V≧5.0m/s为良；5.0m/s＞V≧2.5m/s为一般；优的得3.0-2.1分；良的得2.0-1.1分；一般的得1.0-0分。（提供《中华人民共和国特种设备制造许可证》复印件加盖制造商公章） |
| 商务分 （15分） | 3分 | 8、根据制造商中心实验室研发能力、成熟度等相关内容进行评议：优的得3.0-2.1分；良的得2.0-1.1分；一般的得1.0-0分。 |
|  | 3分 | 9、根据投标人提供的投标产品（垂直电梯及扶梯）具有新技术特征、新产品评定的，提供相关证书或第三方测试证明报告的每项得0.5分，最高3分；（投标文件中提供相关证书或测试报告复印件加盖制造商公章） |
|  | 3分 | 10、根据投标人所投无机房客（含无障碍）梯 、有机房客梯（含无障碍）在国内市场应用年限、投标产品系统配置的先进性与稳定性等进行综合评议：优的得3.0-2.1分；良的得2.0-1.1分；一般的得1.0-0分。（投标文件中提供投入市场时的型式试验报告复印件加盖制造商公章） |
|  | 3分 | 11、根据投标人电梯品牌钢丝绳或钢带的检测技术或曳引机媒介松紧检测的先进性进行评议（对故障、损坏等相关情况进行详细的说明）：优的得3.0-2.1分；良的得2.0-1.1分；一般的得1.0-0分。（以提供样本且加盖制造商公章为准） |
|  | 3分 | 12、根据投标人2017年1月1日以来承接过电梯业绩，每一个得1分，最高得3分。（以提供合同及中标通知书原件为准) |
| 售后服务 （9分） | 13、根据所投电梯品牌制造商或制造商在宁波的具有维保资质分支机构针对本项目的售后服务能力进行以下综合评定 A、根据售后服务机构近二年来参加公共应急救援平台进行评议：参加且获得宁波市公共应急救援优胜单位的为优，参加宁波参加公共应急救援平台无获奖的为良，其他为一般；优的得3.0分；良的得2.0分；一般的得1.0分。（投标文件中提供相关文件复印件） B、售后服务机构具有质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书的，每提供一项证书得1分，最高得3分。（投标文件中需同时提供有效期内证书复印件和全国认证认可信 息公共服务平台查询截图加盖售后服务机构公章） C、售后服务机构在2015-2018年在宁波市电梯维护保养综合量化评定中4年获得A级的为优；3年获得A级的为良；其他的为一般。优的得3.0分；良的得2.0分；一般的得1.0-0分。（投标文件中提供宁波市质量技术监督局出具的相关文件） |
| 其他（1分） | 14、根据投标人合理性建议或其他优惠承诺等情况酌情打分1.0-0分。 |

以上评分项目中的资料须在投标文件中提供复印件，证书中有有效期要求的必须在有效期内。招标文件中要求提供的相关原件须在开标时提供。

17．4评委的综合打分，采用记名方式；

17．5各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。所有分值保留二位小数（采用四舍五入）。

17．6在评标过程中，如发现有异常情况的，由评标委员会集体讨论决定。

17．7评委会在报价文件评审中，如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。投标方不同意以上调整或修正的，则其投标将作为无效投标处理。

17．8各投标人的最终得分按以下方法进行计算：

最终得分=价格分+技术商务分

（1）各投标人的最终得分若出现并列，则报价低的排列在前。

（2）如最终得分和报价都相同，则技术指标优的排列在前。

（3）评标小组在审标、询标的基础上根据事先制定的评标办法对各投标人的投标文件进行评定，评出符合招标文件要求、有履行合同能力且综合得分最高的投标人为预中标人，法律法规规定的除外。

18．投标的澄清、说明或者补正

18．1评标委员会有权就投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

18．2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。

18．3投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19．评标过程保密

19．1开标之后，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不得向投标方或其他无关的人员透露。

19．2 在评标期间，投标方企图影响招标方的任何活动，将导致投标被拒绝，并承担相应法律责任。

F 定标及授予合同

20、定标

20．1评委会将严格按照招标文件的要求和条件进行比较，根据评标办法推荐出中标候选人并进行公告。

20．2投标供应商对中标公告有异议的，请在中标公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式（加盖公章）向招标人提出质疑，该书面质疑文件应有法定代表人签字并加盖公章。若质疑答复不满意的，再向象山县财政局采购办投诉。投诉电话0574-65750380、65753557。

21、中标通知

21．1中标公告质疑期满后无异议的，招标人向中标人签发中标通知。

21．2中标通知书将是合同的一个组成部分。

22．签订合同

22．1中标方应按中标通知书中规定的时间、地点与采购人签订中标合同，否则投标保证金将不予退还，给采购人造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。

22．2招标文件、中标方的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

22．3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

第三部分   招标采购货物需求

（一）垂直电梯及扶梯清单

| 楼号 | 梯号 | 电梯名称 | 控制方式 | 有无机房 | 停站数 | 载重 | 速度 | 开门方式 | 倾斜角度 | 提升高度 | 底坑深度 | 机房高度 | 井道净尺寸 | 开门尺寸 | 层高（m） | 轿厢尺寸 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | kg | m/s |  |  | M | mm | mm | (宽*深 mm) | (宽*高mm） |  | mm*mm |  |  |
| 综合楼 | A-1 | 货梯、消防 | 单控 | 有机房 | 13 | 1350 | 1 | 中分 | / | 48.2 | 1700 | 2500 | 2560*2360 | 1100*2100 | -1F 5.7；1F 4.7：2-3F 4.5；4-11F 3.6；12F 5.48 | 2000*1550 | 台 | 1 |
|  | A-2 | 客梯 | 并联 | 有机房 | 13 | 1350 | 1.6 | 中分 | / | 48.2 | 1700 | 2500 | 2560*2260 | 900*2100 |  | 2000*1550 | 台 | 1 |
|  | A-3 | 无障碍客梯 |  | 有机房 | 13 | 1350 | 1.6 | 中分 | / | 48.2 | 1700 | 2500 | 2560*2260 | 900*2100 |  | 2000*1550 | 台 | 1 |
| 商务楼 | B-1 | 客梯 | 并联 | 有机房 | 10（2/3F不停） | 1350 | 1.6 | 中分 | / | 36.5 | 1700 | 2500 | 2260*2460 | 1100*2100 | -1F 5.7；1F 4.7：2F 4.5；3-8F 3.6；9F 5.48 （2~3F不停） | 2000*1550 | 台 | 1 |
|  | B-2 | 客梯 |  | 有机房 | 10（2/3F不停） | 1350 | 1.6 | 中分 | / | 36.5 | 1700 | 2500 | 2260*2460 | 1100*2100 |  | 2000*1550 | 台 | 1 |
|  | B-3 | 无障碍、货梯、消防 | 单控 | 有机房 | 10 | 1350 | 1 | 中分 | / | 36.5 | 1700 | 2500 | 2580*2260 | 1100*2100 | -1F 5.7；1F 4.7：2F 4.5；3-8F 3.6；9F 5.48 | 2000*1750 | 台 | 1 |
|  | B-4 | 客梯 | 单控 | 无机房 | 3 | 1000 | 1.6 | 中分 | / | 9.2 | 1700 | / | 2300*2300 左后20*250凸柱 | 900*2100 | 1F 4.7；2F 4.5；3F 6.8 | 2000*1750 | 台 | 1 |
| 菜场-体育用房 | C-1 | 无障碍客梯 | 并联 | 无机房 | 4 | 1350 | 1.6 | 中分 | / | 15.9 | 1700 | / | 2500*2620，后壁层梁凸入井道40 | 1100*2100 | -1F 5.4；1F 5.5；2F 5；3F 4.7 | 2000*1750 | 台 | 1 |
|  | C-2 | 客梯 |  | 无机房 | 4 | 1350 | 1.6 | 中分 | / | 15.9 | 1700 | / | 2520*2620，后/右壁层梁凸入井道40，右后有40*250柱子 | 1100*2100 |  | 2000*1750 | 台 | 1 |
|  | C-3 | 无障碍客梯 | 单控 | 无机房 | 3（-1/1开前门，2开后门） | 2000 | 1.0 | 贯通旁开 | / | 10.4 | 1700 | / | 3960*2760，1F右壁层梁260 | 1300*2100 | -1~1F开前门，2F开后门； -1F 5.4；1F 5；2F 5.15 | 2000*2000 | 台 | 1 |
| 超市 | D-1 | 货梯 | 单控 | 无机房 | 2 | 2000 | 0.5 | 贯通旁开 | / | 6.4 | 1600 | / | 3280*3280 左后260*130凸柱，右后：150*130凸柱 | 1300*2100 | -1F 6.4；1F 5.6 | 2000*2000 | 台 | 1 |
|  | D-2 | 无障碍客梯 | 单控 | 无机房 | 2 | 1350 | 1 | 中分 | / | 6.4 | 1600 | / | 2500*2800 右前150*150凸柱 | 1100*2100 |  | 2000*1450 | 台 | 1 |
|  | F-1 | 自动扶梯 | 并联 | / | / | / | 0.5 | / | 30° | 6.3 | 1550 | / | / | / | -1F 4.9 | 1000 | 台 | 1 |
|  | F-2 | 自动扶梯 |  | / | / | / | 0.5 | / | 30° | 6.3 | 1550 | / | / | / | -1F 4.9 | 1000 | 台 | 1 |

（二）垂直电梯技术参数及相关要求

| 序号 | 招 标 规 格 | 投标商对照规格 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 工作环境及电梯数据[电梯设备参数、电梯井道尺寸、底坑深度等以现场实际为准，电梯数量以垂直电梯清单为准。 |  |
| 1.1 | 建筑物类型：商业广场 |  |
| 1.2 | 电梯数量：垂直电梯12台 |  |
| 1.3 | 行程：详见土建设计参数及垂直电梯清单。 |  |
| 1.4 | 轿厢净尺寸：轿厢尺寸根据国家标准尽量做到最大，轿厢高度≥2400mm。（轿顶装潢后） |  |
| 1.5 | 井道净尺寸：具体以现场实际为准 |  |
| 1.6 | 底坑深度：具体以现场实际为准 |  |
| 1.7 | 机房高度：具体以现场实际为准 |  |
| 1.8 | 门开口宽度、高度：具体以现场实际为准 |  |
| 1.9 | 顶层层高：具体以现场实际为准 |  |
| *1.10 | 所投有机房乘客电梯型式试验报告最大载重≥1600kg，最高速度≥2.5m/s，所投无机房乘客电梯型式试验报告最大载重≥2000kg，最高速度≥1.75m/s。（以型式试验报告为准） |  |
| 二 | 垂直电梯要求： |  |
| *2.1 | 额定载重量：见垂直电梯清单 |  |
| *2.2 | 速度：见垂直电梯清单 |  |
| 2.3 | 开门方式：请提供 |  |
| 2.4 | 停靠层：具体以现场实际为准 |  |
| 2.5 | 速度≤1.75m/s的主导轨规格要求为实心并≥T89； |  |
| 2.6 | 轿厢装潢 |  |
| 2.6.1 | 轿厢围壁材质： 使用SUS304发纹不锈钢，厚度：≥1.5mm，须由发纹不锈钢板材直接加工成型，不允许采用焊接、铆接等拼接成型。 |  |
| 2.6.2 | 轿门：使用SUS304发纹不锈钢，厚度：≥1.5mm，须由发纹不锈钢板材直接加工成型，不允许采用焊接、铆接等拼接成型。 |  |
| 2.6.3 | 轿厢吊顶：使用标配吊顶，含LED轿厢照明和通风扇，轿厢顶需留有摄像机孔。投标人提供不少于5种吊顶装修方案，提供单价并承诺价格不变； |  |
| 2.6.4 | 轿厢地板：乘客电梯均为大理石地面（浅咖天然大理石打底，厚度2cm，深咖大理石围边，具体做法需符合甲方要求），货梯为花纹钢板计入并计入投标总价。 |  |
| 2.6.5 | 地坎：硬质铝合金。 |  |
| 2.6.6 | 轿厢内铭牌：标明电梯品牌、额定载重量/人数等。 |  |
| 2.6.7 | 厅外召唤、按钮及显示：发纹不锈钢面板，led显示或液晶显示、微接触激活发亮型金属按钮。同时显示运行方向和电梯所在楼层，不允许交替显示。投标人提供不少于5种厅外召唤方案，并承诺价格不变。 |  |
| 2.6.8 | 小门套及厅门： SUS304发纹不锈钢；厅门厚度：≥1.5mm，小门套厚度：≥1.5mm；须由发纹不锈钢板材直接加工成型，不允许采用焊接、铆接等拼接成型。 |  |
| 2.6.9 | 轿厢操纵盘、按钮及显示：一体式操作箱（操纵盘与前壁板为一体式），材质采用SUS304发纹不锈钢，配彩色液晶多媒体显示器（屏幕≥10.4英寸）及微接触激活发亮型金属按钮。同时显示运行方向和电梯所在楼层，不允许交替显示。投标人提供不少于5种方案，并承诺价格不变。 |  |
| 2.6.10 | 有机房电梯机房空调：有机房电梯机房内部安装1匹空调一台.品牌采用海尔、美的、格力等同档次或以上档次品牌 |  |
| 2.6.11 | 轿厢空调：客梯（不含货梯）轿厢里安装1匹空调各一台，品牌采用杭州和山、江苏小雪人、广州索达等同档次或以上档次品牌 |  |
| 三 | 系统要求，按照以下要求配置 |  |
| *3.1 | 开门机系统：采用VVVF永磁同步门机（整机要求欧、美、日进口，并提供报关单复印件加盖投标产品制造商公章） |  |
| *3.2 | 驱动系统：永磁同步无齿曳引机（整机要求欧、美、日进口，并提供报关单复印件加盖投标产品制造商公章） |  |
| *3.3 | 控制系统：32位微机控制，交流电可变电压可变频率控制（VVVF）（主板要求欧、美、日进口，并提供报关单复印件加盖投标产品制造商公章） |  |
| 四 | 基本功能：按照以下要求配置 在满足中国各项法定规范的前提下，请各厂商在电梯运行操作功能中按最高标准的基本规格，同时应包括或增加下列功能： |  |
| 4.1 | 火灾应急返回：开关或大楼火灾传感器被激活时，立即取消所有层站召唤和轿内指令，电梯立即返回预定层站并开门，让乘客安全疏散。 |  |
| 4.2 | 轿内误指令人工消除：误按轿内按钮后，通过连按两次该按钮，可以取消指令。 |  |
| 4.3 | 满员自动通过：轿厢满载时不响应梯厅呼唤，保证最大效率运行。 |  |
| 4.4 | 轿厢应急照明：当照明电源断电时，立即提供满足最低要求的轿厢照明 |  |
| 4.5 | 轿内反向指令消除：当电梯沿途响应完最后一个轿内指令或层站召唤后，系统自动检查并消除余下的轿内指令。 |  |
| 4.6 | 轿厢风扇及照明自动关闭：配置隐匿式通风扇（含手动及自动控制），电梯无方向待机一定时间后，轿内通风装置及照明自动关闭以节能。 |  |
| 4.7 | 轿内无效指令自动消除：如果轿厢内登记的指令数与乘客数不符，为避免不必要的停层取消所有指令。 |  |
| 4.8 | 层站运行控制开关：当电梯维护或考虑节能时，通过操作指定层站上的钥匙开关，临时取消该电梯的服务。 |  |
| 4.9 | 超载报警：轿厢超载时，电梯保持开门并且轿内蜂鸣器鸣响或者声音提示电梯超载。只有当乘客人数符合电梯的额定载重量时方可正常运行。 |  |
| 4.10 | 次层停靠：电梯达到目的层后，若轿厢门不能完全开启，在关门前行到下一层，直到门前完全开启后，恢复正常运行。 |  |
| 4.11 | 五方通话系统：轿厢内乘客与大楼工作人员进行多方通话的系统，且轿厢与电梯机房通话随行线缆由中标人提供。 |  |
| 4.12 | 安全停靠：电梯因故停在门区外时，控制器进行安全检测，若符合启动要求，则电梯就近停层开门。 |  |
| 4.13 | 分散待机：没有召唤时，将电梯分散在主层站和中间层待机。并联或群控电梯需配置。 |  |
| 4.14 | 门负载检测：如果门由于过载导致不能完全打开或关闭，电梯门将会反方向动作。 |  |
| 4.15 | 预留数字视频电缆：轿厢内预留摄像头安装孔，可以从监控室等外部对轿内情况进行监视，且轿厢与电梯机房随行线缆由中标人提供。 |  |
| 4.16 | 电速自适应控制：根据门的实际重量，系统自动调整门运行速度和扭力。 |  |
| 4.17 | 进口光幕门保护装置≥150束。 |  |
| 4.18 | 强制关门—蜂鸣器：如果电梯开门保持时间超过预定值，电梯发出蜂鸣声提醒乘客，并尝试关门。可以使用滴滴声及语音提示来取代蜂鸣器。 |  |
| 4.19 | 重复关门：若关门受阻，电梯就会重复关门动作，直到杂物被清除。 |  |
| 4.20 | 本层再开门：关门过程中，按同方向层站召唤按钮，电梯重新开门。 |  |
| 4.21 | 全部电梯具有火灾返回基站功能：此项功能设定需通过当地消防检测验收。（此功能验收费用由中标人承担） |  |
| 4.22 | 无障碍功能，无障碍电梯需配置。 轿厢整个后壁镜面采用304不锈钢，三侧扶手采用304不锈钢，厚度≥1.5mm；侧面残疾人操纵箱及盲文按钮，语音播报等，无障碍电梯必须符合宁波市特种检测中心的相关要求，同时满足《城市道路和建筑物无障碍设计规范》JGJ50-2001中有关规定。 |  |
| 4.23 | 对重：有机房垂直电梯对重后置。 |  |
| 4.24 | 曳引采用钢丝绳或钢带 |  |
| 4.25 | 无障碍电梯提供语音报站及提醒功能，且符合无障碍电梯标准。 |  |
| 4.26 | 手动应急疏散：当因停电灯情况乘客被困轿厢时，用来紧急救援。 |  |
| 4.27 | 轿厢意外移动保护：电梯在开门状态下，如发生意外移动离开门区，则该功能可以有效制停电梯，防止电梯持续移动，以保护乘客安全。 |  |
| 4.28 | 语音安抚功能：在电梯非正常运行模式下，将电梯的运行状态信息，通过语音装置告知轿厢内的乘客，使乘客不会紧张。 |  |
| 4.29 | 全部客梯部分IC卡刷卡指定楼层系统，提供读卡器、写卡器及每台10张用户卡和2张管理员卡。 |  |
| 五 | 主要技术条件，按照以下要求配置 |  |
| 5.1 | 电梯在供电电压波动≤±7％及供电频率波动≤±3％时仍能正常工作。 |  |
| 5.2 | 电梯在额定载荷时允许起、制动循环次数≥180次/小时。 |  |
| 5.3 | 噪声：机房≤75dB；轿厢内≤55dB，开关门≤65dB。 |  |
| 5.4 | 平层精度：≤±3mm。 |  |
| 5.5 | 电梯的平均故障率应不大于3/60000次。 |  |
| 5.6 | 请投标商写出电梯的设计使用年限。 |  |
| 5.7 | 请投标人在投标文件中阐明在质保期内和质保期满后，对电梯进行定期维护和维修的措施，并提供相应的维修细则和维修费用以及如何保证电梯所需零配件的供应。 |  |
| 5.8 | 其它性能参数应符合《电梯技术条件》： 其他性能参数应符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》和GB7588－2003《电梯制造与安装规范》。 |  |
| 六 | 客梯安全设备： 供货方提供的电梯应包括（但不仅限于）下列设备。其应符合有关标准中的规定。 |  |
| 6.1 | 断相和错相保护 |  |
| 6.2 | 上、下终点开关和上、下极限开关 |  |
| 6.3 | 缓冲器 |  |
| 6.4 | 限速器 |  |
| 6.5 | 安全钳 |  |
| 6.6 | 紧急停止按钮 |  |
| 6.7 | 层门安全设施 |  |
| 6.8 | 轿门安全设施 |  |
| 七 | 试验、安装与验收 |  |
| 7.1 | 生产厂的部件试验： （1）试验部件：曳引机、限速器、安全钳、缓冲器、门锁、绳头结合、选层器、钢带、安全保护开关、底坑缓冲器。 （2）试验内容：方法、设备、时间、次数和结果等均应符合我国的现行法律、法规、规章和安全技术规范，并向业主提供检查报告。 |  |
| 7.2 | 安装现场性能试验： （1）按照最新国家标准进行安装检验 （2）按照GB/T10059-2009进行振动加速度、机房、轿厢噪声试验及相应规定的测试项目。 （3）按技术条件要求进行使用功能试验，并向业主提供检测报告 |  |
| 7.3 | （1）中标人在合同签订，接到招标人通知后一个月内应向招标人提供如下资料及文件： 机房及井道图纸 电梯安装图纸 电气原理图及符号说明 其中与土建相配套的图纸及资料应在一周内提供。 （2）中标人在验收时应向招标人提供的资料及文件： 装箱单 产品质量证明文件 电梯维护使用说明书 电梯部件安装图纸 安装调试文件及说明书 易损件及常用备品清单 （3）中标人应在验收时向招标人提供电梯安装证明及当地主管部门颁发的使用许可证等。 （4）所有试验内容均满足生产厂家及技术监督局检验合格，方可正式办理验收和移交手续。 |  |
| 7.4 | 请投标人提供电梯施工队伍的资质和项目经理的资质材料。 |  |
| 7.5 | 国家颁布的所有标准和规范都有可能被修订，投标人应达到标准和规范最新版本的要求。因此，标准与规范不限于下列列出的标准与规范。 中华人民共和国国家标准：电梯制造和安装安全规范（GB7588-2003） 中华人民共和国国家标准：电梯安装验收规范（GB10060-93） 中华人民共和国国家标准：电梯技术条件（GB/T10058-2009） 中华人民共和国国家标准：电梯试验方法（GB/T10059-2009） 中华人民共和国国家标准：电梯电气设备安装验收规范(GB50182-93) 中华人民共和国国家建设部“电梯手册”(JJ49-87) 中华人民共和国国家标准：电梯安装工程质量检验评估标准（试行版） 中华人民共和国国家标准：电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范(GB50182-93) 浙江省消防部门的条例及相关的中国国家防火规则 电力供应部门的供电规章条例 其他有关的中国规定 |  |
| 八 | 技术服务： |  |
| 8.1 | 电梯安装，调试，检测及通过相关部门验收费用由中标人承担。（验收费用是指特检部门验收费用） |  |
| 8.2 | 中标方应提供以下服务项目（不限于此）： （1）执行和监督所提供设备的现场安装和调试； （2）提供安装和维修工具； （3）提供设备主要部件的详细操作手册和维修手册； （4）中标人应为招标人备用设备正常运行二年的易损件和常用备件； |  |
| 8.3 | 招标人向中标人选购零件时，中标人不能解脱合同所规定的任何担保义务，在设备投入使用后，中标人必须保证备件的提供，期限不能少于15年。 |  |
| 8.4 | 中标人生产厂在零部件停产前，应于停产前3个月通知招标人，以便招标人有足够时间购买所需的零部件。 |  |
| 8.5 | 在零部件停产后，如果招标人还需要的话，中标人应无偿向招标人提供零部件的图纸和技术规范。 |  |
| 8.6 | 质保期：24个月（以业主收到宁波市特种设备检验研究院颁发的电梯安装验收合格证书之日算起），质量保证期内免费维保，并签订免费维保合同，每月对电梯例行保养不少于2次 |  |
| 8.7 | 维修响应承诺：接到要求提供服务的电话（或传真）后立即做出响应。30 分钟内派出合格的服务人员到达业主设备使用现场。 |  |
| 九 | 其他要求： |  |
| 9.1 | 投标人提供以下数据： （1）轿厢自重（2）主副导轨规格型号（3）光幕(注明产地) （4）门机(注明产地) |  |
| 9.2 | 井道内照明线路，电线管，插座，灯具及安装，底坑爬梯的相关费用应由中标方承担。 |  |
| 9.3 | 质保期内电梯正常运行所需材料、附件设备均包含在投标总价中。中标后采购方不再增加费用。 |  |
| 9.4 | 电梯安装（调试及验收前所有用电）临时电源线缆由中标方自理，脚手架钢管自理。 |  |
| 9.5 | 投标方必须提供投标电梯型号相配的各种技术数据。 |  |
| 9.6 | 满足《宁波市电梯安全管理办 法》的远程监控功能（物联网功能） |  |

（三）自动扶梯技术参数及相关要求

| 序 号 | 招 标 规 格 | 投标商对照规格 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 技术规格 |
| 1.1 | 梯倾斜角度：具体以现场实际为准 |  |
| 1.2 | 梯级净宽：具体以现场实际为准 |  |
| 1.3 | 提升高度：具体以现场实际为准 |  |
| 1.4 | 室外型自动扶梯：2台 |  |
| 1.5 | 速度：≥0.5米/秒 |  |
| 1.6 | 控制方式：感应启动和变频调速；带运行和故障代码显示，带监控触点。 微机控制柜防护等级IP54，适应室外运行环境 |  |
| 1.7 | 操作：在上端和下端，各有一个上/下钥匙开关，一个停车按钮。 |  |
| 1.8 | 驱动系统：蜗轮蜗杆传动 驱动主机防护等级IP55，适应室外运行环境 |  |
| 1.9 | 自动扶梯水平梯级：3个 |  |
| 1.10 | 电源：三相380伏，50赫兹,交流 |  |
| 1.11 | 标准：符合GB16899-2011标准 |  |
| 1.12 | 运行环境：自动扶梯的安全及技术性能必须达到室外运行要求,保证能在室外环境条件长期正常运行；其余为室内环境 |  |
| *1.13 | 中间支撑：无； |  |
| 1.14 | 扶梯类型：商业型，并提供投标产品型号含技术数据资料的样本（并加盖投标品牌中国工厂的公章） |  |
| 二 | 买方提供的土建尺寸 |
| 2.1 | 梯层高：具体以现场实际为准 |  |
| 2.2 | 梯底坑尺寸（长×宽×深）：（请投标商提供） | 。 |
| 2.3 | 水平跨距：（请投标商提供） |  |
| 三 | 装修要求（详见自动扶梯（ 装饰要求表） |
| 3.1 | 扶手带：重型、黑色硫化、低磨擦材料橡胶，内带加强筋。 扶手带传动：大摩擦轮驱动（直接从主驱动传动）、扶手带与梯级速度偏差：0~2%扶手壁：钢化玻璃 |  |
| 3.2 | 裙板：抗摩擦304不锈钢板，厚度≥1.5mm |  |
| 3.3 | 内、外盖板：采用304发纹不锈钢板，厚度≥1.5mm |  |
| 3.4 | 两端前沿踏板：防滑沟槽采用304不锈钢踏板，厚度≥1.5mm，请投标人提供样式 |  |
| 3.5 | 梳齿：铝合金材质，带防滑沟槽 |  |
| 3.6 | 梯级：铝合金；请投标商写出承重负荷。 |  |
| 3.7 | 桁架：架底部为方管焊接密封结构（提供相关证明），可防水防油，整个桁架均进行过特殊防腐处理。桁架材料及型式：矩形钢或角钢，架底为钢板焊接密封结构。 |  |
| 3.8 | 外围装饰：扶梯左右两边及底板采用304发纹不锈钢包板，厚度≥1.5mm |  |
| 四 | 安全装置 |
| 4.1 | 围裙板触点：为了防止阶梯与围裙之间有杂物，影响运行。特别是防止人的鞋或长裙被夹住，而发生意外事故，在围裙板后设有触点，一旦围裙板变形，则触点动作，断电停止运行。 |  |
| 4.2 | 梳齿板触点：梳齿板触点安装于梳齿板的后面，如有异物夹入，梳齿板即可作水平运动，又可作垂直运动，作用到触点时，即可断电关机。 |  |
| 4.3 | 扶手带入口保护：装在扶手栏杆入口处，为防止异物尤其是小孩的手夹入而造成伤害，此触点在推力下打开，切断电源停车。 |  |
| 4.4 | 扶手带速度（同步）保护：当扶手带运行速度与梯级不同步时，此装置动作。 |  |
| 4.5 | 扶手带断裂保护：一旦发生扶手带断裂的情况，立即停机。 |  |
| 4.6 | 电动机过热保护：为防止扶梯超载导致电流过大而烧毁电机，电机中装有热敏开关，一旦温度过高，立即关机。 |  |
| 4.7 | 上、下部紧急制动按钮：扶梯的出入两端装有红色的紧急制动按钮，以供紧急情况下使用。 |  |
| 4.8 | 梯级下陷监控：梯级如发生断裂是非常危险的，因而在桁架内设有梯级下陷触点，当梯级下陷>3毫米时，此触点立即动作，扶梯停止运行。 |  |
| 4.9 | 相位监控：装有相位监控电器，以防止电源反相及断电。 |  |
| 4.10 | 运转检查：如果自动扶梯启动后，阶梯不马上运转，则马上关机。 |  |
| 4.11 | 超速和防逆转保护（电子式）：通过主驱动轮上传感器信号监测扶梯的运行方向。如果扶梯发生逆转或超速，控制系统会立即发出指令使制动系统包括主机和附加制动器同时动作 |  |
| 4.12 | 超速/低速检查：如发生运行速度超过/低于额定速度一定值，立即关机。 |  |
| 4.13 | 阶梯缺级检查：如因疏忽发生阶梯缺少，则运转后立即停机。 |  |
| 4.14 | 梯级链伸长后断裂保护：尽管梯级链的强度已作了充分的考虑，为了预防万一，仍配备了以上装置，一旦发生情况，立即停机。 |  |
| 4.15 | 钥匙开关零位监测：当用钥匙开启自动扶梯的时候，自动扶梯首先自检一次全部安全回路，通过自检后才投入运行。 |  |
| 4.16 | 上、下部护板:在机房内装有一镀锌板，将机房内运动部分和静止部分分开，保护维护人员。 |  |
| 4.17 | 底部：在扶梯下部梯级链转弯处，装有卡板，当梯级链万一断开始，使正在维护的人员不受到伤害。 |  |
| 4.18 | 自动启动（带感应系统和变频功能， 有人时常速运转，无人时低速运转，长期无人时自动停止）。 |  |
| 4.19 | 主机抱闸打开监测：控制系统实时监控抱闸状态，一旦检测到开梯时抱闸未抬起或停梯时抱闸未落下，会自动停梯，在故障未手动复位前无法重新开梯。 |  |
| 4.20 | 电梯在供电电压波动≤±10％及供电频率波动≤±3％时仍能正常工作。 |  |
| 4.21 | 起、制动运行60000次中故障次数小于5次/台。 |  |
| 4.22 | 请提供电机功率、总用电量及供电位置和所用电缆的规格、型号及是否需独立接地等。提供减速器形式，效率。 |  |
| 五 | 其他要求： |  |
| 5.1 | 主要部件：驱动电动机，减速器、扶手带、变频器等，均为电梯本厂生产或知名品牌。 |  |
| 5.2 | 扶梯的质保期: 24个月； 质保期满后5年的维保费：提供质保期满后5年所有电梯的维保费用，并提供每一台电梯每年的维保费用；（请按人民币报价，投标品牌中国工厂盖章确认，厂家维保） |  |
| 5.3 | 投标单位需提供电梯故障代码，以便日后维护管理。 |  |
| 六 | 自动扶梯装饰要求： |  |
| 6.1 | 栏杆形式：无柱钢化玻璃 |  |
| 6.2 | 外装饰（包含底、侧面）：采用304发纹不锈钢，厚度≥1.5mm |  |
| 6.3 | 裙板：采用304发纹不锈钢+透明低摩擦涂层，不锈钢厚度≥1.5mm |  |
| 6.4 | 盖板：采用304发纹不锈钢，厚度≥1.5mm |  |
| 6.5 | 楼层板：铝合金 |  |
| 6.6 | 梳齿板：铝合金 |  |
| 6.7 | 梯级：铝合金 |  |
| 6.8 | 警示标识：由中标人承担；由中标人提供方案，经业主确认后方可实施。报出此项单价并计入投标总价。 |  |

特别说明：

*1、所有电梯与自动扶梯（2台）必须是统一品牌且统一商标。

2、标有“*”的指标为主要技术指标，

（四）电梯其他要求

1.安装和调试

- 中标方与业主签订供货及安装合同，并尽快派技术人员根据工程进度配合土建施工现场事先核实尺寸，及时检查发现问题及时提出。如因中标方检查、复核不到位引起电梯土建尺寸误差的，中标方承担一定的责任。调试工作应由制造商专业工程师负责进行。业主有权对安装施工队进行安装资质审查，安装施工队必须有安装上述电梯的业绩，如有资质不符，中标方应立即更换安装施工队，业主不承担任何费用。

*（2）由中标方负责在业主建设工地进行电梯的整机安装、调试和试运行，经宁波市技监局特种设备监督检验所检测、验收合格，并领到准用证并向业主办妥终交验收合格手续后交付业主使用，安装费、临时及调试电缆费用、调试费、总包配合费（合同价的2.5%）等均应包括在投标总价中。总包配合费包含施工中所涉及的所有水电接口预留 （所产生的水费、电费由中标供应商承担）、脚手架、塔吊、施工现场仓库、施工现场办公室、临时道路及附属配套均由总包单位无偿提供。如总包需要使用临时用梯需与电梯单位商定签订临时用梯协议。

（3）中标方应提供业主电梯安装、调试、试运行的分阶段计划表。电梯在安装过程中委托检验机构进行安装过程监督检验。

2.试验、验收和培训

- 电梯在安装完毕后，业主要求对整机的性能进行试验。

- 电梯的验收分预验收、过程验收和终验收三个阶段进行。业主人员培训可以结合在这三个阶段同时进行。过程检验主要是电梯在安装过程中对安装的质量进行有效的监控，对重要的环节进行现场的检验，只有在前一个过程合格基础上才能进行下道工序的施工，确保电梯的整体安装质量。

- 中标方在业主工地进行终验收所发生的一切费用由中标方承担。

- 电梯的设计、制造、安装、试验和验收应符合中国的现行法律、法规、规章和安全技术规范。

- 设备的电气装置应符合IEC标准，仪器仪表应符合业主认可的有关国际标准。

- 电梯必须经国家有关部门验收合格，由中标方邀请并负责组织实施（费用应包含在投标总价内）。

- 中标方应在验收时向业主提供电梯安装证明及当地主管部门颁发的使用许可证。

- 所有试验内容均满足生产厂及中国国家标准的要求时，方可正式办理验收的移交手续。

3. 技术资料：

中标方应向业主提供安装验收中的中文技术资料（包括以下所有内容的中文技术资料），其费用应包括在投标总价中，并给出交付资料的时间。

（1）电梯土建总体布置图

（2）电气安装图

（3）电气设备及系统原理图

（4）电气设备及系统安装线路图

（5）安装调试手册

（6）说明书及操作手册

（7）维修手册

（8）制造、安装标准和技术规范

（9）安装和验收报告（每台4套）

（10）零部件清单和易损件清单

（11）产品合格证和生产许可证

（12）测试记录、安全部门及质量监管部门的检测记录和准用证

（13）制造商的资质证明

（14）安装委托书和安装单位的资质证明

4．零备件供应：

中标方必须在投标文件中提供质保期后必备的易损件零部件和主要元器件清单及详细分项报价（表B），此部分报价无需含在投标总价内，但要供评委评标时参考。

5．维护要求：

（1）中标方有责任承担在电梯使用地区设立永久维修机构对电梯在有必要时进行定期维护和修理；

（2）要求中标方提供免费保修期后5年内的每月保养维修费用（含年检维修、保养费用）。每月保养不少于2次并在投标文件中列出各个档次的维护费用。

（3）中标方必须对电梯发生故障后的修复时间作出明确承诺，如在承诺的时间内未能使电梯恢复正常工作，中标方将承担由此产生的一切损失。

（4）中标方应与业主签订保养合同，在电梯质量保证期内和质保期后必须派维修、保养人员对电梯进行必要、及时的维修保养。

（5）零部件停产前，应与停产前3个月内通知买方，以满足买方需求，且无偿提供零部件图纸及技术规范，如不满足国家最新安全规范要求的应及时兑换或更新。

6．承诺要求：

投标商必须严格按照招标文件中要求承诺的条款作出明确的答复。

第四部分    政府采购合同主要条款

# 采购合同（供参考）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据                                   采购项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、质保期和质保金

1. 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

2. 质保金            元。

八、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

九、货款支付

1. 付款方式：

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在     小时内到达甲方

现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切

费用。

5.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围

内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十二、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准

进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初

步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作

为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的

使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验

收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终

验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负

责。

十三、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需

通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

5. 乙方如提供售后服务和维修不到位的，甲方将视情节没收质量保修金，并将情况报告县采购办进行处罚。

十五、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行

期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合

同。

十六、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲

方所在地法院起诉。

十七、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4.本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；采购办、采购中心各执一份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日               签字日期：      年  月  日

第五部分:  投标文件有关格式

投 标 文 件

（报价文件/技术商务文件）

招标编号:

项目名称:________________________

投 标 人:________________________

年   月   日

附件一：

投标函

致象山县公共资源交易中心：

（投标人全称）  授权（全权代表姓名、职务）   为本公司（单位）合法代理人，参加贵方组织的    （招标编号、招标项目名称）招标投标活动，代表本公司（单位）处理招标投标的一切事宜，并对      （货物名称）     进行投标。在此提供“投标须知”规定的全部投标文件：

1、完全满足招标文件中全部实质性要求。

2、投标报价文件正本   份，副本   份；技术商务文件正本   份，副本   份；价格标与技术商务标分开包装，包装封面均要求加盖投标人公章。

3、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

4、保证忠实地执行买卖双方所签署的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

5、愿意向贵方提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

6、我们已详细审核全部招标文件、参考资料及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7、我们完全理解贵方不一定接受最低报价或收到的任何报价。

8、如果在评定后规定的有效期内撤回报价或有其他违约行为，我们的投标保金可被贵方没收。

9、本投标自开标之日起 90  天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：                电话：           传真：

投标人单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日     期：

附件二:

法定代表人/组织授权书

致象山县公共资源交易中心：

（投标人全称）法定代表人/负责人（姓名、职务）

授权             （被授权代表姓名、职务）为本公司/本单位合法代理人，参加贵单位组织的  （招标编号）（招标项目）              项目的招标投标活动，代表本公司/单位全权处理招标投标活动中的一切事宜。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此证明。

法定代表人/负责人（签字）：

投标人单位全称（公章）：

日   期：

附：

被授权代表人姓名：（印刷体）

职        务：

被授权代表签字：

详细通讯地址：

邮 政 编 码：

传       真：

电       话：

附件三:

开标一览表

招标项目名称：                                       招标编号：

| 投标报价总金额人民币（大写）： | （小写）￥： |
| --- | --- |

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

年   月   日

附件四：

投标报价明细表

招标项目名称：                                        招标编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（大写）： （小写）￥： |

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

年   月   日

附件五：

投标单位声明函

（参考样式）

根据财政部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和宁波市财政局《关于政府采购促进中小企业发展若干问题的通知》（甬采购办[2012]1427号）的规定，本单位郑重声明：

1. 依据国家统计局《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》（国统字〔2017〕213号）规定的划分标准，本单位为______（大型、中型、小型、微型、不划型）企业，其中所属行业为________________、上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元。

2.本单位参加______项目（采购编号______标段/包______）采购活动，项目的市场价格为_____万元，本次投标价格为_____万元，其中由本单位承担工程金额为_____万元，由本单位提供服务金额为_____万元，提供本单位制造的货物金额为_____万元，或者提供其他大型企业制造的货物金额为_____万元、其他中型企业制造的货物金额为_____万元、其他小型企业制造的货物金额为_____万元、其他微型企业制造的货物金额为_____万元。原产地为中国境内货物金额为_____万元、原产地为宁波货物金额为_____万元，列入国家节能产品清单货物金额为_____万元，列入国家环境标志产品清单货物金额为_____万元。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称（盖章）：

日  期：

填写说明：

1、根据国家统计局《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》（国统字〔2017〕213号）文件，企业行业分为：农林牧渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。一般研发、生产、加工型企业填写工业，销售、贸易型企业填写批发业，具体行业划分依据国家统计局网站公布的《国民经济行业分类》标准规定。

2、第2条有多个标包的，须按每个标包分别填写，无此分类货物金额的应填“零”。

3、联合体投标的，由联合体主办方提供本表。

4、资格入围式项目（一个标包由多家中标入围）：招标人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价除以入围数量填写；未公布预算的或入围数量的，投标人无需填写。

5、投标价格为费率的项目、中标价格按单价执行的项目：招标人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价填写；未公布预算的，投标人无需填写。

6、列入国家节能产品政府采购品目清单的产品以中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)上财政部发布的文件为准。

附件六：

小微企业产品分项报价表（若有的提供）

项目名称：_______              采购编号：_____             标包号：     （人民币：            元）

| 序号 | 品目名称 | 品牌、规格型号 | 生产商名称 | 所属行业 | 生产商上年从业人员X人、营业收入X万元、资产总额X万元 | 小型/微型 | 数量 | 投标单价 | 投标总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  |

特别提醒：

1、本表专用于小微企业产品的评审价格扣除，若中标的，中标价格按投标价格执行。若有以不真实材料谋取评审优势的，取消中标资格，并追究法律责任。

2、如果其他投标人对中标供应商有异议的，本表将依申请公开，中标供应商应当向招标人提供财务会计报告和社保部门提供的年度社会保障基金缴纳人员清单。

3、生产商划型是指根据国统字〔2017〕213号文件规定，具体划型标准见“投标单位声明函”的说明。

投标单位（盖章）：                   法定代表人或其委托代理人（签字或签章）：

日  期：

附件七：

投标货物技术要求响应表

招标项目名称：                                        招标编号：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件技术性能、要求 | 投标文件对应技术性能、要求 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表须与招标文件“第三部分 招标项目说明及要求”相应标项内的所有技术规格（含技术、功能、配置、附加必备条件、品牌、产地、售后服务、安装、调试、验收、付款方式等）相比较且一一对应真实逐条填列。不得以“符合”“无偏离”等表述，由于技术指标描述不够详细或不符合规定，导致评标委员会无法评审的，由投标人自行承担相关风险；提供虚假的偏离表，一经核实，将有可能导致废标。

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

年   月   日

附件八：

投标货物数量及规格型号清单响应表

招标项目名称：                                        招标编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

年   月   日