瓯海区政府采购

竞争性谈判文件

| 采购编号 | HQZB-OHQ-2020050705 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2020年温州市瓯海区水文防汛“5+1”工程建设 |
| 采购方式 | 竞争性谈判 |
| 采购单位 | 温州市瓯海区水利局 |
| 招标代理机构 | 杭州华旗招标代理有限公司 |

二○二○年五月

竞争性谈判文件目录

# 采购公告................................................

# 第一部分、投标邀请函（投标须知前附表）..................

第二部分、采购内容及技术要求............................

第三部分、供应商须知....................................

第四部分、政府采购相关政策功能..........................

第五部分、合同格式......................................

第六部分、附件-投标文件格式.............................

第七部分、评标办法......................................

注：竞争性谈判文件中标“▲”号的为招标的实质性要求和条件，不允许偏离，否则作无效标处理。着重提醒各供应商必须响应。各供应商必须认真阅读和理解竞争性谈判文件中的每一个条款及要求，因误读竞争性谈判文件而造成的后果，采购人概不负责。

关于2020年温州市瓯海区水文防汛“5+1”工程建设项目
竞争性谈判采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，杭州华旗招标代理有限公司受温州市瓯海区水利局委托，就2020年温州市瓯海区水文防汛“5+1”工程建设项目进行竞争性谈判采购，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、采购项目编号:HQZB-OHQ-2020050705

二、采购组织类型：分散采购-分散委托中介

三、采购项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）:

| 标项 | 名称 | 数量 | 单位 | 最高限价（万元） | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2020年温州市瓯海区水文防汛“5+1”工程建设 | 1 | 项 | 80万元 | 详见竞争性谈判文件要求。 |  |

四、供应商资格要求:

（一）符合政府采购法第二十二条之供应商资格规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5.参加政府采购活动前三年，在经营活动中没有重大违法记录；6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（三）本项目不允许联合体投标。

五、竞争性谈判文件领取方式

自本公告公布日起至投标文件递交截止时间前，均可获取竞争性谈判文件，公告附件中的竞争性谈判文件仅供阅读，竞争性谈判文件合法获取方式如下：

①供应商登陆政采云账户（网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/）找到本项目后点击获取采购文件；

六、投标截止时间：2020年5月15日上午09:30时

七、投标地点：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应。

八、开标时间：2020年5月15日上午09:30时

九、开标地点：温州市鹿城区牛山北路牛山商务大厦9楼会议室（杭州华旗招标代理有限公司）。

十、其他说明：

1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见本公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

2、为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；

3、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

# 4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。

# 十一、竞争性谈判文件（含采购公告）质疑事项

1.本项目采购文件公告期限为采购公告发布之日起3个工作日。

2.供应商应当自知道或者应当知道其合法权益受到损害之日起七个工作日内提出质疑。

3.对采购公告信息（含供应商资格条件）、竞争性谈判文件提出质疑的，为采购公告、竞争性谈判文件公告期限届（公示期）满之日起七个工作日内。

4.供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料；采购人及招标代理机构按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）进行处理供应商质疑事项。

5.潜在供应商应当按照规定方式获取采购文件，未按照规定方式获取采购文件的，不得对采购文件提起质疑投诉。

6.逾期的质疑，采购人及招标代理机构可不予接受。

7.供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料；采购人及招标代理机构按《政府采购质疑和投诉办法》进行处理供应商质疑事项。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

十二、联系方式

1、招标代理机构：杭州华旗招标代理有限公司

项目经办人：雷雪

联系电话：13968911049  联系邮箱：618284@qq.com
联系地址：温州市鹿城区牛山北路13号牛山国际商务大厦9楼

2、采购单位：温州市瓯海区水利局

项目经办人：吴女士

联系电话：0577-88529495

联系地址：温州市瓯海区行政审批中心2号楼8楼

3、同级政府采购监督管理部门名称：温州市瓯海区财政局

联系人：徐先生

联系电话： 0577-88522238

地址：温州市新瓯海区行政审批中心1号楼

温州市瓯海区水利局

杭州华旗招标代理有限公司

2020年5月7日

第一部分   投标邀请函（投标须知前附表）

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 2020年温州市瓯海区水文防汛“5+1”工程建设 |
|  | 项目编号 | HQZB-OHQ-2020050705 |
|  | 资金来源 | 财政性资金 |
|  | 采购方式 | 竞争性谈判 |
|  | 采购预算 （最高限价） | 80万元 |
|  | 采购人 | 温州市瓯海区水利局 |
|  | 招标代理机构 | 杭州华旗招标代理有限公司 |
|  | 评标办法 | 最低评标价法 |
|  | 招标内容 | 具体内容见竞争性谈判文件。 |
|  | 投标供应商 资格要求 | （一）符合政府采购法第二十二条之供应商资格规定： 1.具有独立承担民事责任的能力；2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5.参加政府采购活动前三年，在经营活动中没有重大违法记录；6.法律、行政法规规定的其他条件。 （二）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； （三）本项目不允许联合体投标。 |
|  | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
|  | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □允许 |
|  | 投标货币 | 人民币 |
|  | 投标语言 | 中文 |
|  | 投标文件说明 | 1、投标文件组成：《资格文件》及《商务技术文件》和《报价文件》。 2、投标文件编制：供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 3、投标文件的签章：电子签章。 4、投标文件的形式：☑电子投标文件； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 5、投标文件份数：（1）“电子加密投标文件”：在线上传递交。 6、投标文件的上传和递交： （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 7、电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）投标截止后，在投标有效期内，供应商不能撤销投标文件。 8、投标截止后，在投标有效期内，供应商不能撤销投标文件 9、中标后，供应商拒绝签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。 10、存在下列行为的，招标代理机构将其失信行为上报政府采购主管部门，由主管部门按有关规定对其违法失信行为记录进行公开： （1）中标或者成交后，拒绝签订政府采购合同的； （2）投标有效期内撤销投标文件的 |
|  | 投标样品 | 不需要 □需要 |
|  | 投标保证金 | 不需要 □需要 |
|  | 履约担保 | □不需要 需要，签订合同后，中标（成交）供应商须在三日内向采购人递交合同金额5%的履约保证金 |
|  | 竞争性谈判文件发售时间及获取方式 | 登录浙江省政府采购网（网址：http://www.zjzfcg.gov.cn）查找本项目并获取采购文件。 采购文件获取截止时间：本项目开标时间。 |
|  | 投标截止时间 | 2020年5月15日上午09:30时截止(北京时间)。 |
|  | 投标文件递交截止时间及地点 | 2020年5月15日上午09:30时； 投标文件递交地点：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应 |
|  | 开标时间 开标地点 | 开标时间：2020年5月15日上午09:30时 (北京时间) 开标地点：温州市鹿城区牛山北路牛山商务大厦9楼会议室（杭州华旗招标代理有限公司） |
|  | 开标程序 | （一）开标准备 1.采购组织机构原则上采用电子评标，按照投标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开评标过程和中标结果提出异议，同时供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。 2.所有二次报价询标流程，均在线上完成，请各供应商务必不要离开电脑太久，并留意手机短信。（请提前检查“政采云”内，关于‘项目采购’的岗位权限是否已勾选上。如有问题，请致电400-881-7190）。 （二）电子招投标开标及评审程序 1.开标会由采购代理机构主持，投标响应截止时间后，供应商登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，各供应商代表在收到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 2.投标文件解密结束，开启投标文件，由采购人或招标代理机构对资格进行审查，由评审小组对商务技术投标文件进行评审； 3.供应商按投标文件递交的前后顺序决定谈判的顺序，就价格、服务等认为需要谈判的内容进行谈判，供应商逐家回答评审小组的提问，供应商作出最终承诺和最终报价，若无须谈判的则直接进入报价。 5.在系统上录入最终报价情况； 6.评审小组对报价情况进行评审； 7.在系统上公布评审结果。 特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。 |
|  | 评审小组的 组建 | 评审小组构成：由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为3人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
|  | 政府采购 扶持政策 | 1、对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、或残疾人福利性单位）给予评标价格折扣。供应商企业属于以上多种性质的，不重复享受扶持政策。 2、对节能、环保产品优先采购。 |
|  | 供应商信用查询 | 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；“浙江省政府采购网”（http://www.zjzfcg.gov.cn/）曝光台中曝光处在禁止参加政府采购活动有效期内的； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间前。 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：信用中国”被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单的供应商，或“中国政府采购网”具有严重违法失信行为信息记录的供应商，其投标做无效投标处理； |
|  | 合同备案 | 中标（成交）供应商须在发出中标（成交）通知书之日起30日历天内与 采购人签订合同。 2、中标（成交）供应商与采购人签订合同后， 2日历天内将合同原件交杭州华旗招标代理有限公司备案。合同原件扫描件电子版发给杭州华旗招标代理有限公司：邮箱：618284@qq.com； 本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn） 予以公告。 |
|  | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在成交单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（表附合同条款中），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
|  | 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未成交、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标（成交）供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
|  | 解释权 | 构成本竞争性谈判文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由招标代理机构或采购人负责解释。 |

第二部分   采购内容及要求

# 采购总说明

1.1本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

1.2供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在谈判响应文件中予以说明，并由谈判小组鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在谈判响应文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本采购文件要求。

2、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等）则按最高层次的标准执行。

## 二、采购内容及技术要求：

一、压力式水位计

| 序号 | 设备名称 | 型号参数说明 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 遥测终端（含安全网关） | 支持浙江省水利防汛通信平台。遥测站可定时自报或按设定的条件主动上传数据。自动响应中心站召测指令。遥测站响应中心站要求或指令，上传数据。现场全中文显示水雨情数据，包括当前数据、历史数据、系统信息。具有记录功能，可按设定的要求，记录各类数据。大容量数据固态存储，可由中心站远端调用或现场读取。 | 台 | 5 |
|  | 北斗通信模块 太阳能供电系统 | 支持浙江省水利防汛通信平台。 定位精度: ≤ 20m 授时精度： 单向100ns，双向20ns 响应时间： ＜10s 终端接口：RS-232C接口，不低于9600波特率 天线波束带宽：俯仰方向10°~ 75°，水平方向0° ~ 360° 天线类型：平板微带天线 天线射频信号发射功率：≥10W 发射EIRP：12dBW≤ EIRP≤ 19dBW 雨雾衰减： ＜0.3db 传输时延： ＜1s 接收机灵敏度：＜-157.6dbW 供电电源：9V ~ 24V DC 天线工作温度：-20 ℃ ~ 55 ℃ 工作环境温度： 98%RH，45 ℃ 电源控制器自动遥测站采用12V蓄电池供电，对电源的设计要求是： 电池类别：密封免维护电池或固体电池； 电压：允许变幅－10％-＋20％； 电流：发射机功率5W（GSM）时，应能瞬间提供3A电流； 容量：全部由电池供电时，应能保证设备连续工作30天以上，用太阳能浮充蓄电池供电，保证设备能长期可靠工作，采用不小于70AH蓄电池。 硅太阳能电池是将光能直接转换成电能的半导体器件，具有体积小、可靠性高、寿命长、无环境污染、使用维护方便等特点。它可以单独使用，也可以多个连接起来组成方阵使用，与蓄电池配合可作为直流电源连续使用。 遥测站太阳能电源系统的设计，由于无人看守，且要求连续不间断供电，考虑计算负载的日用电量、太阳能电池修正系数（考虑灰尘、气候、蓄电池特性）等方面的影响，采用不小于30W的太阳能电池板。 | 台 | 4 |
| 2 | 压力式水位传感器 | 量程不小于10米，高稳定、高可靠性压阻式压力传感器及高精度的智能化变送器处理电路，采用精密数字化温度补偿技术及非线性修正技术。防水电缆与外壳密封连接，通气管在电缆内，可长期投入液体中使用。 4mA～20mA DC两线制电流输出；采用数字温度补偿及非线性修正技术；具备RS485通讯接口（自定义协议）或HARTâ通讯协议；测量精度：0.2%；补偿温度：-20℃～80℃；工作温度：-20℃～80℃；存储温度：-40℃～80℃。 | 套 | 4 |
| 3 | 设备安装套件 | 包含设备箱、防雷模块、充放电控制器、空气开关等 | 个 | 4 |
| 4 | 支架、线缆及附件 | 太阳能支架、线缆等安装所需附件 | 套 | 4 |
| 5 | 配套土建设施 | 含斜管测井施工、材料、安装等，斜井固定在水库斜坡上，内径至少大于传感器4公分 |  | 4 |
| 6 | 高程测量 | RTK高程测量 | 次 | 4 |
| 7 | 安装调试 | 含北斗信号现场测试 | 项 | 4 |
| 8 | 通信费 | 含北斗通信费及移动通信费二年 | 项 | 4 |

二、超标准人工水尺及应急设备

| 序号 | 设备名称 | 型号参数说明 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工水尺 | 不锈钢材质，防腐蚀烤漆 水准点埋设：RTK 水准测量、水准点高程、水尺零高测量 安装及配件 配套、标准，能观测历史最高水位及最低水位。 | 套 | 3 |  |
| 2 | 水尺零点测量 |  | 套 | 3 |  |
| 3 | 安装费 |  | 套 | 3 |  |
| 4 | 应急电源 | 汽油发电机： 启动方式：手动/电动； 油箱容量：22L； 耗油量：3.1L/h； 连续工作时间：7小时； 发电机： 相数：三相/单相； 功率因数：0.8/1.0； 额定频率：50Hz； 额定电压：400V/230V； 额定功率（KVA）：5/1.4*2； 最大功率（KVA）：5.5/1.5*2； 标准装备：大型燃油箱、大型空气滤清器、大型消音器、燃油表、电压表、自动电压调节器、机油警告系统、过载保护器 | 个 | 4 |  |
| 5 | 望远镜 | 放大倍率：10倍； 物镜直径：42mm； 实际视场：6.0度； 1000米处的视野：105米； 相对亮度：17.6； 最近对焦距离：5m。 | 个 | 4 |  |
| 6 | 强力手电筒 | 最大亮度不低于1000流明，最大亮度工作时间不小于1小时，最大亮度光强不小于30625坎德拉。 防跌落高度：1米； 防水等级：IP68，水下2米。 | 个 | 4 |  |

三、雷达水位计

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 遥测终端（含安全网关） | 支持浙江省水利防汛通信平台。遥测站可定时自报或按设定的条件主动上传数据。自动响应中心站召测指令。遥测站响应中心站要求或指令，上传数据。现场全中文显示水雨情数据，包括当前数据、历史数据、系统信息。具有记录功能，可按设定的要求，记录各类数据。大容量数据固态存储，可由中心站远端调用或现场读取。 | 台 | 3 |
| 2 | 北斗通信模块 | 支持浙江省水利防汛通信平台；定位精度: ≤ 20m 授时精度： 单向100ns，双向20ns 响应时间： ＜10s 终端接口：RS-232C接口，不低于9600波特率 天线波束带宽：俯仰方向10°~ 75°，水平方向0° ~ 360° 天线类型：平板微带天线 天线射频信号发射功率：≥10W 发射EIRP：12dBW≤ EIRP≤ 19dBW 雨雾衰减： ＜0.3db 传输时延： ＜1s 接收机灵敏度：＜-157.6dbW 供电电源：9V ~ 24V DC 天线工作温度：-20 ℃ ~ 55 ℃ 工作环境温度： 98%RH，45 ℃ | 台 | 3 |
| 3 | 太阳能供电系统 | 电源控制器自动遥测站采用12V蓄电池供电，对电源的设计要求是： 电池类别：密封免维护电池或固体电池； 电压：允许变幅－10％-＋20％； 电流：发射机功率5W（GSM）时，应能瞬间提供3A电流； 容量：全部由电池供电时，应能保证设备连续工作30天以上，用太阳能浮充蓄电池供电，保证设备能长期可靠工作，采用不小于70AH蓄电池。 硅太阳能电池是将光能直接转换成电能的半导体器件，具有体积小、可靠性高、寿命长、无环境污染、使用维护方便等特点。它可以单独使用，也可以多个连接起来组成方阵使用，与蓄电池配合可作为直流电源连续使用。 遥测站太阳能电源系统的设计，由于无人看守，且要求连续不间断供电，考虑计算负载的日用电量、太阳能电池修正系数（考虑灰尘、气候、蓄电池特性）等方面的影响，采用不小于30W的太阳能电池板。 | 套 | 3 |
| 4 | 雷达式水位传感器 | 1.测量范围：0-45m 2.测量精度：±3mm 3.分辨率：1mm 4.工作频率：24.15GHz 5.工作原理：调频连续波（FMCW） 6.发射功率（EIRP）：16-25dBm（根据水体变化规律智能调节） 7.响应时间：最快100ms，10s输出平均测量值 8.波束角：9x11 9.天线：平面微带阵列天线 10.自带万向水平仪 11.姿态角智能感知及补偿：水平角、横滚角精度± 1°；分辨率±0.1° 12.智能水位跟踪识别算法：自学习、自识别、自过滤、自适应保证水位监测数据稳定可靠 13.供电范围：DC 6-30V，典型12V 14.功耗：<20mA @DC 12V 15.通讯接口：标配RS485接口，可定制RS232/4-20mA 16.通讯协议：Modbus协议；可自定义协议 17.防护等级：IP68，提供第三方出具的检测报告 18.工作温度：-40℃~+85℃ 19.配置软件：提供配套专用软件，可以在电脑上显示水位和设备倾角等实时数据 最大量程45米，精度3mm | 套 | 3 |
| 5 | 设备安装套件 | 包含设备箱、防雷模块、充放电控制器、空气开关等 | 个 | 3 |
| 6 | 支架、线缆及附件 | 太阳能支架等安装所需附件 | 套 | 3 |
| 7 | 配套土建设施 | 含雷达立杆施工、材料、安装等，雷达立杆竖杆4米高横杆3米长，表面做防锈处理 | 项 | 3 |
| 8 | 高程测量 | RTK高程测量 | 次 | 3 |
| 9 | 安装调试 | 含北斗信号现场测试 | 项 | 3 |

四、北斗改建设施设备

| 序号 | 设备名称 | 型号参数说明 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 遥测终端（含安全网关） | 支持浙江省水利防汛通信平台。遥测站可定时自报或按设定的条件主动上传数据。自动响应中心站召测指令。遥测站响应中心站要求或指令，上传数据。现场全中文显示水雨情数据，包括当前数据、历史数据、系统信息。具有记录功能，可按设定的要求，记录各类数据。大容量数据固态存储，可由中心站远端调用或现场读取。 | 套 | 5 |
| 2 | 北斗通信模块 | 支持浙江省水利防汛通信平台。定位精度: ≤ 20m 授时精度： 单向100ns，双向20ns 响应时间： ＜10s 终端接口：RS-232C接口，不低于9600波特率 天线波束带宽：俯仰方向10°~ 75°，水平方向0° ~ 360° 天线类型：平板微带天线 天线射频信号发射功率：≥10W 发射EIRP：12dBW≤ EIRP≤ 19dBW 雨雾衰减： ＜0.3db 传输时延： ＜1s 接收机灵敏度：＜-157.6dbW 供电电源：9V ~ 24V DC 天线工作温度：-20 ℃ ~ 55 ℃ 工作环境温度： 98%RH，45 ℃ | 套 | 5 |
| 3 | 太阳能供电系统 | 电源控制器自动遥测站采用12V蓄电池供电，对电源的设计要求是： 电池类别：密封免维护电池或固体电池； 电压：允许变幅－10％-＋20％； 电流：发射机功率5W（GSM）时，应能瞬间提供3A电流； 容量：全部由电池供电时，应能保证设备连续工作30天以上，用太阳能浮充蓄电池供电，保证设备能长期可靠工作，采用不小于70AH蓄电池。 硅太阳能电池是将光能直接转换成电能的半导体器件，具有体积小、可靠性高、寿命长、无环境污染、使用维护方便等特点。它可以单独使用，也可以多个连接起来组成方阵使用，与蓄电池配合可作为直流电源连续使用。 遥测站太阳能电源系统的设计，由于无人看守，且要求连续不间断供电，考虑计算负载的日用电量、太阳能电池修正系数（考虑灰尘、气候、蓄电池特性）等方面的影响，采用不小于30W的太阳能电池板。 | 套 | 5 |
| 4 | 设备安装套件 | 包含设备箱、防雷模块、充放电控制器、空气开关等 | 个 | 5 |
| 5 | 支架、线缆及附件 | 太阳能支架等安装所需附件 | 套 | 5 |
| 6 | 旧设备拆除 | 含配套土建设施改建 | 项 | 5 |
| 7 | 安装调试 | 含北斗信号现场测试 | 项 | 5 |
| 8 | 通信费 | 含北斗通信费及移动通信费二年 | 项 | 5 |

其他要求：

1.▲本合同项下货物质量保证期为自货物通过最终验收，向买方移交之日起3年（若货物实际质保期超过3年的以实际质保期为准），在保修期内所产生的相关费用由卖方承担，合同内的所有产品要求卖方提供上门服务（招标文件另有规定除外）。

2. ▲交货时间：合同签订后30日历天内交货并通过采购人验收。

3. ▲采购人有权根据实际情况局部细微修改技术参数，投标价格不予调整。合同签订时中标人须和招标人再次确认技术参数。

4、涉及本项目设备野外安装的，成交单位要自行负责安全，做好安全措施，相关费用列入投标成本。

5、涉及本项目系统与各硬件接入省水文防汛通讯平台联合调试的，由本项目供应商自行协商有关单位。

6、付款方式：

▲在合同签订前卖方提供合同总金额5%的履约保证金，如卖方在签约前未在规定的时间内提交履约保证金则买方有权拒签合同；在设备供应齐全且安装、调试完毕，经验收合格后，十五日历天内由甲方向乙方一次性支付合同总金额100%（卖方需开具全额发票并经使用单位签字盖章），无息退还履约保证金。

第三部分    供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商须对所投全部内容进行报价，只对部分内容进行报价的供应商按无效投标处理。

3、无论投标的结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用；采购人有权选择供应商的供货和服务范围。

4、安全生产

在招标及合同执行过程中，供应商应承担由于其行为所造成的人身伤害、财产损失或损坏的责任，无论何种原因所造成，采购人均不负责。

5、知识产权

5.1供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

5.2供应商应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。

5.3报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

5.4供应商提供得货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由供应商承担。

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评审小组可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。

7、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

8、本项目投标文件签章须采用供应商正式公章，不得以投标专用章或业务章、合同章等代替。

9、▲供应商须具有良好的商业信誉：

1）供应商在全国企业信用信息公示系统网：（http://gsxt.saic.gov.cn/）无严重违法企业记录。

2）供应商在中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn/）无失信信息记录。

3）供应商在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/cr/list）无严重违法行为记录。

4）未被各级财政部门列入政府采购黑名单或被各级财政部门禁止参加政府采购项目投标。▲如供应商有上述情形并参与本项目投标的，一经查实，其投标做无效投标处理。

10、▲中标/中标（成交）供应商必须通过浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）或各地分网站，向注册所在地或组织采购活动的采购代理机构（包括招标代理机构和社会中介采购代理机构）、采购单位等进行注册申请，按规定审核后，登记加入“浙江省政府采购供应商库”。

11、供应商报名后如不前来投标，须在投标截止24小时之前（上班时间）通知采购人或招标代理机构，以便于本项目后续工作开展。

12、▲本项目采用竞争性谈判采购方式进行采购，在谈判过程中，竞争性谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。已提交投标文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。

二、竞争性谈判文件

1、竞争性谈判文件

1.1 竞争性谈判文件的发放

本项目投标供应商直接在网上下载竞争性谈判文件。

## 1.2 竞争性谈判文件约束力

供应商一旦网上成功报名和下载了本项目竞争性谈判文件，在质疑期内未提出质疑，并参加投标，即被认为接受了本竞争性谈判文件中所有条款和规定。

2、竞争性谈判文件的澄清

供应商对竞争性谈判文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购机构，但通知应在竞争性谈判文件规定的质疑期前使采购人或其代理机构收到，采购人或其代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关供应商或并将此答复通知放至相关网站公示。逾期的质疑不予接受。

3、竞争性谈判文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人或采购机构有权修改竞争性谈判文件，并以书面形式通知供应商。补充文件作为竞争性谈判文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按竞争性谈判文件要求修正投标文件，采购人按相关规定推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知放至相关网站公示。

三、投标文件

1、投标文件

1.1 供应商应仔细阅读竞争性谈判文件中的所有内容，按照竞争性谈判文件要求，详细编制投标文件。并对竞争性谈判文件的要求做出实质上响应。实质上响应的报价应该是与竞争性谈判文件要求没有重大偏离的投标文件。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许供应商在基本满足采购要求的前提下出现的微小差异。

1.2 供应商必须按竞争性谈判文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3 供应商应仔细阅读竞争性谈判文件中的所有内容，按照竞争性谈判文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按竞争性谈判文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2.投标文件的组成
投标文件由《资格文件》、《商务技术文件》、《报价文件》三部分组成。

2.1 《报价文件》组成

| 序号 | 内容（▲序号1-2项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负） |
| --- | --- |
|  | 开标（报价）一览表（附件一） |
|  | 投标分项报价表（附件二（一）） |
|  | 随机备品备件、专用工具清单(如有)（附件二（二）） |
|  | 产品零件、易损件、备品备件报价表（附件二（三）） |

2.2 《资格文件》组成

| 序号 | 内容（▲下列项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负） |
| --- | --- |
|  | 供应商的营业执照、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照） |
|  | 投标供应商近期财务报表（扫描件加盖公章，新成立企业应提供情况说明） |
|  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（附件三） |
|  | 依法缴纳税收和社会保障资金的材料：纳税证明、社保缴纳证明 |
|  | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函（附件四） |
|  | 供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录网页截图；“浙江省政府采购网”（http://www.zjzfcg.gov.cn/）曝光台中查询网页截图；（招标公告发布之日至投标截止时间前均可） |
|  | 法定代表人授权书（附件五） |

2.3 《商务技术文件》组成

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
|  | 报价函（附件六） |
|  | 供应商参与政府采购活动投标资格声明（附件七） |
|  | 法定代表人诚信投标承诺书（附件八） |
|  | 商务偏离表（附件九（一））、技术偏离表（附件九（二）） |
|  | 所投产品的主要部件配置清单（附件十）； |
|  | 详细的技术方案；所投产品详细技术规格书及所投产品的主要技术、设计、制造工艺、配置、性能、特点和结构质量水平的详细描述及彩色实物图片；（如果资料提供不全，可能导致对供应商不利的评定）； |
|  | 节能环保产品声明函（附件十一，如有则提供）； |
|  | 节能环保产品品目清单（附件十二，如有则提供） |
|  | 供应商项目服务人员汇总表（附件十三） |
|  | 距离采购人最近的服务机构的详细介绍、服务机构总负责人，电话，地址，技术力量配置等； |
|  | 供应商质量体系认证证书、供应商环境体系认证证书、供应商职业健康体系认证证书（（如有则提供） |
|  | 供应商资信等级证明等（如有则提供）； |
|  | 供应商曾经获得的政府部门或行业协会颁发的荣誉证书（如有则提供）； |
|  | 供应商项目业绩清单，如有（附件十四） |
|  | 供应商具有的其它相关资质证书（如有则提供） |
|  | 享受小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）价格折扣须按供应商单位性质提供以下相关的证明材料： （1）小微企业 通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库（不包括公示期内，提供浙江省政府采购网页面截图或其它入库证明材料，加盖供应商公章） 《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章，格式见竞争性谈判文件第四部分附件1） “国家企业信用信息公示系统---小微企业名录”页面查询结果（查询时间应为本项目采购公告发布时间之后）（页面打印加盖供应商公章；格式见竞争性谈判文件第四部分附件2）不在小微企业名录内的，不享受价格折扣。 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 （3）残疾人福利性单位声明函（原件，加盖供应商公章，格式见竞争性谈判文件第四部分附件3）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 |
|  | 根据竞争性谈判文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料。 |
|  | 其它供应商须说明的资料（如有则提供） |
|  | 供应商应编制目录索引，注明项目所在投标文件页码。 |

3.投标内容填写说明

供应商应按照（上表）所列出的内容及格式组成投标文件。

4.投标报价

4.1 供应商应按竞争性谈判文件中《开标（报价）一览表》填写投标报价。

4.2 供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的报价。

5.采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

6.投标文件的有效期

6.1 自报价截止时间起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的报价将被拒绝。

6.2 在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

6.3 供应商可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

# 四、投标文件的递交

1. 投标文件的上传、递交：见《投标邀请函（投标须知前附表）》。

2.“电子加密投标文件”解密和异常情况处理：见《投标邀请函（投标须知前附表）》。

3.投标文件的补充、修改或撤回

3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2投标截止时间后，供应商不得撤回、修改《投标文件》。

4.投标文件的备选方案

4.1供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。

5. 投标截止期

5.1供应商应按前附表中规定的时间将投标文件在线递交。

5.2采购人可以按本须知规定以补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，采购人与供应商以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

# 五、开标和评标

1、开标

1.1 采购组织机构按竞争性谈判文件规定的时间、地点开标。

1.2开标程序

详见第一部分投标邀请函（投标须知前附表）第23项。

2、评标

2.1评标由采购人依法组建的竞争性谈判小组负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合竞争性谈判文件要求，并作出评价；

2）要求供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）按照竞争性谈判文件确定的评标办法直接确定中标（成交）供应商；

4）向采购人或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2.2评标应当遵循下列工作程序：

2.2.1 投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1)资格性检查。由采购人代表或招标代理机构对供应商资格进行审查。依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

（2)符合性检查。竞争性谈判小组依据竞争性谈判文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对竞争性谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性谈判文件的实质性要求作出响应。
 ▲供应商政采云系统填写报价和电子投标文件（开标（报价）一览表）中填写不一致的，以电子投标文件（开标（报价）一览表）为准，如果不接受调整价格的做废标处理。

2.2.2竞争性谈判小组可以根据供应商投标文件情况，经采购人确认，调整竞争性谈判文件及采购方案，在统一采购要求的基础上，要求所有有效供应商重新修正投标文件及进行多轮次报价。

4）推荐中标（成交）供应商候选人名单，并根据采购人的授权确定中标（成交）供应商。

2.3 ▲供应商存在下列情况之一的，报价无效:

1）投标文件未按竞争性谈判文件要求签署、盖章的；

2）不具备竞争性谈判文件中规定的资格要求的；

3）最终报价超过竞争性谈判文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的（包括竞争性谈判文件中明确要求不得偏离的招标要求，存在负偏离的）;

5）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、完工期（服务期）、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

6）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

7）法律、法规和竞争性谈判文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

2.4 ▲竞争性谈判小组发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(竞争性谈判小组按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按竞争性谈判文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）除2.3条款以外，出现其它明显不符合采购要求的投标文件；

3）除2.3条款以外，出现其它不符合竞争性谈判文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由竞争性谈判小组认定。

2.5▲竞争性谈判小组认为供应商的最终报价明显低于其他有效供应商的最终报价，有可能影响采购质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，竞争性谈判小组应当将其作为无效投标处理。

2.6 竞争性谈判小组在评标中，不得改变竞争性谈判文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

2.7 评标时如遇到竞争性谈判文件未规定的特殊情况，由竞争性谈判小组按少数服从多数原则集体决定处理。

2.8竞争性谈判小组对未中标的供应商不作解释。同时根据政府采购法实施条例第四十条规定，本项目不对供应商公布详细的评审情况，不公布具体评标细则中小项得分。

2.9、如本项目在投标截止、评审期间有效供应商不足三家的，本项目作流标处理。

3、投标文件的澄清

为有利于对投标文件的评议，必要时采购人及竞争性谈判小组可要求供应商对投标文件及合同条款进行澄清，并做出书面答复。书面答复须有供应商签字并作为报价内容的一部分。

4、有下列情形之一的，视为供应商相互串通投标：
4.1不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
4.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
4.3不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
4.4不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
4.5不同供应商的投标文件相互混装；
4.6经竞争性谈判小组认定供应商进行串通投标的，竞争性谈判小组可以对相关供应商做出无效报价处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

5、评标原则

评标办法具体见本竞争性谈判文件第七部分。

# 六、授予合同

1、决标

评标结束后，竞争性谈判小组按照竞争性谈判文件确定的评标办法推荐中标（成交）供应商。

2、中标（成交）通知书

2.1、采购人依法确认中标（成交）供应商后，代理机构在浙江省政府采购网公示中标（成交）供应商名单，公示期限为1个工作日。同时向中标（成交）供应商发出中标（成交）通知书。

2.2、中标（成交）通知书对采购人和中标（成交）供应商具有法律约束力。中标（成交）通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标（成交）供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

2.3、成交无效

1）发现中标（成交）供应商资格无效或中标（成交）供应商放弃成交或拒绝与采购人签订合同的,采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标（成交）供应商，也可以重新开展政府采购活动。
    2）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。

4、签订合同

4.1 中标（成交）供应商须主动联系采购人或采购机构领取中标（成交）通知书。中标（成交）供应商应当在中标（成交）通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。中标（成交）供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2 竞争性谈判文件、中标（成交）供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标（成交）通知书均作为合同附件。

4.3 拒签合同的责任

中标（成交）供应商在规定时间内（30日历天）借故否认已经承诺的条件、拒签合同或拒交履约保证金者，以违约处理，须赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织采购的，所需费用由原中标（成交）供应商承担。

5、履约保证金

履约保证金按竞争性谈判文件规定递交。

6、招标代理服务费

中标供应商在领取中标通知书同时向代理机构支付相应的招标代理服务费.人民币壹万贰仟整；招标代理服务费包含在投标总价中。

招标代理服务费汇入以下帐号：

开户银行：平安银行杭州湖墅支行

开户名称：杭州华旗招标代理有限公司

开户帐号：11004847888501

第四部分  政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库[2011]181号）

（2）浙江省财政厅转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号）

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例

（1）符合中小企业划分标准；
（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
  中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
  小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（3）本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（附在《商务技术文件》中，缺一不可）：

（1）通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库（不包括公示期内，提供浙江省政府采购网页面截图或其它入库证明材料，加盖供应商公章）

（2）《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章，格式见竞争性谈判文件第四部分附件1）

（3）“国家企业信用信息公示系统---小微企业名录”页面查询结果（查询时间应为本项目采购公告发布时间之后）（页面打印加盖供应商公章；格式见竞争性谈判文件第四部分附件2）不在小微企业名录内的，不享受价格折扣。

4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（附在《商务技术文件》中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（附在《商务技术文件》中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函；

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。

附件1

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
    1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
    2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
    本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：                
日期：

附件2

“国家企业信用信息公示系统---小微企业名录”页面查询结果参考格式

供应商全称（盖章）：

日期

附件3

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注说明：1、如中标（成交），将在中标（成交）公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

第五部分  合同格式

杭州华旗招标代理有限公司受温州市瓯海区水利局委托，就2020年温州市瓯海区水文防汛“5+1”工程建设项目进行竞争性谈判                    （项目、项目编号）在国内采购，经谈判小组评定             为成交供应商。买、卖双方同意按照下面条款和条件，签署本合同。

1．   合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

(1) 合同主要条款

(2) 中标通知书

(3) 投标分项报价表

(4) 技术规格、商务条款偏离表

(5) 招标内容及要求

(6) 合同补充条款或说明（如有的话）

(7) 承诺书      （含询标记录和优惠条件）

2．   合同范围和条件

本合同范围和条件应与上述合同文件规定的内容相一致。

3．   货物和数量

本合同提供的货物及数量（详见第五部分招标内容及要求）。

4．   合同总价

本合同总价为           人民币，（分项价格详见投标分项报价表）。

5．   付款方式

本合同的付款方式在采购文件中已规定。

6．  交货时间及地点。

7．   合同生效

本合同经双方授权代表签署，买卖双方加盖印章后生效。

买方：（印章）                        卖方：（印章）

全权代表:（签字）                    全权代表:（签字）

地址：                               地址：

邮政编码：                           邮政编码：

电话：                               电话：

传真：                               传真：

开户银行：                           开户银行：

账号：                               账号：

第六部分   附件-投标文件格式

附件一

开标（报价）一览表

项目名称：2020年温州市瓯海区水文防汛“5+1”工程建设

采购编号：HQZB-OHQ-2020050705

价格单位：元人民币

| 标项 | 标项名称 | 投标报价 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2020年温州市瓯海区水文防汛“5+1”工程建设 | 大写： 小写： | ￥80万元 |

1、▲开标一览表中投标价为符合招标文件要求的货物总价（含税、运保、随机工具、随机附件等费用），同时包括货物技术服务费（含货物安装调试直至能够正常使用的费用）、材料费、税金、调试费、人工费、运杂费、装卸费、运输保险费、技术培训费、验收费、招标代理服务费等。

3、▲不提供此表格的将视为没有实质性响应竞争性谈判文件。

供应商全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：

日期：

附件二（一）

投标分项报价表

项目名称：2020年温州市瓯海区水文防汛“5+1”工程建设

采购编号：HQZB-OHQ-2020050705

价格单位：元人民币

| 序号 | 报价名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |

注：1. 不提供详细分项报价表将视为没有实质性响应竞争性谈判文件。

2. 此表的合计总价应与附件一“开标（报价）一览表”投标总价相一致。

3. 如果免费请在该备注栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。

4.  根据《中华人民共和国政府采购法实施条例 》第四十三条规定，在中标或者成交公告的内容中可能增加本表，请各供应商认真填写，确保报价数据的真实性、完整性和合理性。

5. 表格可以延续。

供应商全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：

日期：

附件二（二）随机备品备件、专用工具清单

随机备品备件、专用工具清单(如有)

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商全称（盖章）：

# 附件二（三）产品零件、易损件、备品备件报价表

产品零件、易损件、备品备件报价表

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商全称（盖章）：

附件三

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

温州市瓯海区水利局、杭州华旗招标代理有限公司：

我方 （供应商）  承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：

日期：

附件四

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函

温州市瓯海区水利局、杭州华旗招标代理有限公司：

我方 （供应商）  具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：

日期：

附件五

法定代表人授权书

温州市瓯海区水利局：

本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（授权代表姓名）为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的2020年温州市瓯海区水文防汛“5+1”工程建设（采购编号：HQZB-OHQ-2020050705）项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表：（签字）性别：        年龄：

详细通讯地址：        邮政编码：

电话：        传真：

供应商：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权委托日期：        年  月  日

粘贴法人授权代表身份证复印影印件

粘贴法人身份证复印影印件

附件六

报价函

温州市瓯海区水利局：

（供应商全称）授权（授权代表名称）（职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的2020年温州市瓯海区水文防汛“5+1”工程建设项目（采购编号：HQZB-OHQ-2020050705）招标的有关活动，并对2020年温州市瓯海区水文防汛“5+1”工程建设项目进行投标。为此：

1、提供供应商须知规定的全部投标文件：

（1）“电子加密投标文件”：在线上传递交。

2、保证遵守竞争性谈判文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标（成交）供应商双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、我方对完工期承诺如下：▲按竞争性谈判文件规定期限并通过采购人验收，逾期采购人有权拒绝供货。

5、供应商已详细审查全部竞争性谈判文件，包括竞争性谈判文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果竞争性谈判文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、招标代理机构没有任何的隶属关系。

7、我公司没有被各级、各地财政监管部门限制参加政府采购活动，且在限制期内。

8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、本投标自开标之日起90天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：                     邮编：

电话：                     传真：

供应商全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：

日期：

附件七

供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 | 2020年温州市瓯海区水文防汛“5+1”工程建设 |
| --- | --- |
| 项目采购编号 | HQZB-OHQ-2020050705 |
| 时间 | 本项目投标截止时间 |
| 1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件，并已经在技术资信部分投标文件中提供了相应的证明材料： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况，并提供“信用中国”、“中国政府采购网”查询网页截图（公告发布之日至投标截止时间）。 3、我单位没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动，且在限制期内： 4、我单位参与本项目政府采购活动3年内其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）情况声明： 5、我单位符合本项目特定资格条件： 的要求，并在技术资信部分投标文件中提供了相应的证明材料（竞争性谈判文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白） 本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |
| 供应商名称（加盖盖章）： |
| 法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）： |
| 签署日期： |

备注：▲投标供应商必须按要求提供本声明，不提供按无效投标处理。

附件八

法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加2020年温州市瓯海区水文防汛“5+1”工程建设项目（采购编号：HQZB-OHQ-2020050705）的投标；

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验、无不良行为记录的在项目管理人员、技术人员，严格按竞争性谈判文件、投标文件及合同等要求保证拟派人员的到岗率。

二、投标文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。

四、不与采购人或招标代理机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者评审小组成员行贿以牟取中标(成交)。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标(成交)。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形：

九、没有被各地、各级财政部门禁止参加政府采购活动，且在限制期限内：

十、参与本项目政府采购活动3年内没有重大违法记录情况。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

法定代表人（签字或签章）：

投标供应商（盖章）

承诺书签署日期：年月日

备注：▲投标供应商必须提供本承诺书，不提供按无效投标处理。

附件九

（一）商务偏离表

| 序号 | 内容 | 竞争性谈判文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

（二）技术偏离表

| 序号 | 内容 | 竞争性谈判文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

备注：表格可以延续

附件十投标产品配置清单

投标产品配置清单

供应商名称：

招标编号：

投标项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 品牌产地 | 主要规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商全称（盖章）：

- 注：1、放置技术资信标中。本表相当于不带价格的明细报价表。

2、所投产品详细配置、技术应另页描述。

附件十一节能环保产品声明函

节能环保产品声明函

(如有则提供)

本公司郑重声明，根据《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号，不含该期清单）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号，不含该期清单）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）的规定，本公司声明如下：

1.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的采购活动提供的产品已列入《节能产品政府采购品目清单》。

2.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的采购活动提供的产品已列入《环境标志产品政府采购品目清单》。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

投标供应商全称（盖章）：

日 期：

附件十二  节能（环保）产品清单

节能（环保）产品清单

(如有则提供)

（1）投标产品中已列入《节能产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 节字标志认证证书号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）投标产品中已列入《环境标志产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、表后附所投相关产品对应的认证证书复印件；其中本次采购的产品属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。投标文件中必须提供属于政府强制采购的节能产品的认证证书复印件，否则按无效投标处理。

2、表格可以延续。

投标供应商全称（盖章）：

日 期：

附件十三

供应商项目服务人员汇总表

项目名称：2020年温州市瓯海区水文防汛“5+1”工程建设

招标编号：HQZB-OHQ-2020050705

| 姓名 | 本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 专业 | 专业 年限 | 职务 和职称/认证 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：  1. 项目负责人及其他服务人员均应列入；

2. 列入本表人员如要更换，需经采购人同意，擅自更换或不到位属违约行为；

3. 相关人员资质或职称证件复印件附后。

4. 表格可以延续。

供应商全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：

日期：

附件十四

供应商项目业绩清单

| 序号 | 采购 单位 | 项目 名称 | 数量 | 合同 金额 | 签约 日期 | 联系人 | 联系 电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

本表后附相关证明材料，证明材料以第七部分评审细则中的要求为准。

供应商盖章：

第七部分  评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次所要采购服务的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择成交单位，特制定本评审办法。

一、总则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定提供服务单位，最大限度的保护当事人权益，严格按照竞争性谈判文件的商务、技术要求，对投标文件进行评定，编写评审报告。竞争性谈判小组必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。对未成交单位，竞争性谈判小组不作任何解释。供应商不得以任何方式干扰采购工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评审组织

评审工作由采购人依法组建的竞争性谈判小组负责，竞争性谈判小组由采购人代表以及评审专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评审全过程由采购管理部门全程监督。

三、谈判程序、谈判原则和方式

（一）各供应商解密后，在线开启投标文件。

（二）竞争性谈判采购小组根据评审原则和评审办法，对各供应商的资信、技术部分进行谈判与评审。谈判与评审程序如下：

1、开展谈判，按供应商投标文件递交的前后顺序决定谈判的顺序，就价格、服务等认为需要谈判的内容以询标函的形式在线进行谈判，供应商逐家回答评审小组的提问，供应商作出最终承诺和最终报价，若无须谈判的则直接进入报价，谈判的内容可能涉及技术规格、价格、售后服务、培训、合同草案，当事人的权利和义务、履约期限和方式、资金支付要求、验收标准等。供应商所作的重要答复均应补充以书面形式，并经法定代表人或授权代表签署，作为谈判投标文件的一部分，对供应商有约束力。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。供应商第一次报价不公开。

2、确定进入后续谈判程序的供应商名单。初步评审后，不合格的供应商经谈判后无法修改或供应商拒绝修改的，做无效报价处理，不进入下一步采购程序，谈判小组确定进入下一轮谈判程序的供应商名单。

3、在谈判小组与各有效供应商进行了相同轮次的谈判（最多不超过三轮）后，为了更好地实现采购目标，谈判小组可以修改谈判文件，但涉及实质性变动的，要以书面形式通知所有参加谈判的供应商。供应商收到修改谈判文件的通知后，可以决定是否继续参加谈判活动。

4、最终报价。谈判小组根据谈判与投标文件评审结果，供应商在规定时间内在线提交最后报价。超过规定时间提交的报价作无效处理。

注：如供应商投标文件均符合谈判文件要求，谈判小组也可以要求供应商直接进入最终报价程序，进行最终报价。

（三）公布供应商的最终报价。

推荐采购需求、质量和服务相等且有效报价中最低的供应商为中标（成交）供应商，并对有效供应商按最终报价从低到高顺序进行评标候选排序，排序第一名的，即为中标（成交）供应商，提交评审报告。

若报价均相同，则由采购人代表现场抽签决定供应商评标排序。

中标（成交）供应商放弃成交、拒签合同，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者竞争性谈判谈判文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以取消其中标资格。

如果无候选供应商，或者侯选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，本次采购失败，重新组织采购。。

其它参见本竞争性谈判文件第三部分：“供应商须知”中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。