采购内容要求

一、采购项目：舟山市定海区干览镇民防应急指挥中心信息系统建设项目。

1．本项目采购内容为舟山市定海区干览镇民防应急指挥中心信息系统采购及售后服务。

2．中标人应与采购方就此项目签订合同。

3．采购方有权在签订合同时对产品数量和工程量作适当增加或减少，相应总费用随单价调整。

二、建设内容

### 项目概述

舟山市定海区干览镇民防应急指挥中心是指挥人员从事应急救援指挥活动的重要场所，位于揽洲路1号2楼，指挥大厅长约10.24米，宽约6.10米；净面积约62.46平方米。指挥员的大多数决策依赖于该中心能否提供快速、准确的信息。因此指挥中心对信息的快速选择、切换控制、实时显示等提出了较高的要求。为了能够在应急指挥中心承担起辖区内战时防空袭和平时抢险救灾的双重组织指挥任务，指挥中心必须借助多种有线/无线通信手段，以影像、文字、图表等多种形式为指挥人员的快速决策提供所需的信息，以便指挥人员快速准确地接受上级指令并及时准确地进行组织指挥。

### 系统组成

根据民防战时和平时指挥的需要，本次舟山市定海区干览镇民防应急指挥中心项目建设内容如下图：

#### 通信系统

通信系统是民防应急指挥中心内外信息相连的基础，能保障指挥中心与各个政府职能部门、上级民防部门、机动指挥所、事发现场前端救援人员的通信。指挥员能够通过市话公网、移动电话与公安、抢险抢修、医疗救护、治安巡逻人员、其它专业人员等进行通信。通信系统分为有线通信系统和无线通信系统。

#### 计算机网络系统

干览镇民防应急指挥中心的用户信息节点通过布线系统汇集于总控室各配线架，然后经由跳线跳接至不同网络的交换机，实现不同网络的接入和物理隔离。本设计考虑到人防政务外网具有安全保密的特性，连接时需要先接入防火墙，通过防火墙设置IP地址黑白名单，并能阻止病毒及网络攻击，实现政务网外网的保密性要求，具有身份认证、流量管理、内容过滤、DoS/DDoS防护、反垃圾邮件等功能。

#### 大屏幕显示系统

大屏幕显示系统是整个指挥信息系统的核心部分之一，是指挥人员获取图形图像信息的主要载体。在大屏幕显示系统显示终端上，视频会议的图像、各类监控的图像、各类计算机信号等信息都能够得到清晰的展现。大屏幕显示系统就是采用46寸液晶2x4大屏幕拼接组合而成的多通道显示系统，具备更大的显示尺寸、更宽的视野、更多的显示内容、更高的显示分辨率以及更具冲击力和沉浸感的视觉效果。

#### 视频采集与视频会议系统

视频采集与视频会议系统将各视频源汇接至指挥中心，为指挥人员指挥决策提供必要的基础资料，并且实现干览镇民防应急指挥中心与上级民防视频会议的互联互通，保障指挥决策的顺利实施。

#### 多媒体管理系统

多媒体综合管理系统是整个指挥自动化系统的神经中枢，主要负责控制各类设备协调有序运转，将采集到的各类信息有效发送到各终端设备。采用全自动智能化集中控制，将设备的操作集合到一个全图形软件界面上进行集中控制。利用多媒体综合管理主控机的串口控制音视频等设备的工作，并通过红外控制对DVD、液晶电视监视器等设备进行操作。用无线触摸屏对整个指挥中心设备进行控制、管理和操作。

#### 音响扩声和数字会议系统

音响扩声系统根据指挥中心的布局，音箱选用6个音箱，指挥大厅大屏两侧两个音响壁挂暗装，在指挥大厅中后方两侧各壁挂安装2只30W吸顶音箱，实现对指挥大厅的扩声。

数字会议系统主要由会议主机、主席单元、代表单元等部分组成，实现从简单的会议发言讨论到大型综合的电脑会议管理、同声传译、电子表决等功能，并实现大厅摄像联动功能。

配置1台会议主机，在会议桌上摆放1个主席单元话筒、8个代表单元话筒供与会者使用，有线话筒采用手拉手方式进行连接。另配置两套手持无线话筒供主持人使用。

#### LED电子显示屏与网络时钟系统

LED电子显示屏是指挥场所重要的信息显示系统之一。能够显示天文时间和文字（包括汉字及西文）、图形、动画等，在指挥大厅液晶拼接大屏正上方放置一块双基色LED屏幕，LED屏显示面积为长4100mm×高304mm，可用于会议文字显示使用。液晶拼接大屏左右两侧各放置一块双基色LED屏幕，LED屏显示面积为726mm*608mm，可用于天文时间和作战时钟等显示。通过串口控制线与总控室的控制计算机相连。

#### 综合布线系统

由于指挥中心外部接入及各系统设备之间需要网络、音频、视频、控制、电源等多种信号连接，接入具有保密要求的网络需要对安全及非安全网络进行物理隔离，为了避免强电对弱电系统的干扰，在布线时需将强电与弱电线缆进行分别敷设，距离间隔为30cm。

#### UPS供电系统

电源供电系统由交流、直流组成，交流供电系统由区政府大楼附近配电箱引入，经过UPS主机输出空开连至总控室交流配电箱输入空开上，经输出空开输出220V单相电源。电源是为应急指挥中心信息系统设备提供不间断供电，蓄电池采用全密封免维护铅酸蓄电池，供电时间1小时以上，采用柜式安装。

#### 防雷接地系统

电源防雷措施

市电直接接入指挥中心的UPS主机输入端，然后将电源接入总控室配电箱，防雷模块的接地端用16mm2的接地线缆与大楼的公共接地系统接地端相连。

设备防雷措施

在总控室防静电地板下用宽40mm的铜带做成“回”型的地网，然后将设备的接地端通过16mm2接地线连接至总控室防静电地板下的地网上。接地电阻不大于1欧姆。强电、弱电接地线单独成网，不交叉。

### 装修要求

#### 功能房间和指挥大厅：

设备布局好合理，符合民防（人防）应急指挥中心布局要求。

#### 灯光装修：

灯光照度及墙面风格符合民防（人防）应急指挥中心装修要求。

# 三、技术参数详细要求

| 综合布线系统预算清单 |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| 1 | 多功能桌插 | 1网络/1HDMI口/1电话/1音频口/1五孔电源 | 国产 | 个 | 2 |
| 2 | 多功能桌插 | 1网络/1HDMI口/1电话/1音频口/1五孔电源/话筒接口 | 国产 | 个 | 2 |
| 3 | 多功能桌插 | 1网络/1VGA口/1电话/1音频口/1五孔电源 | 国产 | 个 | 1 |
| 4 | 多功能桌插 | 1SDI接口/1个232接口/1五孔电源 | 国产 | 个 | 2 |
| 5 | 六类双绞线 | 非屏蔽，单股无氧铜 | 兰贝、爱普华顿、秋叶原 | 箱 | 3 |
| 6 | 六类跳线 | 568A/B,3M | 兰贝、爱普华顿、秋叶原 | 根 | 20 |
| 7 | 六类配线架 | 24端口PowerCat 6 FTP 配线架,1U | 兰贝、爱普华顿、秋叶原 | 个 | 2 |
| 8 | 50口配线架 | 50对 | 兰贝、爱普华顿、安普康 | 只 | 1 |
| 9 | 1U理线架 | 1U | 兰贝、爱普华顿、安普康 | 个 | 3 |
| 10 | 电话跳线 | RJ45-RJ11,3M | 兰贝、爱普华顿、安普康 | 根 | 5 |
| 11 | 镀锌桥架(1.2厚度) | 200mm*50mm | 国产 | 米 | 85 |
| 12 | KBG管 | Φ25 | 国产 | 米 | 150 |
| 13 | KBG管 | Φ50 | 国产 | 米 | 50 |
| 14 | HDMI高清线1 | 1.5米 | 绿联、爱普华顿、成钢 | 根 | 8 |
| 15 | HDMI高清线2 | 6米 | 绿联、爱普华顿、成钢 | 根 | 3 |
| 16 | HDMI高清线3 | 10米 | 绿联、爱普华顿、成钢 | 根 | 4 |
| 17 | HDMI高清线4 | 15米 | 绿联、爱普华顿、成钢 | 根 | 4 |
| 18 | HDMI光铜混合缆 | 20米 | 绿联、爱普华顿、成钢 | 根 | 8 |
| 19 | VGA线 | 15米 | 绿联、爱普华顿、成钢 | 根 | 1 |
| 20 | HDSDI高清电缆 | Q2108 | 绿联、爱普华顿、成钢 | 米 | 100 |
| 21 | 音箱线 | 112编37芯 | 宇通、兰贝、秋叶原 | 米 | 100 |
| 22 | 音频线 | 0.37 | 宇通、兰贝、秋叶原 | 米 | 60 |
| 23 | 控制线 | RVVP2*1.0 | 宇通、兰贝、秋叶原 | 米 | 200 |
| 24 | 强电电缆1 | ZRVV3*6 | 宇通、兰贝、秋叶原 | 米 | 150 |
| 25 | 强电电缆2 | BV1.5 | 宇通、兰贝、秋叶原 | 米 | 200 |
| 26 | 转接线 | VGA转HDMI（2米） | 绿联、爱普华顿、成钢 | 根 | 2 |
| 27 | 配件 | BNC头、VGA头、RJ45头、套管等 | 国产 | 批 | 1 |
| 网络系统预算清单 |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| 1 | 防火墙 | 1.并发连接数 ：1600000 2.吞吐量：2Gbps 3.网络端口：配置为4个10/100/1000MBase-T端口 4.VPN支持 ：支持 5.工作温度：0-45℃ 6.电源：AC 100-240V，50-60Hz 7.功能模块：系统管理、身份认证、攻击防护、高可用、病毒防护、流量管理、行为管理及审计、PKI、IPSEC VPN、SSL VPN等。 | 天融信、华为、H3C | 台 | 1 |
| 2 | 24端口交换机 | 1,24个10/100Base-T,2个模块插槽,2个千兆Combo口, 2,支持IEEE 802.1Q(VLAN),整机支持4K个VLAN, 3,支持基于端口的VLAN,支持基于MAC地址的VLAN交流供电 | 华为、H3C、中兴 | 台 | 1 |
| 无线通信系统预算清单 |
| 序号 | 名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| 1 | 同频中继自组网便携基站 | （1）◆自组网技术，基站之间通过单频自动握手组网，一个通话信道使用一个频点，不得依赖于4G或卫星等公共无线链路资源联网通信。 （2）◆具备自动组网功能：多同频中继自组网基站之间无线联网必须自动完成，支持4级转发自动组网。 （3）◆一体化数字中继基站，语音和无线链路均采用同频传输，不允许另外加装链路装置。 2、频率：专网：国家人防指定频率。 3、工作带宽：12.5kHz/25K。 4、调制方式：4FSK/FM。 5、接口：具备RJ45标准接口和汽车电源接口。 6、防护能力：◆≥IP67， 7.▲提供相关检测报告复印件加盖原厂商公章。 | 维德、摩托罗拉、威泰克斯 | 台 | 1 |
| 2 | 10DB全向天线 | 1.频率范围：400~470MHz 2.带宽：8MHz 3.增益：8.5dBi 4.垂直面波瓣宽度：14.5° 5.电压驻波比VSWR：≦1.5 6.标称抗阻：50Ω 7.极化方式：垂直 8.最大功率：150W | 华融通、健博通、恒达微波 | 付 | 2 |
| 3 | 馈管 | 1/2馈管 | 国产 | 米 | 80 |
| 4 | 避雷器 | 1.频率范围(MHz)：DC～2500 2.放电开始电压：DC230V 3.标称阻抗(Ω)：50 | 国产 | 个 | 2 |
| 5 | 吸盘天线 | 1.频率：400-470MHz 2.增益：7dBi 3.带宽：83MHz 4.电压驻波比：≤1.5 5.阻抗：50Ω | 华融通、健博通、恒达微波 | 付 | 1 |
| 6 | 8.5米便携天线杆 | 可快速架设超短波鞭天线，含U形车用轮胎固定架，高度8.5米，收缩1米，含10米-3馈线。 | 国产 | 套 | 1 |
| 7 | 固定台 | （1）◆可多种通信制式之间任意切换功能：支持PDT／DMR／MPT集群、数字／模拟常规、同时支持单频自组网模式（不支持中继转发）。 （2）◆支持GPS北斗定位功能：内置GPS／北斗卫星芯片，自组网模式下能支持电台之间可实现相互定位。 （3）◆支持外部数据应用扩展：配置USB标准接口，与外部设备连接，实现应用扩展。 （4）◆多档发射功率可选：高功率20W，低功率5W。 （5）具备身份显示，单呼、组呼功能。 （6）◆数字单频直通插话；同频自组网模式按PTT插话。 2、GPS、北斗：冷启动定位，灵敏度：-145dBm；跟踪灵敏度：-160dBm。 3、防护能力：≥IP54。 4.▲提供相关检测报告复印件加盖原厂商公章。 | 维德、摩托罗拉、威泰克斯 | 台 | 1 |
| 9 | 手持台 | （1）◆可多种通信制式之间任意切换功能：支持PDT／DMR／MPT集群、数字／模拟常规、同时支持单频自组网模式（不支持中继转发）。 （2）◆支持GPS北斗定位功能：内置GPS／北斗卫星芯片，自组网模式下能支持电台之间可实现相互定位。 （3）发射功率：高功率4W，低功率1W。 （4）具备身份显示，单呼、组呼功能。 （5）◆数字单频直通插话；同频自组网模式按PTT插话。 2、GPS、北斗：冷启动定位，灵敏度：-145dBm；跟踪灵敏度：-160dBm。 3、防护能力：≥IP54。 4、电池：≥2000mAh 可拆卸式电池。 5、业务能力：支持集群语音，模拟对讲； 6.▲提供相关检测报告复印件加盖原厂商公章。 | 维德、摩托罗拉、威泰克斯 | 台 | 3 |
| 10 | 锂电池 | 产品配套 | 维德、摩托罗拉、威泰克斯 | 台 | 3 |
| 11 | 语音通信融合终端 | 设备性能： ◆1)设备支持VHF/UHF/350MHZ/800MHZ/900MHZ等不同频率的超短波电台、常规、集群等不同制式的超短波电台及短波电台、手机对讲机、卫星电话、PSTN电话、IP电话、手机、调音台等通信设备均可接入到设备里实现互联互通； ◆2)语音数字化处理，特有的DSP有效语音判断、语音防丢字算法和语音降噪算法，每路音频输入输出增益独立可调；支持7级降噪，9级VOX门限控制和提示音屏蔽； 3)设备应具有语音延迟功能，采用DSP语音延迟技术，防止有效语音判断过程的丢字现象，延迟时间0.1-5秒可调（可通过主机面板旋钮/计算机软件/话务手柄三种方式调节）； 4)接口支持无差别接入方式，任意一路接口均支持任何有无线语音设备接入； 5)设备支持主机操作面板、控制手柄、调度管理软件三种控制方式实现可视化操作； 6)外接话务控制手柄采用CAN控制总线、音频总线和PTT信号控制技术，实现接入和操控分离，手柄与主机延长线最长支持100米： 7)手柄含有OLED显示屏和控制键盘，通道收发状态指示，电话呼入振铃提醒、输入输出增益调节、延时时间调节，电话拨号和拆线控制； 8)手柄内置麦克、喇叭和PTT按键，实现与接入通信设备的语音对讲； 9)可通过前面板的手柄接口和机箱尾板的扩展接口连接外置手柄； 10)支持单设备级联，最大可级联7台设备，最终实现28路有无线通信设备接入实现统一调度； 设备参数 1)输入音频特性：15mVrms~5Vrms@600Ω自适应 2)输出音频特性：10mVrms~300mVrms@600Ω可调 3)语音延时时间：0.5~5秒可调 4)语音降噪 0-7级可调 5)VOX门限 0-9级可调 6)整机尺寸：机架式（1U高度19英寸） 设备软件功能： 1)基本语音功能（实时语音对讲），语音采集、语音播放；按压PTT支持实现对讲功能，支持接入设备互联互通； 2)电话拨号、接听、挂断、响铃、来电显示、号码薄、白名单、通话记录； 3)对有效语音进行实时录音，录音开启、暂停、结束、存储；录音回放功能：播放、暂停、停止；录音文件查询、手动删除、自动删除、预满提醒、支持文件移动、支持导出； 4)软件自身参数配置：总线参数配置、通道参数配置、号码薄、网络模块参数配置： 5)支持对设备通道开关状态进行控制达到调度功能。 ▲6)需提供产品软件著作权证书 | 凯池、北京华诚、贝格 | 台 | 1 |
| 人防内部电话系统预算清单 |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| 1 | 电话机 | 1，放置方式：座式, 2，功能：铃声选择，外线转接 | PHILIPS、TCL、西门子 | 台 | 4 |
| 功能房间设施及信号监控系统预算清单 |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| 1 | 指挥控制台 | 3个(宽60*深80*高75)+1个(宽80*深80*高75)，材质：冷轧钢 | 荣恩、图腾、建云 | 位 | 3 |
| 2 | 27寸液晶监视器 | 尺寸: 27英寸; 面板类型: AH-IPS; 接口类型: HDMI; 平均亮度: 250cd/m^2; 分辨率: 1920x1080; 水平可视角度: 178; 普通屏屏幕比例: 16:9; | LG、海尔、PHILIPS | 台 | 4 |
| 3 | 标准机柜 | 长600*深800*高2000 | 荣恩、图腾、建云 | 台 | 2 |
| 4 | 控制电脑 | 1,处理器：Intel I5 2,内存：4G； 3,显卡：1G独显； 4,硬盘：1T（含显示器） | 联想、惠普、DELL | 台 | 3 |
| 5 | HDMI分配器 | 1分2 | 国产 | 台 | 3 |
| 大屏幕显示系统预算清单 |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| 1 | 46寸液晶拼接显示单元 | 1.单元尺寸:46英寸； 2.物理拼缝：3.5mm； 3.◆使用寿命：55000小时； 4.屏幕比例：16:9； 5.分辨率：1920 × 1080 6.◆亮度:500cd/㎡ 7.◆对比度:3800：1； 8.可视角度:160°/160°； 9.响应时间：8ms； 10.接口：DVI、HDMI、VGA、RJ485； 11.◆液晶显示单元支持3D降噪和空间降噪相结合，大幅提高动态视频的画质，图像画面真实流畅。 12.液晶显示单元可将输入的非50Hz/60Hz的图像转换成60Hz输出。 13.◆液晶显示单元支持智能温度控制。 14.液晶显示单元具有校色系统，可以通过软件进行色彩属性一致性校准。 | 匡恒科技、中国电子、 格镁荣丰 | 台 | 8 |
| 2 | 显示单元安装支架 | 定制，液压壁挂支架 | 匡恒科技、中国电子、 格镁荣丰 | 副 | 8 |
| 3 | 大屏处理器 | 大屏处理器 1.纯硬件高速切换，无内嵌操作系统，启动速度快。 2.支持7×24小时的连续运行。 3.高速背板互连技术：采用最新欧美10Gbps带宽切换主芯片，德国10G背板互连技术，处理器具有强大的高速数字视频处理能力，能完成各种不同格式视频之间的实时快速切换。 4.“8G”并行总线技术：不同输入输出具有“8G”并行总线格式； 5.内置时钟同步处理技术：采用最新DDR3缓存技术，实现时钟的同步处理，实现了无缝切换效果； 6.图像拼接控制器至少具有8路高清信号输入；8路高清信号输出，支持VGA、DVI、HDMI等输出接口，分辨率自适应，输出色彩支持8位、16位、32位颜色 ◆7.图像拼接控制器具有多图层叠加、开窗、漫游功能； ◆8.图像拼接控制器支持多种输入信号接口，输入信号业务子板卡包括如下功能：HDMI/DVI/VGA/SD/CVBS/YPBPR/DP/IP输入； ◆9.图像拼接控制器支持板卡热拔插功,图像控制器在通电工作状态下，可直接拔插业务子板，而不影响设备的正常工作； ◆10.图像拼接控制器支持双通信链路功能,图像控制器可自由选择RS232、TCP/IP两种通信方式，或都同时接入都可以； ◆11.信号切换速度：将现有信号切换成另一个信号，所需时间8ms ◆12.现场调取响应时间：将各种信号组成的图像保存为场景模式，并依次切换调用不同的场景类型，场景出现的时间8ms ◆11.图像拼接控制器噪声检测，整机噪声40dB； ◆12.图像拼接控制器支持信号快速开窗，将软件界面的信号开窗到大屏幕，信号在大屏幕上出现的时间8ms； ◆13.图像拼接控制器支持苛刻的使用环境，高温参数设置：温度60℃ 湿度25% RH，恒温湿热：温度40℃，湿度80% RH，低温参数设置：低温-10℃ 湿度25% RH，分别测试后设备运行正常； ▲14.本设备带★要求项须提供符合中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章； | 匡恒科技、中国电子、 格镁荣丰 | 台 | 1 |
| 4 | 大屏幕应用管理系统软件 | 1.人性化操作控制维护界面，所有指标均可在控制软件上实现；实现设备硬件调试、系统备份、信源管理、窗口管理、场景模式、电源管理、无线控制、第三方设备集成、二次开发接口、中控系统集成。 2.▲大屏幕控制管理软件须具有国家版权局颁发的：大屏幕控制管理软件著作权登记证书、超高清可视化智能管理软件著作权登记证书、分布式拼接智能管理软件著作权登记证书。 | 匡恒科技、中国电子、 格镁荣丰 | 套 | 1 |
| 时钟显示系统预算清单 |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| 1 | 显示屏屏体 (天文时钟、作战时钟) | 1，Φ3.75 1R1YG双色， 2，主屏净尺寸：长3952mm×高456mm，尺寸契合，可留该尺寸孔位或外加包边5cm | 荣扬、上海锐丽、新源 | 平方米 | 1.8 |
| 2 | 控制软件 | 定制 | 荣扬、上海锐丽、新源 | 套 | 1 |
| 3 | 框架 | 铝合金结构包边 | 荣扬、上海锐丽、新源 | 套 | 1 |
| 音响及会议系统预算清单 |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| 一、音响扩声系统 |
| 1 | 主音箱 | 1,最大声压级：122dB， 2,灵敏度：92dB， 3,阻抗：8Ω， 4,额定功率：120W | 澳大利Realtronix、FDB、雅马哈 | 只 | 2 |
| 2 | 主功放 | 智能散热，高灵敏直流保护 250W×2（8 Ω） | 澳大利Realtronix、FDB、雅马哈 | 台 | 1 |
| 3 | 手持无线话筒 | 1,自动选择频率;在18MHz带宽中有90个可选频率； 2,1/4波长天线,微处理器-分集接收控制;通道显示LED XLR和1/4英寸输出 | SHURE、雷莎、铁三角 | 套 | 2 |
| 4 | 无线话筒支架 | 三角支架、可升降 | 国产 | 付 | 2 |
| 5 | 一拖四无线鹅颈式话筒 | 一拖四U段无线鹅颈话筒 | 澳大利Realtronix、FDB、雅马哈 | 套 | 2 |
| 6 | 有源监听音箱 | 1,音箱类型 ：2-路 有源音箱 2,频率响应 ：65Hz-22kHz 3,输出功率 ：20W 4,功耗 ：30W | 雅马哈、惠威、JBL | 只 | 1 |
| 7 | DVD | 1.解码：支持DTS-HD Master Audio，Dolby True HD 2.支持：1080P，断点记忆，逐行扫描，3D 3.输出端口：HDMI输出*1，视屏输出*1，同轴输出*1，2声道模拟音频输出*1 4.输入端口：LAN连接口*1，USB*1 | 日本PIONEER、SONY、PHILIPS | 台 | 1 |
| 8 | 智能电源 | 1,带电源净化功能、每路10A、带RS485及RS232控制口，2,兼容AMX、Crestron控制、可单路启闭或多路顺序启闭、每路延时可设定1～65535秒、 3,多台电源可级联，最多可级联16台 | 澳大利亚Realtronix、CERATOR、AMX | 台 | 1 |
| 二、数字会议系统 |
| 1 | 鹅颈式话筒 | 1,阻抗：200Ω±30%(at 1kHz) 2,灵敏度：-38dB±3dB(0dB=1V/Pa at 1kHz) 3,频率响应：40Hz～16kHz | 得胜、SHURE、铁三角 | 个 | 2 |
| 2 | 摄像跟踪软件 | 会议系统配套软件 | 博世、CREATOR、TAIDEN | 套 | 1 |
| 信息采集及视频会议系统预算清单 |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| 1 | 视频会议终端 | H700B | 科达（省人防指定品牌） | 台 | 1 |
| 2 | 高清会议摄像机 （移动） | 1,传感器和机身属于同一品牌 成像器：1/2.8 Exmor CMOS； 2,有效像素数：约210 万像素； 3,镜头：光学变焦12倍，12倍数字变焦,; 焦距f=3.9 mm ( 广角) 到46.8 mm ( 远端) 最小物距：10mm(广角端)/1500mm(远端); 4,自动曝光：自动，手动，优先，自动曝光（快门，光圈），曝光补偿，Blight； 5,增益：自动、手动（0至+43db）； 6,白平衡：自动，室内，室外，一键自动，自动跟踪白平衡，手动； 7,水平视角：71°( 广角)； 8,输出接口：3GSDI(兼容HD-SDI)； | PANSONIC、SONY、海康威视 | 台 | 1 |
| 3 | 高清会议摄像机 | 1,（SDI高清接口）H系列200万星光级数字高清6.5寸非红外； 2,0.005Lux/F1.5(彩色),0.0005Lux/F1.5(黑白)； 3，焦距：5.9-135mm，23倍光学变倍； 4,网口：1920×1080@30fps；HD-SDI视频输出接口： 5,1080P@25fps/30fps，720P@50fps/60fps； 6,支持音频、报警；支持120dB宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、3D数字降噪； 7,支持自动跟踪；支持区域入侵、越界、音频异常、人脸、移动侦测； 8,水平键控速度最大300°/s，垂直键控速度最大240°/s，垂直范围-15°~90°； 9,电源：AC24V，40W max； 10,支持IP66； 11,工作温度：-30℃-65℃。 | 海康威视、科达、SONY | 台 | 3 |
| 4 | HDSDI分配器 | 一分二 | 郎强、聆潮、迈拓维矩 | 台 | 4 |
| 5 | 硬盘录像机 (含3T硬盘) | 1,视频输入: 8路HD-SDI； 2,输入格式:1080P25、1080P30; 3,音频输入:4路，RCA接口; 4,视频输出:1路HDMI/VGA输出, 5,输出分辨率：1920×1080/60Hz，1280×720/60Hz; 6,音频输出: 1路，RCA接口; 7,视频压缩标准: H.264; 8,视频编码分辨率: 1080P/720P; 9,同步回放: 支持4路; 10,硬盘类型: 2个SATA接口,最大8TB的硬盘; | 海康威视、大华、科达 | 台 | 1 |
| 6 | 摄像机移动支架 | 按需定制 | 国产 | 套 | 1 |
| 多媒体管理系统 |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| 1 | 多媒体综合管理主控机 | ◆产品采用运营级纯硬件架构，稳定、可靠、安全、绿色节能。 2.主机采用19"标准单一机箱，电信级背板拔插式结构设计，输入、输出板卡采用板卡式设计可自由配置，支持带电插拔升级维护； 3.产品采用芯片“ TMDS SWITCH”技术，实现数据动态转换。 4.◆采用4：4：4采样技术，带宽高达15Gbps，支持4K信号 5.◆支持交换机、音频处理器、录播一体机、矩阵、拼接、中央控制等产品一个机箱硬件高度集成，软件可在一个界面实现所有设备的统一管理及可视化操作。 6.◆单机箱最大交换枢纽支持输入通道200路，输出200路，最大程度上提高系统集成度。 7.设备内置可视化集控操作界面，操作界面可以切换到矩阵任意一路输出中去，可以自定义热键进行快速切换，同步提供WEB、PAD APP供远程访问可视化集控界面； 8.视频：无缝混矩含视频输入：18路 HDMI；1路VGA ：5路 SDI；输出20路 HDMI； 9.音频接口：≥12路麦克风接入，自带48V幻象电源,每路输入具有平衡/非平衡处理；≥6路立体声线路接入；≥8路线路输出； 10.Dante数字音频接口：≥1路数字音频接口，可以实现与模拟MIC、线路编组音频处理。 11.控制接口：≥8路红外发射接口、≥8路RS232串口、≥2路RS485接口、≥8路I/O接口； 12.编码：≥8路音视频编码；解码：≥4路音视频解码，具有4编2解扩展卡供扩展编解码规模。 13.合成：≥8路画面合成能力，提供2/4/6/8多种模式选择，合成分辨率需要4K/2K/1080P等设置。 14.视频会议功能：开放互联兼容互通支持H.323/SIP协议宝利通、思科、华为、中兴等主流厂商的的第三方MCU、终端混合参会。支持云端视频MCU云注册。 15.内置不低于7'液晶触摸显示屏，可以预览视频及操作菜单； 16.内置4点MCU：设备之间可独立实现4方互动组会，具备通信录管理，拨号呼叫管理，会议群呼管理等功能；支持RTSP/H.323/SIP互动协议； 17.支持高清录播功能，实现多路信号画面合成录直播功能，支持RTSP、RTMP两种流媒体协议，录像文件格式为标准MP4，内置2T硬盘存储， 18.同步双缓冲技术：实现画面显示同步，画面无撕裂、无闪烁、无蓝屏、无静止等异常现象及任意场景预案无缝切换。 19.不少于8路高清视频的实时预览显示，支持视频通道拖拽式切换；支持输出视频通道预览放大。支持多屏单图层拼接功能； 20.含视频输入：18路 HDMI；1路VGA ：5路 SDI；输出20路 HDMI ▲注：以上技术参数标◆要求项需提供具有CMA、ilAC-MRA及CNAS标识第三方检测机构检测报告复印件并加盖原厂公章； ▲生产厂家须通过ISO9001 质量管理体系认证; ISO14001环境管理体系认证； ▲所投设备须通过CCC强制认证，并提供证书复印件加盖原厂公章。 | 世闻\融倍祺\池峰 | 台 | 1 |
| 2 | 多媒体综合管理系统软件 V1.0 | 1、集控界面集视频监视，视频切换、云台控制，可编程中控，音频调节，直播/录制、暂停等控制，互动拔叫呼叫，系统配置等功能于一体。 2、软件操作采用CS可视化集中控制。 3、软件集控管理：无集控中心服务器概念，CS软件可集控分组管理多台主机。 4、内置二维码互联网云平台一键推送功能，实现互联网万人直播。 5、可视化视频切换：不少于8路高清视频的实时预览显示，支持视频通道拖拽式切换；支持输出视频通道预览放大。支持多屏单图层拼接功能； 6、音频控制：可实现对音频处理器，功放，录制，远程终端等通道音频参数的调节，支持视频内嵌音频切换路由管理。 7、中控界面可编程页面在线编辑，支持图片，文字，按键等编程应用，实现中控的集中控制管理； 8、画面合成布局，支持本地画面，远程终端画面合成布局，具备多达9种常用合成布局，3种用户现场自定义布局； 9、录播控制：导播、直播、点播、录制/暂停/停止管理、视频文件本地回放管理，回放的音视频文件可通过矩阵直接输出至显示设备、录像文件下载/FTP上传管理。 10、视频会议终端和内置四点MCU: 具备通信录管理，拨号呼叫管理，会议群呼管理等功能； ▲11、所投软件与处理器为同一厂家，并提供控制软件著作权证书。 | 世闻\融倍祺\池峰 | 套 | 1 |
| UPS供电及防雷接地系统预算清单 |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| 1 | UPS主机 | 1.标称容量:(KW)10KVA 2.输入电压、频率:相电压165~242VAC， 50Hz±5% 3.应急输出电压、频率:相电压220V±3%，线电压380V±3%， 50Hz±0.5% 4.应急输出波形:正弦波，失真度<3%(线性负载) 5.过载保护:超载120%时正常运行，超载150%时立即保护 6.转换时间:由电网供电转为本电源供电<0.1秒（最大小于5S），可手动转换 7.电源效率:应急供电时:>90%,电网供电时:接近100% 8.转换功能:具有手动和自动转换功能 ▲9.UPS主机须具有触摸屏显示控制技术和UPS人机操控及远程控制技术，要求具有国家版权局颁发的：触摸屏显示控制软件著作权登记证书、UPS人机操控及远程控制软件著作权登记证书； | EKSI、绿阳、升之澜 | 台 | 1 |
| 2 | 免维护铅酸蓄电池 | 12V-100AH | EKSI、绿阳、升之澜 | 节 | 16 |
| 3 | 电池柜 |  | EKSI、绿阳、升之澜 | 个 | 1 |
| 4 | 强电配电箱1 （含空气开关） | 20回路，20A空开 | 中国正泰、鸿雁、施耐德 | 台 | 1 |
| 5 | 强电配电箱2 （含空气开关） | 12回路，20A空开 | 中国正泰、鸿雁、施耐德 | 台 | 1 |
| 6 | 电源二级防雷器 | LDY-75B/4 | 雷尔盾、OBO、菲尼克斯 | 个 | 1 |
| 7 | 电源三级防雷器 | LDY40B+C/2 | 雷尔盾、OBO、菲尼克斯 | 个 | 1 |
| 8 | 强电电缆 | ZR-VV-4*16+1*10 | 宇通、爱普华顿、成钢 | 米 | 50 |
| 9 | 接地总线 | 16平方BVR接地线 | 宇通、爱普华顿、成钢 | 米 | 50 |
| 10 | 接地铜带 | 2.5平方 | 宇通、爱普华顿、成钢 | 米 | 15 |
| 11 | 避雷针 | 定制 | 国产 | 个 | 1 |
| 装修工程(工程面积:65.7平方米) |
| 序号 | 名称 | 技术服务 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| 拆除工程 |
| 1 | 原地面拆除 | 定制 | 国产 | m2 | 65.70 |
| 2 | 原吊顶拆除 | 定制 | 国产 | m2 | 65.70 |
| 3 | 铲除涂料面 | 定制 | 国产 | m2 | 135.00 |
| 4 | 旧铝合金窗拆除 | 定制 | 国产 | m2 | 8.60 |
| 5 | 原墙体拆除 | 定制 | 国产 | m2 | 17.50 |
| 总控室 |
| 1 | 新建轻钢龙骨石膏板墙体 | 1、100系列轻钢龙骨，12mm石膏板隔墙，内衬九厘板，龙骨间填100mm岩棉(容量100Kg/立方米) | 国产 | m2 | 20 |
| 2 | 观察窗 | 铝合金推拉观察窗 | 国产 | m2 | 3.00 |
| 3 | 600*600防静电地板 | 定制 | 国产 | m2 | 10.40 |
| 4 | 吊顶天棚 | 轻钢龙骨平面石膏板吊顶 1、SC60轻钢龙骨吊顶平面 2、按在SC型轻钢龙骨上9.5mm厚石膏板面层 3、板缝贴胶带、点锈 | 国产 | m2 | 12.00 |
| 5 | 木门 | 含五金 | 春天、兔宝宝、千年舟 | 樘 | 2.00 |
| 6 | 墙面喷刷涂料:墙面喷刷白色乳胶漆3遍，腻子两遍 | 定制 | 立邦、多乐士、德高 | m2 | 35.00 |
| 7 | 天棚喷刷涂料:天棚石膏板处喷刷白色乳胶漆3遍，腻子两遍 | 定制 | 立邦、多乐士、德高 | m2 | 15.00 |
| 8 | 里脚手架 | 内墙脚手架 高度3.6m内`内墙饰面脚手架 | 国产 | m2 | 60.50 |
| 9 | 满堂脚手架 | 满堂脚手架~基本层3.6m～5.2m`天棚饰面脚手架 | 国产 | m2 | 50.00 |
| 10 | LED灯盘600*600安装 | 定制 | 国产 | 盏 | 4.00 |
| 大厅 |
| 1 | 地面找平 | 定制 | 国产 | m2 | 51.5 |
| 2 | 地板铺设 | 混凝土面上铺12厚复合木地板808*147*12，底部铺一层防潮纸 | 萨米特、东鹏、新中源 | m2 | 51.5 |
| 3 | 踢脚线 | 80mm高成品复合地板踢脚线 | 萨米特、东鹏、新中源 | m | 32.7 |
| 4 | 吊顶天棚 | 轻钢龙骨平面石膏板吊顶 1、SC60轻钢龙骨吊顶平面 2、按在SC型轻钢龙骨上9.5mm厚石膏板面层 3、板缝贴胶带、点锈 | 国产 | m2 | 75.00 |
| 5 | 灯带（槽） | 直行悬挑灯带： 1、18mm细木工板悬挑式灯槽、灯带(直形 高15cm内) 2、增加一层9.5mm厚石膏板； 3、板缝贴胶带、点锈 | 三雄极光、雷士、欧普照明 | m2 | 7.00 |
| 6 | 隔墙 | 1、100系列轻钢龙骨，12mm石膏板隔墙，内衬九厘板，龙骨间填100mm岩棉(容量100Kg/立方米) | 国产 | m2 | 18.40 |
| 7 | 墙面喷刷涂料:墙面喷刷白色乳胶漆3遍，腻子两遍 | 定制 | 立邦、多乐士、德高 | m2 | 95.00 |
| 8 | 天棚喷刷涂料:天棚石膏板处喷刷白色乳胶漆3遍，腻子两遍 | 定制 | 立邦、多乐士、德高 | m2 | 75.00 |
| 9 | 里脚手架 | 内墙脚手架 高度3.6m内`内墙饰面脚手架 | 国产 | m2 | 65.70 |
| 10 | 装饰灯:LED筒灯安装 含光源 | 定制 | 三雄极光、雷士、欧普照明 | 盏 | 26.00 |
| 11 | 装饰灯:双头LED筒灯安装 含光源 | 定制 | 三雄极光、雷士、欧普照明 | 盏 | 16.00 |
| 12 | 装饰灯:LED灯带 | 定制 | 三雄极光、雷士、欧普照明 | m | 50.00 |
| 13 | 成品木门 | 含五金 | 春天、兔宝宝、千年舟 | 樘 | 1.00 |
| 14 | 电工材料 | 定制 | 国产 | 项 | 1.00 |
| 15 | 电工人工 | 定制 | 国产 | 项 | 1.00 |
| 16 | 配电箱 | 定制 | 国产 | 台 | 1.00 |
| 17 | 开关 | 定制 | 国产 | 个 | 3.00 |
| 18 | 铝合金推拉窗 | 70断桥5mm+15A+5mm中空钢化玻璃 | 国产 | m2 | 8.60 |
| 19 | 垃圾清运 | 定制 | 国产 | 项 | 1.00 |
| 20 | 成品保护 | 定制 | 国产 | 项 | 1.00 |
| 21 | 进线电缆 | 定制 | 国产 | 项 | 1.00 |
| 22 | 开槽打洞等 | 定制 | 国产 | 项 | 1.00 |

四、投标人必须响应并承诺下列要求：

1.投标人应提供所代表品牌厂商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备和产品。

2投标人可选择除推荐品牌以外的其它设备/部件，但所投设备/部件的技术参数必须等于或高于招标文件技术要求，并提供相关证明文件及检测报告。

3.所有设备、器材在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本方案中提出的指标要求（标有“★”的要求）。

五、货物安装、测试与验收要求：

# 1. 设备安装

投标人必须向用户方提供标书中采购的所有货物安装和维护服务的全部内容，并在需要的时候配合设备使用单位完成整个系统的调试工作。若本标书中所采购的产品等方面的配置或要求中出现不合理或不完整的问题时，投标人有责任和义务在投标书中提出补充修改方案并征得本项目单位同意后付诸实施。

2. 安装地点

舟山市定海区干览镇人民政府指定地点。

# 3. 安装、验收标准

3.1货物的包装由供货商负责，货物全新，不得有任何损伤，并按有关规定验收产品。

3.2投标人必须派技术人员到现场安装调试，设备安装完毕投标人派专业人员检查安装质量。

3.3 投标人必须为使用单位设计、安装、调试、维修、使用提供足够的技术资料和技术保障。提供设备的有关证明，如产地、出厂合格证、质量保证书和测试合格证等，并在交货时必须随装箱。

3.4 若设备验收时有关技术参数不能满足招标文件技术要求，使用单位有权要求更换，同时后续有部分会拿去检测，如有不合格有权要求索赔，所产生的一切费用（含所有检验费用）由中标人全部承担。

六、售后服务与培训要求

1、所提供货物质量必须符合国家相关标准，必须满足本次采购的要求，若所供货物经产品质量检测机构检测认定质量不合格，造成的损失和后果由该供应商负全责。

2、供应商必须为交付的所有货物的免费质保期为一年。在产品保修期内，一旦发生质量问题，供应商保证在接到通知工作日的24小时内到现场进行维修、更换或退货，费用由供应商负责。如供应商在接到通知工作日的24小时内没有答复或处理问题，则视为供应商承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。保修期间产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失应全部由供应商自行负责。

3、质保期从项目竣工且经验收合格，并投入使用后开始计算，必须承诺在被确定成交后立即提供以上货物，安装验收须通过相关部门验收合格。

4、技术培训：

在用户安装现场对用户进行操作培训；为用户提供基本原理、操作、日常维护及基础分析理论课程；

5、其他资料

5.1　货物的安装使用说明书、操作手册。

5.2　货物的维修保养手册。

5.3　保修保证书。

七、到货要求

投标人必须响应并承诺下列要求

1. 交货时间要求

合同签订后90日历天内交货至招标人指定地点并完成验收且具备使用条件。

2. 交货地点要求

(1)投标人须将设备、产品运送到指定地点，其运送的所有费用由投标人承担。

(2)交货地点：使用单位---舟山市定海区干览镇人民政府。

六、报价要求

1.  投标人应根据招标文件报出合同总价。合同总价一旦核实确认，不得再做更改。对投标人漏报设备致使系统未能达到需求的功能和效果，其费用和后果由投标人自行负责。

2.  在符合总体要求的前提下，投标人可对投标书中没有提及的内容，按自己的理解适当增加，但有关价格及费用必须在投标书中单独列出，并说明理由。

★3.  投标人对每种设备的报价必须是唯一的。招标人不接受有任何选择的报价。

4.  所有报价均应已包含国家规定的所有税费。

5． 投标总报价应等于“详细报价明细表”的设备总报价、保修期内售后服务费用之和。应包括材料价、加工制作价、损耗价、运至业主指定地点的运输费、装卸费、保险费、制作、安装、加固、调试等配套工程及税金等一切费用。详细报价明细表应注明货物各个配件的单价。

6.投标人免费提供的部件必须注明“免费”或数字“0”，但不能省略，如有严重缺漏项，视为无效标。

7．本次项目预算金额：126.48409万元。

七、付款方式

合同签订后15天内支付合同总价的50%，设备到场安装完毕后一星期内支付合同总价的30%，整体工程验收合格移交后支付至合同总价的95%，余款作为质保金，在质保期满后一次性付清（无息）。