招标需求

## 前附表

| 序号 | 子项 | 招标需求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 采购标的需实现的功能或者目标 | 详见后款“二、技术要求”。 |
|  | 为落实政府采购需满足的要求 | 详见“第一章 公开招标采购公告 十二、落实的政策”。 |
| 二 | 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准规范 | 详见后款“二、技术要求”。 |
| 三 | 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求 | 详见后款“一、商务要求”及“二、技术要求”。 |
| 四 | 采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点 | 采购标的的数量：详见后款“二、技术要求”。 采购项目交付或实施的时间和地点：详见后款“一、商务要求”。 |
| 五 | 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 | 详见后款“一、商务要求”。 |
| 六 | 采购标的的验收标准 | 详见后款“一、商务要求”。 |
| 七 | 采购标的的其他技术、服务等要求 | 无。 |
| 八 | 核心产品 | CT球管。 |
| 九 | 现场踏勘 | 详见后款“一、商务要求”。 |
| 十 | 样品要求 | 详见后款“一、商务要求”。 |

一、商务要求

| 售后服务要求 | 详见：二、技术要求。 |
| --- | --- |
| 交货时间及地点 | 交货时间：合同签订后1个月内交货。 交货地点：采购人指定地点。 |
| 付款方式 | 1、全部货到采购人指定地点后经安装、调试，并验收合格后，采购人向中标人支付至合同价的95%； 2、5%余款在质保期满后一个月内无息退还。 |
| 履约保证金及质保金 | 履约保证金：不适用。 质量保证金：合同总价的5%。 |
| 合同终止 | 1、未能使合同货物达到合同附件规定的技术性能和指标的； 2、未能在合同规定的期限（或采购人同意延长的最终期限）内提供全部或部分货物、以及完成采购人要求的服务的； 3、未能履行合同规定的其它义务。 |
| 质保期 | 详见：二、技术要求。 |
| 备品备件及耗材等要求 | 需列出5年内备品备件清单。 |
| 验收办法及标准 | 以招标文件和投标文件为依据。 |
| 现场踏勘 | 无。 |
| 演示时间及地点 | 无。 |

二、技术要求

设备名称：CT球管（可采购进口产品）                                        1套

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 设备情况 | / |
| 1.1 | 6排CT的球管相兼容使用。 |  |
| 二 | 技术要求（技术参数及功能）和配置 | / |
| *2.1 | 球管阳极热容量：≥5.0MHU。 |  |
| 2.2 | 阳极的最大散热率：≥10,000W。 |  |
| 2.3 | 最大阳极频率：≥160HZ。 |  |
| 2.4 | 阳极靶面角度：≥7°。 |  |
| 2.5 | 最大连续热耗散：≥3.8KW。 |  |
| *2.6 | 球管最大电压：≥140KV。 |  |
| 2.7 | 球管大焦点：≤0.7×0.8mm。 |  |
| 2.8 | 球管小焦点：≤0.5×0.8mm。 |  |
| *2.9 | 球管重量：≥48.2±0.1公斤。 |  |
| ▲2.10 | 投标人必须具有原厂售后服务授权书（投标时提供复印件，原件备查）。 |  |
| ▲2.11 | 投标人应具有服务所需要的相关证件如医疗器械经营许可证、辐射安全许可证等。 |  |
| 2.12 | 更换的配件及提供的易耗部件均为原厂全新配件。 |  |
| 2.13 | 在宁波大市范围内至少有1名长驻工程师,并在宁波地区有400或800报修热线。 |  |
| 2.14 | 响应时间：接采购人通知，24小时内公司派工程师更换全新球管。 |  |
| 2.15 | 球管价格包括原有球管拆除、新球管运输、装卸、安装、调试等费用。 |  |
| 三 | 售后服务 | / |
| *3.1 | 设备验收合格后原厂质保期≥1年，终身维修，质保期外不收取任何维修、差旅费等费用，仅收取配件费，国内有配件仓库（原厂保修）。 |  |
| 3.2 | 维修响应时间为4小时内。 |  |
| 四 | 安装及验收要求 | / |
| 4.1 | 安装地点：采购人指定地点； 安装完成时间：接采购人通知后7天内全部调试完成。 |  |
| 4.2 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准。 |  |
| 4.3 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致。 |  |