政府采购

公开招标文件

(全册)

采购单位：浙大宁波理工学院

项目名称：浙江大学宁波研究院科研大楼电梯设备采购及安装项目

招标编号：NBITC-202050113G

宁波市国际招标有限公司

2020年8月

目    录

第一部分  招标公告	1

第二部分  供应商须知	5

第三部分  合同条款及合同格式	26

第四部分  评标标准	46

第五部分  招标货物清单及技术规格	50

第六部分  投标文件格式及附件	62

# 第一部分   招标公告

项目概况

浙江大学宁波研究院科研大楼电梯设备采购及安装项目招标项目的潜在供应商应在我公司网站“宁波国招”（www.nbbidding.com）获取（下载）招标文件，并于 2020年9月14日 09:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NBITC-202050113G

项目名称：浙江大学宁波研究院科研大楼电梯设备采购及安装项目

预算金额（元）：1200000

最高限价（元）：1200000

采购需求：

标项一:
标项名称：浙江大学宁波研究院科研大楼电梯设备采购及安装
数量:4
预算金额（元）：1200000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：见公告附件
备注：/

合同履约期限：详见招标文件

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

（1）投标电梯产品的制造厂家须具有国家质量监督部门颁发的《中华人民共和国特种设备制造许可证》且许可证范围需涵盖本项目投标产品（需提供复印件并加盖制造商公章）。

（2）供应商（或联合体成员）须具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（类别：安装）或具有省级及以上市场监督管理局颁发的《中华人民共和国特种设备生产许可证》（许可范围涵盖所有投标产品）。（若供应商为代理商且不具备相应的安装维修许可证的，代理商作为牵头人可以联合电梯安装单位组成联合体，否则拒绝其投标。电梯安装单位非制造商的，必须有制造商针对本项目出具的安装授权委托书）；

（3）联合体投标的须提供联合体共同投标协议原件。联合单位仅限电梯安装单位，牵头人须具备投标货物制造或供货能力的制造商或代理商。

三、获取招标文件

时间：2020年8月24日至2020年9月8日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：我公司网站“宁波国招”（www.nbbidding.com）

方式：我公司招标文件以电子文本形式出售，供应商应在规定的招标文件提供期限内在我公司网站（www.nbbidding.com）登录注册账号后免费获取招标文件。注册咨询电话：0574-87386429。 未在规定的招标文件提供期限内或未按上述方式获取招标文件的，其投标均视为无效，并不得对招标文件提起质疑投诉。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2020年9月14日 09:00（北京时间）

投标地点（网址）：宁波市国际招标有限公司开标大厅（二）（宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼七楼招投标会议中心）。

因目前尚处于新冠肺炎疫情防控期，投标采用邮寄方式或派专人提前送达，递交时间以投标文件邮寄到达我公司签收时间为准。不接受现场递交投标文件方式，不邀请投标人法定代表人或授权代表参加现场开标活动，评标中需要投标人对投标文件作出澄清、说明或补正，将通过与投标人微信视频、发送电子邮件或传真等形式作出。

开标时间：2020年9月14日 09:00

开标地点（网址）：宁波市国际招标有限公司开标大厅（二）（宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼七楼招投标会议中心）。

因目前尚处于新冠肺炎疫情防控期，投标采用邮寄方式或派专人提前送达，递交时间以投标文件邮寄到达我公司签收时间为准。不接受现场递交投标文件方式，不邀请投标人法定代表人或授权代表参加现场开标活动，评标中需要投标人对投标文件作出澄清、说明或补正，将通过与投标人微信视频、发送电子邮件或传真等形式作出。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项：

1）参加投标的供应商应于投标前到“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。 中标或成交供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字{2009}28号）和浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。

2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一子包号的投标。

3）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。

4）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。

5）邮寄地址为：宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼八楼宁波市国际招标有限公司前台；

收件人：吴婧

联系方式：13777146394

请各供应商确保密封包装在邮寄过程密封包装完好，因邮寄过程的密封破损造成不符合开标要求的或因邮寄延误等造成响应文件无法在投标截止时间前邮寄到达指定地点的，造成供应商无法参加本项目投标后果的，责任由供应商自负。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：浙大宁波理工学院

地址：宁波市鄞州区钱湖南路1号

传真：/

项目联系人（询问）：丁晓

项目联系方式（询问）：0574-88229599

质疑联系人：邵永红

质疑联系方式：13957861608

2.采购代理机构信息

名称：宁波市国际招标有限公司

地址：宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼七、八楼

传真：/

项目联系人（询问）：吴婧

项目联系方式（询问）：0574-87388504

质疑联系人：张建国

质疑联系方式：0574-87195253

3.同级政府采购监督管理部门

名称：宁波市政府采购管理办公室

地址：/

传真：/

联系人：徐老师

监督投诉电话：0574-89388441

# 第二部分  供应商须知

前附表

本前附表是本次招标项目的具体要求，如与“供应商须知”和“合同条款及合同格式”的相关条款有矛盾，应以本附表为准。

| 条款号 | 内容及具体要求 |
| --- | --- |
| 说 明 |
| 1 | 采购人名称：浙大宁波理工学院 |
| 2 | 联系人：丁老师 联系电话：0574-88229599 联系地址：宁波市鄞州区钱湖南路1号 |
| 3 | 合同名称：浙江大学宁波研究院科研大楼电梯设备采购及安装项目合同 |
| 4 | 招标代理公司名称： 宁波市国际招标有限公司 |
| 供 应 商 |
| ★5 | 合格的货物来源：国内（本次采购为非专门面向中小企业） |
| ★6 | 供应商资格要求：详见招标公告 |
| 投 标 报 价 和 货 币 |
| ★7 | 本项目为“交钥匙”工程，固定总价合同，投标报价应包括经宁波市特种设备检验研究院验收通过投入运行并交付业主使用前所发生的一切费用以及完成质保期内保修服务等费用，包括但不仅限于：设计、制造、包装、运输、装卸（含二次装卸）、保管、仓储（含临时）、脚手架的搭拆、临时设施费、起重设备进退场费、保险、所有税金、规费、报关、安装、调试（包括出厂前和安装后）、调试用临时电缆、检测验收、管理费、质保期维保费用、总承包管理、协调和服务费（3000元/台，含税和开票费用，由中标人直接支付给工程建设总承包单位，与招标人无涉）、其他如需总包提供现场施工配合，由中标人与总包自行协商处理，费用与招标人无关、利润、固定价格风险费、配合特检验收并提供相关证件资料、配合完成电梯过户手续并提供相关资料、电梯安装完毕至质保期满期间的所有年检费等。 轿厢要求交付时中标人进行精装修。中标人需将轿厢精装修内容细化并分别填写单价和总价，费用列入投标总价内。电梯设备交付前，中标人须确保招标人选定的施工梯必须提前经特种设备安全监督管理部门验收通过后投入供招标人作运输材料等使用，且该期间不作为质保期；中标人做好电梯(包括轿厢内）保护措施，措施费用包含在投标总价内；使用结束后，中标人应对使用过的电梯作全面检测、整修、维护保养，确保使用过的电梯与未使用过的电梯的质量一致；施工期间使用的电梯，中标人应及时做好维护保养，确保电梯正常运行、安全运行。待所有电梯满足验收条件并经招标人认可后再次报批验收，包括施工梯重新进行年检，费用含在投标报价内。保护措施费用、年检费用以及使用后的大修费用需要包含在报价中，修复完毕经招标人确认后方可移交。 投标报价还应包括轿厢装饰及轿厢成品保护（要求在验收完成后按业主要求对轿厢进行二次保护）、内壁保护（采用1.2CM厚细木工板）、地面保护（采用1.2CM厚细木工板）、储存、保管、起吊、定位、就位、底坑爬梯、机房内简易铁梯、钢质牛腿以及机房内部电源及动力箱、脚手架搭建和拆除、井道照明、安全护栏（含屋顶设备护栏）、井道和各层门厅的预留空洞的开设方式或位置调整等、电梯及其设备预留空洞、预埋件等如漏留、漏埋的钻孔、补埋等、配电箱至电梯控制设备配电箱的线槽及布线等费用、临时设施费、层门地坎钢板、固定主机的钢梁费用、安全保护、现场清理、水电费、免费培训、质保期备品备件价格、质保期内维保费用、质保期内日常维护保养及不合格零件更换等费用、轿门门套门缝封堵、曳引机工字钢钢梁及混凝土封堵、电梯内部的五方对讲通话费用（包括通话设备及随行电缆）、无线覆盖及安防设备安装的配合、电梯轿厢和厅门入口装饰费用以及安装过程的水平及垂直运输费用等。中标人在电梯安装过程中，应充分考虑电梯地坎与建筑完成面之间的标高衔接问题，若出现此问题由中标人负责处理完成，费用由中标人自理。 本项目电梯地面如有采用大理石，载重量需另外预留该部分重量，具体预留重量由中标人考虑，由此产生的费用含在投标报价中，中标人不得再向招标人额外收取费用。 中标人可到施工现场勘查了解，土建调整费用等计入投标报价等。投标内容承诺应当有质保期满后五年内的备品备件价格，水电费由中标人自理。中标人应自行解决设备安装现场的临时设施包括住宿等。中标人应考虑交货期间的材料等费用的上涨因素，中标后的价格不予调整。供应商应严格核对招标人提供的施工图纸，若发现底坑、井道、楼层等与招标文件不符的，应在投标前予以提出，否则中标后由中标人自行承担整改费用。 招标人只承担三相五线穿线到电源终端箱，有机房电梯由此到电梯控制箱的线缆及保护管由中标人负责，费用由中标人承担，电梯配电箱内及箱后安装内容由中标人负责，电梯配电箱及箱后安装、电梯安装施工的临时用电线及电梯调试、验收的临时电缆、电梯桥箱内部采用1.2CM细木工板保护等费用应计入投标报价。调试电缆由中标人自行负责。各供应商应充分了解施工现场和总包单位情况，应自行考虑总包等相关施工单位的协调和配合问题。若施工现场土建部分已施工完成的，未预留的孔洞打孔及安装需增加的预埋件和支架、钢梁等的费用包含在投标报价内，中标后不得以任何理由要求修改图纸或补差或延长工期等情况。如漏报，最终所发生的费用由中标人承担，与招标人无关。由于招标人施工电梯及脚手架可能拆除，供应商应自行搭设、拆除安装脚手架及垂直运输，自行解决施工现场的临时设施（包括住宿）等，此项费用由供应商自行考虑在投标报价中，结算时不另行支付。 安装用水用电费用按实结算，由中标人支付给总承包单位。投标报价必须附有分项报价表。 根据宁波市第224号政府令发布的《宁波市电梯安全管理办法》要求电梯加装远程监测系统，请供应商考虑具体方案并承担相应的费用，该费用包括在此次投标报价中。 招标人有权单方面变更工程设计，承包单位必须无条件服从。 备品备件：质量保证期满后所需备品备件价格不得超过投标价格。 供应商还须保证，在质量保证期满后5年内，以投标文件《质量保证期外备品备件清单及价目表》的优惠价格提供维持正常运转所必需的附件、备件、工具、消耗品和人员服务费用等。并在投标书中详细列明清单。标明名称、单价，其费用在投标书中明确列出，但不包括在总价中。 本项目采购预算金额：1200000.00元人民币 超过预算金额的投标报价为无效投标。 |
| ★8 | 投标货币：人民币。 |
| 投 标 文 件 的 编 制 和 递 交 |
| ★9 | 投标文件组成：符合招标文件第二部分“供应商须知”第7条规定的“投标文件的组成” |
| ★10 | 投标保证金金额：不要求 |
| ★11 | 投标保证金形式：不要求 |
| ★12 | 投标保证金递交：不要求 |
| ★13 | 投标有效期：90天 |
| 14 | 投标文件数量：正本 1 份、副本 5 份 |
| 15 | 投标文件递交至： 宁波市国际招标有限公司开标大厅（二）（宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼七楼招投标会议中心）。 （宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼七楼招投标会议中心）因目前尚处于新冠肺炎疫情防控期，投标采用邮寄或派专人提前送达方式，递交时间以响应文件邮寄到达我公司签收时间为准。不接受现场递交响应文件方式，不邀请供应商法定代表人或授权代表参加现场开标活动。 开标大会注意事项：请各供应商在开标前自行下载腾讯会议APP，在开标当天打开“加入会议”输入本项目专属会议号：576333356进入开标直播间。请自行把握时间，本代理不再另行通知。 |
| 商 务 要 求 条 款 |
| 16 | 按照政府采购管理办公室采购文件确定的事项、招标文件的规定、中标供应商的投标响应、中标通知书确定的规格、数量和金额签订合同。 |
| 17 | 合同签订时间：中标通知书发出30日内 |
| 18 | 交货地点：学校指定地点 交货期：合同签订后，接采购人书面通知后3个月内，按要求分批交货，具体时间配合总包进度； 安装工期：2个月完成安装调试并验收通过（且必须满足总包方和装修施工单位的施工进度）。 |
| 19 | 应提供的伴随服务：安装、调试、培训等。 |
| 20 | 质保期：经宁波市特种设备检验研究院检验合格并移交后的2年（如遇到特殊情况，移交时间最多不超过验收合格后12个月），其中曳引机、钢丝绳、导向轮、按钮等质保期为五年。每月免费保养不少于2次，质保期内免费提供备品备件。质保期内须免费提供维修和保养，并包括2年维保期内的年检费用。 |
| 21 | 售后服务：卖方应在宁波市或承诺中标后7个工作日内在浙江省内设立服务机构。 售后服务的响应速度要求： 提供24小时维保服务，故障响应时间≤30分钟，一般故障修复时间≤60分钟，重大故障修复时间≤24小时。 |
| ★22 | 付款方法和条件： （1）在本合同签订生效后14个工作日内且中标人按规定提交履约担保后，中标人向采购人开具收据，采购人向中标人支付合同总价的10%作为预付款； （2）双方确认本合同所定设备在供货之前3个月，由中标人向采购人开具收据，采购人向中标人支付合同总价的20%； （3）中标人安排装运并书面通知采购人14天之内，中标人向采购人出具合同总价50%的发票，采购人向中标人支付合同总价的20%； （4）货到工地，经验收合格后14天内，中标人向采购人开具合同金额20%的发票，采购人向中标人支付合同总价的20%； （5）电梯安装调试完毕，通过宁波市特种设备检验研究院验收合格，并提供六套竣工技术资料后14天内，中标人向采购人开具合同金额25%的发票，采购人向中标人支付合同总价的25%，余款待政府审计结束后一次性支付（无息）。 （6）第一次支付前中标人向采购人提供合同总价5%的银行质量保函或保险保单（受益方为采购人），有效期至质保期结束。 （7）总包管理及配合费的支付：开工后1个月内，中标人直接支付给总包单位，如果无正当理由不付，采购人有权从结算款中代扣并支付给总包单位。 （8）工程结算最终价款以审计部门出具的审计结论为准。 |
| 23 | 履约保证金金额：合同金额的5% 履约保证金形式：银行保函（或保险保单） |
| 24 | 验收：通过宁波市特种设备检验研究院验收合格 |
| 25 | 其他要求：配合总承包单位确保获得“甬江建设杯”，争创“钱江杯”。 |
| 中 标 服 务 费 |
| 1.本招标代理公司参照国家发改委发改办价格[2003]857号通知、原国家计委计价格[2002]1980号文件规定的招标代理服务收费标准（下浮25%），按照中标通知书确定的中标总金额，向中标供应商收取中标服务费。中标服务费不足3000元，按3000元收取。 2.中标供应商应在发出中标公告后，2个工作日内向本招标公司支付中标服务费。 3.中标服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。 4.中标服务费汇入以下账号：（对公账户汇出） 开户银行及账号： 户名：宁波市国际招标有限公司 银行账号：上海浦东发展银行宁波分行江北支行 账号：94090154800000191 5.中标供应商如未按以上1条和2条规定办理，本招标代理公司有权对中标服务费进行追索。 |
| 政府采购供应商注册规定 |
| 根据浙财采购监字（2009）28号文《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法的通知》的要求，凡符合以下条件的供应商，均应通过浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）进行注册，按规定审核后，登记加入“浙江省政府采购供应商库”。需符合的条件为： （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、法规规定的其他条件。 供应商注册流程： 登陆www.zjzfcg.gov.cn； 点击：“政府采购供应商注册”； 进入“供应商注册流程”； 点击“下一步”，进入“供应商注册须知”； 5、点击“已阅读”，再点击“下一步”； 6、进入“供应商承诺事项”； 7、点击“同意承诺”，再点击“新用户注册”； 8、进入“供应商注册向导”； 9、点击“供应商注册”（注意：先进行供应商登记，再提交正式注册审核，很重要）； 10、进入“供应商注册申请”页面，按要求填写贵公司的资料信息，完成注册。 请务必在投标前登记成功。 |

注意：1、本前附表内打有“★”号的条款为“实质性要求”条款，投标文件对这些条款的任何负偏离将视为没有对招标文件的实质性要求做出响应，将被认定为无效投标。

2、 本次采购项目信息发布媒体：

浙江政府采购网        www.zjzfcg.gov.cn

宁波政府采购网        www.nbzfcg.cn

宁波国招网            www.nbbidding.com

供应商须知

A  供应商

1.合格的供应商

1.1  合格的供应商应该是：

具有生产或经营本次招标货物能力，具有独立法人资格和合法营销资格，并独立于采购人和招标代理公司的中国境内企业（含在中国境内注册的港、澳、台或外国独资、中外合资或合作企业）、其它组织或者自然人。

供应商与采购人应无任何直接或间接的关联，包括接受采购人的委托为本次采购的货物承担设计、编制规范和其他文件咨询业务的公司（设计院）或其附属机构。

供应商应遵守国家有关的法律、法规、规章等相关文件的规定，具有健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金、参加本次采购活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法纪录，在招标投标活动中无欺诈和腐败行为。

1.2  合格的投标货物应该是：

在中国境内生产的或者已经在中国海关完税的可合法销售的货物。若投标货物属于国家实行许可证制度或生产注册证制度的，则应具备相应有效的证书。

1.3  符合本招标文件载明的对上述1.1、1.2条的例外的规定或对供应商资格的其他补充要求。

2.供应商代表

2.1 若供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（格式见第六部分投标文件格式及附件），或《组织授权书》（适用非法人的其它组织，格式参照《法定代表人授权书》）

2.2若供应商代表是法定代表人，则须符合本须知第7.2.1条（2）款的要求。

3. 投标费用

3.1  不论招标的结果如何，供应商自行承担其参加本次投标有关的全部费用。

B  招标文件

4.招标文件的组成

4.1 招标文件共一册有六部分。内容如下：

# 第一部分    招标公告

第二部分    供应商须知

第三部分    合同条款及合同格式

第四部分    评标标准

第五部分    招标货物清单及技术规格

第六部分    投标文件格式及附件

供应商应详细阅读招标文件的全部内容和要求，不按招标文件的要求提供投标文件和资料导致的风险由供应商承担。招标文件中标注有“★”号的条款为“实质性要求”条款，投标文件对这些条款的任何负偏离将视为没有对招标文件的实质性要求做出响应，将被认定为无效投标。

5. 招标文件的获取

5.1 招标文件的获取见第一部分采购公告。

6.招标文件的澄清和修改、供应商对招标文件的疑问和异议

6.1  在投标截止时间前，招标代理公司可用补充文件或书面更正通知的方式对已发出的招标文件进行必要的修改，招标代理公司应在投标截止时间15日前在规定的信息发布媒体上发布关于招标文件修改的“更正公告”，并且以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商。不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。这些补充文件或通知是招标文件的组成部分，对所有供应商有约束力。

6.2  供应商收到招标文件澄清或修改通知，或推迟截标和开标时间通知后，应在通知单回执上明示意见、盖上供应商单位公章，以书面或传真形式回复招标代理公司。若所有供应商在回复中对推迟投标截止时间和开标时间均无异议，则按推迟后的时间执行。

6.3  若供应商对招标文件有疑问，可以向采购人或招标代理公司提出询问，询问可以是书面形式，书面形式注明“疑问函”标题，采购人或招标代理公司应当及时作出答复，答复可以书面形式，但答复的内容不得涉及商业秘密。若采购人和招标代理公司的答复有矛盾，以采购人的解释为准。

6.4供应商质疑的相关要求见供应商须知第31条。

C  投标文件

7. 投标文件的组成：

7.1、投标报价文件

（1）开标一览表（格式见第六部分）；

（2）投标函（格式见第六部分）；

（3）投标分项报价表（格式见第六部分）。

7.2、资信商务技术文件

7.2.1资信证明文件

- 有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件（复印件加盖供应商公章，要求见第六部分）；

（2）财务状况报告证明材料【要求提供上一年度财务报表（至少包括资产负债表、利润表、现金流量表）复印件（复印件加盖公章）；若供应商新成立不足一年，提供银行出具的资信证明材料复印件（复印件加盖公章）】；

（3）依法缴纳税收的证明材料（要求提供开标之日前六个月内任意一个月的缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税）；

（4）依法缴纳社会保障资金的证明材料（要求提供社保部门出具的单位参加社会保险的证明文件，开标之日前六个月内任意一个月的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件。如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金）；

（5）具备履行合同所需的设备和专业技术能力的证明材料（原件）；

（6）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（必须提供原件，格式见第六部分附件）；

（7）法定代表人授权书（供应商代表为非法定代表人时适用）或法定代表人身份证明（供应商代表为法定代表人时适用）（必须提供原件，格式见第六部分）；

（8）项目接受联合体投标的，如果投标人为联合体，必须提供联合体协议（原件，协议须注明主办方以及联合体分工），且联合体各方均须提供上述资格证明文件；

（9）供应商资格声明（必须提供原件，格式见第六部分）；

（10）供应商特定资格要求（公告如要求，需提供复印件加盖供应商公章）；

（11）中小企业声明函（如有必须提供原件，格式见第六部分）：

对专门面向中小企业或小型、微型企业采购的项目，供应商应提供相应的中小企业声明函；如未按照要求提供，资格审查将不合格。

对非专门面向中小企业采购的项目，如果供应商为中小企业，应提供中小企业声明函；如未按照要求提供，将不得享受评标标准中注明的针对小微企业的价格扣除优惠（如有）。

对非专门面向中小企业采购的项目，如果供应商为联合体，且联合体中有中小企业，应提供中小企业声明函；如未按照要求提供，将不得享受评标标准中注明的针对小微企业联合体的价格扣除优惠（如有）。

（12）残疾人福利性单位声明函（如有）

（13）供应商认为需要的其它资信证明文件

7.2.2商务技术文件

（1）商务条款响应表（格式见第六部分）；

（2）技术条款响应表（格式见第六部分）；

（3）供货范围和技术说明（格式见第六部分）；

（4）项目业绩表（格式见第六部分）；

（5）供应商认为需要的其它技术文件和说明；

（6）评分标准要求提供的各项评分内容（格式自拟）；

投标报价文件、资信证明文件、商务条款响应表、技术条款响应表必须按第六部分“投标文件格式及附件”的要求提供，若第六部分没有规定格式要求的，供应商可自行编制。

未尽事宜请根据第四部分及第六部分内容自行编制投标文件。

8.  投标文件要求

8.1 供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求格式编写投标文件，以使其投标对招标文件作出实质性响应。投标文件的数量不符合招标文件要求的或没有对招标文件的要求做出实质性响应，投标将被作为无效投标处理。

8.2 投标文件所提供的全部数据必须真实可靠。若投标文件填报的内容数据不详，或提供了虚假数据，或提供虚假材料，其投标文件为无效投标文件，并按相关规定处理。

9. 投标文件格式和编写

9.1  投标文件按第六部分“投标文件格式及附件”的要求编写。

9.2  投标语言：中文，当不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9.3  开标一览表系在开标仪式上唱标的内容。开标一览表应按格式完整填写，不得自行增减内容。

9.4  供应商在响应招标文件第五部分“招标货物清单及技术规格”时按以下要求填写：

（1）对招标文件中设有表B“货物的技术规格和要求”的情况，投标文件中必须按表的逐条要求在第六部分投标文件格式及附件中的“技术条款响应表”逐项应答。

（2）对招标文件未设表B“货物的技术规格和要求”的情况，投标文件应对招标文件的招标货物清单及技术规格做出明确、完整的响应性叙述，编制“技术要求响应书”。

9.5投标文件中所使用的计量单位，除招标文件有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

10.投标报价

10.1所有投标报价必须以人民币报价，不接受外币报价。

10.2  投标声明应载明在“开标一览表”中，供开标时唱出。

10.3  投标文件应该只有一个投标报价,而且一经开标，投标报价不得变更。如果出现有两个及以上的投标报价，又未声明以哪一报价方案为主，则将认定为无效投标，但招标文件要求提交备选投标的除外。

10.4投标报价在合同执行过程中是固定不变的，供应商不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非实质性响应的投标而被认定为无效投标。

11.  供货范围和技术说明的编制

11.1  供货范围和技术说明是对本投标报价所包含的供货和责任范围、货物技术规格、功能配置、技术特征和性能的详细描述，其规格幅面应与投标文件一致，并统一编目编码装订。供应商提供的供货范围和技术说明，将作为中标后签订的供货合同的技术附件。

11.2  供货范围和技术说明一般应包含以下内容：

- 本投标供货报价的设备的规格、型号、原产地；

- 货物和技术的构成；

- 设备配置清单和/或功能配置的说明（包含对招标要求的响应）；

- 货物技术性能数据和技术性能的详细描述（包含对招标要求的响应）；

- 货物样本或招标要求提供的相关图纸（按照招标文件的要求提供，多机组成的生产线应有各主机的货物样本）；

- 关键元器件明细表（按照招标文件的要求提供，必要时应标明制造厂名和国别）；

- 特殊工具及备件清单（按照招标文件的要求提供。若投标货物无需特殊工具或备件，不需列出清单；若已按照表C要求提供清单，可不再重复列出清单）；

- 供应商推荐的供选择的配套产品/零部件表（若有，需列出清单）；

- 货物的技术服务和售后服务的内容及措施；

11.投标文件的有效期

11.1  投标文件的有效期在本招标文件“前附表”中作出规定，有效期自开标日起计算，不能小于招标文件的要求。

11.2在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，应采购人的要求，招标代理公司可要求供应商延长投标文件的有效期，这种要求的提出和供应商的答复都应以书面（含传真）的形式进行。供应商若拒绝接受延期要求，撤回其投标，而同意延长有效期的供应商也不会被要求或允许修改其投标文件。

12.投标文件的有效期

12.1  投标文件的有效期在本招标文件“前附表”中作出规定，有效期自开标日起计算，不能小于招标文件的要求。

12.2在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，应采购人的要求，招标代理公司可要求供应商延长投标文件的有效期，这种要求的提出和供应商的答复都应以书面（含传真）的形式进行。同意延长有效期的供应商也不会被要求或允许修改其投标文件。

13.投标保证金：/

D  投标文件的递交

14.投标文件的签署及装订

14.1 对应第六部分“投标文件格式及附件”要求提供的各种文件，供应商应按要求填写、签署和加盖公章。

14.2 对招标文件中要求加盖公章、法定代表人签字、投标代表人签字的部分，投标文件应按要求进行签署和盖章。

14.3  投标文件装订要求：资信商务技术文件和投标报价文件装订成一册或分开装订成册。成册后的投标文件不得有活页现象（不可用订书针装订）。未按规定装订的投标文件，本招标代理公司不接受。

14.4   投标文件的正本必须打印，在封面盖公章并注明“正本”字样。副本可以提交正本的复印件。若正本与副本不符，以正本为准。

14.5   投标文件一般不得涂改和增删，如发现有错漏必须修改，在涂改或增删之处必须有供应商法定代表人或被授权代表的签字或盖章，否则，评标委员会将不接受该修改。

14.6   投标文件因字迹潦草或表达不清楚所引起的后果由供应商负责。

15.投标文件的密封、标记和递送

15.1   所有递交的投标文件均应按以下方法密封和标记，未按规定密封、标记的投标文件，本招标代理公司不接受。

(1)  密封要求：投标文件按照14.3的装订要求装订成册后，用密封袋密封。其中投标报价文件和资信商务技术文件部分装订成一册或分开装订都允许，封装在不同的密封袋或一个密封袋内都允许。

(2)  每个密封袋内装投标文件正本一份、副本一式五份。投标文件递交时应密封完好，封口处必须盖有供应商单位公章或供应商的被授权代表签字。密封袋上注明招标编号、子包号、招标项目名称、供应商名称，并注明“投标报价文件”、“资信商务技术文件”字样或“投标文件”字样及“开标时启封”字样。

15.2  通过邮寄递送投标文件时，应将全部投标文件按上述要求可靠密封。本招标代理公司对邮寄过程中发生的遗失或损坏不负责任。

16.投标截止时间

16.1  投标文件必须在招标文件规定的投标截止时间前，邮寄到达或派人送达指定的投标地点。招标代理公司拒绝接收在投标截止时间以后寄达和送达的投标文件。

16.2   采购人因故需推迟投标截止时间、开标时间时，招标代理公司应提前以书面（含传真）的形式通知所有招标文件收受人,并在规定的政府采购网上发布采购信息变更公告。供应商应在收到通知后立即用传真方式向招标代理公司回复或送达招标代理公司。在这种情况下，招标代理公司和潜在供应商相应的权利和义务将受到新的投标截止期的约束。

17.投标文件的修改和撤回

17.1  投标以后，如果供应商在投标截止时间前提出修改补充或书面撤标要求，本招标代理公司将予以接受。供应商若要撤回投标，应向本招标代理公司提交有供应商授权代表人（或法定代表人）签署的正式文件。

17.2  供应商修改投标文件的书面材料可装入投标文件密封袋，按本须知第14条规定封装递交，单独封装递交时应在封套上标明“修改/补充投标文件（并注明招标编号、子包号）”和“开标时启封”字样。

17.3  在投标截止时间之后,供应商不得对其投标文件进行修改。

E  开标

18. 开标

18.1   招标代理公司按招标文件规定的时间、地点主持公开开标。

18.2   开标现场开启视频语音通话方式邀请各供应商参与远程视频语音开标过程，届时如供应商未按时参加视频语音开标的，视同该供应商默认开标过程，不得事后对开标过程提出任何异议。

18.3   开标时先由采购人代表（或委托的律师、公证人员）查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标。

18.4  招标代理公司在开标仪式上，公布供应商的名称、投标货物名称、投标价格、价格优惠声明、交货期、投标声明等，并当场做出开标记录表。唱标结束后，供应商代表如对唱标结果有异议，应当场通过视频语音提出，否则视为对开标过程无异议。

18.5 在开标时没有启封和唱标的投标文件，均不进入评标程序。开标后已经启封和唱标的投标文件，招标代理公司一律不予退还。

18.6   投标截止时间止，供应商不足三家的，不得开标，本次采购活动终止。

F  评标和定标

19. 评标委员会

19.1   受采购人的委托，招标代理公司将依法组建评标委员会，评标委员会负责评标工作。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。评审专家将在开标日之前在政府采购专家库中抽取。评标委员会成员名单在评标结果公示之前依法保密。

19.2  评标委员会将遵循公平、公正、科学、廉洁的原则和规定的程序进行评标，并且只依据投标文件本身对招标文件的响应情况进行评审，不考虑供应商在开标后提交的任何的补充声明、修正方案。

19.3   评标委员会将核对投标报价，对发现的价格计算错误按下述原则修正：

（一）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

在评审中若发现投标文件的正本与副本不一致，则以正本为准；若发现电子文本与书面文本不一致，则以书面文本为准。

20.评标方法

20.1  本项目招标采用的评标方法载明在招标文件第四部分“评标标准”中。

21.评标程序

21.1   评标程序：遵循初步审查、澄清有关问题、比较与评价、推荐中标供应商的程序依次进行。

21.2  初步审查：包含资格性审查和符合性审查。初步审查不合格者不进入后续的评标程序。

(1) 资格审查：依据法律法规和本须知第7条、招标文件第六部分“投标文件格式及附件”和第二部分供应商须知“前附表”中的相关条款（若有）的规定，对供应商资格证明文件的齐全性和有效性进行审查。联合体投标的联合体各方未分别提供资格证明文件、联合体协议，或未注明主办方的等等；

对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。采购人、采购代理机构将于投标截止时间前三天内通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商失信被执行人、重大税收违法案件当事人信用记录，通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。供应商如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。

(2) 符合性检查：依据本须知第7条、招标文件第六部分“投标文件格式及附件”、第二部分供应商须知“前附表”中的相关条款（若有）、第四部分“评标标准”、 第五部分“招标需求”的规定，审查投标文件的组成是否符合招标文件的要求，对投标文件的完整性和有效性、投标有效期的符合性，投标报价是否低于成本价、是否实质性响应招标文件要求等进行审查。

21.3澄清有关问题：

21.3.1  对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商必须按照采购代理机构通知的时间期限、地点进行澄清、说明或者补正。

21.3.2   供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。书面澄清将作为投标内容的一部分。

21.3.3  供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.3.4 若供应商未响应澄清安排的通知到场进行答疑和澄清，将被视作自动放弃并承担后果。

21.4   比较与评价：

21.4.1 技术评价：按照招标文件的要求和“评标标准”对照投标文件的响应进行技术评价，评定其偏差程度，并计算其相应的技术评分分值。

21.4.2商务评价：按照招标文件的要求和“评标标准”对照投标文件的响应进行商务评价，评定其偏差程度，并计算其相应的商务评分分值。

21.4.3  综合评价：对经过技术评价、商务评价的投标，按“评标标准”规定的评价办法进行综合评价并作出评标结果排序。

21.5 推荐中标候选供应商：

评标委员会将按照综合得分从高到低排序，推荐中标候选人，确定评标结果排序第一的中标候选人为推荐中标候选供应商。

22评标过程的处理原则

22.1  通过资格审查的供应商不足3家的，不得评标。

22.2  评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

22.3   评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

22.4   评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

22.5 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一子包项投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

22.6  使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一子包项投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中应载明核心产品(如有)，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

22.5   有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

（一）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同供应商的投标文件相互混装；

22.6评标程序终止：当初步审查的结果出现影响采购公正的违法违规行为时，或供应商的报价均超过了采购预算时，或因重大变故采购任务取消时评标委员会将做出否决全部投标的决定依法终止评标程序的决定，此时招标程序也随之终止。

22.7  评审过程中投标无效的认定：

投标文件存在下列情况之一的，投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；资格证明文件未按照招标文件要求提供或不全或虽提供但格式、签署与盖章等不符合招标文件要求的；

（3）投标报价超过招标文件中规定的预算金额的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）投标有效期不符合招标文件要求的；

（6）投标文件数量不符合招标文件要求的；

（7）招标文件中标注有“★”号的条款为“实质性要求”条款，投标文件对这些条款有负偏离的；或未标注有“★”号的条款负偏离达到或超过招标文件规定数量的；上述偏离的认定由评标委员会进行评议；

（8）商务条款响应表或技术条款响应表有缺项、漏项且评标委员会认定该缺项、漏项使得投标文件没有对招标文件的要求作出实质性响应的；

（9）符合招标文件“评标标准”规定的无效投标条件的；

（10）评标委员会经过审查，认定供应商低于成本报价竞标的；

（11）评标委员会经过审查，认定供应商虚假应标、串通投标的；

（12）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

在评标、定标期间，评标委员会若发现供应商在投标中有腐败或欺诈行为或试图对评标委员会的评标和采购人授予合同的决定进行影响，将依法否决其投标，并向管理部门上报其不良行为纪录。

23. 评标过程保密

23.1 中标结果公示发布之前，评标委员会名单应该保密。评标委员会成员、采购人和招标代理公司的有关参与人员应该对评标过程保密，不得向供应商或其他无关的人员透露。

24.确定中标供应商、评标结果公示

24.1采购人根据评标报告中推荐的中标候选供应商顺序（或评标委员会受招标人事先授权，按照评标结果排序直接确定中标供应商）确定1名中标供应商。中标供应商一经确定，本招标代理公司即在前附表注明的有关发布本次招标中标公告的媒体上发布中标公告。

24.2   中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人将重新招标。

25.评标结果质疑

25.1 供应商若对评标结果有异议，可在质疑有效期内向采购人或招标代理公司提出书面质疑，书面质疑文件应该符合供应商须知第31条的规定，否则视为无效质疑。采购人或招标代理公司将在收到质疑文件之日起7个工作日内书面答复。采购人或招标代理公司不受理无效的任何质疑。

G  授予合同

26政府采购合同适用合同法，采购人和供应商之间的权力和义务，应当按照平等、自愿的原则以合同方式约定，合同应当采用书面形式。双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

27.中标通知

27.1 在发布中标结果的同时，本招标代理公司向中标供应商发出中标通知书，向其他供应商发出招标结果通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标人需向招标代理机构递交政府采购合同复印件，招标代理机构需要对政府采购合同复印件进行存档保管。

27.2  在中标供应商按下述第28条规定与采购人签订合同时，中标通知书是合同的一个组成部分。

28.签订合同

28.1  中标供应商在“前附表”规定的合同签订时间内,应与采购人按照招标文件和中标供应商的投标文件的约定内容签订书面合同。

28.2 招标文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关的澄清文件均应作为合同附件。

29.履约保证金

29.1 中标供应商应在签订合同时，向买方提供“前附表”所规定形式和金额的履约保证金。

29.2 中标供应商如不按本须知第28.1条的规定办理，在这种情况下，采购人可撤销其中标资格并另选中标供应商或重新招标。

H  中标服务费

30.中标服务费

中标供应商应向本招标代理公司支付中标服务费。中标服务费的收费依据及相关规定载明在招标文件的“前附表”。

I特别说明

31.  执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

31.1 参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当同时符合以下条件：
　（1）符合中小企业划分标准（具体见工信部联企业[2011]300号文件）；
　（2）提供本企业制造的货物、由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

31.2  参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见附件十二）。

31.3  对于非专门面向中小企业的项目，对小微企业的价格应给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。具体扣除比例见第四部分评标标准（如有）。大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%-3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。是否给予联合体价格扣除及具体扣除比例见第四部分评标标准（如有）。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

31.4  采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，供应商应当向采购代理机构和采购监管部门提供由第三方机构审计确认的财务会计报告和劳动部门提供的年度社会保障基金缴纳清单，或者相关行业主管部门出具的“中小企业”资格确认证明。

31.5  《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

32.招标文件对供应商质疑的相关规定

32.1供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对采购公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、采购代理机构将不予受理（对于采购人、采购代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

32.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

32.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

32.4供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

32.5采购人、采购代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

32.6采购人、采购代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

32.7 采购人、采购代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见采购公告。

33. 执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

34. 执行财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

35.本项目贯彻《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库{2019}9号），现国家已经公布实施政府优先采购和强制采购的品目清单以及中国政府采购网开通了查询节能环保产品的通道。本项目将对节能产品、环境标志产品给予一定幅度的价格扣除或技术加分，具体见“评定标准”说明。

36.联合体规定

36.1  两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。采购项目有特定资格条件规定的，联合体各方中至少应当有一方符合特定资格条件要求。

36.2  联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商认定资质等级。

36.3  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一子包号的政府采购活动。

# 第三部分 合同条款及合同格式

（实际签订要求以甲方为准）

## 第一节  合同协议书

甲方（发包人）:

乙方（承包人）:

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                                电梯采购及安装项目             事项协商一致，订立本合同。

- 采购供货范围及工程量

采购供货范围：                    。

二、合同价款

1、本合同总价为人民币（大写）：              元整，（小写）￥       元。

三、工期：

交货期：接甲方书面通知后    个月内；安装工期：    日历天，并满足总承包单位施工进度要求；预计交货期为     年     月。

四、质量等级标准

符合国家、浙江省、宁波市验收规范（从高）一次性验收合格标准并通过宁波市特种设备检验研究院一次性验收合格。

五、组成合同的文件

（1）本合同条款；

（2）中标通知书；

（3）招标文件及附件（含招标控制价、清单、招标期间下发的图纸等）、招标文件补充说明；

（4）投标文件及附件（含工程报价单或预算书）；

（5）设计变更联系单；

（6）标准、规范及有关技术文件；

（7）有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。

六、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《一般条款》中分别赋予它们的定义相同。

七、乙方向甲方承诺按照合同约定进行供货、安装调试、竣工交付并在质保期内承担设备质量和维修的保修责任。

八、甲方向乙方承诺按照合同特殊条款约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

九、合同生效

本合同经双方法定代表人签字或盖章，加盖公章，并在乙方向项目甲方提交履约保证金后生效。

合同订立时间：         年      月

合同订立地点： 鄞州区

| 甲方：（盖章） | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人（签字或签章）： | 法定代表人（签字或签章）： |
| 经办人： | 经办人： |
| 住所： | 住所： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 邮编： | 邮编： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 银行账号： | 银行账号： |
| 税务登记号： | 税务登记号： |

## 合同一般条款

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1、“合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

2、“合同价”系指根据合同规定，在乙方完全履行合同义务后，甲方应付给乙方的款项。

3、“货物”系指乙方根据合同规定须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其它技术资料及其它材料。

4、“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术协助、培训和其他类似的义务。

5、“甲方”系指购招标人。

6、“乙方”系指中标人。

7、“现场”系指合同项下货物将要进行安装和运行的地点。

8、“验收”系指合同双方依据规定的程序和条件确认合同项下的货物符合技术规范的要求。

2.技术规范

提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其投标文件的规格偏差表(如果被甲方接受的话)相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3.专利权

乙方应保护甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

4.包装要求

4.1除合同另有规定外，乙方提供的全部货物，均应采用国家或专业标准保护措施进行包装，使包装适宜于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5.装运标志

5.1乙方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

1.收货人：

2.合同号：

3.装运标志：

4.收货人代号：

5.目的地：

6.货物名称、品目号和箱号：

7.毛重/净重（公斤）：

8.尺寸（长×宽×高，以厘米计）：

5.2如果货物单件重量在2吨或2吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。 根据货物的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、“勿倒置”等字样和其他适当的标志。

6.交货方式

6.1交货方式一般为下列其中一种，具体在合同特殊条款中规定。

- 现场交货：乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

- 工厂交货：由乙方负责办理运输和保险事宜。运输费和保险费由乙方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

- 甲方自提货物：由甲方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2 乙方应在合同规定的交货期前30天以电报或传真形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知甲方。同时乙方应用挂号信将详细交货清单一式六份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)、包装箱件数和每个包装箱的尺寸(长×宽×高)、单价、总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知甲方。

7.装运通知

7.1 在现场交货和工厂交货条件下的货物，在乙方已通知甲方货物已备妥待运输后24小时之内，乙方应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及启运日期，以电报或电传通知甲方。如因乙方延误将上述内容用电报或电传通知甲方，由此引起的一切损失应由乙方负担。

8.保险

8.1由乙方办理货物的一切保险。

9.付款方式

详见合同特殊条款。

10.技术资料

合同项下技术资料（除合同特殊条款规定外）将以下列方式交付：

10.1货到工地后30天之内，乙方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、技术说明书、操作手册、使用指南、维修指南和/或服务手册和示意图寄给甲方。

10.2另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

10.3如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后3天内将这些资料免费寄给甲方。

10.4 有关技术资料的详细要求见招标文件。

11.质量保证

11.1乙方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质保期之内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

11.2根据甲方按检验标准自己检验结果和当地质检部门检验结果，或者在质保期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方，提出索赔。

11.3乙方在收到通知后30天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

11.4如果乙方在收到通知后30天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

11.5除合同特殊条款规定定外，合同项下货物的质保期为自货物通过最终验收起2年。

12.检验

12.1在交货前，制造商应对货物的质量、规格、性能、数量、重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量、重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

12.2货物运抵现场后，甲方将对货物的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物运抵现场后30天内，根据甲方按检验标准自己检验结果和当地质检部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

12.3如果货物的质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质保期内证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

12.4甲方有权提出在货物制造过程中派人到境内制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提供方便。

12.5制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。

13.索赔

13.1甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果和当地质检部门出具的质检证书向乙方提出索赔。

13.2在根据合同第12条和第11条规定的检验期和质保期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）退货：乙方按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

(2)根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格。

(3)用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第11条规定，相应延长修补或更换部件的质保期。

13.3如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未作答复，上述索赔应视已被乙方接受。乙方未能在甲方提出索赔通知后30天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同第13.2条规定的方法解决索赔事宜，甲方将从未付款或从乙方开具的履约保函保函中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

14.延期交货

14.1乙方应按照合同约定的时间表交货和提供服务。

14.2在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，如果同意，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

14.3如果乙方拖延交货，将受到以下制裁：没收履约保函，加收违约损失赔偿和/终止合同。

15.违约赔偿

15.1除本节第16条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从未付款或从乙方支付的履约保函中扣收违约赔偿费，赔偿费金额按《合同法》规定和本合同约定执行。

16.不可抗力

16.1如果双方中任何一方由于战争、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

16.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以电报或传真通知另一方,并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

17.税费

17.1根据国家现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负担。

17.2根据国家现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担。

17.3 在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

18.履约保函

18.1乙方收到中标通知书后应在合同特殊条款规定的时间内，向甲方提供相当于合同总价5%的履约保函，其有效期到质保期结束。

18.2如乙方未能履行合同规定的任何一项义务，甲方均有权从履约保函中得到补偿。

19.诉讼

19.1买卖双方通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按《中华人民共和国合同法》规定提交调解。

19.2在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其它部分应继续执行。

20.违约终止合同

20.1甲方在乙方违约的情况下，如果：

乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供全部或部分货物；或如果乙方未能履行合同规定的其它义务，乙方在收到甲方发出的违约通知后10天内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出的索赔。

20.2在甲方根据上述第20.1条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

21.破产终止合同

21.1如果乙方破产或无清偿能力时，甲方可在任何时候以书面通知乙方终止合同。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务,不得分包。

23.合同修改

23.1欲对合同条款进行任何改动，均须由买卖双方签署书面的合同修改书。

24.通知

24.1本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或电传/传真/电报的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

25.1除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

26.适用法律

26.1本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

27.合同生效及其它

27.1合同应在双方签字盖章并在甲方收到乙方提供的履约保函后开始生效。

27.2本合同一式六份，以中文书写，双方各执三份。

27.3如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

## 第三节  合同特殊条款

1、合同文件及解释顺序

1.1、本合同协议书及补充条款

1.2、中标通知书

1.3、招标文件及附件（含招标控制价、清单、招标期间下发的图纸等）、招标文件补充说明；

1.4、投标书及其附件

1.5、本合同特殊条款

1.6、本合同一般条款

1.7、设计变更联系单

1.8、标准、规范及有关技术文件

1.9、有关甲乙双方洽商、变更等书面协议或文件视为本合同组成部分

2、合同价格

1、本合同总价为人民币（大写）：        元整，（小写）￥     元；其中设备总价（大写）：        元整，（小写）￥        元；设备的安装总价（大写）：       元整，（小写）￥          元。

2、合同价组成明细

| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 品牌 | 数量 | 设备单价（元/台） | 设备安装单价（元/台） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价合计 |  |
| 总价合计（大写）： 整 |

注：

① 合同特殊条款有约定外，不得以任何其他理由调整任何费用。

② 本项目为“交钥匙”工程，固定总价合同，投标报价应包括经宁波市特种设备检验研究院验收通过投入运行并交付业主使用前所发生的一切费用以及完成质保期内保修服务等费用，包括但不仅限于：设计、制造、包装、运输、装卸（含二次装卸）、保管、仓储（含临时）、脚手架的搭拆、临时设施费、起重设备进退场费、保险、所有税金、规费、报关、安装、调试（包括出厂前和安装后）、调试用临时电缆、检测验收、管理费、质保期维保费用、总承包管理、协调和服务费（3000元/台，含税和开票费用，由中标人直接支付给工程建设总承包单位，与招标人无涉）、其他如需总包提供现场施工配合，由中标人与总包自行协商处理，费用与招标人无关、利润、固定价格风险费、配合特检验收并提供相关证件资料、配合完成电梯过户手续并提供相关资料、电梯安装完毕至质保期满期间的所有年检费等。

轿厢要求交付时中标人进行精装修。中标人需将轿厢精装修内容细化并分别填写单价和总价，费用列入投标总价内。电梯设备交付前，中标人须确保招标人选定的施工梯必须提前经特种设备安全监督管理部门验收通过后投入供招标人作运输材料等使用，且该期间不作为质保期；中标人做好电梯(包括轿厢内）保护措施，措施费用包含在投标总价内；使用结束后，中标人应对使用过的电梯作全面检测、整修、维护保养，确保使用过的电梯与未使用过的电梯的质量一致；施工期间使用的电梯，中标人应及时做好维护保养，确保电梯正常运行、安全运行。待所有电梯满足验收条件并经招标人认可后再次报批验收，包括施工梯重新进行年检，费用含在投标报价内。保护措施费用、年检费用以及使用后的大修费用需要包含在报价中，修复完毕经招标人确认后方可移交。

投标报价还应包括轿厢装饰及轿厢成品保护（要求在验收完成后按业主要求对轿厢进行二次保护）、内壁保护（采用1.2CM厚细木工板）、地面保护（采用1.2CM厚细木工板）、储存、保管、起吊、定位、就位、底坑爬梯、机房内简易铁梯、钢质牛腿以及机房内部电源及动力箱、脚手架搭建和拆除、井道照明、安全护栏（含屋顶设备护栏）、井道和各层门厅的预留空洞的开设方式或位置调整等、电梯及其设备预留空洞、预埋件等如漏留、漏埋的钻孔、补埋等、配电箱至电梯控制设备配电箱的线槽及布线等费用、临时设施费、层门地坎钢板、固定主机的钢梁费用、安全保护、现场清理、水电费、免费培训、质保期备品备件价格、质保期内维保费用、质保期内日常维护保养及不合格零件更换等费用、轿门门套门缝封堵、曳引机工字钢钢梁及混凝土封堵、电梯内部的五方对讲通话费用（包括通话设备及随行电缆）、无线覆盖及安防设备安装的配合、电梯轿厢和厅门入口装饰费用以及安装过程的水平及垂直运输费用等。中标人在电梯安装过程中，应充分考虑电梯地坎与建筑完成面之间的标高衔接问题，若出现此问题由中标人负责处理完成，费用由中标人自理。

本项目电梯地面如有采用大理石，载重量需另外预留该部分重量，具体预留重量由中标人考虑，由此产生的费用含在投标报价中，中标人不得再向招标人额外收取费用。

中标人可到施工现场勘查了解，土建调整费用等计入投标报价等。投标内容承诺应当有质保期满后五年内的备品备件价格，水电费由中标人自理。中标人应自行解决设备安装现场的临时设施包括住宿等。中标人应考虑交货期间的材料等费用的上涨因素，中标后的价格不予调整。供应商应严格核对招标人提供的施工图纸，若发现底坑、井道、楼层等与招标文件不符的，应在投标前予以提出，否则中标后由中标人自行承担整改费用。

招标人只承担三相五线穿线到电源终端箱，有机房电梯由此到电梯控制箱的线缆及保护管由中标人负责，费用由中标人承担，电梯配电箱内及箱后安装内容由中标人负责，电梯配电箱及箱后安装、电梯安装施工的临时用电线及电梯调试、验收的临时电缆、电梯桥箱内部采用1.2CM细木工板保护等费用应计入投标报价。调试电缆由中标人自行负责。各供应商应充分了解施工现场和总包单位情况，应自行考虑总包等相关施工单位的协调和配合问题。若施工现场土建部分已施工完成的，未预留的孔洞打孔及安装需增加的预埋件和支架、钢梁等的费用包含在投标报价内，中标后不得以任何理由要求修改图纸或补差或延长工期等情况。如漏报，最终所发生的费用由中标人承担，与招标人无关。由于招标人施工电梯及脚手架可能拆除，供应商应自行搭设、拆除安装脚手架及垂直运输，自行解决施工现场的临时设施（包括住宿）等，此项费用由供应商自行考虑在投标报价中，结算时不另行支付。

安装用水用电费用按实结算，由中标人支付给总承包单位。投标报价必须附有分项报价表。

根据宁波市第224号政府令发布的《宁波市电梯安全管理办法》要求电梯加装远程监测系统，请供应商考虑具体方案并承担相应的费用，该费用包括在此次投标报价中。

招标人有权单方面变更工程设计，承包单位必须无条件服从。

备品备件：质量保证期满后所需备品备件价格不得超过投标价格。

供应商还须保证，在质量保证期满后5年内，以投标文件《质量保证期外备品备件清单及价目表》的优惠价格提供维持正常运转所必需的附件、备件、工具、消耗品和人员服务费用等。并在投标书中详细列明清单。标明名称、单价，其费用在投标书中明确列出，但不包括在总价中。

③发票类型：提供符合财务要求的相关发票；

④本合同发票及银行保函（或保险保单）受益人：

3、工程变更

本合同为总价合同，工程变更只有在设计图纸变更或项目甲方（建设单位、代建单位）认可的其他变更情况才予以确认。土建设计条件的变更，原则上由总包单位实施，如特殊情况由电梯公司实施，结算条件依据本工程总承包合同相关条款。电梯设备的变更依照如下规定：

3.1 项目甲方（建设单位、代建单位）有权单方面变更电梯数量，乙方必须无条件服从。

3.2 因工程设计变更引起的设备数量增减，设备实际采购数量按实调整，合同价款作相应调整。电梯数量减少时，且在安排生产前，按照合同对应电梯的价款扣除；在安排生产后，由双方协商确定损失，扣除对应价款。电梯数量增加时，本合同有相同型号，则按该型号合同价执行；在合同中相同型号有不同设备单价的，按相同型号中的最低设备单价执行。合同中没有相同型号但有相近型号的，则参照合同相近的型号设备单价计算。合同中没有相同或相近的型号，由电梯单位重新报价，经甲方、监理单位确认，实施变更，并作为拨款依据。电梯安装单价的调整依照本电梯设备单价与安装单价相同比例执行。

3.3 电梯设备部件配置的变更应参照投标文件价目表的报价。如投标文件价目表上没有新增部件报价，由电梯单位重新报价，经监理单位审核、甲方同意后，方可实施变更。部件安装单价调整依照本电梯设备单价与安装单价相同比例执行。

3.4 工程设计变更只引起实际安装位置的变更，则合同价款不做相应调整。

3.5 乙方在落实生产合同货物前，应向项目甲方确认规格型号数量。

3.6 最终结算价以审计结论为准。联系单增减以审计结论为准，另行审批支付。

3.7甲方委托社会中介机构参与审计的，工程结算审核追加费用由乙方承担，计费基数为核增额及超过送审造价5%部分的核减额，费率为5%。乙方在付清应承担的审查费后，方可进行工程价款的结算。

★4、付款方式

4.1在签订合同前乙方需向甲方提供合同总价5%的履约担保（如为银行保函（或保险保单），则在合同签订后7天内递交给甲方）。

4.2付款方式:

（1）在本合同签订生效后14个工作日内且乙方按规定提交履约担保后，乙方向甲方开具收据，甲方向乙方支付合同总价的10%作为预付款；

（2）甲乙双方确认本合同所定设备在供货之前3个月，由乙方向甲方开具收据，甲方向乙方支付合同总价的20%；

（3）乙方安排装运并书面通知甲方14天之内，乙方向甲方出具合同总价50%的发票，甲方向乙方支付合同总价的20%；

（4）货到工地，经验收合格后14天内，乙方向甲方开具合同金额20%的发票，甲方向乙方支付合同总价的20%；

（5）电梯安装调试完毕，通过宁波市特种设备检验研究院验收合格，并提供六套竣工技术资料后14天内，乙方向甲方开具合同金额25%的发票，甲方向乙方支付合同总价的25%，余款待政府审计结束后一次性支付（无息）。

（6）第一次支付前乙方向甲方提供合同总价5%的银行质量保函或保险保单（受益方为甲方），有效期至质保期结束。

（7）工程结算最终价款以审计部门出具的审计结论为准。

4.3总承包管理、协调和服务费的支付：开工后1个月内，乙方直接支付给总承包单位，如果无正当理由不付，甲方有权从结算款中代扣并支付给总承包单位。

4.4项目甲方应以转帐方式，按乙方指定帐户及帐号向乙方支付合同价款。

合同价款：乙方指定帐户为：

单位全称：                         ；

开户银行：                         ；

帐    号：                         。

4.5技术条款的确认

（1）在本合同签订后 7 日内乙方应向甲方提交土建布置图以及与招投标文件相符的规格参数在内的所有技术条款进行确认，甲方于乙方提交之日起 7 日内将确认的技术条款交付乙方，但不免除乙方有义务对项目的图纸及现场再认真检查与复核，并主动了解所有与各种电梯及安装的信息或尺寸，否则由此造成的后果或损失，甲方不承担相关的责任。

（2）设备制造之前，乙方必须派专业技术人员到现场核对电梯井道、层高、地坑、门洞、顶层高度、吊钩等土建实际尺寸，核对情况乙方须向甲方出具书面说明，证实乙方已核对此项工作，若有与甲方招标时提供的相关数据以及上述4.5（1）条款确认的内容不符，须及时书面通知甲方，否则引起的损失由乙方自负。

5、交货方式、运输及费用结算方式

5.1 交货地点：              ，所有设备运抵现场日期为交货日期。

5.2 交货方式：由乙方负责运送设备至现场卸货，并负责保管、安装、调试、直至通过宁波市特种设备安全监督管理部门验收合格。

5.3 运输及费用：乙方负责办理运输和保险，将设备运抵甲方工地现场，并负责到场卸货。设备运输费、保险费及装卸费已包含在设备总价中，设备运输及到场卸货均由乙方自行负责，设备到场后，继续由乙方负责保管直至乙方设备安装完成，并通过宁波市特种设备安全监督管理部门验收合格起14天（并办理交付使用手续）后止。在此期间乙方自行负担相应费用，并承担一切责任。

6、到货查验

设备运抵现场后，乙方提供到货清单并标明设备元件、配件规格型号及产地品牌。甲方自接收乙方书面申请检验起7天内组织监理及宁波市特种设备安全监督管理部门等单位对设备质量、规格、性能、数量和重量等进行初步检验，该检验不代表已经验收合格（最终验收以通过宁波市特种设备安全监督管理部门验收合格为准）。如发现设备元件、配件规格型号及产地品牌与招投标文件不符，乙方应无条件及时更换，并保证工程进度需要。如发现设备的规格和数量或两者都与合同文件、招投标文件不符，甲方有权在设备运抵现场后90天内根据乙方检验标准自己检验结果或由宁波市特种设备安全监督管理部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

进口设备需提供如下资料及证明文件：

1、到宁波港口的与合同号一致的产品装箱单；（原件）

2、中国商检局出具的与合同号一致的商检证明；（原件）

3、中国海关出具的报关证明（原件）。

7、技术资料

7.1最终交付使用需提交六套完整的技术资料、图纸和文件；

7.2设备交货时乙方向甲方提供下列技术资料、图纸和文件：

产品合格证或质量检验证书；

电梯的设备安装图、电气和仪表系统原理图、接线图；

电梯安装、使用、维护说明书以及有关手册；

易损件清单；

备品备件和专用工具清单；

提供关键零部件的产品合格证和质量检验文件的复印件；

乙方认为有必要提供的其他文件和技术资料。

若技术资料不完整的，扣减合同设备价款5‰作为违约金，且不免除乙方按合同约定对相关技术资料补充完整。

8、质量保证

8.1乙方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质保期之内，乙方应对由于设备本身设计、制作工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

电梯的制造、安装、验收标准及技术规范，必须符合我国GB7588-2003标准，或甲方认可的其他标准。电梯配套的电气装置，应符合IEC国际标准，仪表需符合相应的国际标准。

8.2电梯质保期：经宁波市特种设备检验研究院检验合格并移交后的2年（如遇到特殊情况，移交时间最多不超过验收合格后12个月），其中曳引机、钢丝绳、导向轮、按钮等质保期为五年。每月免费保养不少于2次，质保期内免费提供备品备件。质保期内须免费提供维修和保养，并包括2年维保期内的年检费用。

9、设备供货的违约责任。

设备供货违约责任按“合同条款第二节合同一般条款”相关条款规定执行。

10、履约保证金：在签订合同前，乙方提供合同总价5%的履约担保；如为银行保函（或保险保单），则在合同签订后7天内递交给甲方。

履约担保的退还：该项目验收合格后根据实际履约情况扣除相应违约金后无息退还履约担保。履约担保为银行保函的，在正常合同工期内完成履约的，在合同到期后根据实际履约情况扣除相应违约金后无息退还；若合同延期的，则在合同到期之日前14天内递交新的履约保函。履约担保为保险保单的，无需退还。乙方与履约担保、质量担保有关的任何利息或其它类似费用均由乙方承担，若因工期延长或保修期延长所增加的乙方与履约担保、质量担保有关的费用继续由乙方承担。

11、争议解决

11.1甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的一切争端，如果协商仍得不到解决，按“合同法”规定诉至鄞州区人民法院。

11.2律师费、调查费、差旅费、调解及诉讼费等由败诉方负担

11.3在调解及诉讼期间，除正在进行调解及诉讼的部分外，本合同其它部分应继续执行。

12、本合同有关的一切税费均由乙方负担。

13、售后服务承诺

13.1培训：乙方负责对甲方的操作、维修人员进行无偿培训，培训时间、地点另行商定；每年免费提供给物业管理单位3-4次培训安全保障和电梯相关知识。

13.2电梯验收合格后，乙方在宁波市区设立永久维保点，维保点派驻人员工作经验不短于五年、人员数量不小于4名。为本项目提供24小时维保服务，故障响应时间≤30分钟，一般故障修复时间≤60分钟，重大故障修复时间≤24小时。

13.3免费维保：经宁波市特种设备检验研究院检验合格并移交后的2年（如遇到特殊情况，移交时间最多不超过验收合格后12个月）质保期内免费提供维修和保养，其中曳引机、钢丝绳、导向轮、按钮等质保期为五年。卖方负责质保期内的年检费。如因甲方使用不当或人为原因而造成的电梯设备损坏，其修理费用及损坏部分的零件材料费及相应运费由甲方承担。

13.4有偿维保：免费维保期后，乙方提供有偿维保服务。乙方承诺免费维保期满后的5年内有偿维保清包费用为RMB￥        元/月·台，全包费用为RMB￥        元/月·台，有偿维保合同另行签订。

13.5备品备件：免费提供质保期内所需的备品备件，保证在质保期以后5年以内，备品备件的价格不高于本次投标报价。

13.6合同签订后，甲方将因施工需要而需提前使用的电梯告知乙方，乙方须提前进行供货及安装。因施工需要而需提前使用的电梯先行验收，验收合格后甲方需使用电梯时，乙方应安排2名或以上有一定经验的人员到现场予以配合操作和维护，直至工程整体验收并交付物业。相关费用包含在合同价款中，不再另行支付。

14、安装特殊条款

14.1 安装施工期

14.1.1 根据国家工期定额和使用需要，双方商定电梯的安装期为两个月，并必须满足总包进度的需要。

14.1.2 乙方应按照甲方项目总施工进度计划要求，合理安排设备安装进度计划，并报甲方认可后方可施工，以便相互配合，确保安装工程进度满足工程总包单位进度需要，如期完工。

14.1.3 开工前7天内，乙方向甲方和监理单位发出开工书面报告。

14.1.4 如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延：

因甲方原因导致乙方不能及时安装按延误的天数，经监理单位以及甲方现场代表签证后，安装工期予以相应顺延；

因人力不可抗拒的因素而延误的天数。

14.2 工程质量：                                   。

14.3建设单位及代建单位责任

14.3.1提供符合土建布置图规定的井道、底坑；提供各楼层地面水平装饰基准线，墙面装饰基准线。

14.3.2协调提供符合电梯规格要求的动力电源和照明电源（三相五线制），由乙方根据该项目总包单位指定位置自行接驳，费用由乙方承担。

14.4总承包单位责任和总承包配合费、服务费包含但不仅限于以下内容：

14.4.1开工一周内应按照合同内容提出总包管理规定，以便本项目承包人遵守；协调承包人施工预留、交叉作业及各单位之间的矛盾；负责控制工程总进度，按总包管理规定管理各分包人。

14.4.2及时向承包人准确提供其所需的标高、定位基准等技术资料，并对提供的技术资料真实性负责。

14.4.3负责安排承包人能与其共同使用现场的通道及场地，根据施工现场情况提供工作面，统筹安排材料堆场，以施工现场现有条件为承包人提供垂直运输（塔吊、井架等）配合、施工通道、外脚手架及材料堆放场地等。

14.4.4以现场已经搭设的临时住宿、仓库及办公条件为承包人提供使用的条件。除仓库、门卫等安防人员外，其他人不建议住宿在现场。

14.4.5负责向承包人提供楼层用电接入点（指分层提供配电箱）和用水接入点，并供应其所需的负荷。承包人施工用水用电费用由承包人承担，该费用承包人直接支付给总承包单位，用水用电费由总承包单位、承包人双方自行协商确定，并由承包人直接支付给总承包单位，与建设单位无涉。

14.4.6为满足施工现场清洁卫生要求达到市、区政府规定的文明施工要求，总承包单位负责清理场地内的全部建筑垃圾（承包人将建筑垃圾清理到场地内的指定地点，由总承包单位负责统一外运；若承包人委托总承包单位负责将其产生的建筑垃圾清理到场地内的指定地点，则委托清理费用由双方自行商定）。

14.4.7项目整体竣工验收交付前，总承包单位全面负责现场安保、防火、防盗工作和成品保护工作，并对发生偷盗、破坏的损失承担相应管理责任。总承包单位牵头，组织协调承包人，组织实施防火、防盗和成品保护的具体措施，在建设期间制订相关制度，对有违反制度的可按制度约定处以违约金。

14.4.8负责与工地相接的城市道路、排水井道的维护和保洁工作，因承包人管理不力导致政府部门处罚或整改均由承包人自己承担。

14.4.9负责对专业分包施工质量的总包管理、验收和监督其整改落实；负责组织、监督和落实整改承包人安全生产、文明施工等管理工作。

14.4.10为承包人提供表面砂浆修补和孔洞土建封堵或配合（承包人支付相应费用，费用由总承包单位与承包人自行协商确定）。

14.4.11对分包工程的施工组织设计、技术资料、竣工资料等资料的审核和盖章，并按城建档案馆要求敦促和收集承包人所有资料，直至存档结束。

14.4.12按规定应提供的其他总包管理职责和义务，按规定承担总包应承担的安全、质量及其他连带责任。

14.4.13其他未尽事项，总承包单位项目部应参照管理条例、总包合同、分包合同或期间乙方制订的管理制度执行。总承包单位应在进场后30天内公布项目的门卫管理、就餐制度、住宿管理、动火审批、防火防盗管理等管理制度，以实施对承包人及其他参建单位的共同管理、系统管理。

14.5乙方责任

14.5.1在合同约定安装时间前，负责派员前往安装现场进行土建勘测，并负责做好门厅按钮及楼层显示的预留孔和预埋工作，确认工地安装条件，向甲方提供咨询服务和提出整改要求，与甲方约定具体开工日期。

14.5.2在设备到场后，会同甲方代表根据发运资料共同对设备包装完整性和装箱数量进行清点。到货查验的具体内容要求按甲、乙双方签定的电梯设备买卖合同相关条款内容执行。

14.5.3设备进场后，负责保管安装的设备及部件。并承担一切费用和责任。

14.5.4按照国家电梯安装规范和乙方的质量标准完成设备的安装和调试工作。

14.5.5遵守施工现场的有关规章制度，并服从配合总包单位做好安全文明施工相关工作。

14.5.6参加现场施工协调会议，配合甲方建筑施工。

14.5.7负责为乙方现场施工人员购买劳动保险和人身保险。

14.5.8负责安装质量的自检验收，配合甲方或甲方指定的监督管理部门进行验收。

14.5.9负责由于安装质量问题造成的二次检验的整改和费用。

14.5.10提供六套安装检测记录、调试报告、验收报告、竣工验收证书等安装工程资料。

14.5.11 负责向宁波市特种设备安全监督管理部门进行开工和验收申报，并负责向宁波市特种设备安全监督管理部门进行现场验收申报工作和承担检测验收费用。

14.5.12负责电梯安装期间的现场安全防护、防火、防盗、并清除施工现场积水和杂物等工作，并服从本项目工程总承包单位对施工现场的安全、文明等统一管理。

14.5.13现场安装用水用电由总承包单位提供接口，乙方负责施工中的用水用电管理并承担实际发生的费用。

14.5.14乙方向本项目总承包单位支付总承包管理、协调和服务费（3000元/台，含税和开票费用）,由总承包单位提供地税正规的建筑业或服务业发票。水电费另付。

14.5.15在土建施工期间乙方须派人员到现场配合土建对井道内尺寸进行测量核实，保证电梯安装的顺利完成，若在电梯安装时由于井道尺寸等原因引起电梯无法安装而需要调整土建施工的，所产生的费用由乙方承担。

14.6、质量保证

14.6.1乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家及相关部门颁发的电梯制造、安装标准和规范进行施工，并接受甲方派驻代表（监理单位）的监管。

14.6.2本电梯安装工程由乙方供货运送至现场并负责安装、调试、通过相关部门验收后交付使用。乙方在安装施工过程中必须按有关规定提供设备、材料质量合格证，进行检验合格后方可用于工程。

14.6.3隐蔽工程必须经甲方派驻代表（监理单位）检查、验收签章后，方可进行下道工序。

14.6.4质保期：经宁波市特种设备检验研究院检验合格并移交后的2年（如遇到特殊情况，移交时间最多不超过验收合格后12个月），其中曳引机、钢丝绳、导向轮、按钮等质保期为五年。每月免费保养不少于2次，质保期内免费提供备品备件。质保期内须免费提供维修和保养，并包括2年维保期内的年检费用。

14.6.5在质保期间，乙方免费提供正常消耗磨损的电梯零部件，因非乙方原因造成的设备损坏由甲方承担责任和费用，乙方提供有偿服务。

14.7、安全施工

14.7.1乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全生产标准组织施工，并接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全防护措施不力造成事故的责任和由此产生的费用由承包人承担。

14.7.2乙方必须加强施工区域范围内的安全管理工作，服从施工总承包单位的管理，并配合施工总承包单位做好安全、文明标准化工地创建工作，禁止本工程设备安装以外的闲杂人员进入，若发生安全事故，责任和由此产生的费用由承包人承担。

14.7.3乙方应根据设备安装工程的特点和现场实际情况编制临时用电方案，安全生产管理办法，相关的安全防范应急预案。

14.7.4乙方应对其在施工工地的工作人员进行安全教育。

14.7.5乙方应按《建设工程档案资料规范》等规定及时收集、整理相关电梯安装工程资料，工程竣工验收之前需提供6套完整的竣工资料给总包归档。若乙方工程资料不完整，扣减电梯安装费的5‰作为违约金，且不免除乙方按合同约定对相关技术资料补充完整。

最终验收以通过宁波市特种设备安全监督管理部门验收为准。

14.8违约赔偿

除不可抗力外，如乙方发生不能按期交货或提供服务，项目甲方发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按下列规定处以违约金。

（1）乙方延误工期、逾期交货的违约金为每逾期一天，扣1000元，最高限额为合同价款的3%（其中未按交货期约定及时交货的违约金限额为合同价款的2%；未按安装及调试期约定的时间进行安装及调试的违约金限额为合同价款的1%），如违约金达到最高限额时乙方仍不能交货，项目甲方有权终止合同。

经双方协商同意延期交货和经双方友好协商同意退货且无需罚款者不在此例。

（2）由于项目甲方原因导致乙方不能及时安装，项目甲方对延误的工期予以相应顺延，但不承担任何补偿或赔偿费用。

（3）乙方未达到安全文明施工要求，违约金为合同总价的3%（不包含安全责任事故赔偿金）。，且不免除乙方承担由此引起的一切费用及责任。

（4）乙方未达到合同约定的质量要求的违约金为合同总价的4%。乙方承担质量违约金的同时，不免除乙方质量返工或整改的责任，直至工程达到合格标准。

（5）无法履行合同

乙方在合同履约过程中无法继续履行时，则乙方需向项目甲方支付违约金，违约金金额按未完合同价款的20%计算，并终止该合同，且乙方承担项目甲方的一切损失。

（6）如发现设备的规格、配置、数量或产地品牌其中一项或多项与合同文件、招投标文件不符，乙方应无条件及时更换，并保证工程进度需要，否则按违约处理，按照违约内容扣除合同总价(含安装部分的合同价)相应的违约金，如果给项目甲方造成的损失超过违约金金额的，项目甲方有权根据乙方检验标准自己检验结果或宁波市特种设备安全监督管理部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

15、保险

15.1在不限制合同规定乙方和项目甲方的义务和责任的条件下，乙方应以乙方或和项目甲方为收益人对工程进行投保。

15.2保险内容包括：

(1)第三方保险

对由于履行合同引起的人员伤亡（除乙方雇员外）或任何（工程以外）财产的损失或损害进行责任保险。

(2)乙方雇员保险

乙方应在整个施工期间对其为本合同工作的人员进行人身意外保险，并应要求其分包人也进行此项保险。

(3)保险费及其他按有关规定需投保的保险费用均由乙方承担。

15.3所有保险不应免除由于乙方过失造成损失而承担的责任。

16、合同生效及其他

16.1合同应在双方法定代表人签字或盖章，加盖公章并在乙方向项目甲方提交履约保证金后生效。

16.2本合同一式拾份，以中文书写，双方各执肆份，代理机构一份，鄞州区采购办一份。合同附件与合同具有同等法律效力.

附件：

附件1: 质保期后五年大包、小包内容及价格

附件2: 随机备品备件清单及价目表

附件3: 电梯规格、参数一览表

附件4：售后服务承诺

附件5：电梯装潢说明一览表

附件6：保修期外备品备件价目表

附件7：主要部件（含附件）清单及价目表

# 第四部分  评标标准

本评标标准是对 “供应商须知”中F.评标及定标以及其他相关条款的具体补充，如有矛盾，以本评标标准为准。

评标委员会按照招标文件 “供应商须知”中关于评标委员会、评标办法、评标程序和原则、推荐中标供应商、定标等规定和本标准开展评标工作。

本次采购为非专门面向中小企业，本次评标将对中小企业声明函满足招标文件要求的小型和微型企业产品的价格给予 6 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。

大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

评审期间，出现对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家时，本次招标采购活动终止。

本项目将对节能产品、环境标志产品给予技术加分，投标产品如属于节能产品、环境标志产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（加盖供应商公章），未按要求提供认证证书或认证证书与中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 节能产品、环境标志产品查询结果不相符的评标委员会将不予认可，不得享受技术加分。由多个产品集成的项目（子包），必须所有产品符合上述要求才能享受技术加分。”

残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格给予6%的扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受评审中价格给予 6%的扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

● 评标办法选用：综合评分法

评分规则：

（1）对初步审查、商务、技术评价合格者进行评分。

（2）每位评委独立逐栏打分，每栏分值不得超出本栏规定的分值范围；

（3）各评分因素打分，以四舍五入法保留小数点后1位。

（4）最终得分及评标结果排序：计算各评委的综合评分的算术平均值（保留小数点后两位），评定结果按照综合得分由高到低顺序对有效供应商进行排序，综合得分相同的，按报价由低到高顺序排序；得分且报价相同的，按技术得分由高到低顺序排序。

（5）推荐中标原则：评标委员会推荐评标结果排序第一者为排名第一的中标候选人。推荐中标候选人如拒绝与采购人签订合同的，或因不可抗力提出不能履行合同，采购人必须重新组织招标。

（6）确定中标人：采购人根据评标报告中评标委员会推荐的中标候选人顺序（或评标委员会受采购人事先授权，按照评标结果排序直接确定中标人）确定1名中标人。

（7）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（8）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

评分标准（兼评委打分表）

招标编号：NBITC-202050113G

| 投标单位 分值 | 得分 |
| --- | --- |
| 商务和技术分70分 | 1、技术指标响应性（10分）： 完全响应招标文件“第五部分 招标货物清单及技术规格”中全部技术任何指标的得10分，标有“★”指标任何负偏离一项则作无效标处理；未标“★”指标每负偏离一条扣2分，扣完为止。 |  |
|  | 2、评标委员会对曳引机的先进性、稳定性以及与整机的统一性等配置情况进行评议。（0-8分） |  |
|  | 3、评标委员会对门机的先进性、稳定性以及与整机的匹配性等配置情况等进行评议。（0-6分） |  |
|  | 4、评标委员会对控制柜的先进性、稳定性以及与整机的匹配性等配置情况进行评议。（0-6分） |  |
|  | 5、评标委员会对红外线光幕的先进性、稳定性以及与整机的匹配性等配置情况进行评议。（0-6分） |  |
|  | 6、评标委员会对其他主要部件配套情况进行评议。（0-4分） |  |
|  | 7、所投电梯制造厂家的技术水平和市场成熟度（10分）：由评委对投标产品制造厂家是否设有测试中心实验室，所投电梯型号的先进性以及市场成熟度进行综合评议（0-10分）（须提供电梯型号的型式试验报告及中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书）。 |  |
|  | 8、评标委员会对供应商提供的安装调试方案、安装人员配置以及与总包单位的配合措施内容的详尽程度、保证顺利通过有关部门对设备验收的方案及措施，以及电梯交付使用后的专业培训计划等进行评议。（0-5分） |  |
|  | 9、售后服务方案：对供应商提供的售后服务方案内容、分支机构维保能力、质量保证及相关管理方案、维护人员和后续技术支持等情况进行评议，要求配有较强的专业技术队伍，能提供快捷的售后服务响应，服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，质保期内外的后续技术支持、维护能力、维护人员安排合理等进行评议。（0-8分） |  |
|  | 10、质保期满足招标文件要求的不得分，每增加一年加1.5分，满分3分。 |  |
|  | 11、供应商（联合体牵头人）自2018年1月1日（以合同签订日期为准）以来，具有同类设备供货业绩，每提供1个得1分，满分3分；（投标文件中提供中标通知书及合同复印件并加盖公章，没有提供不得分） |  |
|  | 12、节能环保产品（1分）：投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分； 投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料：（1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。（2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。 |  |
| 价 格 分 30 分 | 评标基准价=满足招标文件要求且最低的参与评审的价格 参与评审的价格=投标报价-投标报价×小微企业价格扣除优惠值（6%）（其中联合体投标扣除比例按标书规定执行）（残疾人福利性单位、监狱企业（监狱和戒毒企业）视同小微企业）。 投标报价得分=(评标基准价/参与评审的价格)×30 投标报价得分以四舍五入保留小数点后二位。 |  |
| 总分100分 |  |

打分说明：评委根据评标情况逐栏打分，每栏分值不得超出本栏规定的分值范围；

评委签名：                                    时间：

# 第五部分  招标货物清单及技术规格

## 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求，采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求及采购标的的其他技术、服务等要求

# 总则

投标人需按本部分的要求完成设备的设计、制造、运输、装卸、就位、安装、产品保护、调试试运行、验收、培训及售后服务等工作。按工作顺序提交所需的资料，所有资料必须符合本技术规格书的要求。无论其是否被明细列在合同文件中。

# 投标范围

- 投标人须提供清单上列明的设备及附件、备件、并负责运输、安装工程、调试及操作维修人员的培训、并负责通过宁波市质量技术监督部门的验收。

- 投标人所提供的产品，必须是在其过去承接的工程中使用过的技术成熟的产品，不允许使用未成熟的或新研制开发的产品。

- 投标人须说明其在设备及系统的生产集成过程中，所采用的主要元器件、设备等的名称及制造商，并提供相应的技术说明书。

# 附件、备件和消耗品

投标人须提供保证正常运转所必需的附件、备件、工具和消耗品等，并在投标文件中了列出清单，提供名称、用途和制造厂，其价格含在总价中。

# 检验与测试。

- 投标人的检验部门在制造过程中和完工后，应按本招标文件中所提出的标准和规范，对设备进行各项具体的检验和试验，提出检验报告，并对检验报告的准确性和完整性负责，以便采购人工程师进行监理。

- 法定（或授权）的检验机构将按国家有关法规或条例及本招标文件所采用的标准中列入监察条款的有关规定，对设备进行监督检查。设备的制造和使用必须置于安全监察机构或授权的检验机构的监督下。投标人应提供相关证明。

- 投标人在取得授权的检验机构确认设备质量符合本标书规定标准和图纸要求后，须填写产品质量证明书，并提交采购人。

- 采购人有权对产品进行发货前的检验并参加产品出厂试验（但不作为最终验收），投标人应为上述检查提供便利条件，费用由投标人承担。

# 安装、调试与试运行

- 投标人应派有经验的技术人员到现场进行安装、调试，直到设备正常运行。

- 在开始安装以前，所有有关图纸及技术协议必须提供完整，并经采购人确认。

- 投标人派出的技术人员应自备在安装调试过程中所需的特殊工具、润滑剂、易损件和专用仪器仪表等。

- 投标人应负责在现场对设备进行调试和试运行，以检验其设计制作操作性和功能等方面的情况。

- 设备安装完毕，应在采购人工程师的监督下进行试运行前的测试，以证明其可以进行试运行。

- 试运行应在采购人工程师监督下进行，内容如下：

- 进行设备的所有功能性运行。

- 运行和检测安全装置。

# 验收

- 当投标人所供设备运抵现场后安装前，须由采购人、投标人、监理单位等三方组成的验收小组，对投标人所供设备的外观和数量进行检验和核实。此前投标人还应提交一份完整的（包括单台设备和整套系统）检验方法和验收标准，作为采购人的验收依据。

- 当满足以下条件时，采购人才会认为验收合格。

- 投标人已提供了合同中签署的全部货物及完整的技术资料。

- 货物符合规格书中的规定，性能满足要求。

- 性能试验和系统试运行中出现的所有缺陷已经改正至采购人满意。

- 一次性通过宁波质量技术监督部门的验收。

# 技术培训

- 投标人应就其所提供的设备及操作系统对采购人的技术人员和维修人员进行操作和维修方面的培训，培训费用由投标人承担。

- 投标人应在投标文件中提出推荐的培训计划，并做说明，以取得采购人同意。

- 投标人派出的培训人员，应在所提供的同类型产品上至少具有五年的维修经验。培训人员的建立连同培训计划一并提交，采购人认为培训人员不合格可要求更换。

- 对操作人员的培训内容至少应包括操作和安全保护措施。

- 培训所需费用，包括交通食宿和其他杂支由投标人负担，包含在报价中。

- 投标人还应在现场对采购人操作及维修人员进行免费培训。采购人将派维修人员到安装现场实习，投标人应安排工程师给予指导，必要时，应对如何排除故障及零件的拆装等进行演示。

# 说明书、手册和图纸

1）投标人应提供产品合格证明并随每套设备分别免费提供以下中文资料：

- 随机资料陆份，包括：

- 产品合格证或质量检验证书；

- 电梯的设备安装图、电气和仪表系统原理图、接线图；

- 安装图纸及安装技术说明。

- 操作使用说明书及维修、调试手册。

- 易损件清单、附件、备件专用维修工具和仪表、仪器明细表。

- 出厂前的各种检验和试验记录。

- 原材料的分析报告及检验合格证（包括授权检测单位出具的产品质量合格证明）。

- 其他供用户使用的必备资料。

- 竣工资料陆份。竣工资料须在随机资料的基础上，根据实际情况对图纸进行修改，并增加以下内容：

- 变更设计的证明文件。

- 项目竣工图纸。

- 安装技术记录。

- 调整试验记录。

投标人必须严格按照相关规定中的各项细则进行资料的收集、整理（如有新规定则按新规定执行）同时还要遵照本地建设档案馆的具体要求进行文件资料的整理组卷工作。

2）提交图纸尺寸应为：A0—841mm*1188mm；A1—594mm*841mm；A2—420mm*594mm。

3）投标人还应交付一套所有图纸的缩样和电子文件给采购人，缩样尺寸为：A3—297mm*420mm。

4）除非特别指明，图纸和技术资料的量度标称均使用法定计量单位。

5）所有图纸资料的右下角应标有投标人的名称、数据、比例等字样。

6）为培训目的，采购人有权复制这些资料而不另付费用。

# 铭牌

# 每件产品都应在明显的位置上固定名牌，内容至少应包括：

9.1产品名称、型号、规格。

9.2制造厂名称、商标。

9.3出厂日期。产品编号或生产批号。

9.4电机功率、主要参数等。

# 公差。

- 所有公差按GB1800的规定执行。

- 除非特别制定，此工程中使用的数量值均为标称值。

- 投标人应考虑到所有可能的公差值与安装部件的移动和互连系统的位置差量，以决定应采用合适的安装位置差量值。在任何现场施工开始前，投标人应对其安装和与其他系统的连接施工方案报请采购人审查。

# 由于现有的工程建设，各个系统投标人之间的活动有可能影响本工程的实施，故投标人之间的协调工作亦为本工程的一部分，特别的协调工作将按照相关规定执行。

# 工程装备运行条件

- 安装场所：户内安装。

- 接地电阻要求：≤4欧姆

- 抗震烈度：6级

- 电源：三相 380V 50Hz，单相220V 50Hz

- 求连续工作每天24小时，全年365天。

- 正常使用寿命        万小时以上。(投标人填写)

二、电梯设备土建设计参数及数量统计表

| 序号 | 梯号 | DT1 | DT2 | DT3 | DT4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 载重（kg） | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | ≥3000 |
| 2 | 速度（m/s） | ≥1.5 | ≥1.5 | ≥1.5 | ≥1.0 |
| 3 | 数量（台） | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 层站数 | 8/8/8 | 8/8/8 | 8/8/8 | 8/8/8 |
| 5 | 底坑深度(m) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| 6 | 顶层高度（mm） | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| 7 | 停靠站标高（m） (地下一层) | -5.340 | -5.340 | -5.340 | -5.340 |
| 8 | 停靠站标高（m）(一层) | ±0.000 | ±0.000 | ±0.000 | ±0.000 |
| 9 | 停靠站标高（m）(二层) | +5.400 | +5.400 | +5.400 | +5.400 |
| 10 | 停靠站标高（m）(三层) | +9.600 | +9.600 | +9.600 | +9.600 |
| 11 | 停靠站标高（m）(四层) | +13.800 | +13.800 | +13.800 | +13.800 |
| 12 | 停靠站标高（m）(五层) | +18.000 | +18.000 | +18.000 | +18.000 |
| 13 | 停靠站标高（m）(六层) | +22.200 | +22.200 | +22.200 | +22.200 |
| 14 | 停靠站标高（m）(七层) | +26.400 | +26.400 | +26.400 | +26.400 |
| 15 | 井道净尺寸（mm） | 2100×2280 | 2160×2260 | 2160×2260 | 4080×3960 |
| 16 | 开门尺寸（mm） | 900×2100 | 900×2100 | 900×2100 | 1800×2300 |
| 17 | 门洞净尺寸（mm） | 1100×2200 | 1100×2200 | 1100×2200 | 2000×2400 |
| 18 | 开门方式 | 双扇中分 | 双扇中分 | 双扇中分 | 双扇中分 |
| 19 | 机房净高（mm） | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 |
| 20 | 电梯形式 | 客梯(兼无障碍梯) | 客梯(兼无障碍梯) | 客梯 | 货梯 |
|  |  | 不为消防梯 | 不为消防梯 | 不为消防梯 | 不为消防梯 |
| 21 | 备注 | 有机房 | 有机房、并联 | 有机房 |

备注：

1、投标人需将上述数据与图纸自行核对，若与图纸不符，则以图纸为准；若图纸上亦不明确，请投标人自行前往现场勘查，费用自理，如有费用增加，应含在投标报价内。

2、投标货物必须要符合采购人所提供的土建参数。投标人中标后提供的货物与本次招标土建参数不符，对井道尺寸偏差和相关处理的工作由供应商自行与总包单位协调处理，同时对由此引起的一切处理费用均由供应商自理。投标人必须对上表中全部货物投标，不得有任何缺项。(电梯安装应加设减震垫，应满足隔声设计规范的要求，所有电梯确定厂家后再细化设计）。

3、所有电梯须设置门禁（刷卡上下）。

电梯技术规格

| 序号 | 招标技术规格 |
| --- | --- |
| ★1 | 电梯类型和数量：供应商按《电梯设备土建设计参数及数量统计表》响应，且为同一品牌。 |
| 2 | 由供应商分别填写具体乘客电梯、货梯的品牌、规格型号。 |
| 一、土建设计要求及主要技术规格及响应情况 |
| ★1.1 | 电梯速度：详见《电梯设备土建设计参数及数量统计表》。 |
| ★1.2 | 载重量：详见《电梯设备土建设计参数及数量统计表》。 |
| 1.3 | 井道净尺寸：详见《电梯设备土建设计参数及数量统计表》。 |
| 1.4 | 门洞净尺寸：详见《电梯设备土建设计参数及数量统计表》。 |
| 1.5 | 开门尺寸：详见《电梯设备土建设计参数及数量统计表》。 |
| 1.6 | 开门方式：详见《电梯设备土建设计参数及数量统计表》。 |
| 1.7 | 停靠层数：详见《电梯设备土建设计参数及数量统计表》。 |
| 1.8 | 底坑深度：详见《电梯设备土建设计参数及数量统计表》。 |
| 1.9 | 顶层高度：详见《电梯设备土建设计参数及数量统计表》。 |
| 二、电梯轿厢和厅门入口装饰要求 |
| 电梯轿厢和厅门入口装饰方案由供应商自荐彩色单页或样本供业主选择，业主对供应商提供的样本不满意，可另行选择其他厂家方案，费用不作调整（须提供三种或以上款式）。 |
| 2.1 | 开门方式：（详见《电梯设备土建设计参数及数量统计表》） |
| 2.2 | 轿厢内净尺寸：轿厢净高度≥2600mm。 轿厢的“宽×深×高”尺寸在符合GB7588要求及现有井道净尺寸的情况下尽量做到最大。 |
| 2.3 | 轿厢、轿门材质 | 乘客电梯采用发纹拉丝不锈钢板（304材质厚度≥1.2mm），其中无障碍电梯正面（离地90cm到顶部）采用镜面不锈钢板，三侧加不锈钢扶手。轿厢的不锈钢材料不得贴皮和粘接。 货梯采用烤漆钢板。 |
| 2.4 | 厅门、门套 | 乘客电梯采用发纹不锈钢板（304材质厚度≥1.2mm）厅门、标准小门套。 货梯采用标准小门套，烤漆钢板。 |
| 2.5 | 轿厢顶 | 乘客电梯顶部豪华装饰，含LED照明和通风扇（手动及自动控制），电梯专用空调，轿厢顶需留有摄像机孔，随行电缆中应附视频电缆，供应商提供三款以上同档次装修方案供业主选择（附彩色样本图片），业主对供应商提供的样本不满意，可另行选择其他厂家方案，费用不作调整。 货梯采用标准型轿厢顶，均含灯光和通风扇（隐匿形式，手动及自动控制），吊顶轿厢顶需留有摄像机孔，需提供三款以上同档次装修方案供采购人免费选择（需附彩色样本图片）。 电梯专用空调参考品牌采用杭州和三，上海雪巢或同档次及以上品牌。 |
| 2.6 | 轿厢操纵盘 | 乘客电梯采用单侧操纵盘，304材质发纹不锈钢面板厚度≥1.2mm，采用金属按钮，按钮本身自带楼层信息，运行方向显示和楼层等信息液晶显示如有机房，可在监控机房内接入音频、计算机等信号。 （供应商提供照片或样本供业主任意选择，业主对供应商提供的样本不满意，可另行选择其他厂家方案，费用不作调整。） 无障碍电梯另需配置无障碍操纵箱，盲文按钮，采用304材质发纹不锈钢面板，以满足无障碍电梯标准。 货梯采用厂家标准配置。 |
| 2.7 | 门厅按钮及显示 | 乘客电梯每层门厅楼层显示器：采用304材质发纹不锈钢面板厚度≥1.2mm，采用金属按钮，每层设有层站、上下行显示等信息。（供应商提供照片或样本供业主任意选择，业主对供应商提供的样本不满意，可另行选择其他厂家方案，费用不作调整。） 货梯采用厂家标准配置（供应商提供照片及样本，同时请供应商提供三种及以上款式，供采购人免费选择）。 |
| 2.8 | 地面 | 乘客电梯采用304材质花纹不锈钢板厚度不低于3mm。（供应商提供3种以上照片或样本供业主任意选择，业主对供应商提供的样本不满意，可另行选择其他厂家方案，费用不作调整）。 货梯采用8mm及以上花纹钢板。 |
| 2.9 | 轿厢门坎：乘客电梯采用硬质铝合金型材，货梯采用铸铁地坎或不锈钢。 |
| 2.10 | 厅门坎：乘客电梯采用硬质铝合金型材，货梯采用铸铁地坎或不锈钢。 |
| 2.11 | 招标人有变更轿厢装饰要求的权力，中标人须在合同签订前提供3套轿厢装饰方案供招标人选择，招标人在工厂排产前予以确认，相关费用应包含在投标报价中。不论招标人选择哪套，均不影响合同总价 |
| 2.12 | 采购人在签订合同时有变更轿厢内净高度和轿厢装饰要求的权力。 |
| 三、系统要求 |
| ★3.1 | 开门机系统：采用VVVF门机控制系统，红外线光幕保护。乘客电梯为150束及以上且不得有盲区，需覆盖门机所有断面。 |
| ★3.2 | 驱动系统：交流变频变压控制系统（VVVF）。 |
| 3.3 | 控制系统：多微机网络控制（即轿厢本身、轿厢操作盘、各层站呼梯指示器上均备有微电脑与控制柜主电脑一起构成网络控制系统） |
| ★3.4 | DT2、DT3采用微电脑并联控制。 |
| 四、基本功能及选配功能 |
| 4.1 | 门保护：红外线光幕保护，乘客电梯150束及以上且不得有盲区，需覆盖门机所有断面。 |
| 4.2 | 轿厢、机房（如有）、轿顶、基坑及总控制室实现五方对讲通话。 |
| 4.3 | 有/无司机服务：通过轿厢操纵箱上的开关、可使电梯操作方式有（或无）司机操作。 |
| 4.4 | 防捣乱功能。 |
| 4.5 | 误操作修正功能：双击按钮可取消错误召唤。 |
| 4.6 | 超重报警：轿厢超载时，蜂鸣器发出警告声，并停止于该层。 |
| 4.7 | 门异常检查装置：如果轿厢门在预定时间内应开而未开或未能完全开启、轿厢门会自动关闭、再应答其他呼叫、如果轿厢门在预定时间内应关而未能关闭时、将会重复关闭以便清除门槛上的障碍物。 |
| 4.8 | 电梯具有实际运行楼层选择控制功能 |
| 4.9 | 轿厢应急照明：停电时，充电式电池立即给应急灯供电。 |
| 4.10 | 停电应急平层和开门：停电时，充电式电池立即给应急供电，将电梯驶往最近的楼层平层和开门，将乘客放出。 |
| 4.11 | 基站返回：应答最后呼叫后，在设定的时间内，没有其他呼叫时或在并联状态基站上没有其他轿厢停靠时，轿厢会自动返回基站。 |
| 4.12 | 开关门时间自动调整：按照召唤是层站召唤、轿厢召唤或安全装置动作的区别、自动调整开门保持的时间。 |
| 4.13 | 轿厢照明、风扇自动关闭：在规定的时间内，没有召唤信号登记，轿厢内的照明灯、风扇会自动关停，以节约能源。 |
| 4.14 | 基站待机：返回基站后，自动开门（或关门）待机。 |
| 4.15 | 满载直驶。 |
| 4.16 | 安全停靠：如果电梯发生故障并停在楼层之间、或电梯到达目的楼层后，门不能完全打开，控制器将执行诊断检查，保证电梯安全系统正常后，将电梯门自行关闭、并驶往最近的楼层，将乘客放出。 |
| 4.17 | 故障自测功能。 |
| 4.18 | 电梯厂家在轿厢顶部须预留摄像孔并配备摄像、视频信号及独立电源用的随行电缆、网线及安装。监控随行电缆采用国标双屏蔽超五类电梯用网线，双钢丝监控随行电缆，新线为网线加电源线。电梯须每层安装平层板。 |
| 4.19 | 无障碍电梯须配备功能：配置残疾人操作盘、语音报站、后壁圆形不锈钢扶手等设计规范要求配置。 |
| 4.20 | 自动再平层功能。 |
| 4.21 | 到站中英文语音提示，到站灯。 |
| 4.22 | 要求电梯保证无故障运行。 |
| ★4.23 | 须符合宁波市人民政府第224号令《宁波市电梯安全管理办法》和宁波市质量技术监督局甬质特发【2016】21号《市质监局关于推进电梯远程监测系统建设的指导意见》要求。 |
| 4.24 | 规范要求的其它功能及供应商认为有必要提供的其它功能。 |
| ★4.25 | 具备消防迫降功能。 |
| 4.26 | 层门耐火满足1小时消防要求（需提供第三方检测报告）。 |
| 五、技术条件 |
| 5.1 | 电梯在供电电压波动≤±7%及供电频率波动≤±3%时仍能正常工作。 |
| 5.2 | 电梯在额定载荷时允许起、制动循环次数≥180次/小时 |
| 5.3 | 轿厢内噪声≤50dB（A） |
| 5.4 | 开关门噪声≤55dB（A） |
| 5.5 | 平层精度：≤±3mm |
| 5.6 | 称重装置误差≤±1% |
| 5.7 | 平均故障次数≤5/60000次 |
| 5.8 | 供应商所提供的电梯运行曲线应平滑，启、制动及运行时应平稳舒适，无抖动、冲击的感觉。 |
| 5.9 | 供应商明确电梯的设计使用年限。 |
| 六、安全设备：供货方提供的电梯应包括（但不仅限于）下列设备。其应符合有关标准中的规定。 |
| 6.1 | 断相和错相保护 |
| 6.2 | 上、下终点开关和上、下极限开关 |
| 6.3 | 缓冲器 |
| 6.4 | 限速器 |
| 6.5 | 安全钳 |
| 6.6 | 紧急停止按钮 |
| 6.7 | 层门安全设施 |
| 6.8 | 轿门安全设施 |
| 七、主要部件要求：列明型号、产地、品牌 |
| 7.1 | 曳引机：投标文件必须注明制造工厂名称、产地、型号 |
| 7.2 | 门机：投标文件必须注明产地、品牌、型号 |
| 7.3 | 控制柜主板：投标文件必须注明制造工厂名称、产地、型号、 |
| 7.4 | 变频器：投标文件必须注明产地、型号 |
| 7.5 | 红外线光幕：投标文件必须注明产地、品牌、型号 |
| 八、服务 |
| 8.1 | 电梯安装以全包交钥匙工程方式，包括安装，调试，检测和通过相关部门验收。 |
| ★8.2 | 免费维保期后，中标人提供有偿维保服务，列出质保期后五年清包和全包的价格： 清包费用为RMB￥ 元/月·台； 全包费用为RMB￥ 元/月·台； 有偿维保合同另行签订，合同上明确，该维保报价在质保期满后的5年之内不得调整，请各供应商认真报价。 |
| 8.3 | 应急服务内容、费用（响应时间） |
| 8.4 | 售后服务故障处理承诺： 1、在质量保证期内必须派维保人员驻工地现场提供24小时维保服务。 2、无论在质量保证期内还是保证期满后，一旦电梯发生故障，而买方无法自行排除时，在收到买方通知后，中标人应在30分钟内派人到买方现场处理并及时提供备品备件。 |
| 8.5 | 提供常用备品备件清单、产地、报价（5年内保持价格只降不升，含进口部件的关税下降幅度）。 |
| 8.6 | 买方向中标人选购零件时，中标人不能解脱合同所规定的任何担保义务。在设备投入使用后，中标人必须保证备件得提供，期限不能少于15年。 |
| 8.7 | 中标人应在所供零部件停产前3个月通知买方，以便买方有足够时间购买所需的零部件。 |
| 九、其他 |
| 9.1 | 轿厢自重 |
| ★9.2 | 乘客电梯：导轨：主轨T114、副轨T75及以上（载重1600Kg），主副轨均为实心导轨。 货梯：导轨：主轨T127、副轨TK5A及以上（载重3000Kg），主副轨均为实心导轨。 |
| 9.3 | 钢丝绳或钢带(注明产地) |
| 9.4 | 设备性能：供应商提供的电梯设备应在噪音、振动、设备可靠性、性能等方面符合国家标准中的优等品标准和相应的国际标准，在最终验收时，要对噪音、震动这二方面的性能数据作专门检测，其结果应达到上述提及的要求。 |
| 9.5 | 对重块：注明材质。 |
| 十、其它必须承诺部分 |
| 10.1 | 井道内照明线路，电线管，插座，灯具及安装的所有费用应由中标人承担。 |
| 10.2 | 井道钢质牛腿、井道内部用钢材、底坑爬梯、机房内的搁机钢梁（如有机房）、简易铁梯及平台护栏等均由中标人自行配套并承担所有费用。 |
| 10.3 | 电梯电源动力箱及同强电配电箱连接由中标人负责，电缆由中标人承担，电缆长度见图纸。 |
| 10.4 | 电梯安装（调试及验收前所有用电）临时电源线缆由中标人自理，水电费按实支付。 |
| 10.5 | 在电梯设备交付业主使用之前，电梯设备零部件及完成安装的成品均由中标人保管和保护。 |
| 10.6 | 付款方式和条件：（详见招标文件第三部分 合同特殊条款中的付款方式）。 |
| 10.7 | 承诺在交货时能提供以下文件（如有进口部分）： （1）国外制造厂家出具的进口电梯部件的产品合格证书原件； （2）中国海关出具的进口电梯部件进口报关单（复印件，原件备查）。 |
| 10.8 | 中标人必须提供投标电梯型号相配的各种技术数据。 |
| 10.9 | 签订合同以后，中标人应提供电梯交付、安装周期表。 |
| 10.10 | 供应商有义务对本项目的图纸及现场进行认真地检查确认，并主动了解所有与电梯及安装的信息或尺寸，由此造成的后果或损失，采购人不承担相关的责任。 |
| 10.11 | 电梯安装并验收合格完成后，采购人因施工或其他需要，可使用电梯（具体使用电梯方式由中标人与本工程总包单位协商解决），中标人或制造厂家应安排两名或以上有一定经验的人员到现场予以配合、操作和维护，直至工程整体验收合格并交付给物业。交付物业前须再次经宁波市特种设备检验研究院验收合格，费用由中标人承担。 |
| 10.12 | 详细阅读了招标文件合同条款，承诺同意所有条款内容。 |
| 十一、其他承诺 |
| 11.1 | 合同签定后中标人须承诺会安排一名项目经理统一指挥、协调内外部工作。高度关注工程安全、工程质量、工程进度、处理好与其它分包单位的工作协调等。 |
| 11.2 | 对用户井道土建进行勘测（填写土建勘测报告），发现问题及时与用户沟通、联系，并进行整改（必要时可书面告知买方，需配合做好电梯施工前必要的准备工作)；并认真做好《首次工地现场检查要求及检查记录》工作； |
| 11.3 | 办理与采购人（监理）或总包单位的土建交接（验收）手续，并提出需要用户（采购人/监理）或总包单位提供或配合的事项； |
| 11.4 | 开箱点件（并填写现场开箱记录单），作好电梯部件的现场保管工作； |
| 11.5 | 井道内各部件安装，采用搭设井道脚手架办法施工，脚手架搭设必须牢固可靠, 并经过检查才能使用； |
| 11.6 | 按照土建图，钉制样板架（对平行排列梯，需要建筑商提供墙面共同的基准线，固定、确定样板架位置），并进行必要的土建修整工作； |
| 11.7 | 安装电梯导轨，需充分考虑现场具体条件、情况（如温度、风向等因素，对高层梯尤须注意），并作好导轨放样记录（报告）； |
| 11.8 | 按照安装工艺（安装手册）的要求，分别进行井道部件（导轨、支架、轿厢等）、机组、控制柜定位、电气缚线等、层门部分、安全部件等的安装； |
| 11.9 | 进行慢车、快车调试，并作好调试过程记录和调试报告； |
| 11.10 | 整机外观清洁、卫生，并按安装验收、规范要求进行整改； |
| 11.11 | 进行安装验收资料的准备，并对照安装质量检查清单和国家标准严格进行自检； |
| 11.12 | 在自检合格情况下，提交检验申请单，要求供应商派专职质量检验员，进行产品、安装质量检验； |
| 11.13 | 向政府部门（市场监督管理）申报检测，确保检测合格，符合国家标准的设备移交客户； |
| 12 | 附主要部件清单表、电梯主要部件配置情况表和轿厢装潢一览表。 |
| 13 | 提供维保单位（制造厂家或其分支机构）质量技术监督部门年度考核综合量化评价结果（近2年） |
| ★14 | 投标人须在投标文件中提供投标型号的电梯的完整的型式试验报告并明确型号（若使用某系列产品的扩展或延伸产品必须表述清楚）。 |

# 第六部分  投标文件格式及附件

投标文件由投标报价文件、资信商务技术文件两个部分装订成一册或分开装订成册。

成册后的投标文件不得有活页现象（不能订书针装订）。未按规定装订的投标文件，本招标代理公司不接受。

正/副本

# 浙江大学宁波研究院科研大楼电梯设备采购及安装项目

招标编号：NBITC-202050113G

子包：_______

## 投标文件/资信商务技术文件/投标报价文件

## 投标单位（盖章）：____________________________

## 法定代表人或其委托代理人（签字）_____________

投标日期：

附件一

开标一览表

招标项目名称：                                   招标编号：

| 电梯序号 | 电梯编号 | 电梯类型 | 规格型号 | 数量 （台） | 设备费用 （人民币元） | 安装费用 （人民币元） | 投标报价 （人民币元） | 工期 | 质量 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 投标总价合计 |  |

供应商  （公章）：

供应商代表（签字）：

日             期：

附件二

投 标 函

致宁波市国际招标有限公司：

（供应商全称）    授权 （全权代表姓名、职务）

为本公司合法代理人，参加贵方组织的          （采购编号、采购项目名称）      招投标活动，代表本公司处理招投标活动中的一切事宜，在此：

- 提供采购文件中“供应商须知及前附表”规定的全部投标文件

（1）和（2）根据实际提供选择填写：

（1）技术资信商务文件正本1份，副本5份；报价文件正本1份，副本5份。

（2）投标文件正本1份，副本5份

- 据此函，签字代表宣布并承诺如下：

（1）投标报价为开标一览表载明的投标报价。

本报价已经包含了投标项目应纳的税金及采购文件规定的报价方式应包含的其它费用。本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

（2） 本投标文件自开标之日起       天内有效。

（3） 我们已详细审查全部采购文件及有关的澄清/修改文件(若有)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

（4） 保证遵守采购文件有关条款规定。

- 保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

- 完全同意采购文件中有关招标代理服务费的条款，保证在中标后按照采购文件规定的金额、时间和方式，向贵方一次性交纳中标服务费。我方如逾期未交纳（含未足额）的，愿凭贵方开出的违约通知，按上述规定应交纳金额（含欠交纳）的200%交纳违约金和滞纳的银行利息。承诺在未交足上述违约金和利息前，同意不再参加贵方代理的其他项目，如果贵方不接受我们的投标，我们自愿放弃任何方式进行抗辩的权力。

- 我们郑重声明：我公司符合政府采购法规定的参加政府采购活动应当具备的条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 与本项目投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：            电话：              传真：

供 应 商 单 位  （盖章）：             法定代表人或被授权代表人（签字）：

日      期：     年   月   日

# 附件三

## 投标分项报价表

招标编号/子包号：                            招标项目名称：                                           （价格单位：人民币万元）

| 电梯 序号 | 电梯 编号 | 电梯类型 | 规格型号 | 数量（台） | 投标产品制造厂家名 | 投标报价 | 投 标 价 组 成 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 产品 总价 | 产品 单价 | 特殊工具费 | 备品备件费 | 安装调试费 | 技术服务及培训费 | 运输保险费 | 总包服务费 |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 投标总价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、项6=项7×项3

2、项5=项6+项8+项9+项10+项11+项12+项13

3、“投标报价”应与“开标一览表”中“投标报价”一致，“投标总价合计”应与“开标一览表”中“投标总价合计”一致。如果不一致的，以“开标一览表”为准。

供 应 商 单 位  （盖章）：             法定代表人或被授权代表人（签字）：

日      期：     年   月   日

附件四

营业执照

有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件（复印件加盖公章）

附件五

财务状况报告证明材料

提供上一年度财务报表（至少包括资产负债表、利润表、现金流量表）复印件（复印件加盖公章）；若供应商新成立不足一年，提供银行出具的资信证明材料复印件（复印件加盖公章）

附件六

依法缴纳税收的证明材料

要求提供开标之日前六个月内任意一个月的缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税

附件七

依法缴纳社会保障资金的证明材料

提供社保部门出具的单位参加社会保险的证明文件：开标之日前六个月内任意一个月的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金

附件八

具备履行合同所需的设备和专业技术能力的证明材料

（格式内容自拟）

附件九

无重大违法记录声明

本单位在参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中无重大违法记录，特此声明。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

供应商  （公章）

供应商代表（签字）：

日             期：

（填写说明：政府采购法所称重大违法记录：是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 ）

附件十-1

法定代表人授权书

（非联合体投标须提供）

致 （招标代理公司）               ：

（供应商全称）      法定代表人（姓名、职务）授权   （被授权代表姓名、职务）              为本公司合法代理人，参加贵招标代理公司组织的（招标编号） (项目名称)                      项目的招标投标活动，代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜。

本授权书于年月日签字生效,特此声明。

法 定 代 表 人（签字）：

供应商单位全称（公章）：

日    期：

附：

被授权代表姓名：（印刷体）

职          务：

被授权代表签字：

详细通讯地址：

邮 政 编  码：

传        真：

电        话：

附上身份证复印件

附件十-2

法定代表人身份证明

（非联合体投标须提供）

申请人名称：

单位性质：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系(供应商名称)的法定代表人。

特此证明。

供应商： (盖单位章)

年月日

附上身份证复印件

附件十一

供应商资格声明

| 单位名称 |  | 法人代表 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位性质 |  | 单位组建时间 |  |
| 注册资本 |  | 单位固定资产总额 |  |
| 单位地址 |  | 主要联系人 |  |
| 基本账户开户银行 |  | 基本账户银行账号 |  |
| 邮编 |  | 电话 |  |
| 单位人员状况 | 单位总人数人； 其中， 高级称职人 中级职称人 初级职称人 …… | 许可证类别 （须另附上许可证复印件） |  |
|  |  | 同类项目业绩 （须另附上合同复印件） |  |

供应商  （公章）：

供应商代表（签字）：

日          期：

附件十二

供应商特定资格要求（公告如要求，需提供复印件加盖供应商公章）；

# 联合投标协议书

# （联合体投标须提供）

甲方：

乙方：

各方经协商，就响应            （采购编号：         ）招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以                        为联合体牵头人，                 为联合体成员，共同进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中，联合体牵头人的法定代表人或其授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对联合体牵头人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为：

甲方承担本项目所占金额的比例为                    %

乙方承担的工作和义务为：

乙方承担本项目所占金额的比例为                    %

五、有关本次联合投标的其他事宜：

六、本协议提交采购人后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议一式二份，签约各方各持一份。

甲方单位（盖章）：                            乙方单位（盖章）：

法定代表人（签字）：                          法定代表人（签字）：

年  月   日                                  年  月   日

联合投标授权委托书

# （联合体投标须提供）

本授权委托书声明：根据             与             签订的《联合投标协议书》的内容，联合体牵头人            的法定代表人            现授权             为联合投标授权代表，授权代表在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，联合投标各方均予以认可并遵守。

特此委托。

法定代表人（签字）：

日期：    年  月  日

授权代表（签字）：

日期：    年  月  日

后附：

1、法定代表人身份证复印件加盖供应商公章。

2、授权代表身份证复印件加盖供应商公章；

附件十三

商务条款响应表

招标项目名称：      招标编号：

| 序号 | 招标文件商务要求条款 | 投标文件的响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注意：1、请根据“第二部分  供应商须知 商务要求条款”内容对应填写。缺项、漏项的将可能被认定为无效投标。

2、偏离说明栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。 偏离的认定由评标委员会进行评议

供应商  （公章）：

供应商代表（签字）：

日          期：

附件十四

技术条款响应表

招标项目名称：      招标编号：

| 序号 | 招标文件的技术条款 | 投标文件的响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注意：1、按照第五部分“招标货物清单及技术规格”中的所有内容，供应商根据自己的情况进行响应，以文本形式编制“技术条款响应表”，缺项、漏项的将可能被认定为无效投标。

2、偏离说明栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。 偏离的认定由评标委员会进行评议

供应商  （公章）：

供应商代表（签字）：

日      期：

附件十五

电梯部件配置清单表

项目名称：                                                招标编号：

| 部件名称 | 产地 | 生产厂商 | 型号规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 曳引机 | 编码器 |  |  |  |  |
|  | 齿轮 |  |  |  |  |
|  | 电机 |  |  |  |  |
| 控制柜 | 主板 |  |  |  |  |
|  | 扩展电路板 |  |  |  |  |
|  | 变压器 |  |  |  |  |
|  | 主辅接触器 |  |  |  |  |
|  | 空气开关 |  |  |  |  |
|  | 继电器 |  |  |  |  |
|  | 接线端、线槽、线夹、导线等 |  |  |  |  |
| 变频器 | 变频器 |  |  |  |  |
|  | 制动单元 |  |  |  |  |
| 门机 | 门机变频器 |  |  |  |  |
|  | 门机电机 |  |  |  |  |
|  | 开关门机构 |  |  |  |  |
|  | 继电器 |  |  |  |  |
| 轿厢 |  |  |  |  |
| 厅门 |  |  |  |  |
| 门套 |  |  |  |  |
| 发纹不锈钢板 |  |  |  |  |
| 门触点 |  |  |  |  |
| 门锁 |  |  |  |  |
| 轿内控制板、按钮、显示器 |  |  |  |  |
| 厅外召唤板、按钮、显示器 |  |  |  |  |
| 称重装置 |  |  |  |  |
| 光幕门保护 |  |  |  |  |
| 钢丝绳 |  |  |  |  |
| 随行电缆 |  |  |  |  |
| 安全钳 |  |  |  |  |
| 限速器 |  |  |  |  |
| 缓冲器 |  |  |  |  |
| 位置反馈系统 |  |  |  |  |
| 磁开关和磁铁 |  |  |  |  |

注：投标人根据不同电梯类型编制，可以扩展以上表格。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日  期：

附件十六

安装人员配备一览表

项目名称：                                                招标编号：

| 序号 | 姓名 | 职位 | 负责工作任务 | 同类项目工作经历 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日  期：

附件十七

电梯专用空调技术响应表

项目名称：

采购编号：

子包号：

| 项目 | 特性及技术参数 |
| --- | --- |
| 设备型号 |  |
| 数量（台） |  |
| 制造厂家/生产国 |  |
| 额定制冷/制热（kw） |  |
| 电源 |  |
| 输入功率（制冷/制热）KW |  |
| 耗电指标（制冷/制热）KW/KW（COP） |  |
| 标准制冷/热量（kw） |  |
| 压缩机型式及台数 |  |
| 压缩机供油方式（详细说明） |  |
| 变频器的品牌及其变频控制级数 |  |
| 风机类型、结构、电机输出功率KW |  |
| 主要部件（换热器、风机等）材料 |  |
| 负荷调节能力% |  |
| 制冷剂流量控制方式 |  |
| 制冷剂类型 |  |
| 润滑油型号 |  |
| 启动方式 |  |
| 无故障运行时间（小时） |  |
| 净重（KG） |  |
| 外观（壳体）材料、防腐说明、颜色 |  |
| 外型尺寸(mm)长×宽×高 |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日            期：

附件十八

电梯运行和维护费用表；

项目名称：

采购编号：

| 电梯编号 | 质保期满后前5年每台维修保养的清包价格 | 质保期满后5-10年每台维修保养的全包价格 |
| --- | --- | --- |
| …… |  |  |
| 小计 |  |  |
| 总价合计 |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日            期：

# 附件十九

# 随机特殊工具、备件清单及价目表

项目名称：

采购编号：

子包号：

单位：人民币/元

| 序号 | 备品备件及易耗件名称 | 备品备件及易耗件型号规格 | 用于设备具体部件及作用 | 产地/制造厂家 | 数量/ 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.本表所列项目应全部计入投标总价。

2.此表仅提供了表格形式，供应商应根据需要及招标文件的具体要求，准备足够数量的表格按实填写。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日            期：

附件二十

项目业绩表

招标项目名称：      招标编号：

| 序号 | 项目名称 | 时间 | 甲方单位名称 | 甲方单位联系人及联系方式 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

备注：后附合同复印件加盖公章。

供应商（公章）：

供应商代表（签字）：

日期：

附件二十一

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日    期：

填写说明：

1、本声明函为财库[2011]181号文附件的标准格式，必须按该格式填写；本声明函由供应商填写，请认真阅读相关政策文件；

2、如供应商提供本企业制造的货物或者由本企业承担工程、提供服务的，请在相应文字处后面打钩，如“提供本企业制造的货物（√）” “由本企业承担工程（√）、提供服务（√）”。如供应商是代理商，提供其他企业制造的货物，请如实填写其他企业的划分类型并对其真实性负责；

3、小型、微型企业提供中型企业制造的货物时视同中型企业，因此，只有小微企业提供自己的货物或者小微企业提供其他小微企业的货物时，供应商才算小微企业，才能享受评标标准里的价格扣除优惠。

附件二十二

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库 【2017】 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加         单位的          项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

注：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

评分标准要求提供的各项评分内容

（格式自拟）