项目要求

注明：以下内容如与本公司正式发售的招标文件有出入的，以发售的招标文件为准。

一、项目名称：森林防火监控设备采购项目

二、采购单位：宁海县自然资源和规划局

三、预算资金：54万元

四、采购清单

清 单

| 序号 | 名 称 | 规格要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双光谱重载智能预警终端 | （8-10公里） | 1 | 套 |
| 2 | 监控铁塔 | 12米 | 1 | 套 |
| 3 | 基站控制系统 |  | 1 | 套 |
| 4 | 基站防盗系统 |  | 1 | 套 |
| 5 | UPS稳压及防雷接地 |  | 1 | 台 |
| 6 | 工业交换机 |  | 2 | 台 |
| 7 | 光模块 |  | 2 | 只 |
| 8 | VPN专线 |  | 2 | 路 |
| 9 | 运维费 |  | 1 | 年 |

五、技术规格一览表

| 序号 | 名称 | 配置与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 双光谱重载智能预警终端 | 可见光成像组件： 1.1、镜头：规格 1/2"/焦距≥775mm/倍率≥62倍/光圈≥F3.5/2百万像素/光学透雾/支持预置位; 摄像机：200万像素/成像器 1/2.7"/分辨率 1,920x1,080/最低照度 彩色 1.2、 0.001Lux@(F1.6，AGC ON), 黑白：0.0005Lux@(F1.6，AGC ON)/透雾 自动/手动/关/日夜转换 自动 (ICR)/彩色/黑白; 烟火识别组件： ★具有烟火识别功能，可以实现超大范围（100米以上，20公里以内）全天候监控、摄像机巡轨运转，主要性能：白天能自动区别烟、雾，发现烟能自动识别并报警/夜间能自动区别火、灯光，发现火能自动识别并报警/报警后能够对火地点精确定位/报警后锁定火点，自动推进监控摄像镜头、放大监控图像/监控镜头可按预置轨迹运行; 红外热成像组件： 类型：非制冷焦平面微热型/光谱范围：8-14μm/阵列规模(像素)：384×288/最大帧率 50fps@384×288/噪声等效温差 ≤60mK（f/1,300K,30-60Hz）/焦距≥75mm 重型云台防护罩组件： 4.1、云台：水平旋转范围不小于360°/俯仰旋转范围为上下运动夹角之和不小于90°/水平旋转速度范围：0.1°/s～30°/s；俯仰旋转速度范围：0.1°/s～15°/s/控制方式 自动或手动/预置位≥250个/载重≥50Kg/野外抗低温; 4.2、防护罩：双窗口/智能温控/高强度双层铝合金内夹保温材料压铸成型，抗冲击、防腐蚀/双层遮阳、隔热设计; 功能指标： 5.1、在可接受系统控制命令，并进行水平角、俯仰角实时回传，焦距值可根据命令回传; 5.2、★三维（或3D）精确定位/动控制镜头焦距; 5.3、★防雷、解码控制电路集成化，不打开云台外壳即可插拔故障电路板; 一般规范： 6.1、工作温度：-40 ℃~60 ℃; 6.2、防护标准：整体防护等级不小于IP66；镜头、摄像机防护罩防护等级不小于IP67; 6.3、整机重量＜50kg; 6.4、整机功耗＜60W; 提供原厂商针对本项目三年原厂质保承诺函原件加盖公章； 为了保证所投设备无缝接入原森林防火预警系统，须提供原系统厂商的无缝接入承诺函。 |
| 2 | 监控铁塔 | 1、集通讯、监控功能于一体的塔型四角监控铁塔； 2、设计符合国家钢结构设计规范和塔桅设计规程，结构安全可靠； 3、设计风速30米/秒，震烈度8度， 防雷； 4、高度：12米； 5、铁塔材料构成为角钢、圆钢、钢管、轻型铝合金； 6、连接方式：螺丝连接、焊接； 7、全塔材料为热浸镀锌 8、塔基基础为3000MM*3000MM,塔腿基础为600MM*600MM,铁塔安装完毕后,基础顶部作450MM*450MM*400MM C15混凝土保护帽; 9、★预中标单位在开标后7个工作日内须提供监控铁塔图纸一份(含塔体和塔基)； |
| 3 | 基站控制系统 | 1、采用一体化集成电路设计，确保设备低功耗、低故障率，确保系统长时间稳定可靠运行； 2、设备功能： 视频处理、远程控制、数据交换、通讯协议转换、电源逆变、智能温控、数字功放、数字报警功能等； 3、接口： 视频接口（2路，可扩展），网络接口（2口，可扩展），无线通讯接口（1槽，SIM卡接口）SATA硬盘接口（1口，可扩展），电源接口（220V/24V可选），音频接口（2路），复合数据专用传输接口（1路）； 4、集成防雷： 集成防浪涌保护电路； 5、外观： 全铝合金结构机身，机身表面全部采用散热鳍片，具有良好防腐性能、密闭性能和散热性能； 6、防护性能： 具有防火、防雨、防风、防潮、防腐性能； 7、工作温度： -20°C-+60°C； 防护等级：IP66； 8、★户外监控设备箱须为智能温控防护箱；须保证设备能够在野外全年全天候正常工作；铸铝结构，内置前端基站电源转换设备等，防水、防雨、防风、防潮、防腐，内置烟火识别系统；配备温湿度、风速风向传感器； 9、智能报警联动： 可设置IP地址，远程开、关前端设备电源，自动控制开、关防盗号角扬声器和防盗对讲拾音器等； 10、★高稳定性的将通用产品电源转换器、交换机、功放、防雷器的多个独立设备高度集成为一至二张电路板上，并集成一个设备，接头为航空防水插座；； 11、提供原厂商针对本项目三年原厂质保承诺函原件加盖公章； |
| 4 | 基站防盗系统 | 1、室外型红外防盗摄像机：200万1080p；1/1.8" CMOS，星光级，120DB宽动态； 2、1对音频/报警输入输出； 3、红外距离最大可到50m； 4、最大可输出Full HD 1080p@30fps实时图像； 5、侦测：越界侦测,场景变更侦测,区域入侵侦测,移动侦测,人脸侦测；防护等级 IP67 6、室外防水报警喇叭：定阻式，最大功率（W）：30/阻抗（Ω）8±15%/声灵敏度（dB/m,w 105±3/ 频率范围（Hz) 400—6500 7、室外防水拾音器：监听面积 25平方米；频率响应 20Hz ～ 20kHz；灵 敏 度: －45dB；指向特性: 全指向性; |
| 5 | UPS稳压及防雷接地 | 1、前端基站220V稳压供电； 2、前端基站防雷接地； |
| 6 | 工业交换机 | ★硬件规格 千兆电口>=4口；千兆光口>=2口；整机千兆口>=6口 1.2、交换容量≥128Gbps，包转发率≥13.4Mpps，若官网有大小两个指标以小的为准； 2、产品功能 2.1温度范围-40~85℃，防护等级：IP40，要求提供第三方权威机构报告 2.2★提供所投产品要求所投产品端口浪涌抗扰度≥8KV，以权威机构出击的第三方测试报告为准； 2.3设备支持一键重启，提供官网设备截图、保留测试权利 2.4支持ERPS G.8032（公有以太网多环保护技术）,实现<=20ms的环路切换。要求提供官网截图和权威第三方的测试报告。 2.5无风扇 2.6支持IPv4静态路由 2.7支持CPP、NFPP保护协议 2.8支持Web认证功能，支持和802.1X、 ACL同时开启，要求提供官网截图 设备可网管，同时支持WEB配置与CLI命令行配置 3、产品资质 3.1、提供工信部进网许可证 3.2、★提供第三方权威机构测试报告，说明设备能够达到IP40标准 4、提供原厂商针对本项目三年原厂质保承诺函原件加盖公章； |
| 7 | 光模块 | 1、千兆10公里单模光模块； 2、考虑兼容性，要求与交换机同一品牌； |
| 8 | VPN专线 | 完成前端基站、指挥中心、森林防火机房的互联互通； |
| 9 | 运维费 | 运维服务主要包括软件、硬件设备、前端12米基站三大部分运维服务； 保证系统正常运转； 定时维护检查前端野外基站； 4、完成业主单位下达的防火演练任务； |

六、商务要求表

| 招标内容 | 森林防火监控设备采购项目 |
| --- | --- |
| ★交货时间、地点 | 交货时间：合同签订后45个工作日内完成供货、安装调试并通过验收。 交货地点：业主指定地点。 |
| ★付款方式 | 合同签订后7日内支付合同总价的35%作为预付款；安装调试完毕且验收合格后，付款至合同总价的95%；5%余款作为质保金待系统稳定运行6个月后一次性付清（不计息）。 |
| ★质量保证金 | 质量保证金额度：中标合同价的5%； 质量保证金的扣留：安装调试完毕且验收合格后招标人在合同尾款中一次性扣留。 质量保证金的退回：系统稳定运行6个月后退回质保金（不计息）。 |
| ★履约保证金 | 履约保证金金额：合同总价的5% 履约保证金形式：现金、汇票或银行保函。 履约保证金的支付和条件：在签订合同之前支付。 履约保证金退还：在完成合同履约后无息退还（但如中标单位未能履行合同规定的任何义务，招标人有权从履约保证金中得到补偿）。 |
| ★质保期 | 质保期：本项目设备质保期三年，技术条款中有要求的从其约定；按照招标需求中技术参数注明的质保期及要求提供原厂商质保函（加盖原厂公章，投标时须提供原件）。 |
| 售后技术服务 | 投标人承诺质保期内免费提供产品上门维修服务，且接到用户维修电话4个小时内响应，24个小时内修复，不能修复的，用备机替代。 |
| 质量要求 | 设备调试后，按确认后的验收大纲及验收标准或相应的国家标准，买方和卖方共同对设备进行验收，达到验收标准后，买卖双方共同签署设备验收合格后投入使用。 |
| ★安装验收要求 | 采购设备到达买方后，中标人应在收到买方通知后三天内派合适的技术人员前往买方完成安装调试；在项目实施过程中必须做好与其它相关单位的衔接工作。 |
| 培训 | 1、前期培训：免费在现场对采购方技术人员进行设备操作培训，保证使用方人员能够熟练掌握设备和软件等常规使用方法，以及小故障的判断与解决。 2、后期培训：依据实际使用进行培训，培训前中标单位需提供操作、维修手册。培训人员由用户方指定，培训时间与地点由双方协商。该过程由中标单位和用户单位共同配合完成，并且培训结果应经过用户方的书面认可。 |
| ★其他要求 | 现场踏勘：供应商需自行前往现场踏勘，采购人不统一组织; 预中标单位在开标后七个工作日内须提供合理监控铁塔安装位置和卡口智能语音设备安装位置方案经采购人确认同意。 2、同意采购方对投标文件内容的真实性和有效性进行任何形式的监督审查、验证。 3、对投标人作出的售后服务承诺，若在施工、质保期内未按要求履行，业主有权从质保金中得到补偿。 |