9号楼门禁系统安装项目编制说明

一、工程概况：见招标文件

二、工程量清单编制依据：

- 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）

- 《浙江省市政工程预算定额（2018版）》

- 《浙江省安装工程预算定额（2018版）》

- 《浙江省建设工程施工取费定额（2018版）》

- 《浙江省建设工程计价规则（2018版）》

- 《浙江省施工机械台班费用参考单价（2018版）》

- 招标文件

- 信息价采用2019年 6 月份《温州工程造价信息》

- 省、市有关工程造价的有关政策规定

三、编制说明

（一）通用说明

- 本清单项目特征描述与设计描述做法不同时以本清单描述为准，本清单没有具体描述的工作内容和做法均按《GB50500-2013》规范和设计要求计入。

- 本说明不做为施工的最后依据，具体施工时，由建设单位、施工单位、设计单位、监理单位及有关主管单位经过会审后方可施工。

- 对于本工程的个别节点做法，本清单只描述了主要要素，投标单位需根据设计图纸全面考虑并包含在工程量清单综合单价内。

- 除清单中注明用途外的预埋铁件，未单列的均包含在其所依附的主要项目内，合并在该项综合单价中报价。

- 清单中项目特征如有描述不清处请各投标单位应结合施工图纸报价，综合单价应包括完成该项目所需的所有费用。

- 工程量清单和施工图设计要求所涉及颜色的项目或材料，其最终采用何种颜色由建设单位确定，由此增加的费用投标单位均在各工程量清单项目的综合报价中考虑。

- 清单中未列出的措施费项目，施工单位根据图纸结合施工现场在其他施工技术措施费综合考虑，今后不做调整。

- 本工程牵涉到的拆除、搬运、清理、地面保护、窗户及周边设施保护等费用，由投标单位自行踏勘施工现场，自行报价，今后不做调整。

- 分部分项工程量清单中的工程量是按实物净量计算的，一切损耗均应在投标报价内。

（二）工程计量依据及做法说明

- 7~10楼温州经济建设规划院不在本次施工范围内；

- 本工程门禁系统接入行政中心大楼原有的门禁系统，原有门禁系统为达实品牌，增加设备需兼容原有服务器，若投标设备不兼容原有系统，则需投标单位自动读取原有数据库，保证设备正常运行；解决兼容性问题所增加的费用由投标单位自行支付；

- 门禁功能要求：可实现刷卡、密码、远程等开门；

- 消防强切线由各层电井消防端子箱引出至禁控制器，每台均距离按3米 计；

- 门禁控制线在进入弱电井后内预留3米；

- 门禁控制器箱体费用包含在门禁控制器内；

- 本工程采用原有门禁ic卡，不需要增加ic卡；

- 走线采用原有桥架，若图纸中桥架没有到位的，采用穿管，施工单位自行考虑，含总价中，不做调整。

- 各线缆在进入出入口控制器后盘留长度1m，各线缆到达设备安装出线盒后在盒内盘留长度预留0.3m。

- 现场开槽要求达到无尘条件；开槽、切断线路后由施工方恢复原状，所增加的费用包含在其他措施费中，由施工方自行报价；

- 现场能施工作业的时间不固定，此项所增加费用施工方可现场了解情况后报价，包含在其他措施费中；

- 每层弱电井设置1个空开，按清单计入；

- 本工程暂列金按12000元计入；

材料品牌推荐表

| 序 号 | 材料名称 | 产地/品牌 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六类网线 | ①安普②秋叶原③普天 |  |  |
| 2 | 交换机 | ①华为②H3C③锐捷 |  |  |

1、若投标单位漏报品牌，招标人有权在推荐品牌中任意指定一种品牌用于本工程中。