诸暨市八方混凝土建材有限公司水泥采购项目采购要素

## 一、项目基本情况

采购组织类型：公司采购委托代理

项目名称：诸暨市八方混凝土建材有限公司水泥采购项目

采购需求：诸暨市八方混凝土建材有限公司水泥采购项目，供货时间为签订合同之日起至2022年7月31日止或本项目采购预算金额满止。本项目共三个标的，采购预算金额约6400万元，详见下表。

| 标的 | 标的内容 | 规模 | 预算金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标一 | PO42.5水泥、PO52.5水泥 | PO42.5水泥5万吨、PO52.5水泥0.3万吨 | 3100万元 | 具体以采购人实际使用数量为准 |
| 标二 | PO42.5水泥 | PO42.5水泥3.5万吨 | 2000万元 |  |
| 标三 | PO42.5水泥 | PO42.5水泥2.5万吨 | 1300万元 |  |
| 注：一个投标人最多只能中标一个标的，中标后自动退出后续标的评审。 |

二、投标人（供应商）资格要求：

1、符合政府采购法第二十二条之供应商资格规定；

2、具有本项目供货能力，具有信誉良好的供应商；

3、经销商投标须具有生产厂家授权书；

4、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单；

5、本项目不接受联合体投标。

# 三、评标办法：最低评标价法

# 四、采购需求

（一）项目基本情况

诸暨市八方混凝土建材有限公司水泥采购项目，供货时间为自合同签订之日起至2022年7月31日止或本项目采购预算金额满止。本项目PO42.5水泥最高单价限价以采购人要求供货当日最新一轮“百年建筑网”绍兴区域全部供应商水泥实时价格均价指数为基准，PO52.5水泥最高单价限价以采购人要求供货当日最新一轮“百年建筑网”绍兴区域全部供应商水泥实时价格均价指数+50元为基准。

（二）供货要求

1、质量要求：

水泥质量技术要求、规格应符合按GB175标准；

2、产品要求：

PO42.5水泥：普通硅酸盐水泥，要求为帯窑生产企业，过0.08㎜方孔筛不得超过10%；水泥安定性合格，标准稠度用水量≤140克；与采购单位使用外加剂适应性好。

①标一：PO42.5水泥：3天抗压强度≥17.0Mpa，3天抗折强度≥4.5Mpa，28天抗压强度≥50.0Mpa，28天抗折强度≥7.5Mpa。三氧化硫含量≤3.5%；氧化镁含量≤5.0%；氯离子含量≤0.06%；水溶性铬含量≤10mg/Kg（提供近6个月的部分质保单和半年内的省级检测报告）。

PO52.5水泥：普通硅酸盐水泥，要求为帯窑生产企业；过0.08㎜方孔筛不得超过10%；3天抗压强度≥25.0Mpa，3天抗折强度≥5.5Mpa，28天抗压强度≥55.0Mpa，28天抗折强度≥8.5Mpa；三氧化硫含量≤3.5%；氧化镁含量≤5.0%；氯离子含量≤0.06%；水溶性铬含量≤10mg/Kg。水泥安定性合格，标准稠度用水量≤140克；与采购单位使用外加剂适应性好。（提供近6个月的部分质保单和半年内的省级检测报告）

②标二：PO42.5水泥：3天抗压强度≥17.0Mpa，3天抗折强度≥4.5Mpa，28天抗压强度≥48.0Mpa，28天抗折强度≥7.5Mpa。三氧化硫含量≤3.5%；氧化镁含量≤5.0%；氯离子含量≤0.06%；水溶性铬含量≤10mg/Kg（提供近6个月的部分质保单和半年内的省级检测报告）。

③标三：PO42.5水泥：3天抗压强度≥17.0Mpa，3天抗折强度≥4.5Mpa，28天抗压强度≥46.0Mpa，28天抗折强度≥7.5Mpa。三氧化硫含量≤3.5%；氧化镁含量≤5.0%；氯离子含量≤0.06%；水溶性铬含量≤10mg/Kg（提供近6个月的部分质保单和半年内的省级检测报告）。

特别声明：产品送样截止时间为公告发出之日起12个自然日。逾期送样采购人不再接收。请各投标人充分考虑送样时间要求，因投标人逾期原因造成的一切后果由投标人承担。

（三）其他要求：

1、专利权：

投标人应保证保护采购人在使用合同产品或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，由投标人负责与第三方交涉并承担可能发生的一切费用和相关法律责任，采购人不承担由此引起的一切经济和法律责任。

2、售后服务：

（1）中标单位必须提供国家规范要求的质保服务，质保期为3个月。投标人承诺超过本要求的，以优惠者为准。无论在质保期内还是质保期满后，中标单位负责对其实施的项目提供现场服务。要求中标人在接到采购人的电话后4个小时内响应到达现场，并最迟在第2个自然日内对材料进行更换，否则按损失的大小，从履约保证金中扣除。

（2）投标人若有其他服务承诺，也将一并执行。

（3）中标人必须将公司的服务热线明确告知采购单位。

3、供货要求：

（1）供货时间：根据采购人需求送货，并由采购人当场验收。供货地点：诸暨市八方混凝土建材有限公司指定地点，且能通过GPS定位查询车辆轨迹。

（2）中标人不能按合同规定的时间交货和提供服务时，每延迟一天罚处贰万元违约金（台风、战争、政策等不可抗拒因素除外）。

（3）交货和提供服务的时间：本项目供货期为自合同签订之日起至2022年7月31日止或本项目预算金额满止。在采购人要求的供货时间内投标人应及时按要求在采购人工作时间内分批供应，实际需要品种及数量由采购人按需要提前三天通知供货人，在超出分批供货时间3天内投标人未能按时供货，采购人有权另行采购，由此给采购人造成的损失由投标人承担，在工程履约保证金中扣除，如发生三次供货不及时，采购人有权终止合同并要求投标人赔偿损失，履约保证金予以没收，并要求在合同中予以明确。如由采购人原因引起的要求延期供应，中标人应无条件配合，采购人由于某种原因需延长工期时，延期赔偿金可不计，对中标单位不作任何赔偿。由于中标人自身原因导致供货量不足的，中标人须另行从其他生产厂家购买补足空缺或由采购人自行选择其他供应商购买后由中标人支付相关货款。

（4）中标人应将产品送达采购人指定地点（采购人的储存仓库）。货到时，采购人称重，重量的误差不得大于3‰。实际结算数量按以下公式计算：

磅差=（采购人验收数量－中标人发料单数量）/中标人发料单数量

A）磅差在正负千分之三以内（含±3‰），则按采购人实际称重重量计算；

B）磅差＞±3‰，则按采购人称重后的实际重量计算；如因中标人主观原因造成数量短缺的，按以下公式对采购人进行10倍的赔偿：

赔偿额=（-3‰－磅差）×中标人发料单数量×中标价×10。

（5）中标人所提供的产品必须是合法生产的产品，并能确保在中标合同有效期内按照合同中规定的要求及时交付。

（6）中标人应在每批次供货的同时随车提供本批次货物检测报告及出库单原件，未提供检测报告或检测报告不合格的，采购人有权拒绝收货，单方面解除合同并要求中标人承担全部损失。

（7）在合同存续期间，采购人有权随机对中标人提供的材料按批次进行所有技术指标的检验，其中主要技术指标每批次检验一次不合格，则相关批次的货款不予支付，采购人有权单方面解除项目合同。同时采购人有权要求中标人承担由此造成的全部损失（全部损失包括但不限于以下方面：检测委托试验费用、合同终止造成的停工停产以及可能已使用的不合格产品造成的全部损失），且中标人三年内不得参加诸暨市建设集团有限公司及下属企业的招投标活动。

（8）中标人负责运输以及卸货并承担该费用。中标人应根据采购人的供货计划制定供应安排说明。

4、检验

（1）材料运达到货地点后，由采购人清点接货。如因包装或运输不当造成材料质量下降或缺损等，由中标人承担责任。

（2）材料到达交货地点后，中标人应按采购人安排的时间派人到交货点进行检验。中标人应按合同所需供应的每批材料提供性能测试报告和合格证书，供需双方按合同要求进行验收，若有短少或不符合标准的材料，中标人应12小时内补足或更换全新同规格的材料，并承担由此产生的一切费用；如果该不合格材料已经被使用，由此引发的一切后果由中标人承担。

（3）每天货物到采购人指定地点后，在双方工作人员现场监督下随机对一车货物进行取样封存，双方工作人员均在封条上签字确认。检测数据以采购人检验数据为准，可双方共同做样，检测数据不作为仲裁依据。扣罚力度：允许双方试样结果±2%误差，超出部分，偏高不作奖罚，同批次每降低1Mpa扣30元/吨，不足1Mpa按1Mpa扣罚。

（4）中标人所提供产品的试验费用由中标人承担。

5、其他要求

（1）为保证产品品牌的稳定性：投标人须具有相关试验检测设备和专业检测人员。

（2）售后服务：投标人须提供所供货质量不合格或数量不足的处理承诺等情况评定，有完善的质量管理体系。

（3）因本项目供货规模较大，供货周期较长，需要供应商具有良好的产品运输能力。供应商须在投标文件中明确一家或多家供应商为本项目提供优质的产品运输服务，中标后锁定，不得擅自更改。同时运输公司能够提供正规增值税务发票。运输公司在服务期内发生的所有安全责任事故由对应的中标人承担。

（4）编制投标报价时投标人需充分考虑到市场价格变动等情况，若遇市场价格变动，采购人对中标价格不再进行调整。

（五）履约保证金、结算及付款方式：

1、履约保证金：中标人在项目实施前向采购人缴纳一定数额的履约保证金，具体为：标一人民币伍拾万元整；标二人民币叁拾万元整；标三人民币贰拾万元整。

2、结算及付款方式：

（1）本项目无预付款，每月月底为一结账周期，货到甲方验收合格，凭本月进货数量、试验质量验收单、仓库入库单及有效税务发票等附件资料到财务后以银行承兑结算（若以银行转账支付，按承兑单价的 98.2%开票结算），每月结算上月货款的95%，剩余的5%在合同履行完成后一次性无息付清。

（2）本项目标一质保金为人民币150万元，标二质保金为人民币100万元，标三质保金为人民币50万元，质保金在供货开始后实际货款中扣满为止。

（3）本项目质保金在供货期满无任何质量问题后30天内返还，不计息。

（4）结算说明

①本项目标一、标二PO42.5水泥最高投标折扣率为采购人要求供货当日最新一轮“百年建筑网”绍兴区域全部供应商水泥实时价格均价指数的98.5%，标三PO42.5水泥最高投标折扣率为采购人要求供货当日最新一轮“百年建筑网”绍兴区域全部供应商水泥实时价格均价指数的96%，标一PO52.5水泥最高投标折扣率为采购人要求供货当日最新一轮“百年建筑网”绍兴区域全部供应商水泥实时价格均价指数+50元的98.5%。任何超过最高投标折扣率的报价均为无效报价，该基准价格均包含货物成本、运费、税金、人员工资、售后服务等其他所有费用。

②本项目按统一折扣率报价（折扣率按百分比填写，如报九五折，则按95.00%填写）。折扣报价需保留到小数点后二位。中标单价=供货当天水泥实时价格均价指数*中标折扣率，例：2021年10月26日标一PO42.5水泥“百年建筑网”绍兴区域全部供应商实时价格均值指数为740.83元/吨，投标折扣为95.00%，那么当日供货单价为740.83×95.00%=703.79元/吨，标一PO52.5水泥当日供货单价为740.83×95.00%+50=753.79元/吨。

（六）最高投标折扣率：

本项目标一、标二PO42.5水泥、PO52.5水泥最高投标折扣率为98.5%；标二PO42.5水泥最高投标折扣率为98.5%；标三PO42.5水泥最高投标折扣率96%。任何超过最高投标折扣率的折扣系数均属于无效报价。