绍兴市柯桥区应急管理局车辆采购项目

项目编号: 绍柯采[2023]1166号

公

开

招

标

文

件

采购单位：绍兴市柯桥区应急管理局

采购代理机构：浙江华元工程咨询有限公司

2023年4月

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标方法及评分标准

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

# 第一部分 招标公告

项目概况

绍兴市柯桥区应急管理局车辆采购项目招标项目的潜在投标人应在政采云系统在线获取招标文件，并于2023年5月19日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：绍柯采[2023]1166号

项目名称：绍兴市柯桥区应急管理局车辆采购项目

预算金额（元）：33000000

最高限价（元）：33000000

采购需求：详见招标文件

标项一：

标项名称：登高消防车

数量：1

预算金额（元）:6000000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件《第三部分 采购需求》

备注：不允许进口车辆

标项二：

标项名称：压缩空气泡沫车

数量：9

预算金额（元）:17100000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件《第三部分 采购需求》

备注：不允许进口车辆

标项三：

标项名称：轻型抢险救援车

数量：8

预算金额（元）:2500000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件《第三部分 采购需求》

备注：不允许进口车辆

标项四：

标项名称：重型泡沫水罐车

数量：1

预算金额（元）:1800000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件《第三部分 采购需求》

备注：不允许进口车辆

标项五：

标项名称：中型水罐车

数量：3

预算金额（元）:3600000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件《第三部分 采购需求》

备注：不允许进口车辆

标项六：

标项名称：多功能抢险救援车

数量：1

预算金额（元）:2000000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件《第三部分 采购需求》

备注：不允许进口车辆

合同履行期限：详见招标文件

本项目（是）接受联合体投标，联合体成员（含牵头人）不得超过2家。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求： 无

3.本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取招标文件

时间：/至  2023年5月19日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）；

方式：供应商登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。公告页面附件招标文件可以下载，仅供浏览使用；

售价：0。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间： 2023年5月19日 9：30  （北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）

开标时间：2023年5月19日  9：30

开标地点（网址）：绍兴市柯桥区公共资源交易中心3号交易室通过政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）在线开标

## 采购意向公开链接

## https://zfcg.czt.zj.gov.cn/innerUsed_noticeDetails/index.html?noticeId=9282135&utm=web-government-front.49399a16.0.0.27606870dff311ed980c199942980004
六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 七、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：符合要求的供应商可以同时报名6个标项，允许兼投兼中，开标将顺序（投标文件开启顺序1标、2标、3标、4标、5标、6标）进行。

## 八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：绍兴市柯桥区应急管理局

地址：浙江省绍兴市柯桥区群贤路1661号

传真：/

项目联系人（询问）：陈工

项目联系方式（询问）： 13606757557

质疑联系人：汤佳斌

质疑联系方式：18248609119

2.采购代理机构信息

名  称：浙江华元工程咨询有限公司

地  址：绍兴市越城区财源中心14楼1402室

项目联系人（询问）：黄海燕

项目联系方式（询问）：13735341416

质疑联系人：孟丹

质疑联系方式：0575-85133886

3.同级政府采购监督管理部门

名 称：绍兴市柯桥区财政局

地 址：绍兴市柯桥区育才路财税大楼

传 真：/

联系人 ：王晖

监督投诉电话：0575-84125927

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 有关本项目开展所需的货物价款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、税金等一切费用均计入报价。《投标（开标）一览表》是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： ▲投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； ▲投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的; ▲报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的; ▲《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的,经评标委员会认定属于重大偏差的； ▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 2 | 项目采购类型 | 本项目为货物类采购项目 货物类：本项目货物类产品不接受进口产品投标（进口产品是指通过中国海关报关进入中国境内且产自关境外的产品） |
| 3 | 分包或转包 | （1）本项目允许分包。本项目允许将非主体、非关键性的工作分包，投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。 （2）本项目不得转包。 |
| 4 | 中小企业划分标准所属行业 | （1）采购标的：绍兴市柯桥区应急管理局车辆采购项目 （2）所属行业：工业 |
| 5 | 投标文件的份数 | 本项目实行电子投标。供应商应准备电子投标文件参与投标：电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。 ▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。 ▲未在系统解密时间内完成解密的，视为投标人自行放弃投标，投标无效。 |
| 6 | 开标前答疑会或现场考察 | 自行踏勘 联系人：郑旭 ；联系电话：0571-85860256 |
| 7 | 样品提供 | 不要求。 |
| 8 | 演示 | 不组织。 |
| 9 | 采购代理机构代理费用 | /。 |
| 10 | 投标保证金缴纳 | 不收取投标保证金 |
| 11 | 履约保证金金额 | 中标合同金额的1% |
| 12 | 电子招投标说明 | （1）电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件。 （2）投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。 （3）招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件。 （4）投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签章”、“生成电子标书”等操作。 （5）投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台。 （6）投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在开始解密后30分钟内完成在线解密。 （7）具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。 |

注：本项目通用总则条款与前附表等专用特别规定有冲突之处，以专用条款（特别规定）为准

# 一、总则

## 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

# 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5 “▲” 系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2 节能环保要求

3.2.1根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。本项目采购产品属于政府强制采购节能品目清单的（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号），投标人所投产品须为节能产品并提供该产品所在的节能产品政府采购清单页及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内节能产品认证证书或规定网站证书查询截图。

▲本项目如需采购节能品目清单中的政府强制采购的节能产品的，必须以强制采购的品目清单内产品投标，投标人未按要求提供品目清单内的节能产品或相关证明，投标无效。

3.2.2投标人提供产品如是节能（环境标志）产品，应当优先提供《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕18号和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号）内产品，涉及项目评分条款加分项时，请提供节能（环境标志）政府采购清单页及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内节能（环境标志）产品认证证书或规定网站证书查询截图。

3.2.3参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构详见《市场监督总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019第16号）。

3.3支持中小企业发展。

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.2对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.3.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4. 询问、质疑、投诉

4.1供应商询问

已获取招标文件的潜在投标人，发现招标文件其中有误或有问题需要澄清，应于公告发布之日起至公告期限届满之日内以书面形式向采购人或者采购代理机构提出，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，将以公告形式通知所有招标文件收受人。逾期提出的采购人有权不予受理。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

（1）对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。采购文件在公告期限届满之日后获得的，应当自采购文件公告期限届满之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。

（2）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

（3）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

（4）供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.2.4采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

4.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.2.6质疑接收人：详见前附表

4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监

督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

# 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件

- 第一部分 招标公告

- 第二部分 投标人须知

- 第三部分 采购需求

- 第四部分 评标方法及评分标准

- 第五部分 拟签订的合同文本

- 第六部分 应提交的有关格式范例

5.2与本项目有关的澄清或者修改等公告、内容亦为招标文件的组成部分，投标人须自行于招标公告所在网站获取相关信息（浙江政府采购网网址http://www.zjzfcg.gov.cn）。

6. 招标文件的澄清、修改

采购人或者采购代理机构如对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在发布招标公告的网站上发布更正、澄清（修改）公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该公告澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

# 三、投标

7.招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式。附件中直接下载仅供浏览使用。

▲未按照公告要求完成采购文件获取的，投标无效。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人视采购项目的具体情况，如果采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、商务技术文件、报价文件。其中电子投标文件中所需加盖公章部分均应采用电子签章（联合体投标的，投标人可加盖实体印章）。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.1资格文件应包括以下内容：证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件和采购项目对供应商的特定条件（如果项目要求）的有关资格证明文件。（以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当提供）

11.1.1营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)扫描件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

11.1.2投标声明函；

11.1.3联合体协议书（如有）、分包意向协议；如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方应当指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当提交联合体协议书，载明联合体各方承担的工作和义务；

11.1.4法定代表人授权书；如以联合体形式参加政府采购活动的，只需提供联合体牵头人法定代表人授权委托书；如投标人代表系法定代表人，无需提供法定代表人授权委托书；

11.1.5法定代表人及其授权代表的身份证扫描件（正反面扫描件）；如投标人代表系法定代表人，只需提供其身份证扫描件（正反面扫描件）；

11.1.6符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（扫描件）。

11.2 投标人的商务技术文件应包括以下内容：

11.2.1评分对应表；如果本项目评标办法采用综合评审法，投标人需在商务技术文件中提供此评分对应表，供评标委员会评审时使用。

11.2.2投标产品规格配置清单；如果本项目涉及硬件设备采购，应当提供投标产品规格配置清单（设备名称、品牌及型号、规格配置详细说明、数量等）。所有技术指标表述均应采用中文，如当前公布的技术指标只有英文表述的，必须由投标人作出中文注释（评审时以中文注释为准）。否则任何含糊不清的表述导致评标委员会技术扣分直至认定为投标无效都将是投标人的责任。

如果本项目需采购政府强制采购的节能产品或投标人提供的产品是节能（环境标志）产品，投标人应当根据招标文件总则3.2节能环保要求提供相应证明材料；

11.2.3技术响应表；如果招标文件要求投标人提供投标产品技术指标证明材料的（如官网查询截图、产品彩页、检测报告等），投标人应当对照招标文件要求和投标文件响应情况提供相应证明材料，否则该项技术指标视为负偏离；

11.2.4商务响应表；

11.2.5项目组织实施方案;项目组织实施方案包括但不限于以下内容：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点；

11.2.6项目负责人情况表；

11.2.7项目组人员名单；

11.2.8售后服务方案（如有）。售后服务方案可包含且不限于对用户故障的响应、处理、定期巡检、维护、备品备件、常用耗材提供、售后服务机构设置、驻点人员情况等。服务承诺未明示可能涉及的前提设定和费用，视为是无条件和免费的；

11.2.9优惠条件及特殊承诺（如有）；

11.2.10承诺书。

11.2.11投标人认为需要的其他商务技术文件或说明。

11.3 投标人的报价文件应包括以下内容：

11.3.1投标(开标)一览表；

11.3.2报价明细表；

11.3.2中小企业声明函（如有）；

11.3.3残疾人福利性单位声明函（如有）。

# 12. 投标文件的编制

▲投标文件未按本条规定的格式编制的，投标无效；

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，“商务技术文件”可在招标文件规定的格式基础上适当调整，以使内容更加完备，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。

▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分 “投标无效”章节规定的情形之一的，投标无效：

16.投标有效期

16.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。

▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

16.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。投标有效期内，投标人不得撤销或更换投标文件。

16.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以公告形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

# 四、开标、资格审查与信用信息查询

17.开标

17.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

17.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在1小时内完成在线解密。

18、资格审查

18.1开标后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。

18.2采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

18.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

18.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

18.5合格投标人不足3家的，不再评标。

19、信用信息查询

19.1信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。

19.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

19.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

19.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

# 五、评标

20.详见招标文件第四部分“评标方法及评分标准”。

# 六、定标

21. 确定中标供应商

采购代理机构将自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

22. 中标通知书与中标结果公告

22.1采购代理机构将在自中标人确定之日起2个工作日内，发布招标公告的网站上公告中标结果，同时发出中标通知书（中标人可在政采云平台自行下载中标通知书）。

22.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

22.3公告期限为1个工作日。

# 七、电子交易活动的中止

23. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

23.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

23.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

23.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

23.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

23.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

# 八、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1采购人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内（投诉处理等原因导致签订合同延误的除外），按照采购文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同（采购人与中标人可采用合同寄送盖章方式签订合同）。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2采购人和中标人不得向对方提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。

# 九、合同公示

27. 采购人将在采购合同签订之日起2个工作日内，将采购合同在浙江政府采购网公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

# 十、履约验收

28.履约验收

28.1采购人自行组织或委托采购代理机构对供应商进行履约验收，出具验收书，存档备查。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并承担相应的法律责任。

28.2技术复杂、社会影响较大的货物类项目，可以根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节；服务类项目，可以根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，结合考核情况和服务效果进行验收。工程类项目应当按照行业管理部门规定的标准、方法和内容进行验收。

28.3采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

28.4政府向社会公众提供的公共服务项目验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，政府向社会公众提供的公共服务项目以及合同金额达到分散采购限额标准的项目验收结果应于验收结束后及时在浙江政府采购网公开。

28.5 采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国合同法》。

28.6供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

# 第三部分   采购需求

- 项目概况

1、本次招标采购项目为绍兴市柯桥区应急管理局车辆采购项目所需车辆的采购，投标人应根据招标文件所提出的车辆技术规格和服务要求，综合考虑车辆的适应性，选择具有最佳性能价格比的车辆前来投标。希望投标人以精良的车辆、优良的服务和优惠的价格，充分显示你们的竞争实力。各标项的招标内容包括相应标项中车辆的供货、直至交付采购人。

| 标项号 | 标项名称 | 车辆名称 | 数量 | 最高限价 （万元） | 核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 登高消防车 | 登高消防车 | 1辆 | 600 | ★登高消防车 |
| 2 | 压缩空气泡沫车 | 压缩空气泡沫车 | 9辆 | 1710 | ★压缩空气泡沫车 |
| 3 | 轻型抢险救援车 | 轻型抢险救援车 | 8辆 | 250 | ★轻型抢险救援车 |
| 4 | 重型泡沫水罐车 | 重型泡沫水罐车 | 1辆 | 180 | ★重型泡沫水罐车 |
| 5 | 中型水罐车 | 中型水罐车 | 3辆 | 360 | ★中型水罐车 |
| 6 | 多功能抢险救援车 | 多功能抢险救援车 | 1辆 | 200 | ★多功能抢险救援车 |

▲2、所有设备和部件必须是全新的，未曾使用过的。

3、投标人提供的设备应能保证在使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况下全天候正常运行。供货时货物外观应清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰、明确。铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示，且应准确无误地表明货物之型号、规格、品牌、厂家、原产地及生产或出厂日期。

4、投标人应保证所供车辆的先进性、可靠性和适用性；投标人提供的车辆各组成部分必须是完整的、全新的、功能全的单元，并且必须是制造商最好的设计，同时应是全新的、高质量和工艺精良的产品，所用的原材料必须无任何缺陷。

6、投标人应保证车辆或系统的完整性和成套性，能保证设备的正常运行和使用；投标人提供的车辆既要体现技术先进、经济合理，又要成熟、可靠，并具有操作简单管理方便的特点。

7、投标人应对采购人采购的车辆所涉及的技术、产能等信息承担保密义务；

8、设备须有可靠的安全性，符合中华人民共和国安全标准、环境保护标准、工业卫生标准或采购人可以接受的国际ISO标准和CE安全标准等标准；

9、本项目设计制作、材料配件选配、施工安装、试运行、软件安装、调试验收等须符合现行的国家标准、技术规范、行业标准等，国家实施强制性产品认证的产品须具有中国国家强制性产品认证证书。

10、投标人的报价不仅应包括招标文件提供的技术条款标明的，还应包括任何未明确标出，整辆车辆、调试后保证正常安全运行所不可缺少的配件及附件的全部费用。

11、投标文件响应要详实，方案要细致，关键性能参数要明确。相关配置 及附件要报出详细列表，说明具体性能、配置、数量等。投标文件应给出细致的技术方案，如主要设备 的品牌型号、技术参数、实物照片、设计图纸、三维效果图等。涉及到水泵、泡沫比例混合器、水炮、 发电机、照明灯、液压系统、绞盘、吊机、电子控制等系统的，必须提供产品的品牌型号、主要参数、 执行标准等，供评审专家评判。投标响应文件照抄招标文件的、相关技术性能模糊不清、无配件和售后服务方案等情形，评标专家视为未响应招标文件。

- 技术要求

标项1：登高消防车

一、设备主要技术参数要求

（1）外形尺寸：

▲1.长×宽×高：≤12000×2550×4000mm：

（2）行驶及动力性能参数：

▲1.满载质量：≤44000 kg：

2.发动机功率：≥405 kW：

3.驾驶室准乘人数：2：

4.排放标准：国六：

5.比功率：≥9.3 kW/t：

（3）救援性能参数：

1.最大工作高度：≥55±0.4m：

2.最大工作幅度：≥23m：

▲3.组合动作时间：≤145s：

▲4.支腿展开支撑并调平时间：≤35s：

5.工作斗最大载荷：≥500Kg：

▲6.支腿横向跨距：≤7000mm：

（4）消防性能参数：

1.消防泵最大流量：≥6000@1.0 L/min@MPa：

2.消防炮最大流量：≥4800@0.8 L/min@MPa：

▲3.水罐载液量：≥3900kg：

▲4.泡沫罐载液量：≥1900kg：

▲5.消防炮额定射程：≥75 m(水)

二、底盘要求

（1）发动机型号/型式：直列水冷涡轮增压，中冷，高压共轨

（2）发动机功率：≥406Kw（540马力）/（1800r/min时）

（3）发动机扭矩：最大2650Nm/（1400r/min时）

（4）最高车速：≥90km/h(电子限速)

（5）轴距：1995+4205+1370mm

（6）排放：国六

（7）变速箱：自动换档变速箱

（8）前桥/后桥许用载荷：18000kg/26000kg

（9）电气系统：

1.发电机：≥110A

2.蓄电池： 2×12V/225Ah

3.车辆电子限速仪

（11）燃油系统：容积：≥300升

（12）制动系统：

1.压缩空气式，前后桥独立双回

2.制动防抱死系统(ABS)

3.电子制动系统(EBS)

4.电子车身稳定系统(ESP)

（13）轮胎：

1.前桥：385/65R22.5

2.后桥：315/80R22.5

3.备轮：315/80R22.5

（14）取力装置

1.水泵取力：原装断轴式分动箱

2.油泵取力器：底盘原装自带，机械式

三、水路系统要求

（1）消防泵型号：无

（2）消防炮型号：无

（3）消防泵最大流量：≥6000@1.0(L/min@MPa)：

（4）消防炮最大流量：≥4800@0.8 (L/min@MPa)：

（5）消防炮型式：可实现水平回转、俯仰

▲（6）水罐载液量：≥3900kg

▲（7）泡沫载液量：≥1900kg

▲（8）罐体材质：优质304不锈钢, 底板厚度≥4mm，侧板厚度≥3mm，顶板≥3mm

其余水管：大流量、低损失铝合金硬管+不锈钢硬管+橡胶衬螺旋钢丝软管

▲（9）水路接口：

功能位置规格数量

吸水口左右两侧DN150×2；

出水口左右两侧DN80×4；

注水口左右两侧DN80×4。

四、电气系统

（1）操作及控制

1.转台左侧操作台（配备座椅）

2.工作斗操作台

3.车辆尾部操作面板

（2）警灯警报器系统：

1.驾驶室顶有圆排警灯

2.车身左右上部红色频闪警灯

3.警灯警报器（100W）在驾驶室内集成操作，具备消防警报声、警笛声、对外喊话等功能

（3）灯光照明系统：

1.工作斗前部左右两侧配置高亮度照明灯

2.操作仪表台配置仪表照明灯

（4）接插件：采用防水性能达到IP67及以上的接插件

（5）水泵取力操作：在驾驶室和泵房操作面板上均可操作，设有取力指示灯

（6）自动充电装置：可使用220V市电对蓄电池充电，车辆启动时充电插头自动脱落

（7）车身重要位置需装备自动灭火装置，能对车辆自身安全起到重要保障，需提供产品检验报告对其灭火性能进行佐证

五、安全保护系统要求

（1）工作斗载荷超重保护：当工作斗超过额定载荷时，报警并切断向危险方向动作。

（2）臂架的缓冲保护：极限位置以及突然操作手柄，系统能自动实现加减速

（3）臂架回转限位保护：当臂架回转到短支腿侧时切断往危险方向的回转动作

（4）自回转对中：回转在接近中位时，自动降速，确保中位精确对准。

（5）上下车互锁：支腿未展开，臂架不能动作；臂架离开支架，支腿不能动作

（6）应急功能：上车操作阀和支腿操作阀都带有应急手动操作；系统带有应急动力单元，发动机或油泵出现故障时，用于收拢梯架和支腿。

（7）支腿动作报警：支腿动作时，声光自动报警，防止触碰伤人

（8）软腿保护：当臂架在动作过程中，支腿出现虚腿，自动切断危险方向的动作

六、车身要求

（1）车身概述：

1、车身运用多种高强度专用铝型材搭接骨架、重量轻，承重大，防腐性能佳。蒙皮采用航空粘接剂，粘接强度高，减振降噪。

2、采用外露独立液压油箱，清洗维护方便

（2）结构：

1.车身骨架采用高强度铝合金型材搭接技术搭建

2.车身蒙皮采用高强度结构用粘结胶粘结

（3）爬梯：车身左右各配置爬梯一个

（4）整车油漆：

1.车身外露表面消防红油漆

2.水箱外露面美纹漆

3.车身顶部采用防滑防腐蚀铝合金花纹板七。

- 车辆辅助系统

▲（1）车辆需配置一路护航系统，系统包含一路护航系统软件，车载主机，固态硬盘，摄像机，主机视频连接线等配套硬件，硬件需与原系统适配。

一路护航技术要求

| 产品名称 | 招标参数 |
| --- | --- |
| 一路护航系统 | 1、模拟视频输入≥8路复合视频（NTSC/PAL），航空头接口，支持配置HDCVI、AHD、TVI、CVBS自适应接入； 2、网络视频输入≥1路 M12 6芯航接口； 3、编码分辨率≥720P、960H、D1、CIF； 4、支持双码流（辅码流最高支持D1编码）； 5、视频输出≥1路AV输出分辨率支持800×600； 6、手机接入支持iOS、 Android； 7、可外置USB WiFi调试盒，安卓APP运维调试； 8、设备升级支持web升级、U盘升级、远程平台升级、升级工具升级； 9、硬盘接口≥1个2.5寸硬盘（SATA接口）； 10、支持语音对讲输入； 11、RS-232接口≥3个：1个前置标准DB9接口，2个背板4芯黑插接口； 12、RS-485接口≥2个：1个主线束4芯黑插，1个背板4芯黑插； 13、USB接口≥1个USB2.0接口（前面板）； 14、网络接口≥1路M12 6芯航接口，可支持IPC接入。； 15、供电方式支持内置电源8~36V DC； 16、功耗：裸机≤10W，带外设总功耗≤40W 。待机功耗≤1.5W； 17、产品需符合JT/T 794-2019、JT/T 808-2019、JT/T 1076-2016、JT/T 1078-2016、GB/T 19056-2012， 18、设备支持1个USB口、2个CAN总线接口、3个RS232接口、1个RS485接口、8个视频输入接口、4个音频输出接口、1个视频输出接口、8个报警输入接口2个报警输出接口、1个脉冲测速接口、2个模拟量采集接口，1组语音对讲接口 19、支持CVBS、HDCVI、AHD、TVI、HDTVI、IPC相机混合接入 20、支持分辨率为1920*1080、H.265、H.264编码的录像回放 21、支持TD-SCDMA/GSM/CDMA/EVDO/WCDMA/TD-LTE/FDD-LTE模式设置 22、终端应能提供实时的时间、经度、纬度、速度、高程和方向等的定位状态信息，可存储到终端内部；终端应能在通信终端时（盲区）保存定位数据，在信号恢复后将存储的定位信息补报上传 23、设备内置陀螺仪，当出现侧翻、碰撞等情况时可输出报警并上传 24、断开 ACC进入待机状态 ,待机功耗≤1.5W；闭合 ACC进入正常工作 ,裸机功耗≤10W 25、支持电压检测 ,当汽车电瓶电压低于一定值时 ,可以触发报警并自动关机 。 26、设备断电启用 UPS,可保持持续录像 5秒 以上 (20W功耗)，同时触发设备正常关机。 |
| 固态硬盘 | 1、容量≥512GB 2、外形：2.5英寸 3、接口：6 Gb/s SATA 4、支持高速缓存 5、存储介质支持3D NAND |
| DSM相机 | 1、传感器类型≥1/4英寸CMOS； 2、最大分辨率≥1280(H)×720(V)； 3、电子快门：PAL:1/25s~1/10000s； 4、照度≤0.1lux； 5、最大补光距离≥3m； 6、补光类型：红外； 7、补光灯控制：自动； 8、补光灯数量不少于1颗（红外灯）； 9、镜头类型：定焦； 10、镜头焦距：4mm； 11、视场角：水平：61.8° 垂直：37.5； 12、支持的分辨率：720P（1280×720）； 13、供电方式：DC12V±25%； |
| ADAS相机 | 1、像素≥100万； 2、传感器类型≥1/2.8英寸CMOS； 3、分辨率≥1280(H)×720(V)； 4、电子快门：PAL:1/25s~1/10000s； 5、照度≤0.1lux； 6、镜头类型：定焦； 7、镜头焦距：6mm； 8、视场角：水平：56° 垂直：31°； 9、支持的分辨率：720P（1280×720）；； 10、供电方式：12 VDC ± 25%； 11、工作温度：–30 ℃～+70℃； 12、工作湿度：＜90%(无凝露)； 13、防护等级：IP54； |
| 智能相机 | 1、传感器类型：全景≥1/1.8英寸CMOS细节≥1/1.8英寸CMOS； 2、像素：全景≥400万，细节≥400万； 3、分辨率全景≥2688×1520，细节≥2688×1520； 4、照度：全景：彩色≤0.001Lux@F1.6黑白≤0.0001Lux@F1.6细节：彩色≤0.001Lux@F1.6黑白≤0.0001Lux@F1.60Lux（红外灯开启）； 5、补光距离：全景≥30m（白光）细节≥100m（红外）； 6、补光类型：全景：白光细节：红外； 7、镜头焦距：全景8~32mm细节5.4mm~135mm； 8、光学变倍：全景≥4倍细节≥25倍； 9、透雾功能：电子透雾； 10、音频输入≥1路； 11、音频输出≥1路； 12、语音对讲≥支持； 13、报警输入≥2路，开关量输入(0～5V DC)； 14、报警输出≥1路； 15、供电方式：DC36V/2.23A（-25%~+25%）； 16、接口类型：RJ45接口 17、全景摄像机:F1.0±10%细节摄像机:F1.2±10%检验结果：全景摄像机：F0.98；细节摄像机：F1.21 18、云台定位准确度≤0.01°，智能切换功能检验：支持快速智能切换，当更换当前智能模式时设备不需重启，新智能使能后即可生效 19、支持在一个全景画面下，标定成功后，其他场景下都有效。水平手控最小速度不大于0.1°/s水平手控最大速度不小于500°/s。最低照度：彩色：0.0002lx（AGC ON、RJ45输出、应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块）黑白：0.0001lx（AGC ON、RJ45输出、能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓） |
| BSD摄像机 | 1、传感器类型≥1/2.7英寸CMOS 2、分辨率≥1280(H)×720(V) 3、电子快门：PAL: 1/25s~1/100000sNTSC: 1/30s~1/100000s 4、照度≤0.02Lux/F2.0 30IRE, 0Lux IR on 5、信噪比：＞65dB 6、补光距离≥20m 7、补光灯数量≥1颗（红外灯） 8、调整角度：水平：0°~360°；垂直：0°~78°；旋转：0°~360° 9、高标清切换方式：UTC切换;OSD菜单 10、镜头接口：M12 11、镜头焦距：2.8mm 12、镜头光圈：F2.0 13、视场角：水平：101°；垂直：54°；对角：119° 14：光圈控制：固定光圈 15、近摄距≥0.5m 16：DORI Distance：D：38.6m；O：15.4m；R：7.7m；I：3.9m 17：视频帧率：CVI:PAL:720P@25fps,720P@50fps;NTSC:720P@30fps,720P@60fps;AHD: PAL: 720P@25fps; NTSC: 720P@30fps; TVI: PAL:720P@25fps,720P@50fps;NTSC:720P@30fps,720P@60fps; CVBS: PAL: 960H;NTSC: 960H; 18：日夜转换：ICR自动切换 19：背光补偿：背光补偿 /强光抑制 /宽动态 20：降噪：2D降噪 21：支持智能补光，支持镜像 22、航空接口的线序：①电源；②视频地；③电源地；④视频； 23、音频输入：1路，内置mic 24、功耗：Max 2.3W (12V DC, IR on) 25：工作温度：-40℃–+60℃ 26：工作湿度：＜95%(无凝结) 27、防护等级：IP69K，IK10 |
| 驾驶室摄像机 | 1、传感器类型≥1/2.7英寸CMOS 2、最大分辨率≥1280(H)×720(V) 3、电子快门：PAL: 1/25s~1/100000sNTSC: 1/30s~1/100000s 4、照度≤0.02Lux/F2.0 30IRE, 0Lux IR on 5、补光距离≥3m 6、补光灯控制：自动/手动 7、补光灯数量≥1颗（红外灯） 8、调整角度：水平：40°；垂直：55°；旋转：360°； 9、镜头接口：M12 10、镜头焦距：2.1mm 11、镜头光圈：F2.0 12、视场角：水平：132°；垂直：69°；对角：164° 13、光圈控制：固定光圈 14、日夜转换：电子彩转黑 15、背光补偿：背光补偿 /强光抑制 /宽动态 16、宽动态：DWDR 17、白平衡：自动/手动 18、航空接口的线序：①电源；②视频地；③电源地；④视频。 19、音频输入≥1路，内置mic |
| 左侧监控摄像机 | 1、传感器类型≥1/2.7英寸CMOS 2、分辨率≥1280(H)×720(V) 3、电子快门：PAL: 1/25s~1/100000sNTSC: 1/30s~1/100000s 4、照度≤0.02Lux/F2.0 30IRE, 0Lux IR on 5、信噪比：＞65dB 6、最大补光距离≥20m 7、补光灯数量≥1颗（红外灯） 8、调整角度：水平：0°~360°；垂直：0°~78°；旋转：0°~360° 9、高标清切换方式：UTC切换;OSD菜单 10、镜头接口：M12 11、镜头焦距：2.8mm 12、镜头光圈：F2.0 13、视场角：水平：101°；垂直：54°；对角：119° 14：光圈控制：固定光圈 15、近摄距：0.5m 16：DORI Distance：D：38.6m；O：15.4m；R：7.7m；I：3.9m 17：视频帧率：CVI:PAL:720P@25fps,720P@50fps;NTSC:720P@30fps,720P@60fps;AHD: PAL: 720P@25fps; NTSC: 720P@30fps; TVI: PAL:720P@25fps,720P@50fps;NTSC:720P@30fps,720P@60fps; CVBS: PAL: 960H;NTSC: 960H; 18：日夜转换：ICR自动切换 19：背光补偿：背光补偿 /强光抑制 /宽动态 20：降噪：2D降噪 21：支持智能补光，支持镜像 22、航空接口的线序：①电源；②视频地；③电源地；④视频； 23、音频输入：1路，内置mic 24、功耗：Max 2.3W (12V DC, IR on) 25：工作温度：-40℃–+60℃ 26：工作湿度：＜95%(无凝结) 27：防护等级：IP69K，IK10 |
| 后侧摄像机 | 1、像素≥100万； 2、传感器类型≥1/2.7英寸CMOS； 3、分辨率≥1280(H)×720(V)； 4、电子快门：PAL: 1/25s~1/100000sNTSC: 1/30s~1/100000s； 5、照度≤0.02Lux/F2.0 30IRE, 0Lux IR on； 6、最大补光距离≥20m； 7、补光灯控制：自动/手动； 8、补光灯数量≥1颗（红外灯）； 9、镜头类型：定焦； 10、镜头焦距：2.8mm； 11、视场角：水平：106°；垂直：55°；对角：126°； 12、支持的分辨率：720P（1280×720）；960H（960× 576/960×480）；； 13、音频输入：1路，内置mic； 14、供电方式：DC12V±30%； 15、工作温度：﹣40℃–+60℃； 16、工作湿度：＜95%(无凝结)； 17、防护等级：IP67； 18、外壳材料：全金属； 19、产品尺寸：107.3mm×74.9mm×54.2mm 20、产品经过-40℃~+80℃高低温冷热循环测试，轻松应对恶劣环境 |
| 摄像机延长线 | 车载专用线-（M12-4芯航空头针型转M12-4芯航空头孔型)- 长度≥3 米 车载专用线-(M12-4芯航空头针型转M12-4芯航空头孔型,非UL)- 长度≥6 米 车载专用线-(M12-4芯航空头针型转M12-4芯航空头孔型,非UL)- 长度≥18 米 |
| 智能屏 | 1、搭载安卓10.0系统 2、不小于等于7英寸高清触摸屏， 3、支持第三方APP灵活定制嵌入 支持多路视频、电子运单、车辆设备状态显控 4、支持倒车、盲区等报警并联动视频显示 5、支持渣土车作业时开箱、举斗、空重载等智能监控显示 6、接口支持不少于等于2路同轴高清模拟输入，1个micro USB 2.0接口，2个TF卡槽，最大支持256G 7、温度：-40℃~70℃ |
| 主机视频连接线 | 车载专用线-(M12-4芯航空头孔型转M12-4芯航空头孔型,PIN1空)- 长度≥2米 |
| 运维宝系统 | 1、可扩展3个USB接口，用于鼠标、U盘等外设连接； 2、内置WIFI模块，用于连接手机APP进行调试 |
| 与省总队“一路护航”系统对接 | 完成一路护航平台对接。 |

八、随车资料

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车辆技术参数表、标准随车器材清单及配套说明书 | 1份 |  |
| 2 | 底盘质量保修卡、合格证、底盘随车零部件清单 | 1份 |  |
| 3 | 上装使用操作说明书及维护保养说明书 | 2份 |  |
| 4 | 发动机号、车架号拓印件 | 2份 |  |
| 5 | 整车合格证 | 1份 |  |
| 6 | 具有法定资质的检验机构出具的检验报告 | 1套 |  |
| 7 | 具有法定资质的检验机构出具的自愿性认证证书 | 1份 |  |

九、随车附件清单

| 序号 | 规格/参数 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20-80-20 | 消防水带（卡式） | 4 | 盘 |
| 2 | KD150/100 | 异型快速接口（内扣转螺纹） | 1 | 个 |
| 3 | φ150×2000 | 吸水管（内扣） | 4 | 根 |
| 4 | 6" | 吸水管扳手 | 2 | 只 |
| 5 | FLF150 | 滤水器（内扣） | 1 | 根 |
| 6 | KXK65内扣/80雌 | 异型接口 | 2 | 个 |
| 7 | QH16044X | 水带包布 | 4 | 个 |
| 8 | FB450 | 地上消火栓扳手 | 1 | 件 |
| 9 | FBA800 | 地下消火栓扳手 | 1 | 件 |
| 10 | FZL-DD-III | 安全吊带 | 2 | 件 |
| 11 | 60×600×600 | 支腿垫板 | 4 | 件 |
| 12 | MFCZ/ABC3 | 灭火器 | 1 | 具 |
| 13 | FPG80 | 泡沫炮头 | 1 | 个 |
| 14 | DN50 | 泡沫外吸管 | 1 | 根 |

十、易损件清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保险片 | BK/ATM-05 | 5 |
| 2 | 熔断器 | BK/ATM-10 | 5 |
| 3 | 保险片 | BK/ATM-20 | 5 |
| 4 | 保险片 | BK/ATM-30 | 5 |
| 5 | 保险片 | BK/ATC-40 | 5 |
| 6 | 大电流继电器 | AZ979-1A-24DE | 1 |
| 7 | 继电器插座模块 | 788-312 | 2 |

十一、总体要求

（1）整车外廓尺寸、轴荷及质量符合《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》（GB1589-2016） 的规定。

（2）整车外部照明和信号装置符合 GB 4785-2007《汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装规定》的规 定比功率符合国家法规要求。

（3）整车性能符合 GB7956《消防车性能要求及试验方法》的规定。

（4）整车性能符合 GB7956.1-2014《消防 车 第 1 部分： 通用技术条件》的规定。

（5）整车性能符合 GA39—2016《消防车 消防要求和试验方法》供液消防车的规定。

（6）车辆底盘的首次保养，由底盘厂商到最终使用单位进行免费保养，并出具相关维保证明。

（7）所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有符合规范的中文防水反光标识标注。

（8）比功率符合国家法规要求。

（9）车辆要留有便于电瓶、油滤等部位的维护保养检修口。

（10）驾驶室内仪表盘必须有中文显示。 所有粘接保证一定的强度，符合国家相关标准。

（11）所有焊接牢固、光洁、平整，符合国家相关标准。

标项2：压缩空气泡沫车

一、设备主要技术参数要求

（1）外形尺寸：

1.长×宽×高：≤9150×2580×3650mm：

（2）行驶及动力性能参数：

1.满载质量：≤19000kg

2.发动机功率：≥220 kW

3.驾驶室准乘人数：6

4.排放标准：国六

5.比功率：≥14 kW/t

（3）消防性能参数：

▲1.消防泵最大流量：≥3600@1.0 L/min@MPa

2.消防炮最大流量：≥3000@0.8 L/min@MPa

▲3.水罐载液量：≥3700kg

▲4. A类泡沫罐载液量：≥600kg（A、B类配比可根据客户要求调整）

5.消防炮额定射程：≥60 m

6.消防炮回转角度：≥350°

7.消防炮俯仰角：≥-10~+90°：

二、底盘要求

（1）底盘型号：无

（2）发动机型号/型式：直列六缸水冷增压中冷柴油机

（3）发动机功率：≥220kW@2200r/min

（4）发动机扭矩：≥1230Nm/（1200-1600r/min时）

（5）最高车速： ≥95km/h

（6）轴距：4500mm±10mm

（7）排放：国六

（8）排量：≥6.8L

（9）变速箱：手动

（10）电气系统：

发电机：≥28V/120A/2000W

蓄电池： ≥2×12V/170Ah

电动电源主开关（驾驶室内）

（11）燃油系统：容积：≥150升，配滤网和油箱锁

（12）制动系统：

EBS+ESC

行车制动系型式：双回路气压制动

驻车制动系型式：弹簧储能断气制动

辅助制动系型式：发动机排气制动

（13）轮胎：

前桥：2条295/80R22.5公路轮胎

后桥：4条295/80R22.5公路轮胎

备轮：1条295/80R22.5公路轮胎

钢圈型号：8.25-22.5钢圈/10孔

（14）取力装置

型式：底盘原装全功率取力式，可远程操作。

取力操纵方式：电控气动

位置：发动机后部12点钟位置

三、水路系统要求

（1）消防泵型号：无

（2）消防炮型号：无

（3）消防炮型式：手动消防炮或电动消防炮、可实现水平回转、俯仰

▲（4）罐体材质：优质304不锈钢, 底板厚度4mm，侧板厚度3mm，顶板3mm；

（5）其余水管：大流量、低损失铝合金硬管+不锈钢硬管+橡胶衬螺旋钢丝软管

▲（8）车上预留手抬泵放置位置，并提供设计图纸。 。

▲（9）水路接口：

功能位置规格数量

吸水口后部左右两侧DN150*2

出水口后部左右两侧DN80*4

注水口后部左右两侧DN80*2

CAFS出口后部左右两侧DN65*2

四、电气系统

（1）操作及控制：车身后部集中操作控制

（2）警灯警报器系统：

1.驾驶室顶有一个长排警灯

2.车身左右上部红色频闪警灯

3.警灯警报器（200W）在驾驶室内集成操作，具备消防警、报声、警笛声、对外喊话等功能

（3）灯光照明系统：

1.车身左右上部LED工作照明灯

2.车身中部垂直升降场地照明灯

（4）接插件：采用防水性能达到IP67及以上的接插件

（5）水泵取力操作：在驾驶室和泵房操作面板上均可操作，设有取力指示灯

（6）自动充电装置：可使用220V市电对蓄电池充电，车辆启动时充电插头自动脱落

（7）倒车辅助系统：前置行车记录仪、倒车影像

（8）车身重要位置需装备自动灭火装置，能对车辆自身安全起到重要保障，需提供产品检验报告对其灭火性能进行佐证

五、安全保护系统要求

（1）取力保护：接合或脱开消防泵及空压机时，有防止不切断动力误操作的保护，避免打齿及车辆移动

（2）泡沫、压缩空气互锁：无泡沫液时，自动关闭空气阀门和泡沫泵，防止水带剧烈抖动以及损坏泡沫泵

（3）发动机限速保护：防止消防泵超速运转

（4）空压机超压保护：系统设置安全阀，超过规定压力时，自动卸压

（5）空压机油超温保护：空压机油超过规定温度时，屏幕有警示

▲（6）翻转踏板位置警示：翻转踏板设置琥珀色指示灯，展开时自动闪烁；

▲（7）器材箱门未关提示：如器材箱门未关，驾驶室自动光报警，防止行车发生事故。

六、车身要求

（1）车身概述：车身运用多种高强度专用铝型材搭接骨架、翻门，重量轻，承重大，防腐性能佳。特制层架板可根据需求上下调节，器材布置合理，组合灵活性强，空间利用率高。

（2）结构：

1.车身骨架采用高强度铝合金型材内藏式搭接技术搭建

2.车身蒙皮采用高强度结构用粘结胶粘结

3.器材层板采用专用高强度铝合金型材，可根据需求上下调节

4.车顶预留拉梯位置

（3）爬梯：全铝合金防腐蚀折叠翻转爬梯

（4）整车油漆：

1.车身外露表面主要为红色光亮漆

2.车身下部及翼子板为钛金灰色

3.帘子门为铝型材阳极氧化钛金灰色

4.罐体表面为灰色油漆

5.顶部采用防滑油漆或铝合金防滑花纹板

七、发电照明系统

（1）发电机：无

（3）额定功率：5 kW

（4）额定电压：220V

（5）功率因数：1

（6）启动方式：电起动+手动

（7）燃油种类：汽油

▲（8）升降照明功率：4×1000W 卤素灯或4×600WLED灯

（9）举升离地高度：≥7m

（10）云台回转角：0°～360°

（11）云台俯仰角：-180°～+180°

- 车辆辅助系统

▲（1）车辆需配置一路护航系统，系统包含一路护航系统软件，车载主机，固态硬盘，摄像机，主机视频连接线等配套硬件，硬件需与原系统适配。

一路护航技术要求

| 产品名称 | 招标参数 |
| --- | --- |
| 一路护航系统 | 1、模拟视频输入≥8路复合视频（NTSC/PAL），航空头接口，支持配置HDCVI、AHD、TVI、CVBS自适应接入； 2、网络视频输入≥1路 M12 6芯航接口； 3、编码分辨率≥720P、960H、D1、CIF； 4、支持双码流（辅码流最高支持D1编码）； 5、视频输出≥1路AV输出分辨率支持800×600； 6、手机接入支持iOS、 Android； 7、可外置USB WiFi调试盒，安卓APP运维调试； 8、设备升级支持web升级、U盘升级、远程平台升级、升级工具升级； 9、硬盘接口≥1个2.5寸硬盘（SATA接口）； 10、支持语音对讲输入； 11、RS-232接口≥3个：1个前置标准DB9接口，2个背板4芯黑插接口； 12、RS-485接口≥2个：1个主线束4芯黑插，1个背板4芯黑插； 13、USB接口≥1个USB2.0接口（前面板）； 14、网络接口≥1路M12 6芯航接口，可支持IPC接入。； 15、供电方式支持内置电源8~36V DC； 16、功耗：裸机≤10W，带外设总功耗≤40W 。待机功耗≤1.5W； 17、产品需符合JT/T 794-2019、JT/T 808-2019、JT/T 1076-2016、JT/T 1078-2016、GB/T 19056-2012， 18、设备支持1个USB口、2个CAN总线接口、3个RS232接口、1个RS485接口、8个视频输入接口、4个音频输出接口、1个视频输出接口、8个报警输入接口2个报警输出接口、1个脉冲测速接口、2个模拟量采集接口，1组语音对讲接口 19、支持CVBS、HDCVI、AHD、TVI、HDTVI、IPC相机混合接入 20、支持分辨率为1920*1080、H.265、H.264编码的录像回放 21、支持TD-SCDMA/GSM/CDMA/EVDO/WCDMA/TD-LTE/FDD-LTE模式设置 22、终端应能提供实时的时间、经度、纬度、速度、高程和方向等的定位状态信息，可存储到终端内部；终端应能在通信终端时（盲区）保存定位数据，在信号恢复后将存储的定位信息补报上传 23、设备内置陀螺仪，当出现侧翻、碰撞等情况时可输出报警并上传 24、断开 ACC进入待机状态 ,待机功耗≤1.5W；闭合 ACC进入正常工作 ,裸机功耗≤10W 25、支持电压检测 ,当汽车电瓶电压低于一定值时 ,可以触发报警并自动关机 。 26、设备断电启用 UPS,可保持持续录像 5秒 以上 (20W功耗)，同时触发设备正常关机。 |
| 固态硬盘 | 1、容量≥512GB 2、外形：2.5英寸 3、接口：6 Gb/s SATA 4、支持高速缓存 5、存储介质支持3D NAND |
| DSM相机 | 1、传感器类型≥1/4英寸CMOS； 2、最大分辨率≥1280(H)×720(V)； 3、电子快门：PAL:1/25s~1/10000s； 4、照度≤0.1lux； 5、最大补光距离≥3m； 6、补光类型：红外； 7、补光灯控制：自动； 8、补光灯数量不少于1颗（红外灯）； 9、镜头类型：定焦； 10、镜头焦距：4mm； 11、视场角：水平：61.8° 垂直：37.5； 12、支持的分辨率：720P（1280×720）； 13、供电方式：DC12V±25%； |
| ADAS相机 | 1、像素≥100万； 2、传感器类型≥1/2.8英寸CMOS； 3、分辨率≥1280(H)×720(V)； 4、电子快门：PAL:1/25s~1/10000s； 5、照度≤0.1lux； 6、镜头类型：定焦； 7、镜头焦距：6mm； 8、视场角：水平：56° 垂直：31°； 9、支持的分辨率：720P（1280×720）；； 10、供电方式：12 VDC ± 25%； 11、工作温度：–30 ℃～+70℃； 12、工作湿度：＜90%(无凝露)； 13、防护等级：IP54； |
| 智能相机 | 1、传感器类型：全景≥1/1.8英寸CMOS细节≥1/1.8英寸CMOS； 2、像素：全景≥400万，细节≥400万； 3、分辨率全景≥2688×1520，细节≥2688×1520； 4、照度：全景：彩色≤0.001Lux@F1.6黑白≤0.0001Lux@F1.6细节：彩色≤0.001Lux@F1.6黑白≤0.0001Lux@F1.60Lux（红外灯开启）； 5、补光距离：全景≥30m（白光）细节≥100m（红外）； 6、补光类型：全景：白光细节：红外； 7、镜头焦距：全景8~32mm细节5.4mm~135mm； 8、光学变倍：全景≥4倍细节≥25倍； 9、透雾功能：电子透雾； 10、音频输入≥1路； 11、音频输出≥1路； 12、语音对讲≥支持； 13、报警输入≥2路，开关量输入(0～5V DC)； 14、报警输出≥1路； 15、供电方式：DC36V/2.23A（-25%~+25%）； 16、接口类型：RJ45接口 17、全景摄像机:F1.0±10%细节摄像机:F1.2±10%检验结果：全景摄像机：F0.98；细节摄像机：F1.21 18、云台定位准确度≤0.01°，智能切换功能检验：支持快速智能切换，当更换当前智能模式时设备不需重启，新智能使能后即可生效 19、支持在一个全景画面下，标定成功后，其他场景下都有效。水平手控最小速度不大于0.1°/s水平手控最大速度不小于500°/s。最低照度：彩色：0.0002lx（AGC ON、RJ45输出、应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块）黑白：0.0001lx（AGC ON、RJ45输出、能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓） |
| BSD摄像机 | 1、传感器类型≥1/2.7英寸CMOS 2、分辨率≥1280(H)×720(V) 3、电子快门：PAL: 1/25s~1/100000sNTSC: 1/30s~1/100000s 4、照度≤0.02Lux/F2.0 30IRE, 0Lux IR on 5、信噪比：＞65dB 6、补光距离≥20m 7、补光灯数量≥1颗（红外灯） 8、调整角度：水平：0°~360°；垂直：0°~78°；旋转：0°~360° 9、高标清切换方式：UTC切换;OSD菜单 10、镜头接口：M12 11、镜头焦距：2.8mm 12、镜头光圈：F2.0 13、视场角：水平：101°；垂直：54°；对角：119° 14：光圈控制：固定光圈 15、近摄距≥0.5m 16：DORI Distance：D：38.6m；O：15.4m；R：7.7m；I：3.9m 17：视频帧率：CVI:PAL:720P@25fps,720P@50fps;NTSC:720P@30fps,720P@60fps;AHD: PAL: 720P@25fps; NTSC: 720P@30fps; TVI: PAL:720P@25fps,720P@50fps;NTSC:720P@30fps,720P@60fps; CVBS: PAL: 960H;NTSC: 960H; 18：日夜转换：ICR自动切换 19：背光补偿：背光补偿 /强光抑制 /宽动态 20：降噪：2D降噪 21：支持智能补光，支持镜像 22、航空接口的线序：①电源；②视频地；③电源地；④视频； 23、音频输入：1路，内置mic 24、功耗：Max 2.3W (12V DC, IR on) 25：工作温度：-40℃–+60℃ 26：工作湿度：＜95%(无凝结) 27、防护等级：IP69K，IK10 |
| 驾驶室摄像机 | 1、传感器类型≥1/2.7英寸CMOS 2、最大分辨率≥1280(H)×720(V) 3、电子快门：PAL: 1/25s~1/100000sNTSC: 1/30s~1/100000s 4、照度≤0.02Lux/F2.0 30IRE, 0Lux IR on 5、补光距离≥3m 6、补光灯控制：自动/手动 7、补光灯数量≥1颗（红外灯） 8、调整角度：水平：40°；垂直：55°；旋转：360°； 9、镜头接口：M12 10、镜头焦距：2.1mm 11、镜头光圈：F2.0 12、视场角：水平：132°；垂直：69°；对角：164° 13、光圈控制：固定光圈 14、日夜转换：电子彩转黑 15、背光补偿：背光补偿 /强光抑制 /宽动态 16、宽动态：DWDR 17、白平衡：自动/手动 18、航空接口的线序：①电源；②视频地；③电源地；④视频。 19、音频输入≥1路，内置mic |
| 左侧监控摄像机 | 1、传感器类型≥1/2.7英寸CMOS 2、分辨率≥1280(H)×720(V) 3、电子快门：PAL: 1/25s~1/100000sNTSC: 1/30s~1/100000s 4、照度≤0.02Lux/F2.0 30IRE, 0Lux IR on 5、信噪比：＞65dB 6、最大补光距离≥20m 7、补光灯数量≥1颗（红外灯） 8、调整角度：水平：0°~360°；垂直：0°~78°；旋转：0°~360° 9、高标清切换方式：UTC切换;OSD菜单 10、镜头接口：M12 11、镜头焦距：2.8mm 12、镜头光圈：F2.0 13、视场角：水平：101°；垂直：54°；对角：119° 14：光圈控制：固定光圈 15、近摄距：0.5m 16：DORI Distance：D：38.6m；O：15.4m；R：7.7m；I：3.9m 17：视频帧率：CVI:PAL:720P@25fps,720P@50fps;NTSC:720P@30fps,720P@60fps;AHD: PAL: 720P@25fps; NTSC: 720P@30fps; TVI: PAL:720P@25fps,720P@50fps;NTSC:720P@30fps,720P@60fps; CVBS: PAL: 960H;NTSC: 960H; 18：日夜转换：ICR自动切换 19：背光补偿：背光补偿 /强光抑制 /宽动态 20：降噪：2D降噪 21：支持智能补光，支持镜像 22、航空接口的线序：①电源；②视频地；③电源地；④视频； 23、音频输入：1路，内置mic 24、功耗：Max 2.3W (12V DC, IR on) 25：工作温度：-40℃–+60℃ 26：工作湿度：＜95%(无凝结) 27：防护等级：IP69K，IK10 |
| 后侧摄像机 | 1、像素≥100万； 2、传感器类型≥1/2.7英寸CMOS； 3、分辨率≥1280(H)×720(V)； 4、电子快门：PAL: 1/25s~1/100000sNTSC: 1/30s~1/100000s； 5、照度≤0.02Lux/F2.0 30IRE, 0Lux IR on； 6、最大补光距离≥20m； 7、补光灯控制：自动/手动； 8、补光灯数量≥1颗（红外灯）； 9、镜头类型：定焦； 10、镜头焦距：2.8mm； 11、视场角：水平：106°；垂直：55°；对角：126°； 12、支持的分辨率：720P（1280×720）；960H（960× 576/960×480）；； 13、音频输入：1路，内置mic； 14、供电方式：DC12V±30%； 15、工作温度：﹣40℃–+60℃； 16、工作湿度：＜95%(无凝结)； 17、防护等级：IP67； 18、外壳材料：全金属； 19、产品尺寸：107.3mm×74.9mm×54.2mm 20、产品经过-40℃~+80℃高低温冷热循环测试，轻松应对恶劣环境 |
| 摄像机延长线 | 车载专用线-（M12-4芯航空头针型转M12-4芯航空头孔型)- 长度≥3 米 车载专用线-(M12-4芯航空头针型转M12-4芯航空头孔型,非UL)- 长度≥6 米 车载专用线-(M12-4芯航空头针型转M12-4芯航空头孔型,非UL)- 长度≥18 米 |
| 智能屏 | 1、搭载安卓10.0系统 2、不小于等于7英寸高清触摸屏， 3、支持第三方APP灵活定制嵌入 支持多路视频、电子运单、车辆设备状态显控 4、支持倒车、盲区等报警并联动视频显示 5、支持渣土车作业时开箱、举斗、空重载等智能监控显示 6、接口支持不少于等于2路同轴高清模拟输入，1个micro USB 2.0接口，2个TF卡槽，最大支持256G 7、温度：-40℃~70℃ |
| 主机视频连接线 | 车载专用线-(M12-4芯航空头孔型转M12-4芯航空头孔型,PIN1空)- 长度≥2米 |
| 运维宝系统 | 1、可扩展3个USB接口，用于鼠标、U盘等外设连接； 2、内置WIFI模块，用于连接手机APP进行调试 |
| 与省总队“一路护航”系统对接 | 完成一路护航平台对接。 |

九、随车资料

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车辆技术参数表、标准随车器材清单及配套说明书 | 1份 |  |
| 2 | 底盘质量保修卡、合格证、底盘随车零部件清单 | 1份 |  |
| 3 | 上装使用操作说明书及维护保养说明书 | 2份 |  |
| 4 | 发动机号、车架号拓印件 | 2份 |  |
| 5 | 整车合格证 | 1份 |  |
| 6 | 具有法定资质的检验机构出具的检验报告 | 1套 |  |
| 7 | 具有法定资质的检验机构出具的自愿性认证证书 | 1份 |  |

十、随车附件清单

| 序号 | 名称 | 规格/参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防水带（卡式） | 16-65-20 | 6 | 盘 |
| 2 | 消防水带（卡式） | 16-80-20 | 4 | 盘 |
| 3 | 无后座力水枪（卡式） | QLD6.0/8.0Ⅲ-B型 | 2 | 支 |
| 4 | A类泡沫专用枪（卡式） | QCAFS 0.8/25-KY65 | 2 | 支 |
| 5 | 异型快速接口（内扣转螺纹） | KD150/100 | 1 | 个 |
| 6 | 吸水管（内扣） | φ150×2000 | 4 | 根 |
| 7 | 吸水管扳手 | 6" | 2 | 把 |
| 8 | 滤水器（内扣） | FLF150 | 1 | 只 |
| 9 | 集水器（内扣转80雄） | JII150/80×2-1.6 | 1 | 个 |
| 10 | 三分水器（卡式雄分雌） | FⅢ80/65×3-1.6 | 1 | 个 |
| 11 | 快速接口外吸管（A类） | DN25 | 1 | 根 |
| 12 | 异型接口 | KXK65内扣/80雌 | 2 | 个 |
| 13 | 异径接口 | KJ65/80 | 4 | 个 |
| 14 | 水带护桥 | FH80/90×555×570 | 2 | 个 |
| 15 | 水带包布 | QH16044X | 4 | 件 |
| 16 | 水带挂钩 | QH16045X | 4 | 件 |
| 17 | 地上消火栓扳手 | FB400 | 1 | 件 |
| 18 | 地下消火栓扳手 | FBA800 | 1 | 件 |
| 19 | 灭火器 | MFCZ/ABC3 | 1 | 具 |
| 20 | 轮楔 |  | 2 | 件 |

十一、易损件清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保险片 | BK/ATM-05 | 5 |
| 2 | 熔断器 | BK/ATM-10 | 5 |
| 3 | 保险片 | BK/ATM-20 | 5 |
| 4 | 保险片 | BK/ATM-30 | 5 |
| 5 | 保险片 | BK/ATC-40 | 5 |
| 6 | 大电流继电器 | AZ979-1A-24DE | 1 |
| 7 | 继电器插座模块 | 788-312 | 2 |
| 8 | 螺柱型汽车熔断器 | BK/AMG-200 | 1 |
| 9 | φ89.0刚性接头 | φ89.0 | 1 |
| 10 | 气弹簧 | YQ10/22-170-440(O-O)800N | 1 |
| 11 | 气弹簧 | YQ8/18-80-280(B-B)400N | 1 |
| 12 | 气弹簧 | YQ6/15-90-250(B-B)130N | 1 |

十二、总体要求

（1）整车外廓尺寸、轴荷及质量符合《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》（GB1589-2016） 的规定。

（2）整车外部照明和信号装置符合 GB 4785-2007《汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装规定》的规 定比功率符合国家法规要求。

（3）整车性能符合 GB7956《消防车性能要求及试验方法》的规定。

（4）整车性能符合 GB7956.1-2014《消防 车 第 1 部分： 通用技术条件》的规定。

（5）整车性能符合 GA39—2016《消防车 消防要求和试验方法》供液消防车的规定。

（6）车辆底盘的首次保养，由底盘厂商到最终使用单位进行免费保养，并出具相关维保证明。

（7）所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有符合规范的中文防水反光标识标注。

（8）比功率符合国家法规要求。

（9）车辆要留有便于电瓶、油滤等部位的维护保养检修口。

（10）驾驶室内仪表盘必须有中文显示。 所有粘接保证一定的强度，符合国家相关标准。

（11）所有焊接牢固、光洁、平整，符合国家相关标准。

标项3：轻型抢险救援车

一、底盘要求

（1）外形尺寸：≤5700x1950

（2）货厢尺寸：≥1800x1500x1000

（3）底盘品牌型号：无

（4）额定载质量：695

（5）整备质量：2030

▲（6）额定载客：2+3

（7）挂车总质量

（8）载质量系数：0.50

▲（9）接近/离去角：≥28/27°

（10）防抱死系统：有

（11）油耗：≤7.9

（12）最高车速可达到185km/h

二、配置要求

（1）前置电动自救牵引绞盘：拉力≥ 43kN

（2）尾部配备 G 型拖钩及拖车信号接口，可用于冲锋舟拖车等拖载作业

（3）配备长条警灯和爆闪灯等灯具。

（4）配备快拆式防雨棚

（5）提供模块设计，水域装备、绳索装备、破拆装备

三、车辆辅助系统

▲（1）车辆需配置一路护航系统，系统包含一路护航系统软件，车载主机，固态硬盘，摄像机，主机视频连接线等配套硬件，硬件需与原系统适配。

四、随车资料

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车辆技术参数表、标准随车器材清单及配套说明书 | 1份 |  |
| 2 | 底盘质量保修卡、合格证、底盘随车零部件清单 | 1份 |  |
| 3 | 上装使用操作说明书及维护保养说明书 | 2份 |  |
| 4 | 发动机号、车架号拓印件 | 2份 |  |
| 5 | 整车合格证 | 1份 |  |
| 6 | 具有法定资质的检验机构出具的检验报告 | 1套 |  |
| 7 | 具有法定资质的检验机构出具的自愿性认证证书 | 1份 |  |

五、总体要求

（1）整车外廓尺寸、轴荷及质量符合《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》（GB1589-2016） 的规定。

（2）整车外部照明和信号装置符合 GB 4785-2007《汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装规定》的规 定比功率符合国家法规要求。

（3）整车性能符合 GB7956《消防车性能要求及试验方法》的规定。

（4）整车性能符合 GB7956.1-2014《消防 车 第 1 部分： 通用技术条件》的规定。

（5）整车性能符合 GA39—2016《消防车 消防要求和试验方法》供液消防车的规定。

（6）车辆底盘的首次保养，由底盘厂商到最终使用单位进行免费保养，并出具相关维保证明。

（7）所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有符合规范的中文防水反光标识标注。

（8）比功率符合国家法规要求。

（9）车辆要留有便于电瓶、油滤等部位的维护保养检修口。

（10）驾驶室内仪表盘必须有中文显示。 所有粘接保证一定的强度，符合国家相关标准。

（11）所有焊接牢固、光洁、平整，符合国家相关标准。

标项4：重型泡沫水罐车

一、整车参数

（1）外廓尺寸：长≤12000mm，宽≤2600，高≤3900mm

（2）满载总质量：≥31000kg

▲（3）额定功率：≥320kW

（4）比功率：≥10kW/t

（5）乘员人数：2+4人

（6）最高车速：≥90km/h

（7）消防泵流量：≥120L/s（1.0MPa）

▲（8）罐体总容量：≥16000 kg，其中水≥11000kg，泡沫≥4000kg（容罐分配签订合同时可在具体沟通商定）

（9）消防炮射程：水≥85m，泡沫≥80m

二、底盘要求

（1）品牌型号：无

（2）排放标准：国六

（3）燃油类型：柴油

（4）变速箱： 手动变速箱

三、副车架

（1）材质：优质碳素结构钢

（2）结构：井字形焊接式成型

（3）焊后处理：焊后校形，振动消除焊接应力并喷砂除油锈，喷涂重型防腐漆

（4）固定：与底盘车架、上装均采用刚性、弹性混合型连接方式固定

四、消防泵

（1）品牌型号：无

（2）额定流量：≥120L/s（1.0MPa）

（3）材质：铸造铝合金泵体、铝合金叶轮、不锈钢泵轴

（4）引水泵：活塞式

（5）最大真空度：≥85kPa

（6）引水时间：≤100s

（7）引水高度：≥7m

五、车顶消防炮

（1）品牌型号：无

（2）炮头：配备泡沫炮头

（3）操控型式：电动

（4）额定流量：≥80L/s

（5）喷射距离：水≥85m，泡沫≥80m

（6）喷射方式：直流、开花

（7）水平旋转角度：≥330°

（8）俯仰角：≥-15°至70°

六、罐体

▲（1）容量：总容积≥16000kg，其中水≥11000kg，泡沫≥4000kg（容罐分配签订合同时可在具体沟通商定）

（2）材质：不锈钢或pp复合材料

（3）位置：泵室与器材箱之间

（4）型式：水罐与泡沫罐一体，外露式

（5）结构：内部设有纵横隔板，底部设有纵向托梁

七、泵室和器材箱

（1）结构：钢质型材骨架，铝合金蒙板

（2）泵室内部器材架：铝合金型材，铝合金隔板

（3）卷帘门：左右各≥两扇，拉杆式，带锁

（4）内部照明：LED白光照明灯带

（5）翻转踏板：位于卷帘门下部，承重≥150kg，配有黄色闪烁警示灯

（6）后爬梯：折叠式，铝合金材质，安装于车体后部

▲（7）车上预留手抬泵放置位置，并提供设计图纸。

八、管路系统

（1）吸水管路：≥2个DN150内扣式接口，配有滤网及闷盖

（2）出水管路：4个DN80出水口，带手动阀门，配有接口及闷盖

（3）外注水管路：上翻式，4个DN80手动阀门，配有接口及闷盖

（4）泡沫外吸管路：设有1个DN50外吸液口，带球阀、滤网，配闷盖

（5）炮出水管路：配1个DN150控制阀

（6）罐注水管路：配有1个DN65控制阀门

（7）取力器冷却管路：配有1条取力器冷却水循环管路，带控制阀

▲（8）带有泡沫管路自动清洗管路功能（交车时需实际操作进行验收）

管路颜色：根据GB7956.3-2014中4.4.2.1.3规定：消防泵进水管路及水罐至消防泵的输水管路为G05深绿色；泡沫罐与泡沫液泵或比例混合器的输液管路为Y08深黄色；消防泵出水管路为R03大红色；

九、泡沫比例混合器

（1）品牌型号：无

（2）操控类型：电控、自动

（3）结构型式：负压环泵式

（4）混合比：	3%、6%

十、控制柜及仪表板

（1）位置：泵室后部外侧，液晶显示器

（2）工艺：控制柜表面经喷砂及阳极氧化处理

（3）控制柜附件：仪表板照明灯、蜂鸣警报器

（4）控制开关及按键：照明、罐出水、罐注水、紧急停机等

（5）仪表显示：转速值、真空值、压力值、水位值、液位值

十一、电气系统

（1）电源：整车设有电源总开关

（2）警灯：驾驶室顶部安装有1个LED红色长排警灯

（3）车体两侧上部各安装有≥3个LED红色爆闪灯

（4）车尾上方安装有≥2个LED红色爆闪灯

（5）警灯警报控制器：功率≥100W，驾驶室内配有手持扩音器

（6）搜索灯：功率≥50W，位于车顶后部

（7）工作照明灯：车体两侧上部各≥3个LED照明灯

（8）倒车监视器：≥7寸彩色液晶显示器，安装于驾驶室内

（9）其它电气附件：自动分离充电系统（用于底盘电瓶充电）

（10）车身重要位置需装备自动灭火装置，能对车辆自身安全起到重要保障，需提供产品检验报告对其灭火性能进行佐证

十二、车辆辅助系统

▲（1）车辆需配置一路护航系统，系统包含一路护航系统软件，车载主机，固态硬盘，摄像机，主机视频连接线等配套硬件，硬件需与原系统适配。

一路护航技术要求

| 产品名称 | 招标参数 |
| --- | --- |
| 一路护航系统 | 1、模拟视频输入≥8路复合视频（NTSC/PAL），航空头接口，支持配置HDCVI、AHD、TVI、CVBS自适应接入； 2、网络视频输入≥1路 M12 6芯航接口； 3、编码分辨率≥720P、960H、D1、CIF； 4、支持双码流（辅码流最高支持D1编码）； 5、视频输出≥1路AV输出分辨率支持800×600； 6、手机接入支持iOS、 Android； 7、可外置USB WiFi调试盒，安卓APP运维调试； 8、设备升级支持web升级、U盘升级、远程平台升级、升级工具升级； 9、硬盘接口≥1个2.5寸硬盘（SATA接口）； 10、支持语音对讲输入； 11、RS-232接口≥3个：1个前置标准DB9接口，2个背板4芯黑插接口； 12、RS-485接口≥2个：1个主线束4芯黑插，1个背板4芯黑插； 13、USB接口≥1个USB2.0接口（前面板）； 14、网络接口≥1路M12 6芯航接口，可支持IPC接入。； 15、供电方式支持内置电源8~36V DC； 16、功耗：裸机≤10W，带外设总功耗≤40W 。待机功耗≤1.5W； 17、产品需符合JT/T 794-2019、JT/T 808-2019、JT/T 1076-2016、JT/T 1078-2016、GB/T 19056-2012， 18、设备支持1个USB口、2个CAN总线接口、3个RS232接口、1个RS485接口、8个视频输入接口、4个音频输出接口、1个视频输出接口、8个报警输入接口2个报警输出接口、1个脉冲测速接口、2个模拟量采集接口，1组语音对讲接口 19、支持CVBS、HDCVI、AHD、TVI、HDTVI、IPC相机混合接入 20、支持分辨率为1920*1080、H.265、H.264编码的录像回放 21、支持TD-SCDMA/GSM/CDMA/EVDO/WCDMA/TD-LTE/FDD-LTE模式设置 22、终端应能提供实时的时间、经度、纬度、速度、高程和方向等的定位状态信息，可存储到终端内部；终端应能在通信终端时（盲区）保存定位数据，在信号恢复后将存储的定位信息补报上传 23、设备内置陀螺仪，当出现侧翻、碰撞等情况时可输出报警并上传 24、断开 ACC进入待机状态 ,待机功耗≤1.5W；闭合 ACC进入正常工作 ,裸机功耗≤10W 25、支持电压检测 ,当汽车电瓶电压低于一定值时 ,可以触发报警并自动关机 。 26、设备断电启用 UPS,可保持持续录像 5秒 以上 (20W功耗)，同时触发设备正常关机。 |
| 固态硬盘 | 1、容量≥512GB 2、外形：2.5英寸 3、接口：6 Gb/s SATA 4、支持高速缓存 5、存储介质支持3D NAND |
| DSM相机 | 1、传感器类型≥1/4英寸CMOS； 2、最大分辨率≥1280(H)×720(V)； 3、电子快门：PAL:1/25s~1/10000s； 4、照度≤0.1lux； 5、最大补光距离≥3m； 6、补光类型：红外； 7、补光灯控制：自动； 8、补光灯数量不少于1颗（红外灯）； 9、镜头类型：定焦； 10、镜头焦距：4mm； 11、视场角：水平：61.8° 垂直：37.5； 12、支持的分辨率：720P（1280×720）； 13、供电方式：DC12V±25%； |
| ADAS相机 | 1、像素≥100万； 2、传感器类型≥1/2.8英寸CMOS； 3、分辨率≥1280(H)×720(V)； 4、电子快门：PAL:1/25s~1/10000s； 5、照度≤0.1lux； 6、镜头类型：定焦； 7、镜头焦距：6mm； 8、视场角：水平：56° 垂直：31°； 9、支持的分辨率：720P（1280×720）；； 10、供电方式：12 VDC ± 25%； 11、工作温度：–30 ℃～+70℃； 12、工作湿度：＜90%(无凝露)； 13、防护等级：IP54； |
| 智能相机 | 1、传感器类型：全景≥1/1.8英寸CMOS细节≥1/1.8英寸CMOS； 2、像素：全景≥400万，细节≥400万； 3、分辨率全景≥2688×1520，细节≥2688×1520； 4、照度：全景：彩色≤0.001Lux@F1.6黑白≤0.0001Lux@F1.6细节：彩色≤0.001Lux@F1.6黑白≤0.0001Lux@F1.60Lux（红外灯开启）； 5、补光距离：全景≥30m（白光）细节≥100m（红外）； 6、补光类型：全景：白光细节：红外； 7、镜头焦距：全景8~32mm细节5.4mm~135mm； 8、光学变倍：全景≥4倍细节≥25倍； 9、透雾功能：电子透雾； 10、音频输入≥1路； 11、音频输出≥1路； 12、语音对讲≥支持； 13、报警输入≥2路，开关量输入(0～5V DC)； 14、报警输出≥1路； 15、供电方式：DC36V/2.23A（-25%~+25%）； 16、接口类型：RJ45接口 17、全景摄像机:F1.0±10%细节摄像机:F1.2±10%检验结果：全景摄像机：F0.98；细节摄像机：F1.21 18、云台定位准确度≤0.01°，智能切换功能检验：支持快速智能切换，当更换当前智能模式时设备不需重启，新智能使能后即可生效 19、支持在一个全景画面下，标定成功后，其他场景下都有效。水平手控最小速度不大于0.1°/s水平手控最大速度不小于500°/s。最低照度：彩色：0.0002lx（AGC ON、RJ45输出、应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块）黑白：0.0001lx（AGC ON、RJ45输出、能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓） |
| BSD摄像机 | 1、传感器类型≥1/2.7英寸CMOS 2、分辨率≥1280(H)×720(V) 3、电子快门：PAL: 1/25s~1/100000sNTSC: 1/30s~1/100000s 4、照度≤0.02Lux/F2.0 30IRE, 0Lux IR on 5、信噪比：＞65dB 6、补光距离≥20m 7、补光灯数量≥1颗（红外灯） 8、调整角度：水平：0°~360°；垂直：0°~78°；旋转：0°~360° 9、高标清切换方式：UTC切换;OSD菜单 10、镜头接口：M12 11、镜头焦距：2.8mm 12、镜头光圈：F2.0 13、视场角：水平：101°；垂直：54°；对角：119° 14：光圈控制：固定光圈 15、近摄距≥0.5m 16：DORI Distance：D：38.6m；O：15.4m；R：7.7m；I：3.9m 17：视频帧率：CVI:PAL:720P@25fps,720P@50fps;NTSC:720P@30fps,720P@60fps;AHD: PAL: 720P@25fps; NTSC: 720P@30fps; TVI: PAL:720P@25fps,720P@50fps;NTSC:720P@30fps,720P@60fps; CVBS: PAL: 960H;NTSC: 960H; 18：日夜转换：ICR自动切换 19：背光补偿：背光补偿 /强光抑制 /宽动态 20：降噪：2D降噪 21：支持智能补光，支持镜像 22、航空接口的线序：①电源；②视频地；③电源地；④视频； 23、音频输入：1路，内置mic 24、功耗：Max 2.3W (12V DC, IR on) 25：工作温度：-40℃–+60℃ 26：工作湿度：＜95%(无凝结) 27、防护等级：IP69K，IK10 |
| 驾驶室摄像机 | 1、传感器类型≥1/2.7英寸CMOS 2、最大分辨率≥1280(H)×720(V) 3、电子快门：PAL: 1/25s~1/100000sNTSC: 1/30s~1/100000s 4、照度≤0.02Lux/F2.0 30IRE, 0Lux IR on 5、补光距离≥3m 6、补光灯控制：自动/手动 7、补光灯数量≥1颗（红外灯） 8、调整角度：水平：40°；垂直：55°；旋转：360°； 9、镜头接口：M12 10、镜头焦距：2.1mm 11、镜头光圈：F2.0 12、视场角：水平：132°；垂直：69°；对角：164° 13、光圈控制：固定光圈 14、日夜转换：电子彩转黑 15、背光补偿：背光补偿 /强光抑制 /宽动态 16、宽动态：DWDR 17、白平衡：自动/手动 18、航空接口的线序：①电源；②视频地；③电源地；④视频。 19、音频输入≥1路，内置mic |
| 左侧监控摄像机 | 1、传感器类型≥1/2.7英寸CMOS 2、分辨率≥1280(H)×720(V) 3、电子快门：PAL: 1/25s~1/100000sNTSC: 1/30s~1/100000s 4、照度≤0.02Lux/F2.0 30IRE, 0Lux IR on 5、信噪比：＞65dB 6、最大补光距离≥20m 7、补光灯数量≥1颗（红外灯） 8、调整角度：水平：0°~360°；垂直：0°~78°；旋转：0°~360° 9、高标清切换方式：UTC切换;OSD菜单 10、镜头接口：M12 11、镜头焦距：2.8mm 12、镜头光圈：F2.0 13、视场角：水平：101°；垂直：54°；对角：119° 14：光圈控制：固定光圈 15、近摄距：0.5m 16：DORI Distance：D：38.6m；O：15.4m；R：7.7m；I：3.9m 17：视频帧率：CVI:PAL:720P@25fps,720P@50fps;NTSC:720P@30fps,720P@60fps;AHD: PAL: 720P@25fps; NTSC: 720P@30fps; TVI: PAL:720P@25fps,720P@50fps;NTSC:720P@30fps,720P@60fps; CVBS: PAL: 960H;NTSC: 960H; 18：日夜转换：ICR自动切换 19：背光补偿：背光补偿 /强光抑制 /宽动态 20：降噪：2D降噪 21：支持智能补光，支持镜像 22、航空接口的线序：①电源；②视频地；③电源地；④视频； 23、音频输入：1路，内置mic 24、功耗：Max 2.3W (12V DC, IR on) 25：工作温度：-40℃–+60℃ 26：工作湿度：＜95%(无凝结) 27：防护等级：IP69K，IK10 |
| 后侧摄像机 | 1、像素≥100万； 2、传感器类型≥1/2.7英寸CMOS； 3、分辨率≥1280(H)×720(V)； 4、电子快门：PAL: 1/25s~1/100000sNTSC: 1/30s~1/100000s； 5、照度≤0.02Lux/F2.0 30IRE, 0Lux IR on； 6、最大补光距离≥20m； 7、补光灯控制：自动/手动； 8、补光灯数量≥1颗（红外灯）； 9、镜头类型：定焦； 10、镜头焦距：2.8mm； 11、视场角：水平：106°；垂直：55°；对角：126°； 12、支持的分辨率：720P（1280×720）；960H（960× 576/960×480）；； 13、音频输入：1路，内置mic； 14、供电方式：DC12V±30%； 15、工作温度：﹣40℃–+60℃； 16、工作湿度：＜95%(无凝结)； 17、防护等级：IP67； 18、外壳材料：全金属； 19、产品尺寸：107.3mm×74.9mm×54.2mm 20、产品经过-40℃~+80℃高低温冷热循环测试，轻松应对恶劣环境 |
| 摄像机延长线 | 车载专用线-（M12-4芯航空头针型转M12-4芯航空头孔型)- 长度≥3 米 车载专用线-(M12-4芯航空头针型转M12-4芯航空头孔型,非UL)- 长度≥6 米 车载专用线-(M12-4芯航空头针型转M12-4芯航空头孔型,非UL)- 长度≥18 米 |
| 智能屏 | 1、搭载安卓10.0系统 2、不小于等于7英寸高清触摸屏， 3、支持第三方APP灵活定制嵌入 支持多路视频、电子运单、车辆设备状态显控 4、支持倒车、盲区等报警并联动视频显示 5、支持渣土车作业时开箱、举斗、空重载等智能监控显示 6、接口支持不少于等于2路同轴高清模拟输入，1个micro USB 2.0接口，2个TF卡槽，最大支持256G 7、温度：-40℃~70℃ |
| 主机视频连接线 | 车载专用线-(M12-4芯航空头孔型转M12-4芯航空头孔型,PIN1空)- 长度≥2米 |
| 运维宝系统 | 1、可扩展3个USB接口，用于鼠标、U盘等外设连接； 2、内置WIFI模块，用于连接手机APP进行调试 |
| 与省总队“一路护航”系统对接 | 完成一路护航平台对接。 |

十三、其他要求：无

十四、随车资料

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车辆技术参数表、标准随车器材清单及配套说明书 | 1份 |  |
| 2 | 底盘质量保修卡、合格证、底盘随车零部件清单 | 1份 |  |
| 3 | 上装使用操作说明书及维护保养说明书 | 2份 |  |
| 4 | 发动机号、车架号拓印件 | 2份 |  |
| 5 | 整车合格证 | 1份 |  |
| 6 | 具有法定资质的检验机构出具的检验报告 | 1套 |  |
| 7 | 具有法定资质的检验机构出具的自愿性认证证书 | 1份 |  |

十五、随车附件清单

| 序号 | 名称 | 规格/参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防水带 | 16-65-20 | 10 | 盘 |
| 2 | 消防水带 | 16-80-20 | 10 | 盘 |
| 3 | 多功能水枪 | QLD6.0/8Ⅲ、自带接口 | 4 | 把 |
| 4 | 低倍数泡沫枪 | QP8/0.7Z、自带接口 | 2 | 把 |
| 5 | 泡沫外吸管及扳手 | DN50/2m、内扣式接口 | 1 | 套 |
| 6 | 干粉灭火器 | 8kg | 1 | 具 |
| 7 | 集水器 | JⅡ150/80×2-1.6 | 2 | 件 |
| 8 | 分水器 | FⅢ80/65×3-1.6 | 2 | 件 |
| 9 | 吸水管扳手 | ABC | 2 | 把 |
| 10 | 橡皮锤 | 92903 | 1 | 把 |
| 11 | 地上消火栓扳手 | FB-400 | 1 | 把 |
| 12 | 地下消火栓扳手 | FBA-860 | 1 | 把 |
| 13 | 拉梯 | 铝合金、9m | 1 | 架 |
| 14 | 异径接口 | DN80雄接口转DN65雌接口 | 2 | 件 |
| 15 | 异径接口 | DN65内扣转DN80内扣 | 2 | 件 |
| 16 | 异型接口 | DN80雌接口转DN80内扣 | 2 | 件 |
| 17 | 异型接口 | DN80雄接口转DN80内扣 | 2 | 件 |
| 18 | 同型接口 | DN150内扣转100丝 | 1 | 件 |
| 19 | 水带护桥 | QH16008 | 2 | 副 |
| 20 | 水带包布 | DN65/DN80 | 8 | 件 |
| 21 | 水带挂钩 | DN65-L500/DN80-L700 | 8 | 件 |
| 22 | 消防尖斧 |  | 1 | 把 |
| 23 | 可充电式手提照明灯 | BHL410 | 2 | 只 |
| 24 | 吸水管 | DN150×2m | 4 | 根 |
| 25 | 滤水器 | KY150 | 1 | 件 |

十六、总体要求

（1）整车外廓尺寸、轴荷及质量符合《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》（GB1589-2016） 的规定。

（2）整车外部照明和信号装置符合 GB 4785-2007《汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装规定》的规 定比功率符合国家法规要求。

（3）整车性能符合 GB7956《消防车性能要求及试验方法》的规定。

（4）整车性能符合 GB7956.1-2014《消防 车 第 1 部分： 通用技术条件》的规定。

（5）整车性能符合 GA39—2016《消防车 消防要求和试验方法》供液消防车的规定。

（6）车辆底盘的首次保养，由底盘厂商到最终使用单位进行免费保养，并出具相关维保证明。

（7）所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有符合规范的中文防水反光标识标注。

（8）比功率符合国家法规要求。

（9）车辆要留有便于电瓶、油滤等部位的维护保养检修口。

（10）驾驶室内仪表盘必须有中文显示。 所有粘接保证一定的强度，符合国家相关标准。

（11）所有焊接牢固、光洁、平整，符合国家相关标准。

标项5：中型水罐车

一、整车参数

（1）外阔尺寸：长≤8700mm    宽≤2600mm   高≤3700mm

（2）满载总质量：≥17500kg

（3）额定功率：≥255kW

（4）比功率：≥14kW/t

（5）乘员人数：2+4人

（6）最高车速：≥90km/h

（7）消防泵流量：≥80L/s（1.0MPa）

▲（8）罐体总容量：≥6000 kg

（9）消防炮射程：水≥70m，泡沫≥60m

二、底盘参数

（1）品牌型号：无

（2）排放标准：国六

（3）燃油类型：柴油

（4）变速箱：手动变速箱

三、副车架

（1）材质：优质碳素结构钢

（2）结构：井字形焊接式成型

（3）焊后处理：焊后校形，振动消除焊接应力并喷砂除油锈，喷涂重型防腐漆

（4）固定：与底盘车架、上装均采用刚性、弹性混合型连接方式固定

四、消防泵

（1）品牌型号：无

（2）额定流量：≥80L/s（1.0MPa）

（3）材质：铸造铝合金泵体、铝合金叶轮、不锈钢泵轴

（4）引水泵：活塞式

（5）最大真空度：≥85kPa

（6）引水时间：≤60s

（7）引水高度：≥7m

五、车顶消防炮

（1）品牌型号：无

（2）炮头：配备泡沫炮头

（3）操控型式：电动

（4）额定流量：≥60L/s

（5）喷射距离：水≥70m，泡沫≥60m

（6）喷射方式：直流、开花

（7）水平旋转角度：≥330°

（8）俯仰角：≥-15°至70°

六、罐体

（1）容量：罐体总容积≥6000kg，其中水≥4000kg，泡沫≥2000kg（容罐分配可在签订合同时具体沟通商定）

（2）材质：不锈钢或pp复合材料

（3）位置：泵室与器材箱之间

（4）型式：水罐与泡沫罐一体，外露式或内藏式

（5）结构：内部设有纵横隔板，底部设有纵向托梁

（6）固定：两侧配备弹性支撑，安装于副车架上

七、泵室和器材箱

（1）结构：钢质型材骨架，铝合金蒙板

（2）泵室内部器材架：铝合金型材，铝合金隔板

（3）卷帘门：左右各≥两扇，拉杆式，带锁

（4）内部照明：LED白光照明灯带

（5）翻转踏板：位于卷帘门下部，承重≥150kg，配有黄色闪烁警示灯

（6）后爬梯：折叠式，铝合金材质，安装于车体后部

▲（7）车上预留手抬泵放置位置，并提供设计图纸。

八、管路系统

（1）吸水管路：≥1个DN150内扣式接口，配有滤网及闷盖

（2）出水管路：4个DN80出水口，带手动阀门，配有接口及闷盖

（3）外注水管路：上翻式，2个DN80手动阀门，配有接口及闷盖

（4）泡沫外吸管路：设有1个DN50内扣式外吸液口，带球阀、滤网，配闷盖

（5）炮出水管路：配1个DN100控制阀

（6）罐注水管路：配有1个DN65控制阀门

（7）冲洗管路：配有1条泡沫流经管道冲洗管路，带控制阀

（8）取力器冷却管路：配有1条取力器冷却水循环管路，带控制阀

▲（9）带有泡沫管路自动清洗管路功能（交车时需实际操作进行验收）

管路颜色：根据GB7956.3-2014中4.4.2.1.3规定：消防泵进水管路及水罐至消防泵的输水管路为G05深绿色；泡沫罐与泡沫液泵或比例混合器的输液管路为Y08深黄色；消防泵出水管路为R03大红色；

九、泡沫比例混合器

（1）品牌型号：无

（2）操控类型：电控、自动

（3）结构型式：负压环泵式

（4）混合比：3%、6%

十、控制柜及仪表板

（1）位置：泵室后部外侧，液晶显示器

（2）工艺：控制柜表面经喷砂及阳极氧化处理

（3）控制柜附件：仪表板照明灯、蜂鸣警报器

（4）控制开关及按键：照明、罐出水、罐注水、紧急停机等

（5）仪表显示：转速值、真空值、压力值、水位值、液位值

十一、电气系统

（1）电源：整车设有电源总开关

（2）警灯：驾驶室顶部安装有1个LED红色长排警灯

（3）车体两侧上部各安装有≥3个LED红色爆闪灯

（4）车尾上方安装有≥2个LED红色爆闪灯

（5）警灯警报控制器：功率≥100W，驾驶室内配有手持扩音器

（6）搜索灯：功率≥50W，位于车顶后部

（7）工作照明灯：车体两侧上部各≥3个LED照明灯

（8）倒车监视器：≥7寸彩色液晶显示器，安装于驾驶室内

（9）其它电气附件：自动分离充电系统（用于底盘电瓶充电）

十二、车辆辅助系统

▲（1）车辆需配置一路护航系统，系统包含一路护航系统软件，车载主机，固态硬盘，摄像机，主机视频连接线等配套硬件，硬件需与原系统适配。

一路护航技术要求

| 产品名称 | 招标参数 |
| --- | --- |
| 一路护航系统 | 1、模拟视频输入≥8路复合视频（NTSC/PAL），航空头接口，支持配置HDCVI、AHD、TVI、CVBS自适应接入； 2、网络视频输入≥1路 M12 6芯航接口； 3、编码分辨率≥720P、960H、D1、CIF； 4、支持双码流（辅码流最高支持D1编码）； 5、视频输出≥1路AV输出分辨率支持800×600； 6、手机接入支持iOS、 Android； 7、可外置USB WiFi调试盒，安卓APP运维调试； 8、设备升级支持web升级、U盘升级、远程平台升级、升级工具升级； 9、硬盘接口≥1个2.5寸硬盘（SATA接口）； 10、支持语音对讲输入； 11、RS-232接口≥3个：1个前置标准DB9接口，2个背板4芯黑插接口； 12、RS-485接口≥2个：1个主线束4芯黑插，1个背板4芯黑插； 13、USB接口≥1个USB2.0接口（前面板）； 14、网络接口≥1路M12 6芯航接口，可支持IPC接入。； 15、供电方式支持内置电源8~36V DC； 16、功耗：裸机≤10W，带外设总功耗≤40W 。待机功耗≤1.5W； 17、产品需符合JT/T 794-2019、JT/T 808-2019、JT/T 1076-2016、JT/T 1078-2016、GB/T 19056-2012， 18、设备支持1个USB口、2个CAN总线接口、3个RS232接口、1个RS485接口、8个视频输入接口、4个音频输出接口、1个视频输出接口、8个报警输入接口2个报警输出接口、1个脉冲测速接口、2个模拟量采集接口，1组语音对讲接口 19、支持CVBS、HDCVI、AHD、TVI、HDTVI、IPC相机混合接入 20、支持分辨率为1920*1080、H.265、H.264编码的录像回放 21、支持TD-SCDMA/GSM/CDMA/EVDO/WCDMA/TD-LTE/FDD-LTE模式设置 22、终端应能提供实时的时间、经度、纬度、速度、高程和方向等的定位状态信息，可存储到终端内部；终端应能在通信终端时（盲区）保存定位数据，在信号恢复后将存储的定位信息补报上传 23、设备内置陀螺仪，当出现侧翻、碰撞等情况时可输出报警并上传 24、断开 ACC进入待机状态 ,待机功耗≤1.5W；闭合 ACC进入正常工作 ,裸机功耗≤10W 25、支持电压检测 ,当汽车电瓶电压低于一定值时 ,可以触发报警并自动关机 。 26、设备断电启用 UPS,可保持持续录像 5秒 以上 (20W功耗)，同时触发设备正常关机。 |
| 固态硬盘 | 1、容量≥512GB 2、外形：2.5英寸 3、接口：6 Gb/s SATA 4、支持高速缓存 5、存储介质支持3D NAND |
| DSM相机 | 1、传感器类型≥1/4英寸CMOS； 2、最大分辨率≥1280(H)×720(V)； 3、电子快门：PAL:1/25s~1/10000s； 4、照度≤0.1lux； 5、最大补光距离≥3m； 6、补光类型：红外； 7、补光灯控制：自动； 8、补光灯数量不少于1颗（红外灯）； 9、镜头类型：定焦； 10、镜头焦距：4mm； 11、视场角：水平：61.8° 垂直：37.5； 12、支持的分辨率：720P（1280×720）； 13、供电方式：DC12V±25%； |
| ADAS相机 | 1、像素≥100万； 2、传感器类型≥1/2.8英寸CMOS； 3、分辨率≥1280(H)×720(V)； 4、电子快门：PAL:1/25s~1/10000s； 5、照度≤0.1lux； 6、镜头类型：定焦； 7、镜头焦距：6mm； 8、视场角：水平：56° 垂直：31°； 9、支持的分辨率：720P（1280×720）；； 10、供电方式：12 VDC ± 25%； 11、工作温度：–30 ℃～+70℃； 12、工作湿度：＜90%(无凝露)； 13、防护等级：IP54； |
| 智能相机 | 1、传感器类型：全景≥1/1.8英寸CMOS细节≥1/1.8英寸CMOS； 2、像素：全景≥400万，细节≥400万； 3、分辨率全景≥2688×1520，细节≥2688×1520； 4、照度：全景：彩色≤0.001Lux@F1.6黑白≤0.0001Lux@F1.6细节：彩色≤0.001Lux@F1.6黑白≤0.0001Lux@F1.60Lux（红外灯开启）； 5、补光距离：全景≥30m（白光）细节≥100m（红外）； 6、补光类型：全景：白光细节：红外； 7、镜头焦距：全景8~32mm细节5.4mm~135mm； 8、光学变倍：全景≥4倍细节≥25倍； 9、透雾功能：电子透雾； 10、音频输入≥1路； 11、音频输出≥1路； 12、语音对讲≥支持； 13、报警输入≥2路，开关量输入(0～5V DC)； 14、报警输出≥1路； 15、供电方式：DC36V/2.23A（-25%~+25%）； 16、接口类型：RJ45接口 17、全景摄像机:F1.0±10%细节摄像机:F1.2±10%检验结果：全景摄像机：F0.98；细节摄像机：F1.21 18、云台定位准确度≤0.01°，智能切换功能检验：支持快速智能切换，当更换当前智能模式时设备不需重启，新智能使能后即可生效 19、支持在一个全景画面下，标定成功后，其他场景下都有效。水平手控最小速度不大于0.1°/s水平手控最大速度不小于500°/s。最低照度：彩色：0.0002lx（AGC ON、RJ45输出、应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块）黑白：0.0001lx（AGC ON、RJ45输出、能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓） |
| BSD摄像机 | 1、传感器类型≥1/2.7英寸CMOS 2、分辨率≥1280(H)×720(V) 3、电子快门：PAL: 1/25s~1/100000sNTSC: 1/30s~1/100000s 4、照度≤0.02Lux/F2.0 30IRE, 0Lux IR on 5、信噪比：＞65dB 6、补光距离≥20m 7、补光灯数量≥1颗（红外灯） 8、调整角度：水平：0°~360°；垂直：0°~78°；旋转：0°~360° 9、高标清切换方式：UTC切换;OSD菜单 10、镜头接口：M12 11、镜头焦距：2.8mm 12、镜头光圈：F2.0 13、视场角：水平：101°；垂直：54°；对角：119° 14：光圈控制：固定光圈 15、近摄距≥0.5m 16：DORI Distance：D：38.6m；O：15.4m；R：7.7m；I：3.9m 17：视频帧率：CVI:PAL:720P@25fps,720P@50fps;NTSC:720P@30fps,720P@60fps;AHD: PAL: 720P@25fps; NTSC: 720P@30fps; TVI: PAL:720P@25fps,720P@50fps;NTSC:720P@30fps,720P@60fps; CVBS: PAL: 960H;NTSC: 960H; 18：日夜转换：ICR自动切换 19：背光补偿：背光补偿 /强光抑制 /宽动态 20：降噪：2D降噪 21：支持智能补光，支持镜像 22、航空接口的线序：①电源；②视频地；③电源地；④视频； 23、音频输入：1路，内置mic 24、功耗：Max 2.3W (12V DC, IR on) 25：工作温度：-40℃–+60℃ 26：工作湿度：＜95%(无凝结) 27、防护等级：IP69K，IK10 |
| 驾驶室摄像机 | 1、传感器类型≥1/2.7英寸CMOS 2、最大分辨率≥1280(H)×720(V) 3、电子快门：PAL: 1/25s~1/100000sNTSC: 1/30s~1/100000s 4、照度≤0.02Lux/F2.0 30IRE, 0Lux IR on 5、补光距离≥3m 6、补光灯控制：自动/手动 7、补光灯数量≥1颗（红外灯） 8、调整角度：水平：40°；垂直：55°；旋转：360°； 9、镜头接口：M12 10、镜头焦距：2.1mm 11、镜头光圈：F2.0 12、视场角：水平：132°；垂直：69°；对角：164° 13、光圈控制：固定光圈 14、日夜转换：电子彩转黑 15、背光补偿：背光补偿 /强光抑制 /宽动态 16、宽动态：DWDR 17、白平衡：自动/手动 18、航空接口的线序：①电源；②视频地；③电源地；④视频。 19、音频输入≥1路，内置mic |
| 左侧监控摄像机 | 1、传感器类型≥1/2.7英寸CMOS 2、分辨率≥1280(H)×720(V) 3、电子快门：PAL: 1/25s~1/100000sNTSC: 1/30s~1/100000s 4、照度≤0.02Lux/F2.0 30IRE, 0Lux IR on 5、信噪比：＞65dB 6、最大补光距离≥20m 7、补光灯数量≥1颗（红外灯） 8、调整角度：水平：0°~360°；垂直：0°~78°；旋转：0°~360° 9、高标清切换方式：UTC切换;OSD菜单 10、镜头接口：M12 11、镜头焦距：2.8mm 12、镜头光圈：F2.0 13、视场角：水平：101°；垂直：54°；对角：119° 14：光圈控制：固定光圈 15、近摄距：0.5m 16：DORI Distance：D：38.6m；O：15.4m；R：7.7m；I：3.9m 17：视频帧率：CVI:PAL:720P@25fps,720P@50fps;NTSC:720P@30fps,720P@60fps;AHD: PAL: 720P@25fps; NTSC: 720P@30fps; TVI: PAL:720P@25fps,720P@50fps;NTSC:720P@30fps,720P@60fps; CVBS: PAL: 960H;NTSC: 960H; 18：日夜转换：ICR自动切换 19：背光补偿：背光补偿 /强光抑制 /宽动态 20：降噪：2D降噪 21：支持智能补光，支持镜像 22、航空接口的线序：①电源；②视频地；③电源地；④视频； 23、音频输入：1路，内置mic 24、功耗：Max 2.3W (12V DC, IR on) 25：工作温度：-40℃–+60℃ 26：工作湿度：＜95%(无凝结) 27：防护等级：IP69K，IK10 |
| 后侧摄像机 | 1、像素≥100万； 2、传感器类型≥1/2.7英寸CMOS； 3、分辨率≥1280(H)×720(V)； 4、电子快门：PAL: 1/25s~1/100000sNTSC: 1/30s~1/100000s； 5、照度≤0.02Lux/F2.0 30IRE, 0Lux IR on； 6、最大补光距离≥20m； 7、补光灯控制：自动/手动； 8、补光灯数量≥1颗（红外灯）； 9、镜头类型：定焦； 10、镜头焦距：2.8mm； 11、视场角：水平：106°；垂直：55°；对角：126°； 12、支持的分辨率：720P（1280×720）；960H（960× 576/960×480）；； 13、音频输入：1路，内置mic； 14、供电方式：DC12V±30%； 15、工作温度：﹣40℃–+60℃； 16、工作湿度：＜95%(无凝结)； 17、防护等级：IP67； 18、外壳材料：全金属； 19、产品尺寸：107.3mm×74.9mm×54.2mm 20、产品经过-40℃~+80℃高低温冷热循环测试，轻松应对恶劣环境 |
| 摄像机延长线 | 车载专用线-（M12-4芯航空头针型转M12-4芯航空头孔型)- 长度≥3 米 车载专用线-(M12-4芯航空头针型转M12-4芯航空头孔型,非UL)- 长度≥6 米 车载专用线-(M12-4芯航空头针型转M12-4芯航空头孔型,非UL)- 长度≥18 米 |
| 智能屏 | 1、搭载安卓10.0系统 2、不小于等于7英寸高清触摸屏， 3、支持第三方APP灵活定制嵌入 支持多路视频、电子运单、车辆设备状态显控 4、支持倒车、盲区等报警并联动视频显示 5、支持渣土车作业时开箱、举斗、空重载等智能监控显示 6、接口支持不少于等于2路同轴高清模拟输入，1个micro USB 2.0接口，2个TF卡槽，最大支持256G 7、温度：-40℃~70℃ |
| 主机视频连接线 | 车载专用线-(M12-4芯航空头孔型转M12-4芯航空头孔型,PIN1空)- 长度≥2米 |
| 运维宝系统 | 1、可扩展3个USB接口，用于鼠标、U盘等外设连接； 2、内置WIFI模块，用于连接手机APP进行调试 |
| 与省总队“一路护航”系统对接 | 完成一路护航平台对接。 |

十三、其他要求：无

十四、随车资料

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车辆技术参数表、标准随车器材清单及配套说明书 | 1份 |  |
| 2 | 底盘质量保修卡、合格证、底盘随车零部件清单 | 1份 |  |
| 3 | 上装使用操作说明书及维护保养说明书 | 2份 |  |
| 4 | 发动机号、车架号拓印件 | 2份 |  |
| 5 | 整车合格证 | 1份 |  |
| 6 | 具有法定资质的检验机构出具的检验报告 | 1套 |  |
| 7 | 具有法定资质的检验机构出具的自愿性认证证书 | 1份 |  |

十五、随车附件清单

| 序号 | 名称 | 规格/参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防水带 | 16-65-20 | 10 | 盘 |
| 2 | 消防水带 | 16-80-20 | 6 | 盘 |
| 3 | 多功能水枪 | QLD6.0/8Ⅲ、自带接口 | 4 | 把 |
| 4 | 低倍数泡沫枪 | QP8/0.7Z、自带接口 （SG60/HT6无此配置） | 2 | 把 |
| 5 | 泡沫外吸管及扳手 | DN50/2m、内扣式接口 （SG60/HT6无此配置） | 1 | 套 |
| 6 | 干粉灭火器 | 8kg | 1 | 具 |
| 7 | 集水器 | JⅡ150/80×2-1.6 | 1 | 件 |
| 8 | 分水器 | FⅢ80/65×3-1.6 | 2 | 件 |
| 9 | 吸水管扳手 | ABC | 2 | 把 |
| 10 | 橡皮锤 |  | 1 | 把 |
| 11 | 地上消火栓扳手 | FB-400 | 1 | 把 |
| 12 | 地下消火栓扳手 | FBA-860 | 1 | 把 |
| 13 | 二节拉梯 | D1224-2、铝合金、6m | 1 | 架 |
| 14 | 异径接口 | DN80雄接口转DN65雌接口 | 2 | 件 |
| 15 | 异径接口 | DN65内扣转DN80内扣 | 2 | 件 |
| 16 | 异型接口 | DN80雌接口转DN80内扣 | 2 | 件 |
| 17 | 异型接口 | DN80雄接口转DN80内扣 | 2 | 件 |
| 18 | 同型接口 | DN150内扣转100丝 | 1 | 件 |
| 19 | 水带护桥 |  | 2 | 副 |
| 20 | 水带包布 | DN65/DN80 | 8 | 件 |
| 21 | 水带挂钩 | DN65-L500/DN80-L700 | 8 | 件 |
| 22 | 消防斧 |  | 1 | 把 |
| 23 | 可充电式手提照明灯 | BHL410 | 2 | 只 |
| 24 | 吸水管 | DN150×2m | 4 | 根 |
| 25 | 滤水器 | KY150 | 1 | 件 |

十六、总体要求

（1）整车外廓尺寸、轴荷及质量符合《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》（GB1589-2016） 的规定。

（2）整车外部照明和信号装置符合 GB 4785-2007《汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装规定》的规 定比功率符合国家法规要求。

（3）整车性能符合 GB7956《消防车性能要求及试验方法》的规定。

（4）整车性能符合 GB7956.1-2014《消防 车 第 1 部分： 通用技术条件》的规定。

（5）整车性能符合 GA39—2016《消防车 消防要求和试验方法》供液消防车的规定。

（6）车辆底盘的首次保养，由底盘厂商到最终使用单位进行免费保养，并出具相关维保证明。

（7）所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有符合规范的中文防水反光标识标注。

（8）比功率符合国家法规要求。

（9）车辆要留有便于电瓶、油滤等部位的维护保养检修口。

（10）驾驶室内仪表盘必须有中文显示。 所有粘接保证一定的强度，符合国家相关标准。

（11）所有焊接牢固、光洁、平整，符合国家相关标准。

标项6：多功能抢险救援车

一、底盘要求

（1）基本参数：

▲长度(mm)：6754±50mm ；宽度(mm)：2400±50mm；高度(mm)：2185±50mm

▲整备质量(kg)：≤3610

▲最大额定总质量(kg)：≥8800

底盘品牌型号：无

油箱容积：≥150L

车门座位数：4--5人

发动机 ：≥7.3L 2V DECVT V8(petrol 汽油)

排量(ml)：≥7293

▲额定功率（KW）：≥250

额定转速（r/min）：≥3900

最大净功率（KW）：≥250

最大扭矩/转速 ：≥635Nm/3900r/min

最大功率/转速 ：≥257kW/3900r/min

燃油类型：汽油

变速箱 ：等于或不低于10档自动变速箱

驱动方式：4X4 driving 四轮驱动

最小离地高度（mm）：≥270

轮胎尺寸：等于或不低于225/70R19.5

（2）安全配置：驾驶/副座安全气囊；中控门锁，电动车窗。

（3）操控配置：ABS防抱死，制动力分配(EBD)，刹车辅助(EBA/BAS)，车身稳定控制(ESP/DSC/VSC)，主动转向系统，方向盘换档，怀挡。

（4）空调：手动空调，双压缩机 。

（5）其他要求：防侧滑、两驱四驱电子切换、USB接口、蓝牙电话、指南针、V12电源接口，多功能方向盘。

二、器材箱

（1）器材箱采用铝制骨架方舱，与底盘车架铰接固定，器材箱内部框架采用轻质铝型材进行组合搭接。根据仓位承器材，设计器材箱内分隔，材料采用新型铝合金型材搭接结构结构，牢固可靠，可上下调节，提高空间利用率和可变性。箱体器材架设置可与使用单位协商设计。

（2）根据内部摆放的器材不同采用不同的收纳方式，箱体器材架设置和使用单位协商设计，符合以下几点要求：（需提供设计图进行佐证）

2.1.按战斗编成和战斗展开设计器材集成。

2.2.按人体工程学原理设计各种器材托架。

2.3.按使用破拆装备、水域装备、绳索装备、橡皮艇舷外机，井下救援装置等逻辑关系和使用频率布局设计。

2.4.布置方式：器材可根据用户要求并按照器材的重量、种类以及使用频次和人体工程学原理合理放置，并采用各种专用夹具固定。对一些较轻的器材则采器材盒的形式存放。

三、装饰和喷漆

（1）车身外表基色为GB3181 R03大红，底盘补涂漆色，漆层质量应符合JB/Z111的规定。

（2）所有暴露金属面均彻底清洁、整理和喷漆。在喷涂最后完成漆前均打磨掉所有不平整的喷漆表面。

（3）喷漆颜色：驾驶室及器材箱外观---红色，投标文件中提供实物样车图片。

（4）喷涂要求：外表喷涂符合消防救援队伍车辆涂装要求。

四、车辆辅助系统

▲（1）车辆需配置一路护航系统，系统包含一路护航系统软件，车载主机，固态硬盘，摄像机，主机视频连接线等配套硬件，硬件需与原系统适配。

一路护航技术要求

| 产品名称 | 招标参数 |
| --- | --- |
| 一路护航系统 | 1、模拟视频输入≥8路复合视频（NTSC/PAL），航空头接口，支持配置HDCVI、AHD、TVI、CVBS自适应接入； 2、网络视频输入≥1路 M12 6芯航接口； 3、编码分辨率≥720P、960H、D1、CIF； 4、支持双码流（辅码流最高支持D1编码）； 5、视频输出≥1路AV输出分辨率支持800×600； 6、手机接入支持iOS、 Android； 7、可外置USB WiFi调试盒，安卓APP运维调试； 8、设备升级支持web升级、U盘升级、远程平台升级、升级工具升级； 9、硬盘接口≥1个2.5寸硬盘（SATA接口）； 10、支持语音对讲输入； 11、RS-232接口≥3个：1个前置标准DB9接口，2个背板4芯黑插接口； 12、RS-485接口≥2个：1个主线束4芯黑插，1个背板4芯黑插； 13、USB接口≥1个USB2.0接口（前面板）； 14、网络接口≥1路M12 6芯航接口，可支持IPC接入。； 15、供电方式支持内置电源8~36V DC； 16、功耗：裸机≤10W，带外设总功耗≤40W 。待机功耗≤1.5W； 17、产品需符合JT/T 794-2019、JT/T 808-2019、JT/T 1076-2016、JT/T 1078-2016、GB/T 19056-2012， 18、设备支持1个USB口、2个CAN总线接口、3个RS232接口、1个RS485接口、8个视频输入接口、4个音频输出接口、1个视频输出接口、8个报警输入接口2个报警输出接口、1个脉冲测速接口、2个模拟量采集接口，1组语音对讲接口 19、支持CVBS、HDCVI、AHD、TVI、HDTVI、IPC相机混合接入 20、支持分辨率为1920*1080、H.265、H.264编码的录像回放 21、支持TD-SCDMA/GSM/CDMA/EVDO/WCDMA/TD-LTE/FDD-LTE模式设置 22、终端应能提供实时的时间、经度、纬度、速度、高程和方向等的定位状态信息，可存储到终端内部；终端应能在通信终端时（盲区）保存定位数据，在信号恢复后将存储的定位信息补报上传 23、设备内置陀螺仪，当出现侧翻、碰撞等情况时可输出报警并上传 24、断开 ACC进入待机状态 ,待机功耗≤1.5W；闭合 ACC进入正常工作 ,裸机功耗≤10W 25、支持电压检测 ,当汽车电瓶电压低于一定值时 ,可以触发报警并自动关机 。 26、设备断电启用 UPS,可保持持续录像 5秒 以上 (20W功耗)，同时触发设备正常关机。 |
| 固态硬盘 | 1、容量≥512GB 2、外形：2.5英寸 3、接口：6 Gb/s SATA 4、支持高速缓存 5、存储介质支持3D NAND |
| DSM相机 | 1、传感器类型≥1/4英寸CMOS； 2、最大分辨率≥1280(H)×720(V)； 3、电子快门：PAL:1/25s~1/10000s； 4、照度≤0.1lux； 5、最大补光距离≥3m； 6、补光类型：红外； 7、补光灯控制：自动； 8、补光灯数量不少于1颗（红外灯）； 9、镜头类型：定焦； 10、镜头焦距：4mm； 11、视场角：水平：61.8° 垂直：37.5； 12、支持的分辨率：720P（1280×720）； 13、供电方式：DC12V±25%； |
| ADAS相机 | 1、像素≥100万； 2、传感器类型≥1/2.8英寸CMOS； 3、分辨率≥1280(H)×720(V)； 4、电子快门：PAL:1/25s~1/10000s； 5、照度≤0.1lux； 6、镜头类型：定焦； 7、镜头焦距：6mm； 8、视场角：水平：56° 垂直：31°； 9、支持的分辨率：720P（1280×720）；； 10、供电方式：12 VDC ± 25%； 11、工作温度：–30 ℃～+70℃； 12、工作湿度：＜90%(无凝露)； 13、防护等级：IP54； |
| 智能相机 | 1、传感器类型：全景≥1/1.8英寸CMOS细节≥1/1.8英寸CMOS； 2、像素：全景≥400万，细节≥400万； 3、分辨率全景≥2688×1520，细节≥2688×1520； 4、照度：全景：彩色≤0.001Lux@F1.6黑白≤0.0001Lux@F1.6细节：彩色≤0.001Lux@F1.6黑白≤0.0001Lux@F1.60Lux（红外灯开启）； 5、补光距离：全景≥30m（白光）细节≥100m（红外）； 6、补光类型：全景：白光细节：红外； 7、镜头焦距：全景8~32mm细节5.4mm~135mm； 8、光学变倍：全景≥4倍细节≥25倍； 9、透雾功能：电子透雾； 10、音频输入≥1路； 11、音频输出≥1路； 12、语音对讲≥支持； 13、报警输入≥2路，开关量输入(0～5V DC)； 14、报警输出≥1路； 15、供电方式：DC36V/2.23A（-25%~+25%）； 16、接口类型：RJ45接口 17、全景摄像机:F1.0±10%细节摄像机:F1.2±10%检验结果：全景摄像机：F0.98；细节摄像机：F1.21 18、云台定位准确度≤0.01°，智能切换功能检验：支持快速智能切换，当更换当前智能模式时设备不需重启，新智能使能后即可生效 19、支持在一个全景画面下，标定成功后，其他场景下都有效。水平手控最小速度不大于0.1°/s水平手控最大速度不小于500°/s。最低照度：彩色：0.0002lx（AGC ON、RJ45输出、应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块）黑白：0.0001lx（AGC ON、RJ45输出、能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓） |
| BSD摄像机 | 1、传感器类型≥1/2.7英寸CMOS 2、分辨率≥1280(H)×720(V) 3、电子快门：PAL: 1/25s~1/100000sNTSC: 1/30s~1/100000s 4、照度≤0.02Lux/F2.0 30IRE, 0Lux IR on 5、信噪比：＞65dB 6、补光距离≥20m 7、补光灯数量≥1颗（红外灯） 8、调整角度：水平：0°~360°；垂直：0°~78°；旋转：0°~360° 9、高标清切换方式：UTC切换;OSD菜单 10、镜头接口：M12 11、镜头焦距：2.8mm 12、镜头光圈：F2.0 13、视场角：水平：101°；垂直：54°；对角：119° 14：光圈控制：固定光圈 15、近摄距≥0.5m 16：DORI Distance：D：38.6m；O：15.4m；R：7.7m；I：3.9m 17：视频帧率：CVI:PAL:720P@25fps,720P@50fps;NTSC:720P@30fps,720P@60fps;AHD: PAL: 720P@25fps; NTSC: 720P@30fps; TVI: PAL:720P@25fps,720P@50fps;NTSC:720P@30fps,720P@60fps; CVBS: PAL: 960H;NTSC: 960H; 18：日夜转换：ICR自动切换 19：背光补偿：背光补偿 /强光抑制 /宽动态 20：降噪：2D降噪 21：支持智能补光，支持镜像 22、航空接口的线序：①电源；②视频地；③电源地；④视频； 23、音频输入：1路，内置mic 24、功耗：Max 2.3W (12V DC, IR on) 25：工作温度：-40℃–+60℃ 26：工作湿度：＜95%(无凝结) 27、防护等级：IP69K，IK10 |
| 驾驶室摄像机 | 1、传感器类型≥1/2.7英寸CMOS 2、最大分辨率≥1280(H)×720(V) 3、电子快门：PAL: 1/25s~1/100000sNTSC: 1/30s~1/100000s 4、照度≤0.02Lux/F2.0 30IRE, 0Lux IR on 5、补光距离≥3m 6、补光灯控制：自动/手动 7、补光灯数量≥1颗（红外灯） 8、调整角度：水平：40°；垂直：55°；旋转：360°； 9、镜头接口：M12 10、镜头焦距：2.1mm 11、镜头光圈：F2.0 12、视场角：水平：132°；垂直：69°；对角：164° 13、光圈控制：固定光圈 14、日夜转换：电子彩转黑 15、背光补偿：背光补偿 /强光抑制 /宽动态 16、宽动态：DWDR 17、白平衡：自动/手动 18、航空接口的线序：①电源；②视频地；③电源地；④视频。 19、音频输入≥1路，内置mic |
| 左侧监控摄像机 | 1、传感器类型≥1/2.7英寸CMOS 2、分辨率≥1280(H)×720(V) 3、电子快门：PAL: 1/25s~1/100000sNTSC: 1/30s~1/100000s 4、照度≤0.02Lux/F2.0 30IRE, 0Lux IR on 5、信噪比：＞65dB 6、最大补光距离≥20m 7、补光灯数量≥1颗（红外灯） 8、调整角度：水平：0°~360°；垂直：0°~78°；旋转：0°~360° 9、高标清切换方式：UTC切换;OSD菜单 10、镜头接口：M12 11、镜头焦距：2.8mm 12、镜头光圈：F2.0 13、视场角：水平：101°；垂直：54°；对角：119° 14：光圈控制：固定光圈 15、近摄距：0.5m 16：DORI Distance：D：38.6m；O：15.4m；R：7.7m；I：3.9m 17：视频帧率：CVI:PAL:720P@25fps,720P@50fps;NTSC:720P@30fps,720P@60fps;AHD: PAL: 720P@25fps; NTSC: 720P@30fps; TVI: PAL:720P@25fps,720P@50fps;NTSC:720P@30fps,720P@60fps; CVBS: PAL: 960H;NTSC: 960H; 18：日夜转换：ICR自动切换 19：背光补偿：背光补偿 /强光抑制 /宽动态 20：降噪：2D降噪 21：支持智能补光，支持镜像 22、航空接口的线序：①电源；②视频地；③电源地；④视频； 23、音频输入：1路，内置mic 24、功耗：Max 2.3W (12V DC, IR on) 25：工作温度：-40℃–+60℃ 26：工作湿度：＜95%(无凝结) 27：防护等级：IP69K，IK10 |
| 后侧摄像机 | 1、像素≥100万； 2、传感器类型≥1/2.7英寸CMOS； 3、分辨率≥1280(H)×720(V)； 4、电子快门：PAL: 1/25s~1/100000sNTSC: 1/30s~1/100000s； 5、照度≤0.02Lux/F2.0 30IRE, 0Lux IR on； 6、最大补光距离≥20m； 7、补光灯控制：自动/手动； 8、补光灯数量≥1颗（红外灯）； 9、镜头类型：定焦； 10、镜头焦距：2.8mm； 11、视场角：水平：106°；垂直：55°；对角：126°； 12、支持的分辨率：720P（1280×720）；960H（960× 576/960×480）；； 13、音频输入：1路，内置mic； 14、供电方式：DC12V±30%； 15、工作温度：﹣40℃–+60℃； 16、工作湿度：＜95%(无凝结)； 17、防护等级：IP67； 18、外壳材料：全金属； 19、产品尺寸：107.3mm×74.9mm×54.2mm 20、产品经过-40℃~+80℃高低温冷热循环测试，轻松应对恶劣环境 |
| 摄像机延长线 | 车载专用线-（M12-4芯航空头针型转M12-4芯航空头孔型)- 长度≥3 米 车载专用线-(M12-4芯航空头针型转M12-4芯航空头孔型,非UL)- 长度≥6 米 车载专用线-(M12-4芯航空头针型转M12-4芯航空头孔型,非UL)- 长度≥18 米 |
| 智能屏 | 1、搭载安卓10.0系统 2、不小于等于7英寸高清触摸屏， 3、支持第三方APP灵活定制嵌入 支持多路视频、电子运单、车辆设备状态显控 4、支持倒车、盲区等报警并联动视频显示 5、支持渣土车作业时开箱、举斗、空重载等智能监控显示 6、接口支持不少于等于2路同轴高清模拟输入，1个micro USB 2.0接口，2个TF卡槽，最大支持256G 7、温度：-40℃~70℃ |
| 主机视频连接线 | 车载专用线-(M12-4芯航空头孔型转M12-4芯航空头孔型,PIN1空)- 长度≥2米 |
| 运维宝系统 | 1、可扩展3个USB接口，用于鼠标、U盘等外设连接； 2、内置WIFI模块，用于连接手机APP进行调试 |
| 与省总队“一路护航”系统对接 | 完成一路护航平台对接。 |

五、随车资料

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车辆技术参数表、标准随车器材清单及配套说明书 | 1份 |  |
| 2 | 底盘质量保修卡、合格证、底盘随车零部件清单 | 1份 |  |
| 3 | 上装使用操作说明书及维护保养说明书 | 2份 |  |
| 4 | 发动机号、车架号拓印件 | 2份 |  |
| 5 | 整车合格证 | 1份 |  |
| 6 | 具有法定资质的检验机构出具的检验报告 | 1套 |  |
| 7 | 具有法定资质的检验机构出具的自愿性认证证书 | 1份 |  |

六、总体要求

（1）整车外廓尺寸、轴荷及质量符合《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》（GB1589-2016） 的规定。

（2）整车外部照明和信号装置符合 GB 4785-2007《汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装规定》的规 定比功率符合国家法规要求。

（3）整车性能符合 GB7956《消防车性能要求及试验方法》的规定。

（4）整车性能符合 GB7956.1-2014《消防 车 第 1 部分： 通用技术条件》的规定。

（5）整车性能符合 GA39—2016《消防车 消防要求和试验方法》供液消防车的规定。

（6）车辆底盘的首次保养，由底盘厂商到最终使用单位进行免费保养，并出具相关维保证明。

（7）所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有符合规范的中文防水反光标识标注。

（8）比功率符合国家法规要求。

（9）车辆要留有便于电瓶、油滤等部位的维护保养检修口。

（10）驾驶室内仪表盘必须有中文显示。 所有粘接保证一定的强度，符合国家相关标准。

（11）所有焊接牢固、光洁、平整，符合国家相关标准。

特别说明：

1.需求中不允许偏离的实质性要求和条件，以“▲”号标明。2.单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品，以“★”标明。

3.本招标文件如涉及各类品牌、型号，则所述品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标方也可根据招标文件的要求提供性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求其它同档次优质品牌的产品参加投标。

三、商务要求（一至标项六）

| ▲质量保证期 | 验收合格后60个月 |
| --- | --- |
| 售后技术服务要求 | （1）在货物质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺、材料和配套件的缺陷所产生的任何不足或故障负责，并无条件为甲方提供免费维修或原厂件更换。 （2）保修期外定期进行免费维护保养，如设备损坏需要更换配件，只收取配件成本费用，免工程师维修费和差旅等人工费。 （3）用户现场免费安装，调试。 （4）维修服务：应在接到用户需求后立即响应，对电话里不能解决的问题应在4 小时内到达现场，一般问题应在 4 小时内、重大问题应在两天内解决或提出明确解决方案。 （5）培训：厂家应派技术工程师对甲方人员进行技术培训。使甲方人员能掌握有关系统设备的使用、维护和管理，达到能独立进行操作、日常测试维护等工作的目的。 |
| 交货时间 及地点 | ▲交货时间：合同签订后60天内交货 地点：招标人指定地点（以合同为准）。 |
| ▲付款条件 | 1、乙方为中小微企业的，签订合同后一个月内合同款支付方向乙方支付合同总价的40%；项目履约完成，经甲方最终验收合格（乙方须提供中华人民共和国工业和信息化部批准，列入有效期内的机动车公告目录、型式检验报告等满足办理车辆牌照所有要求的资料），且收到发票后7个工作日内，合同款支付方支付合同总价的60%。 乙方为大型企业的，项目履约完成，经甲方最终验收合格（乙方须提供中华人民共和国工业和信息化部批准，列入有效期内的机动车公告目录、型式检验报告等满足办理车辆牌照所有要求的资料），且收到发票后7个工作日内，合同款支付方支付合同总价的100%。 2、乙方应开具增值税专用发票。 【注：在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可降低预付款比例。签订合同时根据乙方实际情况修改，并删除无关内容。】 |
| 验收方案 及要求 | 货到用户指定地点后，依照投标人提供的验收方案组织验收。 |
| 其他要求 | 其他按《第五章 合同主要条款 》的要求。 |
| ▲履约保证金 | 1.供应商须于合同签订后七个工作日内向采购人支付合同总价 1% 的履约保证金。履约保证金在合同履约期间无违约情形的，项目验收结束后，于七个工作日内无息退还。 2.履约保证金形式：银行转账或电汇或银行、保险公司出具的保函。 |
| 排放标准和上牌要求 | ▲所投车辆尾气排放选用国六排放标准，并满足办理应急救援车辆牌照的要求。 |
| 专用工具报价要求 | 投标人应在投标文件中列出投标消防车所需的专用工具的名称、数量和价格。 |

# 第四部分   评标方法及评分标准

一、评标方法

1.综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标委员会的组成

2.评标委员会的组成。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

3.评标委员会的组成人员的回避。在政府采购活动中，评标委员会的组成人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

3.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

3.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

3.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

3.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

3.5与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

三、评标委员会的职责

4.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

4.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

4.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

4.3对投标文件进行比较和评价；

4.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

4.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

4.6法律、法规、规章、招标文件等规定的其它事项。

5.评标委员会及其成员不得有下列行为：

5.1确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

5.2接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明（财政部87号《政府采购货物和服务招投标管理办法》第五十一条规定的情形除外）；

5.3违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

5.4对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

5.5在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

5.6记录、复制或者带走任何评标资料；

5.7其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有5.1-5.7行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

四、评审程序

6.符合性审查。 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合投标无效情形的，投标无效。

7.投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人通过政采云平台以书面形式作出必要的澄清、说明或者补正，投标人应在1小时内提交澄清说明或补正，逾期不提交的视为放弃澄清、说明或补正的权利。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

8. 比较与评价。标委员会应当按照评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

9. 汇总（商务技术得分情况）。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

10. 报价审核。对经商务和技术评审符合采购需求的投标人的报价的合理性、准确性等进行审查核实。

10.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。

10.2根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予一定的扣除，用扣除后的价格参与评审。

10.3政采云投标客户端开标一览表内容与投标文件开标一览表(报价表)相应内容不一致的，以投标文件开标一览表(报价表)为准。

10.4投标价格的修正原则。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

10.4.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

10.4.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

10.4.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

10.4.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

10.4.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的，投标无效。

11.汇总得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

12.中标候选人推荐。

12.1评审后总得分最高者为第一中标候选人，总得分相同的，以报价低者为第一中标候选人，总得分与报价均相同的，由采购人当场随机抽取产生第一中标候选人。

12.2多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的报价低者获得中标候选人推荐资格，评审得分与报价均相同的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

13.投标无效。有下列情况之一的，投标无效：

13.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；

13.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

13.3投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

13.4投标文件“资格文件”和“商务技术文件”部分中出现用于价格分评审的投标报价的（招标文件另有规定的参与“商务技术文件”评审的报价除外）；

13.5投标文件未按招标文件规定的格式填写，或对招标服务或对技术或产品等要求未详细应答或应答内容不全、有缺失的，经评标委员会认定为无法评审的；

13.6投标文件关键信息填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的，经评标委员会认定属于重大偏差的；

13.7投标文件重要信息前后不一致，经评标委员会询标后仍然无法评审的；

13.8投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

13.9投标文件中未提供应当提供的政府强制采购节能品目内的节能产品或未提供有效的节能产品认证证书的（如果本项目采购涉及节能品目清单中的政府强制采购的节能产品的）；

13.10投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.11投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

13.12投标人所投内容不符合采购需求中实质性要求的；

13.13投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

13.14投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的;

13.15报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

13.16《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的，经评标委员会认定属于重大偏差的；

13.17投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

13.18投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）；

13.18.1使用伪造、变造的许可证件；

13.18.2提供虚假的财务状况或者业绩；

13.18.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

13.18.4提供虚假的信用状况；

13.18.5其他弄虚作假的行为。

13.19投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；有下列情形之一的，属于或视为恶意串通，其投标无效：

13.19.1供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

13.19.2供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

13.19.3供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

13.19.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

13.19.5供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

13.19.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

13.19.7供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

13.19.8不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

13.19.9不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

13.19.10不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

13.19.11不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

13.19.12不同投标人的投标文件相互混装；

13.20违反法律、法规及本招标文件规定的其它无效投标情形。

13.21投标人应根据企业实际情况及采购文件中明确的所属行业，对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）所对应的划型标准作出申明，投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，投标无效。

五、评标报告

14. 评标报告与推荐中标候选人。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并推荐中标候选人，评审报告由评标委员会成员签字确认提交。

15. 评标争议事项处理。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

六、 废标

16.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

16.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

16.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

16.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

16.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

七、评审过程的保密与录像

17.保密。评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评标委员会成员、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

18.录音录像。采购代理机构对评审工作现场进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

八、具体评标标准（一至标项六）

21.商务技术分（70分）

| 序号 | 评审项目 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同类产品业绩 | 投标人（若为联合体，则为联合体牵头人）自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有同类型消防车产品供货业绩，每提供1个合同业绩得1分，最高3分； 注：同时提供每个业绩的合同和验收单扫描件并加盖公章以算一个业绩，否则不予认可。 | 3 |
| 2 | 认证证书 | 投标人（若为联合体，则为联合体牵头人）具有质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、售后服务认证五星认证证书，每提供1本得1分，最高得4分。 注：认证范围需包含特种车辆，相关证书需在有效期内，不在认证范围内未盖章的不得分。提供证书复印件并加盖公章。 | 4 |
| 3 | 政策分 | （1）投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书扫描件并加盖公章，得0.5分。 （2）投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书扫描件并加盖公章，得0.5分。 | 1 |
| 4 | 产品技术指标及功能响应（满足）程度 | 根据所供产品的技术指标及功能响应（满足）程度进行评析：全部满足招标文件《第三章 采购需求》中“二、技术要求”中所有要求的得16分，技术参数带“▲”技术要求为负偏离的或经评委认定为属于负偏离的作无效标处理，其他技术要求为负偏离的或经评委认定属于负偏离的，每一项扣1分。 | 16 |
| 5 | 产品整体布局、外观 | 整体布局、车内摆放（各消防装备及座椅）及设计科学合理、舒适性强、外型美观大方的得5分；整体布局、车内摆放（各消防装备及座椅）及设计合理、舒适性较强、外型美观的得4分；整体布局、车内摆放（各消防装备及座椅）及设计较为合理、舒适性一般、外型较为美观的得3分；整体布局、车内摆放（各消防装备及座椅）基本满足项目要求的得1.5分，未提供不得分。 | 5 |
| 6 | 产品质量及性能 | (1)根据投标产品整体质量的可靠性（包括：各气候情况、道路状况、地理位置、载荷情况、行驶速度条件下的产品质量可靠性）进行评价： 投标产品质量可靠性高的得4分，质量可靠性良好的得3分，质量可靠性一般的得2分，质量可靠性差的得1分，未提供不得分。 | 4 |
|  |  | (2)根据投标产品的技术先进性（包括：整车控制能力、车身安全性架构、制造工艺、底盘的先进性情况）进行评价： 投标产品技术先进性高的得5分，技术先进性良好的得4分，技术先进性一般的得3分，技术先进性差的得1.5分，未提供不得分。 | 5 |
|  |  | (3)根据投标产品性能稳定性（包括：产品技术底蕴、操控稳定性、动力性能耐久性、车辆平顺性）进行评价： 投标产品技术成熟、性能稳定的 得4分，技术较成熟、性能较稳定的 得3分，技术一般、性能一般的 得2分，技术差、性能差的得1分，未提供不得分。 | 4 |
|  |  | (4)根据投标产品可维护性进行评价： 投标产品设计结构合理、维护方便的 得4分，设计结构较合理、维护较方便的 得3分，设计结构一般、可维护性一般的 得2分，设计结构差、可维护性差的 得1分，未提供不得分。 | 4 |
| 7 | 产品功能的操作便捷性和功能性科技配置情况 | （1）投标产品功能的操作便捷性进行评析： 投标产品功能的操作便捷，操作效率高的得5分，操作较便捷，操作效率较高的得4分，操作便捷性一般，操作效率一般的得3分，操作性差的得1.5分，未提供不得分。 | 5 |
|  |  | 投标产品具有功能性科技配置的，经评标专家认定利于采购人的，每有1项得0.5分，最高得1分。 | 1 |
| 8 | 实施方案 | 对投标人针对本项目详细的总体实施方案，包括设备供货、验货、调试、试运行等描述： 方案内容要素齐全、方案科学合理、操作性强、贴近用户需求的得5分，方案内容要素较齐全、方案科学较合理、操作性较强的得4分，方案内容要素齐全性一般、方案科学性一般、操作性一般的得3分，方案内容要素不齐全或方案不合理或操作性不强的得1.5分，未提供不得分。 | 5 |
| 9 | 技术培训 | 投标人针对本项目特点，结合采购人的需求，制定包括但不限于培训内容、培训方式、培训计划、培训对象、培训团队配备等技术培训方案： 方案内容要素齐全、方案科学合理、操作性强、贴近用户需求得4分，方案内容要素较齐全、方案科学较合理、操作性较强的得3分，方案内容要素齐全性一般、方案科学性一般、操作性一般的得2分，方案内容要素不齐全或方案不合理或操作性不强的得1分，未提供不得分。 | 4 |
| 10 | 售后服务 | （1）投标人针对本项目特点，结合采购人的需求，制定包括但不限于服务承诺、服务条款、响应方案、备件（易耗品）供应方案、应急措施、质保外服务措施等售后服务方案： 方案内容要素齐全、方案科学合理、操作性强、贴近用户需求的得4分，方案内容要素较齐全、方案科学较合理、操作性较强的得3分，方案内容要素齐全性一般、方案科学性一般、操作性一般的得2分，方案内容要素不齐全或方案不合理或操作性不强的得1分，未提供不得分。（2）投标人拟派售后服务人员具有售后服务高级管理师证书，每一个得0.5分，最高2分，未提供不得分。 注：售后服务人员必须为投标人单位或其具有隶属关系的公司的在职人员，提供其近3个月任意1个月的社保证明并加盖公章。 | 6 |
| 11 | 备品备件 | 备品备件储备情况：投标人的售后服务机构（含维修机构）常年备有备品备件的得2分；投标人提供相应证明文件并加盖公章。 | 2 |
| 12 | 优惠承诺 | 根据投标人的优惠承诺（质量保证期和备品配件价格优惠除外）进行评分，经评标专家认定实质上利于采购人的，具有每类优惠承诺得0.5分，最高得1分。 | 1 |

（评分涉及证书、证明需在有效期限内，提交原件扫描件并加盖投标单位电子章；计算得分时，按其算术平均值保留小数点后2位；评审小组成员个人主观打分偏离所有评审小组成员主观打分平均值30%以上的，由评审委员会启动评分畸高、畸低行为认定程序。）

22.价格分（30分）

| 价格权值 | 计算方法 |
| --- | --- |
| 价格权值=0.30 | 最低有效投标价格为评标基准价 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100 （计算得分保留小数点后2位） |

23.本项目分为6个标项，投标人可兼投兼中，评分标准6个标项共用。

# 第五部分 拟签订的合同文本

本采购项目采用统采分签模式：由绍兴市柯桥区应急管理局统一进行公开招标，资金保障的四大平台（鉴湖度假区、兰亭度假区、临空示范区、柯桥经开区）或其所属街道根据本次统采招标结果分别与中标供应商签订供货合同并按照付款方式支付相应货款。

（合同按采购文件及中标供应商投标文件的内容制定，以下仅为部分主要条款）

《车辆采购合同》

合同编号：绍柯采[2023]**号- （标项号）

# 确认书号：绍柯采[2023]**号

# 签订地点：绍兴市柯桥区

# 合同日期：

# 甲方：

# 乙方：

根据绍兴市柯桥区应急管理局车辆采购项目（项目编号：绍柯采[2023]**号）（标项号）（标项名称）的招标结果，甲方与乙方就购置车辆一事达成以下采购合同：

# 一、装备名称、数量及规格如下：

# 货币单位：人民币元

| 标项 | 标项名称 | 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同含税总金额 | 人民币（大写）： （小写）： |
| 备注 |  |

二、交货期：（根据中标承诺填写）

# 交货地点：甲方指定地点。

# 三、付款方式：详见附件1。

# 四、包装要求：详见附件1。

# 五、运输方式和费用负担：货交至甲方指定地点，运输、保险和装卸的费用由乙方承担。

# 六、质量要求及技术标准：详见附件1。

# 七、履约保证金：详见附件1。

# 八、验收标准、方法及提出异议期限：详见附件1。

# 九、随机备品、配件工具数量及供应办法：详见附件1。

# 十、违约责任：详见附件1。

# 十一、解决合同纠纷的方式：详见附件1。

# 十二、合同文件的组成

根据绍兴市柯桥区应急管理局车辆采购项目（招标编号：绍柯采[2023]**号）招标文件以及投标文件是本合同不可分割的组成部分，其下列文件构成合同的组成部分：

附件1：合同主要条款；

附件2:绍兴市柯桥区应急管理局车辆验收清单；

附件3：技术参数、配置清单及相关资料（根据中标承诺）；

附件4：售后服务协议书；

附件5：承诺书（根据中标承诺）。

# 十三、本合同一式六份，经双方签字盖章后生效，甲方三份，乙方二份，代理公司一份；如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人或授权代表签字： | 法定代表人或授权代表签字： |
| 地址： | 地址： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 税号： | 税号： |

# 附件1：

# 采购合同主要条款

第一条：采购货物清单及合同价（详见主合同条款）

第二条：交货时间、地点

1、在合同签订后，乙方应将货物安全运至甲方事先指定的地点，乙方负责安装、调试，然后交使甲方验收。

2、在所供货物交付使用时，乙方必须向甲方提供产品说明书、质量保证书、保修卡等必须具备的相关资料和必备的附件。并免费提供现场培训。

3、交货时间：  （根据中标承诺内容填写）；

交货地点：甲方指定地点（以合同为准）。

▲第三条：货款的支付

1、乙方为中小微的，合同款支付方向乙方支付合同总价的40%，即¥       元（大写：       ）；项目履约完成，经甲方最终验收合格（乙方须提供中华人民共和国工业和信息化部批准，列入有效期内的机动车公告目录、型式检验报告等满足办理车辆牌照所有要求的资料），且收到发票后7个工作日内，合同款支付方支付合同总价的60%，即¥       元（大写：       ）。

乙方为大型企业的，项目履约完成，经甲方最终验收合格（乙方须提供中华人民共和国工业和信息化部批准，列入有效期内的机动车公告目录、型式检验报告等满足办理车辆牌照所有要求的资料），且收到发票后7个工作日内，合同款支付方支付合同总价的100%，即¥       元（大写：       ）。

2、乙方应开具增值税专用发票。

【注：在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可降低预付款比例。签订合同时根据乙方实际情况修改，并删除无关内容。】

第四条：包装、发货及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。包装还应足以承受转运过程中的装卸，暴露于恶劣气温，盐分大和降雨环境，以及露天存放。包装箱的尺寸及重量应考虑货物最终目的地的偏远程度以及在所有转运地点缺乏重型装卸设施的情况。对于由于包装不善而引起的货物锈蚀、损坏或损失由乙方承担违约赔偿责任，甲方有权单方面要求退换货物。

2、装箱清单、合格证、产品手册、使用说明书（含操作演示光盘）、质量检验证明书、质量保证书，维修保养手册（卡）、随配附件和工具以及配置清单等一并附于货物内，如有遗失，乙方须在接到甲方通知后3日内补齐，否则视为乙方逾期交货。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方指定地点48小时前通知甲方，以给甲方预留充足时间准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险及损失均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点，乙方同时需通知甲方货物已送达。

6、包装、标记和包装箱内外的单据应严格符合合同的各种特殊要求，包括本合同条款、对应外贸合同条款规定的要求以及甲方后续发出的指令。

# 7、严禁夹带采购货物及其附属配件、装备以外的任何物品，如因夹带违规物品所产生的一切后果由乙方承担。

第五条：质量保证

1、服务宗旨

乙方为做好货物的售后服务工作，树立及维护品牌形象，解决甲方的后顾之患，进一步服务并促进货物的销售。售后服务商应树立服务营销以及客户为本的理念。

▲2、本合同采购货物质量保证期为甲方验收合格后60个月 。

# 3、乙方所提供的货物应保证是全新的、未使用过的，是原包装未拆封的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内应具有使甲方满意的性能，并且确保一次性通过各项检验和测试。在货物质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺、材料和配套件的缺陷所产生的任何不足或故障负责，并无条件为甲方提供免费维修或原厂件更换。

4、根据甲方按检验标准检验的结果或国家权威计量检定部门检验的结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方，提出索赔。乙方在收到通知后，应在规定期限内，用与投标时采用的零件、部件或材料来更换有缺陷的或不符合要求的零件、部件或材料，同时从更换日开始重新计算质量保证期。

5、保修义务

乙方需要严格遵守《工业产品售后服务》《产品质量法》《消费者权益保护法》等现行的中华人民共和国相关法律和标准，为甲方提供“三包”服务，认真履行货物售后服务的责任。具体保修期限如下：

(1)在保修期内，为甲方提供规定的保养和其他服务项目；在此期间出现的货物自身质量问题，均须提供免费保修的售后服务（保修内容包括硬件维修和软件升级）。保修服务结束后两个星期，甲方盖章确认乙方完成本次保修服务，甲方盖章确认之日起维修部分重新起算不低于60个月的保修期。

(2)保修期限自甲方最终验收合格之日起开始计算，以甲乙双方签署《绍兴市柯桥区应急管理局车辆验收清单》为凭证；（详见附2）保修服务后更换的配件以甲方确认盖章之日起开始计算，以乙方的发票（注明货物型号、货物序列号）及有效保修卡、维修卡为凭证。

(3)免除保修义务

为了使甲方的合法权益受到保护，避免不必要的损失，对于下列原因导致的系列货物故障、工作异常或损坏，乙方虽不承担免费保修义务，但应提供良好的有偿服务。

1)甲方擅自拆、改、扩、配硬件，连接使用不当的外设和野蛮操作所造成货物的损坏。

2)由于火灾、洪水、雷电、地震或其他不可抗拒事件引起的货物损坏，和在非货物规定的工作环境下使用引起的货物损坏。

乙方为所售货物提供使用年限内的维修保养服务。在超出保修服务期限后的每次售后服务，乙方可以按照一定标准收取相应的维修费用、更换零部件费用和升级费用。售后服务结束后15日内，甲方确认盖章，完成本次售后服务。超出保修期货物作出的收费维修部分的保修期不应低于60个月。

▲6、所投产品尾气排放选用国六排放标准，并满足办理相应车辆牌照的要求。

▲7、根据车辆实际使用单位要求，整车外观涂装规范标识和装具。

第六条：履约保证金

1.供应商须于合同签订后七个工作日内向采购人支付合同总价 1% 的履约保证金。履约保证金在合同履约期间无违约情形的，项目验收结束后，于七个工作日内无息退还。

2.履约保证金形式：银行转账或电汇或银行、保险公司出具的保函。

第七条：验收

1、交货时乙方应为甲方免费提供中文使用说明书，提供货物的功能、使用方法、技术参数、常见问题解决方法等文书材料，并确保甲方获知货物序列号、型号名称、版本号以及配合使用的装备品牌、型号和版本等信息。

2、交货时乙方应向甲方提供投标时承诺的相关培训，使之熟练掌握操作规程、使用方法和注意事项，并经甲方盖章确认后方可移交。

3、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购要求的，给予签收，初步验收不合格的，甲方有权解除合同、拒收货物，并有权要求乙方支付合同金额的5%作为违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方还有权要求乙方赔偿全部经济损失；如初步验收不合格，但甲方选择继续履行合同的，则甲方有权要求乙方在90 日内无偿更换货物, 并有权要求乙方支付合同金额的5%作为违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方还有权要求乙方赔偿全部经济损失。

货到甲方指定地点后，甲方需在一个月内组织验收。

4、乙方交货前应对货物作出全面检查并对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

5、初步验收后，甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，调试完成，货物符合合同约定的技术要求，甲方才做最终验收。

6、在装备生产的关键环节，甲方将组织人员进厂进行节点验收。货物无法通过节点验收的，甲方有权退回货物、解除合同或有权要求乙方在 90 日内更换货物，甲方有权要求乙方支付合同金额的5%作为违约金，并有权要求乙方赔偿甲方全部经济损失

7、初步验收、最终验收时乙方必须在现场，最终验收完毕后，作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。最终验收不合格的，甲方有权解除合同、拒收货物，并有权要求乙方支付合同金额的5%作为违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方还有权要求乙方赔偿全部经济损失；如最终验收不合格，但甲方选择继续履行合同的，则甲方有权要求乙方在 90 日内无偿更换货物, 并有权要求乙方支付合同金额的5%作为违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方还有权要求乙方赔偿全部经济损失。

8、验收合格后，将根据《绍兴市柯桥区应急管理局车辆验收清单》交付甲方。

9、最终验收后，乙方应根据甲方结算审计要求提供相应审计材料。

第八条：培训

1、乙方应负责使用前的必要培训，并做到在整个货物使用寿命期间的技术咨询。

2、乙方每年开展的例行性免费培训不得少于1次，培训地点、形式由甲方确定。

第九条：售后服务

1、乙方应提供24小时的电话服务，支持工程师提供专业技术服务。公开售后服务商的联系方式、公司名称、公司地址、邮政编码、公司主页、电子邮件、联系电话及传真，不断完善服务管理和拓展新的服务模式，接受甲方的监督和批评。

2、售后服务商应每半年不少于1次的主动回访，以便及时了解甲方的意见，迅速改变服务的不足之处。每年不少于1次实地巡检，及时掌握货物使用情况，以及货物的故障、缺陷情况，及时给予维修保养，并建立预警系统，保证售后服务及时性。

3、售后服务商应提供制造商的服务技术规范，甲方可获得有关维修等级、所需时间、工时计算项目、配件价格的信息。

4、对于甲方提出的服务申请，须在4小时内做出回应，24小时内提出解决方案。

5、 当接到甲方的问题反馈时，应在第一时间提供问题排查建议及解决方法；如果甲方面临问题无法通过远程排除时，乙方工程师应在48小时内到达故障现场进行故障诊断及排除。

6、售后服务商应认真、完整、真实地填写保养、保修、维修记录，并经甲方盖章确认。甲方有权查阅保养、保修、维修记录。

第十条：违约责任

1、乙方未按约定交付期限向甲方交付货物的，乙方应自逾期之日起按照合同总价的1‰乘以逾期天数向甲方支付违约金；如果乙方逾期60日以上仍未交付货物的，甲方有权解除本合同，并按本合同的约定追究乙方违约责任。

2、如乙方未履行合同规定内容，应承担违约责任，乙方应全额返还已收合同款。

3、乙方在货物交付并最终验收合格之日起五年内违反本合同有关质量保证及售后服务的，甲方有权没收质量保证金，损失赔偿不足部分，乙方还应赔偿甲方损失；在货物交付验收合格之日起五年后发生质量问题的，乙方应提供各项售后服务。

第十一条：争议解决

本合同为甲方统一采购合同，在发生所供货物的质量、售后服务等问题时，各使用方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理协议。如协商不成，争议由甲方住所地人民法院管辖。

第十二条：合同生效

1、本合同经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后生效。

2、本合同一式陆份，甲方执三份，乙方执二份，代理公司一份。

3、与本合同有关的招标文件、投标文件与本合同同样具有法律效力。

附件2：

绍兴市柯桥区应急管理局车辆验收清单

甲   方：

乙   方：

合同名称：

合同编号：绍柯采[2023]**号- （标项号）

车辆名称：                       （上装改装车□；国产车□）

| 品牌 |  | 验收情况 | 所属使用单位 |  | 填写人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 |  |  | 底盘号 |  |  |
| 其他 |  |  | 发动机号 |  |  |
| 车辆交付验收确认单 |
| 序号 | 项目 | 签字 | 备注 |
|  |  | 总队 | 厂商 |  |
| 外观及底盘部分 | 1 | 外观 | 合格□；不合格□ | 合格□；不合格□ |  |
|  | 2 | 漆面 | 合格□；不合格□ | 合格□；不合格□ |  |
|  | 3 | 后视镜 | 合格□；不合格□ | 合格□；不合格□ |  |
|  | 4 | 尾灯 | 合格□；不合格□ | 合格□；不合格□ |  |
|  | 5 | 随车工具/资料（见清单） | 合格□；不合格□ | 合格□；不合格□ |  |
|  | 6 | 备胎 | 合格□；不合格□ | 合格□；不合格□ |  |
|  | 7 | 转向系统 | 合格□；不合格□ | 合格□；不合格□ |  |
|  | 8 | 制动系统 | 合格□；不合格□ | 合格□；不合格□ |  |
|  | 9 | 发动机 | 合格□；不合格□ | 合格□；不合格□ |  |
| 上装部分 | 10 | 水泵、液压、吊臂等系统 | 合格□；不合格□ | 合格□；不合格□ |  |
|  | 11 | 整车性能 | 合格□；不合格□ | 合格□；不合格□ |  |
|  | 12 | 随车器材及附件 | 合格□；不合格□ | 合格□；不合格□ |  |
| 综合 性能 |  |
| 验收发现的问题及处理意见： |

验收组：                         厂商代表：

送车司机：

验收日期：    年    月    日

| 采购方验收结果及处理意见 |
| --- |
| 外观部分 |  |
| 上装系统 |  |
| 整车性能 |  |
| 随车配件 |  |
| 备注：此表可增加附表，但必须双方签字确认。 |

1.供应商已按《绍兴市柯桥区应急管理局车辆采购项目合同》（合同编号：绍柯采[2023]**号-（标项号））规定将车辆送到指定地点，经复验合格后，并按照承诺的时间内完成相关培训，现已交付我单位（使用单位），特此回复。

2.使用单位验收人员签字： 验收小组负责人：

验收小组成员:

注：本单由现场验收人员填写，共一式四份，由乙方和使用单位核对后签字盖章生效。一份交合同支付方做货款支付凭证，一份由使用单位留存，一份由供应商留存，一份为其他用途。

附件3：技术参数、配置清单及相关资料（乙方提供）

附件4：售后服务协议书

附件5：承诺书（如有）

# 第六部分 应提交的有关格式范例

# 资格文件部分

# 目录

(1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)扫描件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）……………………………………………（页码）

（2）投标声明函 ………………………………………………………………（页码）

（3）联合体协议书、分包意向协议（如有） ………………………………（页码）

（4）法定代表人授权委托书 …………………………………………………（页码）

（5）法定代表人及其授权代表的身份证（扫描件） ………………………（页码）

（6）符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（扫描件）……（页码）

# 一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)扫描件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）

# 二、投标声明函

致：（采购单位或采购代理机构名称）：

我方（投标人或联合体牵头人全称）愿意参加贵方组织的（招标项目名称及编号）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重申明如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件。

3、我方参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；也没有因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》被列入“黑名单”和正在处罚有效期的情况。我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确、真实的。若贵方需要，我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关且合法的数据、情况和技术资料。

5、我方保证所供货物质量符合国家强制性规范和标准，达到采购文件规定的要求。

6、投标文件自开标日起有效期为90天。

7、我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。如中标，我方将保证合同顺利履行。

8、我方中标后拟在中标后将           工作分包，分包承担主体是                 ，我方承诺分包承担主体具备相应资质条件           ，且不再次分包。（不再将工作进行分包或本项目不允许分包的，下划线处填写“/”。）

9、我方承诺若违反《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，愿接受依法处理。

联系人：            联系电话：            传真号码：

联系地址：                                邮政编码：

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

# 三、联合体协议书（如有，提供扫描件）

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应（采购单位或采购代理机构名称）组织实施的 （招标项目名称及编号）的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加本项目政府采购。

二、以   （联合体牵头人名称）   为联合体牵头人，负责包括但不仅限于投标、配合处理质疑投诉等一切和采购活动相关的事宜。

三、联合体各方对投标响应文件及开标过程中的各种书面承诺、澄清等均予以认可，对联合投标各方均产生约束力。

四、如果中标，联合投标各方共同与采购人签订采购合同，共同履行对采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

五、联合体各方不再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一标项（项目）的政府采购活动，否则均被视为无效投标。

六、如果中标，联合体各方在项目实施过程中承担的工作和义务为：

甲方：…            乙方：…

…

七、联合体各方在本项目实施过程中承担的合同金额和比例分别为：

甲方：…            乙方：…

…

八、本协议签约各方各持一份，并作为投标文件的一部分。

| 甲方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 | 乙方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 |
| --- | --- |

分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；如果采购人不同意项目分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

（分包供应商名称）提供的货物/服务全部由小微企业制造/承接，其合同份额占到合同总金额  %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包供应商提供的货物全部货物/服务由小微企业制造/承接，且其合同份额占到合同总金额 30%以上的，对大中型企业的报价给予3%的扣除）

投标人名称(电子签章)：

分包供应商名称：

日期：  年  月   日

四、法定代表人授权委托书

（采购单位或采购代理机构名称）：

我（姓名及身份证号码） 系  （投标人或联合体牵头人全称） 的法定代表人，，现授权委托本单位在职职工 （姓名）(其身份证号码：                     联系电话：       手机：        传真：         )，以我方的名义参加（招标项目名称及编号）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权。特此委托

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

五、法定代表人及其授权代表的身份证（扫描件）

六、符合特定资格条件（如果项目要求）

的有关证明材料（扫描件）

（由投标人根据招标公告合格的投标人应具备的特定资格要求编制；如果本项目没有设置特定资格条件，则不需要提供）

商务技术文件部分

# 目录

（1）评分对应表 ……………………………………………………（页码）

（2）投标产品规格配置清单…………………………………………（页码）

（3）技术响应表………………………………………………………（页码）

（4）商务响应表………………………………………………………（页码）

# （5）项目组织实施方案………………………………………………（页码）

# （6）项目负责人情况表………………………………………………（页码）

（7）项目组人员名单…………………………………………………（页码）

（8）售后服务方案（如有）…………………………………………（页码）

（9）优惠条件及特殊承诺（如有）…………………………………（页码）

（10）承诺书（格式）（如有）……………………………………（页码）

（11）投标人认为需要的其它商务技术文件或说明…………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

一、评分对应表

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 对应第四部分评分办法及评分标准（报价除外） |  |  |
| …… |  |  |

注：如果本项目评标办法采用综合评审法，需在商务技术文件中提供此评分对应表。

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

二、投标产品规格配置清单

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 制造商 | 产地（国产/进口） | 规格型号 | 数量及单位 | 性能及指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：如果本项目涉及硬件设备采购，须在商务技术文件中提供此配置清单。

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

三、技术响应表

| 序号 | 货物名称 | 采购文件 要求 | 投标文件 响应 | 偏离 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：投标人应对照招标文件要求和投标文件响应情况在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月

四、商务响应表

| 类别 | 采购文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量保证期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交货时间 及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 验收方案 及要求 |  |  |  |
| 其他要求 |  |  |  |
| 履约保证金 |  |  |  |
| 排放标准和上牌要求 |  |  |  |
| 专用工具报价要求 |  |  |  |

注：

1、投标人应对照采购文件要求和投标文件响应情况在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2、“类别”一栏按采购文件第三章中商务要求的分类填写。

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

## 五、项目组织实施方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

六、项目负责人情况表

| 姓名 |  | 投标截止时间前三年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目负责人的项目应列明细 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 相关资质证书 |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |
| 联系电话 |  |  |

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

七、项目组人员名单

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

八、售后服务方案（如有）

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

九、优惠条件及特殊承诺（如有）

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

十、承诺书（格式）

致：绍兴市柯桥区应急管理局

我公司承诺，如获中标，将于产品交付验收时向甲方提供与所投车型相符的，具有法定资质的国家级检验机构出具的型式检验报告和《道路机动车辆生产企业及产品公告》。我公司所投车辆尾气排放选用国六排放标准，并满足办理应急救援车辆牌照的要求。否则，甲方可以拒绝支付所有合同货款，由此引起的一切后果由我司承担。

另投标产品制造商的其他同类车辆的自愿性认证证书扫描件或型式检验报告扫描件或《道路机动车辆生产企业及产品公告》详见后附证明材料。

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

十一、投标人认为需要的其他商务技术文件或说明

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

# 报价文件部分

# 目录

# 投标（开标）一览表……………………………………………………（页码）

# 投标报价明细表 ……………………………………………………（页码）

# （3）中小企业声明函（如有）………………………………………………（页码）

# （4）残疾人福利性单位声明函（如有）……………………………………（页码）

一、投标(开标)一览表

项目编号：       项目名称：

标项号：         标项名称：                    （货币单位：元人民币）

| 货物类 |
| --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 产地 （国产/进口） | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 （元） |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价合计 金额大写：人民币 小写： ￥ |

注：

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改，如无对应内容，则填写：“无或/”。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用（详见前附表）均计入报价。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

投投标人名称（电子签章）：                                                                                   日期：  年   月   日

二、投标报价明细表

项目编号：                                项目名称：

标项号：         标项名称：             （货币单位：元人民币）

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 产地 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 合计金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 专用工具 |  |  | 详见《专用工具报价一览表》 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价 |  |

投标人名称（电子签章）：                                                                                   日期：  年   月   日

专用工具报价一览表

项目编号：            项目名称：

标项号：              标项名称：                   （货币单位：元人民币）

| 车辆名称 | 专用工具名称 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 本表所列为车辆所需的专用工具。

2.本表中所列价格计入投标总价。

3.此表仅提供了表格形式，投标人应可根据需要自行扩展。

投标人名称（电子签章）：                                                                                   日期：  年   月   日

三、中小企业声明函（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（绍兴市柯桥区应急管理局车辆采购项目） ，属于 （工业） ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（ 电子签章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：1、投标人应根据企业实际情况及采购文件中明确的所属行业，对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）所对应的划型标准作出申明，投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，投标无效。

2、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，中标、成交供应商享受中小企业扶持政策的，采购代理机构将随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

3、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小微企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小微企业。

# 四、残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日期：  年   月   日