浙江省机电技师学院原型制作世赛基地设备

采购项目

招标文件

采购编号：YWCG2022020GK

采   购　 人：浙江省机电技师学院（盖章）

采购代理机构：义乌市政府采购中心（盖章）

日　　　 期：2022年**月**日

招标文件目录

第一章 采购公告	2

第二章 投标须知和投标须知前附表	6

投标须知	9

一.说明	9

二.招标文件	9

三.投标文件	11

四.投标文件的递交	13

五.其它	14

第三章 招标项目要求	15

一、技术要求及采购货物一览表	15

二、详细技术规范和功能要求	16

三、售后服务	43

四、演示要求	43

五、商务要求	44

六、其它说明	44

第四章 开标、评标和定标须知	45

一.开标	45

二.评标	45

三.定标	48

四.质疑和投诉	48

第五章 投标文件的无效情形	50

第六章 评标办法	52

第七章 合同主要条款	55

第八章 投标文件部分格式	59

# 第一章 采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，义乌市政府采购中心受浙江省机电技师学院委托，现就浙江省机电技师学院原型制作世赛基地设备项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商参加投标。

一、项目基本情况

1.采购编号：YWCG2022020GK

2.项目名称：浙江省机电技师学院原型制作世赛基地设备采购项目

3.是否接受联合体投标：否

4.采购需求

| 标项 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 | 最高限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 浙江省机电技师学院原型制作世赛基地设备 | 1 | 批 | 487万元 | 462.65万元 | 详见《第三章招标项目要求》 |

5.合同履约期限：自合同签订之日起90日内交货。

二、投标人的资格要求，须同时满足以下条件：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商应当具备的条件，或符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定的供应商；

2.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；投标人无以下不良行为：开标当日在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的；或被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

3.投标人自2019年01月01日起到中标公告期结束前无行贿犯罪记录；

4.根据《关于在全市公共资源交易活动中应用信用报告的通知》（义行服管〔2017〕17号）的规定，综合信用报告评级不属于D类或E类的（无信用评价供应商不受此项条件限制，查询结果以开标当日网站页面显示内容为准）。供应商可通过微信小程序搜索“信用义乌”，或登录浙里办APP搜索“信用义乌”查看企业综合信用报告；

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（同一标项）下的政府采购活动；

6.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

7.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，中小企业是指满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的企业。

三、采购文件（即招标文件，下同）获取时间、地点及方式：

1.时间：公告发布时间起至投标截止时间止。

2.地点：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）。

3.方式：潜在供应商应按照浙江省政府采购网上所提示的方式免费获取采购文件。

潜在供应商未在规定的期限内按照上述方式获取招标文件的，采购人、采购代理机构可以不予受理其所提出的对招标文件的质疑。

四、投标截止时间及地点：

1.提交投标文件截止时间：2022年**月**日上午9:30（北京时间）。

2.投标地点：用帐号登录政府采购云平台（简称“政采云”，下同，https://www.zcygov.cn/），上传电子加密标书至“政采云”，逾期或未上传成功的将导致无法投标或投标无效。

3.开标时间：2022年**月**日上午9:30。

4.开标地点：“政采云”。

五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1.质疑与投诉：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.投标保证金：无

3.投标与开标注意事项：

①标前准备：本项目通过“政采云”实行在线投标（电子投标），各供应商在投标前应确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。【办理流程详见电子投标工具链接：申领操作流程（目前“政采云”仅支持浙江汇信或天谷CA锁，个体工商户投标仅支持浙江汇信CA锁）】。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

②投标文件制作：投标人通过“政采云”电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，投标文件制作具体流程详见“政采云”供应商项目采购-电子招投标操作指南。

③投标文件上传：投标人应在投标截止时间（2022年**月**日上午9:30）之前上传投标文件。同时，投标人可在投标截止时间前，将在“政采云”上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件，以电子邮件方式传送至义乌市政府采购中心邮箱（ywszfcgzx@163.com），传送的备份投标文件（文件名建议采用“采购编号+投标人名称+系统自动生成的后缀名”）需打包压缩并加密，加密密码由投标人自行保管。为了防止泄密，建议投标人在设置加密密码时采用大小写字母加数字的组合方式。仅递交备份投标文件的投标人，投标失败。

④开标与投标文件解密：本项目采用线上开标，供应商无需到开标现场，但应准时参加线上开标。开标时间后采购中心开启解密。开启解密后的1小时内，供应商应当登录“政采云”，用“项目采购-开标评标”功能解密投标文件。

如“政采云”上投标文件在规定时间内出现解密失败，投标人可按照自身意愿确认同意并提供加密密码，启用备份投标文件，并由采购中心把备份投标文件上传至“政采云”。如投标人未按照规定时间（2022年**月**日上午9:30前）及要求提供有效备份标书，同时“政采云”上投标文件解密失败的，将导致投标无效。

如果投标人发送两份以上备份投标文件的，以最后收到的那一份为准，通过“政采云”上传递交的“加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。

4.参与在线投标时如遇平台技术问题详询：400-881-7190；电子投标制作问题详询：傅先生0579-85583800。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名  称：浙江省机电技师学院

地  址：义乌市城北路60号

项目联系人：孙老师

项目联系方式：0579-85411619

质疑联系人：毛老师

质疑联系方式：0579-85411619

2.采购代理机构信息

名  称：义乌市政府采购中心

地  址：义乌市望道路300号4楼

传   真：0579-85570067

项目联系人：方敏

项目联系方式：0579-85583808

质疑联系人：洪艳

质疑联系方式：0579-85232979

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：义乌市财政局

地  址：义乌市望道路300号5楼

联系人：骆女士

监督投诉电话：0579-89915066

浙江省机电技师学院

义乌市政府采购中心

2022年**月**日

# 第二章 投标须知和投标须知前附表

投标须知前附表

| 序号 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目综合说明 | 项目名称：浙江省机电技师学院原型制作世赛基地设备采购 采购内容及数量:具体见《第三章招标项目要求》。 |
| 2 | 招标方式 | 公开招标 |
| 3 | 投标人资格要求 | 详见采购公告 |
| 4 | 合同履约期限 | 详见采购公告 |
| 5 | 采购文件获取时间和方式 | 详见采购公告 |
| 6 | 现场踏勘 | 招标方不统一组织投标人前往项目实施场地踏勘，根据项目实际投标需求，投标人可自行前往项目实施场地进行现场探勘，以获取编制投标文件所需资料，如投标人因未现场踏勘原因导致投标文件出现错误或遗漏的，由投标人自行承担责任。 |
| 7 | 招标答疑 | 本项目不组织答疑会；招标方的答疑内容、书面澄清文件是招标文件的组成部分，招标方的书面澄清（更正）文件会在浙江政府采购网上发布公告，同时“政采云”会向所有已按招标文件规定方式获取招标文件的潜在供应商发送澄清（更正）提醒信息，潜在供应商请自行到浙江政府采购网上下载澄清（更正）文件，潜在供应商在收到该澄清（更正）文件后应于1日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向招标代理机构回函给予确认。过期未回复的，视为默认接受。 |
| 8 | 投标有效期 | 自开标之日起90天（日历天） |
| 9 | 上传电子投标文件时间 | 详见招标公告 |
| 10 | 履约保证金 | 无 |
| 11 | 开标时间、地点及电子投标文件解密 | 详见招标公告 |
| 12 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 13 | 付款方式 | 详见第三章招标项目具体要求 |
| 14 | 不良行为记录 | 详见招标公告 |
| 15 | 政府采购节能环保产品 | 1.根据财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知财库〔2019〕9号文件要求，投标人所投产品如属于节能产品政府采购品目清单或环境标志产品政府采购品目清单内的，投标人所投的相应产品须在中国政府采购网节能清单查询目录（http://www.ccgp.gov.cn/search/jnqdchaxun.htm）或环保清单查询目录（http://www.ccgp.gov.cn/search/hbqdchaxun.htm） 中可查询到。 ★2.招标需求中要求提供的产品属于“节能产品政府采购品目清单”中的“政府强制采购产品”。投标人所投的产品须具有由国家确定的认证机构出具的处于有效期内的节能产品认证证书，并提供相关证书的扫描件，否则其投标将作为无效标处理。 ★3.招标需求中要求提供的产品属于“环境标志产品政府采购品目清单”中的“政府强制采购产品”。投标人所投的产品须具有由国家确定的认证机构出具的处于有效期内的环境标志产品认证证书，并提供相关证书的扫描件，否则其投标将作为无效标处理。 |
| 16 | 中小微企业有关政策 | 1.根据财库[2020]46号《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或采购标段，享受相关中小企业扶持政策的投标人，必须在投标文件中提供《中小企业声明函》，本项目采购标的所属行业是“工业”。 2.根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受中小企业扶持政策（享受预留份额）。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函。 3.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受中小企业扶持政策（享受预留份额），并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的声明文件（格式自拟）。 |
| 17 | 政采贷 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，根据《义乌市政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》，供应商若有融资意向，登陆义乌市公共资源交易平台（http://ywjypt.yw.gov.cn/）“政采贷”专栏进行查询，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 |
| 18 | 失信行为处理 | 投标人发生下列情况之一时，除严格依法依规进行处理外，还将通报市信用管理部门，列入严重失信名单： （1）投标人在规定的投标有效期内撤回投标或放弃中标的。 （2）有意串标或提供虚假材料的。 （3）中标人在收到中标通知书后，因自身原因不能在投标有效期内和采购人签订合同。 （4）中标供应商在标后履约过程中未按合同约定的期限和要求履约的。 （5）因中标供应商原因在标后履约过程中擅自终止合同的。 （6）不符合招标文件要求的其他失信行为。 |
| 19 | 质疑与投诉 | 1.供应商认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。 2.供应商应在法定质疑内，一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 3.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。 |
| 20 | 是否接受进口产品参与投标 | 否 |
| 21 | 其他 | 1.投标报价超过预算价或最高限价的，其投标为无效标。 2.招标文件中要求投标人在制作投标文件时，提供的证明文件必须根据评审细则对评审的内容要求完整、清晰可辨，否则在评审时以最不利于投标人原则评审。 |

注：投标人须知前附表内容与本招标文件后述内容不一致的，以投标须知前附表为准。

# 投标须知

## 一.说明

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物及服务项目。

2.定义

2.1招标方：系指的是采购人和采购代理机构。

2.2采购人：系指的是浙江省机电技师学院；

采购（招标）代理机构：系指的是义乌市政府采购中心。

2.3投标人：系指响应招标、参加投标竞争的供应商。

2.4服务：系指招标文件规定投标人须承担的劳务及其它类似的服务。

2.5货物：系指按招标文件规定投标人须向采购人提供的设备及附件等。

2.6需方：即采购人，在招投标阶段称为采购人，在签订和执行合同阶段称为需方。

2.7供方：在招投标阶段称为投标人，中标后称为中标人，在签订和执行合同阶段称为供方。

2.8“原产地”是指货物开采、生长或生产、或提供有关服务的来源地。

2.9“★”标记系指必须满足不能负偏离且必须应答的实质性条款。

“▲”标记系指重点参数。

3.合格的投标人

符合第一章采购公告中关于“投标人资格要求”规定的投标人。

4.保证

投标人应保证所提交给采购代理机构和采购人的资料和数据是真实、有效的。

5.招标投标费用

不论投标过程中的作法和结果如何，投标人应承担所有与投标有关的全部费用。采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述这些费用。

6.转包、分包、联合体

6.1本项目不允许转包。

6.2不接受供应商分包合同。

6.3不接受联合体投标。

## 二.招标文件

7.招标文件的组成

7.1招标文件包括下列内容：

第一章 采购公告

第二章 投标须知和投标须知前附表

第三章 招标项目要求

第四章 开标、评标和定标须知

第五章 投标文件的无效情形

第六章 评标办法

第七章 合同主要条款

第八章 投标文件部分格式

7.2除7.1内容外，招标方在投标截止时间前以公告形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标方和投标人起约束作用。

7.3上述所列7.1及7.2条内容均以公告内容为准，招标方的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，对招标方和投标人无任何约束力。

7.4投标人应认真阅读投标须知、合同条件、规定格式、项目要求、报价要求等招标文件所有的内容。如果投标人的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标人自负。实质上不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。

7.5招标方在“政采云”上设定的内容与招标文件的内容如有不一致的，以招标文件为准。

8.招标文件的澄清

8.1投标人若对招标文件有任何疑问，应于投标须知前附表规定的时间以书面形式送（传真）向采购人和代理机构提出。投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标方提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的方式及时间前以署名书面或传真形式要求澄清问题的文件，要求招标方对招标文件予以澄清。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。

8.2无论是招标方根据需要主动对招标文件进行必要澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标方的书面澄清（更正）文件会在浙江省政府网上发布公告，同时“政采云”会向所有已按招标文件规定方式获取招标文件的潜在供应商发送更正提醒信息，潜在供应商请自行到浙江省政府采网上下载澄清（更正）文件，潜在供应商在收到该澄清（更正）文件后应于1日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向招标代理机构回函给予确认。过期未回复的，视为默认接受。

8.3在前附表规定时间未提交疑问或质疑的投标人，视作默认对本次招标过程中招标文件无异议，招标方对其提出的问题可以不予受理。

8.4招标文件澄清、变更、补充等内容均以浙江政府采购网公示的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、变更、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后在浙江政府采购网发出的公示内容为准。

## 三.投标文件

9.投标文件的组成

9.1投标文件由资格响应文件、商务技术响应文件和报价响应文件组成，以下的“格式”，指的是第八章投标文件格式中的表格；

9.1.1资格响应文件：包含以下内容

★①单位营业执照副本等经营资格文件扫描件（加盖电子签章）

★②义乌市政府采购项目投标承诺书（见格式）

③金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供不动产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

★④中小企业声明函（见格式）｛投标人应根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划型标准,填报企业规模类型。投标人也可在国务院客户端或工业和信息化部网站上，使用中小企业规模类型自测小程序识别企业规模类型。｝；或残疾人福利性单位声明函（见格式）（符合残疾人福利性单位有关政策的投标人需提供本项材料）；或省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的文件扫描件加盖电子签章（符合监狱企业有关政策的投标人需提供本项材料）。

9.1.2商务技术响应文件：包含以下内容

★①参投货物说明一览表（见格式）

★②规范偏离表（见格式）

③产品技术证明资料，包含以下内容

a.所投产品型号宣传彩页、说明书或官网截图材料。

b.如所投产品型号需要国家强制性认证的，则需提供所投产品型号的国家强制性产品认证证书的扫描件，见“投标须知前附表”第15条要求。

c.列入政府采购节能环保清单的资料（如有）

④产品的主要技术、结构、性能、特点和质量水平的详细描述。

⑤售后服务及项目实施方案：包含以下内容

a.项目实施方案

★b.产品质量保证及售后服务承诺书（见格式）

c.备品备件及专用工具清单表（见格式）

⑥投标人应仔细分析第六章评标办法中评分细则，按要求提供评分方法所需的资料

9.1.3报价响应文件：包含下列内容

★①开标一览表（见格式）

★②投标人自报成本价表（见格式）

10.投标文件编制要求

10.1投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求，在完全了解招标项目的要求后，编制投标文件。

10.2在招标文件的要求中，投标人必须充分应答和满足用户的强制性的需求，如“★”等，否则将导致无效标。

10.3编制的投标文件对招标文件中有关条款未提出异议的，均被视为接受和同意。

10.4投标人应根据电子投标操作指南按本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

10.5由于未按招标文件的规定要求编制投标文件，导致评审小组作出的对投标人的误判，责任由投标人自己承担。

11.投标文件的语言及度量衡单位

11.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文简体字。

11.2原版为外文的证书类文件，以及由外国人作出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖电子签章。

11.3除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

12.投标报价

12.1投标人应根据国家的有关规定和招标文件要求并结合企业的实际情况进行投标报价。投标报价以人民币为结算货币，须包括产品购置费、运输费、附件费、安装调试（系统集成）费、辅料费、设备维护费、培训费、税金等整个项目的总报价，即按采购人要求提供货物到现场并安装完毕的价格。如有漏项，视同已包含在本报价中，单价和总价不做调整。

12.2投标人应在投标文件的《开标一览表》上写明投标报价项目的单价和总价。

12.3中标后，中标人所填写的单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，投标人在计算报价时应考虑一定的风险系数。

12.4投标人应按招标文件规定的报价格式进行投标报价。投标人对每种货物只允许有一个报价，招标方不接受任何有选择性的报价。

12.5招标方不接受低于成本的投标报价。

12.6投标人按照上述要求编制投标报价。一旦确认某一投标人中标，除合同规定的可调整内容外，中标人不得要求追加任何费用。

12.7须由中标人开具正式发票。

12.8招标文件中规定由投标人承担并支付的相关费用在投标报价时应一并考虑。

13.投标文件格式

投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件格式，表格格式在不改变格式内容的情况下可自行制作。在所提供表格格式之外，投标人可以增加自行设计的表格及内容，以便更细致全面的说明其能力。

14.履约保证金：无

15.投标有效期

15.1投标文件从开标之日起，投标有效期为90天。

15.2特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人可要求投标人同意延长有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标。

## 四.投标文件的递交

16.电子投标文件上传的地点和截止时间

投标人应在投标截止时间（2022年**月**日上午9:30）之前上传投标文件。同时，投标人可在投标截止时间前，将在“政采云”上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名采用“采购编号+投标人名称+系统自动生成的后缀名”），以电子邮件方式传送至义乌市政府采购中心邮箱（ywszfcgzx@163.com），传送的备份投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标人自行保管。为了防止泄密，建议投标人在设置加密密码时采用大小写字母加数字的组合方式。仅递交备份投标文件的投标人，投标失败。

17.投标文件的补充、修改与撤回

17.1投标人在“政采云”系统上提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以重新补充修改或撤回已上传的投标文件，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

17.2在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。

17.3从投标截止时间至投标人在投标书格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五.其它

18.进口

18.1是否接受进口产品参与投标见“投标须知前附表”。如果接受进口产品参与投标，有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购。

19.本招标文件解释权归“招标方”。

# 第三章 招标项目要求

## 一、技术要求及采购货物一览表

| 序号 | 货物名称（采购标的） | 数量 | 详细技术性能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数显普通车床 | 1台 | 具体要求参见“二、详细技术规范和功能要求”。 |
| 2 | 数显普通铣床 | 3台 |  |
| 3 | 数控铣床 | 3台 |  |
| 4 | 五轴加工中心 | 1台 |  |
| 5 | 立式带锯 | 2台 |  |
| 6 | 钻床 | 2台 |  |
| 7 | 盘式砂盘机 | 3台 |  |
| 8 | 垂直可摆角度轴砂机 | 3台 |  |
| 9 | 落地式重型砂盘砂带机 | 1台 |  |
| 10 | 水濂喷漆柜 | 1台 |  |
| 11 | 烘箱 | 1台 |  |
| 12 | 快速成型设备 | 3台 |  |
| 13 | 工业级光固化快速成型设备（核心产品） | 1台 |  |
| 14 | 紫外线固化机 | 3台 |  |
| 15 | 全自动清洗机 | 3台 |  |
| 16 | 三维数据采集检测仪（核心产品） | 2台 |  |
| 17 | 原型制作设计渲染设备 | 10台 |  |
| 18 | 原型制作设计渲染配套设备 | 2台 |  |
| 19 | 产品数字化设计与制造管控软件（核心产品） | 1套 |  |
| 20 | 钨钢端侧刃铣刀万能刃磨机 | 1台 |  |
| 21 | 中央集尘、喷漆废气处理系统 | 1套 |  |
| 22 | 废水处理系统 | 1套 |  |
| 23 | 原型制作大赛训练与教学资源包 | 1套 |  |
| 24 | 基地背景墙 | 1项 |  |
| 25 | 作品展示柜 | 2个 |  |
| 26 | 监控安全 | 1项 |  |
| 27 | 基地建设配套设备 | 1套 |  |
| 28 | 气保焊机 | 4台 |  |
| 29 | 脉冲氩弧焊机 | 2台 |  |
| 30 | 交直流方波焊机 | 1台 |  |
| 31 | 文化建设 | 1项 |  |
| 32 | 精密量具 | 1批 |  |
| 33 | 刀具 | 1批 |  |
| 34 | 工具、耗材 | 1批 |  |

## 二、详细技术规范和功能要求

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数显普通车床 | 1 | 台 | 一、加工范围 ▲1、床身上最大工件回转直径（mm）：Φ500； 2、床身导轨宽度（mm）：394； ▲3、最大工件长度（mm）：1000； 4、最大车削长度（mm）：950； 5、主轴中心至床身导轨面距离（mm）：250； ▲6、刀架上最大工件回转直径（mm）：Φ290。 二、主轴 1、主轴孔直径（mm）：Φ82(允许通过最大棒料直径Φ81mm) 2、主轴头型号：D8； 3、主轴孔前端锥度：90mm/1：20； 4、主轴转速级数：16(正反转相同)； 5、主轴转速范围（rpm）：26～2000； 6、主轴最大扭矩（Nm）：1100。 三、进给箱（公制丝杠） 1、纵横向进给量级数：45； 2、纵向进给量范围（mm/r）：0.044～1.48； 3、横向进给量范围（mm/r）：0.022～0.74； 4、车削公制螺纹种数：73； 5、公制螺纹范围（mm）：0.5～80； 6、车削模数螺纹种数：45； 7、模数螺纹范围（mm）：0.5～40 MOD； 8、车削英制螺纹种数：47； 9、英制螺纹范围（扣/吋）：7/16～80 TPI ； 10、车削径节螺纹种数：47； 11、径节螺纹范围（DP）：7/8～160. 四、刀架 1、主轴中心至刀具支撑面的距离(mm)：27； 2、车刀刀杆的最大尺寸(mm)：25×25； 3、小刀架的最大行程(mm)：150； 4、小刀架的回转角度：±45°； 5、横向丝杠的螺距(mm)：5； 6、刀架最大行程（mm）：315(横向)，950（纵向）； 7、刀架快速移动速度（m/min）：2.1（横向），4.2（纵向）。 五、溜板箱 1、纵向丝杠直径(mm)：Φ40； 2、纵向丝杠螺距(mm)：12； 3、齿条模数(mm)：2.5。 六、尾座 1、顶尖套筒直径(mm)：Φ75； 2、尾架套筒行程(mm)：150； 3、尾架套筒锥孔（莫氏）：NO 5 MT； 4、尾座横向最大移动量(mm)：±15。 七、电机 1、主电机功率(Kw):7.5； 2、主电机转速(rpm):1440； 3、刀架快速移动电机功率（W）：275； 4、刀架快速移动电机转速（rpm）：1360； 5、冷却泵电机功率（W）：150； 6、冷却泵流量（L/min）：25。 八、电气 1、控制电压（V）：24； 2、总容量（kVA）：11。 九、三角皮带 1、根数：4。 十：随机附件 1、三爪卡盘：Φ250（K11250C/D8）1组； 2、机床照明灯； 3、扳手：17（S92-3A）1组； 4、扳手：16*17、18*19、22*24、27*30各1件； 5、尖嘴机油枪或油壶：80-100ml 1组； 6、顶尖：1件 7、回转顶尖：1件 8、钥匙：皮带罩用； 9、配数显屏。 |
| 2 | 数显普通铣床 | 3 | 台 | ▲1、工作台面积：1270x254mm； ▲2、纵向行程（X-axis）：不小于800mm； ▲3、横向行程（Y-axis）：不小于360mm； 4、垂向行程（Z-axis）：不小于360mm； 5、主轴端面到工作台最大距离：不小于420mm； ▲6、主轴电机功率：3HP； 7、主轴锥孔：R8（或NT30）； 8、主轴级速：16steps； 9、主轴行程：不小于120mm； 10、T型槽：3x16x65mm； 11、滑枕行程：不小于510mm； 12、机床外型尺寸（长x宽x高）：不小于1650x1650x1900； 13、随机附件： ▲1）X、Y两轴光栅尺1套 2）X方向电子走刀器1套 3）精展角固虎钳1套 （开口＞170mm） 4）组合压板1套 5）高精度R8夹头组1套 6）冷却系统(含水盘) 7）LED工作灯壹个 8）配数显屏 9）环球回转台（300mm） 10）平行垫铁18件套不等高标准款 11）M10 58件套铣床压块 12）刀套一套 13）梯形架（作用于放虎钳和回转台） ▲14、若投标人非投标产品的制造厂家，承诺中标后需提供设备制造厂家针对本项目的授权书原件以及设备制造厂家维修售后服务承诺原件。 |
| 3 | 数控铣床 | 3 | 台 | 一、机床主要技术参数 ▲1、工作台行程(X)：600 mm； ▲2、滑鞍行程(Y)：400 mm； ▲3、主轴箱行程(Z)：560 mm； 4、主轴中心线至立柱导轨面的距离：480 mm； 5、主轴端面至工作台的距离：170～730 mm； ▲6、工作台尺寸：700×420mm； 7、工作台T型槽数-槽宽：18×3×125mm； 8、工作台最大承重：300 kg； 9、主轴锥孔：BT40/Φ120； 10、主轴最高转速：10000 rpm； 11、X/Y轴快速移动速度：48 m/min； 12、Z轴快速移动速度：48 m/min； 13、X/Y/Z轴导轨：精密直线导轨； 14、主轴电机功率：7.5/11 kW； 15、X/Y/Z轴电机扭矩：11、11、11Nm； 16、X/Y/Z轴电机功率：1.8、1.8、1.8kW； 17、定位精度：≤0.006 mm； 18、重复定位精度(X/Y/Z)：≤0.004 mm； 19、刀库容量：24把； 20、换刀时间：2 s； 21、机床外形尺寸：3195×2515×2700mm； 22、机床净重：4100 kg； 23、数控系统：相当于或优于FANUC。 24、数控铣削Z轴方向自动对刀装置、对刀仪系统； 二、主要随机附件 1、内六角扳手：3，4，5，6，8，10，12 各1个； 2、双头开口扳手：8/10，12/14，17/19 各1个； 3、十字螺丝起子：5〞 1个； 4、一字螺丝起子：5〞 1个； 5、调整垫铁：6套； 6、吊环：2套。 7、精展角固虎钳（开口＞170mm）； 8、弹簧夹套（Ø4、6、8、10、12、14、16、20）各3套； 9、拆刀器1套； 10、每套机床10把刀柄； 11、机床地脚铺设钢板（大小厚度根据场地情况） 三、主要随机文件 1、机床说明书：1套； 2、机床合格证明书：1套； 3、装箱单：1份； 4、系统用户手册：1套。 |
| 4 | 五轴加工中心 | 1 | 台 | 机床具有X、Y、Z三个直线轴和两个旋转轴（B轴+C轴）五个坐标轴，五个坐标轴之间实现联动。 1、X轴行程≥500mm、Y轴行程≥210mm、Z轴行程≥230mm；B轴行程为﹢30°~-110°；C轴行程为N*360°； 2、主轴端面至工作台最低距离≤60mm；主轴端面至工作台最高距离≥290mm； ▲3、工作台尺寸≥180mm；工作台平面与摆动轴轴线距离≤1mm； 4、工作台水平最大承重≥30KG；工作台垂直最大承重≥15KG。允许工件加工的最大范围φ240*200mm；T型槽宽度10mm； 5、主轴类型：电主轴（带攻牙功能）；主轴接口规格：HSK-E32； ▲6、主轴最高转速≥36000rpm；主轴额定功率S1（100%）≤6KW；主轴额定扭矩S1（100%）≥2.8Nm； 7、主轴冷却形式：水冷； ▲8、X\Y\Z三个轴的定位精度≤0.008mm；X\Y\Z三个轴的重复定位精度≤0.005mm； 9、B轴定位精度≤16″；B轴重复定位精度≤8″； 10、C轴定位精度≤12″；C轴重复定位精度≤6″； 11、X轴的最快移动速度≥15m/min；Y轴的最快移动速度≥15m/min；Z轴的最快移动速度≥12m/min； 12、转台驱动形式：DD马达直驱电机； 13、B轴与C轴额定转速：200rmp； 14、刀库结构：盘式刀库（配备伺服电机驱动）；刀库容量≥14把；能装载的刀具最大长度≤110mm；能装载的刀具最大重量为1KG；换刀速度≤3s； 15、数控系统：国内大范围使用系统且通过欧盟TUV的CE认证；5轴联动数控系统，具备RTCP功能； 16、机床外形≤1500*1700*2000mm（不含操作面板）；竖式结构，10.4英寸LCD显示屏； 17、配置高速高精驱动单元，智能识别电机，伺服参数； 18、机床配件：精密三爪自定心小卡盘一套，精密小虎钳一套，ISO精密刀柄10套，弹簧夹套各规格3套，拆刀器1套，平行垫铁1套，不锈钢自定心虎钳（开口＞125mm）； |
| 5 | 立式带锯 | 2 | 台 | 一、功能要求： 精密铸铁轮，带有锯片张力指示器，3HP感应电机。20寸直径铸铁平衡轮，重型铸铁工作台，带有安全防护开关，以及微电子智能安全防护功能。 二、参数要求： 1、输入功率：≤2.2KW； 2、带轮直径：482mm（±5%）； 3、最大锯条尺寸长宽不少于3405*40mm； 4、工作台尺寸：≥700*485mm； 5、锯条线速度：≥14/9（50HZ)； 6、工作台倾斜角度：0-45度； 7、最大切割深度：≥280mm； 8、最大切割宽度：≥465mm； 9、机床配件：适用于更换锯条扳手一套、配套锯条宽度27mm。 |
| 6 | 钻床 | 2 | 台 | 1、大功率纯铜电机，工作稳定高效； 2、主轴最大钻孔直径：12.7mm； 3、主轴最大行程：100mm； 4、主轴转速范围：480-4100rpm； 5、主轴转速级数：5级； 6、立柱直径：70mm； 7、中间工作台面尺寸：265*265mm； 8、底座工作台面尺寸：250*300mm； 9、定深方式：标尺。 |
| 7 | 盘式砂盘机 | 3 | 台 | 1、圆盘直径：508mm； 2、圆盘转速：1720转每分； 3、台面倾角：30度向上，45度向下； 4、台面尺寸（长X宽）：266.7X698.5mm； 5、集尘器最小CFM需求：600； 6、集尘口直径：101.6mm； 7、电机功率：1.5KW/单相/220V； 8、机床配件：适用于设备的砂盘纸180#、240#、320#各10张。 |
| 8 | 垂直可摆角度轴砂机 | 3 | 台 | 1、主轴升降（每分钟）：60次； 2、主轴转速（每分钟）：1400转； 3、集尘口外径：100mm； 4、工作台倾斜度：前45°，后15°； 5、电机功率（HP）：1； 6、振荡冲程：38mm； 7、附带储物空间； 8、附件包含:台嵌6个；橡胶辑5个；主轴5个；砂布套10个；主轴六角；螺母1个；带磁贴的组合扳手l个；3mm六角扳手和磁铁条l个。 |
| 9 | 落地式重型砂盘砂带机 | 1 | 台 | 1、圆盘直径：304.8mm； 2、圆盘转速：2375转/分； 3、圆盘台面倾角：+15度— -45度； 4、圆盘台面尺寸：438.2X228.6mm； 5、砂带尺寸：1219X152.4mm； 6、砂带转速：2410转/分； 7、砂带台面倾角：-45度； 8、砂带台面尺寸：336.6X190.5mm； 9、砂带锁定位置：0，45,90度； 10、集尘CFM最小要求：400； 11、集尘口直径：101.6mm； 12、机床配件：适用于设备的砂盘纸180目各10张。 |
| 10 | 水濂喷漆柜 | 1 | 台 | 1、室体外形尺寸（长×宽×高）：3000mm×1200mm×1800mm，根据实际场地设计，（整机静电喷塑处理，配专用电控气动阀门； 2、配置水泵，水箱容积：0.5立方； 3、泛水板材质及厚度：1.0mm厚201不锈钢板； 4、水箱材质及厚度：1.0mm厚不锈钢板； 5、上盖板材质及厚度：1.0mm厚不锈钢板； 6、侧壁板材质及厚度：1.0mm厚不锈钢板； 7、后壁板材质及厚度：1.0mm厚不锈钢板； 8、气水通道材质及厚度：1.0mm厚不锈钢板； 9、导流栅材质及厚度：1.0mm厚不锈钢板； 10、挡水板材质及厚度：1.0mm厚不锈钢板； 11、集水箱材质及厚度：1.0mm不锈钢板； 12、水箱补水形式：自动阀门； 13、水箱排污装置形式：手动闸阀排污； 14、水箱数量：1； 15、配置启停控制开关。 |
| 11 | 烘箱 | 1 | 台 | 1、功率：4.5KW/220V； 2、容积：225L； 3、温控：+10-300°C； 4、内胆材质：内外不锈钢； 5、鼓风循环：带鼓风； 6、内部尺寸：60X50X75mm; 7、外部尺寸：88X61X92mm。 |
| 12 | 快速成型设备 | 3 | 台 | ▲1、打印技术：LFS； 2、打印尺寸：不小于145mm×145mm×185mm； ▲3、打印层厚：0.025mm/0.050mm/0.1mm/0.2mm至少四种层厚可选； 4、供料方式：自动进料； 5、操作温度：自动加热至 35℃； 6、温度控制：空气加热打印室； 7、激光特性：Light Processing Unit EN 60825-1:2007 认证 C1 类激光产品 405 nm 波长 250 mW 功率：85微米，激光光斑； 8、波长：405nm的紫外激光； 9、操控面板：5.5”英寸 触摸屏，1280×720分辨率； 10、连接：Wi-Fi (2.4, 5GHz），以太网（1000 Mbit），USB 2.0； 11、外壳材质：亚克力、粉末涂层钢板和铝合金； ▲12、耗材种类： 可打印包括刚性树脂、透明树脂、软胶树脂、耐用树脂、高韧树脂、可浇注树脂，牙科专用树脂、彩色树脂等，不少于14种材料； ▲13、软件：配套切片软件，一键打印，自适应分层厚度，远程控制； 14、输入格式：stl、obj； 16、设备配件：树脂1瓶、树脂槽1个、构建平台1个、后处理清洗包套(每套含处理托盘/刮刀/前后冲洗管/清洗篮/挤压瓶/镊子/斜口钳/防护手套)； ▲17、若投标人非投标产品的制造厂家，承诺中标后需提供设备制造厂家针对本项目的授权书原件以及设备制造厂家维修售后服务承诺原件。 |
| 13 | 工业级光固化快速成型设备 | 1 | 台 | ▲1、技术类型：工业级立体光固化成型； ▲2、成型尺寸：300mm(X)×170mm(Y)×400mm(Z)±5%； ▲3、外形尺寸（L*W*H、：800*600*1500MM±5%； ▲4、光固化主板：处理器：ARM STM32F4，电机驱动芯片：Trinamic TMC2209（静音驱动），外形尺寸：125*90*22mm±5； 5、分层厚度：0.02-0.2mm； ▲6、屏幕分辨率（X*Y）：3840*2160（单色）； ▲7、打印精度：76.8um； 8、打印速度：72mm/H（最高速度）； 9、固定波长：405nm； 10、丝杆：滚珠丝杆； 11、打印方式：脱机、联网； 12、福马轮：4个； ▲13、一体式固化箱：和3D打印机融为一体，不能是单独一个物品，固化尺寸:330*330*400mm±5%；LED光源波长：405nm；固化方式：转盘旋转固化6S/圈；光源功率：100W；使用温度：0-30℃；控制时间：0-60分钟； 14、涂铺方式：智能定位树脂正压吸附涂浦系统，不锈钢刮刀，保证液面平整和打印效果； 15、打印模式：具有变焦模式、精准模式、快速模式、极速模式等自适应不同打印速度和精度要求； 16、光学扫描系统：高品质振镜扫描系统，扫描速度6.0～10.0m/s； 17、升降系统：重复定位精度±0.01mm，Z轴伺服电机，电机功率≥400W,垂直分辨率≤0.0005mm，进口液位传感器，精度≤1.6μm； 18、打印材料：光敏树脂；树脂槽容积：2.5L； 19、树脂加热方式：热空气循环加热系统，加热表层树脂，延长树脂保存时间，避免电加热板或贴片长期加热树脂槽导致材料损伤； ▲20、3D打印控制系统通过省级或国家级产品质量检验机构测试，提供相关机构出具的《软件测试报告》扫描件； |
| 14 | 紫外线固化机 | 3 | 台 | 1、尺寸：262*262*340mm,打开时高度：640mm； 2、转盘直径：193mm； 3、最大零件尺寸：185mm； 4、工作环境：18-28℃； 5、电源要求：90-240V 6.0A 50/60HZ； 6、功率：144W； 7、LED光源：39W； 8、LED辐射：9.1W； 9、加热系统：精确的温度控制，加热室可加热至最高80度； ▲10、均衡的光线：至少有13个LED，可发射405nm光线诱发后固化反应，同时与加热器一起后固化打印部件； ▲11、均匀曝光：转盘、强制空气加热和多向LED可以均匀后固化打印部件； ▲12、若投标人非投标产品的制造厂家，承诺中标后需提供设备制造厂家针对本项目的授权书原件以及设备制造厂家维修售后服务承诺原件。 |
| 15 | 全自动清洗机 | 3 | 台 | 一、设备参数 1、功率：50W； 2、电源要求：90-240V 2.0A 50/60HZ； 3、尺寸：262mm*293mm*340mm； 4、重量：6.7Kg； 5、桶体积：8.6L 无水乙醇料桶； 6、支持最大零件尺寸：145mm*145mm*175mm； 7、工作环境：18-28℃； 8、搅拌方式：磁耦合叶轮； 9、随附配件：清洗桶、洗碗篮、比重计、虹吸泵、 零件拆卸工具、刮板、镊子、齐平切刀各1套； 二、设备特性 1、叶轮搅动无水乙醇在部件的每个 角落和缝隙周围流动； 2、打印部件直接从打印机进入设备,它们可以恰好就停留在构建平台上或者被从构建平台上取走放入篮子内； 3、清洗结束后，自动将打印部件从无水乙醇中提出来，然后将打印部件风干。 |
| 16 | 三维数据采集检测仪 | 2 | 台 | ★1、采用蓝光光栅，可以在复杂光环境下进行扫描； 2、采用高亮度LED 冷光源，寿命大大延长，发热小，扫描精度稳定性高；采用低畸变镜头，扫描精度得到进一步提高； 3、扫描速度：单幅扫描时间小于0.5 秒，扫描小型的零部件，仅需几分钟； 4、可生成密集的点云数据，即使是复杂表面，数据捕捉也清晰表达；软件可以选择特征全自动拼接，可以不用标记点，大大节省了操作时间； 5、扫描时，物体及设备均可移动，无需固定，不影响扫描精度； 6、可通过点云密度选择来控制扫描文件的大小，根据细节需求，组合扫描不同的部位； 7、拼接方式：特征拼接、自动转台、标点拼接； ▲8、分辨率：最高单幅精度可达0.01mm；扫描分辨率可以实时调整，既可以在扫描之前设置分辨率，也可以在扫描过程中实时调整扫描分辨率； 9、输出格式：ASC，STL，PLY，OBJ等； 10、扫描软件具备新建工程、保存、设置、读取等系列功能，对应的数据格式主要包括工程格式、点云格式和三角网格面格式； 11、三维数据自动生成STL三角网格面，可以直接在扫描软件上对STL数据进行简化、细化和去除特征等操作； ★12、双目相机，单个相机≥200万像素分辨率； ▲13、单幅扫描涵盖范围200mm×160mm±5%，扫描尺寸：200-1200mm±5% 14、自动拼接转盘：转台承重≥5Kg，转台直径250mm，扫描软件可控制转盘旋转速度，进行自动扫描拼接； ▲15、全铝合金机身，刚性强； 16、设备主机轻便易携带，尺寸：338(W)*240(L)*140(H)±5% ▲17、扫描软件集成嵌入启动检测软件，在扫描软件里可以一键打开检测软件,并可后台设置检测软件打开路径，提供软件界面截图； ▲18、扫描软件菜单集成工业设计协同知识库软件，在扫描软件可以登录工业设计协同知识库软件，将扫描后的文件在线存入工业设计协同知识库，也可在线读取工业设计协同知识库里的文件，提供软件界面截图； ▲19、三维逆向扫描系统软件通过省级或国家级产品质量检验机构测试，提供相关机构出具的《软件测试报告》扫描件； ▲20、非生产厂家投标的，中标后需提供生产厂家针对本项目的售后服务承诺函并加盖公章。 |
| 17 | 原型制作设计渲染设备 | 10 | 台 | 1、支持复杂模型三维建模分析处理； 2、支持复杂机构模型真实图片渲染； 4、支持复杂零件刀路轨迹生成及仿真处理； 5、支持复杂模型切片处理及输出； 6、支持复杂模型逆向扫描数据及点云数据处理； ★7、主机配置： 1）CPU： i7 11代； 2）显卡：RTX3060Ti； 3）内存：16GB； 4）硬盘：512G固态硬盘+1T机械硬盘； ★8、配24英寸IPS显示终端。 |
| 18 | 原型制作设计渲染配套设备 | 2 | 台 | 1、屏幕尺寸：16英寸； 2、屏幕色域：100%sRGB； 3、屏幕类型：IPS； 4、屏幕分辨率： 2560*1440； ★5、处理器：英特尔 酷睿i7-11800H ； ★6、显卡：NVIDIA RTX3060，6G显存； 7、内存：32GB； 8、硬盘：1T固态硬盘； 9、显示端口：HDMI接口； 10、USB接口数：1×USB2.0，1×USB3.2，1×USB3.2 Type-C。 ★11、8核心/16线程 ★12、刷新率165hz |
| 19 | 产品数字化设计与制造管控软件 | 1 | 套 | 一、技术框架 1、三层体系结构技术，面向对象的SOA技术和组件化的组织形式； ▲2、支持分布式电子仓，支持基于云的运行方式，实现异地电子仓数据同步、多语言（简体中文、繁体中文、英文、日文、韩文、德文）、多时区、多区域，多数据库运用； 3、动态建模，自定义的客户化定制，完全自定义数据模型、流程模型、组织模型及资源模型。 二、系统兼容性及稳定性 1、完全兼容Windows7/10/server2003/server2008/server2012/server2016操作系统； 2、完全兼容Windows sqlserver/2008/2012/2014/2016数据库； 3、可管理目前所有常用的200多种数据格式文件； ▲4、提供与各种主流CAD系统进行集成的功能接口和工具，支持集成的三维CAD系统包括Pro/ENGINEER、Solidworks、UG、SolidEdge、Inventor等；二维CAD系统包括AutoCAD、CAD及其他数据格式为DWG的各类CAD绘图系统； 5、系统提供在原有功能模块的基础上进行二次开发新模块的二次开发平台； 6、成熟的C/S架构体系，系统稳定高效； 7、基于大型数据库、支持海量用户和存储(（并发数>2000、数据量>500TB）。 三、系统易用性及安全性 1、基于Winsdows界面风格，界面直观亲切友好，操作及培训难度小，可快速掌握使用； 2、采用用户与密码、用户与角色、用户与设备、用户与角色（岗位）及用户对象权限绑定的安全体系，严格保障系统数据安全。 四、系统的备份及还原 1、可设置手动备份及自动备份，系统采用领先的增量备份技术，提供专业的备份工具，快速高效的备份及还原技术。 五、系统并发用户数：5个 六、系统功能 1、智能工作台 1）工作提醒：工作邮件、业务流程、工作计划、未完成的图文档（检出文件列表）、新闻公告首页集中提醒，工作一目了然，整齐的工作桌面，及时的任务提醒； ▲2）邮件系统：强大的集成式邮件系统，可作为单位内部邮件系统，也可跟单位的邮件系统集成，不能上网的电脑也可根据授权设置收发外部邮件；通过内部传输文件，一是控制版本随意产生，二是实现文件秒传输； ▲3）收发管理：发布回收图纸实现系统管理，文控管理的重要支持模块； 4）工作日历：工作日历可提醒员工日常工作计划，主管可以查看员工工作安排； 5）新闻公告：单位内部日常公告、通知发布管理平台； 6）个人文档管理：未分类的及私人文件管理区，可共享给其他用户； ▲7）交流平台：包括内部即时通讯、通讯录、新闻公告、工作备忘、流程审批、邮件管理、任务管理、文件管理等常用功能模块，提供软件界面截图； 8）个人设置：修改个人系统登陆密码及基于个人帐号的客户端配置信息； ▲9）打印管理：实现图纸文档并发打印和批量打印问题。在打印过程中快速搜索、收集需打印图文档，详细记录打印信息，并且提供各种统计报表和日志，提供软件界面截图。 2、图文档生命周期管理 1）图文档的集中管理：按照类Windows文件目录管理各部门及各种类型的图文档资料，实现图文档资料的集中管理、方便共享；文档库分为文档工作区、文档归档区、文档发布区，根据资料受控状态进行分区管理，形成规范的知识库，有效沉淀的图文档资料。图文档根据状态自动分区管理，文档库分为工作区、归档区、发布区、废止区； 2）图文档的分类管理：可设置图文档自动关联审批流程、编码、归档位置； 3）图文档的模板管理：设置和管理各类图文档的标准模板，实现文档格式标准化及统一管理； 4）图文档的编码管理：各类业务文档自动关联相应编码器，实现自动编码； 5）图文档的可视化浏览：强大的图形浏览器，支持直接浏览200多种文件格式的文件，包括主流的CAD数据及办公软件数据，图纸可以圈阅；自主知识产权开发的浏览器当前支持DWG及办公文件； 6）图文档的版本控制：自动维护和管理各类图文档版本，提供科学的图文档版本管理机制，版本号自动维护，历史版本可追溯； 7）图文档的权限管理：细粒度的权限和授权管理，控制对象的浏览、修改、新增、删除、发布/重发布、归档、变更、导出、打印、工作流及授权等权限； 8）图文档的生命周期管理:实现文档从创建、归档、发布、变更、废止、回收等生命周期管理，清晰标识图文档状态，可通过权限或流程严格控制图文档状态的改变； 9）图文档的检索管理：高效的检索引擎帮助用户在知识库中快速查找所需图文档资料，提高便捷检索及高级检索，用户可自定义检索条件，保存历史检索条件； 10）图文档打印水印控制:图文档输出打印时自动添加水印，标识文档状态、版本情况，帮助识别文档的合法合规性； ▲11）图文档发布时可选择DWG格式文件转成PDF格式文件进行发放，同时支持导出时设置带水印导出。 3、流程管理 ▲1）工作流程模板管理：自定义及维护各类业务流程模板，实现业务流程的标准化及模板化；选用模板创建流程，实现业务流程的电子审批，大大调高流程效率；可以不断修改流程模板来优化和固化业务流程,提供软件界面截图； 2）工作流程监控：自动推送各类业务流程，详细监控各种状态流程，如当前流程、未到达流程、待启动流程、未完成流程、已完成流程等，可以查看流程的每个过程执行情况（提供现场演示）； 3）工作流程统计：汇总统计各种流程信息，可将统计信息导出EXCEL，辅助管理决策； 4）流程与表单关联：业务流程可与表单单元格自动关联，实现表单单元格的流程权限控制和电子签章； 5）业务规则管理：自定义各种工作业务，执行业务工作时自动启动相关工作流程，在流程中完成业务过程的管理及相关文档的输出。 4、编码管理 1）编码器管理：自定义各种编码规则，生成各种编码器，并可以设置自动关联编码对象（不同的图文档类型）（提供现场演示）； 5、权限管理 1）组织架构及用户管理：按照组织架构来管理部门及用户，管理用户的账户、密码及联系信息及相关人员简历、可设置直接主管信息； 2）角色管理：设置及管理用户角色,设置不同的角色拥有不同的权限，一个用户可以拥有一个或多个角色，工作流程中可设置流程角色； 3）岗位管理：可设置岗位，岗位是指相同角色的用户组，可按岗位进行权限管理； 4）授权管理：细粒度的权限和授权管理，控制对象的浏览、修改、新增、删除、发布/重发布、归档、变更、导出、打印、工作流及授权等权限。 6、变更管理 ▲1）变更评估及申请：确定变更对象，系统自动评估与其相关的文档、物料等影响数据，导入或直接建立变更申请单，启动相应审批流程来确认变更的可行性，提供软件界面截图； 2）变更执行：变更执行人获取变更权限后，可以对已归档的文档、物料等进行修改，变更对象自动生成新的版本； 3）变更确认：新版本的数据修改完成后，通过流程进行审批； 4）变更通知：通过邮件、系统消息等将变更通知发到各部门，并跟踪其接收情况； 5）变更记录：可以完整记录数据的变更过程和更改信息，如更改原因、更改内容、每个审核者的意见、时间、更改的产品批号、更改前后对比等。这些都会在流程中完整的记录下来，以便将来追踪。 7、表单管理 ▲1）表单模板管理：自定义及维护各类业务表单模板，实现业务表单的标准化及模板化；选用模板创建业务表单，实现业务表单的电子审批； 2）表单与流程关联：表单与流程绑定可实现业务流转，并且流程可与表单单元格自动关联，实现表单单元格的流程权限控制和电子签章； 3）表单查询与统计：自定义表单查询界面，实现对表单信息及表单内容的查询与统计。 8、物料管理 1）物料库管理：分类管理标准件、通用件、零部件、元器件库及相关成品、半成品、原材料等物料库，做好新物料的承认管理工作，方便快速查找引用、促进物料管理的标准化、提高基于物料的模块化组件化设计水平； 2）物料与文档的关联管理：产品、零件等物料与相关技术资料（2D/3D图纸、工艺、品质体系文件等）关联管理，方便查询； 3）零部件的借用关系管理：自动维护和管理图纸、零部件借用关系，提供原件定位、借用件汇总、原件和借用件修改联动管理；完善的原件和借用件图标识别、断开借用处理机制、修改或删除原件的系统保护机制及物料变更时的影响范围处理机制（提供现场演示）； 4）物料属性设置:定义产品、零部件等物料的属性，属性字段可扩展； 5）物料的快速查找:高效的检索引擎帮助用户在产品库、物料库中快速查找所需产品、零部件或物料信息，提高便捷检索及高级检索，用户可自定义检索条件，保存历史检索条件； 6）物料的生命周期管理:实现产品、零部件从创建、审核、归档、发布、变更、废止等生命周期管理，清晰标识和管理产品及零部件状态，可通过权限或流程严格控制产品或零部件状态的改变，支持BOM的权限控制、版本控制及审签。 9、产品结构管理 1）产品库管理：组织管理产品系列，建立产品库，实现产品BOM的结构化管理； 2）符合机械/电子/机械一体化的产品结构管理：从物料的组织来讲可以分为如下物料：结构类物料（主要按照装配关系来组织BOM）、电子类物料（主要按照功能模块来组织BOM），包装物料（按物料组织单层BOM）； 3）基于标准产品的快速改型变形设计：产品结构BOM可通过新创建、零部件库中选取、从CAD中直接导入、从已有的产品结构中选取生成产品结构；支持产品子结构、零部件子结构的复制/粘贴、任意拖动等可视化操作；支持产品BOM权限控制、BOM审签。提供基于标准产品的快速改型变形设计模式，提高协同设计水平及设计质量的控制（提供现场演示）； 4）基于2D/3DCAD的集成设计：提供与各种常用CAD集成功能，可以直接浏览常用CAD图纸，可以读取CAD图纸信息自动生成产品BOM； 5）各类BOM表的快速汇总与输出：在系统中定义汇总表报格式，快速汇总产品明细表、产品分类报表（自制件、外购件、国标件等汇总表），支持BOM结构与Excel表的导入导出，大大提高BOM汇总和输出效率； 6）BOM差异分析：实现BOM的比较功能，可按产品、零部件进行比较，并列出差异。 10、系统管理 1）电子仓管理：设置服务器端电子仓（知识库）的存储路径，可设置一个或多个电子仓； 2）参数配置：系统内各类参数（开关）设置，实现系统的灵活配置； 3）数据加密：电子仓数据加压加密，防止数据的非法泄露； 4）回收站:可定义回收站的操作权限，回收站数据可回收，防止误删和数据的恶意破坏； 5）日志管理：可根据时间查看系统操作日志，可单独查看具体用户的操作日志，可以查看具体对象（图文档、产品/零部件/物料）所涉及的操作日志。 七、其他 ▲1、提供国家版权局颁发的“产品数字化设计与制造管控软件”计算机软件著作权登记证书扫描件； ▲2、所投软件通过省级或国家级产品质量检验机构测试，提供相关机构出具的《软件测试报告》扫描件； ▲3、若投标人非投标产品的制造厂家，承诺中标后需提供设备制造厂家针对本项目的授权书原件以及设备制造厂家维修售后服务承诺原件。 |
| 20 | 钨钢端侧刃铣刀万能刃磨机 | 1 | 台 | 1、研磨底刃：ф4-ф20； 2、研磨侧刃：ф6-ф20； 3、端角：0°~5°； 4、转速：4800RPM； 5、标配筒夹：ф4、ф6、ф8、ф10、ф12、ф14、ф16、ф18、ф20。 |
| 21 | 中央集尘、喷漆废气处理系统 | 1 | 套 | 一、中央集尘系统1套： 1、整机用防爆设计，主管道为镀锌方管，支管为镀锌螺旋管，吸尘点软管为防火波纹管。空气净化率达99%以上； 2、滤筒表面过滤风速低于1.0m/min，低于布袋除尘器的5～8m/min的过滤风速，可以降低粉尘因摩擦产生着火及爆炸的现象。同时，滤筒内风速较低，粉尘对滤筒的损伤较小，滤筒的使用寿命较长； 3、除尘器符合ISO9002标准，产品达到国家的消防、安全和机械制造等相关标准及规范。环保标准确保各项废气指标达到国家及广东省地方排放标准； 4、设备的整体噪音＜75dB（A），瞬间噪音＜80dB（A）； 5、滤芯采用多微孔聚脂PTFE覆膜，具有防水、防油、耐高温等特点，过滤精度可达0.1-0.5微米，具非常突出和高效的过滤性能；可根据收集粉尘的性质有针对性地选择滤材。 6、滤筒：采用高质量纳米滤筒，数量24个； 7、设备阻力（Pa）：1200； 8、过滤面积（m²）：4800； 9、清灰方式：压缩空气反吹； 10、压缩空气要求：0.3m³/min，0.4～0.6Mpa； 11、净化效率：对于亚微米级净化效率达99以上%； 12、离心风机功率：30Kw； 13、风量：15000m³/h； 14、风压（Pa）：3000； 15、在集气罩安装活动风阀，使得集气罩可以根据所需自由开启吸尘口； 16、风机处加装集尘噪音处理器。 二、活性炭处理一体机1台： 1、喷漆区产生的带有刺激性气味的废气，加装UV光解-活性炭一体机进行有效处理，排出气体经过主风管进入滤筒除尘器收集处理； ▲2、处理风量：3000m³/h。 |
| 22 | 废水处理系统 | 1 | 套 | 1、喷漆水帘柜设备废水回收循环再利用，废水处理效率高采用常规的“AO+过滤”工艺，处理后的废水可直接达到国家直接排放标准； 2、功率：250W； 3、水压：0.3mpa； 4、扬程：2米； 5、风机功率：150W； 6、风机转速：1400r/min； 7、处理水量：0.3立方。 |
| 23 | 原型制作大赛训练与教学资源包 | 1 | 套 | 一、大赛训练与教学系统1套： 1、课件资源管理： 1）资源展现管理：资源可以按照媒体类型、分类信息，显示教学资源库的列表内容，显示内容包括缩略图、资源名称、资源类型等； 2）资源建设管理：基于WEB的应用模式，使教学资源制作、管理，信息发布、教学交流、资源共享与交流都能在网上进行。 2、网络交互视频/资源在线播放： 1）数据智能备份处理：提供强大的数据自动备份功能，并可通过后台灵活设定； 2）资源在线播放：对音频、视频、文本、word、excel、ppt、pdf等文件，可转换为流媒体数据格式，支持在线预览，缓解网络传输压力。 3、课程交流讨论答疑： 1）实现学习系统各模块之间的数据互通，同一个账号登录各模块； 2）讨论功能：用户可以直接在系统首页上发表观点，也可以在某个特定的讨论组里面发布信息，而其他用户则可以对该话题进行不限层级的回复和点赞分享，收藏； ▲3）搜索功能：用户在输入特定的关键词之后，系统需要精准的将与其相关联的内容全部筛选出来。（要求提供软件系统界面截图）； 4）问题和回答管理：系统后台可进行问题添加、审核、删除、关注等操作，可对回答进行审核、删除等。 4、作业布置/提交/检查： 1）实现学习系统各模块之间的数据互通，同一个账号登录各模块。 2）用户管理：用户角色至少分为管理员、老师与学生几种，系统要提供定制的模板，把用户数据批量地录入系统，减轻管理员的工作量； 3）作业管理：系统针对作业管理，建立从作业发布到作业收集，再到作业批改的完整流程。 4）数据分析。系统必须支持过程和整体数据分析，老师可以轻松查询某个学生在某个阶段内的整体作业情况数据统计及细节分析。 5）作业成绩统计：可根据作业的开始时间和结束时间统计到指定学生的作业成绩。 5、在线自测： 1）实现学习系统各模块之间的数据互通，同一个账号登录各模块。 2）出题便捷化。老师可以把以往的所有试题，一次性录入在系统指定的模板里，并向系统一次性导入，试题可得到永存。 3）出卷多样化。系统有随机组卷和手动组卷两种出题方式，教师可根据自己工作实际情况进行选择。 4）统计多样化。系统有学生测试统计、错题统计、试题类型数量统计等功能，让教师可随时了解学生知识点掌握情况，分析试题难易度，组织管理试题。 5）提高测试率，增加自我评定。学生可以随时对某个章节或者某个知识点进行自我测试和掌握情况衡量。 ▲6）实时错题记录。学生的每次测试，系统都会自动为其记录测试错误题，利于学生对测试情况进行复习总结。（要求提供软件系统界面截图） 7）随机测试。可设定随机测试的时间、不同题型题目数量及分值，系统可按设置自动生成测试题，进行随机测试。 6、移动课程： 1）移动课程在手机上可以浏览学习。 2）无需装APP，通过扫描二维码或者输入网址方式即可在手机上登录移动课程系统。 3）微学习：课程设计、知识点管理；课程说明，学习指导；视频浏览； ▲4）课程交流讨论答疑：移动端与PC端实现数据实时共享，减少重复性，提高数据利用率；引入点赞，贴近潮流，接近距离，促进交流；强大的关键字识别和过滤技术，保证平台远离不文明内容。 ▲5）在线自测：（1）数据共享。老师在PC端在线自测模块里所有试题、试卷，都能在移动端使用。（2）测试便捷。不管在何时何地，只要学生想进行知识测试，通过手机都可以立即进行。（3）数据云存储。学生在移动端的测试错题，得分，系统都会进行实时存储，便于老师的测试统计查阅和学生的日后测试记录回顾。（4）边做边学习。学生每做一题，即可了解答题结果及知识点，快速检验学习成果。（5）朋友圈分享。可把测试结果分享到微信朋友圈，展示个人学习成果。 ▲6）网上投票：（1）以学生最常用，最喜欢的方式，通过智能手机浏览器，可随时随地参与投票；（2）可将投票分享到微信朋友圈，让更多人参与投票，提高投票数据的准确性。 ▲7、若投标人非本投标产品的制造厂家，承诺中标后需提供设备制造厂家针对本项目的授权书原件以及设备制造厂家维修售后服务承诺原件。 ▲8、系统获有省级及以上高新技术产品证书，提供证书扫描件。 9、系统获有国家版权局颁发的软件著作权登记证书，提供证书扫描件。 ▲10、系统通过省级或国家级产品质量检验机构测试，提供相关机构出具的《软件测试报告》，提供报告扫描件。 二、原型制作大赛训练与教学资源包： 1、提供原型制作大赛训练与教学资源包1套，包含竞赛模拟题3套、视频15个。 |
| 24 | 基地背景墙 | 1 | 项 | 1、室内P3高清全彩LED大屏显示系统； 2、全彩高清发送接受系统，双路视频处理拼接器； 3、200公斤负重钢架制作，电子屏智能配电柜、屏体箱体保护制作、广告板封装； 4、LED显示屏设计：采用低压小电流设计，发热量小，可靠性高，节能环保，产品由低亮，高灰，低功耗、显示模组组成； 5、防火、防水，LED箱体进风口防水防尘结构，显示屏带有防水及排水结构的LED显示屏模组、具有全局控制的LED显示屏亮度的转接装置； 6、根据场地现场实际情况进行定制尺寸。（尺寸：5000*3000左右） |
| 25 | 作品展示柜 | 2 | 个 | 1、根据展厅现场尺寸和实际要求设计制作； 2、展示柜为靠墙落地式设计，基材采用实木颗粒板材，板材表面纹理清晰，外观色泽一致，光滑去毛刺，做防水防霉防蛀处理； 3、承重：≥20Kg/层，结构坚固牢靠。 |
| 26 | 监控安全 | 1 | 项 | 1、安装网络摄像头20套； 2、分辨率：≥400万像素； 3、采用高性能DSP芯片； 4、采用H.264视频压缩技术，压缩比高，且处理非常灵活； 5、功能齐全：支持完整的TCP/IP协议簇，支持视频、报警，内置WEB浏览器，支持IE访问； 6、低照度自动转换、一路报警输入、RS-485控制接口，支持动态侦测。 |
| 27 | 基地建设配套设备 | 1 | 套 | 一、工位工作台桌椅15套： 1、桌面基础选用符合国家E1级环保标准，厚度=50mm的高分子材料复合板，表面贴厚度3mm的防冲压胶皮防止冲压磨损，所有材料均经过防虫、防腐等化学处理甲醛释放量符合国标；封边：异色边缘修饰平整、光滑；桌腿预留电源插孔，可安装走线槽，走线槽上带强电面板和网络面板，以及设计电脑主机放置位； 2、规格：W1600*D600*H750（或按现场实际尺寸定制）； 3、桌架:2.0mm冷轧钢折弯成型； 4、抽屉采用优质三节滚珠道轨； 5、抽屉配置：3个； 6、配套工位椅子。 二、钳工工作台+台虎钳10套： 1、复合台面：桌面厚度50mm，表面2mm厚高分子材料，基材采用高纤维，四周使用高强度塑胶包边，耐酸碱、耐油污； 2、规格：W2100*D750*H800mm（或按现场实际尺寸定制）； 3、桌架:桌腿及拉杆采用1.5厚宝钢一级冷轧钢，剪冲折弯焊接成型，表面脱磷脂化静电喷塑，防锈、抗氧化； 4、安全抽屉：抽屉采用宝钢一级冷轧钢，剪冲折弯焊接成型，具备安全锁具，独立不互开； 5、抽屉配置：2个； 6、配套6寸台虎钳1个，钳口宽度不小于150mm，夹持长度不小于135mm。 三、讨论区桌椅1套： 1、3.5米会议桌； 2、E1级实木颗粒板材，专业热熔封边，2mm加厚封边条； 3、50mm厚桌面； 4、桌子底部带有插座孔位； 5、隐藏式走线盒； 6、双层拉板，厚实稳固支架； 7、配套椅子。 四、工业电子防潮箱1套： 1、容积：870L； 2、湿度范围：超低湿度（1-10%RH），低湿度（10-20%RH），中湿度20-60%RH）； 3、智能控制：箱内湿度达到预设值即自动待机，超过预设值时自动启动； 4、活动层板：5块可调； 5、平均功率：26W/H； 6、智能控湿系统：智能控制、断电记忆、温湿显示； 7、密封性：高性能强磁密封，密封性好； 8、钢化玻璃：采用加强钢化玻璃，抗弯、抗冲击。 五、工程打印机1套： 1、A3幅面彩色数码复印机； 2、输出速度：22页/分钟; 3、扫描速度：30页/分钟; 4、分辨率：扫描：600dpi×600dpi，打印：1800dpi（等效）×600dpi ; 5、内存：1GB； 6、最大原稿尺寸：A3； 7、预热时间：约20秒； 8、复印缩放倍率：25~400% (以0.1%为增量); 9、标准纸张容量：标配纸盒：500页*2，手送托盘：100页； 10、连续复印：1-9999页； 11、扫描输出格式：TIFF，JPEG，PDF等； 12、配自动输稿器，双纸盒，底柜。 六、工位隔断柜10套： 1、隔断基材选用符合国家E1级环保标准刨花板型材，抗冲击，不易变形，耐磨防刮花，柜子为移门开门方式，柜子承重≥30Kg/层； 2、尺寸：按现场尺寸定制； 3、封边：异色边缘修饰平整、光滑； 4、根据实际场地情况进行定制安装。 七、工位工具车10套： 1、5抽屉设计，满足工作所需； 2、抽屉内尺寸：1~3层：565X400X85mm，4~5层：565X400X135mm； 3、四边棱角切角设计，背板加强设计，整车强度更高，更耐用； 4、45mm加强型滚珠滑轨，单抽屉承重35KG； 5、5寸重型脚轮，推行平稳，静音效果好； 6、加厚亮面铝合金拉手，美观耐用； 7、所有抽屉均含EVA垫； 8、整体额定承重200KG； 9、双色喷塑工艺，美观大方。 八、场地设备工具车10套： 1、规格：W650XD430XH920mm； 2、颜色：柜体蓝色，其余黑色； 3、抽屉尺寸：520X370mm； 4、抽屉配置：80mm2个,150mm1个。 九、比赛出门拉练专用工具车2套： 1、4抽屉工具车； 2、单抽屉额定承重：35KG； 3、整体承重240KG； 4、规格：877X549X1015mm（含脚轮推手）； 5、净重：77KG。 十、花岗岩支架10套： 1、花岗岩平台支架,支架尺寸约420mm*280mm，配套600*400花岗岩平台使用； 2、3个主支点支撑，其他两个支点辅助； 3、耐酸碱，耐撞击。 十一、小表面板-花岗岩10套： 1、测量专用平台：花岗岩石材，600*400*120mm和250*160*50mm各1件,达到国家00级专业测设标准； 2、表面精度，四个侧面抛光，底部磨平。 十二、脚踏板10套： 1、规格：长1270*宽660*高130-180可调节； 2、材质：冷轧钢板外框+玻璃钢网格； 3、产品特性：耐酸耐腐蚀，防油防火。 十三：工位工作台灯10套： 1、美式长臂，可折叠； 2、全金属； 3、黑色长臂灯，带按钮开关； 4、5wLED护眼灯。 |
| 28 | 气保焊机 | 4 | 台 | 1、电压：380V±15% 50/60HZ 三相交流； 2、电压调节范围（V）：10~40； 3、电流输出范围（A）：30~350； 4、点焊时间：0 ～ 10.0； 5、提前送气：0 ～ 10.0 6、滞后关气：0 ～ 10.0； 7、适应焊丝类型：实芯/ 药芯碳钢及实芯/ 药芯不锈钢焊丝； 8、适应焊丝直径（mm）：Φ0.8/Φ1.0/Φ1.2； 9、保护气体类型：CO2：100%；Ar：80% CO2：20% ；Ar：98% CO2：2%； 10、负载持续率（40℃）：60％（350A\31.5V）； 11、能效等级：2 级； 12、绝缘等级：H； 13、冷却方式：温控风冷。 |
| 29 | 脉冲氩弧焊机 | 2 | 台 | 1、输入电压：380V±20% 50/60HZ 三相交流； 2、输出电流调节范围（A）：5~410； 3、推力电流范围（MMA）：1~150A/ms； 4、上坡时间（S）：0 .1～99.9； 5、下坡时间（S）：0 .1～99.9； 6、点焊时间（S）：0 .01～9.99； 7、提前送气时间（S）：0 ～ 13； 8、滞后停气时间（S）：0 .1～ 50； 9、绝缘等级：F； 10、冷却方式：风冷。 |
| 30 | 交直流方波焊机 | 1 | 台 | 1、输入电压：380V±10% 50/60HZ 三相交流； 2、输出电流调节范围（A）：12~315； 3、上坡时间（S）：0 ～10； 4、下坡时间（S）：0 ～10； 5、点焊时间（S）：0.2～5； 6、提前送气时间（S）：0.1～1.5； 7、滞后停气时间（S）：1 ～15； 8、引弧时间范围(MMA)(s)：0.01～0.5； 9、额定负载持续率（40℃）：60%； 10、绝缘等级：F； 11、外壳防护等级：IP21S； 12、冷却方式：风冷。 |
| 31 | 文化建设 | 1 | 项 | 1、宣传挂图制作：双面亚克力板，画册可替换，方便更换；长600*800mm；按场地实际情况设计制作； 2、腰线：1批，材质为半透明磨砂贴，按场地实际情况设计制作； 3、门牌：优质场室门牌设计制造； 4、区域吊牌：制作区域吊牌，配置悬吊链，按场地实际情况设计制作； 5、设备编号牌：按设备数量制作，包含设备编号、工位编号、电脑编号等；材质为优质不干胶标签纸，防水防油，色彩分明。 |
| 32 | 精密量具 | 1 | 批 | 一、数显高度尺1把： 1、双立柱结构确保实现高精度测量； 2、LCD液晶数字显示屏； 3、倾斜手轮尺框移动更加符合人体工程学； 4、硬质合金长划线器； 5、测量范围(mm)：0～300； 6、仪器误差(mm)：±0.02； 7、重复定位精度：0.01mm； 8、分辨率:0.01mm； 9、最大响应速度(mm/s):500 10、可进行手轮微调； 11、材质：不锈钢，表面镀铬。 二、数显高度尺8把： 1、测量范围：0-300mm； 2、分辨率：0.01mm； 3、精度：±0.03mm； 4、重复精度：0.01mm； 5、公制型。 三、数显游标卡尺8把： 1、防尘/水防护标准等级：IP67； 2、分度值/分辨率(mm):0.01； 3、精度(mm)：±0.02； 4、测量范围(inch/mm)：0～200； 5、显示：大型清晰液晶数字显示屏； 6、最大响应速度：无极限； 7、重复精度：0.01mm； 8、材质：不锈钢，表面镀铬处理； 9、刻度工艺：磁条贴膜。 四、数显游标卡尺10把： 1、防尘/水防护标准等级：IP67； 2、分度值/分辨率(mm):0.01； 3、精度(mm)：±0.02； 4、测量范围(inch/mm)：0～300； 5、显示：大型清晰液晶数字显示屏； 6、最大响应速度：无极限； 7、重复精度：0.01mm； 8、材质：不锈钢，表面镀铬处理； 9、刻度工艺：磁条贴膜。 五、数显深度尺10把： 1、防尘/水防护标准等级：≤IP67； 2、分度值/分辨率(mm):0.01； 3、精度(mm)：±0.02； 4、测量范围(inch/mm)：0～150； 5、显示：大型清晰液晶数字显示屏； 6、最大响应速度：无极限； 7、重复精度：0.01mm； 8、材质：不锈钢，表面镀铬处理； 19、刻度工艺：磁条贴膜。 六、细杆深度卡尺10把： 1、分辨力：0.01mm； 2、响应速度：1.5m/s； 3、误差：±0.03mm； 4、电源：1.5V扣式电池*1； 5、测量基面尺寸：85mm； 6、延长基座孔中心距/孔径：50mm/5mm。 七、万能角度尺8把： 1、尺片长度：150,300mm； 2、分度值：5最小（0°-90°-0°）； 3、刀锋角度：30°、45°、60°； 4、测量范围：-360°-+360°； 5、公差：±0.03°； 6、分辨率：0.01°。 八、数显游标卡尺10把： 1、分辨率(mm):0.01； 2、精度(mm)：±0.02； 3、测量范围(inch/mm)：0～200； 4、显示：大型清晰液晶数字显示屏； 5、最大响应速度：无极限； 6、重复精度：0.01mm； 7、公英制。 九、数显万能角度尺1把： 1、尺片长度：150mm； 2、刻度工艺：数码显示； 3、表面处理：镀铬； 4、测量范围：-360°-+360°； 5、精度：±0.03°； 6、分辨力：0.01°。 十、数显千分表5把： 1、种类：指示表系列； 2、刻度工艺：数码显示； 3、表面处理：塑胶； 4、测量范围：0-50.8mm； 5、总精度：0.005mm； 6、分辨力：0.001mm。 十一、杠杆百分表5把： 1、种类：指示表系列； 2、刻度工艺：表盘读数； 3、表面处理：铝壳体喷漆/镀铬； 4、规格：0-0.8mm； 5、精度：0.008mm； 6、分度值：0.001mm； 7、表盘外径：40mm。 十二、磁力表座10把： 1、总长：170mm； 2、底座高度：36mm； 3、底座长度：36mm； 4、底座宽度：30mm； 5、规格：30kg； 6、工作磁力：294N； 7、剩余磁力：2N。 十三、宽座直角尺10把： 1、淬硬碳钢材质； 2、精度：0.02mm； 3、90°直角设计； 4、规格：125mm*80mm。 十四、直角尺6套： 1、表面亚光处理； 2、精度：0.02mm； 3、90°直角设计； 4、规格：125*80、160*100、200*125 各1把。 十五、铲刀5套： 1、细木工平刀； 2、总长：180mm； 3、刃宽：6mm、12mm、15mm、21mm各1把。 十六、豆刨2把： 1、小平刨42mm，台长215mm； 2、青纸钢一号：万能型钢。 十七、小弯刨10套： 1、材质：黑檀或酸枝； 2、规格：小弯刨150mm、中弯刨185mm各1把。 十八、不锈钢尺30套： 1、0-150mm和0-300mm各1把； 2、不锈钢材质。 十九、直角不锈钢尺15把： 1、材质: 2Cr13不锈钢； 2、铝合金300mm。 二十、卷尺5把： 1、规格：10MX25mm； 2、材质: ABS塑料。 二十一、精密半径规5套： 1、精密半径规，R1-7、R7.5-15、R15.5-25各1把。 二十二、普通半径规20套： 1、普通半径规，R1-7、R7.5-15、R15.5-25各1把。 二十三、半径规20把： 1、普通半径规，R25-50、R52-100MM各1把。 二十四、半径规2把： 1、普通半径规，R125-3000MM。 |
| 33 | 刀具 | 1 | 批 | 序号 产品 规格参数 数量 单位 1 4刃立铣刀 4刃 型号：刃径*柄径*刃长*总长 1*4*3*50 2*4*6*50 3*4*8*50 4*4*10*50 5*6*13*50 6*6*15*50 8*8*20*60 10*10*25*75 12*12*30*75 16*16*40*100 20*20*45*100 20 套 2 2刃立铣刀 2刃 型号：刃径*柄径*刃长*总长 1*4*3*50 2*4*6*50 3*4*8*50 4*4*10*50 5*6*13*50 6*6*15*50 8*8*20*60 10*10*25*75 12*12*30*75 16*16*40*100 20*20*45*100 20 套 3 球头立铣刀 2刃 型号：刃径*柄径*刃长*总长 R(1)*4*D4*50 R(1.5)*6*D4*50 R(2)*8*D4*50 R(2.5)*10*D6*50 R(3)*12*D6*50 R(4)*16*D8*60 R(5)*20*D10*75 R(6)*24*D12*75 R(7)*28*D14*100 R(8)*32*D16*100 R(10)*40*D20*100 10 套 4 90°倒角刀 D12*75L-90°铝用； D16*100L-90°铝用 10 套 5 苏氏SUS麻花钻头 直径1 - 10（0.5递增） 10 套 6 分中棒 高精度无磁分中棒 20 把 7 车刀柄（外圆车刀柄） SVJCR2020K11正刀 SVJCR2020K16正刀 8 套 8 车刀柄（切断刀柄） MGEHR2020-3正刀 MGEHR2020-5正刀 黑色[MGEHR2020-4-300] 8 套 9 车刀（外圆刀片） VCGT110304-AK H01铝用 VCGT110302-AK H01铝用 VCGT160404-AK H01铝用 VCGT160402-AK H01铝用 （每规格各一盒/一盒10片） 4 套 10 车刀（切槽刀片） MGMN300-M YZ6020[（加工硬钢）] 军绿色[400-M YZ6020] 墨绿色[5mm-M YZ6020] 3mm-M 加工铝件 4mm-M 加工铝件 紫红色[5mm 加工铝件] （每规格各一盒/一盒10片） 4 套 11 镗孔刀柄 S16Q-SCLCR09正刀 S10K-SCLCR06正刀 S08K-SCLCR06正刀 8 套 12 镗孔刀片 CCMT060204钢件不锈钢通用EN15TF （每规格各一盒/一盒10片） 04角 CCMT09T304-ZK铸铁生铁石墨铸铁专用ZT-C01 （每规格各一盒/一盒10片） 4 套 13 镶钨钢硬质合金内R铣刀 2刃 型号：刃径*柄径*刃长*总长 R5*10*90*2T R8*10*90*2T R10*10*100*2T R12*10*110*2T R15*10*110*2T R20*10*120*2T R25*10*120*2T 5 套 |
| 34 | 工具、耗材 | 1 | 批 | 序号 耗材 规格参数 数量 单位 1 手喷漆 橙红色/猩红色/葱绿色/解放蓝/中黄色/银灰色/哑光黑/白色/银色/金色/ （一箱12瓶）（每规格各一箱） 10 套 2 手喷漆（白色） 白色/一箱12瓶 20 箱 3 代木（85D） 奶白色/85D硬度500mm×500mm×100mm 6 块 4 代木（65D） 65D咖色750mm×500mm×50mm 150 块 5 海绵砂纸 P180#、P320#、P400#、P500#-P600#、 P800#-P1000# （500片/箱）（每规格一箱） 3 套 6 纸质砂纸 120目、180目、240目、320目、600目、1000目 （100张/包）（每规格各一包） 8 套 7 美纹纸 3M244黄色美纹纸 40MM宽*50m 60MM宽*50m 40 套 8 双面胶 36MM*5.5M*1卷 30 卷 9 AA胶水 阿隆发20g 100 支 10 解胶剂 非凡力30ml 80 支 11 3M慢干胶 28.3g*1瓶 100 瓶 12 原子灰 德国/西德原子灰 60 盒 13 铁销 ∅3--10mm、∅4--10mm、∅4--20mm、 6--20mm、∅6--40mm、∅8--20mm、 ∅8--40mm每个规格各500粒 4 套 14 亚克力玻璃板 黑色、透明 300mm*300mm*3mm 20 套 15 Form3原装树脂 白色树脂、透明树脂 15 瓶 16 光敏树脂 刚性光敏树脂 黄色 50 瓶 17 WD-40除锈剂 400ml 40 瓶 18 乙醇酒精 无水乙醇（99.9%酒精）5L电子仪器清洁 10 瓶 19 抹布 一箱50斤（精挑全棉白色） 2 箱 20 纸巾 24包整箱 4 箱 21 树脂过滤网 100目网漏斗 100 个 22 树脂槽 Form3树脂槽 3 套 23 木棒 桦木棒4mm 长25cm 荷木棒6mm 长25cm 荷木棒8mm 长25cm （每个规格各400根） 3 套 24 海棉泡沫 黑色：1米x1米*50mm厚 30 个 25 盘式砂纸 Ø500mm圆盘（180目、240目、400目） 50 套 26 防尘呼吸面罩 9502v+ 25只/盒头戴式 30 个 27 一次性呼吸医用口罩 （每片独立包装） 成人蓝色 50只/盒 10 盒 28 磨刀石 1000目、2000目、5000目、10000目、12000目 3 套 29 乳胶手套 L码耐用 （100只装/盒） 20 盒 30 锯条 3350*27*0.9*3/4 5 套 |

## 三、售后服务

★1.质保期

质保期从安装调试完毕，验收合格毕之日开始计算，除非采购人另有要求，质保期内所有的服务均为免费上门服务，项目质保期限为项目验收合格后5年（投标方有更高质保期限的，依照投标文件承诺的质保期限执行）。招标文件中有要求提供原厂质保并要求提供原厂质保函的，如果中标人响应，则需要中标后7个工作日内提供原厂质保承诺函（招标文件中有其他特殊要求的，依照特殊要求内容执行）。

2.售后服务和响应时间

在质保期内，采购人有故障申报，中标人必须在2小时内响应，8小时内解决。若不能在8小时内解决，须提供同等性能、同等配置的产品替换。

3.质保期内，与保修和维修相关的所有费用由中标人负责。

## 四、演示要求

1.本项需要演示：投标人需在投标文件解密成功后，进入政采云平台开标大厅，等待通知演示。政采云平台会以投标文件解密时间的先后顺序以短信的形式通知演示，每个投标人演示前的调试准备时间不超过15分钟，演示时间不超过30分钟，不包含评标委员会提问解答时间。演示的方式通过“开标大厅”（建议选择谷歌浏览器）的屏幕共享方式进行演示，其中涉及需要安装的软件，投标人应在开标前自行下载安装，确保网络、麦克风、演示环境等演示所需设备和系统正常稳定，并提前熟悉操作和使用。由评委对各投标人针对招标文件中演示部分进行评定打分。

2.演示形式：投标人针对招标文件需要演示的内容，提供第三人视角方式进行连续拍摄，拍摄画面中需包含时间计时器或其他方式以表明其拍摄过程不存在剪切编辑情况存在，请依照招标文件要求进行演示，演示过程中需语音介绍目前演示的内容是什么，演示时长不超过30分钟。

## 五、商务要求

（一）报价要求

1.按国家规定由投标人缴纳的各种税收已包含在投标报价内，由投标人向税务机关缴纳。

2.本项目的支付发票必须为增值税专用发票。

（二）工期要求

1.交货时间：自合同签订之日起90日内。

2.交货地点：采购人指定地点（免费送货上门）。

（三）验收标准

根据中华人民共和国现行技术标准，按采购文件以及合同规定的验收评定标准等规范，由采购人根据《政府采购合同履约和验收管理办法（暂行）》（义公共资源交易管理办公室【2008】32号）文件要求和《义乌市关于规范政府采购管理的若干意见》（义政办发【2017】102号）要求，组织验收。

设备需送货上门且安装调试到位，交采购人试用后验收。

★（四）付款方式

1.在合同生效以及具备实施条件后7个工作日,采购人向中标人支付合同价的40%作为预付款（在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不支付或减少预付款支付比例）。采购人可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。（保函的金额、有效期等在签订合同时约定）。

2.待全部货物到货安装调试完毕，于7个工作日内支付至合同价的95%；经采购人最终验收通过后，于7个工作日内付清尾款。

3.货款凭合同、中标通知书、发票、政府采购验收单和政府采购资金结算单由采购人直接支付。

## 六、其它说明

★1.本项目设有一个标项，对于同一标段内的产品或服务不允许拆分参投，否则其投标无效。

2.中标之后，如发现投标人的投标文件内容有不一致的，以有利于采购人的原则执行。

# 第四章 开标、评标和定标须知

## 一.开标

1.本项目实行电子开评标，投标人无需前往开评标现场，只需在规定时间内在“政采云”上上传电子投标文件，并准时在线参加开标。

2.电子开评标及评审程序

2.1采购中心开启解密后的1小时内，由各投标人自行对电子投标文件进行解密（请各投标人务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作，在电子开评标期间，投标人（授权代表）需确保在各自所在的区域具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通）；

2.2评标委员会对投标人的资格和商务技术响应文件进行评审；

2.3评标委员会对报价响应文件进行评审；

2.4在系统上公布评审结果。

特别说明：“政采云”如对开评标程序有调整的，按调整后的程序操作。

## 二.评标

3.评标委员会

招标方将根据招标采购项目的特点确定评标委员会（即评标小组）。其成员由专家和采购人代表共5人及以上单数组成。评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

4.评标原则

4.1评标委员会将遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守评标工作纪律。

4.2先评资格及商务技术响应文件，再评报价响应文件。

4.3客观公正对待所有投标人，对所有投标评审均采用相同的程序和标准。评标的依据为招标文件和相关法律、法规及政策文件。

4.4异常或特殊情况处理：

4.4.1在评标过程中，如发现招标文件中内容有不一致的（除招标文件中其它地方另有规定的外），经评标委员讨论认为不影响评标的，可以继续评标。

评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

4.4.2在评标过程中，出现其它异常或特殊情况时，由评标委员会集体讨论决定。

★4.5供应商的认定

提供的核心产品（工业级光固化快速成型设备、三维数据采集检测仪、产品数字化设计与制造管控软件）均为相同品牌且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一标项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为有效供应商，评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人投标无效。

4.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5.评标过程的保密

5.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较等有关的资料以及中标候选人的推荐情况等与评标有关的任何情况均严格保密。

5.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐的过程中，投标人向采购人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

5.3为保证定标的公正性，在评标过程中，评标成员不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将评标情况扩散出评标成员之外。

6.投标文件中内容不一致的处理

同一份投标文件中，彩页、官网下载资料、检测报告等证明性资料中描写的技术性能指标与投标文件中其它地方内容描述不一致的，应以上述证明性资料为准；规范偏离表等偏离表的内容与投标文件中其它地方内容有描述不一致的，应以投标文件中其它地方内容的描述为准。

7.投标文件的澄清

7.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会应当在“政采云”在线询标或采用其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容（除招标文件中其它地方另有规定的外）作必要的澄清或说明，投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖电子签章或实体公章），但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知第9条规定，凡属于评标小组在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

7.2如果投标人代表拒绝按评标委员会要求在“政采云”作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以对其作出无效标处理。

8.投标文件的资格性和符合性评审

8.1评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留。

8.2如果投标文件出现第五章规定的内容，即为实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝（或认定为无效标），并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为实质上响应的投标。

8.3在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐的过程中，投标人向采购人和评标小组施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

8.4评标委员会在作出任何一项无效标决定前，都应当严格遵循以下程序：

8.4.1要求当事投标人作相应的答辩；

8.4.2在充分讨论的基础上集体表决。

9.投标文件中计算错误和不同文字文本的修正

9.1修正原则如下：

9.1.1对不同文字文本投标文件的解释发生异义的，以中文文本为准；评标委员会可以拒绝接受不是中文版的投标文件以及与投标相关的资料。

9.1.2投标文件报价出现不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以Pdf格式上传文件中的报价为准；

（2）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（3）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（5）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价通过“政采云”经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

10.评标办法

10.1本项目采用综合评分法。

11.决标

11.1评标委员会依据本招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，向招标方提出书面评标报告。

11.2在招标采购过程中，有下列情形之一的，应对采购项目予以废标：

（1）通过资格审查或评审后有效投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故采购任务取消的；

（4）招标文件另有规定情形的。

## 三.定标

12.中标通知

12.1投标人自2019年01月01日起到中标公告期结束前无行贿犯罪记录（评标结束后，发放中标通知书前,由采购人通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）按照招标文件约定对拟中标（成交）单位及其拟派项目负责人的行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准）,经查实，中标人有前述行贿犯罪记录的，取消其中标资格，采购人依法重新组织采购。

12.2评标结束后，采购结果公告期限为1个工作日，发布采购结果公告的媒体为：浙江政府采购网站、义乌市公共资源交易平台。

12.3公告期内，如无有效异议，由义乌市政府采购中心通过“政采云”发《中标通知书》，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

13.合同签订

13.1中标人自接到《中标通知书》后应在三十天内到采购人处与采购人签订合同；采购人在合同签订之后将合同报送义乌市财政局备案。

13.2招标文件、中标人的投标文件、评标过程中投标人在询标时作出的承诺及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

13.3中标人不遵守招标文件和投标文件的要约及承诺而擅自修改报价，或在接到《中标通知书》后借故拖延、拒签合同而造成超过规定时间的，取消该投标人的中标资格。在此情况下，采购人和招标代理机构重新招标，对受影响的投标人不承担任何责任。

13.4采购人变更数量的权利

采购人在授予合同时有权对“第三章 招标项目要求”中规定的服务予以增加或减少，但必须符合《中华人民共和国政府采购法》及义乌市政府采购的相关规定。

## 四.质疑和投诉

14.1开标过程中，投标人对开标有异议的，应当在“政采云”上及时提出，评标委员应对异常情况制作相关记录。

14.2开评标结束后，投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应在采购结果公告期限结束之日起的7个工作日内，依据政府采购相关法律法规向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人或招标代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内对质疑内容作出答复。若投标人对采购人或采购代理机构的答复、处理结果不满意，应在收到书面答复后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

14.3质疑投诉的相关规定质疑应当包括下列内容：

（1）供应商的名称（或姓名）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据及相关证据材料；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑投诉存在以下情形之一的，将不予受理：

（1）质疑投诉人不是参加本项目的供应商；

（2）供应商自身权益未受到损害的；

（3）已超过法定质疑投诉提出期限的事项；

（4）质疑未提供书面质疑或未按要求签署或盖章的；

（5）质疑已经处理并答复后，质疑人就同一事项再次提起质疑且未提供新的有效证据的；

（6）质疑投诉的事项已经进入行政复议或者行政诉讼程序的；投诉事项应先提出质疑而没有提出质疑的；

（7）不符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）等有关规定的投诉。

# 第五章 投标文件的无效情形

1.有下列情形之一的，招标方将不予受理投标文件：

1.1逾期上传电子档投标文件至“政采云”的。

1.2电子投标文件在规定时间内解密未成功的，且未提供备份投标文件或提供的备份投标文件无法上传打开的。

2.投标文件在资格或商务技术评审中出现下列情形之一的，由评标委员会审核后按无效投标文件处理：

2.1资格响应文件或商务技术响应文件中包含商务报价的。

2.2招标文件关于投标文件组成内容商务技术响应文件要求中打“★”的内容，投标人的投标文件内容未提供完整的，或关键字迹模糊、无法辨认的，或未按其规定的格式及要求填写、签字、盖章，或提供的投标文件内容不符合招标文件中有关打★号的条款的规定。

2.3投标人的投标资格不符合招标文件的资格要求规定。

2.4投标人所投产品的数量不符合招标文件规定的。

2.5投标人借用或冒用他人名义或证件，或投标人涂改证件，或投标人伪造或编造投标资料的。

2.6投标中不同投标人的投标文件出现雷同或相似（包括部分雷同或相似），对所有雷同或相似投标人按无效标处理，招标方将保留进一步追究责任的权利；或投标人串标的。

2.7其它对本招标文件中打★号的条款未完全响应的。

2.8经评标委员会认定，投标文件附有采购人不能接受的条件。

2.9评标委员会要求投标人澄清或说明的，如果投标人拒绝按照招标文件规定进行澄清或说明的。

3.投标文件在投标报价评审出现下列情形之一的，由评标委员会审核后按无效投标文件处理：

3.1招标文件关于投标文件组成内容报价响应文件要求中打“★”的内容，投标人的投标文件内容未提供完整，或关键字迹模糊、无法辨认的，或未按其规定的格式及要求填写、签字、盖章，或提供的投标文件内容不符合招标文件的中有关打★号的条款的规定。

3.2投标总价高于预算价（或最高限价），或投标总价低于投标人的企业成本价。

3.3投标人的所投产品的数量不符合招标文件规定的。

3.4投标人的投标报价未明确的，或者对同一采购项目提供两个或两个以上报价且未声明哪一个有效的，或者对同一采购项目提供两个或两个以上成本价且未声明哪一个有效。

3.5经评标委员会审议认为投标文件附有采购人不能接受的条件。

3.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，要求其在评标系统合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的。

3.7其它对本招标文件中打★号的条款未完全响应的。

3.8当投标人由于报价计算错误，投标人拒绝接受按招标文件的规定进行的修正处理（或投标人代表拒绝签名确认）。

4、在资格审查及评审过程中，符合中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并移送采购监管部门：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

5.其他违反法律法规的情况。

6.评标过程中，非上述所罗列的情况，不得以无效标处理。

# 第六章 评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律的有关规定，为更好地做到公开、公平、公正，结合本次招标的特点，特制定本评标办法，本项目的评标办法为综合评分法。

一、评审程序

评标委员会以开标、评标、询标情况为基本依据，按照招标文件的规定，对各投标人的投标文件分资格、商务技术、投标报价三个部分按以下程序进行分析、评议：

（一）对所有投标人的资格响应文件进行审查，并以开标当日为准，对投标人“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录情况进行查询，根据（义行服管〔2017〕17号）的规定，对投标人的综合信用报告评级进行查询；

（二）对通过资格性审查合格的投标人的商务技术响应文件进行符合性审查；

（三）对通过符合性审查有效的投标人的商务技术响应文件进行技术评分（详见三、评分细则）；

（四）上述投标人的评分结束后，评标委员会对上述投标人的报价文件进行评审；评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标系统合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（五）对通过报价评审有效的投标人,由“政采云”计算出其报价分及总得分，并由评标委员会进行确认。

（六）确定中标人

1.首先，评标委员会按综合得分从高到低顺序进行排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术分从高到低顺序排列；技术分也相同的，投标报价相同的由采购人代表采用公共资源交易中心抽取程序随机确定。

2.其次，评标委员会直接确定排名第一的投标人为中标人。

（七）完成评标报告

评标委员会根据评审相关情况作出评标报告。

二、确定的中标人放弃中标等情况的处理

当确定的中标人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，或者质疑投诉成立，取消中标人资格的，都不再确定其余投标人作为中标人。

三、评分细则

| 序号 | 评分内容 | 分值（分） | 评分方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 | 70 | 评标委员会根据评分细则，对各投标人的技术标进行书面审核和评论后，由各成员独立给分，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。在统计得分时，如果发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人技术分的最终得分为评标委员会组成员的有效评分的算术平均值。计算结果保留小数2位(第三位四舍五入)。 |
| 1 | 技术条款响应程度 | 0～38分 （客观分） | 根据投标产品的参数与招标要求的符合程度打分，完全满足并超过招标文件要求的，或指标与招标需求一致的，得38.0分；其他的根据偏离的实际意义，在38.0分基础上按下面说明扣分，扣完为止，最低得0分。 说明： 1）带“▲”为重要的性能指标及技术参数，需提供相关材料或软件截图，如属负偏离或缺漏项的，1项（以最小单元格或最小段落或序号为1项）不满足扣0.5分； 2）非重要的性能指标及技术参数属负偏离或缺漏项的，1项（以最小单元格或段落或序号为1项）扣0.1分。 |
| 2 | 产品数字化设计与制造管控软件演示 | 0～8.0 （客观分） | 对比各投标人的的现场演示，根据对招标参数的响应情况打分： 1.工作流程监控：自动推送各类业务流程，详细监控各种状态流程，如当前流程、未到达流程、待启动流程、未完成流程、已完成流程等，可以查看流程的每个过程执行情况。有得2.0分，无或者达不到要求得0分 2. 编码器管理：自定义各种编码规则，生成各种编码器，并可以设置自动关联编码对象（不同的图文档类型）。有得2.0分，无或者达不到要求得0分。 3. 零部件的借用关系管理：自动维护和管理图纸、零部件借用关系，提供原件定位、借用件汇总、原件和借用件修改联动管理；完善的原件和借用件图标识别、断开借用处理机制、修改或删除原件的系统保护机制及物料变更时的影响范围处理机制。有得2.0分，无或者达不到要求得0分。 4.基于标准产品的快速改型变形设计：产品结构BOM可通过新创建、零部件库中选取、从CAD中直接导入、从已有的产品结构中选取生成产品结构；支持产品子结构、零部件子结构的复制/粘贴、任意拖动等可视化操作；支持产品BOM权限控制、BOM审签。提供基于标准产品的快速改型变形设计模式，提高协同设计水平及设计质量的控制。有得2.0分，无或者达不到要求得0分。 |
| 3 | 整体技术方案 | 0～3.0 （主观分） | 根据投标人所投核心设备的品牌、设备型号、相关的竞赛资源配置等合理性，进行打分。 |
| 4 |  | 0～3.0 （主观分） | 根据投标人所投非核心设备的品牌、设备型号、相关的竞赛资源配置等合理性，进行打分。 |
| 5 | 项目经理服务能力 | 0～3分 （客观分） | 1.项目经理被学校聘为专业建设指导委员会专家的，提供学校聘书扫描件得1分，无得0分； 2.项目经理被学校聘为校企合作委员会专家的，提供学校聘书扫描件得1分，无得0分； 3.项目经理被学校聘为兼职教师的，提供学校聘书扫描件得1分，无得0分； 注：以上人员需提供本项目投标截止时间前最近的连续6个自然月的当地劳动部门出具的社保清单（清单需有条形码验证），不提供的不得分。 |
|  | 质量保证措施 | 0～5.0 （主观分） | 根据投标人针对本项目制定的完善质量保证措施进行打分（2.0-5.0）。未提供相关内容的得0分。 |
|  | 售后服务方案 | 0～5.0 （主观分） | 根据投标单位提供的产品设备售后技术支持、服务、运行维护方案的完整性、合理性、可行性进行打分（2.0-5.0）。未提供相关内容的得0分。 |
|  | 资信 | 0～2分 （客观分） | 1.投标人具有国家版权局颁发的“手持三维扫描软件”软件著作权登记证书，有得1.0分，不提供不得分。 2.投标人生产的“手持三维扫描软件”通过省级或国家级产品质量检验机构测试，提供相关机构出具的《软件测试报告》。有得1.0分，不提供不得分。 注：需提供相关材料扫描件，不提供不得分。 |
|  | 大赛支持经验 | 0～3分 （客观分） | 1.投标人有中华人民共和国职业技能大赛世赛项目原型制作选拔赛设备赞助经验，提供相关佐证材料得2.0分，不提供不得分。 2.投标人获国家一类技能大赛组委会颁发的相关技能大赛荣誉证书，每提供1个得0.5分，最高得1.0分，不提供不得分。 注：需提供相关证书扫描件，不提供不得分。 |
| 二 | 商务报价分 | 30 | 1.以满足招标文件要求且投标总价最低的投标报价为评标基准价，其商务报价得分为满分。 2.其他投标人的商务报价分统一按照下列公式计算： 商务报价分＝（评标基准价／投标报价）×30，计算结果保留2位小数（第三位小数四舍五入）。 |
| 三 | 综合得分 | 100 | 投标人综合得分=技术分+商务报价分 |

以上评分内容仅限对未打“★”条款进行评分。

# 第七章 合同主要条款

义乌市政府采购合同（样本）

需方：__________________________

供方：_____________________________

供、需双方根据____年____月____日浙江省义乌市政府采购________________项目中标结果和投标文件的要求，依据《中华人民共和国民法典》并经双方协调一致，订立本采购合同。本合同（□是 □否）为可融资合同。

一、合同文件：招标文件及其补充更正文件、询标承诺、询疑答复、投标响应文件、双方来函。合同文件组成的所有内容是构成合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。

二、合同金额

合同价款中须包括产品购置费、运输费、附件费、安装调试（系统集成）费、辅料费、设备维护费、培训费、税金等整个项目的总报价，即按采购人要求提供货物到现场并安装完毕的价格。如有漏项，视同已包含在本报价中，总价不做调整。由中标人开具正式税务发票。

单位：人民币元

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 | 合同价人民币（大写）： ￥： |

三、供货周期：以需方要求为准。

四、技术资料

1.供方应按招标文件规定的时间向需方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有需方事先书面同意，供方不得将由需方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员（项目经办人）提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

供方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

六、产权担保

供方保证所交付的货物的所有权完全属于供方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

七、履约保证金：无

八、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由供方直接供应，不得转让他人供应；

2.对于通过“要求以联合体形式参加或者合同分包等措施”签订的采购合同，联合协议或者分包意向协议以附件形式作为采购合同的组成部分。未经过需方的书面同意，供方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转包或未按约定分包的行为，需方解除合同，没收履约保证金并追究供方的违约责任。

▲九、质保期

供方必须对合同中规定的货物提供至少_____年的质保期，时间从项目验收合格之日起计算。质保期内供方须免费负责修理和替换任何由于产品自身的质量问题造成的损坏，并负责有关费用。供方不能修理和不能调换，按不能交货处理。如因需方使用不当造成故障，供方负责包修、包换或者包退，费用双方另行协商。维修过程中供方提供的材料色泽等应与原来的保持一致。质保期外的服务，不收取任何上门费。

十、具体交货时间、交货方式及交货地点

1.交货时间：______________________

2.交货地点：______________________

十一、货款支付

▲1.付款方式：_______________________(与招标文件保持一致)

十二、税费

本合同执行中相关的一切税费均由供方负担。

十三、质量保证及售后服务

1.供方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向需方提供未经使用的全新产品。

2.供方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，供方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

①更换：由供方承担所发生的全部费用。

②贬值处理：由供需双方合议定价。

③退货处理：供方应退还支付的货款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，供方在接到需方通知后在___小时内到达需方现场。

4.在质保期内，供方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十四、违约责任

1.供方逾期交付货物的，供方应按逾期交货总额每日千分之____向需方支付违约金，逾期超过约定日期_____个工作日不能交货的，需方可解除本合同并要求供方退回预付款。供方因逾期交货或因其他违约行为导致需方解除合同的，供方应退回预付款并向需方支付合同总值_____的违约金。

2.供方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，需方有权拒收该货物，供方愿意更换货物但逾期交货的，按供方逾期交货处理。供方拒绝更换货物的，需方可单方面解除合同并要求供方退回预付款。

3.未按规定提供完整的技术资料处以货款总额千分之_____的违约金。

4.因产品的质量问题造成需方受到损失的，应按实际受到的损失赔偿。如拒绝赔偿的，需方可单方面解除合同并要求供方退回预付款。

5.如有转让和分包行为，需方解除合同并要求供方退回预付款，并可进一步追究供方的违约责任，处以货款总额千分之____的违约金。

6.当供方违约行为给需方造成损失时，若违约金不足以弥补全部损失，违约方还应当赔偿对方因此所受全部损失。

7.对于供方需要支付的违约金和赔偿金额，如本合同规定有交纳履约保证金的，则由需方从供方交纳的履约保证金中扣除，履约保证金金额不够负担的，则由需方从待付供方的货款中扣除，还不够的，则供方还可向需方继续索赔；如本合同未规定交纳履约保证金的，则由需方从待付供方的货款中扣除，如不够，则需方还可向供方继续索赔。

8.需方由于供方的违约原因解除合同的，不退还供方交纳的履约保证金并要求供方退回预付款。

9.需方无正当理由拒收货物，拒付货款的，需方向供方偿付货物款总值的百分之__违约金。

10.需方逾期支付货款的，需方向供方每日偿付欠款总额千分之____的违约金。

十五、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续____天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、出现下列情况时本合同自行终止：

1.本合同正常履行完毕；

2.不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要时；

3.一方不履行合同条款，造成另一方无法执行合同协议，协商又不能求得解决，责任方赔偿损失后，合同终止；

4.除本合同另有约定外，发生任何以下一种情况，需方有权解除本合同，对于由此给需方造成的损失，供方应负赔偿责任：

①第十四款中所规定的情形。

十七、诉讼

本合同项目所在地为义乌市，本合同发生争议产生的诉讼，应向项目所在地有管辖权的法院提起诉讼。

十八、合同双方确认，本合同及合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，如果中标人的投标文件与招标文件要求不一致的，履约时应以有利于采购人的条款执行。如果不一致条款不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不形成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

十九、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人(或负责人)或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，应按相关规定执行，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同一式八份，供需双方各执三份，义乌市财政局和义乌市政府采购中心各执一份，均具同等法律效力。

4.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

需    方：                        供    方：

地    址：                        地    址：

法定代表人（或负责人）：　　　　　法定代表人（或负责人）：

委托代理人：      　              委托代理人：

电    话：            　        　电    话：

开户名称：                        开户名称：

开户银行：                        开户银行：

账    号：                        账    号：

邮    编：                        邮    编：

签约地点：                        签约时间：

# 第八章 投标文件部分格式

一、资格响应文件部分格式：

1.义乌市政府采购项目投标承诺书

2.中小企业声明函

3.残疾人福利性单位声明函

二、商务技术响应文件部分格式：

4.参投货物说明一览表

5.规范偏离表

6.产品质量保证及售后服务承诺书

7.备品备件及专用工具清单表

三、报价响应文件部分格式：

8.开标一览表

9.投标人自报成本价表

说明：具体的投标文件组成详见第二章的“投标须知”

1.

义乌市政府采购项目投标承诺书（格式）

致：浙江省机电技师学院和义乌市政府采购中心

1.我单位已认真阅读了浙江省机电技师学院原型制作世赛基地设备采购项目(YWCG2022020GK)的招标文件、技术要求、图纸、招标补充（答疑）文件及相关资料，对其全部内容和要求有实质性了解，并对这些内容表示理解且无任何异议，接受其全部内容及要求，承诺本单位的投标文件已经完全响应并符合其全部条件和要求，愿意参加投标并愿意中标。如招标文件出现不同的解释时，承诺以招标方的解释为准。

2.我单位承诺参与本次投标的资格符合本招标文件对供应商的资格要求，并承诺具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力；我单位承诺如中标，不转包或未按双方约定分包本项目。

3.自愿接受义乌市财政局的管理，并严格遵守义乌市财政局制定的政府采购管理制度、规范和纪律。

4.积极主动配合义乌市财政局的调查。及时、如实、全面地回答义乌市财政局提出的问题，并在调查笔录中签字确认。如拒绝签字确认的，则视为我单位及有关工作人员认可调查笔录中的全部内容，并对最终的调查结果无任何异议，且自愿放弃一切救济途径。

5.不转让、出借、涂改、伪造资质（资格）证书或者以其他方式允许其他单位（个人）以我单位（本人）名义承接业务。

6.不与采购人或者其他投标人相互串通投标，围标，不以行贿等不正当手段谋取中标。

7.在招标、投标、开标、评标、询标、中标、签订合同等招投标预备和进行的全过程中提供的资料均真实、有效，不弄虚作假。

8.我单位已详细审核全部招标文件，包括更正文件(如果有的话)，及有关附件，我方同意放弃提出含糊不清或误解的权力。

9.投标文件中未明确的内容一律按招标文件规定执行。

10.我单位同意招标文件要求的投标有效期，如我方中标，我方将受此约束。

11.我单位相信贵方的招标结果是公正、合法的，无论我单位中标还是落标，我方将接受这一结果。

12.一旦我单位中标，我单位将严格依照招标文件和投标文件的规定与采购人签订合同。

13.不低于企业成本价投标，不恶意过高报价，不扰乱招投标的正常秩序。

14.严格遵守开标纪律，不在开标现场吵闹、滋事，服从工作人员指挥。

15.按照法律法规和本项目招标文件规定的程序和方式进行异议和投诉，不越级投诉，不无理投诉。如捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

16.指定我单位人员(姓名: _____________ 身份证号码：___________联系电话：_____________)全权代表我方联系和协调处理投标过程中的有关事项。

上述承诺事项已认真逐项核对，均表达我单位真实意见，愿承担任何责任。若有任何弄虚作假内容或未遵守上述约定的，经查实后，愿意放弃投标及中标资格，如由此给采购人造成损失的，我方愿意承担赔偿责任。如我单位违反上述承诺事项，无条件接受义乌市财政局或相关监管部门作出的任何管理和处理决定，并自愿承担一切不利的后果。

投标人（电子签章）：_______                        年   月   日

2.

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为________万元，资产总额为_________万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为________万元，资产总额为_________万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业（投标人）名称（盖章）：_______

日 期：_______

备注说明：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本项目采购标的所属行业:工业。

3.

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签章）：_____________

日 期：_________

4.

参投货物说明一览表（格式）

采购编号：YWCG2022020GK

| 序号 | 名称 | 数量 | 品牌型号 | 规格（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数显普通车床 | 1台 |  |  |
| 2 | 数显普通铣床 | 3台 |  |  |
| 3 | 数控铣床 | 3台 |  |  |
| 4 | 五轴加工中心 | 1台 |  |  |
| 5 | 立式带锯 | 2台 |  |  |
| 6 | 钻床 | 2台 |  |  |
| 7 | 盘式砂盘机 | 3台 |  |  |
| 8 | 垂直可摆角度轴砂机 | 3台 |  |  |
| 9 | 落地式重型砂盘砂带机 | 1台 |  |  |
| 10 | 水濂喷漆柜 | 1台 |  |  |
| 11 | 烘箱 | 1台 |  |  |
| 12 | 快速成型设备 | 3台 |  |  |
| 13 | 工业级光固化快速成型设备 | 1台 |  |  |
| 14 | 紫外线固化机 | 3台 |  |  |
| 15 | 全自动清洗机 | 3台 |  |  |
| 16 | 三维数据采集检测仪 | 2台 |  |  |
| 17 | 原型制作设计渲染设备 | 10台 |  |  |
| 18 | 原型制作设计渲染配套设备 | 2台 |  |  |
| 19 | 产品数字化设计与制造管控软件 | 1套 |  |  |
| 20 | 钨钢端侧刃铣刀万能刃磨机 | 1台 |  |  |
| 21 | 中央集尘、喷漆废气处理系统 | 1套 |  |  |
| 22 | 废水处理系统 | 1套 |  |  |
| 23 | 原型制作大赛训练与教学资源包 | 1套 |  |  |
| 24 | 基地背景墙 | 1项 |  |  |
| 25 | 作品展示柜 | 2个 |  |  |
| 26 | 监控安全 | 1项 |  |  |
| 27 | 基地建设配套设备 | 1套 |  |  |
| 28 | 气保焊机 | 4台 |  |  |
| 29 | 脉冲氩弧焊机 | 2台 |  |  |
| 30 | 交直流方波焊机 | 1台 |  |  |
| 31 | 文化建设 | 1项 |  |  |
| 32 | 精密量具 | 1批 |  |  |
| 33 | 刀具 | 1批 |  |  |
| 34 | 工具、耗材 | 1批 |  |  |

投标人名称（电子签章）：______________

日 期：      年    月      日

备注：1.此表在不改变格式内容的情况下，可自行制作。

5.

规范偏离表（格式）

采购编号：YWCG2022020GK

| 序号 | 内 容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离情况 详细说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（电子签章）：______________

日 期：     年    月    日

注：1.投标人应仔细对第三章招标项目要求进行逐条分析，对于投标内容与招标文件内容有不一致的条款，则须在上表中列明并详细填写。

2.如招标文件内容与投标文件内容都一致的，则本表可以在相关的盖章后，不需要填写其它内容或在“偏离情况详细说明”栏内只填写一个“无”字。

3.此表在不改变格式内容的情况下，可自行制作。

6.

产品质量保证及售后服务承诺书（格式）

采购编号：YWCG2022020GK

根据贵方为      年    月   日YWCG          （采购编号）招标项目的投标邀请，我方对该项目做出如下产品质量承诺：

1.技术规范及相关产品标准：

2.产品都属于厂家原装正品产品：

3.质保年限、范围、质保条件

4.质量问题及投诉的处理、解决问题的响应时间及方式：

5.售后服务的联系人及联系方式：

6.其它售后服务承诺内容：

投标人名称（电子签章）:_____________________

年        月        日

7.

备品备件及专用工具清单表（格式）

采购编号：YWCG2022020GK

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 预计使用周期（更换时间） | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（电子签章）：______________

日 期：      年    月      日

备注：1.“备品备件及专用工具清单”指的是易损耗品及其它需要备用的零部件和专用工具。质保期满后供采购人采购选购使用，中标人须按照不高于该价格提供。

2.此表在不改变格式内容的情况下，可自行制作。

8.

开标一览表（格式）

采购编号：YWCG2022020GK

| 序号 | 采购货物名称 | 数量 | 单价 | 品牌型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数显普通车床 | 1台 |  |  |  |
| 2 | 数显普通铣床 | 3台 |  |  |  |
| 3 | 数控铣床 | 3台 |  |  |  |
| 4 | 五轴加工中心 | 1台 |  |  |  |
| 5 | 立式带锯 | 2台 |  |  |  |
| 6 | 钻床 | 2台 |  |  |  |
| 7 | 盘式砂盘机 | 3台 |  |  |  |
| 8 | 垂直可摆角度轴砂机 | 3台 |  |  |  |
| 9 | 落地式重型砂盘砂带机 | 1台 |  |  |  |
| 10 | 水濂喷漆柜 | 1台 |  |  |  |
| 11 | 烘箱 | 1台 |  |  |  |
| 12 | 快速成型设备 | 3台 |  |  |  |
| 13 | 工业级光固化快速成型设备 | 1台 |  |  |  |
| 14 | 紫外线固化机 | 3台 |  |  |  |
| 15 | 全自动清洗机 | 3台 |  |  |  |
| 16 | 三维数据采集检测仪 | 2台 |  |  |  |
| 17 | 原型制作设计渲染设备 | 10台 |  |  |  |
| 18 | 原型制作设计渲染配套设备 | 2台 |  |  |  |
| 19 | 产品数字化设计与制造管控软件 | 1套 |  |  |  |
| 20 | 钨钢端侧刃铣刀万能刃磨机 | 1台 |  |  |  |
| 21 | 中央集尘、喷漆废气处理系统 | 1套 |  |  |  |
| 22 | 废水处理系统 | 1套 |  |  |  |
| 23 | 原型制作大赛训练与教学资源包 | 1套 |  |  |  |
| 24 | 基地背景墙 | 1项 |  |  |  |
| 25 | 作品展示柜 | 2个 |  |  |  |
| 26 | 监控安全 | 1项 |  |  |  |
| 27 | 基地建设配套设备 | 1套 |  |  |  |
| 28 | 气保焊机 | 4台 |  |  |  |
| 29 | 脉冲氩弧焊机 | 2台 |  |  |  |
| 30 | 交直流方波焊机 | 1台 |  |  |  |
| 31 | 文化建设 | 1项 |  |  |  |
| 32 | 精密量具 | 1批 |  |  |  |
| 33 | 刀具 | 1批 |  |  |  |
| 34 | 工具、耗材 | 1批 |  |  |  |
| 总价（元）合计：小写：¥_____________ 大写：______________ |

投标人名称（电子签章）：______________

日 期：______________

注：

1.按招标项目的技术要求，投标人根据项目特点和企业条件确定投标报价，本招标项目要求投标人提供的货物（含备品备件等）及服务内容，除招标文件有特别规定外，都应包含在本报价范围内。须包括产品购置费、运输费、附件费、安装调试（系统集成）费、辅料费、设备维护费、培训费、税金等整个项目的总报价，即按采购人要求提供货物到现场并安装完毕的价格。如有漏项，视同已包含在本报价中，总价不做调整。由中标人开具正式税务发票。

2.总价超过预算价的投标将作无效标处理。

3.此表中的品牌型号须与“参投货物说明一览表”中的品牌型号一致。

4.此表在不改变格式内容的情况下，可自行制作

9.

投标人自报成本价表（格式）

投标人名称（电子签章）：_______________________

采购编号：YWCG2022020GK

| 项目名称 | 整个项目成本价金额（元） |
| --- | --- |
| 浙江省机电技师学院原型制作世赛基地设备采购 | 小写：¥_____________ 大写：_____________ |

日  期:________________

备注：

1该报价表为投标人投入本项目的成本价。

2.投标报价低于投标人的企业成本价的投标将作无效标处理。

3此表在不改变格式内容的情况下，可自行制作。