第二章  采购需求

- 项目采购内容

在定海区域内区域监控站点进行建设及维保服务，包含前端监控站点、传输线路、监控平台及基础配套建设，共计涉及约37个监控探头及配套平台系统。

- 项目系统整合及维保服务主要内容

2.1本项目监控站点建设及维保涉及5个区域24个点位，包含干览镇（2+1+2+1+2+2+2=13个），岑港街道（1+2+2+1+1+1+4=12个），盐仓街道（1+2=3个），小沙街道（1+1+3+2+1=8个），马岙街道（1个）。

2.2项目前端监控站点整合及维保内容：包含配套摄像机、交换机、光纤模块、监控立杆、监控箱、监控支架、光纤线路、网络线路、电力线路等其他配件，确保监控系统正常运行。

2.3 对项目监控平台安全对接系统使用的客户端进行日常维保。

2.4 系统性整合及维保服务范围：前端站点至机房解码器设备，包含涉及安全防火墙、交换机、平台服务器、平台软件、视频存储设备。

三、项目优化及维保前端监控站点清单

3.1干览镇

舟山海上运输有限责任公司：2个监控探头。

西码头石油装卸码头（富振）：1个监控探头。

舟山合源水产有限公司：2个监控探头。

浙江新泰水产有限公司：1个监控探头。

舟山市五环水产冷冻有限公司：1个监控探头。

原泰通船舶：2个监控探头。

干览镇兴业公司码头：2个监控探头。

东升水产码头：2个监控探头。

3.2岑港街道

大舫材料码头：1个监控探头。

原涨次船厂码头：2个监控探头。

原富翅500kv临时作业点：2个监控探头。

里钓南方废弃码头：1个监控探头。

里钓轮渡码头：1个监控探头。

马目西江咀渔业码头：1个监控探头。

大马以北新码头：4个监控探头。

3.3盐仓街道

联盟船厂舾装码头：1个监控探头。

碶门旁码头1    碶门旁码头2：2个监控探头。

3.4小沙街道

长白乡南外标准海塘：1个监控探头。

蛟龙废弃码头：1个监控探头。

三龙社区渔业码头：3个监控探头。

渔港码头：2个监控探头。

小圆山废弃码头：1个监控探头。

3.6马岙街道

世纪太平洋附近—废弃码头: 1个监控探头。

四、项目优化及维保技术要求

要求主要对现有监控系统网络结构、传输光纤系统、机房平台设备进行整合优化。项目监控系统部分专业监控按实际需求配合割接至舟山市公安局定海区分局监控平台。要求在维护期进行日常监控平台、前端站点监控的正常维保。

4.1监控平台软件：

▲要求平台系统新软件版本升级相关授权功能模块一致，授权许可数量需与原软件授权数量一致，原有定制功能需完美移植。要求平台软件升级后功能完美对接舟山市公安局定海区分局监控平台，实现安全管控。

4.2平台服务器设备：

现有平台服务器设备：

品牌：海康威视，型号:IVMS-8200E,数量：15台；

4.3视频存储设备：

现有视频存储设备，品牌：海康威视，型号:DS-A82024D/RTA,数量：5台。

4.4前端站点主要设备摄像机

现有前端站点摄像机品牌为：海康威视，主要球机型号：iDS-2DF8225IW-GA，主要筒机型号：DS-2CD7A47HD-GA，主要半球型号：DS-2CD7147HD-GA。

4.5前端站点其他配套产品

涉及配套的监控立杆、监控箱、交换机、电力配套、网线等按现有定制规格及式样进行采购维保。

- 项目监控视频主要技术参数要求（单点）

# 注；1、打★参数为重要参数。欢迎其他能满足本项目技术需求且性能相当于或高于类似产品参加投标报价，同时在需求偏离表中作出详细对比说明。

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黑光级球机 | 1.★内置GPU芯片（提供公安部检测报告） 2.★具备双路视频融合功能。同一镜头内具有2个Sensor传感器，一个Sensor传感器采集黑白信息，一个Sensor传感器采集色彩信息，球机对采集后的视频信息进行融合（提供公安部检测报告）。 3.红外距离不小于500米 4.支持同时输出不少于2路分辨率1920×1080高清图像 5.★支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux（提供公安部检测报告） 6.支持水平手控速度不小于800°/S,垂直手控速度不小于300°/s。水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90° 7.支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，每条巡航路径可设置不小于32个预置点。支持预置位视频冻结功能；支持优先控制功能。 8.★支持快速聚焦功能，当设备跟踪行人或机动车等移动目标并录像时，单帧回放录像文件，每1帧画面均应清晰可见（提供公安部检测报告） 9.支持采用H.264、MJPEG、H.265视频编码标准；支持smart265功能。 10.支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口。有SD卡槽，最大支持256GB的SD卡。 11.★可识别不低于170种车辆品牌，车辆品牌识别白天准确率大于98%，晚上准确率大于97%。 12.支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域等行为分析功能；人脸检测功能；音频异常侦测功能 13.★室外球机应具备较好防护性能，支持IP67；具备较好的电磁兼容性，支持空气放电20KV，接触放电10KV，15KV防浪涌（提供公安部检测报告） 14.★球机需具有人脸抓拍功能，并与舟山市公安局定海区分局人脸平台无缝对接。（提供舟山市公安局定海区分局监控平台原厂无缝对接证明） | 1 | 只 |
| 2 | 安装支架 | 壁装支架/铂晶灰/铝合金/311×97.3×182.6mm | 1 | 套 |
| 3 | 千兆24口交换机 | 1.产品类型：千兆以太网交换机 2.背板带宽：192Gbps 3.包转发率：42Mpps 4.端口结构：非模块化 5.端口描述：24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个100/1000 Base-X SFP光口 | 1 | 台 |
| 4 | NVR硬盘录像机16路 | 1.2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源 2.8盘位，可满配6TB硬盘 3.2个千兆网口 4.2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 5.1个eSATA接口 6.支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘 7.输入带宽：256M 8.16路H.264、H.265混合接入 9.最大支持16×1080P解码 10.支持H.265、H.264解码 11.★支持秒级检索查看硬盘中录像文件（提供公安部检测报告） 12.★支持缩略图,录像回放中，当鼠标在进度条上移动时，可自动显示该时间点附近的视频画面图片（提供公安部检测报告） 13.★支持实时查看设备状态，包括CPU使用率、内存使用率、CPU温度、机箱温度、风扇转速等（提供公安部检测报告） | 1 | 台 |
| 5 | 硬盘 | 4TB/64MB(6Gb/秒 NCQ)/5900RPM/SATA3 | 1 | 台 |
| 6 | 55寸电视机 | 1.55寸液晶监视器，塑胶外观， 2.显示：LED背光；分辨率1920×1080， 3.亮度350cd/㎡，对比度1200:1，功耗≤150W， 4.裸机外形尺寸(W x D x H)：1246.93*79.9*725.23mm 5.接口：HDMI输入*1、VGA输入*1、DVI输入*1、AUDIO输入*1、BNC输入接口*1、RS232-IN*1、RS232-OUT*1 | 1 | 台 |
| 7 | 监控箱 | 500*400*300mm，不锈钢防水设备箱 | 1 | 只 |
| 8 | 电源适配器 | 12V2A | 1 | 只 |
| 9 | 立杆 | 4米 | 1 | 根 |
| 10 | 接地线 | 定制 | 1 | 项 |
| 11 | 立杆基础 | 定制 | 1 | 项 |
| 12 | 供电穿管PE管 | PE40 | 50 | 米 |
| 13 | 五类网线 | Cat5 | 30 | 米 |
| 14 | 电缆线 | 3*2.5 | 300 | 米 |
| 15 | 电源线 | RVV2*1.0 | 60 | 米 |
| 16 | 管材 | PVC20 | 50 | 米 |
| 17 | HDMI | 5米 | 1 | 根 |
| 18 | 电脑 | I3-8100 4G 1TB 19.5" | 1 | 台 |
| 19 | 辅材 | 含水晶头、胶带、空开等 | 1 | 项 |

六、服务期内维保要求：

6.1维保期内设备故障更换需新设备与原有监控平台系统无缝对接，要求符合项目招标的技术参数要求、具有稳定性、方便性、兼容性。

6.2项目监控平台系统应与舟山市公安局定海区分局信息中心对接，投标人需进行日常系统数据维护及平台硬件故障维保。

6.3项目监控系统传输网络为光纤网络，投标人日常需对其光缆、接入交换机、光模块、核心交换机、汇聚交换机等进行维护。部分网络使用运营商网络，由运营商负责维护。

6.4投标人日常维保需配备维护人员至少3人，抢修车辆至少1辆。

6.5投标人每季进行一次监控点位前端设备保养，保养范围为摄像机、立杆及机箱和机箱内设备除尘、清洁和维护。

6.6投标人每天将所有故障点位通过平台、电话或邮件告知采购人，投标人应及时安排维护人员进行维修，并及时沟通并反馈。

6.7系统故障修复时限：前端站点在故障维修通知后12小时内（气候影响交通、业主方原因等因素除外），平台系统故障修复时限4小时内。

6.8投标人在合同签订后10日内提供详细维保方案给采购人，采购人有权修改相关方案并协调确定相关事项。

七、验收

7.1提供的维修替换货物依据技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，验收不合格的不予签收。

7.2项目服务期结束验收时中标人必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由中标人负责。

八、报价要求

8.1项目前端监控站点维保服务费用包含日常正常运行中故障或损坏的站点配套摄像机、交换机、光纤模块、监控立杆、监控箱、监控支架、光纤线路、网络线路、电力线路等更换。

8.2监控平台维保服务费用包含机房内日常运行中故障或损坏的平台服务器、平台交换机、存储设备等更换。

8.3投标人负责采购文件中要求的一切事宜，包括图纸设计、设备供货、运输、保管、安装、调试、验收、检测、培训及电力开户衔接等。

8.4在符合总体要求的前提下，投标人可对响应文件中没有提及的内容，按自己的理解适当增加，但有关价格及费用必须在响应文件中单独列出，并说明理由。

8.5投标人对每个单价的报价必须是唯一的。采购人不接受有任何选择的报价。

8.6投标报价均应已包含国家规定的所有税费。

8.7投标人报价应包括设计费、设备货款、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

- 其他说明

9.1双方签订合同后，甲方付给乙方施工等费用后，产权自动移交给采购人。

9.2本项目服务期限采用3+2模式，本项目服务期5年，合同3年一签，合同期满达到业主要求后续签两年。