黄岩区政府采购招标文件

HYCG-2018-GK19号

采购项目：黄岩初级中学监控、广播等弱电系统采购项目

采购单位：台州市黄岩区教育局

集中采购机构：黄岩区政府采购中心

二零一八年 十一 月

目      录

第一章、公开招标采购公告

第二章、投标人须知

第三章、评标办法及评分标准

第四章、公开招标需求

第五章、拟签订的合同文本

第六章、投标文件格式附件

# 第一章  公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定, 受采购人委托，现就黄岩初级中学监控、广播等弱电系统项目进行公开招标采购，欢迎合格供应商前来投标。

## 项目编号：

HYCG-2018-GK19号

## 招标项目概况：

黄岩初级中学监控、广播等弱电系统项目，包括项目的供货、运输、管路预埋、设备安装、总体调试、技术培训、直至验收合格及售后服务等，具体内容和相关要求详见招标文件。

本次采购产品为非进口产品。

## 合格投标人的资格条件：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件。

（二）本项目供应商特定条件：

1、本项目不接受联合体投标

2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

## 供应商报名方式、时间：

- 招标文件获取方式：网上免费下载，

- 报名时间：2018年11月 8 日 至 2018年11月 15 日

上午：8:30-11:30      下午14：30-17:00

- 地点：台州市黄岩区直下街69号3号楼205室

- 方式：线下报名

- 报名材料：

1)有效的营业执照（副本）复印件（原件备查）。

2)法定代表人授权书原件、法定代表人身份证复印件和被授权人身份证复印件。。

3)供应商报名表

以上复印件需加盖单位公章

## 招标答疑会

无

## 投标截止及开标时间、地点：

本次招标将于：2018年11月28 日 下午14：10时整在台州市黄岩区直下街69号3号楼203室开标室开标，请在开标当日14：10时前将投标文件送达开标地点，逾期或不符合规定的投标文件恕不接受。

## 投标保证金：

人民币200000元，于开标前二天交纳并到帐（拒收现金）。

户名：台州市黄岩区会计核算中心

地址：台州市黄岩区县前街81号

开户行：工商银行黄岩北门支行

帐号：1207231209049000138

## 投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则：

  - 查询渠道：中国政府采购网（网址：http://www.ccgp.gov.cn）、信用中国（网址：http://www.creditchina.gov.cn。)

  - 截止时点：开标后评标前。

  - 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购中心在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。

  - 使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。

## 关注意事项：

1、根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》浙财采监【2009】28号文件，请各投标供应商及时办理浙江政府采购网“政府采购供应商注册”手续。

2、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（获取/发售截止日之后收到采购文件的，以获取/发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

3、本项目所有公告发布网站：“浙江省政府采购网”（http:// www.zjzfcg.gov.cn）和台州市公共资源交易服务平台http://app.tzztb.com/platform/project/notice/area.jsp?type=0

## 联系方式：

（一）集中采购机构（受理供应商注册、中标结果相关质疑及答复）

机构名称：台州市黄岩区政府采购中心

机构地址：台州市黄岩区直下街69号3号楼205室

联系人：周先生、郑小姐

联系电话：0576-84051187、84128030

传真：0576-84051180

（二）采购人（受理招标文件相关质疑及答复）

采购人名称：台州市黄岩区教育局

联系电话：13857612163

（三）同级政府采购监督管理部门

名称：台州市黄岩区财政局政府采购监督管理科

联系人：管先生

监督投诉电话：0576-84215478

# 第二章  投标人须知

前  附  表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商特定资格要求 | 符合招标公告资格要求的供应商 |
| 2 | 预算价/最高限价 | 本项目设预算价/最高限价：1448.1868万 |
| 3 | 答疑会或现场踏勘 | 本项目不组织答疑会或现场踏勘，如投标人认为有必要可自行前往现场踏勘。 |
| 4 | 投标文件包装要求 | 投标文件中的报价文件必须与其他文件分开各自密封包装。 资格及商务技术文件正本1份、副本6份，报价文件正本1份、副本6份。 |
| 5 | 投标有效期 | 投标有效期为开标后90天，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。 |
| 6 | 投标文件递交 | 截止时间：北京时间11月 28日14：10 递交地点：台州市黄岩区直下街69号3号楼208室 逾期送达的投标文件恕不接受 |
| 7 | 开标时间及地点 | 时间：北京时间11月 28 日14:10 地点：台州市黄岩区直下街69号3号楼203室 |
| 8 | 投标保证金 | 转账/电汇（不收汇票或本票，拒收现金），并在投标文件截止时间前二天将银行支付凭证传真或邮件至招标人（传真：0576-84051180）。 |
| 9 | 履约保证金 | 如需合同履约保证金请合同双方在签订合同时商定，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。 |
| 10 | 实质性条款 | 带“▲”的条款是实质性条款，投标文件须作出实质性响应，否则作无效投标处理。 |
| 11 | 解释权 | 本招标文件解释权属于招标采购单位（采购人和采购代理机构） |

## 总  则

### （一） 适用范围

本招标文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### （二）定义

- “集中采购机构”指采购人委托组织招标的政府采购中心。

- 采购人：是指委托采购代理机构采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。

- 投标人：是指向采购代理机构提交投标文件的单位或个人。

- 货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

- 服务：是指除货物和工程以外的政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

- “书面形式”包括信函、传真等。

- “▲”系指实质性要求条款。

### （三）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。

### （四）特别说明

- 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

- 投标供应商所投产品除招标文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以投标文件为准。投标供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目招标结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为中标供应商所投产品、投标文件技术参数与招标需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

- 投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- 投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

- 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- 投标文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整,但应当保持表格样式基本形态不变。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 本项目不允许分包。

## 招标文件

（一）招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

（二）招标文件的澄清或修改

1、采购代理机构可视采购具体情况对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2、投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

## 投标文件

### （一）投标文件的组成

投标人接到招标文件后，按照采购代理机构的要求提供：资格及商务技术文件、报价文件。【特别提示：如有要求提供资料原件的，原件另行包装，并与投标文件一起提交，投标截止时间后所有原件不予接收。资料原件也可以用与原件相符的公证原件替代】

1、资格及商务技术文件的组成

资格及商务技术文件由资格证明文件、商务与技术文件两部分内容组成。

▲第一部分 资格证明文件的组成：

（1）投标声明书；

（2）授权委托书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交本证明书)；

（3）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（4）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（6）提供采购公告中符合供应商特定条件的有效资质证书复印件（投标供应商特定条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料；

第二部分 商务与技术文件的组成：

（1）投标人情况介绍（人员与技术力量、企业规模、经营业绩等）。

（2）投标方案描述：

A.项目需求的理解与分析(投标人对项目现状及需求的理解情况，对项目现状和需求描述的全面性、准确性、针对性，项目功能设计完备、对系统各组成部分等功能进行准确的分析，对项目重点、难点的把握，解决方案及合理化建议)。

B.项目组织实施方案（包括项目工期、确保项目供货的措施或方案、项目实施进度安排、项目实施人员及项目负责人的资质、类似经验及社保证明等）。

C.安装、调试及验收方案（包括项目验收标准和验收方法等）和措施；

（3）投标产品描述及相关资料：

A.设备配置清单（均不含报价）。

B.产品品牌及型号、技术参数指标、性能特点、图片资料以及所遵循的技术规范、产品质保期、出厂标准、产品质量相关检测报告等内容。

C.技术需求响应表。

D.投标产品中有产品的，应列明投标产品中有列入最新一期财政部、发展改革委公布的“产品政府采购清单”明细（提供所投产品在清单中所处的页码、截图，并以明显标识标注）；投标产品中有环保产品的，应列明投标产品中有列入最新一期财政部、环境保护部公布的“环境标志产品政府采购清单”明细（提供所投产品在清单中所处的页码、截图，并以明显标识标注）。

【特别提示：和环境标志产品最新一期政府采购清单，可在“中国政府采购网”中查看】

（4）投标人通过的质量管理和质量保证体系、环保体系、自主创新相关证书、软件著作权证等等与本项目相关的认证证书或文件；

（5）近三年来类似项目的成功案例（投标人类似项目实施情况一览表、合同复印件及其相应的发票、用户验收报告等）；

（6）投标人认为需要提供的其他资料（包括可能影响投标人商务与技术文件评分的各类证明材料）。

（7）售后服务描述及承诺：

A.距采购人最近的服务网点详细介绍（包括地理位置、资质资格、技术力量、工作业绩、服务内容及联系电话等）。

B.针对本项目的售后服务措施及承诺（售后技术服务方案、人员配备、故障响应时间、技术培训方案等）。

2、报价文件的组成

（1）报价文件由开标一览表、报价明细表、小微企业等声明函、产品适用政府采购政策情况表，以及投标人认为其他需要说明的内容组成。

（2）此报价为投标人一次性报出唯一的最终价格，包含其它一切所要涉及到的费用，有选择的报价将被拒绝。

（3）投标报价是包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用，全部费用已包含在开标一览表的投标总报价中。

（4）政府采购优惠政策相关资料、产品适用政府采购政策情况表（如有）。

（5）相关报价单需打印或用不退色的墨水填写，投标报价单不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签名或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

（6）投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

### （二）投标文件的制作、封装及递交要求

1、投标文件的制作要求

（1）投标人应按照投标文件组成内容及项目招标需求制作投标文件，不按招标文件要求制作投标文件的将视情处理（拒收、扣分等），由此产生的责任由投标人自行承担。

（2）投标人应对所提供的全部资料的真实性承担法律责任，投标文件内容中有要求盖章或签名的地方必须加盖投标人的公章以及法定代表人或全权代表（盖章或签名）。

（3）投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

（4）投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

（5）若投标人不按采购文件的要求提供资格审查材料，其风险由投标人自行承担。

（6）与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保投标文件有针对性、简洁明了，同时节约纸张；投标文件建议以A4纸大小双面打印并装订。

2、投标文件的封装要求

（1）投标文件份数：资格及商务技术文件、报价文件必须分别编制并分开单独装订成册：资格及商务技术文件共  柒  份（一正本 陆 副本，封装成一袋），报价文件共  柒 份（一正本 陆 副本，封装成一袋）。投标文件的正本封面必须注明“正本”字样，副本可以采用正本的复印件。除报价文件外其余一律不准出现数字报价。如有不同标项，请按标项号分别装订，密封要求同上。

（2）所有投标资料按投标文件的组成所列内容及顺序装订成册，并逐页连续标注页码。因投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的责任由投标人自行承担。

（3）请在密封袋的封口处应有投标单位公章或投标全权代表签名。封皮上写明项目编号、标项、招标项目名称、投标人名称，并注明“投标文件名称（资格及商务技术文件、报价文件）”、“开标时启封”字样，未按上述要求密封及加写标记，采购代理机构对投标文件的误投和提前启封不负责任。

（4）项目如分标项，各标项投标文件必须分开编制，并按上述份数要求单独密封包装。

（5）因密封不严、标记不明而造成失密、拒收、过早启封等情况，采购代理机构概不负责。

3、投标文件的递交要求

（1）投标文件必须在规定时间前派人送达指定的投标地点。投标文件在截止时间后提交，采购代理机构将拒收投标人的投标文件。

（2）如有特殊情况，采购代理机构延长截止时间和开标时间，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

4、投标文件的补充、修改和撤回

（1）投标人如需对上交的投标文件进行补充、修改或撤回的，必须在投标截止时间以前将书面的修改文件或撤消通知送达集中采购机构。

（2）投标修改文件必须密封，在密封袋上写明项目编号、标项、招标项目名称、投标人名称、并注明“修改文件”、“开标时启封”字样，其作为投标文件的组成部份。

### （三）投标文件的有效期

1、自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

## 投标保证金

1、中标供应商的投标保证金在合同签订后五个工作日内凭合同退还。

2、未中标投标人的投标保证金,在中标公告发出之日起五个工作日后开具本单位的正式往来款收据(注明投标保证金, 招标编号,户名：台州市黄岩区政府采购中心),邮寄到黄岩区政府采购中心,由采购中心在规定的时间内无息退还。

3、供应商办理退还手续时需提供投标保证金相关票据。（联系电话：李小姐，0576-84051197，传真：0576-84051180）。

4、如发生质疑（投诉），质疑人（投诉人）和被质疑（投诉）事项所涉及供应商的投标保证金不受以上时间限制，在质疑（投诉）处理完毕后退还。

5、投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在截止时间后至投标有效期内无故撤回投标文件或放弃中标资格的的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标供应商不与采购人签订合同或拒绝履行合同义务的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）法律、法规明确规定的其他行为。

## 开标

（一）开标

采购代理机构在“招标公告”规定的时间和地点公开开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签署《供应商签到表》和《政府采购活动现场确认声明书》。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。采购代理机构工作人员接收投标文件并登记，并由供应商代表对递交记录情况进行签名确认。评标委员会成员不得参加开标活动。（本次招标采用先评审商务资格和技术服务方案，后公开并评审商务报价的办法实施）。

（二） 开标、评标及定标程序：

1、开标会由招标项目负责人主持，主持人宣布开标会议开始；

2、主持人介绍参加开标会的人员名单；

3、主持人宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形，提请有关人员回避；

4、投标人或其当场推荐的代表，检查投标文件密封的完整性；

5、按投标文件递交的先后顺序当场拆封资格及商务技术文件后，评标委员会先对资格及商务技术文件进行评审及必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因；

6、由主持人按投标文件的先后顺序当场拆封报价文件，并现场宣读《开标一览表》中的投标报价，以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容；

7、采购代理机构做开标记录, 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签名确认。同时由记录人、监督人当场签名确认。投标人代表未到场签名确认或者拒绝签名确认的，不影响评标过程；

8、开标后，采购人依法对投标人进行资质审查。

9、评标委员会对资格证明文件进行评审及必要的询标，计算价格分及总得分；

10、评标委员会完成评标后,按评标原则确定中标候选人，以及根据采购人委托直接确定中标人；同时编写评审报告；

11、宣布评标结果，开标会议结束。

## 评标

### （一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为7人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

### （二）评标程序

1、资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

2、实质审查与比较

（1）评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（2）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

（3）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（4）评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

（5）评标委员会完成评标后，按评标原则确定中标候选人，以及根据采购人委托直接确定中标人。同时编写评标报告。

3、评价

采购代理机构对评标委员会评审专家进行评价。

### （三）澄清问题的形式

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代理人或其授权的代表签名，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

### （四）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签名。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

### （五）投标人存在下列情况之一的，投标无效

1、未按照招标文件的规定提交投标保证金的。

2、资格及商务技术文件与报价文件出现混装或在资格及商务技术文件中出现投标报价的，或者报价文件中的报价货物与资格及商务技术文件中的投标货物出现重大偏差的；

3、不具备招标文件中规定的资格要求的。

4、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

5、投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

6、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

7、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的。

8、投标参数未如实填写，完全复制粘贴招标参数的。

9、投标文件提供虚假材料的。

10、不符合中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并移送采购监管部门：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

11、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的（招标文件

中打“▲”内容及被拒绝的条款）。

### （六）有下列情况之一的，本次招标作为废标处理

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的；

3、因重大变故，采购任务取消的；

4、法律、法规和招标文件规定的其他导致评标结果无效的。

### （七）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。具体评标内容及评分标准等详见《第四部分：评标方法及评分标准》。

### （八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，同时可请政府采购监管部门将同时进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

## 定标

评标委员会根据采购单位的委托协议，推荐中标候选人或确定中标人。其中推荐中标候选人的，采购代理机构在评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

## 合同授予

1、中标结果将自中标人确定之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体及相关网站公告。

2、采购人应当在《中标通知书》中要求的时间内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

3、采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

4、中标供应商无故拖延、拒签合同的,投标保证金将不予退还并取消中标资格。

5、中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由同级财政部门依法作出处理。

6、询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

# 第三章  评标办法及评分标准

一、采购代理机构将组织评标委员会，对投标人提供的投标文件进行综合评审。本项目评标委员会成员人数为7人。

二、本次招标项目的评标方法为综合评分法，总计100分，其中资格及商务技术文件分值70分，投标报价分值30分。评标标准按评分细化条款及分值进行评审。

（一）资格及商务技术文件中的客观分由评标委员会讨论后统一打分；其余在规定的分值内单独评定打分（小数点后保留1位）。

（二）各投标人资格及商务技术文件得分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算（小数点后保留2位），计算公式为：

资格及商务技术文件得分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

（三）投标报价得分采用低价优先法计算（小数点后保留2位），即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价得满分。其他投标人的投标报价得分按下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100 。

（四）投标人综合得分＝资格及商务技术文件得分＋投标报价得分。

（五）政府采购政策及优惠：

（1）关于小型、微型企业（简称小微企业）投标：小微企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大、中型企业注册商标的货物。小微企业投标应提供《小微企业声明函》、国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖单位公章。未提供的，均不给予价格扣除）等相关证明材料（评标委员会据此进行核查）、《产品适用政府采购政策情况表》（见附件），如投标人提供其他小微企业制造的货物，应同时提供制造商的《小微企业声明函（制造商）》和国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖单位公章。未提供的，均不给予价格扣除）等相关证明材料（评标委员会据此进行核查）；

（2）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件和《产品适用政府采购政策情况表》（见附件），视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策；

（3）残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件）和《产品适用政府采购政策情况表》（见附件），视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策。

具体优惠：对于小型微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。同一投标人（包括联合体），小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

注：得分以系统计算为准，保留2位小数。

四、在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，评标委员会按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人为中标候选人。

五、如综合得分相同，投标报价低者为先；如综合得分且投标报价相同的，货物类采购项目以技术性能得分较高者为先，服务类采购项目以实力信誉及业绩得分较高者为先。

六、提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家供应商认定：（1）采用最低评标价法的采购项目，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会集体确定一个投标人参加评标，其他投标无效。（2）使用综合评分法的采购项目，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会集体推荐一个投标人作为中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

七、本次评分具体分值细化条款如下表：

| 评分项 | 评分内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术 性能 | 智能IP广播系统 | 1.根据所投设备品牌响应程度、市场占有率、产品综合性能(评委根据投标产品出具的相关产品性能检测报告中和评价)、所投设备的技术指标与招标文件的符合程度等情况酌情计分。（1分） 2.制造商获得中国灯光音响行业最佳扩声品牌证书，提供证书复印件并加盖原厂公章。（1分） | 2 |
|  | 校园网络监控系统 | 1.根据所投设备品牌响应程度、市场占有率、产品综合性能(评委根据投标产品出具的相关产品性能检测报告中和评价)、所投设备的技术指标与招标文件的符合程度等情况酌情计分。（1分） 2. 根据产品供应商是否具有产品和平台的CMMI5认证得3分（复印件加盖制造厂商公章） | 4 |
|  | 车辆出入及防盗系统 | 根据所投设备品牌响应程度、市场占有率、产品综合性能(评委根据投标产品出具的相关产品性能检测报告中和评价)、所投设备的技术指标与招标文件的符合程度等情况酌情计分。（1分） | 1 |
|  | 模块化中心机房、核心交换机及服务器系统 | 1.根据所投设备品牌响应程度、市场占有率、产品综合性能(评委根据投标产品出具的相关产品性能检测报告中和评价)、所投设备的技术指标与招标文件的符合程度等情况酌情计分。（2分） 模块化中心机房、核心交换机及服务器参投产品为同一品牌且在官网都有发布的。（3分） 2.投标产品市场占有率等3分：要求提供近2015-2017近三年中国区模块化数据中心全年度市场IDC排名报告，每年第一名得1分,第二名得0.5分。（1分） 3. 微模块机房应具备环保性，提供整机满足CE认证,符合RoHS和REACH环保要求。（1分） 4.为了保证UPS设备的可靠性， UPS需要支持宽电压输入，并满足6kV/5kA防雷设计，并提供产品彩页和EMC测试报告证明。（1分） 5.交换机产品需提供符合支持G.8032以太环网保护协议，倒换时间≤50ms的第三方测试报告。（1分） 投标时需提供证书复印件并加盖原厂公章。 | 9 |
|  | 无线网络系统 | 1.根据所投设备品牌响应程度、市场占有率、产品综合性能(评委根据投标产品出具的相关产品性能检测报告中和评价)、所投设备的技术指标与招标文件的符合程度等情况酌情计分。此项1分。 2.提供设备厂商“国家级-守合同重信用企业”证书的，得1分； 3.设备厂商在教育行业具有中国教育装备行业协会会员资格，得1分。具有省级教育装备行业协会会员证书的得0.5分 4.为了体现设备生产厂商对中国IT产业起到推动国产化的发展作用，具有新一代IT推进产业联盟成员证明，得2分。 提供证明文件及网站查询截图并加盖原厂公章，并在协会官网可查。 | 5 |
|  | 智慧黑板产品综合得分 | 1.整机符合浪涌（冲击）抗扰度、静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、射频场感应的传导抗扰度等要求，确保整机使用安全，需提供国家检验中心所出具的检测报告，提供该证书复印件加盖厂商公章。（1分） 2.所投电脑模块符合中华人民共和国无线电管理规定和技术标准，可提供无线电发射设备型号核准证，提供该证书复印件加盖厂商公章。（1分） 3. 智慧黑板的制造商通过信息安全管理体系认证，提供该证书复印件加盖厂商公章。（1分） 4.机身具备防盐雾锈蚀特性，需提供国家检验中心所出具的检测报告。提供该证书复印件加盖厂商公章。（1分） 5. 智慧黑板生产厂家获得知识产权管理体系认证，提供该证书复印件加盖厂商公章。（1分） | 5 |
|  | 多媒体智慧黑板及电子班牌系统功能演示 不演示不得分。 | 1.智慧黑板与电子班牌为同品牌、且电子班牌的信息发布能够在智慧黑板的WINDOWS系统下能够同步实现。（3分） 2.整机电视开关、电脑开关和待机键三合一，操作便捷。（2分） 3.一键调整分辨率：可通过机身前置按钮对PPT课件画面实现一键切换屏幕分辨率，调整画面显示比例。（1分） 4.整机具备至少3路前置USB接口,且前置USB接口全部支持Windows及Android双系统读取，将U盘插入任意前置USB接口，均能被Windows及Android系统识别，防止老师误操作。（1分） 5.支持智能U盘锁功能，整机可设置触摸及按键自动锁定，保证无关人士无法自由操作，需要使用时只需插入USB key即可解锁。（1分） 6.智能选词填空：支持创建智能选词填空游戏，教师可随意编辑填空题题干以及相应的答案选项，将选项拖到对应题干空白处，系统将自动判别答案是否正确。系统需提供不少于9种游戏模板供老师选择，且模板样式支持自定义修改。（1分） 7.只通过一根USB线即可实现外部电脑与交互智能平板之间高清视频信号、音频信号以及触摸信号的实时传输。（1分） 8.电子班牌可以展示学生行为评价的光荣榜排名，形成班级激励机制，引导学生积极向上。（1分） 9.学生点击老师所获荣誉和个人作品进行全屏查看，支持对教师荣誉和个人作品进行多指手势放大及缩小。（1分） 10.系统支持班级管理员手机扫描二维码，更改终端绑定班级，方便老师调整和管理各间教室的班级信息。（1分） 11.现场演示管理员自主搭配任一班牌的显示模板，提供不少于8种的模块选择，满足班级个性化展示需求。（2分） | 15 |
|  | 智能云教室系统 | 1.根据所投设备品牌响应程度、市场占有率、产品综合性能(评委根据投标产品出具的相关产品性能检测报告中和评价)、所投设备的技术指标与招标文件的符合程度等情况酌情计分。（1分） 2.云机房配套软件与云终端同品牌且原厂集成在芯片内。（1分） | 2 |
|  | 计算机及办公电脑 | 根据所投设备品牌响应程度、市场占有率、产品综合性能(评委根据投标产品出具的相关产品性能检测报告中和评价)、所投设备的技术指标与招标文件的符合程度等情况酌情计分 | 1 |
|  | 功能教室音响及智慧钢琴 | 1.根据所投设备品牌响应程度、市场占有率、产品综合性能(评委根据投标产品出具的相关产品性能检测报告中和评价)、所投设备的技术指标与招标文件的符合程度等情况酌情计分。（1分） 2. 投标人所投智慧立式钢琴显示屏幕不小于37英寸，投标时提供厂商尺寸证明文件加盖厂商公章。（1分） | 2 |
|  | 大报告厅音响系统 | 1.根据所投设备品牌响应程度、市场占有率、产品综合性能(评委根据投标产品出具的相关产品性能检测报告中和评价)、所投设备的技术指标与招标文件的符合程度等情况酌情计分。（1分） 2.所投主要设备（功放、音箱、数字会议系统控制主机）制造厂家获得过由中华人民共和国四部委（科学技术部、环境保护部、商务部、国家检验检疫总局）联合颁发的“国家重点新产品证书”提供齐全。（1分） | 2 |
|  | LED显示系统 | 1.根据所投设备品牌响应程度、市场占有率、产品综合性能(评委根据投标产品出具的相关产品性能检测报告中和评价)、所投设备的技术指标与招标文件的符合程度等情况酌情计分。（0.5分） 2.所投LED屏体及相关产品须通过CCC强制认证，要求3C证书中申请人、制造商、生产企业三者名称须一致或为同一集团、并提供证书复印件加盖原厂公章。（0.5分） | 1 |
|  | 大报告厅舞台灯光 | 根据所投设备品牌响应程度、市场占有率、产品综合性能(评委根据投标产品出具的相关产品性能检测报告中和评价)、所投设备的技术指标与招标文件的符合程度等情况酌情计分。（1分） | 1 |
|  | 校园直播系统 | 根据所投设备品牌响应程度、市场占有率、产品综合性能(评委根据投标产品出具的相关产品性能检测报告中和评价)、所投设备的技术指标与招标文件的符合程度等情况酌情计分 | 1 |
|  | 微格教室 | 根据所投设备品牌响应程度、市场占有率、产品综合性能(评委根据投标产品出具的相关产品性能检测报告中和评价)、所投设备的技术指标与招标文件的符合程度等情况酌情计分 | 1 |
|  | 综合布线系统 | 根据所投设备品牌响应程度、市场占有率、产品综合性能(评委根据投标产品出具的相关产品性能检测报告中和评价)、所投设备的技术指标与招标文件的符合程度等情况酌情计分。（1分） | 1 |
| 企业 实力 信誉 及业 绩 | 根据投标供应商提供的资格文件中有关投标人企业实力、履约能力、财务、资信情况综合评分。 | 3 |
|  | 根据投标人2016年以来同类项目销售业绩（同类项目单个合同，每提供一份得0.5分，此项最高不超过2分，投标时需提供有效合同原件及中标通知书原件，无原件不得分。 | 2 |
|  | 投标人有评为省级工商企业信用AA级及以上的得2分，无原件不得分。 | 2 |
|  | 投标人具有电子与智能化工程承包二级及以上资质，得2分，无原件不得分。 | 2 |
|  | 投标人有省级科技型企业证书的，得2分，无原件不得分。 | 2 |
| 售后 服务 | 根据投标人的服务方案、售后服务、技术支持、故障响应时间、响应能力综合评估情况综合评分。 | 2 |
|  | 提供其他优惠条件承诺、供应商特色服务体系及培训措施等评分。 | 1 |
| 施工组织方案 | 施工计划安排、保证措施及施工方案，设计方案的完整性及安全性。 | 2 |
| 标书 制作 | 投标文件按招标文件规定顺序制作、内容完整性、装帧美观程度，投标人对招标文件的投标响应情况，评委根据标书质量综合打分。 | 1 |

# 第四章  公开招标需求

（除采购文件明确的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加）

## 技术要求：

黄岩初级中学监控、广播等弱电系统项目，包括项目的线路预埋、设备的供货、运输、安装、总体调试、技术培训、验收直至交付使用。

招标内容及技术要求中有的条款已加粗的形式强调,这些特别强调的条款是重要条款，将在评标过程中重点评审。带▲项目为实质性响应条款，不得负偏离。

- 投标方对每小项都必须按附件格式报价,含材料、布线人工、按装调试、运费及税收等。业主方可根据工程实际情况对分项做相应的调整。

- ▲本项目属于 “交钥匙”工程，即所提供的所有软、硬件产品按招标方的要求采购，安装、调试等工作需要由中标方提供实施和三年的免费现场技术支持，中标方须对智能化系统集成的完整性负责，如相关配件在招标清单中未列出但安装所采购设备时须用到，中标人须提供，产生的一切费用，均由中标方负责。项目实施期间发生的所有劳务支出、安全保险、住宿、运输、税金等一切费用都已包含在竞投报价中，由中标方自行负责。

- ▲投标方中标后，在实施过程中，因中标人原因未按中标方案要求执行且性质严重的，采购方有权解除合同并要求双倍赔付合同金额，由此造成的损失由中标方承担。

- 投标单位所交付的硬件产品，其所有部件必须都是原厂原装部件，而且产品应是交付前最新生产且未被使用过的全新产品，同时必须具有在中国境内的合法使用权。

- 本招标文件中确定的设备品牌及产品是招标人认为最适合本招标项目的，投标人应予以积极响应，如需调整，需经业主方认可，擅自更改品牌，有可能被拒绝。投标人也可以选择品牌及产品不低于招标人选用的其它品牌、产品及相应服务。若投标人与采购要求不一致，须在技术偏离表中说明。不合理的产品设计方案也将有可能被拒绝。

- 所有参投产品的参数以产品厂家官方网站公布的参数信息为准，并提供国家级认证机构出具的检测报告。投标公司虚标及擅自夸大功能参数的按无效标处理。中标后业主如对中标产品参数有疑问，可要求投标方提供样机送交国家级检测机构进行数据检测（检测费用由投标人提供，合同延签）检测数据达不到招标文件要求的作废标处理。交货后如业主对产品参数有疑问，可将机器送交国家级检测机构进行数据检测（检测费用由投标人提供）检测数据达不到招标文件要求的。业主拒绝支付全部货款并移送黄岩区政府采购相关管理部门处理。

- 为保障业主利益，投标方对网络智能广播系统、高清网络监控系统、模块化中心机房、交换机设备及网络系统、无线网络、多媒体设备、智能云教室、智慧钢琴、大报告厅音响、校园及舞台背景LED、电子班牌系统在投标时或中标后5天内需提供原厂正品证明、原厂三年质量保证、三年售后软硬件全上门免费服务承诺书。以此杜绝用假货、水货、串货商品来供货的发生，保证系统稳定运行和能够得到正常的保修。如无法提供，取消中标资格。如供货过程中发现使用非原厂或伪造的服务授权等不良行为的，业主将拒绝支付货款。

- 无线系统需接入黄岩教育无线城域网统一管理及授权、所提供的无线AP产品需能被教育局中心机房AC管理及配置。合同签订前需提供投标样机测试，如提供产品无法管理，取消中标资格。

- 现场培训：中标单位在整个工程系统安装调试完毕后，在用户指定地点对用户设备管理人员组织现场培训，时间不低于5天，培训内容包括所有设备的日常保养和维护、常见故障的排除等。

- 原厂培训：中标方须为用户方提供良好的培训环境、由5个主要设备原厂商提供原厂2人各五天的高水平的技术培训服务。培训费用（含培训教材费）、差旅费用包含在投标总价中。

- 售后服务：提供至少36个月的质保期及免费维修和保养，时间从通过最终验收通过、甲方接受并无故障运行一个月后算起。具体设备原厂商质保期为3年以上的，根据该设备原厂商质保期执行。

- 以上产品由教育局相关部门会同学校组织统一验收。

## 设备清单

### 系统组成

| 项目 | 子系统 | 数量 | 三年免费上门服务承诺书 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络智能广播系统 | 一项 | 需要 |
| 2 | 高清视频监控系统 | 一项 | 需要 |
| 3 | 阳光厨房 | 一项 | 需要 |
| 4 | 车辆出入管理 | 一项 |  |
| 5 | 报警安全系统 | 一项 |  |
| 6 | 模块化中心机房设备 | 一项 | 需要 |
| 7 | 交换机设备及网络系统 | 一项 |  |
| 8 | 校园无线网络 | 一项 | 需要 |
| 9 | 多媒体设备 | 一项 | 需要 |
| 10 | 电子班牌系统 | 一项 |  |
| 11 | 联想智能云教室 | 一项 | 需要 |
| 12 | 计算机及办公电脑 | 一项 |  |
| 13 | 会议室合班教室音响系统 | 一项 | 需要 |
| 14 | 大报告厅音响 | 一项 | 需要 |
| 15 | 校园彩色LED显示屏 | 一项 | 需要 |
| 16 | 体育馆背景LED显示屏 | 一项 | 需要 |
| 17 | 会标LED显示屏配置 | 一项 |  |
| 18 | 大报告厅舞台灯光 | 一项 |  |
| 19 | 校园直播系统 | 一项 | 需要 |
| 20 | 微格教室 | 一项 |  |

### 校园IP广播系统

| 序号 | 设备 名称 | 技术规格及参数要求 | 单位 | 数量 | 推荐 品牌 及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、主机房设备 |
| 1 | 触摸屏网络广播服务器 | 1、设备名称：触摸屏网络广播服务器 2、高清晰度15寸触摸屏 3、外观：黑色铝拉丝面板,且具有极具人体工程学的抽手及机柜安装孔,安装操作安全便携. 4、可控设备：外控CD机、调谐器、分区器、报警器、电源时序器等设备， 5、▲大屏幕全中文菜单、编程自动控制，定时、定点、定节目播放，实现无人职守，每周循环，可编16条程序，每条程序40个时间段，8×32路数码信号矩阵，可外控128路分区和电源，电话远程寻呼分区，电话会议，电话远程报警，报警区域自动识别，消防联动紧急广播，N至N±5、全区多种邻层报警设置，触摸屏操作界面清晰，操作简单，功能强大，可设置大容量音乐库进行编程播放。 6、结构及接口：整体布局左侧为电源开关,右侧则为usb接口及dvd播放仓 后面板具备4路USB接口 1路具音频采集输入及1路音频输出,1路mic输入,1路RJ45网络接口 1路电脑RS232串口输出控制 7、▲软件功能：负责音频流点播服务、计划任务处理、工作站管理和权限管理等功能。为所有数字音频终端提供定时播放和实时点播服务，响应各播控器的播放请求。为工作站提供数据接口服务。 音频服务器软件可将传统音频资源，转换成数字节目存储到系统服务器中，方便重复利用和同时使用。服务器最多支持5块声卡，实现多路实时采播。具有定时自动开关机功能。支持多级服务器(适合广域网大型项目)。 提供双保险功能，当服务器故障或感染病毒时，IP网络主控机可维持系统除点播和工作站登录外的基本广播功能；当主控机故障时，服务器也可接管系统，代为管理终端。 工作站软件利用IP网络（局域网、广域网）远程登录到服务器，实现远程管理。主要完成音频实时采播、节目资源管理和定时编排播放功能。将话筒接入工作站声卡，实时采集压缩后广播到各数字音频终端，不需广播主控室人工干预；远程管理服务器的节目库，可以将制作的音频节目上传，远程添加删除文件。 节目制作工具功能齐全，用户可从CD抓轨，声卡线录等方式制作数字节目，支持文件转换、合幷和分割等操作。 可导入任意一张工程平面图，添加广播终端图标到相应位置后，将会图形化显示该终端的登录情况和是否正在广播，支持全屏显示，可输出到液晶电视，适合大型监控广播工程。 生产厂家提供ISO9001-2008质量管理体系,网上可查询 9、具备公共广播系统软件著作权 | 台 | 1 | 航天广电 VESIT AEX 旗胜 需提供原厂三年质量保证及软硬件全上门免费服务承诺书 航天广电 VESIT AEX 旗胜 需提供原厂三年质量保证及软硬件全上门免费服务承诺书 航天广电 VESIT AEX 旗胜 需提供原厂三年质量保证及软硬件全上门免费服务承诺书 航天广电 VESIT AEX 旗胜 需提供原厂三年质量保证及软硬件全上门免费服务承诺书 航天广电 VESIT AEX 旗胜 需提供原厂三年质量保证及软硬件全上门免费服务承诺书 |
| 2 | IP网络广播控制主软件 | 1、负责音频流点播服务、计划任务处理、工作站管理和权限管理等功能。为所有数字音频终端提供定时播放和实时点播服务，响应各播控器的播放请求。为工作站提供数据接口服务。 2、▲具备app控制功能，app控制具备移动端和工作站端两种 3、音频服务器软件可将传统音频资源，转换成数字节目存储到系统服务器中，方便重复利用和同时使用。服务器最多支持5块声卡，实现多路实时采播。具有定时自动开关机功能。支持多级服务器(适合广域网大型项目)。 提供双保险功能，当服务器故障或感染病毒时，IP网络主控机可维持系统除点播和工作站登录外的基本广播功能；当主控机故障时，服务器也可接管系统，代为管理终端。 4、工作站软件利用IP网络（局域网、广域网）远程登录到服务器，实现远程管理。主要完成音频实时采播、节目资源管理和定时编排播放功能。将话筒接入工作站声卡，实时采集压缩后广播到各数字音频终端，不需广播主控室人工干预；远程管理服务器的节目库，可以将制作的音频节目上传，远程添加删除文件。 5、节目制作工具功能齐全，用户可从CD抓轨，声卡线录等方式制作数字节目，支持文件转换、合幷和分割等操作。 可导入任意一张工程平面图，添加广播终端图标到相应位置后，将会图形化显示该终端的登录情况和是否正在广播，支持全屏显示，可输出到液晶电视，适合大型监控广播工程。 6、具备公共广播系统软件著作权 7、与网络广播服务器同品牌 | 套 | 1 |  |
| 3 | CD播放器(可播U盘) | 1、微电脑控制，轻触式按键操作。 2、高亮度动态VFD屏显示，清晰醒目。 3、采用进口数码机芯，系统+ESS解码方案，超强的纠错功能。 4、可播放CD/MP3碟片。 5、设有地址拔码开关，设置本机地址，满足多台设备一起使用时的地址确认。 6、多种自动播放模式：播放单曲、全部循环、循环单曲、停止播放等。 7、电子抗震、防尘，支持USB盘MP3音乐播放。 8、与网络广播服务器同品牌 | 台 | 1 |  |
| 4 | 数字调谐器 | 1、微电脑控制，轻触式操作， 2、VHF显示 AM/FM各40个电台选台。 3、标准机架结构 4、通过ISO9001-2008质量管理体系认证 5、与网络广播服务器同品牌 | 台 | 1 |  |
| 5 | 全自动电源定时器 | 1、大屏幕液晶显示屏，中文菜单，轻触式按键; 2、外置1G U盘，方便修改曲目内容; 3、支持周循环，每天可编个程序，每个程序可编99个时间段 ; 4、设有8路可编程定时控制电源插座，每路最大容量达3KVA，总容量可达4.5KVA ; 5、可外控CD/MP3播放器、数字调谐器定时、定节目编程播放 ;可外控分区矩阵器的每一路分区定时开启、关闭 ; 6、带记忆功能，断电程式序不丢失，来电自动恢复运行。 7、RS232/RS485可控制。 8、与网络广播服务器同品牌 | 台 | 1 |  |
| 6 | 广播调音台 | 1、6路mic/line输入，具备6路单独具备48v幻象电源（幻象48v具有总开关控制）1路立体声TAPE 2、具备6路GAIN电平控制旋钮，具备6路LOW/MID/HIGH声音调节 具备立体声输出、 3、具备1路aux/SEND编组输出并可调节。1路返送输入，并可单独调节，具备1路监听耳机输出，可调节。 4、具备6路效果深浅单独调节、效果总电平控制，具备100hz /400hz /1000hz/3000hz/8000hz 正负均衡调节 5、具备1.8寸全中文显示屏显示，具备英语、日语、英文显示， 具备10位电平显示 6、具备播放MP3/蓝牙/FM收音功能 7、与网络广播服务器同品牌 | 台 | 1 |  |
| 7 | 数字网络广播寻呼话筒 | 用途：安装在主控室、领导办公室、服务台，可进行单向广播和双向对讲。 1、专业寻呼话筒外型，启动时间≤1秒，具有TFT真彩液晶屏，20个按键及指示灯。 带本地USB接口 可接入本地节目 2、▲带话筒直接输入，对权限允许区域广播讲话(具有提示音)，红色提示灯，通话自动点亮； 3、内置扬声器，呼叫终端(或接受终端呼叫), 实现双向通话； 4、可扩展多个分区选择器，每个分区选择器具有8个按键。 5、有以太网口的地方即可接入，支持自动获取IP地址，超强的跨网段能力； 6、电源, 功耗 DC9V, ≤5W 7、网络通讯协议 TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP 8、网络芯片速率 10/100Mbps 9、音频编码 ： MP2/MP3/PCM/ADPCM 10、音频采样,位率 ： 8kHz～44.1kHz, 16位, 8kbps-320kbps 11、信噪比、频响 ：S/N ≥90dB 20Hz-20KHz 12、网络声音延迟： 广播延迟≤100ms, 对讲延迟≤30ms 13、显示屏 ： TFT 1.8寸屏, 分辨率128x160 14、音频接口 ： 1路线路输入、1路线路输出 15、广播喊话时，广播话筒快速广播选择按钮具备底座显示“广播”。16、与网络广播服务器同品牌，须提供网络音频控制软件著作权。 | 台 | 1 |  |
| 8 | 广播话筒 | 高品质有线鹅颈话筒、与网络广播服务器同品牌 | 只 | 1 |  |
| 9 | IP网络有源监听音箱 | 1、一体化壁挂式设计，整合网络音频解码,数字功放及音箱; 2、采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片，启动时间≤1秒； 3、 内置高保真扬声器和立体声D类功率放大器；须具有音效处理软件，软件可调节音箱的效果 4、 内置回路检测功能，可远程监听扬声器工作状态，轻松维护； 5、 服务软件远程调节输出音量，并可在本地用旋钮调节线路输入音量； 6、 标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 7、▲支持以下扩展功能： 7.1、无线收发模块与2.4G无线点播话筒实现开机自动配对，工作频率：ISM频道2400-2483MHz； 7.2、通过无线点播话筒内置咪头或外置头戴式麦克风，可实现本地扩声； 7.3、利用无线点播话筒的3.5寸立体声接口，将手机播放的音频扩声； 7.4、通过无线点播话筒，可向其他终端广播喊话，可呼叫主控室双向对讲； 7.5、无线点播话筒自带2寸LED显示屏，中英文显示点播目录及当前任务信息，通过控制按键，点播服务器节目库任意内容，可控制播放/暂停，快进/快退，A-B复读，操作灵活简单； 7.6、音量大小可在话筒上调节； 7.7、标准microUSB接口充电(兼容手机充电器),待机约36小时,通话约8小时 8、与网络广播服务器同品牌， | 套 | 1 |  |
| 二、校长室网络呼叫 |
| 1 | 网络麦克风 | 同上：数字网络广播寻呼话筒，与网络广播服务器同品牌 | 台 | 2 | 同上 |
| 三、德育处和门卫网络呼叫 |
| 1 | 网络麦克风 | 同上：数字网络广播寻呼话筒，与网络广播服务器同品牌 | 台 | 2 | 同上 |
| 四、教室设备(72间教室) |
| 1 | 数字网络广播点播终端 | 用途：适合普通教室和多媒体教室等场合 1、壁挂式设计，高档防蚀铝拉丝面板，顶部接口带防尘盖，启动时间≤1秒； 2、具有3寸高亮液晶屏(128x64)和红外遥控，可点播服务器的英语素材及音乐节目；具备本地节目32级音量调节功能,具备静音功能 . 3、内置D类数字功放，CD级声音输出，接收打铃、领导讲话、英语听力播放； 4、终端自带监听咪头，主控室监听教室现场实况； 5、▲本地扩音(带线路输入、话筒输入、2.4G无线话筒输入)，电脑音频可通过终端扩音输出，具有三级优先:网络音频>本地话筒>本地线路输入；自带1个红外遥控器。 遥控距离大于5米 6、标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 7、可选配：定压备份模块（产品型号后缀：DY)：①实现接入100V定压广播线路作为备用，符合教委高考须有备用系统要求；②当网络异常时,自动或手动从“数字网络广播”切换到“模拟定压广播” 8、支持以下扩展功能：无线收发模块（产品型号后缀：-VW）及2.4G无线点播话筒（IP001)：①无线收发模块与2.4G无线点播话筒实现开机自动配对，工作频率：ISM频道2400-2483MHz；②通过无线点播话筒内置咪头或外置头戴式麦克风，可实现本地扩声；③利用无线点播话筒的3.5寸立体声接口，将手机播放的音频扩声；④通过无线点播话筒，可向其他终端广播喊话，可呼叫主控室双向对讲；⑤无线点播话筒自带2寸OLED显示屏，中英文显示点播目录及当前任务信息，通过控制按键，点播服务器节目库任意内容，可控制播放/暂停，快进/快退，A-B复读，操作灵活简单；⑥音量大小可在话筒上调节；⑦标准microUSB接口充电(兼容手机充电器),待机约36小时,通话约8小时 9、电源功耗：DC12V ≤22W 10、网络通讯协议： TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP 11、网络芯片速率： 10/ 100Mbps 12、音频编码 ： MP2/ MP3/ PCM/ ADPCM 13、音频采样，位率： 8KHz～44. 1KHz, 16bit, 8kbps-320kbps 14、输出功率 ： 2X10W 8欧定阻 15、信 噪 比, 频 响 S/ N ：≥90dB 20Hz - 20KHz 16、网络声音延迟： 广 播 延 迟≤100ms 17、▲音频接口： 1路话筒输入、1路线路输入、1路线路输出、1路功率输出 18、其他接口： 1路 短 路 输 出 、1个USB接 口(选 配) 、1个 定 压 备 份 输 入(选 配) 19、尺寸：256X186X50mm 时尚美观 20、二分频设计，还原真实声音。 21、ABS外壳，实用性强，中频突出，立体铁网造型更显高档感层次。 22、额定功率： 10W 最大15瓦 23、音箱参数：输入： 8欧、灵敏度： 84dB、频响： 140-11KHz 、产品尺寸： 165*80*268mm 、白色、黑色可供选择。 24、通过3C认证 通过ISO9001-2008质量管理体系认证 25、与网络广播服务器同品牌， | 套 | 75 | 航天广电 VESIT AEX 旗胜 需提供原厂三年质量保证及软硬件全上门免费服务承诺书 航天广电 VESIT AEX 旗胜 需提供原厂三年质量保证及软硬件全上门免费服务承诺书 |
| 2 | 教室定阻音箱 | 与数字网络广播点播终端配套使用 每台终端可带2只 产品特点：时尚美观，四种颜色可选，二分频设计，还原真实声音。ABS外壳，实用性强，中频突出，立体铁网造型更显高档感层次。 额定功率： 10W 最大15瓦 单元：椭圆形5.5寸同轴单元 输入： 8欧 灵敏度： 84dB 频响： 140-11KHz 产品尺寸： 165*80*268mm 颜色：白色。 与网络广播服务器同品牌， | 套 | 150 |  |
| 五、行政楼走廊设备 |
| 1 | 机柜式网络适配器 | 1. ▲机架式设计(2U)，配备3寸液晶屏(128x64)及红外遥控器; 2.采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片，启动时间≤1秒； 3.音频线路输出，接外部功放扩音； 4.根据声音自动开关外部功放(可手动开关)，受控电源最大输出功率1400W; 5.内置报警强切，直接驱动三线制音控器(免24V强切电源)(选配); 6.可点播服务器节目内容(中英文菜单显示)，从本地线路输出;配遥控器 7.有以太网口地方即可接入，支持自动获取IP地址。 8、电 源,功 耗： AC220V ≤25W 9、网络通讯协议： TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP 10、网络芯片速率 ： 10/ 100Mbps 11、音频编码 ：MP2/ MP3/ PCM/ ADPCM 12、音频采样位率： 8KHz～44. 1KHz, 16bit, 8kbps-320kbps 13、接口：话筒输入、线路输出、1路 短 路 输 出 、1路24V强 切 输 出(选 配) 14、通过3c强制认证 须提供网络音频控制软件著作权。 15、与网络广播服务器同品牌， | 台 | 1 | 航天广电 VESIT AEX 旗胜 需提供原厂三年质量保证及软硬件全上门免费服务承诺书 |
| 2 | 合并式功放 | 1、100V、70V定压输出和4欧—16欧定阻输出，1单元LED 电平指示； 2、2路话筒控制、两线输入各输入独立调节 ； 3、▲内置六分区可任意选择分区开关 ；具备一路消防报警触发功能 4、具备录音输出 RCA插口供方便地环接； 5、输出短路保护及告警、过热告警和饱和失真告警。 额定输出功率：500W 7、输入灵敏度 1V：0dBV 8、等效输入噪声： -95dB 9、阻尼系数:：200:1 10、共摸抑制：不小于 92dB 11、频响：90Hz-20KHz ±3dB 12、总谐波失真：1KHz <0.3% 13、上升速率 ：>15V/microsecond 14、尺寸： 484×415×89 15、通过3c强制认证，与网络广播服务器同品牌， | 台 | 1 |  |
| 3 | 吸顶 音箱 | ▲同轴设计，25瓦 6寸吸顶音箱 与网络广播服务器同品牌， | 只 | 6 |  |
| 六、宿舍楼走廊设备 |
| 1 | 机柜式网络适配器 | 参数同上：机柜式网络适配器 | 台 | 5 | 同上 |
| 2 | 合并式功放 | 参数同上：合并式功放 | 台 | 5 |  |
| 3 | 壁挂音箱 | 产品特点：时尚美观，四种颜色可选，二分频设计，还原真实声音。ABS外壳，实用性强，中频突出，立体铁网造型更显高档感层次。 额定功率： 10W 最大15瓦 定压输入：70V/100V +8欧输入双接口 自适应 单元：椭圆形5.5寸同轴单元 灵敏度： 84dB 频响： 140-11KHz 产品尺寸： 165*80*268mm 颜色：白色。 与网络广播服务器同品牌， | 只 | 35 |  |
| 七、食堂餐厅设备 |
| 1 | 机柜式网络适配器 | 参数同上：机柜式网络适配器 | 台 | 1 | 同上 |
| 2 | 合并式功放 | 参数同上：合并式功放 | 台 | 1 |  |
| 3 | 食堂定压音箱 | 产品特点：室内壁挂音箱，弧形设计，全塑料外壳。适用于学校、酒店、宾馆、超市等。 额定功率：25W 最大功率：35W 定压输入：70V/100V +8欧输入双接口 自适应 灵敏度：98dB 频响：110-15KHz 产品尺寸：170*120*260mm 与网络广播服务器同品牌， | 只 | 5 |  |
| 八、室内体育场 | 航天广电 VESIT AEX 旗胜 需提供原厂三年质量保证及软硬件全上门免费服务承诺书 |
| 1 | 机柜式网络适配器 | 参数同上：机柜式网络适配器 | 台 | 1 |  |
| 2 | 并式 功放 | 参数同上：合并式功放 | 台 | 1 |  |
| 3 | 室内蓝球场定压音箱 | 60w 100v输入、8欧输入，双接口 铝合金外壳，防水方程防腐蚀。 与网络广播服务器同品牌， | 只 | 8 |  |
| 九、室外设备 |  |
| 1 | 机柜式网络适配器 | 参数同上：机柜式网络适配器 | 台 | 5 |  |
| 2 | 前级放大器 | 参数同上：合并式功放， | 台 | 5 |  |
| 3 | 草坪音箱 | 草地园林石头音箱25瓦，100v输入， 100v+8欧，双接口 与网络广播服务器同品牌， | 只 | 34 |  |
| 十、室外操场设备 |  |
| 1 | 机柜式网络适配器 | 参数同上：机柜式网络适配器 | 台 | 1 |  |
| 2 | 广播调音台 | 参数同上：广播调音台 | 台 | 1 |  |
| 3 | 功放 | 1、100V、70V定压输出和4欧—16欧定阻输出，1单元LED 电平指示； 2、 2路话筒控制、两线输入各输入独立调节 ； 3、内置六分区可任意选择分区开关 ；具备一路消防报警触发功能 4、具备录音输出 RCA插口供方便地环接； 5、输出短路保护及告警、过热告警和饱和失真告警。 6、▲具有4寸显示屏显示功放的输出功率,工作温度,声音失真状态,保护系统的运行情况,环境噪声自适应功能 额定输出功率：2000W 7、输入灵敏度 1V：0dBV 8、等效输入噪声： -95dB 9、阻尼系数:：200:1 10、共摸抑制：不小于 92dB 11、频响：90Hz-20KHz ±3dB 12、总谐波失真：1KHz <0.3% 13、上升速率 ：>15V/microsecond 14、通过3c强制认证与网络广播服务器同品牌， | 台 | 2 |  |
| 4 | 室外音柱 | 操场外围墙壁运动场音柱（背景音乐及打铃） 大型大功率豪华防水音柱 乳白色100W 输入100v 及8欧输入双接口，自动适应匹配 与网络广播服务器同品牌， | 只 | 12 |  |
| 十一、网络交换设备 |
| 1 | 广播接入交换机 | (24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电) | 台 | 15 | 华为 H3C 思科 |
| 2 | 千兆光模块 | SFP-GE-LX-SM1310 | 台 | 30 |  |
| 十二、广播系统布线 |
| 序号 | 设备名称 参数要求见【19、布线系统 】 | 单位 | 数量 | 推荐品牌及要求 |
| 1 | 超五类180度RJ45模块 | 个 | 85 | 爱谱 华顿 康普 西蒙 需提供原厂三年质量保证及软硬件全上门免费服务承诺书 |
| 2 | 亚光单口面板 | 个 | 85 |  |
| 3 | 86*86暗盒 | 只 | 85 |  |
| 4 | 超五类24位RJ45配线架 | 个 | 6 |  |
| 5 | 金属理线器-24档 | 个 | 12 |  |
| 6 | 超五类RJ45跳线-1米 | 根 | 85 |  |
| 7 | 超五类RJ45跳线-2米 | 根 | 85 |  |
| 8 | 超五类RJ45跳线-5米 | 根 | 25 |  |
| 9 | 超五类4对UTP电缆 | 箱 | 25 |  |
| 10 | 超五类水晶头 | 只 | 170 |  |
| 11 | 喇叭支线 | 米 | 8000 |  |
| 12 | 喇叭主线 | 米 | 2000 |  |
| 13 | PVC管 | 米 | 6500 | 光华，永高，施展 |
| 14 | 施工消耗辅材 | 套 | 1 |  |
| 15 | 布线人工工时 | 工 | 150 |  |

### 校园监控系统

| 序号 | 设备 名称 | 技术规格及参数要求 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400万半球 | ▲具有400万像素 CMOS传感器。 ★具有2颗白光灯。 ▲最低照度彩色：0.0005 lx ，灰度等级不小于11级。 白光补光距离不小于15米。 需支持三码流技术，主码流最高2560x1440@25fps，第三码流最大1920x1080@25fps，子码流704x576@30fps。 在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1400TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 需具备区域入侵检测、越界检测、进入区域、离开区域等功能。 ★同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 ★在彩色模式下，当照度降低至一定值时，可自动开启白光补光。 需提供样品，与网络存储主机同品牌 | 台 | 50 | 海康 大华 华为 需提供原厂三年质量保证及软硬件全上门免费服务承诺书 海康 大华 华为 需提供原厂三年质量保证及软硬件全上门免费服务承诺书 海康 大华 华为 需提供原厂三年质量保证及软硬件全上门免费服务承诺书 海康 大华 华为 需提供原厂三年质量保证及软硬件全上门免费服务承诺书 海康 大华 华为 需提供原厂三年质量保证及软硬件全上门免费服务承诺书 |
| 2 | 400万红外枪机 | ▲400万1/1.8"CMOS 全彩筒型网络摄像机 ★最低照度彩色：0.0004 lx 镜头:4mm,水平视场角89°(6mm 54°可选) 宽动态范围:120Db ★内置2颗白光补光灯 视频压缩标准:H.265 / H.264 / MJPEG 最大图像尺寸:2560 × 1440 ★白天或夜晚均可输出彩色视频图像 存储功能:NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) 通讯接口:1 个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应:DC12V±25% 电源接口类型:Φ5.5圆头电源接口 功耗:非PoE: 7.5W Max 防护等级:IP67 补光照射距离:暖光最远可达30米 尺寸(mm):110 x 114 x220 需提供样品，与网络存储主机同品牌 | 台 | 209 |  |
| 3 | 电梯摄像机 | 采用高性能1/3" HDIS； 有效像素：976(H) ×496(V) 最低照度：0.02Lux@（F1.2,AGC ON），0 Lux with IR 手动快门：1/50s～1/10,000s 镜头：2.8mm/3.6mm/6.0mm镜头可选 视频输出：1Vp-p Composite Output（75欧姆/BNC） 音频输入：支持 防护等级：IP66 防爆等级：IK08 红外距离：20米 需与网络存储主机同品牌 | 台 | 2 |  |
| 4 | 网络存储主机 | ▲控制器架构，单控制器应配置≥64位多核处理器，≥4GB内存，≥2个千兆网口，双系统 ▲可接入≥16块2T/3T/4T/6T/8TSATA磁盘，支持SATA、SAS混插，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔； 应能提供RAID0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD模式，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构； ★应能对视音频、图片、智能分析录像的混合直存，无需存储服务器和图片服务器参与； 应能接入并存储256Mbps视频图像，同时转发128Mbps的视频图像；同时回放64Mbps的视频图像； 应能支持不低于100MBps的图片并发输入，同时不低于100MBps图片并发输出 ★应能在RAID内丢失2块（含）以上硬盘时，无需等待丢失盘恢复，保留盘数据可正常读取，新数据可正常写入 应支持双活功能，单机故障时不影响数据读写，保障数据安全 可支持对单前端设备10路多流冗余存储 ★可根据数据对象的重要性、访问频率等属性对数据进行自动分层存储； 在不增加任何外围服务器硬件的情况下可由存储设备直接进行虚拟化系统部署 可通过IE浏览器直接登录存储系统，实现视频浏览、回放和下载 应能支持报警预录功能，可预录报警触发前10分钟视频 可在视频画面上绘制区域或界线，检索指定范围内的报警录像；输入车牌号码可检索出相关图片和视频；可按照报警事件进行检索。 应能支持MPEG4、H.264、H.265、SVAC、4K编码格式的前端设备接入并存储录像 | 台 | 6 |  |
| 5 | 门卫 高清解码器 | 高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠 输出接口：支持1路HDMI、VGA、BNC三种输出接口 编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； 音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； ★解码能力：可对以下分辨率的视频图像进行解码后输出：2路分辨率为4000×3000（20fps）的视频图像；4路分辨率为4096×2160（25fps）的视频图像；4路分辨率为3840×2160（25fps）的视频图像；6路分辨率为2592×1944（30fps）的视频图像；10路分辨率为2048×1536（30fps）的视频图像；16路分辨率为1920×1080（30fps）的视频图像；32路分辨率为1280×720（30fps）的视频图像； 画面分割：支持1/4/6/8/9/12/16画面分割 ★设备接入具有智能行为分析功能的摄像机，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息 网络接口：支持1个RJ45网络接口 音频接口：1路音频输出、1路对讲输入、1路对讲输出， 串行接口：一个标准232接口（RJ45）、一个标准485接口 报警接口：8路报警输入，8路报警输出 与网络存储主机同品牌 | 台 | 5 |  |
| 6 | 监控专用级硬盘 | 6000G；7200RPM；256M；SAS企业级硬盘 | 块 | 58 |  |
| 7 | 平台服务器 | CPU：Intel Xeon E3-1230 v6*1；内存：16G DDR4 内存*1；硬盘：1TB 3.5吋 7200转6Gb SATA硬盘*1；采用Linux操作系统，支持电源、风扇、盘位热插拔;网络: 4个100/1000Mbps 以太网口；一个DP接口，一个VGA接口，一个COM接口；USB接口：前置2个2.0，后置2个2.0 和 2个3.0；电源：200-240V～，50/60Hz，2A。 与网络存储主机同品牌 | 套 | 1 |  |
|  | 监控中心平台服务软件 | 多系统集中统一管理平台，包含：视频监控、报警、门禁管理、停车场管理、在线巡查、访客管理、考勤管理、消费管理、梯控管理； (一):视频监控应用功能: 支持300路以上视频接入、支持H.264、H.265设备接入，系统能够接入H.264、H.265编码设备进行解码和播放 (二):屏拼接控制功能： 支持视频上墙,系统能够将监控点视频上墙，可实现画面分割、画面拼接、画面开窗、画面漫游，具有电视墙控制界面和电视墙同步解码预览、支持电视墙预案管理：系统能够配置电视墙轮巡预案。 （三）：报警接入功能  支持报警主机的接入，多种报警联动配置：解码上墙、客户端弹视频、设备对讲、客户端语音、画面字符叠加、录像联动、云镜联动（预置点/巡航/轨迹）、IO输出联动、短信联动、email联动、抓图联动、地图闪烁、门禁开门、日志记录； （四）：停车场管理功能 系统支持车流统计； 出入口基于视频的车牌识别，车辆出入无需停留； 车辆黑名单布控管理； 基于视频的车牌识别，无需停车后专门刷卡，实现反向寻车； 与网络存储主机同品牌 | 套 | 1 |  |
|  | 视频诊断服务器软件 | 至少支持12种常见摄像机故障，检测内容包括信号丢失、图像模糊、噪声干扰、黑白图像、图像偏色、图像剧变、场景变更、画面冻结、视频抖动、视频遮挡、对比度异常、登录异常。 支持4种常见摄像机故障，检测内容包括亮度异常、条纹干扰、云台失控、取流异常。 支持新建多个周期性任务，任务只在配置的周期内才会执行。每天可设置8个执行时间段，可设置是否循环。（提供软件界面截图证明） 支持设置即时任务，设置任务后马上执行，执行完毕后不会再次执行。（提供软件界面截图证明） 信息总览功能，显示出最近诊断的大致信息，可以按任务或者按监控点显示，并可将诊断信息及质量诊断异常图片以excel格式保存到本地。（提供软件界面截图证明） 阈值修正，可根据实际检测效果对该监控点的阈值进行修正，达到符合实际情况的最佳检测效果。（提供软件界面截图证明） 添加信任监控点，可以将指定监控点添加到信任列表，则只对该监控点进行信号丢失检测。（提供软件界面截图证明） 重新检测，对有疑问的监控点进行视频质量的重新检测。（提供软件界面截图证明） 人工修正基准图片，对场景变更检测的基准图片进行人工修正。（提供软件界面截图证明） 统计分析，可以按照故障类型、区域统计、故障率进行统计，并以线图、柱状图或饼图来展示，通过点击线图的折点、柱状图柱块或饼状图饼块，可罗列出该异常类型就的监控点。（提供软件界面截图证明） 与网络存储主机同品牌 | 套 | 1 |  |
|  | 流媒体管理软件 | 在纯流媒体转发模式下，单网口支持≥1000Mbps的视频接入和转发带宽； 支持第三方视频设备设备接入； 支持视频平台取流； 支持通过视频软件取流； 支持IPSAN存储、云存储； 支持录像查询，查询月录像状态和录像段信息； 支持客户端录像回放和下载； 支持管理员权限加密； 支持ONVIF协议和GB28181标准，支持主动注册； 支持N+M备份保护； 支持时钟同步功能；与网络存储主机同品牌 | 套 | 1 |  |
| 8 | 重型 支架 | 铝合金支架 需与网络存储主机同品牌 | 只 | 261 |  |
| 9 | 24口百兆POE交换机 | 24口10/100M自适应端口（支持PoE/PoE+），4个SFP非复用口（仅25F和26F可自适应百兆），不支持RPS，不支持扩展槽 | 台 | 20 | 锐捷 华为 H3C |
| 10 | 8口百兆POE交换机 | 8个10/100M电口，1个SFP/GT光电复用口（SFP为千兆/百兆口），1个100/1000M SFP光口（非复用） | 台 | 6 |  |
| 11 | 光纤交换机 | 28口SFP接口（SFP为千兆/百兆口），8个复用的10/100/1000M自适应电口，4个1G/10G SFP+光口，2个扩展槽，配2个模块化电源模块 | 台 | 1 |  |
| 12 | 单模光模块 | Mini-GBIC-LX 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm） | 只 | 52 |  |
| 13 | 电视机 | 65寸，前面板黑色，带HDMI,支持格式：1080p（全高清）接收制式：PAL/NTSC/SECAM HDMI接口、USB接口 VGA接口 色差接口 有线接口 AV接口 LED超低功耗 | 台 | 5 | 海信 三星 LG |
| 14 | 电视 支架 | 65寸 | 只 | 5 |  |
| 15 | 立杆 | 材料种类：铁，3米高，黑色，监控专用，带横支 | 根 | 30 |  |
| 16 | 立杆基础 | 50CM*50CM | 只 | 30 |  |
| 序号 | 设备名称 参数要求见【19、布线系统 】 | 单位 | 数量 | 推荐品牌及要求 |
| 16 | 门卫机柜 | 只 | 2 | 图腾 |
| 17 | 超五类180度RJ45模块 | 个 | 261 | 大华 海康 华为 需提供原厂三年质量保证及软硬件全上门免费服务承诺书 |
| 18 | 亚光单口面板 | 个 | 261 |  |
| 19 | 86*86暗盒 | 只 | 261 |  |
| 20 | 超五类24位RJ45配线架 | 个 | 32 |  |
| 21 | 金属理线器-24档 | 个 | 63 |  |
| 22 | 超五类RJ45跳线-1米 | 根 | 375 |  |
| 23 | 超五类RJ45跳线-2米 | 根 | 150 |  |
| 24 | 超五类4对UTP电缆 | 箱 | 80 |  |
| 25 | 超五类水晶头 | 只 | 300 |  |
| 26 | PVC线管 | 根 | 12000 | 光华，永高，施展 |
| 27 | 布线人工工时 | 工 | 320 |  |
| 28 | 附件 | 根 | 1 |  |

### 阳光厨房系统

| 序号 | 设备 名称 | 技术规格及参数要求 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400万红外枪机 | 参数同上：【2.校园监控系统】中的：400万红外枪机，需与【2.校园监控系统】同品牌 | 台 | 14 | 大华 海康 华为 需提供原厂三年质量保证及软硬件全上门免费服务承诺书 |
| 2 | NVR | ★支持周界报警过滤功能，对IPC上报的越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，可去除由树叶、灯光、车辆、阴影以及小动物引起的误报，最大支持8路 ★支持对人体图片进行结构化识别，可提取出人体属性（性别、年龄段、衣服颜色、戴眼镜、背包、骑车），并支持按属性进行检索人体图片；可对图片进行建模，并支持人体以图搜图 ★支持接入人体抓拍机，当抓拍机侦测到人体并触发报警时，NVR可联动录像、保存人体图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，可按通道、时间检索图片 支持以人搜人、按属性检索 硬件规格： 2U标准机架式 2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源 8盘位，可满配6TB硬盘 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘 报警IO：16进4出 软件性能： 输入带宽：256M 32路H.264、H.265混合接入 最大支持12×1080P解码 支持H.265、H.264解码 与网络存储主机同品牌 | 台 | 2 |  |
| 3 | 监控专用硬盘 | 6000G 企业级硬盘 | 只 | 3 |  |
| 4 | 电视机 | 40寸 高清电视机 | 台 | 1 | 海信 三星 LG |
| 5 | 电视机架 | 32寸 | 只 | 1 |  |
| 6 | VGA线 | 大厅电视显示VGA线 | 条 | 2 | 秋叶源 |
| 7 | 墙柜 | 6U 加厚加深 600*600*350墙柜 | 只 | 1 | 图腾 |
| 8 | 支架 | 监控支架 铝合金 | 只 | 14 | 同上 |
| 9 | 24口百兆POE交换机 | 24口10/100M自适应端口（支持PoE/PoE+），4个SFP非复用口（仅25F和26F可自适应百兆），不支持RPS，不支持扩展槽 | 台 | 2 | 锐捷 华为 H3C |
| 10 | 单模光模块 | Mini-GBIC-LX 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm） | 只 | 4 |  |
| 序 | 设备名称 参数要求见【19、布线系统 】 | 单位 | 数量 | 推荐品牌及要求 |
| 11 | 插座 | 只 | 1 | 公牛 |
| 12 | 超五类180度RJ45模块 | 个 | 14 | 爱谱 华顿 康普 西蒙 需提供原厂三年质量保证及软硬件全上门免费服务承诺书 |
| 13 | 亚光单口面板 | 个 | 14 |  |
| 14 | 86*86暗盒 | 只 | 14 |  |
| 15 | 超五类24位RJ45配线架 | 个 | 1 |  |
| 16 | 金属理线器-24档 | 个 | 1 |  |
| 17 | 超五类RJ45跳线-1米 | 根 | 28 |  |
| 18 | 超五类4对UTP电缆 | 箱 | 4 |  |
| 19 | 超五类水晶头 | 根 | 30 |  |
| 20 | 重型支架 | 根 | 14 |  |
| 21 | PVC线管 | 根 | 600 |  |
| 22 | 布线人工工时 | 工 | 15 |  |
| 23 | 附件 | 根 | 1 |  |

### 车辆出入管理系统

| 序号 | 设备 名称 | 技术规格及参数要求 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动挡车器 | 道闸类型：直杆； 起落速度：1.6~2秒； 道闸杆长：3米； 机箱颜色：橙色； 闸机朝向：右向； 输入电源：220V50Hz； 工作电压：90W220VAC； 工作环境温度：-10℃～+55℃； ★具有遇阻返回功能：当闸杆下落时，遇到物体阻挡，将立即开闸； 应有自锁手动接触装置，停电时能解脱自锁，实现手动控制功能； 应有自动限位功能，档杆开关到位后，将自动停机限位； 应装有热过载保护装置。需与监控系统同品牌 | 台 | 4 | 大华 海康 华为 需提供原厂三年质量保证及软硬件全上门免费服务承诺书 |
| 2 | 车检器 | 独立式,支持接入的最大线圈数2,继电器输出 | 套 | 8 |  |
| 3 | 出入口补光抓拍单元 | 【智能补光抓拍一体机】 包含：防护罩、镜头、摄像机、2个LED补光灯等 分辨率：200万，1920*1080 帧率：25fps(1920*1080) 传感器类型：1/1.8 Progressive Scan CMOS 最小照度：彩色0.002Lux@(F1.2,AGC ON)，黑白0.0002Lux @(F1.2,AGC ON) 镜头：5.2-13mm 自动光圈：DC驱动 ICR切换：支持 视频压缩标准：H.264/MJPEG 图像设置：饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调 存储功能：内置TF卡槽 智能识别：车牌识别、车型识别、车标识别、车身颜色识别 补光灯控制：补光灯自动光控、时控可选 接口：1 个RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口，1个 RS-485 接口，1个RS-232接口，1路音频输入，1路音频输出，4路触发输入，2路(光耦隔离2500VAC),可作为闪光灯同步输出控制，3路继电器输出，1个CVBS接口 ★支持7种常见车型识别，包括轿车、客车、面包车、大货车、小货车、中型客车、SUV/MPV，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件下白天环境光不低于200lux，晚上不高于30lux，白天准确率≥90%，夜间≥85需与监控系统同品牌 | 台 | 4 |  |
| 4 | 立柱 | 1.2m立柱，出入口补光抓拍单元 | 根 | 4 |  |
| 5 | 软硬件一体化平台软件 | 一体化平台软件，支持全视频模式识别，支持全视频模式识别方式，即客户无需取卡直接通过视频识别进入停车场；具备数据查询、导入导出功能；具备资料存储功能；支持多种复杂的停车收费规则；需与监控系统同品牌 | 套 | 1 |  |
| 6 | 出入口控制终端 | CPU：Intel 赛扬 J3455 CPU 1.5GHz； 内存：4GB，硬盘：2T； 其他接口：6个1000Mbps自适应网口（G2~G6为交换机，G1为独立网口，支持双网隔离）、2个RS232、2个RS485、4个USB3.0；4个开关量输入，4个继电器开关量输出、1个VGA输出接口，1路内置预留SATA接口、1路音频输入/输出接口、1个HDMI输出接口 操作系统：Windows 10； 支持接入的牌识设备数量：4路高清出入口视频单元； 存储功能：支持对车辆出入记录的本地存储：≥80万辆通行车辆信息 或 ≥30万辆的违法车辆信息； 远程管理：支持远程进行权限设置或维护管理；\ ▲数据库备份功能检验：支持双数据库热机备份功能 工作电压:主机12VDC，外接220VAC电源适配器； 功耗:平均25w，最高50w； 功能特性：无风扇设计，集成交换机、485接口、报警2进4出、麦克风输入、视频HDMI及VGA接口，2T硬盘，正版Windows系统 | 台 | 1 |  |
| 7 | 地感线圈线 | 地感线圈 FVN1*1.5（长度100米） | 套 | 4 |  |
| 8 | 双绞线 | 屏蔽双绞线RVSP2*1.0（长度20米） | 套 | 4 |  |
| 9 | 4行4字显示屏 | 室外显示屏 工作电压:AC220V±10％，50Hz LED亮度:1200cd LED角度:110° 外框材料:铁框喷塑（显示部分为深色钢化玻璃） 安装方式:背面抱箍 喇叭规格:4Ω10W 防护等级:IP65 点距:P4.75 基色:1红1绿 下行通讯方式:RJ45/RS485 显示方式:即显、左移、上移、上展开、下展开等显示方式 字符显示:支持GB2312字符集，支持16×16点阵常用汉字 485通讯速率:RS485：57600 bps 通讯距离:RS485：1200米 RJ45：120米 功耗:最大50W，平均30W 显示面积:高304mm*宽304mm 外形尺寸:宽364mm*高484mm*厚60mm 功能特性：四行，四字，双色，带语音模块及音箱，出入口室外显示屏，P4.75，抱箍安装 需与监控系统同品牌 | 套 | 2 |  |
| 10 | 千兆交换机 | S5720S-28P-LI-AC(24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电) | 台 | 1 | 华为 H3C 思科 |
| 序 | 设备名称 | 参数要求见【19、布线系统 】 |  |  |  |
| 11 | 电源线 | RVV3*2.5 | 米 | 300 | 爱谱 华顿 康普 西蒙 |
| 12 | 控制线 | RVV4*1 | 米 | 200 |  |
| 13 | 网线 | AP-5e-01超五类四对双绞线 | 米 | 200 |  |
| 14 | PVC线管 | 20MM 中型含管件 | 米 | 600 |  |
| 15 | 网头 | 超五类水晶头AP-S-03W | 只 | 50 |  |
| 16 | 布线人工 |  | 工 | 25 |  |

### 防盗报警系统

#### 招标清单

| 序号 | 设备 名称 | 技术规格及参数要求 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报警探头 | 三鉴红外+微波+数字技术处理，15米，带下视窗 防宠物12米 | 对 | 20 | RISCO BOSCH CK |
| 2 | 报警主机 | 报警主机+LCD 键盘(塑料机箱版)，最多支持 50 个防区，总线/有线/无线混合系统，详见下表： 2）报警主机技术规格及参数要求 | 台 | 1 |  |
| 3 | 扩展模块 | 单防区扩展模块，485通讯，可接入1个常闭NC防区 | 只 | 35 |  |
| 4 | 双光速红外对射 | 100米变频式双光束主动红外对射探测器 南边3对，东对3对，西边3对 | 只 | 15 |  |
| 5 | 支架 | 不锈钢支架 | 只 | 30 | 定制 |
| 6 | 防水盒 | 塑料 300*250 | 只 | 15 | 德力西 乔安 展业 |
| 7 | 警号 | 626 | 个 | 1 | RISCK CK BOSCH |
| 8 | 紧急按钮 | 86式面板 | 只 | 1 |  |
| 9 | 紧急报 警喇叭 | 12V 直流 | 只 | 1 |  |
| 10 | 电瓶 | 12AH 12V | 只 | 1 |  |
| 11 | 防盗控制线 | RVV 4×1 多芯软线 | 米 | 4000 | 爱谱华顿 康普，西蒙 |
| 12 | PVC线管 | 20MM 中型含管件 | 米 | 3000 | 光华 永高 施展 |
| 13 | 布线人工 |  | 工 | 30 |  |
| 14 | 附件 | BNC头等 | 批 | 1 | 国产 |
| 15 | 开关电源 | 12V 20A | 只 | 15 | 国产 |

#### 报警主机技术规格及参数要求

| 指标项 | 技术规格及参数要求 |
| --- | --- |
| 防区 | 8 – 50有线, 无线或 RISCO总线 |
| 分区/组 | 4 |
| 防区阻值 | 全部可选择 |
| 远程防区诊断 | 在所有有线防区上电压和阻值测量 |
| 防区回路响应 | 1毫秒, 10毫秒, 400 毫秒, 1秒, ½ 小时到 4小时 |
| 可添加输入 | 警铃防拆, 机箱防拆 |
| 可编程输出 | 主板4个输出端 (3*100mA 光电继电器 + 1A 继电器) 可扩展到 32路 |
| 用户密码 | 30 |
| 事件日志 | 500 |
| 键盘 | 4 有线, 2无线(单向) |
| 无线遥控器 | 16 |
| 感应式读卡器 | 8 |
| Follow-me跟随电话 | 16 |
| 通讯 | 主板上PSTN电话线 可插入IP 或 Modem 可插入GSM/GPRS或integrated KP 长距离无线电可编程通过LightSYS键盘 |
| 数字语音模块 | 全语音菜单指南 •双向远程监听和通话 • 预录或记录用户信息-防区,分区和输出 • 远程操作比如事件通告,布防/撤防, 活动输出,等等. |
| 通讯格式 | Contact ID, SIA level 2 & 3, IP/GSM接警软件, 长距离无线通讯格式 |
| PC 适配器 | RS232连接配置软件 |
| PS输入 | 90-264 VAC, 50-60Hz |
| PS 输出/ 主板输入 | 14.4 VDC / 1.5A |
| 主板输出 | 800mA 辅助电流, 500mA 警号驱动 |
| 聚碳酸酯外壳 | 288mm x 254mm x 90mm (11.3” x 10.0” x 3.54“) 放置主板,电源供给, 7Ah蓄电池, GSM/GPRS, IP 模块或 Modem, 2 扩展模块 (无线接收器, 语音模块, 防区扩展,输出扩展, 长距离无线电) |

### 模块化中心机房系统

#### 招标清单

| 序号 | 设备 名称 | 技术规格及参数要求 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础设施一体柜 | 基础设施一体柜由输入输出配电模块、监控模块、UPS模块、机架式空调模块、空调配电控制单元模块等组成。 一体柜中UPS单元、配电单元、监控单元、空调单元等须集成在一个柜内，且为同一品牌，ICT机柜在一体柜两侧支持灵活扩展。参数要求详见下表： 2）模块化机房技术规格及参数要求 | 套 | 1 | 华为 H3C 思科 需提供原厂三年质量保证及软硬件全上门免费服务承诺书 华为 H3C 思科 需提供原厂三年质量保证及软硬件全上门免费服务承诺书 |
| 2 | 制冷单元 | 机架式精密空调，单台制冷量≥10KW；精密空调采用直流变频压缩机，EC风机，环保制冷剂R410A；空调内外机接口采用螺纹连接，避免现场动火焊接。参数要求详见下表： 2）模块化机房技术规格及参数要求 | 套 | 2 |  |
| 3 | 配电单元 | 配置配电单元：含UPS、配电盒、电源指示灯，以上均为模块化设计，机架安装便于维护。 总输入：100A功率端子；UPS输入：D63A/3P MCB；UPS输出：C63A/1P MCB；UPS旁路：C63A/1P MCB；空调配电：3×C40A/1P MCB；IT配电：14×C40A/1P MCB；防雷开关：32A/4P。参数要求详见下表： 2）模块化机房技术规格及参数要求 | 套 | 1 |  |
| 4 | UPS单元 | 主机：10KVA机架式UPS，UPS输出功率因数≥0.9，效率≥94.5%，提供泰尔检测报告，能源之星认证。参数要求详见下表： 2）模块化机房技术规格及参数要求 | 套 | 2 |  |
| 5 | 控制及监控单元 | 配置一套一体化动环监控系统，机柜须自带大屏显示，大屏尺寸≥10寸：含烟感、环境温湿度感应器，提供本地和远程访问监控软硬件。含配套辅材。系统自带短信报警功能，自带无线功能，配置手机APP方式管理功能。须与冷池机柜同一品牌。参数要求详见下表： 2）模块化机房技术规格及参数要求 | 套 | 1 |  |
| 6 | 空调导风罩 | 提供空调降噪和导风功能 | 只 | 2 |  |
| 7 | 空调配套件 | 双空调上走管管路组件_5/8"(气管)&3/8"(液管)x3.5M_(含工程辅料) | 套 | 1 |  |
| 8 | 扩展机柜 | 静载承受能力≥1500KG，提供机柜承载测试报告；前门双层玻璃，后门双开网孔；宽×深×高：600*1350*2000（含250mm通道）；与模块化机房同品牌 | 只 | 6 |  |
| 9 | 机柜PDU | 每个机柜配置双路IEC接口PDU，采用竖立全柜配置，机柜配电排最大输入电流不低于32A，机柜配电排输出配电规格不少于20*C13+2*C19输出。与模块化机房同品牌 | 只 | 12 |  |
| 10 | 动力环境模块 | 视频监控：视频存储时间1个月 门磁报警：门磁开关 环境检测：烟感、环境温度传感器 漏水检测：水浸传感器-自带5m水浸检测绳 报警功能：提供短信告警。与模块化机房同品牌 | 套 | 1 |  |
| 11 | 公共线缆 | 蓄电池连接线、PDU连接线、接地线 | 套 | 1 |  |
| 12 | 工堪组件 | 机架底座、市电线缆、空调冷媒管、保温棉、进排水管、制冷剂、空调内外通讯线缆、空调外机电源线、管路支架等 | 套 | 1 |  |
| 13 | 维保服务 | 三年标准质保7*10*36个月 | 套 | 1 |  |
| 14 | 原厂服务 | 原厂督导调试 | 套 | 1 |  |
| 15 | 蓄电池 | 蓄电池-阀控式密封铅酸蓄电池-12V-100Ah-12V单体-330*174*222mm | 只 | 40 |  |
| 16 | 电池架 | UPS电池架-A-12V 150Ah-20-R-V3-立放四层-1169(L)*609(L)*1372(H)mm-双边维护-不带电池连接电缆-UPS8000(24040470) | 套 | 2 |  |
| 17 | 电池内部电缆 | 线束-UPS5000-配套电池架24040470+配套电池24020999-立放两层-单侧出线-25mm^2--供电专用 | 套 | 2 |  |
| 18 | 电池开关盒 | 63A-2P-600VDC | 只 | 2 |  |
| 19 | 汇流电缆 | 电源线-600V/1000V-ZA-RVV-16mm^2-黑-85A-单芯双层绝缘-CE (单位:米) | 套 | 1 |  |
| 20 | 服务器 | 8*2.5英寸硬盘机箱,板载2*GE+2*10GE电口 | 台 | 3 |  |
|  |  | 英特尔至强金牌5118(2.3GHz/12-core/16.5MB/105W)处理器(带散热器)*2 |  |  |  |
|  |  | DDR4 RDIMM内存-32GB-2400MT/s-2Rank(2G*4bit)-1.2V-ECC*2 |  |  |  |
|  |  | 通用硬盘-600GB-SAS 12Gb/s-10K rpm-128MB及以上-2.5英寸(2.5英寸托架)*2 |  |  |  |
|  |  | SR450C-M 2G(Avago3508) SAS/SATA RAID卡-RAID0,1,5,6,10,50,60-12Gb/s-2GB Cache |  |  |  |
|  |  | 3508/3516 RAID卡超级电容 |  |  |  |
|  |  | 交流电源*2 |  |  |  |
|  |  | 参数要求详见下表： 3）服务器技术规格及参数要求 |  |  |  |
| 21 | 导轨 | 原厂原装导轨(1件) 2U静态滑轨套件 | 套 | 3 |  |

#### 模块化机房技术规格及参数要求

| 序号 | 设备名称 | 设备描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 制造商资质 要求 | 必须获得以下体系认证,并能提供相应证书： 1、ISO 9001/TL 9000国际质量体系认证 2、ISO 14001国际环境管理体系认证 3、ISO IEC_27001信息安全管理体系认证 4、OHSAS 18001 职业健康安全管理体系认证 |
| 2 | 小型一体化机房整体要求 | ▲品牌一致性：UPS、空调、配电、服务器机柜、监控主机、管理系统、服务器监控主机为同一品牌。 一体化设计：UPS、配电、监控、空调一体化集成在一个综合柜，设备柜在综合柜两侧灵活扩展 认证环保要求：整机满足CE认证,符合RoHS和REACH环保要求 环境湿度：设备工作环境相对湿度20％～80％ 工作温度：-20~45℃ 海拔高度：0~4000m，大于1000m需降额使用 电源制式：380~415V/3PH/50HZ 防雷等级：CLASSII/C级，8/20μs。 防护等级IP：机柜整体防护等级不小于IP20 安装方式：支持水泥地面直接安装及架空地板安装 污染等级：满足B内使用环境 |
| 3 | 机柜系统 | 模块整体深度：≤1350mm IT机柜尺寸（宽×高）：600x1350x2000（含通道）*6套 材质材料：高强度A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板 静载承重：机柜静态承载能力≥1800kg，并提供第三方检测报告。 动态承重：按照标准YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，带载500kg测试连续通过8、9级烈度结构抗地震考核，并提供第三方权威机构测试报告。 密闭通道门材质：双层玻璃门，确保隔热，防止凝露 走线设计：模块输入电缆支持上进线，模块内部电缆支持上走线。 机柜侧板：机柜所有面板可支持单独拆卸和拼装功能 并柜：机柜采用专用的机柜并柜连接件，应支持无需拆卸机柜门情况下实现机柜并柜功能。 机柜门：1.机柜采用前后网孔门设计，前门单开，后门双开，支持通风率不小于70%。 2. 机柜的前门、后门及侧板均可锁定，用提供的专用钥匙打开。3.前后门开启角度不小于120°。 |
| 4 | 供配电系统 | 整体要求：各配电单元：UPS、配电盒、电源指示均模块化设计，机架安装便于维护 配电模块：包含UPS输入、UPS输出、UPS维修旁路开关、防雷保护开关；尺寸≤6U，配电模块至少需要14路IT输出，并且每台IT机柜配置rPDU提供不少于20C13+4C19的配电输出 防雷器：配电柜配置电源防雷器（浪涌保护器/电涌保护器/过电压抑制器）,其泄放电流能力根据招标要求，响应时间25ns，残压≤1.2kV(C级)，≤2.0kV(B级)，防雷器配置前端断路器保护。防雷模块具有遥信功能，防雷器失效可远程监控。 UPS类型：三进三出,机架安装 UPS输入电压范围：电压输入范围单相80~280V AC或三相138V AC～485V AC UPS容量：20kVA UPS配置：单台 UPS输出功率因数：不低于0.9 UPS防雷：6kV/5kA防雷设计，并提供EMC测试报告证明 UPS效率：不小于95% UPS过载能力：在125%的额定负载时，可持续5min UPS认证：CE认证、CB认证、TUV效率测试、泰尔认证（TLC）、RoHS&REACH&WEEE、抗震（YD5096)、CQC认证 |
| 5 | 制冷系统 | 内机安装方式：机架式安装 空调配置：2+0 制冷量：风冷空调，制冷量不小于11kW 制冷量调节范围：20%~100% 压缩机：直流变频制冷 风机类型：EC风机 电源制式：220V/1Ph,50Hz 送风方式：水平送风 空调风量：不小于2600m^3/h 制冷剂：R410A，制冷剂预充注 外机安装方式：落地或挂墙 除湿能力：低载无凝露设计，可以使低负载（最低10%）、高湿环境中冷通道的湿度维持在20%～80% 冷凝水排水：标配强排水泵，兼容上下排水 走管方式：支持上走管或下走管，空调内外机接口管路免焊接设计 产品认证要求：CE、CCC及CQC认证；ROHS、REACH报告 |
| 6 | 监控系统 | 监控采集器：1U，机架安装,提供机房动环提供统一北向接口，便于接入统一网管系统或远程WEB界面监控 漏水监控：对模块内有水源的地方进行漏水检测 烟雾监控：实时监测模块内的烟雾状态； 温湿度监控：对模块内环境的温湿度进行检测 门磁：前门支持选配门磁开关，指示门的开关状态 监控显示屏：统一监控屏，可实现对模块所有动环进行监控；10英寸以上，电容屏，支持多点触控 近端通信：单个模块支持近端wifi功能，可通过PAD或手机APP软件实现本地监控 |
| 7 | 铅酸蓄电池 | 制造商资质要求：1、全国工业产品生产许可证；2、ISO9001质量认证；3、ISO14000环境认证；4、ISO14000环境认证5、职业健康认证；6、排污许可证 蓄电池主要技术规范： 1、应采用长效密封免维护电池，蓄电池的连续浮充工作寿命不少于10年； 2、循环使用寿命应满足：80%放电深度时≥600次； 3、浅充放电≥4000次。电池再充电时间：10~12小时电池容量达到90%以上； 4、蓄电池组容量：蓄电池10小时放电容量C10，10h率容量在第一次循环不低于0.95C10，第五次循环达到C10，放电终止电压10.5V； 5、大电流放电：蓄电池以30I10放电1min，极柱不熔断，其外观不得出现异常 6、投标人提供蓄电池电压与温度关系曲线，以及蓄电池容量与温度关系曲线 |

#### 服务器技术规格及参数要求

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 品牌 | ▲需与模块化中心机房同品牌 |
|  |  | 投标机型在官方网站中文资料齐全，包含中文版（产品彩页、规格白皮书、兼容性列表、用户指南、安装升级指南等）。 |
|  |  | 投标机型在spec网站上发布测试报告 |
|  |  | 提供与服务器同品牌SSD卡 |
| 2 | 规格 | ≤2U |
| 3 | CPU | 支持Intel® Xeon® Scalable Processors (TDP up to 205W)系列处理器 |
|  |  | 主频:≥2.3GHz，12核，L3缓存≥16MB |
| 4 | 内存 | 内存类型：ECC DDR4 RDIMM /LRDIMM内存插槽 内存槽位 最大支持 24个 |
|  |  | 内存配置容量：≥64GB |
|  |  | 故障DIMM标识隔离（Failed DIMM Isolation） 单颗粒数据纠错（SDDC） 内存巡检（Memory Demand and Patrol Scrubbing） 内存地址奇偶检测保护（Memory Address Parity Protection） 内存过热调节（Memory Thermal Throttling） 内存Rank冗余热备（Memory Sparing） 内存镜像（Memory Mirroring） 设备标记（Device Tagging） 数据加扰（Data Scrambling） |
| 5 | 存储 | 内置硬盘类型：热插拔SAS/SATA/SSD硬盘 |
|  |  | 内置硬盘配置数目：≥2块2.5''，单块要求≥600GB |
|  |  | 配置磁盘阵列卡，缓存≥2G，可支持2G，支持RAID 0/1/10/5/50/6/60 |
|  |  | 使用超级电容保护 |
|  | 内置存储 | ▲支持 2*M.2 SATA SSD，支持硬RAID1，支持免开箱热插拔 |
| 6 | 板载网口板载灵活插卡 | ▲配置2*GE+2*10GE电口 |
| 7 | I/O扩展 | PCI-E I/O插槽总数：≥10个 |
|  |  | 双宽GPU槽位≥2个 |
| 9 | 电源 | 满配冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线 |
|  |  | 单电源额定功率≥900W |
| 10 | 内置光驱 | 支持DVD驱动器 |
| 11 | 风扇 | ≥4个 |
|  |  | 满配冗余风扇,支持单风扇失效 |
| 12 | 环境温度 | 长期工作环境温度支持 5-45度，提供官网材料证明 |
| 13 | 可管理性 | 可管理和维护性:1. 集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示； 2.具有图形管理界面及其他高级管理功能；3.配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作 |
|  |  | 投标产品单板管理软件的Firmware支持双镜像，主引导区升级失效，可以从从引导区启动。 |
|  |  | 投标产品支持Redfish标准提供RESTful接口，投标厂商需要提供证明材料。 |
|  |  | 投标产品支持使用客户端证书和证书密码的双因素认证方式登录单板管理系统。 |
|  |  | 投标产品具备带外故障检测功能，不依赖于OS，对硬件故障如CPU故障、I2C和 IPMB总线故障、内存故障、PCIe设备故障、硬盘故障进行检测和预告警。 |
|  |  | 投标产品具备带外故障检测功能，不依赖于OS，对CPU故障；I2C和 IPMB总线故障；内存故障；PCIe设备故障；硬盘故障，系统宕机、黑屏、蓝屏和异常重启故障等进行分析和定位。 |
|  |  | 投标产品具备带外硬件故障错误数据收集，由带外管理模块进行故障分析，告警，日志导出；故障数据库支持自动定位故障源并提供解决方案。 |
|  |  | 提供软件著作权登记证书 |
|  |  | 管理带宽 GE |
|  |  | 支持黑匣子功能 |
|  |  | 支持最后一屏功能 |
|  |  | 带内外融合管理 |
| 14 | BIOS | 支持中文BIOS界面，提供官网证明材料 |
|  |  | 投标产品支持支持图形化界面，支持鼠标操作。 |
| 15 | 安全特性 | 服务器管理系统支持国产自研管理芯片，投标厂商需要提供证明材料； 提供芯片厂家发布的产品简介，提供芯片厂家的资质证明，芯片厂家为国产厂家。 |
|  |  | 支持可信平台模块 TPM2.0 |

### 交换机设备及网络系统

#### 招标清单

| 序号 | 设备名称 | 技术规格、配置 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心交换机 | 总装机箱 | 台 | 1 | 华为 H3C 思科 需提供原厂三年质量保证及软硬件全上门免费服务承诺书 |
|  |  | 主控处理单元K(可选配时钟) | 台 | 2 |  |
|  |  | 24端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板(FA,RJ45) | 张 | 1 |  |
|  |  | 24端口万兆以太网接口和8端口千兆以太网光接口板(X2S,SFP+) | 张 | 1 |  |
|  |  | 2200W交流电源模块 | 只 | 2 |  |
|  |  | 基本软件,V200R010 | 套 | 1 |  |
|  |  | N66 滑道组件 | 套 | 1 |  |
|  |  | 总装机箱-Hi-Care基础服务标准 7x10xND-36月 | 套 | 1 |  |
|  |  | 24端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板(FA,RJ45)-Hi-Care基础服务标准 7x10xND-36月 | 套 | 1 |  |
|  |  | 24端口万兆以太网接口和8端口千兆以太网光接口板(X2S,SFP+)-Hi-Care基础服务标准 7x10xND-36月 | 套 | 1 |  |
| 2 | 万兆汇聚交换机 | 组合配置(24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个复用的千兆Combo SFP,4个万兆SFP+,含1个150W交流电源) | 台 | 8 |  |
|  |  | 组合配置(24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个复用的千兆Combo SFP,4个万兆SFP+,含1个150W交流电源)-Hi-Care基础服务标准 7x10xND-36月 | 套 | 8 |  |
| 3 | 24口接入交换机 | 24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电) | 台 | 8 |  |
|  |  | 24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电)-Hi-Care基础服务标准 7x10xND-36月 | 套 | 8 |  |
| 4 | 48口接入交换机 | 48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电) | 台 | 16 |  |
|  |  | 48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电)-Hi-Care基础服务标准 7x10xND-36月 | 套 | 16 |  |
| 5 | 千兆光模块 | 光模块-eSFP-GE-单模模块SFP-GE-LX-SM1310 | 只 | 64 |  |
| 6 | 万兆光模块 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1300nm,0.3km,LC) | 只 | 18 |  |
| 网络布线系统 |
| 序号 | 设备名称 | 参数要求见【19、布线系统 】 | 单位 | 数量 | 推荐品牌及 要求 |
| 1 | 六类180度RJ45模块 |  | 个 | 778 | 爱谱 华顿 康普 西蒙 需提供原厂三年质量保证及软硬件全上门免费服务承诺书 |
| 2 | 亚光双口面板 |  | 个 | 360 |  |
| 3 | 亚光单口面板 |  | 个 | 310 |  |
| 4 | 86*86暗盒 |  | 只 | 2100 |  |
| 5 | 86*86双联暗盒 |  | 只 | 1000 |  |
| 6 | 六类24位RJ45配线架 |  | 个 | 42 |  |
| 7 | 金属理线器-24档 |  | 个 | 94 |  |
| 8 | 六类RJ45跳线-1米 |  | 根 | 340 |  |
| 9 | 六类RJ45跳线-2米 |  | 根 | 504 |  |
| 10 | 六类RJ45跳线-3米 |  | 根 | 704 |  |
| 11 | 六类四对双绞线 |  | 箱 | 220 |  |
| 12 | 六类水晶头 |  | 只 | 3000 |  |
| 13 | 办公楼电话模块 |  | 只 | 240 |  |
| 14 | 二对双绞电话线 |  | 根 | 70 |  |
| 15 | 3类室外50对大对数 |  | 米 | 1000 |  |
| 16 | 3类室外25对大对数 |  | 米 | 300 |  |
| 17 | 100对110跳线架 |  | 箱 | 25 |  |
| 18 | 12芯室外单模光纤 |  | 米 | 7000 |  |
| 19 | 24芯机架式光纤配线架 |  | 米 | 8 |  |
| 20 | 12芯壁挂式光纤配线架 |  | 只 | 12 |  |
| 21 | SC单模光纤尾纤 |  | 米 | 288 |  |
| 22 | SC-SC单芯单模光纤耦合器 |  | 只 | 288 |  |
| 23 | SC-SC单芯单模光纤跳线 |  | 条 | 288 |  |
| 24 | 光纤熔接及配件 |  | 条 | 288 |  |
| 25 | 槽式垂直桥架 | 150*75 | 只 | 80 | 余泰 金博 华鹏 |
| 26 | 槽式水平桥架 | 150*75 | 套 | 1700 |  |
| 27 | 槽式垂直桥架 | 200*100 | 米 | 40 |  |
| 28 | 槽式水平桥架 | 200*100 | 米 | 550 |  |
| 29 | 桥架支架及吊杆 | 定制 | 批 | 1600 |  |
| 30 | PVC管 | 20MM 中型含管件 | 米 | 25800 | 光华 永高 施展 |
| 31 | PVC管 | 25MM 中型含管件 | 米 | 5000 |  |
| 32 | PVC管 | 50MM 中型含管件 | 米 | 3000 |  |
| 33 | 胶水 排水用 |  | 瓶 | 50 |  |
| 34 | 手孔井盖 | 400*500 | 只 | 80 | 定制 |
| 35 | 手孔井基座 | 400*500*500 | 只 | 80 |  |
| 36 | 楼层机柜 | 1.2米机柜 | 台 | 30 | 图腾 DELL 华为 |
| 37 | 分支器箱（走廊） | 300*200*100 | 台 | 270 |  |
| 38 | 机房接地电线 | 10平方 | 米 | 500 |  |
| 39 | 标签纸 | 黄底 8mm | 圈 | 50 | 兄弟 |
| 40 | 接地铜排 | 50*3 | 条 | 10 |  |
| 41 | 八插位多用插座 | GN-B5440八插位多用排插，线长1.8米 | 只 | 50 | 公牛 |
| 42 | 施工消耗辅材 |  | 批 | 1 |  |
| 43 | 布线人工工时 |  | 工 | 1200 |  |

#### 交换机产品技术规格及参数要求

| 序号 | 设备 名称 | 设备描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 核心交换机 | 需与模块化机房同品牌 交换容量≥64Tbps，包转发率≥8400Mpps；（为满足实际应用避免虚假参数，官网参数若标注：交换容量10T/20Tbps以斜杠前面10Tbps为准，包转发率2000M/5000Mpps以斜杠前面2000Mpps为准） 主控引擎≥2；独立交换网板≥2，独立交换网板全故障时仍可以正常转发；整机业务板槽位数≥10； 支持每槽位转发能力≥480G； ▲为保证设备散热效果和可靠性，要求设备支持模块化风扇框，可热插拔，当单个风扇框发生故障时，有其他风扇正常运行，保证设备散热，独立风扇框数≥2； 为了适应机柜并排部署，采用机箱（包括业务板卡区）后出风风道设计，提供设备散热气流流向截图； 支持横向虚拟化技术，将多台设备虚拟为一台，支持长距离集群。且用于虚拟化的端口与业务卡物理槽位分离； 支持纵向虚拟化技术，支持把交换机和AP虚拟为一台设备，支持两层client，client子节点支持堆叠，提供权威第三方测试报告； 支持集成AC功能，实现对AP的接入控制、AP域管理、有线无线用户的统一认证管理，实配AP管理授权≥16； 支持整机MAC地址≥1M， MAC地址学习速率8000个/s，支持ARP表项≥256K, ARP学习速率≥1000个/s； 支持IPv4路由转发表FIB规格≥1M，支持ACL表项数量≥64K，提供权威第三方测试报告； 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6； 支持VXLAN、TRILL、FCoE、VS等数据中心特性； ▲支持5级H-QoS，提供权威第三方测试报告； 支持硬件BFD/OAM，3.3ms稳定均匀发包检测，提高设备的可靠性，提供权威第三方测试报告； 支持能效以太网功能，IEEE 802.3az； 单台配置主控引擎≥2（要求配置该型号最高规格主控板并提供官网截图及链接），满配交换网板，交流电源≥2，万兆光口≥24，千兆光口≥8，千兆电口≥24。 |
| 2 | 汇聚交换机 | 需与核心交换机同品牌 交换容量≥330Gbps，包转发率≥106Mpps（为满足实际应用避免虚假参数，官网参数若标注：交换容量500G/1000Gbps以斜杠前面500Gbps为准，包转发率100M/300Mpps以斜杠前面100Mpps为准）； 支持24个千兆电口，4个复用千兆光Combo口，4个万兆光口； 为了提高设备可靠性，支持模块化可插拔双电源； ▲支持ARP表项≥4K, Ipv4 FIB表项≥8K，Ipv6 FIB表项≥2K，提供权威第三方测试报告； 支持跨设备链路聚合； 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、ISIS、BGP等路由协议，提供权威第三方测试报告； 支持三层组播功能，提供权威第三方测试报告； 支持DHCPv6 snooping、ND snooping、SAVI、MFF，提供权威第三方测试报告 支持CPU保护功能，支持CPU攻击防范：支持CPCAR； 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； 支持智能堆叠，堆叠后逻辑上虚拟为一台设备，具有统一的表项和管理，堆叠系统通过多台成员设备之间冗余备份； 支持以太网电口堆叠，用网线连接实现堆叠功能； 支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用，提供权威第三方测试报告； 支持802.3az能效以太网EEE，环保； 支持Openflow 1.3标准； 单台配置：提供3年原厂维保 |
| 3 | 24口接入交换机 | 需与核心交换机同品牌 交换容量≥330Gbps，包转发率≥50Mpps（为满足实际应用避免虚假参数，官网参数若标注：交换容量500G/1000Gbps以斜杠前面500Gbps为准，包转发率100M/300Mpps以斜杠前面100Mpps为准）； 支持24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP； 支持MAC地址≥16k，支持ARP表项≥1k，支持IPv4 FIB≥2k， 提供权威第三方测试报告； 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3，提供官网截图证明； 支持MAC、802.1x、Portal认证； 支持ND Snooping、SAVI、PPPoE+，提供权威第三方测试报告； 支持堆叠，主机堆叠数不小于9台； 支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用，提供权威第三方测试报告； 支持以太网OAM（802.3ah 和 802.1ag）； 支持OpenFlow 1.3； 采用静音无风扇设计，环保无噪声，提供权威第三方测试报告； 单台配置：提供3年原厂维保 |
| 4 | 48口接入交换机 | 需与核心交换机同品牌 交换容量≥330Gbps，包转发率≥85Mpps（为满足实际应用避免虚假参数，官网参数若标注：交换容量500G/1000Gbps以斜杠前面500Gbps为准，包转发率100M/300Mpps以斜杠前面100Mpps为准）； 支持48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP； 支持MAC地址≥16k，支持ARP表项≥1k，支持IPv4 FIB≥2k， 提供权威第三方测试报告； 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3，提供官网截图证明； 支持MAC、802.1x、Portal认证； 支持ND Snooping、SAVI、PPPoE+，提供权威第三方测试报告； 支持堆叠，主机堆叠数不小于9台； 支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用，提供权威第三方测试报告； 支持以太网OAM（802.3ah 和 802.1ag）； 支持OpenFlow 1.3； 单台配置：提供3年原厂维保 |
| 5 | 8口接入交换机 | 交换容量≥330Gbps，包转发率≥25Mpps（为满足实际应用避免虚假参数，官网参数若标注：交换容量500G/1000Gbps以斜杠前面500Gbps为准，包转发率100M/300Mpps以斜杠前面100Mpps为准）； 8个千兆电口，4个千兆SFP，2个复用的千兆电combo口； 支持MAC地址≥16K，支持ARP表项≥2K, 支持Ipv4 FIB表项≥4K，提供权威第三方测试报告； 支持跨设备链路聚合； 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF，OSPFv3，提供官网截图证明； 支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击； 支持CPU保护功能，支持CPU攻击防范：支持CPCAR； 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； 支持智能堆叠，堆叠后逻辑上虚拟为一台设备，具有统一的表项和管理，堆叠系统通过多台成员设备之间冗余备份； 支持以太网电口堆叠，用网线连接实现堆叠功能； 支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用，提供权威第三方测试报告； 支持802.3az能效以太网EEE，环保； 采用静音无风扇设计，环保无噪声，提供权威第三方测试报告； 支持Openflow 1.3标准； 单台配置：提供3年原厂维保 |
| 6 | 千兆光模块 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) 需与核心交换机同品牌 |
| 7 | 万兆光模块 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) 需与核心交换机同品牌 |

### 校园无线网络系统

#### 招标清单

| 序号 | 设备 名称 | 参数要求 详见下表： 2）无线产品技术规格及参数要求 | 单位 | 数 量 | 推荐品牌 及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线AP | 室内增强型无线接入点，采用内置天线 2*2 MIMO，双路双频，可支持802.11a/n和802.11b/g/n同时工作、胖/瘦模式切换、WAPI、PoE和本地供电（PoE和本地电源适配器需单独选购） | 台 | 60 | 锐捷 华为 H3C 需提供原厂三年质量保证及软硬件全上门免费服务承诺书 |
| 2 | 室内密集无线AP | 大报告厅8只，会议室2只，合班教室3只 | 只 | 13 |  |
| 3 | 室外定向无线AP | 操场6只 庭院8只 | 只 | 14 |  |
| 4 | 无线AP许可，加入局中心机房总无线控制器 | WS系列无线控制器产品专用升级许可证License，每套可支持增加512个普通AP或1024个墙面式AP的控制权 | 套 | 1 |  |
| 5 | 节点AP监控软件授权,加入局中心机房网络平台 | 此license可增加500个AP节点监控。一台智分主机占用4个AP监控节点授权 | 套 | 1 |  |
| 6 | 全千兆POE交换机 | 24个101001000M自适应电口，4个1G非复用SFP光口，支持HPOE、POE+、POE，1-4号口支持HPOE，1个Cosole口 | 台 | 18 |  |
| 7 | 光纤模块 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm） | 台 | 36 |  |
| 序号 | 设备名称 | 参数要求见 【19、布线系统 】 | 单位 | 数量 | 推荐品牌及 要求 |
| 1 | 六类180度非屏蔽RJ45模块 |  | 个 | 87 | 爱谱华顿 康普 西蒙 需提供原厂三年质量保证及软硬件全上门免费服务承诺书 |
| 2 | 亚光单口面板 |  | 个 | 87 |  |
| 3 | 86*86暗盒 |  | 只 | 87 |  |
| 4 | 六类24位非屏蔽RJ45配线架 |  | 个 | 18 |  |
| 5 | 金属理线器-24档 |  | 个 | 36 |  |
| 6 | 超五类非屏蔽RJ45跳线-1米 |  | 根 | 87 |  |
| 7 | 六类非屏蔽RJ45跳线-2米 |  | 根 | 87 |  |
| 8 | 六类四对双绞线 |  | 箱 | 25 |  |
| 9 | 六类水晶头 |  | 只 | 300 |  |
| 10 | PVC线管 | 20MM 中型含管件 | 根 | 3500 | 光华，永高，施展 |
| 11 | 布线人工工时 |  | 根 | 80 |  |
| 12 | 附件 | 国产 | 根 | 1 |  |

#### 无线产品技术规格及参数要求

| 序号 | 设备 名称 | 指标项 | 技术规格及参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线AP | ▲ 硬件规格 | 支持标准的802.11a/b/g/n/ac/ac wave2，最大速率1267Mbps，要求提供官网截图证明（带官网链接） |
|  |  |  | 支持物联网模块收发单元，支持蓝牙、RFID、zigbee等多种协议，要求提供官网截图证明（带官网链接） |
|  |  |  | ≥2个10/100/1000Base-T以太网上联接口，≥2个全制式物联网协议扩展端口(RJ45接口或扩展槽) ，要求提供官网截图证明（带官网链接） |
|  |  | 产品 功能 | 支持胖/瘦AP两种工作模式的切换，在瘦AP工作模式时，AP与控制器之间采用国际标准的CAPWAP协议通信；能与安全计费管理系统联动，实现准入认证和计费的功能；支持实时频谱防护,可视化射频干扰源对无线局域网的性能的影响；支持当AC宕机时，AP切换为智能转发模式继续传输数据，保证无线用户正常使用；支持mac认证、Web认证、802.1X认证、WAPI认证；无线接入点须和网络管理系统进行联动，可以通过网管软件进行配置和拓扑发现 |
|  |  | ▲配置要求 | 实配一路蓝牙物联网收发功能 实配一路RFID物联网收发功能，需提供官网功能截图证明（带官网链接）； |
| 2 | 室内密集无线AP | ▲硬件 规格 | 采用三路双频设计，一个2.4GHz/5GHz可变射频卡，两个5GHz射频卡，支持802.11ac wave2标准，要求提供官网截图证明（带官网链接） |
|  |  |  | 支持802.11ac MU-MIMO，整机最大6条空间流，且全部支持MU-MIMO |
|  |  |  | 5GHz 单射频最大接入速率≥867Mbps；2.4GHz 单射频最大接入速率≥400Mbps，整机最大接入速率≥2600Mbps，要求提供官网截图证明（带官网链接） |
|  |  |  | 2个10/100/1000Base-T以太网上联端口，其中一个支持IOT扩展，要求提供官网截图证明（带官网链接） |
|  |  |  | 支持蓝牙4.0（内置） |
|  |  |  | 支持苹果iBeacon协议，可扩展摇一摇等丰富的蓝牙应用，可应用于蓝牙定位应用，提供官网截图证明 |
|  |  |  | 一个全尺寸USB接口 |
|  |  | 产品 功能 | 设备可支持不小于32个虚拟AP；为增强无线网络可靠性，支持当AC宕机时，AP切换为智能转发模式继续传输数据，保证无线用户正常使用，保证无线用户正常使用；支持胖/瘦AP两种工作模式的切换，在瘦AP工作模式时，AP与控制器之间采用国际标准的CAPWAP协议通信；支持IPv6技术，包括IPv6报文透传 ,IPv6终端接入认证；支持无线频谱分析,可视化射频干扰源对无线局域网的性能的影响；无线接入点须和网络管理系统进行联动，可以通过网管软件进行配置和拓扑发现 |
|  |  | 产品 资质 | 提供无线电发射设备型号核准证复印件 |
|  |  |  | 提供AP的WiFi联盟证书 |
| 3 | 室外定向无线AP | ▲硬件 规格 | 支持标准的802.11ac wave2协议,采用双路双频设计，可同时工作在802.11a/n/ac和802.11b/g/n模式，要求提供官网截图证明（带官网链接） |
|  |  |  | 内置定向智能天线，具备6个N-K型射频接口，要求提供官网截图证明（带官网链接） |
|  |  |  | 天线工作模式：同时具备内置天线和外置天线接口，可通过软件切换两种天线，要求提供官网截图证明（带官网链接） |
|  |  |  | 两个千兆电口，一个千兆光口 ，要求提供官网截图证明（带官网链接） |
|  |  |  | 2.4GHz单频最大接入速率≥800Mbps,5.8GHz单频最大接入速率≥1700Mbps，整机最大接入速率≥2500Mbps，要求提供官网截图证明（带官网链接） |
|  |  |  | 避雷方式：网口和天馈口均内置避雷器，要求提供官网截图证明（带官网链接） |
|  |  |  | 蓝牙串口管理：具备蓝牙模块用于远距离登录控制台。 |
|  |  |  | 防护等级为IP68，要求提供官网截图证明（带官网链接） |
|  |  |  | 支持标准的802.3at协议进行PoE供电，整机功耗小于26w，要求提供官网截图证明（带官网链接） |
|  |  | 产品 功能 | 支持胖/瘦AP两种工作模式的切换，在瘦AP工作模式时，AP与控制器之间采用国际标准的CAPWAP协议通信 |
|  |  |  | 支持实时频谱防护,可视化射频干扰源对无线局域网的性能的影响 |
|  |  |  | 支持mac认证、Web认证、802.1X认证、WAPI认证 |
|  |  |  | 为便于后期的管理，要求无线接入点须和网络管理系统进行联动，可以通过网管软件进行配置和拓扑发现，并能进行状态监测和告警，还能实现有线无线一体化网管平台 |
|  |  | 产品 资质 | 提供无线电发射设备型号核准证复印件 |
|  |  |  | 设备电磁辐射对人体安全，满足Council Recommendation 1999/519/EC Annex II 的相关要求，提供第三方测试机构的SAR测试报告证明 |
|  |  |  | 设备支持保密通信功能，提供国家密码管理局商用密码检测证书 |
|  |  |  | 提供AP的WiFi联盟证书 |
|  |  |  | 内置防雷，并达到6Kv防护水平，提供国家权威机构测试报告 |
|  |  |  | 产品能够在持续浸水的恶劣环境下保持完好, 并提供产品IP68防护等级权威机构测试报告 |
| 4 | 无线AP许可， | 硬件 规格 | 结合黄岩无线教育城域网原有实际情况和需要，配置无线控制器授权≥512个。投标前必须调研新增的无线控制器授权与原无线控制器是否兼容，若无法兼容，则需要配置单独无线控制器，应满足如下要求： ▲最大可支持管理3200个AP ，配置无线AP License≥1240 个；802.11转发性能≥40G ，要求提供官网截图证明（带官网链接）；固化千兆电口数≥8（此次配置10块原厂千兆单模光模块），固化千兆光口数≥8个，10G万兆接口数≥4个（此次配置两块原厂万兆多模光模块），实配冗余电源，要求提供官网截图证明（带官网链接）；支持未来扩展需求，整机最大支持千兆电口数≥16，通过扩展，整机最大支持万兆光口数≥8 |
| 5 | 节点AP监控软件授权, | 硬件 规格 | 此license可增加500个AP节点监控。一台智分主机占用4个AP监控节点授权 |
|  |  |  | ▲节点AP监控软件授权 加入黄岩教育局网络运费平台,并且实现与原有的黄岩教育局网络运费平台做对接 |
| 6 | 全千兆POE交换机 | 整机 性能 | ▲交换容量≥336Gbps，转发性能≥126Mpps |
|  |  |  | 固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化SFP非复用口≥4个 |
|  |  |  | 要求所投设备MAC地址≥16K，ARP表项≥1000条,FIB表项≥500,以第三方权威机构测试报告为准 |
|  |  |  | 要求所投产品支持防雷等级≥8KV，要求第三方测试报告 |
|  |  |  | 为提升设备适应恶劣环境能力，要求所投产品必须涂装三防漆，充分提升设备绝缘、防潮、防腐蚀、防霉、防盐雾等性能,提供官网截图 |
|  |  |  | 工作温度0-50°，要求提供官网截图。 |
|  |  |  | 投标产品支持单端口POE输出功率≥60W，提供所投产品官网截图（含链接） |
|  |  |  | 投标产品所有电口均支持POE和POE+远程供电，整机POE功率输出≥370W |
|  |  | 基本 功能 | ▲支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议 |
|  |  |  | 支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行。 |
|  |  |  | 支持虚拟化功能，最多可将9台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤30ms，需提供第三方权威机构测试报告。 |
|  |  |  | 要求所投产品支持模块化操作系统，支持针对单一模块打热补丁，故障模块升级中不影响其他进程的正常运行和业务转发；需提供第三方权威机构测试报告 |
|  |  | 产品 资质 | 要求所投产品提供工信部入网证书和入网测试报告 |
|  |  |  | 要求所投产品支持openflow 1.3协议，出具全球SDN测试认证中心出具的证书作为证明 |
| 7 | 光纤模块 | 整机 性能 | Mini-GBIC-LX 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm） |
| 8 | 厂商 资质 | 1、设备厂商拥有自主知识产权的核心技术、具有良好的创新管理体系。受国家的认可，提供国家权威三部委联合颁发的“创新型企业”（非试点企业）证书，提供证明文件及网站查询截图，提供证书复印件加盖原厂公章。 2、为提高服务质量，降低用户支出成本，保障客户利益；设备制造厂商须是国家工信部认可的ITSS理事成员单位或副会长单位，提供证书复印件（与设备厂商名称一致）并加盖原厂公章。 3、投标设备在教育行业有成熟的应用，覆盖面广，提供教育行业市场占有率排名证明；连续10年及以上获得教育行业市场占有率排名第一的。 4、CCW出具的2016年IT运维市场占有率第一，提供计世资讯的证明文件并加盖原厂公章； 5、无线技术获得省部级科技进步一等奖，提供获奖证书复印件并加盖原厂公章。 6、设备厂商行业内具备影响力，教育行业具有中国教育装备行业协会会员资格，提供证书复印件并加盖原厂公章，并在协会官网可查。 |

### 多媒体教学系统

#### 招标清单

| 序号 | 设备 名称 | 技术规格及参数要求 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 校园集中控制管理系统 | 校园集中控制管理系统 管理72个终端 参数要求详见下表： 2）多媒体技术规格及参数要求【校园集中管理系统】 | 套 | 1 | 希沃 高创 鑫城 需提供原厂三年质量保证及软硬件全上门免费服务承诺书 |
| 2 | 智慧黑板智能触摸一体机 | 智慧黑板、80寸交互智能触摸一体机，含电脑模块 参数要求详见下表： 2）多媒体技术规格及参数要求【智慧黑板】 需提供演示样机现场功能演示， | 台 | 65 |  |
| 3 | 壁装电视机支架 | 安装定制支架 | 套 | 65 |  |
| 4 | 实物展示台 | 参数要求详见下表： 2）多媒体技术规格及参数要求【实物展台】 | 台 | 65 |  |
| 5 | 钢制讲台 | 讲台桌采用优质冷轧钢板，承重部位厚1.2mm，其它部位厚1.0MM，上下采用分体式设计，台面采用9mm厚度防划痕黄色木纹防火板，闭合尺寸: (长) 1150 (宽)650 (高)920MM,防静电。 支持17-20寸显示器以翻转方式打开，键盘、鼠标、中控、电源插座、网络面板在同一面板上面设计成隐藏式。为了不影响老师上课，使用键盘时无需翻转或抽拉即可使用，关闭后所有设备都隐藏在讲台内，便于操作使用，提供橡木扶手方便使用者握扶。 附安全锁, 一把钥匙控制所有锁。 展台右侧抽拉便于操作使用，桌底部配置接地线连接头以防漏电与静电，讲台内置布线系统。 | 张 | 65 | 兴和力 杭州舜力 高兴 |
| 6 | 成品VGA线 | 秋叶源10米3+6VGA 机压 | 根 | 65 | 秋叶源 |
| 7 | 成品HDMI线 | 秋叶源成品HDMI 10米高清线 | 根 | 65 |  |
| 8 | 成品USB线 | 秋叶源成品USB 10米线 | 根 | 65 |  |
| 9 | 成品网线 | 秋叶源机压超五类双绞线 10米 | 根 | 65 |  |
| 10 | 讲台桌主电源线 | RVV3×1.5护套线 | 米 | 1500 | 爱谱华顿 康普，西蒙 |
| 11 | 一体机电源线 | RVV3×1护套线 | 米 | 1500 |  |
| 12 | 六类四对双绞线 | AP-6-01 | 箱 | 5 |  |
| 13 | PVC管 | 光华 直径20MM | 米 | 1500 | 光华 永高 施展 |
| 14 | PVC管 | 光华 直径50MM | 米 | 150 |  |
| 15 | 多媒体接线箱 | 嵌装300*200*100 | 只 | 50 |  |
| 16 | 人工费 | 布线按装 | 工 | 250 |  |

#### 多媒体产品技术规格及参数要求

| 序号 | 设备名称 | 设备描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 校园集中管理系统 | ▲后台控制端采用B/S架构设计，可在Windows、Linux、Android、IOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登陆进行操作。 受控端除实现智能平板与后台服务器连接外，还具备本地软件管理功能，能实现智能平板硬件信息查询、本机信息设置、系统还原备份、系统冰点功能。 远程状态监控：可对局域网内所有智能平板的使用状态进行实时监控，包括开关机、当前通道、置顶软件、锁定状态、显示模式、音响模式、音量、上电状态、开机通道、是否冰点、信息发布内容等多种监控选项，监控选项列表可根据用户需求进行个性化修改。 电脑监控告警：受监控的智能平板若CPU温度、内存占用、硬盘占用等高于安全值时，系统会自动告警。可支持一键对远程终端做硬盘垃圾清理（终端回复正常使用状态后需有明确提示）。 实时屏幕监控：可远程对选定的智能平板的任意通道屏幕画面进行实时监控。 账户管理：管理员账户可以任意添加或删改普通用户的账户信息，设置不同用户的使用权限。 分组管理：可对学校的所有智能平板按分年级或分楼层等进行分组管理。 开关机控制：可远程对选定的智能平板做即时的开关机和触摸开关控制，并可设置上电后及开机后的默认状态。 定时操作控制：可远程对选定的智能平板做定时的操作控制，包括定时开关机、定时切换通道、定时打铃、定时信息发布等。定时操作可实现单次、每日循环、每周循环定时控制。支持定时操作列表查询，并可对具体某项定时操作进行二次编辑。 课堂打铃：可远程对选定的智能平板进行远程打铃。 远程管理：可远程对选定的智能平板进行冰点控制、系统备份还原和软件批量安装。 一键禁用360wifi、猎豹wifi等第三方自建热点软件，防止学生通过交互智能平板无线上网。 任意通道信息发布：可远程对选定的智能平板在任意通道下即时发布走马灯文字信息和屏幕固定位置常驻信息，可设置播放次数及时长。 远程信息发布：支持单一文件推送至选定的智能平板进行播放，文件类型包含PPT、WORD、EXCEL、PDF和音视频等，可设置播放重复次数、持续时长、允许退出、立即播放、延迟播放、循环播放等。PPT、WORD、EXCEL、PDF等可设置文件每页播放持续时间，让用户轻松将office文档转换为丰富的信息发布内容。 多文件混排发布：支持视频、文本、图片等多类型文件混合编排功能，可对多图片进行排序组合，添加文本支持直接复制黏贴。混排模式中需提供不少于5个快速编辑模板，可设置播放重复次数、持续时长、允许退出、立即播放、延迟播放、循环播放等。 报表统计：以图文形式对智能平板的使用情况进行数据统计，可按天或按月统计，统计内容包括开机率、开机时长、活跃度排名、软件使用情况（PPT、Easinote、多媒体等），点击统计图可查看详细信息。 统计报表导出：支持一键导出统计报表，可按月份导出每月统计数据，导出的多项内容直接复制粘贴可用。 服务器管理：支持服务器可视化监控，可监控服务器的配置信息、实时运行情况、存储文件内容等。 |
|  | 智慧黑板 | 整体设计 整机采用一体化设计，无明显拼接痕迹，外观简洁。 整机中间区域为LED屏幕，可显示视频内容，进行交互触控操作等。 整机前侧面板均可书写板书，包含中间区域及两侧区域，便于老师完整书写教学内容。 ▲中间区域屏幕采用80英寸 LED 液晶屏，显示比例16:9，具备防眩光效果。 ▲采用电容触控技术，支持在Windows中进行20点触控，安卓系统中进行10点触控。 中间区域屏幕采用钢化玻璃，使用1.04kg钢球，在2m处自由落体撞击整机液晶显示屏幕的钢化玻璃，产品无损伤破裂，功能无异常。 金属包裹整机屏幕边缘，避免屏幕玻璃从侧边被意外击碎。 金属后壳覆盖整机背面，屏蔽内部电路器件辐射，有效降低辐射量；同时防潮防湿，提高产品可靠性。 辐射满足国标GB/T9254-2008 Class B等级要求（CCC证书封面没有仅满足CLASS A等级的提示字样），无需采取任何辐射防护措施。 主屏与副屏的板书区域均支持普通粉笔、液体粉笔、水溶性粉笔书写。 电源要求：AC 100V～240V 整机经过产品可靠性检验，MTBF大于80000小时。 整机符合浪涌（冲击）抗扰度、静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、射频场感应的传导抗扰度等要求，确保整机使用安全。 机身具备防盐雾锈蚀特性，且满足GB4943.1-2011标准中的防火要求。 整机具备抗振动、防跌落特性，保证整机运输或使用过程中不易受损。 整机在0℃—40℃环境下可正常工作，在-20℃—60℃的环境下可正常贮存且贮存后功能无损。 自动功能：当设备在五分钟内处于无信号接收状态且无人操作时，将会自动关机，节省能耗。 智能亮度调节：整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭。 整机支持实时显示屏体温度，并可根据温度变化显示不同颜色进行提示。 ▲整机只需连接一根网线，即可实现Windows及Android系统同时联网（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） |
|  |  | 主要功能 ▲整机电视开关、电脑开关和待机键三合一，操作便捷。 整机具备至少6个前置按键，方便老师快速开关机、调出中控菜单、进入安卓系统等操作。 一键调整PPT画面比例：可通过机身前置按钮对PPT课件实现一键切换画面显示比例。 整机具备至少3路前置USB接口,且前置USB接口全部支持Windows及Android双系统读取，将U盘插入任意前置USB接口，均能被Windows及Android系统识别，防止老师误操作（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告）。 内置触摸中控菜单，将信号源通道切换、亮度对比度调节、声音图像调节等整合到同一菜单下，无须实体按键，在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单，方便快捷。 触摸中控菜单上的通道信号源名称支持自定义，方便老师识别 当外接电脑设备时，如整机处于关机上电状态，则接上外接电脑后自动开机。如整机处于正常使用状态，则设备能自动识别并切换到对应的VGA/HDMI信号源通道，且断开后能回到上一通道。自动跳转前支持选择确认，待确认后再跳转（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告）。 当整机外接电脑设备并连接触摸线使用时，外接电脑可直接读取插在整机上的U盘，并识别连接至整机的翻页笔、无线键鼠等USB连接设备。 配备无线智能遥控：人性化设计具备电视遥控功能和电脑键盘常用的F1—F12功能键及Alt+F4、Alt+Tab、Space、Enter、windows等快捷按键，可实现一键开启交互白板软件、PPT上下翻页、一键锁定/解锁触摸及整机实体按键、一键冻结屏幕、一键查看整机温度、一键黑屏等功能。 ▲整机处于任意通道下，可调用互动课堂功能。 支持手机扫描二维码，实现互动答题功能。 支持老师发起单选题、多选题、抢答题等，答题结束可查看答题结果，帮助老师了解课堂学习情况。 学生可便捷设置姓名，方便老师管理课堂答题情况。 支持开启或关闭信息接收功能，开启后学生可通过手机发送信息至智能平板展示，增加课堂互动方式。 整机支持任意通道下通过手势识别调出板擦工具进行擦除，且能够根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。 整机支持任意通道画面放大功能，可在整机任意通道下将画面冻结并双击画面任一部分进行放大，也可以通过按键将整个画面自由缩放，放大后的屏幕画面可进行任意拖拽。 支持在任意通道下调取快捷白板、聚光灯、秒表、倒计时、倒计日等小工具。 支持开机画面自定义，方便学校根据需要，设置特定的开机欢迎语。 |
|  |  | 内置电脑 采用模块化电脑方案，抽拉内置式，PC模块可完全插入整机，保护PC模块不易受教室灰尘影响。采用80pin或以上接口，实现无单独接线的插拔。 采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告）。 采用双WiFi天线，增强无线网络信号。 处理器：Intel Core i5,主频为双核四线程 内存：4G DDR4笔记本内存或以上配置，并具备双内存条卡槽，支持内存扩充最大至32G。 硬盘：128G或以上SSD固态硬盘 |
| 3 | 实物展台 | 铝合金外壳，无锐角无利边设计，塑胶包裹，有效防止师生碰伤、划伤。 内置机箱锁，壁挂式安装，防盗防破坏。 采用三折叠开合式托板，展开后托板尺寸≥A4面积，收起时小巧不占空间，高效利用挂墙面积。 ▲采用USB3.0高速接口，单根USB线实现供电、高清数据传输需求。 采用800W像素自动对焦摄像头，可拍摄A4画幅。 解析度：中间1600线，四周1400线。 展台按键采用电容式触摸按键，可实现一键启动展台画面、画面放大、画面缩小、画面旋转、拍照截图等功能，同时也支持在一体机或电脑上进行同样的操作。 整机自带均光罩LED补光灯，光线不足时可进行亮度补充，亮度均匀 需与多媒体智慧黑板同品牌 |

### 电子班牌系统

#### 招标清单

| 序号 | 设备名称 | 技术规格及参数要求 | 单位 | 数 量 | 推荐品牌 及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22寸云班牌一体机 | 采用22英寸电容式触摸屏，支持10点触控，分辨率≥1920*1080，显示比例16:9。 屏幕可视角度：89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)(左/右/上/下)。 ▲屏幕亮度≥500cd/㎡；对比度1000:1。 CPU：Quad-core Cortex-A17 up to 1.8GHz。 系统运行内存≥2GB DDR3，存储容量≥8GB。定制Android 5.1或以上系统及应用。 刷卡器：具有内置IC卡刷卡器，支持14443协议。学生可佩带相应的终端设备刷卡签到、登录个人界面等。 终端支持远程后台设置自动关机。 无外置电源适配器，线材上出，施工安装方便。与墙面紧密贴合，保障师生操作时的安全性。 ▲屏幕正面采用整幅防眩光钢化玻璃，可在阳光、白炽灯、日光灯等强光照射下正常使用。 需与多媒体智慧黑板同品牌 需提供演示样机现场功能演示 | 台 | 65 | 与多媒体一体机同品牌 需提供演示 需提供原厂三年质量保证及软硬件全上门免费服务承诺书 |
| 2 | 信息发布云平台 | 云班牌配套信息发布管理平台 参数要求详见下表： 2）信息发布云平台技术规格及参数要求 | 套 | 1 |  |
| 3 | 壁装班牌支架 | 配套班牌支架 | 套 | 65 |  |
| 序号 | 设备名称 | 参数要求见 【19、布线系统 】 | 单位 | 数量 | 推荐品牌及 要求 |
| 4 | 六类180度RJ45模块 |  | 个 | 63 | 爱谱华顿 康普 西蒙 需提供原厂三年质量保证及软硬件全上门免费服务承诺书 |
| 5 | 亚光单口面板 |  | 个 | 63 |  |
| 6 | 86*86暗盒 |  | 只 | 63 |  |
| 7 | 六类24位RJ45配线架 |  | 个 | 10 |  |
| 8 | 金属理线器-24档 |  | 个 | 20 |  |
| 9 | 超五类RJ45跳线-1米 |  | 根 | 63 |  |
| 10 | 六类RJ45跳线-2米 |  | 根 | 63 |  |
| 11 | 六类四对双绞线 |  | 箱 | 20 |  |
| 12 | 六类水晶头 |  | 只 | 200 |  |
| 13 | PVC线管 | 20MM 中型含管件 | 根 | 2500 |  |
| 14 | 布线人工工时 |  | 根 | 75 |  |
| 15 | 附件 | 国产 | 根 | 1 |  |

#### 信息发布云平台技术规格及参数要求

| 设备名称 | 设备描述 |
| --- | --- |
| 云班牌系统 | ▲软件系统为B/S架构，通过浏览器就可以完成所有的任务编排、发布、播放设备的管理操作。 为数据安全，系统应采用云服务器部署，支持广域网操作和管理，进行企业自有域名登录，即管理人员实现账号密码登陆网站管理。 ▲系统支持刷卡考勤、刷卡直接登录系统、到课考勤。 系统支持设备码终端绑定及管理员卡刷卡自动绑定两种方式。 系统支持终端选修课刷卡报名。 刷卡考勤：支持自定义设置特定时间段内刷卡考勤，并可展示全班当天各考勤时间点详细考勤记录。 班级概况：支持展示班级名称、班主任姓名、教师学生人数、正在上课（课程状态、课程内容、教室位置）等相关信息。 轴状课程表：以时间轴的方式显示今日及本周课程表，课程信息显示详细的科目内容、是否选课、所在教室位置等，实时亮色显示当时所在课程信息 课堂详情：课堂寄语展示任课老师对本节课程的重要提示点，本节知识点为任课老师提炼的本节课的知识点内容，方便学生精准明确课堂内容。 翻转课件:教师可提前把本堂课所需课件上传至系统，实时同步至班牌，学生可直接点击查看展示的课件，实现翻转课堂。 课后反馈：学生可在班牌上刷卡反馈课堂效果，方便教师了解学生课堂接收程度，适时调整教学内容，提高教学成果效率。 课后作业：教师可在系统上对每节课程进行作业布置，作业内容可实时同步至云班牌。 日期/天气：支持展示该地区日期、时间、温度、天气（3D特效）、空气质量等。 教师信息：支持显示本班班主任及各科教师信息，可分别显示各科教师对应的头像及姓名，点击可查看教师介绍及作品详情。 班级成员：支持显示本班所有班级成员的信息，点击头像可查看学生个人介绍。 班级文化：支持展示班级风采照片、班级荣誉图片、学生作品图片等，可以点击放大，滑动翻页。 信息发布：支持展示学校/班级发布的最新新闻及活动动态，学生可在班牌上点击查看详情，并可刷卡参与活动。 个人信息查询：学生刷卡可自动登录系统，在个人模块下显示学生姓名、学号、所在班级等信息，同时支持显示学生个人今日及本周课程表，并可点击查看各科目详细课程内容，包括课堂详情、课堂签到、翻转课件、课后反馈、课后作业等。 选课报名：学生可刷卡登录系统，在个人模块选课报名功能下报名已开放选课报名的课程，选课报名功能下可查看已开放的选课课程、已选报名课程、未开放选课报名的课程等信息。 班牌设置：班级管理员可刷卡进行网络设置，班级切换，数据更新，版本更新，切换皮肤等操作。 学生过程性评价展示：可实时更新学生行为评价的光荣榜排名，形成班级激励机制，引导学生积极向上。 配套云平台参数 快捷注册：支持用户通过短信及链接邀请注册。 基础数据管理：用户可管理学校、学年、学期、班级、教室、科目、课程表、作息时间表、教师、学生等基础数据，并可对其进行新增、编辑、删除和批量导入等操作。 支持对教师、班级、教室、课程等数据分类管理并一一匹配，方便选课走班。 信息发布：支持用户发布通知、新闻、活动等信息，可按班级分组发送，适合新课改要求；发布的活动可设置活动时间，是否投票，是否报名等一系列自定义功能。 ▲考勤统计：学生考勤数据在系统内可自动生成考勤统计饼图，直接显示各类考勤状态统计数据，支持近两日各时段的到勤率曲线图查看。支持异常考勤记录详细查看。 选课走班： 课程库：用户可设置学校课程库，该课程库为全校所有课程信息的汇总，添加课程时可设置课程名称、授课教师、课程分级、是否签到打卡、是否开启选课等。 教室调配：用户在系统中可新建教室，注明教室所在位置，然后新建年级班级信息，在调配教室功能下将教室与班级一一匹配。 选课设置：在新建选修课程时，选择开启选课，学生可以在云班牌上直接进行选课报名，任课教师可审核学生报名是否通过。 教室课程表：学校管理人员可在系统中设置每个教室的教室课程表，课程表的课程内容可以直接找到课程库里的课程信息进行添加。 走班管理：完成选课后，学生可以在个人课表及教室课表中看到相应的数据，包括课程信息、任课教师、到课学生、在相应的时间段会自动显示对应的班级信息。 翻转课堂： 课堂要点：教师点击课程表对应课程，即可在该课程翻转课堂模块下课堂要点内添加本节课对应知识点和课堂寄语。 课堂签到：在本节课开启课堂签到功能后，学生可在云班牌终端上进行到课考勤，平台自动统计到课考勤数据。 翻转课件：教师可在上课前上传关于本节课的课件及资源内容，系统实时更新至云班牌终端，学生可点击查看相关课件信息，课件支持文档、PPT、视频等。 课堂反馈：学生在课后可在云班牌终端上进行本节课的课后反馈，云班牌终端数据实时同步至云平台，平台自动进行统计。 作业布置：教师可平台作业布置模块下布置关于本节课的课后作业，学生可在云班牌终端该模块下点击查看。 资源服务： 我的资源：教师可在平台资源模块下我的资源里进行资源上传，并且分类管理上传的资源。 资源共享：教师上传的资源可选择共享到云班牌终端或者共享给其它教师。 班级光荣榜设置：教师可选择在云班牌终端显示学生行为评价的光荣榜排名，展示全班学生的行为评价排名，形成班级激励制度。 |

### 智能云教室系统

#### 招标清单

| 序号 | 设备 名称 | 技术规格及参数要求 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云教学服务器 | CPU Intel Xeon 四核 3.3GHz处理器。内存 32GB DDR4， 硬盘容量 4TB。 | 台 | 1 | 联想 DELL 锐捷 需提供原厂三年质量保证及软硬件全上门免费服务承诺书 |
| 2 | 云教学桌面终端 | 云教学桌面终端 参数要求详见下表： 2）云机房学生终端技术规格及参数要求 | 台 | 168 |  |
| 3 | 云教学教师机 | 云教学教师机 参数要求详见下表： 2）云机房教师终端技术规格及参数要求 | 台 | 3 |  |
| 4 | 云教学软件 | 桌面运管理系统 参数要求详见下表： 2）云机房学生终端技术规格及参数要求【云机房管理功能】 | 套 | 3 |  |
| 5 | 学生电脑桌 | 双人高密度板学生桌120*60*75 全部采用高密度板，两面帖灰白色防火板，桌面板厚2.5CM，侧板厚1.5CM，桌面钻2只3CM键盘鼠标孔 | 张 | 84 |  |
| 6 | 教师电脑桌 | 单人高密度板教师桌140*70*80，全部采用高密度板，两面帖灰白色防火板，桌面板厚2.5CM，侧板厚1.5CM，键盘抽屉采用三节导轨，桌面钻1只3CM键盘鼠标孔，具体尺寸要求见图纸 | 张 | 3 |  |
| 7 | 机柜 | 1.0米配准机柜 | 台 | 3 | 佳恩，图腾 |
| 8 | 配线架 | 六类24位RJ45 AP-6-04-24S | 个 | 9 | 爱谱华顿 康普，西蒙 |
| 9 | 金属理线器 | 24档 AP-J-01-LG | 只 | 15 |  |
| 10 | 24口千兆交换机 | (24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电) | 台 | 3 | 华为 H3C 思科 |
| 11 | 48口千兆交换机 | (48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电) | 台 | 3 |  |
| 12 | 六类双绞线 | AP-6-01 | 箱 | 9 | 爱谱华顿 康普，西蒙 |
| 13 | 成型跳线 | 爱普华顿 1.5米 | 根 | 180 |  |
| 14 | 六类网头 | RJ45 | 只 | 300 |  |
| 15 | 多用插座 | GN-B5440八插位多用排插，线长1.8米 | 只 | 90 | 公牛 |
| 16 | 钢桥架 | 60*40mm，厚度2.5mm，表面喷塑处理 | 米 | 120 | 余泰 |
| 17 | 电源线 | 2.5平方单芯铜线（分3色） | 米 | 900 | 中策 |
| 18 | 布线人工 | 人工布线 | 工 | 12 |  |
| 19 | 电工配件 | 德力西开关箱及五路以上32A德力西空气开关 | 套 | 3 |  |

#### 云机房学生终端技术规格及参数要求

| 指标 | 详细参数 |
| --- | --- |
| 云机房 管理功能 | 1、通过与主机同一品牌智能云教室管理软件实现所有的云机房终端终端集中统一管理，能实现以下操作功能，并于投标时提供功能截图。（非同一品牌需要提供三年的升级维保服务） 2、无需安装任何硬件，终端连上网络就可以启动进入各种Windows桌面云环境。 3、断网和服务端宕机，终端都可以使用，不影响正常上课教学。 4、不管客户端是关机或开机状态，系统都可以统一给所有客户端进行软件安装、删除等维护工作，并能不影响已经开机的客户端的正常使用，客户端开机或重启后就能使用新装软件和系统。 5、镜像库中的分区镜像可由任何系统调用，支持同一分区镜像供多个系统使用，达到分区共享目的，无论系统镜像如何变化，数据镜像可保持一致。 6、服务端以扇区流的方式，将创建的虚拟硬盘模板真实的部署到客户端，实现与系统无关性，多个系统只需要一次部署就完成。 7、支持按需和完全部署两种方式向客户端交付数据，均采用动态、实时、增量的原则，可以实现只部署系统分区或者数据分区。 8、智能代理机制，实现负载均衡，保证部署效率和客户端的正常使用。 9、部署过程中，根据管理策略自动修改IP地址和云机房终端名称。 10、服务端可以识别并将差异化的信息保存在终端硬盘中，避免每次启动提示安装信息。 11、客户端不需要对硬盘进行任何的操作，不需要分区和预装软件，连上服务端即可使用。 12、客户端不依赖网络和服务端可自我还原，支持分区每次、每天、每周、月、手动等多种还原方式。 13、客户端启动界面提供管理接口，断网的情况下，管理员也可以更新系统和应用软件。 14、系统引导选单显示开启与禁用，实现对当前不使用的系统进行屏蔽。 15、支持硬盘剩余空间智能调配，满足多系统时硬盘容量不足的问题。 16、支持包括3DMAX、Autocad、Maya2010以上等大型软件的运行。 17、支持机房原有产品实现互通统一管理 |
| ▲CPU | Intel Core i3-6100处理器（主频≥3.7GHz，缓存≥3M）支持安装正版windows7操作系统，因目前教材为WIN7，不接受7代及8代CPU。 |
| 主板 | ≥Intel 200系列及以上芯片组 |
| 内存 | ≥4G DDR4 2133 |
| 硬盘 | ≥500G SATA3 7200转硬盘 |
| 网卡 | 集成10M/100/1000MB自适应网卡 |
| 显示器 | 19”宽屏液晶显示器 |
| 机箱 | ≥17L立式机箱，顶置提手，具有光触媒风扇，可有效清除空气中的苯、甲醛、TVOC和细菌 |
| 键鼠 | 防水抗菌键盘，光电抗菌鼠标 |
| 接口 | 1个VGA、1个HDMI（能支持两路视频同时输出）、6个USB3.0接口（前置4个USB 3.0接口）、1个串口、2个PS/2接口 |
| 系统 | 正版操作系统 |
| 安全 | 智能USB屏蔽技术，仅识别键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露；原厂商通过国家信息安全一级认证 |
| 服务 | 原厂3年上门保修，第二自然日上门服务，需提供原厂针对此项目的质保函 |

#### 云机房教师终端技术规格及参数要求

| 指标 | 详细参数 |
| --- | --- |
| 云机房管理功能 | 1、通过与主机同一品牌智能云教室管理软件实现所有的计算机终端集中统一管理，能实现以下操作功能，并于投标时提供功能截图。（非同一品牌需要提供三年的升级维保服务） 2、无需安装任何硬件，终端连上网络就可以启动进入各种Windows桌面云环境。 3、断网和服务端宕机，终端都可以使用，不影响正常上课教学。 4、不管客户端是关机或开机状态，系统都可以统一给所有客户端进行软件安装、删除等维护工作，并能不影响已经开机的客户端的正常使用，客户端开机或重启后就能使用新装软件和系统。 5、镜像库中的分区镜像可由任何系统调用，支持同一分区镜像供多个系统使用，达到分区共享目的，无论系统镜像如何变化，数据镜像可保持一致。 6、服务端以扇区流的方式，将创建的虚拟硬盘模板真实的部署到客户端，实现与系统无关性，多个系统只需要一次部署就完成。 7、支持按需和完全部署两种方式向客户端交付数据，均采用动态、实时、增量的原则，可以实现只部署系统分区或者数据分区。 8、智能代理机制，实现负载均衡，保证部署效率和客户端的正常使用。 9、部署过程中，根据管理策略自动修改IP地址和计算机名称。 10、服务端可以识别并将差异化的信息保存在终端硬盘中，避免每次启动提示安装信息。 11、客户端不需要对硬盘进行任何的操作，不需要分区和预装软件，连上服务端即可使用。 12、客户端不依赖网络和服务端可自我还原，支持分区每次、每天、每周、月、手动等多种还原方式。 13、客户端启动界面提供管理接口，断网的情况下，管理员也可以更新系统和应用软件。 14、系统引导选单显示开启与禁用，实现对当前不使用的系统进行屏蔽。 15、支持硬盘剩余空间智能调配，满足多系统时硬盘容量不足的问题。 16、支持包括3DMAX、Autocad、Maya2010以上等大型软件的运行。 17、支持机房原有产品实现互通统一管理 |
| ▲CPU | Intel Core i5-6500处理器（主频≥3.2GHz，缓存≥6M）支持安装正版windows7操作系统，因目前教材为WIN7，不接受7代及8代CPU。 |
| 主板 | ≥Intel 200系列及以上芯片组 |
| 内存 | ≥4G DDR4 2133 |
| 硬盘 | ≥500G SATA3 7200转硬盘 |
| 网卡 | 集成10M/100/1000MB自适应网卡 |
| 显示器 | 19”宽屏液晶显示器 |
| 机箱 | ≥17L立式机箱，顶置提手，具有光触媒风扇，可有效清除空气中的苯、甲醛、TVOC和细菌 |
| 键鼠 | 防水抗菌键盘，光电抗菌鼠标 |
| 接口 | 1个VGA、1个HDMI（能支持两路视频同时输出）、6个USB3.0接口（前置4个USB 3.0接口）、1个串口、2个PS/2接口 |
| 系统 | 正版操作系统 |
| 安全 | 智能USB屏蔽技术，仅识别键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露；原厂商通过国家信息安全一级认证 |
| 服务 | 原厂3年上门保修，第二自然日上门服务，需提供原厂针对此项目的质保函 |

### 计算机及办公电脑

#### 招标清单

| 序号 | 设备 名称 | 技术规格及参数要求 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12.5寸商用笔记本 | 机型 | 商用笔记本电脑 | 台 | 120 | 与云机房同品牌 |
|  |  | 显示屏 | 12.5寸LED背光防眩光超薄液晶显示屏,分辨率1366*768，屏幕可180度开合 |  |  |  |
|  |  | CPU | Intel i5或以上，主频≥2.4GHz，缓存≥3MB |  |  |  |
|  |  | 内存 | 4GB DDR4 2133MHz |  |  |  |
|  |  | 硬盘 | ≥ 256GB PCIE NVME SSD硬盘 |  |  |  |
|  |  | 显卡 | 集成显卡 |  |  |  |
|  |  | 无线 | 802.11ac无线网卡及蓝牙4.1 |  |  |  |
|  |  | 键盘 | 防泼溅背光键盘 |  |  |  |
|  |  | 摄像头 | 720P高清摄像头 |  |  |  |
|  |  | 安全性 | 按压式指纹识别器 |  |  |  |
|  |  | 接口 | 2*USB3.0（兼具Power USB功能）、1*TYPE C、1*HDMI或DP、耳机输出/麦克输入、电脑安全锁孔、1*RJ45、电源接口，四合一读卡器 |  |  |  |
|  |  | 电池 | ≥4芯锂电池 |  |  |  |
|  |  | 材质 | 镁铝合金 |  |  |  |
|  |  | 包鼠 | 原厂笔记本包、鼠标 |  |  |  |
|  |  | 重量 | ＜1.3KG（含电池），便于携带 |  |  |  |
|  |  | 厚度 | ≤1.8 cm |  |  |  |
|  |  | 系统 | 原厂预装正版Windows 7中文版操作系统，每台机身均需粘贴正版COA标贴，微软正版可查 |  |  |  |
|  |  | 服务 | 原厂三年上门保修，第二自然日上门服务，需提供原厂针对此项目的质保函 |  |  |  |
| 2 | 商用台式 计算机 | 教师机 I5 4G 500G 参数参照11.3）智能云机房教师终端技术规格及参数要求 | 台 | 60 | 与云机房同品牌 |
| 3 | 打印机 | A4激光打印机 | 台 | 10 | HP 佳能 联想 |
| 4 | 复印一体机 | A4激光打印、传真、复印一体机，网络打印 | 台 | 3 |  |
| 5 | 彩色打印机 | A4激光彩色打印网络打印 | 台 | 1 |  |
| 6 | 财务打印机 | 发票专用针式打印机 | 台 | 1 |  |
| 7 | 身份设别系统 | 公安指定型号并联网 | 台 | 2 |  |
| 8 | 人脸考勤机 | 中控IFACE-701 | 台 | 10 |  |
| 9 | A3高速扫描仪 | 参考型号：松下KV-S5076H A3幅面, 双面扫描，参数要求详见下表： 2）A3高速扫描仪参数要求 | 台 | 1 | 松下及高于或同等品牌 |
| 10 | 复印机 | 35页/分钟、双纸盒500张+500张+ 手送80张、70万设计寿命、标配正常 网络打印1200*1200dpi、彩色扫描26900 600*600dpi、复印1200*600dpi、 256M内存、文件发送功能、0秒待时机、25％--400％倍率缩放、标配双面器、自动双面输稿器 | 台 | 1 | 佳能及高于或同等品牌 |
| 11 | 自助查询一体机 | 远望红外多点触摸屏 （overlook）YWLB050 42寸 | 套 | 2 |  |

#### A3高速扫描仪参数要求

| 扫描类型 | 双面彩色扫描 |
| --- | --- |
| 扫描方式 | 正面：CIS 背面：CIS 可选择黑白两种参照背景 |
| 扫描速度*1 | 黑白 / 彩色 A4(横向) : 单面 100 ppm 双面 200 ipm |
|  | 黑白 / 彩色 A4(纵向): 单面 80 ppm 双面160 ipm |
| 分辨率 | 100 ~ 600 dpi(调整级数 1 dpi)，光学分辨率：300 dpi / 600 dpi |
| 检测功能 | 双页进纸检测，装订文档检测，歪斜检测，卡纸检测，打滑检测，折角检测 |
| 图形压缩 | JPEG(彩色，灰度)，MH, MMR(软件 ICP) |
| 色调分级 | 黑白，灰度级(8 位)， |
|  | 彩色多数据流：黑白 & 灰度级，黑白 & 彩色 |
| 黑白模式中间色调 | 抖动，误差扩散法 |
| 图像控制 | 自动预览，自动重新扫描，图像增强，动态阀值， |
|  | 自动分离，黑白反色，自动纸张白平衡 |
| 其他功能 | 长度控制，条形码辨识(ISIS)，插入码检测，控制纸，长纸模式 |
| 最大图像尺寸 | 307 x 2,540 mm |
| 源文件*2 尺寸 | 最小 48 x 70 mm 最大 297 x 432 mm |
|  | 厚度 0.04 ~ 0.2 mm |
|  | 重量 20 ~ 157 g/㎡ |
| 纸盘容量*1 | 300 张：80 g/㎡ 350 张：70 g/㎡ |
| 图像存储 | 512 MB |
| 支持的操作系统 | Windows® XP SP3, Windows Vista® SP2Windows® 7, Windows® 8, Windows Server® 2003 SP2/Windows Server® 2003 R2 SP2, Windows Server® 2008 SP2/Windows Server® 2008 R2 SP1, Windows Server® 2012 |
| 接口 | USB 3.0 (如连接到 USB 集线器上，无法保证扫描仪正常运行。) |
| CPU | 酷睿 2 双核 1.8 GHz 内存 1GB USB 2.0 或更高 |
|  | 酷睿 i5 3.1 GHz 内存 2GB USB 3.0 (用于自动重新扫描 / 自动预览) |
| 电源 | 200V: 220~240V, 50/60Hz, 0.8A |
| 功耗 | 最大(扫描) 90 W 或更低 / 1.5 A (100 ~ 120 V) |
|  | 最小(待机) 30 W 或更低 |
|  | 睡眠模式 1.2 W 或更低 |
|  | 电源关 0.3 W 或更低 |

### 会议室、合班、音乐、舞蹈教室音响系统

#### 招标清单

| 分类 | 序号 | 设备 名称 | 技术规格及参数要求 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议室音响 | 1 | 一体机 移动支架 | 专用移动支架（重型） | 套 | 2 | 希沃 高创 鑫城 |
|  | 2 | 智能触摸一体机 | 80寸交互智能触摸一体机 含电脑模块I5，参数要求详见下表： 2）80寸交互智能触摸一体机技术规格及参数要求 | 台 | 2 |  |
|  | 3 | 壁装支架 | 壁装支架 | 只 | 2 |  |
|  | 4 | 主音箱 | 专业音箱 8英寸轻量化大功率、长冲程Ferrite低音驱动单元2*1英寸丝膜高音单元 120 ° x 60°覆盖角设计，具有均匀且平滑的轴向和偏轴向的响应；使声音的音场更为开阔、结像清晰，可以真实再现音乐现场的效果 频器具有高频保护电路；精确设计的分频器优化了频率响应，提升了中频人声表现力 箱体采用12 mm优质中密度纤维板，强度高、密度大，可以有效的减少箱体谐振 采用钢质防护网，内衬专业声学透声网 配有专业吊挂支架，方便音箱多角度旋转；操作简易快捷、安全可靠 额定/峰值功率：150W /600 W 额定阻抗：8 Ω 特性灵敏度：94dB/W/m 输出声压级：116 dB/W/m(Continues)；121 dB/W/m(Peak) 额定频率范围：65 ~ 20000Hz 扬声器单元：LF:1*8 英寸；HF:2* 1 英寸丝膜 | 对 | 2 | 湖山 JBL YAMAHA 湖山 JBL YAMAHA |
|  | 5 | 音箱功放 | 专业功放(2*200W) 开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 标准XLR+TRS1/4” 复合输入接口，体现简洁与实用并重。 智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高。 高品质变压器和低阻大容量电解滤波，保证大动态工作应付自如。 智能削峰限幅器，通过后面板压缩选择功能开关，有效避免失真信号对系统的损害。 具有高通、低通和直通选择功能，通过高、低通设置，可方便的构成电子分频系统，可不需要再使用电子分频器 额定功率：2×200W/8Ω 2×300W/4Ω 600W/8Ω桥接 | 台 | 2 |  |
|  | 6 | 8路调音台 | 小巧，便捷式多功能调音台 8路输入，高、中、低音独立调节 立体声输出；立体声录音输出，2路辅助输出 1路辅助返送，1路立体声（平面声转换）返送 内置效果器，耳机监听功能 标准+48V幻像电源可分组接通 | 台 | 2 |  |
|  | 7 | 高保真话筒 | 接收频率范围：VHF频段160MHz-190MHz 190MHz-220MHz 220MHz-270MHz 最佳有效使用距离：50m 最大偏移度：±15KHz，水平限制 射频稳定度：0.005%(at25c)﻿﻿ S/N信噪比：＞100dB T.H.D总谐波失真：<0.5% 静音控制：音码及杂讯锁定双重静音控制 频响范围：80Hz-16KHz 灵敏度：输入10-15dBuv时,S/N:＞70dB 谐波干扰比：＞80dB 发射功率：≤10mW | 套 | 2 |  |
|  | 8 | 无线话筒架 | 桌面型 | 套 | 2 |  |
|  | 9 | 混音器 | 线路内部采用五段参量均衡和数字移频双重防啸叫技术，能有效防止啸叫现象，大幅提升话筒增益，有效提高话筒拾音距离； 开启电源立即进入会议，无需会前调试，操作更简单 六路话筒和线路输入移频效果独立切换开关选择； 六路话筒幻象48V供电，独立切换开关选择； 六路话筒混音输入，各路音量独立调节； 会议系统本地喇叭实现独立效果连接（EFX）； 采用环形变压器供电，严格对称电源设计， | 套 | 2 |  |
|  | 10 | 音箱吊架 | 吊装 | 只 | 4 | 图腾 DELL 华为 |
|  | 11 | 音响机柜 | 1米专用机柜 带前门可锁 | 台 | 2 |  |
|  | 12 | 音箱线 | 600编 | 米 | 200 |  |
|  | 13 | PVC线管 | 20MM 中型含管件 | 米 | 150 | 光华永高施展 |
|  | 14 | 人工费 | 管线按装 | 工 | 10 |  |
| 合班教室三套 | 1 | 主音箱 | 专业音箱, 参数参照上面同款产品要求 | 对 | 6 | 湖山 JBL YAMAHA |
|  | 2 | 音箱功放 | 专业功放(2*200W) 参数参照上面同款产品要求 | 台 | 3 |  |
|  | 3 | 8路调音台 | 参数参照上面同款产品要求 | 台 | 3 |  |
|  | 4 | 高保真话筒 | 手持+头戴 参数参照上面同款产品要求 | 套 | 3 |  |
|  | 5 | 混音器 | 参数参照上面同款产品要求 | 套 | 3 |  |
|  | 6 | 音箱吊架 | 吊装 | 只 | 12 | 图腾 DELL 华为 |
|  | 7 | 音响机柜 | 1米专用机柜 带前门可锁 | 台 | 3 |  |
|  | 8 | 音箱线 | 600编 | 米 | 300 |  |
|  | 9 | PVC线管 | 20MM 中型含管件 | 米 | 250 | 光华永高施展 |
|  | 10 | 人工费 | 管线按装 | 工 | 15 |  |
| 音乐舞蹈教室 | 1 | 智慧钢琴 | 尺寸（毫米）:宽度不低于1500、深度不大于750、高度不低于1320 颜色:黑、白（不饱和树脂环保漆） 框架:实木背板 琴键:实木88键标准键盘，触感舒适自然 琴键下沉度：在9.5mm~11.5mm，间偏差不大于1.0mm,相邻两键偏差不大于0.5mm 踏板:不少于5功能踏板 音板:采用不等后加强型音板 弦轴板:17层色木，极强握钉力弦轴板 琴弦:防锈琴弦，音色纯净，音准稳定 弦码;采用弯压工艺、音频震动相应精确、迅速 弦槌;采用纯羊毛毡弦槌，音色圆润通透 音质:采用十二平均律、全音域均匀连贯、能表现不同的强弱音 主机：主机性能:1.4Ghz( i5 处理器) 存储:500GB 内存:4GB LPDDR3 内存 图形处理器:Intel HD Graphics 5000 图形处理器 音频接口:音频线输入迷你插孔 音频线输出:3.5 毫米耳机插孔、内置扬声器 网络接口 10/100/1000BASE-T 以太网 (使用 RJ-45 接头)、802.11ac Wi-Fi 无线网络 外设接口 HDMI 端口支持多通道音频输出、蓝牙4.0 2个 USB 3 端口 屏幕显示方式：一体化液晶显示屏 屏幕显示比例：32:9 屏幕分辨率（像素）:3840x1080 ▲屏幕显示尺寸：对角线尺寸不小于37英寸 （提供尺寸图并且加盖原厂公章） 音箱:双声道，钢琴定制音响系统 电子音源:支持不少于128个复音数，音色库容量：不少于137种乐器音色&不少于512MB（提供乐器音色表并且加盖原厂公章） 自动演奏系统：支持自动演奏功能、支持完整88键及延音踏板驱动功能、支持配合实时采集系统，还原多级力度琴键自动弹奏、支持精准带力度等级采集方式，实现整合输出标准Midi力度值、支持采集延时小，演奏记录力度级别高、支持外接USB存储设备，自制教学课件和教学资源。 通过88标准琴键交互UI控制及软件功能操作，提升交互效率，简化操作过程。 提供高清视频教学资源，支持示范，全景展示角度切换。 支持软件控制录制、回放，自动演奏。 支持弹奏提示、智能互动、自动跟弹。 支持多媒体播放格式（视频、课件、音频）。 支持示范演奏、旋律选取、自拟考题、变速变调、即兴伴奏、乐器模拟。 提供多系列标准教材内容包含不限于（曲谱、视频、音频）。 教学辅助功能：支持实体功能踏板辅助控制钢琴（曲速控制、曲谱翻页、选择小节、节拍器）。 支持通过网络进行固件和应用程序进行远程升级。 支持通过网络获取和上传信息资源。 | 架 | 2 | Find 或不低于本标要求的国内外知名品牌 需提供原厂三年质量保证及软硬件全上门免费服务承诺书 |
|  | 2 | 教学专用钢琴凳 | 教学专用钢琴凳 | 张 | 2 |  |
|  | 3 | 主音箱 | 专业音箱参数参照上面同款产品要求 | 对 | 4 | 湖山 JBL YAMAHA |
|  | 4 | 音箱功放 | 专业功放(2*200W) 参数参照上面同款产品要求 | 台 | 2 |  |
|  | 5 | 8路调音台 | 参数参照上面同款产品要求 | 台 | 2 |  |
|  | 6 | 高保真会议话筒 | 手持+头戴 参数参照上面同款产品要求 | 套 | 2 |  |
|  | 7 | 混音器 | 参数参照上面同款产品要求 | 套 | 2 |  |
|  | 8 | 音箱吊架 | 吊装 | 只 | 4 | 图腾 DELL 华为 |
|  | 9 | 音响机柜 | 1米专用机柜 | 台 | 2 |  |
|  | 10 | 音箱线 | 600编 | 米 | 200 |  |
|  | 11 | PVC线管 | 20MM 中型含管件 | 米 | 200 | 光华永高施展 |
|  | 12 | 人工费 | 管线按装 | 工 | 8 |  |

#### 80寸交互智能触摸一体机技术规格及参数要求

| 设备名称 | 型号规格 |
| --- | --- |
| 80英寸交互智能平板 | 一、整体设计 全金属外观，一体化设计，外部无任何可见内部功能模块连接线，拒绝两侧快捷键设计。 整机屏幕采用钢化玻璃，使用1.04kg钢球，在2m处自由落体撞击整机液晶显示屏幕的钢化玻璃，产品无损伤破裂，功能无异常。（提供国家检验中心所出具的权威检测报告） 黑板关闭自动：当整机安装到推拉黑板中时，关闭推拉黑板，整机将在短时间内自动进入黑屏模式。 整机支持实时显示屏体温度，并可根据温度变化显示不同颜色进行提示（提供国家级机构所出具的权威检测报告）。 整机只需连接一根网线，即可实现Windows及Android系统同时联网（提供国家级机构所出具的权威检测报告）。 二、主要功能 整机电视开关、电脑开关和待机键三合一，操作便捷。 整机具备至少3路前置USB3.0接口,且前置USB接口全部支持Windows及Android双系统读取，将U盘插入任意前置USB接口，均能被Windows及Android系统识别，防止误操作。。 触摸中控菜单上的通道信号源名称支持自定义，方便老师识别。 整机处于任意通道下，在屏幕侧边可快速调出触摸便捷菜单，实现十笔批注、手势擦除、截图、快捷白板、任意通道放大、快捷小工具，方便老师组合使用。 整机处于任意通道下，可调用互动课堂功能。 支持手机扫描二维码，实现互动答题功能。 支持老师发起单选题、多选题、抢答题等，答题结束可查看答题结果，帮助老师了解课堂学习情况。 学生可便捷设置姓名，方便老师管理课堂答题情况。 支持开启或关闭信息接收功能，开启后学生可通过手机发送信息至智能平板展示，增加课堂互动方式 只通过一根USB线即可实现外部电脑与交互智能平板之间高清视频信号、音频信号以及触摸信号的实时传输（无需VGA、HDMI等任何视频信号线），可兼容市面上具备通用USB端子的各类电脑、Windows7/8/8.1/10，Mac OS X10.9及以上，传输分辨率：支持1920*1080@60Hz 电视参数： ▲屏体类型：LED背光源 输入端子:≥1路VGA；≥1路Audio；≥1路AV；≥1路YPbPr；≥2路HDMI；≥1路TV RF；≥2路USB,至少一路可随通道自动切换，方便外接其他设备时在任意通道均可使用；≥1路Line in；≥1路RS232接口；≥1路RJ45。 输出端子：≥1路耳机；≥1路同轴输出；≥1路Touch USB out。 图像制式：PAL/SECAM/NTSC 喇叭输出功率：15瓦x2 内置非独立外扩展的拾音麦克风，拾音距离至少3米，方便录制老师人声。 内置非独立外扩展的摄像头，像素至少500万，支持二维码扫码识别功能，帮助用户调用在线资源。 内置无线网卡：支持802.11 b/g/n 四、触摸屏参数 ▲采用红外触控技术，支持在Windows与安卓系统中进行十点触控及十点书写 书写方式：手指或笔触摸 触摸响应时间＜15毫秒 触摸有效识别≥6毫米 定位分辨率：32767*32767 红外触摸屏系统通讯端口：USB 触摸精准性：整机屏幕触摸有效识别高度小于3.5mm,，即触摸物体距离玻璃外表面高度低于3.5mm时，触摸屏识别为点击操作，保证触摸精准（提供国家级机构所出具的权威检测报告）。 触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写，确保老师课堂操作的流畅性 触摸屏具有防光干扰功能，能在照度400K LUX（勒克司）环境下仍能正常工作（提供国家级机构所出具的权威检测报告）。 五、嵌入式系统： ▲在嵌入式安卓操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的课件文件进行自动归类，可快速分类查找office文档、音乐、视频、图片等文件，检索后可直接在界面中打开 无PC状态下，嵌入式互动白板支持十笔或以上书写及手势擦除（手势擦除识别面积根据手势大小自动调整），支持十种以上图形工具，白板书写内容可导出PDF格式。同时支持单点书写和多点书写的切换，满足老师的不同使用习惯。 无PC状态下，嵌入式安卓操作系统支持超级计算器功能，可进行初级计算、方程（组）智能求解、自动求导求积分等操作；该计算器还可根据用户输入的函数，智能绘制函数图像，提升老师课堂效率。 整机无需外接无线网卡，在嵌入式系统下接入无线网络，切换到windows系统下可同时实现无线上网功能，不需手动重复设置 在PC系统出现异常或需要清除PC数据时，可插入带激活文件的U盘，在嵌入式系统的设置界面中启动PC一键还原功能，将PC系统恢复至出厂状态。 无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统硬盘、系统内存、触摸框、PC模块、光感系统等模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示，支持直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题保修（提供国家级机构所出具的权威检测报告）。 六、白板软件参数 ▲软件支持授课模式、备课模式和桌面模式自由切换，且提供两种以上页面工具栏布局可供切换。 支持老师个人账号注册登录使用，可通过U盘进行身份快速识别登录。 支持点对点分享云课件，用户可在软件中直接将课件发送给其它用户，同时也可以在软件中直接接收并打开其它用户分享的课件。 边写边擦：在Windows白板软件下支持两到三个人在选择书写工具的状态下同时书写和擦除，互不影响，方便不同学生在屏幕上同时书写。 无需打开任何软件，直接播放PPT课件，即可进行书写批注、内容放大，其批注内容保存在PPT原文件里。 页面无限漫游：支持页面书写区域无限延伸，可一键页面复位，或通过页面缩略图导航进行快速定位，同时也支持对整个页面或局部进行放大和缩小。 思维导图：提供思维导图编辑功能，可轻松增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接。支持思维导图逐级、逐个节点展开，并可任意缩放，满足不同演示需求。 微课工具：支持全屏录制及任意区域截屏录制，且支持与双摄像头展台配合进行双路摄像画面录制，录制后的微课视频可进行自由裁剪、编辑、添加水印等操作，并可一键导出至教学白板软件或另存到本地，也可以上传到资源分享平台。 快捷抠图：无需借助专业图片处理软件，即可在白板软件中对导入的图片进行快捷抠图、去背景，处理后的图片主体边缘没有明显毛边，可导出保存成PNG格式。 蒙层工具：一键对输入的文本、图片、形状设置蒙层进行隐藏，授课模式下可通过擦除蒙层展现图片，丰富课件互动展示效果。 多媒体打点：支持对音频、视频文件进行打点，可在音、视频进度条任意位置设置多处开始播放节点，免去复杂的音视频剪辑，方便老师快速定位关键教学内容。 音频播放：支持音频文件导入到白板软件中进行播放，并可设置多种播放方式，包括单次播放、循环播放、跨页面播放和自动播放等，适合不同教学场景。 互动分类游戏：支持创建互动分类游戏，可自定义不同类别及相对应的对象，实现将不同对象拖拽到对应的类别容器中可自动辨识分类，分类正确或错误均有相应提示。类别和对象的样式、数量均可以自定义设置。系统需提供不少于10种游戏模板，直接选择并输入相应内容即可轻松生成互动分类游戏，提升课堂趣味性。 智能选词填空：支持创建智能选词填空游戏，教师可随意编辑填空题题干以及相应的答案选项，将选项拖到对应题干空白处，系统将自动判别答案是否正确。系统需提供不少于9种模板供老师选择，且模板样式支持自定义修改。 3D教学助手：提供3D立体星球模型，包括地球、太阳、火星、水星、木星、金星、土星、海王星、天王星，支持360°自由旋转、缩放展示。 在线升级：支持连网自动更新检查及在线升级。 以上软件均为原厂自带软件功能，提供软件著作权证书。为防止软件侵权拒绝使用第三方软件。软件永久免费升级。 七、移动授课系统 支持Android 4.0及IOS 7.0以上版本系统。 可与触控一体机实现无线连接，可对连接的设备进行密码的权限管理。 支持横屏及竖屏双模式，满足不同用户的使用习惯。 支持手机投屏，可通过该软件将手机屏幕画面实时投影到大屏上。 具备客户端生成热点功能，在没有路由器的情况下，可通过客户端生成局域网热点供外部终端进行无线连接，并支持二维码扫描连接，无需手动设置。 客户端热点具备智能开启功能，打开软件状态下，可自动判断当前网络条件，若无网络可自动开启热点。 支持对移动终端设备进行接入锁定，防止学生随意接入影响老师使用。 可实现触控一体机与手持终端屏幕同步显示，支持多种手持终端的手势识别，包括单指点击、单指漫游、双指缩放，支持远程文本输入。 大小屏同步显示时支持同步放大功能，可使用小屏远程同步放大大屏画面，突出重点和细节内容。 支持Office、WPS及白板软件课件远程同步，可通过移动端对智能平板上的课件实现页面预览、远程翻页、双向批注、激光笔、聚光灯等功能，其中批注功能支持3种或以上颜色。 支持模拟电脑触摸板功能，能够对促控一体机进行远程控制，支持鼠标左键/右键、双指滚轮，并有常用快捷键按键集成，如一键关闭窗口、一键切换窗口、一键回到桌面、一键打开键盘等。同时，可通过对移动端实现激光笔、聚光灯、双向批注及撤销功能，其中批注功能支持3种或以上颜色。 持移动展台功能，可一键对试卷、课本等实物进行拍摄，将实物照片一键上传至触控一体机中，并可通过移动端实现激光笔、聚光灯、双向批注及撤销功能，其中批注功能支持3种或以上颜色。同时，还能将实物照片一键在白板教学软件里打开，进行双向批注、缩放、旋转等操作。 图片拍摄支持普通、文档及彩图三种模式，采用文档或彩图模式拍摄时，软件可自动执行对应的优化处理，包括亮度对比度优化、色彩饱和度增强、图片边框动态识别、图片剪裁与拉伸等，提升所拍摄课本、试卷内容的展示效果。 支持多图对比展示功能，可将多位学生的作业、试卷或实验结果进行拍摄，并上传至触控一体机的互动教学软件里进行对比展示，支持点评功能，可给每位同学的作品以不同的奖章。 具备本地文件智能管理功能，可对移动终端上的图片、视频自动分类，方便快速找到相应文件，并支持一键上传到交互触控一体机中并打开。 八：内置电脑： 采用模块化电脑方案，抽拉内置式，采用80pin或以上接口，实现无单独接线的插拔。 采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块。 处理器：Intel Core i5,主频为双核四线程 内存：4G DDR4笔记本内存或以上配置 硬盘：256G或以上SSD固态硬盘 具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少6个USB接口，其中至少包含2个USB3.0接口。 具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI ；≥1路DP。 具有标准PC防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗。 内置网卡：支持10M/100M/1000M自适应 九：产品认证： 提供交互智能平板3C认证证书复印件。 提供白板软件、移动授课软件《计算机软件著作权证书》和《软件产品登记证书》，本次投标拒绝使用第三方软件，所投交互一体机产品硬件与软件需为同一品牌。 |

### 大报告厅音响系统

| 序号 | 设备 名称 | 参数要求 详见下表： 2）音响产品技术规格及参数要求 | 单位 | 数 量 | 推荐品牌 及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主控数字调音台 | 1、具有独立式幻象电源开关。 2、具有话筒前置放大器和精密的均衡电路。 3、▲均衡EQ插入选择开关，确保高保真声源的重放。 4、有100Hz～2kHz的中低频扫描、400Hz ～8kHz的中高频扫描。 5、▲具有7×4矩阵，具有录音直接输出口。 6、带有压限器，可对编组、主输出或两者进行调节。 7、每路输入、输出都带有独立的Insert插口。 8、每通道有48V可开关的幻象电源 9、2个全立体声输入 10、2个立体声返回 11、6个AUX辅助输出（可切换推子前/推子） 12、4组编组 13、带限幅的录音输出 14、1KHz的振荡器 15、具有对讲装置 16、74dB前置放大器可接受话筒或线路输入 17、3个哑音编组 18、12段LED输出显示 | 台 | 1 | 湖山 JBL YAMAHA 需提供原厂三年质量保证及软硬件全上门免费服务承诺书 湖山 JBL YAMAHA 需提供原厂三年质量保证及软硬件全上门免费服务承诺书 湖山 JBL YAMAHA 需提供原厂三年质量保证及软硬件全上门免费服务承诺书 湖山 JBL YAMAHA 需提供原厂三年质量保证及软硬件全上门免费服务承诺书 湖山 JBL YAMAHA 需提供原厂三年质量保证及软硬件全上门免费服务承诺书 湖山 JBL YAMAHA 需提供原厂三年质量保证及软硬件全上门免费服务承诺书 湖山 JBL YAMAHA 需提供原厂三年质量保证及软硬件全上门免费服务承诺书 湖山 JBL YAMAHA 需提供原厂三年质量保证及软硬件全上门免费服务承诺书 湖山 JBL YAMAHA 需提供原厂三年质量保证及软硬件全上门免费服务承诺书 |
| 2 | 数字传输基站 | 数字音频传输系统，数模转换，数字传输，8路输入/8路输出，网络传输。 | 台 | 2 |  |
| 3 | 全频阵列扬声器 | 1、高效能低频单元，全音域线性阵列扬声系统。 2、额定阻抗：16Ω 3、额定功率(AES)：450W 4、最大功率：1800W 5、有效频率范围：70Hz-20KHz 6、灵敏度：100dB/m/w 7、连续声压级：126dB 8、最大声压级：132dB 9、单元规格：MF：8″×2 HF：44芯×1 | 只 | 12 |  |
| 4 | 次低音阵列扬声器 | 1、高效能低频单元，全音域线性阵列扬声系统。 2、额定阻抗：8Ω 3、额定功率(AES)：600W 4、最大功率：2400W 5、有效频率范围：40Hz-600Hz 6、灵敏度：99dB/m/w 7、连续声压级：127dB 8、最大声压级：133dB 9、单元规格：LF：18″×1 | 只 | 2 |  |
| 5 | 台唇音箱 | 1、12英寸大功率低音驱动单元，纸盆采用进口膜片； 2、1.75英寸钛膜压缩高音单元，采用进口材料制作 3、玻璃钢号角，90° x 60°覆盖角设计 4、精确设计的分频器优化了频率响应 5、音箱面板进行精确相位校正 6、箱体采用15 mm多层桦木板，表面经黑色耐磨喷漆处理，带有防尘透声网的钢质防护网 7、额定/峰值功率： 400W / 1600 W 8、额定阻抗： 8 Ω 9、特性灵敏度： 98dB/W/m 10、输出声压级： 124 dB/W/m、130 dB/W/m(Peak) 11、额定频率范围： 50 ~ 20000Hz 12、覆盖角度（H×V）： 90º×60º 13、扬声器单元：LF: 12 英寸 HF: 1.75 英寸 14、输入接口：NL4MP×2 15、支撑座： 音箱底部φ35mm支撑座 | 只 | 2 |  |
| 6 | 主返听音箱 | 参数同上 | 只 | 4 |  |
| 7 | 线阵全频功放 | 1、标准3U高度设计，适合安装在任何标准的19吋机柜内。 2、采用专业快装SPEAKON插座和接线柱输出。 3、大型羽状散热器、风速可变风冷散热系统。 4、功率输出采用多对优质大功率管并联设计。 5、功放内置压限器，有效限制大动态信号削波。 6、具备开机电源软启动，过热、过流、短路和DC漂移保护等完善可靠的保护电路。 7、设置三种灵敏度选择：0.775V，1.0V，1.4V。 8、设置。三种工作模式：桥接模式，并联模式，立体声模式。 9、30Hz高通滤波器选择 10、额定功率:2×1000W/8Ω 2×1500W/4Ω 3000W/8Ω桥接 11、频率响应:20Hz-20KHz ±1dB 12、额定输入灵敏度:0.775V/1V/1.4V ±0.5dB 13、输入阻抗:平衡20KΩ， 非平衡10KΩ 14、失真度:≤0.5% 15、信噪比（A计权）:≥95dB | 台 | 3 |  |
| 8 | 次低音功率放大器 | 参数同上 | 台 | 1 |  |
| 9 | 台唇功放 | 1、开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流。 2、标准XLR+TRS1/4” 复合输入接口。 3、智能控制强制散热设计。 4、两声道功放有三档输入灵敏度选择。 5、智能削峰限幅器 6、额定功率 ：2×600W/8Ω 2×900W/4Ω 1800W/8Ω桥接； 7、频率响应：20Hz-20KHz ±1dB ； 8、额定输入灵敏度 ：-4dB/0dB/+4dB； 9、输入阻抗：平衡20KΩ， 非平衡10KΩ ； 10、失真度：≤0.1%； 11、信噪比（A计权）：≥100dB ； | 台 | 1 |  |
| 10 | 主返听功放 | 参数同上 | 台 | 2 |  |
| 11 | 音箱处理器 | 1、24-bit转换器，96KHz采样率，10Hz~32KHz的带宽以及超过116dB的动态范围； 2、4路平衡输入，8路平衡输出，可实现4x 8路分频和4个2路监测系统； ▲3、每一输入通道上具有28段图示均衡，同时额外有8段完整的参量均衡； 4、每一输出通路有9个参量分区，同时额外提供交叉滤波，所有的参量分区可重新配置为多种交流滤波,提供4路限幅器，其启动时间、释放时间和门槛值等参数均可在大范围内调整； 5、每一输出都结合限幅器，设计为保护独立驱动，避免飘移过度和过驱动，还附加一个先行的“D- MAX”限幅器以保证安全运行； 6、三个电压传感型选装编码器，用于控制滤波器的参数； 7、每路输出的延时独立可调，最大延时为650us,最小调整步距为0.325us; 8、40组记忆，RS232、RS485多种控制方式； | 台 | 2 |  |
| 12 | 反馈抑制器 | 1、每通道具有24个可编程的滤波器； 2、立体声或独立的双通道处理； 3、可选择的滤波器脱开时间； 4、滤波器应用的类型， 5、包括：语言滤波器，低、中、高三段音乐滤波器； 6、输入通道测量表； 7、每通道24段滤波器测量表； 8、电子平衡的输入和输出端口XLR和TRS。 9、输入端口：2个 10、连接器：（母）XLR和6.35mmTRS话插口 11、类型：电子平衡/不平衡输入25KΩ 12、输出端口：2个 13、连接器：（公）XLR和6.35mmTRS话插口 14、类型：电子平衡/不平衡输出，抑制射频滤波器 15、采样率：48kHz 16、动态范围：>109dB，A计权；>106dB不计权；宽带22kHz 17、总谐波失真+噪声：典型值：0.003%，输出电平+4dBu，1kHz 18、频率响应特性：20Hz~20kHz，+/-0.5dB | 台 | 1 |  |
| 13 | 效果器 |  | 台 | 1 |  |
| 14 | 均衡器 | ▲1．每一个频点有反馈指示灯，当此频点出现啸叫或幅度过大就会点亮。 2.反馈指示灯的点亮门限可调节 3.信号增益有直通和EQ转换按钮 4．均衡滑动电位器有±15DB增益 5.滤波器切换按键 6.低频切除按钮 7.高频切除按钮 8.限幅功能有-20DB限幅器 限幅指示灯9、串音：<-110dB | 台 | 1 |  |
| 15 | 电源时序器 | 1、采用MCU控制，使时序时间更准确。 2、采用80A空气开关提供过流保护。 3、LED数字电压指示，时刻监控当前市电电压。电压检测改为单片机采样，精度提高 4、过压报警功能（带报警铃声），。 5、提供单机控制、多机联机控制，外接设备触法控制功能。 6、电源总功率：交流～220V/80A 7、压显示精准度：空载时±1%，满载时±10% 8、输出通道数和插座模式：14输出通道，万用电源插座可以兼容10A和16A插头 9、每通道最大输出电流：20A 10、时序开关频率：每1步/秒 | 台 | 3 |  |
| 16 | 无线手持话筒 | 1、采用UHF超高频段，DPLL数字锁相环多信道频率合成技术； 2、提供200个信道选择； 3、先进的红外线自动对频技术，发射机自动追锁接收机频率； 4、发射器采用防摔防滚尾管，有效抵抗外界的摔跌； 5、各通道发射器可对频后互换使用，手持、领夹、头戴式发射器可任意组合。 6、频率范围： 740-790MHz 7、信道数目： 200 8、音频响应： 80Hz-18KHz(±3dB) 9、综合信噪比： >105dB 10、接收方式： 二次变频超外差 11、灵 敏 度： 12dBuV 12、天线程式： 佩挂发射器采用1/4波长鞭状天线 手持麦克风内置螺旋天线 | 套 | 4 |  |
| 17 | 天线分路器 | 1、射频分路器内置分路损耗补偿 2、统一由分配器向4台接收机供电，简化了接收机的电源配备及电源插座 3、延长线太长时，可在分配器的射频输入端和天线之间串入射频放大器，以增加前端信号的信噪比 4、频率范围： 470--870MHz 5、输入输出驻波比： ≤2.0：1 6、输出/入增益： >0dB 7、通道隔离度： ≥20dB 8、通道幅度差： ≤1dB 9、天线供电电压： 8Vdc 10、输出电流： ≥500mA 11、标准阻抗： 50Ω 12、连接口： BNC/TNC | 台 | 1 |  |
| 18 | 天线放大器 | 1、频率范围: 470--870MHz 2、输入输出驻波比: ≤2.0：1 3、最大讯号输入强度: 20dBm 4、输入电压: 8Vdc 5、电流消耗: ≤80mA 6、阻 抗: 50Ω 7、连接口: BNC/TNC 8、输出增益： 8DB | 台 | 2 |  |
| 19 | 对数周期天线 | 1、主要用在超短波波段，可作为短波通信天线和中波、短波的广播发射天线 2、可用作微波反射面天线的馈源 3、频率范围: 470--870MHz 4、驻波比: ≤2.0：1 5、天线增益: 4-6dBi 6、水平瓣宽: 140° 7、垂直瓣宽: 80° 8、标准阻抗: 50Ω 9、连接口: BNC/TNC | 只 | 2 |  |
| 20 | 手拉手话筒主机 | 1、采用全新数控化设计，融合发言计时功能； 2、高档OLED屏具有日期、发言时间及时间倒计时显示,使会议可管控; 3、单元采用优质咪芯，精细调校的拾音处理电路； 4、单元主机供电，输入电压为DC24V，采用8P-DIN线材“T”型连接； 5、主席单元具有主席优先功能，主席优先提示音可选。 6、频率响应：50Hz-16kHz 7、灵敏度：-42dB±2dB 8、工作电压: DC 24V (由主机提供) 9、咪管长度：390mm 10、参考授话距离：15cm-50cm 11、连接方法：有8P-DIN插座用于系统“T”型连接 | 台 | 1 |  |
| 21 | 手拉手话筒主席话筒 | 1、采用全新数控化设计，融合发言计时功能； 2、高档OLED屏具有日期、发言时间及时间倒计时显示,使会议可管控; 3、单元采用优质咪芯，精细调校的拾音处理电路； 4、单元主机供电，输入电压为DC24V，采用8P-DIN线材“T”型连接； 5、主席单元具有主席优先功能，主席优先提示音可选。 6、频率响应：50Hz-16kHz 7、灵敏度：-42dB±2dB 8、工作电压: DC 24V (由主机提供) 9、咪管长度：390mm 10、参考授话距离：15cm-50cm 11、连接方法：有8P-DIN插座用于系统“T”型连接 | 只 | 1 |  |
| 22 | 手拉手话筒客席话筒 | 1、采用MCU控制，使时序时间更准确、性能更稳定。 2、采用80A空气开关提供过流保护。 3、LED数字电压指示，时刻监控当前市电电压。 4、过压报警功能，为你的系统提供更完善的保障。 5、提供丰富的控制功能：单机控制、多机联机控制，外接设备触法控制功能。满足不同系统的控制要求。 6、电源总功率：交流～220V/80A 7、压显示精准度：空载时±1%，满载时±10% 8、输出通道数和插座模式：14输出通道，万用电源插座 9、每通道最大输出电流：20A 10、时序开关频率：每1步/秒 | 只 | 6 |  |
| 23 | 线阵吊架 |  | 付 | 2 |  |
| 24 | 专业操控台 | 1、采用组合式设计,优质冷轧钢板与高密度板完美结合，坚固耐用、造型新颖、美观大方。 2、金属部份全部采用优质冷轧钢板成型后自动静电喷塑处理,台面为优质高密度板表面细纹耐磨喷沙。 ▲3、台面左右嵌入有双声道有源监听音箱,能够0度～50度自由调节，方便操作人员能实时监听声音效果。 4、台面左前设计有过线盒，背面设计有U形过线槽，方便过线缆以及规整线缆布置。 5、台面设计有双USB充电端口，音源输入端口以及音量调节旋钮。 6、台面下前部设有放置键盘的抽屉。 7、左边台体设有四抽屉加电脑主机位,上方预留标准5U机柜位置；右边台体标准16U机柜；人机交互式设计，充分利用空间，方便操作。 8、尺寸：（长）2060mm（宽）860mm (高）800mm 三、有源音箱参数: 1、输出功率：≥20W， 2、负载阻抗： 4Ω 3、频率响应：80Hz-20KHz ±1.5dB 4、失真度（半功率）：≤0.1% | 套 | 1 |  |
| 25 | 安装 支架 |  | 套 | 2 |  |
| 26 | 音箱线 | 600编 | 米 | 1200 | 爱谱华顿 康普.西蒙 |
| 27 | 六类四对双绞线 | AP-6-01 | 箱 | 2 |  |
| 28 | PVC线管 | 20MM 中型含管件 | 米 | 1500 | 光华永高施展 |
| 29 | 音箱吊架 | 吊装 | 只 | 12 | 图腾 高兴 华为 |
| 30 | 机柜 | 2米前后网孔 | 台 | 2 |  |
| 31 | 超五类水晶头 | AP-S-03W | 只 | 50 | 同布线要求 |
| 32 | 人工费 | 管线按装 | 工 | 30 |  |

### 校园全户外P5 LED显示系统

#### 招标清单

| 序号 | 设备 名称 | 技术规格及参数要求 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED全彩显示屏体 | 室外CMP5-D档全彩 含简箱、电源、排线亮度5000cd/㎡ 参数要求详见下表： 2）LED全彩显示屏体技术规格及参数要求 | M2 | 8 | 旭洲、 元盟、 安普特 |
| 2 | 全彩控制系统 | LED全彩系统1发44接 | 套 | 1 |  |
| 3 | 框架结构 | 室外防水外框结构 | M2 | 8 |  |
| 4 | 视频处理器 | LVP505 | 套 | 1 |  |
| 5 | 光纤收发器 | 定制单模光纤收发器 | 对 | 1 |  |
| 6 | 播放软件 | 专业LED全彩播放软件 | 套 | 1 |  |
| 7 | 电脑 | 带独 立显卡和 两个PCI插槽）I7 | 台 | 1 | 联想 HP DELL |
| 8 | 显卡 | V730专业显卡 | 套 | 1 |  |
| 9 | 音响 | 大型大功率豪华防水音柱 乳白色100W 输入100v 及8欧输入双接口，自动适应匹配 | 套 | 1 | 航天广电 VESIT AEX 旗胜 |
| 10 | 功放 | 1、100V、70V定压输出和4欧—16欧定阻输出，1单元LED 电平指示； 2、2路话筒控制、两线输入各输入独立调节 ； 3、具备录音输出 RCA插口供方便地环接； 4、输出短路保护及告警、过热告警和饱和失真告警。 额定输出功率：500W 5、输入灵敏度 1V：0dBV 6、等效输入噪声： -95dB 7、阻尼系数:：200:1 8、共摸抑制：不小于 92dB 9、频响：90Hz-20KHz ±3dB 10、总谐波失真：1KHz <0.3% 11、上升速率 ：>15V/microsecond 12、尺寸： 484×415×89 13、通过3c强制认证， | 套 | 1 |  |
| 11 | 防雷设备 | 防雷器电涌/浪涌保护器V25-B＋C/2-AS，接入方式并联，冲击防护电压（8/20US）＜1800V，额定雷电通流量（8/20US）60KA | 套 | 1 | OBO |
| 12 | 配电柜 | LED定制智能配电柜，含60A漏电断路器、开关 | 套 | 1 |  |
| 13 | 其他 | 专车运输费用 | 套 | 1 |  |
| 14 | 1*6平方电源线 | BV6平方单芯线铜芯线 | 米 | 500 | 爱谱华顿 康普.西蒙 |
| 15 | 六类四对双绞线 | AP-6-01 | 箱 | 1 |  |
| 16 | PVC线管 | 光华20MM 中型含管件 | 米 | 300 | 光华.永高.施展 |
| 17 | 人工费 | 管线按装 | 工 | 16 |  |

#### LED全彩显示屏体技术规格及参数要求

| 规 格 | P5 1R1G1B |
| --- | --- |
| 灯管封装 | ▲金线封装 |
| 点间距 | 5mm |
| 屏体参数 | 净显示面积：长3.2米 × 高2.4米=7.7平方米 |
| 单元模块参数 | 显示模块尺寸(mm)：320*160 ； 显示模块分辨率：64*32=2048 |
| 像素密度 | 40000点/㎡ |
| 峰值功率 | 850w/m2 |
| 平均功率 | 300w/m2 |
| 亮 度 | ≥5000cd/㎡ |
| 可视角度 | 水平：140°；垂直：140° |
| 驱动方式 | 静态恒流 |
| 色温 | 2000K—9300K可调 |
| 显示色彩 | RGB各1024级灰度，5498亿色 |
| 对比度 | 3000：1 |
| 换帧频率 | 60 HZ |
| 刷新频率 | ≥1200HZ |
| 亮度调节范围 | 软件100级可调，根据不同环境亮度自动或手动调节显示亮度 |
| 失控点 | <1/10000,无连续失控点 |
| 显示方式 | 点点对应，同步映射 |
| 单点校正 | 具有单个LED发光管的亮度、色度校正功能 |
| 平均无故障时间 | >10000小时 |
| 平均寿命 | 不小于10万小时，可连续工作72小时以上； |
| 屏幕安装平整度 | 任意相邻像素间≤0.5mm；模组拼接间隙＜1mm |
| 防护等级 | 正面IP54，背面IP68 |
| 显示模式 | VGA、SVGA、XVGA、UXVGA(标准为1024×768、1280×1024、1920×1080) |
| 输入格式 | VGA、PAL、NTSC、 |
| 信号兼容性 | S-Video， CVBS， YUV， RGB，数字DVI（最高分辨率到UXGA）、 SDI， HDSDI， HDMI |
| 系统防护 | 防水、防潮、防尘、防高温、防腐蚀、防燃烧、防静电、抗震动、系统具有烟雾报警和温升报警功能 |

### 舞台背景LED显示系统

#### 招标清单

| 序号 | 设备 名称 | 技术规格及参数要求 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显示屏 | 室内P4全彩1/8扫 箱体安装 带电源保护功能 参数要求详见下表： 2）舞台背景LED显示屏技术规格及参数要求 | M2 | 59 | 旭洲、 元盟、 安普特 需提供原厂三年质量保证及软硬件全上门免费服务承诺书 |
| 2 | 控制器 | LED全彩收发系统-76 | 套 | 1 |  |
| 3 | 框架结构 | 镀锌方管焊接,1.2mm拉丝兴发304不锈钢包边 | M2 | 1 |  |
| 4 | 视频拼接器 | LVP909（含视频卡） | 套 | 59 |  |
| 5 | 播放软件 | 专业LED全彩播放软件 | 套 | 1 |  |
| 6 | 电脑 | ThinkCentre M6500t（带独立显卡和 两个PCI插槽） | 台 | 1 | 联想 HP DELL |
| 7 | 4K显示器 | 27寸 支持4K | 台 | 1 |  |
| 8 | 专业显卡 | V730专业显卡 | 套 | 1 |  |
| 9 | 防雷设备 | 防雷器电涌/浪涌保护器V25-B＋C/2-AS，接入方式并联，冲击防护电压（8/20US）＜1800V，额定雷电通流量（8/20US）60KA | 套 | 1 | OBO |
| 10 | 配电柜 | 30KW带PLC智能控制配电柜 三相四线输入；带电压、电流表计显示；设总空开及分路空开； | 套 | 1 | 定制 |
| 11 | 专车运输费用 |  | 批 | 1 |  |
| 12 | 三相五线电缆 | 4*35+1*16 | 米 | 200 | 爱谱华顿 康普.西蒙 |
| 13 | 6平方电源线 | BV6平方单芯线铜芯线 | 米 | 500 |  |
| 14 | 4平方电源线 | BV4平方单芯线铜芯线 | 米 | 500 |  |
| 15 | 六类双绞线 | AP-6-01 | 箱 | 1 |  |
| 16 | PVC线管 | 20MM 中型含管件 | 米 | 500 | 光华.永高.施展 |
| 17 | 人工费 | 管线按装 | 工 | 10 |  |

#### 舞台背景LED显示屏技术规格及参数要求

| 规 格 | P4 1R1G1B |
| --- | --- |
| 灯管封装 | ▲国星金线封装 |
| 点间距 | 4mm |
| 屏体参数 | 净显示面积：长11.2米 × 高4.16米=46.6平方米 |
| 单元模块参数 | 显示模块尺寸(mm)：320*160 ； 显示模块分辨率：80*40=3200 |
| 像素密度 | 62500点/㎡ |
| 峰值功率 | 700w/m2 |
| 平均功率 | 250w/m2 |
| 亮 度 | ≥800cd/㎡ |
| 可视角度 | 水平：140°；垂直：140° |
| 驱动方式 | 静态恒流 |
| 色温 | 2000K—9300K可调 |
| 显示色彩 | RGB各1024级灰度，5498亿色 |
| 对比度 | 3000：1 |
| 换帧频率 | 60 HZ |
| 刷新频率 | ≥1200HZ |
| 亮度调节范围 | 软件100级可调，根据不同环境亮度自动或手动调节显示亮度 |
| 失控点 | <1/10000,无连续失控点 |
| 显示方式 | 点点对应，同步映射 |
| 单点校正 | 具有单个LED发光管的亮度、色度校正功能 |
| 平均无故障时间 | >10000小时 |
| 平均寿命 | 不小于10万小时，可连续工作72小时以上； |
| 屏幕安装平整度 | 任意相邻像素间≤0.5mm；模组拼接间隙＜1mm |
| 防护等级 | 正面IP43，背面IP54 |
| 显示模式 | VGA、SVGA、XVGA、UXVGA(标准为1024×768、1280×1024、1920×1080) |
| 输入格式 | VGA、PAL、NTSC、 |
| 信号兼容性 | S-Video， CVBS， YUV， RGB，数字DVI（最高分辨率到UXGA）、 SDI， HDSDI， HDMI |
| 系统防护 | 防水、防潮、防尘、防高温、防腐蚀、防燃烧、防静电、抗震动、系统具有烟雾报警和温升报警功能 |
| 工作电压 | 交流380V (三相) |

### 会标LED显示系统

| 类别 | 序号 | 设备 名称 | 技术规格及参数要求 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 操场 | 1 | 操场显示屏 | PH10 (10000点) 纯红 全户外电子显示屏(长12.16米,高度0.64米,进口管芯、全户外放水箱体，非户内屏加膜，高亮度，太阳直射下正常使用） | ㎡ | 7.8 | 旭洲、 元盟、 安普特 |
|  | 2 | 控制器 | 洲明显示屏控制单片机 | 套 | 1 |  |
|  | 3 | 避雷器 | 防雷器电涌/浪涌保护器V25-B＋C/2-AS，接入方式并联，冲击防护电压（8/20US）＜1800V，额定雷电通流量（8/20US）60KA | 套 | 1 | OBO 博世 |
|  | 4 | 外框 | 显示屏黑不锈钢精装外框 | 批 | 1 | 定制 |
|  | 5 | 备件 | 1块全彩模组+1个电源 |  |
| 大报告厅 | 1 | LED显示屏 | PH10 (10000点) 纯红 电子显示屏(长16米,高度0.64米,进口管芯、高亮度，模块320＊160 | M2 | 10.2 | 旭洲、 元盟、 安普特 |
|  | 2 | 控制系统 | 单色异步系统 | 套 | 1 |  |
|  | 3 | 包装费 | 木包装费用 | 套 | 1 |  |
|  | 4 | 框架及箱体 |  | 套 | 1 | 定制 |
|  | 5 | 电源备件 | 4.5V200W电源 | 个 | 1 | 旭洲、元盟、安普特 |
|  | 6 | 备用模组 | 备用模组 | 块 | 1 |  |
| 合班 会议室 | 1 | LED显示屏 | PH10 (10000点) 纯红 电子显示屏(长7.1米,高度0.64米,进口管芯、高亮度，模块320＊160 | M2 | 22.5 | 旭洲、 元盟、 安普特 |
|  | 2 | 控制系统 | 单色异步系统 | 套 | 5 |  |
|  | 3 | 包装费 | 木包装费用 | 套 | 5 |  |
|  | 4 | 框架及箱体 |  | 套 | 5 | 定制 |
|  | 5 | 电源备件 | 4.5V200W电源 | 个 | 5 | 旭洲、元盟、安普特 |
|  | 6 | 备用模组 | 备用模组 | 块 | 5 |  |
| 会标LED屏布线 | 1 | 1*4平方电源线 | BV6平方单芯线铜芯线 | 米 | 700 | 爱谱华顿 康普.西蒙 |
|  | 2 | 六类四对双绞线 | AP-6-01 | 箱 | 2 |  |
|  | 3 | PVC线管 | 20MM 中型含管件 | 米 | 700 | 光华.永高.施展 |
|  | 4 | 开关箱 | 含60A漏电断路器、开关 | 套 | 7 |  |
|  | 5 | 人工费 | 管线按装 | 工 | 20 |  |

### 大报告厅舞台灯光系统

| 序号 | 设备 名称 | 技术规格及参数要求 | 单位 | 数 量 | 推荐品牌 及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 230W光束灯 | 电压：110-240V 50/60Hz 灯泡：OSRAM SIRIUS HRI 230W 色温：8000K 平均寿命：2000小时 电源：110-240V。50/60HZ 电子镇流器 图案盘：一个固定图案盘，17个固定图案片+白光，高速抖动 颜色盘：一个固定颜色盘，有14种可更换颜色+白光，半色效果 棱镜：旋转八面棱镜，可以双向旋转，光束效果可以缩大缩小 光度角：0-3.8° 调焦：线性调焦 调光：0-100%线性调节 频闪：速度可调机械频闪及调光效果 通道数量：有2种DMX通道模式可选；16、20通道 显示屏：LCD液晶显示屏 光学镜头：3个光学镜头组组合 马达：11个超静音马达，2个三相马达，16 bit 驱动 水平：540° 垂直：252° 防护等级：IP 20 灯具显示屏有重力感应，自动倒转180度 灯具在通电但是不工作的状态下，噪音控制70分贝以下。 可远程控制灯泡 可显示灯具使用时间，灯泡使用时间 | 台 | 24 | 弘兴 雅江 德晟 弘兴 雅江 德晟 弘兴 雅江 德晟 |
| 2 | LED染色灯 | 输入电压：AD90-240V 50-60HZ 额定功率：开关电源180W， 光源：3W*54颗灯珠 灯珠比例：R12： G18：B18：W6 颜 色：RGB混色系统，1670万种颜色变化 光束角度：25度，聚光， 调 光：红 绿 蓝独立调光 手动调光 宏功能调光 频闪：数字频闪1-255次/秒 控制方式：国际标准DMX512信号， 3芯标准卡侬接口 通道数量：多种通道模式4/8CH 风机噪音控制70分贝以下，在不开光情况下风机不工作。 曲线调光，调光等级65535级别，高清摄像无抖动闪烁。两种频闪模式 运行模式：单机，联机，控制器模式 | 台 | 24 |  |
| 3 | LED面光灯 | 输入电压：AD90-240V 50-60HZ 额定功率：开关电源180W， 光源：3W*54颗灯珠 ) 颜 色：3200K 色温 显色指数95 光束角度：25度，聚光， 调 光：红 绿 蓝独立调光 手动调光 宏功能调光 频闪：数字频闪1-255次/秒 控制方式：国际标准DMX512信号， 3芯标准卡侬接口 通道数量：2CH 风机噪音控制70分贝以下，在不开光情况下风机不工作。 曲线调光，调光等级65535级别，高清摄像无抖动闪烁 运行模式：单机，联机，控制器模式 | 台 | 16 |  |
| 4 | 1024金刚控台 | DMX512/1990标准，最大1024个DMX控制通道，光电隔离信号输出。＆#61548; 最大控制96台电脑灯或96路调光，使用珍珠灯库。＆#61548; 内置图形轨迹发生器，有135个内置图形，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果。图形参数（如：振幅、速度、间隔、波浪、方向）均可独立设置。＆#61548; 60个重演场景，用于储存多步场景和单步场景。多步场景最多可储存600步。＆#61548; 带背光的LCD显示屏，中英文显示＆#61548; 关机数据保持。＆#61548; U盘备份和升级。＆#61548; 专业鹅颈工作灯，适合室内外演出使用。（选配）＆#61548; 电源：AC 100- 240V / 50-60Hz。＆#61548; 尺寸：485 x 420 x 105。 | 台 | 1 |  |
| 5 | 1500烟雾机 | 电压：AC110-220V / 50-60Hz 功率：1500W 保险：16A 雪花油容量：3L 喷射距离：5米，线控控制，可调节喷雾和喷射距离 尺寸：600*360*400mm 重量：8kg | 台 | 2 |  |
| 6 | DMX信号放大器8路输出 | 输入电压：AC220V 50/60HZ 额定功率：150W 输出：DMX512八路信号输出， 信号标准：（DMX512国际标准）XLR3芯，XLR5芯接口 功能特点：抗干扰信号设计，控制距离80 光电隔离信号 | 台 | 1 |  |
| 7 | 12路直通柜 | 输入电压：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％ 额定功率：12路×4KW每40A座输出 每路由一个32A空气开关控制抗电强度：≤2500/1MIN； 抗电强度：≤2500/1MIN；连续工作时间：24小时； | 台 | 1 |  |
| 8 | 桥杆 | 染色灯 光束灯 面光灯 升降 15米 承重1000公斤 | 套 | 4 | 定制 |
| 9 | 升降机 | 500公斤 含固定架 | 只 | 8 | 弘兴 雅江 德晟 |
| 10 | 升降收线器 | 6平方 20米 | 只 | 8 |  |
| 11 | 烟机专用油 | 烟机专用油 | 箱 | 2 |  |
| 12 | 灯钩 | HX-P015 | 个 | 124 |  |
| 13 | 保险绳 | HX-P016 | 条 | 124 |  |
| 14 | 卡农头 |  | 对 | 30 |  |
| 15 | 电源线 | 升降 4平方 | 米 | 1000 | 爱谱华顿 康普 .西蒙 |
| 16 | 控制线 | 升降 RVV4*1 | 米 | 2000 |  |
| 17 | 信号线 | 300米 DMX512 | 米 | 1000 |  |
| 18 | PVC管 | 25mm | 米 | 600 | 光华.永高.施展 |
| 19 | 机柜 | 2米 前后网孔 | 台 | 2 | 图腾DELL |
| 20 | 人工费 | 管线按装 | 工 | 30 |  |

### 校园视频直播系统

| 序号 | 设备 名称 | 技术规格及参数要求 | 单位 | 数 量 | 推荐品牌 及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频直播服务器 | 8*2.5英寸硬盘机箱,板载2*GE+2*10GE电口 | 台 | 1 | 与模块化中心机房服务器同品牌 |
|  |  | 英特尔至强金牌5118(2.3GHz/12-core/16.5MB/105W)处理器(带散热器)*2 |  |  |  |
|  |  | DDR4 RDIMM内存-32GB-2400MT/s-2Rank(2G*4bit)-1.2V-ECC*2 |  |  |  |
|  |  | 通用硬盘-600GB-SAS 12Gb/s-10K rpm-128MB及以上-2.5英寸(2.5英寸托架)*2 |  |  |  |
|  |  | SR450C-M 2G(Avago3508) SAS/SATA RAID卡-RAID0,1,5,6,10,50,60-12Gb/s-2GB Cache |  |  |  |
|  |  | 3508/3516 RAID卡超级电容 |  |  |  |
|  |  | 交流电源*2 |  |  |  |
|  |  | 参数要求详见：模块化中心机房 3）服务器技术规格及参数要求 |  |  |  |
| 2 | 直播采集主机 | Intel酷睿i7-7700/3.6 GHz,8G 1000G GF920MX GD5 64b 24寸1080P | 台 | 1 | 与智能云教室同品牌 |
| 3 | 四路直播卡 | 高清视频多媒体采集卡、含正版不限用户网络直播软件 | 套 | 1 |  |
| 4 | 直播平台软件 | 支持校内智慧黑板、一体机安卓平台直接接收、支持iOS、windows多平台直接接收、支持背景虚拟，支持校园电视台 | 套 | 1 |  |
| 5 | 摄像机 | 支持1080P 高清硬盘摄像机 | 套 | 1 | SONY 佳能 |
| 6 | 原装三脚架 | 与摄像机同品牌 | 只 | 1 |  |
| 7 | 联接线材 |  | 批 | 1 |  |

### 微格教室

| 序号 | 设备 名称 | 技术规格及参数要求 | 单位 | 数 量 | 推荐品牌 及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 视频资源管理平台校级接入 | ▲确保录播系统与黄岩区教育云平台系统无缝完美对接，以便统一管理，现实视频的点播、直播、预约录制等功能。供应商应在投标前了解具体情况再做应标文件。 |  |
| 1 | 高清录播主机 | 高清录播主机 | 1) 1U标准机架式外观设计，便于机柜安装。设备前面板具有2吋以上液晶显示屏，显示设备网络参数、设备开机状态、录制状态、升级状态。 2) 考虑设备稳定性，要求采用嵌入式ARM架构设计，Linux操作系统，高度集成多种功能应用，包括管理、导播、录制、直播、点播等功能。 3) 录播主机内置互动功能，支持标准H.323协议和SIP协议，要求无须视频会议终端和MCU即可实现2台录播主机之间的音视频在线互动。 4) ▲内置音频处理功能，支持EQ均衡调节、回声抑制、增益调节、幻象供电及音频采样率和比特率设置。支持对音频输入输出通道进行音量调节，支持对音频输出通道进行静音设置。提供上述功能的软件设置界面截图并加盖厂家投标专用章或公章。 5) 内置跟踪功能，无需额外配置跟踪主机即可实现智能图像识别跟踪分析与处理功能。 6) 支持6路1080P高清视频输入，包括4路3G-SDI高清摄像机信号、1路HDMI信号和1路VGA信号。支持CVBS、S-video、YPbPr信号源的兼容接入。 7) 支持2路HDMI画面的输出，每个HDMI输出口的输出信号支持自定义选择本地导播画面或录制效果画面输出。 8) 采用AAC音频编码技术，支持2路XLR平衡音频输入、2路Line in、1路Line out、1路耳机监听输出。 9) 采用标准H.264视频编码技术，录播主机应支持电影模式和资源模式多流同步录制。支持网络多流和本地SDI多流两种录制模式。提供两种多流录制方式功能界面截图并加盖厂家投标专用章或公章。 10) 内置至少2T存储硬盘，支持MP4视频封装格式。 11) 支持4个USB2.0，支持U盘/移动硬盘同步录制、视频拷贝；支持鼠标键盘的本地导播操作； 12) 支持本地导播功能，可直接在录播主机接入鼠标、键盘、显示器进行导播操作，保证导播具有较好的实时性和流畅性。 13) ▲高清录播主机支持通过一条标准SDI线连接高清云台摄像机，即可实现视频传输、供电和云台控制功能。 14) 支持与资源平台无缝对接，实现视频自动上传功能。当录播主机处于休眠状态时，平台自动远程唤醒录播主机，使录播主机通过FTP方式进行录制视频文件的自动上传至平台。 15) 具有嵌入式低功耗环保优势，整机正常工作状态下功耗不超过40W。采用无风扇散热设计，低噪音不影响正常授课。提供录播主机噪声测试报告复印件并加盖厂家投标专用章或公章。 16) ▲所投录播主机提供由权威机构检测通过的产品无故障运行时间MTBF大于100000小时检测报告复印件并加盖厂家投标专用章或公章。 | 台 | 2 | 奥威亚及国内知名品牌 需提供原厂三年质量保证及软硬件全上门免费服务承诺书 奥威亚及国内知名品牌 需提供原厂三年质量保证及软硬件全上门免费服务承诺书 奥威亚及国内知名品牌 需提供原厂三年质量保证及软硬件全上门免费服务承诺书 奥威亚及国内知名品牌 需提供原厂三年质量保证及软硬件全上门免费服务承诺书 奥威亚及国内知名品牌 需提供原厂三年质量保证及软硬件全上门免费服务承诺书 奥威亚及国内知名品牌 需提供原厂三年质量保证及软硬件全上门免费服务承诺书 奥威亚及国内知名品牌 需提供原厂三年质量保证及软硬件全上门免费服务承诺书 |
|  |  | 流媒体管理软件 | 流媒体管理软件： 1）支持B/S架构设计，能够方便教师使用IE、360等主流浏览器通过网络直接访问录播主机进行管理。 2）支持录制、暂停、停止等基本功能操作。 3）支持全自动、半自动、手动三种录制模式，支持录制过程中实时切换录制模式。 4）支持导播管理、系统参数管理、用户管理、录制管理、网络参数管理。 5）支持三种上电模式，包括关机模式、休眠模式和工作模式。 6）支持硬盘格式化功能，支持对设备异常断电、宕机造成的损坏视频文件进行修复。提供上述功能软件界面截图并加盖厂家投标专用章或公章。 7）支持中英文双语版本切换，适合不同用户的应用需求。提供中英文切换功能界面截图并加盖厂家投标专用章或公章。 8）支持系统软件版本管理，包括软件版本查询，在线升级与系统授权。支持查询录播主机的设备型号、版本信息、机身号和设备运行的实时CPU温度。 9）录播跟踪一体化设计，录播内置跟踪功能，无需额外配置跟踪主机。采用图像识别主动跟踪技术，有较强的防干扰性，跟踪系统应不影响教师正常的教学，教师和学生无需佩戴任何辅助设备，也无需在座椅安装辅助设施。 10）支持多种逻辑跟踪技术，支持自定义教师、学生的画面布局，支持学生起立回答问题时切换为“学生特写画面”或者“教师与学生双分屏互动画面”。支持VGA信号自动检测跟踪，支持自定义VGA保留时间。提供上述功能软件界面截图并加盖厂家投标专用章或公章。 11）支持10个以上任意区域主动屏蔽功能，比如主动屏蔽掉教师观摩区、窗户窗帘、教室门口、大屏液晶电视等易干扰跟踪效果的地方，所屏蔽的地方系统将不对其进行图像分析跟踪运算，以避免这些地方干扰整体的跟踪效果。投标应分别提供教师跟踪场景、学生跟踪场景的屏蔽区域功能设置界面截图并加盖厂家投标专用章或公章。 12）支持RTSP、H.323视频传输协议。 13）支持预设互动数据，包括互动对象的名称、IP、协议方式等。支持预设20个互动录播教室信息，支持互动课室数据的批量导入和导出功能。提供上述功能的软件界面截图并加盖厂家投标专用章或公章。 14）支持录播模式和互动模式两种工作模式。互动模式下，支持通过导播画面实时监视远端互动录播教室学生画面，支持实时预览传到远端互动录播教室的最终互动画面。互动画面支持实时进行本地教师信号、学生信号、电脑信号以及远端信号的自由组合布局。 15）支持网络检测功能，实时检测与远端设备的连接丢包数、网速情况。支持启动网络自适应功能。提供上述功能的软件界面截图并加盖厂家投标专用章或公章。 16）▲双向互动时，互动画面中可实时显示远端互动视频的码流和网络丢包率，提供上述技术指标演示视频进行佐证。 17）支持双流互动功能，双向互动时，互动双方具备两路HDMI高清输出口可同时输出显示互动画面和对方的VGA/HDMI电脑画面。 18）录播主机双向互动过程中，在5Mbps带宽下可实现1080P@30FPS和1080P@60FPS画质，在系统总丢包率≤20%的网络环境下，视频清晰无破损，语音清晰连贯，提供具有检测资质的第三方检测机构出具的上述技术指标检测报告原件原色扫描件佐证需加盖厂家投标专用章或公章。 19）提供流媒体管理软件著作权证书复印件并加盖厂家投标专用章或公章。 | 套 | 2 |  |
|  |  | 流媒体直播软件 | 1）支持录播一键开启“直播”功能。 2）支持网络直播参数设置、直播码流设置与TS直播参数设置 3）支持主码流、子码流双码流直播功能，主、子码流可设不同的分辨率与码流。 4）支持自定义直播分辨率、码流大小，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性。提供超清（1080P/4Mbps）、高清（720P/2Mbps）、标清（960*540/1Mbps）等多种直播分辨率与码流可选。 5）支持HTTP、RTMP、RTSP多种直播视频流协议，支持TCP和UDP传输协议。 6）★支持RTMP推流功能，除录播向资源平台实现FTP推流上传外，至少额外支持3路以上RTMP推流功能，实现与第三方平台和系统的推流对接。提供上述功能软件界面截图。 7）支持VLC缓冲设置功能，可精确到毫秒，缓冲时间阈值280~500ms可设。 8）提供流媒体直播软件著作权证书复印件。 | 套 | 2 |  |
|  |  | 流媒体导播软件 | 1）支持录播一键开启“直播”功能。 2）支持网络直播参数设置、直播码流设置 3）支持主码流、子码流双码流直播功能，主、子码流可设不同的分辨率与码流。 4）支持自定义直播分辨率、码流大小，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性。提供超清（1080P/4Mbps）、高清（720P/2Mbps）、标清（960*540/1Mbps）等多种直播分辨率与码流可选。 5）支持HTTP、RTMP、RTSP多种直播视频流协议，支持TCP和UDP传输协议。 6）支持RTMP推流功能，除录播向资源平台实现FTP推流上传外，至少额外支持3路以上RTMP推流功能，实现与第三方平台和系统的推流对接。提供上述功能软件界面截图并加盖厂家投标专用章或公章。 7）支持VLC缓冲设置功能，可精确到毫秒，缓冲时间阈值280~500ms可设。 8）提供流媒体直播软件著作权证书复印件并加盖厂家投标专用章或公章。 | 套 | 2 |  |
|  |  | 流媒体点播软件 | 1）提供所有接入摄像机画面和1路教师电脑画面预览窗口，支持视频画面任意切换。 2）支持9种以上可选布局模式，包括双分屏、三分屏、画中画等。支持自定义布局方式，支持多个视频图层自由叠加组合，支持叠加纯色图层，自定义布局时可随意拖拉画面窗口。提供布局模式软件界面截图并加盖厂家投标专用章或公章。 3）应具有鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域，通过鼠标滚轮可以调节云台摄像机的焦距。每个云台摄像机应至少支持8个预置位设置与调用功能。 4）提供8种以上转场特效，包括渐变、缩放、切换等。支持在添加LOGO、字幕功能，支持通过鼠标直接拖拽设置LOGO和字幕在画面的显示位置。 5）支持快速调用预设的字幕内容，支持实时添加字幕，支持通过辅助软件远程实时添加字幕，字幕颜色、字幕描边、字幕背景可设。支持字幕和背景的透明度设置功能。支持字幕滚动和固定位置两种显示方式。提供上述功能软件界面截图并加盖厂家投标专用章或公章。 6）提供流媒体导播软件著作权证书复印件并加盖厂家投标专用章或公章。 流媒体点播软件： 1）为方便资源管理，系统需支持对录制视频按标题、主持人、时间、时长进行排序；可按照主题、主讲人进行分组展示； 2）支持高、低双码流录制功能，支持自定义录制分辨率、帧率和码流，码流512kbps到40Mbps可设。提供自定义录制分辨率、码流、帧率的软件功能界面截图并加盖厂家投标专用章或公章。支持对视频文件进行点播回放，支持拖拽播放进度条播放； 3）录制文件支持分割技术，当录制的课程时间较长时，可按照用户设定的文件时长自动分割录制成多个视频文件，提供不分段、30分钟分段、60分钟分段三种方式可选。提供软件功能界面截图并加盖厂家投标专用章或公章。 4）支持对资源模式和电影模式同步多流录制的视频进行管理和点播，点播分辨率达1080P； 5）支持查询视频文件的分辨率、帧率和码流； 6）支持录像文件下载； 7）支持对视频进行手动FTP上传。 8）提供流媒体点播软件著作权证书复印件并加盖厂家投标专用章或公章。 | 套 | 2 |  |
| 2 | 特写摄像机 | 教师/学生特写摄像机 | 视频输出接口：HDMI*1、SDI*2，同步输出图像 传感器类型：CMOS、1/2.7英寸 传感器像素：总像素：220万，有效像素：212万 镜头焦距：20倍光学变焦、16倍数字变焦 采用了2D和基于运动估计的3D降噪算法 水平视场角：60.7° ~ 3.36°，垂直视场角：34.1° ~ 1.89° 水平转动范围：±170°，垂直转动范围：-30° ~ +120°，水平转动速度范围：1.0° ~ 94.2°/s，垂直转动速度范围：1.0° ~ 74.8°/s 支持水平、垂直翻转 预置位数量：255 网络接口：RJ45 音频接口：Line In,3.5mm 通讯接口：RS232、RS422 支持的协议类型：VISCA 编码技术：视频H.264，音频AAC 电源支持：DC12V、PoE、PoC 提供产品无故障运行时间MTBF＞60000小时检测报告复印件。 | 台 | 4 |  |
|  |  | 教师/学生特写摄像机管理软件 | 摄像机管理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。 支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数。 支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。 支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。 支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调范围0~200。 支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。 支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。 支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等。 | 套 | 4 |  |
| 3 | 全景摄像机 | 教师/学生全景摄像机 | 视频输出接口：HDMI*1、SDI*2，同步输出图像 传感器类型：CMOS、1/3.0英寸 传感器像素：不小于200万 镜头焦距：10倍光学变焦、8倍数字变焦 采用了2D和基于运动估计的3D降噪算法 水平视场角80.7° ~ 8.77°，垂直视场角45.3° ~ 4.92° 水平转动范围：±170°，垂直转动范围：-30° ~ +120°；水平转速1.0° ~ 94.2°/s，垂直转速1.0° ~ 74.8°/s 支持水平、垂直翻转 预置位数量：255 网络接口：RJ45 音频接口：Line In,3.5mm 通讯接口：RS232、RS422 支持的协议类型：VISCA 编码技术：视频H.264，音频AAC 电源支持：DC12V、PoE、PoC 提供产品无故障运行时间MTBF＞60000小时检测报告复印件。 | 台 | 4 | 奥威亚及国内知名品牌 需提供原厂三年质量保证及软硬件全上门免费服务承诺书 奥威亚及国内知名品牌 需提供原厂三年质量保证及软硬件全上门免费服务承诺书 |
|  |  | 教师/学生全景摄像机管理软件 | 摄像机管理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。 支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数。 支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。 支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。 支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调范围0~200。 支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。 支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。 支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等。 | 套 | 4 |  |
| 4 | 定位分析仪 | 教师/学生定位分析仪 | 扫描方式：逐行扫描 输出帧率：30fps 摄像元件：1/3 " 有效像素：1920（H）×1080（V） 最低照度：0.3Lux 通讯方式：RJ-45，支持POE供电 提供产品无故障运行时间MTBF＞60000小时检测报告复印件。 | 台 | 4 |  |
|  |  | 教师定位分析软件 | 采用B/S架构设计，支持通用浏览器进行远程访问进行管理； 采用图像识别定位分析技术，智能识别教学行为，根据预设的跟踪分析逻辑触发跟踪信号，与录播主机进行跟踪数据对接； 支持两种跟踪模式：紧跟模式、“特写”与“全景”切换跟踪模式。 支持多个区域屏蔽功能，避免屏蔽区域内的干扰，提高系统识别效果； 支持检测区域设置，对指定区域进行跟踪分析，支持同时划分多个检测区域。 具有“模糊防抖”功能，避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象 | 套 | 2 | 奥威亚及国内知名品牌 需提供原厂三年质量保证及软硬件全上门免费服务承诺书 奥威亚及国内知名品牌 需提供原厂三年质量保证及软硬件全上门免费服务承诺书 |
|  |  | 学生定位分析软件 | 采用B/S架构设计，支持通用浏览器进行远程访问进行管理； 采用图像识别定位分析技术，智能识别教学行为，根据预设的跟踪分析逻辑触发跟踪信号，与录播主机进行跟踪数据对接； 支持学生起立跟踪功能，支持当学生起立特写跟踪拍摄，同时支持学生起立后自定义为学生与老师双分屏交互画面； 支持多个学生起立跟踪功能，多学生起立切换为学生全景拍摄； 支持自定义规定时间间隔自动切换为学生全景画面； 支持多个区域屏蔽功能，避免屏蔽区域内的干扰，提高系统识别效果； 支持检测区域设置，对指定区域进行跟踪分析，支持同时划分多个检测区域； 具有“模糊防抖”功能，避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象； | 套 | 2 |  |
| 5 | 数字音频矩阵 | 数字音频矩阵 | 音频输入/输出通道（MIC/LINE）：8路输入/4路输出，支持选择多种电平的音源输入，支持幻像供电功能。 矩阵功能:输入多路信号并将其按用户设定比例进行混合，分配到多个输出通道中。 转换器类型 24bit;采样率 48K 频率响应 20~20KHZ 模/数动态范围（A-计权） 114dB 要求与录播主机为同一品牌。 提供产品无故障运行时间MTBF＞60000小时检测报告复印件。 | 台 | 2 |  |
|  |  | 数字音频处理软件 | 采用C/S或B/S软件架构设计，支持对音频处理矩阵进行管理。 AGC自动增益控制:自动提升和压缩话筒音量，使之以恒定的电平输出。 AVC回声消除:全新的自适应式回声消除功能，无需人工调试。 AFC反馈啸叫消除:采用自适应处理的方式对现场扩声系统的啸叫进行有效的消除。 ANC自动噪声消除:自动噪声消除根据环境的声场变化自动进行噪声消除。 | 套 | 2 | 奥威亚及国内知名品牌 需提供原厂三年质量保证及软硬件全上门免费服务承诺书 奥威亚及国内知名品牌 需提供原厂三年质量保证及软硬件全上门免费服务承诺书 奥威亚及国内知名品牌 需提供原厂三年质量保证及软硬件全上门免费服务承诺书 |
| 6 | 采访话筒 | 单体：背极式驻极体 指向性：超心型 频率响应：40Hz—16kHz 低频衰减：内置 灵敏度：-29dB±3dB（1dB=1V/Pa at 1kHz） 输出抗阻：500Ω±20%（at 1kHz） 最大声压级：130dB（T.H.D≤1% at 1kHz） 信噪比：70dB（1KHz at 1Pa） 动态范围：106dB（1kHz at Max SPL） 使用电源：48V 幻象电源（48V DC），2mA | 支 | 12 |  |
| 7 | “一键式”录播控制面板 | 1) 在讲台上镶嵌式安装方式； 2) 控制接口：RS232 3) 信号指示灯：支持 4) 支持一键式系统电源开关控制。 5) 一键式录制、停止、锁定电脑信号； 6) 支持本地录播全自动的开启、关闭控制。该功能同时支持录播模式和互动模式。 7) 支持通过面板一键发起与远端设备互动连接； 8) 支持通过交互控制面板切换互动画面的信号源，并传输到听课室，包括本地老师信号、学生信号、电脑信号、远端课室画面。 9) ▲支持对各画面的自由布局控制，包括单画面全屏、双分屏、三分屏、四分屏、画中画，并传输到听课室。 | 台 | 2 |  |
| 8 | 电源管理器 | 向录播视频系统、音频系统、显示系统提供统一的、至少八路电源管理； 支持对录播系统控制功能，实现通过录制面板一键启动录播系统相关设备的电源； 支持录播系统的远程集中统一控制，实现录播主机远程开关机； | 套 | 2 |  |
| 9 | 硬件导播台 | 支持远程操作录播主机的开关机； 支持不少于5种特技效果； 支持不少于6布局选择；6路视频直播切换；6个预置位；6个视频预选功能； 支持云台控制功能：上下左右及变焦功能； 支持录制、暂停、停止功能； 支持全自动录播模式和手动录播模式。 支持通过USB线缆连接录播主机； 安装导播控制台软件，并设置录播地址； 导播界面与导播控制台按键/状态同步对应； 导播控制台关机按键为控制录播系统软关机/唤醒功能。 | 台 | 2 |  |
| 10 | 视频编辑软件(非编) | 1）为保证操作的简便，必须可通过平台启动非编系统对资源进行非编，启动后非编资源可自动上传非编系统。便于教师能够对自己已经录制好的视频进行快速编辑处理； 2）教师能够同时导入多个视频，进行多轨道同步编辑，包括合并、剪辑等功能。支持添加视频轨道、音频轨道、图片轨道和文字轨道。实现了音频、视频、字幕的同步编辑与多格式同步输出。最少支持10个以上音视频、文字轨道； 3）提供“用户专辑”栏，展示用户添加的各种视音频文件、图片，可按“视频”、“图像”和“音频”进行分类展示，并支持按“名称”、“ 4）文件持续时间”和“类型”进行排列。 5）提供输出效果实时预览窗口，支持对编辑效果的实时输出预览，可对预览视频进行进度条拖动、全屏播放、画面抓拍功能。 6）具有转场特技功能，支持16种以上转场特技效果可供选择。 7）具有滤镜处理功能，支持28种以上滤镜效果可供选择。 8）具有多种视频布局功能，包括2分屏、4分屏、6分屏等至少15种布局模式。 9）资源非编完成后，教师可根据需求设置编辑好的视频码流，并能够一键上传到应用云平台的个人空间当中，同时也能够保存到教师电脑端，以便教师通过移动存储设备拷贝和存档。 | 套 | 2 |  |
| 11 | 录播教室及观摩室功放 | 具有完善的电子保护线路，包括过载保护、短路保护、自激保护、DC直流保护、过热保护、关机保护等功能，确保安全可靠地工作。 输出功率：2×100W/8Ω，2×160W/4Ω 信噪比：100dB 谐波失真：<0.03% 频响：20Hz～20KHz(+1/-3dB) 输入阻抗： 10KΩ（不平衡）； 输入灵敏度：0.77V | 台 | 4 | 与会议室、合班、音乐、舞蹈教室音响同品牌 |
| 12 | 录播教室及观摩室音箱 | 输出功率：60W-100W 阻抗：8欧姆 频率响应：68Hz-20KHz 单元构成：Low 6.5”*1 , Hi 1”*1 灵敏度：90dB(1w/1m) 尺寸（H×W×D)：310×220×205mm | 对 | 4 |  |
| 13 | 网络交换机 | 8口全千兆带光口智能可管理交换机 | 台 | 2 | 华为 |
| 16 | 液晶交互一体机 | 80寸液晶交互一体机 含配套 I5 4G 128GSSD 电脑模块 | 台 | 2 | 与多媒体教室同品牌 |
| 14 | 液晶显示器 | 21.5英寸1080P HDMI高清接口 需要把一体机的画面通过HDMI线反馈到讲台桌上 | 套 | 4 | 三星 |
| 18 | 推拉 黑板 | 1、规格：400*138*12cm（按实际需求制作） 2、外框：采用豪华电咏铝合金, 颜色为香槟色，推拉外框规格：115×75Mm壁厚1mm采用一次成型上下双向无声轨道吊轮侧滑。 3、作用：黑板长度,高度应与触摸一体机物理相匹配。配套的活动黑板装备自锁装置，完全遮挡并保护触摸一体机后可锁定，防尘、防盗。活动部分与固定部分的间隙～10mm，保证师生安全； 4、结构形式：四合一款（其中两块推拉板、两块固定板、还可以根据实际要求制作），触摸一体机左侧放置，左右推拉结构(内置轨道,外框和轨道一体化设计 )；5、板面：采用进口磁性烤漆面板，墨绿色、亚光，板面厚度≥0.4mm,涂层硬度≥3（莫氏），涂层采用丙烯酸树脂漆，表面粗糙度≤12µm； 5、使用技术：采用机器压板技术, 永不变形。胶水采用特制胶水, 10年内保证不脱胶。 6、内芯材料：防潮、吸音、高强度高密度蜂窝板，厚度≥10mm，蜂窝板技术指标不低于国标GB5034-85。 7、背板：采用优质防锈热镀锌钢板，厚度≥0.25mm，流水线一次成型，耐腐蚀, 不生锈。 8、包角材料：抗疲劳工程塑料 ABS工程塑料，流线型设计，一次成型模具； 9、轨道滑轮：活动黑板上方下方安装牛径吊轨无躁音滑轮，带减震胶套，噪音≤36dB。 10、除尘装置：滑道内两下端留有抽拉式粉尘盒,便于储存清扫的粉笔沫，粉尘盒可拆卸清洁； | 套 | 2 | 国内知名品牌 |
| 15 | 钢木讲台桌 | 分体组合式结构设计。本产品由上下两部分组合而成，分别包装，便于产品运输。 多媒体讲台整体设计符合人体工学，精致优雅，高度集成，占用空间较小。边角采用圆角，以免碰伤学生所有材料均采用冷轧钢板制作表面经除油、酸洗、磷化、静电喷塑，灰白色和木纹色双色彩合理搭配，整体采用分体式结构，尺寸：长 110cm，宽70cm,高900cm。钢板厚度：1.2mm 具备可拆卸钢制木纹装饰板，可拆卸木纹钢制扶手，维护后门也采用钢制木纹效果并留有散热孔。 上门翻转开启，开启后露出22寸液晶显示器，键盘和鼠标，液晶显示器和键盘采用对斜设计，使视线和显示器接近垂直，键盘采用粘贴固定在翻转合页活动板上，翻开即可操作中央控制器，操作完毕合上即可；右侧采用隐藏抽拉式设计，安装实物展示台。 生产厂家需通过ISO9001质量管理体系认证、ISO4001环境管理认证体系认证，OHSAS18001职业健康认证。 | 台 | 2 | 与多媒体教室同品牌 |
| 16 | 液晶电视 | 屏幕规格：屏幕尺寸55吋，屏幕类别：A+级屏，能效等级：2级，分辨率：3840*2160 4K,刷屏率：60Hz。屏幕比例16:9。水平视角（度）：178° 。音频系统：Dolby解码+DTS。USB2.0接口2个，USB3.0接口1个，HDMI1.4接口2个，HDMI2.0接口1个。支持多屏互动，内置WIFI。 | 台 | 4 | 海信 三星 夏普 |
| 17 | 800万高清实物展台 | 像素传感器≥1/3″ CMOS，总像素≥800w像素，HDMI输入输出各≥1，分辨率≥1080P，VGA输入输出≥1 | 台 | 2 | 与多媒体教室同品牌 |
| 18 | 录播控制机柜及椅子 | 1、外观：19英寸标准机箱；全框架结构,配可调节支撑行走脚轮4只； 2、可同时安装脚轮和支撑脚，结构坚固，最大静载达500KG。 可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整。 可选配安装底座，达到固定机柜、底部过线、底部送冷风、防鼠的要求。 3、可方便拆卸的左右侧门和前后门。 4、主要材料: SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条≥2.0mm，其他≥1.2mm。表面处理: 脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑。 5、操作台一张（长：100CM 宽：75CM 高：65CM）、工作椅一张。 | 套 | 2 | 图腾及相当品牌产品 |
| 19 | 集成线材及配件 | 专业秋叶原AV接插件、高清转接头、水晶头、公牛插板、线槽、PVC管、弯头、直接、HDMI线 音频线、视频线、网线、电源线、控制信号线、VGA分配器、PVC管等。等视工程需要。 | 套 | 2 |  |
| 20 | 吸音矿棉板吊顶 | 60*60CM带孔吸音板 .轻钢龙骨（含承重丝杆、主龙骨、副龙骨、铝合金龙骨）厚度：0.9mm；吊钩及灯钩安全链等辅件 | ㎡ | 230 |  |
| 21 | 墙面防火皮质软包、吸音窗帘 | 木质基层 环保皮质软包，隔音/ 吸音窗帘、窗套 定制规格2.8米幅高.折光率95%.遮光效果好、吸音效果强。遮光涂层植绒窗帘布底布面涂，具有无毒、无味、手感柔软、隔音、隔热，防紫外线等功能.，所有材料采用有国家环保部通过的产品。防火标准达到国家B1级或以上；环保标准达到国家标准《GB18580-2001》E1级。 | ㎡ | 230 |  |
| 22 | 吊顶及灯光 | 天花板吸音处理: 轻钢龙骨（含承重丝杆、主龙骨、副龙骨、铝合金龙骨），60*60CM带孔矿棉板，厚度：0.9mm；吊钩及灯钩安全链等辅件 教室顶光灯（学生区与讲台区）：LED灯22套， 欧普led平板顶灯60*60CM，色温为4000K， 48W 及电源管线、开关 | 套 | 48 |  |
| 23 | 地面 | 教室、观摩室地面吸音处理：耐摩静音地胶 PVC防静电塑胶地板2.0厚 强化地板铺设4米*2米 | ㎡ | 230 |  |
| 24 | 空调电源线 | 4平方（用户要求根据实际数量结算） | 卷 | 2 |  |
| 25 | 墙面封堵及改造 | 窗户改少，本板基层，玻璃贴磨砂纸。 | 项 | 3 |  |
| 26 | 踢脚线 | 成品pvc材料。 | 米 | 120 |  |
| 27 | 窗帘盒 | 木制作。窗套，大理石窗台 | 套 | 8 |  |
| 28 | 电线 开关插座及安装 | 电线、开关插座：5个.材料+工费。 | 项 | 2 |  |
| 29 | 观摩室隔墙 | 木柱，双层本工板基层，内嵌隔音材料，双面外贴聚酯纤维吸音板。 | 平方 | 50 |  |
| 30 | 观摩室钢化玻璃 | 教室与观摩室之间用双层钢化玻璃做观察窗，垂直放置6.27*1.45 10mm厚钢化玻璃。 含运费、上楼、安装 | 平方 | 30 |  |
| 31 | 观摩室单透膜 | 单孔透视膜，含打印，安装。 | 平方 | 30 |  |
| 32 | 观摩室门 | 免漆门，测量，定做，安装，共计。 | 樘 | 2 |  |
| 33 | 观摩室乳胶漆 | 刮腻子，找平，打磨，刷乳胶漆， | 平方 | 200 |  |
| 34 | 其他费用 | PVC管、油漆、木工、电工、砌墙等辅材 墙面做防水处理，装修清理等费用。 | 项 | 2 |  |

### 布线系统

| 序号 | 设备 名称 | 技术规格及参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 六类180度非屏蔽RJ45模块 | 1、模块主体塑料材质：聚碳酸酯（PC） 2、IDC端子材质：磷青铜镀镍 3、金针材质：磷青铜镀金50μm 4、连接方式：RJ45插孔配接跳线，IDC端接水平布线 5、IDC端子可卡接线径：单股或多股裸铜导体0.4-0.6mm 6、接线方式：90度110卡接式,使用110工具端接，保证线对自然绞距施工 7、频率范围：0～250MHz 8、绝缘电阻：≥100MΩ 9、RJ45拔插次数：≥1000次 10、IDC端子端接次数：≥300次 11、提供UL认证 12、产品通过国家信息产业部永久链路检测、信道检测，并提供最新2018年的检测报告，提供国家知识产权局颁发的专利证书 |
| 2 | 单、双孔面板 | 1、面板类型：86*86mm型 2、面板端口数：单、双口 3、面板主体塑料材质：聚碳酸酯 4、标识：含有机玻璃的标签 5、防尘门：聚碳酸酯 6、Z字形弹簧材质：钢丝 7、连接方式：直接卡接信息模块 8、安装方式：使用面板包装内配套的双螺丝明装或暗装 9、维护方式：支持前端模块的拆卸与安装 10、匹配性：与语音、有线电视、五类、超五类，六类、超六类等全线模块兼容 |
| 3 | 六类24位非屏蔽RJ45配线架 | 1、面板金属材质：全冷轧碳钢结构+喷塑 2、配线架模块类型：6口一体式模块*4组 3、连接方式：从配线架背部直接卡接信息模块 4、端口标签翻转设计和彩色化标识，便于管理及维护 5、安装性：19英寸标准机架式设备 6、配线架背部理线功能：配线架背部含鱼骨式金属理线板 7、安装方式：使用配线架包装内标配螺丝安装于机架内 8、维护方式：将机柜后门打开从背部进行维护 9、匹配性：与180度超五类，六类、超六类非屏蔽模块兼容 10、工作电压：125V，耐压：750V 11、使用温度： -40～70℃ 12、湿度：85%（温度85℃±3℃） 13、产品通过国家信息产业部检测永久链路检测、信道检测，并提供最新2018年检测报告，提供国家知识产权局颁发的专利证书 |
| 4 | 六类非屏蔽跳线 | 1、水晶头塑料材质：聚碳酸酯（PC） 2、跳线接头类型：注塑RJ45端子-注塑RJ45端子 3、跳线线缆类型：28AWG对绞芯线（多股） 4、跳线线缆护套材质：PVC 5、跳线线缆外径：3.9±0.2mm 6、跳线线缆阻抗类型：100±15Ω 7、连接方式：RJ45端插接RJ45配线架 8、跳线弯曲半径：≥4D(D：跳线外径) 9、适用信号：六类非屏蔽信道 10、使用温度：-20～70℃ 11、湿度：85%（温度85℃±3℃） 12、产品通过国家信息产业部检测，并提供检测报告 13、匹配性：与语音、有线电视、五类、超五类，六类、超六类等全线模块兼容 |
| 5 | 六类四对双绞线 | 护套材质：PVC 2、护套颜色：蓝色 3、成品外径：6.4±0.2mm 4、导体：99.99%纯铜 5、导体直径：23AWG 6、导体绝缘外径：1.02±0.05mm 7、芯数：4*2 8、特性阻抗：100±15Ω 9、导体间介电强度，DC，1min：1Kv/1min 10、工作电容最大值：≤5.6nF/100m 11、单根导体最大电阻：≤7.8Ω/100m 12、线对直流电阻不平衡性：≤2.5% 13、敷设弯曲半径：建议敷设弯曲半径>8倍线缆外径 14、要求提供CE、ROHS和UL等第三方认证，产品通过国家信息产业部网线单体检测、永久链路检测、信道检测，并提供最新2018年的检测报告。 |
| ，6 | 100对110跳线架 | 1、跳线架整体材质：优质ABS工程塑料 2、背板材质：涂塑黑色钢板 3、IDC接线端子：PC+磷青铜镀镍 4、可接线缆对数：100对（100路模拟电话信号或50路数字电话信号） 5、导线端接次数：≥250次 6、连接方式：8对110接线工具端接大对数（使用正确的工具，按大对数色谱接线） 7、安装方式：机架式设备，请使用螺丝固定在墙面或者其他立面上 |
| 7 | 12芯室外单模光纤 | 光缆加强件：中心单根高强度磷化钢丝 钢丝直径：1.0mm 铠装层：双面镀铬涂塑钢带（PSP）纵包 松套管材质：PBT 松套管外径：3.0mm 纤芯颜色：蓝、橙、绿、棕、灰、白、红、黑、黄、紫、粉红、青绿 芯数：2-144芯 可选光纤类型：OS2单模光纤 敷设方式：直埋适用，进局、管道、槽道、电缆沟、架空可用 衰减系数：@1310nm≤0.36dB/km；@1383nm≤0.35dB/km；@1550≤0.22dB/km；@1625nm≤0.30dB/km 光纤衰减不均匀性：≤0.05dB 敷设方式：室内穿管、桥架敷设 敷设最小弯曲半径：动态弯曲半径≥20倍光缆外径 静态弯曲半径≥10倍光缆外径 14、要求提供CE和ROHS等第三方认证，产品通过国家信息产业部检测，并提供检测报告。 |
| 8 | 24芯机架式光纤配线架（满配SC耦合器、SC尾纤） | 1、光纤配线架材质：优质冷轧钢板整体黑色喷塑 2、安装板材质：铝板黑色喷塑 4、进线方式：配线架后部进线，支持室内室外光缆熔接5、连接方式：线缆进线→线缆盘纤→尾纤熔纤→尾纤盘纤→耦合器连接→耦合器安装板连接→光纤跳线出线 6、耦合器安装板安装方式：安装板自带卡扣螺丝直接将安装板卡接于光纤配线架内的螺丝安装孔内 7、配线架盖板安装方式：前部盖板卡扣螺丝开启 8、配线架安装方式：使用包装内标配安装支架安装于19英寸标准机柜类 9、配件：支持FC、LC、ST、SC四种类型耦合器的12位安装两个，12芯光纤熔纤盘1个 10、SC耦合器和SC尾纤需通过国家信息产业部检测，并提供检测报告 |
| 9 | 12芯壁挂式光纤配线架（满配SC耦合器、SC尾纤） | 1、光纤配线架材质：优质冷轧钢板整体黑色喷塑 2、安装板材质：铝板黑色喷塑 4、进线方式：配线架左右上下各有一个防水垫圈直径14MM进线孔 5、开门方式：正面左向单开门 6、配线方式：正面试图，配线箱左侧熔接光纤，右侧连接光纤跳线 7、配线架安装方式：使用包装内标配螺丝安装于墙壁上 8、配件：支持FC、LC、ST、SC四种类型耦合器的12位安装一个， 9、SC耦合器和SC尾纤需通过国家信息产业部检测，并提供检测报告 |
| 10 | 光纤跳线 | 1、连接器插针类型：进口陶瓷 2、插针端面：UPC端面 3、连接器插入损耗：≤0.1dB/每接口 4、连接器回波损耗：≥45dB 5、重复性：≤0.1dB 6、互换性：≤0.1dB 7、拔插次数：≥1000次 8、长度：多模和单模3米、万兆多模2米（可定制其他长度 ） 9、使用弯曲半径：建议使用弯曲半径>10倍跳线外径 10、产品通过国家信息产业部检测，并提供检测报告 |
| 11 | 办公楼电话模块 | 1、模块主体塑料材质：聚碳酸酯（PC） 2、IDC端子材质：磷青铜镀镍 3、金针材质：磷青铜镀金50μm 4、连接方式：RJ11插孔配接跳线，IDC端接水平布线 5、IDC端子可卡接线径：单股或多股裸铜导体0.4-0.6mm 6、接线方式：90度打线刀卡接,保证线对自然绞距施工 7、绝缘电阻：≥100MΩ 8、RJ45拔插次数：≥750次 9、IDC端子端接次数：≥250次 10、提供UL认证 11、匹配性：与语音、有线电视、五类、超五类，六类、超六类等全线模块兼容 |
| 12 | 超五类180度非屏蔽RJ45模块 | 1、模块主体塑料材质：聚碳酸酯（PC） 2、IDC端子材质：磷青铜镀镍 3、金针材质：磷青铜镀金50μm 4、连接方式：RJ45插孔配接跳线，IDC端接水平布线 5、IDC端子可卡接线径：单股或多股裸铜导体0.4-0.6mm 6、接线方式：180度110卡接式,使用110工具端接，保证线对自然绞距施工 7、频率范围：0～100MHz 8、绝缘电阻：≥100MΩ 9、RJ45拔插次数：≥750次 10、IDC端子端接次数：≥250次 11、提供UL认证 12、产品通过国家信息产业部永久链路检测、信道检测，并提供最新的2018年检测报告 13、匹配性：与语音、有线电视、五类、超五类，六类、超六类等全线模块兼容 |
| 13 | 超五类24位非屏蔽RJ45配线架 | 1、面板金属材质：全冷轧碳钢结构+喷塑 2、安装高度：0.5U，可安装模块数量：可安装1-24个180度模块 3、连接方式：从配线架背部直接卡接信息模块 4、安装性：19英寸标准机架式设备 5、配线架背部理线功能：配线架背部含鱼骨式金属理线板 6、安装方式：使用配线架包装内标配螺丝安装于机架内 7、维护方式：将机柜后门打开从背部进行维护 8、匹配性：与180度超五类，六类、超六类非屏蔽模块兼容 9、工作电压：125V，耐压：750V 10、使用温度： -40～70℃ 11、湿度：85%（温度85℃±3℃） 12、产品通过国家信息产业部检测永久链路检测、信道检测，并提供最新2018年检测报告，提供国家知识产权局颁发的专利证书。 |
| 14 | 超五类4对UTP电缆 | 1、护套材质：PVC 2、护套颜色：蓝色 3、成品外径：5.4±0.2 导体材质：99.99%纯铜 5、导体直径：24AWG 6、导体绝缘外径：0.9±0.05mm 7、芯数：4*2 8、特性阻抗：100±15Ω 9、导体间介电强度，DC，1min：1Kv/1min 10、工作电容最大值：≤5.6nF/100m 11、单根导体最大电阻：≤9.38Ω/100m 12、线对直流电阻不平衡性：≤2.5% 13、敷设弯曲半径：建议敷设弯曲半径>5倍线缆外径 14、敷设拉力：建议敷设时短期拉力<110N 15、使用拉力：建议使用时长期拉力<20N 16、双绞线符合国际规范(ISO/IEC)，美国规范(TIA/EIA)的要求。 17、要求提供CE、ROHS和UL等第三方认证，产品通过国家信息产业部网线单体检测、永久链路检测、信道检测，并提供最新2018年的检测报告。 |
| 15 | 金属理线器 | 1、理线槽为全封闭式结构金属“手指”，及金属封盖，使布线更2、安全和美观； 3、金属“手指”12档设计， 使跳线管理更为轻松； 4、应有利于线缆弯曲半径的控制； 5、应保证适用于19英寸机柜和机架。 6、理线器整体材质：钢架+黑色喷塑 7、工作电压：125V 8、耐压：750V 9、安装高度：1U 10、安装方式：机柜螺丝安装 |

## 商务需求

  - 交货地点：按需方指定地点

  - 工期：所有设备须在签订合同后180天内完成供货安装调试工作。

  - 履约保证金：履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%，履约保证金在签订合同前递交，自提交之日起至合同履约完毕有效。履约保证金在合同履约完毕后无质量及服务问题10个工作日内无息退还。

  - 付款条件：合同签订后甲方支付总价的20%，全部设备安装调试完成后支付总价的60%，工程验收合格后支付总价的20%，发票应随付款进度及时提供。验收合格后履约保证金自动转为质保金在质保期满后无质量问题退还。

## 相关说明

1、电子文件与纸质文件有出入的，以纸质为准。

2、现场勘察：本项目不组织答疑会或现场踏勘，如投标人认为有必要可自行前往现场踏勘。

# 第五章  拟签订的合同文本

（货物类）

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（采购单位）

乙方：（中标供应商）

甲、乙双方根据中心关于黄岩初级中学监控、广播等弱电系统项目公开招标的结果，签署本合同。

## 合同文件：

1.合同条款。2.中标通知书。3.更正补充文件。4.招标文件。5.中标供应商投标文件。6.其他。上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

## 货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

## 合同金额

本合同金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元）人民币。

## 技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

## 知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

## 产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

## 履约保证金

本项目履约保证金为合同金额的__5__%。[履约保证金交至采购人处，在合同约定交货验收合格满（36）个月之日起5个工作日内无息退还]

## 转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

## 质保期

1. 质保期 3  年。（自交货验收合格之日起计）

## 交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

## 货款支付

1. 付款方式：合同签订后甲方支付总价的20%，全部设备安装调试完成后支付总价的60%，工程验收合格后支付总价的20%，发票应随付款进度及时提供。验收合格后履约保证金自动转为质保金在质保期满后无质量问题退还。

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，由采购单位向同级财政部门申请并经批准后，可以由乙方根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

## 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

## 质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在小时内到达甲方

现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切

费用。

5.上述的货物免费保修期为    年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围

内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

## 调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准

进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初

步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作

为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的

使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验

收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终

验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲方负

责。

## 货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需

通知甲方货物已送达。

## 违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

## 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行

期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合

同。

## 解决争议的方法

1.当事人可以通过和解或者调解解决合同争议。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，按下述（1）、（2）种方式解决；

- 提交甲方所在地经济仲裁机构仲裁。

- 依法向人民法院提起诉讼。

2.当事人可以向办理采购事宜的采购代理机构申请调解。

3.当事人可以向同级财政部门申请调解。

## 合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签名并加盖单位公章后生效。

2. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

3. 本合同一式六份。甲、乙双方各执二份，黄岩区政府采购中心及黄岩区财政局政府采购监督管理科各执一份。本项目未尽事宜以招标文件、投标文件及澄清文件等为准。

甲方（公章）                                     乙方（公章）

法定代表人：                                     法定代表人：

委托代理人：                                     委托代理人：

联系电话：                                       联系电话：

开户银行：                                       开户银行：

帐号：                                           帐号：

地址及邮编：                                     地址及邮编：

签订时间：    年   月    日

# 第六章  投标文件格式附件

附件1

正本或副本

项目名称

项目编号：（标项）

投

标

文

件

（资格及商务技术文件）

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件19

产品适用政府采购政策情况表

| 小微企业扶持政策 | 小型、微型企业投标且所投产品（指货物、工程、服务）由本企业制造，或者所投产品（仅指货物）含有其他小型、微型企业制造的，应按要求列出具体产品与金额。 |
| --- | --- |
|  | 产品名称（品牌、型号） | 制造企业名称 | 金额 |
|  | 小型、微型企业产品金额合计（元） |  |

填报要求：

1.本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额要与《报价明细表》一致。

2.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

3.请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分依据（以“小型、微型企业产品金额合计”为准进行价格折扣，表中所填内容必须与政府采购优惠政策需提供的相关资料相符，如出现不相符或提供资料不全的，该小型、微型企业产品合计金额将不予以享受小微企业扶持政策优惠）。

附件 20

投标文件密封袋格式

（密封袋的封口处应有投标单位公章或投标全权代表签名）

开标时启封。

投标文件名称：资格及商务技术文件 或 报价文件

项目名称：

项目编号：

标 项 号：

投标人名称：

附表1：

重大偏差项目表

| 序号 | 项目内容 | 招标文件要求 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 未提交投标保证金或提交的保证金金额不足 | 投标保证金（人民币）： 元， |  |
| 2 | 投标文件的组成不符合招标文件的要求 |  |  |
| 3 | 投标文件无法人代表或其授权人签字及未按招标文件要求加盖公章及密封包装的 |  |  |
| 4 | 投标服务及承诺有一项明显不能满足招标文件的要求 |  |  |
| 5 | 投标文件附有招标人不能接受的条件 |  | 须由三分之二以上评委认定 |
| 6 | 不符合招标文件规定的其它实质性要求 |  | 须由三分之二以上评委认定 |
| 7 | 投标人投标报价均超过了采购方设定的最高限价，采购方不能支付的，作为废标处理 | 本次招标的最高限价： 万元 | 废标处理 |

# 资格及商务技术文件目录

第一部分 资格证明文件目录

- 投标声明书（附件2）

- 授权委托书（附件3）

3、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

4、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（附件4）

5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

6、本项目要求的特定资质证书

第二部分 商务与技术文件目录

一、技术方案描述部分

1、投标人情况介绍（附件5）；

2、项目需求的理解与分析；

3、项目组织实施方案；

4、项目实施人员一览表（附件6）；

5、项目负责人资格情况表(附件7)；

6、安装、调试及验收方案；

二、投标产品描述部分

1、投标产品描述及相关资料；

2、设备配置清单 （附件8）；

3、技术需求响应表（附件9）；

4、投标人需要说明的其他内容；（包括可能影响投标人技术性能评分项的各类证明材料）

三、商务响应部分

1、证书一览表（附件10）；

2、近三年来类似项目的成功案例（附件11）

3、资信及商务需求响应表 （附件12）；

4、售后服务情况表（附件13）；

5、投标人需要说明的其他内容。（包括可能影响投标人企业实力及信誉评分项以及售后服务评分项的各类证明材料）

四、其他参考表格（此部分视情况选用）

1、主要货物用材响应表(类似家具类货物采用，附件14)

（以上内容具体描述详见“第二部分投标人须知”中“三、投标文件”的组成说明）

附件2

投标声明书

台州市黄岩区政府采购中心：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我（ 姓名 ）系（ 投标人名称 ）的法定代表人，我方自愿参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方声明截止投标时间近三年以来：在政府采购领域中的项目招标、投标和合同履约期间无任何不良行为记录；无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

2、我方在参与投标前已详细审查了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

3、我方的投标有效期自投标截止日起 90天内有效。如果在投标截止时间后规定的投标有效期内撤回投标，贵方可不退还我方的投标保证金。

3、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

5、我方严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签名)：

日期：年  月   日

附件3

授权委托书

台州市黄岩区政府采购中心 ：

（投标人全称）  法定代表人（或营业执照中单位负责人）	（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权   （全权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的	    项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

法定代表人签名或盖章：

投标人全称（公章）：                              日期：

附：

法定代表身份证复印件粘帖处

法定代表人姓名：

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

全权代表身份证复印件粘帖处

全权代表姓名：

职务：

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

附件4

财务状况报告

投标人可提供以下一种材料作为本单位财务状态报告：

1.提供经审计的财务报告，包括资产负载表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注复印件；

2.银行出具的资信证明复印件；

3.复印件需要盖章确认。

依法缴纳税收和社会保障资金

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料要求：

营业执照属于三证合一的，则不需要提供税务登记证复印件。营业执照属于五证合一的，则不需要提供税务登记证和社会保险登记证复印件。

1.提供投标人税务登记证（国税、地税）和参加本项目采购活动前近三个月内相应税务机关出具的完税证明，包括缴纳增值税、企业所得税等凭据的复印件；

2.提供投标人社会保险登记证和参加政府采购活动前近三个月内缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件；

3.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的材料复印件；

4.复印件需要盖章确认。

附件5

投标人基本情况表

| 企业名称 |  | 法人代表 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  | 企业性质 |  |
| 股东姓名 |  | 股权结构（%） |  | 股东关系 |  |
| 联系人姓名 |  | 固定电话 |  | 传真 |  |
|  |  | 手机 |  |  |  |
| 1. 企 业 概 况 | 职工人数 |  | 具备大专以上学历人数 |  | 国家授予技术职称人数 |  |
|  | 占地面积 |  | 建筑面积 | 平方米 □自有□租賃 | 生产经营场所及场所的设施与设备 |  |
|  | 注册资金 |  | 注册发证机关 |  | 公司成立时间 |  |
|  | 核准经营范围 |  |
|  | 发展历程及主要荣誉： |
| 2． 企业有关资质获证情况 | 产品生产许可证情况（对需获得生产许可证的产品要填写此栏） | 产品名称 | 发证机关 | 编号 | 发证时间 | 期限 |
|  | 企业通过质量体系、环保体系、计量等认证情况 |  |
|  | 企业获得专利情况 |  |

要求：

1.姓名栏必须将所有股东都统计在内，若非股份公司此行（第三行）无需填写；

投标人名称（盖章）：

投标人代表签名或盖章：

日        期：

附件6

项目实施人员一览表（第 标项）

（主要从业人员及其技术资格）

| 序号 | 姓名 | 职务 | 职责 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

2.附人员证书复印件；

3.出具上述人员在本单位服务的外部证明，如：投标截止日之前六个月以内的代缴个税税单、参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》等。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签名或盖章：

日        期：

附件7

项目负责人资格情况表

项目名称及编号：

| 姓名 |  | 近年来主要工作业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  | 注：业绩证明应提供旁证材料 （供货合同或中标通知书）。 |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 最近一年工作状况 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |

投标人名称（盖章）：

投标人代表签名或盖章：

日        期：

附件8

设备配置清单（第 标项）

项目名称及编号：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.本表中的名称、数量应与报价明细表中相对应的报价名称、数量一致

投标人名称（盖章）：

投标人代表签名或盖章：

日        期：

附件9

技术需求响应表（第 标项）

项目名称及编号：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 招标参数 | 投标参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.本表的名称须与《报价明细表》一致。

2.本表参照本招标文件第二部分“招标需求”内第二条“具体技术需求”填制，投标人应根据投标设备的性能指标、服务指标，对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

3.对于投标产品的技术偏离情况需严格按照招标文件的技术要求一一比对给出，未达到技术要求中规定的数值应以负偏离标注。若因技术实现方式等其他问题而导致的理解不同未标注负偏离的，需在备注中具体说明；若未按要求标注负偏离又未予以说明的，评审小组将视偏离程度给予扣分或认定为虚假应标。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签名或盖章：

日        期：

附件10

证书一览表

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

要求：

1.填写投标人获得资质、认证或企业信誉证书；

2.附所列证书复印件或其他证明材料。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签名或盖章：

日             期：

附件11

近三年来类似项目成功案例（第 标项）

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同总价 | 实施时间 | 项目质量 | 项目单位名称及其联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.业绩证明应提供证明材料（合同复印件可只提供首页、含金额页、盖章页并加盖投标人公章）；

2.投标供应商可按此表格式复制。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签名或盖章：

日        期：

附件12

资信及商务需求响应表（第 标项）

| 序号 | 内容 | 招标需求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 售后服务保障要求 |  |  |  |
|  | 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
|  | 质保期 |  |  |  |
|  | 交货和服务 时间及地点 |  |  |  |
|  | 付款条件 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人代表签名或盖章：

日        期：

附件13

售后服务情况表

| 序号 | 项目 | 投标人情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保修期内售后服务情况(服务方式、服务网点、售后服务的内容和措施等等，可用附页和宣传材料) | 生产厂商售后服务情况： |  |
|  |  | 投标人售后服务情况： |  |
| 2 | 保修期后售后服务 |  |  |
| 3 | 培训方案（可用附页） |  |  |
| …… | …… |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人代表签名或盖章：

日        期：

附件14

主要货物用材响应表(类似家具类货物采用)

| 序号 | 货物名称 | 产品配置 | 产品主要用材 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 材料规格及参数 | 品牌 商标 | 生产厂家 | 符合标准 | 性能说明 | 备注 |

要求：

1.请列出以上产品的各项主要用材、辅料、油漆、五金件等。

2.本表所列产品主要用材均为采购人抽样送检的范围。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签名或盖章：

日        期：

附件15

正本或副本

项目名称

项目编号：（标项）

报

价

文

件

供应商全称（公章）：

地    址：

时    间：

# 报价文件目录

1、开标一览表（附件16）；

2、报价明细表（附件17）；

3、针对报价投标人认为其他需要说明的；

4、小微企业等声明函（附件18）；（如有需提供）

5、产品适用政府采购政策情况表（附件19）。（如有需提供）

附件16

开标一览表（第 标项）

项目编号：

项目名称：                                     [货币单位：人民币元]

| 投标总报价(元) | 大写 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 小写 |  |

填报要求：

1.投标报价是包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用，全部费用已包含在开标一览表的投标总报价中。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或全权代表签名或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签名或盖章：

日        期：

附件17

报价明细表（第 标项）

项目名称及编号：                               [货币单位：人民币元]

| 序号 | 报价项目 | 品牌、产地 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币：大写 小写 |

要求：

1. 本表为《开标一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，采购人无需另外支付任何费用。

2.“投标报价明细表”中的投标总报价应与“开标一览表”中的投标总报价相一致，不一致时，以开标一览表为准。

3.投标报价明细表所填内容按招标文件采购设备清单要求为准。如有漏报的，视同已包含在投标总价内或已作优惠处理。有重大缺项的将作无效标处理。

▲4. 本表中的型号规格必须明确，招标文件中明确要求定制的除外。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签名或盖章：

日        期：

附件18

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第______项______行业，本公司（此处填写从业人员和营业收入的具体数据），为______（请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加×××政府采购中心组织的采购项目（项目编号： ）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投 标 人（单位公章）：

日期：20  年   月   日

小微企业声明函（制造商）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第______项______行业，本公司（此处填写营业收入和从业人员的具体数据），为______（请填写：小型、微型）企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（单位公章）：

日期：20  年   月   日