# 采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则按无效投标处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。

（3）根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）的规定，本项目采购范围包含信息安全产品的（信息安全产品包括：防火墙、网络安全隔离卡与线路选择器、安全隔离与信息交换产品、安全路由器、智能卡COS、数据备份与恢复产品、安全操作系统、安全数据库系统、反垃圾邮件产品、入侵检测系统（IDS）、网络脆弱扫描产品、安全审计产品、网站恢复产品），投标人必须在投标文件中提供中国信息安全认证中心授予的有效的信息安全产品认证证书（加盖投标人公章），否则按无效投标处理。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

4. 投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应，还应当提供相关证明材料，否则将作无效响应处理（定制采购不适用本条款）。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

5.投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

采购预算：7150000元

| 序号 | 标的的名称 | 数量及 单位 | 所属行业 | 技术需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用液态氧 | 2600吨 | 工业 | （一）配送医用氧厂家应具备条件： 1、具有医用氧生产资质及药品再注册批件； 2、具有危险化学品经营许可证； 3、24小时全天侯服务（包括送氧及供氧设备维修）； 4、必须提供中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证（R2）持证人员不少于2人；持证人员必须为本公司员工，必须提供投标时间前最近1个月潜在投标人为人员交纳社保的证明材料； 5、具备医用氧低温配送≥25吨的车辆不少于3辆，小型单体紧急供气槽车1辆，以满足各种状况下的需求； 6、具有液氧储罐气体监控装置； 7、负责办理《特种设备使用证》； 8、建立相应应急供氧和故障排除预案，能做到24小时全天候应急紧急抢修和故障处理，遇紧急情况能采取控制措施，避免事态恶化。 9、医用氧储存量不得少于50吨。 （二）医用氧质量标准： 1、按《中国药典》2020年版二部“氧、《药品生产质量管理规范》2010年的标准执行； 2、医用氧含O2不得少于99.5%(ml/ml)；二氧化碳含量不得超过0.01%； 3、医用氧性状为无色气体；无臭、无味； 4、配送的医用氧含O2不得少于99.5%(ml/ml)（根据铜氨吸收法检测）、酸碱度（甲基红与溴麝香草酚蓝指示液分别加入盐酸进行检测）、一氧化碳（氨制硝酸银试液检测）、二氧化碳（氢氧化钡溶液、碳酸氢钠溶液进行检测），要符合《中国药典》2020版二部氧质量要求。 5、有效期必须达1年。 （三）医用氧专用设备要求 ▲1、合同供氧期间，负责提供医用氧专用设备供医院使用，投入有全套设备及施工，并负责该设备的维护、维修、检测、检定，保持有效使用，维护服务，维修、检测、检定等所更换的配件等不再收取任何费用： 压力表、安全阀、液氧储罐等应按国家要求给予检定，保持有效性。 ▲2、中标后在合同期内须为医院提供以下设备： 2.1、按照各院区的安全运行储量要求≥20吨（1m³=1.14吨）及规范要求提供低温液氧储槽且须办理好《特种设备使用证》；（1）设计压力：0.8/-0.1MPa（2）设计温度：-196/20℃（3）储槽要求液相、气相均为双阀，达到储槽和汽化器并联交替使用； 2.2、汽化器两套（≥400 m3/小时）； 3、安装要求： 3.1、设备安装时产生费用由中标人承担，安装时配备供氧方的数显液位、压力远程监控装置；液氧储罐必须安装有防雷装置。 3.2、中标后在医院建设低温液氧站点及提供维护等服务。 3.3、自签合同之日起10日内设备安装完毕并办好手续交付使用。 （四）阀门： 1、低温阀要求：材质：不锈钢（CF8）；适应温度：-196～+80℃； 2、安全阀要求：材质：不锈钢（CF8）； （五）配送医用氧范围 百色市人民医院院区 （六）合同服务期限 合同采购量2600吨，合同期内，如出现因供方原因造成液氧断货或质量问题，将上报政府采购监督管理部门处理。 ▲（七）、合同交接方案 供应商必须制定服务过渡交接方案，保证与原提供服务的公司就本项目的所有工作内容无缝对接。 |
| ▲一、商务条款 |
| 售后服务要求 | 在整个供氧合同履行期间，中标供应商必须提供 24 小时订氧，按照订单时间、数量、日期提供送氧服务。提供液氧设备维修服务，响应及时，1小时内电话响应，维修工程师（白天6小时内；夜间12小时内）到达现场。有充足的设备配件库，常规配件可随时提供。当维修需要一定的时间，且供氧恢复正常之前，为维持采购人的供氧正常运转，中标供应商须保证及时安排杜瓦罐储存医用液态氧或瓶装医用氧气给采购人作应急之用。非因采购人人为原因而出现产品质量问题而产生的一切修理、调换的实际费用由中标供应商负责。 |
| 合同签订时间 | 自中标通知书发出之日起25日内 |
| 交付时间及地点 | 1.合同履行期限：自合同签订之日起至医用液态氧2600吨使用完毕之日止。 2.交付地点：广西百色市采购人指定地点。 |
| 付款方式 | 按月进行支付。每月结束后 15 日内，按上个月双方指定的人员签字确认的送货单标明的数量和合同单价进行结算。乙方应根据双方核实的上月实际签订的送货单金额，给甲方开具并提供真实有效的国家正式税务发票，甲方应在收到乙方开具并提供的真实有效的国家正式税务发票并核实无误后将上个月费用支付给乙方。 |
| 二、商务条款其他要求 验收标准：按国家相关标准执行验收。 |
| 三、核心产品 |
| 本表的核心产品为第1项产品。（注：核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人） |
| 四、投标人的履约能力要求表 |
| 质量管理、企业信用要求 | 需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 |
| 能力或者业绩 要 求 | 需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 |
| 五、政策性加分条件 |
| 政策性加分条件 | 符合节能环保等国家政策要求。 |
| 六、其他要求 | 1.要求投标文件中提供项目实施方案，项目实施方案包含但不限于： （1）配送、集中供氧服务实施方案； （2）充装操作实施方案； （3）日常安全管理实施方案； |
| 七、进口产品说明 |
| 进口产品说明 | 本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 |
| 八、验收条款 1、质量标准：符合国家及行业有关标准，并符合采购有关质量要求 2、验收方法及方案：百色市人民医院指定地点验收，由采购单位及成交单位双方验收，验收合格后方可交付投入使用。 3.设备的合法性证明材料： （1）提供设备的生产许可证明材料（适用于国产品牌）： ①具有医疗器械属性的设备：医疗器械生产企业许可证复印件1份。 ②具有特种设备属性的设备：特种设备生产许可复印件1份。 ③具有计量仪器属性的设备：制造计量器具许可证复印件1份。 提供设备生产合格证明 ①出厂合格证明：原件1份 ②特种设备检验合格证：原件1份（指特种设备整机） ③特种设备所用材料合格证明：复印件1份（指特种设备所用的配件） 4.设备随机资料： ①纸质使用说明书原件一份。 ②电路图、其它技术文件、软件光盘、系统光盘、视频光盘及其它电子版原件资料，设备安装调试结束后必须存放医院档案室。 ③计量仪器必须提供相关计量仪器检定合格证明材料原件 ④每台设备1份操作规定程序（操作规程）卡片，由厂方制作的质量好耐用纸质版。 5.验收合格生效：验收合格日期以最后验收完成项目为准，设备验收时间计算在供货期内，按合同相关规定执行，由于供应商原因造成不按时完成验收造成逾期供货事实，由供应商承担相关合同责任。 6.设备交接：验收合格后视为设备交接，在验收合格前设备属于供应商，所有运输、仓储、装卸、保管、搬运等其相关责任由供应商负责。 |