一、项目概况

本项目为都江堰市农业农村局2021年耕地安全利用及监测体系建设采购－土壤调理剂采购，采购数量由采购人根据采购预算和中标单价进行确定。

二、采购清单及技术要求

| 序号 | 产品名称 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土壤调理剂 | ◆1.农肥登记证中CaO+MgO+SiO2：40%，CaO、MgO和SiO2中任有一种或多种之和满足40%。 2. 2.pH≥9.0，农肥登记证中或者第三方检测机构出具的检验报告中pH值为区间的，若区间的最小值低于9.0的则视为不满足。 3.主要原料：钾长石或白云石或贝壳。 4. 物理形态：颗粒。 5.适用于酸性土壤，其他指标符合NY/T3034-2016。 6.包装规格：25kg/袋。 ★7. 主要原料禁止用工矿废渣。 | 数量由采购人根据采购预算和中标单价进行确定，最终以实际所供数量和中标单价据实结算。 |

★三、标准要求

技术标准及规范：应满足现行有效的国家相关标准、行业标准、地方标准以及相关规范等。质量、安全、技术规格、物理特性等参数应满足国家、行业、地方相关标准和要求。（提供承诺函原件加盖投标人公章）

四、项目实施要求

（一）投标人针对本项目具有切实可行的质量保障措施，所有产品必须是全新的并符合国家相关技术要求、行业标准；采购人所采购产品未明确具体参数的，均视为是国家相关技术要求、行业标准和规范要求的参数，均以标准配置为准；

★（二）投标人应按采购人要求的数量、供货时间和供货地点完成供货，供货地点涉及聚源镇、天马镇相关社区，以采购人要求为准。（提供承诺函原件加盖投标人公章）

（三）投标人针对本项目提供①供货进度安排；②各环节人员安排；③配送车辆安排；④产品质量控制措施；⑤项目实施环境保护措施；⑥交通事故应急预案及人员意外应急预案。

五、验收

（一）采购人对各批次货物组织验收，做好收货入库凭证。

（三）验收标准：按国家有关规定以及甲方《招标文件》的质量标准和技术指标、乙方的《投标文件》及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在《招标文件》与《投标文件》中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

（四）货物验收时发现货物性能或功能上不符合招标文件要求的，将被视为验收不合格，采购人有权拒收；若因此造成农业生产损失，采购人有权要求等价赔偿；

（五）验收时乙方应提供货物质量相关质检证明或其他材料，如货物质量验收合格，甲乙双方应签署书面质量验收报告。

六、售后

（一）所有产品均由投标人提供并提供一切售后服务保障。

（二）质保期

验收合格之日起不低于6个月。

（三）投标人针对本项目提供质保期内的售后服务方案，包括①售后服务范围及承诺；②质保期限及售后响应时间；③售后服务人员配置及联系方式；④售后服务保证措施。

（四）投标人指派不少于2名技术人员在现场对用户培训并进行不少于2个工作日的使用技术指导。

★七、商务要求

（一）交货时间

签订合同后10天内。

（二）交货地点

采购人指定地点。

（三）结算

采购人按所投产品单价和实际采购数量据实结算。

（四）付款方式

所有货物完成供货且验收合格后一次性支付合同总金额的 100%。

注：本章中上述打★号的为本次招标项目的实质性要求，不允许有负偏离，否则作无效投标处理。