# 第一章  投标邀请

四川省蜀汉硕创工程项目管理有限公司受成都市青白江区园林绿化养护中心的委托，拟对“成都市青白江区园林绿化养护中心购买园林绿化专用喷洒车项目”进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、采购编号：见四川政府采购网采购公告

二、招标项目：成都市青白江区园林绿化养护中心购买园林绿化专用喷洒车项目（第二次）

三、资金来源及金额：34.8万元

四、采购包数：共1包

五、招标项目简介：（详见招标文件第六章)

六、供应商参加本次政府采购活动，应当在提交投标文件前具备下列条件：

（一）《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第1至5项规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（二）法律、行政法规规定的其他条件：

（三）根据采购项目提出的特殊条件：

1、所投产品（喷洒车）须列入工业和信息化部最新发布的《道路机动车辆生产企业及产品公告》；

2、供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人在参加本次政府采购活动前三年内无行贿犯罪记录；

3、供应商须为中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）；

注：本项目不接受联合体投标。

- 招标文件获取时间、地点：

1.招标文件获取时间期限：自2021 年7 月13日到2021 年7 月20日,每天上午09:00 至12:00, 下午 14:00 至 17:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.发售方式及地址：凡有意参加本项目者，在本项目招标文件获取时间期限内，登录政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）获取，操作步骤：登录政府采购云平台—我的工作台—项目采购—获取采购文件—申请获取采购文件。

提示：（1）投标人只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载采购文件后才视作依法参与本项目。如未在“政府采购云平台”内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。（2）首次登录政府采购云平台的新用户应先点击“供应商入驻”，入驻成功后再登录。3.招标文件技术服务费：本项目免费获取（报名后资格不能转让）。

3.交易系统注册（供应商入驻）方式：注册入口：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）；具体根据《供应商入驻操作指南》进行入驻。

八、投标截止时间和开标时间：2021年8月2日 10:00时（北京时间）。

投标人应当在投标文件提交截止时间起 60 分钟内，登录“政府采购云平台”系统对其成功提交的投标文件进行解密。除因“政府采购云平台”系统发生故障导致无法解密外，未按时解密的投标文件，按无效投标处理。

九、开标地点:

（1）本项目为不见面开标项目。

（2）开标地点：政府采购云平台(https://www.zcygov.cn)

（3）本项目只接受投标人加密并递交至“政府采购云平台”的投标文件。

十、本投标邀请在四川政府采购网（http://www.ccgp-sichuan.gov.cn）上以公告形式发布。

十一、联系方式

采   购   人：成都市青白江区园林绿化养护中心

地        址：成都市青白江区青运路199号

联   系   人：罗老师

联 系 电 话 ：028-83306526

采购代理机构：四川省蜀汉硕创工程项目管理有限公司

地        址：成都市高新区神仙树3号维也纳国际酒店11楼

联   系   人：张先生

联 系 电 话 ：18030600667

# 第六章  项目采购内容及要求

## 一、项目概述

本项目属于成都市青白江区园林绿化养护中心购买园林绿化专用喷洒车项目采购项目。

## 二、项目采购清单及技术参数要求

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 发动机排放标准 | 国VI柴油排放标准 |
| 发动机功率 | ≥140kw |
| 满载最大总质量（kg） | ≥18000★ |
| 外形尺寸（长×宽×高）（mm） | ≥8800≥2495≥3050★ |
| 整备质量（kg） | ≥6850kg |
| 额定载质量（kg） | ≥10300kg |
| 公告罐体有效容积（m3） | ≥11m³★ |
| 接近角/离去角（°） | ≤17°/15°★ |
| 轴距（mm） | ≥3950mm |
| 驾驶室准乘人数（人） | 3 |

## 三、主要性能描述

## 1、采用自吸式双级离心泵，水泵由底盘发动机取力传动；

## 2、位于车身后部的高喷水枪操纵灵活，工作角度范围大，可用于喷洗多种高度的物体，能清除一些不易清洗的环卫死角。还具有辅助消防功能，高喷水枪可调节成柱状或雾状，最大洒水宽度≥14m，自吸扬程高度≥7m，高喷水枪射程≥26m。

## 3、配有左侧冲，右侧冲装置，喷嘴可左右360°，上下360°调整。

## 4、后保险杠处装有两个喷头，用于日常洒水，起到增湿、降尘的作业。

## 5、开关控制阀件、洒水系统管道均采用耐锈蚀材料，罐体采用Q235B钢板制作，内部经特殊工艺处理，不锈蚀。

## 6、全车操控采用高可靠性、无污染的先进气动系统，所有路面作业功能均可在驾驶室内进行操作。

## 7、结构布置紧凑、合理，水罐容积大，工作时间长。

## 8、水罐设有低水位传感报警系统，当水位较低时能自动报警。

## 9、驾驶室内配空调。

## 注：

## 投标人所投产品若属于 3C 认证的，提供关于国家规定的强制采购范围内产品承诺函， 在中标后合同签订前提供 3C 证明材料复印件进行查验，未提供视为虚假响应，采购人依法按程序提请相关部门取消其中标资格并追究其法律责任。（实质性要求）

## 四、商务要求

一、时间期限要求 ：

1.交货时间：成交供应商须于合同签订生效之日起 30 日内交货完成并交付采购人验收。

2.交货地点：采购人指定地点。

二、履约、验收要求与标准：

1.采购人将严格按照财库[2016]205号、并参照《四川省财政厅关于印发<四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法>的通知》（川财采〔2015〕32 号）的要求，依据采 购文件要求、响应文件响应情况以及国家、行业相关标准进行验收。

2.成交供应商须保证车辆在当地车管所正常上户，同时须协助采购方进行车辆上户、保险办理等。

三、款项支付方式、进度：

1.交货完成且验收合格后15日内，由采购人支付合同价款的 100%。

四、售后服务要求

1.质保期限：验收合格之日起不少于 12 个月。质保期内，成交供应商须提 供免费质保售后服务，包括但不限于维修、零部件更换等；成交供应商保证 所供设备性能良好，若质保期内出现重大质量事故，成交供应商无条件更换 所供设备。

质保期限内，成交供应商在接到采购人的设备故障报修后 2 小时内响 应，对存在的问题先通过电话或网络远程方式进行沟通和指导；如在 2 小时内无法解决，须在24小时内派人到现场进行维修、排除故障，保证设备的正常运转；若维修时间超过 72 小时，成交供应商须提供同等产品替代。

质保期外设备出现的故障问题，成交供应商须提供修理设备的所需材料、 配件等费用的正规发票，采购人核查设备，正常运行后按发票金额支付成交 供应商修理费用。

4.成交供应商对所供设备必须免费提供技术培训和售后服务，包括设备结 构、工作原理、故障判断、故障处理、设备的正常操作、保养、维护、修理 等相关内容，保证操作人员能够正常上岗操作维护。

五、其他

报价均以人民币为准，项目总报价应当包括完成本项目可能发生的各项 费用的宿及差旅费、税金（包括购置税）、上牌费、管理费用等一切费用，采购文件未列 明而供应商认为其他必需的费用也须列入报价内。采购人不再另行支付成交金额以外的其他任何费用。

注：上述要求中加★号部分为本项目关键要求，不满足做着重扣分处理，具体详见综合评分细则