# 招标项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求

## 前提：本章中标注“*”的条款为本项目的实质性条款，投标人不满足的，将按照无效投标处理。

## 一、采购清单

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 标的所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动支架 | 6 | 套 | 工业 |
| 2 | 多媒体 | 59 | 套 | 工业 |
| 3 | 推拉绿板 | 59 | 套 | 工业 |
| 4 | 壁挂展台 | 59 | 台 | 工业 |
| 5 | 无线扩音系统 | 59 | 套 | 工业 |
| 6 | 加固支架 | 40 | 套 | 工业 |
| 7 | 多媒体辅材及安装 | 53 | 点 | 其他未列明行业 |

## *二、商务要求（本节为通用商务条款，对本章“（三）技术参数及其他要求”中未明确的设备适用，如“（三）技术参数及其他要求”中有明确规定，以其规定为准）

【一】交货时间：合同签定后40个日历日内完成交付使用。

【二】交货地点：明湖小学、明湖中学、城北学校。

【三】付款方式： 1、签订合同后，中标人按照合同约定时间内完成本项目的设备安装调试工作，并通知采购人组织验收。经验收小组验收合格，且应支付合同款的95%划拨到采购人账户后，采购人在10个工作日内将应支付合同款的95%全额支付给中标人；本项目验收合格满12个月且无质量和服务问题，且应支付合同款的5%划拨到采购人账户后，采购人在10个工作日内支付合同款的5%。

2、中标人须向采购人出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

【四】质量保证期限：项目整体履约验收合格之日起，整体质保不低于36个月。

【五】验收要求：在中标人完成自检、校级验收、质量检测后，采购人按照《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016)205号）的要求进行验收；

【六】其他要求：投标人的报价应含运杂费、税费、安装调试费等所有其他费用，并负责运送至采购人指定位置，安装调试合格；投标人在投标前做好现场勘察工作，应充分考虑交付地作息情况、工期要求、交叉作业等诸多因素，以此充分了解项目实施情况。

【七】施工要求

1、施工计划：投标人须结合本采购项目交货时间及项目校作息时间安排，制定切实可行的施工计划，杜绝有与项目正常教学发生冲突的情况发生（投标人在投标文件中提供承诺函原件）；

2、弱电线路敷设：本次新建的教室多媒体系统设备所有设备线路采用PVC线槽布线，主干强弱电线路走线间距不得低于30cm，所有线路均需布置于线槽内敷设，无明线外露。网络电缆采用国产品牌六类网线产品，水晶头采用国产品牌厂家产品，且两端水晶头制作均需加装水晶头专用防尘套（项目验收时需提供六类网线产品质检报告，验收条款）；

3、系统供电：所有系统设备电源采用学校教室内插座取电，设备电源线为正规厂家产品，火、零线不低于BV2.5平方，地线不低于BV1平方。强弱电线路走线间距不得低于30cm，所有线路均需穿管敷设，无明线外露；取电后通过双联空气开关后再连接设备，符合国家强电相关规范要求。（项目验收时需提供电源线产品质检报告，验收条款）；

4、设备安装：多媒体安装架膨胀螺栓的数量不低于8个，须按照成都市教育技术装备相关规范要求进行排列组装，设备组装线缆均需采用尼龙扎带规范捆扎；推拉绿板安装架固定位置的数量不低于8个（上4下4），承重受力均匀分布。（验收条款）；

5、文案归档：项目施工整体结束，包括但不限于提供多媒体软件账号及密码、系统拓扑图、设备连接示意图、线路标识文本、隐蔽工程照片、系统操作流程，以上材料均将作为验收材料附件（验收条款）；

6、推拉绿板验收时需提供由具有检测资质的机构质量检测报告（质量检测项包含甲醛释放量的检测指标；质量检测报告时间为项目验收截止时间一年内为有效报告，其余无效）。

7、质量检测：中标人全面完成项目建设后，采购人有权需委托第三方质检机构对工程、货物等进行质量检测，一次性检测合格所产生的检测费用由采购人支付；出现整改引起的检测费用由中标人承担，出现多次整改采购人有权拒收货物，情节严重将终止合同并追究相关责任（合同条款）。

【八】配套服务要求

1、培训服务：中标人须对项目校管理人员进行现场培训，直至可独立熟练操作为止（验收条款）；

2、维修服务：质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后须立即响应、4小时内到场、24小时内完成维修或提供备件；12个月内同一设备故障达3次（含）以上，必须更换全新的同等设备（合同条款）；

3、现场服务：项目完工并通过验收后，中标人至少提供不低于三次现场技术指导服务，培训人员不低于一名。（合同条款）；

4、备品备件：质保期内，若遇重大活动安排，中标人须提供系统相应的备品、备件，以确保设备在出现突发性故障时能及时更换，保障系统的正常进行（合同条款）；

4、继续培训服务：质保期内，若因项目校人事变动等引起的继续培训服务需求，中标人须无偿提供继续培训服务（合同条款）。

【九】违约责任：

1、采购人违约责任

（1）采购人无正当理由拒收货物的，采购人应偿付合同总价百分之叁的违约金；

（2）采购人逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向中标人偿付欠款总额万分之壹/天的违约金；逾期付款超过30天的，中标人有权终止合同；

（3）采购人偿付的违约金不足以弥补中标人损失的，还应按中标人损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给中标人。
2、中标人违约责任

（1）中标人交付的货物质量不符合合同规定的，中标人应向采购人支付合同总价的百分之叁的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给采购人，否则，视作中标人不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由中标人偿付违约赔偿金给采购人。

（2）中标人不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向采购人偿付逾期交货部分货款总额的万分之壹/天的违约金；逾期交货超过30天，采购人有权终止合同，中标人则应按合同总价的百分之叁的款额向采购人偿付赔偿金，并须全额退还采购人已经付给中标人的货款及其利息。

（3）中标人货物经采购人送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为中标人没有按时交货而违约，中标人须在10天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，采购人有权终止本合同，中标人应另付合同总价的百分之壹的赔偿金给采购人。

（4）中标人保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，中标人除应向采购人返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之叁向采购人支付违约金并赔偿因此给采购人造成的一切损失。
（5）中标人偿付的违约金不足以弥补采购人损失的，还应按采购人损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给采购人。

## 三、技术参数及其他要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动支架 | 1、支持≥80英寸液晶电视机，采用SPCC冷轧板、静电喷塑，钢管直径≥50mm； 2、升降间距≥300mm，支持6档高度调节； 3、产品承重≥360KG，置物托盘承重≥11KG；刹车滑轮采用PU材质，具备4个3英寸万向刹车滑轮，具备安全卡扣；产品具有隐藏式收线盒，采用圆弧边角设计。 | 6 | 套 |
| 2 | 多媒体 | 1、集控制模块、电子白板的一体化设备； *2、≥86吋手写屏，≥3840*2160分辨率，显示比例16:9，对比度≥3000:1； 3、灰度分辨等级至少应达到128灰阶； *4、屏外层≥4mm厚度的钢化玻璃，表面硬度≥7H，透光率≥90%； 5、触摸响应时间＜15毫秒，触摸有效识别≥6毫米； 6、内置安卓操作系统，内存≥2GB，存储空间≥8GB； 7、整机具有前置USB接口≥3个，均支持Windows及Android读取； *8、内置摄像头，像素≥500万，支持二维码扫码识别功能； 9、支持一键启动录屏功能； 10、具备一键启用减滤蓝光模式； 11、支持智能亮度调节功能、支持屏幕密码锁功能； *12、OPS控制模块：主频≥2.6GHz、核心数≥6、三级缓存≥12MB；内存≥8GB DDR4 2666MHz；硬盘≥256GB SSD；有线千兆网卡；预装正装操作系统； 13、白板软件具有备课模式及授课模式； 14、白板软件支持教师个人账号注册登录使用； 15、白板软件提供涵盖初中、高中微课程视频，可在线播放或下载使用。 | 59 | 套 |
| 3 | 推拉绿板 | 1、外框尺寸≥4200*1200mm； 2、四块式设计，2块固定、2块左右滑动，滑动绿板带缓冲胶垫； 3、边框为电泳铝合金材料，可以左右推拉并能完全覆盖显示屏； 4、上下框尺寸≥70x100mm，左右两侧外框尺寸≥70x135mm； 5、书写板面为厚度≥0.3mm烤漆钢板覆无尘环保绿色PVC膜； 6、绿板各个暴露在外边部位，边缘均为R3mm的圆角； 7、符合《教学仪器设备产品一般质量要求》。 | 59 | 套 |
| 4 | 壁挂展台 | *1、像素≥800万； 2、拍摄幅面：A4及以上； 3、图像色彩：24位及以上； 4、输出格式：图片JPG，文档PDF，视频MP4； 5、支持画面实时批注、对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 | 59 | 台 |
| 5 | 无线扩音系统 | *1、额定功率：≥2×25W，支持4Ω输出阻抗； 2、支持≥1路话筒和≥1路立体声线路输入接口，≥1个麦克风音量调节，≥1个线路输入音量调节； 3、信噪比≥70dB，频率响应：80Hz～16KHz，谐波失真≤1%； 4、内置2.4G无线音频模块； 5、配备1套头戴式麦克风，支持音量调节，支持加密传输，接收器支持自动扫频功能，支持开机自动进入配对状态，自动转入接收状态。 | 59 | 套 |
| 6 | 加固支架 | 1、墙体采用轻质复合双面板墙+距左右边墙约2米处各有1根构造柱； 2、实施人须于构造柱加装钢结构支架后再行安装显示设备壁挂支架，以确保以上设备的稳固安装。钢结构支架示意图如下： | 40 | 套 |
| 7 | 多媒体辅材及安装 | 1、网线：六类4对非屏蔽双绞线； 2、电源线：国标RVV3×1.0； 3、连接线：方形线槽、弧形线槽及其他 PVC 管材等； 4、强弱须分离、间距≥130mm。 | 53 | 点 |

## *四、工艺要求

多媒体安装应充分考虑墙面承重问题，教室音箱等悬挂物需加固安装，确保师生安全。做到带电设备充分有效接地，强弱电布局合理规范，各项标识清晰有序。相关建设符合《JY/T 0383 多媒体设备集中控制系统》、《JY/T 0363 视频展示台》、《WS99-1998黑板安全卫生要求》、《综合布线系统工程设计规范》相关规定。