江格尔影剧院灯光音响提升改造项目（四次）

招标文件

（项目编号：XSZBTC-2024001-04）

采购人：和布克赛尔蒙古自治县文化体育广播电视和旅游局

采购代理机构：新疆信实工程招标咨询服务有限公司

编制日期：2024年03月

- 投标邀请(或招标公告)

一、项目基本情况

项目编号：XSZBTC-2024001-04

项目名称：江格尔影剧院灯光音响提升改造项目（四次）

采购方式：公开招标

预算金额（元）：3480000.00元

最高限价（元）：3480000.00元

采购需求：升级江格尔影剧院灯光、音响、舞台等设备（具体内容详见招标文件）；

标项名称:江格尔影剧院灯光音响提升改造项目（四次）

备注：

合同履约期限：标项1，详见招标文件

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小微企业。

3.本次项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间：2024年03月26日至2024年04月02日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台https://www.zcygov.cn/

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年04月23日16:30（北京时间）

投标地点：政采云平台https://www.zcygov.cn/

开标时间：2024年04月23日16:30（北京时间）

开标地点：政采云平台https://www.zcygov.cn/不见面开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件；

2.各供应商在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。有意向参与电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290；

3.供应商在完成政采云电子交易客户端下载、安装后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如遇问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标；

4.供应商应当在投标截止时间前,将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”,投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收；

5.供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器）,开标时登录政采云平台，在“项目采购-开标评标”功能中，使用制作加密电子投标文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目投标文件的解密时间定为30分钟内,若供应商在规定时间内因自身原因导致无法正常解密,后果由供应商自行承担。

6、供应商登录政采云平台，在开标时间后30分钟内用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为无效投标。解密与加密投标文件须使用同一个 CA。

特别提示：

1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。

3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：和布克赛尔蒙古自治县文化体育广播电视和旅游局

地 址：和布克赛尔蒙古自治县

联系方式：0990-6710633

2.采购代理机构信息

名 称：新疆信实工程招标咨询服务有限公司

地 址：塔城市嘉和小区院内

联系方式：15299861781

3.项目联系方式

项目联系人：许艺瀚

电 话：15299861781

第二章  投标人须知前附表

本表是关于要采购货物的具体资料，是对第三章投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本前附表为准。

| 项号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称、标项名称及编号 | 项目名称：江格尔影剧院灯光音响提升改造项目（四次） 项目编号：XSZBTC-2024001-04 |
| 2 | 招标人 | 和布克赛尔蒙古自治县文化体育广播电视和旅游局 |
| 3 | 资金来源 | 财政资金 |
| 4 | 预算金额 | 348万元 |
| 5 | 招标范围 | 升级江格尔影剧院灯光、音响、舞台等设备（具体内容详见招标文件）； |
| 6 | 采购方式 | 公开招标 |
| 7 | 付款方式 | 签订合同付款50%，安装调试完成并验收合格后支付45%；留5%质保金，质保期结束后无息退还。 |
| 8 | 合同履约期限 | 合同签订后20日历天内完成经验收合格交付招标人使用。 |
| 9 | 供货地点 | 招标人指定地点。 |
| 10 | 质保期 | 从货物验收合格之日起1年 |
| 11 | 投标人资格 证明文件 | 1、须符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定： （1）具有独立承担民事责任的能力的投标人； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2、在中华人民共和国境内注册，有能力提供本项目全部货物及服务能力的投标人,未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 4、本项目不接受联合体投标。 备注：本项目无需提供原件,若投标文件中扫描件无法辨识，投标文件将被拒绝。 |
| 12 | 投标有效期 | 自投标截止之日起90个日历日 |
| 13 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 14 | 资格审查 | 资格后审 |
| 15 | 评标委员会 | 评标委员会构成：5人及以上，由技术、经济等方面的专家共同组成； 评标专家确定方式：新疆政采云专家库中随机抽取。 |
| 16 | 开标时间及投标文件递交截止时间 | 2024年04月23日 16：30（北京时间） |
| 17 | 投标文件递交 及开标地点 | 采用不见面开标： 响应文件提交时间：同投标截止时间 开标地点：政采云远程不见面开标大厅 不见面开标默认解密时长：30分钟 关于能否延长解密时间的约定：开标现场若发现默认解密时长不足，由采购人决定是否延长解密时长。 注：供应商可通过账号密码或CA登录政采云客户端进行投标文件的制作，本项目采用电子版投标文件。 采用不见面开标： 1．本项目采用不见面开标、投标人需要递交电子响应文件，加密的电子响应文件，在投标截止时间前通过政采云平台（https://www.zcygov.cn/）上传到指定位置。无需递交纸质文件。 2.本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政采云平台（https://www.zcygov.cn/）完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。投标人必须使用能正确解密响应文件的“CA锁”在规定的时间内完成远程解密，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别，务必使用生成响应文件的那把锁解密）。 3.远程开标前，投标人务必在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）响应文件上传模块中使用“模拟解密”功能，验证本机远程自助解密环境 响应文件格式文件要求盖单位章和（或）签字的地方，供应商均应使用CA数字证书加盖供应商的单位电子签章和（或）法定代表人的个人电子签名。 |
| 18 | 投标保证金 | 保证金：40000.00元; 账户名：新疆信实工程招标咨询服务有限公司塔城分公司 开户行：新疆塔城农村商业银行股份有限公司营业部 帐 号：828020012010102278287 行 号：402901000015 投保保证金缴纳形式：应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 投标保证金咨询电话：15299861781 投标保证金递交截止时间：2024年04月23日16:30时前确认到账； 电汇、网银转账须知 1.1投标保证金必须以网银、电汇、银行柜台公对公等转账的形式由投标人的企业基本账户汇出(个体工商户除外) 1.2投标保证金必须在投标截止时间（响应文件提交时间）前缴纳至采购代理机构公司账户，投标人应在投标截止时间前完成保证金缴纳工作。投标人需自行评估因异地、跨行、公休日等因素造成的投标保证金到账延迟风险，并承担相应责任。 1.3投标保证金的提交以采购代理机构公司账户到账时间为准。 本项目接受电子（商业保函、政采云电子保函）均可 2.政采云电子保函须知 2.1政采云电子保函形式缴纳投标保证金，在线完成保函的申请、审核、开票、出函等环节； 2.2如采用政采云电子保函形式，可按照以下形式进行在线申请，电子保函申请链接（https://jinrong.zcygov.cn/finance/letter/product/detail?id=30&source=41），如遇问题可拨打客服电话：4009039583； 2.3将保函制作到电子投标文件即可。 |
| 19 | 投标文件份 | 投标文件由以下部分组成： （1）资格证明文件正本1份、副本2份； （2）投标证明文件（报价一览表、商务及技术文件）正本1份、副本2份。 正、副本不得采用活页装订，否则视为无效处理，投标文件一律不退。 （3）采用全过程电子招投标流程的项目，请各投标人在投标截止后5日内将投标文件邮寄（顺丰或邮政，费用自理）或送达至新疆塔城地区塔城市嘉和小区，以便招投标资料的收集整理存档，感谢配合。 ★邮寄或送达资料包含： ①电子版投标文件（不加密PDF格式文件发至邮箱：122072396@qq.com） ②纸质版投标文件（一式3份，需签章，可双面打印） 邮寄地址：新疆塔城地区塔城市嘉和小区 收件联系人：许艺瀚 联系电话：15299861781 |
| 20 | 投标文件签章 | 投标文件应由法定代表人或授权代表人在规定的签章处签章的，应逐一签章，在规定加盖单位公章处应加盖单位公章，未按招标文件要求签字盖章的，投标无效。 |
| 21 | 最高限价 | 本次采购设置最高限价，最高限价为348万元；各投标人的投标报价超出此范围将作废标处理。 |
| 22 | 代理机构 | 单位名称：新疆信实工程招标咨询服务有限公司 单位地址：塔城市嘉和小区院内 联 系 人：许艺瀚 电 话：15299861781 |
| 23 | 政府采购 政策功能 | 本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。 2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。 3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。 |
| 24 | 所属行业 | 工业 |
| 25 | 履约保证金 | 履约保证金金额：中标单位在签订合同时，须缴纳履约保证金，金额为合同价款的3%。 履约保证金形式：支票、汇票、银行转账、银行保函或担保公司担保等非现金形式，具体由合同当事人在专用合同条件中约定。 履约保证金退还：合同期满，与采购单位债权、债务结清后七个工作日内，退回履约保证金(不计利息)。 |
| 26 | 招标代理 服务费 | 参照原国家发展计划委员会文件（计价格[2002]1980号文）和（发改办价格[2003]857号文件）。 |
| 27 | 1、为保证本项目产品质量，良好的售后服务；最低报价不作为中标的唯一依据。 2、招标文件中部分加“★”、加粗、加下划线、废标、无效标、投标被拒绝字样的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各供应商注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。 3、投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合招标文件规定的条款等）；在签订合同之前，如发现供应商的投标文件有弄虚作假内容，招标人可拒绝与其签订合同。上报至财政监管部门并将其列入政府采购黑名单库。 供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。 |

第三章  投标人须知

一  说  明

1.采购人、采购代理机构及投标人

1.1采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人为和布克赛尔蒙古自治县文化体育广播电视和旅游局。

1.2采购代理机构：是指在中国政府采购网或其省级分网站网上登记的代理机构。本次招标的采购代理机构为新疆信实工程招标咨询服务有限公司。

1.3投标人，是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人，满足以下条件的投标人是合格的投标人，可以参加本次投标：

1.3.1在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国投标人，法律法规另有规定的除外。

1.3.2符合第一章投标邀请中“投标人资格要求”规定的内容；

1.3.3未在新疆政府采购网（政采云平台）下载招标文件并登记备案的无资格参加本次投标。

1.3.4如投标人须知前附表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.3.4.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

1.3.4.2以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的投标人均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.3.4.3联合体各方应签订联合体协议，载明联合体各方承担的工作和义务，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

1.3.4.4联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

1.3.5信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；信用信息查询截止时点：投标截止时间当天；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

1.3.6本项目是否接受进口服务：否。

2.资金来源

2.1招标公告或投标邀请中所述的采购人必须获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的款项。

2.3 投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的或者未按照要求报价的，其投标将作为无效投标被否决。

3.投标费用

3.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

二  招标文件

4.招标文件构成

4.1要求提供的服务的内容及详细技术需求、投标须知和合同条件等在招标文件中均有说明。招标文件共七章，内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知前附表

第三章 投标人须知

第四章 采购需求

第五章 评标方法和标准

第六章 合同条款

第七章 投标文件格式

4.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等， 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

5. 招标文件的澄清或者修改

5.1在投标截止时间前，采购人可主动地或者在解答潜在投标人提出的问题时，对招标文件进行必要的澄清或修改。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的将顺延提交投标文件的截止时间。

5.3对招标文件必要的澄清或者修改将以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。

三  投标文件的编制

6. 投标范围及投标文件中语言和计量单位的使用

6.1投标人可对招标文件其中一包或几包货物及服务进行投标，除非在投标人须知前附表中另有规定。投标人对所投分包招标文件中“采购需求”所列的所有货物及服务进行投标，如仅响应一包中的部分服务，其投标将作为无效投标被否决。

6.2开标、评标、定标均以包为单位，投标人根据公司的自身实力可对多个包进行投标，若投标人参与多个包时，应分别编写投标文件。

6.3无论招标文件第四章采购需求及技术规格中是否要求，投标人所投货物及服务均应符合国家强制性标准。

6.4投标人提交的投标文件以及投标人与采购人、采购代理机构有关投标的所有来往文件、函电均应以简体中文书写。投标人可以提交其它语言的资料， 但有关段落必须翻译成简体中文，在有差异时以简体中文为准。

6.5投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

7. 投标文件构成

7.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式编写投标文件，投标文件应包括以下内容：

1、投标函

2、报价一览表

3、投标保证金

4、投标报价明细表

5、商务条款偏离表

6、采购需求偏离表

7、投标人基本情况表

8、资格证明文件

9、拟派项目负责人情况表

10、本项目主要人员配备表

11、中小企业、监狱企业、残疾人福利单位的声明函

12、备品备件清单

13、投标人服务承诺及方案

14、投标人自行提交的其他文件

7.2所有投标人和投标资格证明文件均应为合法、有效文件，否则将被视为该文件未被递交。

7.3上述文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。

8. 证明货物服务的合格性和符合招标文件规定的文件

8.1投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

8.2上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

8.2.1货物和服务主要技术指标、品质、性能和服务内容及承诺的详细说明。

8.2.2对照招标文件技术规格和服务要求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

8.3本条所指证明文件不得为对招标文件相关部分的文字、图标的复制。

8.4投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的参照牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求。采购人、采购代理机构承诺不以上述参考牌号或分类号作为评标时判定其投标是否有效的标准。

9.投标报价

9.1投标报价须包含所有人工、运输、保险、税费等及其他发生的与本项目相关需计入投标成本的费用。

9.2为保证公平竞争，根据相关法律法规规定，投标人应合理报价。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，将被作为无效投标处理。

10.投标保证金和招标服务费

10.1投标人应按照“投标人须知前附表”规定的金额、时间、形式缴纳投标保证金，并作为其投标的一部分。

10.2下列任何情况发生，投标保证金将不予退还：

（1）投标有效期内投标人撤销投标文件的；

（2）中标人不按有关规定与采购人签订合同的；

（3）中标人不按有关规定提交履约保证金的；

（4）中标人擅自放弃中标的。

10.3中标人的投标保证金，在与采购人签订书面合同后5个工作日内无息退还中标人。未中标的投标人的投标保证金，将于中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还投标人。

10.4中标人应按照“投标人须知前附表”中的规定在领取中标通知书时交付招标服务费。

10.5中标人在办理退还投标保证金时，必须提供采购合同的复印件。

10.6我公司工作日（上午10:30-13:30，下午16:00-18:30北京时间）退还投标保证金，退还时，请于我公司财务部联系，联系电话：13319755155，我公司不退还现金。

11.投标有效期

11.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件“投标人须知前附表”中载明的投标有效期，投标有效期不满足要求的投标将被作为无效投标处理。

11.2采购人可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝采购人的这种要求，其投标保证金将不会被没收。上述要求和答复都应以书面形式提交。

12. 投标文件的份数及签署、盖章规定

12.1投标人应按照“第二章 投标人须知前附表”规定的份数提交投标文件正本、副本，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。响应文件格式文件要求盖单位章和（或）签字的地方，供应商均应使用CA数字证书加盖供应商的单位电子签章和（或）法定代表人的个人电子签名。

12.2投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写，并按要求由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上签字并加盖投标人公章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在修改的内容上签字。投标文件应当装订成册，编制页码。投标文件的副本可采用正本的复印件。

12.3任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人法定代表人或经其正式授权的代表签字后才有效。

12.4联合体投标的，对于要求盖章之处，除提供的格式中规定或本招标文件中要求联合体各方加盖公章的以外，其余均加盖联合体牵头单位公章即可。

12.5投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

12.6本招标文件中所要求加盖的投标人公章是指与投标人名称全称相一致的 “行政公章”，不得加盖其它“合同专用章、投标专用章、财务专用章”等非行政公章；“签字”是指投标人法定代表人或授权代表在招标文件规定处亲笔写上本人姓名；“法定代表人或授权代表盖章”是指投标人法定代表人或授权代表在招标文件规定处加盖个人名章、手签章、印鉴等。

四  投标文件的递交

- 投标文件的密封和标记和递交

13.1电子投标文件使用政采云平台提供的投标文件制作工具以及招标文件要求进行制作编制。投标文件制作时，不同内容按标签提示制作导入，按照招标文件中明确的投标文件目录和格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。

13.2电子投标文件须使用投标人公章的电子签章。若无电子签章，则视为无效投标。电子投标文件须使用法定代表人的电子签章或签字。若无电子签章或签字，则视为无效投标。

13.3电子投标文件须按招标文件要求制作报价响应文件、资格响应文件、商务技术响应文件(包含报价响应文件)，并制作在政采云平台投标文件相应模块。若投标人文件制作与相应模块不对应的，产生的后果由投标人自行承担。

13.4电子招投标文件具有法律效力，与其他形式的招投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。投标人递交的电子投标文件因投标人自身原因而导致无法导入电子辅助评标系统，该投标文件视为无效投标文件，将导致其投标被拒绝。

13.5投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的文件中的单位盖章、印章、公章等处均指与当事人全称相一致的电子签章或标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”等字样的印章）。不符合本条规定的按无效投标处理。

13.6在投标截止时间前完成上传经过数字证书电子签章并加密的响应文件（加密和解密须用同一把数字证书）。投标人在投标截止时间前，可以对其所递交的响应文件进行修改并重新上传，但以投标截止时间前最后一次上传的响应文件为有效响应文件。

13.7投标截止时间以政采云中心交易平台显示的时间为准，逾期系统将自动关闭，未完成上传的响应文件视为逾期送达，将被拒绝。任何不完整或不满足招标文件要求的投标文件将被拒绝。投标人应通过电子投标文件制作工具严格按招标文件要求制作投标文件，在投标截止时间前完成上传经过数字证书电子签章并加密的投标文件（加密和解密须用同一把数字证书）。

14.响应文件送达截止期

14.1投标人应当在招标文件要求提交响应文件的截止时间前网上投标。

14.2只需将加密电子响应文件在投标截止时间前通过政采云平台上传完成。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功。逾期上传的或者未上传到平台的响应文件，采购人不予受理。

14.3任何不完整或不满足招标文件要求的响应文件将被拒绝。

14.4由于不可抗拒原因或无法控制的事件而导致的丢失或损坏的响应文件时，招标方将不负责任。

五  开标与评标

15.开标

15.1采购人在规定的投标截止时间（响应文件提交时间）和供应商须知前附表规定的地点开标。供应商的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政采云不见面开标系统，使用CA密钥完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。

15.2法定代表人或法定代表人授权委托人参与远程交互，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

15.3电子招投标的应急措施

电子开标、评标如出现下列原因，导致系统无法正常运行或无法正常评标时，应采取应急措施。

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）病毒发作或受到外来病毒的攻击；

（5）出现其他不可抗拒的客观原因造成开评标系统无法正常使用。

出现上述情况时，应对未开标的暂停开标。已在系统内开标、评标的立即停止。采取应急措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。

与加密标书同时生成的备份标书，在出现异常情况进行异常处理时，采购人或采购代理机构可要求投标人提供备份标书，异常处理好的备份文件与其他正常解密成功的供应商一样有效。平台会校验标书一致性及标书身份识别，切勿手动修改标书。供应商生成的后缀格式为.bfbs的备份标书无法查看，采购人或采购代理机构仅在开标解密时异常处理使用。

15.4投标人代表及有关人员在开标记录上签字确认。所有投标人电子标书解密完成后开启签字时段，各投标人须在开启签字时段10分钟内完成签字确认，政采云签字时段逾期未签字的，视同认可开标结果。

15.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

15.6公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查。

15.7采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

16.评标委员会

16.1按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》及本项目采购人本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会负责评标工作。

16.2评标委员会负责具体评标事务，成员人数为 5人及5人以上单数，评审专家不得少于成员总数的三分之二。

16.3评标委员会成员应依照政府采购法及其他各项有关政府采购评审管理办法的规定，履行评审专家的各项职责。

16.4评标委员会成员因缺席、回避、擅离职守或者因健康等原因不能继续履行评审专家职责的，采购人或者采购代理机构有权向相关监督管理部门通报。

17. 投标人资格审查和投标文件符合性审查

17.1投标人资格审查指依据法律、法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格、资信证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格；投标文件符合性审查指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

17.2投标人未通过资格审查的不得进入投标文件符合性审查；投标人未通过符合性审查的，不得进入投标文件的综合比较与评价。

17.3品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将作为无效投标被拒绝。

17.3.1如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定 一个参加评标的投标人；其他投标无效。

17.3.2如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标 委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；

17.4如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知前附表中载明核心产品，多家投标人提供的所有核心产品品牌均相同的， 按相关法律法规处理。

17.5投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第五章评标方法和标准。如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将作为无效投标被拒绝。

17.6投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

17.7资格审查和符合性审查标准详见第五章评标方法和标准。

18. 投标文件的澄清和修正

18.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄 清、说明或者补正。

18.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

18.3投标文件报价出现前后不一致的，将按照下列规定修正：

（一）投标文件中报价一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第 19.2 条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，将被视为无效投标被拒绝。 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

19. 投标偏离与非实质性响应

19.1对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

19.2在详细评标之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。

19.3实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

20.投标无效

20.1投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）报价出现超过招标文件中最高限价规定的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

20.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同投标人的投标文件相互混装；

(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

20.3其他投标无效情形：

（1）不符合招标文件关于进口产品规定的；

（2）任何选择性报价（或多个方案）的投标；

（3）任何包含价格调整要求的投标；

（4）投标有效期不满足要求的投标；

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人不能证明其报价合理性的；

（6）投标文件报价出现前后不一致，投标人不确认修正后的报价的；

（7）未按照招标文件要求提交“投标人声明函”的；

（8）服务期限（或交货期或交货及完成期）不满足招标文件要求的；

（9）未按照招标文件要求单独递交报价一览表原件的。

21. 投标文件的综合比较与评价

21.1根据项目实际情况本项目的评标方法为综合评分法，评审标准详见第五章。

21.2评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和评审标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

22.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）、《财 政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政 策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》《残疾人福利性单位声明 函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具 的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除10%后参与评审。具体办法详见招标文件第五章评标方法和标准。

22. 废标情况

22.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三 家。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

23. 评标过程及保密原则

23.1评标将在严格保密的情况下进行。

23.2有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

23.3在评标期间，投标人试图影响采购人、采购代理机构和评标委员会的任何活动，将导致其投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

六  确定中标

24. 中标候选人的确定原则及标准

24.1评标委员会将根据招标文件的评标方法和评审标准，推荐中标候选人及评标排序，确定满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评审得分相同的， 按投标报价由低到高顺序排列。如报价相同则技术部分得分最高优先。

24.2单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的 不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评审得分相同的，由采购人 或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。 非单一产品采购项目，采购需求中应载明核心产品，多家投标人提供的 产品中有一种核心产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品，按照第一 款规定执行。 如按前两款规定计算投标人数量后不足三家的，属于对招标文件作实质 响应的投标人不足三家。

25. 确定中标人

25.1采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

25.2最低投标价不是中标唯一条件。

26.保留权利

26.1因不可抗力或中标人自身原因不能履约等情形，采购人保留与其他中标候选人签订合同的权利。

27. 中标通知书

27.1在投标有效期内，中标人确定后，采购代理机构将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告中标结果，同时采购代理机构以书面形式向中标人发出中标通知书。

27.2投标人可通过相关发布媒体查询中标结果。

27.3中标通知书是合同的组成部分。

28. 签订合同

28.1中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和投标文件的规定，与采购人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和投标文件作实质性修改。

28.2招标文件及其补充文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

28.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

28.4政府采购合同履行中，采购人可以与中标人签订补充合同，但补充合同必须符合政府采购法相关法律法规有关规定。

29. 履约保证金

29.1中标人应当按照招标文件“第二章投标人须知前附表”中的规定金额和时间，向采购人提交履约保证金。

29.2如果中标人没有按照招标文件规定提交履约保证金，采购人有权取消该中标决定，并没收其投标保证金。在此情况下，采购人可另选下一个中标候选人，或重新招标。

30. 投标人质疑

30.1投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

- 采购需求

设备参考清单

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、剧场音频系统 |
| 1 | 单12寸无源返送扬声器 | 高功率两分频返送扬声器 1、单元：12寸低音单元，1.75寸高音单元； 2、频响范围(-10dB)：55Hz-20kHz； 3、额定功率：325W 4、最大声压级连续/峰值：121dB/127dB； 5、灵敏度：96 dB SPL； 6、阻抗：8Ω； 7、覆盖角度：90°轴对称； 8、尺寸（高*宽*深）510*385*370mm，重量：18.1Kg； 9、11xM10吊点； 10、网站提供完整的EASE，CAD和BIM数据； | 6 | 只 |  |
| 2 | 线阵列功率放大器 | 立体声模式: 4×4Ω 1000W每通道,@ 1 kHz <0.05% T.H.D.4×8Ω 600W每通道,@ 1 kHz <0.05% T.H.D. 桥接模式: 1×8Ω 1800W每通道,@ 1 kHz <0.05% T.H.D. 频率响应: 20Hz - 20 kHz; +0/-0.5 dB 1W /8Ω 输入灵敏度: 0.775v/1.44v总谐波失真: <0.05%@8Ω 1KHz 输入阻抗: 20KΩ(balance)/10KΩ(unbalance) 信噪比: ≥100 dB动态范围: ≥95dB 串扰：>100@8Ω 1KHz阻尼系数: ≥400@8Ω 转换速率: ≥25v/us电压增益: 39.5dB 输出类别: H类 保护功能: 压限保护、过热保护、短路保护、直流保护、开关机零冲击HiFi级发烧电路 谐振软开关技术功率智能恒定技术 外接电源: 220V±10%/50HZ 机身尺寸（H×W×D）：88mm×483mm×345mm 净重: 14.7kg | 4 | 台 |  |
| 3 | 返送功率放大器 | 立体声模式: 4×4Ω 800W每通道,@ 1 kHz <0.05% T.H.D.4×8Ω 450W每通道,@ 1 kHz <0.05% T.H.D. 桥接模式: 1×8Ω 1200W每通道,@ 1 kHz <0.05% T.H.D. 频率响应: 20Hz - 20 kHz; +0/-0.5 dB 1W /8Ω 输入灵敏度: 0.775v/1.44v总谐波失真: <0.05%@8Ω 1KHz 输入阻抗: 20KΩ(balance)/10KΩ(unbalance) 信噪比: ≥100 dB动态范围: ≥95dB 串扰：>100@8Ω 1KHz阻尼系数: ≥400@8Ω 转换速率: ≥25v/us电压增益: 39.5dB 输出类别: H类 保护功能: 压限保护、过热保护、短路保护、直流保护、开关机零冲击HiFi级发烧电路 谐振软开关技术功率智能恒定技术 外接电源: 220V±10%/50HZ 机身尺寸（H×W×D）：88mm×483mm×345mm 净重: 14.7kg | 2 | 台 |  |
| 4 | 超低功率放大器 | 立体声模式:4×4Ω 1200W每通道,@ 1 kHz <0.05% T.H.D. 4×8Ω 800W每通道,@ 1 kHz <0.05% T.H.D. 桥接模式: 1x 8Ω 2400W每通道,@ 1 kHz <0.05% T.H.D.频率响应: 20Hz - 20 kHz; +0/-0.5 dB 1W /8Ω 输入灵敏度:0.775V/1.44V 总谐波失真: <0.05%@8Ω 1KHz 放大倍数（4Ω负载）：x73/ 0.775v；x40/1.44v； 放大倍数（8Ω负载）：x103/ 0.775v；x57/1.44v； 输入阻抗: 20KΩ(balance)/10KΩ(unbalance) 信噪比: ≥105 dB动态范围: ≥95 dB 串扰：>100@8Ω 1KHz阻尼系数: ≥400@8Ω 转换速率: ≥25v/us电压增益: 40dB 输出类别: H类 保护功能: 压限保护、过热保护、短路保护、直流保护、开关机零冲击 HiFi级发烧电路 谐振软开关技术 功率智能恒定技术 外接电源: 220V±10%/50HZ 机身尺寸（H×W×D）：88mm×483mm×345mm 净重: 15.5kg | 1 | 台 |  |
| 5 | 32路数字调音台 | 32路带Midas PRO前置放大器输入通道，16个AUX输出，6个编组，LCR主输出,最大可处理40路混音信号。 40bit浮点信号处理，48k/44.1kHz的采样率，192kHz的数模/模数转换 支持AES50网络，最大允许传输96个输入和96个输出 40bit浮点信号处理，开放架构允许将来的96 kHz操作 双SD / SDHC上可实时录制/播放32个双向通道（不包括卡） 单次最多可进行3小时的32通道PCM录制- 存储为未压缩的WAV文件 192kHz的数模/模数转换，提供出色的音频性能 调音台外型由Bentley宾利汽车设计师设计 采用高性能的碳纤维和高强度铝合金打造 8个DCA编组，6个哑音编组 8个立体声效果处理器 25个100mm MIDAS PRO电动推子 7寸TFT彩色“日光”显示屏 通过USB 2.0可支持32x32通道的数字音频传输 通过使用Mackie Control及Hui protocols控制协议，控制数字音频工作站 通过无线网络，可由IPhone/IPad中的MIDAS Apps应用程序进行控制 自适应的开关式电源 | 1 | 台 |  |
| 6 | 32路数字接口箱 | 32个模拟输入，采用MIDAS经典模拟话放带+48 V 幻象电源16 路线路输出 48 kHz 采样率 MIDI 输入输出 2 个AES50 接口 | 1 | 台 |  |
| 7 | 电源管理器 | 配备2寸彩色显示屏，可实时显示当前电压，8路开关通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0~999秒）；每通道可以独立设置开启/关闭，方便设备灵活使用； 每通道独立滤波器，提供稳定，无干扰电流; 内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开启/关闭每一通道； 欠压、过压保护，可自定义设置保护值；配置RS232及RS485接口，支持级联、中央设备控制； 额定输出总电流：40A，单路输出电流：20A。 | 2 | 台 |  |
| 8 | 监听音箱 | 有源二分频监听扬声器,8寸低音,1寸高音 内置双功放,高低频功率各56瓦 高/低频调整控制：+2dB,0,-2dB 最大声压级112dB,最大输入电平+23dBu 分频点1800Hz,频率范围37Hz-24kHz 输入类型：1个XLR和1个TRS平衡输入 体积(高X宽X长)419x254x308mm,重量8.6kg | 2 | 只 |  |
| 9 | 双通道音频隔离器 | 专业全频音频接地回路信号保护器，兼容TRS与XLS接口输入，包含以下几点：1、当计算机连接投影机或显示器时，消除专业音频系统中对地电位不平衡所引起的噪音2、20-20KHz音频频段适用于音响系统专业场景3、消除由不同相线或不同接地线等引起的电压差4、不平衡信号转换为平衡信号与卡侬线差异5、在专业舞台场景中，改变信号线或乐器时，减少或消除冲击声输入阻抗：600(交流阻抗)输出阻抗：600(交流阻抗)频率响应：20HZ—20KHZ(±<0.5dB)最大输入信号：+18dB信号失真(THD)：0.01%(1KHz)底噪(FFT)：-120dB(1KHz)主要比例1：1 | 2 | 台 |  |
| 10 | 真分集无线手持式话筒 | 频道组数：双通道面板显示： OLED屏可同时显示发射器编号，RF/AF信号强度，SQ设置，发射器的电池电量，工作频率及发射功率 频率稳定度： ±5ppm(零下5℃-50℃) 振荡模式 ：PLL相位锁定频率合成 载波频段： UHF:640.125MHz-690.000MHz；786.375MHz-823.750MHz 频带宽度 ：50（6.25*2*4）MHz 频率间隔：125KHz 可切换频率数 ：400(50x2x4)个 操作方式： 手动调整 接收方式： 真分集式(True Diversity) 灵敏度 ：-105dBm(12dB S/N) 最大偏移度 ：±45KHz 综合S/N比 ：≥105dB(1KHz-A) 综合失真度： ≤0 .5%@1KHz(12dB S/N)综合频率响应：80Hz-18KHz 最大输出电平： XLR平衡式独立输出LEVEL：320mV(RMS)/600Ω；Ф6.3非平衡式混合输出LEVEL：340mV(RMS)/5KΩ 音量输出调整 ：输出电平可随意调整 静音控制模式： 独立“音码及杂讯锁定”双重静音控制 灵敏度调整：通过调节SQ可改变接收机的灵敏度 接收距离 ：无障碍阻隔接收距离约80米 DC电源供应： 0.5A/12V 尺寸：mm（宽×深×高） 483×185×450 | 5 | 套 |  |
| 11 | 真分集无线头戴式话筒 | 振荡模式：PLL相位锁定频率合成 载波频率：UHF:640.125MHz-690.000MHz；786.375MHz-823.750MHz 频带宽度：50（6.25*2*4）MHz 可调频率 ：400个 调频方式：红外对频 辐射功率：5dBm(max) 射频稳定性：±0.005%（-10～50℃） 最大偏移：±70KHz 拾音头：电容式 供电方式：2节AA电池 电池寿命：约8小时 | 5 | 套 |  |
| 12 | 无线话筒天线放大系统 | 频率范围：470MHz-952MHz Rf输出增益：1dB±1dB 输出三阶交调截取点：+14dBm 噪声指数：<2dB 系统阻抗：50Ω 天线输入接头供电：5V/80mA DC 输出供电：每通道输出12V/1000mA DC 主机供电：外置电源4A/12V DC 接头：BNC | 2 | 套 |  |
| 13 | 无线一拖八主机 | 技术参数： 话筒容量 ：8套 频率响应 ：50~18kHz 智能混音通道切换时间： <1ms 信噪比： >70dBA 总谐波失真： <0.5%@1KHZ 音频输出 ：平衡卡侬、凤凰端子输出及非平衡6.3混合音频输出 输出阻抗： 600Ω 振荡模式：PLL相位锁定频率合成 载波模式：640.125MHZ-690.000MHZ; 786.375MHz-823.750MHz 频带宽度：50MHZ 可调频率：400个 综合S/N比 : ±150dB（1KZ-A) 射频稳定度：±0.005%(零下5゜C -50 ゜C) 频率稳定性：±5ppm(零下5゜C -50 ゜C) 最大偏移度： ±45KHZ 尺寸：485*260*150MM 电源： DC12V/4A ★无线射频技术与智能混音技术结合，能很好的防止啸叫，可串接扩展功能。 ★混音器功能具有三种发言模式：1：开放一席话筒发言，2：开放两席话筒发言，3：开放所有话筒发言 ■4U金属机箱，铝合金环保材质面板，内建八路接收通道，每个通道有50组频率可调（共400组频率） ■每个通道可显示各个工作状态，发射功率，工作频率，音频调节，发射单元电池电量，耳机监听音量。 ■采用UHF频段，振荡电路采用PLL相位锁定，数码真分集接收方式，性能稳定。 ■通过红外传送设置发射器的功率，工作频率。 ■采用旋钮调整频率，输出大小，SQ大小。 ■采用轻触按键调整发言模式，LED灯对应指示。 ■每通道有音频电平跳动显示，静音指示，及系统转换指示。 ■接收灵敏度可调，灵敏度调高可增加接收距离，灵敏度调低可以避免噪音干扰，提高信噪比。 ■具有ID编码技术，能有效解决相互之间的干扰问题，在同一声合可以使用更多的数量话筒。 ★内含天线放大系统，提供10DB和3DB增益选择，可串接下一台主机。 ★通过USB口连接电脑，实现网络音频会议。 ★RS232串口连接中控设备，实现视像跟踪。 ■具备平衡卡侬、凤凰端子输出及非平衡6.3混合音频输出，可对系统输出信号人性化调节。 | 2 | 台 |  |
| 14 | 超指向话筒 | 传声器类：超窄向性静电式电容音头 灵敏度：-34dB±2dB(1dB=1V/Pa at 1KHz)频率响应：40Hz-20000Hz 输出抗阻：500Ω 最大声压级：130dB SPL 动态范围：106dB, 1KHz at Max SPL 信噪比：70dB,1KHz at 1Pa 连接方式：四针航空插件 供电方式：锂电3.7V 平直/高通开关：有 话筒长度：240MM 话筒重量：约105g | 16 | 支 |  |
| 15 | 指向性天线 | 频率范围：470MHz-952MHz 3dB波束宽：垂直面90度，水平面120度 系统阻抗：50Ω 放大增益：15dB±1dB 噪声指数：<2dB 输出三阶交调截取点：+14dBm 系统阻抗：50Ω 电源供电：1.5A/12V 接头：BNC | 4 | 片 |  |
| 16 | 四路充电箱 | 无线话筒底座专用充电座箱 注意事项： 保持充电座箱及电池干燥不受潮 必须使用专用充电器 严禁拆卸或改装线路 严禁将电池放置高温环境下 正确回收处理废旧电池，不要投入火中、水中或掩埋在土中 | 4 | 只 |  |
| 17 | 带电源充电座 | 无线话筒底座专用充电座，内置高性能锂电池，可移动式充电座，保证长时间会议不断电，充满电后可续航25-30小时无线话筒底座专用充电座，内置高性能锂电池，可移动式充电座，保证长时间会议不断电，充满电后可续航25-30小时 | 16 | 只 |  |
| 18 | 天线放大系统延长线 | 专业定制20米一条(全铜50-7馈线 SYV50-7 RF射频线 50欧姆同轴线电缆 遮蔽线讯号线) | 2 | 条 |  |
| 19 | 合唱电容话筒 | 电容话筒，具有宽广的频率响应，坚固的结构和纤细的管体完美避免声干涉，适用于录音和舞台现场演出使用，提供更大的动态及更高的反馈前扩声电平和快速瞬态响应。换能器类型背极式电容频率响应20-20kHz指向性心型灵敏度20mV/Pa(-34dB V)+-3dB等效噪声18dB A最大声压级138dBwith distortion<1%信噪比>75dB动态范围120dB输出阻抗2000工作电压12-48V幻象电源接口类型XLR三针卡农公尺寸长140mm直径19mm重量150克 | 8 | 支 |  |
| 20 | 多功能桌面型嘉宾演讲麦克风支架 | 多功能桌面型嘉宾演讲麦克风支架，内藏式走线设计外观更加整洁，内置LED灯照明时间长达8小时之余，精致时钟为发言人提供精准可控发言时间。4支麦克风配置使拾音范围更加宽广，适用于学校、礼堂、会议厅、两会报告等重要商务会议场合！ | 1 | 副 |  |
| 21 | 舞台信息箱 | 多媒体音视频线AV会议室定制桌面墙面地面插座信息盒D型模块 | 3 | 套 |  |
| 22 | 音响线缆 | 2*2.5平方 外 被 PVC 导体 精炼铜+铜箔丝 填 充 粗棉纱 颜 色 蓝色 屏 蔽 棉纺布 编织屏蔽 PVC护套保护 具有耐油、耐腐蚀、耐高低温等特点，实用性更强 | 2000 | 米 |  |
| 23 | 音响配件插头 | 四芯欧姆头 音响卡侬头专业音箱插座专业音响线插头插头航空插头NL4FC纯铜专业音响插头，镀镍铜针 高保真传输 防腐蚀抗氧化提升音频信号传输的稳定性卡侬头 话筒插头卡农头公母卡龙头三芯平衡卡隆插头调音台三芯XLR话筒接头卡农头母头焊接插头 卡侬母-镀镍版 镀镍铜针 高保真传输 防腐蚀抗氧化提升音频信号传输的稳定性 | 1 | 批 |  |
| 24 | 信号线 | 导体精炼铜屏蔽铝箔+编织网成品外径OD6.0mm颜色黑色/棕色棉纱2束棉纱外被PVC | 4 | 圈 |  |
| 25 | 带金属屏蔽网 CAT6纯铜网线 | 带金属屏蔽网六类网线 Cat6类千兆8芯双绞网络线屏蔽网线 加粗铜芯导体 采用精炼铜导体，线径0.57(±0.01)mm低电阻，传导性好，稳定高速传输 | 2 | 箱 |  |
| 26 | 设备机柜 | 主要材料: SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条2.0mm,其他1.2mm.表面处理: 脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑.外观设计（专利）高贵典雅，工艺精湛、尺寸精密，极富时代气息，为您的工程增添价值; 可方便地安装图腾机柜集中配电单元（专利）国际流行的白色透明钢化玻璃前门，玻璃四周丝印黑色网纹; 带斜条形孔的前门门条和三段式六角网孔后门，方便通风散热，提高内置设备运行可靠性; 前后为圆形通风孔的上下框;可同时安装脚轮和支撑脚; 结构坚固，最大静载达。 | 2 | 件 |  |
| 27 | 专业舞台话筒支架 | 高度: 900mm-1450mm净重: 2.44KG航铝级合金兼顾质感和实用性 铝合金材质，结实抗震更稳固，金属光泽 铝合金内芯承重支撑更强 仿生硅胶模防止氧化生锈 分链保护层防止气鼓（国内知名品牌） | 10 | 副 |  |
| 28 | 200W成像灯 | 材质：铝材 输入电源：AC100V-250V,50HZ/60HZ 消耗功率：250W 光源：200W COB光源 光源寿命：10000小时 色温：3200K-6500K可选 变焦角度：17°-35° 调光：0-100%调光 控制模式：DMX512控制信号 控制通道：2CH 光学：进口光学透镜 防护等级：1P20 | 24 | 台 |  |
| 剧场灯光系统 |
| 1 | 432双色温三基色 | 额定电压：AC110V-240V 50HZ-60HZ 额定功率：200W 光源：0.5W 5730LED 光源数量：432颗（3200K216颗，6500K216颗） 光束角度：120° 色温：3200K-6500K可调 显色指数：Ra≥80 调光：0-100%线性调光（2种调光模式，3种调光曲线） 控制模式：DMX512、手动、主副机 通道数：5个国际DMX512通道 显示方式：3位数码显示 导光板：高效乳白色导光板，解决眩光问题 工作环境温度：-20℃—45℃ 工作环境：适合用在多媒体会议室，礼堂等场所 散热方式：机箱散热+散热风扇 外壳材料：铝材+导光板 颜色：黑色 尺寸：640*330*92mm 重量：6.5Kg | 20 | 台 |  |
| 2 | 24颗10W四合一全彩帕灯（含顶光，逆光，侧光） | 功率：>/=240 W， 灯珠：采用晶鑫高亮度RGBW4合一灯珠，数量24颗，每颗10W， 防水等级：IP25， LED灯珠寿命：>/= 50000 hours， LED控制方式: LED采用静态恒流驱动方式，恒流精度高，无闪烁（400HZ）DMX512，内置自动程序，6.控制通道：8 CH / 4CH控制模式可选， 信号协议：标准国际DMX512信号协议， 保护功能: 过压、过流、温保自动复位功能， 颜色: 灵活多变的RGBWA混色调节，HSL混色调节，灯光师们极为习惯的调节方式颜色可任意调节变化,有颜色流水功能，速度快慢可调， 调光: 0-100％电子调光，各颜色可以单独或是混合， 频闪: 1-25次/秒高速频闪，可以单色,混色温频闪， 显示板： LED数码管显示菜单， 13.冷却方式： 机体自动散热 | 50 | 台 |  |
| 3 | 380三合一W光束灯 | 电 压: AC100-240V 50/60Hz 镇 流 器: 电子镇流器 灯 泡:380W 色 温: 7500K 灯泡寿命: 2000小时 颜 色: 1个颜色盘，14色+白光，可半色、可双向流动 旋转图案：12个图案，1个白光，11个图案，6个玻璃图案，5个金属图案 固定图案：1个固定图案盘，17种图案，图案盘可抖动，可双向流动 棱 镜:1个可旋转6面棱镜,1个可旋转内八外十六棱镜，双向旋转 镜 头: 高精密多组胶合光学镜头 柔光效果: 可调节柔光角度 光 束: 多级光束角度变化效果 调 焦: 线性调焦 调 光: 0-100%线性调节 投光范围: X轴540度,Y轴239度,可自动校正定位 扫描速度: X轴2.6秒/540度，Y轴1.24秒/239度 光束角度: Beam投影0~3度、Spot投影3~20度、Wash投影20~60度 频 闪: 双频闪结构 ，频闪0.5-14次/秒 马达数量: 14个超静音马达，其中二个三相马达，16Bit驱动 控制方式: 国际标准DMX512 时间功能：在菜单内可记录灯具和灯泡的工作总时间和工作时间 通道数量: 标准18个控制通道，可扩展至22个通道 外 观: 耐高温塑料外壳，高强度合金冷压成型内核材料 防护等级: IP20 净 重：18KG 毛 重：21.3KG | 20 | 台 |  |
| 4 | 380光束灯 | 电 压： AC100-240V 50/60Hz 功 率： 600W 光 源： 原装欧司朗371 镇 流 器：电子镇流器 通 道： 16通道模式/20通道模式可选择 调光：0-100%线性调节. 频闪： 0.5-14次/ 秒，多种频闪效果 固定颜色：14个色片+白光（可半色效果）1个六色片（可做七彩效果） 棱 镜：两个可旋转棱镜，一个 16棱镜和一个32棱镜 雾化：1个独立的雾化效果，光斑柔和自然光 学：高精度玻璃光学透镜，线性变焦 0-30度 运动角度：水平540度，8/16Bit解析度， 垂直 270度，8/16Bit解析度 特 点：水平垂直采用光电复位，当发生误动后可 自动检索复位；三相步进电机使运动更快更平滑 内置过热保护和智能散热系统，远程控制灯泡开 关及功率 防护等级：IP20 尺寸：370*280*570mm（长*宽*高） | 30 | 台 |  |
| 5 | 24颗10W四合一全彩帕灯（含顶光，逆光，侧光） | 功率：>/=240 W， 灯珠：采用晶鑫高亮度RGBW4合一灯珠，数量24颗，每颗10W， 防水等级：IP25， LED灯珠寿命：>/= 50000 hours， LED控制方式: LED采用静态恒流驱动方式，恒流精度高，无闪烁（400HZ）DMX512，内置自动程序， 控制通道：8 CH / 4CH控制模式可选， 信号协议：标准国际DMX512信号协议， 保护功能: 过压、过流、温保自动复位功能， 颜色: 灵活多变的RGBWA混色调节，HSL混色调节，灯光师们极为习惯的调节方式颜色可任意调节变化,有颜色流水功能，速度快慢可调， 调光: 0-100％电子调光，各颜色可以单独或是混合，11.频闪: 1-25次/秒高速频闪，可以单色,混色温频闪，12.显示板： LED数码管显示菜单， 13.冷却方式： 机体自动散热 | 28 | 台 |  |
| 6 | 200W四眼面光灯（耳光） | 技术参数： 电压：AC100～240v，50/60Hz 功率：200W 色温：双色暖白3200K～正白5600K 光束角度：15度 25度 （可选） 光源：4颗50W高亮度COB灯珠 调光：线性调光（0-255） 控制模式：声控 自走 主从和DMX512 通道：8CH 外壳材料：压铸铝 防水等级：IP20 产品尺寸28X19X39 重约4kg | 20 | 台 |  |
| 7 | 数字灯控台 | 采用的Quartz10.1-10.0-9.1三系统 高电压主板搭配台式机i56500处理器 ,120GB硬盘，4GB内存； 内置2个19寸可触摸工业大屏 屏幕可在控台上用按键组合键电动调整角度0至120角度之间 内置大功率UPS电源，不接入220V交流电源可启动控台 支持Art-net可扩展至64个DMX输出口32768个通道 30个可翻页程序推杆 50个可编程多功能按钮， 强大的CMY调色功能 支持中文菜单显示，内置多国语言，支持涂鸦式屏幕标识功能 支持联网到计算机设备控制各种灯光3D可视化软件； 强大的属性控制窗口，CMY\RGB拾色板系统；支持Art-Net网络功能 快捷易用的图形发生器，分类的内置图形更易使用； 支持CIPT协议，可以在控台上直接看到媒体服务器里媒体片段的图像缩略图； 支持Wi-Fi接入，无线控灯、移动设备（iPhone、iPad Touch）远程控制灯具； 内置数千种灯库，内置灯库编辑软件，你可以随时在控台上编灯库； 内置Visualiser线条式灯光可视化软件， 支持MIDI时间码声光同步功能，也可以在控台里播放音乐发送时间码来控制灯光程序重放。 尺寸：64*33*90 重量：45.3Kg | 1 | 台 |  |
| 8 | 信号放大器 | 1.数字信号类型：DMX512/1990 ， 2.1路输入，1路直通输出（非隔离），8路光隔离信号分配输出， 3.各输入输出接口之间的电气隔离电压：>1000V， 4.数字信号指示灯， 5. DMX信号输入连接器：XLR-D3M /XLR-D5M ， 6.DMX信号直通输出连接器：XLR-D3F/XLR-D5F， 7.DMX信号分配输出连接器：XLR-D3F x 4 /XLR-D5F ， 8.电源：AC200-240V, 50-60Hz ，体积：483* 44.5 * 140(mm )， 9.重量：4KG | 6 | 台 |  |
| 9 | 48路直通柜 | 供电：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％. 输入额定电流：400A犀牛插输入 ,最大48路×4KW 可选可用于任何负载. 设有225A总开关,过载与短路双重保护高分断空气开关. 三相独立电压，电流，监测，三相A.B.C指示灯指示. 三种输出方式可选：胶木插40A、16A防水插、19芯插 外形尺寸:国际标准9U | 2 | 台 |  |
| 10 | 加热薄雾机 | 参数： 使用电压：220-240 V, 50/60 Hz限流保险参数：7A/250V 总功率：1,500 W 预热时间：大约3.0 分钟 油桶容积：3 L 支持遥控、DMX-512 DMX通道值：2 净重：6.0 kg 毛重：7.0 kg 机器尺寸：395 × 200 × 277 mm 包装尺寸：460 × 315 × 315 mm | 2 | 台 |  |
| 11 | 加热薄雾油 | 一箱8瓶，每瓶2升 | 1 | 箱 |  |
| 12 | 600追光灯 | 总功率: 600W 频率:50Hz-60Hz 电压:110V-240V 光源: 飞利浦470W 木箱包装尺寸:970x390x430mm 灯重33KG 支架5KG 尺寸航空箱包装；1140x480x570mm 重量：58KG 颜色:7种彩色加白光 红,黄,兰 ，绿，桃红，升温片，降温片；3200K -6500K 彩虹效果。 功能：手动调焦。开光闭光-频闪速度；光圈大小；换色-换色自走；无级调整，快慢电子可调。 通道；4个DMX512通道 光束角度:8-15度 有效射程 100-120米 | 2 | 台 |  |
| 13 | 3000W 地烟机（双管） | 1. 使用水性专用水雾油,及干净水,非常环保 2. 加热时间短,只需3分钟 3. 非常节省烟油,2升水雾油可连续使用30分钟 4. 烟雾量大,永远不向上飘,即使有人搅动烟雾也不会往上飘散 5. 超低耗油量，更节能环保； 6. 0-100精准调节烟雾输出； 7. 效果可与干冰机媲美 | 2 | 台 |  |
| 14 | 水雾油 | 一箱8瓶，每瓶2升 | 1 | 箱 |  |
| 15 | 线材 | 1.名称:线材 RVV 3*2.5mm² 2.型号:RVV 3*2.5mm² 3.配线部位:电源直通柜输出至灯光设备 4.其他:满足设计规范及甲方使用要求 | 1 | 批 |  |
| 16 | 信号线 | 1.名称:话筒线 2.规格:不少于100米/卷。 3.其他:满足设计规范及甲方使用要求 | 1 | 批 |  |
| 17 | 辅材 | 1.名称:辅材 2.规格:插座、标签、扎带、金属软管、五金配件等等（国内知名品牌，达到国标标准） | 1 | 批 |  |
| 剧场显示系统 |
| 1 | LED显示屏（主屏幕） | 1.★要求所投产品必须为国产知名品牌，提供“中国驰名商标”认证资料。 2.★像素间距≤1.86mm。宽15.36m*高5.28m=81.1㎡，因现场环境制约主屏重量不得超过1268KG，类型：SMD 1515黑灯，像素密度≥ 289050点/m2；反光率≤1.5%。 3.★采用原厂整机出厂方式供货，不接受市场组装机，采用原厂整机出厂方式供货安装，要求提供厂家整机出厂承诺函、产品官网页面截图和查询链接，并附带有显示屏制造商箱体和模组的logo图片； 4.★所投LED品牌厂商须为真实制造商，不接受OEM厂家及非LED行业生产企业。LED显示屏厂商营业执照业务范围必须是“LED显示屏”或“电子显示设备”的生产研发销售，且LED显示屏厂商具有生产厂房，可提供用于生产厂的工业用地证明材料； 5.★整机自然散热，无风扇，无孔，防尘静音设计；电源、接收卡、模组组合式一体设计，便于维护检修，提高安装和维护效率;支持模组、电源、接收卡前维护； 6.★防眩光黑色电喷工艺，表面墨色一致性和散热性能好，屏体正面为黑色亚光处理，反光率≤1.5%；样品在10Lux/5600K照度下，对屏幕表面进行光反射率试验，屏幕表面光反射率(单位面积反射亮度)＜2.2cd/m² 7.★亮度鉴别等级：C级 Bj≥20。色温可调范围：1000k~13000K连续可调，调节步长100K，并可自定义色温值；色温误差：色温为6500K时100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤100K。 8.★显示单元间隙（mm）≤0.05；显示单元平整度（mm）≤0.03；模组平整度（mm）≤0.03；模组间隙（mm）≤0.05；相对错位偏差（水平/垂直）≤1.0%； 9.★基色主波长误差：C级 △λD≤5，亮度误差值在3%，灯芯的波长误差值在±1nm之内。白场色坐标符合SJ/T 11141-2017 5.10.5规定范围。 10.▲亮度≥580nit（0-100%无级可调）；亮度均匀性≥99.2%；显示屏最高对比度≥10816:1，灰度等级16bit；LED像素失控率≤1/1500000；像素中心距偏差0.82%；色域/色准：≥120% NTSC/△E≤0.9；色度均匀性：±0.001Cx,Cy 之内；刷新频率≥3840HZ，换帧频率：50Hz&60Hz，换帧频率50Hz&60Hz；画面延时≤2ms；水平视角≥169°，垂直视角≥165°；相对错位偏差(水平/垂直)≤0.85%； 11.▲工作电压100-240V,50/60Hz；峰值功耗≤315.8W/㎡，平均功耗≤104W/㎡，单箱功率≤49W，显示屏黑屏不点亮时功耗≤40W/㎡； 12.★带有智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能50%以上，能源效率值≥3cd/W，睡眠模式功率密度值≤125W/m2 13.★距离显示屏1米时的工作噪声声压为：前方3.5，后方2.9，左方3.3，右方3.2； 14.★采用EPWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果，100%亮度时，16bit灰度；70%亮度，16bit灰度；50%亮度，16bit灰度；20%亮度，14bit灰度，显示画面无单列或单行像素失控现象；支持0-100%亮度时，8-16bits灰度自定义设置； 15.7×24 小时连续工作无故障，平均故障间隔时间(MTBF)≥100000小时，平均故障恢复时间(MTTR)≤1分钟；LED使用寿命100000小时，设备在正常工作条件下,连续工作240h,不出现电、机械或操作系统的故障； 16.★产品符合 《GB/T2423.16-2008电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验J及导则：长霉》的测试要求，具备一定的抗霉菌能力。 17.▲人眼视觉健康舒适度VICO指数达到1级， LED显示屏图像主观质量评价等级为优，评分为：优；蓝光危害辐亮度≤5.7 W/㎡/sr，对人眼无伤害；支持摩尔纹抑制功能，减轻摩尔纹视觉主观效果80%； 18.具有视频降噪、运动补偿、色彩变换等图像处理功能；具有亮度、对比度、色度调节、视觉修正等图像调整功能；LED图像无失真现象；LED 图像显示画面无重影和拖影现象，无几何失真和非线性失真。 19.▲显示屏具有提高显示效果的技术特点，较短距离观看时，可以一定程度上缓解颗粒感问题，以及可以提高整个图像显示的视觉过渡效果（提供证明材料并加盖生产厂商公章）； 20.▲具备一键除湿功能,屏体长时间没有使用,屏体自动切入除湿模式,有效防止湿气进入灯珠内部导致短路。 21.▲盐雾试验符合10级要求，抗震符合8级要求。 22.▲具有单点、模块级亮度、色度校正功能，校正后亮度损失＜10%；通过调整流入每个LED的电流控制像素亮度，从而实现整屏一致的亮度，支持鬼影消除、拖尾消除、低灰偏色补偿、去除坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能；支持屏体拼缝亮线、暗线校正。 23.▲具有多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命； 24.▲分布式供电，具有电源过压、过流、断电保护以及温度控制系统，提供电源实时温度监控，超出设定温度自动报警，防止过温失效； 25.▲支持LED显示屏OSD及校正智能显示驱动软件；支持LED显示屏系统级联板卡自适应功能；支持BT.2020、DCI.P3、BT.709、sRGB 等多种色域转换 26.支持软硬件调节亮暗线功能，暗线修复、隐亮消除。 27.支持远程网络控制，可实现远程开关机；支持亮度、色温、场景调节，系统信息查看。 28.▲LED显示屏可确保协议通讯及系统运行稳定性，屏体控制器与屏体之间有信号加密传输功能，采用信息相关方式阻止电力通信，采用电子对抗原理，防止电磁3传导辐射泄露有用信息，防止劫持相关控制设备； 29.▲为提高显示屏调试连屏的高效性及便利性，控制卡根据各箱体间的位置关系，为各箱体自动分配图像显示地址，实现智能连屏（提供证明材料并加盖生产厂商公章） 30.▲LED 显示屏拼装结构采用环保型铝型材框架安装,其框架材料经过严格环保、无毒测试,符合国 家《GB/T26572-2011》标准限量要求。内部线材采用低烟无卤环保材质；箱体可裁剪，裁切后可与标准箱体上下拼接，实现模组级尺寸调整，匹配不同屏体尺寸需求； 31.▲焊盘采用OSP工艺处理，充分保证单模块安装的稳定性和抗氧化性，板材采用玻璃化温度能达到覆铜板≥1500C 32.产品满足耐压AC1500V，测试1分钟，无击穿、飞弧或超漏现象；对地漏电流输入1.1倍额定电压，测试1分钟，漏电流≤1.5mA；绝缘电阻：输入端对外壳施加DC500V，测试1分钟，电阻≥10MΩ；接地电阻试验：输入地线与外壳导通32A电流，测试2分钟，接地电阻≤100MΩ。 33.▲满足基于 GB/T 17618-2015 电压暂降和短时中断测试，测试中和测试结束后，产品无异常。 34.支持多 bin 色度校正，校正数据存储在模组里，采用色彩管理系统，在 LED 控制系统对视频解码后，添加二次过滤显示算法，对显示屏每一个发光二极管进行逐点14 位颜色校正。 35.支持UI菜单显示，可调节屏幕参数、亮度、色温、信号、场景切换，开关机控制等，支持在屏幕上显示主要变化信息。支持IOS/Android客户端软件控制。 36.▲具备监控自检技术，可实现LED单点检测、通讯检测、温度检测、电源检测、温度监控等功能 37.▲可实时监控显示屏工作状态、温度，具有过温或故障报警功能，发生故障立即发消息到指定邮箱，及时处理；具有工作电压、接收卡、发送卡工作状态监控功能 38.产品防火及安全标准:满足BS476-7表面燃烧测试1级；PCB、塑胶件、内部线村满足UL94 V-0阻燃等级要求；燃烧烟气毒性指数满足BS6853测试R值≤1； 39.▲用2块灯板做对比测试，提供测试照片给 LED 灯珠施加侧向推力，测试灯珠在一定的侧向推力的情况是否会从 PCB 板上脱落，或者灯珠壳破损，具备6kg的侧向推力； 40.产品外壳防护等级IP4X，设备外壳对外界机械碰撞的防护等级IK10。 以上参数，除特别注明外，所有条款均需提供报告封面具有CNAS机构标识认可的第三方检测报告复印件并加盖制造商公章。 41.▲提供LED产品3C证书、网站截图和链接等证明材料，并加盖显示屏制造商公章； 42.▲为保证产品质量及系统性能，所投LED显示屏产品需提供LED显示屏坏点检测系统软件著作权登记证书、LED显示屏电源温度控制系统软件著作权登记证书、LED显示屏多点温度测量系统软件著作权登记证书并加盖显示屏制造商公章； 43.▲LED显示屏制造商通过ISO10012测量管理体系认证； 44.▲LED显示屏制造商具有T/CITIF001信息系统建设和服务能力评级CS3等级或以上认证资质； 45.▲LED显示屏制造商通过ISO28000供应链安全管理体系，提供证书复印件并加盖制造商公章； 46.▲LED显示屏制造商通过绿色供应链管理活动五星级认证，提供证书复印件并加盖制造商公章； 47.▲LED显示屏厂商应具有安防工程企业设计施工维护能力贰级或以上资质，提供证书复印件并加盖制造商公章； 48.▲LED显示屏厂商应具有中国多媒体工程系统集成壹级资质，提供证书复印件并加盖制造商公章； 49.▲LED显示屏厂商应具有CCRC信息系统安全集成服务及CCRC信息安全运维服务资质，提供证书复印件并加盖制造商公章； 50.▲LED显示屏制造商通过ISO37001反贿赂管理体系认证，提供证书复印件并加盖制造商公章； 51.▲LED显示屏制造商通过顾客满意度测评服务五星认证，提供证书复印件并加盖制造商公章； 52.▲LED显示屏制造商通过商品售后服务评价五星认证，提供证书复印件并加盖制造商公章； 53.▲LED显示屏生产厂家通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康管理体系、IECQ QC080000有害物质过程管理体系、知识产权管理体系认证，提供证书复印件并加盖制造商公章； 54.▲LED显示屏生产厂家通过SA8000社会责任管理体系认证，提供证书复印件并加盖制造商公章； 55.▲LED显示屏生产厂家通过GB/T31950企业诚信管理体系认证，提供证书复印件并加盖制造商公章； 56.▲LED显示屏产品具有保险（每次事故赔偿限额大于此项目拦标价），公众责任险、财产一切险、雇主责任险；提供所投保单复印件，并加盖显示屏制造商公章） 57.▲LED显示屏制造商提供省级以上（含省级）社会信用管理部门备案认可的信用评级机构出具的信用评估报告 58.★针对该项目提供设计方案、实施方案、分阶段实施计划、配送交货、调试安装人员安排、实施过程中可能出现的疑难问题及解决方案等方面对比评审，实施计划应满足：1、提供设计图纸，设计合理。2、系统技术方案完整可靠，无漏项。3、实施方案：设备配送、安装、调试以及与各系统配合、协调和对接等。 59.★提供的售后服务承诺书及服务条款，有明确的服务内容，有详细的设备维护保养方案、措施、计划。供应商提供设备出现运行或质量问题时的应对方案、故障响应时间、上门服务时间，以及配件免费更换承诺、关键备品备件准备程度等。提供对采购方的技术人员和操作人员免费进行技术培训，使其能熟练应用、独立操作、排除简单故障等培训方案。质保期内，采购人有重大活动期间，供应商无偿派出足够的技术人员在现场进行全天候保驾服务，确保系统正常运行、万无一失，提供相应服务方案。供应商具有 LED 大屏幕生产商出具的针对本项目的售后服务承诺书的。供应商须在投标文件中附承诺书复印件加盖公章。 | 81.1 | ㎡ |  |
| 2 | LED显示屏（侧屏幕） | ★要求所投产品必须为国产知名品牌，提供“中国驰名商标”认证资料。 2.★像素间距≤1.86mm。单块(侧屏幕)宽5.12m*高1.92m=9.83㎡，共4块，因现场环境制约侧屏总重量不得超过154KG，SMD 1515黑灯，像素密度≥ 289050点/m2；反光率≤1.5%。 3.★采用原厂整机出厂方式供货，不接受市场组装机，采用原厂整机出厂方式供货安装，要求提供厂家整机出厂承诺函、产品官网页面截图和查询链接，并附带有显示屏制造商箱体和模组的logo图片； 4.★所投LED品牌厂商须为真实制造商，不接受OEM厂家及非LED行业生产企业。LED显示屏厂商营业执照业务范围必须是“LED显示屏”或“电子显示设备”的生产研发销售，且LED显示屏厂商具有生产厂房，可提供用于生产厂的工业用地证明材料； 5.★整机自然散热，无风扇，无孔，防尘静音设计；电源、接收卡、模组组合式一体设计，便于维护检修，提高安装和维护效率;支持模组、电源、接收卡前维护； 6.★防眩光黑色电喷工艺，表面墨色一致性和散热性能好，屏体正面为黑色亚光处理，反光率≤1.5%；样品在10Lux/5600K照度下，对屏幕表面进行光反射率试验，屏幕表面光反射率(单位面积反射亮度)＜2.2cd/m² 7.★亮度鉴别等级：C级 Bj≥20。色温可调范围：1000k~13000K连续可调，调节步长100K，并可自定义色温值；色温误差：色温为6500K时100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤100K。 8.★显示单元间隙（mm）≤0.05；显示单元平整度（mm）≤0.03；模组平整度（mm）≤0.03；模组间隙（mm）≤0.05；相对错位偏差（水平/垂直）≤1.0%； 9.★基色主波长误差：C级 △λD≤5，亮度误差值在3%，灯芯的波长误差值在±1nm之内。白场色坐标符合SJ/T 11141-2017 5.10.5规定范围。 10.▲亮度≥580nit（0-100%无级可调）；亮度均匀性≥99.2%；显示屏最高对比度≥10816:1，灰度等级16bit；LED像素失控率≤1/1500000；像素中心距偏差0.82%；色域/色准：≥120% NTSC/△E≤0.9；色度均匀性：±0.001Cx,Cy 之内；刷新频率≥3840HZ，换帧频率：50Hz&60Hz，换帧频率50Hz&60Hz；画面延时≤2ms；水平视角≥169°，垂直视角≥165°；相对错位偏差(水平/垂直)≤0.85%； 11.▲工作电压100-240V,50/60Hz；峰值功耗≤315.8W/㎡，平均功耗≤104W/㎡，单箱功率≤49W，显示屏黑屏不点亮时功耗≤40W/㎡； 12.★带有智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能50%以上，能源效率值≥3cd/W，睡眠模式功率密度值≤125W/m2 13.★距离显示屏1米时的工作噪声声压为：前方3.5，后方2.9，左方3.3，右方3.2； 14.★采用EPWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果，100%亮度时，16bit灰度；70%亮度，16bit灰度；50%亮度，16bit灰度；20%亮度，14bit灰度，显示画面无单列或单行像素失控现象；支持0-100%亮度时，8-16bits灰度自定义设置； 15.7×24 小时连续工作无故障，平均故障间隔时间(MTBF)≥100000小时，平均故障恢复时间(MTTR)≤1分钟；LED使用寿命100000小时，设备在正常工作条件下,连续工作240h,不出现电、机械或操作系统的故障； 16.★产品符合 《GB/T2423.16-2008电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验J及导则：长霉》的测试要求，具备一定的抗霉菌能力。 17.▲人眼视觉健康舒适度VICO指数达到1级， LED显示屏图像主观质量评价等级为优，评分为：优；蓝光危害辐亮度≤5.7 W/㎡/sr，对人眼无伤害；支持摩尔纹抑制功能，减轻摩尔纹视觉主观效果80%； 18.具有视频降噪、运动补偿、色彩变换等图像处理功能；具有亮度、对比度、色度调节、视觉修正等图像调整功能；LED图像无失真现象；LED 图像显示画面无重影和拖影现象，无几何失真和非线性失真。 19.▲显示屏具有提高显示效果的技术特点，较短距离观看时，可以一定程度上缓解颗粒感问题，以及可以提高整个图像显示的视觉过渡效果（提供证明材料并加盖生产厂商公章）； 20.▲具备一键除湿功能,屏体长时间没有使用,屏体自动切入除湿模式,有效防止湿气进入灯珠内部导致短路。 21.▲盐雾试验符合10级要求，抗震符合8级要求。 22.▲具有单点、模块级亮度、色度校正功能，校正后亮度损失＜10%；通过调整流入每个LED的电流控制像素亮度，从而实现整屏一致的亮度，支持鬼影消除、拖尾消除、低灰偏色补偿、去除坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能；支持屏体拼缝亮线、暗线校正。 23.▲具有多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命； 24.▲分布式供电，具有电源过压、过流、断电保护以及温度控制系统，提供电源实时温度监控，超出设定温度自动报警，防止过温失效； 25.▲支持LED显示屏OSD及校正智能显示驱动软件；支持LED显示屏系统级联板卡自适应功能；支持BT.2020、DCI.P3、BT.709、sRGB 等多种色域转换 26.支持软硬件调节亮暗线功能，暗线修复、隐亮消除。 27.支持远程网络控制，可实现远程开关机；支持亮度、色温、场景调节，系统信息查看。 28.▲LED显示屏可确保协议通讯及系统运行稳定性，屏体控制器与屏体之间有信号加密传输功能，采用信息相关方式阻止电力通信，采用电子对抗原理，防止电磁3传导辐射泄露有用信息，防止劫持相关控制设备； 29.▲为提高显示屏调试连屏的高效性及便利性，控制卡根据各箱体间的位置关系，为各箱体自动分配图像显示地址，实现智能连屏（提供证明材料并加盖生产厂商公章） 30.▲LED 显示屏拼装结构采用环保型铝型材框架安装,其框架材料经过严格环保、无毒测试,符合国 家《GB/T26572-2011》标准限量要求。内部线材采用低烟无卤环保材质；箱体可裁剪，裁切后可与标准箱体上下拼接，实现模组级尺寸调整，匹配不同屏体尺寸需求； 31.▲焊盘采用OSP工艺处理，充分保证单模块安装的稳定性和抗氧化性，板材采用玻璃化温度能达到覆铜板≥1500C 32.产品满足耐压AC1500V，测试1分钟，无击穿、飞弧或超漏现象；对地漏电流输入1.1倍额定电压，测试1分钟，漏电流≤1.5mA；绝缘电阻：输入端对外壳施加DC500V，测试1分钟，电阻≥10MΩ；接地电阻试验：输入地线与外壳导通32A电流，测试2分钟，接地电阻≤100MΩ。 33.▲满足基于 GB/T 17618-2015 电压暂降和短时中断测试，测试中和测试结束后，产品无异常。 34.支持多 bin 色度校正，校正数据存储在模组里，采用色彩管理系统，在 LED 控制系统对视频解码后，添加二次过滤显示算法，对显示屏每一个发光二极管进行逐点14 位颜色校正。 35.支持UI菜单显示，可调节屏幕参数、亮度、色温、信号、场景切换，开关机控制等，支持在屏幕上显示主要变化信息。支持IOS/Android客户端软件控制。 36.▲具备监控自检技术，可实现LED单点检测、通讯检测、温度检测、电源检测、温度监控等功能 37.▲可实时监控显示屏工作状态、温度，具有过温或故障报警功能，发生故障立即发消息到指定邮箱，及时处理；具有工作电压、接收卡、发送卡工作状态监控功能 38.产品防火及安全标准:满足BS476-7表面燃烧测试1级；PCB、塑胶件、内部线村满足UL94 V-0阻燃等级要求；燃烧烟气毒性指数满足BS6853测试R值≤1； 39.▲用2块灯板做对比测试，提供测试照片给 LED 灯珠施加侧向推力，测试灯珠在一定的侧向推力的情况是否会从 PCB 板上脱落，或者灯珠壳破损，具备6kg的侧向推力； 40.产品外壳防护等级IP4X，设备外壳对外界机械碰撞的防护等级IK10。 以上参数，除特别注明外，所有条款均需提供报告封面具有CNAS机构标识认可的第三方检测报告复印件并加盖制造商公章。 41.▲提供LED产品3C证书、网站截图和链接等证明材料，并加盖显示屏制造商公章； 42.▲为保证产品质量及系统性能，所投LED显示屏产品需提供LED显示屏坏点检测系统软件著作权登记证书、LED显示屏电源温度控制系统软件著作权登记证书、LED显示屏多点温度测量系统软件著作权登记证书并加盖显示屏制造商公章； 43.▲LED显示屏制造商通过ISO10012测量管理体系认证； 44.▲LED显示屏制造商具有T/CITIF001信息系统建设和服务能力评级CS3等级或以上认证资质； 45.▲LED显示屏制造商通过ISO28000供应链安全管理体系，提供证书复印件并加盖制造商公章； 46.▲LED显示屏制造商通过绿色供应链管理活动五星级认证，提供证书复印件并加盖制造商公章； 47.▲LED显示屏厂商应具有安防工程企业设计施工维护能力贰级或以上资质，提供证书复印件并加盖制造商公章； 48.▲LED显示屏厂商应具有中国多媒体工程系统集成壹级资质，提供证书复印件并加盖制造商公章； 49.▲LED显示屏厂商应具有CCRC信息系统安全集成服务及CCRC信息安全运维服务资质，提供证书复印件并加盖制造商公章； 50.▲LED显示屏制造商通过ISO37001反贿赂管理体系认证，提供证书复印件并加盖制造商公章； 51.▲LED显示屏制造商通过顾客满意度测评服务五星认证，提供证书复印件并加盖制造商公章； 52.▲LED显示屏制造商通过商品售后服务评价五星认证，提供证书复印件并加盖制造商公章； 53.▲LED显示屏生产厂家通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康管理体系、IECQ QC080000有害物质过程管理体系、知识产权管理体系认证，提供证书复印件并加盖制造商公章； 54.▲LED显示屏生产厂家通过SA8000社会责任管理体系认证，提供证书复印件并加盖制造商公章； 55.▲LED显示屏生产厂家通过GB/T31950企业诚信管理体系认证，提供证书复印件并加盖制造商公章； 56.▲LED显示屏产品具有保险（每次事故赔偿限额大于此项目拦标价），公众责任险、财产一切险、雇主责任险；提供所投保单复印件，并加盖显示屏制造商公章） 57.▲LED显示屏制造商提供省级以上（含省级）社会信用管理部门备案认可的信用评级机构出具的信用评估报告 58.★针对该项目提供设计方案、实施方案、分阶段实施计划、配送交货、调试安装人员安排、实施过程中可能出现的疑难问题及解决方案等方面对比评审，实施计划应满足：1、提供设计图纸，设计合理。2、系统技术方案完整可靠，无漏项。3、实施方案：设备配送、安装、调试以及与各系统配合、协调和对接等。 59.★提供的售后服务承诺书及服务条款，有明确的服务内容，有详细的设备维护保养方案、措施、计划。供应商提供设备出现运行或质量问题时的应对方案、故障响应时间、上门服务时间，以及配件免费更换承诺、关键备品备件准备程度等。提供对采购方的技术人员和操作人员免费进行技术培训，使其能熟练应用、独立操作、排除简单故障等培训方案。质保期内，采购人有重大活动期间，供应商无偿派出足够的技术人员在现场进行全天候保驾服务，确保系统正常运行、万无一失，提供相应服务方案。供应商具有 LED 大屏幕生产商出具的针对本项目的售后服务承诺书的。供应商须在投标文件中附承诺书复印件加盖公章。 | 39.32 | ㎡ |  |
| 3 | LED显示屏（会标屏） | 1.★要求所投产品必须为国产知名品牌，提供“中国驰名商标”认证资料。 2.★像素间距≤1.86mm宽16m*高0.96m=15.36㎡，因现场环境制约主屏重量不得超过240KG，SMD 1515黑灯，像素密度≥ 289050点/m2；反光率≤1.5%。 3.★采用原厂整机出厂方式供货，不接受市场组装机，采用原厂整机出厂方式供货安装，要求提供厂家整机出厂承诺函、产品官网页面截图和查询链接，并附带有显示屏制造商箱体和模组的logo图片； 4.★所投LED品牌厂商须为真实制造商，不接受OEM厂家及非LED行业生产企业。LED显示屏厂商营业执照业务范围必须是“LED显示屏”或“电子显示设备”的生产研发销售，且LED显示屏厂商具有生产厂房，可提供用于生产厂的工业用地证明材料； 5.★整机自然散热，无风扇，无孔，防尘静音设计；电源、接收卡、模组组合式一体设计，便于维护检修，提高安装和维护效率;支持模组、电源、接收卡前维护； 6.★防眩光黑色电喷工艺，表面墨色一致性和散热性能好，屏体正面为黑色亚光处理，反光率≤1.5%；样品在10Lux/5600K照度下，对屏幕表面进行光反射率试验，屏幕表面光反射率(单位面积反射亮度)＜2.2cd/m² 7.★亮度鉴别等级：C级 Bj≥20。色温可调范围：1000k~13000K连续可调，调节步长100K，并可自定义色温值；色温误差：色温为6500K时100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤100K。 8.★显示单元间隙（mm）≤0.05；显示单元平整度（mm）≤0.03；模组平整度（mm）≤0.03；模组间隙（mm）≤0.05；相对错位偏差（水平/垂直）≤1.0%； 9.★基色主波长误差：C级 △λD≤5，亮度误差值在3%，灯芯的波长误差值在±1nm之内。白场色坐标符合SJ/T 11141-2017 5.10.5规定范围。 10.▲亮度≥580nit（0-100%无级可调）；亮度均匀性≥99.2%；显示屏最高对比度≥10816:1，灰度等级16bit；LED像素失控率≤1/1500000；像素中心距偏差0.82%；色域/色准：≥120% NTSC/△E≤0.9；色度均匀性：±0.001Cx,Cy 之内；刷新频率≥3840HZ，换帧频率：50Hz&60Hz，换帧频率50Hz&60Hz；画面延时≤2ms；水平视角≥169°，垂直视角≥165°；相对错位偏差(水平/垂直)≤0.85%； 11.▲工作电压100-240V,50/60Hz；峰值功耗≤315.8W/㎡，平均功耗≤104W/㎡，单箱功率≤49W，显示屏黑屏不点亮时功耗≤40W/㎡； 12.★带有智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能50%以上，能源效率值≥3cd/W，睡眠模式功率密度值≤125W/m2 13.★距离显示屏1米时的工作噪声声压为：前方3.5，后方2.9，左方3.3，右方3.2； 14.★采用EPWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果，100%亮度时，16bit灰度；70%亮度，16bit灰度；50%亮度，16bit灰度；20%亮度，14bit灰度，显示画面无单列或单行像素失控现象；支持0-100%亮度时，8-16bits灰度自定义设置； 15.7×24 小时连续工作无故障，平均故障间隔时间(MTBF)≥100000小时，平均故障恢复时间(MTTR)≤1分钟；LED使用寿命100000小时，设备在正常工作条件下,连续工作240h,不出现电、机械或操作系统的故障； 16.★产品符合 《GB/T2423.16-2008电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验J及导则：长霉》的测试要求，具备一定的抗霉菌能力。 17.▲人眼视觉健康舒适度VICO指数达到1级， LED显示屏图像主观质量评价等级为优，评分为：优；蓝光危害辐亮度≤5.7 W/㎡/sr，对人眼无伤害；支持摩尔纹抑制功能，减轻摩尔纹视觉主观效果80%； 18.具有视频降噪、运动补偿、色彩变换等图像处理功能；具有亮度、对比度、色度调节、视觉修正等图像调整功能；LED图像无失真现象；LED 图像显示画面无重影和拖影现象，无几何失真和非线性失真。 19.▲显示屏具有提高显示效果的技术特点，较短距离观看时，可以一定程度上缓解颗粒感问题，以及可以提高整个图像显示的视觉过渡效果（提供证明材料并加盖生产厂商公章）； 20.▲具备一键除湿功能,屏体长时间没有使用,屏体自动切入除湿模式,有效防止湿气进入灯珠内部导致短路。 21.▲盐雾试验符合10级要求，抗震符合8级要求。 22.▲具有单点、模块级亮度、色度校正功能，校正后亮度损失＜10%；通过调整流入每个LED的电流控制像素亮度，从而实现整屏一致的亮度，支持鬼影消除、拖尾消除、低灰偏色补偿、去除坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能；支持屏体拼缝亮线、暗线校正。 23.▲具有多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命； 24.▲分布式供电，具有电源过压、过流、断电保护以及温度控制系统，提供电源实时温度监控，超出设定温度自动报警，防止过温失效； 25.▲支持LED显示屏OSD及校正智能显示驱动软件；支持LED显示屏系统级联板卡自适应功能；支持BT.2020、DCI.P3、BT.709、sRGB 等多种色域转换 26.支持软硬件调节亮暗线功能，暗线修复、隐亮消除。 27.支持远程网络控制，可实现远程开关机；支持亮度、色温、场景调节，系统信息查看。 28.▲LED显示屏可确保协议通讯及系统运行稳定性，屏体控制器与屏体之间有信号加密传输功能，采用信息相关方式阻止电力通信，采用电子对抗原理，防止电磁3传导辐射泄露有用信息，防止劫持相关控制设备； 29.▲为提高显示屏调试连屏的高效性及便利性，控制卡根据各箱体间的位置关系，为各箱体自动分配图像显示地址，实现智能连屏（提供证明材料并加盖生产厂商公章） 30.▲LED 显示屏拼装结构采用环保型铝型材框架安装,其框架材料经过严格环保、无毒测试,符合国 家《GB/T26572-2011》标准限量要求。内部线材采用低烟无卤环保材质；箱体可裁剪，裁切后可与标准箱体上下拼接，实现模组级尺寸调整，匹配不同屏体尺寸需求； 31.▲焊盘采用OSP工艺处理，充分保证单模块安装的稳定性和抗氧化性，板材采用玻璃化温度能达到覆铜板≥1500C 32.产品满足耐压AC1500V，测试1分钟，无击穿、飞弧或超漏现象；对地漏电流输入1.1倍额定电压，测试1分钟，漏电流≤1.5mA；绝缘电阻：输入端对外壳施加DC500V，测试1分钟，电阻≥10MΩ；接地电阻试验：输入地线与外壳导通32A电流，测试2分钟，接地电阻≤100MΩ。 33.▲满足基于 GB/T 17618-2015 电压暂降和短时中断测试，测试中和测试结束后，产品无异常。 34.支持多 bin 色度校正，校正数据存储在模组里，采用色彩管理系统，在 LED 控制系统对视频解码后，添加二次过滤显示算法，对显示屏每一个发光二极管进行逐点14 位颜色校正。 35.支持UI菜单显示，可调节屏幕参数、亮度、色温、信号、场景切换，开关机控制等，支持在屏幕上显示主要变化信息。支持IOS/Android客户端软件控制。 36.▲具备监控自检技术，可实现LED单点检测、通讯检测、温度检测、电源检测、温度监控等功能 37.▲可实时监控显示屏工作状态、温度，具有过温或故障报警功能，发生故障立即发消息到指定邮箱，及时处理；具有工作电压、接收卡、发送卡工作状态监控功能 38.产品防火及安全标准:满足BS476-7表面燃烧测试1级；PCB、塑胶件、内部线村满足UL94 V-0阻燃等级要求；燃烧烟气毒性指数满足BS6853测试R值≤1； 39.▲用2块灯板做对比测试，提供测试照片给 LED 灯珠施加侧向推力，测试灯珠在一定的侧向推力的情况是否会从 PCB 板上脱落，或者灯珠壳破损，具备6kg的侧向推力； 40.产品外壳防护等级IP4X，设备外壳对外界机械碰撞的防护等级IK10。 以上参数，除特别注明外，所有条款均需提供报告封面具有CNAS机构标识认可的第三方检测报告复印件并加盖制造商公章。 41.▲提供LED产品3C证书、网站截图和链接等证明材料，并加盖显示屏制造商公章； 42.▲为保证产品质量及系统性能，所投LED显示屏产品需提供LED显示屏坏点检测系统软件著作权登记证书、LED显示屏电源温度控制系统软件著作权登记证书、LED显示屏多点温度测量系统软件著作权登记证书并加盖显示屏制造商公章； 43.▲LED显示屏制造商通过ISO10012测量管理体系认证； 44.▲LED显示屏制造商具有T/CITIF001信息系统建设和服务能力评级CS3等级或以上认证资质； 45.▲LED显示屏制造商通过ISO28000供应链安全管理体系，提供证书复印件并加盖制造商公章； 46.▲LED显示屏制造商通过绿色供应链管理活动五星级认证，提供证书复印件并加盖制造商公章； 47.▲LED显示屏厂商应具有安防工程企业设计施工维护能力贰级或以上资质，提供证书复印件并加盖制造商公章； 48.▲LED显示屏厂商应具有中国多媒体工程系统集成壹级资质，提供证书复印件并加盖制造商公章； 49.▲LED显示屏厂商应具有CCRC信息系统安全集成服务及CCRC信息安全运维服务资质，提供证书复印件并加盖制造商公章； 50.▲LED显示屏制造商通过ISO37001反贿赂管理体系认证，提供证书复印件并加盖制造商公章； 51.▲LED显示屏制造商通过顾客满意度测评服务五星认证，提供证书复印件并加盖制造商公章； 52.▲LED显示屏制造商通过商品售后服务评价五星认证，提供证书复印件并加盖制造商公章； 53.▲LED显示屏生产厂家通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康管理体系、IECQ QC080000有害物质过程管理体系、知识产权管理体系认证，提供证书复印件并加盖制造商公章； 54.▲LED显示屏生产厂家通过SA8000社会责任管理体系认证，提供证书复印件并加盖制造商公章； 55.▲LED显示屏生产厂家通过GB/T31950企业诚信管理体系认证，提供证书复印件并加盖制造商公章； 56.▲LED显示屏产品具有保险（每次事故赔偿限额大于此项目拦标价），公众责任险、财产一切险、雇主责任险；提供所投保单复印件，并加盖显示屏制造商公章） 57.▲LED显示屏制造商提供省级以上（含省级）社会信用管理部门备案认可的信用评级机构出具的信用评估报告 58.★针对该项目提供设计方案、实施方案、分阶段实施计划、配送交货、调试安装人员安排、实施过程中可能出现的疑难问题及解决方案等方面对比评审，实施计划应满足：1、提供设计图纸，设计合理。2、系统技术方案完整可靠，无漏项。3、实施方案：设备配送、安装、调试以及与各系统配合、协调和对接等。 59.★提供的售后服务承诺书及服务条款，有明确的服务内容，有详细的设备维护保养方案、措施、计划。供应商提供设备出现运行或质量问题时的应对方案、故障响应时间、上门服务时间，以及配件免费更换承诺、关键备品备件准备程度等。提供对采购方的技术人员和操作人员免费进行技术培训，使其能熟练应用、独立操作、排除简单故障等培训方案。质保期内，采购人有重大活动期间，供应商无偿派出足够的技术人员在现场进行全天候保驾服务，确保系统正常运行、万无一失，提供相应服务方案。供应商具有 LED 大屏幕生产商出具的针对本项目的售后服务承诺书的。供应商须在投标文件中附承诺书复印件加盖公章。 | 15.36 | ㎡ |  |
| 4 | LED显示屏（八字屏） | 1.★要求所投产品必须为国产知名品牌，提供“中国驰名商标”认证资料。 2.★像素间距≤1.86mm宽4.16m*高3.04m=12.65㎡，共2块，因现场环境制约主屏重量不得超过200KG类型：SMD 1515黑灯，像素密度≥ 289050点/m2；反光率≤1.5%。 3.★采用原厂整机出厂方式供货，不接受市场组装机，采用原厂整机出厂方式供货安装，要求提供厂家整机出厂承诺函、产品官网页面截图和查询链接，并附带有显示屏制造商箱体和模组的logo图片； 4.★所投LED品牌厂商须为真实制造商，不接受OEM厂家及非LED行业生产企业。LED显示屏厂商营业执照业务范围必须是“LED显示屏”或“电子显示设备”的生产研发销售，且LED显示屏厂商具有生产厂房，可提供用于生产厂的工业用地证明材料； 5.★整机自然散热，无风扇，无孔，防尘静音设计；电源、接收卡、模组组合式一体设计，便于维护检修，提高安装和维护效率;支持模组、电源、接收卡前维护； 6.★防眩光黑色电喷工艺，表面墨色一致性和散热性能好，屏体正面为黑色亚光处理，反光率≤1.5%；样品在10Lux/5600K照度下，对屏幕表面进行光反射率试验，屏幕表面光反射率(单位面积反射亮度)＜2.2cd/m² 7.★亮度鉴别等级：C级 Bj≥20。色温可调范围：1000k~13000K连续可调，调节步长100K，并可自定义色温值；色温误差：色温为6500K时100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤100K。 8.★显示单元间隙（mm）≤0.05；显示单元平整度（mm）≤0.03；模组平整度（mm）≤0.03；模组间隙（mm）≤0.05；相对错位偏差（水平/垂直）≤1.0%； 9.★基色主波长误差：C级 △λD≤5，亮度误差值在3%，灯芯的波长误差值在±1nm之内。白场色坐标符合SJ/T 11141-2017 5.10.5规定范围。 10.▲亮度≥580nit（0-100%无级可调）；亮度均匀性≥99.2%；显示屏最高对比度≥10816:1，灰度等级16bit；LED像素失控率≤1/1500000；像素中心距偏差0.82%；色域/色准：≥120% NTSC/△E≤0.9；色度均匀性：±0.001Cx,Cy 之内；刷新频率≥3840HZ，换帧频率：50Hz&60Hz，换帧频率50Hz&60Hz；画面延时≤2ms；水平视角≥169°，垂直视角≥165°；相对错位偏差(水平/垂直)≤0.85%； 11.▲工作电压100-240V,50/60Hz；峰值功耗≤315.8W/㎡，平均功耗≤104W/㎡，单箱功率≤49W，显示屏黑屏不点亮时功耗≤40W/㎡； 12.★带有智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能50%以上，能源效率值≥3cd/W，睡眠模式功率密度值≤125W/m2 13.★距离显示屏1米时的工作噪声声压为：前方3.5，后方2.9，左方3.3，右方3.2； 14.★采用EPWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果，100%亮度时，16bit灰度；70%亮度，16bit灰度；50%亮度，16bit灰度；20%亮度，14bit灰度，显示画面无单列或单行像素失控现象；支持0-100%亮度时，8-16bits灰度自定义设置； 15.7×24 小时连续工作无故障，平均故障间隔时间(MTBF)≥100000小时，平均故障恢复时间(MTTR)≤1分钟；LED使用寿命100000小时，设备在正常工作条件下,连续工作240h,不出现电、机械或操作系统的故障； 16.★产品符合 《GB/T2423.16-2008电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验J及导则：长霉》的测试要求，具备一定的抗霉菌能力。 17.▲人眼视觉健康舒适度VICO指数达到1级， LED显示屏图像主观质量评价等级为优，评分为：优；蓝光危害辐亮度≤5.7 W/㎡/sr，对人眼无伤害；支持摩尔纹抑制功能，减轻摩尔纹视觉主观效果80%； 18.具有视频降噪、运动补偿、色彩变换等图像处理功能；具有亮度、对比度、色度调节、视觉修正等图像调整功能；LED图像无失真现象；LED 图像显示画面无重影和拖影现象，无几何失真和非线性失真。 19.▲显示屏具有提高显示效果的技术特点，较短距离观看时，可以一定程度上缓解颗粒感问题，以及可以提高整个图像显示的视觉过渡效果（提供证明材料并加盖生产厂商公章）； 20.▲具备一键除湿功能,屏体长时间没有使用,屏体自动切入除湿模式,有效防止湿气进入灯珠内部导致短路。 21.▲盐雾试验符合10级要求，抗震符合8级要求。 22.▲具有单点、模块级亮度、色度校正功能，校正后亮度损失＜10%；通过调整流入每个LED的电流控制像素亮度，从而实现整屏一致的亮度，支持鬼影消除、拖尾消除、低灰偏色补偿、去除坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能；支持屏体拼缝亮线、暗线校正。 23.▲具有多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命； 24.▲分布式供电，具有电源过压、过流、断电保护以及温度控制系统，提供电源实时温度监控，超出设定温度自动报警，防止过温失效； 25.▲支持LED显示屏OSD及校正智能显示驱动软件；支持LED显示屏系统级联板卡自适应功能；支持BT.2020、DCI.P3、BT.709、sRGB 等多种色域转换 26.支持软硬件调节亮暗线功能，暗线修复、隐亮消除。 27.支持远程网络控制，可实现远程开关机；支持亮度、色温、场景调节，系统信息查看。 28.▲LED显示屏可确保协议通讯及系统运行稳定性，屏体控制器与屏体之间有信号加密传输功能，采用信息相关方式阻止电力通信，采用电子对抗原理，防止电磁3传导辐射泄露有用信息，防止劫持相关控制设备； 29.▲为提高显示屏调试连屏的高效性及便利性，控制卡根据各箱体间的位置关系，为各箱体自动分配图像显示地址，实现智能连屏（提供证明材料并加盖生产厂商公章） 30.▲LED 显示屏拼装结构采用环保型铝型材框架安装,其框架材料经过严格环保、无毒测试,符合国 家《GB/T26572-2011》标准限量要求。内部线材采用低烟无卤环保材质；箱体可裁剪，裁切后可与标准箱体上下拼接，实现模组级尺寸调整，匹配不同屏体尺寸需求； 31.▲焊盘采用OSP工艺处理，充分保证单模块安装的稳定性和抗氧化性，板材采用玻璃化温度能达到覆铜板≥1500C 32.产品满足耐压AC1500V，测试1分钟，无击穿、飞弧或超漏现象；对地漏电流输入1.1倍额定电压，测试1分钟，漏电流≤1.5mA；绝缘电阻：输入端对外壳施加DC500V，测试1分钟，电阻≥10MΩ；接地电阻试验：输入地线与外壳导通32A电流，测试2分钟，接地电阻≤100MΩ。 33.▲满足基于 GB/T 17618-2015 电压暂降和短时中断测试，测试中和测试结束后，产品无异常。 34.支持多 bin 色度校正，校正数据存储在模组里，采用色彩管理系统，在 LED 控制系统对视频解码后，添加二次过滤显示算法，对显示屏每一个发光二极管进行逐点14 位颜色校正。 35.支持UI菜单显示，可调节屏幕参数、亮度、色温、信号、场景切换，开关机控制等，支持在屏幕上显示主要变化信息。支持IOS/Android客户端软件控制。 36.▲具备监控自检技术，可实现LED单点检测、通讯检测、温度检测、电源检测、温度监控等功能 37.▲可实时监控显示屏工作状态、温度，具有过温或故障报警功能，发生故障立即发消息到指定邮箱，及时处理；具有工作电压、接收卡、发送卡工作状态监控功能 38.产品防火及安全标准:满足BS476-7表面燃烧测试1级；PCB、塑胶件、内部线村满足UL94 V-0阻燃等级要求；燃烧烟气毒性指数满足BS6853测试R值≤1； 39.▲用2块灯板做对比测试，提供测试照片给 LED 灯珠施加侧向推力，测试灯珠在一定的侧向推力的情况是否会从 PCB 板上脱落，或者灯珠壳破损，具备6kg的侧向推力； 40.产品外壳防护等级IP4X，设备外壳对外界机械碰撞的防护等级IK10。 以上参数，除特别注明外，所有条款均需提供报告封面具有CNAS机构标识认可的第三方检测报告复印件并加盖制造商公章。 41.▲提供LED产品3C证书、网站截图和链接等证明材料，并加盖显示屏制造商公章； 42.▲为保证产品质量及系统性能，所投LED显示屏产品需提供LED显示屏坏点检测系统软件著作权登记证书、LED显示屏电源温度控制系统软件著作权登记证书、LED显示屏多点温度测量系统软件著作权登记证书并加盖显示屏制造商公章； 43.▲LED显示屏制造商通过ISO10012测量管理体系认证； 44.▲LED显示屏制造商具有T/CITIF001信息系统建设和服务能力评级CS3等级或以上认证资质； 45.▲LED显示屏制造商通过ISO28000供应链安全管理体系，提供证书复印件并加盖制造商公章； 46.▲LED显示屏制造商通过绿色供应链管理活动五星级认证，提供证书复印件并加盖制造商公章； 47.▲LED显示屏厂商应具有安防工程企业设计施工维护能力贰级或以上资质，提供证书复印件并加盖制造商公章； 48.▲LED显示屏厂商应具有中国多媒体工程系统集成壹级资质，提供证书复印件并加盖制造商公章； 49.▲LED显示屏厂商应具有CCRC信息系统安全集成服务及CCRC信息安全运维服务资质，提供证书复印件并加盖制造商公章； 50.▲LED显示屏制造商通过ISO37001反贿赂管理体系认证，提供证书复印件并加盖制造商公章； 51.▲LED显示屏制造商通过顾客满意度测评服务五星认证，提供证书复印件并加盖制造商公章； 52.▲LED显示屏制造商通过商品售后服务评价五星认证，提供证书复印件并加盖制造商公章； 53.▲LED显示屏生产厂家通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康管理体系、IECQ QC080000有害物质过程管理体系、知识产权管理体系认证，提供证书复印件并加盖制造商公章； 54.▲LED显示屏生产厂家通过SA8000社会责任管理体系认证，提供证书复印件并加盖制造商公章； 55.▲LED显示屏生产厂家通过GB/T31950企业诚信管理体系认证，提供证书复印件并加盖制造商公章； 56.▲LED显示屏产品具有保险（每次事故赔偿限额大于此项目拦标价），公众责任险、财产一切险、雇主责任险；提供所投保单复印件，并加盖显示屏制造商公章） 57.▲LED显示屏制造商提供省级以上（含省级）社会信用管理部门备案认可的信用评级机构出具的信用评估报告 58.★针对该项目提供设计方案、实施方案、分阶段实施计划、配送交货、调试安装人员安排、实施过程中可能出现的疑难问题及解决方案等方面对比评审，实施计划应满足：1、提供设计图纸，设计合理。2、系统技术方案完整可靠，无漏项。3、实施方案：设备配送、安装、调试以及与各系统配合、协调和对接等。 59.★提供的售后服务承诺书及服务条款，有明确的服务内容，有详细的设备维护保养方案、措施、计划。供应商提供设备出现运行或质量问题时的应对方案、故障响应时间、上门服务时间，以及配件免费更换承诺、关键备品备件准备程度等。提供对采购方的技术人员和操作人员免费进行技术培训，使其能熟练应用、独立操作、排除简单故障等培训方案。质保期内，采购人有重大活动期间，供应商无偿派出足够的技术人员在现场进行全天候保驾服务，确保系统正常运行、万无一失，提供相应服务方案。供应商具有 LED 大屏幕生产商出具的针对本项目的售后服务承诺书的。供应商须在投标文件中附承诺书复印件加盖公章。 | 25.3 | ㎡ |  |
| 5 | 视频服务器 | 具有【双控制模式】及【虚拟屏幕】+【NDI网络采集】+【控台矩阵对接】和强大的【LTC时间码控制】等强大功能，可以实现无限开窗、分屏等所需效果，窗口模式让操作更简单，降低对操作人员的要求； 多通道融合，多主机拼接融合，并同步 支持中控控制（支持TCP/UDP等协议，可以对媒体服务器进行控制。） 支持任意视频格式解码，最大支持到8K 支持视频及图片播放，多点几何校正、全局色域统一、边缘消隐、投影亮度倍增。 支持平面幕、弧幕、环幕、双曲面幕、柱体幕融合 声道输出：支持5.1，7.1声道输出； 支持多路同时输出，同步无撕裂； 支持一路16K视频解码； 支持web端控制。 处理器：英特尔酷睿六核高频处理器； 主板：高性能PRIME主板； 内存：DDR4 2400 16G 高速内存； 显卡：Quadro 16GB 专业图形卡 硬盘：500GB M.2高速固态硬盘（可拓容） 机箱：通用版服务器机箱 音频：3.5支持7.1声道 支持TCP、UDP、串口、MIDI、DMX等多种协议，可通过输出控制向灯具、音响、继电器、投影机、机械臂等多种设备发送控制指令，实现声光电联动效果;同时支持输入控制功能，可接收其他控台、服务器等设备发送的控制指令，实现控台或其他服务器远程控制、实时操作节目效果等效果 预监模式可在不影响主输出节目的前提下，随时预览及编辑其他节目，防止其他节目出现意外情况。 时间线是一种可精确到1帧的非线性编辑播控模式能够在精准的时间点插入媒体素材、播控指令、声光电控制指令等可编排出复杂精细的节目流程。 | 1 | 台 |  |
| 6 | 视频处理器 | 1.视频拼接器采用模块化设计，并运用强大的纯硬件FPGA架构，不仅具有稳定高效的视频处理能力，能提供卓越的画质显示和强大视频处理功能，还能保证系统长时间稳定运行、不受病毒影响 2.支持市面常见的HDMI、DP、SDI、DVI、VGA、CVBS输入接口，不仅支持普通的1080P高清输入，也支持高达4096×2160@60Hz分辨率的4K输入。输出方面支持千兆网口输出和万兆光纤输出，也支持DVI、HDMI视频输出，网口输出时设备带载可最大支持5200万像素（7U机箱） 3.高清接口支持HDCP协议的高带宽数字内容保护技术 4.单设备输出端口冗余备份，多设备间冗余备份 5.支持预监回显板卡，可显示输入信号源的预览画面和设备输出的回显画面 6.多窗口多图层显示，支持窗口漫游、自由拼接，跨板卡跨接口不减图层 7.滚动字幕显示，支持自定义文字内容、字体格式、字体大小、移动方向、移动速度、背景颜色等，可灵活进行消息通知的发布、标语横幅的展示 8.支持信号源分组管理，支持多个分组 9.3D显示（发射器选配），搭配主动式3D发射器及3D眼镜，可以实现3D显示效果 10.支持每路输入信号独立裁剪、无级缩放和EDID管理 11.Genlock同步锁相技术 12.支持自定义帧频技术，可自定义输出30/60/120/144/240 Hz等帧率 13.每路输入源支持独立色彩调整，支持设备输出画面的整体色彩调节，可自定义调节亮度、对比度、饱和度、亮度补偿、色温及RGB独立调节 14.USB、LAN、RS232多种控制连接方式，支持电脑及中控设备控制 15.Web端控制，兼容windows、iOS、Android、Linux平台，操作实时响应 16.通过LED智控平台APP进行设备控制 17.多用户同时访问，管理设备 18.前面板查看设备信息和控制 19.场景管理，可自定义存储2000个场景，支持场景自动定时轮巡 20.支持使用Web在线或者U盘直插升级镜像、程序、字库、LOGO。 21.温度报警、断线提醒等 ★22.电源采用插拔式电源模块，可带电更换。支持双电源冗余备份模式，可在1路电源故障的情况下，自动切换到备用电源，保证设备运行不间断，需提供具有CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商公章； ★23.可采用高度集成的LED发送卡，无传统拼接器DVI输出，发送卡DVI输入，减少备份时的复杂度与稳定性。设备光口支持自动复制备份，网口支持任意设置冗余备份，当主信号发生故障或断开连接时，设备会自动切换至冗余备份的输出端口，确保使用现场画面正常显示，提高稳定性，需提供具有CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商公章； ★24.设备支持连接专业的LED逐点校正软件，可调用校正模式，无需输入信号源即可实现超高分辨率校正画面的点对点显示，简单快捷地实现大型LED屏幕的校正，需提供具有CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商公章； ★25.支持在Windows、macOS、Linux、中标麒麟、银河麒麟、iPadOS、Android、鸿蒙OS等不同平台对设备进行控制。，需提供具有CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商公章； ▲26.支持主动快门式技术，可通过3D立体眼镜查看输出的3D视频图像；支持GPIO,VESA DIN-3,BNC 等端口标准立体对应的 120Hz 同步场频信号源输出； 支持 3D 立体的同步信号输入和输出，支持左眼和右眼 2 路视频合成 120Hz 帧序列立体，支持上下和左右立体视频信号，最大可接收1500付3D眼镜的3D信号同时输出，且互不影响观看体验；3D信号的发射至眼镜接收的延时≤2ms，接收距离可达70米，需提供具有CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商公章； ▲27.支持信号源同步、Genlock同步、设备内部自生成同步三种模式，采用图像帧同步处理，可保证所有输出图像在60ms内同步，实测时间为28ms。在采用信号源同步时能使视频的刷新和外部视频源保持一致；也可以采用标准的Genlock同步信号进行同步；还可以使用内部同步信号，有效提升信号帧率不稳定时画面的显示效果，需提供具有CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商公章； ▲28.支持超高清视频多端口输入输出信号实时同步功能，兼容Nvidia Mosaic与AMD Eyefinity显示技术，可实现多台设备间的超大分辨率屏幕拼接同步显示，需提供具有CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商公章； ▲29.设备在-10℃低温和50℃高温环境中进行工作测试，外观和功能无异常，存储温度在-20℃-70℃，设备部件均满足该存储温度，且在存储环境中，设备外观和功能未受到影响，需提供具有CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商公章； ★30.为防止他人误操作，控制系统具有管理权限，并提供供应商盖公章的显示屏授权管理软件著作权证书证明文件； | 1 | 台 |  |
| 7 | 剧院AI智能感知控制平台 | 1.预约方式：支持PC端网页和手机端预约 2.剧场通知：微信公众号，短信，邮件等通知方式。 3.生态对接：帮助用户高效地打通钉钉和企业微信的剧场生态，实现阿里钉钉和企业微信剧场室预约管理功能对接，实现剧场预约信息屏显示OA剧场室预约信息。支持查看每间剧场室的预约记录。对第三方系统提供开放的API接口。 4.剧场签到：支持人脸签到、密码签到、扫码签到、短信链接签到。 5.可开启剧场无人签到，自动取消本次剧场。 6.控制端支持，智能语音控制，触摸一体机控制端，平板控制端，手机控制端 7.串口设备控制：集成中控网关，对展厅或剧场室原有的串口设备，包括rs232和rs485的设备进行控制管理 8.网络控制：对展厅或剧场室原有的网络设备，通过TCP或者UDP协议进行管理 9.支持多个指令，按时间先后顺序执行，特别是在避免所有电源设备同时开机带来的瞬时电流对设备的损坏 10.门禁联动：搭配门禁控制器，可实现剧场签到自动开门。 11.AI智慧控制：根据剧场室预定开始前5分钟，打开空调，把空气调整到合适的温度，提前2分钟打开灯，并根据环境亮度调整到合适的亮度，自动打开LED大屏幕、功放、音响、话筒、视频剧场设备。并自动切换到预设音频、视频信号通道。打开或关闭窗帘。 12.剧场室如果提前结束，检测到剧场室无人自动释放剧场室。 13.控制区域：支持一间及多间剧场室、跨楼层、跨区域的联网控制及预约功能。 14.在WEB后台页面管理各剧场室预约信息屏上视频、图片、文字信息发布。 15.支持在WEB后台页面上传LOGO图片，并授权到指定的剧场室预约信息屏，.支持在预约信息屏上更换背景图，设置定时熄屏、亮屏时间 。 16.与门禁控制系统对接联动。 17.部署方式：支持SaaS云服务和本地化部署 18.报表管理：剧场室使用次数、预约次数、取消次数的日周月报 19.对支持网络唤醒的设备可以远程网络唤醒 | 1 | 套 |  |
| 8 | 配电柜 | 120KW室内配电柜（含多功能控制卡、PC远程控制开关机） | 1 | 台 |  |
| 9 | 配电柜 | 80KW室内配电柜（含多功能控制卡、PC远程控制开关机） | 1 | 台 |  |
| 10 | 辅助线材 | 电缆线\网线\等传输线材及屏体供电电缆，根据现场实际情况确定具体数量。 | 1 | 批 |  |
| 11 | 钢结构材料及定制 | 大屏幕安装配套，要求抗绣，抗腐蚀，稳定牢固，不允许存在安全隐患。 ★LED显示屏厂家或全资子公司具有钢结构三级以上资质。提供证书复印件并加盖制造商公章。 | 161.08 | ㎡ |  |
| 12 | 工程安装调试 | 为确保LED显示屏安装的平整度及施工的规范性，要求原厂技术人员进行设备的安装与调试 | 161.08 | 项 |  |
| 13 | 备品备件 | 同批次模组20张 电源6台 接收卡6张 | 1 | 项 |  |
| 剧场舞台机械系统 |
| 1 | 电动升降侧光吊杆机 | 1、吊点数量：4吊点。 2、升降速度：0.2m/s 。 3、电源：380V 。 4、功率：3KW。 5、有效载荷：600KG。 6、驱动方式：钢丝绳单层排绕吊杆机卷扬。 7、定位精度：≤5mm 8、噪 音：<48dB。 9、含：吊杆机、杆体、滑轮、钢丝绳、行程限位器等。 10、安全措施：上下限位保护、防冲顶保护。 | 2 | 道 |  |
| 2 | 电动升降顶光灯吊杆机 | 吊点数量：6吊点。 2、升降速度：0.2m/s 。 3、电源：380V 。 4、功率：4KW。 5、有效载荷：800KG。 6、驱动方式：钢丝绳单层排绕吊杆机卷扬。 7、定位精度：≤5mm 8、噪 音：<48dB。 9、含：吊杆机、杆体、滑轮、钢丝绳、行程限位器等。 10、安全措施：上下限位保护、防冲顶保护。 | 6 | 道 |  |
| 3 | 面光顶光灯杆 | 三角杆：¢40+¢48钢管焊接，长度18米，满焊，刷防锈漆2片， | 6 | 道 |  |
| 4 | 侧光灯杆 | “日”字型，50角铁+¢48钢管焊接，长度9米，满焊，刷防锈漆2片， | 2 | 道 |  |
| 5 | 电动升降大幕吊杆机 | 1、吊点数量：6吊点。 2、升降速度：0.2m/s 。 3、电源：380V 。 4、功率：3KW。 5、有效载荷：800KG。 6、驱动方式：钢丝绳单层排绕吊杆机卷扬。 7、定位精度：≤5mm 8、噪 音：<48dB。 9、含：吊杆机、杆体、滑轮、钢丝绳、行程限位器等。 10、安全措施：上下限位保护、防冲顶保护。 | 2 | 道 |  |
| 6 | 电动升降景杆（沿幕杆）机 | 1、吊点数量：6吊点。 2、升降速度：0.2m/s 。 3、电源：380V 。 4、功率：3KW。 5、有效载荷：600KG。 6、驱动方式：钢丝绳单层排绕吊杆机卷扬。 7、定位精度：≤5mm 8、噪 音：<48dB。 9、含：吊杆机、杆体、滑轮、钢丝绳、行程限位器等。 10、安全措施：上下限位保护、防冲顶保护。 | 2 | 道 |  |
| 7 | 舞台对开电动大幕机（舞台台口） | 1.运行速度：≥0.25m/s 2.噪 音：≤45db ； 3.保护装置：水平限位开关；极限开关； 4.最大悬挂幕布重量≤600KG； 5.电机功率：1.1KW 6.电源：AC380V/50Hz 。 | 2 | 道 |  |
| 8 | 景杆 | H杆，¢48钢管焊接，长度18米，满焊，刷防锈漆2片， | 2 | 道 |  |
| 9 | 舞台大幕对开电动轨道（舞台台口） | 轨道长度：现场定制，50角铁焊接，满焊，刷防锈漆2片，含轨道传动机构。载荷600Kg，含幕布挂钩、滑轮、钢丝绳、限位开关等大幕轨道固定安装在台口内侧上 | 2 | 道 |  |
| 10 | 舞台大幕（舞台台口） | 用棉纱或化纤人胶丝交织。地经、地纬均为两种捻向的强捻棉纱，阻燃效果极佳；每平方米重量为240克,具有吸音、吸光，色泽鲜艳，坠性好等，防火阻燃处理，阻燃等级：B1级，阻燃,(宽*高*折比*数量) 9m*7m*3*2 | 1 | 套 |  |
| 11 | 舞台底幕（LED大屏前） | 用棉纱或化纤人胶丝交织。地经、地纬均为两种捻向的强捻棉纱，阻燃效果极佳；每平方米重量为240克,具有吸音、吸光，色泽鲜艳，坠性好等，防火阻燃处理，阻燃等级：B1级，阻燃,(宽*高*折比*数量) 9m*7m*3*2 | 1 | 套 |  |
| 12 | 阻燃丝绒横条幕 | 用棉纱或化纤人胶丝交织。地经、地纬均为两种捻向的强捻棉纱，阻燃效果极佳；每平方米重量为240克,具有吸音、吸光，色泽鲜艳，坠性好等，防火阻燃处理，阻燃等级：B1级，阻燃,(宽*高*折比*数量) 18m*1m*3*3 | 1 | 台 |  |
| 13 | 阻燃丝绒侧条幕 | 用棉纱或化纤人胶丝交织。地经、地纬均为两种捻向的强捻棉纱，阻燃效果极佳；每平方米重量为240克,具有吸音、吸光，色泽鲜艳，坠性好等，防火阻燃处理，阻燃等级：B1级，阻燃,(宽*高*折比*数量) 2m*7m*3*4 | 1 | 套 |  |
| 14 | 舞台机械控制台 | PLC智能控制台：触摸屏控制，可在控制台上分别点动控制吊杆上行和下行；也可集中控制，最多同时控制4路吊杆升降。 | 1 | 套 |  |
| 15 | 机械强电控制柜 | 德力西电气原件，每路并配有过载、过热、单路电源控制、缺相等保护装置 | 1 | 套 |  |
| 16 | 设备基础 | 国标钢材定制，满焊，刷防锈漆2片,满足舞台机械设备安装。 | 12 | 套 |  |
| 17 | 吊杆抱箍 | 扁铁制作 | 12 | 套 |  |
| 18 | 连接法兰 | 铝合金制作 | 12 | 套 |  |
| 19 | 扁平电缆 | 扁平电缆≥13*2.5²+2*0.35²+P | 160 | 米 |  |
| 20 | 接线箱 | 铁制接线箱，接线桩40A*15位 | 16 | 个 |  |
| 21 | 接线盒1 | 欧式防水接插件 | 16 | 个 |  |
| 22 | 接线盒2 | 欧式防水接插件 | 16 | 个 |  |
| 23 | 电源线 | 99%无氧铜，导电率高，电阻小，不发热，阻燃软电缆 | 12 | 套 |  |
| 24 | 控制线缆 | 99%无氧铜，导电率高，电阻小，不发热，阻燃软电缆 | 1000 | 米 |  |
| 25 | 桥架线管 | 满足安装需求 | 1 | 批 |  |
| 26 | 钢丝绳 | 钢丝绳6×19+NFφ4.2 | 1200 | 米 |  |

注：本项目需要到采购人现场踏勘，并获取到采购人出具的现场踏勘表（采购人签字与盖章）。本项目为交钥匙工程，供应商在后期施工中因自身原因导致缺失设备、配件线缆、辅材等，由供应商自行补足，采购人不做任何增补费用；

第五章  评审内容

一、投标人资格审查

| 序号 | 评审内容 | 评审合格标准 | 投标人名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照等证明 | （1）投标人是企业的，应提供其在工商部门注册的有效“企业法人营业执照” 或“营业执照”的复印件加盖公章； （2）投标人是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件加盖公章； |  |  |  |
| 2 | 法定代表人身份证明书及法定代表人授权书 | 原件，按招标文件规定的格式填写、签署和盖章； 法定代表人身份证明书附完整的法定代表人身份证复印件，并加盖公章。 （3）法定代表人授权委托书附完整的法定代表人身份证复印件、被授权人身份证复印件，并加盖公章； |  |  |  |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | （1）提供会计师事务所出具的2022年度财务审计报告复印件或银行在开标日前六个月内开具的资信证明； （2）复印件加盖投标人公章； |  |  |  |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供了可充分满足履行合同所需设备和专业技术能力的承诺（格式自拟） |  |  |  |
| 5 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | （1）提供开标日前六个月任意三个月依法缴纳税收证明，证明材料可以是缴费的银行单据等复印件并加盖公章或免缴纳证明; （2）提供开标日前六个月任意三个月依法缴纳社保证明，证明材料可以是缴费的银行单据或社保机构开具的证明等复印件并加盖公章或免缴纳证明。 |  |  |  |
| 6 | 投标人声明函 | 提供了参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动的书面声明。 |  |  |  |
| 7 | 信用信息查询 | 投标人不得为“信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的投标人，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人（以现场查询结果为准）。 |  |  |  |
| 8 | 中小企业声明函 | 按文件要求提供中小企业声明函格式详见附表。（并加盖公章） 需列明所有标的信息如未按招标文件要求提供的将视为无效投标。 注：在中小企业声明函中须写明所提供的货物的制造商名称，所属行业、从业人员、营业收入、资产总额。货物由中型小型微型企业制造生产的须在分项报价表中列明，并计算出总金额。如未按规定提供所有制造企业中小声明函将会导致废标。 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |

注：符合要求用“√”表示，不符合用“×”表示，结论为“合格”或“不合格”，有任一项不符合要求，结论为不合格。

二、投标文件符合性审查

| 序号 | 评审内容 | 投标人名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 按招标文件的规定提交投标保证金的； |  |  |  |
| 2 | 投标文件按招标文件的规定要求签署、盖章的； |  |  |  |
| 3 | 按规定的格式填写，没有内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； |  |  |  |
| 4 | 完成期限满足招标文件规定的； |  |  |  |
| 5 | 投标报价未超过最高限价的； |  |  |  |
| 6 | 投标有效期满足招标文件要求； |  |  |  |
| 7 | 符合招标文件中规定的其它实质性要求的； |  |  |  |
| 8 | 投标文件中未附有招标人不能接受的附加条件的； |  |  |  |
| 9 | 投标人名称或组织结构是否一致且未一致时提供有效证明的； |  |  |  |
| 10 | 不属于法律、法规和招标文件中规定的其他无效投标情形的。 |  |  |  |
|  | 结论 |  |  |  |

注：符合要求用“√”表示，不符合用“×”表示，结论为“合格”或“不合格”，有任一项不符合要求，结论为不合格。如果供应商有一项未通过上述审查，其结论请注明“不合格”，全部通过的，其结论请注明“合格”。初步评审合格的供应商方可进入详细评审阶段。

评分标准

报价部分（占总分值的30%）

| 序 号 | 评审项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经济部分 | 30分 | 基准价为合理低价，即满足招标文件要求且最终报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(投标基准价／投标报价)×价格分值×100 注：1、项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。2、因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算基准价和最后报价。 |

商务技术部分（占总分值的70%）

| 评分 项目 | 评分 因素 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务和技术部分（70分） | 供应商要求 | 1、供应商具有ISO9001企业质量管理体系认证资质得2分，以盖章复印件或原件为准。 2、CCC 资质范围内的 LED 显示屏的设计、生产、销售【含售后服务（安装指导、培训、定期保养维护）】所涉及的供应链安全管理活动符合：ISO 28000：2022《供应链安全管理体系的规范》标准的要求，计2分；（没有不得分）。 3、LED显示屏制造商具有钢结构工程专业承包叁级证书得2分，以盖章复印件或原件为准。 4、供应商具有AAA企业信用等级证书得2分，以盖章复印件或原件为准。 5、为保证本项目LED显示屏产品在制造、运输、安装、维护过程中，业主方利益不受各种意外事故影响产生损失，LED显示屏生产厂商应具有相关保险。，计2分；（没有不得分）。 6、拥有自主知识产权，非OEM产品，须提供软件著作权证书。计2分；（没有不得分）。 | 12 |
|  | 产品性能指标 | 根据产品指标配置是否能合理的、很好的满足用户招标需求等综合情况进行评判。 主要技术参数及技术性能要求： 本项指标满分40分，投标产品参数全部不低于招标文件要求者得满分；投标参数若有负偏离则以40分为基础进行扣分，其中标记“★”号项技术为核心技术参数，每有一项负偏离扣3分；带▲参数为基础参数，每有一项负偏离扣1分，其它参数每有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。 注：带▲技术参数指标需提供相关证明材料(产品的检测报告或软件截图或说明书或彩页并加盖原厂商公章），不提供性能指标证明材料的，此项指标视为负偏离。 | 40 |
|  | 现场踏勘 | 须提供现场踏勘证明文件（采购人签字与盖章），有得3分，没有不得分。 | 3 |
|  | 售后服务 | LED显示屏制造商具有商品售后服务评价认证5星级认证证书。证书业务范围:LED显示屏的售后服务（安装指导、培训、定期保养维护）。提供证书复印件，加盖原厂公章，计3分，（没有不得分）。 供应商提供货物备品：内容包括①备品产品；②备品数量；③备品质量； 以上内容完整清晰完整得3分，每缺少一项内容扣1分（每有一项表述混乱或不完善扣1分，扣完为止。） | 6 |
|  | 质量保证措施 | 投标人有明确的质量保证目标，质量保证措施，计2分。（没有不得分） 所投产品须提供合法来源证明，提供一项得2分。（没有不得分）。 | 4 |
|  | 培训方案 | 评委根据投标人提供的《培训方案》进行评分，包括培训内容、培训方案、培训时间安排、组织形式、师资力量，每项得1分，内容不够完整每项扣0.5分，最高得5分。（注：投标人需提供相关证明材料）。 | 5 |

计算综合评分时，如有小数，应保留两位小数。

注：1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除10%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

2. 联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%（工程项目为2%~4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

3. 投标人的投标货物属于节能产品、环境标志产品品目清单范围内，且投标人所投产品具有节能产品、环境标志产品认证证书，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：详见评分标准。

4. 如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将作为无效投标被拒绝。

5.同品牌处理办法：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的则投标报价最低优先，如报价相同则技术部分得分最高优先。

6.中标候选人并列式时的处理方式：投标报价最低优先，如报价相同则技术部分得分最高优先，投标报价相同且技术部分得分也相同的，由评标委员会推荐，经采购人确定。

# 第六章 合同条款草案

1、定义

1.1 “合同”系指买方和卖方（以下简称合同双方）已达成的协议，即由双方签订的合同格式文件，包括所有的招标文件、投标文件、招标答疑纪录、澄清说明、附件、附录和组成合同的所有其他文件。

1.2 “合同价格”系指根据合同规定，在卖方全面正确地履行合同义务时，买方应支付给卖方的款项。

1.3 “货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册、其它技术资料和其它材料。

1.4 “服务”系指合同规定卖方必须承担的安装、调试、技术协助及其他类似义务。

1.5 “甲方”、“买方”、“采购人”均系指通过招标采购，接受合同货物及服务的各行政事业单位、社会团体(采购单位)及社会代理机构。

1.6 “乙方”、“卖方”系指中标后提供合同货物和服务的经济实体。

1.7 “现场”系指将要进行货物安装和运转的地点。

1.8 “验收”系指买方依据国家技术规范及本合同的约定，对内技术规格规定接受合同货物所依据的程序和条件。

2、适用范围

2.1  本合同条款仅适用于本次招标活动。

3、原产地：系指货物的生产地，或提供辅助服务的来源地。

4、技术规格和标准

4.1本合同项下所供货物的技术规格应与本招标文件技术规格规定的标准相一致。若技术规格中无相应规定，货物则应符合相应的国家标准或有关权威部门最新颁布的相应的正式标准。

5、专利权

5.1 卖方须保障买方在使用其提供的货物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

6、包装

6.1 除本合同另有规定之外，提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应适于空运和内陆运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失造成的任何损失或费用。

6.2 每件包装应附有详细装箱单和质量证书各两套，一套在包装箱里，一套在包装箱外。

7、运输标记

7.1卖方应在每一包装箱侧面用不易褪色的油漆以醒目的中文印刷字体标明：收货人、合同号、收货人代号、目的地、货物的名称、品名号、箱数、毛重／净重(公斤)、尺寸(长x宽x高，以厘米计)等信息。

8、卖方的交货价

8.1 卖方应在合同规定的交货期前    天以电话等方式通知买方合同号、货物名称、数量、包装件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥待运日期。同时，卖方应以挂号信寄给买方详细交货清单一式五份，包括合同号、货物名称、规格、数量、总重、总体积(立方米)和每一包装箱的尺寸(长x宽x  高)、单价和总价、备妥待运日期，以及货物在运输和仓储中的特殊要求和注意事项。

8.2 卖方负责安排自发运地至买方现场的运输，费用包含在合同总价中。

8.3 交货日期以货物到达买方现场为准。

8.4 卖方装运的货物必须符合合同规定的货物名称、型号规格、数量或重量，否则，一切后果均由卖方承担。

9、装运通知

9.1 卖方应在货物装运完成24小时内以电话通知买方，如果包装件重量超过20吨或尺寸达到或超过12米长、2．7米宽和3米高，卖方应将其重量或尺寸通知买方。若货物中有易燃品或危险品，卖方也须将详细情况通知买方。

10、保险

10.1在合同价条件下，由卖方负责办理保险。

11、合同价款的支付方式

11.1除另有规定者外，货款均由采购人直接向卖方支付。

12、技术资料

12.1除招标文件的技术规范书中另有规定的外，卖方应准备与合同设备或仪器相符的中文技术资料，并随同设备同时到达买方，如样本、图纸、操作手册、使用说明、维修指南或服务手册等。如本条款所述资料寄送不完整或丢失，卖方应在收到买方通知后立即免费另寄。

12.2上述一套完整的资料应包装好随每批货物一起发运。

13、价格

13.1除合同中另有规定者外，卖方为其所供货物和服务而要求买方支付的金额应与其投标报价一致。

14、质量保证

14．1卖方应保证其提供的货物是全新的、未使用过的，采用的是最佳材料和一流工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。卖方应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责。除合同中另有规定者外，出现上述情况，卖方应在收到买方通知后30天内，免费负责修理或更换整体。对造成的损失买方保留索赔的权利。

14.2、除合同中另有规定者外，合同项下货物的质量保证期为： 详见须知前附表 。

15、履约保证金

15.1中标人在收到中标通知书后7天内，合同签订前，卖方须提供    ％的履约保证金。

15.2采购人在收到货物验收合格并能正常投入使用的报告后，招标人在7个工作日无息退还履约保证金。

15.3履约保证金的有效期到供方提供的服务之日止。

16、检验

16.1  卖方应在发货之前，对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确和全面的检验，并出具其货物符合合同规定的质量证书。该证书将作为提交付款单据的组成部分，但不应视为是对质量、规格、性能、数量或重量的最终定论。质量证书应附有写明制造商检验的细节和结果的说明。

16.2  在合同规定的质量保证期内，如果发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，买方应申请质检部门进行检验，并有权根据检验证书及质量保证条款立即向卖方提出索赔。

17、索赔

17.1  卖方对所供货物与合同约定相一致负完全责任。在买方已于规定的检验、安装、调试和验收测试期限内提出索赔时，卖方应按买方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜：

(1) 卖方同意买方拒收货物并把被拒收货物的金额以合同规定的同类货币还付给买方，卖方负担发生的一切损失和费用，包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需的其它必要费用。

(2) 根据货物的疵劣和受损程度以及买方遭受损失的金额，经双方同意降低货价。

(3) 更换有缺陷的零件、部件和设备，或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切直接费用。同时卖方应相应延长被更换货物的质量保证期。

17.2 若卖方未能在买方依据合法证据正式提出书面索赔通知的10天内或买方同意的更长时间内，按买方同意的上述任何一种方式响应和处理索赔事宜，卖方向买方赔偿违约部分金额的         %的违约金。

18、延期交货

18.1如果卖方未能按合同规定的时间按期交货(不可抗力除外)，由双方协商解决。

19、不可抗力

19.1签约任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，则延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

19.2受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后15天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信等形式寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

20、仲裁

20.1在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在30天内不能达成协议时，应提交仲裁。

20.2仲裁应由买方所在地仲裁机构，根据其仲裁程序和规则进行。

20.3仲裁裁决为最终决定，并对双方具有约束力。

20.4除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

20.5在仲裁期间，除正在进行的仲裁部分外，合同其它部分继续执行。

21、违约终止合同

21.1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在卖方收到买方发出的违约通知后30日内(或经买方书面确认的更长时间内)仍未纠正其下述任何一种违约行为，买方可向卖方发出书面违约通知，终止全部或部分合同：

(1) 如果卖方未能在合同规定的期限内或买方准许的任何延期内交付部分或全部货物。

(2) 卖方未能履行合同项下的其它义务。

21.2  一旦买方根据第21.1款终止部分或全部合同，买方可以按其认为适当的条件和方式采购类似未交付部分的货物。卖方应承担买方购买类似货物的价格差及额外费用。但是，卖方应继续履行合同中未终止的部分。

22、变更指示

22.1  买卖双方经友好协商可对某些条款作出更改和调整，但不得对招投标内容做出实质性更改，且需以书面形式确认变更内容。

22.2若上述变更导致了卖方履行合同项下任何部分义务的费用或所需时间的增减，应对合同价格或交货进度进行合理的调整，同时相应地修改合同。卖方必须在接到买方的变更指示后30天内根据本款提出调整的实施意见。

23、合同修改

23.1欲对合同条款做出任何改动或偏离，均须由买卖双方签署书面的合同修改书。

24、转让与分包

24.1除买方事先同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同项下的义务。

24.2卖方应书面通知买方本合同项下所授予的所有分包合同。但该通知不解除卖方承担的本合同项下的任何责任或义务。

25、适用法律

25.1本合同应按中华人民共和国的相关法律解释。

26、通知

26.1本合同任何一方给另一方的通知都应以书面或电传、电报、传真的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

27、合同文件及资料的使用

27.1  除了买、卖方为执行合同所雇人员外，在未经买、卖双方同意的情况下，买、卖方不得将合同、合同中的规定、有关规格、计划、图纸、式样透露给任何人。买、卖方须在对外保密的前提下，对其雇用人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行本合同必不可少的范围内。

27.2除非执行合同需要，在事先末得到买、卖方同意的情况下，买、卖方不得将与本合同有关的任何文件和资料给第三方使用。

27．3除合同本身以外，若买方要求，卖方应于其合同义务履行完毕以后将这些资料(包括所有副本)退还买方。

28、合同生效及其他

28.1 本合同应在买方和卖方签字盖章后生效。

28.2卖方须按技术规格中的规定，向买方提供与合同项下货物有关的现场安装调试、技术服务、培训等其他相关服务。

28.3 商务合同应包括买方最后确认的价格条款和付款方式。

28.4下述文件将作为合同附件，为本合同不可分割的组成部分并与本合具有同等效力：

(1) 招标文件；

(2) 中标通知书；

(3) 中标人的投标文件及询标过程中的书面答疑记录。

二、合同特殊条款

合同特殊条款是对合同一般条款的补充和修改，如果两者之间有不一致之处时，应以特殊条款为准。

1. 培训

1.1 卖方的安装调试人员有义务对买方的设备维修人员及使用人员进行培训，使维修人员能对设备进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，使用人员能够熟练掌握设备的各项功能和操作。所有的维修图纸、维修手册免费提供。

1.2 中标人应对采购人的操作人员、诊断人员进行培训，直到用户熟练或满意为止。

1.3 投标人对上述内容的实现方式、地点、人数、时间在投标文件中应详细说明。

2. 检验

2.1 卖方提供的所有货物应符合国际及国内通行的标准，并应附有相应的测试报告和合同证书。

2.2 对于卖方提供的所有货物, 买方可按货物的一定比例委托自治区质量监督部门进行抽检，验收合格后，所产生的费用由买方承担，经检验不合格时，所产生的费用由卖方承担。

2.3 具体的国际或国内检验标准按卖方在投标文件中承诺的并经买方确认的规定执行。

3. 质量保证

3.1因卖方原因造成买方不能按时使用（根据合同有关条款）所购买货物（设备）时，卖方应根据合同规定向买方做出赔偿。

3.2 卖方对合同项下的设备提供为期一年的保修服务，保修期自验收合格双方签字时算起。在保修期内，卖方需提供免费的维修零配件。

4.售后服务

4.1 提供给买方详细的设备清单及相应的使用、维修。

4.2 在买方发出要求服务通知的   小时内，卖方指派的服务人员必须到达买方现场，对出现的较大问题，解决时间不应超过    个日历日。

4.3在保修期内，如设备出现故障，必须在    个日历日内完成维修工作，否则更换。

4.4 提供相应的售后服务承诺（需要设备生产企业协助的部分，须由该生产企业做出相应的服务承诺），并附在投标文件中。

5.其他

5.1 投标报价：详见中标通知书。

5.2 投标货币：人民币

5.3 列出详细的易损件、专用工具的清单，并分项报价（应包括在总价内）。清单内容应包括：名称、数量、单价、总价。

5.4 交货时间：见投标人须知前附表。

5.5 交货地点：甲方指定地点

甲方：                               乙方：

盖章：                               盖章：

代表签章：                           代表签章：

时    间：                           时    间：

地    址：                           地    址：

备注：最终合同已与甲方签订合同为准。

# 第七章  投标文件格式

江格尔影剧院灯光音响提升改造项目（四次）

投 标 文 件

项目编号：

投标人单位名称：                                  （盖公章）

法定代表人或委托代理人：                        （签字或盖章）

联系人及联系电话：

二O二四年   月   日

附件一

投标函

新疆信实工程招标咨询服务有限公司：

我方收到贵方        （项目名称、项目编号）的招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。

l、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供以上服务，维护、售后服务等，总价格及明细见《报价表》。

2、如果我方的投标文件被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行供货义务。

3、投标人已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。

4、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期为自投标截止之日起    个日历日，遵守本投标文件中的承诺且在此期满之前均具有约束力。

5、我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

6、在规定的开标时间后，如果在投标有效期内撤回投标，同意投标保证金将被贵方没收。

7、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低报价的投标或收到的任何投标的约定。

8、我方在投标文件和投标中所作的承诺在开标后保持有效，不作任何更改和变动。

9、我方愿意按招标文件的规定交纳         元的投标保证金。

10、我方承诺投标文件中的证明材料真实、合法、有效。

11、若我方获得中标，我方保证按有关规定向贵方支付服务费。我方承诺接受招标文件及澄清修改部分的全部条款（包括投标文件递交截止时间、保证金、资格评审条件、中标标准以及采购需求等其他所有条款）且无任何异议，现向贵公司提出承诺报价。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

地      址：

电      话：

投标人名称（盖章）

投标人授权代表（签字）

日  期

附件二：

报价一览表

项目名称：                            项目编号：

| 投标内容 | 投标总报价 |
| --- | --- |
| 投标报价 | 小写：￥ 元 大写： 元 |
| 完成期限 |  |
| 质保期 |  |

投标人名称（单位盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

20    年   月    日

附件三：                 投标保证金证明

（提供缴纳凭证）

附件四：

投标报价明细表

项目名称：                               项目编号/包号：

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品 牌 | 原产地和制造厂家 | 数 量 | 单 价 | 总价 | 制造商是否为中小微企业（列明中型、小型、微型） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | 其他费用 |  |  |
| 总计 | 小写: 大写： |

法定代表人或授权委托人（签字）：

投标人盖章：

20    年   月    日

注：1.上述报价包含一切由供方承担的费用；

2.本项目为交钥匙项目。

附件五：

商务条款偏离表

项目名称：                         项目编号/包号：

| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件的 商务条款 | 投标文件的 商务条款 | 偏离情况（据实填写正偏离/负偏离/无偏离） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本偏离表是评审最重要的直观材料和主要依据，投标人应当予以填写，表中“偏离情况”一栏应填以“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。

2、投标人对于偏离情况请如实列出，否则根据情况承担相应后果。

投标人授权代表（签字）： _____________

投标人名称（盖章）：

日    期：

附件六：

采购需求偏离表

项目名称：                          项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号（或页码） | 招标文件要求 | 响应内容 | 偏离情况（据实填写） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 正偏离 | 无偏离 | 负偏离 |  |

注：1、本偏离表是评审投标人技术方案最重要的直观材料和主要依据，投标人须针对本招标文件采购需求中的要求是否满足填写偏离表，表中“偏离情况”一栏应据实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标人应注意在本表中的所报货物和服务的技术应答与招标文件采购需求部分序号、采购需求部分要求做到逐条响应，否则由此造成评审小组无法认定的情形由投标人自行承担后果。

2、投标人对于偏离情况请如实列出，否则根据情况承担相应后果。

投标人授权代表（签字）： _____________

投标人名称（盖章）：

日    期：

附件七：

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 本公司所属 行业 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 项目负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 从业人员人数： |
| 统一社会信用代码 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 其他 |  |
| 财务简况 | 年度净资产： 资产总额： 营业收入： 利润： |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

附表八：

资格证明文件

附件8-1有效的企业法人营业执照复印件或事业单位法人证书复印件（复印件须加盖投标人公章）；

附件8-2法定代表人身份证明书及授权委托书

单位名称：

企业类型：

地    址：

营业期限：

成立时间：

姓名：                 性别：                 年龄：                职务：

系          （投标单位名称）               的法定代表人。

特此证明。

投标人名称（盖章）：

日  期： 年 月 日

备注：后附法定代表人身份证正反面复印件

法定代表人授权书格式

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称），在下面签字的法人代表（姓名、职务、身份证号码），代表本公司授权在下面签字的（被授权人的姓名、职务、身份证号码）为本公司的合法代理人，就（项目名称/编号）的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于20   年   月   日签字生效，特此声明。

法定代表人盖章：

被授权人签字：

公      章：

授权日期：20   年   月   日

注：1、法定代表人本人作为公司代理人前来参加，可不提供此项证明文件。

2、授权书上须附有法定代表人和委托代理人的居民身份证复印，否则无效。

附件8-3投标人须提供2022年度完整的财务审计报告复印件，并加盖投标人公章。如投标人无法提供审计报告，则须提供银行出具的资信证明。

说明：1）财务审计报告必须是经会计师事务所出具的完整的财务审计报告。

2）银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

银行出具的存款证明不能替代银行资信证明，存款证明无效。

- 银行资信证明可提供原件（附在投标文件正本中），也可提供银行在开标日前6个月内开具资信证明的复印件。若提供的是复印件，招标采购单位保留审核原件的权利。

附件8-4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺（格式自拟）

附件8-5有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

投标人应提供开标日前六个月任意三个月的缴纳社会保障资金的有效票据凭证；若投标人逐年交纳社会保障资金的，须提供参加本次政府采购活动上年度缴纳社会保障资金的有效票据凭证复印件。（须加盖投标人公章）

注：依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，须提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金。不足一年的新公司从成立月份起算。

投标人应提供开标日前六个月任意三个月依法纳税（法人单位必须为增值税或企业所得税）证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明）复印件（须加盖投标人公章）

注：依法免税或零报税的投标人，须提供相应文件证明其依法免税证明文件或纳税申报表复印件。不足一年的新公司从成立年份起算。

附件8-6 投标人声明函

（采购人名称）  ：

在参加本次项目投标中，我单位承诺：

1、我单位参与采购活动前三年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚（如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满）

2、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有须填写，如没有须填“/”）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| ... |  |  |

3、我单位不是为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

若采购人或采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位存在违反上述承诺的事项，我单位将自动失去本项目的成交资格，并承担因此引起的一切后果及虚假投标责任。

投标人：（加盖公章）

授权代表人(签字)：

日    期：   年  月  日

附件8-7 信用信息查询  投标未在“信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的投标人，未在为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人（以代理机构查询结果为准）

附件8-8 中小企业声明函：按文件要求提供中小企业声明函，格式详见附表。（并加盖公章） 需列明所有标的信息如未按招标文件要求提供的将视为无效投标。

注：如未按规定提供或预留标准未达到规定标准将会导致废标。

附件九：

拟派项目负责人情况表

| 姓 名 |  | 年龄 |  | 身份证号码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职务 |  | 联系电话 |  |
| 现所在机构或部门 |  | 相关工作年限 |  |

投标人名称（盖章）：

授权代表人（签字）：

## 日  期:      年    月    日

附件十：

本项目主要人员配备表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 所学 专业 | 拟在本项目中 担任的工作 | 相关工 作年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：后附证明材料。

投标人名称（盖章）：

授权代表人（签字）：

## 日  期:      年    月    日

附件十一：

中小企业声明函（一）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员          人，营业收入为           万元，资产总额为            万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为                万元，资产总额为            万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

监狱企业声明函（二）

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。

本公司参加______单位的______项目采购活动，采购活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖公章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表(签字)：

日期：

残疾人福利性单位声明函（三）

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。

本单位参加（采购代理机构）的（项目名称和采购编号）采购活动，提供本单位的服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

投标人授权代表（签字）：

日　期：

注：不符合上述情形的投标人无须提供上述声明函件。

附件十二：

投标人服务承诺及方案

附件十三：

投标人自行提交的其他文件

# Text boxes

项目概况：江格尔影剧院灯光音响提升改造项目（四次）的潜在投标人应在政采云平台https://www.zcygov.cn/ 获取招标文件，并于2024年04月23日16:30（北京时间）前递交投标文件。

正本/副本