新疆土壤与植物生态过程自治区重点实验室建设项目

招标文件

项目编号：ZXCD-2023-02019

采购人：新疆农业大学

采购代理机构：新疆众信诚达项目管理有限公司

二〇二三年十一月

目    录

第一部分 招标公告	3

第二部分  投标人须知	6

第三部分   授予合同（仅参考）	36

第四部分 技术需求	48

第五部分 投标文件格式	119

# 第一部分 招标公告

项目概况

新疆土壤与植物生态过程自治区重点实验室建设项目的潜在投标人应在在政采云平台https://www.zcygov.cn/获取招标文件，并于2023年12月14日11：00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目名称：新疆土壤与植物生态过程自治区重点实验室建设项目

项目编号：ZXCD-2023-02019

采购方式：公开招标

总预算金额（元）：500万元

采购需求：

标项1

标项名称：新疆土壤与植物生态过程自治区重点实验室建设项目（第一包）

项目编号：ZXCD-2023-02019（01）

预算金额：222.75万元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：气相质谱仪、超微量分光光度计、多功能全波长酶标仪、碳氮元素分析仪等设备采购。（具体详见招标文件）。

合同履约期限：合同签订之日起90个日历日内完成安装、调试并交付使用。

标项2

标项名称：新疆土壤与植物生态过程自治区重点实验室建设项目（第二包）

项目编号：ZXCD-2023-02019（02）

预算金额：277.25万元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：电子天平、电导率仪、pH计等设备采购。（具体详见招标文件）。

合同履约期限：合同签订之日起90个日历日内完成安装、调试并交付使用。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：第一包：投标人为小微企业（工程、服务类项目，投标人为小微企业；货物类项目需制造商为小微企业。）；第二包：/。

3.本项目的特定资格要求：/

4.本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间：2023年11月16日至2023年11月23日，每天00:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

地点：在政采云平台https://www.zcygov.cn/

报名方式：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件）

方式：线上获取

售价（元）：0元/本，售后不退。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年12月14日11：00（北京时间）

投标地点：政采云平台https://www.zcygov.cn

开标时间：2023年12月14日11：00（北京时间）

开标地点：政采云平台https://www.zcygov.cn

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本公告在新疆政府采购网发布。

2、请各投标人随时关注本项目的变更、答疑、澄清文件。

3、本项目实行电子招投标，投标人须登录政采云平台申请获取招标文件，并通过政采云电子投标客户端制作响应文件，同时自行承担与投标有关的一切费用。

4、各投标人应在开标前确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库投标人，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

5、投标人可前往新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区，下载政采云电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。如有问题可拨打政采云客户服务热线进行咨询。

6、本项目采用不见面开标，投标人须在投标截止时间前通过CA数字证书在政采云平台上传加密的电子响应文件。

7、投标人在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），开标时请使用制作加密电子响应文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目响应文件解密时间定为30分钟，如因自身原因导致无法正常解密，后果由投标人自行承担。

8、本项目可兼投不可兼中

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

采购人名称：新疆农业大学

联系人：沈老师

联系电话：13311870320

2.采购代理机构信息

名 称：新疆众信诚达项目管理有限公司

地 址：乌鲁木齐市天山区文艺路106号恒福大厦B-2108

联系方式：0991-2308167  0991-2308213

3.项目联系方式

项目联系人：黎文宣、郑翠玲、张一莹

电 话：0991-2308167   0991-2308213

# 第二部分  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：新疆土壤与植物生态过程自治区重点实验室建设项目 项目编号：ZXCD-2023-02019 |
| 2 | 采购人联系人及联系电话 | 采购人名称：新疆农业大学 联系人：沈老师 联系电话：13311870320 |
| 3 | 采购代理机构联系人及联系电话 | 采购代理机构名称：新疆众信诚达项目管理有限公司 联系人：黎文宣、郑翠玲、张一莹 联系电话：0991-2308167 0991-2308213 地址：乌鲁木齐市天山区文艺路106号恒福大厦B-2108 |
| 4 | 项目内容 | 标项1 标项名称：新疆土壤与植物生态过程自治区重点实验室建设项目（第一包） 项目编号：ZXCD-2023-02019（01） 简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：气相质谱仪、超微量分光光度计、多功能全波长酶标仪、碳氮元素分析仪等设备采购。（具体详见招标文件第四部分技术需求）。 标项2 标项名称：新疆土壤与植物生态过程自治区重点实验室建设项目（第二包） 项目编号：ZXCD-2023-02019（02） 简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：电子天平、电导率仪、pH计等设备采购。（具体详见招标文件第四部分技术需求）。 |
| 5 | 投标人资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：第一包：投标人为小微企业（工程、服务类项目，投标人为小微企业；货物类项目需制造商为小微企业。）；第二包：/。 3.本项目的特定资格要求：/ 4.本项目不接受联合体投标。 |
| 6 | 投标报价 | 1凡要求投标人考虑在报价中的内容投标人在投标文件中没有考虑、没有计入的或未单独列出，采购人认为投标人已将此项费用涵盖在其它费用价格中。 2投标报价应包含项目实施过程中涉及到的一切费用。 |
| 7 | 资金来源 | 财政资金 |
| 8 | 项目预算 | 标项名称: 新疆土壤与植物生态过程自治区重点实验室建设项目（第一包） 预算金额:222.75万元 标项名称：新疆土壤与植物生态过程自治区重点实验室建设项目（第二包） 预算金额：277.25万元 |
| 9 | 投标有效期 | 投标文件递交截止日期后90个日历日。 |
| 10 | 投标保证金 | 1.投标保证金数额： 第一包：44000元，大写：肆万肆仟元整。 第二包：55000元，大写：伍万伍仟元整。 2.投标保证金递交截止时间：投标文件递交截止时间前。 3.投标保证金缴纳形式：以银行转账、电汇、支票、保函等非现金形式提交。 4.投标保证金必须在提交投标文件截止时间前缴纳，投标人应充分考虑资金到账时间，在规定的时限前自行办妥投标保证金交纳手续，超过时限交纳投标保证金视为投标无效。 5.投标保证金退还：退还投标保证金时须携带对开收据及退还投标保证金函（格式后附）。 6.投标保证金递交的开户银行及账号如下： 账户名称：新疆众信诚达项目管理有限公司 账 号：0801250000003448 开户行名称：新疆银行股份有限公司 行 号：313881088887 注意：不得以现金的方式缴纳，不得以分公司、办事处或其他机构名义缴纳，投标人在缴纳保证金时，需在进账凭证上明确用途和投标项目，并注明联系人及电话，以便查对核实。未按规定提交投标保证金的投标，将被视为投标无效。 |
| 11 | 交付或实施的地点 | 新疆农业大学（采购人指定地点） |
| 12 | 交货期与质保期 | 标项名称: 新疆土壤与植物生态过程自治区重点实验室建设项目（第一包） 交货期：合同签订之日起90个日历日内完成安装、调试并交付使用。 质保期：本项目所有硬件设备和软件系统质保期均为3年，并要求中标人提供长期的技术服务； 标项名称: 新疆土壤与植物生态过程自治区重点实验室建设项目（第二包） 交货期：合同签订之日起90个日历日内完成安装、调试并交付使用。 质保期：本项目所有硬件设备和软件系统质保期均为5年，并要求中标人提供长期的技术服务； |
| 13 | 付款方式 | 本项目分三次付款： 1、合同签订生效后，甲方在7个工作日内向乙方支付合同金额的40%； 2、货物送到甲方指定交货地点，经乙方安装、调试、培训，由甲乙双方验收合格后，凭验收报告甲方在7个工作日内向乙方支付合同金额的60%。 |
| 14 | 招标文件澄清和修改 | 1.在投标文件接收截止日期前，采购人可以更正公告或补充文件的形式对招标文件进行修改。 2.招标文件的修改将以新疆政府采购网公告方式通知所有潜在投标人，并对投标人具有约束力。 3.采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以新疆政府采购网公告方式通知所有潜在的投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。 4.代理机构发出的所有补充、修改和变更文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。 |
| 15 | 投标文件递交 | 本项目采用不见面开标，投标人须在投标截止时间前通过CA在政采云平台上传加密的电子响应文件。 备注：投标人对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-投标人”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。 |
| 16 | 截标及投标文件递交截止时间 | 截标及投标文件递交截止时间：2023年12月14日11：00（北京时间） 投标人应按招标规定的响应截止时间前递交投标文件，迟交的文件将被拒绝接收。 |
| 17 | 递交投标文件地点 | 政采云平台https://www.zcygov.cn |
| 18 | 评标委员会组成 | 开标工作由采购代理机构负责组织，评审工作由依法组建的评标委员会负责；评标委员会构成：由采购人代表和评审专家共5人（含5人）及以上的单数组成，评审专家不得少于评标委员会成员总数的三分之二。 |
| 19 | 开标时间、地点、人 | 开标时间：2023年12月14日11：00（北京时间） 开标地点：政采云平台https://www.zcygov.cn |
| 20 | 评标办法 | 综合评分法 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。 |
| 21 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否。 推荐的中标候选人数：3名。 |
| 22 | 招标代理费 | 根据发改价格[2011]534号及计价格[2002]1980号文件计算的招标代理服务货物类收费标准。由中标单位支付代理服务费。 |
| 23 | 签订合同时间 | 合同签订：中标单位收到中标通知书后30日内完成签订合同，否则视为放弃。 |
| 24 | 履约保证金 | / |
| 25 | 合同公示 | 合同公示：政府采购合同双方自签订之日起七个工作日内将由中标人将合同复印件一份送交采购代理机构进行合同公示。 |
| 26 | 信用查询 | 开标当天由代理机构对各投标人信用进行查询: 查询渠道为：“信用中国”网站、“中国政府采购网”。 对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合条件的投标人，其投标文件将被拒绝。 |
| 27 | 实质性响应 | 招标文件中部分加粗、加下划线、废标、无效、投标被否决等字样的条款，为采购的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购人概不负责。 |
| 28 | 政府政策 | 1.本项目新疆土壤与植物生态过程自治区重点实验室建设项目（第一包）专门面向小微企业（含小型、微型企业）。根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，不再执行价格评审优惠的扶持政策；残疾人福利单位和监狱、戒毒企业视同小型、微型企业。 2.本项目新疆土壤与植物生态过程自治区重点实验室建设项目（第二包）非专门面向小微企业。根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，给于小微企业（含小型、微型企业）10%价格扣除参与评审； 2.按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。 3.按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。 4.根据工信部联企业〔2011〕300号 《关于印发中小企业划型标准规定的通知》采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。适用其行业相关标准。（工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企 业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业 人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营 业收入300万元以下的为微型企业。） |
| 29 | 拒绝参与投标情况 | 拒绝下述投标人参加本次采购活动 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；投标人处干被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内。 |
| 30 | 中标结果公告媒介及期限 | 公告媒介：新疆政府采购网 公告期限：1个工作日 |
| 31 | 可兼投不可兼中原则 | 本项目可兼投不可兼中，从第一包开始评审；若每包排名第一的为同一单位，第一包采购人选取第一名为中标人，第二包顺延第二名，以此类推。 |
| 32 | 特别说明 | 特别说明： 1.为保证本项目质量，良好的售后服务，最低报价不作为中标的唯一依据。 2.采购人若发现中标人在投标过程中提供虚假证明文件，故意隐瞒公司不良信誉和财务状况，以及其他可能对合同圆满履行造成风险的因素等，则按规定取消其中标资格，监管部门依法进行处理。 3.其它： （1）投标企业严格遵守国家的法律法规及招标纪律，无违法违纪及商业贿赂行为。 （2）不管投标结果如何，投标人均应自行承担投标所需一切费用。 （3）本项目不允许转包、分包。 招标文件中如出现前后不一致情况，均以前附表内容为准。 |
| 33 | 其他 | 低于成本价不正当竞争预防措施 在评标过程中，投标人报价低于其他有效投标人报价有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。投标人书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 投标人书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，投标人为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；投标人为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；投标人为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人书面说明进行审查评价。投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 |

### 一、总则

1. 项目说明

1.1 本项目的说明详见投标须知前附表（以下简称“前附表”）所述。

1.2本采购项目已经批准，采购单位为新疆农业大学，该项目已具备采购条件，现对该项目进行公开采购。

1.3本采购项目投标人的资格审查采取资格后审方式。本次采购不接受联合体投标、不接受备选方案。

合格的投标人必须符合招标文件中对投标人的规定，且具备独立完成所投项目或所投标段的能力，中标后不允许转包、分包。

2. 采购范围

2.1本采购项目采购范围已通过招标文件第四部分所述，指本项目招标文件中范围内所要求的所有工作内容。

3. 适用法律及约束力

3.1 本次采购及由本次采购产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。投标人一旦购买了招标文件并参加本项目，即被认为接受了招标文件中的所有条件和规定。

4. 采购项目实施要求

4.1项目内容已在招标文件第四部分所述。

4.2中标单位与采购人签订合同后，按照招标文件及合同相关的要求实施项目。

5. 交货期

5.1 交货期已通过“前附表”所述，是指项目验收合格并移交采购人的时间；交货地点已通过“前附表”所述。

6. 资金来源

6.1采购人的资金通过“前附表”第 7 项所述的方式获得，并将部分资金用于本项目合同下的合格支付。

7. 投标人资格要求

见前附表。

8. 投标费用

投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

9. 授权委托

9.1 投标人代表为法定代表人的，应按要求提供法定代表人身份证明书和法定代表人身份证；投标人代表不是投标人的法定代表人的，应按要求提供授权委托书和授权代表人的身份证。

10. 联合体投标

10.1投标须知前附表规定本项目不接受联合体投标。

### 二、招标文件

1.招标文件构成

第一部分 招标公告；

第二部分 投标人须知；

第三部分 授予合同；

第四部分 技术需求；

第五部分 投标文件格式。

投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件页数和附件数量，如发现有缺漏，请及时与采购人联系补全。如果投标人不按上述要求操作而造成不良后果，采购人与采购代理机构不承担责任。

2.招标文件的澄清

2.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止时间至少15日前以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构负责联络采购人，并将以书面形式答复所有投标人，答复中包括所提问题，但不包括问题的来源。

2.2 招标文件的澄清内容可能影响投标文件编制且澄清发出时间距投标截止时间不足15日的，为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的澄清，采购人/采购代理机构可顺延投标截止时间。

3.招标文件的修改

3.1在投标文件接收截止日期前，采购人可以更正公告或补充文件的形式对招标文件进行修改。

3.2招标文件的修改将以新疆政府采购网公告方式通知所有潜在投标人，并对投标人具有约束力。

3.3采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以新疆政府采购网公告方式通知所有潜在的投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

3.4代理机构发出的所有补充、修改和变更文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。

### 三、投标文件的编制

1.投标文件的编制要求

投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，投标文件应用中文编写。投标文件的书面内容不得有加行、涂抹或改写。采购人及采购代理机构不接受电报、电话、传真投标。投标人应按“招标文件”的要求编制“投标文件”，并保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，投标文件可能被拒绝。对同一标段以同一投标人名义，提交两套或以上的投标文件，其投标无效。

##### 2.投标文件构成

见第五部分，投标文件格式

3.投标文件格式

投标人需按照上述投标文件构成顺序编制投标文件，并按招标文件中提供的格式填写投标函、授权委托书、投标报价单等材料。

4.投标报价

4.1投标报价应包含项目实施过程中涉及到的一切费用。

4.2凡要求投标人考虑在报价中的内容投标人在投标文件中没有考虑、没有计入的或未单独列出，采购人认为投标人已将此项费用涵盖在其它费用价格中。

4.3报价注意事项：

（1）价格一律以人民币计算，以元为单位标准；

（2）投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的报价因素，一旦招标结束最终成交，总价将固定，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交人的报价让利行为，损失自负。

5.中标服务费

按照前附表要求由中标企业向招标代理机构支付。

6.投标保证金

6.1投标人需提交投标保证金（详见投标须知前附表），并作为参与招标的组成部分之一。

6.2对于未按要求提交投标保证金的，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

6.3未中标人投标保证金将在中标通知书签发后5个工作日内退还。

（1）提交退还投标保证金的函以及投标人开具的收到退回投标保证金的收款收据；

（2）因投标人提供的开户行和银行账号信息不准确或错误导致保证金不能及时退付或退付出现问题和纠纷的，由投标人承担责任。

6.4中标候选人（最终排名前三的投标人）的投标保证金，在中标投标人按规定签订合同并交纳中标服务费后5个工作日内退还。中标投标人退还保证金时，还需提供采购合同复印件加盖公章。

6.5退还方式：

（1）为了方便投标人办理退还保证金的手续，可在投标投标文件递交截止时间当天准备好所需材料，由本项目的项目负责人代为收取办理。

（2）投标人可将所需材料送达或邮寄至我公司办理（收件人：金女士；联系电话：0991-2308217），邮费自理，拒收到付。

（3）投标保证金退还为公对公账户电汇业务，我单位不退还现金。

6.6退还保证金所需资料：

- 中标单位请将合同复印件、已收到退还保证金的对开收据、退投标保证金函 邮寄至代理机构。

2. 未中标单位请将已收到退还保证金的对开收据、退投标保证金函 邮寄至代理机构。

退投标保证金函

| 项目名称 |  | 标段 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |  |
| 公司名称 |  |
| 基本户 | 开户行名称 |  |
|  | 账号 |  |
|  | 行号 |  |
| 保证金金额 |  |
| 联系人 |  |
| 联系人电话 |  |
| 办理日期 |  |

6.7下列任何情况发生时，投标保证金将被没收:

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；

（2）中标人未在规定期限内及时签订项目合同的；

（3）其它违反政府采购法律法规的有关情况。

7.投标有效期

7.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

### 四、投标文件的递交

1.投标文件递交截止日期及方式

1.1本项目采用不见面开标，投标人须在投标截止时间前通过CA在政采云平台上传加密的电子响应文件。

1.2采购代理机构将在招标文件规定的时间和地点组织评标会议。

1.3采购人可以通过修改招标文件酌情延长投标文件接收截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

2.迟交的投标文件

采购人将拒绝接收在规定的截止日期后递交的任何投标文件。

3.投标文件的修改

投标人在递交投标文件截止时间之前，对所递交的投标文件可以补充、修改，补充、修改的内容为投标文件的组成部分，对投标人具有约束力。

### 五、无效标、废标条款

1.无效投标条款

1.1未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

1.2投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

1.3不具备招标文件中规定的资格要求的；

1.4报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

1.5投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

1.6法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 废标条款

2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家；

2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

2.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

3.投标人不足三家情形处理

如出现投标截止时间结束后参加的投标人不足三家的，采购单位应当报告财政部门，按照以下原则处理：

3.1招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

3.2招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购人式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

4.中标、成交无效条款

4.1提供虚假材料谋取成交的；

4.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

4.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

4.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

4.5在规定的时间内未与采购人签订采购合同的；

4.6在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的;

4.7法律、法规规定的其他情况。

### 六、开标和评标

1.开标程序

1.1采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标。采购单位代表及有关工作人员参加，政府采购监管部门视情况参与。

1.2经采购人委托，开标由采购代理机构主持。投标人应在投标文件递交截止时间前一小时在系统进行在线签到。30分钟内完成在线解密。

1.3投标文件中投标报价表内容与投标承诺书内容不一致的，以投标报价表为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

开标结束后30分钟内完成“开标一览表”在线签章。完毕之后进入资格审查及评标环节。

1.4开标时，由采购代理机构辅助采购人对投标人进行资格审查，未通过资格审查的投标人，其投标无效。

1.5开标时，由监督人员对开标全过程进行监督。

2.评标委员会

招标采购单位根据本项目的特点，于开标前48小时，从政采云评审专家库中随机抽取组建评标委员会，评标委员会构成：由采购人代表和评审专家共5人（含5人）及以上的单数组成，评审专家不得少于评标委员会成员总数的三分之二。评标委员会在监督人员的监督下独立完成评标工作，负责对投标文件进行评审、推荐中标候选人。

2.1评标事务由评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

2.2评标委员会成员的义务

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

（3）对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

（4）参与评标报告的起草；

（5）配合财政部门的投诉处理工作；

（6）配合采购单位答复投标人提出的质疑。

3.评标原则

“公开、公平、公正、客观、择优”为评标的基本原则，评标委员会将根据这一原则，公正、平等地对待各投标人。

4.评标程序

4.1评标会议由评标委员会组长主持。评标委员会首先对各投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标。

4.2评标委员会判断“投标文件”的响应性，仅基于“投标文件”本身而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

4.3评标委员会根据招标文件要求，讨论、通过评标工作流程和评标要点。

4.4围绕评标要点，评标委员会全体成员对有效投标人递交的投标文件分别进行评标。

4.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。为保证本项目服务质量，最低报价不作为中标的唯一依据。

5.中标人

5.1评审结束后综合得分情况由高到低排序推荐前三名作为中标候选人，采购人选取第一中标候选人为中标单位。若有综合评分相同则报价低的一方排名靠前。若有综合评分相同且报价相同的排名并列，若有综合评分相同且报价相同的排名第一的由商务标得分高低评定排名。

6.评标过程保密

6.1在评标过程中和评标结束后，凡属于审查、澄清、评价、比较招标文件等有关信息，评标委员会的研究情况和所有投标人的商业秘密都属于保密内容相关当事人均不得泄露给任何投标人或与评标工作无关的人员。

6.2投标人不得探听上述信息，不得以任何行为影响评标过程。

6.3 采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

6.4采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不对评标过程中的细节问题进行公布。

7.投标人有下列情形之一的，视为无效投标。

7.1 投标文件所投标段中的应标范围小于本文件对应标段要求的采购范围；

7.2投标文件与事实不符的；

7.3经评标委员会一致认定为重大偏离的；

7.4不符合本文件中规定的其他实质性要求的；

7.5不符合法律、法规有关规定的。

8.出现下列情形之一的，本项目作废标处理，除采购任务取消外，重新组织采购。

8.1本文件存在不合理条款，公告时间及程序不符合规定的；

8.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

8.3因重大变故，采购任务取消的。

9.评标办法

本次招标的评标方法采用综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项评标标准进行综合评审。

评标委员会严格按照招标文件的要求、条件及投标人所作的实质性响应内容，对投标人的投标文件进行综合打分。投标人的得分为各评委所给分数的平均分。计算结果在小数点后均保留两位小数，后余位数四舍五入计。并以综合评分法进行评估，总分值为100分。

#### 资格审核表

适用于第一包：

| 序号 | 检查因素 | 检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供： | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 如投标人是企业（包括合伙企业），应提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”； |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标人应提供上一年度经审计的财务报告，或其基本开户银行出具的资信证明。无法提供财务审计报告，则提供银行出具的资信证明。 |
|  |  | （3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力 | 投标人履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料或声明（格式自拟） |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 1.投标人依法缴纳税收的证明材料：本项目响应截止时间前6个月内（任意一个月）缴纳税收的凭据（完税证、缴款书、印花税票、银行代扣（代缴）转账凭证等均可）；2.投标人依法缴纳社会保障资金的证明材料：本项目响应截止时间时间前6个月内（任意一个月）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险交纳清单）；投标人为其他组织的，也需要按此项规定提供缴纳税收的凭据和交纳社会保险的凭据。 |
|  |  | （5）参加政府采购活动近3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 1.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟） |
| 2 | 政府政策响应 | 此项目为专门面向小微企业，投标人提供中小企业声明函并加盖投标人单位公章。 |

适用于第二包：

| 序号 | 检查因素 | 检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供： | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 如投标人是企业（包括合伙企业），应提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”； |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标人应提供上一年度经审计的财务报告，或其基本开户银行出具的资信证明。无法提供财务审计报告，则提供银行出具的资信证明。 |
|  |  | （3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力 | 投标人履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料或声明（格式自拟） |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 1.投标人依法缴纳税收的证明材料：本项目响应截止时间前6个月内（任意一个月）缴纳税收的凭据（完税证、缴款书、印花税票、银行代扣（代缴）转账凭证等均可）；2.投标人依法缴纳社会保障资金的证明材料：本项目响应截止时间时间前6个月内（任意一个月）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险交纳清单）；投标人为其他组织的，也需要按此项规定提供缴纳税收的凭据和交纳社会保险的凭据。 |
|  |  | （5）参加政府采购活动近3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 1.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟） |

符合性检查表

适用于1.2包。

| 序号 | 评标因素 | 评标标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标人名称 | 营业执照、资质证书必须为同一集团或同一集团内的上下级单位。 |
|  |  | 投标文件签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章齐全符合招标文件规定。 |
|  |  | 法定代表人身份证明或授权委托书 | 法定代表人身份证明或授权委托书有效，且符合招标文件规定的格式。 |
|  |  | 报价唯一 | 只有一个有效报价，不得超过预算价。 |
|  |  | 投标保证金 | 按时、足额缴纳投标保证金。 |
|  |  | 交货期 | 满足招标文件要求。 |
|  |  | 投标有效期 | 满足招标文件规定。 |
|  |  | 其他 | 投标文件未附有采购人不能接受的附加条件及法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

备注：1.本表与招标文件中相关评审条款内容不一致的，以本表内容为准。

2.每一项符合的打“(”，不符合的打“×”。

3.“结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效响应。

4.汇总时出现不同意见的，评标委员会按少数服从多数原则表决决定。

评分标准（适用于第一包）

| 序号 | 评审项目 | 标准分 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经济得分 | 30分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足本招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其它投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格分分值（精确到小数点后两位）。 超过了采购项目预算或最高限价的，为无效投标。 |
| 2 | 类似业绩 | 10分 | 投标人于2020年1月1日至今的类似项目业绩，每提供一项得2分，最高得10分。未提供得0分。（以合同签订时间为准） 注：须提供合同复印件或扫描件并加盖公章，同一采购单位的业绩视为一项，不累计得分。 |
| 3 | 技术参数指标响应程度 | 24分 | 投标方在应标过程中应充分考虑用户需求，在产品选型过程中，提供的投标产品应是质量优良，并满足用户对产品类别、质量、使用、操作等方面的需求，且满足招标文件技术参数和技术规格要求的产品，评审委员会根据投标人所投产品的技术参数、进行综合评审：完全满足得24分，“★”标明的主要技术参数有一项负偏离扣2分。一般参数有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。（“★”标明的主要技术参数需提供相关证明材料，否则视为负偏离。） |
| 4 | 项目实施人员配备 | 5分 | 1、拟投入本项目的服务人员具有丰富的工作经验，对设备熟悉，可以对采购人在使用方面进行相应的操作及技术方面进行协助，每提供一人得1分（不含项目负责人），最高得3分，未提供得0分。（后附人员身份证复印件、近6个月的社保证明材料）。 2、提供项目负责人简历：后附项目负责人身份证复印件、近6个月的社保证明材料得2分，未提供得0分。 （以上证明材料复印件加盖公章，提供不齐全或不提供者不得分）。 |
| 5 | 供货及安装方案 | 12分 | 1.项目整体规划安排、进度计划：①人员配置及分工；②关键点分析应对；③质量保证措施；④项目安全措施⑤项目实施方法；⑥进度安排；得6分，每有一项内容不完善扣1分，未提供得0分。 2.安装调试方案：①对现场辅助设备的安装和调试；②对每个设备及系统提供一套完整的技术资料。完全满足项目需求得4分，每有一项内容不完善扣2分，未提供得0分。 3.最终验收方案：①明确验收范围，②预判可能出现问题与风险及应对措施，保证验收有效进行得2分。每有一项内容不完善扣1分，未提供得0分。 |
| 6 | 培训方案 | 9分 | 根据采购需求提供详细的培训方案，培训方案包括但不限于：①设备操作方法、②安全注意事项、③日常保养维护等方面，以上内容完整思路清晰、合理性强合理性强得9分。每有一项内容不完善扣3分，未提供得0分。 |
| 7 | 售后服务方案 | 10分 | 投标人提供售后服务方案，包含①发生故障做出响应的时间，②维修服务响应时间、③修复时间、④免费维护期内的服务计划及人员组成、⑤质保期满后，应提供长期的有偿的优惠维修服务等，完全满足项目需求得10分，每有一项内容不完善扣2分，未提供得0分。 |
| 合计 | 100 |  |  |

注：1.所有评委评分分值的算术平均值（四舍五入后，小数点后保留两位有效数）。

评分标准（适用于第二包）

| 序号 | 评审项目 | 标准分 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经济得分 | 30分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足本招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其它投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格分分值（精确到小数点后两位）。 超过了采购项目预算或最高限价的，为无效投标。 |
| 2 | 类似业绩 | 10分 | 投标人于2020年1月1日至今的类似项目业绩，每提供一项得2分，最高得10分。未提供得0分。（以合同签订时间为准） 注：须提供合同复印件或扫描件并加盖公章，同一采购单位的业绩视为一项，不累计得分。 |
| 3 | 技术参数指标响应程度 | 18分 | 投标方在应标过程中应充分考虑用户需求，在产品选型过程中，提供的投标产品应是质量优良，并满足用户对产品类别、质量、使用、操作等方面的需求，且满足招标文件技术参数和技术规格要求的产品，评审委员会根据投标人所投产品的技术参数、进行综合评审：完全满足得18分，“▲”标明的主要技术参数有一项负偏离扣0.5分。一般参数有一项负偏离扣0.1分，扣完为止。（“▲”标明的主要技术参数需提供相关证明材料，否则视为负偏离。） |
| 4 | 项目实施人员配备 | 8分 | 1、拟投入本项目的服务人员具有丰富的工作经验，对设备熟悉，可以对采购人在使用方面进行相应的操作及技术方面进行协助，每提供一人得2分（不含项目负责人），最高得4分，未提供得0分。（后附人员身份证复印件、近6个月的社保证明材料）。 2、提供项目负责人简历：后附项目负责人身份证复印件、近6个月的社保证明材料得4分，未提供得0分。 （以上证明材料复印件加盖公章，提供不齐全或不提供者不得分）。 |
| 5 | 供货及安装方案 | 12分 | 1.项目整体规划安排、进度计划：①人员配置及分工；②关键点分析应对；③质量保证措施；④项目安全措施⑤项目实施方法；⑥进度安排；得6分，每有一项内容不完善扣1分，未提供得0分。 2.安装调试方案：①对现场辅助设备的安装和调试；②对每个设备及系统提供一套完整的技术资料。完全满足项目需求得4分，每有一项内容不完善扣2分，未提供得0分。 3.最终验收方案：①明确验收范围，②预判可能出现问题与风险及应对措施，保证验收有效进行得2分。每有一项内容不完善扣1分，未提供得0分。 |
| 6 | 培训方案 | 12分 | 根据采购需求提供详细的培训方案，培训方案包括但不限于：①设备操作方法、②安全注意事项、③日常保养维护等方面，以上内容完整思路清晰、合理性强合理性强得12分。每有一项内容不完善扣4分，未提供得0分。 |
| 7 | 售后服务方案 | 10分 | 投标人提供售后服务方案，包含①发生故障做出响应的时间，②维修服务响应时间、③修复时间、④免费维护期内的服务计划及人员组成、⑤质保期满后，应提供长期的有偿的优惠维修服务等，完全满足项目需求得10分，每有一项内容不完善扣2分，未提供得0分。 |
| 合计 | 100 |  |  |

注：1.所有评委评分分值的算术平均值（四舍五入后，小数点后保留两位有效数）。

### 七、中标及合同签订

1.中标人

采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。评审结束后综合得分情况由高到低排序推荐前三名作为中标候选人，采购人选取第一中标候选人为中标单位。若有综合评分相同则报价低的一方排名靠前。若有综合评分相同且报价相同的排名并列，若有综合评分相同且报价相同的排名第一的由商务标得分高低评定排名。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

2.履行合同能力审查

2.1采购人将在签订合同前对中标人是否能圆满地履行合同进行审查。审查包括中标人投标文件中提供的所有资格证明材料原件，中标人投标文件及补充承诺中涉及的其他相关资料原件，以及对本项目实施可能存在风险的其他因素。

2.2采购人若发现中标人在投标过程中提供虚假证明文件，故意隐瞒公司不良信誉和财务状况，以及存在可能对合同圆满履行造成风险的其他因素等，则按规定取消其中标资格，监管部门依法进行处理。

2.3如果中标人被确认为不具备执行合同的能力，采购人将考虑按同样的程序审查下一个中标候选人。

3.中标通知书

3.1中标公告期1个工作日期满后，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书。

3.2中标人应及时到采购代理机构领取中标通知书，中标通知书是签订合同的依据和组成部分。

4.签订合同

中标人应在规定的时间、地点与采购人签订合同，招标文件、中标人的投标文件、分次报价及服务承诺文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件，合同经采购人审核盖章后实施。

4.1中标人无正当理由未在规定时间内与采购人签订合同的，采购人有权建议取消其中标资格，监管部门将对其依法处理。

4.2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件；不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

4.3中标人因不可抗力或自身原因不能签订采购合同或者不能履行合同的，参照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十九条，采购人可以按中标候选顺序确定新的中标人并签订合同，以此类推，或重新进行采购。

4.4采购人在授予合同时有权对本文件规定的货物和服务予以适当的增加或减少，但不得改变单价或其他条款和条件。

4.5中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让给他人。除本文件另有规定外，也不得将中标项目进行分包给他人。

### 八、验收及付款

1.验收

中标人根据初步验收的结果进行整改并满足合同技术要求后，由中标人提交完备的项目实施文档及书面申请，经采购人审核通过后，由采购人组织开展验收工作，签署项目验收文件。

2.付款

采购人凭项目合同、验收报告合同约定的时间内办理采购款支付手续。

### 九、法律责任

1.法律责任

投标人有下列情形之一的，处以政府采购项目采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与采购人、其他投标人或采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标投标人的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。投标人有前款情形之一的，中标无效。

2、中标人有下列情形之一的，招标采购单位不予退还其交纳的投标保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（1）中标后无正当理由不与采购人签订合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

中标人有前款情形之一的，中标无效。

按照以上条款规定，经同级或其上级财政部门认定中标无效的，可按中标候选顺序重新确定，或重新进行采购。

3、发生下列情况之一，投标人将被列入不良记录名单，在1～3年内禁止参加政府采购活动，并予以公告：

(1)开标后在投标有效期内，投标人撤回其投标；

(2)中标后无正当理由不与采购人签订政府采购合同；

(3)中标后未按照招标文件和中标投标人的投标文件订立政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

(4)将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构同意，将中标项目分包给他人；

(5)拒绝履行合同义务的；

(6)《政府采购法》第七十七条和《政府采购法实施条例》第七十二条规定的其他情形；

(7)其他违反法律法规相关规定的情形。

3.1 《政府采购法》七十七条：投标人有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

3.2《政府采购法实施条例》第七十二条：投标人有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（1）向评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（2）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（3）未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同；

（4）将政府采购合同转包；

（5）提供假冒伪劣产品；

（6）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

投标人有前款第一项规定情形的，中标、成交无效，列入不良行为记录名单。

### 十、质疑及处理

1.1投标人认为招标文件、招标过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

1.2  质疑投标人应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑投标人将依法承担不利后果。

1.3  采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标人须知资料表。

1.4   质疑的提出

1.5   本采购文件中所称质疑及答复，是指参加本次采购活动的投标人对政府采购活动中的采购文件、采购过程和成交结果向采购人提出质疑，采购人答复质疑的行为。

1.6   投标人认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

1.7对可以质疑的采购文件提出质疑的，质疑人为参与本项目的报价方或潜在报价方。可质疑的文件为采购公告以及采购文件（包括属于其组成部分的澄清、修改、补充文件和评审标准、合同文本等）。

1.8对采购过程和成交结果提出质疑的，质疑人为直接参与本项目的报价方。采购过程,即从采购项目信息公告发布起到成交结果公告止，包括采购文件的发出、提交响应文件、响应文件开启、评审等各个采购程序环节。

1.9提出质疑应当符合下列条件：

（1）质疑主体应当符合有关规定；

（2）在质疑法定期限内提出；

（3）属于可以提出质疑的政府采购事项受理范围和本项目采购人的管辖权范围；

（4）政府采购法律、法规、规章规定的其他条件。

1.10  提出质疑应当具有明确的请求和提供必要的证明材料。明确的请求,即质疑人在质疑函中提出的，要求采购人对其予以支持的主张。必要的证明材料,即能够证明质疑人的质疑请求成立的必要材料，包括相关证据、依据和其他有关材料。

1.11  质疑人所提供的证明材料应当具有真实性、合法性以及与质疑事项的关联性和证明力，否则不能作为认定该质疑事项成立的依据。

1.12  质疑人提出质疑时应当提交质疑函。质疑函包括下列内容：

（1）提出质疑的质疑人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）质疑事项；

（4）事实依据和证明材料；

（5）法律依据；

（6）提出质疑的日期。

质疑函采用实名制。质疑人为自然人的应当由本人签字，并附有效身份证明文件；质疑人为法人或者非法人组织的应当由法定代表人或者负责人签字并加盖公章，并附有效身份证明文件。

1.13质疑人可以委托代理人进行质疑。代理人应当提交授权委托书。授权委托书应当载明委托代理的具体权限、期限和相关事项。

1.14质疑的审查和受理

采购人在收到质疑函后应当及时审查是否符合质疑受理条件，对符合质疑受理条件的，及时予以受理。

1.15对不符合质疑受理条件的，分别按照下列不同情形予以处理：

（1）质疑函内容不符合规定的，告知质疑人进行修改并重新提出质疑。修改后质疑事项仍不具体、不明确或者最终递交质疑函的时间超过质疑法定期限的，不予受理；

（2）质疑主体不符合有关规定的，告知质疑人不予受理；

（3）超过质疑法定期限提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（4）对不属于可以提出质疑的政府采购事项提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（5）质疑不属于本项目采购人管辖的，告知质疑人向有管辖权的采购人提出质疑；

（6）质疑不符合其他条件的，告知质疑人不予受理。

1.16质疑的处理和答复

1.17采购人受理质疑后，将及时把质疑函发送给被质疑人，并要求其在一定限期内提交书面答复，同时提供有关证据、依据和相关材料。

1.18对于质疑事项中涉及的问题较多、情况比较复杂的，为了全面查清事实、取得充分的证据，采购人认为有必要时，可以进行调查取证或者组织质证。

1.19对评审过程、成交结果提出质疑的，采购人可以组织原评审委员会协助答复质疑。

1.20质疑处理过程中，质疑人书面申请撤回质疑的，将终止质疑处理程序。

1.21质疑人拒绝配合采购人依法对质疑进行调查处理的，采购人将按质疑人自动撤回质疑处理；被质疑人拒绝配合采购人依法对质疑进行调查处理的，采购人将视同其认可质疑事项。

1.22质疑人拒绝配合采购人依法对质疑进行调查处理的，采购人将按质疑人自动撤回质疑处理；被质疑人拒绝配合采购人依法对质疑进行调查处理的，采购人将视同其认可质疑事项。

1.23采购人将在正式受理质疑后7个工作日内作出答复。

1.24质疑答复应当包括下列内容：

（1）质疑人的姓名或者名称；

（2）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；

（3）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

（4）告知质疑投标人依法投诉的权利；

（5）质疑答复人名称；

（6）答复质疑的日期。

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

招标文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

备注：

1、质疑人的法定代表人办理质疑事务的，在提交质疑函（无需填写授权委托人）的同时，还应提交加盖质疑人公章的营业执照副本复印件和法定代表人的身份证复印件。请持身份证原件用于核对。

2、授权本项目投标委托人办理质疑事务的，除提交质疑书、加盖质疑人公章的营业执照副本复印件和法定代表人的身份证复印件外，还应当提交由质疑人出具的明确载明授权委托的具体权限和事项的法定代表人授权委托书以及授权委托人的身份证复印件。

3、与质疑事项有关的材料应与质疑函合并装订。

4、 质疑函一式三份。

# 第三部分   授予合同（仅参考）

合同以最终签订版本为准。

### 一、政府采购合同协议书

采购合同编号：

招标人（全称）：                             （甲方）

投标人（全称）：                             （乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1.项目信息

（1）采购项目名称：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

2、产品名称、型号、数量、金额

| 序号 | 货物 名称 | 型号 规格 | 制造商 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金额合计 |  |  |

3.合同金额

3.1合同总价：（人民币）大写                （¥        ）。

3.2本合同价为固定总价。

4.履行合同的时间、地点及方式

交货时间：

交货地点：

交货方式：

5.付款方式：

6.解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

□ 提请仲裁       □ 向人民法院提起诉讼

7.组成合同的文件

下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）采购合同协议书

（2）中标通知书

（3）投标文件

（4）专用合同条款

（5）通用合同条款

（6）标准、规范及有关技术文件，图纸。

（7）其他合同文件。

8.合同生效

本合同自                               生效。

9.合同份数

本合同一式    份，招标人执   份，投标人执   份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

甲      方：（公章）                     乙      方：（公章）

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

电      话：                            电      话：

传      真：                            传      真：

开 户 银 行：

帐       号：

### 二、政府采购合同通用条款

政府采购合同通用条款

1.定义

1.1合同当事人

（1）采购人(以下称甲方)是指使用财政性资金，通过政府采购程序向投标人购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）投标人(以下称乙方)是指参加政府采购活动而取得中标资格，并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品(包括软件)及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。

（4）“伴随服务”系指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，例如安装、调试、提供技术协助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

（5）“合同条款”系指本合同条款。

（6）“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称在政府采购合同专用条款指明。

2.合同的适用范围

2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

2.2 合同内容根据招标文件、响应文件而确定。

3.合同标的及金额

3.1 合同标的及金额应与中标结果一致，具体的货物名称、规格、型号、数量和价格见政府采购合同专用条款。

4.合同价款

4.1具体合同价款见本合同第3.1项。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其它任何费用。

5.履行合同的时间、地点和方式

5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的交货时间、地点和方式见政府采购合同专用条款。

5.2 乙方提供服务的应当在甲方指定的地点完成服务项目。

6.货物的验收

6.1 甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。

6.2 货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。

6.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

6.4 甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。

6.5 甲方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。

6.6 大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。

6.7 乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（采购文件另有约定的除外）。

7.货物包装要求

7.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。

7.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

8.运输和保险

8.1乙方负责办理将货物运抵本合同第五条规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。

8.2乙方应向保险公司投保以甲方为受益人的发运合同货物发票金额的110％运输一切险。

9.质量标准和保证

9.1 质量标准

（1）本合同下交付的货物应符合第七章采购需求所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。

9.2 保证

（1）乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于政府采购合同专用条款规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后应在政府采购合同专用条款规定的响应承诺售后服务时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1项规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

10.权利瑕疵担保

10.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

10.2 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

10.3 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

11.知识产权保护

11.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

11.2 甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。

11.3 甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。

12.保密义务

12.1 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，甲乙双方均有保密义务。

13.合同价款支付

13.1验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。

13.2 合同价款构成中应当由财政支付的部分，甲方应当在货物验收合格后的十五个工作日内向国库管理部门申请支付，经国库管理部门审核后直接支付给乙方。

13.3 合同价款构成中应当由甲方自行支付的部分，甲方应当在货物验收合格后十五个工作内支付。

13.4支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和帐号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖财务专用章、法人代表签字的证明文件，报经甲方审查核准，并报财政部门备案。

13.5 合同价款支付方式和条件在政府采购合同专用条款中另有规定。

14.伴随服务

14.1 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

14.2 乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训。

（5）政府采购合同专用条款与第五章采购需求规定的其他伴随服务。

14.3 乙方提供的伴随服务的费用应包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15.违约责任

15.1质量瑕疵的补救措施和索赔

（1）如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。

（2）如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。

（2）除本合同第19条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七日计算，不足七日按一周计算）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。

（3）如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

16.合同的变更

16.1 在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。

16.2 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

16.3 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。

17.合同中止与终止

17.1合同的中止

（1）合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；

（2）合同履行过程中因投标人就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。

17.2合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。

（3）如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。

（4）如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。

（5）如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以相应补偿。

18.合同转让和分包

18.1 乙方不得以任何形式将合同转包。

18.2 乙方未在响应文件中说明，且未经甲方书面同意，乙方不得将合同的主体、关键性工作分包给他人。

18.3 根据政府采购支持中小企业发展政策规定，经甲方同意，获得政府采购合同的大型企业可依法向中小企业分包。

19.不可抗力

19.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。

19.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

19.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。

20.解决争议的方法

20.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。

20.2 调解不成可以按政府采购合同专用条款中规定下列方式之一提起仲裁或诉讼：

（1）向甲方所在地仲裁机构提起仲裁；

（2）向甲方所在地人民法院提起诉讼。

20.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。

21.法律适用

21.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。

22.通知

22.1本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续，

22.2通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23.合同生效

23.1 本合同在合同各方签字盖章后生效

24.附则

24.1本合同未尽事宜，见政府采购合同专用条款。

### 三、政府采购合同专用条款

政府采购合同专用条款

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 第1.2（6）款 | 项目现场 | 采购人指定地点 |
| 第5.1条 | 履行合同 | 交货地点：采购人指定地点 |
| 第9.2(1) 款 | 质量保证期 |  |
| 第9.2(3) 款 | 响应时间 |  |
| 第13.5条 | 合同价款支付方式和条件 |  |
| 第14.2(6) 款 | 伴随服务 |  |
| 第20.2条 | 解决争议的方式 |  |
| 第24.1条 | 合同未尽事项 | 双方协商 |
| 附件1 供货明细表 |

附件1

货物配置清单

货物名称 ：

合同编号 ：

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 厂家、产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

制表人：    （盖供货公司章）                       联系电话：

# 第四部分 技术需求

标项名称: 新疆土壤与植物生态过程自治区重点实验室建设项目

项目编号：ZXCD-2023-02019

采购人式：公开招标

预算金额：500万元

采购需求：

标项1

标项名称：新疆土壤与植物生态过程自治区重点实验室建设项目（第一包）

预算金额：222.75万元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：气相质谱仪、超微量分光光度计、多功能全波长酶标仪、碳氮元素分析仪等设备采购。（具体详见招标文件）。

合同履约期限：合同签订之日起90个日历日内完成安装、调试并交付使用。

标项2

标项名称：新疆土壤与植物生态过程自治区重点实验室建设项目（第二包）

预算金额：277.25万元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：电子天平、电导率仪、pH计等设备采购。（具体详见招标文件）。

合同履约期限：合同签订之日起90个日历日内完成安装、调试并交付使用。

## 一、技术规格、参数与要求（第一包）

### （一）项目简要介绍

1、项目名称：新疆土壤与植物生态过程自治区重点实验室建设项目（第一包）

2、项目预算：人民币222.75万元。

3、建设内容：土壤植物化学分析相关和微生物/分子生物学相关的实验。

### （二）项目采购清单

| 序号 | 仪器设备名称 | 单位 | 数量 | 产地 | 质量 | 运输 | 安全 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超微量分光光度计 | 台 | 1 | 中国 | 合格 | 送货上门安装 | 符合国家规定标准 |
| 2 | 多功能全波长酶标仪 | 台 | 1 | 中国 | 合格 | 送货上门安装 | 符合国家规定标准 |
| 3 | 高速冷冻离心机 | 台 | 1 | 中国 | 合格 | 送货上门安装 | 符合国家规定标准 |
| 4 | PCR仪 | 台 | 1 | 中国 | 合格 | 送货上门安装 | 符合国家规定标准 |
| 5 | 荧光定量PCR仪 | 台 | 1 | 中国 | 合格 | 送货上门安装 | 符合国家规定标准 |
| 6 | 海尔低温冰柜 | 台 | 2 | 中国 | 合格 | 送货上门安装 | 符合国家规定标准 |
| 7 | 超低温冰箱 | 台 | 1 | 中国 | 合格 | 送货上门安装 | 符合国家规定标准 |
| 8 | 冷冻混合型球磨仪 | 台 | 1 | 中国 | 合格 | 送货上门安装 | 符合国家规定标准 |
| 9 | 正置显微镜 | 台 | 1 | 中国 | 合格 | 送货上门安装 | 符合国家规定标准 |
| 10 | 体式显微镜 | 台 | 1 | 中国 | 合格 | 送货上门安装 | 符合国家规定标准 |
| 11 | 微生物生长曲线测定仪 | 台 | 1 | 中国 | 合格 | 送货上门安装 | 符合国家规定标准 |
| 12 | 凝胶成像系统 | 台 | 1 | 中国 | 合格 | 送货上门安装 | 符合国家规定标准 |
| 13 | 细菌恒温摇床 | 台 | 1 | 中国 | 合格 | 送货上门安装 | 符合国家规定标准 |
| 14 | 超声波细胞破碎仪 | 台 | 1 | 中国 | 合格 | 送货上门安装 | 符合国家规定标准 |
| 15 | 生物安全柜 | 台 | 1 | 中国 | 合格 | 送货上门安装 | 符合国家规定标准 |
| 16 | 氮吹仪 | 台 | 1 | 中国 | 合格 | 送货上门安装 | 符合国家规定标准 |
| 17 | 马弗炉 | 台 | 1 | 中国 | 合格 | 送货上门安装 | 符合国家规定标准 |
| 18 | 微量离心机 | 台 | 1 | 中国 | 合格 | 送货上门安装 | 符合国家规定标准 |
| 19 | 超纯水机 | 台 | 1 | 中国 | 合格 | 送货上门安装 | 符合国家规定标准 |
| 20 | 高压蒸汽灭菌锅 | 台 | 1 | 中国 | 合格 | 送货上门安装 | 符合国家规定标准 |
| 21 | 电子天平 | 台 | 2 | 中国 | 合格 | 送货上门安装 | 符合国家规定标准 |
| 22 | 电导率仪 | 台 | 4 | 中国 | 合格 | 送货上门安装 | 符合国家规定标准 |
| 23 | pH计 | 台 | 4 | 中国 | 合格 | 送货上门安装 | 符合国家规定标准 |
| 24 | 土钻 | 把 | 2 | 中国 | 合格 | 送货上门安装 | 符合国家规定标准 |
| 25 | 控温式远红外消煮炉 | 台 | 2 | 中国 | 合格 | 送货上门安装 | 符合国家规定标准 |
| 26 | 单道可调移液器 | 台 | 4 | 中国 | 合格 | 送货上门安装 | 符合国家规定标准 |
| 27 | 恒温振荡器 | 台 | 1 | 中国 | 合格 | 送货上门安装 | 符合国家规定标准 |
| 28 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 台 | 3 | 中国 | 合格 | 送货上门安装 | 符合国家规定标准 |
| 29 | 电热恒温培养箱 | 台 | 1 | 中国 | 合格 | 送货上门安装 | 符合国家规定标准 |
| 30 | 干燥箱 | 台 | 2 | 中国 | 合格 | 送货上门安装 | 符合国家规定标准 |
| 31 | 冷柜 | 台 | 2 | 中国 | 合格 | 送货上门安装 | 符合国家规定标准 |
| 32 | 智能视频设备 | 台 | 1 | 中国 | 合格 | 送货上门安装 | 符合国家规定标准 |

### （三）项目技术参数及要求

| 序号 | 仪器设备名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超微量分光光度计 | 1.★光程：1mm、0.5mm、0.1mm、0.05mm、0.02mm（光程自动转换） 2.微量样品体积要求：0.3～2µL 3.光源：长寿命脉冲氙闪灯 4.检测器：2048（coms）元素线性硅化CCD阵列 5.波长范围： 190～850nm 6.光度范围：190-1100nm 7.波长精度：±1nm 8.波长分辨率：2nm (FWHM at Hg 546nm) 9.吸光率精确度：0.002 Abs 10.吸光率准确度： 1% (0.76吸光率在350nm) 11.吸光率范围：0.002～750 Abs,等效于10mm 12.★核酸测量范围：0.2～37500 ng/µl （dsDNA） 13.★蛋白质测量范围：0.01～1120mg/ml（BSA） 14.内置方法：核酸 蛋白质 全波长 微阵列 15.样品测量仪器外形尺寸： 20×30×20cm 16. 仪器重量：3.5kg 17.检测时间：小于3秒 二、仪器特点 1.数据输出端口：具有2个USB接口，可实现与鼠标、键盘、台式电脑、等多种设备连接使用 2. USB输出或网络转存数据，自带电子版说明书 3.数据存储方法：内置≥32GB存储空间，可直接存储测量结果数据与自定义方法， 测量结果自动保存为电子表格模式： 4.具有一键导出扫描检测结果的谱图功能 5.★具有自动检测功能（合下检测壁，自动检测出结果） 6.★具有液注异常判断功能 7★具有曲线拟合功能 8.★内置Wi-Fi可实现异地操作，可无限打印检测结果 9.自带高清显示屏，内置win10系统全触控操作 10.开机无需预热 即开即用 1.0-5.0秒即可完成190nm-1100nm波长的数据采集 三、产品配置清单 微量分光光度计主机 1台 电源线 1根 电源适配器 1套 保修卡 1张 合格证 1份 质检报告 1份 说明书 1份 | 台 | 1 |
| 2 | 多功能全波长酶标仪 | 1.波长范围：190nm-1000nm； *2.光源：长寿命闪烁氙灯。 *3.开机无需预热，可直接检测。 4.波长准确度：±1.0nm； 5.波长重复性：<0.2nm； 6.分辨率：0.001Abs（显示）0.000001Abs（内部计算） 7.测定范围：0-5.0OD； *8.采用2048（CCD）检测器，可实现全板UV-VIS全波长实时光谱扫描。 *9.整板单孔UV-VIS全波长扫描仅需1s。 *10.单孔实时输出紫外-可见全波长光谱图； 11.布板方式：可视化自由布板。 12.自带孵育加热功能。孵育温度：(室温+2℃)至65℃； 13.微孔板类型：标准96孔酶标板（其余可扩展定制） *14.可实现1~24比色皿检测（比色皿选配） *15.微量板模块：使用特制的微量石英板，可直接检测核酸和蛋白的吸光度、浓度以及纯度（微量石英板选配） 16.形式多样的综合中文报告输出：列表报告、版图报告、单孔报告；可以导出报告格式有：excel、word、pdf、txt等。 17.可进行OD值、定量或定性检测，多种计算方法：吸光度模式、 Cut-off定性计算、线性回归、指数回归、对数回归 18.适用于大多数生命科学研究工作，以及终点法ELISA，动力学检测，核酸蛋白定量、菌液浓度分析、MTT实验等。 19.可自定义检测波长，波长范围190nm-1000nm 20. *自带洗板功能，无需另配洗板机 20.1清洗头通道：8针头； 20.2洗液瓶、废液缓冲瓶：≥2L； 20.3适用酶标板规格：96孔平底、UV形底酶标板； 20.4清洗次数：0~50次任选； 20.5清洗条数：1~12条任选； 20.6震板功能，震板次数可调； 20.7可进行管路清洗； 20.8具有两点吸液、底部冲洗功能。 配置清单： 1、主机（包括光源、检测器、孵育装置、振荡装置、洗板装置、电脑）； 2、光吸收全波长酶标仪工作站软件； 全波长酶标仪主机 1台 内置触摸屏电脑软件 1套 无线鼠标 1个 96孔板 1个 说明书 1本 保修卡 1张 合格证 1张 验收单 1套 电源线 1根 | 台 | 1 |
| 3 | 高速冷冻离心机 | *1. 最高转速：≥17,800 rpm，最大相对离心力：≥29,500×g； 2. 最大容量：1.6L（水平转头） *3. 多达13种转头可供选择，离心体积适用范围：250 μl~400 ml； 4. 驱动系统采用无碳刷变频驱动； 5. 采用无氟制冷剂，安全环保，对环境友好； *6. 温度设置范围要求：-20℃ ~ 40℃，1 ℃步进，最低制冷温度：≤-20 ℃； *7. 加速/减速选择：≥9挡加速/10挡减速，需要提供彩页资料证明； 8. 显示功能：数字显示；实时RPM/RCF互换读数显示，微机控制，触摸式按键操作； 9. 时间设定范围：至9小时59分钟，另有连续时间运行选择； 10. 仪器要求具备转头不平衡检测；超速保护；自动安全门锁及机身精钢设计等安全功能； *11. 可选配生物安全认证转头，生物安全转头需提供第三方检测机构认证证书； 12. 提供国家食药监局颁布的医疗器械备案凭证及备案号； 配置： 1. 冷冻离心机主机：1台，主机最高转速≥17,800 rpm； 2. 生物安全定角转头：1个；容量：24×1.5/2.0 ml，最高转速≥17,800 rpm，最大相对离心力≥29,500×g，K因子≤190。 3.定角转头；1个；8×50mL最高转速≥11,000rpm，最大相对离心力≥13,000 ×g，K因子≤1,000， 4. 15ml适配器：8个 售后服务要求 1质保期:一年． 2备件库:西北有备件库 3维修站:西北有维修站，乌鲁木齐有原厂驻点工程师。 4收费标准:质保期外只收取配件费。 5培训支持:现场安装培训1次，每年3-5场应用培训(线上或线下)。 | 台 | 1 |
| 4 | PCR仪 | 1 工作环境 1.1 工作温度 15-31℃ 1.2 工作和存储湿度 20-80% 1.3 工作电源 100–240 VAC (±10%), 50–60HZ. 1.4 PCR许可证 有 2 用途 用于体外核酸片段扩增 3 性能与技术要求 3.1 主要性能 3.1.1 有5.7"高分辨率超大彩色液晶显示屏，实验过程中实时显示温控及运行状态 3.1.2 用户可设置休眠模式使其更节电 3.2 主要技术指标（*为必须满足的指标） * 3.2.1 标准反应模板：96-well ( 0.2 ml 反应板或96个0.2ml PCR管 *3.2.2 最大升降温速率：4℃/秒 * 3.2.3 温度梯度：同时运行8个不同温度；温度梯度范围：30 - 100℃；温差范围：1 - 25℃ 3.2.4 温度范围：4-100℃ *3.2.5 5.7"高分辨率超大彩色液晶显示屏，文字及温度曲线全信息动态显示，保证实时控制实验过程 3.2.6 可存储500个用户程序 3.2.7 接口：1个USB 4质量保证期 安装调试经用户验收合格起，质量保证期1年。 | 台 | 1 |
| 5 | 荧光定量PCR仪 | 1、应用：绝对定量、相对定量检测（病原体检测，转基因检测）；基因分型；阴阳性判定；HRM高分辨熔解曲线分析进行突变检测，产物分型和SNP研究。 主要用于动物组织、血液、体液，并通过荧光染料激发的信号值对初始样本进行定性定量分析，从而判断动物是否感染某种病原体 2、技术参数见官方网站及彩页资料。 3、*机器为一体化设计，非普通PCR 仪升级而成,仪器的热循环部分及光学检测部分为整体化设计制造，不可拆分和移动，加样时不需要移动光学部分 4、符合MIQE标准 二、技术参数 控温范围内温度系统 平均样本升温速度：≥4.4℃/s 控温范围内控温误差:£0.2℃ 控温范围内温度精确性：£0.2℃ *控温范围内温度均一性:0.2℃，STD £ 0.1℃ 标准扩增速度:35循环反应:96孔检测≤60分钟 梯度PCR功能：有 *梯度PCR功能：不少于6个梯度 *高分辨熔解曲线温度分辨率：0.05℃，提供软件截图 光学系统 光源：高强度宽光谱光源 光源寿命≥10000小时 激发波长：连续不间断激发波长，390-710nm，尽可能使用多的荧光信号 激发/检测通道：≥4通道/4通道 *可做4色荧光，至少可以同时检测FAM/VIC/ROX/Cy5，使用国产通用4重试剂盒，可在同一反应管中定量多个靶序列，允许加入内对照，并具有颜色补偿功能，消除染料间干扰，定量更准确 光学检测系统：CCD 光路设计：固定光路设计，无移动机械部件，保证系统稳定性 所有样本同时检测：支持，孔间无时间差 ROX 校正：无需 检测模式 HybProbe杂交探针；SimplProbe单探针；Taqman 水解探针 荧光染料（SYBR Green I） 高分辨熔解曲线（HRM） 分子信标Scorpion 软件功能 支持的荧光染料种类开放：包括但不限于FAM™、SYBR®、Fluorescein、SYPRO® Orange、VIC®、JOE™、TET™、HEX™、TAMRA™、Texas Red®、Alexa Fluor 633、ResoLight、EvaGreen、LC Green、Cy3、Cy5、Yellow555、ROX、SYPRO Ruby、LC Red640、Snarf 1、Acid Fuchsin、Cy5.5等 具有定性定量（绝对定量、相对定量），自动报告熔解温度；自动报告基因分型结果 高分辨率熔解曲线分析，提供文献支持 多板分析功能；颜色补偿功能 通量 5.1 96个样本/次，单管，8联管，96孔板 5.2 样本容量：96孔板为10－100ul 5.3 动力学范围：定量动态范围可达100－1010/孔，样品无需稀释 5.4 试剂耗材：开放可使用常规的试剂耗材，可使用8联管和96孔板 控制系统 6.1 *控制界面：10.4英寸全彩色触控屏 6.2 支持通过USB控制仪器运行程序和存储数据 6.3可外接条形码扫描仪：是 6.4单机模式：触控屏设定实验运行与主机控制，实时荧光显示 6.5 PC连接：实验设计，实时主机监控及分析 3.3.5：网络模式：通过局域网进行实时主机监控 3.3.6：数据接收方式：PC连接模式下，直接同步获取数据；局域网模式下，通过网络连接获取数据，或设定仪器将实验数据作为电子邮件发送至指定邮箱 三、配置 1.高通量荧光定量PCR系统一套 2．原装软件 3、HRM高分辨熔解曲线软件系统 4、装机培训试剂耗材一套 5、电脑一套 四、技术及售后服务 售后服务：原厂保养及维修，当地有常驻工程师，提供维修800电话等 | 台 | 1 |
| 6 | 海尔低温冰柜 | 一、功能描述：保存血浆、生物制品、远洋制品、电子器件、特殊材料的低温试验等，适用于血站、医院、防疫站、畜牧兽医站、科研院所、电子化工等企业实验室、生物医学工程研究所，远洋渔业公司等 二、技术要求及配置： 2.1、工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz 2.2、样式：卧式 2.3、有效容积380L *2.4、外部尺寸：1655*770*950mm *2.5、内部尺寸：1450*445*620mm，内胆材质为304不锈钢 1、温度范围-20°C～-40°C可调节，控温精度0.1℃； 微电脑控制，LED数字显示箱内温度，显示精度0.1℃； ※3、具有多种故障报警：高温报警、低温报警、传感器故障报警、断电报警、超温限报警； 4、具有两种报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警； ※5、多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行； ※6、具有断电报警功能，且在产品断电后能有数字温度显示>18小时； 7、采用LBA环保发泡技术，绿色环保； ※8、制冷技术采用内置冷凝器+后背冷凝器结构，制冷效果更好； 9、箱壳采用冷轧钢板喷粉；内胆采用304不锈钢，美观，易打理，不生锈； 10、100mm超厚保温层设计，多气囊门封条设计，保温节能更好； 11、配备物品筐，方便物品拿取； 12、宽电压带，适合187~242V电压下使用； 13、配备排水孔，方便化霜水排出； ※14、采用HC制冷系统，节能环保，需明确所使用制冷剂的名称及装入量，且可燃制冷剂灌注量符合国家安全标准,灌注量不能高于150g； 15、进口碳氢节能压缩机，EBM进口低噪音节能风机，环保节能，提高系统安全性和可靠性； 16、门锁结构设计，保证用户存储物品安全性，安全可靠； ※17、配备4个带刹车的万向脚轮设计，移动、止动灵活方便。 | 台 | 2 |
| 7 | 超低温冰箱 | 1、箱内温度 -40℃~-86℃可调 2、微电脑控制，10寸高性能LCD电容屏，直观显示箱内温度、环境温度、输入电压和温度曲线等数据，显示精度0.1℃，可连接wifi实现网络功能； 3、具有运行指示灯，正常运行显示绿色，出现报警或故障显示红色或黄色； 4、具有多种故障报警，高低温报警、传感器故障报警、冷凝器脏报警、环温超标报警、断电报警、开门报警、电池未连接报警、A/B系统故障报警；具有报警方式，声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警； 5、多重保护功能，开机延时保护、过电流保护、显示屏密码保护、断电记忆数据保护； 6、采用HC环保制冷剂，制冷效率高，节能环保； 7、根据低温保存箱国家标准GB/T 20154要求，低温保存箱铭牌或标签上要标注制冷剂的详细名称及装入量； 8、2个变频压缩机; 10、25℃环温时，耗电量应≤8Kw.h/24h 11、箱内温度均匀性要求，每层5个测试点（四角及中心），整机≥20点测试，温度均匀度≤±3℃； 12、25℃环温，降温至-80℃，所需时间≤4小时 13、单系统故障，另一系统可保持箱内温度-80℃；； 14、一体式手把门锁设计，单手实现开关门。可同时使用暗锁（四把钥匙）及双挂锁；选配电磁锁（打卡或指纹）； 15、4 个发泡内门并带密封条设计，外门4层密封，整机共计5层密封，保温效果好； 16、使用航空真空隔热材料VIP+PU整体发泡，VIP厚度≥25mm； 17、内胆为电锌板喷粉，防腐蚀，导热快； 18、节能风机，智能控制风机开停，高效节能。 19、具有可加热平衡孔模块，可满足短时间内连续开门。 20、具三个测试孔，方便实验使用和监控箱内温度。 21、具有内置5V冷链供电系统，确保用电安全，减少外部布线，降低故障风险。 22、电脑版配置大容量存储空间，实时保存箱内设定温度、实际温度、高、低温报警温度、输入电压、环温等数据，且可通过USB数据接口端口导出全部数据，格式excel和PDF可选，实现数据的可追溯性； 23、标配RS485数据接口，可同计算机网线连接，实现数据通讯； 24、标配物联模块，手机APP实时监控冰箱运行状态; 25、具有留言/记事本功能，方便多用户共用一台冰箱时，相互之间留言，以及自己创建记事本，备忘，可实现无纸办公； 26、具有数据上传/下载功能，可以通过USB接口上传和下载箱内温度数据、报警记录以及事件记录等； 27、具有参数自动配置功能，可通过USB接口上传和下载配置文件，将一台冰箱的设置参数和数据等信息复制到其它冰箱； 28、具有事件记录功能，产品能够记录开门事件、密码修改、设置修改、账户登录等信息，且所有记录信息能够下载到电脑上，实现数据分析存档； 29、标配单机版样本管理功能，可对大类样本存放位置和数量进行统计、管理； 30、选配可升降托盘，在冰箱存放样本时可进行临时存放； 31、标配两块12V锂电池，保障冰箱断电后，温度显示及冰箱报警功能运行 32、人性化设计文件夹和置笔盒，方便用户临时存放资料； 33、有效容积：578L，整机装箱量（2ml冻存管容量）40000份样本； 植物表型测量系统 田间原位测量温室效应气体的设备和探头。 激光测水测温的原位无损测量设备。 | 台 | 1 |
| 8 | 冷冻混合型球磨仪 | 仪器用途： 适用于小量实验样品快速制备；设备即可以干磨，也可以湿磨，还可以冷冻研磨，可用于生物组织的DNA/RNA提取； 2 主要配置要求： 2.1混合型碾磨仪主机 1台 2.2 50ml舒适型不锈钢制研磨罐及φ25不锈钢研磨珠 6套 *2.3 Palm 专家级6 x 1.5/2.0ml和2 x八联管适配器 1套 3 设备工作环境要求： 3.1电源：220V 50HZ 3.2环境温度：室温-80 ℃ 3.3相对湿度 ：≦80% 3.4无特殊水电要求 4 技术参数要求/技术要求： 4.1主要用于固体样品的快速制样粉碎，合成等操作，一机多用，在同一台仪器上可实现干磨和湿磨、冷冻研磨，满足具有6个工作平台，一次可处理6组样品； 4.2进样尺寸：一般不超过8 mm，视样品性质一般最终出样尺寸:小于5um； 4.3粉碎效率高，典型研磨时间30s-2min； 4.4控制方式：设备采用机械旋钮和彩色触摸屏双重控制设计，数字显示，能够输入参数和读取机器状态 *4.5 设备运行时间：10 s – 99 h, 数字显示和设置，最长运行时间可达99h *4.6设备有2种程序模式：标准程序模式和循环程序模式 *4.7设备可存储标准运行模式：12组 *4.8可存储循环程序数量：4组，最大循环数99次 ；每组循环程序里有2个程序集联动使用，实现变频变速研磨 4.9研磨罐：仪器可允许配置硬质钢、不锈钢、碳化钨、氧化锆等不同材质的研磨罐 4.10可快速冷冻研磨，冷却方式：液氮倒入液氮槽后浸泡冷却，安全方便，研磨罐安装便捷，带自动中心定位的紧固装置； 4.11设备震动频率3-35Hz（即180-2100转/分钟）连续可调 *4.12尺寸为4.3寸彩色液晶显示触摸屏面板，数字显示，能够输入各个参数，操作方便简捷； 4.13旋紧固定及中心紧锁双重固定装置，确保完全固定和安全； *4.14 设备配有RS232 接口，可联入实验室管理系统，也可以外接对应产品的App，使用Wifi（手机或平板）设备控制设备，保存程序和连入产品样品报告数据库； 5售后服务及资质证明： 5.1 投标人必须提供生产厂家的项目授权书。 5.2 一年的免费保修期，仪器终生维修。 *5.3 设备符合CE认证，符合ISO 9001国际标准 | 台 | 1 |
| 10 | 正置显微镜 | 一、显微镜 1、光学系统：无限远独立色差校正光学系统，齐焦距离≥60mm； *2、物镜转换器：智能型6孔物镜转换器，转物镜时自动识别物镜种类并在主机液晶屏上实时显示； 3、载物台：低位机械载物台，带游标校准，具备上限位停止功能； 4、调焦机构：调焦：粗微调同轴调节，调焦总行程30mm，粗调每转9.33mm，微调每转0.1mm，最小精度1um，配有粗调扭矩张力调节环，具有再定焦功能； *5、透射照明：LED透射照明光源，内置“复眼”照明系统，寿命6万个小时，具有LIM光强管理功能，可设置和记忆每颗物镜的光强等级，记忆后，物镜转换时不需要再调整亮度； 6、目镜：10X宽视野目镜，双目均带屈光度调节功能； *7、具有一键拍照按钮，在目镜观察时，眼睛不用离开目镜即可一键完成拍照； 8、聚光镜：阿贝聚光镜，内置孔径光阑，可垂直移动和居中调节； 9、物镜：平场消色差物镜 4X： N.A. 0.10, W.D. 30mm； 10X：N.A. 0.25, W.D. 7.0 mm； 20X： N.A. 0.40, W.D. 3.9 mm； 40X：N.A. 0.65, W.D. 0.65 mm, Spring-loaded； 100X oil：N.A. 1.25, W.D. 0.23 mm ，Spring-loaded； 10、目镜筒：三目，超宽视野镜筒，FOV≥25mm，三路分光0：100/20:80/100：0，可以实现镜下观察与图像采集同步进行； *11、具有ECO模式，在一段时间内显微镜上没有任何操作，显微镜会自动关闭照明，用户可调节待机时长； *12、标配液晶显示屏，显示屏上显示的内容有：ECO模式、LIM功能、亮度状态、物镜名称、放大倍率。在保持观察姿势的同时可以对以上内容一目了然。 二、图像采集系统： 1、图像设备：彩色数码摄像头； 2、分辨率：大于5472 × 3648（2000万）物理像素； 3、芯片尺寸：1英寸； 4、像素尺寸：2.40µm × 2.40µm； 5、数据接口：USB3.0（High Speed）； 6、曝光时间：50us-10s 7、自动曝光、自动/手动白平衡。 8、接口：国际标准C接口 三、图像分析系统： 1、图像及数据格式支持 1.1支持多种专业图像设备，支持WDM、TAWIN接口图像设备 1.2支持静态图片格式：BMP，JPG，TIF，PNG，JPEG2000，ZT 1.3支持视频格式：AVI，MPEG，MPG 1.4支持数据文件格式：xls，csv，txt 1.5图像，通道和自定义区域之间的拷贝，粘贴 1.6图像打印， 图像获取，图像自动命名并保存 2、图像处理 2.1图像裁剪、图像缩放、实时图像与静态图像切换、全屏显示、自动适应到窗口大小、参考线 2.2图像颜色空间转换：灰度图、RGB图、CMYK图、HSI图、HSV图、HLS图、YUV图、YIQ图、YCBCR图、LUV图、LAB图、8位图、16位图、浮点图像 2.3图像变换：旋转、翻转、调整大小、图像平移 2.4图像和通道RGB色调、自动曝光、色彩增强、伽玛、对比度调节 2.5手动白平衡、一次白平衡 2.6图像平滑 2.7窗口状态栏：图像浏览、测量、选择、宏、结果窗口显示 3、测量功能 3.1实时动态测量、静态测量 3.2空间校准 3.3测量：点距、箭头指示、竖直线长度、水平线长度、直线夹角、圆形、弧线与边界相交选端点、拆线、多边形AOI、闭合曲线 34宏测量：圆心距角度、点线距直线 5、插入标注（注解）功能： 5.1注解：箭头，矩形，圆形，文本框 四、计算机工作站： 1 、处理器规格：i7处理器，主频≥3GHz，高速缓存≥3MB； 2、 内存：≥4GB，DDR3-1333，有可扩展空闲插槽； 3 、显卡：独立显卡，显存≥1GB，具备DVI或HDMI输出接口； 4 、硬盘：7200rpm，容量≥1TB，有可扩展空闲插槽； 5、 I/O接口：千兆网卡，USB3.0接口； 6 、显示器：尺寸≥21英寸，最佳分辨率≥1920×1080，具备DVI或HDMI输入接口； 7、系统软件：正版windows 7 专业版、工作站所需的支持软件； | 台 | 1 |
| 10 | 体式显微镜 | 一、显微镜系统： 1、光学系统：平行系统（变焦变倍式），主体内置孔径光阑 *2、变焦机构：电动变焦机构，变焦精度0.1倍； 3、镜筒：人机学三目镜筒，分光比例100:0；50:50；0—30度无极调节观察角度 4、总放大倍数：3.15—315X，1倍物镜时6.3—157.5X 5、瞳距调整范围：48-75mm 6、目镜：10倍（视场数22），双目带屈光度调节机构 7、变焦范围：≥0.63-15.75X *8、变焦比：≥ 25 ：1 9、物镜： 0.5X平场复消色差物镜，NA: ≥0.078, W.D.: ≥ 71mm 1倍平场复消色差物镜，N.A ≥0.156，W.D ≥60mm 10、工作距离（标准组合时或使用1X物镜时）：60mm *11、调焦：电动调焦，遥控器调焦及软件调焦 12、底座：高级透射LED照明底座，底座带微调焦机构，OCC照明系统 13、落射照明：双分叉光纤光导落射照明系统，照明角度和高度可调，满足不同标本的照明方式 *13、物镜转换器：智能型双物镜转换器，软件可自动识别，变倍精度0.1倍，图像可自动添加刻度尺及实时测量。 *14、具备三维立体成像功能，一键式完成三维立体成像，同时可制作AVI格式播放； 二、图像采集分析系统： *1 、芯片面积：≥35.83 mm x 23.83 mm，真实物理分辨率≥2390万， *2、像素面积：≥5.97×5.97μm； 3、 图像分辨率：6000 x 3984； *4、图像采集速度：全像素6000 x 3984 ≥9帧/秒， 3000x1992≥18帧/秒；2000 x1328≥55帧/秒 5、曝光时间：0.1毫秒至120秒 6、曝光控制：一键自动曝光，连续自动曝光，手动曝光 *7、图像采集模式：彩色及黑白双模式 三、专业版图像分析软件 1、文件处理：支持Tiff,jpg,jp2等文件格式；多维图像输出成图像序列，或图像序列组成多维图像；用户可以自定义拍摄信息表，自动记录拍摄数据和实验信息；图像，通道和自定义区域之间的拷贝，粘贴；预设荧光染料数据库，保证通道颜色的真实；标注功能（箭头、文字、各种形状） 2、图像处理：图像和通道的对比度，亮度，Gamma调节；白平衡矫正；RGB,色调，饱和度调节；通道混合，通道Ratio，通道算术，通道抽取/合并，通道间相对位置矫正；图像平滑，锐化，中值滤镜，形态学处理：开放，关闭，扩张，腐蚀；卷积功能(去模糊)：图像缩放，画布尺寸缩放，图像旋转/翻转；Gray/RGB/HIS/Binary之间互相转换，位深转换；自动拼图，拍摄超大视野图像，支持AF，Timelapse拍摄时，支持AF； 3、测量功能：自动测量，半自动测量，交互式测量；提供测量框（具备体视学功能）和测量挡板，来限制测量范围；自定义过滤器，对测量结果进行过滤；自动分类器，且具备学习功能；各种测量网格，方便进行粗略测量；对测量结果进行开放/关闭/扩张/腐蚀/骨架化等操作，多种编辑工具；区域测量功能；动态测量功能，Ratio测量功能；宏功能（Micro)：录制，编辑，界面设计，以实现自动化操作； 四、计算机工作站：HP Z2 SFF G5 OS : Windows10 Pro 64bit CPU : Intel Xeon W-1250 3.3GHz 6C80W or higher Memory : 16GB or higher Graphics : NVIDIA Quadro P620 or higher Camera I/F: USB3.2 Gen2 Type-C on the front port* | 台 | 1 |
| 11 | 微生物生长曲线测定仪 | 仪器功能与参数 1.*检测波长：可对300-850nm波长范围内任意波段进行吸光度检测，为多种生物量定量检测提供解决方案。可实现全光谱扫描，自动分析适合待测样本的最佳波长 2.分辨率：1nm 3.吸光度范围：MAX=8.0 OD 4.*线性误差：＜2%；线性误差小，保证检测结果的准确性。 5.*光源：氙灯。能量高、无需预热，高分辨率、高灵敏性、快速检测。 6.*光源寿命：10亿次，保证仪器光源的长时间稳定运行，提高实验的批间一致性和可重复性。 7.采样间隔：5-360分钟可灵活设置检测间隔，满足不同的检测间隔需求。 8.工作时长：1~1600h，可满足不同培养时间的需求，最高支持约66天的连续培养。 9.*微孔板类型：支持96孔板（0.2ml）、48孔板（0.8ml）、24孔板（1.5ml）、12孔板（2.5ml）；可满足不同培养通量，不同培养体积的需求。 10.*孔板快速切换：支持孔板方法快速切换，硬件更换仅需10秒，软件自动可识别。 11.最大板位数：2 12.培养温度：15～60℃（在室温25度下），控温精度：±0.1度，满足不同微生物在特定温度下的生长检测需求。 13.加热速度：2度/分钟；实现快速升降温，减少变温等待时间。 14.振摇方式：圆周等，振摇振摇幅度3mm。 15.*振摇速度：最高1250 rpm，专为易沉降微生物（例如酵母）生长监测优化设计的震荡方式，保证培养过程不沉降，保证检测的准确性，可满足任意类型的微生物生长要求。 16.*热盖防冷凝：有；保证培养过程中孔板上盖没有水汽干扰，不影响检测效果。 17.*多波长检测：有；可最高实现6个波长的同时检测。 18.*单孔多点检测：有；可进行单孔5点检测，避免单次检测带来的误差，保证结果的准确性。 19.灭菌模块：有。配备紫外灭菌模块，电脑自动控制，同时配备保护机制，培养中防启动。 20.*中途变温功能：有；可通过程序设置进行实验过程中不停机温度自动变化，满足微生物不同生长阶段的不同温度需求 21.*扣暗电流功能：有 22.*热盖类型识别：不同的孔板规格所需要的热盖规格也不同，在更换孔板类型和热盖类型后，仪器自动识别匹配，无需手动更改和修正。 23.*光程标准化：内置软件可将检测结果换算为标准光程，实现不同装液体积下的数据可比性 24.设备运行报警功能：运行状态监控，防止运行过程中开盖造成的危险或污染。 25.系统：提供专用微生物生长曲线分析软件。 26.通讯：RJ45网口。 配置 1.主机1台 2.96培养板热盖1个 3.96培养板100个 4.电源线1根 5.说明书1本 6.保修卡1份 7.专用微生物生长曲线分析软件1份 | 台 | 1 |
| 12 | 凝胶成像系统 | 1. 科研级CCD相机 (1.1 图像分辨率：2000万像素 1.2 动态范围：4.8OD，16bit灰阶 1.3 灵 敏 度：10pg DNA（0.01ng），EB染色 1.4 f值≤1.2 自动变焦镜头 1.5 成像视野≥21cm x 26cm 1.6 USB3.0 数据传输模式 2.暗箱 2.1 不锈钢紧凑型一体式暗箱，环氧涂层，有效防止化学腐蚀。 (2.2 完整内置电脑，12英寸以上触摸屏，分辨率≥1280x800 2.3 抽拉式超亮紫外透照台，无背景干扰，便于切胶回收 2.4 可选蓝光透照台、白光透照台以及不同尺寸大小的紫外透照台 2.5 顶部反射白光及透射白光，用于照明以及考马斯亮蓝或银染的蛋白胶、胶卷或膜。 2.6 光源开关软件自动控制，具有UV过时关闭功能。 (2.7滤光片轮≥10位，标配F590干涉滤光片，可用于EB、Goldview、Gelred等染料染色的DNA、RNA凝胶 2.8 具有完全的网络连接功能，可通过USB或局域网导出图像。 3.图像获取及分析软件 3.1 Bio-Vision图像获取软件，一键成像技术，自动获取最优画质图像。 (3.2 具有3D成像技术，实时呈现图像的3D模式，方便了解信号强度及图像饱和度 3.3 具有曝光过度识别，图像反转，自动缩放及伪彩添加功能 3.4 具有图像编辑功能，裁剪，旋转任意角度或镜像旋转等功能 3.5 具有添加文本，背景去除，噪点去除以及多重合并等功能 3.6 具有定量分析功能，可进行相对定量分析 3.7 具有分子量定量分析功能 3.8 具有迁移率计算功能 3.9 可自动设定参数，并保存为方法，下次实验可直接调用 3.10 可快速显示图像中任意位置的信号强度 3.11 软件不限安装次数，可安装到个人电脑中进行图片编辑及分析 4. 产品配置 4.1 500万像素科研级相机 1个 4.2变焦镜头 1个 4.3 触摸屏控制电脑 1个 4.4 全封闭式暗箱1个 4.5 滤光片轮 1个，带F590发射滤光片1个 4.6 紫外透照台带紫外保护屏 1个 | 台 | 1 |
| 13 | 细菌恒温摇床 | 特点： 采用增强型工程塑料成型技术，配备无刷直流电机启动，尼龙1010轴芯，铜制偏心套，使机体运转平稳且耐用。模压成型的天然橡胶平台能有效防止不慎流出的酸碱溶液对机器的腐蚀，且极易清洗保洁。 技术参数： 电源：220V 功率：30W 频率：30～240转/分 旋幅：回转半径15mm 速度：无极调速、数字显示 托盘：280×260mm 外观尺寸：350×260×150mm | 台 | 1 |
| 14 | 超声波细胞破碎仪 | 性能特点 外置透明前门，内置LED灯 可创建并储存多达20组操作程序 上下堆叠式设计，节省实验室空间 超声时间，功率连续可调，稳定性好 上位机设有远程监控通讯接口，可实现网络控制的功能 通过上下按键调节基座的位置，电动升降，免去繁琐的人工操作 具有超温、过载和时间报警功能， 设有用户密码保护功能，设有紫外灭菌和门锁功能 不同型号仪器可适用于不同客户的需求，具有0.5-1200ml的破碎量 仪器参数 1.(标准型) 2.频率: 20-25 KHz 自动跟踪，自适应 3.屏幕显示: 振幅、功率、温度、时间 4.功率: 5-650W 可调 5.可选配变幅杆: φ2，φ3，φ10, φ12 mm 6.破碎容量: 100μl-500 ml（需选配相应探头） 7.可选冷却杯：30ml，100ml，400ml 8.定时：1-999 min 9.温度报警: 配有温度传感器，控制样本温度（0-99℃） 10.报警: 时间，温度，故障 11.隔音箱: 322*285*526 mm，内有自动升降装置 12.标准配套: 发生机（主机）一台,换能器一只，Φ6mm变幅杆一支，软件一套 | 台 | 1 |
| 15 | 生物安全柜 | 一、 推荐参数 1、Ⅱ级A2型生物安全柜，30%气体外排，70%气体循环； 2、单人操作，工作区宽度≥900mm； 3、前窗10度倾角设计，方便操作； 4、所有污染部位均应处于负压状态或被负压通道和负压通风系统包围； ** 5、具有气流隔断技术，沿玻璃门上沿缝隙有负压气流阻断保护，防止工作区内外气体交互；需要提供证明资料； * 6、凹盘式工作台，防止液体倾洒后外溢；凹盘深度≥1cm； 7、主过滤器：采用超高效过滤器ULPA，过滤效率99.9995%@0.12um，工作区洁净度等级10级； * 8、前窗玻璃：使用光学透视清晰、清洁和消毒时不对其产生负面影响，单层抗冲击性强的防紫外线钢化玻璃，单层玻璃厚度不低于6mm；玻璃门采用手动升降，不得采用电动升降玻璃门，防止突发断电无法关闭玻璃门； ** 9、标配4只万向脚轮，4只底脚不锈钢材质，高度可调，调节螺栓内置，无裸露螺纹，清洁方便，防止微生物滋生； 10、负压通道专门设计异物过滤装置，防止纸屑等异物通过负压通道进入风机/过滤器影响产品正常运行； 11、风机：高性能静音风机，提供稳定的气流模型和层流，高性能风机有效延长过滤器的使用寿命； 12、风速：下降风速≥0.31m/s；流入风速≥0.55m/s； 13、人员保护：碘化钾法测试，前窗操作口的保护因子≥1×105； 14、产品保护：用YY0569标准规定方法测试，在琼脂培养皿上的枯草芽孢杆菌芽孢不超过5CFU； 15、交叉污染保护：用YY0569标准规定方法测试，在琼脂培养皿上的枯草芽孢杆菌芽孢不超过2CFU； * 16、实时数字显示系统运行情况，其中下降气流流速和流入气流流速同时显示；显示进度0.01； * 17、进口风压传感器，可实时监测并显示正压区和负压区的压力，压力变化超限时自动声光报警。同时可实时监测过滤器阻力，数字显示过滤器剩余使用寿命，在使用寿命剩余10%时自动提示； ** 18、打开前窗后，紫外灯应自动关闭，风机、荧光灯自动开始运行；关闭前窗后，风机和荧光灯自动关闭； *** 19、一键式预约紫外灯消毒时间，在班前班后两个时段自动运行；只需预约一次，安全柜生命周期内无需再次预约，紫外灯按照预约时间自动开启消毒功能； 20、有开门高度警示功能，开门超高或过低均有声光报警提示； 21、有监测气流波动功能，气流波动超过20%有声光报警提示； * 22、有关门监测功能，未关严门有声光报警提示； * 23、企业通过ISO9001 ISO13485 ISO14001 ISO45001； | 台 | 1 |
| 16 | 氮吹仪 | 一、主要特征 1、 样品数量：可同时浓缩处理1~12个样品; 2、 浓缩瓶容积：100ml或150ml 3、 终点检测：每一个工作通道均配有光学化感器，自动、独自检测终点，无需人工看管; 4、终点体积：自动感应的定容体积人别为1.0ml、0.5ml或近干(约0.1ml，定容规格选配)，适当延长时间亦可将溶剂吹干，不同规格的浓缩瓶可以同时交叉使用; 5、工作参数任意设置、控制和实时显示：主要工作参数，温度、氮吹时间和气体压力; 6、温度设定：室温~95℃(±0.5℃); 7、氮吹时间：0~9999sec; 8、气体压力：氮吹工作吹扫气压，0~0.50mpa范围内任意设定，仪器自带自动调压装置，可自动调节至所设定的吹扫压力并保持恒定，不受工作通道(样品)突然开启、关闭或数量的影响;外接氮气压力(氮气钢瓶分压表压力)范围：0.10~0.50mpa;外接极限气体压力：0.7mpa; 9、气体消耗量：吹扫压力(0.10mpa)下，每通道约500ml/min(约17cfm); 10、定容灵敏度：十级可调，不同颜色或透光度的溶剂的浓缩定容准确; 11、控制方式:用户可根据实际情况，自行选用手动方式或智能方式控制吹扫终点; 12、报警提示：仪器在开盖、浓缩完成、氮气压力不足时，均会显示; 13、仪器运行中途开盖，自动智能记忆工作状态，仪器继续执行之前被中止的程序，无需重新设置工作参数及工作通道; 14、所有橡胶配件均采用无增塑剂的硅胶制造，避免样品收到来自仪器的污染; 15、灵活的工作参数设定、方便的样品置入/取出过程，免去繁琐的准备工作，减低了有机溶剂对操作人员的毒害; 16、密闭式结构设计及自带的强力排风系统可将有机挥发成份和水蒸气集体统一排出，避免了有机溶剂在实验操作空间的挥发扩散，保障了操作人员的身体健康，并避免了对坏境的污染; 17、仪器利用干式加热方式，方便更换加热用水; 二、技术参数 显示方式：7英寸大液晶触摸屏 样品数：12位 透光率调节方式：12位独立控制 模式：3种 定容规格(ml)：近干/0.5/1/2(可选） 加热方式：干式统一控制 处理量(ml)：50/100/150/200(可选） 定时功能（min）：0-999 气压调节（mpa）：0-0.8 温度℃：室温-100℃ 控温精度℃：±1 定容提示开关：有 内置抽风机系统：有 双重密封门系统：有 超温报警：有 计时功能：有 电源：220V 50HZ | 台 | 1 |
| 17 | 马弗炉 | 1性能指标及要求： 1 温度范围100°C—1100°C 2腔体体积： 18.4L 3 *内腔尺寸 宽x高x深（mm） 228.6x228.6x355.6 4控制器：单点控制器 5独有的绝缘和加热元件确保外表面温度最低化，并确保腔体温度均一性 6高效率保温层内置加热元件，升/降温速率快，同时能够控制升温速度以防止过热 7侧开门方便操作并增加空间利用率 8 独特双侧外壳设计保护使用者安全，减少能耗 9 采用K型热电偶，使用寿命长 10 顶部排气孔（直径1英寸）和后部进气孔（直径0.375英寸）用于通惰性气体 11炉盘用于放置样品，保护炉底部 12 均带有可调节超温保护功能，炉门开启时即刻切断加热电源，保护加热元件和操作者安全 | 台 | 1 |
| 18 | 微量离心机 | 技术参数 最高转速 14800rpm 最大离心力 21000´g 最大离心容量 24´1.5/2.0ml 驱动系统 无碳刷免维护频率感应电机直接驱动 控制系统 微处理器控制系统，带有背光的大屏幕LED数字显示 运行时间控制 1-99分钟，1分钟递增；并具有快速离心及连续离心方式 温度控制范围 -9-+40℃ 安全性能 自动锁盖和内锁装置、转头自动识别、不平衡保护、状态自诊断、多种电路保护 噪音 ≤ 50 dB 转头配置 24×1.5/2.0ml 14800转/分，21,100×g 转头盖具有自锁装置 生物安全转头；可提供CAMR第三方生物安全证书 离心夹角：45° 加速时间：12秒 减速时间：13秒 | 台 | 1 |
| 19 | 超纯水机 | 一、主机参数： 1.1取水流量：1.0-1.5L/Min（水箱储水时，可调整流速） 1.2 进水水源：以UPR纯水器纯水为源水，尺寸（mm）：480(高)×380（宽）×590（深） 1.3 UP超纯水水质，电阻率：18.2MΩ.cm @25℃热源(内毒素) ≤0.001EU/ml RNases＜0.001ng/ml DNases＜0.001pg/ml 阴离子ppt(ng/L)： Cl-＜10、NO3-＜10、PO4-＜10、Br-＜10 … 阳离子ppb(ug/L)： Na+＜0.001、 K+＜0.002、 Mg2+＜0.001、 Ca2+＜0.001，标配ULUPURE注塑型超纯化系统，提供“实验室纯水器一体化超纯化柱”证明文件；标配UV紫外消解仪185/254nm，保证水中微生物≤1cfu/ml、TOC≤3ppb,微颗粒物≤1个/ml 一、工作环境 1.进水要求：城市自来水或地下水（总溶解性固形物TDS＜1000ppm）,水压0.10—0.40MPa，水温5－45℃ 2.电源及功率：AC220V/50Hz，150W 二、技术参数 1.制水量: ≥10-15升/小时（水温20℃时） 2.出水流量：1.5－2.0升/分钟（水箱储水时）标配15L具有ULUPURE液位传感控制系统的(提供证明材料）压力水箱，防止系统漏水 3.★反渗透模块采用“一种快插式反渗透膜壳”工双膜双泵工艺，更换耗材更快捷，较单极RO纯水系统产水水质更佳，离子、有机物和热源含量更低。电导率:1—5μs/cm 补偿至25℃ 4.★超纯化模块采用“一种纯化柱用过滤网”工艺，有效拦截水中杂质，维护水质稳定。 UP超纯水产水质：电阻率18.2MΩ.cm @25℃（在线监测），重金属离子≤0.1ppb 微颗粒物≤1个/ml 4.1提供证明材料 5.主机参数尺寸:360*520*565mm(高*宽*深) 重量:35Kg 功率: 150W 6、根据新疆水质加配加强型预处理一套 三、功能特点及设备配置： 1、具“黑匣子”功能，通过USB下载机内历史数据，为水样的可追溯性提供依据； 2、仪表状态的智能诊断功能； 3、一键快速定量取水功能； 4、专用耗材识别功能(选配)； 5、TOC在线显示(选配)； 6、用户管理功能（授权用户方可使用设备）。 7、用户可设定一次性最大限量取水（防止接水容器满水后可能造成溢水破坏损失）； 8、PLC控制系统，触摸显示屏，人机对话便捷高效； 9、图文显示系统诊断结果，结合警示音，确保用水更安全； 10、RO纯水出水流速为2.0升/分钟（水箱龙头出水），UP超纯水出水流速为1.0～1.5升/分钟 11.具系统自动冲洗功能；开机自检功能；自动保护功能； 12.一机两用，采用双级反渗透工艺，可制备纯水和超纯水；纯水电导率和超纯水电阻率在线监测功能，较简装型双级RO系统（无中间水箱）产水水质更稳定，RO膜总制水量可提高1倍以上； 13. ULUPURE触摸式操作面板控制系统；PLC自动控制，LCD液晶中文显示屏； 14. 具有“实验室纯水器低水压和无水保护信号装置”提供证明材料，有效保护纯水机，延长使用寿命。 15.配备内置在线实时电阻率/电导率监测仪，并具有“超纯水机水处理监控模块”提供证明材料； 16.具有“超纯水机水路控制模块”提供证明材料，超纯水机使用更稳定。 ★17.具有“超纯水生产用的预处理检测装置”有效去除水中杂质。 1.提供证明材料 ★18.具有“实验室纯水器水质超标排放装置”，保证水质稳定。 1.提供证明材料 ★19.具有“实验室纯水器RO膜自动药剂清洗装置”，方便用户自动清洗超纯水器。 1.提供证明材料 ★20.具有“实验室纯水器恒压脉冲发生装置”稳定给压，延长耗材使用寿命。 1.提供证明材料 四、配套资质 １、生产厂家获得“欧盟CE认证”、“ISO9001：2015质量认证”、 “产品质量稳定合格•用户满意单位” 、 “高新技术企业”、“中国膜技术十大品牌”，获得过工商行政管理局颁发的“省著名商标. | 台 | 1 |
| 20 | 高压蒸汽灭菌锅 | *1.灭菌器厂家须具有特种设备（压力容器）制造许可证（提供制造许可证，不允许借用第三方资质）； 容量:55-60升,立式结构,底部带脚轮 *3.压力容器设计温度≥153度（生产厂家提供压力容器铭牌）； 灭菌工作温度105-138度； *5.压力容器设计使用年限达到20年（生产厂家提供压力容器容器数据表）； *6.干烧保护装置：灭菌腔底同时配备液胀式、铜质温度感应式、离子浓度式（水位传感器）三种不同干烧保护装置，避免了单一方式带来的误判； 开关盖方式：触拨式开关，垂直向上打开腔门（上掀式开盖）下压式关盖，单手可实现开关盖； 定时：灭菌时间1-6000分钟，保温时间1-9999分钟 预约灭菌时间0-14天； *9.六级排汽方式：灭菌结束可设定6种不同的排汽速度，通过控制电磁阀的开关，液体培养基灭菌结束排气降温而培养基不会溢出来； 集汽瓶：内部前置集汽瓶收集废水，倒水方便，同时节省仪器使用空间； 标配冷却风扇：灭菌结束可快速降低腔体温度； 压力保护装置：具有安全阀和压力开关两种以上压力保护装置； 安全装置：八柱均分、闭盖检查系统、电动式双内锁、冷却锁OPEN温度、缺水保护、过压双重保护、自动故障检测系统、后台安全测试程序、温度监控、 漏电保护、过流与短路保护； 14.附件:不锈钢提篮2个,冷却风扇1套；15.验收：所投产品生产商与特种设备（压力容器）实际制造商一致，压力容器质量证明书与招标要求一致，实际产品与招标要求一致； | 台 | 1 |
| 21 | 电子天平 | 1、技术参数及性能描述要求 1.1、测量范围0-220g 1.2、读数精度0.1mg 1.3、秤盘尺寸φ90mm 1.4、线性0.2mg 1.5、重复性0.1mg 1.6、典型稳定时间2s *1.7、坚固的金属机架，确保始终如一的获取准确结果。 *1.8、前置水平调节脚，方便天平使用水平的调节。 *1.9、全自动校准功能，仅需轻按触键就可以进行天平校准。 *1.10、SmartTrac指示功能，称量过程中始终监测可用量程，确保始终如一的正确操作。 2、用途 2.1、实验室称量使用。 2.2、标准溶液的配制称量使用。 3、配置清单 3.1、天平主机 1台 3.2、启动手册 1本 3.3、快速使用指南 1本 | 2 | 台 |
| 22 | 电导率仪 | 一、功能描述 1、可一键完成校准、测量以及测量模式的切换，简化操作； 2、一点校准（内置零点），仪器预置3种标准液、两个参比温度（20℃和25℃）； 3、能测量两种指标：电导率、TDS； 4、自动量程判别，可变分辨率； 5、自动/手动两种终点方式，对于不同样品可选择最佳的终点方式； 6、自动和手动两种温度补偿方式。 二、技术指标 1、电导率测量范围：0.00μS/cm–500mS/cm 2、分辨率：0.01μS/cm–0.1mS/cm自动可变 3、精度：±0.3%量程 4、TDS测量范围：0.00mg/L–300g/L 5、分辨率：0.01mg/L–0.1g/L自动可变 6、精度：±0.5%量程 7、温度测量范围（℃）：-5-105℃ 8、温度补偿：自动/手动 9、终点判定：自动/手动 10、电导校准点：1点（内置零点） 三、配置清单： 1、主机1台 2、电导电极1支 3、标准缓冲溶液1套 4、电极支架1支 5、电极杆 1支 6、电源 1个 7、说明书 1本 8、保修卡 1份 | 4 | 台 |
| 23 | pH计 | 1、产品介绍 1.1、可一键完成校准、测量以及测量模式的切换； 1.2、校准方式方便灵活，最多可选择5点校准，自动识别缓冲液； 1.3、仪表预置四个标准缓冲液组； 1.4、自动/手动两种终点方式，对于不同样品可选择最佳的终点方式； 1.5、自动和手动两种温度补偿方式； 1.6、电极状态显示，提醒电极使用情况； 1.7、能够测量pH、氧化还原电位及用标准曲线法测量离子浓度 1.8、4.3英寸LCD显示屏，屏幕同时显示pH/mV值、温度、缓冲液组、校准结果等信息 2、技术指标 2.1、pH测量范围：-2.00-16.00pH 2.2、分辨率：0.01pH. 2.3、精度：±0.01pH 2.4、mV测量范围：±2000mV 2.5、精度：±1 mV 2.6、温度范围（℃）：-5-105℃ 2.7、温度分辨率：0.1℃ 2.8、温度精度：±0.3℃ 2.9、pH校准点：最多5点 2.10、温度补偿：自动/手动 2.11、终点判断：自动/手动 2.12、缓冲液自动识别：具备 2.13、终点提示音：具备 2.14、电极状态显示：具备 2.15、斜率显示：具备 2.16、参比插孔：具备 3、配置清单： 3.1、主机 1台 3.2、pH电极 1支 3.3、袋装缓冲溶液pH4.01 7.00 各1袋 3.4、电极支架 1支 3.5、电极杆 1支 3.6、电源 1个 3.7、说明书 1本 3.8、保修卡 1份 | 4 | 台 |
| 24 | 土钻 | 金属材质，长度一米，含环刀，铝盒 | 2 | 把 |
| 25 | 控温式远红外消煮炉 | 产品特点： 本产品采用新型远红外元件做加热体，根据远红外辐射元件受热后，主要辐射出1．5至2．5微米的远红外线，易被加热体所吸收，激发分子共振，致使受热体温度升高，从而达到加速被消煮样品消化之目的。感温原件热电偶把炉体温度测量下来,以电压的形式传给桥路，桥路部分对热电偶冷端进行补偿，然后将信号送给单片微电脑，由电脑完成A／D转换，把模拟量转换为数字量，并进行线性补偿，最后由数字显示部份清晰直观地显示出来。所需控制的温度值由设定部分设定，并由微电脑对测量的温度和设定值进行比较，采用PID调节方式，炉体加热功率可随时间，条件的变化进行调整，最后保持炉体温度恒定在设定温度上。 三、技术参数： 炉孔温度调控范围：室温至450℃ 单孔温度与平均温度偏差：不大于20℃ 升温时间：满功率加热，室温升至450℃，不大于30分钟 消化样品数量：12个/次(12孔)、20个/次（20孔）、35个/次（35孔） 消化管尺寸：φ40×300mm（12孔）、φ28×230mm（20孔）、φ21×230mm（35孔） 消化管容积：300ml±0.25ml(12孔)、100ml±0.25ml(20孔)、 50ml±0.25ml(35孔) 电源电压：220V±10%，50HZ 最大功率：2000瓦 绝缘电阻：任一端对机壳不低于5MΩ 外形尺寸：480×305×180mm； 重量：不大于20kg 配置：主机一台，消煮管105支 | 2 | 台 |
| 26 | 单道可调移液器 | 用途： 用于微量或少量（0.1µl－10mL）液体的手动移液。 1 工作条件 1.1常规实验室，室温条件 2 主要技术指标 PysioCare concept人体工程学设计：精细的优化工艺进一步减少了操作用力，使用更加轻松； 采用PerfectPiston™系统的高科技材质，坚固耐用，耐高温抗腐蚀 可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全 四位数字体积显示，位置合理，便于移液时观察 卓越人体工程学设计，重量轻，显著减少操作用力，避免发生手部重复性劳损（RSI） 伸缩式弹性吸嘴设计，防止吸头安装高高低低，确保移液气密性和均一性 密度调节功能，适用于不同密度的液体，通用性更广泛 量程范围 描述 容量 不准确度 不精确度 1-10ml 单道 1ml 5ml 10ml ±3.0% ±0.8% ±0.6% ≤0.6% ≤0.25% ≤0.15% | 4 | 台 |
| 27 | 恒温振荡器 | 采用优质不锈钢内胆、中空玻璃、保温采用聚胺脂发泡、重量轻、外型美观、控制系统采用微电脑控制，有光照便于观察，箱内配以优质直流风机，强迫空气对流，温度分布均匀。 技术参数 工作方式：往复或回旋 振幅：大于等于20mm 振荡频率：启动-300rpm/min 频率精度：±1rpm 控温范围：室温-50℃ 托盘尺寸：360*460mm 最大容量：250ml*40/500ml*24/1000ml*12 控温精度：±0.1℃ 温度均匀度：±0.5℃ 显示：LED显示 | 1 | 台 |
| 28 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 产品特点 1、 采用具有控温保护、带有定时功能的LED数字高亮显示微电脑温度控制器，控温精确可靠。 2、 箱体内均采用镜面不锈钢或拉丝板材料氩弧焊接制作而成，箱体外采用优质钢板材料，造型美观，新颖。 3、 热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成。工作室温度均匀。 4、采用进口风机和进口可控硅，使用周期长，可以避免频繁更换。 技术参数： 电源电压:20V 50Hz 控温范围:RT +10~250℃ 恒温波动度:±1℃ 温度分辨率:0.1℃ 工作环境温度:+5~40℃ 输入功率:2070W 内胆尺寸（mm） W×D×H:550×450×550 外形尺寸(mm) W×D×H:830×650×730 载物托架（标配）:2块(pcs) 定时范围:1-9999 minutes 备注:进口电机、进口可控硅 | 3 | 台 |
| 29 | 电热恒温培养箱 | 产品特点 1、 带定时功能的数显微电脑控制器，自整定PID技术，使用稳定可靠。 2、 采用双重门结构，内门是便于观察的玻璃门。 3、 镜面不锈钢内胆，电热膜加热方式，加热速度快。 技术参数 电源电压:220V、50Hz 加热方式:电热管 控温范围:RT+5～65℃ 恒温波动度:±0.5℃ 温度分辨率:0.1℃ 工作环境温度:+5~35℃ 输入功率:1100W 内胆尺寸（mm）:600×520×1300 外形尺寸(mm):780×760×1800 载物托架（标配）:3块(pcs) 定时范围:1-9999 minutes | 1 | 台 |
| 30 | 干燥箱 | 1 箱体外壳采用优质钢板，表面静电喷涂工艺 内胆采用优质不锈钢 2 箱门设有观察窗，可随时观察工作室内物品的加热情况。 3 采用具有超温报警超温保护、智能数字显示的微电脑P.1.D温度控制器，带有定时功能，控温精确可靠。时间设定范围为：0-9999分钟。 4 热风循环系统由能在高温下连续运转的风机（适用于鼓风干燥箱）和合适风道组成，提高工作室内温度均匀。 5.采用新型的硅橡胶密封条，能长期高温运行，使用寿命长，便于更换。 可调节箱内排气量大小 6.电源电压220V/50HZ 功率1.8KW 7 工作室尺寸350*450*450 温度范围RT+5-300度 温度精度1度 | 2 | 台 |
| 31 | 冷柜 | 一、技术参数 能效等级：三级能效 开门方式：顶开门 制冷方式：直冷 日耗电量：1.45千瓦时 变频/定频：定频 控温方式：电脑 控温总容积：519升 控温方式：电子控温' 温区：单温区 | 2 | 台 |
| 32 | 智能视频设备 | 技术参数 电压：220V~50/60Hz待 机：≤0.5W 能效：新四级 功率：550W 工作温度：0℃～40℃ 湿度：20%～80% 存储温度：-15℃～45℃ 相对湿度：<80% 98英寸巨幕 MEMC运动补偿 4K超高清 192分区动态背光 大腔体四单元音箱 MIUI TV 4GB+64GB大存储 分辨率：3840×2160 刷新率：120Hz 支持VRR 48-120Hz 背光：直下式 广色域：支持 94% P3 可视角度：178° CPU：Cortex A73 四核 内存：4GB GPU：G52（2EE）MC1 闪存：64GB WiFi：2.4GHz/5GHz 红外：支持 蓝牙：支持 HDMI：3个（含一个4K 120Hz，含一个eARC） AV：1个 模拟信号DTMB：ATV/DTMB：1个 以太网：1个 USB：2个 S/PDIF：1个 | 1 | 台 |

注：“★”标明的主要技术参数允许负偏离

（四）验收标准及方法

1、按照国家最新相关标准及规范进行验收。相关产品无国家标准时按地方相关标准或行业规范进行验收。

2、设备（系统）安装完成，投标人与采购人对设备（系统）进行验收，验收合格后，双方签署验收合格证书一式二份，双方各执一份。

3、根据采购文件要求对全部设备(系统)、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如原产地证明、机电批文、进货单、装箱单、保修证明、保修单、随箱介质等）的验收。

4、拆箱后，应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由中标人解决，如影响安装则按合同有关条款处理。

5、验收中如发现设备（系统）性能指标或功能上不符合用户需求和合同时，将被看作性能不合格，采购人有权拒收并要求赔偿。

6、投标人应负责在项目验收时将设备（系统）的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、测试、验收报告等文档汇集成册交付给采购人。

7、技术资料：提供设备（系统）的安装手册、操作手册；工作软件说明书、维修保养手册等技术文件及产品合格证、质量保证书和产品软件等全套资料。

### （五）安装调试及技术服务要求

#### 1.安装、调试要求

（1）投标人负责全部货物（系统）的安装、调试工作，并负责保证整个安装工作的质量和技术指标符合采购文件技术要求，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。所产生的一切费用由投标人负责。

（2）安装、调试必须按照有关技术要求、国家标准和行业规范进行。

（3）货物（系统）在安装、调试、验收合格前的包装、保险及发运等环节和费用均由投标人负责，并负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

（4）设备安装完成后，投标人技术人员对采购人进行指导和基本保养培训。采购人应当提供符合合同货物安装条件的场所和提供只能由采购人给予的必要的配合。

（5）安装调试不符合质量要求，不能实现合同目的的，采购人有权拒收。因产品质量问题导致采购人拒收货物或者解除合同的，标的物损毁、丢失的风险由投标人承担。

#### 2.项目实施要求

1）货物的制造和检验，须按照现行的中国国家标准，或通用国际标准。所有设备必须是制造商原装、全新的产品，符合国家标准要求。

2）投标人保证提供的产品不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，投标人须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

3）所提供的货物的技术规格应与采购文件要求相符，应根据产品的正式出版样本（原本）和说明书如实逐项填写技术规格响应表。

4）如需特殊工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、振动强度等），应在相关文件中加以说明，并提供安装场地要求。

5）投标人负责按国家相关标准进行货物包装，货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标投标人承担。

6）所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。货物外观清洁，标记编号以及等字体清晰、明确。

7）技术资料：提供产品的安装手册、操作手册、工作软件说明书、维修保养手册等技术文件及产品合格证、质量保证书和产品软件等全套资料。

### （六）付款方式

本项目分三次付款：

1、合同签订生效后，甲方在7个工作日内向乙方支付合同金额的40%；

2、货物送到甲方指定交货地点，经乙方安装、调试、培训，由甲乙双方验收合格后，凭验收报告甲方在7个工作日内向乙方支付合同金额的60%。

### （七）售后服务要求

1、投标人须保证设备（系统）及所有配套件的完整性和可靠性。对该设备的正常运行和维护必不可少的部件、配件、耗材等提供投标人与联系方式。

2、本项目所有硬件设备和软件系统质保期均为3年，并要求中标人提供长期的技术服务；

3、在质保期内，如设备（系统）有质量问题，投标人须提供7×24小时服务热线（即时响应）。在接到采购人的服务通知后，12小时内到达现场，24小时内解决问题，若24小时内无法解脱问题，投标人应免费提供同档次的设备（系统）供采购人使用。

4、在质保期内负责软硬件系统运行的稳定性，免费更换硬件故障部件或修改出错的软件系统（不包含人为破坏或损坏）；如因人为因素导致硬件损坏的，由采购人负责硬件费用，投标人免费更换。

5、设备（系统）质保期内的故障报修，如投标人未能做到上述服务承诺时，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和所产生的费用由投标人承担；采购人根据合同规定对投标人行使的其它权力不受影响。

6、质保期内因采购人使用、管理不当所造成的设备（系统）故障，其损失由采购人承担，投标人有义务提供有偿服务。

7、质保期满后，投标人应采购人的要求应提供长期的有偿的优惠维修服务。

## 二、技术规格、参数与要求（第二包）

### （一）项目简要介绍

1、项目名称：新疆土壤与植物生态过程自治区重点实验室建设项目（第二包）

2、项目预算：人民币277.25万元。

3、建设内容：简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：电子天平、电导率仪、pH计。（具体详见招标文件）。本项目中包含了公用实验仪器

### （二）项目采购清单

| 序号 | 仪器设备名称 | 数量 | 单位 | 产地 | 质量 | 运输 | 安全 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气相质谱仪 | 1 | 台 | 中国 | 合格 | 送货上门安装 | 符合国家规定标准 |
| 2 | 碳氮元素分析仪 | 1 | 台 | 中国 | 合格 | 送货上门安装 | 符合国家规定标准 |
| 3 | 微波消解仪 | 2 | 台 | 中国 | 合格 | 送货上门安装 | 符合国家规定标准 |
| 4 | 倒置显微成像平台 | 1 | 台 | 中国 | 合格 | 送货上门安装 | 符合国家规定标准 |
| 5 | 电动荧光变倍显微镜 | 1 | 台 | 中国 | 合格 | 送货上门安装 | 符合国家规定标准 |

### （三）项目技术参数及要求

| 品目号 | 品目名称 | 规格及技术指标 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气相质谱仪 | 1.1 基本性能 ▲1.1.1 质谱与气相色谱须相同品牌。 1.1.2 质量数范围: 1.5 ～ 1080 u 1.1.3 灵敏度: ▲1.1.4 EI Scan(氦气)：1pg，八氟萘 OFN ，m/z 272，S/N ≥ 1800；(须采用30米毛细柱进行验收。) 1.1.5 EI Scan（氢气）：1pg，八氟萘 OFN，m/z 272，S/N≥300； 1.1.6 CI Scan：100 pg，二苯酮benzophenone，m/z 183，S/N≥1200；(须采用30米毛细柱进行验收。) 1.1.7 NCI Scan：100 fg，八氟萘 OFN，m/z 272，S/N ≥1000；须采用30米毛细柱进行验收。 1.1.8 IDL（SIM）：IDL ≤10 fg（100 fg，OFN， 8次连续进样，272m/z，峰面积RSD 3.4%）， ▲1.1.9 IDL（高速扫描Scan）： IDL ≤500 fg（1pg，OFN，8次连续进样，272m/z，扫描速度20,000 u/sec） 1.1.10 分辨率：单位分辨率 1.1.11 质量稳定性：≤±0.1u/48小时 (恒温) ▲1.1.12 最大扫描速度：18,000 u/sec (专利ASSPTM功能配合) 2.2 离子源 2.2.1 EI（标配） 2.2.2 离子源材质：专利屏蔽板设计的整体惰性化高灵敏度离子源 2.2.3 离子化能量：10 ～ 180eV 2.2.4 离子源温度：独立控温，140 ～ 300℃ 2.2.5 灯丝电流：5 ～ 200μA（发射电流） 2.2.6 双灯丝设计（EI/PCI/NCI机型） 2.2.7 GCMS 接口温度：50 ～ 300℃ 2.2.8 支持高灵敏度Smart EI/CI 复合离子源，无需更换离子源，即可获得EI质谱图和PCI质谱图；同时满足高灵敏度的EI模式下，实际目标物浓度10 ng/mL的痕量分析。须提供应用文章证明。 2.3 质量分析器 ▲2.3.1 配备预四极的高精度全金属四极杆。 ▲2.3.2 预四极可转动可清洗打磨，主四极杆可清洗打磨，预四极杆有效避免主四极杆，以及检测器的污染。 ▲2.3.3 四极杆具有自动优化加速功能：对于高质量端离子的自动电场补偿技术，提升离子通过四极杆的速度，以提升全质量范围的信号质量，在高速扫描时保证数据灵敏度和质谱图正确性。 2.3.3.1须提供此技术的证明材料。 2.3.4 四极杆以不控温为优，无需控温即可实现0.1amu/48h稳定。 2.4 扫描功能: 2.4.1 扫描功能：支持全扫描模式(Scan)、选择离子扫描模式(SIM)以及Scan/SIM同时扫描式。 2.4.2 在SIM模式下，最大支持64通道 x 128 组。 2.5 检测系统 2.5.1 二次电子倍增管，配备专利偏转透镜（Overdrive Lens）和±10kV转换打拿。（须提供此技术的证明材料，以专利技术为优）。 2.5.2 离轴连续打拿电子倍增器 2.5.3 动态范围：5×106 2.6 真空系统 ▲2.6.1 高真空：双入口差动式涡轮分子泵排气系统，180L/sec +180L/sec 2.6.1.1须提供涡轮分子泵抽力的证明图片，以及应用证明（更换离子源后抽真空50分钟后，仪器恢复到分析状态） 2.6.2 低真空：30L/min（60Hz）机械泵。 2.6.3 标准配备皮拉尼真空规、离子规（软件直接监测高真空和低真空）。 2.6.4 柱流量最大可达最大15mL/min（He），可直接连接最大0.53mm内径的色谱柱。 2.6.5 支持双柱双流路系统（Twin Line system），两个柱流量控制系统均采用先进的流量控制单元。 ▲2.6.7 支持使用氢气、氮气作为载气，无需更换任何部件。 2.6.7.1须提供氮气、氢气作为载气的应用文章证明。 | 台 | 1 |
| 2 | 碳氮元素分析仪 | 1）分析方法：燃烧法 2) 分析时间：4~5 min 3) 检测器：N素 TCD检测器；C素 NDIR检测器 4) 自动进样器通量：配备不少于4个进样盘，每个盘30位 5) 重复性（RSD)：≤0.5% 100mgEDTA标准品 6) 回收率：> 99.5% 7) 监测范围 C：不小于ppm – 150 mgC 8) 监测范围 N：不小于ppm – 200 mgN 9) 载气: 氦气或氩气 10) 氮检测限（绝对值）:不大于0.001 mgN (He); 0.01 mgN (Ar) 11) 碳检测限（绝对值）:不大于 0.01 mgC 12) 燃烧温度: 不低于1030 ℃ / 1886 ℉ 13) 载气（He/Ar）纯度:不低于 99.999%(5.0级) 14) 氧气（O2）纯度: 不低于99.999%（5.0级） 15) 载气（He/Ar）压力:不低于 2 bar 16) 氧气（O2）压力: 不低于2 bar 17) 外部接口: USB, RS232, Ermes, 云平台 18) 连接性: 通过Wi-Fi或网线连接Ermes云平台 配置清单：主机1台；1000次分析套装1个；30位进样盘1个4；CNSoft软件1个；RS232数据线1根；PC连接线1根 | 台 | 1 |
| 3 | 微波消解仪 | 1 适用范围 用于UV-Vis、AAS、AFS、ICP、ICP-MS等仪器的快速样品消解处理，广泛应用于食品、药品、环境、化工、农产品、化妆品等样品的分析检测。 2 技术指标 2.1 主机 2.1.1 双磁控管非脉冲变频控制系统双向二维排布，微波最大输出功率≥2000W，高频闭环反馈控制实时调节微波输出功率，保证腔体内微波磁场均匀，确保实验样品消解的一致性。 （须提供省级及以上计量院针对“连续、非脉冲模式微波工作方式”的检测报告） 2.1.2 腔体为316L不锈钢制造的工业级谐振腔，体积≥64L，喷涂多层特氟龙涂层，耐各种酸碱溶剂腐蚀及高温，炉腔5年质保。 2.1.3 安全门三维定向防爆机制设计，配备防爆可视窗，具有抗流槽结构，提供高强度防爆能力的同时防止腔内微波泄露；具备机械和电子双重门锁功能，非低于安全温度无法打开炉门，以保证使用安全。 ▲2.1.4 炉腔内视频影像监控系统：仪器炉腔内置摄像头，主机集成高清色彩双屏幕，既可实时显示消解参数变化曲线，又可清晰观察炉腔内部工作影像，实验状态一目了然。 2.1.4.1须提供彩色双屏及视频监控系统影像图片 2.1.5 可配置高灵敏度溶剂监控系统，能够实时监测腔内溶剂泄漏，有效消除萃取/合成实验过程的安全隐患。 2.1.6 炉腔应配备大功率排风系统，各种反应可在通风、安全且易于观察的环境下长时间连续进行,采用腔内强制风冷/腔外自然风冷等冷却方式。 ▲2.2 温度、压力控制系统 2.2.1 全罐控温：采用非接触式中红外全罐控温技术，直接测量每个消解罐内样品溶液的温度，可对全部消解罐底部而非侧面进行温度扫描，测温范围不小于0-350℃，测温精度±0.1℃； 2.2.2 同时配备插入式主控罐温度监控系统，以便实时监测消解罐罐内样品温度。为确保精确控温的同时避免其他测温方式易产生火花而造成的危险，插入式主控罐温度监控系统应采用光纤控温技术，测量范围不小于-40℃～305℃，控温精度：±0.1℃； 2.2.3 主控罐压力监控系统：采用高精度压力传感器，可实现精准压力控制，控压范围：0-15MPa，控制精度±0.01MPa，显示精度±0.01MPa。 2.2.4 全罐压力监控系统：实时监控每个消解罐内压力，超压自动泄压，限压值连续可调。 2.2.5 除具备温度和压力监控系统外，仪器应具备COT实时异常监控系统，能够在任何一个反应罐出现异常时自动报警并切断微波，多方位监控以确保仪器安全运行； （须提供COT实时异常监控系统报警界面截图） 2.3消解转子系统 ▲2.3.1外罐：应采用宇航复合纤维材料防爆外罐，而非PEEK或者陶瓷材料，防爆耐压性能优异且外罐整体喷涂特氟龙涂层，耐腐蚀、支持水洗易于清洁。 2.3.1.1须提供具有CMA、CNAS资质的权威机构出具的外罐耐压≥20Mpa的检测报告 2.3.2 内罐：应采用进口TFM材料，容积≥70mL。 ▲2.3.3 应采用高强度联体转子设计，消解转子可整体转移，批处理量≥40位；同时联体转子设计，可以让炉腔内的微波场随着罐架的旋转而搅拌，保证消解罐在微波场分布均匀的状态下加热。 2.3.3.1提供高强度联体转子结构证明 ▲2.3.4 仪器最高工作温度≥250℃，最高工作压力≥4MPa。 2.3.4.1提供具有CMA、CNAS资质的权威计量院出具的仪器可在250℃、4MPa下正常运行的检测报告 2.4 软件系统 ▲2.4.1内置专业应用方法库和视频培训教程，仪器可自动计数消解罐数量，使消解实验更加方便快捷。 2.4.1.1须提供“内置专业应用方法库、视频培训教程、计数罐数”等功能的软件截图 ▲2.4.2配备≥7寸液晶彩色触摸屏，可实时显示温度、步骤、时间、功率等实验状态，可显示全罐温度柱状图，并查看任意消解罐升温曲线。 2.4.2.1须提供软件截图 2.4.3 可选择标准控制、功率控制、爬坡控制等不同升温模式，满足不同样品的消解需求。 （须提供软件截图） 2.4.4 内置温度、微波功率等校准程序，用户可对仪器做定期维护校准，确保仪器安全状况。 （须提供软件截图） ▲2.4.5 操作系统应具备三级权限管理、密码登录、历史数据不被修改、仪器运行日志追溯等功能。 2.4.5.1须提供软件截图 2.4.6 仪器配置无线控制模块，通过电脑实现对于仪器的远程操控，无需值守可远程实时查看实验运行情况。 ▲2.5 配备专用工具车，可升降、转移消解转子，转子的转运、装载和取出均无需手工操作；配备专用电动扳手，消解罐可快速组装，并可有效保证每个消解罐固定扭矩一致。 3 配置要求 3.1 主机（含软件操作系统和排风系统）1台； 3.2非接触式红外温度传感器2套； 3.3 光纤温度监控系统1套； 3.4 实时异常监控系统1套； 3.5高精度压力监控系统1套； 3.6 全罐压力监控系统1套； 3.7 炉腔内视频监控系统1套； 3.8 无线模块、U盘软件及加密狗1套； 3.940位消解转子系统1套：包含宇航复合纤维外罐40个，内罐、罐盖40个； 3.10辅助工具：消解转子平移升降工具车1台，电动扭矩扳手1套，专用工具包1套，内罐杯架2套； 3.11 40位赶酸仪一台。 4. 售后服务及培训 4.1 要求仪器制造商在新疆本地应有专门的技术应用支持工程师，保修期后保证长期供应零备件和正常的售后服务，需在用户指定地点提供上门安装调试并对用户指定的操作人员进行培训。安装验收期间，免费对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训，内容包括但不限于仪器原理、使用方法和维护方法等。 4.2 质保期：质量保证期一年，终身维修； 4.3 故障服务：仪器设备出现故障时，供货方得到通知3日内派维修人员到达用户现场进行维修服务。 | 台 | 2 |
| 4 | 倒置显微成像平台 | 一、研究级显微镜 1、具备功能：明场、相差、荧光多种观察方式，配备专业相机及软件分析处理功能。 2、主机： 2.1、光学系统：采用无限远矫正光学系统； ▲2.2、机身端口：大于等于4个，目镜100%、左端口100%、右端口100%、目镜20%/左端口80%分光。成像视野≥：25mm；可同时接不同实验要求的成像系统。 2.3、可扩展双层光路 3、透射光照明装置：高功率LED照明；内置复眼透镜，保证大视野均匀照明，科勒照明系统； ▲4、聚光器： 7孔多功能聚光镜转盘，长工作距离聚光镜：NA ≥0.52，WD ≥30mm。预装相差观察组件PHL、PH1、PH2 ； 5物镜转换器：六孔位物镜转换器，配置物镜转换器保护托盘。 6机械式载物台：行程 X：±57mm Y：±36.5mm；移动范围三档可调，配备通用型标本夹，多孔板夹具及圆形开孔载物台环。 7荧光照明装置： 7.1、内置高透过率复眼照明透镜，保证荧光大视野均匀照明，支持双层荧光照明系统，可满足更多的高级荧光实验 ▲7.2、显微镜同品牌LED高亮度荧光光源，寿命20000个小时以上 7.3、荧光通过遥控器控制激发光强度，亮度调节1%-100%，调节精度1%； 7.4、高品质荧光滤色块，蓝、绿、红带通型滤光块 8、物镜：长工作距离超级荧光相差物镜 4X：NA ≥0.13，WD ≥16.40 mm；phl 10X ：NA≥ 0.30，WD ≥15.20mm；ph1 20X：NA ≥0.45，WD ≥8.2-6.9mm；PH-1, Cover glass correction: 0-2.0mm 40X：NA≥ 0.60，WD ≥3.6-2.8mm；PH-2, Cover glass correction: 0-2.0mm 二、图像采集分析系统： ▲1 、芯片面积：≥35.83 mm x 23.83 mm，真实物理分辨率≥2390万， ▲2、像素面积：≥5.97×5.97μm； 3、 图像分辨率：6000 x 3984； ▲4、图像采集速度：全像素6000 x 3984 ≥9帧/秒， 3000x1992≥18帧/秒；2000 x1328≥55帧/秒 5、曝光时间：0.1毫秒至120秒 6、曝光控制：一键自动曝光，连续自动曝光，手动曝光 ▲7、图像采集模式：彩色及黑白双模式 三、专业版图像分析软件 1、文件处理：支持Tiff,jpg,jp2等文件格式；多维图像输出成图像序列，或图像序列组成多维图像；用户可以自定义拍摄信息表，自动记录拍摄数据和实验信息；图像，通道和自定义区域之间的拷贝，粘贴；预设荧光染料数据库，保证通道颜色的真实；标注功能（箭头、文字、各种形状） 2、图像处理：图像和通道的对比度，亮度，Gamma调节；白平衡矫正；RGB,色调，饱和度调节；通道混合，通道Ratio，通道算术，通道抽取/合并，通道间相对位置矫正；图像平滑，锐化，中值滤镜，形态学处理：开放，关闭，扩张，腐蚀；卷积功能(去模糊)：图像缩放，画布尺寸缩放，图像旋转/翻转；Gray/RGB/HIS/Binary之间互相转换，位深转换；自动拼图，拍摄超大视野图像，支持AF，Timelapse拍摄时，支持AF； 3、测量功能：自动测量，半自动测量，交互式测量；提供测量框（具备体视学功能）和测量挡板，来限制测量范围；自定义过滤器，对测量结果进行过滤；自动分类器，且具备学习功能；各种测量网格，方便进行粗略测量；对测量结果进行开放/关闭/扩张/腐蚀/骨架化等操作，多种编辑工具；区域测量功能；动态测量功能，Ratio测量功能；宏功能（Micro)：录制，编辑，界面设计，以实现自动化操作； 四、计算机工作站：HP Z2 SFF G5 操作系统：Windows10 Pro 64bit 处理器 : Intel Xeon W-1250 3.3GHz 6C80W or higher 内存 : 16GB or higher 显卡 : NVIDIA Quadro P620 or higher 数据传输: USB3.2 Gen2 Type-C on the front port* 显示器：32英寸高清显示器 | 台 | 1 |
| 5 | 电动荧光变倍显微镜 | 一、显微镜系统： 1、光学系统：平行系统（变焦变倍式），主体内置孔径光阑 ▲2、变焦机构：电动变焦机构，变焦精度0.1倍； 3、镜筒：人机学三目镜筒，分光比例100:0；50:50；0—30度无极调节观察角度 4、总放大倍数：3.15—315X，1倍物镜时6.3—157.5X 5、瞳距调整范围：48-75mm 6、目镜：10倍（视场数22），双目带屈光度调节机构 7、变焦范围：≥0.63-15.75X ▲8、变焦比：≥ 25 ：1 9、物镜： 0.5X平场复消色差物镜，NA: ≥0.078, W.D.: ≥ 71mm 1倍平场复消色差物镜，N.A ≥0.156，W.D ≥60mm 10、工作距离（标准组合时或使用1X物镜时）：60mm ▲11、调焦：电动调焦，遥控器调焦及软件调焦 12、底座：高级透射LED照明底座，底座带微调焦机构，OCC照明系统 13、落射照明：双分叉光纤光导落射照明系统，照明角度和高度可调，满足不同标本的照明方式 ▲13、物镜转换器：智能型双物镜转换器，软件可自动识别，变倍精度0.1倍，图像可自动添加刻度尺及实时测量。 14、荧光系统： ▲14.1、电动荧光系统 ，内置“噪声消除器”机构。 ▲14.2、通过遥控器及软件实现滤光块快速转换； 14.3、长寿命LED荧光光源，软件及遥控器实现关闸开关及光强管理； 14.4、配置紫外、蓝、绿带通型高品质荧光滤光块； ▲15、具备三维立体成像功能，一键式完成三维立体成像，同时可制作AVI格式播放； 二、图像采集分析系统： ▲1 、芯片面积：≥35.83 mm x 23.83 mm，真实物理分辨率≥2390万， ▲2、像素面积：≥5.97×5.97μm； 3、 图像分辨率：6000 x 3984； ▲4、图像采集速度：全像素6000 x 3984 ≥9帧/秒， 3000x1992≥18帧/秒；2000 x1328≥55帧/秒 5、曝光时间：0.1毫秒至120秒 6、曝光控制：一键自动曝光，连续自动曝光，手动曝光 ▲7、图像采集模式：彩色及黑白双模式 三、专业版图像分析软件 1、文件处理：支持Tiff,jpg,jp2等文件格式；多维图像输出成图像序列，或图像序列组成多维图像；用户可以自定义拍摄信息表，自动记录拍摄数据和实验信息；图像，通道和自定义区域之间的拷贝，粘贴；预设荧光染料数据库，保证通道颜色的真实；标注功能（箭头、文字、各种形状） 2、图像处理：图像和通道的对比度，亮度，Gamma调节；白平衡矫正；RGB,色调，饱和度调节；通道混合，通道Ratio，通道算术，通道抽取/合并，通道间相对位置矫正；图像平滑，锐化，中值滤镜，形态学处理：开放，关闭，扩张，腐蚀；卷积功能(去模糊)：图像缩放，画布尺寸缩放，图像旋转/翻转；Gray/RGB/HIS/Binary之间互相转换，位深转换；自动拼图，拍摄超大视野图像，支持AF，Timelapse拍摄时，支持AF； 3、测量功能：自动测量，半自动测量，交互式测量；提供测量框（具备体视学功能）和测量挡板，来限制测量范围；自定义过滤器，对测量结果进行过滤；自动分类器，且具备学习功能；各种测量网格，方便进行粗略测量；对测量结果进行开放/关闭/扩张/腐蚀/骨架化等操作，多种编辑工具；区域测量功能；动态测量功能，Ratio测量功能；宏功能（Micro)：录制，编辑，界面设计，以实现自动化操作； 四、计算机工作站：HP Z2 SFF G5 OS : Windows10 Pro 64bit CPU : Intel Xeon W-1250 3.3GHz 6C80W or higher Memory : 16GB or higher Graphics : NVIDIA Quadro P620 or higher Camera I/F: USB3.2 Gen2 Type-C on the front port* | 台 | 1 |

注：“▲”标明的主要技术参数允许负偏离

### （四）验收标准及方法

1、按照国家最新相关标准及规范进行验收。相关产品无国家标准时按地方相关标准或行业规范进行验收。

2、设备（系统）安装完成，投标人与采购人对设备（系统）进行验收，验收合格后，双方签署验收合格证书一式二份，双方各执一份。

3、根据采购文件要求对全部设备(系统)、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如原产地证明、机电批文、进货单、装箱单、保修证明、保修单、随箱介质等）的验收。

4、拆箱后，应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由中标人解决，如影响安装则按合同有关条款处理。

5、验收中如发现设备（系统）性能指标或功能上不符合用户需求和合同时，将被看作性能不合格，采购人有权拒收并要求赔偿。

6、投标人应负责在项目验收时将设备（系统）的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、测试、验收报告等文档汇集成册交付给采购人。

7、技术资料：提供设备（系统）的安装手册、操作手册；工作软件说明书、维修保养手册等技术文件及产品合格证、质量保证书和产品软件等全套资料。

### （五）安装调试及技术服务要求

#### 1.安装、调试要求

（1）投标人负责全部货物（系统）的安装、调试工作，并负责保证整个安装工作的质量和技术指标符合采购文件技术要求，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。所产生的一切费用由投标人负责。

（2）安装、调试必须按照有关技术要求、国家标准和行业规范进行。

（3）货物（系统）在安装、调试、验收合格前的包装、保险及发运等环节和费用均由投标人负责，并负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

（4）设备安装完成后，投标人技术人员对采购人进行指导和基本保养培训。采购人应当提供符合合同货物安装条件的场所和提供只能由采购人给予的必要的配合。

（5）安装调试不符合质量要求，不能实现合同目的的，采购人有权拒收。因产品质量问题导致采购人拒收货物或者解除合同的，标的物损毁、丢失的风险由投标人承担。

#### 2.项目实施要求

1）货物的制造和检验，须按照现行的中国国家标准，或通用国际标准。所有设备必须是制造商原装、全新的产品，符合国家标准要求。

2）投标人保证提供的产品不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，投标人须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

3）所提供的货物的技术规格应与采购文件要求相符，应根据产品的正式出版样本（原本）和说明书如实逐项填写技术规格响应表。

4）如需特殊工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、振动强度等），应在相关文件中加以说明，并提供安装场地要求。

5）投标人负责按国家相关标准进行货物包装，货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标投标人承担。

6）所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。货物外观清洁，标记编号以及等字体清晰、明确。

7）技术资料：提供产品的安装手册、操作手册、工作软件说明书、维修保养手册等技术文件及产品合格证、质量保证书和产品软件等全套资料。

### （六）付款方式

本项目分三次付款：

1、合同签订生效后，甲方在7个工作日内向乙方支付合同金额的40%；

2、货物送到甲方指定交货地点，经乙方安装、调试、培训，由甲乙双方验收合格后，凭验收报告甲方在7个工作日内向乙方支付合同金额的60%。

### （七）售后服务要求

1、投标人须保证设备（系统）及所有配套件的完整性和可靠性。对该设备的正常运行和维护必不可少的部件、配件、耗材等提供投标人与联系方式。

2、本项目所有硬件设备和软件系统质保要求制造商有本地售后服务机构，并要求中标人提供长期的技术服务；

3、在质保期内，如设备（系统）有质量问题，投标人须提供7×24小时服务热线（即时响应）。在接到采购人的服务通知后，2小时内到达现场，24小时内解决问题，若24小时内无法解脱问题，投标人应免费提供同档次的设备（系统）供采购人使用。

4、在质保期内负责软硬件系统运行的稳定性，免费更换硬件故障部件或修改出错的软件系统（不包含人为破坏或损坏）；如因人为因素导致硬件损坏的，由采购人负责硬件费用，投标人免费更换。

5、设备（系统）质保期内的故障报修，如投标人未能做到上述服务承诺时，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和所产生的费用由投标人承担；采购人根据合同规定对投标人行使的其它权力不受影响。

6、质保期内因采购人使用、管理不当所造成的设备（系统）故障，其损失由采购人承担，投标人有义务提供有偿服务。

7、质保期满后，投标人应采购人的要求应提供长期的有偿的优惠维修服务。

## 二、履约要求

1、工期：合同签订之日起90个日历日内完成安装、调试并交付使用。

2、质保期：本项目所有硬件设备和软件系统质保期均为5年，并要求中标人提供长期的技术服务；

3、交付或实施的地点：新疆农业大学（采购人指定地点）

4、发生故障做出响应的时间：在质保期内，如设备（系统）有质量问题，投标人须提供7×24小时服务热线（即时响应）。在接到采购人的服务通知后，2小时内到达现场，24小时内解决问题，若24小时内无法解脱问题，投标人应免费提供同档次的设备（系统）供采购人使用。

5、伴随服务:由投标人向采购人提供相关免费技术培训，使其熟练掌握所有设备、系统的应用和维护。培训工作的完成需经采购人的认可方可结束。投标人须在响应文件中提供具体的培训方案。如用户需求有特殊要求的，从其要求。

# 第五部分 投标文件格式

投标文件封面

正本/副本

项目名称：

项目编号：

投 标 文 件

投标人：                              （盖单位章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

联系电话：

年        月        日

#### 目 录

1.投标函；

2.法定代表人身份证明（附法定代表人身份证复印件）；

3.委托授权书（附被授权人身份证复印件）；

4.投标保证金缴纳凭证（复印件加盖公章）；

5.投标报价单；

6.投标人基本情况；

7.商务条款偏离表；

8.投标人近三年（2020年1月1日-至今）类似业绩

9.技术参数指标响应程度

10.项目实施人员配备

11.供货及安装方案

12.培训方案

13.售后服务方案

14.投标人认为需要提交的技术资料；

### 1.投标函

致：

为响应你方组织的                   项目的招标[项目编号为：                      ]，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的                                     招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在报价投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

(投标人名称)      作为投标投标人正式授权  (授权代表全名, 职务)  代表我方全权处理有关本报价的一切事宜。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供的全部服务的投标总价详见《投标报价单》。

（二）本投标文件的有效期为投标截止时间起90个日历日。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤回投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金, 则贵方将不予退还投标保证金。

（四）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据、信息或资料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（六）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《招标内容》及《合同书》中的全部任务。

（七）如我方被授予合同，我方承诺支付就本次招标应支付或将支付的中标服务费。

（八）我方作为   是在法律、财务和运作上独立于采购人、招标代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（九）我方与其他投标投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十）我方具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方已依法缴纳了各项税费及社会保险费用，如有需要，可随时向采购人提供近六个月内（任意一个月）的相关缴费证明，以便核查。

（2）我方已依法建立健全的财务会计制度，如有需要，可随时向采购人提供相关的证明材料，以便核查。

（3）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

（4）我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（5）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评审委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十三）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十四）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地    址：                             .邮政编码：                  .

电    话：                             .

传    真：                             .

代表姓名：                             .职    务：                 .

投标人：	        （公章）

法定代表人或委托人：	        （签字）

年	   月    日

### 2.法定代表人身份证明

投标单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年     月     日

经营期限：

姓名：             性别：      年龄：           职务：

身份证号码：

系                            （投标单位名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                （公章）

年   月   日

### 3.授权委托书

致：采购人名称

本授权书声明：注册于（投标人地址）的（投标人名称）法定代表人（负责人）姓名、职务或职称）代表本公司授权（姓名）为本单位的合法代理人，参与贵方组织的（项目名称及项目编号） 的投标、招标、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的上述经济活动负全部责任。在撤销授权的书面通知前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字）：

职	务：	职	务：

电	话：	电	话：

投标人：					（盖章）

日期：     年   月   日

★备注 ：后 附〖 法定代表人资格证明及委托代理人（被授权人）身份证复印件

### 4.投标保证金缴纳凭证

（附缴纳投标保证金凭证）

投标人：	（盖章）

法定代表人或被授权人：	（签字）

日	期：	年	月	日

★备注：投标保证金缴费凭证复印件加盖公章

### 5.投标报价单

#### （一）报价一览表

| 投标人 |  |
| --- | --- |
| 投标项目名称 |  |
| 项目编号 |  |
| 投标总报价 | （大写）： （小写）： |
| 交货期 |  |
| 质保期 |  |

投标人：	（盖章）

法定代表人或被授权人：	（签字）

日 期：	年	月	日

#### （二）明细报价汇总表（格式自拟）

注：1）内容必须与《投标报价单》一致。2)	对于报价免费的项目必须标明“免费”；3)	所有根据合同或其它原因应由报价投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在报价投标人提交的报价价格中；

投标人：	（盖章）

法定代表人或被授权人：	（签字）

日	期：	年	月	日

### 6.投标人基本情况

（一）投标人基本情况表

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 单位地址 |  |
| 主管部门 |  |
| 成立时间 |  | 注册资金（万元） |  |
| 单位性质 |  |
| 投标期间 联系人 |  | 电 话 |  | 传 真 |  |
| 职 工 概 况 | 职工总数 |  | 其中：技术人员数 |  |
|  | 单位行政和技术负责人 |
|  | 姓 名 | 职务/职称 | 年 龄 | 专 业 |
| 单 位 概 况 |  |

（1）具有独立承担民事责任的能力：

如投标人是企业（包括合伙企业），应提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

投标人应提供上一年度经审计的财务报告，或其基本开户银行出具的资信证明。不能提供财务审计报告，提供银行出具的资信证明。

（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力：

投标人履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料或声明（格式自拟）

（4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录：

1.投标人依法缴纳税收的证明材料：本项目响应截止时间前6个月内（任意一个月）缴纳税收的凭据（完税证、缴款书、印花税票、银行代扣（代缴）转账凭证等均可）；

2.投标人依法缴纳社会保障资金的证明材料：本项目响应截止时间时间前6个月内（任意一个月）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险交纳清单）；投标人为其他组织的，也需要按此项规定提供缴纳税收的凭据和交纳社会保险的凭据。

（5）参加政府采购活动近3年内，在经营活动中没有重大违法记录：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）

（6）信用查询

1.投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；（以采购代理机构于递交投标文件截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）；

2.未处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（以采购代理机构于递交投标文件截止日当天在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）；

（7）此项目为专门面向中小企业，投标人提供中小企业声明函并加盖投标人单位公章。

#### 中小企业声明函（货物）

我司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（工业）；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（工业）；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

### 7.商务条款偏离表

| 序号 | 一般商务条款序号 | 条款内容 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |

注：请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况，如无偏离则不需列明。

投标人：               （公章）

法定代表人或委托人：               （签字）

年	月	日

### 8.投标人近三年（2020年1月1日-至今）类似业绩

| 序号 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 实施 时间 | 采购人联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：根据评审表的要求提交相应证明。

投标人：	            （公章）

法定代表人或委托人：	         （签字）

年	月	日

### 9.技术条款偏离表；

| 序号 | 规格/要求 | 投标/响应实际参数 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 7 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 8 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.投标投标人必须对应技术需求的内容逐条响应。2.投标投标人响应招标需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

### 10.项目实施人员配备

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 从业年限 | （如有）相关注册类证书 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 项目组成员 |  |  |  |  |  |
| 项目组成员 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：后附人员身份证复印件、近6个月的社保证明材料

### 11.供货及安装方案；

根据评审标准提供，格式自拟。

### 12.培训方案；

根据评审标准提供，格式自拟。

### 13.售后服务方案；

根据评审标准提供，格式自拟。

### 14.投标人认为需要提交的其他资料；

如有其他资料需提供可进行补充

# Text boxes

法定代表人身份证复印件（正面）

法定代表人身份证复印件（反面）

授权人身份证复印件（正面）

授权人身份证复印件（反面）

被授权代表身份证复印件（正面）

被授权代表身份证复印件（反面）