| 喀湖采购清单 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 规格尺寸 |
| 1 | 木栈道 | ㎡ | 3720 | 木栈道规格：宽两米，长1860米。直径100X6厚地螺丝，80x80x3厚镀锌方刚横梁、40x60x2.5厚镀锌方钢龙骨、150x30厚防腐木板。防腐木栏杆 |
| 2 | 木平台 | ㎡ | 约2364.2 | 木平台规格10x150米一个、15x30米一个、8米x20米两个、半圆直径10米四个。直径10米一个，直径100X6厚地螺丝，80x80x3厚镀锌方刚横梁、40x60x2.5厚镀锌方钢龙骨、150x30厚防腐木板。防腐木栏杆 |
| 3 | 营地房车 | 个 | 10 | 拖挂房车参数，布局方式：4人位 (1张双人床、2张单人床 )，车辆外形尺寸：长*宽*高：约13000*3000*3400mm，车厢尺寸：长*宽*高：约12930*2930*2900mm，底盘材质：镀锌防锈钢材焊接，防锈、耐腐蚀，单轴4个轮胎，锚地停靠时须有4个固定支撑，固定支撑高度不低于500mm，外置隐藏式线路接线盒，车身箱体材质：汽车钣金/铝塑板+钢化玻璃，70mm保温板，车门：2扇断桥铝合金门，车窗：4扇桥铝合金窗，双层玻璃5+9+5 ( 内外玻璃厚度5mm、中间保温夹层不低于9mm )，所有门窗均包含防蚊纱窗，家具包含衣柜、鞋柜、橱柜、浴室柜、床头柜、桌椅等，家具颜色可选，家具材质：房车专用轻量化环保E0级板材，内墙：家装用环保、防火竹木纤维板，1张2000mm*1800mm房车专用床、2张2000mm*1000mm房车专用床,房车专用石塑地板，2个陶瓷直排马桶，2个淋浴花洒，2个房车专用浴室底座，2台1.5匹新国标1级能耗静音空调，2台50L数显电热水器，2个卫生间一体式洗手台，外接水源，设房车专用加水口，2盏防水LED照明灯，整车铺设，加设漏电保护系统，1台网络预警主机（参数：含3个无线遥控紧急预警按钮，实际无线遥控距离不低于3000米；2个有线预警开关，不低于8路网络报警输入，有信号输入时，相应通道指示灯亮；不低于4路网络报警输出，低电平闭合信号，便于控制其它设备；采用固定静态的IP地址，当网络发生改变时地址不会丢失，工作稳定；预警信号优先，自动强插；可根据房车不同地点进行设置不同预警铃声，使警情清晰明朗；支持15KVESD保护，内置网络隔离防雷处理电路；1路PC机下载IP地址串口，用于修改网络解码模块IP地址；采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计；采用高速工业级芯片，启动时间小于1秒钟；设备电源采用开关电源设计，配合此项目景区值班室服务器成套使用，在房车停泊后，遇到紧急突发情况能够实现网络预警告知功能，能够使值班室值班人员精确知道每个房车位置，AC100~240V电压都能正常工作；输入电源：AC100~240V/50Hz；待机功耗≤1W；网络通讯协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP；传输速率：10/100/1000Mbps，网络延时≤50ms；），1部网络电话（参数：支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音；网络接口：标准RJ45；MIC输入灵敏度：≥10mV；最大功耗≤10W；显示屏尺寸：≥7英寸，内置扬声器，音频位率：8Kbps～320Kbps自适应；总谐波失真：≤1%；传输速率：10/100Mbps，配合此项目景区值班室服务器成套使用，在房车停泊后，遇到紧急突发情况能够实现网络预警告知功能，能够使值班室值班人员精确通知或者问询预警房车的实际情况），外接电源、配房车专用外接电源扣、不低于10米外接电源线缆（国标线缆，线芯：纯铜，能带动房车内所有用电设备），灯光包含室内照明灯、氛围灯、床头灯等，房车整车铺设石墨烯地暖膜，全车电动遮光窗帘，2台迷你投影仪（参数：显示技术：LCD，30-120寸投影画面可随意切换，手机一键连接，支持ANDROID/IOS等设备，无线投屏，支持多屏互动，带梯形纠正功能，静音风扇，智能控温，低蓝光，AI语音遥控，HDR10，不低于3W全频音箱，Hi-Fi级音频芯片，DSP数字信号处理，具有运动补偿功能，智能降噪，原彩画质，锐度增强，具有丰富的视听体验和应用生态），2个120寸隐形投影幕布，3个烟雾感应器、1个断电报警器，一个外置摄像头（参数：传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS，最低照度：彩色：不低于0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR，数字宽动态，日夜切换模式：ICR红外滤片式，补光灯类型：白光灯，红外灯，补光距离白光最远不低于30 m，红外光最远不低于50 m，防补光过曝支持，主码流帧率分辨率50 Hz：不低于25 fps（2560 × 1440 , 1920 × 1080，1280 × 720），子码流帧率分辨率50 Hz：不低于25 fps（1280 × 720，640 × 480，640 × 360），主码流：H.265/H.264，子码流：H.265/H.264/MJPEG，SVC支持，ROI支持主码流设置不低于1个固定区域，音频压缩标准：G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC，音频压缩码率：64 Kbps（G.711 ulaw/G.711 alaw）/16 Kbps（G.722.1）/16 Kbps（G.726）/32~160 Kbps（MP2L2）/16~64 Kbps（AAC-LC），音频采样率：8 kHz/16 kHz，支持音频环境噪声过滤，网络协议：TCP/IP，ICMP，HTTP，DHCP，DNS，RTP，RTSP，NTP，IGMP，QoS，IPv6，UDP，同时预览路数不低于6路，接口协议（API）：开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181，日夜转换模式：白天，黑夜，自动，定时切换，图像增强背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，网络：不低于1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，音频：不低于1个内置麦克风，不低于1个内置扬声器，报警触发：移动侦测（支持人形侦测），异常，联动方式：上传中心，声音报警，存储温湿度不低于-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结），启动及工作温湿度不低于-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结），供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护，PoE：802.3af，Class 3，防护不低于IP66。）。 |
| 4 | 餐车 | 辆 | 2 | 拖挂房车式餐车，车辆外形尺寸：长*宽*高 ：约13000*3000*3400mm，车厢尺寸：长*宽*高 ：约12930*2930*2900mm，底盘材质：特种钢钢材焊接，做防锈防腐蚀处理，单轴4个轮胎，锚地停靠时须有4个固定支撑，固定支撑高度不低于500mm，外置隐藏式线路接线盒，手动2阶铝合金踏步，铝合金三明治复合一体式保温隔热车身 ，内含高强度、高密度金属骨架，白底 ；可定制LOGO、拉花、车贴，房车专用门，含纱门、外置门，纱门和外置门可独立开启，车窗：房车专用窗*3 ，含纱窗、隐私帘，房车专用地板，双向换气，含照明灯，防蚊虫，厨房：消毒柜1个，水吧台1个，整体厨房集成灶 (含蒸烤一体锅)1套，堂食桌椅9套，2台3匹新国标1级能耗静音空调，1台50L数显电热水器，整车铺设石墨烯地暖膜，外接电源、配房车专用外接电源扣、不低于150米外接电源线缆（参数：4芯，35㎡，国标线缆，线芯材质：纯铜），厨房操作台隔断，1个一体式洗手台，外接水源，房车专用加水口，整车铺设强电线路，预留6平米国标纯铜空调线，漏电保护系统、烟雾及漏电报警系统，1台网络预警主机（参数：含5个无线遥控紧急预警按钮，实际无线遥控距离不低于3000米；2个有线预警开关，不低于8路网络报警输入，有信号输入时，相应通道指示灯亮；不低于4路网络报警输出，低电平闭合信号，便于控制其它设备；采用固定静态的IP地址，当网络发生改变时地址不会丢失，工作稳定；预警信号优先，自动强插；可根据房车不同地点进行设置不同预警铃声，使警情清晰明朗；支持15KVESD保护，内置网络隔离防雷处理电路；1路PC机下载IP地址串口，用于修改网络解码模块IP地址；采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计；采用高速工业级芯片，启动时间小于1秒钟；设备电源采用开关电源设计，配合此项目景区值班室服务器成套使用，在房车停泊后，遇到紧急突发情况能够实现网络预警告知功能，能够使值班室值班人员精确知道每个房车位置，AC100~240V电压都能正常工作；输入电源：AC100~240V/50Hz；待机功耗≤1W；网络通讯协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP；传输速率：10/100/1000Mbps，网络延时≤50ms；），2部网络电话（参数：支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音；网络接口：标准RJ45；MIC输入灵敏度：≥10mV；最大功耗≤10W；显示屏尺寸：≥7英寸，内置扬声器，音频位率：8Kbps～320Kbps自适应；总谐波失真：≤1%；传输速率：10/100Mbps，配合此项目景区值班室服务器成套使用，在房车停泊后，遇到紧急突发情况能够实现网络预警告知功能，能够使值班室值班人员精确通知或者问询预警餐车的实际情况）。 |
| 5 | 景区值班室预警服务器 | 台 | 1 | 景区值班室预警服务器，硬盘不小于256G固态硬盘+1000G机械硬盘；内存不小于8G；网卡:10/100/1000M自适应；CCPU&主板：CPU：i5（6代以上），主频3.4Ghz，核心数4核，软件操作平台:正版Windows7系统/2003server以上操作系统，标准接口:2*RS232、6*USB、 1*Lan、 1*音频 ；屏幕尺寸不小于17.3"英寸，TFT262144色真彩色触摸屏，自带抽屉式键盘和触摸板鼠标；系统音频信号失真度：1KHz<0.5%；操控方式:不低于1280x1024分辨率液晶电阻式(五线)触摸屏；；相对湿度：20%～80%相对湿度，无结露；包含网络预警及广播软件，加密锁，音源播放支持多种模式，顺序/循环/随机/限时播放；音频终端支持虚拟逻辑分区，可任意嵌套，方便管理；图形化状态显示，工作状态一目了然，直观明了；支持快捷播放操作，快捷播放可定义多个音源播放；支持DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Intelnet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构，与网络预警主机及网络电话配套使用，能够实现紧急突发情况的告警功能，含备用4块监控专用硬盘（参数：8TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口，7200RPM，单硬盘支持不低于32个摄像头的高清流，高达不低于256MB缓冲区，流畅存储视频有效防止丢帧，24×7全天候高效稳定运行，年度工作负载等级为300TB/年，MTBF不低于1,000,000小时。）。 |
| 6 | 机柜 | 台 | 1 | (1)标准:兼容19"国际标准公制标准TSI标准 (2)性能特点: 主体颜色为:黑色 底部大走线孔尺寸可按需调整:带锁网孔前门，可方便拆卸的左右侧门和前后门，全方位操作，多方位察看:可同时安装脚轮和支撑脚;结构坚固，最大静载达不低于600KG，移动承载不低于400KG;高级旋把机柜门锁; (3)材料:全部选用SPCC优质冷轧钢板制作;厚度:方孔条不低于1.8mm，其它不低于1.2mm; (4)表面处理:脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷塑。 (5)规格尺寸:600x2000x1000mm(宽x高x深) |
| 7 | 彩钢房 | 间 | 2 | 长×宽×高为：5米×4米×3米，四周及顶层保温材料为不低于10cm岩棉，地面为不低于15cm的水泥地，美观牢固。 |
| 8 | 太阳能景观灯 | 盏 | 15 | 一、灯杆参数： 1、尺寸、下口≥145mm, 上口≥145mm,壁厚≥3.0mm,底板≥300mm*300mm,高4.5米。 2、工艺：热镀厚度≥ 86 微米，喷塑。 3、材料：选用 235B 型无缝钢管. 二、太阳能板组件参数： 1、规格型号：太阳能板组件1块，每块功率≥100Wp（单晶）。 2、技术要求： ①采用高效晶体硅太阳能电池片，电池片效率达17%以上； ②采用高强度，高透光率的低铁、绒面钢化玻璃，增加阳光辐射量,透光率80%以上 ③由抗老化的EVA树脂，耐候性优良的TPT复合膜层压而成。 ④使用寿命20年以上；衰减率：25年＜20%。 ⑤阳极氧化铝边框，机械强度高，具有抗风，防雹防腐等性能。 ⑥输出采用密封防水，可适应各种复杂恶劣气候条件下的使用。 ⑦接线盒内应安装两只以上防止热斑效应的旁路二极管。 ⑧使用寿命不低于五年 灯具及LED光源参数： 1、规格型号：LED路灯光源采用双灯头，单灯功率≥60W；灯具外壳采用铝型材或高压压铸铝。 2、技术要求： <1>灯具： ①LED路灯灯具安装仰角采用可调式或固定式。保证灯具与灯杆安装后协调美观。 ②每一个独立的LED光源应采用透镜进行二次配光，呈蝙蝠翼形配光，以确保灯具的配光适合路灯应用及确保更大的灯杆间距和照明均匀度，灯具整灯光效≥35（lm/W）。 ③灯具具有散热筋设计，灯具适应环境温度：-40℃至+55℃。正常工作时外表温升不大于30℃，结温不大于85℃。 ④灯具防护等级不低于IP65。防护性能采用硅橡胶密封圈实现，不能使用胶水密封。 ⑤LED路灯功率因数必须大于0.9，灯具驱动功耗小于15%。 ⑥达到IP65及以上的防护等级并保持灯具的外观流线性。 ⑦电器绝缘等级：CLASS I。 <2>LED光源： ①采用技术先进的光源芯片。 ②LED封装方式：单颗大功率芯片（≥1W）。 ③发光效率＞115Lm/W。 ④LED寿命≥40000h（光衰30%，85°C结温）。 ⑤LED灯具10000小时，光衰小于4%。 ⑥显色指数：Ra＞70。 ⑦色温:5500K±275K。 ⑧使用寿命不低于五年 太阳能充放电控制器参数： 规格型号：光控+双时段控制器。 技术要求： ①太阳能充放电控制器采用双片机实现对蓄电池的保护。基本功能必须具备过充保护、过放保护、光控、时控、防反接、充电涓流保护、欠压保护、过压保护、短路保护、防水保护等。②保证控制器24小时不间断工作，自身功耗小于额定功率的7%。 ③要选择充电效率高的控制器，应具备自动跟踪光伏组件最大功率输出MPPT功能。 ④产品符合国家标准，使用寿命不低于五年。 五、胶体蓄电池参数： 1、规格型号：太阳能专用胶体蓄电池2块，每块容量≥150Ah。 2、技术要求： ①使用温度范围满足-20-55℃，低温性能好，在低温-20℃（60%C10）放电，胶体储能电池放出容量是常温容量的80%。高温特性稳定，满足55℃高温环境使用要求。 ②循环使用寿命长，达到1800-3000次以上充放次。 ③一体式设计，外置太阳能板背面。 ④防水纳米技术，具有防水、防潮、防腐、保温隔热、通气等功能。 ⑥防水外壳防护等级IP67。 六、基础制作要求： 基础尺寸：须满足安装地区使用要求,现浇混凝土，不容许有气泡，接地地阻要求小于等于10欧。使用寿命不低于五年。 |
| 9 | 挖掘机租赁 | 小时 | 30个 | 土地面积15896.7㎡ |
| 10 | 化粪池 | 个 | 2 | 200m³成品玻璃钢化粪池 |
| 11 | 给排水 | 项 | 1 | 4000V抽水泵2个、200m*63mm自来水管,50m*25mm自来水管、150m³成品蓄水池铁质（防锈处理） |
| 注：房车的电和电采暖的电线路分开，拖挂房车要可拼接可拆分。 |