##### 2024年度龙港市避灾安置场所规范化建设项目

##### 编制说明

一、编制依据

- 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

- 《浙江省建设工程计价规则》（2018版）；

- 《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）；

- 《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）；

- 《浙江省施工机械台班费用定额》（2018版）

- 《工具式支撑架及模板补充定额》

- 相关造价文件；

- 龙港市建材价格信息2024年3月、依次温州市综合信息价2023年3月；

- 模板支撑架按平住建发[2021]32号文件结合温住建发[2020]127号文件执行计入；

二、编制口径

通用：

- 预算范围：主体工程、安装工程；

- 清单中项目特征描述与图纸不符或不全的部分，投标人应仔细阅读图纸，根据《建设工程工程量清单计价规范》中清单项目所包含的工作内容，按设计图纸及施工规范要求综合考虑进行报价。

- 施工图中不能反映的，而现场施工中实际发生的费用由投标人自行踏勘现场后计入投标价中，中标后不作调整。

- 风险费用自行考虑计入报价，中标后不作调整。

- 工程量清单和施工图设计要求所涉及颜色、规格的项目或材料，其最终采用何种颜色及规格由建设单位确定，由此增加的费用投标单位均在各工程量清单项目的综合报价中考虑。

- 对于本工程的个别节点做法，本清单只描述了主要要素，投标单位需根据清单描述及设计图纸全面考虑并包含在主要工程量清单报价内。

土建部分

- 天棚装饰按600*600铝扣板计入；

- 所有零星部分拆除已包含在拆除项目里，不另列，施工单位自行报价，后期不予调整；

- 询价部分价格已包含税金，不另外计税；

- 应业主要求，增加货架10个；

安装部分

1、配电箱进线电缆及配管预留墙外1.5m处；

- 智能化设备及管线按暂定量计入；

- 给水系统仅计入简易花洒，管道利旧；