工程量清单编制说明

工程名称：春蕾中学两校区维修工程

一、工程概况 1、工程名称：春蕾中学两校区维修工程。 2、具体位置：杭州市拱墅区仙林寺82号。 3、工程范围：两校区维修，施工内容包含舞蹈室改造、屋面改造等工程。 二、招标范围：见招标文件。 编制依据： 1、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版） 2、省、市建设行政主管部门以及工程造价管理机构颁发的相关计价办法和计价规定。 3、杭州市建设工程工程量清单计价实施细则（2018年修订）。 4、浙建建发【2019】92号《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》。 5、施工图纸及相关资料。 6、与工程项目有关的规范、标准和技术资料。 7、施工现场实际情况、工程特点、常规施工方案。 8、其他相关资料。 四、工程质量、工期、材料、施工等要求：见招标文件。 五、费率说明： 按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）费率取费如下： 本工程按市区一般工程取费 1、安全文明施工费，取费基数为"人工费+机械费"，房建工程最低费率为9.86%，安装工程最低费率为7.35%。 2、企业管理费取费基数为"人工费+机械费"，房建工程最低费率为2.49%，安装工程最低费率为3.26%。 3、规费费率，取费基数为"人工费+机械费"，房建工程最低费率7.73%，安装工程最低费率为9.19%。 4、税金为不可竞争费用，取费基数为"直接费+管理费+利润+规费"，费率为9%； 六、其他需要说明的问题： 1、本工程必须采用预拌砂浆，费用列入相应项目综合单价内，不得以设计图纸及清单描述未注明预拌砂浆而提出变更并要求调整中标单价。 2、分部分项工程数量应根据计价规范中清单项目（含浙江省补充清单项目）规定的工程量计算规则和本省有关规定进行计算。 3、各投标人应认真踏勘现场，确立合理的施工方案，并按有关要求做好安全防护工作； 4、本工程的清单项目报价要求各投标人根据施工图纸、项目特征内容及清单计量规则和清单计价指引综合报价，清单子目中未能对各节点详图进行完全性描述的必须结合施工图详细节点进行报价，否则视为已计入相应项目综合单价中。 5、“措施项目清单”所列措施项目内容仅供参考，投标人应根据工程实际情况和施工组织设计进行测算并入报价，今后不得调整；若今后工程实施中发生新的措施项目但投标文件未列入的项目，按投标人在风险费或其它项目中考虑，今后不得增加。 6、本工程清单编制设计图纸上有相应做法按图纸考虑，无图纸做法按回复意见考虑或相应图集。 7、各投标单位根据施工组织设计考虑由于停电需配自备发电机而引起费用计入组织措施费中。 8、技术标中规范、标准请各投标人仔细核对，勿采用过时或废止的规范、标准，以免造成废标。 9、施工图未注明施工方法的项目，请投标人按照自身施工经验及相应规范做法自行组价，并列入综合单价内，综合单价不得调整。 10、本工程属于改造项目，需对原先的面层、基础等进行拆除，另外还需对拆除的垃圾进行搬除、装车、外运，该费用需投标单位对现场进行踏勘，结合工程实际情况、各投标单位结合自身情况进行报价，除单列拆除子目外，其余不可预见拆除费用为一次性包干项目，今后结算不再调整。 11、成品选购或材质不明确均需经得业主明确或认可后方可施工。 12、垂直运输和成品保护等措施性费用，投标人综合考虑计入总价中，今后不作调整。 13、所有检测费用投标单位均需自行考虑在综合单价内，今后不作调整。 七、编制说明： 1、屋面防水上翻高度暂按80cm计入； 2、局部瓦片翻修工程量暂按20m2计入； 3、体育器械区基层开挖暂按土方计入，具体需投标单位现场开挖确定； 4、垃圾外运运距由投标单位综合考虑； 5、电梯基坑深度暂按1m计入； 6、舞蹈室处窗户钢化玻璃更换工程量暂按5m2计入； 7、经设计回复餐梯处门洞门套按18mm细木工板基层及1.2mm304不锈钢面层计入； 8、经设计明确回复：总电箱AP进户电缆ZA-YJV-4*25+1*16，SC50长度工程量暂按70米计入； 9、经设计明确回复：更衣室以及音控室灯具按壁灯 1*60W计入； 10、经设计明确回复：消防应急灯具考虑集中控制型； 11、经设计明确回复：灭火器按干粉手提式 2*4KG计入； 12、经设计明确回复：弱电综合布线设备利旧安装，本工程只考虑管线； 八、品牌推荐： 1、涂料：立邦、多乐士、三棵树或同档次及以上 2、石膏板：泰山、拉法基、龙牌或同档次及以上 3、阻燃板：兔宝宝E0级、千年舟E0级、莫干山E0级或同档次及以上 4、吸音板：欧尼尔、林音、丽飞或同档次及以上 5、轻钢龙骨：泰山、拉法基、龙牌或同档次及以上 6、成品套装门：美心、梦天、TATA木门或同档次及以上 7、门窗及玻璃栏杆原片：信义、耀皮玻璃、南玻或同档次及以上 8、门窗五金件：坚朗、合和、春光或同档次及以上 9、防水卷材：月皇、东方雨虹、天一品牌或同档次及以上 10、室外体育器械：金陵、英派斯、澳瑞特或同档次及以上 11、透水塑胶：巴斯夫、奥翔、银河或同档次及以上 12、硅PU：巴斯夫、奥翔、银河或同档次及以上 13、KBG、JDG电线管：萧通（天津市萧山管业）、上海申捷、杭州天一或同档次及以上 14、配电箱柜体：浙江金盾（杭州）、杭州杭开、浙江白象（杭州）或同档次及以上 15、配电箱内元器件：施耐德、ABB、西门子或同档次及以上 16、应急照明灯具：雷士、飞利浦、三雄极光或同档次及以上 17、照明灯具：捷创朗达、欧普、雷士或同档次及以上 18、塑料给、排水管：浙江中财、杭州顺达、杭州亿通或同档次及以上 19、空调器：格力、美的、海尔或同档次及以上； 20、电线、电缆：杭州中策、浙江万马、浙江元通或同档次及以上；