文成县第三实验小学广播、微型电视台、AI体育采购改造项目

# 磋

# 商

# 文

# 件

项 目  编 号：RXCG2024024

采 购  方 式：竞争性磋商

# 采   购   人：文成县第三实验小学

采购代理机构：浙江瑞欣工程项目管理有限公司

二○二四年六月

目  录

第一部分 采购公告	3

第二部分 供应商须知	6

一、总则	8

二、磋商文件的构成、澄清、修改	12

三、响应	12

四、解密与开启响应文件、资格审查与信用信息查询	15

五、评审	16

六、成 交	17

第三部分 采购需求	21

第四部分 评审办法	57

第五部分 拟签订的合同文本	64

第六部分 应提交的有关格式范例	69

第七部分 实质性响应条款及无效标条款	87

附件	89

# 第一部分 采购公告

项目概况

文成县第三实验小学广播、微型电视台、AI体育采购改造项目采购项目的潜在供应商应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）磋商文件，并于2024年7月2日14点30分（北京时间）前递交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：RXCG2024024

项目名称：文成县第三实验小学广播、微型电视台、AI体育采购改造项目

预算金额（元）：570000

最高限价（元）：570000

采购需求：

标项名称：文成县第三实验小学广播、微型电视台、AI体育采购改造项目

数量：1

单位：项

预算金额（元）：570000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途： 文成县第三实验小学广播、微型电视台、AI体育采购改造项目。（详见磋商文件第三部分）。

合同履约期限：详见磋商文件第三部分。

本项目接受联合体投标：(是，(否。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格条件：无；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取（下载）采购文件

时间：/至2024年7月2日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台线上获取

方式：供应商登录政府采购云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

提交响应文件截止时间： 2024年7月2日14点30分 （北京时间）

地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）

开启时间：2024年7月2日14点30分

地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政务服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3.其他事项：

（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展、扶持不发达地区和少数民族地区等。详见磋商文件第二部分采购项目需落实的政府采购政策。

（2）电子招投标的说明：①本项目采用全流程电子化交易，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质响应文件；②供应商须在投标前申领CA数字证书、下载政采云电子交易客户端。申领CA数字证书:申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”:前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③电子投标具体操作流程详见浙江省“项目采购电子交易系统/不见面开评标”学习专题（网址https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）;④磋商文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取磋商文件。⑤若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云，点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。注：供应商在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。供应商需自行准备好摄像头和耳麦，保持网络稳定通畅，并在响应文件开启时间前自测硬件能否正常使用，如因自身硬件或网络原因导致询标讲解失败，相关后果自行负责。

- 磋商文件公告期限与采购公告公告期限一致。

- 潜在供应商已依法获取磋商文件，认为磋商文件使自己的权益受到损害的，可以自获取磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取磋商文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）下载专区下载。注意：游客通道获取的磋商文件仅供浏览使用，潜在供应商请通过规定方式依法获取磋商文件。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：文成县第三实验小学

地    址：温州市文成县大峃镇

传    真：/

项目联系人（询问）：包老师

项目联系方式（询问）： 0577-59000390

质疑联系人： 吴老师

质疑联系方式：0577-59002794

2.采购代理机构信息

名    称：浙江瑞欣工程项目管理有限公司

地    址：文成县徐景花苑1栋一单元1104室

传    真：/

项目联系人（询问）：许一芝/林玉莹

项目联系方式（询问）：13967761864/18767486255

质疑联系人：张晓月

质疑联系方式：13967780033

3.同级政府采购监督管理部门

# 名    称： 文成县财政局政府采购监管科

地    址： 文成县财政局大峃镇伯温路

传    真： 0577-67833147

联 系 人： 吴昌文

监督投诉电话： 0577-67860159

# 第二部分 供应商须知

前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 文成县第三实验小学广播、微型电视台、AI体育采购改造项目 |
|  | 项目编号 | RXCG2024024 |
|  | 采购方式及评审方法 | 竞争性磋商；综合评分法 |
|  | 预算金额及最高限价 | 预算金额：570000元 最高限价：570000元 |
|  | 是否专门面向 中小企业采购 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定，本项目属于 (预留份额专门面向中小企业采购 (部分预留份额项目面向中小企业采购 (未预留份额专门面向中小企业采购 针对本项目的相关规定： 本项目对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予10%（10%—20%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。 |
|  | 项目属性 | (A货物类，单一产品或核心产品为： 网络触摸屏寻呼话筒。 (B服务类。 |
|  | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的：文成县第三实验小学广播、微型电视台、AI体育采购改造项目 ；属于 工业。 注：中小企业的划分标准依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件执行 |
|  | 是否允许 采购进口产品 | (本项目不允许采购进口产品。 (可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不会对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
|  | 是否允许分包 | ( 不允许分包。 ( 允许将非主体、非关键性的 工作分包。 |
|  | 是否接受 联合体投标 | (不接受 (接受 |
|  | 投标保证金 | 不需要 |
|  | 是否需要缴纳 履约保证金 | (不需要 (需要,本项目合同金额的 1 % 。 |
|  | 预付款 | (预付款为本项目采购合同金额的40％； |
|  | 磋商有效期 | 提交响应文件截止之日起90日内有效。 |
|  | 开标前答疑会或现场考察 | (A不组织。 ☐B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
|  | 是否提供演示 | 不需要 ☑需要 演示材料： (1)磋商供应商需根据标项内容制作演示内容录屏讲解进行演示(mp4格式，时长控制在10分钟内，保存为U盘或光盘)。 (2)磋商供应商可自行决定是否递交演示材料，如不提供演示材料，该部分评分因素不得分。 (3)演示材料可以通过邮寄方式或现场递交方式:送达时间(递交时间)以签收人签收时间为准，分批次递交的，送达时间(递交时间) 以签收人最后一次签收时间为准，多次重复递交的，以最后送达的演示材料为准。演示材料应密封和标记，由签收人签收后保存。演示材料按磋商文件规定的递交时间、地点和开标程序开启。若邮寄或递交过程中，演示资料发生遗失、损坏或延期送达等情况，由磋商供应商自行负责。 (4)邮寄(送达)地址:文成县徐景花苑1栋一单元1104室，签收人：林玉莹、许一芝 联系电话：18767486255、13967761864 (5)演示材料邮寄(送达)时间：响应截止时间前。 |
|  | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 属于强制采购节能产品的，必须提供节能产品认证证书。 产品清单： / |
|  | 提交响应文件 截止时间及 开标时间 | 2024年7月2日14时30分（北京时间） |
|  | 特别说明 | 成交供应商在领取成交通知书时提供全套纸质磋商响应文件一正三副。另提供第二轮报价明细表并加盖公章，一正三副。 |
|  | 解释权 | 本磋商文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |
|  | 合同管理 | 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告。 |

# 一、总则

1. 适用范围

本磋商文件适用于该项目的磋商、评审、成交、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1 “采购人”系指采购公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指采购公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “供应商”系指是指是指响应采购、参加磋商竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5成交供应商：系指在本次竞争性磋商中成交的磋商供应商。

2.6“磋商小组”系依《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》组建的专门负责采购评审工作的临时性机构。

2.7“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。

2.8“电子交易平台”系本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.9 “▲” 系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品，“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

2.10 供应商必须对磋商文件中以“▲”标识的有关技术和商务条款做出实质性响应，否则其响应无效。

2.11磋商文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对磋商文件内容的理解和解释。

2.12书面形式：包括数据电文形式与纸质形式。数据电文形式与纸质形式的采购活动具有同等法律效力。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在“供应商须知”中明确规定可以采购进口产品，如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按磋商文件要求提供相关产品认证证书。采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按磋商文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，其响应无效。

3.2.2 纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.3.2.2在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业的，享受价格扣除。监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.3.7可享受中小企业扶持政策的供应商应按照磋商文件格式要求提供《中小企业声明函》。

3.3.8中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内，视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

3.6 支持中小企业信用融资

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，温州市财政局出台了《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》（温财采〔2020〕3号），供应商若有融资意向，可直接登录http://jinrong.zcygov.cn，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案，也可直接向各银行咨询相关业务。

4. 询问、质疑、投诉

4.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理。供应商在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4.2.2.1对磋商文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日起计算（公告期限届满后获取磋商文件的，以公告期限届满之日为准）。

4.2.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

4.2.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.2.4采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

4.2.5质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

4.3.5 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

# 二、磋商文件的构成、澄清、修改

5．磋商文件的构成

5.1 磋商文件包括下列文件及附件：

5.1.1采购公告；

5.1.2供应商须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评审办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例；

5.1.7实质性响应条款及无效标条款

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

6. 磋商文件的澄清、修改

6.1已获取磋商文件的潜在供应商，若有问题需要采购人或采购代理机构澄清，应于磋商截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。采购人或采购代理机构对磋商文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取磋商文件的潜在供应商，澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分，当磋商文件与磋商文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正（澄清）公告为准。

6.3澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以更正（澄清）公告形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商，并对其具有约束力；不足5日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交响应文件的截止时间。供应商应及时关注浙江政府采购网上该项目的公告信息。

# 三、响应

7. 磋商文件的获取

详见采购公告中获取磋商文件的时间期限、地点、方式及磋商文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在供应商按第二部分供应商须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10. 响应文件的语言

响应文件及供应商与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 响应文件的组成

11.1资格文件：

以联合体形式参加本项目投标的，联合体各方均应当提供如下资格证明材料：

11.1.1有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件/自然人的身份证明；

11.1.2符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）；

11.1.4本项目的特定资格要求（如有）；

11.1.5联合协议（如有）；

备注：以上所需的各种证书、证件、证明、执照等证明材料均须加盖CA电子签章或供应商公章。

11.2 商务技术文件：

11.2.1响应函；

11.2.2法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

授权委托书（如有）；

11.2.3分包意向协议（如有）；

11.2.4符合性审查资料；

11.2.5评审标准相应的商务技术资料；

11.2.6响应标的清单；

11.2.7商务技术偏离表；

11.2.8演示材料；

11.2.9政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3报价文件：

11.3.1第（）轮开标一览表（报价表）；

11.3.2供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（如有）。

备注：以上所需的各种证书、证件、证明、执照等证明材料如遇年检或换证等特殊情况须提供相应的证明材料。

12. 响应文件的编制

12.1响应文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各供应商在编制响应文件时请按照磋商文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或磋商小组查找不到有效文件是供应商的风险。

12.2供应商进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照磋商文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

12.4演示材料：

(1)磋商供应商需根据标项内容制作演示内容录屏讲解进行演示(mp4格式，时长控制在10分钟内，保存为U盘或光盘)。

(2)磋商供应商可自行决定是否递交演示材料，如不提供演示材料，该部分评分因素不得分。

(3)演示材料可以通过邮寄方式或现场递交方式:送达时间(递交时间)以签收人签收时间为准，分批次递交的，送达时间(递交时间) 以签收人最后一次签收时间为准，多次重复递交的，以最后送达的演示材料为准。演示材料应密封和标记，由签收人签收后保存。演示材料按磋商文件规定的递交时间、地点和开标程序开启。若邮寄或递交过程中，演示资料发生遗失、损坏或延期送达等情况，由磋商供应商自行负责。

(4)邮寄(送达)地址:文成县徐景花苑1栋一单元1104室，签收人：林玉莹、许一芝  联系电话：18767486255、13967761864

(5)演示材料邮寄(送达)时间：响应截止时间前。

- 磋商报价

13.1供应商提供的货物和服务价格应该用人民币报价。磋商价格应该已经扣除所有商业折扣以及现金折扣。磋商报价应包括购买货物、服务所需缴纳的所有税费和一切费用，费用包括送达使用单位指定地点的一切费用。

13.2根据本次竞争性磋商采购工作要求，最后只允许有一个磋商报价，磋商供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，在磋商结束后提供给采购机构及采购人最优惠的磋商价格。

13.3首次报价不公开。

13.4采购代理机构开启新一轮报价，供应商在报价时限内在线提交最后报价，若供应商在报价截止时间前未按要求提交最后报价的，视作响应无效。

13.5最后一轮报价时，其报价明细表中各项报价需另行明确，否则各项报价均按比例调整。

13.6供应商在报价文件上传的价格和电子交易平台里填写的金额不一致时，以供应商上传的报价文件为准，对供应商的报价进行修正。

14.响应文件的签署、盖章

14.1响应文件按照磋商文件格式要求进行签署、盖章。供应商的响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的，其响应无效。

14.2为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在磋商截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

14.3磋商文件对响应文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14.4如为联合体投标，联合体协议书须由联合体各方均加盖单位公章,并由其法定代表人或企业负责人或其委托代理人签字或盖章，否则作无效投标处理，响应文件中其他须盖单位公章的地方可只需加盖牵头人单位全称的公章，其他须法定代表人或企业负责人或其委托代理人签字或盖章的地方可只需由牵头人单位法定代表人或企业负责人或其委托代理人签字或盖章即可。

14.5响应文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。

14.6响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

15. 响应文件的提交、补充、修改、撤回

15.1 供应商应当在磋商截止时间前完成响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。磋商截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。磋商截止时间后递交的响应文件，电子交易平台将拒收。

15.2电子交易平台收到响应文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在磋商截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

15.3采购人、采购代理机构可以视情况延长响应文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与供应商以前在磋商截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的磋商截止期。

15.4供应商应承担其参加投标所涉及的一切费用，不管投标结果如何，采购人对这些费用不负任何责任。

16.响应文件的无效处理

属于磋商文件无效标规定的情形的，响应无效。

17.磋商有效期

17.1磋商有效期为从提交响应文件的截止之日起90天。供应商的响应文件中承诺的磋商有效期少于磋商文件中载明的磋商有效期的，响应无效。

17.2响应文件合格投递后，自磋商截止日期起，在磋商有效期内有效。

17.3在原定磋商有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知供应商延长磋商有效期。▲供应商同意延长的，不得要求或被允许修改其响应文件，供应商拒绝延长的，其响应无效。

17.4本政府采购项目不允许转包。

18.备份响应文件(本项目无需提供）

# 四、解密与开启响应文件、资格审查与信用信息查询

19.解密与开启响应文件

19.1采购代理机构按照磋商文件规定的时间通过电子交易平台组织磋商，所有供应商均应当准时在线参加。供应商不足3家的，不得开标。

19.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有响应文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商按照平台提示和磋商文件的规定时间内完成在线解密。

19.3响应文件未按时解密，视为响应文件撤回。

19.4开启磋商响应文件后，采购代理机构通过电子交易平台发出询标函，磋商供应商在规定的时间内真实完整填写《政府采购活动现场确认声明书》（按附表格式），通过电子交易平台提交《政府采购活动现场确认声明书》并电子签章。

20.资格审查

20.1磋商小组将依据法律法规和磋商文件的规定，对供应商的资格进行审查。

20.2▲供应商未按照磋商文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为供应商不具备磋商文件中规定的资格要求，其响应无效。

20.3对未通过资格审查的供应商，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

20.4合格供应商不足3家的，不得评审。

20.5▲单位负责人（指法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得分别参加同一合同项下的采购活动。

20.6▲为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

20.7▲以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

21.信用信息查询

21.1信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询供应商接收资格审查时的信用记录。

21.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的供应商的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

21.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝参与政府采购活动。

21.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

# 五、磋商与评审

22.磋商小组

22.1磋商小组组成：磋商小组由采购人代表和磋商小组组成，成员人数为3（含）人以上单数，其中磋商小组不得少于成员总数的三分之二。

22.2磋商小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）进行资格性审查、符合性审查；

（2）审查、评价响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求；

（3）要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明；

（4）对响应文件进行比较和评价；

（5）确定成交候选人名单或根据采购人委托直接确定成交供应商；

（6）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

22.3评审纪律：

（1）磋商小组成员要严格遵守评审工作纪律、保密、回避等相关规定，依法独立履行评审职责，客观、公正、审慎参与评审工作。

（2）与供应商或磋商小组其他成员存在利害关系的，要主动回避，自觉签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

（3）磋商小组成员不得私下接触联系供应商，不得接受或参加供应商或与投标有关的单位、组织或个人的有碍公务的宴请、娱乐活动等，不得以任何形式弄虚作假。

（4）保持评审现场安静，不在评审现场随意走动，因发生不可预见情况确需与外界联系或暂时离开评审现场的，应向现场监督员说明情况，征得同意后在监控区域内进行相关活动，并应接受相关工作人员的监督。

（5）磋商小组成员不得将自身意见强加给其他磋商小组成员，或私下相互串通压制其他磋商小组成员的意见。

（6）磋商小组成员不得征询采购人对供应商的倾向性意向，不得接受任何单位、个人明示或暗示提出的倾向或排斥特定供应商的要求。

（7）严格遵守政府采购评审工作纪律，不得向外泄露评审情况及涉及供应商商业秘密的信息。

（8）评审结束后，各磋商小组成员应将全部资料整理上交采购代理单位，严禁将评审过程中的任何资料带出评审现场向供应商或其他单位提供。

22.4磋商小组将根据磋商文件和有关规定，履行评审工作职责，并按照评审方法及评分标准，全面衡量各供应商对磋商文件的响应情况。对实质上响应磋商文件的供应商，按照评审因素的量化指标排出推荐成交的供应商的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见磋商文件第四部分评审办法。

22.5保密义务：参与采购活动的所有各方，对在参与磋商过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

# 六、成 交

23. 确定成交供应商

23.1采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内通过电子交易平台在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

23.2采购人在收到评审报告后5个工作日内未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

24. 成交通知书与成交结果公告

24.1自成交供应商确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向成交供应商发出成交通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式发出成交通知书。

24.2成交结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准、成交公告期限以及磋商小组名单等。成交供应商享受中小企业扶持政策的，采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。

24.3采购机构将在 “浙江省政府采购网”（网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn//）上发布《成交结果公示》，采购结果公告期限为1个工作日。

25.代理服务费

经采购人和代理人双方协商，本次采购代理服务费由成交供应商支付，采购代理服务费根据预算金额参照发改办价格（2003）857号文件及国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格【2002】1980号文件的货物类收费标准收取，不足捌仟元按捌仟元收取。采购代理服务费不在报价中单列（各磋商供应商应在报价中予以考虑），该费用必须在领取成交通知书前付清。

| 金额（万元） 费率（%） 服务类型 | 货物招标（%） | 服务招标（%） | 工程招标（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元内 | 1.50% | 1.50% | 1.00% |
| 101~500万元 | 1.10% | 0.80% | 0.70% |
| 501~1000万元 | 0.80% | 0.45% | 0.55% |
| 1000~5000万元 | 0.50% | 0.25% | 0.35% |
| 5000~10000万元 | 0.25% | 0.10% | 0.20% |
| 10000~100000万元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 100000万元以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

# 七、合同授予

26. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

27. 合同的签订

27.1 采购人与成交供应商应当通过电子交易平台在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件和成交供应商响应文件等确定的事项签订政府采购合同，并在合同签订之日起2个工作日内依法发布合同公告。

27.2如成交供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或企业负责人或其授权代表与采购人代表签订合同。采购人与成交供应商签订合同后，及时将合同原件交浙江瑞欣工程项目管理有限公司归档。

27.3在项目允许分包的前提下，享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

27.4预留份额专门面向中小企业采购的项目，对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

27.5成交供应商按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如成交供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

27.6成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

27.7鼓励有条件的采购人与成交供应商通过政府采购电子交易平台在线签订政府采购合同。

28.履约保证金和预付款

28.1履约保证金拟签订的合同文本要求成交供应商提交履约保证金的，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，供应商应当以银行转账、转帐支票、银行汇票或银行、保险机构出具的保函等非现金形式提交。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函。

供应商也可以登录政采云平台-[金融服务]—[我的项目]—[已备案合同]以保函形式提供：①供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。②在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。③在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

28.2预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。

供应商也可以登录政采云前台大厅选择金融服务-[保函保险服务]出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

# 八、电子交易活动的中止

29. 电子交易活动的中止。

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

29.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

29.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

29.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

29.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

29.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

30.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

# 九、验收

31.验收

31.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

31.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

31.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

31.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

# 第三部分   采购需求

- 采购内容及技术要求：

采购内容：文成县第三实验小学广播、微型电视台、AI体育采购改造项目，包括所有系统方案的优化以及所需设备的供货、安装(含配套施工、辅材辅料）、系统集成、调试、验收配合、技术培训、售后服务及伴随的其他服务等。

- 招标需求清单及详细技术指标要求：

1.1采购内容：

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IP广播系统 | 项 | 1 | 319980 |
| 2 | 校园直录播系统 | 项 | 1 | 107540 |
| 3 | 五楼会议室改造 | 项 | 1 | 42680 |
| 4 | AI智慧体育运动吧 | 项 | 1 | 99800 |

1.2采购清单

1.2.1IP广播系统清单

| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 数量 | 单位 | 综合单价最高限价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IP网络触摸屏服务器 | 详见“IP广播系统详细技术指标要求”序号1 | 1 | 台 | 24800 | 24800 |  |
|  | 系统主控管理软件 | 详见“IP广播系统详细技术指标要求”序号2 | 1 | 套 | 0 | 0 |  |
|  | 网络触摸屏寻呼话筒 | 详见“IP广播系统详细技术指标要求”序号3 | 2 | 套 | 6300 | 12600 |  |
|  | 监听音箱 | 详见“IP广播系统详细技术指标要求”序号4 | 1 | 台 | 1620 | 1620 |  |
|  | IP网络蓝牙音箱 （含麦克风） | 详见“IP广播系统详细技术指标要求”序号5 | 37 | 台 | 2045 | 75665 |  |
|  | 蓝牙麦克风 | 详见“IP广播系统详细技术指标要求”序号6 | 63 | 只 | 200 | 12600 |  |
|  | 壁挂喇叭 | 详见“IP广播系统详细技术指标要求”序号7 | 40 | 只 | 120 | 4800 |  |
|  | 天花喇叭 | 详见“IP广播系统详细技术指标要求”序号8 | 26 | 只 | 150 | 3900 |  |
|  | 室外音柱（铝合金） | 详见“IP广播系统详细技术指标要求”序号9 | 5 | 只 | 600 | 3000 |  |
|  | IP网络功放 | 详见“IP广播系统详细技术指标要求”序号10 | 3 | 台 | 6500 | 19500 |  |
|  | IP网络功放 | 详见“IP广播系统详细技术指标要求”序号11 | 2 | 台 | 4400 | 8800 |  |
|  | 远距离无 线话筒 | 详见“IP广播系统详细技术指标要求”序号12 | 1 | 套 | 3800 | 3800 |  |
|  | 调音台 | 详见“IP广播系统详细技术指标要求”序号13 | 1 | 台 | 3560 | 3560 |  |
|  | 防水专业音箱 | 详见“IP广播系统详细技术指标要求”序号14 | 4 | 只 | 6800 | 27200 |  |
|  | 数字音频处理器 | 详见“IP广播系统详细技术指标要求”序号15 | 1 | 台 | 4525 | 4525 |  |
|  | 后级功放 | 详见“IP广播系统详细技术指标要求”序号16 | 2 | 台 | 5680 | 11360 |  |
|  | 话筒处理器 | 详见“IP广播系统详细技术指标要求”序号17 | 1 | 台 | 6300 | 6300 |  |
|  | 一拖二无线手持话筒 | 详见“IP广播系统详细技术指标要求”序号18 | 1 | 套 | 3200 | 3200 |  |
|  | 一拖八无线手持话筒 | 详见“IP广播系统详细技术指标要求”序号19 | 1 | 套 | 8900 | 8900 |  |
|  | 天线放大器 | 详见“IP广播系统详细技术指标要求”序号20 | 1 | 套 | 3800 | 3800 |  |
|  | 电源时序器 | 详见“IP广播系统详细技术指标要求”序号21 | 1 | 台 | 1450 | 1450 |  |
|  | IP前置话筒控制器 | 详见“IP广播系统详细技术指标要求”序号22 | 1 | 台 | 5850 | 5850 |  |
|  | 室外音柱（铝合金） | 详见“IP广播系统详细技术指标要求”序号23 | 4 | 只 | 1230 | 4920 |  |
|  | 音箱基础架 | 详见“IP广播系统详细技术指标要求”序号24 | 1 | 项 | 3000 | 3000 |  |
|  | 楼层交换机 | 详见“IP广播系统详细技术指标要求”序号25 | 5 | 台 | 1650 | 8250 |  |
|  | 核心交换机 | 详见“IP广播系统详细技术指标要求”序号26 | 1 | 台 | 5000 | 5000 |  |
|  | 网线 | 详见“IP广播系统详细技术指标要求”序号27 | 11 | 箱 | 780 | 8580 |  |
|  | 8芯室外单模光缆 | 详见“IP广播系统详细技术指标要求”序号28 | 400 | 米 | 5 | 2000 |  |
|  | 千兆光模块 | 详见“IP广播系统详细技术指标要求”序号29 | 5 | 套 | 600 | 3000 |  |
|  | 机柜 | 详见“IP广播系统详细技术指标要求”序号30 | 2 | 台 | 1800 | 3600 |  |
|  | 墙柜 | 详见“IP广播系统详细技术指标要求”序号31 | 5 | 台 | 700 | 3500 |  |
|  | 广播线 | 详见“IP广播系统详细技术指标要求”序号32 | 1 | 项 | 9000 | 9000 | 磋商供应商根据项目情况合理评估使用数量 |
|  | 电源线 | 详见“IP广播系统详细技术指标要求”序号33 | 1 | 项 | 3500 | 3500 | 磋商供应商根据项目情况合理评估使用数量 |
|  | 光纤配件熔接费用 | 详见“IP广播系统详细技术指标要求”序号34 | 1 | 项 | 1500 | 1500 | 磋商供应商根据项目情况合理评估使用数量 |
|  | PVC管 | 详见“IP广播系统详细技术指标要求”序号35 | 1 | 项 | 900 | 900 | 磋商供应商根据项目情况合理评估使用数量 |
|  | 配套配件 | 详见“IP广播系统详细技术指标要求”序号36 | 1 | 项 | 1000 | 1000 | 磋商供应商根据项目情况合理评估使用数量 |
|  | 安装调试费 | 详见“IP广播系统详细技术指标要求”序号37 | 1 | 项 | 15000 | 15000 |  |

1.2.2 校园直录播系统清单

| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 数量 | 单位 | 综合单价最高限价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高清录播系统主机 | 详见“校园直录播系统统详细技术指标要求”序号1 | 1 | 台 | 23500 | 23500 |  |
|  | 高清录播系统 | 详见“校园直录播系统统详细技术指标要求”序号2 | 1 | 套 | 19800 | 19800 |  |
|  | 广播级4K手持式摄像机 | 详见“校园直录播系统统详细技术指标要求”序号3 | 1 | 台 | 25000 | 25000 |  |
|  | 三脚架 | 详见“校园直录播系统统详细技术指标要求”序号4 | 1 | 个 | 1200 | 1200 |  |
|  | 调音台 | 详见“校园直录播系统统详细技术指标要求”序号5 | 1 | 台 | 3560 | 3560 |  |
|  | 一拖二无线手持话筒 | 详见“校园直录播系统统详细技术指标要求”序号6 | 1 | 套 | 3200 | 3200 |  |
|  | 双咪头专业录音麦克风 | 详见“校园直录播系统统详细技术指标要求”序号7 | 1 | 只 | 3500 | 3500 |  |
|  | 立体声监听耳机 | 详见“校园直录播系统统详细技术指标要求”序号8 | 1 | 个 | 780 | 780 |  |
|  | 机柜 | 详见“校园直录播系统统详细技术指标要求”序号9 | 1 | 个 | 1500 | 1500 |  |
|  | 操作台 | 详见“校园直录播系统统详细技术指标要求”序号10 | 1 | 张 | 2500 | 2500 |  |
|  | 配套线材 | 详见“校园直录播系统统详细技术指标要求”序号11 | 1 | 项 | 1000 | 1000 |  |
|  | 安装及人工调试 | 详见“校园直录播系统统详细技术指标要求”序号12 | 1 | 项 | 2000 | 2000 |  |
|  | 装修 | 详见“校园直录播系统统详细技术指标要求”序号13 | 1 | 项 | 20000 | 20000 |  |

1.2.3五楼会议室改造清单

| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 数量 | 单位 | 综合单价最高限价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 调音台 | 详见“五楼会议室改造详细技术指标要求”序号1 | 1 | 台 | 8375 | 8375 |  |
|  | 数字音频处理器 | 详见“五楼会议室改造详细技术指标要求”序号2 | 1 | 台 | 4525 | 4525 |  |
|  | 功放 | 详见“五楼会议室改造详细技术指标要求”序号3 | 1 | 台 | 5680 | 5680 |  |
|  | 话筒处理器 | 详见“五楼会议室改造详细技术指标要求”序号4 | 1 | 台 | 6300 | 6300 |  |
|  | 无线手持话筒 | 详见“五楼会议室改造详细技术指标要求”序号5 | 2 | 套 | 3200 | 6400 |  |
|  | 无线会议话筒 | 详见“五楼会议室改造详细技术指标要求”序号6 | 1 | 套 | 3600 | 3600 |  |
|  | 天线放大器 | 详见“五楼会议室改造详细技术指标要求”序号7 | 1 | 套 | 3800 | 3800 |  |
|  | 安装调试费 | 详见“五楼会议室改造详细技术指标要求”序号8 | 1 | 项 | 4000 | 4000 |  |

1.2.4AI智慧体育运动吧配置清单

| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 数量 | 单位 | 综合单价最高限价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AI智慧体育运动吧 | 硬件配置 | 详见“AI智慧体育系统技术参数要求”序号1 | 2 | 套 | 49900 | 99800 |  |
|  |  | 跳绳 | 详见“AI智慧体育系统技术参数要求”序号2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 纵跳摸高 | 详见“AI智慧体育系统技术参数要求”序号3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 开合跳 | 详见“AI智慧体育系统技术参数要求”序号4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 立定跳远 | 详见“AI智慧体育系统技术参数要求”序号5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 仰卧起坐 | 详见“AI智慧体育系统技术参数要求”序号6 |  |  |  |  |  |

1.3详细技术指标要求：

1.3.1 IP广播系统详细技术指标要求

| 序号 | 设备名称 | 设备参数 |
| --- | --- | --- |
|  | IP网络触摸屏服务器 | 1.IP网络广播触摸控制中心，采用工业级工控机机箱设计（6U），机箱采用钢结构，采用SSD固态硬盘更安全可靠； 2.采用≥15.6英寸超大显示屏，触摸屏操控简单易用； 3.系统配备强大的媒体资源节目库管理及存储功能，供频道广播、即时广播、定时任务以及终端点播节目使用。 4.系统具备多套定时任务管理方案，支持定时任务多模式运作，定时任务可按星期循环控制，也可按天定时任务执行，通过灵活的定时任务配置，完全可适合各种复杂应用场合。 5.系统提供灵活的终端点播管理功能，具有丰富的点播节目库，供终端点播灵活选择，支持多路终端同步点播管理。 6.★本系统的所有设备均具有脱机运行功能，可脱离服务器独立运行在网络中。 7.★支持手机APP远程控制，可通过手机远程控制终端的播放，音量大小，可以频道播放，远程遥控。也可以把手机里面的歌曲直接播放给指定的终端。 8.支持第三方平台系统嵌入式开发，提供标准开发协议，实现平台之间的相互整合。 9.系统集成LED信息发布，音视频远程控制多媒体控制软件。可对信息发布，音视频文件发布统一管理。（需提供产品相对应功能的设备图片或软件截图并加盖CA电子签章（或公章）进行佐证） 10.支持TTS语音合成包，标准音质音调。 11.★支持WAV歌曲格式，可兼容标准高考外语听力考试系统歌曲。（需提供产品相对应功能的设备图片或软件截图并加盖CA电子签章（或公章）进行佐证） 技 术 参 数 1.屏幕尺寸 ≥15.6英寸 2.屏幕颜色 TFT24位真彩色 3.操控方式 1024*768分辨率液晶电阻式（四线）触摸屏 4.光驱类型 DVD光驱 5.标准接口 100M/1000M网口2个，USB口6个，内置串口6个，并口1个，VGA 1个 6.支持协议 TCP/IP,UDP,IGMP，FTP，ICMP,ARP,支持跨网关跨路由配置，具7.有脱机功能。（需提供产品相对应功能的设备图片或软件截图并加盖CA电子签章（或公章）进行佐证） 8.主板 Intel NM10芯片组，X86架构 9.内存 DDR3 1600MHZ 4G 10.CPU Intel ATOM D2550，双核四线程X86，1.86GHz 11.音频格式 PCM（无压缩格式），ADPCM，MP3,WAV,OGG 12.频道数 频道30路，点播30路，录音15路 13.断电断网重启恢复时间 断电小于30秒，断网小于1秒 14.存储容量 工业级固态硬盘（SSD）120G 15.工作温度 -20℃～+60℃ 16.工作湿度 10%～90% 17.功耗 ≤50W 18.电源 AC110～240V/50Hz |
|  | 系统主控管理软件 | 产 品 说 明 系统管理软件是IP网络音频广播系统的重要部分，它可安装在网络内的任意一台电脑中，用来对整个IP网络广播系统的设备配置、频道配置、任务配置、节目库管理、用户管理、权限管理、终端设备状态查询以及对终系统管理软件是IP网络音频广播系统的重要部分，它可安装在网络内的任意一台电脑中，用来对整个IP网络广播系统的设备配置、频道配置、任务配置、节目库管理、用户管理、权限管理、终端设备日志状态查询以及对终端设备进行控制操作。 1.具备系统终端设备状态实时监测查询管理功能。 2.具备终端与外设集中配置管理功能。 3.具备频道歌曲配置管理功能。 4.具备服务器定时任务编辑管理功能。 5.具备服务器定时方案编辑管理功能。 6.具备终端本地定时任务编辑管理功能。 7.具备终端SD节目文件下载管理功能。 8.具备即时广播控制管理功能。 9.具备频道广播控制管理功能。 10.具备文本文字转语音广播功能。 11.具备寻呼广播功能。 12.具备设备控制管理功能。 13.具备媒体资源节目库管理功能。 14.具备服务器与设备校时功能。 15.具备节目制作和文件上传与下载管理功能。 16.具备系统用户与权限分配管理功能。 17.可提供SDK软件开发工具包。 18.具备LED屏文字信息发布功能。 19.具备视频文件播放管理功能。 20.具备一键扫描部署功能，可在软件上直接扫描网络中任意一个终端设备，可直接修改设备IP地址和名称，一键自动部署，无需在到设备安装位置进行任何设置，操作简单方便，省时少力。 21.具备定时任务批量修改功能，可对定时任务进行快捷修改设置。 22.具备断线续播功能，支持设备断线上线后自动接入之前任务播放。 23.具备续播功能，支持寻呼和定时相互切换，可设定优先级。 24.具备快播功能，支持一键快捷播放，方便操作。 25.具备监听功能，可同步终端设备进行网络音源和设备音量同步监听。 26.具备日志查询功能，可查询导出服务器系统，操作账户和终端设备的工作日志，方便排查问题。 27.支持手机APP控制(安卓系统)，使用手机APP(安卓系统)可以方便地对终端设备进行远程控制，包括打开和关闭任意终端，播放歌曲，音量控制，频道切换，远程遥控，寻呼讲话等功能，同时可以把手机里面的音乐歌曲直接播放到指定的终端。 |
|  | 网络触摸屏寻呼话筒 | 产品说明 1.自带双口集线器（HUB）,可直接接入局域网（LAN）或广域网（WAN）,可播放网络音频，可接受服务器及其它IP网络设备的访问与控制。 2.网络故障自我诊断，网络及服务状态显示。 3.新型桌面式外观设计，7寸TFT真彩屏，图形化界面显示，全电容触摸屏操控，方便快捷，高档美观。 4.网络对讲的核心设备，可直接对各种类型的终端设备进行寻呼和双向对讲。 5.可一键进行全区、分区、单个寻呼讲话。 6.★具有脱机运行功能，可直接接入网络使用，寻呼及对讲时无需通过服务器中转，启动和响应速度快，延时时间短。 7.★支持PCM寻呼对讲，PCM寻呼对讲是目前最先进的寻呼对讲模式，可以实现寻呼接近零延时，从而获得良好的用户体验。 8.对讲时支持多方通话。 9.寻呼及对讲权限控制功能。 10.线路输入输出口，可向网络传送本地音频信号。 11.自带SD卡，可以直接播放SD卡里的音乐节目，可将SD卡里的音乐转换为网络数据流，传给其它终端设备。 12.高保真录音功能，可以将话筒及线路输入的信号进行高质量录音，录音文件存放在SD卡里，可以随时播放。 13.检索寻呼及对讲对象时，支持数字、英文、中文名首拼查询，操作极其简单。 14.高保真音质，能胜任对对讲音质有极高要求的场合。 15.外置鹅颈式话筒，内置扬声器(1W)可独立调节音量。 技 术 参 数 1.网络接口 标准RJ45（3个），10M/100M网口2个，升级口1个 2.支持协议 TCP/IP,UDP,IGMP，FTP，ICMP,ARP,支持跨网关跨路由配置，具有脱机功能 3.音频格式 PCM（无压缩格式）,ADPCM,MP3,WAV,OGG 4.显示屏尺寸 7寸 5.屏幕分辨率 800*480像素 6.屏幕键盘 虚拟键盘 7.键盘输入方式 触控输入 8.采样比特率 8K-124K可选 9.存储 TF卡（MICRO SD），标配2G 10.录音时间 话筒及线路录音，文件存储于SD卡中，120小时（4G） 11.网络延时 文件播放：小于30ms, 实时讲话：小于5ms，双向对讲<10ms,具有自动缓存功能 12.断电断网重启恢复时间 小于1秒 13.录音电平 线路250mV,话筒10mV,录音电平大小可调 14.传输速率 10/100Mbps 15.音频模式 网络数据包，CD音质 16.频率响应 20Hz～16KHz 17.谐波失真 ≤0.3% 18.信噪比 ＞75dB 19.线路输入电平及接口 250mV， RCA 20.内置扬声器输出阻抗及功率 8Ω，1W 21.线路输出电平阻抗及接口 775mV/1K欧姆，RCA 22.内置扬声器输出阻抗及功率 8欧姆，1W 23.工作温度 -20℃～+60℃ 24.工作湿度 10%～90% 25.功耗 ≤20W 26.输入电源 AC220V/50Hz |
|  | 监听音箱 | 1.自带双口集线器（HUB）,可直接接入局域网（LAN）或广域网（WAN）,可播放网络音频，可接受服务器及其它IP网络设备的访问与控制。 2.强大的网络音频播放功能，可在网络中独立使用，可直接播放来自于IP网络音频矩阵、IP网络收音头或IP网络CD的网络音频信号。 3.★具有脱机功能，可以脱离服务器直接接受网络消防矩阵、网络寻呼话筒等内部通讯对讲设备的控制，对寻呼对讲或消防等紧急任务反应更迅速，更可靠。 4.内置2*15W功放，全频喇叭,音质优美，功放与音箱一体化，连接更简单，使用更方便。 5.无信号时可自动转入待机状态，节能环保。 6.具有功放输出端子，可外接定阻式音箱1只（4~16欧，10W以内功率）。 7.★话筒输入接口，话筒具有强插功能。 技 术 参 数 1.网络接口 标准RJ45（3个），10M/100M网口2个，升级口1个 2.支持协议 TCP/IP,UDP,IGMP，FTP，ICMP,ARP,支持跨网关配置，具有脱机功能 3.音频格式 PCM（无压缩格式）,ADPCM,MP3,WAV,OGG 4.待机 无信号3分钟自动待机,待机时间可自设 5.网络延时 文件播放：小于50ms, 实时讲话：小于10ms,具有自动缓存功能 6.断电断网重启恢复时间 小于1秒 7.频率响应 20Hz～16KHz 8.谐波失真 ≤0.3% 9.信噪比 ＞75dB 10.MIC话筒输入灵敏度 10mV,话筒输入 11.额定输出 内置2*15W数字功放，内置10W全频扬声器，一路功放输出，12.可外接定阻式音箱（4~16欧，10W以内功率） 13.功耗 ≤50W 14.输入电源 AC220V/50Hz |
|  | IP网络蓝牙音箱（含麦克风） | 1.★2.4G蓝牙技术，20米超远接收距离，连接稳定，音质优美。 2.★高灵敏度蓝牙话筒，红外及蓝牙双对码方式，彻底解决对码及串码难题。 3.自带双口集线器（HUB）,可直接接入局域网（LAN）或广域网（WAN）,可播放网络音频，可接受服务器及其它IP网络设备的访问与控制。 4.强大的网络音频播放功能，可在网络中独立使用，可直接播放来自于IP网络音频矩阵、IP网络收音头或IP网络CD的网络音频信号。 5.★具有脱机功能，可以脱离服务器直接接受网络消防矩阵、网络寻呼话筒等内部通讯对讲设备的控制，对寻呼对讲或消防等紧急任务反应更迅速，更可靠。 6.内置2*15W功放，全频喇叭,音质优美，功放与音箱一体化，连接更简单，使用更方便。 7.无信号时可自动转入待机状态，节能环保。 8.具有功放输出端子，可外接定阻式音箱1只（4~16欧，10W以内功率）。 9.★话筒输入接口，话筒具有强插功能。 技 术 参 数 1.网络接口 标准RJ45（3个），10M/100M网口2个，升级口1个 2.支持协议 TCP/IP,UDP,IGMP，FTP，ICMP,ARP,支持跨网关配置，具有脱机功能 3.音频格式 PCM（无压缩格式）,ADPCM,MP3,WAV,OGG 4.待机 无信号3分钟自动待机,待机时间可自设 5.网络延时 文件播放：小于50ms, 实时讲话：小于10ms,具有自动缓存功能 6.断电断网重启恢复时间 小于1秒 7.对码方式 红外遥控和2.4G两种方式 8.传输距离 20米（空旷无遮挡） 9.采样率 32KHz 10.增益调节 AGC增值调节 11.频率响应 20Hz～16KHz 12.谐波失真 ≤0.3% 13.信噪比 ＞75dB 14.MIC话筒输入灵敏度 10mV,话筒输入 15.额定输出 内置2*15W数字功放，内置10W全频扬声器，一路功放输出. 16.可外接定阻式音箱（4~16欧，10W以内功率） 17.功耗 ≤50W 18.输入电源 AC220V/50Hz |
|  | 蓝牙麦克风 | 1. 采用2.4G蓝牙技术及工业级U段无线技术,20米超远接收距离, 连接稳定,音质优美。 2. 高灵敏度拾音话筒,可选配头戴麦。自动静噪功能,当检测到无人讲话时,可自动启动静噪功能。 3. 可调整音量大小。 4.支持电子教鞭。 5.可选配头戴麦或者领夹麦。 5.可选配PPT翻页器。 |
|  | 壁挂喇叭 | 1.额定/最大功率：10W/20W 2.输入电压：100V 3.★灵敏度：92dB 4.频率响应：110～15000HZ 5.喇叭单元：6.5＂×1 2＂×1 |
|  | 天花喇叭 | 1.额定/最大功率： 6W/10W； 2.输入电压：100V； 3.★灵敏度：88dB 4.频率响应：110-14000Hz； 5.喇叭单元：6＂ 6.开孔尺寸：Φ180MM |
|  | 室外音柱（铝合金） | 1.额定/最大功率：45/65W； 2.输入电压：100V； 3.★灵敏度：94dB； 4.频率响应：150-18000Hz； 5.喇叭单元：4＂×4 3.5＂×1 6.尺寸(毫米)：610×150×123； 7.材料：全铝； 8.★提供IPX6防水等级认证证书。 |
|  | IP网络功放 | 1.自带双口集线器（HUB）,可直接接入局域网（LAN）或广域网（WAN）,可播放网络音频，可接受服务器及其它IP网络设备的访问与控制。 2.强大的网络音频播放功能，可在网络中独立使用，可直接播放来自于IP网络音频矩阵、IP网络收音头或IP网络CD的网络音频信号。 3.★具有脱机功能,可脱离服务器直接接受网络消防矩阵、网络寻呼话筒等内部通讯对讲设备的直接控制，对寻呼对讲或消防等紧急任务反应更迅速，更可靠。 4.音频频道选择收听功能，用户可在同时传送的多套音频频道音频节目中进行任意选择收听, 音频频道节目可来自服务器，也可来自音频矩阵或IP网络收音头和IP网络CD。 5.★LCD显示屏，自带高精度电子时钟，时间显示功能，且时钟可自动与服务器同步，确保定时任务的精确执行。 6.★可对功放的交流供电电压进行测定并显示。 7.★强切功能，当有消防信号启动时会自动输出24V电信号打开音量控制器，无需再外加设备。 8.功放故障告警提示。 9.一路线路输入，二路话筒输入，话筒具有强切功能。 10.完善的输出短路保护以及整机过热、过压、过流、中点保护。 11.无信号时可自动转入待机状态，节能环保。 技 术 参 数 1.网络接口 标准RJ45（3个），10M/100M网口2个，升级口1个 2.支持协议 TCP/IP,UDP,IGMP，FTP，ICMP,ARP,支持跨网关配置，具有脱机功能 3.音频格式 PCM（无压缩格式）,ADPCM,MP3,WAV,OGG 4.频道数 30路,可自设 5.待机 无信号3分钟自动待机,待机时间可自设 6.网络延时 文件播放：小于50ms, 实时讲话：小于10ms,具有自动缓存功能 7.电压检测 AC180V-250V，超量程断输出，报警 8.断电断网重启恢复时间 小于1秒 9.频率响应 20Hz～16KHz 10.谐波失真 ≤0.3% 11.信噪比 ＞75dB 12.线路输入电平 250mV RCA 13.MIC话筒输入灵敏度 10mV，2路话筒输入 14.额定输出 600W定压70V/100V输出或定阻600W输出,可定压定阻两用 15.功耗 ≤750W 16.输入电源 AC220V/50Hz |
|  | IP网络功放 | 1.自带双口集线器（HUB）,可直接接入局域网（LAN）或广域网（WAN）,可播放网络音频，可接受服务器及其它IP网络设备的访问与控制。 2.强大的网络音频播放功能，可在网络中独立使用，可直接播放来自于IP网络音频矩阵、IP网络收音头或IP网络CD的网络音频信号。 3.★具有脱机功能,可脱离服务器直接接受网络消防矩阵、网络寻呼话筒等内部通讯对讲设备的直接控制，对寻呼对讲或消防等紧急任务反应更迅速，更可靠。 4.音频频道选择收听功能，用户可在同时传送的多套音频频道音频节目中进行任意选择收听, 音频频道节目可来自服务器，也可来自音频矩阵或IP网络收音头和IP网络CD。 5.LCD显示屏，自带高精度电子时钟，时间显示功能，且时钟可自动与服务器同步，确保定时任务的精确执行。 6.★可对功放的交流供电电压进行测定并显示。 7.★强切功能，当有消防信号启动时会自动输出24V电信号打开音量控制器，无需再外加设备。 8.功放故障告警提示。 9.一路线路输入，二路话筒输入，话筒具有强切功能。 10.完善的输出短路保护以及整机过热、过压、过流、中点保护。 11.无信号时可自动转入待机状态，节能环保。 技 术 参 数 1.网络接口 标准RJ45（3个），10M/100M网口2个，升级口1个 2.支持协议 TCP/IP,UDP,IGMP，FTP，ICMP,ARP,支持跨网关配置，具有脱机功能 3.音频格式 PCM（无压缩格式）,ADPCM,MP3,WAV,OGG 4.频道数 30路,可自设 5.待机 无信号3分钟自动待机,待机时间可自设 6.网络延时 文件播放：小于50ms, 实时讲话：小于10ms,具有自动缓存功能 7.电压检测 AC180V-250V，超量程断输出，报警 8.断电断网重启恢复时间 小于1秒 9.频率响应 20Hz～16KHz 10.谐波失真 ≤0.3% 11.信噪比 ＞75dB 12.线路输入电平 250mV RCA 13.MIC话筒输入灵敏度 10mV，2路话筒输入 14.额定输出 300W定压70V/100V输出或定阻300W输出,可定压定阻两用 15.功耗 ≤400W 16.输入电源 AC220V/50Hz |
|  | 远距离无线话筒 | 功 能 特 点: 1.双通道独立AFS频率自动搜索功能,能迅速扫描所在工作环境中干忧最少的频率并锁定. 2.专业演出级别的相位锁定电路,配合杂讯锁定静噪控制与数码导频技术,当发射器关闭时，导频控制将AF信号静音以抑制噪声，同时将对应的接收机静音。保证了对干忧信号的有效阻隔. 4.背光式LED显示屏指示了RF和AF信号强度，电池状态，分集通道指示(A/B)，频率，频率组/频道等工作状态. 5.采用大功率的发射电路,信号更强.保证了长距离的使用要求. 发射器参数： 1.振荡模式：PLL相位锁定频率合成 2.载波频段，≤ 690MHz 3.频带宽度：50MHz 4.频率调整：自动追锁接收机工作频道/手动调节 5.输出功率：50mW 6.谐波幅射：＜55dBc 7.最大偏移度：±48KHz 8.音头：动圈式 9.使用电池：5号（AA）电池两只 10.操作显示：LCD同时显示电池容量，频道 接收机规格： 1.振荡模式：PLL相位锁定频率合成 2.射频稳定度：±0.005%（-10~50℃） 3.频率宽度：16 MHz 4.信道：64 CH（以250KHz步进） 5.操作方式：手动调整 6.接收灵敏度：在偏移度等于25KHz。输入–100dBm时，S/N＞80DB 7.最大偏移度：±48KHz 8.综合S/N比：＞102Db 9.综合T.H.D：＜0.5%@1KHz 10.频率响应：60Hz~15KHz 11.最大输出电压：0dbV@45KHz 12.输出插座：XLR平衡式及6.3不平衡式 13.音量输出调整：电位器式 14.静音控制模式：音码及杂讯双重静音控制 15.静音调整：-65dB~-100dB 16.★电子SQ可调: 八段电子SQ可调（约500米~1000米离距离可调） 17.电源供应：DC12~15V/450~1000mA |
|  | 调音台 | 特性参数： ★两个完全独立的DSP效果器，一个用于人声，一个用于乐器； ★输出通道：3路主输出，4路编组输出，2路辅助输出，2路CD/TAPE输出，双效果输出，1路立体声耳机输出； 独立强劲电源供电，音质动听，高音清晰，低音震撼； 精致大规模电路设计，功能强大齐全，噪音、串音超低； 8个话筒兼线路输入带效果返送，带48V幻像电源； 8个立体声道输入；4个立体声外置效果信号输入； 主要技术参数： 频率响应：20Hz-20KHz(±0.5dB)； 左右通道串音：无； 信噪比：≥83dB@1KHz0dB； 主输出通道最大平衡输出：25dB(±1.5dB)； 耳机输出：12dB±1.5dB@1KHz32Ω； 通道间增益差：≤2dB； 失真度：≤0.002%@0dB1KHz； 单声道通道均衡高频频点：12KHz；中频扫频范围：110Hz-8KHz；低频频点：80Hz； 立体声通道均衡高频：20KHz；中高频：3KHz；中低频：500Hz；低频：20Hz； 中心频点频偏：＜8%；最大增益范围：±15dB； 效果器：两个DSP效果，每个有21种效果可调； |
|  | 防水专业音箱 | 技术参数： 1.单元组成:低音1x15"； 2.单元组成:高音1x3"； 3.频率响应:45-20kHz(-10dB)； 4.覆盖角度(HxV):80°x 50°； 5.灵敏度: 98dB； 6.连续声压级：124dB； 7.峰值压级: 130dB； 8.标准阻抗: 8Ω； 9.额定功率: 450W； 10.箱体材料: MDF/合成木质纤维板； 11.吊装点:14*M10； 12.音箱底托安装孔:有底座； 13.面网:模压钢制网面； 14.输入连接器: 2xSpeakon NL4； 15.连接：1+/正极，1-/负极； 16.箱体材料: MDF/合成木质纤维板； |
|  | 数字音频处理器 | 特性参数： 1.★96KHz采样频率，32-bitDSP处理器，24-bitA/D及D/A转换； 2.★设备内每个功能支持单独锁定，可根据现场要求任意开放或锁定某一个单独的功能，防止误操作和数据保密； 3.★每个输入和输出处理均有6段独立的全参量均衡，调节增益范围可达±20dB，同时还可选择参量、高调、低调、1阶全通、2阶全通5种均衡模式；均有延时和相位控制及哑音设置，延时最长可达1000ms，延时单位可选择毫秒(ms)、米(m)、英尺(ft)三种，延时可通过粗调及细调模式进行调节； 4.★设备软件内置中控代码生成器、可实现一键中英文切换； 5.★可通过外置UTWR1盒与电脑进行连接,可实现互联网远程控制； 6.4路平衡式信号输入，8路平衡式信号输出；可灵活组合多种分频模式，高、低通分频点均可达20Hz～20KHz； 7.直接用面板的功能键和拔轮进行功能设置或是连接电脑通过PC控制软件来控制，均十分方便、直观和简洁；提供USB2.0、USB3.0和RS485连接电脑或中控设备，其中RS485接口可级连250台设备设ID进行控制； 8.每个输入通道可调噪声门，并且每个输入通道有两段全参数可调的动态均衡（DEQ），自动增益控制； 9.输出通道还可独立控制压缩、限幅及自由选择输入信号通道，并能将某通道的所有参数复制到另外一个通道同时进行联动控制； 10.2×24LCD蓝色背光显示功能设置，5段LED显示输入/输出的精确数字电平表、哑音及编辑状态； 11.单机可存储30组用户程序数据；其它数据可通过PC软件存储于其它存储介质上； 主要技术参数： 1.输入阻抗：平衡20KΩ； 2.输出阻抗：平衡100Ω； 3.共模拟制比：>78dB(1KHz)； 4.输入范围：≤+19dBu； 5.频率相应：19.7Hz-20KHz(±0.5dB)； 6.信噪比：>108dB@1KHz0dBu； 7.失真度：﹤0.002%OUTPUT=0dBu/1KHz； 8.信道分离度：>106dB（1KHz）； 9.功耗：≤25W； 10.电源:AC110V/220V50/60Hz； |
|  | 后级功放 | 功能特点： 1.★通过CCC中国国家强制性产品认证，提供有效的中国国家强制性产品认证证书扫描件或(复印件）并加盖CA电子签章或（公章）。 2.功放要大功率，高质量，高可靠性，高稳定性，可适用与各种场合的音响系统，即使是现场演出也可以提供超一流的音质效果。采用高能效引擎技术，更有效的利用了交流电源，减少了功耗，提高了散热能力，又能保证输出功率和音质，具有超常的高精性能,高低扫频滤波器优化了音箱输出 保护功能一应俱全，短路、过热、过载、过流、输出直流、软启动、电流熔断保护，变压器过热保护 3.智能温控调速风扇 当电源打开时,风扇微转,当温度越高,风扇速度越快,这样有效的降低机器噪音和延长风机使用寿命 隧道式冷风散热技术 将功放模块散热工作在隧道式状态,极大的提高了散热效率和稳定性 主要技术参数： 1.8Ω 立体声输出功率 ：800W×2 2.4Ω 立体声输出功率 ：1200W×2 3.8Ω 桥接输出功率：2000W 4.频率响应：20Hz-20KHz(±0.25dB) 5.信噪比 >105dB 6.阻尼系数 >550 7.互调失真 <0.05% 8.电压转换速率 ：40V/μS 9.输入共模抑制比 >80dB 10.输入灵敏度 0.775 V 1.0V 1.44V 11.输入阻抗 20KΩ(平衡输入) |
|  | 话筒处理器 | 1.高精度浮点型DSP处理器，24位A/D及D/A转换，96KHz采样频率； 2.★声纹筛反馈抑制器； 3.零失真：声纹识别法对人声的破坏最小，理论上可以做到零破坏，即零失真！ 4.零反馈：理论上，只要声纹识别的识别率足够高，可以做到零反馈！ 5.★反馈抑制AFC：内置5级声纹筛，精确筛选出音箱的声音信号，并滤除掉； 6.★噪声抑制ANR：内置15级噪声抑制，让系统更纯净； 7.自动均衡AEQ：内置5级自动均衡，根据环境实时自动调节均衡，让您更省心省事； 8.★音箱能量抑制比、MIC拾取音箱能量、音箱能量抑制量均可实时显示； 9.独创声纹识别电平，用于判断设备是否工作在最佳声纹识别状态； 10.通过“线路/话筒”模式切换开关和“高/中/低”电平选择开关及“MIC”增益旋钮进行组合，可适配多组不同的输入电平设置，使+6dBu到-80dBu范围内的输入电平信号，均能工作在最佳声纹识别状态； 11. 两路输入接口均为XLR卡侬母座，两路输入信号均带+48V幻像电源； 12. 两路输出接口均为XLR卡侬公座，两路输出信号为混音处理； 13.★24x179mm的超大LCD段码屏，所有技术参数一屏显示，无需翻页操作；（需提供产品相对应功能的设备图片或软件截图并加盖CA电子签章（或公章）进行佐证） 14.★连接PC软件不仅可以实现所有参数控制，还能实现自动均衡AEQ校验，使自动均衡能适应在不同的工作场合；（需提供产品相对应功能的设备图片或软件截图并加盖CA电子签章（或公章）进行佐证） 15.★PC软件提供USB、RS485、TCP/IP等连接方式；（需提供产品相对应功能的设备图片或软件截图并加盖CA电子签章（或公章）进行佐证） 16.单机提供30组可编程用户程序，其中10组程序可在面板上存储和调用； 17.★可通过RS485接口和TCP/IP接口，实现传统中控控制和网络中控控制，其中网络中控为双向传输，可实时控制和获取设备各项参数；（需提供产品相对应功能的设备图片或软件截图并加盖CA电子签章（或公章）进行佐证） 18.设备可接受较宽交流电压输入，输入范围AC90~240V 50/60Hz； 19.可适用于教学、会议、演唱会、卡拉OK等任何扩声场所； |
|  | 一拖二无线手持话筒 | 功能特点: 1.真分集接收机,双通道独立选讯系统.信号更稳定 2.双通道独立AFS频率自动搜索功能,能迅速扫描所在工作环境中干忧最少的频率 3.内置叠机6编组,可以快速实现同一场所同时叠机6套使用. 也可以作为手持与领夹切换功能使用 4.双通道多段位射频与音频工作状态 LED显示.精准的电子音量控制技术,话筒接收距离多档可调,并具有隐藏式锁键功能,防止误操作 主要技术参数： 发射器参数： 1.管身材质：全铝金属管体。 2.振荡模式：PLL相位锁定频率合成 3.载波频段：UHF640~690MHz 4.频带宽度：50MHz 5.频率调整：自动追锁接收机工作频道/手动调节 6.输出功率： H-15mW L-10mW 7.谐波幅射：＜55dBc 8.最大偏移度：±48KHz 9.音头：动圈式 10.使用电池：（AA）电池两只 11.操作显示：LCD同时显示电池容量，频道 接收机参数： 1.振荡模式：PLL相位锁定频率合成 2.射频稳定度：±0.005%（-10~50℃） 3.载波频率：UHF640~690MHz 4.频率宽度：50MHz 5.信道：200CH（以250KHz步进） 6.灵敏度：在偏移度等于25KHz。输入–95dBm时，S/N＞80Db 7.最大偏移度：±48KHz 8.综合S/N比：＞102Db 9.综合T.H.D：＜0.5%@1KHz 10.频率响应：60Hz~15KHz 11.最大输出电压：0dbV@45KHz 12.输出插座：XLR平衡式及6.3不平衡式 13.静音控制模式：音码及杂讯双重静音控制 14.静音调整：-65dB~-100dB 15.电子SQ可调: 电子SQ可调（约30米~100米离距离可调） 16.电源供应：DC12~15V/1000mA |
|  | 一拖八无线手持话筒 | 接收机技术参数 1.工作频率：500-980MHz 2.通道：8*50通道可调频 3.红外对频，频率同频技术 4.显示屏显示发射器电池电量 5.S/N信噪比：>105dB 6.T.H.D失真:<0.5% 7.频率响应:40Hz-18KHz 8.杂讯锁定静噪控制+音频导航锁定静噪 9.远距离线路设计,使用距离可达60-150米 10.发射器技术参数 11.频道:200频道 12.频带宽度:50MHz 13.频道间隔:300KHz 14.频率稳定度:±0.005% 15.使用电池:2节AA电池/5号电池 |
|  | 天线放大器 | 配件清单： 分配主机≥1台，电源≥1个，电源DC线≥4条，天线板≥2个，壁挂安装支架≥2个，50CM高频连接线≥10条，10米高频连接线≥2条 功能特点： 1.系统提供两个可伸缩与转向调节的天线板金属安装支架 2.定向天线翼板与增益强波器控制电路巧妙一体化设计，结构更简洁耐用 3.天线翼板电路工作部分由防淋雨防晒的金属外壳提供长效的保护，适合户外长期固定安装 4.系统主机设计有系统连接状态指示灯，当天线板正常安装并工作的时候，指示灯长亮 5.天线翼板设计有连接状态指示灯，当与系统主机正常连接并工作的时候，指示灯长亮 主要技术参数： 天线翼板与强波器参数 1.天线类型：对数周期指向（LPDA） 2.频率范围： 满足400-960MHz 3.输出接口：卡口母座（BNC) 4.天线阻抗：50Ω 5.内置强波器：支持多档可以≥四档 6.工作状态指示： 带电源与增益量 LED 指示 7.指向性：水平 90°垂直 60° 8.指向极性：垂直极化 9.工作电压：偏压电源 8-15 V DC 分配主机参数 1.高频信号输入：2 路 BNC 输入 2.输入端信号最大灵敏度：+32dBm 3.系统工作总电源： 12V3A 4.放大信号输出≥ 8路 BNC 输出+ 2 路 BNC 备用级联输出 5.系统 DC 输出≥4路 DC 12V/1A 输出（为接收机供电） 6.输出/入阻抗： 50Ω 7.系统信号输入端对外供电：+8.0V DC / 200mA 同轴电缆参数 1.线材规格：发泡聚乙烯绝缘同轴电缆 LMR195 2.阻抗：50Ω 3.弯曲半径：25mm 4.线损：≤0.24db/m(20 度） 5.线径：6mm 6.材质结构 ≥ 5层带编织线与屏蔽层铜芯线 |
|  | 电源时序器 | 特性参数： 1.★采用ARM核32位处理器控制，使时间更精确性能更稳定； 2.★8路通道总承受功率为8.8KW电源，带高性能RFI/EMI电源滤波器，为用户的设备提供干净而稳定的电源； 3.2×16LCD蓝色背光显示功能设置操作界面使设备操作变得更加直观； 4.★每通道设立独立的硬件紧急关闭开关，可以通过开关紧急关闭某一路的电源输出； 5.★可设置密码功能，更好的保护系统用电安全管理； 6.软件通道延时编辑功能，可独立调整通道开机及关机的延时时间； 7.设备内置定时开关机功能，最长可达12个月的定时时间设置； 8.设备内置中控代码生成器，方便第三方设备进行代码编辑；设备内置远程控制，让用户能随时随地的对设备进行开启关闭操作； 9.★能与同型号的电源时序器进行多台扩展及级联设置，而无需再购置其它控制器件； 10.★设备受控控制方式多样，TCP/IP、WIFI、USB，RS485，RS232联机控制加上外部（远程）控制能控制复杂的电源系统； 11.★本设备可通过红外学习/发射控制功能，外接红外发射棒可以对第三方设备进行控制； 12.采用新国家标准的10A和16A通用安全划盖插座，使得用电安全更加有保障； 主要技术参数： 1.工作电压：单相AC220V(±20%)； 2.电源输入：连接单相3芯接线座，可外接3芯单相电缆； 3.时序通道：8通道独立控制的时序通道，8通道独立常开控制，8通道独立硬件开关式应急停止设置； 4.电源输出插座：4路国标10A安全划盖插座及8路国标16A安全划盖插座，面板两个直通为国标10A安全划盖插座； 5.软件：可通过软件对设备进行编程控制的PC软件； 6.定时功能：内置万年历，可以对设备进行日、周设备定时，每天可设置定时开关机6次； 7.时序时间：可自行设置更改，开机延时为1至999秒，关机延时为1至999秒； 8.设备级联ID设置：可设置250个ID进行级联控制； 9.程序存储：5组数据存储； 10.抗静电测试：可能通过抗静电4000V测试； 11.耐压测试：可能通过耐压5000V测试； 12.接地电阻：R≤100Ω； 13.装机高度：1U； |
|  | IP前置话筒控制器 | 1.任何有以太网口的地方均可接入，自带双口集线器(HUB)，可接受服务器及其它IP网络设备的访问与控制。网络故障自我诊断，网络及服务状态显示。 2.具有一路线路输出，可将网络上数字音频转换为模拟音频信号，可以连接普通传统摸拟功放。 3.★电源管理功能，具有外部电源控制口，可自动控制外部功放或其它设备的电源开启与关闭，实现智能化电源控制，无人值守。 4.★具有两路不同灵敏度的话筒输入口，方便用户接入高灵敏度的会议话筒，无线话筒，或者低灵敏度的普通有线话筒。 5.具有一路线路输入口，可接入定时播放器、CD等外部模拟音源设备。 6.★强切功能，当有信号输入时（话筒信号或线路信号均可），可自动打开相应的功放或终端，对指定的区域进行广播。 7.★可设置强切优先权，选择话筒优先或线路优先。 8.输出信号灯指示,中文显示屏，可实时显示机器状态，音源音量，歌曲名。 单键穿梭，操作方便快捷。 技 术 参 数 1.网络接口 标准RJ45（3个），10M/100M网口2个，升级口1个 2.★支持协议 TCP/IP,UDP,IGMP，FTP，ICMP,ARP,支持跨网关配置，具有脱机功能 3.待机 无信号3分钟自动待机，待机时间可自设 4.输入 1路线路输入250mV，1路话筒2.5mV，1路话筒100mV 5.输出 线路输出1V，1路网络输出 6.断电断网重启恢复时间 小于1秒 7.音频模式 MP3，WAV，OGG(采样比特率64K-320K) 网络数据包，CD音质 8.频率响应 20HZ~16KHZ 9.谐波失真 ≤0.3% 10.信噪比 >75db 11.功耗 ≤20W 12.输入电源 AC220V/50Hz |
|  | 室外音柱（铝合金） | 1.最大/额定功率：65/80W； 2.输入电压：100V； 3.★灵敏度：97dB 4.频率响应：150-14000Hz； 5.喇叭单元：6.5＂×3 3.5＂×1 6.★提供IPX6防水等级认证证书扫描件或(复印件）并加盖CA电子签章或（公章）。 |
|  | 音箱基础架 | 立柱基础施工、立柱安装含音箱安装所需的所有配件 |
|  | 楼层交换机 | 功能及指标要求 参数要求 1.★端口类型 ≥24个10/100/1000M以太网电接口，≥2个100/1000Base-X SFP端口 2.★交换容量 ≥240Gbps 3.★转发性能 ≥78Mpps 4.POE 支持POE+，单端口最大供电功率≥30W，整机最大供电功率≥240W 5.MAC地址表 最多支持MAC（Media Access Control）地址：8K 6.支持手工配置静态MAC：512项 7.以太网特性 静态MAC配置 8.支持MAC地址学习数目限制 9.支持端口镜像和流镜像功能 10.支持端口聚合 11.支持端口隔离 12.支持STP/RSTP/MSTP 13.支持IEEE 802.3ad（动态链路聚合）、静态端口聚合 14.流控(802.3x) 15.绿色以太网（EEE） 16.端口自动节能 17.电缆诊断 18.TC snooping： 19.BPDU 保护/根保护/环回保护/防TC-BPDU攻击保护功能 20.IPv4、IPv6 支持静态路由 21.支持IPv4和IPv6双协议栈 22.组播 支持IGMP V1/V2/V3 Snooping 23.支持快速离开机制 24.QoS 支持Diff-Serv QoS 25.支持802.1p、DSCP优先级映射 26.支持SP/WRR/SP+WRR 27.系统管理 支持FTP、TFTP、Xmodem、SFTP文件上下载管理 28.支持SNMP V1/V2c/V3 29.支持NTP时钟 30.支持系统工作日志 31.支持集群管理 32.防雷特性 支持共模防护6KV 32.★集成运维及管理 为方便运维，要求集成或配置智能运维软件 33.★提供一站式智能运维界面，通过智能运维门户可以提供向导式的网络运维，设备管理、故障排查、维护大全、控制台等功能，（需提供产品相对应功能的设备图片或软件截图并加盖CA电子签章（或公章）进行佐证） |
|  | 核心交换机 | 1.★交换容量：≥590Gbps。 2.★转发性能：≥220Mpps。 3.接口类型：≥24个10/100/1000BASE-T端口(含8 Combo口),≥4个1G/10GBASE-X SFP Plus端口,1个Slot。 4.★可扩展板卡：支持扩展下一代防火墙模块。 5.堆叠：最大堆叠台数≥9台；最大堆叠带宽>=160G；支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由；支持通过标准以太端口进行堆叠（万兆或40G均支持）；支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预；支持远程堆叠。 6.VLAN特性：支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN；Voice Vlan；SuperVLAN；Guest vlan；PVLAN；最大VLAN数(不是VLAN ID)≥4094。 7.链路聚合：支持最多8个GE口；支持最多128个聚合组（IRF2）；支持LACP。 8.镜像功能：支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN；支持流镜像；同时支持N：M的端口镜像（M大于1）。 9.组播协议：支持IGMP v1/v2/v3，MLD v1/v2；支持IGMP Snooping v1/v2/v3，MLD Snooping v1/v2；支持PIM Snooping；支持MLD Proxy；支持组播VLAN；支持PIM-DM，PIM-SM，PIM-SSM；支持MSDP。 10.路由协议：支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP、IS-IS、策略路由、等价路由；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+；支持IPv4和IPv6环境下的策略路由（S5500V2-30F-EI不支持）。 11.可靠性：支持VRRPv2/v3（虚拟路由冗余协议)；支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过200ms。 12.访问控制策略 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；整机提供ACl条目数不小于3K条；支持基于端口和VLAN的 ACL；支持IPv6 ACL；支持出方向ACL，以便于灵活实现数据包过滤；支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证；三层PORTAL认证。 13.QoS：支持WRR、WFQ、SP+WRR、WDRR、SP+WDRR、SP+WFQ。 14.管理和维护：支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2；支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准。 15.绿色节能：符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准；端口定时down功能（Schedule job）；支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源；支持智能风扇调速。 |
|  | 网线 | 1.依据标准YD/T 1019，同时符合标准ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568-C.2 2.护套材料：PVC 3.绝缘层材料：PE 4.结构：十字骨架 5.铜导体直径：φ0.57±0.02 mm 6.燃烧性能：通过YD/T 1019中规定的单根电缆火焰垂直蔓延试验 7.单根导体直流电阻：≤7.5Ω/100m at 20℃ 8.直流电阻不平衡：≤2%(线对内两导体间) ≤4%(线对与线对间) 9.绝缘电阻：≥5000MΩ·km 10.线对对地电容不平衡：≤160pF/100m 11.特性阻抗：100±15Ω 12.安装温度：0℃～50℃ 13.工作温度：-20℃～60℃ |
|  | 8芯室外单模光缆 | 1.产品符合YD/T769-2010、YD/T 908-2011、GB/T9771.3-2008、GB/T12357.1-2004等标准 2.具有很好的机械性能和温度特性，可在-40℃～+70℃环境下使用 3.松套管材料本身具有很好的耐水解性能和较高的强度 4.管内充以特种油膏，对光纤进行了关键性保护 5.光缆采用双面涂塑钢带提高光缆的抗潮能力 6.采用两根平行钢丝保证光缆的抗拉强度 7.护套采用PE护套能够很好的防紫外线辐射 8.直径小，重量轻，容易敷设； |
|  | 千兆光模块 | 千兆SFP光接口模块，单模，1310nm，10KM |
|  | 机柜 | 1.执行标准：GB/T4054-2008 GB/T3047-1992、GB/T5267.1-2002、GB/T10125-2012、Q/NJA136-2013； 2.方孔条采用优质覆铝锌板，；其他材料采用优质冷轧钢板；表面脱脂、酸洗、防锈纳米陶瓷化、纯水清洗、粉末静电喷塑。 3.标准19英寸设计 4.机柜采用框架结构，静载承重800KG（带支架）。 5.网孔门采用高密度平板六角通风孔，具有低风阻和高通风率，适合设备散热的应用需求。 6.机柜可以满足顶部和底部两种方式的走线。机柜顶部配备走线孔和散热风扇，机柜底部走线孔可以按需调节大小。 7.机柜600mm宽度规格。 8.机柜标配风扇、6位10A电源、托盘、脚轮和支撑脚等配件 |
|  | 墙柜 | 1.执行标准：GB/T4054-2008 GB/T3047-1992、GB/T5267.1-2002、GB/T10125-2012、Q/NJA136-2013； 2.方孔条采用优质覆铝锌板，；其他材料采用优质冷轧钢板；表面脱脂、酸洗、防锈纳米陶瓷化、纯水清洗、粉末静电喷塑。 3.标准19英寸设计 4.机柜采用框架结构，静载承重800KG（带支架）。 5.网孔门采用高密度平板六角通风孔，具有低风阻和高通风率，适合设备散热的应用需求。 6.机柜可以满足顶部和底部两种方式的走线。机柜顶部配备走线孔和散热风扇，机柜底部走线孔可以按需调节大小。 7.机柜600mm宽度规格。 8.机柜标配风扇、6位10A电源、托盘、脚轮和支撑脚等配件 |
|  | 广播线 | 国标 RVV 2*1.5 |
|  | 电源线 | 国标BV2.5 |
|  | 光纤配件熔接费用 | 含熔接盘 |
|  | PVC管 | PVCØ20 |
|  | 配套配件 | 电源插座，电源开关，音控开关， RJ45等配套材料（教室IP音箱独立电源开关控制、功能室壁挂喇叭安装音控开关） |
|  | 安装及人工调试 | 含布线、安装、调试、指导培训使用 |

1.3.2 校园直录播系统详细技术指标要求

| 序号 | 设备名称 | 设备参数 |
| --- | --- | --- |
|  | 高清录播系统主机 | 1.录播主机为嵌入式一体化硬件设备，采用12V DC供电，安全、环保、低功耗； 2.★录播主机采用硬件DSP方式采集高清视频及电脑信号，支持≥2组高清摄像机信号输入模块以及≥1组电脑信号输入模块，高清输入信号类型为HDMI，高清视频分辨率最高支持1080P； 3.主机内置音频处理模块，配备4组凤凰端子音频输入接口、2组凤凰端子音频输出接口； 4.录播主机可支持桌面嵌入式九寸液晶触摸屏控制，通过触摸屏点击可实现输入源画面监控或输入源画面导播切换；可对主机进行录播模式切换、启动及停止等操作；可实现电脑画面实时锁屏/解锁功能； 5.录播主机配备HDMI视频输出接口，可连接大屏幕电视进行实时录播画面监控，或与第三方硬件视频会议终端连接实现远程交互； 6.录播主机支持九寸液晶触摸屏控制/远程WEB后台管理系统控制/中央控制系统控制等多种控制方式； 7.无需启动录制或直播操作，主机开机成功后即可实现导播画面背板输出，画面输出延时≤0.2秒； 8.录播主机自带1000M网络接口； 9.主机支持VISCA云台控制协议，可通过IE浏览器远程控制摄像头的转动及缩放； 10.录播主机内置直播、点播模块，无须架设外部服务器，用户即可通过网络进行后期媒体文件点播。 11.主机自带1000M网络接口，配备≥1T的存储空间，并带有自动上传及定时上传到额外指定的FTP资源服务器的功能，支持外挂NAS网络存储； 12.★通过CCC中国国家强制性产品认证，提供有效的中国国家强制性产品认证证书扫描件或(复印件）并加盖CA电子签章或（公章）。 |
|  | 高清录播系统 | 1.录播主机配套的操作系统需保证为正版商业软件（如Windows Xp Embedded /Windows Server系列）或开源的嵌入式Linux操作系统，正版商业软件需提供原版安装介质及正版授权许可； 2.★支持多视频文件格式同步录制功能：系统录制的文件格式支持MP4/FLV/AVI/TS/MOV/MKV等多种文件格式同步生成；（需提供产品相对应功能的设备图片或软件截图并加盖CA电子签章（或公章）进行佐证）。 3.录播模式：单流单画面（电影模式）/单流多画面（单流画外画模式）； 4.视频采用H.264 High Profile编码方式，音频采用AAC高清编码方式； 5.系统支持全手动导播模式，在录制成单流单画面或单流多画面方式时，管理员可通IE网页方式进行人工远程导播； 6.支持HTTP/RTMP等协议接口，通过XML数据交换技术与第三方云平台对接实现直播及视频点播功能； 7.系统支持用户、节目的分级别管理功能，用户经过认证和授权后才能观看直播和点播文件； 8.★提供软件著作权证书扫描件或(复印件）并加盖CA电子签章或（公章）。 |
|  | 广播级4K手持式摄像机 | 一般规格 1.电源要求 直流输入： 8.4 V，电池： 7.2 V 2.功耗： 约 6.3 W（录制时，带寻像器，XAVC HD 1080/60i 50 Mbps） 约 6.6 W（录制时，带液晶屏，XAVC HD 1080/60i 50 Mbps） 3.电池运行时间： 使用 NP-F770 电池时大约 260 分钟（录制时，带液晶屏，XAVC 1080/60i，50 Mbps） 使用 NP-F970 电池时大约 400 分钟（录制时，带液晶屏，XAVC 1080/60i，50 Mbps） 录制格式（视频） XAVC QFHD： MPEG-4 AVC/H.264 4:2:0 Long profile XAVC HD： MPEG-4 AVC/H.264 4:2:2 Long Profile XAVC 代理： MPEG-4 AVC/H.264 4:2:0 Long profile 录制格式（音频） MPEG HD422： MPEG-2 422P@HL 4:2:2 Long profile MPEG HD420： MPEG-2 MP@HL 4:2:0 Long profile MPEG HD 代理： MPEG-4 AVC/H.264 4:2:0 Long profile AVCHD： 兼容 MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD 2.0 格式 XAVC QFHD： 线性 PCM 2 声道，24bit，48 kHz XAVC HD： 线性 PCM 2 声道，24bit，48 kHz XAVC 代理： AAC-LC 2 通道，16bit，48 kHz MPEG HD422： 线性 PCM 2 声道，24bit，48 kHz MPEG HD420： 线性 PCM 2 通道，16bit，48 kHz MPEG HD 代理： AAC-LC 2 通道，16bit，48 kHz AVCHD： 线性 PCM 2 通道，16bit，48 kHz/杜比数字 2 通道，16bit，48 kHz 摄像机部分 成像设备（类型） 1.0 型 (13.2 mm x 8.8 mm) 背照式 Exmor RS CMOS 成像器 成像设备（像素计数）≥ 约 2000 万像素（总像素） 有效像素 ≥ 3840（水平）x 2160（垂直） 内置光学滤镜 ND 滤镜 关： 清晰 1： 1/4ND 2： 1/16ND 3： 1/64ND 输入/输出 耳机输出 立体声迷你插孔 (x1) HDMI 输出 HDMI 接口（A 型） |
|  | 三脚架 | 1.承重 ≥ 8KG 2.脚架材质优质铝合金材质 3.云台类型液压阻尼二维云台 4.碗径≥65MM 5.脚架节数≥3节 6.收纳高度≥86OMM 7.最大管径≥18MM 8.工作高度最高≥1800MM 9. 配件清单：包装盒、脚架包、脚架套装、云台手柄、说明书、保修卡、合格证 |
|  | 调音台 | 特性参数： 1.★两个完全独立的DSP效果器，一个用于人声，一个用于乐器； 2.★输出通道：3路主输出，4路编组输出，2路辅助输出，2路CD/TAPE输出，双效果输出，1路立体声耳机输出； 3.独立强劲电源供电，音质动听，高音清晰，低音震撼； 4.精致大规模电路设计，功能强大齐全，噪音、串音超低； 5.8个话筒兼线路输入带效果返送，带48V幻像电源； 6.8个立体声道输入；4个立体声外置效果信号输入； 主要技术参数： 1.频率响应：20Hz-20KHz(±0.5dB)； 2.左右通道串音：无； 3.信噪比：≥83dB@1KHz0dB； 4.主输出通道最大平衡输出：25dB(±1.5dB)； 5.耳机输出：12dB±1.5dB@1KHz32Ω； 6.通道间增益差：≤2dB； 7.失真度：≤0.002%@0dB1KHz； 8.单声道通道均衡高频频点：12KHz；中频扫频范围：110Hz-8KHz；低频频点：80Hz； 9.立体声通道均衡高频：20KHz；中高频：3KHz；中低频：500Hz；低频：20Hz； 10.中心频点频偏：＜8%；最大增益范围：±15dB； 11.效果器：两个DSP效果，每个有21种效果可调； |
|  | 一拖二无线手持话筒 | 功能特点: 1.真分集接收机,双通道独立选讯系统.信号更稳定 2.双通道独立AFS频率自动搜索功能,能迅速扫描所在工作环境中干忧最少的频率 3.内置叠机6编组,可以快速实现同一场所同时叠机6套使用. 也可以作为手持与领夹切换功能使用 4.双通道多段位射频与音频工作状态 LED显示.精准的电子音量控制技术,话筒接收距离多档可调,并具有隐藏式锁键功能,防止误操作 主要技术参数： 发射器参数： 1.管身材质：全铝金属管体。 2.振荡模式：PLL相位锁定频率合成 3.载波频段：UHF640~690MHz 4.频带宽度：50MHz 5.频率调整：自动追锁接收机工作频道/手动调节 6.输出功率： H-15mW L-10mW 7.谐波幅射：＜55dBc 8.最大偏移度：±48KHz 9.音头：动圈式 10.使用电池：（AA）电池两只 11.操作显示：LCD同时显示电池容量，频道 接收机参数： 1.振荡模式：PLL相位锁定频率合成 2.射频稳定度：±0.005%（-10~50℃） 3.载波频率：UHF640~690MHz 4.频率宽度：50MHz 5.信道：200CH（以250KHz步进） 6.灵敏度：在偏移度等于25KHz。输入–95dBm时，S/N＞80Db 7.最大偏移度：±48KHz 8.综合S/N比：＞102Db 9.综合T.H.D：＜0.5%@1KHz 10.频率响应：60Hz~15KHz 11.最大输出电压：0dbV@45KHz 12.输出插座：XLR平衡式及6.3不平衡式 13.静音控制模式：音码及杂讯双重静音控制 14.静音调整：-65dB~-100dB 15.电子SQ可调: 电子SQ可调（约30米~100米离距离可调） 16.电源供应：DC12~15V/1000mA |
|  | 双咪头专业录音麦克风 | 1.采用大振膜超频宽的电容式心形指向性话筒。 2.双芯片线路处理技术，有效发挥双拾音头的完美工作。 3.高质量的收音效能，设计于增强收音、专业录音、 电视广播、会议等高要求的收音应用。 4.附有防风海棉罩，可减低在讲话时收到的喷气声及其它风声的情况出现。 5.喷绒式高档工艺处理，全金属外壳，更有效防止静电对话筒的冲击损伤。 6.加强型屏蔽技术，彻底杜绝手机等高频设备的无线电波干扰。 规格参数 指向特性： 1.单一指向型 频率响应：20 Hz-20 KHz 2.灵敏感度：-45dB/±3dB（1KHz） 3.低频衰减：125Hz 6dB/OCTAVE 4.输出阻抗：200Ω 5.最大承受音压：125dB SPL 1KHz AT1% T.H.D 6.信噪比：66dB.1KHz AT 1PA 7.动态范围：111dB.1KHz AT MAX SPL 8.电源供应：48V Phantom 9.导线长度：10米（平衡式） |
|  | 立体声监听耳机 | 技术规格： 1.耳机类型封闭式 2.耳机灵敏度113 dB SPL/V 3.额定阻抗32 Ohms 4.耳垫人造革 5.可拆卸电缆否 6.线缆长度3 m 7.耳垫可更换是 8.最大输入功率200 mW 9.音频带宽16 - 22000 Hz 10.音频接口： 类型立体声插头 – 3.5mm (1/8") 加镀金 6.3 mm (1/4") 螺口式转接器 15.螺纹凸 16.触点3 - 针环套 17.线缆类型:固定 18.穿戴方式:耳罩式 19.应用场所: 录音棚调音、录音棚监听、高保真监听、移动设备。 21.折叠性能：不可折叠 22.耳罩类型：封闭式 23.可折叠 |
|  | 机柜 | 1.执行标准：GB/T4054-2008 GB/T3047-1992、GB/T5267.1-2002、GB/T10125-2012、Q/NJA136-2013； 2.方孔条采用优质覆铝锌板，；其他材料采用优质冷轧钢板；表面脱脂、酸洗、防锈纳米陶瓷化、纯水清洗、粉末静电喷塑。 3.标准19英寸设计 4.机柜采用框架结构，静载承重800KG（带支架）。 5.网孔门采用高密度平板六角通风孔，具有低风阻和高通风率，适合设备散热的应用需求。 6.机柜可以满足顶部和底部两种方式的走线。机柜顶部配备走线孔和散热风扇，机柜底部走线孔可以按需调节大小。 7.机柜600mm宽度规格。 8.机柜标配风扇、6位10A电源、托盘、脚轮和支撑脚等配件 |
|  | 操作台 | 现场定制 |
|  | 配套线材 | SDI，HDMI，XLR，RCA，RJ45等配套线材 |
|  | 安装及人工调试 | 含安装、调试、指导培训使用 |
|  | 装修 | 音控室、演播室隔音、吸音处理、现场背景制作、演播室灯光配置等 |

1.3.3五楼会议室改造详细技术指标要求

| 序号 | 设备名称 | 设备参数 |
| --- | --- | --- |
|  | 调音台 | 特性参数： 1.★两个完全独立的DSP效果器，一个用于人声，一个用于乐器； 2.★输出通道：3路主输出，4路编组输出，2路辅助输出，2路CD/TAPE输出，双效果输出，1路立体声耳机输出； 3.独立强劲电源供电，音质动听，高音清晰，低音震撼； 4.精致大规模电路设计，功能强大齐全，噪音、串音超低； 5.16个话筒接口兼线路输入带效果返送，带48V幻像电源； 6.8个立体声道输入；4个立体声外置效果信号输入； 主要技术参数： 1.频率响应：满足20Hz-20KHz(±0.5dB)； 2.左右通道串音：无； 3.信噪比：≥83dB@1KHz0dB； 4.主输出通道最大平衡输出：25dB(±1.5dB)； 5.耳机输出：12dB±1.5dB@1KHz32Ω； 6.通道间增益差：≤2dB； 7.失真度：≤0.002%@0dB1KHz； 8.单声道通道均衡高频频点：12KHz；中频扫频范围：110Hz-8KHz；低频频点：80Hz； 9.立体声通道均衡高频：20KHz；中高频：3KHz；中低频：500Hz；低频：20Hz； 10.中心频点频偏：＜8%；最大增益范围：±15dB； 11.效果器：两个DSP效果，每个有21种效果可调； 12.产品尺寸（宽x深x高）：525mmx512mmx65mm； 13.净重：8.5Kg。 |
|  | 数字音频处理器 | 特性参数： 1.★96KHz采样频率，32-bitDSP处理器，24-bitA/D及D/A转换； 2.★设备内每个功能支持单独锁定，可根据现场要求任意开放或锁定某一个单独的功能，防止误操作和数据保密； 3.★每个输入和输出处理均有6段独立的全参量均衡，调节增益范围可达±20dB，同时还可选择参量、高调、低调、1阶全通、2阶全通5种均衡模式；均有延时和相位控制及哑音设置，延时最长可达1000ms，延时单位可选择毫秒(ms)、米(m)、英尺(ft)三种，延时可通过粗调及细调模式进行调节； 4.★设备软件内置中控代码生成器、可实现一键中英文切换； 5.★可通过外置UTWR1盒与电脑进行连接,可实现互联网远程控制； 6.4路平衡式信号输入，8路平衡式信号输出；可灵活组合多种分频模式，高、低通分频点均可达20Hz～20KHz； 7.直接用面板的功能键和拔轮进行功能设置或是连接电脑通过PC控制软件来控制，均十分方便、直观和简洁；提供USB2.0、USB3.0和RS485连接电脑或中控设备，其中RS485接口可级连250台设备设ID进行控制； 8.每个输入通道可调噪声门，并且每个输入通道有两段全参数可调的动态均衡（DEQ），自动增益控制； 9.输出通道还可独立控制压缩、限幅及自由选择输入信号通道，并能将某通道的所有参数复制到另外一个通道同时进行联动控制； 10.2×24LCD蓝色背光显示功能设置，5段LED显示输入/输出的精确数字电平表、哑音及编辑状态； 11.单机可存储30组用户程序数据；其它数据可通过PC软件存储于其它存储介质上； 主要技术参数： 1.输入阻抗：平衡20KΩ； 2.输出阻抗：平衡100Ω； 3.共模拟制比：>78dB(1KHz)； 4.输入范围：≤+19dBu； 5.频率相应：19.7Hz-20KHz(±0.5dB)； 6.信噪比：>108dB@1KHz0dBu； 7.失真度：﹤0.002%OUTPUT=0dBu/1KHz； 8.信道分离度：>106dB（1KHz）； 9.功耗：≤25W； 10.电源:AC110V/220V50/60Hz； |
|  | 功放 | 功能特点： 1.★通过CCC中国国家强制性产品认证，提供有效的中国国家强制性产品认证证书扫描件或(复印件）并加盖CA电子签章或（公章）。 2. 功放要大功率，高质量，高可靠性，高稳定性，可适用与各种场合的音响系统，即使是现场演出也可以提供超一流的音质效果。采用高能效引擎技术，更有效的利用了交流电源，减少了功耗，提高了散热能力，又能保证输出功率和音质，具有超常的高精性能,高低扫频滤波器优化了音箱输出 保护功能一应俱全，短路、过热、过载、过流、输出直流、软启动、电流熔断保护，变压器过热保护 3.智能温控调速风扇 当电源打开时,风扇微转,当温度越高,风扇速度越快,这样有效的降低机器噪音和延长风机使用寿命 隧道式冷风散热技术 将功放模块散热工作在隧道式状态,极大的提高了散热效率和稳定性 主要技术参数： 1.8Ω 立体声输出功率 ：800W×2 2.4Ω 立体声输出功率 ：1200W×2 3.8Ω 桥接输出功率：2000W 4.频率响应：20Hz-20KHz(±0.25dB) 5.信噪比 >105dB 6.阻尼系数 >550 7.互调失真 <0.05% 8.电压转换速率 ：40V/μS 9.输入共模抑制比 >80dB 10.输入灵敏度 0.775 V 1.0V 1.44V 11.输入阻抗 20KΩ(平衡输入) |
|  | 话筒处理器 | 1.高精度浮点型DSP处理器，24位A/D及D/A转换，96KHz采样频率； 2.声纹筛反馈抑制器； 2.1零失真：声纹识别法对人声的破坏最小，理论上可以做到零破坏，即零失真！ 2.2零反馈：理论上，只要声纹识别的识别率足够高，可以做到零反馈！ 2.3★反馈抑制AFC：内置5级声纹筛，精确筛选出音箱的声音信号，并滤除掉； 2.4★噪声抑制ANR：内置15级噪声抑制，让系统更纯净； 2.5自动均衡AEQ：内置5级自动均衡，根据环境实时自动调节均衡； 2.6★音箱能量抑制比、MIC拾取音箱能量、音箱能量抑制量均可实时显示； 2.7独创声纹识别电平，用于判断设备是否工作在最佳声纹识别状态； 2.8通过“线路/话筒”模式切换开关和“高/中/低”电平选择开关及“MIC”增益旋钮进行组合，可适配多组不同的输入电平设置，使+6dBu到-80dBu范围内的输入电平信号，均能工作在最佳声纹识别状态； 2.9两路输入接口均为XLR卡侬母座，两路输入信号均带+48V幻像电源； 2.10两路输出接口均为XLR卡侬公座，两路输出信号为混音处理； 3.★24x179mm的超大LCD段码屏，所有技术参数一屏显示，无需翻页操作；（需提供产品相对应功能的设备图片或软件截图并加盖CA电子签章（或公章）进行佐证） 4.★连接PC软件不仅可以实现所有参数控制，还能实现自动均衡AEQ校验，使自动均衡能适应在不同的工作场合；（需提供产品相对应功能的设备图片或软件截图并加盖CA电子签章（或公章）进行佐证） 5.★PC软件提供USB、RS485、TCP/IP等连接方式；（需提供产品相对应功能的设备图片或软件截图并加盖CA电子签章（或公章）进行佐证） 6.单机提供30组可编程用户程序，其中10组程序可在面板上存储和调用； 7.★可通过RS485接口和TCP/IP接口，实现传统中控控制和网络中控控制，其中网络中控为双向传输，可实时控制和获取设备各项参数；（需提供产品相对应功能的设备图片或软件截图并加盖CA电子签章（或公章）进行佐证） 8.设备可接受较宽交流电压输入，输入范围AC90~240V 50/60Hz； 9.可适用于教学、会议、演唱会、卡拉OK等任何扩声场所； |
|  | 无线手持话筒 | 功能特点: 1.真分集接收机,双通道独立选讯系统.信号更稳定 2.双通道独立AFS频率自动搜索功能,能迅速扫描所在工作环境中干忧最少的频率 3.内置叠机6编组,可以快速实现同一场所同时叠机6套使用. 也可以作为手持与领夹切换功能使用 4.双通道多段位射频与音频工作状态 LED显示.精准的电子音量控制技术,话筒接收距离多档可调,并具有隐藏式锁键功能,防止误操作 主要技术参数： 发射器参数： 1.管身材质：全铝金属管体。 2.振荡模式：PLL相位锁定频率合成 3.载波频段：UHF640~690MHz 4.频带宽度：50MHz 5.频率调整：自动追锁接收机工作频道/手动调节 6.输出功率： H-15mW L-10mW 7.谐波幅射：＜55dBc 8.最大偏移度：±48KHz 9.音头：动圈式 10.使用电池：（AA）电池两只 11.操作显示：LCD同时显示电池容量，频道 接收机参数： 1.振荡模式：PLL相位锁定频率合成 2.射频稳定度：±0.005%（-10~50℃） 3.载波频率：UHF640~690MHz 4.频率宽度：50MHz 5.信道：200CH（以250KHz步进） 6.灵敏度：在偏移度等于25KHz。输入–95dBm时，S/N＞80Db 7.最大偏移度：±48KHz 8.综合S/N比：＞102Db 9.综合T.H.D：＜0.5%@1KHz 10.频率响应：60Hz~15KHz 11.最大输出电压：0dbV@45KHz 12.输出插座：XLR平衡式及6.3不平衡式 13.静音控制模式：音码及杂讯双重静音控制 14.静音调整：-65dB~-100dB 15.电子SQ可调: 电子SQ可调（约30米~100米离距离可调） 16.电源供应：DC12~15V/1000mA |
|  | 无线会议话筒 | 功能特点: 1.真分集接收机,双通道独立选讯系统.信号更稳定 2.双通道独立AFS频率自动搜索功能,能迅速扫描所在工作环境中干忧最少的频率 3.内置叠机6编组,可以快速实现同一场所同时叠机6套使用. 也可以作为手持与领夹切换功能使用 4.双通道多段位射频与音频工作状态 LED显示.精准的电子音量控制技术,话筒接收距离多档可调,并具有隐藏式锁键功能,防止误操作 主要技术参数： 发射器参数： 1.管身材质：全铝金属管体。 2.振荡模式：PLL相位锁定频率合成 3.载波频段：UHF640~690MHz 4.频带宽度：50MHz 5.频率调整：自动追锁接收机工作频道/手动调节 6.输出功率： H-15mW L-10mW 7.谐波幅射：＜55dBc 8.最大偏移度：±48KHz 9.音头：动圈式 10.使用电池：（AA）电池两只 11.操作显示：LCD同时显示电池容量，频道 接收机参数： 1.振荡模式：PLL相位锁定频率合成 2.射频稳定度：±0.005%（-10~50℃） 3.载波频率：UHF640~690MHz 4.频率宽度：50MHz 5.信道：200CH（以250KHz步进） 6.灵敏度：在偏移度等于25KHz。输入–95dBm时，S/N＞80Db 7.最大偏移度：±48KHz 8.综合S/N比：＞102Db 9.综合T.H.D：＜0.5%@1KHz 10.频率响应：60Hz~15KHz 11.最大输出电压：0dbV@45KHz 12.输出插座：XLR平衡式及6.3不平衡式 13.静音控制模式：音码及杂讯双重静音控制 14.静音调整：-65dB~-100dB 15.电子SQ可调: 电子SQ可调（约30米~100米离距离可调） 16.电源供应：DC12~15V/1000mA |
|  | 天线放大器 | 配件清单： 分配主机≥1台，电源≥1个，电源DC线≥4条，天线板≥2个，壁挂安装支架≥2个，50CM高频连接线≥10条，10米高频连接线≥2条 功能特点： 1.系统提供两个可伸缩与转向调节的天线板金属安装支架 2.定向天线翼板与增益强波器控制电路巧妙一体化设计，结构更简洁耐用 3.天线翼板电路工作部分由防淋雨防晒的金属外壳提供长效的保护，适合户外长期固定安装 4.系统主机设计有系统连接状态指示灯，当天线板正常安装并工作的时候，指示灯长亮 5.天线翼板设计有连接状态指示灯，当与系统主机正常连接并工作的时候，指示灯长亮 主要技术参数： 天线翼板与强波器参数 1.天线类型：对数周期指向（LPDA） 2.频率范围： 满足400-960MHz 3.输出接口：卡口母座（BNC) 4.天线阻抗：50Ω 5.内置强波器：支持多档可以≥四档 6.工作状态指示： 带电源与增益量 LED 指示 7.指向性：水平 90°垂直 60° 8.指向极性：垂直极化 9.工作电压：偏压电源 8-15 V DC 分配主机参数 1.高频信号输入：2 路 BNC 输入 2.输入端信号最大灵敏度：+32dBm 3.系统工作总电源： 12V3A 4.放大信号输出≥ 8路 BNC 输出+ 2 路 BNC 备用级联输出 5.系统 DC 输出≥4路 DC 12V/1A 输出（为接收机供电） 6.输出/入阻抗： 50Ω 7.系统信号输入端对外供电：+8.0V DC / 200mA 同轴电缆参数 1.线材规格：发泡聚乙烯绝缘同轴电缆 LMR195 2.阻抗：50Ω 3.弯曲半径：25mm 4.线损：≤0.24db/m(20 度） 5.线径：6mm 6.材质结构 ≥ 5层带编织线与屏蔽层铜芯线 |
|  | 安装调试费 | 含原老线路整理、音箱位置调整、舞台灯光调试、设备安装调试等 |

1.3.3AI智慧体育系统技术参数要求

| 序号 | 设备名称 | 主要参数 |
| --- | --- | --- |
|  | AI智慧运动 | 硬件配置 | 1.高清摄像头：最高分辨率可达3840*2160@30fps，支持变焦2.7~12mm；支持背光补尝，强光抑制，3D数据降噪；120dB宽动态，适应不同监控环境；支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本；摄像头帧率≥30，支持3路视频码流； 2.★智能边缘计算机：CPU≥8核CPU，主频≥1.8GHz；GPU：高性能智能计算芯片；内存：8GB LPDDR4x；存储：64G；HDMI：1* HDMI；USB3.0*4，TF/SIM*1卡槽；Switch 1* Power Button (可选择上电自动开机)；内置2.4G/5G WIFI6,蓝牙5.0；工作温度：-20°C 至 60°C ；储藏温度：-20°C 至 70°C湿度：80%相对湿度，无凝结。操作系统 ：Android 12；通过CCC中国国家强制性产品认证，提供有效的中国国家强制性产品认证证书扫描件或(复印件）并加盖CA电子签章或（公章）。 3.单立柱显示一体机：尺寸≥32""；背光类型：DLED；分辨率：1920 × 1080；显示尺寸(mm)：702×396；外壳采用 1.5mm 镀锌钢板，喷户外专用粉末；结构设计防水边，满足 IP55 防护等级；整机屏前保护玻璃采用 6mm 防爆钢化玻璃；采用高亮度显示屏，亮度达到 1500cd/m2；采用工控板卡和工业级开关电源，稳定、长寿命；具有漏电、防雷等保护配置；配置定时器，可设置按天、周、月设置定时开关机；智能温控，根据机箱内不同的温度智能调整风机转速，达到良好控温，并降低整机能耗和机箱噪音；环境光调节，户外广告机根据环境的光线强度变化， 自动调整液晶屏亮度，达到最优视觉效果及节能作用。 4.★AI运动项目单设备支持多个运动项目：AI智慧跳绳；AI智慧立定跳远；AI智慧纵跳摸高；AI智慧开合跳；AI智慧仰卧起坐。 |
|  |  | 跳绳 | 1.测试范围：0-2000次，分值1次，允许误差：±1次。 2.运动结束后，形成个人运动报告，跳绳速率，并给出测评点评和锻炼建议，手机端查看视频回放。 3.在1个摄像头下，可支持5人同时AI人脸识别进行跳绳测试。 |
|  |  | 纵跳摸高 | 1.★在1个摄像头下，可支持3人同时AI人脸识别进行摸高测距测试，运动过程中实现人脸识别、身份信息匹配，跳出界违规显示； 2.测试范围：0~320cm；分度值：1cm；允许误差：±1cm； 3.支持前端大屏跳高结果数据显示、瞬间画面呈现。支持“新纪录”等特效动画及语音提示 |
|  |  | 开合跳 | 1.★1个摄像头下，可5人同时运动计时计数，运动过程中实现人脸识别、身份信息匹配，支持前端大屏开合跳过程数据实时显示，支持前端大屏结束后的计数呈现。 2.测试范围：0~500次；分度值：1次；允许误差：±1次； |
|  |  | 立定跳远 | 1.★运动过程中应可实现人脸识别、身份信息匹配，支持基于视频实现立定跳远测距，自动识别踩线、单脚起跳、垫步跳、出界等犯规提示、成绩的实时交互呈现。（提供《GB/T19851.122005》中小学体育器材要求的国家机构质量检测报告佐证） 2.测试范围：0~300cm；分度值：1cm；允许误差：±1cm； 3.支持“新纪录”等特效动画及语音提示； 4.支持跳远结束后起跳动作、腾空动作、落地动作分解显示 |
|  |  | 仰卧起坐 | 1.在单个摄像头下，可支持3人运动同时计时计数，运动过程中实现人脸识别、身份信息匹配，支持前端大屏仰卧起坐过程数据实时显示，支持前端大屏结束后的计数呈现。支持动作不规范(顶胯、未抱头、未触膝)违规不计数，记录并显示违规个数； 2.测试范围：0~99次；分度值：1次；允许误差：±1次； 3.可通过手机操控，切换模式；支持手机端进行成绩查询 |

备注：

- 以上图片仅供参考。

- 以上配置可能源自于某一品牌型号产品，是为了对拟投标的设备、材料的技术指标和功能要求、档次更好的说明，请供应商选择技术指标达到或优于以上配置的产品进行响应。

3、本次采购的产品属于政府强制采购节能产品范围的，磋商供应商必须选用符合要求的产品并在响应文件中提供相关产品的认证证书复印件，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

二、核心产品

1.本项目核心产品： 网络触摸屏寻呼话筒。

三、设备的到货、安装、调试和验收

1.到货

1.1货物到达现场后，成交供应商必须派员到现场与采购人一起开箱检验,按供货清单验收,若有缺少或损坏，成交供应商应立即补足或更换全新同规格产品，并承担相关费用直至使采购人满意为止。

1.2成交供应商应随箱提供货物整套技术资料（含全套中文安装、操作和维护使用说明书，其费用应包括在投标报价内）：

产品技术说明书；

安装手册（含所需的软件安装序列号、光盘）；

操作手册；

维修手册（含设备线路图）；

出厂明细表（装箱单）；

产品技术标准（含验收标准）和测试方法；

出厂检验报告、质量认证书和合格证书；

合同中规定的其他资料。

2.安装

2.1为确保安装调试工作安全有序的进行，要求成交供应商在货物运抵安装现场前3天内，向采购人提供一份详细的安装、调试验收计划和所采用的标准及方法，现场负责人、工程师和参与安装人员的名单，此计划和采用的标准一旦被采购人确认就不得随意更改，否则成交供应商应承担相应责任。

2.2货物的安装必须符合有关标准和规范。安装过程中采购人将对设备的安装质量进行监督。

3.调试

3.1货物安装就位、校准后，成交供应商应按事先被采购人认可的调试验收计划对货物进行调试。

4.验收

4.1本项目的履约验收按采购合同中的履约验收方案执行。

四、售后服务

1.质保期：

1.1本次采购项目所有货物从最终验收合格之日起至少提供免费保修3年。

1.2在保修期内货物若发生非人为故障，成交供应商应免费上门检修维护，免费更换零部件。成交供应商在接到采购人故障通知后应在8小时内作出电话响应，在3个工作日内给予解决方案并委派专业技术人员到达现场(逾期采购人有权另请他人维修，费用由成交供应商承担)，免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，重大问题或其他较难解决的问题应在4个工作日内给予方案并解决，若在4个工作日内无法及时排除故障，成交供应商应提供与该货物型号、规格及技术指标相一致的备品或更新的兼容货物以保证正常运行，如因成交供应商原因不能及时修复，保修期将相应顺延。

1.3培训要求：成交供应商应根据货物特点，免费对采购人技术人员、管理人员进行操作、维修、保养等方面的专业培训，直至能独立操作。成交供应商委派的专业技术人员所需费用均由成交供应商承担。提供现场培训，可根据采购人需求举办不定期培训，帮助采购人提高日常基本维护技能和系统的操作、管理满足工作的需要。

1.4在保修期结束前1个月，要对货物进行一次全面的维护与保养，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

1.5质保期结束后，成交供应商仍应负责对货物提供终身维修服务，但只能收取配件费（包含耗材、耗品）成本费。

1.6磋商供应商应响应本次采购售后服务要求并在响应文件中提供详细具体的售后服务条件及保证，也可视自身能力在响应文件中提供更优、更合理的售后服务承诺。

- 包装和运输

全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定地点。若包装不善所引起的标的物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由成交供应商承担。

- 保险

成交供应商向保险公司购买货物保险，在保险期间内，若货物在物流运输、装卸、搬运过程中由于各种原因造成损失的，保险公司依照保险合同的约定负责赔偿。

七、商务要求

- 交付（实施）时间： 实施周期及安装：合同签订之日起30天内完成实施，交付验收。

- 交货地点：采购人指定地点。

- 付款方式：

3.1履约保证金：

合同签订之日起7个工作日内，成交供应商须以支票、汇票、本票或者金融机构、保险机构出具的保函等非现金形式向采购人提交合同金额1%的履约保证金。

1）采用支票、汇票、本票形式提交的，应当从成交供应商基本户转出，全部供货安装完毕并通过验收后无息退还。

2）采用保函形式提交履约担保的，应满足以下几个条件：

①为见索即付保函：即在成交供应商没有实施合同或者未履行合同义务时，采购人不需要出具任何证明和理由，只要看到成交供应商违约，就可对保函进行收兑。

②保函期限：自合同签订生效之日起至全部供货完毕之日止。

③如果由于服务期延误或保函出具机构要求分期出具保函的，则在前一份保函有效期满之日1个月前必须重新出具相同内容的保函。

3.2预付款：

合同签订以及具备实施条件之日起7个工作日内，采购人向成交供应商支付合同金额的40%作为预付款（预付款抵作进度款，不扣回）。

3.3进度款：

在设备产品供货安装完毕最终验收合格后，成交供应商提供最终验收报告后采购人支付至合同金额的100%并无息退还履约保证金；质保期满后无质量与售后服务问题视为履约完毕。

注：①在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定（根据浙财采监[2022]3号文件）；

②对于满足合同支付约定条件的，采购人于收到成交供应商开具的正式税务发票后7个工作日内予以支付相应合同价款。

4.投标报价

4.1本项目采用固定折扣方式进行报价，各磋商供应商在采购人设定的综合单价最高限价的基础上根据企业自身实力及市场行情自行填报固定折扣。不同投标品目要求填报统一的固定折扣（即所有投标子目的折扣均相同），否则其报价无效并作无效标处理。固定折扣保留二位小数（第三位四舍五入）。（例如90.11%）（即：成交综合单价=综合单价最高限价×固定折扣）。

4.2投标报价为货物的价格及安装(含配套施工、辅材辅料）、调试、保修、验收配合、技术培训、售后服务、包装和运输、保险等货物伴随服务的费用、所需缴纳的所有税费及完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险和责任等各项全部费用并承担一切风险责任。除根据采购人实际需要的货物数量引起总价变化外，今后不再追加任何费用，也不得以任何理由调整、变更投标价。采购人清单中的货物如有遗漏必须的设备，请磋商供应商自行配齐，成交后采购人将不予调整。

# 第四部分   评审办法

评审办法前附表

| 序号 | 评审标准 | 主观分/客观分 | 权重 | 响应文件中评审标准相应的商务技术资料目录* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商提供自2021年1月1日以来同类项目业绩合同，提供1个得1分，最高3分。（提供合同复印件和中标（成交）通知书扫描件或(复印件）并加盖CA电子签章或（公章）。如合同中未明确业绩特征的，须另提供业主方相关证明；业绩时间以合同签订日期为准。） | 客观分 | 3分 | 业绩 |
| 2 | 供应商具备有效的职业健康安全管理体系认证证书、有效的质量安全管理体系认证证书、有效的信息技术服务管理体系认证证书、有效的环境管理体系认证证书，每提供1项得1分，最高得4分。 注：有效性认定：须提供以上证书扫描件或(复印件）并加盖CA电子签章或（公章），并在全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList）查询到相关证书信息，否则不得分；以官网查询结果为准。如因系统故障无法查询，则以磋商供应商提供的证明材料为准。 | 客观分 | 4分 | 企业实力 |
| 3 | 标有“★”的技术要求完全满足或优于得28分；并在磋商文件中提供所投产品的技术参数文件；未按要求提供技术参数证明文件或技术指标负偏离或未响应磋商文件要求的，每项扣1分，最多扣至0分。（注：以上技术指标如出现偏离必须在《商务技术偏离表》中完整体现，如有虚假应标，将作无效标处理） | 客观分 | 28分 | 投标产品技术要求符合性 |
| 4 | 演示脱离服务器经过交换机对终端进行寻呼，音乐播放，讲话无延时。 1.在脱机状态下网络触摸屏寻呼话筒可对IP网络蓝牙音箱进行呼叫或音频播放，得2分； 2.在脱机状态下IP前置话筒控制器接收信号自动触发指定区域IP网络蓝牙音箱播放，讲话，得2分。 3.未提供演示材料不得分。 | 客观分 | 4分 | 投标产品功能视频演示 |
| 5.1 | 项目实施方案（包括施工组织计划、安全保证措施、质量保证措施、进度保证措施和环境保证措施），由磋商小组自主评分。 1.方案内容详实，逻辑缜密，具有针对性，可实施性强的，3＜得分≤5； 2.方案内容较简略，针对性一般，可实施性一般的，2＜得分≤3； 3.方案内容不完整，针对性差，可实施性差的，1＜得分≤2； 4.未提供方案不得分。 | 主观分 | 5分 | 项目实施方案 |
| 5.2 | 针对供应商对突发紧急事件的应急方案，由磋商小组自主评分。 1.方案内容详实，逻辑缜密，具有针对性，可实施性强的，2＜得分≤3； 2.方案内容较简略，针对性一般，可实施性一般的，1＜得分≤2； 3.方案内容不完整，针对性差，可实施性差的，0＜得分≤1； 4.未提供方案不得分。 | 主观分 | 3分 |  |
| 6.1 | 项目负责人（一名）具备：信息技术相关专业高级工程师、信息系统项目管理师、通信工程师、信息安全保障人员（CISAW）每持有一个证得1分，全部持有得4分。 注：须提供相关证书扫描件或（复印件），并加盖CA电子签章或（公章），并提供响应截止时间前3个月在磋商供应商单位的社保缴费证明，若公司注册未满三个月的，须出具书面说明。不提供则不得分。 | 客观分 | 4分 | 技术支持情况与服务支持能力 |
| 6.2 | 项目技术负责人（一名）具备：系统分析师、通信工程师、信息系统监理师 、注册信息安全专业人员（CISP），高级网络与信息安全工程师，每持有一个证得1分，全部持有得5分。 项目安全负责人（一名）具备：网络规划设计师、网络工程师、信息安全工程师、华为认证中级工程师（HCIP）、智能建筑弱电高级工程师，每持有一个证得1分，全部持有得5分。 注：须提供相关证书扫描件或（复印件），并加盖CA电子签章或（公章），并提供响应截止时间前3个月在磋商供应商单位的社保缴费证明，若公司注册未满三个月的，须出具书面说明。不提供则不得分。 | 客观分 | 10分 |  |
| 7.1 | 根据供应商提供的符合项目运行要求的运行维护、技术支持和技术培训方案的合理性综合给分。 1.方案内容详实，完全符合项目要求，可实施性强的，2＜得分≤3； 2.方案内容较简略，比较符合项目要求，可实施性较强的，1＜得分≤2； 3.方案内容欠缺，不符合项目要求，可实施性差的，0＜得分≤1 4.未提供方案不得分。 | 主观分 | 8分 | 售后服务方案及培训方案 |
| 7.2 | 根据供应商售后服务承诺的范围和完善程度、质保期后服务方案等综合打分，包括：售后服务标准，故障响应修复时间方式及保障措施、本地化服务点情况。 1.方案内容详实，完全符合项目要求，可实施性强的，3＜得分≤5； 2.方案内容较简略，比较符合项目要求，可实施性较强的，2＜得分≤3； 3.方案内容欠缺，不符合项目要求，可实施性差的，1＜得分≤2 4.未提供方案不得分。 | 主观分 |  |  |
| 8 | 对所投产品是否取得有效的政府采购节能产品、环境标志产品认证证书的情况进行评价给分（已列入强制要求的除外）。所投产品取得节能产品认证证书的，得0.5分；所投产品取得环境标志产品认证证书的，得0.5分； 证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书扫描件或(复印件）并加盖CA电子签章或（公章）。 | 客观分 | 1分 | 功能政策分 |
| 9 | 有效最后报价的最低价作为磋商基准价，其最低报价为满分；按［磋商报价得分=（磋商基准价/最后报价）*30分］的计算公式计算。 评审过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 注：对小型和微型企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，扣除比例为：小型、微型企业均扣除10%。 | 客观分 | 30分 | / |

*备注：供应商编制响应文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评审标准相应的商务技术资料。

## 一、评审方法

1.1本项目采用综合评分法。总分为100分，其中报价部分30分、商务技术部分70分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评审方法。

1.2供应商评审综合得分=商务分+技术分+价格分

1.3商务分、技术分按照磋商小组成员的独立评分结果的算术平均分计算，计算公式为：商务分、技术分=（磋商小组所有成员评分合计数）/（磋商小组组成人员数）。项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

## 二、评审标准

2. 评审标准：见评审办法前附表。

## 三、评审程序

3.1符合性审查。磋商小组将依据法律法规和磋商文件的规定，对通过资格性审查供应商的响应文件有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。不满足磋商文件的实质性要求的，响应无效。

3.2磋商

3.2.1磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

3.2.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

3.2.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组通过政府采购云平台以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

3.2.4供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求通过政府采购云平台提交磋商记录，并由其法定代表人或授权代表签名或者加盖公章。

3.2.5供应商的磋商记录无法通过政府采购云平台上传的，可在规定时间内（不少于半小时）通过指定的电子邮箱（zjrx1588@163.com）提交。

3.3最后报价

3.3.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

3.3.2磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

3.3.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三条第四项情形的，提交最后报价的供应商可以为2家

3.4比较与评价。磋商小组应当按照磋商文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.5综合评分。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

3.6汇总商务技术得分。磋商小组各成员应当独立对每个供应商的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.7报价评审。

3.7.1响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.7.1.1响应文件中开标一览表(报价表)内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.7.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.7.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最终报价一览表的总价为准，并修改单价;

3.7.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.7.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.7.1规定的顺序修正。修正后的报价按照相关法律法规经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

3.7.2磋商报价不是固定价的，响应无效。

3.7.3报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的，响应无效。

3.7.4折扣小于等于0%或大于100%或未填写，响应无效。

3.7.5实质响应的供应商未在规定时间内按要求提交最后报价的。

3.7.6响应文件报价出现前后不一致的，且不按照磋商文件规定修正的；

3.7.7磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

3.7.8对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.8排序与推荐。磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第二十一条第三款情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。出现并列第一名时由采购人确认成交供应商或采购人授权磋商小组按抽签方式确认成交供应商。

3.9编写评审报告。磋商小组根据全体成员签字的原始评审记录和评审结果，按照评审得分由高到低推荐成交候选供应商（成交候选供应商应包括所有合格供应商），并编写评审报告。磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

## 四、评审中的其他事项

4.1供应商澄清、说明或者补正。对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要供应商作出必要的澄清、说明或者补正的，磋商小组和供应商通过电子交易平台交换数据电文，供应商提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予供应商提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.2响应无效。▲有下列情况之一的，响应无效：

4.2.1供应商不具备磋商文件中规定的资格要求的（供应商未提供有效的资格文件的，视为供应商不具备磋商文件中规定的资格要求）；

4.2.2响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按磋商文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5响应文件中承诺的磋商有效期少于磋商文件中载明的磋商有效期的；

4.2.6最后报价具有选择性的;

4.2.7报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8折扣小于等于0%或大于100%或未填写的；

4.2.9报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.10供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.11供应商提供虚假材料投标的；

4.2.12供应商有恶意串通、妨碍其他供应商的竞争行为、损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的；

4.2.13供应商仅提交备份响应文件，没有在电子交易平台传输递交响应文件的，响应无效；

4.2.14 响应文件不满足磋商文件的其它实质性要求的；

4.2.15法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

4.3▲有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其响应无效：

4.3.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

4.3.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.3.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.3.4不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

4.3.5不同供应商的响应文件相互混装；

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有供应商。

6.修改磋商文件，重新组织采购活动。磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评审工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改磋商文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标或者成交供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标或者成交供应商但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照7.1-7.4规定处理。

# 拟签订的合同文本

甲方：（采购人）

乙方：（成交供应商）

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》等有关法律及法规的规定并严格遵循                            项目 （项目编号              ）磋商文件、补充文件和乙方的响应文件、澄清文件内容及服务承诺的要求，经双方协商一致，签订本合同，并共同遵守。

本合同是否为中小企业预留合同：     （是/否）

第一条 采购标的清单

| 序号 | 标的名称 | 品牌与型号 | 数量 | 合同单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

成交折扣（%）        ；合同总价（人民币）:小写：            元 大写:             元

注：合同单价为货物的价格及安装(含配套施工、辅材辅料）、调试、保修、验收配合、技术培训、售后服务、包装和运输、保险等货物伴随服务的费用、所需缴纳的所有税费及完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险和责任等各项全部费用并承担一切风险责任。除根据采购人实际需要的货物数量引起总价变化外，今后不再追加任何费用，也不得以任何理由调整、变更合同单价。

第二条 履约担保和货款支付

- 履约担保和付款进度安排：

合同签订之日起7个工作日内，乙方须以支票、汇票、本票或者金融机构、保险机构出具的保函等非现金形式向甲方提交合同金额1%的履约保证金。

1）采用支票、汇票、本票形式提交的，应当从乙方基本户转出，全部供货安装完毕并通过验收后无息退还。

2）采用保函形式提交履约担保的，应满足以下几个条件：

①为见索即付保函：即在乙方没有实施合同或者未履行合同义务时，甲方不需要出具任何证明和理由，只要看到乙方违约，就可对保函进行收兑。

②保函期限：自合同签订生效之日起至全部供货完毕之日止。

③如果由于服务期延误或保函出具机构要求分期出具保函的，则在前一份保函有效期满之日1个月前必须重新出具相同内容的保函。

- 预付款：

合同签订以及具备实施条件之日起7个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的40%作为预付款（预付款抵作进度款，不扣回）。

- 进度款：

在设备产品供货安装完毕最终验收合格后，乙方提供最终验收报告后采购人支付至合同金额的100%并无息退还履约保证金；质保期满后无质量与售后服务问题视为履约完毕。

注：1、在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定（根据浙财采监[2022]3号文件）；

2、对于满足合同支付约定条件的，甲方于收到乙方开具的正式税务发票后7个工作日内予以支付相应合同价款。

3、资金支付方式：

第三条 甲方权利义务

- 甲方有权根据现场的实际情况，对乙方设备的安装和调试时间进行调整。

- 甲方有权在质保期内要求乙方免费更换或修理有缺陷的货物或部件。

第四条 乙方权利义务

1.乙方有权要求甲方为其安装、调试工作进行协调。

2.乙方有义务免费为甲方提供产品安装及调试服务。

3.乙方有义务在产品质保期限内免费更换或修理的缺陷和受损产品（除甲方人为或是国家法定不可抗拒原因），使货物运行指标和技术性能达到响应文件要求, 由此引起的全部费用由乙方承担。

4.乙方应当按照合同约定完成项目履行义务，并配合采购人、采购代理机构做好项目验收，提供项目验收相关的技术资料、合格证明、检测报告以及验收所必须具备的其他材料。

第五条 包装方式及要求

- 每台货物上均应有铭牌（制造商、货物名称、规格型号、生产日期等）并附有产品质量检验合格证、保修卡等。

- 全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵指定地点。若包装不善所引起的标的物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

第六条 交货、安装、调试

- 交货

- 设备交货期：            。

- 交货方式：            。

- 交货地点：            。

- 运输及装卸、保险

1)运输及卸货工作及费用由乙方负责。

2)货物在装运前由乙方投保，一旦货物在装卸、运输过程中发生损坏或短缺，由乙方负责索赔。

3)乙方保证在确认货物因装卸、运输中发生损坏或短缺后，尽快给予调换、修复和补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不能以办理索赔为由而拖延。

4）乙方向保险公司购买货物保险，在保险期间内，若货物在物流运输、装卸、搬运过程中由于各种原因造成损失的，保险公司依照保险合同的约定负责赔偿。

- 安装调试

乙方在货物运抵安装现场前3天内，向甲方提供一份详细的安装、调试验收计划和所采用的标准及方法，提供现场负责人和参与安装人员的名单，此计划和采用的标准一旦被甲方确认就不得随意更改，否则乙方承担相应责任。

第七条 履约验收

依据《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库[2016]205号）、《浙江省政府采购合同暂行办法》（浙财采监[2017]11号）、《温州市政府采购履约验收办法》（温财采[2020]6号）规定，合同履约达到验收条件时，乙方按照合同约定向甲方书面发起验收申请。甲方依法组织履约验收工作。制定验收方案，成立验收小组，按照验收方案开展验收，出具验收书，并按规定公告与存档。履约验收产生的检验（监测）费、劳务报酬等费用支出，由乙方支付。履约验收方案如下：

- 项目基本情况

（1）采购人名称：

（2）供应商：

（3）项目名称及主要内容：

（4）项目类型：

（5）验收时间及地点：

- 验收方式与方法

（1）本项目采用           （一般程序验收/简易程序验收），采取         （一次性验收/分段验收/分期验收），甲方          （自行组织/委托代理）。

（2）甲方按项目实际情况需邀请第三方参与验收情形                   （如有）

1）本项目属于大型或复杂项目，甲方邀请  （检测机构名称） 参与验收，邀请本项目其他供应商     （供应商名称）   参与验收。

2）本项目属于采购人、使用人分离项目，甲方邀请  （使用单位名称）  参与验收。

3）本项目属于向社会公众提供的公共服务项目，甲方邀请  （服务对象） 参与验收。

- 验收小组

验收小组由   人（3人以上单数）熟悉项目需求与标的人员组成，专业技术人员有   人，实际使用人员     人（如有），其他验收人员   人（如有）。

- 组织验收

乙方提供项目验收相关技术资料、合格证明以及验收所必须具备的其他材料，并协助甲方开展验收。甲方准备采购文件、响应文件、采购合同、封存样品（如有），根据验收方案组织现场查验。验收小组根据验收资料、验收内容及标准开展验收工作。

验收内容：核对货物清单、品牌、型号、规格、数量及外观质量、技术、性能指标、样品(如有)等与响应文件是否一致；运行状况是否良好，安装调试是否规范；质量证明文件是否合格；售后服务是否按响应文件中承诺的内容进行服务；项目是否符合安全标准；验收时间、地点及方式是否按合同约定履行等内容。（具体验收内容详见磋商文件、响应文件、采购合同等相关资料。）

验收标准：甲方按照磋商文件、响应文件、采购合同等约定的质量、数量、技术指标或者服务要求设置验收指标及其标准进行验收。（具体验收内容详见磋商文件、响应文件、采购合同等相关资料。）

- 出具验收书：验收小组完成验收后，出具验收书，列明各项验收内容情况，明确验收结论，并在验收书签字确认。（验收书参考附件）

- 验收结果公告：甲方依据验收书和乙方其他履约情况，对验收项目作出整体评价和分类评价，形成验收结果。甲方在评价后 2个工作日内在浙江政府采购网发布验收结果。

- 验收资料归档：采购项目完成验收后，甲方将验收原始记录、验收报告等验收资料作为该采购项目档案封存并妥善保管。

第八条 验收不合格的，甲方应责令乙方采取补救措施，向乙方发出整改通知书，并依法及时处理。乙方收到整改通知书后    天内按要求进行整改，整改结束后，由乙方通知甲方重新验收。

第九条 质量保证及售后服务

1.货物的质保期为     年，自最终验收合格之日起计算。

2.货物质量保修范围为                     。

3.乙方需提供全新的，符合国家有关质量标准和规范、环保要求的货物，其质量、规格及技术特征符合响应文件的要求。

4.货物出现质量问题，乙方应负责三包（包退、包换、保修），由此产生的费用由乙方负责。

5.在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后     小时内到达甲方现场。

6.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

7.乙方应保证所提供的的货物或其他任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

8.乙方承诺售后服务按照投标承诺的服务计划实施，包括培训。

第十条 违约责任

- 乙方逾期交货超过    个工作日的，乙方按逾期交货总额每日    向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期    个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应退还预付款，并向甲方支付合同总价的    的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

- 乙方所交的货物品牌、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及响应文件要求的，甲方有权拒收，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方解除合同。

- 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，未经甲方同意不得全部或部分分包给他人供应。否则，甲方有权解除合同，并追究乙方违约责任。

第十一条 争议及纠纷

因本合同而引起的纠纷采用以下方式解决：（在对应方式打√）

- 双方协商解决（  ）

- 提请仲裁委员会仲裁（  ）

- 向文成县人民法院提起诉讼（  ）

第十二条 合同的生效和终止

- 本合同经甲乙双方签字、盖章后生效，甲乙双方签字日期，即为本合同生效日期。双方签字日期不一致时，以最后签字方的签字日期为合同的生效日期。

- 本合同的采购货物最终质保期届满日期，即为本合同的终止日期。但保密条款、争议解决和双方未处理的债权和债务不受合同期满的影响，并且守约方有权提出索赔。

第十三条 其他约定

- 本项目磋商文件以及响应文件、澄清函是本合同不可分割的组成部分，本合同未尽事宜从其规定。

- 本合同一式叁份。甲乙双方各执壹份，浙江瑞欣工程项目管理有限公司执壹份。

| 甲方（盖公章）： | 乙方（盖公章）： |
| --- | --- |
| 法人或授权人（签字） | 法定或授权人（签字） |
| 地址： | 地址： |
| 电话： | 电话： |
| 合同签订日期： 年 月 日 | 合同签订日期： 年 月 日 |

注：1、对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

2、本合同作为示范文本，具体以成交供应商与采购人所签定正式合同为准。

# 应提交的有关格式范例

## 资格文件部分

以联合体形式参加本项目投标的，联合体各方均应当提供如下资格证明材料

资格审查要求的资格证明材料（均需加盖公章）

目录

（1）有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件/自然人的身份证明…（页码）

（2）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函…………………（页码）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求……………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求……………………………………………………（页码）

（5）联合协议（如果有）………………………………………………………（页码）

一、有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件/自然人的身份证明

说明：

1.如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

2.如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

3.如供应商是非企业专业服务机构，提供执业许可证等证明文件；

4.如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

5.如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明。

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在响应文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

二、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

文成县第三实验小学、浙江瑞欣工程项目管理有限公司：

我方参与文成县第三实验小学广播、微型电视台、AI体育采购改造项目【项目编号：RXCG2024024】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

我方对上述承诺的真实性负责。上述承诺如有虚假，将按“提供虚假材料谋取中标、成交”情形，由采购人取消我公司任何资格（投标/中标/签订合同），且由采购单位/采购代理机构报告至政府采购监管部门。一经监管部门查证属实，将按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的，依法追究刑事责任”规定予以处理。

我方已知晓前述法律规定，对此无任何异议。

注：1.▲本承诺函必须提供。

2.参加政府采购活动的时间是指供应商参加本项目的政府采购活动时间为准（具体以磋商截止时间为准）。

供应商名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

三、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据采购公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造或者服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件5）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件6）和中小企业声明函（附件5），联合协议中中小企业合同金额应当达到采购公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接的，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C.要求合同分包的，提供分包意向协议（附件7）和中小企业声明函（附件5），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到采购公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

四、本项目的特定资格要求

（根据采购公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

五、联合协议（如果有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件6）；本项目不接受联合体投标或者供应商不以联合体形式投标的，则不需要提供]

## 商务技术文件部分

目录

- 响应函…………………………………………………………………………（页码）

- 授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

- 分包意向协议(如果有)………………………………………………………（页码）

- 符合性审查资料………………………………………………………………（页码）

- 评审标准相应的商务技术资料………………………………………………（页码）

- 响应标的清单…………………………………………………………………（页码）

- 商务技术偏离表………………………………………………………………（页码）

- 演示材料………………………………………………………………………（页码）

- 政府采购供应商廉洁自律承诺书……………………………………………（页码）

(10)磋商供应商认为需要提供的其它文件和资料（如有）……………………（页码）

## 一、响应函

文成县第三实验小学、浙江瑞欣工程项目管理有限公司：

（磋商供应商全称）   授权    （授权代表名称、职务、职称）     为本公司授权代表，参加贵方组织的             （项目名称）               （项目编号:           ）竞争性磋商采购的有关活动，进行磋商。为此：

1.提供磋商须知规定的全部磋商响应文件。

2.据此函，签字人兹宣布同意如下：

①该项目的磋商报价以最后一轮报价为准；

②保证遵守竞争性磋商的磋商文件中的有关规定。

③保证严格执行双方所签的服务合同，并承担全部规定的责任义务。

④磋商供应商已详细审查全部竞争性磋商文件，包括竞争性磋商采购补充文件（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

⑤愿意向贵方提供任何与该项磋商有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

⑥本磋商自磋商截止时间之日起90日历天有效。

⑦与本磋商有关的正式通讯地址为：

邮编：              电话：                     传真：                 。

供应商名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供

## 二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

法定代表人授权书

采购人、采购代理机构   ：

本授权委托书声明：我（法人代表姓名）系（供应商名称） 的法定代表人，现授权委托（授权代表姓名）为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的       项目名称         （项目编号：    ）投标，全权处理本次采购活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的响应文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表签字：                     职务：              电联系方式：

附：供应商授权代表身份证复印件。（正反面）

供应商全称：                             （盖公章）

法定代表人：                              （签字或盖章）

授权委托日期：        年    月    日

注：

1.如授权代表参与投标的，则须提供本《法定代表人授权书》。

2.联合体投标的请各自提供（委托同一人）

## 法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表供应商参加投标）

法定代表人身份证明

采购人、采购代理机构   ：

姓名：          性别：          职务：

联系方式：          ，系   （供应商名称）       的法定代表人，特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。（正反面）

供应商全称：                    （盖公章）

日期：        年       月      日

注：

1.本附件必须提供。

2.联合体投标的请各自提供

## 三、分包意向协议（如果有）

[成交后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件7)；采购人不同意分包或者供应商成交后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

## 四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 响应文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件按照磋商文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的响应文件的组成部分 | 见响应文件 第 页 |
| 2 | 响应文件中承诺的磋商有效期不少于磋商文件中载明的磋商有效期。 | 响应函 | 见响应文件第 页 |
| 3 | 响应文件满足磋商文件的其它实质性要求。 | 磋商文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，磋商文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见响应文件第 页 |

注：按本格式和要求提供

## 五、评审标准相应的商务技术资料

（按磋商文件第四部分评审办法前附表中“响应文件中评审标准相应的商务技术资料目录”提供资料）

### 供应商2021年1月1日以来类似项目业绩一览表

项目名称：                                     项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 合同签订时间 | 采购单位名称 | 采购单位联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.合同业绩须为本次磋商供应商的业绩，磋商供应商的独立法人子公司、参股公司的业绩均不予认可。

2.业绩认定时间以合同签订时间为准。

3.须提供合同复印件和中标（成交）通知书扫描件或(复印件）并加盖CA电子签章或（公章）。如合同中未明确业绩特征的，须另提供业主方相关证明。

供应商名称（电子签名/公章）：

日期：     年   月   日

项目负责人资格情况表

| 姓名 |  | 近年来主要工作业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 资格证书 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 最近一年工作状况 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |

注：拟派项目负责人须提供相关证书扫描件或（复印件），并加盖CA电子签章或（公章），并提供响应截止时间前3个月在磋商供应商单位的社保缴费证明，若公司注册未满三个月的，须出具书面说明。

供应商名称（电子签名/公章）：

日期：     年   月   日

拟投入项目组其他人员一览表

| 姓名 | 本项目 主要工作 | 性别 | 年龄 | 职称职务 | 专业/年限 | 资格证书 | 近年来工作经历 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表所列人员指：除项目负责人外的其他成员。

2、以上成员须提供相关证书扫描件或（复印件）加盖CA电子签章或（公章），并提供响应截止时间前3个月在磋商供应商单位的社保缴费证明，若公司注册未满三个月的，须出具书面说明。

供应商名称（电子签名/公章）：

日期：     年   月   日

拟投入设备及工具一览表

项目名称：                                     项目编号：

| 序号 | 设备/工具名称 | 型号规格 | 品牌/产地 | 数量 | 价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.本表所列为磋商供应商拟投入的设备及工具。

2.本表中所列设备价格不计入投标报价，但磋商供应商应在投标价格中考虑设备损耗及有关费用。

3.此表仅提供了表格形式，磋商供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写。

供应商名称（电子签名/公章）：

日期：     年   月   日

六、响应标的清单

（货物类）

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号 | 数量 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供

七、商务技术偏离表

| 序号 | 磋商文件章节及具体内容 | 响应文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

供应商保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，供应商响应磋商文件的全部要求

八、政府采购供应商廉洁自律承诺书

文成县第三实验小学、浙江瑞欣工程项目管理有限公司：

我单位响应你单位项目采购要求参加磋商。在这次投标过程中和中标/成交后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标/成交或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

供应商名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供

## 报价文件部分

目录

（1）第（）轮开标一览表（报价表）……………………………………………（页码）

（2）中小企业声明函（如有）……………………………………………………（页码）

（3）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（如有）……………………（页码）

一、第（）轮开标一览表（报价表）

文成县第三实验小学、浙江瑞欣工程项目管理有限公司：

（价格单位：人民币元）

| 项目名称 | 折扣（%） | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商全称：                    （盖公章）

日   期：        年    月    日

注：

- 本项目采用固定折扣报价。投标报价为货物的价格及安装(含配套施工、辅材辅料）、调试、保修、验收配合、技术培训、售后服务、包装和运输、保险等货物伴随服务的费用、所需缴纳的所有税费及完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险和责任等各项全部费用并承担一切风险责任。除根据采购人实际需要的货物数量引起总价变化外，今后不再追加任何费用，也不得以任何理由调整、变更投标价。采购人清单中的货物如有遗漏必须的设备，请磋商供应商自行配齐，成交后采购人将不予调整。

- 折扣举例说明：如费用下浮10%，则折扣为90%。固定折扣保留二位小数（第三位四舍五入）。（例如90.11%）（即：成交综合单价=综合单价最高限价×固定折扣）

▲不提供此表的响应文件将被视为未实质性响应采购文件。

二、中小企业声明函（如果有）

[竞争性磋商公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件5）。]

# 实质性响应条款及无效标条款

- 实质性响应条款

1.1在原定磋商有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知供应商延长磋商有效期。▲供应商同意延长的，不得要求或被允许修改其响应文件，供应商拒绝延长的，其响应无效。

1.2▲供应商未按照磋商文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为供应商不具备磋商文件中规定的资格要求，其响应无效。

1.3▲单位负责人（指法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得分别参加同一合同项下的采购活动。

1.4▲为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

1.5▲以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

1.6▲本承诺函必须提供---《符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函》

1.7▲本项目最高限价：人民币570000元整，投标报价超过最高限价的，其响应文件作无效标处理。

1.8▲第（）轮开标一览表（报价表）不提供此表的响应文件将被视为未实质性响应采购文件。

- 无效标条款

2.1关于响应无效：▲有下列情况之一的，响应无效：

2.1.1供应商不具备磋商文件中规定的资格要求的（供应商未提供有效的资格文件的，视为供应商不具备磋商文件中规定的资格要求）；

2.1.2响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的；

2.1.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按磋商文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

2.1.4响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

2.1.5响应文件中承诺的磋商有效期少于磋商文件中载明的磋商有效期的；

2.1.6最后报价具有选择性的;

2.1.7报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的;

2.1.8报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

2.1.9供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的；

2.1.10供应商提供虚假材料投标的；

2.1.11供应商有恶意串通、妨碍其他供应商的竞争行为、损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的；

2.1.12供应商仅提交备份响应文件，没有在电子交易平台传输递交响应文件的，响应无效；

2.1.13响应文件不满足磋商文件的其它实质性要求的；

2.1.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

2.2关于串通投标：▲有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其响应无效：

2.2.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2.2.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

2.2.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

2.2.4不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

2.2.5不同供应商的响应文件相互混装；

# 附件

## 附件1：残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加__(采购人)___单位的_（项目名称）_项目（项目编号：_（项目编号）_）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签名）：

日  期：

## 附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

## 附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

## 附件4：中小企业划型标准

## 附件5：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1.填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据磋商文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。

2.符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

## 附件6：联合协议（货物类）

## （以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者供应商不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个供应商的身份参加（项目名称）【项目编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据磋商文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；

（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；

……。

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到    %，其中小微企业合同金额达到    %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按磋商文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标（成交），联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

附件7：分包意向协议（货物类）

（中标（成交）后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者供应商中标（成交）后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（供应商名称）若成为（项目名称）【项目编号：（采购编号）】的中标（成交）供应商，将依法采取分包方式履行合同。（供应商名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（供应商名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到    %，其中小微企业合同金额达到   %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按磋商文件第一部分采购公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

供应商名称(电子签名)：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

其他附表：

## 政府采购活动现场确认声明书

采购人、采购代理机构   ：

本人             （授权代表姓名），经由                       （单位）             （法定代表人姓名）合法授权参加                     项目（编号：           ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间□不存在利害关系□存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）              。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位□与其他所有供应商之间均不存在利害关系  □与            （供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                       。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现          供应商之间存在或可能存在上述第二条第      项利害关系。

供应商全称：                  （盖公章）

供应商代表签名：

日期：        年       月      日

## 预付款担保

（采购人名称）：

根据                 （成交供应商名称）（以下称“供应商”）与              （采购人名称）（以下简称“采购人”）于     年    月    日签订的                   《合同》，供应商按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给供应商的预付款为供应商提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                元（¥             ）。

2. 担保有效期自预付款支付给供应商起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。

3. 在本保函有效期内，因供应商违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向供应商签发的进度款支付证书中扣除的金额。

4. 你方和供应商按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年      月      日

## 政府采购履约验收书

# （参考模板）

| 一、验收方案 |
| --- |
| （一）项目基本情况 |
| 采购人名称 |  | 供应商名称 |  |
| 项目名称 |  | 合同编号 |  |
| 合同签订时间 |  | 合同规定验收时间 |  |
| 项目类型 | □货物/□服务 | 合同金额 |  |
| （二）验收方式与方法 |
| 验收组织方式 | □自行组织/□委托代理 | 代理机构名称 |  |
| 验收方式 | □一般验收程序/□简易验收程序 | 选择简易验收理由 |  |
| 验收方法 | □一次性验收/□分段验收/□分期验收 | 选择非一次性验收理由 |  |
| 大型或复杂项目 | □是/□否 | 邀请本项目其他供应商 | □是/□否 |
|  | 参与验收检测机构名称 |  |  | 参与验收供应商名称 |  |
| 向社会公众提供的公共服务项目方式 | □是/□否 | 采购人、使用人分离项目 | □是/□否 |
|  | 参与验收服务对象 |  |  | 使用单位名称 |  |
| （三）验收人员组成 |
| 验收小组总人数 |  | 专业技术人员人数 |  | 实际使用人人数（如有） |  | 其他验收人员数量 |  |
| 验收人员姓名 | 工作单位 | 职 称（专业） | 联系方式 | 备注 |
| （四）验收主要指标和标准 |
| 序号 | 名称 | 合同履约时间、地点、方式 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） | 数量 | 单价 | 金 额 |
| 二、验收情况 |
| 分期情况 | 共分 期，此为第 期验收 | 分段情况 | 共分 段，此为 阶段 |
| 第三方参考情况说明 | 评价对象 | 评价结果 | 理由 | 签字 |
|  | 检测机构 | □合格□不合格 |  |  |
|  | 其他供应商 | □合格□不合格 |  |  |
|  | 服务对象 | □合格□不合格 |  |  |
| 货物类验收内容及验收情况 | 评价内容 | 评价情况 | 理由 | 评价内容 | 评价情况 | 理由 |
|  | 货物清单 | □合 格 □不合格 |  | 品牌、型号、规格、数量及外观质量 | □合 格 □不合格 |  |
|  | 技术、性能指标 | □合 格 □不合格 |  | 运行状况及安装调试 | □合 格 □不合格 |  |
|  | 质量证明文件 | □合 格 □不合格 |  | 售后服务承诺 | □合 格 □不合格 |  |
|  | 安全标准 | □合 格 □不合格 |  | 合同履约时间、地点、方式 | □合 格 □不合格 |  |
| 服务类验收内容及结果 | 评价内容 | 评价情况 | 理由 | 评价内容 | 评价情况 | 理由 |
|  | 服务质量 | □合 格 □不合格 |  | 服务进度 | □合 格 □不合格 |  |
|  | 人员、设备 配备情况 | □合 格 □不合格 |  | 安全标准 | □合 格 □不合格 |  |
|  | 服务承诺实现 | □合 格 □不合格 |  | 合同履约时间、地点、方式 | □合 格 □不合格 |  |
| 三、验收结论 |
| 存在问题和改进意见 |  |
| 验收小组 意见 | 验收结论性意见： □合 格 □不合格 其他需要说明的事项： |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |
| 验收小组成员签字： |
| 采购人意见： 经办人： 负责人： （盖章） 年 月 日 | 供应商确认： 供应商盖章或授权代表签字： 联系电话： 年 月 日 |