绍兴市公路与运输管理中心平板半挂车采购项目

一、招标编号：2020-10-0155

二、采购组织类型及方式：政府集中采购-公开招标

三、招标项目名称及数量

| 标项 | 标段名称及数量 | 预算金额或最高限价 （单位：人民币元） | 投标保证金（单位：人民币元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020-10-0155 | 平板半挂车采购项目 | ￥190000.00 | ￥0.00 |

四、供应商的资格要求

1.符合政府采购法第二十二条之供应商资格规定。

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.不接受联合体投标。

五、采购人联系方式：绍兴市公路与运输管理中心，王哲琦，0575-85136747。

六、招标项目设备名称及数量：

01标平板半挂车采购项目

# （一）技术参数表

| 序号 | 技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整车性能 | 投标产品具有工信部车辆公告、环保公告，适应中国大陆地区所有工况（投标文件中应提供详细证明材料）。产品涂外观按照《浙江省公路管理基层单位视觉标识系统规范化建设手册》C-006—007 要求进行涂装。可与原有设备豪沃牌T7H三轴柴油车进行匹配 |
| 2 | 半挂车轴数 | 3轴 |
| 4 | ▲有效载货长度 | ≤12.5m |
| 5 | 半挂车宽度 | ≤3M |
| 6 | ★半挂车额定承载质量 | ≥35t |
| 7 | ★半挂车有效载货长度 | ≥8.5m |
| 8 | ▲半挂车轮胎数 | 13个(含备胎) |
| 9 | 半挂车轮胎规格 | 8.25R20 钢丝胎 |
| 10 | 液压爬梯控制器 | 一控一梯 |
| 11 | ★半挂车爬梯形式、支腿 | 折叠式电动液压爬梯、电动液压支腿 |
| 12 | 电动支腿控制器 | 上下一体控制，带断电开关 |
| 13 | 半挂车爬梯打开坡度 | ≤14° |
| 14 | 半挂车爬梯单个宽度 | ≥0.9M |
| 15 | 半挂车最小离地距离 | ≤1.2m |
| 16 | 半挂车车轴等级 | ≥13t |
| 17 | 半挂车后桥制动器 | 鼓式 |
| 18 | ABS | 有 |
| 19 | ▲挂车与牵引车的连接要求 | 符合包括电路、气路、ABS等与牵引车的所有连接 |

（二）工期要求

中标单位必须在签订采购合同之日起，20天内完成全部招标设备的完整供货，并调试完毕。

（三）其他售后服务要求

1．中标方服务维修人员均经过良好的技术培训，并有丰富的现场维修经验。实行随访及每年定期走访的方式，了解处理设备存在的问题。

2.中标方提供现场培训，对如何进行设备拆装及故障排除等进行指导。

3.中标方需提供经调试、试运行、验收合格后至少1年的质保期。在此期间，中标方应免费处理因质量发生的故障，并进行正常保养；若因需方使用不当所造成的设备损坏，则供方只收取维修所需材料的成本费。

（四）货款结算

1．合同签订后，中标方支付中标金额的5%作为履约保证金给招标方，履约保证金不计息。

2．30%的预付款于合同生效及具备实施条件后15日内支付。设备调试、验收合格后15天内支付尾款，上款履约保证金合同履约完成后退还（不计息）。

七、评标方法及标准

1、评标方法：

1.1本次评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为的中标候选人。中标候选人并列的，采用随机抽取的方式确定。

1.2采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

2.评分标准：共100分，其中商务技术分60分，价格分40分。评分依下述所列为评标打分依据，分值如下（计算分值时，按其算术平均值保留小数2位）。

2.1.商务技术分（60分）

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本技术参数 | 18分 | 满足招标文件要求的得18分，其中含“★”为实质性指标要求条款，如有负偏离，则作无效投标处理；含“▲”主要性能指标要求条款，如有负偏离，每项扣2分，其他项负偏离每项扣1分。若负偏离达到5个及以上的按重大偏离处理。非量化类的，若是功能一样，表述方式不一样则为符合，量化类的由评委视情况讨论决定。 |
| 2 | 产品功能、配置、满足用户要求的优化程度情况 | 6分 | 按其产品技术指标高低、结构、性能、特点的详细描述系统功能的先进性、优越性等方面进行打分，优于项目需求的得3.0-2.6分，符合项目需求的得2.5-1.6分，部分符合项目需求的得1.5-0.1分，不符合或不提供不得分。 按其提供配置的优劣和合理性、满足用户要求及优化程度等方面进行打分，优于项目需求的得3.0-2.6分，符合项目需求的得2.5-1.6分，部分符合项目需求的得1.5-0.1分，不符合或不提供不得分。 |
| 3 | 质量保证体系 | 4分 | 按其设备的技术资料、产品手册、检验报告及确保设备质量安全稳定可靠的措施等方面进行打分，优于项目需求的得4.0-3.1分，符合项目需求的得3.0-2.1分，部分符合项目需求的得2.0-0.1分，不符合或不提供不得分。 |
| 4 | 调试、验收及培训计划方案 | 4分 | 按其针对本项目提供的安装调试、验收方案、培训计划方案等方面进行打分，优于项目需求的得4.0-3.1分，符合项目需求的得3.0-2.1分，部分符合项目需求的得2.0-0.1分，不符合或不提供不得分。 |
| 5 | 设备供货、交付时间 | 3分 | 承诺按客户要求按时供货交付得3分，无法按时交付的不得分。 |
| 6 | 技术服务支持及售后服务 | 5分 | 按其提供的具体的售后服务方案的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，质保期内外的后续技术支持和维护能力情况等进行打分，优于项目需求的得5.0-4.0分，符合项目需求的得3.9-2.0分，部分符合项目需求的得1.9-0.1分，不符合或不提供不得分。 |
|  |  | 4分 | 在项目实施地区有售后服务机构（或承诺中标后设立）的得4分。 |
|  |  | 4分 | 对本次投标设备提供的质保服务在满足招标要求的基础上质保期每增加一年得1分，最高加4分。 |
| 7 | 优惠条件和承诺情况 | 5分 | 按其提出的优惠条件和承诺情况，包括投标设备的配件、附件、备品备件的准备和保障措施情况等方面进行打分，优于项目需求的得5.0-4.0分，符合项目需求的得3.9-2.0分，部分符合项目需求的得1.9-0.1分，不符合或不提供不得分。 |
| 8 | 响应文件的编制质量 | 2分 | 根据投标文件内容是否完整、编排是否合理、资料提供是否齐全、文字综合表述是否清楚合理等进行打分， 2.0-0.1分。 |
| 9 | 销售业绩 | 5分 | 2017年7月1日以来同类项目案例，每提供一个加1分，最高5分。提供合同复印件并加盖投标人公章。 |

2.2价格分（40分）

2.2.1评标基准价：即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

2.2.2其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100

即：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×40