淳安县公安局交通警察大队

城市大脑交通系统配套工程一期采购项目

招标文件

编号:CAMR[2019]046号

淳安县公安局交通警察大队

淳安千岛湖明瑞企业管理咨询有限公司

二〇一九年四月十九日

目  录

第一部分      招标公告……………………………………………3-4

第二部分      编制和提交采购响应文件须知 ………………5-19

第三部分      评标办法及评分标准 …………………………20-23

第四部分      项目技术规范和服务要求 ……………………24-33

第五部分      采购合同的一般和特殊条款…………………34-37

第六部分      应提交的有关格式范例 ………………………38-55

# 第一部分 招标公告

淳安千岛湖明瑞企业管理咨询有限公司作为分散采购代理机构（以下简称采购代理机构）受淳安县公安局交通警察大队的委托，就“城市大脑交通系统配套工程一期采购项目”进行公开招标采购。具体如下：

1、招标编号：CAMR[2019]046号

2、项目名称：城市大脑交通系统配套工程一期采购项目。

3、采购方式：公开招标。

4、采购人的采购需求：

| 标项 | 采购内容 | 单位及数量 | 简要具体要求 | 预算总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 城市大脑交通系统配套工程一期 | 1台 | 详见招标文件 | 3000000.00 |

5、合格的投标人应具备的资格要求：

1、供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对投标主体的要求；

2、法律、行政法规规定的其他条件。

3、特定：具有公路交通工程（公路机电工程）专业承包二级及以上资质。

4、本项目不接受联合体投标，不允许有任何形式的分包。

6、供应商报名方式、时间及地点等：

（1）时间：2019年4月20日至2019年5月9日止（工作时间上午9：00-11：30，下午13：30-17：00，节假日除外）。供应商报名截止时间之后有潜在供应商提出要求报名的，采购代理机构将允许其报名，但该供应商如对招标文件有异议的，应于自报名截止时间之日起七个工作日内且在投标截止时间之前以书面形式向采购代理机构提出。

（2）方式：供应商持营业执照复印件、法定代表人委托书、法定代表人身份证复印件或被授权人身份证复印件等文件（复印件均需加盖公章）前往淳安县千岛湖镇环湖北路375号（淳安县行政服务中心）三楼328室现场领购招标文件。招标文件工本费每套300元，售后不退。（或以上报名资料接受国内邮寄，邮费自理，并注明联系方式和参加的项目）。

（3）提示：采购代理机构将拒绝接受非按照上述方式获取招标文件的投标文件。

7、投标截止时间与地点：2019年5月10日下午14时30分，地点：淳安县千岛湖镇新安大街41号3楼（综合大楼）开标室。

8、开标时间与地点：2019年5月10日下午14时30分，地点：淳安县千岛湖镇新安大街41号3楼（综合大楼）开标室。

9、其他事项：

（1）本项目不接受联合体投标；

（2）质疑和投诉：

供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

供应商对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

质疑受理地点：淳安千岛湖明瑞企业管理咨询有限公司[淳安县千岛湖镇环湖北路375号（淳安县行政服务中心）三楼328室]；联系人：徐建平；联系电话：0571-64819846。

投诉受理地点：淳安县财政局[淳安县千岛湖镇环湖北路375号（淳安县行政服务中心）六楼625室]；联系人：方建宏；联系电话：0571-64818305。

10、投标保证金：

金额人民币陆万元整。收款单位名称：淳安千岛湖明瑞企业管理咨询有限公司，开户银行：浙江淳安农村商业银行股份有限公司，账号：201000215681086。

投标保证金可以用电汇、转账、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳至指定账户。（缴款凭证注明内容投标保证金及参加的招标编号）

保证金收退咨询电话：0571-64812875。联系人：余益勤。

投标人应在投标截止时间前办妥投标保证金交纳手续。

11、项目联系人：淳安千岛湖明瑞企业管理咨询有限公司业务受理处，联系人：汪靖，联系电话：0571-64819846，传真：0571-64827338。

淳安县公安局交通警察大队，联系人：王国锋 ，联系电话：0571-644881600

淳安千岛湖明瑞企业管理咨询有限公司

二○一九年四月十九日

# 第二部分 编制和提交采购响应文件须知

前附表

| 条款 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目说明 一、项目名称：城市大脑交通系统配套工程一期采购项目。 二、采购预算：人民币300万元。 三、质保期限：伍年，从设备交付并验收合格之日起起算。 四、完成时间：合同签订后60天完成并通过验收。 五、项目地点：采购人指定位置。 六、投标报价：有关本项目所需的货物、运输、安装、调试、验收、招标代理费、税费、利润、培训、售后维修等一切费用均计入报价。《投标（开标）一览表》是报价的唯一载体。 七、政府采购当事人及监管部门：淳安县公安局交通警察大队为本项目的采购人（合同中的甲方），淳安千岛湖明瑞企业管理咨询有限公司为采购代理机构（合同中的鉴证方），响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人为投标人，经评审产生并经批准的投标人为中标候选人，经公示无异议，并签订合同后的中标人为供应商（合同中的乙方），淳安县财政局为政府采购监督管理部门。 |
| 2 | 投标人应当提交的资格证明文件： 资格性审查要求的资格证明文件：营业执照(或事业法人登记证或其他登记证明材料)复印件、2018年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，提供情况说明)、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明、符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）。 |
| 3 | 投标有效期：从提交投标文件的截止之日起90天。 |
| 4 | 投标保证金（不计息）：投标保证金以采购代理机构账户实际到款时间为准，投标人应在投标截止时间前办妥投标保证金交纳手续。投标保证金不得以现金方式交纳。 除规定不予退还投标保证金的情形外，投标人须持缴款凭据复印件并提供其开户银行和账号后，采购代理机构以网上银行的方式退还其投标保证金。 |
| 5 | 投标文件份数：资格文件正本壹份，副本壹份；报价文件正本壹份，副本陆份；商务技术文件正本壹份，副本陆份。 |
| 6 | 合同名称：《淳安县公安局交通警察大队城市大脑交通系统配套工程一期采购项目合同》 |
| 7 | 履约保证金：中标人的合同签订前三个工作日内向采购人缴纳合同总金额5%的履约保证金，否则视为放弃中标。竣工验收合格后履约保证金转为质保金，在质保期满无质量和服务问题后退还（不计利息）。 |
| 8 | 合同款结算方式：完成并验收合格后一次性付清。 |
| 9 | 节能环保要求 | 根据财政部、国家发改委最新一期“节能产品政府采购清单的通知” （以下简称“节能清单”），本项目如需采购节能清单中的政府强制采购的节能产品，投标人所投的相应产品须为列入最新一期节能产品政府采购清单的产品，并且提供该产品所在的节能产品政府采购清单页，注明页码。（注：在最新一期节能清单发布之后开展的政府采购活动，执行最新一期节能清单。在此之前已经开展但尚未进入评审环节的政府采购活动，执行上期或最新一期节能清单。） |
|  |  | 投标人提供产品如是环境标志产品，应列入财政部、环保部联合印发的《关于调整环境标志产品政府采购清单的通知》中公布的清单。注：施行优先采购的产品按照优先采购执行。（需提供该产品所在的环保或节能产品政府采购清单页） |
| 10 | 支持中小企业 | 价格扣除：（1）根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），根据具体品目确定相应标准。符合上述条件的中小微型企业应按照招标文件附件1的格式要求提供《中小企业声明函》以及投标截止时间前7日内“国家企业信用信息公示系统—小微企业名录”页面查询结果。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》（附件二）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 （2）根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的投标价格给予6 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。 （3）证明材料提供不全或无法证明的视为不符合政策功能的评标价格扣除要求，将不予评标价格的扣除。 注意：小型和微型企业的投标产品必须100%是自身的，否则不予认定。 |
| 11 | 企业信用融资 | 企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银监局、市金融办、市经信委共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》，供应商若有融资意向，详见本招标文件尾页《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登陆杭州市政府采购网（http://cg.hzft.gov.cn）“中小企业信用融资”专栏，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 |
| 12 | 投标人信用信息事项 | (1) 信用信息查询渠道及截止时间：项目评审组织人员将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间前的信用记录。 (2) 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：项目评审组织人员现场查询投标人的信用记录，查询结果经确认后与采购文件一起存档。 （3）信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人的投标文件将被拒绝。 |
| 13 | 采购人联系方式 | 淳安县公安局交通警察大队，联系人：王国锋 ，联系电话：0571-64881600 |
| 14 | 招标代理费和专家评审费 | 本项目代理服务费和专家评审费按国家计划委员会颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号文）向中标单位收取。专家评审费开收据。 |

# 一、总则

# 本次招标工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律及文件组织和实施。

1．项目说明

1.1项目说明见前附表第1项所述。

1.2投标人一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均已在法定时间内提出。

1.3投标人须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

2．采购方式

公开招标。

3．投标费用

投标人需自行承担涉及投标的一切费用。

# 二、招标文件

4．招标文件的构成

4.1 招标文件包括下列文件及附件

●第一部分 招标公告

●第二部分 编制和提交采购响应文件须知

●第三部分 评标办法及评分标准

●第四部分 项目技术规范和服务要求

●第五部分 采购合同的一般和特殊条款

●第六部分 应提交的有关格式范例

4.2 投标人应认真审阅招标文件中所有的内容，包括编制和提交采购响应文件须知、评标办法及评分标准、项目技术规范和服务要求、采购合同的一般和特殊条款、应提交的有关格式范例等。如果投标人编制的投标文件没有从实质上响应招标文件的要求，其投标文件将在评标过程中被判断为无效。

5. 招标文件的解释

5.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，将以书面解答形式通知所有招标文件收受人。

5.2采购代理机构如对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在发布招标公告的网站上发布更正公告，并通知所有招标文件收受人，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.3不论采购代理机构向投标人发送的资料文件，还是投标人提出的问题，均采用书面形式。

6. 招标文件的修改

6.1 从招标文件发出至投标截止时间前，采购代理机构可能会以补充通知的方式修改招标文件。补充通知作为招标文件的组成部分，以书面形式同时发给所有招标文件的收受人。

6.2 若有必要，采购代理机构将酌情延长递交投标文件的截止日期。

7. 投标报价

7.1 报价范围见前附表所述。

7.2 其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

7.3 投标货币

投标文件中价格全部采用人民币报价。报价应是唯一的, 采购代理机构将不接受有选择的报价。

# 三、投标文件的编制

8. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

9. 投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。

9.1 投标人的资格文件应包括以下内容（均需加盖公章）：证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件和采购项目对供应商的特定要求（如果项目要求）的有关资格证明文件。

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他登记证明材料)复印件；

（2）2018年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，提供情况说明)；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

（4）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明；

（5）符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）。

9.2 投标人的报价文件应包括以下内容（均需加盖公章）：

（1）投标响应函；

（2）投标(开标)一览表；

（3）报价明细清单；

9.3投标人的商务技术文件应包括以下内容（均需加盖公章）：

（1）法定代表人授权书，法定代表人或被授权人的身份证复印件；如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证复印件；

（2）投标保证金（缴款凭证复印件）；

（3）声明书；

（4）投标人近五年来实施同类项目成功案例；

（5）企业基本情况：资质证书、认证证书、软件产品认证证书等综合实力；

（6）组织方案；

（7）商务偏离说明表；

（8）廉政承诺书；

（9）产品的详细性能指标、品牌、型号、产地、产品技术说明书、合格证、彩图等；

（10）整体方案的科学性和完整性；

（11）售后服务方案及售后服务网点；

（12）项目组人员情况；

（13）技术偏离说明表；

（14）关于对招标文件中有关条款的拒绝声明（如果有）；

（15）投标人认为需要的其他商务技术文件或说明；

（16）对本项目的其他合理化建议、要求（如果有）；

（17）自评分表。

# 10. 投标有效期

10.1投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在前附表所列的投标有效期内有效。

10.2在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。

# 11. 投标保证金

11.1 投标人应按招标公告和前附表中的要求交纳投标保证金，作为投标文件的一个组成部分。

11.2投标保证金可以用电汇、转账、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳至指定账户，同时将缴款凭证复印件作为投标文件组成部分。

11.3采购代理机构将拒绝未能按规定方式、时间和数额交纳投标保证金的投标人。

11.4中标人按要求与采购人签订合同，经采购代理机构鉴证后，在五个工作日内全额无息退还其投标保证金。未中标人的投标保证金将在中标通知书发出后五个工作日内全额无息退还。投标保证金由银行直接退付至投标人缴纳保证金的账户，无需投标人至现场办理。

11.5如投标人有下列情况，将不予退还投标保证金：

11.5.1投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

11.5.2投标人未按规定签订合同或转让中标的；

11.5.3 投标人在投标期间存在提供虚假材料、相互串通投标等违法违规行为的；

11.5.4其他严重扰乱招投标程序的。

# 12. 投标文件的编制和签署

12.1投标文件分为资格文件、报价文件、商务技术文件三部分，并将三部分分别装订成册，投标文件的装订必须采用胶订或线订形式，不得采用活页装订方式（胶订或线订以外装订形式视为活页装订）。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人按前附表规定的份数编制投标文件，并在封面上标明“正本”和“副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

12.3投标文件正本和副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写，并按照招标文件第六部分要求进行签字、盖章。

12.4全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购代理机构要求进行，或者是投标人造成的必须修改的错误。所修改处应由法定代表人或其授权代表签字盖章予以确认。

12.5 投标文件建议采用A4幅面，按顺序统一编目编码装订成册。提倡双面打印。

12.6投标文件须装订成册（如投标文件太厚，可分册装订），须胶订或线订，不得使用类似合页、文件夹等形式装订，绝不允许有活页(是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使标书可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的一种装订方式）、散页，否则，该投标文件将作无效认定。

# 四、投标文件的递交

13. 投标文件的密封与标志

13.1资格文件、报价文件、商务技术文件三部分须分别单独密封包装。其中，报价文件未单独密封的，在开标时发生报价泄露的，由投标人自行承担相关责任。没有密封包装的投标文件，将被当场拒绝。

13.2投标文件包装封面应写明项目名称、投标人全称、项目编号、标项及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

14. 投标截止期

14.1投标人应按“招标公告”规定的时间、地点将投标文件递交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的投标文件。

14.2采购代理机构可以按本须知第6条规定，以补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15. 投标文件的补充、修改、撤销

15.1投标人递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式对投标文件进行补充、修改，补充、修改文件须加盖单位公章，并由法定代表人或其授权代表签字或盖章，在投标截止时间以后，不能补充、修改投标文件。

15.2 投标人的补充、修改文件，应按本须知规定编制、密封、标志和递交，如果一份投标文件有几份函件时，应注明哪一份有效，否则所作修改视为无效。

15.3投标人对投标文件的修改均要加以说明，否则其修改将被视为无效。

15.4投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

15.5在开标后规定的投标有效期内，投标人不能补充、修改或者撤回投标文件，否则其投标保证金将不予退还。

# 五、开标

16. 开标

16.1采购代理机构将按照招标公告规定的时间、地点组织开标，开标采取先拆封资格文件，后拆封商务技术文件、商务技术评审后拆封报价文件的顺序进行。具体按以下程序进行。

16.1.1采购代理机构将核验出席开标活动现场的各投标人法定代表人或其授权代表及相关单位人员身份，并组织其分别登记、签到，无关人员不得进入现场。各投标人法定代表人或其授权代表应准时参加，携带本人有效证件原件，投标文件中按要求提供法定代表人授权书。投标人如不派代表参加开标大会的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

16.1.2采购代理机构接收投标文件并登记，各投标人法定代表人或其授权代表对投标文件的递交记录情况进行签字确认。没有密封包装的投标文件，将被当场拒绝。

16.1.3采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间前的信用记录。经查询投标人列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，其投标文件将被当场拒绝。

16.1.4采购代理机构宣布开标，介绍开标现场的人员情况，宣读递交投标文件的投标人名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项，组织各投标人法定代表人或其授权代表签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。

16.1.5对投标人投标保证金缴纳情况进行查验、核实（投标保证金缴款凭证复印件是投标文件的组成部分时，可在投标文件拆封后查验、核实），提请投标人或者其推选的代表查验投标文件密封情况。

16.1.6开标时，按投标人提交投标文件的登记顺序当众拆封、清点投标文件（包括正本、副本）数量，审查资格文件，将密封的报价文件集中等候拆封，将拆封后的商务技术文件由采购代理机构送至评审地点，各投标人法定代表人或其授权代表等候采购代理机构拆封报价文件。

对不符合装订要求的投标文件，由采购代理机构当场退还投标人法定代表人或其授权代表。投标人提交的报价文件未单独密封的，如开标时发生报价泄露，由投标人自行承担相关责任。

16.1.7商务技术评审结束后，采购代理机构宣布商务技术评审无效投标人名单及理由，无效投标人可收回未拆封的报价文件并签字确认；公布经商务技术评审符合采购需求的投标人名单及其商务技术得分之和。

16.1.8采购代理机构拆封投标人报价文件，宣读《投标（开标）一览表》有关内容，同时当场制作并打印开标记录表，由各投标人法定代表人或其授权代表在开标记录表上签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，采购代理机构将报价文件及开标记录表送至评审地点，由评标委员会对报价的合理性、准确性、有效性等进行审查核实。

16.1.9评审结束后，采购代理机构公布中标候选人名单，及采购人最终确定中标人名单的时间和公告方式等。开标后，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

六、资格审查

17.资格审查

17.1开标后，采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。

17.2采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

17.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

# 七、评标

18.评标原则

18.1 竞争优选；

18.2 坚持公开、公平、公正、科学合理的原则；

18.3 价格合理，方案、产品先进可行；

18.4 反对不正当竞争。

19. 评标组织

采购代理机构依法组建由7人及以上奇数的人员组成的评标委员会，负责对投标文件进行审查、质询、评审和比较等。评标委员会由采购人代表和政府采购咨询专家组成，其中政府采购咨询专家人数不少于成员总数的三分之二。

20. 评标办法

本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见招标文件第三部分。

21. 投标文件审查

21.1 投标文件符合性审查：评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出实质性响应。

21.2.1 实质性响应的投标应该是与招标文件要求的主要条款相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指影响合同的内容、项目建设质量，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

21.2.2 如果投标文件没有实质上响应招标文件的要求，评标委员会将判定无效，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。  21.3修正原则

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

(1)投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

(2)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

22. 投标文件的澄清

对投标文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容，评标委员会将对投标人进行询标，并要求投标人作书面澄清；投标人的书面澄清，应由法定代表人或授权代表签字，作为投标文件的补充部分，但澄清的内容不得改变投标文件的实质性内容。

23. 无效标

投标文件有下列情况之一的，其投标文件作无效处理：

（1）投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

（2）投标文件中法定代表人授权书有误的；

（3）投标文件组成漏项或未按规定的格式编制或未按要求装订或投标文件正、副本份数不足，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的；

（4）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的，或者未按照规定交纳投标保证金的；

（5）投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

（6）投标报价高于本项目采购预算的；

（7）投标人未按招标文件变更通知编制投标文件的；

（8）《投标（开标）一览表》和《投标报价明细清单》填写不完整或字迹不能辨认的；

（9）经评标委员会审核，投标人所投内容不符合实质性采购要求的（“▲”系指实质性要求条款）；

（10）投标人拒绝按招标文件规定的修正原则对投标文件进行修改的；

（11）投标人提供虚假材料投标的；

（12）经评标委员会审核，投标人的投标文件有类同或有串标嫌疑的；

（13）参与本次招标活动前三年内，投标人在政府采购领域中，在项目招标、投标和合同履约期间存在违法以及违反政府采购供应商行为规范且情节严重的；

（14）根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》第四十六的规定，投标人被列入“黑名单”，在处罚有效期内，采购代理机构在资格审查时不予以通过的。

（15）投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

（16）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（17）法律、法规等规定的其他无效情形。

24. 废标

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

25. 重新组织采购

评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

26. 评标内容的保密

26.1公开开标后，直到宣布中标人止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

26.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标人过程中，投标人对采购代理机构和评标机构施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

# 八、定 标

27. 授标建议

评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，以评标原则和评标办法为标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，以综合评分法，按得分高低排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。评标结果经采购人确认，最终确定中标候选人。

28. 中标通知

28.1确定中标候选人后，采购代理机构将在发布招标公告的网站上公布评标结果，并将中标结果在指定媒体上公示3个工作日，公示期内如无异议，采购代理机构向中标人签发中标通知书。

28.2投标人全部接受合同条件并签订合同后，中标通知书亦成为合同的组成部分。

28.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，或者重新开展政府采购活动。

28.4中标人应为浙江政府采购网注册供应商，如尚未注册，应在签订合同前，登陆浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/new/）进行注册并成为正式供应商。如不按要求注册的，采购代理机构有权延期发布中标（成交）通知书，后果由投标人自行承担。

28.5在中标人签订合同并生效后，中标人即为供应商，采购代理机构及时将未中标的结果通知其他投标人。

九、合同签订及其他

29. 合同的签订

29.1合同将由采购人与经评审最终确定的中标人结合本项目具体情况协商后签订，采购代理机构作为合同的鉴证方。招标文件第五部分《采购合同的一般和特殊条款》为采购人提出的主要条款，投标人在投标文件中应对其进行确认或拒绝。如投标人在其投标文件中未做拒绝或提出修改要求的，采购人将视作认同。

29.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同，经采购代理机构鉴证后生效。

29.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处罚外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

30. 履约保证金

30.1采购合同的一般和特殊条款要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以电汇、转账、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等形式交纳。质保期满，服务良好，无质量和服务问题，原额（无息）归还履约保证金。

31.验收

31.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

31.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

31.3 采购人负责加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

32. 货款结算方式

付款方式：采购人与中标人依照前附表规定的付款方式进行项目款项的支付。

# 十、质疑与投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》(财库〔2007〕1号)和《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》（浙财采监[2012]18号）的规定，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

33.供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

34.供应商质疑

34.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，否则，采购代理机构不予受理：

（1）对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（即供应商报名截止之日）起计算，但采购文件在报名截止之日后获得的，应当自截止之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。

（2）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

（3）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告（包括结果公示、结果变更公告等）期限届满之日起计算。

34.2供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书至少应包括下列主要内容：

（1）质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

（2）被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

（3）具体的质疑事项及事实依据；

（4）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（5）提出质疑的日期。

34.3采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

34.4询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

35.供应商投诉

35.1供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

35.2质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

# 十一、解释权

36.解释权

凡涉及本招标文件的解释权均属于淳安千岛湖明瑞企业管理咨询有限公司。

第三部分   评标办法及评分标准

一、本项目采用综合评分法，评标委员会将对各投标人的投标报价、技术和服务方案、投标人提供的资质和业绩情况等方面进行综合评审，评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分。经统计，得出各投标人的最终评审分,按最终评审分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列【其中节能清单（非强制类的）优先采购】，并形成评标意见。

各投标人的综合得分为：投标价格得分+商务技术得分，总分为100分，其中：投标价格得分30分，商务技术得分70分。

各投标人的商务技术得分为：评标委员会各成员评分的算术平均值。各投标人的投标价格得分按投标价格评分公式由采购代理机构计算，评标委员会审核。根据上述评标原则，分值安排如下：

投标价格（A=30分）：

（1）报价的合理性：分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，评标委员会认为投标报价出现异常时，有权要求投标人在评标期间对投标报价的详细组成等事项作出解释和澄清，并确认其投标报价是否有效。

报价分计算方法：根据各投标人的有效投标报价，以满足招标文件要求且有效投标价格的最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝(评标基准价/有效投标报价)×30(精确到小数点后二位，由采购代理机构当场统一计算)。

如是小微企业按前附表进行价格扣除。

商务技术（B=70分）：

| 技术服务方案55分 | 整体方案的科学性和完整性 | 5 | 1.根据投标方案总体设计、建设方案、系统整合方案等，详细阐述系统的体系架构、功能模块、实现思路和关键技术等进行横向对比打分（0-2分）。 2.投标方案对整合设计及架构设计合理性、需求吻合程度、技术方案进行横向对比打分（0-1分）。 3.对交警网络改造进行实地勘察，并提供勘察报告，并根据勘察情况作充分分析，提供完整调研分析报告，包括现有各系统的前后端数量、IP地址，链路等情况说明横向对比打分。（0-2分） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 设备技术性能符合程度 | 30 | 1.根据所投卡口汇聚平台设备性能与招标需求的符合度，设备先进性进行综合评估打分，优的得5-4分，良的得3-2分，差的得1-0分。 2.根据所投交通信号灯控制系统平台设备性能与招标需求的符合度，设备先进性进行综合评估打分，优的得5-4分，良的得3-2分，差的得1-0分。 3.根据所投视频专网迁移工作设备性能与招标需求的符合度，设备先进性进行综合评估打分，优的得5-4分，良的得3-2分，差的得1-0分。 4.根据所投超融合刀片服务器设备性能与招标需求的符合度，设备先进性进行综合评估打分，优的得5-4分，良的得3-2分，差的得1-0分。 5.根据所投集成平台设备性能与招标需求的符合度，设备先进性进行综合评估打分，优的得5-4分，良的得3-2分，差的得1-0分。 6.根据所投其他设备性能与招标需求的符合度，设备先进性进行综合评估打分，优的得5-4分，良的得3-2分，差的得1-0分。 （投标人需提供证明产品性能指标的证明文件，设备技术性能指标以公安部检验报告、第三方权威机构检测报告或产品彩页等证明文件为准） |
|  | 系统功能演示 | 8 | 1.演示缉查布控模块功能，内容包括招标文件中布控管理、实时过车、车辆查询及轨迹分析等功能，用地图引擎技术，考虑路径合理性的基础上，将车辆轨迹沿道路伸展，改变以往卡口与卡口线段直连的模式，并支持轨迹回放（0-2分）； 2.演示违法抓拍模块功能，内容包括招标文件中违法抓拍、支持六合一车辆数据获取，进行车牌，车型校验、违法数据上传至违法处理模块，支持断点续传务运行分析的功能要求及数据多维度统计等功能（0-2分）； 3.演示违法处理模块功能，体现违法手工录入、违法预处理、违法监测、违法上传、特殊车辆管理等功能（0-2分）； 4.演示通行证，诱导屏发布等效果（0-2分）； 注：演示时间不超过10分钟。 |
|  | 软件产品认证 | 4 | 投标人自身具备智能交通违法取证系统软件软件软件著作权登记证书的得1分。投标人自身具备智能交通信号管控系统软件软件著作权登记证书的得1分。投标人自身具备智能交通集成指挥平台软件件软件著作权登记证书的得1分，投标人自身具备智能交通缉查布控系统软件软件著作权登记证书的得1分。最高得4分。（著作权人、软件认证申请企业必须与投标人一致。需提供相应证书原件不提供不得分。） |
|  | 组织方案 | 3 | 1.项目管理分工明确，项目组织结构科学合理；有详细的风险分析以及有效的应对措施；项目实施周期安排科学、紧凑、合理；项目的文档管理规范周密（0-1分）； 2. 针对本项目提供完善的项目组织计划，有严密的质量监控措施和先进的质量检测设备（0-1分）。 3.技术培训计划（操作培训和系统维护培训）及方案等其它实质性服务内容和优惠措施，包括培训计划、培训内容、培训资料等（0-1分）。 |
|  | 项目组人员情况 | 5 | 1.拟担任本项目的项目负责人具有信息技术相关专业教授级高工的得2分；副教授得0.5分。 2.本项目数据库工程师具备OCA、OCM、OCP证书的，每提供一本证书得1分，最高得3分； (投标文件中需提供证书复印件，3个月以上社保证明，须提供证书原件，不提供原件不得分。) |
| 资信及商务15分 | 售后服务 | 2 | 投标人在本县经营或在本县设有售后服务网点（或授权签约的）得1分，在杭州地区经营或在杭州地区设有售后服务网点（或授权签约的）得0.5分，其他不得分。（须提供相关证明原件） 投标人针对本项目提供详细的售后服务方案，根据售后维护机构和人员情况，进行横向比较（0-1分）。 |
|  | 企业资信实力 | 6 | 1. 投标人具有CMMI5级认证证书的得2分；具有CMMI4级认证证书的得1分； 2.投标人具有涉密信息系统集成甲级资质（系统集成/软件开发/运行维护）（国家保密局）的得1分；乙级资质得0.5分。 3.投标人具有ISO9001、ISO27001认证证书（证书须在有效期内），每个体系得0.5分，最高得1分； 4.投标人的综合实力横向比较。（2分） （须提供证书原件，不提供原件不得分。） |
|  | 类似成功案例 | 6 | 投标人近五年来实施同类项目成功案例。（需同时提供中标通知书、合同、质量反馈（或验收报告）原件，缺一或不提供不得分） |
|  | 标书制作 | 1 | 编排有序、装订整齐、书面整洁、内容详实。 |

备注：原件评审结束后退回。

综合得分=A+B

减分C：投标人的信誉情况：政府采购领域中投标人在项目招标、投标和合同履约期间是否存在不良行为记录。

● 投标人参与本次招标活动前三年内，在国内政府采购领域中受到不良行为记录处罚的每次扣1分。

总分=综合得分-C

二、采购代理机构有权对评标委员会各成员的评分情况和评审意见进行合理性和合规性审查，如发现评标委员会成员的评审意见带有明显倾向性，或不按规定程序和标准评审、计分的，评标委员会成员应进行书面澄清和说明；评标委员会成员拒不接受采购代理机构审查的，采购代理机构将向同级政府采购监督管理部门报告并予以处理。

注：政策功能的评标价格扣除

（1）“评标价格”是指符合相关政策要求，按一定比例对投标报价进行政策功能的扣除后，仅用作价格分评分的价格（中标价及合同价仍以其投标报价为准）。

（2）投标人为小微（监狱）企业且提供的是本企业或其他小微（监狱）企业制造的货物，其评标价格为投标报价扣除6%，即投标报价*94%；

（3）证明材料提供不全或无法证明的视为不符合政策功能的评标价格扣除要求，将不予评标价格的扣除。

# 第四部分   项目技术规范和服务要求

一、项目建设目标

# 为进一步提高淳安县交通管理的科技含量和智能化水平,配合杭州城市大脑建设，完善淳安县公安局交通警察大队视频专网网络及配套信息系统，建立健全视频专网网络与公安网络的网络边界，满足省公安厅对全省视频专网建设和使用提出的规范和要求，建设一批亟需使用的综合交通管理相关信息系统，为下一步淳安交警智能交通系统接入城市大脑做好准备工作，数据接入城市大脑后可以依托城市大脑进一步提升淳安交警的综合交通管理能力。

# 二、项目建设内容

根据建设目标，其具体建设内容包括以下四个方面：

- 信号控制平台升级改造

对现有信号控制平台进行升级改造，丰富现有平台交通监视、特勤警卫、协调控制等功能。

- 视频专网迁移工程

实现信号灯、电子警察、视频监控、室外大屏、卡口、视频由专网172向33段网络迁移，搭建网络边界，推送数据进公安网。

- 卡口和查缉布控平台升级改造

新建交通综合管控平台（卡口系统），对县局卡口资源进行改造汇聚，部署查缉布控功能。

- 其他相关业务平台和中心配套建设

新建非现场交通违法数据管理系统、非现场抓拍系统、入淳车辆首次违法析出，城区道路货车通行证审批，新建人脸卡口终端，以及服务器和存储系统扩容。

三、项目建设具体要求

（一）信号控制平台升级改造

1、系统平台实现功能

智能交通信号中心控制平台实现对路口所有信号机的联网联控，所有路口信号机状态及实时运行信息在中心得到监控，同时中心控制平台还可以对路口信号机进行远程命令下发，是信号区域协调、线协调、单点自适应等控制的核心。

对交警大队原有平台进行升级，支持接入中控ACS300及以上版本，支持信号机点位运行监控及图形化特征参数配置、子区运行监控及配置、临时干预控制、图形化自定义定灯、特勤路线设置及管理、用户操作记录及一键还原功能、信号机日运行记录、故障报警及用户权限管理；支持流量统计报表展示和导出；支持可变车道远程控制、公交优先及行人请求中心控制；支持多时段多相位单点配时、多点协调控制、基于流量的单点自适应控制和区域算法优化控制。

2、更换原有信号机

淳安交警大队城中湖灯控和复兴路合歧街路口灯控的信号机版本为ACS200，无法通过固件升级，接入大队新平台，将予以更新，新建信号机符合国家GB25280-2016《道路交通信号控制机》标准，提供公安部交通安全产品质量监督检测中心出具的检测报告。符合GB/T20999-2007开放性标准；CPU采用ARM9 以上的32位嵌入式处理器和嵌入式实时操作系统，支持多时段定时控制、人工手动控制、感应控制（半感应、全感应）、自适应控制、线协调控制、指挥中心联网控制、区域协调控制等多种控制方式；具有故障检测功能；提供信号机调试工具的软件著作权报告，支持信号机特征参数的追溯和自动备份；支持44路信号灯输出，包括36路机动车信号灯输出和8路人行信号灯输出，可扩展至66路输出；支持8路行人按钮检测器、4路可变车道指示牌；标配LCD液晶面板控制，有独立的黄闪控制装置。

（二）视频专网迁移工程

1、现状

淳安县交警大队的大部分卡口、电子警察、信号机、视频监控等前端接入设备在172的内网内，对公安内网构成了严重的危险。为了确保公安网内数据安全，符合公安系统对于网络安全的相关规定，需要将所有172的设备迁移到视频专网上。

通过新增数据安全交换平台将违法数据、卡口数据等与交警业务相关的重要数据摆渡到公安内网上，实现交警的相关业务。

现有172网段、33网段以及41网段初步网络架构如下：

2、建设目标

### 淳安县公安局交通警察大队利用现有设备和资源对现有智能交通系统点位进行了初步的隔离，视频接入可利用使用县局提供视频边界平台。

### 根据现状和实现目标，视频专网建设缺少视频专网至公安网的数据边界接入平台，在本次项目中将新增一套数据边界接入平台用于视频专网至公安网的数据接入。

### 制定符合实际业务需求的视频专网网络规划，用于本次网络割接及后续智能交通系统接入使用。

具体建设目标拓扑如下：

本次专网改造后，涉及淳安交警机房设备和前端设备的网络割接工作，60个路口（信号机、终端、相机、录像机），82个视频监控（球机），30处卡口（相机和终端），25套电子警察（相机和终端），15处微波（终端），13处户外电子显示屏（终端），内场设备（服务器、台式机、阵列存储）共计约480个设备，要求在项目开始建设后一个月内完成迁移。

3、安全数据交换系统

网络改造后，所有的电子警察和卡口全部切换到公安视频专网（33段），电警产生的违法数据和视频，卡口产生的过车数据需要进入公安网进行存储和运用，按照相关要求，必须在公安视频专网和公安内网时间搭设边界，单向传输数据。

安全数据交换系统从硬件上由两部分组成：外网交换服务器和内网交换服务器。在外网交换服务器和内网交换机之间用户可以根据需要部署网闸或者防火墙实现隔离。

其拓扑图如下：

（三）卡口升级改造和缉查布控管理系统

我县卡口建设主体为公安局，公安交警建设的电警也配备了卡口功能，但由于历史的原因，这两部分卡口未统一到一个平台，在此项目中，建设一个智能交通管控平台，将全县所有的卡口和电警进行汇聚，并在此基础上搭建缉查布控管理系统，为警务人员提供全县范围内所有的卡口过车信息车辆行驶信息，为打击违法犯罪提供技术支撑。

1、全县卡口汇聚

目前全县在使用（自建和租用）的纯卡口一共有95个，电警卡口153个，前端设备主要有海康、大华、宇视三家，平台方面，在视频专网和公安内网上都部署了有宇视和海康平台，交警部署有一个海康平台（测试），所有的卡口每天的过车数据在100万左右，现分散在上述几个平台上，使用起来极不方便。现在交警建设一套智能交通管控平台，作为所有终端的接入汇聚平台，然后在由该平台推到县局宇视平台做应用，推到县局海康平台往市局省厅级联。

2、缉查布控主要功能

在卡口汇聚的基础上搭建缉查布控系统，快速的查缉车辆。

- 实时过车

实现对路面过车的实时监控，可同时查看路口各个方向的过车实情，可用于直观查看某具体车辆的通过情况，含图片和通过时间、方向、车道。

- 过车查询

可以方便快速的查询车辆的通行信息，支持按卡口查询、模糊号牌查询，适用于各用户群和场景。

- 轨迹分析

当某车辆连续通过多个信息采集点时，系统可以在指定的时间范围内，分析特定车辆（或者模糊号牌车辆）的所有过车信息。同时结合GIS地图，重现该车辆的行车路线，用地图引擎技术，考虑路径合理性的基础上，将车辆轨迹沿道路伸展，并支持轨迹回放。

- 布控管理

可以实现联网布控，将布控车辆信息添加到系统布控车辆名单中，能对已布控车辆撤控，支持记录布控/撤控原因，布控/撤控责任人；支持超过布控时限车辆自动撤控功能。

应能通过人工录入或接口方式实现布控信息采集，并向机动车缉查布控系统下发，可批量导入布控信息。

- 实时报警

当系统识别出来的车辆号牌结果符合布控缉查车辆号牌时，系统可设置现场报警（含声音报警）、远程短信报警、联动动态视频预案等多种响应方式，报警时可以定制不同布控车辆类型的报警声音和报警开关，短信报警可以定制卡口，也可以定制车辆，短信平台使用市局公安短信平台，如限额使用完毕，可调用大队互联网移动短信平台资源。

（四）其他相关业务平台和中心配套建设

建设新的交警指挥集成平台，主要包含缉查布控、非现场违法管理、违法抓拍、其他基础数据模块等

1、非现场违法处理模块

将前端所有的违法数据统一接入至此平台，并统一管理，实现查询、处理、分析、研判等功能。

1.1违法处理接入

- 违法手工录入

支持民警批量导入大华流动测速照片，批量导入相机抓拍的违停图片，并支持视频的导入，在此平台完成录入。

- 电警上传审核录入

电警前端、违停自动抓拍平台、货车闯禁止等的违法数据（含合成图和视频）自动上传在服务器，在平台中对违法数据的录入和丢弃，并支持批量丢弃数据。

- 审核提交

对手工和电警上传审核录入的违法数据审核提交后，将数据传入支队非现场5.0平台。

1.2违法态势检测

态势监测为主要包括实时监测、设备监测等部分。其中实时监测以多个图表统计违法数据采集量等信息。设备监测显示设备实时和历史的正常、异常百分比。

1.3特殊车辆管理

实现对特殊车辆的管理，特殊车辆的数据析出和再次录入，支持特殊车辆的管理。

1.4入淳车辆首次违法析出

自动比对本地违法库和卡口通行记录，能根据自定义违法行为进行违法数据的自动析出，并发送短信给车主，外地车手工填入联系人号码后也可自动发送短信。

1.5账号和日志管理

可配置不同的账号和角色，并赋予不同数据管理权限，配置不同违法类型或点位的管理权限。

1.6数据统计
配置部分账号的权限，可对违法数据违法类型、违法点位、违法录入人等维度进行统计分析。

2、违法抓拍模块

2.1基本功能

利用县局汇聚的视频资源，进行违法抓拍，自动记录图片或视频，再推送到非现场违法处理模块过滤后推送至支队非现场违法处理平台审核。

2.2数据校对和上传

支持交警六合一车辆信息获取，进行车牌和车型的校对，上传支持延时上传。

2.3数据多维度统计和查询

可根据抓拍人，点位等多维度数据统计和查询

3、其他基础数据模块

3.1城区货车通行证审批

可定义时间、时间段，根据通行证时间段长短分级审批，将未审批的1.25T以上的车辆数据上传至违法处理模块。

3.2诱导屏发布

整合大队在用的三思、大华、海康诱导屏发布程序，统一界面，一键全发，含素材管理和发屏日志。

3.3运维派单

对设备发现的问题在线派单，记录时间、地点、设备、问题、截止时间，有反馈功能。能根据不同参数进行查询和统计，形成每月报表。

3.4道路基础信息管理

实现道路、路段、路口的基础数据管理，并与支队非现场新系统匹配。

3.5账号管理

对不同模块，可依据账号和角色进行权限配置，记录操作日志

四、主要设备清单（包含但不仅限于以下内容）

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）卡口汇聚平台 |
| 1 | 管理平台 | 智能交通综合管控平台具有实时过车监控、实时视频监控、过车图片回放、视频回放、综合查询、统计功能、普通布控报警管理、电子地图、电视墙上墙、组织资源管理、运维管理、系统管理、用户管理等功能。本系统满足1000车道的接入量。 含 5118(12核2.3GHz)×2/256G DDR4/480G SSD×4(RAID_10)/SAS_HBA/1GbE×2/10GbEx2/550W(1+1)/2U/16DIMM服务器1台。 | 模块 | 1 |
| 2 | 服务器 | 机架式，5118(12核2.3GHz)×2/256G DDR4/480G SSD×4(RAID_10)/SAS_HBA/1GbE×2/10GbEx2/550W(1+1)/16DIMM | 台 | 1 |
| 3 | 云存储管理软件 | 集成容量虚拟化管理功能、集群化管理功能；负责视频录像资源分配、计划管理、索引管理，负载均衡调度；提供数据查询、回放、下载、锁定等功能。支持录像计划从前端取流直存到虚拟化容量空间，提供视频、图片的统一存储。 | 套 | 1 |
| 4 | 云存储管理节点 | E5-2620 V3*2/32GB DDR4 ECC/480G SSD x3 + 150G SSD x1/热插拔/以太网口1Gx2/冗余电源/2U | 台 | 2 |
| 5 | 云存储主机 | 应支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能 可接入2T/3T/4T/6T/8T/10TSATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔； 可接入硬盘≥48块，支持SATA和SAS混插，并支持≥12级扩展柜级联扩展； 系统由管理节点和/或存储节点组成，且系统可扩容，增加管理或存储节点。在多节点系统中，任何一个存储节点出现故障，应不影响数据的正常存取；支持控制流与数据流分离，数据的存储或读取由存储节点并行读写。 一套云存储系统可对外提供多种类型数据混合存储，同时支持分布式流式存储，分布式对象存储、分布式文件存储、分布式块存储。 云存储支持补录（包括历史流计划补录、手动补录、云间历史流回传等）流控，支持针对不同的通道设置不同的流控速度 支持录像正放切换为倒放和单帧播放 支持同一个资源池中创建不同的存储级别，可根据业务类别不同分别创建视频池、图片池、通用池、文件池; 支持图片云间灾备时，可保证图片在主备云中URL一致，实现图片无缝提取（以公安部检测报告为准） | 台 | 2 |
| 6 | 企业级硬盘 | 6TB/128MB(6Gb/秒 NCQ)/7200RPM/SATA3 | 个 | 100 |
| 7 | CVS改制物料包 | 改制云存储时，增加系统套件，使普通存储能顺利接入云存储系统 | 台 | 2 |
| （二）交通信号灯控制系统平台升级 |
| 1 | 信号平台 | 支持信号机点位运行监控及图形化特征参数配置、子区运行监控及配置、临时干预控制、图形化自定义定灯、特勤路线设置及管理、用户操作记录及一键还原功能、信号机日运行记录、故障报警及用户权限管理；支持流量统计报表展示和导出；支持可变车道远程控制、公交优先及行人请求中心控制；支持多时段多相位单点配时、多点协调控制、基于流量的单点自适应控制和区域算法优化控制，能接入大队现有路口的信号灯 | 套 | 1 |
| 2 | 信号机 | 信号机符合国家GB25280-2016《道路交通信号控制机》标准，提供公安部交通安全产品质量监督检测中心出具的检测报告。符合GB/T20999-2007开放性标准；CPU采用ARM9 以上的32位嵌入式处理器和嵌入式实时操作系统，支持多时段定时控制、人工手动控制、感应控制（半感应、全感应）、自适应控制、线协调控制、指挥中心联网控制、区域协调控制等多种控制方式；具有故障检测功能 | 台 | 2 |
| （三） 视频专网迁移工程 |
| 1 | 数据交换平台 | 隔离网闸：吞吐量≥6Gbps，内外网物理接口≥6个千兆电口、≥2个万兆SFP+插槽，2个串口和4个USB口，2U机箱，面板有液晶显示屏，冗余电源，所有管理配置操作通过专用的内网可信端管理接口进行配置，提供文件交换、数据库访问和同步、访问交换等功能模块。 前置机：文件交换模块、数据库交换模块，≥2万兆光口、≥2千兆电口，文件交换速度10K≥5000，100K≥3000、数据库交换速度≥5000条/s。冗余电源。提供文件交换、数据库交换、安全增强、内容过滤、日志审计等功能模块。 后置机：文件交换模块、数据库交换模块，≥2万兆光口、≥2千兆电口，文件交换速度10K≥5000，100K≥3000、数据库交换速度≥5000条/s。冗余电源。提供文件交换、数据库交换、安全增强、内容过滤、日志审计等功能模块。 | 台 | 1 |
| 2 | 多模万兆光模块 | SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC) | 块 | 20 |
| 3 | 交换机1 | 48口千兆电口 ≥2个SFP+万兆光口，整机交换容量≥598 Gbps，转发能力≥252Mpps | 台 | 4 |
| 4 | 交换机2 | 整机业务板槽≥6；整机交换容量≥19Tbps；包转发率≥2800Mpps；电源，主控双冗余；千兆光口≥24，千兆电口≥48，万兆光口≥16； | 台 | 1 |
| 5 | 工业交换机 | 8个10/100/1000Base-T自适应以太网端口,背板带宽 ≥15Gbps 转发能力 ≥10Mpps | 台 | 60 |
| 6 | 网络改造 | 原172网段迁移至33网段技术服务（含信号灯、电警、卡口、视频监控等），中标后提供改造方案，并在项目进场后一个月内完成 | 项 | 1 |
| （四）集成平台 |
| 1 | 缉查布控模块 | 1.布控管理，系统支持号牌精确布控与号牌模糊布控 2.实时过车，据车辆通行数据与布控车辆类型，实时查看卡口正常过车信息和布控过车信息 3.车辆查询，对车辆通行信息一键追踪，归纳出车辆的出行特征 4.轨迹分析，用地图引擎技术，考虑路径合理性的基础上，将车辆轨迹沿道路伸展，改变以往卡口与卡口线段直连的模式，并支持轨迹回放 5.利用市局短信平台对布控车辆过车信息可发送短信给布控人，可定制多车和多卡口 | 项 | 1 |
| 2 | 违法抓拍模块 | 1、违法抓拍：对违法车辆进行人工抓拍，合成照片或视频 ，支持动态抓拍 2、支持六合一车辆数据获取，进行车牌，车型校验 3、违法数据上传至违法处理模块，支持断点续传 4、支撑县局海康82平台所有视频资源 5、数据多维度统计，可根据用户，点位等自定义时间汇总工作量 |  |  |
| 3 | 违法处理模块 | 1、违法手工录入：支持测速照片和相机抓拍图片或视频的导入 2、违法预处理：对接自动违停抓拍，电子警察的自动上传，能自定义时间段数据采用和数据弃用 3、违法监测：违法查询，操作日志查询，显示不同点位的数据有效率 4、违法上传：统一将所有审核通过的违法数据上传至杭州支队新平台，支持断点续传 5、特殊车辆管理：实现对特殊车辆的管理功能，如警车、救护车 6、入淳车辆首次违法析出：对比违法库和卡口库对非现场数据进行比对，如是初次入城予以析出，并发送短信给车主，外地车手工填入联系人号码。（根据业主实际需求为准） 7、账号管理：不同账号可配置不同违法类型或点位的管理权限 8、数据统计：实现对违法行为，违法数量，违法录入人的统计分析 9、数据溯源：对每一条违法信息和图片能进行录入、丢弃、审核通过、审核丢弃进行倒查 |  |  |
| 4 | 其他基础数据模块 | 1、利用特定卡口，可定义时间、时间段，根据通行证时间段长短分级审批，根据卡口配置，将未审批的1.25T以上的车辆数据上传至违法处理模块 2、诱导屏发布，统一大队在用三思、大华、海康诱导屏发布程序，含素材管理和发屏日志 3、道路信息功能：实现道路、路段、路口、区域基础数据的管理 4、运维派单：对设备问题进行在线派单和反馈，能进行自定义时间管理和统计，支持短信发送 5、账号管理：对不同模块可对账号进行权限配置，操作记录日志 |  |  |
| （五）超融合刀片服务器 |
| 1 | 刀箱 | 机箱高度≤12U，单个机框可支持≥16台两路刀片服务器或8台四路刀片服务器，单机框支持集成刀片服务器、刀片网络模块、刀片存储、X86服务器虚拟化软件、存储虚拟化软件、云管理平台等组件，16*10GE+4*40GE以太网交换机(FIO)，8风扇，冗余电源，3000W，导轨，机箱。背板带宽≥42Tbps。支持≥1.6Tbps的转发能力 | 个 | 1 |
|  | 刀片服务器 | 2颗4114(2.2GHz/10核/13.75MB/85W) CPU, 256G内存（32GB 2Rx4 DDR4-2666P-R内存模块(FIO)），3块900GB 12G SAS 15K 2.5in EP 512e HDD通用硬盘模块(FIO)，12Gb SAS RAID卡(带4GB缓存,支持8个SAS口)，2端口10Gb融合Mezz卡-522i(FIO)。 | 把 | 8 |
|  | 虚拟化软件 | 支持≥2个独立的管理服务器，预装虚拟化专业管理软件，支持计算虚拟化和存储虚拟化，支持现有市场上主要国内外操作系统，包括Windows、CentOS、Fedora、RedHat、SUSE、Ubuntu、FreeBSD等，计算虚拟化配置16颗CPU授权许可，存储虚拟化配置10TB授权许可 | 项 | 1 |
| （六）其他设备 |
| 1 | 车辆人脸卡口相机 | 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩；图像传感器：采用1英寸GMOS，最大图像尺寸：≥4096×2160像素；支持检测主驾驶员男女功能，主驾驶员人脸抠图和副驾驶人脸抠图，支持非机动车、行人捕获功能，可支持视频、线圈、雷达、激光、微波、红外对射、地磁、RFID等车辆检测联动功能，支持识别蓝、黄、黑、白、绿、黄绿双色和渐变绿色等车牌类型，支持摩托车、非机动车未带头盔检测，支持23种车型检测，视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG，图像输出格式：JPEG | 台 | 4 |
| 2 | 爆闪灯 | 单车道气体爆闪灯，单次闪光能量≥200J，白天可看清前排司乘人员面部特征；回电时间＜67ms，支持5V电平量触发(可选开关量)；有效补光距离16m～25m；工作环境-25～+70℃(-40℃内均可安全使用/有衰减)；具有脉冲保护功能，屏蔽≥3Hz持续性的脉冲信号(闪15次后进入1次/S的微闪光提示状态，复原时间为10S)；闪光次数≥2000万次； | 支 | 8 |
| 3 | 终端服务器 | 高性能ARM Cortex A9数字媒体处理器；内置1块3.5寸4T硬盘；支持12路IPC接入；双网卡，内置8个100M以太网接口及2个1000M网络接口；支持VGA输出；1个RS485、2个RS232、2个USB，支持对通行车辆的信息（记录和图片）存储；支持录像存储功能；可配置多种字符叠加、图片合成模式；支持区间测速功能；支持交警大队现有抓拍相机； | 台 | 2 |
| 4 | 固态硬盘1 | sata3 240G 写入速度≥350M/s 读取速度≥500M/s | 块 | 6 |
| 5 | 固态硬盘2 | m2 240G 写入速度≥800M/s 读取速度≥1500M/s | 块 | 2 |
| 6 | 标准机柜 | 标准42U机柜，60×80×200，含PDU，隔板 | 只 | 3 |
| 7 | 配套硬盘 | 600G 15K SAS硬盘，配套原交警大队存储 | 块 | 6 |
| 8 | 原DLP灯泡 | uhp120/100w 1.0 E23（含灯架），配套原交警大队DLP大屏 | 套 | 12 |
| 9 | 服务器内存 | 16G DDR3 配套交警大队原服务器 | 条 | 15 |
| 10 | 普通电脑内存 | 8G ddr3 1600 | 条 | 10 |
| 11 | 键鼠共享器 | 可连接两台电脑 共享键盘、鼠标、音响，键盘一键切换， 键盘鼠标usb接口，显示器dvi接口 | 套 | 5 |
| 12 | dp转div转换头 | 大DP接口转DVI接口视频转换器 | 个 | 5 |
| 13 | 电脑主机 | CPU：Intel Core i7-i7-7700及以上；内存：8G DDR4；显卡：2G独显；硬盘：256GB SSD；支持一机四屏；含鼠标、键盘，atx机箱 | 套 | 4 |
| 14 | KVM一体机 | 机架式1U高度，显示器19英寸，最佳分辨率1280×1024连接主机≥8 带鼠标触控板 | 套 | 3 |

# 四、商务要求

1、质保期限：

1.1  质量期为伍年（除耗材外）。

1.2  质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由中标供应商免费技术服务和维修。

1.3 投标供应商在投标文件中说明质保期内提供的服务计划。

2、完成时间及地点：完成时间为合同签订后60天完成并通过验收。地点为采购人指定地点。

3、付款方式：完成并验收合格后一次性付清。

五、其他要求：

1、本项目为交钥匙工程清单中所列的主要的采购设备清单，但投标人所投设备并不仅限于以上设备清单，投标人应根据所投设备的具体安装和使用情况，对清单中未列出和本技术规格书内未说明的，而投标人为使整套设备能够按本技术规格书要求长期正常有效运行所需的货物和服务须在清单中予以补充，并包含在投标总价内。若因投标人原因漏计相关设备或材料等，将视该漏计的设备或材料等已包含在投标总价中，但不得超过本次招标预算。

2、所供设备在现场进行到货初步验收时,由中标供应商负责提交验收资料（包括合格证、原厂证明与质保函），采购人派员参加,如发现问题应及时处理直至使采购人满意,其中费用由中标供应商支付、设备的存放点由采购人提供、中标供应商负责保管。

3、安装范围包括设备本身及整个系统的安装。安装必须符合有关标准和规范。安装过程中采购人和有关部门共同对设备及系统的安装质量进行监理。

4、安装完毕后，中标供应商应派遣有经验的工程技术人员进行设备的调试及试运行，采购人可以要求中标供应商或具有检测资质的第三方用专用仪器进行测试，中标供应商应负责测试和调试所需的人员、工具、材料、仪器及一切费用，并填写测试报告交由采购人存档。如需采购人派有关人员配合，中标供应商应在设备安装调试前一周提出需配合工作人员的工种、人数等计划书交与采购人，以便采购人提前作好准备，确保整个工程顺利进行。

5、设备经过试运行后达到并符合合同要求，其中故障和隐患均已排除或解决，并使采购人满意，所有的资料和图纸均已向采购人移交并被接受，验收视为合格，由双方签署验收证书后，设备才视为接受。

# 第五部分 采购合同的一般和特殊条款

浙江省政府采购合同指引（货物）

（本合同为合同样稿，最终稿由双方协商后确定）

合同编号：

项目名称：城市大脑交通系统配套工程一期采购项目

项目编号：CAMR[2019]046号

甲方：（买方）淳安县公安局交通警察大队

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据淳安千岛湖明瑞企业管理咨询有限公司关于淳安县公安局交通警察大队城市大脑交通系统配套工程一期采购项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1.货物名称：

2.型号规格：

3.技术参数：

4.数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元）人民币。本合同采用固定总价包干，无设计变更或业主需求增加，不再调整合同总价。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方缴纳纳中标价的5%作为本合同的履约保证金，验收合同后，履约保证金转为质保金，质保期满后无息退还。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期和质保金

1、质保期 伍 年。（自验收合格之日起计）

2、质保金  元。（为签订合同总金款的5%）

3、质保金在质保期满无质量和服务问题后退还（不计利息）。

九、施工工期：

1、施工工期：60天

十、货款支付

1.付款方式：完成并验收合格后一次性付清。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为   年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告

验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4.本合同正本一式伍份，具有同等法律效力，甲乙双方各执贰份，招标代理公司壹份。

（附件：中标通知书、招标文件）

甲　方：　　　　　　　　　　　　　      乙　方：

法定代表人：                            法定代表人：

联系人：                                联系人：

税号：                                  税号：

签订日期：      年     月    日

合同鉴证方（盖章）:

法定代表人或受委托人（签字或盖章）：

时间：2019年  月  日

第六部分 应提交的有关格式范例

# 投标人按照以下格式编制投标文件，并将资格文件、报价文件、商务技术文件分别装订成册。

# 资格文件部分

# 目录

# （1）营业执照（或事业法人登记证或其他）……………………………………（页码）

# （2）2018年度财务报表……………………………………………………………（页码）

# （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函 ……………………（页码）

# （4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明……（页码）

# （5）符合特定资格条件的有关证明材料（复印件）………………………………（页码）

一、营业执照（或事业法人登记证或其他）

二、2018年度财务报表

三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

淳安县公安局交通警察大队、淳安千岛湖明瑞企业管理咨询有限公司：

我公司现作出如下承诺：

1、具有履行合同所必需的设备：…

2、专业技术能力：具备资质证书、认证证书、专利证书、技术人员、技术支持等

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

四、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

淳安县公安局交通警察大队、淳安千岛湖明瑞企业管理咨询有限公司：

我公司声明截止投标时间近三年以来，在经营活动中没有重大违法记录；也没有因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》被列入“黑名单”，正在处罚有效期”。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

五、特定资格条件证明材料

# 报价文件部分

# 目录

# （1）投标响应函……………………………………………………（页码）

# （2）投标（开标）一览表…………………………………………（页码）

# （3）报价明细清单…………………………………………………（页码）

# 一、投标响应函

淳安县公安局交通警察大队、淳安千岛湖明瑞企业管理咨询有限公司：

(投标人全称)授权                    (全权代表姓名)              (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的”城市大脑交通系统配套工程一期采购项目采购项目【招标编号：CAMR[2019]046号】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标人编制和提交采购响应文件须知规定的开标日期起遵守本投标文件中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准；

(6)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(7)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、提供编制和提交采购响应文件须知规定的全部投标文件，包括资格文件正本1份，副本1份；报价文件正本1份，副本陆份；商务技术文件正本1份，副本陆份（见投标须知前附表所述）。具体内容为：

(1)投标(开标)一览表及投标报价明细清单；

(2)投标商务技术文件；

(3)编制和提交采购响应文件须知要求投标人提交的全部文件；

(4)由           银行出具的金额为              的投标保证金；

(5)按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见投标(开标)一览表；

(6)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(7)保证遵守招标文件中的其他有关规定。

4、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天，不少于招标文件中载明的投标有效期（从提交投标文件的截止之日起90天），如果在投标有效期内撤销、补充、修改投标文件，我方的投标保证金贵方可不予退还 。

5、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

6、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

7、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书(如果有)、参考资料及有关附件，确认无误。

8、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a)提供虚假材料谋取中标、成交的；

b)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

d)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第a)至e)项情形之一的，中标、成交无效。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

联系人：                           联系电话：

联系地址：

邮政编码：                     传真号码：

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应投标，从而可能导致该投标被拒绝。

二、投标(开标)一览表

淳安县公安局交通警察大队、淳安千岛湖明瑞企业管理咨询有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下投标(开标)一览表的价格完成淳安县公安局交通警察大队”城市大脑交通系统配套工程一期采购项目 （招标文件编号：CAMR[2019]046号）的实施。

投标（开标）一览表（单位均为人民币元）

| 序号 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 售后服务（年限） | 设备的制造商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |
| 投标报价（大写） |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用（详见前附表）均计入报价。

3、特别提示：采购代理机构将对中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年   月   日

- 报价明细清单

| 序号 | 名称 | 具体内容（规格型号、品牌等） | 数量及单位 | 单价 | 合计金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价合计 | 人民币小写： |
|  | 人民币大写： |

注：上述表格中各项费用可根据标项实际情况增减，若需进一步细分，栏数不够可自加，应包括为完成本项目各项服务可能发生的全部费用及投标人的利润和应交纳的税金等详细列出，上述各列项总和应与前表一致。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：2019年  月   日

# 商务、技术文件部分

# 目录

（1）法定代表人授权书…………………………………………………（页码）

（2）法定代表人或被授权人的身份证（复印件）……………………（页码）

（3）投标保证金（缴款凭证复印件）…………………………………（页码）

（4）声明书………………………………………………………………（页码）

（5）企业基本情况………………………………………………………（页码）

（6）业绩证明……………………………………………………………（页码）

（7）组织方案……………………………………………………………（页码）

（8）售后服务方案及售后服务网点……………………………………（页码）

（9）商务偏离说明表……………………………………………………（页码）

（10）廉政承诺书…………………………………………………………（页码）

（11）产品的详细性能指标………………………………………………（页码）

（12）整体方案的科学性和完整性………………………………………（页码）

（13）技术偏离说明表……………………………………………………（页码）

（14）项目组人员情况……………………………………………………（页码）

（15）关于对招标文件中有关条款的拒绝声明…………………………（页码）

（16）认为需要的其他商务技术文件或说明……………………………（页码）

（17）对本项目的其他合理化建议、要求………………………………（页码）

（18）自评分表……………………………………………………………（页码）

注：以上目录是编制投标技术文件的基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

一、法定代表人授权书

淳安县公安局交通警察大队、淳安千岛湖明瑞企业管理咨询有限公司：

兹委派我公司                先生/女士(其在本公司的职务是：                 ，联系电话：       手机：        传真：           )，代表我公司全权处理淳安县公安局交通警察大队”城市大脑交通系统配套工程一期采购项目(编号：CAMR[2019]046号)政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本授权书有效期：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

签发日期：  年  月   日

二、法定代表人或被授权人的身份证（复印件）

三、投标保证金（缴款凭证复印件）

四、声明书

淳安县公安局交通警察大队、淳安千岛湖明瑞企业管理咨询有限公司：

我公司声明截止投标时间近三年以来，在政府采购领域中，在项目招标、投标和合同履约期间无任何不良行为记录和违法、违规行为。

我公司自愿参加淳安县公安局交通警察大队”城市大脑交通系统配套工程一期采购项目(编号：CAMR[2019]046号）的投标，并保证投标文件中所列举的投标报价文件及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的。

我公司已详细阅读全部“招标文件”，包括修改文件（如果有）以及全部招标资料和相关附件，并已了解我公司在招投标过程中的权利和义务。

我公司理解并接受招标文件的各项规定和要求，同意此次招标文件中的各项内容，并同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。

本公司如中标，保证按照投标文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款并缴纳履约保证金。

投标人名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：  年  月   日

## 五、企业基本情况

六、业绩证明

| 项目名称 | 业绩金额 | 业主单位全称 | 业主单位联系人电话 | 合同签订时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

后附：中标通知书、合同、质量反馈（或验收报告）复印件。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

## 七、组织方案

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：2019年  月   日

八、售后服务方案及售后服务网点

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：2019年  月   日

## 九、商务偏离说明表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 正/负/无偏离 | 理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

注：逐项填写。

投标人名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：  年  月   日

十、廉政承诺书

淳安县公安局交通警察大队：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；    六、严格遵守政府采购法、招标投标法、合同法等法律，诚实守信，合法经营，坚

决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报县政府采购监管处。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：                                                                                                                                                                    日期：   年   月   日

十一、产品的详细性能指标

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：2019年  月   日

十二、整体方案的科学性和完整性

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：2019年  月   日

## 十三、技术偏离说明表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 正/负/无偏离 | 理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

注：逐项填写。

投标人名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：  年  月   日

十四、项目组人员情况

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：2019年  月   日

十五、关于对招标文件中有关条款的拒绝声明

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：2019年  月   日

十六、认为需要的其他商务技术文件或说明

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：2019年  月   日

十七、对本项目的其他合理化建议、要求

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：2019年  月   日

十七、自评分表

政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银监局、市金融办、市经信委共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》，并从2014年7月1日起正式启动信用融资工作，现将相关事项通知如下：

一、适用对象

在杭州市政府采购网上注册入库，并取得杭州市政府采购合同的杭州市内中小企业供应商。

二、相关信息获取方式

请登陆杭州市政府采购网（http://cg.hzft.gov.cn）“中小企业信用融资”专栏，可查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

三、申请方式和步骤

1、供应商若有融资意向，需先与六家合作银行对接，办理相关融资前期手续；

2、中标后，供应商应与采购单位或者采购代理机构及时联系，告知融资需求；

3、采购单位或者采购代理机构在政府采购信息系统录入中标合同信息时，须在合同备案页“是否为可融资合同”前打勾，并选择相应的信用融资合作银行，录入账号信息；

4、相关信息录入后，相关合作银行将在政府采购信息系统查询到合同备案信息，经审核，与供应商联系并办理相关融资事宜。

四、注意事项

请各采购单位和采购代理机构积极支持和配合政府采购信用融资工作，在合同备案环节务必请仔细核对收款银行、账号信息等内容，一旦录入将无法修改。

# 附件

附件1：

## 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为   （请填写：中型、小型、微型）企业。

- 本公司参加         单位的       项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他         （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：     年     月     日

（注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件二）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。）

并提供投标截止时间前7日内“国家企业信用信息公示系统—小微企业名录”页面查询结果

附件2：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：