2019年道路交通安全设施维护项目

招标文件

招标编号：HZSGAJ-2019-13（代)

采   购   人：杭州市公安局交通警察支队

采购代理机构：杭州信达投资咨询估价监理有限公司

日        期：2019年2月20日

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标方法及评分标准

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

# 第一部分 招标公告

杭州信达投资咨询估价监理有限公司受杭州市公安局交通警察支队委托，就其2019年道路交通安全设施维护项目 组织公开招标，欢迎国内符合条件的供应商前来投标。具体如下：

1、招标编号：HZSGAJ-2019-13（代)

2、项目名称：2019年道路交通安全设施维护项目

- 预算金额：

2019年道路交通安全设施维护项目 标项一（上城区域）：人民币370万元。

2019年道路交通安全设施维护项目 标项二（下城区域）：人民币530万元。

2019年道路交通安全设施维护项目 标项三（拱墅区域）：人民币800万元。

2019年道路交通安全设施维护项目 标项四（江干区域）：人民币780万元。

2019年道路交通安全设施维护项目 标项五(西湖区域)：人民币780万元。

2019年道路交通安全设施维护项目 标项六(景区区域)：人民币150万元。

2019年道路交通安全设施维护项目 标项七（高架区域）：人民币500万元。

2019年道路交通安全设施维护项目 标项八（全市电子设施）：人民币205万元。

4、采购方式：公开招标。

5、采购人的采购需求：标项一：上城区域标志标线设施维护；标项二：下城区域标志标线设施维护；标项三：拱墅区域标志标线设施维护；标项四：江干区域标志标线设施维护；标项五：西湖区域标志标线设施维护；标项六：西湖风景名胜区域标志标线设施维护；标项七:高架道路的标志标线设施维护；标项八：全市电子设施维护（秩序处管辖内容）；具体内容详见招标文件。

6、需要落实的政府采购政策：包括保护环境、节约能源、促进中小企业发展等。详见招标文件的二部分总则。

7、投标人的资格要求：

（1）基本条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的规定；

（2）特定条件：标项一至标项七具备安全生产许可证、公路交通工程（公路安全设施）专业承包或交通工程专业承包交通安全设施分项资质且在有效期内；标项八具备安全技术防范等级证书且在有效期内。

8、本项目接受联合体投标。

9、获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价：

（1）时间：2019年  月   日至2019年   月   日止（工作时间上午9：00-12：00，下午13：30-17：00，节假日除外）。招标文件获取截止时间之后有潜在供应商提出要求获取招标文件的，采购代理机构将允许其获取，但该供应商如对招标文件有异议的，应于自招标文件领取截止时间之日起七个工作日内且在投标截止时间之前以书面形式向采购代理机构提出。

（2）获取招标文件方式：现场购买，标书费500元，地点：杭州市省府路27号502室。

（3）提示：采购代理机构将拒绝接受非按照上述方式获取招标文件的投标文件。

(4) 购买标书时须提交的文件资料：有效的营业执照复印件、介绍信（均需加盖公章），被授权人身份证（原件和复印件）及被授权人近3个月的社保缴纳证明。

10、投标截止时间与地点：2019年   月  日上午09时00分，地点：杭州市省府路27号6楼。

11、开标时间与地点：2019年   月   日上午09时00分，地点：杭州市省府路27号6楼。

12、投标保证金：

标项一：人民币70000元。

标项二：人民币100000元。

标项三 ：人民币160000元。

标项四：人民币150000元。

标项五：人民币150000元。

标项六：人民币30000元。

标项七：人民币100000元。

标项八：人民币40000元。

交付方式：网银/电汇形式缴纳，请在投标截止时间前缴纳至以下帐户并到账：

开 户 名：杭州信达投资咨询估价监理有限公司

开户银行：杭州银行保俶支行

帐    号：77508100064409

地    址：杭州市省府路27号5楼财务室

投标人应在投标截止时间前办妥投标保证金交纳手续。

13、采购人、采购代理机构：

（1）采购人联系方式：杭州市公安局交通警察支队，

联系人：郑小伟  联系电话：87282484；

（2）采购代理机构： 杭州信达投资咨询估价监理有限公司

地址：杭州市省府路27号502

联系人：朱祺

联系电话：18057188023、0571-85116015

传真：0571-85118638

（3）同级政府采购监督管理部门：杭州市财政局

地址：杭州市中河中路152号杭州市财税大楼

投诉受理人：吕先生

联系电话：0571-87715261

传真：057187233325

14、本项目采购文件公告期限为：本公告发布之日起五个工作日。

# 第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 投标报价包含完成本招标文件所述的全部交通安全设施维护服务工作内容所需的全部费用，包括技术方案编写、项目交通安全设施维护服务的实施费用以及相关配套服务和税金等费用均计入报价。《投标（开标）一览表》是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效 ▲ 投标报价不唯一的； ▲投标报价高于本项目采购预算的; ▲报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的; ▲《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的； ▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 2 | 分包或转包。 | （1）采购人不同意分包。 （2）本项目不得转包。 |
| 3 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：营业执照(或事业法人登记证或其他工商 等登记证明材料)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件，实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件 ；2017年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，提供情况说明)、具有履行合同所必需的产品和专业技术能力的承诺函、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明。 （2）资信证明文件：标项一至标项七提供有效期内的安全生产许可证、公路交通工程（公路安全设施）专业承包或交通工程专业承包交通安全设施分项资质证书；标项八提供有效期内的安全技术防范等级证书。 ▲投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
| 4 | 投标文件的份数 | 资格文件正本1份，副本1份；报价文件正本1份，副本 伍份；商务技术文件正本1份，副本伍 份。 ▲投标文件正、副本份数不足，投标无效。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | 不组织。 |
| 6 | 样品提供 | 不要求。 |
| 7 | 现场演示 | 不组织。 |
| 8 | 采购代理机构代理费用 | 本项目的采购代理费由中标人支付。计费标准： 以中标（成交）金额为计费基准，按差额定率累进制计算,具体标准为: 按《关于杭州市招标代理服务收费管理有关问题的通知》(杭价费[2003]148号)下浮20%执行。 结算方式及时间为：在领取中标通知书时由中标人一次性向采购代理机构付清。 |

# 一、总则

## 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

# 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5 “▲” 系指实质性要求条款。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2 节能环保要求

3.2.1根据财政部、国家发改委最新一期“节能产品政府采购清单的通知” （以下简称“节能清单”），本项目如需采购节能清单中的政府强制采购的节能产品，投标人所投的相应产品须为列入最新一期节能产品政府采购清单的产品，并且提供该产品所在的节能产品政府采购清单页，注明页码，否则投标无效。（注：在最新一期节能清单发布之后开展的政府采购活动，执行最新一期节能清单。在此之前已经开展但尚未进入评审环节的政府采购活动，执行上期或最新一期节能清单。▲本项目如需采购节能清单中的政府强制采购的节能产品的，投标人未按招标文件要求的提供所投产品节能产品政府采购清单页的，投标无效）

3.2.2投标人提供产品如是环境标志产品，应列入财政部、环保部联合印发的《关于调整环境标志产品政府采购清单的通知》中公布的清单。施行优先采购的产品按照优先采购执行。（需按附件的格式提供该产品所在的环保或节能产品政府采购清单页。）	3.3小型、微型企业价格扣除。

3.3.1小型、微型企业应当同时符合以下条件：

（1）符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

3.3.2小型、微型企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

3.3.3对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的投标价格给予6 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.3.4大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业与组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的投标价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

3.3.5符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》（附件2）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.6符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.4企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银监局、市金融办、市经信委共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》，供应商若有融资意向，详见本招标文件尾页《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登陆杭州市政府采购网（http://cg.hzft.gov.cn）“中小企业信用融资”专栏，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

4. 询问、质疑、投诉

4.1供应商询问

供应商可以就采购文件中特定资格条件、采购需求、评分办法及采购过程中有关现场考察或开标前答疑会事项向采购人及采购代理机构提出询问，采购人及采购代理机构将对此作出答复；供应商可以就采购活动中的其它事项向采购机构提出询问，采购机构将对此作出答复。答复的内容不得涉及商业秘密。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购机构提出质疑，否则，采购人或者采购机构不予受理：

（1）对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。采购文件在获取截止之日后获得的，应当自采购文件公告期限届满之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。对采购文件中特定资格条件、采购需求、评分办法提出的质疑，原则上由采购人负责答复；对采购文件中其他内容提出的质疑，原则上由采购代理机构负责答复。

（2）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出对采购过程中有关现场考察或开标前答疑会事项提出的质疑，原则上由采购人负责答复；对采购过程中其它事项提出的质疑，原则上由采购机构负责答复。

（3）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。对采购结果提出质疑的，采购机构负责答复。

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件3。

4.2.4采购人或者采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

4.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.2.6质疑接收人：朱祺；联系电话：0571-85116015、18057188023 ，传真：0571-85118638；地址：杭州市省府路27号502。

4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购机构的答复不满意或者采购人、采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。投诉书范本及制作说明详见附件4.

4.3.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件4。

# 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件

- 第一部分 招标公告

- 第二部分 投标人须知

- 第三部分 采购需求

- 第四部分 评标方法及评分标准

- 第五部分 拟签订的合同文本

- 第六部分 应提交的有关格式范例

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购机构提出，采购机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，将以书面解答形式通知所有招标文件收受人。

6.2采购机构如对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在发布招标公告的网站上发布更正公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

▲投标文件未按招标文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，投标无效。

# 三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

本项目不组织标前会及现场考察。

9.投标保证金

9.1投标保证金金额、收款单位名称、开户银行、账号详见招标公告。

9.2请将保证金缴纳的凭证复印件附于投标文件内，并将其作为投标文件的组成部分。投标保证金缴纳将以实际到账为准。（▲投标文件中未提供保证金缴纳凭证的，投标无效。）

9.3 联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

9.4中标人按要求与采购人签订合同后，在五个工作日内全额无息退还其投标保证金。未中标人的投标保证金将在中标通知书发出后五个工作日内全额无息退还。

9.5 如投标人有下列情况，将不予退还投标保证金：

9.5.1投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

9.5.2投标人未按规定签订合同或转让中标的；

9.5.3 投标人在投标期间存在提供虚假材料、相互串通投标等违法违规行为的。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.1资格文件应包括以下内容（均需加盖公章）：证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件和采购项目对供应商的特定条件的有关资格证明文件。（以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当提供）

11.1.1营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）、税务登记证(或其它依法缴纳税收的相关材料)复印件、社保登记证（或其它依法缴社会保障资金的相关材料）复印件；实施“多证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

11.1.2 2017年度资产负债表等财务报表资料文件 (或其它财务状况报告，新成立的公司，必须提供情况说明)；

11.1.3具有履行合同所必需的产品和专业技术能力的承诺函；

11.1.4参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明；

11.1.5具有良好商业信誉的特别声明；

11.1.6符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）；

附法定代表人授权书（如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证复印件正反面；如以联合体形式参加政府采购活动的，按招标文件要求提供联合体投标授权书）；

11.2 投标人的报价文件应包括以下内容（均需加盖公章）：

11.2.1投标响应函；

11.2.2投标(开标)一览表；

11.3  投标人的商务技术文件应包括以下内容（均需加盖公章）：

11.3.1营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）；

11.3.2法定代表人授权书，法定代表人及其授权代表的身份证复印件（正反面复印件）；如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证复印件（正反面复印件）；▲投标文件中法定代表人授权书所载内容与本项目内容有异的，投标无效

11.3.3如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方应当指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向采购机构提交由所有联合体成员各方法定代表人签署的授权书，同时应当提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体协议中应当注明由联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。联合体协议中仅约定由牵头人或联合体成员中某一方与采购人签订合同的，或联合体协议中仅约定由牵头人或联合体成员中某一方就采购合同约定的事项对采购人承担责任的，视为联合体协议不成立，该联合体投标文件将被作无效投标文件处理；（▲如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体协议不符合招标文件规定的联合体协议要求的，投标无效。）

11.3.4投标保证金（投标保证金缴纳凭证）；

11.3.5资信文件：见投标须知前附表所述。

11.3.6投标截止时间前三年投标人的主要业绩证明材料即合同和用户验收报告（联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准，如联合体协议中未进行分工约定的，联合体成员各方应就所有合同约定的工作内容提供业绩证明材料，有一方未能提供全部合同约定的工作内容的业绩证明材料的，视为联合体未提供业绩证明材料；以分包方式履行政府采购合同的，还需提供其项目采购人同意分包的证明材料)；

11.3.7廉政承诺书

11.3.8投标人认为需要的其他商务文件或说明；

11.3.9投标人应提供针对项目的维护服务方案：项目综合分析和实施规范、项目实施规范、项目验收方法等；

11.3.10投标人在投标文件技术偏离说明表中，应对采购需求中所提出各项要求进行答复、说明和解释。如果投标人在技术偏离表中注明无偏离，评标结束后、签订采购合同前又认为其实际服务与投标需求不一致的，并以此为由拒不与采购人按采购需求与投标承诺签订政府采购合同的，投标人有未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同的情形，依照政府采购法第七十七条第一款的规定将被追究法律责任。

11.3.11针对本项目建设的详细实施计划。本项目详细工作实施组织方案，包括(但不限于)以下内容：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点。

11.3.12投标人为完成本项目组建的管理人员名单，包括管理岗位的工作职责和人员数应该明确表示，在提交的投标文件中安排的人员，须为公司的固定职员；每个参加项目人员的履历表应随投标文件一并提交，主要内容包括学历、技术职称、工作特长、经验与业绩(包括从事相关项目的经验，对每一个项目有一个简要的描述，该人员参与的时间以及在项目中的责任)，资质情况等。

11.3.13优惠条件及特殊承诺；

11.3.14备品备件（如果有）

11.3.15人员服装及工作器材清单；（如果有）

11.3.16培训计划；（如果有）

11.3.17投标人认为需要的其他技术文件或说明；

11.3.18关于对招标文件商务、合同中有关条款的拒绝声明。（如果有）

▲投标文件组成漏项，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的，投标无效；

▲投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

▲投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

# 12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。▲投标文件未按规定的格式编制的，投标无效；

12.2投标人按前附表规定的份数编制投标文件，并在封面上标明“正本”和“副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

12.3投标文件正本应使用不能擦去的墨水打印或书写。

12.4全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购机构要求进行，或者是投标人造成的必须修改的错误。所修改处应由法定代表人或其授权代表签字盖章予以确认。

12.5 投标文件建议采用A4幅面，按顺序统一编目编码装订成册。提倡双面打印。

13.投标文件的装订

将投标文件的资格文件、商务技术文件、报价文件三部分分别装订成册，投标文件的装订必须采用胶订或线订形式，不得采用活页装订方式（胶订或线订以外装订形式视为活页装订）。对不符合装订要求的投标文件，开标时，现场工作人员将予以退还。

14.投标文件的签署、盖章

投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效；

15. 投标文件的密封与标志

15.1投标文件须密封包装，密封包装指：所有投标文件应密封在一起，内含资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。没有密封包装的投标文件，将被拒收。

15.2投标文件包装封面物应写明项目名称、投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合体协议中约定的牵头人的名称)。

16. 投标文件的提交

16.1投标人应按“招标公告”规定的时间、地点将投标文件提交给采购机构，采购机构将拒绝接受逾期送达的投标文件。

16.2采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

17. 投标文件的补充、修改、撤回

17.1投标人递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式对投标文件进行补充、修改，补充、修改文件须加盖单位公章，并由法定代表人或其授权代表签字或盖章，在投标截止时间以后，不能补充、修改投标文件。

17.2 投标人的补充、修改文件，应按本须知规定编制、密封、标志和递交，如果一份投标文件有几份函件时，应注明哪一份有效，否则所作修改视为无效。

17.3投标人对投标文件的修改均要加以说明，否则其修改将被视为无效。

17.4投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

17.5在开标后规定的投标有效期内，投标人不能撤销投标文件，否则其投标保证金将不予退还。

18.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分第13项规定的情形之一的，投标无效：

19.投标有效期

19.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

19.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

19.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，但应当相应延长其投标保证金的有效期;投标人拒绝延长的，其投标无效，但有权收回其投标保证金。

四、开标、资格审查与信用信息查询

20.开标

20.1 开标在招标文件确定的时间、地点进行。

20.2 开标由采购人或者采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

20.3  开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格等内容。

投标人不足3家的，不得开标。

20.4 开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

20.5　投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

21、资格审查

21.1开标后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。

21.2采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

21.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

21.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

21.5合格投标人不足3家的，不再评标。

22、信用信息查询

22.1信用信息查询渠道及截止时间：采购机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间前的信用记录。

22.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

22.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

22.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

# 五、评标

23.详见招标文件第四部分“评标方法及评分标准”

# 六、定 标

24. 确定中标供应商

采购代理机构将自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标交供应商。

25. 中标通知与中标结果公告

25.1采购代理机构将在自中标人确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在发布招标公告的网站上公告中标结果。

25.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

25.3公告期限为1个工作日。

七、合同授予

26. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

27. 合同的签订

27.1 采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。

如未按规定签订合同的，采购人将有权取消其中标资格，并没收其投标保证金，并就由此造成的损失提出索赔。

27.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

27.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

27.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

28. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金为合同金额的5%。

八、验收

29.验收

29.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

29.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

29.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

29.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国合同法》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

# 采购需求

一、项目需求

1、项目名称：2019年道路交通安全设施维护项目

2、招标内容：2019年道路交通安全设施维护项目。标项一：上城区域标志标线设施维护；标项二：下城区域标志标线设施维护；标项三：拱墅区域标志标线设施维护；标项四：江干区域标志标线设施维护；标项五：西湖区域标志标线设施维护；标项六：西湖风景名胜区域标志标线设施维护；标项七:高架道路的标志标线设施维护；标项八：全市电子设施维护（秩序处管辖内容）。

3、合格的投标人应具备的资格要求：

（1）在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，且符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定，所提供的货物和服务须在我国境内合法生产销售的；

（2）标项一至标项七具备安全生产许可证、公路交通工程（公路安全设施）专业承包或交通工程专业承包交通安全设施分项资质且在有效期内；标项八具备安全技术防范等级证书且在有效期内；标项九具备工程监理资质且在有效期内的独立法人。

（3）具有较强的本地化服务能力，并配有较强的专业技术队伍，提供快速的售后服务影响与处理能力。

4、项目实施地点：上城区域、江干区域、西湖风景名胜区域，西湖区域、下城区域、拱墅区域及高架快速路道路。

5、项目要求工期：2019年1月1日至2019年12月31日止。

空档期服务费用：2019年1月1日至本项目合同签订之日由原维护单位（即：2018年各标项中标人）进行维护，产生的维护费用由2019年各标项中标人根据各标项2018年度合同价格及实际发生的设备材料采购内容为支付依据支付给2018年度各标项维护单位，实际费用按实结算，即以实际产生采购量*2018年度维护合同单价。年维护费由2019年各标项中标人按2018年度各标项维护费合同价,按时间比例（服务天数/365天）支付给2018年度各标项维护单位。

（若因采购人原因，未完成2020年度各标项维护项目招标和合同签订的，由2019年度各标项中标人继续维护，产生费用由2020年度各标项维护项目中标人按2019年度各标项维护项目中标合同价格及实际发生的设备材料采购内容支付给2019年度该项目中标人）。

经测算，三个月空档期计算费用为：交通设施维护费标项一（上城区域）72.34万元；交通设施维护费标项二（下城区域）131.31万元；交通设施维护费标项三（拱墅区域）176.77万元；交通设施维护费标项四（江干区域）141.58万元；交通设施维护费标项五（西湖区域）144.25万元；交通设施维护费标项六（景区区域）37.47万元；交通设施维护费标项七（高架区域）74.59万元；交通设施维护费标项八（全市电子设施）43.76万元。

6、质量要求：合格，且符合规范标准。

7、投资规模：本项目总投资不超过人民币4200万元。其中标项一投资不超过人民币370万元，标项二投资不超过人民币530万元，标项三投资不超过人民币800万元，标项四投资不超过人民币780万元，标项五投资不超过人民币780万元，标项六投资不超过人民币150万元，标项七投资不超过人民币500万元；标项八投资不超过人民币205万元。

二、项目技术要求：

- GB5768—2009《道路交通标志和标线》国家标准。

- GB51038—2015《城市道路交通标志和标线设置规范》国家标准。

- DB33/T 818—2010《城市道路交通标志和标线设置规范》省标。

- GB/T16311—1996《道路交通标线质量要求和检测方法》国家标准。

- JTJ001—2003《公路工程技术标准》行业标准。

- JT/T279—1995《公路交通标志板技术条件》行业标准。

- GB/T18833-2012《公路交通标志反光膜》行业标准。

- GAT652—2007《公安交通管理外场设备》行业标准。

- GB14887—2003《道路交通警示灯》国家标准。

10、GB7000.1—2003《灯具一般安全要求与试验》国家标准。

11、GB/T8417《灯光信号颜色》国家标准。

12、GB/T2423《电工电子产品环境试验》国家标准。

13、JT/T751-2009《翻板式可变标志》。

14、DBJ08-39-1994《道路交通管理设施设置技术规范》。

15、GB50009-2001《建筑结构荷载规范》。

16、GB50017《钢结构设计规范》。

17、杭公交〔2010〕129号《杭州市城市道路交通设施设置细则》。

18、《道路交通指示标识英文译写规范》（DB3301/T0170-2016）。

19、《杭州市城市道路杆件与标识整合设计导则》（试行）。

20、中标人所用主要原材料均需提供质保单或产品质量合格证或权威机构的产品质量报告。

21、标志牌安装为悬臂式时，指路牌采用直径219F杆、273F杆、325F杆或377F杆，分道牌采用直径140F杆、219F杆或325F杆，其余标牌采用直径140F杆或219F杆；当标志牌安装为直立式时其标志杆采用直径76毫米直立杆，需采用防盗抱箍。各标志杆悬臂杆长度以乔木灌木区分，绿化采用乔木则标志牌内侧边缘离标志杆的距离在4米以上，绿化采用灌木则标志牌内侧边缘离标志杆的距离在2.5米以上，同时满足指路、分道标志垂直投影面应落在机动车道上；净空高度不得低于5.5米。

22、标志牌底板采用牌号为2024、T4状态的硬铝合金板制作。标志牌所有底板（铝板）宽度小于等于1.5米均不得拼接，宽度大于1.5米允许有一处拼接；标牌面积在1平方米（含）以下的铝板厚度采用1.5毫米，1平方米（不含）至4.5平方米（含）采用2.0毫米，4.5平方米（不含）以上采用3毫米。

23、钢材（钢管、钢板、型钢）材质为Q345B，质量符合《低合金高强度结构钢》GB/T1591的规定。所有标杆及标志牌结构、基础、尺寸等均见附件。

24、指路标志、车道标志反光膜采用GB18833-2012<<道路交通反光膜>>V类反光膜，对于涉及的警告类标志均采用荧光黄；其中“注意行人标志”和“注意学校标志”、“注意儿童标志”均全部采用荧光黄绿反光膜。

25、标线漆为常温型、热熔型、反光热熔型、热熔震荡型、水性反光型、双组份反光型涂料、双组份突起型反光涂料、预成型反光标带、彩色防滑路面标线。

热熔标线

（1）密度（g/cm3）:1.8~2.3

（2）软化点(℃):90~125

（3）选用热熔型反光涂料，内含反光微珠必须≥25%，施划时面洒反光微珠

（4）不粘胎干燥时间≤3min，开放交通干燥时间≤6min

（5）抗压强度（MPa）:≥12

（6）耐磨性（mg）:200 转/1000g 后减重≤80（JM—100 橡胶砂轮）

（7）主干道质保：≥1年；其它道路使用寿命：≥1.5年

一级反光热熔标线

（1）涂料内总有机物含量不低于15%；

（2）亮度因数（白色）≥0.75，亮度因数（黄色）≥0.45；

（3）抗压强度（Mpa）≥20；

（4）内混玻璃珠总含量（涂料质量比）≥25%（其中粒径0.85-1.4mm不低于50%，成圆率不低于90%，其它50%应符合GB/T24722《路面标线用玻璃珠》要求）；

（5）内混玻璃珠总成圆率≥85%

（6）初始（通车路段14天后测试、非通车路段交工验收前测试）白色反光标线逆反射亮度系数RL干态≥150 mcd • m-2• lx-1，RL湿态≥50 mcd • m-2• lx-1；黄色反光标线逆反射亮度系数RL干态≥100 mcd • m-2• lx-1；

（7）缺陷责任期满检测的逆反射亮度系数应满足《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）要求，白色反光标线逆反射亮度系数RL干态≥80 mcd • m-2 • lx-1，黄色反光标线逆反射亮度系数RL干态≥50 mcd • m-2 • lx-1；

（8）面撒玻璃珠必须采用双撒播工艺，面撒量≥0.5kg/m2，应先撒布0.85-1.4mm玻璃珠，后撒布1号玻璃珠，两种玻璃珠各占50%。

（9）反光涂料加热熔融温度：≥2100C；

（10）下涂剂应为清澈透明（微黄色）状态，并且固体含量≥30%。对新施工完成无污染沥青路面，建议不使用下涂剂，其它路面下涂剂宜≥0.15kg/m2，待下涂剂干燥后方可标线施划。

（11）其它性能指标应符合JT/T280《路面标线涂料》的要求。

三级反光热熔标线

（1）涂料内总有机物含量不低于15%；

（2）亮度因数（白色）≥0.8，亮度因数（黄色）≥0.5；

（3）抗压强度（Mpa）≥20；

（4）内混玻璃珠总含量（涂料质量比）≥30%（其中粒径0.85-1.4mm不低于50%，成圆率不低于90%，其它50%应符合GB/T24722《路面标线用玻璃珠》要求）；

（5）内混玻璃珠总成圆率≥85%

（6）初始（通车路段14天后测试、非通车路段交工验收前测试）白色反光标线逆反射亮度系数RL干态≥350 mcd • m-2• lx-1，RL湿态≥100 mcd • m-2• lx-1；黄色反光标线逆反射亮度系数RL干态≥150 mcd • m-2• lx-1，RL湿态≥75 mcd • m-2• lx-1；

（7）缺陷责任期满检测的逆反射亮度系数应满足《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）要求，白色反光标线逆反射亮度系数RL干态≥150 mcd • m-2 • lx-1，RL湿态≥50 mcd • m-2 • lx-1；

（8）面撒玻璃珠必须采用双撒播工艺，面撒量≥0.5kg/m2，应先撒布0.85-1.4mm玻璃珠，后撒布1号玻璃珠，两种玻璃珠各占50%。

（9）反光涂料加热熔融温度：≥2100C；

（10）下涂剂应为清澈透明（微黄色）状态，并且固体含量≥30%。对新施工完成无污染沥青路面，建议不使用下涂剂，其它路面下涂剂宜≥0.15kg/m2，待下涂剂干燥后方可标线施划；

（11）其它性能指标应符合JT/T280《路面标线涂料》的要求。

反光水性标线

（1）粘度（KU 值）:80～120

（2）密度（g/cm3）:≥1.6

（3）选用环保型水性标线涂料

（4）施划时面撒反光微珠

（5）初始施划时逆反射系数：白色≥200，黄色≥150

（6）标线厚度≥0.7mm

（7）不粘胎干燥时间≤10min，开放交通干燥时间≤20min

（8）耐磨性（mg）:200 转/1000g 后减重≤40

(9)固体含量（%）:≥75

(10)主干道质保：≥1年；其它道路使用寿命：≥1.5年

双组份反光型涂料

（1）密度（g/cm3）:1.5~2.0

（2）选用双组份反光涂料，内含反光微珠必须≥20%

（3）初始施划时逆反射系数：白色≥350，黄色≥200

（4）不粘胎干燥时间≤35min

（5）耐磨性（mg）:200 转/1000g 后减重≤30

（6）标线厚度≥0.5mm

（7）主干道质保：≥1.5年；其它道路使用寿命：≥2年

双组份突起型反光涂料

（1）密度（g/cm3）:1.5~2.0

（2）选用双组份突起型反光涂料，内含反光微珠必须≥20%

（3）初始施划时逆反射系数：白色≥350，黄色≥200

（4）不粘胎干燥时间≤35min

（5）耐磨性（mg）:200 转/1000g 后减重≤30

（6）标线厚度≥5mm

（7）主干道质保：≥2年；其它道路使用寿命：≥3年

26、地下管线：包括地下管道的费用与破路和恢复路面等施工费用。横穿管需采用∮89钢管或PE管，接头处需用套管，采用PE管时需用钢筋砼加围；人行道或绿化带下的管道允许采用∮50以上（含）PE管直埋。

27、为确保道路美观，所有交通安全设施基座均应埋入地面以下，不外露。如标志在绿化带中，其上必须有40cm的覆土；如基座在人行道上，其上应满足铺设地砖的厚度要求，标志杆立柱钢管在制作时应相应加长，确保道路净空满足规范要求。

28、所有标线施划均应先放样后漆划（除标线要求覆盖外）。

29、LED光学要求：

（1）发光单元使用的LED芯片必须是四元素技术制造；

（2）发光单元的光强度（无图案警示灯标准），大于800cd；

（3）发光单元使用的LED基准波长：红色625±5nm，蓝色460±5nm，其色度应符合交通信号灯坐标的规定范围；

（4）发光单元应有良好的配光设计及反光聚光套碗，其水平（垂直）视角不小于以白炽灯为光源的灯具；

（5）在规定照射区域内，发光强度应均匀，即在该区域内任一方向上的发光强度不应低于该方向相邻有数值规定方向中的最小值；

（6）LED交通警示灯发光单元的光强度衰减六十个月后大于400cd；在正常工作条件下无故障工作时间大于六十个月；

（7）每只LED应被安排在小于五个串联的单元电路中；

（8）每只发光单元的电源引线，应采取符合国家电工标准的导线，线经不小于0.75mm2，红、黄、绿色的三种发光单元除回路线外应分别用红、黄、绿色的导线；

30、其它国家相关规定与标准。

31、反光膜、涂料、钢材、铝材、LED等材料必须提供出厂合格证及相关部门产品检测证（其中反光膜、涂料必须提供厂家品牌），产品质量必须达到国家行业标准。

三. 职责及权限：

1 、支队职责、权限

（1）负责提供有关资料，做好施工期间协调工作。

（2）按期付款，保证项目建设资金。

（3）提供有关技术规范及要求。

（4）按有关技术规范及要求对中标人施工的质量数量进行验收存档。

（5）如遇管理规定需要调整及设计更改项目，甲方均应以书面形式通知乙方。

（6）负责对市区交通安全设施的新增、调整、规划设置的具体指导。

（7）负责对原有交通安全设施的维修工作进行具体业务指导。

（8）受理交通安全设施损坏的赔偿。

(9)审核中标人每月的工程量、工作数据和经费决算。

(10)制定大型活动等交通安全设施的实施方案及组织实施。

(11)审核维护和更新设施材料。

(12)负责中标人施工质量安全监管。

(13)施工许可单签发、回收、存档。

(14)材料进出库登记。

(15)组织每月工作例会，进行讲评。

(16)组织中标人每月进行交叉检查。

(17)对监理的管理考核。

2、中标人职责、权限

（1）提供交通设施图并按有关技术规范进行施工，确保项目质量。

（2）服从支队、监理工作的进程安排，及时进场并保证工期。

(3)接到支队更改通知时，按更改要求进行工程项目更改，并向监理报备。

(4)保证每日上路巡查交通安全设施，确保完好率达到98%以上，与去年同比数字城管抄送案卷稳中下降，并做好巡查记录，建立节假日及24小时值班制度。

(5)应严格按本次招投标的规定要求履行并承担自己的职责。

(6)按支队审定的图纸要求、合同条款、技术规范和工程量清单和材料的要求，承担项目的施工、建成及其缺陷修复工作。

(7)所使用的主要原材料均需要提供检测报告或质量保证单。

(8)接受支队的各项工作业务指导。

(9)负责施工场地的安全文明生产。

(10)建立项目施工的质量保证体系。

(11)负责交通安全设施施工场地、车辆、机械设备、原材料等施工保障。

(12)每月向支队上报当月的工作量、工作数据、工作小结等。

(13)对市区内的交通安全设施无权自行增设与调整。

(14)负责对其管辖范围所有设施检查、维护，发现不安全因素和隐患须及时排除，确保管辖范围的所有设施的正常安全使用。

(15)接受支队、监理对文明施工、安全施工、质量、施工时效等的监管。

(16)接受市、区二级指挥室的应急抢修任务，正常情况下三十分钟内到达现场处置。

(17)及时反馈联系单。

(18)接受支队《道路交通安全设施维护工程管理办法》（附件八）进行考核。

(19)负责中标辖区交通设施的安全检查，消除安全隐患。

（20）在承包合同期内新增、调整及更换的设施内容，均应先行使用支队现有的原材料；

（21）维护费包括每日正常道路巡查、维护、2米以上的交通设施的保洁、中标区域内基础、标志、标杆、标牌的安全检查、设施排查、统计及登记造册，对存在安全隐患的设施提出书面建议及所有人工费、汽车台班费、施工占道费用等；

（22）主要巡查、维护内容为：

A、标志类：每日需车辆上路巡查、维护，标志牌的整修、拆除、移位、更换（更换材料款另计）、信息内容纠错、设置纠错等；可变标志牌、待行区诱导显示屏、警示灯及其它电子设施（秩序处管辖内容）的维护、整修、拆除、移位、更换（更换材料款另计）等；

B、标线类：每日需上路检查交通标线不规范、缺失淡化或错误，标志、标线信息不一致、矛盾冲突等，及时做好维护、修复；复线施工必须重新放样，老线厚度超出标准需打磨处理尤其人行横道线两端。

C、其它安全设施类：每日需车辆上路巡查、维护，保洁、护栏、隔离墩、示警桩、橡胶缓冲带的维护拆除、移位、更换（更换材料款另计）等；

D、安全检查。负责中标区域的交通杆件安全隐患排查，交通设施的安全性能进行检查，消除安全隐患，确保交通设施安全可靠。

E、规范交通设施设置：对重复设置、擅自设置、妨碍安全、不符合规范设置的交通设施进行清理。

（23）中标人应提供正常维护工作必须的所有人工（包括工种）、机械设备（包括汽车台班）、主要原材料等；

（24）中标人白天7：00-19：00（含双休及节假日）必须保证每天标项一2辆、标项二2辆、标项三4辆、标项四4辆、标项五4辆、标项六2辆、标项七2辆1.25T（含）以上综合维修车承担所属大队维护、抢修等任务，接受所属大队分指挥室任务派遣，并在各区驻点（其余时段，各标项必须要有辆1.25T（含）以上综合维修车在指定区域待命）；其中标项六双休及节假日须增加车辆和人员；标项八必须保证每天有一辆升降功能的作业车辆维护全市电子设施，并在市区驻点。所有承担维护、抢修等任务的车辆除驾驶员外必需配备三名（含）以上的维护、抢修技术人员。各标项遇重大活动、紧急任务等特殊情况时，另行安排两辆机动作业车由支队统一调配。所有提供的车辆都要符合杭州市绿色环保标准要求。

（25）中标人必须建立24小时值班制度，并配备相应的人员、车辆及必要的维护工具，接到支队紧急抢修任务必须30分钟内至现场进行应急处置；

（26）中标人必须建立接报记录档案，一般抢修任务3小时内完成，特殊情况须报支队并取得同意后采用先应急后修复的方式；

（27）新增、调整的设施，必须先进行图纸设计，经支队认可后，凭施工许可单实施；任务完成后需经大队确认，监理、支队验收后并在联系单上签字后生效，并负责对交通设施维护管理系统基础数据进行录入调整；

（28）中标人只承担日常维护、抢修及支队的施工许可的内容任务，中标人不得自行增设、调整各类交通安全设施，如发现上述情形支队有权终止合同，并责令施工单位自行恢复。

（29）中标人调整、更换整体材料需事先请示，经监理、支队验证，同意后实施，更换后的废旧材料统一上报支队入库处理，入库前应提供废旧设施的临时堆放场地；

（30）支队、监理在巡查过程中发现中标人在施工中不按国家有关标准设置，责令返工；

（31）施工工程施工结束后由中标人提供完工清单，并经监理、支队各级相关管理人员验收签字；

（32）中标人有下列行为之一的，支队有权终止合同。

A、不符合工程技术标准的；

B、偷工减料的；

C、不按图施工的；

D、造成重特大责任事故的；

E、不文明安全施工的；

F、不服从现场民警指挥的；

G、未按规定申报擅自增设或变更交通安全设施的；

H 、全部或部分工程违法转包。

（33）中标人在施工工程中应先制定完善的施工方案，自行办理道路挖掘手续的审批（含相关费用），尽可能减小因施工对道路通行带来的影响，施工时应服从现场交警的管理及指挥；

（34）中标人在杭州市区内需有专门的工作场地、工作人员、车辆、设备及维护工具承担支队直属的交通安全设施任务。

（35）对抢修、维修、巡查不及时造成后果除进行赔偿外，并根据产生的后果严重程度，承担相应的法律责任。

(36)标项一至标项八中标人工作日需落实专人到交警部门从事：设施统计以及日常性设施工作联系单、増设、调整的数据录入工作（増设、调整的数据要求实时录入）。该人员必须具备一定计算机知识、制图等技能。

（37）每辆综合维修车每天开展自我巡查维护数不小于10处。

（38）对本项目中采购的交通安全设施提供一年的质保服务。质保期从本交通安全设施维护项目验收合格之日起算。

（39）对维护实施的内容进行抽查检测，检测由各标项中标人委托第三方专业机构进行并承担相应费用。

3、费用结算原则上每季度结算一次。

4、交通安全设施赔偿由大队、支队受理。

四、采购清单（附件）

| 标项一（上城区370万元） |
| --- |
| 序号 | 内容 | 规格 | 单位 | 数量 | 最高限价（元） | 备注 |
|  | 一、标线类 |  |  |  |  |  |
| 1 | 常温涂料 | 标线涂层厚度0.3~0.5mm | 米2 | 1200 | 10 | 含标线覆盖 |
| 2 | 常温涂料（反光型） | 标线涂层厚度0.3~0.5mm | 米2 | 2000 | 15 | 含标线覆盖，白色反光标线初始逆反RL≥151mcd |
| 3 | 热熔涂料（一级反光型） | 热熔型标线涂层厚度：1.6~2.0mm | 米2 | 37000 | 34 | 白色反光标线初始逆反RL≥150mcd，使用期间反光标线持续逆反RL≥80mcd；内含微珠＞25% |
| 4 | 热熔涂料（三级反光型） | 热熔型标线涂层厚度：1.6~2.1mm | 米2 | 10000 | 60 | 白色反光标线初始逆反RL≥350mcd，使用期间反光标线持续逆反RL≥150mcd，湿态≥100mcd；内含微珠＞30% |
| 5 | 水性涂料 | 标线涂层厚度≥0.7mm | 米2 | 2300 | 34 |  |
| 6 | 双组份反光型涂料 | 标线厚度≥0.5mm | 米2 | 3500 | 58 |  |
| 7 | 双组份突起型反光涂料 | 标线厚度≥5mm | 米2 | 1500 | 100 |  |
| 8 | 振荡涂料（一级反光型） | 热熔型厚度≥6mm,长划7mm空11mm,宽15mm线划3颗;宽20mm线划4颗 | 米2 | 2500 | 70 | 含旧标线除线 |
| 9 | 振荡涂料（三级反光型） | 热熔型厚度≥6mm,长划7mm空11mm,宽15mm线划3颗;宽20mm线划4颗 | 米2 | 1300 | 120 | 含旧标线除线 |
| 10 | 水磨除线 |  | 米2 | 700 | 55 | 水除线 |
| 11 | 机磨除线 |  | 米2 | 2500 | 15 | 机器除线 |
| 12 | 预成型反光标带 | 单色防滑标线，厚度≥1.5mm | 米2 | 400 | 75 |  |
| 13 | 预成型反光标带 | 彩色防滑标线，厚度≥1.5mm | 米2 | 50 | 200 |  |
| 14 | 彩色防滑路面标线 | 厚度≥3.0mm | 米2 | 300 | 130 | 彩色公交专用道 |
| 15 | 行人等候区涂料 |  | 米2 | 500 | 12 |  |
|  | 二、隔离设施类 |  |  |  |  |  |
|  | 整体采购 |  |  |  |  |  |
| 1 | 护栏（高） | 2900mm×900mm | 米 | 30 | 140 | 适用于整体更换，含嵌入式和框架式 |
| 2 | 护栏（中） | 2900mm×600mm | 米 | 30 | 130 |  |
| 3 | 护栏（低） | 2900mm×400mm | 米 | 60 | 120 |  |
| 4 | 人行护栏 | 2900mm×900mm | 米 | 30 | 140 | 现状路面各类护栏更换、设置 |
| 5 | 部件采购 |  |  |  |  |  |
| 6 | 护栏片（高） | 2900mm×900mm | 片 | 20 | 300 |  |
| 7 | 护栏直档(1) | 高830mm | 根 | 20 | 30 |  |
| 8 | 护栏立柱（1） | 高1270mm | 根 | 20 | 55 | 油漆与膜价格一样 |
| 9 | 护栏片（中） | 2900mm×600mm | 片 | 100 | 280 |  |
| 10 | 护栏立柱（2） | 高900mm | 根 | 25 | 50 | 含轮廓标、帽、钉子，起头贴膜 |
| 11 | 护栏立柱（3） | 高1090mm | 根 | 25 | 55 | 含轮廓标、帽、钉子，起头贴膜 |
| 12 | 护栏立柱（5） | 高700mm,法兰式 | 根 | 200 | 80 | 含轮廓标、帽、钉子，起头贴膜 |
| 13 | 护栏立柱（6） | 高900mm,法兰式 | 根 | 30 | 90 | 含轮廓标、帽、钉子，起头贴膜 |
| 14 | 护栏立柱（7） | 高1200mm,法兰式 | 根 | 30 | 100 | 含轮廓标、帽、钉子，起头贴膜 |
| 15 | 护栏立柱（8） | 高1090mm,法兰式 | 根 | 30 | 95 | 含轮廓标、帽、钉子，起头贴膜 |
| 16 | 护栏直档(2) | 530mm | 根 | 30 | 28 |  |
| 17 | 护栏片（低） | 2900mm×400mm | 片 | 700 | 265 |  |
| 18 | 护栏直档(3) | 330mm | 根 | 100 | 25 |  |
| 19 | 护栏立柱（4） | 高700mm | 根 | 700 | 45 | 含轮廓标、帽、钉子，起头贴膜 |
| 20 | 片柱连体护栏（中） | 2900mm×600mm,法兰式 | 片 | 50 | 300 |  |
| 21 | 片柱连体护栏（低） | 2900mm×400mm,法兰式 | 片 | 50 | 280 |  |
| 22 | 护栏反光片 |  | 片 | 100 | 25 |  |
| 23 | 行人铁制护栏 | 2900mm×900mm | 片 | 25 | 300 |  |
| 24 | 行人铁制护栏立柱 | 高1270mm | 根 | 25 | 55 | 含轮廓标、帽、钉子，起头贴膜 |
| 25 | 行人铁制护栏立柱帽 |  | 只 | 25 | 5 |  |
| 26 | 护栏立柱帽子 |  | 只 | 700 | 5 |  |
| 27 | 护栏底座（塑胶） |  | 只 | 100 | 45 | 法兰、钉子 |
| 28 | 护栏底座（钢制） |  | 只 | 300 | 50 | 法兰、钉子 |
| 29 | 护栏立柱加固 |  | 只 | 100 | 40 | 含钉子或膨胀螺丝长度大于15cm |
| 30 | 护栏底座加固 | ∮75mm×250mm | 只 | 100 | 60 | 含钉子或膨胀螺丝长度大于15cm |
| 31 | 护栏底座铁钉 |  |  | 9500 | 3 |  |
| 32 | 移动式隔离护栏（中） | 3000mm×1200mm | 片 | 30 | 250 |  |
| 33 | 护栏活动门 |  | 米 | 30 | 200 |  |
| 34 | 移动式隔离护栏（大） | 6000mm×1200mm | 片 | 30 | 350 |  |
|  | 三、其它应急维护设施 |  |  |  |  |  |
| 1 | Ⅴ类反光膜标志牌 | 3.0mm厚度铝合金 | 米2 | 30 | 680 | 综合单价分析,含抱箍、螺丝、油漆等附件 |
| 2 | Ⅴ类反光膜标志牌 | 2.5mm厚度铝合金 | 米2 | 25 | 660 | 综合单价分析,含抱箍、螺丝、油漆等附件 |
| 3 | Ⅴ类反光膜标志牌 | 1.5mm厚度铝合金 | 米2 | 100 | 610 | 综合单价分析,含抱箍、螺丝、油漆等附件 |
| 4 | Ⅴ类反光膜标志牌改版 | 去膜改版 | 米2 | 100 | 450 | 综合单价分析 |
| 5 | Ⅲ类反光膜标志牌 | 3.0mm厚度铝合金 | 米2 | 25 | 400 | 综合单价分析,含抱箍、螺丝、油漆等附件 |
| 6 | Ⅲ类反光膜标志牌 | 2.5mm厚度铝合金 | 米2 | 25 | 300 | 综合单价分析,含抱箍、螺丝、油漆等附件 |
| 7 | Ⅲ类反光膜标志牌 | 1.5mm厚度铝合金 | 米2 | 200 | 250 | 综合单价分析,含抱箍、螺丝、油漆等附件 |
| 8 | Ⅲ类反光膜标志牌改版 | 去膜改版 | 米2 | 200 | 120 | 综合单价分析 |
| 9 | 广告布临时标志 |  | 米2 | 50 | 60 |  |
| 10 | 折叠式标志牌 | 700*1000 | 套 | 10 | 400 | Ⅲ类反光膜 |
| 11 | 标志牌及杆件涂装 |  | 米2 | 300 | 35 | 含氟亚光黑漆 |
| 12 | 标志杆 | 悬臂杆（无缝管） | 吨 | 1 | 7600 | 综合单价分析（含镀锌、制作加工、油漆与配件） |
| 13 | 标志杆 | 悬臂杆（焊接管） | 吨 | 1 | 7100 | 综合单价分析（含镀锌、制作加工、油漆与配件） |
| 14 | 标志杆 | 直立杆（焊接管） | 吨 | 1 | 7100 | 综合单价分析（含镀锌、制作加工、油漆与配件） |
| 15 | F杆杆件门盖 |  | 个 | 10 | 30 |  |
| 16 | #25砼基础 | #25砼 | 米3 | 20 | 520 | 含基础开挖与废土外运、施工审批 |
| 17 | 基础钢结构 |  | 吨 | 1 | 6500 | 含油漆、配件 |
| 18 | 示警桩 | ∮114×（800+400） | 只 | 25 | 150 | Ⅵ类反光膜 |
| 19 | 示警桩 | ∮89×（800+400） | 只 | 30 | 130 | Ⅵ类反光膜 |
| 20 | 示警桩 | ∮76×（800+400） | 只 | 20 | 90 | Ⅵ类反光膜 |
| 21 | 示警桩 | ∮42×（800+400） | 只 | 10 | 50 | Ⅵ类反光膜 |
| 22 | 铝背基 |  | 米2 | 20 | 300 |  |
| 23 | 反光锥型交通路标 | 高度70cm | 只 | 500 | 80 | Ⅵ类反光膜 |
| 24 | 反光锥型交通路标 | 高度90cm | 只 | 50 | 100 | Ⅵ类反光膜 |
| 25 | 折叠反光锥型交通路标 | 高度65cm | 只 | 50 | 140 | Ⅵ类反光膜 |
| 26 | 反光锥型交通路标发光警示灯 |  | 只 | 20 | 35 | Ⅵ类反光膜 |
| 27 | 反光突起路标 |  | 颗 | 100 | 20 |  |
| 28 | 连接杆 | ∮33.5×2000 | 根 | 200 | 35 |  |
| 29 | 橡胶减速垄 | 1000mm×380mm×50mm | 米 | 10 | 100 |  |
| 30 | 圆形防撞桶 | ∮600mm×800mm，PE | 只 | 10 | 180 | 含黄沙（1/3高） |
| 31 | 塑胶水马 | 1500mm×800mm×480mm，PE | 只 | 10 | 300 | 含注水（50%） |
| 32 | 不锈钢伸缩移动门 |  | 米 | 10 | 450 |  |
| 33 | 磁吸式示警柱 | ∮80×720 | 只 | 100 | 110 | Ⅵ类反光膜 |
| 34 | 磁吸式突起路标 | 100×100×19 | 只 | 50 | 150 |  |
| 35 | 磁吸式示警柱存放车 |  | 辆 | 1 | 500 |  |
| 36 | 磁吸式小推车示警灯 |  | 只 | 4 | 25 |  |
| 37 | 软式隔离带 | ∮45mm×150mm×0.8 mm （100m） | 盘 | 4 | 200 |  |
| 38 | 聚安脂反光警示柱 | ∮75mm×500mm | 支 | 20 | 52 | Ⅵ类反光膜，质保≥1年。含钉子，长度大于10cm |
| 39 | 聚安脂反光警示柱 | ∮75mm×700mm | 支 | 300 | 90 | Ⅵ类反光膜，质保≥1年。含钉子，长度大于11cm |
| 40 | 轮廓标 |  | 只 | 50 | 25 |  |
| 41 | 锁具 | 包括链条（3米）和锁 | 套 | 5 | 40 |  |
| 42 | 碗式道钉 |  | 只 | 5 | 150 |  |
| 43 | 万向轮 |  | 只 | 50 | 40 |  |
| 44 | 反光镜 | ∮800mm | 面 | 2 | 180 | 附着式安装，含配件 |
| 45 | 抱箍 |  | 套 | 100 | 20 |  |
| 46 | 挡车器 |  | 根 | 10 | 300 |  |
|  | 四、年维护费 |  |  |  |  |  |
| 1 | 年维护费 | ／ | 年 | 1 | 380000 | 含大型标志杆件拆除，场地间设施搬运，第三方检测、部分绿化修剪、非法广告拆除、标志轮廓标保洁及交通设施基础信息排查、统计、汇总等内容 |

| 标项二（下城区530万元） |
| --- |
| 序号 | 名称 | 规格配置 | 单位 | 数量 | 最高限价（元） | 备注 |
|  | 一、标线类 |  |  |  |  |  |
| 1 | 常温涂料 | 标线涂层厚度0.3~0.5mm | 米2 | 9000 | 10 | 含标线覆盖 |
| 2 | 常温涂料（反光型） | 标线涂层厚度0.3~0.5mm | 米2 | 3000 | 15 | 含标线覆盖，白色反光标线初始逆反RL≥151mcd |
| 3 | 热熔涂料（一级反光型） | 热熔型标线涂层厚度：1.6~2.0mm | 米2 | 52000 | 34 | 白色反光标线初始逆反RL≥150mcd，使用期间反光标线持续逆反RL≥80mcd；内含微珠＞25% |
| 4 | 热熔涂料（三级反光型） | 热熔型标线涂层厚度：1.6~2.1mm | 米2 | 10000 | 60 | 白色反光标线初始逆反RL≥350mcd，使用期间反光标线持续逆反RL≥150mcd，湿态≥100mcd；内含微珠＞30% |
| 5 | 水性涂料 | 标线涂层厚度≥0.7mm | 米2 | 800 | 34 |  |
| 6 | 双组份反光型涂料 | 标线厚度≥0.5mm | 米2 | 6000 | 58 |  |
| 7 | 双组份突起型反光涂料 | 标线厚度≥5mm | 米2 | 2000 | 100 |  |
| 8 | 振荡涂料（一级反光型） | 热熔型厚度≥6mm,长划7mm空11mm,宽15mm线划3颗;宽20mm线划4颗 | 米2 | 5000 | 70 | 含旧标线除线， |
| 9 | 振荡涂料（三级反光型） | 热熔型厚度≥6mm,长划7mm空11mm,宽15mm线划3颗;宽20mm线划4颗 | 米2 | 1300 | 120 | 含旧标线除线 |
| 10 | 水磨除线 |  | 米2 | 700 | 55 | 水除线 |
| 11 | 机磨除线 |  | 米2 | 6000 | 15 | 机器除线 |
| 12 | 预成型反光标带 | 单色防滑标线，厚度≥1.5mm | 米2 | 500 | 75 |  |
| 13 | 预成型反光标带 | 彩色防滑标线，厚度≥1.5mm | 米2 | 50 | 200 |  |
| 14 | 彩色防滑路面标线 | 厚度≥3.0mm | 米2 | 500 | 150 | 彩色公交专用道 |
| 15 | 行人等候区涂料 |  | 米2 | 200 | 12 |  |
|  | 二、隔离设施类 |  |  |  |  |  |
|  | 整体采购 |  |  |  |  |  |
| 1 | 护栏（高） | 2900mm×900mm | 米 | 30 | 140 | 适用于整体更换，含嵌入式和框架式 |
| 2 | 护栏（中） | 2900mm×600mm | 米 | 60 | 130 |  |
| 3 | 护栏（低） | 2900mm×400mm | 米 | 145 | 120 |  |
| 4 | 人行护栏 | 2900mm×900mm | 米 | 30 | 140 | 现状路面各类护栏更换、设置 |
| 5 | 部件采购 |  |  |  |  |  |
| 6 | 护栏片（高） | 2900mm×900mm | 片 | 25 | 300 |  |
| 7 | 护栏直档(1) | 高830mm | 根 | 25 | 30 | 油漆与膜价格一样 |
| 8 | 护栏立柱（1） | 高1270mm | 根 | 25 | 55 | 含轮廓标、帽、钉子，起头贴膜 |
| 9 | 护栏片（中） | 2900mm×600mm | 片 | 120 | 280 |  |
| 10 | 护栏立柱（2） | 高900mm | 根 | 80 | 50 | 含轮廓标、帽、钉子，起头贴膜 |
| 11 | 护栏立柱（3） | 高1090mm | 根 | 80 | 55 | 含轮廓标、帽、钉子，起头贴膜 |
| 12 | 护栏立柱（5） | 高700mm,法兰式 | 根 | 300 | 80 | 含轮廓标、帽、钉子，起头贴膜 |
| 13 | 护栏立柱（6） | 高900mm,法兰式 | 根 | 50 | 90 | 含轮廓标、帽、钉子，起头贴膜 |
| 14 | 护栏立柱（7） | 高1200mm,法兰式 | 根 | 50 | 100 | 含轮廓标、帽、钉子，起头贴膜 |
| 15 | 护栏立柱（8） | 高1090mm,法兰式 | 根 | 50 | 95 | 含轮廓标、帽、钉子，起头贴膜 |
| 16 | 片柱连体护栏（中） | 2900mm×600mm,法兰式 | 片 | 100 | 300 |  |
| 17 | 片柱连体护栏（低） | 2900mm×400mm,法兰式 | 片 | 100 | 280 |  |
| 18 | 护栏直档(2) | 530mm | 根 | 50 | 28 | 油漆与膜价格一样 |
| 19 | 护栏片（低） | 2900mm×400mm | 片 | 1100 | 265 |  |
| 20 | 护栏直档(3) | 330mm | 根 | 150 | 25 | 油漆与膜价格一样 |
| 21 | 护栏立柱（4） | 高700mm | 根 | 1100 | 45 | 含轮廓标、帽、钉子，起头贴膜 |
| 22 | 护栏反光片 |  | 片 | 100 | 25 |  |
| 23 | 行人铁制护栏 | 2900mm×900mm | 片 | 50 | 300 | 现状路面各类护栏 |
| 24 | 行人铁制护栏立柱 | 高1270mm | 根 | 50 | 55 | 含帽、钉子 |
| 25 | 行人铁制护栏立柱帽 |  | 只 | 50 | 5 |  |
| 26 | 护栏立柱帽子 |  | 只 | 1000 | 5 |  |
| 27 | 护栏底座（塑胶） |  | 只 | 400 | 45 | 法兰、钉子 |
| 28 | 护栏底座（钢制） |  | 只 | 600 | 50 | 法兰、钉子 |
| 29 | 护栏立柱加固 |  | 只 | 100 | 40 | 含钉子或膨胀螺丝长度大于15cm |
| 30 | 护栏底座加固 | ∮75mm×250mm | 只 | 100 | 60 | 含钉子或膨胀螺丝长度大于15cm |
| 31 | 护栏底座铁钉 |  |  | 10000 | 3 |  |
| 32 | 移动式隔离护栏（中） | 3000mm×1200mm | 片 | 50 | 250 | 含法兰片 、反光膜 |
| 33 | 护栏活动门 |  | 米 | 100 | 200 |  |
| 34 | 移动式隔离护栏（大） | 6000mm×1200mm | 片 | 50 | 350 | 含万向轮、反光膜 |
|  | 三、其它应急维护设施 |  |  |  |  |  |
| 1 | Ⅴ类反光膜标志牌 | 3.0mm厚度铝合金 | 米2 | 50 | 680 | 综合单价分析,含抱箍、螺丝、油漆等附件 |
| 2 | Ⅴ类反光膜标志牌 | 2.5mm厚度铝合金 | 米2 | 60 | 660 | 综合单价分析,含抱箍、螺丝、油漆等附件 |
| 3 | Ⅴ类反光膜标志牌 | 1.5mm厚度铝合金 | 米2 | 300 | 610 | 综合单价分析,含抱箍、螺丝、油漆等附件 |
| 4 | Ⅴ类反光膜标志牌改版 | 去膜改版 | 米2 | 200 | 450 | 综合单价分析 |
| 5 | Ⅲ类反光膜标志牌 | 3.0mm厚度铝合金 | 米2 | 50 | 400 | 综合单价分析,含抱箍、螺丝、油漆等附件 |
| 6 | Ⅲ类反光膜标志牌 | 2.5mm厚度铝合金 | 米2 | 100 | 300 | 综合单价分析,含抱箍、螺丝、油漆等附件 |
| 7 | Ⅲ类反光膜标志牌 | 1.5mm厚度铝合金 | 米2 | 200 | 250 | 综合单价分析,含抱箍、螺丝、油漆等附件 |
| 8 | Ⅲ类反光膜标志牌改版 | 去膜改版 | 米2 | 400 | 120 | 综合单价分析 |
| 9 | 广告布临时标志 |  | 米2 | 20 | 60 |  |
| 10 | 折叠式标志牌 | 700*1000 | 套 | 15 | 400 | Ⅲ类反光膜 |
| 11 | 标志牌及杆件涂装 |  | 米2 | 600 | 35 | 含氟亚光黑漆 |
| 12 | 标志杆 | 悬臂杆（无缝管） | 吨 | 1 | 7600 | 综合单价分析（含镀锌、制作加工、油漆与配件） |
| 13 | 标志杆 | 悬臂杆（焊接管） | 吨 | 1 | 7100 | 综合单价分析（含镀锌、制作加工、油漆与配件） |
| 14 | 标志杆 | 直立杆（焊接管） | 吨 | 1 | 7100 | 综合单价分析（含镀锌、制作加工、油漆与配件） |
| 15 | F杆杆件门盖 |  | 个 | 10 | 30 |  |
| 16 | #25砼基础 | #25砼 | 米3 | 20 | 520 | 含基础开挖与废土外运、施工审批 |
| 17 | 基础钢结构 |  | 吨 | 1 | 6500 | 含油漆、配件 |
| 18 | 示警桩 | ∮114×（800+400） | 只 | 100 | 150 | Ⅵ类反光膜 |
| 19 | 示警桩 | ∮89×（800+400） | 只 | 100 | 130 | Ⅵ类反光膜 |
| 20 | 示警桩 | ∮76×（800+400） | 只 | 30 | 90 | Ⅵ类反光膜 |
| 21 | 示警桩 | ∮42×（800+400） | 只 | 20 | 50 | Ⅵ类反光膜 |
| 22 | 铝背基 |  | 米2 | 50 | 300 |  |
| 23 | 反光锥型交通路标 | 高度70cm | 只 | 1500 | 80 | Ⅵ类反光膜 |
| 24 | 反光锥型交通路标 | 高度90cm | 只 | 100 | 100 | Ⅵ类反光膜 |
| 25 | 折叠反光锥型交通路标 | 高度65cm | 只 | 100 | 140 | Ⅵ类反光膜 |
| 26 | 反光锥型交通路标发光警示灯 |  | 只 | 20 | 35 | Ⅵ类反光膜 |
| 27 | 反光突起路标 |  | 只 | 100 | 20 |  |
| 28 | 连接杆 | ∮33.5×2000 | 根 | 400 | 35 |  |
| 29 | 橡胶减速垄 | 1000mm×380mm×50mm | 米 | 30 | 100 |  |
| 30 | 圆形防撞桶 | ∮600mm×800mm，PE | 只 | 20 | 180 | 含黄沙（1/3高） |
| 31 | 塑胶水马 | 1500mm×800mm×480mm，PE | 只 | 20 | 300 | 含注水（50%） |
| 32 | 不锈钢伸缩移动门 |  | 米 | 10 | 450 | 高度不限 |
| 33 | 磁吸式示警柱 | ∮80×720 | 只 | 250 | 110 | Ⅵ类反光膜 |
| 34 | 磁吸式突起路标 | 100×100×19 | 只 | 150 | 150 |  |
| 35 | 磁吸式示警柱存放车 |  | 辆 | 2 | 500 |  |
| 36 | 磁吸式小推车示警灯 |  | 只 | 5 | 25 |  |
| 37 | 软式隔离带 | ∮45mm×150mm×0.8 mm （100m） | 盘 | 4 | 200 |  |
| 38 | 聚安脂反光警示柱 | ∮75mm×500mm | 支 | 20 | 52 | Ⅵ类反光膜，质保≥1年。含钉子，长度大于10cm |
| 39 | 聚安脂反光警示柱 | ∮75mm×700mm | 支 | 800 | 90 | Ⅵ类反光膜，质保≥1年。含钉子，长度大于11cm |
| 40 | 轮廓标 |  | 只 | 50 | 25 |  |
| 41 | 锁具 | 包括链条（3米）和锁 | 套 | 5 | 40 | 包括链条（3米）和锁 |
| 42 | 碗式道钉 |  | 只 | 5 | 150 |  |
| 43 | 万向轮 |  | 只 | 100 | 40 |  |
| 44 | 反光镜 | ∮800mm | 面 | 2 | 180 | 附着式安装，含配件 |
| 45 | 抱箍 |  | 套 | 50 | 20 |  |
| 46 | 挡车器 |  | 根 | 10 | 300 |  |
|  | 四、年维护费 |  |  |  |  |  |
| 1 | 年维护费 | ／ | 年 | 1 | 380000 | 含大型标志杆件拆除，场地间设施搬运，第三方检测、部分绿化修剪、非法广告拆除、标志轮廓标保洁及交通设施基础信息排查、统计、汇总等内容 |

| 标项 三 （拱墅区800万元） |
| --- |
| 序号 | 名称 | 规格配置 | 单位 | 数量 | 最高限价（元） | 备注 |
|  | 一、标线类 |  |  |  |  |  |
| 1 | 常温涂料 | 标线涂层厚度0.3~0.5mm | 米2 | 5600 | 10 | 含标线覆盖 |
| 2 | 常温涂料（反光型） | 标线涂层厚度0.3~0.5mm | 米2 | 7000 | 15 | 含标线覆盖，白色反光标线初始逆反RL≥151mcd |
| 3 | 热熔涂料（一级反光型） | 热熔型标线涂层厚度：1.6~2.0mm | 米2 | 82000 | 34 | 白色反光标线初始逆反RL≥150mcd，使用期间反光标线持续逆反RL≥80mcd；内含微珠＞25% |
| 4 | 热熔涂料（三级反光型） | 热熔型标线涂层厚度：1.6~2.1mm | 米2 | 10000 | 60 | 白色反光标线初始逆反RL≥350mcd，使用期间反光标线持续逆反RL≥150mcd，湿态≥100mcd；内含微珠＞30% |
| 5 | 水性涂料 | 标线涂层厚度≥0.7mm | 米2 | 1500 | 34 |  |
| 6 | 双组份反光型涂料 | 标线厚度≥0.5mm | 米2 | 8000 | 58 |  |
| 7 | 双组份突起型反光涂料 | 标线厚度≥5mm | 米2 | 2000 | 100 |  |
| 8 | 振荡涂料（一级反光型） | 热熔型厚度≥6mm,长划7mm空11mm,宽15mm线划3颗;宽20mm线划4颗 | 米2 | 10000 | 70 | 含旧标线除线 |
| 9 | 振荡涂料（三级反光型） | 热熔型厚度≥6mm,长划7mm空11mm,宽15mm线划3颗;宽20mm线划4颗 | 米2 | 2000 | 120 | 含旧标线除线 |
| 10 | 水磨除线 |  | 米2 | 800 | 55 | 水除线 |
| 11 | 机磨除线 |  | 米2 | 10000 | 15 | 机器除线 |
| 12 | 预成型反光标带 | 单色防滑标线，厚度≥1.5mm | 米2 | 100 | 75 |  |
| 13 | 预成型反光标带 | 彩色防滑标线，厚度≥1.5mm | 米2 | 50 | 200 |  |
| 14 | 彩色防滑路面标线 | 厚度≥3.0mm | 米2 | 600 | 150 | 彩色公交专用道 |
| 15 | 行人等候区涂料 |  | 米2 | 200 | 12 |  |
|  | 二、隔离设施类 |  |  |  |  |  |
|  | 整体采购 |  |  |  |  |  |
| 1 | 护栏（高） | 2900mm×900mm | 米 | 50 | 140 | 适用于整体更换，含嵌入式和框架式 |
| 2 | 护栏（中） | 2900mm×600mm | 米 | 60 | 130 |  |
| 3 | 护栏（低） | 2900mm×400mm | 米 | 100 | 120 |  |
| 4 | 人行护栏 | 2900mm×900mm | 米 | 50 | 140 | 现状路面各类护栏更换、设置 |
| 5 | 部件采购 |  |  |  |  |  |
| 6 | 护栏片（高） | 2900mm×900mm | 片 | 30 | 300 |  |
| 7 | 护栏直档(1) | 高830mm | 根 | 30 | 30 | 油漆与膜价格一样 |
| 8 | 护栏立柱（1） | 高1270mm | 根 | 50 | 55 | 含轮廓标、帽、钉子，起头贴膜 |
| 9 | 护栏片（中） | 2900mm×600mm | 片 | 30 | 280 |  |
| 10 | 护栏立柱（2） | 高900mm | 根 | 30 | 50 | 含轮廓标、帽、钉子，起头贴膜 |
| 11 | 护栏立柱（3） | 高1090mm | 根 | 30 | 55 | 含轮廓标、帽、钉子，起头贴膜 |
| 12 | 护栏立柱（5） | 高700mm,法兰式 | 根 | 400 | 80 | 油漆与膜价格一样 |
| 13 | 护栏立柱（6） | 高900mm,法兰式 | 根 | 100 | 90 | 含轮廓标、帽、钉子，起头贴膜 |
| 14 | 护栏立柱（7） | 高1200mm,法兰式 | 根 | 50 | 100 |  |
| 15 | 护栏立柱（8） | 高1090mm,法兰式 | 根 | 50 | 95 | 含轮廓标、帽、钉子，起头贴膜 |
| 16 | 护栏直档(2) | 530mm | 根 | 50 | 28 | 油漆与膜价格一样 |
| 17 | 护栏片（低） | 2900mm×400mm | 片 | 800 | 265 |  |
| 18 | 护栏直档(3) | 330mm | 根 | 100 | 25 | 油漆与膜价格一样 |
| 19 | 护栏立柱（4） | 高700mm | 根 | 800 | 45 | 含轮廓标、帽、钉子，起头贴膜 |
| 20 | 片柱连体护栏（中） | 2900mm×600mm,法兰式 | 片 | 50 | 300 |  |
| 21 | 片柱连体护栏（低） | 2900mm×400mm,法兰式 | 片 | 100 | 280 |  |
| 22 | 护栏反光片 |  | 片 | 100 | 25 |  |
| 23 | 行人铁制护栏 | 2900mm×900mm | 片 | 50 | 300 | 现状路面各类护栏 |
| 24 | 行人铁制护栏立柱 | 高1270mm | 根 | 50 | 55 | 含帽、钉子 |
| 25 | 行人铁制护栏立柱帽 |  | 只 | 50 | 5 |  |
| 26 | 护栏立柱帽子 |  | 只 | 200 | 5 |  |
| 27 | 护栏底座（塑胶） |  | 只 | 100 | 45 | 法兰、钉子 |
| 28 | 护栏底座（钢制） |  | 只 | 300 | 50 | 法兰、钉子 |
| 29 | 护栏立柱加固 |  | 只 | 50 | 40 | 含钉子或膨胀螺丝长度大于15cm |
| 30 | 护栏底座加固 | ∮75mm×250mm | 只 | 50 | 60 | 含钉子或膨胀螺丝长度大于15cm |
| 31 | 护栏底座铁钉 |  |  | 11000 | 3 |  |
| 32 | 塑胶管 | ∮55mm /6m | 根 | 50 | 50 |  |
| 33 | 塑胶混凝土隔离墩 |  | 只 | 20 | 80 |  |
| 34 | 塑胶管雌雄活动接头 |  | 套 | 20 | 12 |  |
| 35 | 塑胶混凝土示警桩 |  | 只 | 30 | 150 |  |
| 36 | 移动式隔离护栏（中） | 3000mm×1200mm | 片 | 10 | 250 | 含法兰片 、反光膜 |
| 37 | 护栏活动门 |  | 米 | 50 | 200 |  |
| 38 | 移动式隔离护栏（大） | 6000mm×1200mm | 片 | 10 | 350 | 含万向轮、反光膜 |
|  | 三、其它应急维护设施 |  |  |  |  |  |
| 1 | Ⅴ类反光膜标志牌 | 3.0mm厚度铝合金 | 米2 | 30 | 680 | 综合单价分析,含抱箍、螺丝、油漆等附件 |
| 2 | Ⅴ类反光膜标志牌 | 2.5mm厚度铝合金 | 米2 | 30 | 660 | 综合单价分析,含抱箍、螺丝、油漆等附件 |
| 3 | Ⅴ类反光膜标志牌 | 1.5mm厚度铝合金 | 米2 | 800 | 610 | 综合单价分析,含抱箍、螺丝、油漆等附件 |
| 4 | Ⅴ类反光膜标志牌改版 | 去膜改版 | 米2 | 200 | 450 | 综合单价分析 |
| 5 | Ⅲ类反光膜标志牌 | 3.0mm厚度铝合金 | 米2 | 50 | 400 | 综合单价分析,含抱箍、螺丝、油漆等附件 |
| 6 | Ⅲ类反光膜标志牌 | 2.5mm厚度铝合金 | 米2 | 50 | 300 | 综合单价分析,含抱箍、螺丝、油漆等附件 |
| 7 | Ⅲ类反光膜标志牌 | 1.5mm厚度铝合金 | 米2 | 800 | 250 | 综合单价分析,含抱箍、螺丝、油漆等附件 |
| 8 | Ⅲ类反光膜标志牌改版 | 去膜改版 | 米2 | 800 | 120 | 综合单价分析 |
| 9 | 广告布临时标志 |  | 米2 | 50 | 60 |  |
| 10 | 折叠式标志牌 | 700*1000 | 套 | 20 | 400 | Ⅲ类反光膜 |
| 11 | 标志牌及杆件涂装 |  | 米2 | 1000 | 35 | 含氟亚光黑漆 |
| 12 | 标志杆 | 悬臂杆（无缝管） | 吨 | 1 | 7600 | 综合单价分析（含镀锌、制作加工、油漆与配件） |
| 13 | 标志杆 | 悬臂杆（焊接管） | 吨 | 1 | 7100 | 综合单价分析（含镀锌、制作加工、油漆与配件） |
| 14 | 标志杆 | 直立杆（焊接管） | 吨 | 1 | 7100 | 综合单价分析（含镀锌、制作加工、油漆与配件） |
| 15 | F杆杆件门盖 |  | 个 | 10 | 30 |  |
| 16 | #25砼基础 | #25砼 | 米3 | 20 | 520 | 含基础开挖与废土外运、施工审批 |
| 17 | 基础钢结构 |  | 吨 | 1 | 6500 | 含油漆、配件 |
| 18 | 示警桩 | ∮114×（800+400） | 只 | 300 | 150 | Ⅵ类反光膜 |
| 19 | 示警桩 | ∮89×（800+400） | 只 | 300 | 130 | Ⅵ类反光膜 |
| 20 | 示警桩 | ∮76×（800+400） | 只 | 50 | 90 | Ⅵ类反光膜 |
| 21 | 示警桩 | ∮42×（800+400） | 只 | 50 | 50 | Ⅵ类反光膜 |
| 22 | 铝背基 |  | 米2 | 50 | 300 |  |
| 23 | 反光锥型交通路标 | 高度70cm | 只 | 2000 | 80 | Ⅵ类反光膜 |
| 24 | 反光锥型交通路标 | 高度90cm | 只 | 100 | 100 | Ⅵ类反光膜 |
| 25 | 折叠反光锥型交通路标 | 高度65cm | 只 | 50 | 140 | Ⅵ类反光膜 |
| 26 | 反光锥型交通路标发光警示灯 |  | 只 | 50 | 35 | Ⅵ类反光膜 |
| 27 | 连接杆 | ∮33.5×2000 | 根 | 400 | 35 |  |
| 28 | 橡胶减速垄 | 1000mm×380mm×50mm | 米 | 20 | 100 |  |
| 29 | 反光突起路标 |  | 颗 | 100 | 20 |  |
| 30 | 轮廓标 |  | 只 | 50 | 25 |  |
| 31 | 圆形防撞桶 | ∮600mm×800mm，PE | 只 | 30 | 180 | 含黄沙（1/3高） |
| 32 | 塑胶水马 | 1500mm×800mm×480mm，PE | 只 | 50 | 300 | 含注水（50%） |
| 33 | 铁马(1) | 1500mm×500mm×505mm | 米 | 25 | 600 |  |
| 34 | 铁马（2) | 2000mm×500mm×600mm | 米 | 25 | 600 |  |
| 35 | 不锈钢伸缩移动门 |  | 米 | 50 | 450 | 高度不限 |
| 36 | 磁吸式示警柱 | ∮80×720 | 只 | 300 | 110 | Ⅵ类反光膜 |
| 37 | 磁吸式突起路标 | 100×100×19 | 只 | 150 | 120 |  |
| 38 | 磁吸式示警柱存放车 |  | 辆 | 2 | 500 |  |
| 39 | 磁吸式小推车示警灯 |  | 只 | 10 | 25 |  |
| 40 | 软式隔离带 | ∮45mm×150mm×0.8 mm （100m） | 盘 | 4 | 200 |  |
| 41 | 聚安脂反光警示柱 | ∮75mm×500mm | 支 | 20 | 52 | Ⅵ类反光膜，质保≥1年。含钉子，长度大于10cm |
| 42 | 聚安脂反光警示柱 | ∮75mm×700mm | 支 | 6000 | 90 | Ⅵ类反光膜，质保≥1年。含钉子，长度大于11cm |
| 43 | 锁具 | 包括链条（3米）和锁 | 套 | 5 | 40 | 包括链条（3米）和锁 |
| 44 | 碗式道钉 |  | 只 | 5 | 150 |  |
| 45 | 万向轮 |  | 只 | 350 | 40 |  |
| 46 | 反光镜 | ∮800mm | 面 | 2 | 180 | 附着式安装，含配件 |
| 47 | 抱箍 |  | 套 | 50 | 20 |  |
| 48 | 挡车器 |  | 根 | 10 | 300 |  |
|  | 四、年维护费 |  |  |  |  |  |
| 1 | 年维护费 | ／ | 年 | 1 | 760000 | 含大型标志杆件拆除，场地间设施搬运，第三方检测、部分绿化修剪、非法广告拆除、标志轮廓标保洁及交通设施基础信息排查、统计、汇总等内容 |

| 标项四（江干区780万元） |
| --- |
| 序号 | 名称 | 规格配置 | 单位 | 数量 | 最高限价（元） | 备注 |
|  | 一、标线类 |  |  |  |  |  |
| 1 | 常温涂料 | 标线涂层厚度0.3~0.5mm | 米2 | 4500 | 10 | 含标线覆盖 |
| 2 | 常温涂料（反光型） | 标线涂层厚度0.3~0.5mm | 米2 | 10000 | 15 | 含标线覆盖，白色反光标线初始逆反RL≥151mcd |
| 3 | 热熔涂料（一级反光型） | 热熔型标线涂层厚度：1.6~2.0mm | 米2 | 75000 | 34 | 白色反光标线初始逆反RL≥150mcd，使用期间反光标线持续逆反RL≥80mcd；内含微珠＞25% |
| 4 | 热熔涂料（三级反光型） | 热熔型标线涂层厚度：1.6~2.1mm | 米2 | 15000 | 60 | 白色反光标线初始逆反RL≥350mcd，使用期间反光标线持续逆反RL≥150mcd，湿态≥100mcd；内含微珠＞30% |
| 5 | 水性涂料 | 标线涂层厚度≥0.7mm | 米2 | 800 | 34 |  |
| 6 | 双组份反光型涂料 | 标线厚度≥0.5mm | 米2 | 11000 | 58 |  |
| 7 | 双组份突起型反光涂料 | 标线厚度≥5mm | 米2 | 2300 | 100 |  |
| 8 | 振荡涂料（一级反光型） | 热熔型厚度≥6mm,长划7mm空11mm,宽15mm线划3颗;宽20mm线划4颗 | 米2 | 7000 | 70 | 含旧标线除线 |
| 9 | 振荡涂料（三级反光型） | 热熔型厚度≥6mm,长划7mm空11mm,宽15mm线划3颗;宽20mm线划4颗 | 米2 | 1200 | 120 | 含旧标线除线 |
| 10 | 水磨除线 |  | 米2 | 1000 | 55 | 水除线 |
| 11 | 机磨除线 |  | 米2 | 12000 | 15 | 机器除线 |
| 12 | 预成型反光标带 | 单色防滑标线，厚度≥1.5mm | 米2 | 200 | 75 |  |
| 13 | 预成型反光标带 | 彩色防滑标线，厚度≥1.5mm | 米2 | 50 | 200 |  |
| 14 | 彩色防滑路面标线 | 厚度≥3.0mm | 米2 | 550 | 150 | 彩色公交专用道 |
| 15 | 行人等候区涂料 |  | 米2 | 300 | 12 |  |
|  | 二、隔离设施类 |  |  |  |  |  |
|  | 整体采购 |  |  |  |  |  |
| 1 | 护栏（高） | 2900mm×900mm | 米 | 30 | 140 | 适用于整体更换，含嵌入式和框架式 |
| 2 | 护栏（中） | 2900mm×600mm | 米 | 30 | 130 |  |
| 3 | 护栏（低） | 2900mm×400mm | 米 | 100 | 120 |  |
| 4 | 人行护栏 | 2900mm×900mm | 米 | 50 | 140 | 现状路面各类护栏更换、设置 |
| 5 | 部件采购 |  |  |  |  |  |
| 6 | 护栏片（高） | 2900mm×900mm | 片 | 25 | 300 |  |
| 7 | 护栏直档(1) | 高830mm | 根 | 25 | 30 | 油漆与膜价格一样 |
| 8 | 护栏立柱（1） | 高1270mm | 根 | 25 | 55 | 含轮廓标、帽、钉子，起头贴膜 |
| 9 | 护栏片（中） | 2900mm×600mm | 片 | 100 | 280 |  |
| 10 | 护栏立柱（2） | 高900mm | 根 | 50 | 50 | 含轮廓标、帽、钉子，起头贴膜 |
| 11 | 护栏立柱（3） | 高1090mm | 根 | 50 | 55 | 含轮廓标、帽、钉子，起头贴膜 |
| 12 | 护栏立柱（5） | 高700mm,法兰式 | 根 | 200 | 80 | 含轮廓标、帽、钉子，起头贴膜 |
| 13 | 护栏立柱（6） | 高900mm,法兰式 | 根 | 50 | 90 | 含轮廓标、帽、钉子，起头贴膜 |
| 14 | 护栏立柱（7） | 高1200mm,法兰式 | 根 | 50 | 100 | 含轮廓标、帽、钉子，起头贴膜 |
| 15 | 护栏立柱（8） | 高1090mm,法兰式 | 根 | 50 | 95 | 含轮廓标、帽、钉子，起头贴膜 |
| 16 | 护栏直档(2) | 530mm | 根 | 50 | 28 | 油漆与膜价格一样 |
| 17 | 护栏片（低） | 2900mm×400mm | 片 | 1200 | 265 |  |
| 18 | 护栏直档(3) | 330mm | 根 | 200 | 25 | 油漆与膜价格一样 |
| 19 | 护栏立柱（4） | 高700mm | 根 | 1200 | 45 | 含轮廓标、帽、钉子，起头贴膜 |
| 20 | 片柱连体护栏（中） | 2900mm×600mm,法兰式 | 片 | 30 | 300 |  |
| 21 | 片柱连体护栏（低） | 2900mm×400mm,法兰式 | 片 | 100 | 280 |  |
| 22 | 护栏反光片 |  | 片 | 100 | 25 |  |
| 23 | 行人铁制护栏 | 2900mm×900mm | 片 | 50 | 300 | 现状路面各类护栏 |
| 24 | 行人铁制护栏立柱 | 高1270mm | 根 | 50 | 55 | 含帽、钉子 |
| 25 | 行人铁制护栏立柱帽 |  | 只 | 50 | 5 |  |
| 26 | 护栏立柱帽子 |  | 只 | 1000 | 5 |  |
| 27 | 护栏底座（塑胶） |  | 只 | 300 | 45 | 法兰、钉子 |
| 28 | 护栏底座（钢制） |  | 只 | 800 | 50 | 法兰、钉子 |
| 29 | 护栏立柱加固 |  | 只 | 100 | 40 | 含钉子或膨胀螺丝长度大于15cm |
| 30 | 护栏底座加固 | ∮75mm×250mm | 只 | 100 | 60 | 含钉子或膨胀螺丝长度大于15cm |
| 31 | 护栏底座铁钉 |  |  | 12000 | 3 |  |
| 32 | 移动式隔离护栏（中） | 3000mm×1200mm | 片 | 10 | 250 | 含法兰片 、反光膜 |
| 33 | 护栏活动门 |  | 米 | 20 | 200 |  |
| 34 | 移动式隔离护栏（大） | 6000mm×1200mm | 片 | 10 | 350 | 含万向轮、反光膜 |
|  | 三、其它应急维护设施 |  |  |  |  |  |
| 1 | Ⅴ类反光膜标志牌 | 3.0mm厚度铝合金 | 米2 | 50 | 680 | 综合单价分析,含抱箍、螺丝、油漆等附件 |
| 2 | Ⅴ类反光膜标志牌 | 2.5mm厚度铝合金 | 米2 | 50 | 660 | 综合单价分析,含抱箍、螺丝、油漆等附件 |
| 3 | Ⅴ类反光膜标志牌 | 1.5mm厚度铝合金 | 米2 | 600 | 610 | 综合单价分析,含抱箍、螺丝、油漆等附件 |
| 4 | Ⅴ类反光膜标志牌改版 | 去膜改版 | 米2 | 300 | 450 | 综合单价分析 |
| 5 | Ⅲ类反光膜标志牌 | 3.0mm厚度铝合金 | 米2 | 50 | 400 | 综合单价分析,含抱箍、螺丝、油漆等附件 |
| 6 | Ⅲ类反光膜标志牌 | 2.5mm厚度铝合金 | 米2 | 50 | 300 | 综合单价分析,含抱箍、螺丝、油漆等附件 |
| 7 | Ⅲ类反光膜标志牌 | 1.5mm厚度铝合金 | 米2 | 800 | 250 | 综合单价分析,含抱箍、螺丝、油漆等附件 |
| 8 | Ⅲ类反光膜标志牌改版 | 去膜改版 | 米2 | 500 | 120 | 综合单价分析 |
| 9 | 广告布临时标志 |  | 米2 | 50 | 60 |  |
| 10 | 折叠式标志牌 | 700*1000 | 套 | 20 | 400 | Ⅲ类反光膜 |
| 11 | 标志牌及杆件涂装 |  | 米2 | 5000 | 35 | 含氟亚光黑漆 |
| 12 | 标志杆 | 悬臂杆（无缝管） | 吨 | 2 | 7600 | 综合单价分析（含镀锌、制作加工、油漆与配件） |
| 13 | 标志杆 | 悬臂杆（焊接管） | 吨 | 1 | 7100 | 综合单价分析（含镀锌、制作加工、油漆与配件） |
| 14 | 标志杆 | 直立杆（焊接管） | 吨 | 1 | 7100 | 综合单价分析（含镀锌、制作加工、油漆与配件） |
| 15 | F杆杆件门盖 |  | 个 | 10 | 30 |  |
| 16 | #25砼基础 | #25砼 | 米3 | 30 | 520 | 含基础开挖与废土外运、施工审批 |
| 17 | 基础钢结构 |  | 吨 | 1 | 6500 | 含油漆、配件 |
| 18 | 示警桩 | ∮114×（800+400） | 只 | 300 | 150 | Ⅵ类反光膜 |
| 19 | 示警桩 | ∮89×（800+400） | 只 | 300 | 130 | Ⅵ类反光膜 |
| 20 | 示警桩 | ∮76×（800+400） |  | 50 | 90 | Ⅵ类反光膜 |
| 21 | 示警桩 | ∮42×（800+400） |  | 50 | 50 | Ⅵ类反光膜 |
| 22 | 铝背基 |  | 米2 | 50 | 300 |  |
| 23 | 反光锥型交通路标 | 高度70cm | 只 | 1000 | 80 | Ⅵ类反光膜 |
| 24 | 反光锥型交通路标 | 高度90cm | 只 | 100 | 100 | Ⅵ类反光膜 |
| 25 | 折叠反光锥型交通路标 | 高度65cm | 只 | 100 | 140 | Ⅵ类反光膜 |
| 26 | 反光锥型交通路标发光警示灯 |  | 只 | 20 | 35 | Ⅵ类反光膜 |
| 27 | 连接杆 | ∮33.5×2000 | 根 | 500 | 35 |  |
| 28 | 橡胶减速垄 | 1000mm×380mm×50mm | 米 | 20 | 100 |  |
| 29 | 反光突起路标 |  | 颗 | 100 | 20 |  |
| 30 | 轮廓标 |  | 只 | 50 | 20 |  |
| 31 | 圆形防撞桶 | ∮600mm×800mm，PE | 只 | 50 | 180 | 含黄沙（1/3高） |
| 32 | 塑胶水马 | 1500mm×800mm×480mm，PE | 只 | 50 | 300 | 含注水（50%） |
| 33 | 铁马(1) | 1500mm×500mm×505mm | 米 | 25 | 600 |  |
| 34 | 铁马（2) | 2000mm×500mm×600mm | 米 | 25 | 600 |  |
| 35 | 不锈钢伸缩移动门 |  | 米 | 20 | 450 | 高度不限 |
| 36 | 磁吸式示警柱 | ∮80×720 | 只 | 300 | 110 | Ⅵ类反光膜 |
| 37 | 磁吸式突起路标 | 100×100×19 | 只 | 150 | 120 |  |
| 38 | 磁吸式示警柱存放车 |  | 辆 | 3 | 500 |  |
| 39 | 磁吸式小推车示警灯 |  | 只 | 10 | 25 |  |
| 40 | 软式隔离带 | ∮45mm×150mm×0.8 mm （100m） | 盘 | 4 | 200 |  |
| 41 | 聚安脂反光警示柱 | ∮75mm×500mm | 支 | 20 | 52 | Ⅵ类反光膜，质保≥1年。含钉子，长度大于10cm |
| 42 | 聚安脂反光警示柱 | ∮75mm×700mm | 支 | 2000 | 90 | Ⅵ类反光膜，质保≥1年。含钉子，长度大于11cm |
| 43 | 锁具 | 包括链条（3米）和锁 | 套 | 5 | 40 | 包括链条（3米）和锁 |
| 44 | 碗式道钉 |  | 只 | 5 | 150 |  |
| 45 | 万向轮 |  | 只 | 400 | 40 |  |
| 46 | 反光镜 | ∮800mm | 面 | 2 | 180 | 附着式安装，含配件 |
| 47 | 抱箍 |  | 套 | 50 | 20 |  |
| 48 | 挡车器 |  | 根 | 10 | 300 |  |
|  | 四、年维护费 |  |  |  |  |  |
| 1 | 年维护费 | ／ | 年 | 1 | 760000 | 含大型标志杆件拆除，场地间设施搬运，第三方检测、部分绿化修剪、非法广告拆除、标志轮廓标保洁及交通设施基础信息排查、统计、汇总等内容 |

| 标项五（西湖区780万元） |
| --- |
| 序号 | 内容 | 规格 | 单位 | 数量 | 最高限价（元） | 备注 |
|  | 一、标线类 |  |  |  |  |  |
| 1 | 常温涂料 | 标线涂层厚度0.3~0.5mm | 米2 | 6000 | 10 | 含标线覆盖 |
| 2 | 常温涂料（反光型） | 标线涂层厚度0.3~0.5mm | 米2 | 10000 | 15 | 含标线覆盖，白色反光标线初始逆反RL≥151mcd |
| 3 | 热熔涂料（一级反光型） | 热熔型标线涂层厚度：1.6~2.0mm | 米2 | 90000 | 34 | 白色反光标线初始逆反RL≥150mcd，使用期间反光标线持续逆反RL≥80mcd；内含微珠＞25% |
| 4 | 热熔涂料（三级反光型） | 热熔型标线涂层厚度：1.6~2.1mm | 米2 | 10000 | 60 | 白色反光标线初始逆反RL≥350mcd，使用期间反光标线持续逆反RL≥150mcd，湿态≥100mcd；内含微珠＞30% |
| 5 | 水性涂料 | 标线涂层厚度≥0.7mm | 米2 | 900 | 34 |  |
| 6 | 双组份反光型涂料 | 标线厚度≥0.5mm | 米2 | 7000 | 58 |  |
| 7 | 双组份突起型反光涂料 | 标线厚度≥5mm | 米2 | 3000 | 100 |  |
| 8 | 振荡涂料（一级反光型） | 热熔型厚度≥6mm,长划7mm空11mm,宽15mm线划3颗;宽20mm线划4颗 | 米2 | 8000 | 70 | 含旧标线除线 |
| 9 | 振荡涂料（三级反光型） | 热熔型厚度≥6mm,长划7mm空11mm,宽15mm线划3颗;宽20mm线划4颗 | 米2 | 1200 | 120 | 含旧标线除线 |
| 10 | 水磨除线 |  | 米2 | 800 | 55 | 水除线 |
| 11 | 机磨除线 |  | 米2 | 2000 | 15 | 机器除线 |
| 12 | 预成型反光标带 | 单色防滑标线，厚度≥1.5mm | 米2 | 200 | 75 |  |
| 13 | 预成型反光标带 | 彩色防滑标线，厚度≥1.5mm | 米2 | 50 | 200 |  |
| 14 | 彩色防滑路面标线 | 厚度≥3.0mm | 米2 | 300 | 150 | 彩色公交专用道 |
| 15 | 行人等候区涂料 |  | 米2 | 100 | 12 |  |
|  | 二、隔离设施类 |  |  |  |  |  |
|  | 整体采购 |  |  |  |  |  |
| 10 | 护栏（高） | 2900mm×900mm | 米 | 30 | 140 | 适用于整体更换，含嵌入式和框架式 |
| 11 | 护栏（中） | 2900mm×600mm | 米 | 30 | 130 |  |
| 12 | 护栏（低） | 2900mm×400mm | 米 | 100 | 120 |  |
| 13 | 人行护栏 | 2900mm×900mm | 米 | 50 | 140 | 现状路面各类护栏更换、设置 |
|  | 部件采购 |  |  |  |  |  |
| 1 | 护栏片（高） | 2900mm×900mm | 片 | 25 | 300 | 油漆与膜价格一样 |
| 2 | 护栏直档(1) | 高830mm | 根 | 50 | 30 |  |
| 3 | 护栏立柱（1） | 高1270mm | 根 | 50 | 55 | 含轮廓标、帽、钉子，起头贴膜 |
| 4 | 护栏片（中） | 2900mm×600mm | 片 | 50 | 280 |  |
| 5 | 护栏立柱（2） | 高900mm | 根 | 60 | 50 | 油漆与膜价格一样 |
| 6 | 护栏立柱（3） | 高1090mm | 根 | 60 | 55 | 含轮廓标、帽、钉子，起头贴膜 |
| 7 | 护栏立柱（5） | 高700mm,法兰式 | 根 | 200 | 80 | 含轮廓标、帽、钉子，起头贴膜 |
| 8 | 护栏立柱（6） | 高900mm,法兰式 | 根 | 50 | 90 | 含轮廓标、帽、钉子，起头贴膜 |
| 9 | 护栏立柱（7） | 高1200mm,法兰式 | 根 | 50 | 100 | 含轮廓标、帽、钉子，起头贴膜 |
| 10 | 护栏立柱（8） | 高1090mm,法兰式 | 根 | 50 | 95 | 含轮廓标、帽、钉子，起头贴膜 |
| 11 | 护栏直档(2) | 530mm | 根 | 50 | 28 |  |
| 12 | 护栏片（低） | 2900mm×400mm | 片 | 1000 | 265 |  |
| 13 | 护栏直档(3) | 330mm | 根 | 200 | 25 |  |
| 14 | 护栏立柱（4） | 高700mm | 根 | 600 | 45 | 含轮廓标、帽、钉子，起头贴膜 |
| 15 | 片柱连体护栏（中） | 2900mm×600mm,法兰式 | 片 | 30 | 300 |  |
| 16 | 片柱连体护栏（低） | 2900mm×400mm,法兰式 | 片 | 100 | 280 |  |
| 17 | 护栏反光片 |  | 片 | 100 | 25 |  |
| 18 | 行人铁制护栏 | 2900mm×900mm | 片 | 20 | 300 |  |
| 19 | 行人铁制护栏立柱 | 高1270mm | 根 | 30 | 55 | 含轮廓标、帽、钉子，起头贴膜 |
| 20 | 行人铁制护栏立柱帽 |  | 只 | 30 | 5 |  |
| 21 | 护栏立柱帽子 |  | 只 | 800 | 5 |  |
| 22 | 护栏底座（塑胶） |  | 只 | 400 | 45 | 法兰、钉子 |
| 23 | 护栏底座（钢制） |  | 只 | 1000 | 50 | 法兰、钉子 |
| 24 | 护栏立柱加固 |  | 只 | 100 | 40 | 含钉子或膨胀螺丝长度大于15cm |
| 25 | 护栏底座加固 | ∮75mm×250mm | 只 | 100 | 60 | 含钉子或膨胀螺丝长度大于15cm |
| 26 | 护栏底座铁钉 |  |  | 10000 | 3 |  |
| 27 | 移动式隔离护栏（中） | 3000mm×1200mm | 片 | 20 | 250 |  |
| 28 | 护栏活动门 |  | 米 | 50 | 200 |  |
| 29 | 移动式隔离护栏（大） | 6000mm×1200mm | 片 | 20 | 350 |  |
|  | 三、其它应急维护设施 |  |  |  |  |  |
| 1 | Ⅴ类反光膜标志牌 | 3.0mm厚度铝合金 | 米2 | 50 | 680 | 综合单价分析,含抱箍、螺丝、油漆等附件 |
| 2 | Ⅴ类反光膜标志牌 | 2.5mm厚度铝合金 | 米2 | 50 | 660 | 综合单价分析,含抱箍、螺丝、油漆等附件 |
| 3 | Ⅴ类反光膜标志牌 | 1.5mm厚度铝合金 | 米2 | 500 | 610 | 综合单价分析,含抱箍、螺丝、油漆等附件 |
| 4 | Ⅴ类反光膜标志牌改版 | 去膜改版 | 米2 | 200 | 450 | 综合单价分析 |
| 5 | Ⅲ类反光膜标志牌 | 3.0mm厚度铝合金 | 米2 | 50 | 400 | 综合单价分析,含抱箍、螺丝、油漆等附件 |
| 6 | Ⅲ类反光膜标志牌 | 2.5mm厚度铝合金 | 米2 | 50 | 300 | 综合单价分析,含抱箍、螺丝、油漆等附件 |
| 7 | Ⅲ类反光膜标志牌 | 1.5mm厚度铝合金 | 米2 | 800 | 250 | 综合单价分析,含抱箍、螺丝、油漆等附件 |
| 8 | Ⅲ类反光膜标志牌改版 | 去膜改版 | 米2 | 800 | 120 | 综合单价分析 |
| 9 | 广告布临时标志 |  | 米2 | 50 | 60 |  |
| 10 | 折叠式标志牌 | 700*1000 | 套 | 20 | 400 | Ⅲ类反光膜 |
| 11 | 标志牌及杆件涂装 |  | 米2 | 1000 | 35 | 含氟亚光黑漆 |
| 12 | 标志杆 | 悬臂杆（无缝管） | 吨 | 2 | 7600 | 综合单价分析（含镀锌、制作加工、油漆与配件） |
| 13 | 标志杆 | 悬臂杆（焊接管） | 吨 | 1 | 7100 | 综合单价分析（含镀锌、制作加工、油漆与配件） |
| 14 | 标志杆 | 直立杆（焊接管） | 吨 | 1 | 7100 | 综合单价分析（含镀锌、制作加工、油漆与配件） |
| 15 | F杆杆件门盖 |  | 个 | 10 | 30 |  |
| 16 | #25砼基础 | #25砼 | 米3 | 30 | 520 | 含基础开挖与废土外运、施工审批 |
| 17 | 基础钢结构 |  | 吨 | 1 | 6500 | 含油漆、配件 |
| 18 | 示警桩 | ∮114×（800+400） | 只 | 600 | 150 | Ⅵ类反光膜 |
| 19 | 示警桩 | ∮89×（800+400） | 只 | 600 | 130 | Ⅵ类反光膜 |
| 20 | 示警桩 | ∮76×（800+400） | 只 | 50 | 90 | Ⅵ类反光膜 |
| 21 | 示警桩 | ∮42×（800+400） | 只 | 50 | 50 | Ⅵ类反光膜 |
| 22 | 铝背基 |  | 米2 | 100 | 300 |  |
| 23 | 反光锥型交通路标 | 高度70cm | 只 | 2000 | 80 | Ⅵ类反光膜 |
| 24 | 反光锥型交通路标 | 高度90cm | 只 | 100 | 100 | Ⅵ类反光膜 |
| 25 | 折叠反光锥型交通路标 | 高度65cm | 只 | 100 | 140 | Ⅵ类反光膜 |
| 26 | 反光锥型交通路标发光警示灯 |  | 只 | 20 | 35 | Ⅵ类反光膜 |
| 27 | 连接杆 | ∮33.5×2000 | 根 | 500 | 35 |  |
| 28 | 橡胶减速垄 | 1000mm×380mm×50mm | 米 | 20 | 100 |  |
| 29 | 反光突起路标 |  | 颗 | 100 | 20 |  |
| 30 | 轮廓标 |  | 只 | 50 | 20 |  |
| 31 | 圆形防撞桶 | ∮600mm×800mm，PE | 只 | 30 | 180 | 含黄沙（1/3高） |
| 32 | 塑胶水马 | 1500mm×800mm×480mm，PE | 只 | 30 | 300 | 含注水（50%） |
| 33 | 铁马(1) | 1500mm×500mm×505mm | 米 | 25 | 600 |  |
| 34 | 铁马（2) | 2000mm×500mm×600mm | 米 | 25 | 600 |  |
| 35 | 不锈钢伸缩移动门 |  | 米 | 20 | 450 |  |
| 36 | 磁吸式示警柱 | ∮80×720 | 只 | 300 | 110 | Ⅵ类反光膜 |
| 37 | 磁吸式突起路标 | 100×100×19 | 只 | 150 | 120 |  |
| 38 | 磁吸式示警柱存放车 |  | 辆 | 2 | 500 |  |
| 39 | 磁吸式小推车示警灯 |  | 只 | 4 | 25 |  |
| 40 | 软式隔离带 | ∮45mm×150mm×0.8 mm （100m） | 盘 | 5 | 200 |  |
| 41 | 聚安脂反光警示柱 | ∮75mm×500mm | 支 | 20 | 52 | Ⅵ类反光膜，质保≥1年。含钉子，长度大于10cm |
| 42 | 聚安脂反光警示柱 | ∮75mm×700mm | 支 | 4200 | 90 | Ⅵ类反光膜，质保≥1年。含钉子，长度大于11cm |
| 43 | 锁具 | 包括链条（3米）和锁 | 套 | 5 | 40 |  |
| 44 | 碗式道钉 |  | 只 | 5 | 150 |  |
| 45 | 万向轮 |  | 只 | 100 | 40 |  |
| 46 | 反光镜 | ∮800mm | 面 | 2 | 180 | 附着式安装，含配件 |
| 47 | 抱箍 |  | 套 | 50 | 20 |  |
| 48 | 挡车器 |  | 根 | 10 | 300 |  |
|  | 四、年维护费 |  |  |  |  |  |
| 1 | 年维护费 | ／ | 年 | 1 | 760000 | 含大型标志杆件拆除，场地间设施搬运，第三方检测、部分绿化修剪、非法广告拆除、标志轮廓标保洁及交通设施基础信息排查、统计、汇总等内容 |

| 标项六（风景区150万元） |
| --- |
| 序号 | 内容 | 规格 | 单位 | 数量 | 最高限价（元） | 备注 |
|  | 一、标线类 |  |  |  |  |  |
| 1 | 常温涂料 | 标线涂层厚度0.3~0.5mm | 米2 | 1000 | 10 | 含标线覆盖 |
| 2 | 常温涂料（反光型） | 标线涂层厚度0.3~0.5mm | 米2 | 1200 | 15 | 含标线覆盖，白色反光标线初始逆反RL≥151mcd |
| 3 | 热熔涂料（一级反光型） | 热熔型标线涂层厚度：1.6~2.0mm | 米2 | 3500 | 34 | 白色反光标线初始逆反RL≥150mcd，使用期间反光标线持续逆反RL≥80mcd；内含微珠＞25% |
| 4 | 热熔涂料（三级反光型） | 热熔型标线涂层厚度：1.6~2.1mm | 米2 | 5500 | 60 | 白色反光标线初始逆反RL≥350mcd，使用期间反光标线持续逆反RL≥150mcd，湿态≥100mcd；内含微珠＞30% |
| 5 | 水性涂料 | 标线涂层厚度≥0.7mm | 米2 | 250 | 34 |  |
| 6 | 双组份反光型涂料 | 标线厚度≥0.5mm | 米2 | 4500 | 58 |  |
| 7 | 双组份突起型反光涂料 | 标线厚度≥5mm | 米2 | 900 | 100 |  |
| 8 | 振荡涂料（一级反光型） | 热熔型厚度≥6mm,长划7mm空11mm,宽15mm线划3颗;宽20mm线划4颗 | 米2 | 800 | 70 | 含旧标线除线 |
| 9 | 振荡涂料（三级反光型） | 热熔型厚度≥6mm,长划7mm空11mm,宽15mm线划3颗;宽20mm线划4颗 | 米2 | 400 | 120 | 含旧标线除线 |
| 10 | 水磨除线 |  | 米2 | 400 | 55 | 水除线 |
| 11 | 机磨除线 |  | 米2 | 600 | 15 | 机器除线 |
| 12 | 预成型反光标带 | 单色防滑标线，厚度≥1.5mm | 米2 | 30 | 75 |  |
| 13 | 预成型反光标带 | 彩色防滑标线，厚度≥1.5mm | 米2 | 30 | 200 |  |
| 14 | 彩色防滑路面标线 | 厚度≥3.0mm | 米2 | 50 | 150 | 彩色公交专用道 |
| 15 | 行人等候区涂料 |  | 米2 | 200 | 12 |  |
|  | 二、隔离设施类 |  |  |  |  |  |
|  | 整体采购 |  |  |  |  |  |
| 1 | 护栏（高） | 2900mm×900mm | 米 | 10 | 140 | 适用于整体更换，含嵌入式和框架式 |
| 2 | 护栏（中） | 2900mm×600mm | 米 | 10 | 130 |  |
| 3 | 护栏（低） | 2900mm×400mm | 米 | 20 | 120 |  |
| 4 | 人行护栏 | 2900mm×900mm | 米 | 20 | 140 | 现状路面各类护栏更换、设置 |
| 5 | 部件采购 |  |  |  |  |  |
| 6 | 护栏片（高） | 2900mm×900mm | 片 | 10 | 300 |  |
| 7 | 护栏直档(1) | 高830mm | 根 | 10 | 30 | 油漆与膜价格一样 |
| 8 | 护栏立柱（1） | 高1270mm | 根 | 10 | 55 | 含轮廓标、帽、钉子，起头贴膜 |
| 9 | 护栏片（中） | 2900mm×600mm | 片 | 10 | 280 |  |
| 10 | 护栏立柱（2） | 高900mm | 根 | 10 | 50 | 含轮廓标、帽、钉子，起头贴膜 |
| 11 | 护栏立柱（3） | 高1090mm | 根 | 10 | 55 | 含轮廓标、帽、钉子，起头贴膜 |
| 12 | 护栏立柱（5） | 高700mm,法兰式 | 根 | 50 | 80 | 含轮廓标、帽、钉子，起头贴膜 |
| 13 | 护栏立柱（6） | 高900mm,法兰式 | 根 | 10 | 90 | 含轮廓标、帽、钉子，起头贴膜 |
| 14 | 护栏立柱（7） | 高1200mm,法兰式 | 根 | 10 | 100 | 含轮廓标、帽、钉子，起头贴膜 |
| 15 | 护栏立柱（8） | 高1090mm,法兰式 | 根 | 10 | 95 | 含轮廓标、帽、钉子，起头贴膜 |
| 16 | 护栏直档(2) | 530mm | 根 | 20 | 28 | 油漆与膜价格一样 |
| 17 | 护栏片（低） | 2900mm×400mm | 片 | 50 | 265 |  |
| 18 | 护栏直档(3) | 330mm | 根 | 20 | 25 | 油漆与膜价格一样 |
| 19 | 护栏立柱（4） | 高700mm | 根 | 50 | 45 | 含轮廓标、帽、钉子，起头贴膜 |
| 20 | 片柱连体护栏（中） | 2900mm×600mm,法兰式 | 片 | 10 | 300 |  |
| 21 | 片柱连体护栏（低） | 2900mm×400mm,法兰式 | 片 | 20 | 280 |  |
| 22 | 护栏反光片 |  | 片 | 50 | 25 |  |
| 23 | 行人铁制护栏 | 2900mm×900mm | 片 | 10 | 300 | 现状路面各类护栏 |
| 24 | 行人铁制护栏立柱 | 高1270mm | 根 | 10 | 55 | 含帽、钉子 |
| 25 | 行人铁制护栏立柱帽 |  | 只 | 20 | 5 |  |
| 26 | 护栏立柱帽子 |  | 只 | 50 | 5 |  |
| 27 | 护栏底座（塑胶） |  | 只 | 50 | 45 | 法兰、钉子 |
| 28 | 护栏底座（钢制） |  | 只 | 50 | 50 | 法兰、钉子 |
| 29 | 护栏底座加固 | ∮75mm×250mm | 只 | 25 | 60 | 含钉子或膨胀螺丝长度大于15cm |
| 30 | 护栏底座铁钉 |  |  | 8000 | 3 |  |
| 31 | 塑胶管 | ∮55mm /6m | 根 | 10 | 50 |  |
| 32 | 塑胶混凝土隔离墩 |  | 只 | 5 | 80 |  |
| 33 | 塑胶管雌雄活动接头 |  | 套 | 20 | 12 |  |
| 34 | 塑胶混凝土示警桩 |  | 只 | 5 | 150 |  |
| 35 | 移动式隔离护栏（中） | 3000mm×1200mm | 片 | 5 | 250 | 含法兰片 、反光膜 |
| 36 | 护栏活动门 |  | 米 | 5 | 200 |  |
| 37 | 移动式隔离护栏（大） | 6000mm×1200mm | 片 | 5 | 350 | 含万向轮、反光膜 |
|  | 三、其它应急维护设施 |  |  |  |  |  |
| 1 | Ⅴ类反光膜标志牌 | 3.0mm厚度铝合金 | 米2 | 10 | 680 | 综合单价分析,含抱箍、螺丝、油漆等附件 |
| 2 | Ⅴ类反光膜标志牌 | 2.5mm厚度铝合金 | 米2 | 10 | 660 | 综合单价分析,含抱箍、螺丝、油漆等附件 |
| 3 | Ⅴ类反光膜标志牌 | 1.5mm厚度铝合金 | 米2 | 30 | 610 | 综合单价分析,含抱箍、螺丝、油漆等附件 |
| 4 | Ⅴ类反光膜标志牌改版 | 去膜改版 | 米2 | 10 | 450 | 综合单价分析 |
| 5 | Ⅲ类反光膜标志牌 | 3.0mm厚度铝合金 | 米2 | 10 | 400 | 综合单价分析,含抱箍、螺丝、油漆等附件 |
| 6 | Ⅲ类反光膜标志牌 | 2.5mm厚度铝合金 | 米2 | 10 | 300 | 综合单价分析,含抱箍、螺丝、油漆等附件 |
| 7 | Ⅲ类反光膜标志牌 | 1.5mm厚度铝合金 | 米2 | 30 | 250 | 综合单价分析,含抱箍、螺丝、油漆等附件 |
| 8 | Ⅲ类反光膜标志牌改版 | 去膜改版 | 米2 | 30 | 120 | 综合单价分析 |
| 9 | 广告布临时标志 |  | 米2 | 10 | 60 |  |
| 10 | 折叠式标志牌 | 700*1000 | 套 | 5 | 400 | Ⅲ类反光膜 |
| 11 | 标志牌及杆件涂装 |  | 米2 | 100 | 35 | 含氟亚光黑漆 |
| 12 | 标志杆 | 悬臂杆（无缝管） | 吨 | 1 | 7600 | 综合单价分析（含镀锌、制作加工、油漆与配件） |
| 13 | 标志杆 | 悬臂杆（焊接管） | 吨 | 1 | 7100 | 综合单价分析（含镀锌、制作加工、油漆与配件） |
| 14 | 标志杆 | 直立杆（焊接管） | 吨 | 1 | 7100 | 综合单价分析（含镀锌、制作加工、油漆与配件） |
| 15 | F杆杆件门盖 |  | 个 | 10 | 30 |  |
| 16 | #25砼基础 | #25砼 | 米3 | 10 | 520 | 含基础开挖与废土外运、施工审批 |
| 17 | 基础钢结构 |  | 吨 | 1 | 6500 | 含油漆、配件 |
| 18 | 示警桩 | ∮114×（800+400） | 只 | 10 | 150 | Ⅵ类反光膜 |
| 19 | 示警桩 | ∮89×（800+400） | 只 | 10 | 130 | Ⅵ类反光膜 |
| 20 | 示警桩 | ∮76×（800+400） | 只 | 5 | 90 | Ⅵ类反光膜 |
| 21 | 示警桩 | ∮42×（800+400） | 只 | 5 | 50 | Ⅵ类反光膜 |
| 22 | 铝背基 |  | 米2 | 10 | 300 |  |
| 23 | 反光锥型交通路标 | 高度70cm | 只 | 300 | 80 | Ⅵ类反光膜 |
| 24 | 反光锥型交通路标 | 高度90cm | 只 | 10 | 100 | Ⅵ类反光膜 |
| 25 | 折叠反光锥型交通路标 | 高度65cm | 只 | 10 | 140 | Ⅵ类反光膜 |
| 26 | 反光锥型交通路标发光警示灯 |  | 只 | 5 | 35 | Ⅵ类反光膜 |
| 27 | 反光突起路标 |  | 颗 | 50 | 20 |  |
| 28 | 连接杆 | ∮33.5×2000 | 根 | 200 | 35 |  |
| 29 | 橡胶减速垄 | 1000mm×380mm×50mm | 米 | 10 | 100 |  |
| 30 | 圆形防撞桶 | ∮600mm×800mm，PE | 只 | 10 | 180 | 含黄沙（1/3高） |
| 31 | 塑胶水马 | 1500mm×800mm×480mm，PE | 只 | 10 | 300 | 含注水（50%） |
| 32 | 铁马(1) | 1500mm×500mm×505mm | 米 | 10 | 600 |  |
| 33 | 铁马（2) | 2000mm×500mm×600mm | 米 | 10 | 600 |  |
| 34 | 不锈钢伸缩移动门 |  | 米 | 10 | 450 |  |
| 35 | 磁吸式示警柱 | ∮80×720 | 只 | 50 | 110 | Ⅵ类反光膜 |
| 36 | 磁吸式突起路标 | 100×100×19 | 只 | 25 | 120 |  |
| 37 | 磁吸式示警柱存放车 |  | 辆 | 1 | 500 |  |
| 38 | 磁吸式小推车示警灯 |  | 只 | 4 | 25 |  |
| 39 | 软式隔离带 | ∮45mm×150mm×0.8 mm （100m） | 盘 | 5 | 200 | 质保≥1年。含钉子，长度大于10cm |
| 40 | 聚安脂反光警示柱 | ∮75mm×500mm | 支 | 20 | 52 | Ⅵ类反光膜，质保≥1年。含钉子，长度大于10cm |
| 41 | 聚安脂反光警示柱 | ∮75mm×700mm | 支 | 500 | 90 | Ⅵ类反光膜，质保≥1年。含钉子，长度大于11cm |
| 42 | 轮廓标 |  | 只 | 50 | 25 | 包括链条（3米）和锁 |
| 43 | 锁具 | 包括链条（3米）和锁 | 套 | 5 | 40 |  |
| 44 | 碗式道钉 |  | 只 | 5 | 150 |  |
| 45 | 万向轮 |  | 只 | 50 | 40 | 附着式安装，含配件 |
| 46 | 反光镜 | ∮800mm | 面 | 1 | 180 | 附着式安装，含配件 |
| 47 | 抱箍 |  | 套 | 100 | 20 |  |
| 48 | 挡车器 |  | 根 | 10 | 300 |  |
|  | 四、年维护费 |  |  |  |  |  |
| 1 | 年维护费 | ／ | 年 | 1 | 350000 | 含大型标志杆件拆除，场地间设施搬运，第三方检测、部分绿化修剪、非法广告拆除、标志轮廓标保洁及交通设施基础信息排查、统计、汇总等内容 |

| 标项 七 （高架500万元） |
| --- |
| 序号 | 名称 | 规格配置 | 单位 | 数量 | 最高限价（元） | 备注 |
|  | 一、标线类 |  |  |  |  |  |
| 1 | 常温涂料 | 标线涂层厚度0.3~0.5mm | 米2 | 2000 | 10 | 含标线覆盖 |
| 2 | 常温涂料（反光型） | 标线涂层厚度0.3~0.5mm | 米2 | 30000 | 15 | 含标线覆盖，白色反光标线初始逆反RL≥151mcd |
| 3 | 热熔涂料（一级反光型） | 热熔型标线涂层厚度：1.6~2.0mm | 米2 | 45000 | 34 | 白色反光标线初始逆反RL≥150mcd，使用期间反光标线持续逆反RL≥80mcd；内含微珠＞25% |
| 4 | 热熔涂料（三级反光型） | 热熔型标线涂层厚度：1.6~2.1mm | 米2 | 10000 | 60 | 白色反光标线初始逆反RL≥350mcd，使用期间反光标线持续逆反RL≥150mcd，湿态≥100mcd；内含微珠＞30% |
| 5 | 水性涂料 | 标线涂层厚度≥0.7mm | 米2 | 200 | 34 |  |
| 6 | 双组份反光型涂料 | 标线厚度≥0.5mm | 米2 | 18000 | 58 |  |
| 7 | 双组份突起型反光涂料 | 标线厚度≥5mm | 米2 | 300 | 100 |  |
| 8 | 振荡涂料（一级反光型） | 热熔型厚度≥6mm,长划7mm空11mm,宽15mm线划3颗;宽20mm线划4颗 | 米2 | 800 | 70 | 含旧标线除线 |
| 9 | 振荡涂料（三级反光型） | 热熔型厚度≥6mm,长划7mm空11mm,宽15mm线划3颗;宽20mm线划4颗 | 米2 | 150 | 120 | 含旧标线除线 |
| 10 | 水磨除线 |  | 米2 | 3500 | 55 | 水除线 |
| 11 | 机磨除线 |  | 米2 | 3500 | 15 | 机器除线 |
|  | 二、隔离设施类 |  |  |  |  |  |
| 1 | 塑胶水马 | 1500mm×800mm×480mm，PE | 只 | 100 | 300 | 含注水（50%） |
| 2 | 铁马（1） | 1500mm×500mm×505mm | 米 | 100 | 600 | 新增 |
| 3 | 铁马（2) | 2000mm×500mm×600mm | 米 | 100 | 600 |  |
| 4 | 防撞桶岛头 | 900mm×900mm×900mm，PE | 只 | 50 | 750 | 含黄沙（1/3高） |
| 5 | 防撞桶岛身 | 450mm×900mm×900mm，PE | 只 | 100 | 350 | 含黄沙（1/3高） |
| 6 | 圆形防撞桶 | ∮600mm×800mm，PE | 只 | 600 | 150 | 含黄沙（1/3高） |
| 7 | 防撞桶盖 |  | 只 | 300 | 30 |  |
| 8 | 不锈钢伸缩移动门 |  | 米 | 20 | 450 | 高度不限 |
| 9 | 护栏（中） | 2900mm×600mm | 片 | 20 | 280 | 整体更换，含嵌入式和框架式 |
| 10 | 护栏（低） | 2900mm×400mm | 片 | 20 | 265 | 整体更换，含嵌入式和框架式 |
| 11 | 护栏反光片 |  | 片 | 50 | 25 |  |
| 12 | 护栏立柱（2） | 高900mm | 根 | 10 | 50 | 含轮廓标、帽、钉子，起头贴膜 |
| 13 | 护栏立柱（4） | 高700mm | 根 | 10 | 45 | 含轮廓标、帽、钉子，起头贴膜 |
| 14 | 护栏立柱（5） | 高700mm,法兰式 | 根 | 10 | 80 | 含轮廓标、帽、钉子，起头贴膜 |
| 15 | 护栏立柱（6） | 高900mm,法兰式 | 根 | 10 | 90 | 含轮廓标、帽、钉子，起头贴膜 |
| 16 | 护栏底座（塑胶） |  | 只 | 20 | 45 | 法兰、钉子 |
| 17 | 护栏底座（钢制） |  | 只 | 20 | 50 | 法兰、钉子 |
| 18 | 铁马油漆 |  | 米2 | 100 | 35 |  |
| 19 | 单面二波形梁钢护栏 |  | 米 | 50 | 150 |  |
| 20 | 单面二波形梁钢护栏立柱 |  | 根 | 20 | 250 |  |
| 21 | 二波形梁钢护栏起、终端头 |  | 只 | 6 | 150 |  |
|  | 三、其它应急维护设施 |  |  |  |  |  |
| 1 | Ⅴ类反光膜标志牌 | 3.0mm厚度铝合金 | 米2 | 50 | 680 | 综合单价分析,含抱箍、螺丝、油漆等附件 |
| 2 | Ⅴ类反光膜标志牌 | 2.5mm厚度铝合金 | 米2 | 50 | 660 | 综合单价分析,含抱箍、螺丝、油漆等附件 |
| 3 | Ⅴ类反光膜标志牌 | 1.5mm厚度铝合金 | 米2 | 50 | 610 | 综合单价分析,含抱箍、螺丝、油漆等附件 |
| 4 | Ⅴ类反光膜标志牌改版 | 去膜改版 | 米2 | 50 | 450 | 综合单价分析 |
| 5 | Ⅲ类反光膜标志牌 | 2.5mm厚度铝合金 | 米2 | 25 | 300 | 综合单价分析,含抱箍、螺丝、油漆等附件 |
| 6 | Ⅲ类反光膜标志牌 | 1.5mm厚度铝合金 | 米2 | 50 | 250 | 综合单价分析,含抱箍、螺丝、油漆等附件 |
| 7 | Ⅲ类反光膜标志牌改版 | 去膜改版 | 米2 | 50 | 120 | 综合单价分析 |
| 8 | 折叠式标志牌 | 700*1000 | 套 | 10 | 400 | Ⅲ类反光膜 |
| 9 | 标志牌及杆件涂装 |  | 米2 | 200 | 35 | 含氟亚光黑漆 |
| 10 | 标志杆 | 悬臂杆、门架（无缝管） | 吨 | 1 | 7600 | 综合单价分析（含镀锌、制作加工、油漆与配件） |
| 11 | 标志杆 | 悬臂杆（焊接管） | 吨 | 1 | 7100 | 综合单价分析（含镀锌、制作加工、油漆与配件） |
| 12 | 标志杆 | 直立杆（焊接管） | 吨 | 1 | 7100 | 综合单价分析（含镀锌、制作加工、油漆与配件） |
| 13 | F杆杆件门盖 |  | 个 | 10 | 30 |  |
| 14 | #25砼基础 | #25砼 | 米3 | 5 | 480 | 含基础开挖与废土外运、施工审批 |
| 15 | 基础钢结构 |  | 吨 | 1 | 6500 | 含油漆、配件 |
| 16 | 反光锥型交通路标 | 高度70cm | 只 | 50 | 80 | Ⅵ类反光膜 |
| 17 | 反光锥型交通路标 | 高度90cm | 只 | 800 | 100 | Ⅵ类反光膜 |
| 18 | 折叠反光锥型交通路标 | 高度65cm | 只 | 100 | 140 | Ⅵ类反光膜 |
| 19 | 反光锥型交通路标发光警示灯 |  | 只 | 10 | 35 | Ⅵ类反光膜 |
| 20 | 连接杆 | ∮33.5×2000 | 根 | 100 | 35 |  |
| 21 | 反光突起路标 |  | 颗 | 5000 | 20 |  |
| 22 | 轮廓标 |  | 只 | 5000 | 25 |  |
| 23 | 铝背基 |  | 米2 | 20 | 300 |  |
| 24 | 磁吸式示警柱 | ∮80×720 | 只 | 200 | 110 | Ⅵ类反光膜 |
| 25 | 磁吸式突起路标 | 100×100×19 | 只 | 100 | 120 |  |
| 26 | 磁吸式示警柱存放车 |  | 辆 | 1 | 500 |  |
| 27 | 磁吸式小推车示警灯 |  | 只 | 5 | 25 |  |
| 28 | 软式隔离带 | ∮45mm×150mm×0.8 mm （100m） | 盘 | 4 | 200 |  |
| 29 | 聚安脂反光警示柱 | ∮75mm×700mm | 支 | 1000 | 90 | Ⅵ类反光膜，质保≥1年。含钉子，长度大于10cm |
| 30 | 锁具 | 包括链条（3米）和锁 | 套 | 5 | 40 | 包括链条（3米）和锁 |
| 31 | 碗式道钉 |  | 只 | 5 | 150 |  |
| 32 | 万向轮 |  | 只 | 20 | 40 |  |
| 33 | 抱箍 |  | 套 | 50 | 20 |  |
| 34 | 防眩板 | 高100cm,宽21cm | 块 | 20 | 50 |  |
| 35 | 防眩板支架 | 高57cm,宽94cm，顶宽24cm | 套 | 20 | 150 |  |
| 36 | 岗亭维修 |  | 次 | 30 | 200 |  |
| 37 | 岗亭门 |  | 扇 | 5 | 2000 |  |
| 38 | 岗亭窗 |  | 扇 | 5 | 1500 |  |
| 39 | 岗亭文字 |  | 个 | 10 | 500 | 电子发光 |
| 40 | 岗亭地板 |  | 米2 | 10 | 300 |  |
|  | 四、年维护费 |  |  |  |  |  |
| 1 | 年维护费 | ／ | 年 | 1 | 380000 | 含大型标志杆件拆除，场地间设施搬运，第三方检测、部分绿化修剪、非法广告拆除、标志轮廓标保洁及交通设施基础信息排查、统计、汇总等内容 |

| 标项 八 （电子205万元） |
| --- |
| 序号 | 名称 | 规格配置 | 单位 | 数量 | 最高限价（元） | 备注 |
|  | 一、通用电子产品类 |  |  |  |  |  |
| 1 | 地下管线 | ∮42PCC尼龙管 | 米 | 300 | 30 | 含破路手续等 |
| 2 | 地下管线 | ∮89×4钢管 | 米 | 100 | 250 | 含破路手续等 |
| 3 | KVV22钢包电缆 | 4mm2×2 | 米 | 300 | 35 |  |
| 4 | KVV23钢包电缆 | 4mm2×3 | 米 | 500 | 50 |  |
| 5 | KVV22钢包电缆 | 1mm2×3 | 米 | 1500 | 18 |  |
| 6 | 机械翻版式可变标志 |  | 米2 | 15 | 1000 | 综合单价分析含反光膜等配件 |
| 7 | 灯光式标志牌 |  | 套 | 2 | 468 | 综合单价分析 |
| 8 | 电子显示屏 | 双色,间距P10 | 米2 | 30 | 4500 |  |
| 9 | 电子显示屏 | 单色,间距P10 | 米2 | 20 | 2800 |  |
| 10 | 太阳能双面6片爆闪灯 | 780*220 | 套 | 4 | 2000 |  |
| 11 | 太阳能单面6片爆闪灯 | 780*220 | 套 | 3 | 1400 |  |
| 12 | 太阳能电池板 | 12V,10W | 瓦 | 500 | 25 | 含配件 |
| 13 | 蓄电池 | 12V,17AH | 只 | 300 | 280 |  |
| 14 | 蓄电池 | 12V,100AH | 只 | 400 | 600 |  |
| 15 | 太阳能线性诱导标 |  | 套 | 50 | 2800 | 含反光膜等配件,综合单价分析 |
| 16 | 自发光标志 | ∮800或边长900LED铝合金轮廓屏 | 套 | 10 | 600 | 含太阳能电池、电池等配件 |
| 17 | 自发光标志 | ∮1000或边长1101LED铝合金轮廓屏 | 套 | 5 | 800 | 含太阳能电池、电池等配件 |
| 18 | 自发光标志 | LED铝合金背光照明屏 | 米2 | 5 | 800 | 含太阳能电池、电池等配件 |
| 19 | 自发光标志 | LED铝合金轮廓屏 | 米2 | 3 | 800 | 含太阳能电池、电池等配件 |
| 20 | LED背光文字 | 300*300 | 个 | 30 | 300 | 亚克力面板 |
| 21 | LED车道发光牌 |  | 米2 | 16 | 5000 |  |
| 22 | 远程控制器 |  | 套 | 10 | 3500 | 可变车道、错峰限行等。可接入支队平台 |
| 23 | 双色有源突起路标 |  | 颗 | 10 | 50 | 含底座电缆控制器等配件 |
| 24 | 可变标志遥控器 |  | 套 | 50 | 150 |  |
| 25 | *3G通讯模块 |  | 套 | 10 | 2000 | 可变车道、错峰限行等。可接入支队平台 |
|  | 远程数据传输点位 |  | 点 | 114 | 250 |  |
| 26 | 网线 |  | 米 | 200 | 15 |  |
| 27 | 开关电源 | 12V | 只 | 25 | 180 |  |
| 28 | 开关电源 | 15V | 只 | 25 | 180 |  |
| 29 | 开关电源 | 24V | 只 | 25 | 180 |  |
| 30 | 空气开关 | 250V,10A | 只 | 100 | 30 |  |
| 31 | 空气开关 | 250V,20A | 只 | 100 | 50 |  |
| 32 | 移动电源箱 | 配200AH | 只 | 20 | 1000 | 含配件 |
| 33 | 景区限行错峰显示板 | 200×300 | 块 | 20 | 500 | 含配件 |
| 34 | 错峰控制器 | XYSQ-1 | 只 | 20 | 5000 | 含配件，可接入支队平台 |
| 35 | 发光警示柱 | ∮890*60*2 | 套 | 10 | 250 |  |
| 36 | 接地棒 |  | 根 | 30 | 150 |  |
| 37 | 钢材 |  | 吨 | 1 | 7300 |  |
| 38 | 无缝钢管 |  | 吨 | 1 | 7800 |  |
| 39 | F杆杆件门盖 |  | 个 | 20 | 30 |  |
| 40 | #25砼基础 | #25砼 | 米3 | 25 | 520 | 含基础开挖与废土外运 |
| 41 | 窨井 | 400*400*500 | 套 | 30 | 550 | 包括水泥、砖块 |
|  | 二、专用电子产品类 |  |  |  |  |  |
| 40 | 临时电子交通指示灯 |  |  |  |  |  |
|  | 外壳 |  | 只 | 1 | 440 |  |
|  | 电子线路板 |  | 块 | 1 | 145 |  |
|  | LED管 |  | 套 | 1 | 610 |  |
|  | 电脑控制器 |  | 块 | 1 | 200 |  |
|  | 电源 |  | 套 | 1 | 75 |  |
|  | 配件 |  | 套 | 1 | 130 |  |
|  | 小计 |  | 套 | 1 | 1600 |  |
|  | 共计 |  | 套 | 4 | 1600 |  |
| 41 | 移动式路障电子屏(芯源） |  |  |  |  |  |
|  | 移动电子屏车架 | 2500*1500*1000 | 套 | 1 | 7500 |  |
|  | 移动电子屏底座 | 2500*1500*1000 | 套 | 1 | 7500 |  |
|  | 移动电子屏转向系统 | 2500*1500*1000 | 套 | 1 | 5500 |  |
|  | 电子屏外框 | 2000*1300*200 | 套 | 1 | 4000 |  |
|  | 电子屏 | 2000*1300*200 | 套 | 1 | 9500 |  |
|  | 升降系统 |  | 套 | 1 | 4000 |  |
|  | 控制系统 |  | 套 | 1 | 2000 |  |
|  | 电力系统 |  | 套 | 1 | 1500 |  |
|  | 小计 |  | 套 | 1 | 41500 |  |
|  | 共计 |  | 套 | 2 | 41500 |  |
| 42 | 移动式LED屏(欧菲克思) |  |  |  |  |  |
|  | 车架 |  | 套 | 1 | 29000 |  |
|  | 显示屏 |  | 套 | 1 | 18000 |  |
|  | 控制系统 |  | 套 | 1 | 6000 |  |
|  | 电瓶（2只） | 配200AH | 套 | 1 | 2400 |  |
|  | 太阳能板 | 400w | 套 | 1 | 5000 | 含支架 |
|  | 升降系统 |  | 套 | 1 | 25000 |  |
|  | 小计 |  | 套 | 1 | 85400 |  |
|  | 共计 |  | 套 | 1 | 85400 |  |
| 43 | 车道提示发光牌 |  |  |  |  |  |
|  | 不锈钢外壳 | 80*1200 | 套 | 1 | 250 |  |
|  | 亚克力耐力板 |  | 块 | 1 | 120 |  |
|  | LED发光管 |  | 套 | 1 | 200 |  |
|  | 高强级发光膜 |  | 套 | 1 | 160 |  |
|  | 透明白反光膜 |  | 套 | 1 | 110 |  |
|  | 喷塑 |  | 套 | 1 | 100 |  |
|  | 电源 |  | 套 | 1 | 60 |  |
|  | 小计 |  | 套 | 1 | 1000 |  |
|  | 共计 |  | 套 | 4 | 1000 |  |
| 44 | 限号提示牌 |  |  |  |  |  |
|  | LED管 |  | 套 | 1 | 130 |  |
|  | 电子线路板 |  | 块 | 1 | 40 |  |
|  | 电脑控制板 |  | 块 | 1 | 200 |  |
|  | 电源 |  | 套 | 1 | 60 |  |
|  | 外壳等配件 |  | 套 | 1 | 70 |  |
|  | 小计 |  | 套 | 1 | 500 |  |
|  | 共计 |  | 套 | 28 | 500 |  |
| 45 | 交警服务站灯箱标志 |  |  |  |  |  |
|  | 面板（亚克力板） | 双面 | 块 | 1 | 1500 |  |
|  | 外框 |  | 只 | 1 | 500 |  |
|  | 发光灯管 |  | 套 | 1 | 200 |  |
|  | 丝网印刷 |  | 套 | 1 | 100 |  |
|  | 小计 |  | 套 | 1 | 2300 |  |
|  | 共计 |  |  | 1 | 2300 |  |
| 46 | 机械翻版式可变车道 |  |  |  |  |  |
|  | 铝外壳 |  | 组 | 1 | 1405 |  |
|  | 反光膜 | Ⅴ类反光膜 | 米2 | 1 | 550 |  |
|  | 控制器 |  | 只 | 1 | 750 |  |
|  | 转动系统 |  | 套 | 1 | 295 |  |
|  | 小计 |  | 套 | 1 | 3000 |  |
|  | 共计 |  | 套 | 20 | 3000 |  |
| 47 | 待行区显示屏 | 2550mm×450mm二组文字转换 |  |  |  |  |
|  | 铝外壳 |  | 组 | 1 | 1250 |  |
|  | LED发光管 |  | 套 | 1 | 1100 |  |
|  | 开关电源 | 350W 15V | 只 | 1 | 270 |  |
|  | 控制板 |  | 块 | 1 | 380 |  |
|  | 小计 |  | 套 | 1 | 3000 |  |
|  | 共计 |  | 套 | 24 | 3000 |  |
| 48 | 待行区显示屏 | 2550mm×450mm三组文字转换 |  |  |  |  |
|  | 铝外壳 |  | 组 | 1 | 960 |  |
|  | LED发光管 |  | 套 | 1 | 1895 |  |
|  | 开关电源 | 350W 15V | 只 | 1 | 295 |  |
|  | 控制板 |  | 块 | 1 | 550 |  |
|  | 小计 |  | 套 | 1 | 3700 |  |
|  | 共计 |  | 套 | 110 | 3700 |  |
|  | 二、年维护费 |  |  |  |  |  |
| 49 | 年维护费 | ／ | 年 | 1 | 300000 | 含大型标志杆件拆除，场地间设施搬运，第三方检测、数据通信、系统平台维护、部分绿化修剪、非法广告拆除、设施保洁及交通设施基础信息排查、统计、汇总等内容 |
| 50 | 30台移动电子屏维护保养及移动 |  | 年 | 1 | 50000 |  |

附件

（一）交通安全设施维护项目考核管理办法

根据《市区道路交通安全设施维护管理规定》（杭公交【2017】46号）精神，为进一步做好交通设施维护日常管理工作，特制订本考核管理办法。

一、考核对象

2019年道路交通安全设施维护项目单位。

二、考核原则

杭州市交警支队（业主单位）通过月度百分制考核维护单位，月度考核以维护单位当月自主巡查维护为基础，结合施工质量、效率、数字城管案卷及联系单台帐管理等，按次记分，最终核算当月考核得分（同月发生的加分与扣分可互相折抵），并与当月维护经费挂钩。

- 记分管理规定

（一）自主巡查维护

1、上城、下城、西湖、江干、拱墅、景区大队6个标项月度设施处置数（抢修、维护类）与数字城管抄送案卷数挂钩考核。月度设施处置数与数字城管抄送案卷数比值1:1.5为优秀、1:2为良好、1:3为合格，未达1:3为不合格，分别+2分、+1分、+0分、-5分。

2、高架大队、市区电子标自主巡查维护（抢修、维护类）实行定量考核。即高架大队维护单位每月自主巡查维护数75起为合格，电子标维护单位每月自主巡查维护数30起为合格，未达到即为不合格，-5分。

3、监理单位与各维护单位月度自主维护巡查成绩挂钩。维护单位月度考核成绩优秀、良好、合格、不合格的，对监理考核对应分值分别+0.5分、+0.3分、+0分、-2分。

（二）日常记分管理

根据日常管理工作情况，经业主同意由监理向维护单位核发《问题告知单》、《表扬告知单》作出记分处理。各维护单位有异议的，在接到记分《告知单》后2个工作日内可以书面向支队提出，支队在接到申请之日起3个工作日内作出答复。每月20日之前，监理单位将上月记分情况汇总公布；同时将记分情况作为工程管理资料存档。

（三）记分内容

1、人员、装备管理

（1）维护单位每天按规定配备车辆、人员，开启车辆GPS系统上路工作，并每周上报巡查道路清单。未按规定配足车辆、人员、开启GPS系统，或工作时间未在维护工作区域内，由公司出具书面情况并及时整改，同时业主单位对其予以警告，当月如再次出现，每出现一次-1分。

（2）维护车辆未按要求配齐维护材料（包括护栏、护栏直档、护栏立柱、护栏底座、防眩档、PU警示柱、抱箍、冷漆滚筒等，高架另带防撞桶、水马、锥筒等），每次-1分；当月5日前，应将上月巡查维护报告上交监理单位，逾期未交予以警告，经警告3日内仍未上交，-1分。

（3）维护车辆、设备、人员在维护区域内，做与支队维护项目无关工作，每次-1分；经纠正不及时改正，-2分。

2、联系单管理

（1）工作联系单填写不完整，不规范、不准确、资料不全，每起-0.2分；规格错误，计量错误，每起-1分；联系单不按时上报的，每起-0.2分；联系单上报严重滞后，当月无法完成结算影响验收，每起-1分。每月联系单结算时超过规定时间，无法上报结算总册的，-1分。

（2）上报联系单内容与实际不符，或未按联系单最终意见要求办理，每起-2分。

3、质量管理

（1）施工工艺不规范，施工工序遗漏，设施修复、维护不达标准，施工超期每次-1分。

（2）施工中所用材料与招标文件不符，或未达工程质量要求每次-5分；再次出现此类问题每次-10分。（本条款不得抵扣）

（3）施工现场不规范，安全措施不足，未做到文明施工，每起-1分；引发交通拥堵或投诉，视情况-2分。

（4）未经支队同意在辖区内增设、拆装、减少、变更、移位任何交通设施，每次-2分。（本条款不得抵扣）

（5）对维护区域内交通设施情况不掌握，维护区域内出现交通设施变化、调整等情况发现不及时，或未及时上报支队，每次-1分。

（6）工作数据统计错误，工作信息不准确，资料流程存在缺失，每次-1分。

（7）交办的工作不落实，未按要求时间完成，完成结果未达业主要求每起-1分；；二次交办后任未按要求落实办理，-3分；产生不良后果-5分。

（8）发生交通设施损坏未及时到达现场妥善处置，引发事故每次-5分。

（9）电子设施维护时应同时做好检查、维修，同一设施维护后，10天内设备本身再次出现问题，每次-1分。

（10）出现重大质量问题、施工安全、工程计量、费用审核问题-10分，监理单位未能及时发现、处理、上报业主单位-10分。（本条款不得抵扣）

（11）在日常路面巡查维护施工积极主动、工作出色，受到支队表扬每起+1分，受到媒体表扬每起+3分。

（12）重大活动任务巡查、维护施工积极主动、执行力强、无差错，每次+1分。

（13）工作积极主动、完成任务出色、工作成绩突出，受到支队表扬，每次+1分。

4、效率管理

（1）在值班备勤期间通讯不畅，或突发紧急情况人员、车辆、设施未能按要求到达现场、规范处置的每起-2分，造成工作贻误每起-5分。

（2）工作不积极、不作为、不认真，被业主单位点名批评，每次-1分。

（3）监理单位未尽到监理职责，或未达到业主要求，监理单位每次-1分。

（4）各维护单位对辖区内堵点、乱点、事故黑点，提出合理科学交通组织优化措施，经采纳每起+1分。

（5）结合维护工作提出科学设置交通设施方案，交通设施改进措施等合理化建议，每采纳一起+1分。

（6）主动发现并拆除非国标的交通标志及附着于交通设施的广告，发现标志错误并优化，每次+0.2分。

5、其他

（1）工作中发现有其他影响维护工作正常开展，影响施工质量、进度、安全的情况，视情况给予扣分。

（2）上述所有问题，由媒体、信访、投诉曝光，或由上级部门、支队领导发现，在原分值基础上二倍扣分，造成社会不良影响在原分值基础上三倍扣分。（本条款不得抵扣）

（3）工作中发现有其他突出表现的行为，视情况给予加分。

四、结果运用

每月考核得分，95分为合格分数线，每低于合格分数线1分（四舍五入），相应从月度维护费中扣除当月维护经费1%，以此类推直至当月维护经费全部扣除；监理项目标项每低于合格分数线1分（四舍五入），对应扣除当月维护费300元。业主单位依据月度记分情况，在合同载明的月度维护经费中扣除相应经费，维护经费结报发票中载明实际款项与扣除款项。

维护单位同一行为违反本记分办法不同条款，按照最高分确定一次记分；所有记分情况均以书面为准；维护单位在工作中如遇特殊情况，应及时向业主单位报备；同时业主单位对本办法有最终解释和决定权。

附件1：扣分措施、加分措施

| 扣分措施 |
| --- |
| 序号 | 扣分依据 | 扣分 |
| 1 | 维护单位每天按规定配备车辆、人员，开启车辆GPS 系统上路工作（小型客车、皮卡车、专项作业车除外），并每周上报巡查道路清单。未按规定配足车辆、人员、开启GPS系统，或工作时间未在维护工作区域内。 | 第一次由公司分管领导说明情况并及时整改，同时业主单位对其予以警告，当月如再次出现，每发现一次-1分。 |
| 2 | 维护车辆未按要求配置齐全维护材料（包括护栏、护栏直档、护栏立柱、护栏底座、防眩档、PU警示柱、抱箍、冷漆及滚筒等，高架另带防撞桶、水马、锥筒等） | 每次-1分 |
| 3 | 当月5日前未将上月巡查维护报告上交监理单位，经警告3日内仍未上交。 | -1分 |
| 4 | 联系单未按照要求时间上报； | -0.5分 |
| 5 | 联系单上报严重滞后，影响验收； | -1分 |
| 6 | 每月联系单结算时超过规定时间（次月15日），无法上报结算总册 | 每次-1分 |
| 7 | 在值班备勤期间通讯不畅，或突发紧急情况人员、车辆、设施未能按要求到达现场、规范处置的。 | 每次-2分，造成工作贻误每次-5分 |
| 8 | 施工现场不规范，安全措施不足，未做到文明施工 | 每次-1分；引发交通拥堵或投诉，-2分 |
| 9 | 工作联系单系统上报填写不完整、不规范、不准确、资料不全 | 每次-0.2分 |
| 10 | 工作联系单系统上报填写规格错误，计量错误 | 每次-1分 |
| 11 | 上报联系单内容与实际不符，或未按联系单最终意见要求办理 | 每次-2分 |
| 12 | 工作数据统计错误，工作信息不准确，资料流程存在缺失 | 每次-1分 |
| 13 | 维护车辆、设备、人员在维护区域内，做与支队维护项目无关工作 | 每起-1分；经纠正不及时改正，-2分 |
| 14 | 交办的工作不落实，未按要求时间完成，完成结果未达业主要求 | 每次-1分；二次交办后任未按要求落实办理，-3分；产生不良后果-5分； |
| 15 | 工作不积极、不作为、不认真、不尽责，被业主单位点名批评 | 每次-1分 |
| 16 | 电子设施维护时应同时做好检查、检修，同一设施维修后，10天内设备本身再次出现问题 | 每次-1分 |
| 17 | 监理单位未尽到监理职责，或未达到业主要求； | 监理单位每次-2分 |
| 18 | 施工中所用材料与招标文件不符，或工程质量未达要求 | 每次-5分；再次出现此类情况，每次-10分。（本条款不得抵扣） |
| 19 | 施工工艺不规范，施工工序遗漏，设施修复、维护不达标准，施工超期 | 每次-1分 |
| 20 | 设施设置不规范，未按标准设置，设置存在安全隐患 | 每次-1分，如引发安全问题-3分 |
| 21 | 发生交通设施损坏未及时到达现场妥善处理，引发事故。 | 每次-5分 |
| 22 | 未经支队同意在辖区内增设、拆装、减少、变更、移位任何交通设施 | 每次-2分。（本条款不得抵扣） |
| 23 | 对维护区域内交通设施情况不掌握，维护区域内出现交通设施变化、调整等情况发现不及时，或未及时上报支队 | 每次-1分 |
| 24 | 出现重大质量问题、施工安全、工程计量、费用审核问题 | 每次-10分，监理单位未能及时发现、处理、上报业主单位-10分。（本条款不得抵扣） |
| 25 | 上述所有问题，由媒体、信访、投诉曝光，或由上级部门、支队领导发现 | 在原分值基础上二倍扣分，造成社会不良影响在原分值基础上三倍扣分。（本条款不得抵扣） |
| 26 | 工作中发现有其他影响维护工作正常开展，影响施工质量、进度、安全的情况 | 视情况给予扣分 |

| 加分措施 |
| --- |
| 序号 | 加分依据 | 加分情况 |
| 1 | 各维护单位对辖区内堵点、乱点、事故黑点，提出合理科学交通组织优化措施 | 经采纳每次+1分 |
| 2 | 在日常路面巡查维护施工积极主动、工作出色 | 受到支队表扬，每次+1分；受到媒体表扬每次+3分； |
| 3 | 结合维护工作提出科学设置交通设施方案，交通设施改进措施等合理化建议 | 每采纳一起+1分 |
| 4 | 重大活动任务巡查、维护施工积极主动、执行力强、无差错 | 每次+1分 |
| 5 | 工作积极主动、完成任务出色、工作成绩突出，受到支队表扬。 | 每次+1分 |
| 6 | 主动发现并拆除非国标的交通标志及附着于交通设施的广告，发现标志错误并优化。 | 每次+0.2分 |
| 7 | 工作中发现有其他突出表现的行为 | 视情况给予加分 |

（二）图纸

临时设施收放电瓶车

临时设施伸缩护栏

发光警示柱

移动式路障电子屏

第四部分   评标方法及评分标准

一、评标方法

1.综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标委员会的组成

2.评标委员会的组成。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

3.评标委员会的组成人员的回避。在政府采购活动中，评标委员会的组成人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

3.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

3.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

3.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

3.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

3.5与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

三、评标委员会的职责

4.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

4.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

4.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

4.3对投标文件进行比较和评价；

4.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

4.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

4.6法律、法规、规章、招标文件等规定的其它事项。

5.评标委员会及其成员不得有下列行为：

5.1确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

5.2接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，本办法第五十一条规定的情形除外；

5.3违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

5.4对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

5.5在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

5.6记录、复制或者带走任何评标资料；

5.7其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有5.1-5.5行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

四、评审程序

6.符合性审查。 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合投标无效情形的，投标无效。

7.投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

8. 比较与评价。标委员会应当按照评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

9. 汇总（商务技术得分情况）。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

10. 报价审核。对经商务和技术评审符合采购需求的投标人的报价的合理性、准确性等进行审查核实。

10.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。

10.2根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予一定的扣除，用扣除后的价格参与评审。

10.3投标价格的修正原则。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

10.3.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

10.3.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

10.3.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

10.3.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

10.3.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的，投标无效。

11.汇总得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

12.顺序排列与中标候选推荐。

12.1评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

12.2多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

13.投标无效。有下列情况之一的，投标无效：

13.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；

13.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

13.3投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

13.4如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体协议不符合招标文件规定的联合体协议要求的；

13. 5投标文件未按规定的格式编制的；

13.6投标文件未按招标文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的；

13.7投标文件组成漏项，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的；

13.8投标文件中法定代表人授权书所载内容与本项目内容有异的；

13.9投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

13.10投标文件正、副本份数不足，其投标文件作无效处理；

13.11投标文件中未含符合要求的“投标保证金递交函”的；

13.12招标文件要求提供样品，投标人没有提供样品的；

13.13投标文件中未含所投产品相应的节能产品政府采购清单页的（如果本项目采购涉及节能清单中的政府强制采购的节能产品的）；

13.14投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.15投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

13.16投标人所投内容不符合采购需求中实质性要求的；

13.17 投标报价不唯一的;

13.18投标报价高于本项目采购预算的或者投标单价超过采购需求规定最高限价的;

13.19报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

13.20《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的；

13.21投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

13.22投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）；

13.22.1使用伪造、变造的许可证件；
    13.22.2提供虚假的财务状况或者业绩；
    13.22.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
    13.22.4提供虚假的信用状况；
     13.22.5其他弄虚作假的行为。
   13.23投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；有下列情形之一的，属于或视为恶意串通，其投标无效：

13.23.1供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

13.23.2供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

13.23.3供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

13.23.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

13.23.5供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

13.23.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

13.23.7供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

13.23.8不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

13.23.9不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

13.23.10不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

13.23.11不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

13.23.12不同投标人的投标文件相互混装；

13.23.13不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

13.24投标报价中工资低于杭州市最低工资标准的；

13.25法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

五、评标报告。

14. 评标报告与推荐中标候选人。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并推荐中标候选人，评审报告由评标委员会成员签字确认提交。

15. 评标争议事项处理。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

六、 废标

16.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

16.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

16.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

16.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

16.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

七、 重新组织采购

17.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

18.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

18.1未确定中标或者成交供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

18.2已确定中标或者成交供应商但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

18.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

18.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

18.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者本条例规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照18.1-18.4规定处理。

八、评审过程的保密与录像

19.保密。评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评审委员会成员、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

20.录音录像。采购机构对评审工作现场进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

九、具体评标标准

各投标人的综合得分为：投标价格得分+技术和服务方案得分+投标人的资质和业绩情况得分之和，总和为100分，其中：投标价格得分40分，技术和服务方案得分55分，投标人的资质和业绩情况得分5分。各投标人总分为：综合得分-投标人的信誉情况扣分。

各投标人的技术和服务方案、投标人的资质和业绩情况得分为：评标委员会各成员评分的算术平均值。各投标人的投标价格得分按投标价格评分公式由采购代理机构计算，评标委员会审核。根据上述评标原则，分值安排如下：

▲投标价格（A=40分）：

● 投标价格的合理性：分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，评标委员会认为投标报价出现异常时，有权要求投标人在评标期间对投标报价的详细组成和投标产品的供应渠道等事项作出解释和澄清，并确认其投标报价是否有效。

报价分计算方法：根据各投标人的有效投标报价，以满足招标文件要求且有效投标价格的最低的投标报价为评标基准价，其价格分为40分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分＝(评标基准价/有效投标报价)×价格权值×100(精确到小数点后二位，由采购代理机构当场统一计算)。

价格扣除：根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），根据具体品目确定相应标准。符合上述条件的中小微型企业应按照招标文件的格式要求提供《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的投标价格给予 6% 的扣除（即投标报价*94%），用扣除后的价格参与评审（中标价及合同价仍以其投标报价为准）。

小型、微型企业与大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体 2% 的投标价格扣除。（即投标报价*98%），用扣除后的价格参与评审（中标价及合同价仍以其投标报价为准）。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

同时符合以下所有要求的投标人被认定为小型、微型企业：

1）投标人按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的所属行业规定为小型、微型企业【注：按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定提供《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料】；

▲技术服务方案（B=55分）

| 序号 | 名 称 | 项 目 | 分数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维护实施方案与职责(10分) | 4 | 投标方案与需求的吻合程度以及方案的优势情况，包括方案的科学性、完整性、合理性等 |
|  |  | 3 | 维护职责未完全响应的不得分；完全响应的得2分，进一步补充完善得3分 |
|  |  | 3 | 标线维护方案包括人员力量、技术水平，清除、施划标线装备，及标线维护抢修方案等是否合理、科学（横向比较） |
| 2 | 安装施工组织方案 （包括交通组织方案）(8分) | 施工（含基础）技术方案、设备材料制作、安装方案 | 4 | 现场实施技术方案与措施的科学性、合理性、规范性和可操作性，并提供本公司车间制作场景照片（横向比较） |
|  |  | 施工交通组织方案 | 4 | 交通组织方案方案的科学性、合理性、规范性和可操作性（横向比较） |
| 3 | 主要产品如标线、反光膜等技术指标、性能及市场占有率（4分） | 4 | 投标提供的主要产品如标线、反光膜等性能、技术参数、品牌、市场占有率及市场评价 |
| 4 | 质量（ISO 9000）、环境（ISO 14000）、职业健康安全（OHS18000）管理体系与措施(6分) | 3 | 质量（ISO 9000）、环境（ISO 14000）、职业健康安全（OHS18000）体系认证体系每个1分 |
|  |  | 3 | 质量、环境、安全措施是否到位 |
| 5 | 现场施工车辆方案(7分) | 7 | 现场车辆方案，包括吊车（登高车）、货车及其它工程作业车辆等。3辆车得2分，3辆车中带一辆登高车加1分；超过3辆（不含）的每增加1辆得1分，最多得7分。以有效的车辆行驶证复印件为准。作业车辆必须符合杭州市相关交通管理要求 |
| 6 | 施工及检测仪器机械设备配备情况 (3分) | 3 | 根据项目内容投标配备的仪器、设备的合理性及满足项目实际需要。横向比较 |
| 7 | 项目班子组成结构及证书(7分) | 7 | 项目负责人有中级职称以上（含）、二级建造师以上（含）及建筑施工企业项目安全生产证书（交安B证）的，得2分；企业负责人、技术负责人、安全员、质量人员等取得相应证书的每个得1分。（▲提供项目组成员清单，社保缴纳证明等，不同标项项目班子组成人员不得重复） |
| 8 | 设备材料组织供应计划及保证措施 (3分) | 3 | 设备材料组织供应计划是否合理、高效，保证措施是否完善。 |
| 9 | 服务方案(4分) | 2 | 投标人提供的机构和人员等情况，是否具有较强的本地化服务能力，在本地是否拥有常驻服务和技术支持机构（非本地投标人在杭州是否有分公司或办事处或第三方协作单位作为常驻服务和技术支持机构，或在中标公示后在本地设立服务机构，负责质保期内服务）以及较强的专业技术队伍，能提供快速的服务响应 |
|  |  | 2 | 服务方案、机构情况，是否满足采购人的要求，投标设备材料的配件、附件、备品备件的准备、人员安排以及其它有关资料和材料的完整性、合理性和可操作性等情况，是否满足采购人的要求等 |
| 10 | 优惠和承诺(2分) | 2 | 投标人提出的优惠条件和承诺提供备品备件等 |
| 11 | 标书制作质量(1分) | 1 | 投标文件是否编制完整、格式规范、内容齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，符合招标文件要求 |
| 12 | 合计 | 55 |  |

▲投标人的资信和业绩情况（C=5分）：主要包含投标人的资质、类似项目建设成功案例等方面的因素。

| 序号 | 名 称 | 评分细则 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资信等级(2分) | 市场监督（工商）部门颁发的信用等级证书，A得0.5分、 AA得1.0分、AAA得2分 | 2 |
| 2 | 以往道路交通安全设施实施项目经验(3分) | 提供近3年类似项目合同的每个得1分，最高得3分。 结合已完工的项目案例和用户反应情况，参考合同等项目实例证明（原件备查），是否有良好的工作业绩和履约记录等情况； | 3 |
| 3 | 合计 | 5 |

注：类似项目的期限为截止投标时间近三年以来（以开标时间为准）。

D▲减分：投标人的信誉情况：政府采购领域中投标人在项目招标、投标和合同履约期间是否存在不良行为记录。

● 投标人参与本次招标活动前三年内，在国内政府采购领域中受到不良行为记录的每次扣1分。

▲ 总分=综合得分-D

评标委员会根据投标人提供的有效证明材料和采购机构提供的相关数据进行打分。

# 第五部分 拟签订的合同文本

交通安全设施维护项目合同（标项一至标项八）

甲方：  杭州市公安局    （以下简称甲方）

乙方：                  （以下简称乙方）

合同将由杭州市公安局（以下简称甲方）与经评审最终确定的乙方（以下简称乙方）结合本项目具体情况协商后签订。以下为甲方提出涉及乙方的主要条款，投标人在投标文件中应对其进行确认或拒绝。如投标人在其投标文件中未做拒绝或提出修改要求的，甲方将视作认同。

一、项目概况

1.项目名称：2019年道路交通安全设施维护项目

2.杭州市道路交通设施维护项目标项   采购清单所示的所有内容。

3.资金来源： 财政资金。

二、合同工期：2019年1月1日至2019年12月31日止。

三、工程质量符合规范标准。

四、双方职责：

1、甲方：

（1）负责提供有关资料，做好维护实施期间协调工作。

（2）按期付款，保证项目预算资金。

（3）提供有关技术规范及要求。

（4）按有关技术规范及要求对乙方的质量数量进行验收。

（5）如遇管理规定需要调整及设计更改项目，甲方均应以书面形式通知乙方。

2、乙方：

（1）提供交通设施图并按有关技术规范进行，确保项目质量。

（2）服从甲方、监理工作的进程安排，及时进场并保证工期。

(3)接到甲方更改通知时，按更改要求进行工程项目更改，并向监理报备。

(4)保证每日上路巡查交通安全设施，确保完好率达到98%以上，做好巡查记录，建立节假日及24小时值班制度。

(5)应严格按本次招投标的规定要求履行并承担自己的职责。

(6)按甲方审定的图纸要求、合同条款、技术规范和采购量清单和材料的要求，承担项目的维护实施、建成及其缺陷修复工作。

(7)所使用的主要原材料均需要提供检测报告或质量保证单。

(8)接受甲方的各项工作业务指导。

(9)负责场地的安全文明生产。

(10)建立项目的质量保证体系。

(11)负责交通安全设施场地、车辆、机械设备、原材料等的保障。

(12)每月向甲方上报当月的工作量、工作数据、工作小结等。

(13)对市区内的交通安全设施无权自行增设与调整。

(14)负责对其管辖范围所有设施检查、维护，发现不安全因素和隐患须及时排除，确保管辖范围的所有设施的正常安全使用。

(15)接受甲方、监理对文明、安全、质量、时效等的监管。

(16)接受市、区二级指挥室的应急抢修任务，正常情况下三十分钟内到达现场处置。

(17)及时反馈联系单。

(18)接受甲方《道路交通安全设施维护工程管理办法》进行考核。

(19)安全检查职责。负责中标辖区交通设施的安全检查，消除安全隐患。

（20）在承包合同期内新增、调整及更换的设施内容，均应先行使用甲方现有的原材料；

（21）维护包括每日正常道路巡查、维护、2米以上的交通设施的保洁、中标区域内标志标杆标牌的安全检查、设施排查、统计及登记造册，对存在安全隐患的设施提出书面建议等；

（22）主要巡查、维护内容为：

A、标志类：每日需车辆上路巡查、维护，标志牌的整修、拆除、移位、更换（更换材料款另计）、信息内容纠错、设置纠错等；可变标志牌、待行区诱导显示屏、警示灯及其它电子设施（秩序处管辖内容）的维护、整修、拆除、移位、更换（更换材料款另计）等；

B、标线类：每日需上路检查交通标线不规范、缺失淡化或错误，标志、标线信息不一致、矛盾冲突等，及时做好维护、修复；复线施工必须重新放样，老线厚度超出标准需打磨处理尤其人行横道线两端。

C、其它安全设施类：每日需车辆上路巡查、维护，保洁、护栏、隔离墩、示警桩、橡胶缓冲带的维护拆除、移位、更换（更换材料款另计）等；

D、安全检查。负责中标区域的交通杆件安全隐患排查，交通设施的安全性能进行检查，消除安全隐患，确保交通设施安全可靠。

E、规范交通设施设置：对重复设置、擅自设置、妨碍安全、不符合规范设置的交通设施进行清理。

（23）提供正常维护工作必须的所有人工（包括工种）、机械设备（包括汽车台班）、主要原材料等；

（24）乙方白天7：00-19：00（含双休及节假日）必须保证每天标段一2辆、标段二2辆、标段三4辆、标段四4辆、标段五4辆、标段六2辆、标段七2辆1.25T（含）以上综合维修车承担所属大队维护、抢修等任务，接受所属大队分指挥室任务派遣，并在各区驻点（其余时段，各标段必须要有辆1.25T（含）以上综合维修车在指定区域待命）；其中标段六双休及节假日须增加车辆和人员；标段八必须保证每天有一辆升降功能的作业车辆维护全市电子设施，并在市区驻点。所有承担维护、抢修等任务的车辆除驾驶员外必需配备三名（含）以上的维护、抢修技术人员；标段九必须保证每天有6名（含）以上专职监理人员到支队工作，每天保证有二辆监理车及专职监理人员上路到各标段现场开展监理。各标段遇重大活动、紧急任务等特殊情况时，另行安排两辆机动作业车由支队统一调配。所有提供的车辆都要符合杭州市绿色环保标准要求。

（25）必须建立24小时值班制度，并配备相应的人员、车辆及必要的维护工具，接到甲方紧急抢修任务必须30分钟内至现场进行应急处置；

（26）必须建立接报记录档案，一般抢修任务3小时内完成，特殊情况须报甲方并取得同意后采用先应急后修复的方式；

（27）新增、调整的设施，必须先进行图纸设计，经甲方认可后，凭许可单实施；任务完成后需经大队确认，监理、甲方验收后并在联系单上签字后生效，并负责对交通设施维护管理系统基础数据进行录入调整；

（28）乙方只承担日常维护、抢修及甲方的施工许可的内容任务，乙方不得自行增设、调整各类交通安全设施，如发现上述情形甲方有权终止合同，并责令乙方自行恢复。

（29）调整、更换整体材料需事先请示，经监理、甲方验证，同意后实施，更换后的废旧材料统一上交甲方入库处理；入库前应提供废旧设施的临时堆放场地。

（30）甲方、监理在巡查过程中发现乙方在实施维护中不按国家有关标准设置，责令返工；

（31）维护实施结束后由乙方提供完工清单，并经监理、甲方人员验收签字；

（32）乙方有下列行为之一的，甲方有权终止合同。

A、不符合工程技术标准的；

B、偷工减料的；

C、不按图维护的；

D、造成重特大责任事故的；

E、不文明安全维护的；

F、不服从现场民警指挥的；

G、未按规定申报擅自增设或变更交通安全设施的；

H 、全部或部分工程违法转包。

（33）乙方在维护中应先制定完善的方案，自行办理道路挖掘手续的审批（含相关费用），尽可能减小因维护对道路通行带来的影响，应服从现场交警的管理及指挥；

（34）乙方在杭州市区内需有专门的工作场地、工作人员、车辆、设备及维护工具承担甲方直属的交通安全设施任务。

（35）对抢修、维修、巡查不及时造成后果除进行赔偿外，并根据产生的后果严重程度，承担相应的法律责任。

(36)乙方工作日需落实专人到交警甲方从事：设施统计以及日常性设施工作联系单、増设、调整的数据录入工作（増设、调整的数据要求实时录入）。该人必须具备一定计算机知识、制图等技能。

(37) 各标项综合维修车对维护区域内双向四车道（含）以上道路每天巡查不少于1次，其他道路每周巡查不少于2次，且每辆综合维修车每天开展自我巡查维护数不小于10处。

（38）对本项目中采购的交通安全设施提供一年的质保服务。质保期从本交通安全设施维护项目验收合格之日起算。

（39）对维护实施的内容进行抽查检测，检测由乙方委托第三方专业机构进行并承担相应费用。

五、履约保证金

乙方必须在本合同签订后5个工作日内，向甲方缴纳合同总价5%的履约保证金（取整数到百位），作为合同生效的必要条件。合同执行完毕，履约保证金转为质保金。质量保证金列入考核管理，根据按甲方《市区道路交通安全设施维护项目考核管理办法》考核情况进行归还。

六、付款方式：

本合同金额为人民币        万元整（      万元）；其中设备材料费以中标单价为基础，根据实际采购安装的数量，在安装调试运行正常，验收合格（包括职能部门验收）后按季支付；年度维护费用依据《市区道路交通安全设施维护项目考核管理办法》（见采购文件附件）考核情况按季支付。

七、增减采购量调整方法：

1、合同价采用固定综合单价法

2、采购量暂按招标文件提供的采购量确定，在项目竣工决算时，以监理签证、甲方核定的实际采购量按实决算，但不能超过合同总价。

八、违约责任：

1、乙方私自将合同的全部或部分权利转让给他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给他人；甲方可通知乙方立即解除合同，并按有关法律处理。无论甲方是否解除合同，甲方均有权向乙方课以违约金，并将其违约行为报采购主管部门；

2、如乙方使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，在甲方向乙方发出书面通知书的14天内未见纠正后，甲方除按考核办法进行处罚外，将按每一情形酌情向乙方课以0.5%签约合同价的违约金。即使缴纳了违约金，乙方仍应按合同规定继续实施和完成本项目及缺陷修复；

3、经监理人和甲方检查，发现乙方有安全问题或有违反安全管理规章制度的情形，甲方将责令整改；情节严重的，将停工整顿；

4、乙方未按承诺或未按监理人的要求及时配备称职的主要管理人员、技术骨干，或未按规定替换，或撤离职守的；项目负责人未经甲方同意擅自离开项目，每天处罚违约金2000元/人；若每月在工地天数不足20天（特殊情形经监理人批准报甲方同意例外）者，每不足一天处罚违约金2000 元/人。

5、在合同实施期间发现乙方在投标时提供了虚假材料的，甲方除按考核办法进行处罚外，仍处罚合同价5%的违约金。

6、乙方未按合同履行巡视、维护的或者接到通知未及时响应造成不良影响的；每次处罚5000元的违约金。

7、 如发生争议应经双方协商，协商不成则提交仲裁机构进行仲裁。

九、其它未尽事宜，经甲、乙双方共同协商解决。

十、服务响应时间及承诺：

接到甲方抢修任务乙方5分钟内响应，15分钟以内到现场处理，1小时内修复，现场不能修复的，采取无偿提供采购物品的并用件或整机等措施保证甲方正常使用。

十一、其它：

1、采购文件（编号             ）、投标文件及评标过程中形成的文字材料、询标纪要均作为本合同的组成部分，具有同等效力。

2、空档期结算：2019年1月1日至本项目合同签订之日止已产生的维护费用由乙方以上一年度合同价格及实际发生的设备材料采购内容为支付依据，支付给上年度维护单位，实际费用结算以实际产生采购量*上年度维护合同价格,按实结算。年维护费按上一年度维护费合同价,按时间比例（服务天数/365天）与上一年度相关标项维护中标单位进行结算。

若因甲方原因，未完成2020年度各标项维护项目招标和合同签订的，由乙方继续维护，产生费用由2020年度各标项维护项目中标人按2019年度各标项维护项目中标合同价格及实际发生的设备材料采购内容支付给乙方。

3、本合同一式十份，甲乙双方各五份。

4、本合同经甲乙双方法定代表人或其委托人签字盖章，由乙方向甲方缴纳合同总额 5% 履约保证金，并在财政指定媒体上公示无异议后生效。

甲方（盖章）：                             乙方（盖章）：

法定代表人或受委托人（签字）：             法定代表人或受委托人（签字）：

联系人：                                  联系人：

地址：                                    地址：

电话和传真：                              电话传真：

开户银行：                                开户银行：

帐号：                                    帐号：

签 约 地 点：

签约日期：    年   月    日

第六部分 应提交的有关格式范例

# 投标人按照以下格式编制投标文件，并将资格文件、报价文件、商务技术文件分别装订成册。

# ▲资格文件部分

# 目录

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件………………………………………………………………………………………（页码）

（2）2017年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，提供情况说明)…页码）

（3）具有履行合同所必需的产品和专业技术能力的承诺函………………………（页码）

（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明 …（页码）

（5）具有良好商业信誉特别声明………………………………………………（页码）

（6）符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）…………（页码）

附：法定代表人授权书（如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证复印件正反面；如以联合体形式参加政府采购活动的，按招标文件有关格式范例提供联合体投标授权书）…………………    ………………………………（页码）

一、营业执照或事业法人登记证证明材料（复印件）、税务缴纳证明文件（复印件）、社保缴纳证明文件（复印件）

二、2017年度资产负债表等财务报表资料文件（复印件）

三、具有履行合同所必需的产品和专业技术能力的承诺函

杭州市公安局交通警察支队：

我方郑重承诺，我方具有履行      项目（招标编号：      ）合同所必需的产品和专业技术能力。如中标，我方将保证合同顺利履行。

投标人名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：  年  月   日

四、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中

没有重大违法记录的声明

杭州市公安局交通警察支队:

我方声明投标截止时间前三年，在经营活动中没有重大违法记录。

投标人名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：  年  月   日

五、具有良好商业信誉特别声明

杭州市公安局交通警察支队:

截至投标截止时间，我方具有良好的商业信誉，不存在下列情形（包括但不限于）。否则，我方将承担在资格审查时不被通过的后果。

1、按照招标文件规定的信用信息查询渠道及截止时间，经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2、截至投标截止时间，因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》而被列入‘黑名单’，在处罚有效期内。

六、特定资格条件要求的资质文件（复印件）

（由投标人根据招标公告合格的投标人应具备的特定资格要求编制；如果本项目没有设置特定资格条件，则不需要提供）

附：法定代表人授权书（如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证复印件正反面；如以联合体形式参加政府采购活动的，按招标文件要求提供联合体投标授权书）

▲报价文件部分

# 目录

# （1）投标响应函……………………………………………………（页码）

# （2）投标（开标）一览表…………………………………………（页码）

# （3）中小企业声明函………………………………………………（页码）

# 一、投标响应函

杭州市公安局交通警察支队：

(投标人全称)授权                    (全权代表姓名)              (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的     项目【招标编号：       】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标人投标人须知规定的开标日期起遵守本投标文件中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准；

(6)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(7)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、我方中标后拟在中标后将           工作分包，分包承担主体是                 ，我方承诺分包承担主体具备相应资质条件           ，且不再次分包。（不再将工作进行分包或本项目不允许分包的，下划线处填写“/”。）

4、提供投标人须知规定的全部投标文件，包括资格文件正本1份，副本  份；报价文件正本1份，副本     份；商务技术文件正本1份，副本     份（见投标须知前附表所述）。具体内容为：

(1)投标(开标)一览表；

(2)投标技术文件和商务文件；

(3)投标人须知要求投标人提交的全部文件；

(4)由           银行出具的金额为              的投标保证金；

(5)按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见投标(开标)一览表；

(6)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(7)保证遵守招标文件中的其他有关规定。

5、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天，不少于招标文件中载明的投标有效期（从提交投标文件的截止之日起90天），如果在投标有效期内撤销投标文件，我方的投标保证金贵方可不予退还 。

6、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

7、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书(如果有)、参考资料及有关附件，确认无误。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a)提供虚假材料谋取中标、成交的；

b)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

d)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第a)至e)项情形之一的，中标、成交无效。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

联系人：                           联系电话：

联系地址：

邮政编码：                     传真号码：

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应投标，从而可能导致该投标被拒绝。

二、投标(开标)一览表

杭州市公安局交通警察支队：

按你方招标文件要求，我们   ，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下投标(开标)一览表的价格完成  项目【招标文件编号：        】的实施。

投标(开标)一览表(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 具体服务 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 （年限） | 服务的提供商 | 是否可享受 价格扣除 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |
| 投标报价（大写） |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用（详见前附表）均计入报价。

3、以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。

4、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

5、是否可享受价格扣除：根据招标文件3.3小型、微型企业价格扣除的政策规定，给予满足条件的投标人用扣除后的价格参与评审的支持。 ▲投标人应如实填写是否可享受价格扣除，否则视为投标人提供虚假材料投标，投标无效

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年   月   日

三、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为   （请填写：中型、小型、微型）企业。

- 本公司参加         单位的       项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他         （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

# 企业名称（盖章）：

注：▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件二）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

# ▲商务技术文件部分

# 目录

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为 然人的，提供自然人的身份证明）………………………………………（页码）

（2）法定代表人授权书 ………………………………………………（页码）

（3）法定代表人及其授权代表的身份证（复印件）…………………（页码）

（4）联合体协议… ……………………………………………………（页码）

（5）投标保证金递交函（复印件）……………………………………（页码）

（6）资信文件复印件（如果要求提供）……………………………（页码）

（7）主要业绩证明… …………………………………………………（页码）

（8）其他商务文件或说明………………………………………………（页码）

# （9）服务、实施方案……………………………………………………（页码）

# （10技术偏离说明表…………………………………………………（页码）

# （11）组织实施方案……………………………………………………（页码）

（12）项目小组人员名单………………………………………………（页码）

（13）优惠条件及特殊承诺……………………………………………（页码）

（14）人员服装及工作器材清单………………………………………（页码）

（15）培训计划…………………………………………………………（页码）

（16）认为需要的其他技术文件或说明………………………………（页码）

（17）关于对招标文件中商务、合同有关条款的拒绝声明……………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）

二、法定代表人授权书

杭州市公安局交通警察支队：

兹委派我公司                先生/女士(其在本公司的职务是：                 ，联系电话：       手机：        传真：           )，代表我公司全权处理      项目【编号：           】政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本授权书有效期：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

签发日期：  年  月   日

联合体投标授权书（适用联合体投标）

兹委派    公司       先生/女士(其在该公司的职务是：                 ，联系电话：       手机：        传真：           )；      公司       先生/女士(其在该公司的职务是：                  ，联系电话：       手机：        传真：           )；……，代表本联合体全权处理      项目【编号：       】政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本联合体签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本授权书有效期：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

单位：            （公章）         单位：          （公章）

法定代表人：（签字或盖章）         法定代表人：（签字或盖章）

日期：    年   月   日             日期：    年   月   日

……

三、法定代表人及其授权代表的身份证（复印件）

法定代表人身份证件扫描件：

正面： 反面：

授权代表身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：  年  月

四、联合体协议

甲方：

乙方：

……

各方经协商一致，决定组成一个联合体，以一个投标人的身份就XX市公共资源交易中心组织实施的      项目（          ）共同投标。

一、各方一致决定，指定   方牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方法定代表人签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：甲方承担的工作和义务为：             ；乙方承担的工作和义务为：             ；……

四、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

五、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体中的一方或者多方共同交纳保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

2、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

3、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

4、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

甲方单位：            （公章）          乙方单位：          （公章）

法定代表人：（签章）                    法定代表人：（签章）

日期：    年   月   日                 日期：    年   月   日

五、投标保证金递交函（复印件）

六、资信文件复印件（如果要求提供）

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

七、主要业绩证明

附表 :相关项目建设业绩一览表

| 项目名称 | 项目 类型 | 简要描述 | 项目 投资 （万元） | 开竣工日期 | 项目地址与建设单位联系电话 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件和用户单位验收证明并注明所在投标人商务文件页码。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

廉政承诺书

杭州市公安局交通警察支队：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；    六、严格遵守政府采购法、招标投标法、合同法等法律，诚实守信，合法经营，坚

决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：                                                                                                                                                                    日期：   年   月   日

八、其他商务文件或说明

（其他商务文件或说明由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

九、服务、实施方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

十、技术偏离说明表

| 名称 | 采购要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

## 十一、组织实施方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

十二、项目小组人员名单

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

附表A:本项目的项目经理情况表

| 姓名 |  | 页码 | 投标截止时间前三年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |  |
| 年龄 |  |  |  |
| 职称 |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  |
| 所学专业 |  |  |  |
| 学历 |  |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表B:本项目的项目小组人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 (页码) | 专业 (页码) | 职称 (页码) | 本项目中的职责 | 项目经历 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表C:本项目的项目经理和小组人员近3个月交纳社保记录情况表（以社保局缴纳凭证作附件）

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

十三、优惠条件及特殊承诺

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

十四、人员服装及工作器材清单

（由投标人根据采购需求自行编制）

十五、培训计划

（由投标人根据采购需求自行编制）

附表: 培训日程及费用

| 课程名称 | 提供的资料 | 持续时间 | 授课教师 | 培训对象 | 培训地点 | 课程费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 费用总计 |  |  |  |  |  |  |

注解:A	课程清单按时间顺序排列，并提供以下详细资料：

- 课程概要

- 课程目的

- 教学方式

- 先决条件

- 教材目录

B  按照附表A提供授课教师的简历

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

十六、认为需要的其他技术文件或说明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：   年  月   日

十七、关于对招标文件中有关商务、合同条款的拒绝声明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：   年  月   日

政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银监局、市金融办、市经信委共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》，并从2014年7月1日起正式启动信用融资工作，现将相关事项通知如下：

一、适用对象

在杭州市政府采购网上注册入库，并取得杭州市政府采购合同的杭州市内中小企业供应商。

二、相关信息获取方式

请登陆杭州市政府采购网（http://cg.hzft.gov.cn）“中小企业信用融资”专栏，可查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

三、申请方式和步骤

1、供应商若有融资意向，需先与六家合作银行对接，办理相关融资前期手续；

2、中标后，供应商应与采购人或者采购代理机构及时联系，告知融资需求；

3、采购人或者采购代理机构在政府采购信息系统录入中标合同信息时，须在合同备案页“是否为可融资合同”前打勾，并选择相应的信用融资合作银行，录入账号信息；

4、相关信息录入后，相关合作银行将在政府采购信息系统查询到合同备案信息，经审核，与供应商联系并办理相关融资事宜。

四、注意事项

请各采购人和采购代理机构积极支持和配合政府采购信用融资工作，在合同备案环节务必请仔细核对收款银行、账号信息等内容，一旦录入将无法修改。

# 附件

附件2：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件3：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件5：政府采购节能产品页码表（复印件加盖公章）

| 序号 | 产品型号 | 节能产品认证证书号 | 节能产品认证证书有效截止日期 | 节能产品在《清单》（第 期）中的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附表6：政府采购环境标志产品页码表（复印件加盖公章）

| 序号 | 产品型号 | 环境标志产品认证证书号 | 环境标志产品认证证书有效截止日期 | 环境标志产品在《清单》（第 期）中的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：   年  月   日