长兴县合溪水库监测系统改造服务项目

竞争性磋商文件

项目编号：ZJJWCG-2019-080

项目名称：长兴县合溪水库监测系统改造服务项目

采购单位：长兴县合溪水库管理局

采购代理机构：浙江经纬工程项目管理有限公司

日    期：二○一九年十月

目    录

第一章   竞争性磋商公告 ………………………………………2

第二章   磋商需求 ………………………………………………4

第三章   磋商须知 ………………………………………………12

第四章   磋商办法和评分标准…………………………………20

第五章   合同基本条款…………………………………………23

第六章   竞争性磋商文件格式…………………………………26

第一章 竞争性磋商公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，经长兴县财政局政府采购监督管理科批准，现就长兴县合溪水库监测系统改造服务项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合要求的各供应商前来磋商。

一、项目编号：ZJJWCG-2019-080

二、采购组织类型：分散采购-分散委托中介

三、采购方式：竞争性磋商

四、采购内容及数量：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算金额 （万元） | 简要技术要求、用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长兴县合溪水库监测系统改造服务项目 | 1 | 项 | 149 | 需完成合溪水库监测系统改造所需的所有工作，并提供自行编制且经专家技术审查后的原有及改造后的大坝安全监测系统评价报告等，具体参数及要求详见磋商文件 |

五、合格供应商的资格要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件。

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

▲特定资格要求

1.资质条件：具有工程咨询单位水利水电专业甲级资信证书或具有水利工程质量检测（量测类）甲级资质证书。

2.供应商及拟派的项目负责人自2015年1月1日以来至投标截止日止无水利建设市场不良行为档案记录（按浙水建【2010】33号文执行）。

3.本项目不接受联合体磋商。

六、竞争性磋商文件的发售

1.发售时间：2019年10月 日-2019年10月 日（法定公休日、法定节假日除外）上午08：30-11：00；下午14：00-16：30。

2.发售地点：浙江经纬工程项目管理有限公司（地址：长兴县明珠商务大厦501室，新紫金大酒店旁）

3.竞争性磋商文件售价：工本费300元/套，售后不退。

七、购买竞争性磋商文件时应提供以下资料

1.有效的企业法人营业执照（或事业单位法人证书）和资质（或资信）证书（复印件加盖单位公章）；

2.法定代表人身份证或授权代理人的法定代表人授权书与本人身份证（复印件加盖单位公章）；

3.供应商及拟派的项目负责人自2015年1月1日以来至投标截止日止无水利建设市场不良行为档案记录（按浙水建【2010】33号文执行）（以承诺为准，自行拟定）；

4.供应商名称、地址、联系人、联系电话、电子邮箱、开户银行、账号等。

购买竞争性磋商文件以上相关资料需装订成册。复印件均需加盖单位公章。资格认定由采购人代表根据递交的磋商响应文件认定。

八、磋商保证金

磋商保证金:无。

九、磋商截止时间和地点

供应商应于2019年 月 日9：00时前将磋商响应文件密封送交到长兴县市民服务中心四楼（长兴县锦绣路8号）公共资源交易中心开标室（届时详见四楼大屏公告栏），逾期送达的或者未密封的磋商响应文件，采购人不予受理。

十、磋商时间及地点

本次磋商将于2019年 月  日9：00时在长兴县市民服务中心四楼（长兴县锦绣路8号）公共资源交易中心开标室（届时详见四楼大屏公告栏）开标，供应商可以派授权代表出席开标会议，并携带法人代表授权委托书及身份证等有效证明出席。

十一、本次磋商公告发布媒体

“浙江省政府采购网”（http://www.zjzfcg.gov.cn/）

“长兴县公共资源交易中心网 ”（http://ggzy.zjcx.gov.cn:8081/cxweb/）

十二、业务咨询

1.采购单位：长兴县合溪水库管理局

地址：长兴县合溪水库

联系人：周邦辉           联系电话：15088315525

2.采购代理机构：浙江经纬工程项目管理有限公司

地址：长兴县明珠商务大厦五楼501室

联系人：黄工

联系电话：0572-6038878       传真：0572-6038878

3.政府采购行政监管部门、投诉受理部门：长兴县财政局政府采购监督管理科

地址：长兴县太湖街道建设商务楼

联系电话：0572-6027789

长兴县合溪水库管理局

浙江经纬工程项目管理有限公司

2019年10月 日

- 磋商需求

# 一、总则

1.本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

2.供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在响应文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在响应文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本磋商文件要求。

3.技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

供应商须按国家有关规定及标准完成本次改造服务项目的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、配套工程施工、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如成交，成交供应商及制造商对成交产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。成交供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供相关数据与说明，响应文件须对下列要求作出实质性回应。

二、服务、采购内容（以下所有参数是为了对拟投标的货物的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能相当的产品参加。产品性能是否相当由评标委员会按少数服从多数原则认定。▲）

# （一）项目背景

### 1.工程概况

### 合溪水库位于浙江省北部长兴县境内的合溪流域，距小浦镇约2km，距长兴县城约12km。

### 合溪水库正常蓄水位24.00m，供水死水位12.00m，汛限水位22.00m，防洪高水位28.60m（P=2%），设计洪水位29.00m（P=0.2％），校核洪水位30.44m（P=0.02%）。水库总库容11062万m3，防洪库容5142万m3，供水调节库容4852万m3。

### 拦河坝总长743m，坝顶高程32.2m，宽6m，由粘土心墙砂砾石坝段和重力坝段组成。重力坝段布置在现状主河槽上，总长39.5m，分溢流段和非溢流段，溢流段布置在非溢流段左侧，上游侧设交通桥与两侧坝顶相接。泄水、供水和放空建筑物均设于重力坝段上。粘土心墙砂砾石坝布置在溢洪道的两侧，总长703.5m，其中左侧长546.5m，右侧长157m。

### 重力坝段上游为引水渠，下游为消力池、海漫和泄洪渠。重力坝段与粘土心墙砂砾石坝段之间采用砼挡墙分隔。

### 2.改造目标

### 通过本次项目改造，合溪水库大坝安全监测系统符合相关规范要求，能够保证正常运行

# （二）改造服务范围及所需服务、采购数量

### 1.监测系统改造项目明细一览表见下表

### 监测系统改造项目明细一览表

| 监测项目 | 位置 | 断面 | 测点数量 | 补埋方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 渗流压力监测 | 心墙、坝壳土 | 5个 | 每个断面2个，10个 | 新增测压管，管内埋渗压计 |
| 坝基渗流压力监测 | 混凝土防渗墙上下游 | 4个 | 每个断面3个，12个 | 新增测压管，管内埋渗压计 |
| 绕坝渗流 | 坝肩 | / | 左岸2个、右岸3个 | 新增测压管，管内埋渗压计 |
| 渗流量 | 坝脚渗流 | / | 4个 | 新增测压管，管内埋渗压计 |
| 坝体内部水平位移 | 心墙 | 5个 | 每孔8个测点，共40个 | 采用固定式测斜仪 |

### 2.改造服务、采购清单及要求

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 渗压计 | 仪器类型：振弦式 量程：0~0.35MPa； 分辨力：±0.02%F.S； 非线性度：直线≤0.5%F.S 温度范围：-40℃～+80℃。 | 支 | 31 |  |
| 2 | 钻孔 | 钻孔直径采用φ110mm，钻孔倾斜度不大于3°，不允许泥浆护壁，详细记录各土层的性质、土层分界线、初见水位、稳定水位等。 | m | 760 |  |
| 3 | 测压管及安装 | 直径50mm镀锌钢管 | m | 760 |  |
| 4 | 测压管管口保护装置 |  | 个 | 31 |  |
| 5 | 测压管灵敏度试验 |  | 个 | 31 |  |
| 6 | 固定式测斜仪 | 量程：±10°； 分辨力：≤8弧秒； 非线性度：±0.1%F.S； 测温范围：-20℃～+80℃； 供电电压：12V； MEMS | 点 | 40 |  |
| 7 | 渗压计电缆线 | 含电缆沟槽开挖、回填，电缆井建造等相关安装工作；有良好的耐酸碱性能、抗电磁干扰和防雷电功能；使用温度-30～80℃；耐水压力：1MPa 以上；四芯屏蔽电缆 | m | 8000 |  |
| 8 | 测斜仪电缆线 | 含电缆沟槽开挖、回填，电缆井建造等相关安装工作；有良好的耐酸碱性能、抗电磁干扰和防雷电功能；使用温度-30～80℃；耐水压力：1MPa 以上；五芯屏蔽电缆 | m | 11500 |  |
| 9 | 采集模块 | 满接8支仪器；符合采购单位要求 | 块 | 8 |  |
| 10 | 系统调试费 |  | 项 | 1 |  |
| 11 | 电缆保护管（φ20） | 直径20mmPE管 | m | 920 |  |
| 12 | 电缆保护管（φ50） | 直径50mmPE管 | m | 1250 |  |
| 13 | 坝面外观恢复（含沥青路面） |  | 项 | 1 |  |

### 3.其他说明

### （1）本合同工程所需的设备与材料由供应商负责采购供应，其质量应满足现行水利行业的规范要求。

### （2）施工用电由供应商自行解决。

### （3）施工用水由供应商自行解决。

### （4）施工仓库由供应商根据本项目需要自行解决。

### （5）环保和水土保持措施：本合同实施期间，供应商应采取相应的措施，使环保和水土保持达到相关要求。

### （6）观测设备埋设费用包含在相应设备的安装单价中。

### ▲（7）成交供应商需提供自行编制并经专家技术审查后的原有及改造后的大坝安全监测系统评价报告。

### ▲（8）水库已安装mcu-32测量单元，投入本项目所有监测仪器必须能接入现有系统，并可完成实时数据采集、数据分析、数据上传至合溪水库大坝安全监测系统等工作。

### ▲（9）成交供应商需根据服务、采购清单编制合溪水库大坝安全监测改造方案（含报告、施工图），此方案必须符合水利行业相关安全监测系统布置相关规范要求。

### ▲（10）成交供应商完成本项目所有工作后需按水利行业相关规范要求提供相关仪器检测报告、原厂质保函、仪器安装考证资料、竣工图。

# （三）技术标准及要求

### 1.总体要求

### 工作范围和要求

### 供应商应负责大坝观测系统、监测自动化系统、水雨情自动测报系统等自动化设备的设计、集成、设备选型、运输、安装、调试、培训服务等。

### 工作计划表

### （1）供应商应在开工前21天前递交一份计划表，表中应包括：

### 1）满足土建施工预埋需要的有关设备图纸的提供时间；

### 2）全部资料及图纸的提供时间；

### 3）设备提供到规定目的地时间。

### （2）在承包合同签订后21天内，供应商应递交一份工作计划表并获批准，计划表应包括：

### 1）设计图纸和有关资料的递交；

### 2）工厂制造；

### 3）工厂测试（包括主要材料的理化试验、非破坏性试验、性能试验、出厂试验）；

### 4）交货时间；

### 5）安装；

### 6）调试、服务、培训及验收。

### 2.图纸和技术文件

### （1）所提交的方案设计主要是根据本合同要求的原型观测和综合自动化系统 功能、结构及软硬件要求，绘制各部分的系统框图。

### （2）所提交的图纸及技术文件均应使用国家法定计量单位。

### （3）所提交的图纸及技术文件均应有标书编号、图纸与文件的编号，并盖有供应商已做过检查的印记。各项设备的图纸上还应有供应商的名称。

### （4）所提交的图纸及文件均应是清晰、完整并符合上述两条的要求，否则采购人有权拒收。重新提交这些图纸与文件的费用由供应商负责，由此造成的合同延误也由供应商负责。

### （5）除标书中已规定了的具体数目的资料，其它与采购人有关的资料，也应提供不少于两份。

### （6）只有被采购人确认的图纸及有关技术文件，才可用于合同的实施，如在实施中有必要修改时，供应商必须写出书面报告给采购人，并经采购人批准确认与设计人认可且出具设计变更单。

### （7）如果技术文件发生短缺、损失或损坏，供应商在后规定期限内免费补齐这部分文件。由于供应商提交了不完整或不正确的图纸及数据而引起的制造或安装、调试的延误，由供应商负责。

### （8）供应商提供的所有施工图纸、设计说明等均为一式八份，工作联系单一式四份。

### （9）在开工前21天内，供应商应提供的图纸：

### 1）大坝观测系统图；

### 2） 大坝观测系统的电缆走向、敷设方式及布置说明；

### 3）大坝观测系统所有电缆的型号、数量等。

### （10）承包合同签订后28天内应提供下列图纸：

### 1）大坝观测系统图；

### 2）大坝观测系统所有电缆的敷设方式布置图及预埋图；

### 3）采购人认为有必要应由供应商提供的其它图纸和资料；

### （11）设备制造及交货阶段

### 1）制造期间的试验、检验报告；

### 2）出厂检验报告，报告中应有出厂时对设备的外观主要尺寸、性能检验，出厂试验记录及会议纪要；

### 3）系统各设备（包含屏内设备）的技术性能、使用说明书、维护说明书等资料；

### 4）系统内各屏柜的内部接线图；

### 5）主要组件或部件设备清单，设备清单应包括产品和与工作有关的辅助设备的制造商的名字，说明，元器件数量，额定值，性能指标以及采购人为获得替代元器件的其它重要资料。

### 6）系统软件和应用软件清单、光盘版以及工作手册；

### 7）各应用软件的设计原理；

### 8）设备安装方法及安装精度要求；

### 9）设备的调试大纲及注意事项；

### 10）设备常遇故障的排除及维修；

### 11）产品合格证；

### 12）装箱单；

### 13）培训教材及培训计划。

### 3.验收

### （1）系统所使用的设备和部件应是通过型式试验的合格产品，在设备生产和安装的各个阶段应分别进行规定的试验和检验。

### （2）供应商应按合同条款进行所有项目的测试和检验。

### 对每种类型产品，采购人主管部门认为有必要时，将通知采购人、设计人以及相关部门各派1～2人赴供应商（或设备测检）处，参加设备的测试、监造和验收。

### 4.包装和运输

### （1）除另有规定外，供应商应批准的设备包装运输方案对所有设备进行恰当有效的包装和运送，使设备受到有效的保护，不受潮湿、剥蚀、防震、防辐射、变形或其它形式的损坏。

### （2）每件包装外面应清楚地打上记号，这些记号或标志应在运单上清楚地标注产品名称、型号和重量等。

### （3）包装的费用应包括在合同金额内，这些包装材料仍然是采购人的财产。

### （4）如果需要的话，备件应装在箱内运送，这些箱子应适合储存，在它们的整个储存年限内不会损坏，储存年限应在包装上说明，所有备件应加以标签以示区别。

### 5.安装、调试与交付使用

### （1）安装

### 供应商负责设备安装的全过程。包括安装前与土建工程供应商一起对土建工程中与设备安装有关的部分进行复测。复测的依据是经批准的土建图纸。供应商应认真作好复测记录，如不满足要求，应督促土建工程供应商修凿至满足要求。

### （2）调试与交付使用

### 调试即为工程的竣工试验阶段，其目的是验证合同中的所有设备均能安全、有效地按本合同要求运行，基本包括以下部分：

### （1）各单项设备无负荷及带负荷试运行；

### （2）本项目的联动调试；

### （3）各项电气设备共同进行试运行在七天内累计运行72小时或连续运行24小时；

### （4）在整个合同工程施工完毕，通过检测、试验及连续试运行后证明满足本合同要求，以及提交的图纸与资料也满足要求的情况下，采购人才可接收。

### 6.备品备件

### 供应商应列出运行必需的和供应商推荐采购人选购的备品、备件的品种、规格、数量、单价和总价。

### 采购人有权订购或取消清单中的任何备品备件。

### 安装、调试和试运行阶段所需的各种消耗品应由供应商提供，并且不计入备品备件中。

### 合同中规定的有关设备测试、运输、付款限期、质量保证等条件，同样适用于备品备件和消耗品。

### 所提供的全部备品备件及消耗品应能与原有的部件互相替换，其材料、工艺及构造均应相同。

### 所有备品备件及消耗品的包装和处理都要适于在工地长期贮存。每个备品备件的包装箱上都要清楚地标上说明和用途。当数个备品备件装在一个箱内时，则应在箱外给出目录，箱内附有详细清单。所有箱子都应标志清楚并进行编号。

### 备品备件和消耗品应同设备一起运到工地。

### 7.维修和试验设备

### 供应商应提供维修和试验必需的专用工具，以及列出供应商推荐供采购人选购的仪器设备、电缆、电源线和辅助设备的品种、规格、数量、单价、总价。

### 采购人有权选购或取消清单的任何设备。

### 8.技术标准和规程规范

### （1）除本技术条款另有规定外，供应商施工所用的材料、设备、施工工艺和工程质量的检验和验收应符合本技术条款中引用的国家和行业颁布的技术标准和规程规范规定的技术要求。

### （2）当本技术条款的内容与所引用的标准和规程规范的规定有矛盾时，应以采购人指示为准。

### （3）在施工过程中，采购人为保证工程质量和施工进度的要求，有权指示供应商或批准供应商采用新技术和新工艺，并增补和修改技术条款的内容。其增补和修改的内容涉及变更时，应按本合同《合同条款》的有关规定办理。

### （4）本合同技术条款中引用的标准和规程规范在本合同出版时均为有效，所有标准和规程规范都会被修订，应执行其最新版本。

### 9.观测仪器设备技术要求及选型原则

### （1）监测传感器要求

### 1）保证其提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合招标文件的要求。

### 2）所选监测仪器的制造厂家：有较强的设备制造质量保证，信誉好，且具有长期提供备件、维修和技术支持的能力，在10年内有备品备件支持。

### （2）设备选型原则

### 1）可靠性：系统应能长期稳定可靠运行；数据采集要求准确可靠；应有人工监测的接口，以保证即使自动化系统发生故障，也不会丢失监测数据；应用软件应运行稳定，确保不发生致命错误；

### 2）接口适应性（实用性）：数据采集单元应能适应各种仪器的接口，以满足工作原理各不相同的监测仪器能方便地接入；

### 3）先进性：由于自动化技术发展很快，安全监测自动化系统必须充分考虑技术的先进性和将来系统更新换代的兼容性；

### 4）开放性（可扩展性）：能方便地进行升级、扩展、修改、增加和替换；

### 5）易维护：系统必须具有较强的自诊断能力，自动查出系统故障并发出信息，以便及时修复。系统维护操作应简易；

### 6）对恶劣环境的适应性：能适应潮湿、露天等恶劣环境；

### 7） 防雷及抗电磁干扰：应具备防止感应雷电能力和抗电磁干扰能力，在发生雷击和干扰后，数据应不丢失、不失真，数据采集装置正常运行；

### 8）冗余设计：应有各种类型的软、硬件作冗余，以备应急维修或更换之用；

### 9）监测自动化系统设备必须是其制造厂家持有计算机信息系统集成资质证书之后的产品；安全监测信息管理软件必须是其开发商持有软件企业认定证书之后开发的软件。

### 10）良好的抗干扰、防雷电能力强。

### 11）符合国家或行业的技术标准和规程规范。

### （3）自动化系统要求

### 大坝安全监测自动化系统，它不仅包含水工、仪器、微电子、计算机及网络通信技术，而且还有大坝安全管理系统软件，既有硬设备，又有软科学。因此，自动化系统的设计应考虑在充分保证系统的实用性、可靠性的基础上，尽可能地做到系统的先进性，同时要满足一定条件下的经济性。在进行具体的系统实施时应遵循以下原则：

### 1）遵循我国现行标准和条例，按照招标文件对监测项目和测点布置的要求进行布置；

### 2）考虑到工程的总体要求和现有的条件，应选择经工程应用证明为成熟的自动化仪器设备；自动化采集系统应满足精度要求，长期运行稳定可靠，并具备良好的防雷抗干扰能力；

### 3）自动测量监测仪器设备在满足准确度要求的前提下，应力求结构简单、稳定可靠、维护方便；

### 4）系统选用的监测仪器设备，其品种、规格应尽量统一，以降低系统维护的复杂性。

### 5）自动化监测系统应做到组网灵活、安全可靠、稳定高效、维护简便；

### 6）大坝安全监测管理软件应功能完善、界面友好，能提供C/S（客户/服务器）和B/S（浏览器/服务器）的网络用户平台；

### 7）硬软件设备选择时应充分考虑生产厂商的专业技术水平和长期的技术支持能力

### 10.系统功能

### （1）可视化、在线动态监控

### 1）监测系统及仪器布置情况可视化

### 可显示建筑物及监测系统的总貌，各观测断面结构轮廓和仪器布置。并可根据工程情况增加或减少相关测点。

### 2）在线采集界面可视化

### 可进行图示化选测和过程曲线显示。

### 3）可视化图形、报表制作

### 有专门的图形制作、报表制作子系统。可以方便地进行各测点的测值过程线图形绘制，制作各种类型的测值报表。

### 4）在线动态分析及显示功能

### 能够在线动态显示特殊工况下指定的对象（某支仪器或者某一批仪器）的测量值，并能动态地绘出各仪器所监测对象物理的图示变化情况。

### （2）通信方式多样灵活

### 包括现场监控级、现场管理级、远程采集和监控通信管理

### （3）信息分析与管理功能强大

### 监控及管理系统软件包括在线控制、离线分析、大坝安全管理、网络系统管理、数据库管理、远程通信、系统管理、文档管理、测值换算等子系统，具有报表制作、图形制作、在线监控、远程控制、分级管理和日常工程安全监控和管理的全部功能。系统具有多重安全保密功能，保证整个安全监控系统的安全。

# 四、工作范围：

根据磋商文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

# 1.提供完整成套的货物

2.货物及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收；

3.完成各项安装、调试、检验、测试工作，并在采购人的配合下进行验收；提供各种数据资料；直至通过验收。

4.对业主的操作人员及维修人员进行技术培训；

5.质保期内系统的维保及维修；

6.售后服务的措施及承诺；

7.相关验收的专家评审费；

8.招标代理费等。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。

▲五、商务响应表

| 完成时间及地点 | 完成时间：合同签订后4个月内完成设备采购、安装调试及相应工程施工并经验收合格。 服务地点：采购人指定地点。 |
| --- | --- |
| 质量保证及售后服务 | （1）服务质量保证期2年。 （2）服务质量保证期内发生需服务事项，供应商应负责免费提供服务，并提供相应承诺书。 （3）供应商能提供快速的售后服务响应，如在使用过程中发生问题，供应商在接到采购人通知后在24小时内到达现场。 （4）在服务质量保证期内，供应商应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 （5）投标供应商在投标文件中说明质保期内提供的服务计划。 （6）磋商时有其它服务承诺的，一并履行。 |
| 培训 | （1）供应商应对用户的维修人员提供培训，使其能对系统进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修。 （2）供应商应对用户的操作人员提供操作培训，并使其能熟练应用系统。 （3)旨在提供更好的其他方式培训。 |
| 安装调试 | （1)安装地点：按采购单位要求。 （2)安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。 （3)安装过程中发生的费用由供应商负责。 供应商应在响应文件中提供其安装调试过程中使用单位需配合的内容 |
| 付款方式 | 项目完成并经验收合格后支付至合同价的80%，设备正常运行一年后支付至审计价的90%，设备正常运行二年后一次性付清余款。 |
| 履约保证金 | 合同签订时成交供应商向采购单位交纳5%合同价款的履约保证金。待成交供应商完成所有工作后，经采购单位确认后1个月内无息退还（违约部分除外）。合同履行完毕后如无质量索赔或扣款事件无息退还，如有，则扣除上述款项后无息退还。 |
| 磋商报价 | 磋商报价为完成本项目所必须的设施设备、材料、技术服务、劳务、交通、通讯、施工、售后服务及利润、税收等和其它措施费用。 |

六、为落实政府采购政策需满足的要求

1.文件依据

（1）扶持小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）

① 关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库[2011]181号）

② 《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

③ 浙江省财政厅、浙江省中小企业局转发财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监〔2012〕11号）

④ 财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

⑤ 《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

⑥ 浙江省财政厅 浙江省经济和信息化委员会 浙江省中小企业局关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知（浙财采监〔2018〕2号）

（2）节能环保

① 财政部 发展改革委 生态环境部 市场监督总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库〔2019〕9号）

② 关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）

③ 关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）

④ 市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号）

2.相关落实政策的要求

（1）扶持小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）

为响应扶持小微企业的政策，投标人为小微企业的，需提供相关证明材料，符合要求的，其投标报价给予相应扣除，具体详见评分办法。在政府采购活动中，监狱企业及残疾人福利性单位均视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

（2）其他的国家政策支持

供应商享受其他国家政策支持的，需提供相关证明材料，详见评分办法，符合要求的，相应评分予以得分。

七、其他要求

1.本磋商文件中带“▲”的条款内容，为本次磋商的主要条款和实质性内容，供应商必须全部响应，否则将作无效标处理。

2.供应商需进行现场踏勘充分了解大坝检测系统的现状及存在问题。

3.供应商必须确保所提供的货物能与采购单位现有的设备相配套，并需在磋商响应文件中针对性地进行说明，并提供相关证明材料及承诺。

4.文件中所提的是基本服务要求，供应商应根据相关法律法规及采购人机构特点，提供更为完善的服务。

# 第三章  磋商须知

# 供应商须知前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：长兴县合溪水库监测系统改造服务项目 |
| 2 | 采购单位：长兴县合溪水库管理局 |
| 3 | 磋商报价及费用：1、本项目竞标应以人民币报价；2、不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用； |
| 4 | 磋商保证金：无。 |
| 5 | 现场踏勘：自行踏勘，费用自理。 |
| 6 | 演示时间及地点: 根据磋商小组要求。演示要求详见评分标准。 |
| 7 | 答疑与澄清：1.供应商应认真阅读本磋商文件，发现其中有误或有不合理要求的，供应商必须在2019年 月 日17：00前以书面形式要求采购机构澄清（供应商应把握所提疑问是否确需澄清或质疑，相关非实质性问题可以沟通解决的请及时电话联系，以免答疑后影响用户的正常采购进程），采购代理机构对已发出的磋商文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，将在磋商文件要求提交磋商响应文件截止时间3日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有磋商文件收受人。逾期提出的，采购代理机构可不予受理、答复，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外。 2.采购代理机构将以书面形式答复供应商要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买磋商文件的供应商；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。 3.磋商文件澄清、答复、修改、补充的内容为磋商文件的组成部分。当磋商文件与磋商文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。 4.磋商文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充磋商文件。 5.因供应商提供联系资料错误等原因导致采购代理机构未能将有关澄清、答复、修改或补充通知送达供应商或通知供应商前来领取的，责任由供应商自负。 |
| 8 | 采购预算：149万元 |
| 9 | 竞争性磋商文件组成：资信及商务文件、技术文件、报价文件正本各 1 份；副本各3份；其中资信及商务文件、技术文件可装订在一起，报价文件单独密封包装； |
| 10 | 磋商截止时间：2019年 月 日9：00时 磋商响应文件递交地点：长兴县市民服务中心四楼（长兴县锦绣路8号）公共资源交易中心开标室（届时详见四楼大屏公告栏） |
| 11 | 磋商时间：2019年 月 日9：00时 磋商地点：长兴县市民服务中心四楼（长兴县锦绣路8号）公共资源交易中心开标室（届时详见四楼大屏公告栏） |
| 12 | 成交办法：本次竞争性磋商采用符合要求和服务，综合得分最高的确定成交人。 |
| 13 | 成交公示：成交供应商确定后2个工作日内，成交公示发布于“浙江省政府采购网”（http://www.zjzfcg.gov.cn/）、“长兴县公共资源交易中心网 ”（http://ggzy.zjcx.gov.cn:8081/cxweb/） |
| 14 | 签订合同时间：成交通知书发出后30日内。 |
| 15 | 付款方式：项目完成并经验收合格后支付至合同价的80%，设备正常运行一年后支付至审计价的90%，设备正常运行二年后一次性付清余款。 |
| 16 | 竞争性磋商文件有效期： 60 天 |
| 17 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： 1）采购代理机构将对本项目磋商供应商的信用信息进行查询和甄别。 2）查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 3）信用信息查询记录和证据以网页截图方式留存，加盖单位公章制作在资信及商务文件中。 4）不良信用记录指：1.被列入信用中国网站“失信被执行人”、“ 重大税收违法案件当事人” 名单； 2.被列入中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录”名单； 5）信用信息的使用规则：供应商存在不良信用记录的，其磋商响应文件将被拒绝。 6）如允许联合体磋商的，联合体成员存在不良信用记录视同联合体存在不良信用记录。 |
| 18 | 为提高采购效率，节省采购成本，获取了磋商文件的供应商，若放弃参加磋商的，请在开标前1个工作日10:00之前以书面形式（电子扫描件、传真或书面送达，加盖单位公章，电子扫描件、传真件与原件具有同等效力）通知采购代理机构，以便代理机构决定是否申请抽取专家。 |
| 19 | 解释：本竞争性磋商文件的解释权属于招标采购单位。 |

一、说明

（一）总则

1.本竞争性磋商文件解释权归本项目招标采购单位。

2.本次磋商工作是按照《中华人民共和国政府采购法》等相关规定组织和实施。

3.无论磋商过程中的做法和结果如何，供应商自行承担磋商活动中所发生的全部费用。

4.本竞争性磋商文件中加注 (“▲”)号的为实质性条款。

（二）供应商的特定条件

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件。

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

▲特定资格要求

1.资质条件：具有工程咨询单位水利水电专业甲级资信证书或具有水利工程质量检测（量测类）甲级资质证书。

2.供应商及拟派的项目负责人自2015年1月1日以来至投标截止日止无水利建设市场不良行为档案记录（按浙水建【2010】33号文执行）。

3.本项目不接受联合体磋商。

（三）定义

1.“采购单位”系指长兴县合溪水库管理局。

2.“采购代理机构”系指受采购单位委托组织磋商的浙江经纬工程项目管理有限公司。

3.“招标采购单位”系指组织本次磋商的采购代理机构和采购单位。

4.“供应商”是指向采购单位提供竞争性磋商文件所叙述的合格磋商单位。

## 二、竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件组成

竞争性磋商文件由总目录所列内容组成。

（二）竞争性磋商文件的澄清

供应商如发现竞争性磋商文件中内容存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法、违规等有疑点要求澄清的，请在“磋商须知”规定的时间内把所需答疑的问题以书面形式（盖单位公章）提交至采购代理机构，逾期不得再对竞争性磋商文件的条款提出疑问，由此而导致供应商不成交或成交后产生不利因素的，责任由供应商自负。

（三）竞争性磋商文件的修改

1.在磋商响应文件提交截止时间前，招标采购单位有权修改竞争性磋商文件，并以书面形式通知所有参加磋商的供应商。修改文件作为竞争性磋商文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

2.为使供应商有足够的时间按修改文件要求修正磋商响应文件，招标采购单位可视情推迟磋商响应文件提交截止时间和磋商时间，并将此变更通知各供应商。

3.竞争性磋商文件的澄清、修改、补充等内容均以书面明确的内容为准。当竞争性磋商文件与竞争性磋商文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

## 三、磋商响应文件的编制

（一）磋商响应文件格式

1.供应商应按竞争性磋商文件中所提出的格式要求编制。

2.本次磋商响应文件所用的纸张一律采用A4型纸，相关内容需打印或用不退色的墨水填写。

3.磋商响应文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位（除规范另有规定外）。

4.供应商应仔细阅读竞争性磋商文件中的所有内容，按竞争性磋商文件要求详细编制磋商响应文件，并保证磋商响应文件的正确性和真实性，所有文件资料必须是针对本次磋商。

5.磋商响应文件如有错漏必须修改，修改处须加盖单位公章或校正章。

6.由于字迹模糊或表达不清所引起的后果由供应商自负。

7.不按竞争性磋商文件要求密封的磋商响应文件将被拒绝。

（二）磋商响应文件的组成：

磋商响应文件由资信及商务文件、技术文件、报价文件三部份组成。

请根据评标办法在磋商响应文件中提供相关证明资料（复印件加盖公章），注明原件核查的，开标现场需递交原件，以原件计分，未提供原件不得分；注明原件备查的，届时查询时未提供原件不得分。

1.资信及商务文件：

（1）磋商声明书；

（2）法定代表人有效身份证明书；

（3）法定代表人授权委托书；

（4）资格证明材料：

①营业执照（复印件加盖公章）

②资质或资信证书（复印件加盖公章）

③提供自磋商公告发布之后任意时间的“信用中国”（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购（www.ccgp.gov.cn ）供应商信用查询网页截图；（信用中国网站“失信被执行人”、“ 重大税收违法案件当事人” 的查询以及中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录”的查询，复印件加盖公章）

（5）体系认证；（根据评分办法提供，如有，复印件加盖公章）

（6）企业获奖；（根据评分办法提供，如有，复印件加盖公章）

（7）类似项目业绩（根据评标办法提供，供应商同类项目实施情况一览表，如有，复印件加盖公章，原件备查）

（8）售后服务；（根据评分办法提供）

（9）政策分相关证明资料（除小微企业扶持外的政策扶持，根据评标办法提供，如有，复印件加盖公章）

（10）商务响应表；（格式见附件）

（11）供应商需要说明的其他文件和说明。

2.技术文件：

（1）改造实施方案；(根据评分办法提供）

（2）拟投入的设备设施；（根据评分办法提供）

（3）项目组人员保障；（根据评分办法提供）

（4）技术响应表；（根据评分办法提供，格式见附件）

（5）服务采购清单（不含报价）；（所有完成本项目服务的设备需注明品牌、型号等）

（6）供应商需要说明的其他文件和说明。

3.报价文件：

（1）磋商函；（格式见附件）

（2）小微企业声明函；（格式见附件,供应商必须在声明函后提供本单位“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”（http://xwqy.gsxt.gov.cn/）页面查询结果（加盖供应商公章））；

（3）残疾人福利企业声明函；（格式见附件）

（4）属于监狱企业的证明文件；（格式自拟）

（5）招标代理服务费承诺函；（格式见附件）

（6）磋商报价明细表；（格式自拟）

（7）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明；（格式自拟）

（8）磋商报价一览表。（格式见附件）

注：法定代表人授权委托书、磋商声明书、磋商函、磋商报价一览表必须由法定代表人或授权代表签名并加盖单位公章。

（三）供应商竞争性磋商文件内容填写说明

1.所有报价均应使用人民币（元）表示；

2.供应商应按本次磋商项目进行报价，不得缺项和漏项；

3.供应商应按竞争性磋商文件规定的，只允许有一个报价，任何有选择性的报价，将不予接受；

4.磋商分二轮进行，首次报价在响应文件中体现；最终报价在磋商结束后由所有参加磋商的供应商在规定的时间内书面提供（届时采购代理机构将另行提供表格）；

5.供应商的最终报价由供应商自担全部风险责任；

6.各供应商拟采取的竞争措施和提供给采购人的优惠条件应在磋商响应文件中列明；

7.供应商所有优惠条件和优惠费用不得降低和影响本项目质量；

8.报价大写与小写不符时以大写为准；

9.供应商对竞争性磋商文件里有关磋商报价的全部内容应仔细确认，若有个别异议，应在开标前提出修改意见，否则视同全部确认。

（四）磋商保证金:无

（五）磋商有效期

1.磋商响应文件的有效期为磋商截止之日后的60日历天。

2.特殊情况下，在竞标有效期满之前，采购单位可以书面形式要求供应商同意延长磋商有效期。供应商可以以书面形式拒绝或接受上述要求。对于接受该要求的供应商，采购单位既不要求也不允许其修改磋商响应文件，但将要求其相应延长磋商有效期。

（六）磋商响应文件的签署及规定

1.供应商应编制磋商响应文件；资信及商务、技术、报价文件正本各 1 份；副本各3份；（资信及商务文件、技术文件）可一起装订、密封；报价文件必须分开装订、密封。每份磋商响应文件应清楚地标明“正本”或“副本”； 一旦正本与副本不符，以正本为准。

2.磋商响应文件的正本与副本均应采用A4纸打印，字迹清晰，易于辨认，并装订成册。

3.除供应商对错处作必要修改外，磋商响应文件中不许加行涂抹或改写。任何行间插字、涂改和

增删，必须由法定代表人或其授权代表人在旁边签字盖章才有效。否则，作无效标处理。

4.电报、电话、传真形式的磋商概不接受。

四、磋商响应文件的密封与递交

（一）磋商响应文件的密封与标记

1.磋商响应文件须提供正本1份，副本3份；

2.磋商响应文件应用A4书写纸打印，按顺序编号装订成册，并有目录和封面（自行设计）；

3.供应商应将磋商响应文件正本和所有副本用单独的信封密封，且在信封上标明“正本”、“副本”的字样；

（1）信封上应注明：

A、供应商名称，并在封袋骑缝处加盖公章。如因标注不清而产生的后果由供应商自行负责。

B、项目编号、项目名称、正本或副本及“请勿在2019年 月 日上午9:00时之前启封”的

字样。

（2）如果封袋未按上述要求密封或加写标记，采购代理机构对误投或过早启封概不负责。

4.供应商的法定代表人授权书及代理人有效的身份证明（原件），在开标时需再单独提交一份给采购人，以便对供应商资格进行审核。

5.未按上述规定提交的磋商响应文件，一切后果由供应商负责。

（二）递交磋商响应文件的地点与截止日期

1.磋商响应文件递交的地点：长兴县市民服务中心四楼（长兴县锦绣路8号）公共资源交易中心开标室（届时详见四楼大屏公告栏）。

2.磋商响应文件递交截止日期：2019年 月 日9：00时前。

3.因竞争性磋商文件的修改推迟磋商截止日期时，则按采购代理机构另行通知规定的时间递交。

4.磋商响应文件应在磋商截止时间前派人送达指定地点。

5.电报、电话、传真形式的磋商概不接受。

6.采购代理机构对磋商响应文件送达过程中的遗失或损坏不负责任。

（三）迟交的磋商响应文件

采购代理机构将拒绝接收在磋商截止日期和时间后送达的磋商响应文件。

（四）磋商响应文件的补充与修改

1.供应商在竞争性磋商文件要求提交磋商响应文件的截止时间前，可以补充、修改或撤回已提交的磋商响应文件，并书面通知采购人。补充、修改的内容为磋商响应文件的组成部分。

2.供应商对磋商响应文件的补充、修改的内容应按磋商响应文件编制的规定和磋商响应文件的密封和标记的规定进行准备、密封、标注和递送。

3.磋商截止日期后不得修改磋商响应文件。

4.供应商不得在磋商截止日起至磋商有效期规定的磋商响应文件有效期满前撤回磋商响应文件。

五、磋商规则、程序

（一）磋商规则

1.采购代理机构将于本须知前附表规定的时间和地点召开磋商会，所有供应商均应准时参加磋商会。参加磋商会的供应商的法定代表人或其授权代理人应出具其有效身份证明、授权委托书，供应商的法定代表人或其授权代理人未参加磋商会或迟到的，事后不得对采购相关人员、磋商过程和磋商结果提出异议；

2.磋商会由采购代理机构主持。

五、磋商规则、程序

3.对供应商的磋商响应文件出现下列情况之一的，作无效处理：

（1）磋商响应文件逾期送达或未按规定的地点送达的；

（2）不具备磋商文件中规定的资格条件要求的；

（3）供应商提交两份或两份以上内容不同的磋商响应文件，或在一份磋商响应文件中对同一采购项目有两个或两个以上报价的；

（4）磋商响应文件载明的采购项目完成期限超过磋商文件规定的期限，采购人不能接受的；

（5）磋商响应文件载明的采购项目磋商有效期、服务期少于磋商文件规定期限的；

（6）磋商响应文件未响应磋商文件规定的付款方式的；

（7）磋商响应承诺的技术规范、技术标准明显不符合国家强制性要求的；

（8）磋商响应承诺载明的验收标准和方法等不符合国家规定及磋商文件要求的；

（9）磋商响应文件字迹模糊辨认不清的（磋商小组一致认为难以确认）；

（10）磋商时供应商的法定代表人或其授权代理人未能当场出具有效身份证明的；

（11）超出经营范围响应承诺的；

（12）提供虚假资料的；

（13）不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求（磋商小组一致认定）的；

（14）未满足磋商文件中带“▲”号条款的；

（15）磋商响应承诺的技术指标、参数等存在实质性偏离（磋商小组一致认定）的；

（16）未提供竞争性磋商文件要求的采购清单，影响磋商正常进行的；

（17）供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在现场合理的时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料，供应商不能证明其合理性，评委按照少数服从多数的原则判定其为无效投标的；

（18）法律、法规、规章及省级以上规范性文件等规定的其他情形。

（二）磋商小组与磋商原则

1.磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。

2.磋商小组负责磋商活动，遵循公开、公平、公正、科学合理，竞争择优的原则。

（三）磋商过程的保密

1.凡属于对磋商响应文件的审查、澄清、评判和比较的有关资料、成交候选供应商的推荐情况及与磋商有关的其他任何情况信息，磋商小组成员、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与磋商有关的人员均应当予以保密。

2.在磋商响应文件的评判和比较、成交候选供应商推荐以及授予合同的过程中，供应商向招标采购单位和磋商小组施加影响的任何行为，都将会导致其磋商被拒绝。

3.磋商小组分别与各供应商进行商务、技术及价格磋商，在磋商过程中，磋商小组成员不得透露其他供应商的磋商信息，严守商业秘密。

（四）磋商响应文件的澄清

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等以书面形式作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（五）磋商程序与方法

1.资格审查

采购人代表依据法律、法规和磋商文件规定，对磋商响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

2.符合性审查

磋商小组对通过资格审查的供应商进行符合性审查。依据磋商文件的规定，从磋商响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

3.分别与供应商进行商务、技术及其他部分磋商

磋商小组所有成员遵循“公开、公平、公正”的原则，采用相同的程序和标准，所有成员按顺序与单一供应商分别进行单独封闭式磋商。包括对服务价格、服务质量水平和保障措施、服务期限、服务方案、履约能力、付款方式等方面进行磋商和综合分析考评，以确定是否满足采购要求。各供应商在当场答复的同时，须对磋商中所涉及的澄清、修改、承诺等补充资料在规定的时间内以书面文件形式提交至磋商小组，其书面文件必须由供应商的法定代表人或其授权代理人签字（或签章），作为磋商响应文件的补充。如该供应商成为成交供应商，则该供应商的磋商响应文件（含所有补充资料）将作为合同的组成部分。磋商分二轮进行。

4.磋商响应文件计算错误的修正

（1）磋商响应文件中磋商报价一览表内容与磋商响应文件中磋商分项报价表内容不一致的，以磋商报价一览表为准；

（2）磋商响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准;

（4）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（5）对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5.商务、技术及其他部分磋商结束后，所有供应商须按磋商小组要求，在规定时间内将最终报价以书面形式密封提交至磋商小组。在磋商内容不变的情况下，最终报价不能高于前轮报价和最高限价，高出报价的将作为无效标处理。

6.确定成交供应商

（1）在全部满足磋商文件实质性要求的前提下，按综合得分高低推荐2名成交候选供应商。

（2）采购代理机构应当在磋商结束后二个工作日内将磋商评审报告送采购人确认。

（3）采购人应当在收到磋商评审报告后五个工作日内，按照磋商评审报告中推荐的排列顺序依法确定成交供应商。

7.成交公告

采购代理机构应当在收到采购人书面确定成交供应商通知后二个工作日内将成交结果在原发布磋商公告的媒体上予以公告。公告期按有关规定执行。

8.成交通知

（1）在成交公示期满后，由采购人向成交人发出成交通知书并同时通知落标人；

（2）成交通知书将作为双方签订合同的依据；

（3）如果成交人没有按时签订合同，采购单位将有充分理由取消该成交决定。

在磋商中，出现下列情形之一的，磋商小组可以宣布磋商失败：

（1）符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的（特殊情况经审批同意的除外）；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的;

（4）供应商的报价均超采购预算的，采购人不能支付的;

（5）法律、法规、规章等规定的其他情形除外。

废标后，招标采购单位将废标理由通知所有供应商。

六、成交通知、授予合同

（一）授予合同的依据

1.招标采购单位签发的成交通知书；

2.磋商文件、磋商文件的修改及补充通知（函）；

3.磋商响应文件和磋商时供应商作出的书面澄清、说明、纠正、承诺等；

（二）合同签订

1.采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起7日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等磋商文件和响应文件签订政府采购合同。否则应承担相应的法律责任。

2.磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清文件和承诺均为合同附件。

3.采购人如不与成交供应商订立合同，或者采购人、成交供应商订立背离合同实质性内容的协议，由政府有关部门责令改正，同时依法承担相应法律责任；

4.成交供应商如不按规定与采购人订立合同，则招标采购单位将废除授标，并按《中华人民共和国政府采购法》的有关规定承担法律责任。

5.成交供应商应当按照合同约定履行义务，完成成交项目各项工作，不得将成交项目违法转让（转包）给他人。

6.自合同签订之日起七个工作日内，成交供应商需将合同分别到长兴县政府采购办公室和采购代理机构备案。

（三）履约保证金

成交供应商签订采购合同前必须向采购人提交成交金额的5%作为履约保证金。合同履行期内，成交供应商有违反合同约定行为的，采购人有权要求成交供应商以部分或全部履约保证金承担违约责任。履约保证金在成交供应商按合同约定竣工验收合格后自动转为工程质保金，交工验收二年后经验收检查未出现质量问题，一次付清（无息）。

（四）磋商费用

# 供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。无论磋商过程中的做法和结果如何，采购代理机构和磋商小组在任何情况下均无义务。

七、招标代理费

经采购人和代理公司协商，本项目招标代理服务费由成交供应商支付。本次招标代理服务费为壹万捌仟元整，请供应商综合考虑到磋商报价中，在领取成交通知书时一次性支付给采购代理机构。

# 第四章  磋商办法和评分标准

为公正、公平、科学地选择成交供应商，根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于长兴县合溪水库监测系统改造服务项目的评标。

一、总则

本次磋商采用综合评分法，总分为100分，其中价格分50分，技术分、资信及商务分50分两部分。合格供应商的评审得分为各项目汇总得分，磋商小组根据评审综合得分从高到低推荐 2 名磋商侯选供应商。得分相同的，按报价由低到高顺序排列；得分且报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的的供应商为成交候选供应商,排名第二的供应商为候补成交候选供应商……其他供应商成交候选资格依此类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

供应商评审综合得分=价格分+(技术分+资信及商务分)

二、评标内容及标准

（一）价格分评定：50分

价格分采用低价优先法计算，取所有有效供应商中满足磋商响应文件要求且最终报价最低的供应商的价格为评标基准价，其他供应商的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/最终报价）×50%×100

注:价格计算扣除

（1）根据规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予6%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中投标人必须提供的《小微企业声明函》以及本单位、制造商（如有）“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（加盖投标人公章），并在报价明细表中说明制造商情况。

联合体投标时，联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受政策;联合体其中一方为小型、微型企业的，联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，须同时提供联合体协议约定（包含小型、微型企业的协议合同份额）。

（2）根据规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。

（3）根据规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。”

上述计算扣除不累计计算，最高扣除6%；未提供以上材料的，均不给予价格计算扣除。

（二）技术、资信及商务评定

技术、资信及商务分按照磋商小组成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：

技术、资信及商务分=磋商组所有成员评分合计数/磋商小组组成人数

附件：评分表格式（技术、商务、资信及其他分，共50分）

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 | 以下凡是没有提供的，均不得分。 | 35分 |
| 1 | 技术指标满足要求情况 | （1）所投产品参数配置等所有指标均满足磋商文件要求的得3分,不满足的每项扣0-1分,扣完为止。（0-3） | 0-6 |
|  |  | （2）根据供应商提供的所投产品与采购单位现有设备相匹配的证明材料及承诺等，能符合实际要求、证明材料齐全得0-3分。 |  |
| 2 | 产品性能、质量等整体评价 | （1）供应商提供的项目总体理解中对投标产品的功能、性能等的详细描述是否能体现在同类产品中是否具有优势等。产品优势性证明材料齐全的得0-4分。 | 0-8 |
|  |  | （2）所投产品的品牌市场占有率、使用现况、用户反馈的优劣得0-4分。 |  |
| 3 | 改造实施方案 | 根据供应商提供的如下内容或要求进行综合评定：内容齐全、逻辑流畅、符合实际、针对性强、科学有效的，相应分值得满分，其余每涉及一项欠缺的扣0-1分，扣完为止： （1）项目改造施工方案：0-3分 （2）安全文明施工方案：0-1分 （3）进度安排方案：0-1分 （4）监测设施改造施工图编制方案：0-5分 （5）大坝监测系统评价报告编制方案：0-5分 以上方案未提供不得分。 | 0-15 |
| 4 | 项目组人员保障 | （1）根据项目组成员构成完整性，专业结构是否合理，是否具备相应的素质及经验等得0-2分。 | 0-6 |
|  |  | （2）拟派项目负责人具有水利或水电类高级职称的得2分。注：须提供相关证书的复印件并加盖公章，未提供不得分。 |  |
|  |  | （3）项目组其他成员，如有水利或水电类专业中级及以上职称的，每人得0.5分，最高2分。注：须提供相关证书的复印件并加盖公章，未提供不得分。 |  |
| 二 | 资信及商务分 | 以下凡是没有提供的，均不得分。 | 15分 |
| 5 | 体系认证 | 供应商具有 ISO9001 质量体系认证证书得2分，没有不得分。复印件加盖公章。 | 0-2 |
| 6 | 企业获奖 | 供应商具有大坝安全类国家科技进步奖证书的得1分，没有不得分。复印件加盖公章。 | 0-2 |
|  |  | （2）具有全国工程勘察与岩土行业诚信单位证书的得1分，没有不得分。复印件加盖公章。 |  |
| 7 | 类似项目业绩 | 2015年1月1日（以合同签订时间为准）以来具有同类水库大坝安全监测系统项目（水库规模不小于本项目），每个合同得1分，最高5分。复印件加盖公章。 | 0-5 |
| 8 | 售后服务 | （1）投标人承诺的售后服务方案是否完善、除磋商文件要求外有无其他优惠措施、是否有实质性优惠等得0-3分。 | 0-4 |
|  |  | （2）根据供应商售后服务维护网点、备品备件及维护技术力量的优劣得0-1分。 |  |
| 9 | 政策分 | 供应商按规定享受其他的国家政策支持、扶持的得0.5分。 注：供应商提供相关证明资料（例：响应国家关于下岗工人再就业的政策等证明资料），证明资料复印件加盖公章。 | 0-0.5 |
| 10 | 标书制作 | 磋商响应文件编制完整，格式规范、装订整齐、符合磋商文件要求的，得0-1.5分；磋商响应文件有关内容前后矛盾、与磋商文件要求不一致等，评标委员会允许且需要通过询标等程序进行澄清的，该项不得分；磋商响应文件存在其他错漏的，每项（次）扣 0.5 分，扣完该项得分为止。 | 0-1.5 |

第五章 合同主要条款

（供参考）

项目名称：长兴县合溪水库监测系统改造服务项目

项目编号：ZJJWCG-2019-080

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据浙江经纬工程项目管理有限公司关于长兴县合溪水库监测系统改造服务项目竞争性磋商成交的结果，签署本合同。

一、服务内容

完成合溪水库监测系统改造所应做的所有工作。

二、合同金额

本合同金额为（大写）：              元（￥         元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方交纳合同总价5%作为本合同的履约保证金。待乙方完成所有工作后，经采购单位确认后1个月内无息退还（违约部分除外）。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期

质保期：       年。（自交货验收合格之日起计）

九、完成时间及地点

1.完成时间：合同签订后4个月内完成设备采购、安装调试及相应工程施工并经验收合格。

2.地点：  甲方指定地点   。

十、货款支付

项目完成并经验收合格后支付至合同价的80%，设备正常运行一年后支付至审计价的90%，设备正常运行二年后一次性付清余款。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技

术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在2小时内到达甲方现场。

4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期 5  年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和检测

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步检测，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步检测不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内检测。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对检测文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货检测和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步检测及最终检测，并由其出具质量检测报告。

5.检测时乙方必须在现场，检测完毕后作出检测结果报告；检测费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保

证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期检测和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4.本合同正本一式五份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份；采购代理机构一份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日

第六章  磋商响应文件格式

（本章仅提供了部分磋商文件中所需的表格格式，供应商应根据第四章“磋商办法及评分标准”及第六章中“磋商响应文件的组成和格式”制作完整的响应的磋商响应文件）

## 一、磋商响应文件外层包装封面格式

1、所有磋商响应文件的外包装封面格式：(可选用)

磋 商 响 应 文 件

项目名称：

项目编号：

磋商响应文件名称：资信及商务文件、技术文件、报价文件

供应商名称：

供应商地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

二、资信及商务文件、技术文件外包装封面格式

资信及商务文件、技术文件

正本/或副本

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

供应商地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

三、报价文件外包装封面格式：

报 价 文 件

正本/或副本

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

供应商地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

四、资信及商务文件、技术文件格式

（一）资信及商务文件、技术文件目录

1.资信及商务文件：

（1）技术、资信及商务分评分索引表————————页码

（2）磋商声明书————————

（3）法定代表人有效身份证明书————————

（4）法定代表人授权委托书————————

（5）资格证明材料————————

（6）供应商单位情况表————————

（7）体系认证————————

（8）企业获奖————————

（9）类似项目业绩————————

（10）售后服务————————

（11）政策分相关证明资料————————

（12）商务响应表————————

（13）供应商需要说明的其他文件和说明————————

2.技术文件：

（1）改造实施方案————————页码

（2）拟投入的设备设施————————

（3）项目组人员保障————————

（4）技术响应表————————

（5）服务采购清单（不含报价）————————

（6）供应商需要说明的其他文件和说明————————

3.资信及商务文件、技术文件封面

资信及商务文件、技术文件

正本/或副本

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

供应商地址：

日期：   年   月   日

（二）资信及商务文件、技术文件：

1.资信及商务分、技术分评分索引表格式：

| 序 号 | 评分 内容 | 评分原则 | 自评分 | 磋商响应文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术分 （35分） | 技术指标满足要求情况（0-6） | （1）所投产品参数配置等所有指标均满足磋商文件要求的得3分,不满足的每项扣0-1分,扣完为止。（0-3） （2）根据供应商提供的所投产品与采购单位现有设备相匹配的证明材料及承诺等，能符合实际要求、证明材料齐全得0-3分。 |  |  |
|  |  | 产品性能、质量等整体评价（0-8） | （1）供应商提供的项目总体理解中对投标产品的功能、性能等的详细描述是否能体现在同类产品中是否具有优势等。产品优势性证明材料齐全的得0-4分。 （2）所投产品的品牌市场占有率、使用现况、用户反馈的优劣得0-4分。 |  |  |
|  |  | 改造实施方案（0-15） | 根据供应商提供的如下内容或要求进行综合评定：内容齐全、逻辑流畅、符合实际、针对性强、科学有效的，相应分值得满分，其余每涉及一项欠缺的扣0-1分，扣完为止： （1）项目改造施工方案：0-3分 （2）安全文明施工方案：0-1分 （3）进度安排方案：0-1分 （4）监测设施改造施工图编制方案：0-5分 （5）大坝监测系统评价报告编制方案：0-5分 以上方案未提供不得分。 |  |  |
|  |  | 项目组人员保障（0-6） | （1）根据项目组成员构成完整性，专业结构是否合理，是否具备相应的素质及经验等得0-2分。 （2）拟派项目负责人具有水利或水电类高级职称的得2分。注：须提供相关证书的复印件并加盖公章，未提供不得分。 （3）项目组其他成员，如有水利或水电类专业中级及以上职称的，每人得0.5分，最高2分。注：须提供相关证书的复印件并加盖公章，未提供不得分。 |  |  |
| 2 | 资信及商务分 （15分） | 体系认证（0-2） | 供应商具有 ISO9001 质量体系认证证书得2分，没有不得分。复印件加盖公章。 |  |  |
|  |  | 企业获奖（0-2） | （1）供应商具有大坝安全类国家科技进步奖证书的得1分，没有不得分。复印件加盖公章。 （2）具有全国工程勘察与岩土行业诚信单位证书的得1分，没有不得分。复印件加盖公章。 |  |  |
|  |  | 类似项目业绩（0-5） | 2015年1月1日（以合同签订时间为准）以来具有同类水库大坝安全监测系统项目（水库规模不小于本项目），每个合同得1分，最高5分。复印件加盖公章。 |  |  |
|  |  | 售后服务（0-4） | 投标人承诺的售后服务方案是否完善、除磋商文件要求外有无其他优惠措施、是否有实质性优惠等得0-3分。 根据供应商售后服务维护网点、备品备件及维护技术力量的优劣得0-1分。 |  |  |
|  |  | 政策分（0-0.5） | 供应商按规定享受其他的国家政策支持、扶持的得0.5分。 注：供应商提供相关证明资料（例：响应国家关于下岗工人再就业的政策等证明资料），证明资料复印件加盖公章。 |  |  |
|  |  | 标书制作（0-1.5） | 磋商响应文件编制完整，格式规范、装订整齐、符合磋商文件要求的，得0-1.5分；磋商响应文件有关内容前后矛盾、与磋商文件要求不一致等，评标委员会允许且需要通过询标等程序进行澄清的，该项不得分；磋商响应文件存在其他错漏的，每项（次）扣 0.5 分，扣完该项得分为止。 |  |  |

2.磋商声明书格式：

磋商声明书

致：                     （采购单位名称）

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                 。我             （姓名）系            （供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的            项目的磋商，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其服务，我方就本次磋商有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有磋商响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.依据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本单位为______（大型、中型、小型、微型、不划型）企业，其中所属行业为________________、上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元。

4.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：____

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人（签字或盖章）：

供应商公章：

年    月    日

3.法定代表人有效身份证明书格式

法定代表人有效身份证明书

（姓名）是                        （单位全称）的法定代表人，

身份证号码为                  。

特此证明！

供应商：                  （盖章）

法定代表人或其授权代理人（签名或盖章）

日期：    年   月   日

——————————————————————————————

有效身份证明复印件粘贴处

4.法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明，我             （姓名）系                （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位的在职职工                  （姓名）为我单位代理人，以本单位的名义参加                                   （采购代理机构名称）的                                       项目的磋商活动。被授权代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被授权人无转委托权，特此委托！

授权代理人：        （签字）

身份证号码：

职务：

供应商：                  （盖章）

法定代表人：                       （签名或盖章）

日期：    年   月   日

——————————————————————————————

授权代理人有效身份证明复印件粘贴处

5.资格证明材料（格式自拟）

①营业执照（复印件加盖公章）

②资质或资信证书（复印件加盖公章）

③提供自磋商公告发布之后任意时间的“信用中国”（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购（www.ccgp.gov.cn ）供应商信用查询网页截图；（信用中国网站“失信被执行人”、“ 重大税收违法案件当事人” 的查询以及中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录”的查询，复印件加盖公章）

6.供应商单位情况表格式

供应商情况表

| 企业情况 |
| --- |
| 单位名称 |  |
| 地 址 |  | 法定代表人 |  |
| 成立时间 |  | 注册资本 |  |
| 开户银行 |  | 帐 号 |  |
| 联系电话 |  |
| 企业总人数 |  | 管理 人员 |  | 技术 人员 |  | 职工 人员 |  |
| 经营范围 |  |
| 企业现有的资质证书 |  |

注：表格不能满足时可自行增加。

法定代表人或授权代表签字：

供应商公章：

年    月    日

7.企业认证；（根据评分办法提供，如有，复印件加盖公章）

8.企业获奖；（根据评分办法提供，如有，复印件加盖公章）

9.类似项目业绩格式（根据评标办法提供，供应商同类项目实施情况一览表，如有，复印件加盖公章，原件核备查）：

供应商同类项目实施情况一览表

供应商全称（加盖公章）：            项目编号：

| 序号 | 使用方 | 合同金额 | 签订时间 | 使用方联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |  |

法定代表人或其授权代理人（签名或盖章）：

日期：    年  月  日

注：1.企业业绩是指供应商类似项目已签署的合同(同类项目，提供合同复印件并加盖供应商公章），原件备查。

2.此表仅提供了表格形式，供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写。

10.售后服务；（根据评分办法提供）

11.政策分相关证明资料（除小微企业扶持外的政策扶持，根据评标办法提供，如有，复印件加盖公章）

### 12.商务响应表格式：

商务响应表

| 项目 | 磋商文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 完成时间及地点 |  |  |  |
| 服务要求 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 履约保证金 |  |  |  |
| 质保期及质保金 |  |  |  |
| 磋商报价 |  |  |  |

授权代表签字：

供应商公章：                               　 日  期：

13.供应商需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

14.改造实施方案；(根据评分办法提供）

15.拟投入的设备设施；（根据评分办法提供）

16.项目组人员保障；（根据评分办法提供，相关证明资料复印件加盖公章）

17.技术响应表格式；

技术响应表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 竞争性磋商文件要求 | 磋商响应文件具体响应 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：应对照竞争性磋商文件“第二章 磋商需求”，逐条说明所提供设备、服务已对竞争性磋商文件的技术要求（技术参数等）做出了实质性的响应，并申明与技术要求的响应和偏离。特别对有具体要求的，磋商供应商必须结合自身的情况进行说明。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞争性磋商文件要求，将导致磋商被拒绝。

法定代表人或授权代表签字：

供应商公章：

年    月    日

18.服务采购清单（不含报价）；（所有完成本项目服务的设备需注明品牌、型号等）

19.供应商需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

五、报价文件格式

1.报价目录

（1）磋商函 ————————页码

（2）小微企业声明函————————

（3）残疾人福利企业声明函————————

（4）属于监狱企业的证明文件————————

（5）招标代理服务费承诺函————————

（6）磋商报价明细表————————

（7）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明————————

（8）磋商报价一览表————————

2.报价文件封面

报价文件

正本/或副本

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

供应商地址：

日期：   年   月   日

3.磋商函格式：

磋 商 函

致：                     （采购单位名称）

根据贵方为               项目的磋商公告（项目编号：      ），签字代表         （全名）经正式授权并代表供应商                 （供应商名称）提交资信及商务文件、技术文件、报价文件正本各一份、副本 三 份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.供应商已详细审查全部“磋商文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于磋商文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.供应商在磋商之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受磋商文件的各项规定和要求，对磋商文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本磋商有效期自响应文件递交截止时间起60个日历天。

4.如成交，本磋商响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“磋商文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.供应商同意按照贵方要求提供与磋商有关的一切数据或资料。

6.与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                 邮编：                电话：

传真：               供应商代表姓名:               职务：

供应商名称(公章):

开户银行：                         银行帐号：

授权代表签字:___________

日        期:

2.小微企业声明函格式：（供应商必须在声明函后提供本单位“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”（http://xwqy.gsxt.gov.cn/）页面查询结果（加盖供应商公章））

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为                  （请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为               （请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加             单位的           项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他                     （请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

备注说明：

1、《小微企业声明函》中，须同时满足以上两个条件。如供应商提供非本企业制造的货物，须提供制造商“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”（http://xwqy.gsxt.gov.cn/）页面查询结果（加盖供应商公章）；

2、如联合体投标时，联合体各方均为小型、微型企业的，联合体各方须提供《小微企业声明函》以及“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”（http://xwqy.gsxt.gov.cn/）页面查询结果（加盖本单位公章）；联合体其中一方为小型、微型企业的，联合协议中须约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总额30%以上。

3.小微企业声明函格式：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

4.属于监狱企业的证明文件（格式自拟）

5.招标代理服务费承诺函格式：

招标代理服务费承诺函

致：浙江经纬工程项目管理有限公司：

根据磋商文件的规定，一旦我公司成交，我公司同意按磋商文件要求向贵公司交纳成交项目的招标代理服务费，在领取成交通知书时一次性付清。

本承诺函自开标之日起至本次采购期满有效。

授权代表签名：

供应商盖章：                          日  期：

年    月    日

6.磋商报价明细表（格式自拟）

7.供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

8.磋商报价一览表格式：

磋商报价一览表（首次报价）

供应商全称（加盖公章）：

项目编号：                                                     报价单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 磋商总报价 | 是否具有符合小微企业价格扣除政策的情形 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长兴县合溪水库监测系统改造服务项目 | 大写： |  |
|  |  | 小写： |  |

注:

1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2.磋商费用为完成本项目所必须的设施设备、材料、技术服务、劳务、交通、通讯、施工、售后服务及利润、税收等和其它措施费用。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商名称（盖章）：

日期：    年   月   日