基本格式：

关于对******************项目的意见建议

致：浙江新顺项目管理有限公司

对于贵公司于2021年*月*日公示的*********************项目采购要素，我公司有如下意见建议：

| 原条款 | 本公司意见建议 |
| --- | --- |

传真：********

联系人：********

联系电话：**********

联系手机：**********

单位名称：（加盖公章）

二O二一年*月*日

诸暨市大唐街道垃圾中转站地下水平式垃圾压缩设备采购项目

采购要素

一、项目名称：诸暨市大唐街道垃圾中转站地下水平式垃圾压缩设备采购项目

二、项目内容及规模

诸暨市大唐街道垃圾中转站地下水平式垃圾压缩设备采购项目，采购预算金额为人民币壹佰壹拾捌万元（¥1180000.00）整，具体详见采购需求。

| 序号 | 采购内容 | 单位 | 数量 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下水平式垃圾压缩设备 （包含旧设备拆除清理、新设备安装及基础配套建设、污水池改造） | 套 | 2 | 118万元 |

三、投标人（供应商）资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2、有该项目业务承接能力，且具有良好信誉的独立法人；

3、本项目不接受联合体投标。

四、评标办法：综合评分法

（1）满分为100分。总得分=商务技术得分+报价得分；

（2）商务技术得分=商务技术评分，商务技术评分=所有评委的有效评分的算术平均数。

（3）报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，评标基准价=通过商务技术评审入围的最低有效投标报价，价格权值=30%；

（4）商务技术分评分细则（70分）

| 序号 | 评分项目 | 评分要点及说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务资信部分（18分） |
| 1 | 企业资信实力 | 投标人具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证，每提供一个有效证书得1分，本项最高得3分。（注：投标文件中需提供有效期内证书复印件并加盖投标人CA签章，否则不得分。） | 0-3分 |
|  |  | 投标人具有通过《商品售后服务评价体系》（GB/T27922-2011）认证标准的售后服务认证证书：五星级得2分；四星级得1分；其它等级不得分。（注：投标文件中需提供有效期内证书复印件并加盖投标人CA签章，否则不得分。） | 0-2分 |
|  |  | 投标人具有第三方评级机构评定的企业信用等级证书：AAA级得2分；AA级得1分；A级得0.5分。（注：投标文件中需提供有效期内证书复印件并加盖投标人CA签章，否则不得分。） | 0-2分 |
| 2 | 项目业绩 | 投标人自2018年1月1日以来，具有类似垃圾压缩设备项目供货业绩的，每提供一个得3分，本项最高得9分。（注：投标文件中需提供以下证明材料（加盖投标人CA签章）：①政府（官网）中标（成交）公告网页截图；②中标（成交）通知书；③采购合同复印件或扫描件，以上材料缺一不得分。） | 0-9分 |
| 3 | 质保期 | 在招标文件原有的基础上，质保期每增加6个月，得1分，本项最高得2分。 | 0-2分 |
| 技术部分（52分） |
| 4 | 设备技术参数及性能符合度 | 根据投标货物的主要技术参数及性能描述对招标文件的响应情况进行打分（满分为22分）：①全部满足招标文件要求的（详见采购需求“二、设备主要技术参数及性能要求”），得22分；②打“★”的为实质性要求，有1条出现缺漏或负偏离，即作为无效投标处理；③不打“★”的要求，每负偏离或缺漏1条的扣2分，扣完为止。（注：投标文件中需提供以下材料（加盖投标人CA签章）：①第三方检测单位出具的带有CMA或CNAS标志的检测报告（检测报告签发（出具）时间以招标公告发布之日前为准，检测报告需包含所有技术参数加“★”部分，且不得出现缺漏或负偏离）；②技术偏离表（除技术参数外，其余加“★”要求部分不得出现缺漏或负偏离。材料未提供或未按上述要求提供的，其投标无效。） | 0-22分 |
| 5 | 设备样式 | 根据投标人提供的投标设备真实彩色图片（必须有四面外观造型，及关键零部件装置和作业现场照片），根据产品的外观设计等由评委酌情给分，最高得3分。（投标文件中未提供照片的，本项不得分。） | 0-3分 |
| 6 | 现场施工组织方案 | 施工进度计划与措施：根据施工进度计划、项目时间保证承诺（包括及时跟进、满足项目时间要求）、保证工期的施工措施等情况进行综合评分。（0-4分） | 0-4分 |
|  |  | 质量管理与措施：根据质量保证方案、质量保证承诺（包括质量目标、质量保证措施）等情况进行综合评分。（0-4分） | 0-4分 |
|  |  | 安全、文明施工管理与措施：根据安全文明施工方案、安全文明施工承诺及相应的管理措施等情况进行综合评分。（0-4分） | 0-4分 |
| 7 | 培训方案 | 根据投标人针对本项目制定的培训方案，主要包括：①培训时间、地点；②培训的主要内容（至少包含日常使用及维护内容），由评审专家进行综合评分。（0-3分） | 0-3分 |
| 8 | 售后服务 | 根据投标人的本地服务能力，在诸暨本地有常驻服务（或技术支持）驻点或机构（非本地投标人在诸暨有分公司或办事处或服务驻点）的，得3分；由第三方协作单位作为常驻服务（或技术支持）驻点或机构的，得2分；或承诺（承诺格式自拟）中标后（合同签订前）在诸暨设立相关的服务驻点或机构的，得2分。（注：投标文件中需提供相关服务场所或机构的证明材料复印件（包括机构营业执照或房产权证或合作协议等有效证明材料复印件）或承诺函并加盖投标人公章，不提供不得分。） | 0-3分 |
|  |  | 售后服务及承诺：根据投标人提供的售后服务方案，包括：售后服务内容（包括设备维修、零配件更换、设备保养等）、服务保障措施（包括人员安排、定期检查、追踪记录、备品备件储备等）。由评审专家综合评分。（0-5分） | 0-5分 |
|  |  | 应急响应服务：根据投标人提供的应急响应服务方案，包括：应急情况分析及响应时间；人员安排及处理方案，由评审专家综合评分。（0-4分） | 0-4分 |

（5）通过资格评审和符合性评审的投标人全部入围进行报价评审。

采购需求

产品要求中有参考品牌、型号的仅作为投标方案参考，除参考品牌、型号以外，欢迎其它能满足本项目技术需求且其性能相当于或高于参考品牌、型号性能的产品参加。

一、采购内容

| 序号 | 内容 | 单位 | 数量 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下水平式垃圾压缩设备 （包含旧设备拆除清理、新设备安装及基础配套建设、污水池改造） | 套 | 2 | 118万元 |

二、设备主要技术参数及性能要求

| 项 目 | 单 位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| ★压缩机机整体外形尺寸（长宽高） | mm | 9350×3680×3500 |
| ★垃圾仓内部尺寸（长宽高） | mm | 4800×2000×1400 |
| ★压缩腔有效容积 | m3 | 13.4 |
| 液压系统额定压力 | Mpa | 小泵压力：22 大泵压力：16 |
| 整块垃圾重量（约） | t | 8-10（可调） |
| ★整块垃圾成形尺寸（长宽高） | mm | 4500×2000×1400 |
| 配套电机功率 | kW | 22 |
| 单机日处理垃圾量 | t/day | 120 |
| 集料斗尺寸（宽长） | mm | 2850×1630 |
| 推压装置 | 油缸布局方式 |  | 一主二副油缸布局 |
|  | 推铲主压油缸 | mm | φ250/φ150-2650(单级)一支 |
|  | 推铲副压油缸 | mm | φ220/φ125-2750(单级)两支 |
|  | ★额定压缩力 | kN | 1154 |
|  | ★额定推出力 | kN | 614 |
|  | 推头入箱量 | mm | 450 |
| 闸门装置 | 重量 | t | 1.5 |
|  | 开启方式 |  | 双油缸顶升 |
|  | 同步方式 |  | 分流同步阀 |
|  | 闸门外形 |  | 一侧采用整板板式导向，一侧采用包边式导向 |
|  | 额定推出力 | kN | 605 |
| 提升 装置 | 提升方式 |  | 四支单级油缸同步顶升 |
|  | 提升油缸 | mm | φ152/φ125-3300 |
|  | 额定提升力 | KN | 1016 |
| 隐藏式四立柱 | ★立柱规格 | mm | 280x280x10/250X250X10 |
|  | ★立柱总高 | mm | 3050 |
|  | ★导向工艺 |  | 可调节尼龙滑块组 |
|  | ★安装方式 |  | 下沉隐藏式（地面无立柱呈现） |
| 垃圾箱套入车厢的最大距离 | mm | 300 |
| 箱体装车面离地最大高度 | mm | 1580 |

★1、地下水平式垃圾压缩机由压缩箱主体、集料斗装置、推压装置、闸门装置、隐藏式四立柱提升装置、液压装置、电控装置、污水收集装置、冲洗装置组成。

2、主压缩工作时必须具备低负载时双泵合流与差动增速功能，高负载时压力增大，速度稳定减速等功能。

★3、设备四立柱安装采用隐藏式工艺，四根280mmx280mmx10mm及250mmx250mmx10mm方管规格，采用法兰螺栓固定便于维修及更换。

★4、推压头直线运动采用无滚轮设计，其四方角均包设有防腐、耐磨型的 L 形导向条

★5、受料腔、压缩腔腔体四周围板应采用优质合金钢，板厚12mm；腔体两侧板及上板四周的加强筋采用优质槽钢进行加强，板厚10mm；整机底部应采用14#的槽钢及140x140x6方管桁架式焊接为基本承载主机架；屈服极限≥345N/mm2。

6、操作系统安全性能强，采用24V安全电压操作。

7、压缩机工作噪声符合相应国家标准。

8、液压系统在额定油压下液压系统无外渗漏油现象。

▲注：为确保设备使用性能及可靠性，投标单位需在投标文件中提供招标公告发布之日前的第三方检测单位出具的带有CMA或CNAS标志的检测报告（报告内对于技术参数所有加“★”部分，有一项技术参数出现缺漏或负偏离，则按无效投标处理）；其余加“★”要求部分在“技术偏离表”中，有一项出现缺漏或负偏离，则按无效投标处理；中标单位需要在合同签订前向采购人提供相关检测报告原件，便于采购人进行核查及相关的货物验收。

三、项目实施要求

（一）旧设备拆除清理

1、拆除清理前由采购人组织相关人员（中标人须无条件协助采购人）进行现场设备的清点、查验及记录。中标人应当现场确认设备的清点、查验及记录结果，如有异议应当场提出，否则视同中标人认可现场设备的清点、查验及记录结果，由此产生的风险由中标人自行承担，采购人对此不承担任何责任。

2、拆除清理过程中，由采购人组织相关人员进行现场监督（中标人须派遣相关人员无条件协助采购人）。中标人应当文明安全作业，如因中标人的疏忽等原因造成采购人或第三人经济损失或人身安全伤害等事故的，由中标单位负全部责任。

3、拆除清理结束后由中标人出具验收单，采购人确认验收合格后，才视为拆除清理工作的结束。

4、本项目拆除清理原先设备所产生的所有费用均由中标人承担，请投标人考虑到投标报价当中。

（二）设备到货检验

1、安装前的设备检验: 产品安装施工前应对所安装的设备外观、设备清单（包含名称、型号规格、品牌、产地、数量、重量、标志、标签、设备合格证、说明书等），由采购人组织相关人员进行检验（中标人必须无条件协助采购人进行相关的检验工作），检验产品是否选用厂家原装产品，产品性能是否达到采购要求和国家标准的规定，检验合格后才能进行下一步安装。

2、原厂原包装到场验收合格后再安装调试，所有设备提供不少于2年质保，并实行免费上门服务。

注：中标人提供的设备必须是按投标时注明的设备，安装前须先由采购人确认，如所供设备不能满足采购方规定的质量及技术规格要求的，将作退货处理，采购人有权解除合同并没收全部履约保证金，由此对采购人造成经济损失的，中标人应赔偿。

（三）设备安装

本项目设备安装包含新设备安装及基础配套建设、污水池改造。

1、安装实施前，中标人需向采购提交平面布置图、设备安装图、管路布置图、基础配套设施的建设、污水池的改造方案等，待采购人确认同意后方可实施。

2、中标人应根据设备安装要求进行基础配套设施的建设。基础配套建设应划分具体建设单元，各单元内的建设配置应精简、节能环保。

3、中标人应根据设备安装要求，在原有结构、性能基础上进行污水池改造，包括污水池的清理、部分土建施工等，污水池须进行防臭处理。

（四）质量要求

1、本项目质量目标为一次性通过验收合格，投标人应详细编制方案，并在投标文件中对质量目标进行承诺。

2、中标人必须无条件接受采购人以及相关部门质量检查和管理，共同把好质量关。

3、中标人所供的设备必须为全新的，符合国家标准的合格产品。否则采购人有权做退货处理，由此导致的所有结果均由中标人承担。

4、中标人所供设备不会侵犯任何第三方知识产权。投标人应对投标内容所涉及的一切知识产权承担责任，并负责保护采购人的利益不受损害，一切由于侵权引起的法律、诉讼、裁决和所发生的全部费用均与采购人无关。

（五）工期要求

1、工期要求：自合同签订之日起60天（日历天数）内完成所有设备供货安装（包含旧设备拆除清理、新设备安装及基础配套建设、污水池改造）并提交采购人验收。

2、投标人须在投标文件中对整个进度作出合理安排并作出承诺，制定进度计划。

（六）项目验收

项目完工后，中标人需提供纸质的验收申请报告，采购人在收到申请报告后组织相关人员进行验收，中标人应在验收前对各功能模式进行演示。采购人有权委托第三方检测机构或按照《诸暨市政府采购履约验收暂行办法》委托有关专家对项目进行验收，验收结果应当达到采购要求及国家有关技术规范和标准。第三方或有关专家验收费用由中标人承担，请考虑到投标报价中。

（七）售后服务

1、质保期：所有设备应提供不少于2年的免费保修期（自项目最终验收合格之日起计），质量保证金为合同总金额的10％。待保修期结束，按实际支出情况结清。

2、质保期内，供应商需提供24小时免费售后服务。出现故障时，中标人应在接到采购人通知后2小时内响应，24小时内到达维修现场；若不能即时修复的，应在48小时内无偿提供替代设备供采购人使用。如中标人在24小时内未到达现场的，采购人有权另派人员（或单位）维修，由此产生的费用将从质量保证金当中按实扣支，质量保证金不足以支付的，中标人须按实际差额进行补足。验收交付使用后，中标人应提供免费技术指导，相关安装调试人员应随时提供跟踪服务，协助采购人做好相关维护工作，保证整个设备及系统的正常运行。

3、质保期内，设备维修的所有费用（包括运输费、维修费、配件费用等）均由中标人承担。

4、中标人在质保期内安装（更换）的任何设备及配件，必须是货物制造商原产的或是经采购人认可的。

5、所有的替代（或更换）的设备及配件必须是新的未使用和未经修复的,除非采购人提供书面许可，否则中标人不可使用投标时注明外的其他（非新的）设备及配件。

6、质保期结束前，须由中标人和采购人进行一次全面检查，任何缺陷必须由中标人负责维修（或更换），在维修（或更换）之后，中标人应将维修（或更换）原因、维修（或更换）内容、完成维修及恢复正常的时间和日期等报告给采购人。此项内容将作为支付款项的重要凭据。

四、违约责任

1、业主方无正当理由拒收货物，由业主方向中标方偿付拒收货物价的5%违约金。

2、投标人中标后，不得转包和分包。否则视作违约，采购人有权解除合同并没收全部履约保证金，并且中标单位需承担由此引起的一切经济损失。

3、无特殊情况，中标方擅自终止合同的，采购人有权没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿采购人损失的，中标方按实际损失赔偿。

4、中标单位须如期完工，不得拖延，除非因不可抗力或采购人原因工期推迟，否则每延迟一天，中标单位须向采购人支付总价0.5%的违约赔偿金。但违约赔偿费的最高限额为总价的5%。如果中标单位在达到最高限额后仍不能交付的，采购人有权解除合同并没收其全部履约保证金，同时中标方需额外向采购人支付合同款总价5%的违约金。解除合同的通知自到达中标方时生效。

五、其它要求

1、如采购需求描述不明确的，以采购人要求、施工验收规范为准。如招标文件中遗漏了必须的产品配件或服务，请投标人在投标文件中指出，并提出相关解决方案；中标人有义务保证采购人货物及服务需求的完整性，如项目实施过程中因缺少必要产品配件或服务，从而导致采购人设备无法正常运行的，中标人须免费提供。

2、中标人的中标方案不作为最终相关施工方案，采购人有权要求中标人对方案进行相应的修改，直至采购人确认为止（修改后方案的施工成本应与原方案的施工成本等价）。

3、中标人在项目实施期间应做好安全文明标化管理，确保场内外道路清洁畅通，确保来往车辆、人员的安全。

4、中标人应对派遣该项目实施人员购买养老保险、医疗保险、意外伤害保险等。中标单位工作人员在本项目合同履行期间，因工作原因受到事故伤害、人员伤亡或导致采购人、第三人受损等情形的，由中标单位承担全部责任；如发生劳动报酬等相关劳动争议的，由中标单位负责处置并承担全部责任，与采购人无关。

5、报价要求：投标报价应包含本项目所需的全部服务、设备，中标供应商的投标报价是履行合同的最终价格，报价应包括完成本项目合同所涉及的全部费用，包含但不仅限于本项目实施所需的设备、材料、设计优化、制造、运输、装卸、施工、安装、改造、调试、验收、整改、培训、售后服务、人工、劳务、管理、税费、保险、利润、相关政策性文件规定及本项目包含的所有成本、风险、责任等各项应有费用，供应商应充分考虑并将有关本项目实施所涉及的一切费用均计入投标报价。供应商由于对投标方案考虑不周，导致漏报、少报的，全部由供应商自行承担。

六、履约保证金及付款方式

1、履约保证金：合同签订时，中标单位须向采购人缴纳合同金额5%的履约保证金。

2、付款方式：本项目待所有设备安装调试完毕并验收合格后7个工作日内支付合同金额的90%，并无息退还履约保证金；留存合同金额的10%作为质量保证金，待中标人承诺的保质期结束后，扣除相应的款项后且无质量问题15日内付清（不计息）。

七、最高限价

本次采购最高限价为人民币壹佰壹拾捌万元（¥1180000.00）整，任何超过最高限价的报价将被认定为无效报价。

八、特别说明

本采购需求中标注“★”项为实质性要求条款，必须作出实质性响应，若其中任意一条打“★”的条款不满足（或出现“负偏离”）则投标无效。