基本格式：

关于对******************项目的意见建议

致：诸暨杰虎工程咨询有限公司

对于贵公司于2021年*月*日公示的*********************项目采购要素，我公司有如下意见建议：

| 原条款 | 本公司意见建议 |
| --- | --- |

传    真：********

联 系 人：********

联系电话：**********

联系手机：*********

单位名称：（加盖公章）

二○二一年*月*日

注：

1、针对本项目的意见建议仅供采购人完善采购需求参考所用！

2、针对本项目的意见建议本公司不做书面回复，如被采纳将统一在采购文件中修改。如果供应商发现意见不被采纳可以电话咨询本公司项目联系人或对采购文件书面质疑。

诸暨市市场监督管理局资料室维修工程电梯采购要素

一、项目名称：诸暨市市场监督管理局资料室维修工程电梯采购项目

二、项目内容：

| 标项 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 简要规格描述 | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 诸暨市市场监督管理局资料室维修工程电梯采购项目 | 1 | 台 | 详见 “采购需求” | 25.00 |

三、投标人（供应商）资格要求

1.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.投标人须为所投产品的制造商，具备《中华人民共和国特种设备生产许可证》（许可项目：曳引驱动乘客电梯安装（含修理）），（且许可证在有效期内）；

3.本项目不接受联合体投标。

四、评标办法：综合评分法

（1）满分为100分。总得分=技术得分+商务得分；

（2）技术得分=技术评分，技术评分=各评委有效技术打分的平均数。

（3）商务得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，评标基准价=有效投标人的最低投标报价，价格权值=30%；

（4）技术分评分细则（70分）

| 序号 | 评标内容 | 评分项目 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业认证 | 投标人具有有效的ISO9001质量管理体系、ISO14001环境认证体系认证的，ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，每项得3分，本项最高9分。 需要提供证书复印件（加盖公章），不提供不得分。 | 9 |
| 2 | 投标人实力 | 根据所投电梯品牌制造商综合实力进行打分，最高5分。必须提供相关证明材料加盖公章，如营业执照复印件等，否则不得分。 | 5 |
| 3 | 业绩 | 投标品牌自2018年1月1日至投标截止时间以来(以合同签订时间为准），具有类似供货业绩（本次所投标的品牌）的，每提供一个合同得1分，最多得5分。 需提供相关合同或公证件复印件加盖公章，不提供不得分。原件备查。 | 5 |
| 4 | 能耗技术 | 所投电梯具有变频变压技术，能够有效降低建筑能耗和运营成本，提供政府直管部门的科学鉴定证书的得5分 提供证书复印件并加盖制造商及投标人公章，不提供不得分。 | 5 |
| 5 | 曳引机 | 所投电梯的曳引机为原厂原品牌的得5分，提供整机型式试验报告复印件并加盖制造商及投标人公章，不提供不得分。 | 5 |
| 6 | 门机系统 | 所投电梯的门机为原厂原品牌的得4分。提供部件型式试验报告复印件并加盖制造商及投标人公章，货到后需要提供商检证明，弄虚作假的，除赔偿全部损失外，还需要追究法律责任。不提供不得分。 | 4 |
| 7 | 控制系统 | 所投电梯的控制柜为原厂原品牌的得4分，提供整机型式试验报告复印件，并加盖制造商及投标人公章，不提供不得分。 | 4 |
|  |  | 所投电梯采用的微机控制系统CPU处理器位数进行打分，双32位及以上得2分，32位得1分，其余不得分。 提供产品说明并由制造商及投标人盖公章，不提供不得分。 | 2 |
| 8 | 电梯轿厢 尺寸、功能 | 根据所投电梯轿厢尺寸符合度、技术性能、功能符合度、土建符合度打分。本项最高得3分。 | 3 |
| 9 | 基本装饰 | 根据投标电梯基本装饰的美观度、材质优良性、对招标文件电梯装饰及基本功能进行打分。本项最高得2分。 | 2 |
| 10 | 主要技术指标及功能配置响应情况 | 满足或优于招标文件技术及功能配置要求的（即响应招标文件要求无偏离的）得4分；技术指标有负偏离的，每出现一项扣1分，扣完为止。当负偏离达到5项及以上时，投标文件将按无效投标处理。 | 4 |
| 11 | 质保期 | 在招标文件要求的基础上，质保期每延长6个月的得1分，最高得2分。 | 2 |
| 12 | 技术实力 | 根据投标人提供的投标机型及型号的产品文本样册能做到的最大速度打分，投标产品样册能做到的速度≥2.0m/s得2分，其它不得分。 | 2 |
| 13 | 研发实验能力 | 根据制造商获得《中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书》的得2分，其它不得分。 | 2 |
| 14 | 施工方案 | 根据施工方案、质量保证、施工进度保证、安全生产和文明施工保证措施、完善的人力资源安排、与施工总承包单位和其他分包单位的配合措施进行打分，本项最高得3分。 | 3 |
| 15 | 售后服务方案 | 根据2020年《绍兴市市场监督管理局办公室关于公布2020年全市电梯维护保养单位违法违规综合量化记分及分类结果的通报》，投标人连续三年被评为A类的得5分，连续二年被评为A类的得3分，一年被评为A类的得1分，其余均不得分；（需提供绍兴市市场监督管理局通报复印件，盖投标人公章。） | 5 |
|  |  | 维保点、故障响应承诺：在诸暨有售后机构（具有营业执照及维保资质）的得5分，承诺中标后在诸暨设立维保点的（需提供承诺书）得1分，其它不得分；故障响应时间不大于30分钟的得3分，在30分钟至1小时之间的得1分，其它不得分。 | 8 |

（5）本次评审采用竞争择优入围方式。参加投标单位六家（含）以下的，取技术分前三名入围（入围单位末名得分出现并列的，并列单位均入围，下同），进行商务评审（未入围的投标人不再进行商务评分，且不作为中标候选人，下同）；参加投标单位七家（含）以上九家（含）以下的，取技术分前四名入围，进行商务评审；参加投标单位十家（含）以上，取技术前五名，进行商务评审。

在商务评审环节出现废标的，按上述择优入围办法重新排定入围单位重新进行商务评审。

- 采购需求

产品要求中如有参考品牌、型号的仅作为投标方案参考，但投标产品品牌、型号至少应与参考品牌、型号相当。

除参考品牌、型号以外，欢迎其它能满足本项目技术需求且性能与参考品牌、型号相当的产品参加。

## 【一】、技术规范及要求

电梯设备

| 特别声明 |
| --- |
| 1 | 本次招标的项目及范围为：电梯设备供应、安装、调试、验收等。 |
| 2 | 中标人承担招标文件中对中标人要求的一切事宜及责任。包括项目方案、设备供货、运输、保管、安装、调试、验收、培训及相关服务等。 |
| 3 | 除中标人在投标文件中明确外，中标人不得再以任何方式转包或分包本工程项目。 |
| 参考品牌：上海三菱、日立、奥的斯、富士达、永大或性能相当的产品。 |

## (一)基本要求

1、项目概况及工作环境

（1）环境条件：

室内温度0～40℃；室外温度-10℃～50℃

气候：亚热带季风气候

电源：三相交流：380V、50HZ

单相交流：220V、50HZ

2、技术标准化和规范

（1）所有施工和材料所涉及的设计标准规范（如产品标准/规范、工程标准/规范、验收标准/规范等）必须完全符合现行所有中华人民共和国的标准及规范。包括但不限于（现行有新标准的，按新标准执行）：

| JGJ 16-2008 | 民用建筑电气设计规范 |
| --- | --- |
| GB7588-2003 | 电梯制造与安装安全规范 |
| GB/T10060-2011 | 电梯安装验收规范 |
| GB/T10058-2009 | 电梯技术条件 |
| GB/T10059-2009 | 电梯试验方法 |
| GB50310-2002 | 电梯工程施工质量验收规范 |
| GB50763-2012 | 《无障碍设计规范》 |
| 国务院第373号令 | 特种设备安全监察条例 |
| GB16899-2011 | 电梯制造标准 |

（2）投标人采用其它标准和规范时，应在投标文件中注明是采用何种标准，并应保证设备达到或优于国家规定的现行相关标准。

（3）对国家规定有强制性规范或条例或认证要求的设备或材料，投标人提供的设备或材料应符合该类要求。

3、技术资格和能力

（1）招标人将对投标人提供服务的用户的产品运行状况和售后服务进行总体评估。

（2）投标人须有能力提供长期服务，须在项目所在地（诸暨市）设立售后服务维保点。

4、设备（材料）要求

（1）投标人所投设备必须是厂商全新的、性能最优的，型号、性能及指标符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

（2）所有设备在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于招标文件的要求。

（3）设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示，应准确无误地表明设备型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。

（4）对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。

（5）所有货物提供出厂合格证等质量证明文件，国外生产的必须有合法的进货渠道证明。

5、制造监制和出厂检验

（1）在设备制造期间，招标人有权在适当的时间到制造厂进行制造监制，在制造监制期间，制造商有责任提供有关设备包括各种数据，设备结构图和部件图的详细中文资料。但招标人监制并不解除制造商对所有产品在制造质量上应负的全部责任。

（2）主要部件和电气部件及总体工程的检验都应在工厂内完成。供货方须提供由招标人工程师认可的一整套检验标准和计划。所有检验应严格地按照认可的方式进行。投标人在投标文件中应把招标人工厂检验费用计入产品总价，该费用将包含于投标总价中。在检验结束后，供货方须提供必要的技术数据和图纸，并提交一份测试报告给招标人，但招标人的工厂检验并不解除制造商对所有产品在制造质量上应负的全部责任。

6、数量调整

招标人保留在签约时调整部分方案及定购设备数量和服务的权力，投标人应对系统方案中设备和服务明细报价，施工设计变更后发生的数量增减，按投标单价不变的前提下进行调整，经相关部门审批，双方不得拒绝。如遇本次招标没有涉及的设备或服务时，由中标人提供申请，招标人确认后实施。

7、运输、保管、保险

中标人负责设备材料货到现场或招标人指定的地点过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

8、安装、调试及验收

中标人应派经招标人认可的有经验和能力、具有相应资质的技术人员，负责系统设备安装工作，在设备安装期间应充分了解设备安装进度要求，保证施工质量，解决施工中出现的技术问题。

（1）中标人负责设备的安装、调试、验收。

（2）中标人现场服务人员要服从监理单位及招标人的进度安排。

（3）调试所需专用工具设施物料由中标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

（4）调试：按国家相关施工验收规范进行，分阶段进行调试。投标人应考虑调试电缆，并可根据现场实际要求同时对多台电梯进行调试、试运行。

（5）设备的拆箱、通电、调试等项工作由中标人负责，但必须在招标人指定人员的参与下进行。在实际实施前必须先经招标人同意方可进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

（6）本次招标工作范围：除招标人提供安装所需的水电接口和设备存放场地以外、水平运输、井道照明、设备就位、安装、调试、验收、质保期内的工作及其他所需费用全部包括在投标报价内。

（7）电梯设备安装完成后，进行调试、验收(包括负责通过有关部门组织的验收)。验收由招标人与中标人及相关人员依国家有关标准、合同、设计图纸及有关附件要求进行。

（8）设备安装验收合格，交付招标人使用以前的设备保护由投标人负责，交付前投标人需采用细木板做好每个轿厢的成品保护。

9、资料

至少应包括下列基本内容：

（1）所有设备规格和详细操作说明。

（2）系统和主要部件常见故障说明，说明书应包括备件清单、操作和维修方法。

（3）例行维修保养项目和期限的建议。

（4）紧急安全措施的建议。

（5）紧急维修中心电话号码、地址，维修人员的电话号码。

（6）中标人应于验收后向招标人提供验收报告、技术文档的归纳、整理、提交，并提供完整的软、硬件技术资料。

10、技术培训

（1）中标人须对招标人的技术人员进行培训。中标人须在投标文件中提供详细的培训计划,包括培训内容、培训时间、培训费用等。

（2）中标人提供的负责培训的人员应具备同类工程五年以上的工程经验。

（3）技术培训费用应包含在投标总价中。

（4）技术培训至少应包括下列内容：

系统的原理、构成和功能的描述。

常见故障的处理或排除。

各系统部件（设备）的检查、调整和维护。

（二）工作范围

中标人的工作范围需包含但不局限于以下内容：

- 提供图纸设计资料；

- 设备的制造与供货；

- 设备及部件的包装、保护、运输及仓储和现场内运输；

- 设备安装过程中机房电源接入点与设备间的连接电缆；

- 设备的安装及部件的就位和固定；

- 设备调试；

- 实施过程中与其他施工单位的协调和配合；

- 验收（包括负责通过质量技术监督局验收，直至拿到质量管理部门的验收合格报

告和电梯《安全检验合格》标志）；

- 技术培训；

10、售后服务。

中标人应承担招标范围内所有工作的一切费用和风险。

## 【二】二、电梯设备技术规格和要求

（一）电梯技术规格和参数

以下表格中有关数据均为图纸尺寸，若图纸尺寸与实际尺寸不一致的，以实际尺寸为准。

| 序号 | 项目内容 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电梯用途 | 乘客电梯 |
| 2 | 电梯类型 | 无机房电梯 |
| 3 | 电梯型号 | 依据每个厂家 |
| 4 | 数量 | 1台 |
| 5 | 层/站/门 | 3/3/3 |
| 6 | 基站设置 | 1F |
| 7 | 轿厢开门个数 | 1 |
| 8 | 开门方式及尺寸 | 中分自动门，净开门900mm×2100mm |
| 9 | 工程类别 | 资料室 |
| 10 | 有井道结构 | 混凝土框架结构 |
| 11 | 无井道结构时 | / |
| 12 | 速 度（m/s） | 1.0 |
| 13 | 载重量（kg） | ≥1000 |
| 14 | 控制系统 | ★采用双32位微机电脑控制板，全集选控制方式 |
| 15 | 电梯拖动系统 | ★永磁同步交流变频调压调速（VVVF） |
| 16 | 电梯通讯方式 | 串行通讯 |
| 17 | 门机 | ★永磁同步变频门机、配防扒开装置 |
| 18 | 门保护装置 | 光幕门保护 |
| 19 | 井道 | 井道参数（参考） | 提升高度(M) | 实际测量 |
| 20 |  |  | ★顶层净高(mm) (已经结顶完工) | 4300mm |
| 21 |  |  | 底坑深度(mm) | 1300mm |
| 22 |  |  | 底坑是否悬空 | 否 |
| 23 |  | 井道平面尺寸 | 井道总高(M) | 实际测量 |
| 24 |  |  | 井道尺寸 （宽mm×深mm） | 宽2200mm×深1800mm |
| 25 | 门洞尺寸 （宽mm×高mm） | 1100*2200 |
| 26 | 轿厢要求（标准装修） | 轿厢内尺寸 （宽mm×深mm） | ≥1600*1450 |
| 27 |  | 轿内净高(M) | ≥2600mm |
| 28 |  | 轿厢装饰 | 轿厢前壁 | SUS304发纹不锈钢 |
| 29 |  |  | 轿厢后壁 |  |
| 30 |  |  | 轿厢侧壁 |  |
| 31 |  |  | 轿厢门 |  |
| 32 |  |  | 轿厢天花 | 由投标单位提供3种吊顶方案供采购人选择，顶部含灯光和低噪音通风机，轿厢顶需留有摄像机接口（包括与机房联线） |
| 33 |  |  | 轿厢地板 | 耐磨塑胶地板 |
| 34 |  |  | 轿厢地坎 | 铝合金 |
| 35 |  |  | 轿厢内铭牌 | SUS304不锈钢，标明电梯品牌、额定载重量、人数、不准吸烟等图示 |
| 36 |  | 轿厢通风方式 | 高性能低噪音风机 |
| 37 |  | 轿厢照明 | 选用高效节能灯具，并配备应急照明， 当照明断电，紧急照明灯会自动打开。 当照明电源恢复正常时，紧急照明灯自 动熄灭 |
| 38 |  | 轿厢内操作装置 | 带数字和方向显示器 |
| 39 |  |  | 单边设轻触式微动按钮 |
| 40 |  |  | 运行方向显示 |
| 41 |  |  | 轿厢位置指示灯显示 |
| 42 |  | 残疾人操纵装置 | 配残疾人操纵箱 |
| 43 | 厅门、门套要求 | 厅门装饰材料 | SU304发纹不锈钢 |
| 44 |  | 门套装饰材料 | SU304发纹不锈钢，小门套 |
| 45 |  | 厅门按钮方式 | 微动按钮 |
| 46 |  | 门踏板材料 | 铝合金 |
| 47 | 厅门外显示情况 | 显示方式 | 设有上下方向楼层指示LED显示器 |
| 48 |  | 显示型式 | 操纵箱、外招显示为一体式 |
| 49 | 电源要求 | 动力电源 | 三相五线段交流380V，50HZ |
| 50 |  | 照明电源 | 单相220V，50HZ 独立地线 |
| 51 | 电梯年故障次数 | 每启制动运行60000次的故障率≤3次 |

（二）电梯装饰及功能要求

| 序号 | 项目内容 | 功能内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电梯基本配置 （必须含在总报价内） | 全集选控制运行功能 |
| 2 |  | 防捣乱保护功能 |
| 3 |  | 司机操作功能 |
| 4 |  | 开门等待功能 |
| 5 |  | 关门等待取消功能 |
| 6 |  | 反向指令自动取消功能 |
| 7 |  | 轿厢关门延迟保护功能 |
| 8 |  | 轿厢开门保护功能 |
| 9 |  | 轿厢关门保护功能 |
| 10 |  | 满载直驶功能 |
| 11 |  | 停梯开关功能 |
| 12 |  | 自动泊梯功能 |
| 13 |  | 运行次数显示功能 |
| 14 |  | 自动返回基站功能 |
| 15 |  | 光幕门保护功能 |
| 16 |  | 轿顶检修功能 |
| 17 |  | 机房紧急电动运行功能 |
| 18 |  | 轿内风扇照明系统 |
| 19 |  | 超载保护功能 |
| 20 |  | 开关门按钮功能 |
| 21 |  | 厅、轿门分别控制功能 |
| 22 |  | 厅外及轿内方向指示功能 |
| 23 |  | 大厅轿内位置显示功能 |
| 24 |  | 内部通话装置功能 |
| 25 |  | 警铃功能 |
| 26 |  | 提前开门功能 |
| 27 |  | 自动再平层功能 |
| 28 |  | 安全停靠功能 |
| 29 |  | 错误指令取消功能 |
| 30 |  | 本层厅外开门功能 |
| 31 |  | 重新初始化运行功能 |
| 32 |  | 复位救援运行功能 |
| 33 |  | 轿厢意外移动保护 |
| 34 |  | 语音安抚功能 |
| 35 |  | 终端楼层保护功能 |
| 36 |  | 关门力矩保护功能 |
| 37 |  | 启动时力矩补偿功能 |
| 38 |  | 轿厢内紧急照明功能 |
| 39 |  | 开/关门按钮灯 |
| 40 |  | 轿内风扇，照明控制 |
| 41 |  | 紧急消防操作功能 |
| 42 |  | 视频电缆 |
| 43 |  | 停电自动平层功能 |
| 44 |  | 其他标准功能 |
| 除以上功能外，投标人如有所投电梯其他标准功能配备，在投标时应详细列出所投电梯的具体功能，供业主参考，在功能方面有偏离须在技术偏离表中明示。 |

★开标时提供投标电梯产品的制造厂家具有的国家质量监督部门颁发的《中华人民共和国特种设备制造许可证》或具有省级及以上市场监督管理局颁发的《中华人民共和国特种设备生产许可证》（含制造）且许可证范围需涵盖本项目投标产品（需提供复印件并加盖制造商公章及投标人公章）。

注：以上“★”项为实质性响应条款，未实质性响应或不满足则作无效投标处理。投标方在投标前必须对安装场所进行咨询和实地勘察，中标后如遇安装场所不配套等问题一切均由中标方负责。招标人不统一组织实地勘察，实地勘察联系人***，联系电话：1*********。

中标人应在中标后及时与招标人取得联系，并在收到中标通知书3天内提供电梯井道施工图，经招标人核对、确认后方可施工。

（三）其它

1、在合同生效后，中标人在执行合同工程中，有责任完成与设计、总包及其他公司之间的技术协调，并对电梯采购的有关工作作出书面计划，该计划还应取得招标人的书面同意和安排。如果发生争议，经协商一致后，各方都应遵守，并不得籍此要求增加费用或延长工期。

2、货物到现场后中标方负责吊装、保管，费用自负。

3、任何合理化建议或技术偏离，可专列章节说明并报价，供评标时参考。

4、投标文件应特别详细描述、说明整个电梯设备安装施工环节的处理方法、注意事项、规范、以及详细的施工、网络组织图；

5、中标人同招标人签订了合同后，须按招标人整体建设进度的要求及时提供下列资料（一式六份）：系统图、布置方案图、电路图、接线图、设计图、装配图、井道尺寸剖面图及其他有必要提供的其他文件和技术资料。招标人将进行图纸审查，内容包括：

（1）所有对土建的要求符合现有的实际情况；

（2）主要设备和装置额定值、外形、尺寸、表面装饰、维修、更换、安装方法等；

（3）与其他设备的连接示意图及工作范围（例，防火系统、电气设备等）；主要设备的交货程序，外形尺寸、重量和预留吊装位置和吊勾；主要设备的电源负荷和通风降温要求；

（4）如果有任何图纸未被认可，须由中标人按招标人建议做好修改，再次送审直到认可。

6、中标人须在完成合同范围的安装和调试工作后，两星期内提交所有相关的安装记录和工序验收记录，并且在一个月内编写并提交竣工图。

(1)招标人提供的设计图纸和内容，根据情况的变化，有可能进行局部修改，中标人应根据修改后的图纸，相应地改变自己的施工方案。

(2)表中规格尺寸仅作参考，投标人以实际结构施工图纸为准。如图纸中已经标注特殊要求的，而投标人未注意的，由此产生的实际安装问题的由投标人自行解决。

（四）其他要求

在合同生效后，中标人在执行合同工程中，包括到货安装前需派专人负责完成与土建、安装公司及其他公司之间的对接及技术协调工作，并对工作作出书面的计划，该计划还应取得招标人的书面同意和安排。如果发生争议，经协商一致后，各方都应遵守，并不得籍此要求增加费用或延长工期。

（1）中标人须在完成合同范围的安装和调试工作后，两星期内提交所有相关的安装记录和工序验收记录，并且在一个月内编写并提交竣工图。

（2）这部份技术要求（规格）书只是对设备的一些原则性要求，并不是详尽的要求，中标人有责任对设计符合技术规范、标准负责。中标人应对投标内容所涉及的专利承担责任，并负责保护招标人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件制作专利引起的法律裁决、诉讼和费用均与招标人无关。

（3）招标人提供的设计图纸和内容，根据情况的变化，有可能已进行了局部修改，中标人应根据施工现场实际情况，相应地改变自己的施工方案并在施工前经招标人确认。

（4）土建总包单位提交经三方（总包单位、监理单位、中标人）验收符合电梯安装条件的井道后其后期的调整、围护等由中标人负责并承担相关费用。

## （5）项目负责人到位制，在电梯安装阶段投标人派驻的项目负责人必须长驻现场，到位率达到90%及以上，达不到要求每天扣100元。

## 【三】、技术资料

1、一般要求

（1）中标人提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。

（2）中标人提供的资料须组织结构清晰、逻辑性强，内容要正确、准确、一致、清晰完整，能满足项目要求。

（3）中标人应在合同签订后 30 天内给出全部技术资料清单和交付进度，并经采购人确认。

（4）中标人提供的技术资料一般可分为投标阶段，配合项目设计阶段，货物监造检验阶段，安装调试、试运、性能验收试验和运行维护服务阶段等四个方面。

（5）对于其他没有列入合同技术资料清单，却是项目所必需的文件和资料，一经发现，中标人也应及时免费提供。如本期项目为多种货物构成，且实行分期分批供货，后续货物如有改进时，中标人应及时免费提供新的技术资料。

（6）采购人要及时提供与合同货物设计制造有关的资料。

（7）中标人提供的技术资料为每台货物3套（具体以实际要求为准）。

2、资料提交的基本要求

（1）在投标阶段，采购人可根据具体货物提出清单，中标人补充和细化所列技术资料须满足项目初设要求。

（2）在配合项目设计阶段，中标人应及时提供满足项目设计的资料和图纸。

（3）在货物监造检验阶段，中标人应提供满足合同货物监造、检验和见证所需的全部技术资料。

（4）在安装调试、试运、性能试验和运行维护阶段，所需的技术资料包括但不限于：

1）提供货物安装、调试和试运说明书，以及组装、拆卸时所需用的技术资料。

2）安装、运行、维护、检修所需的详尽图纸和技术文件，包括货物总图、部件总图、分图和必要的零件图、计算资料等。

3）货物的安装、运行、维护、检修说明书，包括货物结构特点、安装程序和工艺要求、起动调试要领。运行操作规定和控制数据、定期校验和维护说明等。

4）中标人应提供备品、配件总清单和易损零件图。

（5）中标人须提供的其他技术资料包括以下但不限于：

1）检验记录、试验报告及质量合格证等出厂报告。

2）中标人提供在设计、制造时所遵循的规范、标准和规定清单。

3）货物和备品管理资料文件，包括货物和备品发运和装箱的详细资料（各种清单），货物和备品存放与保管技术要求，运输超重和超大件的明细表和外形图。

4）详细的产品质量文件，包括材质、材质检验、焊接、热处理，加工质量，外形尺寸，水压试验和性能检验等的证明。

（6）技术资料由采购人提出要求，中标人予以细化。细化后的技术资料清单，经采购人确定后，由中标人根据项目实际，及时、充分地予以提供，并能满足项目进度的要求。

## 【四】、交货期限及要求

总工期为排产通知书发出后95日历天，排产通知书发出后60日历天内完成交货，到货后35天内安装调试完毕，具体的交货、安装时间服从土建总包及建设单位的安排，工期每延误一天，扣款200元。

【五】、验收要求

1、产品保护

工程完成后，中标人须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格，正常运行，并书面移交招标人为止。在安装过程中，如由于中标人原因导致建筑结构或其它设备被损坏，中标人将要负责修理或赔偿损失。验收后由中标人负责采用材料将电梯轿箱内外露部位覆盖的保护工作，其相关费用由中标人负责，保护措施为轿厢壁和地板采用细木工板成品保护，轿厢顶用透明有机板保护，做到能正常使用又不为装修工程破坏。

2、验收合格条件

（1）运行结果符合产品标准和技术规格书及合同要求。

（2）所有规定的货物、材料等都已提交并得到接受。

（3）在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到招标人的认可。

（4）设备在交由业主使用之前已通过电梯主管部门的验收，并得到合格使用证书。

（5）按规定需要第三方权威部门进行检测（含抽检）的程序，必须已得到第三方权威部门出具的合格检测报告。

（6）全部处理好与本工程相关的专业单位配合、费用结算、现场配合等各项工作。

（7）本次招标电梯为交钥匙工程。整套设备在交由使用人之前已通过试运行且验收合格。

（8）整套设备图纸及技术文件、竣工资料都已提交并得到接受。如资料不符合要求需要整改的，中标人必须无条件接受。

【六】、售后服务及要求

1、中标人须提供经调试、试运行、验收合格后之日起，至少须对合同中规定的整套电梯提供24个月的免费质保期，投标承诺延长免费质保期的，按承诺的质保期。在质保期内，中标人须免费维修和正常保养，无偿提供一切设备的调试或更换已损坏的零部件。在质保期内的免费维修和保养工作应符合TSGT5001-2009《电梯使用管理与维护保养规则》中规定的电梯维护保养要求。具体的操作程序和内容须在投标时说明。在质保期内，中标人应对电梯每月至少1次的常规检查、调整和润滑，具体的操作程序和内容须在投标时说明。在质保期满前一个月对所有电梯曳引绳进行免费重新调整（含曳引绳头制作），质保期满向采购人提供一套完整的运行记录。

2、在缺陷保修结束时，须由专业工程师对电梯进行另一次测试，任何故障须由中标人自费解决并取得采购人的同意。修好后，中标人需报告给采购人，包括故障原因，解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期。

3、中标人必须有可靠的售后服务保障，包括在项目区域内设有固定的维修服务点，能提供正常的技术、备品备件服务。以处理所有的维修服务，需提供24小时服务，维修人员需在接到维修电话后45分钟内赶到现场。一般故障当场修复，重大故障48小时修复，48小时内不能修复的，必须采取临时调换等措施，以保证招标人的正常使用，若不能保证正常使用的，质保期作相应延长。投标人应在投标时明确售后服务机构人员配置情况，如有变动，需及时报送采购人。

4、中标人服务维修人员均经过良好的技术培训，并有丰富的现场维修经验。

5、须免费提供足够的常用检修设备。推荐的检修设备须在投标文件中注明。这些设备及工具不能在安装时使用。所有测试需要的附件、零部件和中文操作维修手册应与检修设备一并免费提供。

6、中标人对各种型号的设备须提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要。在电梯设备安装、调试、试运行、质保期满前所需的辅助材料、润滑剂、油等均需含在投标报价中，确保质保期内的使用量。在此过程中不得以任何理由向采购人收取该项费用。承诺的质保期满后招标方要求备品备件的供货时，中标人需无条件配合供货， 价格由双方协商。

【七】、履约保证金及付款方式

1、履约保证金：中标人向采购人缴纳中标金额5%的履约保证金，履约保证金可提供银行出具的履约保函形式。

2、设备款付款方式：

（1）合同签订后20天内支付设备款总价10%的预付款；

（2）首次排产通知书发出后20天内支付设备款总价20%的备料款；

（3）发货前30天支付所通知设备款总价40%的提货款；

（4）所通知货物到工地经监理单位清点后20天内，支付该批货物设备总价的20%；

（5）设备安装调试完毕提交全部资料并通过技术监督部门验收合格并提供总包单位验收所需资料，支付设备总价的10%，中标人需要同时提供有效期同质保期的质量保函。

每次付款时，中标人应提供相应金额的增值税发票（支付预付款时，中标人可提供收款收据，对应金额的发票需在支付备料款时补足）。

3、安装款付款方式：

（1）电梯到货、安装队伍进场前7天内支付安装调试款的50%；

（2）安装完毕并通过质量技术监督部门验收合格后20天内支付安装调试款的50%。

【八】、违约责任

具体安装施工期限以中标人在接到采购人书面通知可以正式开始进行施工之日起计，中标人须如期完工，不得拖延，除非因不可抗力或采购人原因工期推迟，否则每延迟一天违约赔偿金按总价的0.05%计收。但违约赔偿费的最高限额为总价的5%。如果中标人在达到最高限额后仍不能交付的，采购人有权终止合同。

【九】、最高限价

本次采购最高限价为人民币贰拾伍万元（¥250,000.00）整，任何超过最高限价的报价将被认定为无效报价（包含设备、安装、售后服务、人员工资等本项目实施的一切费用）。